Условие №1. Речник на използваните термини

| Оператор/Притежател на разрешителното | „ТЕХНОФОС“ АД, Промишлена зона - юг, гр. Девня |
| --- | --- |
| Местоположение/адрес на площадката | Поземлени имоти № 20482.505.548, Промишлена зона – юг, гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна |
| Географски координати на условен геометричен център на площадката | (" (" |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околна среда |
| РИОСВ | Регионална инспекция по околна среда и води –Варна |
| БД | Басейнова дирекция „Черноморски район“ |
| Общински власти | Община Девня |
| ГД “ПБЗН” | Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ |
| Заявлението | Допълнено заявление за издаване на комплексно разрешително на „ТЕХНОФОС“ АД, гр. Девня, представено в ИАОС с писмо вх. № КР-13636/19.05.2021 г. и предоставено на обществен достъп в периода от 25.10.2021г. до 25.11.2021г. |
| ГДОС | Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексното разрешително (годишен доклад за околна среда). |
| Наредбата | Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни |
| НДЕ | Норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух |
| СУОС | Система за управление на околната среда |
| Ден | От 07.00ч. до 19.00ч. |
| Вечер | От 19.00ч. до 23.00ч. |
| Нощ | От 23.00ч. до 07.00ч. |
| dB(A) | Децибели (А скала) |
| ЗООС | Закон за опазване на околната среда |
| КР | Комплексно разрешително |
| НДНТ | Най-добри налични техники |
| Норма за ефективност | Количество ресурс, изпуснат замърсител или образуван отпадък за единица продукт |
| mg/Nm3 | Концентрация – количество вещество в единица обем газове приведени към нормални атмосферни условия |
| MWh/единица продукт | Количество консумирана енергия за производството на единица продукт |
| Единица продукт | Инсталация за производство на дикалциев фосфат - 1 тон произведен дикалциев фосфат (DCP); Инсталация за производство на фосфорна киселина - 1 тон произведен фосфорна киселина. |
| t/y | Количество, изразено като тона за 1 година |
| Qср. ден. | Среднодeнонощен дебит |
| Qмакс.час. | Максимално часов дебит |
| Qмакс. год. | Максимално годишен дебит |
| ИУ | Изпускащо устройство |
| ЗЗВВХВС | Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси |
| ЕРИПЗ | Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители |
| H-предупреждения | Предупрежденията за опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането (CLP) на вещества и смеси |
| P-препоръки | Препоръките за безопасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането (CLP) на вещества и смеси |

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително:

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение №4 към ЗООС:

Инсталация за солно-кисело разлагане на фосфорит за получаване на фосфорна киселина и дикалциев фосфат, сушене и гранулиране на фосфатни торове с маркировка „ЕО ТОР”, включваща:

- Инсталация за дикалциев фосфат (DCP), попадаща в обхвата на т. 4.3 от Приложение №4 към ЗООС;

- Инсталация за фосфорна киселина, попадаща в обхвата на т. 4.2, буква „б“ от Приложение №4 към ЗООС

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 към ЗООС:

- Водогреен котел с мощност - 0.32 MW

- Парогенератор (бойлер) за производство на техническа пара - 0.78 MW

Условие № 2.1. На притежателят на настоящото разрешително се разрешава експлоатация на инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС при 24-часов непрекъснат производствен процес в продължение на общо 70 дни за една календарна година.

Условие № 2.2. Притежателят на настоящото разрешително да уведомява РИОСВ за всяко пускане и спиране на инсталациите по Условие № 2. Информацията да се докладва като част от съответния ГДОС.

Условие № 3. Обхват

Условие 3.1. Работата на инсталацията и емисиите в околната среда да бъдат контролирани и поддържани в съответствие с условията на настоящото комплексно разрешително. Всички планове и програми, които се изискват в настоящото Разрешително, са неразделна част от разрешителното.

Условие 3.2. Нито едно от условията в Разрешителното не отменя законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от други нормативни актове.

Условие 3.3. Всяко назоваване в настоящото разрешително на понятието „площадка” ще означава територията, на която са разположени инсталациите по Условие 2 и представена Приложение № II-1.3 към заявлението.

Условие № 4. Капацитет на инсталациите

Условие 4.1. Притежателят на настоящото разрешително да експлоатира инсталациите по Условие 2 без да превишава капацитетите в Таблица 4.1. и Таблица 4.2.

Таблица 4.1.

| № | Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС | Позиция на дейността по Приложение № 4 към ЗООС | Капацитет |
| --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за солно-кисело разлагане на фосфорит за получаване на фосфорна киселина и дикалциев фосфат, сушене и гранулиране на фосфатни торове с маркировка „ЕО ТОР” |
| 1. | Инсталация за дикалциев фосфат (DCP) | т. 4.3 | 504 t/y |
| 2. | Инсталация за фосфорна киселина | т. 4.2, буква „б“ | 336 t/y |

Таблица 4.2

| Инсталация извън приложение № 4 към ЗООС | Капацитет |
| --- | --- |
| Парогенератор (бойлер) за производство на техническа пара | 0.78 MW |
| Парен (водогреен) котел за отопление | 0.32 MW |

Условие 4.2. Докладване

Условие 4.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване или изчисляване на годишното производство за инсталациите по Условие 2, които попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Условие 4.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишното производство за инсталациите по Условие 2, които попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

Условие № 5. Управление на околната среда

Притежателят на настоящото комплексно разрешително да осъществява системно управление по околна среда, съобразено с изискванията на приложимите заключения за НДНТ и отговарящо на следните условия:

Условие 5.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да изготви всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.

Условие 5.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

Условие 5.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Условие 5.4. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие 5.5. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по Условие 2, произтичащи от нови нормативни актове, и да уведомява ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

Условие 5.6. Притежателят на настоящото разрешително да документира в съответствие с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Условие 5.7. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от прилагането на инструкцията по Условие 5.5.

Условие № 6. Тълкуване

Условие 6.1. Всички условия в настоящото комплексно разрешително, за които не е определен индивидуален срок за изпълнение се считат за влизащи в сила от датата на влизане в сила на настоящото комплексно разрешително.

Условие 6.2. Нормите за допустими емисии (НДЕ) на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, посочени в настоящото разрешително да се тълкуват по следния начин:

Условие 6.2.1. НДЕ се отнасят за отпадъчните газове (производствени и/или вентилационни), изпускани организирано в атмосферния въздух, след последния технологичен агрегат или пречиствателно съоръжение на съответната инсталация (съоръжение, линия или агрегат), без да се допуска или отчита разреждането им.

Условие 6.2.2. НДЕ се тълкуват съгласно Наредба № 1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Условие 6.2.3. „Въздух при нормални условия” е приведеният към температура нула градуса по Целзий и налягане 1013 хектопаскала след корекция за съдържание на влага.

Условие 6.2.4. НДЕ за отпадъчните газове от Парогенератор “CLAYTON” EG-80 са отнесени към 3 % референтно съдържание на кислород в димните газове, при нормални условия в съответствие с изискванията на Наредба № 1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Условие 6.2.5. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух да се извършват в съответствие с изискванията на Глава пета от Наредба           № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

Условие 6.3. Емисионните норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, да се тълкуват съгласно изискванията на Наредба №7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места.

Условие 6.4. Мониторинг на отпадъчните води да се извършва в съответствие Глава 6 на Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите.

Условие 6.5. Употребените ресурси за производството на единица продукт се определят като:

Условие 6.5.1. Годишните стойности на нормите за ефективност се изчисляват като количеството консумирани вода, енергия, суровини, спомагателни материали и горива за производството на единица продукт за календарната година се разделя на количеството произведена продукция за същата календарна година.

Условие 6.5.2. Нормите за ефективност по отношение консумацията на вода, енергия, суровини, спомагателни материали и горива са спазени в случай, че така изчислените стойности са по-малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.

Условие 6.6. Начинът на изчисление на количеството образуван отпадък за единица продукт е както следва:

Условие 6.6.1. Годишните стойности на нормите за ефективност на количеството образуван отпадък (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес) се определят, като количеството образуван отпадък за календарната година се разделя на количеството произведена продукция за същата година.

Условие 6.6.2. Годишното количество образуван отпадък (тези, които не се генерират пряко от производствения процес) се определя за всяка инсталация и продукт, като сума от количествата образуван отпадък за 12 месеца.

Условие 6.6.3. Условията за разрешено количество образуван отпадък са спазени в случай, че така изчислените годишни количества образуван отпадък са по-малки или равни на количествата определени в настоящото разрешително.

Условие 6.7. “Пречиствателно съоръжение” е съоръжение, което намалява емисиите на вредни или опасни вещества във въздуха, водите и почвите чрез допълнителни процеси, но не променя управлението или протичането на основната производствена дейност. Пречиствателните съоръжения третират вредни или опасни вещества, образувани при производството на определен продукт в същата или друга инсталация и чиито емисии се контролират от нормативната уредба.

Условие 6.8. „Прекратяване на работата на инсталации/съоръжения или на части от тях” са случаите, когато операторът/притежателят на разрешителното преустанови работата на инсталации/съоръжения или на части от тях, при което се изключва вероятността за бъдещо възобновяване на тяхната работа. Прекратяването на дейността на инсталации/съоръжения или на части от тях включва демонтиране на оборудването и/или свързаните с неговата работа технологични линии. Окончателното прекратяване на всички дейности по Приложение № 4 към ЗООС на площадката включва и изпълнението на чл. 121, т.8 от ЗООС.

Условие 6.9. „Временно прекратяване на работата на инсталации/ съоръжения или на части от тях” са случаите, когато операторът/притежателят на разрешителното преустановява работата на инсталации/ съоръжения или на части от тях за определен период.

Условие 6.10. „Въвеждане в експлоатация“ е датата, от която инсталацията/съоръжението е въведена в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба, а когато такъв ред не е приложим - датата, от която инсталацията/съоръжението започне да консумира вода, енергия и/или суровини/спомагателни материали/горива и съответно започне да отделя емисии и отпадъци в околната среда.

Условие 6.11. „Метод/и за изпитване” са посочените в комплексното разрешително методи за изпитване.

Условие 6.12. Условията за норми за еквивалентно ниво на шум са спазени в случай, че всяко наблюдение отговаря на поставените в настоящото комплексно разрешително норми. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда, Обн. ДВ, бр.3 от 11 Януари 2011 г. и в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.

Условие 6.13. Количеството емитиран замърсител във въздуха и/ или водите, за производството на единица продукт се изчислява, като определеното годишно количество замърсител се раздели на годишното количество (за същата година) произведена продукция. За изчисляване на годишното количество замърсител следва да се използват указанията от Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ.

Условие 6.14. Разработеният от оператора план за собствен мониторинг, съобразен с условията в комплексното разрешително, се представя за съгласуване в РИОСВ. Изпълнителният директор на ИАОС одобрява плана, и писмено уведомява оператора за това.

Условие №7. Уведомяване

Условие 7.1. Притежателят на настоящото разрешително да уведомява областния управител, кмета на общината, РИОСВ и органите на ГД “ПБЗН” – МВР, при аварийни или други замърсявания, а в случаите на замърсяване на повърхностни и/или подземни води и Басейновата дирекция, когато са нарушени установените с настоящото разрешително или с нормативен акт норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда, след установяване на вида на замърсяващите вещества и размера на замърсяването.

Условие 7.2. Притежателят на настоящото разрешителното да уведомява РИОСВ за началото и очакваната продължителност на приемните изпитвания по смисъла на ЗУТ или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба за въвеждане в нормална експлоатация на инсталациите/пречиствателните съоръжения.

Условие 7.3. Притежателят на настоящото разрешителното след приключване на приемните изпитвания да представи в РИОСВ копие от документа за въвеждане на обекта в експлоатация.

Условие 7.4. Притежателят на настоящото разрешителното да информира РИОСВ и ИАОС за всяка планирана промяна в работата на инсталациите по Условие 2, съгласно нормативно установения ред

Условие 7.5. Притежателят на настоящото разрешителното да докладва ежегодно, като част от ГДОС информацията по изпълнението на Условие 7.1 и Условие 7.4.

Условие 7.6. Притежателят на настоящото разрешително е длъжен незабавно да информира съответния компетентен орган при съществуване на непосредствена заплаха за екологични щети въпреки предприетите от него мерки.

Условие 7.7. При настъпили екологични щети операторът е длъжен незабавно да уведоми съответния компетентен орган за причинените екологични щети.

### Условие № 8. Използване на ресурси

## Условие 8.1. Използване на вода

Условие 8.1.1. Използването на вода за производствени нужди (включително охлаждане) да става единствено при наличие на актуален договор с “В и К” оператор и/ или при наличие на Разрешително за водовземане, издадено, съгласно изискванията на Закон за водите, и при спазване на условията в документите, уреждащи законосъобразното използване на вода.

Условие 8.1.2. При работа на инсталациите по Условие № 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, да не се надвишават количествата вода за производствени нужди (включително охлаждане), посочени в Таблица 8.1.2.

Таблица 8.1.2.

| Инсталация | Годишна норма за ефективност при употребата на вода, (m3/единица продукт) |
| --- | --- |
| Инсталация за солно-кисело разлагане на фосфорит за получаване на фосфорна киселина и дикалциев фосфат, сушене и гранулиране на фосфатни торове с маркировка „ЕО ТОР” |
| Инсталация за дикалциев фосфат (DCP) | 5.94 |
| Инсталация за фосфорна киселина | 2.78 |

Условие 8.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддръжка и проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях.

Условие 8.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването - основен консуматор на вода за производствени нужди (включително охлаждане), в инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, съгласно Таблица 8.1.4.

Таблица 8.1.4.

| Вода за производствени нужди |
| --- |
| Производство на дикалциев фосфат (DCP), вкл. гранулиране и сушене |
| Процес | Оборудване |
| Фазово разделяне на суспензии и разтвори | Сепаратори, Кристализатор за DCP |
| Гранулиране на DCP | Смесител-гранулатор |
| Промивка на кекове и филтри | Филтър-преси, Лентови филтри |
| Газоочистка | Хидроциклони, скрубери |
| Измиване и промивка на оборудване | Технологични съоръжения, реактори |
| Производство на техническа пара | Парогенератор |
| Производство на фосфорна киселина |
| Процес | Оборудване |
| Промивка на гипсов кек | Лентов филтър |
| Газоочистка | Хидроциклони, скрубери |
| Измиване и промивка на оборудване | Технологични съоръжения, реактори |
| Вода за охлаждане |
| Производство на дикалциев фосфат (DCP), вкл. гранулиране и сушене |
| Процес | Оборудване |
| Охлаждане на технологични разтвори | Реактор-концентратор |
| Производство на фосфорна киселина |
| Процес | Оборудване |
| Охлаждане на разтвор/суспензия | Реактора за киселинно разлагане на DCP |

Условие 8.1.5. Измерване и документиране

Условие 8.1.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване чрез измервателни устройства, обозначени на Приложение № II-4.2. към Заявлението и документиране на изразходваното количество вода за производствени нужди (включително охлаждане).

Документираната информация да включва:

- Годишнa консумация на вода за производствени нужди (включително охлаждане) за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС;

- Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода (включително охлаждане) за инсталациите по Условие № 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Условие 8.1.5.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлаждане) при работа на инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, с определените в Условие 8.1.2. количества. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират и съхраняват.

Условие 8.1.5.3. Резултатите проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване да се документират и съхраняват.

Условие 8.1.5.4. Резултатите от изпълнението на инструкцията по Условие 8.1.4. да се съхраняват и предоставят при поискване от страна на компетентните органи.

Условие 8.1.6. Докладване

Условие 8.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС изчислените стойности на годишната норма за ефективно използване на вода за производствени нужди (включително охлаждане) за инсталациите по Условие № 2, които попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Условие 8.1.6.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС резултати от оценката за съответствие по Условие 8.1.5.2. Информацията задължително да съдържа броя и причините за документираните несъответствия и предприетите/планирани коригиращи действия за отстраняването им.

Условие 8.2. Енергия

Условие 8.2.1. Използване на енергия

Условие 8.2.1.1. Консумираната електроенергия и топлоенергия при работа на инсталациите по Условие № 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, да не превишава стойностите, посочени в Таблица 8.2.1.1.:

Таблица 8.2.1.1.

| Инсталация | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, MWh/единица продукт | Годишна норма за ефективност при употребата на топлоенергия, MWh/единица продукт |
| --- | --- | --- |
| Инсталация за солно-кисело разлагане на фосфорит за получаване на фосфорна киселина и дикалциев фосфат, сушене и гранулиране на фосфатни торове с маркировка „ЕО ТОР” |
| Инсталация за дикалциев фосфат (DCP) | 0,205 | 0,945 |
| Инсталация за фосфорна киселина | 0,180 | - |

Условие 8.2.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на съоръженията/оборудването посочени в Таблица 8.2.1.2., основни консуматори на електроенергия в инсталациите по Условие № 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

Таблица 8.2.1.2.

| Инсталация за солно-кисело разлагане на фосфорит за получаване на фосфорна киселина и дикалциев фосфат, сушене и гранулиране на фосфатни торове с маркировка „ЕО ТОР” |
| --- |
| Инсталация за дикалциев фосфат (DCP) |
| Процес | Оборудване |
| Солно-кисело разлагане на фосфорит | Реактор за солно-кисело разлагане |
| Кристализация на дикалциев фосфат | Кристализатор |
| Концентриране на разтвори на CaCl2 | Изпарител-концентратор |
| Възстановяване на солна киселина | Лентови филтри |
| Гранулиране и сушене на DCP | Смесител-гранулатор |
| Инсталация за фосфорна киселина |
| Процес | Оборудване |
| Киселинно разлагане на дикалциев фосфат | Реактор за киселинно разлагане |
| Сепарация и утаяване на калциевия сулфат | Сепаратор, Лентов филтър |

Условие 8.2.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на топлообменните части на съоръженията/оборудването посочени в Таблица 8.2.1.3., основни консуматори на топлоенергия в инсталациите по Условие № 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

Таблица 8.2.1.3.

| Инсталация за солно-кисело разлагане на фосфорит за получаване на фосфорна киселина и дикалциев фосфат, сушене и гранулиране на фосфатни торове с маркировка „ЕО ТОР” |
| --- |
| Инсталация за дикалциев фосфат (DCP) |
| Процес | Оборудване |
| Солно-кисело разлагане на фосфорит | Реактор за солно-кисело разлагане |
| Концентриране на разтвори на CaCl2 | Изпарител-концентратор |
| Инсталация за фосфорна киселина |
| Процес | Оборудване |
| - | - |

Условие 8.2.1.4. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за проверка на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

Условие 8.2.1.5. Притежателят на настоящото разрешително да изготви методика за изчисляване на консумацията на топлоенергия от инсталациите по Условие № 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Условие 8.2.2. Измерване и документиране

Условие 8.2.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроeнергия и топлоенергия за производствени нужди, изразени като:

    - Стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на електроенергия и топлоенергия за инсталациите по Условие № 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС;

    - Годишнa консумация на електроенергия и топлоенергия за производствени нужди за инсталациите по Условие № 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

Изразходваните количества електроенергия да се отчитат чрез измервателното устройство, отбелязано на Приложение II-4.3   към Заявлението.

Изразходванете количества топлоенергия да се изчисляват съгласно разработената методика по Условие 8.2.1.5.

Условие 8.2.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електроенергия и топлоенергия с определените такива в Условие 8.2.1.1., в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.

Условие 8.2.2.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да документира резултатите от изпълнението на инструкциите по Условие 8.2.1.2. и Условие 8.2.1.3. и Условие 8.2.1.4.

Условие 8.2.3. Докладване

Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС:

    - изчислените стойности на годишните норми за ефективност при употребата на електроенергия и топлоенергия за инсталациите по Условие № 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС за календарната година;

    - резултатите от оценката на съответствието на изразходваните количествата електроенергия и топлоенергия с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 8.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Условие 8.3.1. Употреба

Условие 8.3.1.1. Употребяваните при работата на инсталациите по Условие 2., които попадат в обхвата на Приложение 4 към ЗООС, суровини посочени в Таблица 8.3.1.1., да не се различават по вид и да не превишават съответните количествата.

Таблица 8.3.1.1.

| Суровина | H –предупреждения | P – препоръки | Годишна норма за ефективност [t/единица продукт] |
| --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за дикалциев фосфат (DCP) |
| Фосфорит | - | - | 1,5 |
| Солна киселина (HCl 33%) Използва се за киселинно разлагане на фосфорит и получаване на монокалциев фосфат (MCA) | H290, H314, Н335 | P260, P280 | 0,6 |
| Калциев карбонат (CaCO3) | - | - | 0,285 |
| Инсталация за фосфорна киселина |
| Дикалциев фосфат дихидрат (CaHPO4.H2O) | - | - | 0,63 |
| Сярна киселина (H2SO4) Използва се за киселинно разлагане и химично превръщане на дикалциев фосфат дихидрат (CaHPO4.2H2O) до получаване на фосфорна киселина | Н314 | Р264, Р280 | 0,4 |

Условие 8.3.1.2. Употребяваните при работата на инсталациите по Условие 2., които попадат в обхвата на Приложение 4 към ЗООС, спомагателни материали посочени в Таблица 8.3.1.2., да не се различават по вид и да не превишават съответните количествата.

Таблица 8.3.1.2.

| Спомагателен материал | H –предупреждения | P – препоръки | Годишна норма за ефективност [t/единица продукт] |
| --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за дикалциев фосфат (DCP) |
| Сярна киселина (H2SO4 96%) Използва се за възстановяване на HCl, чрез реакция с р-р на CaCl2 | H314 | P264, P280 | 1,01 |
| Калциев дихидроксид (Ca(OH)2) Използва се в процеса на пречистване на технологични разтвори на CaCl2 | H315, H318, H335 | P261 | 0,005 |
| Калциев хлорид (CaCl2 15% р-р) Използва се за възстановяване на HCl, чрез реакция със сярна киселина H2SO4 96%) | Н319 | Р264, Р280 | 0,33 |
| Натриев хипохлорит (NaOCl) Използва се като реагент за третиране на технологични разтвори | Н290, H314, H335, H400 | P260, P273 | 0,001 |
| Натриев хидроксид (NaOH 20-50% р-р) Използва се като реагент за регулиране на активната реакция на технологични разтвори и отпадъчни води | Н290, H314, H318 | P260, P280 | 0,005 |
| Flodri DA470 (ПАВ) Използва се като реагент за третиране на технологични разтвори | H318, H412 | P273, P280 | 0,002 |

Условие 8.3.1.3. Употребяваните при работата на инсталациите по Условие 2., които попадат в обхвата на Приложение 4 към ЗООС, горива посочени в Таблица 8.3.1.3., да не се различават по вид и да не превишават съответните количествата.

Таблица 8.3.1.3.

| Инсталация за дикалциев фосфат (DCP) |
| --- |
| Гориво | Годишна норма за ефективност [m3/единица продукт] |
| Природен газ | 100 |

Условие 8.3.2. Измерване и документиране

Условие 8.3.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на:

- годишна консумация на суровини, спомагателни материали и горива, описани в Условие 8.3.1.1. и Условие 8.3.1.2., за инсталациите по Условие № 2., които попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС;

- стойности на годишните норми за ефективност при употребата на суровини, спомагателни материали и горива за инсталациите по Условие № 2., попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Изчисляването на количествата да се извършва в съответствие с Условие 6.5.

Условие 8.3.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност на използваните суровини, спомагателни материали и горива за инсталациите по Условие № 2., попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, с условията на разрешителното. Инструкциите да включват установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите да се документират и съхраняват на площадката.

Условие 8.3.3. Докладване

Условие 8.3.3.1. Притежателя на настоящото разрешително да докладва ежегодно като част от ГДОС:

- изчислените стойности на годишните норми за ефективност при употребата на суровини, спомагателни материали и горива за инсталациите по Условие № 2., които попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

- резултатите от оценката на съответствието на тези стойности с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 8.3.4. Съхранение на суровини и спомагателни материали, горива и продукти

Условие 8.3.4.1. Всички налични на площадката химични вещества и смеси, класифицирани в един или повече класове на опасност, съгласно Регламент (EO) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, да бъдат опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност.

Условие 8.3.4.1.1. Информационните листове за безопасност да отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (EO) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменен с последващи изменения. Операторът да съхранява на площадката и да представя при поискване на РИОСВ копия от информационните листове за безопасност.

Условие 8.3.4.1.2. Съхранението на опасни химични вещества и смеси трябва да отговаря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, съгласно чл.4б. от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Условие 8.3.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да представи в срок до един месец, от датата на влизане в сила на настоящото комплексно разрешително, в РИОСВ актуален план на площадката, в който са означени местата за съхранение на всички опасни химични вещества и смеси използвани като суровини, спомагателни материали и горива, описани в комплексното разрешително.

Условие 8.3.4.3. При планирана промяна на място за съхранение на опасни суровини, спомагателни материали и горива притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ актуализация на горния план, в срок един месец преди осъществяване на промяната.

Условие 8.3.5. Документиране

Условие 8.3.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с изискванията на нормативната уредба за реда и начина на съхранение на опасни химични веществаи смеси, включително на установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

Условие 8.3.6 Докладване

Условие 8.3.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с изискванията на нормативната уредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси, включително на установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

Условие № 9. Емисии в атмосферата

Условие 9.1. Работа на пречиствателното оборудване

Условие 9.1.1. Пречиствателно оборудване

Условие 9.1.1.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава изграждане и експлоатацията на следното пречиствателно съоръжение за емисии в атмосферата:

Инсталация за дикалциев фосфат (DCP)

- 1 бр. хидроциклон за улавяне на водни капки от Вакуум филтър VBF M1B към ИУ № 1;

- 1 бр. хидроциклон за улавяне на водни капки от Вакуум филтър VBF M4 към ИУ № 3;

- 1 бр. ръкавен филтър за пречистване на отпадъчните газове от гранулиране и сушене на DCP към ИУ № 7;

Инсталация за фосфорна киселина

- 1 бр. хидроциклон за улавяне на водни капки от Вакуум филтър VBF M3 към ИУ № 2;

- 1 бр. хидроциклон (скрубер) за пречистване на отпадъчните газове от процеси „Солно-кисело разлагане и кристализация на DCP, възстановяване на HCl“ и „Киселинно разлагане на DCP за получаване на фосфорна киселина (H3PO4)“ към ИУ № 4.

Условие 9.1.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да изготви документация с определените:

- контролирани параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа на пречиствателното съоръжение);

- оптимални стойности за всеки от контролираните параметри (осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение);

- честота на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;

- вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри или методите за тяхното изчисляване.

Притежателя на настоящото разрешително след изготвяне и/или актуализиране на документацията по Условие 9.1.1.2. следва да я предоставя в РИОСВ. Писмената документация по изпълнение на Условие 9.1.1.2. да се съхранява на площадката и да се предоставя при поискване от компетентния орган.

Условие 9.1.1.3. Притежателя на настоящото разрешително да представи в РИОСВ копие от паспортните данни на пречиствателните съоръжения (при наличие на такива).

Условие 9.1.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на  пречиствателните съоръжения разрешени с Условие 9.1.1.1.

Условие 9.1.2. Контрол на пречиствателното оборудване

Условие 9.1.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените/изчислените стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените оптимални такива по Условие 9.1.1.2. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.1.3. Документиране и докладване

Условие 9.1.3.1. Резултатите от мониторинга на контролираните параметри по Условие 9.1.2.1. да се документират и съхраняват на площадката.

Условие 9.1.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения, с определените такива по Условие 9.1.1.2., установените причини за несъответствието и предприетите коригиращи действия.

Условие 9.1.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС обобщена информация за установените несъответствия на измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения, с определените съгласно Условие 9.1.1.2., установените причини за несъответствията и предприетите действия за тяхното отстраняване.

Условие № 9.2. Емисии от точкови източници

Условие 9.2.1. Дебитът на технологичните и вентилационни газове от всички организирани източници по Условие 9.2.2. и Условие 9.2.3. не трябва да превишава посочените в Таблица 9.2.2.1., Таблица 9.2.2.2., Таблица 9.2.2.3., Таблица 9.2.3.1. и Таблица 9.2.3.2. стойности.

Нито една от посочените емисии в атмосферата не трябва да превишава определените в Таблица 9.2.2.2. – продължение, Таблица 9.2.2.3. – продължение и Таблица 9.2.3.2. – продължение емисионни норми.

На площадката не се допуска наличие или експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в Условие 9.2.2. и Условие 9.2.3.  и означени на Приложение № II-5-1-2. към Заявлението.

Условие 9.2.2. Инсталация за дикалциев фосфат (DCP)

Таблица 9.2.2.1.

| Изпускащо устройство (комин) № | Източник на отпадъчни газове | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вакуум филтър VBF M1B | 1 бр. хидроциклон за улавяне на водни капки | 612 | 13 |
| 3 | Вакуум филтър VBF M4 | 1 бр. хидроциклон за улавяне на водни капки | 612 | 13 |

Таблица 9.2.2.2.

| Изпускащо устройство (комин) № | Източник на отпадъчни газове | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Номинална входяща топлинна мощност MW | Пречиствателно съоръжение | Вид на горивото | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Водогреен котел „HOVAL „UNO-3 | 72 | 0,32 | - | природен газ | 13 |
| 6 | Парогенератор „CLAYTON“ EG-80 | 144 | 0,78 | - | природен газ | 13 |

Таблица 9.2.2.2.  – продължение – Емисионни норми за ИУ № 6

| Параметър | Емисионна норма* (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| NOx | 250 |
| SOx | 35 |
| CO | 100 |

* Емисионна норма се отнася за 3% съдържание на кислород в отпадъчните газове

Таблица 9.2.2.3.

| Изпускащо устройство (комин) № | Източник на отпадъчни газове | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Гранулиране и сушене на DCP | 1 бр. ръкавен филтър | 1 152 | 13 |

Таблица 9.2.2.3.  – продължение

| Параметър | Емисионна норма (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Прах | 50 |

Условие 9.2.3. Инсталация за фосфорна киселина

Таблица 9.2.3.1.

| Изпускащо устройство (комин) № | Източник на отпадъчни газове | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Вакуум филтър VBF M3 | 1 бр. хидроциклон за улавяне на водни капки | 612 | 13 |

Таблица 9.2.3.2.

| Изпускащо устройство (комин) № | Източник на отпадъчни газове | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Солно-кисело разлагане и кристализация на DCP, възстановяване на HCl | 1 бр. хидроциклон (скрубер) | 684 | 13 |
|  | Киселинно разлагане на DCP за получаване на фосфорна киселина (H3PO4) |  |  |  |

Таблица 9.2.3.2.  – продължение

| Параметър | Емисионна норма (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Газообразни неорганични съединения на хлора, определени като HCl | 30 |
| Газообразни неорганични съединения на флуора, определени като HF | 5 |

Условие 9.2.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствието и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.3. Неорганизирани емисии

Условие 9.3.1. Всички емисии на вредни вещества от инсталациите по Условие № 2. да се изпускат в атмосферния въздух организирано, през изпускащите устройства, описани в Условие 9.2.

Условие 9.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

Условие 9.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.3.4. Притежателят на настоящото разрешително да предприема всички необходими мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, в съответствие с изискванията на чл. 70 на Наредба № 1/27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

#### Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества

Условие 9.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

Условие 9.4.2. При установяване наличието на неприятни миризми, притежателят на настоящото разрешително да предприеме незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и да предприеме мерки за предотвратяване/отстраняване на емисиите на интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

Условие 9.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества.

Условие 9.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух

Условие 9.5.1. Емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, генерирани от дейностите на площадката да не водят до нарушаване на действащите норми за качество на въздуха.

Условие 9.6. Условия за собствен мониторинг

Условие 9.6.1. Изисквания към собствения мониторинг на емисиите на вредни вещества във въздуха

Условие 9.6.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове от изпускащите устройства, посочени в Таблица 9.6.1.1. и Таблица 9.6.1.2. при спазване на регламентираните срокове в таблиците и изискванията на Глава пета от Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

Таблица 9.6.1.1. Мониторинг на отпадъчните газове от ИУ № 4

| Показател | Препоръчителен метод | Честота на измерването |
| --- | --- | --- |
| Газообразни неорганични съединения на хлора, определени като HCl | FTIR метод - Инфрачервен спектрометър с Фурие трансформация (Fouriertransforminfraredspectroscop); Недисперсионна спектрометрия в инфрачервената област | Веднъж на две години |
| Газообразни неорганични съединения на флуора, определени като HF | FTIR метод - Инфрачервен спектрометър с Фурие трансформация (Fouriertransforminfraredspectroscop); Йонселективен електрод | Веднъж на две години |

Таблица 9.6.1.2. Мониторинг на отпадъчните газове от ИУ № 7

| Показател | Препоръчителен метод | Честота на измерването |
| --- | --- | --- |
| Прах | Гравиметричен метод | Веднъж на две години |

Условие 9.6.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да възлага провеждането на СПИ на акредитирани лаборатории за изпитване, които задължително да измерват параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух, съгласно чл. 22 от Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

Условие 9.6.1.3. Притежателят на настоящото разрешително, да прилага инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.6.1.4. В срок до един месец от влизане в сила на настоящото разрешително, притежателят му да изготви и представи за съгласуване в РИОСВ, по реда на Условие 6.14., план за мониторинг на емисиите в атмосферата от всички изпускащи устройства на площадката, които отвеждат вредни вещества, съобразен с условията на разрешителното.

Условие 9.6.1.5. Притежателят на настоящото разрешително да определя годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Допълнение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).

Условие 9.6.2. Документиране и докладване

Условие 9.6.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от мониторинга на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове по Условие 9.6.1.1 за всяка календарна година отделно и да предоставя документацията при поискване от компетентния орган.

Условие 9.6.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).

Условие 9.6.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

Условие 9.6.2.4. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

Условие 9.6.2.5. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните показатели с определените в разрешителното емисионни норми (вкл. степента и времевия период на превишаването им), установените причини за несъответствието и предприетите коригиращи действия.

Условие 9.6.2.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по Условие 9.6.2.1., Условие 9.6.2.2., Условие 9.6.2.3., Условие 9.6.2.4. и Условие 9.6.2.5. и в съответствие с изискванията на Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).

Условие 9.6.2.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за производството на единица продукт, изчислени съгласно Условие 6.13.

Условие № 10 Емисии на отпадъчни води

Отвеждането и заустването на отпадъчни води, генерирани от производствената площадка да се извършва единствено при спазване на условията в комплексното разрешително.

Условие 10.1 Производствени отпадъчни води

Условие 10.1.1. Работа на пречиствателните съоръжения

Условие 10.1.1.1. Притежателя на настоящото разрешително да експлоатира съоръжение за физико-химично третиране на производствени отпадъчни води, на фиг. 6.2. от заявлението.

Условие 10.1.1.2. За пречиствателното съоръжение, разрешено с Условие 10.1.1.1, притежателят на настоящото разрешително да определи изготви документация съдържаща:

- контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа);

- оптималните стойности за всеки от контролираните параметри;

- честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;

- вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри.

Условие 10.1.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ копие на документацията по Условие 10.1.1.2, като при евентуална промяна/актуализиране на същата да се представи актуално копие в РИОСВ.

Условие 10.1.1.4. Контрол на пречиствателното оборудване

Условие 10.1.1.4.1. Притежателя на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение по Условие 10.1.1.1 в съответствие с информацията по Условие 10.1.1.2.

Условие 10.1.1.4.2. Притежателя на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива по Условие 10.1.1.2 на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Условие 10.1.1.4.3. Притежателя на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на пречиствателното съоръжение, разрешено с Условие 10.1.1.1.

Условие 10.1.1.5. Документиране и докладване

Условие 10.1.1.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява на площадката писмена документация по изпълнение на Условие 10.1.1.2, която да предоставя при поискване от компетентния орган.

Условие 10.1.1.5.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение.

Условие 10.1.1.5.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 10.1.1.5.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС информация за извършените през годината проверки на съответствие на стойностите на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, установени несъответствия, причини за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 10.1.2. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.1.2.1. Притежателя на настоящото разрешително да поддържа затворена система на циркулация на производствените отпадъчни води.

Условие 10.1.2.2. При положителен дебаланс на отпадъчните води, притежателя на настоящото разрешително да отвежда чрез цистарна пречистани производствени отпадъчни води от резервоар за чисти води Н-920 до ПСОВ –Варна, съгласно сключен договор за приемане и пречистване, сключен с ВиК дружеството, както и при спазване на изискванията, посочени в Таблица 10.1.2.2.

Таблица 10.1.2.2.

1. Точка на пробовземане:

- резервоар за чисти води Н-920 с обем 40 м3, обозначени в Приложение №5 - 6.6. Схема на цикъла на отпадъчни води и с географски координати N 43°12'14.7528"  / E 27°37'00.8328";

2. Източници на отпадъчните води:

- от газоочистка,

- от промиване на гипсов кек,

- от почистване и измиване на съоръжения),

3. Име на водоприемника – ПСОВ - Варна;

4. Пречиствателни съоръжения:

Съгласно Условие 10.1.1.1.

5. Количество на заустваните отпадъчни води:

Q ср. год. – 134.4 m3/y

| Показател | Индивидуални емисионни ограничения |
| --- | --- |
| рН | 6,5-9,0 |
| Неразтворени вещества | 300 mg/dm3 |
| Живак | * |
| Кадмий | * |
| Олово | 0,01 mg/dm3 |
| Мед | 0,01 mg/dm3 |
| Хром (общ) | 0,01 mg/dm3 |
| Никел | 0,2 mg/dm3 |
| Цинк | 0,05 mg/dm3 |
| Арсен | 0,005 mg/dm3 |
| Фосфати (като Р) | 2,5 mg/dm3 |
| Хлориди | 400 mg/dm3 |

* Не се допуска в отпадъчните води - т.е. концентрацията на веществото в отпадъчните води е по-малко от границата на количествено определяне на метода за анализ.

Условие 10.1.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да преустанови заустването на приоритетните опасни вещества кадмий и живак, чрез прилагане на подходяща технологична схема.

Условие 10.1.2.4. Заустването на приоритетните опасни вещества кадмий и живак се счита за преустановено, ако измерената концентрация на съответното вещество в отпадъчните води (ако е налично), не надвишава концентрацията на същото вещество, измерена във водата на довеждащия водопровод за свежа вода, захранващ производствената дейност, при осигурено пробовземане едновременно на вход на водопровода за производствената дейност и точката на пробовземане.

Условие 10.1.3. Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците

Условие 10.1.3.1. Отпадъчните води, предавани в ПСОВ-Варна, съгласно Условие 10.1.2.2., не трябва да нарушават нормалната ѝ експлоатацията.

Условие 10.1.4 Условия за собствен мониторинг

Условие 10.1.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да изготви и съгласува с РИОСВ план за мониторинг на емисиите в отпадъчните води от площадката, съобразен с условията на настоящото комплексно разрешително.

Условие 10.1.4.2. Притежателя на настоящото разрешително да извършва собствен мониторинг на производствени отпадъчни води от резервоар за чисти води Н-920, предавани на ПСОВ –Варна, съгласно сключен договор за приемане и пречистване, сключен с ВиК дружеството, както и при спазване на изискванията съгласно Таблица 10.1.4.2. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория.

Таблица 10.1.4.2.

1. Точка на пробовземане:

- резервоар за чисти води Н-920 с обем 40 м3, обозначени в Приложение №5 - 6.6. Схема на цикъла на отпадъчни води и с географски координати N 43°12'14.7528"  / E 27°37'00.8328";

2. Източници на отпадъчните води:

- от газоочистка,

- от промиване на гипсов кек,

- от почистване и измиване на съоръжения),

3. Име на водоприемника – ПСОВ - Варна;

4. Пречиствателни съоръжения:

Съгласно Условие 10.1.1.1.

5. Количество на заустваните отпадъчни води:

Q ср. год. – 134.4 m3/y

| Показатели | Честота на пробовземане | Метод/и за изпитване |
| --- | --- | --- |
| рН | Седем дни преди предаване на отпадъчните води на ПСОВ-Варна | Потенциометрично определяне |
| Неразтворени вещества | Седем дни преди предаване на отпадъчните води на ПСОВ-Варна | Гравиметрично определяне |
| Живак | Седем дни преди предаване на отпадъчните води на ПСОВ-Варна | Атомно абсорбционнa спектрометрия/ масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Кадмий | Седем дни преди предаване на отпадъчните води на ПСОВ-Варна | Атомно абсорбционнa спектрометрия/ масспектрометрия с индуктивно свързана плазма/оптикоемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Олово | Седем дни преди предаване на отпадъчните води на ПСОВ-Варна | Атомно абсорбционнa спектрометрия/ масспектрометрия с индуктивно свързана плазма/оптикоемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Мед | Седем дни преди предаване на отпадъчните води на ПСОВ-Варна | Атомно абсорбционнa спектрометрия/ масспектрометрия с индуктивно свързана плазма/оптикоемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Хром (общ) | Седем дни преди предаване на отпадъчните води на ПСОВ-Варна | Спектрофотометрично определяне/Атомно абсорбционнa спектрометрия/ масспектрометрия с индуктивно свързана плазма/оптикоемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Никел | Седем дни преди предаване на отпадъчните води на ПСОВ-Варна | Атомно абсорбционнa спектрометрия/ масспектрометрия с индуктивно свързана плазма/оптикоемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Цинк | Седем дни преди предаване на отпадъчните води на ПСОВ-Варна | Атомно абсорбционнa спектрометрия/ масспектрометрия с индуктивно свързана плазма/оптикоемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Арсен | Седем дни преди предаване на отпадъчните води на ПСОВ-Варна | Атомно абсорбционнa спектрометрия/ масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Фосфати (като Р) | Седем дни преди предаване на отпадъчните води на ПСОВ-Варна | Спектрофотометрично определяне |
| Хлориди | Седем дни преди предаване на отпадъчните води на ПСОВ-Варна | Титриметрично определяне/ Йонхроматографско определяне |

Условие 10.1.4.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на показателите: живак и кадмий във водата на довеждащия водопровод за свежа вода, захранващ производствената дейност, при осигурено пробовземане едновременно на вход на водопровода за производствената дейност и точката на пробовземане.

Условие 10.1.4.2.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да преустанови извършвания мониторинг на приоритетните опасни вещества живак и кадмий по Условие 10.1.4.1 след писмено потвърждение от РИОСВ за извеждане от производствения цикъл на приоритетно опасното вещество, което може да присъства в отпадъчните води и/или при отсъствие на приоритетно опасното вещество в резултатите от собствения мониторинг на отпадъчните води или от контролните проверки, за период повече от 6 години.

Условие 10.1.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да измерва/изчислява количествата на предаваните производствени отпадъчни води по Условие 10.1.2.2..

Условие 10.1.4.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствие на резултатите от собствения мониторинг по Условие 10.1.4.2. с ИЕО посочени в Таблица 10.1.2.1., установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

Условие 10.1.4.5. Притежателят на настоящото разрешително да изчислява замърсителите и техните годишни количества, които се докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие 10.2. Охлаждащи води

Условие 10.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да поддържа затворен охладителен цикъл на охлаждащата система. Не се разрешава заустване на охлаждащи води във водни обекти и/или канализационни системи на населени места.

Условие 10.3. Битово-фекални води

Условие 10.3.1. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.3.1.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава заустване на битово-фекални води в градската канализационна система на гр. Девня, единствено при наличието на актуален договор с лицето, експлоатиращо канализационната мрежа на населеното място и селищната пречиствателна станция, при спазване на условията в него, както и при спазване на Таблица 10.3.1.1.

Таблица 10.3.1.1.

1. Точка на заустване :

№ 1 – обозначена в Приложение ІІ-6.4 към заявлението с географски координати 43°12'14.11" N и 27°36'55.66" E;

2. Точка на пробовземане:

№ 1 – (съвпада с точката на заустване) обозначена в Приложение ІІ-6.4 към заявлението с географски координати 43°12'14.11" N и 27°36'55.66" E;

3. Източници на отпадъчните води: – Битово-фекалните отпадъчни води;

4. Име на водоприемника - градската канализационна система с ГПСОВ – гр. Девня;

5. Количество на заустваните отпадъчни води:

Q max. час – 0.02 m3/h

Q ср.дн. – 0.5 m3/24h

Q ср. год. – 180 m3/y

| Показател | Индивидуални емисионни ограничения |
| --- | --- |
| Температура | 400С |
| Активан реакция (рН) | 6,5-9,0 |
| Неразтворени вещества | 300 mg/dm3 |
| Сулфатни йони | 400 mg/dm3 |
| Азот амониев | 35 mg/dm3 |
| Фосфати (като Р) | 15 mg/dm3 |
| Сулфиди (като S) | 1,5 mg/dm3 |
| Хлориди | 400 mg/dm3 |
| Електропроводимост | 1600 мкС |
| Желязо (общо) | 10,0 mg/dm3 |
| БПК5 | 200 mg/dm3 |
| ХПК (бихроматна) | 400 mg/dm3 |
| Живак | * |
| Кадмий | * |
| Олово | 2,0 mg/dm3 |
| Арсен | 0,5 mg/dm3 |
| Мед | 2,0 mg/dm3 |
| Хром (шествалентен) | 0,5 mg/dm3 |
| Хром (тривалентен) | 2,5 mg/dm3 |
| Никел | 2,0 mg/dm3 |
| Цианиди (свободни) | 1,0 mg/dm3 |
| Цианиди (общи) | 1,5 mg/dm3 |
| Цинк | 5,0 mg/dm3 |
| Нефтопродукти | 15,0 mg/dm3 |
| Анионактивни детергенти | 15,0 mg/dm3 |
| Феноли | 10,0 mg/dm3 |

* Не се допуска в отпадъчните води - т.е. концентрацията на веществото в отпадъчните води е по-малко от границата на количествено определяне на метода за анализ.

Условие 10.3.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да преустанови заустването на приоритетните опасни вещества кадмий и живак, чрез прилагане на подходяща технологична схема.

Условие 10.3.1.3. Заустването на приоритетните опасни вещества кадмий и живак се счита за преустановено, ако измерената концентрация на съответното вещество в отпадъчните води (ако е налично), не надвишава концентрацията на същото вещество, измерена във водата на довеждащия водопровод, захранващ производствената дейност, при осигурено пробовземане едновременно на вход на водопровода за производствената дейност и точката на пробовземане.

Условие 10.3.2. Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците

Условие 10.3.2.1. Заустваните по Условие 10.3.1.1. отпадъчни води, не трябва да нарушават нормалната експлоатация на градската канализационна мрежа и работата на ГПСОВ.

Условие 10.3.2.2. При залпови изпускания на замърсяващи вещества в градската канализационна система на гр. Девня, вследствие на аварийни ситуации, операторът да предприеме необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването, съгласно изготвен авариен план.

Условие 10.3.3 Условия за собствен мониторинг

Условие 10.3.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва собствен мониторинг на поток битово-фекални води, заустван в градска канализационна система, съгласно Таблица 10.3.3.1. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория.

Таблица 10.3.3.1.

1. Точка на заустване :

№ 1 – обозначена в Приложение ІІ-6.4 към заявлението с географски координати 43°12'14.11" N и 27°36'55.66" E;

2. Точка на пробовземане:

№ 1 – (съвпада с точката на заустване) обозначена в Приложение ІІ-6.4 към заявлението с географски координати 43°12'14.11" N и 27°36'55.66" E;

3. Източници на отпадъчните води: – Битово-фекалните отпадъчни води;

4. Име на водоприемника - градската канализационна система с ГПСОВ – гр. Девня;

5. Количество на заустваните отпадъчни води:

Q max. час – 0.02 m3/h

Q ср.дн. – 0.5 m3/24h

Q ср. год. – 180 m3/y

| Показатели | Честота на пробовземане | Метод/и за изпитване |
| --- | --- | --- |
| Температура | Веднъж годишно | Потенциометрично определяне |
| Активан реакция (рН) | Веднъж годишно | Потенциометрично определяне |
| Неразтворени вещества | Веднъж годишно | Гравиметрично определяне |
| Сулфатни йони | Веднъж годишно | Йонхроматографско определяне/Спектрофотометрично определяне |
| Азот амониев | Веднъж годишно | Спектрофотометрично определяне/ Йонхроматографско определяне |
| Фосфати (като Р) | Веднъж годишно | Спектрофотометрично определяне/Йонхроматографско определяне |
| Сулфиди (като S) | Веднъж годишно | Спектрофотометрично определяне |
| Хлориди | Веднъж годишно | Йонхроматографско определяне Титриметрично определяне |
| Електропроводимост | Веднъж годишно | Потенциометрично определяне |
| Желязо (общо) | Веднъж годишно | Спектрофотометрично определяне |
| БПК5 | Веднъж годишно | Потенциометрично определяне |
| ХПК (бихроматна) | Веднъж годишно | Титриметрично определяне/ Спектрофотометрично определяне |
| Живак | Съгласно Условие 10.1.3.3.2. | Атомно абсорбционнa спектрометрия/ масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Кадмий | Съгласно Условие 10.1.3.3.2. | Атомно абсорбционнa спектрометрия/ масспектрометрия с индуктивно свързана плазма/оптикоемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Олово | Веднъж годишно | Атомно абсорбционнa спектрометрия/ масспектрометрия с индуктивно свързана плазма/оптикоемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Арсен | Веднъж годишно | Атомно абсорбционнa спектрометрия/ масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Мед | Веднъж годишно | Атомно абсорбционнa спектрометрия/ масспектрометрия с индуктивно свързана плазма/оптикоемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Хром (шествалентен) | Веднъж годишно | Спектрофотометрично определяне |
| Хром (тривалентен) | Веднъж годишно | Спектрофотометрично определяне |
| Никел | Веднъж годишно | Атомно абсорбционнa спектрометрия/ масспектрометрия с индуктивно свързана плазма/оптикоемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Цианиди (свободни) | Веднъж годишно | Спектрофотометрично определяне |
| Цианиди (общи) | Веднъж годишно | Спектрофотометрично определяне |
| Цинк | Веднъж годишно | Атомно абсорбционнa спектрометрия/ масспектрометрия с индуктивно свързана плазма/оптикоемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Нефтопродукти | Веднъж годишно | Газова хроматография |
| Анионактивни детергенти | Веднъж годишно | Спектрофотометрично определяне |
| Феноли | Веднъж годишно | Спектрофотометрично определяне |

Условие 10.3.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на приоритетните опасни вещества живак и кадмий по Условие 10.3.3.1 с честота на пробовземане:

- „Веднъж на три месеца“ за първата година след преустановяване на заустването;

- „Веднъж на три месеца“ за период от три години при установено наличие (дори в една от пробите) на приоритетно опасното вещество в резултатите от едногодишния собствения мониторинг или от контролните проверки за същия период;

- „Веднъж годишно“ при отсъствие на приоритетно опасното вещество в резултатите от едногодишния собствения мониторинг или от контролните проверки за същия период.

Условие 10.3.3.3. Притежателят на настоящото разрешително за период от една година да извършва мониторинг на показателите: живак и кадмий във водата на довеждащия водопровод, захранващ производствената дейност, при осигурено пробовземане едновременно на вход на водопровода за производствената дейност и точката на пробовземане.

Условие 10.3.3.4. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да преустанови извършвания мониторинг на приоритетните опасни вещества живак и кадмий по Условие 10.3.3.1 след писмено потвърждение от РИОСВ за извеждане от производствения цикъл на приоритетно опасното вещество, което може да присъства в отпадъчните води и/или при отсъствие на приоритетно опасното вещество в резултатите от собствения мониторинг на отпадъчните води или от контролните проверки, за период повече от 6 години.

Условие 10.3.3.5. Притежателят на настоящото разрешително да изчислява количествата битово-фекални отпадъчни води, зауствани в градска канализационна система.

Условие 10.3.3.6. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствие на резултатите от собствения мониторинг по Условие 10.3.3.1. с ИЕО посочени в Таблица 10.3.1.1., установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

Условие 10.4. Дъждовни води

Условие 10.4.1. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.4.1.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава отвеждане на условно чисти дъждовни води в инфилтрационен блок с обем 135 м3 и инфилтрационни блокове тип „N-BOX“, обозначен в Приложение ІІ-6.5. и Приложение ІІ-6.6. от заявлението. Не се разрешава заустване на условно чисти дъждовни води във воден обект и/или канализационна система на населени места.

Условие 10.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система на площадката ( в т.ч. всички резервоари), включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Условие 10.6. Документиране и докладване

Условие 10.6.1. Притежателя на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от собствения мониторинг на отпадъчните води по Условие 10.1.4.2. и Условие 10.3.3.1.

Условие 10.6.2. Притежателя на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС резултатите от собствения мониторинг по Условие 10.1.4.2 и Условие 10.3.3.1., установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 10.6.3. Притежателя на настоящото да докладва като част от ГДОС резултатите от оценка на съответствието, съгласно Условие 10.1.4.4 и Условие 10.3.3.6.

Условие 10.6.4. Притежателя на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие 10.6.5 Притежателя на настоящото разрешително да докладва замърсителите по Условие 10.1.4.5., включително пренос извън площадката на замърсители в отпадъчните води, предназначени за преработка, за които са надвишени пределните количества, посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие 10.6.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, резултати от инструкцията по Условие 10.5.

Условие 10.6.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите в отпадъчните води, за производството на единица продукт, изчислени съгласно Условие 6.13.

Условие № 11. Управление на отпадъците

Условие 11.1. Образуване на отпадъци

Условие 11.1.1. Образуваните отпадъци при работата на инсталациите по Условие 2. да не се различават по вид (код и наименование) и да не превишават количествата, посочени в Таблица 11.1.1.

Таблица 11.1.1. Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за дикалциев фосфат (DCP)

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Годишна норма за ефективност [t/единица продукт] | Количество t/y |
| --- | --- | --- | --- |
| 06 03 14 | Твърди соли и разтвори, различни от упоменатите в 06 03 11* и 06 03 13* | 0,007 | 3,5 |
| 06 05 03 | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 06 05 02 | 0,05 | 25 |
| 06 09 04 | Отпадъци от реакция на основата на калций, различни от упоменатите в 06 09 03*(филтърен кек) | 0,2 | 100,8 |
| 15 02 03 | Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (ръкавни филтри) | - | 0,1 |

##### Условие 11.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъците с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.

##### Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране

Условие 11.2.1. На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава приемане на отпадъци за третиране на територията на площадката по Условие 3.3.

###### Условие 11.3. Предварително съхраняване на отпадъците

Условие 11.3.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъци с кодове и наименования:

| Код | Наименование на отпадъка | Годишно количество, разрешено за съхраняване, t/y |
| --- | --- | --- |
| 06 05 03 | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 06 05 02 | 25 |
| 06 09 04 | Отпадъци от реакция на основата на калций, различни от упоменатите в 06 09 03*(филтърен кек) | 100,8 |
| 15 01 02 | Пластмасови опаковки | 0,5 |
| 15 01 10* | Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества | 2 |
| 15 02 02* | Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 0,05 |
| 17 01 07 | Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 1 |
| 17 04 05 | Чугун и стомана | 2 |
| 20 01 21* | Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 0,01 |

Условие 11.3.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъците, образувани при производствената дейност на площадката, за срок, не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;

- една година при последващо предаване за обезвреждане.

Условие 11.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да представи в срок до един месец, от датата на влизане в сила на настоящото комплексно разрешително, в РИОСВ актуален план/карта на площадката, в който са означени местата за предварително съхранение на всички отпадъци, образувани на площадката.

Условие 11.3.3.1. При планирана промяна на място за съхранение на образуваните на площадката отпадъци притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ актуализация на горния план, в срок един месец преди осъществяване на промяната.

Условие 11.3.4. Притежателят на настоящото разрешително да извършва предварително съхраняване на опасните отпадъци, образувани от производствената дейност, в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете да бъдат обозначени с добре видими надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците.

Условие 11.3.5. Всички обособени места за предварително съхраняване на отпадъците посочени в Условие 11.3.1., трябва да имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за предназначението на площадките, вида на отпадъците, които се третират в тях, да бъдат ясно означени и отделени от останалите съоръжения в обекта. Съхранението на отпадъците да се извършва съобразно изискванията на съответните наредби по управление на отпадъците.

Условие 11.3.6. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава предварителното съхраняване на отпадъците да се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Условие 11.3.7. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците

Условие 11.4.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за транспортиране отпадъците извън територията на площадката, на лица, притежаващи приложимите, съгласно ЗУО документи за осъществяване на съответната дейност, включително въз основа на сключен договор. В случай, че тази дейност ще се извършва от притежателя на настоящото разрешително, същият следва да притежава такива документи.

Условие 11.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя “Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, в случаите на предаване на опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане.

Условие 11.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя, съхранява и представя на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи:

- За производствени отпадъци:

  - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;

- За опасни отпадъци:

- сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;

- “Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Условие 11.5. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци

Условие 11.5.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за оползотворяване, в т.ч. рециклиране, отпадъците от дейността на предприятието извън територията на площадката единствено на лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор или да ги предава по реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006г. относно превози на отпадъци.

Условие 11.5.2. Притежателят на настоящото разрешително да предава отпадъците, образувани от дейността на предприятието при експлоатацията на инсталациите по Условие 2., приоритетно за оползотворяване пред обезвреждане.

Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците

Условие 11.6.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за обезвреждане отпадъците от дейността на предприятието извън територията на площадката единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор или да ги предава по реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006г. относно превози на отпадъци.

Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците

Условие 11.7.1. Притежателят на настоящото разрешително да осъществява измерване/изчисляване на количествата генерирани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

- годишно количество образуван отпадък за всяка инсталация и продукт;

- стойностите на годишните норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес).

Условие 11.7.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване или изчисляване на количествата образувани отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци (за отпадъците, които се образуват пряко от производствения процес).

Условие 11.7.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес) с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.8. Анализи на отпадъците

Условие 11.8.1. Притежателят на настоящото разрешително да извърши анализи на образуваните при производствената дейност отпадъци с цел класификация на отпадъците по чл. 3 от ЗУО.

Условие 11.8.2. Притежателят на настоящото разрешително да предава отпадъците образувани от дейността на предприятието и предназначени за обезвреждане чрез депониране, единствено след извършване на основно охарактеризиране, в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т.1.1 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 11.8.2.1. Вземането на проби и методите за изпитване на отпадъците по условие 11.8.2. да се извършват в съответствие с изискванията на част I, раздел 3 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 11.8.3. Анализите на отпадъците да бъдат извършвани от акредитирани лаборатории, в съответствие със ЗУО.

Условие 11.9. Документиране и докладване

Условие 11.9.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Условие 11.9.1.1. Информацията, включително и резултатите от извършените анализи на отпадъците по Условие 11.8.1. и Условие 11.8.2.1. да се документират и съхраняват минимум 5 години на площадката и да се предоставят при поискване от компетентните органи.

Условие 11.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервани/изчислявани съгласно Условие 11.7. количествата на отпадъците и да докладва като част от ГДОС образуваните количества отпадъци като годишно количество и стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се образуват пряко от производствения процес).

Условие 11.9.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщена информация по изпълнението на условията на КР към управлението на отпадъците.

Условие 11.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява всяка информация, чието документиране се изисква с горните условия (условие № 11. Управление на отпадъците) за срок не по-кратък от пет календарни години, ако не е указано друго в съответната нормативна уредба. Информацията да се предоставя при поискване от компетентните органи.

Условие 11.9.5. Притежателят на настоящото разрешително да направи проучване на възможността за оползотворяване, преработване и рециклиране на образуваните на площадката отпадъци при промяна в работата на инсталациите.

# Условие 11.9.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва преносите извън площадката на опасни и неопасни отпадъци, в определените случаи, посочени в Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие № 12. Шум

Условие 12.1. Емисии

Условие 12.1.1. Дейностите, извършвани на производствената площадка, да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво – 70 dB(A);

- вечерно ниво – 70 dB(A);

- нощно ниво – 70 dB(A).

В местата на въздействие (в най-близо разположените спрямо промишления източник урбанизирани територии и извън тях):

- дневно ниво – 55 dB(A);

- вечерно ниво – 50 dB(A);

- нощно ниво – 45 dB(A).

Условие 12.2. Контрол и измерване

Условие 12.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години, собствени периодични измервания на:

- общата звукова мощност на площадката;

- еквивалентните нива на шум в определени точки по границата на площадката;

- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

Условие 12.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за наблюдение на показателите по Условие 12.2.1.

Условие 12.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шума по границата на производствената площадка и в местата на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54 от 13.12.2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда, в съответствие с „Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие” и съгласно Условие 12.2.1.

Условие 12.3. Документиране и докладване

Условие 12.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от наблюдението на определените показатели.

Условие 12.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от оценката на съответствието на установените еквивалентни нива на шума по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 12.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС:

- оплаквания от живущи около площадката;

- резултатите от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл. 30, ал. 3 от Наредба № 54 от 13.12.2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда;

- установени несъответствия с поставените в разрешителното гранични стойности на еквивалентните нива на шума, причини за несъответствията, предприети/планирани коригиращи действия.

Условие № 13 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.1. Мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.1.1. На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко отвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води и почвите.

Условие 13.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

Условие 13.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да осигурява съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определени за целта места.

Условие 13.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони).

Условие 13.1.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за предотвратяване на наличие на течности в резервоари, технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им.

Условие 13.1.6. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води на площадката.

Условие 13.1.7. Не се допуска използването на материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждането на конструкции, инженерно строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води и почвите и от които същите могат да бъдат замърсени.

Условие 13.2. Условия за мониторинг на почвата

Условие 13.2.1. В срок до един месец от влизане в сила на настоящото разрешително, притежателят му да изготви и представи за съгласуване в РИОСВ и ИАОС, по реда на Условие 6.14., план за мониторинг на почви, съобразен с условията на настоящото комплексно разрешително.

Условие 13.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да извършва собствен мониторинг на състоянието на почвите на територията на площадка по показателите, посочени в Таблица 13.2.2. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории.

Таблица 13.2.2. Мониторинг на почви

| Показател | Честота |
| --- | --- |
| pН | Веднъж на 10 години |
| Фосфати | Веднъж на 10 години |
| Нефтопродукти | Веднъж на 10 години |

Условие 13.3. Документиране и докладване

Условие 13.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката обобщени резултати от изпълнение на инструкциите по Условие 13.1.

Условие 13.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от собствения мониторинг на почвите.

Условие 13.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката предприети допълнителни мерки за опазване на почвата и подземните води.

Условие 13.3.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщени резултати от изпълнение на инструкциите по Условие 13.1..

Условие 13.3.5. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на почви по Условие 13.2.2. като част от ГДОС.

Условие 13.3.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва предприетите допълнителни мерки за опазване на почвата и подземните води по Условие 13.3.3., като част от ГДОС.

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети

Условие 14.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени.

Условие 14.2. Притежателят на настоящото разрешително да предприеме мерки за предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствията при аварии.

Условие 14.3. Притежателят на настоящото разрешително да води документация за всяка възникнала аварийна ситуация, описваща:

- причините за аварията;

- време и място на възникване;

- последствия върху здравето на населението и околната среда;

- предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на последствията от нея.

Документацията да се съхранява и представя при поискване от компетентния орган.

Условие 14.4. Притежателят на настоящото разрешително незабавно да уведомява РИОСВ и да води документация за следните случаи:

- измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното;

- непланирана емисия;

- инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно.

Условие № 15. Преходни и анормални режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)

Условие 15.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, която да осигурява:

- пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно технологично) в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях;

- спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес.

Условие 15.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталацията по Условие № 2, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси.

Условие 15.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира изпълнението на инструкциите за пускане и спиране на инсталацията по Условие № 2, включващи отчет на продължителността на тези процеси. Документацията да се съхранява на площадката и предоставя при поискване от компетентния орган.

Условие 15.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага план за мониторинг при анормални режими на инсталацията по Условие № 2, който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии, метода на измерване и контрол. Обобщени резултати от мониторинга да се представя като част от ГДОС.

Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

Условие 16.1. В случай на взето от оператора решение за прекратяване на дейността на инсталацията, посочена в настоящото разрешително или на части от нея, притежателят му да уведоми РИОСВ.

Условие 16.2. В срок до един месец преди прекратяване на дейността на инсталацията или части от нея, притежателят на настоящото разрешително да изготви и представи в РИОСВ подробен План за закриване на дейността на площадката или части от нея. Планът е необходимо да включва като минимум:

- отстраняване от площадката на всички контролирани от законодателството по околна среда материали/вещества;

- почистване (отстраняване/ демонтиране при окончателно закриване) на тръбопроводи и съоръжения, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство;

- почистване (отстраняване/ демонтиране при окончателно закриване) на складови помещения/ складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;

- почистване и рекултивиране на замърсената на територията на площадката почва;

- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по закриване;

Условие 16.2.1. В случай, че изпълнението на Плана за закриване дейността на инсталацията или на части от нея налага промяна в условията на комплексното разрешително, да се предприемат необходимите действия за разрешаването на тези промени преди изпълнение на плана по Условие 16.2.

Условие 16.3. В срок до един месец преди временно прекратяване на дейността на инсталацията (технологичните съоръжения) или на части от тях, да се изготви и представи в РИОСВ подробен План за временно прекратяване на дейностите на площадката или част от тях. Планът да включва като минимум:

- почистване на тръбопроводи и оборудване, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство;

- почистване на складови помещения/ складови площадки, временни площадки за съхраняване на отпадъци, обваловки и басейни;

- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по временно прекратяване;

- окончателна цена за всяка от дейностите и осигуряване на необходимите средства.

Условие 16.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да актуализира планът за временно прекратяване при всяка промяна в експлоатацията на инсталацията.

Условие 16.4. Изпълнението на мерките по плановете по Условие 16.2 и Условие 16.3 да се докладва, като част от съответния ГДОС.

Условие 16.5. В случай, че се закриват всички инсталации и дейности по Приложение № 4 към ЗООС, притежателят на настоящото разрешително да:

- направи оценка на състоянието на замърсяване на почвата и подземните води с опасни вещества, използвани, произвеждани или изпускани от инсталацията през целия период на експлоатация;

- предприеме мерки за отстраняване на замърсяването до връщане на почвата и/или подземните води до базовото състояние, съгласно докладът за базово състояние, в случай, че оценката е показала значително замърсяване на почвата и подземните води;

- предприеме допълнителни действия за отстраняване, контролиране, ограничаване или намаляване на опасните вещества така, че предвид характеристиката на площадката и бъдещото й предназначение да не представлява риск за човешкото здраве и околната среда – когато установените в доклада за базово състояние нива на замърсяване представлява такъв риск;

- извършва действията по предходната подточка дори когато от него не се изисква да представя базов доклад, т.е. когато не използва, произвежда или изпуска съответни ОХВ, но е заварил такова предходно замърсяване. Подходът за определяне дали ОХВ са съответни е указан в Съобщение на Европейската комисия за насоки относно изготвянето на докладите за базово състояние;

- изготви и представи в РИОСВ доклад за изпълнението на дейностите за привеждане на площадката в задоволително състояние с оглед одобреното й бъдещо предназначение.