## ПРОЕКТ

## Условие № 1. Речник на използваните термини

| Оператор/Притежател на разрешителното | ЕТ “Ем Би Чикън – Емре Узунов“, гр. Ветово, ул. „Марица“ № 9, ЕИК: 203993705 |
| --- | --- |
| Площадка | поземлен имот с идентификатор 10803.163.5., гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе |
| Географски координати на условен геометричен център на площадката | N 43°42'20.92" E 26°14'57.13" |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околна среда |
| РИОСВ | РИОСВ - Русе |
| БД | Басейнова дирекция „Дунавски район“ |
| Общински власти | Община Ветово |
| Заявлението | Заявление за издаване на комплексно разрешително на ЕТ “Ем Би Чикън – Емре Узунов“, гр. Ветово, представено в ИАОС с писмо вх. № КР-7574/23.11.2022 г. |
| КР | Комплексно разрешително |
| Наредбата | Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни |
| ГДОС | Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексното разрешително (годишен доклад за околна среда) |
| ЗООС | Закон за опазване на околната среда |
| СУОС | Система за управление на околната среда |
| ЗЧАВ | Закон за чистотата на атмосферния въздух |
| Ден | от 07.00 ч. до 19.00 ч. |
| Вечер | от 19.00 ч. до 23.00 ч. |
| Нощ | от 23.00 ч. до 07.00 ч. |
| dB(A) | Децибели (А скала) |
| НДНТ | Най-добри налични техники |
| Единица капацитет | 1000 броя птици за един жизнен цикъл |
| Един жизнен цикъл | 35 - 40 дни |
| m3/единица капацитет | Количество консумирана вода за производството на единица капацитет |
| t/y | Количество за 1 година |
| ЗЗВВХВС | Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси |
| ЕРИПЗ | Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители |
| Общ екскретиран азот (N) | Общият азот, отделен в резултат от метаболитните процеси при животните чрез урината и изпражненията. |
| Общ екскретиран фосфор | Общият фосфор, отделен в резултат от метаболитните процеси при животните чрез урината и изпражненията |
| ad libitum | Осигуряване на свободен достъп до фуражи или вода, като по този начин животното може само да регулира съответно приетото количество според биологичните си нужди. |
| Чувствителен рецептор | Зона, която се нуждае от специална защита срещу замърсяване, като например: жилищни зони; зони, в които се извършват човешки дейности (например училища, детски градини, зони за отдих, болници или старчески домове); чувствителни екосистеми/местообитания. |
| Стопанство | Инсталация, съгласно посоченото в член 3, точка 3 от Директива 2010/75/ЕС, в която се отглеждат свине или птици. |
| Жизнено пространство за едно животно | Предоставеното пространство на едно животно в дадена система за отглеждане, при отчитане на максималния капацитет на съоръжението. |

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

Инсталация, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Промишлена инсталация за интензивно отглеждане на птици:

- Инсталация за интензивно   отглеждане на птици – бройлери  (т. 6.6., буква „а“)

Инсталация, непопадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Горивна  инсталация  за хале № 1,  хале № 2 и хале № 3, включваща:

- 1 брой печка на твърдо гориво (въглища/екопелети) 0,465 МW – за хале № 1;

- 1 брой печка на твърдо гориво (въглища/екопелети) 0,465 МW – за хале № 2;

- 1 брой печка на твърдо гориво (въглища/екопелети) 0,465 МW – за хале № 3;

Условие № 3. Обхват

Условие 3.1. Работата на инсталациите и емисиите в околната среда трябва да бъдат контролирани и поддържани в съответствие с условията на настоящото комплексно разрешително. Всички планове и програми, които се изискват в настоящото Разрешително, са неразделна част от него.

Условие 3.2. Нито едно от условията в настоящото разрешително не отменя законовите задължения на притежателя му, произтичащи от други нормативни актове.

Условие 3.3. Всяко назоваване в настоящото разрешително на понятието “площадка” ще означава територията, на която са разположени инсталациите по Условие № 2, обозначени на Генплан приложен към заявлението (приложение Карта № 3 – Генплан на площадката).

Условие № 4. Капацитет на инсталациите

Условие 4.1. Притежателят на настоящото разрешително да експлоатира инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, без да превишава капацитета, посочен в Таблица 4.1.

Таблица 4.1.

| Инсталация | Позиция на дейността, приложение № 4, ЗООС | Капацитет |
| --- | --- | --- |
| Промишлена инсталация за интензивно отглеждане на птици: Отглеждане на птици - бройлери | т. 6.6., буква „а“ | 70 665 места за птици |

| Инсталации извън обхвата на Приложение № 4 към ЗООС | Капацитет МW |
| --- | --- |
| Горивна инсталация за хале № 1, хале № 2 и хале № 3, включваща: 3 броя печки на твърдо гориво – въглища/екопелети | 3 броя по 0,465 МW |

Условие 4.2. Докладване

Условие 4.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване или изчисляване на годишната продукция за инсталацията по Условие № 2, която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, съобразно единицата капацитет посочена в Условие № 1.

Условие 4.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишно количество продукция за инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, съобразено с единицата капацитет посочена в Условие № 1.

Условие 4.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва веднъж годишно, като част от ГДОС:

- Брой постъпващи и напускащи птици - бройлери, включително и умрели.

Условие № 5. Управление на околната среда

Притежателят на настоящото комплексно разрешително да осъществява системно управление по околна среда, съобразено с изискванията на приложимите заключения за НДНТ и отговарящо на следните условия:

Условие 5.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да изготви всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.

Условие 5.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

Условие 5.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Условие 5.4. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие 5.5. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по Условие № 2, произтичащи от нови нормативни актове и да уведомява ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

Условие 5.6. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от прилагането на инструкциите по Условие 5.2., Условие 5.3., Условие 5.4. и Условие 5.5.

Условие № 6. Тълкуване

Условие 6.1. Всички условия от настоящото разрешително, в които не е определен индивидуален срок за изпълнение, следва да се считат за влизащи в сила от датата на въвеждане в експлоатация на съответната инсталация.

Условие 6.2. Употребените ресурси се определят като:

Условие 6.2.1. Годишните стойности на нормите за ефективност се изчисляват като годишната стойност на употребените ресурси се раздели на броя на отгледаните птици за календарната година, умножи се по 1000, и се раздели на броя на циклите през съответната година.

Условие 6.2.2. Нормите за ефективност по отношение консумацията на ресурси са спазени в случай, че така изчислените стойности са по-малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.

Условие 6.3. Годишното количество образуван отпадък се определя като сума от количествата образуван отпадък за 12 месеца.

Условие 6.3.1. Условията за разрешено количество образуван отпадък са спазени в случай, че така изчислените годишни количества са по-малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.

Условие 6.4. „Въвеждане в експлоатация“ е датата, от която инсталацията/съоръжението е въведена в експлоатация по реда на ЗУТ или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба, а когато такъв ред не е приложим - датата, от която инсталацията/съоръжението започне да консумира вода, енергия и/или суровини/спомагателни материали/горива и съответно започне да отделя емисии и отпадъци в околната среда.

Условие 6.5. „Прекратяване на работата на инсталации/съоръжения или на части от тях” са случаите, когато операторът/притежателят на разрешителното преустанови работата на инсталации/съоръжения или на части от тях, при което се изключва вероятността за бъдещо възобновяване на тяхната работа. Прекратяването на дейността на инсталации/съоръжения или на части от тях включва демонтиране на оборудването и/или свързаните с неговата работа технологични линии. Окончателното прекратяване на всички дейности по Приложение № 4 от ЗООС на площадката включва и изпълнението на чл. 121, т.8 от ЗООС.

Условие 6.6. „Временно прекратяване на работата на инсталации/съоръжения или на части от тях” са случаите, когато операторът/притежателят на разрешителното преустановява работата на инсталации/съоръжения или на части от тях за определен период от време.

Условие 6.7. Количеството емитиран замърсител във въздуха и/или водите, за единица капацитет се изчислява, като годишното количество замърсител се раздели на броя на отгледаните птици през съответната година и се умножи по 1000 и се раздели на броя на циклите за съответната година. За изчисляване на годишното количество замърсител следва да се използват указанията от Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ.

Условие 6.8. „Нов източник на емисии” е всяка сграда (производствено хале) за отглеждане на птици-бройлери, чието изграждане или съществена промяна е започналo/започнала след 17.05.2006 г., съгласно дефиницията в чл.1, т.16 на Протокола към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (обн. ДВ, 38/2005 г.).

Условие 6.9. Условията за норми за еквивалентно ниво на шум са спазени в случай, че всяко наблюдение отговаря на поставените в настоящото комплексно разрешително норми. Наблюденията се правят при спазване изискванията на чл. 16, ал.1, т.1 и ал.2 и чл.18 от Наредба № 54 от 13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда и в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.

Условие 6.10. Разработеният от оператора план за собствен мониторинг, съобразен с условията в комплексното разрешително, се представя за съгласуване в РИОСВ. Изпълнителният директор на ИАОС одобрява плана, и писмено уведомява оператора за това.

Условие № 7. Уведомяване

Условие 7.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да уведомява областния управител, кмета на общината, РИОСВ и органите на ГД “ПБЗН” – МВР, при аварийни или други замърсявания, а в случаите на замърсяване на повърхностни и/или подземни води и Басейновата дирекция, когато са нарушени установените с настоящото комплексно разрешително или с нормативен акт норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда, след установяване на вида на замърсяващите вещества и размера на замърсяването.

Условие 7.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да уведомява РИОСВ за началото и очакваната продължителност на приемните изпитвания по смисъла на Закона за устройство за територията (ЗУТ) или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба за въвеждане в нормална експлоатация на инсталациите/ пречиствателните съоръжения.

Условие 7.3. Притежателят на настоящото разрешителното след приключване на приемните изпитвания да представи в РИОСВ копие от документа за въвеждане на обекта в експлоатация.

Условие 7.4. Притежателят на настоящото разрешителното да информира ИАОС, с копие до РИОСВ за всяка планирана промяна (по смисъла на ЗООС) в работата на инсталациите по Условие № 2., съгласно нормативно установения ред.

Условие 7.5. Притежателят на настоящото разрешително да уведомява съответния компетентен орган при аварийни или други замърсявания.

Условие 7.6. Притежателят на настоящото разрешително е длъжен незабавно да информира съответния компетентен орган при съществуване на непосредствена заплаха за екологични щети въпреки предприетите от него мерки.

Условие 7.7. При настъпили екологични щети операторът е длъжен незабавно да уведоми съответния компетентен орган за причинените екологични щети.

Условие 7.8. Притежателят на настоящото разрешителното да докладва ежегодно, като част от ГДОС информацията по изпълнението на Условие 7.1. и Условие 7.4.

Условие №8. Използване на ресурси

Условие 8.1. Използване на вода

Условие 8.1.1. Използването на вода за производствени нужди (включително охлаждане) да става единствено при наличие на Разрешително за водовземане, издадено, съгласно изискванията на Закона за водите, и/или при наличие на актуален договор с “В и К” оператор и при спазване на условията в документите, уреждащи законосъобразното използване на вода.

Условие 8.1.2. При работа на инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, количеството използвана свежа вода за производствени нужди (включително охлаждане) да не превишава количеството в Таблица 8.1.2.

Таблица 8.1.2.

| Инсталация | Годишна норма за ефективност при употребата на вода, m3/ единица капацитет |
| --- | --- |
| Промишлена инсталация за интензивно отглеждане на птици, включваща: |
| Инсталация за интензивно отглеждане на птици - бройлери | 12,2 |

Условие 8.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на инсталацията за поене на животните, която е основен консуматор на вода за производствени нужди.

Условие 8.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

Условие 8.1.5. Измерване и документиране

Условие 8.1.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да отчита изразходваните количества вода за производствени нужди от инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС, чрез водомерно устройство, означено в Приложение Карта № 4. от заявлението.

Условие 8.1.5.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. Документираната информация да включва:

- Годишнa консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС;

- Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС.

Условие 8.1.5.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с нормата по Условие 8.1.2. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират и съхраняват.

Условие 8.1.5.4. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване. Резултатите да се съхраняват.

Условие 8.1.5.5. Резултатите от изпълнението на инструкцията по Условие 8.1.3 да се документират, съхраняват и да се предоставят при поискване от страна на компетентните органи.

Условие 8.1.6. Докладване

Условие 8.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, за количеството на използваната вода при работа на инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, изразено като:

- Годишна норма за ефективност при употребата на производствена вода (включително охлаждане) за инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 към ЗООС за календарната година.

Условие 8.1.6.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС резултати от оценката за съответствие по Условие 8.1.5.3. Информацията задължително да съдържа информация за броя и причините за документираните несъответствия и предприетите/планирани коригиращи действия за отстраняването им.

Условие 8.2. Енергия

Условие 8.2.1. Използване на енергия

Условие 8.2.1.1. При работа на инсталацията по Условие № 2, попадащa в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС да не се превишават количествата на електроeнергия, определена в Таблица 8.2.1.

Таблица 8.2.1.

| Наименование на инсталацията | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, МWh/единица капацитет |
| --- | --- |
| Промишлена инсталация за интензивно отглеждане на птици, включваща: |
| Инсталация за интензивно отглеждане на птици - бройлери | 1,08 |

Условие 8.2.1.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на хранилната инсталация (хранилни машини и шнекове), основен консуматор на електроенергия за производствени нужди на инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Условие 8.2.2. Измерване и документиране

Условие 8.2.2.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция, осигуряваща измерване и документиране на изразходваните количества електроенергия, изразени като:

-	Стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС;

-	Годишнa консумация на електроенергия за производствени нужди за инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Количеството консумирана електроенергия да се отчита чрез измервателното устройство, отбелязано на Карта 4 – разположение на водомер и електромер – Графично приложение към заявлението.

Условие 8.2.2.2. Притежателят на настоящото разрешително, да прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива в Таблица 8.2.1. към  Условие 8.2.1.1., в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.

Условие 8.2.2.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да документира резултатите от изпълнението на инструкцията по Условие 8.2.1.2.

Условие 8.2.3. Докладване

Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС:

-	изчислените стойности на годишните норми за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС за календарната година;

-	резултатите от оценката на съответствието на количествата електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1.1., причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 8.3. Суровини, спомагателни материали и горива

Условие 8.3.2. Измерване и документиране

Условие 8.3.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на:

- годишната консумация на фураж за инсталацията по Условие № 2 , попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС;

- разход на гориво за Горивната инсталация към Инсталацията за отглеждане на птици - бройлери, включваща 3 броя печки на твърдо гориво (въглища/екопелети) по 0,465 МW.

Условие 8.3.3. Докладване

Условие 8.3.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС измерените/изчислените годишни стойности при:

- употребата на фураж за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС;

- разход на гориво за Горивната инсталация към Инсталацията за отглеждане на птици - бройлери, включваща 3 броя печки на твърдо гориво (въглища/екопелети) по 0,465 МW.

Условие 8.3.4. Съхранение на спомагателни материали и горива

Условие 8.3.4.1. Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, изменен с последващи изменения и поправки, да бъдат опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Информационните листове за безопасност да отговарят на изискванията на Приложение II към Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменен с последващи изменения и поправки.

Условие 8.3.4.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява на площадката и да представя при поискване на РИОСВ копия от информационните листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и смеси, като спомагателни материали и горива.

Условие 8.3.4.1.2. Съхранението на химични вещества и смеси трябва да отговаря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Условие 8.3.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да представи в срок до един месец, от датата на влизане в сила на настоящото комплексно разрешително, в РИОСВ актуален план на площадката, в който са означени местата за съхранение на всички опасни химични вещества и смеси, използвани като спомагателни материали и горива.

Условие 8.3.4.3. При планирана промяна на място за съхранение на опасни спомагателни материали и горива, притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ актуализация на план на площадката с означени на него места за съхранение на опасни вещества, в срок един месец преди осъществяване на промяната.

Условие 8.3.5. Документиране

Условие 8.3.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на спомагателни материали и горива с изискванията на нормативната уредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества, включително на установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

Условие 8.3.6. Докладване

Условие 8.3.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на спомагателни материали и горива с изискванията на нормативната уредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества, включително на установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

# Условие № 9. Емисии в атмосферата

# Условие 9.1. Емисии от точкови източници

Условие 9.1.1. Дебитът на вентилационни газове от всички организирани източници по Условие 9.1.2. не трябва да превишават посочените в таблица 9.1.1. и 9.1.2. стойности.

Условие 9.1.2. Инсталацията за интензивно отглеждане на птици - бройлери

Таблица 9.1.1.

| Изпускащо устройство № | Източник на отпадъчни газове | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инсталация за интензивно отглеждане на птици – бройлери Вентилационна система (хале № 1) | - | 370 250 6 бр. стенни вентилатори х 40 900 всеки; 3 бр. покривни вентилатори х 14 350 всеки; |  |
| ИУ № 1 |  |  | 40 900 | 0,85 |
| ИУ № 2 |  |  | 40 900 | 0,85 |
| ИУ № 3 |  |  | 40 900 | 0,85 |
| ИУ № 4 |  |  | 40 900 | 0,85 |
| ИУ № 5 |  |  | 40 900 | 0,85 |
| ИУ № 6 |  |  | 40 900 | 0,85 |
| ИУ № 7 |  |  | 14 350 | 1.5 |
| ИУ № 8 |  |  | 14 350 | 1.5 |
| ИУ № 9 |  |  | 14 350 | 1.4 |
|  | Инсталация за интензивно отглеждане на птици – бройлери Вентилационна система (хале № 2) | - | 370 250 6 бр. стенни вентилатори х 40 900 всеки; 3 бр. покривни вентилатори х 14 350 всеки; |  |
| ИУ № 1 |  |  | 40 900 | 0,85 |
| ИУ № 2 |  |  | 40 900 | 0,85 |
| ИУ № 3 |  |  | 40 900 | 0,85 |
| ИУ № 4 |  |  | 40 900 | 0,85 |
| ИУ № 5 |  |  | 40 900 | 0,85 |
| ИУ № 6 |  |  | 40 900 | 0,85 |
| ИУ № 7 |  |  | 14 350 | 1.5 |
| ИУ № 8 |  |  | 14 350 | 1.5 |
| ИУ № 9 |  |  | 14 350 | 1.4 |
|  | Инсталация за интензивно отглеждане на птици – бройлери Вентилационна система (хале № 3) | - | 370 250 6 бр. стенни вентилатори х 40 900 всеки; 3 бр. покривни вентилатори х 14 350 всеки; |  |
| ИУ № 1 |  |  | 40 900 | 0,85 |
| ИУ № 2 |  |  | 40 900 | 0,85 |
| ИУ № 3 |  |  | 40 900 | 0,85 |
| ИУ № 4 |  |  | 40 900 | 0,85 |
| ИУ № 5 |  |  | 40 900 | 0,85 |
| ИУ № 6 |  |  | 40 900 | 0,85 |
| ИУ № 7 |  |  | 14 350 | 1.5 |
| ИУ № 8 |  |  | 14 350 | 1.5 |
| ИУ № 9 |  |  | 14 350 | 1.4 |

Операторът следва да потвърди или представи информация за посочените в червено височини на изпускащи устройства

Таблица 9.1.2

| Изпускащо устройство пореден № | Източник на отпадъчни газове | Максимален дебит на димните газове (Nm3/h) | Номинална входяща топлиннаа мощност МWth | Пречиствателно съоръжение | Вид на горивото | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отоплителна печка № 1 (хале № 1) | 1 860 | 0.465 | - | Твърдо гориво (въглища/ екопелети) | 14 |
| 2 | Отоплителна печка № 2 (хале № 2) | 1 860 | 0.465 | - | Твърдо гориво (въглища/ екопелети) | 14 |
| 3 | Отоплителна печка № 2 (хале № 3) | 1 860 | 0.465 | - | Твърдо гориво (въглища/ екопелети) | 14 |

# Условие 9.1.3. При експлоатацията на инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, стойностите на общия екскретиран азот и общия екскретиран фосфор за жизнено пространство за едно животно/година не трябва да превишават определените в Таблица 9.1.3. стойности. Методът на изчисление/оценката на емисиите да се съгласува с РИОСВ чрез плана за мониторинг.

# Таблица 9.1.3. Свързан с НДНТ общ екскретиран азот и общ екскретиран фосфор

| Параметър | Категория животни | Свързан с НДНТ общ екскретиран азот/фосфор (kg екскретиран азот/фосфор за жизнено пространство за едно животно/година) |
| --- | --- | --- |
| Общ екскретиран азот, изразен като N. | Птици - бройлери | 0,6 |
| Общ екскретиран фосфор, изразен като P2O5. | Птици - бройлери | 0,25 |

# Условие 9.1.4. При експлоатацията на инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС, емисиите на амоняк във въздуха за жизнено пространство за едно животно/година не трябва да превишават определените в Таблица 9.1.4. стойности. Методът на изчисление/оценката на емисиите да се съгласува с РИОСВ чрез плана за мониторинг.

# Таблица 9.1.4. НДНТ - СЕН за емисии на амоняк във въздуха от всяко помещение за интензивно отглеждане на птици

| Параметър | Категория животни | НДНТ-СЕН (kg NH3/жизнено пространство за едно животно/година) |
| --- | --- | --- |
| Амоняк, изразен като NH3 | Птици - бройлери | 0,08 |

Условие 9.1.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на изчислените стойности на контролираните параметри с определените стойности в Таблица 9.1.3. и Таблица 9.1.4., установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.2. Неорганизирани емисии

Условие 9.2.1. Всички емисии на вредни вещества от инсталациите по Условие № 2 да се изпускат в атмосферния въздух организирано, т.е. през изпускащите устройства, описани в Условие 9.1.2

Условие 9.2.2 Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

Условие 9.2.3 Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.2.4. Притежателят на настоящото разрешително да предприема всички необходими мерки за ограничаване емисиите на прахообразни вещества, съгласно изискванията на чл. 70 на Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Условие 9.2.5. С цел намаляване на общия екскретиран азот и общия екскретиран фосфор във въздуха от сградите за отглеждане на птици-бройлери, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, притежателят на настоящото разрешително да прилага следните техники:

- намаляване на съдържанието на суров протеин чрез хранителни дажби с балансирано съдържание на азот в зависимост от нуждата от енергия и осигуряване на оптимално количество аминокиселини;

- фазово хранене с дажби, чийто състав е адаптиран към периода на развитие на животните;

- добавяне на контролирани количества основни аминокиселини към дажби с ниско съдържание на суров протеин;

- използване на ниско фосфорна диета и добавка фитаза към фуражите;

- използване на високо смилаеми неорганични фуражни фосфати в състава на фуража.

Условие 9.2.6. За всяка сграда за отглеждане на птици-бройлери на площадката, попадаща в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС, с цел намаляване емисиите на амоняк да се използват следните техники:

- използване на затворени помещения с дълбока несменяема постеля;

- използване на подова изолация в помещението;

- редовно отстраняване на торта от сградите в края на всеки угоителен цикъл, като  се прилага „сухо почистване“ на помещенията;

- експлоатиране на система за принудителна вентилация;

- използване на специални хранилки за намаляване на разхищението на храна;

- добър хранителен режим – използваните добавки към хранителните смески;

- използване на нипелни поилки – за поене на птиците;

Условие 9.2.7. С цел намаляване на праховите емисии от сградата за отглеждане на бройлери на площадката притежателят на настоящото разрешително да прилага посочените по-долу техники:

- застилане с прясна ненарязана слама чрез използване на нископрахова техника (напр. ръчно);

- прилагане на хранене ad libitum;

- използване на влажни фуражи, гранулирани фуражи или добавяне на мазни суровини или свързващи вещества в системата за хранене със сухи фуражи;

- използване на силози за фураж с пневматично пълнене.

Условие 9.2.8. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за изпълнение на мерките/техниките, описани в Условие 9.2.5. , Условие 9.2.6. и Условие 9.2.7.

Условие 9.2.9. Резултатите от прилагането на инструкциите по Условие 9.2.8. да се документират, съхраняват на площадката и представят при поискване от компетентния орган. При актуализиране на изготвената информация, операторът да представя в РИОСВ актуално копие.

Условие 9.3. Интензивно миришещи вещества

Условие 9.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

Условие 9.3.2. В случай на получени оплаквания за миризми, притежателят на настоящото разрешително да предприеме незабавни действия за идентифициране на причините за появата им, мерки за предотвратяване/намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

Условие 9.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.3.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка за възможността за замърсяване с миризми в чувствителните рецептори.

Условие 9.3.5. В случаите, когато се очаква и/или има доказателства за замърсяване с миризми в чувствителните рецептори притежателят на настоящото разрешително да извършва периодичен мониторинг на емисиите на миризми във въздуха, чрез използване на:

- европейските (EN) стандарти (напр. чрез динамична олфактометрия съгласно EN 13725 с цел определяне на концентрацията на миризмата);

- когато се прилагат алтернативни методи, за които няма стандарти EN (напр. измерване/оценка на излагането на миризми, оценка на въздействието на миризми), може да се използват ISO, национални и други международни стандарти, които гарантират предоставянето на данни с равностойно научно качество.

Условие 9.3.6. В случаите, когато се очаква и/или има доказателства за достигане на миризми до чувствителните рецептори и с цел предотвратяване или, където това не е практически осъществимо, намаляване на емисиите на миризми от стопанството притежателят на настоящото разрешително да изготви, изпълни и при необходимост редовно да преразглежда план за управление на миризмите, който да включва следните елементи:

- протокол, съдържащ подходящи действия и срокове;

- протокол за провеждане на мониторинг на миризмите;

- протокол за реагиране при установяване на замърсяване с миризми;

- програма за предотвратяване и отстраняване на миризми, предназначена например за определяне на източника(ците); за мониторинг на емисиите на миризми за характеризиране на приноса на източниците и за прилагането на мерки за тяхното отстраняване и/или намаляване;

- преглед на предишните инциденти и мерки за справяне с миризмите и разпространение на информация за инцидентите, свързани с миризмите.

Условие 9.3.7. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за изпълнение на мерките/техниките, описани в Условие 9.3.5. и Условие 9.3.6.

Условие 9.3.8. Резултатите от прилагането на инструкцията по Условие 9.3.7. да се документират, съхраняват на площадката и представят при поискване от компетентния орган. При актуализиране на изготвената информация, операторът да представя в РИОСВ актуално копие.

Условие 9.4. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух

Условие 9.4.1. Емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, генерирани от дейностите на площадката да не водят до нарушаване на действащите норми за качество на въздуха.

Условие 9.5. Условия за собствен мониторинг

Условие 9.5.1. Изисквания към собствения мониторинг на емисиите на вредни вещества във въздуха

Условие 9.5.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да определя годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Допълнение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).

Условие 9.5.1.2. В срок до един месец от влизане в сила на настоящето разрешително притежателят на настоящото разрешително да изготви и съгласува с РИОСВ план за мониторинг на общия екскретиран азот и общия екскретиран фосфор и съответно емисиите на амоняк и прах във въздуха, съобразен с условията на разрешителното.

# Условие 9.5.1.3. Веднъж годишно притежателят на настоящото комплексно да извършва мониторинг на отделените в оборския тор общ азот и общ фосфор, чрез изчисляване на емисиите чрез използване на масовия баланс на азота и фосфора въз основа на приемания фураж, съдържанието на суров протеин в дажбите, общия фосфор и показателите на животните, или да извършва оценка на емисиите чрез анализ на оборския тор за общо съдържание на азот и фосфор, при спазване на регламентираните стойности в Таблица 9.1.3.

# Условие 9.5.1.4. Веднъж годишно притежателят на настоящото комплексно разрешително да извършва мониторинг на емисиите на амоняк във въздуха, чрез изчисление, използвайки стандартни методики и емисионни фактори, при спазване на регламентираните стойности в Таблица 9.1.4.

# Условие 9.5.1.5. Веднъж годишно притежателят на настоящото комплексно разрешително да извършва мониторинг на емисиите на прах от всяка сграда за отглеждане на птици – бройлери на площадката, чрез изчисление, използвайки стандартни методики и емисионни фактори.

Условие 9.5.2. Документиране и докладване

Условие 9.5.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява за всяко изпускащо устройство стойностите на контролираните параметри и честотата на мониторинг, стойностите на общия екскретиран азот, общия екскретиран фосфор, емисиите на амоняк и прах във въздуха, определени и съгласувани с плана за мониторинг на емисиите в атмосферата, за всяка календарна година отделно и да ги предоставя при поискване от компетентния орган.

Условие 9.5.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).

Условие 9.5.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

Условие 9.5.2.4. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

Условие 9.5.2.5. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от оценката на съответствието на измерените/изчислените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното стойности и емисионни норми (вкл. степента и времевия период на превишаването им), установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 9.5.2.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС стойностите на изчислените в съответствие с Условие 6.7. количества емитирани замърсители във въздуха, за всяко изпускано вредно вещество от инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Условие 9.5.2.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по Условия 9.3.3., Условия 9.5.2.1., Условие 9.5.2.2., Условие 9.5.2.3 , Условие 9.5.2.4. и Условие 9.5.2.5 и в съответствие с Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).

Условие № 10. Емисии на отпадъчни води

Условие 10.1. Производствени отпадъчни води

Условие 10.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да отвежда производствените отпадъчни води (от измиване на сградите в края на угаителния цикъл), единствено във водоплътен бетонов резервоар, с обем 30 м3, обозначен на графично приложение Карта №9 от заявлението.

Условие 10.1.2. Съдържанието на водоплътен бетонов резервоар, по Условие 10.1.1. да се предава, съгласно сключен договор за приемане и пречистване на отпадъчните води с експлоатиращото селищната канализационна система и/или селищната пречиствателна станция ВиК дружество и при спазване на условията в него. Почистването и извозването на отпадъчните води да се извършва от лицензирана за услугата фирма, съгласно сключен договор и при спазване на условията в него.

Условие 10.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на отвеждащата до водоплътна черпателна шахта, канализационна мрежа на площадката на дружеството, както и периодично проверка на водоплътността й и нивото на отпадъчните води в нея, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Условие 10.2. Битово фекални отпадъчни води

Условие 10.2.1. Работа на пречиствателното оборудване

Условие 10.2.1.1. На притежателят на настоящото разрешително се разрешава да експлоатира ЛПСОВ, обозначена на Приложение Карта № 9. към заявлението.

Условие 10.2.1.2. За пречиствателното съоръжение, разрешено с Условие 10.1.1.1, притежателят на настоящото разрешително да определи:

- контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа);

- оптималните стойности за всеки от контролираните параметри;

- честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;

- вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри

Условие 10.2.1.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение по Условие 10.1.1.1 в съответствие с информацията по Условие 10.1.1.2.

Условие 10.2.1.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на работата на пречиствателното съоръжение, разрешено с Условие 10.1.1.1, в съответствие с определените по Условие 10.1.1.2 контролирани параметри, честота на мониторинг, вид на оборудването за мониторинг.

Условие 10.2.1.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на пречиствателното съоръжение по Условие 10.2.1.1.

Условие 10.2.1.3. Контрол на пречиствателното оборудване

Условие 10.2.1.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива по Условие 10.1.1.2 на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Условие 10.2.1.4. Документиране и докладване

Условие 10.2.1.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява на площадката писмена документация по изпълнение на Условие 10.1.1.2, която да предоставя при поискване от компетентният орган.

Условие 10.2.1.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от мониторинга на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение.

Условие 10.2.1.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 10.2.1.4.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС информация за извършените проверки на съответствие на стойностите на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, през годината, установени несъответствия, причини за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 10.2.2. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.2.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да отвежда битово-фекалните отпадъчни води след пречистване в ЛПСОВ, във водоплътен бетонов резервоар с обем 3,00 м3, обозначен на графично приложение Карта №9 от заявлението.

Условие 10.2.2.2. Съдържанието на водоплътен бетонов резервоар, по Условие 10.3.2.2. да се предава, съгласно сключен договор за приемане и пречистване на отпадъчните води с експлоатиращото селищната канализационна система и/или селищната пречиствателна станция ВиК дружество и при спазване на условията в него. Почистването и извозването на отпадъчните води да се извършва от лицензирана за услугата фирма, съгласно сключен договор и при спазване на условията в него.

Условие 10.2.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и почистване на водоплътният бетонов резервоар, обозначен на графично приложение Карта №9 от заявлението.

Условие 10.2.2.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационна мрежа на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Условие 10.3. Документиране и докладване

Условие 10.3.1. Пълната информация за всички регистрирани в изпълнение на Условие 10.1.3. и Условие 10.2.2.4. течове през съответната година и предприетите коригиращи действия, както и информация за колко време е отстранен теча, да се съхранява на площадката и да се предоставя на компетентния орган при поискване.

Условие 10.3.2. Информацията по Условие 10.2.2.2. от настоящото разрешително да се докладва ежегодно като част от ГДОС.

Условие № 11. Управление на отпадъците

Условие 11.1.1. Образуваните отпадъци при работата на инсталациите по Условие 2. да не се различават по вид (код и наименование) и да не превишават количествата, посочени в Таблица 11.1.1.

Таблица 11.1.1. Производствени отпадъци, образувани от Отоплителна инсталация

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Количество t/y |
| --- | --- | --- |
| 10 01 01 | Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 200 |
| 10 01 99 | Отпадъци, неупоменати другаде | 0,100 |

Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране

Условие 11.2.1. На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава приемане на отпадъци за третиране на площадката по Условие 3.3.

Условие 11.3. Предварително съхраняване на отпадъци

Условие 11.3.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъците образувани при производствената дейност, за срок не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;

- една година при последващо предаване за обезвреждане.

Условие 11.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да представи в срок до един месец в РИОСВ актуален план/карта на площадката, в който са означени местата за предварително съхранение на всички отпадъци, образувани на площадката.

Условие 11.3.3. При планирана промяна на място за съхраняване на образуваните на площадката отпадъци притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ актуализация на горната схема, в срок един месец преди осъществяване на промяната.

Условие 11.3.4. Притежателят на настоящото разрешително да извършва предварително съхраняване на опасните отпадъци, образувани от производствената дейност, в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете да бъдат обозначени с добре видими надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците.

Условие 11.3.5. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъци с код и наименование:

| Код | Наименование на отпадъка | Годишно количество, разрешено за съхраняване, t/y |
| --- | --- | --- |
| 02 01 04 | Пластмасови отпадъци /с изкл.на опаковки/ | 2 |
| 02 01 10 | Метални отпадъци | 6 |
| 10 01 01 | Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изкл. на пепел от котли, упоменати в 10 01 04) | 200 |
| 10 01 99 | Отпадъци, неупоменати другаде | 0,100 |
| 15 01 01 | Хартиени и картонени опаковки | 0,100 |
| 15 01 10* | Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 0,300 |
| 20 01 21* | Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 0,200 |

Условие 11.3.6. Всички обособени места за предварително съхраняване на отпадъците посочени в Условие 11.3.5., трябва да имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за предназначението на площадките, вида на отпадъците, които се третират в тях, да бъдат ясно означени и отделени от останалите съоръжения в обекта.

Условие 11.3.7. Предварителното съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване да се извършва в съответствие с изискванията на Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Условие 11.3.8. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава предварителното съхраняване на отпадъците, посочени в Условие 11.3.5, да се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Условие 11.3.9. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците

Условие 11.4.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за транспортиране отпадъците извън територията на площадката, на лица, притежаващи приложимите, съгласно ЗУО документи за осъществяване на съответната дейност, включително въз основа на сключен договор. В случай, че тази дейност ще се извършва от притежателя на настоящото разрешително, същият следва да притежава такива документи.

Условие 11.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя “Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, в случаите на предаване на опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане.

Условие 11.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя, съхранява и представя на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи:

- За производствени отпадъци:

  - съпроводителен документ;

- За опасни отпадъци:

- съпроводителен документ;

- „Идентификационен документ“, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Условие 11.5. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци

Условие 11.5.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за оползотворяване, в т.ч. рециклиране, отпадъците от дейността на предприятието, извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор, или да ги предава по реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци.

Условие 11.5.2. Притежателят на настоящото разрешително да предава отпадъците, образувани от дейността на предприятието при експлоатацията на инсталацията по Условие № 2., приоритетно за оползотворяване пред обезвреждане.

Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците

Условие 11.6.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за обезвреждане отпадъците от дейността на предприятието извън територията на площадката единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор или да ги предава по реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006г. относно превози на отпадъци.

Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците

Условие 11.7.1. Притежателят на настоящото разрешително да осъществява измерване/изчисляване на количествата генерирани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

- годишно количество образуван отпадък за всяка инсталация.

Условие 11.7.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията на настоящото разрешително.

Условие 11.7.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.8. Анализи на отпадъците

Условие 11.8.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва анализи на образуваните при производствената дейност отпадъци с цел класификация на отпадъците по чл. 3 от ЗУО.

Условие 11.8.2. Притежателят на настоящото разрешително да предава отпадъците образувани от дейността на предприятието и предназначени за обезвреждане чрез депониране, единствено след извършване на основно охарактеризиране, в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т.1.1 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 11.8.2.1. Вземането на проби и методите за изпитване на отпадъците по условие 11.8.2 да се извършват в съответствие с изискванията на част I, раздел 3 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 11.8.3. Анализите на отпадъците по Условие 11.8.1. и Условие 11.8.2.1. да бъдат извършвани от акредитирани лаборатории, в съответствие със ЗУО.

Условие 11.9. Документиране и докладване

Условие 11.9.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Условие 11.9.1.1. Информацията, включително и резултатите от извършените анализи на отпадъците по Условие 11.8.1 и Условие 11.8.2, да се документират и съхраняват минимум 5 години на площадката и да се предоставят при поискване от компетентните органи.

Условие 11.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщена информация по изпълнението на условията на КР към управлението на отпадъците.

Условие 11.9.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва преносите извън площадката на опасни и неопасни отпадъци, в определените случаи, посочени в Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие 11.А. Управление на странични животински продукти

Условие 11.А.1. На притежателя на настоящето разрешително се разрешава да използва торовите маси, образувани от дейността по отглеждане на птици - бройлери за наторяване на земеделски земи, съгласно сключен договор.

Условие 11.А.2. Притежателят на настоящото разрешително да осъществява измерване/изчисляване на годишно количество образуван оборски тор.

Условие 11.А.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира измервани/изчислявани количества торови маси и да докладва като част от ГДОС образуваните количества като годишно количество.

Условие № 12. Шум

Условие 12.1. Емисии

Условие 12.1.1. Дейностите, извършвани на производствената площадка, да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво – 70 dB(A);

- вечерно ниво – 70 dB(A);

- нощно ниво – 70 dB(A).

В местата на въздействие (в най-близо разположените спрямо промишления източник урбанизирани територии):

- дневно ниво – 55 dB(A);

- вечерно ниво – 50 dB(A);

- нощно ниво – 45 dB(A).

Условие 12.2. Контрол и измерване

Условие 12.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години, собствени периодични измервания (СПИ) на:

- общата звукова мощност на площадката;

- еквивалентните нива на шум в определени точки по границата на площадката;

- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

Условие 12.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за наблюдение на показателите по Условие 12.2.1.

Условие 12.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал.2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда, Обн. ДВ. бр.3 от 11 01. 2011 г. и в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.

Условие 12.3. Документиране и докладване

Условие 12.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от наблюдението на определените показатели.

Условие 12.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 12.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС:

- оплаквания от живущи около площадката;

- резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл.30, ал.3 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда., Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011 г.;

- установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/ планирани коригиращи действия.

Условие № 13 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.1. Мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.1.1 Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

Условие 13.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони).

Условие 13.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да осигурява съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.

Условие 13.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за предотвратяване на наличие на течности в резервоари,технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им.

Условие 13.1.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води на площадката.

Условие 13.1.6. Не се допуска използването на материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждането на конструкции, инженерно строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с почвите и подземните води и от които същите могат да бъдат замърсени.

Условие 13.1.7. На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко отвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества почвите и подземните води

Условие 13.2. Условия за мониторинг на почвата

Условие 13.2.1. В срок до един месец от влизане в сила на настоящото разрешително, притежателят му да извърши анализ на базовото състояние на почвите по показателите, посочени в Таблица 13.2.2. Извършеният анализ на базовото състояние на почвите да се докладва като част от ГДОС за съответната година.

Условие 13.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да извършва собствен мониторинг на почви по показателите, посочени в Таблица 13.2.1. Анализите и пробовземането да се извършват от акредитирани лаборатории.

Таблица 13.2.2. Мониторинг на почвата

| Показател | Минимална честота на мониторинг |
| --- | --- |
| Активна реакция | Веднъж на 10 години |
| Азот общ | Веднъж на 10 години |
| Фосфати | Веднъж на 10 години |
| Нефтопродукти | Веднъж на 10 години |

Условие 13.2.3. В срок до един месец от влизане в сила на настоящото разрешително, притежателят на настоящото разрешително да изготви и съгласува с РИОСВ и ИАОС план за мониторинг на почвата, съобразен с условията на настоящото разрешително.

Условие 13.3. Документиране и докладване

Условие 13.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката обобщени резултатите от изпълнението на инструкцията по Условие 13.1.

Условие 13.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от собствения мониторинг на почвите по Условие 13.2.2. и да ги предоставя при поискване от компетентните органи.

Условие 13.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката предприети допълнителни мерки за опазване на почвата и подземните води.

Условие 13.3.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на почвите по Условие 13.2.2 като част от ГДОС.

Условие 13.3.5. Обобщени данни от изпълнението на всички инструкции да се докладват като част от ГДОС.

Условие 13.3.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва предприетите допълнителни мерки за опазване на почвата, като част от ГДОС.

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии

Условие 14.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени.

Условие 14.2. Притежателят на настоящото разрешително да предприеме мерки за предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствията при аварии.

Условие 14.3. Притежателят на настоящото разрешително да води документация за всяка възникнала аварийна ситуация, описваща:

- причините за аварията;

- време и място на възникване;

- последствия върху здравето на населението и околната среда;

- предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на последствията от нея.

Документацията да се съхранява и представя при поискване от компетентния орган.

Условие 14.4. Притежателят на настоящото разрешително незабавно да уведомява РИОСВ и да води документация за следните случаи:

- измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното;

- непланирана емисия;

- инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно.

Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)

Условие 15.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага план за мониторинг при анормални режими на инсталацията по Условие № 2., който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране. Обобщени резултати от мониторинга да се представя като част от ГДОС.

Условие 15.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава експлоатацията на дизелов агрегат, единствено за осигуряване на аварийно електрозахранване на площадката.

Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

Условие 16.1. В случай на взето от оператора решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в настоящото разрешително или на части от тях, притежателят му да уведоми РИОСВ, като посочи и предвидената за това дата.

Условие 16.2. При прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях, притежателят на настоящото разрешително да изготви и представи в РИОСВ подробен План за закриване на дейностите на площадката или части от тях. Планът да включва като минимум:

- отстраняване от площадката на всички контролирани от законодателството по околна среда вещества/материали;

- почистване (отстраняване/демонтиране при окончателно закриване) на тръбопроводи и съоръжения, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство;

- почистване (отстраняване/демонтиране при окончателно закриване) на складови помещения/складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;

- почистване и рекултивация на замърсената на територията на площадката почва;

- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по закриване;

- окончателна цена за всяка дейност и осигуряване на необходимите средства.

Условие 16.3. При временно прекратяване на дейността на инсталациите (технологичните съоръжения) или на части от тях, да се изготви подробен План за временно прекратяване на дейностите на площадката или част от тях. Планът да включва като минимум:

- Почистване на тръбопроводи и оборудване, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство;

- Почистване на складови помещения/складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;

- Инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по временно прекратяване;

- Окончателна цена за всяка от дейностите и осигуряване на необходимите средства.

Условие 16.4. Плановете по Условие 16.2. и Условие 16.3. да се съхраняват на площадката и да се представят при поискване от компетентния орган.

Условие 16.5. Планът за временно прекратяване да бъде актуализиран при всяка промяна в експлоатацията на инсталациите по Условие № 2.

Условие 16.6. Изпълнението на мерките по плановете по Условие 16.2. и Условие 16.3. да се докладва, като част от съответния ГДОС.

Приложение № 1. Списък с документи

1. Заявление за издаване на комплексно разрешително на ЕТ “Ем Би Чикън – Емре Узунов”, гр.Ветово, площадка гр.Ветово.