Условие № 1. Речник на използваните термини

| Оператор/ Притежател на разрешителното | „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС” АД, гр. Варна община Варна, област Варна, ул. “Акад. Андрей Сахаров” № 1 |
| --- | --- |
| Площадка | площадка ПИ 27125.23.39 в землището на с. Езерово, община Белослав област Варна |
| Географски координати на условния геометричен център на площадката | 43º12´38.12´´ N; 27º46´55.48´´ Е |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околна среда |
| РИОСВ | РИОСВ – Варна |
| Басейнова дирекция | Басейнова дирекция „Черноморски район” |
| Общински власти | Община Белослав |
| Заявлението | Заявление за издаване на комплексно разрешително на „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС” АД, гр. Варна с вх. № КР-6257/12.06.2023г. |
| ГДОС | Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексното разрешително (годишен доклад за околна среда), съгласно изискванията чл. 123в, т. 6 на ЗООС. |
| Наредбата | Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни |
| ЗООС | Закон за опазване на околната среда |
| ЗУО | Закон за управление на отпадъците |
| ЗЗВВХВС | Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси |
| ЗУТ | Закона за устройство на територията |
| НДЕ | Норми на допустими емисии във въздуха |
| СУОС | Системно управление на околната среда |
| СПИ | Собствени периодични измервания |
| Ден | От 07.00ч. до 19.00ч. |
| Вечер | От 19.00ч. до 23.00ч. |
| Нощ | От 23.00ч. до 07.00ч. |
| dB(A) | Децибели (А скала) |
| НДЕ | Норми на допустими емисии във въздуха |
| КР | Комплексно разрешително |
| НДНТ | Най-добри налични техники |
| mg/Nm3 | Концентрация – количество вещество в единица обем, приведен към нормални условия |
| ИУ | Изпускащо устройство |
| Единица продукт | Един тон (1t) входящ за преработка отпадък |
| ЕРИПЗ | Регламент № 166/2006 относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители |
| Норма за ефективност | Количество ресурс, изпуснат замърсител или образуван отпадък за единица продукт |
| МБТ | Инсталация за механично – биологично третиране на твърди битови отпадъци |
| ЛПС | Локално пречиствателно съоръжение |
| Максимално моментно количество (моментен капацитет) | Физическата възможност на площадката (площадка за предварително съхраняване на отпадъци) да се съхранява определено количество отпадък (в тона) във всеки един момент |

Условие № 2. Инсталации, обхванати от разрешителното

Инсталация, която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС:

- Инсталация за механично – биологично третиране на твърди битови отпадъци - т. 5.3.2 „а” от Приложение № 4 към ЗООС, включваща:

- Линия за механично третиране;

- Балираща машина;

- Линия за биологично третиране;

- Линия за пресяване на стабилизирана органична фракция

- Шредираща линия за производство на модифицирано гориво от отпадъци (RDF) -              т. 5.3.2 „б” от Приложение № 4 към ЗООС.

Условие № 3. Обхват

Условие 3.1. Работата на инсталацията и емисиите в околната среда трябва да бъдат контролирани и поддържани в съответствие с условията на настоящото комплексно разрешително. Всички планове и програми, които се изискват в настоящото Разрешително, са неразделна част от него.

Условие 3.2. Нито едно от условията в настоящото разрешително не отменя законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от други нормативни актове.

Условие 3.3. Всяко назоваване в настоящото разрешително на понятието “площадка” ще означава територията, на която са разположени инсталациите по Условие 2, обозначени на Приложение № 78 „Ген план на площадката“, приложен към заявлението.

Условие № 4. Капацитет на инсталациите

Условие 4.1. На притежателят на настоящото разрешително се разрешава да експлоатира инсталациите по Условие 2, без да превишава капацитета, посочен в Таблица 4.1.

Таблица 4.1.

| Инсталация | Позиция на дейността, приложение № 4, ЗООС | Капацитет |
| --- | --- | --- |
| 1. Инсталация за механично – биологично третиране на твърди битови отпадъци, включваща: | т. 5.3.2 „а“ | - |
| Линия за механично третиране; Балираща машина. |  | 700 t/24h 255 500 t/y |
| Линия за биологично третиране; |  | 317 t/24h 115 700 t/y |
| Линия за пресяване на стабилизирана органична фракция (СОФ) |  | 30 t/h 102 200 t/y |
| 2. Шредираща линия за производство на модифицирано гориво от отпадъци (RDF) | т. 5.3.2 „б“ | 336 t/h 122 640 t/y |

Условие 4.1.1. Притежателят на настоящото разрешително за получения компост от тунел № 10 към Линия за биологично третиране да спазва изискванията на Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, включително да извършва анализи за изпитване на компоста с цел спазване на изискванията за качество.

Условие 4.1.2. Притежателят на настоящото разрешително за получената стабилизирана органична фракция от Инсталация за механично – биологично третиране на твърди битови отпадъци да спазва изискванията на Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, включително да извършва анализи за изпитване на стабилизираната органична фракция с цел спазване на изискванията за качество.

Условие 4.2. Докладване

Условие 4.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване или изчисляване на годишното количество преработени отпадъци за инсталациите по Условие 2, които попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

Условие 4.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС, годишното количество преработени отпадъци за инсталациите по Условие 2, които попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС

Условие № 5. Управление на околната среда

Притежателят на настоящото комплексно разрешително да осъществява системно управление по околна среда, съобразено с изискванията на приложимите заключения за НДНТ и отговарящо на условията по-долу:

Условие 5.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да изготви всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.

Условие 5.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

Условие 5.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Условие 5.4. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие 5.5. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по Условие № 2, произтичащи от нови нормативни актове, и да уведомява ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

Условие 5.6. Притежателят на настоящото разрешително да документира в съответствие с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Условие 5.7. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от прилагането на инструкцията по Условие 5.5.

Условие № 6. Тълкуване

Условие 6.1. Всички условия в настоящото комплексно разрешително, за които не е определен индивидуален срок за изпълнение се считат за влизащи в сила от датата на влизане в сила на настоящото комплексно разрешително.

Условие 6.2. Нормите за допустими емисии/емисионни норми, посочени в настоящото разрешително, се се тълкуват съгласно изискванията на Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии и Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1147 на Комисията от 10 август 2018 година за установяване на заключенията за най-добри налични техники (НДНТ) за третирането на на отпадъци съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета.

Условие 6.3. Собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите в атмосферния въздух да се извършват в съответствие с изискванията на глава 5 на Наредба №6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и и Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1147 на Комисията от 10 август 2018 година за установяване на заключенията за най-добри налични техники (НДНТ) за третирането на на отпадъци съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета.

Условие 6.4. Годишните стойности на нормите за ефективност се изчисляват като количеството консумирани вода и енергия за календарната година се раздели на количеството преработени отпадъци за същата календарна година.

Условие 6.4.1. Нормите за ефективност по отношение консумацията на вода и енергия са спазени в случай, че така изчислените стойности са по-малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.

Условие 6.5. Годишната стойност на нормата за ефективност по отношение количеството образуван отпадък (само за отпадъците, които се образуват пряко от производствения процес) за календарна година се изчислява като количеството образуван отпадък за календарната година се разделя на количеството преработени отпадъци за същата календарна година.

Условие 6.5.1. Годишното количество образуван отпадък се определя като сума от количествата образуван отпадък за 12 месеца, в рамките на една календарна година.“

Условие 6.5.2. Нормите за ефективност по отношение количествата образувани отпадъци (само за отпадъците, които се образуват пряко от производствения процес) и на годишните количества образувани отпадъци са спазени в случай, че така изчислените стойности са по-малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.

Условие 6.6. „Прекратяване на работата на инсталации/ съоръжения или на части от тях” са случаите, когато операторът/ притежателят на разрешителното преустановява работата на инсталации/ съоръжения или на части от тях, при което се изключва вероятността за бъдещо възобновяване на тяхната работа. Прекратяването на дейността на инсталации/ съоръжения или на части от тях включва демонтиране на оборудването и/или свързаните с неговата работа технологични линии. Окончателното прекратяване на всички дейности по Приложение № 4 от ЗООС на площадката включва и изпълнението на чл. 121, т. 8 от ЗООС (в случаите, предвидени от закона).

Условие 6.7. „Временно прекратяване на работата на инсталации/ съоръжения или на части от тях” са случаите, когато операторът/притежателят на разрешителното преустановява работата на инсталации/ съоръжения или на части от тях за определен период от време.

Условие 6.8. „Пречиствателно съоръжение” е съоръжение, което намалява емисиите на вредни или опасни вещества във въздуха, водите и почвите чрез допълнителни процеси, но не променя управлението или протичането на основната производствена дейност. Пречиствателните съоръжения третират вредни или опасни вещества, образувани при производството на определен продукт в същата или друга инсталация и чиито емисии се контролират от нормативната уредба.

Условие 6.9. „Въвеждане в експлоатация” е датата на която инсталацията/съоръжението е въведена в експлоатация по реда на ЗУТ или по реда на друга специализирана нормативна уредба, а когато такъв ред не е приложим – датата, от която инсталацията/съоръжението започне да консумира вода, енергия и/или суровини/спомагателни материали/горива и съответно да отделя емисии и отпадъци в околната среда.

Условие 6.10. „Метод на изпитване“ е посоченият в комплексното разрешително метод на изпитване.

Условие 6.11. Условията за норми за еквивалентно ниво на шум са спазени в случай, че всяко наблюдение отговаря на поставените в настоящото комплексно разрешително норми. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда, Обн. ДВ, бр.3 от 11 Януари 2011 г. и в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.

Условие 6.12. Количеството емитиран замърсител във въздуха и/или водите, за производството на единица продукт се изчислява, като определеното годишно количество замърсител се раздели на годишното количество (за същата година) преработени отпадъци. За изчисляване на годишното количество замърсител следва да се използват указанията от Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ.

Условие 6.13. Разработеният от оператора план за собствен мониторинг, съобразен с условията в комплексното разрешително, се представя за съгласуване в РИОСВ. Изпълнителният директор на ИАОС одобрява плана и писмено уведомява оператора за това.

Условие № 7. Уведомяване

Условие 7.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да уведомява Областния управител, Кмета на общината, РИОСВ, териториалните структури на ГД „ПБЗН” – МВР, при аварийни или други замърсявания, а в случаите на замърсяване на повърхностни и/или подземни води и Басейновата дирекция, когато са нарушени установените с нормативен акт или с настоящото комплексно разрешително норми (индивидуални емисионни ограничения) на изпускане на замърсяващите вещества в околната среда.

Условие 7.2. Притежателят на настоящето разрешително е длъжен да информира РИОСВ и Басейновата дирекция за резултатите от мониторинга, определен с условията на разрешителното.

Условие 7.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да уведомява РИОСВ за началото и очакваната продължителност на приемните изпитвания по смисъла ЗУТ или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба за въвеждане в нормална експлоатация на инсталациите/ пречиствателните съоръжения.

Условие 7.4. След приключване на приемните изпитвания да представи в РИОСВ копие от документа за въвеждане в експлоатация на обекта.

Условие 7.5. Притежателят на настоящото разрешителното да информира РИОСВ и ИАОС за всяка планирана промяна в работата на инсталациите по Условие 2, съгласно нормативно установения ред.“

Условие 7.6. При аварийни или други замърсявания притежателят на настоящото разрешително да уведомява съответните компетентни органи.

Условие 7.7. Притежателят на настоящото разрешително е длъжен незабавно да информира съответния компетентен орган при съществуване на непосредствена заплаха за екологични щети въпреки предприетите от него мерки.

Условие 7.8. При настъпили екологични щети операторът е длъжен незабавно да уведоми съответния компетентен орган за причинените екологични щети.

Условие № 8. Използване на ресурси

Условие  8.1. Използване на вода

Условие 8.1.1. Използването на вода за производствени нужди да става единствено при наличие на Разрешително за водовземане, издадено съгласно изискванията на Закона за водите, и/или при наличие на актуален договор с “В и К” оператор и при спазване на условията в документите уреждащи законосъобразното използване на вода.

Условие 8.1.2. При работа на инсталацията по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС, количеството използвана свежа вода за производствени нужди да не превишава количеството в Таблица 8.1.2.

Таблица 8.1.2.

| Инсталации, съгласно Условие 2 | Годишна норма за ефективност при употребата на свежа вода, m3/единица продукт |
| --- | --- |
| 1. Инсталация за механично – биологично третиране на твърди битови отпадъци, включваща: |  |
| Линия за механично третиране; Балираща машина. | - |
| Линия за биологично третиране; | 0,008 |
| Линия за пресяване на стабилизирана органична фракция (СОФ) | - |
| 2. Шредираща линия за производство на модифицирано гориво от отпадъци (RDF) | - |

Условие 8.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване за оросяване на биофилтъра към Линия за биологично третиране на твърди битови отпадъци, най-голям  консуматор на вода за производствени нужди в инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

Условие 8.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

Условие 8.1.5. Измерване и документиране

Условие 8.1.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да отчита изразходваните количества вода общо на площадката и самостоятелно за оросяване на биофилтъра чрез измервателните устройства, означени в Приложение 77 „Генплан_ВИК“ от заявлението.

Условие 8.1.5.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. Документираната информация да включва:

- Годишнa консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС;

- Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС.

Условие 8.1.5.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с определените в разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират и съхраняват.

Условие 8.1.5.4. Резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване да се документират и съхраняват.

Условие 8.1.5.5. Резултатите от изпълнението на инструкцията по Условие 8.1.3 да се документират, съхраняват и да се предоставят при поискване от страна на компетентните органи.

Условие 8.1.6. Докладване

Условие 8.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС изчислените стойности на годишната норма за ефективно използване на вода за производствени нужди, за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

Условие 8.1.6.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС резултати от оценката за съответствие по Условие 8.1.5.3. Информацията задължително да съдържа информация за броя и причините за документираните несъответствия и предприетите/планирани коригиращи действия за отстраняването им.

Условие 8.2. Използване на енергия

Условие 8.2.1. Консумираната електроенергия от инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, да не превишават стойностите, посочени в Таблица 8.2.1:

Таблица 8.2.1.

| Инсталации, съгласно Условие 2 | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, МWh/единица продукт |
| --- | --- |
| Инсталация за механично – биологично третиране на твърди битови отпадъци | 0,027 |
| Линия за механично третиране; Балираща машина. | 0,012 |
| Линия за биологично третиране; | 0,014 |
| Линия за пресяване на стабилизирана органична фракция (СОФ) | 0,001 |
| Шредираща линия за производство на модифицирано гориво от отпадъци (RDF) | 0,039 |

Условие 8.2.1.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на:

- вентилатор на биофилтъра, отвеждащ вентилатор, помпа овлажнител в линията за биологично третиране към МБТ;

- шредери (предварителен и 2 броя фини) в шредираща линия;

- зареждащ бункер, вибрационно сито и въздушни сепаратори в Линия за пресяване на СОФ,

основни консуматори на електроенергия към инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Условие 8.2.2. Измерване и документиране

Условие 8.2.2.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди, изразени като:

    - Годишнa консумация на електроенергия за производствени нужди за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС;

    - Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Количеството електроенергия да се отчита чрез измервателно устройство, чието местоположение е отбелязано на Приложение № 78 от Заявлението.

Изразходваните количества за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, да се изчисляват по методики разработени от оператора.

Условие 8.2.2.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на изчислените количества електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.

Условие 8.2.2.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да документира резултатите от изпълнението на инструкцията по Условие 8.2.1.1.

### Условие 8.2.3. Докладване

Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС:

-	Изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия  за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение №4 към ЗООС за календарната година;

-	Резултатите от оценката на съответствието по Условие 8.2.2.2, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 8.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали,  горива и продукти

Условие 8.3.4.1. Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, изменен с последващи изменения и поправки, да бъдат опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Информационните листове за безопасност да отговарят на изискванията на Приложение II към Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменен с последващи изменения и поправки.

Условие 8.3.4.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява на площадката и представя при поискване на РИОСВ копия от информационните листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и смеси.

Условие 8.3.4.1.2. Съхранението на химичните вещества и смеси да отговоря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, съгласно чл.4б. от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Условие 8.3.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да представи в срок до един месец след влизане в сила на разрешителното в РИОСВ актуален план на площадката, в който са означени местата за съхранение на всички опасни химични вещества използвани като спомагателни материали и горива, описани в комплексното разрешително.

Условие 8.3.4.2.1. При планирана промяна на място за съхранение на опасни суровини, спомагателни материали и горива притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ актуализация на горния план, в срок един месец преди осъществяване на промяната.

Условие 8.3.5. Документиране

Условие 8.3.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с изискванията на нормативната уредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества, включително на установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

Условие 8.3.6 Докладване

Условие 8.3.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с изискванията на нормативната уредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества, включително на установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

Условие № 9. Емисии в атмосферата

Условие 9.1. Работа на пречиствателното оборудване

Условие 9.1.1.1 На притежателя на настоящото разрешително се разрешава експлоатацията на следните пречиствателни съоръжения:

- Текстилен филтър към ИУ № 1 – Аспирация на шредер в зала за доставки към Линия за механично третиране на ТБО (МБТ);

- Биофилтър - Линия за биологично третиране на ТБО (МБТ);

- Текстилен ръкавен филтър към ИУ № 2 - Шредираща линия за производство на модифицирано гориво от отпадъци (RDF).

- Текстилен ръкавен филтър към ИУ№3 - Линия за пресяване на СОФ

Условие 9.1.1.2. Притежателя на настоящото разрешително да представи в РИОСВ копие от паспортните данни (проектна документация) на всяко пречиствателно съоръжение.

Условие 9.1.1.3. За всяко от пречиствателните съоръжения по условие 9.1.1.1. притежателят на настоящото разрешително да изготви документация включваща:

- контролирани параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения);

- оптимални стойности за всеки един от контролираните параметри;

- честота на мониторинг на контролираните параметри;

- вида на оборудването за мониторинг/методите за изчисляване на стойностите на контролираните параметри.

Документация да се съхранява на площадката и предоставя на компетентния орган при поискване.

Условие 9.1.1.4. Притежателят на настоящото разрешително след изготвяне и/или актуализиране на документация по Условие 9.1.1.3. да я представи в РИОСВ.

Условие 9.1.1.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за мониторинг на стойности на контролираните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения, в съответствие с определените по Условие 9.1.1.3.

Условие 9.1.2. Контрол на пречиствателното оборудване

Условие 9.1.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените/изчислените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по Условие 9.1.1.3.

Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.1.3. Документиране и докладване

Условие 9.1.3.1. Резултатите от мониторинга по Условие 9.1.1.5. да се документират и съхраняват на площадката.

Условие 9.1.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от оценката на съответствието по Условие 9.1.2.1., установените причини за несъответствието и предприетите коригиращи действия.

Условие 9.1.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС обобщена информация за установените несъответствия по Условие 9.1.2.1., причини за несъответствията и предприетите действия за тяхното отстраняване.

Условие 9.2. Емисии от точкови източници

Условие 9.2.1. Дебитът на технологичните и вентилационни газове от всички организирани източници по Условия 9.2.2., Условия 9.2.2.1. и 9.2.3. не трябва да превишава определените в съответните таблици стойности.

Нито една от посочените емисии в атмосферата не трябва да превишава определените в Таблица 9.2.2 – продължение, Таблица 9.2.2.1. – продължение и Таблица 9.2.3 – продължение емисионни норми.

Не се допуска наличие или експлоатация на други организирани източници на емисии и изпускащи устройства в атмосферния въздух, освен описаните в Условия 9.2.2., Условия 9.2.2.1. и 9.2.3.

Условие 9.2.2. Инсталация за механично-биологично третиране на твърди битови отпадъци

Таблица 9.2.2.

| Изпускащо устройство (комин) № | Източници на отпадъчни газове | Пречиства- телно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аспирация на шредер в зала за доставки към Линия за механично третиране на ТБО (МБТ) | Текстилен филтър | 6 500 | 15 |

Таблица 9.2.2. –продължение

Изпускащо устройство № 1

| Параметър | Емисионна норма (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Прах | 5 |

Условие 9.2.2.1. Линия за пресяване на стабилизирана фракция (СОФ)

Таблица 9.2.2.1.

| Изпускащо устройство (комин) № | Източници на отпадъчни газове | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Зареждащ бункер, Вибрационно сито, 2 броя въздушни сепаратори | Текстилен ръкавен филтър | 7 200 | 15 |

Таблица 9.2.2.1. – продължение

Изпускащо устройство № 3

| Параметър | Емисионна норма (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Прах | 5 |

Условие 9.2.3. Шредираща линия за производство на модифицирано гориво от отпадъци (RDF)

Таблица 9.2.3.

| Изпускащо устройство (комин) № | Източници на отпадъчни газове | Пречиства- телно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Предварителен шредер, 2 броя фини шредери, 2 броя въздушни сепаратори, 2 броя верижни конвейри | Текстилен ръкавен филтър | 56 000 | 17 |

Таблица 9.2.3. –продължение Изпускащо устройство № 2

| Параметър | Емисионна норма (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Прах | 5 |

Условие 9.3. Неорганизирани емисии

Условие 9.3.1. Всички емисии на вредни вещества от инсталацията по Условие 2 да се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащите устройства, описани в Условие 9.2.

Условие 9.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

Условие 9.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

#### Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества

Условие 9.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

Условие 9.4.2. При установяване наличието на неприятни миризми, притежателят на настоящото разрешително да предприема незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и мерки за ограничаване на емисиите, като капсуловане, работа при подналягане и др., а газовете да се обхващат и отвеждат за пречистване и обезмирисяване.

Условие 9.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества.

Условие 9.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух.

Условие 9.5.1. Eмисиите на отпадъчни газове от площадката не трябва да водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на въздуха.

Условие 9.6. Условия за собствен мониторинг

Условие 9.6.1. Изисквания към собствения мониторинг на емисиите на вредни вещества във въздуха

Условие 9.6.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове от изпускащи устройства № № 1, 2 и 3, съгласно изискванията на глава 5 от Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, при спазване на регламентираните срокове в Таблица 9.6.1.1.

Таблица 9.6.1.1. Изпускащи устройства №№ 1, 2 и 3

| Контролиран параметър | Метод за изпитване на пробите | Честота на измерването |
| --- | --- | --- |
| прах | Ръчен гравиметричен метод | Веднъж годишно |

Условие 9.6.1.1.1. В срок до един месец от влизане в сила на настоящото разрешително притежателят му да изготви и представи в РИОСВ за съгласуване, план за мониторинг на емисиите на вредни вещества от всички изпускащи устройства на площадката, съобразен с условията на разрешителното.

Условие 9.6.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да възлага провеждането на СПИ на акредитирани лаборатории за изпитване, които задължително да измерват параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух, съгласно чл. 22 от Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

Условие 9.6.1.3. Притежателят на настоящото разрешително, да прилага инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.6.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да определя годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Допълнение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).

Условие 9.6.2. Документиране и докладване

Условие 9.6.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от мониторинга на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове по Условие 9.6.1.1 и годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Условие 9.6.1.4 за всяка календарна година отделно и да я предоставя при поискване от компетентния орган.

Условие 9.6.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).

Условие 9.6.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/ намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

Условие 9.6.2.4. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

Условие 9.6.2.5. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните показатели с определените в разрешителното емисионни норми (вкл. степента и времевия период на превишаването им), установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 9.6.2.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по Условия 9.6.2.1, 9.6.2.2, 9.6.2.3, 9.6.2.4 и 9.6.2.5 и в съответствие с изискванията на Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).

Условие 9.6.2.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС стойностите на изчислените в съответствие с Условие 6.12. количества емитирани замърсители във въздуха, за единица продукт, за всяко изпускано вредно вещество от инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 към ЗООС.

Условие № 10. Емисии на отпадъчни води

Условие 10.1.1 Притежателя на настоящото разрешително да отвежда отпадъчните води от миене на халетата, процесните води от компостиране (инфилтрат), битово-фекалните отпадъчни води от площадката след пречистване в ЛПС и атмосферните (дъждовни) отпадъчни води от външни площадки единствено към система от 8 броя резервоари, с обща вместимост 7 000 м3, които са част от биофилтърния комплекс на линията за биологично третиране към Инсталация за механично-биологично третиране на твърди битови отпадъци.

Не се разрешава заустване на отпадъчни води по настоящото условие във воден обект или канализационна мрежа.

Условие 10.1.2. Отпадъчните води по Условие 10.1.1, които се събират в системата от резервоари да се използват единствено в затворен оборотен цикъл в процеса на компостиране.

Условие 10.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на: канализационната мрежа на площадката на дружеството и резервоарите – 8 бр., включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Условие 10.1.4. Притежателя на настоящото разрешително да поддържа в пломбирано затворено състояние аварийния савак на шахта-преливник (на отводнителната канализация за дъждовни води от външни площадки), която има връзка към с дъждовната канализация на площадката (за дъждовни води от покривите на сградите). Не се допуска заустване на води с друг характер в дъждовната канализация.

Условие 10.2. Документиране и докладване

Условие 10.2.1. Пълната информация за всички регистрирани в изпълнение на Условие 10.1.3 течове през съответната година и предприетите коригиращи действия, както и информация за колко време е отстранен теча, да се съхранява на площадката и да се предоставя на компетентния орган при поискване.

Условие № 11. Управление на отпадъците

Условие 11.1. Образуване на отпадъци

Условие 11.1.1. Образуваните отпадъци при работата на инсталациите по Условие 2. да не се различават по вид (код и наименование) и да не превишават количествата, посочени в Таблица 11.1.1., Таблица 11.1.2., Таблица 11.1.3. и Таблица 11.1.4.

Таблица 11.1.1. Производствени отпадъци на изход от МБТ

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Норма за ефективност [t /единица продукт] | Количество [t/y] |
| --- | --- | --- | --- |
| Линия за механично третиране |
| 19 12 01 | Хартия и картон | 0,06 | 15 330 |
| 19 12 02 | Черни метали | 0,025 | 6 388 |
| 19 12 03 | Цветни метали | 0,006 | 1 533 |
| 19 12 04 | Пластмаса и каучук | 0,05 | 12 775 |
| 19 12 05 | Стъкло | 0,02 | 5 110 |
| 19 12 07 | Дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06 | 0,018 | 4 600 |
| 19 12 08 | Текстилни материали | 0,024 | 6 132 |
| 19 12 12 | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (балирани композитни опаковки – тетрапак кутии) | 0,002 | 511 |
| 19 12 12 | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 | 0,480 | 122 640 |
| Общото количество на отпадъците с код 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 11* и 19 12 12 и органичната фракция, генерирана от линия за механично третиране, да не превишават 255 500 t/y |
| Линия за биологично третиране |
| 19 05 03 | Нестандартен компост | 0,400 | 102 200 |
| Линия за пресяване на стабилизирана органична фракция |
| 19 05 03 | Нестандартен компост (фино пресята СОФ с размер на частиците 0-5 мм) | 0,400 | 40 880 |
| 19 12 09 | Минерали (например пясък, камъни) (с размер на частиците 5-60 мм) | 0,500 | 51 100 |
| 19 12 12 | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (фракция с размер на частиците 30-60 мм, съдържаща горими частици) | 0,150 | 15 330 |
| 19 12 10 | Запалими отпадъци (RDF модифицирани горива, получени от отпадъци) (с размер на частиците 5-30 мм) | 0,350 | 35 770 |
| Общото количество на отпадъците с код 19 05 03, 19 12 09, 19 12 12 и 19 12 10 от линията за пресяване на стабилизирана органична фракция (СОФ) да не превишава 102 200 t/y |

Таблица 11.1.2. Опасни отпадъци на изход от МБТ

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Норма за ефективност [t /единица продукт] | Количество [t/y] |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 12 11* | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества | 0,00018 | 46 |

Таблица 11.1.3. Производствени отпадъци на изход от шредираща линия за производство на модифицирано гориво от отпадъци (RDF)

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Норма за ефективност [t /единица продукт] | Количество [t/y] |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 12 02 | Черни метали | 0,012 | 1 472 |
| 19 12 10 | Запалими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци) | 0,810 | 99 338 |
| 19 12 09 | Минерали (например пясък, камъни) | 0,5 | 61 320 |
| 19 12 12 | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 | 0,042 | 5 150 |
| Общото количество на отпадъците с код 19 12 02, 19 12 09, 19 12 12 и 19 12 10 да не превишава 122 640 t/y |

Таблица 11.1.4. Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Количество [t/y] |
| --- | --- | --- |
| 15 02 03 | Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (от подмяна на филтри) | 500,1 |

Условие 11.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъци с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.

##### Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране

Условие 11.2.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование:

Таблица 11.2.1.

| Код | Наименование на отпадъка | Годишно количество, разрешено за приемане, t/y |
| --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Смесени битови отпадъци | 255 500 |
| 15 01 06 | Смесени опаковки |  |
| 15 01 07 | Стъклени опаковки |  |
| 15 01 01 | Хартиени и картонени опаковки |  |
| 15 01 02 | Пластмасови опаковки |  |
| 15 01 04 | Метални опаковки |  |
| 19 12 01 | Хартия и картон |  |
| 19 12 04 | Пластмаса и каучук |  |
| 19 12 12 | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 |  |
| 20 01 39 | Пластмаси |  |
| 20 01 01 | Хартия и картон |  |

с цел извършване на дейност по оползотворяване, обозначена с код R 12 (Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11 – сепариране) в Линия за механично третиране.

Условие 11.2.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование:

Таблица 11.2.2.

| Код | Наименование на отпадъка | Годишно количество, разрешено за приемане, t/y |
| --- | --- | --- |
| 02 01 04 | Пластмасови отпадъци (с изключение на опаковки) | 122 640 |
| 03 01 01 | Отпадъци от корк и дървесни кори |  |
| 03 01 05 | Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 |  |
| 03 01 99 | Отпадъци, неупоменати другаде |  |
| 03 03 01 | Отпадъчни кори и дървесина |  |
| 03 03 07 | Механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез развлакняване на отпадъчна хартия и картон |  |
| 03 03 08 | Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране |  |
| 04 01 99 | Отпадъци, неупоменати другаде |  |
| 04 02 09 | Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер) |  |
| 04 02 21 | Отпадъци от необработени текстилни влакна |  |
| 04 02 22 | Отпадъци от обработени текстилни влакна |  |
| 04 02 99 | Отпадъци, неупоменати другаде |  |
| 07 02 13 | Отпадъци от пластмаси (отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на пластмаси, синтетичен каучук и изкуствени влакна) |  |
| 07 02 99 | Отпадъци, неупоменати другаде |  |
| 12 01 05 | Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси |  |
| 12 01 99 | Отпадъци, неупоменати другаде |  |
| 15 01 01 | Хартиени и картонен опаковки |  |
| 15 01 02 | Пластмасови опаковки |  |
| 15 01 03 | Опаковки от дървесни материали |  |
| 15 01 05 | Композитни/многослойни опаковки |  |
| 15 01 06 | Смесени опаковки |  |
| 15 01 09 | Текстилни опаковки |  |
| 15 02 03 | Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла |  |
| 16 03 04 | Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 04 |  |
| 16 03 06 | Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05 |  |
| 17 02 01 | Дървесина |  |
| 17 02 03 | Пластмаса |  |
| 17 06 04 | Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 |  |
| 19 05 03 | Нестандартен компост |  |
| 19 12 01 | Хартия и картон |  |
| 19 12 04 | Пластмаса и каучук |  |
| 19 12 07 | Дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06 |  |
| 19 12 08 | Текстилни материали |  |
| 19 12 10 | Запалими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци) |  |
| 19 12 12 | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 |  |
| 20 01 01 | Хартия и картон |  |
| 20 01 10 | Облекла |  |
| 20 01 11 | Текстилни материали |  |
| 20 01 38 | Дървесина, различна от упоменатата в 20 01 37 |  |
| 20 01 39 | Пластмаси |  |
| 20 01 99 | Други фракции, неупоменати другаде |  |
| 20 03 99 | Битови отпадъци, неупоменати другаде |  |

с цел извършване на дейност по оползотворяване, обозначена с код R 12 (Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11) в Шредираща линия за производство на модифицирано гориво от отпадъци (RDF).

Условие 11.2.3. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование:

Таблица 11.2.3.

| Код | Наименование на отпадъка | Годишно количество, разрешено за приемане, t/y |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Хартиени и картонени опаковки | 6 050 |
| 15 01 02 | Пластмасови опаковки |  |
| 15 01 04 | Метални опаковки |  |
| 15 01 05 | Композитни/многослойни опаковки |  |
| 19 12 01 | Хартия и картон |  |
| 19 12 04 | Пластмаса и каучук |  |
| 20 01 01 | Хартия и картон |  |
| 20 01 39 | Пластмаси |  |

с цел извършване на дейност по оползотворяване, обозначена с код R 12 (Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11) в Балираща машина.

Условие 11.2.4. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование:

Таблица 11.2.4.

| Код | Наименование на отпадъка | Годишно количество, разрешено за приемане, t/y |
| --- | --- | --- |
| 02 01 03 | Отпадъци от растителни тъкани | 11 570 |
| 02 01 07 | Отпадъци от горско стопанство |  |
| 02 02 03 | Материали, негодни за консумация или преработване |  |
| 02 03 01 | Утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне |  |
| 02 03 04 | Материали, негодни за консумация или преработване |  |
| 02 05 01 | Материали негодни за консумация или преработване |  |
| 02 05 02 | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им |  |
| 02 06 01 | Материали, негодни за консумация и преработване |  |
| 02 06 02 | Отпадъци от консерванти |  |
| 02 06 03 | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им |  |
| 02 07 01 | Отпадъци от измиване, почистване и механично раздробяване на суровини |  |
| 02 07 02 | Отпадъци от алкохолна дестилация |  |
| 02 07 04 | Материали, негодни за консумация или преработване |  |
| 03 01 01 | Отпадъци от корк и дървесни кори |  |
| 03 01 05 | Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 |  |
| 03 03 01 | Отпадъчни кори и дървесина |  |
| 07 02 13 | Отпадъци от пластмаси ( само биоразградими пластмаси, сертифицирани по стандарт ЕN 13432/ ЕN 14995 |  |
| 07 05 12 | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11 |  |
| 07 05 14 | Твърди отпадъци, различни от упоменатите в 07 05 13 |  |
| 15 01 01 | Хартиени и картонени опаковки |  |
| 15 01 02 | Пластмасови опаковки |  |
| 15 01 03 | Опаковки от дървесни материали |  |
| 15 01 09 | Текстилни опаковки |  |
| 19 05 99 | Отпадъци, неупоменати другаде |  |
| 19 06 03 | Течности от анаеробно третиране на битови отпадъци |  |
| 19 06 05 | Течности от анаеробно третиране на животински и растителни остатъци |  |
| 19 06 06 | Остатъци от анаеробно третиране на животински и растителни остатъци |  |
| 19 08 05 | Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места |  |
| 19 08 12 | Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11 |  |
| 19 08 14 | Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13 |  |
| 20 01 08 | Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене |  |
| 20 01 25 | Хранителни масла и мазнини |  |
| 20 01 38 | Дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37 |  |
| 20 02 01 | Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене |  |
| 20 03 02 | Отпадъци от пазари |  |

с цел извършване на дейност по оползотворяване, обозначена с код R 3 (Рециклиране/ възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация) в тунел № 10 на Линия за биологично третиране.

Условие 11.2.4.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование:

Таблица 11.2.4.1.

| Код | Наименование на отпадъка | Годишно количество, разрешено за приемане, t/y |
| --- | --- | --- |
| 19 12 12 | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (смеси от органични материали) (органична фракция получена от сортиране на смесен битов отпадък) | 115 700 |

с цел извършване на дейност по оползотворяване, обозначена с код R 3 (Рециклиране/ възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация) в Линия за биологично третиране.

Условие 11.2.5. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следния отпадък с код и наименование:

Таблица 11.2.5.

| Код | Наименование на отпадъка | Годишно количество, разрешено за приемане, t/y |
| --- | --- | --- |
| 19 12 10 | Запалими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци) | 30 000 |

с цел извършване на дейност по оползотворяване, обозначена с код R13 (Съхраняване до извършване на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им).

Условие 11.2.6. Притежателят на настоящото разрешително да извършва приемане на отпадъците по Условие 11.2.1., Условие 11.2.2., Условие 11.2.3., Условие 11.2.4., Условие 11.2.4.1. и Условие 11.2.5. по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците и въз основа на писмен договор.

Условие 11.2.6.1. Преди приемане на отпадъците по Условие 11.2.1., Условие 11.2.2., Условие 11.2.3., Условие 11.2.4., Условие 11.2.4.1.и Условие 11.2.5. притежателят на настоящото разрешително да разполага с:

- информация за вида и количеството на отпадъците;

- данни за физическите характеристики и/или химическия състав на отпадъците;

- съответната информация, необходима за да бъде оценена пригодността на отпадъците за третирането им в инсталациите по Условие 2.

Условие 11.2.6.2. При приемане на отпадъците по Условие 11.2.1., Условие 11.2.2., Условие 11.2.3., Условие 11.2.4., Условие 11.2.4.1. и Условие 11.2.5. притежателят на настоящото разрешително да извършва следните действия:

- проверка на придружаващата отпадъците документация, посочена в Условие 11.2.6.1.;

- визуална проверка на отпадъците, с оглед установяване на съответствието с представената по Условие 11.2.6.1. документация;

- измерване на количеството на приеманите отпадъци;

- отразяване в “Отчетната книга”, оформена по реда на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Условие 11.3. Предварително съхраняване на отпадъци

Условие 11.3.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъци с кодове и наименования:

Таблица 11.3.1.

| Код | Наименование на отпадъка | Годишно количество, разрешено за съхраняване, t/y |
| --- | --- | --- |
| 15 02 03 | Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (филтърен материал на биофилтъра) | 500 |
| 19 05 03 | Нестандартен компост | 5 000 |
| 19 12 01 | Хартия и картон | 15 330 |
| 19 12 02 | Черни метали | 7 860 |
| 19 12 03 | Цветни метали | 1 533 |
| 19 12 04 | Пластмаса и каучук | 12 775 |
| 19 12 05 | Стъкло | 5 110 |
| 19 12 07 | Дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06 | 4 600 |
| 19 12 08 | Текстилни материали | 6 132 |
| 19 12 09 | Минерали (например пясък, камъни) | 10 000 |
| 19 12 10 | Запалими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци) | 25 000 |
| 19 12 11* | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества | 46 |
| 19 12 12 | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци различни от упоменатите в 19 12 11 (балирани композитни опаковки – тетрапак кутии) | 511 |
| 20 01 21* | Луминисцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 0,01 |
| 13 02 05* | Нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа | 0,720 |
| 13 02 06* | Синтетични моторни и смазочни масла и маска за зъбни предавки | 0,1 |
| 13 01 10* | Нехлорирани синтетични масла на минерална основа | 0,670 |

Условие 11.3.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъците, образувани при производствената дейност на площадката, за срок, не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;

- една година при последващо предаване за обезвреждане.

Условие 11.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да представи, в срок до един месец от датата на влизане в сила на настоящото комплексно разрешително, в РИОСВ актуален план/карта на площадката, в който са означени местата за предварително съхранение на всички отпадъци, образувани на площадката.

Условие 11.3.3.1. При планирана промяна на място за съхранение на образуваните на площадката отпадъци притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ актуализация на плана по Условие 11.3.3., в срок един месец преди осъществяване на промяната.

Условие 11.3.4. Притежателят на настоящото разрешително да извършва предварително съхраняване на опасните отпадъци, образувани от производствената дейност в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците, в съответствие с изискванията на Глава пета от Наредба № Н-4 от 02.06.2023г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци. Съдовете да бъдат обозначени с добре видими надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците

Условие 11.3.5. Предварителното съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване да се извършва в съответствие с изискванията на Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.

Условие 11.3.5.1. Предварителното съхранение на масла да се извършва в съответствие с изискванията на Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти.

Условие 11.3.5.2. Всички обособени места за предварително съхраняване на отпадъците посочени в Условие 11.3.1., трябва да имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за предназначението на площадките, вида на отпадъците, които се третират в тях, да бъдат ясно означени и отделени от останалите съоръжения в обекта. Съхранението на отпадъците да се извършва съобразно изискванията на Глава пета от Наредба № Н-4 от 02.06.2023г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци, както й съобразно с изискванията на съответните наредби по управление на отпадъците.

Условие 11.3.6. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава предварителното съхраняване на отпадъците да се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Условие 11.3.7. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците

Условие 11.4.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за транспортиране отпадъците извън територията на площадката, на лица притежаващи приложимите, съгласно ЗУО документи за осъществяване на съответната дейност, включително въз основа на сключен договор. В случай, че тази дейност ще се извършва от притежателят на настоящото разрешително, същият следва да притежава такива документи.

Условие 11.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя “Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, в случаите на предаване на опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане.

Условие 11.4.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя, съхранява и представя на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи:

- За производствени отпадъци:

  - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;

2.	За опасни отпадъци:

- сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;

- “Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;

##### Условие 11.5. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци

Условие 11.5.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за оползотворяване, в т.ч. рециклиране, отпадъците от дейността на предприятието, извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи документ по чл.67 и/или по чл.78 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор, или да ги предава по реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006г. относно превози на отпадъци.

Условие 11.5.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да предава отпадъците, образувани от дейността на предприятието при експлоатацията на инсталациите по Условие 2., приоритетно за оползотворяване пред обезвреждане.

Условие 11.5.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 (сортиране, сепариране, шредиране, балиране), на следните отпадъци:

- в Линия за механично третиране – отпадъците, посочени в Условие 11.2.1.;

- в Шредираща линия за производство на модифицирано гориво от отпадъци (RDF) - отпадъците, посочени в Условие 11.2.2.;

- в Балираща машина – отпадъците, посочени в Условие 11.2.3.

Общото количество на отпадъците, посочени в Условие 11.2.1., на вход на Линия за механично третиране да не превишава 700 t/24 h.

Условие 11.5.2.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R 3 - Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация, в Линия за биологично третиране на следните отпадъци с код и наименование:

- органична фракция отделена при сепариране на битовия отпадък, образувана на площадката от дейността на Линия за механично третиране;

- 19 08 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места,

образуван на площадката, и на отпадъците посочени в Условие 11.2.4.1., в общо количество до 317 t/24h.

Условие 11.5.2.1.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R 3 - Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация, за получаване на компост, в тунел № 10 на Линия за биологично третиране, отделно от отпадъците посочени в Условие 11.5.2.1, на отпадъците посочени в Условие 11.2.4., в общо количество до 317 t/24h и 11 500 т/годишно.

Условие 11.5.2.1.1.1. Общото количество на третираната органична фракция отделена при сепариране на битовия отпадък, образувана на площадката и отпадъците, посочени в Условие 11.5.2.1. и Условие 11.5.2.1.1. да не превишава 317 t/24h.

Условие 11.5.2.1.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R 3 по Условие 11.5.2.1. и Условие 11.5.2.1.1.,единствено при изпълнение на изискванията на Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.

Условие 11.5.2.1.2.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейност по оползотворяване R 12 в Линия за механично третиране, на отпадък с код 20 03 01 - Смесени битови отпадъци, посочен в Условие 11.2.1., отделно от останалите отпадъци.

Условие 11.5.2.1.3. На притежателя на настоящото разрешително, се разрешава да извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R 3 Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация в линия за биологично третиране на приетите и образувани утайки (битови, търговски и промишлени), единствено след доказване съответствие, че отговарят на критериите за качество, съгласно изискванията на Наредбата за третиране на биоотпадъци и е разрешена употребата им върху земеделски  земи, съгласно наредбата по чл. 43, ал.6 от ЗУО.

Условие 11.5.3. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11, в Шредираща линия за производство на модифицирано гориво от отпадъци (RDF) на следните отпадъци с код и наименование:

- 19 05 03 - Нестандартен компост (фино пресята СОФ с размер на частиците 0-5 мм);

- 19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (балирани композитни опаковки – тетрапак кутии);

- 19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци различни от упоменатите в 19 12 11 (фракция с размер на частиците 30-60 мм, съдържаща горими частици);

- 19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци различни от упоменатите в 19 12 11;

- 19 12 01 - Хартия и картон;

- 19 12 04 - Пластмаса и каучук;

- 19 12 07 - Дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06;

- 19 12 08 - Текстилни материали;

- 15 02 03 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02,

образувани от дейността на предприятието при експлоатацията на инсталациите по Условие 2. и на отпадъците, посочени в Условие 11.2.2., в общо количество до 336 t/24h.

Условие 11.5.3.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейност по оползотворяване по Условие 11.5.3. на следните отпадъци с код и наименование:

- 19 12 01 - Хартия и картон;

- 19 12 04 - Пластмаса и каучук;

- 19 12 07 - Дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06;

- 19 12 08 - Текстилни материали,

генерирани на територията на производствената площадка, и отпадъците, посочени в Условие 11.2.2., в Шредираща линия за производство на модифицирано гориво от отпадъци (RDF) единствено при спазване на приоритетния ред (йерархия) при управлението на отпадъците, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1 от ЗУО.

Условие 11.5.3.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 в Линия за пресяване на стабилизирана органична фракция на следните отпадъци с код и наименование:

- 19 05 03 – Нестандартен компост, образуван от Линия за биологично третиране,

в количество до 102 200 t/y.

Условие 11.5.4. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 ( балиране ) в Балираща машина, на следните отпадъци:

- 19 12 01 - Хартия и картон;

- 19 12 03 - Цветни метали;

- 19 12 04 - Пластмаса и каучук;

- 19 12 08 - Текстилни материали;

- 19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (балирани композитни опаковки – тетрапак кутии),

генерирани на територията на производствената площадка, в общо количество до 36 281 т/година, и отпадъците посочени в Условие 11.2.3., в общо количество 6 050 т/година.

Условие 11.5.5. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им, на обособени за целта места (площадки), обозначени на Приложение №78 „Генплан“, приложено към заявлението, на следните отпадъци с код и наименование:

Таблица 11.5.5.

| Код | Наименование | Максимално моментно количество (моментен капацитет), тона |
| --- | --- | --- |
| 03 01 01 | Отпадъци от корк и дървесни кори | 50 |
| 03 01 05 | Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 | 50 |
| 03 03 01 | Отпадъчни кори и дървесина | 50 |
| 04 01 99 | Отпадъци, неупоменати другаде | 50 |
| 04 02 99 | Отпадъци, неупоменати другаде | 50 |
| 17 02 01 | Дървесен материал | 100 |
| 19 12 01 | Хартия и картон | 500 |
| 19 12 04 | Пластмаса и каучук | 600 |
| 19 12 07 | Дървесни материали | 100 |
| 19 12 08 | Текстилни материали | 350 |
| 15 01 01 | Хартиени и картонени опаковки | 10 |
| 15 01 02 | Пластмасови опаковки | 10 |
| 15 01 04 | Метални опаковки | 10 |
| 15 01 05 | Композитни/многослойни опаковки | 10 |
| 19 12 10 | Запалими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци) | 2 100 |
| 19 12 10 | Запалими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци) | 30 000 |
| 20 01 01 | Хартия и картон | 20 |
| 20 01 39 | Пластмаси | 20 |

Условие 11.5.5.1. Съоръженията за извършване на дейност по оползотворяване, обозначена с код R13 по Условие 11.5.5., да отговарят на изискванията на наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 43 от ЗУО в зависимост от вида на отпадъците, като площадките трябва да имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), да имат ясни надписи за вида на отпадъците, които се третират в тях.

Условие 11.5.5.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява отпадъците по Условие 11.5.5. за срок не по-дълъг от три години.

Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците

Условие 11.6.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за обезвреждане приетите отпадъци и отпадъците, образувани от дейността на предприятието, извън територията на площадката единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор или да ги предава по реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006г. относно превози на отпадъци.

Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците

Условие 11.7.1. Притежателят на настоящото разрешително да осъществява измерване/изчисляване на количествата образувани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

- годишно количество образуван отпадък за всяка инсталация и продукт;

- стойностите на годишните норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес).

Условие 11.7.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване на образуваните количества отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци в съответствие с условията на настоящото разрешително.

Условие 11.7.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес) с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.8. Анализи на отпадъците

Условие 11.8.1. Притежателят на настоящото разрешително да извърши анализи на образуваните при производствената дейност отпадъци с цел класификация на отпадъците по чл. 3 от ЗУО.

Условие 11.8.2. Анализите на отпадъците да бъдат извършвани от акредитирани лаборатории, в съответствие с чл. 3 ал. 7 от ЗУО.

Условие 11.9. Документиране и докладване

Условие 11.9.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Условие 11.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервани/изчислявани съгласно Условие 11.7. количествата на отпадъците и да докладва като част от ГДОС образуваните количества отпадъци като годишно количество.

Условие 11.9.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и да докладва като част от ГДОС количествата отпадъци, подлагани на дейности по оползотворяване R 3, R 12 и R 13.

Условие 11.9.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщена информация по изпълнението на условията на КР към управлението на отпадъците.

Условие 11.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява всяка информация, чието документиране се изисква с горните условия (Условие 11. Управление на отпадъците) за срок не по-кратък от пет календарни години, ако не е указано друго в съответната нормативна уредба. Информацията да се предоставя при поискване от компетентните органи.

Условие 11.9.5. Притежателят на настоящото разрешително да докладва преносите извън площадката на опасни и неопасни отпадъци, в определените в Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) случаи.

Условие № 12. Шум

Условие 12.1. Емисии

Условие 12.1.1. Дейностите, извършвани на производствената площадка, да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво – 70 dB(A);

- вечерно ниво – 70 dB(A);

- нощно ниво – 70 dB(A);

В мястото на въздействие (в най-близко разположените спрямо промишления източник урбанизирани територии и извън тях):

- дневно ниво – 55 dB(A);

- вечерно ниво – 50 dB(A);

- нощно ниво – 45 dB(A).

Условие 12.2. Контрол и измерване

Условие 12.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва не по-малко от един път в рамките две последователни календарни години наблюдение на:

- общата звукова мощност на площадката;

- еквивалентните нива на шум в определени точки по границата на площадката;

- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

Условие 12.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за наблюдение на показателите по Условие 12.2.1.

Условие 12.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда, Обн. ДВ, бр.3 от 11 Януари 2011 г. и в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.

Условие 12.3. Документиране и докладване

Условие 12.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от наблюдението на определените показатели.

Условие 12.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 12.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС:

- оплаквания от живущи около площадката;

- резултатите от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл.30, ал.3 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда, Обн. ДВ, бр.3 от 11 Януари 2011 г.;

- установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/ планирани коригиращи действия.

Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.1. Мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.1.1. На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко отвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води и почвите.

Условие 13.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

Условие 13.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да осигурява съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определени за целта места.

Условие 13.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони).

Условие 13.1.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за предотвратяване на наличие на течности в резервоари,технологично/пречиствателно оборудване, от които са установени течове, до момента на отстраняването им.

Условие 13.1.6. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води на площадката.

Условие 13.1.7. Не се допуска използването на материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждането на конструкции, инженерно строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с почвите и подземните води и от които същите могат да бъдат замърсени.

Условие 13.2. Документиране и докладване

Условие 13.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката обобщени резултати от изпълнение на инструкциите по Условие 13.1.

Условие 13.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката предприетите допълнителни мерки за опазване на почвата и подземните води.

Условие 13.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщени резултати от изпълнение на инструкциите по Условие 13.1..

Условие 13.2.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва предприетите допълнителни мерки за опазване на почвата и подземните води по Условие 13.2.2., като част от ГДОС

Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии и случаите на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети

Условие 14.1. Притежателят на настоящото разрешително да изготви оценка дали към инсталациите/съоръженията са приложими изискванията на глава седма, раздел I на ЗООС.

Условие 14.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени.

Условие 14.3. Притежателят на настоящото разрешително да предприеме мерки за предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствията от аварии.

Условие 14.4. Притежателят на настоящото разрешително да води документация за всяка възникнала аварийна ситуация, която описва:

- причините за аварията;

- време и място на възникване;

- последствия от аварията върху здравето на населението и околната среда;

- предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на последствията от нея.

Условие 14.5. Документацията по Условие 14.4. да се съхранява и представя при поискване от контролния орган.

Условие 14.6. Притежателят на настоящото разрешително незабавно да уведоми РИОСВ и да води документация за следните случаи:

- измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното;

- не планирана емисия;

- инцидент, който е причинил замърсяване на повърхности или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква общината да реагира незабавно.

Условие №15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)

Условие 15.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, която да осигурява:

- пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно технологично) в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях;

- спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес.

Условие 15.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите по Условие 2, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси.

Условие 15.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира изпълнението на инструкциите за пускане и спиране на инсталациите по Условие 2, включващи отчет на продължителността на тези процеси. Документацията да се съхранява на площадката и предоставя при поискване от компетентния орган.

Условие 15.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага план за мониторинг при анормални режими на инсталациите по Условие 2, който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии, метода на измерване и контрол. Обобщени резултати от мониторинга да се представя като част от ГДОС.

Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

Условие 16.1. В случай на взето от оператора решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в настоящото разрешително или на части от тях, притежателят му да уведоми РИОСВ.

Условие 16.2. В срок до един месец преди прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях, притежателят на настоящото разрешително да изготви и представи в РИОСВ подробен план за закриване на дейностите на площадката или части от тях. Планът е необходимо да включва като минимум:

- отстраняване от площадката на всички контролирани от законодателството по околна среда материали/вещества;

- почистване (отстраняване/ демонтиране при окончателно закриване) на тръбопроводи и съоръжения, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство;

- почистване (отстраняване/ демонтиране при окончателно закриване) на складови помещения/ складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;

- почистване и рекултивиране на замърсената на територията на площадката почва;

- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по закриване;

Условие 16.2.1. В случай, че изпълнението на Плана за закриване дейността на инсталациите или на части от тях налага промяна в условията на комплексното разрешително, да се предприемат необходимите действия за разрешаването на тези промени преди изпълнение на плана по Условие 16.2.

Условие 16.3. В срок до един месец преди временно прекратяване на дейността на инсталациите (технологичните съоръжения) или на части от тях, да се изготви и представи в РИОСВ подробен План за временно прекратяване на дейностите на площадката или част от тях. Планът да включва като минимум:

- почистване на тръбопроводи и оборудване, които са работили с вещества/ материали, контролирани от националното законодателство;

- почистване на складови помещения/ складови площадки, временни площадки за съхраняване на отпадъци, обваловки и басейни;

- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по временно прекратяване;

- окончателна цена за всяка от дейностите и осигуряване на необходимите средства.

Условие 16.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да актуализира планът за временно прекратяване при всяка промяна в експлоатацията на инсталацията.

Условие 16.4. Изпълнението на мерките по плановете по Условие 16.2 и Условие 16.3 да се докладва, като част от съответния ГДОС.

Условие 16.5. В случай, че се закриват всички инсталации и дейности по Приложение № 4 от ЗООС, притежателят на настоящото разрешително да:

- направи оценка на състоянието на замърсяване на почвата и подземните води с опасни вещества, използвани, произвеждани или изпускани от инсталацията през целия период на експлоатация;

- предприеме мерки за отстраняване на замърсяването до връщане на почвата и/или подземните води до базовото състояние, съгласно докладът за базово състояние, в случай, че оценката е показала значително замърсяване на почвата и подземните води;

- предприеме допълнителни действия за отстраняване, контролиране, ограничаване или намаляване на опасните вещества така, че предвид характеристиката на площадката и бъдещото й предназначение да не представлява риск за човешкото здраве и околната среда – когато установените в доклада за базово състояние нива на замърсяване представлява такъв риск;

- извършва действията по предходната подточка дори когато от него не се изисква да представя базов доклад, т.е. когато не използва, произвежда или изпуска съответни ОХВ, но е заварил такова предходно замърсяване. Подходът за определяне дали ОХВ са съответни е указан в Съобщение на Европейската комисия за насоки относно изготвянето на докладите за базово състояние;

- изготви и представи в РИОСВ доклад за изпълнението на дейностите за привеждане на площадката в задоволително състояние с оглед одобреното й бъдещо предназначение.

Приложение № 1

##### Заявление за издаване на комплексно разрешително на „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС” АД, гр. Варна, площадка с. Езерово, община Белослав;

##### Приложения към заявление за издаване на комплексно разрешително на „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС” АД, гр. Варна, площадка с. Езерово, община Белослав: