# Условие № 1 Речник на използваните термини

| Оператор / Притежател на разрешителното | “Хайделберг Матириълс Девня“ АД |
| --- | --- |
| Местоположение/адрес на площадката | гр. Девня 9160, Промишлена зона |
| Географски координати на условния геометричен център на площадката | N 43º14´05.290”; E 27º35´39.883” |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околна среда |
| РИОСВ | РИОСВ, гр. Варна |
| БД | Басейнова дирекция Черноморски район |
| Общински власти | Община Девня, гр. Девня, бул. ”Съединение”, № 78 |
| Заявлението | Допълнено заявление за издаване на комплексно разрешително на “Девня Цимент” АД, гр. Девня в ИАОС с писмо вх. № 5156/19.04.2023г. |
| ГДОС | Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексното разрешително (годишен доклад за околна среда) |
| Наредбата | Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни |
| НДЕ | Норми на допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух |
| СУОС | Системно управление на околната среда |
| Ден | От 07.00ч. до 19.00ч. |
| Вечер | От 19.00ч. до 23.00ч. |
| Нощ | От 23.00ч. до 07.00ч. |
| dB(A) | Децибели (А скала) |
| ЗООС | Закон за опазване на околната среда |
| КР | Комплексно разрешително |
| НДНТ | Най–добри налични техники |
| ИЕО | Индивидуални емисионни ограничения |
| Условно чисти охлаждащи води | Незамърсени охлаждащи води от охладителните цикли |
| Qср. час | Средночасово количество на отпадъчни води |
| Qср. ден | Среднодневно количество на отпадъчни води |
| Qср. год. | Средногодишно количество на отпадъчни води |
| 24 часова средна норма | Осреднена норма от всички отчетени стойности на посочения параметър за 24 часа |
| t/y | Количество на образуваните отпадъци за 1 година |
| оборотна вода | Вода, която се използва с еднаква цел, многократно в един и същ процес |
| БДС | Български държавен стандарт |
| ВиК | Водоснабдяване и Канализация |
| ДВ | Държавен вестник |
| ЗЗВВХВС | Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси |
| КИП и А | Контролно–измерителни прибори и автоматика |
| ЕРИПЗ | Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители |
| ГПСОВ | Градска пречиствателна станция за отпадъчни води– гр. Девня |
| ТЗ | Точка на заустване |
| Единица продукт от инсталацията за производство на циментов клинкер | Тон циментов клинкер |
| Единица продукт от инсталацията за производство на цимент | Тон цимент |
| mg/Nm3, ng/Nm3 | Концентрация – количество вещество в единица обем |
| ЕФ | Електрофилтър |
| РФ | Ръкавен филтър |
| ЦМ | Циментова мелница |
| СПИ | Собствени периодични измервания |
| СНИ | Собствени непрекъснати измервания |
| Норма за ефективност | Количество ресурс, изпуснат замърсител или образуван отпадък за единица продукт |
| H–предупреждения | Предупрежденията за опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането (CLP) на вещества и смеси |
| P–препоръки | Препоръките за безопасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането (CLP) на вещества и смеси |

Условие № 2 Инсталации, обхванати от това разрешително

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС:

1. Инсталация за производство на циментов клинкер, включваща:

ІІ–ри етап – пещна линия № 7:

  - пещ № 7;

  - Оборудване за нарязване на производствени и предварително обработени фракции от отпадъци, разрешени за оползотворяване в пещ 7.

ІІІ–ти етап – въвеждане в експлоатация на пещна линия № 8:

  - пещ № 7;

  - Оборудване за нарязване на производствени и предварително обработени фракции от отпадъци, разрешени за оползотворяване в пещ 7.

  - пещ № 8;

** пещ № 7 може да се използва за съвместно изгаряне на отпадъци,

попадаща в обхвата на следните точки от Приложение № 4 към ЗООС:

## т. 3.1. Инсталации за производство на цимент, вар и магнезиев оксид:

а) за циментен клинкер в ротационни пещи с производствен капацитет над 500 т за денонощие

или в други пещи с производствен капацитет над 50 т за денонощие;

## т. 5.1. Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците с капацитет над 10 т отпадъци на денонощие, включващо една или повече от следните дейности:

е) рециклиране/възстановяване на неорганични материали, различни от метали или метални

съединения;

## т. 5.2. Обезвреждане или оползотворяване на отпадъци в инсталации за изгаряне на отпадъци или инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци:

а) за неопасни отпадъци с капацитет над 3 т за час;

## т. 5.3.2. Инсталации за оползотворяване или комбинация от оползотворяване и обезвреждане на неопасни отпадъци с капацитет над 75 т за денонощие, включващо една или повече от следните дейности и изключващо дейностите по пречистване на отпадъчни води от населени места:

в) третиране на шлака и пепел

2. Инсталация за производство на цимент, включваща:

4 броя хоризонтални топкови мелници – №№ 1÷4,

попадаща в обхвата на следните точки от Приложение № 4 към ЗООС:

## –	т. 5.1. Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците с капацитет над 10 т отпадъци на денонощие, включващо една или повече от следните дейности:

е) рециклиране/възстановяване на неорганични материали, различни от метали или метални съединения;

## т. 5.3.2. Инсталации за оползотворяване или комбинация от оползотворяване и обезвреждане на неопасни отпадъци с капацитет над 75 т за денонощие, включващо една или повече от следните дейности и изключващо дейностите по пречистване на отпадъчни води от населени места:

в) третиране на шлака и пепел.

Дейност, която не попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС:

1. Временно съхраняване на опасни отпадъци.

Условие № 3 Обхват

Условие 3.1. Работата на инсталациите и емисиите в околната среда трябва да бъдат контролирани и поддържани в съответствие с условията на настоящото комплексно разрешително. Всички планове и програми, които се изискват в настоящото Разрешително, са неразделна част от него.

Условие 3.2. Нито едно от условията в настоящото разрешително не отменя законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от други нормативни актове.

# Условие 3.3. Всяко назоваване в настоящото разрешително на понятието “площадка” ще означава територията, на която са разположени инсталациите по Условие 2 и очертана с червен цвят на Генерален план на площадката, представен в Приложение № 1–2. „Ген план“ към Заявлението.

Условие 3.4. При ІІІ–ти етап – въвеждане в експлоатация на пещна линия № 8 на притежателя на настоящото разрешите, се разрешава извършването на следните промени в работата на инсталацията:

  - изграждане и експлоатация на закрит склад за варовик тип закрита шатра с капацитет 70 000 t за линия № 7;

  - изграждане и експлоатация на силоз за съхранение на клинкер (стоманобетонен, затворен) – 2 бр. х 133 000 t;

  - изграждане и експлоатация на закрит склад за варовик тип закрита шатра с капацитет 25 000 t за линия № 8;

  - изграждане и експлоатация на суровинна мелница /вертикална/ за линия № 8 – 120 t/h ;

  - изграждане и експлоатация на силоз за съхранение на клинкер (стоманобетонен, затворен за клинкер специални марки) – 40 000 t;

  - изграждане и експлоатация на закрит склад за твърдо гориво;

  - изграждане и експлоатация на мелница за пясък – 60 t/h.

Условие 3.5. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава извършването на следните промени в работата на инсталацията: Реконструкция на система за подаване на алтернативни горива към главната горелка с цел оптимизиране на процеса на горене в Инсталацията за производство на циментов клинкер, състояща се в монтиране на бункери, алтернативна разтоварна станция, конвеери, магнитен сепаратор, сито, тегловна дозираща система, филтри и прилежащи ИУ за втора система за захранване на основната горелка за пещта.

Условие 3.6. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава експлоатация на следните съоръжения:

Етап 1:

•	Две приемни (разтоварни) станции. Това са съоръжения за прием на алтернативни горива, с капацитет от 40 t/h всеки.

•	Kонвеери за механичен транспорт на алтернативните горива от приемните станции до клетки за съхранение и смесване. Всички верижни транспортьори ще бъдат закрити (капсуловани);

•	Две клетки за съхранение и смесване с обем 1500 m3;

•	Сепарираща система – затворен дизайн, без прах, състояща се от магнитен сепаратор за черни метали барабанен тип с работна ширина около 1200 mm, магнитно–индукционен сепаратор за цветни метали с работна ширина около 2000 mm и дисков сепаратор за едри, надгабаритни фракции с работна ширина около 2100 mm и междудисково разстояние около 50 mm;

•	Kонвеери за механичен транспорт на алтернативните горива до съществуващ калцинатор. Предвидено е всички верижни транспортьори да бъдат закрити (капсуловани);

•	Дозираща система на входа на калцинатора: бункер 30 m3 с обхват на подаване 1–10 t/h.

Етап 2:

•	Две клетки за съхранение и смесване с обем 1500 m3;

•	Дисков сепаратор за едри, надгабаритни включения с работна ширина около 2100 mm и междудисково разстояние около 30 mm;

•	Дозатор с обхват на подаване от 1 до 10 t/h, който ще се монтира след дисковия сепаратор, преди подаване на горивата към системата за захранване на главната горелка;

•	Kонвеери за механичен транспорт до главната горелка. Верижните транспортьори ще бъдат закрити (капсуловани);

•	Конвеери за механичен транспорт до съществуващ верижен транспортьор. Транспортните ленти ще бъдат закрити (капсуловани).

Условие 3.7. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава експлоатацията на оборудване за нарязване на производствени и предварително обработени фракции от отпадъци, разрешени за оползотворяване в пещ 7 към Инсталация за производство на циментов клинкер и обособяване на нова площадка за приемане с ЖП транспорт и съхранение на алтернативни горива.

Условие № 4. Капацитет на инсталациите

Условие 4.1. Притежателят на настоящото разрешително да експлоатира инсталациите по Условие 2., попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, без да превишава капацитетите, посочени в Таблица 4.1.

Таблица 4.1.

| № | Инсталация | Позиция на дейността, приложение №4, ЗООС | Капацитет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инсталация за производство на циментов клинкер, включваща: |
|  | ІІ–ри етап – пещна линия № 7: | т. 3.1. „а“, т. 5.1. „е“, т. 5.2 „а“ и т. 5.3.2. „в“, т. 5.3.2. „б“ | 6 280 t циментов клинкер/24h; 868 t опасни отпадъци/24h; 550 t шлака и пепел/24h |
|  | пещ № 7 |  | 192 t циментов клинкер/h; 62,1 t неопасни отпадъци/h; |
|  | Оборудване за нарязване на производствени и предварително обработени фракции от отпадъци, разрешени за оползотворяване в пещ 7. |  | 480t/24h; |
|  | ІІІ–ти етап – въвеждане в експлоатация на пещна линия № 8: |  | 7 792 t циментов клинкер/24h; 868 t опасни отпадъци/24h; 550 t шлака и пепел/24h |
|  | пещ № 7 |  | 192 t циментов клинкер/h; 62,1 t неопасни отпадъци/h; |
|  | пещ № 8 |  | 63 t циментов клинкер/h |
|  | Оборудване за нарязване на производствени и предварително обработени фракции от отпадъци, разрешени за оползотворяване в пещ 7. | т. 5.3.2. „б“ | 480t/24h; |
| 2. | Инсталация за производство на цимент, включваща: |
|  | 4 броя хоризонтални топкови мелници– №№ 1÷4 | т. 5.1. „е“ и т. 5.3.2. „в“ | 90 t опасни отпадъци/24h; 1400 t шлака и пепел/24h |

Таблица 4.1.1.

| № | Дейност извън приложение № 4, ЗООС | Капацитет |
| --- | --- | --- |
| 1. | Временно съхраняване на опасни отпадъци | 50 t |

Условие 4.2. Докладване

Условие 4.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване или изчисляване на годишното производство за инсталациите по Условие 2, които попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Условие 4.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишното производство за инсталациите по Условие 2, които попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Условие № 5. Управление на околната среда

Притежателят на настоящото комплексно разрешително да осъществява системно управление по околна среда, съобразено с изискванията на приложимите заключения за НДНТ и отговарящо на следните условия:

Условие 5.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да изготви всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.

Условие 5.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

Условие 5.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Условие 5.4. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие 5.5. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по Условие 2., произтичащи от нови нормативни актове, и да уведомява ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

Условие 5.6. Притежателят на настоящото разрешително да документира писмените инструкции в съответствие с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Условие 5.7. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от прилагането на инструкцията по Условие 5.5.

Условие № 6. Тълкуване

Условие 6.1 Всички условия от настоящото разрешително, в които не е определен индивидуален срок за изпълнение, следва да се считат за влизащи в сила от датата на влизане в сила на настоящото разрешително.

Условие 6.2. Нормите за допустими емисии (НДЕ) на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, посочени в настоящото разрешително да се тълкуват по следния начин:

Условие 6.2.1. Нормите за допустими емисии, изпускани в атмосферния въздух, посочени в настоящото разрешително, се отнасят за отпадъчните газове (производствени и/или вентилационни), изпускани организирано в атмосферния въздух след последния технологичен агрегат или пречиствателно съоръжение на съответната инсталация (съоръжение, линия или агрегат), без да се допуска или отчита разреждането им.

Условие 6.2.1.1. За инсталациите по Условие № 2 нормите за допустими емисии (НДЕ) са поставени съгласно чл. 22 от Наредба №1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии и т.3 от Приложение № 2 към чл.22, ал.1 на Наредба № 4 от 05.04.2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци.

Условие 6.2.2. Собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите в атмосферния въздух да се извършва в съответствие с изискванията на глава 5 на Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, глави 8 и 9 на Наредба № 4 от 05.04.2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци и Решение 2013/163/ЕС за формулиране на заключения за най–добри налични техники (НДНТ) при производство на цимент, вар и магнезиев оксид.

Условие 6.2.2.1. Собствените непрекъснати измервания (СНИ) на емисиите в атмосферния въздух да се извършват и регистрират в съответствие с глава шеста на Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, Инструкция № 1 от 2003 г. за изискванията към процедурите за регигстриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, глави 8 и 9 на Наредба № 4 от 05.04.2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци и Решение 2013/163/ЕС за формулиране на заключения за най–добри налични техники (НДНТ) при производство на цимент, вар и магнезиев оксид.

Условие 6.2.2.2. „Средна дневна стойност“ е средна стойност за период от 24 часа, измерена чрез постоянен мониторинг на емисиите.

Условие 6.2.2.3. „Средна стойност за периода на пробовземане“ е средна стойност на точкови измервания (периодични) с продължителност на всяко измерване най–малко 30 минути.

Условие 6.3. Емисионните норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, да се тълкуват съгласно изискванията на Наредба № 6/09.11.2000г. емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти.

Условие 6.4. Мониторинг на отпадъчните води да се извършва в съответствие с глава Глава шеста от Наредба № 1 от 11.04.2011г. за мониторинг на водите.

Условие 6.5. Условията за норми за еквивалентно ниво на шум са спазени в случай, че всяко наблюдение отговаря на поставените в настоящото комплексно разрешително норми. Наблюденията се правят при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54 от 13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда и в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.

Условие 6.6. Употребените ресурси за производството на единица продукт се определят като:

Условие 6.6.1. Годишните стойности на нормите за ефективност се изчисляват като количеството консумирани вода, енергия, суровини и горива за календарната година се разделя на количеството произведена продукция за същата година.

Условие 6.6.2. Нормите за ефективност по отношение консумацията на вода, енергия, суровини и горива са спазени в случай, че така изчислените стойности са по–малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.

Условие 6.7. Начинът на изчисление на количеството образуван отпадък за единица продукт е както следва:

Условие 6.7.1. Годишната стойност на нормата за ефективност по отношение количеството образуван отпадък (само за отпадъците, които се образуват пряко от производствения процес) се изчислява като количеството образуван отпадък за календарната година се разделя на количеството произведена продукция за същата година.

Условие 6.7.2. Нормите за ефективност по отношение количествата образувани отпадъци (само за отпадъците, които се образуват пряко от производствения процес) са спазени в случай, че така изчислените стойности са по–малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.

Условие 6.7.3. Годишното количество образуван отпадък се определя като сума от количествата образуван отпадък за 12 месеца.

Условие 6.7.4. Условията за разрешено количество образуван отпадък са спазени в случай, че така изчислените годишни количества са по–малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.

Условие 6.8. Количеството емитиран замърсител във въздуха и/или водите за производството на единица продукт се изчислява, като определеното годишно количество замърсител се раздели на количеството произведена продукция за същата година. За изчисляване на годишното количество замърсител следва да се използват указанията от Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ.

Условие 6.9. „Прекратяване на дейността на инсталации/съоръжения или на части от тях“ са случаите, когато притежателят на настоящото разрешително преустановява работата на инсталации/съоръжения или на части от тях, при което се изключва вероятността за бъдещо възобновяване на тяхната работа. Прекратяването на дейноста на инсталации/съоръжения или на части от тях включва демонтиране на оборудване и свързаните с неговата работа технологични линии. Окончателното прекратяване на всички дейности по Приложение № 4 от ЗООС на площадката включва и изпълнението на чл. 121, т.8 от ЗООС.

Условие 6.10. „Временно прекратяване на работата на инсталации/съоръжения или на части от тях“ са случаите, когато операторът/притежателят на разрешителното преустановява работата на инсталации/съоръжения или на части от тях за определен период от време.

Условие 6.11. „Пречиствателно съоръжение“ е съоръжение, което намалява емисиите на вредни или опасни вещества във въздуха, водите и почвите чрез допълнителни процеси, но не променя управлението или протичането на основната производствена дейност. Пречиствателните съоръжения третират вредни или опасни вещества, образувани при производството на определен продукт в същата или друга инсталация и чиито емисии се контролират от нормативната уредба.

Условие 6.12. „Въвеждане в експлоатация“ е датата, от която инсталацията/съоръжението е въведена в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба, а когато такъв ред не е приложим – датата, от която инсталацията/съоръжението започне да консумира вода, енергия и/или суровини/спомагателни материали/горива и съответно започне да отделя емисии и отпадъци в околната среда.

Условие 6.13. „Метод за изпитване” е посочения/посочените в комплексното разрешително метод/методи за изпитване.

Условие 6.14. Разработеният от оператора план за собствен мониторинг, съобразен с условията в комплексното разрешително, се представя за съгласуване в РИОСВ. Изпълнителният директор на ИАОС одобрява плана и писмено уведомява оператора за това.

Условие 6.15. “Биомаса” е гориво, отговарящо на определението, съгласно §1, т. 12 от “Допълнителни разпоредби” на Наредба №4 от 05.04.2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци.

Условие № 7. Уведомяване

Условие 7.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да уведомява Областния управител, Кмета на общината, РИОСВ, териториалните структури на ГД „ПБЗН” – МВР, при аварийни или други замърсявания, а в случаите на замърсяване на повърхностни и/или подземни води и Басейновата дирекция, когато са нарушени установените с нормативен акт или с настоящото комплексно разрешително норми (индивидуални емисионни ограничения) на изпускане на замърсяващите вещества в околната среда.

Условие 7.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да уведомява РИОСВ за началото и очакваната продължителност на приемните изпитвания по смисъла на Закона за устройство за територията (ЗУТ) или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба за въвеждане в нормална експлоатация на инсталациите/ пречиствателните съоръжения.

Условие 7.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително след приключване на приемните изпитвания да представи в РИОСВ копие от документа за въвеждане на обекта в експлоатация.

Условие 7.4. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да уведомява РИОСВ и ИАОС за всяка планирана промяна (по смисъла на ЗООС) в работата на инсталациите, разрешени в Условие 2, съгласно нормативно установения ред.

Условие 7.5. Притежателят на комплексното разрешително да уведомява писмено компетентния орган–РИОСВ и Басейнова дирекция незабавно при:

- нарушаване на пломбите на саваците на преливника на утаителния басейн с обем 4 500 m3 към р. Девненска.

Условие 7.6. При аварийни или други замърсявания притежателят на настоящото разрешително да уведомява съответните компетентни органи.

Условие 7.7. Притежателят на настоящото разрешително е длъжен незабавно да информира съответния компетентен орган при съществуване на непосредствена заплаха за екологични щети въпреки предприетите от него мерки.

Условие 7.8. При настъпили екологични щети операторът е длъжен незабавно да уведоми съответния компетентен орган за причинените екологични щети.

Условие 7.9. Притежателят на настоящото разрешителното да докладва ежегодно, като част от ГДОС информацията по изпълнението на Условие 7.1 и Условие 7.4.

### Условие № 8. Използване на ресурси

## Условие 8.1. Използване на вода

Условие 8.1.1. Използването на вода за производствени нужди (включително охлаждане) да става единствено при наличие на Разрешително за водовземане, издадено съгласно изискванията на Закон за водите, и/или при наличие на актуален договор с “В и К” оператор и при спазване на условията в документите уреждащи законосъобразното използване на вода.

Условие 8.1.2. При работа на инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение 4 от ЗООС, да не се превишава количествата, използвана свежа вода за производствени нужди, посочени в Таблица 8.1.2.

Таблица 8.1.2.

| Инсталация | Годишна норма за ефективност при употребата на свежа вода, m3/единица продукт |
| --- | --- |
| Инсталация за производство на циментов клинкер |
| ІІ етап – пещи №7 | 0,7 свежа вода |
| ІІІ етап – пещи №7 и 8 | 0.65 свежа вода |
| Инсталация за производство на цимент |
| Охлаждаща система | 0.02 свежа вода |

Условие 8.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа, включително течове, установяване на причините и предприемане на коригиращи действия.

Условие 8.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддръжка на затворения оборотен воден цикъл за производствени и дъждовни води и за охлаждащи води при производството на циментов клинкер и цимент.

Условие 8.1.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване към Охладителни кули към пещ 7, които са основни консуматори на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2., която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

Условие 8.1.6. Измерване и документиране

Условие 8.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да отчита  общото количество изразходвана вода на площадката за производствени нужди чрез предвидените водомери, означени на Приложение 10–3 към заявлението.

Условие 8.1.6.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества свежа вода за производствени нужди. Документираната информация да включва:

- Годишнa консумация на свежа вода за производствени нужди за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС;

- Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на производствена свежа вода за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС.

Условие 8.1.6.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените количества свежа вода, изразходвани за производствени нужди при работа на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС с определените в Условие 8.1.2. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират и съхраняват.

Условие 8.1.6.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за документиране на резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване. Резултатите да се съхраняват и предоставят при поискване от страна на компетентните органи.

Условие 8.1.6.5. Резултатите от изпълнението на действията по инструкцията по Условие 8.1.4. и Условие 8.1.5. да се документират и съхраняват.

Условие 8.1.7. Докладване

Условие 8.1.7.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС:

    - изчислените стойности на годишните норми за ефективност на свежа вода за производствени нужди за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС;

    - резултатите от оценката на съответствието на количествата вода за производствени нужди с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 8.2 Енергия

Условие 8.2.1. Използване на енергия

# Условие 8.2.1.1. Консумираната електроенергия от инсталациите по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС, да не превишава стойността, посочена в Таблица 8.2:

# Таблица 8.2

| Инсталация | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, MWh/единица продукт |
| --- | --- |
| Инсталация за производство на циментов клинкер: |
| ІІ етап – пещ № 7 | 0.209 |
| ІІІ етап – пещи № 7 и № 8 | 0.199 |
| Инсталация за производство на цимент |
| Циментови мелници | 0.059 |

Условие 8.2.1.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното и пречиствателното оборудване, основни консуматори на електроенергия в:

- Инсталация за производство на циментов клинкер – суровинни мелници, пещи за клинкер и новото оборудване за нарязване на производствени и предварително обработени фракции от отпадъци, разрешени за оползотворяване в пещ № 7 и Реконструкция и модернизация на система за подаване на алтернативни горива към пещ № 7;

- Инсталацията за производство на цимент (циментови мелници).

Условие 8.2.2. Измерване и документиране

Условие 8.2.2.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция, осигуряваща измерване/ изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди, изразени като:

    - Годишнa консумация за производствени нужди за инсталациите по Условие № 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

    - Стойностите на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталациите по Условие № 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

Изразходваното количество електроенергия да се отчита по измервателните устройства, отбелязани на Гр. приложение 10–3 от Приложение № 7 към Заявлението.

Условие 8.2.2.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените/ изчислените количества консумирана електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1.1, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.

Условие 8.2.2.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да документира резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на технологичното и пречиствателното оборудване, основни консуматори на електроенергия в:

- Инсталация за производство на циментов клинкер – суровинни мелници, пещи за клинкер и новото оборудване за нарязване на производствени и предварително обработени фракции от отпадъци, разрешени за оползотворяване в пещ 7 и Реконструкция и модернизация на система за подаване на алтернативни горива към пещ 7;

- Инсталацията за производство на цимент (циментови мелници).

### Условие 8.2.3. Докладване

Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталациите по Условие № 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС за календарната година.

Условие 8.2.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието по Условие 8.2.2.2, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

# Условие 8.3. Суровини, спомагателни материали и горива

# Условие 8.3.1. Употреба

Условие 8.3.1.1. Употребяваните при работата на инсталациите по Условие 2., които попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, суровини, посочени в Таблица 8.3.1.1. и Таблица 8.3.1.1.1., да не се различават по вид и да не превишават съответните количества.

Таблица 8.3.1.1.

| Наименование на инсталацията и процеса | Суровина | Годишна норма за ефективност, t/единица продукт |
| --- | --- | --- |
| Инсталация за производство на циментов клинкер, включваща: |
| ІІ–ри етап – пещна линия № 7: пещ № 7 | Пясък | 0.17 |
|  | Варовик | 1.44 |
|  | Мергел | 0.58 |
|  | Боксит | 0.08 |
| ІІІ–ти етап – въвеждане в експлоатация на пещна линия № 8: пещ № 7; пещ № 8 | Пясък | 0.17 |
|  | Варовик | 1.44 |
|  | Мергел | 0.55 |
|  | Боксит | 0.08 |
|  | Каолин | 0.58 |
|  | Флуорит | 0.085 |
| Инсталация за селективна некаталитична редукция на азотни оксиди | Редуциращ агент за азотни оксиди P210; P273; P280; P303+P361+P353; P304+Р340; Р305+Р351+Р338; H314; H335; H412 | 0.01 |
| Алтернативна система за редуциране на SO2 емисии | Редуциращ агент за SO2 емисии Р261; P310; P264; P280; Р312; P302+P352; P304+Р340; P333+Р313; Р362+Р364; Р305+Р351+Р338; Р501 H315; H317; H318; H335 | 0.006 |
|  | Редуциращ агент за SO2 емисии P280; Р305+Р351+Р338; P310; P302+P352; Р261; P304+Р340; Р501 H315; H318; H335 | 0.003 |

Таблица 8.3.1.1.1.

| Наименование на инсталацията и процеса | Суровина | Годишна норма за ефективност, t/единица продукт |
| --- | --- | --- |
| Инсталация за производство на цимент | Гипс | 0.08 |
|  | Варовик | 0.45 |
|  | Гранулирана шлака | 0.60 |

Условие 8.3.1.2. Употребяваните при работата на Инсталация за производство на циментов клинкер горива, посочени в Таблица 8.3.1.2., да не се различават по вид и да не превишават съответните количества.

# Таблица 8.3.1.2.

| Инсталация | Вид гориво | Годишна норма за ефективност, t/единица продукт |
| --- | --- | --- |
| Инсталация за производство на циментов клинкер, включваща: |
| ІІ–ри етап – пещна линия № 7: пещ № 7 | Петрококс | 0.213 |
|  | Природен газ | 0.213 |
|  | Въглища | 0.283 |
|  | *Биомаса | 0.157 |
| ІІІ–ти етап – въвеждане в експлоатация на пещна линия № 8: пещ № 7; пещ № 8 | Петрококс | 0.137 |
|  | Природен газ | 0.137 |
|  | Въглища | 0.182 |
|  | *Биомаса | 0.09 |

*Биомаса, съгласно определениeто в Условие 6.15., и при изпълнение на Условие 2.

Условие 8.3.2. Измерване и документиране.

Условие 8.3.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини и горива съгласно таблиците по Условия 8.3.1.1. и 8.3.1.2., изразени като:

  - годишната консумация на суровини и горива за инсталациите, които попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС;

  - стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на суровини и горива за инсталациите, които попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Изчисляването на количествата да се извършва в съответствие с Условие 6.6.

Условие 8.3.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на суровините и горивата за инсталациите по Условие 2., които попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, с условията на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите да се документират и съхраняват на площадката.

# Условие 8.3.3. Докладване

Условие 8.3.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, изчислените стойности на годишните норми за ефективност при употреба на суровини и горива за инсталациите по Условие 2., които попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Условие 8.3.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, резултатите от оценката на съответствието по Условие 8.3.2.2., установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 8.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Условие 8.3.4.1. Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, изменен с последващи изменения и поправки, да бъдат опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Информационните листове за безопасност да отговарят на изискванията на Приложение II към Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменен с последващи изменения и поправки.

Условие 8.3.4.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява на площадката и да представя при поискване на РИОСВ копия от информационните листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и смеси.

Условие 8.3.4.1.2. Съхранението на химични вещества и смеси трябва да отговаря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Условие 8.3.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да представи в срок до един месец, от датата на влизане в сила на настоящото комплексно разрешително, в РИОСВ актуален план на площадката, в който са означени местата за съхранение на всички опасни химични вещества и смеси, използвани като суровини и горива.

# Условие 8.3.4.3. При планирана промяна на място за съхранение на опасни химични вещества притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ актуализация на план на площадката с означени на него места за съхранение, в срок един месец преди осъществяване на промяната.

# Условие 8.3.5. Документиране

Условие 8.3.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на химични вещества и смеси с изискванията на нормативната уредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества, включително на установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

# Условие 8.3.6. Докладване

Условие 8.3.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на химични вещества и смеси с изискванията на нормативната уредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества, включително на установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

Условие № 9 Емисии в атмосферата

Условие 9.1. Работа на пречиствателното оборудване

# Условие 9.1.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава:

Експлоатацията на следните пречиствателни съоръжения:

Инсталация за производство на циментов клинкер пещ № 7:

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K40 – Пещ № 7;

- 1 брой селективна некаталитична редукция на азотни оксиди (SNCR) към Изпускащо устройство № K40 – Пещ № 7;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K45 – пресипка, “Силозно стопанство за варовик, линия № 7“;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K51 – “Транспорт на клинкер, складове, разтоварище, линия № 7”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K52 – “Транспорт на клинкер, складове, разтоварище, линия № 7”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K53 – “Транспорт на клинкер, складове, разтоварище, линия № 7”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K54 – “Транспорт на клинкер, складове, разтоварище, линия № 7”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K55 – “Транспорт на клинкер, складове, разтоварище, линия № 7”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K56 – пресипка, “Захранване със суровина, линия № 7”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K57 – пресипка, “Суровинна мелница, линия № 7”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K58 – висока част на суровинна мелница,“Суровинна мелница, линия № 7”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K59 – ниска част на суровинна мелница,“Суровинна мелница, линия № 7”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K61 – захранване елеватор, “Силоз хомогенизация и захранване на пещ 7”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K62 – “Суровинна мелница, линия № 7” – пресипка;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K63 – приемане на мергел – приемащ бункер, “Захранване със суровини, Линия № 7“;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K64 – захранване хомогенизиращ силоз, “Силоз хомогенизация и захранване на пещ 7”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K65 – силоз хомогенизация източване, “Силоз хомогенизация и захранване на пещ 7”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K66 – захранване на елеватора, “Силоз хомогенизация и захранване на пещ 7”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K67 – захранване на силоз с варовик, “Захранване със суровини, Линия № 7“;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K68 – захранване на пещта с коф. Елеватор, “Силоз хомогенизация и захранване на пещ 7”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K69 – транспорт с пневмоканали, “Силоз хомогенизация и захранване на пещ 7”;

–  1 брой РФ към Изпускащо устройство № K70 – източване на скарния охладител, “Транспорт , складиране и източване на клинкер, линия № 7”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K71 – пресипка, “Транспорт на клинкер, складове, разтоварище, линия № 7”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K73 – захранване на съществуващ склад за клинкер, “Транспорт на клинкер, складове, разтоварище, линия № 7”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K74 – дозираща система за мергел “Захранване със суровини, Линия № 7“;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K76 – пресипка, “Захранване със суровини, Линия № 7“;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K80 – Складиране и дозиране на алтернативни горива;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K86 –  Варовик от кариера – трансферна кула № 5, Линия № 7;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K87 – Варовик от кариера – захранване на склад, Линия № 7;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K88 – Захранване на суровинна мелница – източване на склад, Линия № 7;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K89 – BY–pass система на пеща – силоз № 1 захранване и източване, Линия № 7;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K90 – BY–pass система на пеща – силоз № 2 захранване и източване, Линия № 7;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K91 – Експорт на клинкер – източване на склад, Линия № 7;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K 92 – Експорт на клинкер – източване на силоз, Линия № 7;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № К 127 – Захранване със суровини – Пресипка, Линия 7

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № К 128 – Захранване с клинкер – Пресипка, Линия 7

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № К 129 –  Захранване със суровини – Пресипка, Линия 7

- 1 брой алтернативна система за редуциране на SO2 към Изпускащо устройство № K40 на Пещ 7, включваща силоз 100 m3, шнек, дозатор и ръкавен филтър с капацитет 2000 m3/h;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K137 – линия 7 – силоз на система за редуциране на SO2;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K138 – линия 7 – силоз за алтернативни пепелни материали;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K146 – приемна станция за камиони към система за хомогенизиране на алтернативни горива (Етап 1);

- брой РФ към Изпускащо устройство № K148 – пресипна станция – сепаратор за едри парчета (Етап 1);

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K150 – изпускащо устройство към захранване шредер.

- 1 брой РФ, 1/Gorco тип IFJC – 591–bs, 2/Gorco тип– 572–S, 3/Gorco тип – 5184/11 към Изпускащо устройство № K8 – Въглищна мелница;

Инсталация за производство на циментов клинкер – пещ № 8:

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K 41 – пещ 8, Линия № 8;

- 1 брой ЕФ към Изпускащо устройство № K 42 – след клинкерохладителя, Линия № 8;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K 44 – Мелница за пясък;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K 46 – пресипка, “Силозно стопанство за варовик, линия № 7”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K 47 – пресипка стакер (полагане), “Силозно стопанство за варовик, линия № 7”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K 48 – реклеймър (събиране и изземване)“Силозно стопанство за варовик, линия № 7”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K 49 – пресипка“Силозно стопанство за варовик, линия № 7”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K 50 – пресипка;“Силозно стопанство за варовик, линия № 7”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K 72 – захранване на силоз за клинкер, “Транспорт на клинкер, складове, разтоварище, линия № 7”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K75 – разтоварване към силоз за клинкер, “Транспорт на клинкер, складове, разтоварище, линия № 7”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K77 – пресипка 1, “Транспорт на клинкер, складове, разтоварище, линия № 7”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K78 – пресипка 2, “Транспорт на клинкер, складове, разтоварище, линия № 7”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K79 – пресипка 3, “Транспорт на клинкер, складове, разтоварище, линия № 7”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K94 – разтоварване на силоз за клинкер, “Транспорт на клинкер и складове, линия № 7”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K95 – захранване на склад за клинкер, “Транспорт на клинкер и складове, линия № 7”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K96 – изпразване на силоз за клинкер, “Транспорт на клинкер и складове, линия № 7”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K97 – пресипка 1, “Транспорт на клинкер и складове, линия № 7”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K98 – пресипка 2, “Транспорт на клинкер и складове, линия № 7”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K106 – приемен бункер, “Закрит склад за горива въглища и петкокс”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K107 – пресипка 1, “Закрит склад за горива въглища и петкокс”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K108 – пресипка 2, “Закрит склад за горива въглища и петкокс”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K109 – пресипка стакер (полагане), “Силозно стопанство за варовик, линия № 8”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K110 – реклеймър (събиране и изземване), “Силозно стопанство за варовик, линия № 8”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K111 – пресипка, “Силозно стопанство за варовик, линия № 8”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K112 – захранване на силоза с варовик, “Захранване със суровина, линия № 8”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K113 – събирателна лента, “Захранване със суровина, линия № 8”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K114 – пресипка,“Захранване със суровина, линия № 8”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K115 – пресипка, “Суровинна мелница, линия № 8”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K116 – висока част, “Суровинна мелница, линия № 8”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K117 – ниска част, “Суровинна мелница, линия № 8”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K118 – захранване на елеватор, “Силоз хомогенизация и захранване, линия № 8”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K119 – захранване на силоз хомогенизация, “Силоз хомогенизация и захранване, линия № 8”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K120 – изпразване на силоз, “Силоз хомогенизация и захранване, линия № 8”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K121 – захранване на пещта, фулер помпа, “Силоз хомогенизация и захранване, линия № 8”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K122 – захранване на пещта, коф. Елеватор, “Силоз хомогенизация и захранване, линия № 8”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K123 – транспорт с пневмоканали, захранване, “Силоз хомогенизация и захранване, линия № 8”;

Инсталация за производство на цимент:

- 1 брой ръкавен филтър (РФ), тип “Scheuch” SFD W05/12–5–04, към Изпускащо устройство № K15 – Циментова мелница (ЦМ) 1;

- 1 броя РФ, тип “Scheuch” SFD W05/12–5–08, тип “Scheuch” SFD W05/12–5–04 и тип “Scheuch” SFD W05/12–5–03, към Изпускащо устройство № K16 – основен поток ЦМ 2;

- 1 броя РФ, тип “Scheuch” SFD W05/12–5–08, тип “Scheuch” SFD W05/12–5–04 и тип “Scheuch” SFD W05/12–5–03, към Изпускащо устройство № K17 – аспирационен поток ЦМ 2;

- 1 броя РФ, тип “Scheuch” SFD W05/12–5–08, тип “Scheuch” SFD W05/12–5–04 и тип “Scheuch” SFD W05/12–5–03, към Изпускащо устройство № K18 – аспирационен поток (везни, пресипки) ЦМ 2;

- 1 броя РФ, тип “Scheuch” SFD W05/12–5–08, тип “Scheuch” SFD W05/12–5–04 и тип “Scheuch” SFD W05/12–5–03, към Изпускащо устройство № K19 – основен поток ЦМ 3;

- 1 броя РФ, тип “Scheuch” SFD W05/12–5–08, тип “Scheuch” SFD W05/12–5–04 и тип “Scheuch” SFD W05/12–5–03, към Изпускащо устройство № K20 – аспирационен поток ЦМ 3;

- 1 броя РФ, тип “Scheuch” SFD W05/12–5–08, тип “Scheuch” SFD W05/12–5–04 и тип “Scheuch” SFD W05/12–5–03, към Изпускащо устройство № K21 – аспирационен поток (везни, пресипки) ЦМ 3;

- 1 броя РФ, тип“ЕNATEC” Jet, към Изпускащо устройство № K22 – основен поток ЦМ 4;

- 1 брой РФ, тип “Scheuch” SEDT, към Изпускащо устройство № K23 – Инсталация за опакован на цимент №1;

- 1 брой РФ, тип “Scheuch” SEDT, към Изпускащо устройство № K24 – Инсталация за опакован на цимент №2;

- 1 брой РФ, тип FLS – Jet, към Изпускащо устройство № K25 – Автокантар 1;

- 1 брой РФ, тип FLS – Jet, към Изпускащо устройство № K26 – Автокантар 2;

- 1 брой РФ, тип FLS – Jet, към Изпускащо устройство № K27 – ЖП кантар 1;

- 1 брой РФ, тип “Scheuch” SEDT 05-09-D-02, към Изпускащо устройство № K28 – ЖП кантар 2;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K29 – Циментови силози № 4 и № 5;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K30 – Циментови силози № 7 и № 8;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K31 – Циментови силози № 9 и № 10;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K32 – Циментови силози № 11 и № 12;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K33 – Циментов силоз № 13;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K34 – Циментов силоз № 14;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K35 – Циментови силози № 15 и № 16;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K36 – Циментови силози № 17 и № 18;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K37 – сепаратор ЦМ 1;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K38 – везни ЦМ 1;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K39 – сепаратор ЦМ 4;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K125 – Циментови силози № 2 и № 3.

Изграждането и експлоатацията на следните пречиствателни съоръжения:

Инсталация за производство на циментов клинкер пещ № 7:

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K143 – линия 7 – приемна станция за камиони – алтернативни горива;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K144 – линия 7 – пресипна станция – алтернативни горива;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K 145 – линия 7 – дозатор главна горелка – алтернативни горива.

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K147 – пресипка – захранване на склад (Етап 2);

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K149 – пресипна станция – сепаратор за едър метал (Етап 2);

Инсталация за производство на цимент– пещ № 8:

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K82 – зареждане на бункер за клинкер, ЦМ 4;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K83 – зареждане на бункер за клинкер, ЦМ 3;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K84 – зареждане на бункер за клинкер, ЦМ 2;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K99 – пресипка 1, “Захранване циментови мелници”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K100 – пресипка 2, “Захранване циментови мелници”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K101 – захранване с варовик, ЦМ 1;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K102 – бункер за гипс, “Захранване циментови мелници”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K103 – пресипка 3, “Захранване циментови мелници”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K104 – пресипка 4,“Захранване циментови мелници”;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K105 – зареждане с клинкер, ЦМ 1;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K124 – Циментов силоз № 1;

- 1 брой РФ към Изпускащо устройство № K126 – Циментов силоз № 6.

Условие 9.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да изготви документация за всяко пречиствателно съоръжение с определени:

- контролирани параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа) на всички пречиствателни съоръжения, разрешени в Условие 9.1.1.

- оптимални стойности за всеки от контролираните параметри;

- честота на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;

- вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри.

# Притежателят на настоящото разрешително след изготвяне и/или актуализиране на информацията по настоящото условие следва да я предоставя в РИОСВ.

Условие 9.1.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения разрешени с Условие 9.1.1.

Условие 9.1.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения разрешени с Условие 9.1.1. в съответствие с определените по Условие 9.1.2 контролирани параметри, честота на мониторинг и вид на оборудването за мониторинг.

Условие 9.1.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да въведе в експлоатация всички пречиствателни съоръжения, разрешени за изграждане с Условие 9.1.1., преди или към датата на въвеждане в експлоатация на Пещ № 8.

Условие 9.1.3. Контрол на пречиствателното оборудване

Условие 9.1.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри на всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по Условие 9.1.2. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.1.4. Документиране и докладване

Условие 9.1.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява на площадката писмена документация по изпълнение на Условие 9.1.2, която да предоставя при поискване от компетентния орган.

Условие 9.1.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по Условие 9.1.2, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

Условие 9.1.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС информация за извършени проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по Условие 9.1.2, през годината, установените несъответствия, причини за установените несъответствията и предприетите коригиращи действия.

Условие 9.2. Емисии от точкови източници

Условие 9.2.1. Дебитът на технологичните и вентилационни газове на посочените точкови източници не трябва да превишава определените в Условиe 9.2.1.1.1, Условие 9.2.1.1.2 и Условие 9.2.1.3 стойности.

Нито една от посочените емисии в атмосферата не трябва да превишава нормите допустими емисии (НДЕ), определени в Таблица 9.2.1 – продължение, 9.2.2 – продължение, 9.2.3 – продължение, 9.2.4 – продължение посочени по–долу в таблиците.

Не се допуска експлоатация на други точкови източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в настоящото условие и обозначени на Приложение 5.1 към Заявлението.

Условие 9.2.1.1. Инсталация за произоводство на циментов клинкер

Условие 9.2.1.1.1. Пещна линия № 7

Таблица 9.2.1.

| Изпускащо устройство пореден № | Източник на отпадъчни газове | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K40 | Пещ 7 | РФ; селективна некаталитична редукция на азотни оксиди (SNCR); алтернативна система за редуциране на SO2 (включваща силоз 100 m3, шнек, дозатор и ръкавен филтър с капацитет 2000 m3/h.”) | 615 000 | 127 |

Таблица 9.2.1. – продължение

| Параметър | Норми за допустими емисии на Пещ №7 (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Прах | 20*** |
| SOх | 400*** |
| NOx | 500*** |
| HCl | 10**** |
| HF | 1**** |
| бензен | 5**** |
| Cd+Tl | 0,05**** |
| Hg | 0,05**** |
| Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V | 0,5**** |
| Общ органичен въглерод | 50*** |
| Диоксини и фурани | 0,1 ng I–TEQ/Nm3** |
| NH3 | 50*** |
| CO | 2000*** |

*НДЕ се отнасят за съдържание на кислород 10 % об., сух газ.

**0,1 ng I–TEQ/Nm3 –  Средна стойност за периода на пробовземане (6–8 часа).

***средна дневна стойност

****средна стойност за периода на пробовземане.

Таблица 9.2.2.

| Изпускащо устройство пореден № | Източник на отпадъчни газове | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K45 | “Силозно стопанство за варовик, линия № 7” – Пресипка | 1 бр. РФ | 3 600 | 3,45 |
| K56 | “Захранване със суровина, линия № 7”– Пресипка | 1 бр. РФ | 3 600 | 4 |
| K57 | “Суровинна мелница, линия № 7” – Пресипка | 1 бр. РФ | 12 000 | 38.8 |
| K58 | “Суровинна мелница, линия № 7” – Висока част на суровинна мелница | 1 бр. РФ | 3 600 | 38 |
| K59 | “Суровинна мелница, линия № 7” – Ниска част на суровинна мелница | 1 бр. РФ | 13 000 | 25 |
| K61 | “Силоз хомогенизация и захранване на пещ 7” – Захранване елеватор | 1 бр. РФ | 4 000 | 9.5 |
| K62 | “Силоз хомогенизация и захранване на пещ 7” – Елеватор–източване | 1 бр. РФ | 4 000 | 18.2 |
| К63 | Захранване със суровини, Линия № 7 , приемане на мергел – приемащ бункер | 1 бр. РФ | 54000 | 13 |
| K64 | “Силоз хомогенизация и захранване на пещ 7” Захранване хомогенизиращ силоз | 1 бр. РФ | 10 800 | 76.1 |
| K65 | “Силоз хомогенизация и захранване на пещ 7” – Силоз хомогенизация източване | 1 бр. РФ | 7 200 | 75.5 |
| K66 | “Силоз хомогенизация и захранване на пещ 7” – Захранване на елеватора | 1 бр. РФ | 13 000 | 21 |
| К67 | Захранване със суровини – захранване на силоз с варовик, Линия № 7 | 1 бр. РФ | 3 600 | 3.5 |
| K68 | “Силоз хомогенизация и захранване на пещ 7” – Захранване на пещта с коф. елеватор | 1 бр. РФ | 10 800 | 120 |
| K69 | “Силоз хомогенизация и захранване на пещ 7” – Транспорт с пневмоканали | 1 бр. РФ | 3 600 | 22.5 |
| К74 | Захранване със суровини – дозираща система за мергел, Линия № 7 | 1 бр. РФ | 10 800 | 10 |
| К76 | Захранване със суровини – пресипка, Линия № 7 | 1 бр. РФ | 3600 | 3.6 |
| К86 | Варовик от кариера – трансферна кула #5, Линия № 7 | 1 бр. РФ | 3600 | 28 |
| К87 | Варовик от кариера– захранване на склад, Линия № 7 | 1 бр. РФ | 10800 | 5.2 |
| К88 | Захранване на суровинна мелница – източване на склад, Линия № 7 | 1 бр. РФ | 3600 | 5.6 |
| К127 | Захранване със суровини – Пресипка, Линия 7 | 1 бр. РФ | 7 200 | 9 |
| К128 | Захранване с клинкер – Пресипка, Линия 7 | 1 бр. РФ | 10 800 | 28,9 |
| К129 | Захранване със суровини – Пресипка, Линия 7 | 1 бр. РФ | 10 000 | 13,4 |
| К 137 | Линия 7 – Силоз на система за редуциране на SO2 | 1 брой ръкавен филтър | 2000 | 17,5 |
| К 138 | Линия 7 – Силоз за алтернативни пепелни материали | 1 брой ръкавен филтър | 2500 | 19,57 |
| К 143 | Линия 7 – Приемна станция за камиони алтернативни горива | 1 брой ръкавен филтър | 2000 | 6 |
| К 144 | Линия 7 – Пресипна станция алтернативни горива | 1 брой ръкавен филтър | 2000 | 10 |
| К 145 | Линия 7 – Дозатор главна горелка алтернативни горива | 1 брой ръкавен филтър | 2000 | 17 |
| К 146 | Линия 7 – приемна станция за камиони към сиситема за хомогенизиране на алтернативни горива (Етап 1) | 1 брой ръкавен филтър | 3200 | 6 |
| К 147 | Линия 7 – пресипка – захранване на склад (Етап 2) | 1 брой ръкавен филтър | 3200 | 6 |
| К 148 | Линия 7 – пресипна съанция – сепаратор за едри парчета (Етап 1) | 1 брой ръкавен филтър | 7000 | 14 |
| К 149 | Линия 7 – пресипна съанция – сепаратор за едър метал (Етап 2) | 1 брой ръкавен филтър | 3200 | 6 |
| К 150 | Линия 7 – захранване шредер | 1 брой ръкавен филтър | 7000 | 16 |

Таблица 9.2.2– продължение

| Параметър | НДЕ (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Прах | 10* |

*средна стойност за периода на пробовземане

Таблица 9.2.3

| Изпускащо устройство пореден № | Източник на отпадъчни газове | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K8 | Въглищна мелница | 1 бр. РФ | 140 000 | 36 |

Таблица 9.2.3 – продължение

| Параметър | НДЕ (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Прах | 20* |

* средна дневна стойност

Таблица 9.2.4

| Изпускащо устройство пореден № | Източник на отпадъчни газове | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K51 | “Транспорт на клинкер, складове, разтоварище, линия № 7” | 1 бр. РФ | 6 000 | 29,2 |
| K52 | “Транспорт на клинкер, складове, разтоварище, линия № 7” | 1 бр. РФ | 6 000 | 29,2 |
| K53 | “Транспорт на клинкер, складове, разтоварище, линия № 7” | 1 бр. РФ | 6 000 | 29,2 |
| K54 | “Транспорт на клинкер, складове, разтоварище, линия № 7” | 1 бр. РФ | 6 000 | 25,6 |
| K55 | “Транспорт на клинкер, складове, разтоварище, линия № 7” | 1 бр. РФ | 6 000 | 25,6 |
| К70 | “Транспорт на клинкер, складове, разтоварище, линия № 7” Пресипка | 1 бр. РФ | 7 200 | 3,9 |
| K71 | “Транспорт на клинкер, складове, разтоварище, линия № 7” Пресипка | 1 бр. РФ | 7 200 | 25,8 |
| K73 | “Транспорт на клинкер, складове, разтоварище, линия № 7” Захранване на съществуващ склад за клинкер | 1 бр. РФ | 10 800 | 27,5 |
| К89 | By–pass система на пеща – силоз 1 захранване и източване, Линия № 7 | 1 бр. РФ | 9 500 | 31,6 |
| К90 | By–pass система на пеща – силоз 2 захранване и източване, Линия № 7 | 1бр. РФ | 7200 | 30,1 |
| К91 | Експорт на клинкер – източване на склад, Линия № 7 | 1 бр. РФ | 7 200 | 2,7 |
| К92 | Експорт на клинкер –източване на силоз, Линия № 7 | 1 бр. РФ | 10800 | 26,2 |

Таблица 9.2.4. – продължение

| Параметър | НДЕ (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Прах | 10* |

*средна стойност за периода на пробовземане

Таблица 9.2.5.

| Изпускащо устройство пореден № | Източник на отпадъчни газове | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K80 | Складиране и дозиране на алтернативни горива | 1 бр. РФ | 45 000 | 16.7 |

Таблица 9.2.5. – продължение

| Параметър | НДЕ (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Прах | 10* |

*средна стойност за периода на пробовземане

Условие 9.2.1.1.2. Eтап III – въвеждане в експлоатация на пещна линия № 8

Таблица 9.2.6

| Изпускащо устройство пореден № | Източник на отпадъчни газове | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K41 | Пещ 8 | РФ | 137 000 | 120 |

Таблица 9.2.6. – продължение

| Параметър | Норми за допустими емисии за Пещ №8 (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Прах | 20*** |
| SOх | 400*** |
| NOx | 450*** |
| HCl | 10**** |
| HF | 1**** |
| бензен | 5**** |
| Cd+Tl | 0,05**** |
| Hg | 0,05**** |
| Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V | 0,5**** |
| Общ органичен въглерод | 50*** |
| Диоксини и фурани | 0,1 ng I–TEQ/Nm3** |
| CO | 2000*** |

*НДЕ се отнасят за съдържание на кислород 10 % об., сух газ.

**0,1 ng I–TEQ/Nm3 –  Средна стойност за периода на пробовземане (6–8 часа).

***средна дневна стойност

****средна стойност за периода на пробовземане.

Таблица 9.2.7

| Изпускащо устройство пореден № | Източник на отпадъчни газове | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K42 | Пещ 8, след клинкерохладителя | 1 бр. ЕФ | 80 800 | 35 |

Таблица 9.2.7. – продължение

| Параметър | НДЕ (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Прах | 10* |

*средна стойност за периода на пробовземане

Таблица 9.2.8

| Изпускащо устройство пореден № | Източник на отпадъчни газове | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K44 | Мелница за пясък | 1 бр. РФ | 16 800 | 35 |
| K46 | “Силозно стопанство за варовик, линия № 7” – Пресипка | 1 бр. РФ | 7 200 | 19 |
| K47 | “Силозно стопанство за варовик, линия № 7” – Пресипка стакер (полагане) | 1 бр. РФ | 3 600 | 28.3 |
| K48 | “Силозно стопанство за варовик, линия № 7” – Реклеймър (събиране и изземване) | 1 бр. РФ | 3 600 | 5 |
| K49 | “Силозно стопанство за варовик, линия № 7” – Пресипка | 1 бр. РФ | 3 600 | 6 |
| K50 | “Силозно стопанство за варовик, линия № 7” – Пресипка | 1 бр. РФ | 3 600 | 18.3 |
| K106 | “Закрит склад за горива въглища и петкокс” – Приемен бункер | 1 бр. РФ | 54 000 | 11.1 |
| K107 | “Закрит склад за горива въглища и петкокс” – Пресипка 1 | 1 бр. РФ | 3 600 | 36.9 |
| K108 | “Закрит склад за горива въглища и петкокс” – Пресипка 2 | 1 бр. РФ | 3 600 | 9.3 |
| K109 | “Силозно стопанство за варовик, линия № 8” – Пресипка стакер (полагане) | 1 бр. РФ | 3 600 | 22.1 |
| K110 | “Силозно стопанство за варовик, линия № 8” – Реклеймър (събиране и изземване) | 1 бр. РФ | 3 600 | 5 |
| K111 | “Силозно стопанство за варовик, линия № 8” – Пресипка | 1 бр. РФ | 3 600 | 5.6 |
| K112 | “Захранване със суровина, линия № 8” – Захранване на силоза с варовик | 1 бр. РФ | 12 600 | 34.1 |
| K113 | “Захранване със суровина, линия № 8” – Събирателна лента | 1 бр. РФ | 3 600 | 15.5 |
| K114 | “Захранване със суровина, линия № 8” – Пресипка | 1 бр. РФ | 3 600 | 17.6 |
| K115 | “Суровинна мелница, линия № 8” – Пресипка | 1 бр. РФ | 3 600 | 23.2 |
| K116 | “Суровинна мелница, линия № 8” – Висока част | 1 бр. РФ | 9 000 | 24 |
| K117 | “Суровинна мелница, линия № 8” – Ниска част | 1 бр. РФ | 10 800 | 11.8 |
| K118 | “Силоз хомогенизация и захранване, линия № 8” – Захранване на елеватор | 1 бр. РФ | 9 000 | 8.2 |
| K119 | “Силоз хомогенизация и захранване, линия № 8” – Захранване на силоз хомогенизация | 1 бр. РФ | 10 800 | 32 |
| K120 | “Силоз хомогенизация и захранване, линия № 8” – Изпразване на силоз | 1 бр. РФ | 7 200 | 6 |
| K121 | “Силоз хомогенизация и захранване, линия № 8” – Захранване на пещта, фулер помпа | 1 бр. РФ | 15 000 | 113.7 |
| K122 | “Силоз хомогенизация и захранване, линия № 8” – Захранване на пещта, коф. елеватор | 1 бр. РФ | 7 200 | 113.7 |
| K123 | “Силоз хомогенизация и захранване, линия № 8” – Транспорт с пневмоканали, захранване | 1 бр. РФ | 7 200 | 112.2 |

Таблица 9.2.8 – продължение

| Параметър | НДЕ (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Прах | 10* |

*средна стойност за периода на пробовземане

Таблица 9.2.9

| Изпускащо устройство пореден № | Източник на отпадъчни газове | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K72 | “Транспорт на клинкер, складове, разтоварище, линия № 7” – Захранване на силоз за клинкер | 1 бр. РФ | 9 000 | 59.8 |
| K77 | “Транспорт на клинкер, складове, разтоварище, линия № 7” – Пресипка 1 | 1 бр. РФ | 3 600 | 5 |
| K78 | “Транспорт на клинкер, складове, разтоварище, линия № 7” – Пресипка 2 | 1 бр. РФ | 3 600 | 5 |
| K79 | “Транспорт на клинкер, складове, разтоварище, линия № 7” – Пресипка 3 | 1 бр. РФ | 3 600 | 5 |
| K94 | “Транспорт на клинкер и складове, линия № 7” – Разтоварване на силоз за клинкер | 1 бр. РФ | 7 200 | 48.9 |
| K95 | “Транспорт на клинкер и складове, линия № 7” – Захранване на склад за клинкер | 1 бр. РФ | 5 400 | 55.9 |
| K96 | “Транспорт на клинкер и складове, линия № 7” – Изпразване на силоз за клинкер | 1 бр. РФ | 3 600 | 5 |
| K97 | “Транспорт на клинкер и складове, линия № 7” – Пресипка 1 | 1 бр. РФ | 3 600 | 5 |
| K98 | “Транспорт на клинкер и складове, линия № 7” – Пресипка 2 | 1 бр. РФ | 3 600 | 5 |
| К 75 | Транспорт на клинкер, складове, разтоварище, линия № 7” – Разтоварване към силоз за клинкер | 1 бр. РФ | 5 400 | 29,8 |

Таблица 9.2.9 – продължение

| Параметър | НДЕ (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Прах | 10* |

*средна стойност за периода на пробовземане

Условие 9.2.1.2. Инсталация за производство на цимент

Циментови мелници

Таблица 9.2.10

| Изпускащо устройство пореден № | Източник на отпадъчни газове | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K15 | ЦМ 1 | 1 бр. РФ | 45 000 | 37.50 |
| K16 | ЦМ 2 – основен поток | 1 бр. РФ | 165 000 | 39.20 |
| K17 | ЦМ 2 – аспирационен поток | 1 бр. РФ | 45 000 | 37.50 |
| K18 | ЦМ 2 – аспирационен поток – везни, пресипки | 1 бр. РФ | 20 000 | 28 |
| K19 | ЦМ 3 – основен поток | 1 бр. РФ | 165 000 | 39.20 |
| K20 | ЦМ 3 – аспирационен поток | 1 бр. РФ | 45 000 | 37.50 |
| K21 | ЦМ 3 – аспирационен поток – везни, пресипки | 1 бр. РФ | 20 000 | 28 |
| K22 | ЦМ 4 – основен поток | 1 бр. РФ | 65 000 | 31 |
| K37 | ЦМ 1 – сепаратор | 1 бр. РФ | 165 000 | 39 |
| K38 | ЦМ 1 – везни | 1 бр. РФ | 20 000 | 39 |
| K39 | ЦМ 4 – сепаратор | 1 бр. РФ | 80 000 | 39 |

Таблица 9.2.10 – продължение

| Параметър | НДЕ (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Прах | 10* |
| Прах – К16, К19 и К 37 | 10** |

*средна стойност за периода на пробовземане

**средна дневна стойност

- Захранване циментови мелници

Таблица 9.2.11

| Изпускащо устройство пореден № | Източник на отпадъчни газове | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K82 | ЦМ 4 – зареждане на бункер за клинкер | 1 бр. РФ | 10 800 | 18.9 |
| K83 | ЦМ 3 – зареждане на бункер за клинкер | 1 бр. РФ | 14 400 | 18.9 |
| K84 | ЦМ 2 – зареждане на бункер за клинкер | 1 бр. РФ | 10 800 | 18.9 |
| K99 | “Захранване циментови мелници” – пресипка 1 | 1 бр. РФ | 3 600 | 23.3 |
| K100 | “Захранване циментови мелници” – пресипка 2 | 1 бр. РФ | 3 600 | 25.9 |
| K101 | ЦМ 1 – захранване с варовик | 1 бр. РФ | 5 400 | 34.9 |
| K102 | “Захранване циментови мелници” – бункер за гипс | 1 бр. РФ | 39 600 | 10.6 |
| K103 | “Захранване циментови мелници” – пресипка 3 | 1 бр. РФ | 3 600 | 17.4 |
| K104 | “Захранване циментови мелници” – пресипка 4 | 1 бр. РФ | 3 600 | 8.5 |
| K105 | ЦМ 1 – зареждане с клинкер | 1 бр. РФ | 12 600 | 18.9 |

Таблица 9.2.11– продължение

| Параметър | НДЕ (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Прах | 10* |

*средна стойност за периода на пробовземане

- Инсталация за опаковане

Таблица 9.2.12

| Изпускащо устройство пореден № | Източник на отпадъчни газове | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K23 | Инсталация за опаковане на цимент № 1 | 1 бр. РФ | 25 000 | 40 |
| K24 | Инсталация за опаковане на цимент № 2 | 1 бр. РФ | 25 000 | 23.1 |

Таблица 9.2.12 – продължение

| Параметър | НДЕ (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Прах | 10* |

*средна стойност за периода на пробовземане

- Инсталация за насипно товарене на цимент

Таблица 9.2.13

| Изпускащо устройство пореден № | Източник на отпадъчни газове | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K25 | Автокантар 1 | 1 бр. РФ | 2 600 | 13.5 |
| K26 | Автокантар 2 | 1 бр. РФ | 2 600 | 13.2 |
| K27 | ЖП кантар 1 | 1 бр. РФ | 2 600 | 28 |
| K28 | ЖП кантар 2 | 1 бр. РФ | 2 600 | 28 |

Таблица 9.2.13 – продължение

| Параметър | НДЕ (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Прах | 10* |

*средна стойност за периода на пробовземане

- Съхранение на цимент

Таблица 9.2.14

| Изпускащо устройство, пореден № | Източник на отпадъчни газове | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K29 | Силози 4 и 5 | 1 бр. РФ | 22 000 | 40 |
| K30 | Силози 7 и 8 | 1 бр. РФ | 22 000 | 40 |
| K31 | Силози 9 и 10 | 1 бр. РФ | 22 000 | 40 |
| K32 | Силози 11 и 12 | 1 бр. РФ | 35 000 | 45 |
| K33 | Силоз 13 | 1 бр. РФ | 35 000 | 45 |
| K34 | Силоз 14 | 1 бр. РФ | 35 000 | 45 |
| K35 | Силози 15 и 16 | 1 бр. РФ | 35 000 | 50 |
| K36 | Силози 17 и 18 | 1 бр. РФ | 35 000 | 50 |

Таблица 9.2.14 – продължение

| Параметър | НДЕ (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Прах | 10* |

*средна стойност за периода на пробовземане

Таблица 9.2.15

| Изпускащо устройство, пореден № | Източник на отпадъчни газове | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K124 | Силоз 1 | 1 брой РФ | 22000 | 40 |
| K125 | Силози № 2 и № 3 | 1 брой РФ | 22000 | 40 |
| K126 | Силоз 6 | 1 брой РФ | 22000 | 40 |

Таблица 9.2.15 – продължение

| Параметър | НДЕ (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Прах | 10* |

*средна стойност за периода на пробовземане

Условие 9.2.2. При експлоатация на пещ № 7 като инсталация за съвместно изгаряне, в рамките на календарната година, към нея се прилагат нормите за допустими емисии по Таблица 9.2.1 – продължение.

Условие 9.2.2.1. Пещ № 7 от Инсталацията за производство на циментов клинкер не може да продължи да изгаря отпадъци повече от четири часа без прекъсване, считано от момента на регистриране на превишаване на установените в Таблица 9.2.1 – продължение средноденонощни норми за допустими емисии.

Условие 9.2.2.2. Общата продължителност на периодите на експлоатация по Условие 9.2.2.1 в рамките на една календарна година, да не превишава шестдесет часа, независимо от броя на регистрираните средноденонощни превишения на НДЕ.

Условие 9.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното норми за допустими емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.3. Неорганизирани емисии

Условие 9.3.1. Всички емисии на вредни вещества от инсталациите по Условие № 2 да се изпускат в атмосферния въздух организирано, т.е. през изпускащите устройства, описани в Условие 9.2.

Условие 9.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

Условие 9.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.3.4. Притежателят на настоящото разрешително да предприема всички необходими мерки за ограничаване емисиите на прахообразни вещества, съгласно изискванията на чл. 70 на Наредба №1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Условие 9.3.5. Всички устройства и съоръжения за обработка на прахообразуващи материали да бъдат капсуловани, а газовете, съдържащи прах – обхванати и отведени в обезпрашителни съоръжения – ръкавни филтри.

Условие 9.3.6. За транспортиране на прахообразуващи материали да се използват затворени (капсуловани) съоръжения, а ако това не е възможно–газовете, съдържащи прах, да се улавят и отвеждат в съоръжения за пречистване – ръкавни филтри.

Условие 9.3.7. Товаро–разтоварните площадки да са асфалтирани или покрити с друга равностойна настилка. На постоянните места за товарене и разтоварване да са поставени засмукващи и обезпрашаващи съоръжения – ръкавни филтри.

Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества

Условие 9.4.1. Притежателят на настоящото разрешително трябва да осигури всички дейности на площадката да бъдат извършвани по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

Условие 9.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за предприемане на незабавни действия за идентифициране на причините за появата на миризми и мерки за ограничаване на емисиите, като капсуловане, работа при подналягане и др., а газовете да се обхващат и отвеждат за пречистване и обезмирисяване.

Условие 9.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/ намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества.

Условие 9.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух

Условие 9.5.1. Емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, генерирани от дейностите на площадката да не водят до нарушаване на действащите норми за качество на въздуха.

Условие 9.6. Условия за собствен мониторинг

Условие 9.6.1. Изисквания към собствения мониторинг на емисиите на вредни вещества във въздуха

Условие 9.6.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва СНИ на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от:

- Изпускащи устройства №№ K8 към Въглищна мелница, K16 към ЦМ 2, K19 към ЦМ 3 и K37 към ЦМ 1 сепаратор (прах);

- Изпускащи устройства №№ K40 към пещ № 7 и K41 към пещ № 8 (от датата на влизане в експлоатация), NOx, прах, SO2, NH3, СО и общ органичен въглерод,  при спазване на регламентираната честота на измерването по Таблици 9.6.1., 9.6.4, 9.6.5 и 9.6.6.

Условие 9.6.1.1.1. При съвместно изгаряне на отпадъци, СНИ да се извършват съгласно изискванията на глави 8 и 9 от Наредба № 4 от 05.04.2013 г.

Условие 9.6.1.1.2. При нормален режим на работа (изгаряне само на стандартно гориво), СНИ да се извършват съгласно изискванията на Глава 6 от Наредба № 6/26.03.1999 г.

Условие 9.6.1.1.3. Съхранението и представянето на резултатите от проведените СНИ да се извършва в съответствие с Инструкция № 1 от 03.07.2003 г. за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

Условие 9.6.1.1.4. В зависимост от начина на експлоатация на Инсталацията за производство на циментов клинкер (нормален режим на експлоатация или съвместно изгаряне на отпадъци), операторът трябва да разработва и представя месечните и годишните доклади от СНИ както следва:

- при съвместно изгаряне на отпадъци – в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 05.04.2013 г.;

- при нормален режим на експлоатация – в съответствие с изискванията на Наредба 6/26.03.1999 г.

Условие 9.6.1.1.5. Не се допуска в рамките на календарната година общата продължителност на периодите, свързани с неработещи пречиствателни съоръжения (вследствие на които е налице превишаване на НДЕ), да превишава 120 часа.

Условие 9.6.1.1.6. Не се допуска в рамките на календарната година експлоатация на съответната инсталация повече от 10 денонощия без функционираща апаратура за СНИ.

Условие 9.6.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да извършва СПИ на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от:

- Изпускащи устройства №№ K15, K17, K18, от K20 до K36;

- Изпускащо устройство № К40 към пещ 7 и № K41 към пещ 8 (HCl, HF, тежки метали, бензен и диоксини и фурани от датите на влизане в експлоатация на съответните източници на емисии;), изпускащи устройства №№ K38, K39, K42, от K44 до K129,

- Изпускащи устройства № К 137, К 138, К143, К 144, К145, К146, К147, К148, К149, К150 към линия 7 от датите на влизане в експлоатация на съответните източници на емисии;

при спазване на регламентираната честота на измерването по Таблици  9.6.2., 9.6.3., 9.6.5 и 9.6.7.

Условие 9.6.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да възлага провеждането на СПИ на акредитирани лаборатории за изпитване, които задължително да измерват параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух, съгласно чл. 22 от Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

Таблица 9.6.1. Мониторинг на отпадъчните газове от ИУ: K8 към Въглищна мелница, K16 към ЦМ 2, основен поток и K19 към ЦМ 3, основен поток

| Показател | Метод на изпитване | Честота на измерването |
| --- | --- | --- |
| Прах | – | Непрекъснат мониторинг |

Таблица 9.6.2. Мониторинг на изпускащи устройства: K15 – ЦМ 1, K17 – ЦМ 2, аспирационен поток, K18 – ЦМ 2, аспирационен поток – везни, пресипки, K20 – ЦМ 3, аспирационен поток, K21 – ЦМ 3, аспирационен поток – везни, пресипки, K22 – ЦМ 4, основен поток – Инсталация за производство на цимент

| Показател | Метод на изпитване | Честота на измерването |
| --- | --- | --- |
| Прах | Гравиметричен метод | Веднъж годишно |

Таблица 9.6.3. Мониторинг на изпускащи устройства: K23 към Инсталация за опаковане на цимент № 1 и K24 към Инсталация за опаковане на цимент № 2; K25 към Автокантар 1, K26 към Автокантар 2, K27 към ЖП кантар 1 и K28 към ЖП кантар 2; №№ K29, K30, K31, K32, K33, K34, K35 и K36 към силози №№ 4 и 5, от 7 до 18

| Показател | Метод на изпитване | Честота на измерването |
| --- | --- | --- |
| Прах | Гравиметричен метод | Веднъж на две години |

Таблица 9.6.4. Мониторинг на отпадъчните газове от изпускащи устройства K40 към пещ 7 и K41 към пещ 8 – Инсталация за производство на циментов клинкер

| Показател | Препоръчителен метод | Честота на измерването |
| --- | --- | --- |
| Прах | БДС ЕN 13284–2 | Непрекъснат мониторинг |
| SO2 | БДС ЕN 14791 | Непрекъснат мониторинг |
| NOx | БДС ЕN 14792 | Непрекъснат мониторинг |

Таблица 9.6.5. Мониторинг на отпадъчните газове от изпускащо устройство K40 към пещ 7 и К41 към пещ 8 – Инсталация за производство на циментов клинкер

| Показател | Метод на изпитване | Честота на измерването |
| --- | --- | --- |
| Прах | – | Непрекъснат мониторинг |
| SOх | – | Непрекъснат мониторинг |
| NOx | – | Непрекъснат мониторинг |
| СО | – | Непрекъснат мониторинг |
| HCl | Недисперсионна спектрометрия в инфрачервената област | Веднъж на три месеца |
| HF | Йонселективен електрод | Веднъж на три месеца |
| Общ органичен въглерод | пламъчно–йонизационен детектор | Непрекъснат мониторинг |
| Cd + Tl | Пробонабиране и последващо атомно – абсорбционно или IСP MS определяне | Веднъж на шест месеца |
| Hg | – | Веднъж на шест месеца |
| Sb + As + Pb + Cr + Со + Cu + Mn + Ni + V | Пробонабиране и последващо атомно – абсорбционно или IСP MS определяне | Веднъж на шест месеца |
| Диоксини и фурани | Пробонабиране и последващо газохроматографско определяне | Веднъж на шест месеца |
| NH3 | – | Непрекъснат мониторинг |
| Бензен | – | Веднъж на две години |

Таблица 9.6.6. Мониторинг на изпускащи устройства: K37 към ЦМ 1 – сепаратор

| Показател | Метод на изпитване | Честота на измерването |
| --- | --- | --- |
| Прах | – | Непрекъснат мониторинг |

Таблица 9.6.7. Мониторинг на изпускащи устройства: K38, K39, K42, от K44 до K129, К137, К138, К143, К144, К145, К146, К147, К148, К149, К150

| Показател | Препоръчителен метод | Честота на измерването |
| --- | --- | --- |
| Прах | Гравиметричен метод | Веднъж годишно |

Условие 9.6.1.4. При констатирани превишения на НДЕ на HCl и HF от проведени периодични измервания през първата календарна година от експлоатацията на пещ № 7, като инсталация за съвместно изгаряне на отпадъци, притежателят на настоящото разрешително се задължава да провежда СНИ на емисиите на HCl и HF в срок до 6 месеца от установеното превишение на НДЕ.

Операторът да представи информация за констатирани превишения на НДЕ на HCl и HF от проведени периодични измервания пещ № 7, като инсталация за съвместно изгаряне на отпадъци и изпълнение на задължението за провеждане на СНИ на емисиите на HCl и HF в срок до 6 месеца от установеното превишение на НДЕ.

РИОСВ да представи иннформация относно констатирани превишения на НДЕ на HCl и HF и изпълнение на задължението на оператора за провеждане на СНИ, съгласно усл. 9.6.1.4.

Условие 9.6.1.5. Притежателят на настоящото разрешително да изчислява годишните количества на веществата, които се докладват в рамките на Допълнение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 г. относно създаването Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).

Условие 9.6.1.6. Притежателят на настоящото разрешително да изготви и съгласува с РИОСВ план за мониторинг на емисиите в атмосферата от всички изпускащи устройства на площадката, които отвеждат вредни вещества, съобразен с условията на разрешителното.

Условие 9.6.2. Документиране и докладване

Условие 9.6.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява за всяко изпускащо устройство резултатите от мониторинга по Условия 9.6.1.1 и 9.6.1.2 за всяка календарна година отделно и да я предоставя при поискване от компетентния орган.

Условие 9.6.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).

Условие 9.6.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/ намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

Условие 9.6.2.4. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

Условие 9.6.2.5. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните показатели с определените в разрешителното емисионни норми (вкл. степента и времевия период на превишаването им), установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 9.6.2.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по Условия 9.6.2.1, 9.6.2.2, 9.6.2.3, 9.6.2.4 и 9.6.2.5 и в съответствие с изискванията на Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).

Условие 9.6.2.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно като част от ГДОС стойностите на изчислените в съответствие с Условие 6.8 количества на замърсителите във въздуха, за единица продукт, за всяко изпускано вредно вещество от инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 от ЗООС.

Условие № 10. Емисии на отпадъчни води

Условие 10.1. Производствени отпадъчни води

### Условие 10.1.1. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.1.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да поддържа затворена системата за оползотворяване на производствени и дъждовни води. Не се разрешава заустване на смесен поток производствени и дъждовни води, използвани в затворената система в канализационна система и/или воден обект.

Условие 10.2. Охлаждащи води

Условие 10.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да поддържа затворени оборотните цикли на охлаждащите води при производството на клинкер и цимент. Не се разрешава заустване на охлаждащи води.

Условие 10.2.2. Притежателя на настоящото разрешително да прилага инструкция за проверка и поддръжка на съоръженията към затворен оборотен цикъл на охлаждащи води. Резултатите от прилагането на инструкцията да се документират и докладват като част от ГДОС.

Условие 10.3. Битово–фекални води

Условие 10.3.1. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.3.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да зауства битово–фекални отпадъчни води формирани на територията на площадката на “ Хайделберг Матириълс Девня ” АД в градски канализационен колектор за пречистване в ГПСОВ град Девня, единствено при наличието на актуален договор с дружеството, експлоатиращо канализационния колектор отвеждащ отпадъчните води за пречистване в ГПСОВ – гр. Девня и при спазване на условията в него.

Условие 10.3.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на отвеждащата до градския канализационен колектор отвеждащ отпадъчните води до ГПСОВ, канализационна мрежа на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Условие 10.4. Дъждовни води

Условие 10.4.1. Работа на пречиствателното оборудване

Условие 10.4.1.1. На притежателят на настоящото разрешително се разрешава да експлоатира следните пречиствателни съоръжения:

    - 1 бр. Каломаслоуловител (КМУ) за пречистване на дъждовни води – колектор 2 на дъждовната канализация;

    - Локална пречиствателна станция (ЛПС), включваща: Утаителен басейн и Система за обработка на дъждовна вода (маслен сепаратор – маслоуловител, пясъчен филтър, резервоар за пречистена вода и регулиране на рН) за дъждовните води от сградния фонд и заводската площадка, обозначени в Гр. приложение10–2 към заявлението.

Условие 10.4.1.2. За всяко пречиствателно съоръжение, разрешено с Условие 10.4.1.1, притежателят на настоящото разрешително да определи:

- контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа);

- оптималните стойности за всеки от контролираните параметри;

- честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;

- вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри

Условие 10.4.1.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения по Условие 10.4.1.1 в съответствие с информацията по Условие 10.4.1.2.

Условие 10.4.1.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения, разрешени с Условие 10.4.1.1, в съответствие с определените по Условие 10.4.1.2 контролирани параметри, честота на мониторинг, вид на оборудването за мониторинг.

Условие 10.4.1.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички пречиствателни съоръжения по Условие 10.4.1.1.

Условие 10.4.1.3. Контрол на пречиствателното оборудване

Условие 10.4.1.3.1 Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по Условие 10.4.1.2 на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Условие 10.4.2. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.4.2.1. Притежателят на настоящото разрешително при необходимост да зауства дъждовни води (от сградния фонд и заводската площадка), след пречистване в р. Девненска, единствено при спазване на условията, посочени в Таблица 10.4.2.1.

Таблица 10.4.2.1.

- Точка на заустване № 3, с географски координати: N 43(13’41.0(, E 27(35’16.4( – р. Девненска, означена на Гр. Приложение 10–2 от заявлението;

- Точка на пробовземане № 4 – изход ЛПС, преди смесване с поток дренажни води, с географски координати: N 43(13’52.08(, E 27(35’41.11(, означена на Гр. Приложение 10–2 от заявлението;

- Източници на отпадъчните води – дъждовни води (от сградния фонд и заводската площадка);

- Име на водоприемника – р. Девненска;

- Пречиствателни съоръжения:

    - 1 бр. Каломаслоуловител (КМУ) за пречистване на дъждовни води – колектор 2 на дъждовната канализация;

    - Локална пречиствателна станция (ЛПС), включваща: Утаителен басейн и Система за обработка на дъждовна вода (маслен сепаратор – маслоуловител, пясъчен филтър, резервоар за пречистена вода и регулиране на рН) за дъждовните води от сградния фонд и заводската площадка;

- Количество на заустваните отпадъчни води:

ТП № 4

Qмакс.ч. 200 m3/h

Q макс. дн.  4 800 m3/24h

Qср.  год. 432 000 m3/y

| Показател | Индивидуални емисионни ограничения |
| --- | --- |
| Активна реакция рН | 6,0–8,5 |
| Неразтворени вещества | 50 mg/ l |
| ХПК (бихроматна) | 70 mg/l |
| Нефтопродукти | 0.3 mg/l |

Условие 10.4.3. Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците

Условие 10.4.3.1. При заустване на дъждовните води (от сградния фонд и заводската площадка на „Хайделберг Матириълс Девня“ АД) по Условие 10.4.2.1., в река Девненска да не влошават състоянието на водното тяло.

Условие 10.4.3.2. При залпови изпускания на замърсяващи вещества в р. Девненска, вследствие на аварийни ситуации, операторът да предприеме необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването, съгласно изготвен авариен план и незабавно да уведоми РИОСВ и БД. Фактите по възникнали аварийни ситуации да се документират.

Условие 10.4.3.3. Саваците на преливника на утаителния басейн с обем 4 500 m3 към р. Девненска да са пломбирани. Нарушаването на пломбите да става съгласно Условие 7.5.

### Условие 10.4.4. Условия за собствен мониторинг

Условие 10.4.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на дъждовните води (от сградния фонд и заводската площадка), след пречистване, зауствани в р. Девненска, съгласно Таблица 10.4.4.1. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория.

Таблица 10.4.4.1.

1. Точка на заустване № 3, с географски координати: N 43(13’41.0(, E 27(35’16.4( – р. Девненска, означена на Гр. Приложение 10–2 от заявлението;

2. Точка на пробовземане № 4 – изход ЛПС, преди смесване с поток дренажни води, с географски координати: N 43(13’52.08(, E 27(35’41.11(, означена на Гр. Приложение 10–2 от заявлението;

3. Източници на отпадъчните води – дъждовни води (от сградния фонд и заводската площадка);

4. Име на водоприемника – р. Девненска;

5. Пречиствателни съоръжения:

    - 1 бр. Каломаслоуловител (КМУ) за пречистване на дъждовни води – колектор 2 на дъждовната канализация;

    - Локална пречиствателна станция (ЛПС), включваща: Утаителен басейн и Система за обработка на дъждовна вода (маслен сепаратор – маслоуловител, пясъчен филтър, резервоар за пречистена вода и регулиране на рН) за дъждовните води от сградния фонд и заводската площадка;

6. Количество на заустваните отпадъчни води:

ТП № 4

Qмакс.ч. 200 m3/h

Q макс. дн.  4 800 m3/24h

Qср.  год. 432 000 m3/y

| Параметър | Честота на мониторинга | Метод за изпитване на пробите |
| --- | --- | --- |
| Количество на заустваните отпадъчни води | при взимане на проба | – |
| Активна реакция (рН) | веднъж месечно | Потенциометрично определяне |
| Неразтворени вещества | веднъж месечно | Гравиметрично определяне |
| ХПК | веднъж месечно | Титриметрично определяне/ Спектрофотометрично определяне |
| Нефтопродукти | веднъж месечно | Газова хроматография/ Гравиметрично определяне |

Условие 10.4.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да изготви и съгласува с РИОСВ план за мониторинг на емисиите в дъждовни води (от сградния фонд и заводската площадка), съобразен с условията на настоящото комплексно разрешително.

Условие 10.4.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция  за измерване на количествата зауствани пречистени  отпадъчни води в р. Девненска, чрез сертифицирано измервателно устройство, обозначено на Гр. Приложение 10–2.

Условие 10.4.4.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага документирана инструкция за оценка на резултатите от собствения мониторинг за съответствие с индивидуалните емисионни ограничения по Условие 10.4.2.1., установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

Условие 10.4.4.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационните мрежи на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Условие 10.5. Документиране и докладване

Условие 10.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от собствения мониторинг на показателите за качеството на отпадъчните води по Условие 10.4.2.1. от настоящото разрешително.

Условие 10.5.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от оценка на съответствието на показателите за качество на отпадъчните води с определените такива в Таблица 10.4.2.1. от настоящото разрешително. Като част от ГДОС да се докладва за:

- Брой на извършените проверки;

- Установени несъответствия;

- Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия.

Условие 10.5.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС обобщена информация за резултатите от мониторинга по Условие 10.4.3.1.

Условие 10.5.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС резултатите от инструкциите по Условие 10.4.4.4., и Условие 10.4.4.5. от настоящото разрешително.

Условие № 11 Управление на отпадъците

Условие 11.1. Образуване на отпадъци

Условие 11.1.1. Образуваните отпадъци при работата на инсталациите по Условие 2. да не се различават по вид (код и наименование) и да не превишават количествата, посочени в Таблица 11.1.1. и Таблица 11.1.2.

Таблица 11.1.1. Производствени отпадъци

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Количество t/y |
| --- | --- | --- |
| 07 02 13 | Отпадъци от пластмаси (импрегниран текстил, еластомер, пластомер) (уплътнители) | 0.5 |
| 07 02 99 | Отпадъци, неупоменати другаде (парчета от гуменотранспортни ленти) | 300 |
| 10 13 13 | Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12 | 10 000 |
| 10 13 99 | Отпадъци, неупоменати другаде (втвърден клинкер и цимент) | 5 000 |
| 15 02 03 | Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (ръкави от ръкавни филтри) | 800 |
| 16 11 06 | Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05, (от Инсталация за производство на циментов клинкер) | 2 000 |
| 19 09 01 | Твърди отпадъци от първична филтрация и от решетки и сита | 200 |
| 19 09 02 | Утайки от избистряне на вода | 200 |
| 19 12 02 | Черни метали (от магнитния сепаратор на шредера) | 5 |
| 19 12 02 | Черни метали (от магнитнo–индукционна система към Реконструкция на система за подаване на алтернативни горива) | 3 |
| 19 12 03 | Цветни метали (от магнитнo–индукционна система към Реконструкция на система за подаване на алтернативни горива) | 2 |
| 19 12 12 | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (ситна фракция след шредера) | 80 000 |
| 19 12 12 | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (от сепаратори за едро – надгабаритен остатък към система Реконструкция на система за подаване на алтернативни горива) | 6 048 |

Таблица 11.1.2. Опасни отпадъци

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Норма за ефективност (t/единица продукт) | Количество t/y |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 13 12* | Твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества | 0,1 | 10 000 |

Условие 11.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъците с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.

Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране

Условие 11.2.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование:

| Код | Наименование на отпадъка | Годишно количество, разрешено за приемане, t/y |
| --- | --- | --- |
| 02 01 01 | Утайки от измиване и почистване | 2 000 |
| 02 02 01 | Утайки от измиване и почистване | 2 000 |
| 02 02 04 | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им | 2 000 |
| 02 03 01 | Утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне | 2 000 |
| 02 03 04 | Материали, негодни за консумация или преработване | 13 000 |
| 02 03 05 | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им | 1 000 |
| 02 04 01 | Почва от почистване и измиване на захарно цвекло | 2 000 |
| 02 04 02 | Нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал) | 12 000 |
| 02 04 03 | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им | 2 000 |
| 03 03 07 | Механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез развлакняване на отпадъчна хартия и картон | 13 000 |
| 03 03 08 | Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране | 13 000 |
| 03 03 09 | Отпадъчен шлам, съдържащ вар | 12 000 |
| 03 03 11 | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 03 03 10 | 2 000 |
| 05 01 13 | Утайки от пречистване на захранваща вода за котли | 2 000 |
| 05 01 15* | Отработени филтруващи глини | 2 000 |
| 06 02 01* | Kалциев хидроксид | 12 000 |
| 06 04 05* | Oтпадъци, съдържащи други тежки метали | 155 000 |
| 06 04 99 | Oтпадъци, неупоменати другаде | 2 000 |
| 06 05 02* | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | 2 000 |
| 06 05 03 | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 06 05 02 | 2 000 |
| 06 06 03 | Отпадъци, съдържащи сулфиди, различни от упоменатите в 06 06 02 | 40 000 |
| 10 01 01 | Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 300 000 |
| 10 01 02 | Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 300 000 |
| 10 01 04* | Увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво | 10 000 |
| 10 01 14* | Сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържащи опасни вещества | 100 000 |
| 10 01 15 | Сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, различни от упоменатите в 10 01 14 | 100 000 |
| 10 01 16* | Увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържаща опасни вещества | 2 000 |
| 10 01 17 | Увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, различна от упоменатите в 10 01 16 | 2 000 |
| 10 01 24 | Пясъци от горене в кипящ слой | 100 000 |
| 10 01 25 | Отпадъци от съхраняване и подготовка на гориво за електроцентрали, изгарящи въглища | 13 000 |
| 10 01 26 | Отпадъци от пречистване на охлаждащи води | 2 000 |
| 10 01 99 | Отпадъци, неупоменати другаде | 100 000 |
| 10 02 02 | Непреработвана шлака | 155 000 |
| 10 02 07* | Твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества | 2 000 |
| 10 02 08 | Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 02 07 | 2 000 |
| 10 02 10 | Нагар/окалина | 155 000 |
| 10 02 13* | Утайки и филтърен кек от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества | 2 000 |
| 10 02 14 | Утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 02 13 | 2 000 |
| 10 02 15 | Други утайки и филтърен кек | 2 000 |
| 10 04 01* | Шлаки от първия и втория етап на производство | 40 000 |
| 10 04 02* | Дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство | 20 000 |
| 10 05 01 | Шлаки от първия и втория етап на производство | 40 000 |
| 10 06 01 | Шлаки от първия и втория етап на производство | 155 000 |
| 10 06 02 | Дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство | 20 000 |
| 10 10 03 | Шлака от пещи | 20 000 |
| 10 12 01 | Отпадъчна смес преди термично обработване | 50 000 |
| 10 12 03 | Прахови частици и прах | 50 000 |
| 10 12 05 | Утайки и филтърен кек от пречистване на газове | 2 000 |
| 10 12 13 | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване | 2 000 |
| 10 13 14 | Отпадъчен бетон и утайки от бетон | 10 000 |
| 11 01 09* | Утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества | 2 000 |
| 11 01 10 | Утайки и филтърен кек, различни от упоменатите в | 2 000 |
| 12 01 16* | Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, съдържащи опасни вещества | 155 000 |
| 12 01 17 | Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/ бластиране, различни от упоменатите в 12 01 16 | 155 000 |
| 13 05 01* | Твърди остатъци от пеясъкоуловители и маслено–водни сепаратори | 500 |
| 13 05 02* | Утайки от маслено–водни сепаратори | 500 |
| 13 05 03* | Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) | 500 |
| 13 05 08* | Смеси от отпадъци от пясъкоуловители и маслено–водни сепаратори | 500 |
| 15 01 10* | Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 3 000 |
| 15 02 02* | Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 100 000 |
| 15 02 03 | Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 | 500 |
| 16 01 22 | Компоненти, неупоменати другаде | 13 000 |
| 16 03 03* | Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества | 2 000 |
| 16 03 04 | Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03 | 2 000 |
| 17 01 01 | Бетон | 20 000 |
| 17 01 02 | Тухли | 10 000 |
| 17 01 03 | Керемиди, плочки и керамични изделия | 10 000 |
| 17 05 03* | Почва и камъни, съдържащи опасни вещества (замърсени с нефтопродукти) | 2 000 |
| 17 05 05* | Драгажна маса, съдържаща опасни вещества (замърсени с нефтопродукти) | 2 000 |
| 19 01 05* | Филтърен кек от пречистване на газове | 2 000 |
| 19 01 07* | Твърди отпадъци от пречистване на газове | 2 000 |
| 19 01 11* | Дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества | 24 000 |
| 19 01 12 | Дънна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11 | 24 000 |
| 19 01 13* | Увлечена/летяща пепел, съдържаща опасни вещества | 2 000 |
| 19 01 14 | Увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13 | 2 000 |
| 19 01 15* | Прах от котли, съдържаща опасни вещества | 2 000 |
| 19 01 16 | Прах от котли, различна от упоменатата в 19 01 15 | 2 000 |
| 19 03 05 | Стабилизирани отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 04 | 7 000 |
| 19 08 13* | Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води | 500 |
| 19 08 14 | Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатия в 19 08 13 | 10 000 |
| 19 09 03 | Утайки от отстраняване на въглерода | 12 000 |
| 19 11 01* | Отработени филтърни глини | 10 000 |
| 19 11 05* | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | 2 000 |
| 19 11 06 | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 19 11 05 | 2 000 |

с цел извършване на дейност по оползотворяване, обозначена с код R5 (рециклиране/възстановяване на други неорганични материали) в Инсталация за производство на циментов клинкер.

Условие 11.2.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование:

| Код | Наименование на отпадъка | Годишно количество, разрешено за приемане, t/y |
| --- | --- | --- |
| 02 01 04 | Пластмасови отпадъци (с изключение на опаковки) | 13 000 |
| 02 03 04 | Материали, негодни за консумация или преработване | 50 000 |
| 03 01 01 | Отпадъци от корк и дървесни кори | 13 000 |
| 03 01 04* | Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, съдържащи опасни вещества | 13 000 |
| 03 01 05 | Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 | 13 000 |
| 03 03 01 | Отпадъчни кори и дървесина | 20 000 |
| 03 03 10 | Отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали | 13 000 |
| 04 02 21 | Отпадъци от необработени текстилни влакна | 13 000 |
| 04 02 22 | Отпадъци от обработени текстилни влакна | 13 000 |
| 07 02 13 | Отпадъци от пластмаси | 13 000 |
| 07 02 99 | Отпадъци, неупоменати другаде | 20 000 |
| 08 01 11* | Отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | 2 000 |
| 08 01 12 | Отпадъчни бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 11 | 2 000 |
| 08 01 13* | Утайки от бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | 2 000 |
| 08 01 14 | Утайки от бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 13 | 2 000 |
| 08 01 15* | Утайки от водни разтвори, които съдържат бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | 2 000 |
| 08 01 16 | Утайки от водни разтвори, съдържащи бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 15 | 2 000 |
| 08 01 17* | Отпадъци от отстраняване на бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | 2 000 |
| 08 01 18 | Отпадъци от отстраняване на бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 17 | 2 000 |
| 08 01 19* | Водни суспензии, които съдържат бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | 2 000 |
| 08 01 20 | Водни суспензии, съдържащи бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 19 | 2 000 |
| 08 01 21* | Отпадъци от вещества и смеси, отстраняващи бои или лакове | 2 000 |
| 12 01 05 | Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси | 13 000 |
| 12 01 07* | Машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори) | 500 |
| 12 01 09* | Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи | 500 |
| 12 01 10* | Синтетични машинни масла | 500 |
| 12 01 12* | Отработени восъци и смазки | 500 |
| 13 01 05* | Нехлорирани емулсии | 500 |
| 13 01 10* | Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 500 |
| 13 01 11* | Синтетични хидравлични масла | 500 |
| 13 01 12* | Бързо биоразградими хидравлични масла | 500 |
| 13 01 13* | Други хидравлични масла | 500 |
| 13 02 05* | Нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа | 500 |
| 13 02 06* | Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 500 |
| 13 02 07* | Бързо биоразградими моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 500 |
| 13 02 08* | Други моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 500 |
| 13 04 01* | Трюмови масла от речно корабоплаване | 500 |
| 13 04 02* | Трюмови масла от канализационни системи на кейове | 500 |
| 13 04 03* | Трюмови масла от други видове корабоплаване | 500 |
| 13 05 06* | Масло от маслено–водни сепаратори | 500 |
| 13 07 01* | Газьол, котелно и дизелово гориво | 70 000 |
| 13 07 02* | Бензин | 70 000 |
| 13 07 03* | Други горива (включително смеси) | 70 000 |
| 13 08 01* | Утайки или емулсии от обезсоляване | 500 |
| 13 08 02* | Други емулсии | 500 |
| 13 08 99* | Отпадъци неупоменати другаде | 500 |
| 15 01 01 | Хартиени и картонени опаковки | 13 000 |
| 15 01 02 | Пластмасови опаковки | 13 000 |
| 15 01 03 | Опаковки от дървесни материали | 13 000 |
| 15 01 05 | Композитни/многослойни опаковки | 13 000 |
| 15 01 09 | Текстилни опаковки | 13 000 |
| 15 01 10* | Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 10 000 |
| 15 02 02* | Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 500 |
| 15 02 03 | Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 | 500 |
| 16 01 03 | Излезли от употреба гуми | 100 000 |
| 16 01 07* | Маслени филтри | 500 |
| 16 01 19 | Пластмаси | 13 000 |
| 16 01 22 | Компоненти, неупоменати другаде | 13 000 |
| 16 03 05* | Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества (месокостно брашно) | 50 000 |
| 16 03 06 | Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05 | 50 000 |
| 16 07 08* | Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 500 |
| 17 02 01 | Дървесина | 13 000 |
| 17 02 03 | Пластмаса | 13 000 |
| 17 02 04* | Стъкло, пластмаса и дървесина, съдържащи или замърсени с опасни вещества | 13 000 |
| 19 01 10* | Отработен активен въглен от пречистване на отпадъчни газове | 2 000 |
| 19 02 03 | Предварително смесени отпадъци, съставени само от неопасни отпадъци | 195 000 |
| 19 02 04* | Предварително смесени отпадъци, съдържащи поне един опасен отпадък | 195 000 |
| 19 05 01 | Некомпостирани фракции от битови и сходни с тях отпадъци | 100 000 |
| 19 05 02 | Некомпостирани фракции от животински и растителни отпадъци | 100 000 |
| 19 06 04 | Остатъци от анаеробно третиране на битови отпадъци | 100 000 |
| 19 06 06 | Остатъци от анаеробно третиране на животински и растителни отпадъци | 100 000 |
| 19 08 05 | Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места | 100 000 |
| 19 08 09 | Смеси от мазнини и масла от маслено–водна сепарация, съдържащи само хранителни масла и мазнини | 10 000 |
| 19 08 10* | Смеси от мазнини и масла от маслено–водна сепарация, различни от упоменатите в 19 08 09 | 10 000 |
| 19 08 11* | Утайки, съдържащи опасни вещества от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води | 100 000 |
| 19 08 12 | Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11 | 100 000 |
| 19 12 01 | Хартия и картон | 13 000 |
| 19 12 04 | Пластмаса и каучук | 20 000 |
| 19 12 06* | Дървесина, съдържаща опасни вещества | 5 000 |
| 19 12 07 | Дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06 | 13 000 |
| 19 12 08 | Текстилни материали | 13 000 |
| 19 12 10 | Запалими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци) | 300 000 |
| 19 12 11* | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества | 195 000 |
| 19 12 12 | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 | 195 000 |
| 20 01 01 | Хартия и картон | 13 000 |
| 20 01 10 | Облекла | 13 000 |
| 20 01 11 | Текстилни материали | 13 000 |
| 20 01 37* | Дървесина, съдържаща опасни вещества | 100 000 |
| 20 01 38 | Дървесина, различна от упоменатата в 20 01 37 | 13 000 |
| 20 01 39 | Пластмаси | 13 000 |
| 20 01 99 | Други фракции, неупоменати другаде | 100 000 |

с цел извършване на дейност по оползотворяване, обозначена с код R1 (използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия) в пещ 7 към Инсталация за производство на циментов клинкер.

Условие 11.2.3. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование:

| Код | Наименование на отпадъка | Годишно количество, разрешено за приемане, t/y |
| --- | --- | --- |
| 06 09 03* | Отпадъци от реакции на основата на калций, съдържащи или замърсени с опасни вещества | 10 000 |
| 06 09 04 | Отпадъци от реакции на основата на калций, различни от упоменатите в 06 09 03 | 10 000 |
| 10 01 01 | Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 200 000 |
| 10 01 02 | Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 200 000 |
| 10 01 03 | Увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина | 50 000 |
| 10 01 05 | Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на димни газове | 200 000 |
| 10 01 16* | Увлечена/летяща пепел от съвместно изгаряне, съдържаща опасни вещества | 200 000 |
| 10 01 17 | Увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, различна от упоменатите в 10 01 16 | 200 000 |
| 10 01 18* | Отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества | 200 000 |
| 10 01 19 | Отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 01 05, 10 01 07 и 10 01 18 | 200 000 |
| 10 02 01 | Отпадъци от преработване на шлака | 10 000 |
| 10 12 06 | Изхвърлени калъпи | 10 000 |
| 10 12 08 | Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване) | 10 000 |
| 10 13 01 | Отпадъчна смес преди термично обработване | 50 000 |
| 10 13 04 | Отпадъци от калциниране и хидратиране на вар | 50 000 |
| 10 13 06 | Прахови частици и прах (с изключение на 10 13 12 и 10 13 13) | 12 000 |
| 10 13 07 | Утайки и филтърен кек от пречистване на газове | 2 000 |
| 10 13 11 | Отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в 10 13 09 и 10 13 10 | 60 000 |
| 10 13 12* | Твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества | 2 000 |
| 10 13 13 | Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12 | 50 000 |
| 10 13 14 | Отпадъчен бетон и утайки от бетон | 10 000 |
| 16 11 06 | Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 700 |
| 17 01 01 | Бетон | 20 000 |
| 17 01 02 | Тухли | 10 000 |
| 17 01 03 | Керемиди, плочки и керамични изделия | 10 000 |
| 17 08 01* | Строителни материали на основата на гипс, замърсени с опасни вещества | 2 000 |
| 17 08 02 | Строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01 | 2 000 |

с цел извършване на дейност по оползотворяване, обозначена с код R5 (рециклиране/възстановяване на други неорганични материали) в Инсталация за производство на цимент.

Условие 11.2.4. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование:

| Код | Наименование | Годишно количество, t/y |
| --- | --- | --- |
| 02 03 04 | Материали, негодни за консумация или преработване | 13 000 |
| 03 01 01 | Отпадъци от корк и дървесни кори | 13 000 |
| 03 01 05 | Трици, талаш, изрезки, парчета дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 | 13 000 |
| 03 03 01 | Отпадъчни кори и дървесина | 20 000 |
| 03 03 10 | Отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали | 13 000 |
| 04 02 21 | Отпадъци от необработени текстилни влакна | 13 000 |
| 04 02 22 | Отпадъци от обработени текстилни влакна | 13 000 |
| 15 01 01 | Хартиени и картонени опаковки | 13 000 |
| 15 01 02 | Пластмасови опаковки | 13 000 |
| 15 01 03 | Опаковки от дървесни материали | 13 000 |
| 15 01 05 | Композитни/многослойни опаковки | 13 000 |
| 15 01 09 | Текстилни опаковки | 13 000 |
| 15 02 03 | Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 | 500 |
| 16 01 03 | Излезли от употреба гуми | 100 000 |
| 16 01 19 | Пластмаси | 13 000 |
| 17 02 01 | Дървесина | 13 000 |
| 17 02 03 | Пластмаса | 13 000 |
| 19 02 03 | Предварително смесени отпадъци, съставени само от неопасни отпадъци | 195 000 |
| 19 05 02 | Некомпостирани фракции от животински и растителни отпадъци | 100 000 |
| 19 06 04 | Остатъци от анаеробно третиране на битови отпадъци | 100 000 |
| 19 06 06 | Остатъци от анаеробно третиране на животински и растителни отпадъци | 100 000 |
| 19 08 05 | Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места | 100 000 |
| 19 12 01 | Хартия и картон | 13 000 |
| 19 12 04 | Пластмаса и каучук | 20 000 |
| 19 12 07 | Дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06 | 13 000 |
| 19 12 08 | Текстилни материали | 13 000 |
| 19 12 10 | Запалими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци) | 300 000 |
| 19 12 12 | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 | 195 000 |
| 20 01 01 | Хартия и картон | 13 000 |
| 20 01 10 | Облекла | 13 000 |
| 20 01 11 | Текстилни материали | 13 000 |
| 20 01 38 | Дървесина, различна от упоменатата в 20 01 37 | 13 000 |
| 20 01 39 | Пластмаси | 13 000 |
| 20 01 99 | Други фракции, неупоменати другаде | 100 000 |

с цел извършване на дейност по оползотворяване, обозначена с код R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (шредиране) в „Оборудване за нарязване на производствени и предварително обработени фракции от отпадъци“

Условие 11.2.5. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование:

| Код | Наименование | Годишно количество, t/y |
| --- | --- | --- |
| 02 03 04 | Материали, негодни за консумация или преработване | 13 000 |
| 03 01 01 | Отпадъци от корк и дървесни кори | 13 000 |
| 03 01 05 | Трици, талаш, изрезки, парчета дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 | 13 000 |
| 03 03 01 | Отпадъчни кори и дървесина | 20 000 |
| 03 03 10 | Отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали | 13 000 |
| 04 02 21 | Отпадъци от необработени текстилни влакна | 13 000 |
| 04 02 22 | Отпадъци от обработени текстилни влакна | 13 000 |
| 15 01 01 | Хартиени и картонени опаковки | 13 000 |
| 15 01 03 | Опаковки от дървесни материали | 13 000 |
| 15 01 09 | Текстилни опаковки | 13 000 |
| 16 01 22 | Компоненти, неупоменати другаде (гуми) | 13 000 |
| 17 02 01 | Дървесина | 13 000 |
| 19 05 02 | Некомпостирани фракции от животински и растителни отпадъци | 100 000 |
| 19 06 04 | Остатъци от анаеробно третиране на битови отпадъци | 100 000 |
| 19 06 06 | Остатъци от анаеробно третиране на животински и растителни отпадъци | 100 000 |
| 19 08 05 | Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места | 100 000 |
| 19 08 12 | Утайки от билогично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11 | 100 000 |
| 19 12 01 | Хартия и картон | 13 000 |
| 19 12 04 | Пластмаса и каучук | 20 000 |
| 19 12 07 | Дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06 | 13 000 |
| 19 12 08 | Текстилни материали | 13 000 |
| 19 12 10 | Запалими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци) | 300 000 |
| 19 12 12 | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 | 195 000 |
| 20 01 01 | Хартия и картон | 13 000 |
| 20 01 10 | Облекла | 13 000 |
| 20 01 11 | Текстилни материали | 13 000 |
| 20 01 38 | Дървесина, различна от упоменатата в 20 01 37 | 13 000 |
| 20 01 99 | Други фракции, неупоменати другаде | 100 000 |

с цел извършване на дейност по оползотворяване, обозначена с код R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (смесване (хомогенизиране) на неопасни отпадъци в затворени приемателни стоманобетонни кутии преди подаването им за оползотворяване с код R 1).

Условие 11.2.6. Притежателят на настоящото разрешително да извършва приемане на отпадъците по Условия 11.2.1., 11.2.2., 11.2.3., 11.2.4. и 11.2.5. по предварително уточнен график и направена и приета заявка от притежателя на отпадъците, и въз основа на писмен договор.

Условие 11.2.6.1. Преди приемане на отпадъците по Условия 11.2.1., 11.2.2., 11.2.3., 11.2.4. и 11.2.5. притежателят на настоящото разрешително да разполага с:

- информация за вида и количеството на отпадъците;

- данни за физическите характеристики и химическия състав на отпадъците;

- съответната информация, необходима за да бъде оценена пригодността на отпадъците за третирането им в инсталацията по Условие 2. (при необходимост химичен състав на отпадъците).

Условие 11.2.6.2. При приемане на отпадъците по Условия 11.2.1., 11.2.2., 11.2.3., 11.2.4. и 11.2.5. притежателят на настоящото разрешително да извършва следните действия:

- проверка на придружаващата отпадъците документация, посочена в Условие 11.2.6.1.;

- визуална проверка на отпадъците, с оглед установяване на съответствието с представената по Условие 11.2.6.1. документация;

- измерване на количеството на приеманите отпадъци;

- отразяване в „Отчетната книга” оформена по реда на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

Условие 11.3. Предварително съхраняване на отпадъци

Условие 11.3.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъци с кодове и наименования:

| Код | Наименование на отпадъка | Годишно количество, разрешено за съхраняване, t/y |
| --- | --- | --- |
| 07 02 13 | Отпадъци от пластмаси (импрегниран текстил, еластомер, пластомер) (уплътнители) | 0.5 |
| 07 02 99 | Отпадъци, неупоменати другаде (парчета от гуменотранспортни ленти) | 300 |
| 10 13 13 | Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12 | 10 000 |
| 12 01 07* | Машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори) | 12 |
| 12 01 12* | Отработени восъци и смазки | 8 |
| 13 01 10* | Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 3 |
| 13 02 05* | Нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа | 70 |
| 13 02 06* | Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 30 |
| 13 03 07* | Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 15 |
| 13 08 99* | Отпадъци, неупоменати другаде (маслени отпадъци) | 15 |
| 15 01 01 | Хартиени и картонени опаковки | 50 |
| 15 01 02 | Пластмасови опаковки | 200 |
| 15 01 03 | Опаковки от дървесни материали | 900 |
| 15 01 04 | Метални опаковки | 50 |
| 15 01 05 | Композитни/многослойни опаковки | 20 |
| 15 02 02* | Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15 |
| 15 01 10* | Опаковки, съдържащи остатаци от опасни вещества, или замърсени с опасни вщества | 1 |
| 15 02 03 | Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 | 800 |
| 16 01 03 | Излезли от употреба гуми | 10 |
| 16 02 13* | Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 | 20 |
| 16 02 14 | Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 | 20 |
| 16 06 01* | Оловни акумулаторни батерии | 8.3 |
| 16 11 06 | Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 (от Инсталация за производство на циментов клинкер) | 2 000 |
| 17 01 01 | Бетон | 20 000 |
| 17 01 02 | Тухли | 10 000 |
| 17 01 03 | Керемиди, плочки и керамични изделия | 10 000 |
| 17 04 05 | Чугун и стомана | 10 000 |
| 17 04 07 | Смеси от меали | 2000 |
| 17 04 11 | Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 | 5000 |
| 17 09 04 | Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 40 000 |
| 19 09 01 | Твърди отпадъци от първична филтрация и от решетки и сита | 200 |
| 19 09 02 | Утайки от избистряне на вода | 200 |
| 19 10 01 | Отпадъци от чугун и стомана | 10 000 |
| 19 10 02 | Отпадъци от цветни метали | 2 000 |
| 19 12 02 | Черни метали | 10 000 |
| 19 12 02 | Черни метали (от магнитния сепаратор на шредера) | 5 |
| 19 12 02 | Черни метали (от магнитнo–индукционна система към Реконструкция на система за подаване на алтернативни горива) | 3 |
| 19 12 03 | Цветни метали | 2 000 |
| 19 12 03 | Цветни метали (от магнитнo–индукционна система към Реконструкция на система за подаване на алтернативни горива) | 2 |
| 19 12 12 | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (ситна фракция след шредера) | 80 000 |
| 19 12 12 | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (от сепаратори за едро – надгабаритен остатък към система Реконструкция на система за подаване на алтернативни горива) | 6 048 |
| 20 01 21* | Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 2 |
| 20 01 33* | Батерии и акумулатори , включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии | 0.5 |

Условие 11.3.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъците, образувани при производствената дейност на площадката, за срок, не по–дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;

- една година при последващо предаване за обезвреждане.

Условие 11.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да представи в срок до един месец, от датата на влизане в сила на настоящото комплексно разрешително, в РИОСВ актуален план/карта на площадката, в който са означени местата за предварителносъхранение на всички отпадъци, образувани на площадката.

Условие 11.3.3.1. При планирана промяна на място за съхранение на образуваните на площадката отпадъци притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ актуализация на плана/картата по Условие 11.3.2., в срок един месец преди осъществяване на промяната.

Условие 11.3.4. Притежателят на настоящото разрешително да извършва предварително съхраняване на опасните отпадъци, образувани при експлоатация на инсталациите по Условие 2., в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете да бъдат обозначени с добре видими надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.

Условие 11.3.5. Предварителното съхранение на излязло от употреба електрическо и елекстронно оборудване да се извършва в съответствие с изискванията на Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Условие 11.3.6. Предварителното съхранение на батерии и акумулатори и негодни за употреба батерии и акумулатори да се извършва в съответствие с изискванията на Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори.

Условие 11.3.7. Предварителното съхранение на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти да се извършва в съответствие с изискванията на Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти.

Условие 11.3.8. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава предварителното съхраняване на отпадъците да се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Условие 11.3.9. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците

Условие 11.4.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за транспортиране отпадъците извън територията на площадката, на лица, притежаващи приложимите, съгласно ЗУО документи за осъществяване на съответната дейност, включително въз основа на сключен договор. В случай, че тази дейност ще се извършва от притежателя на настоящото разрешително, същият следва да притежава такива документи.

Условие 11.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя „Идентификационен документ“, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, в случаите на предаване на опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане.

Условие 11.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя, съхранява и представя на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи:

- За производствени отпадъци:

  - съпроводителен документ;

- За опасни отпадъци:

- съпроводителен документ;

- „Идентификационен документ“, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;

- Превозен документ за опасни товари, съгласно Наредба № 40/2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари или Наредба № 46/2001 г. за железопътен превоз на опасни товари, както и международните правни актове за превоз на опасни товари, ратифицирани от Република България със закон.

Условие 11.5. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци

Условие 11.5.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за оползотворяване, в т.ч. рециклиране, отпадъците от дейността на предприятието, извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор, или да ги предава по реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци.

Условие 11.5.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да предава отпадъците, образувани от дейността на предприятието при експлоатацията на инсталацията по Условие 2, приоритетно за оползотворяване пред обезвреждане.

Условие 11.5.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R5 (рециклиране/възстановяване на други неорганични материали) като общото количество на опасните отпадъци да не превишава 868 t/24h, в Инсталация за производство на циментов клинкер на отпадъците, посочени в Условие 11.2.1. и на следните отпадъци с кодове и наименования:

| Код | Наименование | Годишно количество, t/y |
| --- | --- | --- |
| 10 13 99 | Отпадъци, неупоменати другаде (втвърден клинкер и цимент) | 5 000 |
| 16 11 06 | Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 2 000 |

образувани при експлоатацията на инсталациите по Условие 2.

Условие 11.5.2.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R5 (рециклиране/възстановяване на други неорганични материали) като общото количество на отпадъците да не превишава 550 t/24h, в Инсталация за производство на циментов клинкер на следните отпадъци с кодове и наименования:

| Код | Наименование | Годишно количество, t/y |
| --- | --- | --- |
| 10 01 01 | Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 300 000 |
| 10 01 02 | Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 300 000 |
| 10 01 15 | Сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, различни от упоменатите в 10 01 14 | 100 000 |
| 10 01 17 | Увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, различна от упоменатите в 10 01 16 | 2 000 |
| 10 02 02 | Непреработвана шлака | 155 000 |
| 10 05 01 | Шлаки от първия и втория етап на производство | 40 000 |
| 10 06 01 | Шлаки от първия и втория етап на производство | 155 000 |
| 10 10 03 | Шлака от пещи | 20 000 |
| 19 01 12 | Дънна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11 | 24 000 |
| 19 01 14 | Увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13 | 2 000 |

посочени в Условие 11.2.1.

Условие 11.5.3. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R1 (използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия), като общото количество на отпадъците да не превишава 10 t/24h за опасните отпадъци и 62,1 t/h за неопасните отпадъци, в пещ 7 към Инсталация за производство на циментов клинкер на отпадъците, посочени в Условие 11.2.2. и на следните отпадъци с кодове и наименования:

| Код | Наименование | Годишно количество, t/y |
| --- | --- | --- |
| 07 02 13 | Отпадъци от пластмаси (импрегниран текстил, еластомер, пластомер) (уплътнители) | 0.5 |
| 07 02 99 | Отпадъци, неупоменати другаде (парчета от гуменотранспортни ленти) | 300 |
| 12 01 07* | Машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори) | 12 |
| 12 01 12* | Отработени восъци и смазки | 8 |
| 13 01 10* | Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 3 |
| 13 02 05* | Нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа | 70 |
| 13 02 06* | Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 30 |
| 13 08 99* | Отпадъци, неупоменати другаде (маслени отпадъци) | 15 |
| 15 01 01 | Хартиени и картонени опаковки | 50 |
| 15 01 02 | Пластмасови опаковки | 200 |
| 15 01 03 | Опаковки от дървесни материали | 900 |
| 15 02 03 | Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 | 800 |

образувани при експлоатацията на инсталациите по Условие 2.

Условие 11.5.3.1. При извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R1 по Условие 11.5.3., получената топлина в резултат на изгаряне на опасни отпадъци да не надвишава 40% от отделената в процеса на изгаряне топлина.

Условие 11.5.3.2. Разрешените за извършаване на операция по оползотворяване, обозначена с код R1 (използване като гориво или по друг начин за получаване на енергия) опасни отпадъци по Условие 11.5.3. да отговарят на следните изисквания:

- минимална стойност на топлотворна способност – 6 MJ/kg.

- максимална стойност на топлотворна способност – 50 MJ/kg.

- максимално съдържание на вредни вещества в опасните отпадъци:

  - полихлорирани бифенили (PCB) – 100 ppm;

  - хлор – 2 %;

  - сяра – 6 %;

  - тежки метали (кадмий + талий) сумарно – 100 ppm;

  - тежки метали (живак) сумарно – 10 ppm;

  - тежки метали (никел + кобалт + арсен + селен + телур + олово + хром + антимон + калай + ванадий) сумарно – 15 000 ppm.

Условие 11.5.4. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R5 (рециклиране/възстановяване на други неорганични материали) като общото количество на опасните отпадъци да не превишава 90 t/24h, в Инсталация за производство на цимент на отпадъците, посочени в Условие 11.2.3. и на следните отпадъци с кодове и наименования:

| Код | Наименование | Годишно количество, t/y |
| --- | --- | --- |
| 10 13 12* | Твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества | 10 000 |
| 10 13 13 | Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12 | 10 000 |
| 10 13 99 | Отпадъци, неупоменати другаде(втвърден клинкер и цимент) | 5 000 |
| 15 02 02* | Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15 |
| 16 11 06 | Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 2 000 |

образувани при експлоатацията на инсталациите по Условие 2.

Условие 11.5.4.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R5 (рециклиране/възстановяване на други неорганични материали), като общото количество на отпадъците да не превишава 1400 t/24h, в Инсталация за производство на цимент на следните отпадъци с кодове и наименования:

| Код | Наименование | Годишно количество, t/y |
| --- | --- | --- |
| 10 01 01 | Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 200 000 |
| 10 01 02 | Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 200 000 |
| 10 01 03 | Увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина | 50 000 |
| 10 01 17 | Увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, различна от упоменатите в 10 01 16 | 200 000 |

посочени в Условие 11.2.3.

Условие 11.5.5. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R9 (повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла) чрез смазване на ролките на двигателите на пещите за клинкер, зъбни предавки и други детайли към инсталациите по Условие 2., на следните отпадъци с кодове и наименования, образувани на площадката при работата на инсталациите по Условие 2.:

| Код | Наименование | Годишно количество, t/y |
| --- | --- | --- |
| 12 01 07* | Машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори) | 12 |
| 13 01 10* | Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 3 |
| 13 02 05* | Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 70 |
| 13 02 06* | Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 30 |
| 13 03 07* | Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 15 |
| 13 08 99* | Отпадъци неупоменати другаде | 15 |

Условие 11.5.6. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (шредиране) в „Оборудване за нарязване на производствени и предварително обработени фракции от отпадъци“ на следните отпадъци с кодове и наименования:

| Код | Наименование | Годишно количество, t/y |
| --- | --- | --- |
| 02 03 04 | Материали, негодни за консумация или преработване | 13 000 |
| 03 01 01 | Отпадъци от корк и дървесни кори | 13 000 |
| 03 01 05 | Трици, талаш, изрезки, парчета дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 | 13 000 |
| 03 03 01 | Отпадъчни кори и дървесина | 20 000 |
| 03 03 10 | Отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали | 13 000 |
| 04 02 21 | Отпадъци от необработени текстилни влакна | 13 000 |
| 04 02 22 | Отпадъци от обработени текстилни влакна | 13 000 |
| 15 01 01 | Хартиени и картонени опаковки | 13 000 |
| 15 01 02 | Пластмасови опаковки | 13 000 |
| 15 01 03 | Опаковки от дървесни материали | 13 000 |
| 15 01 05 | Композитни/многослойни опаковки | 13 000 |
| 15 01 09 | Текстилни опаковки | 13 000 |
| 15 02 03 | Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 | 500 |
| 16 01 03 | Излезли от употреба гуми | 100 000 |
| 16 01 19 | Пластмаси | 13 000 |
| 17 02 01 | Дървесина | 13 000 |
| 17 02 03 | Пластмаса | 13 000 |
| 19 02 03 | Предварително смесени отпадъци, съставени само от неопасни отпадъци | 195 000 |
| 19 05 02 | Некомпостирани фракции от животински и растителни отпадъци | 100 000 |
| 19 06 04 | Остатъци от анаеробно третиране на битови отпадъци | 100 000 |
| 19 06 06 | Остатъци от анаеробно третиране на животински и растителни отпадъци | 100 000 |
| 19 08 05 | Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места | 100 000 |
| 19 12 01 | Хартия и картон | 13 000 |
| 19 12 04 | Пластмаса и каучук | 20 000 |
| 19 12 07 | Дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06 | 13 000 |
| 19 12 08 | Текстилни материали | 13 000 |
| 19 12 10 | Запалими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци) | 300 000 |
| 19 12 12 | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 | 195 000 |
| 20 01 01 | Хартия и картон | 13 000 |
| 20 01 10 | Облекла | 13 000 |
| 20 01 11 | Текстилни материали | 13 000 |
| 20 01 38 | Дървесина, различна от упоменатата в 20 01 37 | 13 000 |
| 20 01 39 | Пластмаси | 13 000 |
| 20 01 99 | Други фракции, неупоменати другаде | 100 000 |

Условие 11.5.7. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (смесване (хомогенизиране) на неопасни отпадъци в затворени приемателни стоманобетонни кутии преди подаването им за оползотворяване с код R 1) на следните отпадъци с кодове и наименования:

| Код | Наименование | Годишно количество, t/y |
| --- | --- | --- |
| 02 03 04 | Материали, негодни за консумация или преработване | 13 000 |
| 03 01 01 | Отпадъци от корк и дървесни кори | 13 000 |
| 03 01 05 | Трици, талаш, изрезки, парчета дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 | 13 000 |
| 03 03 01 | Отпадъчни кори и дървесина | 20 000 |
| 03 03 10 | Отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали | 13 000 |
| 04 02 21 | Отпадъци от необработени текстилни влакна | 13 000 |
| 04 02 22 | Отпадъци от обработени текстилни влакна | 13 000 |
| 15 01 01 | Хартиени и картонени опаковки | 13 000 |
| 15 01 03 | Опаковки от дървесни материали | 13 000 |
| 15 01 09 | Текстилни опаковки | 13 000 |
| 16 01 22 | Компоненти, неупоменати другаде (гуми) | 13 000 |
| 17 02 01 | Дървесина | 13 000 |
| 19 05 02 | Некомпостирани фракции от животински и растителни отпадъци | 100 000 |
| 19 06 04 | Остатъци от анаеробно третиране на битови отпадъци | 100 000 |
| 19 06 06 | Остатъци от анаеробно третиране на животински и растителни отпадъци | 100 000 |
| 19 08 05 | Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места | 100 000 |
| 19 08 12 | Утайки от билогично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11 | 100 000 |
| 19 12 01 | Хартия и картон | 13 000 |
| 19 12 04 | Пластмаса и каучук | 20 000 |
| 19 12 07 | Дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06 | 13 000 |
| 19 12 08 | Текстилни материали | 13 000 |
| 19 12 10 | Запалими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци) | 300 000 |
| 19 12 12 | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 | 195 000 |
| 20 01 01 | Хартия и картон | 13 000 |
| 20 01 10 | Облекла | 13 000 |
| 20 01 11 | Текстилни материали | 13 000 |
| 20 01 38 | Дървесина, различна от упоменатата в 20 01 37 | 13 000 |
| 20 01 99 | Други фракции, неупоменати другаде | 100 000 |

Условие 11.5.8. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R13 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1–R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) на места, съгласно графични приложения с номера 7–1а, 7–2, 7–3, 11–1 и 12а от Приложение №7 към Ген план, на отпадъците, посочени в Условия 11.5.2., 11.5.2.1., 11.5.3., 11.5.4., 11.5.4.1., 11.5.6. и 11.5.7.

Условие 11.5.9. Всички обособени места на площадката за извършване на дейност по оползотворяване, обозначена с код R13 по Условие 11.5.8. трябва да имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за предназначението на площадките, вида на отпадъците, които се третират в тях, да бъдат ясно означени и отделени от останалите съоръжения в обекта.

Условие 11.5.10. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява отпадъците по Условие 11.5.8. за срок не по–дълъг от три години.

Условие 11.5.11. Общият капацитет на временно съхранявани опасните отпадъци, посочени в Условия 11.2.1., 11.2.2. и 11.2.3., да не превишава 50 t опасни отпадъци.

Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците

Условие 11.6.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за обезвреждане отпадъците от дейността на предприятието извън територията на площадката единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор или да ги предава по реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006г. относно превози на отпадъци.

Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците

Условие 11.7.1. Притежателят на настоящото разрешително да осъществява измерване/изчисляване на количествата образувани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

- годишно количество образуван отпадък за инсталациите и продукт;

- стойностите на годишните норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес).

Условие 11.7.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване на образуваните количества отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци в съответствие с условията на настоящото разрешително.

Условие 11.7.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес) с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.7.4 Притежателят на настоящото разрешително да отчита годишните количества отпадъци, предадени на фирми, за всеки отпадък по кодове. Информацията да се документира и съхранява от оператора и да се предоставя на компетентният орган при поискване.

Условие 11.8. Анализи на отпадъците

Условие 11.8.1. Притежателят на настоящото разрешително да извърши анализи на образуваните при производствената дейност отпадъци с цел класификация на отпадъците по чл. 3 от ЗУО.

Условие 11.8.2. Притежателят на настоящото разрешително да извърши основно охарактеризиране на отпадъците, образувани от дейността на предприятието и предназначени за обезвреждане чрез депониране, в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т.1.1 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 11.8.2.1. Вземането на проби и методите за изпитване на отпадъците по Условие 11.8.2. да се извършват в съответствие с изискванията на част I, раздел 3 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 11.8.3. Анализите на отпадъци по Условие 11.8.1. и Условие 11.8.2.1. да бъдат извършвани от акредитирани лаборатории, в съответствие с чл. 3 ал. 7 от ЗУО.

Условие 11.9. Документиране и докладване

Условие 11.9.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Условие 11.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервани/изчислявани съгласно Условие 11.7. количествата на отпадъците и да докладва като част от ГДОС образуваните количества отпадъци като годишно количество и стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се образуват пряко от производствения процес).

Условие 11.9.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и да докладва като част от ГДОС количествата отпадъци, подлагани на дейности по оползотворяване R 1, R 5, R 9, R 12 и R 13.

Условие 11.9.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщена информация по изпълнението на условията на КР към управлението на отпадъците.

Условие 11.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява всяка информация, чието документиране се изисква с горните условия (Условие 11. Управление на отпадъците) за срок не по–кратък от пет календарни години, ако не е указано друго в съответната нормативна уредба. Информацията да се предоставя при поискване от компетентните органи.

Условие 11.9.5. Притежателят на настоящото разрешително да докладва преносите извън площадката на опасни и неопасни отпадъци, в определените случаи, посочени в Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие № 12 Шум

Условие 12.1. Емисии

Условие 12.1.1. Дейностите, извършвани на производствената площадка, да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво – 70 dB(A);

- вечерно ниво – 70 dB(A);

- нощно ниво – 70 dB(A);

В мястото на въздействие (в най–близко разположените спрямо промишления източник урбанизирани територии и извън тях):

- дневно ниво – 55 dB(A);

- вечерно ниво – 50 dB(A);

- нощно ниво – 45 dB(A).

Условие 12.2. Контрол и измерване

Условие 12.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва не по–малко от един път в рамките две последователни календарни години наблюдение на:

- общата звукова мощност на площадката;

- еквивалентните нива на шум в определени точки по границите на площадката;

- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

Условие 12.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за наблюдение на показателите по Условие 12.2.1.

Условие 12.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда., Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011 г. и в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.

Условие 12.3. Документиране и докладване

Условие 12.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от наблюдението на определените показатели.

Условие 12.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 12.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС:

- оплаквания от живущи около площадката;

- резултатите от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл.30, ал.3 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда., Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011 г.

- установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/ планирани коригиращи действия.

Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.1. Мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

Условие 13.1.2 Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води на площадката, установяване на причините и отстраняване на течовете.

Условие 13.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони).

Условие 13.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за предотвратяване наличие на течности в резервоари, варели, технологично/ пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им.

Условие 13.1.5. Не се допуска използването на материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждането на конструкции, инженерно строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води и почвите и от които същите могат да бъдат замърсени.

Условие 13.1.6. Притежателят на настоящото разрешително да осигурява съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определени за целта места.

Условие 13.1.7. На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко отвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води и почвите.

Условие 13.2. Условия за мониторинг на почвата

Условие 13.2.1. Притежателя на настоящото разрешително да изготви и съгласува с РИОСВ и ИАОС план за мониторинг на почвите, съобразен с условията на настоящото разрешително.

Условие 13.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да провежда собствен мониторинг на почви по показателите, посочени в Таблица 13.2.2. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории.

Таблица 13.2.2. Мониторинг на почви

| Показател | Честота |
| --- | --- |
| Активна реакция (pН) | Веднъж на три години |
| Арсен | Веднъж на три години |
| Живак | Веднъж на три години |
| Кадмий | Веднъж на три години |
| Мед | Веднъж на три години |
| Олово | Веднъж на три години |
| Цинк | Веднъж на три години |
| Нефтопродукти | Веднъж на три години |

Условие 13.3. Условия за мониторинг на подземни води

Условие 13.3.1. В срок до един месец от влизане в сила на настоящото разрешително, притежателят му да изготви и представи за съгласуване в БД и ИАОС, по реда на Условие 6.14, план за мониторинг на подземните води, съобразен с условията на КР и включващ мониторинг на дренажните води от площадката.

Условие 13.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да провежда собствен мониторинг на подземните води по показателите, посочени в Таблица 13.3.2. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории.

Таблица 13.3.2. Мониторинг на подземни води

| Показател | Честота |
| --- | --- |
| Водно ниво | Веднъж годишно |
| Активна реакция (pН) | Веднъж годишно |
| Електропроводимост | Веднъж годишно |
| Обща твърдост | Веднъж годишно |
| Перманганатна окисляемост | Веднъж годишно |
| Сулфати | Веднъж годишно |
| Хлориди | Веднъж годишно |
| Цинк | Веднъж годишно |
| Живак | Веднъж годишно |
| Кадмий | Веднъж годишно |
| Мед | Веднъж годишно |
| Никел | Веднъж годишно |
| Олово | Веднъж годишно |
| Хром | Веднъж годишно |
| Алуминий | Веднъж годишно |
| Антимон | Веднъж годишно |
| Арсен | Веднъж годишно |
| Бензен | Веднъж годишно |
| Полициклични ароматни въглеводороди | Веднъж годишно |
| Нефтопродукти | Веднъж годишно |

Условие 13.4. Документиране и докладване

Условие 13.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от изпълнението на инструкциите по Условие 13.1.1, Условие 13.1.2. и Условие 13.1.3. и да ги предоставя при поискване от компетентните органи.

Условие 13.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от собствения мониторинг на почвата по Условие 13.2.2 .и подземни води по Условие 13.3.2., и да ги предоставя при поискване от компетентните органи.

Условие 13.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката предприети допълнителни мерки за опазване на почвата и подземните води, и да ги предоставя при поискване от компетентните органи.

Условие 13.4.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщени резултати от изпълнение на всички инструкции;

Условие 13.4.5. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщени резултати от собствения мониторинг на почвата и подземни води, по Условие 13.2.2. и Условие 13.3.2.;

Условие 13.4.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва предприетите допълнителни мерки за опазване на почвата и подземните води по Условие 13.4.3., като част от ГДОС.

Условие № 14 Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети

Условие 14.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени.

Условие 14.2. Притежателят на настоящото разрешително да предприеме мерки за предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствията при аварии.

Условие 14.3. Притежателят на настоящото разрешително да води документация за всяка възникнала аварийна ситуация, описваща:

- причините за аварията;

- време и място на възникване;

- последствия върху здравето на населението и околната среда;

- предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на последствията от нея.

Документацията да се съхранява и представя при поискване от компетентния орган.

Условие 14.4. Притежателят на настоящото разрешително незабавно да уведомява РИОСВ и да води документация за следните случаи:

- измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното;

- непланирана емисия;

инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно.

Условие №15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други).

Условие 15.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, която осигурява:

- пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно технологично) в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях;

- спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес.

Условие 15.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на всяка една от инсталациите по Условие 2, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси.

Условие 15.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкции за документиране на действията по Условие 15.2., включваща продължителността на процесите по пускане и спиране на инсталациите по Условие 2. Документацията да се съхранява на площадката и предоставя при поискване от контролния орган.

Условие 15.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага план за мониторинг при анормални режими на инсталациите по Условие 2, който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране.

Условие 15.5. Обобщени резултати от мониторинга по Условие 15.4. да се представя като част от ГДОС.

Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

Условие 16.1. В случай на взето от оператора решение за прекратяване на дейността на инсталацията, посочена в Условие 2. на настоящото разрешително или на части от тях, притежателят му да уведоми незабавно РИОСВ.

Условие 16.2. Преди прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях, притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ подробен план за закриване на дейностите на площадката или части от тях. Обхватът на плана да включва като минимум:

- отстраняване от площадката на всички контролирани от законодателството по околна среда вещества/материали;

- почистване (отстраняване/демонтиране при окончателно закриване) на тръбопроводи и съоръжения, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство;

- почистване (отстраняване/демонтиране при окончателно закриване) на складови помещения/складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;

- почистване и рекултивиране на замърсената на територията на площадката почва;

- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по закриване.

Условие 16.2.1. В случай, че изпълнението на Плана за закриване дейността на инсталациите или части от тях налага промяна в условията на комплексното разрешително, да се предприемат необходимите действия за разрешаването на тези промени преди изпълнение на Плана по Условие 16.2.

Условие 16.3. При временно прекратяване на дейността на инсталациите (технологичните съоръжения) или на части от тях, да се изготви и представи в РИОСВ подробен План за временно прекратяване на дейностите на площадката или част от тях. Планът да включва като минимум:

- почистване на тръбопроводи и оборудване, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство;

- почистване на складови помещения/складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;

- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по временно прекратяване;

- окончателна цена за всяка от дейностите и осигуряване на необходимите средства.

Условие 16.4. Планът за временно прекратяване да бъде актуализиран при всяка промяна в експлоатацията на инсталациите по Условие 2.

Условие 16.5. Изпълнението на мерките по плановете по Условие 16.2. и Условие 16.3. да се докладва, като част от съответния ГДОС.

Условие 16.6. В случай, че се закриват всички инсталации и дейности по Приложение № 4 от ЗООС, притежателят на настоящото разрешително да:

- направи оценка на състоянието на замърсяване на почвата и подземните води с опасни вещества, използвани, произвеждани или изпускани от инсталациите по Условие 2 през целия период на експлоатация;

- предприеме мерки за отстраняване на замърсяването до връщане на почвата и/или подземните води до базовото състояние, съгласно докладите за базовото състояние, в случай, че оценката е показала значително замърсяване на почвата и на подземните води;

- предприеме допълнителни действия за отстраняване, контролиране, ограничаване или намаляване на опасните вещества, така че предвид характеристиката на площадката и бъдещото й предназначение да не представлява риск за човешкото здраве и околната среда – когато установените в доклада за базово състояние нива на замърсяване представляват такъв риск;

- извършва действия по предходната подточка дори когато от него не се изисква да представя базов доклад, т.е. когато не използва, произвежда или изпуска съответни ОХВ, но е заварил такова предходно замърсяване. Подходът за определяне дали ОХВ са съответни е указан в Съобщение на Европейската комисия за насоки относно изготвянето на докладите за базово състояние;

- изготви и представи в РИОСВ доклад за изпълнението на дейностите за привеждане на площадката в задоволително състояние с оглед одобреното й бъдещо състояние.

Условие 16.7. Притежателя на настоящото разрешително да извежде от експлоатация следните инсталации и съоръжения:

- пещ №5 (включително съпътстващите сгради и съоръжения към нея) към пещна линия №7 – етап II и към пещна линия №8 – III етап

при спазване на изискванията на Условие 16.2.

##### Приложение № 1 Списък с документи

##### І. Заявление за издаване на комплексно разрешително на “Девня Цимент” АД, гр. Девня