Условие № 1. Речник на използваните термини

| Министерството | Министерство на околната среда и водите |
| --- | --- |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околна среда |
| РИОСВ | Регионална инспекция по околна среда и води - Бургас |
| БД | Басейнова дирекция “Черноморски район” |
| Общински власти | Община Бургас |
| Оператор/ Притежател на разрешителното | “КЕРАМИКА БУРГАС” АД, гр. Бургас, кв. „Сарафово”, Керамична фабрика, п.к. № 165 |
| Местоположение на площадката | гр. Бургас, кв. „Сарафово“ поземлен имот № 07079.1.1425 |
| Географски координати на условен геометричен център на площадката | 42°33'47.35" N 27°29'35.35" E |
| Заявлението | Допълнено заявление за издаване на ново комплексно разрешително на “КЕРАМИКА БУРГАС” АД, гр. Бургас представено в ИАОС с писмо вх. № КР-16846/02.11.2021 г. и предоставено на обществен достъп от 09.12.2021 г. до 09.01.2022 г. |
| КР | Комплексно разрешително |
| ГДОС | Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексното разрешително (годишен доклад за околна среда) |
| ЗООС | Закон за опазване на околната среда |
| ЗЗВВХВС | Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси |
| ЗУО | Закон за управление на отпадъците |
| Наредбата | Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни |
| НДНТ | Най-добри налични техники |
| СУОС | Системно управление на околната среда |
| Ден | От 07.00ч. до 19.00ч |
| Вечер | От 19.00ч. до 23.00ч. |
| Нощ | От 23.00ч. до 07.00ч |
| dB(A) | Децибели (A скала). |
| mg/Nm3 | Концентрация – количество вещество в единица обем, приведен към нормални условия |
| Склад ГСМ | Склад за гориво-смазочни материали |
| ИЕО | Индивидуални емисионни ограничения |
| Qср.дн. | Среднодневно количество на отпадъчни води |
| Qмакс.час. | Максималночасово количество на отпадъчни води |
| Qср. год. | Средногодишно количество на отпадъчни води |
| НДЕ | Норми на допустими емисии във въздуха |
| m3/t | кубичен метър /тон |
| m3/ y | кубичен метър/година |
| единица продукт | 1 тон изпечни керамични блокове |
| t/y | тона/годишно |
| l/t | литър/ тон |
| ГПСОВ | Градска пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Бургас |
| ЕРИПЗ | Регламент № 166/2006 относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители |
| Норма за ефективност | Количество ресурс, изпуснат замърсител или образуван отпадък за единица продукт |

Условие № 2 Инсталации, обхванати от това разрешително

Инсталации, които попадат в обхвата на точка 3.5 от Приложение № 4 на ЗООС:

- Инсталация за изработване на керамични изделия чрез изпичане, включваща:

- Тунелна пещ за изпичане

Инсталации, които не попадат в Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация за експандиране на полистирен, включваща два парни котела (единият резервен).

Условие № 3. Обхват.

Условие 3.1. Работата на инсталацията и емисиите в околната среда трябва да бъдат контролирани и поддържани в съответствие с условията на настоящото комплексно разрешително. Всички планове и програми, които се изискват в настоящото Разрешително, са неразделна част от него.

Условие 3.2. Нито едно от условията в настоящото разрешително не отменя законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от други нормативни актове.

Условие 3.3. Всяко назоваване в настоящото разрешително на понятието “площадка” ще означава територията, на която е разположена инсталацията по Условие 2, обозначена на Генплан, приложен към Заявлението (Приложение 1.2).

Условие № 4. Капацитет на инсталацията

Условие 4.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да експлоатира инсталациите по Условие № 2, без да превишава капацитетите, посочени в Таблица 4.1. и Таблица 4.2.

Таблица 4.1

| Наименование на инсталацията | Позиция на дейността по Приложение 4 към ЗООС | Капацитет |
| --- | --- | --- |
| Инсталация за изработване на керамични изделия чрез изпичане, вклчваща: - Тунелна пещ за изпичане | т.3.5. | 500 t/24h; 995 m3 обем на пещта и плътност 502 kg/ m3 |

Таблица 4.2

| № | Инсталация извън обхвата на Приложение № 4 към ЗООС | Капацитет |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инсталация за експандиране на полистирен, включваща два парни котела по 1.12 МW всеки (единия резервен) | 2,24 MW |

Условие 4.2. Докладване

Условие 4.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване или изчисляване на годишното производство за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

Условие 4.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишното производство за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

Условие № 5. Управление на околната среда

Притежателят на настоящото комплексно разрешително да осъществява системно управление по околна среда, съобразено с изискванията на приложимите заключения за НДНТ и отговарящо на следните условия:

Условие 5.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да изготви всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.

Условие 5.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

Условие 5.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Условие 5.4. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие 5.5. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията по Условие 2, произтичащи от нови нормативни актове, и да уведомява ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

Условие 5.6. Притежателят на настоящото разрешително да документира писмените инструкции в съответствие с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Условие 5.7. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от прилагането на инструкцията по Условие 5.5.

Условие № 6. Тълкуване

Условие 6.1. Всички условия в настоящото комплексно разрешително, за които не е определен индивидуален срок за изпълнение се считат за влизащи в сила от датата на влизане в сила на настоящото комплексно разрешително.

Условие 6.2. Нормите за допустими емисии (НДЕ) на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, посочени в настоящото разрешително да се тълкуват по следния начин:

Условие 6.2.1 Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух да се извършват в съответствие с изискванията на Глава пета от Наредба                   № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

Условие 6.2.2. НДЕ се отнасят за отпадъчните газове (производствени и/или вентилационни), изпускани организирано в атмосферния въздух, след последния технологичен агрегат или пречиствателно съоръжение на съответната инсталация (съоръжение, линия или агрегат), без да се допуска или отчита разреждането им.

Условие 6.2.3. НДЕ се тълкуват съгласно Наредба № 1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии и Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации.

Условие 6.2.4. „Въздух при нормални условия” е приведеният към температура нула градуса по Целзий и налягане 1013 хектопаскала след корекция за съдържание на влага.

Условие 6.3. Емисионните норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, да се тълкуват съгласно изискванията на Наредба №7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места.

Условие 6.4. Мониторинг на отпадъчните води да се извършва в съответствие Глава 6 на Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите.

Условие 6.5. Употребените ресурси за производството на единица продукт се определят като:

Условие 6.5.1. Годишните стойности на нормите за ефективност се изчисляват като количеството консумирани вода, енергия, суровини и спомагателни материали за производството на единица продукт за календарната година се разделя на количеството произведена продукция за същата календарна година.

Условие 6.5.2. Нормите за ефективност по отношение консумацията на вода, енергия, суровини и спомагателни материали са спазени в случай, че така изчислените стойности са по-малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.

Условие 6.6. Начинът на изчисление на количеството образуван отпадък за единица продукт е както следва:

Условие 6.6.1. Годишните стойности на нормите за ефективност на количеството образуван отпадък (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес) се определят, като количеството образуван отпадък за календарната година се разделя на количеството произведена продукция за същата година.

Условие 6.6.2. Годишното количество образуван отпадък (тези, които не се генерират пряко от производствения процес) се определя за всяка инсталация и продукт, като сума от количествата образуван отпадък за 12 месеца.

Условие 6.6.3. Условията за разрешено количество образуван отпадък са спазени в случай, че така изчислените годишни количества образуван отпадък са по-малки или равни на количествата определени в настоящото разрешително.

Условие 6.7. “Пречиствателно съоръжение” е съоръжение, което намалява емисиите на вредни или опасни вещества във въздуха, водите и почвите чрез допълнителни процеси, но не променя управлението или протичането на основната производствена дейност. Пречиствателните съоръжения третират вредни или опасни вещества, образувани при производството на определен продукт в същата или друга инсталация и чиито емисии се контролират от нормативната уредба.

Условие 6.8. „Прекратяване на работата на инсталации/съоръжения или на части от тях” са случаите, когато операторът/притежателят на разрешителното преустанови работата на инсталации/съоръжения или на части от тях, при което се изключва вероятността за бъдещо възобновяване на тяхната работа. Прекратяването на дейността на инсталации/съоръжения или на части от тях включва демонтиране на оборудването и/или свързаните с неговата работа технологични линии. Окончателното прекратяване на всички дейности по Приложение № 4 към ЗООС на площадката включва и изпълнението на чл. 121, т.8 от ЗООС.

Условие 6.9. „Временно прекратяване на работата на инсталации/ съоръжения или на части от тях” са случаите, когато операторът/притежателят на разрешителното преустановява работата на инсталации/ съоръжения или на части от тях за определен период.

Условие 6.10. „Въвеждане в експлоатация“ е датата, от която инсталацията/съоръжението е въведена в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба, а когато такъв ред не е приложим - датата, от която инсталацията/съоръжението започне да консумира вода, енергия и/или суровини/спомагателни материали/горива и съответно започне да отделя емисии и отпадъци в околната среда.

Условие 6.11. „Метод/и за изпитване” са посочените в комплексното разрешително методи за изпитване.

Условие 6.12. Условията за норми за еквивалентно ниво на шум са спазени в случай, че всяко наблюдение отговаря на поставените в настоящото комплексно разрешително норми. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда, Обн. ДВ, бр.3 от 11 Януари 2011 г. и в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.

Условие 6.13. Количеството емитиран замърсител във въздуха и/ или водите, за производството на единица продукт се изчислява, като определеното годишно количество замърсител се раздели на годишното количество (за същата година) произведена продукция. За изчисляване на годишното количество замърсител следва да се използват указанията от Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ.

Условие 6.14. Разработеният от оператора план за собствен мониторинг, съобразен с условията в комплексното разрешително, се представя за съгласуване в РИОСВ. Изпълнителният директор на ИАОС одобрява плана, и писмено уведомява оператора за това.

Условие № 7. Уведомяване

Условие 7.1. Притежателят на настоящото разрешително да уведомява областния управител, кмета на общината, РИОСВ и органите на ГД “ПБЗН” – МВР, при аварийни или други замърсявания, а в случаите на замърсяване на повърхностни и/или подземни води и Басейновата дирекция, когато са нарушени установените с настоящото разрешително или с нормативен акт норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда, след установяване на вида на замърсяващите вещества и размера на замърсяването.

Условие 7.2. Притежателят на настоящото разрешителното да уведомява РИОСВ за началото и очакваната продължителност на приемните изпитвания по смисъла на ЗУТ или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба за въвеждане в нормална експлоатация на инсталациите/пречиствателните съоръжения.

Условие 7.3. Притежателят на настоящото разрешителното след приключване на приемните изпитвания да представи в РИОСВ копие от документа за въвеждане на обекта в експлоатация.

Условие 7.4. Притежателят на настоящото разрешителното да информира РИОСВ и ИАОС за всяка планирана промяна в работата на инсталациите по Условие 2, съгласно нормативно установения ред

Условие 7.5. Притежателят на настоящото разрешителното да докладва ежегодно, като част от ГДОС информацията по изпълнението на Условие 7.1 и Условие 7.4.

Условие 7.6. Притежателят на настоящото разрешително е длъжен незабавно да информира съответния компетентен орган при съществуване на непосредствена заплаха за екологични щети въпреки предприетите от него мерки.

Условие 7.7. При настъпили екологични щети операторът е длъжен незабавно да уведоми съответния компетентен орган за причинените екологични щети.

Условие № 8. Използване на ресурси

Условие 8.1. Използване на вода

Условие 8.1.1. Използването на вода за производствени нужди да става единствено при наличие на Разрешително за водовземане, издадено съгласно изискванията на Закона за водите, и/или при наличие на актуален договор с “В и К” оператор и при спазване на условията в документите уреждащи законосъобразното използване на вода.

Условие 8.1.2. При експлоатация на инсталацията по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС, да не се превишава количеството използвана свежа вода за производствени нужди, посочено в Таблица 8.1.2.

Таблица 8.1.2.

| Инсталация | Годишна норма за ефективност при употребата на свежа вода, m3/единица продукт |
| --- | --- |
| Инсталация за изработване на керамични изделия чрез изпичане | 0.110 |

Условие 8.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на машина „Колерганг“ основен консуматор на вода за производствени нужди, в инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС.

Условие 8.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях.

Условие 8.1.5. Притежателят на настоящото разрешително да измерва  разхода на вода за производството на тон тухли при работа на Инсталация за изработване на керамични изделия чрез изпичане чрез монтираното водомерно устройство на тръбния кладенец, посочен на Приложение №1 „Разположение на водомерното устройство за производство на тухли“ от Заявлението.

Условие  8.1.6. Измерване и документиране

Условие 8.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. Документираната информация да включва:

- Годишнa консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение №4 на ЗООС;

- Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС.

Условие 8.1.6.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага  инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди при работа на Инсталация за изработване на керамични изделия чрез изпичане с условията на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират и съхраняват.

Условие 8.1.6.3. Резултатите от проверките по Условие 8.1.4., информация за установените причини за течове и отстранените течове да се документират и съхраняват.

Условие 8.1.6.4. Резултатите от изпълнението на инструкциите по Условие 8.1.3 да се документират, съхраняват и да се предоставят при поискване от страна на компетентните органи.

Условие 8.1.7. Докладване

Условие 8.1.7.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС изчислените стойности на годишната норма за ефективно използване на вода за производствени нужди, за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

Условие  8.1.7.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, обобщени резултати от прилагането на инструкцията по условие 8.1.6.2. Информацията задължително да съдържа причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия за отстраняването им.

Условие 8.1.7.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС обобщени резултати от проверките по условие 8.1.4., установените причини за течове и отстранените течове.

Условие 8.2. Енергия

Условие 8.2.1. Използване на енергия

Условие 8.2.1.1. Консумираната електроенергия от инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС, да не превишават стойностите, посочени в Таблица 8.2.1:

Таблица 8.2.1

| Наименование на инсталацията | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, МWh/единица продукт |
| --- | --- |
| Инсталация за изработване на керамични изделия чрез изпичане | 0,095 |

Условие 8.2.1.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на машина за смилане и оросяване на съставките на глинената смес, основен консуматор на електроенергия в Инсталация за изработване на керамични изделия чрез изпичане.

Условие 8.2.2. Измерване и документиране

Условие 8.2.2.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроeнергия за производствени нужди, изразени като:

    - Годишнa консумация на електроенергия за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС;

    - Стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на енергия за инсталацията по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС. Изразходваното количество електроенергия да се отчита от 2 броя електромери, за следене разхода на ел. енергия, отбелязани на Приложение 13 към Заявлението.

Условие 8.2.2.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1.1, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.

Условие 8.2.2.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да документира резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване, основен консуматор на електроенергия в Инсталация за изработване на керамични изделия чрез изпичане.

Условие 8.2.3. Докладване

Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС на:

    - измерените/изчислените стойности на годишните норми за ефективност при употребата на електроенергия за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС за календарната година;

    - резултатите от оценката на съответствието на количествата електроенергия с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 8.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Условие  8.3.1. Употреба

Условие 8.3.1.1. Употребяваните при работата на инсталацията по Условие 2., която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, суровини, посочени в Таблица 8.3.1.1., да не се различават по вид и да не превишават съответните количества.

Таблица 8.3.1.1.

| Суровини | Годишна норма за ефективност [t/ единица продукт] |
| --- | --- |
| Глина | 1,3 |
| Пясък | 0,200 |

Условие 8.3.1.2. Употребяваните при работата на инсталацията по Условие 2., която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, горива, посочени в Таблица 8.3.1.3., да не се различават по вид и да не превишават съответните количества.

Таблица 8.3.1.2.

| Гориво | Годишна норма за ефективност за единица продукт |
| --- | --- |
| Природен газ | 7.00 m3/единица продукт |
| Пелети | 0.110 t/единица продукт |
| Коксов концентрат | 0.075 t/единица продукт |
| Въглища | 0.075 t/единица продукт |

Условие 8.3.2. Измерване и документиране.

Условие 8.3.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване/изчисляване на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива, съгласно таблиците по Условие 8.3.1.1. и Условие 8.3.1.2., изразени като:

- Годишна консумация на суровини, спомагателни материали и горива за инсталациите, които попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС, определени с Условие 2;

- Стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на суровини, спомагателни материали и горива.

Изчисляването на количествата да се извършва в съответствие с Условие 6.5.1.

Условие 8.3.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на стойностите определени в Условие 8.3.1.1. и Условие 8.3.1.2. настоящото разрешително. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.

Условие 8.3.3.Докладване

Условие 8.3.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС:

- Изчислените стойности на годишните норми за ефективност при употребата на всяка от контролираните суровини/материали;

- Резултатите от оценката на съответствието на тези стойности с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 8.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

Условие 8.3.4.1. Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност да бъдат съхранявани съгласно условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност.

Условие 8.3.4.2. Всички налични на площадката химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (EO) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси, да бъдат опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност.

Информационните листове за безопасност да отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (EO) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент 453/2010г.”

Копия от информационните листове за безопасност да се представят при поискване на РИОСВ.

Условие 8.3.4.3.Притежателят на настоящото разрешително да представи в срок до един месец след влизане в сила на разрешителното в РИОСВ актуален план на площадката, в който са означени местата за съхранение на всички опасни химични вещества използвани като спомагателни материали и горива, описани в комплексното разрешително.

Условие 8.3.4.4.При планирана промяна на място за съхранение на опасни спомагателни материали притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ актуализация на план на площадката с означени на него места за съхранение на опасни вещества, в срок един месец преди осъществяване на промяната.

Условие 8.3.5.Документиране

Условие 8.3.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с изискванията на нормативната уредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества, включително на установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

Условие 8.3.6. Докладване

Условие 8.3.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с изискванията на нормативната уредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества, включително на установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

Условие № 9. Емисии в атмосферата

Условие 9.1. Работа на пречиствателното оборудване

Условие 9.1.1. Пречиствателно оборудване

Условие 9.1.1.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава изграждане и експлоатацията на следното пречиствателно съоръжение за емисии в атмосферата:

- 1 бр. система за улавяне на прах /прахоуловител/ към ИУ № К 7 за пречистване на отпадъчните газове от охлаждащата зона на Тунелна пещ към Инсталация за изработване на керамични изделия чрез изпичане.

Условие 9.1.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да изготви документация с определените:

- контролирани параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа на пречиствателното съоръжение);

- оптимални стойности за всеки от контролираните параметри (осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение);

- честота на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;

- вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри или методите за тяхното изчисляване.

Притежателя на настоящото разрешително след изготвяне и/или актуализиране на документацията по Условие 9.1.1.2. следва да я предоставя в РИОСВ. Писмената документация по изпълнение на Условие 9.1.1.2. да се съхранява на площадката и да се предоставя при поискване от компетентния орган.

Условие 9.1.1.3. Притежателя на настоящото разрешително да представи в РИОСВ копие от паспортните данни на пречиствателното съоръжение (при наличие на такива).

Условие 9.1.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на  пречиствателното съоръжение разрешено с Условие 9.1.1.1.

Условие 9.1.2. Контрол на пречиствателното оборудване

Условие 9.1.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените/изчислените стойности на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива по Условие 9.1.1.2. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.1.3. Документиране и докладване

Условие 9.1.3.1. Резултатите от мониторинга на контролираните параметри по Условие 9.1.2.1. да се документират и съхраняват на площадката.

Условие 9.1.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение, с определените такива по Условие 9.1.1.2., установените причини за несъответствието и предприетите коригиращи действия.

Условие 9.1.3.3. Операторът да докладва, като част от ГДОС обобщена информация за установените несъответствия на измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение, с определените съгласно Условие 9.1.1.2., установените причини за несъответствията и предприетите действия за тяхното отстраняване.

Условие 9.2. Емисии от точкови източници

Условие 9.2.1Дебитът на технологичните и вентилационни газове от всички организирани източници по Условие 9.2.2. и Условие 9.2.3. не трябва да превишава определените в съответните таблици стойности.

Нито една от посочените емисии в атмосферата не трябва да превишава определените в Таблица 9.2.2.1. – продължение, Таблица 9.2.2.1.1. – продължение и Таблица 9.2.3.1. – продължение емисионни норми.

Не се допуска наличие или експлоатация на други организирани източници на емисии и изпускащи устройства в атмосферния въздух, освен описаните в Условие 9.2.2. и Условие 9.2.3. и означени на Приложение № 2 „Генплан с обозначени изпускащи Устройства“ към Заявлението.

Условие 9.2.2. Инсталация за изработване на керамични изделия чрез изпичане

Таблица 9.2.2.1.

| Изпускащо устройство пореден № | Източник на отпадъчни газове | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К 1 | Тунелна пещ | - | 50 000 | 12 |
| К 2 (авариен) | Тунелна пещ | - | 20 000 | 12 |
| К 3 | Сушилня | - | 20 000 | 12 |
| К 4 | Сушилня | - | 20 000 | 12 |
| К 7 | Охлаждащата зона на Тунелна пещ | система за улавяне на прах /прахоуловител/ | 5 000 | 4 |

Таблица 9.2.2.1. – продължение ИУ № К 1, К 3 и К 4

| Параметър | Емисионни норми (mg/Nm3)* |
| --- | --- |
| NOх | 130 |
| SO2 | 230 |
| прах | 20 |
| HF | 5 |
| HCl | 30 |
| Органични вещества, определени като общ въглерод | 20 |

*емисионните норми се отнасят за 17% об. съдържание на кислород в отпадъчните газове.

Таблица 9.2.2.1.1 – продължение за ИУ № К 7

| Параметър | Емисионни норми (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| прах | 20 |

Таблица 9.2.2.2.

| Изпускащо устройство (комин) № | Източник на отпадъчни газове | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Мощност, (MW) | Пречиства-телно съоръжение | Вид на горивото | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К 5 | Генератор за топъл въздух | 14 000 | 0.001163 | - | пелети | 12 |

Условие 9.2.2.1. Притежателят на настоящото разрешително, да експлоатира ИУ № К 2 единствено при аварийна ситуация – повишаване на температурата необходима за технологичния процес на тунелната пещ над 760 ˚С, за не повече от 20 мин. на включване на ИУ и общо не повече от 360 часа за календарната година.

Условие 9.2.3. Инсталация за експандиране на полистирен

##### Таблица 9.2.3.1.

| Изпускащо устройство (комин) № | Източник на отпадъчни газове | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Мощност, (MW) | Пречиства-телно съоръжение | Вид на горивото | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К 6 | Парен котел | 6 183 | 1,12 | - | Природен газ | 12 |
|  | Парен котел (резервен) |  | 1,12 |  |  |  |

Таблица 9.2.3.1.- продължение

| Параметър | Емисионни норми (mg/Nm3)* до 31.12.2029г. | Емисионни норми (mg/Nm3)* от 01.01.2030г. |
| --- | --- | --- |
| NOx | 250 | 250 |
| SOх | 35 | - |
| CO | 100 | - |

* Емисионните норми се отнасят за 3 % об. съдържание на кислород в отпадъчните газове

Условие 9.2.3.1. На притежателят на настоящето разрешително не се разрешава едновременната експлоатация на парен котел и парен котел (резервен).

Условие 9.2.5. Притежателят на настоящото разрешително, да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.3. Неорганизирани емисии

Условие 9.3.1 Всички емисии на вредни вещества от инсталациите по Условие № 2 да се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащите устройства, описани в Условие 9.2.

Условие 9.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка за наличните източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

Условие 9.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.3.4. Притежателят на настоящото разрешително да предприема всички необходими мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, в съответствие с изискванията на чл. 70 на Наредба № 1/27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии

Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества

Условие 9.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да осигури всички дейности на площадката да бъдат извършвани по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

Условие 9.4.2. В случай на получени оплаквания за миризми, притежателят на настоящото разрешително да предприеме незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и мерки за тяхното ограничаване. Обобщена информация за получените оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката, предприетите действия за установяване на източниците на миризми и тяхното преустановяване/ограничаване да се докладва като част от ГДОС.

Условие 9.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/отстраняване на емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух

Условие 9.5.1. Емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, генерирани от дейностите на площадката не трябва да водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на въздуха.

Условие 9.6. Условия за собствен мониторинг

Условие 9.6.1. Изисквания към собствения мониторинг на емисиите на вредни вещества във въздуха

Условие 9.6.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове от изпускащи устройства съгласно изискванията на глава 5 от Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, при спазване на регламентираните срокове в Таблици 9.6.1.

Условие 9.6.1.1.1. В срок до един месец притежателя на настоящото разрешително да изготви и представи за съгласува в РИОСВ, по реда на Условие 6.14. план за мониторинг на емисиите в атмосферата от всички изпускащи устройства на площадката, съобразен с условията на разрешителното..

Таблица 9.6.1.

| Показател | Метод за измерване | Честота на измерването |
| --- | --- | --- |
| Мониторинг на изпускащо устройство: К 1, К 3 и К 4 |
| NOx | Хемилуминисценция; Електрохимичен принцип | Веднъж годишно |
| Прах | Гравиметричен метод | Веднъж годишно |
| SO2 | Тегловен метод; Недисперсионна инфрачервена спектрометрия; Електрохимичен принцип | Веднъж годишно |
| HCl |  | Веднъж годишно |
| HF | Йонселективен електрод | Веднъж годишно |
| Органични вещества, определени като общ въглерод | Пламъчно-йонизационен детектор Електрохимичен принцип | Веднъж годишно |
| Мониторинг на изпускащо устройство: К 7 |
| Прах | Гравиметричен метод | Веднъж годишно |

Условие 9.6.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да възлага провеждането на СПИ на акредитирани лаборатории за изпитване, които задължително да измерват параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух, съгласно чл. 22 от Наредба № 6 от 26 март 1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

Условие 9.6.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да определя годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Допълнение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).

Условие 9.6.2. Документиране и докладване

Условие 9.6.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява за всяко изпускащо устройство максималния дебит на отпадъчните газове, стойностите на контролираните параметри и честотата на мониторинг по изпълнение на Условие 9.6.1.1. за всяка календарна година отделно и да ги предоставя при поискване от компетентния орган.

Условие 9.6.2.2 Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър на изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).

Условие 9.6.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейносите на площадката.

Условие 9.6.2.4. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

Условие 9.6.2.5. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми (вкл. степента и времевия период на превишаването им), установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 9.6.2.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по Условия 9.6.2.1., 9.6.2.2., 9.6.2.3., 9.6.2.4. и 9.6.2.5. и в съответствие с изискванията на Наредба №6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и изискванията Европейския регистър на изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ), както и да предоставя копия от протоколите от извършени собствени измервания.

Условие 9.6.2.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за производството на единица продукт, изчислени съгласно Условие 6.13.

Условие № 10 Емисии на отпадъчни води

Заустването на отпадъчни води, генерирани на територията на производствената площадка да се извършва при спазване на условията в комплексното разрешителното.

Заплащането на съответните такси за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, съгласно Закона за водите.

Условие 10.1. Битово – фекални отпадъчни води

Условие 10.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да отвежда битово-фекалните отпадъчни води от площадката единствено в 1 брой водоплътна изгребна яма с обем 30 м3 откъдето да се предават за пречистване в ГПСОВ - Бургас, въз основа сключен договор за приемане и пречистване на отпадъчните води с експлоатиращото селищната канализационна система дружество и при спазване на условията в него. Почистването и извозването на отпадъчните води да се извършва от лицензирана за услугата фирма, съгласно сключен договор и при спазване на условията в него.

Не се разрешава заустване на битово-фекални отпадъчни води по настоящото условие в повърхностен или подземен воден обект

Условие 10.2. Дъждовни води

Условие 10.2.1 Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.2.1.1 Притежателят на настоящото разрешително да зауства поток дъждовни води в отводнителен канал на Атанасовско езеро, единствено при спазване на условията, посочени в Таблица 10.2.1.1.

Таблица 10.2.1.1.

1. Точка на заустване:

ТЗ № 1 - в отводнителен канал на Атанасовско езеро, с географски координати: N 42º 34׳.25,3״, E 27º 29׳.17,7״;

2. Точка на пробовземане:

ТП № 1 към ТЗ № 1, преди смесване с отпадъчни води от други предприятия, с географски координати: N 42º 33׳ 55״, E 27º 29׳ 38״;

3.Източници на отпадъчните води:

-  дъждовни води от покривите на сградите, площадката и вътрешнозаводските пътища.

4. Име на водоприемника – отводнителен канал на Атанасовско езеро;

5. Пречиствателни съоръжения - няма

6. Количество на заустваните дъждовни отпадъчни води за ТЗ № 1:

Qср. ден – 16,4 m3/d;

Qмакс.час – 0.684 m3/h;

Q ср.год. – 6 000 m3/y;

| Показател | Индивидуални емисионни ограничения |
| --- | --- |
| Активна реакция, рН | 6.5-9.0 |
| Неразтворени вещества | 50 mg/l |
| ХПК | 20 mg/l |
| Азот амониев | 0.65 mg/l |
| Нефтопродукти | 0.3 mg/l |

Условие 10.2.2. Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците

Условие 10.2.2.1. Дъждовните води от площадката, зауствани в охранителния канал на Атанасовско езеро, не трябва да нарушават нормите за добро състояние на съответните типове повърхностни водни тела.

Условие 10.2.2.2. При залпови изпускания на замърсяващи вещества в отводнителен канал на Атанасовското езеро, вследствие на аварийни ситуации, операторът да предприеме необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването, съгласно изготвен авариен план, и незабавно да уведоми РИОСВ и Басейнова дирекция. Фактите по възникнали аварийни ситуации да се документират и съхраняват.

### Условие 10.2.3. Условия за собствен мониторинг

Условие 10.2.3.1 Притежателят на настоящото разрешително притежателят да извършва мониторинг на поток дъждовни води съгласно Таблица 10.2.3.1. Анализите да се извършват от акредитирана лаборатория.

Таблица 10.2.3.1.

ТЗ № 1 - в отводнителен канал на Атанасовско езеро, с географски координати: N 42º 34׳.25,3״, E 27º 29׳.17,7״;

2. Точка на пробовземане:

ТП № 1 към ТЗ № 1, преди смесване с отпадъчни води от други предприятия, с географски координати: N 42º 33׳ 55״, E 27º 29׳ 38״;

3.Източници на отпадъчните води:

-  дъждовни води от покривите на сградите, площадката и вътрешнозаводските пътища.

4. Име на водоприемника – отводнителен канал на Атанасовско езеро;

5. Пречиствателни съоръжения - няма

6. Количество на заустваните дъждовни отпадъчни води за ТЗ № 1:

Qср. ден – 16,4 m3/d;

Qмакс.час – 0.684 m3/h;

Q ср.год. – 6 000 m3/y;

| Показатели | Честота на пробовземане | Метод за изпитване |
| --- | --- | --- |
| Активна реакция, рН | Веднъж на шест месеца | Потенциометрично определяне |
| Неразтворени вещества | Веднъж на шест месеца | Гравиметрично определяне |
| ХПК | Веднъж на шест месеца | Спектрофотометрично определяне/ Титриметрично определяне |
| Азот амониев | Веднъж на шест месеца | Спектрофотометрично определяне Титриметрично определяне Йонхроматографско определяне |
| Нефтопродукти | Веднъж на шест месеца | Газова хроматография/ Гравиметрично определяне. |

Условие 10.2.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за изчисляване на количествата зауствани дъждовни води в ТЗ № 1.

Условие 10.2.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да изчислява замърсителите и техните годишни количества, които се докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие 10.2.3.4. Притежателят на настоящото разрешително да заплаща такса за разрешено ползване на воден обект, съгласно разпоредбите на Тарифата по чл. 194, ал. 6 на Закона за водите.

Условие 10.2.3.5. В срок до един месец притежателя на настоящото разрешително да изготви и представи за съгласува в РИОСВ, по реда на условие 6.14. план за мониторинг на емисиите в отпадъчните води от площадката, съобразен с условията на настоящото комплексно разрешително.

Условие 10.3. Документиране и докладване

Условие 10.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява и докладва като част от ГДОС, резултатите от мониторинга на показателите за качеството и количеството на отпадъчните води по Условие 10.2.3.  на настоящото разрешително. Информацията да се предоставя при поискване от компетентните органи.

Условие 10.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява оценка на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения по Условие 10.2.1., установените причини за несъответствията и предприетите коригиращи действия. Като част от ГДОС да се докладва за:

- Брой на извършени проверки;

- Установени несъответствия;

- Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия.

Условие 10.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие 10.3.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва замърсителите, включително пренос извън площадката на замърсители в отпадъчните води, предназначени за преработка, за които са надвишени пределните количества, посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители ЕРИПЗ.

Условие 10.3.5. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно като част от ГДОС стойностите на изчислените в съответствие с Условие 6.13 норми за ефективност при изпускането на замърсители, за всяко изпускано вредно вещество от инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 към ЗООС.

Условие №11. Управление на отпадъците

Условие 11.1. Образуване на отпадъци

Условие 11.1.1. Образуваните отпадъци при работата на инсталациите по Условие 2. да не се различават по вид (код и наименование) и да не превишават количествата, посочени в Таблица 11.1.

Таблица 11.1. Производствени отпадъци

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Норма за ефективност, | Количество t/y |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 01 03 | Увлечена летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина | 0,0006 | 120 |
| 10 12 03 | Прахови частици и прах | 0,0008 | 150 |
| 10 12 08 | Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване) | 0,027 | 4938 |
| 10 12 01 | Отпадъчна смес преди термично обработване | 0,051 | 9230 |

Условие 11.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъци с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.

Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране

Условие 11.2.1. На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава приемане на отпадъци на територията на площадката.

Условие 11.3. Предварително съхраняване на отпадъци

Условие 11.3.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъци с кодове и наименования:

| Код | Наименование на отпадъка | Годишно количество, разрешено за съхраняване, t/y |
| --- | --- | --- |
| 10 12 03 | Прахови частици и прах | 150 |
| 10 12 08 | Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване) | 4938 |
| 12 01 01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 5 |
| 15 01 01 | Хартиени и картонени опаковки | 18 |
| 15 01 02 | Пластмасови опаковки | 7,3 |
| 15 01 03 | Опаковки от дървесни материали | 19 |
| 16 06 01* | Оловни акумулаторни батерии | 0,26 |
| 16 07 08* | Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 0,46 |
| 19 10 01 | Отпадъци от чугун и стомана | 300 |
| 20 01 21* | Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 0.67 |

Условие 11.3.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъците, образувани при производствената дейност на площадката, за срок, не по-дълъг от:

-	три години при последващо предаване за оползотворяване;

-	една година при последващо предаване за обезвреждане.

Условие 11.3.2.1. При събирането на отпадъци, притежателят на настоящото разрешително да подлага отпадъците на обработка за намаляване степента на тяхната опасност, намаляване на техния обем и/или привеждането им в удобен за транспортиране и съхраняване вид, при наличие на техническа възможност за това.

Условие 11.3.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да извършва предварително съхраняване на опасните отпадъци, образувани при експлоатация на инсталацията по Условие 2., в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете да бъдат обозначени с добре видими надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците.

Условие 11.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да представи в срок до един месец в РИОСВ актуален план/карта на площадката, в който са означени местата за предварителносъхранение на всички отпадъци, образувани на площадката.

Условие 11.3.3.1. При промяна на място за съхранение на образуваните на площадката отпадъци притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ актуализация на горния план, в срок един месец преди осъществяване на промяната.

Условие 11.3.4. Предварителното съхранение на излязло от употреба електрическо и елекстронно оборудване да се извършва в съответствие с изискванията на Наредба за излязлото от употреба електрическо и елекстронно оборудване (ЕЕО).

Условие 11.3.5. Предварителното съхранение на излязли от употреба негодни батерии и акумулатори да се извършва в съответствие с изискванията на Наредба за негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА).

Условие 11.3.6. Предварителното съхранение на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти да се извършва в съответствие с изискванията на Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти.

Условие 11.3.7. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава предварителното съхраняване на отпадъците да се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Условие 11.3.8. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците

Условие 11.4.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за транспортиране отпадъците извън територията на площадката, на лица притежаващи приложимите, съгласно ЗУО документи за осъществяване на съответната дейност, включително въз основа на сключен договор. В случай, че тази дейност ще се извършва от притежателят на настоящото разрешително, същият следва да притежава такива документи.

Условие 11.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя “Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, в случаите на предаване на опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане.

Условие 11.4.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя, съхранява и представя на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи:

- За производствени отпадъци:

- сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;

- За опасни отпадъци:

- сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;

- “Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Условие 11.5. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци

Условие 11.5.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за оползотворяване, в т.ч. рециклиране, отпадъците от дейността на предприятието, извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор, или да ги предава по реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО)              № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци.

Условие 11.5.2. Притежателят на настоящото разрешително да предава отпадъците, образувани от дейността на предприятието при експлоатацията на инсталацията по Условие 2, приоритетно за оползотворяване пред обезвреждане.

Условие 11.5.3. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по оползотворяване, обозначена с код R5 (рециклиране или възстановяване на други неорганични материали) на отпадък с код и наименование:

- 10 01 03 - Увлечена летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина;

- 10 12 01 - Отпадъчна смес преди термично обработване;

- 10 12 03 - Прахови частици и прах;

- 10 12 08 - Отпадъчни керамични изделия (тухли) след термичното обработване,

чрез повторното му влагане в основната суровина при производството на тухли в инсталацията по Условие 2.

Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците

Условие 11.6.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за обезвреждане отпадъците, образувани от производствената дейност, извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор, или да ги предава при реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006г. относно превози на отпадъци.

Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците

Условие 11.7.1. Притежателят на настоящото разрешително да осъществява измерване/изчисляване на количествата генерирани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

-	годишно количество образуван отпадък за всяка инсталация;

- 	стойностите на годишните норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес).

Условие 11.7.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване или изчисляване на  количествата образувани отпадъци.

Условие 11.7.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните количества генерирани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.8. Анализи на отпадъците

Условие 11.8.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва анализи на образуваните при производствената дейност отпадъци с цел класификация на отпадъците по чл. 3 от ЗУО.

Условие 11.8.2. Притежателят на настоящото разрешително да предава отпадъците образувани производствената дейност и предназначени за обезвреждане чрез депониране, единствено след извършване на основно охарактеризиране, в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т.1.1 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 11.8.2.1. Вземането на проби и методите за изпитване на отпадъците по Условие 11.8.2 да се извършват в съответствие с изискванията на част I, раздел 3 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 11.8.3. Анализите на отпадъците по Условие 11.8.1. и Условие 11.8.2.1. да бъдат извършвани от акредитирани лаборатории, в съответствие със ЗУО.

Условие 11.9. Документиране и докладване

Условие 11.9.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Условие 11.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервани/изчислявани съгласно Условие 11.7. количества на отпадъците и да докладва като част от ГДОС образуваните количества отпадъци като годишно количество по процеси.

Условие 11.9.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщена информация по изпълнението на условията на КР към управлението на отпадъците.

Условие 11.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да документира и да докладва като част от ГДОС количествата отпадъци, подлагани на дейността по оползотворяване R 5.

Условие 11.9.5. Информацията, включително и резултатите от извършените анализи на отпадъците по Условие 11.8.1. и Условие 11.8.2.1. да се документират и съхраняват минимум 5 години на площадката и да се предоставят при поискване от компетентните органи.

Условие 11.9.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва преносите извън площадката на опасни и неопасни отпадъци, в определените случаи, посочени в Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие № 12 Шум

Условие 12.1. Емисии

Условие 12.1.1. Дейностите, извършвани на производствената площадка, да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво – 70 dB(A);

- вечерно ниво – 70 dB(A);

- нощно ниво – 70 dB(A).

В мястото на въздействие (в най-близко разположената спрямо промишления източник точка в урбанизирани територии и извън тях):

- дневно ниво – 55 dB(A);

- вечерно ниво – 50 dB(A);

- нощно ниво – 45 dB(A).

Условие 12.2. Контрол и измерване

Условие 12.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години наблюдение на:

- общата звукова мощност на площадката;

- еквивалентните нива на шум в определени точки по границите на площадката;

- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

Условие 12.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за наблюдение на показателите по Условие 12.2.1.

Условие 12.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54 от 13 декември 2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда., Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., в съответствие с „Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие” и съгласно Условие 12.2.2.

Условие 12.3. Документиране и докладване

Условие 12.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от наблюдението на определените показатели.

Условие 12.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 12.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС:

- оплаквания от живущи около площадката;

- резултатите от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл.30, ал.3 от Наредба № 54 от 13 декември 2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда., Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г.;

- установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/ планирани коригиращи действия.

Условие № 13 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.1 Опазване на почвата и подземните води

Условие 13.1.1. Мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.1.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

Условие 13.1.1.2. Притежателят на настоящото разрепително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води на площадката.

Условие 13.1.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). Същите следва да се почистват/преустановяват до 12 часа след откриването им.

Условие 13.1.1.4. Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, тръбопроводи и др., при които са установени течове, до момента на тяхното отстраняване.

Условие 13.1.1.5. Не се допуска използването на материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждането на конструкции, инженерно строителни съоръжения и др., при които се осъществява или е възможен контакт с почвите и подземните води от които същите могат да бъдат замърсени.

Условие 13.1.1.6. На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води.

Условие 13.1.1.7. Притежателят на настоящото разрешително да осигурява съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определени за целта места.

Условие 13.1.1.8. Притежателят на настоящото разрешително да осигурява извършването на товаро-разтоварни работи на площадката, които биха могли да доведат до течове/изливания, единствено на определени за целта места.

Условие 13.1.9. Документиране и докладване

Условие 13.1.9.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от изпълнението на инструкциите по Условие 13.1.1.1., Условие 13.1.1.2. и Условие 13.1.1.3.  и да ги предоставят при поискване от компетентните органи.

Условие 13.1.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да води Дневник с данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива.

Условие 13.1.9.3. Обобщени данни от изпълнението на всички инструкции да се докладват като част от ГДОС.

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии и случаите на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети

Условие 14.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени.

Условие 14.2. Притежателят на настоящото разрешително да предприема мерки за предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствията от аварии.

Условие 14.3. Притежателят на настоящото разрешително да води документация за всяка възникнала аварийна ситуация, описваща:

- причините за аварията;

- време и място на възникване;

- последствия върху здравето на населението и околната среда;

- предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на последствията от нея.

Документацията да се съхранява и представя при поискване от компетентния орган.

Условие 14.4. Притежателят на настоящото разрешително незабавно да уведомява РИОСВ и да води документация за следните случаи:

- измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното;

- непланирана емисия;

- инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно.

Условие № 15. Преходни и анормални режими на работа

Условие 15.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, която осигурява:

- пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно технологично) в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях;

- спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес.

Условие 15.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталацията по Условие 2., съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси.

Условие 15.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкции за документиране на действията по Условие 15.2., включваща продължителността на процесите по пускане и спиране на инсталацията по Условие 2. Документацията да се съхранява на площадката и предоставя при поискване от контролния орган.

Условие 15.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага план за мониторинг при анормални режими на инсталацията по Условие 2., който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране. Обобщени резултати от мониторинга да се представя като част от ГДОС.

Условие 15.5. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава експлоатацията на дизелов агрегат и изпускащото устройство към него, обозначен на Схема „ Керамика Бургас“ АД в Приложение № 10 към заявлението, единствено при аварийно прекъсване на електрозахранването на площадката.

Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

Условие 16.1. В случай на взето от оператора решение за прекратяване на дейността на инсталацията, посочена в настоящото разрешително или на части от нея, притежателят му да уведоми РИОСВ.

Условие 16.2. В срок до един месец преди прекратяване на дейността на инсталацията или части от нея, притежателят на настоящото разрешително да изготви и представи в РИОСВ подробен план за закриване на дейността на площадката или части от нея. Планът е необходимо да включва като минимум:

- отстраняване от площадката на всички контролирани от законодателството по околна среда материали/вещества;

- почистване (отстраняване/ демонтиране при окончателно закриване) на тръбопроводи и съоръжения, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство;

- почистване (отстраняване/ демонтиране при окончателно закриване) на складови помещения/ складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;

- почистване и рекултивиране на замърсената на територията на площадката почва;

- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по закриване;

Условие 16.2.1. В случай, че изпълнението на Плана за закриване дейността на инсталацията или на части от нея налага промяна в условията на комплексното разрешително, да се предприемат необходимите действия за разрешаването на тези промени преди изпълнение на плана по Условие 16.2.

Условие 16.3. В срок до един месец преди временно прекратяване на дейността на инсталацията (технологичните съоръжения) или на части от тях, да се изготви и представи в РИОСВ подробен План за временно прекратяване на дейностите на площадката или част от тях. Планът да включва като минимум:

- почистване на тръбопроводи и оборудване, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство;

- почистване на складови помещения/ складови площадки, временни площадки за съхраняване на отпадъци, обваловки и басейни;

- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по временно прекратяване;

- окончателна цена за всяка от дейностите и осигуряване на необходимите средства.

Условие 16.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да актуализира планът за временно прекратяване при всяка промяна в експлоатацията на инсталацията.

Условие 16.4. Изпълнението на мерките по плановете по Условие 16.2 и Условие 16.3 да се докладва, като част от съответния ГДОС.

Условие 16.5. В случай, че се закриват всички инсталации и дейности по Приложение № 4 към ЗООС, притежателят на настоящото разрешително да:

- направи оценка на състоянието на замърсяване на почвата и подземните води с опасни вещества, използвани, произвеждани или изпускани от инсталацията през целия период на експлоатация;

- предприеме мерки за отстраняване на замърсяването до връщане на почвата и/или подземните води до базовото състояние, съгласно докладът за базово състояние, в случай, че оценката е показала значително замърсяване на почвата и подземните води;

- предприеме допълнителни действия за отстраняване, контролиране, ограничаване или намаляване на опасните вещества така, че предвид характеристиката на площадката и бъдещото й предназначение да не представлява риск за човешкото здраве и околната среда – когато установените в доклада за базово състояние нива на замърсяване представлява такъв риск;

- извършва действията по предходната подточка дори когато от него не се изисква да представя базов доклад, т.е. когато не използва, произвежда или изпуска съответни ОХВ, но е заварил такова предходно замърсяване. Подходът за определяне дали ОХВ са съответни е указан в Съобщение на Европейската комисия за насоки относно изготвянето на докладите за базово състояние;

- изготви и представи в РИОСВ доклад за изпълнението на дейностите за привеждане на площадката в задоволително състояние с оглед одобреното й бъдещо предназначение.