Условие № 1. Речник на използваните термини

| Оператор/Притежател на разрешителното | „КВИНС-АРГО” ЕООД, гр. Лозница, 7290, област Разград, община Лозница ул. „Дружба 35 |
| --- | --- |
| Площадка | Стопански двор с. Козма Презвитер, община Омуртаг |
| Географски координати на условен геометричен център на площадката | N 43°09'5.48(, Е 26°28'9.99( |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околна среда |
| РИОСВ | РИОСВ – Шумен |
| БД | Басейнова Дирекция „Черноморски район“ |
| Общински власти | Община Омуртаг |
| Заявлението | Допълнено заявление за издаване на комплексно разрешително на „КВИНС-АРГО” ЕООД, гр. Лозница, внесено в ИАОС с писмо, Вх. № КР-7599/24.11.2022 г. |
| ГДОС | Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексното разрешително (годишен доклад за околна среда). |
| Наредбата | Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни |
| СУОС | Система за управление на околната среда |
| Ден | От 07.00ч. до 19.00ч. |
| Вечер | От 19.00ч. до 23.00ч. |
| Нощ | От 23.00ч. до 07.00ч. |
| dB(A) | Децибели (А скала) |
| ЗООС | Закон за опазване на околната среда |
| КР | Комплексно разрешително |
| НДНТ | Най-добри налични техники |
| Норма за ефективност | Количество ресурс, изпуснат замърсител или образуван отпадък за единица капацитет |
| MWh/единица капацитет | Количество консумирана енергия за производството на единица капацитет |
| t/y | Количество, изразено като тона за 1 година |
| Един жизнен цикъл | 13 месеца |
| Технологичен цикъл | 12 месеца |
| Единица капацитет | 1000 броя птици за един технологичен цикъл |
| ЕРИПЗ | Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители |
| Общ екскретиран азот (N) | Общият азот, отделен в резултат от метаболитните процеси при животните чрез урината и изпражненията. |
| Общ екскретиран фосфор | Общият фосфор, отделен в резултат от метаболитните процеси при животните чрез урината и изпражненията |
| ad libitum | Осигуряване на свободен достъп до фуражи или вода, като по този начин животното може само да регулира съответно приетото количество според биологичните си нужди. |
| Чувствителен рецептор | Зона, която се нуждае от специална защита срещу замърсяване, като например: жилищни зони; зони, в които се извършват човешки дейности (например училища, детски градини, зони за отдих, болници или старчески домове); чувствителни екосистеми/местообитания. |
| Стопанство | Инсталация, съгласно посоченото в член 3, точка 3 от Директива 2010/75/ЕС, в която се отглеждат свине или птици. |

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

Инсталация, която попада в обхвата на т. 6.6 „a“ от Приложение № 4 към ЗООС:

- Инсталация за интензивно отглеждане на птици – кокошки носачки, изпълняваща дейност, съгласно т. 6.6 a) от Приложение № 4 от ЗООС „Инсталации за интензивно отглеждане на птици с повече от 40 000 места за птици”, включваща 9 броя халета.

Условие № 3. Обхват

Условие 3.1. Работата на инсталациите и емисиите в околната среда трябва да бъдат контролирани и поддържани в съответствие с условията на настоящото комплексно разрешително. Всички планове (схеми) и програми, които се изискват в настоящото Разрешително, са неразделна част от него.

Условие 3.2. Нито едно от условията в настоящото разрешително не отменя законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от други нормативни актове.

Условие 3.3. Всяко назоваване в настоящото разрешително на понятието “площадка” ще означава територията, на която са разположени инсталациите по Условие 2 и представена на Приложение № II.1.4-1  Генплан, приложено към Заявлението.

Условие № 4. Капацитет на инсталациите

Условие 4.1. Притежателят на настоящото разрешително да експлоатира инсталацията по Условие 2 без да превишава капацитетите в Таблица 4.1.

Таблица 4.1

| № | Инсталация | Позиция на дейността по Приложение № 4 към ЗООС | Капацитет, места за птици |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инсталация за интензивно отглеждане на птици – кокошки носачки, включваща: | 6.6 „a“ | 221 280 |
|  | 4 броя халета, всяко от които с по 20 160 места за кокошки носачки. |  | 80 640 |
|  | 3 броя халета, всяко от които с по 27 360 места за кокошки носачки |  | 82 080 |
|  | 2 броя халета, всяко от които с по 29 280 места за кокошки носачки |  | 58 560 |

Условие 4.2. Докладване

Условие 4.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване или изчисляване на годишното производство за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Условие 4.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишното производство за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Условие 4.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва веднъж годишното, като част от ГДОС:

- Брой постъпващи и напускащи животни, включително умрели.

Условие № 5. Управление на околната среда

Притежателят на настоящото комплексно разрешително да осъществява системно управление по околна среда, съобразено с изискванията на приложимите заключения за НДНТ и отговарящо на следните условия:

Условие 5.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да изготви всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.

Условие 5.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

Условие 5.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Условие 5.4. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие 5.5. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по Условие № 2, произтичащи от нови нормативни актове, и да уведомява ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

Условие 5.6. Притежателят на настоящото разрешително да извършва документиране в съответствие с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Условие 5.7. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от прилагането на инструкцията по Условие 5.5.

Условие № 6. Тълкуване

Условие 6.1. Условията в настоящото разрешително, за които не е определен индивидуален срок за изпълнение се изпълняват от датата на влизане в сила на разрешителното.

Условие 6.2. Употребените ресурси за производството на единица капацитет се определят като:

Условие 6.2.1. Годишните стойности на нормите за ефективност се определят, като годишното количество на съответния употребен ресурс (вода и енергия) се раздели на броя на отгледаните птици през съответната година и се умножи по 1000.

Условие 6.2.2. Нормите за ефективност по отношение консумацията на вода, енергия са спазени в случай, че така изчислените стойности са по-малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.

Условие 6.3. „Въвеждане в експлоатация“ е датата, от която инсталацията/съоръжението е въведена в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба, а когато такъв ред не е приложим - датата, от която инсталацията/съоръжението започне да консумира вода, енергия и/или суровини/спомагателни материали/горива и съответно започне да отделя емисии и отпадъци в околната среда.

Условие 6.4. „Прекратяване на работата на инсталации/съоръжения или на части от тях” са случаите, когато операторът/притежателят на разрешителното преустанови работата на инсталации/съоръжения или на части от тях, при което се изключва вероятността за бъдещо възобновяване на тяхната работа. Прекратяването на дейността на инсталации/съоръжения или на части от тях включва демонтиране на оборудването и/или свързаните с неговата работа технологични линии. Окончателното прекратяване на всички дейности по Приложение № 4 към ЗООС на площадката включва и изпълнението на чл. 121, т.8 от ЗООС.

Условие 6.5. „Временно прекратяване на работата на инсталации/съоръжения или на части от тях ” са случаите, когато операторът/притежателят на разрешителното преустановява работата на инсталации/съоръжения или на части от тях за определен период от време.

Условие 6.6. Условията за норми за еквивалентно ниво на шум са спазени в случай, че всяко наблюдение отговаря на поставените в настоящото комплексно разрешително норми. Наблюденията се правят при спазване изискванията на чл. 18 от Наредба № 54 от 13.12.2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда и в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.

Условие 6.7. Разработеният от оператора план за собствен мониторинг, съобразен с условията в комплексното разрешително, се представя за съгласуване в РИОСВ. Изпълнителният директор на ИАОС одобрява плана, и писмено уведомява оператора за това.

Условие 6.8. „Нов източник на емисии” е всяка сграда (производствено хале) за отглеждане на птици, чието изграждане или съществена промяна е започналo / започнала след 17.05.2006г., съгласно дефиницията в чл.1, т.16 на Протокола към Конвенцията от 1979г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (обн. ДВ, 38/2005г.).

Условие 6.9. Количеството емитиран замърсител във въздуха за единица капацитет се изчислява, като годишно количество замърсител се раздели на броя на отгледаните птици през съответната година и се умножи по 1000. За изчисляване на годишното количество замърсител следва да се използват указанията от Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ.

Условие 6.10. Годишното количество образуван отпадък се определя като сума от количествата образуван отпадък за 12 месеца.

Условие № 7. Уведомяване

Условие 7.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да уведомява областния управител, кмета на общината, РИОСВ и органите на ГД “ПБЗН”–МВР, при аварийни или други замърсявания, а в случаите на замърсяване на повърхностни и/или подземни води и Басейновата дирекция, когато са нарушени установените с настоящото комплексно разрешително или с нормативен акт норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда, след установяване на вида на замърсяващите вещества и размера на замърсяването.

Условие 7.2. Притежателят на настоящото разрешителното да информира МОСВ, с копие до ИАОС за всяка планирана промяна в работата на инсталациите по Условие 2, съгласно нормативно установения ред.

Условие 7.3. Притежателят на настоящото разрешителното да докладва ежегодно, като част от ГДОС информацията по изпълнението на Условие 7.1 и Условие 7.2.

Условие 7.4. Притежателят на настоящото разрешително да уведомява съответния компетентен орган при аварийни или други замърсявания.

Условие 7.5. Притежателят на настоящото разрешително е длъжен незабавно да информира съответния компетентен орган при съществуване на непосредствена заплаха за екологични щети въпреки предприетите от него мерки.

Условие 7.6. При настъпили екологични щети операторът е длъжен незабавно да уведоми съответния компетентен орган за причинените екологични щети.

Условие 7.7. Притежателят на настоящото разрешителното да уведомява РИОСВ за началото и очакваната продължителност на приемните изпитвания по смисъла на Закона за устройството на територията (ЗУТ) или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба за въвеждане в нормална експлоатация на инсталациите/пречиствателните съоръжения.

Условие 7.8. Притежателят на настоящото разрешителното след приключване на приемните изпитвания да представи в РИОСВ копие от документа за въвеждане на обекта в експлоатация.

Условие № 8. Използване на ресурси

## Условие 8.1. Използване на вода

Условие 8.1.1. Използването на вода за производствени нужди (включително охлаждане) да става единствено при наличие на Разрешително за водовземане, издадено съгласно изискванията на Закон за водите, и/или при наличие на актуален договор с “В и К” оператор и при спазване на условията в документите уреждащи законосъобразното използване на вода.

Условие 8.1.2. При работа на инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение №4 към ЗООС, количеството използвана вода за производствени нужди (включително охлаждане) да не превишава количеството в Таблица 8.1.2.

Таблица 8.1.2. (актуализирана с Решение № 443-Н1-И0-А1/2018г.)

| Инсталация | Годишна норма за ефективност при употребата на вода, m3/за единица капацитет |
| --- | --- |
| Инсталация за интензивно отглеждане на птици – кокошки носачки | 105 |

Условие 8.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на поилната инсталация към производствените халета, която е основен консуматор на вода за производствени нужди (включително охлаждане) в инсталацията по условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Условие 8.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

Условие 8.1.5. Измерване и документиране

Условие 8.1.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да отчита количеството на използваната вода за производствени нужди (включително охлаждане) на площадката, чрез водомернo устройство, означено в Приложение № ІІ.4.1-3 от заявлението.

Условие 8.1.5.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлаждане). Документираната информация да включва:

- Годишнa консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС;

- Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Условие 8.1.5.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлаждане) с определените в разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират и съхраняват.

Условие 8.1.5.4. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване. Резултатите да се съхраняват.

Условие 8.1.5.5. Резултатите от изпълнението на инструкцията по Условие 8.1.3 да се документират, съхраняват и да се предоставят при поискване от страна на компетентните органи.

#### Условие 8.1.6. Докладване

Условие 8.1.6.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС на:

    - изчислените стойности на годишните норми за ефективност при употребата на свежа вода за производствени нужди (включително охлаждане) за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС за календарната година;

    - резултатите от оценката на съответствието на количествата свежа вода за производствени нужди (включително охлаждане) с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 8.2. Енергия

Условие 8.2.1. Използване на енергия

Условие 8.2.1.1. Консумираната електроенергия от инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС, да не превишава стойността, посочена в Таблица 8.2.1:

Таблица 8.2.1

| Инсталация | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, MWh/единица капацитет |
| --- | --- |
| Инсталация за интензивно отглеждане на птици – кокошки носачки | 4,9 |

Условие 8.2.1.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на вентилационната система към Инсталация за интензивно отглеждане на птици - кокошки носачки, основен консуматор на електроенергия.

Условие 8.2.2. Измерване и документиране

Условие 8.2.2.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция, осигуряваща измерване и документиране на изразходваните количества електроeнергия за производствени нужди, изразени като:

    - Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС;

    - Годишна консумация на електроенергия за производствени нужди за инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

Изразходваните количества електроенергия да се отчитат по измервателните устройства, отбелязани на Приложение № II.4.1-3 към Допълненото заявление.

Условие 8.2.2.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на изчислените количества консумирана електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1.1. в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.

Условие 8.2.2.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да документира резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на вентилаторите към Инсталация за интензивно отглеждане на птици - кокошки носачки, основни консуматори на електроенергия.

Условие 8.2.3. Докладване

Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС на:

- изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС за календарната година;

- резултатите от оценката на съответствието на количествата електроенергия с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 8.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

# Условие 8.3.2. Измерване и документиране

Условие 8.3.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на:

- годишна консумация на фураж за инсталацията по Условие 2., която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Условие 8.3.3. Докладване

Условие 8.3.3.1. Притежателя на настоящото разрешително да докладва ежегодно като част от ГДОС:

- измерените/изчислените годишни стойности при употребата на фураж за инсталацията по Условие 2., която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Условие 8.3.4. Съхранение на спомагателни материали и горива

На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава да съхранява опасни химични вещества и смеси на територията на площадката по Условие 3.3.

# Условие № 9. Емисии в атмосферата

# Условие 9.1. Емисии от точкови източници

Условие 9.1.1. Дебитът на технологичните и вентилационни газове от всички организирани източници по Условие 9.1.2 не трябва да превишава определените в съответните таблици стойности.

# Не се допуска наличие или експлоатация на други организирани източници на емисии и изпускащи устройства в атмосферния въздух, освен описаните в Условие 9.1.2. и означени на Приложение № II.5.2-1 към Допълненото заявление.

# Условие 9.1.2. Инсталация за интензивно отглеждане на птици – кокошки носачки

Таблица 9.1.2

| Изпускащо устройство (комин) № | Източник на отпадъчни газове | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 бр. вентилатори тип „Ер Мастер“ | Сграда № 1 | - | 43 700* | 1,5* |
| 2 бр. Аксиални вентилатори |  | - | 23 130* | 2,8* |
| 6 бр. вентилатори тип „Ер Мастер“ | Сграда № 2 | - | 43 700* | 1,5* |
| 2 бр. Аксиални вентилатори |  | - | 23 130* | 2,8* |
| 6 бр. вентилатори тип „Ер Мастер“ | Сграда № 3 | - | 43 700* | 1,5* |
| 2 бр. Аксиални вентилатори |  | - | 23 130* | 2,8* |
| 6 бр. вентилатори тип „Ер Мастер“ | Сграда № 4 | - | 43 700* | 1,5* |
| 2 бр. Аксиални вентилатори |  | - | 23 130* | 2,8* |
| 8 бр. Вентилатори тип „Еър Мастер“ | Сграда № 5 | - | 44 700* | 1,5* |
| 2 бр. Аксиални вентилатори |  | - | 23 000* | 2,8* |
| 8 бр. Вентилатори тип „Еър Мастер“ | Сграда № 6 | - | 44 700* | 1,5* |
| 2 бр. Аксиални вентилатори |  | - | 23 000* | 2,8* |
| 8 бр. Вентилатори тип „Еър Мастер“ | Сграда № 7 | - | 44 700* | 1,5* |
| 2 бр. Аксиални вентилатори |  | - | 23 000* | 2,8* |
| 10 бр. Вентилатори тип „BD-V130-3-1“ | Сграда № 8 | - | 46 700* | 1,5* |
| 2 бр. Вентилатори тип „FF091-6DQ“ |  | - | 27 430* | 2,8* |
| 10 бр. Вентилатори тип „BD-V130-3-1“ | Сграда № 9 | - | 46 700* | 1,5* |
| 2 бр. Вентилатори тип „FF091-6DQ“ |  | - | 27 430* | 2,8* |

*Посочените стойности се отнасят за всяко изпускащо устройство/вентилатор.

# Условие 9.1.3 При експлоатацията на инсталацията по Условие № 2 стойностите екскретиран азот и фосфор за жизнено пространство за едно животно/година не трябва да превишават определените в Таблица 9.1.3 стойности. Методът на изчисление/оценката на емисиите да се съгласува с РИОСВ чрез с плана за мониторинг.

# Таблица 9.1.3. Свързан с НДНТ общ екскретиран азот и фосфор

| Параметър | Категория животни | Свързан с НДНТ общ екскретиран азот/фосфор (kg екскретиран азот/фосфор за жизнено пространство за едно животно/година) |
| --- | --- | --- |
| Общ екскретиран азот, изразен като N. | кокошки носачки | 0,8 |
| Общ екскретиран фосфор, изразен като P2O5. | кокошки носачки | 0,4 |

# Условие 9.1.4. При експлоатацията на инсталацията по Условие № 2 емисиите на амоняк във въздуха за жизнено пространство за едно животно/година не трябва да превишават определените в Таблица 9.1.4. стойности. Методът на изчисление/оценката на емисиите да се съгласува с РИОСВ чрез плана за мониторинг.

# Таблица 9.1.4. НДНТ-СЕН за емисии на амоняк във въздуха от всяко помещение за отглеждане на птици

| Параметър | Категория животни | НДНТ-СЕН (kg NH3/жизнено пространство за едно животно/година) |
| --- | --- | --- |
| Амоняк, изразен като NH3 | кокошки носачки | 0,08 |

Условие 9.1.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на изчислените стойности на контролираните параметри с определените стойности в Таблица 9.1.3. и Таблица 9.1.4., установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.2. Неорганизирани емисии

Условие 9.2.1. Всички емисии на вредни вещества от инсталациите по Условие № 2 да се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащите устройства, описани в Условие 9.1.

Условие 9.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

Условие 9.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.2.4. Притежателят на настоящото разрешително да предприема всички необходими мерки за ограничаване емисиите на прахообразни вещества, съгласно изискванията на чл. 70 на Наредба № 1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Условие 9.2.5. С цел намаляване на емисиите на амоняк във въздуха от сградите за отглеждане на птици на площадката, притежателят на настоящото разрешително да използва следните техники:

- редовно (два пъти седмично) отстраняване на торта от халетата посредством транспортни ленти под животните до закрит склад;

- използване на тунелни /стенни/ вентилатори, които рязко увеличават скоростта на изпускания отпадъчен въздух.

Условие 9.2.6. За площадката за временно съхраняване на тор, притежателят на настоящото разрешително да предприема следните мерки за намаляване на емисиите от съхранението на твърдата фракция (торта):

- съхраняваната тор да се стифира във височина до 2 метра и да не се разстила по цялата площ на торохранилището.

- покриване на купа твърд оборски тор.

- торта да се съхранява в торохранилище – сграда с плътни стени и покрив.

Условие 9.2.7. С цел намаляване на праховите емисии от всяко помещение за животни на площадката притежателят на настоящото разрешително да прилага една или на комбинация от посочените по-долу техники:

- експлоатиране на вентилационна система, осигуряваща ниска скорост на движение на въздуха в помещенията;

- използване на фуражни смески с вложени мазни суровини;

- пневматично, автоматизирано пълнене на силозите за съхранение на фураж към сградите;

- прилагане на хранене ad libitum.

Условие 9.2.8. С цел намаляване на общия екскретиран азот и фосфор при отглеждане на птици на площадката, притежателят на настоящото разрешително да използва следните техники:

- намаляване на излишъка на суров протеин, като се гарантира, че не се надвишават препоръчваните количества;

- използване на нископротеинов фураж;

- добавяне на адитиви за лесно смилане и подобряване на чревната флора;

- използване на фуражни смеси, съответстващи на нуждите на животните;

Условие 9.2.9. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за изпълнение на мерките, описани в Условие 9.2.5. и Условие 9.2.6.

Условие 9.2.10. Резултатите от прилагането на инструкцията по Условие 9.2.9. да се документират, съхраняват на площадката и представят при поискване от компетентния орган. При актуализиране на изготвената информация, операторът да представя в РИОСВ актуално копие.

# Условие 9.3. Интензивно миришещи вещества

Условие 9.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

Условие 9.3.2. При получени оплаквания за миризми, притежателят на настоящото разрешително да предприеме незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и мерки за предотвратяване/отстраняване на емисиите на интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

Условие 9.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/отстраняване емисиите на интензивно миришещи вещества.

Условие 9.3.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка за възможността за замърсяване с миризми в чувствителните рецептори.

Условие 9.3.5. В случаите, когато се очаква и/или има доказателства за замърсяване с миризми в чувствителните рецептори притежателят на настоящото разрешително да извършва периодичен мониторинг на емисиите на миризми във въздуха, чрез използване на:

- европейските (EN) стандарти (напр. чрез динамична олфактометрия съгласно EN 13725 с цел определяне на концентрацията на миризмата);

- когато се прилагат алтернативни методи, за които няма стандарти EN (напр. измерване/оценка на излагането на миризми, оценка на въздействието на миризми), може да се използват ISO, национални и други международни стандарти, които гарантират предоставянето на данни с равностойно научно качество.

Условие 9.3.6. В случаите, когато се очаква и/или има доказателства за достигане на миризми до чувствителните рецептори и с цел предотвратяване или, където това не е практически осъществимо, намаляване на емисиите на миризми от стопанството притежателят на настоящото разрешително да изготви, изпълни и при необходимост редовно да преразглежда на план за управление на миризмите, който да включва следните елементи:

-	протокол, съдържащ подходящи действия и срокове;

-	протокол за провеждане на мониторинг на миризмите;

-	протокол за реагиране при установяване на замърсяване с миризми;

-	програма за предотвратяване и отстраняване на миризми, предназначена например за определяне на източника(ците); за мониторинг на емисиите на миризми за характеризиране на приноса на източниците и за прилагането на мерки за тяхното отстраняване и/или намаляване;

-	преглед на предишните инциденти и мерки за справяне с миризмите и разпространение на информация за инцидентите, свързани с миризмите.

Условие 9.3.7. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за изпълнение на мерките/техниките, описани в Условие 9.4.5. и Условие 9.4.6.

Условие 9.3.8. Резултатите от прилагането на инструкцията по Условие 9.4.7. да се документират, съхраняват на площадката и представят при поискване от компетентния орган. При актуализиране на изготвената информация, операторът да представя в РИОСВ актуално копие.

Условие 9.4. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух.

Условие 9.4.1. Емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, генерирани от дейностите на площадката да не водят до нарушаване на действащите норми за качество на въздуха.

Условие 9.5. Условия за собствен мониторинг

Условие 9.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да определя годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Допълнение № 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. относно създаването на EРИПЗ.

Условие 9.5.1.1. В срок до един месец от влизане в сила на настоящото разрешително, притежателят му да изготви и представи в РИОСВ за съгласуване план за мониторинг на общия екскретиран азот и фосфор и съответно емисиите на амоняк и прах във въздуха, съобразен с условията на разрешителното.

Условие 9.5.1.2. Веднъж годишно притежателят на настоящото комплексно да извършва мониторинг на отделените в оборския тор общ азот и общ фосфор, чрез изчисляване на емисиите чрез използване на масовия баланс на азота и фосфора въз основа на приемания фураж, съдържанието на суров протеин в дажбите, общия фосфор и показателите на животните в Таблица 9.1.3.

Условие 9.5.1.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително веднъж годишно да извършва мониторингът на емисиите на амоняк във въздуха, чрез използване на емисионни коефициенти, при спазване на регламентираните стойности в Таблица 9.1.4.

Условие 9.5.1.4. Веднъж годишно притежателят на настоящото да извършва мониторингът на праховите емисии от всяко помещение за животни чрез използване на емисионни коефициенти.

Условие 9.5.2. Документиране и докладване

Условие 9.5.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на EРИПЗ.

Условие 9.5.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

Условие 9.5.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

Условие 9.5.2.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по Условия 9.5.2.1, 9.5.2.2 и 9.5.2.3, и в съответствие с изискванията на EРИПЗ.

# Условие 9.5.2.5. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за отглеждането на 1000 броя птици за един технологичен цикъл, изчислени съгласно Условие 6.9.

Условие 9.5.2.6. Резултатите от прилагането на инструкциите по Условие 9.1.5. и Условие 9.3.6.1. да се документират, съхраняват на площадката и представят при поискване от компетентния орган. При актуализиране на изготвената информация, операторът да представя в РИОСВ актуално копие.

# Условие 9.5.2.7. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва информацията по Условие 9.2.5., Условие 9.2.6., Условие 9.2.9., Условие 9.2.10., Условие 9.5.1.2., Условие 9.5.1.3. и Условие 9.5.1.4., като част от ГДОС.

Условие № 10 Емисии на отпадъчни води

Заустването на отпадъчните води, формирани на територията на производствената площадка, да се извършва при спазване на условията в настоящото комплексно разрешително.

При работа на инсталацията по Условие 2 не се разрешава заустване на производствени отпадъчни води от площадката на дружеството във водни обекти и/или канализационна система.

Условие 10.1. Битово-фекални води

Условие 10.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да отвежда битово-фекални отпадъчни води, генерирани на територията на производствената площадка, единствено във 2 броя водоплътни черпателни шахти с обем 15 м3 всяка и 1 брой водоплътна черпателна шахта с обем 10 м3, обозначени в Приложение № ІІ.6.1-1 от заявлението. Не се разрешава заустване на битово-фекални отпадъчни води във водни обекти.

Условие 10.1.2. Съдържанието на водоплътните черпателни шахти по Условие 10.1.1 да се предава, съгласно сключен договор за приемане и пречистване на отпадъчните води с експлоатиращото селищната канализационна система и/или селищната пречиствателна станция ВиК дружество и при спазване на условията в него. Почистването и извозването на отпадъчните води да се извършва от лицензирана за услугата фирма, съгласно сключен договор и при спазване на условията в него.

Условие 10.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на отвеждащата до водоплътните черпателни шахти по Условие 10.1.1, канализационна мрежа на площадката на дружеството, както и периодична проверка на водоплътността на шахтите и нивото на отпадъчните води в тях, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Условие 10.2. Документиране и докладване

Условие 10.2.1. Пълната информация за всички регистрирани в изпълнение на Условие 10.1.3. течове през съответната година и предприетите коригиращи действия, както и информация за колко време е отстранен теча, да се съхранява на площадката и да се предоставя на компетентния орган при поискване.

Условие № 11. Управление на отпадъците

##### Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране

На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава приемане на отпадъци за третиране на територията на площадката по Условие 3.3.

Условие 11.3. Предварително съхраняване на отпадъци

Условие 11.3.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъци с код и наименование:

Таблица 11.3.1.

| Код | Наименование на отпадъка | Годишно количество, разрешено за съхраняване, t/y |
| --- | --- | --- |
| 02 01 10 | Метални отпадъци | 6,0 |
| 15 01 01 | Хартиени и картонени опаковки | 2,0 |
| 15 01 02 | Пластмасови опаковки | 2,0 |
| 15 01 03 | Опаковки от дървесни материали | 2,0 |
| 15 02 03 | Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 | 1,0 |
| 18 02 03 | Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции | 0,5 |
| 20 01 36 | Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в кодове 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35 | 1,0 |
| 13 02 08* | Други моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 1,0 |
| 15 01 10* | Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 0,5 |
| 20 01 21* | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 0,1 |

Условие 11.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да извършва предварително съхраняване на отпадъците (които се образуват и съхраняват на площадката) за срок не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;

- една година при последващо предаване за обезвреждане.

Условие 11.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ в срок до един месец след влизане в сила на разрешителното актуален план/карта на площадката, в който са означени местата за предварително съхранение на всички отпадъци, образувани на площадката.

Условие 11.3.4. При планирана промяна на място за съхранение на образуваните на площадката отпадъци притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ актуализация на горния план, в срок един месец преди осъществяване на промяната.

Условие 11.3.5. Притежателят на настоящото разрешително да извършва предварително съхраняване на опасните отпадъци, посочени в Условие 11.3.1, образувани от производствената дейност в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете да бъдат обозначени с добре видими надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците.

Условие 11.3.6. Всички обособени места за предварително съхраняване на отпадъците посочени в Условие 11.3.1., трябва да имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за предназначението на площадките, вида на отпадъците, които се третират в тях, да бъдат ясно означени и отделени от останалите съоръжения в обекта. Съхранението на отпадъците да се извършва съобразно изискванията на съответните наредби по управление на отпадъците.

Условие 11.3.7. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава предварителното съхраняване на отпадъците, посочени в Условие 11.3.1, да се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

###### Условие 11.3.8. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците

Условие 11.4.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за транспортиране отпадъците извън територията на площадката, на лица, притежаващи приложимите, съгласно ЗУО документи за осъществяване на съответната дейност, включително въз основа на сключен договор. В случай, че тази дейност ще се извършва от притежателя на настоящото разрешително, същият следва да притежава такива документи.

Условие 11.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя “Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, в случаите на предаване на опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане.

Условие 11.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя, съхранява и представя на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи:

- За производствени отпадъци:

  - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;

- За опасни отпадъци:

- сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;

- “Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;

Условие 11.5. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци

Условие 11.5.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за оползотворяване, в т.ч. рециклиране, отпадъците от дейността на предприятието, извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор, или да ги предава по реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци.

Условие 11.5.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да предава отпадъците, образувани от дейността на предприятието при експлоатацията на инсталациите по Условие 2., приоритетно за оползотворяване пред обезвреждане.

Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците

Условие 11.6.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за обезвреждане отпадъците от дейността на предприятието извън територията на площадката единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор или да ги предава по реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006г. относно превози на отпадъци.

Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците

Условие 11.7.1. Притежателят на настоящото разрешително да осъществява измерване/изчисляване на количествата образувани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

- Годишно количество образувани отпадъци.

Условие 11.7.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване или изчисляване на количествата образувани отпадъци.

Условие 11.8. Анализи на отпадъците

Условие 11.8.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва анализи на образуваните при производствената дейност отпадъци с цел класификация на отпадъците по чл. 3 от ЗУО.

Условие 11.8.2. Притежателят на настоящото разрешително да предава отпадъците образувани от дейността на предприятието и предназначени за обезвреждане чрез депониране, единствено след извършване на основно охарактеризиране, в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т.1.1 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 11.8.2.1. Вземането на проби и методите за изпитване на отпадъците по условие 11.8.2 да се извършват в съответствие с изискванията на част I, раздел 3 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 11.8.3. Анализите на отпадъците по Условие 11.8.1. и Условие 11.8.2. да бъдат извършвани от акредитирани лаборатории, в съответствие със ЗУО.

Условие 11.9. Документиране и докладване

Условие 11.9.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Условие 11.9.1.1. Информацията, включително и резултатите от извършените анализи на отпадъците по Условие 11.8.1 и Условие 11.8.2, да се документират и съхраняват минимум 5 години на площадката и да се предоставят при поискване от компетентните органи.

Условие 11.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервани/изчислявани съгласно Условие 11.7. количества на отпадъците и да докладва като част от ГДОС образуваните количества отпадъци като годишно количество.

Условие 11.9.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщена информация по изпълнението на условията на КР към управлението на отпадъците.

Условие 11.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва преносите извън площадката на опасни и неопасни отпадъци, в определените случаи, посочени в Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие 11А. Управление на странични животински продукти

Условие 11А.1. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява страничните животински продукти - животински изпражнения и тор, единствено на места, осигуряващи, недопускане на замърсяване или увреждане на подземните води чрез всички необходими технически предпазни мерки, в това число в съоръжения, които да бъдат изградени от материали, непропускливи по отношение на съхраняваните вещества и които да се експлоатират и поддържат по начин, недопускащ:

- преминаване на съхраняваните вещества през стените или пода на съоръжението;

- разливи, вкл. от препълване на съоръженията и изнасяне на материал от площадката за съхранение;

- недопускане проникване на дъждовни води в съхраняваните вещества;

- разпространяването на интензивно миришещи вещества.

Условие 11А.1.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава торовите маси, образувани от дейността на площадката единствено за наторяване на земеделски земи.

Условие 11А.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на съхраняването с изискванията в Условие 11А.1, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.

Условие 11А.3. При възникване на разлив притежателят на настоящото разрешително да уведомява РИОСВ.

Условие 11А.4. Докладване

Условие 11А.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС данни за годишните количества странични животински продукти, в т. ч. образуван оборски тор, образувани на площадката, както и схема на площадката, на която са обозначени всички места за съхраняване на странични животински продукти.

Условие 11А.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да представя като част от ГДОС данни за:

- на кои площадки за съхраняване на странични животински продукти са извършени проверки през годината, какви несъответствия са установени, какви са причините, отстранени ли са несъответствията, ако не са – кога ще бъдат отстранени и да се предложи план за отстраняването им;

- годишните количества странични животински продукти, предадени на други лица;

- информация за дейностите, които ще извършват тези лица с приетите странични животински продукти;

- копия на регистрационните документи за извършване на дейност със страничните животински продукти на всяко от лицата или копия на сключени писмени договори за предаване на страничните животински продукти (животински изпражнения, урина и тор), когато същите се използват за наторяване.

Условие № 12. Шум

Условие 12.1. Емисии

Условие 12.1.1. Дейностите, извършвани на производствената площадка, да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво – 70 dB(A);

- вечерно ниво – 70 dB(A);

- нощно ниво – 70 dB(A).

В местата на въздействие (в най-близо разположените спрямо промишления източник урбанизирани територии и извън тях):

- дневно ниво – 55 dB(A);

- вечерно ниво – 50 dB(A);

- нощно ниво – 45 dB(A).

Условие 12.2. Контрол и измерване

Условие 12.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години, собствени периодични измервания на:

- общата звукова мощност на площадката;

- еквивалентните нива на шум в определени точки по границата на площадката;

- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

Условие 12.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за наблюдение на показателите по Условие 12.2.1.

Условие 12.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шума по границата на производствената площадка и в местата на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54 от 13.12.2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда, в съответствие с „Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие” и съгласно Условие 12.2.1.

Условие 12.3. Документиране и докладване

Условие 12.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от наблюдението на определените показатели.

Условие 12.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от оценката на съответствието на установените еквивалентни нива на шума по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 12.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС:

- оплаквания от живущи около площадката;

- резултатите от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл. 30, ал. 3 от Наредба № 54 от 13.12.2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда;

- установени несъответствия с поставените в разрешителното гранични стойности на еквивалентните нива на шума, причини за несъответствията, предприети/планирани коригиращи действия.

Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.1. Опазване на почвата

Условие 13.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

Условие 13.1.2. Разливи и/ или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) да се почистват/ преустановяват.

Условие 13.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за отстраняване на разливи от вещества/ препарати, които могат да замърсят почвата/ подземните води.

Условие 13.1.4. Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, технологично/ пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им.

Условие 13.1.5. На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава пряко или непряко отвеждане на замърсители, включително приоритетни и приоритетно опасни вещества в  подземните води.

Условие 13.1.6. При изграждането на конструкции, инженерно строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води и от които могат да бъдат замърсени, се забранява използването на материали съдържащи приоритетни вещества.

Условие 13.1.7. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка за водоплътност на черпателните шахти по Условие 10.1.1. за битово-фекални отпадъчни води. При установяване на нарушена водоплътност да се предприемат действия за установяване на причините и възстановяване водоплътността на ямите.

Условие 13.2. Мониторинг на почвата

Условие 13.2.1. В срок до един месец от влизане в сила на настоящото разрешително, притежателят му да изготви и представи в РИОСВ и ИАОС за съгласуване план за мониторинг на почвите, съобразен с условията на настоящото разрешително.

Условие 13.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да извършва собствен мониторинг на състоянието на почвите на територията на площадката. Да се наблюдават показателите, посочени в Таблица 13.2.2. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории.

Таблица 13.2.2. Мониторинг на почвата

| Показател | Честота |
| --- | --- |
| pН | Веднъж на десет години |
| Азот общ | Веднъж на десет години |
| Фосфати | Веднъж на десет години |

Условие 13.3. Документиране и докладване

Условие 13.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от изпълнението на инструкциите по Условие 13.1.1., Условие 13.1.3., и Условие 13.1.7. и да ги предоставя при поискване от компетентните органи.

Условие 13.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от собствения мониторинг на почви, по Условие 13.2.2., и да ги предоставя при поискване от компетентните органи.

Условие 13.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката предприети допълнителни мерки за опазване на почвите.

Условие 13.3.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на почвите като част от ГДОС.

Условие 13.3.5. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от изпълнение на Условие 13.3.1. като част от ГДОС.

Условие 13.3.6. Обобщени данни от изпълнението на всички инструкции да се докладват като част от ГДОС.

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети

Условие 14.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени.

Условие 14.2. Притежателят на настоящото разрешително да предприеме мерки за предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствията при аварии.

Условие 14.3. Притежателят на настоящото разрешително да води документация за всяка възникнала аварийна ситуация, описваща:

- причините за аварията;

- време и място на възникване;

- последствия върху здравето на населението и околната среда;

- предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на последствията от нея.

Документацията да се съхранява и представя при поискване от компетентния орган.

Условие 14.4. Притежателят на настоящото разрешително незабавно да уведомява РИОСВ и да води документация за следните случаи:

- измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното;

- непланирана емисия;

- инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно.

Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)

Условие 15.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага план за мониторинг при анормални режими на инсталациите по Условие № 2, който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране.

Условие 15.2. Резултати от мониторинга по Условие 15.1 да се представят като част от ГДОС.

Условие 15.3. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да използва дизелов агрегат с мощност 150 kW при отпадане на напрежението в електропреносната мрежа в случай на аварийни ситуации на територията на производствената площадка.

Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

Условие 16.1. В случай на взето от оператора решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в Условие № 2 на настоящото разрешително или на части от тях, притежателят му да уведоми незабавно РИОСВ.

Условие 16.2. Преди прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях, притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ подробен план за закриване на дейностите на площадката или части от тях. Обхватът на плана да включва като минимум:

- отстраняване от площадката на всички контролирани от законодателството по околна среда вещества/материали;

- почистване (отстраняване/демонтиране при окончателно закриване) на тръбопроводи и съоръжения, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство;

- почистване (отстраняване/демонтиране при окончателно закриване) на складови помещения/складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;

- почистване и рекултивиране на замърсената на територията на площадката почва;

- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по закриване.

Условие 16.2.1. В случай, че изпълнението на Плана за закриване дейността на инсталациите или части от тях налага промяна в условията на комплексното разрешително, да се предприемат необходимите действия за разрешаването на тези промени преди изпълнение на Плана по Условие 16.2.

Условие 16.3. При временно прекратяване на дейността на инсталациите (технологичните съоръжения) или на части от тях, да се изготви и представи в РИОСВ подробен План за временно прекратяване на дейностите на площадката или част от тях. Планът да включва като минимум:

- почистване на тръбопроводи и оборудване, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство;

- почистване на складови помещения/складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;

- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по временно прекратяване;

- окончателна цена за всяка от дейностите и осигуряване на необходимите средства.

Условие 16.4. Планът за временно прекратяване да бъде актуализиран при всяка промяна в експлоатацията на инсталациите по Условие № 2.

Условие 16.5. Изпълнението на мерките по плановете по Условие 16.2. и Условие 16.3. да се докладва, като част от съответния ГДОС.

Условие 16.6. В случай, че се закриват всички инсталации и дейности по Приложение № 4 от ЗООС, притежателят на настоящото разрешително да:

- направи оценка на състоянието на замърсяване на почвата и подземните води с опасни вещества, използвани, произвеждани или изпускани от инсталациите по Условие № 2 през целия период на експлоатация;

- предприеме мерки за отстраняване на замърсяването до връщане на почвата и/или подземните води до базовото състояние, съгласно докладите за базовото състояние, в случай, че оценката е показала значително замърсяване на почвата и на подземните води;

- предприеме допълнителни действия за отстраняване, контролиране, ограничаване или намаляване на опасните вещества, така че предвид характеристиката на площадката и бъдещото й предназначение да не представлява риск за човешкото здраве и околната среда – когато установените в доклада за базово състояние нива на замърсяване представляват такъв риск;

- извършва действия по предходната подточка дори когато от него не се изисква да представя базов доклад, т.е. когато не използва, произвежда или изпуска съответни ОХВ, но е заварил такова предходно замърсяване. Подходът за определяне дали ОХВ са съответни е указан в Съобщение на Европейската комисия за насоки относно изготвянето на докладите за базово състояние;

- изготви и представи в РИОСВ доклад за изпълнението на дейностите за привеждане на площадката в задоволително състояние с оглед одобреното й бъдещо състояние.

Приложение №1. Списък с документи

##### Допълнено заявление за издаване на комплексно разрешително на „КВИНС-АРГО”ЕООД,   гр. Лозница;

##### Приложения към допълнено заявление за издаване на комплексно разрешително на „КВИНС-АРГО” ЕООД, гр. Лозница.