ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ

№ 251-A0/2023 г.

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 109, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ бр. 91/25.09.2002 г., посл. изм. ДВ. бр. 102 от 23.12.2022 г., в сила от 01.01.2023 г.)

ОДОБРЯВАМ

ДОКЛАД ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Оператор:	„ХАРМОНИ 2012“ ЕООД, гр. София

Адрес:	1612, гр. София, район Красно село,

бул. „Академик Иван Евстратиев Гешов“ № 40, ет. 2

ЕИК:	202151095

Предприятие:	„Велц инсталация за преработка на цинк-съдържащи материали“, гр. Кърджали

Адрес/Местоположение:	Землището на гр. Кърджали, община Кърджали,  област Кърджали, Източна индустриална зона

Характеристика на предприятието/съоръжението:

Промишлената площадка на предприятието е разположена в землището на гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали, в Източната индустриална зона на гр. Кърджали. Основната производствена дейност ще бъде свързана с производство на велц оксид от „Велц инсталация за преработка на цинк-съдържащи материали“, което представлява Първи етап от изменено инвестиционно предложение (ИП) на „ХАРМОНИ 2012“ ЕООД за „Модернизация и разширение на Цинков завод чрез нов „Пържилен цех“, нова система за производство на сярна киселина и нов „Електролизен цех“ с нов подобект „Велц инсталация за преработка на цинк-съдържащи материали““, а именно: въвеждане в експлоатация на „Велц инсталация за преработка на цинк-съдържащи материали“.

За ИП е издадено Решение № ХА-51 ПР/2021 г. от директора на РИОСВ-Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с което е решено да не се извършва ОВОС за горецитираното ИП и Решение № ХА-6-ОФГ/26.10.2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № ХА-51 ПР/2021 г. на директора на РИОСВ-Хасково. ИП не е ново и предвижда изменение на вече одобрено ИП с Решение по ОВОС № ХА-2-4/2019 г. на директора на РИОСВ-Хасково.

На територията на предприятието са налични и се очаква да бъдат налични опасни вещества (в т.ч. под формата на отпадъци) от Приложение № 3 на ЗООС в следните съоръжения:

- Велц оксид (с категория на опасност Е1 от част 1 на Приложение № 3 от ЗООС) ще се съхранява в  силоз за краен продукт с проектен капацитет –  725 тона;

- Природен газ (18.4423 тона), поименно изброено вещество в т. 18 от част 2 на Приложение № 3 от ЗООС и с категория на опасност Р2 от част 1 на същото приложение, което ще се съхранява в 5 бр. трейлера по 6 000 Nm3 (общо 30 000  Nm3) или 18.42 тона и тръбопровод – 0.0223 тона;

- Дизелово гориво (2.25 тона), поименно изброено вещество в т. 34 в) от част 2 на Приложение № 3 от ЗООС и с категории на опасност „Р5в“ и „Е2“ от част 1 на същото приложение, което ще се съхранява в резервоар към дизел генератор с вместимост 2.25 м3 или 1.68 тона, автоцистерна – 2.24 тона и тръбопровод – 0.01 тона.

Съгласно представената от оператора информация дизелово гориво ще има в резервоара и в тръбопровода или в зареждащата автоцистерна и тръбопровода, т.е. максималното общо количество на дизеловото гориво на площадката ще бъде до 2.25 тона.

- Азотна киселина (с категория на опасност Н2 от част 1 на Приложение № 3 от ЗООС) ще се съхранява в контейнери в максимално количество до 0.015 тона;

- Флуороводородна киселина (с категория на опасност Н1 от част 1 на приложение № 3 от ЗООС) ще се съхранява в контейнери до 0.002 тона;

- Оцетна киселина (с категория на опасност Р5в от част 1 на Приложение № 3 от ЗООС) ще се съхранява в контейнери до 0.005 тона;

- Амонячна вода (с категория на опасност Е1 от част 1 на Приложение № 3 от ЗООС) ще се съхранява в стъклени бутилки до 0.01 тона;

- Натриев пероксид (с категория на опасност Р8 от част 1 на Приложение № 3 от ЗООС) ще се съхранява в полиетиленови торби до 0.002 тона;

- Производствен опасен отпадък с код и наименование: 10 05 03* - Прах от димни газове с категория на опасност Е2 от част 1 на Приложение № 3 от ЗООС (5 000 тона);

- Опасни отпадъци (с категория на опасност Е2 от част 1 на приложение № 3 от ЗООС) генерирани при работата на бившето ОЦК АД преди и след приватизация („стари щети“) с код и наименование:

- 10 04 01* - Оловна шлака (854 350 тона);

- 11 02 02* - Феритен цинков кек и ярозитен кек (92 755 тона);

- 19 08 13* - Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води (78 080 тона);

- 19 12 11* - Други фракции, съдържащи опасни вещества (акумулаторна паста, съдържаща оловни оксиди и оловни сулфати), (органична фракция - полипропилен, ебонит и сепаратори от полиетилен и поливинилхлорид), оловна паста от акумулатори, оловни решетки и клеми (60 000 тона);

- 17 01 06* - Замърсени почви и отпадъци от разрушени конструкции – смеси от или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, съдържащи опасни вещества, налично количество (18 740 тона);

- 17 05 03* - Замърсени земни маси (контаминирани) (242 108 тона).

На площадката на предприятието са осигурени следните средства за защита срещу възникване на големи аварии:

- Информационна подсистема, която е предназначена да даде на оператора информация за хода на технологичния процес, неговия режим, за количествените и качествени показатели на материалните и енергийни потоци, за качеството на получения продукт. Тази информация постъпва от датчици, разположени непосредствено на технологичното оборудване и тръбопроводи и се отразява на скални и самопишещи прибори, а така също през подсистемата за сигнализация;

- Подсистема за автоматично регулиране, чрез която се осигурява стабилизация на основните технологични параметри на процеса (при зададено ниво или детерминирана програма) и своевременно изравнява нарушенията, възникнали в процеса;

- Подсистема за аварийна защита, която служи за предотвратяване на аварии, в резултат на нарушения в работата на технологичните апарати и механизми, възникнали при нереагиране (отказ) в подсистемата за автоматично регулиране или грешни (неправилни) действия на оператора;

- Подсистема за дистанционно управление – обезпечава непосредственото въздействие на оператора на процеса в пусков режим и аварийна ситуация;

- Изчислителна подсистема – служи за математична и логическа обработка на информацията по зададен алгоритъм, изработване и даване на управленчески въздействия на регулаторните или на изпълнителните механизми. На нея напълно или частично се пренасят функциите на информационната подсистема за функцията на контрол на работата на подсистемата за аварийна защита.

На площадката на предприятието са осигурени следните средства за защита и предотвратяване на възникнали аварии: газоанализаторни системи; противопожарни хидранти; промишлен водопровод, водоеми и противопожарни системи; автоматична пожарогасителна инсталация, разположена в подстанциите на новата инсталация; вътрешни пожарни кранове (в административната сграда); пожарогасители, разположени във всички сгради на площадката и площадкова канализация, която при евентуална авария с разпиляване на опасни вещества и/или опасни отпадъци в откритото пространство на предприятието отвежда замърсените води в пречиствателна станция за отпадъчни води.

Цялостната охрана и наблюдение на предприятието е организирана и се осъществява от служители на „ХАРМОНИ 2012“ ЕООД, гр. София и технически средства, включващи: ръководство, денонощно оперативно дежурство; видеокамери във всички критични точки; монитори за наблюдение; сигнално-охранителна техника; радиостанции, мегафони и др.

С наетия към момента персонал се организират защитните и спасителни дейности при евентуално възникнали аварии. В дружеството са обособени: Щаб за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР), съставен от Председател, Заместник председател и членове – общо 5 човека; Аварийно-спасителна група (по смени) – общо 5 човека; Група „Противопожарно осигуряване“ – общо 3 човека; Група „Инженерно и материално осигуряване“ – общо 5 човека, Група „Ред и сигурност“ – общо 5 човека и Санитарна дружина – общо 4 човека.

При възникване на голяма авария на площадката, населението се информира за опасността чрез средствата за масово осведомяване от кмета на общината.

Мотиви за одобряване:

- В доклада за безопасност подробно са описани общите цели на политиката по предотвратяване на големи аварии и осигуряване на безопасна експлоатация на предприятието, опазване живота и здравето на работещите в него, както и опазване на населението и околната среда в близост до него. Ръководството на „ХАРМОНИ 2012“ ЕООД, гр. София изразява пряка ангажираност по отношение на прилагането на политиката за предотвратяване на големи аварии с официално изявление, приложено към доклада.

- Политиката за предотвратяване на големи аварии ще се прилага, чрез Система за управление на мерките за безопасност (СУМБ). За постигане на поставените цели, свързани с намаляване на риска от аварии, при експлоатацията на предприятието са разработени съответните документи, насочени към определяне на отговорностите на персонала по отношение на безопасната експлоатация на предприятието, систематично идентифициране на опасностите при нормални и анормални режими на работа, управлението на промените, усъвършенстване на аварийното планиране, планирани и обосновани модификации, одит и преразглеждане на мерките за безопасност и др.

- В доклада за безопасност подробно са идентифицирани опасностите от големи аварии и вероятността за възникването им, въз основа на които в раздел I, т. 2 и в раздел II, т. 3.4 и т. 4 са предвидени организационни и технически мерки за намаляване на риска от големи аварии и ограничаване в максимална степен на последствията от тях.

- Операторът е изготвил вътрешен авариен план на предприятието, в който са описани планираните действия за контрол на риска от големи аварии, конкретните мерки за ограничаване и ликвидиране на последиците от евентуална авария в обекта и др., с които се гарантира високо ниво на защита на живота и здравето на хората и на околната среда. В „ХАРМОНИ 2012“ ЕООД са разработени документи, с които се регламентира организацията за пожарна безопасност при експлоатация на обекта, съгласно Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 37 от 7 Май 2021 г.).

- Осигурен е обществен достъп до доклада за безопасност в периода от 09.11.2022 г. до 09.12.2022 г. в сградата на община Кърджали и от 08.11.2022 г. до 08.12.2022 г. на интернет страницата на ИАОС. В периода на обществения достъп до доклада за безопасност и след това не са постъпили възражения, коментари и предложения от заинтересувани физически и юридически лица.

- Получените становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Кърджали към Министерство на здравеопазването, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГД ПБЗН) към МВР, Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” (ИА ГИТ), Община Кърджали и Регионална инспекция по околната среда и водите – Хасково са взети предвид в процедурата по одобряване на доклада за безопасност.

Настоящото решение се отнася само за доклада за безопасност, внесен от „ХАРМОНИ 2012“ ЕООД, гр. София в ИАОС със заявление вх. № ПГА-6967/21.10.2022 г. и допълнителната информация към него с писмо вх. № ПГА-1905/09.02.2023 г.