ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тема: Разработване на Национални стандарти за качество на почвите

- Цели и обосновка

Разработването на стандарти за качество на почвите се налага във връзка с изпълнение на поети ангажименти на Страната към: Стокхолмската конвенция, Регламент (ЕО№850/2004) за покриване на изискванията за докладване на показатели по посочените УОЗ; Тематичната стратегия (СОМ)(2006)(0231) за качеството на почвите. Извеждането на стандарти за качеството на почвите ще послужат за разработването на Наредба за оценка състоянието и качеството на почвите и предприемане на действия за устойчиво управление.

Настоящата задача има за цел да бъдат предложени стандарти за качество на почвите, които да послужат за надграждане на съществуващата към момента нормативна база, в която са засегнати единствено и то непълно  показателите за оценка на почвеното замърсяване.

Предложените стандарти, параметри и техните нива трябва максимално точно и представително, да бъдат съобразени с основните характеристики на почвената покривка, имащи отношение към миграцията, достъпността и имобилизацията на замърсителите в почвата, ползвайки налична и/или получена на терен информация за разпространението на почвените характеристики за основните почвени различия на територията на страната;

- Специфични изисквания

II.1. Референтни стойности

Съгласно  изискванията на Тематичната почвена стратегия и Наредба №4 / 12.01.2009 г. показатели за мониторинг на почвите, схемите за мониторинг и индикаторите за оценка състоянието на почвите са ориентирани по почвени заплахи, които са: почвено органично вещество и биоразнообразие, почвена ерозия, почвено замърсяване, почвено запечатване, почвено уплътняване, почвени наводнения и свлачища както и почвено вкисляване и засоляване. Във връзка с това е необходимо да бъдат предложени референтни стойности за оценка състоянието на почвите за следните показатели:

- Общ въглерод;

- Органичен въглерод;

- Общ азот и нутриенти водещи до еутрофикация като NO2 и NO3;

- Общ фосфор;

- Обменен капацитет и обменни катиони като: калций, магнезий, натрий, и калий;

- Общо съдържание на соли електропроводимост;

- Съдържание на соли водещи до висляване и засоляване на почвите: карбонати, хидрогенкарбонати, хлориди, сулфати, калций, магнезий, манган,натрий и калий, водород  и алуминий.

Предложените референтни стойности за оценка ще са основополагащи за оценката състоянието на почвите съобразно земеползването им (обработваеми, необработваеми и горски почви).

II.2. Предохранителни, максимално допустими и интервенционни  концентрации, съобразени със земеползване

Съгласно изискванията на Регламент 850/2004 и Стокхолмската конвенция за устойчивите органични вещества (УОЗ) се изисква предприемане на действия по отношение на включените понастоящем  22 УОЗ вещества, групирани в три категории: 15 пестицида, 7 индустриални химикали и 4 странични продукта.

Към настоящия момент в Наредба 3/01.08.2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите не са включени следните вещества :

Таблица 1

| № | Показатели | CAS № |
| --- | --- | --- |
| УОЗ пестициди |
| 1. | Алдрин | 309-00-2 |
| 2. | Хлордан | 57-74-9 |
| 3. | Диелдрин | 60-57-1 |
| 4. | Ендрин | 72-20-8 |
| 5. | Хептахлор | 76-44-8 |
| 6. | Мирекс | 2385-85-5 |
| 7. | Пентахлорбензен ( PeCB) | 608-93-5 |
| 8. | Токсафен | 8001-35-2 |
| 9. | Ендосулфан | 115-29-7 959-98-8 33213-65-9 |
| 10. | Хлордекон | 143-50-0 |
| 11. | Дикофол | 115-32-2 |
| Индустриални УОЗ химикали |
| 12. | Смеси на OctaBDE: Хексабромодифенилетер ( HexaBDE) Хептабромодифенил етер(Hepta BDE): BDE-153 BDE-154 BDE-175 BDE-183 | 32536-52-0 68631-49-2 207122-15-4 446255-22-7 207122-16-5 |
| 13. | Смеси на - Penta BDE: Тетрабромодифенилетер ( HexaBDE) Пентабромодифенил етер(HeptaBDE): BDE-47 BDE-99 | 32534-81-9 40088-47-9 32534-81-9 5436-43-1 60348-60-9 |
| 14. | Перфлуороктансулфонова киселина и нейните деривати: PFOS PFOSF | 1763-23-1 307-35-7 |
| 15. | Хексабромбифенил(HBB) | 252-994-2 |
| 16. | Хексахлоробутадиен ( HCBD) | 87-68-3 |
| 17. | Полихлориранинафталини (PCNs) |  |
| 18. | Алкани С10-С13, Късоверижни хлорирани парафини ( SCCPs) | 85535-84-8 |
| 19. | Хексабромоциклододекан(HBCDD) | 25637-99-4 3194-55-6 |
| 20. | Пентахлорофенол (PCP) | 87-86-5 |
| 21. | Дека-полибромиранидифенил етери ( deca-BDE): BDE-209 BDE-197 BDE-203 | 1163-19-5 17964-21-3 32536-52-0 |

Имайки предвид, че УОЗ представляват органични вещества, които притежават токсични свойства; запазват се продължително време в околната среда; акумулират се и се отлагат в биосферата; притежават характеристики и способност за трансграничен атмосферен пренос на далечни разстояния. В резултат на което с голяма вероятност биха могли да предизвикат значителни отрицателни последици за човешкото здраве или околната среда в близост до тяхното емитиране, както и далеч от техните източници, считаме за пропуск това, че в националното ни законодателство (Наредба 3/01.08.2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите)  липсват предохранителни, максимално допустими и интервенционни  концентрации за посочените в Таблица 1 УОЗ съобразени със земеползването: обработваеми и необработваеми земи, индустриални/производствени терени .

Във връзка с обзора направен в Тематичната стратегия  (СОМ) (2006) (0231) за почвите прави впечатление, че останалите страни членки на  Европейския съюз мониторират по-голям брой показатели (метали, металоиди и неорганични субстанции), които имат токсично или потенциално токсично въздействие върху почвените функции и респективно водят до опасност за околната среда и човешкото здраве.

Поради тази причина е необходимо да бъдат изведени  предохранителни, максимално допустими и интервенционни  концентрации и за посочените в Таблица 2 показатели съобразени със земеползването: обработваеми и необработваеми земи, индустриални/производствени терени.

Таблица 2

| № | Показатели | CAS № |
| --- | --- | --- |
| 1. | Антимон (Sb) | 7440-36-0 |
| 2. | Талий (Tl) | 7440-28-0 |
| 3. | Ванадий (V) | 7440-62-2 |
| 4. | Молибден (Mo) | 7439-38-7 |
| 5. | Берилий (Be) | 7440-41-7 |
| 6. | Барий (Ba) | 7440-39-3 |
| 7. | Калай (Sn) | 744031-5 |
| 8. | Селен (Se) | 7782-49-2 |
| 9. | Манган (Mn) | 7439-96-5 |
| 10. | Алуминий (Al) | 7429-90-5 |
| 11. | Бор (B) | 7440-42-8 |
| 12. | Кобалт (Co) | 7440-48-4 |
| 13. | Сяра (S) | 7704-34-9 |

За показателите посочени в Таблица 3 е необходимо да бъдат изведени предохранителни, максимално допустими и интервенционни  концентрации само за индустриални/производствени терени.

Таблица 3

| № | Показатели | CAS № |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фенол (C6H6O) | 108-95-2 |
| 2. | Цианиди | - |

II.3.Гранични стойности

По отношение на показателите, които се мониторират за оценката на състоянието на почвеното органично вещество, биоразнообразието, почвените замърсявания и процесите на ерозия съгласно диференцираните почвени заплахи в COM (2006) трябва да бъдат разработени гранични стойности, които да дават възможност да се направи оценка която да е индикативна за степентта на запасеност с биогенни елементи (нутриенти) на следните нива:

- много ниско

- ниско

- средно

- високо

- много висока

В зависимост от типа на земеползване, като минимален брой и вид на необходимите показатели за наличните в почвата хранителни елементи, чиито стойности предоставят добра и достоверна картина за здравословното състояние и деградационният статус на почвената покривка причинени от интензивна човешка дейност, са изброени в таблица 4.

Предложените показатели дават добра основа за оценка, анализ и картиране на екологичното състояние на основните почвени заплахи, като: а) намаляване на органичната материя, б) намаляване на биоразнообразие и в) влошаване на функциите на екосистемите.

Таблица 4

| № | Показатели | Земеползване |
| --- | --- | --- |
|  |  | обработваеми | необработваеми | индустриални/ производствени терени | горски почви |
| 1. | Общ азот | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Органичен въглерод | Х | Х |  | Х |
| 3. | Общ въглерод | Х | Х |  | Х |
| 4. | Общ фосфор | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Нитратен азот |  |  | Х |  |

II.4. Критичните натоварвания

Критичните натоварвания от своя страна се дефинират от стойностите на отлаганията на замърсители с валежите от атмосферата в конкретна териториална и екосистемна (горска например) единица с определени екологични условия, под които екосистемите запазват устойчивото си развитие и не настъпват увреждания или промени в структурата им или това е толеранса който горските екосистеми биха поели преди да настъпят увреждания.

Стойностите на отлаганията над които биха могли да настъпят промени в горските  екосистеми се дефинират като Превишения на Критичните Натоварвания. Превишенията на критичните натоварвания се изчисляват, като се използват реални сухи и мокри отлагания на замърсители.

С оглед опазване на екосистемите, и в съответствие с изискванията на Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (Женева, 1979), все още се провеждат задълбочени изследвания за определяне  на стойностите на отлаганията на вкисляващи замърсители и тежки метали с валежите върху горските екосистеми, под които стойности не настъпват увреждания и нарушения в устойчивото развитие на екосистемите.

Критичните натоварвания биха могли да се разглеждат като прагови или гранични стойности. Изпълнителят на проекта трябва да предложи възможности и варианти на връзки на тези стойности с предложените предохранителни, максимално допустими или интервенционни концентрации.

III.Етапи и дейности, начин на представяне на резултатите и продължителност

За постигане на основната цел на проекта е необходимо да бъдат извършени следните последователни и взаимосвързани дейности в следните етапи:

IV.1 Подготвителен – Етап 1:

А. Дейности:

А.1. Да бъде направен обстоен и детайлен преглед на европейското и националното законодателство, добрите европейски и местни практики имащи тясна връзка към избора, установяването и контрола на замърсителите;

А.2. Да се проучат предлаганите методики за анализ и оценка на замърсяване. Всички предложени параметри на въздействие ще бъдат съпоставени с условията на средата на тяхното получаване и в последствие приравнени и адаптирани за условията и характеристиките на почвената покривка в нашата страна;

А.3. На базата на проучените и успешно прилагани добри европейски методи и подходи за установяване на граничните стойности на замърсителите, да бъде предложен и обсъден с Възложителя – проектен списък с показатели с гранични стойности.

В. Продължителност – до 6 (шест) месеца от подписване на Договора.

С. Начин на представяне на резултатите:

С.1. Изготвен доклад с информация от извършения преглед на европейското и националното законодателство и добри практики, имащи отношение към избора, установяването и контрола на замърсителите (текст и таблици);

С.2. Изготвен доклад с информация от извършения преглед на прилагани методики за анализ и оценка на замърсяване (текст и таблици);

С.3. Анализ и изготвяне на предложение за проектен списък с показатели с гранични стойности, имащи отношение към процесите протичащи в почвената покривка, нейните качества и функции.

IV.2. Същински – Етап 2

А. Дейности:

А.1. 	Избраните параметри и техните предохранителни, максимално допустими и интервенционни  концентрации да бъдат съобразени с установените за страната вид, тип и начин на земеползване

А.2. 	Избраните параметри и техните предохранителни, максимално допустими и интервенционни  концентрации да бъдат съобразени и с основните параметри на почвената покривка, имащи отношение към миграцията, достъпността и имобилизацията на замърсителите в почвата. Изпълнителят да използва експертизата на ключовите си експерти  и наличната информация за разпространението на почвените характеристики за основните почвени различия на територията на страната;

А.3.	Предложеният диференциран подход за избор на предохранителни, максимално допустими и интервенционни  концентрации да отчитат начина на земеползване на земите с установените почвени характеристики.

В. Продължителност – до 4 (четири) месеца след извършване на дейностите по  ЕТАП 1.

С. Начин на представяне на резултатите:

С.1. 	Изготвен доклад с информация относно установените за страната вид, тип и начин на земеползване и избор на съответните предохранителни, максимално допустими и интервенционни  концентрации на избраните показатели; (текст и таблици);

С.2.  Изготвен доклад с анализ и информация относно установените основни параметри на почвената покривка имащи отношение към отчитане на поведението на замърсителите в почвата (текст и таблици).

IV.3. Окончателен – Етап 3

А.  Дейности:

А.1.  Изготвяне на окончателен доклад и проект на предложение за стандарти за качеството на почвите. Предложението е необходимо да включва пълен списък с предложени параметри с техните предохранителни, максимално допустими и интервенционни  концентрации отчитайки вида и степента на въздействие на замърсителите върху качеството и функциите на почвите. Така изготвеното предложение ще остане отворено за допълнително и последващо актуализиране и включване на нови показатели на въздействие.

В. Продължителност – до 2 (два) месеца след извършване на дейностите по ЕТАП 2.

С. Начин на представяне на резултатите:

С.1. Изготвено, обсъдено с Възложителя и предадено окончателно предложение за избор на стандарти за качество на почвите.