Система за изокинетично пробовземане на прах съгласно БДС ISO 9096 и БДС EN 14790

за РЛ – Пловдив, РЛ – Бургас и РЛ - Плевен

Изокинетична пробовземна помпа мембранна помпа 60 l/min

- Обхват 1 ÷ 50 l/min

- Дисплей и клавиатура

- Специализиран софтуер, автоматична компенсация на товар

- Автоматично и полуавтоматично изокинетично пробовземане

- Цифров вакуум метър

- Аларми

- Вътрешна памет

- RS 232 сериен кабел или Wi-Fi за връзка с автоматичният калкулатор

- Захранване: 220 VAC / 50Hz

- Компактни размери и малко тегло

- Куфар за уреда и принадлежностите

-     Калибрационен сертификат

Сериен кабел RS232, 5 м за свърсване с автоматичният калкулатор

Автоматичен калкулатор

- Диференциално налягане (0 ÷ 100 mm H2O)/Точност ±1%)

- Статично налягане (±1000 mm H2O)/Точност ±1%)

- Барометрично налягане (800 ÷ 1100 mBar/ Точност ±1 mBar)

- Температура (Тс К = 0 ÷ 1000 0С /Тс J = 0 ÷ 600 0С/ Точност ±10С)

- В съответствие с БДС ISO 9096

- Клавиатура и осветяване на дисплея.

- Даталогер

- Интерфейс към пробовземна помпа за изокинетично пробовземане.

- Вътрешна памет

- RS 232, USB

- Захранване: акумулаторна батерия / 220 V

- Транспортен куфар

-     Калибрационен сертификат

Влагоотделител за силикагел

Подгреваема сонда , дължина 1000 mm с външна и демонтираща се подгреваема кутия, в съответствие с БДС ISO 9096 и БДС EN 14790

- Вградена тръба на Дарси и пробовземна тръба

- Терморегулатор за индивидуална настройка на температурата (Тmax 200 0С – захранване 230 VAC) и запис на две допълнителни температури

- USB интерфейс за сваляне на данни към флаш памет

- Две термодвойки за допълнителни температури

-    Пробовземна тръба от титан и дюзи 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16 мм

-     Калибрационен сертификат

Филтърен държател (титан) – за плосък филтър Ø47 мм

Филтърен държател (титан) –  патрони за кварцова вата

Комплект фитинги (титан) за филтърен държател (титан) Ø47 мм и патрони за кварцова вата

Удължителен температурен кабел 3 м с конектори

Уред за измерване на ъгъл на завъртане +/- 180º

Адаптер за шлаух:

-    Силиконов шлаух 10 х 18 mm

-    Силиконов шлаух 4 х 8 mm

Дооборудване на мобилни емисионни станции

за ЦЛ София, РЛ – Стара Загора, РЛ – Варна и РЛ – Русе

Подгреваема сонда , дължина 1000 mm с външна и демонтираща се подгреваема кутия, в съответствие с БДС ISO 9096 и БДС EN 14790

- Вградена тръба на Дарси и пробовземна тръба

- Терморегулатор за индивидуална настройка на температурата (Тmax 200 0С – захранване 230 VAC) и запис на две допълнителни температури

- USB интерфейс за сваляне на данни към флаш памет

- Две термодвойки за допълнителни температури

-     Пробовземна тръба от титан и дюзи 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16 мм

-     Калибрационен сертификат

Филтърен държател (титан) – за плосък филтър Ø47 мм

Филтърен държател (титан) –  патрони за кварцова вата

Комплект фитинги (титан) за филтърен държател (титан) Ø47 мм и патрони за кварцова вата

Удължителен температурен кабел 3 м с конектори

Уред за измерване на ъгъл на завъртане +/- 180º

Адаптер за шлаух:

-    Силиконов шлаух 10 х 18 mm

-    Силиконов шлаух 4 х 8 mm