РОП ID № 9034127/29.09.2014 г.

#### Документация за провеждане на обществена поръчка възлагана по реда на глава 8а от ЗОП (публична покана) с предмет:

# “Осигуряване на единна непрекъсната комуникационна свързаност чрез виртуална частна мрежа (ІР VРN) за обекти от системата на Министерство на околната среда и водите”

1. Пълно описание на предмета на поръчката, включително на обособените позиции

Осигуряване на непрекъсната свързаност чрез виртуални частни мрежи (ІР VРN) на две Национални автоматизирани системи. Тези мрежи трябва да осигуряват комуникационна свързаност между обекти от Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон и между обекти от Националната автоматизирана система за контрол качеството на въздуха в реално време.

Двете автоматизирани системи са разположени в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), Регионалните й лаборатории, Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) и други.

Предназначението на Националната автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния въздух е непрекъснат мониторинг на качеството на въздуха на територията на цялата страна, чрез който се осъществява контрол на основните му замърсители. Информацията за състоянието на атмосферния въздух постъпва от автоматични измервателни станции (АИС) в РИОСВ и ИАОС, където се обработва и анализира и служи за издаване на ежедневни и тримесечни бюлетини за качеството на атмосферния въздух и Национален доклад за състоянието на околната среда в Република България. Допълнително се докладват данни и до Европейската агенция за околна среда. Точките на свързаност на тази виртуална частна мрежа (ІР VРN) към момента са 59 (петдесет и девет) броя.

Предназначението на Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон е непрекъснат мониторинг на радиационния гама-фон на територията на страната. Това е системата, която първа трябва да регистрира завишени стойности на радиационния гама-фон вследствие на ядрена авария, инцидент с ядрено оръжие или радиоактивен трансграничен преход на въздушни маси и да уведоми съответните държавни институции за това. Тя е единствената национална система, която в случай на завишаване на радиационния гама-фон може в реално време да предоставя онлайн информация за радиационния статус в страната. Системата разполага с 26 (двадесет и шест) локални мониторингови станции, разположени по цялата територия на Република България, които работят в непрекъснат режим и изпращат данни в ИАОС, от където се репликират към определени министерства и агенции в страната. Автоматизираната система е част от Европейската система за обмен на радиологични данни (EURDEP), поради което ИАОС е задължена ежедневно да изпраща данни за радиационния статус в страната. Чрез IP VPN мрежата на тази система се осъществяват и комуникациите на Автоматизираната система за радиационен мониторинг на води – р. Дунав в района на АЕЦ „Козлодуй”. Точките от тази система, които към момента са свързани във виртуална частна мрежа са 6 (шест) броя.

Допълнително, поради обновяването на системата за радиационен контрол се предвижда комуникацията с мониторинговите й станции да става чрез IP VPN мрежата на ИАОС с още 29 (двадесет и девет) броя (26 за мониторинговите станции, 1 – мобилна мониторингова станция и 1 – комуникационен център в АЕЦ „Козлодуй” и 1 – централна станция в ИАОС), както и увеличаване на скоростта на централната станция в ИАОС. Като изграждането на новите 29 (двадесет и девет) точки, посочени в т. 6.4 от настоящата документация се осъществява от Изпълнителя.

Предназначението на изградената виртуална частна мрежа за обекти от системата на МОСВ е осигуряване на непрекъсната свързаност между обекти от Националната автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния въздух в реално време, както и между обекти от Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон.

Прогнозна стойност на поръчката – 34 850 лв. (тридесет и четири хиляди осемстотин и петдесет лева) без ДДС, с включен ДДС е 41 820 лв. (четиридесет и една хиляди осемстотин и двадесет лева). Финансирането на поръчката ще се осигури от бюджета на ИАОС.

2. Изисквания и доказателства за техническите възможности на участниците

2.1.Участникът следва да отговаря на следните изисквания за технически възможности:

2.1.1. Да притежава професионален опит и квалифициран екип в областта на комуникационните технологии.

2.1.2. Да е реализирал най-малко 3 (три) броя договори със сходен предмет  за последните три години.

2.1.3. Да притежава лицензия (удостоверение), издадена от Комисията за регулиране на съобщенията за изграждане и поддържане на обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на Република България.

2.1.4. Да притежава Разрешение от Комисията за регулиране на съобщенията за изграждане на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги по 3G/GPRS.

2.1.5. Да притежава и представи Сертификат за качество по ISO 9001:2000 или еквивалентно.

2.2. За доказване на тези обстоятелства участникът представя:

2.2.1. Списък на екип. Списъкът на екип се попълва съгласно приложения образец – Приложение № 1 от настоящата документация -  в оригинал.

2.2.2. Списък на основните договори по предмета на поръчката или сходен, изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата. Списъкът следва да включва договорите, чието изпълнение е приключило в заложения период, описание на предмета на договора, начална и крайна дата на изпълнението, изпълнителите и получателите (възложителите), заедно с доказателство за извършената услуга, което се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата. Списъкът на основните договори се попълва съгласно приложения образец – Приложение № 5 – в оригинал. Доказателствата за извършена услуга могат да се представят като копия заверени от участника.

2.2.3. Лицензия (удостоверение), издадена от Комисията за регулиране на съобщенията за изграждане и поддържане на обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на Република България ( копие, заверено с печат и подпис на участника ).

2.2.4. Разрешение от Комисията за регулиране на съобщенията за изграждане на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги по 3G/GPRS ( копие, заверено с печат и подпис на участника ).

2.2.5. Сертификат за качество по ISO 9001:2000 или еквивалентно, валиден към датата на подаване на предложението ( копие, заверено с печат и подпис на участника ).

3. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. срок за изпълнение на услугата:

3.1. Срок за изпълнение на поръчката: 1 /една/ година, считано от влизането в сила на договора за възлагане на обществената поръчка. Договорът влиза в сила, считано от 01.01.2015 г.

3.2. Срокът за изпълнение на поръчката за изграждане и конфигуриране на мрежата е не по-късно от 31.12.2014г.

Участник, който предложи срок за изпълнение на услугата по-дълъг от предвидения в техническите изисквания се отстранява.

3.3. Място на изпълнение на поръчката – Република България.

3.4. Начин на приемане на изпълнението: всички действия по сключения договор се удостоверяват от страните с двустранно подписани протоколи. Окончателното приемане на изпълнението на услугата, предмет на договора се осъществява и приема чрез окончателен приемо-предавателен протокол.

Всеки определен изпълнител внася  гаранция за изпълнение в размер на 3% (три процента) от стойността на договора.

3.5. Начин и срок на плащане: Възложителят заплаща на Изпълнителя стойността на  поръчката на 12 /дванадесет/ равни месечни вноски, платими до всяко 10 (десето) число на месеца, следващ този на предоставянето на услугата. Плащането се извършва по банкова сметка на Изпълнителя. Цената включва всички необходими разходи за възнаграждения и други плащания на служителите, както и всички други разходи, необходими за изпълнение на услугата. Плащанията ще се извършват по банков път по банкова сметка на Изпълнителя след издаване от Изпълнителя на надлежно оформени фактури.

4. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ:

4.1. Участникът трябва да разполага със собствена комуникационна мрежа, покриваща всички посочени от Възложителя населени места, която да бъде под негово административно и техническо управление. Да притежават и управляват собствена MPLS („Multiprotocol Label Switching”) мрежа за пренос на данни на територията на страната, която да разполага с алтернативни маршрути между всички свои опорни възли. Като доказателство е необходимо да се приложи детайлно описание на топологията на мрежата, като се предостави и описание на връзките, технологията на реализация, поддържани скорости и параметри;

4.2. Да разполага с PoP (точки на присъствие), като минимум в технологична близост до всички необходими за възложителя точки. Участникът трябва да разполага с Регионални технически центрове за административно и техническо обслужване на клиенти, в технологична близост до исканите от Възложителя точки без изброените в т. 6.2.1.;

4.3. Всички връзки от IP VPN мрежите използвани за нуждите на Възложителя трябва да бъдат собственост единствено на доставчика, като се изграждат и поддържат от него. По отношение изпълнението на поръчката възложителят трябва да си кореспондира единствено и само с доставчика, касаещи административни, технически и финансови контакти;

4.4. При изграждането на комуникационната среда да не се използва публичното Интернет пространство;

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДДРЪЖКАТА НА ЕДИННАТА КОМУНИКАЦИОННА СВЪРЗАНОСТ.

За изпълнение на поръчката е необходимо участника, предоставящ услугата за осигуряване на Единната комуникационна свързаност, да разполага със следните възможности за:

5.1. Техническа поддръжка по схемата 24x7x365 – „Help Desk”, работеща „Trouble Ticket” система за обслужване на клиентите и ясна схема за реакция и своевременно отстраняване на възникнали проблеми. Участникът трябва да разполага с обучен технически и административен персонал за контакти, при възникване на необходимост. Времето за реакция при заявяване на повреда не трябва да надвишава 1 час. Участникът трябва да гарантира и максимално време за отстраняване на технически проблеми в мрежата, до 8 часа.

5.2. Да притежава и управлява собствен национален Център за управление и контрол на мрежата, както и система за мониторинг (наблюдение на мрежата в реално време), базирани на хардуерни и софтуерни платформи.

5.3. За реализиране на поръчката, участникът трябва да използва в технологичните си възли в страната, апаратура и системен лицензиран софтуер само от водещи световни производители в тази област.

6. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОСИГУРЯВАНЕТО НА ЕДИННАТА КОМУНИКАЦИОННА СВЪРЗАНОСТ.

6.1. Технологията за предоставяне на услугата, предмет на настоящата поръчка трябва да отговаря на утвърдените стандарти за изграждане на комуникационна мрежа за пренос на данни – Виртуална частна мрежа (ІР VРN), като IP/MPLS или еквивалентно;

6.2. За реализиране на поръчката, участникът трябва да предложи изцяло наземна цифрова свързаност с гарантирана скорост,  без използване на безжична („wireless”) технология, за всяка точка от секциите  „Кабелни трасета“ в таблиците в т.6.4. При необходимост да се осигури възможност за:

- увеличаване на скоростите на физическите линии в кратък технологичен срок;

- добавяне на нови точки посочени от възложителя към IP VPN мрежата.

6.2.1.  Участникът трябва да предложи безжична 3G / GPRS комуникация единствено за точките от мрежите на двете автоматизирани системи,  които са в секции „Точки по 3G/GPRS“  в таблиците в т.6.4. След достигане на месечения трафик при висока скорост, скоростта за тези точки се ограничава на не по-малко от 128 Kbps.

6.3. Технологията използвана при изграждането на връзките трябва да бъде базирана на цифрова широколентова („Broadband”) свързаност. Предоставените от участника кабелни трасета следва да бъдат симетрични със 100% гарантиране на скоростта. За комуникационен протокол на Layer2 за всички точки трябва да се използва Ethernet с ел. интерфейс до всяка крайна точка съответно Ethernet 10 Base T с порт за конектор RJ-45 или еквивалентно.

6.4. За изпълнение на настоящата поръчка, в таблиците по-долу са посочени точките от виртуалните частни мрежи (IP VPN) за обекти от системата на Министерство на околната среда и водите,  както следва:

Национална автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон.

|  | Местоположение | Адрес на обекта / GPS координати (д. ш.) | Скорост (Mbps) или минимален месечен трафик по 3G скорост (MB) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кабелни трасета | Адрес | Скорост (Mbps) |
| 1 | ИАОС | София - 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, стая 518 | 7 Мbps |
| 2 | Регионална лаборатория Варна | Варна - 9010, ул. “Ян Палах” № 4, стая 101, нова сграда | 1 Мbps |
| 3 | Регионална лаборатория Враца | Враца - 3000, ул. “Екзарх Йосиф” № 81, стая 103 | 1 Мbps |
|  | Точки по 3G/GPRS | Географска дължина | Географска ширина | Минимален месечен трафик по 3G |
| 4 | Сервизна | Преносим компютър | 15 GB и MiFi устройство |
| 5 | Видин | 22.852935° | 43.994059° | 500 MB |
| 6 | Вълчедръм | 23.444602° | 43.693586° | 500 MB |
| 7 | Хайредин | 23.672955° | 43.608987° | 500 MB |
| 8 | Монтана | 23.215920° | 43.389135° | 500 MB |
| 9 | Селановци(Оряхово) | 24.001599° | 43.673766° | 500 MB |
| 10 | Кнежа | 24.083862° | 43.495509° | 500 MB |
| 11 | Враца | 23.529255° | 43.231220° | 500 MB |
| 12 | Велико Търново | 25.632273° | 43.091127° | 500 MB |
| 13 | Връх Петрохан | 23.114080° | 43.135543° | 500 MB |
| 14 | Плевен | 24.588953° | 43.381528° | 500 MB |
| 15 | Силистра | 27.260585° | 44.075441° | 500 MB |
| 16 | Русе | 25.950660° | 43.851912° | 500 MB |
| 17 | Тервел | 27.408262° | 43.747489° | 500 MB |
| 18 | Самуил | 26.741000° | 43.513951° | 500 MB |
| 19 | Калиакра | 28.465812° | 43.363299° | 500 MB |
| 20 | Нос Емине | 27.899724° | 42.701538° | 500 MB |
| 21 | Ореш | 25.245081° | 43.579080° | 500 MB |
| 22 | Ахтопол | 27.951025° | 42.084378° | 500 MB |
| 23 | Варна | 27.954852° | 43.232997° | 500 MB |
| 24 | Елхово | 26.583022° | 42.176960° | 500 MB |
| 25 | Връх Рожен | 24.738156° | 41.693982° | 500 MB |
| 26 | Пловдив | 24.718325° | 42.138917° | 500 MB |
| 27 | Връх Виден | 22.838288° | 42.347189° | 500 MB |
| 28 | Връх Ореляк | 23.612961° | 41.570557° | 500 MB |
| 29 | Ботев Връх | 24.917208° | 42.717018° | 500 MB |
| 30 | София | 23.382815° | 42.654776° | 500 MB |
| 31 | Мобилна станция | - | - | 500 MB |
| 32 | Централна станция | 23,268151° | 42,670000° | 3 GB |
| 33 | АЕЦ- Козлодуй | 23.768062° | 43.747854° | 500 MB |
| 34 | Оряхово-Пристанище | 23.962600° | 43.740960° | 500 MB |
| 35 | Козлодуй -Пристанище | 23.678411° | 43.798824° | 500 MB |

# Забележка: Месечният трафик по GPRS е неограничен.

# Новите 29 точки са следните: от № 5 до № 33 от таблицата.

# Скоростта на т. 1, 2 и 3 от таблицата е увеличена.

Национална автоматизирана система за контрол качеството на въздуха в реално време – (автоматични измервателни станции - АИС, Регионални диспечерски пунктове - РДП и Регионални лаборатории - РЛ)

|  | Подразделение | Адрес на обекта | Скорост (kbps) или минимален месечен трафик по 3G скорост (Mb) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кабелни трасета | Адрес | Скорост (kbps) |
| 1 | ЦДП – ИАОС | София, бул.”Цар Борис ІІІ” № 136, ст. 714 | 2048 kbps |
| 2 | АИС „Дружба” | София, ж.к. Дружба, зад общината | 128 kbps |
| 3 | АИС „Орлов мост” | София, градинката на Орлов.мост | 128 kbps |
| 4 | АИС „Кр. село” (Хиподрума) | София, градинката зад ритуалната зала | 128 kbps |
| 5 | АИС „Надежда” | София, ул.Република, до детска градина | 128 kbps |
| 6 | АИС „Копитото” | София, Копитото- двора на кулата | 128 kbps |
| 7 | АИС „Павлово” - ИАОС | София, бул.”Цар Борис ІІІ” № 136, в двора на ИАОС | 128 kbps |
| 8 | РДП - РИОСВ Бургас | Бургас, к-с „Лазур”, ул. ”Перущица” № 67, ет. 5, ст.503 | 128 kbps |
| 9 | АИС „Долно Езерово” | Бургас, в двора на у-ще „Хр.Ботев” | 128 kbps |
| 10 | АИС „Меден Рудник” | Бургас, в двора на у-ще „Конст.Петканов” | 128 kbps |
| 11 | АИС „Несебър” | Несебър, с/у СОУ Любен Каравелов и управление БКС | 128 kbps |
| 12 | РДП-РИОСВ Варна | Варна, ул. „Ян Палах” №4, ет.3, ст.308 | 128 kbps |
| 13 | АИС „СОУ Ангел Кънчев” | Варна, ж.к. „Левски“, ул.”Роза” №23, | 128 kbps |
| 14 | АИС „Изворите-Девня” | Девня, в двора на поликлиниката | 128 kbps |
| 15 | АИС „Батак” | Варна, ул. „Ал. Дякович” № 31 | 128 kbps |
| 16 | АИС „ОУ Хан Аспарух“ | Добрич, ул. ”Добротица” №12 | 128 kbps |
| 17 | РДП-РИОСВ Враца | Враца, ул.”Екзарх Йосиф” № 81, ет.2, ст.302 | 128 kbps |
| 18 | АИС „Враца-ж.п. гара” | Враца, ж.п. гара-Враца | 128 kbps |
| 19 | АИС „Шахтьор” Перник | Перник, кръстовище Шахтьор | 128 kbps |
| 20 | РДП-РИОСВ Пловдив | Пловдив, ул.Марица №122, ет.2, ст.2 | 128 kbps |
| 21 | РЛ Пловдив | Пловдив, ул. „Перущица” №1, ет.1, ст.18 | 128 kbps |
| 22 | АИС „Каменица” | Пловдив, градинката на ф-ка Каменица | 128 kbps |
| 23 | АИС „Баня Старинна” | Пловдив, кръстовището на Баня Старинна | 128 kbps |
| 24 | РДП-РИОСВ Ст. Загора | Ст.Загора, ул.”Стара планина” № 2, ет.3 ст. РЦККАВ | 128 kbps |
| 25 | АИС „Гълъбово” | Гълъбово, в двора на ч-ще „Просвета” | 128 kbps |
| 26 | АИС „Сливен” | Сливен, ул. „Стоян Заимов” | 128 kbps |
| 27 | РДП-РИОСВ Хасково | Хасково, ул.”Добруджа” № 14, ет. 4, ст.1 | 128 kbps |
| 28 | АИС „Раковски” | Димитровград, в градинката до ПМГ „Ив.Вазов” | 128 kbps |
| 29 | АИС „Студен кладенец” | Кърджали, Парк „Студен кладенец”, кв.113 | 128 kbps |
| 30 | РДП-РИОСВ Русе | Русе, бул. „Придунавски” № 20, ет.5, ст.3 | 128 kbps |
| 31 | АИС „Възраждане” | Русе, до двора на руското консулство, ул.Ниш | 128 kbps |
| 32 | АИС „Благоевград” | Благоевград, двора на НИМХ-БАН | 128 kbps |
| 33 | РДП В. Търново | В.Търново, ул. „Никола Габровски” № 68, ет.1, ст.115 | 128 kbps |
| 34 | АИС Горна Оряховица | Горна Оряховица, кв. 84 УПИ ХV, м/у ул.19 февруари и ул. „Ив. Вазов” | 128 kbps |
| 35 | РДП Плевен | Плевен, ул. „Ал. Стамболийски” № 1А, ет.2, ст.3 | 128 kbps |
| 36 | РЛ Плевен | Плевен, сграда РО-ГДМИУ, ет.4, ст.1 | 128 kbps |
| 37 | АИС „Плевен” | Плевен, ул. „Дойран”, с/у СИ център | 128 kbps |
| 38 | АИС „Ловеч” | Ловеч, ул. „Цачо Дишков” | 128 kbps |
| 39 | РДП Монтана | Монтана, ул. „Юлиос Ирасек” № 4, ет.3, ст.4 | 128 kbps |
| 40 | АИС „Видин” | Видин, УПИ 1 | 128 kbps |
| 41 | РДП-РИОСВ Шумен | Шумен, ул. „Съединение ” №71, ет.3, ст.9 | 128 kbps |
| 42 | АИС „Шумен” | Шумен, м/у Хуманитерната гимназия и ученически стадион | 128 kbps |
| 43 | РДП Смолян | Смолян, ул. „Дичо Петров” № 16, ет.2, ст.308 | 128 kbps |
| 44 | АИС „Рожен” | Връх Рожен | 128 kbps |
| 45 | АИС „Смолян” | Смолян, кръстовище в кв. Райково | 128 kbps |
| 46 | РДП Пазарджик | Пазарджик, ул. „Гурко” № 3, ет.4, ст.14 | 128 kbps |
| 47 | РДП Перник | Перник, кв.Изток, ул. „Благой Гебрев” №15, ет.1, ст.2 | 128 kbps |
| 48 | РЛ Благоевград | Благоевград, ул. „Свобода” №1, ет.1, ст.5 | 128 kbps |
|  | Точки по 3G/GPRS | Адрес | Минимален месечен трафик по 3G |
| 49 | АИС „Старо Оряхово” | Старо Оряхово, обл.Варна, местност „Горска Барака” | 500 MВ |
| 50 | АИС „Юндола” | Юндола, местност „Старинна” Учебно Горско стопанство „Юндола” | 500 MВ |
| 51 | АИС „Витиня” | Витиня, Държавна Дивечовъдна станция „Витиня”, обл. Ботевград | 500 MВ |
| 52 | ДОАС-Ръжена | с.Ръжена, община Казанлък, в двора на училището | 500 MВ |
| 53 | ДОАС-Остра могила | с.Остра могила, в района на базата на Гражданска защита | 500 MВ |
| 54 | РДП-РИОСВ Ст. Загора | Ст.Загора, ул.”Стара планина” № 2, ет.3 ст. РЦККАВ | 500 MВ |
| 55 | АИС Зеления клин | Ст.Загора, кръстовище на ул. „Д.Подвързачов” и ул. „Койбишевска” | 500 MВ |
| 56 | Служебен лаптоп РЛ-Ст.Загора | Преносим компютър | 500 MВ |
| 57 | Информационно табло Казанлък | Казанлък, ул.”Розова долина” №6 | 500 MВ |
| 58 | ДОАС-Свищов | Свищов, ул.”Цанко Церковски”№ 2 | 500 MВ |
| 59 | ДОАС-Никопол | Никопол, ул.”Ал.Стамболийски” № 5, сградата на общината, ет.3 | 500 MВ |

# Забележка: Месечният трафик по GPRS е неограничен.

6.5. Топологията на VPN мрежата предлагана от участника трябва да бъде от типа „всеки с всеки” (“full-mesh”), като съответно за логическата свързаност между точките на възложителя в страната се използва TCP/IP протокол. При IP адресацията на точките трябва да бъдат използвани мрежи с “частни” IP адреси, съобразно RFC 1918.

6.6. Участникът трябва да разполага с капацитет на пренос между отделните PoP (точки на присъствие), който да гарантира напълно исканите скорости, да отговаря на критериите за качеството на услугата до съответните точки в настоящата поръчка и да предоставя възможност за увеличаването му при поискване.

6.7. Доставчикът трябва да гарантира висока надежност на мрежата си и да поддържа следните минимални основни параметри:

- ефективност („uptime”) > = 99,9%;

- загуби на пакети < 0,3%;

транзитни закъснения < 80 ms

6.8. При предоставяне на услугата участника не трябва да допуска нарушаване на целостта и непрекъсваемостта на вече изградената (съществуваща) мрежа, както и на присъединените към нея външни мрежи по силата на административен акт.

Външни точки, присъединени към виртуалната частна мрежа  (IP VPN) на Националната автоматизирана система за контрол качеството на въздуха в реално време съгласно т. 6.4.

| 1. | „Лукойл Нефтохим” | гр. Бургас – 2 точки. |
| --- | --- | --- |
| 2. | „ЕЙ И ЕС - ТЕЦ Марица Изток 1” | гр. Ст. Загора -3 точки. |
| 3. | ТЕЦ „Варна” | гр. Варна – 1 точка. |

6.9. Точките от двете мрежи в сградата на ИАОС трябва да бъдат оборудвани от Изпълнителя с подходящи маршрутизиращи устройства (рутери).

6.10. Участникът трябва да има възможност за разширяване на мрежата с допълнителни точки.

6.11. Продължителността на договора за осигуряване на единна непрекъсната комуникационна свързаност е 1 (една) година, считано от 01.01.2015 г.

6.11.1. След подписването на договор за изпълнение, изграждането на новите точки и конфигурирането на услугите във всичките точки на Възложителя в цялата страна трябва да бъде финализирано не по-късно от 31.12.2014 г. Възложителят предоставя срок до 31.12.2014 г. за изграждане на новите точки, конфигуриране и стартиране на услугата.

7. Критерий за оценка: най-ниска цена.

Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия и бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по критерия „най-ниска цена”.

8.  Изисквания към офертата

За участие в обществената поръчка участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията на настоящата документация, при спазване на разпоредбите на глава 8а от ЗОП. Офертата се подава на български език и се подписва от управляващия и представляващ участника или от изрично упълномощен негов представител и се подпечатва с печата на участника (при наличие на такъв).

Разходите, свързани с изготвянето и подаването на предложенията, са за сметка на участника. Участниците се представляват от законните си представители или от лице, изрично упълномощено да представлява участника в настоящата поръчка. Овластяването се извършва посредством изрично нотариално заверено пълномощно, което се прилага в оригинал към офертата.

Участниците могат да подават само една оферта за участие в поръчката, предмет на публичната покана.

С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

Лице (физическо или юридическо), което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Едно лице може да участва само в едно обединение.

Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в поръчката.

Един участник може да подаде само една оферта. Не се допуска представянето на различни варианти на оферта от участника.

Подаването на оферта, която не отговаря на което и да е от обявените изисквания на възложителя за настоящата обществена поръчка, води до отстраняването от участие на участника, който я е подал.

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. «а» и б. «б» от ЗОП (документи за регистрация и/или ЕИК, БУЛСТАТ, др. информация за правната индивидуализация на участника, декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП) се представя в официален превод, а документите с които се изпълняват изискванията за технически възможности, които са на чужд език, се представят и в превод.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" на чл. 56 от ЗОП (документи за регистрация и/или ЕИК, БУЛСТАТ, др. информация за правната индивидуализация на участника, декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП) се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите с които се удостоверява, че участника покрива изисквания за технически възможности се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по т. 3 от настоящата документация;

При подаване на офертата си участникът може да посочи чрез изрично отбелязване коя част от нея има конфиденциален характер, като постави гриф „Конфиденциална информация” или „Търговска тайна” върху всяка страница на документите, за които счита, че съдържат такава информация и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл. 44 и чл. 73, ал. 4 и 5 от ЗОП.

Офертите на участниците трябва да бъдат валидни за срок от 90 /деветдесет/ календарни дни, от крайния срок за получаване на офертите, посочена в публичната покана. Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отстранена от участие.

По изключение Възложителят може да поиска писмено от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора.

9. Общи изисквания към участниците

Участници в поръчката могат да бъдат български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, или обединения между тях. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители. Участниците следва да отговарят на условията на Възложителя, съгласно настоящата документация, ЗОП, ППЗОП и приложимата нормативна уредба. Възложителят отстранява от участие участник, който не отговаря на нормативните изисквания или на някое от условията на Възложителя.

9.1. В обществената поръчка не може да участва и Възложителят ще отстрани всеки участник, който е:

а/ осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

б/ обявен в несъстоятелност;

в/ в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

г/ при които лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

д/ които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

е/ е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

ж/ който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка;

з/ има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

и/ който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки

9.2. Изискванията по букви „а”-„д” и букви „ж“- „и” (чл.47, ал.1, ал. 2, т. 1, т. 2а пр. първо, т. 5 и ал. 5 от ЗОП) по-горе се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България

9.3. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по т. 10.1., букви „а“, „б“, „в“, „г“ „д“ и „з“ (чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП) се прилагат и за подизпълнителите. Декларацията се подава от представляващия участника по закон или упълномощаване;

9.4. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 7.1. по-горе с една декларация.

9.5. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелства по т. 10.1.

9.6. Не може да участва в обществената поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „ж”, „з” и „и“ на т. 10.1.

9.7. При подписване на договора за обществена поръчка участникът - чуждестранно физическо или юридическо лице, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „з” и „и“ на т. 10.1, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната чужда държава не се издават документите по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „з” и „и“ или когато те не включват всички случаи по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „з и „и“, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

9.8. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

10. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИКА С ОФЕРТАТА

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Върху непрозрачния плик и/или кутия и/или кашон трябва да бъде изписана следната информация:

До Изпълнителна агенция по околна среда гр. София, бул. “Цар Борис III” № 136 ОФЕРТА За участие в обществена поръчка възлагана по реда на глава 8а от ЗОП (публична покана), с предмет: “ Осигуряване на единна непрекъсната комуникационна свързаност чрез виртуална частна мрежа (ІР VРN) за обекти от системата на Министерство на околната среда и водите ” От ......................................... .........................................

Върху плика и/или кутия и/или кашона трябва да бъде написано името и адреса на участника, лице за контакти, телефон, факс и електронен адрес.

Всяка оферта за участие в поръчката се изготвя съгласно приложения в настоящата документация образец и към нея се прилагат изискуемите, според тази документация документи.

Пликът и/или кутията и/или кашона съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

a) ПЛИК № 1, с надпис ПЛИК № 1 на участника …. „Документи за подбор”

б) ПЛИК № 2, с надпис ПЛИК № 2 на участника…. „Техническо предложение”

в) ПЛИК № 3, с надпис ПЛИК № 3 на участника…. „Предлагана цена”

10.1. ПЛИК № 1 – „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“

Съдържание на ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”:

- Подробен списък, изчерпателно изброяващ документите, поставени в офертата, подписан от участника или неговия представител по закон или пълномощие в оригинал;

- Подробен списък на експерти, екип – Приложение № 1 по образец в оригинал;

- Декларация за ползване на подизпълнители – Приложение № 2 в оригинал;

- Копие от документа за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър /Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците – юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, но с представянето му не отпада задължението за представяне на документа за регистрация/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

- Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – (Приложение № 3), в оригинал;

- Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за подизпълнителите (ако ще се използват такива) – в оригинал (Приложение 2а);

- Административни сведения, (Приложение № 4), подписан от участника или неговия представител по закон или пълномощие  в оригинал;

- Списък на основните договори по предмета на поръчката или сходен, изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата заедно с удостоверение за  добро изпълнение в оригинал (удостоверенията могат да се представят с обикновена заверка). Списъкът на основните договори се попълва съгласно приложения образец – (Приложение № 5);

- Документ, лицензия (удостоверение), издадена от Комисията за регулиране на съобщенията за изграждане и поддържане на обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на Република България (заверено копие с подпис и печат на участника);

- Разрешение от Комисията за регулиране на съобщенията за изграждане на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги по 3G/GPRS.

- Сертификат за качество по ISO 9001:2000 или еквивалентно (сходно с предмета на поръчката) с предмета на поръчката, респ. валидно към датата на подаване на офертата;

- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП – (Приложение № 6) относно липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7, както и за липса на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, в оригинал;

- Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Образец № 7, в оригинал;

- Декларация за приемане на проекта на договор (Приложение № 8 ),  в оригинал;

- Нотариално заверено копие на пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата поръчка. Този документ се представя само когато лицето, представляващо участника, не е законен представител на участника, съгласно официалните документи за регистрация на участника;

10.2. ПЛИК № 2

В плик № 2 се поставя техническото предложение на участника по образец Приложение № 9 - в оригинал и с печат на участника (в приложимите случаи).

10.3. ПЛИК № 3

В плик № 3 се поставя ценовото предложение на участника по образец Приложение № 10 в оригинал и с печат на участника (в приложимите случаи).

В случаите, когато Възложителят не изисква изрично оригинал на документ или друга квалифицирана форма за действителност, участникът  представя заверено копие от същия, с гриф “Вярно с оригинала”, подпис и свеж печат.

С подаване на оферта за участие в обществената поръчка, участникът се счита приел всички условия за нейното провеждане, визирани в настоящата документация.

11.  ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.

11.1. Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от комисия, определени със Заповед  на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда. При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, Възложителят е длъжен най-късно на следващия ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

11.2. Разглеждането и оценяването на получените предложения ще се извърши на 15.10.2014г., от 10:00 часа, зала № 3 в Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" №136. Лица, които могат да присъстват при отваряне на офертите - участниците в настоящата обществена поръчка, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни надлежно упълномощени представители, чиито оферти са приети и регистрирани, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни. След отваряне на офертите  по реда на тяхното постъпване комисията обявява ценовите предложение и предлага на представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения. След извършването на посочените действия приключва публичната част от заседанието на комисията.

11.3. Комисията разглежда офертите по реда на тяхното постъпване и ги съпоставя с изискуемите от Възложителя документи. Когато установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги посочва в протокол и го изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.  Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола. Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. След изтичането на срока от 5 работни дни комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор. Комисията при необходимост може по всяко време:

1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

2. да изисква от участниците:

а) разяснения за заявени от тях данни;

б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

В настоящата обществена поръчка, възлагана по реда на глава 8а от ЗОП, се прилага чл. 70 от ЗОП.

11.4. Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класиране на участниците. Протоколът на комисията се представя на Възложителя за утвърждаване.

След утвърждаване на протокола за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класиране на участниците, същият се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.

## 12. Сключване на договор за възлагане на поръчката:

12.1. Възложителят сключва писмен договор с определения за изпълнител на поръчката. При участие на подизпълнители Възложителят и Изпълнителя/ите са длъжни да прилагат разпоредбите на Раздел VII oт ЗОП (ред, ДВ, бр. 40 от 13 май 2014 г.).

12.2. При подписване на договора на обществената поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 10.1 от документацията, както и по т. 10.3 за подизпълнителя/ите.

Гаранцията за изпълнение в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС следва да бъде представена под формата на банкова гаранция – в оригинал или парична сума (платежно нареждане), преведена по банковата сметка на Изпълнителна агенция по околна среда:  ОБЩИНСКА БАНКА - клон “Денкоглу”, гр. София, SWIFT BIC код: SOMBBGSF;   IBAN: BG38 SOMB 9130 3137 0251 01. В случай, че бъде представена банкова гаранция, то срокът на действието й следва да надвишава с 30 /тридесет/ дни срока на действие на договора. При представяне на гаранцията с платежно нареждане или банкова гаранция, в тях изрично се посочва предметът на договора, за изпълнението на който се представя гаранцията. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение са за сметка на Изпълнителя. Условията за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение ще бъдат определени в проекта на договора.

12.3. Не се подписва договор с определения за изпълнител на поръчката, за който са налице обстоятелствата визирани в т. 10.1 от документацията (не се сключва договор с изпълнител и в случаите когато за подизпълнителят/ите участващ/и в изпълнение на поръчката са налице обстоятелства по т. 10.3 от документацията).

12.4. Когато участниците са юридически лица, изискванията по-горе се прилагат, съгласно т. 10.2 от документацията.

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице (или е физическо или юридическо лице участник в обединение, което не е юридическо лице, подало оферта), той трябва да отговаря на изискванията и в държавата, в която е установен.

Протоколите на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат по факс или писмо с обратна разписка или по друг подходящ начин.

Пълен достъп до настоящата документация е предоставен на профила на купувача на ИАОС- http://eea.government.bg/bg/obyavi/porachki

Обмен на информация между Възложителя и участниците в тази процедура се осъществява в писмен вид, по един от следните начини:

- лично срещу подпис;

- по пощата – с писмо с обратна разписка, изпратено на посочените от Възложителя или участника адреси;

- чрез куриерска служба;

- по факс, изрично посочен от страните, за Възложителя:  02/ 955 90 15

- чрез комбинация от тези средства.

Образец № 1

С П И С Ъ К

на екипа от експерти, които отговарят за извършване на дейностите, предмет на поръчката

Долуподписаният(ата) ...........................................................................................................,

(трите имена)

ЕГН:......................., постоянен адрес гр. ...................................................................., община ................................................., ул. ......................................................................... №……..,

л. к. № ......................, издадена от ........................................................................., на ............... год., в качеството си на ................................................................................ на: ........................................................................................................................................................ с адрес на управление: .............................................................................................................., тел./факс. ............................................., с ЕИК (код по БУЛСТАТ) ……………….………….., съгласно чл. 23, ал. 1 от Закона за търговския регистър,

участник в обществена поръчка по реда на глава „8а” от ЗОП с предмет: „Осигуряване на единна непрекъсната комуникационна свързаност чрез виртуална частна мрежа (ІР VРN) за обекти от системата на Министерство на околната среда и водите”:

Ще използвам следния екип от експерти:

| № | Име, фамилия | длъжност | Образование | Специалност | Трудов стаж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:……………… 2014 г.				ДЕКЛАРАТОР: ............................

(подпис и печат)

ОБРАЗЕЦ № 2

Предмет на обществената поръчка: „Осигуряване на единна непрекъсната комуникационна свързаност чрез виртуална частна мрежа (ІР VРN) за обекти от системата на Министерство на околната среда и водите“

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

От ................................................................................................................................., живущ в гр. ....................................................................., община".........................................", ул. ........................................................, в качеството си на Управител/Изп. директор на …………………………………..................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

-  при изпълнението на обществена поръчка с предмет: (.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................)

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ / ЩЕ ИЗПОЛЗВАМ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

(ненужното се зачертава или не се възпроизвежда)

- подизпълнител/и ще бъде/бъдат (изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

…………………………………………………………………………………………………

- дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата стойност на поръчката;

- подробно описание на вида на работите, които подизпълнителите ще извършват: ...............................................................................................................................................

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: .........……. 2014 г.                             ДЕКЛАРАТОР: .................................

(подпис и печат)

|  | МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ |
| --- | --- |
|  | ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА |

Приложение № 3

Образец

Предмет на обществената поръчка: „Осигуряване на единна непрекъсната комуникационна свързаност чрез виртуална частна мрежа (ІР VРN) за обекти от системата на Министерство на околната среда и водите “.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки, относно обстоятелства по чл.47, ал.1, ал. 2, т. 1, т. 2а пр. първо, т. 5 и ал. 5 от ЗОП

Долуподписаният/ата .....................................................................................................

от гр. .................., ЕГН.........................................л.к. №..........................изд. на ......................, в качеството си на ......................................................../управител, директор и др./ на .................. ...................../наименование на ЮЛ/ със седалище и адрес на управление................................ ………………………………….......................................................................................................,

вписано в търговския регистър при....................................съд, ф.д. №....................../................,

ЕИК..........................................................като /представител или член на управителен орган/ на участник в обществена поръчка

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс;

2. Не съм обявен в несъстоятелност /за представителите на юридически лица/ и представляваното от мен юридическо лице не е обявено в несъстоятелност/;

3. Не съм в производство по ликвидация и не се намирам в подобна процедура

съгласно националните закони и подзаконови актове /за представителите на юридически лица/: и представляваното от мен юридическо лице не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

4.  Нямам задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния

процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган /ако имам – допуснато е разсрочване или отсрочване на задълженията/; нямам задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която съм установен /за представителите на юридически лица/: и представляваното от мен юридическо лице няма задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, а ако имам такива задължения – допуснато е разсрочване или отсрочване на задълженията; нямам задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установено юридическото лице.

5.  Не съм в открито производство по несъстоятелност, както и не  съм сключил

извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, /за представителите на юридически лица/. Представляваното от мен юридическо лице не е в открито производство по несъстоятелност, както и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон.

6. Не съм осъден свлязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

7. Не съм свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

8. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /за представителите на юридически лица/: представляваното от мен юридическо лице не е сключило договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

9. Обстоятелствата посочени в точки 1-8 включително на настоящата декларация не са налични и в държавата, в която съм установен/е установен представлявания от мен участник.

(т. 9 се попълва в случай, че оферта е подадена от чуждестранни физически и/или юридически лица или от чуждестранни физически и/или юридически лица участници в обединение, което не е юридическо лице).

При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

При подписване на договор за обществена поръчка ще представя документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на горните обстоятелства.

Известно ми е, че за  неверни данни нося наказателна отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: .........……. 2014 г.                             ДЕКЛАРАТОР: .................................

(подпис и печат)

|  | МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ |
| --- | --- |
|  | ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА |

ОБРАЗЕЦ № 2а

/само за подизпълнители/

Предмет на обществената поръчка: „Осигуряване на единна непрекъсната комуникационна свързаност чрез виртуална частна мрежа (ІР VРN) за обекти от системата на Министерство на околната среда и водите “ .

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП

Долуподписаният/ата .....................................................................................................

от гр. .................., ЕГН.........................................л.к. №..........................изд. на ......................, в качеството си на ......................................................../управител, директор и др./ на .................. ...................../наименование на ЮЛ/ със седалище и адрес на управление................................ …………………………………......................................................................................................., ЕИК..........................................................като /представител или член на управителен орган/ на участник в процедура за обществена поръчка

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс;

2. Не съм обявен в несъстоятелност /за представителите на юридически лица: и представляваното от мен юридическо лице не е обявено в несъстоятелност/;

3. Не съм в производство по ликвидация и не се намирам в подобна процедура

съгласно националните закони и подзаконови актове /за представителите на юридически лица/: и представляваното от мен юридическо лице не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

4.  Нямам задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния

процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган /ако имам – допуснато е разсрочване или отсрочване на задълженията/; нямам задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която съм установен /за представителите на юридически лица/: и представляваното от мен юридическо лице няма задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, а ако имам такива задължения – допуснато е разсрочване или отсрочване на задълженията; нямам задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установено юридическото лице.

5. Не съм свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

6. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /за представителите на юридически лица/: представляваното от мен юридическо лице не е сключило договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

7. Обстоятелствата посочени в точки 1-7 включително на настоящата декларация не са налични и в държавата, в която съм установен (за физически лица)/е установен представлявания от мен участник (за юридически лица)

(т. 7 се попълва в случай, че подизпълнител е чуждестранно физическо и/или юридическо лице или подизпълнителят е обединение, което не е юридическо лице – за чуждестранните физически и/или юридически лица участници в обединението).

Известно ми е, че за  неверни данни нося наказателна отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: .........……. 2014 г.                             ДЕКЛАРАТОР: .................................

(подпис и печат)

## Приложение № 4

## АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1.	Пълно наименование на оферента: ____________________________________________

2. БУЛСТАТ номер/ ЕИК: _____________________

3.	Координати:

Адрес: ___________________________

Телефон: _________________________

Факс: ____________________________

Е-mail: ___________________________

4.	Лице, представляващо оферента: _____________________________________________

(трите имена)

_____________________________________________________________________________

(данни по документ за самоличност)

_____________________________________________________________________________

(длъжност)

4.1. Лице за контакти: __________________________________________________________

(трите имена)

_____________________________________________________________________________

(длъжност)

Телефон, факс, е-mail: __________________________________________________________

5.	Обслужваща банка: _________________________________________________________

(наименование на обслужващата банка)

_____________________________________________________________________________

(адрес на банката)

IBAN:

BIC:

Титуляр на сметката:___________________________________________________________

Дата: ______________2014 г. 				Подпис и печат: ______________

Приложение № 5

Образец

Наименование: [наименование на участника/подизпълнителя],

Регистрация: [данни за регистрацията]

Представляван от [трите имена на представляващия] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], участник в обществена поръчка, възлагана по реда на глава 8а от ЗОП (публична покана) с предмет: „Осигуряване на единна непрекъсната комуникационна свързаност чрез виртуална частна мрежа (ІР VРN) за обекти от системата на Министерство на околната среда и водите “…, … (и заглавие/-я)

Списък на договорите, чието изпълнение е приключило през последните три години и свързващи минимум 2 (две) точки отстоящи на разстояние над 200 (двеста) км., считано до датата на подаване на офертата в настоящата поръчка

| № | Описание на предмета на договора | Възложител /Получател [име; лице за контакт; адрес; телефон;e-mail] | Начална – крайна дата на договора | Наименование и качество на изпълнителя: [главен изпълнител; член на обединение; подизпълнител] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

За доказване на доброто изпълнение на двата договора, с които удостоверяваме съответствието си с изискването на Възложителя, прилагаме следните удостоверения по смисъла на чл. 51, ал. 4 от ЗОП:

- …………....;

- ……………..

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

[дата]					          ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

|  | МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ |
| --- | --- |
|  | ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА |

ОБРАЗЕЦ №6

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т.2 от Закона за обществените поръчки

Подписаният: .................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

живущ /адрес: …………………………………............................................................................

в качеството ми на управител/ изпълнителен директор/др. на ………………………………………………..............................................................................

(наименование на фирмата)

....................................................................................................................................................  (адрес за кореспонденция)

ОТНОСНО: Участие в обществена поръчка, провеждана от Изпълнителна агенция по околна среда за възлагане на обществена поръчка с предмет: Осигуряване на единна непрекъсната комуникационна свързаност чрез виртуална частна мрежа (ІР VРN) за обекти от системата на Министерство на околната среда и водите.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

- Представляваният от мен участник не е свързано лице с друг участник в настоящата процедура;

2. Представляваният от мен участник  не представлява свързано предприятие с друг участник в обществената поръчка;

3. Не съм участвал като външен експерт при подготовката на документацията за    настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Известно ми е, че за  неверни данни нося наказателна отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:……...............г.					ДЕКЛАРАТОР: ....................................

|  | МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ |
| --- | --- |
|  | ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА |

ОБРАЗЕЦ № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Долуподписаният/ата/ 										,

/собствено бащино фамилно име /

ЕГН 				, притежаващ/а лична карта № 					, издадена на 			от 						, с постоянен адрес: 												____

в качеството си на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП а именно:

/посочва се качеството на лицето - съдружник, неограничено отговорен съдружник, управител, член на СД или УС, пр./

в

/наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца/

ЕИК/БУЛСТАТ

__________________________

Относно обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на единна непрекъсната комуникационна свързаност чрез виртуална частна мрежа (ІР VРN) за обекти от системата на Министерство на околната среда и водите “

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. Представляваното от мен дружество е /не е регистрирано в юрисдикция с

/ненужното се зачертава/

преференциален данъчен режим, а именно: ______________________________________.

2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в

/ненужното се зачертава/

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: __________________________.

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ______

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.

Известно ми е, че за  неверни данни нося наказателна отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата 			2014 г.			    ДЕКЛАРАТОР: 		_________

/подпис и печат/

Чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване,Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици - физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

|  | МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ |
| --- | --- |
|  | ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА |

ОБРАЗЕЦ № 8

Предмет на обществената поръчка: „Осигуряване на единна непрекъсната комуникационна свързаност чрез виртуална частна мрежа (ІР VРN) за обекти от системата на Министерство на околната среда и водите “

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал.1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

Подписаният: .................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

живущ /адрес: …………………………………............................................................................

в качеството ми на управител/ изпълнителен директор на ………………………………………………..............................................................................

(наименование на фирмата)

....................................................................................................................................................  (адрес за кореспонденция)

ОТНОСНО: Участие в обществена поръчка, провеждана от Изпълнителна агенция по околна среда с предмет: „Осигуряване на единна непрекъсната комуникационна свързаност чрез виртуална частна мрежа (ІР VРN) за обекти от системата на Министерство на околната среда и водите “

ДЕКЛАРИРАМ:

1.  Приемам условията в проекта на договора.

Дата: .........……. 2014 г.                             ДЕКЛАРАТОР: .................................

(подпис и печат)

|  | МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ |
| --- | --- |
|  | ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА |

ОБРАЗЕЦ № 9

Предмет на обществената поръчка: “ Осигуряване на единна непрекъсната комуникационна свързаност чрез виртуална частна мрежа (ІР VРN) за обекти от системата на Министерство на околната среда и водите”

Т е х н и ч е с к о   п р е д л о ж е н и е

1. Технически параметри за изпълнение на поръчката: ..............................................

2. Представяне на списък с поддържаните от участника Регионални технически центрове и посочване на служителите към тях

3. Срок за реакция при възникнал проблем: ……………………….  часа.

4. Срок за отстраняване на възникнал проблем: ................................... часа.

5. Срок за  изграждане и конфигуриране на услугите във всички точки на възложителя за територията на страната: .............................. дни.

6. Срок на договора: 1  година, считано от 01.01.2015 г.

7. Обем на поръчката (подробно посочване на точките от виртуалната частна мрежа и скоростите на свързване, описание на предвидените дейности).

Дата: ..................……… 2014 г.	                           Подпис и печат: .............................

(име, длъжност)

|  | МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ |
| --- | --- |
|  | ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА |

ОБРАЗЕЦ № 10

Предмет на обществената поръчка: „Осигуряване на единна непрекъсната комуникационна свързаност чрез виртуална частна мрежа (ІР VРN) за обекти от системата на Министерство на околната среда и водите”.

…………………………………………………………………………. ………………….

(наименование на участника)

Ценово предложение

Офертни показатели:

1. Стойност на поръчката

Без ДДС	                                                                             ………… лева (цифром и словом)

С ДДС						                  ………… лева (цифром и словом)

2. Начин на плащане – съгласно посочения в раздел ІІ от проекта на договор ред.

...........................

3. Срок на валидност на офертата - 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на отварянето й.

Дата: …………. 2014 г.			      Име, подпис и  печат: ………………

ОБРАЗЕЦ № 11

ПРОЕКТ НА

Д  О  Г  О  В  О  Р

№ …………. / ………………… г.

Днес, ……………..  г., гр. София, между:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, БУЛСТАТ 831901762, представлявана от  д-р инж. Ваня Григорова – изпълнителен директор и Мариела Милева – началник отдел ФСДУС, наричана за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,

и

2. “.......................”, със седалище и адрес на управление: гр. ...................., ЕИК .........................., представлявано от ..............................., наричано за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна

на основание чл. 101е, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в изпълнение на утвърден от изпълнителния директор на ИАОС протокол от .........................  за определяне на изпълнител на обществената поръчка и във връзка с чл. 183 – 209 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), се сключи настоящият договор за следното,

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

- ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРA

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши: “Осигуряване на единна непрекъсната комуникационна свързаност чрез виртуална частна мрежа (ІР VРN) за обекти от системата на Министерство на околната среда и водите”, подробно описана/и в офертата, при условията на настоящия договор срещу възнаграждение, което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му заплати в размер и при условия, уговорени в настоящия договор, и съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

1.1. Услугата по чл.1 включва осигуряване на единна непрекъсната комуникационна свързаност, чрез изграждане на виртуална частна мрежа (ІР VРN) за обекти от системата на Министерство на околната среда и водите на всички точки, обект на поръчката.

1.2. Изграждането и конфигурирането на услугите във всички точки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в цялата страна, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва до 31.12.2014год.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява предмета на договора в съответствие с условията на подадената от него и приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта, неразделна част от настоящия договор  в проведената обществената поръчка.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. Цената на настоящия договор е ........................... лв. (........................лева) без ДДС и 20% ДДС или общо ................................. (..........................................................  лева).

Чл. 4. За извършената услуга ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащанията както следва:

4.1. Възложителят заплаща цената на договора на 12 (дванадесет) равни месечни вноски, всяка от които на стойност ............ (...................) лв. без включено ДДС и .......... (...................) лв. с включено ДДС, платими до всяко 10-то (десето) число на месеца, следващ предоставянето на услугата.

4.2. Последната месечна вноска се заплаща в  30 (тридесет) дневен срок след подписване на окончателен приемо-предавателен протокол по чл. .... от договора.

Чл. 5. Плащанията се извършват по банков път по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: .................................................................;

Чл. 6. Плащанията се извършват след представяне на надлежно оформени фактури от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

III. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 7.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва услугата, определена в чл. 1, т.1.1 и т.1.2 на договора след изграждане и конфигуриране за срок от една година и влиза в сила считано от 01.01.2015г.

7.1. Срокът на договора спира да тече при възникване на обстоятелства, които не могат да бъдат вменени като вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след отпадането им продължава да тече остатъкът от срока.

7.2. Срокът на действие на договора, в който страните са обвързани от клаузите му включва сроковете в т. 1.2, чл. 7, т. 7.1, т. 4.1, т. 4.2,  чл. 6, чл. 17 и т. 17.2.

IV. КАЧЕСТВО

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни възложеното му с добро качество, съгласно условията и сроковете, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права и задължения:

9.1. Да извършва качествено услугата, предмет на договора определен в Раздел І. Некачествено извършени работи и свързаните с тях действия са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай се съставя протокол, подписан от упълномощените по договора лица за некачествено извършени работи.

9.2. Да предупреждава своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при невъзможност за изпълнение на услугата поради причини, които не могат да се вменят в негова вина, както и при възникнали обстоятелства, които правят безпредметно продължаването на дейностите по неговото изпълнение.

9.3. Да реагира по подходящ начин при уведомяване по реда на т. 10.5 от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до ..... (.....) час и да отстрани възникналите повреди, дефекти и неизправности в срок до .... (....) часа от уведомяването.

9.4. Да не предоставя на други лица и организации получената по време на изпълнение на договора информация – собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

9.5. Да получи част от възнаграждението по договора, съответстваща на изпълнените дейности по договора, когато за по-нататъшното изпълнение се окаже невъзможно поради причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговарят.

9.6. Да изпълни задълженията си по предаване на изпълнението и да оформя протоколите във връзка с предмета на настоящия договор.

9.7. Да получи възнаграждението в размери и при условията, уговорени в настоящия договор.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения:

10.1. Да получава изпълнение на предмета на договора при уговорените в настоящия договор срокове и условия.

10.2. Да осъществява оперативен контрол за правилното и ефективно изпълнение н а услугата, без това да затруднява създадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ организация.

10.3. Да извърши плащането съгласно договорените условия в Раздел ІІ на настоящия договор.

10.4. Да осигурява свободен достъп на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  до апаратурата, обект на договора, за извършване на дейностите, свързани с изпълнението на предмета на договора.

10.5. Да уведомява незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при установяване на повреди, неизправности и дефекти на тел: .................. и факс: ................. или на електронна поща: ................

10.6. Да упълномощи свои представители, които да контролират във всеки един момент изпълнението на настоящия договор и да уведомяват ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своевременно за допуснатите нередовности и констатираните недостатъци при изпълнението.

10.7. Да прекрати договора едностранно, при неизпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като заплати направените до момента на прекратяването разходи, доказани по първични счетоводни документи. Плащането обхваща извършените в съответствие със зададените по договора дейности.

10.8. Да изпълни задълженията си по приемане на изпълнението и да оформя протоколите във връзка с предмета на настоящия договор.

VI. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 11. Всички действия по договора, се удостоверяват от страните с двустранно подписани протоколи. При необходимост, приемане на изпълнението по  т. 1.2 се извършва с двустранно подписан протокол съставен в срок до 01.01.2015г.

11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме изпълнението, ако не отговоря на изискванията, залегнали в настоящия договор.

Чл. 12. Окончателното изпълнение на услугата, предмет на договора, се приема с окончателен приемо-предавателен протокол, подписан от упълномощените по този договор лица. Протоколът се съставя в срок до 3 (три) дни от изтичане на срока посочен в чл. 3, съответно т. 3.1 и т. 17.2 от договора.

VII. САНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 13. При забавено изпълнение на задълженията си по този договор, неизправната страна дължи на изправната страна по договора неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и две десети процента) на ден от месечната вноска, но не повече  от 10 % (десет процента) от месечната вноска без ДДС.

Чл.14. При виновно неизпълнение на договора неизправната страна дължи на изправната страна неустойка в размер на 10 % (десет процента) от възнаграждението по договора, без ДДС.

14.1. При частично неизпълнение на договора неизправната страна дължи на изправната страна, неустойка в размер, определен в чл. 14 от възнаграждението по договора, без ДДС, съответстваща на изпълнението.

14.2. При лошо изпълнение на договора или на част от него неизправната страна дължи на изправната страна неустойка в размер на 10 % (десет процента) от възнаграждението по договора, съответно частта от него, без ДДС.

Чл. 15. Изправната страна може да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи по общия ред, ако те надвишават дължимите неустойки по предходните членове.

Чл. 16. Страните не носят отговорност в случай, че неизпълнението на поетите задължения по договора се дължи на непредвидени обстоятелства, включително от извънреден характер.

16.1. Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени обстоятелства, включително от извънреден характер, е длъжна в 3-дневен (тридневен) срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно – за преустановяване на въздействието им.

VІІІ. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 17. Вън от случаите на спиране на изпълнението поради непреодолима сила или непредвидими обстоятелства, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спира изпълнението по договора тогава, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено с известие го уведоми да спре изпълнението на задълженията си. В известието, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва причините за спирането и периода, за който се спира дейността.

17.1. За периода на спиране на изпълнението плащания по договора не се дължат.

17.2. След отпадане на причините за спиране на изпълнението на договора продължава да тече остатъкът от срока.

ІХ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 18. При подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  внася гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три процента) от цената на договора без ДДС, възлизаща на ................................лв. по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  „Общинска банка”, клон Денкоглу, IBAN: BG38 SOMB 9130 3337 0251 01.

18.1. Когато формата на гаранцията за изпълнение е банкова гаранция  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора, определен  в т. 3.2. В случай, че срокът на договора бъде продължен в условията на т. 3.1, чл. 6, чл. 17 и т. 17.2 от същия, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да продължи срока на банковата си гаранцията.

Чл.  19.  Гаранцията се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случаите на неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочени в чл. 9 на договора.

19.1. Когато участникът е представил банкова гаранция, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да пристъпи към упражняване на правата по нея.

Чл. 20. При окончателното приемане изпълнението на договора без забележки, гаранцията се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 21. Договорът се прекратява с изчерпване на предмета му.

Чл. 22. Договорът може да бъде прекратен и по взаимно съгласие на страните.

Чл. 23. Договорът може да бъде прекратен едностранно от изправната страна при неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията на виновната страна с 14-дневно (четиринадесет дневно) писмено предизвестие.

23.1. Извършените разходи до прекратяване на договора подлежат на заплащане от виновната страна, след оценяването им от представители на двете страни, в срок 30 (тридесет) дни след прекратяване на договора.

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора при условията на чл. 43, ал. 4 от ЗОП или при условията на чл. .... от настоящия договор, продължили над 3 (три) месеца като отправи двуседмично предизвестие и заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички направени разходи по изпълнението на този договор към момента на прекратяването му.

Чл. 25. В случаите по чл. 21 и чл. 26 от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ внесените  гаранция по Глава ІХ.

Чл. 26. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с писмено уведомление в 7 (седем) дневен срок от настъпване на обстоятелството.

XI.  СПОРОВЕ

Чл. 27. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно между страните, а при непостигане на съгласие – по съдебен ред пред компетентния български съд.

ХIІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

Чл. 28. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма.

Чл. 29. Писмената форма се смята спазена и когато те са отправени по факс или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.

Чл.30. Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с която той е спечелил възлагането на услугата – предмет на настоящия договор, е неразделна част от този договор.

Чл. 31. Изменение на договора се допуска по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. /Изменение на договора се допуска само по изключение, съгласно чл. 43, ал.2 и ал. 3 от ЗОП/.

Чл. 32. За неуредените с договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и останалото действащо българско законодателство.

Упълномощени лица по настоящия договор:

- за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ( Ганка Господинова, главен експерт, отдел ПИС, тел: 02/ 955 94 14 и Косьо Войчев, главен експерт, отдел РММШ, тел: 02/ 955 98 44 );

- за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: (трите имена, длъжност и телефон за контакт).

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. Документ за внесена гаранция за изпълнение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 			                                           ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Изпълнителен директор:

(Ваня Григорова)

Началник отдел ФСДУС:

(Мариела Милева)