Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

на обществена поръчка по реда на публична покана с предмет „Доставка на рибарски принадлежности” по сключен договор с идент. № DIR 5113024-1-48 „Теренни проучвания на разпространение на видове/ оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна- І фаза”, финансиран по Оперативна програма околна среда, 2007- 2013 г.

Срок на доставка: до 40 (четиридесет) календарни дни.

Място на доставка: Изпълнителна агенция по околна среда.

Срок на гаранционно обслужване/ поддръжка: не по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца.

Срок за реакция при възникване на повреда – не повече от 7 (седем) календарни дни.

Срок за отстраняване на повредата – не повече от 5 (пет) работни дни.

Изисквания към предлаганите рибарски принадлежности - да са оригинални, нови, неупотребявани и с гарантиран произход.

Обща прогнозна стойност- 27 400 лв. (двадесет и седем хиляди и четиристотин лева) без ДДС.

1. Комплект електрофишери с консумативи - 2 броя

| Технически характеристики | Минимални параметри |
| --- | --- |
| тип | раница до 5 КВт съгласно стандарт ЕN14011 |
| проводимост | При води с ниска проводимост около 250 микроСименс; |
| акумулатор | 12 волта; |
| изходно напрежение | 400-1000 V |
| изходна мощност | 5 kW импулсно; |
| изходна честота | До 100 Hz |
| защита от претоварване | автоманична и електронна защита; |
| Електроди |  |
| -катод с меден проводник | да |
| - анод - ринг с дръжка | Ринга (обръча) е от нераждаема стомана прикрепен стабилно под известен ъгъл към дръжка. Обръча се държи легнал хоризонтално на водната повърхност с диаметър около 30 см. Самата дръжка може да е телескопична, може да бъде на две части. |
| мултифункционален измервателен уред: | измерва ток [A], напрежение на акумулатора [V]; |
| лицев панел | възможност за зареждане на акумулатора, без изваждане от уреда; |
| акумулатор | 12 V 24 Ah; |
| зарядно устройство | Да |
| мрежи към електрофишера | Да |
| бензинов електрогенератор за продължителна работа | Да |
| аварийно изключване | Да |
| водоустойчиво съхранение на батерия: | Да |
| Консумативи |  |
| пластмасов бидон за съхранение | Основната задача на бидоните и кофите е съхранение на уловената риба жива, тъй като за нейното измерване е необходимо време. В някои случаи уловеното количество е много и затова трябват по големи съдове. А рибата ни трябва жива защото след това се пуска обратно. Допустима е смъртност в рамките на 10-20 % от улова. |
| Практическо обучение за работа | до 1 месец от доставката; място за провеждане на обучението- река Искър, при устието с яз. Панчарево |

1.2. Рибарски ехолот -  2 броя

| Технически характеристики | Минимални параметри |
| --- | --- |
| екранна матрица | минимум 240V x 320H |
| размер | минимум 4" инча |
| настройка на екрана за увеличение на картината | минимум 2х, 4х, 6х. |
| регулируема подсветка на дисплей за нощен риболов | да |
| възможност за избор между 20 и 60 градусов лъч или едновременно активиране на лъчите | да |
| работна честота | минимум 200kHz & 83kHz |
| изходна мощност | минимум 250W |
| максимална дълбочина на сканиране | 300 метра |
| разделителна способност (минимална цел) | минимум 6.3 см |
| сонда | да |
| обхват на захранването | 10-20V DC + 2 бр. акумулаторна батерия 7 ампер часа 12 V; зарядно устройство за акумулаторна батерия |
| наличие на GPS | 2000 точки; 50 маршрута, всеки маршрут с 20000 точки |
| водоустойчив | да |
| мерни единици: метри и градуси по Целзий | да |
| избор на режим на работа в солени или сладки води | да |
| индикация за температура на водата и за скоростта | да |
| възможност да се улови моментално движението под лодката и незабавно да го изобрази на екран | да |
| меню на български език | да |
| наличие на карта | да |
| Практическо обучение за работа | до 1 месец от доставката; място за провеждане на обучението- яз. Панчарево |