ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 145 – Н0/2008г.

“ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС” ЕООД, гр.Радомир

Условие № 3. Обхват

Условие 3.1. Работата на инсталациите и емисиите в околната среда се контролират и поддържат в съответствие с условията на настоящото комплексно разрешително. Всички планове и програми, които се изискват в настоящото Разрешително, са неразделна част от разрешителното.

Данни за предприятието

- Адрес по местонахождението на инсталацията – “Леяро Ковашки Машиностроителен комплекс” ЕООД, гр.Радомир, Индустриална зона

- Адрес, телефон №, факс, e-mail на собственика/оператора - за обект в гр.Радомир Индустриална зона ; 0777/80489; 0777/82134; e-mail cfmc.ltd@cfmc.bg ;

- Лице за контакти: Милена Александрова

- Телефон, факс на лицето за контакти: Tel.:  359 0887 70 12 73; 0777/89 572;

e-mail address: itbetn@cfmc.bg

- Наименование на инсталациите за които е издадено КР.

Инсталация, която попада в обхвата на т. 2.2 от Приложение 4 на ЗООС: Инсталация за производство на блокова стомана и фасонни отливки

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията – РИОСВ, гр.Перник

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията - Басейнова дирекция, гр.Благоевград; Западнобеломорски район

- Регистрационен № на КР – 145-НО/2008г

- Дата на подписване на КР – 04.09.2008г

- Дата на влизане в сила на КР: 19.09.2008г

Забележка: С Решение № 145-Н0-И2-А1-ТГ2/2016г. на ИАОС е актуализирано КР № 145-Н0/2008г. на оператор – “Леяро Ковашки Машиностроителен Комплекс” ЕООД, гр.Радомир. за експлоатация на Инсталация за производство на блокова стомана и фасонни отливки – т.2.2. от Приложение 4 на ЗООС.   и влиза в сила от 19.09.2016г.

Данни за инсталацията

- Инсталация за производство на блокова стомана и фасонни отливки – т.2.2. от Приложение 4 на ЗООС

- Кратко описание на дейността, извършвана в инсталацията:

Добиването на течна стомана се получава в ЕДП - 60 т и 25 t. Получената стомана се обработва във вакуумна инсталация за извънпещна обработка на стомана (т. нар. VAD/VOD инсталация). Според предназначението, стоманата се използва за получаване на фасонни отливки или блокове за коване.

Фасонните отливки се получават в пясъчни форми на база водно стъкло и катализатор. Отливките с тегло над 5 t се формоват чрез ръчна формовка в кесони, отливки с тегло от 3 до 5 t се формоват на машинна формовъчна линия (ФЛ 3-5 t).

Отливките се почистват от формовъчната смес на тръскаща решетка; изрязват се мъртви глави и леякова система. По нататъшната им обработка е ръчно почистване на дефектите (метални пръски, пригар и др.). В процеса на обработване, отливките се подлагат на термична обработка за намаляване на леярските напрежения. При технологична необходимост отливката се механообработва, след което се грундира, боядисва и предава на клиента.

Получените от ЕСДЦ блокове се подгряват до необходимата температура в нагревни пещи, след което се коват на 3 600 t и 1 600 t преси/Инсталация за пресовотермично обработване на блокова стомана/. До окончателно получаване на технологичния размер на изковката, блока може да премине неколкократно този режим.

Готовата изковка се транспортира в Механо цеховете за механообработка. До постигане на окончателния вид, детайла може да претърпи няколко термични обработки и последваща механообработка. Готовия детайл се окачествява, консервира и опакова за клиента.

Забележка :

1.С Договор № 15-НМ-003 от 30.09.2015г. за наем на ДМА, съоръженията, попадащи в Инсталация за производство на блокова стомана и фасонни отливки, която попада в обхвата на т.2.2 от Приложение 4 на ЗООС са отдадени под наем на фирма „Метал Трейд 666” ЕООД 2.С Договор № 15-АИ-003 от 01.11.2015г. за наем на ДМА, съоръженията, попадащи в Инсталация за пресово-термично обработване на блоковата стомана /извън обхвата на Приложение 4 на ЗООС/ са отдадени под наем на фирма „Алфа инженеринг” ООД.

3. Считано от 01.09.2017г. ,  горепосочените договори са прекратени съгласно споразумения за прекратяване на договор за наем на ДМА, съответно №17-МТ-018/08.08.2017г. и №17- АИ-007/08.08.2017г.

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда:

Забележка:

- С Анекс към Договор за производство и контрол на продукти № 15-07-013 от 05.10.2015г., “Леяро Ковашки Машиностроителен комплекс” ЕООД, чрез ИТБЕТН отговаря за организацията, координацията и контролът на дейността по опазване на околната среда и изпълнението на Условията по настоящото КР № 145-Н0/2008г., при спазване на нормативните документи, действащи в областта във фирма „Метал Трейд 666” ЕООД, за времето на действие на договора за наем на ДМА.

- С Анекс към Договор за производство и контрол на продукти № 15-07-012 от 02.11.2015г., “Леяро Ковашки Машиностроителен комплекс” ЕООД, чрез ИТБЕТН отговаря за организацията, координацията и контролът на дейността по опазване на околната среда и изпълнението на Условията по настоящото КР № 145-Н0/2008г. при спазване на нормативните документи, действащи в областта във фирма „Алфа инженеринг” ООД, за времето на действие на договора за наем на ДМА.

По Условие 3.2. Дружеството осъществява дейността си в съответствие с условията, заложени в Разрешителното, като това не отменя законовите му задължения, произтичащи от други нормативни актове.

Условие  № 4. Капацитет на инсталациите

- Производствен капацитет на инсталацията:

Производствен капацитет на предприятието – инсталации, попадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС и извън Приложение 4:

| № | Инсталация, която попада в обхвата на т. 2.2 от Приложение 4 на ЗООС: | Капацитет |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инсталация за произоводство на блокова стомана и фасонни отливки, включваща: Електродъгова пещ 60 t; Електродъгова пещ 25 t | 21.25 t/h 70 000 t/y 15 t/h 6.25 t/h |
| № | Инсталации, извън Приложение 4 на ЗООС: | Капацитет |
| 1. | Инсталация за пресово-термично обработване на блокова стомана, включваща: Хидравлична преса 1 600 t; Хидравлична преса 3 600/ 4 500 t | 3010.505.103 kJ 5.25 MW Енергия: 1505 kJ Използвана топлинна мощност: 1.75 MW Енергия: 3009.103 kJ Използвана топлинна мощност: 3.5 MW |

Съгласно инструкция по Условие 4.2.1. се регламентират редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите, свързани с измерване или изчисление на произведената годишна продукция в тонове течен метал в съответствие с условията в Комплексно разрешително №145-Н0 /2008 г.

За 2017 г. са произведени 863 т. течен метал в Инсталация за производство на блокова стомана и фасонни отливки.

Условие № 5 . Управление на околната среда.

Система за управление на околната среда на “ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС” ЕООД:

Системата за управление на околната среда (СУОС) в “ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС” ЕООД” АД  функцонира съгласно изискванията на Условие № 5 на КР и съответства на БДС EN ISO 14001:2005 „Системи за управление на околната среда. Изисквания и указания за прилагането им. и при спазване изискванията на приложимите заключения за НДНТ

Общи изисквания към СУОС.

Документацията на СУОС на “ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС” ЕООД е част от Система за управление на качеството на фирмата, включваща: Наръчник по екология, Политика и Цели по околна среда, Отговорности и пълномощия,  Инструкции по екология /ИЕ/, Оперативни документи /ОД/.

ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ ПО ЕКОЛОГИЯ

Политиката по екология е разяснена и възприета от персонала на Дружеството. Работниците и служителите са включени в практическото провеждане на обявената политика по опазване на околната среда  и спазването на изискванията на документите на СУОС.

Политиката на „ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС” ЕООД е насочена към бърза адаптация в условията на силно конкурентна среда, чрез балансирано решаване на социално-икономическите задачи, с осъзнаване на отговорността си към обществото по отношение на опазване на околната среда.

За нейното реализиране, ръководството „ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС” ЕООД се стреми към предотвратяване на замърсяването и непрекъснато подобряване на дейността в областта на опазване на околната среда, при спазване на законодателството, чрез прилагане на съвременни методи за управление, включващи:

- Поддържане на система за управление околната среда;

- Производство на продукти, при спазване на законодателните и други изисквания в областта на опазване на околната среда;

-	Финансово изгодно управление на процесите чрез въвеждане на методи, които намаляват или предотвратяват грешки;

- Постоянно повишаване нивото на ефективност на всеки процес;

- Търсене на нови методи и решения;

- Поддържане на открити и конструктивни взаимоотношения и балансирано удовлетворяване на деловите интереси на всички заинтересовани страна.

- развитие на екологичната му културата на персонала при спазване  на нормативните Осъществяване на ефективен контрол по безопасни условия на труд;

Осигуряване на необходимата квалификация и компетентност на персонала, развитие на екологичната му културата на персонала при спазване  на нормативните изисквания;

- Подкрепяне на всяка достижима инициатива или добра практика, насочена към подобряване на дейностите по околна среда.

Настоящата политика е разпространена до всички звена и външни организации работещи на територията  на „ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС” ЕООД и е достъпна за обществеността.

Политиката подлежи поне веднъж годишно на преглед за адекватност спрямо целите и оценка на тяхното изпълнение в рамките на Преглед от ръководството.

Приоритетните цели се формират в рамките на Политиката и подлежат на периодична актуализация при Прегледа от ръководството.

Измеримите цели на Дружеството са документирани в отделен документ и също подлежат на  периодична актуализация при Прегледа от ръководството.

Ръководството на ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС” ЕООД си поставя следните приоритетни цели за развитие:

Цели в областта на околната среда.

- Оптимизиране на дейностите по събиране, съхраняване и оползотворяване на производствените отпадъци;

- Снижаване на количеството на отпадъците до възможния технологичен минимум;

- Замяна на опасните вещества с по-малко опасни /например използване на водоразтворими материали вместо синтетични, където е възможно/;

- Намаляване на количеството използвана вода за промишлени цели, при спазване на изискванията на условията в Разрешителното за водоползване.

-  Предотвратяване на замърсяването на почвите и подпочвените води,

- Предотвратяване на замърсяването на въздуха при стриктно следене на  работата на пречиствателните съоръжения в оптимален режим;

- Недопускане на неорганизирани емисии от площадката на Дружеството

Целите на „ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС” ЕООД са свързани и с  производството на блокова стомана, отливки, изковки и механообработени изделия при пълно задоволяване изискванията на клиентите и заинтересованите страни при спазване на законовите изисквания.

Наръчникът по екология определя цялостната политика на ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС” ЕООД по отношение опазване на околната среда, основните елементи от СУОС и тяхното взаимодействие. В наръчника са определени и основните отговорности на ръководството и персонала по отношение на СУОС. Специфични отговорности за управление на отделни процеси и елементи от системата са определени в съответните  инструкции.

- Структура и отговорности.

Притежателят на настоящото комплексно разрешително да осъществява системно управление по околна среда, съобразено с изискванията на приложимите заключения за НДНТ. Организационната структура на дружеството е  показана в Част ІІ раздел 01 на Наръчника по екология. Там са регламентирани и взаимовръзките между отделните структурни звена и подчинеността в йерархията.

Основните права, отговорности и задължения на персонала свързан с управление на околната среда са посочени в Част ІІ Раздел 02. на Наръчника по екология.  Освен в Наръчника по екология, конкретните дейности на персонала по изпълнение на условията в комплексното разрешително са регламентирани в длъжностните характеристики  на отделните длъжности, в съответните инструкции за работа по екология и чрез допълнително възложени задължения със заповед на Управителят.

В „ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС” ЕООД се поддържат Списъци на персонала, които извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в комплексното разрешително и на отговорните лица. Отговорен за актуалността на Списъците е н-к Личен състав. При всяка промяна на персонала или отговорностите, Списъците се актуализират. Дейността по това условие на комплексното разрешително е регламентирана в ИЕ 9-001 „Управление на документите по екология” .

- Обучение.

За правилното функциониране на СУОС и за осъществяване на дейностите свързани с управление на околната среда и във връзка с нуждата от повишаване на екологичната култура на персонала е необходимо подържане на квалификацията на целият персонал. Ето защо ежегодно се определят потребностите от обучение на персонала. То  включва изготвяне на годишни програми за обучение, които се актуализират в зависимост от нуждите за обучение на персонала.

За правилното функциониране на процеса на обучение в „ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС” ЕООД е разработен фирмен стандарт ФС 6.2-1-0-0 “Управление на персонала. Работна среда”. ИЕ 9-002 “Определяне на потребностите от обучение на персонала”, съгласно условията в Комплексното разрешително.Тези процедури определят реда и начина за заявяване на обучение и изготвяне на годишна програма за провеждане на обучение за целият персонал в дружеството във всички сфери на дейност.

- Обмен на информация.

„ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС” ЕООД се стреми с всички свои действия да осигури на своите служители своевременна и актуална информация във връзка със СУОС. Информацията се разпространява по един от следните начини:

- Документален – разпространение на документи и записи, съгласно принципите за управление, дефинирани във фирмените стандарти и инструкции, описващи изпълнението на процесите.

- Личен контакт – „ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС” ЕООД развива личните контакти като форма, предоставяща най-добра възможност за обмен и пълно разбиране на разпространяваната информация. Основна форма се явяват срещи по нива и периодичност (ежедневни, ежеседмични, ежемесечни и при необходимост). Основна цел е, под формата на дискусия на участващите лица, да се предостави необходимата информация и да се разискват възможните проблеми при осъществяването или координацията на процесите.

- Комуникационни средства – „ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС” ЕООД управлява и поддържа съвременни телефонни комуникационни системи, осигуряващи инфраструктура, позволяваща лесен и бърз достъп до длъжностните лица, участващи в процесите и при необходимост документиране на информацията.

- Информационни табла – чрез поместване и непрекъснато обновяване на актуална информация във връзка с изграждането и поддържането на СУОС.

- Електронен – чрез възможностите, осигурявани от действащите в „ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС” ЕООД локални компютърни мрежи.

Ръководството съзнава важността на обективната и актуална информация за ефективно управление на дейностите по околната среда в „ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС” ЕООД .

СУОС създава условия за правилното разпространение на информацията.

В съответствие с изискванията на СУОС, правомощия за обмен на информация между “ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС” ЕООД и външни заинтересовани страни/ползватели/ имат:

- Управител;

- Упълномощени от Управителя лица, относно:

- Аспекти, отнасящи се до състоянието на компонентите на околната среда – обект на изисквания, определени в нормативни и други актове на органи на изпълнителната власт;

- Източниците на въздействие (фактори, които замърсяват или увреждат околната среда)

- Аварийни ситуации – когато са нарушени установени с нормативни и други актове, норми на изпускане на замърсяващи вещества;

Видове информация, до която се отказва достъп на външни заинтересовани страни :

- Инфомация, която е с гриф “секретно”;

- Инфомация, която е фирмена тайна;

- Инфомация, която е интелектуална собственост на Дружеството;

Ръководството на “ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС” ЕООД си запазва правото да използува всички методи за информационен обмен като ресурс за разработването на методи за анализ и усъвършенстване на СУОС.

В “ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС” ЕООД се поддържа актуална информация на територията на дружеството относно отговорните лица, свързани с управление на околната среда, включително Списък с имената, длъжностите, местоположението и работното място и телефоните на ползвателите за контакт.Информацията е достъпна за всички служители. В дружеството има изградено звено за денонощно дежурство към отдел “ПДО” – Дежурен диспечер, което следи, техните адреси, телефони и начина за контакт (включително за спешни случаи).информацията, свързана с всички дейности на територията на дружеството.При дежурният диспечер се поддържа актуален списък на лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на комплексното разрешително, техните адреси, телефони и начина за контакт (включително за спешни случаи).

- Документиране.

Нормативните документи в дружеството се доставят и регистрират в отдел “Технически”. Всички необходими нормативни документи се доставят като се следи за тяхната актуалност. Отделните звена в дружеството, получават необходимите им нормативни документи, като се регистрират в лист за регистрация на абонати. Нормативните документи, които касаят комплексното разрешително се съхраняват в отдел ИТБЕТН от Еколога на дружеството, който изготвя и актуален списък на нормативната уредба по околна среда и работата на инсталациите.

Работата със документите по Системата за управление на околната среда и по Системата за управление на качеството е регламентирана във фирмен стандарт ФС 4.2-1-0-00 “Управление на документите”. В “ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС” ЕООД се поддържа актуален списък на всички инструкции както изискваните по комплексното разрешително, така и по качество, безопасни условия на труд и за отделни видове изпитвания и контрол. Оригиналите на всички инструкции се съхраняват в Техническия архив на Дружеството.

Копия от инструкциите се разпространяват на всички заинтересовани служители, като се регистрират в листа за регистрация на абонати, който се съхранява заедно с оригинала. Всеки служител е отговорен за полученото копие от инструкциите. При промяна или отпадане на даден документ е длъжен да върне даденото му копие.

- Управление на документите.

Във връзка с управление на документите по СУОС и комплексното разрешително и при необходимост от актуализация на документите при промяна в нормативната уредба и работата на инсталациите са разработени инструкции ИЕ 9-001 “Управление на документите по екология”, която регламентира цялостната дейност и отговорностите при актуализация  и разработване на нови документи и изземване на невалидните и ИЕ 9-003 „Периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по Условие 2, произтичащи от нови нормативни актове, и да уведомява РП за предприемане на необходимите организационно-технически действия за постигане на съответствие с тези нормативни разпоредби”

- Оперативно управление.

Във връзка с влизане в действие на комплексното разрешително е разработена и утвърдена СУОС, която включва Наръчник по екология (НЕ) и инструкции по екология (ИЕ). Наръчника и инструкциите по екология са разпространени на съответните работни места и лица за изпълнение. Процедурите се предоставят при извършване на проверки от компетентните органи. Копия от процедурите на външни лица и заинтересовани страни се предоставят с разрешение на Управителя или на упълномощено от него лице.

- Проверка и коригиращо действие.

Във връзка с правилното функциониране на СУОС и за осъществяване на точна оценка на съответствието на стойностите на емисионните и техническите показатели с определените условия в КР са разработени и се прилагат инструкции ИЕ 9-004 “ Мониторинг на техническите и емисионни показатели” –Условие 5.2. и ИЕ 9-005 „Периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното»- Условие 5.3.

За осъществяване проверка на действието на СУОС и установяване на причините за допускане на несъответствия от изискванията на СУОС и предприемане на коригиращи действия е разработена и се прилага инструкция ИЕ 9-006 «Установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия»- Условие 5.4.

За осъществяване на периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по Условие 2., произтичащи от нови нормативни актове, и да се уведомява ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби се прилага ИЕ 9-003 „Периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по Условие 2, произтичащи от нови нормативни актове, и да уведомява РП за предприемане на необходимите организационно-технически действия за постигане на съответствие с тези нормативни разпоредби”- Условие 5.5.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Във фирмата действа План за управление при кризи и защита при бедствия, който е утвърден от Управителя и  съгласуван с компетентните органи и фирмите наематели /ползватели/ на съоръженията, като са определени начините на действие на персонала за всяка от определените аварийни ситуации при осигуряване на най-добра защита на живота и здравето на хората и околната среда, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда и почистването на замърсяванията от аварията.

Планът за действие при аварии включва :

- действия и средства по известяване на персонала и компетентните държавни и общински органи за аварията в зависимост от тежестта на аварията

- действия за използване на лични предпазни средства, в зависимост от характера на  аварията;

- действия по евакуация на застрашения персонал, вкл. сборни пунктове и маршрути за евакуация;

- действия за предотвратяване/ограничаване на въздействието върху здравето и живота на персонала, населението и околната среда, в зависимост от характера на аварията, вкл. за управление на производственото оборудване и пречиствателните съоръжения както и отклоняването на производствените/повърхностите води към авариен обем в условията на аварията;

- действия на аварийните групи по смени;

- действия на държавните служби за спешни действия /напр. “Спешна медицинска помощ”, “Пожарна и аварийна безопасност и защита на населението”/ ;

- действия за почистване на замърсяванията на производствената площадка и нейните околности, предизвикани от аварията;

- отговорници за изпълнение на действията в плана;

- актуални телефонни номера на отговорниците за изпълнение на действията в плана, ръководството на площадката, обществените служби за спешни действия

- Записи.

Правилата за разработване, разпространение, изменение и работа с документите от различните йерархични нива са регламентирани във ФС 4.2-1-0-00 “Управление на документите” на Системата по управление на  качеството.

Редът за съхранение, документиране и ползване на документите за управление на качеството и документите към СУОС е показан във ФС 4.2-1-0-00 “Управление на документите” и ФС 4.2-2-0-00 “Управление на записите”.

Документите с данните от наблюдението на емисионните и технически показатели, резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително, причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия, преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване  се съхраняват 5 год. Списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното се съхранява и предоставя при поискване от компетентните/контролни органи.

- Докладване.

Резултатите от собствения мониторинг, залегнал в СУОС, се докладват ежегодно до 31 март на съответната година в РИОСВ под формата на Годишен доклад за изпълнение на дейностите. Същият се изготвя по Образец на годишен доклад и се представя на компетентния орган на електронен и хартиен носител.

- Актуализация на СУОС.

Системата за управление на околната среда се актуализира при изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова, както и при промяна на нормативни документи. Към настоящия момент СУОС  е актуализирана във връзка с С Решение № 145-Н0-И2-А1-ТГ2/2016г. на ИАОС за актуализация на КР №145-Н0/2008г.

За контрол върху аспектите от производствената дейност на фирмата, свързани с опазването на околната среда, е отговорно РИОСВ – Перник. Басейнова дирекция, на която територия е разположена инсталацията - Басейнова дирекция Благоевград-Западнобеломорски район.

- Уведомяване

При всяка планирана промяна в работата на инсталациите по Условие 2 се уведомява МОСВ и ИАОС при спазване на Условие 7.1 и Условие 7.4 и като част от ГДОС.

При нарушаване на условията в КР се уведомява Областния управител, Кмета на общината, РИОСВ, териториалните структури на ГД „ПБЗН” – МВР, при аварийни или други замърсявания, а в случаите на замърсяване на повърхностни и/или подземни води и Басейновата дирекция, когато са нарушени установените с нормативен акт или с настоящото комплексно разрешително норми (индивидуални емисионни ограничения) на изпускане на замърсяващите вещества в околната среда съгласно Условия 7.8., Условие 7.9. и Условие 7.10. За отчетния период няма причинени екологични щети.

3.3. Използване на ресурси.

Съгласно Условие 8. от КР се изготвя отчет за използваните суровини, спомагателни материали и горива.. В следващите таблици е представено съответствието на реалните количества със зададените в КР.

3.3.1 Използване на вода.

Използването на вода за производствени нужди (включително охлаждане) става при наличие на Разрешително за водовземане №415105198/11.01.2016г, издадено съгласно изискванията на Закон за водите, и/или при наличие на актуален договор с “В и К” оператор и при спазване на условията в документите, уреждащи законосъобразното използване на вода съгласно Условие 8.1.1от КР

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно к-во, съгласно Разрешително за водовземане | Използвано годишно количество | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Собствен водоизточник ПС”Широки дол” | 252 600 м3/год | 196468 м3 | да |
| ВиК ООД Гр.Перник | Няма консумация | - |  |

Разход на вода за производствени нужди /вкл.охлаждане/, регистриран от водомерни устройства

# Таблица 3.2 За инсталация по Условие 8.1.2от КР

| Инсталация в обхвата на т.2.2.от прил.4 на от ЗООС | Годишнa консумация на вода за производствени нужди (включително охлаждане) | Годишна норма на ефективност при употреба на свежа вода, м3 /единица продукт съгл. КР | Годишна норма на ефективност при употреба на свежа вода, м3 /единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за производство на блокова стомана и фасонни отивки | 2008 | 2,3 м3/т течен метал | 2,3 м3/т | да |

За отчетният период са спазени изискванията, заложени в Условие 8.1.2. да не се превишават количествата вода за производствени нужди /вкл. охлаждане/.

Съгласно Условие 8.1.3. се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на Парокотелна инсталация за получаване на прегрята пара за Вакуумна инсталация за извънпещна обработка на стомана (VAD-VOD инсталация) и Охлаждащи цикли на топилните агрегати, които са основни консуматори на вода за производствени нужди (включително охлаждане) за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

Направена е 1 бр. проверка . Несъответствия не са установени.

Съгласно Условие 8.1.4. се прилага инструкция за извършване проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. През отчетния период от влизане в сила на КР през 2016 г. са направени следния брой проверки на техническото състоянието на водопроводната мрежа на площадката:

  - За производствени нужди - 6 проверки

  - За питейно-битови нужди - 6 проверки

  - За охлаждане – 6 проверки

За периода няма установени несъответствия.

Съгласно Условие 8.1.5.2. се прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлаждане). Документираната информация включва:

- Годишнa консумация на вода за производствени нужди (включително охлаждане) за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС;

- Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на вода за производствени нужди (включително охлаждане) за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС.

Съгласно Условие 8.1.5.3. се прилага инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлаждане) с определените в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират и съхраняват.

Условие 8.1.6.2. Направени са 12бр. проверки. Няма несъответствия

3.3.2 Използване на енергия.

По Условие 8.2.1.1

| Инсталация за производство на блокова стомана и фасонни отливки | Годишна норма на ефективност MWh/t единица продукт съгласно КР | Годишна норма на ефективност MWh/t единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 0.866 | 0,864 | да |
| Топлоенергия | 0.316 | 0,295 | да |

Прилага се методика за изчисляване на консумацията на топлоенергия от Инсталация за производство на блокова стомана и фасонни отливки.

Извършени са месечни проверки за съответствие на консумацията на електро и топлоенергия за инсталацията и за единица продукт.Несъответствия не са установени.

Предприети са действия за снижаване консумацията на ел.енергия през 2017 г. чрез

контролируема продължителност на работата на основните консуматори на ел.енергия, организационни мерки за пускане и спиране на основни консуматори на ел.енергия,  във подходящ времеви пояс.

По Условие 8.2.1.3. се  прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на Електродъгова пещ 60 t, Електродъгова пещ 25 t и VAD-VOD инсталация, основни консуматори на електро- и топлоенергия към инсталациите по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Съгласно Условие 8.2.1.4. се прилага инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

Съгласно Условие 8.2.2.3. документират се резултатите от проверките по изпълнение на  инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното и пречиствателното оборудване, основни консуматори на електроенергия и топлоенергия.

Извършни са 12 бр.проверки . Несъответствия не са установени.

Съгласно Условие 8.2.2.4. документират се резултатите от проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

Извършни са 12 бр.проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа.

Несъответствия не са установени.

По Условие 8.2.3.1. се изчисляват стойности на годишната норма за ефективност при употребата на електро- и топлоенергия за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 към ЗООС за календарната година както и резултатите от оценката на съответствието по Условие 8.2.2.2, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Несъответствия не са установени.

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива.

Инсталация за производство на блокова стомана и фасонни отливки

Условие 8.3.1. Употреба.

Съгласно Условие 8.3.1.1., употребяваните при работата на инсталацията по Условие 2 суровини и спомагателни материали не се различават по вид и не превишават количествата, посочени в  таблици 8.3.1.1./1/ и 8.3.1.1./2/.

Съгласно Условие 8.3.1.2., при експлоатацията на инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определени с Условие 2, не се употребява природен газ, в количества превишаващи тези, от посочените в таблица 8.3.1.2

Съгласно Условие 8.3.2.2. се прилага писмена инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества суровини, спомагателни материали и горива с определените такива в КР.

Данните са дадени в следните таблици:

Таблица 8.3.1.1 /1/ Суровини.

| Суровина | Годишно количество, съгласно КР т/год | Год. норма на ефективност, съгласно КР т/т продукт | Употребено годишно количество т | Год. норма на ефективност, т/т продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Феросилиций 45 % и 65% | 801 | 0,01144 | 7,54 | 0,0087 | Да |

Таблица 8.3.1.1 /2/ Спомагателни материали.

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР т/г | Год. норма на ефективност, съгласно КР т/т продукт | Употребено годишно количество т | Год. норма на ефективност , т/т продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шлакообразуващи материали Свързващо в-во за пясък | 5 231 454 | 0,07476 0,02268 | 60,27 14,55 | 0,0698 0,01686 | Да Да |

Таблица 8.3.1.2  Горива.

| Гориво | Годишно количество, съгласно КР хил.Nm3 | Год. норма на ефективност, съгласно КР хил.Nm3 /т продукт | Употребено годишно количество хил.Nm3 | Год. норма на ефективност, хил.Nm3 /т продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природен газ | 10 080 | 0,144 | 123,7 | 0,143 | да |

По Условие 8.3.3.2. - За отчетния период са направени месечни и годишна проверки за съответствие с определените количества съгл. КР, общо годишно количество за суровини, спомагателни материали и горива.

За отчетния период  не са установени несъответствия

3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти.

Съгласно Условие 8.3.4.1. съхранението на химичните вещества и смеси отговоря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, съгласно чл.4б. от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Съгласно Условие 8.3.4.1.1.  информационните листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и смеси и спомагателни материали, се съхраняват на площадката и при поискване от РИОСВ се представят.

Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Информационните листове за безопасност отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент 453/2010.

Съгласно Условие 8.3.4.8. представен е в РИОСВ актуален план на площадката, в който са означени местата за съхранение на опасни химични вещества, използвани като суровини, спомагателни материали и горива, описани в комплексното разрешително.

По Условие 8.3.6.1. се докладва за общ брой на извършените проверки  за поддръжка и проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини – 6 бр.

# За периода няма установени несъответствия.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда.

# 4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕBB) и PRTR

Докладването е свързано с оценка на емисиите от площадката в атмосферния въздух, водните обекти/канализационната система на друг оператор и/или населено място и почвата, преноса на замърсители извън площадката, обработка и/или употребата на вредни и опасни вещества с определени прагови стойности, съгласно Решението на Европейската комисия по ЕРЕВВ. Списък на вещества и техните прагови стойности са посочени в Таблица 1, приложена към настоящия ГДОС.

4.2.  Емисии на вредни в-ва в атмосферния въздух.

Основната част от емисиите във въздуха се формират от следните дейности:

Съгласно Приложение № 4 на ЗООС в обхвата на КР попада:

Инсталация за произоводство на блокова стомана и фасонни отливки, включваща:

  - Електростоманодобивно производство (ЕСДЦ);

  - Стоманолеярно производство  /СЛЦ/,

Инсталация, извън обхвата на Приложение 4 на ЗООС: Инсталация за пресово-термично обработване на блокова стомана, включваща:

  - Пресово-термично производство /ПТЦ/,

Условие 9.1. Работа на пречиствателното оборудване

Експлоатират се пречиствателни съоръжения за емисии в атмосферата съгласно посочените в Условие 9.1.1.

- 1 брой ръкавен филтър, тип 240 UHC-A (затворен секционен) за пречистване на отпадъчните газове от ЕДП 60 t към ИУ №1;

- 1 брой ръкавен филтър, тип 390 UHC-A (затворен секционен) за пречистване на отпадъчните газове от ЕДП 25 t към ИУ№2;

- 1 брой ръкавен филтър, тип 780 UHCT-A (затворен секционен), за пречистване на отпадъчните газове от Съоръжение за регенерация на формовъчни смеси към ИУ № 3.

По Условие 9.1.2. За всяко от пречиствателните съоръжения по условие 9.1.1 е  изготвена документация включваща:

- контролирани параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения);

- оптимални стойности за всеки един от контролираните параметри;

- честота на мониторинг на контролираните параметри;

- вида на оборудването за мониторинг/ методите за изчисляване на стойностите на контролираните параметри.,

която е представена в РИОСВ и се представя при поискване от компетентния орган.

Съгласно Условие 9.1.2.3. се прилага инструкция за мониторинг на стойности на контролираните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения, в съответствие с определените по Условие 9.1.2.

За отчетния период не са установени несъответствия.

Условие 9.1.3. Контрол на пречиствателното оборудване

Съгласно Условие 9.1.3.1. се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по Условие 9.1.2. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

За отчетния период не са установени несъответствия

За отчетния период не са извършвани ремонтни работи на пречиствателни съоръжения.

Условие 9.1.4. Документиране и докладване

Условие 9.1.4.1. Резултатите от мониторинга по Условие 9.1.2.3 се документират и съхраняват на площадката.

Условие 9.1.4.2. Притежателят на настоящото разрешително документира и съхранява резултатите от оценката на съответствието по Условие 9.1.3.1, установените причини за несъответствието и предприетите коригиращи действия.

Условие 9.1.4.3. Притежателят на настоящото разрешително докладва, като част от ГДОС обобщена информация за установените несъответствия по Условие 9.1.3.1, причини за несъответствията и предприетите действия за тяхното отстраняване

| № на ИУ | Контролиран параметър | Оптимална стойност | Мониторинг, който трябва да се извършва | Оборудване за мониторинг | Резервно оборудване | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | Пад на налягането | 0.3-1 kPa | Веднъж на 24h | Mанометър | 10% от общия брой филтърни ръкави, т.е.: 24 бр. филтърни ръкави за ръкавен филтър, тип 240 UHC-A; | да |
| К2 | Пад на налягането | 0.3-1 kPa | Веднъж на 24h | Mанометър | 10% от общия брой филтърни ръкави, т.е.: 39 бр. филтърни ръкави за ръкавен филтър, тип 390 UHC-A. | да |
| К3 | Пад на налягането | 0.3-1 kPa | Веднъж на 24h | Mанометър | 78 бр. филтърни ръкави (10% от общия брой филтърни ръкави) | да |

Контролирането на стойностите на параметър – пад на налягането става посредством отчитането на налягането на диференциален манометър, монтиран на входа и на изхода на турбината. Данните се записват в дневник. Няма несъответствие.

Извършени са общо 12бр. проверки за съотвествие на измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателно съоръжение / К2 / с определените оптимални такива.

Забележка: За отчетния период 60т ЕДП и съоръжение за регенерация на формовъчни смеси със съответните пречиствателни съоръжения К1 и К3, не са работили поради липса на производствена необходимост във връзка със силно намален обем на работа.

Условие 9.2. Емисии от точкови източници

По Условие 9.2.1. Дебитът на технологичните и вентилационни газове, на посочените в Таблица 9.2.1, Таблица 9.2.2, Таблица 9.2.3 и Таблица 9.2.4 изпускащи устройства, не превишава определените в съответните таблици стойности.

Посочените емисии на вредни вещества не превишават, определените в Таблица 9.2.1 – продължение, Таблица 9.2.2 – продължение, Таблица 9.2.3 – продължение и Таблица 9.2.4 – продължение емисионните норми.

Не се допуска наличие или експлоатация на други изпускащи устройства и организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в Условие 9.2.2, Условие 9.2.3 и означени на Приложение № II.5.3.1-1 от Заявлението.

Условие 9.2.2. Инсталация за производство на блокова стомана и фасонни отливки

Таблица 9.2.1

| Изпускащо устройство пореден № | Източник на отпадъчни газове | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | ЕДП 60 t | Ръкавен филтър | 120 000 | 35 |
| К2 | ЕДП 25 t | Ръкавен филтър | 180 000 | 35 |

Таблица 9.2.1 – продължение

| Параметър | Норми за допустими емисии (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Прах | 5 |
| Органични вещества, определени като общ въглерод | 50 |
| Диоксини и фурани | 0,1 ng/Nm3 |
| Живак | 0,05* |

*-определена, като средна стойност за периода на вземане на проби (периодично измерване, моментни проби за период от най малко четири часа)

Таблица 9.2.2

| Изпускащо устройство пореден № | Източник на отпадъчни газове | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К3 | Съоръжение за регенерация на формовъчни смеси | Ръкавен филтър | 396 000 | 35 |

Таблица 9.2.2 – продължение

| Параметър | Норми за допустими емисии (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Прах | 20 |

Таблица 9.2.3 (поправена с Решение № 145-Н0-И1-А0-ТГ2/2013г.)

| Изпускащо устройство пореден № | Източник на отпадъчни газове | Мощност, МW | Пречиства-телно съоръжение | Максимален дебит на газове (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) | Вид на горивото |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К7 | Парен котел, тип “ПКГП-12” | 8.82 | - | 16 000 | 10 | Природен газ |
| К8 | Парен котел, тип “ПКГП-12” | 8.82 | - | 16 000 | 10 |  |

Таблица 9.2.3 – продължение

| Параметър | Норми за допустими емисии (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| NOx | 250 |
| SO2 | 35 |
| СО | 100 |

Условие 9.2.3. Инсталация за пресово-термично обработване на блокова стомана

Таблица 9.2.4

| Изпускащо устройство пореден № | Източник на отпадъчни газове | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К4 | Нагревни пещи – 8 бр. | - | 200 000 | 50 |
| К5 | Термични пещи – 6 бр. | - | 100 000 | 60 |
| К6 | Отгревни пещи – 7 бр. | - | 150 000 | 50 |
| К9 | Термични пещи – 9 бр. | - | 100 000 | 60 |

Таблица 9.2.4 – продължение

| Параметър | Емисионни норми(mg/Nm3) |
| --- | --- |
| NOх | 500 |

Съгласно Условие 9.2.4. се прилага инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното норми за допустими емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.3. Неорганизирани емисии

Условие 9.3.1. Всички емисии на вредни вещества от инсталациите по Условие 2 се изпускат в атмосферния въздух организирано, т.е. през изпускащите устройства, описани в Условие 9.2.

Съгласно Условие 9.3.2. се прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

Условие 9.3.3 Прилага се инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Извършени са 6 бр. проверки. Несъответствия не са установени.

Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества

Съгласно Условие 9.4.1. се осигурява всички дейности на площадката да бъдат извършвани по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

По Условие 9.4.2. се прилага инструкция за предприемане на незабавни действия за идентифициране на причините за появата на миризми и мерки за ограничаване на емисиите, като капсуловане, работа при подналягане и др., а газовете да се обхващат и отвеждат за пречистване и обезмирисяване.

По Условие 9.4.3. се прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/ намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества.

Направени са 6 бр. проверки за  спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на емисиите на интензивно меришещи вещества.

Условие 9.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух

Условие 9.6. Условия за собствен мониторинг

Условие 9.6.1. Изисквания към собствения мониторинг на емисиите на вредни вещества във въздуха

По Условие 9.6.1.1. се извършват собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изпускащи устройства №№ 1, К1, К2, К3, К7 и К8, съгласно изискванията на Глава 5 от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, при спазване на регламентираните срокове по Таблица 9.6.1, Таблица 9.6.2 и Таблица 9.6.3. като по Условие 9.6.1.2.се възлага провеждането на СПИ на акредитирани лаборатории за изпитване, които задължително измерват параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух, съгласно чл. 22 от Наредба № 6 от 26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

Таблица 9.6.1. Мониторинг на изпускащи устройства № К1 и № К2 (актуализирана с Решение № 145-Н0-И2-А1-ТГ2/2016 г.)

| Параметър | Метод на изпитване | Честота на измерването |
| --- | --- | --- |
| Прах | Гравиметричен метод | Веднъж на шест месеца |
| Органични вещества, определени като общ въглерод | Пламъчно-йонизационен детектор | Веднъж на шест месеца |
| Диоксини и фурани | Пробонабиране и последващо газхроматографско определяне | Веднъж на две години |
| Живак | - | Веднъж на шест месеца |

Таблица 9.6.2. Мониторинг на изпускащо устройство № К3 (актуализирана с Решение № 145-Н0-И2-А1-ТГ2/2016 г.)

| Показател | Метод на изпитване | Честота на измерването |
| --- | --- | --- |
| Прах | Гравиметричен метод | Веднъж на две години* |

*- не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години.

Таблица 9.6.3. Мониторинг на изпускащи устройства № К7 и № К8 (актуализирана с Решение № 145-Н0-И2-А1-ТГ2/2016 г.)

| Показател | Метод на изпитване | Честота на измерването |
| --- | --- | --- |
| SO2 | Тегловен метод; Недисперсионна спектрометрия в инфрачервената област; Електрохимичен принцип | Веднъж на две години* |
| NOx | Хемилуминисценция; Електрохимичен принцип | Веднъж на две години* |
| CO | Недисперсна инфрачервена спектрометрия; Електрохимичен принцип | Веднъж на две години* |

*- не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години.

По Условие 9.6.1.3. се определят годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Допълнение 4 на Ръководство за прилагане на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ), съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. относно създаването на EРИПЗ.

.

Условие 9.6.2. Документиране и докладване

По Условие 9.6.2.1. се  документират и съхраняват резултатите от мониторинга на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове по Условие 9.6.1.1 и годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Условие 9.6.1.3 за всяка календарна година отделно и се предоставя при поискване от компетентния орган.

По Условие 9.6.2.2. се документират и съхраняват на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).

По Условие 9.6.2.3.  се документират и съхраняват резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/ намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката  съгл. инструкциите в Условие 9.3 и Условие 9.4.

По Условие 9.6.2.4. За отчетния период не са постъпили оплаквания от миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

По Условие 9.6.2.5. се документират и съхраняват резултатите от оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните показатели с определените в разрешителното емисионни норми (вкл. степента и времевия период на превишаването им), установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.

За отчетния период не са установени несъответствия.

Информацията по Условия 9.6.2.1, 9.6.2.2, 9.6.2.3, 9.6.2.4 и 9.6.2.5 и се съхранява на площадката, докладва се с Годишния доклад   и приложенията към него, предоставя се при поискване от компетентните органи.

По Условие 9.6.2.7. се докладва, като част от ГДОС стойностите на изчислените в съответствие с Условие 6.17. количества емитирани замърсители във въздуха, за единица продукт.

За отчетния период са извършени 12 бр. проверки по спазване условията в КР.

Несъответствия не са установени.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

## Производствени отпадъчни води

Отпадъчните води от площадката, на която операторът осъществява дейността си, са производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни води.

Канализационната система е проектирана и изпълнена като разделна: дъждовна и битово - фекална канализация. Производствените води се заустват в смесен колектор заедно с битово-фекалните води.

Отпадъчните производствени води заедно с БФВ се заустват чрез ТЗ 2, разположена на границата на площадката, в “ПСОВ ЛЕКО КО” ЕООД – собственост на друго юридическо лице.

“ПСОВ ЛЕКО КО” ЕООД е разположена на друга площадка.

## Охлаждаща вода

Основните инсталации – Инсталация за леене на блокова стомана и фасонни отливки и Инсталация пресово термично производство, притежават собствени  затворени оборотни цикли за охлаждане на оборудването с градирни кули.

Охлаждащата вода е включена в затворени оборотни цикли .

Дъждовни отпадъчни води

Потока дъждовни отпадъчни води се формират от цялата промишлена площадка, покриви свободни площи (дъждовна канализация). Заустването се извършва в дъждовна канализация и от там в дере „Върба”

Географските координати са измерени с помощта на GPS.

420 31I 29IIс.ш. - северна ширина;  220 57I 55II и.д. - източна дължина

Канализационната система на фирмата е изградена, като разделна и включва:

- Канализация за производствени  и битово фекални отпадъчни води

- Отпадъчните потоци постъпват в канализация за отпадъчни производствени  и битово-фекални води и от там посредством колектор в „ПСОВ ЛЕКО КО” ЕООД за пречистване, където се третират по биологичен двустъпален процес.

- Канализация за дъждовни отпадъчни води

Отпадъчни дъждовни води - заустват се в дере „Върба” и от там в р.Струма

| Географски координати | Точка на заустване |
| --- | --- |
| 420 31' 35.1" с.ш. 220 58' 60.9" и.д. | Последна ревизионна шахта на изход от площадката Производствена и битово-фекална канализация |
| 420 31' 29, " с.ш. 220 57' 55" и.д. | Изход дъждовна и дренажна канализация дере „Върба” |

Географските координати са измерени с помощта на GPS.

с.ш. - северна ширина;	и.д. - източна дължина

4.3.1. Емисии на вредни и опасни вещества в производствените отпадъчни води.

Условие №10. Емисии в отпадъчните води

Заустването на отпадъчните води, формирани на територията на производствената площадка, се извършва при спазване на условията в комплексното разрешително.

Условие 10.1.2. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

По Условие 10.1.2.1. отвежда се смесен поток отпадъчни води -производствени и битово-фекални, в пречиствателната станция на “ПСОВ ЛЕКО КО” ЕООД, единствено при наличие на актуален договор с експлоатационното дружество на пречиствателната станция и при спазване на условията в него, както и при условията, посочени в Таблица 10.1.2.1.

| Показател | Максимално допустими концентрации на вещества в смесен поток отпадъчни води – производствени и битово-фекални |
| --- | --- |
| Активна реакция рН | 6,5 – 9 |
| Температура | 40°С |
| Неразтворени вещества | 500 mg/dm3 |
| Сулфатни йони | 400 mg/dm3 |
| Амониев азот | 35 mg/dm3 |
| Фосфати /като Р/ | 15 mg/dm3 |
| Сулфиди /като S/ | 1,5 mg/dm3 |
| БПК5 | 200 mg/dm3 |
| ХПК (бихроматна) | 700 mg/dm3 |
| Нефтопродукти | 15 mg/dm3 |
| Анионактивни детергенти | 15 mg/dm3 |
| Феноли /летливи/ | 10 mg/dm3 |
| Желязо (общо) | 10 mg/dm3 |
| Живак | 0,05 mg/dm3 |
| Кадмий | 0,5 mg/dm3 |
| Олово | 2 mg/dm3 |
| Арсен | 0,5 mg/dm3 |
| Мед | 2 mg/dm3 |
| Хром (шествалентен) | 0,5 mg/dm3 |
| Хром (тривалентен) | 2,5 mg/dm3 |
| Никел | 2 mg/dm3 |
| Цианиди/свободни/ | 1 mg/dm3 |
| Цианиди/общо/ | 1,5 mg/dm3 |
| Цинк | 5 mg/dm3 |

По Условие 10.1.2.2. Ползването на канализационната мрежа, собственост на “ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС” ЕООД от външни фирми, за отвеждане на отпадъчни води към пречиствателна станция на “ПСОВ ЛЕКО КО” ЕООД, става единствено при наличие на сключен договор за отвеждане на отпадъчни води между собственика и ползвателя на канализационната мрежа, при спазване на условията в него и при спазване на Условие 10.1.2.1.

### Условие 10.1.3 Собствен мониторинг.

По Условие 10.1.3.1. се извършва мониторинг на смесен поток отпадъчни води - производствени и битово-фекални, отвеждани в пречиствателната станция на “ПСОВ ЛЕКО КО” ЕООД, съгласно изискванията, посочени в Таблица 10.1.3.1. Анализите и пробовземането се извършват от акредитирана лаборатория.

Извършен е мониторинг./Таблица 3 от Приложението/ Анализа е извършен от акредитирана лаборатория  - ЛИК  при „В и К” ООД гр.Перник. и „Пехливанов инженеринг”ООД- София.

По Условие 10.1.3.2. се прилага инструкция за изчисляване на количеството на смесения поток отпадъчни води – производствени и битово-фекални, отвеждани в пречиствателната станция на “ПСОВ ЛЕКО КО” ЕООД.

По Условие 10.1.3.3. се прилага инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с максимално допустимите концентрации на вещества в смесен поток отпадъчни води – производствени и битово-фекални, в Таблица 10.1.2.1, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

Несъответствие не е установено.

По Условие 10.1.3.4. се изчисляват замърсителите и техните годишни количества в отпадъчните води, които се докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Предоставени са годишните емисии на замърсителите в отпадъчните (производствени и битово-фекални) води .

Данните са представени в Таблица 1 от приложенията на ГДОС.

За получаване на данните е използвана следната формула:

A = Q * K * T * 24 * 3600

1000 * 1000

където:

A - годишни емисии (кг/год.)

Q - дебитът на отпадъчните води (l/s);

K – средно-годишната концентрация на замърсяващо вещество в

отпадъчните води (мг/куб. дм)

Т – времето, през което са изпускани отпадъчни води (дните в годината)

4.3.2. Емисии на вредни и опасни вещества в охлаждащите води

Условие 10.2.1. Работа на пречиствателните съоръжения

По Условие 10.2.1.Операторът експлоатира следните пречиствателни съоръжения:

- Радиален Утаител към 100Н цикъл за охлаждане на Инсталация за леене на блокова стомана и фасонни отливки;

- Окалино-утаител към 100Н цикъл за охлаждане на Инсталация пресово термично производство.

По Условие 10.2.1.2. За всяко пречиствателно съоръжение, разрешено с Условие 10.2.1.1, изготвена документация с определените:

- контролирани параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа);

- оптимални стойности за всеки от контролираните параметри;

- честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри, включително документиране на резултатите;

- вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри.,

която се съхранява на площадката и се предоставя на компетентния орган при поискване.

Условие 10.2.1.3. Контрол на пречиствателните съоръжения

По Условие 10.2.1.3.1. се прилага инструкции за поддържане на оптимална стойност на контролираните параметри на съоръженията, по Условие 10.2.1.1.

По Условие 10.2.1.3.2. се прилага инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по Условие 10.2.1.2 на разрешителното. Инструкцията  включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Направени са 12 бр. проверки на контролиран параметър – ниво на утайката. Не са установени несъответствия.

По Условие 10.2.1.3.3. се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка (ремонт) на съоръженията по Условие 10.2.1.1.

4.3.3. Емисии на вредни и опасни вещества в дъждовните отпадъчни води

Емисиите на дъждовните отпадъчни води се изпускат организирано чрез дъждовна канализация

Условие 10.4. Дъждовни води

Условие 10.4.2. Емисионни норми - индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.4.2.1. Операторът зауства дъждовни води, в дере Върба с последващо вливане в р.Струма, при спазване на изискванията, посочени в Таблица 10.4.2.1.

- Точка на заустване: ТЗ № 1 в дере “Върба”, с последващо вливане в р. Струма (II категория водоприемник), с координати 42º31’29,” СШ; 22º57’55” ИД,

- Точка на пробовземане: ТП № 1 последна ревизионна шахта, на изход от площадката, с координати 42º31’29,7” СШ; 22º57’00,0” ИД,

- Източници на отпадъчните води:

- дъждовни води от площадката

- дъждовни води от сградите на “Булмашинари ентерпрайсиз” ООД; “Унитранс” АД; “ЕВРОФЕЙШЪН” ЕООД; Име на водоприемника - дере “Върба”, с последващо вливане в р. Струма

| Показател | Индивидуални емисионни ограничения |
| --- | --- |
| Активна реакция рН | 6,0 – 8,5 |
| Неразтворени вещества | 50 mg/dm3 |
| Нефтопродукти | 0,3 mg/dm3 |
| Кадмий | 0,01 mg/dm3 |
| Олово | 0,05mg/dm3 |
| Мед | 0,1 mg/dm3 |
| Хром (шествалентен) | 0,05 mg/dm3 |
| Хром (тривалентен) | 0,5 mg/dm3 |
| Никел | 0,2 mg/dm3 |
| Желязо (общо) | 1,5 mg/dm3 |

По Условие 10.4.2.2. в канализационната система, приемат се поток дъждовни води, единствено дъждовни води от площадките на външните фирми, посочени в Условие 10.4.2.1/Таблица 10.4.2.1.

По Условие 10.4.2.3. Ползването на канализационната мрежа, собственост на “ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС” ЕООД от външни фирми, за отвеждане на дъждовни води с последващо заустване в дере “Върба”, става единствено при наличие на сключен договор за отвеждане на отпадъчни води между собственика и ползвателя на канализационната мрежа, при спазване на условията в него и при спазване на Условие 10.4.2.1.

### Условие 10.4.4. Условия за собствен мониторинг

По Условие 10.4.4.1. се извършва мониторинг на поток дъждовни води, зауствани в дере “Върба”, с последващо вливане в р. Струма, съгласно изискванията, посочени в Таблица 10.4.4.1. Анализите и пробовземането се извършват от акредитирана лаборатория

Таблица 10.4.4.1. Собствен мониторинг на поток дъждовни води

1. Точка на заустване: ТЗ № 1 в дере “Върба”, с последващо вливане в р. Струма, с координати 42º31’29,7” СШ; 22º57’00,0” ИД, обозначена в Приложение № І.Б.2.2.2-1от заявлението;

2. Точка на пробовземане: ТП № 1 последна ревизионна шахта, на изход от площадката, с координати 42º31’29,7” СШ; 22º57’00,0” ИД, обозначена в Приложение № І.Б.2.2.2-1от заявлението;

3. Име на водоприемника - дере “Върба”, с последващо вливане в р. Струма.

По Условие 10.4.4.2. се прилага инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения за поток дъждовни води в Таблица 10.4.2.1, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

Несъответствия не са установени.

Условие 10.5. Документиране и докладване

По Условие 10.5.3. документират се и се съхраняват резултатите от собствените наблюдения на показателите за качеството и количеството на отпадъчните води по Условие 10.1.3.1 и Условие 10.4.4.1 на настоящото разрешително.

Извършва се мониторинг по определените в условията параметри. Данните от измерванията са в табл. 3 от Приложенията

По Условие 10.5.4. Притежателят на настоящото разрешително да документират се и се съхраняват резултатите от оценката на съответствието на показателите по Условие 10.1.3.1 и Условие 10.4.4.1 с определените такива в Таблица 10.1.2.1 и Таблица 10.4.2.1 от настоящото разрешително; установените причини за несъответствията и предприетите коригиращи действия и се докладва като част от ГДОС .

По Условие 10.5.5. Притежателят на настоящото разрешително документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

По Условие 10.5.5.1. Притежателят на настоящото разрешително докладва замърсителите по Условие 10.1.3.4, включително пренос извън площадката на замърсители в отпадъчните води, предназначени за преработка, за които са надвишени пределните количества, посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

По Условие 10.5.6. се докладва, като част от ГДОС стойностите на изчислените в съответствие с Условие 6.17. количества емитирани замърсители, за единица продукт.

4.4. Управление на отпадъците.

4.4.1. Отпадъци предадени за обезвреждане/оползотворяване извън площадката.

Предаването на отпадъци извън площадката се извършва на фирми, с които „ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС” ЕООД има сключени договори. Тези фирми притежават Разрешение по чл. 35 от ЗУО, КР или Регистрационене документ. Пратките отпадъци се съпровождат със съпроводителен документ /Сертификат на товара/ за производствените отпадъци, а за опасните отпадъци и Идентификационни карти за предаване, превозване и приемане на опасни отпадъци .

Операторът на инсталациите включва в ГДОС информация за отпадъците, предадени за обезвреждане/оползотворяване извън площадката, като се посочват:

- Наименование и код на отпадъка.

- Име на оператора на инсталацията, в която се извършва обезвреждането/оползотворяването.

- Код на извършваната операция по обезвреждане/оползотворяване (D/R).

- Общо предадено количество на посочения оператор.

Информация за отпадъците се докладва и във формата на Таблици 4 и 5 от Приложение 1.

| Отпадък | Код | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане/ Събиране, транспортиране | Операция (D/R ) Т/С | Предадено количество, тон/година |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | „Метал Трейд 666” ЕООД | R 4 | 97,4 |
| Черни метали | 19 12 02 | „ВМВ Метал” ЕООД | R4 | 1,664 |
| Черни метали | 19 12 02 | „Метал Трейд 666” ЕООД | R 4 | 97 |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | „Метал Трейд 666” ЕООД | R 4 | 270,9 |
| Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07 | 10 09 08 | „ВДК-1” ЕООД | R 13 | 451,4 |
| Непреработвана шлака | 10 02 02 | „ВДК-1” ЕООД | R 13 | 148 |

Забележка: Количествата отпадъци, преработени от „Метал Трейд 666” ЕООД са оползотворени в Инсталация за производство на блокова стомана и фасонни отливки.

4.4.2. Образуване на отпадъци.

Образуваните отпадъци от дейността на фирмата през отчетния период - 2017 г. са  както следва: Производствени отпадъци (ПО), Опасни отпадъци (ОО),  Битови отпадъци (БО)

За всички образувани отпадъци теглото се измерва на автокантар преди предварителното им съхранение на площадки на оператора и/или транспортирането им до площадки на други преработващи предприятия. Отпадъци, подлежащи на оползотворяване се измерват преди тяхната експедиция.Контролирането на постъпващите и излизащите от площадките и складовете отпадъци се извършва от отговорното лице за отпадъци по цехове и отдели и се водят в Отчетни форми съгласно изискванията, заложени в инструкциите, касаещи отпадъците.

Една част от отпадъците на територията на площадката се генерират ежедневно предимно от производствените цехове/фирмите ползватели/ и частично в тяхните административни офиси. Друга част се генерират периодично от текущи ремонти и/или планови такива.	Обработката на отпадъците се осъществява с цел намаляване на техния обем, вредното въздействие върху околната среда, тяхното разделно събиране, безопасно транспортиране и съхранение. Опасните отпадъци се събират в добре затварящи се стационарни или превозими съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците.

Информация за отпадъците се докладва и във формата на Таблица 4 и 5 от Приложение1.

Таблица 11.1. Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за производство на блокова стомана и фасонни отливки

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Норма за ефективност (t/ единица продукт) по КР | Коли-чество (t/y) по КР | Норма за ефективност (t/ единица продукт) | Коли-чество (t/y) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 02 02 | Непреработвана шлака | 0,06253 | 4 570 | 0,04403 | 38 | да |
| 10 09 08 | Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07 | 0,0280 | 1 967 | 0,0278 | 24 | да |
| 12 01 01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали (от чистално термичен участък) | 0,6399 | 44 802 | 0,4148 | 358 | да |
| 16 11 02 | Облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 01 (от стоманодобивните пещи) | - | 98 |  | 6 | да |
| 03 01 05 | Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 (от дървообработващи машини за изработка на отливки и опаковки) | 0,00051 | 365 | 0,00020 | 1,0 | да |

Таблица 11.2. Опасни отпадъци, образувани от Инсталация за производство на блокова стомана и фасонни отливки

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Количество (t/y) поКР | Количество (t/y) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 02 07* | Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества (прах от ръкавни филтри) | 398 | 7,2 | да |
| 15 02 02* | Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (ръкави от ръкавни филтри) | 11 | 0,08 | да |

Таблица 11.3. Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за пресово-термично обработване на блокова стомана

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Количество (t/y) По КР | Количество (t/y) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 02 10 | Нагар/окалина (от термични и нагревни пещи) | 5545 | 32 | да |
| 12 01 01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали (от механообработващи участъци) | 9 740 | 122 | да |

Таблица 11.4. Опасни отпадъци, образувани от Инсталация за пресово-термично обработване на блокова стомана

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Количество (t/y) | Количество (t/y) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 01 10* | Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа (от хидравлични преси) | 68 | - |  |
| 13 02 05* | Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 1 | - |  |
| 15 02 02* | Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (омаслени дървени стърготини, конци, парцали) | 6 | 0,015 | да |

##### По Условие 11.1.3.  е изготвена и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъка с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират.

##### Условие11.2.  Приемане на отпадъци за третиране

Приемане на отпадъците от външни фирми се извършва при спазване на Условие 11.2.8. се извършва въз основа на писмен договор.като се прави

- проверка на придружаващата отпадъците документация, посочена в сертификат на отпадъка

- визуална проверка на отпадъците,

- измерване на количеството на приеманите отпадъци;

- отразяване в “ Отчетната книга”, съгласно Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;.

Условие 11.3. Предварително съхраняване на отпадъци

По Условие 11.3.1. Притежателят на настоящото разрешително извършва  предварително съхраняване на отпадъците за срок не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;

- една година при последващо предаване за обезвреждане.

По Условие 11.3.3. Дружеството съхранява образуваните на площадката опасни отпадъци в добре затварящи се съдове/контейнерии биг-бег чували/, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците, като съдовете  са обозначени с надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка съгласно Наредба №2/2014 г. за класификация на отпадъците.

По Условие 11.3.4.,Условие 11.3.5., Условие 11.3.6., Условие 11.3.7.,Условие 11.3.8. отпадъци се съхраняват съгласно изискванията, посочени в условието.и като съхраняването на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

По Условие 11.3.10.  Притежателят на настоящото разрешително прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за констатираните несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Предварително съхраняване на отпадъци се извършва и съгласно изискванията в Условие 11.3.11.

Съгласно Условие 11.3.12. представен е в РИОСВ актуален план/карта на площадката, в който са означени местата за предварително съхранение на всички отпадъци, образувани на площадката.

Транспортирането на отпадъците се извършва при спазване на  Условие 11.4.

По Условие 11.4.3.1. се  изготвят, съхраняват и представят на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи:

- За производствени отпадъци:

  - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;

- За опасни отпадъци:

- сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;

- “Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;

- “Писмени инструкции за действие при аварии”, в съответствие с Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г.

Условие 11.5. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци

По Условие 11.5.1. предават се за оползотворяване, в т.ч. рециклиране, отпадъците от дейността на предприятието, извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи документ по чл.67 и/или по чл.78 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмени договори.

Съгласно Условие 11.5.3. операция по оползотворяване, обозначена с код R 4 (рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения) се изършва в ЕДП в Инсталация за производство на блокова стомана и фасонни отливки на следните отпадъци с код и наименование:

- 10 02 10 - Нагар/окалина (от термични и нагревни пещи),

- 12 01 01 - Стърготини, стружки и изрезки от черни метали (от чистално термичен участък),

- 12 01 01 - Стърготини, стружки и изрезки от черни метали (от механообработващи участъци),

образувани от дейността на предприятието при експлоатация на инсталациите по Условие 2,

- 02 01 10 - Метални отпадъци,

- 12 01 01 - Стърготини, стружки и изрезки от черни метали,

- 15 01 04 - Метални опаковки,

- 16 01 17 - Черни метали,

- 17 04 05 - Желязо и стомана,

- 17 04 07 - Смеси от метали,

- 19 01 02 - Черни метали, отделени от дънна пепел

- 19 10 01 - Отпадъци от желязо и стомана,

- 19 12 02 - Черни метали,

- 20 01 40 - Метали,

в общо количество до 22 848 t/y.

По Условие 11.5.4. извършва се операция по оползотворяване, обозначена с код R13 (съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 4) на Площадка № 1, с максимално моментно количество (моментен капацитет) 30 000 тона, обозначена на Приложение Д ІІ.7.3-1 от заявлението, на следните отпадъци с код и наименование:

- 02 01 10 - Метални отпадъци,

- 12 01 01 - Стърготини, стружки и изрезки от черни метали,

- 15 01 04 - Метални опаковки,

- 16 01 17 - Черни метали,

- 17 04 05 - Желязо и стомана,

- 17 04 07 - Смеси от метали,

- 19 01 02 - Черни метали, отделени от дънна пепел,

- 19 10 01 - Отпадъци от желязо и стомана,

- 19 12 02 - Черни метали,

- 20 01 40 - Метали,

посочени в Условие 11.2.8.

като площадката има трайна настилка (бетон,), с ясни надписи на клетките, с код за отпадъците, които се третират в нея .

По Условие 11.5.5.  извършва се операция по оползотворяване, обозначена с код R 5 (рециклиране или възстановяване на други неорганични материали) в съоръжение за регенерация на формовъчни смеси от Инсталация за производство на блокова стомана и фасонни отливки на отпадък с код и наименование:

- 10 09 08 - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07,

Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците

По Условие 11.6.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за обезвреждане отпадъците от дейността на предприятието, извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи разрешение по чл.67 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор, или да ги предава по реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) №1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006г. относно превози на отпадъци.

Няма отпадъци предадени за обезвреждане през отчетния период.

Приоритетно отпадъци се предават за оползотворяване пред обезвреждане.

Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците

По Условие 11.7.1. осъществява се измерване /изчисляване на количествата генерирани на площадката отпадъци, с цел определяне на посочените в условие 11.7.1. параметри.

По Условие 11.7.3. изготвена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес) с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия като се изготвят съответните таблици в ГДОС

Условие 11.8. Анализи на отпадъците

По Условие 11.8.2. Стартирана е процедура по основно охарактеризиране на отпадъците, образувани от дейността на предприятието и предназначени за обезвреждане чрез депониране, в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т.1.1 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Извършено е основно охарактеризиране на отпадък с код 100908 - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07. Получено е становище от РИОСВ-Перник, съгл. което отпадъкът може да се депонира на депо за неопасни отпадъци.

4.4.3. Оценки на съответствието.

Условие 11.9. Документиране и докладване

По Условие 11.9.1. документират се и се докладват дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, като до 10.03. ежегодно се докладват дейностите по управление на отпадъците  на хартиен носител в ИАОС.

По Условие 11.9.2.  документират се всички измервани съгласно Условие 11.7. образувани количества отпадъци, като и годишното количество и стойностите на годишните норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се образуват пряко от производствения процес)

По Условие 11.9.3.  документират се резултатите от оценката на съответствието съгласно Условие 11.1.3, Условие 11.3.10 и Условие 11.7.3, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. Резултатите се съхраняват на площадката и представят при поискване от компетентния орган.

Направени са 12бр. проверки на оценките на съответствието.

Установени 1 бр.несъответствия – разположени отпадъци извън рамките на Площадка №8 върху площ с чакъл и треви по Условие 11.3.10

Предприети са коригиращи действия :

- Отстраняване на отпадъците от замърсения терен и предаването им на Площадка №8.

По Условие 11.9.4.2. документирани са видовете и количествата отпадъци, приети и рециклирани на площадката, и данните са представени като част от ГДОС в Таблица 5. и Списък на приети отпадъци по фирми.

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ОТ КОИТО СА ПОЛУЧЕНИ ОТПАДЪЦИТЕ

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Юридическо лице/ едноличен търговец | ЕИК | Основание за притежание на отпадъка | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тон |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 01 01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | „Булмашинари Ентерпрайсис”ООД | 202648955 | Технол.отпадък от дейност-механообработка | 159,44 |
| 19 12 02 | Черни метали | „ЕВРОМЕТАЛ” ООД | 113011332 | Решение №16-ДО-160-00/21.03.2013г. | 1305,479 |
| 19 12 02 | Черни метали | „Метал плюс 2015” ЕООД, с.Яна | 203726104 | Решение №12-ДО-1428-01/18.09.2017г. | 700 |
| 19 12 03 | Цветни метали | „ЕВРОМЕТАЛ” ООД | 113011332 | Решение №16-ДО-160-00/21.03.2013г. | 92,5 |
| 16 01 17 | Черни метали | „Метал Трейд 66”ООД | 113551951 | Решение №16-ДО-155-02/12.10.2015г | 550,740 |
| 16 01 17 | Черни метали | „ВМВ- Метал” ЕООД | 200369889 | № 444 от Регистъра на търговците с отпадъци | 3611,564 |
| 16 01 17 | Черни метали | ДП „ЖП инфраструктура”-София | 130823243 | борсов договор /техн.отпадък | 3321,006 |
| 17 04 05 | Желязо и стомана | „ЕВРОМЕТАЛ” ООД | 113011332 | Решение №16-ДО-160-00/21.03.2013г. | 70,25 |
| 17 04 05 | Желязо и стомана | ДП „ЖП инфраструктура”-София | 130823243 | борсов договор /техн.отпадък | 1258,324 |
| 17 04 05 | Желязо и стомана | „Метал Трейд 66”ООД | 113551951 | Решение №16-ДО-155-02/12.10.2015г | 2724,16 |
| 16 01 18 | Цветни метали | ДП „ЖП инфраструктура”-София | 130823243 | борсов договор /техн.отпадък | 16,657 |
| 17 04 01 | Мед, бронз, месинг | ДП „ЖП инфраструктура”-София | 130823243 | борсов договор /техн.отпадък | 29,142 |
| 17 04 11 | Кабели, различни от упоменатите в 170410 | ДП „ЖП инфраструктура”-София | 130823243 | борсов договор /техн.отпадък | 3,711 |

По Условие 11.9.5. съхранява се всяка информация, чието документиране се изисква с горните условия (условие № 11. Управление на отпадъците) за срок не по-кратък от пет календарни години и се предоставя при поискване от компетентните органи.

4.5. Шум.

Съгл. Условие 12.2.1. от КР измерване на общата звукова мощност, еквивалентно ниво на шум в мястото на въздействие и еквивалентни нива на шум в определени точки по оградата се извършва веднъж на две години. През отчетния период е извършено измерване на шум на площадката.  Данните са представени в Таблица №6 от ГДОС. Не са регистрирани оплаквания от граждани и работници на фирмата.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.

Документират се и се съхраняват на площадката резултатите от изпълнението на инструкциите по Условие 13.1 и Условие 13.4 и се предоставят при поискване от компетентните органи.

В съответствие с изискванията, заложени в КР и Съгласуван план за мониторинг относно почвите и подземните води, на производствената площадка  са съгласувани Пунктове за мониторинг на почви и подземни води. Точките са избрани по територията в близост с характерните производства и възможното разпространение на замърсяване чрез въздуха  и водни разливи.

Мониторингът се докладва като част от ГДОС. Таблица.№ 7 и 8

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР. Предвидено е актуализиране на Инвестиционната програма за привеждане на съществуващо депо за производствени неопасни отпадъци в съответствие с изискванията на нормативната уредба от оператора на инсталацията.

6.Прекратяване работата на инсталации или части от тях.

През отчетния период  - 2017 г.няма промени в експлоатацията на инсталацията. Няма  прекратена работа на инсталации или части от тях.

7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения.

По Условие 14.2. се прилага инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени.

В съответствие с План за управление при кризи и защита при бедствия и инструкцията по Уловие14.2. се  води документация за всяка възникнала аварийна ситуация, описваща:

- причините за аварията;

- време и място на възникване;

- последствия върху здравето на населението и околната среда;

- предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на последствията от нея.

Документацията се съхранява и представя при поискване от компетентния орган.

Предвидено е незабавно да се уведоми РИОСВ при следните случаи:

- измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното;

- не планирана емисия;

- инцидент, който е причинил замърсяване на повърхности или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква общината да реагира незабавно.

7.1.Аварии.

През отчетния период  през 2017 г. не са настъпвали значими аварии.

7.2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

През отчетния период - 2017 г. не са регистрирани  оплаквания.

8. Подписване на годишния доклад

Годишният доклад трябва да бъде подписан от оператора на инсталацията или от упълномощено от него лице.

Към Годишния доклад за 2017г. се прилага декларация в следния текст:

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително (КР № 145-Н0/2008г., актуализирано с Решение № 145-Н0-И2-А1-ТГ2/2016г.) на „ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС” ЕООД, гр.Радомир, Индустриална зона.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Дата: 29. 03. 2018 г.                                      Подпис:

Име на подписващия:                                 Людмил Стойков

Длъжност в организацията:                       Управител

ПРИЛОЖЕНИЕ 1:

Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR

Таблица 1. Изпускания по PRTR

ЗАМЪРСИТЕЛИ

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №. | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1a) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) |  |  |
|  |  |  | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид(CO) | 0 | - | - | - | * |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | - 43150 С | - | - | - | * |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | - 4,315 С | - | - | - | * |
| 7# |  | ЛОС без метан (NMVOC) | 0 | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 0 | - | - | - | * |
| 12# |  | Общ азот | - | - 89,36 М | 50 000 | 10 000 | 10 000 |
| 13# |  | Общ фосфор | - | - 36,39 М | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
| 17# | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) | - 0,026 С | - 0,404 М | 5 | 50 | 50 |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединения (като Cd) | - 0,086 С | - 2,103 М | 5 | 5 | 5 |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | - 0,431 С | - 4,044 М | 50 | 200 | 10 000 |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu) | - 0,345 С | - 5,661 М | 50 | 500 | 10 000 |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) | - 0,052 С | - 0,008 М | 1 | 5 | 5 |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) | - 0,086 С | - 2,22 М | 20 | 500 | 10 000 |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Pb) | - 1,726 С | - 11,32 М | 20 | 50 | 50 |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | - 21,575 С | - 24,26 М | 100 | 1 000 | 10 000 |
| 47# |  | PCDD +PCDF (диоксини и фурани) (като Teq) | - 0,000005 С | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 49# | 87-86-5 | Пентахлорфенол (PCP) | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 71# | 108-95-2 | Феноли (като общ C) | - | - 8,29 М | 20 | 200 | 10 000 |
| 72# |  | Полициклични ароматни въглеводо-роди (PAHs) | 0 | 5 | 5 | 50 | 50 |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (TOC) (като общ C или ХПК/3) | - 33,408 М | - 849,14 М | - | - | ** |
| 79# |  | Хлориди (като общ Cl) | - | 2млн. | 2 млн. | 2 млн. | 10 000 |
| 82# |  | Цианиди (като общ CN) | - | - 0,889 М | 50 | 500 | 10 000 |
| 86# |  | Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | - 41,21 М | - | - | - | * |

Използвани са емисионни фактори, съгласно указанията в Актуализирана методика за инвентаризация емисии на вредни вещества във въздуха./ 2010г./

Код на процеса  /SNAP CODE/  04 02 07 ;

Дейности и съоръжения: Електрически пещи за стомана.

За получаване на данните е използвана следната формула:

A = М х EF

където:

A - годишни емисии (кг/год.)

M –  количество произведена стомана в Mg (тон)

EF - емисионен фактор в kg/Mg, g/Mg, mg/Mg за различните групи замърсители

А= 863х50=43150 СО2 kg/y

А=863х0,005=4,315 N2O kg/y

А=863х0,03/1000= 0,026 As kg/y

А=863х0,1/1000=0,086 Cd kg/y

А=863х0,5/1000=0,431 Cr kg/y

А=863х0,4/1000=0,345 Cu kg/y

А=863х0,1/1000=0,086 Ni kg/y

А=863х2/1000=1,726 Pb kg/y

А=863х25/1000=21,575 Zn kg/y

За пресмятане на стойностите са използвани  данните от направени измервания, като е използвана следната формула:

М1 ( g/h)/ = С х Q/ 1000

M ( kg/y)= M1x24xD/1000

C –  концентрация mg/Nm3

Q –  дебит (Nm3/h)

D- дни в годината – бр.плавки х 4ч./24= 6

М – годишни емисии ( kg/y).

Q – 72283 Nm3/h

М1 = С х Q/ 1000

М1 = 3,96х72283/1000=286,2 Nm3/h

M ( kg/y)= M1x24xD/1000

М kg/y /прах/= 286,2х 24х 6/1000= 41,21 kg/y

Q – 72283 Nm3/h

М1 = С х Q/ 1000

М1 = 0,005х72283/1000=0,361 Nm3/h

M ( kg/y)= M1x24xD/1000

М kg/y /живак/= 0,361х 24х 6/1000= 0,052 kg/y Нg

Q – 72283 Nm3/h

М1 = С х Q/ 1000

М1 = 3,21х72283/1000=232,02 Nm3/h

M ( kg/y)= M1x24xD/1000

М kg/y /общ С/= 232, 02 х 24х 6/1000= 33,408 kg/y

Предоставени са годишните емисии на замърсителите, непревишаващи зададените прагове в отпадъчните (производствени и дъждовни) води на фирмата.

За получаване на данните е използвана следната формула:

A = Q * K * T * 24 * 3600

1000 * 1000

където:

A - годишни емисии (кг/год.)

Q - дебитът на отпадъчните води (l/s);     Q=9,6х1000/3600=2,6 l/s

K – средно-годишната концентрация на замърсяващо вещество в

отпадъчните води (мг/куб. дм)

Т – времето, през което са изпускани отпадъчни води (дните в годината)

A= k х QхTх24хх3600/1000х1000=  k х 2,6х 360х 24х 3600/ 1000х1000 = k х 80,87

N2 = 1,105х 80,87= 89,36 kg/y

P = 0,45х 80,87= 36,39 kg/y

As = 0,005х 80,87= 0,404 kg/y

Cd = 0,1026х 80,87= 2,103 kg/y

Cr = 0, 05х 80,87= 4,044 kg/y

Cu = 0,07х 80,87= 5,661 kg/y

Hg = 0,0001х 80,87= 0,008 kg/y

Ni = 0,027х 80,87= 2,22 kg/y

Pb = 0,140х 80,87= 11,32 kg/y

Zn = 0,3х 80,87= 24,26 kg/y

Феноли = 0,102х 80,87= 8,29 kg/y

ХПК= 10,5х 80,87= 849,14 kg/y

Цианиди= 0,011х 80,87= 0,889 kg/y

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух.

Изпускащо устройство К – 2, 25т ЕДП

Протокол № 254Л/16.11.2017г.

| Параметър | Единица | НДЕ,съгласно КР | Резултати от СПИ | Честота на мониторинг | Съответствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прах | mg/Nm3 | 5 | 3,96 | 1 път на 6м. |  |
| Орг.в-ва, определени като общ С | mg/Nm3 | 50 | 3,21 | 1 път на 6м. |  |
| Диоксини и фурани | ng/Nm3 | 0,1 | 0,000005 | 1 път на 2год. |  |
| Живак | mg/Nm3 | 0,05 | < 0,005 | 1 път на 6м. |  |

Изпускащо устройство К – 3, Съоръжение за регенерация на пясък

| Параметър | Единица | НДЕ,съгласно КР | Резултати от СПИ | Честота на мониторинг | Съответствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | 13,1 | 1 път на 2г. | 100 |

Протокол №339Л.2 /02.09.2016 г.

Изпускащо устройство К 7 - Парен котел  ПКГП-12

| Параметър | Единица | НДЕ,съгласно КР | Резултати от СПИ | Честота на мониторинг | Съответствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | mg/Nm3 | 100 | 44,3 | 1 път на 2г. | 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | 0,00 | 1 път на 2г. | 100 |
| NO2 | mg/Nm3 | 250 | 129 | 1 път на 2г. | 100 |

Изпускащо устройство К 8 - Парен котел  ПКГП-12

| Параметър | Единица | НДЕ,съгласно КР | Резултати от СПИ | Честота на мониторинг | Съответствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | mg/Nm3 | 100 | 0,00 | 1 път на 2г. | 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | 0,00 | 1 път на 2г. | 100 |
| NO2 | mg/Nm3 | 250 | 131,3 | 1 път на 2г. | 100 |

# Таблица 3. Емисии в отпадъчни води

# Смесен поток -  производствени и битово фекални водиПротокол №ЛИ-Б-104/11.04.2017г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год. | 593,14 54,3 216 497 | 229,6 9,6 83820 | При вземане на проба | да |
| рН |  | 6,5 – 9 | 7,24 | Един път на тримесечие | да |
| Температура | оС | 40°С | 16,6 | Един път на тримесечие | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 500 | 4,9 | Един път на тримесечие | да |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 400 | 41 | Един път на тримесечие | да |
| Желязо (общо) | mg/dm3 | 10 | 0,25 | Един път на тримесечие | да |
| ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | 700 | 8 | Един път на тримесечие | да |
| БПК5 | mg/dm3 | 200 | 4,9 | Един път на тримесечие | да |
| Амониев азот | mg/dm3 | 35 | 2 | Един път на тримесечие | да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15 | 5 | Един път на тримесечие | да |
| Фосфати /като Р/ | mg/dm3 | 15 | 0,8 | Един път на тримесечие | да |
| Сулфиди /като S/ | mg/dm3 | 1,5 | <0,02 | Един път на тримесечие | да |
| Анионактивни детергенти | mg/dm3 | 15 | <0,05 | Един път на тримесечие | да |
| Феноли /летливи/ | mg/dm3 | 10 | 0,18 | Един път на тримесечие | да |
| Живак | mg/dm3 | 0,05 | <0,0001 | Един път на тримесечие | да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,5 | <0,05 | Един път на тримесечие | да |
| Олово | mg/dm3 | 2,0 | 0,2 | Един път на тримесечие | да |
| Арсен | mg/dm3 | 0,5 | <0,005 | Един път на тримесечие | да |
| Мед | mg/dm3 | 2,0 | <0,09 | Един път на тримесечие | да |
| Хром (шествалентен) | mg/dm3 | 0,5 | <0,05 | Един път на тримесечие | да |
| Хром (тривалентен) | mg/dm3 | 2,5 | <0,05 | Един път на тримесечие | да |
| Никел | mg/dm3 | 2,0 | <0,05 | Един път на тримесечие | да |
| Цианиди/свободни/ | mg/dm3 | 1,0 | <0,02 | Един път на тримесечие | да |
| Цианиди/общо/ | mg/dm3 | 1,5 | <0,02 | Един път на тримесечие | да |
| Цинк | mg/dm3 | 5,0 | <0,6 | Един път на тримесечие | да |

# Протокол №203Л /06.11.2017г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год. | 593,14 54,3 216 497 | 229,6 9,6 83820 | При вземане на проба | да |
| рН |  | 6,5 – 9 | 6,98 | Един път на тримесечие | да |
| Температура | оС | 40°С | 15,2 | Един път на тримесечие | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 500 | 26 | Един път на тримесечие | да |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 400 | 46 | Един път на тримесечие | да |
| Желязо (общо) | mg/dm3 | 10 | 0,02 | Един път на тримесечие | да |
| ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | 700 | 13 | Един път на тримесечие | да |
| БПК5 | mg/dm3 | 200 | 3 | Един път на тримесечие | да |
| Амониев азот | mg/dm3 | 35 | 0,21 | Един път на тримесечие | да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15 | 0,035 | Един път на тримесечие | да |
| Фосфати /като Р/ | mg/dm3 | 15 | 0,1 | Един път на тримесечие | да |
| Сулфиди /като S/ | mg/dm3 | 1,5 | <0,02 | Един път на тримесечие | да |
| Анионактивни детергенти | mg/dm3 | 15 | <0,05 | Един път на тримесечие | да |
| Феноли /летливи/ | mg/dm3 | 10 | <0,025 | Един път на тримесечие | да |
| Живак | mg/dm3 | 0,05 | <0,0001 | Един път на тримесечие | да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,5 | <0,002 | Един път на тримесечие | да |
| Олово | mg/dm3 | 2,0 | 0,008 | Един път на тримесечие | да |
| Арсен | mg/dm3 | 0,5 | <0,005 | Един път на тримесечие | да |
| Мед | mg/dm3 | 2,0 | <0,005 | Един път на тримесечие | да |
| Хром (шествалентен) | mg/dm3 | 0,5 | <0,05 | Един път на тримесечие | да |
| Хром (тривалентен) | mg/dm3 | 2,5 | <0,05 | Един път на тримесечие | да |
| Никел | mg/dm3 | 2,0 | <0,005 | Един път на тримесечие | да |
| Цианиди/свободни/ | mg/dm3 | 1,0 | <0,002 | Един път на тримесечие | да |
| Цианиди/общо/ | mg/dm3 | 1,5 | <0,002 | Един път на тримесечие | да |
| Цинк | mg/dm3 | 5,0 | <0,005 | Един път на тримесечие | да |

Поток дъждовни води

Протокол № ЛИ-Б-103 /11.04.2017г..

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН |  | 6,0 – 8,5 | 7,86 | Един път на 6 месеца | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 mg/dm3 | <4,7 | Един път на 6 месеца | да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 mg/dm3 | <5 | Един път на 6 месеца | да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,01 mg/dm3 | <0,05 | Един път на 6 месеца | да |
| Олово | mg/dm3 | 0,05mg/dm3 | <0,2 | Един път на 6 месеца | да |
| Мед | mg/dm3 | 0,1 mg/dm3 | 0,09 | Един път на 6 месеца | да |
| Хром (шествалентен) | mg/dm3 | 0,05 mg/dm3 | <0,05 | Един път на 6 месеца | да |
| Хром (тривалентен) | mg/dm3 | 0,5 mg/dm3 | <0,05 | Един път на 6 месеца | да |
| Никел | mg/dm3 | 0,2 mg/dm3 | 0,142 | Един път на 6 месеца | да |
| Желязо (общо) | mg/dm3 | 1,5 mg/dm3 | <0,25 | Един път на 6 месеца | да |

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | К О д | Годишно количество т/год. | Норма за ефективност т/единица продукт | Предварително съхранение на площадката | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К-ва определени с КР | Реално измере но | К-ва определени с КР | Реално измере но |  |  |
| ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ |
| Инсталация за производство на блокова стомана и фасонни отливки |
| Непреработва на шлака | 10 02 02 | 4 570 | 38 | 0,06253 | 0,0440 | Площадка №8 | да |
| Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07 | 10 09 08 | 1967 | 24 | 0,0280 | 0,0278 | Площадка №8 | да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали/от чистално- термичен участък/ | 12 01 01 | 44 802 | 358 | 0,6399 | 0,4148 | Площадка №1 | да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 01 | 16 11 02 | 98 | 6 | - | - | Площадка №8 | да |
| Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 | 03 01 05 | 365 | 1,0 | 0,00051 | 0,00115 | Площадка №7 | да |
|  |  | Инсталация за пресово-термично обработване на блокова стомана |
| Нагар/окалина | 10 02 10 | 5 545 | 32 |  |  | Площадка №1 | да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали/от металообработващи участъци/ | 12 01 01 | 9 740 | 122 | - | - | Площадка №1 | да |
|  | Опасни отпадъци |
|  |  | Инсталация за производство на блокова стомана и фасонни отливки |
| Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества/прах от ръкавни филтри/ | 10 02 07* | 398 | 7,2 | - | - | Площадка №1 | да |
| Абсорбенти, филтърни материали/вкл. маслени филтри, неупоменати другаде/, кърпи за изтриване и предпазни облекла замърсени с опасни вещества/ръкави от ръкавни филтри/ | 15 02 02* | 11 | 0,08 |  |  | Площадка №1 | да |
|  |  | Инсталация за пресово-термично обработване на блокова стомана |
| Нехлорирани, хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 68 | 0 | - | - | Площадка№3 |  |
| Нехлорирани, моторни смазочни масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 1 | 0 | - | - | Площадка №4 |  |
| Абсорбенти, филтърни материали/вкл. маслени филтри, неупоменати другаде/, кърпи за изтриване и предпазни облекла замърсени с опасни вещества/омаслени дървени стърготини, конци, парцали/ | 15 02 02* | 6 | 0,015 | - | - | Площадка №1 | да |
|  |  | ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, ОБРАЗУВАНИ ОТ ЦЯЛАТА ПЛОЩАДКА |
| Флуорисцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,009 | 0,002 |  |  | Площадка №6 | да |
|  |  | СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 | 17 06 04 | 32 | 0 | - |  | Площадка №5 | да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатити в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 59 | 0 | - | - | Площадка №5 | да |

Таблица 5.Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотво ряване на площадката | Обез вреж дане на площад ката | Име на външната фирма извършваща операциите по оползотворяване/ обезвреждане | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагар/окалина | 10 02 10 | R 4 – 32т. | не |  | да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | R4-122т. R13 – 1660т. | не |  | да |
| Черни метали | 19 12 02 | R4 – 451т. R13- 1033т. | не |  | да |
| Черни метали | 160117 | R4 – 79т. R13- 2945т | не |  | да |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | R4 – 248т R13- 2160т | не |  | да |
| Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07 | 10 09 08 | - | не | „ВДК-1” ЕООД R13- 451,4т. | да |
| Непреработвана шлака | 10 02 02 | - | не | „ВДК-1” ЕООД R13- 148т. | да |

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуковото налягане /db/ | Измерено през деня/нощта | Гранични стойности по КР | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обща звукова мощност на площадката |  | 114,8; 112,4 |  |  |
| Еквивалентни нива на шум по границата на площадката | Контур 1 | 61,3; 56,7; 51,3; 56,6; 62,4 | 70 дневно 70вечерно 70нощно | да |
|  | Контур 2 | 57,9; 63,1; 58,5; 62,8; 56,9 |  |  |
| Еквивалентни нива на шум в мястото на въздействието |  | 40,8 | 55 дневно 50вечерно 45нощно | да |

Таблица 7.Опазване на подземните води

Протокол № 203Л-1/06.11.2017 г.

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация съгл. КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Активна реакция | ТП1 скрапобаза | 6,5-9,5 | 6,86 | 6 месеца | да |
| 2.Фосфати | ТП1 скрапобаза | <0,50 | 0,97 | 6 месеца | да |
| 3.Цианиди общи | ТП1 скрапобаза | <0,01 | <0,002 | 6 месеца | да |
| 4.Амониев йон | ТП1 скрапобаза | <0,5 | 0,2 | 6 месеца | да |
| 5.Нитрати | ТП1 скрапобаза | <50,0 | 27,3 | 6 месеца | не |
| 6.Сулфати | ТП1 скрапобаза | <250 | 45 | 6 месеца | да |
| 7.Олово | ТП1 скрапобаза | <10 | <5 | 6 месеца | не |
| 8.Мед | ТП1 скрапобаза | <2,0 | <0,005 | 6 месеца | да |
| 9.Цинк | ТП1 скрапобаза | <5,0 | <0,005 | 6 месеца | да |
| 10.Кадмий | ТП1 скрапобаза | <5,0 | <2 | 6 месеца | да |
| 11.Желязо общо | ТП1 скрапобаза | <200 | <5 | 6 месеца | да |
| 12.Арсен | ТП1 скрапобаза | 0,05 | <0,005 | 6 месеца | да |
| 13.Никел | ТП1 скрапобаза | <20 | <5 | 6 месеца | да |
| 14.Хром | ТП1 скрапобаза | <10 | <5 | 6 месеца | да |
| 15.Живак | ТП1 скрапобаза | <1,0 | <0,1 | 6 месеца | да |
| 16.Електропроводи мост | ТП1 скрапобаза | <2000 | 600 | 6 месеца | да |
| 17.Нефтопродукти | ТП1 скрапобаза |  | <0,02 | 1път годишно | да |

Протокол № 203Л-1/06.11.2017 г.

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация съгл. КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Активна реакция | ТП2 ПТЦ | 6,5-9,5 | 6.84 | 6 месеца | да |
| 2.Фосфати | ТП2 ПТЦ | <0,50 | 0,37 | 6 месеца | да |
| 3.Цианиди общи | ТП2 ПТЦ | <0,01 | <0,002 | 6 месеца | да |
| 4.Амониев йон | ТП2 ПТЦ | <0,5 | 0,32 | 6 месеца | да |
| 5.Нитрати | ТП2 ПТЦ | <50,0 | 2,9 | 6 месеца | да |
| 6.Сулфати | ТП2 ПТЦ | <250 | 9 | 6 месеца | да |
| 7.Олово | ТП2 ПТЦ | <10 | <5 | 6 месеца | да |
| 8.Мед | ТП2 ПТЦ | <2,0 | <0,005 | 6 месеца | да |
| 9.Цинк | ТП2 ПТЦ | <5,0 | <0,005 | 6 месеца | да |
| 10.Кадмий | ТП2 ПТЦ | <5,0 | <2 | 6 месеца | да |
| 11.Желязо общо | ТП2 ПТЦ | <200 | 24 | 6 месеца | да |
| 12.Арсен | ТП2 ПТЦ | 0,05 | 0,0056 | 6 месеца | да |
| 13.Никел | ТП2 ПТЦ | <20 | <5 | 6 месеца | да |
| 14.Хром | ТП2 ПТЦ | <10 | <5 | 6 месеца | да |
| 15.Живак | ТП2 ПТЦ | <1,0 | <0,1 | 6 месеца | да |
| 16.Електропроводи мост | ТП2 ПТЦ | <2000 | 470 | 6 месеца | да |
| 17.Нефтопродукти | ТП2 ПТЦ |  | <0,02 | 1път годишно |  |

Таблица 8. Опазване на почви.

Протокол № 203Л-2/06.11.2017 г.

| Показател | Концентрация в почвите /базово състояние/съгл.КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | 7,94 | ПТ1 | 0-10 | 7,4 | Веднъж годишно | да |
|  |  |  | 10-40 | 6,8 |  |  |
| Фосфати | 5 | ПТ1 | 0-10 | 3,47 | Веднъж годишно | да |
|  |  |  | 10-40 | 2,83 |  |  |
| Хром | 75 | ПТ1 | 0-10 | 69,2 | Веднъж годишно | да |
|  |  |  | 10-40 | 70,2 |  |  |
| манган | 948 | ПТ1 | 0-10 | 866 | Веднъж годишно | да |
|  |  |  | 10-40 | 903 |  |  |
| желязо | 3,28 | ПТ1 | 0-10 | 26685 | Веднъж годишно | да |
|  |  |  | 10-40 | 27181 |  |  |
| никел | 51 | ПТ1 | 0-10 | 54,5 | Веднъж годишно | да |
|  |  |  | 10-40 | 54,8 |  |  |
| мед | 38 | ПТ1 | 0-10 | 49,4 | Веднъж годишно | да |
|  |  |  | 10-40 | 48,2 |  |  |
| цинк | 118 | ПТ1 | 0-10 | 187 | Веднъж годишно | да |
|  |  |  | 10-40 | 160 |  |  |
| арсен | 15 | ПТ1 | 0-10 | 13,8 | Веднъж годишно | да |
|  |  |  | 10-40 | 14,6 |  |  |
| кадмий | 1 | ПТ1 | 0-10 | 2,06 | Веднъж годишно | да |
|  |  |  | 10-40 | 2,03 |  |  |
| олово | 46 | ПТ1 | 0-10 | 26,2 | Веднъж годишно | да |
|  |  |  | 10-40 | 24,6 |  |  |

# Text boxes

УПРАВИТЕЛ

Правен отдел

ЕКЛ

ЛБК

ИТБЕТН

Еколог