„ГРАДУС - 1” EООД ГР. стара загора

ПЛОЩАДКА С. ЗИМНИЦА, ОБЩ. сТРАЛДЖА

годишен ДОКЛАД

ЗА 2017 г.

За изпълнение на дейностите,

за които е предоставено

комплексно разрешително

№  284-НО/2008 г.

МАРТ - 2018 г.

ГР. СТАРА ЗАГОРА

3.1. Увод

- Наименование на инсталацията:

„Инсталация за интензивно отглеждане на птици (бройлери)”

- Адрес по местонахождение на инсталацията:

„Градус - 1” EООД, Птицеферма  Зимница, общ. Стралджа

- Регистрационен номер на КР: № 284-НО/2008 г.

- Дата на подписване на КР: 08.10.2008 г.

Дата на подписване на актуализираното КР: 14.06.2016 г.

- Дата на влизане в сила на КР: 15.11.2008 г.

Дата на влизане в сила на актуализираното КР: 05.07.2016 г.

- Оператор на инсталацията: „Градус - 1” EООД, гр. Стара Загора, кв. „Индустриален“, Птицекланица „Градус“

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/ оператора:

„Градус - 1”  EООД, гр. Стара Загора, кв. „Индустриален“, Птицекланица „Градус“, тел. 042 617 101, факс 042 601 069, е- mail: gradus@gradusbg.com

- Лице за контакти: инж. Бистра Митева - Еколог

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти:

„Градус - 1”  EООД, гр. Стара Загора, кв. „Индустриален“, Птицекланица „Градус“, тел. 042 617 130

- Кратко описание на всяка от дейностите (процесите), извършвани в инсталацията:

Инсталацията за интензивно отглеждане на птици представлява комплекс от сгради (халета), обединени в отделна единица, наречена център. На разглежданата площадка е обособен един център за интензивно отглеждане на птици, състоящ се от 10 халета, в които се отглеждат подрастващи родители за бройлери.

Сградите за отглеждане на птиците представляват масивна конструкция, изградена върху бетонова основа. Покривът е двускатен, изолиран и направен от отразяващ светлината материал за намаляване на проводимостта (кондукция) на слънчевата топлина.

Изолацията на покрива е изпълнена от 10 см материал с изолиращи свойства.

Системата за отопление се състои от една печка на твърдо гориво във всяко хале с номинална топлинна мощност 0,406 MW. Използват се когато е необходимо подгравяне на средата, с цел осигуряване на оптимален растеж на пиците.

Вентилационната система има за цел да осигури достатъчно количество кислород и да поддържа оптимални условия и температура за птиците. Прилага се комбинирана система, състояща се от покривни и стенни вентилатори, осигуряващи общ дебит на вентилационните газове общо за Центъра  1 384 000 Nm3/h.

Осветлението осигурява равномерно разпределение на светлината на нивото на пода.

Системите за поене използват чиста хладна вода за задоволяване на потребностите на птиците. Инсталирани са нипелни поилки от затворен тип. Нипелите с висок дебит работят при препоръчителна норма от 80 до 90 мл/мин. Те осигуряват наличието на една капка вода на върха на нипела и са снабдени с чаши за събиране на евентуална изтичаща от нипела вода. Нипелите с нисък дебит работят при препоръчителна норма от 50 до 60 мл/мин. Те обикновено не са снабдени с чаши като налягането на водата е нагласено да поддържа ниво на дебита, съобразен с нуждите на птиците.

Годишно в една сграда е възможно да се отглеждат до 3 партиди при отглеждане на подрастващи родители за бройлери. Предвиждат се между 12 и 14 дни депопулация на сградите, по време на които се изнася старата постеля и се почистват халетата. Прилага се и дезинфекция с препарати.

Най-общо един жизнен цикъл се състои от две фази – фаза на популация (18 седмици) и фаза депопулация (12-14 дни). Фаза «популация» стартира от момента на зареждане на халето (сградата) с птици. През тази фаза се извършва захранване на птиците с фураж, водопоене, изразходва се топлоенергия за поддържане на жизнеспособността на стадата – влагат се дървен материал и брикети. Фаза «популация» завършва с изпразване на халето и подаване на отгледаните подрастващи родители за бройлери към Птицекомбинат Ямбол, където те преминават в следващата фаза от развитието си – продуктивни родители, който продължава до 64 седмичната им възраст. След това птиците се предават за клане.

След преминаване на тази първа фаза, следва фаза «депопулация», през която помещенията се почистват от образуваната смес от постеля и тор. Като постеля се използва слама, късове амбалажна хартия, талаш или смеси от тях. Образуваната торова постеля се натоварва и извозва до Енергийна централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, използваща анаеробно разграждане на биомаса от растителни и животински субстанции в гр. Нова Загора. Празното помещение се обработва с дезинфектанти за да се предотврати евентуално предаване на заразни болести от една партида на друга. Периодът се използва за поддръжка на системите за хранене, поене, вентилация и осветление. Извършва се цялостен оглед на оборудването. Извършва се окончателно сухо почистване на помещенията. Следват процеси на зареждане с нова свежа постеля, доставка на фураж и спомагателни материали. Фаза «депопулация» завършва с технологична почивка от 3-5 дни.

- Производствен капацитет на Инсталацията:

Съгласно Условие 4.1 от КР максималният капацитет на инсталацията е 100 694 бр. подрастващи родители за бройлери  за един жизнен цикъл.

Съгласно Инструкцията по Условие 4.2.1 от КР:

- Годишната продукция на инсталацията е броят отгледани птици /подрастващи родители за бройлери/ в инсталацията през всички проведени жизнени цикли в рамките на годината.

- Годишното количество продукция на инсталацията, съобразно единицата капацитет (1000 бр. птици за един жизнен цикъл), се определя като годишната продукция се раздели на 1000 и след това полученото число се раздели на броя на проведените жизнени цикли през годината.

- Годишният брой средно заети места в инсталацията за подрастващи родители за бройлери се определя като годишната продукция се раздели на броя на проведените жизнени цикли през съответната година.

В изпълнение на Условие 4.2.2 Операторът докладва следната информация:

- Годишната продукция на инсталацията за отчетния период 01.01.2017 – 31.12.2017 г. е   188 819  броя подрастващи родители за бройлери;

- Годишното количество продукция на инсталацията, съобразно единицата капацитет за отчетния период 01.01.2017 – 31.12.2017 г. е 62,9395 броя подрастващи родители за бройлери;

- Годишният брой средно заети места в инсталацията за отчетния период 01.01.2017 – 31.12.2017 г. е 62 940 броя места за подрастващи родители за бройлери.

През отчетния период отглеждането на подрастващи родители за бройлери е преминало през 3 жизнени цикъла.

Производството на птици е процес, който не може да бъде завършен в рамките на един месец, тъй като неговата продължителност е 18 седмици при подрастващите родители за бройлери. За достоверни се приемат данните за наличните птици към първо число на отчитания месец.

- Организационна структура на дружеството, отнасяща се до управлението на околната среда;

Дружеството има изградена организационна структура по управлението на околната среда. Изготвен е персонален списък на специалисти и служители, отговарящи по вземане на решения, относно отстраняване на възникнали несъответствия. Определени са отговорните специалисти и служители отговарящи, по контрола на резултатите от отстраняване на възникналите несъответствия. Взаимодействията на отделните служители се описват със следната организационна диаграма:

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:

РИОСВ – гр. Стара Загора 6000, гр. Стара Загора, ул. „Стара планина”№ 2

През отчетния период не е извършвана проверка по изпълнение на условията в КР № 284-НО/2008 г. от страна на Компетентния орган - РИОСВ Стара Загора.

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията:

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов” № 35

3.2. Система за управление на околната среда

В изпълнение на условията от КР, Дружеството осъществява системно управление на околната среда, съобразено с изискванията на приложимите заключения за НДНТ и отговарящо на следните условия:

- По Условие 5.1 са изготвени всички инструкции за експлоатация и поддръжка на инсталацията, изисквани с разрешителното;

- По Условие 5.2 се прилагат писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в КР;

- По Условие 5.3 се прилагат писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и техническите показатели с определените в есловията на КР;

- По Условие 5.4 се прилага писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия;

- По Условие 5.5 се прилага писмена инструкция за периодична оценка за наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията и привеждане в съотвествие с тях на работата на инсталацията, а по Условие 5.7 се документират резултатите от прилагането на инструкцията;

- По Условие 5.6 се извършва документиране в съотвествие с условията на КР;

- Актуализация на системата за управление на околната среда /СУОС/ - същата се преразглежда ежегодно и при необходимост се актуализира, за да се гарантира поддържане на постигнатото ниво по отношение на околната среда. През 2017 г. нe е извършвано актуализиране СУОС;

По Условие 7.1. Операторът докладва, че през 2017 г. не е констатирано нарушение на нормите (индивидуалните емисионни ограничения), относно изпускане на замърсяващи вещества в околната среда и поради това не се е налагало уведомяване на компетентните органи.

3.3 Използване на ресурси

Операторът осъществява контрол за ефективно използване и минимизиране употребата на ресурси, като ежемесечно следи за ефективността на производствената дейност по отношение употребата на вода, енергия, спомагателни материали и горива.

3.3.1. Използване на вода

Операторът използва вода за производствени нужди от 2 бр. собствени водоизточници – сондажни кладенци, намиращи се в имот № 000124 в землището на с. Зимница, Община Стралджа. Водоползването се извършва при издадено актуално разрешително за водовземане, съгласно Закона за водите и при спазване на условията в него.

На площадката се прилагат необходимите инструкции за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване, основен консуматор на вода – поилните системи, за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях.

През отчетната година са извършени 12 проверки за състоянието на водопроводната мрежа и установяване и отстраняване на течове, по смисъла на Условие 8.1.4 от актуализираното КР. Не са констатирани течове по водопроводната мрежа и не са предприемани коригиращи действия. Извършва се редовен планов ремонт, като превантивна мярка срещу течове по водопровода и загуба на свежа вода.

Съгласно инструкцията за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди по Условие 8.1.5.2 и направената оценка на съответствието по Условие 8.1.5.3 от КР, Операторът докладва по Условие 8.1.6.1 годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС:

Годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за отглеждане на 1000 броя подрастващи родители за бройлери за един жизнен цикъл  от 01.01.2017 г. до 31.12. 2017 г. е 3,44 m3/1000 бр. птици/1 ж. ц.

Използването на вода през отчетния период на ГД е отразен в Таблица 3.1-а

Таблица 3.1-а

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР * | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 бр. собствени сондажни кладенци | - | 20 m3/1000 бр. птици/ 1 ж.ц. | 1 946 m3 | 3,44 m3/1000 бр. птици/ 1 ж.ц. | Да |

- колона 2 на таблицата не се попълва, тъй като в комплексното разрешително не е записана разходна норма за година.

При направената оценка на съотвествието по инструкцията от Условие 8.5.1.3, Операторът докладва, че не са установени несъответствия през отчетния период.

По отношение на прилагането на инструкцията по Условие 8.1.6.2/Условие 8.1.5.3. за оценка на съответствието на изразходваните количества вода с разрешените в КР, Операторът  докладва, че през последните 5 години при осъществяване на дейността по отглеждане на птици, съгласно КР № 284-Н0/2008 г. не са установени превишения на годишната консумация на вода за отглеждане на 1000 броя птици за един жизнен цикъл за инсталацията по Условие 2, спрямо разрешената в Таблица 8.1.2 от КР разходна норма. Поради тази причина не са предприемани и коригиращи действия.

Основни фактори за това са стриктният контрол на техническото състояние на водопроводната мрежа, с цел недопускане на пропуски, и автоматизираният процес по поене на птиците, осигуряващ необходимия разход на вода, без да са налице загуби.

3.3.2. Използване на енергия

Ръководството на Дружеството периодично оценява енергоемкостта на инсталацията и предприема мерки, целящи достигане на оптимални норми на консумация при експлоатация на съоръженията. Основните консуматори на електроенергия в инсталацията са системите за хранене, осветление и вентилация, от чиято работа в значителна степен зависи качеството на получаваната продукция.

За изпълнение на Условие 8.2.2.1 Операторът прилага инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди, изразени като годишна консумация за производствени нужди и стойност на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС. В изпълнение на Условие 8.2.3.1 от КР докладваме изчислените стойности в Таблица 3.2а-а

Таблица 3.2а-а

| Електроенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Договор с “Електроразпределение” гр. Стралджа | 1,4 MWh/1000 бр. птици/1 ж.ц. | 0,457 MWh/1000 бр. птици/1 ж.ц. | Да |

Годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за отглеждане на 1000 броя подрастващи родители за бройлери за 1 жизнен цикъл от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. е 0,457 MWh/1000 броя птици/1 ж.ц

Таблица 3.2б-б – няма информация за докладване, поради това, че в КР не са поставени разходни норми за консумация на топлоенергия /отменени с Решение № 284-Н0-И0-ТГ1-А1/2016 г. за актуализация на КР/

| Топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |

За изпълнение на Условие 8.2.2.2 Операторът прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените количества консумирана електроенергия за производствени нужди с определените такива в Условие 8.2.1.1, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия В изпълнение на Условие 8.2.3.1 от КР докладваме, че през отчетния период не са установени и няма документирани несъответствия.

По отношение на прилагането на инструкцията по Условие 8.2.2.2. за оценка на съответствието на изразходваните количества електро- и топлоенергия с разрешените в КР, Операторът  докладва, че през последните 5 години при осъществяване на дейността по отглеждане на птици, съгласно КР № 284-Н0/2008 г. не са установени превишения на годишните консумации на електро- и топлоенергия за отглеждане на 1000 броя птици за един жизнен цикъл за инсталацията по Условие 2, спрямо разрешените в Таблица 8.2.1.1 от КР разходни норми. Поради тази причина не са предприемани и коригиращи действия.

Основни фактори за това са стриктният контрол на техническото състояние на съоръженията, основен консуматор на електроенергия, и поддържане на халетата, основен консуматор на топлоенергия.

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

В Комплексното разрешително не са поставени разходни норми за употреба на суровини, спомагателни материали и горива и поради това няма данни за докладване по т. 3.3.3. от настоящия доклад, както и няма данни за попълване в таблици 3.3.1; 3.3.2 и 3.3.3 /отменени с Решение № 284-Н0-И0-ТГ1-А1/2016 г. за актуализация на КР/.

Таблица 3.3.1

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 3.3.2

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 3.3.3

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Операторът съхранява и използва следните спомагателни материали /дезинфектанти/: Сода каустик, СИД 20, СИД 2000 и гасена вар Относно съхранението на химикалите е изпълнено следното:

1. Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси са снабдени с информационни листове за безопасност;

2. Информационните листове за безопасност отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (EO) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). Копия на информационните листи за безопасност се предоставят при поискване от РИОСВ Стара Загора.

3. Съхранението на химичните вещества и смеси отговоря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и Наредба на Министерски съвет, съгласно чл.4б от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси;

4. Съхранението на течни спомагателни материали /дезинфектанти/ се осъществява по начин, недопускащ разливи и само на определеното за целта място – в закрит склад;

5. Складът за съхранение на спомагателни материали притежава подова и странична изолация, недопускаща просмукването на води или други течности в почвата и няма връзка с канализацията. Осигурени са събирателни вани за възникване на евентуални разливи. Помещението е с осигурена принудителна вентилация и е постоянно заключено;

- Оригиналните опаковки на съхраняваните спомагателни материали се следи да бъдат винаги с ненарушена цялост.

- Горивата – въглища се съхраняват на открита площадка и в обособения нов склад . Местоположението им е обозначено на Генерален план – производствена площадка на „Градус-1“ ЕООД база Зимница – схема с разположение на складове за съхранение и площадки за отпадъци, Приложение № 2 към актуализираното КР.

- Прилага се инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали с експлоатационните изисквания и условията на комплексното разрешително. В съответствие с  Условие 8.3.6.1 Операторът докладва, че за отчетния период са извършени 12 проверки, резултатите от проверките се документирани, не са установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

Комплексното разрешително не вменява задължение на Оператора за извършване на  собствен мониторинг на газовите емисии от отоплителните устройства. Изпусканите организирано вентилационни газове имат произход на газове, генерирани в работна среда. Същите не се класифицират като  технологични газове и следователно са извън обхвата на мониторинга.

В изпълнение на Условие 9.4.2 от КР е извършено определяне на годишните количества на замърсителите в атмосферния въздух по Допълнение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ). Във връзка с изпълнение на Условие 9.5.5. резултатите са докладвани в Талблица 1 от настоящия доклад.

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Годишните количества замърсители, изпускани от инсталацията в атмосферния въздух са изчислени по утвърдената методика по чл. 25, ал. 6 от Закона за чистотата на атмосферния въздух за изчисляване по балансови методи на емисиите на вредни вещества /замърсители/ в атмосферния въздух – CORINAIR – 2009 г.

Съгласно указанията на МОСВ, за сгради, които не са «нови източници на емисии» по смисъла на чл.1 т.16 на протокола към конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон, но прилагат една или повече от следните мерки:

-	принудително сушене на сламенна постеля и торта в халетата, така че същата да е със сухо съдържание минимум 60-70%, или

- редовно отстраняване на торта от халетата,

трябва да редуцират стойностите на емисионния фактор на замърсителя амоняк с 20%. Тъй като тези 20% съставляват 0.12 кг/амоняк/място/годишно, при утвърден в Единната методика за инвентаризация на емисиите от вредни вещества във въздуха емисионен фактор за амоняка 0.6 кг/амоняк/годишно/място при отглеждане на бройлери, то стойността на редуцирания с 20% ЕФ ще бъде: 0.6 - 0.12 = 0.48 кг/амоняк/място/годишно.

Тъй като Операторът прилага мярката по „редовно отстраняване на торта от халетата", то считаме, че е коректно при изчисляване на количествата замърсител Амоняк да се използва редуцирания емисионен фактор.

Количествата емисии от вредни вещества, изпускани в околната среда за единица капцитет, съгласно Условие 9.5.6. са представени в приложенията след Таблица 1 към настоящия доклад.

На територията на площадката не се образуват отпадъчни производствени води. Операторът отвежда самостоятелен поток битово-фекални отпадъчни води (формирани от битовите сгради) в  1 бр. водоплътна яма.

От дейността на инсталацията няма пренос и изпускане на замърсители в почвата, посочени в приложение II на Регламент № 166/2006 г. Няма пренос извън площадката на опасни и неопасни отпадъци над пределните количества, определени в Регламента, поради това няма данни за докладване по Условие 11.9.4.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

По Условие 9.5.5. от КР докладваме следната информация:

Работата на инсталацията през 2017 г. се осъществява единствено при използване на вентилационните системи и изпускащи устройства, посочени в Таблица 9.1.2. и Таблица 9.1.3. на разрешителното при спазване на Условие 9.1.1, като максималните дебити на изпускащите устройства не надвишават определените такива. През 2016 г. с актуализацията на КР е променен максималния дебит на изпускащите устройства – вентилатори и печки /по Условие 9.5.1/. На мястото на съществуващите 10 отоплителни печки с максимален дебит на димните газове 108 Nm3/h  са инсталирани нови печки с максимален дебит на димните газове 535 Nm3/h. Освен това, предмет на промяната е и вентилационната система на Хале № 3, а именно: намаляване броя на вентилаторите с дебит 40 000 Nm3/h от 4 броя на 2 броя след актуализацият му. През 2017 г. няма промяна в максималния дебит на изпускащите устройства, съгласно КР.

Операторът прилага инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им, съгласно Условие 9.2.2. За 2017 г. са извършени 12 проверки относно наличие на неорганизирани емисии в атмосферата, като не са отчетени несъответствия.

Във връзка с изпълнение на Условие 9.2.3., Операторът прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.  За 2017 г. са извършени 12 проверки, при които е установено, че всички предвидени мерки се спазват.

За изпълнение на Условие 9.2.5.1 Операторът прилага инструкция за изпълнение на мерките за намаляване на емисиите от амоняк при отглеждане на птиците. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират, съгласно Условие 9.2.5.2. През 2017 г. са извършени 12 проверки, при които не са установени несъответствия и не се е налагало прадприемане на коригиращи действия.

С цел изпълнение на Условие 9.3.2., Операторът прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. През отчетния период на 2017 г. са извършени 12 проверки, при които не са регистрирани несъответствия и е установено, че предвидените мерки се изпълняват.

По Условие 9.5.5., във връзка с Условия 9.5.3. и 9.5.4., Операторът докладва, че през 2017 г. не са регистрирани неорганизирани емисии и излъчвания на интензивно миришещи вещества и няма постъпили оплаквания от миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката. По тази причина не се е налагало да се предприемат мерки за намаляване на неорганизирани емисии и миризми, и няма документирани оплаквания.

Резултатите от изчисленията на годишните количества замърсители съгласно изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) са документрани и съхранени на площадката, и докладвани в Таблица 1  на ГД  /по Условие 9.5.2./.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

По условията от КР докладваме следната информация:

Характерът на технологичния процес на отглеждане на бройлери е такъв, че не се генерират производствени отпадъчни води.

На площадката се генерират само битово-фекални води, които се заустват в 1 бр. водоплътна яма. При запълване тя периодично се изпомпва от фирма, съгласно сключен договор.

По изпълнение на Условие 10.2.4. Операторът прилага инструкция за периодична проверка и почистване на водоплътната яма за битово-фекални отпадъчни води. За периода на докладване не е  имало необходимост и не е извършвано почистване на ямата.

Прилага се инструкция по Условие 10.2.3/Условие 13.1.6 за периодична проверка и поддръжка на састоянието на канализационната мрежа на площадката. По Условие 10.3.1 докладваме, че за отчетния период Операторът е извършил по 12 проверки за състоянието на канализационната мрежа на площадката и на водоплътната яма, при което не са констатирани несъответствия и не се е налагало предприемане на коригиращи действия.

4.4. Управление на отпадъците

По условията от аткуализираното КР докладваме следната информация:

На площадката от работата на инсталацията през 2017 г. са генерирани следните видове и количества отпадъци /Условие 11.9.3/:

| Отпадък | Код | Количество, t/y |
| --- | --- | --- |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | 14,66t |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 0 |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 0 |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | 0 |
| Стъклени опаковки | 15 01 07 | 0 |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 0 |
| Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35 | 20 01 36 | 0 |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0 |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0 |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 0 |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 1,2 |
| Утайки от септични ями | 20 03 04 | 0 м3 |

В КР няма поставени разходни норми за количества образувани отпадъци на площадката.

На територията на дружеството е обособена площадка (1) и складово помещение (2) за временно съхранение на генерираните по време на работа производствени, респ. опасни отпадъци. Изградена е закрита площадка с трайна настилка от бетон, стени, и метален покрив, върху която се извършва временно съхранение на отпадъците с неопасни свойства.

С цел избягване на смесване на отделните отпадъци, площадката е секционирана, като са поставени табели с наименованията на отпадъците и техните кодове по Наредба 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.

За временно съхранение на опасни отпадъци е обособен закрит склад, с резистентен бетонов

под, без връзка с канализацията. Луминесцентните лампи, образувани през отчетния период се съхраняват в метални контейнери, като е осигурено минимум 2 грама сяра за килограм лампи адсорбент. Осигурен е затворен съд за съхраняване на счупени лампи.

В изпълнение на Условие 11.7.1 се извършва ежемесечно отчитане на образуваните и предадени отпадъци с цел определяне на годишните количества. Измерването на образуваните количества се извършва по инструкцията от Условие 11.7.2. от КР.

В изпълнение на Условие 11.8.2. е извършено основно охарактеризиране на отпадъците, предназначени за обезвреждане чрез депониране - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04), код 10 01 01 и Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06, код 17 01 07. Докладите от основното охарактеризиране са представени в РИОСВ Стара Загора и има издадени становища по тях.

За периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. са извършени 12 проверки по прилагане на инструкцията по Условие 11.3.9. за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване на отпадъците с условията на КР, при които не са установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

При извършените проверки по инструкциите за оценка на съответствието на събирането, временното съхранение, транспортирането, оползотворяването, преработването и рециклирането, и обезвреждането на отпадъците с условията на КР, както и по отношение на количествата образувани отпадъци, през последните 5 години при осъществяване на дейността по отглеждане на птици, съгласно КР № 284-Н0/2008 г. не са установени несъответствия и съответно не са предприемани коригиращи действия.

За отчетния период образуваните отпадъци съответстват по вид и количество на разрешените в КР. Същите се документират и докладват, съгласно изискванията на Наредба №1 / 04.06.2014 г.

Образуваните на площадката отпадъци се предават за транспортиране, оползотворяване, в т.ч. рециклиране и обезвреждане, само на лица притежаващи съответния документ за извършване на такава дейност по Закона за управление на отпадъците.

Информацията за действията по отпадъците е отразена в Таблици 4 и 5 на Приложение 1, вкл. и това от кои отпадъци и какви количества са предавани на външни фирми.

4.5. Шум

Съгласно Условие 12.1.1 от КР е разрешено дейностите, извършвани на производствената площадка, да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво - 70 dB(A);

- вечерно ниво - 70 dB(A);

- нощно ниво - 70 dB(A);

В местата на въздействие:

- дневно ниво – 55 dB(A);

- вечерно ниво - 50 dB(A);

- нощно ниво – 45 dB(A).

През отчетния период на 2017 г. няма постъпили, приети и регистрирани жалби и оплаквания от живущи около площадката /по Условие 12.3.3/.

Имайки предвид голямата отдалеченост на инсталацията от жилищните зони, то тя не представлява опасност за шумово натоварване на околната среда в този район.

В изпълнение изискванията на Условие 12.2.2 от КР, през 2017 г. Дружеството не е извършвало наблюдение на общата звукова мощност на площадката; на еквивалентни нива на шум в определени точки по границата на площадката и в мястото на въздействието – дневно, вечерно и нощно ниво. Наблюдения са извършени през 2016 г., а периодичността им е веднъж на две години.

Източник на шум от инсталацията за интензивно отглеждане на птици в с. Зимница, общ. Стралджа са птиците, отглеждани в затворени помещения /10 броя сгради/ и вентилационните системи на всяка сграда.

Няма налични други инсталации и съоръжения, генериращи шум.

Няма данни за докладване в Таблица 6.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

От дейността на инсталацията на площадката не се генерират замърсители, които да се изпускат в почвите и подземните води.

Виж в т. 4.3. – Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води на ГДОС е докладвано изпълнението на всички условия в КР, свързани с контрола на емисиите на отпадъчните води, и прилагане инструкциите за проверка на канализационната система, в т.ч. по Условие 13.1.6.

По Условия 13.1.2 и 13.1.4 от КР, операторът докладва, че прилага Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито и Инструкция с мерки за отстраняване на разливи от опасни вещества върху производствената площадка.

През 2017 г. са извършени по 12 броя проверки по прилагане инструкцията за откриване на течове от тръбопроводи и оборудване на открито и инструкцията за отстраняване на разливи от опасни вещества. Не са установени несъответствия, течове и разливи със замърсявания.

С цел опазване на почвата и подземните води от замърсяване, на площадката не се допуска наличие на течности в резервоари, оборудване и тръбопроводи и оборудване, от което са установени течове до момента на тяхното отстраняване. По прилагане на инструкцията по Условие 13.1.5 от КР са извършени 12 проверки, при които не е установено използване на оборудване с технически неизправности и поради това не се е налагало предприемане на коригиращи действия.

С цел бърза и адекватна реакция при евентулно възникване на разливи, на определени места на площадкат се съхраняват подходящи сорбиращи материали.

Информацията за опазването на почвата и подземните води от замърсяване е отразена в Таблици 7 и 8 от Приложение 1.

5. Доклад за инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

За отчетния период не е разработвана и изпълнявана инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията в КР.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Във връзка с изпълнение на Условие 16.5 от Комплексното разрешително, Операторът докладва, че през 2017 г. е не е прекратявал работата на инсталацията.

Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 7.1 Аварии

През 2017 г. не са регистрирани аварии в инсталацията и прилежащите към нея съоръжения, които да водят до:

- измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното;

- непланирана емисия;

- инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно.

По Условие 15.1. от КР, Операторът докладва, че не са възниквали анормални режими на работа през 2017 г. и поради това не се е налагало прилагане на План за мониторинг при анормални режими за работа на инсталацията.

Информацията е докладвана в Таблица 9 от Приложение 1.

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е издадено КР

През отчетния период на 2017 г. в дружеството не са постъпвали оплаквания и възражения относно замърсяване на околната среда, вследствие дейността и експлоатацията на инсталацията. Няма сведения за постъпили оплаквания и възражения срещу дружеството и в други институции, имащи отношение по опазването на околната среда и здравето на населението в района.

Информацията е докладвана в Таблица 10 от Приложение 1.

8. Подписване на годишния доклад

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на предоставената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 284-НО/2008 г. на „Градус - 1” EООД, площадка с. Зимница, общ. Стралджа.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис: ………………………                       				 Месец  Март - 2018 г.

/печат/

Име на подписващия: Иван Ангелов

Длъжност в организацията: Управител

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ

Таблица 1. Замърсители  по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площадката (колона 2) кg/год. | Праг за производство обработка или употреба (колона 3) кg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1а) кg/год. | във води (колона1b) кg/год. | в почва (колона1c) кg/год. |  |  |
| 1# | 74-82-8 | Метан (CH4) | - (7 364) (С) |  |  |  |  |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | - (62,940) (С) |  |  |  |  |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 20 211 (С) |  |  |  |  |
| 86# |  | Фини прахови частици < 10 μm | - |  |  |  |  |

Стойностите на емитираните замърсители са получени на база балансови изчисления за произведенaта продукция /брой птици/. Предвид факта, че зададената в Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ дименсия за емисионния фактор е kg/брой животни годишно, по указания на Компетентния орган в процеса на изчисление се използва средногодишната натовареност на инсталацията, т.е. средния брой заети места за отглеждане през отделните жизнени цикли. В тази връзка средният брой заети места за отглеждане на птици в инсталацията през 2017 г. е  62 940 птици. Общо отгледаните птици са 188 819 броя.

Изчисленията на емисионните фактори за Първа група замърсители - метан са извършени съгласно Методиката за емисиите при производство на птици «Управление на тор по отношение на органични съединения» с Код на процес (SNAP CODE): 100508.

- Определяне на емисионните фактори (EF), съгласно методиката:

| Вид добитък | EF в kg/брой животни годишно |
| --- | --- |
|  | Метан |
| Бройлери/ родители | 0,117 |

Изчисленията на емисионните фактори за Втора група замърсители диазотен оксид и амоняк са извършени съгласно Методиката за емисиите при производство на птици «Управление на тор по отношение на азотни съединения» с Код на процес (SNAP CODE): 100908. Подбран е емисионен фактор 0,001 за Диазотен оксид.

Съгласно указанията на МОСВ, за сгради, които не са «нови източници на емисии» по смисъла на чл.1 т.16 на протокола към конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон, но прилагат една или повече от следните мерки:

-	принудително сушене на сламенна постеля и торта в халетата, така че същата да е със сухо съдържание минимум 60-70%, или

- редовно отстраняване на торта от халетата,

трябва да редуцират стойностите на емисионния фактор на замърсителя амоняк с 20%. Тъй като тези 20% съставляват 0.12 кг/амоняк/място/годишно, при утвърден в Единната методика за инвентаризация на емисиите от вредни вещества във въздуха емисионен фактор за амоняка 0.6 кг/амоняк/годишно/място при отглеждане на бройлери, то стойността на редуцирания с 20% ЕФ ще бъде: 0.6 - 0.12 = 0.48 кг/амоняк/място/годишно.

Тъй като Операторът прилага мярката по "редовно отстраняване на торта от халетата", то считаме, че е коректно при изчисляване на количествата замърсител Амоняк да се използва редуцирания емисионен фактор.

- Определяне на емисионните фактори (EF), съгласно методиката:

| Вид добитък | EF в kg/брой животни годишно |
| --- | --- |
|  | Амоняк | Диазотен оксид |
| Бройлери/родители | 0,48 | 0,001 |

Изчисленията на ГОДИШНИТЕ КОЛИЧЕСТВА от емисиите на вредни вещества при посочените емисионни фактори се базират на утвърдената методика в РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЕРИПЗ:

Еметан = 62 940 заети места  х 0,117 = 7 364 кг

Еамоняк = 62 940 заети места  х 0,48 = 30 211 кг

Едиазотен оксид =  62 940 заети места х 0,001 = 62,940 кг

Съгласно изискванията на ЕРИПЗ, Операторът следва да докладва годишни емисии ФПЧ 10. В използваните методики за разглежданата дейност не е определен емисионен фактор по компонента ФПЧ 10.

Съгласно Условие 9.5.6. Операторът докладва освен годишните количества на замърсителите по ЕРИПЗ и количествата на замърсителите във въздуха за единица капацитет както следва

Еметан* = Еметан /188 819 х 1000 / 3 = 13 кг

Еамоняк* = Еамоняк /188 819 х 1000 / 3  = 53 кг

Едиазотен оксид* = Едиазотен оксид /188 819 х 1000 / 3 =0,1 кг

Таблица 2. Eмисии в атмосферния въздух - Не е приложимо.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито- ринг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан | - | - | - | - | - | - |
| Диазотен оксид | - | - | - | - | - | - |
| Амоняк | - | - | - | - | - | - |
| Прах ФПЧ 10 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация - Не е приложимо.

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | - | - | - | - |
| рН | единици рН | - | - | - | - |
| Неразтворени вещества | kg | - | - | - | - |
| БПК | mg O2/l | - | - | - | - |
| ХПК | mg O2/l | - | - | - | - |
| Други** | kg | - | - | - | - |

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране - собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | - | 14,66 t/y | - | - | 1 | Външна фирма | Да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | - | 0 t/y | - | - | - | Не е извършвано транспортиране през 2017 г. | Да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | - | 0 t/y | - | - | - | Не е извършвано транспортиране през 2017 г. | Да |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | - | 0 t/y | - | - | - | Не е извършвано транспортиране през 2017 г. | Да |
| Стъклени опаковки | 15 01 07 | - | 0 t/y | - | - | - | Не е извършвано транспортиране през 2017 г. | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | - | 0 t/y | - | - | - | Не е извършвано транспортиране през 2017 г. | Да |
| Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35 | 20 01 36 | - | 0 t/y | - | - | 2 | Не е извършвано транспортиране през 2017 г. | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | - | 0 t/y | - | - | - | Не е извършвано транспортиране през 2017 г. | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | - | 0 t/y | - | - | 2 | Не е извършвано транспортиране през 2017 г. | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | - | 0 t/y | - | - | - | Не е извършвано транспортиране през 2017 г. | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | - | 1,2 t/y | - | - | - | Външна фирма | Да |
| Утайки от септични ями | 20 03 04 | - | 0 m³/y | - | - | - | Не е извършвано транспортиране през 2017 г. | Да |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползо- творяване на площад-ката | Обезвреж- дане на площад- ката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | не | не | Феролекс Ресайкъл ЕООД 15,160 t / | да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | не | не | - | да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | не | не | - | да |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | не | не | - | да |
| Стъклени опаковки | 15 01 07 | не | не | - | да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | не | не | - | да |
| Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35 | 20 01 36 | не | не | - | да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | не | не | - | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | не | не | - | да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | не | не | - | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | не | не | Депо за ТБО на Община Ямбол - 1,2 t | да |
| Утайки от септични ями | 20 03 04 | не | не | - | да |

Таблица 6. Шумови емисии – няма данни за докладване

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB(A)-ден | Ниво на звуково налягане в dB(A)-вечер | Ниво на звуково налягане в dB(A)- нощ | Съответствие 70 dB(A), съгл. КР Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Място на измерването-в мястото на въздействие ( най-близката жилищна сграда) | Ниво на звуково налягане в dB(A) | Съответствие с граничната стойност на дневно - 55 dB(A), вечерно - 50 dB(A) и нощно - 45 dB(A) ниво на шум, съгл. КР Да/Не |
| --- | --- | --- |

Таблица 7. Опазване на подземните води - Не е приложимо

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 8. Опазване на почви - Не е приложимо

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 9. Аварийни ситуаци - за докладвания период не са настъпили аварийни ситуации.

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

През отчетната 2017 г. на площадката не са допуснати и регистрирани аварийни ситуации в инсталацията. В дружеството няма постъпили и регистрирани оплаквания и възражения. Няма сведения за постъпили оплаквания и възражения срещу дружеството и в други институции, имащи отношение по опазването на околната среда и здравето на населението в района.

# Text boxes

УПРАВИТЕЛ

ЗАМ. УПРАВИТЕЛ

ЕКОЛОГ

ОРГ. ПРОИЗВОДСТВО

ЕЛ. ТЕХНИК

МЕХАНИК