ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ,

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№543-Н0-И0-А0/2016г.

„ДЕТЕЛИНА-08“ЕООД, гр. ВЕТОВО

2017 година

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1.Увод	3

2.   Система за управление на околната среда	5

3.   Използване на ресурси	9

3.1.  Използване на вода	9

3.2.  Използване на енергия	11

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда	14

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества	14

4.2.  Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух	15

4.3.	Отпадъчните води	17

4.4.	Управление на отпадъците	19

4.5.  Шум	24

4.6.	Опазване на почвата и подземните води от замърсяване	26

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие	28

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях	 28

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения	28

7.1.  Аварии	28

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията	28

8.   Подписване на годишния доклад	28

1. Увод

Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително

„Детелина-08“ ЕООД, град Ветово

Адрес по местонахождение на инсталацията

Град Ветово, Община Ветово

Регистрационен номер на КР

№ 543-Н0-ИО-АО/2016

Дата на подписване на КР

22.12.2016 г.

Дата на влизане в сила на КР

05.01.2017 г.

Оператор на инсталацията, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното

„ДЕТЕЛИНА-08“ЕООД, град Ветово

Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика / оператора

Град Разград, бул. „Априлско въстание” № 7 , вх.А, ет 1

Тел./факс: 0898558608

e-mail: dinamit_67@dbv.bg

Лице за контакти

Снежана Димитрова - Управител

Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

Град Разград, бул. „Априлско въстание” № 7 , вх.А, ет 1

Тел./факс: 0898558608

e-mail: dinamit_67@dbv.bg

Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията

Производството на угоени бройлери се осъществявя в производствени халета, собственост на дружеството. Сградите са монолитни, без прозорци с два входа – І-ви вход - за зареждане с еднодневни пилета, ІІ-ри вход – за изхвърляне на торта и други отпадъци, формирани в процеса на производство в рамките на угоителния цикъл. Подът на всяко хале е изграден от бетонова настилка, стените са тухлени с добра изолационна характеристика. В началото на всеки угоителен цикъл върху подовата настилка се застила накълцана слама с дебелина на слоя в зависимост от годишните сезони, както следва: през летния сезон – 3-5 см; през зимния сезон – 7-9 см. Подовата настилка се характеризира като дълбока несменяема постеля и този способ е широко прилаган в птицевъдството от дълги години.

Използваната технология е т.нар. „all-in-all-out” технология, при която в началото на угоителния цикъл се осъществява зареждане на производствените халета с еднодневни пилета, които се отглеждат без преместване, като в края на угоителния период цялата партида се изняся от халетата и се товари на товарни камиони – пилевози за извозване към кланицата за по-нататъшно процесиране. На практика, за целия угоителен период до достигане на определените килограми пилетата – бройлери не напускат производствените халета. След приключване на угоителния цикъл производствените халета изцяло се изчистват и дезинфекцират.

Операторът експлоатира 4 броя производствени халета, за които има издадено Комплексно разрешително.

Производствен капацитет на инсталацията

Инсталация за интензивно отглеждане на птици-бройлери – 68 400 места за птици за един жизнен цикъл в 4 птицевъдни сгради.

| № | Инсталация | Позиция на дейността по Приложение № 4 на ЗООС | Капацитет, места за птици |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инсталация за интензивно отглеждане на птици - бройлери, включваща: | 6.6 „a“ | 76 613 |
|  | Птицевъдна сграда 1 |  | 19 153 |
|  | Птицевъдна сграда 2 |  | 19 1531 |
|  | Птицевъдна сграда 3 |  | 19 153 |
|  | Птицевъдна сграда 4 |  | 19 153 |

| № | Инсталации, извън обхвата на Приложение № 4, ЗООС | Капацитет, MWth |
| --- | --- | --- |
| 1. | Горивна инсталация, включваща 5 броя печки на твърдо гориво | 5 x 0,35 MWth |

В инсталацията за интензивно отглеждане на птици за периода 01.01.2017 г.-31.12.2017 г. са отгледани 424 612 броя птици. Отглеждането е извършено през 6 броя цикли за 2017 г., като средно на цикъл са отгледани 70 768 броя птици.

Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Всички дейности в Дружеството, свързани с управлението на околната среда се осъществяват от управителя на фирмата. Задължени да му оказват съдействие и да му предоставят информация на всички служители в птицефермата.

РИОСВ , на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ - Русе

гр. Русе, бул. “Придунавски” № 20

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция “Дунавски район с център Плевен”

гр. Плевен, ул. “Чатладжа” № 60

2. Система за управление на околната среда

В „Детелина-08“ ЕООД, площадка в град Ветово е въведена система за управление на околната среда, съгласно изискванията на условие № 5 от Комплексно разрешително № 543-Н0/2016г.

Дружеството не разполага с внедрена система за управление на околната среда, съобразно ISO 14001:1996.

- Управление на околната среда

Изготвени са и утвърдени от Управителя всички инструкции, в изпълнение на Условие 5.1.на Комплексно разрешително № 543-Н0-/2016.

Прилага се инструкцишя по Условие 5.2. за мониторинг на техническите и емисионни показатели, както и инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

В изпълнение на Условие 5.4. е разработена и се прилага писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Във всяка една процедура и инструкция са определени конкретните отговорници по нейното прилагане, по осъществяване на заложените отговорности и по изпълнение на изискващия се контрол по нейното изпълнение.

Тълкуване

Управителят на дружеството е запознат с разписаните в Комплексното разрешително тълкования и всички норми за ефективност са изчислени на база поясненията.

Уведомяване

При настъпване на аварии или нарушаване на целостта на инсталацията, дружеството ще уведими всички контролни органи, които са разписани в съответната част на уведомяване. До момента на експлоатация на площадката на инсталацията не са настъпвали аварии или екологични щети и не се е налагало да се уведомяват контролните органи.

- Управление на документите

Изготвена е инструкция съгласно Условие 5.5. за актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително. Тяхното поддържане в актуално състояние е част от провежданата политика по околната среда и изискванията на нормативните документи.

Съгласно тази инструкция, управлението на документите се извършва в следната последователност:

- Определяне отговорността за длъжностно лице, отговорно за изготвяне на документа;

- Проверка на създадените документи за съответствие с поставените изисквания на дружеството;

- Утвърждаване на документите за издаване и разпространяване за употреба по работни места;

- Преглед и актуализация, при необходимост и съобразно променящите се условия и с последващо утвърждаване;

- Изземване на невалидната документация.

- Оперативно управление

Всички инструкции, изисквани с Комплексното разрешително за експлоатация и поддръжка са изготвени и се прилагат. Съхраняват се на площадката в писмен вид и при извършване на контролна проверка ще бъдат представени на компетентните органи при поискване.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Съгласно изискванията на Комплексното разрешително, операторът е разработил и утвърдил писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в разрешителното.

Разработени и утвърдени са писмени инструкции за периодична оценка на съответствието със стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Разработени и утвърдени са писмени инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Изготвен, съгласно нормативните изисквания е “ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ АВАРИИ”, където са:

- определени опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария;

- определяни възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. При определянето са включени и аварийните ситуации в резултат на наводнение или земетресение;

- определяни са възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и са избрани действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации се документира избрания начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията.

- определен е начина за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие;

- определени са сборните пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се прилага винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката;

- определени са причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия;

- определени са и се извършва редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария;

- определени са необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното съхранение;

- определени са средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност;

- редовно се актуализира списъка на персонала (с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии.

Резултатите се документират.

- Записи

Изготвен е образец на  регистрационен документ и протокол, в които се извършва документиране и последващо съхраняване на данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценка на съответствието с изискванията на условията в комплексното разрешително, причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

КР на оператора влезе в сила на 05.01.2017 г. и на този етап не е възникнала необходимостта от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното /пречиствателното оборудване.

Списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното се съхранява на площадката.

- Докладване

Настоящият доклад, представляващ изпълнението на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 543-Н0/2016 е изготвен съгласно образец на годишен доклад, съгласно “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”.

- Актуализация на СУОС

На настоящият етап не е необходимо актуализирането на системата за управление на околната среда.

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

Ползването на вода за производствени и питейно-битови нужди се осъществява единствено от водопроводната мрежа. Наличен е актуален договор за доставка на вода с експлоатиращото водопроводната мрежа ВиК дружество. Спазват се нормите и условията заложени в него.Дружеството е клиент на ВиК-Ветово.

Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на поилната и охладителната инсталация, които са основен консуматор на вода за производствени нужди- Условие 8.1.3. както и инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване- Условие 8.1.4. Отчитането на количеството на използваната вода за производствени нужди се осъществява чрез водомерните устройства, обозначени в Приложение № 11 към заявлението. Попълнена е Таблица с нанесени месечните количества изразходвана вода.

Изготвена е и се прилага инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди- Условие 8.1.5.2. Документираната информация включва:

- Годишна консумация на вода за производствени нужди/включително охлаждане/ за инсталацията;

- Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталацията .

Изготвена е инструкцията за оценка на съответствието на нормите за ефективна употреба на вода с определените в разрешителното по Условие 8.1.5.3. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират и съхраняват.

Резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа се документират, не са установени течове за периода 01.01.2017 г.-31.12.2017 г. и съответно не  са предприети действия за отстраняването им. Резултатите се съхраняват на площадката.

От дата на влизане в сила на разрешителното до края на 2017 г. са извършени 4 планова проверка. Извънредни проверки не са извършвани. Не се е налагало извършването им. Не са констатирани течове и не са предприемани корегиращи действия.

Извършвани са планова проверка на техническото състояние на поилните инсталации, преди всяко заселване на халетата, констатациите от проверките са, че инсталациите са в отлично състояние.

Количеството използвана вода за производствени нужди през периода 01.01.2017 г.-31.12.2017 г. – 4 621 м3 е изчислена като годишна норма за ефективност при употребата на вода за инсталацията и е представена по - долу в таблица. 4 621: 424612х1000:6=1,8

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно количество, Съгласно КР, М3 | Годишна норма за ефективност при употребата на вода, m3/ 1000 бр. птици за един жизнен цикъл | Използвано годишно количество М3 | Нормa за ефективност за единица продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводна мрежа | - | 9,22 | 4 621 | 1,8 | да |

3.2. Използване на енергия

Изготвена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на хранилната инсталация /хранилни машини и шнекове/, основни консуматори на електроенергия по Условие 8.2.1.1.

Резултатите се документират.

Измерените и изчислени изразходвани количества електроенергия се документират, съгласно Условие 8.2.2.1. и са изразени като:

- Годишнa консумация за производствени нужди за инсталацията;

- Стойностите на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията;

Изразходваното количество електроенергия се отчита по измервателно устройство, отбелязани в Приложение № 11 към Заявлението.

Извършвани са планови проверки на вентилационната система и осветителна инсталация на халетата и хранилната инсталация, констатациите са, че са в отлично състояние, шнековете са захранени с необходимата ел. енергия и са в изправност.

Инструкция за оценка на съответствието на измерените /изчислените количества консумирана електроенергия с определените такива се прилага, в това число и установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират. Към настоящия момент не са регистрирани несъответствия- Условие 8.2.2.2.

Не са констатирани несъответствия при оценката на съответствието, на годишните количества електроенергия с определените такива в условията на комплексното разрешително.

Използваната консумация електроенергия през периода 01.01.2017 г.-31.12.2017 г. –

125,439 MWh е изчислена като годишна норма за ефективност и е представена по - долу в таблицата. 125,439 : 424612х1000:6=0,04

Таблица 3.2

| Електроенергия | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, MWh/ за 1000 птици за един жизнен цикъл по КР | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, MWh/ за 1000 птици за един жизнен цикъл за 2016 | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия/ Инсталация за интензивно отглеждане на птици | 0.300 | 0,04 | Да |

4. Емисии в атмосферата

Източници на емисии в атмосферния въздух са аспирациите на вентилационните системи на халетата за отглеждане на птици.

Съгласно Условие 9.1 от разрешителното дебитът на вентилационните газове от всички организирани източници не превишава посочените в Таблица 9.1.2 и Таблица 9.1.2.1. стойности. Не е извършвана смяна на ветнитаторите или промяна в дебита им. Не се експлоатират други изпускащи устройства и организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в разрешителното

4.1.Неорганизирани емисии

Съгласно Условие 9.2.1 всички емисии на вредни вещества от Инсталацията по Условие 2 се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащите устройства, описани в Условие 9.2.

Разработена е и се прилага, съгласно Условие 9.2.2. Инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

По Условие 9.2.3. се прилага Инструкция за извършване на периодична проверка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

На площадката са предприети всички необходими мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, в съответствие с изискванията на чл.70 на Наредба №1/27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества /замърсители/, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. Засилен контрол по време на разтоварване на концентрирания фураж в силозите за съхранението му. Наблюдаване на меките връзки.

Съгласно Условие 9.2.5 от разрешителното на площадката са предприети мерки за намаляване емисиите на амоняк с 20% или по-вече, като се използват следните техники:

-включване на система за принудително вентилиране на помещението;

използване на автоматична система за поене с нипелни поилки, с цел предотвратяване разлива на вода;

извършване на почистване на торовите маси от помещението в края на всеки оборот- жизнен цикъл;

извършване регулиране на състава на фуража на птиците;

извършване на принудително сушене на торта в халетата, с цел намаляване на съдържанието на влага- сухо съдържание от 60-70%.

Прилага се Инструкция за изпълнение на мерките, по Условие 9.2.5.

4.2. Интензивно миришещи вещества

Всички дейности на площадката се извършват по начин, недопускащ разпостранението на миризми извън границите на производствената площадка.

Разработена е и се прилага по Условие 9.3.2. Инсрукция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества.

За периода от влизане в сила на Комплексното разрешително до настоящия момент не са постъпвали жалби и сигнали за разнасяне на неприятни миризми извън границите на производствената площадка.

4.3 Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух

Емисиите на отпадните газове от площадката не водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на въздуха.

4.4 Условия за собствен мониторинг. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества

В представената по - долу таблица е докладвано всяко вещество, чието годишно количество (емисия и/или употреба) е по-голямо от посочената прагова стойност. Отразени са също така и тези вещества, при които не се наблюдава превишение на определеният праг, като мястото им в таблицата е отразено с тире “-“, а в скоби е посочено измереното / изчисленото годишно количество за съответното вещество.

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове | Праг за пренос на замърсител, извън площ. kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздуха kg/год. | във води kg/год. | в почва kg/год. |  |  |
| 1# | 74-82-8 | Метан (CH4) | - (8987,4) (С) | - | - | - | * |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | - (353,8) (С) | - | - | - | * |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | - (4 529,2) (С) | - | - | - | * |

В скоби са посочени изчислените стойности на годишните емисии. Изчисленията са извършени по Методиката, утвърдена от Министъра на околната среда и водите.

| Изчисление на годишните количества замърсители съгласно CORINAIR. Замърсител | SNAP CODE | Емисионен фактор EF, kg/1000 брой животно/ година | Изчислени единици продукт/ цикъл през 2016 | Емитирани количества във въздуха kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) х (4) |
| Метан (СH4) | 100-508,409 | 0.117 | 70 768 | 8279,8 |
|  |  | 0,01 | 70 768 | 707,6 |
| Амоняк (NH3) | КР* | 0.08 | 70 768 | 4 529,2 |
| Диазотен оксид (N2O) | 100908 | 0.005 | 70 768 | 353,8 |

Операторът няма задължение за провеждане на мониторинг на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферата.

Таблица 2.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |

В съответствие с изискванията за прилагането на европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ), е определено общото количество на изпусканите емисии от амоняк, метан, диазотен оксид и прах за отчетния период и е попълнена Таблица 1 “Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR”.

Изчисленията за емисиите са извършени съгласно Методиката, на база броя заредени животни за отчетния период, като емисиите са изчислени за периода 04.04.2016г.-31.12.2016г.

Количеството на замърсител с № 1# (метан) е пресметнато съгласно Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха (Заповед № РД-165/20.02.2013г. на МОСВ) за дейностите по КОД на процес (SNAР CODE) 1005 „Управление на тор по отношение на органични съединения” (100 508 Бройлери), при EF 0,117 kg/1 брой животно годишно и за дейностите по КОД на процес (SNAР CODE) 1004 „Чревна ферментация” (100 409 Бройлери), при EF 0,01 kg/1 брой животно годишно.

* Съгласно Условие 9.2.5, по смисъла на Условие 9.6 EF за амоняк при използване на неаерирана сламена постеля е 0,08 kg/1 брой животно годишно.

Количеството на замърсител с № 5# (Диазотен оксид) е пресметнато съгласно Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха (Заповед № РД-165/20.02.2013г. на МОСВ) за дейностите по КОД на процес (SNAP CODE) „Управление на тор по отношение на азотни съединения” (100 908  Бройлери), при EF 0,005 kg/1 брой животно годишно – „Други”.

Годишните емисии на метан са изчислени съгласно Методика за определяне на емисиите на вредни вешества във въздуха по следната формула:

Брой бройлери х емисионен фактор за метан (СH4) = годишни емисии метан (чревна фракция)

- Броят бройлери е посочен на годишна база.

- Емисионния фактор за метана е взет от Актуализирана единна Методика за инвентаризация на емиисии вредни вещества във въздуха, 2010 г.

Изчисление:

70 768 х 0.01 = 707,6 кг.

Брой бройлери х емисионен фактор за метан (СH4) = годишни емисии метан в оборския тор

- Броят бройлери е посочен на годишна база.

- Емисионния фактор за метана е взет от Актуализирана единна Методика за инвентаризация на емиисии вредни вещества във въздуха, 2010 г.

Изчисление:

70 768 х 0.117 =  8 279,8 кг.

Годишните емисии на амоняк са изчислени съгласно Методика за определяне на емисиите на вредни вешества във въздуха по следната формула:

Брой бройлери х емисионен фактор за амоняк = годишни емисии амоняк

- Броят бройлери е посочен на годишна база.

- Емисионния фактор за амоняка е взет 0,08кг от определената норма в КР..

Изчисление:

70 768 х 0.08 =5661,4 кг. Намаляване с 20% 5 661,4х20:100=1132,2  5661,4-1 132,2=4 529,2

Годишните емисии на диазотен оксид са изчислени съгласно Методика за определяне на емисиите на вредни вешества във въздуха по следната формула:

Брой бройлери х емисионен фактор за диазотен оксид = годишни емисии диазотен оксид

- Броят бройлери е посочен на годишна база.

- Емисионния фактор за амоняка е взет от Актуализирана единна Методика за инвентаризация на емиисии вредни вещества във въздуха, 2010 г.

Изчисление:

70 768 х 0.005 = 353,8 кг.

Показателят ФПЧ10 не е изчислен, тъй като за него липсва определен емисионен фактор (EF) в методиката CORINAIR.

Таблица 4.2-1. Съответствие на годишни емисии съгласно Регламент 166/2006 г.

| замърсител | Количества емитирани замърсители във въздуха, за отглеждането на 1000 бр. птици за един жизнен цикъл | Годишни емисии (kg) | Прагове на годишни емисии съгласно Регламент 166 (kg) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метан | 21,1 | 8987,4 | 100 000.00 | Да |
| Амоняк | 10,6 | 4 529,2 | 10 000.00 | Да |
| Диазотен оксид | 0,8 | 353,8 | 10 000.00 | Да |

Стойностите на пределните количества на годишни емисии за изпускане във въздуха са взети от публикувания в Официален вестник на Европейския съюз Регламент (ЕО) №166/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18.01.2006 година за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители.

5. Емисии  в отпадъчните води

5.1 Битово-фекални отпадъчни води

При работата на инсталацията не се допуска заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.

Операторът отвежда битово-фекалните води единствено във водоплътна изгребна яма с обем от 20 куб.м, отбелязана в Приложение 11 от заявлението за КР. Разработена е инструкция за оценка на съответствието на показателите с определени в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи мерки.

Разработена е и се прилага, съгласно Условие 10.1.3 Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационните мрежи на площадката на дружеството и водоплътната изгребна яма по Условие 10.1.1, включително на течеве и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

В Комплексното разрешително не е заложено да се извършва мониторинг на отпадъчните битово-фекални води. Не е попълнена Таблицата за мониторинг на отпадъчни води.

Таблица 5

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг (точки на пробовземане от 1-6)* | Честота на мониторинг |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Няма директно заустване в повърхностен воден обект или в земните недра, водите ще се предават за пречистване, съгласно сключен договор.

В периода 01.01.2017 г.-31.12.2017 г. не е извършвано предаване на отпадъчна вода. Във връзка с гореизложеното Таблица 1 “Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR” не може да бъде попълнена.

- Управление на отпадъците

Управлението на отпадъците на територията на оператора се извършва съгласно изискванията на действащото екологично законодателство. Упражнява се постоянен контрол по отношение дейностите извършвани с отпадъците, а предаването им за последващо третиране ще се извършва единствено с фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи.

Няма предавани отпадъци за обезвреждане/оползотворяване извън производствената площадка през 2017 г.

Информация за количествата (годишно количество и годишно количество за единица продукт) и дейностите с отпадъците генерирани от операторна се представени в изискващите се в Таблица 6, както следва:

Таблица 6. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Вр. Съхр. на площ. | Транспортиране - собствен транспорт / външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР т/год | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 10 04) | 10 01 01 | 8,0 | 0,05 | - | - | Условие 11.3.4 | - | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 1,0 | 0 | - | - | Условие 11.3.4 | - | Да |
| Смчеси от метали | 17 04 07 | 2,0 | 0 | - | - | Условие 11.3.4 | - | Да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 2,0 | 0 | - | - | Условие 11.3.4 | - | Да |
| Отпадъци от пластмаса / с изключение на опаковки/ | 02 01 04 | 2 | 0 | - | - | Условие 11.3.4 | - | Да |

Таблица 7. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

  - Образуване на отпадъците

Количествата на генерираните отпадъци се оценяват и съпоставят с определените стойности, заложени в разрешителното. В тази връзка се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци, като резултатите от оценката се документират.

За точното и правилно определяне на количествата отпадъци, образувани на територията на площадката е разработена инструкция за измерване или изчисление за образуваните количества отпадъци.

6.2. Събиране на отпадъците

Събирането на генерираните отпадъци се осъществява съгласно утвърдена схема и в съответствие с изискванията на Раздел I на ПМС № 53/19.03.1999 г. за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци. Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на събирането на отпадъците. Извършват се периодични огледи, а констатациите се отразяват в съответния протокол, съгласно цитираната инструкция като резултатите от оценката също ще се документират.

6.3. Съхранение на отпадъците

Съхранението на отпадъците се осъществява единствено на обособените площадки за временно съхранение и при спазване изискванията на Приложение 2 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 г.

За осъществяване контрол по спазване на изискванията, свързани със съхранението на отпадъците и експлоатацията на площадките за временното им съхранение е разработена и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на площадките за временно съхранение на отпадъци. Резултатите от извършените проверки и съответствието на площадките се документират, съгласно цитираната инструкция.

.

6.4. Транспортиране на отпадъците

Транспортирането на отпадъците извън производствената площадка се извършва от лицензирана фирма  на база сключен договор. .

Оценката за транспортирането на отпадъците се извършва съгласно инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците, като през отчетната година не са констатирани несъответствия.

6.5. Предаване на отпадъците

Предаването на отпадъците за оползотворяване, повторна употреба и/или  рециклиране се извършва единствено и само въз основа на писмен договор с външни фирми, притежаващи разрешително по ЗУО за извършване на такава дейност и/или комплексно разрешително. За отчетния период няма предадени отпадъци.

6.6. Документиране на дейностите с отпадъците

Документирането на дейностите по управление на отпадъците се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

В ИАОС е предоставена информация, че за периода на 2017 г. на площадката на оператора има бразувани отпадъци-сгурия..

На площадката не се съхраняват торови маси, същите се предават директно след почистване на помещенията на земеделски производител. Сключен е договор с Иван Караиванов  за приемане на генерираните от дейността торови маси. За периода на 2017г. са прерадени 150 тона птича тор за последващо оползотворяване- наторяване. Количествата предадени торови маси са нанесени в регистрационен формуляр.

4.5. Шум

Изготвена е инструкция и ще се извършва наблюдение на:

- общата звукова мощност на площадката;

- еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката;

-	еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива. Наблюденията ще се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда., Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011 г. и в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.

През 2017 г е извършено измерване на шум и представен протокол от изпитване на шум № 249/17,11.2017г./ Следващото измерване ще е през 2019 г. Протоколите са нерезаделна част от Годишния доклад..

Данните от измерването са както следва:

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуковото налягане в dB (А) | Измерено през деня | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Контур ИТ1 - | 70,0- | 53,7-0,3- | да- |
| Контур ИТ2 | 70,0- | 50,3-0,3 | да |
| Контур ИТ3 | 70,0- | 55,0-0,3 | да |
| Контур ИТ4 | 70,0- | 51,5-0,3 | да |
| Контур ИТ5 | 70,0- | 54,4-0,3 | да |
| Контур ИТ6 | 70,0- | 51,3-0,3 | да |
| Контур ИТ7 | 70,0- | 53,5-0,3 | да |
| Контур ИТ8 | 70,0- | 56,2-0,3 | да |
| Контур ИТ9 | 70,0- | 53,3-0,3 | да |
| Контур ИТ10 | 70,0- | 56,8-0,3 | да |
| Контур ИТ11 | 70,0- | 60,5-0,3 | да |
|  |  |  | да |
| ул.”3март”№ 93 гр. Ветово- ИТ 12 | 55,0- | 42,1-0,3 | да |
| Ниво на обща звукова мощност |  | 98,7-5,9- | да |

Таблица 6.1 Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуковото налягане в dB (А) | Измерено вечерно ниво на шум | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Контур ИТ1 - | 70,0- | 52,2-0,3 | да- |
| Контур ИТ2 | 70,0- | 49,6-0,3 | да |
| Контур ИТ3 | 70,0- | 55,0-0,3 | да |
| Контур ИТ4 | 70,0- | 50,3,-0,3 | да |
| Контур ИТ5 | 70,0- | 52,4-0,3 | да |
| Контур ИТ6 | 70,0- | 49,1-0,3 | да |
| Контур ИТ7 | 70,0- | 51,1-0,3 | да |
| Контур ИТ8 | 70,0- | 54,2-0,3 | да |
| Контур ИТ9 | 70,0- | 52,5-0,3 | да |
| Контур ИТ10 | 70,0- | 55,5-0,3 | да |
| Контуур ИТ 11 | 70,0- | 57,3-0,3 | да |
| Ул."3 март“№93 Гр.Ветово | 55,0- | 40,2-0,3 | да |
| Ниво на обща звукова мощност |  | 96,8-5,2 | да |

Таблица 6.2 Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуковото налягане в dB (А) | Измерено нощно ниво на шум | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Контур ИТ 1 |  | 49,8-0,3 |  |
| Контур ИТ2 - | 70,0- | 46,2-0,3 | да- |
| Контур ИТ3 | 70,0- | 55,0-0,3 | да |
| Контур ИТ4 | 70,0- | 49,8-0,3 | да |
| Контур ИТ5 | 70,0- | 47,6-0,3 | да |
| Контур ИТ6 | 70,0- | 45,4-0,3 | да |
| Контур ИТ7 | 70,0- | 48,3-0,3 | да |
| Контур ИТ8 | 70,0- | 52,3-0,3 | да |
| Контур ИТ9 | 70,0- | 50,3-0,3 | да |
| Контур ИТ10 | 70,0- | 53,5-0,3 | да |
| Контур ИТ11 | 70,0- | 56,4-0,3 | да |
| Жилищна сграда ул.”3 март”№ 93 гр. Ветово- ИТ 12 | 45,0 | 38,6-0,3 | да |
| Ниво на обща звукова мощност |  | 95,2-5,7 | да |

За периода на експлоатация на инсталацията няма постъпили жалби и сигнали.

- Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Попълват се съответните протоколи към инструкцията. Резултатите от проверките вкл. информация за причините и извършените ремонтни работи се съхраняват от притежателя на комплексното разрешително и ще се предоставят при поискване от компетентните органи по Условие 13.1.2.

За периода не са констатирани разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). За установените разливи/случаи на изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка е изготвен Дневник с данни за датата на установяване на разлива, причини за разлива, неговата площ, състав и количество на замърсителите, предприетите мерки за отстраняване на разлива и последствията от него.

В случай на разливи на определени за целта места е осигурено съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване.

Изготвена е инструкция за предотвратяване на наличие на течности в резервоари,технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течеве, до момента на отстраняването им. Условие 13.1.5.

Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им.

Товаро-разтоварни работи на площадката, които биха могли да доведат до течове/изливания се извършват единствено на определените за целта места.

Основните замърсители, изпускани в почвата, подлежащи на собствен мониторинг, и за които са заложени индивидуални емисионни ограничения са както следва:

- pН;

- Общ азот;

- Общ фосфор.

Мониторинг на почвите е извършен при подготовка на заявлението за издаване на Комплексно разрешително.  Представен е протокол от изпитване № 12098/15,01,2016 г. Данните от анализа се приемат за базово състояние. Определения в разрешителното период на пробовземане е веднъж на 10 годинии. Следващото пробонабиране ще е през 2026 г.

Таблица 7. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултат от мониторинг базово състояние 0-10 см | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азот общ /по Келдал/- | - Приемат се първите резултати от почвения мониторинг | пункт № 1- | 2,3-0,23 | 10- | - |
| Рн/във воден извлек/ |  | пункт № 1- | 27,3-2,7 | 10 |  |
| Фосфати/във воден извлек/ |  | пункт № 1- |  | 10 |  |

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултат от мониторинг базово състояние 10 -40 см | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азот общ /по Келдал/- | - | пункт № 1- | 1,3-0,13 | 10- | - |
| Рн/във воден извлек/ |  | пункт № 1- |  | 10 |  |
| Фосфати/във воден извлек/ |  | пункт № 1- | 10,8-1,1 | 10 |  |

Изготвена е инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите и базовото състояние на почвите, в случай на установяване на несъответствие, повишаване на концентрациите и предприемане на коригиращи действия.

През изтеклия период не са възниквали аварийни случаи, които биха могли да предизвикат замърсяване на подземните води.

8. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

На оператора не е заложена инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително.

9.Предотвратяване и действия при аварии

Разработена е собствена оценка в случаите на непосредствена заплаха за възникване на екологични щети и на причинени екологични щети.

Дружеството изпълнява приетия аварииен план.

През отчетения период 01.01.2017 г.-31.12.2017 г. не са регистрирани аварийни ситуации на територията на оператора.

Таблица № 9

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

10. Преходни режими на лабота /пускане, спиране, внезапни спирания и други/

Разработен е и се прилага план за мониторинг при анормални режими на инсталацията по Условие 2, който включва минимум вида, количеството и продължителността във времето на извъредните емисии и начините на тяхното измерване и контролиране.

11.Прекратяване работата на инсталации или части от тях

През отчетения период няма прекратяване работата на част от инсталацията, разположена на територията на „Детелина-08“ ЕООД, площадка в град Ветово.

12. Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 543-Н0/2016 на „Детелина-08“ ЕООД, площадка в град Ветово.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:.................................

Дата:  29.03.2018 г.

Име на подписващия:  Снежана Димитрова

Длъжност в организацията:  Управител

29.03.2018 г.