ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА 2017 г.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ,

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 535-Н0/2016г.,

АКТУАЛИЗИРАНО

С РЕШЕНИЕ № 535-Н0-И0-А1/2017г.

.

„ЕДЖИ ЕМ“ ЕООД, гр. Ветово

1. Увод

Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително

Инсталация за интензивно отглеждане на птици – бройлери, включваща 3 броя сгради

Адрес по местонахождение на инсталацията

Гр. Цар Калоян, УПИ I, кв. 137, Втори стопански двор

Регистрационен номер на КР

№ 535-Н0-ИО-А1/2017

Дата на подписване на КР

22.03.2017 г. /актуализация/

Дата на влизане в сила на КР

06.04.2017 г. /актуализация/

Оператор на инсталацията, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното

„ЕДЖИ ЕМ” ЕООД

Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика / оператора

гр. Ветово 7080, община Ветово, област Русе,

ул. „Александър Стамболийски“ № 35

телефон 0889 632 361, e-mail: edji_em@abv.bg

Ерхан Караахмедов - управител

Лице за контакти

Ерхан Невзатов Караахмедов - управител

Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

гр. Ветово 7080, община Ветово, област Русе,

ул. „Александър Стамболийски“ № 35

телефон 0889 632 361,

e-mail: edji_em@abv.bg

Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията

Инсталация за интензивно отглеждане на птици – бройлери, включваща 3 броя сгради,

съгласно Комплексно разрешително № 535-НО/2016 г., актуализирано

с решение № 535-Н0-И0-А1/2017г., оператор „ЕДЖИ ЕМ“ ЕООД.

Към 31.12.2017 г.:

- операторът извършва птицевъдна дейност и експлоатира две от сградите /сграда № 1 и сграда № 2/, обект на КР.

- сграда № 3 не е изградена.

Използваната технология е т.нар. „all-in-all-out” технология, при която в началото на угоителния цикъл се осъществява зареждане на производствените халета с еднодневни пилета, които се отглеждат без преместване, като в края на угоителния период цялата партида се изняся от халетата и се товари на товарни камиони – пилевози за извозване към кланицата за по-нататъшно процесиране. На практика, за целия угоителен период до достигане на определените килограми пилетата – бройлери не напускат производствените халета. След приключване на угоителния цикъл производствените халета изцяло се изчистват и дезинфекцират.

Производствен капацитет на инсталацията

Инсталация за интензивно отглеждане на птици-бройлери – 101 325 места за птици за един жизнен цикъл в 3 птицевъдни сгради.

| Инсталация | Позиция на дейността, приложение № 4 на ЗООС | Капацитет, [места за птици] |
| --- | --- | --- |
| Инсталация за интензивно отглеждане на птици – бройлери, включваща: | 6.6 a) | 101 325 |
| Сграда № 1 |  | 21 525 |
| Сграда № 2 |  | 39 900 |
| Сграда № 3 - не е изградена |  | 39 900 |

Забележка: за календарната 2017 г. са изпълнени 5 цикъла на отглеждане на бройлери, като са изнесени общо за клане 284 693 бр. птици или 797 140,4 кг /средно 2,8 кг/птица/. Брой отгледани птици /средно/ за един жизнен цикъл – 56 939 бр.

| Инсталация извън приложение № 4 на ЗООС | Капацитет |
| --- | --- |
| Инсталация за производство на топлинна енергия, включваща: | - |
| Топловъздушни агрегати на твърдо гориво – 2 броя. | 2 по 0,4 MW |

Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Всички дейности в Дружеството, свързани с управлението на околната среда се осъществяват от управителя на фирмата. Задължени да му оказват съдействие и да му предоставят информация на всички служители в птицефермата.

РИОСВ , на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ - Русе

гр. Русе, бул. “Придунавски” № 20

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция “Дунавски район с център Плевен”

гр. Плевен, ул. “Чатладжа” № 60

2. Система за управление на околната среда

В „ЕДЖИ ЕМ“ ЕООД е въведена система за управление на околната среда, съгласно изискванията на условие № 5 от Комплексно разрешително № 535-Н0/2016г., актуализирано

с решение № 535-Н0-И0-А1/2017г.

Дружеството не разполага с внедрена система за управление на околната среда, съобразно ISO 14001:1996.

- Управление на околната среда

Изготвени са и утвърдени от Управителя всички инструкции, в изпълнение на Условие 5.1.на Комплексно разрешително № 535-Н0-/2016, актуализирано с решение № 535-Н0-И0-А1/2017г.

Прилага се инструкцишя по Условие 5.2. за мониторинг на техническите и емисионни показатели, както и инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

В изпълнение на Условие 5.4. е разработена и се прилага писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Във всяка една процедура и инструкция са определени конкретните отговорници по нейното прилагане, по осъществяване на заложените отговорности и по изпълнение на изискващия се контрол по нейното изпълнение.

Тълкуване

Управителят на дружеството е запознат с разписаните в Комплексното разрешително тълкования и всички норми за ефективност са изчислени на база поясненията.

Уведомяване

При настъпване на аварии или нарушаване на целостта на инсталацията, дружеството ще уведими всички контролни органи, които са разписани в съответната част на уведомяване. До момента на експлоатация на площадката на инсталацията не са настъпвали аварии или екологични щети и не се е налагало да се уведомяват контролните органи.

- Управление на документите

Изготвена е инструкция съгласно Условие 5.5. за актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително. Тяхното поддържане в актуално състояние е част от провежданата политика по околната среда и изискванията на нормативните документи.

Съгласно тази инструкция, управлението на документите се извършва в следната последователност:

- Определяне отговорността за длъжностно лице, отговорно за изготвяне на документа;

- Проверка на създадените документи за съответствие с поставените изисквания на дружеството;

- Утвърждаване на документите за издаване и разпространяване за употреба по работни места;

- Преглед и актуализация, при необходимост и съобразно променящите се условия и с последващо утвърждаване;

- Изземване на невалидната документация.

- Оперативно управление

Всички инструкции, изисквани с Комплексното разрешително за експлоатация и поддръжка са изготвени и се прилагат. Съхраняват се на площадката в писмен вид и при извършване на контролна проверка ще бъдат представени на компетентните органи при поискване.

Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Съгласно изискванията на Комплексното разрешително, операторът е разработил и утвърдил писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в разрешителното.

Разработени и утвърдени са писмени инструкции за периодична оценка на съответствието със стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Разработени и утвърдени са писмени инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Изготвен, съгласно нормативните изисквания е “ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ АВАРИИ”, където са:

- определени опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария;

- определяни възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. При определянето са включени и аварийните ситуации в резултат на наводнение или земетресение;

- определяни са възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и са избрани действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации се документира избрания начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията.

- определен е начина за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие;

- определени са сборните пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се прилага винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката;

- определени са причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия;

- определени са и се извършва редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария;

- определени са необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното съхранение;

- определени са средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност;

- редовно се актуализира списъка на персонала (с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии.

Резултатите се документират.

- Записи

Изготвен е образец на  регистрационен документ и протокол, в които се извършва документиране и последващо съхраняване на данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценка на съответствието с изискванията на условията в комплексното разрешително, причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Актуализацията на КР на оператора влезе в сила на 06.04.2017г. и на този етап не е възникнала необходимостта от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното /пречиствателното оборудване.

Списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното се съхранява на площадката.

- Докладване

Настоящият доклад, представляващ изпълнението на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 535-Н0/2016, актуализирано с решение № 535-Н0-И0-А1/2017г. е изготвен съгласно образец на годишен доклад, съгласно “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”.

- Актуализация на СУОС

На настоящият етап не е необходимо актуализирането на системата за управление на околната среда.

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

Ползването на вода за производствени и питейно-битови нужди се осъществява единствено от водопроводната мрежа. Наличен е актуален договор за доставка на вода с експлоатиращото водопроводната мрежа ВиК дружество. Спазват се нормите и условията заложени в него. Дружеството е клиент на ВиК “Водоснабдяване Дунав” ЕООД-Разград, съгласно Договори за предоставяне на питейна вода № ВК-03-76/27.03.2015 г. и № ВК-03-41/24.02.2015 г. Не се експлоатира собствен водоизточник.

Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на поилната и охладителната инсталация, които са основен консуматор на вода за производствени нужди- Условие 8.1.3. както и инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване- Условие 8.1.4. Отчитането на количеството на използваната вода за производствени нужди се осъществява чрез водомерните устройства, обозначени в Приложение № 28-1 към заявлението. Попълнена е Таблица с нанесени месечните количества изразходвана вода.

Изготвена е и се прилага инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди- Условие 8.1.5.2. Документираната информация включва:

- Годишна консумация на вода за производствени нужди/включително охлаждане/ за инсталацията;

- Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталацията .

Изготвена е инструкцията за оценка на съответствието на нормите за ефективна употреба на вода с определените в разрешителното по Условие 8.1.5.3. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират и съхраняват.

Резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа се документират, не са установени течове за 2017г. и съответно не са предприети действия за отстраняването им. Резултатите се съхраняват на площадката.

За 2017г. са извършени 2 планови проверки. Извънредни проверки не са извършвани. Не се е налагало извършването им. Не са констатирани течове и не са предприемани корегиращи действия.

Извършвани са планова проверка на техническото състояние на поилните инсталации, преди всяко заселване на халетата, констатациите от проверките са, че инсталациите са в отлично състояние.

Количеството използвана вода за производствени нужди за 2017 г. – 826 м3 е изчислена като годишна норма за ефективност при употребата на вода за инсталацията и е представена по - долу в таблица.

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно количество, Съгласно КР, М3 | Годишна норма за ефективност при употребата на вода, m3/ 1000 бр. птици за един жизнен цикъл | Използвано годишно количество М3 | Нормa за ефективност за единица продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводна мрежа | - | 13,072 | 2478 | 1,74 | Да |

Метод на изчисление: 2478 куб.м:284,693 единици=8,7 куб.м/единица капацитет : 5 цикъла=

= 1,74 куб.м за единица капацитет за един жизнен цикъл

3.2. Използване на енергия

Изготвена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на хранилната инсталация /хранилни машини и шнекове/, основни консуматори на електроенергия по Условие 8.2.1.1.

Резултатите се документират.

Измерените и изчислени изразходвани количества електроенергия се документират, съгласно Условие 8.2.2.1. и са изразени като:

- Годишнa консумация за производствени нужди за инсталацията;

- Стойностите на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията;

Изразходваното количество електроенергия се отчита по измервателно устройство, отбелязани в Приложение № 28-1 към Заявлението.

Извършвани са планови проверки на вентилационната система и осветителна инсталация на халетата и хранилната инсталация, констатациите са, че са в отлично състояние, шнековете са захранени с необходимата ел. енергия и са в изправност.

Инструкция за оценка на съответствието на измерените /изчислените количества консумирана електроенергия с определените такива се прилага, в това число и установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират. Към настоящия момент не са регистрирани несъответствия- Условие 8.2.2.2.

Не са констатирани несъответствия при оценката на съответствието, на годишните количества електроенергия с определените такива в условията на комплексното разрешително.

Използваната консумация електроенергия през 2017 г. – 102 MWh е изчислена като годишна норма за ефективност и е представена по - долу в таблицата.

Таблица 3.2

| Електроенергия | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, MWh/ за 1000 птици за един жизнен цикъл по КР | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, MWh/ за 1000 птици за един жизнен цикъл за 2017 | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия/ Инсталация за интензивно отглеждане на птици | 0.559 | 0,323 | Да |

Метод на изчисление: 102 MWh : 284,693 единици / 5 цикъла = 0,323 MWh за единица капацитет за един жизнен цикъл

4. Емисии в атмосферата

Източници на емисии в атмосферния въздух са аспирациите на вентилационните системи на халетата за отглеждане на птици.

Съгласно Условие 9.1 от разрешителното дебитът на вентилационните газове от всички организирани източници не превишава посочените в Таблица 9.1.2 и Таблица 9.1.2.1. стойности. Не е извършвана смяна на ветнитаторите или промяна в дебита им. Не се експлоатират други изпускащи устройства и организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в разрешителното

4.1.Неорганизирани емисии

Съгласно Условие 9.2.1 всички емисии на вредни вещества от Инсталацията по Условие 2 се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащите устройства, описани в Условие 9.2.

Разработена е и се прилага, съгласно Условие 9.2.2. Инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

По Условие 9.2.3. се прилага Инструкция за извършване на периодична проверка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

На площадката са предприети всички необходими мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, в съответствие с изискванията на чл.70 на Наредба №1/27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества /замърсители/, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. Засилен контрол по време на разтоварване на концентрирания фураж в силозите за съхранението му. Наблюдаване на меките връзки.

Съгласно Условие 9.2.5 от разрешителното на площадката са предприети мерки за намаляване емисиите на амоняк с 20% или по-вече, като се използват следните техники:

-включване на система за принудително вентилиране на помещението;

използване на автоматична система за поене с нипелни поилки, с цел предотвратяване разлива на вода;

извършване на почистване на торовите маси от помещението в края на всеки оборот- жизнен цикъл;

извършване регулиране на състава на фуража на птиците;

извършване на принудително сушене на торта в халетата, с цел намаляване на съдържанието на влага- сухо съдържание от 60-70%.

Прилага се Инструкция за изпълнение на мерките, по Условие 9.2.5.

4.2. Интензивно миришещи вещества

Всички дейности на площадката се извършват по начин, недопускащ разпостранението на миризми извън границите на производствената площадка.

Разработена е и се прилага по Условие 9.3.2. Инсрукция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества.

За периода от влизане в сила на Комплексното разрешително до настоящия момент не са постъпвали жалби и сигнали за разнасяне на неприятни миризми извън границите на производствената площадка.

4.3 Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух

Емисиите на отпадните газове от площадката не водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на въздуха.

4.4 Условия за собствен мониторинг. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества

В представената по - долу таблица е докладвано всяко вещество, чието годишно количество (емисия и/или употреба) е по-голямо от посочената прагова стойност. Отразени са също така и тези вещества, при които не се наблюдава превишение на определеният праг, като мястото им в таблицата е отразено с тире “-“, а в скоби е посочено измереното / изчисленото годишно количество за съответното вещество.

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове | Праг за пренос на замърсител, извън площ. kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздуха kg/год. | във води kg/год. | в почва kg/год. |  |  |
| 1# | 74-82-8 | Метан (CH4) | - (7231,3) (С) | - | - | - | * |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | - (284.7) (С) | - | - | - | * |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | - (3644,10*) (С) | - | - | - | * |

*Стойността е изчислена по емисионен фактор и редуцирана с 20%

В скоби са посочени изчислените стойности на годишните емисии. Изчисленията са извършени по Методиката, утвърдена от Министъра на околната среда и водите.

| Изчисление на годишните количества замърсители съгласно CORINAIR. Замърсител | SNAP CODE | Емисионен фактор EF, kg/1000 брой животно/ година | Изчислени единици продукт/ цикъл през 2017 | Емитирани количества във въздуха kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) х (4) |
| Метан (СH4) | 100-508,409 | 0.117 | 56 939 | 7231,3 |
|  |  | 0.01 | 56 939 | 569.39 |
| Амоняк (NH3) | КР* | 0.08 | 56 939 | 3644,10* |
| Диазотен оксид (N2O) | 100908 | 0.005 | 56 939 | 284.70 |

* Стойността е редуцирана с 20%

Операторът няма задължение за провеждане на мониторинг на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферата.

Таблица 2.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |

В съответствие с изискванията за прилагането на европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ), е определено общото количество на изпусканите емисии от амоняк, метан, диазотен оксид и прах за отчетния период и е попълнена Таблица 1 “Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR”.

Изчисленията за емисиите са извършени съгласно Методиката, на база броя заредени животни за отчетния период, като емисиите са изчислени за периода 2017г.

Количеството на замърсител с № 1# (метан) е пресметнато съгласно Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха (Заповед № РД-165/20.02.2013г. на МОСВ) за дейностите по КОД на процес (SNAР CODE) 1005 „Управление на тор по отношение на органични съединения”, при EF 0,117 kg/1 брой животно годишно и за дейностите по КОД на процес (SNAР CODE) 1004 „Чревна ферментация” (100 409 Бройлери), при EF 0,01 kg/1 брой животно годишно.

* Съгласно Условие 9.2.5, по смисъла на Условие 9.6 EF за амоняк при използване на неаерирана сламена постеля е 0,08 kg/1 брой животно годишно.

Количеството на замърсител с № 5# (Диазотен оксид) е пресметнато съгласно Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха (Заповед № РД-165/20.02.2013г. на МОСВ) за дейностите по КОД на процес (SNAP CODE) „Управление на тор по отношение на азотни съединения” , при EF 0,005 kg/1 брой животно годишно – „Други”.

Годишните емисии на метан са изчислени съгласно Методика за определяне на емисиите на вредни вешества във въздуха по следната формула:

Брой бройлери х емисионен фактор за метан (СH4) = годишни емисии метан (чревна фракция)

- Броят бройлери е посочен на годишна база.

- Емисионния фактор за метана е взет от Актуализирана единна Методика за инвентаризация на емиисии вредни вещества във въздуха, 2010 г.

Изчисление:

56939 х 0.01 = 569.39 кг.

Брой бройлери х емисионен фактор за метан (СH4) = годишни емисии метан

- Броят бройлери е посочен на годишна база.

- Емисионния фактор за метана е взет от Актуализирана единна Методика за инвентаризация на емиисии вредни вещества във въздуха, 2010 г.

Изчисление:

56939 х 0.117 =  6661.86 кг.

Годишните емисии на амоняк са изчислени съгласно Методика за определяне на емисиите на вредни вешества във въздуха по следната формула:

Брой бройлери х емисионен фактор за амоняк = годишни емисии амоняк

- Броят бройлери е посочен на годишна база.

- Емисионния фактор за амоняка е взет 0,08кг от определената норма в КР..

Изчисление:

56939 х 0.08 = 4555.12кг. След редукция с 20% - 3644,10 кг

Годишните емисии на диазотен оксид са изчислени съгласно Методика за определяне на емисиите на вредни вешества във въздуха по следната формула:

Брой бройлери х емисионен фактор за диазотен оксид = годишни емисии диазотен оксид

- Броят бройлери е посочен на годишна база.

- Емисионния фактор за диазотен оксид е взет от Актуализирана единна Методика за инвентаризация на емиисии вредни вещества във въздуха, 2010 г.

Изчисление:

56939 х 0.005 = 284.6 кг.

Показателят ФПЧ10 не е изчислен, тъй като за него липсва определен емисионен фактор (EF) в методиката CORINAIR.

Таблица 4.2-1. Съответствие на годишни емисии съгласно Регламент 166/2006 г.

| амърсител | Количества емитирани замърсители във въздуха, за отглеждането на 1000 бр. птици за един жизнен цикъл | Годишни емисии (kg) | Прагове на годишни емисии съгласно Регламент 166 (kg) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метан | 6.66186 | 6661.86 | 100 000.00 | Да |
| Амоняк | 4.55512 | 4555.12 | 10 000.00 | Да |
| Диазотен оксид | 0.2846 | 284.6 | 10 000.00 | Да |

Стойностите на пределните количества на годишни емисии за изпускане във въздуха са взети от публикувания в Официален вестник на Европейския съюз Регламент (ЕО) №166/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18.01.2006 година за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители.

5. Емисии  в отпадъчните води

5.1 Битово-фекални отпадъчни води

При работата на инсталацията не се допуска заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.

Операторът отвежда битово-фекалните води единствено във водоплътна изгребна яма с обем от 20 куб.м, отбелязана в Приложение 28-1 от заявлението за КР, Операторът има сключен договор № ВК-03-27/01.02.2016 г. с ВиК “Водоснабдяване Дунав” ЕООД-Разград, за приемане за почистване на отпадъчни води от площадката. Разработена е инструкция за оценка на съответствието на показателите с определени в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи мерки.

Разработена е и се прилага, съгласно Условие 10.1.3 Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационните мрежи на площадката на дружеството и водоплътната изгребна яма по Условие 10.1.1, включително на течеве и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

В Комплексното разрешително не е заложено да се извършва мониторинг на отпадъчните битово-фекални води. Не е попълнена Таблицата за мониторинг на отпадъчни води.

Таблица 5

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг (точки на пробовземане от 1-6)* | Честота на мониторинг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Не е приложимо |  |  |  |  |

Няма директно заустване в повърхностен воден обект или в земните недра, водите ще се предават за пречистване, съгласно сключен договор.

В периода 2017 г не е извършвано предаване на отпадъчна вода. Във връзка с гореизложеното Таблица 1 “Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR” не може да бъде попълнена.

- Управление на отпадъците

Управлението на отпадъците на територията на оператора се извършва съгласно изискванията на действащото екологично законодателство. Упражнява се постоянен контрол по отношение дейностите извършвани с отпадъците, а предаването им за последващо третиране ще се извършва единствено с фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи.

Няма предавани отпадъци за обезвреждане/оползотворяване извън производствената площадка през 2017 г.

Информация за количествата (годишно количество и годишно количество за единица продукт) и дейностите с отпадъците генерирани от операторна се представени в изискващите се в Таблица 6 /Приложение1/.

Таблица 7. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

  - Образуване на отпадъците

Количествата образувани отпадъци са отразени в Приложение към настоящия доклад

Количествата на генерираните отпадъци се оценяват и съпоставят с определените стойности, заложени в разрешителното. В тази връзка се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци, като резултатите от оценката се документират.

За точното и правилно определяне на количествата отпадъци, образувани на територията на площадката е разработена инструкция за измерване или изчисление за образуваните количества отпадъци.

6.2. Събиране на отпадъците

Събирането на генерираните отпадъци се осъществява съгласно утвърдена схема и в съответствие с изискванията на Раздел I на ПМС № 53/19.03.1999 г. за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци. Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на събирането на отпадъците. Извършват се периодични огледи, а констатациите се отразяват в съответния протокол, съгласно цитираната инструкция като резултатите от оценката също ще се документират.

6.3. Съхранение на отпадъците

Съхранението на отпадъците се осъществява единствено на обособените площадки за временно съхранение и при спазване изискванията на Приложение 2 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 г.

За осъществяване контрол по спазване на изискванията, свързани със съхранението на отпадъците и експлоатацията на площадките за временното им съхранение е разработена и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на площадките за временно съхранение на отпадъци. Резултатите от извършените проверки и съответствието на площадките се документират, съгласно цитираната инструкция.

.

6.4. Транспортиране на отпадъците

Транспортирането на отпадъците извън производствената площадка се извършва от лицензирана фирма  на база сключен договор.

Оценката за транспортирането на отпадъците се извършва съгласно инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците, като през отчетната година не са констатирани несъответствия.

6.5. Предаване на отпадъците

Предаването на отпадъците за оползотворяване, повторна употреба и/или  рециклиране се извършва единствено и само въз основа на писмен договор с външни фирми, притежаващи разрешително по ЗУО за извършване на такава дейност и/или комплексно разрешително. За отчетния период няма предадени отпадъци.

6.6. Документиране на дейностите с отпадъците

Документирането на дейностите по управление на отпадъците се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

В ИАОС е предоставена информация, че за периода на 2017 г. на площадката на оператора няма образувани отпадъци..

На площадката не се съхраняват торови маси, същите се предават директно след почистване на помещенията на земеделски производител, за което са сключени договори, съгласно Приложения 17 и 18 от Заявлението за КР. Количествата предадени торови маси са нанесени в регистрационен формуляр.

4.5. Шум

Изготвена е инструкция и ще се извършва наблюдение на:

- общата звукова мощност на площадката;

- еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката;

-	еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива. Наблюденията ще се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда., Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011 г. и в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.

Съгласно Условие 12.2.1. от КР, операторът следва да извършва не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години собствени периодични измервания на:

- общата звукова мощност на площадката;

- еквивалентните нива на шум в определени точки по границата на площадката;

- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

През 2017 г. са извършени собствени измервания на шум. Изготвен е протокол и доклад от измервания, който е депозиран в РИОСВ-Русе /вх. № АО 4410//23.10.2017/

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуковото налягане в dB (А) | Измерено през деня | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Съгласно приложен протокол към настоящия доклад | Съгласно приложен протокол към настоящия доклад | Съгласно приложен протокол към настоящия доклад | Съгласно приложен протокол към настоящия доклад |

Таблица 6.1 Шумови емисии

За периода на експлоатация на инсталацията няма постъпили жалби и сигнали.

- Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Попълват се съответните протоколи към инструкцията. Резултатите от проверките вкл. информация за причините и извършените ремонтни работи се съхраняват от притежателя на комплексното разрешително и ще се предоставят при поискване от компетентните органи по Условие 13.1.2.

За периода не са констатирани разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). За установените разливи/случаи на изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка е изготвен Дневник с данни за датата на установяване на разлива, причини за разлива, неговата площ, състав и количество на замърсителите, предприетите мерки за отстраняване на разлива и последствията от него.

В случай на разливи на определени за целта места е осигурено съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване.

Изготвена е инструкция за предотвратяване на наличие на течности в резервоари,технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течеве, до момента на отстраняването им. Условие 13.1.5.

Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им.

Товаро-разтоварни работи на площадката, които биха могли да доведат до течове/изливания се извършват единствено на определените за целта места.

Основните замърсители, изпускани в почвата, подлежащи на собствен мониторинг, и за които са заложени индивидуални емисионни ограничения са както следва:

- pН;

- Общ азот;

- Общ фосфор.

Мониторинг на почвите е извършен при подготовка на заявлението за издаване на Комплексно разрешително.  Представени са протоколи от изпитване /Приложение 36 от заявлението за КР/. Данните от анализа се приемат за базово състояние. Определения в разрешителното период на пробовземане е веднъж на 10 годинии. Следващото пробонабиране ще е през 2026 г.

Таблица 7. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите, базово състояние, съгласно КР | Пробовземна точка | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pН | 6,71 +/- 0,04 | В близост до сграда № 1 | - | Веднъж на десет години | - |
| Азот общ | 2,64 +/- 0,08 | В близост до сграда № 1 | - | Веднъж на десет години | - |
| Фосфати | 50 +/- 5 | В близост до сграда № 1 | - | Веднъж на десет години | - |

Изготвена е инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите и базовото състояние на почвите, в случай на установяване на несъответствие, повишаване на концентрациите и предприемане на коригиращи действия.

През изтеклия период не са възниквали аварийни случаи, които биха могли да предизвикат замърсяване на подземните води.

8. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

На оператора не е заложена инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително.

9.Предотвратяване и действия при аварии

Разработена е собствена оценка в случаите на непосредствена заплаха за възникване на екологични щети и на причинени екологични щети.

Дружеството изпълнява приетия аварииен план.

През отчетения период 2017г. не са регистрирани аварийни ситуации на територията на оператора.

Таблица № 9

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

10. Преходни режими на лабота /пускане, спиране, внезапни спирания и други/

Разработен е и се прилага план за мониторинг при анормални режими на инсталацията по Условие 2, който включва минимум вида, количеството и продължителността във времето на извъредните емисии и начините на тяхното измерване и контролиране.

11.Прекратяване работата на инсталации или части от тях

През отчетения период няма прекратяване работата на част от инсталацията, разположена на територията на „ЕДЖИ ЕМ” ЕООД.

В експлоатация е сграда № 1 и 2.

Съгласно изискванията на Комплексно разрешително № 535-Н0/2016 има изготвени “План за закриване на дейностите наплощадката или на части от тях” и “План за временно прекратяване надейностите на площадката или части от тях”.

12. Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 535-Н0/2016, актуализирано с Решение № 535-Н0-И0-А1/2017 на „Еджи Ем“ ЕООД, гр. Ветово.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:.................................

Дата:  26.03.2018г.

Име на подписващия:  Ерхан Караахмедов

Длъжност в организацията:  Управител

26.03.2018г.