ГОДИШЕН  ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ,

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 450-НО / 2012

“ЕЛ ДЖИ 15” ЕООД -

ГР.СОФИЯ

МАРТ 2018г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1.	Увод	4

2.   Система за управление на околната среда	13

3.   Използване на ресурси	17

3.1.  Използване на вода	17

3.2.  Използване на енергия	18

3.3.	Използване на суровини, спомагателни материали и горива	19

3.4.	Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива	20

4.	 Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда	21

4.1.  Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества	21

4.2.  Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух	23

4.3.	Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води	28

4.4.	Управление на отпадъците	32

4.5.  Шум	38

4.6.	Опазване на почвата от замърсяване	38

5.	 Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие	39

6.	 Прекратяване работата на инсталации или части от тях	40

7.	 Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения	40

7.1.  Аварии	40

7.2.  Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията	40

8.   Подписване на годишния доклад	41

1.Увод

1.1. Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително

Инсталация за интензивно отглеждане на –бройлери-т.6.6 “а” от ЗООС.

1.2.Адрес по местонахождение на инсталацията/ите

Село Бъзън, Община Русе

1.3.Регистрационен номер на разрешителното

КР:  № 450-Н0/2012г

1.4.Дата на подписване на КР

20.12.2012г.

1.5.Дата на влизане в сила на КР

03.01.2013г.

1.6.Оператор на инсталацията

”ЕЛ ДЖИ 15 ”ЕООД

1.7.Адрес, тел.номер, факс, е-mail на собственика/оператора

Адрес на централно управление:

гр. София 1000, р-н Триадица, ул. Княз Борис I № 69 А, ет. 3, ап. 10

Тел./факс: 0896716087

e-mail: belyovski@abv.bg

Адрес на производствената площадка:

с.Бъзън, Община Русе

тел.: 0896716087

1.8.Лице за контакти

Малин Бельовски - Управител

1.9. Адрес, тел.номер, факс, е-mail на лицето за контакти

Село Бъзън, Община Русе

Моб. тел. 0896716087

e-mail: belyovski@abv.bg

1.10.Кратко описание на всяка от дейностите/процесите извършвани в инсталацията/инсталациите

Инсталации, които  попадат в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС

Инсталация за интензивно отглеждане на –бройлери-т.6.6 “а” от ЗООС.

| № | Инсталация за интензивно отглеждане на–бройлери, включваща: | Позиция на дейността по приложение 4 на ЗООС | Капацитет ( места за птици) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 броя халета, всяко от които с 27 500 места за бройлери | 6.6.а) | 55 000 |

Инсталации, които не попадат  в  обхвата  на  Приложение № 4 от ЗООС:

| № | Инсталации, извън обхвата на Приложение 4 на ЗООС | Капацитет |
| --- | --- | --- |
| 1. | Горивна инсталация,включваща: | 0,94MW |
|  | Печка на твърдо гориво към хале №1 | 0,47MW |
|  | Печка на твърдо гориво към хале №2 | 0,47MW |

Производствен капацитет на инсталацията

Инсталация за интензивно отглеждане на птици-бройлери - 55 000 места за птици за един жизнен цикъл в 2 птицевъдни сгради.

В инсталацията за интензивно отглеждане на птици за периода 01.01.2017г.-31.12.2017г. са заредени и отгледани 308 580 броя птици. Извършени са 6 броя цикли за 2017г., като капацитетът на цикъл е 51 430.

Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

В „ЕЛ ДЖИ 15” ЕООД планирането и организацията на отчетността и контрола на екологичното съответствие на производствената дейност с нормативните изисквания се извършва от  управителя.

За конкретни дейности в Дружеството, свързани с управлението на околната среда, за чието реализиране  се определят отговорни лица със заповед на управителя. Отговорните лица от всички обособени звена, разположени на територията на производствената площадката  са задължени да  оказват съдействие и да предоставят информация на  управителя.

# РИОСВ , на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ - Русе

Русе- 7000 , бул. “Придунавски” № 20, п.к. 26

тел.: 082/  820 772 ; 820 774

e- mail: riosv@ruse.bg

# Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция “Дунавски район с център Плевен”

гр. Плевен, ул. “Чаталджа“ № 60 , п.к. 1237

e-mail: dunavbd@bddr.org

2. Система за управление на околната среда

След влизане в сила на КР № 450-Н0/2012г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда  са  изготвени изискващите се  инструкции.

- Структура и отговорности

Поддържа се актуален списък с лицата от „ЕЛ ДЖИ 15” ЕООД,  които отговарят за изпълнението на условията в КР № 450-Н0/2012г. Определен е персонала,  отговорен за изпълнението на условията, телефонните им номера, длъжността която изпълняват и местоположението им на работното място. Списъкът е изготвен, съгласно условие 5.3.1.

Списъкът в съответствие с условие 5.4.3  включва отговорните лица, на които са предоставени изисканите с комплексното разрешително инструкции, номерата им съгласно СУОС, условието от комплексното разрешително, на което отговарят  и  наименованието им съгласно КР. Копие от инструкциите са предоставени на отговорниците срещу подпис, а оригиналите се съхраняват при управителя.

- Обучение

Във връзка с изискванията на комплексното разрешително Условие 5.2.1 в „ЕЛ ДЖИ 15” ЕООД е въведена система за обучение на персонала.

Обучението на персонала в птицефермата обхваща всички равнища на ръководен и изпълнителски, съобразно структурата за управление и дефинираните отговорности.

Прилагат се следните видове обучения:

- Начална професионална подготовка – при постъпване на работа	- Периодична професионална подготовка – на всяко тримесечие;

- Ежегодна – за повишаване на квалификацията;

- Инцидентна – при възникване на авария и/или инцидент.

В зависимост от нормативните екологични изисквания Управителят, ежегодно определя потребностите от обучения на персонала и изготвя съответните програми. В случай на промяна на потребностите за обучение на персонала, програмите се актуализират от деловодителя.

- Обмен на информация

На производствената площадка се поддържа актуална информация съгласно условие 5.3.1. относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт, както и списък на организациите, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условие 7 на Комплексно разрешително № 450-НО/2012г.

- Документиране

В изпълнение на условие 5.4.1 от разрешителното в дружеството се поддържа актуален списък с нормативни документи, отнасящи се до работата на инсталацията. Актуализирането на списъка  се извършва при промяна в нормативната база по околна среда.

В изпълнение на условие 5.4.2 от разрешителното на площадката е осигурен списък с всички необходими инструкции, изискани с настоящето разрешително.

В изпълнение на условие 5.4.3 от разрешителното  е осигурен списък на кого от персонала, какъв документ е предоставен.

В изпълнение на условие 5.7.4.  е изготвена   инструкция  за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите в „ЕЛ ДЖИ  15” ЕООД. Периодичната оценка се извършва след запознаване с обнародваните издания на Държавен вестник, анализиране на съответните изменения  и при необходимост  докладване пред ръководството за предприемане на действия.

Документирането на резултатите от прилагането на условие 5.7.4 се  извършва в съответствие с условие 5.9.6.

- Управление на документите

Изготвена е имструкция за осъществява на процедура по “Управление на документите”.

Съгласно тази процедура, управлението на документите се извършва в следната последователност:

-  Определяне отговорността за длъжностни лица, отговорни за изготвяне на

документа;

- Проверка на създадените документи за съответствие с поставените изисквания    на дружеството;

-  При необходимост изготвяне на нови инструкции или актуализиране на

съществувaщите такива, утвърждаване на документите и разпространяването им за тяхното прилагане по работни места;

-  Преглед и актуализация при необходимост съобразно променящите се условия

с последващо утвърждаване;

-  Разпространение на документите до съответните вътрешни потребители;

-  Изземване на невалидната документация.

Изземването на оригиналите на старите документи се извършва срещу представяне на утвърдени нови. Върху старите се поставя печат „Невалиден”. Предоставянето на новите инструкции се извършва срещу подпис, от отговорните за изпълнението им лица. Старите инструкции се архивират и се съхраняват до вземане на решение за унищожаването им.

- Оперативно управление

Инструкциите изисквани с комплексното разрешително в това число и инструкциите за експлоатация и поддръжка, се съхраняват в писмен вид,  съгласно условие 5.6.1. и се предоставят на компетентните органи при поискване. Същите се актуализират при необходимост.

- Оценка  на  съотвeтствие, проверка и коригиращи действия

Утвърдените писмени инструкции свързани с изпълнение на: оценки на съответствието, норми за ефективност , годишни стойности на нормите за ефективност, предприемането на коригиращи и превантивни мерки,  се съхраняват при  координатора по ООС.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

“ЕЛ ДЖИ 15” ЕООД  притежава “План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия” Планът е изготвен съгласно действащите нормативните изисквания, утвърден  от  Управителя.

Изготвени са инструкциите към условие 5.8. от Комплексно разрешително  № 450-НО/2012г. Инструкциите обхващат следните мероприятия:

Инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората ;

Инструкция за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на плана за действие при аварии ;

Периодична проверка на готовността на персонала за действие при  аварии ;

Инструкция за избор на сборни пунктове за работещите от района на аварията;

Определяне на причините довели до аварията и предприемане на коригиращи действия ;

Инструкция за определяне на редовната техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварии ;

Определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си функции ;

Инструкция за определяне на средствата за противодействие на възможните аварии и поддръжка  в изправност ;

Изготвяне на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията при бедствия, аварии и катастрофи.

Изготвяне на списъка на телефонните номера  по оповестяване,  предвиден в плана за действие при аварии. Изготвени са два списъка, на служители в “ЕЛ ДЖИ 15”ЕООД  и списък с външни номера за оповестяване при възникнали аварии. Списъкът на органите,  които трябва да бъдат уведомявани при възникване на аварийни ситуации и замърсяване на околната среда  е изготвен, съгласно условие 7.2 от комплексното разрешително.

- Записи

Воденето на всички записи на територията на Дружеството е подчинено изцяло на Процедурата  - “Управление на записите”.

Записите в “ЕЛ ДЖИ 15”ЕООД, се създават и поддържат, за да послужат като доказателство, за съответствие с изискванията на законовите и нормативните разпоредби, и в изпълнение на условията в комплексното разрешително.

Записите са четливи, лесно разпознаваеми и достъпни, и тяхното управление е идентифицирано.

Съгласно тази процедура, използваните записи по околна среда / здравето и безопасността при работа имат задължителни реквизити, чрез които еднозначно се идентифицира:

- Длъжностните лица, отговорни за тяхното изготвяне;

- Времето на създаване на записа;

- Мястото на създаване на записа;

-    Индексът на документа, свързан със съответната процедура или нормативен документ, където е регламентирано неговото създаване и област на приложение.

Като пример за такива записи, изготвени в съответствие с изискванията на Комплексното разрешително са:

- записите, свързани с наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието с изискванията на условията в разрешителното;

- записите, свързани с документирането и съхраняването на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия;

- записите, свързани с преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване;

- записите свързани с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното.

- Докладване

Настоящият доклад, представляващ изпълнението на дейностите, за които е предоставено Комплексно  разрешително  № 450-НО/2012 е изготвен съгласно “Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”,  утвърден със Заповед № РД-806/31.10.2006 г., издадена от Министъра на околната среда и водите в изпълнение на чл. 125 т.6 от Закона за опасване на околната среда и се представя в определеният срок.

- Актуализация на СУОС

  - За контролирания период  е стартирана процедура по  актуализация на КР.

- Уведомяване

В изпълнение на условие № 7 от Комплексно разрешително № 450-НО/2012г. е  утвърдена от Управителя на дружеството  заповед  за незабавното уведомяване в случай на възникнала аварийна ситуация, в рамките на работното време и извън редовното време,  на контролните органи–Областен управител, Кмета на Община Русе, РИОСВ- Русе, Басейнова Дирекция и органите на Главна Дирекция “ПБЗН”- МВР. Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от   Управителя.

През 2017г. в дружеството не са регистрирани инциденти, свързани с аварийни или други замърсявания, при които са  нарушени  установените нормативни актове или нормите за допустими емисии посочени в комплексното разрешително.

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

Ползването на вода за производствени нужди се осъществява единствено при наличие на разрешение за водовземане, издадено съгласно изискванията на Закона за водите, и/или при наличие на актуален договор с ВиК оператор. Операторът притежава актуален договор за доставка на вода с експлоатиращото водопроводната мрежа ВиК дружество. Спазват се нормите и условията заложени в него.

Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване на поилната инсталация към производствените халета, която е основен консуматор на вода за производствени нужди, както и инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

Отчитането на изразходваното количество вода за производствени нужди става чрез водомерно устройство, обозначено на Схема № 13 от заявлението.

Изготвена е и се прилага инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. Документираната информация включва:

- Годишна консумация на вода за производствени нужди за инсталацията;

- Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталацията.

Изготвена е инструкцията за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията ще се документират и съхраняват.

Резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа се документират, не са установени течове за през 2017г. и съответно не са предприети действия за отстраняването им. Резултатите се съхраняват на площадката.

През 2017г. са извършени 2 планови проверки. Извънредни проверки не са извършвани.

Количеството използвана вода за производствени нужди през периода 01.01.2017г.-31.12.2017г. изчислена като годишна норма за ефективност при употребата на вода за инсталацията е представената по - долу таблица.

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно количество, Съгласно КР, М3 | Годишна норма за ефективност при употребата на вода, m3/ 1000 бр. птици за един жизнен цикъл | Използвано годишно количество М3 | нормa за ефективност за единица продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводна мрежа | - | 10 | 1873 | 9,35 | Да |

3.2. Използване на енергия

Изготвена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на хранилната инсталация (хранилни машини и шнекове), към инсталация за интензивно отглеждане на птици – бройлери, основни консуматори на електроенергия.

Резултатите се документират.

Измерените и изчислени изразходвани количества електроенергия се документират, изразени като:

- Годишнa консумация за производствени нужди за инсталацията – 93,747 MWh;

- Стойностите на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията;

Изразходваното количество електроенергия се отчита по измервателните устройства.

През 2017г. са извършени 4 планови проверки.

Инструкция за оценка на съответствието на измерените /изчислените количества консумирана електроенергия с определените такива се прилага, в това число и установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират. За контролирания период не са регистрирани несъответствия.

Не са констатирани несъответствия при оценката на съответствието, на годишните количества електроенергия с определените такива в условията на комплексното разрешително.

Използваната  електроенергия през периода 01.01.2017г.-31.12.2017г. изчислена като годишна норма за ефективност е представената по - долу в таблицата.

Таблица 3.2  Консумация на електро и топлоенергия

Консумирана електроенергия за 2017г. -  93,747 MW

Консумирана топлоенергия  за 2017г.   -   1459,583 MW

| Електроенергия | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, MWh/ за 1000 птици за един жизнен цикъл по КР | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, MWh/ за 1000 птици за един жизнен цикъл за 2017 | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия/ Инсталация за интензивно отглеждане на птици | 0,25 | 0.23 | Да |

Използваната топлоенергия през периода 01.01.2017г.-31.12.2017г. изчислена като годишна норма за ефективност е представената по - долу в таблицата. За докладвания период са употребени 210,18т въглища, чиято топлинна мощност  в MW се равнява на 1459,58.(по данни за капацитета на  използваните печки в 1-во и 2-ро хале- 0,144кг за 1 KW)

Таблица 3.2.1

| Топлоенергия | Годишна норма за ефективност при употребата на топлоенергия, MWh/ за 1000 птици за един жизнен цикъл по КР | Годишна норма за ефективност при употребата на топлоенергия, MWh/ за 1000 птици за един жизнен цикъл за 2016 | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Топлоенергия / Инсталация за интензивно отглеждане на птици | 10,26 | 9,59 | Да |

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива – Условие 8.3.

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Използваните химични вещества и смеси отговорят на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и Наредба на Министерски съвет, съгласно чл. 4б от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Съгласно издаденото КР на оператора не е заложено докладване на количества по Условие 8.3 Спомагателни материали.

Предвид гореизложеното представените по - долу таблици не са попълнени.

Таблица 3.3.1

| Суровини | Количество t/y, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употреба годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.3.2

| Спомагателни материали | Количество t/y, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употреба годишно количество т | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.3.3

| Горива | Количество t/y, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употреба годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВС се съхраняват съгласно условията, посочени в информационните листове за безопасност.

Копия от информационните листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и смеси се съхраняват на площадката и  се представят при поискване на РИОСВ.

При наличие на химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно Регламент № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси, същите са  опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове на безопасност.

Спомагателните материали се съхраняват единствено в складовете, посочени в Приложение № 14 от заявлението. Складовете са закрити, с бетонна основа, без връзка с канализацията. Не се съхраняват спомагателни материали и реагенти в опаковки с нарушена цялост.

Изготвена е и се прилага инструкция за проверка на съответствието на складовете и площадките за съхранение на спомагателни материали с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното. В случай на установяване на несъответствие се документират причините и предприемат коригиращи действия.

За периода са извършвани планови и извънредни проверки.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1.Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) и PRTR

В представената по - долу таблица е докладвано всяко вещество, чието годишно количество (емисия и/или употреба) е по-голямо от посочената прагова стойност. Отразени са също така и тези вещества, при които не се наблюдава превишение на определеният праг, като мястото им в таблицата е отразено с тире “-“, а в скоби е посочено измереното / изчисленото годишно количество за съответното вещество.

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове | Праг за пренос на замърсител, извън площ. kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздуха kg/год. | във води kg/год. | в почва kg/год. |  |  |
| 1# | 74-82-8 | Метан (CH4) | - (6 531,61) (С) | - | - | - | * |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | - (257,15) (С) | - | - | - | * |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | (3 291,52) (С) | - | - | - | * |

Операторът спазва посочените в Условие 9.2.5 техники за отглеждане на бройлери на площадката с цел намаляване емисиите на амоняк от производствената дейност.

В скоби са посочени изчислените стойности на годишните емисии.

Изчисленията са извършени по Методика, утвърдена от Министъра на околната среда и водите.

Таблица  9.5.1.1 Изчисление на годишните количества замърсители съгласно CORINAIR

| Замърсител | SNAP CODE | Емисионен фактор EF, kg/1000 брой животно/година | Брой птици през 2017 | Емисионни прагове във въздуха kg/годишно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) х (4) |
| Метан СH4 | 100409 | 0.127 | 51 430 | 6 531,61 |
| Амоняк (NH3) | 100908 | 0.08-20% | 51 430 | 3291,52 |
| Диазотен оксид (N2O) | 100908 | 0.005 | 51 430 | 257,15 |

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Източници на емисии в атмосферния въздух са аспирациите на вентилационните системи на халетата за отглеждане на птици.

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка наличието на източници на неорганизирани емисии, мерки за предотвратяване, оценка на съответствие и коригиращи действия.

Извършват се ежемесечно проверки за установяване на евентуални източници на неорганизирани емисии.

Изготвена е и се прилага инструкция за оценка спазването на мерките за намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества.

За отчетния период не са постъпвали оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

Операторът няма задължение за провеждане на мониторинг на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферата.

Таблица 2.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |

В съответствие с изискванията за прилагането на европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ), е определено общото количество на изпусканите емисии от амоняк, метан и диазотен оксид за отчетния период и е попълнена Таблица 1 “Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR”.

Изчисленията за емисиите са извършени съгласно Методиката, на база броя заредени животни за отчетния период, като емисиите са изчислени за периода 01.01.2017г.-31.12.2017г.

Количеството на замърсител с № 1# (метан) е пресметнато съгласно Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха (Заповед № РД-165/20.02.2013г. на МОСВ) за дейностите по КОД на процес (SNAР CODE) за дейностите по КОД на процес (SNAР CODE) 1004 „Чревна ферментация” (100 409 Бройлери), при EF 0,01 kg/1 брой животно годишно.

Количеството на замърсител с № 6# (амоняк) е пресметнато съгласно Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха (Заповед № РД-165/20.02.2013г. на МОСВ) за дейностите по КОД на процес (SNAP CODE) „Управление на тор по отношение на азотни съединения” (100 908  Бройлери), при EF 0,6 kg/1 брой животно годишно.

* Съгласно Условие 9.2.5 EF за амоняк при използване на неаерирана сламена постеля е 0,08 kg/1 брой животно годишно. Получената стойност е намалена с 20%, поради прилаганите мерки в условие 9.2.5 от  КР.

Количеството на замърсител с № 5# (Диазотен оксид) е пресметнато съгласно Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха (Заповед № РД-165/20.02.2013г. на МОСВ) за дейностите по КОД на процес (SNAP CODE) „Управление на тор по отношение на азотни съединения” (100 908  Бройлери), при EF 0,005 kg/1 брой животно годишно – „Други”.

Таблица 4.2-1. Условие 9.5.2.6

| Замърсител | Количества емитирани замърсители във въздуха, за единица продукт | Годишни емисии (kg) |
| --- | --- | --- |
| Метан | 0,021 | 6 531,61 |
| Амоняк | 0,01 | 3 291,52 |
| Диазотен оксид | 0,0008 | 257,15 |

Стойностите на пределните количества на годишни емисии за изпускане във въздуха са взети от публикувания в Официален вестник на Европейския съюз Регламент (ЕО) №166/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18.01.2006 година за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители.

Условие 9.1.1-Дебити на технологичните и вентилационни газове от организираните източници на емисии на производствената площадка

| Изпускащо устройство (комин) № | Източник на отпадъчни газове | Максимален дебит на газовете (Nm3/h | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 броя стенни вентилатори № ВС1.1 и В.С 1.2 | Хале №1 Вентилационна система я(ВС 1) | 43 000 | Да |
| 6 броя тунелни вентилатор№ ВС1.3- ВС1.8 |  | 43 000 | Да |
| 2 броя стенни вентилатори № ВС2.1 и В.С 2.2 | Хале 2-вентилационна система 2(ВС-2) | 43 000 | Да |
| 6 броя тунелни вентилатор№ ВС2.3- ВС2.8 |  | 43 000 | Да |
| ИУ 1 | Печка на твърдо гориво в хале 1 | 13 500 | Да |
| ИУ 2 | Печка на твърдо гориво в хале 2 | 13 500 | Да |

През 2017г. не е извършвана подмяна на вентилатори.

4.3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните  води

Операторът отвежда производствените отпадъчни води от измиване на птицевъдните халета в 1 брой водоплътна изгребна яма, отбелязана в Приложение 17 от заявлението.

Битово-фекалните отпадъчни води от битовите помещения за обслужващия персонал и филтъра се отвеждат във водоплътна изгребна яма, отбелязана в Приложение 17 от заявлението. Съдържанието на водоплътната изгребна яма  се предава за отвеждане и  пречистване, съгласно сключен договор ВиК оператор и при спазване на условията в него.

Разработена е и се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на отвеждащата до водоплътната изгребна яма канализационна мрежа на площадката. Извършва се периодична проверка на ямата и нивото на отпадъчните води в нея, включително установяване на течове.

Мониторинг на отпадъчните води, операторът няма задължение за извършване и поради тази причина не е попълнена таблица 3.

Таблица 3.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

В периода 01.01.2017г.-31.12.2017г. не е извършвано почистване, на отпадъчна вода. В във връзка с гореизложеното за календарната 2017 година Таблица 1 “Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR” не може да бъде коректно попълнена.

4.4.Управление на отпадъци

Управлението на отпадъците на територията на оператора се извършва съгласно изискванията на действащото екологично законодателство. Упражнява се постоянен контрол по отношение дейностите извършвани с отпадъците, а предаването им за последващо третиране ще се извършва единствено след сключване на договор с фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи.

Няма предавани отпадъци за обезвреждане/оползотворяване извън производствената площадка през 2017 г.

Информация за количествата (годишно количество и годишно количество за единица продукт) и дейностите с отпадъците генерирани от операторна се представени в изискващите се Таблица 4 и Таблица 5, както следва:

Таблица 4.образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Вр. Съхр. на площ. | Транспортиране - собствен транспорт / външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР т/год | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Увеличена пепел от изгаряне на въглища | 10 01 02 | 1 | 0 | - | 0.25 | Условие 11.3.9 | - | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 2 | 0 | - | 0 | Условие 11.3.9 | - | Да |
| Пластмаса и каучук | 19 12 04 | 0,2 | 0 | - | - | Условие 11.3.9 | - | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне | 17 09 04 | 4 | 0 | - | - | Условие 11.3.9 | - | Да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 0,5 | 0 | - | 0 | Условие 11.3.10 | *- | Да |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | 0,1 | 0 | - | - | Условие 11.3.8 | *- | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,005 | 0 | - | - | Условие 11.3.7 | - | Да |
| Отпадъци от растителни тъкани | 02 01 03 | 3 | 0 | - | - | не | - | Да |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

4.1. Образуване на отпадъците

Количествата на генерираните отпадъци се оценяват и съпоставят с определените стойности, заложени в разрешителното. В тази връзка се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци, като резултатите от оценката се документират.

За правилно определяне на количествата отпадъци, образувани на територията на площадката е разработена инструкция за измерване или изчисление за образуваните количества отпадъци.

В периода 01.01.2017г.-31.12.2017г. има образуван 0.25т увлечена пепел от изгаряне на  въглища.

4.4.2. Събиране на отпадъците

Събирането на генерираните отпадъци се осъществява съгласно утвърдена схема и в съответствие с изискванията на Раздел I на ПМС № 53 / 19.03.1999 г. за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци. Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на събирането на  отпадъците. За целта се извършват периодични огледи, а констатациите се отразяват в съответния протокол, съгласно цитираната инструкция като резултатите от оценката също се документират.

В периода 01.01.2017г.-31.12.2017г. не са констатирани отклонение и/или несъответствия с изискванията по събирането на отпадъците.

4.4.3. Съхранение на отпадъците

Съхранението на отпадъците се осъществява единствено на обособените  площадки за временно съхранение и при спазване изискванията на Приложение 2 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 г.

За осъществяване контрол по спазване на изискванията, свързани със съхранението на отпадъците и експлоатацията на площадките за временното им съхранение е разработена и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на площадките за временно съхранение на отпадъци. Резултатите от извършените проверки и съответствието на площадките се документират, съгласно цитираната инструкция.

В периода 01.01.2017г.-31.12.2017г. не са констатирани отклонение и/или несъответствия с изискванията, на които трябва да отговарят площадките за временно съхранение на отпадъците.

4.4.4. Транспортиране на отпадъците

Транспортирането на отпадъците извън производствената площадка се извършва от получателя на отпадъка, като същото е регламентирано в съответният договор.

Оценката за транспортирането на отпадъците се извършва съгласно инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците, като през отчетната година не са констатирани несъответствия, предвид краткия период на влизането в сила на КР.

4.4.5. Предаване на отпадъците

Предаването на отпадъците за оползотворяване, повторна употреба и/или  рециклиране  се извършва единствено и само въз основа на писмен договор с външни фирми, притежаващи разрешително по ЗУО за извършване на такава дейност и/или комплексно разрешително.

4.4.6. Документиране на дейностите с отпадъците

Документирането на дейностите по управление на отпадъците се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

За всеки отпадък и за всяка дейност, извършвана с отпадъци през 2017 г. са изготвени Годишни отчети. Същите са представени в ИАОС.

4.5.Шум

Разработени са инструкциите, поставени в условие 12 от КР.

Дейностите, извършвани на производствената площадка не трябва да предизвикват нива на шум както следва:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво – 70dB(А);

- вечерно ниво – 70dB(А);

- вечерно ниво – 70dB(А);

В мястото на въздействие (най-близко разположените, спрямо промишления източник  урбанизирани територии и извън тях):

- дневно ниво – 55dB(А);

- вечерно ниво – 50dB(А);

- вечерно ниво – 45dB(А);

През 2017г. не са провеждани собствени измервания от акредитирана лаборатория.

Спазена е периодичността за наблюдение, заложена в  Условие 12.2.1 - поне един път в рамките на две последователни календарни години. Такова е проведено през 2016г., което е докладано за предходния отчетен период.

За 2017г. няма постъпили жалби от живущите, в близост до площадката,  по  отношение  шума, излъчван от производствената площадка.

4.6. Опазване  на  почвата

Основните замърсители, изпускани в почвата, подлежащи на собствен мониторинг и за които са заложени индивидуални емисионни ограничения са, както следва:

- pН;

- Амониев азот ;

- Азот общ ;

- Фосфати

След  влизане в сила на КР  е извършен анализ на базовото състояние.

Изготвена  е  “Инструкция за периодична оценка на съответствието  на данните  от мониторинга по показателите  по Условие 13.2.2 от КР”, включваща установяване на причините за евентуалните документирани несъответствия и предприетите коригиращи действия.

За отчетния период не е провеждан мониторинг по компонент"почви".

Спазена е периодичността за мониторинг, заложена в  Условие 13.2.2 -  един път в рамките на три години за показатели в таблица 13.2.2. Мониторинг е проведен през 2015г..

За 2017г. няма постъпили жалби от живущите, в близост до площадката,  по  отношение  шума, излъчван от производствената площадка

Във връзка с Условие 13.1.1  е изготвена инструкция  за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. Установяване на причините и предприемане на коригиращи действия.

Изготвена е инструкция, с мерки за отстраняване на разливи /или изливания на  вредни и опасни вещества върху производствената площадка  и третиране на образуваните отпадъци. Осигурено е наличието на достатъчно количество сорбиращи материали за почистване,  в случай на разлив.

През  2017г. не са констатирани разливи.

В изпълнение на Условие 13.3.4  е  изготвен Дневник с данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обект, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива.

5.Доклад за инвестиционната програма

В инвестиционна програма не са планирани дейности за реализация за отчетния период -2017г.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

За периода, за който се изготвя годишния доклад – 2017г., не са вземани решения за прекратяване работата  на  "Инсталация за интензивно отглеждане на –бройлери-т.6.6 “а” от ЗООС.,  не е прекратявала своята работа .

През 2017г. не са извеждани от експлоатация съоръжения и инсталации.

7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. Аварии

През 2017 г. не са възниквали аварии, които да доведат до въздействие върху здравето на населението и околната среда. Поради тази причина не е попълнена изискващата се Таблица 9.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| няма | няма | няма | няма | няма | няма |

7.2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

През 2017 г.  не са постъпили оплаквания, свързани с дейността на инсталацията. Поради тази причина не е попълнена изискващата се Таблица 10.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| няма | няма | няма | няма | няма | няма |

8. Подписване на годишния доклад

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 450-НО/2012г.  на “ЕЛ ДЖИ 15” ЕООД-площадка с.Бъзън.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Име на подписващия:  Малин Бельовски

Длъжност в организацията:  Управител

29.03.2018 г.