##### ГОДИШЕН  ДОКЛАД

за изпълнение на дейностите,

за които е предоставено комплексното разрешително

Март, 2020 година

# Съдържание

І.Увод                                                                                                                                                                                                    4

1.Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексното разрешително/КР/

2.Адрес по местонахождение на инсталацията

3.Регистрационен номер на КР

4.Дата на подписване на КР

5.Дата на влизане в сила на КР

6.Оператор-притежател на разрешителното

7.Адрес, тел.номер, факс, е-mail на собственика/оператора

8.Лице за контакти

9.Адрес, тел.номер, факс, е-mail на лицето за контакти

10.Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията

11.Производствен капацитет на инсталацията

12.Организационна структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда

13.РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

14.Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

ІІ.Система за управление на околната среда/СУОС/                                                                                                             5

1.Структура и отговорности

2.Обучение

3.Обмен на информация

4.Документиране

5.Управление на документи

6.Оперативно управление

7.Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

8.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

9.Записи

10.Докладване

11.Актуализация на СУОС

ІІІ.Използване на ресурси                                                                                                                                                                9

1.Използване на вода

2.Използване на енергия

3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива

4.Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

ІV.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда                                                                                                14

1.Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества/ЕРЕВВ/ и PRTR

2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух                                                                                                            14

3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води                                                                                               26

4.Управление на отпадъците                                                                                                                                                         30

5.Шум                                                                                                                                                                                                   37

6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване                                                                                                 37

V.Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР/ИППСУКР/             38

VІ.Прекратяване работата на инсталации или части от тях                                                                                                 39

VІІІ.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения                                                                                40

1.Аварии

2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

ІХ.Приложения – таблици 1 до 10;                                                                                                                                             40

Х.Подписване на годишния доклад                                                                                                                                           48

ХІ. Приложения

1.Организационна структура на предприятието

2.Доклад за изпускането и преноса на замърсители за 2020 година

3.Доклад за резултатите от собствени периодични измервания на шум, излъчван в околната среда от промишлен източник „Инсталация  за производство на многостенни листове от поликарбонат” за  2019 година и протоколи за измерване на шумови емисии в околната среда

# Използвани термини и съкращения

СПММА-Суспензионен полиметилметакрилат

СУОС-Система за управление на околната среда

МА-Метилакрилат

ММА-Метилметакрилат

ПММА-Полиметилметакрилат

ПС – Полистирол/полистирен

САН – Стиролакрилонитрил

ПК - Поликарбонат

УЧР-Управление човешки ресурси

СУК-Система за управление на качеството

РИОСВ-Регионална инспекция по околна среда и води

КР-Комплексно разрешително

ХПК-Химическа потребност от кислород

БПК5-Биологическа потребност от кислород за пет дни

рН-Водороден показател

ЗЗВВХВПП-Закон за защита от вредното въздействие на химически вещества, препарати и продукти

ИАОС-Изпълнителна агенция по околна среда

Цех”Производство на гранули”-Инсталацията за производство на СПММА гранули

Цех”Екструдиране на плътни листове” – Инсталация за производство на екструдирани листове

ПСОВ-Пречиствателна станция за отпадни води

МОСВ-Министерство по околната среда и водите

ПУДООС-Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда

ИППСУКР-Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР

РRTR-Регистър на емисии и трансфер на замърсявания

ЛОС-Летливи органични съединения

###### НДНТ-Най-добри налични техники

МК –Мениджър по качество

НВ-Неразтворени вещества

###### ЗУО-Закон за управление на отпадъците

РЛ към ИАОС-Регионална лаборатория към ИАОС

ПДК – Промишлено-дъждовна канализация

БФК –Битово-фекална канализация

ЗЧАВ – Закон за чистотата на атмосферния въздух

EPEBB – Европейски регистър на емисиите на вредни вещества

ЕРИПЗ – Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители

НДЕ      - Норми на допустими емисии във въздуха

ИЕО – Индивидуални емисионни ограничения

ГПКЦ – газьол за промишлени и комунални цели

Трейлер – Авторемарке с  монтирани бутилки за транспортиране на компресиран природен газ

Полимерни гранули – Гранули от ПММА, полистирен и други полимери

І.Увод

1.Наименование на инсталацията, за която е издадено комплекното разрешително/КР/

Инсталация за производство на суспензионен полиметилметакрилат – фирма “ПАНХИМ” ООД

2.Адрес по местонахождение на инсталацията

България

Гр.Стара Загора 6000

Площадка Агробиохим

Пощенска кутия 159

3.Регистрационен номер на КР

КР№14-Н1/2016 г.

4.Дата на подписване на КР

КР№14-Н1/2016-21.01.2016 г.

5.Дата на влизане в сила на КР

КР№14-Н1/2016-12.02.2016 г.

6.Оператор и собственик на разрешителното

Оператор: „Панхим”ООД

Собственик: „Панхим”ООД -Александър Белкин – Управител

7.Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика

Адрес: гр.Стара Загора 6000, пл.Агробиохим, п/к 159

Телефон: 042/615 211

Факс: 042/602 927

Имейл: panchim@plazit-polygal.com

8.Лице за контакти

инж.-технолог Таня Михайлова Белчева – Отговорник ПСОВ и Еколог

9. Адрес, тел.номер, факс, e-mail на лицето за контакти

Адрес: гр.Стара Загора 6006, ул.”Шести септември”№32

Телефон: 042/615 243

Факс: : 042/602 927

Имейл: tania.belcheva@panchim.com

10.Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията

10.1.Производство на суспензионен полиметилметакрилат/СПММА/-цех “Производство на гранули”

10.1.1.Технологичен процес на производството

Съполимеризация на два мономера:

/ CH2=C – COOCH3/     -    метилметакрилат

CH3

/CH2=CHCOOCH3/        -    метилакрилат

във водна среда.

Суспензионната полимеризация протича по радикалов механизъм.Този вид полимеризация позволява ефективно използване на реактивната топлинна енергия, прецизно водене на процеса в оптимални граници и получаване на висококачествен продукт.

Технологичните процеси са автоматизирани, с микропроцесорно управление.

След основния производствен процес- полимеризацията, получените перли се подлагат на промиване, сушене, екструдиране, гранулиране. Гранулираният продукт се опакова или се подава за екструдиране на листов екструдер.

10.2.Производство на екструдирани листове от ПММА и други полимерни гранули -цех”Екструдиране на плътни листове”

Екструдерът се зарежда с дозираните суровини посредством пневмотранспорт.

Във варианти се подават:

Свеж материал/гранулат /- 0÷ 100%

Мленки/смлени отпадъчни изрезки от производството/- 0÷ 100%

Прах от аспирациите - 0÷ 100%

Концентрирано багрило/мастербач/- при производството на цветни листове

Материалът постъпва в цилиндъра на екструдера, където се подгрява и се придвижва  посредством шнек към главата на екструдера. На изход от главата стопилката от материала се поема от каландри, с които се определя желаната дебелина на листа. Регулирането на температурата става с охладена вода, циркулираща във вътрешен и външен цикъл на затворена система.

Листовете се оразмеряват и чрез манипулатор се снемат и се нареждат върху палети.

За предпазване листовете от механични повреди, при движението им по линията се облепват с полиетиленово фолио.

Опаковат се върху дървени палети.

10.3.Парова централа

В паровата централа са инсталирани два броя парни котли тип КПНГ-2000/8 за производството на технологична пара. Котлите са снабдени с горелки тип RLS160/MX, комбинирани за работа с природен газ и нафта.

11.Производствен капацитет на инсталацията

11.1.Инсталация за производство на суспензионен полиметилметакрилат(гранули) – 15 000 т/год.

11.2.Реално производство за 2019 г.-  1 360,519 тона и не превишава разрешения капацитет.

12.Организационна структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда

12.1 Приложение 1 Организационна структура на Панхим ООД

13.РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ- гр.Стара Загора

Адрес: България Гр.Стара Загора 6000

Ул.”Стара планина”№2

14.Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

БД- Източнобеломорски район

Гр.Пловдив, ул. „Янко Сакъзов” №35

ІІ.Система за управление на околната среда/СУОС/

Дейностите по системата за управление по околната среда  се определят от действащото комплексно разрешително и от фирмената политика.

1.Структура и отговорности

Системата за управление на околната среда е неотменна част от системата за управление на дружеството, което през 2019 година беше сертифицирано по EN ISO 14001:2015.

Първостепенната цел на СУОС е да се подобри състоянието на околната среда чрез намаляване на въздействието, което продуктите, услугите и производствата оказват върху околната среда.

В издаденото комплексно разрешително №14-Н1/2016 са поставени условия за системно управление на околната среда, съобразени с изискванията на приложимите заключения за НДНТ.

СУОС спомага да се осигури прилагане на целите и задълженията в цялата организация, а служителите, изпълнителите и доставчиците да познават ролята и задълженията си при подпомагане на организацията в тяхното постигане.

Задачите, отговорностите и пълномощията са определени, документирани и обявени.  Ръководството на фирмата  осигурява необходимите средства за функционирането на СУОС. Средствата включват и човешките ресурси – необходимия персонал със специализираните умения, както и технологични и финансови средства.

Ръководството на фирмата е определило представители, които отговарят за  поддържането на изискванията към СУОС, изготвят документи за работата на СУОС и пътищата за подобряването й чрез:
• Разработване и реализиране на система от мероприятия, водещо до подобряване на екологичните параметри  на производството

• Разработване  и реализиране на система от мероприятия за повишаване на енергийната ефективност на производствените процеси

• Разработване и внедряване на проекти и практики за минимизиране на производствените отпадъци

• Информиране на фирмения персонал и обществеността за проблемите и постиженията по управление на околната среда.

• Провеждане на целенасочени мероприятия за изграждане на екологично съзнание и повишаване на екологичните знания  на всички категории персонал

• Контрол и мерки, осигуряващи оптимален работен режим на технологичното и пречиствателното оборудване, с цел недопускане превишение на  емисионните норми за атмосферата и отпадъчните води

• Мониторинг на техническите и емисионните показатели, съгласно действащото КР, периодична оценка на съответствието на стойностите с изискванията, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи и превантивни действия

Резултатите от работата се оценяват по:
• количеството на използваните суровини, материали, ресурси  и енергия и нормите на ефективност, заложени  в комплексното разрешително;
• емисиите и индивидуалните емисионни ограничения, определени в комплексното разрешително;
• количеството на отпадъците и нормите на ефективност за отпадъците, генерирани пряко от производствения процес;
• ефективното използване на топлоенергия  и електроенергия и определените норми на ефективност в комплексното разрешително;
• количеството на рециклираните отпадъци;
• инвестиции в опазването на околната среда и др.

2.Обучение

Фирмата отчита  изискванията на екологичното законодателство и проверява съответствието на дейностите си с него.
Ръководството осигурява необходимите финансови ресурси за  провеждане  обучение на персонала.

През 2019 г. са проведени следните обучения, свързани с опазването на околната среда:

- Семинар „Комплексни разрешителни- издаване, преразглеждане, изменение, актуализиране, прилагане и контрол”

- Вътрешно обучение за запознаване с изискванията на СУОС и EN ISO 14001:2015, с политиката, целите и основните отговорности по околна среда

3.Обмен на информация

В дружеството се  извършва вътрешен обмен на информация относно СУОС между различните нива и функции на организацията, включително промени в СУОС, когато е подходящо. Вътрешният обмен на информация се осъществява по методите на комуникации- срещи, съвещания, телефон, имейл, документи на хартиен носител.

Организацията оповестява навън информация, която се отнася до системата за управление по околна среда, както се изисква от задълженията ѝ, съгласно комплекното разрешително.

Обменът на информация по  вътрешно-фирмените комуникации осигуряват изискванията за пълна прозрачност и информираност на персонала по проблемите на околната среда. Наличието на строг вътрешен регламент, осигурява адекватна информация за държавните и общински органи за контрол и управление на околната среда в региона.

През 2019 г. са настъпили следните събития, при които са констатирани аварийни или други замърсявания:

- При провеждането на планов емисионен контрол на емисии в отпадъчните води от РИОСВ- Стара Загора през м.януари са  установени превишения на индивидуалните емисионни ограничения по показателя хлорни йони(хлориди) за точка на пробовземане № 2 – последната РШ на площадката за смесен поток(промишлени, охлаждащи и дъждовни) отпадъчни води. На оператора е съставен Акт за административно нарушение и е наложена имуществена санкция, заплатена в регламентирания срок.

- По време на контролно пробонабиране от отпадъчни води за планов емисионен контрол от РИОСВ- Стара Загора през м.ноември, при ремонтни дейности на пеногасителна инсталация в Цех Производство на гранули, външна сертифицирана фирма е допуснала изтичане на пеногасителен разтвор в площадковата канализация. Панхим не беше своевременно уведомен за аварийното изтичане. Въпреки предприетите мерки за локализиране на теча в границите на площадката, резултатите от контролния мониторинг показаха превишение на показателите ХПК и БПК в точка на пробовземане №2-  последната РШ на площадката за смесен поток(промишлени, охлаждащи и дъждовни) отпадъчни води. След установяване на аварийното изтичане и предприетите действия, Панхим ООД е уведомил контролния орган. На оператора е съставен Констативен протокол №104/17.12.2019 г. и в последствие е връчено Наказателно постановление за еднократна имуществена санкция, заплатена в регламентирания срок.

Ежегодно притежателят на комплексното разрешително №14 Н1/2016 г. изготвя и представя Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително.

4.Документиране

Документите на СУОС регламентират начина на управление, изпълнение на процесите и дейностите, отговорностите и записите,  генерирани от тях, в съответствие със законовите изисквания  в областта на околната среда и условията на комплексното разрешително.
     Притежателят на комплексното разрешително  е изготвил и прилага  инструкциите за експлоатация и поддръжка.     Прилага инструкции за мониторинг на емисионните и техническите показатели и за съответствие на стойностите на показателите с нормите, определени в комплексното разрешително. Прилага се инструкция  за периодична оценка за наличието на нови нормативни документи.

Важен етап в прилагането на СУОС са периодичните или постоянни наблюдения и измервания на основните  характеристики на производствените операции и тяхното документиране. Фирмата разполага с база данни за резултатите, отклоненията и съответствието с целите и задачите по опазване на околната среда.

Уредите за наблюдението са калибрирани и поддържани, за което има съответна документация.

Периодичните оценки и проверки на съответствието се документират в протоколи, които се представят при проверки от контролните органи. За 2019 г. по различните условия на комплексното разрешително са издадени 47 протокола.

5.Управление на документи

За управление на документите на СУОС се прилага ред за създаване, промяна, съгласуване, утвърждаване, регистриране, разпространяване, съхраняване, унищожаване и архивиране на документите.
     Документите се идентифицират с цел осигуряване уникална информация, даваща възможност за контрол на управлението им; използва се подходяща идентификация на новите издания, на направените редакции и е осигурен ред на разпространение на ревизирани документи.
      Източници на актуална информация относно нормативни актове в областта на околната среда – сайтовете на МОСВ, ИАОС, РИОСВ- Стара Загора и Държавен вестник. Екологът осигурява идентифицирането, оповестяването и осигуряването на достъп до законови актове и нормативни  изисквания, които се отнасят до аспектите на околната среда.

Притежателят на разрешителното прилага инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите. Попълва се и форма Ф-2/ДП-05 Актуалност на външни нормативи по СУК-EN  ISO 9001.

Документите се съхраняват при съответните отговорни лица и се предоставят на хартиен носител и/или електронен носител или по електронна поща.

6.Оперативно управление

Инструкциите за експлоатация и поддръжка, както и за мониторинг на техническите и емисионните показатели са изготвени от съответните ръководители и/или еколога, съгласувани от съответните отговорни лица и утвърдени от управителя(или производствен директор) на фирмата. Инструкциите се съхраняват по работни места в писмен вид и се прилагат при производствените дейности.

7. Проверка и коригиращи действия

Показателите на процесите се  измерват, анализират и записват в съответните форми за записи, утвърдени по Системата за управление на качеството по EN ISO 9001. Извършва се мониторинг и измерване на ключовите характеристики на операции и дейности чрез подходящи технически средства и практики и се оценява съответствието с приложимите към дейността на Дружеството изисквания. Резултатите от оценката на съответствието се документират по подходящ начин(в протоколи)  и записите се съхраняват.
     Ръководството на Дружеството разчита на постоянното подобрение и развитие на СУОС, въз основа на механизма на коригиращите и превантивни действия. Управлението на коригиращите и превантивни действия се извършва по правила и ред, описан във всяка от инструкциите за оценка или проверка на съответствието..

Притежателят на разрешителното прилага инструкция за периодична оценка на наличието на нови нормативни документи и нови нормативни актове, като уведомява ръководството за новите изисквания. Наличието на нови нормативни документи се отразява в Списък „Проверка за актуалност на външни нормативи” – Ф-2/ДП -05 от EN ISO 9001. Веднъж годишно(и при уведомяване от страна на контролните органи) екологът прави проверка на наличие на нови нормативни актове, отнасящи се за работата на инсталациите. На нарочно събрание или оперативка се информира ръководството.

Притежателят на разрешителното прилага инструкции за мониторинг на техническите  и  емисионните  показатели. Съответните ръководители по звена правят оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионните показатели с определените в условията на разрешителното.

При установяване на несъответствие се прилагат  Инструкции за проверка на съответствието. Установяване на причините за несъответствие и назначаване на коригиращи действия се извършва от сформиран за целта екип или според инструкциите за експлоатация и поддръжка на оборудването. Протоколите от проверки на съответствието се съхраняват при отговорните лица по КР и засегнатите ръководители на звена. За 2019г. са съставени 47  протокола от проверки и оценки на съответствието. Назначените коригиращи действия са изпълнени или се изпълняват превантивно.

8.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Притежателят на разрешителното е определил възможните аварийни ситуации и в Аварийния план са избрани най-подходящите начини на действие за защита на живота и здравето на персонала и опазване на околната среда.

При аварийни или други замърсявания, притежателят на разрешителното уведомява съответните компетентни органи - териториалните структури на ГД „ПБЗН”-МВР, Областния управител, Кмета на общината, РИОСВ- гр.Стара Загора, БД-УВ – ИБР- гр.Пловдив. При непосредствена заплаха и/или настъпили екологични щети уведомява МОСВ, РИОСВ- гр.Стара Загора, БДУВ- ИБР- гр.Пловдив.

Притежателят на разрешителното прилага инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени.

През 2019 година са регистрирани следните аварийни ситуации:

1. Нерегламентирано изтичане на пеногасителен разтвор по време на ремонтни дейности на пеногасителна система в Цех „Производство на гранули”.Предприети са незабавни мерки за локализиране изтичането на площадката. Уведомена е РИОСВ- Стара Загора.

9.Записи

Притежателят на разрешителното документира резултатите от проверката за актуалност на нормативните документи и заменя излезлите от употреба нормативи с актуализираните в електронен, а при необходимост и в писмен вариант. Документират се необходимите организационни и технически действия за привеждане в съответствие с нормативните разпоредби.

9.1.Данни от наблюдението на техническите показатели

Операторите на смяна, началник - смяната и дежурният техник записват данните от наблюдението на техническите показатели в съответните дневници, журнали и форми, одобрени по ИСО 9001. Записите се преглеждат от началник-цеха и/или началник-смяната и те правят оценка на съответствието. През 2019 година са установени 16 несъответствия  на техническите показатели, които са били отстранени съгласно работните инструкции или  чрез ремонтни дейности. Техническите показатели се наблюдават и онлайн при работа на оборудването. Чрез електронен запис може да се проследяват промените в стойностите на техническите показатели, а в графичен вид да се  проследят производствените процеси.

9.2.Данни от наблюдението на емисионните показатели

9.2.1.Емисии във въздуха

Емисиите във въздуха се измерват от акредитирана лаборатория, веднъж на две години. За показателите, които не могат да бъдат измерени и в годината, когато няма измервания, емисионните показатели се изчисляват по стойностите от измерванията за предходна година и/или по Методика, регламентирана чрез чл.25, ал.(6) от ЗЧАВ по ръководството CORINAIR-94.

През 2019 година. съгласно Плана за мониторинг на емисии във въздуха не са провеждани собствени периодични измервания. Извънредно измерване на емисии от Водогреен котел СРА 500 е проведено на 06.03.2019 г. по предписание на Констативен протокол №5897/20.02.2019 г., за доказване на съответствие с определените норми в Комплексното разрешително.

Съставени са 7 протокола от проверки на съответствието на техническата и експлоатационна изправност на пречиствателните съоръжения Филтър и ЦФР36, за наличие на източници на неорганизирани емисии, спазване на мерките за предотвратяване на емисии от интензивно миришещи вещества и прахообразни вещества и за оценка на съответствието на измерените при собствените периодични измервания параметри на емисии във въздуха.

9.2.2.Емисии в отпадъчните води

9.2.2.1.Производствени отпадъчни води

Емисионните показатели на отпадъчните води се измерват веднъж на три месеца от акредитирана лаборатория. При вземане на проба се отчита количеството и дебита на заустената отпадъчна вода смесен поток. Оценка на съответствието се прави от отговорното лице по КР. При несъответствие,  сформиран екип установява причините и назначава коригиращи действия.

За 2019 година  не са установени  несъответствия в индивидуалните емисионни ограничения по показателите на отпадъчни води смесен поток(промишлени, охлаждащи и дъждовни) при собствения мониторинг, възложен на акредитирана лаборатория „Води и горива” към АМЕЕС ООД.

Контролните годишни проверки от РИОСВ- Стара Загора са извършени на  31.01.2019 г. и на 05.11.2019 г.  На 31.01.2019 г. е установено превишение на индивидуалните емисионни ограничения по показателя хлорни йони(хлориди) в точка на пробовземане №2(последната ревизионна шахта след смесване на потоците). За превишението на оператора са издадени Акт за административно нарушение и Наказателно постановление с имуществена санкция, заплатена в определения срок.

При контролната проверка на 05.11.2019 г. е установено превишение на индивидуалните емисионни ограничения по показатели ХПК и БПК за точка на пробовземане №2. Причина за превишението е нерегламентирано изтичане на пеногасителен разтвор по време на ремонтни дейности, изпълнявани от външна фирма. Панхим ООД не беше своевременно уведомен за аварийното изтичане. Операторът уведоми контролния орган за ситуацията и предприетите действия по локализиране на изтичането. Контролният орган състави Констативен протокол № 104/17.12.2019 г. На Панхим ООД беше връчено Наказателно постановление за еднократна имуществена санкция, която е заплатена .

При вътрешнозаводския мониторинг средномесечно и средногодишно показателят ХПК на изход ПСОВ не е надвишил нормата от 100 мг/л . Средномесечните и средногодишната  стойности на показателя БПК5 на изход ПСОВ също са под нормата  от 25 мг/л. Показателят неразтворени вещества на изход ПСОВ не е  превишил индивидуалното емисионнно ограничение от 100 мг/л средномесечно и средногодишно.

Количеството на заустените промишлени отпадъчни води – смесен поток  в т.2 за 2019 г. е 55 659  куб.м при разрешено годишно количество 137 895 куб.м . Измереното количество заустени отпадъчни води – смесен поток не надвишава общото разрешено количество. При отчитане на дебита на отпадната вода през т.2 не е установено превишение на разрешения максимално часов дебит от  50 куб.м/ч.

9.2.2.2.Битово-фекални отпадъчни води

Емисионните показатели на битовите отпадъчни води се измерват веднъж на шестмесечие за точка на пробовземане №4. За точка на пробовземане №5 измерването е веднъж на две години.

При пробонабиране и анализ на показателите на битово-фекалните води през 2019 година, съгласно Плана за мониторинг, не е  установено превишение на индивидуалните емисионни ограничения. Незначително превишение на ИЕО по показател неразтворени вещества е отчетено в точка на пробовземане №4 на 26.11.2019 г.- 36.6 мг/л при норма 35 мг/л. Реалната причина за това е слабия отток на битово – фекалните води, поради което в пробовземната шахта се задържат механични замърсявания.

Количеството на битовите отпадъчни води се определя по изчислителни методи според нормата за потребление от персонала, съгласно Приложение 3 към Наредба №4 от 17.06.2005 г за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации. За 2019 г. изчисленото количество заустени битово- фекални води е 891.37 куб.м.

Притежателят на разрешителното документира и съхранява данните за анализ на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. Съставени са 6 протокола от проверки на съответствието. Информацията се съхранява при съответните отговорни лица в писмен вид.

Притежателят на разрешителното съхранява данните за работа на технологичното и пречиствателното оборудване в електронен вид и в писмен вид по работни места.

9.2.3. Емисии от шум

Дейностите на площадката се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните еквивалентни стойности. Машините и съоръженията са снабдени със шумозаглушителни кутии, монтирани са шумоизолиращи врати на помещенията. През 2019 година е завършено санирането на производствените и административните сгради, което допълнително снижава излъчването на шум в околната среда. При изграждането на конструкции се използват шумо- и топлоизолиращи панелни елементи.

Веднъж на две години операторът Панхим ООД провежда собствени перодични измервания на еквивалентните нива на шум по границите на площадката и в мястото на въздействие, изчисления на  общата звукова мощност на площадката, чрез възлагане на акредитирана лаборатория.

През 2019 г. съгласно Плана за мониторинг не са провеждани собствени периодични измервания на шум по границите на площадката с инсталациите, обхванати от комплексното разрешително и в мястото на въздействие.

Съгласно изискванията на чл.16, ал.1 от Наредба №54/13.12.2010 година за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда  и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда, както и по предписание на РИОСВ- Стара Загора в Констативен протокол №5897/20.02.2019 г. е проведено измерване на показателите на шума, излъчван  в околната среда от Инсталацията за производство на многостенни листове от поликарбонат. Измерванията на еквивалентни нива на шум и изчисление на общата звукова мощност са възложени на акредитирана лаборатория за изпитване към „Кристиан 8”ЕООД. Протоколите с резултатите и Доклада за резултатите от собствените периодични измервания на шум в околната среда са представени в РИОСВ – Стара Загора с писмо изх.№71/09.05.2019 година.

След извършеното преструктуриране(обединяване) на поземлените имоти, собственост на Панхим ООД, в един поземлен имот с нов идентификатор, Инсталацията за производство на многостенни листове от поликарбонат, която не е в обхвата на комплексното разрешително, попада в един поземлен имот с инсталациите от обхвата на комплексното разрешително.

Съставени са 2 протокола от проверка за наличие на оплаквания от шум от площадката в околната среда и един протокол за наблюдение на показателите и оценка на съответствието. През 2019 година няма постъпили оплаквания от шум.

10.Докладване

Съгласно действащото комплексно разрешително,  ежегодно в РИОСВ- Стара Загора  и  в БД УВ ИБР- Пловдив се представя  Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното  разрешително в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася, на хартиен и електронен носител. Докладът се изготвя  по Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително и е  съобразен с изискванията на разработения модул за докладване на емисиите на вредни вещества.

Резултатите от собствения мониторинг на емисиите във въздуха, на показателите на отпадъчните води и подземната вода, и на шумовите емисии своевременно се представят в РИОСВ-гр.Стара Загора. Резултатите от собствения мониторинг на показателите на отпадъчните води и подземните води своевременно се  представят в  БД ИБР- Пловдив. Ежегодно в БД ИБР се представят декларации по чл.194б от Закона за водите. Ежегодно в БД ИБР – гр. Пловдив и в РИОСВ – гр.Стара Загора се представят  Доклади по чл.48 от Закона за водите  за изпълнение условията на разрешителните.

11.Актуализация на СУОС

Операторът Панхим ООД след получаване Решение №14-Н1-ИО-АО/2016 г. за издаване на  КР№14Н1  е привел  документите на  СУОС в съответствие.

ІІІ.Използване на ресурси

1.Използване на вода

Операторът „Панхим”ООД ползва вода от собствен сондаж ЕСК 1. През 2012 г. беше подновено  разрешителното за водоползване. Новоиздаденото разрешително е №31530316/05.12.2012 г. и е валидно до 05.12.2022 г.  Количеството ползвана вода се отчита по разходомерно устройство Zenner WPH- ZF №11270837.

Таблица 1.1.

| Източник на вода ЕСК 1 | Годи-шно количе- ство по КР м3 | Годишна норма за ефектив-ност по КР м3/т | Използвано годишно количество м3 | Годишна норма на ефективност при употреба на вода за единица продукт м3/т | Съот-вет-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Година |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1.Инсталация за производ-ство на СПММА | 72 000 | 12 | 82 366 | 72 889 | 44 313 | 56 608 | 16 089 | 8,88 | 9,18 | 6,45 | 10.11 | 11.83 | Да |
| 2.Общо за Панхим ООД |  |  | 198 857 | 196 475 | 188 174 | 155 331 | 98 984 | - | - | - | - | - | Да |

Произведена продукция за 2019 г.: Инсталация за производство на  СПММА- 1 360,519 тона гранули

Годишната норма на ефективност е изчислена като годишното количество консумирана вода от инсталацията за производство на СПММА е разделена на количеството произведена продукция. Годишната норма на ефективност на употреба на вода  за 2019 г. не  надвишава нормата по КР№14 Н1.

Добитото годишно количество вода за 2019 г. – 98 984 м3 не надвишава определеното с Разрешителното за водоползване количество- 284 900 куб.м/год.

1.1.Операторът е монтирал измервателни устройства за разхода на вода по инсталации. Актуализираната Схема на разположението на водомерите за ползвана вода е представена със заявлението за издаване на новото комплексното разрешително през 2015 г.

1.2.Притежателят на разрешителното прилага инструкцията за експлоатация и поддръжка на част от технологичното оборудване на производствената площадка – основен консуматор на вода за производствени нужди и охлаждане.

1.3.Осигурен е затворен цикъл на охлаждащите води и е въведена в експлоатация собствена инсталация за обезсолена вода.

1.4.Проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа се извършват съгласно инструкция по усл.8.1.4. и 8.1.5.4. от КР, актуализирана през 2016 г. Ежедневните проверки се провеждат чрез оглед в началото и в края на всяка смяна от началник-смяната.  Установените течове и  несъответствия се отразяват в журнал на началник смяната. Действия за отстраняването им се предприемат своевременно от операторите и дежурния техник, а при аварийни ситуации се сформира комисия.

За 2019 година при ежедневните проверки са установени  и отстранени следните  пропуски:  по линията на захранваща вода за отделението за подготовка на суспензионен стабилизатор, сменени уплътнения на колена на регулиращ клапан за водопреносната мрежа, сменени гумени уплътнения на линия за оборотна вода към Омипа 5, направена профилактика на обезсолителна инсталация от външна фирма.

Планирани проверки се извършват под ръководството на Началник отдел ИТП(Инфраструктура и технически проекти) по изготвен график.

През 2019 г. на 23.12. е  извършена една планирана проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа от сформирана комисия. По време на проверката е констатирано, че водопроводната мрежа е в добро състояние. Съставен  е  протокол №17 от 23.12.2019 г.

1.5.Количествата използвана вода за всяка от инсталациите и общо за площадката се измерват ежемесечно и се документират в технически отчети за инсталацията за производство на СПММА и в отчет за ползвана вода от площадката. В края на всяка година  се изчислява годишната норма за ефективност за употреба на вода за единица продукт.

1.6.В края на годината след нанасяне на данните в техническите отчети, отговорното лице по КР прави оценка на съответствието на използваните количества вода и годишната норма на ефективност на употребата на вода за инсталацията за производство на СПММА с определената норма в КР.

За 2019 г. няма установено несъответствие в годишната норма на ефективност за употребата на вода за единица продукт за инсталацията за производство на гранули от СПММА.

За 2018 г. няма установено несъответствие в годишната норма на ефективност за употребата на вода за единица продукт за инсталацията за производство на гранули от СПММА.

За 2017 г. няма установено несъответствие в годишната норма на ефективност за употребата на вода за единица продукт за инсталацията за производство на гранули от СПММА.

За 2016 г. няма установено несъответствие в годишната норма на ефективност за употребата на вода за единица продукт. Установено е превишение на месечната разходна норма за месец май за употреба на вода за инсталацията за производство на гранули СПММА.Съставен е протокол №4/2016 г.за анализ на причините за несъответствието и коригиращи действия.

За 2015 г. няма установено несъответствие в годишната норма на ефективност за употребата на вода за единица продукт.

2.Използване на енергия

Операторът „Панхим”ООД използва топлоенергия от собствена парова централа за производствени нужди и електроенергия.

Таблица 2.1.

| Електроенергия/топлонергия Общо годишно - MWh | Годишна норма на ефектив-ност, съгласно КР | Годишна ефективност при употреба на електроенергия/топлоенергия MWh/t или t/t | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Година |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1.Електроенер-гия за производство на СПММА | MWh | 5 937 | 5415 | 4732,956 4927.740* | 3923 | 997.371 | 0,78 MWh/t | 0,64 | 0,68 | 0,69 0.72 | 0.70 | 0.73 | Да |
| 2.Топлоенергия за производство на СПММА | MWh | 8 529 | 6117 | 6109,013 | 5103 | 1214 | 0,92 MWh/t | 0,92 | 0,77 | 0,89 | 0.91 | 0.89 | Да |

*Фактурирано количество от ЕВН

Произведена продукция за 2019 г.:  Инсталация за производство на СПММА- 1 360,519  тона гранули

2.1.Монтираните измервателни устройства за разхода на електроенергия по инсталации са представени на схема към Заявлението за новото КР№14-Н1/2016г..

2.2.През 2008 г. е  монтиран прибор за измерване на топлоенергия в % тон пара от максималната производителност на парова централа. Приборът има записващо устройство за регистриране разхода на пара.

## Годишна норма на ефективност при употреба  на топлоенергия за 2019 година

Таблица 2.2.

| № | Годишно продукция на инсталацията за производство на СПММА в тона | Общо топлоенергия в MWh | Годишна ефективност в MWh/t | Годишна норма за ефективност за топлоенергия по КР в MWh/t | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Годишно – 1 360,519 | 1 214 | 0.89 | 0,92 | Да |

2.3.В инструкцията по усл.8.2.1.1., 8.2.1.2. и 8.2.2.3. е приложен списък на процесите/оборудването с най-голяма консумация на топлоенергия.

От 1 Nm3 метан се получава 0,0108 MWh енергия

От 1 л газьол се получава 0,0111 MWh енергия

Годишно използваната топлоенергия в мегаватчаса се разделя на годишното производство в тонове, за да се получи годишната ефективност.

За 2019 г. годишната ефективност при употреба на топлоенергия в MWh/t е 0,89 при норма 0,92 MWh/t и не  превишава нормата по КР№14Н1.

2.4.Прилага се инструкция по усл.8.2.1.3 и 8.2.2.4. за проверки техническото състояние на топлопреносната мрежа.

Ежедневни проверки за техническото състояние на топлопреносната мрежа се правят в началото и в края на всяка смяна от оператора на Парова централа. Несъответствията и пропуските се описват в Журнал на оператора на парова централа и се уведомява началник – смяната или по-висш ръководител.

През 2019 г. при ежедневни проверки са установени и своевременно отстранени следните пропуски по топлопреносната мрежа- през месец януари – отстранен пропуск на кондензно гърне на ЕР 501-2; подменен участък от тръбопровод за кондензат към реактор ЕР 215-2; през месец февруари- проверен регулатор за пара от външна фирма; през месец март- проверени предпазни клапани на котлоагрегат 1 от външна фирма;през месец май- подменени са уплътненията на колонките на котлоагрегатите; през месец октомври е демонтиран водогреен котел за отопление.

Планирани проверки на топлопреносната мрежа се правят под ръководството на Началник отдел ИТП(Инфраструктура и технически проекти) по изготвен график, а ремонти по котлите се правят от сервизна фирма. По график от сервизна фирма се правят проверки и профилактика на електрическите части и съединения.

На 24.09.2019 г е направена планирана  проверка на топлопреносната мрежа. Не са констатирани пропуски и топлопреносната мрежа е в добро състояние. Планирани са дейности за подготовка за зимния сезон. Съставен е протокол №19 от 24.09.2019 г.

2.5.Операторът „Панхим”ООД ежемесечно отчита изразходваната електроенергия по показанията на поставените електромери, съгласно изискванията на инструкцията по усл.8.2.2.1 и 8.2.2.2. и 8.2.3.1.

## Консумация на електроенергия за 2019 година

Таблица 2.5.1.

| № | Продукция в тона | Общо Мвтч за Инсталацията за СПММА | Годишна ефективност Мвтч/т продукт | Годишна норма на ефективност по КР Мвтч/т продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Производство на СПММА |  |  |  |  |
| 1. | Годишно – 1 360,519 | 997,371 | 0,73 | 0,78 | Да |

2.6.Ежемесечно отговорно лице по КР нанася измерените количества електроенергия и топлоенергия в таблица. В края на годината се изчислява годишната ефективност при употреба на електроенергия за инсталацията за производство на гранули СПММА - годишно използваната електроенергия в мегаватчаса се разделя на годишното производство в тонове.

За 2019 г. не е превишена годишната норма на ефективност при употреба на топлоенергия и електроенергия. От 10.04.2019 г. инсталацията за производство на СПММА е с временно прекратена експлоатация, поради липса на основни суровини- мономери. При временното преустановяване на производството използваната електроенергия е за битови нужди. Разходът на топлоенергия е насочен към преработващите инсталации за производство на екструдирани листове от полимери.

За 2018 г. не е превишена годишната норма на ефективност при употреба на топлоенергия и електроенергия. Месечно превишение на нормата за ефективност за употреба на електроенергия е установено през м.ноември и м.декември.

Причината е нисконатоварените производствени мощности, поради липса на суровини. По технологични причини не е възможно да се приложат коригиращи действия. Месечните превишения не са се отразили на годишната норма на ефективност. Съставен е  протоколи №10/2018 г. по условие 8 Използване на ресурси, с анализ на причините за несъответствие.

За 2017 г. не е превишена годишната норма на ефективност при употреба на топлоенергия и електроенергия. Месечно превишение на нормата за ефективност за употреба на електроенергия е установено през м.февруари и м.декември. когато се проведоха изпитания за работата на екструдер 501-2 за оптимизиране производството и качеството на  гранулите. Съставени са протоколи №1/2017 г. и №8/2017 г. по условие 8 Използване на ресурси, с анализ на причините за несъответствие.

За 2016 г. не е превишена годишната норма на ефективност при употреба на топлоенергия и електроенергия. Месечно превишение на нормата за ефективност за употреба на електроенергия е установено през м.май, когато се проведоха допълнителни изпитания за работата на екструдер 501-2, като гранулите бяха екструдирани няколко пъти, което е свързано с допълнителен разход на електроенергия. Съставен е протокол №4/2016 г. с анализ на причините за несъответствие.

За 2015 г. не е превишена   годишната норма на ефективност при употреба на топлоенергия и електроенергия.

3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива.

Таблица 3.1.

| Суровини в тона | Годишна норма на ефективност- т/т продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество в тона | Годишна ефективност – т/т продукт | Съот-вет-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І.Инсталация за СПММА |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1. ММА | 0,962 | 8 896 | 7 610 | 6569 | 5349 | 1301 | 0,959 | 0,958 | 0,957 | 0,956 | 0.957 | Да |
| 2. МА | 0,062 | 571 | 488 | 421 | 342 | 82 | 0,0616 | 0,0615 | 0,061 | 0,061 | 0.0604 | Да |
| 3.Октил-меркаптан | 0,0019 | 16,7 | 14,8 | 12,4 | 10,1 | 2.47 | 0,0018 | 0,0019 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | Да |
| 4.Бензотриазол | 0,0002 | 1,85 | 1,59 | 1,37 | 1,13 | 0,27 | 0,0002 | 0,0002 | 0,002 | 0,002 | 0,000198 | Да |
| 5.Стеарилов Алкохол | 0,002 | 18 | 15,8 | 13,7 | 11,2 | 2,7 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0.00198 | Да |
| 6.Азобисизо- Бутиро- Нитрил | 0,00102 | 9,5 | 8,109 | 7,008 | 5,71 | 1,39 | 0,00102 | 0,00102 | 0,00102 | 0.00102 | 0.00102 | Да |
| 7.Калиева Основа | 25.10-6 | 0,352 | 0,296 | 0,2486* | 0,194 | 0,0506 | 38. 10-6 | 37.10-6 | 36.10-6 | 35.10-6 | 37.10-6 | Не |
| 8.Амониев Персулфат | 0,12.10-6 | 0,001 | 0,00125 | 0,00105* | 0,001 | 0,0002 | 14.10-8 | 15,7.10-8 | 15.10-8 | 12,3.10-8 | 14,9.10-8 | Не |
| 9.Мононатриев Фосфат | 0,0025 | 22,9 | 19,5 | 16,7 | 13,6 | 3,308 | 0,00247 | 0.00246 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | Да |
| 10.Динатриев Фосфат | 0,005 | 45,8 | 39,2 | 33,8 | 27,3 | 6,611 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | Да |
| ІІ.ПСОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Натриева Основа -30% -ен р-р | - | 49,41 тона | 63,43 тона | 68,769 тона | 60,2 тона | 37,18 тона | - | - | - | - | - | Да |

*-осчетоводено количество

Произведена продукция за 2019 г.:Инсталация за производство на гранули СПММА- 1 360,519 тона

Таблица 3.2.

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Употребено годишно количество за инсталацията за производство на СПММА | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| І.Парова централа |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1.Газьол/ГПКЦ–т(за котлоагрегати) | Няма норма | 7,970 | 0,576 | 5,323 | 2,856 | 0.699 |  |
| 2.Природен газ Nм3 - котлоагрегати | Няма норма |  | 653 686 | 565 644 | 472 500 | 164 662 |  |
| 3.Природен газ Nм3 – водогреен котел | Няма норма |  | 69 288 | 98 292 | 76 361 | 35 160* |  |
| 4.Природен газ годишно– Nм3 | Няма норма | 623 972 | 722 974 | 742 711 | 640 194 | 371 974,6 |  |

*През месец октомври водогрейният котел е демонтиран

В комплексното разрешително не са заложени норми за потребление на горива.

3.1.Съгласно инструкцията по усл. 8.3.2.1.,8.3.2.2.; 8.3.3.1. и 8.3.3.2., притежателят на разрешителното измерва/изчислява и документира използваните количества суровини, спомагателни материали ежесменно  и горива ежемесечно в ЕРП системата и въвежда данните в Месечен и Годишен технически отчет. В съответствие с усл.6.5. се изчисляват годишните  норми за ефективност.

3.2.Отговорното лице по КР прави оценка на съответствието съгласно т.ІІІ от инструкцията по усл.8.3.2.1.,8.3.2.2.; 8.3.3.1. и 8.3.3.2. от КР.

3.2.1. През 2019 г. Инсталацията за производство на СПММА – гранули е била в експлоатация от 2 януари до 10 април. За този период са произведени 1360, 519 тона гранули.По технологични причини са превишени месечните норми на потребление на калиева основа и амониев персулфат- суровини, които се използват за производство на суспензионен стабилизатор. Реално тези суровини не влизат в състава на полимерните перли и гранули. Ролята на стабилизатора е да диспергира мономерите във водната среда по време на полимеризацията. След процеса суспензионният стабилизатор остава във водната среда и се отвежда заедно с отпадъчните води към ПСОВ. Спазването на технологичните изисквания, не позволява предприемане на коригиращи действия за намаляване разхода на калиева основа и амониев персулфат.

От проверка в BREF Code Pol, не се установи конкретна стойност за норма на потребление за калиева основа и амониев персулфат в производството на полимери.

Съставени са протоколи №1; 5; 6 и 10/2019 г. към условие 8 Използване на ресурси.

През 2018 г. е установено е превишение само на месечните и годишните норми на потребление на калиева основа и амониев персулфат- суровини, използвани за производство на суспензионен стабилизатор.

Суспензионният стабилизатор представлява водоразтворим полимер и се получава чрез полимеризационен процес. Калиевата основа осапунва мономера и влиза в състава на стабилизатора, а амониевият персулфат инициира процеса на получаване на суспензионния стабилизатор и се  разлага термично.

Суспензионният стабилизатор се добавя в количество 0,2 % от обема суспензията в реакторите и осигурява диспергирането на мономерите във водната среда. Важен показател за качеството на суспензионния стабилизатор е вискозитета, който зависи от количеството и качеството на вложените калиева основа и амониев персулфат.

Суспензионният стабилизатор е водоразтворимо съединение и след завършване на процеса Полимеризация се отделя с отпадъчните води, тоест той не участва пряко в получения полимер(перли).

Предвид изложеното, притежателят на разрешителното Панхим ООД,  при спазване на технологичните изисквания, не може да предприеме коригиращи мерки за намаляване нормите на ефективност  в съответствие с  определените  в КР 14Н1.

В BREF Code Pol няма посочена конкретна разходна норма за употреба на калиева основа и амониев персулфат в производството на полимери.

Съставени са протоколи №1,5,6 и 10/2018 г- към условие 8 Използване на ресурси.

Забележка: Количествата на калиевата основа и амониевия персулфат са по данни от ЕРП системата, осчетоводени като разход.

През 2017 г. за месец ноември е установено превишение на разходната норма за метилакрилат, за сметка на по-ниската разходна норма на метилметакрилат. Общата разходна норма на мономерите метилметакрилат и метилакрилат (0,962 +0,062=1,024) не е превишена:

- За месец ноември: 0,957 + 0,0621=1,0191≤1,024

За месеци ноември и декември са превишени нормите на потребление на азобисизобутиронитрил(АБИБН). Причина за превишения разход е провеждане на тестови изпитания.

Превишението на нормата не е дало отражение на годишната норма на потребление на АБИБН. В BREF Code POL няма данни за разходна норма на азобисизобутиронитрил в производството на полимери.

Съставен е протокол №8/2017 г. към Условие 8 „Използване на ресурси”.

Установено е превишение на годишните норми на потребление на калиева основа и амониев персулфат- суровини, използвани за производство на суспензионен стабилизатор.

Суспензионният стабилизатор представлява водоразтворим полимер и се получава чрез полимеризационен процес. Калиевата основа осапунва мономера и влиза в състава на стабилизатора, а амониевият персулфат инициира процеса на получаване на суспензионния стабилизатор и се  разлага термично.  След получаването на суспензионния стабилизатор се измерва проба за вискозитета. В случай, че анализът покаже вискозитет извън нормите, стабилизаторът се бракува и утилизира в пречиствателната станция, заедно с отпадъчната вода.  Ако се прецени, при следващото производство на суспензионен стабилизатор се завишава вложеното количество калиева основа и амониев персулфат за постигане необходимия вискозитет на суспензионния стабилизатор.

Суспензионният стабилизатор се добавя в количество 0,2 % от обема суспензията в реакторите и осигурява диспергирането на мономерите във водната среда. В същото време суспензионният стабилизатор трябва да има определен вискозитет, за да изпълни своите функции.

Суспензионният стабилизатор е водоразтворимо съединение и след завършване на процеса Полимеризация се отделя с отпадъчните води, тоест той не участва пряко в получения полимер(перли).

Предвид изложеното, притежателят на разрешителното Панхим ООД,  при спазване на технологичните изисквания, не може да предприеме коригиращи мерки за намаляване нормите на ефективност  в съответствие с  определените  в КР 14Н1.

В BREF Code Pol няма посочена конкретна разходна норма за употреба на калиева основа и амониев персулфат в производството на полимери.

Съставени са протоколи №1,5,6 и 8/2017 г- към условие 8 Използване на ресурси.

Забележка: Количествата на калиевата основа и амониевия персулфат са по данни от ЕРП системата, осчетоводени като разход.

През 2016 г. за месеци октомври и ноември е установено превишение на разходната норма за метилакрилат, за сметка на по-ниската разходна норма на метилметакрилат. Общата разходна норма на мономерите метилметакрилат и метилакрилат (0,962 +0,062=1,024) не е превишена:

- За октомври: 0,9561+0,0621= 1,0182≤1,024

- За месец ноември: 0,956 + 0,063=1,019≤1,024

Съставен е протокол №7/2016 г. към Условие 8 „Използване на ресурси”.

За 2015 г не са установени превишения на годишните норми на ефективност при употребата на суровините, спомагателните материали  и горивата.

Превишението на месечната норма за ефективност на метилакрилат за месеци август и октомври не води до превишение на   сумарното количество мономери за тон продукт(гранули) : 0,962 + 0,062 = 1,024 - не е превишено:

За август: 0,957 + 0,063 = 1,02≤1,024;

За октомври: 0,959 + 0,0623 = 1,0213≤1,024;

Променено е само съотношението ММА/МА.

Съставени са два протокола.

3.2.2.За парова централа могат да се използват два горивни източника –   природен газ и резервно гориво газьол.

През 2019 г. за Парова централа са използвани 164 662  Нкуб.м природен газ/метан/ и 0,699 т газьол.

Низшата топлотворна способност  на метана е  0,034 GJ/Nm3.

Топлотворната способност на парова централа за гориво метан е следната:

164 662 х 0,034 GJ/Nm3 = 5599 GJ

Низшата топлотворна способност на газьола е  42,736 GJ/t.

Топлотворната способност на парова централа с гориво газьол е :

0.699 х 42,736 =30 GJ

Водогрейният котел работи само с  гориво  природен газ/метан/:

През 2019 г. водогрейният котел е изразходвал 35 160 Нкуб.м природен газ/метан/. При низша топлотворна способност на метана 0,034 GJ/Nm3 : 35 160 х 0,034 = 1 195 GJ

През 2019 г. водогрейният котел е  работил: 414 ч. с гориво природен газ.

Общата топлотворна способност от всички горивни инсталации се получава като сумираме изчислените за парова централа и водогрейния котел стойности:

5 599 +  30  + 1 195 = 6 824 GJ

За да превърнем в Gcal умножаваме с коефициент 0,24  : 6 824  х 0,24 = 1 638 Gcal

Общата топлотворна способност на всички горивни инсталации за 2019г. е : 1 638 Gcal.

3.2.3. Коригиращи и превантивни действия

Операторът Панхим ООД спазва инструкции за проверка на съответствието и при несъответствие анализира причините и изпълнява коригиращи действия.

Съставени са протоколи № 1;5;6 и 10/2019 г. към условие 8 Използване на ресурси.

4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

4.1.През 2019 година  са  направени четири  проверки на съответствието на съхранението и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти - на 10.04.2019 г.; на 03.06.2019 г.; на 02.10.2019г.; на 02.01.2020 г.  Съставени са протоколи №2,4,7 и 11/2019 г. към условие 8 Използване на ресурси.

4.2.Проверки за техническото състояние на водопроводната мрежа се извършват съгласно  инструкцията по усл.8.1.4. и 8.1.5.4. – текущи (от оперативния персонал), извънредни(при аварийна ситуация) и планирани(по график).

През 2019 година при текущите проверки са установени и отстранени следните несъответствия: подменен тръбопроводен участък по захранваща вода за отделението за подготовка на суспензионен стабилизатор, сменени уплътнения на колена на регулиращ клапан за водопреносната мрежа, сменени гумени уплътнения на линия за оборотна вода към Омипа 5, направена профилактика на обезсолителна инсталация от външна фирма.

Планирани проверки на водопроводната мрежа се правят под ръководството на Началник отдел Инфраструктура и технически проекти.

. През 2019 година  на 23.12.е направена една планирана проверка, при която не са констатирани пропуски и несъответствия. Съставен е протокол.

4.3. Проверки техническото състояние на тръбопреносната мрежа

През 2019 година при ежедневните проверки на тръбопреносната мрежа не са установени пропуски. След временно преустановяване експлоатацията на инсталацията за производство на СПММА – гранули е извършено основно почистване и продухване на линиите на тръбопреносната мрежа, с изключение на линиите за циркулация на мономерите.

Плановата проверка по график е изпълнена на 12.11.2019 г. под ръководството на Началник отдел Инфраструктура и технически проекти. Констатациите са, че тръбопреносната мрежа е в добро състояние. Съставен е протокол №12 от 12.11.2019 г.

ІV.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

1.Доклад по Европейския регистър на изпускането и преноса на замърсители/ЕРИПЗ/

От производствената дейност на оператора се отделят емисии във въздуха и във водите.

2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

2.1.Общи положения

От вентилационните изходи на цех”Производство на гранули” се отделят отпадъчни газове- топъл въздух с миризма на МА и меркаптани и топъл въздух със съдържание на прахови частици на изход от сушилките.

На изход на тръбна сушилка за перли е поставен високоефективен самопочистващ се филтър ЦФР 36 (ИУ№8).  Притежателят на разрешителното е определил технологичните параметри и стойностите им при оптимален режим на работа, честотата на мониторинг и оборудването за мониторинг. Съставена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддържане на пречиствателното съоръжение.

В експлоатация са  изпускащи устройства 9,10,11,12,16-02,16-03 и 16-04. Изпускащи устройства 16-02 и 16-04 са съответно от нагревни зони на екструдер 501-1 и глава на екструдер 501-1,  а изпускащо устройство 16-03 е на изход нагревни зони на  екструдер с подводно рязане 501-2. За  вентилаторите към изпускащи устройства 9,10,11 и 12 е предвиден и един резервен вентилатор(18-3).

В експлоатация са  изпускащите устройства 4 и 5, които се ползват при работата на тръбната сушилка и с тарелковата сушилка.

Описаните изпускащи устойства  са включени в обхвата на КР №14-Н1/2016 г.

От вентилационните изходи на цех”Екструдиране на листове”се отделят отпадъчни газове, които представляват топъл въздух с миризма на МА – ИУ № 2-01; 2-02; 2-03;  3-01; 3-02; 3-03.

От машината за разкрояване на листове се отделя прах при рязане, който се улавя от пречиствателното устройство филтър към изпускащо устройство №7. Притежателят на разрешителното е определил оптималните стойности на технологичните параметри при работа на филтъра. Филтърът се почиства периодично от отпадъка „Прах от аспирация при разкрояване”, съгласно актуализираната инструкция за експлоатация и поддръжка на пречиствателното съоръжение към условие 9.1.4. Емисиите от прах след пречиствателното устройство се измерват веднъж на две години от акредитирана лаборатория.

От изпускащото устройство №1 /комин/ на парова централа се отделят отпадъчни газове, които могат да  съдържат прах, SO2/серни оксиди/,  NOx/азотни оксиди/,  CO/въглероден оксид/- в зависимост от вида на използваното гориво.

От изпускащото устройство/комин 2/ на водогреен котел се отделят отпадъчни газове със съдържание на   NOx/азотни оксиди/ и CO/въглероден оксид/ за период четири месеца годишно. Водогрейният котел работи с гориво природен газ/метан/ и вероятността за регистриране емисии от SO2/серни оксиди/ е минимална. От месец октомври 2019 година водогрейният котел за отопление е изведен от експлоатация и демонтиран, съгласно План за извеждане от експлоатация, представен в РИОСВ – Стара Загора с писмо изх.№136/18.10.2019 г.

Източници на неорганизирани емисии от интензивно миришещи вещества могат да бъдат продувките на тръбопроводите на сборниците за ММА и МА.

Операторът “ПАНХИМ”ООД  прилага инструкции по условия 9.3.2.; 9.3.3.;9.3.4.; 9.4.3. и 9.6.2.3. и 9.6.2.4. от КР за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии и  мерките за намаляване и ограничаване на неорганизирани емисии, емисии от интензивно миришещи вещества и предприема мерки за ограничаване на емисиите от прахообразни вещества. Извършва се периодична оценка за изпълнение на мерките за предотвратяване/намаляване  и ограничаване на неорганизирани емисии, емисии от прахообразни вещества и от интензивно миришещи вещества. Проверката за наличие на неорганизирани емисии, емисии от прахообразни вещества и от интензивно миришещи вещества е ежедневна в началото и в края на всяка смяна чрез оглед и огранолептично от началник-смяната.

През 2019 година са направени две оценки за наличието на източници на неорганизирани емисии и за спазване на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизирани емисии от интензивномиришещи  и прахообразни вещества – на 05.07.2019 и 19.12.2019 г.  Вероятност от неорганизирани емисии вследствие на токов удар е възникнала на 30.07.;30.09.и 10.12.2019 г. След възстановяване на електрозахранването, двигателите на вентилаторите към изпускащите устройства са включени и емисиите са отведени организирано. При оценка на спазване на мерките за ограничаване емисиите от прахообразни вещества е констатирано, че при експлоатацията на съоръженията, източници на прах предварително се включват пречиствателните устройства(филтри). Ежесменно работните зони се измиват с вода, което предотвратява образуването на неорганизирани емисии от прахообразни вещества. От направените през 2019 година две проверки на входящата документация за писмени оплаквания или записи от оплаквания от миризми се констатира, че няма постъпили такива. Не са констатирани  неорганизирани емисии и се спазват мерките за предотвратяването им.

Съставени са два протокола към Условие 9 Емисии в атмосферата -№2/2019 и №6/2019 за проверка/оценка на съответствието по условия 9.3. и 9.4.

Съставени са четири протокола към Условие 9 Емисии в атмосферата - №1/2019; №3/2019; №5/2019 и №9 /2019 г. от оценка на съответствието по условия 9.1.4. и 9.1.5.1. за измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателните съоръжения. При установените несъответствия са предприети съответни коригиращи действия, описани в работните инструкции.

След изпълнен извънреден мониторинг на емисиите от водогреен котел за отопление( по предписание от РИОСВ- Стара Загора), е съставен протокол №4/2019 г. за оценка на съответствието по условие 9.2.5, след коригиращи действия – настройка на горелката.

2.2.Емисии от точкови източници в Инсталация за производство на суспензионен полиметилметакрилат

От четири  изпускащи устройства(№9, 10, 11 и 12) в цех Производство на гранули  се емитира топъл въздух с миризма  на метилакрилат и меркаптани. Две  изпускащи устройства(№16-02 и 16-04) са вентилационни изходи от нагревните зони и от главата на нишков екструдер 501-1. Изпускащо устройство 16-03 е вентилационен изход на нагревни зони на екструдер 501-2.

За четирите изпускащи устройства(№9, 10, 11 и 12) от Отделения „Промивни резервоари”, „Центрофугиране”  , „Полимеризация” и „Подготовка за полимеризация” е монтиран и един резервен вентилатор с №18-3, който се ползва в случай на повреда и ремонт на вентилаторите към ИУ 9, 10, 11 и 12.

От изпускащи устройства№4, №5 и изпускащо устройство след комбинирана тръбна сушилка- ИУ №8 се очакват прахови емисии. Изпускащи устройства №4 и №5 обслужват екструдер 501-1, а изпускащо устройство №8- екструдер 501-2.

2.2.1.Собствен мониторинг

Съгласно таблици  9.6.1., 9.6.2. и представения в РИОСВ – Стара Загора, План за мониторнг на емисии,  честотата на измерванията е веднъж на две години.

За 2019 г.  не  е провеждан собствен мониторинг на емисиите, затова за изчисленията се ползват резултатите от мониторинга през 2018 г.

Изчисления за годишните емисии метилакрилат и меркаптани, определени като общ въглерод.

Работни часове за 2019 година на съоръженията на инсталацията за производство на суспензионен полиметилметакрилат(СПММА):

За Промивни резервоари, Центрофугиране, Полимеризация и Подготовка – 1 930 ч.;

За Нагревни зони  и Глава на екструдер 501-1 – 1 930 ч;

За Нагревни зони на екструдер 501-2 – 390  ч.

1.Аспирация №9 – Промивни резервоари- разрешен максимален дебит на газовете 12 500 Нм3/ч

Измерено през 2018 г.- 5 740Нм3/ч и 5  мг/Нм3 метилакрилат и меркаптани, определени като общ въглерод

5 740 х 5 = 28 700  мг/ч = 29 г/ч

Измерен масов поток вредно вещество= 0,029кг/ч

Работни часове  за 2019 г. = 1 930 ч.

0,029 х 1 930 = 55,97  кг = 56 кг общ въглерод

2.Аспирация №10- отделение Центрофугиране-разрешен максимален дебит на газовете- 6 500 Нм3/ч

Измерено през 2018 г.– 2 651 Нм3/ч и 5  мг/Нм3 метилакрилат и меркаптани, определени като общ въглерод

2 651 х 5 = 13 255 мг/ч = 13  г/ч

Измерен масов поток на вредно вещество = 0,013кг/ч

Работни часове за 2019 г. – 1 930  ч.

0,013 х 1 930 = 25,09 кг = 25 кг общ въглерод

3.Аспирация №11 – отделение Полимеризация- разрешен максимален дебит на газовете – 8 500 Нм3/ч

Измерено през 2018 г. – 3 015  Нм3/ч и  4  мг/Нм3 метилакрилат и меркаптани, определени като общ въглерод

3 015 х 4 = 12 060 мг/ч = 12 г/ч

Измерен масов поток вредно вещество= 0,012кг/ч

Работни часове  за 2019 г. = 1 930 ч.

0,012 х 1 930 = 23,16  кг = 23 кг общ въглерод

4. Аспирация №12 – отделение Подготовка- разрешен максимален дебит на газовете - 8 500 Нм3/ч

Измерено през 2018 г. – 3 191  Нм3/ч и 4  мг/Нм3 метилакрилат и меркаптани, определени като общ въглерод

3 191 х 4 = 12 764  мг/ч = 13 г/ч

Измерен масов поток вредно вещество= 0,013кг/ч

Работни часове  за 2019 г. = 1 930 ч.

0,013 х 1 930 = 25,09  кг = 25 кг общ въглерод

5.Аспирация №16-02 – Нагревни зони на екструдер 501-1- разрешен максимален дебит на газовете- 5 683 Нм3/ч

Измерено през 2018 г. – 3 289  Нм3/ч и 4  мг/Нм3 метилакрилат и меркаптани, определени като общ въглерод

3 289 х 4 = 13 156  мг/ч = 13 г/ч

Измерен масов поток вредно вещество= 0,013кг/ч

Работни часове  за 2019 г. = 1 930 ч.

0,013 х 1 930 = 25,09  кг = 25 кг общ въглерод

6.Аспирация №16-03 – Нагревни зони на екструдер 501-2- разрешен максимален дебит на газовете- 5 683 Нм3/ч

Измерено през 2018 г. – 2 223  Нм3/ч и 4  мг/Нм3 метилакрилат и меркаптани, определени като общ въглерод

2 223 х 4 = 8 892  мг/ч = 9 г/ч

Измерен масов поток вредно вещество= 0,009кг/ч

Работни часове  за 2019 г. = 390 ч.

0,009 х 390 = 3,51  кг = 4 кг общ въглерод

7.Аспирация №16-04- Глава на екструдер 501-1- разрешен максимален дебит на газовете – 2 238 Нм3/ч

Измерено през 2018 г. – 1 233  Нм3/ч и 8  мг/Нм3 метилакрилат и меркаптани, определени като общ въглерод

1 233 х 8 = 9 864  мг/ч = 10 г/ч

Измерен масов поток вредно вещество= 0,010кг/ч

Работни часове  за 2019 г. = 1 930 ч.

0,010 х 1 930 = 19,3  кг = 19 кг общ въглерод

Общо емисии от метилакрилат и меркаптани, определени като общ въглерод(Инсталация за СПММА) за 2019 г.

56 + 25 + 23 + 25 + 25 + 4 + 19  = 177 кг

За 2019 г. при работни часове на съоръженията – 1 930 ч., реалния масов поток от  метилакрилат и меркаптани, изразени като общ въглерод от ИУ на Инсталацията за производство  на СПММА е :

177 кг : 1 930 ч = 0,092 кг/час ˂ 0,1 кг/час

Следователно не е превишена нормата за емитиран замърсител.

Не са превишени разрешените максимални дебити на газовете за всички изпускащи устойства.

Емисии от метилакрилат и меркаптани, определени като общ въглерод за тон продукт:

177: 1360,519 = 0,13 кг/тон

Изчисления за годишните емисии на прах :

Работни часове за инсталацията за производство на суспензионен полиметилметакрилат  за 2019 г. – за Тръбна и Тарелкова сушилка  за екструдер 501-1 – 1 930 ч.  и  за Комбинирана тръбна сушилка за екструдер 501-2 – 390 ч.

1.Аспирация №4 –  Сушилка, вентилатор 404-разрешен максимален дебит на газовете – 4 200 Нм3/ч

Измерено  през 2018 г.– 582  Нм3/ч  и 12.1 мг/Нм3:

582 х 12.1 мг = 7 042 мг/ч = 7,042  г/ч

Измерен масов поток – 0,007 кг/ч.

Работни часове за екструдер 501-1 за 2019 г.- 1 930 ч.

0,007 х 1 930 = 13,51кг  = 14 кг/год

2.Аспирация №5 – Сушилка, вентилатор 410- разрешен максимален дебит на газовете – 4 320 Нм3/ч

Измерено през 2018 г.  – 675  Нм3/ч  и 16.2 мг/Нм3:

675  х 16.2 мг = 10 935 мг/ч = 10.9  г/ч

Измерен масов поток – 0,011 кг/ч

Работни часове за екструдер 501-1 за 2019 г.- 1930 ч.

0,011 х 1 930 = 21.23кг = 21  кг/год

3.Аспирация №8-  Комбинирана тръбна сушилка- разрешен максимален дебит на газовете 8 500 Нм3/ч

Измерено през 2018 г.– 2 439  Нм3/ч  и 18.3  мг/Нм3:

2 439 х18.3 =44 634 мг/ч= 45 г/ч

Измерен масов поток- 0,045 кг/ч

Работни часове на екструдер 501-2 за 2019 г.- 390 ч.

0,045 х 390 = 17,55 кг = 18  кг/год.

Не са превишени разрешените дебити за изпускащите устройства и емисионните норми за прах от 20 мг/ Нм3.

Общо емисии от прах за 2019 г. от инсталацията за СПММА:

14  + 21  + 18   = 53 кг/год.

Емитиран прах за тон продукт  : 53 / 1 360,519 = 0,039  кг/тон

2.3.Емисии от точкови източници в Инсталация за Екструдирани листове от полимерни гранули

От шест изпускащи устройства при работа с полиметилметакрилат се емитират отпадъчни газове с мирис на метилакрилат. При работа с други полимерни гранули се емитират отпадъчни газове,  които могат да се измерят като общ въглерод .

От участъка за Разкрояване на листове от едно изпускащо устройство с пречиствателно съоръжение  филтър се очаква емисия от  прах.

2.3.1.Собствен мониторинг

Мониторингът на емисиите съгласно табл.9.6.1.  и  9.6.2. се извършва веднъж на две години. През 2019 г. не е провеждан  собствен мониторинг, затова за изчисленията се ползват резултатите от мониторинга през 2018 година.

Изчисления  за общия масов  поток отпадъчни газове, определени като общ въглерод

Работните часове за 2019 г. :

За екструдер Омипа 5 – 7 085 ч.

За екструдер Омипа 7-  7 138 ч.

За екструдер Омипа 9 – 7 234 ч.

За участък Разкрояване – 778 ч.

1.Аспирация №2-01 – Нагревни зони на екструдер Омипа 7- разрешен максимален дебит на газовете 5 250 Нм3/ч

Екструдерът работи с материал – полиметилметакрилат(ПММА) гранули.

Измерено през 2018 г.- 2 217 Нм3/ч и 4 мг/Нм3

2 217 х 4 = 8 868мг/ч  = 8,868 г/ч

Спазена е Нормата на допустима емисия от  20 мг/Нм3.

Измерен масов поток органични вещества, определени като общ въглерод  – 0,009 кг/ч

Работни часове за 2019 г . – 7 138 ч.

0,009 х 7 138 = 64  кг/год.

2.Аспирация №3-01 – Глава на екструдер Омипа 7- разрешен максимален дебит на газовете 2 050 Нм3/ч

Екструдерът работи с материал – полиметилметакрилат(ПММА) гранули.

Измерено през 2018 г.-1766 Нм3/ч и 7 мг/Нм3

1 766  х 7 = 12 362  мг/ч  = 12,362  г/ч

Спазена е Нормата на допустима емисия от  20 мг/Нм3.

Измерен масов поток органични вещества, определени като общ въглерод  – 0,012 кг/ч

Работни часове за 2019 г . – 7 138 ч.

0,012 х 7 138 = 86  кг/год.

3.Аспирация №2-02- Нагревни зони на екструдер Омипа 5- разрешен максимален дебит на газовете - 3 500 Нм3/ч

Екструдерът работи с материал ПММА – гранули.

Измерено през 2018 г.-1 269 Нм3/ч и 10 мг/Нм3

1 269  х 10 = 12 690  мг/ч  = 12,69  г/ч

Спазена е Нормата на допустима емисия от  20 мг/Нм3.

Измерен масов поток органични вещества, определени като общ въглерод  – 0,013 кг/ч

Работни часове за 2019 г . – 7 085 ч.

0,013 х 7 085 = 92  кг/год.

4.Аспирация №3-02- Глава на екструдер Омипа 5- разрешен  максимален дебит на газовете – 5 000 Нм3/ч

Екструдерът работи с материал ПММА – гранули.

Измерено през 2018 г.-1 408 Нм3/ч и 11 мг/Нм3

1 408  х 11 = 15 488  мг/ч  = 15,488  г/ч

Спазена е Нормата на допустима емисия от  20 мг/Нм3.

Измерен масов поток органични вещества, определени като общ въглерод  – 0,015 кг/ч

Работни часове за 2019 г . – 7 085 ч.

0,015 х 7 085 = 106  кг/год.

5.Аспирация № 2-03- Нагревни зони на екструдер Омипа 9- разрешен максимален дебит на газовете – 3 500 Нм3/ч

Екструдерът работи с материал ПММА – гранули.

Измерено през 2018 г.-194  Нм3/ч и 13 мг/Нм3

194  х 13 = 2 522  мг/ч  = 2,522  г/ч

Спазена е Нормата на допустима емисия от  20 мг/Нм3.

Измерен масов поток органични вещества, определени като общ въглерод  – 0,003 кг/ч

Работни часове за 2019 г . – 7 085 ч.

0,003 х 7 234 = 22  кг/год.

6.Аспирация №3-03- Глава на екструдер Омипа 9- разрешен максимален дебит на газовете – 5 000 Нм3/ч

Екструдерът работи с материал ПММА – гранули.

Измерено през 2018 г.-2 597 Нм3/ч и 12 мг/Нм3

2597  х 12 = 31 164 мг/ч  = 31,164  г/ч

Спазена е Нормата на допустима емисия от  20 мг/Нм3.

Измерен масов поток органични вещества, определени като общ въглерод  – 0,031 кг/ч

Работни часове за 2019 г . – 7 234 ч.

0,031 х 7 234 = 224 кг/год.

Общо емисии от метилакрилат, определен като общ въглерод  от Инсталацията за екструдирани листове за 2019 г. :

64 + 86 +92 + 106 + 22 +224 = 594 кг/год

Общо емисии от органични вещества, определени като общ въглерод от Инсталацията за екструдирани листове за 2019г :

594  кг/год

Общо произведена продукция от Инсталацията за екструдирани листове  за 2019 г. – 11 179,85 тона листове

Емисии от метилакрилат, определени като общ въглерод за тон продукт:

594: 11 179,85 =0.053 кг/тон

7.Аспирация №7- Машина за разкрояване на листи - разрешен максимален дебит на газовете – 6 100 Нм3/ч

Работни часове на участък ”Разкрояване” за 2019 г. –778 ч.

Измерено през 2018 г.- 3 670 Нм3/ч и 6,7 мг/Нм3

3 670 х 6,7 мг = 24 589 мг/ч = 24,589  г/ч

Измерен масов поток – 0,025 кг/ч

0,025 х 778 ч. =19,5 кг = 20 кг/год

Разкроени листове ПММА и полистирен за 2019 г. – 658, 442 тона.

Емисии от  прах за тон разкроени листи : 20/658,442  = 0,03 кг/тон разкроени листове

Не са надвишени разрешените максимални дебити на изпускащите устройства за инсталацията за екструдирани листове,   включително участък Разкрояване.

2.4. Емисии от точкови източници в Горивни инсталации

2.4.1.Парова централа

От изпускащото устройство № 1 – комин се емитират  NOх , CO и SO2 (само при работа с газьол за промишлени и комунални цели - ГПКЦ)

2.4.1.1.Собствен мониторинг

Мониторингът на емисиите от горивни инсталации се извършва според съгласувания от РИОСВ- Стара Загора План за собствен  мониторинг на емисии, изпускани в атмосферния въздух- на всеки две години. През 2019 г. не е провеждан собствен мониторинг, затова за изчисленията се ползват резултатите от мониторинга за 2018 година.

За изчисленията  за емисиите от точкови източници в Горивни инсталации за 2019 година са използвани данните от  измерванията от 2018 година и  Методика, регламентирана чрез чл.25, ал.(6) от ЗЧАВ по ръководството CORINAIR-94.

Изпускащо устройство №1 – комин – разрешен максимален дебит на газовете 3 960 Нм3/ч

За котел № 1

През 2019 г. котел 1 е работил 3 482  часа с гориво метан и 8  часа с гориво газьол.

Съгласно докладването по чл.21, ал.7 от Наредбата за ограничаване на емисиите от определени зъмърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации, есплоатационните часове на котел 1  с гориво  газьол за 2019 година са : 8/3482х 100% = 0,2% .

При това е използвал  133 326  Нм3  метан и 0,279  тона ГПКЦ. Изчислените емисии при работа на котел 1 с ГПКЦ са по Методиката за топлоцентрали с мощност под 50MW- код по СНЕВ – 03.01.03. За изчисленията при работа с метан са използвани стойностите от мониторинга на емисиите през 2018 г.Използваният газьол е употребен за проверка на горелките на котлоагрегатите за готовност, при ревизиране редуциращ  клапан за метан и при отстраняване на пропуск на предпазен клапан за метан.

Емисии при работа на котел 1 с метан

Емисии от серен диоксид

При измерването през 2018 година  е измерен дебит 3 938 Нм3/ч и  стойност на емисия от серен диоксид : ˂ 3( по-малко от границата на определяне на метода).

Измерената емисия се приема за близка до нула и може да се пренебрегне.

Емисии от азотни оксиди

Измерено- 3 938 Нм3/ч; коригиран дебит 3 217 Нм3/ч и 84  мг/Нм3(приведена емисия)

3 217 х 84 = 270 228 мг/ч = 270,228 г/ч

Измерен масов поток вредно вещество – 0,272 кг/ч

3 482 ч. х 0,272 кг/ч. =947,104 кг = 947 кг/год, с гориво метан

Емисии от въглероден оксид

Измерено-3 938 Нм3/ч и ˂1.25  мг/Нм3(по-малко от границата на определяне на метода)

Измерената емисия се приема за близка до нула и може да се пренебрегне.

Емисии при работа  на котел 1 с ГПКЦ

Емисиите са изчислени по Методиката за топлоцентрали с мощност под 50 MW – код по СНЕВ 03.01.03.:

При работа на Котлогрегат 1 за  8  часа е използван 0,279 тона ГПКЦ. Изчислената топлотворна способност за котлоагрегат 1 е:

0,279 х 42,736 =12 GJ

Емисии от серен диоксид:

470хS = 470х 0,67 = 314,9 GJ

Е=12 х 314,9.10--6 =0,00378 Mg = 0,004 Mg = 4 кг/год

Емисии от азотни оксиди

ЕF= 140 g/GJ

Е= 12 х 140.10- 6=0,00168 Mg =  0,002Mg =2 кг/год

Емисии от въглероден оксид

ЕF=12 g/GJ

Е= 12 х 12.10 -6=0.000144 Mg = 0,0001 Mg = 0,1кг/год

За котел №2

Котел №2 е работил през 2019 г. 798  часа с гориво метан и  12  часа с гориво газьол.

Съгласно докладването по чл.21, ал.7 от Наредбата за ограничаване на емисиите от определени зъмърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации, експлоатационните часове на котел 2  с гориво  газьол за 2019 година са : 12/778х 100% = 1,5% . Общо за Парова централа експлоатационните часове с гориво газьол са :

/20:(3482 + 778)/х 100% = 0,5 %.

През 2019 година котел 2  е използвал  31 336  Нм3  метан и 0,420 т ГПКЦ. Емисиите за котел №2 при работа с газьол са изчислени по Методиката за топлоцентрали с мощност под 50 MW – код по СНЕВ 03.01.03. За изчисленията при работа с метан са използвани стойностите от мониторинга на емисиите през 2018 г.

Емисии при работа на котел 2  с метан:

Емисии от серен диоксид

При измерването през 2018 година  е измерен дебит 3 938 Нм3/ч, коригиран за съдържание на кислород- 3 217 Нм3/ч  и  стойност на емисия от серен диоксид : ˂ 3( по-малко от границата на определяне на метода).

Измерената емисия се приема за  близка до нула и може да се пренебрегне.

Емисии от азотни оксиди

Измерено-3 938 Нм3/ч; коригиран дебит 3 217 Нм3/ч  и приведена емисия 84  мг/Нм3

3 217 х 84 = 270 228 мг/ч = 270,228 г/ч

Измерен масов поток вредно вещество – 0,272 кг/ч

798 ч. х 0,272 кг/ч. =217,056 кг = 217 кг/год, с гориво метан

Емисии от въглероден оксид

Измерено-3 938 Нм3/ч и ˂1.25  мг/Нм3(по-малко от границата на определяне на метода)

Измерената емисия се приема за  близка до нула и може да се пренебрегне.

Емисии при работа на котел 2 с гориво ГПКЦ:

За тези емисии не е направено измерване през 2018 г., затова те са изчислени по Методиката за топлоцентрали с мощност под 50 MW – код по СНЕВ 03.01.03.:

0,420 х 42,736 =17,94 GJ = 18 GJ

Емисии от серен диоксид:

470хS = 470х 0,67 = 314,9 GJ

Е=18 х 314,9.10-6 =0,0057 Mg = 0,006 Mg = 6 кг/год

Емисии от азотни оксиди

ЕF= 140 g/GJ

Е= 18 х 140.10-6=0,0025 Mg =  0,003 Mg =3 кг/год

Емисии от въглероден оксид

ЕF=12 g/GJ

Е= 18 х 12.10-6=0.00022 Mg = 0,0002 Mg = 0,2 кг/год

Общо емисии от парова централа

Емисии от серен диоксид

При работа с метан, измерената стойност е по-малка от границата на определяне на метода.При работа с ГПКЦ емисиите от серен диоксид са изчислени по Методиката за топлоцентрали с мощност под 50MW- код по СНЕВ – 03.01.03.

4 + 6 =   10 кг/год

Емисии от азотни оксиди

947 кг/год + 2  кг/год +217 кг/год+3 кг/год = 1 169  кг/год

Емисии от въглероден оксид

При работа с метан, измерената стойност е по-малка от границата на определяне на метода.При работа с ГПКЦ емисиите от въглероден оксид са изчислени по Методиката за топлоцентрали с мощност под 50MW- код по СНЕВ – 03.01.03.

0.1 кг/год +0.2  кг/год =0,3 = 0,3  кг/год

При производството на един тон гранули от СПММА от Парова централа са емитирани следните замърсители:

Серни оксиди : 10 / 1 360,519  = 0,007 кг/тон

Азотни оксиди : 1 169 / 1 360,519 =  0,86  кг/тон

Въглероден оксид :0,3 / 1 360,519 =0,0002 кг/тон

2.4.1.2. Докладване по чл.21.ал.7 от Наредбата за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации

С чл. 21, ал. 7 от Наредбата за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата  от  средни горивни инсталации се въвежда изискването оператор на дадена средна горивна инсталация, включена в Комплексно разрешително да предоставя на директора на съответната РИОСВ в рамките на годишния доклад по чл. 125,

ал.1, т.6 от Закона за опазване на околната среда следната информация:
1.Номинална входяща топлинна мощност (MW) на средна горивна инсталация;

В парова централа на Панхим ООД са в експлоатация  два броя парни котли тип КПНГ 2000/8  със следната мощност:

2 х 1,6 (MW)= 3,2 MW общо
2. Вид на средна горивна инсталация (дизелов двигател, газов двигател, газова турбина, двигател, работещ с два вида гориво, друг двигател или друга средна горивна инсталация);

Средната горивна инсталация на Панхим ООД се отнася към друга средна горивна инсталация – парни котли(котлоагрегати)  за паропроизводство.
3. Вид и дял на използваните горива съгласно следната категоризация на горивата:
а) твърда биомаса; 
б) други твърди горива; 
в) газьол;

Средната горивна инсталация на Панхим ООД  използва  резервно гориво - нискосернисто дизелово гориво -  ГПКЦ (газьол  за промишлени и комунални цели). Използването на ГПКЦ е до 2% годишно от експлоатационните часове на средната горивна инсталация. 
г) течни горива, различни от газьол;

д) природен газ;

Основното гориво е природен газ(метан). Използването на природен газ  е не по-малко от 98% годишно от експлоатационните часове на средната горивна инсталация.
е) газообразни горива, различни от природен газ;
4. Датата на започване на експлоатация на средната горивна инсталация или когато датата на започване на експлоатация не е известна, доказателство за това, че експлоатацията e започнала преди 20 декември 2018 г.;

Дата на започване на експлоатацията на средната горивна инсталация :

08.03.2001 година с разрешения № СЗ ПК 0242 и № СЗ ПК 0243, издадени от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор”- регионален отдел, гр.Стара Загора 
5. Сектор на дейност на средната горивна инсталация или съоръжението, в което се използва инсталацията (код по NACE);

Средната горивна инсталация осигурява пара  за   Инсталацията за производство на суспензионен

полиметилметакрилат :

код по NACE 20.20.16 Производство на полимери в първични форми

6. Очакван брой експлоатационни часове годишно на средната горивна инсталация и средно работно натоварване;

Очакван брой експлотационни часове годишно  - 8760 часа при непрекъснат режим на работа.

Средно работно натоварване – 8640 часа, при спиране за планов ремонт и профилактика.
7. Декларация, подписана от оператора, че средната горивна инсталация ще бъде експлоатирана не повече от броя часове, посочени в чл. 9 или 16 от наредбата, в случай че средната горивна инсталация се възползва от дерогация/дерогации съгласно чл. 9 или 16 от наредбата;

Средната горивна инсталация не попада в дерогациите съгласно чл.9 и чл. 16 от Наредбата.
8. Наименование, единен идентификационен код (ЕИК) и седалище на оператора, а в случай на стационарна средна горивна инсталация - и адрес, на който се намира инсталацията;

Наименование на оператора : Панхим ООД

ЕИК : 130163545

Седалище:

Гр. Стара Загора

Промишлена зона Площадка Агробиохим

Адрес на средната горивна инсталация:

Гр. Стара Загора

Промишлена зона Площадка Агробиохим 
9. Общи годишни емисии на SO2, NOx, прах и CO от съответната средна горивна инсталация;

- Общи годишни емисии на SO2:

Емисии от SO2 от средната горивна инсталация на Панхим ООД се измерват при работа с природен газ и  се изчисляват за  гориво ГПКЦ по Методиката, регламентирана чрез чл.25, ал.(6) от ЗЧАВ по ръководството CORINAIR-94 за топлоцентрали  с мощност под 50MW- код по СНЕВ – 03.01.03 . За изчисление на емисиите от SO2 при работа с природен газ са използвани измерените стойности от акредитирана лаборатория за 2018 г. : измерен масов поток вещество ˂3 – по-малко от границата на определяне на метода и могат да се приемат за близки до нула.

При максимален брой годишно експлоатационни часове 8760, работа с гориво ГПКЦ до 2%, часовете за работа с ГПКЦ са до 175. Разходът на ГПКЦ е до 75 кг/ч и тогава:

175 х 75 = 13 125 кг= 13,125 тона ГПКЦ

Изчислява се топлотворната способност за времето на работа с ГПКЦ:

13,125 х 42,736 = 560 ,910 GJ

Превърнато в Gcal : 560,910 х 0,24 =134,618 Gcal

За да изчислим емисиите от SO2, ползваме Методиката за топлоцентрали с мощност под 50 MW – код по СНЕВ 03.01.03.:

470хS = 470х 0,67 = 314,9 GJ

Е= Т х ЕF = 560, 910  х 314,9.10-6 =0,1766 Mg = 0.177 Mg = 177 кг/год

Общо емисии от SO2 от средната горивна инсталация: 177 кг/год

- Общи годишни емисии от NOx:

Емисии от азотни оксиди от средната горивна инсталация на Панхим ООД се отделят при работа с природен газ и с ГПКЦ.

За изчисленията на емисиите от азотни оксиди са използвани стойностите от измерванията на акредитирана лаборатория през 2018 г. : измерен масов поток вещество – 0,272 кг/ч

При експлоатационни часове 8760 за година  : 0,272 х 8760 = 2382,72 кг = 2383 кг

При използване на резервно гориво ГПКЦ за 175 часа годишно, емисиите изчисляваме съгласно Методиката за топлоцентрали с мощност под 50 MW – код по СНЕВ 03.01.03.:

ЕF= 140 g/GJ

Е= Т х ЕF =  560,910 х 140.10-6 =  0,785 Mg =785 кг/год

Общо емисии NOx от средната горивна инсталация : 2383 + 785 = 3 168 кг/год

- Общи годишни емисии от прах:

При работа на средната горивна инсталация с природен газ не са измерени емисии от прах. При работа на средната горивна инсталация с ГПКЦ, като резервно  за 175 часа годишно, емисиите от прах не могат да се изчислят по Методиката за топлоцентрали с мощност под 50 MW – код по СНЕВ 03.01.03, поради липса на емисионен фактор.

- Общи годишни емисии от СО:

Емисии от СО се отделят при работа на средната горивна инсталация с природен газ и с ГПКЦ.

За изчисленията на емисиите от СО  са използвани стойностите от измерванията от акредитирана лаборатория през 2018 г.: измерен масов поток вещество ˂1,25- по-малко от границата на определяне на метода и могат да се приемат за близки до нула.

За изчисленията на емисиите от СО при работа с резервно гориво ГПКЦ за 175 часа годишно се ползва Методиката за топлоцентрали с мощност под 50 MW – код по СНЕВ 03.01.03:

ЕF=12 g/GJ

Е= 560,910 х 12.10-6=0.0067 Mg = 0.007Mg = 7 кг/год

Общо емисии от СО за средната горивна инсталация : 7  кг/год

2.4.2.Водогреен котел за отопление

От изпускащо устройство К2 – комин на водогреен котел за отопление се емитират NOх, CO, SO2 /минимална вероятност при работа с метан/.

2.4.2.1.Собствен мониторинг

Измерване на емисиите от водогреен котел за отопление  е извършено през 2018 г., възложено на акредитирана лаборатория към Везел 1 ЕООД.

Съгласно предписание от РИОСВ – Стара Загора, през 2019 година е извършено извънредно измерване на емисиите от водогреен котел за отопление, поради установено при плановата годишна проверка несъответствие на коригирания дебит на изходящите с максимално разрешения. Преди провеждане на извънредния мониторинг е направена режимо-технологична настройка на горелката от лицензирана сервизна фирма Енергия –КК ООД. За изчисленията са използвани резултатите от извънредния мониторинг.

През 2019 г.  водогрейния котел за отопление е използвал само  гориво –  природен газ/метан/- 35 160 Нм3 , а работните часове са съответно - 414 ч. с метан.

Измереният дебит на изходящите газове през изпускащо устройство К2, приведен към нормални условия е 726 Нм3/ч и не надвишава максималния дебит, определен в комплексното разрешително. Коригираният дебит за съдържание на кислород е 747 Нм3/ч и не превишава максималния дебит, определен в комплексното разрешително.

Емисии от серни оксиди

При измерването през 2019 година  е измерен дебит 726 Нм3/ч и  стойност на емисия от серен диоксид : ˂ 3( по-малко от границата на определяне на метода).

Измерената емисия е близка до нула и може да се пренебрегне.

Емисии от азотни оксиди

Измерено през 2019 г.-  726 Нм3/ч; коригиран дебит за съдържание на кислород - 747 Нм3/ч  и измерена емисия 107  мг/Нм3; приведена - 104 мг/Нм3

747 х 104 = 77 688 мг/ч = 77,688 г/ч

Измерен масов поток вредно вещество – 0,078 кг/ч

Е = 414 ч. х 0,078 кг/ч = 32,292 = 32  кг/год

Приемаме емисия от азотни оксиди: 32 кг/год

Емисии от въглероден оксид

Измерено- 726 Нм3/ч; коригиран дебит  747 Нм3/ч и 14  мг/Нм3

747 х 14 = 10 458 мг/ч = 10,458 г/ч

Измерен масов поток вредно вещество – 0,010 кг/ч

Е = 414 ч. х 0,010 кг/ч = 4,14 = 4  кг/год

Приемаме емисия от въглероден оксид: 4  кг/год

Общо емисии от всички горивни инсталации за 2019 г.:

Емисии от серен диоксид

10  кг/год

Емисии от азотни оксиди

1 169 +  32  = 1 201  кг/год

Емисии от въглероден оксид

0,3 + 4 = 4.3= 4  кг/год

Общо емисии от горивни и производствени инсталации за 2019 година:

1.Метилакрилат, меркаптани и органични вещества, определени  като общ въглерод :

1.1.От инсталацията за производство на СПММА -  177 кг общ въглерод

1.2.От инсталацията за екструдирани листове – 594  кг общ въглерод

ОБЩО : 177 + 594 = 771 кг общ въглерод

2.Серен диоксид – от горивни инсталации

ОБЩО : 10  кг серен диоксид

3.Азотни оксиди- от горивни инсталации

ОБЩО : 1 201 кг

4.Въглероден оксид- от горивни инсталации

ОБЩО : 4  кг

Тези стойности са нанесени в Таблица 1 Замърсители по ЕРЕВВ и  PRTR/ЕРИПЗ/ за 2019 г.

5.Прах

5.1.От инсталацията за производство на СПММА – 53 кг

5.2.От инсталацията за екструдирани листове – участък Разкрояване – 20  кг

ОБЩО : 73  кг

Тази стойност е нанесена под Таблица 1 Замърсители по ЕРЕВВ и  PRTR/ЕРИПЗ/ за 2019 г.

2.5.Оценка на съответствието

2.5.1. Оценка на съответствието на измерените/изчислените стойности на контролираните параметри

2.5.1.1.Инсталация за производство на суспензионен полиметилметакрилат (СПММА)

За 2019 г. при работни часове на съоръженията – 1 930 ч., реалния масов поток от  метилакрилат и меркаптани, изразени като общ въглерод от Изпускащите Устройства на Инсталацията за производство  на СПММА е :

177 кг : 1 930 ч = 0,092 кг/час ˂ 0,1 кг/час

Следователно не е превишена нормата за емитиран замърсител по усл.9.2.2.1.

Според проведения собствен мониторинг през 2018 г.  изчисленото  количество емитиран прах при работа на екструдер 501-1- за 1 930  работни часа през 2019 година  е  14  кг през ИУ 4 и  21  кг през ИУ 5 .

За  1 930 часа, през ИУ 4  е преминал :

582 х 1 930 = 1 123 260  Нм3 масов поток въздух със съдържание  14 000 000 мг прах

Или: 14 000 000: 1 123 260  = 12,46 мг/Нм3 прах ˂ 20 мг/Нм3

Следователно не е превишена нормата по параметър прах, съгласно условие 9.2.2.1.

За  1 930 часа по данни от измерването, през ИУ 5  е преминал :

675 х 1 930 = 1 302 750 Нм3 масов поток въздух със съдържание 21  000 000 мг прах или:

21  000 000 : 1 302 750 = 16,12 мг/ Нм3 прах˂ 20 мг/Нм3

Следователно не е превишена нормата по параметър прах, съгласно условие 9.2.2.1.

При работа на екструдер 501-2 – 390 ч. за 2019 г. през комбинираната тръбна сушилка по изчисление  от данните на измерването през 2018 година  е преминал : 2439 х 390 =  951 210 Нм3 масов поток със съдържание на прах 18 000 000 мг за 2019 г.

Или :

18 000 000 : 951 210 = 18.92 мг/Нм3прах ˂ 20 мг/Нм3

Следователно не е превишена нормата по параметър прах, съгласно условие 9.2.2.1.

2.5.1.2. Инсталация за производство на екструдирани листове от полимерни гранули

Работните часове за 2019 г. :

За екструдер Омипа 5 – 7 085 ч.

За екструдер Омипа 7-  7 138 ч.

За екструдер Омипа 9 – 7 234 ч.

За участък Разкрояване –778 ч.

По данни от проведения мониторинг през 2018 година са изчислени следните стойности на емисии от метилакрилат, определени като общ въглерод за 2019 година :

| Изпускащо устройство, № | Източник | Работни часове | Приведен дебит на отпадъчни газове, Нм3/ч | Масов поток, Нм3 | Годишно количество в мг | Емисия в мг/Нм3 | Норма в мг/Нм3 | Съответ-ствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2-01 | Нагревни зони на Омипа 7 | 7 138 | 2 217 | 15 824 946 | 64 000 000 | 4.04 | 20 | Да |
| 3-01 | Глава на Омипа 7 | 7 138 | 1 766 | 12 605 708 | 86 000 000 | 6.82 | 20 | Да |
| 2-02 | Нагревни зони на Омипа 5 | 7 085 | 1 269 | 8 990 865 | 92 000 000 | 10.23 | 20 | Да |
| 3-02 | Глава на Омипа 5 | 7 085 | 1 408 | 9 975 680 | 106 000 000 | 10.63 | 20 | Да |
| 2-03 | Нагревни зони на Омипа 9 | 7 234 | 194 | 1 403 396 | 21 000 000 | 14,96 | 20 | Да |
| 3-03 | Глава на Омипа 9 | 7 234 | 2 597 | 18 786 698 | 224 000 000 | 11.92 | 20 | Да |

Забележки :

1.Масовият поток в колона 5 е получен чрез умножение на работните часове от колона 3 и приведения дебит от колона 4.

2. Стойността в колона 7 е получена чрез разделяне на количеството от колона 6 на масовия поток от колона 5.

Не е превишена нормата за емитиран замърсител по усл.9.2.3.1.

Според данни от проведения мониторинг през 2018 година, изчисления масов поток от участък ”Разкрояване” за 2019 г.  за 778 работни часа  през ИУ №7 е:

778 х 3 670 Нм3/ч = 2 855 260 Нм3 масов поток със съдържание на прах 20 000 000 мг прах за 2019 г.

Или : 20 000 000 : 2 855 260 = 7,00 мг/Нм3 прах ˂ 20 мг/Нм3

Следователно не е превишена емисионната норма по параметър прах, съгласно условие 9.2.2.1.

2.5.1.3.Горивни инсталации

През  2019 г. котлоагрегати №1 и 2 са работили общо 4 280  часа с гориво природен газ – 3 482 часа котлоагрегат 1 и 798 часа котлоагрегат 2  . Котлоагрегат №1 е работил и 8  часа с гориво ГПКЦ, а котлоагрегат №2 е работил 12 часа с гориво ГПКЦ.

Водогрейния котел е работил 414 часа с гориво метан, което е по-малко от 4 месеца годишно(2 880 ч). Следователно е спазено условие 9.2.4.1.

При работата на котлоагрегати 1 и 2 с гориво метан през ИУ 1 за 2019 г. е преминал :

4 280 х 3 938 Нм3 = 16 854 640 Нм3 масов поток със следното съдържание на вредни вещества:

Серни оксиди : не са регистрирани при измерването през 2019 година – количеството е по-малко от  границата на определяне на метода(˂3)

Азотни оксиди: 1 169 000 000 мг : 16 854 640 Нм3 = 69 мг/Нм3  ˂ 250 мг/Нм3

Следователно не е превишена емисионната  норма по параметър азотни оксиди( NОх), съгласно таблица  9.2.4.1.

Въглероден оксид(СО) : не е регистриран при измерването през 2018 година – количеството е по-малко от  границата на определяне на метода(˂1,25)

При работа на котлоагрегати №1 и №2 с ГПКЦ(газьол) общо за 20 часа, през ИУ 1 за 2019 година е преминал:

20 х 3 938 Нм3 = 78 760 Нм3 масов поток със следното съдържание на вредни вещества:

Серни оксиди, изчислени по Методиката: 10 000 000 : 78 760 = 127  мг/Нм3  ˂ 1700 мг/Нм3 (норма при работа с гориво ГПКЦ)

Не е превишена нормата за серни оксиди при работа на котлоагрегат 1 и котлоагрегат 2 с гориво ГПКЦ.

Азотни оксиди, изчислени по Методиката: 5 000 000 : 78 760 = 63,48 мг/Нм3 ˂ 450 мг/Нм3 (норма при работа с гориво ГПКЦ)

Не е превишена нормата за азотни оксиди при работа на котлоагрегат 1  и котлоагрегат 2 с гориво ГПКЦ.

Въглероден оксид, изчислен по Методиката:  300 000 : 78 760 = 3,81 мг/Нм3 ˂ 170 мг/Нм3 (норма при работа с гориво ГПКЦ)

Не  е превишена нормата за въглероден оксид при работа на котлоагрегат 1 и котлоагрегат 2 с гориво ГПКЦ.

Следователно не е превишена нормата по параметър въглероден оксид ( СО), съгласно таблица  9.2.4.1.

При работата на водогреен котел за 414 часа през  ИУ К1 за 2019 г е преминал:

414 ч. х 747 Нм3/ч = 309 258  Нм3 масов поток(изчислено с  коригиран дебит за съдържание на кислород при извънредното измерване през 2019 година) със следното съдържание на вредни вещества:

Серни оксиди :  ˂ 3( по-малко от границата на определяне на метода).

Измерената емисия е близка до нула и може да се пренебрегне. Следователно не са превишени емисионните норми, съгласно таблица 9.2.4.1.

Азотни оксиди:  78 000 000 мг  : 309 258  Нм3 = 45,26 мг/Нм3  ˂ 250 мг/Нм3

Следователно не е превишена емисионната норма по параметър азотни оксиди( NОх), съгласно таблица  9.2.4.1.

Въглероден оксид(СО) : 4 000 000 мг : 309 258 Нм3 = 12,93 ˂ 100 мг/Нм3

Следователно не са превишени емисионните норми, съгласно таблица 9.2.4.1.

През 2019 година  не са превишени  нормите на допустими емисии.

2.5.2. Емитирани количества на замърсителите във въздуха за производството на единица продукт по условие 9.6.2.7., изчислени съгласно условие 6.8.  са следните:

2.5.2.1. Инсталация за производство на гранули СПММА

Годишно производство за 2019 година- 1 360,519 тона

Емисии от метилметакрилат и меркаптани, определени като общ въглерод за тон продукт:

177 кг / 1 360,519 т = 0,13 кг/тон

Емисии от прах за тон продукт  : 53 кг  / 1 360,519 т  = 0,039  кг/тон

При производството на един тон гранули от СПММА от Парова централа са емитирани следните замърсители:

Серни оксиди : 10 кг  /1 360,519 т  = 0,007 кг/тон

Азотни оксиди : 1169 кг /1 360,519 т =  0,86 кг/тон

Въглероден оксид : 0.3 кг /1 360,519 т =0,0002 кг/тон

2.5.2.2.Инсталация за производство на екструдирани листове

Годишно производство – 11 179.850  тона листове.

Емисии от метилакрилат и органични вещества, определени като общ въглерод: 594 кг

594 кг : 11 179,850  т  = 0,053 кг/тон екструдирани листове

Годишно производство от участък „Разкрояване”- 658, 442 тона разкроени листове от ПММА и полистирен

Емисии от  прах – 20  кг/год

20 кг /658,442 т  = 0,030 кг/тон разкроени листове

2.6.Анализ на причините за несъответствие

Емисиите за 2019 г. не надвишават емисионните прагове в таблица 1  Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR/ЕРИПЗ/.

2.7. Коригиращи и превантивни  действия

Притежателят на разрешителното е предвидил превантивни дейности за  намаляване на емисиите чрез контролиране на горивните  и технологичните процеси с въвеждане на микропроцесорно управление. В експлоатация  е пречиствателно съоръжение – високоефективен филтър ЦФР 36 за прах след комбинирана тръбна сушилка в инсталацията за производство на гранули от СПММА.

За инсталацията за екструдиране на листове от полимерни гранули, участък Разкрояване е в експлоатация пречиствателно устройство Филтър на изпускащо устройство №7.

2.8..Мониторинг на пречиствателното съоръжение ЦФР36

Съставена е Технологична инструкция за експлоатация и поддръжка на пречиствателното устройство високоефективна филтърна група ЦФР36. Оборудването за мониторинг е контролер, който управлява самопочистването на филтъра. Зададените параметри са 0,4 сек продължителност на импулсите, през  интервал 3 сек, период на почистване – на всеки цикъл. Тези стойности съответстват на границите на параметрите.  Промяна на параметрите се извършва от началник смяната и техник, а новите параметри се записват в дневник на началник смяната. По всяко време на контролера могат да

се проверят зададените параметри.

Притежателят на разрешителното е изготвил и актуализирал Списък с контролираните параметри за пречиствателното съоръжение, който е представен в РИОСВ- Стара Загора с писмо  изх.№037/01.03.2019 г.

2.8.1.Периодична оценка на съответствието

През 2019 г. не са установени несъответствия при работата на пречиствателното съоръжение – контролера поддържа зададените параметри и не се е наложила промяна на зададените стойности. От месец май инсталацията за производство на СПММА гранули е с временно преустановена експлоатация, а заедно с нея и пречиствателното съоръжение ЦФР 36. Съставени са три протокола от оценка на съответствието – на 03.04.2019 г.; 05.07.2019 г.;03.10.2019 г.  и на 03 .01.2020 г.

2.8.2.Коригиращи действия

През 2019 г. не е възникнала необходимост от извършване на коригиращи действия в работата на пречиствателното устройство високоефективна филтърна група ЦФР 36.

2.9.Мониторинг на пречиствателното съоръжение филтър на изпускащото устройство на машината за разкрояване на листи.

През 2019 г. са направени 321 измервания  на контролирания параметър „налягане” на пречиствателното съоръжение филтър на изпускащото устройство на машината за разкрояване на листове. Съгласно усл.9.1.4. и 9.1.5.1. са съставени четири протокола-  на 03.04.2019 г.; 05.07.2019 г.; 03.10.2019 г.  и на 03 .01.2020 г. Притежателят на разрешителното е изготвил и актуализирал списък с контролираните параметри на пречиствателното съоръжение филтър  към участък Разкрояване, който е представен в РИОСВ – Стара Загора с писмо изх.№037/01.03.2019 г.

2.9.1.Периодична оценка на съответствието на контролирания параметър на пречиствателното съоръжение, причини  и коригиращи действия.

През 2019 година има установени 32 несъответствия на измерената стойност на контролирания параметър със стойността при оптимален работен режим. Причини за несъответствията са запълване на филтрите на аспирационната система; смяна на материала за разкрояване и разместване на филтрите поради вибрации. Като коригиращи действия е извършвано основно почистване и профилактика на филтрите. При почистване се проверява за попаднали стружки кутията на двигателя на вентилатора и закрепването на  филтрите. Съставени са четири протокола. Коригиращите действия се изпълняват своевременно и съгласно технологичната инструкция за работа.

2.10.Оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества

Оценка за наличието на неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества   и  за спазване на мерките за ограничаване и предотвратяване на прахови емисии се прави в изпълнение на условия 9.3. и 9.4.

Източници на неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества са продувките на тръбопроводите на сборниците за течни суровини. При приемането и прехвърлянето на течните суровини началник –смяната и дежурният техник спазват мерки за предотвратяване отделянето на емисии от леснолетливите течни суровини- не се допускат пропуски и разливи. Течните суровини се съхраняват при ниски температури, за да не се изпаряват и за предотвратяване на  неорганизирани емисии и емисии от интензивномиришещи вещества. Направени са три оценки за  наличието на неорганизирани емисии, емисии от интензивномиришещи вещества и оплаквания от миризми.

Съставени са два протокола - на  05.07.2019 г и  на 19.12.2019 г.

При токов удар на 30.07.2019 г.; 30.09.2019 г.и на 10.12.2019 г. са изключили двигателите на  вентилаторите за организирано отвеждане на емисиите, което е създало предпоставка за възникване на източници на неорганизирани емисии. След възстановяване на електрозахранването, двигателите на вентилаторите са били включени и емисиите са били отведени организирано в атмосферата. На 08.02.2019 г. по термозащита изключил вентилатор към ИУ 9(Промивни резервоари). При включване на резервен вентилатор 18-3, той също изключил по защита. Екип от техници предприеха необходимите коригиращи действия за възстановяване работата на вентилаторите и евентуалните неорганизирани емисии бяха отведени организирано своевременно.

През 2019 г. са направени две проверки за постъпили оплаквания от миризми – на 05.07.2019 г. и на 19.12.2019 г. От проверката на входящата документация не са установени постъпили писмени оплаквания или записи от устни оплаквания от миризми .Съставени са два протокола.

По време на проверка на горелката на котлоагрегатите и ревизия на предпазни клапани от сервизната организация, котлоагрегатите са работили с гориво ГПКЦ. При това емисиите са отведени организирано през ИУ №1.

Притежателят на разрешителното прилага инструкция по усл.9.3.2., 9.3.3., 9.3.4., 9.4.1., 9.4.2, 9.4.3., 9.6.2.3., 9.6.2.4.,9.6.2.6.  и 9.6.2.7.

2.10.1.Мерки и резултати от тях за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и прахови емисии

Ежедневно при приемане на течните суровини се спазват мерките за предотвратяване на неорганизирани емисии.

По време на смяна началник смяната проверява тръбопреносната система за пропуски. Леснолетливите суровини се съхраняват при ниски температури, при разтоварването не се допускат разливи, които биха могли да предизвикат неорганизирани емисии от интензивномиришещи вещества.

Осигурена е вентилация с изпускащи устройства за организирано изпускане на емисиите. Началник смяната следи за работата на вентилаторите. Предвиден е резервен вентилатор.

Не е регистрирано неспазване на мерките за предотвратяване на неорганизирани емисии. Прави се ежесменен оглед на съдовете за съхранение на леснолетливи вещества от началник смяната за установяване на пропуски. През 2019  г. не са установени пропуски и течове по тръбопреносната мрежа и от съдовете за леснолетливи вещества.

Началник смяната следи за изпълнение на предвидените мерки за ограничаване и предотвратяване на прахови емисии. Пречиствателните съоръжения за емисии във въздуха се включват преди включване на съоръженията и се изключват след спиране на съоръженията. Всяка смяна работните помещения се измиват с вода, прахообразните суровини се ползват в разтворено състояние. При установяване на неизпълнение на мерките се докладва на по-висш ръководител и се предприемат технологични и административни действия.

3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

3.1.Мониторинг на функционирането на пречиствателните съоръжения

3.1.1.Комбинирано съоръжение за първично механично пречистване на отпадъчните води

Комбинираното съоръжение се управлява с  контролер и има автоматична система за почистване – редлер и помпа за пух-полимера, които се включват в действие периодично, по време. Практиката показа, че оптималния период за включване на редлера е на 30 минути с продължителност  5 минути, а на помпата за пух-полимер – на 40 минути  с продължителност 10 минути. Помпата отвежда пух полимера в биг-бег с отцеждаща вана, откъдето отцедените води гравитачно се подават към черпателна шахта на ПСОВ.

Предвидена е и перисталтична помпа, с която да се отвеждат увлечените след центрофугите перли от конусовидната част на комбинираната вана.

3.1.1.1.Поддържане на оптималните стойности на контролираните параметри, периодична проверка и поддръжка на техническата и експлоатационна изправност

Оптималните стойности на комбинираното съоръжение се поддържат от контролера, след задаването им от оператор и техник. През 2019 г. не се е наложила промяна на първоначално определените параметри. При необходимост от допълнително отвеждане на пух-полимер от събирателната кутия, операторът включва помпата в ръчен режим.

3.1.2.Пречиствателна станция за производствени отпадъчни води

През 2019 г. на територията на фирма Панхим ООД функционира Пречиствателна станция за отпадъчни води.

Съгласно условие 10.1.1.2., притежателят на комплексното разрешително е определил контролираните параметри за пречиствателните съоръжения за води, оптималните стойности на всеки от параметрите и честотата на мониторинг. Ежемесечно резултатите от мониторинг и оценката на съответствието на показателите с оптималните се нанасят в таблица. Годишно обобщение на резултатите е представено в Таблица 4

Таблица 4

| Съоръжение | Параметър мярка | Брой измервания | Средна стойност | Максимална стойност(в граници) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПСОВ |  |  |  |  |
| Усреднител | Темп., 0С | 239 | 19,71 | До 40 | Да |
|  | рН, ед | 239 | 7,85 | 6,5-9,0 | Да |
|  | НВ, мг/л | 47 | 241 | 500 | Не |
|  | ХПК, мг/л | 130 | 465 | 1100 | Да |
|  | БПК5, мгО2/л | 79 | 67 | 500 | Да |
| Биобасейн | Темп.,0С. | 239 | 20,16 | До 40 | Да |
|  | рН, ед | 239 | 7,47 | 6,5-9,0 | Да |
|  | Разтворен О2 | 198 | 7,4 | Над 1 | Да |
| Изход | Темп., 0С | 239 | 20 | Под 40 | Да |
|  | рН, ед. | 239 | 7,64 | 6,5-9,0 | Да |
|  | НВ, мг/л | 47 | 22 | 100 | Да |
|  | ХПК, мг/л | 131 | 21 | 100 | Да |
|  | БПК5, мгО2/л | 83 | 5 | 25 | Да |

3.2.Проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри с определените оптимални стойности

ПСОВ

3.2.1.Температура на отпадната вода в Усреднител(вход)

Максималната стойност е до 400С. През 2019 г. средногодишната температура на постъпващата вода е под  посочената максимална стойност.

3.2.2..рН в Усреднител(вход)

Оптималните граници на  стойността са  6,5- 9,0. За регулиране на рН се добавя 30%-ен разтвор на натриева основа.

През 2019 г. средногодишната стойност на рН в усреднителя е в  оптималните граници.

3.2.3.Неразтворени Вещества  в Усреднител(вход)

Оптималната стойност тук е получена чрез усредняване на стойностите на водите от различни марки полимер.

През 2019 г.  не е превишена оптималната стойност на неразтворени вещества в постъпващата вода.

3.2.4.ХПК в Усреднител(вход)

Оптималната стойност е получена чрез усредняване на стойностите по ХПК на водите от произвежданите марки полимер. ПСОВ е проектирана да пречиства  води със стойности на  ХПК до 1100 мгО2/дм3.

През 2019 г. средногодишната стойност  на ХПК на постъпващата вода е в оптималните граници. За месеците от май до декември включително се забелязва намаление на стойността на ХПК на постъпващата вода, поради временното преустановяване на експлоатацията на инсталацията за СПММА гранули. Поради това за поддържане жизнеността на активната биомаса се налагаше въвеждане на допълнителен хранителен субстрат.

3.2.5.БПК5 в Усреднител(вход)

Оптималната стойност на БПК5 е важна за жизнената дейност на микроорганизмите(биомасата). Когато стойността е по- ниска от оптималните граници има недостиг на хранителни вещества за биомасата.

През 2019 г.  средногодишната стойност на БПК5 на вход е в оптималните граници. Ниски стойности на БПК5 (под 100 мгО2/дм3) са установени почти през цялата година и най-вече в месеците след временно преустановяване експлоатацията на инсталацията за производство на СПММА гранули. За осигуряване на оптимално развитие на микроорганизмите, се наложи добавяне на хранителен субстрат, изолиране на първата секция на биобасейна, прехвърляне на рециркулацията на биомаса във втората секция на биобасейна, работа на въздуходувките в режим с почивка, намаляне на поддържащата доза микроорганизми.

3.2.6.Температура в Биобасейн.

Оптималните граници на  стойността  са 15- 300С.

През 2019 г. средногодишната стойност на температурата в Биобасейна е в оптималния температурен интервал за дейността на биомасата.

3.2.7.Аерация на биомасата в Биобасейн

Стойности, по-ниски  от 2 мг/л кислород, водят до недостиг на кислород за окислителните процеси, а при стойности под 1 мг/л окислителните процеси спират.

През 2019 г.  средногодишно съдържанието на разтворен кислород е над минималното, което е важно за поддържане жизнеността на биомасата и осъществяването на окислителните процеси при разграждането на органичните замърсители. Поради забавяне доставката на консуматив за сензора за разтворен кислород за периода 23.01.-25.03.2019 г. измерванията на разтворен кислород бяха епизодични.

3.2.8.Показатели на изход от ПСОВ

През 2019 г. средногодишните стойности на показателите температура и рН на изход ПСОВ не надвишават оптималните граници.

Средномесечната  стойност на ХПК на изход при вътрешнозаводския мониторинг не е превишила индивидуалното емисионно ограничение. Средногодишната стойност на неразтворени вещества при вътрешнозаводския мониторинг е под границите на разрешената емисия. Средногодишната стойност на показателя БПК при вътрешнозаводския мониторнг е под разрешената норма на индивидуално емисионно ограничение. При вътрешнозаводския мониторинг не са установени превишениия и на средномесечните стойности на БПК на изход ПСОВ.

При контролния мониторинг от РИОСВ- Стара Загора на 31.01.2019 г. и  05.11.2019 г. за спазване на ИЕО не са установени превишения на показателите на изход ПСОВ(точка на пробовземане №1).

3.3.Анализ на причините за несъответствие

При работата на ПСОВ от съществено значение са показателите на вход и изход. Ежемесечно измерените показатели на водата се представят в табличен вид, екологът прави оценка на съответствието и на всеки три месеца в протокол описва анализа на съответствието. Ежемесечно с консултанти по пречистване на води се обсъждат измерените показатели, консултантите изчисляват параметрите на биосистемата и  при необходимост се определят коригиращи действия за оптимизиране работата на съоръженията в ПСОВ.

За 2019 г. могат да се посочат следните причини, изискващи прилагане на коригиращи  и превантивни действия:

1.Намалено натоварване на пречиствателните съоръжения по количество отпадъчна вода и органичен субстрат, което затруднява развитието на биомасата.

2. Паритетно количество промивна вода от филтърпресата и отпадъчна вода, след временно преустановяване експлоатацията на инсталацията за СПММА гранули.

3.4.Коригиращи  и превантивни действия

През 2019 г. са проведени следните коригиращи  и превантивни действия:

1.Изолиране на първата секция на биобасейна.

2.Прехвърляне рециркулацията на биомаса във втората секция на биобасейна.

3. Намаляване на поддържащата доза микроорганизми

4. Работа на въздуходувките в режим с почивка.

5. Добавяне на допълнителен хранителен субстрат за поддържане жизнеността на биомасата.

3.5.Поддържане на оптималните стойности на контролираните параметри

Параметрите, които се измерват в пречиствателната инсталация са следните: температура на входящата вода, рН на входящата вода, температура, рН  и аерация(разтворен кислород) в аерационните  резервоари(биобасейн), температура на изходящата вода, рН на изходящата вода.

През 2019 г. температурата на постъпващата вода е била в оптималните граници. Температурата й се поддържа от остатъчната топлина на производствения процес.

РН на входящата вода в ПСОВ  се поддържа чрез контролер на промишлен  рН-метър за проследяване стойностите на активната реакция на водата. За поддържане на рН заданието се включва помпа за подаване разтвор на натриева основа.

През 2019 г. рН на  входящата вода е била в оптималните граници.

Температурата в биобасейна на ПСОВ се поддържа чрез жизнеността на микроорганизмите, които отделят топлина при биоокислението.

През 2019 г. температурата е била в оптимални граници.

Аерация –дебита на въздуха от въздуходувките се настройва ръчно чрез вентил. Ежедневно със сонда се измерва  съдържанието на разтворен кислород, необходим за окислителните процеси и жизнената дейност на микроорганизмите. При понижено съдържание на разтворен кислород, се извършва почистване на аерационната система от отлагания.

През 2019 г. измерванията с оксиметър в биобасейна показват, че  концентрацията на разтворен кислород е била в оптималните граници.

3.6.Собствен мониторинг на производствени отпадни води

Веднъж на три месеца притежателят на разрешителното възлага на акредитирана лаборатория да извърши пробонабиране и  мониторинг на показателите в точките на пробовземане №1(изход ПСОВ) и №2(последната РШ на площадкатаслед смесване на промишлените и дъждовните води).  Протоколите от измерванията, заедно с отчетеното месечно количество заустена вода се изпращат в РИОСВ – Стара Загора. Протоколите с резултатите се изпращат и в Басейнова дирекция”Източно-беломорски район”- гр. Пловдив.

Отговорно лице по КР прави оценка на съответствието и при несъответствие, съгласно усл.7.1. изпраща уведомителни писма до държавните и общински институции.

3.6.1.Оценка на съответствието, причини за несъответствие и коригиращи действия

3.6.1.1.Точка на пробовземане №1/изход ПСОВ/

При оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг през 2019 г.  не са установени  несъответствия в стойностите на  показателите с определените норми.

3.6.1.2.Точка на заустване №2

Съгласно усл.10.6. притежателят на разрешителното е монтирал измервателно устройство за количеството и дебита на заустваната вода. Ежемесечно операторът отчита показанията на разходомера в  т.2 с натрупване и дебита на всички производствени отпадъчни води от площадката на Панхим ООД. Според показанията се  изчислява месечно заустената вода от площадката.

Общото годишно количество заустена вода през т.2 за 2019 г. е 55 569  куб.м, което е под  разрешено количество

137 895 куб.м/год.

При оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг през 2019г.  не са установени  несъответствия в стойностите на  показателите с определените норми.

3.6.1.3..Анализ на причините за несъответствие и коригиращи действия.

През 2019 г.  при собствения мониторинг от акредитирана лаборатория  не са установени несъответствия в стойностите на показателите с определените норми в точките на пробовземане №1 и №2.

През 2019 г. не е  надвишено количеството на заустваните производствени отпадни води смесен поток: 55 569  куб.м при разрешено количество 137 895 куб.м .

За 2019 г. не са установени несъответствия при работата на измервателния прибор за заустена вода в т.2.

3.7.Контролен мониторинг

При  контролна проверка от РИОСВ- Стара Загора с емисионно пробонабиране – на 31.01.2019 година. е установено превишение на индивидуалните емисионни ограничения  в точка на пробовземане №2 по показателят хлорни йони(хлориди).

След връчването на акт за установяване на административно нарушение,операторът е направил анализ на причините за несъответствие и е предприел незабавни коригиращи действия:

1.Почистване на кални отложения по канализационната мрежа

2. Доставяне на консумативи за периодично изпитване на отпадъчните води в точка №2  по показател хлорни йони.

Изпитването на показателите при собствения мониторинг през месец април доказа съответствие с ИЕО по КР№14Н1/2016.

При контролната проверка от РИОСВ – Стара Загора с емисионно пробонабиране на 05.11.2019 година е установено превишение  на ИЕО по показатели ХПК и БПК5 в точка на пробовземане №2.

При анализ на причините, операторът е установил нерегламентирано аварийно изтичане на пеногасителен разтвор в канализационна шахта по време на ремонтни дейности на инсталация за противопожарно пеногасене. Въпреки предприетите мерки за локализиране на изтичането на територията на площадката, попадналия в канализацията пеногасителен разтвор е компрометирал резултатите от изпитване на показателите на отпадъчните води в точка №2.

Операторът е уведомил контролните органи за аварийното изтичане, след което е съставен Констативен протокол и е получено Наказателно постановление за имуществена санкция. Дължимата сума е внесена по сметка на РИОСВ- Стара Загора.

Резултатите от собствения мониторинг на показателите на 26.11.2019 година показаха съответствие с ИЕО по комплексното разрешително.

3.8.Оценка на съответствието за показателите на битово – фекалните води

3.8.1.Точка на заустване №4

Показателите в т.4 се анализират два пъти годишно чрез възлагане на пробонабирането и изпитването на показателите на акредитирана лаборатория. Протоколите от мониторинга се изпращат в РИОСВ- Стара Загора, а отговорно лице по КР прави оценка на съответствието.

За 2019 г.   е извършен мониторинг на битово-фекалните води в точка 4 на 19.04.2019 г. и на  26.11.2019 г. Не е установено превишение на ИЕО, с изключение на минимално увеличеното съдържание на НВ на 26.11.2019 г. – 36.6 мг/дм3, при норма 35 мг/дм3. Вероятната причина за това е слабия поток на отпадъчната вода и утаяване на твърди частици в ревизионната шахта за пробовземане.

3.8.2.Точка на заустване №5

Показателите в т.5 се анализират веднъж на две години чрез възлагане на пробонабирането и изпитването на показателите на  акредитирана лаборатория. Протоколите с резултатите от мониторинга се изпращат в РИОСВ –Стара Загора, а отговорното лице по КР прави оценка на съответствието.

През 2019 г. е проведен  мониторинг на показателите на битово-фекалните води в т.5 на 19.04.2019 година. Резултатите от изпитването на показателите са под ИЕО.

3.8.3.Количество на заустените битово-фекални води за 2019 г.: 891 куб.м, определят се по изчислителни методи според разходната норма за броя на персонала и работните му дни.

Няма регистрирано превишение на разрешеното количество на битово-фекалните води.

3.9.Периодична проверка на канализационната мрежа

3.9.1.Ежедневни проверки- от операторите на дневна смяна-наблюдават се нивата на канализационните шахти за нормален отток на отпадни води.

3.9.2.Периодични проверки- при пробонабиране за анализ от отпадъчните води-представителят на Панхим  ООД отчита състоянието на ревизионните шахти.

3.9.3.Профилактика – периодично почистване на канализационната система с агрегат за високо налягане тип”Вома”.

През 2019 година  са  направени  17  профилактики на канализационната мрежа, след което от сформирана Комисия  са проведени  проверки на техническото състояние на  канализационната мрежа.

При проверките на канализацията и ревизионните шахти през 2019 г. е установено, че същите са в добро състояние. Не е отстранен проблема с периодичното запушване на битово-фекалната канализация след точка на пробовземане №4, чиито тръби преминават през съседни на Панхим ООД парцели. По наблюдения на оператора, е възможно да има тръба с нарушена цялост и да е необходима подмяна на участък, което изисква допълнителни финансови средства. В този смисъл, такава инвестиция ще се планира за следващата(2020) година.

През 2019 година, за подобряване на инфрастуктурата, към точка №4 бяха свързани битовите води от цех за производство на многостенни листове от поликарбонат и новата сграда за производство на плътни и структурни листове. Предвид, че не е увеличен оперативния персонал на Панхим ООД, не се очаква заустване на допълнително количество битово- фекални води.

3.10.Докладване по ЕРИПЗ

3.10.1.Общ органичен въглерод/ТОС/ като общ С или ХПК/3 –

За 2019 година с отпадните води е  отделено следното количество  ХПК/3 в кг/год.

Изчисления:

Изчисленията са извършени по следния начин:

1.Измерената стойност на ХПК в т.2 в кг/м3 се умножава с количеството заустена вода за месеца(месеците) в м3 и се разделя на 3

Изчислено  ХПК в кг (изчислено за попълване на декларацията по чл.194б от Закона за водите):

0,018 (6 858 + 6 303 + 7 568)+0,007(5 142 +3 680+ 4 221)+0,0102(2 949 + 2 761 + 2 702)+0,011(4 799 + 4 935 + 3 741) =

698,45 кг

Годишното количество ХПК се разделя на 3:

698,45 :3 = 232,82 = 233  кг/год ХПК/3

2.Измерената стойност на ХПК за битово-фекалните води в кг/м3 за всяко шестмесечие се умножава по определеното количество заустена битово –фекална вода в м3  за шестмесечието.Получените стойности се разделят на 3 и се сумират.

Точка №4 и №5

Общото количество изчислена заустена вода в битово-фекалната канализация е 891 м3 за 2019 г. При това разпределението е следното 71 м3 за т.5 и 820  м3 за т.4.

За точка 4 са проведени две изпитвания на показателите за 2019 г. и се ползват стойностите за ХПК :

39 мг/дм3 за първото шестмесечие и 47 мг/дм3 за второто шестмесечие.

(0,039х 421)+ (0.047х 399) = 35,172 кг/год

За ХПК/3:

35,172 : 3= 11,724 = 12 кг/год ХПК/3

За точка 5  е проведено едно  измерване през 2019 година и се ползва стойността за ХПК – 48 мг/л

(0,048 х 71) : 3 = 1,136 = 1 кг/год ХПК/3

3.От площадката ХПК/3 за 2019 г.

Сумираме изчислените стойности за трите точки :

233 + 12 + 1  = 246 кг  = 246 кг/год

246  кг/год ХПК/3

Тази стойност е нанесена в таблица № 1 Замърсители по ЕРИПЗ.

3.10.2.Хлориди/като общ Сl/ - За 2019 г. с отпадните води е отделено следното количество  хлорни йони в кг/год:

Изчисленията са извършени по следния начин:

1.Измерената стойност на хлорните йони в кг/м3 се умножава по количеството заустена вода в м3 за периода на мониторинг – всеки три месеца. Получените стойности се сумират за да се получи годишното количество хлорни йони в заустената вода.

0,03191 х (6 858 + 6 303 + 7 568) = 662 кг

0,0296 х(5 142 +3 680+ 4 221) =      386 кг

0,01843 х(2 949 + 2 761 + 2 702) = 155  кг

0,01808 х(4 799 + 4 935 + 3 741) = 244 кг

Общо                                                   1 447 кг/год

Тази стойност е нанесена в Таблица 1. Замърсители по ЕРИПЗ.

3.10.3. Количество емитиран замърсител във водите за производството на единица продукт, съгласно усл.6.8.:

3.10.3.1. За един куб.м заустена вода:

Общо заустена производствена и битово-фекална отпадъчна вода:

55 659 + 891 = 56 550 м3

ХПК/3 :   246 кг/ 56 550 м3 = 0,004 кг/ м3˂0,03 кг/м3(0,1/3 = 0,03)

Хлориди(като общ хлор) : 1 447 кг/ 55 659* м3 = 0,026 кг/ м3˂0,4 кг/м3

*- само за заустената производствена отпадъчна вода

През 2019 г. не са превишени индивидуалните емисионни ограничения по количество емитиран замърсител на заустваната вода по КР 14Н1/2016г.

3.10.3.2.Спрямо произведената продукция:

За 2019 г. са произведени 1 360,519  тона гранули и 11 179,85  тона листи или общо 12 540,369  тона.

ХПК/3 за промишлена вода:   233/12 540,369   =0,019 кг/тон

Хлориди(като общ хлор):   1 447 /12 540,369 = 0,115  кг/тон

4.Управление на отпадъците

4.1.Генерирани отпадъци

Ежемесечно се отчитат генерираните количества  производствени отпадъци и се вписват в технически отчети и в отчетни книги  за образувани производствени и/или опасни отпадъци по Приложение№1 към чл.7т.1 от Наредба №1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци, както и  реда за водене на публични регистри.

Ежегодно се попълват годишни отчети за образувани производствени или опасни отпадъци – Приложение 9. Отчетите се представят в  срок  до 10 март в ИАОС – София –на хартиен носител.

За 2019 г. са генерирани следните количества отпадъци: Таблица 4.1.

| № | Наименование | Код | Генерирано за 2018 в тона | Норма на ефективност тон/тон | Норма по КР- год | Норма на ефективност по КР | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трици, талаш, изрезки, парчета дървен материал | 030105 | 0 | Няма | 25 | Няма | - |
| 2. | Утайки от пречистване на отпадъчни води…. | 070211* | 43,635 | Няма | 182,5 | Няма | Да |
| 3. | Отпадъци от пластмаси (пух-полимер) | 070213 | 14 | 0,0103* | 187,5 | 0,0125 | Да |
| 4. | Отпадъци от пластмаси (слепени нишки) | 070213 | 1,32 | 0,00097* | 15 | 0,001 | Да |
| 5. | Отпадъци от пластмаси (пити) | 070213 | 46,79 | Няма | 55 | Няма | Да |
| 6. | Отпадъци от пластмаси (прах от оразмеряване) | 070213 | 111,757 | Няма | 150 | Няма | Да |
| 7. | Отпадъци от пластмаси (прах от разкрояване) | 070213 | 9,624 | Няма | 25 | Няма | Да |
| 8. | Отпадъци от пластмаси (прах от мелене) | 070213 | 46,671 | Няма | 58 | Няма | Да |
| 9. | Отпадъци от пластмаси (мленки) | 070213 | 2917,575 | Няма | 3840 | Няма | Да |
| 10. | Отпадъци от добавки, съдържащи опасни вещества | 070214* | 1,32 | 0,00097* | 15 | 0,001 | Да |
| 11. | Други моторни, смазочни и масла от зъбни предавки | 130208* | 0,86 | Няма | 1,8 | Няма | Да |
| 12. | Хартиени опаковки | 150101 | 17,2 | Няма | 30 | Няма | Да |
| 13. | Пластмасови опаковки | 150102 | 32,7 | Няма | 45 | Няма | Да |
| 14. | Дървесни отпадъци | 150103 | 0 | Няма | 100 | Няма | Да |
| 15. | Отпадъци от опаковки, съдържащи или замърсени с опасни вещества | 150110* | 0,248 | 0,00018* | 4,2 | 0,0003 | Да |
| 16. | Абсорбенти, филтърни платна, кърпи за изтриване и предпазни облекла….. | 150203 | 0 | Няма | 0,03 | Няма | - |
| 17. | Оловни акумулаторни батерии | 160601* | 0 | Няма | 0,5 | Няма | Да |
| 18. | Смесени отпадъци от строителство и събаряне.. | 170904 | 0 | Няма | 24 | Няма | Да |
| 19. | Отпадъци от решетки и сита | 190801 | 0 | Няма | 1 | Няма | - |
| 20. | Отпадъци от желязо и стомана | 191001 | 2,16 | Няма | 6 | Няма | Да |
| 21. | Флуоресцентни тръби и дуги отпадъци, съдържащи живак | 200121* | 0,04555 | Няма | 0,1 | Няма | Да |

* Годишно производство от Инсталацията за СПММА – 1360,519  тона.

4.1.1.Оценка на съответствието и анализ на причините за несъответствия

Ежемесечно отговорните лица правят оценка на съответствието в изпълнение на инструкцията по условие 11.1.2. от КР.

През 2019 г. не са превишени нормите на ефективност на наблюдаваните отпадъци, генерирани от инсталацията за производство на СПММА гранули. Не са превишени и годишните норми на генерираните отпадъци от инсталациите в обхвата на КР№14Н1/2016– производствени и опасни. Съставени са четири протокола от оценка на съответствието на нормите на ефективност и годишните норми при образуване  производствени и опасни  отпадъци- на 15.04.2019; 11.07.2019;10.10.2019 и 03.01.2020 г. Генерираните отпадъци от инсталации извън обхвата на КР№14Н1/2016 са докладвани в Годишните отчети за образувани производствени или опасни отпадъци и са съответно 846,527 тона неопасни(от които 660,672 тона са рециклирани в производството) и 12,300 тона опасни.

През 2018 г. не са превишени нормите на ефективност на наблюдаваните отпадъци, генерирани от производството.

Не са превишени и годишните норми на генерираните отпадъци – производствени и опасни. Съставени са четири протокола от оценка на съответствието на нормите на ефективност и годишните норми при образуване  производствени и опасни  отпадъци- на 12.04.2018; 11.07.2018;10.10.2018 и 09.01.2019 г.

През 2017 г. не са превишени нормите на ефективност на наблюдаваните отпадъци, генерирани от производството.

Не са превишени и годишните норми на генерираните отпадъци – производствени и опасни. Съставени са четири протокола от оценка на съответствието на нормите на ефективност и годишните норми при образуване  производствени и опасни  отпадъци- на 15.04.2017; 11.07.2017;10.10.2017 и 09.01.2018 г.

През 2016 г. не са превишени нормите на ефективност на наблюдаваните отпадъци, генерирани от производството.

Не са превишени и годишните норми на генерираните отпадъци – производствени и опасни. Съставени са четири протокола от оценка на съответствието на нормите на ефективност при образуване на производствени отпадъци- на 14.04.2016; 11.07.2016;20.10.2016 и 09.01.2017 г.

През  2015 г. беше променен кода на отпадните метални варели на код 15.01.10* „Отпадъци от опаковки, съдържащи остатъци или замърсени с опасни вещества”. Добави се нов отпадък, чийто код беше определен след анализи  от акредитирана лаборатория -  07.02.14* „ Отпадъци от добавки, съдържащи опасни вещества”.

От 2008 г. се предприеха действия за класификация на отпадъка утайки от ПСОВ  с код без звезда, предвид изключване на химическото стъпало, където се получаваха химически утайки. Желанието на оператора беше кодът да се определи правилно и след извършване на изпитвания от акредитирана лаборатория. Извършване на целия набор от изпитвания  по 51 компонента не беше възможно  да се осъществи само от една от акредитираните от БСА лаборатории. Проведохме изпитвания на отпадъка, но те не бяха признати за достоверни от институциите поради несъответствие със специфичните изисквания за пробовземане и методи за анализ. Впоследствие се оказа, че една от лабораториите е с изтекла за момента акредитация. През 2014 г. сключихме договор с акредитирана лаборатория за изпитване на отпадъка по определените от министъра на околната и водите, методи и издаване на становище за свойствата на отпадъка. Изпитвания на отпадъка по компоненти акредитираната лаборатория изпълни за периода 27.01.-23.02. 2015 г. , а становището с протоколите получихме на 06.04.2015 г. Заявлението за промяна на кода представихме в МОСВ през юни 2015 г. За съжаление на 21.04.2015 г. бяха разписани промени при вземането на проби от отпадъци, а подаденото от оператора Заявление и представените резултати от изпитвания не отговаряха на новите изисквания за пробовземане.

До края на 2015 г. на оператора Панхим ООД беше издадено ново КР№14-Н1, като извън обхвата му остана само промяната, свързана с определянето на нов код на утайките от ПСОВ.

Съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците, прекласификация се извършва на отпадъци с огледални кодове, по реда на чл.10 и чл.11. В нашия конкретен случай не се касае за прекласифициране на огледални кодове в същата група 07 02 –„Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на пластмаси, синтетичен каучук и изкуствени влакна”, защото утайките от ПСОВ не се получават в резултат от производството на пластмаси, а в резултат на биологичното(със селектирани микроорганизми) пречистване на промишлените отпадъчни води от производството.  Логичната група е 19 08 „Отпадъци от пречиствателни станции за отпадъчни води, неупоменати другаде” и един от двата кода 19.08.11* „Утайки, съдържащи опасни вещества от биологическо пречистване на промишлени отпадъчни води” или 190812 „Утайки от биологическо пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 190811”. Доказването на свойствата на отпадъка е предмет на изпитвания.

Предвид гореизложеното кодът 07.02.11* на утайките от ПСОВ е неправилно определен, а Наредбата не предвижда прекласифициране на отпадъка в друга група. За да проверим свойствата на отпадъка възнамеряваме да проведем лабораторни изпитвания за доказване на свойствата му и за правилното му класифициране.

С оглед регламентирането на отпадъка в обхвата на КР№14-Н1/2015 предлагаме след определяне на кода въз основа на лабораторни изпитвания и становище от акредитирана институция, кодът и наименованието на отпадъка да се допълнят в условие 11 „Управление на отпадъците.

4.1.2.Коригиращи действия

През 2019 г. са проведени превантивни действия за спазване нормите на ефективност чрез оптимизация  настройките на оборудването и режима на процесите. Поради временно преустановяване експлоатацията на инсталацията за производство на СПММА гранули, повече от шест месеца не са генерирани наблюдаваните производствени отпадъци.

През 2018 г. са проведени превантивни действия за спазване нормите на ефективност чрез оптимизация  настройките на оборудването и режима на процесите.

През 2017 г. са проведени превантивни действия за спазване нормите на ефективност чрез оптимизация  настройките на оборудването и режима на процесите.

През 2016 г. са проведени превантивни действия за спазване нормите на ефективност чрез оптимизация  настройките на оборудването. Започната е процедура за промяна кода на отпадъка от ПСОВ – утайки – от 070211* в код без звезда. Изпратен е за становище в МОСВ  доклад за оценка на свойствата на отпадъка.

През 2015 г. беше финализирана процедурата по издаване на КР№14-Н1, но се забави процедурата по правилната класификация на отпадъка утайки от ПСОВ. В тази връзка коригиращите действия продължават.

4.2.Приемане на отпадъци за третиране

Притежателят на разрешителното съгласно изискванията на усл.11.2. не приема отпадъци от външни фирми за третиране.

4.3.Предварително  съхраняване на отпадъците

Генерираните отпадъци се съхраняват на територията на фирма “Панхим”ООД до предаването им за оползотворяване и обезвреждане, в съответствие с условие 11.3. от КР. Ежегодно операторът попълва и представя на контролните органи Годишни отчети за отпадъците.

Операторът съхранява следните отпадъци  на площадката в Обособен складов комплекс:

- утайки от пречистване на отпадъчни води-код 07.02.11*.

- отпадъци от пластмаси(”пух” – полимер) - код 07.02.13.

- отпадъци от пластмаси(слепени нишки) - код 07.02.13

- отпадъци от пластмаси/пити от първоначално пускане на листовите екструдери)- код 07.02.13.

- отпадъци от пластмаси (прах от аспирация при оразмеряване в производството) - код 07.02.13.

- отпадъци от пластмаси (прах  от аспирация от разкрояване) - код 07.02.13

- отпадъци  от пластмаси (прах  от аспирация при мелене)- код 07.02.13

- отпадъци от добавки, съдържащи опасни вещества(отпадъци от вакуум зони на екструдери)- код 070214*

- отпадъчни пластмасови опаковки – код 15.01.02.

- отпадъчни хартиени опаковки – код 15.01.01.

- отпадъци от опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества(метални варели) с код 15.01.10*

- отпадъчни дървени палети – код 15.01.03

- отпадъчни филтърни платна- код 15.02.03.

- отпадъци от решетки и сита- код 19.08.01.

В складове №№1,3 и 4.

- отпадъци от пластмаси (Мленки от изрезки) - код 07.02.13. – и в оперативни складове 9-3 и 9-4

Пред механоработилница

- отпадъци от желязо и стомана-код 19.10.01

В Склад 1А

- други моторни и смазочни масла-код 13.02.08*

- флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак- код 20.01.21*

- оловни акумулаторни батерии-код 16.06.01*

Представено е актуално Приложение 30 от Заявлението пред РИОСВ- Стара Загора с местата за съхранение  на отпадъците.

4.3.1.Площадки за предварително съхраняване на отпадъците

4.3.2.Проверки на площадките за предварително  съхраняване на отпадъци

През 2019 година са направени три проверки и оценки на съответствието на предварителното съхраняване на отпадъците- на 17.04.2019 г.; 29.10.2019 г. и  17.12.2019 г., при които не са констатирани несъответствия. Във връзка с конюнктурни затруднения, на обособения складов комплекс се извършва предварително съхраняване на голям обем отпадъци от пластмаси с код 070213,  като около 1/5 от площта заемат и отпадъци от инсталации извън обхвата на Комплексното разрешително. Значителна площ заемат и отпадъците от опаковки – биг бегове и пластмасови палети с код 150102 (пластмасови опаковки), затова стремежът на оператора е в регулярното им предаване. Съставени са три протокола.

През 2018 година са направени три оценки на съответствието на предварителното съхраняване на отпадъците- на 18.04.2018 г.; 18.10.2018 г. и  22.01.2019 г., при които не са констатирани несъответствия. Съставени са три протокола.

През 2017 година са направени две оценки на съответствието на предварителното съхраняване на отпадъците- на 28.04.2017 и  20.10.2017 г., при които не са констатирани несъответствия. Съставени са два протокола.

През 2016 година са направени три оценки на съответствието на предварителното съхраняване на отпадъците- на 21.04.2016; 20.10.2016 и 22.12.2016 г., при които не са констатирани несъответствия. Съставени са три протокола.

През 2015 г. са направени две проверки на площадките за предварително съхраняване на отпадъци.-на 26.06.2015г. и на 16.12.2015г.

4.3.3.Оценка на съответствието, причини за несъответствие и коригиращи действия

При направените през  2019 г.  три оценки на съответствието на предварителното съхраняване на отпадъците е констатирано значително количество отпадъци от пластмаси с код 070213, които не са предавани от 2018 година. Въпреки, че срокът на предварителното им съхраняване е до 3 години, те заемат значителна площ от  Обособения складов комплекс. Част от отпадъците от пластмаси с код 070213 са гранулирани за намаляване на обема. В експлоатация е  пресата  за балиране на отпадъци от опаковки с код 150102.

При направените през  2018 г.  три оценки на съответствието на съхранение на отпадъците не са констатирани  несъответствия. Започнато е  подобряване състоянието на инфраструктурата  на Обособения складов комплекс за  транспортните средства. Доставена е и въведена в експлоатация  преса за балиране.

При направените през  2017 г.  две оценки на съответствието на съхранение на отпадъците не са констатирани  несъответствия. Започнато е  чрез ремонти подобряване състоянието на инфраструктурата  на Обособения складов комплекс за  транспортните средства.

При направените през  2016 г.  три оценки на съответствието на съхранение на отпадъците не са констатирани  несъответствия. Необходимо е да се направи профилактика на  състоянието на инфраструктурата  на Обособения складов комплекс за  транспортните средства.

При направените на 26.06.2015 г. и 16.12.2015 г. проверки на площадките за съхранение на отпадъци не са констатирани несъответствия.

4.4.Транспортиране на отпадъците

Отпадъците се транспортират със специализиран транспорт от фирмата-купувач и при изготвяне на придружаващи документи.

През 2019 г. от инсталации от обхвата на комплексното разрешително са транспортирани 99,662 тона производствени(неопасни) отпадъци и 57,832 тона опасни отпадъци. За производствените отпадъци са издадени сертификати на товара, а за опасните отпадъци- идентификационен документ и приемо-предавателен протокол. Изготвени са Писмени инструкции за действие при аварии при транспортирането на опасните  отпадъци. От инсталации, извън обхвата на комплексното разрешително са транспортирани 149,600 тона производствени(неопасни) отпадъци и 10,178 тона опасни отпадъци, за които е докладвано в Годишните отчети за образувани производствени или опасни отпадъци.

През 2018 г. са транспортирани(от площадката, обхваната от комплексното разрешително) 252,094 тона производствени(неопасни) отпадъци и 127,468 тона опасни отпадъци. За производствените отпадъци са издадени сертификати на товара, а за опасните отпадъци- идентификационен документ и приемо-предавателен протокол. Изготвени са Писмени инструкции за действие при аварии при транспортирането на опасните  отпадъци.

През 2017 г. са транспортирани(от площадката, обхваната от комплексното разрешително) 315,551 тона производствени(неопасни) отпадъци и 207,511 тона опасни отпадъци. За производствените отпадъци са издадени сертификати на товара, а за опасните отпадъци- идентификационен документ и приемо-предавателен протокол. Изготвени са Писмени инструкции за действие при аварии при транспортирането на опасните  отпадъци.

През 2016 г. са транспортирани 311,078 тона производствени отпадъци и 58,74 тона опасни отпадъци. За производствените отпадъци са издадени сертификати на товара, а за опасните отпадъци- идентификационен документ и приемо-предавателен протокол. Изготвени са Писмени инструкции за действие при аварии при транспортирането на опасните  отпадъци.

През 2015 г. са направени две проверки на съответствието на транспортирането на отпадъците – на 29.06.2015 г. и на 18.12.2015 г.

4.4.1.Оценка на съответствието

При всяко транспортиране на отпадъците, отговорните лица, които оформят документите правят оценка на съответствието за правилно попълване на документите и съответствие на транспортното средство за превоз на отпадъка.

През 2019 г. отпадъците са транспортирани извън площадката от фирми, притежаващи приложимите по ЗУО документи и сключен договор.Издадени са необходимите придружаващи и отчетни документи.

През 2018 г. отпадъците са транспортирани извън площадката от фирми, притежаващи приложимите по ЗУО документи и сключен договор.

През 2017 г. отпадъците са транспортирани извън площадката от фирми, притежаващи приложимите по ЗУО документи и сключен договор.

През 2016 г. отпадъците са транспортирани извън площадката от фирми, притежаващи приложимите по ЗУО документи.

През 2015 г. при проверките на 29.06. и 18.12. не са установени несъответствия при транспортирането на отпадъците. Изготвени са 50 сертификата на товара, 6 приемо-предавателни протокола и 6 идентификационни документа.Отпадъците са транспортирани от лицензирани фирми, с които операторът Панхим ООД има сключени договори.

4.5.Предаване на отпадъци на фирми за оползотворяване(в т.ч. рециклиране) и обезвреждане

Операторът има право да предава следните отпадъци на фирми за оползотворяване и обезвреждане:

1.Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал,талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03.01.04.(Дървени отпадъци) – код 03.01.05.

2. Утайки от пречистване на отпадъчни води – 07.02.11*

3.Отпадъци от пластмаси –всички с  код 07.02.13.

4.Отпадъци от добавки, съдържащи опасни вещества(От вакуум зони) - код 07.02.14*

5.Други машинни, смазочни и масла за зъбни предавки – код 13.02.08*

6.Хартиени и картонени опаковки – код 15.01.01.

7.Пластмасови опаковки(Отпадъчен полиетилен) – код 15.01.02.

8.Отпадъци от дървесни материали(Дървени палети) – код 15.01.03.

9.Отпадъци от опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества – код 150110*

10. Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15.02.02.*(Отпадъчни филтърни платна) – код 15.02.03.

11.Оловни акумулаторни батерии – код 16.06.01*

12.Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17.09.01., 17.09.02. и 17.09.03. – код 17.09.04.

13.Отпадъци от решетки и сита – 19.08.01.

14.Отпадъци от желязо и стомана(Метали) - код 19.10.01.

15.Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак – код 20.01.21*

4.5.1. Предадени отпадъци за 2019 г.

Неопасни отпадъци

| № | Наименование | Код | Предадено количество в тона | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпадъци от пластмаси(Пух полимер) | 07.02.13. | 0 |  |
| 2 | Отпадъци от пластмаси(Слепени нишки) | 07.02.13. | 0 |  |
| 3 | Отпадъци от пластмаси(Пити от първоначално пускане на листовите екструдери) | 07.02.13. | 18,002 |  |
| 4 | Отпадъци от пластмаси(Прах от аспирация при оразмеряване в производството) | 07.02.13. | 8,850 |  |
| 5 | Отпадъци от пластмаси(Прах от аспирация при разкрояване) | 07.02.13. | 0 |  |
| 6 | Отпадъци от пластмаси(Прах от аспирация при мелене) | 07.02.13. | 11,790 |  |
| 7 | Отпадъци от пластмаси(Мленки от изрезки) | 07.02.13. | 7,800 |  |
| 8 | Хартиени и картонени опаковки | 15.01.01. | 17,990 |  |
| 9 | Пластмасови опаковки | 15.01.02. | 33,070 |  |
| 10 | Отпадъци от желязо и стомана(Метали) | 19.10.01. | 2,160 |  |
|  | Общо годишно неопасни отпадъци за 2019 година |  | 99,662 | по-малко от 2000 тона |

Опасни отпадъци

| № | Наименование | Код | Предадено количество в тона | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | 07.02.11* | 55,000 |  |
| 12 | Отпадъци от добавки, съдържащи опасни вещества | 07.02.14* | 1,875 |  |
| 13 | Други моторни, смазочни и масла от зъбни предавки | 13.02.08* | 0,850 |  |
| 14 | Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15.01.10* | 0,035 |  |
| 14 | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 200121* | 0,072 |  |
|  | Общо годишно опасни отпадъци за 2019 година |  | 57,832 | по-голямо от 2 тона |

4.5.2.Оценка на съответствието при предаване на отпадъците , причини за несъответствие и коригиращи действия

През 2019 г. от инсталации, обхванати от комплексното разрешително, са предадени за оползотворяване 99,662 тона неопасни отпадъци. От инсталации извън обхвата на комплексното разрешително са предадени за оползотворяване 149,600 тона неопасни отпадъци. Общото количество, предадени неопасни отпадъци(99,662 + 149,600 =249,262 тона)  е по-малко от  пределното количество 2000 тона, посочено в Приложение ІІ на Регламент №166/2006 г. относно създаването на ЕРИПЗ. Следователно това количество не е задължително за докладване по Регламент №166/2006 г.

Предадените извън площадката, от инсталации в обхвата на комплексното разрешително, опасни отпадъци са общо 57,832 тона, което е повече от пределното количество от 2 тона, посочено в Приложение ІІ на Регламент №166/2006 г. относно създаването на ЕРИПЗ. От инсталации, извън обхвата на комплексното разрешително са предадени 10,178 тона опасни отпадъци. Общото количество предадени опасни отпадъци(57,832 + 10,178= 68,010),също е по-голямо от пределно допустимото количество от 2 тона. Следователно тези количества са вписани в Доклада по ЕРИПЗ.(Приложение „Доклад за изпускането и преноса на замърсители за 2019г.”)

През 2018 г. от площадката, обхваната от комплексното разрешително, са предадени за оползотворяване 252,094 тона неопасни отпадъци, което е по-малко от  пределното количество 2000 тона, посочено в Приложение ІІ на Регламент №166/2006 г. относно създаването на ЕРИПЗ.

Предадените извън площадката, обхваната от комплексното разрешително, опасни отпадъци са общо 127,468 тона, което е повече от пределното количество от 2 тона, посочено в Приложение ІІ на Регламент №166/2006 г. относно създаването на ЕРИПЗ. Следователно тези количества са вписани в Доклада по ЕРИПЗ.(Приложение „Доклад за изпускането и преноса на замърсители за 2018г.”)

През 2017 г. от площадката, обхваната от комплексното разрешително, са предадени за оползотворяване 315,551 тона неопасни отпадъци, което е по-малко от  пределното количество 2000 тона, посочено в Приложение ІІ на Регламент №166/2006 г. относно създаването на ЕРИПЗ.

Предадените извън площадката, обхваната от комплексното разрешително, опасни отпадъци са общо 207,511 тона, което е повече от пределното количество от 2 тона, посочено в Приложение ІІ на Регламент №166/2006 г. относно създаването на ЕРИПЗ. Следователно тези количества са вписани в Доклада по ЕРИПЗ.(Приложение „Доклад за изпускането и преноса на замърсители за 2017г.”)

През 2016 г. са предадени за оползотворяване 311,078 тона неопасни отпадъци, което е по-малко от  пределното количество 2000 тона, посочено в Приложение ІІ на Регламент №166/2006 г. относно създаването на ЕРИПЗ. Предадените извън площадката опасни отпадъци са общо 58,74 тона, което е повече от пределното количество от 2 тона, посочено в Приложение ІІ на Регламент №166/2006 г. относно създаването на ЕРИПЗ. Следователно тези количества са вписани в Доклада по ЕРИПЗ.(Приложение Доклад за изпускането и преноса на замърсители за 2016г.)

През 2015 г. са предадени повече от генерираните слепени нишки, прах от аспирации при оразмеряване, прах при мелене, пити при пускане на листови екструдери, отпадъчни тръби от луминисцентни лампи и отпадъчни масла, поради наличие на количества от предходната година.Предадените за 2015 г. опасни отпадъци са повече от два тона и са докладвани в доклада за изпускането и преноса на замърсители извън площадката.

4.5.3. Оценка на съответствието на оползотворяването, в т.ч. рециклирането на отпадъците

През 2019 г. са предадени за оползотворяване отпадъци на следните фирми:

- Каскада ООД – с документ по ЗУО – №09-ДО-113-03/18.04.2011 г.

- Феролекс Ресайкъл ЕООД – с документ по ЗУО –№13-ДО-447-02/11.08.2014 г.

- Мит и Ко  ЕООД – с  документ по ЗУО – 09-ДО-886-04/26.09.2012 г.

- Екор ЕООД – с документ по ЗУО – 13-ДО-476-01/23.10.2017 г.

- Валд 95 – с документ по ЗУО – 09-ДО-1058-02/27.02.2017 г.

Притежателят на разрешителното има разрешение да извършва дейност по оползотворяване с код R 3 – Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители в Инсталацията за производство на екструдирани листове от полимерни гранули. През 2019 година са рециклирани в инсталации от обхвата на комплексното разрешително 2573,858 тона Отпадъци от пластмаси(Мленки от изрезки) с код 07.02.13., при разрешено количество 3 840 тона годишно.Не са регистрирани несъответствия при оползотворяването, в т.ч. рециклирането на отпадъците.

В инсталации, извън обхвата на комплексното разрешително, са рециклирани 660,672 тона отпадъци от пластмаси(мленки от изрезки) с код 070213.

През 2018 г. са предадени за оползотворяване отпадъци на следните фирми:

- Каскада ООД – с документ по ЗУО – №09-ДО-113-03/18.04.2011 г.

- Феролекс Ресайкъл ЕООД – с документ по ЗУО –№13-ДО-447-02/11.08.2014 г.

- Мит и Ко  ЕООД – с  документ по ЗУО – 09-ДО-886-04/26.09.2012 г.

- Екор ЕООД – с документ по ЗУО – 13-ДО-476-01/23.10.2017 г.

Притежателят на разрешителното има разрешение да извършва дейност по оползотворяване с код R 3 – Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители в Инсталацията за производство на екструдирани листове от полимерни гранули. През 2018 г. са рециклирани  2864,315 тона Отпадъци от пластмаси(Мленки от изрезки) с код 07.02.13. при разрешено количество 3 840 тона годишно.

Не са регистрирани несъответствия при оползотворяването, в т.ч. рециклирането на отпадъците.

През 2017 г. са предадени за оползотворяване отпадъци на следните фирми:

- Каскада ООД – с документ по ЗУО – №09-ДО-113-03/18.04.2011 г.

- Мегахарт еколоджи ЕООД – с документ по ЗУО -№13-РД-284-00/18.11.2014 г.

- Феролекс Ресайкъл ЕООД – с документ по ЗУО –№13-ДО-447-02/11.08.2014 г.

- Мит и Ко  ЕООД – с  документ по ЗУО – 09-ДО-886-04/26.09.2012 г.

- Екор ЕООД – с документ по ЗУО – 13-ДО-476-01/23.10.2017 г.

Притежателят на разрешителното има разрешение да извършва дейност по оползотворяване с код R 3 – Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители в Инсталацията за производство на екструдирани листи от полимерни гранули. През 2017 г. са рециклирани  3003,679 тона Отпадъци от пластмаси(Мленки от изрезки) с код 07.02.13. при разрешено количество 3 840 тона годишно.

Не са регистрирани несъответствия при оползотворяването, в т.ч. рециклирането на отпадъците.

През 2016 г. са предадени за оползотворяване отпадъци на следните фирми:

1.Каскада ООД – с документ по ЗУО – №09-ДО-113-03/18.04.2011 г.

2.Мегахарт еколоджи ЕООД – с документ по ЗУО -№13-РД-284-00/18.11.2014 г.

3.Феролекс Ресайкъл ЕООД – с документ по ЗУО –№13-ДО-447-02/11.08.2014 г.

4.Балбок инженеринг АД – с КР 473-НО/2013 г.

5.Мит и Ко  ЕООД – с  документ по ЗУО – 09-ДО-886-04/26.09.2012 г.

Притежателят на разрешителното има разрешение да извършва дейност по оползотворяване с код R 3 – Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители в Инсталацията за производство на екструдирани листи от полимерни гранули. През 2016 г. са рециклирани  2 499,08 тона Отпадъци от пластмаси(Мленки от изрезки) с код 07.02.13. при разрешено количество 3 840 тона годишно.

Не са регистрирани несъответствия при оползотворяването, в т.ч. рециклирането на отпадъците.

През 2015 г. са предадени за оползотворяване 318,048 тона неопасни отпадъци и 9,984 тона опасни отпадъци. Направени са проучвания за предаване на отпадъци от пластмаси(пух-полимер), с код 07.02.13., чието количество, временно съхранявано на площадката в края на 2015 г. достигна 52,034 тона и заема значителна складова площ. Проучени са и възможностите за предаване на отпадъка утайки от ПСОВ с настоящия код 07.02.11*.Предвид високата цена  на услугата, е неизгодно предаването на цялото събрано количество. Предприети са действия за ново класифициране на отпадъка утайки от ПСОВ, с цел по-лесното му и евтино реализиране.

4.6.Оценка на съответствието на обезвреждане на отпадъците

През 2019 г. на Регионално депо за обезвреждане са предадени само смесени битови отпадъци по Договор, сключен с община Стара Загора.

През 2018 г. на депо са предадени само смесени битови отпадъци по Договор, сключен с община Стара Загора.

През 2017 г. на депо са предадени само смесени битови отпадъци по Договор, сключен с община Стара Загора.

През 2016 г. на депо са предадени само смесени битови отпадъци .

През 2015 г. на депо са предадени само смесените битови отпадъци.

4.7.Рециклиране/повторна преработка/ на отпадъците

Операторът използва повторно в производството(рециклира) Отпадъци  от пластмаси (ПММА /полистирол/ стиролакрилонитрил/поликарбонат мленки от изрезки)  с код 07.02.13.

През 2019 г. са рециклирани общо 2573,858  тона мленки от изрезки полиметилметакрилат и полистирол в инсталации от обхвата на комплексното разрешително. В инсталации, извън обхвата на комплексното разрешително са рециклирани 660,672 тона мленки от поликарбонат в производството на многостенни листове.

През 2018 г. са рециклирани общо 2864,315  тона мленки от изрезки полиметилметакрилат и полистирол.

През 2017 г. са рециклирани общо 3003,679  тона мленки от изрезки полиметилметакрилат и полистирол.

През 2016 г. са рециклирани общо 2 499,08 тона мленки от изрезки.

През 2015г. са рециклирани 2315,634 тона мленки от ПММА и 212,951 тона мленки от полистирол.

4.7.1.Оценка на съответствието.

През 2019 година рециклираните мленки от изрезки в инсталации от обхвата на комплексното разрешително са под разрешеното количество от 3 840 тона.

Няма определена норма за рециклираните мленки от изрезки за инсталациите извън обхвата на комплексното разрешително.

През 2018 година рециклираните мленки от изрезки са под разрешеното количество от 3 840 тона.

През 2017 година рециклираните мленки от изрезки са под разрешеното количество от 3 840 тона.

Рециклираните през 2016 г. мленки от изрезки са под разрешеното количество от 3 840 тона.

През 2015 г. общото количество рециклирани мленки е 2528,585 тона и не е надвишило разрешеното количество от 3840 тона. Рециклирани са повече от генерираните мленки, поради налични количества от предходната година.

4.8.Контрол и измерване на отпадъците

Притежателят на разрешителното измерва/изчислява количествата генерирани отпадъци и определя годишното количество образувани отпадъци и стойностите на годишните норми на ефективност при образуване на отпадъци, като прилага инструкция по усл.11.7.2.

Съставени са 4 протокола за 2019 година, след измерването/изчисляването на наблюдаваните отпадъци. Ежемесечно измерените/изчислените количества отпадъци се нанасят в отчетните книги и в табличен вид „Справка за образувани отпадъци”. В отделна отчетна книга се нансят образуваните и предадени отпадъци от инсталациите, извън обхвата на комплексното разрешително.

4.9. Анализи на отпадъците

С цел класификация на отпадъците операторът провежда анализи на отпадъците, които възлага на акредитирани лаборатории за пробовземане и изпитване.

През 2019 година не са провеждани анализи на отпадъци..

5.Шум

5.1. Емисии

Източници на шум за производствената площадка с инсталациите, обхванати от комплексното разрешително, са съоръженията за производство на СПММА, за производство на  екструдирани листове, пречиствателната станция за отпадни води(ПСОВ) и парова централа. Извън обхвата на комплексното разрешително, но разположена на производствената площадка е инсталацията за производство на многостенни листове от поликарбонат.

5.2.Контрол и измерване

5.2.1. Съгласно условие 12.2.1. се извършват собствени периодични измервания на еквивалентните нива на шум в определени точки по границата на площадката и в мястото на въздействието един път на две последователни години  от акредитирана  лаборатория. Определя се и общата звукова мощност на площадката. Измерванията се провеждат за дневно, вечерно и нощно ниво.

Измерване на емисиите и оценка на общата звукова мощност е възложена през 2018 година на акредитирана лаборатория към Еко- консулт – инженеринг ООД .

След извършено преструктуриране(обединяване) на площадките, собственост на Панхим ООД, не са проведени собствени периодични измервания, които да включват в измервателния контур площадката с инсталацията за производство на многостенни листове от поликарбонат. Съгласно предписание от РИОСВ- Стара Загора, на 15- 16.04.2019 година е проведено дневно, вечерно и нощно измерване на шумови емисии, излъчвани в околната среда от инсталацията за производство на многостенни листове от поликарбонат. Измерването е възложено на акредитирана лаборатория за изпитване при „Кристиан 8” ЕООД. Протоколите с резултатите и Докладът от проведените собствени периодични измервания са представени в РИОСВ- Стара Загора с писмо, изх.№71/09.05.2019 година.

5.2.2.Оценка на съответствието

От направените измервания и изчислената обща звукова мощност на контура с инсталацията за производство на многостенни листове от поликарбонат, извън обхвата на комплексно разрешително, не е установено превишение над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума в трите интервала – дневно, вечерно и нощно. Съставен е един протокол за оценка на съответствието по условие 12.2.3.

Резултатите от измерванията с протоколи и доклад са представени в РИОСВ- Стара Загора с писмо изх.№71/09.05.2019 година и са приложени към настоящия доклад.

При  проверка на входящата кореспонденция за 2019 г. на 03.07.2019 година и на 19.12.2019 година. За съответните периоди не са установени записи от  постъпили оплаквания от шум от площадката на фирма Панхим ООД. Съставени са два протокола.

5.2.3.Коригиращи и превантивни действия

За предотвратяване и намаляване на излъчването на шум в околната среда, машините и съоръженията на площадката са снабдени с шумозглушителни кутии. На производствените помещения са поставени шумоизолиращи врати. На сградите е направено шумо- и топлоизолиращо саниране. При изграждане на нови помещения се ползват шумо- и топлоизолиращи панели.

6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

6.1.Мерки за опазване на подземните води и почвите от замърсявания

Ежесменно се провеждат проверки за наличие на течове от резервоари и тръбопроводи, разположени на открито.

Притежателят на разрешителното е осигурил на площадката Дневник за регистриране на разливи и течове. Ежедневно, началник смяната прави външен  оглед на съоръженията и тръбопроводите, разположени на открито. При наличие на течове  участъкът се  изолира за спиране на теча, уведомява се ръководството и се провеждат действия за своевременно отстраняване на течовете. Разлетите субстанции се попиват с подходящи абсорбенти(инфузорна пръст, пясък, дървени стърготини).

През 2019 г. няма регистрирани течове и разливи от съоръжения и тръбопроводи, разположени на открито.      Притежателят е осигурил сорбиращи материали за почистване(пясък, почва, дървени стърготини) в случай на разливи, както и резервни обеми за събиране на разлетите вещества.

Обобщена оценка на проверките е направена в три протокола – на 12.04.2018 г.;16.08.2018 г. и 16.11.2018 г. Не са констатирани течове от резервоари и тръбопроводи, разположени на открито.

През 2019 г. не са регистрирани разливи на течни субстанции от съоръжения, сборници и в обваловки, разположени на открито.

Ежемесечно се извършват проверки на канализационната система на площадката. Обобщена оценка на периодичните проверки е направена в два протокола – на 12.06.2019 г. и на  03.01.2020 г. Периодично е регистрирано е високо ниво на битово-фекална вода в последната ревизионна  шахта за точка на пробовземане №4 . По наблюдения на оператора, в съседния поземлен имот, който не е собственост на Панхим ООД и за момента не се поддържа, има участък от канализационната тръба с нарушена цялост. Въпреки, че поддържането на този участък е извън компетенциите на оператора, ще бъдат предприети мерки за ремонта му, за да се избегне компрометирането на битово-фекалната канализация.

6.2. Условия за мониторинг на подземни води

Изготвен е и съгласуван с БД ИБР- Пловдив и ИАОС план за мониторинг на подземни води, съобразен с условията на разрешителното – съгласуван с писмо МП-02-403/12.08.2016 г.

През 2019 г. е извършен собствен мониторинг на показателите на подземна вода от собствен сондаж от акредитирана лаборатория. Протоколите са представени в РИОСВ – гр.Стара Загора и в БД ИБР – гр.Пловдив.

Резултатите от мониторинга са нанесени в таблица 7 „Опазване на подземни води”.

В комплексното разрешително няма поставени условия за извършване мониторинг на състоянието на почвите.

6.3.Оценка на съответствието, причини за несъответствието и коригиращи действия

През 2019 г. от резултатите от мониторинга на подземна вода от собствен сондаж не е установено превишение на показателите  над  изискванията на стандарта за качество на подземна вода. Стойностите са нанесени в таблица 7 „ Опазване на подземни води”.

7.Преходни режими на работа(пускане, спиране, внезапни спирания и други)

7.1. Пускане и спиране на пречиствателните съоръжения

Пречиствателните съоръжения за емисии във въздуха се пускат преди или едновременно с производствените инсталации и се спират след спиране на производствените инсталации.

Пречиствателната станция за отпадъчни води работи непрекъснато, като при непостъпване на отпадъчна вода активната биомаса се поддържа в готовност  чрез подаване на хранителен субстрат за жизнената й дейност.

7.2.Преходни режими на инсталациите

Пускането и спирането на производствените съоръжения става автоматизирано, с микропроцесорно управление, което изключва възникването на преходни  режими на работа. При внезапни спирания всяко съоръжение може да бъде изолирано от работещото оборудване и проверено.

7.3. Анормални режими

Анормални режими възникват при използване на резервното гориво за парова централа – газьол(ГПКЦ). При употребата му за период по-дълъг от една седмица се провежда извънреден мониторинг на емисиите във въздуха от Парова централа.

През 2019 г. котлоагрегат №1 е работил 8 часа с гориво газьол и е използвал 0,279 тона, котлоагрегат №2 е работил 12 часа с гориво газьол и е използвал 0,420 тона.  Причини за работата на котлоагрегатите с газьол са : проверка на горелката; проверка на предпазен клапан за метан(природен газ); технически проблем с редуциращата инсталация за метан. Емисиите за периода от общо 20  часа работа на двата котлоагрегата с газьол са отведени организирано през ИУ №1 и  са изчислени по Методиката CORINAIR за топлоцентрали с мощност под 50 MW – код по СНЕВ 03.01.03.

Изготвен е  План за собствен мониторинг при анормални режими на инсталациите.

Анормалните режими възникват и в резултат на аварийни ситуации. В този случай се действа съгласно Плана за действие при аварии, бедствия и катастрофи.

През 2019 г. не са регистрирани аварийни ситуации и анормални режими, изискващи  извънреден мониторинг на емисиите.

V.Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР

1.По условие 8 Използване на ресурси

През 2017 година беше монтиран нов двигател за шнека на екструдер 501-1. Бяха сменени клапани за управление на реактор 215-1 с цел подобряване на топлообмена  и намаляване загубите при употреба на пара и вода, използвани за контролиране температурата на полимеризацията в оптимални граници.

В инвестиционния план за следващата година е предвидено подмяна на подгреватели и принадлежаща арматура към тарелкова сушилка. Целта е да се подобрят параметрите на изсушаване на продукта, повишаване чистотата на полимерните перли и предотвратяване загубите на пара и кондензат.

С цел повишаване производителността и качеството на гранулите от ПММА е предвиден ремонт на шнека на 501-1, който е износен и наранен. За периода на ремонта е поставен резервен шнек.

В края на 2016 година беше закупен  и предстои да се монтира нов двигател за шнека на екструдер 501-1 на мястото на стария. Целта е да се намали разхода на електроенергия за производството.

Предстои подмяна пълнежа на кулите на оборотния цикъл на инсталацията за производство на СПММА – гранули,  с цел подобряване КПД и топлообмена.

2.По условие 9 Емисии в атмосферата

През 2017 година e изпълнен ремонт за подмяна на корпуса на вентилатора към изпускащо устройство 16-02 – нагревни зони на екструдер 501-1. Проведени са регулярни ремонтни дейности и на покривни вентилатори към ИУ 9,10, 11 и 12. За периода на ремонтите е включен в работен режим  резервен вентилатор 18-3.

През 2013 г. е въведено в експлоатация пречиствателно устройство ЦФР 36 към изпускащо устройство №8 след комбинирана тръбна сушилка.

3.По условие 10 Емисии на отпадъчни води

3.1.Оптимизиране работата на ПСОВ

През 2017 година е въведена визуализация към програмното управление на пречиствателната станция за отпадъчни води. За почистване на повърхностни замърсявания на утаителите е монтирана ерлифтна система, която отвежда замърсяванията в звеното за стабилизация на утайките. Подменено е уплътнение на статора на помпата за флокулант към филтърпресата.

През 2015 г. е заменена старата филтърпреса за обезводняване на утайки с нова, която беше пусната в експлотация в началото на м.декември.

През 2014 г. е осъществено прехвърляне на отпадъчните води от вход ПСОВ2 на вход ПСОВ(черпателна шахта). ПСОВ2 е почистена и изведена от експлоатация, съгласно съставения План.

През 2013 г. е изградена и въведена в експлоатация разширена ПСОВ. Дружеството е  предвидило в нея да се третират всички отпадъчни води от площадката, обхваната от Комплексното разрешително.

4. По условие 11Управление на отпадъците.

4.1.Привеждане на площадката за предварително съхраняване  на отпадъци  Обособен складов комплекс  в съответствие с нормативните изисквания

През 2018 година за намаляване обема на отпадъците от опаковки и по-компактното им съхранение беше закупена  и въведена в експлоатация преса за балиране APV 300.

След получаване на новото комплексно разрешително №14 Н1/2015 е направено разпределение и обозначение на местата за предварително съхраняване на отпадъци. Актуализираното Приложение 30 е представено в РИОСВ.

4.2. Анализи на отпадъците

Започната е процедура за прекласификация на отпадък  „Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества” с код 070211* - от ПСОВ в отпадък с код без звезда. Изпълнени са анализи на отпадъка по компоненти и е изготвен доклад за оценка на опасните свойства на отпадъка, подаден за становище в МОСВ на 26.01.2017 година.

С писмо №04-09-22/30.05.2017 година е препратено писмо №04-09-22/15.05.2017 г. от Министерството на здравеопазването относно становище за класификация на отпадък, генериран от дейността на Панхим ООД(утайки от ПСОВ с код 070211*).За изготвянето на здавната оценка по процедурата за прекласификация е поискана допълнителна информация, вкючително и допълнителни анализи. Към настоящия момент операторът не е представил исканата информация.

5.По условие 12 Шум

Монтирани са съоръжения с шумозаглушителни кутии и шумоизолиращи врати на производствените помещенията за намаляване излъчването на шум в околната среда.

През 2017 година е започнато саниране на сградите, което също ще доведе до намаляване на шума излъчван в околната среда.

VІ.Прекратяване работата на инсталации или части от тях

През 2019 година операторът временно е прекратил дейността на инсталациите по усл.2  в обхвата на КР №14Н1. За временното преустановяване на експлоатацията, операторът е уведомил РИОСВ- Стара Загора с писмо изх.№108/14.08.2019 година. Изпълнено е нормално спиране на съоръженията, съгласно работната инструкция. Началник смените и началник цеха, съгласно изготвен чек-лист са организирали почистването и  дренирането на съоръженията. Осигурено е денонощно наблюдение на склада за течни суровини. Събраните отпадъци са извозени до площадките за предварително съхранение. Дейностите по временно прекратяване на работата на инсталацията за производство на гранули са изпълнени от оперативния персонал  и с участието на техническия персонал, където е необходимо.

През 2019 година е изведен от експлоатация водогреен котел за отопление СРА 500, съгласно изготвен и представен в РИОСВ, План по условие 16.2.- писмо изх.№136/18.10.2019 година. Водогрейният котел е демонтиран, помещението е почистено от техническия персонал.

VІІ.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

1.Аварии – има регистриран един инцидент за 2019 г.

На 05.11.2019 година при ремонт на пеногасителна инсталация в цех Производство на гранули е регистрирано неконтролирано изтичане на пеногасителен разтвор към канализационната мрежа, което е създало предпоставка за замърсяване на канализационните води и е довело до превишаване нормите на заустване. Изпратено е уведомително писмо за инцидента до РИОСВ- Стара Загора.

2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР – не са регистрирани през 2019 година.

VІІІ.Приложения

Таблица 1

Замърсители по ЕРЕВВ и  PRTR/ЕРИПЗ/ за 2019 г.

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове | Праг на пренос на замърсители извън площадката кг/год | Праг на производство, обработка или употреба кг/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Във въздух кг/год | Във води кг/год | В почва кг/год |  |  |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид | - 4 М | - | - | - | - |
| 7# |  | ЛОС без метан/NMVOC/ | - 771 М | - | - | - | - |
| 8# |  | Азотни оксиди/NOx/NO2 | - 1 201 М | - | - | - | - |
| 11# |  | Серни оксиди/SOx/SO2/ | - 10 С | - | - | - | - |
| 76# |  | Общ органичен въглерод/ТОС/ХПК/3/ | - | - 246 М | - | - | - |
| 79# |  | Хлориди/като общ хлор/ | - | - 1 447 М | - | - | - |
| 86# |  | Фини прахови частици<10µm﴾РМ10﴿ | * | - | - | - | - |

*- Емисии от Фини прахови частици за 2019 г. – Съгласно условие 9.2.2., 9.2.3. и 9.2.4. няма заложен мониторинг на ФПЧ10 в КР 14-Н1/2016

Прах – 73  кг/год за 2019 г.

Забележка: Замърсителите във въздуха и водите не са надвишили пределните количества, посочени в Приложение ІІ  на Регламент №166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18.01.2006 г. относно създаването на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители(ЕРИПЗ), затова не са докладвани в Доклада за изпускане и пренос на замърсители за 2019 г.

Таблица 2

Емисии в атмосферния въздух за 2019 г.

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Инсталация за производство на СПММА |  |  |  |  |  |  |
| ЛОС /без метан/ NMVOC | kg/h | 0,1 | - |  | 1 път на 2 г |  |
| Прах – аспирация №4 | mg/Nm3 | 20 | - |  | 1 път на 2 г |  |
| Прах – аспирация №5 | mg/Nm3 | 20 | - |  | 1 път на 2 г |  |
| Прах – аспирация №8 | mg/Nm3 | 20 | - |  | 1 път на 2 г |  |
| Инсталация за производство на екструдирани листове |  |  | - |  |  |  |
| ЛОС /без метан/ NMVOC- при работа с ПММА | kg/h | 0,1 | - |  | 1 път на 2 г |  |
| ЛОС /без метан/NMVOC- при работа с полистирен (полистирол) | mg/Nm3 | 50 | - | - | 1 път на 2 г |  |
| Прах – аспирация №7 | mg/Nm3 | 20 | - |  | 1 път на 2 г |  |
| Парова централа |  |  |  |  |  |  |
| При работа на котлоагрегат №1 | Гориво природен газ |  | - |  |  |  |
| Въглероден оксид /СО/ | mg/Nm3 | 100 | - |  | 1 път на 2 г |  |
| Азотни оксиди/NOх/NO2/ | mg/Nm3 | 250 | - |  | 1 път на 2 г |  |
| Серни оксиди/SOх/SO2/ | mg/Nm3 | 35 | - |  | 1 път на 2 г |  |
| При работа на котлагрегат №2 | Гориво природен газ |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид /СО/ | mg/Nm3 | 100 | - |  | 1 път на 2 г |  |
| Азотни оксиди/NOх/NO2/ | mg/Nm3 | 250 | - |  | 1 път на 2 г |  |
| Серни оксиди/SOх/SO2/ | mg/Nm3 | 35 | - |  | 1 път на 2 г |  |
| Водогреен котел | Гориво природен газ |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид /СО/ | mg/Nm3 | 100 | - | 14 /14* | 1 път на 2 г | Да |
| Азотни оксиди/NOх/NO2/ | mg/Nm3 | 250 | - | 107/104* | 1 път на 2 г | Да |
| Серни оксиди/SOх/SO2/ | mg/Nm3 | 35 | - | ˂3 | 1 път на 2 г | Да |

*- Приведена емисия.

Таблица 3

1.Емисии в производствени отпадъчни води за 2019 г.

Точка на пробовземане  №1- изход ПСОВ

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Февруари |  |  |  |  |  |
| рН |  | 6,5-9 | 7,73 | Веднъж на три месеца | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | 31,3 | Веднъж на три месеца | Да |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 9,2 | Веднъж на три месеца | Да |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 22 | Веднъж на три месеца | Да |
| Хлорни йони | мг/дм3 | 400 | 32,62 | Веднъж на три месеца | Да |
| Април |  |  |  |  |  |
| рН |  | 6,5-9 | 7,92 | Веднъж на три месеца | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | 28,6 | Веднъж на три месеца | Да |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 6,0 | Веднъж на три месеца | Да |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 12 | Веднъж на три месеца | Да |
| Хлорни йони | мг/дм3 | 400 | 25,70 | Веднъж на три месеца | Да |
| Юли |  |  |  |  |  |
| рН |  | 6,5-9 | 7,97 | Веднъж на три месеца | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | 25,0 | Веднъж на три месеца | Да |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 5,5 | Веднъж на три месеца | Да |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 11,7 | Веднъж на три месеца | Да |
| Хлорни йони | мг/дм3 | 400 | 14,18 | Веднъж на три месеца | Да |
| Ноември |  |  |  |  |  |
| рН |  | 6,5-9 | 7,64 | Веднъж на три месеца | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | 39,2 | Веднъж на три месеца | Да |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 2,8 | Веднъж на три месеца | Да |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 9 | Веднъж на три месеца | Да |
| Хлорни йони | мг/дм3 | 400 | 18,43 | Веднъж на три месеца | Да |

Таблица 3 продължение

2.Емисии на производствени отпадъчни води за 2019 г.- Точка на заустване №2

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторин-га | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Февруари |  |  |  |  |  |
| рН |  | 6,5-9 | 7,99 | Веднъж на три месеца | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | 44,8 | Веднъж на три месеца | Да |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 8,3 | Веднъж на три месеца | Да |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 18 | Веднъж на три месеца | Да |
| Хлорни йони | мг/дм3 | 400 | 31,91 | Веднъж на три месеца | Да |
| Април |  |  |  |  |  |
| рН |  | 6,5-9 | 7,98 | Веднъж на три месеца | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | 32,7 | Веднъж на три месеца | Да |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 4,2 | Веднъж на три месеца | Да |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 7 | Веднъж на три месеца | Да |
| Хлорни йони | мг/дм3 | 400 | 29,60 | Веднъж на три месеца | Да |
| Юли |  |  |  |  |  |
| рН |  | 6,5-9 | 8,21 | Веднъж на три месеца | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | 42,8 | Веднъж на три месеца | Да |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 4,8 | Веднъж на три месеца | Да |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 10,2 | Веднъж на три месеца | Да |
| Хлорни йони | мг/дм3 | 400 | 18,43 | Веднъж на три месеца | Да |
| Ноември |  |  |  |  |  |
| рН |  | 6,5-9 | 7,83 | Веднъж на три месеца | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | 31,2 | Веднъж на три месеца | Да |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 3,4 | Веднъж на три месеца | Да |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 11 | Веднъж на три месеца | Да |
| Хлорни йони | мг/дм3 | 400 | 18,08 | Веднъж на три месеца | Да |

Таблица 3 - продължение

3.Емисии в битово-фекални води  за 2019 г.– точка на заустване №4

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Април |  |  |  |  |  |
| рН |  | 6-9 | 7,71 | Един път на шестмесечие | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 35 | 24,9 | Един път на шестмесечие | Да |
| БПК | мгО2/дм3 | 25 | 12 | Един път на шестмесечие | Да |
| ХПК | мгО2/дм3 | 125 | 39 | Един път на шестмесечие | Да |
| Ноември |  |  |  |  |  |
| рН |  | 6-9 | 7.55 | Един път на шестмесечие | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 35 | 36,6 | Един път на шестмесечие | 95% |
| БПК | мгО2/дм3 | 25 | 16 | Един път на шестмесечие | Да |
| ХПК | мгО2/дм3 | 125 | 47 | Един път на шестмесечие | Да |

Таблица 3 - продължение

3.1.Емисии в битово-фекални води за 2018 г.– точка на заустване №5

| Параметър | единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Април |  |  |  |  |  |
| рН |  | 6-9 | 7,49 | Веднъж на две години | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 35 | 25,3 | Веднъж на две години | Да |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 16 | Веднъж на две години | Да |
| ХПК | мг/дм3 | 125 | 48 | Веднъж на две години | Да |

Таблица 4

## Образуване на отпадъци от призводството за  2019 година

| № | Наименование | Код | Годишно количество в тона | Годишна норма на ефективност –тона за тон продукт | Временно съхранение на площадката | Транспортиране-собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По КР | Реално измерено | По КР | Реално измерено |  |  |  |
| Цех”Производство на гранули” 1 (СПММА) |  |  |  |  |  |  | Количество -тона |  |
| 1.Отпадъци от пластмаси (Пухполимер) | 07.02.13 | 187,5 | 14,000 | 0,0125 | 0,0103 | Обособен складов комплекс | Външна фирма | 0 | Да |
| 2. Отпадъци от пластмаси(Слепени нишки) | 07.02.13 | 15 | 1,320 | 0,001 | 0,00097 | Обособен складов комплекс | Външна фирма | 0 | Да |
| 3.Отпадъци отдобавки, съдъжащи опасни вещества (От вакуум зони) | 07.02.14* | 15 | 1,320 | 0,001 | 0,0097 | Обособен складов комплекс | Външна фирма | 1,875 | Да |
| 4.Опаковки, съдържащи остатъци или замърсени с опасни вещества(варели) | 15.01.10* | 4,2 | 0,248 | 0,0003 | 0,00018 | Обособен складов комплекс | Външна фирма | 0,035 | Да |
| Цех”Екструдери”2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Отпадъци от пластмаси (Пити от първоначално пускане на листовите екструдери) | 07.02.13 | 55 | 46,790 | - | - | Обособен складов комплекс | Външна фирма | 18,002 | Да |
| 6.Отпадъци от пластмаси ( Прах от аспирация при оразмеряване в производството) | 07.02.13 | 150 | 111,757 | - | - | Обособен складов комплекс | Външна фирма | 8,850 | Да |
| 7.Отпадъци от пластмаси(Прах от аспирация при разкрояване) | 07.02.13 | 25 | 9,624 | - | - | Обособен складов комплекс | Външна фирма | 0 | Да |
| 8.Отпадъци от пластмаси(Прах от аспирация при мелене) | 07.02.13 | 58 | 46,671 | - | - | Обособен складов комплекс | Външна фирма | 11,790 | Да |
| 9.Пластмасови опаковки (Отпадъчен полиетилен) | 15.01.02. | 45 | 32,700 | - | - | Обособен складов комплекс | Външна фирма | 33,070 | Да |
| 10.Отпадъци от пластмаси(мленки от изрезки) | 07.02.13 | 3840 | 2 917,575 | - | - | Склад №1,3,4 и оперативни складове №9-3 и №9-4 | За рециклиране в производството на екструдирани листове | 7,800 т изнесен за рециклиране (като сурови-на) | Да |
| Отпадъци от ПСОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.Отпадъци от решетки и сита | 19.08.01 | 0,36 | Няма генерирани | - | - | Склад №4 | Външна фирма | - | Да |
| 12.Утайки от пречистване на води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества (Утайки от ПСОВ) | 07.02.11* | 182,5 | 43,365 | - | - | Обособен складов комплекс | Външна фирма | 55,000 | Да |

1- Годишно произведена продукция от цех”Производство на гранули” за 2019 г.- 1 360,519  тона СПММА гранулат

2-Годишно произведена продукция от цех”Екструдери” за 2019 г. – 11 179,850  тона листове от ПММА и полистирол

Таблица 4 - продължение

## Производствени и опасни отпадъци, генерирани от цялата площадка през 2019

| № | Наименование | Код | Годишно количество в тона | Временно съхранение на площадката | Транспортиране собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По КР | Реално измерено в тона |  |  | Количество в тона |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |
| 1. | Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03.01.04.(Дървени отпадъци) | 03.01.05 | 25 | 0 | В дърводелска работилница | - | - | - |
| 2. | Отпадъци от желязо и стомана(Метали) | 19.10.01 | 6 | 2,160 | Пред механоработилница | Външна фирма | 2,160 | Да |
| 3. | Хартиени и картонени опаковки | 15.01.01 | 30 | 17,200 | Обособен складов комплекс | Външна фирма | 17,990 | Да |
| 4. | Отпадъци от дървесни материали(Дървени палети) | 15.01.03. | 100 | 0 | Обособен складов комплекс | - | - | - |
| 5. | Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 150202*(Отп.филт.платна) | 15.02.03 | 0,03 | 0 | Обособен складов комплекс | - | - | - |
| 6. | Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки(Отработени масла) | 13.02.08* | 1,8 | 0,860 | Склад №1А | Външна фирма | 0,850 | Да |
| 7. | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20.01.21* | 0,1 | 0,04555 | Склад №1А | Външна фирма | 0,072 | Да |
| 8. | Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01* | 0,5 | 0 | Склад №1А | Външна фирма | - | - |
| 9. | Строителни отпадъци | 17.09.04 | 24 | 0 | Обособен складов комплекс | Външна фирма | - | - |

Таблица  5

## Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци на  за 2019 година

| Отпадък | код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяването/обезвреждането | Количество в тона | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от пречистване на води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | 07.02.11* | Не | Не | Мит и Ко ЕООД | 55,000 | Да |
| Отпадъци от пластмаси( Пити от първоначално пускане на листови екструдери) | 07.02.13. | Не | Не | ЖА.ДЕ.К Индъстри - Индия | 18,002 | Да |
| Отпадъци от пластмаси(Прах от аспирация при оразмеряване в производството) | 07.02.13. | Не | Не | ЖА.ДЕ.К Индъстри - Индия | 6,000 | Да |
| Отпадъци от пластмаси(Прах от аспирация при оразмеряване в производството) | 07.02.13. | Не | Не | Каскада ООД, с. Царацово | 2,850 | Да |
| Отпадъци от пластмаси(Прах от аспирация при мелене) | 07.02.13. | Не | Не | ЖА.ДЕ.К Индъстри - Индия | 6,850 | Да |
| Отпадъци от пластмаси(Прах от аспирация при мелене) | 07.02.13. | Не | Не | Каскада ООД, с. Царацово | 4,940 | Да |
| Отпадъци от пластмаси(Мленки от изрезки) | 07.02.13. | Да 2 573,858 тона | Не | ЖА.ДЕ.К Индъстри - Индия | 7,800 | Да |
| Отпадъци от добавки, съдържащи опасни вещества(от вакуум зони) | 07.02.14* | Не | Не | Мит и Ко ЕООД | 1,875 | Да |
| Други моторни, смазочни и масла от зъбни предавки | 13.02.08* | Не | Не | Валд 95 ЕООД | 0,850 | Да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15.01.01. | Не | Не | Екор ЕООД | 17,990 | Да |
| Пластмасови опаковки | 15.01.02. | Не | Не | Каскада ООД, с. Царацово | 33,070 | Да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15.01.10* | Не | Не | Мит и Ко ЕООД | 0,035 | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19.10.01 | Не | Не | Феролекс ресайкъл ЕООД | 2,160 | Да |
| Флуоресцентни тръби , излезли от употреба | 200121* | Не | Не | Мит и Ко ЕООД | 0,072 | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20.03.01. | Не | Не | Консорциум РСУО - Ракитница | 49,360 | Да |

Шумови емисии за 2019 година

Таблица 6

| № | Място на измерването | Измерено Ниво на звуково налягане ДВ/А/ | Норма ДВ/А/ | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дневно | Вечерно | Нощно |  |  |
| 1. | Точка №1 |  |  |  | 70 | Да |
| 2. | Точка №2 |  |  |  | 70 | Да |
| 3. | Точка №3 |  |  |  | 70 | Да |
| 4. | Точка №4 |  |  |  | 70 | Да |
| 5. | Точка №5 |  |  |  | 70 | Да |
| 6. | Точка №6 |  |  |  | 70 | Да |
| 7. | Точка №7 |  |  |  | 70 | Да |
| 8. | Точка №8 |  |  |  | 70 | Да |
| 9. | Точка №9 |  |  |  | 70 | Да |
| 10. | Точка №10 |  |  |  | 70 | Да |
| 11. | Точка №11 |  |  |  | 70 | Да |
| 12. | Точка №12 |  |  |  | 70 | Да |
| 13. | Точка №13 |  |  |  | 70 | Да |
| 14. | Точка №14 |  |  |  | 70 | Да |
| 15. | В мястото на въздействие |  |  |  | 55 | Да |
| 16. | Ниво на обща звукова мощност |  |  |  | - | - |

Забележка: Точките от 1 до 14 са по границите на измервателния контур с инсталации от обхвата на Комплексното разрешително

Таблица 6- продължение

| № | Място на измерването | Измерено Ниво на звуково налягане ДВ/А/ | Норма ДВ/А/ | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дневно | Вечерно | Нощно |  |  |
| 1. | Точка №1 | 56,4 | 57,4 | 56,0 | 70 | Да |
| 2. | Точка №2 | 61,0 | 62,2 | 59,5 | 70 | Да |
| 3. | Точка №3 | 66,0 | 66,1 | 64,1 | 70 | Да |
| 4. | Точка №4 | 66,3 | 64,7 | 66,1 | 70 | Да |
| 5. | Точка №5 | 61,4 | 59,9 | 61,2 | 70 | Да |
| 6. | Точка №6 | 56,6 | 55,6 | 56,4 | 70 | Да |
| 7. | Точка №7 | 53,9 | 53,7 | 53,2 | 70 | Да |
| 8. | Точка №8 | 51,6 | 53,9 | 52,6 | 70 | Да |
| 9. | Средно еквивалентно ниво на шума по измервателния контур | 61,8 | 61,4 | 61,0 |  |  |
| 10. | В мястото на въздействие | 39,5 | 39,2 | 38,8 | 55/50/45 | Да |
| 11. | Ниво на обща звукова мощност | 104,4 | 104,0 | 103,6 | - | - |

Забележка: Точки №1 до №8 са по границите на измервателния контур на Инсталацията за производство на многостенни листове от поликарбонат, която не е в обхвата на КР№14Н1/2016.

Опазване на подземните води

Таблица 7

| № | Показател | Мярка | 2015 | 2016. | 2017 | 2018 | 2019 | Стандарт за качество на подземни води | Честота На Монито-ринг | Съот- Вет- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | рН | ед | 7,23 | 7,11 | 7,15 | 7,10 | 6,99 | 6,5-9,5 | Веднъж годишно | Да |
| 2. | Електропроводимост | (s/cm | 726 | 740 | 738 | 716 | 701 | 2000 | Веднъж годишно | Да |
| 3. | Обща твърдост | mgeqv/l | 6,77 | 7,06 | 7,19 | 6,92 | 3,33 | 12 | Веднъж годишно | Да |
| 4. | Перманганатна окисляемост | mgO2/l | 0,41 | - | - | - | - | 5,0 | Веднъж годишно | Да |
| 5. | Амониев йон | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,23 | 0,145 | 0,138 | 0,5 | Веднъж годишно | Да |
| 6. | Нитрати | mg/l | 34,15 | 28,18 | 40,48 | 31,42 | 27,40 | 50 | Веднъж годишно | Да |
| 7. | Нитрити | mg/l | 0,194 | 0,082 | - | - | - | 0,025 | Веднъж годишно | Не |
| 8. | Сулфати | mg/l | 50 | 56,82 | 63,76 | 72 | 62,97 | 250 | Веднъж годишно | Да |
| 9. | Хлориди | mg/l | 15,43 | 19,38 | 18,53 | 15,95 | 14,18 | 250 | Веднъж годишно | Да |
| 10. | Фосфати | mg/l | <0,2 | 0,206 | 0,128 | <0,1 | 0,120 | 0,50 | Веднъж годишно | Да |
| 11. | Желязо | mg/l | 0,060 | - | 0,065 | 0,016 | 0,015 | 0,2 | Веднъж годишно | Да |
| 12. | Нефтопродукти | µg/l | <0,50 | <50 | <50 | <50 | <50 | 50 | Веднъж годишно | Да |
| 13. | Манган | µg/l |  |  | <10 | <10 | <10 | 50 | Веднъж годишно | Да |

Опазване на почви

Таблица 8

| Показател | Концентрация в почвите/базово състояние/, съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Аварийни ситуации

Таблица 9

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.11.2019 г. | Изтичане на пеногасителен разтвор в ПДК | Ремонт на пеногасителна инсталация от външна сервизна фирма | Прекратяване на изтичането, локализиране на разлива и изпомпване в походящи съдове | Осигуряване на съдове за събиране на пеногасителен разтвор по време на ремонта | РИОСВ- Стара Загора |

Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е предоставено КР

Таблица 10

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ІХ.Подписване на годишния доклад

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от Управителя на фирма “Панхим”ООД

### С настоящето предавам Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително на фирма “Панхим”ООД - гр.Стара Загора.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на Изпълнителната агенция по околната среда или Регионалната инспекция по околна среда и водите  или Министерството на околната среда и водите  на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:

Дата:

Име на подписващия: Александър Белкин

Длъжност в организацията: Управител

П Р И Л О Ж Е Н И Я