“ ТОПЛОФИКАЦИЯ  ПЕРНИК “ АД

Перник 2303 				               Телефон: 076/ 588 009; Факс: 076/ 588 008

кв. “Мошино” 				                www.toplo-pernik.com; e-mail: office@toplo-pernik.com

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ,

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО НА ТЕЦ „РЕПУБЛИКА”

за 2019-та година

гр. Перник, март 2020 година

Съдържание

3.1 	Увод

3.2 	Система за управление на околната среда

3.3 	Използване на ресурси

3.3.1 	Използване на вода

3.3.2 	Използване на енергия

3.3.3  	Използване на суровини, спомагателни материали и горива

3.3.4 	Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и 	продукти

4. 	Емисии на вредни вещества в околната среда

4.1 	Доклад по EPEBB и PRTR

4.2 	Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

4.3 	Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

4.4 	Управление на отпадъците

4.5 	Шум

4.6 	Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

5. 	Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с 	условията на КР / ИППСУКР/

6. 	Прекратяване работата на инсталации или части от тях

7. 	Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1 	Аварии

7.2 	Оплаквания или възражения, свързани с дейността на 	инсталациите, за които е издадено КР

8. 	Подписване на годишния доклад

3.1	Увод

- Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР): “Топлофикация – Перник” АД  гр. Перник, ТЕЦ “Република”;

- Адрес по местонахождение на инсталацията: 2303 гр.Перник,  кв.”Мошино”;

- Регистрационния номер на КР: № 53-Н1/2014 год. - актуализирано с Решение № 53-Н1-И0-А0/2014 г. на ИАОС.

- Дата на подписване на КР: 01.12.2014 год.;

- Дата на влизане в сила на КР: 19.12.2014 год.;

- Оператор на инсталацията : “Топлофикация – Перник”  АД гр. Перник, ТЕЦ “Република”;

- Адрес, телефон, факс и e-mail на оператора: Перник, кв.”Мошино”,   076/588 009; 076/588 008; office@toplo-pernik.com;

- Лица за контакти: Ирина Йорданова Йорданова – еколог, Ясен Кацаров – Ръководител отдел „Инспекторат”;

- Адрес на лицата за контакти, тел. номер, e-mail: гр.Перник,  кв.”Мошино”, 076/658 319; irinayordanova@abv.bg, yasen_katsarov@abv.bg;

- Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията: Основна дейност – производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия.

- Производствен капацитет на инсталацията:

  - горивна инсталация за производство на топлинна енергия с номинална топлинна мощност 196 MW: ПГ 3 - 48 MW/резервен/, ПГ 5 - 148 MW;  ПГ 4 - 48 MW производствен капацитет –1 716 960 MWht/y;

  - инсталация за производство на електроенергия: Г 3 - 25, Г 4 – 25, Г 5 - 55 с капацитет 105 MW / теоретично максимално през зимен период / и производствен капацитет – 700 000 MWh/y;

  - топло преносна мрежа на територията на площадката – 1 100 m;

Произведената електроенергия за 2019 г. е  264 583  MWh, а  топлинната енергия – 725 576 MWht .

- Организационна    структура    на    фирмата,  отнасяща    се   до управлението на околната среда: За изпълнението на дейностите по управлението и опазването на околната среда в Дружеството има назначено едно длъжностно лице (еколог) към отдел “Инспекторат”;

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията: РИОСВ – Перник;

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията: Басейнова Дирекция – Западнобеломорски район, гр. Благоевград.

3.2 Система за управление на околната среда (СУОС).

От влизането в сила на Комплексното разрешително са изпълнени следните дейности за внедряване на система за управление на околната среда, в съответствие с Условие 5:

Определен е персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

Изготвен е списък с персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и с лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Списъците се актуализират при всяка промяна на персонала  лицата или отговорностите.

Определят се  ежегодно потребностите от обучение на персонала/лицата и се изготвят годишни програми за обучение, като се актуализират в зависимост от нуждите за обучение на персонала.

Извършва се поддръжка на актуална информация на площадката относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и  телефон за контакт.

Определени са органите/ лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (вкл. за спешни случаи).

Има осигурен на площадката актуален списък с нормативната уредба по околна среда, регламентираща работата на инсталациите.

Изготвена е и се прилага инструкция за актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба и работата и управлението на инсталациите. След актуализиране на комплексното разрешително всички документи по разрешителното са актуализирани.

Прилага се писмена инструкция за периодична оценка на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията.

Изготвени са и се прилагат писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително, писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели, с определените в условията в разрешително и писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Прилага се инструкция за определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност с въздействие върху околната среда при авария.

Изготвена и се прилага инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. Инструкцията  се прилага при всяка промяна в работата на инсталациите както и след авария. При определянето са включени  и аварийни ситуации в резултат на наводнение или земетресение.

Прилага се инструкция за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие.

Прилага се инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на Плана за действие при аварии.

Прилага се инструкция за избор на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията.

Прилага се инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията.

Прилага се инструкция за определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си функции, както и безпрепятствения достъп до местата за съхранението им.

Прилага се инструкция за определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф – помпи, абсорбенти за разливи и др.), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност.

Прилага се инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии.

Прилага се инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на телефонните номера или други детайли по оповестяването, предвидени в Плана за действие при аварии.

Извършва се документиране и съхранява на данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Актуализирана е СУОС с издаването на новото комплексно разрешително.

Резултатите от собствения мониторинг и ежегодният годишен доклад се представят пред РИОСВ - Перник и Басейнова дирекция - Западнобеломорски район - Благоевград.

3.3. Използване на ресурси

    - Използване на вода

Питейно битовото водоснабдяване на ТЕЦ “Република” се осъществява от градската водопроводна мрежа, съгласно договор с “ВиК”, а промишленото водоснабдяване от р.Струма и яз.”Студена”.

Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването за производство на пара, охлаждане на турбините и сгуроизвоз.

Прилага се инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване, резултатите от проверките се документират.

През 2019-та година е  извършена  проверка за състоянието на водопроводната мрежа. Основните констатации са свързани с течове в крайните клонове на мрежата – течове от чешми, смесителни батерии и от спирателни кранове. Причини за течовете са износване на спирателни уплътнения и механични  повреди по спирателните кранове. Предприетите коригиращи мерки са ремонт или смяна с нови на смесителните батерии, чешми и спирателните кранове. Течове по главните участъци от мрежата не са констатирани.

Прилага се инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа. В изпълнение на инструкцията през 2019 година са извършени два броя проверки. Не са констатирани течове. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на измерените водни количества с определените такива в разрешителното. Изчислените стойности за 2019 година са по–ниски  от определената норма.

Прилага се инструкция за измерване и документиране на изразходваните водни количества: общата годишна  консумация на производствена вода и годишна норма за ефективност на производствена вода.

Посоченото количество вода в табл. 3.1 / колона  “4” / е получено на база показания  на разходомер в помпена станция на р. Струма и показания на разходомер за условно чисти води от яз. Студена и използваната вода за промишлени цели.

Таблица 3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Източник на вода | Годишна норма за ефективност при употребата на вода m3/единица продукт | Изчислена годишна норма за ефективност при употребата на вода m3/единица продукт | Съответствие |
| Повърхностни води на площадката: р. Струма, яз. Студена | 2.84 m3/MWh | 2.27 m3/MWh | ДА |

3.3.2. Използване на енергия

Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на димососи, питателни и рециркулационни помпи и димни вентилатори, основни консуматори на електроенергия.

Прилага се инструкция експлоатация и поддръжка на топлообменните части на подгреватели за подгряване на вода, основни консуматори на топлоенергия.

Прилага се инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа.

Прилага се инструкция за измерване и документиране на количествата топло и  електроенергия: обща годишна консумация на топло и електроенергия и годишната норма за ефективност на единица продукция.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на документираните количества консумирана топло и електроенергия. Изчислените стойности от м.януари до м.декември 2019 год. са в границите на допустимите.

Таблица 3.2

| Електроенергия/ Топлоенергия | Годишна норма за ефективност MWh/единица продукт | Използвано количество за единица продукт (MW/MWht) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия Топлоенергия | 0.06 0.021 | 0.036 0.017 | Да Да |

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Таблица 3.3.1

| Спомагателен материал | Годишна норма за ефективност съгласно КР [t/ единица продукт] | Изчислена норма за ефективност [t/ единица продукт] | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Реагент за улавяне на серни оксиди R 38, 34-41; S 24/25-26-28-36/37/39-45 | 0.0192 | 0.0165 | Да |

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на годишните стойности на нормите за ефективност на ползваните спомагателни материали и горива. Изчислените стойности на спомагателни материали и горива са по-ниски от допустимите, следователно са в норма.

За  2019-та година брутното топло производство е 1 152 368 MWht.

Количествата изразходвани горива са дадени в табл.3.3.3.

През 2019 г. е прекратена процедурата в РИОСВ – Перник по разглеждане на инвестиционно предложение /ИП/ „Добавяне при работата на горивната инсталация – ТЕЦ „Република“ за производство на електрическа и топлинна енергия на допълнителни горива – биомаса, шисти и RDF“.

Внесено е ново инвестиционно предложение „Добавяне при работата на горивната инсталация – ТЕЦ „Република“ за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на допълнителни горива – биомаса“

С биомаса се осигурява замяна на значителна част от основното гориво.  Ефекта от тази замяна се изразява в подобряване на горивните процеси в парогенераторите /от повишената калоричност/, повишаване ефективността на очистните съоръжения /от намалените количества въглища/, намаляване на разхода на реагенти и енергия за очистване. През 2019 г. е използвана биомаса в количество 156 350 т.

Таблица 3.3.3

| Блок | Гориво | Годишна норма за ефективност | Изчислена годишна норма за ефективност | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПГ № 3 | Природен газ | 0.655 Nm3/единица продукт | 0.000 | Да |
| ПГ № 4 | Въглища | 0.562 t/единица продукт | 0.420 | Да |
|  | Брикети | 0.0064 t/единица продукт | 0.0029 | Да |
| ПГ № 5 | Въглища | 0.562 t/единица продукт | 0.445 | Да |
|  | Брикети | 0.0064 t/единица продукт | 0.0057 | Да |

3.3.4 Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти.

Всички спомагателни материали се съхраняват в резервоари в складовите стопанства.  На площадката се съхраняват копия от информационни листове за безопасност на използваните химични вещества, препарати и горива.

Прилага се писмена инструкция за поддръжка на резервоарите и обваловките. На територията на маслено стопанство е бетонирана обвалованата зона и са осигурени подходящи сорбирщи материали. Извършените проверки констатират добро техническо състояние на резервоарите и обваловката, липса на течове и замърсявания с масло. Осигурени са подходящи сорбиращи материали.

Обваловките в цех ХВО са изградени от киселинноустойчиви плочки.

Въглищата се съхраняват в открит склад и ежесменно се извършва валирането им за оформяне на фигури.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1 Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества     (EPEBB) и PRTR

Година 2019-та, емисии:

Табл.4.1

| Емисия |
| --- |
|  | CAS № | Замърси- тел | Във въздух (кг) | Емитирани количества замърсители във въздуха за единица продукт/ | Във води (кг) | В почви (кг) | Праг за пренос на замърсители извън площ. | Праг за произ., обработка или употреба |
| 1 | 630-08-0 | СО | 22 890 | 0.0198 | - | - | - | * |
| 2 | 124-38-9 | CO2 | 273 175 000 | 273.05 | - | - | - | * |
| 3 | - | NOx | 496 080 | 0.430 | - | - | - | * |
| 4 | - | SO2 | 1 863 760 | 1.617 | - | - | - | * |
| 5 | - | Прах | 4400 | 0.0038 | - | - | - | * |
| 6 | 7440-47-3 | Хром | - | - | - | - | 200 | 10000 |
| 7 | 7440-50-8 | Мед | - | - | - | - | 500 | 10000 |
| 8 | 7440-66-6 | Цинк | - | - | - | - | 1000 | 10000 |
| 9 | - | Общ органичен въглерод | - | - | - | - | - | ** |

Количествата вещества емитирани в атмосферния въздух /табл.4/ са изчислени в съответствие с методиката “Corinair”. За СО2 са използвани данни от верифициран доклад.

Използван е следният алгоритъм:

Топло производство: Q = 212 872*( 2141*4.1865)/1000= 1 908 034 GJ

Емисионния фактор за SO2  = 16 000*(0.5/8.19 )=  976.80 g/GJ

Емисиите на SO2= 976.80*1 908 034*10-6 = 1863.76 t

Емисиите на NOx= 1 908 034 *260*10-6=  496.08 t

Емисиите на СО= 1 908 034*12*10-6= 22.89 t

Емисиите на CO2=273 175  t

Емисионния фактор за прах  = 50.64 *8.19= 414 mg/Mg

Емисиите на прах =  212 872*414*10-6 *(0.05) =  4.40  t

Отпадъчните води са включени изцяло в оборотен цикъл и през 2019 год. анализи не са извършвани.

4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Таблица 2.1 Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР за ПГ№5 | Резултати от непрекъснат мониторинг | Съответствие /%/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | mg/Nm3 (6% О2) | 250 mg/Nm3 | 165.95 | 100 % |
| NOx | mg/Nm3 (6% О2) | 200 mg/Nm3 | 88.36 | 100 % |
| Прах | mg/Nm3 (6% О2) | 25 mg/Nm3 | 5.08 | 100 % |
| CO | mg/Nm3 (6% О2) | 250 mg/Nm3 | 88.33 | 100 % |

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР за ПГ№5 и ПГ№4 | Резултати от непрекъснат мониторинг | Съответствие /%/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | mg/Nm3 (6% О2) | 200 mg/Nm3 | 152.55 | 100 % |
| NOx | mg/Nm3 (6% О2) | 200 mg/Nm3 | 119.63 | 100 % |
| Прах | mg/Nm3 (6% О2) | 20 mg/Nm3 | 6.17 | 100 % |
| CO | mg/Nm3 (6% О2) | 250 mg/Nm3 | 147.63 | 100 % |

Монтирана е система за непрекъснати измервания на замърсителите и параметрите на потока, която контролира непрекъснато концентрацията на прах в димните газове след електрофилтър №5. Дружеството извършва СНИ в съответствие с изискванията на нормативната база. Последното калибриране на апаратурата от акредитирана лаборатория е извършено на 09.12.2019 год.

Към СОИ е монтирана е „Система за собствени непрекъснати измервания”. Мястото на пробовземане е бетонен комин с височина 82 м. след абсорбер. Изградена е площадка за обслужване на измервателните уреди на кота 41.25 м. Над абсорбера /кота 14/ е изградено помещение, в което е разположена газ-анализаторната система и бутилки с калибриращи газове. Достъпа до уредите е улеснен с масивни стълба и площадка. Преди абсорбера на СОИ също има монтирана апаратура за измерване концентрация на серен диоксид и кислород. Средствата за измерване са доставени от „Старт инженеринг” АД – гр. София и преобладаващо са производство на „АВВ” и „Durag”. Системите за непрекъснати измервания преди и след СОИ са калибрирани от акредитирана лаборатория – „Пехливанов инженеринг” ООД – гр. София и са издадени необходимите сертификати.

През 2019 - та година аварии с пречиствателните съоръжения - ЕСФ №5, ЕСФ3 и ЕСФ4 не са констатирани. Периодично са извършвани комплексни проверки на техническото им състояние.

Изготвени са инструкции за измерване, изчисляване и документиране на параметрите при пускане и спиране на инсталациите за производство на топло и електро енергия. Изготвена е и се спазва инструкция за отчитане и документиране на енталпията на топлоносителя.

След въвеждането в експлоатация на системата за непрекъснати измервания преди и след СОИ се извършва непрекъснат мониторинг на дебита на отпадъчните газове и изпусканите замърсители - SO2, NOx, прах и CO.  Данните се съхраняват в електронен вид и се предоставят на компетнтния орган – РИОСВ-Перник всеки месец. За 2019 год. няма превишения на контролираните показатели по данни от средноденонощните стойности от месечните доклади от СНИ.

Основните източници на неорганизирани емисии на територията на ТЕЦ “Република”  са автомобилните пътища и открития склад за съхранение на въглища.

При извършените през 2019 – та година проверки е установено, че причина за наличието на неорганизирани емисии  на територията на площадката са непочистените от прах пътища в централата. За недопускане на запрашване от автомобилните пътища, предприетите коригиращи действия са периодично оросяване, почистване и измиване на пътищата. Въглищата на открития въглищен склад се съхраняват на фигури и се валират  в съответствие с инструкциите.

През 2019 г. със Заповед ПАМ – 1/17.04.2019 г. на директора на РИОСВ-Перник е спряна дейността на ПГ4 чрез запечатване и пломбиране, поради неорганизирани емисии от парогенератора.  След извършени ремонтните дейности по уплътняване на газоходи и корпуса на парогенератора със Заповед РД-76/25.07.2019 г. пломбите на съоръжението са премахнати и е въведено в експлоатация.

Със заповед ПАМ-3/04.09.2019 г. на директора на РИОСВ- Перник е извършено спиране дейността на ПГ4 и ПГ5 чрез пломбиране. Мярката е наложена  поради неизпълнение на условие 8.3.1.2 от КР на ТЕЦ „Република“. Наличните количества неразрешено гориво /слама/ са премахнати от площадката и със заповед ПАМ 3-1/11.09.2019 г. е извършена отмяна на ПАМ, пломбите са премахнати и съоръженията са въведени в експлоатация.

През 2019-та година няма постъпили оплаквания в деловодството на дружеството за изпускането на неприятни миризми от инсталациите на площадката на ТЕЦ “Република

4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Пречистените отпадни води от сгуроотвал “7- ми септември” са включени изцяло в оборотен цикъл.

Технологичната схема за работа на водите включени в охладителния цикъл за работа на турбините не позволява заустването на охлаждащи води в канализацията или повърхностни водни обекти. Загубите от изпарение във въздуха се допълват чрез води предварително обработени от инсталациите в цех “Химводоочистка”.

Дружеството има сключен договор с ВиК “Перник” ООД за доставяне на питейни води и за заустване на битово – фекални води в градската канализационна мрежа.

Изградената на площадката канализация е от смесен тип и заустването на шахтите за дъждовни води се извършва в канализацията за битово – фекални води. По-голямата част от площадката на инсталацията е заета от тревни площи и само незначителна част от падналите валежи се оттичат посредством канализационната система за битови отпадни води.

Извършва се мониторинг на смесения поток отпадъчни води (битово-фекални и дъждовни от производствената площадка) съгласно сключен договор с ВиК “Перник” ООД.

| Показател | Норми за допустимо съдържание на замърсяващи вещества в отпадъчните води | Анализи м. юни | Анализи м. декември | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция, рН | 6.5-9.0 | 7.78 | 7.41 | да |
| БПК5 | 500 mg/dm3 | <4.90 | 8.85 | да |
| ХПК /бихроматна/ | 800 mg/dm3 | 19.62 | 17.20 | да |
| Суспендирани (неразтворени вещества) | 300 mg/dm3 | 6.50 | 6.90 | да |
| Азот амониев | 35 mg/dm3 | <2.50 | <2.50 | да |
| Фосфати (като Р) | 15 mg/dm3 | <0.84 | <0.84 | да |
| Нефтопродукти | 15 mg/dm3 | 2.70 | <0.5 | да |

През 2019 г. са извършени два броя проверки на канализационната мрежа на площадката на ТЕЦ „Република“. Проверките са отразени в протоколи.

4.4 Управление на отпадъците.

Площадките за временно съхранение на отпадъци в ТЕЦ “Република” са съответно:

#### площадка №1 - Отпадъци от желязо и стомана - 19.10.01, Отпадъци от цветни метали - 19.10.02, Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали - 12.01.03 и Желязо и стомана - 17.04.05;

#### площадка №2 - Излезли от употреба гуми - 16.01.03;

#### площадка №3 - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа (турбинни и машинни масла) - 13.02.05*;

#### площадка №4 - Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа (трансформаторни масла) - 13.03.07*;

#### площадка №5 - Оловни акумулаторни батерии - 16.06.01*;

#### площадка №6 - Флуоресцентни  тръби и други отпадъци, съдържащи живак - 20.01.21*;

площадка №7 – Опаковки от опасни вещества – 15.01.10*;

#### площадка №8 – площадка в склад за резервни части за временно съхранение на изолационни материали съдържащи азбест - 17.06.01* и Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 - 17.06.04;

площадка №9 –Строителни отпадъци – тухли и бетон – 17.01.01 и 17.01.02.

площадка №10 – Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (живак употребяван в разходомери) - 20.01.21*

площадка №11 – Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване различно от упоменатите в 20.01.21, 20.01.23 и 20.01.35 – 20.01.36

площадка №12 – Абсорбенти замърсени с отработени масла – 15.02.02*

#### През 2019 – та година са извършени 4 броя проверки на всички площадки за временно съхранение на отпадъци.

- Констатирани несъответствия: Изхвърляне на битови отпадъци извън определените за целта контейнери.

- Предприети коригиращи мерки: Изготвена е заповед за ежемесечно почистване на междуцеховите пространства и райони.

Извършваните дейности по почистване  се отразяват в протокол.

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката (t) | Транспор - тиране –собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР (t) | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10.01.04*) | 10.01.01 | 54 300 | 5591 | 0.032 | 0.0048 | 0 | Собствен | ДА |
| Увлечена/ летяща пепел от изгаряне на въглища | 10.01.02 | 489 000 | 102 673 | 0.285 | 0.0891 | 0 | Собствен | ДА |
| Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове | 10.01.05 | 57 000 | 10 551 | 0.033 | 0.0091 | 0 | Собствен | ДА |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19.09.05 | 1 | 0 | 0.000002 | 0 | 0 | 0 | ДА |
| Утайки от избистряне на вода | 19.09.02 | 3 | 0 | 0.000006 | 0 | 0 | Собствен | ДА |

| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16.11.05 (износена футеровка и огнеупорни материали) | 16.11.06 | 200 | 0 | Не е приложимо | - | - | - | ДА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Излезли от употреба гуми | 16.01.03 | 0.7 | 0.02 |  |  | оползотворени, като са частично разрязани и завързани като цветарници разположени в различни цехове на ТЕЦ „Република“ | - | ДА |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19.10.01 | 500 | 0.1 |  |  | 0.5 | - | ДА |
| Отпадъци от цветни метали | 19.10.02 | 50 | 0 |  |  | 0 | - | ДА |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12.01.03 | 20 | 0 |  |  | 1.4 | - | ДА |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа (турбинни и машинни масла) | 13.02.05* | 25 | 0 |  |  | 0 | - | ДА |

| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа (трансформаторни масла) | 13.03.07* | 40 | 1.29 |  |  | 0 | - | ДА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от маслено – водни сепаратори | 13.05.02* | 2 | 0 |  |  | 0 | - | ДА |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (луминесцентни лампи и други отпадъци съдържащи живак) | 20.01.21* | 0.3 | 0.002 |  |  | 0.002 |  | ДА |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (живак употребяван в разходомери) | 20.01.21* | 0.5 образуван от дейността на инсталацията от предходни години |  |  |  | 0.5 | - | ДА |
| Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01* | 0.65 | 0 |  |  | - | - | ДА |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (шишета и туби от хим.лаборатория) | 15.01.10* | 0.05 | 0.003 |  |  | 0.02 | - | ДА |
| Бетон (бетон и отломки от ремонтни дейности) | 17.01.01 | 80 | 7.38 |  |  | 0 | Собствен | ДА |
| Тухли (тухли и парчета от ремонт на сгради) | 17.01.02 | 10 | 0 |  |  | 0 | - | ДА |
| Желязо и стомана | 17.04.05 | 50 | 0 |  |  | 0 | Собствен | ДА |
| Почва и камъни, различни от упоменатите в 17.05.03 (от изкопи при ремонти на топлопреносната мрежа) | 17.05.04 | 560 | 6.3 |  |  | 0 | Собствен | ДА |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17.06.01* | 1 | 0 |  |  | 0 | - | ДА |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 (стъклена вата от ремонтни дейности) | 17.06.04 | 3 | 0 |  |  | 0 | - | ДА |
| Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | 350 | 115 |  |  | 0 | ДЗЗД ПЕРНИК КОМУНАЛ И ЕВРО ИМПЕКС ЕООД | ДА |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Количество t | Код | Код по §1, т.8 и т.17 от ЗУО | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване /обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 115 | 20.03.01 | D1 | не | не | ДЗЗД ПЕРНИК КОМУНАЛ И ЕВРО ИМПЕКС ЕООД | ДА |
| Бетон (бетон и отломки от ремонтни дейности) | 13.08 | 17.01.01 | D1 | не | не | ДЗЗД Регионално депо Перник 2015 | ДА |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа (трансформаторни масла) | 4.83 | 13.03.07* | R13 | не | не | КА ИВ ОЙЛ ЕООД | ДА |

4.5 Шум

Съгласно условие 12.2.2  от КР измерванията на шум трябва да се извършат веднъж в рамките на две години.

През 2019 год. не са провеждани контролни измервания от лабораторията на ИАОС – София.

През 2019 година в Дружеството няма постъпили писмени жалби на живущи около площадката за наднормени шумови нива.

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

На площадката на ТЕЦ “Република” има изградени 5 броя тръбни кладенци за анализ на подземните води. Резултати от анализи на водни проби в кладенците са дадени в таблица 7.1 Анализите са извършени в лаборатория „ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов инженеринг“ ООД.

| Показател | Точка на пробовземане | Стандарт за качество на подземните води | Честота на монито- ринг | Съответствие /спрямо праг на замърсяване/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кладенец 1 | Кладенец 2 | Кладенец 3 | Кладенец 4 | Кладенец 5 |  |  |  |
|  | Резултати от мониторинг |  |  |  |
| Активна реакция | 7.12 | 6.57 | 7.25 | 6.97 | 6.73 | 6.83 | 7.01 | 6.87 | 7.87 | 8.08 | 6.5-9.5 | Два пъти годишно | да |
| Амоний (mg/l) | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.28 | 0.11 | 0.080 | 0.26 | 0.12 | 0.26 | 0.23 | 0.5 |  | да |
| Мед (mg/l) | 0.024 | <0.005 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | <0.005 | 0.007 | <0.005 | 0.008 | <0.005 | 0.2 |  | да |
| Арсен (μg/l) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 10 |  | да |
| Желязо (μg/l) | 26 | 116 | 20 | 17 | 7.5 | <5 | <5 | 14.3 | 7.8 | 8.3 | 200 |  | да |
| Хром (μg/l) | 23 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 50 |  | да |
| Олово (μg/l) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 10 |  | да |
| Селен (μg/l) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 10 |  | да |
| Кадмий (μg/l) | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | 5.0 |  | да |
| Цинк (mg/l) | 0.024 | 0.023 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.0069 | <0.005 | 0.0065 | <0.005 | 0.0053 | 1.0 |  | да |
| Водно ниво, м | 1.8 | 1.75 | 2.02 | 2.03 | 1.88 | 1.90 | 2.65 | 1.80 | 2.96 | 2.80 | - |  | да |
| Нефто продукти ( μg/l) | <20 | <20 | <20 | 32 | <20 | 22 | 34 | 50 | <20 | 26 | 50 |  | да |
| Сулфати (mg/l) | 150 | 40 | 175 | 65 | 120 | 30 | 185 | 80 | 100 | 95 | 250 |  | да |
| Електропрово- димост (µS cm-1) | 450 | 1103 | 380 | 643 | 311 | 1053 | 305 | 576 | 340 | 646 | 2000 | Един път годишно | да |
| Обща твърдост (mg-еqv/l) | 10 | 11 | 8 | 0.48 | 1.3 | 9.5 | 3.7 | 0.8 | <0.25 | <0.25 | 12 |  | да |
| Перманганат- на окисляемост (mg О2/l) | 1.5 | 1.2 | 4.6 | 2.6 | 2.4 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 4.85 | 4.6 | 5 |  | да |

Таблица 7.1 Опазване на подземните води

Мониторинг на почви, включващ лабораторни анализи на почви от пунктове на площадката на ТЕЦ “Република” е необходимо да се извършва един път на три години. Лабораторни проби са анализирани през 2018 година от ЛИК „ЛИПГЕИ“ към “Пехливанов инженеринг” ООД.

Данни за резултатите са дадени в табл. 8.

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Пункт 1 | Пункт 2 | Пункт 3 | Пункт 4 | Пункт 5 | Честота на мониторинг | Съответствие /Наредба №3/2008 г./ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pН | 8.16 | 7.84 | 7.77 | 7.51 | 8.86 | Веднъж на три години | да |
| Мед - mg/kg | 108 | 157 | 90.1 | 129 | 97.3 |  | да |
| Желязо - mg/kg | 31452 | 22807 | 27151 | 26366 | 22719 |  | да |
| Хром - mg/kg | 26.5 | 54.2 | 36.2 | 148 | 41.4 |  | да |
| Цинк - mg/kg | 92 | 242 | 70 | 226 | 112 |  | да |
| Олово - mg/kg | 66.3 | 41.1 | 31.1 | 44.5 | 28.6 |  | да |
| Нефтопродукти - mg/kg | 82.1 | 8.41 | 8.39 | 59.7 | 16.6 |  | да |
| Натрий - mg/kg | 251 | 283 | 206 | 281 | 248 |  | да |
| Съдържание на водоразтворими соли % | 4.29 | 3.86 | 4.13 | 2.39 | 2.85 |  | да |

В почвите не са установени превишения на концентрациите на вредни вещества в почвените проби от площадката на ТЕЦ „Република”.

Извършват се периодични проверки за наличие на течове по тръбопроводи и оборудване разположени на открито. Констатираните пробиви, течове и установените несъответствия се отразяват в дневник. Проверките се осъществяват от всички цехове в централата, използващи тръбопроводи. Съгласно инструкциите по КР проверките се извършват два пъти през годината, а оперативния персонал извършва проверки по време на дежурство.

Помещенията на маслените стопанства са оборудвани с подходящи абсорбенти – дървени стърготини и пясък. Периодично през годината се извършват проверки за наличието на абсорбиращи материали и за състоянието на оборудването.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Не е взето решение за прекратяване дейността на инсталациите или на части от тях.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1 Аварии

През 2019-та година не са констатирани сериозни аварийни ситуации при работата на централата.

При всяко пускане и  спиране на парогенераторите  и промяна в режима на работа на ТЕЦ „Република” се уведомява РИОСВ- Перник по електронна поща.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.01.19 г. | Преливане на води от бетонова шахта в кв. Караманица | Временно намаление на дебита на вода след спирателен кран в ТЕЦ „Република“ – авария на ел. задвижка | Ремонт на ел. задвижка на спирателен кран | Монтиране на допълнителен пръстен на сгуроотвал „7-ми септември“ с цел по-добро утаяване на шламовите води | РИОСВ- Перник |
| 13.03.19 г. | Пробив на шламов тръбопровод І -ва багерна група | Абразивно износване на тръбопроводи | Превключено е намиването на сгуропепелна маса през ІІ -ва багерна група | Изпратена работна група за отстраняване на аварията | РИОСВ- Перник |
| 01.07.19 г. | Пробив на шламов тръбопровод ІІ -ра багерна група | Абразивно износване на тръбопроводи | Превключено е намиването на сгуропепелна маса през І -ва багерна група | Изпратена работна група за отстраняване на аварията | РИОСВ- Перник |
| 29.07.19 г. | Пробив на шламов тръбопровод ІІ -ра багерна група | Абразивно износване на тръбопроводи | Превключено е намиването на сгуропепелна маса през І -ва багерна група | Изпратена работна група за отстраняване на аварията | РИОСВ- Перник |
| 30.09.19 г. | Пробив на шламов тръбопровод ІІ -ра багерна група | Абразивно износване на тръбопроводи | Превключено е намиването на сгуропепелна маса през І -ва багерна група | Изпратена работна група за отстраняване на аварията | РИОСВ- Перник |

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

През 2019 година в деловодната служба на Дружеството не са постъпили писмени оплаквания от работата на инсталацията.

8. Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 53-Н1/2014 год. /актуализирано актуализирано с Решение № 53-Н1-И0-А0/2014 г. на ИАОС/ на  ТЕЦ “Република” към “Топлофикация Перник” АД гр.Перник.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:.........................

инж. Любомир Спасов

Изпълнителен Директор

Дата:  30.03.2020 година