## Годишен доклад за 2020 год.

## за изпълнение на дейностите за които е предоставено Комплексно разрешително № 367-H0/2008 г.

Оператор:

“Булгартрансгаз”  ЕАД

Североизточен експлоатационен район  „Вълчи дол”

Компресорна станция  „Кардам”

| СЪДЪРЖАНИЕ: |  |
| --- | --- |
| 1. Увод |  |
| 2. Система за управление на околната среда |  |
| 3. Използване на ресурси |  |
| 3.1. Използване на вода |  |
| 3.2. Използване на енергия |  |
| 3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива |  |
| 3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти |  |
| 4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда |  |
| Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR |  |
| Емисии на вреди вещества в атмосферния въздух |  |
| Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води |  |
| Управление на отпадъците |  |
| 4.5. Шум |  |
| 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване |  |
| 5. Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР) |  |
| 6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях |  |
| 7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания или възражения |  |
| 7.1.Аварии |  |
| 7.2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите за които е издадено КР |  |
| 8. Подписване на годишния доклад |  |
| Приложения |  |

1. Увод

Наименование на инсталациите, за които е издадено комплексното разрешително

## Инсталации, които попадат в обхвата на точка 1.1. от Приложение 4 на ЗООС: Горивни инсталации с номинална топлинна мощност, превишаваща 50 MW, а именно:

- Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 245.7 MW, включваща:

  - 3 бр. газотурбинни компресорни агрегати към КС Кардам 1:

- Газотурбинен компресорен агрегат № 1;

- Газотурбинен компресорен агрегат № 2;

- Газотурбинен компресорен агрегат № 3;

  - 6 бр. газотурбинни компресорни агрегати към КС Кардам 2:

- Газотурбинен компресорен агрегат № 1;

- Газотурбинен компресорен агрегат № 2;

- Газотурбинен компресорен агрегат № 3;

- Газотурбинен компресорен агрегат № 4;

- Газотурбинен компресорен агрегат № 5;

- Газотурбинен компресорен агрегат № 6;

  - 2 бр. водогрейни котли към отоплителна централа:

- Водогреен котел № 1;

- Водогреен котел № 2.

- Адрес по местонахождение на инсталациите:

Землището на с. Йовково,  общ. Генерал Тошево, обл.Добрич

- Регистрационен номер на КР:

Комплексно разрешително № 367-Н0/2008 г.

- Дата на подписване на КР:

28.11.2008 г.; / Решение № 367-Н0-И0-А0/2008г.

26.05.2009 г.-Поправка на Комплексно разрешително с Решение № 367-Н0-И0-А0-ТГ1/2009г.

12.08.2013г.- Решение № 367-Н0-И0-А1-ТГ1/2013 за актуализация на  КР № 367-Н0/2008 г.

- Дата на влизане в сила на КР:

06.01.2009г.

- Оператор на инсталациите, притежател на разрешителното:

“Булгартрансгаз” ЕАД

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора:

1336 гр. София, ж. к. „Люлин 2”, бул. „Панчо Владигеров” № 66

тел.: 02 / 939 63 00, факс 02 / 925 00 63

- Лице за контакти:

### инж. Стела Минчева - Еколог СИЕР „Вълчи дол”

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти:

с.Кривня, КС Провадия, тел: 02 / 939 61 23, Мобилен: 0884 / 340 151, факс: 0518 / 4 73 05;     e-mail: Stela.Mincheva@bulgartransgaz.bg

Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите:

## Инсталации, които попадат в обхвата на точка 1.1. от Прилож. 4 на ЗООС:

- Горивни инсталации с номинална топлинна мощност, превишаваща 50 MW

Компресорна станция  Кардам  служи за повишаване налягането на природния газ постъпващ от Румъния. Инсталацията на площадката на «Кардам 1» е включена към националната газопреносна мрежа, а инсталацията на площадката на «Кардам  2» е включена към транзитния магистрален път от Русия за Турция, Гърция, Макдония. Инфраструктурните връзки и за двете площадки са общи, както и управлението и  поддръжката им. Компресорната станцията «Кардам» разполага с 9 бр. газотурбинни компресорни агрегата / ГТКА /,  3 от които са в Кардам 1  (2 в работа, 1-резерв )за националната газотранспортна система, и  6 бр. ГТКА са в КС Кардам 2  (4 в работа , 2 в резерв) за транзитната система. За гориво на ГТКА се използва природен газ, който се взема от станционните колектори и след понижаване на налягането му в инсталация за пусков и горивен газ /БТПГ / постъпва към горивните системи на ГТКА.

Природният газ е енергиен източник. Разстоянията от газовите находища до консуматорите на газ са значителни. Това налага изграждането на магистрални газопроводи, компресорни станции и спомагателни съоръжения.

Компресорните станции компенсират падането на налягането в газотранспортната система. В самата компресорна станция се извършват следните процеси:

- Очистване на газа от механични примеси и влага

- Повишаване на налягането

- Понижаване температурата на газа

- Производствен капацитет на инсталациите:

| Инсталация | Капацитет |
| --- | --- |
| Инсталация, която попада в т. 1.1 от обхвата на Приложение 4 на ЗООС: |
| Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 245.7 MW, включваща: |
| 3 бр. газотурбинни компресорни агрегати към КС Кардам 1: |
| Газотурбинен компресорен агрегат №1 | 25 MW |
| Газотурбинен компресорен агрегат №2 | 25 MW |
| Газотурбинен компресорен агрегат №3 | 25 MW |
| 6 бр. газотурбинни компресорни агрегати към КС Кардам 2: |
| Газотурбинен компресорен агрегат №1 | 27 MW |
| Газотурбинен компресорен агрегат №2 | 27 MW |
| Газотурбинен компресорен агрегат №3 | 27 MW |
| Газотурбинен компресорен агрегат №4 | 27 MW |
| Газотурбинен компресорен агрегат №5 | 27 MW |
| Газотурбинен компресорен агрегат №6 | 35 MW |
| 2 бр. водогрейни котли към отоплителна централа: |
| Водогреен котел № 1 | 0.35 MW |
| Водогреен котел № 2 | 0.35 MW |

Съгласно Условие 4.2.1. е изготвена и се прилага инструкция за изчисляване на годишното производство за инсталацията по Условие 2.

Годишното количество произведена продукция за инсталацията по условие 2 е 641,575 MWth /Мегаватчаса топлоенергия/

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда:

Система за управление на околната среда:

- Отговорник по цялостно изпълнение на условията в Комплексното разрешително е Еколог Район „Вълчи дол” и Началник Компресорна станция;

| Условие от КР | Изпълнител | Отговорник |
| --- | --- | --- |
| Условие 5-Управление на околната среда | инж.Стела Минчева Илияна Павлова инж.Иван Русев инж. Георги Енчев инж.Тодор Тодоров | инж.Стела Минчева инж. Димчо Петков |
| Условие 7-Уведомяване | инж.Стела Минчева | инж.Стела Минчева |
| Условие 8 Използване на ресурси | инж.Димчо Петков инж.Георги Енчев инж.Иван Русев инж.Стела Минчева | инж.Стела Минчева инж. Димчо Петков |
| Условие 9-Емисии в атмосферата | инж.Стела Минчева инж. Димчо Петков инж.Иван Русев | инж.Стела Минчева инж. Димчо Петков инж.Иван Русев |
| Условие 10- Емисии на отпадъчни води | Илияна Павлова инж.Стела Минчева инж.Иван Русев инж. Георги Енчев инж.Тодор Тодоров | инж.Стела Минчева инж. Димчо Петков |
| Условие 11- Управление на отпадъците | инж.Димчо Петков инж.Тодор Тодоров инж.Иван Русев инж.Георги Енчев Петя Костадинова | инж.Стела Минчева инж. Димчо Петков |
| Условие 12- Шум | инж.Стела Минчева | инж.Стела Минчева инж. Димчо Петков |
| Условие 13- Почва и подземни води | инж.Стела Минчева инж.Димчо Петков | инж.Стела Минчева инж. Димчо Петков |
| Условие 14-предотвратяване и действие при аварии | инж.Стела Минчева инж.Димчо Петков инж.Тодор Тодоров инж.Иван Русев инж.Георги Енчев | инж.Стела Минчева инж. Димчо Петков |
| Условие 15-преходни и анормални режими на работа | инж. Иван Русев инж. Димчо Петков инж.Тодор Тодоров инж.Стела Минчева | инж. Димчо Петков |

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите:

### РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

гр. Варна ул. ”Ян Палах“ № 4

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията /инсталациите:

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ - ДУНАВСКИ РАЙОН

гр. Плевен, ул. Чаталджа № 60, п.к. 1237

Съгласно изменение на Закона за водите от месец Юни 2009г. и Заповед № РД - 634 от 18.09.2009г. на Министъра на околната среда КС „Кардам” попада в границите на Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район

гр. Плевен, ул. Чаталджа № 60, п.к. 1237

- Система за управление на околната среда

- Структура и отговорности

Във фирмата функционира система за управление на околната среда/СУОС/.

Отговорностите във връзка с изпълнение изискванията на КР № 367-Н0/2008 г. са разпределени и описани в изготвените инструкции. В изпълнение на условие 5.1.1. и 5.1.2 от КР е утвърден списък на лицата, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното, както и лицата отговорни за изпълнението на условията.

- Обучение

Основни критерии при определяне потребностите от обучение на персонала и лицата са:

- Ниво на квалификация.

- Регистрирани пропуски в дейността по изпълнение условията на КР.

- Промени в нормативните документи, отнасящи се до дейността.

На базата на гореизброените критерии се изготвят годишни графици за провеждане на обучения и програми за обучение на персонала и лицата.

Програмите и графикът за провеждане на обучението за текущата година се изготвят до края на м. Януари на текущата година. Изготвената програма и график се изготвят от Еколог район и се утвърждават от Началник КС.

През отчетната 2020 г. се проведe едно обучениe на инженерно-техническите ръководители, по утвърдена програма на 09.07.2020г.

| Тема на обучението | Период на провеждане на обучението |
| --- | --- |
| Обучение по прилагане на: Условие 5 – Управление на околната среда: отговорници за изпълнение на дейностите,предотвратяване и контрол на аварийни ситуации Условие 8 – Използване на ресурси Условие 9 – Емисии в атмосферата Условие 10 – Емисии на отпадъчни води Условие 11 – Управление на отпадъците: начин на съхраняване и третиране на отпадъците Условие 12 – Шум Условие 13 – Опазване на почвата и подземните води от Замърсяване Условие 14 – Предотвратяване и действия при авария | От 06.07.2020 г. до 10.07.2020 г. |

- Обмен на информация

По условие 5.3.1. от КР на площадката на КС, достъпно до всички работници е предоставена актуална информация, относно отговорните лица за изпълнение на условията в комплексното разрешително, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. През отчетната 2020г. информацията е актуализирана поради промяна на лицето, изпълняващо длъжност Ръководител обособено производство КС „Кардам“.

| Име, фамилия | Длъжност | Местоположение на работното място | Телефон за контакт |
| --- | --- | --- | --- |
| инж. Димчо Петков | Ръководител обособено производство КС „Кардам“ | Служебно-експлоатационен блок | 0888 180 035 |
| инж. Георги Енчев | Инженер, енергетик | Производствено-експлоатационен блок | 0888 180 036 |
| инж. Иван Русев | Ръководител/Началник служба КС Кардам 1 | Кардам 1 | 0888 180 032 |
| Илияна Павлова | Лаборант | Служебно-експлоатационен блок | 0876 467 555 |
| инж. Тодор Тодоров | Технолог-механик | Производствено-експлоатационен блок | 0888 180 038 |
| инж. Стела Минчева | Еколог район Вълчи дол | Служебно-експлоатационен блок-КС Провадия | 0884 340 151 |

По условие 5.3.2 на площадката се поддържа актуален списък на органите и лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт.

| Органи/лица | Адрес | Телефон |
| --- | --- | --- |
| Министерство на околната среда и водите | гр.София бул.”Мария Луиза” № 22 | 02/9406000 02/9406006 |
| Изпълнителна агенция по околна среда | гр.София бул.”Цар Борис ІІІ” № 136 | 02/9559011 02/9559017 |
| РИОСВ-гр.Варна | гр.Варна ул.”Ян Палах” №4 | 052/67 88 55 052/67 88 65 052/67 88 66 052/67 88 72 052/67 88 74 |
| Басейнова дирекция за управление на водите-Дунавски район | гр.Плевен ул. Чаталджа № 60, п.к. 1237 | Денонощен телефон: 0886 / 33 04 85 064 /80 33 42 |
| Пожарна безопасност и защита на населението |  | 160 |
| Център за спешна медицинска помощ |  | 112 ; 150 |
| Полиция |  | 166 |
| Областно управление “Пожарна безопасност и защита на населението” | гр.Добрич, бул.”25 септември” № 72 | 112 058/658 100 058/658 112 |
| Областен управител | гр. Добрич, 9300 ул.Независимост №5 | Гл.секретар: телефон: 655 415 ; факс 601 249 Връзки с обществеността: Тел.058 / 601 200 Факс: 058 / 601 249 |
| Кмет на общината | Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” №5 | 05731 / 2020; 05731/4420 |
| Общински съвет по сигурност и управление при кризи | Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” №5 | Тел.: 05731 / 2020; 05731/4420 |
| Главен специалист гражданска защита- община Генерал Тошево | Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” №5 | 05731 / 2020; 05731/4420 |

- Документиране

Съгласно условие 5.4.1. периодично според нуждите се актуализира Списъкът с нормативни актове, отнасящи се до работата на инсталациите - закони, наредби на Министерство на околната среда и водите. Последната актуализация на списъкът с нормативни актове е към дата 19.08.2020 г.

В изпълнение на условие 5.4.2. и изготвен списък на всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително, намиращ се на достъпно място за всички работници.

Предоставените документи на отговорните лица се отразяват в списък с регистриран подпис /условие 5.4.3./. През отчетната 2020г. информацията не е актуализирана.

- Управление на документи

Съгласно инструкция за актуализация на документите изисквани в комплексното разрешително /условие 5.5.1./ всички документи се актуализират при:

- промяна в нормативната уредба на екологичното законодателство;

- промяна в комплексното разрешително;

- промени в работата но технологичното и пречиствателно оборудване;

- настъпила промяна в изискванията за експлоатационна безопасност на оборудването;

Невалидната документация се заменя с актуализирана. Еколог Район Вълчи дол планира и организира навременната актуализация на действащата документация, както и  изземването и съхранението на невалидната такава.

За отчетната 2020 г. списъка по усл. 5.3.1. с отговорните лица за изпълнение на условията в КР няма промяна.

- Оперативно управление

На територията на КС са изготвени и се прилагат всички необходими инструкции за експлоатация и поддръжка на технологичното и пречиствателно оборудване в съответствие с експлоатацията и поддържането им в оптимален режим на работа. Копия са изложени на място достъпно до работещите, които отговарят за съоръженията /условие 5.6.1./.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Прилагат се инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели на пречиствателните съоръжения, съгласно условията в комплексното разрешително /условие 5.7.1./.

Прилагат се инструкции за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените норми и ограничения в комплексното разрешително, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия /условие 5.7.2 и. условие 5.7.3./.

Оценката на съответствие се извършва от Еколог район. При установено несъответствие, комисия установява причините за несъответствието, взема решения за предприемане на  коригиращи действия, както и следи за тяхното изпълнение. За регистрираните несъответствия се изготвя Лист за отклонение от Еколог район.

В изпълнение на условие 5.7.4. е изготвена и се прилага писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/ съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове, уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/ технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби. Документирането се извършва от еколога, по реда, описан в инструкцията. Документите се съхраняват в стаята на еколога.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации;

Съгласно условие 5.8.1. се прилага инструкция за преразглеждане и актуализиране при необходимост на инструкциите за работа на технологичното и пречиствателно оборудване след всяка авария.

За отчетната 2020 г. няма аварии и няма актуализация на инструкции след авария.

Прилага се инструкция за определяне на опасните вещества и въздействието им върху околната среда при авария.

Съгласно информационните листи за безопасност, са регламентирани видовете опасни вещества, категория на опасност, токсикологична информация, екологична информация/условие 5.8.2./.

На територията на КС Кардам се съхранява турбинно масло Приста Тп 32:

| CAS№ | Наименование на веществото | Опасности | Място на съхранение | Физико-химични свойства | Мерки за първа помощ | Мерки при аварийно изпускане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64742-65-0 | Турбинно масло Тп 32 | H302- Вреден при поглъщане H317- Може да причини алергична реакция H400- Силно токсичен за водните организми H410- Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект Р101- При необходимост от медицинска помощ носете опаковката или етикета на продукта Р102- Да се съхранява извън обсег на деца Р501- Съдържанието/съдът да се изхвърли в център за събиране на опасни или специални отпадъци, в съответствие с местните, регионални, национални и/или международни разпоредби | Маслено стопанство 4бр. резервоари за свежи масла с единична вместимост V=25м³ | Светлокафява течност с слаб мирис, пламна t° -над 210°С | Да не се предизвиква повръщане, измиване със вода и сапун | Да се предотврати изтичане в канализацията, попиване с абсорбенти |

В инструкции са определени  възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората - земетресение, радиоактивно замърсяване, ураганен вятър,наводнение, снегонавявания, заледявания, пожар /условие 5.8.2./.

Съгласно инструкция по условие 5.8.2. са регламентирани възможните начини на действие при всяка аварийна ситуация като се има предвид най-добрата защита за живота и здравето на хората и околната среда.

Веднъж годишно целият експлоатационен персонал на КС се запознава с актуализирания Авариен план, схемата за оповестяване на аварии и бедствия, план за евакуация на работниците и начините на действие за предотвратяване или ограничаване на последствията от възникналата авария.

За опресняване на знанията и подготовката на персонала, четири пъти годишно се планират и провеждат обучения с проиграване на една от определените възможни аварийни ситуации.

Проведеното обучение се документира с констативен протокол, където се описва проиграната ситуация, както и действията на длъжностните лица определени като отговорни по предотвратяване на бедствия и аварии с утвърдения Авариен план в Компресорната станция.

Отговорността за планирането и провеждането на обучения и способността на персонала за справяне с извънредни ситуации носи Постоянната обектова комисия.

В инструкцията са определени пътищата за евакуация, аварийните изходи, сборният пункт, обозначени на специална схема неразделна част от Плана за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възтановителни работи.

Изготвена и утвърдена е инструкция за определяне на причините за авария и предприемане на коригиращи действия /условие 5.8.2./.

В инструкцията са определени средствата за оповестяване при авария и редовната им техническа поддръжка, както следва:

Техническата поддръжка и задължителна периодична проверка на Газосигнализаторната система се осъществява в съответствие с Наредбата за реда и начина за безопасна експлоатация на газовите съоръжения.

Пожароизвестителните инсталации се проверяват ежемесечно от отговорник пожарна безопасност и на тримесечие от лицензирана фирма.

При проиграване на Аварийния план се изпробват и телефонните линии за оповестяване чрез АТЦ.

Съгласно инструкция по условие 5.8.2. са регламентирани необходимите средства за лична защита, редовната им проверка и поддръжка и безпрепятствения достъп до местата на съхранението им.

На площадката на КС се раздават средства за индивидуална защита -  ръкавици, ботуши-гумени, предпазни очила,  наметала, студозащитно облекло-грейка комплект, каски с антифони. ЛПС се съхраняват от експлоатационния персонал, получил ЛПС.

Личните предпазни средства за електротехническия персонал включва:

- Диелектрични ръкавици до 0,4 кV

- диелектрични ръкавици до 20 кV

- диелектрични галоши до 0,4 кV

- диелектрични боти до 20 кV

- диелектрични килими до 0,4 кV

- диелектрични пътеки до 20 кV

- изолационни щанги до 20 кV

- указател за напрежение

ЛПС за електротехническия персонал се съхраняват в КРУ в специален шкаф.

След използването им се почистват и прибират в специални шкафове. Негодните се бракуват и се закупуват нови;

Инструкцията по условие 5.8.2. определя средствата за противодействие при аварии, както следва:

I.  Водна инсталация за пожарогасене.

II. Автоматична пожароизвестителна и пожарогасителна, инсталирана в акустични  кабини на газо-турбинните агрегати (ГТА) тип за КС Кардам 1-ТНМ 1304-8, за КС Кардам 2 - GT 10 000.

III. За ръчно пожарогасене на територията на КС в противопожарни табла и в помещенията са разположени общо 104 бр. пожарогасители с СО2 и прахови.

На площадката на КС са разположени 4 табла които са оборудвани със следните ръчни пожарогасителни средства: пожарогасител, кирка, лопата, азбестово одеало. В близост до всяко табло се намира съндък с пясък за пожарогасене.

Изготвен е списък на персонала с включени телефонни номера, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Аварийния план за действия при аварии.

Инструкцията се прилага и ще се актуализира при всяка промяна на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката, както и при възникване на аварийни ситуации и/или аварии. През отчетната 2020 г. не е установена авария на територията на Компресорната станция.

- Записи

Резултатите от собственият мониторинг на технически и емисионни показатели се документират от Еколог район и се съхраняват на работното място в Компресорната станция. В протоколи се отразяват оценката на съответствието на параметрите спрямо заложените норми в комплексното разрешително./условие 5.9.1./

В изпълнение на условие 5.9.2. се извършва ежемесечна оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове за предприемане на необходимите организационни/ технически действия за постигане на съответствие с нормативните разпоредби. За периода на 2020 г. не са установени законодателните промени, които да касаят работата на инсталацията и няма актуализирани инструкции, вследствие изпълнение на нови нормативни разпоредби.

В изпълнение на условие 5.9.3. се документират и съхраняват причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

За всяко установено несъответствие с поставена норма в комплексното разрешително се изготвя Лист за отклонение от Еколог район, който се съхранява в стаята му. В листа за отклонение се документира установеното несъответствие, причините за установените несъответствия, предприетите коригиращи действия и ръководителя по извършване на коригиращите действия.

В изпълнение на условие 5.9.4. през отчетната 2020 г. не е възникнала необходимост от преразглеждане на инструкции за работа на пречиствателното и технологичното оборудване.

Съгласно условие 5.9.5 е изготвен и утвърден списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното.

Съгласно условие 5.9.6. документите, изисквани по Условие 5.9.5. се съхраняват в стаята на еколог район.

- Докладване

В изпълнение на условие 7.1. няма направени записи за отчетната година.

В изпълнение на условия 7.2.; 7.3 и 7.4. нама необходимост от записи през отчетната година

Съгласно условие 7.5 и 7.6. през отчетната 2020 г. няма установена непосредствена заплаха за екологични щети през отчетната година или настъпили екологични щети.

- Актуализация на СУОС

В изпълнение на условие 5.11.1. системата за управление на околната среда се актуализира при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова.

През отчетната 2020 г. системата по управление на околна среда не е актуализирана.

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

Вода за производствени нужди е необходима за запълване на топлопреносната система на Водогрейните котли и Котелното, където се ползва за първоначално запълване на отоплителната инсталация, за допълване на загубите и за регенерация и промиване на филтрите. Основни консуматори на вода за производствени нужди са два броя Водогрейни котли, които се използат за отопление на сградния фонд.

В изпълнение на условие 8.1.1. използването на вода за производствени и питейно-битови нужди, се извършва единствено от градската водопроводна мрежа, при наличие на актуален договор за доставка на вода с “Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Добрич , съгласно сключен Договор от 27.04.2007г.

Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за единица продукт за инсталацията по Условие 2, се определя като годишната стойност на изразходваната вода за производствени нужди се раздели на годишната произведена топлоенергия за прощадката.

По условие 8.1.2.

| Таблица | 3.1. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Източник на вода | Годишно количество съгласно КР | Годишна норма за ефективност при употребата на вода за единица продукт по КР | Използвано годишно количество на свежа вода за производствени нужди | Изчислена годишна стойност на норма за ефективност при употребата на вода за единица продукт | Съответ-ствие |
| „В и К“ ЕООД Добрич |  | 0,0065 (m3/MWh) | 5,680 m3/y | 0,0088532 (m3/MWh) | Не* |

*Годишното несъответствие е отчетено при неработеща инсталация, независимо, че съгласно условие 8.1.2. от КР №367-Н0/2008г., консумираната вода следва да се отчита при работеща инсталация по условие 2, т.е. извършването на оценката на съответствието е неприложима, поради факта, че инсталацията по усл. 2 от КР не е работила приз отчетната 2020г.

Съгласно условие 8.1.3 се прилага инструкция за поддръжка и проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях. Проверките на водопроводната мрежа са ежемесечни и се организират от Инженер-енергетикът на КС.

Ежемесечно се проверяват два противопожарни резервоара с обем съответно 350 м3 за КС Кардам 2 и 200м3 за КС Кардам 1, помпена станция с две + две помпи за технологична и противопожарна вода, подземни и открити водопроводи за питейна вода, консуматори в сградите на КС на питейна вода, тръбопреносна мрежа за противопожарна вода с 14 броя хидранти.

Резултатите от проверките се протоколират от Инженер-енергетик на КС. Няма констатирани несъответствия и течове.

За отчетната 2020 г. не са констатирани отклонения от нормалния технологичен режим на водопроводната мрежа.

Съгласно условие 8.1.4. се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване на водогрейните котли, основни консуматори на вода за производствени нужди. Веднъж на смяна дежурния киповист проверява работата на Водогрейните котли /когато те са в технологичен режим/ и проверката се документира в дневник на водогрейните котли.

Лицето, определено със заповед на Началник района, отговорен за безопасната експлоатация на котлите най-малко веднъж на 12 месеца извършва проверки в достъпните места на вътрешните и външните повърхности, работещи под налягане, за дефекти, намаляващи тяхната якост, и проверка за изправността на захранващите устройства, средствата за измерване, предпазните клапани, защитните устройства (автоматичните ограничаващи устройства), продухвателните устройства, арматурата на котела и неговите тръбопроводи и изолацията. След проверка и ревизия се съставя съответния протокол, който се съхранява в досието.

В изпълнение на условие 8.1.5.1.,  отчитането на изразходваната вода за производствени нужди се извършва ежемесечно, чрез измервателно устройство от Началник служба.

В изпълнение на условие 8.1.5.2. се прилага инструкция за измерване чрез измервателното устройство и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди.

Изготвят се ежемесечни протоколи, които документират следната информация:

- Годишнa консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС;

- Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

Годишнa консумация на вода за производствени нужди се изчислява като като сума от месечните консумации.

Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за единица продукт за инсталацията по Условие 2, се определя като годишната стойност на изразходваната вода за производствени нужди се раздели на годишната произведена топлоенергия за прощадката.

Ежемесечните протоколи се изготвят и съхраняват от Еколог район.

В изпълнение на  условие 8.1.5.3. се прилага инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди при работа на инсталацията по Условие 2 с определените в Условие 8.1.2. норми.

Оценка на съответствието на стойността на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталацията по Условие 2 се изготвя и съхранява от еколог район за всяка календарна година.

За отчетната 2020 г. е установено несъответствие с поставената по КР годишна норма за ефективност при употребата на вода за единица продукт (m3/единица продукт). Изготвен е Лист за отклонение с анализ за причината за допуснатото несъответствие и решение за коригиращи действия.

Причина за допуснатото несъответствие:

Във връзка с изпълнение на проект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“ и реверсиране на преноса на природен газ в посока вход от Р. Турция, считано от 21.02.2020 г., инсталацията по условие 2 от КР №367-Н0/2008г.: (3 броя ГТКА в Компресорна станция (КС) „Кардам 1“ и 6 броя ГТКА в КС „Кардам 2“) е временно спряна от режим на работа. Предприетите мерки са в съответствие с решение, записано в Протокол на Управителния съвет №425/20.02.2020 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Съгласно горецитираното Решение всички ГТКА на КС „Кардам 1“ и 4 броя на КС „Кардам 2“ са изведени в студен резерв до възникване на технологична необходимост от работа на компресорната станция.

С цел поддържане в потенциална готовност за въвеждане в режим на работа на всеки ГТКА, поддържан в студен резерв, през определен период от време (веднъж на всеки три месеца) ще бъдат извършвани функционални проби, в т.ч. и чрез стартиране на агрегатите в рамките на 10-15 минути.

РИОСВ – Варна е уведомена за временното спиране на ГТКА в КС Кардам с писмо изх. № БТГ-04-09-40(1) / 28.02.2020г.

ГТКА в КС „Кардам 2“ са работили единствено за извършване на функционални проби общо 5 часа за 2020г., което е и произведената продукция за отчетната година (641,575 MWth).

Не е установен теч на котлова вода при ежемесечните проверки на топлопреносната мрежа.

Констатираното превишение е поради много ниско годишно ниво на произведена топлоенергия, а не на повишена консумация на вода за водогрейните котли.

Консумацията на свежа вода за производствени нужди за водогрейните котли за 2020г. е в нормални граници, но без производството на единица продукт (MWth топлоенергия), се превишава годишната норма за ефективност при употребата на вода.

Определено коригиращо действие:

Проверка за течове на котлова вода. Проверка на технологичния режим на водогрейните котли.

През периода 2016г. - 2020г. има едно установено несъответствие по отношение на изразходваните количества вода за производствени нужди при работа на инсталацията по Условие 2 с определените в Условие 8.1.2. норми.

Съгласно методика за образец на годишен доклад:

Таблица 3.1.

| Отчетна година | Източник на вода | Годишно количество съгласно КР | Годишна норма за ефективност при употребата на вода за единица продукт по КР | Използвано годишно количество на свежа вода за производствени нужди | Изчислена годишна стойност на ефективност при употребата на вода за единица продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 г. | „В и К“ ЕООД Добрич |  | 0,0065 (m3/MWh) | 5,680 m3/y | 0,0088532 (m3/MWh) | Не |
| 2019 г. | „В и К“ ЕООД Добрич |  | 0,0065 (m3/MWh) | 5,110 m3/y | 0,000122 (m3/MWh) | Да |
| 2018 г. | „В и К“ ЕООД Добрич |  | 0,0065 (m3/MWh) | 4,950 m3/y | 0,0000152 (m3/MWh) | Да |
| 2017 г. | „В и К“ ЕООД Добрич |  | 0,0065 (m3/MWh) | 4,621 m3/y | 0,0000134 (m3/MWh) | Да |
| 2016 г. | „В и К“ ЕООД Добрич |  | 0,0065 (m3/MWh) | 12,541 m3/y | 0,0000347 (m3/MWh) | Да |

По Условие 8.1.5.4. Резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване се документират ежемесечно в протокол и се съхраняват от Еколог район.

По Условие 8.1.5.5. - Резултатите от изпълнението на инструкцията по Условие 8.1.4. за експлоатация и поддръжка на технологичнто оборудване на водогрейните котли се документират в дневник и съхраняват в Котелно помещение.

3.2. Използване на енергия

Основните консуматори на електроенергия са Газотурбинните компресорни агрегати, а на топлоенергия – водогрейните котли.

## В изпълнение на условие 8.2.1.1. консумираната електро- и топлоенергия при работа на инсталацията по Условие 2, не трябва да превишава стойностите, посочени в Таблица 8.2.

Стойността на годишната норма за ефективност при употреба на електроенергия и топлоенергия за единица продукт за производствени нужди се изчислява като изразходваното годишно количество електроенергия или топлоенергия за инсталацията по условие 2 се раздели на годишната общо произведена топлоенергия на площадката (годишната единица продукт).

Таблица 3.2.

| Електроенергия ; Топлоенергия | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия /топлоенергия съгласно КР (MWh/единица продукт) | Използвано количество електроенергия/ топлоенергия за единица продукт (MWh/единица продукт) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 0,015 MWh/ MWth | 0,48769 MWh/ MWth | НЕ* |
| Топлоенергия | 0,013 MWth/ MWth | 0,8853 MWth/ MWth | НЕ* |

* Годишното несъответствие е отчетено при неработеща инсталация, независимо, че съгласно условие 8.2.1.1. от КР №367-Н0/2008г., консумираната електроенергия и топлоенергия следва да се отчита при работеща инсталация по условие 2, т.е. извършването на оценката на съответствието е неприложима, поради факта, че инсталацията по усл. 2 от КР не е работила приз отчетната 2020г.

Съгласно условие 8.2.1.2. са изготвени, утвърдени и се прилагат методики за изчисляване консумацията на електро- и топлоенергия за инсталацията по условие 2.

Съгласно Условие 8.2.1.3 е изготвена и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на вентилатори за охлаждане на газа, вентилатори на кабини, вентилатори за масло, помпи към системата за смазване, компресори за въздух, основни консуматори на електроенергия в инсталацията по Условие 2.

Веднъж годишно се правят електрически измервания на работен ток и напрежение на всички трифазни асинхронни електродвигатели, участващи в работата на ГТКА. За резултатите от измерванията се издава протокол.

Съгласно Условие 8.2.1.4. е разработена и се прилага инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

През отоплителния сезон се извършва ежемесечен обход на топлопреносната мрежа, организиран от Специалист-технологична част. За извършените проверки се съставя протокол. Освен ежемесечните проверки най-малко веднъж годишно и винаги преди отоплителния сезон се прави пълен преглед на топлопреносната мрежа.

През отчетната 2020г. при извършване на ежемесечните проверки на топлопреносната система е установен нормален технологичен режим. Няма несъответствия за отчетната година.

Съгласно условие 8.2.2.1.е разработена и се прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количествата електро- и топлоенергия за производствени нужди, изразени като:

- Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на електро- и топлоенергия за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС;

- Годишнa консумация на електро-  и топлоенергия за производствени нужди за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС.

Отчитането на общата месечна консумация на електроенергия в КС Кардам става от фактури на „Енерго-про България“ ЕАД.

Годишнaта консумация на електро- и топлоенергия за производствени нужди за инсталациите по Условие 2 се изчисляват, след като стойностите им за всеки месец се документират в ежемесечен протокол по изпълнение на условие 8.2.2.1., който се изготвя и съхранява от еколог район.

Стойността на годишната норма за ефективност при употреба на електроенергия/топлоенергия за единица продукт за производствени нужди се изчислява като изразходваното годишно количество електроенергия/топлоенергия за инсталацията по условие 2 се раздели на годишната общо произведена топлоенергия на площадката.

Количеството произведена електроенергия и топлоенергия за инсталацията по условие 2 се изчислява на основание утвърдена методика.

Съгласно условие 8.2.2.2. е разработена и се прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електро- и топлоенергия с определените такива в Условие 8.2.1.1, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им.

Оценка на съответствието на стойността на годишната норма за ефективност при употребата на електроенертия/топлоенергия за инсталацията по Условие 2 се изготвя и съхранява от еколог район за всяка календарна година.

За отчетната 2020 г. са установени несъответствия с поставените по КР годишни норми за ефективност при употребата на електоенергия и топлоенергия за единица продукт (MWh/единица продукт). Изготвени са Листи за отклонение, определени са коригиращи действия.

Оценка на съответствието за консумация на електроенергия за 2020г.:

Годишната оценка на съответствието установява несъответствие с поставената годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия.

Изготвен е лист за отклонение с определени коригиращи действия.

Причина за допуснатото несъответствие:

Във връзка с изпълнение на проект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“ и реверсиране на преноса на природен газ в посока вход от Р. Турция, считано от 21.02.2020 г., инсталацията по условие 2 от КР №367-Н0/2008г.: (3 броя ГТКА в Компресорна станция (КС) „Кардам 1“ и 6 броя ГТКА в КС „Кардам 2“) е временно спряна от режим на работа. Предприетите мерки са в съответствие с решение, записано в Протокол на Управителния съвет №425/20.02.2020 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Съгласно горецитираното Решение всички ГТКА на КС „Кардам 1“ и 4 броя на КС „Кардам 2“ са изведени в студен резерв до възникване на технологична необходимост от работа на компресорната станция.

С цел поддържане в потенциална готовност за въвеждане в режим на работа на всеки ГТКА, поддържан в студен резерв, през определен период от време (веднъж на всеки три месеца) ще бъдат извършвани функционални проби, в т.ч. и чрез стартиране на агрегатите в рамките на 10-15 минути.

РИОСВ – Варна е уведомена за временното спиране на ГТКА в КС Кардам с писмо изх. № БТГ-04-09-40(1) / 28.02.2020г.

ГТКА в КС „Кардам 2“ са работили единствено за извършване на функционални проби общо 5 часа за 2020г., което е и произведената продукция за отчетната година (641,575 MWth).

Консумацията на електроенергия за 2020г. е драстично намалена до прекратена през по-големия период от отчетната година, но без производството на единица продукт (MWth топлоенергия), се превишава годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия.

Коригиращо действие:

С решение от Протокол на Управителния съвет № 425/20.02.2020 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД всички ГТКА в КС „Кардам 1“ и 4 броя в КС „Кардам 2“ са изведени в студен резерв, което предполага спиране консумацията на електроенергия. Електроенергия се консумира единствено при извършването на функционални проби на машините.

През периода 2016 г.- 2020 г. има установени две несъответствия по отношение на поставената в условие 8.2.1.1.от КР годишна норма за ефективност при употребата на електоенергия.

Съгласно методика за образец на годишен доклад:

Таблица 3.2.

| Електроенергия | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия съгласно КР (MWh/единица продукт) | Използвано количество електроенергия за единица продукт (MWh/единица продукт) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 г. | 0,015 MWh/ MWth | 0,48769 MWh/ MWth | НЕ |
| 2019 г. | 0,015 MWh/ MWth | 0,019 MWh/ MWth | НЕ |
| 2018 г. | 0,015 MWh/ MWth | 0,0027 MWh/ MWth | ДА |
| 2017 г. | 0,015 MWh/ MWth | 0,00273 MWh/ MWth | ДА |
| 2016 г. | 0,015 MWh/ MWth | 0,00280 MWh/ MWth | ДА |

Оценка на съответствието за консумация на топлоенергия за 2020г.:

Годишната оценка на съответствието установява несъответствие с поставената годишна норма за ефективност при употребата на топлоенергия.

* Годишното несъответствие е отчетено при неработеща инсталация, независимо, че съгласно условие 8.2.1.1. от КР № 367-Н0/2008г., консумираната топлоенергия следва да се отчита при работеща инсталация по условие 2.

Изготвен е лист за отклонение с определени коригиращи действия.

Причина за допуснатото несъответствие:

Във връзка с изпълнение на проект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“ и реверсиране на преноса на природен газ в посока вход от Р. Турция, считано от 21.02.2020 г., инсталацията по условие 2 от КР №367-Н0/2008г.: (3 броя ГТКА в Компресорна станция (КС) „Кардам 1“ и 6 броя ГТКА в КС „Кардам 2“) е временно спряна от режим на работа. Предприетите мерки са в съответствие с решение, записано в Протокол на Управителния съвет №425/20.02.2020 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Съгласно горецитираното Решение всички ГТКА на КС „Кардам 1“ и 4 броя на КС „Кардам 2“ са изведени в студен резерв до възникване на технологична необходимост от работа на компресорната станция.

С цел поддържане в потенциална готовност за въвеждане в режим на работа на всеки ГТКА, поддържан в студен резерв, през определен период от време (веднъж на всеки три месеца) ще бъдат извършвани функционални проби, в т.ч. и чрез стартиране на агрегатите в рамките на 10-15 минути.

ГТКА в КС „Кардам 1“ през 2020г. не са работили.

ГТКА в КС „Кардам 2“ през 2020г. са работили 5 часа.

Това свежда до минимум производството на единица продукт за годината (641,575 MWth топлоенергия).

Консумацията на топлоенергия за 2020г. е в нормални граници (за поддържане на оптимална работна среда в обитаваните помещения), но без производството на единица продукт (MWth топлоенергия), се превишава годишната норма за ефективност при употребата на топлоенергия.

Коригиращо действие:

Засилване на контрола над битовото отопление  в КС „Кардам“, за осигуряване на температури, съответстващи на регламентирани от Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места“

През периода 2016 г.- 2020 г. има установени две несъответствия по отношение на поставената в условие 8.2.1.1.от КР годишна норма за ефективност при употребата на топлоенергия.

Съгласно методика за образец на годишен доклад:

Таблица 3.2.

| Топлоенергия | Годишна норма за ефективност при употребата на топлоенергия съгласно КР (MWh/единица продукт) | Използвано количество топлоенергия за единица продукт (MWh/единица продукт) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 г. | 0,013 MWth/ MWth | 0,8853 MWth/ MWth | НЕ |
| 2019 г. | 0,013 MWth/ MWth | 0,0137 MWth/ MWth | НЕ |
| 2018 г. | 0,013 MWth/ MWth | 0,0021 MWth/ MWth | ДА |
| 2017 г. | 0,013 MWth/ MWth | 0,0027 MWth/ MWth | ДА |
| 2016 г. | 0,013 MWth/ MWth | 0,00255 MWth/ MWth | ДА |

Съгласно условие 8.2.2.3., резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на вентилатори за охлаждане на газа, вентилатори на кабини, вентилатори за масло, помпи към системата за смазване, компресори за въздух, основни консуматори на електроенергия в инсталацията по Условие 2 се документират в протокол.

Съгласно условие 8.2.2.4., резултатите от проверките на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби или нарушения на целостта й и предприетите действия за тяхното отстраняване се документират в ежемесечен протокол от еколог район.

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

По условие 8.3.1.2:

Консумираните горива за отчетната 2020 г. за инсталацията по условие 2 не се различават по вид и не превишават поставените годишни норми за ефективност.

Таблица 3.3.3 – Горивен природен газ

| Инсталация | Годишна норма за ефективност, mil.Nm³/единица продукт съгласно КР [1000 Nm³/ MWh] | Изчислена годишна стойност за ефективност за единица продукт [1000 Nm³/ MWh] | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Кардам 1 - ГТКА №1, №2, №3 | 0,126 | 0,00000 | ДА |

През 2020г. Горивен газ за ГТКА №№1, 2, 3 в КС „Кардам 1“ не е консумиран.

| Инсталация | Годишна норма за ефективност, mil.Nm³/единица продукт съгласно КР [1000 Nm³/ MWh] | Изчислена годишна стойност за ефективност за единица продукт [1000 Nm³/ MWh] | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Кардам 2 - ГТКА №№1, 2, 3, 4, 5, 6 | 0,108 | 0,01204 | ДА |

| Инсталация | Годишна норма за ефективност, mil.Nm³/единица продукт съгласно КР [1000 Nm³/ MWh] | Изчислена годишна стойност за ефективност за единица продукт [1000 Nm³/ MWh] | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Водогрейни котли №№ 1 и 2 | 0,104 | 0,09315 | ДА |

Съгласно условие 8.3.2.1. е изготвена и се прилага инструкция, осигуряваща измерване и документиране на използваните количества горива, съгласно таблица 8.3.1.2 от КР изразени като:

- годишна консумация на горивата, описани в условие 8.3.1.2., за инсталацията по усл. 2

- годишна норма за ефективност при употребата на горивата за инсталацията по усл. 2

Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на горивен газ за производството на единица продукт за инсталация Кардам 1- ГТКА с № 1, 2, 3 се определя като годишното употребено количество горивен газ, употребен от 3 броя ГТКА се раздели на годишната общо произведена топлоенергия на площадката. През 2020г. Горивен газ за ГТКА №№1, 2, 3 в КС „Кардам 1“ не е консумиран.

Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на горивен газ за производството на единица продукт за инсталация Кардам 2- ГТКА с № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 се определя като годишното употребено количество горивен газ, употребен от 6 броя ГТКА се раздели на годишната общо произведена топлоенергия на площадката.

Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на горивен газ за производството на единица продукт за Водогрейни котли № 1 и № 2 се определя като годишното количество горивен газ, употребен от 2 броя ВК се раздели на годишната общо произведена топлоенергия на площадката.

В изпълнение на условие 8.3.2.2. е изготвена и се прилага писмена инструкция за оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на горивата за инсталацията по условие 2, с условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Резултатите се документират в годишни протоколи, съгласно 8.3.2.2. от Еколог район и се съхраняват в стаята му.

Оценка на съответствието на стойността на годишната норма за ефективност при употребата на горивата за инсталацията по условие 2 се изготвя и съхранява от еколог район за всяка календарна година.

За отчетната 2020 г. са установени съответствия с поставените по КР годишни норми за ефективност при употребата на горива за единица продукт (1000 Nm3/ MWh) за инсталациите Кардам 1-ГТКА №№1,2,3; Кардам 2-ГТКА №№1,2,3,4,5,6 и Водогрейни котли. Няма необходимост от предприемане на коригиращи действия.

През периода 2016 г. - 2020 г., няма констатирани несъответствия при употребата на горивен газ за ГТКА- Кардам 1;  ГТКА – Кардам 2 и горивен газ за водогрейни котли.

Съгласно методика за образец на годишен доклад:

Таблица 3.3.3.

| Инсталация Кардам 1 - ГТКА №1, №2, №3 | Годишна норма за ефективност, mil.Nm³/единица продукт съгласно КР [1000 Nm³/ MWh] | Изчислена годишна стойност за ефективност за единица продукт [1000 Nm³/ MWh] | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 г. | 0,126 | 0,00000 | ДА |
| 2019 г. | 0,126 | 0,00023 | ДА |
| 2018 г. | 0,126 | 0,0013 | ДА |
| 2017 г. | 0,126 | 0,00009 | ДА |
| 2016 г. | 0,126 | 0,0028 | ДА |

| Инсталация Кардам 2 - ГТКА №№1, 2, 3, 4, 5, 6 | Годишна норма за ефективност, mil.Nm³/единица продукт съгласно КР [1000 Nm³/ MWh] | Изчислена годишна стойност за ефективност за единица продукт [1000 Nm³/ MWh] | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 г. | 0,108 | 0,01204 | ДА |
| 2019 г. | 0,108 | 0,1032 | ДА |
| 2018 г. | 0,108 | 0,1036 | ДА |
| 2017 г. | 0,108 | 0,10463 | ДА |
| 2016 г. | 0,108 | 0,10146 | ДА |

| Инсталация Водогрейни котли №№ 1 и 2 | Годишна норма за ефективност, mil.Nm³/единица продукт съгласно КР [1000 Nm³/ MWh] | Изчислена годишна стойност за ефективност за единица продукт [1000 Nm³/ MWh] | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 г. | 0,104 | 0,09315 | ДА |
| 2019 г. | 0,104 | 0,00144 | ДА |
| 2018 г. | 0,104 | 0,00022 | ДА |
| 2017 г. | 0,104 | 0,00028 | ДА |
| 2016 г. | 0,104 | 0,00027 | ДА |

3.4. Съхранение на спомагателни материали и горива

Съгласно условие 8.3.4.1 всички налични на площадката химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси, са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Информационните листове за безопасност отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент 2015/830 от 28.05.2015 г.

В изпълнение на условие 8.3.4.2. съхранението на свежо турбинно масло се осъществява в 4 броя стоманени резервоари с единична вместимост 25 m3  в открит склад на територията на Маслено стопанство КС Кардам 2.

Резервоарите са снабдени с непропусклива обваловка, с обем 200 m3. Течностите от обваловките се отвеждат в канализацията единствено след преминаване през локално пречиствателно съоръжение каломаслоуловител към Маслено стопанство.

Складът е с бетонна основа, без директна връзка с канализацията.

В изпълнение на Условие 8.3.4.3. е изготвена и се прилага писмена инструкция за поддръжка на резервоари, описани в Условие 8.3.4.2.

Извършва се ежедневна визуална проверка за цялостта и здравинатта на резервоарите от Технолог- механика. Проверка за течове на масло, петна и омасляване по обваловката, прилежащата арматура и резбовите съединения. Наблюдение на запълнения обем на резервоарите за предотвратяване препълването му. Проверка изправността на спирателната дренажна арматура. Ежедневните проверки се документират в дневник на резервоари за съхранение на турбинно масло от Технолог-механик.

За отчетната 2020 г. са извършени 250 броя проверки; констатирани несъответствия при съхранението на свежо турбинно масло – 0 броя.

Съгласно Условие 8.3.4.4. е изготвена и се прилага инструкция за установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите по тръбопреносната мрежа за течни спомагателни материали при работата на инсталацията по Условие 2.

Извършват се ежедневни проверки на маслените системи на Газотурбинните компресорни агрегати.

Технолог-механика ежедневно извършва външен оглед на маслените системи на ГТКА в КС Кардам. Проверката се документира ежедневно в дневник за техническото състояние на маслените системи. За отчетната 2020 г. са извършени 250 броя проверки; констатирани несъответствия – 0 броя.

Съгласно Условие 8.3.4.5. е изготвена и се прилага инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали към инсталацията, определена с Условие 2., с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Свежото турбинно масло се съхранява в четири броя стоманени резервоари

- вместимост- всеки резервоар има вместимост 25 куб.м.

- съхранявано вещество – свежо турбинно масло тип ТП-32

- тип, размери, конструктивен материал-стоманени резервоари

- година на изграждане-2000 г.

- разположение - в рамките на площадката в открит склад на територията на маслено стопанство.

- средства за защита на почвите от замърсявания, наличие на обваловка с непропусклива бетонна основа с вместимост 200 куб.м.

Течностите от обваловката се отвеждат в канализацията, единствено след преминаване през каломаслоуловител към Маслено стопанство.

Проверки на техническото състояние на съоръжението и площадката се извършват от технолог-механика на КС.

За извършените проверки се прави оценка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на свежо турбинно масло с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното от Еколог Район и се документира в месечен протокол.

За отчетната 2020 г. не са установени несъответствия при съхранението на свежо турбинно масло.

В изпълнение на условие 8.3.5.1. резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното се документират в дневник на резервоарите за съхранение на турбинно масло.

При изпълнението на условие 8.3.5.2 при извършване на ежедневните проверки на резервоарите за съхранение, съоръженията с турбинно масло и тръбопреносната система не са установени течове. Резултатите от проверките се записват в Дневник на маслени системи.

По условие 8.3.6.1 - За докладваната 2020 година са извършени:

- 250 броя проверки на състоянието на резервоарите за турбинно масло - оглед на външната обвивка на съдовете, арматурата, фланцовите и резбовите съединения.

- брой установени несъответствия при съхранението на турбинни масла – 0 броя.

- Предприети коригиращи действия – 0 броя

По условие 8.3.6.2. – За докладваната 2020 година са извършени:

- 250 броя проверки на маслените системи на ГТКА - оглед на свързващи тръбопроводи с фланцови и резбови съединения, Помпи, Маслени резервоари в ГТКА, Охладители за масло, Сепаратор за маслени пари.

- установени течове на турбинни масла – 0 броя.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1.	Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И PRTR

Eмисии от площадката в атмосферния въздух:

| Вредно вещество | Годишно количество замърсител | Годишно количество произведена продукция | Количество емитиран замърсител във въздуха за производството на единица продукт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [ Кg / у ] | [ MWht ] | [ Кg / MWht ] |
| SOX | - (3,230) | 641,575 | 0,005 |
| CO | - (85,082) | 641,575 | 0,133 |
| NOX | - (79,820) | 641,575 | 0,124 |

Информацията по усл.9.5.2.6. и по Условие 9.5.2.7 е докладвана в Приложение 1 Таблица 1 от настоящия ГДОС.

Eмисии от площадката в канализационната система на друг оператор (ПСОВ - гр. Генерал Тошево към „ВиК“ АД - гр. Добрич): транспортиране на пречистените производствени и битово-фекални води на основание договор с лицензирана фирма за дейността):

| Замърсител във водите | Годишно количество замърсител | Годишно количество произведена продукция | Емитирано количество замърсител в отпадъчните води, за производството на единица продукт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [Kg/год.] | [ MWth ] | [Kg/MWth] |
| Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) | - (5,797) | 641,575 | 0,009 |

Информацията е докладвана в Приложение 1 Таблица 3 от настоящия ГДОС.

Методиката за изчисляване на годишното количество замърсители в атмосферният въздух и канализационната система на друг оператор  е дадена в Приложение 2.

4.2.	 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Съгласно условие 9.1.1. дебитът на технологичните и вентилационни газове от всички организирани източници по Условие 9.1.2 не превишава посочените в КР стойности.

През отчетната 2020г. Няма извършени СПИ на емисии на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от неподвижни източници към атмосфера.

С писмо изх. № БТГ-04-09-40(2)/06.10.2020г.,РИОСВ-Варна е уведомена за временното спиране на ГТКА В КС „Кардам“. Във връзка с изпълнение на проект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“ и реверсиране на преноса на природен газ в посока вход от Р. Турция, считано от 21.02.2020 г., инсталацията по условие 2 от КР №367-Н0/2008г.: (3 броя ГТКА в Компресорна станция (КС) „Кардам 1“ и 6 броя ГТКА в КС „Кардам 2“) е временно спряна от режим на работа. Предприетите мерки са в съответствие с решение, записано в Протокол на Управителния съвет №425/20.02.2020 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Съгласно горецитираното Решение всички ГТКА на КС „Кардам 1“ и 4 броя на КС „Кардам 2“ са изведени в студен резерв до възникване на технологична необходимост от работа на компресорната станция.

ГТКА, поддържани в студен резерв се стартират в рамките на 10-15 минути през определен период от време (веднъж на всеки три месеца) за извършване функционални проби,.

ГТКА в КС „Кардам 1“ през 2020г. не са работили.

ГТКА в КС „Кардам 2“ през 2020г. са работили 5 часа.

Условията при които се провеждат собствените периодични измервания на емисии на вредни вещества в отпадъчни газове, визирани в глава пета (напр.: чл. 33, ал. 1, 34, ал. 1) от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Обн., ДВ, бр. 31 от 6 Април 1999 г., изм. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 28 Юли 2017г.) не могат да бъдат постигнати/осигурени. В тази връзка задълженията на оператора по чл. 31, ал. 1 и чл. 39 от Наредбата, както и условия 9.5.1.1, Таблица 9.5.1. и подусловия към условие 9.5. от КР № 367-Н0/2008г., касаещи емисии във въздуха, не могат да бъдат изпълнени поради гореописаните обективни причини.

|  | Източник на | Отпадъчни | газове | Оценка на съответствието |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изпускащо устройство № | вредни емисии | Измерен коригиран дебит [Nm3/h] | Максимален дебит на газовете по КР [Nm3/h] | Съответствие | Коригиращи действия |
|  | КС Кардам 1 |  |  |  |  |
| ИУ 1 | ГТКА № 1 |  | 180000 |  |  |
| ИУ 2 | ГТКА № 2 |  | 180000 |  |  |
| ИУ 3 | ГТКА № 3 |  | 180000 |  |  |
|  | КС Кардам 2 |  |  |  |  |
| ИУ 4 | ГТКА № 1 |  | 130000 |  |  |
| ИУ 5 | ГТКА № 2 |  | 180000 |  |  |
| ИУ 6 | ГТКА № 3 |  | 180000 |  |  |
| ИУ 7 | ГТКА № 4 |  | 130000 |  |  |
| ИУ 8 | ГТКА № 5 |  | 130000 |  |  |
| ИУ 9 | ГТКА № 6 |  | 180000 |  |  |
| ИУ 10 | ВК № 1 и 2 |  | 2 х 1100 |  |  |

През отчетната 2020г. Няма извършени СПИ на емисии на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от неподвижни източници към атмосфера.

На територията на Компресорната станция няма други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в КР условие 9.1.1. и усл 9.1.2.

Съгласно Условие 9.1.3. е изработена и се прилага инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

За отчетната 2020 г. няма извършена оценка на съответствието.

Съгласно условие 9.2.1. всички емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от инсталацията по Условие 2 се изпускат организирано, в съответствие с условие 9.1.2.от КР.

Съгласно условие 9.2.2. е разработена и се прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

Поради спецификата на технологичния процес на КС, не се очаква поява на прахови емисии на експлоатационната площадка.

Проверки за появата на неорганизирани емисии се извършват от оперативния персонал на дневна смяна при обхода на технологичното оборудване. При установяване на появата на неорганизирани емисии, за това да се докладва на Технолог-механика и  Началник КС.

Съгласно условие 9.2.3. е изработена и се прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Веднъж месечно Технолог-механика прави проверка на съоръженията и машините в КС. При установяване на неорганизирани емисии, проверката се протоколира от Еколог-Район и се предприемат коригиращи действия.

Когато не са установени неорганизирани емисии същото се протоколира от еколог-район на шестмесечие. За отчетната 2020 г. не са установени неорганизирани емисии на площадката, което е документирано в протоколи на шестмесечие.

Съгласно условие 9.3.1. всички дейности на площадката се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

Съгласно условие 9.3.2. се прилага инструкция за предприемане на незабавни действия за идентифициране на причините за появата на миризми и мерки за ограничаване на емисиите, като капсуловане, работа при подналягане и др., а газовете да се обхващат и отвеждат за пречистване и обезмирисяване.

При установяване на появата на такива емисии, за това се докладва на  Началник КС.

Началникът на КС разпорежда мерки за ликвидирането на случайните източници на интензивно миришещи вещества, които се изпълняват под ръководството на ИТР, отговарящ са съоръженията или веществата, случаен емитер на интензивно миришещи вещества.

Съгласно условие 9.3.3. се прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества.

Документирането на случайните емисии на интензивно миришещите вещества и действията по тяхното неутрализиране се извършва от Еколог Район Вълчи дол.

Когато не са установени емисии на интензивно миришещи в-ва, същото се протоколира от еколог-район на шестмесечие.

Съгласно условие 9.4.1. емисиите на отпадъчни газове от площадката на обект КС „Кардам”, не водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на въздуха, което е видно с направеното математическо моделиране на разпространението в атмосферата на вредни вещества (CO и NOx), съдържащи се в изходящите отпадъчни газове, изпускани в атмосферата при работата на газотурбинните компресорни агрегати (ГТКА) и Водогрейни котли (ВК).

Приземните концентрации получени в следствие на моделирането с всички ИУ на територията на КС са по-ниски от установените прагови стойности за нормите за опазване на човешкото здраве за съответния замърсител.

Съгласно условие 9.5.1.1. се извършват собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изпускащи устройства № К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7, К8, К9 и К10 при спазване на регламентираните срокове по Таблици 9.5.1. от КР.

През отчетната 2020 г. няма проведени СПИ на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове. С писмо изх. № БТГ-04-09-40(2)/06.10.2020г.,РИОСВ-Варна е уведомена за временното спиране на ГТКА В КС „Кардам“.

ГТКА, поддържани в студен резерв се стартират в рамките на 10-15 минути през определен период от време (веднъж на всеки три месеца) за извършване функционални проби.

ГТКА в КС „Кардам 1“ през 2020г. не са работили.

ГТКА в КС „Кардам 2“ през 2020г. са работили общо 5 часа.

Условията при които се провеждат собствените периодични измервания на емисии на вредни вещества в отпадъчни газове, визирани в глава пета (напр.: чл. 33, ал. 1, 34, ал. 1) от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Обн., ДВ, бр. 31 от 6 Април 1999 г., изм. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 28 Юли 2017г.) не могат да бъдат постигнати/осигурени. В тази връзка задълженията на оператора по чл. 31, ал. 1 и чл. 39 от Наредбата, както и условия 9.5.1.1, Таблица 9.5.1. и подусловия към условие 9.5. от КР № 367-Н0/2008г., касаещи емисии във въздуха, не могат да бъдат изпълнени поради гореописаните обективни причини.

Съгласно условие 9.5.1.2. провеждането на СПИ се възлага на акредитирани лица и лаборатории. През отчетната 2020 г. няма извършени СПИ на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изпускащи устройства № К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7, К8, К9 и К10.

Съгласно условие 9.5.1.3. годишните количества на замърсителите по Таблица 9.5.2, съгласно изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ) се изчисляват и докладват. Данните са изчислени на основание утвърден Доклад за резултатите от проведените през 2019 г. Собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от организирани неподвижни източници и машиночасовете на ГТКА през 2020 г. и информацията е представена в Таблица 1 от Приложение 1 на настоящия ГДОС .

Съгласно условие 9.5.1.4. годишните количества на замърсителите по Условие 9.5.1.3 се изчисляват в съответствие с Методиката за изчисляване на годишното количество замърсители в атмосферният въздух, докладвана в Приложение 2 .

Съгласно условие 9.5.2.1. се документира и съхранява максималния дебит на отпадъчните газове, стойностите на контролираните параметри за всяко изпускащо устройство и честотата на мониторинг по изпълнение на Условие 9.5.1.1 от КР.

Съгласно условие 9.5.2.2. се документира и съхранява от еколог район информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).

По условие 9.5.2.3. няма документирани неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

По условие 9.5.2.4. няма постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

По условие 9.5.2.5. при извършването на оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните показатели с определените в разрешителното емисионни норми има установени несъответствия които са описани в Лист за отклонение с определени коригиращи действия и срокове за изпълнение. За отчетната 2020г. няма извършена оценка на съответствието.

Съгласно Условие 9.5.2.6. и в изпълнение на Условие 6.14.:

| Вредно вещество | Годишно количество замърсител | Годишно количество произведена продукция | Количество емитиран замърсител във въздуха за производството на единица продукт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [ Кg / у ] | [ MWht ] | [ Кg / MWht ] |
| SOX | - 3,230 | 641,575 | 0,005 |
| CO | - 85,082 | 641,575 | 0,133 |
| NOX | - 79,820 | 641,575 | 0,124 |

Информация във връзка с чл. 21, ал. 7 от Наредбата за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации :

Данните са изчислени на основание утвърден Доклад за резултатите от проведените през 2019 г. Собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от организирани неподвижни източници и машиночасовете на ГТКА през 2020 г.

КС „Кардам 1“- Газотурбинен компресорен агрегат № 1

1. Номинална входяща топлинна мощност (MW) на средна горивна инсталация- 25 MW;

2. Вид на средна горивна инсталация - газова турбина, ТНМ 1304;

3. Вид и дял на използваните горива съгласно следната категоризация на горивата-

природен газ;

4. Датата на започване на експлоатация на средната горивна инсталация- 1984 г.;

5. Сектор на дейност на средната горивна инсталация или съоръжението, в което се използва инсталацията (код по NACE)- 49.50;

6. Очакван брой експлоатационни часове годишно на средната горивна инсталация и средно работно натоварване:

- експлоатационни часове за 2020 г.- 0 часа.

Очакван брой експлоатационни часове за 2021 г- според схемата на работа на газопреносната система;

7. Декларация, подписана от оператора, че средната горивна инсталация ще бъде експлоатирана не повече от броя часове, посочени в чл. 9 или 16 от наредбата, в случай че средната горивна инсталация се възползва от дерогация/дерогации съгласно чл. 9 или 16 от наредбата;- не е приложимо

8. Наименование, единен идентификационен код (ЕИК) и седалище на оператора, а в случай на стационарна средна горивна инсталация - и адрес, на който се намира инсталацията

„Булгартрансгаз“ ЕАД, ЕИК  175203478;

Седалище на оператора: гр.София, ж.к. „Люлин-2“, бул.“Панчо Владигеров“ № 66

Адрес на инсталацията: Компресорна станция „Кардам 1“, землището на с. Йовково, община Генерал Тошево, област Добрич;

- Общи годишни емисии на SO2, NOx, прах и CO от съответната средна горивна инсталация- за 2020 г.:

- емисии SO2 - 0,000 кг./год.

- емисии NOx – 0,000 кг./год.

- емисии прах – 0,000 кг./год.

- емисии СО – 0,000 кг./год.

10. Концентрация на СО в емисиите от съответната СГИ – 42,10 mg/Nm3 (от СПИ през 2019г)

КС „Кардам 1“- Газотурбинен компресорен агрегат № 2

1. Номинална входяща топлинна мощност (MW) на средна горивна инсталация- 25 MW;

2. Вид на средна горивна инсталация - газова турбина, ТНМ 1304;

3. Вид и дял на използваните горива съгласно следната категоризация на горивата-

природен газ;

4. Датата на започване на експлоатация на средната горивна инсталация- 1984 г.;

5. Сектор на дейност на средната горивна инсталация или съоръжението, в което се използва инсталацията (код по NACE)- 49.50;

6. Очакван брой експлоатационни часове годишно на средната горивна инсталация и средно работно натоварване:

- експлоатационни часове за 2020 г.- 0 часа.

Очакван брой експлоатационни часове за 2021г. - според схемата на работа на газопреносната система;

7. Декларация, подписана от оператора, че средната горивна инсталация ще бъде експлоатирана не повече от броя часове, посочени в чл. 9 или 16 от наредбата, в случай че средната горивна инсталация се възползва от дерогация/дерогации съгласно чл. 9 или 16 от наредбата;- не е приложимо

8. Наименование, единен идентификационен код (ЕИК) и седалище на оператора, а в случай на стационарна средна горивна инсталация - и адрес, на който се намира инсталацията

„Булгартрансгаз“ ЕАД, ЕИК  175203478;

Седалище на оператора: гр.София, ж.к. „Люлин-2“, бул.“Панчо Владигеров“ № 66

Адрес на инсталацията: Компресорна станция „Кардам 1“, землището на с. Йовково, община Генерал Тошево, област Добрич;

9.Общи годишни емисии на SO2, NOx, прах и CO от съответната средна горивна инсталация- за 2020 г.:

- емисии SO2 - 0,000 кг./год.

- емисии NOx – 0,000 кг./год.

- емисии прах – 0,000 кг./год.

- емисии СО -  0,000 кг./год.

10. Концентрация на СО в емисиите от съответната СГИ – 55,37 mg/Nm3 (от СПИ през 2019г.)

КС „Кардам 1“- Газотурбинен компресорен агрегат № 3

1. Номинална входяща топлинна мощност (MW) на средна горивна инсталация- 25 MW;

2. Вид на средна горивна инсталация - газова турбина, ТНМ 1304;

3. Вид и дял на използваните горива съгласно следната категоризация на горивата-

природен газ;

4. Датата на започване на експлоатация на средната горивна инсталация- 1984 г.;

5. Сектор на дейност на средната горивна инсталация или съоръжението, в което се използва инсталацията (код по NACE)- 49.50;

6. Очакван брой експлоатационни часове годишно на средната горивна инсталация и средно работно натоварване:

- експлоатационни часове за 2020 г.- 0 часа.

Очакван брой експлоатационни часове за 2021 г. - според схемата на работа на газопреносната система;

7. Декларация, подписана от оператора, че средната горивна инсталация ще бъде експлоатирана не повече от броя часове, посочени в чл. 9 или 16 от наредбата, в случай че средната горивна инсталация се възползва от дерогация/дерогации съгласно чл. 9 или 16 от наредбата;- не е приложимо

8. Наименование, единен идентификационен код (ЕИК) и седалище на оператора, а в случай на стационарна средна горивна инсталация - и адрес, на който се намира инсталацията

„Булгартрансгаз“ ЕАД, ЕИК  175203478;

Седалище на оператора: гр.София, ж.к. „Люлин-2“, бул.“Панчо Владигеров“ № 66

Адрес на инсталацията: Компресорна станция „Кардам 1“, землището на с. Йовково, община Генерал Тошево, област Добрич;

9.Общи годишни емисии на SO2, NOx, прах и CO от съответната средна горивна инсталация- за 2020 г.:

- емисии SO2 - 0,000 кг./год.

- емисии NOx – 0,000 кг./год.

- емисии прах – 0,000 кг./год.

- емисии СО - 0,000 кг./год.

10. Концентрация на СО в емисиите от съответната СГИ – 28,18 mg/Nm3 (от СПИ през 2019г.)

КС „Кардам 2“- Газотурбинен компресорен агрегат № 1

1. Номинална входяща топлинна мощност (MW) на средна горивна инсталация- 27 MW;

2. Вид на средна горивна инсталация - газова турбина, ГПА-Ц-8С/56-1,45 с двигател ДТ-70П;

3. Вид и дял на използваните горива съгласно следната категоризация на горивата-

природен газ;

4. Датата на започване на експлоатация на средната горивна инсталация - 2007 г.;

5. Сектор на дейност на средната горивна инсталация или съоръжението, в което се използва инсталацията (код по NACE)- 49.50;

6. Очакван брой експлоатационни часове годишно на средната горивна инсталация и средно работно натоварване:

- експлоатационни часове за 2020 г.- 1 час ;

Очакван брой експлоатационни часове за 2021г. - според схемата на работа на газопреносната система;

7. Декларация, подписана от оператора, че средната горивна инсталация ще бъде експлоатирана не повече от броя часове, посочени в чл. 9 или 16 от наредбата, в случай че средната горивна инсталация се възползва от дерогация/дерогации съгласно чл. 9 или 16 от наредбата;- не е приложимо

8. Наименование, единен идентификационен код (ЕИК) и седалище на оператора, а в случай на стационарна средна горивна инсталация - и адрес, на който се намира инсталацията

„Булгартрансгаз“ ЕАД, ЕИК  175203478;

Седалище на оператора: гр.София, ж.к. „Люлин-2“, бул.“Панчо Владигеров“ № 66

Адрес на инсталацията: Компресорна станция „Кардам 2“, землището на с. Йовково, община Генерал Тошево, област Добрич;

9.Общи годишни емисии на SO2, NOx, прах и CO от съответната средна горивна инсталация - за 2020 г.:

- емисии SO2 - 0,000 кг./год.

- емисии NOx –3,703 кг./год.

- емисии прах – 0,000 кг./год.

- емисии СО -  0,000 кг./год.

10. Концентрация на СО в емисиите от съответната СГИ –51,33 mg/Nm3(от СПИ през 2019г.)

КС „Кардам 2“- Газотурбинен компресорен агрегат № 2

1. Номинална входяща топлинна мощност (MW) на средна горивна инсталация- 27 MW;

2. Вид на средна горивна инсталация  -газова турбина, ГПА-Ц-8С/56-1,45 с двигател ДТ-70П;

3. Вид и дял на използваните горива съгласно следната категоризация на горивата-

природен газ;

4. Датата на започване на експлоатация на средната горивна инсталация - 2007 г.;

5. Сектор на дейност на средната горивна инсталация или съоръжението, в което се използва инсталацията (код по NACE)- 49.50;

6. Очакван брой експлоатационни часове годишно на средната горивна инсталация и средно работно натоварване:

- експлоатационни часове за 2020 г.- 0 часа. ;

Очакван брой експлоатационни часове за 2021г. - според схемата на работа на газопреносната система;

7. Декларация, подписана от оператора, че средната горивна инсталация ще бъде експлоатирана не повече от броя часове, посочени в чл. 9 или 16 от наредбата, в случай че средната горивна инсталация се възползва от дерогация/дерогации съгласно чл. 9 или 16 от наредбата;- не е приложимо

8. Наименование, единен идентификационен код (ЕИК) и седалище на оператора, а в случай на стационарна средна горивна инсталация - и адрес, на който се намира инсталацията

„Булгартрансгаз“ ЕАД, ЕИК  175203478;

Седалище на оператора: гр.София, ж.к. „Люлин-2“, бул.“Панчо Владигеров“ № 66

Адрес на инсталацията: Компресорна станция „Кардам 2“, землището на с. Йовково, община Генерал Тошево, област Добрич;

9.Общи годишни емисии на SO2, NOx, прах и CO от съответната средна горивна инсталация -за 2020 г.:

- емисии SO2 - 0,000 кг./год.

- емисии NOx – 0,000 кг./год.

- емисии прах – 0,000 кг./год.

- емисии СО -  0,000 кг./год.

10. Концентрация на СО в емисиите от съответната СГИ – 96,67 mg/Nm3 (от СПИ през 2019г.)

КС „Кардам 2“- Газотурбинен компресорен агрегат № 3

1. Номинална входяща топлинна мощност (MW) на средна горивна инсталация- 27 MW;

2. Вид на средна горивна инсталация  -газова турбина, ГПА-Ц-8С/56-1,45 с двигател ДТ-70П;

3. Вид и дял на използваните горива съгласно следната категоризация на горивата-

природен газ;

4. Датата на започване на експлоатация на средната горивна инсталация - 2007 г.;

5. Сектор на дейност на средната горивна инсталация или съоръжението, в което се използва инсталацията (код по NACE)- 49.50;

6. Очакван брой експлоатационни часове годишно на средната горивна инсталация и средно работно натоварване:

- експлоатационни часове за 2020 г.- 2 часа. ;

Очакван брой експлоатационни часове за 2021г. - според схемата на работа на газопреносната система;

7. Декларация, подписана от оператора, че средната горивна инсталация ще бъде експлоатирана не повече от броя часове, посочени в чл. 9 или 16 от наредбата, в случай че средната горивна инсталация се възползва от дерогация/дерогации съгласно чл. 9 или 16 от наредбата;- не е приложимо

8. Наименование, единен идентификационен код (ЕИК) и седалище на оператора, а в случай на стационарна средна горивна инсталация - и адрес, на който се намира инсталацията

„Булгартрансгаз“ ЕАД, ЕИК  175203478;

Седалище на оператора: гр.София, ж.к. „Люлин-2“, бул.“Панчо Владигеров“ № 66

Адрес на инсталацията: Компресорна станция „Кардам 2“, землището на с. Йовково, община Генерал Тошево, област Добрич;

9.Общи годишни емисии на SO2, NOx, прах и CO от съответната средна горивна инсталация -за 2020 г.:

- емисии SO2 - 0,000 кг./год.

- емисии NOx – 6,942 кг./год.

- емисии прах – 0,000 кг./год.

- емисии СО -  10,998 кг./год.

10. Концентрация на СО в емисиите от съответната СГИ – 98,31 mg/Nm3 (от СПИ през 2019г.)

КС „Кардам 2“- Газотурбинен компресорен агрегат № 4

1. Номинална входяща топлинна мощност (MW) на средна горивна инсталация- 27 MW;

2. Вид на средна горивна инсталация  -газова турбина, ГПА-Ц-8С/56-1,45 с двигател ДТ-70П;

3. Вид и дял на използваните горива съгласно следната категоризация на горивата-

природен газ;

4. Датата на започване на експлоатация на средната горивна инсталация - 2007 г.;

5. Сектор на дейност на средната горивна инсталация или съоръжението, в което се използва инсталацията (код по NACE)- 49.50;

6. Очакван брой експлоатационни часове годишно на средната горивна инсталация и средно работно натоварване:

- експлоатационни часове за 2020 г.- 0 часа. ;

Очакван брой експлоатационни часове за 2021г. - според схемата на работа на газопреносната система;

7. Декларация, подписана от оператора, че средната горивна инсталация ще бъде експлоатирана не повече от броя часове, посочени в чл. 9 или 16 от наредбата, в случай че средната горивна инсталация се възползва от дерогация/дерогации съгласно чл. 9 или 16 от наредбата;- не е приложимо

8. Наименование, единен идентификационен код (ЕИК) и седалище на оператора, а в случай на стационарна средна горивна инсталация - и адрес, на който се намира инсталацията

„Булгартрансгаз“ ЕАД, ЕИК  175203478;

Седалище на оператора: гр.София, ж.к. „Люлин-2“, бул.“Панчо Владигеров“ № 66

Адрес на инсталацията: Компресорна станция „Кардам 2“, землището на с. Йовково, община Генерал Тошево, област Добрич;

9.Общи годишни емисии на SO2, NOx, прах и CO от съответната средна горивна инсталация -за 2020 г.:

- емисии SO2 - 0,000 кг./год.

- емисии NOx – 0,000 кг./год.

- емисии прах – 0,000 кг./год.

- емисии СО -  0,000 кг./год.

10. Концентрация на СО в емисиите от съответната СГИ – 35,15 mg/Nm3 от СПИ през 2019г.

КС „Кардам 2“- Газотурбинен компресорен агрегат № 5

1. Номинална входяща топлинна мощност (MW) на средна горивна инсталация- 27 MW;

2. Вид на средна горивна инсталация  -газова турбина, ГПА-Ц-8С/56-1,45 с двигател ДТ-70П;

3. Вид и дял на използваните горива съгласно следната категоризация на горивата-

природен газ;

4. Датата на започване на експлоатация на средната горивна инсталация - 2007 г.;

5. Сектор на дейност на средната горивна инсталация или съоръжението, в което се използва инсталацията (код по NACE)- 49.50;

6. Очакван брой експлоатационни часове годишно на средната горивна инсталация и средно работно натоварване:

- експлоатационни часове за 2020 г.- 1 час. ;

Очакван брой експлоатационни часове за 2021 г. - според схемата на работа на газопреносната система;

7. Декларация, подписана от оператора, че средната горивна инсталация ще бъде експлоатирана не повече от броя часове, посочени в чл. 9 или 16 от наредбата, в случай че средната горивна инсталация се възползва от дерогация/дерогации съгласно чл. 9 или 16 от наредбата;- не е приложимо

8. Наименование, единен идентификационен код (ЕИК) и седалище на оператора, а в случай на стационарна средна горивна инсталация - и адрес, на който се намира инсталацията

„Булгартрансгаз“ ЕАД, ЕИК  175203478;

Седалище на оператора: гр.София, ж.к. „Люлин-2“, бул.“Панчо Владигеров“ № 66

Адрес на инсталацията: Компресорна станция „Кардам 2“, землището на с. Йовково, община Генерал Тошево, област Добрич;

9.Общи годишни емисии на SO2, NOx, прах и CO от съответната средна горивна инсталация -за 2020 г.:

- емисии SO2 - 0,000 кг./год.

- емисии NOx – 4,026 кг./год.

- емисии прах – 0,000 кг./год.

- емисии СО - 5,161 кг./год.

10. Концентрация на СО в емисиите от съответната СГИ – 89,25 mg/Nm3 от СПИ през 2019г.

КС „Кардам 2“- Газотурбинен компресорен агрегат № 6

1. Номинална входяща топлинна мощност (MW) на средна горивна инсталация- 35 MW;

2. Вид на средна горивна инсталация  -газова турбина, “MAN” ТНМ 1304-11;

3. Вид и дял на използваните горива съгласно следната категоризация на горивата-

природен газ;

4. Датата на започване на експлоатация на средната горивна инсталация - 2002 г.;

5. Сектор на дейност на средната горивна инсталация или съоръжението, в което се използва инсталацията (код по NACE)- 49.50;

6. Очакван брой експлоатационни часове годишно на средната горивна инсталация и средно работно натоварване:

- експлоатационни часове за 2020 г.- 1 час. ;

Очакван брой експлоатационни часове за 2021 г. - според схемата на работа на газопреносната система;

7. Декларация, подписана от оператора, че средната горивна инсталация ще бъде експлоатирана не повече от броя часове, посочени в чл. 9 или 16 от наредбата, в случай че средната горивна инсталация се възползва от дерогация/дерогации съгласно чл. 9 или 16 от наредбата;- не е приложимо

8. Наименование, единен идентификационен код (ЕИК) и седалище на оператора, а в случай на стационарна средна горивна инсталация - и адрес, на който се намира инсталацията

„Булгартрансгаз“ ЕАД, ЕИК  175203478;

Седалище на оператора: гр.София, ж.к. „Люлин-2“, бул.“Панчо Владигеров“ № 66

Адрес на инсталацията: Компресорна станция „Кардам 2“, землището на с. Йовково, община Генерал Тошево, област Добрич;

9.Общи годишни емисии на SO2, NOx, прах и CO от съответната средна горивна инсталация -за 2020 г.:

- емисии SO2 - 0,000 кг./год.

- емисии NOx – 18,314 кг./год.

- емисии прах – 0,000 кг./год.

- емисии СО -  2,708 кг./год.

10. Концентрация на СО в емисиите от съответната СГИ – 21,22 mg/Nm3 от СПИ през 2019г.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Производствени отпадъчни води

В изпълнение на условие 10.1.1.1. на площадката на КС Кардам се експлоатират следните пречиствателни съоръжения за емисии в производствените отпадъчни води:

- Каломаслоуловител при дегазатор и резервоар за кондензат (към Инсталация за очистка и измерване на газа);

- Маслоуловител (към Маслено стопанство);

- Двусекционен каломаслоуловител (към Автомивка)

В изпълнение на Условие 10.1.1.2. за всяко пречиствателно съоръжение, разрешено с Условие 10.1.1.1, се изготви и утвърди Протокол с определени контролирани параметри и оптималните им стойности, честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри и вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри.

Мониторинга се извършва в съответствие изискванията на следната таблица:

Съгласно Условие 10.1.1.1. се извършва мониторинг на функционирането на следните пречиствателни съоръжения по пътя на отпадъчните води към ТЗ № 1: Каломаслоуловител при дегазатор и резервоар за кондензат към Инсталация за очистка и измерване на газа, Каломаслоуловител към Маслено стопанство и Каломаслоуловител към Автомивка.

Мониторинга се извършва в съответствие изискванията на следната таблица:

| Контролиран параметър | Оптимална стойност | Мониторинг, който трябва да се извършва | Вид на измерването | Резервни частиза пречиствателните съоръжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Каломаслоуловител при дегазатор и резервоар за кондензат към Инсталация за очистка и измерване на газа |
| Ниво на утайките | До 15 см | Веднъж на тримесечие | лата | лата |
| Дебелина на масления слой | до 5 см | Веднъж на тримесечие | лата | лата |
| Маслоуловител към Маслено стопанство |
| Ниво на утайките | До 15 см | Веднъж на тримесечие | лата | лата |
| Дебелина на масления слой | До 5 см | Веднъж на тримесечие | лата | лата |
| Двусекционен каломаслоуловител към Автомивка |
| Ниво на утайките | До 15 см | Веднъж на тримесечие | лата | лата |
| Дебелина на масления слой | До 5 см | Веднъж на тримесечие | лата | лата |

Съгласно условие 10.1.1.2.1. е изработена и се прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения по Условие 10.1.1.1 в съответствие с информацията по Условие 10.1.1.2.

Мониторинга се извършва на тримесечие от ресорните отговорници, определени по инструкция: За Каломаслоуловител при дегазатор – Инженер енергетик , за Маслоуловител към Маслено стопанство – Технолог-механик и за Двусекционен каломаслоуловител към Автомивка ресорен отговорник е Началник служба.

Резултатите от измерването се предоставят на Еколога, който на всяко тримесечие изготвя и съхранява Протокол от измерването.

За отчетната 2020 г. стойностите на следените параметри са под посочените оптимални стойности, както следва:

Първо тримесечие:

| Период на мониторинг | Пречиствателно съоръжение | Ниво | на | утайките | Дебелина | на масления | слой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Първо тримесечие |  | Измерена стойност на утайките | Определена оптимална стойност | Съответствие | Измерена стойност на масления слой | Определена оптимална стойност | Съответствие |
| 25.02.2020г | КМУ при дегазатор и резервоар за кондензат | 1,0 см. | До 15 см. | Да | 0 см. | До 5 см. | Да |
| Първо тримесечие |  | Ниво | на | утайките | Дебелина | на масления | слой |
| 25.02.2020г | Пречиствателно съоръжение | Измерена стойност на утайките | Определена оптимална стойност | Съответствие | Измерена стойност на масления слой | Определена оптимална стойност | Съответствие |
|  | Маслоуловител към маслено стопанство | 2,0 см. | До 15 см. | Да | 0,2 см. | До 5 см. | Да |
| Първо тримесечие |  | Ниво | на | утайките | Дебелина | на масления | слой |
| 25.02.2020г | Пречиствателно съоръжение | Измерена стойност на утайките | Определена оптимална стойност | Съответствие | Измерена стойност на масления слой | Определена оптимална стойност | Съответствие |
|  | Двусекционен каломаслоуловител към автомивка | 2,0 см. | До 15 см. | Да | 0 см. | До 5 см. | Да |

Второ тримесечие:

| Период на мониторинг | Пречиствателно съоръжение | Ниво | на | утайките | Дебелина | на масления | слой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Второ тримесечие |  | Измерена стойност на утайките | Определена оптимална стойност | Съответствие | Измерена стойност на масления слой | Определена оптимална стойност | Съответствие |
| 22.05.2020г | КМУ при дегазатор и резервоар за кондензат | 1,0 см. | До 15 см. | Да | 0 см. | До 5 см. | Да |
| Второ тримесечие |  | Ниво | на | утайките | Дебелина | на масления | слой |
| 22.05.2020г | Пречиствателно съоръжение | Измерена стойност на утайките | Определена оптимална стойност | Съответствие | Измерена стойност на масления слой | Определена оптимална стойност | Съответствие |
|  | Маслоуловител към маслено стопанство | 2,0 см. | До 15 см. | Да | 0,2 см. | До 5 см. | Да |
| Второ тримесечие |  | Ниво | на | утайките | Дебелина | на масления | слой |
| 22.05.2020г | Пречиствателно съоръжение | Измерена стойност на утайките | Определена оптимална стойност | Съответствие | Измерена стойност на масления слой | Определена оптимална стойност | Съответствие |
|  | Двусекционен каломаслоуловител към автомивка | 2,0 см. | До 15 см. | Да | 0 см. | До 5 см. | Да |

Трето тримесечие:

| Период на мониторинг | Пречиствателно съоръжение | Ниво | на | утайките | Дебелина | на масления | слой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трето тримесечие |  | Измерена стойност на утайките | Определена оптимална стойност | Съответствие | Измерена стойност на масления слой | Определена оптимална стойност | Съответствие |
| 27.08.2020г | КМУ при дегазатор и резервоар за кондензат | 1,0 см. | До 15 см. | Да | 0 см. | До 5 см. | Да |
| Трето тримесечие |  | Ниво | на | утайките | Дебелина | на масления | слой |
| 27.08.2020г | Пречиствателно съоръжение | Измерена стойност на утайките | Определена оптимална стойност | Съответствие | Измерена стойност на масления слой | Определена оптимална стойност | Съответствие |
| Трето тримесечие | Маслоуловител към маслено стопанство | 2,0 см. | До 15 см. | Да | 0,2 см. | До 5 см. | Да |
| 27.08.2020г |  | Ниво | на | утайките | Дебелина | на масления | слой |
| Трето тримесечие | Пречиствателно съоръжение | Измерена стойност на утайките | Определена оптимална стойност | Съответствие | Измерена стойност на масления слой | Определена оптимална стойност | Съответствие |
|  | Двусекционен каломаслоуловител към автомивка | 2,0 см. | До 15 см. | Да | 0 см. | До 5 см. | Да |

Четвърто тримесечие:

| Период на мониторинг | Пречиствателно съоръжение | Ниво | на | утайките | Дебелина | на масления | слой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Четвърто тримесечие |  | Измерена стойност на утайките | Определена оптимална стойност | Съответствие | Измерена стойност на масления слой | Определена оптимална стойност | Съответствие |
| 17.11.2020г. | КМУ при дегазатор и резервоар за кондензат | 1,0 см. | До 15 см. | Да | 0 см. | До 5 см. | Да |
| Четвърто тримесечие |  | Ниво | на | утайките | Дебелина | на масления | слой |
| 17.11.2020г | Пречиствателно съоръжение | Измерена стойност на утайките | Определена оптимална стойност | Съответствие | Измерена стойност на масления слой | Определена оптимална стойност | Съответствие |
|  | Маслоуловител към маслено стопанство | 2,0 см. | До 15 см. | Да | 0,2 см. | До 5 см. | Да |
| Четвърто тримесечие |  | Ниво | на | утайките | Дебелина | на масления | слой |
| 17.11.2020г | Пречиствателно съоръжение | Измерена стойност на утайките | Определена оптимална стойност | Съответствие | Измерена стойност на масления слой | Определена оптимална стойност | Съответствие |
|  | Двусекционен каломаслоуловител към автомивка | 2,0 см. | До 15 см. | Да | 0 см. | До 5 см. | Да |

В изпълнение на условие 10.1.1.2.2. се извършва мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения на производствените води в съответствие с определените контролирани параметри, честота на мониторинг, вид на оборудването за мониторинг.

В изпълнение на условие 10.1.1.2.3. се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички пречиствателни съоръжения на производствените води. Проверките за състоянието на пречиствателните съоръжения се извършват на всяко шестмесечие.

Отговорни за извършване на периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички пречиствателни съоръжения за производствени отпадъчни води са както следва:

Ресорен отговорник за Каломаслоуловител при дегазатор и резервоар за кондензат (към Инсталация за очистка и измерване на газа) - Инженер енергетик на КС.

Ресорен отговорник за Маслоуловител към Маслено стопанство – Технолог механик

Ресорен отговорник за Двусекционен каломаслоуловител към Автомивка – Ръководител/Началник служба

Документирането на резултатите от изпълнението на инструкцията се извършва в Протокол на всяко шестмесечие.

За отчетната 2020 г. са проведени по две проверки на всеки КМУ, които са документирани в протоколи. Не са открити повреди по пречиствателните съоръжения. Заключението от проверките е добро техническо състояние на пречиствателните съоръжения.

Съгласно условие 10.1.1.3.1 се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива.

След документиране на резултатите от мониторинга на измерените стойности на контролираните параметри „ниво на утайката” и „дебелина на масления слой” за всеки каломаслоуловител се извършва периодична оценка на съответствието.

Оценката на съответствието се извършва и документира от Еколог район.

Етапите за осъществяване на периодична оценка се свеждат до следното:

- осигуряване на информация за изпълнението на мониторинга на контролираните параметри;

- анализиране на получените резултати;

- изготвяне на оценка, отразяваща съответствието на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените в условията на разрешително;

За отчетната 2020г. са извършени 4 оценки на съответствието за всяко от трите пречиствателни съоръжения за пречистване на производствени отпадъчни води. Установено е съответствие при мониторинга на контролираните параметри „Ниво на утайките“ и „Дебелина на масления слой“ с определените оптимални стойности по условие 10.1.1.2.

Битово-фекални води

Съгласно условие 10.2.1.1. на площадката на КС Кардам се  експлоатират следните пречиствателни съоръжения в ПСБФВ: решетка, биобасейн.

В изпълнение на условие 10.2.1.2. за всяко пречиствателно съоръжение, разрешено с Условие 10.2.1.1, се изготви и утвърди Протокол с определени контролирани параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа, оптимални стойности за всеки от контролираните параметри, честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри, включително документиране на резултатите и вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри.

За осигуряване на оптимална работа на пречиствателните съоръжения в ПСБФВ за битово-фекални води в КС „Кардам“ се определя следният ред и начин на контрол:

- На територията на КС „Кардам“ в Пречиствателна станция за битово-фекални води се експлоатират следните пречиствателни съоръжения:

- Решетка

- Биобасейн

Решетка

| Контролиран параметър | Оптимална стойност | Честота на мониторинг | Вид на оборудването за мониторинг |
| --- | --- | --- | --- |
| Пропускателна способност на решетката | Отсъствие върху решетката на примеси с големина, по-малка от отворите на решетката | Ежедневно | Визуален метод |

Биобасейн

| Контролиран параметър | Оптимална стойност | Честота на мониторинг | Вид на оборудването за мониторинг |
| --- | --- | --- | --- |
| Калов обем | От 160 до 260 ml/l | Веднъж седмично | Мерителен цилиндър 100:1 |

Съгласно условие 10.2.1.2.1. се прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения в ПСБФВ в съответствие с определените оптимални стойности на контролираните параметри.

С оглед осигуряване на ефективна експлоатация на пречиствателното съоръжение и съответствие на контролираните показатели с определените норми, по условие 10.2.1.2 на КР, се извършва ежедневна проверка на решетката на ПСБФВ и ежеседмично се прави калов обем на биобасейна. Проверките се извършват от лаборант на КС. Резултатите от измерването се предоставят на Еколога, който на всяко тримесечие изготвя и съхранява Протокол от измерването.

За отчетната 2020 г. не е установено превишение на контролираните параметри: пропускателна способност на решетката  - ежедневно и калов обем на биобасейна – веднъж седмично.

В изпълнение на условие 10.2.1.2.2. се извършва мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения, разрешени с условие 10.2.1.1, в съответствие с определените по Условие 10.2.1.2 контролирани параметри, честота на мониторинг, вид на оборудването за мониторинг.

| Месец/дата | Контролирани параметри | Съответствие |
| --- | --- | --- |
|  | Калов обем на биобасейна |  |
| 2020 г. | мониторинг | Оптимална стойност |  |
| Януари |  |  |  |
| 07.01. | 225 | 160-260мл/л | ДА |
| 14.01 | 226 | 160-260мл/л | ДА |
| 21.01 | 226 | 160-260мл/л | ДА |
| 28.01 | 230 | 160-260мл/л | ДА |
| Февруари | мониторинг | Оптимална стойност |  |
| 04.02. | 231 | 160-260мл/л | ДА |
| 11.02 | 235 | 160-260мл/л | ДА |
| 18.02 | 235 | 160-260мл/л | ДА |
| 25.02 | 238 | 160-260мл/л | ДА |
| Март | мониторинг | Оптимална стойност |  |
| 05.03 | 240 | 160-260мл/л | ДА |
| 12.03 | 245 | 160-260мл/л | ДА |
| 19.03 | 250 | 160-260мл/л | ДА |
| 26.03 | 185 | 160-260мл/л | ДА |
| Април | мониторинг | Оптимална стойност |  |
| 08.04 | 190 | 160-260мл/л | ДА |
| 23.04 | 190 | 160-260мл/л | ДА |
| Май | мониторинг | Оптимална стойност |  |
| 05.05 | 193 | 160-260мл/л | ДА |
| 14.05 | 194 | 160-260мл/л | ДА |
| 19.05 | 196 | 160-260мл/л | ДА |
| 28.05 | 198 | 160-260мл/л | ДА |
| Юни | мониторинг | Оптимална стойност |  |
| 03.06 | 198 | 160-260мл/л | ДА |
| 10.06 | 199 | 160-260мл/л | ДА |
| 26.06 | 199 | 160-260мл/л | ДА |
| 29.06 | 200 | 160-260мл/л | ДА |

| Месец/дата | Контролирани параметри | Съответствие |
| --- | --- | --- |
|  | Калов обем на биобасейна |  |
| 2020 г. | мониторинг | Оптимална стойност |  |
| Юли | мониторинг | Оптимална стойност |  |
| 02.07 | 201 | 160-260мл/л | ДА |
| 07.07 | 201 | 160-260мл/л | ДА |
| 16.07 | 203 | 160-260мл/л | ДА |
| 22.07 | 204 | 160-260мл/л | ДА |
| 31.07 | 206 | 160-260мл/л | ДА |
| Август | мониторинг | Оптимална стойност |  |
| 03.08 | 208 | 160-260мл/л | ДА |
| 12.08 | 209 | 160-260мл/л | ДА |
| 20.08 | 211 | 160-260мл/л | ДА |
| 28.08 | 212 | 160-260мл/л | ДА |
| Септември | мониторинг | Оптимална стойност |  |
| 04.09 | 215 | 160-260мл/л | ДА |
| 16.09 | 217 | 160-260мл/л | ДА |
| 23.09 | 217 | 160-260мл/л | ДА |
| 30.09 | 219 | 160-260мл/л | ДА |
| Октомври | мониторинг | Оптимална стойност |  |
| 07.10 | 220 | 160-260мл/л | ДА |
| 12.10 | 221 | 160-260мл/л | ДА |
| 21.10 | 223 | 160-260мл/л | ДА |
| 29.10 | 224 | 160-260мл/л | ДА |
| Ноември | мониторинг | Оптимална стойност |  |
| 03.11 | 223 | 160-260мл/л | ДА |
| 11.11 | 223 | 160-260мл/л | ДА |
| 20.11 | 225 | 160-260мл/л | ДА |
| 26.11 | 226 | 160-260мл/л | ДА |
| Декември | мониторинг | Оптимална стойност |  |
| 03.12 | 222 | 160-260мл/л | ДА |
| 08.12 | 222 | 160-260мл/л | ДА |
| 16.12 | 223 | 160-260мл/л | ДА |
| 22.12 | 223 | 160-260мл/л | ДА |

В изпълнение на условие 10.2.1.2.3. се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички пречиствателни съоръжения за битово-фекални води.

С оглед осигуряване на ефективната и дълготрайна експлоатация на пречиствателна станция за битово-фекални води, два пъти годишно се правят проверки за оценка на състоянието й и установяване на възникнали нередности от Специалист технологична част КС. Извършва се проверка на резервоарите, помпите, въздуховодите, инжекторната помпа, поплавковите нивомери и др. Информацията за извършените проверки по оценка на състоянието на ПСБФВ, резултатите от тях, установените несъответствия и предприетите коригиращи действия се отразяват в Протокол.

За отчетната 2020 г. са проведени две проверки на техническа и експлоатационна изправност на всички пречиствателни съоръжения за битово-фекални води. Установено е добро техническо състояние и нормален технологичен режим.

В изпълнение на условие 10.2.1.3.1. се прилага инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по условие 10.2.1.2.

През отчетната 2020 г. са извършени 12 оценки на съответствието на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените такива в Условие 10.2.1.2. Установено е съответствие на стойностите на контролираните параметри с определените оптимални стойности по условие 10.2.1.2. за калов обем и Пропускателна способност на решетката.

Информацията за извършените проверки по оценка на състоянието на ПСБФВ, резултатите от тях, установените несъответствия и предприетите коригиращи действия се отразяват в Протокол от еколог район.

По условие 10.2.2.1. пречистените битово-фекални отпадъчни води се отвеждат в изравнителен резервоар.

Считано от 22.02.2017 г. е преустановено инжектирането на генерираните пречистени отпадъчни води от обекта. Същите се предават на основание договори с „ Дружба 94“ ООД и „Дина транс-2008“ ЕООД за извозване на отпадъчни води от изравнителен резервоар за последващо пречистване в пречиствателна станция за отпадни води (ПОСВ) гр. Генерал Тошево.

По условие 10.3.1.1. и 10.3.2.1. Дъждовните води се заустват във водоприемник Сухо дере и не нарушават неговата категория.

По Условие 10.3.2.2. за отчетната година не са установени залпови изпускания на замърсяващи вещества в Сухо дере, вследствие на аварийни ситуации. Ежемесечно се води дневник.

Съгласно условие 10.4 се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Специалист Технологична част на КС организира  проверка на канализационната мрежа веднъж годишно .

През отчетната 2020 г. е извършена една проверка на канализационната мрежа на 07.10.2020 г.  Установено е добро техническо състояние на канализационната мрежа по сградната канализация и по надземната част /400 мм./ на шахтите.

По Условие 10.5.1. – за отчетната 2020 г. няма регистрирани течове извън канализацията на производствени или битово-фекални води, което е документирано в дневник.

Съгласно условие 6.14 са докладвани данни за емитираните количества на замърсителите в отпадъчните води, за производството на единица продукт.

За целите на изчисление на годишното количество замърсител емитиран към канализационната система на друг оператор (ПСОВ - гр. Генерал Тошево към „ВиК“ АД - гр. Добрич ) е изпитана водна проба от изравнителен резервоар, еднократно за годината.

| Замърсител във водите | Годишно количество замърсител | Годишно количество произведена продукция | Емитирано количество замърсител в отпадъчните води, за производството на единица продукт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [Kg/год.] | [ MWth ] | [Kg/MWth] |
| Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) | - (5,797) | 641,575 | 0,009 |

4.4. Управление на отпадъците

Измервания на количествата генерирани отпадъци, като месечно и годишно количество образуван отпадък:

| Наименование на отпадъка |  | Съхранен към 31.12.19г | 2020 г. - МЕСЕЧНО ГЕНЕРИРАНИ КОЛИЧЕСТВА /тон/ | Годишно количество | Норма по КР | Съответствие | Съхранени към 31.12.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | тон | тон |  | тон |
| Отпадъци, неупоменати другаде (частици от циклони) | 05 07 99 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15 | ДА | 0,000 |
| Стърготини, стружки и изрез. от черни метали | 12 01 01 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | 0,3 | ДА | 0,015 |
| Стърготини, стружки от цвет. Метали | 12 01 03 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,08 | ДА | 0,003 |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0,280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,035 | 0,035 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,000 | 0,140 | 0,55 | ДА | 0,420 |
| Чугун и стомана | 17 04 05 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,00 | ДА | 1,000 |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0175 | ДА | 0,000 |
| Нехлорирани моторни и смазочни масла на минерална основа | 13 02 05* | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,300 | 22 | ДА | 2,300 |
| Твърди остатъци от пясъкоул и масл – водни сепаратори | 13 05 01* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,35 | ДА | 0,000 |
| Наименование на отпадъка | Код | Съхранен към 31.12.19г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год. Количество | Норма по КР | Съответствие | Съхранени към 31.12.20 |
| Утайки от маслоулов шахти | 13 05 03* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,5 | ДА | 0,000 |
| Абсорбенти, филтърни материали | 15 02 02* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,01 | ДА | 0,000 |
| Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3) | 16 02 13* | 0,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,3 | ДА | 0,560 |
| Оловни акумулаторни батерии /от ел.система/ | 16 06 01* | 0,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16 | ДА | 0,000 |
| Оловни акумулаторни батерии /от МПС/ | 16 06 01* | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,076 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,126 | 0,16 | ДА | 0,000 |
| Ni – Cd батерии | 16 06 02* | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,15 | ДА | 0,000 |
| Луминисцентни тръби и други отпадъци, съд. Живак | 20 01 21* | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,012 | 0,012 | ДА | 0,012 |
| Керемиди, плочки, фаянсови и керамич изделия | 17 01 03 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,00 | ДА | 0,000 |
| Наименование на отпадъка | Код | Съхранен към 31.12.19г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год. Количество | Норма по КР | Съответствие | Съхранени към 31.12.20 |
| Утайки от пречистване на отп.води от нас. места | 19 08 05 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,0 | ДА | 0,000 |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 0,000 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,000 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 19,800 | 25 | ДА | 0,000 |
| Хранителни масла и мазнини | 20 01 25 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,15 | ДА | 0,000 |

В таблицата е представена информация за наличните количества на площадката, съхранени отпадъци към дата 31.12.2020 г.

В съответствие с Условие 11.1.1. за отчетната 2020 г. образуваните отпадъци при работата на инсталацията по Условие 2 не се различават по вид и не превишават посочените количества в условието.

##### В изпълнение на условие 11.2. на площадката на КС „Кардам“ не се приемат отпадъци от външни фирми за третиране.

Изпълнение на Условие 11.3. Предварително съхраняване на отпадъците

##### Съгласно условие 11.3.1. всички, образувани на площадката отпадъци се събират, съгласно изискванията на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места.

В изпълнение на условие 11.3.2. образуваните на площадката отпадъци се събират по схемата за разделно събиране на отпадъците, на местата за разделно събиране и в съответствие с нормативната уредба по околна среда.

В изпълнение на условие 11.3.3. при събиране на образуваните на площадката отпадъци, същите се привеждат в удобен за транспортиране и съхраняване вид, единствено при наличие на техническа възможност за това.

В изпълнение на условие 11.3.4. предварителното съхраняване на отпадъците се извършва за срок, не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;

- една година при последващо предаване за обезвреждане.

Съгласно условие 11.3.5. предварителното съхраняване на генерираните отпадъци се извършва на местата, определени за тази цел, посочени на актуализирано Приложение II.7.4 към Решение № 367-Н0-И0-А1-ТГ1/2013г., при спазване изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.

Съгласно условие 11.3.6. предварителното съхраняване на опасните отпадъци се извършва в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете са обозначени с добре видими надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка.

В изпълнение на условие 11.3.7. предварителното съхраняване на отпадък с код и наименование: 20 01 21* - Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, се извършва на площадка № 4, обозначена на актуализирано Приложение II.7.4 към Решение № 367-Н0-И0-А1-ТГ1/2013г., разделно от другите отпадъци и при наличие на сяра в количество най-малко по 2 грама на всеки килограм лампи. Площадката е в обособено помещение покрито, оградено и с бетонова основа. Площадката е обозначена с ясни надписи за вида на отпадъците, които се третират в нея и е оборудвана със затворени съдове за съхраняване на счупени лампи; съдове за съхраняване или с транспортни опаковки, гарантиращи безопасното съхраняване на излезлите от употреба лампи. Към 31.12.20г. се съхранява 0,012 т. отпадък.

В изпълнение на условие 11.3.7.1. предварителното съхраняване на отпадък с код и наименование: 16 02 13*- Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти, различно от упоменатото в кодовете от 16 02 09 до 16 02 12, се извършва разделно, на площадка № 4, обозначена на актуализирано Приложение II.7.4 към Решение № 367-Н0-И0-А1-ТГ1/2013г., разделно от другите отпадъци. Площадката е в обособено помещение покрито, оградено и с бетонова основа. Площадката е обозначена с ясни надписи за вида на отпадъците, които се третират в нея и е оборудвана със затворени контейнери за съхраняване. Към 31.12.2020г. се съхранява 0,560 т. отпадък

В изпълнение на условие 11.3.8. предварителното съхраняване на следните отпадъци с код и наименование:

- 13 02 05* - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа; Към 31.12.20г.  се съхранява 2,300т. отпадък

- 13 05 01* - Твърди остатъци от песъкоуловители и маслено – водни сепаратори (перлит) се извършва на площадка № 6, обозначена на актуализирано Приложение II.7.4 към Решение № 367-Н0-И0-А1-ТГ1/2013г. Към 31.12.20г. не се съхранява отпадък.

Площадката е бетонирана и оборудвана с приемателни съдове. Съдовете са изработени от материали, невзаимодействащи с отработените масла и са маркирани с надпис: “Отработени масла”, код и наименование на отпадъка. Площадката има ясни надписи за вида на отпадъците, които се третират в нея и няма връзка с канализацията.

В изпълнение на условие 11.3.9. предварителното съхраняване на отпадъци с код и наименование:

16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии (от електрическа система), се извършва на площадка № 5. Към 31.12.20 г. се съхранява 0,000 т. отпадък. През 2020г. е предаден 0,337т. отпадък при съхранен от минали години 0,350т. Разликата от 0,013т., които остават единствено „на хартия“ след предаването на отпадъка е неточност в документирането в отчетната книга при генерирането на отпадъка. След предаването на 0,337 т. през 2020г., към 31.12.2020г. няма отпадък за съхранение.

- 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии (от МПС) се съхраняват предварително на  площадка № 5, Към 31.12.20 г. не се съхранява отпадък.

- 16 06 02* - Ni – Cd батерии се съхраняват предварително на площадка № 7, Към 31.12.20г. не се съхранява отпадък.

Площадките са обособени помещения закрити и оградени и имат трайна настилка (бетон, асфалт) без връзка с канализацията и са снабдени със специализирани съдове, които са:

- устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в тези отпадъци;

- обозначени с надпис ‘Негодни за употреба батерии и акумулатори’.

На площадките има наличност на абсорбент и пожарогасители.

В изпълнение на условие 11.3.10. предварителното съхраняване на отпадъци с код и наименование:

- 05 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде (прахови частици от циклони), се извършва на площадка № 8, Към 31.12.20 г. не се съхранява отпадък.

- 12 01 01 - Стърготини, стружки и изрезки от черни метали, предварително се съхраняват на площадка № 1 и на площадка № 2 за съхраняване на отпадък с код:17 04 05 - Желязо и стомана. Към 31.12.20 г. се съхранява 0,015т. отпадък.

- 12 01 03 - Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали, предварително се съхраняват на площадка № 1. Към 31.12.20 г. се съхранява 0,003т. отпадък.

- 16 01 03 - Излезли от употреба гуми предварително се съхраняват на площадка № 10, Към 31.12.20г. се съхранява 0,420 т. Отпадък.

- 17 04 05 - Чугун и стомана, предварително се съхранява на площадка № 2, Към 31.12.20г.се съхранява 1,000 т. отпадък.

- 15 02 02* - Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества, предварително се съхраняват на площадка № 3, Към 31.12.20 г. не се съхранява отпадък.

- - 19 08 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места се съхранява разделно, в обособена шахта за стабилизирана утайка в ПСБФВ, Към 31.12.20 г. не се съхранява отпадък.

- - 19 09 05 - Наситени или отработени йонообменни смоли предварително се съхраняват на площадка № 11, Към 31.12.20 г. не се съхранява отпадък.

Всички площадки са обозначени на актуализирано Приложение II.7.4 към Решение № 367-Н0-И0-А1-ТГ1/2013г., и имат трайна настилка (бетон, асфалт),  и ясни надписи за вида на отпадъка, който се третира в тях са ясно отделени от останалите съоръжения в обекта.

Информацията за планираната промяна, внесена с писмо Вх. № на МОСВ: №26-00-865/12.03.2013г. с Приложение № 5 към чл. 16, ал. 1 на Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни включва:

- Добавяне в Таблица 11.1, колона “предварително съхраняване“

Добавяне на втора площадка /Площадка №2/ за временно съхраняване на отпадък с код и наименование: 12 01 01 Стърготини, стружки и изрезки от черни метали.

За планираната промяна е уведомена и РИОСВ-Варна с внасяне на Уведомление за инвестиционно намерение с писмо № 24-00-2238/05.6.2013г.

В изпълнение на условие 11.3.11. предварителното съхраняване на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Съгласно условие 11.3.12. се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване на отпадъците с условията на Комплексното Разрешително се извършва ежемесечно, за всеки един отпадък, като ресорният отговорник докладва резултатите от наблюдението на Еколог Район. Възоснова на подадената информация, Еколог Район ежемесечно изготвя Доклад за оценка на съответствието за изпълнение на Условие 11.3 от КР.

През отчетната 2020 г. са извършени 12 ежемесечни оценки на съответствието на предварителното съхраняване на отпадъците, като не е установено несъответствие. Резултатите от проверките се документират от Еколога в ежемесечни доклади за оценка на съответствието. КС “Кардам” е в съответствие с изпълнение на условие 11.3. за отчетната 2020 г. и няма необходимост от предприемане на коригиращи действия.

Отпадъците на експлоатационната площадка на КС “Кардам”  се съхраняват предварително в специализирани съдове за предварителнто съхранение на производствени и опасни отпадъци.

Резултати от оценките на съответствието на предварителното съхраняване на отпадъците:

| Отчетна година | Брой извършени проверки | Брой установени несъответствия | Причина за несъответствието | Предприети/планирани коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 12 | 0 | - | - |
| 2019 | 12 | 0 | - | - |
| 2018 | 12 | 0 | - | - |
| 2017 | 12 | 0 | - | - |
| 2016 | 12 | 0 | - | - |

Изпълнение на Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците

Съгласно Условие 11.4.1. предаването за транспортиране на всички отпадъци по Условие 11.1.1. извън територията на площадката се извършва единствено на фирми, притежаващи документ по чл. 78 от ЗУО за извършване на такава дейност  или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор.

През отчетната 2020 г. се извърши  предаване за транспортиране на следните отпадъци:

  - Оловни акумулаторни батерии /от ел.система/– код: 16 06 01*

  - Оловни акумулаторни батерии /от МПС/– код: 16 06 01*

  - Ni – Cd батерии – код: 16 06 02*

Информация за транспортирането на образуваните отпадъци е докладвана в Приложение 1 Таблица 4 от Приложение №1 към настоящия ГДОС.

Съгласно Условие 11.4.2. при предаване за транспортиране на опасни отпадъци се изготвя “Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1 от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Съгласно Условие 11.4.2.1. при предаване за транспортиране на отпадъци се изготвят,  съхраняват и предават на транспортиращата фирма, за всяка партида транспортиран отпадък следните документи:

1.	За производствени отпадъци:

-	приемно-предавателен протокол;

2.	За опасни отпадъци:

-	приемно-предавателен протокол;

- “Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1 от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

- “Писмена инструкциия за действие при авария”, в съответствие с Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г.

Съгласно Условие 11.4.3. е изработена и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

За отчетната 2020 г. са извършени 12 ежемесечни оценки на съответствието за транспортиране на образуваните отпадъци. Транспортирането на отпадъците през отчетната година е в съответствие с условие 11.4.

Предаването за транспортиране се извършва след сключване на договор с лицензирана фирма за тази дейност за всички видове предавани отпадъци:

- Оловни акумулаторни батерии /от ел.система/– код: 16 06 01* - Договор №4356/29.01.2020 с „Промишлени системи“ ООД -0,337т.

- Оловни акумулаторни батерии /от МПС/– код: 16 06 01* - Договор №4356/29.01.2020 с „Промишлени системи“ ООД - 0,276т.

- Ni – Cd батерии – код: 16 06 02* - Договор №4364/03.02.2020 с ЕТ „Промишлени системи-Петър Христов“ -0,120т.

Резултати от оценките на съответствието на транспортирането на отпадъците:

| Отчетна година | Брой извършени проверки | Брой установени несъответствия | Причина за несъответствието | Предприети/планирани коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 12 | 0 | - | - |
| 2019 | 12 | 0 | - | - |
| 2018 | 12 | 0 | - | - |
| 2017 | 12 | 0 | - | - |
| 2016 | 12 | 0 | - | - |

Изпълнение на Условие 11.5. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци

Съгласно условие 11.5.1. отпадъците, образувани от дейността на компресорната станция, определени с условие 11.1.1., се предават за оползотворяване, в т. ч. рециклиране единствено на лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО за извършване на такава дейност или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък.

Информацията по условието е докладвана в Приложение 1 Таблица 5 от настоящия ГДОС.

Съгласно условие 11.5.2. е изготвена и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

За отчетната 2020 г. са извършени 12 ежемесечни оценки на съответствието за оползотворяване, в т. ч. рециклиране на отпадъци с определените в условията изисквания.

Не са установени несъответствия.

През отчетната 2020 г. за оползотваряване са предадени следните видове отпадъци:

- Оловни акумулаторни батерии /от ел.система/– код: 16 06 01* - Договор №4356/29.01.2020 с „Промишлени системи“ ООД

Код на извършената операция: R13  ; Общо предадено количество: 0,337т.

2. Оловни акумулаторни батерии /от МПС/– код: 16 06 01* - Договор №4356/29.01.2020 с „Промишлени системи“ ООД

Код на извършената операция: R13  ; Общо предадено количество: 0,276т.

3. Ni – Cd батерии – код: 16 06 02* - Договор №4364/03.02.2020 с ЕТ „Промишлени системи-Петър Христов“

Код на извършената операция: R13  ; Общо предадено количество: 0,120 т.

Резултати от оценките на съответствието на оползотворяването, в т. ч. рециклиране на отпадъците:

| Отчетна година | Брой извършени проверки | Брой установени несъответствия | Причина за несъответствието | Предприети/планирани коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 12 | 0 | - | - |
| 2019 | 12 | 0 | - | - |
| 2018 | 12 | 0 | - | - |
| 2017 | 12 | 0 | - | - |
| 2016 | 12 | 0 | - | - |

Изпълнение на Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците

В изпълнение на Условие 11.6.1. предаването на отпадъците, генерирани от дейността на предприятието, за обезвреждане извън територията на площадката се извършва единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО за извършване на такава дейност или комплексно разрешително и въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък.

Съгласно Условие 11.6.2. е изработена и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

За отчетната 2020 г. са извършени 12 ежемесечни оценки на съответствието на обезвреждането. Не са регистрирани несъответствия.

През отчетната 2020 г. за обезвреждане са предадени следните видове отпадъци:

- Смесени битови отпадъци – 20 03 01 – извозването на битовите отпадъци се осъществява от фирма „А.С.А. България“ ЕООД- концисионер на общинското сметище.

Код на извършената операция: депониране - D  ; Общо предадено количество: 19,800 т.

Информацията по условието е докладвана в Приложение 1 Таблица 5 от настоящия ГДОС.

Резултати от оценките на съответствието на обезвреждането на отпадъците:

| Отчетна година | Брой извършени проверки | Брой установени несъответствия | Причина за несъответствието | Предприети/планирани коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 12 | 0 | - | - |
| 2019 | 12 | 0 | - | - |
| 2018 | 12 | 0 | - | - |
| 2017 | 12 | 0 | - | - |
| 2016 | 12 | 0 | - | - |

Изпълнение на Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците

Съгласно Условие 11.7.1. се осъществява измерване/изчисляване на количествата генерирани на площадката отпадъци, с цел определяне на годишно количество образуван отпадък за всяка инсталация. Резултатите за образуваните количества на отпадъците, образувани на площадката се документират в ежемесечни справки от Еколога.

Съгласно Условие 11.7.2. е изработена и се прилага инструкция за измерване на образуваните количества отпадъци при образуването им. Месечните количества образувани отпадъци се отразяват своевременно в отчетните книги за отпадъците.

В изпълнение на условие 11.7.3. е изработена и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Оценката на съответствието на годишните количества на генерираните отпадъци, с разрешените такива, се извършва ежемесечно от Еколога съгласно инструкцията. Ежемесечно се оценяват генерираните с натрупване до отчетния месец годишни количества.

За периода на отчетната 2020 г. е установено съответствие за всички видове отпадъци по отношение на генерираните годишни количества.

Годишните количества отпадъци са докладвани в Таблица 4 от Приложение №1 към настоящия ГДОС.

Резултати от оценките на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива:

| Отчетна година | Брой извършени проверки | Брой установени несъответствия | Причина за несъответствието | Предприети/планирани коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 12 | 0 | - | - |
| 2019 | 12 | 0 | - | - |
| 2018 | 12 | 1 брой Превишаване на количеството отпадък „Чугун и стомана“, код 17 04 05: Норма по КР - 1,000т. , Генерирано количество - 4,660т. Установено е превишаване на нормата с 3,660 т. | Извършването на ремонтни дейности на ГТКА №1 в КС „Кардам 2“. Подмяна на части на производствените линии и съоръжения поради амортизация. Към отпадъка се добавят и одобрените за ликвидация бракувани активи. | Отпадъкът е предаден за оползотворяване на лицензирана фирма на основание договор № 343/10.05.2018г. с „Орбит металс“ ЕООД |
| 2017 | 12 | 0 | - | - |
| 2016 | 12 | 0 | - | - |

Изпълнение на Условие 11.8. Анализи на отпадъците

По Условие 11.8.1. в Компресорната станция не се образуват отпадъци с огледални кодове, съгласно Приложение №1 от Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците.

По Условие 11.8.2. отпадъкът, образуван и предназначен за обезвреждане чрез депониране, в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т. 1.1 на приложение № 1 от Наредба №8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци са битовите отпадъци. Битовите отпадъци се предават за обезвреждане на сметосъбиращата фирма в община Генерал Тошево.

Съгласно Условие 11.8.2 Доклад за основното охарактеризиране на смесените битови отпадъци е внесен в РИОСВ – Варна с писмо № 718/30.08.2010г.

Изпълнение на Условие 11.9. Документиране и докладване

В изпълнение на условие 11.9.1. годишните отчети по отпадъците, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, издадена от министъра на околната среда и водите са внесени в ИАОС в срок.

Съгласно Условие 11.9.2. годишните количества образувани отпадъци се документират от еколог район и са докладвани в таблица 4 от Приложение 1 от ГДОС.

Съгласно Условие 11.9.3. резултатите от оценката на съответствието съгласно условие 11.3.12., условие 11.4.3., Условие 11.5.2., Условие 11.6.2. и Условие 11.7.3., установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия се документират и съхраняват от еколог район.

4.5. Шум

По Условие 12.1.1. Дейностите, извършвани на производствената площадка на КС Кардам, се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво - 70 dB(A);

- вечерно ниво - 70 dB(A);

- нощно ниво - 70 dB(A);

В мястото на въздействие (в най-близко разположените спрямо промишления източник урбанизирани територии и извън тях)):

- дневно ниво – 55 dB(A);

- вечерно ниво - 50 dB(A);

- нощно ниво – 45 dB(A).

По условие 12.2.1. се извършва наблюдение на:

- общата звукова мощност на площадката;

- еквивалентните нива на шум в определени точки по границите на площадката;

- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

През отчетната година не са извършвани СПИ на нивата на шум излъчван в околната среда от обекта.

С писмо изх. № БТГ-04-09-40(2)/06.10.2020г.,РИОСВ-Варна е уведомена за временното спиране на ГТКА В КС „Кардам“. Във връзка с изпълнение на проект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“ и реверсиране на преноса на природен газ в посока вход от Р. Турция, считано от 21.02.2020 г., инсталацията по условие 2 от КР №367-Н0/2008г.: (3 броя ГТКА в Компресорна станция (КС) „Кардам 1“ и 6 броя ГТКА в КС „Кардам 2“) е временно спряна от режим на работа. Предприетите мерки са в съответствие с решение, записано в Протокол на Управителния съвет №425/20.02.2020 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Съгласно горецитираното Решение всички ГТКА на КС „Кардам 1“ и 4 броя на КС „Кардам 2“ са изведени в студен резерв до възникване на технологична необходимост от работа на компресорната станция.

ГТКА, поддържани в студен резерв се стартират в рамките на 10-15 минути през определен период от време (веднъж на всеки три месеца) за извършване функционални проби,.

През 2020г. ГТКА в КС „Кардам 1“ не са работили.

ГТКА в КС „Кардам 2“ през 2020г. са работили 5 часа.

Условията при които се провеждат собствените периодични измервания на шум, визирани в чл. 18, ал. 1, т. 1 и т. 2, вкл. и изключението по ал. 2 на чл. 18 от Наредба № 54 от 13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (обн. ДВ. бр.3 от 11.01.2011 г., в сила от 12.02.2011 г.) не могат да бъдат постигнати. В тази връзка задълженията на оператора по чл. 27, т. 2 и Раздел V от Наредбата, както и условие 12.2.1 и следващите подусловия към условие 12 от КР № 367-Н0/2008г., не могат да бъдат изпълнени поради гореописаните обективни причини.

Последните СПИ са извършени през 2018 г. от „Екоексперт 6” ЕООД гр. Варна. Доклада за резултатите от СПИ на нивата на шум излъчван в околната среда от обекта е внесен в РИОСВ в законоустановения срок.

Съгласно Условие 12.2.2. е изработена и се прилага инструкция за наблюдение по показателите по Условие 12.2.1.

Последните собствени периодични измервания са извършени през 2018г. от „Екоексперт 6” ЕООД гр. Варна. Следващият собствен мониторинг на  излъчвания шум от площадката ще бъде извършен при възстановяване работата на ГТКА и ще се докладва със съответния ГДОС г.

По Условие 12.2.3. е изготвена и се прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

За отчетната 2020 г. не е извършена оценка на съответствието.

В изпълнение на условие 12.3.1. резултатите от докладваното наблюдение на определените показатели се съхранява на площадката.

В изпълнение на условие 12.3.2. резултатът от оценката на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, се съхранява на площадката.

По условие 12.3.3 – Няма регистрирани жалби от живущи около площадката за създаден дисконфорт от шум, чийто източник да се намира на територията на Компресорната станция.

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Съгласно условие 13.1.1.1. е изготвена и се прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

Дежурният оператор-компресор дневна смяна прави външен оглед на маслените системи на ГТКА в КС. Проверката се документира ежедневно в дневник за техническото състояние на маслените системи по условие 8.3.5.2. Всички констатирани течове се документират в дневник на маслени системи. За отчетната година няма констатирани течове.

По условие 13.1.1.3. на територията на КС са разположени метални контейнери с абсорбент в случай на разливи.

Съгласно условие 13.1.1.4. се прилага инструкция за отстраняване на разливи от вещества/ препарати, които могат да замърсят почвата/ подземните води и третиране на образуваните отпадъци.

За отчетната 2020г. не са установени разливи на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони), което е отбелязано в Дневник за документиране на установени разливи по условие 13.3.6. от КР.

По Условие 13.1.1.5. варели, тръбопроводи и др., при които са установени течове  се отстраняват и не се ползват, до момента на отстраняването на повредата.

По Условие 13.1.1.6. извършването на товаро-разтоварни дейности, които биха могли да доведат до течове/изливания се извършват на определените за това места.

Собствен мониторинг на почви

Съгласно Условие 13.1.2.1. – През отчетната 2020 г. няма извършван собствен мониторинг на състоянието на почви на територията на площадката по показателите, посочени в Таблица 13.1.2.2.

Собственият мониторинг на състоянието на почвите на територията на площадката по показателите, посочени в Таблица 13.1.2.2. Собствен мониторинг на почви е проведен на 03.07.2018г.

Пробовземането и анализите са извършени от акредитирана лаборатория „СЖС България“ ЕООД.

Съгласно условие 13.1.2.2. се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите по Условие 13.1.2.1. и базовото състояние на почвите, установяване на причините, в случай на повишаване на концентрациите и предприемане на коригиращи действия.

През отчетната 2020г. не е извършенна оценка на съответствието. Следващата оценка на съответствието ще бъде извършена след извършване на собствен мониторинг през 2021 г.

Съгласно условие 13.1.3.4. се води Дневник с данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/ номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива.

През отчетната 2020 г. няма установени разливи, което е документирано в Дневника по условие 13.3.6.

Съгласно условие 13.1.3.5. резултатите от анализа на състоянието на почвите (базово състояние) по определените в Таблица 13.1.2.2. показатели са докладвани в Таблица 8 към Приложение1 на настоящия ГДОС.

Опазване на подземните води

Съгласно условие 13.2.1.2. се прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Проверката се документира ежедневно в дневник за техническото състояние на маслените системи по условие 8.3.5.2. Всички констатирани течове се документират в дневник на маслени системи. За отчетната година няма констатирани течове.

Съгласно условие 13.2.1.3. на площадката на КС се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определени за целта места.

Съгласно условие 13.2.1.4. се прилага инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). За отчетната 2020 г. не са установени разливи на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони), което е отбелязано в Дневник за документиране на установени разливи по условие 13.3.6. от КР.

Съгласно условие 13.2.1.5. резервоари, варели, тръбопроводи и др., при които са установени течове не се използват за съхраняване на течности, до момента на тяхното отстраняване.

Съгласно условие 13.2.1.6. извършването на товаро- разтоварни дейности, се извършват единствено на определените за целта места.

Съгласно Условие 13.2.1.7. няма дейности през годината по изграждане на съоръжения, при които се осъществява контакт с подземни води.

## Условия за мониторинг на подземните води

По условие 13.2.2.1. за отчетната година собствен мониторинг на подземните води не е извършван, поради изтичане срока на действие на Разрешително за ползване на подземен воден обект за инжектиране на води №12570001/03.07.2015г. на 12.06.2016г. и своевременно прекратяване на дейностите, разрешени с Разрешителното.

Съгласно условие 13.3.1. резултатите от собствения мониторинг на подземни води от предходни години се съхраняват на площадката.

## Съгласно Условие 13.3.6. за установените разливи/случаи на изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) се води Дневник с данни за датата на установяване на разлива, причини за разлива, неговата площ, състав и количество на замърсителите, предприетите мерки за отстраняване на разлива и последствията от него, както и наименование/номер на приемащия обем, където е събрана остатъчната течност.

## За отчетната 2020 г. не са установени разливи.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

Инвестиционното предложение за Реконструкция на Компресорна станция „Кардам” при „Булгартрансгаз”ЕАД гр. София - Монтаж на екологична камера на 1 бр. Газокомпресорен турбинен агрегат, с топлинна мощност 35 MW, включен в условие 2 на Комплексно разрешително № 367-Н0/2008 г. на КС “Кардам” при “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД за регулиране процеса на изгаряне на горивото с цел намаляване емисиите на азотни оксиди.

В технологично отношение, реконструкцията представлява оборудване на двигател тип ТНМ 1304-11 с нискоемисионна горивна камера и касае промяна на горивния процес за регулиране процеса на изгаряне на горивото (природен газ) с цел намаляване емисиите на азотни оксиди.

- Съдържание на NOx в изгорелите газове при 15% О2 - не по-високо от 75 mg/Nm3;

- Съдържание на СO в изгорелите газове при 15% О2 - не по-високо от 100 mg/Nm3.

На площадката на КС „Провадия” на база сключен договор №1497А/07.10.2013г. с „MAN Diesel&Turbo”SE – ФР Германия, се проведе изпитание на прототипни нискоемисионни горивни камери. Камерите са разработени от производителя на газови турбини ТНМ 1304 – „MAN Diesel&Turbo”SE – ФР Германия и ползват природен газ като гориво.

Прототипните нискоемисионни камери са от сух тип DLE горивни камери (Dry Low Emissions combustion  chambers). При този вид камери чрез конструктивни решения се постига компромисно решаването на два антагонистични от термична гледна точка окислителни процеса: на получаване на СО от една страна и на азотни оксиди от друга. Както е известно, генерирането на значими количества азотни оксиди NOx (NO+NO2) протича при висока температура на горене – над 1800 К, докато с намаляването й окислението на въглерода се забавя. Така при нискотемпературно изгарянето се образува повече въглероден оксид, които е междинен продукт в процеса на пълно окисление до въглероден диоксид.

Горивния процес се осъществява посредством два горивни контура – контур за основен горивен газ и контур за пилотен горивен газ. В контура за основен газ се извършва предварително смесване на горивото с въздух, което намалява температурата на горене, респ. окислението на азота. Контурът за пилотен газ подава в горивните камери чисто гориво и е гарант, че няма да се преустанови горенето при всички възможни режими на работа на газовата турбина. Според мощността на същата се променят съотношенията на подаваното гориво по двата контура. За поддържане на гориво-въздушната смес в границите на възпламеняемост е изградена и байпасна система на въздуха за горене.

- Прекратяване работата на инсталации или части от тях

В изпълнение на условие 15.1. се прилагат технологични инструкции за пускане и спиране на инсталациите по Условие 2, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси.

По условие 15.3. и условие 15.4. - Няма регистрирани анормални режими на инсталацията по Условие 2. Всяко ГТКА е снабдено със система за автоматично управление и контрол, която следи за нормалната работа на агрегатите. При възникване на анормален режим на работа и поява на сериозни отклонения на технологичните параметри от нормалните стойности, работата на оборудването се преустановява автоматично от Станционната система за управление - SCS

По условие 16.1. - Няма предприети действия по временно или окончателно прекратяване работата на инсталации и съоръжения или на части от тях.

7.	Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. Аварии

В изпълнение на условие 14.1. е изготвен и се спазва вътрешен авариен план, утвърден от Ръководител РЗ СИЕР „Вълчи дол“, който включва всички елементи, описани в условието.

За отчетната 2020 г. не са установени аварии.

В изпълнение на условие 14.2. е изготвена оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар. Предложени са мерки за задържане на тези води/вещества/препарати в авариен обем на територията на площадката и последващото им третиране, които да се използват при наличие на потенциална възможност за такова изпускане.

Съгласно Условие 14.3. има изготвен Дневник за регистриране на всяка възникнала аварийна ситуация с информация, включваща:

- Причините за аварийната ситуация;

- Време и място на възникване;

- Въздействие върху здравето на населението и околната среда;

- Предприети действия по прекратяването на аварийната ситуация и/ или отстраняването на последствията от нея.

Дневникът се води ежемесечно от еколог. До момента няма регистрирани аварийни ситуации, което е документирано в Дневника по условие 14.3.

В изпълнение на условие 14.4. е изготвена инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води, вследствие на аварийни ситуации. За отчетната 2020 г. няма залпови замърсявания на отпадъчните води, вследствие на аварийни ситуации.

В изпълнение на условие 14.5. е изготвен Дневник за посочените в условието случаи, който се попълва при необходимост. За отчетната 2020 г. няма направени записи.

В изпълнение на условие 14.6. за отчетната 2020 г. не е възникнала крупна производствена авария с опасност за здравето на хората и околната среда.

Информация за липса на аварии през отчетната 2020 г. са отразени в Таблица № 9 към Приложение № 1 от настоящия ГДОС.

В изпълнение на условие 14.7. на площадката на КС се съхранява документация за наличието, разположението и количествата опасни вещества и препарати на площадката, попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС.

В изпълнение на условие 14.8. е изготвена Оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. Актуализираната „Оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на причинени екологични щети“ и актуализирани „Мерки за отстраняване на причините и непосредствената заплаха за екологични щети“ за Компресорна станция „Кардам“ е внесена в РИОСВ с писмо № БТГ-Ев-Изх-89/27.02.2019г.

В изпълнение на условие 14.9. в изготвената оценка по Условие 14.8., са планирани и остойностени мерки за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

В изпълнение на условие 14.10. и условие 14.12 за отчетната 2020 г. при работата на инсталациите и съоръженията не са установени случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и не са причинени екологични щети от работата на инсталацията по условие 2.

7.2.	Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

Няма постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за които е издадено Комплексното разрешително.

- Подписване на годишния доклад

Д е к л а р а ц и я

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 367 –Н0 / 2008 г. на “Булгартрансгаз” ЕАД, за обект Компресорна станция „Кардам”.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Владимир Малинов

Изпълнителен Директор

на „Булгартрансгаз“ ЕАД

Дата:………………………

П Р И Л О Ж Е Н И Я

| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |  |
| --- | --- |
| Таблица 1. | Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR |
| Таблица 2. | Емисии във въздуха |
| Таблица 3. | Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация |
| Таблица 4. | Образуване на отпадъци |
| Таблица 5. | Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци |
| Таблица 6. | Шумови емисии |
| Таблица 7. | Опазване на подземни води |
| Таблица 8. | Опазване на почви |
| Таблица 9. | Аварийни ситуации |
| Таблица 10. | Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР |
| Приложение 2 | Методика за изчисляване на годишното количество замърсители в атмосферния въздух и отпадъчните води |
| Приложение 3 | Схема на площадката с означени площадки за предварително съхраняване на отпадъци |
| Приложение 4 | Доклад и протоколи за резултатите от СПИ на шум, карта с разположение на точките за измерване на шум |

ПРИЛОЖЕНИЕ  1

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR за отчетната 2020 г.

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1в) | в почва (колона 1с) |  |  |
|  |  |  | [Kg/год.] | [Kg/год.] | [Kg/год.] | [Kg/год.] | [Kg/год.] |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) | - (85,082) С |  |  |  |  |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | - (79,820) С |  |  |  |  |
| 11# |  | Серни оксиди ( SOx / SO2 ) | - ( 3,230 ) С |  |  |  |  |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) |  | - (5,797) С |  |  |  |

С - изчислена стойност

М - измерена стойност

ПРИЛОЖЕНИЕ  1

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух за отчетната 2020 г.

| Изпускащо устройство № 1 | Компресорна станция Кардам 1 |
| --- | --- |
| Източник на отпадъчни газове: | Газотурбинен компресорен агрегат № 1 |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/ % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| SOх | mg/Nm3 | 35 | не |  | Веднъж на две години |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | не |  | Веднъж на две години |  |
| NOх | mg/Nm3 | 75 | не |  | Веднъж годишно |  |

| Изпускащо устройство № 2 | Компресорна станция Кардам 1 |
| --- | --- |
| Източник на отпадъчни газове: | Газотурбинен компресорен агрегат № 2 |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/ % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| SOх | mg/Nm3 | 35 | не |  | Веднъж на две години |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | не |  | Веднъж на две години |  |
| NOх | mg/Nm3 | 75 | не |  | Веднъж годишно |  |

| Изпускащо устройство № 3 | Компресорна станция Кардам 1 |
| --- | --- |
| Източник на отпадъчни газове: | Газотурбинен компресорен агрегат № 3 |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/ % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| SOх | mg/Nm3 | 35 | не |  | Веднъж на две години |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | не |  | Веднъж на две години |  |
| NOх | mg/Nm3 | 75 | не |  | Веднъж годишно |  |
| Изпускащо устройство № 4 | Компресорна станция Кардам 2 |
| Източник на отпадъчни газове: | Газотурбинен компресорен агрегат № 1 |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/ % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| SOх | mg/Nm3 | 35 | не |  | Веднъж на две години |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | не |  | Веднъж на две години |  |
| NOх | mg/Nm3 | 75 | не |  | Веднъж годишно |  |
| Изпускащо устройство № 5 | Компресорна станция Кардам 2 |
| Източник на отпадъчни газове: | Газотурбинен компресорен агрегат № 2 |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/ % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| SOх | mg/Nm3 | 35 | не |  | Веднъж на две години |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | не |  | Веднъж на две години |  |
| NOх | mg/Nm3 | 75 | не |  | Веднъж годишно |  |

| Изпускащо устройство № 6 | Компресорна станция Кардам 2 |
| --- | --- |
| Източник на отпадъчни газове: | Газотурбинен компресорен агрегат № 3 |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/ % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| SOх | mg/Nm3 | 35 | не |  | Веднъж на две години |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | не |  | Веднъж на две години |  |
| NOх | mg/Nm3 | 75 | не |  | Веднъж годишно |  |
| Изпускащо устройство № 7 | Компресорна станция Кардам 2 |
| Източник на отпадъчни газове: | Газотурбинен компресорен агрегат № 4 |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/ % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| SOх | mg/Nm3 | 35 | не |  | Веднъж на две години |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | не |  | Веднъж на две години |  |
| NOх | mg/Nm3 | 75 | не |  | Веднъж годишно |  |
| Изпускащо устройство № 8 | Компресорна станция Кардам 2 |
| Източник на отпадъчни газове: | Газотурбинен компресорен агрегат № 5 |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/ % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| SOх | mg/Nm3 | 35 | не |  | Веднъж на две години |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | не |  | Веднъж на две години |  |
| NOх | mg/Nm3 | 75 | не |  | Веднъж годишно |  |
| Изпускащо устройство № 9 | Компресорна станция Кардам 2 |
| Източник на отпадъчни газове: | Газотурбинен компресорен агрегат № 6 |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | не |  | Веднъж на две години |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | не |  | Веднъж на две години |  |
| NOх | mg/Nm3 | 75 | не |  | Веднъж годишно |  |
| Изпускащо устройство № 10 | Компресорна станция Кардам 2 |
| Източник на отпадъчни газове: | Водогреен котел №1 и Водогреен котел №2 |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/ % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | не |  | Веднъж на две години |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | не |  | Веднъж на две години |  |
| NOх | mg/Nm3 | 250 | не |  | Веднъж годишно |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ  1

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация – 2020 г.

Производствените и битово-фекалните води след пречистването им в локалните пречиствателни съоръжения се събират в изравнителен резервоар, след което, на основание договор се предават за последващо пречистване в ГПСОВ гр. Генерал Тошево към „ВиК“ АД – гр. Добрич.

| мониторинг на отпадъчна вода от изравнителен резервоар за 2020г. Протокол от Пробовземане: № 303/ 23.10.2020 г. Протокол от изпитване № 78929 / 04.11.2020 г. |  |
| --- | --- |
| Пробовземна точка № 5 – Крайна смесителна шахта – смесен поток от обект КС „Провадия“ |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съот- ветствие |
| ХПК | mg/dm3 |  | 63,00 | Веднъж годишно |  |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 |  | 73,00 | Веднъж годишно |  |
| БПК5 | mg/dm3 |  | 25,16 | Веднъж годишно |  |
| рН | - |  | 6,59 | Веднъж годишно |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 |  | 0,298 | Веднъж годишно |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ  1

Таблица 4. Образуване на отпадъци – 2020 г.

|  | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхра нение на площад ката* | Транспортиране - собствен транспорт / външна фирма |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадък |  | Количества определени с КР, t/y | Реално измерено, t/y | Колич. Определени сКР | Реално измерено,t/m2 |  |  | Съответ ствие |
| Отпадъци, неупоменати другаде (прахови частици от циклони) | 05 07 99 | 15 | 0,000 |  |  | Площадка № 8 | Не | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 0,3 | 0,015 |  |  | Площадка № 1 | Не | ДА |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 0,08 | 0,003 |  |  | Площадка № 1 | Не | ДА |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0,55 | 0,140 |  |  | Площадка № 10 | Не | ДА |
| Чугун и стомана | 17 04 05 | 1 | 1,000 |  |  | Площадка № 2 | Не | ДА |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места | 19 08 05 | 18 | 0,000 |  |  | На мястото на образуване | Не | ДА |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | 0,0175 | 0,000 |  |  | Площадка № 11 | Не | ДА |
| Нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 22 | 2,300 |  |  | Площадка № 6 | Не | ДА |
| Твърди остатъци от пясъкоуловители и маслени – водни сепаратори (перлит) | 13 05 01* | 0,35 | 0,000 |  |  | Площадка № 6 | Не | ДА |
| Утайки от маслоуловителни шахти | 13 05 03* | 0,5 | 0,000 |  |  | Не | Не | ДА |
|  |  |  | 0,000 |  |  | Да – Площадка № 3, Условие 11.3.7 | не | ДА |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15 02 02* | 0,010 | 0,000 |  |  | Площадка №3 | Не | ДА |
| Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 | 16 02 13* | 0,300 | 0,300 |  |  | Площадка № 4 | Не | ДА |
| Оловни акумулаторни батерии (от елекрическа система) | 16 06 01* | 16,00 | 0,000 |  |  | Площадка № 5 | Договор №4356/29.01.20 с „Промишлени системи“ ООД - 0,337 т. | ДА |
| Оловни акумулаторни батерии от МПС (от МПС) | 16 06 01* | 0,160 | 0,126 |  |  | Площадка № 5 | Договор №4356/29.01.20 с „Промишлени системи“ ООД - 0,276 т. | ДА |
| Ni – Cd батерии | 16 06 02* | 16,00 | 0,020 |  |  | Площадка № 7 | Договор №4364/03.02.20 с ЕТ „Промишлени системи-Петър Христов“ - 0,120 т. | ДА |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,012 | 0,012 |  |  | Площадка № 4 | Не 8 | ДА |
| Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия | 17 01 03 | 2 | 0,000 |  |  |  | Не | ДА |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 25 | 13,200 |  |  |  | „А.С.А. България“ ЕООД 13,200 т. | ДА |
| Хранителни масла и мазнини | 20 01 25 | 0,15 | 0,000 |  |  |  | Не | ДА |

ПРИЛОЖЕНИЕ  1

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци – 2020 г.

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирмата извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оловни акумулаторни батерии (от елекрическа система) | 16 06 01* | НЕ | НЕ | Договор №4356/29.01.20 с „Промишлени системи“ ООД R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. Предадени за оползотворяване 0,337 т. от които: 0,100 т. генерирани през 2017г.; 0,200 т. генерирани през 2018г.; 0,037 т. генерирани през 2019г. | ДА |
| Оловни акумулаторни батерии от МПС (от МПС) | 16 06 01* | НЕ | НЕ | Договор №4356/29.01.20 с „Промишлени системи“ ООД R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. Предадени за оползотворяване 0,276 т. от които: 0,080 т. генерирани през 2018г.; 0,070 т. генерирани през 2019г.; 0,126 т. Генерирани през 2020 г. | ДА |
| Ni – Cd батерии | 16 06 02* | Не | Не | Договор №4364/03.02.2020 с ЕТ „Промишлени системи-Петър Христов“ R13 -Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. Предадени за оползотворяване 0,120 т. от които: 0,100 т. генерирани през 2019г.; 0,020 т. Генерирани през 2020 г. | ДА |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | НЕ | НЕ | Депониране – D „А.С.А. България“ ЕООД Община Добрич селска, с. Стожер 13,200 т. | Да |

ПРИЛОЖЕНИЕ  1

Таблица 6. Шумови емисии  - 2020 г.

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |

Забележка: За отчетната 2020г. няма извършени СПИ на шум. Следващите СПИ на шум ще се извършат при възобновяване на дейността на ГТКА и ще се докладват със съответния ГДОС.

ПРИЛОЖЕНИЕ  1

Таблица 7. Опазване на подземните води – 2020 г. - неприложимо

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Забележка: Разрешително за ползване на подземен воден обект за инжектиране на води №12570001/03.07.2015г. е с изтекъл срок на действие от 12.06.2016г.

Подземните води не са обект за мониторинг или водоползване.

ПРИЛОЖЕНИЕ  1

Таблица 8. Опазване на почви – 2020 г.

Пробовземна точка № 1- Пункт №1, Тревна площ пред маслено стопанство

Протокол от пробовзимане на почви № ……..

Протокол от изпитване № ……

Пробата е взета на дълбочина от 0 до  10 см.

| Показател | Концентрация в почвите базово състояние | Пробовземна точка №1 N 43° 46,752' E 028° 07,424' | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция /рН/ | 8,32 | Пункт №1, Тревна площ пред маслено стопанство |  | 1 път на 3 години | ДА |
| Нефтопродукти [Mg/kg] | 21,71 | Пункт №1 , Тревна площ пред маслено стопанство |  | 1 път на 3 години | ДА |

Протокол от пробовзимане на почви № ….

Протокол от изпитване № ……..

Пробата е взета на дълбочина от 10 до  40 см.

| Показател | Концентрация в почвите базово състояние | Пробовземна точка №1 N 43° 46,752' E 028° 07,424' | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция /рН/ | 8,32 | Пункт №1, Тревна площ пред маслено стопанство |  | 1 път на 3 години | ДА |
| Нефтопродукти [Mg/kg] | 21,71 | Пункт №1 , Тревна площ пред маслено стопанство |  | 1 път на 3 години | ДА |

Пробовземна точка №2 -Пункт №2, Тревна площ зад компресорен цех КС Кардам 2

Протокол от пробовзимане на почви № …

Протокол от изпитване № …

Пробата е взета на дълбочина от 0 до  10 см.

| Показател | Концентрация в почвите базово състояние | Пробовземна точка №2 N 43° 46,714' E 028° 07,354' | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция /рН/ | 8,17 | Пункт №2, Тревна площ зад компресорен цех КС Кардам 2 |  | 1 път на 3 години | ДА |
| Нефтопродукти [Mg/kg] | 378,78 | Пункт №2, Тревна площ зад компресорен цех КС Кардам 2 |  | 1 път на 3 години | ДА |

Протокол от пробовзимане на почви № …

Протокол от изпитване № ..

Пробата е взета на дълбочина от 10 до  40 см.

| Показател | Концентрация в почвите базово състояние | Пробовземна точка №2 N 43° 46,714' E 028° 07,354' | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция /рН/ | 8,17 | Пункт №2, Тревна площ зад компресорен цех КС Кардам 2 |  | 1 път на 3 години | ДА |
| Нефтопродукти [Mg/kg] | 378,78 | Пункт №2, Тревна площ зад компресорен цех КС Кардам 2 |  | 1 път на 3 години | ДА |

Пробовземна точка №3 - Пункт №3, Тревна площ до ЛПСОВ

Протокол от пробовзимане на почви № …

Протокол от изпитване № ….

Пробата е взета на дълбочина от 0 до  10 см.

| Показател | Концентрация в почвите базово състояние | Пробовземна точка №3 N 43° 46,699' E 028° 07,496' | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция /рН/ | 8,22 | Пункт №3, Тревна площ до ЛПСОВ |  | 1 път на 3 години | ДА |
| Нефтопродукти [Mg/kg] | 27,24 | Пункт №3, Тревна площ до ЛПСОВ |  | 1 път на 3 години | ДА |

Протокол от пробовзимане на почви № ….

Протокол от изпитване № …

Пробата е взета на дълбочина от 10 до  40 см.

| Показател | Концентрация в почвите базово състояние | Пробовземна точка №3 N 43° 46,699' E 028° 07,496' | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция /рН/ | 8,22 | Пункт №3, Тревна площ до ЛПСОВ |  | 1 път на 3 години | ДА |
| Нефтопродукти [Mg/kg] | 27,24 | Пункт №3, Тревна площ до ЛПСОВ |  | 1 път на 3 години | ДА |

Пробовземна точка №4 - Пункт №4, Тревна площ до компресорен цех КС Кардам 1

Протокол от пробовзимане на почви № ….

Протокол от изпитване № …..

Пробата е взета на дълбочина от 0 до  10 см.

| Показател | Концентрация в почвите базово състояние | Пробовземна точка №4 N 43° 46,845' E 028° 07,461 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция /рН/ | 8,18 | Пункт №4, Тревна площ до компресорен цех КС Кардам 1 |  | 1 път на 3 години | ДА |
| Нефтопродукти [Mg/kg] | 10,15 | Пункт №4, Тревна площ до компресорен цех КС Кардам 1 |  | 1 път на 3 години | ДА |

Протокол от пробовзимане на почви № …

Протокол от изпитване № …

Пробата е взета на дълбочина от 10 до  40 см.

| Показател | Концентрация в почвите базово състояние | Пробовземна точка №4 N 43° 46,845' E 028° 07,461 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция /рН/ | 8,18 | Пункт №4, Тревна площ до компресорен цех КС Кардам 1 |  | 1 път на 3 години | ДА |
| Нефтопродукти [Mg/kg] | 10,15 | Пункт №4, Тревна площ до компресорен цех КС Кардам 1 |  | 1 път на 3 години | ДА |

Базово състояние  на почвите е извършено през 2009г. Следващият собствен мониторинг на почвите ще бъде извършен през 2021 г. и ще се докладва с ГДОС за 2021 г.

Таблица 9.  Аварийни ситуации – 2020 г.

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

През отчетната 2020 г. не са регистрирани аварийни ситуации с последствия за околната среда

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР – 2020 г.

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Няма регистрирани оплаквания и възражения за отчетната година.

ПРИЛОЖЕНИЕ  2

МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ

НА ГОДИШНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗАМЪРСИТЕЛИ В ОКОЛНАТА СРЕДА

2020 г.

- Изчисляване на годишните количества замърсители в атмосферния въздух

Методиката се основава на Утвърден Доклад за резултатите от проведените през 2019 г. Собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от организирани неподвижни източници и моточасовете на ГТКА за отчетната 2020г.

  - Серни оксиди  ( SOx / SO2 )

Формула за изчисляване:

Е = МП х Нраб. 	, където

  - Е – количеството емитиран замърсител -( SOx / SO2 )  kg/у

  - МП – масовия поток [kg/h] на SO2 от протокол от изпитване за съответния организиран източник

  - Нраб. – работните часове за съответното съоръжение- ГТКА или Водогреен котел през отчетната година

След изчисляване на годишното количество емитирани серни оксиди за всяко съоръжение, количествата се сборуват за намиране на годишното количество емитирани серни оксиди за инсталацията по условие 2 от Комплексно разрешително №367-Н0/2008г.

Изчисляване:

Годишно количество на серни оксиди за отчетната 2020г.

| SOx/SO2 | Масов поток | Работни часове за 2020 г. | Емитирани серни оксиди |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kg/h] |  | [kg/у] |
| ГТКА №1 | 0,187 | 0 | 0,000 |
| ГТКА №2 | 0,174 | 0 | 0,000 |
| ГТКА №3 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| ГТКА №1 | 0,000 | 1 | 0,000 |
| ГТКА №2 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| ГТКА №3 | 0,000 | 2 | 0,000 |
| ГТКА №4 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| ГТКА №5 | 0,000 | 1 | 0,000 |
| ГТКА №6 | 0,000 | 1 | 0,000 |
| ВК №1 и №2 | 0,002 | 1615 | 3,230 |
|  |  | Годишното количество на серни оксиди: | 3,230 |

Годишното количество на серни оксиди за отчетната 2020 г. изпускани в атмосферния въздух е 3,230 kg.

  - Въглероден  оксид  ( СО )

Формула за изчисляване:

Е = МП х Нраб. 	, където

  - Е – количеството емитиран замърсител-( СО ) kg/у

  - МП – масовия поток [kg/h] на въглероден оксид, от протокол от изпитване за съответния организиран източник

  - Нраб. – работните часове за съответното съоръжение- ГТКА или Водогреен котел през отчетната година

След изчисляване на годишното количество емитиран въглероден оксид за всяко съоръжение, количествата се сборуват за намиране на годишното количество емитиран въглероден оксид за инсталацията по условие 2 от Комплексно разрешително №367-Н0/2008г.

Изчисляване:

Годишно количество на  въглероден оксид за отчетната 2020г.

| СО | Масов поток | Работни часове за 2020 г. | Емитиран въглероден оксид |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kg/h] |  | [kg/у] |
| ГТКА №1 | 1,689 | 0 | 0,000 |
| ГТКА №2 | 2,453 | 0 | 0,000 |
| ГТКА №3 | 1,214 | 0 | 0,000 |
| ГТКА №1 | 0,000 | 1 | 0,000 |
| ГТКА №2 | 6,076 | 0 | 0,000 |
| ГТКА №3 | 5,499 | 2 | 10,998 |
| ГТКА №4 | 1,761 | 0 | 0,000 |
| ГТКА №5 | 5,161 | 1 | 5,161 |
| ГТКА №6 | 2,708 | 1 | 2,708 |
| ВК №1 и №2 | 0,041 | 1615 | 66,215 |
|  |  | Годишното количество на въглероден оксид: | 85,082 |

Годишното количество на въглероден оксид за отчетната 2020 г. изпускан в атмосферния въздух е  85,082 kg.

  - Азотни оксиди (NOx/NO2):

Формула за изчисляване:

Е = МП х Нраб. 	, където

  - Е – количеството емитиран замърсител -( NOx / NO2 )  kg/у

  - МП – масовия поток [kg/h] на NO2 от протокол от изпитване за съответния организиран източник

  - Нраб. – работните часове за съответното съоръжение- ГТКА или Водогреен котел през отчетната година

След изчисляване на годишното количество емитирани азотни оксиди за всяко съоръжение, количествата се сборуват за намиране на годишното количество емитирани азотни оксиди за инсталацията по условие 2 от Комплексно разрешително № 367-Н0/2008г.

Изчисляване:

Годишно количество на азотни оксиди за отчетната 2020 г.

| NOX/NO2 | Масов поток | Работни часове за 2020 г. | Емитирани серни оксиди |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kg/h] |  | [kg/у] |
| ГТКА №1 | 3,579 | 0 | 0,000 |
| ГТКА №2 | 4,147 | 0 | 0,000 |
| ГТКА №3 | 3,952 | 0 | 0,000 |
| ГТКА №1 | 3,703 | 1 | 3,703 |
| ГТКА №2 | 4,553 | 0 | 0,000 |
| ГТКА №3 | 3,471 | 2 | 6,942 |
| ГТКА №4 | 2,980 | 0 | 0,000 |
| ГТКА №5 | 4,026 | 1 | 4,026 |
| ГТКА №6 | 18,314 | 1 | 18,314 |
| ВК №1 и №2 | 0,029 | 1615 | 46,835 |
|  |  | Годишното количество на азотни оксиди: | 79,820 |

Годишното количество на азотни оксиди за отчетната 2020 г. изпускани в атмосферния въздух е 79,820 kg.

2. Изчисляване на годишните количества замърсители в отпадъчните води, транспортирани към канализационната система на друг оператор –ГПСОВ – гр. Генерал Тошево към „ВиК“ АД –гр. Добрич

2.1. Общ органичен  въглерод  изразен  като ХПК/3

Методиката се основава на протокол от изпитване на водите от изравнителен резервоар – смесен поток (пречистени производствени и битово-фекални). Анализа се извършва веднъж годишно.

Формула за изчисляване:

Е1 = Q x [(C : 3) x 10-3]		, където

Е1 , 2– количеството емитиран замърсител за отчетната година

Q - Количество отпадъчни води (производствени и битово-фекални) годината  [m3]

С  - Емисия, измерена за този период , mg/dm3

10-3 – коефициент за превръщане:  mg/dm3 (kg/m3

Изчисляване на замърсителя за 2020 г.:

| Количество води от изравнителен резервоар - 2020г [m3] | 276,040 |
| --- | --- |
| С - емисия, измерена за този период [mg/dm3] | 63 |

Е1 = Q x ( C x 10-3 )

Е1 = 276,040  m3  х   ( 63,00 mg/dm3/3 x 10-3 )

Е1 = 276,040  m3  х   0,021

Е1 = 5,797 kg общ органичен  въглерод  изразен  като ХПК/3 за отчетната година.

Приложение 3