УТВЪРЖДАВАМ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГРАД  ДОБРИЧ

годишен доклад

за 2020 г.

# относно: Комплексно разрешително №338-Н1/2011г.                       за експлоатация на Депо за неопасни отпадъци на град Добрич          при с. Богдан

Март 2021 г. – Добрич

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

- Увод

- Система за управление на околната среда

- Структура и отговорности

- Използване на ресурси

- Използване на вода

- Използване на ел.енергия

- Използване на спомагателни материали

- Емисии на вредни вещества в околната среда

- Доклад по Европейския регистър на емисии на вредни вещества

- Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

- Инсталация за изгаряне на биогаз

- Емисии от точкови източници

- Неорганизирани емисии

- Интензивно миришещи вещества

- Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух

- Собствени периодични изследвания

- Документиране и докладване

- Емисии на вредни вещества в отпадъчните води

- Мониторинг каломаслоуловител

- Мониторинг инфилтрат

- Мониторинг метео данни

- Битово- фекални води

- Повърхностни води

- Управление на отпадъците

- Образуване на отпадъци

- Събиране и приемане

- Временно съхранение

- Транстортиране

- Оползотворяване, преработване и рециклиране

- Обезвреждане на отпадъци

- Контрол и измерване

- Сруктура и състав на отпадъчното тяло

- Поведение на слягане на повърхността на тялото на депото

- Анализ на отпадъците

- Документиране и докладване

- Шумови емисии

- Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

- Мониторинг на подземни води

- Мониторинг на почви

- Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР

- Прекратяване работа на инсталацията или части от тях

- Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

Речник на използваните термини:

КР             Комплексно  разрешително

РИОСВ    Регионална инспекция по околната среда и водите

БДДР       Басейнова дирекция Дунавски район

СУОС      Система за управление на околната среда

ЕРЕВВ     Европейски регистър на емисиите на вредни вещества

ЕРИПЗ     Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители

СПИ         Собствени периодични измервания

ГК             Газов кладенец

ПВ            Подземни води

КП            Контролен пункт почви

ПСОВ      Пречиствателна станция за отпадъчни води

ИАОС      Изпълнителна агенция по околна среда

МОСВ      Министерство на околната среда и водите

ЗУО          Закон за управление на отпадъците

РЛ             Регионална лаборатория към ИАОС

MWh/t      Количество консумирана електоенергия за депонирането на един тон отпадък

dB/A/        децибели/ А скала/

РЗИ          Регионална здавна инспекция

СМР         Стоително монтажни работи

РШ            Ревизионна шахта

1. Наименование на инсталацията/ите, за която е издадено комплексното разрешително (КР):

Депо за неопасни отпадъци на град Добрич при с. Богдан

2. Адрес по местонахождение на инсталацията:

Землище на с. Богдан, Община Добричка

3. Регистрационен номер на КР:

№338- Н1/2011г.

4. Дата на подписване на КР:

02.11.2011 г.

5. Дата на влизане в сила на КР:

02.11.2011 г.

6. Оператор  на инсталацията и  притежател на разрешителното:

6.1. Притежател на разрешителното – Община град Добрич

7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора:

7.1. Собственик на инсталацията: Община град Добрич, ул.„България”№12,

тел. 058/600-001, факс: 058/600-166, e-mail: dobrich@dobrich.bg

8. Лица за контакти:

Община град Добрич  – Мария Димитрова

9. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицата за контакти:

град Добрич, ул. „България” №12, тел: 058/600-705, факс: 058/601-207

10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията:

Депото за неопасни битови отпадъци на град Добрич се намира в землището на с. Богдан, община Добричка, на 5-6 км. в посока юг- югозапад от града. То се състои от съществуващо депо и новопроектирано разширение с обща площ 103 дка. Територията на депото обхваща предимно земи, изключени от Държавния горски фонд чрез замяна със селскостопански земи.

Експлоатацията на Клетка І на Депо за неопасни отпадъци при с.Богдан започна от 08.06.2009г. до 28.02.2015г. През този период са приемани битови и производствени неопасни отпадъци от населението на Община град Добрич, Община Добричка и Община Крушари.

При приемане на неопасните отпадъци, съгласно законовите изисквания се извършваше проверка на място, която включваше:

- проверка на придружаващата отпадъците документация;

- проверка на отпадъците, с оглед установяване на съответствието на отпадъка с представената документация, както и че отпадъците са същите, които са обект на основното охарактеризиране и изпитването за установяване на съответствието;

- измерване с електронна везна и регистрация по електронен път на количеството на приеманите отпадъци;

- отразяване в “Отчетната книга”, оформена по реда на  Наредба 1 от 4 юни 2014г. за реда и образците, по които се предоставя  информация за  дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър.

През целия период на действие депонирането на отпадъците се извършваше на работни хоризонти с дебелина по 3 метра, състоящи се от 5 пласта с мощност по 0,6 мeтра уплътнени отпадъци. Максималният брой хоризонти е 5 в централната част на депото. Отпадъците се разстилаха с помощта на компактор на пластове, след което се уплътняваха. Външните постоянни откоси са оформени с наклон 1:3, а вътрешните временни откоси са с наклон 1:1,5. Извършвано е междинно запръстяване от местна свързана почва с дебелина  15 см.

11. Производствен капацитет на инсталацията:

Съобразно КР 338-Н1/2011г. максималният капацитет на депото за неопасни отпадъци е:

| № | Инсталация | Позиция на дейността, приложение 4 от ЗООС | Капацитет, t/24h | Капацитет, t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Депо за неопасни отпадъци на Община град Добрич при с. Богдан | 5.4 | 180 | 328 500 |

Инсталацията е с прекратена дейност от 01.03.2015г.

Общо приетите количества депонирани отпадъци от началото на експлоатация през 2009 г. до 28.02.2015г. е 264 439,888 t. т.е. за продължителност 2 054 дни средното количество е 128,74 t/24h., което отговаря на Условие 4 и не превишава капацитета, съгласно КР на обекта.

12. Организационна структура във фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда:

12.1. Собственик на инсталацията:

Община град Добрич, представлявана от  Йордан Йорданов – Кмет

Други отговорни институции и лица:

- Зам. кмет „Устройство на територията” – инж. Пенчо Керванов;

– Директор Дирекция„Инфраструктура и околна среда” - инж. Станка Василева;

– Гл. експерт „Опазване на околната среда” – Мария Димитрова.

13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:

# РИОСВ - Варна., 9000, гр. Варна,

# ул. “ Ян Палах “ №4;

# тел.: 052/ 634 579

e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg

14. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията:

“Дунавски район“- с център Плевен

Адрес: гр. Плевен, ул. “Чаталджа”  №60

Тел.:  064/ 88 51 00

e-mail: dunavbd@bdbr.org

## 1. Структура и отговорности:

отговорностите и структурата за изграждане и функциониране на система за управление на околната среда са определени, съгласно изискванията на  Условие 5 от КР.

Необходимите инструкции и прилежащите списъци и дневници, изисквани от КР се съхраняват  в Община град Добрич. За отчетния период на 2020г. не са актуализирани.

2. Обучение:

През годините обучението се е провеждало във връзка със задълженията и отговорностите на персонала при изпълнение на конкретни дейности по условията на КР, прилагане на разработените инструкции по СУОС, както и водене на документация и отчетност.

3. Обмен на информация:

Поддържа се актуална информация относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, в т.ч. списък с имена, длъжности и телефони за контакт. Изготвен е актуален списък на институциите и служебните с телефони за контакти, които следва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното.

4. Документиране:

Поддържа се актуален списък с нормативни актове, регулиращи работата на депото.     Необходимите инструкции,  изисквани от КР се съхраняват  в Община град Добрич.

5. Управление на документи:

съгласно административната структура, пряка отговорност за организацията, изпълнението   и контрола по управлението на документите носи Кмета на общината.

Кмета носи номинална, а главния експерт ООС на общината носи пряка отговорност за изземване на невалидната документация, свързана със системата за управление на околната среда, в контекста на комплексното разрешително, по съответния ред, определен с  инструкция 5.1.1.

6. Оперативно управление:

Изготвени са всички инструкции, съобразени с изискванията в КР. Редовно се попълват  дневниците към инструкциите, както и листите за отклонение.

7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия:

Прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, в съответствие с условията на комплексното разрешително. Извършва се периодична оценка на съответствията на стойностите на показателите. Налични са инструкциите, в случай на установяване на несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации:

Утвърдена е писмена инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното оборудване след всяка авария. Инструкцията обхваща цялата изготвена и разпространена документация във връзка със Системата за управление на околната среда – инструкции, списъци, дневници  и др.

Утвърден е План за предотвратяване, ликвидация и провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи. В него са описани евентуалните аварии, както и правилата за оповестяване.

На територията на „Депо за неопасни отпадъци на гр. Добрич при с. Богдан” могат да възникнат локални производствени аварии в случаи на земетресение, тежки зимни условия (снегонавявания и обледявания), наводнения и пожар.

През 2020г. на територията на  депото е регистрирана една авария.

### На 19.07.2020г. възниква аварийна ситуация – пожар в границите на клетката за депониране. Дежурният от охранителната фирма уведомява гл. експерт ООС при Община град Добрич, а  той  от своя страна подава сигнал до  съответните обществени и контролни  органи. Предприети са действия за гасене на пожара от Регионална дирекция  „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Добрич.  Извършени са измервания на въздуха с мобилна станция  на РИОСВ – Варна, при които не са констатирани превишения на нормите. След локализиране и потушаване на пожара са предприети мерки за запръстяване на клетката със земни маси с цел недопускане приток на кислород и възобновяване на горенето.

Съгласно Условие 14.3 от Комплексното разрешително е попълнен дневник за документиране на действията за възникнали аварийни ситуации. В тези документ е описно място и причина за възникналия пожар, предприетите мерки и коригиращи действия, както и евентуалните последици върху околната среда.

9. Записи

Изработена и утвърдена е инструкция, определяща реда, изискванията, взаимоотношенията,  компетенциите и отговорностите на длъжностните лица /персонала/ за документиране и съхраняване на данни от наблюдението на показатели и резултати от оценка на съответствието им с изискванията на условията в КР. Цел на процедурата е да се следи изпълнението на условията в комплексното разрешително.

Документират се и се съхраняват данните от наблюдението на емисионните и технически показатели, а така също от оценката на съответствията им с условията в комплексното разрешително.

На базата изисквания в инструкция по Условие 5.9.1 се документират и съхраняват данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието с изискванията на условията в КР, както и причините за установени несъответствия, и предприетите коригиращи действия. Документират се и се съхраняват данните при преразглеждане или актуализация на инструкциите за работа на технологичното оборудване. Изготвен е и се съхранява списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното. Документират се резултатите от прилагане на писмената инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове и уведомяването на ръководния персонал, за предприемане на необходимите организационни и технически действия.

10. Докладване

Съгласно Условие 5.10.1,  притежателят на КР трябва да изготви, в срок до 31.03. на следващата година, „Годишен доклад (ГД) за  изпълнение на дейностите, за които е     предоставено  Комплексното разрешително”. ГД се изготвя по образец и трябва да бъде съобразен с изискванията на разработения модул за докладване на емисии на вредни вещества.

Изпълнението на дейностите по  КР № 338- Н1/2011г. се докладват  за осма година.

11. Актуализация на СУОС

Актуализация на системата за управление на околна среда и инструкциите към нея, свързани с изпълнението на условията в разрешителното се извършва, след промяна на отговорните лица, извършващи конкретни дейности в условията на разрешителното или след промени в нормативната база по околна среда.

През 2020г. не е извършвана актуализация на СУОС.

12. Уведомяване

Съгласно Условие 7.1 притежателят на КР уведомява областния управител, кмета на общината, РИОСВ и органите на ГД „ПБЗН“-МВР при аварийни или други замърсявания,   а в случаите  на замърсяване на повърхностни или подземни води и Басейнова Дирекция. За всяка планирана промяна в работата на инсталацията следва да се информира МОСВ съгласно Условие 7.2. Изисква се информацията  по двете условия да бъде включена като част от ГДОС за съответната година.

1. използване на вода

| Условие 8.1.1 Използването на вода за производствени нужди да става единствено при наличието на Разрешително за водовземане, издадено съгласно изискванията на Закон за водите и/или при наличие на актуален договор с „ В и К“ оператор и при спазване на условията в документите уреждащи законосъобразното използване на вода. | Водоснабдяването на площадката на Депото за неопасни отпадъци при с. Богдан се осъществяваше по договор с „В и К“ гр. Добрич. Общото изразходвано количество вода за площадката се измерваше чрез монтирания на площадката разходомер за вода, като местоположението му е посочено в ген. плана, приложен към заявлението за издаване на комплексно разрешително. |
| --- | --- |
| Условие 8.1.2 При работата на инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС, количеството използвана вода за производствени нужди да не превишава годишната норма за ефективност при употребата на вода m3/ единица продукт в рамките на 0,00946. | основната консумация на вода за производствени нужди се използваше за проходната дезинфекционна яма, както и за оросяване, с цел недопускане на запрашване, на асфалтовата площадка и бетоновия път. Измерването и документирането на изразходваните количества вода при работа на инсталацията по Условие 2 се извършваха съгласно „Инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени цели”, съгласно Условие 8.1.5.2 на КР338-Н1/2011г. За 2020 г. няма употреба на вода за производствени нужди. |
| Условие 8.1.3 Притежателят на настоящото разрешително да прилага „Инструкция за експлоатация и поддръжка на проходната дезинфекционна яма, както и оборудването за оросяване на тялото на депото основни консуматори на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 от ЗООС“ | Резултатите от изпълнението на инструкцията по Условие 8.1.3 се документират съгласно Условие 8.1.5.5. Извършени са общо 12 проверки, при които не са регистрирани отклонения в експлоатацията на съоръженията. Дезинфекционна яма подлежи на премахване. |
| Условие 8.1.4 Притежателят на настоящото разрешително да прилага „Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване“ | Резултатите по инструкцията по Условие 8.1.4 се документират съгласно Условие 8.1.5.4. Извършени общо 12 проверки, при които не са регистрирани отклонения в експлоатацията на съоръженията. |
| Условия по КР № 388-Н1 /2011 г. | ДОКЛАДВАНЕ |
| Условие 8.1.6.1 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно като част от ГДОС резултатите от годишната норма за ефективност при употребата на вода по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС за календарната година, съгласно Таблица 8.1.2. | С писмо №70-65-29 от 12.05.2016г. Община град Добрич уведомява „В и К“ ЕООД град Добрич, че обекта е необитаем, което от своя страна води до временно преустановяване начислението на изразходена вода. За 2020 г. показанията са нулеви. |

2.  Използване на енергия

Съгласно Условие 8.2.1.1 консумираната електроенергия от инсталацията па Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС, да не превишава годишната норма на ефективност при употребата на електроенергия, MWh/h депониран отпадък в рамките на 0,939.

| Условие 8.2.1.1 Притежателят на настоящото разрешително да прилага „Инструкция за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на осветителната система и ел.помпи към оросителната система към инсталацията, основни консуматори на електроенергия.“ | Основните консуматори на електрическа енергия са осветителната и ел.помпите към оросителната система. Документирането се извършва съгласно Условие 8.2.2.3. През отчетния период са извършени 12 проверки при които не констатирани несъответствия. |
| --- | --- |
| Условие 8.2.2.1 Притежателят на настоящото разрешително да прилага „Инструкция за измерване/ изчисляване и документиране на количествата електроенергия за производствени нужди“ | организацията и провеждането на измерване и документиране на консумацията на електроенергия на депото за неопасни отпадъци са възложена на гл. експерт ООС при Община град Добрич. Отчитането се извършва с пасантен електромер, а количеството на използвана електроенергия се отчита и документира ежемесечно в журнал съгласно Условие 8.2.2.2. |
| Условия по КР № 388-Н1 /2011г. | ДОКЛАДВАНЕ |
| Условие 8.2.3 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС резултатите от изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употреба на електроенергия за инсталацията по Условие 2 както и оценката на съответствието на годишните количествата електроенергия с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Изчислените стойности са представени са в следващата таблица. За отчетния период консумация употребена електроенергия е за битови цели от охранителите на ФСБ. Няма консумация на електроенергия за производствени цели. Месец 2020г. Измерено общо месечно количество електроенергия (MWh) Месечна консумация на електроенергия за производствени цели (MWh) Депонирани отпадъци за месеца ( t ) Януари 0,879 0 0 Февруари 1,551 0 0 Март 0,713 0 0 Април 0,564 0 0 Май 0,308 0 0 Юни 0,248 0 0 Юли 0,274 0 0 Август 0,275 0 0 Септември 0,352 0 0 Октомври 0,576 0 0 Ноември 1,837 0 0 Декември 1,107 0 0 |

3. Съхранение на спомагателни материали

На площадката на депото няма разположени контейнери  и резервоари за съхранение на използваните основни и спомагателни суровини и материали, както и на горива.

| Условие 8.3.1.2 Притежателят на настоящото разрешително да съхранява спомагателни материали- дезинфекционни средства в оригиналните им опаковки в склад посочен в заявлението за издаване на комплексно разрешително. | Съхранението на спомагателните материари се осъществяваше в специален склад с подова и странична изолация, нямащ връзка с канализацията на депото, с ограничен достъп до него и обузначен с съответните информационни табели.За документирането на резултатите от извършените проверки на площадките за съхранение на спомагателни материали се прилага „Инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали към инсталацията“, съгласно Условие 8.3.1.3. В горе посоченото Комплексно разрешително не са определени разходни норми на спомагателни материали и горива. През 2020г. на територията на депото не са съхранявани спомагателни материали. |
| --- | --- |
| Условия по КР № 388-Н1 /2011г. | ДОКЛАДВАНЕ |
| Условие 8.3.3.1 Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС данни от извършените проверки съгласно Условие 8.3.1.3. | Всяка една проверка се документира съгласно Условие 8.3.2.1. Извършени са 12 проверки, при които няма регистрирани отклонения. |

При изпълнението на условията в КР, свързани с контрола и мониторинга на  атмосферата, отпадъчни води, подпочвени води, почви и шум се използват услугите на „ЕКО- КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД гр. Бургас за пробонабиране и анализ на взетите проби.

1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR                    Обобщена информация е представена в Таблица 1 от Приложение 1.

2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

А) Работа на инсталация за изгаряне на биогаз

В съответствие Условие 6.14, „Датата на изграждане на газоотвеждащата система“ ще е дата на изграждане на горния изолиращ екран. Съгласно Условие 9.1.1 от КР се разрешава експлоатация на инсталация  за изгаряне на биогаз. За проследяване и контрол на работния режим ще се прилага „Инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на инсталацията, в съответствие с определените параметри по  Условие 9.1.2“, съгласно Условие 9.1.3.

Мониторинг на инсталацията ще се извършва  в съответствие с определените по Условие 9.1.2. контролни параметри. Документиране и докладване ще се осъществява съгласно Условие 9.1.4.

За периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролните параметри  ще се прилага по Условие 9.1.5.1. Документирането и докладването ще се осъществява съгласно Условие 9.1.6.

Б) Емисии от точкови източници

Съгласно Условие 9.2.1 на територията на депото е изградена система за отвеждане на образуваните газове от тялото на депото, при следните изисквания:

| Условие 9.2.1.1 Успоредно с депонирането на отпадъците след запълване на първия работен хоризонт, да започне изграждане на вертикалните газоотвеждащи кладенци. | Изградени са девет газови кладенци. Те са разположени на разстояние не по-малко от 50 m и не повече от 100 m един от друг. |
| --- | --- |
| Условие 9.2.3 От датата на изграждане на газоотвеждащата система, и по-точно след монтажа на хоризонталния газов дренаж, ще започне прилагането на „Инструкция за постоянна проверка на ефективността й, изразяваща се в контрол на състоянието на газоотвеждащите тръби чрез периодична проверка на газовите ревизионни шахти и периодично измерване на дебита и състава на биогаза“. | През 2020 г. газоотвеждащата система не е надграждана. През м. юли вследствие възникналия пожар и горящия отпадък е нарушена цялостта на габион № 2. Община гр. Добрич ще предприеме мерки за възтановяването на газовата ревизионна шахта. |
| Условие 9.2.4 Дебитите на отпадъчните газове от изпускащото устройство към инсталацията за изгаряне на биогаз не трябва да превишават посочените стойности в таблица 9.2.4. от КР №338-Н1/2011г. | Изпускащо устройство № Източник на отпадъчни газове Пречист вателно съоръжение Макс. дебит на газовите (Nm3/h) Височина на изпускащото устройство(m) 1 Инсталация за изгаряне на биогаз на „закрит“факел на изгаряне - 500 12 Таблица 9.2.4 През отчетния период съоръжението не изградено. |

#### В ) Неорганизирани емисии

#### Съгласно Условие 9.3.1 от датата на изграждане на газоотвеждащата система към Клетка 1  на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, всички емисии на вредни вещества да се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащо устройство №1, описано в Условие 9.2.4.

| Условие 9.3.2 Притежателат на настоящото разрешителното да прилага „Инструкция периодичната оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане мерки за ограничаването им“. | При констатиране на неорганизирани емисии, се предприемаха профилактични мероприятия като овлажняване с вода на всички участъци от площадката които са източници на прах и оросяване на отпадъците в клетката съгласно Условие 9.3.4. През отчетния период са извършени 12 периодични проверки, при които не са констатирани несъответствия вследствие на това, че на теритоията на депото не се извършват товаро- разтоварна дейност. |
| --- | --- |
| Условие 9.3.3 Притежателят на настоящото разрешително да прилага „Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия“. | Пряка отговорност за организацията, изпълнението и контрола по прилагане на инструкцията за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии има гл. експерт ООС при Община град Добрич. Същият организира и провежда оценката и отчитането на съответствието на техническите мероприятия за ограничаване на неорганизираните емисии с определените в условията на КР. |

#### Г)  Интензивно миришещи вещества

Необходимо е да се подчертае, че при подобен тип обекти, емисиите на неприятни миризми не може да бъде напълно редуцирано.

възприетата технология да се използва  инфилтрата за оборотно оросяване на тялото на депото е предпоставка за насищане на въздуха с  неприятни миризми около участъка за депониране за тази цел в процеса на експлоатация се запръстяваха  работните участъци съгласно, Условие 9.4.2. от КР №338-Н1/2011г. Периодичната оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините и предприемане на коригиращи действия се осъществяваше съгласно Условие 9.4.4. В случай на  оплаквания за миризми, съгласно Условие 9.6.2.4, се предприемат незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и набелязват мерки за тяхното ограничаване.

С цел недопускане разпространението на миризми извън границите на производствената площадка след приключване на експлоатация клетката е запръстена и подготвена за извършване на  рекултивация.

За периода има регистрирани оплаквания на граждани за задимяване и миризма вследствие на възникналия пожар на територията на обекта.

Проверката на ефективността и състоянието на газоотвеждащата система се вписва в дневник съгласно Условие 9.6.2.5. Извършени са 12 периодични проверки на системата.

Регистрирано е едно несъответствие – разрушен габион №2 в клетката за депониране. Предстои да се възстанови цялостта на габиона.

Д) Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух.

Съгласно Условие 9.5.1. емисиите на отпадъчните газове от площадката не трябва да водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качеството на околната среда. За да се изпълнява това условие изпълнителят на дейностите на депото ще предприеме всякакви мерки за ограничеване, предотваратяване и намаляване на емисиите.

Е)  Собствени периодични изследвания

| Условие 9.6.1.1 Притежателят на настоящото комплексно разрешително извършва собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци. | През 2020 г. пробонабирането и анализът е извършен от „ЕКО-КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД гр. Бургас по следните показатели метан, въглероден диоксид, кислород, сероводород и водород. Мониторингът е представен в Таблица 2 от ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Документирането се осъществява съгласно Условие 9.6.2.1. |
| --- | --- |
| Условия по КР №338 – Н1/2011 г. | ДОКЛАДВАНЕ |
| Условие 9.6.2.2 Притежателят на настоящото разрешително документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и приноса на замърсители. | Информацията за 2020 г. по ЕРИПЗ е представена в Таблица 1 от ПРИЛОЖЕНИЕ 1. |
| Условие 9.6.2.6 Притежателят на настоящото разрешителното да докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по: - Условия 9.6.2.2, 9.6.2.3 и 9.6.2.4 – от датата на влизане в сила на комплексното разрешително, - Условие 9.6.2.1 – от датата на започване изграждането на вертикалните газови кладенци, но не по рано от две години след началото на експлоатацията на съответната клетка от депото, - Условие 9.6.2.5 – от датата на изграждане на газо-отвеждащата система, да документира и съхранява резултатите от проверкатите. | През 2020 г. ежемесечно са попълвани прилежащите дневници по посочените условия. По Условие 9.6.2.4 за отчетния период има постъпили и регистрирани оплаквания от граждани за задимяване и миризми вследствие на възникналия пожар. С цел отстраняване на нередностите е предприето незабавно запръстяване на горящите участъци. |

#### 3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

#### На площадката на депото за неопасни отпадъци се формираха следните потоци емисии на отпадъчни води:

- Производствени - от площадката за дезинфекция и измиване на специализираните автомобили;

- Производствени - инфилтрат;

- битово - фекални отпадъчни води;

- Повърхностни води.

А) Производствени отпадъчни води от площадката за дезинфекция и измиване на специализираните автомобили

| Условие 10.1.1.3 Притежателят на настоящото разрешителното да прилага „Инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение по Условие 10.1.1.1. в съответствие с информацията по Условие 10.1.1.2“. | Всички отпадъчни води от дезинфекцията на ходовата част на сметоизвозната техника и измиването на площадката около стопанската сграда се отвеждаха в каломаслоуловител, а след това чрез дренажната система в ретензионния басейн. Във връзка с изпълнение на Условие 10.1.1.2. от КР №338-Н1/2011г. Община град Добрич е изпратила писмо № 32-02-116/12.12.2011г. до РИОСВ-Варна за определяне контролния параметър, оптимална стойност и честота на пробовзимане. Провежданият мониторинг през периода от 2009г. до 2015г. показва, че по показател нефтопродукти стойностите са под ПДК от 10 mg/dm3. Съоръжението е с прекратена експлоатация за това и през 2020г. не е провеждан мониторинг. |
| --- | --- |
| Условие 10.1.1.5.1. Притежателят на настоящото разрешителното да прилага „Инструкция за периодичната оценка на съответствие на измерените стойности на контролните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива по Условие 10.1.1.2 на разрешителното“. | Инструкцията е изготвена и се прилага. Документирането и докладването се осъществява съгласно Условие 10.1.1.6. от КР № 338-Н1/2011г. За техническата и експлоатационна изправност на каломаслоуловителя са извършени общо 12 проверки, при които не са регистрирани несъответствия. |

Б) Емисионни норми –индивидуални емисионни ограничения

| Условие 10.1.2.1 Притежателят на настоящото разрешителното да отвежда смесен поток отпадъчни води – инфилтрат (от тялото на депото), производствени води след каломаслоуловител и повърхностни води единствено в ретензионен басейн към системата за оборотно оросяване на тялото на депото. | организираното отвеждане на инфилтрата в ретензионния басейн става чрез изградената дренажна система на Клетка 1. Предвид специфичните условия на площадката по отношение на териториално устройствените характеристики на терена, както и прогнозирания количествен и качествен състав на отпадъчните води, инфилтратът, формиран от полезния обем на депото се е събирал и оборотно се е разпръсквал върху отпадъчното тяло. Поради тази причина на територията на обекта няма изградено локално пречиствателно съоръжение за третиране на инфилтрираните води или включването им в селищна канализационна система. Тази дейност е прекратена от датата на преустановяване дейността на депото. Възможно е при настъпване на критични обстоятелства (крупни аварии и бедствени ситуации), с цел недопускане замърсяване на околната среда, инфилтрата от събирателното съоръжение да бъде извозван до ПСОВ-Добрич съгласно договор за предаване и пречистване с „ Вадоснабдяване и канализация Добрич“ АД. Необходимо е да се подчертае, че в случай на необходимост, тези мерки ще бъдат обвързани и координирани с аварийния план на обекта. С писмо № 32-02-111/01.07.2019г. Община гр. Добрич предоставя копие от договор с „В и К Добрич “АД за предаване и пречистване на инфилтрат съгласно дадено предписание от комплексна проверка № 8-КР-338-Н1/22.03.2019г. |
| --- | --- |
| Условие 10.1.2.1.2 По време на експлоатацията на депото, притежателят на разрешителното да прилага „Инструкция за експлоатация и поддръжка на всички съоръжения към оросителната система на детото“. | В изпълнение на това Условие главен експерт ООС при община град Добрич извършва периодични проверки на техническата и експлоатационна изправност на всички съоръжения към дренажната система. Ежеднивните проверки на всички съоръжения и на цялата територия на депото се извършват от охранителите на обекта. При установяване на пропуски или дефектирало оборудване се предприемат незабавни действия за отстраняването им. С цел поддържане на експлоатационната надеждност на системата, е осигурено резервно оборудване (помпа). Резултатите от извършените проверки се отразяват в дневник. За отчетния период няма извършвани ремонтни дейности по съоръженията. |
| Условие 10.1.2.1.3 Притежателят на настоящото разрешителното да прилага „Инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническата и експлоатационна изправност на ретензионен басейн“. | Ретензионният басейн, като съоръжение за приемане на общото количество отпадъчни води, е разположен в западната, най-ниска част на депото, непосредствено под земнонасипната опорна дига. Местоположението му е съобразено с географските особености на терена, позволяващо гравитачно отвеждане на отпадъчните води от обекта. вместимостта му е 5 725 куб.м, като при неговото оразмеряване е предвидено същия да обслужва цялата площ на клетките за обезвреждане на отпадъците, включително площадковата канализация от стопанския двор и образуваните повърхностни води. Ретензионният басейн е затворен тип, без аварийни изпускатели. В този случай отпадъчните води са се връщали отново върху откритите части на депото в оборотен цикъл. Връщането на филтрационните (отпадъчни) води от басейна до открития откос на отпадъчното тяло са се извършвали с цел оптимизиране на транспирацията, намаляване количеството на инфилтрата и подпомагане на биологичните и биохимични процеси в тялото на депото. Резултатите от периодичните проверки по инструкцията се документират в дневник. През отчетния период са извръшени 100 проверки, при които не са констатирани несъответствия. |
| Условия по КР №338 – Н1/2011 г. | СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ |
| Условие 10.1.3.1 По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, за срок не по- кратък от 30 години, притежателят на разрешителното да извършва мониторинг на метеорологичните данни за определяне на инфилтрата съгласно Таблица 10.1.3.1 от настоящото разрешително. | Извършва се ежедневен мониторинг на метеорологичните показатели като количество на валежите, температура, посока и сила на вятъра и атмосферна влага. Приложените данни са от монтирана на депото метеостанция ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Обобщенаета информация е представена в Таблица 3.1.2. от ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Регистрираното количество на валежите на територията на депо за неопасни отпадъци при с. Богдан, през 2020 г. е 206,5 mm/год. |
| Условие 10.1.3.2 По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, за срок не по –кратък от 30 години притежателят на разрешителното да извършва мониторинг на инфилтрата от ретензионния басейн, съгласно изискванията посочени в Таблица 10.1.3.2 от настоящото разрешително. | През 2020г. мониторинг на инфилтрата се извърши от „ЕКО-КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД гр. Бургас. Точката на пробовземане е шахтата за инфилтрат преди ретензионния басейн и е с координати X 43031.116’ и Y 27047.782’. През отчетния период са извършени едно пробонабиране. Анализирани са всички шестнадесет показателя. Резултатите са представени в Таблица 3.1.1.от ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Обемът на генерирания инфилтрат се определя ежемесечно. Общото количество инфилтрат за 2020 г. е 536,9m3. |
| Условие 10.1.3.3 Притежателят на настоящото разрешителното да изчислява замърсителите и техните годишни количества, които се докладват в рамките на Европейския регистър за изпускането и приноса на замърсители (ЕРИПЗ). | През отчетния период не са предавани количества инфилтрат за пречистване в пречиствателна станция. Поради този факт не са изчислявани и докладвани количества спрямо ЕРИПЗ. |
| Условия по КР №338 – Н1/2011 г. | БИТОВО- ФЕКАЛНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ |
| Условие 10.2.1 Притежателят на настоящото разрешителното да отвежда битово- фекалните води от площадката единствено във водоплътна изгребна яма. | Битово-фекалните отпадъчни води от административната сграда се отвеждаха единствено в изгребна яма. За отчетния период не е извършвано почистване. Съоръжението е с прекратена експлоатация, предстои премахване. |
| Условия по КР №338 – Н1/2011 г. | ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ |
| Условие 10.3.1 не се разрешава заустване на повърхностни води от площадката на депото във водни обести и/или канализационна система. | Повърхностните води от площадката на депото се заустват единствено в ретензионния басейн съгласно Условие 10.1.2.1. от настоящото разрешително. |
| Условия по КР №338 – Н1/2011 г. | ДОКУМЕНТИРАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ |
| Условие 10.4 Документиране и докладване | Във връзка с изпълнение на Условие 10.4. от КР №338-Н1/2011г., Община град Добрич е изпратила писмо (изх.№ 12-34-1 / 02. 02. 2012г.) до ИАОС и РИОСВ-Варна за уведомяване, че са допуснати грешки в Условия 10.4.2. и 10.4.5. Получен е отговор от ИАОС (изх. № 476-ВА-1166/ 07.03. 2012 г. ) за корекция на горепосочените условия. (Решение № 338-И0-А0-ТГ1/2012г.) |

Програма за управление на дейностите по отпадъците

В изпълнение на Условие 11.1.2, с писмо №32-02-6/17.01.2012 г. до РИОСВ Варна, е изпратена програмата за управление на дейностите по отпадъците, съдържаща необходимите мерки, съгласно чл. 31 ЗУО (2003г.) и съответстваща на условията в Комплексното разрешително. При експлоатация на депото за неопасни отпадъци при           с. Богдан, на площадката  са се образували строителни, опасни и битови отпадъци. Техният вид, код, годишно количество, начинът им на съхранение на площадката са определени от Комплексното разрешително.

образуване на отпадъци

Депото е с прекратена експлоатация от 28.02.2015 г.

| Условие 11.1.1 Образуваните отпадъци по време на екплоатацията на инсталацията па Условие 2 да не се различават по вид (код и наименование) и да не превишават количествата, посочени в Таблица 11.1, Таблица 11.2, и Таблица 11.3 от КР. | През 2020г. не са образувани отпадъци. |
| --- | --- |
| Условия по КР №338 – Н1/2011 г. | СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ |
| Условие 11.2.6 Притежателят на настоящото разрешително да прилага „ Инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителнато“. | Извършени са 12 периодични проверки. Не са констатирани нарушения и несъответствия. |
| Условие 11.2.7 На притежателя на разрешителното се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци и код и наименование, с цел тяхното обезвреждане по приложения списък от настоящото разрешително. | На територията на депото не са приемани отпадъци след 28.02.2015г. в началото на стопанския двор на депото е разположен приемно-пропусквателен пункт, където се осъществяваше входящ и изходящ контрол, чрез електронна везна, на количеството приети отпадъци. Регистрираните количества неопасни отпадъци по код, наименование на отпадъка и място на образуване се вписваха в електронен регистър, а така също и в отчетна книга за депониране на отпадъците, оформена по реда на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър. |
| Условие 11.2.8.1 Преди приемане на отпадъците по Условие 11.2.7 питежателя на настоящето разрешително разполагаше с информация от основното охарактеризиране на отпадъците съгласно Наредба № 6 от 27 август 2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа. | Приемането на отпадъците се извършваше възоснова Условие 11.2.8.1, Условие 11.2.8.2, Условие 11.2.8.3, Условие 11.2.8.4 и Условие 11.2.8.5 от КР. При експлоатацията на депото всички фирми, депонирали отпадъци, са имали изготвени доклади за основно охарактеризиране на отпадъци, както и становища за депониране от контролиращия орган. Не са приемани отпадъци от фирми за които е било необходимо вземане на проби с цел установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците в съответствие с изискванията на Условие 11.7.3. Не са констатирани несъответствия съгласно горе посочените условия. |
| Условия по КР №338 – Н1/2011 г. | временно съхраняване на отпадъците |
| Условие 11.3.1 На притежателя на настоящото разрешително се разрешава временно съхранение на отпадъците съгласно Условие 11.1 за срок не по- дъдък от : три години при последващо предаване за оползотворяване; една година при последващо предаване за обезвреждане. | През 2020 г. не са предавани отпадъци за опалзотворяване или обезвреждане. |
| Условие 11.3.2 На притежателя на настоящото разрешително се разрешава временно съхранение на отпадъците, определени с Условие 11.1 на КР. | На площадката са изградени площадки за временно съхранение на следните видове отпадъци опасни с код 13 05 03* и код 15 01 10* и строителни отпадъци с код 17 01 01, 170102. Обособената площадка е обозначена, закрита с трайна настилка (бетон) и е ясно отделена от останалите съоръжения в обекта. През отчетния период не са съхранявани такива отпадъци. Съгласно Условие 11.3.8 са извършени 12 проверки при които не са установени несъответствия. |
| Условия по КР №338 – Н1/2011 г. | Транспортиране на отпадъците |
| Условие 11.4.1 На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за транспортиране извън територията на площадката отпадъците по Условие 11.1.1 само въз основа на писмен договор единствено на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ съгласно ЗУО за извършване на такава дейност. | През 2020 г. не е извършвано транспортиране на отпъдъци извън територията на депото. По време на експлоатацията на депото е прилагана инструкция съгласно Условие 11.4.3. |
| Условия по КР №338 – Н1/2011 г. | Оползотворяване, преработка и рециклиране на отпадъците |
| Условие 11.5.1 На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за оползотворяване, преработване и рециклиране отпадъци съгласно таблиците към Условие 11.1 , образувани при дийността на предприятието, единствено на лица, притежаващи съоттветното разрешение. | Образуваните отпадъци от дейността на депото, съгласно Условие 11.1, задължително се предават за оползотворяване, преработване и рециклиране единствено на лица, притежаващи разрешение, лиценз или КР съгласно ЗУО за извършване на такава дейност, само въз основа на писмен договор. С цел подравняване на терени и запръстяване на работните участъци на депото, на притежателя на КР №338-Н1/2011г. се разрешаваше да извършва операция по оползотворяване на отпадъци с код 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04, 17 05 06, 20 02 02. През отчетния период не са приемани отпадъци за оползотворяване. Съгласно Условие 11.5.3 са извършени общо 12 проверки, при които не са регистрирани несъответствия. |
| Условия по КР №338 – Н1/2011 г. | Обезвреждане на отпадъците |
| Условие 11.6.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по обезвреждене, обозначена с код D5 . | При експлоатацията на депото приеманите за депониране отпадъци са съответствали на визираните в Условие 11.6.2. През отчетния период не са приемани отпадъци. В изпълнение на Условие 11.6.3. не са извършвани операции по обезвреждане посочените отпадъци. Съгласно Условие 11.6.5 са извършени 12 проверки, при които не са констатирани нарушения. Депонирането на неопасните отпадъци е извършвано съобразно установените правила и експлоатационни изисквания, определени в плана за експлоатация. Обезвреждането е на работни хоризонти, които са с дебелина по 3 м. и се състоят от 5 пласта по 60 см. Броят на хоризонтите е най-голям в централната част на депото. Отпадъците се разстилаха на пластове с дебелина около 75 см. с помощта на компактор, за да се уплътнят до достигне проектната плътност от 0.850 - 1.0 т/м3. |
| Условия по КР №338 – Н1/2011 г. | контрол и измерване |
| Условие 11.7.1 Притежателят на настоящото разрешително да осъществява измерване/ изчисляване на количествата образувани отпадъци с цел определяне на годишно количество образувани отпадъци. | През отчетния период не са образувани отпадъци. |
| Условие 11.7.4 Притежателят на настоящото разрешително да осъществява мониторинг на състоянието на тялото на депото съгласно Таблица 11.7.4 от настоящото разрешително. | Заетата площ от клетката на депото е 26 дка. От 2016 г. геодезическото заснемане на депонираните отпадъци се извършва от „ТРАЯНА-54“ ЕООД гр. Добрич. При прекратяване експлоатация на депото изкоп слягане (cut) е 18 134,8 куб.м., а в последните години сляга до 2 779,30 куб.м. Динамичните процеси, свързани с разграждане и слягане на депонираните отпадъци вече са по-равномерни. Община град Добрич ще продължи да проследява и изпълнява Условие 11.7.4 |
| Условия по КР №338 – Н1/2011 г. | ализ на отпадъците |
| Условие 11.8.1 Притежателят на настоящото разрешителното да извършва анализи на образуваните отпадъци: в случай на класификация на отадъците с огледален код, съгласно Приложение № 1 на Наредба № 2 за класификация на отпадъци, по реда на чл.10 (1) на цитираната наредба. | През отчетния прериод не са образувани отпадъци на обекта. |
| Условие 11.8.3 Притежателят на настоящото разрешително най-малко веднъж годишно да извършва изпитване за установяване на съответствието на получените резултати с резултатите от основното охарактеризиране, които се депонират в инсталация по Условие 2, в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т.1.1.3 на приложение №1от Наредба № 6 от 27 август 2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа. | Всички фирми, които са депонирали производствени отпадъци, имаха изготвени доклади за основно охарактеризиране, съгласно Наредба №6 и Ръководството за извършване на основно охарактеризиране на отпадъци. Докладите са придружени със становища относно документация за основно охарактерезиране на отпадъци издадена от съответния контролиращ орган. През периода на експлоатация нямаше фирми, доставящи за депониране опадъци с огледални кодове, както и такива които да са извършили лабораторни анализи на генерирани отпадъци. Вземането на проби ще се извъшва на база Условие 11.8.2, Условие 11.8.3.1 и Условие 11.8.3.2. |
| Условия по КР №338 – Н1/2011 г. | документиране и докладване |
| Условие 11.9 Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба №1 от 04 юли 2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър. | Информацията съгласно Условие 11.9.1.1 и Условие 11.9.1.2 се пази при главен експерт ООС при община град Добрич. Съгласно Условие 11.9.3 притежателят на разрешителното е документирал резултатите от оценката на съответствието съгласно Условие 11.2.6, Условие 11.3.8, Условие 11.3.9, Условие 11.4.3, Условие 11.5.3, Условие 11.6.5 и Условие 11.7.2 установяване на причини за несъответствие и предприети коригиращи действия. На основание чл. 23(8) от Наредба № 1 от 4 юли 2014г. за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците както и реда за водене на публични регистри Община град Добрич е изпратила писмо с изх. №04-08-9/ 09.03.2017г. до ИАОС в което уведомява, че обекта е с прекратена експлоатация и не са извършвани дейности с отпадъци. всички измервания, съгласно Условие 11 количества, както и извършените проверки за съответствие се документират и докладват като част от ГДОС. |

| Условие12.2.2 Притежателят на настоящото разрешителното да прилага инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите по Условие 12.2.1. | През 2020г. не е извършен мониторинг на шум. Жалби за предизвикан акустичен дискомфорт или шумово замърсяване през отчетния период не са регистрирани. |
| --- | --- |

Опазване на подземните води от замърсяване съгласно Условие 13 А

С цел екологосъобразната експлоатация на депото и недопускане на замърсявания на почвата и подземните води се прилагаха следните инструкции:

- за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. За отчетния период са извършени 12 проверки, при които не са констатирани несъответствия;

- за отстраняване на разливи от вещества/смеси, които могат да замърсят подземните води и третиране на образуваните отпадъци. При дейността по приемане и депониране на отпадъците не са се използвали големи количества суровини, материали както и течни горива за автотракторната техника на обекта. Горивата  се доставяха посредством автоцистерни за това не се съхраняваха в стационарни резервоари на територията на депото. Оперативни количества масла и греси на територията на депото се съхраняваха в склада към работилницата на депото. Съхранението на химичните вещества и препарати се  извършваше при спазване на условията за съхранение, посочени в Информационните  листи за безопасност;

- през отчетения период по Условие 13А.8.5.1, Условие 13А.8.5.2 и Условие 13.А.8.6. няма констатирани аварийни ситуации, които могат да предизвикат замърсяване на подземните води.

При периодичната проверка на оборудването се спазва “Инструкция за периодичната проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течове“, съгласно Условие 13А.2.

На притежателя на КР за експлоатация на Депо за неопасни отпадъци при с. Богдан не се разрешава пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води.

# До 28.02.2015г. обслужващият инсталацията персонал, а след това охранителите на ФСБ,  най-малко един път месечно обхождат депото и проверяват за:

- пропуски по тръбопровода;

- състоянието на арматурата, фланцевите съединения, уплътненията и помпите;

- състоянието на опорите и подвеските на тръбопроводите;

- плътността на заварените и разглобяемите съединения.

При възникване на аварии, в зависимост от конкретния случай, се установяват причините за течовете/разливите, докладва се на гл. експерт ООС при община град Добрич, дават се предложения за изпълнение на конкретни коригиращи действия.

В аварийния протокол задължително се записва:

- установено ли е попадане на разливи в канализацията, почвите и/или в подземните води;

- годност за бъдеща експлоатация , разрешава ли се по-нататъшното функциониране на инсталацията и при какви условия или се спира;

- необходимост от ремонт и подмяна;

- предвиждани технически мерки.

| Условие 13А.8.1 По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване , за срок не по-кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на подземните води по показателите, посочени в Таблица 13А.8.1 на настоящото разрешително. | Пробонабирането и изпитването на пробите през 2020г. са извършени от изпитвателна лаборатория „ЕКО-КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ” гр. Бургас. Анализирани са всичките показатели на шест месеца. Анализите на получените резултати от изпитването на пробите подземни води са приложени в Таблица 7 от ПРИЛОЖЕНИЕ 1. С оглед изпълнение на Условие 13А.8.2 от КР 338-Н1/2011г. се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води, съгласно Таблица 13А.8.2, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. През отчетния период са констатирани превишения на нитрати в мониторингови калденци № 1 и № 2, което се дължи на трайното влошаване на качеството на подземните води в района. Завишение на показателя нитрати, и фосфати е доказан още във фоновия мониторинг, извършен през 2006 г. от РЗИ - Добрич. През 2012 г. по дедно предписание на контролиращия орган е извършена експертна оценка за причините за констатираните превишения на подземните води, по показатели нитрати, фосфати и желязо. Оценката и анализа е извършен от “Екопрогрес“ ДЗЗД /която подробно е описана в ГД на депото за 2013 г./ направените констатации са, че основните причини за замъсяването са: Естествени предпоставки – плитките водоносни хоризонти са незащитени, открити, уязвими на проникване на повърхностни замърсители или покрити с отложения с висока водопропускливост с вертикална и хоризонтална филтрация. Антропогенни предпоставки–интензивното земеделие и неконтролируемото торене в района. Нерегламентираните сметища – депото се намира в близост до четири села. Организираното сметоизвозване на две от тях е от края на 2011 г., а на другите две - от 2014 г. Урбанизирани предпоставки - селищата около района на депото са без изградена канализационна мрежа. Домакинствата са на септични ями. Съгласно заключенията в направената оценка, като основен източник на замърсяване с нитрати в района се определя интензивната земеделска дейност, докато влиянието на депото за отпадъци е по - скоро комулативно, допълващо основното въздействие. Предвид това, че в годините, както и във фоновия мониторинг са докладвани отклонения, както и това, че депото не се експлоатира и нови количества отпадъци не се депонират, предполага, че въздействието на депото е по-скоро затихващо. Наличието на замърсителите в подземните води се дължи по-скоро на синергичното действие между селскостопанската дейност в района и дейностите по обезвреждане на отпадъците Община град Добрич продължава да търси други източници за финансиране на дейностите по закриване и рекултивация. С изпълнението на проекта за рекултивация на депо Богдан ще се постигне максимално ограничаване на неблагоприятното въздействие върху околната среда от натрупаните отпадъци. |
| --- | --- |

V VІІ. МОНИТОРИНГ ПОДЗЕМНИ ВОДИ

ІІ. МОНИТОРИНГ ПОДЗЕМНИ ВОДИ

Опазване на почвата  от увреждане –Условие 13Б.

Изготвени са и в годините на експлоатация на депото се прилагаха следните инструкции:

- за периодичната проверка на оборудването се спазва “Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете съгласно       Условие 13Б.1. Води се дневник в които са отразени 12 проверки, при които не са констатирани несъответствия;

- за отстраняване на разливи от вещества/смеси, които могат да замърсят почвата да се почистват до 12 часа след откриването. На територията на депото се съхраняваха  достатъчно количество сорбиращ материял /пясък/ в случай на разлив. През отчетния период не са регистрирани несъответствия.

- съгласно Условие 13Б.4 е изготвена инструкция за разливи от вещества и смеси, които могат да увредят почвата.

Периодичната проверка от мониторинга се осъществява съгласно Условие 13Б.7.2, а документирането съгласно Условие 13Б.8. Анализа се извършва по 9 показателя, с честота на пробонабиране 3 години. Последния мониторинг е извършен през 2018г. следващо пробонабиране ще е през 2021г.

Депото за неопасни отпадъци на Община град Добрич в землището на с. Богдан няма изисквания за изпълнение  на такава програма по КР, защото е изградено в съответствие с изискванията по опазване на околната среда.

В случай, че операторът вземе решение за прекратяване дейността на инсталацията по Условие 2 или на части от тях, той незабавно уведомява РИОСВ, като посочва предвидената за това дата, съгласно Условие 16.1 на Комплексното разрешително.

При прекратяване на дейността на инсталацията или на части от нея, притежателят на настоящото разрешително изготвя и представя в РИОСВ подробен план за закриване дейността на площадката или  на части от нея. При временно прекратяване дейността на инсталацията или на части от нея се изготвя и представя в РИОСВ подробен план за прекратяване дейността на площадката или част от нея.

Във  връзка с това условие Община град Добрич е изпратила на РИОСВ – Варна писмо с изх. №  32-02-35/25.03.2015г. за уведомление, че депото е с прекратена експлоатация. Направена е актуализация на работния проект за закриване и рекултивация на депо Богдан, който е съгласуван със съответните контролни органи и експлоатационни дружества. За обекта има издадено разрешение за строеж от главния архитект на Община Добричка.

През месец април 2016 година Община град Добрич входира в ПУДООС Заявление за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на работен проект за техническа и биологична рекултивация на депото за неопасни отпадъци при с. Богдан. С писмо № ДТБО-600103/19.08.2016 г. изпълнителният директор на ПУДООС връща проекта и отказва финансиране с мотива, че „той не попада в обхвата на приетите от предприятието приоритети“.

Община град Добрич търси други източници за финансиране на дейностите по закриване и рекултивация на депо Богдан.

Действията при аварийни ситуации са регламентирани в инструкциите, изготвени съгласно Условие 5.8 и Условие 14 от издаденото КР на „Депо за неопасни отпадъци на град Добрич при с. Богдан”. Всяка инструкция съдържа раздел с описание на дейностите, които се провеждат при аварийна ситуация, както и на последователността на извършването им. Разгледани са всички аварийни ситуации, които могат да възникнат при нарушения на захранването на инсталацията със суровини и енергия по причини извън фирмата. Описани са действията, които трябва да бъдат извършвани, за да се предотврати аварийната ситуация, както и действията, за ликвидиране на последствията от дадена аварийна ситуация. Описани са конкретните задължения на длъжностните лица от оперативния персонал, както и реда по който се уведомяват контролните органи за всяка аварийна ситуация.

Независимо от инструкциите по КР  на територията на депото действа и утвърден от кмета на община Добрич Авариен план. В него са описани действията на персонала при възникване на аварии и инциденти, свързани с дейностите по приемане, временно съхранение, третиране и крайно обезвреждане на отпадъци.

Съгласно Условие 14.7, е изготвена Оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха от екологични щети и за причинени  екологични щети, както и Оценка за минималния  размер на разходите за тяхното отстраняване, в съответствие с изискванията на нормативната уредба, по отговорностите за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

На 19.07.2020г. възникна пожар на клетката за депониране. Съгласно писмо на РДПБЗН – Добрич най-вероятната причина за пожара са процесите на микробиологичното разлагане на органичните отпадъци, които са предизвикали повишение на температурата и самозапалване. Достъпът  на кислород в дълбочина на депонираните отпадъци и силния вятър са осигурили благоприятни условия за възникване на пожар.

През периода има постъпили оплаквания от страна на граждани за задимяване и неприятна миризма.

Преходни и анормални режими на работа.

В изпълнение на Условие 15.1 се прилага инструкция за пускане и спиране на  пречиствателните съоръжения.

Съгласно Условие 15.3 от КР  оператора, в случай на необходимост, прилага изготвения План са собствен мониторинг при анормален режим  на инсталацията по Условие 2. При възникване на такива ситуации  резултатите  от предвидения мониторинг ще се докладват в ГДОС.

### Д е к л а р а ц и я

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително №338-Н1/2011 г.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС,  РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

# Име на подписващия:

# …………………………..

/Йордан Йорданов /

Длъжност в организацията: Кмет на Община град Добрич

Дата:

ТАБЛИЦА 1. ЗАМРЪСИТЕЛИ ПО ЕРЕВВ  И  PRTR                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 1

|  |  |  | Емисионни прагове ( колона 1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | във въздух ( колона 1 а) | във води ( колона 1 b) | в почва ( колона 1 с) | Праг за пренос на замърсители извън площ. ( колона 2 ) | Праг за производство, обработка или употреба ( колона 3 ) |
|  |  |  | кg./ год. | кg./ год. | кg./ год. | кg./ год. | кg./ год. |
| 1 # | 74-82-8 | Метан( CH4) | 2 432 847 |  |  |  |  |
| 3 # | 124-38-9 | Въглероден диоксид ( CO2) | 4 892 138 |  |  |  |  |
| 6 # | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 846 208 |  |  |  |  |
| 7 # |  | ЛОС без метан (NM VOC) | 1 058 |  |  |  |  |

Забележка: посочените замърсители в таблицата са изчислени ( изчислителна  стойност- C) на база на актуализирана „ Методика за определяне емисии на вредни вещества във въздуха( по ЕМЕP / CORINAIR 1997 и 2000 ,трето издание , 09 2004)  одобрена от Министерството на околната среда и водите/ Изпълнителна агенция за околна среда

ТАБЛИЦА 1- 1  ЗАМЪРСИТЕЛИ В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

През 2020 г. не е извършвано почистване на септичната яма предстои демонтаж на съоръжението.

ТАБЛИЦА 2.  ЕМИСИИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

Съгласно условие 9.6.1.1- притежателят на комплексно разрешително № 388- Н1/2011г. да извършва собствени периодични изследвания

( СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпуснати от изходите на газовите кладенци.

Пробонабирането и анализа е извършен от „ Еко- консулт инженеринг“ ООД гр. Бургас.

| Параметър | Единица | Резултати мониторинг –04.02.2020г. Период на извършване на изпитването 03.01.2020г. |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГК№1 | ГК№2 | ГК№3 | ГК№4 | ГК№5 | ГК№6 | ГК№7 | ГК№8 | ГК№9 |  |  |
| СН4 | % | 3,55 | 0,61 | 2,63 | 2,00 | 3,49 | 3,90 | 3,41 | 4,04 | 1,31 | месечно | да |
| CO2 | % | 3,01 | 0,20 | 2,19 | 0,51 | 4,12 | 0,44 | 0,46 | 3,52 | 0,16 | месечно | да |
| O2 | % | 17,5 | 20,8 | 18,8 | 20,4 | 16,5 | 20,3 | 20,3 | 17,6 | 20,7 | месечно | да |
| H2S | mg/ Nm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | месечно | да |
| H2 | % | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | месечно | да |

| Параметър | Единица | Резултати мониторинг –26.02.2020г. Период на извършване на изпитването 03.02.2020г. |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГК№1 | ГК№2 | ГК№3 | ГК№4 | ГК№5 | ГК№6 | ГК№7 | ГК№8 | ГК№9 |  |  |
| СН4 | % | 6,70 | 0,65 | 2,47 | 2,30 | 3,35 | 4,04 | 3,84 | 4,24 | 1,44 | месечно | да |
| CO2 | % | 3,10 | 0,31 | 2,11 | 0,64 | 3,91 | 0,53 | 0,37 | 3,68 | 0,12 | месечно | да |
| O2 | % | 17,4 | 20,8 | 18,6 | 20,2 | 16,2 | 20,4 | 20,4 | 17,4 | 20,6 | месечно | да |
| H2S | mg/ Nm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | месечно | да |
| H2 | % | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,30 | 0,50 | 0,10 | месечно | да |

| Параметър | Единица | Резултати мониторинг –16.03.2020г. Период на извършване на изпитването 02.03.2020г. |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГК№1 | ГК№2 | ГК№3 | ГК№4 | ГК№5 | ГК№6 | ГК№7 | ГК№8 | ГК№9 |  |  |
| СН4 | % | 3,77 | 0,72 | 2,51 | 1,92 | 3,44 | 3,66 | 3,41 | 3,87 | 0,92 | месечно | да |
| CO2 | % | 3,25 | 0,41 | 2,21 | 0,71 | 4,31 | 0,44 | 0,39 | 3,80 | 0,14 | месечно | да |
| O2 | % | 17,3 | 20,8 | 18,9 | 20,5 | 16,3 | 20,3 | 20,4 | 17,7 | 20,6 | месечно | да |
| H2S | mg/ Nm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | месечно | да |
| H2 | % | 0,50 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,50 | 0,10 | месечно | да |

| Параметър | Единица | Резултати мониторинг –16.04.2020г. Период на извършване на изпитването 06.04.2020г. |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГК№1 | ГК№2 | ГК№3 | ГК№4 | ГК№5 | ГК№6 | ГК№7 | ГК№8 | ГК№9 |  |  |
| СН4 | % | 3,64 | 0,70 | 2,65 | 1,97 | 3,50 | 3,81 | 3,41 | 3,94 | 1,22 | месечно | да |
| CO2 | % | 3,20 | 0,25 | 2,19 | 0,48 | 4,17 | 0,51 | 0,45 | 3,66 | 0,18 | месечно | да |
| O2 | % | 17,5 | 20,9 | 18,7 | 20,3 | 16,5 | 20,2 | 20,2 | 17,3 | 20,9 | месечно | да |
| H2S | mg/ Nm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | месечно | да |
| H2 | % | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | месечно | да |

| Параметър | Единица | Резултати мониторинг –22.05.2020г. Период на извършване на изпитването 05.05.2020г. |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГК№1 | ГК№2 | ГК№3 | ГК№4 | ГК№5 | ГК№6 | ГК№7 | ГК№8 | ГК№9 |  |  |
| СН4 | % | 3,60 | 0,71 | 2,63 | 1,91 | 3,58 | 3,82 | 3,42 | 3,69 | 1,10 | месечно | да |
| CO2 | % | 3,15 | 0,42 | 0,25 | 0,50 | 4,24 | 0,52 | 0,47 | 3,69 | 0,16 | месечно | да |
| O2 | % | 17,6 | 20,8 | 18,8 | 20,4 | 16,3 | 20,1 | 20,2 | 17,2 | 20,9 | месечно | да |
| H2S | mg/ Nm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | месечно | да |
| H2 | % | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | месечно | да |

| Параметър | Единица | Резултати мониторинг –25.06.2020г. Период на извършване на изпитването 08.06.2020г. |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГК№1 | ГК№2 | ГК№3 | ГК№4 | ГК№5 | ГК№6 | ГК№7 | ГК№8 | ГК№9 |  |  |
| СН4 | % | 3,64 | 0,64 | 2,65 | 2,12 | 3,56 | 3,85 | 3,40 | 3,90 | 1,19 | месечно | да |
| CO2 | % | 3,09 | 0,35 | 0,90 | 0,57 | 4,29 | 0,55 | 0,42 | 3,71 | 0,15 | месечно | да |
| O2 | % | 17,5 | 20,7 | 18,6 | 20,1 | 16,4 | 20,2 | 20,4 | 17,4 | 20,8 | месечно | да |
| H2S | mg/ Nm3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | месечно | да |
| H2 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месечно | да |

| Параметър | Единица | Резултати мониторинг –23.07.2020г. Период на извършване на изпитването 10.07.2020г. |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГК№1 | ГК№2 | ГК№3 | ГК№4 | ГК№5 | ГК№6 | ГК№7 | ГК№8 | ГК№9 |  |  |
| СН4 | % | 3,66 | 0,71 | 2,66 | 2,0 | 5,61 | 3,85 | 3,44 | 3,88 | 1,12 | месечно | да |
| CO2 | % | 3,12 | 0,37 | 0,97 | 0,57 | 4,31 | 0,61 | 0,50 | 3,66 | 0,20 | месечно | да |
| O2 | % | 17,6 | 20,4 | 18,8 | 20,1 | 16,7 | 20,0 | 20,2 | 17,7 | 20,7 | месечно | да |
| H2S | mg/ Nm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | месечно | да |
| H2 | % | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | месечно | да |

| Параметър | Единица | Резултати мониторинг –02.09.2020г. Период на извършване на изпитването 07.08.2020г. |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГК№1 | ГК№2 | ГК№3 | ГК№4 | ГК№5 | ГК№6 | ГК№7 | ГК№8 | ГК№9 |  |  |
| СН4 | % | 0,58 | - | 0,12 | 1,80 | 5,01 | 0,06 | 0 | 0,98 | 0,03 | месечно | да |
| CO2 | % | 4,88 | - | 0,25 | 0,44 | 3,90 | 0,85 | 0,36 | 1,94 | 0,02 | месечно | да |
| O2 | % | 14,5 | - | 20,6 | 20, 6 | 19,0 | 19,6 | 20,5 | 17,8 | 20,3 | месечно | да |
| H2S | mg/ Nm3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | месечно | да |
| H2 | % | 0,3 | - | 2,8 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0,0 | месечно | да |

| Параметър | Единица | Резултати мониторинг –26.10.2020г. Период на извършване на изпитването 16.09.2020г. |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГК№1 | ГК№2 | ГК№3 | ГК№4 | ГК№5 | ГК№6 | ГК№7 | ГК№8 | ГК№9 |  |  |
| СН4 | % | 3,07 | - | 0,13 | 1,82 | 4,93 | 0,88 | 0 | 0,99 | 0,04 | месечно | да |
| CO2 | % | 0,59 | - | 0,29 | 0,50 | 4,15 | 0,06 | 0,55 | 1,75 | 0,09 | месечно | да |
| O2 | % | 17,6 | - | 20,5 | 20,3 | 18,7 | 19,7 | 20,4 | 17,4 | 20,4 | месечно | да |
| H2S | mg/ Nm3 | 0,3 | - | 2,8 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | месечно | да |
| H2 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месечно | да |

| Параметър | Единица | Резултати мониторинг –30.10.2020г. Период на извършване на изпитването 15.10.2020г. |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГК№1 | ГК№2 | ГК№3 | ГК№4 | ГК№5 | ГК№6 | ГК№7 | ГК№8 | ГК№9 |  |  |
| СН4 | % | 0,52 | - | 0,10 | 1,82 | 4,84 | 0,07 | 0,03 | 0,88 | 0,05 | месечно | да |
| CO2 | % | 2,98 | - | 0,29 | 0,50 | 4,13 | 0,82 | 0,50 | 1,66 | 0,12 | месечно | да |
| O2 | % | 17,5 | - | 20,5 | 20,3 | 18,9 | 19,5 | 20,5 | 17,8 | 20,5 | месечно | да |
| H2S | mg/ Nm3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | месечно | да |
| H2 | % | 0,2 |  | 2,8 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | месечно | да |

| аметър | Единица | Резултати мониторинг –12.11.2020г. Период на извършване на изпитването 02.11.2020г. |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГК№1 | ГК№2 | ГК№3 | ГК№4 | ГК№5 | ГК№6 | ГК№7 | ГК№8 | ГК№9 |  |  |
| СН4 | % | 0,44 | - | 0,10 | 1,69 | 4,76 | 0,11 | 0,03 | 0,93 | 0,03 | месечно | да |
| CO2 | % | 2,90 | - | 0,20 | 0,51 | 4,04 | 0,90 | 0,58 | 1,68 | 0,21 | месечно | да |
| O2 | % | 17,5 | - | 20,7 | 20,4 | 19,1 | 19,9 | 20,6 | 17,7 | 20,7 | месечно | да |
| H2S | mg/ Nm3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | месечно | да |
| H2 | % | 0,3 | - | 2,7 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | месечно | да |

ТАБЛИЦА 3. ЕМИСИИ В ОТПАДЪЧНИТЕ  ВОДИ

Таблица 3.1. Емисии в отпадъчните води от площадка за дезинфекция и измиване на специализирани автомобили,след пречиствателно   съоръжение – каломаслоуловител.  От 01.03.2015 г. депото е с прекратена експлоатация съоръжението подлежи на демонтаж.

Таблица 3.1.1.Емисии в отпадъчните води – инфилтрат.  Пробовземане и анализ  от „ Еко-консулт инженеринг“ ООД гр. Бургас.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат мониторинг | Честота мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 27.07.2020 г. |  |  |
| Обем на инфилтрата* | m3 | - | Януари- 7,54 Юли-11,96 Февруари- 50,18 Август- 0 Март- 85,54 Септември- 25,22 Април- 24,96 Октомври- 59,8 Май- 66,82 Ноември- 37,44 Юни- 143,780 Декември- 23,66 | Eжемесечно | Да |
| Арсен | mg/ l |  | 0,0292 ± 0,0034 | Веднъж на три месеца | Да |
| Барий | mg/ l |  | 0,0496 ± 0,0031 | Веднъж на три месеца | Да |
| Кадмий | mg/ l |  | < 0,0011 | Веднъж на три месеца | Да |
| Хром ( общ) | mg/ l |  | 0,6268± 0,0427 | Веднъж на три месеца | Да |
| Мед | mg/ l |  | 0,267 ± 0,019 | Веднъж на три месеца | Да |
| Живак | mg/ l |  | < 0,001 | Веднъж на три месеца | Да |
| Молибден | mg/ l |  | 0,0477 ± 0,0036 | Веднъж на три месеца | Да |
| Никел | mg/ l |  | 0,1800 ± 0,0123 | Веднъж на три месеца | Да |
| Олово | mg/ l |  | 0,0196 ± 0,0030 | Веднъж на три месеца | Да |
| Селен | mg/ l |  | < 0,003 | Веднъж на три месеца | Да |
| Цинк | mg/ l |  | 0,167 ± 0,011 | Веднъж на три месеца | Да |
| Хлорни йони | mg/ l |  | 2 186 ± 574 | Веднъж на три месеца | Да |
| Флуориди | mg/ l |  | < 0,1 | Веднъж на три месеца | Да |
| Сулфатни йони | mg/ l |  | 1 759,6 ± 518,3 | Веднъж на три месеца | Да |
| Азот нитритен | mg/ l |  | < 0,003 | Веднъж на три месеца | Да |
| Азот амониев | mg/ l |  | 2,00 ± 0,63 | Веднъж на три месеца | Да |

Таблица 3.1.2. Метео- данни

| Прериод | Температура мin -мах С0 | Скорост на вятъра км/h | Колич. валежи mm/мес. |
| --- | --- | --- | --- |
| януари | - 6,7 Смin; 15,4 С мах | от 0 до 19,5 м/сек | 2,9 |
| февруари | -3,1 Смin; 16,8 С мах | от 0 до 14,8 м/сек | 19,3 |
| март | -1,5 Смin; 12,6 С мах | от 0 до 10,9 м/сек | 32,9 |
| април | 1,5 С мin; 22,4 С мах | от 0 до 21,6 м/сек | 9,6 |
| май | 13 С мin; 31,5 С мах | от 0 до 11,3 м/сек | 25,7 |
| юни | 20,1 С мin; 35,4 С мах | от 0 до 14,2м/сек | 55,3 |
| юли | 26 С мin; 33,8 С мах | от 0 до 14,2м/сек | 4,6 |
| август | 17,5 С мin; 36,8 С мах | от 0 до 15,5 м/сек | 0 |
| септември | 15,2 С мin; 30,6 С мах | от 0 до 15,9 м/сек | 9,7 |
| октомври | 7,1С мin; 22,8 С мах | от 0 до 34,5 м/сек | 23 |
| ноември | 1,1 С мin; 13,4 С мах | от 0 до 10,4 м/сек | 14,4 |
| Декември | 0,1С мin; 16,4С мах | от 0 до20,4м/сек | 9,1 |

Регистрираното количество на валежите на територията на депо през 2020г. е  206,5 mm/год.

ТАБЛИЦА 4. ОБРАЗУВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Депото е с прекратена експлоатация от 01.03.2015 г. След тази дата не са образувани отпадъци.

ТАБЛИЦА 5. ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ  НА ОТПАДЪЦИ

Депото е с прекратена експлоатация от 01.03.2015 г. След тази дата не са приемани за обезвреждане и оползотворявене  отпадъци.

ТАБЛИЦА 6. ШУМОВИ   ЕМИСИИ

През 2020г. мониторинг на шум не е извършван, следващия мониторинг ще е през 2021г.

ТАБЛИЦА 7. ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

Таблица 7.1. Мониторингов кладенец № 1 Х 43 31,156; Y27 47,750 – тръбен кладенец , разположен на ~ 50 м.  северозападно

от територията на депото в т. н. „ вилна зона”

| Показател | МК | Концентрация на подз. води съгласно КР | Резултати мониторинг | Честота мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 27.07.2020г. „Еко-консулт инжeнеринг“ гр.Бургас |  | 27.07.2020г. |
| Водно ниво | №1 |  | 5,5 m. | веднъж на шест месеца |  |
| Електропроводимост | №1 | 2 000µs см -1 | 784,0± 16,3 | веднъж шест месеца | да |
| Обща твърдост | №1 | 12 mg еqv/l | - | веднъж на две год | - |
| Перманганатна окисляемост | №1 | 5.0mgO2/l | 4,57± 1,05 | веднъж на шест месеца | да |
| Активна реакция | №1 | ≥6,5 и≤9,5рН единици | 7,03 ± 0,14 | веднъж на шест месеца | да |
| Амониев йон | №1 | 0,50 mg/l | < 0,05 | веднъж на шест месеца | да |
| Нитрати | №1 | 50,0 mg/l | 51,6 ± 14,7 | веднъж на шест месеца | отклонение |
| Нитрити | №1 | 0,50 mg/l | 0,53 ± 0,03 | веднъж на шест месеца | да |
| Сулфати | №1 | 250 mg/l | 40,13± 1,48 | веднъж на шест месеца | да |
| Хлориди | №1 | 250 mg/l | 26,33 ± 0,95 | веднъж на шест месеца | да |
| Фосфати | №1 | 0,50 mg/l | 0,20 ± 0,06 | веднъж на шест месеца | да |
| Флуориди | №1 | 1.5mg/l | 0,26 ± 0,02 | веднъж на шест месеца | да |
| Живак | №1 | 1,0µg/l | < 0,3 | веднъж на шест месеца | да |
| Кадмий | №1 | 5,0µg/l | < 1,1 | веднъж на шест месеца | да |
| Мед | №1 | 0,2mg/l | < 0,0083 | веднъж на шест месеца | да |
| Никел | №1 | 20 µg/l | < 4,9 | веднъж на шест месеца | да |
| Олово | №1 | 10 µg/l | < 3 | веднъж на шест месеца | да |
| Селен | №1 | 10 µg/l | < 3 | веднъж на шест месеца | да |
| Хром | №1 | 50µg/l | < 4,9 | веднъж на шест месеца | да |
| Алуминий | №1 | 200µg/l | - | веднъж на две год | - |
| Желязо | №1 | 200µg/l | 0,0078 ± 0,0013 | веднъж на шест месеца | да |
| Калций | №1 | 150mg/l | - | веднъж на две год | - |
| Магнезий | №1 | 80 mg/l | - | веднъж на две год | - |
| Манган | №1 | 50 µg/l | - | веднъж на две год | - |
| Цинк | №1 | 1,0 mg/l | 0,0663 ± 0,0047 | веднъж на шест месеца | да |
| Естествен уран | №1 | 0,06mg/l | - | веднъж на две год | - |
| Натрий | №1 | 200 mg/l | - | веднъж на две год | - |
| Бор | №1 | 1,0mg/l | - | веднъж на две год | - |
| Антимон | №1 | 5,0µg/l | - | веднъж на две год | - |
| Арсен | №1 | 10µg/l | < 3 | веднъж на шест месеца | да |
| Цианиди | №1 | 50µg/l | < 20 | веднъж на шест месеца | да |
| Нефтопродукти | №1 | 50 µg/l | < 20 | веднъж на шест месеца | да |
| Бензен | №1 | 1,0µg/l | - | веднъж на две год | - |
| Бенз( а ) пирен | №1 | 0,01µg/l | - | веднъж на две год | - |
| 1,2 дихлоретан | №1 | 3,0 µg/l | - | веднъж на две год | - |
| Полициклични ароматни въглеводороди | №1 | 0,10µg/l | - | веднъж на две год | - |
| Тетрахлоретилен и трихлоретилен | №1 | 10 µg/l | - | веднъж на две год | - |
| Пестициди | №1 | 0,10 µg/l | - | веднъж на две год | - |
| Пестициди общо | №1 | 0,50 µg/l | - | веднъж на две год | - |
| Обща бета активност | № 1 | 0,1 Bq/ l | - | веднъж на две год | - |
| Обща алфа активност | № 1 | 0,5 Bq/ l | - | веднъж на две год | - |
| Обща индикативна доза | № 1 | 0,1mSv/y | - | веднъж на две год | - |

Забележка: Анализирани са всичките  показатели съгласно КР№388-Н1/2011г.

Таблица 7.2. Мониторингов кладенец № 2 Х 43 31,165; Y27 47,703 –  открит тръбен кладенец  с дълбочина около 6 м.,  разположен  северозападно от депото.

| Показател | МК | Концентрация на подз. води съгласно КР | Резултати мониторинг | Честота мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 27.07.2020г. „Еко-консулт инжeнеринг“ гр.Бургас |  | 27.07.2020г. |
| Водно ниво | №2 |  | 2,5 m. | веднъж на шест месеца |  |
| Електропроводимост | №2 | 2 000µs см -1 | 852,1± 17,3 | веднъж на шест месеца | да |
| Обща твърдост | №2 | 12 mg еqv/l | - | веднъж на две год | - |
| Перманганатна окисляемост | №2 | 5.0 mgO2/l | 4,45 ± 1,03 | веднъж на шест месеца | да |
| Активна реакция | №2 | ≥6,5 и≤9,5рН единици | 7,05 ± 0,14 | веднъж на шест месеца | да |
| Амониев йон | №2 | 0,50 mg/l | < 0,05 | веднъж на шест месеца | да |
| Нитрати | №2 | 50,0 mg/l | 47,6 ± 13,2 | веднъж на шест месеца | да |
| Нитрити | №2 | 0,50 mg/l | < 0,05 | веднъж на шест месеца | да |
| Сулфати | №2 | 250 mg/l | 51,4 ± 1,8 | веднъж на шест месеца | да |
| Хлориди | №2 | 250 mg/l | 29,57 ± 1,06 | веднъж на шест месеца | да |
| Фосфати | №2 | 0,50 mg/l | 0,17 ± 0,05 | веднъж на шест месеца | да |
| Флуориди | №2 | 1,5mg/l | 0,30± 0,02 | веднъж на шест месеца | да |
| Живак | №2 | 1,0µg/l | < 0,3 | веднъж на шест месеца | да |
| Кадмий | №2 | 5,0µg/l | < 1,1 | веднъж на шест месеца | да |
| Мед | №2 | 0,2 mg/l | <0,0083 | веднъж на шест месеца | да |
| Никел | №2 | 20 µg/l | < 4,9 | веднъж на шест месеца | да |
| Олово | №2 | 10 µg/l | < 3 | веднъж на шест месеца | да |
| Селен | №2 | 10 µg/l | < 3 | веднъж на шест месеца | да |
| Хром | №2 | 50µg/l | < 4,9 | веднъж на шест месеца | да |
| Алуминий | №2 | 200µg/l | - | веднъж на две год | - |
| Желязо | №2 | 200µg/l | < 5 | веднъж на шест месеца | да |
| Калций | №2 | 150mg/l | - | веднъж на две год | - |
| Магнезий | №2 | 80 mg/l | - | веднъж на две год | - |
| Манган | №2 | 50 µg/l | - | веднъж на две год | - |
| Цинк | №2 | 1,0 mg/l | < 0,0103 | веднъж на шест месеца | да |
| Естествен уран | №2 | 0.06mg/l | - | веднъж на две год | да |
| Натрий | №2 | 200 mg/l | - | веднъж на две год | - |
| Бор | №2 | 1,0mg/l | - | веднъж на две год | - |
| Антимон | №2 | 5,0µg/l | - | веднъж на две год | - |
| Арсен | №2 | 10µg/l | < 3 | веднъж на шест месеца | да |
| Цианиди | №2 | 50µg/l | < 20 | веднъж на шест месеца | да |
| Нефтопродукти | №2 | 50µg/l | 32 ± 6 | веднъж на шест месеца | да |
| Бензен | №2 | 1,0µg/l | - | веднъж на две год | - |
| Бенз( а ) пирен | №2 | 0,01µg/l | - | веднъж на две год | - |
| 1,2 дихлоретан | №2 | 3,0 µg/l | - | веднъж на две год | - |
| Полициклични ароматни въглеводороди | №2 | 0,10µg/l | - | веднъж на две год | - |
| Тетрахлоретилен и трихлоретилен | №2 | 10 g/l | - | веднъж на две год | - |
| Пестициди | №2 | 0,10 µg/l | - | веднъж на две год | - |
| Пестициди общо | №2 | 0,50 µg/l | - | веднъж на две год | - |
| Обща бета активност | №2 | 0,1 Bq/ l | - | веднъж на две год | - |
| Обща алфа активност | №2 | 0,5 Bq/ l | - | веднъж на две год | - |
| Обща индикативна доза | №2 | 0,1mSv/y | - | веднъж на две год | - |

Забележка: Анализирани са всичките  показатели  на шест месеца съгласно КР№388-Н1/2011г:

Таблица 7.3. Мониторингов кладенец № 3 Х 43 31,076; Y27 47,405 тръбен кладенец разположен  в  стопанския двор на  депото.

| Показател | МК | Концентрация на подз. води съгласно КР | Резултати мониторинг | Честота мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 27.07.2020г. „Еко-консулт инжeнеринг“ гр.Бургас |  | 27.07.2020г. |
| Водно ниво | №3 |  | 18,1 m. | веднъж на шест месеца |  |
| Електропроводимост | №3 | 2 000µs см -1 | 1 781,0± 34,8 | веднъж на шест месеца | да |
| Обща твърдост | №3 | 12 mg ∑qv/l | - | веднъж на две год | - |
| Перманганатна окисляемост | №3 | 5.0 mgO2/l | 5,39 ± 1,29 | веднъж на шест месеца | да |
| Активна реакция | №3 | ≥6,5 и≤9,5рН единици | 6,35 ± 1,29 | веднъж на шест месеца | да |
| Амониев йон | №3 | 0,50 mg/l | 0,92 ± 0,28 | веднъж на шест месеца | да |
| Нитрати | №3 | 50,0 mg/l | 48,6 ± 13,1 | веднъж на шест месеца | да |
| Нитрити | №3 | 0,50 mg/l | < 0,05 | веднъж на шест месеца | да |
| Сулфати | №3 | 250 mg/l | 129 ± 11 | веднъж на шест месеца | да |
| Хлориди | №3 | 250 mg/l | 249 ± 21 | веднъж на шест месеца | да |
| Фосфати | №3 | 0,50 mg/l | 0,22 ± 0,06 | веднъж на шест месеца | да |
| Флуориди | №3 | 1,5 mg/l | 0,14 ± 0,02 | веднъж на шест месеца | да |
| Живак | №3 | 1,0µg/l | < 0,3 | веднъж на шест месеца | да |
| Кадмий | №3 | 5,0µg/l | < 1,1 | веднъж на шест месеца | да |
| Мед | №3 | 0,2 mg/l | 0,0087 ± 0,0007 | веднъж на шест месеца | да |
| Никел | №3 | 20 µg/l | < 4,9 | веднъж на шест месеца | да |
| Олово | №3 | 10 µg/l | < 3 | веднъж на шест месеца | да |
| Селен | №3 | 10 µg/l | < 3 | веднъж на шест месеца | да |
| Хром | №3 | 50 µg/l | < 4,9 | веднъж на шест месеца | да |
| Алуминий | №3 | 200 µg/l | - | веднъж на две год | да |
| Желязо | №3 | 200µg/l | < 5 | веднъж на шест месеца | да |
| Калций | №3 | 150mg/l | - | веднъж на две год | - |
| Магнезий | №3 | 80 mg/l | - | веднъж на две год | - |
| Манган | №3 | 50 µg/l | - | веднъж на две год | - |
| Цинк | №3 | 1,0 mg/l | < 0,0103 | веднъж на шест месеца | да |
| Естествен уран | №3 | 0,06mg/l | - | веднъж на две год | - |
| Натрий | №3 | 200 mg/l | - | веднъж на две год | - |
| Бор | №3 | 1,0mg/l | - | веднъж на две год | - |
| Антимон | №3 | 5,0µg/l | - | веднъж на две год | - |
| Арсен | №3 | 10mg/l | 3,5 ± 0,8 | веднъж на шест месеца | да |
| Цианиди | №3 | 50µg/l | < 20 | веднъж на шест месеца | да |
| Нефтопродукти | №3 | 50µg/l | < 20 | веднъж на шест месеца | да |
| Бензен | №3 | 1,0µg/l | - | веднъж на две год | - |
| Бенз( а ) пирен | №3 | 0,01µg/l | - | веднъж на две год | - |
| 1,2 дихлоретан | №3 | 3,0 µg/l | - | веднъж на две год | - |
| Полициклични ароматни въглеводороди | №3 | 0,10µg/l | - | веднъж на две год | - |
| Тетрахлоретилен и трихлоретилен | №3 | 10 g/l | - | веднъж на две год | - |
| Пестициди | №3 | 0,10 µg/l | - | веднъж на две год | - |
| Пестициди общо | №3 | 0,50 µg/l | - | веднъж на две год | - |
| Обща бета активност | №3 | 0,1 Bq/ l | - | веднъж на две год | - |
| Обща алфа активност | №3 | 0,5 Bq/ l | - | веднъж на две год | - |
| Обща индикативна доза | №3 | 0,1mSv/y | - | веднъж на две год | - |

Забележка:  Анализирани са всичките показатели на шест месеца  съгласно КР№388-Н1/2011г.

Таблица 7.4. Мониторингов кладенец № 4 Х 43 30,535; Y27 47,115 -фонов селска чешма с. Богдан.

| Показател | МК | Концентрация на подз. води съгласно КР | Резултати мониторинг | Честота мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 27.07.2020г. „Еко-консулт инжeнеринг“ гр. Бургас |  | 27.07.2020г. |
| Водно ниво | №4 |  | - | веднъж на шест месеца | - |
| Електропроводимост | №4 | 2 000µs см -1 | 695 ± 14 | веднъж на шест месеца | да |
| Обща твърдост | №4 | 12 mg ∑qv/l | - | веднъж на две год | - |
| Перманганатна окисляемост | №4 | 5.0 mgO2/l | 3,77 ± 0,92 | веднъж на шест месеца | да |
| Активна реакция | №4 | ≥6,5 и≤9,5рН единици | 6,94 ± 0,14 | веднъж на шест месеца | да |
| Амониев йон | №4 | 0,50 mg/l | < 0,05 | веднъж на шест месеца | да |
| Нитрати | №4 | 50,0 mg/l | 67,0± 20,5 | веднъж на шест месеца | отклонение |
| Нитрити | №4 | 0,50 mg/l | 0,20 ± 0,01 | веднъж на шест месеца | да |
| Сулфати | №4 | 250 mg/l | 20,92 ± 0,73 | веднъж на шест месеца | да |
| Хлориди | №4 | 250 mg/l | 18,76 ± 0,67 | веднъж на шест месеца | да |
| Фосфати | №4 | 0,50 mg/l | 0,26 ± 0,08 | веднъж на шест месеца | да |
| Флуориди | №4 | 1,5 mg/l | 0,53 ± 0,03 | веднъж на шест месеца | да |
| Живак | №4 | 1,0µg/l | < 0,3 | веднъж на шест месеца | да |
| Кадмий | №4 | 5,0µg/l | < 1,1 | веднъж на шест месеца | да |
| Мед | №4 | 0,2 mg/l | < 0,0083 | веднъж на шест месеца | да |
| Никел | №4 | 20 µg/l | < 4,9 | веднъж на шест месеца | да |
| Олово | №4 | 10 µg/l | < 3 | веднъж на шест месеца | да |
| Селен | №4 | 10 µg/l | < 3 | веднъж на шест месеца | да |
| Хром | №4 | 50 µg/l | < 4,9 | веднъж на шест месеца | да |
| Алуминий | №4 | 200 µg/l | - | веднъж на две год | - |
| Желязо | №4 | 200µg/l | < 5 | веднъж на шест месеца | да |
| Калций | №4 | 150mg/l | - | веднъж на две год | - |
| Магнезий | №4 | 80 mg/l | - | веднъж на две год | - |
| Манган | №4 | 50 µg/l | - | веднъж на две год | - |
| Цинк | №4 | 1,0 mg/l | < 0,0103 | веднъж на шест месеца | да |
| Естествен уран | №4 | 0,06mg/l | - | веднъж на две год | - |
| Натрий | №4 | 200 mg/l | - | веднъж на две год | - |
| Бор | №4 | 1,0mg/l | - | веднъж на две год | - |
| Антимон | №4 | 5,0µg/l | - | веднъж на две год | - |
| Арсен | №4 | 10mg/l | 3,3 ± 0,6 | веднъж на шест месеца | да |
| Цианиди | №4 | 50µg/l | < 20 | веднъж на шест месеца | да |
| Нефтопродукти | №4 | 50µg/l | < 20 | веднъж на шест месеца | да |
| Бензен | №4 | 1,0µg/l | - | веднъж на две год | - |
| Бенз( а ) пирен | №4 | 0,01µg/l | - | веднъж на две год | - |
| 1,2 дихлоретан | №4 | 3,0 µg/l | - | веднъж на две год | - |
| Полициклични ароматни въглеводороди | №4 | 0,10µg/l | - | веднъж на две год | - |
| Тетрахлоретилен и трихлоретилен | №4 | 10 g/l | - | веднъж на две год | - |
| Пестициди | №4 | 0,10 µg/l | - | веднъж на две год | - |
| Пестициди общо | №4 | 0,50 µg/l | - | веднъж на две год | - |
| Обща бета активност | №4 | 0,1 Bq/ l | - | веднъж на две год | - |
| Обща алфа активност | №4 | 0,5 Bq/ l | - | веднъж на две год | - |
| Обща индикативна доза | №4 | 0,1mSv/y | - | веднъж на две год | - |

Забележка  Анализирани са всичките  показатели на шест медеца  съгласно КР№388-Н1/2011г.

ТАБЛИЦА 8. ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИ

Последния мониторинг по Условие 13Б.7.1 е извършен през 2018г. следващо пробонабиране през 2021г.

ТАБЛИЦА 9. АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.07.2020г. | Пожар на клетката за депониране | Процесите на микробиологичното разлагане на органичните отпадъци е довело до самозапалване | Обливане с вода на горящите участъци от страна на РДПБЗН – Добрич. Запръстяване на цялата площ на клетката за депониране. От направените изследвания на въздуха от страна на РИОСВ Варна е установено, че проследяваните показатели са в норма. |  | Община град Добрич Община Добричка РИОСВ – Варна РД ПБЗН – Добрич |

ТАБЛИЦА 10 . ОПЛАКВАНИЯ ИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ,СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ,

ЗА КОЯТО Е ПРЕДСТАВЕНО КР.

| Дата на оплакването или възражение | Приносител на опакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| След датата на възникване на пожара | Граждани | Задимяване и мирис в района на депото | Бързо запръстяване на цялата клетка |  | РИОСВ- Варна |

# Text boxes

I.  УВОД

ІІ. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ІІІ. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

IV. емисии на вредни вещества в околната среда

V.   УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

VІ.  МОНИТОРИНГ ШУМ

VІІ. МОНИТОРИНГ ПОДЗЕМНИ ВОДИ

VІІІ. мониторинг на почви

ІХ. доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на кр (иппсукр)

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ НА ЧАСТИ ОТ ТЯХ

ХІ. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ