ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ,

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО№249-НО/2008г.

АКТУАЛИЗИРАНО

С РЕШЕНИЕ № 249–НО–ИО-А1/2012 г.

гр. Оряхово 2015 год.

Съдържание

Увод

Система за управление на околната среда

Използване на ресурси

Използване на вода

Използване на енергия

Използване на суровини, спомагателни материали и горива.

Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) и PRTR

Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Управление на отпадъците

Шум

Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Прекратяване работата на инсталациите или части от тях

Подписване на годишния доклад.

Приложения: Таблици и речник на използваните термини

Увод

- Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително /КР/

“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово, Вълчедръм, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован, Кнежа” – гр. Оряхово

- Адрес по местонахождение на инсталацията:

гр. Оряхово, местност „Марков баир”

- Регистрационен № на КР:    №249-НО/2008г. актуализирано с решение №249-НО-ИО-А1/2012г

- Дата на подписване на КР: 11.01.2012 год.

- Дата на влизане в сила на КР: 07.02.2012 год.

- Оператор на инсталацията:  Община Оряхово

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора:

Собственик – община Оряхово, ул. „Андрей Чапразов” №15,

тел. 09171/47-   03, факс: 09171/33-71, e-mail: mail @ oriahovo.bg

Лица за контакти:

Ивайло Иванов – Зам. Кмет „Общински технически   дейности,    инвестиции и  общинска собственост”

Елка Гуленова – гл. спец. "Екология и управление на отпадъците”

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицата за контакти:

гр. Оряхово, ул. „Андрей Чапразов” №15,

тел. 09171/4738, факс: 09171/33-71, GSM 0884772943

гр. Оряхово, ул. „Андрей Чапразов” №15,

тел. 09171/4724, факс: 09171/33-71, GSM 0885623645

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/ инсталациите

Регионално депо за неопасни отпадъци обслужващо общините: Оряхово, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован и Кнежа е разположено в землището на гр. Оряхово в местноста „ Марков баир”. Площадката на депото е с планоснимачен №000091. Най – близките жилищни сгради са на 11 км от границите на депото. В близост до депото няма източници и съоръжение за питейно-битово водоснабдяване, няма защитени територии и недвижими паметници на културата. Изградена е прилежащата инфраструктура. Площта на цялото депо е 104,368дка.

Отпадъците се обезвреждат чрез депониране в Клетка №1 на РДНО Оряхово с площ от 16,6 дка.

Условие №2. Инсталации, обхванати от това разрешително

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово, Вълчедръм, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован, Кнежа – гр. Оряхово има следните клетки: клетка  №1 - изградена, клетка №2 - в строеж и клетка №3  предстои изграждане.

На депото в Клетка №1 се приемат неопасни битови отпадъци(НБО) и производствени неопасни отпадъци (ПНО).

Условие №3. Обхват

Съгласно условия №3.1. и 3.2. Работата на инсталациите и емисиите в околната среда се контролират и поддържат в съответствие с условията на настоящото комплексно разрешително, което не отменя законовите задължения на оператора произтичащи от други нормативни актове, които не са  включени в условията на това КР.

Условие 3.3. „Площадка”- територията, на която са разположени инсталациите по Условие 2.

Условие 3.4. Депото се стопанисва от притежателя на Комплексното Разрешително – Община Оряхово.

Условие №4. Капацитет на инсталациите

- Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.

| № | Инсталация | Позиция на дейността по Приложение №4 на ЗООС | Капацитет [t/24h] | Капацитет [t] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово, Вълчедръм, Козлодуй, Хайредин, Мизия,Бяла Слатина, Борован, Кнежа” – гр. Оряхово - Клетка 1; - Клетка 2; - Клетка 3; | 5,4 | 160 | 482 050 124 260 167 485 190 305 |

Експлоатацията на клетка № 1 за неопасни твърди битови отпадъци е водена от месец август  2005г., съгласно Разрешение за ползване №СТ-12-421/17.08.2005год. на ДНСК гр. Враца /въведена в експлоатация  клетка №1 за неопасни битови отпадъци, стопански двор, външен ел. провод, път №1, външен водопровод, площадкови мрежи, вътрешни инсталации/.

През 2009г. започна строителството на клетка №2. Изпълнените до момента СМР включват: вертикална планировка на клетка №2, подготовка на дъното на клетка №2 и скатовете, дига 2, изградени са охранителни канали 1и 3, контролен кладенец 3, частично изпълнение на изолацията на дъното на клетката и дренажната система на клетка №2. Поради липса на финансиране на обекта, строителството е спряно с акт обр. 10 от 20.08.2009 год. Оставащите СМР за въвеждане в експлоатация на клетка№2 са: довършване на дренажната система и изолация на клетка №2, охранителен канал 2, помпена шахта 2 и тласкатели за инфилтратни води, както и поставяне на геомрежа по скатовете на клетката за защита на изолационния слой.

Условие 4.1. Експлоатира се Клетка №1 без да се превишава определения капацитет от 160 t/24h. Средно дневно се депонират между 80 и 100 t/24h.

Условие 4.3. Докладване

Съгласно условие 4.3.1. е изготвена и се прилага инструкция за измерване на постъпващите в клетка №1 количества отпадъци за депониране и периодични /ежемесечни/ отчети към общини и фирми, както и на РИОСВ – Враца.

Условие 4.3.2. Количества депонирани неопасни твърди битови отпадъци на РДНО – Оряхово през 2014г.

Таблица 1:

| Клетки за битови отпадъци | Количество /тон/ | Община/Фирма |
| --- | --- | --- |
| 2014г. |
| Клетка №1 | 2183,580 | Община Оряхово |
| Клетка №1 | 1653,070 | Община Мизия |
| Клетка №1 | 6840,550 | Община Козлодуй |
| Клетка №1 | 1437,000 | Община Бяла Слатина |
| Клетка №1 | 3617,760 | Община Кнежа |
| Клетка №1 | 721,480 | Община Борован |
| Клетка №1 | 53,800 | Община Хайредин |
| Клетка №1 | 1096,240 | „АЕЦ Козлодуй”, гр. Козлодуй |
| Клетка №1 | 33,100 | „Енемона” АД, гр. Козлодуй |
| Клетка №1 | 8,440 | „Косаня”ЕАД, гр. Мизия |
| Клетка №1 | 178,240 | „БалБок Инженеринг” АД, гр. София |
| Клетка №1 | 118,680 | „Олива” гр. Кнежа |
| Клетка №1 | 5,120 | ТМУ Лом |
| Клетка №1 | 5,000 | АНСДА |
| Клетка №1 | 1,540 | ПИМ-49 |
| Клетка №1 | 5,400 | Заводски строежи |
| Клетка №1 | 17959,000 | ОБЩО |

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

- Ивайло Иванов – Зам. Кмет „Общински технически   дейности,    инвестиции и  общинска собственост

- Елка Гуленова – гл. спец. „Екология и Управление на Отпадъците”- Община Оряхово

- Ивка Цингова – Отговорник  РДНО гр. Оряхово

- Изпълнителна агенция по околна среда гр. София

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията /инсталациите

Регионалното депо за отпадъци в община Оряхово е разположено на територията на РИОСВ гр. Враца.

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите

Регионалното депо за отпадъци в община Оряхово е разположено на територията на Басейнова Дирекция „Дунавски район” гр. Плевен.

Условие №5. Управление на околната среда.

Условие 5.1. Структура и отговорности

  - Кмет на Община Оряхово притежател на Комплексно разрешително – организира управлението на дейностите по отпадъците, образувани на територията на общината, съобразно изискванията на ЗУО.

  - Зам. Кмет – координира дейностите по сметосъбиране, транспортиране и депониране на БО на територията на общината и правилната експлоатация на РДНО-Оряхово

  - Специалист по екология и управление на отпадъци- отговаря за мониторинга на отпадъчни и подземни води, почви, шум в района на РДНО гр.Оряхово. Уведомява отговорните органи /РИОСВ и Басейнова дирекция Плевен/ за съответствия и несъответствия и действия за отстраняването им.

  - Отговорник депо – отговаря за правилната  експлоатация на РДНО гр. Оряхово, води дневниците за собствен мониторинг.

  - Електротехник – провежда ежемесечен мониторинг на ел. инсталацията на депото и при нужда отстранява повреди.

  - Домакин при община Оряхово – снабдява с резервни части, препарати и отговаря за В и К инсталацията на РДНО.

  - Кантарджия на РДНО гр.Оряхово – оператор на електронна везна за измерване на депонираните отпадъци и входящ контрол на БО.

  - Тракторист – отговаря за поддръжката и експлоатацията на булдозера  на депото, прибутване, уплътняване и запръстяване на БО.

  - Общ работник – отговаря за поддръжката и чистотата на РДНО – Оряхово

  - Охрана – охраняват района на депото нощем и в почивните дни

С Х Е М А

НА СТРУКТУРАТА НА ОТГОВОРНИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЛИЦА НА УСЛОВИЯТА ПО  КОМПЛЕКСНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РЕГИОНАЛНОТО ДЕПО В ОРЯХОВО

Условие 5.2. Обучение

Изготвен е списък на персонала, който да извършва дейностите по изпълнение на условията в КР.

Обучението на персонала е свързано със спазване на разработените инструкции изискващи се в КР – с тяхното прилагане и документиране на резултатите от всички дейности по условията в КР.

- Повишаване на квалификационните групи по електротехника

- Ежегодни курсове по безопасност на работа и охрана на труда

На лицата, присъстващи при разтоварване на автомобилите в клетка №1/отговорник депо, общ работник, булдозерист/ е направен инструктаж за извършване на визуален контрол на депонираните битови отпадъци. Вниманието да се насочи към наличие на опасни и забранени за депониране отпадъци / болнични отпадъци/.

Условие 5.3. Обмен на информация

В изпълнение на условие 5.3.1. изготвена е и е утвърдена от  Кмета на община Оряхово „Схема на структурата  на  отговорните  за изпълнение лица на условията в Комплексно разрешително № 249-НО/2008г. актуализирано с решение №249-НО-ИО-А1/2012г.”. Информацията е достъпна за всички служители на РДНО.

Съгласно условие 5.3.2. е изготвен “Списък на организациите, които трябва да се уведомяват, съгласно условията  в  Комплексно разрешително №249-НО/2008г. актуализирано с решение №249-НО-ИО-А1/2012г. за РДНО гр. Оряхово”.

-  Всички нови разпоредби и нормативни документи издадени от МОСВ, ИАОС и Държавен вестник се прилагат своевременно и в определените срокове.

- В общинска администрация Оряхово е предоставена документация за начина на експлоатация на Регионалното депо за ТБО,  за водене на отчетност и за периодичния мониторинг провеждан от лабораторията на ИАОС. Тази информация е достъпна  за  населението.

Условие 5.4. Документиране:

В изпълнение на Условие 5.4.1. е изготвен “Списък на нормативни актове , които се отнасят към работата на инсталациите за Регионално депо за неопасни отпадъци за общините : Оряхово, Козлодуй, Мизия, Бяла Слатина, Борован, Хайредин и Кнежа”. Горепосоченият списък подлежи на актуализация при промяна на нормативната уредба, имаща отношение към работата на инсталацията.

Изготвен е съгласно условие 5.4.2. “Списък на необходимите инструкции,  изисквани от  условията на Комплексно разрешително № 249-НО/2008г. актуализирано с решение №249-НО-ИО-А1/2012г.”. Инструкциите, изискващи се с разрешителното, се съхраняват на достъпно за всички служители на депото място.

Инструкциите и прилежащата документация се намират при отговарящият за експлоатирането на Регионалното депо за БО на община Оряхово – Ивка Цингова – Отговорник  РДНО.

Съгласно условие 5.4.3. е изготвен списък на кого от персонала на депото какъв документ е предоставен, които е на разположение на всички служители и отговорни лица.

Условие 5.5. Управление на документи

Изготвена е и се прилага инструкция съгласно условие 5.5.1. за актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работа и управление на инсталациите, както и за изземване на невалидни документи.

Актуалните документи свързани с изпълнението на условията в КР се намират на разположение на персонала и на лицата, които ги прилагат. Всички инструкции се съхраняват в канцеларията на Регионалното депо за  БО и са на разположение на компетентните органи. Всички документи съдържат идентификационен номер и се съхраняват в канцеларията на депото.

Условие 5.6. Оперативно управление

Операторът на инсталацията по Условие 2 от № 249-НО/2008г. актуализирано с решение №249-НО-ИО-А1/2012г. е изготвил всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното. Инструкциите се съхраняват в канцеларията на депото в писмен вид и се представят на компетентния орган при поискване.

Всички инструкции за експлоатация и поддръжка на Клетка №1 на РДНО – Оряхово,  изисквани с Комплексно разрешително № 249-НО/2008г. актуализирано с решение №249-НО-ИО-А1/2012г., Условие 5.6.1. от КР, са изготвени и се прилагат .

Условие 5.7. Проверка и коригиращи действия

Съгласно КР са изготвени и се спазват инструкции: по условие 5.7.1. за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в КР, по условие 5.7.2. за периодична оценка на съответствието на стойностите определени в условията на разрешителното. Притежателят на КР е изготвил и прилага писмени инструкции: по условие 5.7.3. за установяването на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на  коригиращи действия в това число и в управлението на ОС и условие 5.7.4. за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/ съоръженията произтичащи от нови нормативни актове, уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/ технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

Условие 5.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Изготвен, съгласно нормативните изисквания и съгласуван с всички компетентни органи е “Авариен план за действие при бедствия и катастрофи” и утвърден от Кмета на Община Оряхово „План за действия на личния състав за гасене на пожари и ликвидиране на аварии в РДНО – Оряхово”

Изготвени  са към аварийния план:

- „Схема за оповестяване на членовете на комисията в РДНО – Оряхово”

- „Схема за оповестяване при бедствия”

- „Схема за оповестяване на личния състав на РДНО”

- План за работата на постоянната комисия за защита при бедствия, аварии и катастрофи към РДНО – Оряхово

- списък на персонала с включени телефонни номера по оповестяването, предвидени в Плана за действие при бедствия и начина за актуализация на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии.

За отчетния период не са възниквали аварийни ситуации на депото.

Условие 5.9. Документиране

Притежателят на разрешителното документира и съхранява данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието с изискванията на КР. Документира и съхранява данните за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 5.10. Докладване

Настоящият доклад представя изпълнението на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 249-НО/2008г. актуализирано с решение №249-НО-ИО-А1/2012г., и е изготвен съгласно “Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”, утвърден със Заповед № РД-806/31.10.2006 г., издадена от Министъра на околната среда и водите и се представя в определения срок.

Съгласно условията на комплексното разрешително и на нормативната уредба ежегодно в Годишния доклад по околна среда се докладват всички дейности, регламентирани по КР.

Своевременно се докладва в РИОСВ-Враца и Басейнова дирекция – Плевен при превишения в емисионните норми след извършване на собствения мониторинг. Изготвя се и се представя до 31 март Годишен доклад в РИОСВ –Враца  за изпълнение на дейностите, за които е издадено КР.

Условие №6. Тълкуване

До момента не са извършвани Собствени периодични измервания, упоменати в условие 6.1. за Собствени периодични измервания(СПИ) на емисиите в атмосферния въздух, поради техническа невъзможност за измерването им, тъй като същите не са уловени в газов кладенец.

Съгласно условие 6.3. мониторинг на инфилтратните отпадъчни води и подземните води се извършва в съответствие с изискванията залегнали в нормативната уредба.

Условие 6.4. Употребените ресурси /вода и енергия/ за производството на единица продукт се определят съгласно указанията в условия 6.4.1. и 6.4.2. за годишните стойности на нормите за ефективност.

Условие№7. Уведомяване

При аварийни замърсявания съгласно условие 7.1. се уведомява Областния управител, Кмета на общината, РИОСВ -Враца, териториалните структури на РД”ПБЗН”-МВР, а при замърсяване на повърхностни или подземни води и Басейнова дирекция Дунавски район – Плевен.

За отчетния период не е имало аварийни или други замърсявания.

Съгласно условие 7.2. община Оряхово, като оператор на депото информира РИОСВ – Враца и Басейнова дирекция Дунавски район – Плевен за резултатите от мониторинга на повърхностни и подземни води, в петнадесет дневен срок от получаване на резултатите.

Резултатите от мониторинга са поместени в Приложението към настоящия доклад.

Според условие 7.3. при всяка планирана промяна в работата на инсталацията, притежателят на разрешителното информира МОСВ.

През отчетния период няма планирана промяна в работата на инсталацията.

Не са настъпвали Екологични щети през 2014г. Не е имало аварийни и други замърсявания.

Условие №8  Използване на ресурси :

Условие №8.1. Използване на вода:

Депото се захранва с вода от градския водопровод въз основа на актуален писмен Договор №В 2326/2009г.

Основен консуматор на вода за питейно - битови нужди е административна сграда в Стопански двор №1, а за промишлени нужди -дезинфекционен трап /за  дезинфекция на сметоизвозващите коли/.

Изготвена е и се прилага  по условие 8.1.3 “Инструкция за експлоатация и поддръжка на автомивка за измиване на контейнери и дезинфекционен трап”.

Изготвена е и се прилага по условие 8.1.4 “Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката”, включваща също така и реда и начина за установяване на причините за евентуални течове и предприемане на необходимите коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират ежемесечно и се съхраняват.

Извършвани са ежемесечно проверки  на техническото състояние на водопроводната мрежа. Резултатите се отразяват в Дневник, съхраняван на  депото. При извършените проверки през отчетния период не са констатирани аварии и отклонения.

Условие 8.1.5. Измерване и документиране

Изготвена е и се прилага по условие 8.1.5.2 „Инструкция за измерване/ изчисляване и документиране на изразходвани количества вода за производствени нужди”, където са регламентирани и действията за установяване на причините за констатираните несъответствия и за предприетите коригиращи действия.

Изготвена е и се прилага по условие 8.1.5.3 “Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с определените в КР № 249-НО/2008г. актуализирано с решение №249-НО-ИО-А1/2012г.”

През 2014г. в РДНО са изразходени 326 м³ вода /265м³ за производствени нужди и 61м³ за битови нужди/, което се равнява на 0.01815м³/т. Количеството на използваната вода за производствени нужди през 2014 г. е докладвано в представената по - долу таблица.

Таблица 8.1.2.

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР м3 /т | Използвано годишно количество | Използвано годишно количество за единица продукт | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014г. | 2014г. | 2014г. |
| ВиК мрежа Градски водопровод | ---- | 0,01866 | 265м³ | 0.01476 m3 /t | Да |

Използваното годишно количество вода е получено след като е разделено годишното количество на използваната вода на тоновете отпадък постъпили и депонирани в РДТБО през 2014г./17959,000т/

В съответствие с условие 8.1.5.4. ежемесечно се извършват проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа и се отразяват в дневник, който се съхранява на депото и се предоставя при поискване от страна на компетентните органи.

През 2014 година не са констатирани течове и аварии и  несъответствия на измерените водни количества с определените такива в Таблица 8.1.2 от КР № 249-НО/2008г. актуализирано с Решение №249-НО-ИО-А1/2012г.

Условие №8.2. Използване на ел. енергия:

Потреблението на ел. енергия в РДНО - Оряхово е регулирано в договор № 215/08.11.2004г. с "Електроразпределени Плевен” ЕАД – клон Враца.  Основните консуматори на ел. енергия в депото са административните сгради, помпена станция и помпени шахти 1 и 2 .

Изготвена е и се прилага съгласно условие 8.2.1.2 “Инструкция за експлоатация и поддръжка на Помпена станция и Помпени шахти 1 и 2, основен консуматор на електроенергия на площадката”.

Условие 8.2.2. Измерване и документация

Изготвена е и се прилага съгласно условие 8.2.2.1 “Инструкция за измерване /изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия”.

През 2014г. в РДНО са изразходвани 15,451 MWh, което се равнява на 0.0009 MWh/t.

Изготвена е и се прилага съгласно условие 8.2.2.2 “Инструкция за оценка на съответствието на измерените /изчислените количества електроенергия с определените  такива в условие 8.2.1.1 в КР №249-НО/2012”, в която са регламентирани и действията за установяване на причините за документираните несъответствия и за предприетите коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Условие 8.2.3. Докладване

Консумацията на електроенергия през 2014г., изразена като годишна консумация на електроенергия за един тон депониран отпадък за инсталацията, е докладвано в представената по – долу таблица.

Таблица 8.2.

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт съгласно КР | Използвано годишно количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014г. | 2014г. |
| Електроенергия | 0.0053 MWh/t | 0.0009 MWh/t | Да |

Използваното годишно количество ел. енергия е получено след като е разделено годишното количество на използваната електроенергия  на тоновете отпадък постъпили и депонирани в РДТБО през 2014г./17959,000т/

През годината не са констатирани несъответствия на измерените/ изчислените количества електроенергия с определените такива в КР № 249-НО/2008г. актуализирано с решение №249-НО-ИО-А1/2012г..

Условие № 8.3.  Използване на спомагателни материали:

Спомагателни материали – дезинфектанти натриевата основа и натриев хипохлорид се използват за дезинфекция на водите в басейна за измиване колелата  на сметовозните автомобили и хлораторната шахта.

Използваните химични вещества са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Копия от информационните листове за безопасност на използваните на депото опасни химични вещества,  препарати и спомагателни материали  се съхраняват на площадката на депото и  се представят при поискване на експертите от РИОСВ -  Враца.

Дезинфектантите се  съхраняват в оригиналните опаковки, в шкаф, в помещение с подова и странична изолация, недопускаща просмукване на води или други течности в почвата под склада, без връзка с канализацията.

Употребените спомагателни материали  през 2014 г. са както следва:

- Натриева основа – 102 кг.

- Натриев хипохлорид – 20кг.

Изготвена е и се прилага съгласно условие 8.3.4.3 “Инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия”, включваща също така и реда и начина за установяване на причините за несъответствия и предприемане на необходимите коригиращи действия.

Условие 8.3.5. Документиране

Резултатите от ежемесечните проверки се отразяват в дневник, както и причините за несъответствия и предприети коригиращи действия.

Условие 8.3.6. Докладване

Води се дневник за проверка на помещенията и площадките за съхранение на спомагателни материали / натриева основа и натриев хипохлорид/, в който  се отбелязват извършените проверки, които са ежемесечни. За отчетния период  не са установени несъответствия: течове, разливания или други пропуски.

Не се предвижда промяна на мястото за съхранение на спомагателните материали.

Условие №9   Емисии  в атмосферата;

Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух:

През 2009 година е започнало изграждането на системa за отвеждане на газовите емисии от тялото на депото. Успоредно с депонирането на отпадъците след запълване на първия работен хоризонт, е започнало изграждането на вертикален  газоотвеждащ кладенец в Клетка № 1 за неопасни отпадъци.  Към момента на изготвяне на Годишния доклад, неопасни отпадъци се депонират единствено в клетка №1.

Надграждането на ГК  се извършва по етапно. Заложени са 9 броя габиони,  както е по проект.

Условие 9.1. На притежателя на разрешителното се разрешава експлоатация на Инсталация за изгаряне на биогаз.

Инсталация за изгаряне на биогаз не е закупена и не е монтирана на площадката, тъй като не е достигнато до необходимост от изграждане на хоризонтална газоотвеждаща система.

Условие 9.3. Неорганизирани емисии

Изготвена е и се прилага съгласно условие 9.3.2 “Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им”. За целта се извършват периодични огледи, а констатациите се отразяват в съответния протокол, съгласно цитираната инструкция. Не са констатирани несъответствия.

Изготвена е и се прилага съгласно условие 9.3.3 “Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяването и ограничаване на неорганизирани емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия”. Оценката се извършва на база извършените огледи и констатации,  като резултатите се документират.

Участъците от депото, които са източници на неорганизирани емисии на прах, се оросяват с вода от ретензионния басейн /инфилтрат/ през сухите и топли месеци на годината.

Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества

Извършването на дейностите на площадката става по начин, ограничаващ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

Изготвена е и се прилага съгласно условие 9.4.4 „Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване или намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (включително употребата на дезодориращи средства)”.

През отчетната 2014 година не са регистрирани емисии на интензивно миришещи вещества и не са постъпвали оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

Условие 9.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух

Емисиите на отпадъчни газове от площадката на РДНО за общините Оряхово, Вълчедръм, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован , Кнежа – гр. Оряхово не води до нарушаване нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качеството на околната среда.

Условие 9.6. Собствен мониторинг

Условие 9.6.1. Изисквания към собствения мониторинг на емисиите на вредни вещества във въздуха.

По проект в Клетка 1 ще има един газов кладенец. Надграждат се габиони с цел изграждане на газов кладенец. За момента е технически невъзможно

измерването на емисии, поради това, че същите не са уловени в ГК. СПИ ще започнат след изграждането на ГК.

Съгласно Условие 9.6.1.3 операторът трябва да определя годишните количества на замърсителите по Таблица 9.6.2, съгласно  изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).

Условие 9.6.2. Документиране и докладване

Докладване на метода, използван за измерване/изчисление на изпусканията /преноса извън площадката “Методика за изчисляване по балансови методи на емисиите на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух (съгласно EMEP/CORINAIR 1997 и 2000г., 3-то издание от м. септември 2004 г.)”, утвърдена със Заповед № РД-77/03.02.2006 г. на МОСВ е посочена като Международно приет изчислителен метод.

Изчислените стойности на замърсителите на въздуха – метан, въглероден диоксид и амоняк, са нанесени в Таблици 1. и 2. от приложението.

Така изчислените стойности за метан и амоняк превишават емисионите прагове.

Условие №10. Емисии на отпадъчни води

Емисии на вредни вещества в отпадъчните води:

Отвеждането за пречистване на отпадъчните води, формирани на територията на производствената площадка се извършва при спазване на условията в комплексното разрешително.

Община Оряхово, като оператор на депото и титуляр на Разрешително №101324/29.12.2005г.,  заплаща такса /по разрешено количество/ за ползване на воден обект – дере „Тачов дол” и подава Декларация, съгласно изискванията на чл.194б от Закона за водите. Таксата е годишна и се внася по сметка на Басейнова Дирекция Дунавски район – Плевен.

Условие 10.1. Производствени  отпадъчни води

По КР е разрешен дебит от 4.34м3/ч.

Реално за 2014г. производствени и битово -фекалните води  заустени в дере „Тачов дол”- втора категория водоприемник са  0,154 м3/ч.

Преди да бъдат заустени в дерето производствените отпадъчни води от мивка за измиване на контейнери, отпадъчни води от дезинфекционния трап,  БФВ от административна сграда, гараж и КПП и дъждовните води  преминават през канализационно пречиствателно съоръжение (КПС) състоящо се от двукамерна утаителна шахта, филтрационни траншеи и хлораторна шахта.

Условие 10.1.1.3. Контрол на пречиствателното оборудване

Изготвена е и се прилага съгласно условие 10.1.1.3 “Инструкция за поддържане на оптимална стойност на техническите параметри на пречиствателните съоръжения  по условие 10.1.1.1”. Мониторинг на работата

на пречиствателните съоръжения /ниво на утайка и височина на филтрационния слой/ се извършва в съответствие с инструкцията за поддържането на оптималния им работен режим. Контролът е ежемесечен и се отразява в дневник  съхраняван на депото.

Условие 10.1.1.5. Контрол на пречиствателното оборудване

Изготвена е и се прилага съгласно условие 10.1.1.5.1 “Инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по условие 10.1.1.2”.

Резултатите от проверките, извършвани ежемесечно се отразяват в Дневник за периодична проверка и поддръжка (ремонт) на пречиствателните съоръжения, който се съхранява на депото. Не са установени несъответствия.

Изготвена е и се прилага съгласно условие 10.1.1.5.2 “Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система на площадката и дренажната система за инфилтрат от клетките за депониране на неопасни отпадъци”, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Ежемесечно се извършват проверки на канализационната система на площадката  - за производствени, БФВ и дренажната система за инфилтрат  и се отбелязват в дневник. За отчетния период не са установени течове по канализационната мрежа на площадката.

Тъй като няма измервателен уред се приема, че дебита на производствени и БФВ е  95% от изразходваната питейна вода на депото.

326 м3 от водомера за питейна вода умножени по 95% се равнява на 309,7м3/г. Количеството заустени води (0.154м3/ч) е получено като общото количество БФВ изпуснати в дере „Тачов дол” е разделено на броя на работните дни и часове на РДНО (309,7м3/г : 252 :8= 0,154м3/ч)

Резултат от мониторинг на пречиствателните съоръжения /утаителна шахта- септична яма, филтрационни траншеи и хлораторна шахта/е:

Таблица 10.1.1.1

| Контролиран параметър | Оптимална стойност | Измерена стойност | Честота на мониторинг | Начин на измерване | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утаителна шахта |
| Ниво на утайката | 0,2 м. | I- 0,12м. VII - 0,03м. II- 0,00м. VIII- 0,05м. III- 0,03м. IX - 0,08м. IV- 0,05м. X - 0,10м. V– 0,08м. X I- 0,15м. VI- 0,00м. XII– 0,00м. | Веднъж месечно | Ръчно измерващо устройство-лата | Да |
| Филтрационни траншеи |
| Височина на филтрационния слой | 0,3м. | I- 0,20м. VII - 0,20м. II- 0,20м. VIII- 0,20м. III- 0,20м. IX - 0,20м. IV- 0,20м. X - 0,20м. V– 0,20м. XI - 0,20м. VI- 0,20м. XI I– 0,20м. | Веднъж месечно | Ръчно измерващо устройство-лата | Да |

Утайката от хлораторната шахта е изгребвана четири пъти /25.02.2014г.; 31.03.2014г.; 27.06.2014г. и 19.12.2014г./ и депонирана в клетката.

Условие 10.1.1.6. Документиране и докладване

Условие 10.1.1.6.3.1. В таблица №3.2 в приложението се отразяват стойностите от собствен мониторинг на смесен поток отпадни води заустени в дере „Тачов Дол”.

През отчетния период поради липса на отток не са взети проби за анализ на стойностите по заложените в комплексното разрешително параметри, документирано с констативни протоколи за неизвършено вземане на извадки от води с №35/13.05.2014г. и №90/11.11.2014г. на Регионална лаборатория Враца.

Условие 10.1.2. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

По време на експлоатацията на депото инфилтрата от клетката се отвежда и събира в ретензионен басейн, откъдето се подава в оросителната система за оросяване тялото на депото.

Смесен поток от производствени отпадъчни води от мивка за измиване на контейнери, производствени отпадъчни води от дезинфекционен трап, битово- фекални води от административна сграда, гараж и КПП в стопански двор №1, дъждовни води от стопански двор №1 са заустени  съгласно условие 10.1.2.4. в дере „Тачов дол” / втора категория водоприемник/ като се спазват изискванията посочени в таблица 10.1.2.4.

Таблица 10.1.2.4.

| Показател | Индивидуални емисионни ограничения |
| --- | --- |
| Активна реакция рН | 6,5 – 8,5 |
| Неразтворени вещества | 50 mg/dm3 |
| БПК5 | 15 mg/dm3 |
| ХПК | 70 mg/dm3 |
| Нефтопродукти | 0.3 mg/dm3 |
| Хлорни йони | 300 mg/dm3 |

Условие 10.1.3. Собствен мониторинг

По време на експлоатацията на депото се извършва анализ на обема и състава на инфилтрата, формиран от клетка №1 за депониране на неопасни отпадъци, който се събира в ретензионен басейн с обем от  около 450 куб.м.

Собствен мониторинг/качествен анализ/ на състава на инфилтрата се извършва на всяко тримесечие по показатели  посочени в Таблица 10.1.3.1.

Съгласно условие 10.1.3.1.2. собствен мониторинг на смесен поток заустен в дере „Тачов дол” се извършва с кратност – всяко шестмесечие.

През 2014г. съгласно условие 10.1.3.2. е извършван собствен мониторинг на метеорологичните данни на депото, съгласно  заложените  в таблица 10.1.3.2.  от  КР №249-НО/2008г. актуализирано с решение №249-НО-ИО-А1/2012г.

# Таблица 10.1.3.2.

| № | Показатели | По време на експлоатация на депото | След закриване на депото |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество валежи | ежедневно | ежедневно, добавено към месечните стойности |
| 2 | Температура (минимална, максимална, в 14 ч. CET) | ежедневно | средномесечно |
| 3 | Посока и сила на вятъра | ежедневно | не се изисква |
| 4 | Изпарения | ежедневно | ежедневно, добавено към месечните стойности |
| 5 | Атмосферна влага (в 14 ч. CET) | ежедневно | средномесечно |

Годишното количество валежи на Депото е  352 l/m2 .

Силата на вятъра средно годишно е около  3,2 m/s .

Атмосферната влага в зависимост от сезона варира от  42-85 %.

Изготвена е и се прилага съгласно условие 10.1.3.3 “Инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения за смесен поток, заустван в дере „Тачов дол”, посочени в таблица 10.1.2.4 . Установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия”.

Съгласно условие №10.1.3.4. се изчисляват замърсителите и техните годишни количества, които се докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие 10.1.4. Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците – водните обекти, приемници на заустваните отпадъчни води

Водоприемник – сухо дере „Тачов дол” е втора категория водоприемник.

През 2014г. не са възниквали аварийни ситуации и няма залпови изпускания на замърсяващи вещества в дере „Тачов дол”.

Аварийният изпускател към ретензионния басейн е пломбиран в затворено състояние.

Условие 10.2. Битово-фекални отпадъчни води

Изготвена е и се прилага съгласно условие 10.2.1 “Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система за битово-фекални отпадъчни води на площадката по условие 10.1.1.3.4”, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Ежемесечно се проверява състоянието на канализационната система и се отразява в дневник. За отчетния период не са констатирани несъответствия.

Условие 10.3. Дъждовни води

Дъждовните води от района на площадката на депото за неопасни отпадъци, се отвеждат в отводнителни канавки за повърхностни води от района на  депото.

Дъждовните води се заустват в ТЗ №2 в дере „Тачов дол” като част от смесен поток от повърхностни и атмосферни води.

Условие 10.3.2. Собствен мониторинг

Изготвена е и се прилага съгласно условие 10.3.2.2 “Инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуални емисионни ограничения за смесен поток, заустен в дере „Тачов дол”, посочени в Таблица 10.3.1.5, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия”.  Поради липса на отток от дъждовни води в дните на пробовземане от представители на лабораторията, не е  проведен  собствен мониторинг/вземане на проби и техните анализи/.

Условие 10.4. Документиране и докладване

По време на експлоатацията на депото следва да се извършва анализ на обема и състава на инфилтрата, формиран от клетката за депониране на неопасни  отпадъци, съгласно изискванията посочени в Таблица 10.1.3.1.

Нивото на инфилтрата в ретензионния басейн се следи ежедневно.

През 2014 година е извършван мониторинг - ежемесечно на обема и на тримесечие на състава на самостоятелен поток инфилтрат, формиран от клетка № 1 за депониране на неопасни  отпадъци. Анализите на състава на инфилтрата са извършени от акредитирана лаборатория – Регионална лаборатория- Враца към ИАОС при МОСВ. Резултатите от анализите са посочени в таблица 3.1.  в приложението.

- Четири  замервания  на състава   на отпадъчни води от инфилтрат с протоколи:

- №06-0082/17.03.2014г., 07-0234/13.03.2014г., 07-0235/13.03.2014г. и            14-0166/02.04.2014г.;

- №06-0194/20.05.2014г., №07-0437/15.05.2014г., №07-0438/15.05.2014г. и  №14-0321/30.05.2014г.;

- № 06-0352/21.08.2014г., №07-0786/21.08.2014г., №07-0787/21.08.2014г., и  №14-0653 /12.09.2014г.;

- №06-0554/24.11.2014г., №07-1270/19.11.2014г., №07-1271/19.11.2014г. и 014-0873/10.12.2014г.

Условие №11 Управление на отпадъците

Условие 11.1. Образуване на отпадъци

На Регионално Депо за Неопасни Отпадъци – Оряхово не се извършват строителни работи, поради което не се образуват отпадъци, с изключение на битови  отпадъци от персонала. По таблица 11.4 и 11.5 няма образувани отпадъци.

Съгласно условие 11.1.2. След актуализиране на комплексното разрешително /влизане в сила на Решение №249-НО-ИО-А1/2012г./ е актуализирана   Програмата за управление на дейностите по отпадъците на Община Оряхово, приета с Решение № 215, от протокол № 15/28.06.2012 г. на Общински съвет – Оряхово .

Условие 11.2. Събиране и приемане на отпадъците

Образуваните отпадъци на площадката на депото, които се събират и депонират в клетката са битови отпадъци и утайка от хлораторната шахта.

По условие 11.2.3. за намаляване обема на образуваните отпадъци -  прибутването и уплътняването им се извършва с булдозер.

Не се съхраняват на площадката:

200121* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

130110* - Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа

130205* -Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

160601* - Оловни акумулаторни батерии

Има обособени площадки за временно съхранение на отпадъци, но не са приемани такива.

Изготвена е и се прилага  съгласно условие 11.2.7 “Инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците, с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия”. За целта се извършват периодични огледи, а констатациите се отразяват в съответния протокол, съгласно цитираната инструкция като резултатите от оценката също се документират.

По време на извършените проверки през отчетната 2014 година не са констатирани отклонение и/или несъответствия с изискванията по събирането на отпадъците. Депонираните отпадъци съответстват по код и наименование на позволените съгласно КР№249/2008г. актуализирано с решение №249-НО-ИО-А1/2012г. Отпадъците различни от 200301- смесени битови отпадъци се депонират след представено становище от съответната РИОСВ от основно охарактеризиране на отпадъци.

Съгласно Условие 11.2.8. в клетка №1 на РДНО Оряхово се приемат отпадъци на базата на предварителни договори от общините: Оряхово, Мизия, Козлодуй, Бяла Слатина, Кнежа, Борован, Хайредин и фирми: „АЕЦ Козлодуй”АД, „Енемона”АД, „Косаня”ЕАД, „Олива”АД, „БалБок Инженеринг”АД, ПИМ-49ЕОД, ТМУ-Лом/МП Оряхово, Заводски строежи.

Приетите отпадъци различни от битови с код 200301 са:

- 100103 – увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина

- 020304- материали, негодни за консумация или преработване,

- 020305 – утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,

- 020601- материали, негодни за консумация или преработване,

- 020602- отпадъци от консерванти,

- 020699- отпадъци, неупоменати другаде,

- 030105- трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 030104,

- 150203 -  абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 150202,

- 160122 – компоненти неупоменати другаде,

- 170601* - изолационни материали, съдържащи азбест,

- 170904 – смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 170901, 170902, 170903.

Условие 11.2.8.2. Разрешава еднократно приемане за постоянно съхранение на територията на площадката на 60 броя „Б-Б” куба запълнени с опасен отпадък с код и наименование 200119* - пестициди с изтекъл срок на годност.

Комплексното разрешително е актуализирано с Решение №249-НО-ИО-А1/2012г., подписано от Изпълнителен директор на ИАОС на 12.01.2012г. с мотиви: планирана промяна в работата на инсталацията, поради изграждане на площадка за постоянно съхранение на контейнери  „Б-Б куб” запълнени с отпадък с код и наименование 200119* - пестициди с изтекъл срок на годност .

Условие 11.3. Временно съхраняване на отпадъците

На територията на депото има обособени площадки за временно съхраняване на отпадъци.

Изготвена е инструкция съгласно условие 11.3.11 за поддръжка на площадките за временно съхраняване в съответствие с условията на разрешителното, както и инструкция по условие 11.3.12 за оценка на временното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците

Притежателят на разрешителното не предава за транспортиране отпадъци извън територията на площадката.

По условие 11.4.1. – няма образувани отпадъци за транспортиране.

По условие 11.4.2. – не се е налагало изготвяне на транспортни карти, защото не са предавани опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане.

Условие 11.5. Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци

Няма предадени отпадъци за преработване и рециклиране.

Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците

От дейността на депото, съгласно условие 11.6.1 не са образувани отпадъци и няма предавани такива за обезвреждане.

Съгласно условие 11.6.2. притежателя на КР извършва обезвреждане на РДНО за общините Оряхово, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован, Кнежа – гр. Оряхово, обозначена с код D5(специално проектирани депа).

Приемането на отпадъците на територията на депото се извършва в регламентираното работно време от оператора - Община Оряхово, на база сключени писмени договори.

През 2014 г. на територията на РДНО са приети отпадъци със следния код:

- 200301 -  смесени битови отпадъци,

- 100103 – увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина,

- 020304- материали, негодни за консумация или преработване,

- 020305 – утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,

- 020601- материали, негодни за консумация или преработване,

- 020602- отпадъци от консерванти,

- 020699- отпадъци, неупоменати другаде,

- 030105- трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 030104,

- 150203 -  абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 150202,

- 160122 – компоненти неупоменати другаде,

- 170601* - изолационни материали, съдържащи азбест,

- 170904 – смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 170901, 170902, 170903.

и транспортирани до клетка І за неопасни отпадъци, където се подлагат на обезвреждане чрез депониране.

Отпадъците с код и наименование 170904-смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 170901, 170902 и 170903 са използвани  за запръстяване на  работни участъци  в клетка №1.

Приетите отпадъци с код и наименование 170601*- изолационни материали, съдържащи азбест са депонирани в определен работен участък и са запръстени  своевременно.

Отпадъци с различни от разрешените кодове в КР не се приемат в РДНО.   Осъществяване на визуален контрол на отпадъците на входа на депото е затруднен и практически невъзможен от факта, че сметосъбиращите автомобили са  закрити. Такъв контрол се осъществява едва на мястото на депониране от работниците на площадката на клетка№1.

Депонирането на отпадъци се извършва съобразно експлоатационните изисквания, определени с проекта на технологията по депониране. Отпадъците се депонират на работен участък определен да поеме дневното количество отпадъци. Уплътняването се извършва с  булдозер. Запръстява се  периодично.

Има изготвен оперативен план за технологията по депониране в съответствие с     експлоатационните изисквания, представени „Инструкция за експлоатация на РДНО”. Осъществява се мониторинг за състоянието на депото по отношение на структурата и състава на отпадъчното тяло и слягания на повърхността на тялото, съгласно приложение-3, Наредба №6/2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Ежедневно се измерват и документират количествата  депонирани на площадката отпадъци. Постъпилите количества отпадъци се вписват в отчетна книга.

Съгласно условие 11.6.2.1.1.1 на притежателят на разрешителното се разрешава да извършва операция по обезвреждане, обозначена с код D12 /постоянно съхранение/ на площадка  60 броя „Б-Б” кубове. Площадката отговаря на изискванията: има трайна насктилка; има ограда от три реда бодлива тел; ясно отделена от останалите съоръжения в обекта; обозначена с табела. Извършва се периодичен контрол  за установяване на възникнали течове на площадката за съхранение на „Б-Б” кубовете.

В изпълнение на условие 11.6.2.1.1.1.1. се извършват периодични проверки за състоянието на „Б-Б” кубовете, за възникнали течове на площадката за съхранение на контейнерите „Б-Б куб”. Резултатите от проверките се отразяват в дневник, който се съхранява на депото.

При  огледа на 13.05.2014г.  от отговорник депо на разположените на площадката на РДНО – Оряхово контейнери „Б-Б куб”  е установена нарушена цялост на положен нов циментов разтвор и продължаващо обрушване на бетона на куб с №П67И. На 25.05.2014г. е извършено необходимото гаранционно обслужване на контейнера от обслужващата фирма.

На 08.10.2014г. е извършена планова проверка и оглед на контейнерите съдържащи опасни отпадъци – пестициди с изтекъл срок на годност от представители на РИОСВ – Враца и на РД ПБЗН – Враца, заедно с  отговорник депо. Съставен е констативен протокол №749-ПП/08.10.2014г. При проверката е установено, че контейнерите са здрави, не се наблюдава раздуване и течове. При „Б-Б”куб с номера П67И и №П65И, които са ремонтирани два пъти през 2013г. и през май 2014г. е започнало отново олющване на поставената мазилка и има видимо петно от съхраняваните ПРЗ.

Своевременно община Оряхово уведомява фирмата по поддръжката с писмо с изх.№25.00-271/09.10.2014г.

С писмо с вх.№25.00-271(1)/18.12.2014г. фирма „БалБок Инженеринг”АД отговорна за гаранционното обслужване на контейнери „Б-Б куб” запълнени с негодни за употреба пестициди, информират че при подходящи атмосферни условия ще извършат ремонта.

Експлоатацията на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово, Козлодуй, Мизия, Бяла Слатина, Борован, Хайредин и Кнежа” се извършва при спазване технологията на депониране, описана в заявлението и

съгласно Наредба № 6 от 27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Обезвреждането чрез депониране на отпадъците на РДНО – Оряхово се извършва съобразно установените правила и експлоатационни изисквания, определени с План за експлоатация, и изготвена съгласно условие 11.6.5. „Инструкция за оценка на съответствието на обезвреждане на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия” Не са установени несъответствия през  отчетния период.

Условие №11.7. Контрол и измерване на отпадъците

Община Оряхово като оператор на депото измерва количествата образувани на площадката отпадъци и ги докладва ежемесечно на РИОСВ – Враца. Изготвя ежемесечни и годишни отчети.

Изготвена е и се прилага съгласно условие 11.7.3 „Инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия”.

По условие 11.7.4. няма отпадъци предадени на фирми.

Операторът осъществява мониторинг на състоянието на тялото на регионалното депо (топография на депото) съгласно Таблица 11.7.5 от КР.

Данните от мониторинга съобразно изискванията по Условие 11.7.5. са посочени в следната таблица:

Таблица11.7.5

| № | Показатели | Резултати от измерването |
| --- | --- | --- |
| 1 | Структура и състав на отпадъчното тяло | Уплътнени с булдозер неопасни БО |
| 1.1 | Площ, заета от отпадъци /м2/ | 9500 /клетка 1 за неопасни отпадъци/ |
| 1.2 | Обем на отпадъците /т/ | 97135,749 /в клетка 1 за неопасни отпадъци/ |
| 1.3 | Състав на отпадъците | Неопасни отпадъци и съдържащи азбест |
| 1.4 | Технология на депониране | Разтоварване, уплътняване и междинно запръстяване, описани в КР |
| 1.5 | Продължителност на експлоатация | От 2005г. – 9 години |
| 1.6 | Свободен капацитет на депото | 27124,251 т./ за клетка 1/ |
| 2 | Поведение/ слягания/на повърхността на тялото | Уплътняване с булдозер |

Остатъчният капацитет на Клетка№1 от 27124,251 тона при такива годишни количества депонирани отпадъци ще е достатъчен за по-малко от 2 години.

Община Оряхово като оператор на депото кандидатства пред ПУДООС за отпускане на средства за довършване на Клетка2 със Заявление с вх.№ДТБО-307/13.09.2013г.

С писмо с изх.№ 04.05-22/19.08.2014г. са уведомени МОСВ и ПУДООС за необходимостта от средства за довършване на клетка №2 на РДНО-Оряхово и изграждане на сепарираща инсталация.

Община Оряхово и Сдружението на общините за управление на отпадъците за регион Оряхово предприемат действия за изграждане на сепарираща инсталация. С решение №534 от Протокол №49/27.02.2014г. Общински съвет Оряхово дава съгласие за изготвяне на ПУП  за сепарираща инсталация.

Условие 11.8. Анализи на отпадъците

Няма отпадъци с огледален код и не се налагат анализи на образуваните отпадъци.

Не се налага охарактеризиране на посочените в условие 11.8.1.1. отпадъци, защото няма такива.

Спазват се условията за приемане на отпадъци по код и наименование съобразно разрешените и след охарактеризиране на отпадъка.

Условие 11.9. Документиране и докладване

Документирането на дейностите по управление на отпадъците се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда

и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

За 2014 г. са изготвени и са представени в ИАОС- София  Годишните отчети  /приложения №11, №31 и №32/ съгласно указания в Наредба № 1 от 04.06.2014 г. в  срок – до 31 март на годината, следваща отчетния период.

За отчетния период не са установени несъответствия на количествата депонирани отпадъци в клетка 1 на РДНО- Оряхово.

Условие 12.  Шум:

Източник на шум, свързан с дейността на депото, са сметоизвозните машини, движещи се по определени пътни трасета без да преминават през територията на населените места. В района няма други източници на шум и при отсъствие на дейност на депото, шумовият фон е естественият природен фон на средата.

През отчетната 2014г. не са регистрирани жалби и/или оплаквания от работата на инсталацията по отношение шума от производствената площадка. Не са постъпвали оплаквания от района около депото. Най-близката жилищна сграда е на 2350м.

Съгласно Условие 12.2.1. от КР се извършва наблюдение на:

- общата звукова мощност на площадката;

- еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката  са извършвани през  2011г. и 2013г.

Съгласно условие 12.2.2 “Инструкция за наблюдение веднаж на две години на показатели по Условие 12.2.1.”

Изготвена е и се прилага съгласно условие 12.2.3 “Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействието с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия”.

Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване:

На територията на “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово, Козлодуй, Мизия, Бяла Слатина, Борован, Хайредин и Кнежа” не се

извършва пряко или непряко отвеждане на приоритетно опасни и вредни вещества в подземните води и почвите.

На територията на производствената площадка на депото не са регистрирани течове, разливи или изливания на вредни и опасни вещества.

В изпълнение на условие 13.3 на територията на депото се съхранява пясък и трина /сорбиращи материали/ за почистване в случай на разливи от масла от транспортни средства.

Изготвена е съгласно условие 13.4 “Инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и за третиране на образуваните отпадъци”, включваща предприемане на необходимите действия за тяхното отстраняване, както и документирането им.

На територията на депото не се съхраняват течности в резервоари, варели и др. от които са възможни течове и замърсяване.

На площадката не се осъществяват товаро-разтоварни работи.

Изготвена е съгласно условие 13.7 „Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете”. Ежемесечно са правени  проверки за състоянието на тръбопровода и състоянието на открито. За отчетния период несъответствия не са констатирани.

Условие 13.8. Собствен мониторинг на подземни води

През 2014г. са извършени две пробовземания от РЛ-Враца за определяне

на състоянието на подземните води от СК №6 с протоколи:

- №06-0193/28.05.2014г., №06-0199/15.05.2014г.,  №07-0435/15.05.2014г., №07-0436/15.05.2014г., № 14-0320/30.05.2014г.,№01-0694/27.05.2014г.

- №06-0552/24.11.2014г., №06-0553/20.11.2014г.,  №07-1268/19.11.2014г., №07-1269/19.11.2014г., №01-1949/16.12.2014г.

Резултатите от извършеното замерване са отразени в Таблица №7 на подземни води СК-6 от  пиезометър. Контролни кладенци 1 ,2 ,5 са сондирани съгласно проекта на дълбочина 22 м., а според проучванията водите в района на кладенците са на не по-малко от 100м. дълбочина.

До настоящия момент в тези кладенци не е констатирано да има вода, което означава, че нивото на подземните води в района на депото е на достатъчно голяма  дълбочина по отношение дъното на клетките.

Изготвена и се прилага съгласно условие 13.8.4 „Инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води”

При направените анализи на проби от подземни води стойностите на желязото и при двете проби/ съответно 319мкг/л и 399мкг/л/ са по- високи от стойност и допуск на показателя (200мкг/л), което е резултат от това, че тръбата на сондажния кладенец е метална, водата е застояла, поради недостатъчното изчерпване преди пробовземането.

Резултатите от изпитване на Амоний и Нитрати е по-висока, но в допустими граници. Поради тези обстоятелства не са предприети коригиращи действия.

Условие 13.9. Собствен мониторинг на почви

Честотата на извършване на собствен мониторинг на почви е веднъж на три години за показателите  посочени в КР. Мониторинг на почвите е извършен през 2009 г./ за базово състояние/ и през 2012 г. Анализи на почвени проби са правени  и отразени в Таблица 8. Опазване на почви.

Почвените проби се вземат съгласно плана на площадката с обозначено разположение на постоянните пунктове за мониторинг на почви съгласно условие 13.9.3 от КР.

Във връзка с провеждането на собствения мониторинг на почвите и оценката на резултатите е изготвена съгласно условие 13.9.5 “Инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в почвите с измерените установени такива, установяване на причините за несъответствие и приемане на коригиращи действия”.

Съгласно условие 13.11. за аварийни случаи , които могат да предизвикат замърсяване на подземни води уведомяваме, че за отчетната 2014г. не са възниквали аварийни ситуации.

Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети

Изготвен е авариен план

В изпълнение на условие 14.2. в Ретензионния басейн /с обем от около 450куб.м./ се събира  вода от клетката /инфилтрат/. Нивото се наблюдава. Не се допуска изливане на опасни течни вещества в канализацията.

Изготвена е и се прилага инструкция съгласно условие 14.4. с мерки за ограничаване и ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации.

През 2014г. не са възниквали аварийни ситуации и залпови замърсявания с отпадъчни води.

Не е имало заплаха за екологични щети.

Условие №16. Прекратяване на работа на инсталации или част от тях;

През 2014 г. не се е налагало прекратяване работата на инсталацията или на част от нея.

Подписване на годишния доклад;

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнението на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 249 – НО/2008 г. актуализирано с Решение №249-НО-ИО-А1/2012г. на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован, Кнежа.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Име на подписващия:                                                       Дата: 23.03.2015г.

/Ивайло Иванов/

Длъжност в организацията:

/Зам. Кмет „Общински технически   дейности,

инвестиции и  общинска собственост”/

Подпис:			                     печат

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАБЛИЦИ

Таблица 1.

|  | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове | Праг на пренос на замърсители извън площ. | Праг за произ- водство, обработкаили употреба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Във въздуха | Във водите | В почвата |  |  |
|  |  |  | Кг./год | Кг./год | Кг./год | Кг./год | Кг./год |
| 1 | 74-82-8 | Метан /СН4/ | 1 559 860 (100 000) |  |  |  |  |
| 3 | 124-38-9 | Въглероден диоксид /СО2/ | 3 136 675 (100 000 000) |  |  |  |  |
| 6 | 7664-41-7 | Амоняк /NH3/ | 54 256 (10 000) |  |  |  |  |
| 76 |  | Общ органичен въглерод(TOC) (като общ С или ХПК/3) | - |  | - | - | - |
| 79 |  | Хлориди(като общ Cl ) | - |  | - |  | - |

Формула за изчисление на замърсител в отпадъчните води:

/ Х х 1000 / х Q=Y

1000000

Х= показател в mg/dm3 от таблица 3.2.

Y=показател в кг/г

Q за зам. във водите е .... м3/г

Таблица 2.Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1. колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Метан (CH4) | Кг/година | Не се регламентира | - | 1 652 228 (100 000) |  | - |
| Въглероден диоксид (CO2) | Кг/година | Не се регламентира | - | 3 322 415 (100 000 000) |  | - |
| Амоняк /NH3/ | Kг/година | Не се регламентира | - | 57 469 (10 000) |  | - |

Таблицата е попълнена с данните от изчисляването /С/ на изпусканията във въздуха, тъй като методиката ЕМЕР/CORINAIR  е посочена като международно приет изчислителен метод.

Е=Кх . ЕF . 10-3

Метан =17959 т. х 92 кг./т х 10-3 = 1652,228т./г.=1652228 кг./г.

Въглероден диоксид = 17959 т. х 185 кг./г. х 10-3 = 3322,415 т./г.= 3322415 кг./г.

Амоняк = 17959 т. х 3,2 кг./т. х 10-3 = 57,469 т./г.=57469  кг./г.

Таблица 3.Емисии в отпадъчни води

3.1 Инфилтрат

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обем на инфилтрата | м3/г. |  | 355 | Всеки месец |  |
| Хлорни йони | mg/dm3 | - | 588 | На три месеца |  |
| Хлорни йони | mg/dm3 | - | 1227 | На три месеца |  |
| Хлорни йони | mg/dm3 | - | 1360 | На три месеца |  |
| Хлорни йони | mg/dm3 |  | 1094 | На три месеца |  |
| а-СПАВ | mg/dm3 | - | 0,344 | На три месеца |  |
| а-СПАВ | mg/dm3 |  | 0,716 | На три месеца |  |
| а-СПАВ | mg/dm3 |  | 0,416 | На три месеца |  |
| а-СПАВ | mg/dm3 |  | 1,03 | На три месеца |  |
| Нитритен азот | mg/dm3 | - | 0,040 | На три месеца | - |
| Нитритен азот | mg/dm3 |  | <0,01* | На три месеца |  |
| Нитритен азот | mg/dm3 |  | <0,01* | На три месеца |  |
| Нитритен азот | mg/dm3 |  | <0,05* | На три месеца |  |
| Нитратен азот | mg/dm3 | - | 1,78 | На три месеца | - |
| Нитратен азот | mg/dm3 |  | 1,27 | На три месеца |  |
| Нитратен азот | mg/dm3 |  | <0,04* | На три месеца |  |
| Нитратен азот | mg/dm3 |  | 0,190 | На три месеца |  |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | - | 211 | На три месеца | - |
| Сулфатни йони | mg/dm3 |  | 868 | На три месеца |  |
| Сулфатни йони | mg/dm3 |  | 184 | На три месеца |  |
| Сулфатни йони | mg/dm3 |  | 208 | На три месеца |  |
| Температура | С | - | 26,4 | На три месеца | - |
| Флуориди | mg/dm3 | - | <0,08* | На три месеца | - |
| Флуориди | mg/dm3 |  | <0,86 | На три месеца |  |
| Флуориди | mg/dm3 |  | 1,14 | На три месеца |  |
| Флуориди | mg/dm3 |  | 0,57 | На три месеца |  |
| Живак | µg/dm3 | - | 0,00014 | На три месеца | - |
| Живак | µg/dm3 |  | 0,00017 | На три месеца |  |
| Живак | µg/dm3 |  | 0,00039 | На три месеца |  |
| Живак | µg/dm3 |  | 0,00023 | На три месеца |  |
| Кадмий | µg/dm3 | - | <0,00005* | На три месеца | - |
| Кадмий | µg/dm3 |  | 0,00025 | На три месеца |  |
| Кадмий | µg/dm3 |  | 0,00012 | На три месеца |  |
| Кадмий | µg/dm3 |  | 0,00010 | На три месеца |  |
| Олово | µg/dm3 | - | 0,0010 | На три месеца | - |
| Олово | µg/dm3 |  | 0,0031 | На три месеца |  |
| Олово | µg/dm3 |  | 0,0041 | На три месеца |  |
| Олово | µg/dm3 |  | 0,0013 | На три месеца |  |
| Арсен | µg/dm3 | - | 0,0264 | На три месеца | - |
| Арсен | µg/dm3 |  | 0,044 | На три месеца |  |
| Арсен | µg/dm3 |  | 0,050 | На три месеца |  |
| Арсен | µg/dm3 |  | 0,070 | На три месеца |  |
| Мед | mg/dm3 | - | 0,0116 | На три месеца | - |
| Мед | mg/dm3 |  | 0,026 | На три месеца |  |
| Мед | mg/dm3 |  | 0,0069 | На три месеца |  |
| Мед | mg/dm3 |  | 0,025 | На три месеца |  |
| Хром (шествалентен) | mg/dm3 |  | <0,03* | На три месеца | - |
| Хром (шествалентен) | mg/dm3 |  | <0,03* | На три месеца |  |
| Хром (шествалентен) | mg/dm3 |  | <0,03* | На три месеца |  |
| Хром (шествалентен) | mg/dm3 |  | <0,03* | На три месеца |  |
| Хром (тривалентен ) | mg/dm3 |  | <0,03* | На три месеца | - |
| Хром (тривалентен ) | mg/dm3 |  | <0,03* | На три месеца |  |
| Хром (тривалентен ) | mg/dm3 |  | <0,03* | На три месеца |  |
| Хром (тривалентен ) | mg/dm3 |  | <0,03* | На три месеца |  |
| Никел | µg/dm3 | - | 0,0177 | На три месеца | - |
| Никел | µg/dm3 |  | 0,051 | На три месеца |  |
| Никел | µg/dm3 |  | 0,048 | На три месеца |  |
| Никел | µg/dm3 |  | 0,047 | На три месеца |  |
| Цинк | mg/dm3 | - | 0,0381 | На три месеца | - |
| Цинк | mg/dm3 |  | 0,074 | На три месеца |  |
| Цинк | mg/dm3 |  | 0,51 | На три месеца |  |
| Цинк | mg/dm3 |  | 0,036 | На три месеца |  |
| Селен | µg/dm3 | - | 0,0044 | На три месеца |  |
| Селен | µg/dm3 |  | 0,0083 | На три месеца |  |
| Селен | µg/dm3 |  | 0,013 | На три месеца |  |
| Селен | µg/dm3 |  | 0,012 | На три месеца |  |
| Молибден | µg/dm3 | - | 0,72 | На три месеца |  |
| Молибден | µg/dm3 |  | 48,7 | На три месеца |  |
| Молибден | µg/dm3 |  | 3,8 | На три месеца |  |
| Молибден | µg/dm3 |  | 4,4 | На три месеца |  |
| Барий | µg/dm3 | - | 10,7 | На три месеца |  |
| Барий | µg/dm3 |  | 4,6 | На три месеца |  |
| Барий | µg/dm3 |  | 86,9 | На три месеца |  |
| Барий | µg/dm3 |  | 27,7 | На три месеца |  |
| Екстрахируеми вещества | mg/dm3 | - | 2,9 | На три месеца | - |
| Екстрахируеми вещества | mg/dm3 |  | 2,4 | На три месеца |  |
| Екстрахируеми вещества | mg/dm3 |  | 2,9 | На три месеца |  |
| Екстрахируеми вещества | mg/dm3 |  | < 2,0* | На три месеца |  |

*резултатът  е по-малък от границата на количествено определяне на метода .

3.2. Смесен поток / производствени, дъждовни,  БФВ/

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | рН | 6-8.5 | няма | На шест месеца |  |
| БПК5 | Мг/дм3 | 15 | няма | На шест месеца |  |
| ХПК | Мг/дм3 | 70 | няма | На шест месеца |  |
| Неразтворени вещества | Мг/дм3 | 50 | няма | На шест месеца |  |
| Нефтопродукти | Мг/дм3 | 0.3 | няма | На шест месеца |  |
| Хлорни йони | Мг/дм3 | 300 | няма | На шест месеца |  |
| Температура | С | - |  | На шест месеца |  |

#### Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площад-ката | Транспортирате собствен транспорт/външна фирма | Съотве-тствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество определено с КР | Реално измерено | Количество определено с КР | Реално измерено |  |  |  |

##### Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката Клетка №1 /тон/ | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Битов отпадък | 200301 |  | 16732,600 | - | Да |
| Материали, негодни за консумация или преработване | 020304 |  | 5,000 |  |  |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им | 020305 |  | 22,700 |  | да |
| Материали, негодни за консумация или преработване | 020601 |  | 3,000 |  | Да |
| Отпадъци от консерванти | 020602 |  | 2,020 |  | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде | 020699 |  | 0,100 |  | Да |
| Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 030104 | 030105 |  | 597,920 |  | да |
| Увлечена/ летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина | 100103 |  | 41,040 | - | да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла | 150203 |  | 35,840 | - | да |
| Компоненти неупоменати другаде | 160122 |  | 4,180 | - | да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне | 170904 |  | 336,360 |  | да |
| Изолационни материали съдържащи азбест | 170601* |  | 178,240 |  | да |
| общо |  |  | 17959,000 |  |  |

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане dB(А) /70 dB(A) по КР/ 2011г. | Ниво на звуково налягане dB(А) /70 dB(A) по КР/ 2013г. | Измерено През деня / нощта | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Клетка 1 | - | - | - | - |
| Еквивалентно ниво на шум по измерителния контур. Точка 1 | 56,4 | 60,4 | деня | Да |
| Еквивалентно ниво на шум по измерителния контур. Точка 2 | 57,8 | 59,7 | деня | Да |
| Еквивалентно ниво на шум по измерителния контур. Точка 3 | 55,6 | 62,5 | деня | Да |
| Еквивалентно ниво на шум по измерителния контур. Точка 4 | 58,5 | 63,3 | деня | Да |
| Еквивалентно ниво на шум по измерителния контур. Точка 5 | 55,3 | 60,4 | деня | Да |
| Еквивалентно ниво на шум по измерителния контур. Точка 6 | 53,4 | 57,6 | деня | Да |
| Еквивалентно ниво на шум по измерителния контур. Точка 7 | 52,7 | 58,7 | деня | Да |
| Еквивалентно ниво на шум по измерителния контур. Точка 8 | 49,4 | 59,9 | деня | Да |
| Еквивалентно ниво на шум по измерителния контур. Точка 9 | 50,2 | 58,7 | деня | Да |
| Еквивалентно ниво на шум по измерителния контур. Точка 10 | 53,2 | 59,5 | деня | Да |
| Ниво на обща звукова мощност по измерителен контур | 101 | 106,3 | деня |  |

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води,съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Основни физико – химични показатели |
| рН | СК-6 | 6,5-9.5pH eд-ци | 7,36 | На шест месеца | Да |
| рН | СК-6 | 6,5-9.5pH eд-ци | 8,26 | На шест месеца | Да |
| електропроводимост | СК-6 | 2000µS/cm | 1065 | На две години | Да |
| електропроводимост | СК-6 | 2000µS/cm | 1396 | На две години | Да |
| Обща твърдост | СК-6 | 12mgeqv/l | 10.2 | На две години | Да |
| Обща твърдост | СК-6 | 12mgeqv/l | 11,5 | На две години | Да |
| Перманганатна окисляемост | СК-6 | 5.0µgO2/l | <1.1* | На две години | Да |
| Перманганатна окисляемост | СК-6 | 5.0µgO2/l | 1,32 | На две години | Да |
| хлориди | СК-6 | 250 mg/dm³ | 55,9 | На две години | Да |
| хлориди | СК-6 | 250 mg/dm³ | 96,9 | На две години | Да |
| флуориди | СК-6 | 5 mg/dm³ | 0,180 | На две години | Да |
| флуориди | СК-6 | 5 mg/dm³ | 0,175 | На две години | Да |
| Сулфатни йони | СК-6 | 250 mg/dm³ | 112 | На шест месеца | Да |
| Сулфатни йони | СК-6 | 250 mg/dm³ | 150 | На шест месеца | Да |
| Фосфати /катоРО4/ | СК-6 | 0,50 mg/dm³ | 0,023 | На шест месеца | Да |
| Фосфати /катоРО4/ | СК-6 | 0,50 mg/dm³ | 0,175 | На шест месеца | Да |
| Амоняк | СК-6 | 0.50 mg/dm³ | 0,521 | На шест месеца | Не |
| Амоняк | СК-6 | 0.50 mg/dm³ | 0,027 | На шест месеца | Да |
| Нитрати | СК-6 | 50 mg/dm³ | 28,0 | На шест месеца | Да |
| Нитрати | СК-6 | 50 mg/dm³ | 54,0 | На шест месеца | Не |
| Нитрити | СК-6 | 0,50 mg/dm³ | 0,050 | На шест месеца | Да |
| Нитрити | СК-6 | 0,50 mg/dm³ | <0,05* | На шест месеца | Да |
| температура |  | С0 | 23,6 |  |  |
| II. Метали и металоиди |
| Кадмий | СК-6 | 5,0 µg/dm³ | 0,020 | На шест месеца | Да |
| Кадмий | СК-6 | 5,0 µg/dm³ | 3,07 | На шест месеца | Да |
| Олово | СК-6 | 10 µg/dm³ | <0,08* | На шест месеца | Да |
| Олово | СК-6 | 10 µg/dm³ | <0,08* | На шест месеца | Да |
| Живак | СК-6 | 1,0 µg/dm³ | <0,05* | На шест месеца | Да |
| Живак | СК-6 | 1,0 µg/dm³ | <0,05* | На шест месеца | Да |
| мед | СК-6 | 2,0 mg/dm³ | 0,0060 | На две години | Да |
| никел | СК-6 | 20 µg/dm³ | 0,72 | На две години | Да |
| селен | СК-6 | 10 µg/dm³ | 5,58 | На две години | Да |
| Хром | СК-6 | 50 µg/dm³ | 33,3 | На две години | Да |
| алуминий | СК-6 | 50 µg/dm³ | 2,63 | На две години | Да |
| желязо | СК-6 | 200 µg/dm³ | 316 | На две години | Не |
| калций | СК-6 | 150 mg/dm³ | 111 | На две години | Да |
| магнезий | СК-6 | 80 mg/dm³ | 57,8 | На две години | Да |
| манган | СК-6 | 50 µg/dm³ | 19,3 | На две години | Да |
| Цинк | СК-6 | 5,0 mg/dm³ | 0,021 | На две години | Да |
| Натрий | СК-6 | 200 mg/dm³ | 61,8 | На две години | Да |
| Бор | СК-6 | 0,1 mg/dm³ | <0,05* | На две години | Да |
| антимон | СК-6 | 5,0 µg/dm³ | <0,5* | На две години | Да |
| арсен | СК-6 | 5,0 µg /dm³ | 0,62 | На две години | Да |
| Летливи органични съединения |
| 1,2дихлоретен | СК-6 | µg/dm³ | <0,5* | На шест месеца | Да |
| 1,2дихлоретен | СК-6 | µg/dm³ | <0,5* | На шест месеца | Да |
| бензен | СК-6 | µg/dm³ | <0,5* | На две години | Да |
| тетрахлоретен | СК-6 | µg/dm³ | <0,5* | На две години | Да |
| трихлоретен | СК-6 | µg/dm³ | <0,5* | На две години | Да |
| Органохлорни пестициди /ОСР/ |
| αНСН | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| αНСН | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| βНСН | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| βНСН | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| гамаНСН | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| гамаНСН | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| делтаНСН | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| делтаНСН | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| НСН | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| НСН | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| Хептахлор | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| Хептахлор | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| Алдрин | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| Алдрин | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| Диелдрин | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| Диелдрин | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| 2,4-ДДД | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| 2,4-ДДД | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| 4,4-ДДД | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| 4,4-ДДД | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| 2,4-ДДТ | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| 2,4-ДДТ | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| 4,4-ДДТ | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| 4,4-ДДТ | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| 2,4-ДДЕ | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| 2,4-ДДЕ | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| Α-ендосулфан | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| Α-ендосулфан | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| Β-ендосулфан | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| Β-ендосулфан | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| Метоксихлор | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| Метоксихлор | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| Хептахлорепоксид | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| Хептахлорепоксид | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| Cis ,Trans-хлордан | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| Cis ,Trans-хлордан | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| Мирекс | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| Мирекс | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| изодрин | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| изодрин | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| Хлорбензоли |
| Пентахлор бензен | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| Пентахлор бензен | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| Хексахлор бензен | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| Хексахлор бензен | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| Азот и фосфор съдържащи пестициди |
| Симазин | СК-6 | µg/dm³ | <0,05* | На шест месеца | Да |
| Симазин | СК-6 | µg/dm³ | <0,05* | На шест месеца | Да |
| Пропазин | СК-6 | µg/dm³ | <0,05* | На шест месеца | Да |
| Пропазин | СК-6 | µg/dm³ | <0,05* | На шест месеца | Да |
| Атразин | СК-6 | µg/dm³ | <0,05* | На шест месеца | Да |
| Атразин | СК-6 | µg/dm³ | <0,05* | На шест месеца | Да |
| Пендиметалин | СК-6 | µg/dm³ | <0,05* | На шест месеца | Да |
| Пендиметалин | СК-6 | µg/dm³ | <0,05* | На шест месеца | Да |
| Аметрин | СК-6 | µg/dm³ | <0,05* | На шест месеца | Да |
| Аметрин | СК-6 | µg/dm³ | <0,05* | На шест месеца | Да |
| Прометрин | СК-6 | µg/dm³ | <0,05* | На шест месеца | Да |
| Прометрин | СК-6 | µg/dm³ | <0,05* | На шест месеца | Да |
| Тербутрин | СК-6 | µg/dm³ | <0,05* | На шест месеца | Да |
| Тербутрин | СК-6 | µg/dm³ | <0,05* | На шест месеца | Да |
| Симетрин | СК-6 | µg/dm³ | <0,05* | На шест месеца | Да |
|  | СК-6 | µg/dm³ | <0,05* | На шест месеца | Да |
| Прометон | СК-6 | µg/dm³ | <0,05* | На шест месеца | Да |
| Прометон | СК-6 | µg/dm³ | <0,05* | На шест месеца | Да |
| Алахлор | СК-6 | µg/dm³ | <0,05* | На шест месеца | Да |
| Алахлор | СК-6 | µg/dm³ | <0,05* | На шест месеца | Да |
| Трифлуралин | СК-6 | µg/dm³ | <0,05* | На шест месеца | Да |
| Трифлуралин | СК-6 | µg/dm³ | <0,05* | На шест месеца | Да |
| Органохлорни съединения |
| Хлорпирифос | СК-6 | µg/dm³ | <0,05* | На шест месеца | Да |
| Хлорпирифос | СК-6 | µg/dm³ | <0,05* | На шест месеца | Да |
| хлорфенвинфо | СК-6 | µg/dm³ | <0,05* | На шест месеца | Да |
| хлорфенвинфо | СК-6 | µg/dm³ | <0,05* | На шест месеца | Да |
| Полициклични ароматни въглеводороди /РАН/ |
| Нафтален | СК-6 | µg/dm³ | <0,005* | На шест месеца | Да |
| Нафтален | СК-6 | µg/dm³ | <0,005* | На шест месеца | Да |
| Асенафтен | СК-6 | µg/dm³ | <0,005* | На шест месеца | Да |
| Асенафтен | СК-6 | µg/dm³ | <0,005* | На шест месеца | Да |
| Асенафтален | СК-6 | µg/dm³ | <0,005* | На шест месеца | Да |
| Асенафтален | СК-6 | µg/dm³ | <0,005* | На шест месеца | Да |
| Флуорен | СК-6 | µg/dm³ | <0,005* | На шест месеца | Да |
| Флуорен | СК-6 | µg/dm³ | <0,005* | На шест месеца | Да |
| Фенантрен | СК-6 | µg/dm³ | <0,005* | На шест месеца | Да |
| Фенантрен | СК-6 | µg/dm³ | <0,005* | На шест месеца | Да |
| Антрацен | СК-6 | µg/dm³ | <0,005* | На шест месеца | Да |
| Антрацен | СК-6 | µg/dm³ | <0,005* | На шест месеца | Да |
| Флуорантен | СК-6 | µg/dm³ | <0,005* | На шест месеца | Да |
| Флуорантен | СК-6 | µg/dm³ | <0,005* | На шест месеца | Да |
| пирен | СК-6 | µg/dm³ | <0,005* | На шест месеца | Да |
| пирен | СК-6 | µg/dm³ | <0,005* | На шест месеца | Да |
| Бензо(а)антрацен | СК-6 | µg/dm³ | <0,005* | На шест месеца | Да |
| Бензо(а)антрацен | СК-6 | µg/dm³ | <0,005* | На шест месеца | Да |
| Кризен | СК-6 | µg/dm³ | <0,005* | На шест месеца | Да |
| Кризен | СК-6 | µg/dm³ | <0,005* | На шест месеца | Да |
| Бензо(б)флуоратен | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| Бензо(б)флуоратен | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| Бензо(к)флуоратен | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| Бензо(к)флуоратен | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| Бензо(а)пирен | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| Бензо(а)пирен | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| Индо(1,2,3-cd)пирен | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| Индо(1,2,3-cd)пирен | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| Бензо(g,h,i)перилен | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| Бензо(g,h,i)перилен | СК-6 | µg/dm³ | <0,01* | На шест месеца | Да |
| нефтопродукти | СК-6 | 0,3mg/dm³ | <0,1* | На шест месеца | Да |
| нефтопродукти | СК-6 | 0,3mg/dm³ | <0,1* | На шест месеца | Да |
| Естествен уран | СК-6 | 0,06mg/dm³ | <0,01* | На две години | Да |

*полученият резултат е под границата на количествено определяне на метода.

Таблица 8. Опазване на почвата

| Показател | Концентрация в почвите/базово състояние/ 2009г. съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг 2012г. | Честота на мониторинг | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 8,47 | З420П-№1 над клетката | 8,13 | На три години | Да |
| pH | 8.46 | 3421П-№2 под клетката | 8,59 | На три години | Да |
| pH | 8.56 | 3422П-№3 над помпена станция | 8,80 | На три години | Да |
| Сухо в-во | 98.37% | З420П-№1 над клетката | 97,95 | На три години | Да |
| Сухо в.во | 98.96% | 3421П-№2 под клетката | 98,48 | На три години | Да |
| Сухо в-во | 98.69% | 3422П-№3 над помпена станция | 98,5 | На три години | Да |
| Нефтопродукти | 102mg/kg | З420П-№1 над клетката | <0,1* | На три години | Да |
| Нефтопродукти | 152mg/kg | 3421П-№2 под клетката | <0,1* | На три години | Да |
| Нефтопродукти | 152mg/kg | 3422П-№3 над помпена станция | <0,1* | На три години | Да |
| Арсен | 8,11mg/kg | З420П-№1 над клетката | 9,38 | На три години | Не |
| Арсен | 8,20mg/kg | 3421П-№2 под клетката | 8,35 | На три години | не |
| арсен | 8,49mg/kg | 3422П-№3 над помпена станция | 7,28 | На три години | да |
| Кадмий | 0,11mg/kg | З420П-№1 над клетката | 0,149 | На три години | Не |
| Кадмий | 0,11mg/kg | 3421П-№2 под клетката | 0,124 | На три години | Не |
| Кадмий | 0,14mg/kg | 3422П-№3 над помпена станция | 0,126 | На три години | Да |
| Олово | 10,60mg/kg | З420П-№1 над клетката | 17,4 | На три години | Не |
| Олово | 7,93mg/kg | 3421П-№2 под клетката | 12,9 | На три години | Не |
| Олово | 7,04mg/kg | 3422П-№3 над помпена станция | 12,3 | На три години | не |
| Мед | 17,1mg/kg | З420П-№1 над клетката | 17,0 | На три години | Да |
| Мед | 14,6mg/kg | 3421П-№2 под клетката | 14,7 | На три години | Не |
| Мед | 13,7mg/kg | 3422П-№3 над помпена станция | 13,3 | На три години | Да |
| Никел | 27,5mg/kg | З420П-№1 над клетката | 35,8 | На три години | Не |
| Никел | 25,9mg/kg | 3421П-№2 под клетката | 31,6 | На три години | Не |
| Никел | 24,9mg/kg | 3422П-№3 над помпена станция | 31,0 | На три години | Не |
| Цинк | 43,8mg/kg | З420П-№1 над клетката | 57,0 | На три години | Не |
| Цинк | 38,3mg/kg | 3421П-№2 под клетката | 57,2 | На три години | Не |
| Цинк | 38,7mg/kg | 3422П-№3 над помпена станция | 53,2 | На три години | Не |
| Хром | 39,7mg/kg | З420П-№1 над клетката | 61,4 | На три години | Не |
| Хром | 31,4mg/kg | 3421П-№2 под клетката | 54,6 | На три години | Не |
| Хром | 29,6mg/kg | 3422П-№3 над помпена станция | 51,1 | На три години | Не |
| Желязо | 21136mg/kg | З420П-№1 над клетката | 24246 | На три години | Не |
| Желязо | 19391mg/kg | 3421П-№2 под клетката | 21340 | На три години | Не |
| Желязо | 18184mg/kg | 3422П-№3 над помпена станция | 20254 | На три години | Не |
| Живак | 0,179mg/kg | З420П-№1 над клетката | 0,074 | На три години | Да |
| Живак | 0,124mg/kg | 3421П-№2 под клетката | <0,05* | На три години | Да |
| Живак | 0,104mg/kg | 3422П-№3 над помпена станция | <0,05* | На три години | Да |

#### Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи,които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 10. Оплаквания или възражения свързани с дейността на инсталациите, за които е предоставено комплексно разрешително

| Дата на оплакването или възражението | Преносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи,които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

РЕЧНИК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ

ЕРИПЗ			Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители

БФВ				Битово – фекални води

КР				Комплексно разрешително

КПС				Канализационна пречиствателна система

КПП				Контролно пропускателен пункт

СК				Сондажни кладенци

СУОС  			Система за управление на околната среда

ТБО				Твърди битови отпадъци

РДНО			Регионално депо за неопасни отпадъци

РД				Регионално депо

РИОСВ			Регионална инспекция по околна среда и водите

ГК				Газови кладенци

СПИ				Собствени периодични измервания

ИЕО				Индивидуални емисионни ограничения

ИАОС 			Изпълнителна агенция по околна среда

БДУВ			Басейнова дирекция за управление на водите

МОСВ       			Министерство на околната среда и водите

ПУДООС	Предприятие за управление дейностите по опазване на  околната среда

ЗООС			Закон за опазване на околната среда

ПРЗ				Препарати за растителна защита

# Text boxes

КМЕТ НА ОБЩИНА ОРЯХОВО ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШИТЕЛНОТО

пр

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ОРЯХОВО

ЕЛЕКТРОТЕХНИК ПРИ ОБЩИНА ОРЯХОНО

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

ОБЩИНА ОРЯХОВО

ДОМАКИН ПРИ ОБЩИНА ОРЯХОВО

ОТГОВОРНИК ДЕПО

КАНТАРДЖИЯ НА РДНО

ОБЩ РАБОТНИК НА РДНО

ОХРАНА  НА РДНО