„Т А М А Р А 2 0 0 9“ О О Д

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА 2014г.,

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 416-НО/2011г.

ОПЕРАТОР:

/”ТАМАРА 2009” ООД/

София, март 2015г.

Съдържание

Основание за изготвяне на Годишен доклад по околна среда (ГДОС)	3

3. Формат на годишния доклад	4

3.1 Увод	4

3.2. Система за управление на околната среда	6

3.3 Използване на ресурси  - Условие 8	11

3.3.1 Използване на вода - Условие 8.1	11

3.3.2 Използване на енергия - Условие 8.2.1	11

3.3.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива	12

3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти	12

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда	13

4.1. Доклад по Европейския регистър на за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ)	13

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух	16

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води	20

4.4. Управление на отпадъците	20

4.5 Шум	26

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване	27

4.7 Предотвратяване и действия при аварии	30

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)	30

6.  Прекратяване работата на инсталации или части от тях	31

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения	31

7.1 Аварии	31

7.2 Оплаквания или  възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР	31

8. Подписване на годишния доклад	32

# Основание за изготвяне на Годишен доклад по околна среда (ГДОС)

Инсталацията за производство на негасена вар към „Тамара 2009” ООД има издадено комплексно разрешително № 416-НО2011г. от ИАОС- МОСВ за производствената площадка, находяща се в с. Опицвет, община Костинброд. Настоящият годишен доклад по околна среда (ГДОС) се изготвя на основание изискванията на чл.125, ал.1, т.6 от ЗООС и Условие 5.10.2. от цитираното КР, съгласно които Дружеството се задължава да изготвя, публикува и представя ежегодно в РИОСВ-София, Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително (ГДОС) в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася.

Този Доклад е изготвен съгласно образец на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед на Министъра на околната среда и водите №РД-1535/30.12.2003 год. „Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”. Формата му дава възможност необходимата информация лесно да бъде прехвърлена в база данни, с помощта на които България да изпълни поетите ангажименти съгласно Директивата на КПКЗ, Решението за Европейски регистър на емисиите на вредни вещества (EPИПЗ) и Протокола на Икономическата комисия за Европа (ИКЕ) на ООН за регистри на емисии и трансфер на замърсявания (PRTR). Освен това включва резултатите от собствен мониторинг за 2014 год., както и обобщена информация по условията на КР, подлежащи на годишно докладване.

Последователността на информацията, представена в Годишния доклад е в съответствие с цитирания по-горе Образец на годишен доклад – запазена е също номерацията на разделите и таблиците.

# 3. Формат на годишния доклад

## 3.1 Увод

- Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР): - „Инсталация за производство на негасена вар в шахтова пещ” към „Тамара 2009” ООД, с.Опицвет, община Костинброд

Регистрационен номер на КР: - КР № 416-НО/2011г.

Дата на подписване на КР:- 31. 08.2011г.

Дата на влизане в сила на КР:- 31.08.2011г.

Отчетен период: - от 01 януари - до 31 декември 2014 г.

През 2014г. Инсталацията е работила в нормален работен режим.

- Оператор на инсталацията: „Тамара 2009” ООД, с. Опицвет, община Костинброд

- Адрес на производствената площадка на „Тамара 2009” ООД, м. „Падината, с. Опицвет, община Костинброд

Адрес на управление на фирмата: гр. София 1618, ж.к. „Бъкстон”, ул. „Българска легия” № 36

Телефон: 02 963 23 53

Факс: 02 963 23 73

е-mail: ettamara91@abv.bg

Име на собственика и лице за контакти: Иван Евтимов Николчев – управител - 0886102010

Кратко описание на дейността на Инсталацията

Основната дейност, която извършва „Тамара 2009” ООД на производствената площадка в м. „Падината”, с. Опицвет, община „Костинброд” е производство на негасена вар в шахтова двуколонна варова пещ. Инсталацията е изградена по технически проекти на италианската фирма „CIMPROGETTI”. Фирмата е водеща по света и в Европа в областта на пещостроенето.

Суровината за производство на негасена вар (варовик) се доставя от кариера на Щрабак „Козяка”, отстояща на около 10 км от производствената площадка. Варовикът се доставя по пътя Сливница – София и отклонението към с. Опицвет, без да преминава през населени места.

Суровината се приема на площадката на „Тамара 2009” ООД по тегло чрез автокантар и се разтоварва надземно в открит „Склад варовик”, с капацитет 5 000 ÷ 6000 тона.

От склада посредством портален кран и/ или челен товарач с грайферна кофа варовикът постъпва в два броя приемни подземни силоза. Силозите са с размери 4000 х 4000 мм и гранулометрия на суровината 40/80 мм. Всеки един от силозите представлява обърната пресечена пирамида с капацитет 37 м3.

От приемния силоз посредством вибропитател и гумено - транспортни ленти, част от които са подземни, а надземната част е капсулована варовикът се транспортира до надземен междинен приемен бункер.

Чрез вибропитатели и две капсуловани гумено-транспортни ленти суровината достига до тегловния (захранващ бункер), от там по скиповия транспортьор /подемник/, който от своя страна отвежда суровината до приемния бункер на върха на пещта, с обем 3м3.

След необходимото технологично време за пълно изпичане, пещта се разтоварва посредством капсулована гумено - транспортна лента, която отвежда готовия продукт до елеваторите – 2 броя на варовото стопанство. Варовото стопанство се състои от 2 бр. силози за готова продукция. Разделянето на материала според размера на фракцията става след елеватора с помощта на три различни сита, които захранват двата силоза за готовата продукция - /с обем 420 м3 всеки един от тях/.

Всички процеси по управлението на варовата пещ се контролират от програмируем логически контролер, който е под постоянно наблюдение от оператор и се намира в командната зала на пулта за управление на варовата пещ.

Най-важните параметри, които се следят по време на производствения процес са: налягане, температура и тегло като по отчитаните стойности се правят изводи относно работата на пещта и качеството на готовата продукция.

Производствен капацитет на Инсталацията

Инсталацията попада в обхвата на Приложение 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ - т. 3.1. „Инсталации за производство на вар в шахтови пещи с производствен капацитет над 50 тона дневно”, нова инсталация по смисъла на Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения (ДВ бр. 26/2003 г. изм. и доп. ДВ бр. 80/2009 г.).

| № | Наименование на инсталация в обхвата на Приложение 4 от ЗООС | Капацитет, съгласно, Условие 4 от КР | Производство на негасена вар за 2014г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инсталация за производство на негасена вар в шахтова пещ | 300 t/24h | 106,533 t/24h |

Произведената готова продукция /негасена вар/ за 2014г.  е  38 884,4 тона/ годината.

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Организационна структура на фирмата е разработена и заложена в Системата за управление –ISO 9001:2008. Схематично представена изглежда така:

УПРАВИТЕЛ

ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР- МЕНИДЖЪР ПРОИЗВОДСТВО

ЕКОЛОГ – отговорник по Комплексно разрешително

НАЧАЛНИК СМЯНА

ЕЛЕКТРОМЕХАНИК

МЕХАНОШЛОСЕР

ОПЕРАТОР ПЕЩИ ЗА НЕГАСЕНА ВАР

ОПЕРАТОР МАШИНИ И ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

ЕНЕРГЕТИК

ЛАБОРАНТИ

КАНТАРДЖИЯ

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/ инсталациите и отговаряща за разрешителното - РИОСВ-София

Адрес: гр. София 1618, кв. „Овча Купел”, бул. „Цар Борис III” № 136, ет. 10, п.к. 332

- Басейнова Дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/ инсталациите

Басейнова Дирекция за управление на водите „Дунавски район”, гр. Плевен

Адрес: гр. Плевен, 5800, ул. „Чаталджа” № 60, П. К. 1237

Водно бюро - София: гр. София бул. „Лавеле” № 16, ет. 3

## 3.2. Система за управление на околната среда

За дружеството “Тамара 2009” ООД опазването на околната среда е един от основните приоритети за компанията и е определящ фактор за дългосрочно развитие. Поради тази причина “Тамара 2009” ООД прилага специфична екологична политика. Има разработена и внедрена система за управление на качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд.

Основните елементи на системата, определени в Условие 5 на КР

- Структура и отговорности

Отговорен за управлението по околна среда в дружеството е управителя и еколога.

Управителя с негови заповеди определя персонала, на които делегира отговорности по изпълнение на дейности по условията в комплексното разрешително. Списъците се съхраняват и актуализират при промяна в състава на персонала/ лицата или отговорностите.

Дружеството има изготвени работни инструкции и оперативни документи. Определени са и основните отговорности на персонала по отношение на задълженията по изпълнение на условията в комплексното разрешително.

Общите цели в политиката на дружеството по отношение на околната среда са формулирани и произтичат от:

- Минимизиране на рисковете за околната среда и опазване на компонентите на ОС от увреждане;

- Поддържане на постоянна готовност и способност за реагиране при аварии;

- Технически решения за намаляване въздействие върху ОС;

- Поддържане на ефективността на системата по ОС с отчитане препоръките на заинтересованите страни.

- Обучение

Основните критерии при определяне потребностите от обучение на персонала и лицата са:

- Ниво на квалификация;

- Регистрирани пропуски в дейността по изпълнение на условията на КР;

- Промени в нормативните документи, отнасящи се до дейността;

На базата на гореизброените критерии се изготвят годишни графици за провеждане на обучения и програми за обучение на персонала и лицата.

Програмите и графикът за провеждане на обучението за текущата година се изготвят до края на месец януари на текущата година. Програмата и графика за провеждането на обучението се изготвят от Еколога към дружеството и се утвърждават от Управителя на „Тамара 2009“ ООД.

Годишна програма за обучение - 2014г.

План – график за провеждане обучение на персонала работещ на производствената площадка на „Инсталацията за производство на негасена вар в шахтова пещ” към „Тамара 2009” ООД, с. Опицвет, община Костинброд по прилагане на Комплексно Разрешително № 416-Н0/2011 г.

| Тема на обучението | Период на провеждане на обучението |
| --- | --- |
| 1. Обучение по прилагане на инструкции съгласно условията в комплексното разрешително. Условие 8 – Използване на ресурси; Съхранение на спомагателни материали и горива | От 10.02.14 г. до 15.02.14 г. |
| 2. Обучение по прилагане на инструкции съгласно условията в комплексното разрешително. Условие 9 – Емисии в атмосферата Условие 10 – Емисии на отпадъчни води Инструкции за експлоатация, поддръжка и контрол на пречиствателното оборудване | От 25.04.14 г. до 30.04.14 г. |
| 3. Обучение по прилагане на инструкции съгласно условията в комплексното разрешително. Условие 11 – Управление на отпадъците Събиране; Временно съхраняване; Транспортиране; Оползотворяване, преработване и рециклиране; Обезвреждане; Измерване. | От 10.06.14 г. до 15.06.14г. |
| 4. Обучение по прилагане на инструкции съгласно условията в комплексното разрешително. Условие 12 – Шум Условие 13 – Опазване на почвата и подземните води от замърсяване Условие 14 – Предотвратяване и действия при аварии | От 25.08.14 г. до 31.08.14 г. |

Целта на Годишната програма за обучение на персонала е да се опресняват знанията и задълженията на отговорния персонал при изпълнение на условията залегнали в Комплексното Разрешително.

През календарната 2014г. са проведени 4 обучения на персонала по различните условия в Комплексното разрешително. Същите са документирани от Еколога към дружеството със съответния протокол.

Ръководството на дружеството осигурява всички дейности, които могат да предизвикат значимо въздействие върху околната среда, да бъдат изпълнявани от персонал с адекватна компетентност и квалификация, основаваща се на подбор за подходящо образование, обучение, опит, физически и психофизиологични възможности и обучение.

- Обмен на информация

На площадката се поддържа актуална информация за отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Чрез регламентирани форми на вътрешни и външни комуникации, дружеството осъществява обмен на информация, в т.ч. за нуждите на управлението на ОС, осигуряване на информираност на изпълнителния и ръководния персонал по въпроси, задачи и проблеми на ОС, уведомяване на компетентните органи относно действията и поведението на дружеството по спазване на законовите изисквания, изпълнението на условията на КР, инциденти и събития, свързани с ОС.

- Документиране

В изпълнение на условие 5.4.1. на площадката на Инсталацията за производство на негасена вар е изготвен и се съхранява актуален списък с нормативната уредба по околна среда, регламентираща работата на инсталациите - закони и наредби на Министерство на околната среда и водите.

В изпълнение на условие 5.4.2. е изготвен списък на всички необходими инструкции и на лицата, отговорни за изпълнението им, намиращ се на достъпно място за всички работници.

В изпълнение на условие 5.4.3. предоставените документи на отговорните лица се отразяват в списък с регистриран подпис.

За отчетната 2014 г. е актуализиран списъкът по условие 5.4.1., във връзка с промяна в нормативната уредба, като актуализацията е отразена в протокол по изпълнение на инструкция по условие 5.5.1, който се съхранява на площадката на Инсталацията.

Системата за управление на околната среда в „Тамара 2009” ООД е документирана в съответствие с изискванията на съответните стандарти и условията на Комплексното разрешително.

Документите по околната среда включват:

- Политиката на дружеството по околната среда;

- Документите, включително записите, изисквани от стандарта и комплексното разрешително, както и такива определени от дружеството като необходими за нуждите на ефективното планиране, изпълнение и управление на процесите, свързани със значимите аспекти на ОС

- В системата са включени документирани инструкции, регистриращи документи, използвани като обща информационна база на управлението на дружеството.

- Управление на документи

В изпълнение на инструкция по условие 5.5.1. за актуализация на документите, изисквани в комплексното разрешително, всички документи се актуализират при:

- промяна в нормативната уредба на екологичното законодателство;

- промяна в комплексното разрешително;

- промени в работата на технологичното и пречиствателно оборудване;

- настъпила промяна в изискванията за експлоатационна безопасност на оборудването;

Еколога планира и организира навременната актуализация на действащата документация, както и изземването и съхранението на невалидната такава.

Своевременно, след извършване на актуализация във формата и съдържанието на конкретен документ, същият подлежи на съгласуване от съответния отговорник и утвърждаване от Управителя на дружеството. Актуализираната инструкция се обозначава като се записва датата на актуализацията. Датата на инструкцията се заменя с датата на влизане в сила на последната актуализация.

Невалидната документация се заменя с актуализираната и се съхранява в стаята на Еколога.

За отчетната 2014 г. е актуализирана следната документация по КР:

- Оперативно управление

В изпълнение на условие 5.6.1. са изготвени всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното. Инструкциите се съхраняват на площадката в писмен вид и да се представят на компетентния орган при поискване. Копия са изложени на място достъпно до работещите, които отговарят за съоръженията.

- Проверка и коригиращи действия

В изпълнение на условие 5.7.1. се прилагат инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели на пречиствателните съоръжения, съгласно условията в комплексното разрешително.

В изпълнение на условие 5.7.2. се прилагат инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели, с определените норми и ограничения в комплексното разрешително.

В изпълнение на условие 5.7.3. се прилага инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Оценката на съответствие се извършва от Еколога. При установено несъответствие, комисия установява причините за несъответствието, взема решения за предприемане на коригиращи действия, както и следи за тяхното изпълнение. Оценката на съответствието, както и при установено несъответствие, се документират в протоколи от Еколога.

В изпълнение на условие 5.7.4. се прилага писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби работата на инсталациите/съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове, уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби. Документирането се извършва от Еколога, по реда, описан в инструкцията. Документите се съхраняват при Еколога.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

В изпълнение на условие 5.8.1. се прилага инструкция за преразглеждане и актуализиране на инструкциите за работа на технологичното и пречиствателно оборудване след всяка авария. За отчетната 2014 г. няма актуализация на инструкции след авария и няма регистрирани аварии.

В изпълнение на условие 5.8.2. е изготвена и се прилага инструкция за аварийно планиране и действия при аварии.

В инструкцията са определени опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария. Съгласно информационните листи за безопасност, са регламентирани видовете опасни вещества, категория на опасност, токсикологична информация, екологична информацияВъв фирмата е въведен и се поддържа ред за осигуряване на условия за предотвратяване и контрол на аварийни ситуации, в т.ч. бедствия, аварии и катастрофи (БАК) и ограничаване на възможните последствия от тях върху хората и околната среда.

Дейностите по предотвратяване, намаляване и ликвидиране на последствия от БАК включват:

- идентифициране на опасностите и оценяване на риска от възникване на кризисни ситуации и аварии;

- планиране и провеждане на действия за предотвратяване на кризисни ситуации и аварии;

- планиране и подготовка за действия при аварийни ситуации;

- обучение и проиграване на аварийни планове;

- организиране на действия при възникнали аварийни ситуации и ликвидиране на последиците от тях;

- разследване на причините за възникнали аварийни ситуации.

За възможни значими аварийни ситуации се разработват и проиграват аварийни планове.

При настъпили значителни аварийни ситуации се уведомяват териториалните и националните органи за защита на населението и опазването на ОС.

След приключване на действия по ликвидиране на аварийна ситуация се разследват причините за появата й, оценяват се щетите, предлагат се и се провеждат мерки за недопускане или ограничаване на последствията от повторно проявление.

Данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително се документират и съхраняват. При установяване на несъответствия се установяват причините и се предприемат коригиращи действия.

.

- Документиране

В изпълнение на условие 5.9.1. резултатите от собственият мониторинг на технически и емисионни показатели се документират от Еколога и се съхраняват в стаята му. В протоколи се отразяват оценката на съответствието на параметрите спрямо заложените норми в комплексното разрешително.

В изпълнение на условие 5.9.2. за всяко несъответствие от дадено ограничение в комплексното разрешително се изготвя Лист за отклонение от Еколога, който се съхранява в стаята му.

В листа за отклонение се документира установеното несъответствие, причините за установените несъответствия, предприетите коригиращи действия и ръководителя по извършване на коригиращите действия.

В изпълнение на условие 5.9.3. през отчетната 2014 г. са преразгледани и актуализирани всички инструкции за работа на пречиствателното и технологичното оборудване, поради актуализация на КР.

В изпълнение на условие 5.9.4. е изготвен списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното, който се съхранява в стаята на Еколога.

В изпълнение на условие 5.9.5. Екологът документира резултатите от прилагане на инструкцията за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове и уведомяването на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане на съответствие. Документите се съхраняват в стаята на Еколога. За отчетната 2014 г. няма актуализирани инструкции, вследствие изпълнение на нови нормативни разпоредби.

- Докладване

Съгласно процедурите по системата за управление по околна среда и Условията на КР ежегодно, в срок до 31 март на съответната година се внася в РИОСВ-София на хартиен и електронен носител Годишен доклад за изпълнение на дейностите (ГДОС), за които е предоставено комплексно разрешително и се докладват резултатите от собствения мониторинг на „Тамара 2009” ООД. „Тамара 2009” ООД предоставя при поискване от компетентните органи всяка допълнителна информация относно изпълнението на условията в комплексното разрешителното.

В изпълнение на условие 5.10.1. притежателят на настоящото разрешително предоставя допълнителна информация, относно изпълнението на условията в разрешителното, при поискване от компетентните органи.

В изпълнение на условие 5.10.2. резултатите от собствения мониторинг са докладвани в РИОСВ – София.

- Актуализация на системата за управление на околната среда

Системата по управление на околната среда е въведена и интегрирана в съответствие със стандартите ISO 9001:2008 и условията на КР. Предложение за промяна в системата за управление на околната среда могат да правят всички служители в завода. Те подготвят „Предложение за промяна” и го представят на началника по производство.

Всички изисквания по Условие 5 от КР са включени и се прилагат чрез процедурите, инструкциите и оперативните документи.

С влизането в сила на КР цялата система за управление на околната среда в дружеството е актуализирана, съгласно условията записани в КР. Въведени са процедури/ инструкции относно:

- изчисляване на изразходваните количества свежа вода, суровини и спомагателни материали;

- управление на отпадъците;

- мониторинг на пречиствателните съоръжения;

- изчисление на генерираните количества отпадъци и др.

В процедури и инструкции са включени съответните изисквания на условията в КР №416-НО/2011г.

## 3.3 Използване на ресурси  - Условие 8

Съгласно Условие 8 от КР на „Тамара 2009” ООД се изготвят месечни/ годишни отчети за количествените показатели, заложени в КР - използваните суровини, спомагателни материали и горива. На базата на тези отчети се правят оценки на съответствието и при необходимост се извършват коригиращи действия. В следващите таблици е представено съответствието на реалните използвани количества за отчетния период със заложените в КР.

## 3.3.1 Използване на вода - Условие 8.1

На производствената площадка се използва свежа вода, както следва:

- Вода за питейно-битови нужди се използва от съществуващ водопровод – ВИК „Костинброд”.

- Вода за противопожарни нужди чрез доставка на автоцистерна.

На площадката няма изграден собствен водоизточник, поради липса на подземни води. Вода за производствени нужди / производство на негасена вар/ не е необходима. Инсталацията за производство на хидратна вар не е изградена. В тази връзка Таблица 3.1 не е попълвана.

От дейността на Инсталацията за производство на негасена вар, както и от цялата производствена площадка не се формират производствени отпадъчни води.

За формираните битово-фекални отпадъчни води от административно- битовата сграда е изградена водоплътна изгребна яма (обем = 10 м3), с периодично извозване на отпадъчните води за пречистване в ГПСОВ. За целта е сключен договор с фирма ЕТ „Мариета – Мариета Благоева”, гр. Костинброд за извозване на битови и промишлени отпадъчни води, утайки със специализирана комунална техника от площадката, съгласно КР №416-НО/ 2011 г. и изискванията на Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (ДВ, бр. 88/2004 г.).

## 3.3.2 Използване на енергия - Условие 8.2.1

За отчитане разхода на електроенергия, както и за контролирането на разходните норми за единица произведена продукция, на производствената площадка е монтирано и се следи разходомерно устройство. Изготвят се ежемесечни отчети, на които се прави оценка за съответствието.

Експлоатацията и поддръжката на шахтовата пещ към „Инсталацията за производство на негасена вар”, основен консуматор на електроенергия се отразява в производствен „Дневник за отчитане на месечното потребление на електроенергията”, в съответствие с Условие 8.2.1.2.

Прилага се Инструкция, осигуряваща измерване/ изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди в съответствие с Условие 8.2.2.1.

Таблица 3.2. – Използванена електроенергия

| Наименование | Капацитет, съгласно КР № 416-НО/ 2011 г. | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за производство на негасена вар | Ел. енергия МWh/y | Ел. енергия МWh/t произведен продукт |  |  |
|  | 3175.5 | 0.029 | 0,034 | Не |

През отчетния период са констатирани пренебрежимо малки несъответствия на измерените количества ел. енергия с определените в КР. Същото е допуснато във връзка с въвеждането в експлоатация на Дискова трошачка за негасена вар, разрешена с писмо на РИОСВ- София с изх. № 26-00-1746/ 04.06.2013г.

Към момента на изготвяне на годишния доклад дружеството е в процедура по преразглеждане/ актуализиране на комплексното разрешително, където оператора е заявил планирана промяна, в т.ч. и в разхода на електроенергия за MWh/ единица продукция.

С писмо са внесени до компетентния орган /ИАОС/ - Приложение 6 - файлове “*.dat” с резултати от проведеното моделиране на емисиите на вредни вещества с програмен продукт “ПЛУМЕ“ и Доказателства за прилагане на най-добри налични техники.

Процедурата е продължена и с писма изх. № 15-00-67/08.05.14г. и изх. № 15-00-67/15.08.14г. на ИАОС.

## 3.3.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива

За отчетния период не са регистрирани превишения по отношение на използваната суровина за производството на негасена вар, както и при използваните спомагателни материали и горива. Спомагателните материали са в експлоатационен срок и към отчетния период не подлежат на смяна, а само са доливани количества от тях.

Таблица 3.3.1 - Използване на суровини

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за производство на негасена вар |
| Варовик | 197 100 t/y | 1,8t/ продукт | 68198,6 t/y | 1,75t/ продукт | да |

Таблица 3.3.2 - Използване на спомагателни материали

| Спомагателни суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за производство на негасена вар |
| Грес | - | 0,14 *10-6 t/t продукт | 0.0000005t/y | 5.10-6 t/t продукт | да |
| Машинни масла | - | 4,6*10-6 t/ продукт | 0 | 13.10-5 t/t продукт | да |

Таблица 3.3.3 – Разход на гориво (природен газ)

| Гориво | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество, Nm3 | Количество за единица продукт Nm3/tГП | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за производство на негасена вар |
| Природен газ | 120 Nm3/tГП | 4133432 Nm3 | 106.30 Nm3/tГП | да |

## 3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

В изпълнение на условие 8.3.4.1. всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси, са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Информационните листове за безопасност отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006, относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент 453/2010. Информационните листове за безопасност се съхраняват на хартиен и магнитен носител на производствената площадка.

В изпълнение на условие 8.3.4.1.1. на площадката се съхраняват информационните листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и смеси, спомагателни материали и горива и копия от тях се представят при поискване на РИОСВ.

Съхранението на варовика за пещта се извършва съгласно Условие 8.3.4.2 от КР. За съхранението на суровините, спомагателните материали, горива и продукти е спазено условието, складовете да са закрити, с бетонна основа и без връзка с канализацията.

В изпълнение на условие 8.3.4.3 ежемесечно от началника по производство и еколога на предприятието се извършват проверки на съответствието на складовете с експлоатационните изисквания и условията на КР. При констатирани несъответствия, същите се записват в журнал/ рапортна тетрадка.

В изпълнение на условие 8.3.5.1. резултатите от извършените за отчетния период от Еколога 12 (дванадесет) броя проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното се документират в журнал/рапортна книга. За отчетната 2014 г. не са регистрирани несъответствия при съхранението на машинните масла. За периода няма установено несъответствие в начина на съхранение на използваните суровини, спомагателни материали и горива, поради което няма предприети коригиращи действия.

В изпълнение на условие 8.3.6.1. за докладваната година са извършени ежедневни проверки за съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали към инсталацията, определена с условие 2. Резултатите от ежедневните проверки са описани в журнал/рапортна книга от дежурния оператор, като ежедневните проверки по условие 8.3.4.3. и 8.3.4.5. са обобщени допълнително от Еколога в ежемесечен протокол. Няма констатирани несъответствия за отчетената 2014 г.

В изпълнение на условие 8.3.6.2. за докладваната 2014 година не е имало планирана промяна на мястото за съхранение на суровини и спомагателни материали.

# 4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

## 4.1. Доклад по Европейския регистър на за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ)

Методиката за изчисляване на годишното количество замърсители в атмосферният въздух е описана в Приложение № 2 към настоящия ГДОС.

В Таблица № 1 са посочени изчислените Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR за отчетната 2014 г.

Годишните количества на веществата, свързани с прилагането на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EРЕВВ) се документират и съхраняват на площадката.

Забележка: В скоби „( )” са посочени изчислените количества на вредни вещества, емитирани от „Тамара 2009” ООД през 2014г.

Таблица 1

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площадката (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №. | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1a) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) |  |  |
|  |  |  | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 100 000 (10 830) | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 150 000 (0) | - | - | - | * |

Азотните и серните оксиди са изчислени на база данните в протоколите от извършения собствен мониторинг през 2014г. За показател прах не са правени изчисления, тъй като същият липсва в Приложение 1- Таблица 1.

Въз основа на описаното в таблицата се прави следното заключение:

За периода на отчетната 2014 г. са изчислени годишните количества на замърсителите във въздуха като (Kg/y), както и количеството емитиран замърсител за производството на единица продукт за всеки от замърсителите. Годишните количества за SOX, и NOX са под допустимите прагове, посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) и не подлежат на докладване по ЕРИПЗ за отчетната 2014 г.

Забележка 1: За изчисляване на годишните емисии на вредни и опасни вещества във въздуха за 2014 година изразени като kg/y е използван изчислителен метод (М). Методика за изчисляване на емисии (CORINAIR 2007) група 3 (горивни процеси в промишлеността подгрупа 030312 пещни процеси с контакт-вар) – емисионните коефициенти са взети от таблица 1.11 „Емисионни фактори за първа група  - гориво природен газ”.

Отработените дни за 2014 г. – 365 дни, които в часове съответно са 365* 24 часа=8760 отработени часа. Произведената готова продукция е 38 884,4 тона/ годината.

Изчисленията за емисиите на замърсителите са направени на база данните от извършения собствен мониторинг на отпадъчните газове по следната формула:

Съгласно Методика „CORINAIR”:

E = C x  x V x H,

където:

E – емисия на замърсителя;

C – реално измерената концентрация на замърсителя (mg/Nm3)

V – измерен дебит на отпадъчните газове (20 606 m3/h – съгласно Протокол №277Т/ 12.01.2015 г.);

H – работни часове на инсталацията с гориво – природен газ (8760 часа за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014 г.);

Изчисляване емисиите, изпускани от ИУ №2 (пещ за изпичане на вар)

Емисиите на азотни оксиди (определени като NOx) са:

ЕNOx = 60 x 10-6 x 20 606  x 8760 = 10 830 kg/y (278.18 g/ t Г.П.), където  С = 60 mg/ Nm3

Емисиите на серни оксиди (определени като SO2) са:

ЕSOx = 0 x 10-6 x 20 606  x 8760 = 0 kg/y (0,0 g/ t Г.П.), където С = 0 mg/ Nm3

Емисиите на прах са:

Епрах = 12 x 10-6 x 20 606  x 8760 = 2 245,53 kg/y (57.74g/ t Г.П.), където С = 12,44 mg/ Nm3

Изчисляване емисиите, изпускани от ИУ №4 (елеватор, сито и шнек на силоз за негасена вар)

Емисиите на прах са:

Епрах = 18,64 x 10-6 x 3207  x 8760 = 523,66 kg/y (13.47 g/ t Г.П.), където С = 18,64 mg/ Nm3

Изчисляване емисиите, изпускани от ИУ №8 (дискова трошачка за негасена вар)

Емисиите на прах са:

Епрах = 19,0 x 10-6 x 1194  x 8760 = 533,77 kg/y (5,01 g/ t Г.П.), където С = 19,0 mg/ Nm3

Общото количество на прахови емисии от инсталацията е както следва:

Епрах-общо = Епрах-ИУ№2+ Епрах-ИУ№4+ Епрах-ИУ№8= 2 245,53+523,66+ 533,77 = 3302,96 kg/ y

Епрах-общо = 3302,96 kg/ y

Изчисляване на годишни емисии на замърсителите за варова пещ чрез използване на емисионни коефициенти

E = EF x A,

където E – годишна емисия, а EF – емисионен фактор за дадения атмосферен за дадения атмосферен замърсител (kg/Mg), А – дейност (GJ).

Предварително изчисляваме  дейността А по следния начин:

А = F x Qr i  x Actat,

където:                                                                                          за инсталацията:

F - специфична консумация                                 F =          106.30 m³/Mg продукт

на гориво (Mg/Mg продукт)

Qr i - долна топлина на изгаряне                            Qr i = 0.034 GJ/ m³ (природен газ)

на използваното гориво (GJ/ Mg).

Actat - продукция за година (Mg)                           Actat = 38 884,4Mg

тоест:      А = 106.3 х 0.034 х 38 884,4= 140 536 GJ

Емисията на азотни оксиди  в килограми е:

EFNOx=0.057 kg/GJ (таблица 1.11 от CORINAIR, код дейност 03 03 12)

Еkg/y= EF x A = 0.057 x 140 536 = 8000.292 kg/y (8000.292 /38 884,4= 0.206 kg/t ГП)

Емисията на серни оксиди е:

EFSOx=0.009 kg/GJ ((таблица 1.11 от 03 03 12)

Еkg/y= EF x A = 0.009  x 140 536 = 1264.824 kg/y (1264.824 /38 884,4= 0.0325 kg/t ГП)

Емисията на фини прахови частици <10μm (PM10) e:

EFPM = 0,550 кg/Mg (таблица 4)

Еkg/y = 0,550 x 38 884,4= 21 386.42 kg/y (21 386.42/38 884,4= 0.55 kg/t ГП)

## 4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Работа на пречиствателното оборудване - Условие 9.1

В изпълнение на условие 9.1.1.1 е изготвена документация с определените контролирани параметри/ технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа/ на пречиствателните съоръжения, разрешени в условие 9.1.1.

В изпълнение на условие 9.1.1.2 е изготвена и се прилага инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжение разрешени с условие 9.1.1.

През отчетния период пречиствателното съоръжение към Двуколонната варова пещ (1 бр. ръкавен филтър) е работило и поддържано по време на експлоатацията, в съответствие с Инструкциите за експлоатация и поддържане на оптимален работен режим.

Най-важните параметри, които се следят по време на производствения процес са налягане, температура и тегло като по отчитаните стойности могат да се направят изводи относно работата на пещта и качеството на готовата продукция.

Пречиствателното съоръжение към Бункерното стопанство за негасена вар /Силози за готова продукция/  - касетъчен самопочистващ се филтър / ИУ № 4/ е работило и поддържано по време на експлоатацията, в съответствие с инструкциите за експлоатация и поддържане на оптимален работен режм.

Пречиствателно съоръжение към Дисковата трошачка /ИУ № 8/ изградена на производствената площадка, разрешена с писмо на РИОСВ- София изх. № 26-00-1746/ 04.06.2013г. през отчетния период не е работило. През отчетния период Дисковата трошачка не е работила, извършени са само пусково-наладъчни процеси. Извършен е и собствен мониторинг на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. Към настоящият момент тече процедура по преразглеждане на КР и след приключването й ще бъде пусната в експлоатация, заедно с пречиствателното съоръжение към нея.

Контрол на пречиствателното оборудване – Условие 9.1.2.1

В изпълнение на условие 9.1.2.1 се извършва мониторинг /ежедневни проверки/ за съответствие на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение с оптималните стойности, определени в инструкциите за експлоатация и поддръжка на оптимален работен режим със заложените в изискванията на КР.

За отчетния период не са установени несъответствия с изискваните стойности на контролираните параметри в съответствие с КР.

Емисии от точкови източници- Условие 9.2

Изпълнява се условие 9.2.1. Дебитът на технологичните и вентилационните газове на посочените изпускащи устройства, не превишава определените в съответните таблици стойности. Отделните точкови източници са:

Точков източник, емитиращ вредни вещества в атмосферния въздух на производствената площадка на „Тамара 2009” ООД е Комин / изпускащо устройство № 2/.

Комин – изпускащо устройство № 2- за емитиране на димните газове от 1 бр. двуколонна шахтова пещ за производство на негасена вар

♦ Дебит на газовете емитирани през комина

- максимален дебит на отпадъчните газове: 31651 m3/h,

- измерен и коригиран дебит: 20616 Nm3/h.

-номинална мощност (капацитет): 300 t /24 часа,

мощност (капацитет) по време на измерването: 70 %  ;

- масов поток: прах 0,173 kg/h

- температура на отпадъчните газове:- 860С

- налягане на отпадъчните газове: -0,14 hPa

- пречиствателно съоръжение – ръкавен филтър с импулсна регенерация

Изпускащо устройство № 2                                         Таблица 9.2.2.1-1 продължение

| Параметър | Емисионна норма mg/Nm³ | Измерена стойност – СПИ-2014 mg/Nm³, | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| прах | 50 | 12,44 | да |
| NOx | 500 | 60,00 | да |
| SO2 | 400 | 0,00 | да |
| СО | - | 0,00 | да |

Комин – изпускащо устройство № 4- за емитиране на димните газове от Процес на обезпрашаване на елеватор, сито и шнек на силозите за негасена вар

♦ Дебит на газовете емитирани през комина

- максимален дебит на отпадъчните газове: 3573 m3/h,

- измерен и коригиран дебит: 3207Nm3/h.

- номинална мощност (капацитет): 15600 Nm3/h,

- мощност (капацитет) по време на измерването: 80 %  ;

- масов поток: прах 0,059 kg/h

- температура на отпадъчните газове:- 8,70С

- налягане на отпадъчните газове: -4,2 hPa

- пречиствателно съоръжение – ръкавни филтъри

Изпускащо устройство № 4                                                              Таблица 9.2.2-продължение

| Параметър | Емисионна норма mg/Nm³ | Измерена стойност – СПИ-2014 mg/Nm³, | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| прах | 20 | 18,64 | да |

Комин – изпускащо устройство № 8- Дискова трошачка за негасена вар

♦ Дебит на газовете емитирани през комина

- максимален дебит на отпадъчните газове: 1325 m3/h,

- измерен и коригиран дебит: 1194Nm3/h.

-номинална мощност (капацитет): 8,5 t/h,

-мощност (капацитет) по време на измерването: 80 %  ;

- масов поток: прах0,022 kg/h

- температура на отпадъчните газове:- 8,70С

- налягане на отпадъчните газове: +0,06 hPa

- пречиствателно съоръжение – ръкавен филтър

Изпускащо устройство № 8

| Параметър | Емисионна норма mg/Nm³ | Измерена стойност – СПИ-2014 mg/Nm³, | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| прах | 20 | 19,00 | да |

В Таблица 2 са представени резултатите от СПИ през 2014г. (измервания от “Пехливанов Инженеринг” ООД) за изпускащи устройства № 2, №4 и № 8 към Инсталацията за производство на негасена вар, съгласно Условие 9.2 от КР.

Таблица 2 – Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от периодичен мониторинг | Честота на мониторинг | Емисия за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен Мониторинг |  |  |  |
| Прах, измерен от ИУ № 2 | mg/Nm3 | 50 | - | 12,44 | Веднъж годишно | 0,55 kg /t | да |
| NOx, измерени от ИУ № 2. | mg/Nm3 | 500 | - | 60,00 | Веднъж годишно | 0,206 kg/t | да |
| SO2, измерени от ИУ № 2 | mg/Nm3 | 400 | - | 0 | Веднъж годишно | 0,0325 kg/t | да |
| Прах, измерен от ИУ № 4 | mg/Nm3 | 20 | - | 18,64 | Веднъж годишно |  | да |
| Прах, измерен от ИУ № 8 | mg/Nm3 | 20 | - | 19,00 | Веднъж годишно |  | да |

Забележки:

- Емисиите на вредни вещества за единица продукт са получени съгласно условие 6.11., като са използвани годишни концентрации в таблицата по ЕРИПЗ към т. 3.4;

- Изчисленията са направени за произведена готова продукция 38884,4 t/г (за 2014г.).

Резултатите от проведения собствен мониторинг показват, че емисиите напълно отговарят на НДЕ, определени в Условие 9.2.1. и Таблици 9.2.2.1. 1 и Таблица 9.2.2.1.-2 продължение.

Неорганизирани емисии - Условие 9.3.

На територията на Инсталацията освен организирани източници на прахо-газови емисии, съществуват и източници на неорганизирани емисии.

Неорганизирани емисии могат да бъдат емисии от прах, и се генерират при:

- движението на автомобили, доставящи варовика и извозващи готовата продукция;

- извършване на товаро-разтоварни дейности на суровини (трошен варовик, готова продукция и др.) при складовото стопанство за варовик;

при евентуално нарушаване капсуловките на някоя от смукателните инсталации на обезпрашителните съоръжения.

Началника по производство следи, при работата на Инсталацията да не се допускат неорганизирани емисии, което се постига в резултат на стриктното изпълнение на производствените процедури и работните инструкции.

Извършва се периодична оценка за спазване на мерките за предотвратяване на неорганизираните емисии, съгласно инструкцията по Условие 9.3.2 от КР. За констатирани несъответствия по време на проверките се предприемат незабавни коригиращи действия и се правят записи в журнал/рапортна книга.

За ограничаване на неорганизираните прахови имисии е извършено асфалтиране на по-голямата част от пътищата и подходи към площадките, оросяване на работната площадка особено в летните месеци. Всички трактове за готовият продукт - източници на прахови емисии, са херметизирани и съоръжени с аспирационно-прахоуловителни системи /с висок обезпрашаващ ефект, обезпечаващ емисионните норми за прах/.

При извършените проверки през отчетния период не е констатирано наличие на източници на неорганизирани емисии. Възможни са епизодични изпускания от силоз след ръкавен филтър в следствие на технологична неизправност на Инсталацията. Като коригиращо действие незабавно се извършена подмяна на гумени уплътнения.

Интензивно миришещи вещества - Условие 9.4.

Производството на негасена вар не е свързано с отделяне на неприятни миризми. На територията на “Тамара 2009” ООД не съществуват източници на интензивно миришещи вещества и за отчетния период не са постъпвали оплаквания от живущи в района за разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадка.

В изпълнение на условие 9.4.3 се прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване-/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества.

Собствен мониторинг - Условие 9.6.

Съгласно Условие 9.6.1.2. собствени периодични измервания (СПИ) на концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове се извършват от акредитирани лица и лаборатории при спазване на изискванията на Глава пета от Наредба № 6/1999 г. Честота на мониторинг на различните показатели се извършва съгласно сроковете, регламентирани в Условие 9.6.1.1. от Комплексното разрешително. Средствата за измерване и контрол на СПИ са метрологично и нормативно осигурени, в съответствие с Условие 9.6.1.2.

Документиране и докладване - Условие 9.7

Резултатите от извършения собствен мониторинг по условие 9.6.1.1 се съхраняват при Еколога на предприятието за всяка календарна година. След извършването на СПИ се прави оценка на съответствието.

За отчетния период след направен анализ на резултатите не са констатирани несъответствия.

В изпълнение на Условие 9.7.6. от КР и Глава пета от Наредба №6/ 26.03.1999г. в РИОСВ- София  с писмо изх. № 2/22.01.15г. е изпратен доклад (по образец, съгласно чл.39 от Наредбата 6) за извършени собствени периодични измервания на емисии в атмосферата (на хартиен и магнитен носител) за утвърждаване.

В доклада са представени резултатите от измерването на изпускащи устройства, изградени на производствената площадка:

- Комин на Инсталация за производство на негасена вар – ИУ № 2;

- Процес на обезпрашаване на елеватор, сито и шнек на силозите за негасена вар ИУ № 4;

- Дискова трошачка ИУ № 8.

Измерванията са извършени от акредитирана лаборатория „ ЛИК „ ЛИПГЕИ” към „Пехливанов инженеринг” ООД, за които са издадени протоколи от изпитване на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници с №№ 277 Т, 277Т.1, 277Т.2/12.01.2015г.

Измерванията извършени на ИУ № 8 към Дисковата трошачка, са при пусково- наладъчни процеси, тъй като Дисковата трошачка не е работила през отчетния период.

Поради факта, че на производствената площадка към отчетния период не са изградени, съгласно Условие 9.1.1 изпускащи устройства с №№ 1, 3 / вкарано е към изпускащо устройство № 2 и разрешено от МОСВ като по- добро техническо решение/, 5, 6 и 7 не е извършван собствен мониторинг на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове от тях.

Инсталацията за производство на хидратна вар не е изградена на производствената площадка, поради което не са изградени и пречиствателните съоръжения към нея и изпускащи устройства с №№ 5, 6, 7. В тази връзка не се налага докладване за тези точкови източници.

## 4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

За работата на „Инсталацията за производство на негасена вар” не се използват води.

На производствената площадка не се генерират отпадъчни води, които да се заустват.

Няма заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти и канализационната мрежа. Отвеждането на битово-фекални отпадъчни води от административно- битовата сграда е в изгребна яма. Периодично съдържанието от изгребната яма се почиства, съгласно сключен договор с фирма ЕТ „Мариета-Мариета Благоева”. През 2014г. изгребната яма е почиствана три пъти от фирмата.

Във връзка с гореизложеното Таблица 3 не е попълвана.

В изпълнение на условие 10.1.2 съдържанието на водоплътната изгребна яма се предава, съгласно сключен договор с ЕТ „Мариета- Мариета Благоева“. През отчетния период на фирмата е предавано съдържание от водоплътната изгребна яма.

Съгласно условие 10.1.4 се прилага инструкция за периодична проверка и подръжка на състоянието на отвеждащата до водоплътната изгребна яма канализационна мрежа на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. Резултатите от проверките се отразяват в Сменния дневник.

## 4.4. Управление на отпадъците

На територията на “Тамара 2009” ООД се генерират отпадъци по вид, както следва:

- Производствени отпадъци (ПО);

- Опасни отпадъци (ОО);

- Строителни отпадъци (СО);

- Битови отпадъци (БО)

Преобладаващото количество е на производствените отпадъци. Опасните отпадъци се събират и съхраняват на специално изградена за това площадка и склад.

Управлението на отпадъците се извършва в съответствие с Условие 11.1.1 от КР. Образуваните отпадъци при работата на Инсталациите не се различават по вид / код и наименование/ и са представени в Таблица 4.

Таблица 4 Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество тона/година | Годишно количество за единица продукт т/тон нег. вар | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества опреде лени с КР | Реално измере- но | Количества определени с КР | Реално изчис- лено |  |
| Производствени отпадъци, образувани по време на строителството |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 170106 | 17 01 07 | 37 | 0 | 0 | 0 | да |
| Дървесен материал | 17 02 01 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | да |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | да |
| Почва и камъни,различни от упоменатите в 17 05 03 | 17 05 04 | 80 | 0 | 0 | 0 | да |
| Изкопаеми земни маси,различни от упоменатите в 17 05 05 | 17 05 06 | 4200 | 0 | 0 | 0 | да |
| Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01 | 17 03 02 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | да |
| Опасни отпадъци, образувани по време на строителството |
| Асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран | 17 03 01* | 1,26 | 0 | 0 | 0 | да |
| Битови отпадъци, образувани по време на строителството |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | да |
| Производствени отпадъци, образувани от Инсталацията за производство на хидратна вар |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 | 15 02 03 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | да |
| Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка |
| Черни метали | 19 12 02 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | да |
| Цветни метали | 19 12 03 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | да |
| Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове 16 02 09 и 16 02 13 | 16 02 14 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | да |
| Утайки от септични ями | 20 03 04 | 300 | 9,0 | 0 | 0 | да |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване | 10 12 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | да |
| Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 0,4 | 0 | 0 | 0 | да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0,95 | 0 | 0 | 0 | да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,5 | 0 | 0 | 0 | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,018 | 0,0016 | 0 | 0 | да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 0,045 | 0 | 0 | 0 | да |
| Строителни отпадъци, образувани от цялата площадка |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 10 | 0 | 0 | 0 | да |
| Битови отпадъци, образувани от цялата площадка |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 3,5 | 0,200 | 0 | 0 | да |

Производствени отпадъци, образувани от Инсталацията за производство на негасена вар

| Отпадък | Код | Годишна норма на ефективност /t/единица продукт/ | Количество по КР /t/y/ | Реално измерено количество за 2014г. /t/y/ | Съответст-вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Облицовъчни и огнеупор. материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 161105 | 16 11 06 | 0,00023 | 25 | 0 | да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 | 15 02 03 | 0,000033 | 3,6 | 0 | да |
| Пластмаса и каучук / отпадъчни транспортни ленти/ | 19 12 04 | 0,000023 | 2,5 | 0 | да |

При направената оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци на производствената площадка през 2014г. с определените в КР количества от Таблица 4 е установено, че няма несъответствия.

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | Операция (D/R) или (C/T) | Предадено количество, тон/година за 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производствени отпадъци, образувани от Инсталацията за производство на негасена вар в шахтова пещ |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | Договор с “Цирконий”ЕООД Перник | да | 0 |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 | 15 02 03 | - | да | 0 |
| Пластмаса и каучук (отпадъци от транспортни ленти) | 19 12 04 | - | да | 0 |
| Опасни отпадъци, образувани от инсталацията за производство на негасена вар |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | - | да | 0 |
| Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за производство на хидратна вар |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 | 15 02 03 | - | да | 0 |
| Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка |
| Черни метали | 19 12 02 | - | Да, условие 11.5.1 | 0 |
| Цветни метали | 19 12 03 | - | Да, условие 11.5.1 | 0 |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | - | Да, условие 11.5.1 | 0 |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | - | Да, условие 11.5.1 | 0 |
| Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове 16 02 09 и 16 02 13 | 16 02 14 | Договор с „Балбок инженеринг”АД | Да, условие 11.5.1 | 0 |
| Утайки от септични ями | 20 03 04 | Договор с ЕТ Мариета –Мариета Благоева | Да, условие 11.5.1 | 9,0 |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване | 10 12 13 | Договор с ЕТ Мариета –Мариета Благоева | не | 0 |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | Договор с „Екомекс Консулт” ЕООД | Да, условие 11.5.1 | 0 |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | Договор с „Екомекс Консулт” ЕООД | Да, условие 11.5.1 | 0 |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | Договор с „Балбок инженеринг”АД | Да, условие 11.5.1 | 0 |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | Договор с „Балбок инженеринг”АД | Да, условие 11.5.1 | 0 |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | Договор с „Балбок инженеринг”АД | Да, условие 11.5.1 | 0 |
| Строителни отпадъци, образувани от цялата площадка |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | - | не | 0 |
| Твърди битови отпадъци |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | Договор с БКС-Христо Нанев ЕООД | Да, условие 11.5.1 | 0,200 |

Количеството на пренесените извън площадката опасни и неопасни отпадъци за обезвреждане или оползотворяване за 2014г. е 9,200 тона за годината

Събиране, транспортиране и съхранение

Събирането на отпадъците се извършва разделно. Отпадъците се съхраняват временно на площадките, определени в КР № 416-Н0/2011г.

Транспортирането на всички генерирани и получени отпадъци извън територията на площадката се извършва от външни фирми въз основата на писмен договор. Тези фирми притежават документ за дейности с отпадъци.

Отпадъци, предадени на други предприятия

За отчетния период са предавани отпадъци, генерирани на производствената площадка на “Тамара 2009” ООД на фирми, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО. Отпадъците са с код 20 03 04 и 20 03 01.

Количеството на пренесените от площадката опасни и неопасни отпадъци е:

20 03 04 – 9,0 тона за годината

20 03 01 – 0,200 тона за годината

Отчетност

Условие 11.9.2. и Условие 11.2.8.

Редовно се следи за движение на образувани във фирмата отпадъци. Извършва се ежемесечна и годишна отчетност на всички показатели, залегнали в условията по КР, в това число показателите по Условие 11 “Управление на отпадъците”.

След извършен анализ е установено, че за отчетния период не са констатирани превишения на генерираните количества отпадъци, както и за тон/единица продукт.

Оценка съответствието: - Условие 11.9.3.

По изпълнение на Условие 11.2.8., Условие 11.3.8., Условие 11.4.3., Условие 11.5.7., Условие 11.6.2., Условие 11.7.3. оценката на съответствието на събирането и приемането на отпадъци с условията на разрешителното е:

-Брой извършени проверки – 4 /четири/ месечно.

-Брой установени несъответствия - няма

През отчетния период не се е налагало предприемане/ планиране на коригиращи действия, тъй като не са констатирани несъответствия.

По изпълнение на Условие 11.3.8. са извършени 12 броя проверки на съответствието на временно съхранение с изискванията на КР. За отчетния период няма констатирани несъответствия.

В изпълнение на Условие 11.7.2. и Условие 11.9.4.1. се изготвят годишни отчети за количествата образувани отпадъци. Прави се оценка на съответствието за годишните стойности. Информацията е представена в т.4.4. на настоящият доклад.

– до момента няма случаи за доказване на съответствието на отпадъци с огледални кодове, съгласно Приложение №1 от Наредба №3/01.04.2004г.

Условие 11.6.1. – образуваните от дейността на инсталацията по Условие 2. отпадъци се предават за оползотворяване. На територията на завода не се обезвреждат отпадъци. На територията на завода няма изградено депо за отпадъци.

За изпълнение на Условие 11.9.3. се прилагат следните инструкции:

Инструкция за периодична оценка на количествата образувани отпадъци с условията в КР.

За отчетния период няма установени несъответствия.

Инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъци с условията в КР.

За отчетния период няма установени несъответствия.

## 4.5 Шум

В изпълнение на условие 12.1.1. дейностите, извършвани на производствената площадка се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва:

По границите на производствената площадка - дневно ниво – 70 dB(A), вечерно ниво – 70 dB(A), нощно ниво – 70 dB(A).

В мястото на въздействие (в най-близко разположените спрямо промишления източник урбанизирани територии и извън тях)  - дневно ниво – 55 dB(A), вечерно ниво – 50 dB(A), нощно ниво – 45 dB(A).

В изпълнение на условие 12.2.1. за отчетната 2014 г. не са извършени мониторингови измервания на общата звукова мощност на площадката, еквивалентните нива на шум в определени точки по границите на площадката, еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

Съгласно изискванията на Условие 12.2.2. от КР, собствени периодични измервания на шумовите нива по границата на производствената площадка трябва да се извършват веднъж на две години. Последните такива измервания са извършени през 2013г. от акредитирана лаборатория. Резултатите от тях са показали, че нива на шум са в норма и няма констатирани несъответствия с нормативната уредба. Резултатите от проведения собствен мониторинг по показател „Шум” са представени в доклад, който е утвърден от РИОСВ- София и са докладвани в ГДОС 2013г.

В изпълнение на условие 12.2.3. е изготвена и се прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Наблюденията на шума се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда., Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011 г. и в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.

В изпълнение на условие 12.3.1. резултатите от наблюдението на определените показатели през годините се документират в протокол от Еколога, съхраняват се на площадката и се предоставят при поискване от компетентния орган.

В изпълнение на условие 12.3.2. резултатът от оценката на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, се протоколира от Еколога и се съхраява на площадката.

В изпълнение на условие 12.3.3. в настоящия ГДОС се докладва:

-  няма регистрирани жалби от живущи около площадката за създаден дискомфорт от шум, чийто източник да се намира на територията на Инсталацията за производство на негасена вар;

- не се докладват резултати, тъй като не са извършвани през отчетна 2014 г. наблюдения на шума в съответствие с изискванията на чл. 30, ал. 3 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда., Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011 г.

## 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Опазване на подземните води от замърсяване - Условие 13 А

През 2013г. е изпратено писмо до Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район” с център Плевен относно необходимостта от провеждане на собствен мониторинг на подземни води, съгласно Условие 13 А.7 от КР. В писмото са изброени причините, поради които неможе да бъде извършван собствен мониторинг на производствената площадка. Посоченият в комплексното разрешително пункт за вземане на проби за провеждане на мониторинг на подземни води е тръбен кладенец с разрешително № 11530310/03.06.2011г., издадено от Басейнова дирекция Дунавски район. Тръбният кладенец не е изграден и разрешителното за изграждането му е изтекло на 03.06.2012г. В отговор на писмото Басейнова дирекция Дунавски район счита, че не е наложително изграждане на мониторингов пункт за наблюдение на водоносния хоризонт в подземно водно тяло „Карстови води в Годечкия масив“ с код BG 1IG00000TJ046, във връзка с КР № 416-НО/2011г. на „Тамара 2009“ ООД, с. Опицвет.

Собствен мониторинг на подземни води – Условие 13 А.7.1

През 2014г. не е извършван собствен мониторинг на подземни води. През 2013г. е изпратено  писмо до Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район” с център Плевен относно провеждане на собствен мониторинг на подземни води, съгласно Условие 13 А.7 от КР, с изброени причини, поради, които същият да не се извършва. Посоченият в комплексното разрешително пункт за вземане на проби за провеждане на мониторинг на подземни води е тръбен кладенец с разрешително № 11530310/03.06.2011г., издадено от Басейнова дирекция Дунавски район. Тръбният кладенец не е изграден и разрешителното за изграждането му е изтекло на 03.06.2012г. В отговор на писмото / изх. № 2266/09.04.2013г./ Басейнова дирекция Дунавски район счита, че не е наложително изграждане на мониторингов пункт за наблюдение на водоносния хоризонт в подземно водно тяло „Карстови води в Годечкия масив“ с код BG 1IG00000TJ046, във връзка с КР № 416-НО/2011г. на „Тамара 2009“ ООД, с. Опицвет.

Опазване на почвата от увреждане-Условие 13 Б.7

В условие 13Б.7.1 от издаденото КР № 416-НО/2011г. на „Тамара 2009” ООД е заложено извършване на собствен мониторинг на състоянието на почвите в два постоянни мониторингови пункта-обозначени на Ген-плана на площадката. Анализът съгласно КР е по показатели: нефтопродукти / веднъж годишно/ и активна реакция рН / веднъж на три години/.

През 2014 г. е извършен собствен мониторинг на състоянието на почвите по показател - рН /активна реакция/ от акредитирана лаборатория за изпитване и калиблиране „ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов инженеринг“ ООД – София.

Резултатите са посочени в следната таблица.

Резултати от собствени мониторинг на почви

| № | Вид на изпитването/ характеристика | Единица на величината | Пробовземна точка | Резултати от изпитването |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Активна реакция рН | рН едниници | E 2305’45,63” N 42051’15,34” | 8,407±0,012 |
| 2. | Активна реакция рН | рН едниници | E 2305’35,07” N 42051’12,01” | 8,421±0,012 |

Видно от таблицата няма регистрирани превишения в измерените стойности. Почвата е слабо алкална.

В изпълнение на условие 13.Б.7.2. е изготвена и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите по условие 13.Б.7.1. и базовото състояние на почвите, установяване на причините, в случай на повишаване на концентрациите и предприемане на коригиращи действия. Екологът прави оценката на съответствие след получаване на данните от анализа от акредитираната лаборатория. Резултатите от периодичната оценка на състоянието на почвите се документират в Протокол, съхранен от Еколога, в който се съдържа следната информация: пункт за мониторинг, показатели за мониторинг, базово състояние /дата, резултати от мониторинг/дата, оценка на съответствие - съответствие/несъответствие на количеството замърсители в почвата и базовото състояние. Измерванията през първата година-2013г. служат като базисни показатели /базово състояние/. След извършване на следващия мониторинг на състоянието на почвите, резултатите се сравняват с базовото състояние и се отчита замърсяването на почвите през следващите три години. При установено несъответствие, Екологът го документира в Лист за отклонение – протокол за оценка на съответствието, в който се съдържа следната информация: дата, причини за несъответствие, коригиращо действие, ръководител, подпис. Отчетната 2014 г. е първата година, през която се отчита леко завишение в стойностите на рН.

За установеното завишение в стойностите на рН като коригиращо действие сме предприели:

- Редовно почистване на производствената площадка;

- Оросяване на производствената площадка;

- Ограничаване до минимум на евентуални неорганизирани емисии, вследствие на аварийна ситуация. Незабавни действия на персонала по отстраняване на проблема.

Таблица № 8. Опазване на почви за отчетната 2014 г. на „Тамара 2009” ООД

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг* | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 8,200±0,2 | E 2305’45,63” N 42051’15,34” | 8,407±0,012 | Веднъж годишно | да |
| рН | 8,300±0,2 | E 2305’35,07” N 42051’12,01” | 8,421±0,012 | Веднъж годишно | да |

В изпълнение на условие 13.Б.7.4. е изготвена и се прилага инструкция, съдържаща конкретни мерки за намаляване и предотвратяване на по-нататъшното замърсяване, в случай, че констатираното замърсяване, е следствие от дейността на инсталациите по условие 2. Не е отчетено замърсяване на почвите за отчетната 2014 г.

В изпълнение на условие 13Б.8.1 Екологът документира и съхранява на площадката на Инсталацията за производство на негасена вар резултатите от изпълнението на инструкциите по условие 13.Б.1., условие 13.Б.4. и условие 13.Б.8.5 и ги предоставя при поискване от компетентните органи.

В изпълнение на условие 13.Б.8.2. Екологът документира и съхранява на площадката резултатите от собствения мониторинг на почви, по условие 13.Б.7.1., и ги предоставя при поискване от компетентните органи. За отчетната 2014 г. е извършен мониторинг на почвите по показател рН и резултатите са докладвани на компетентния орган с писмо изх. № 19/10.11.2014г.

В изпълнение на условие 13.Б.8.3. е изготвена и се прилага инструкция за документиране и съхраняване на резултатите от периодичната оценка на:

- съответствие/ несъответствие на количеството на замърсителите в почвата и базовото състояние;

- причините за регистрираните несъответствия;

- предприетите коригиращи действия/ предвидени коригиращи действия.

Екологът прави оценката на съответствие след получаване на данните от анализа от акредитирана лаборатория. Резултатите от периодичната оценка на състоянието на почвите се документират в Протокол, съхранен от Еколога, в който се съдържа следната информация: пункт за мониторинг, показатели за мониторинг, базово състояние/дата, резултати от мониторинг/дата, оценка на съответствие - съответствие/несъответствие на количеството замърсители в почвата и базовото състояние. Измерванията през първата година служат като базисни показатели/базово състояние/. След извършване на следващия мониторинг на състоянието на почвите, резултатите се сравняват с базовото състояние и се отчита замърсяването на почвите през следващите три години. При установено несъответствие, Екологът го документира в Лист за отклонение – протокол за оценка на съответствието, в който се съдържа следната информация: дата, причини за несъответствие, коригиращо действие, ръководител, подпис. За отчетната 2014 г. е извършен мониторинг на почвите и е изготвена периодична оценка. В сравнение с базовото състояние на почвата през отчетния период е установено леко завишение на стойностите по показател рН, но не надвишава рН -8,5.

В изпълнение на условие 13.Б.8.4. Екологът води Дневник с данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/ номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива. Дневникът се води на тримесечие от Еколога, като за отчетната 2014 г. не са констатирани разливи. Липсата на разливи се документира на всяко тримесечие в Дневника.

В изпълнение на условие 13.Б.8.5. резултатите от анализа на състоянието на почвите (базово състояние, извършено през 2013 г.) по определените показатели са докладвани в ГДОС 2013г.

## 4.7 Предотвратяване и действия при аварии

В изпълнение на условия 14.1 е разработен, съгласуван и се спазва вътрешен авариен план за действия при аварии, утвърден от управителя на Инсталацията.

В изпълнение на условие 14.4 е разработена и се прилага инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации.

В изпълнение на условие 14.7 е изготвена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минималните размер на разходите за тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

Разработени са съответни инструкции по условие 15.1, 15.3 и е разработен и се прилага план за мониторинг при анормални режими на Инсталацията,в съответствие с Условие 15.4. През 2014г. е извършена актуализация с допълнение на инструкцията по условие 15.1, по отношение на пречиствателно съоръжение към „Силози за готова продукция” и пречиствателното съоръжение към Дисковата трошачка.

През отчетната година не са регистрирани аварии с вредни последствия за околната среда.

Обобщени резултати от мониторинг при анормални режими на инсталацията – Условие 15.4

През отчетния период не са регистрирани анормални режими на работа.

В „Тамара 2009” ООД за нормално протичане на технологичния процес и за поддръжка за всяко работно място има издадени подробни работни инструкции и процедури. Те се спазват стриктно от персонала на предприятието. Най-висока производителност, както и най-ниска себестойност на продукта, се получават при нормален режим на експлоатация. В такъв режим се емитират най-малко вредни вещества във въздуха и водите.

На производствената площадка се извършва периодичен / два пъти на ден/ мониторинг върху работата на пещта, пречиствателното съоръжение и останалите дейности, от работата на които може да се отделят емисии в атмосферния въздух. В случай на анормални режими на работа на инсталацията за производство на негасена вар не се очакват извънредни емисии, които да се изпуснат в атмосферния въздух и да доведат до замърсяването му. Същото не е възможно, поради факта, че работата на пречиствателното съоръжение „ръкавен филтър” спира след като е спряла пещта и при достигане на определени технологични показатели, описани в инструкцията по условие 15.1.

При евентуални извънредни емисии началник смяната, енергетика, механика и другите отговорни лица на производствената площадка имащи, отношение към производствения процес извършват оглед на площадката, установяват причината и предприемат незабавни коригиращи действия, както и мерки по тяхното контролиране до пълното им отстраняване.

# 5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

„Тамара 2009” ООД провежда политика на непрекъснато подобряване и използване на най-добри техники в опазването на околната среда.

През отчетния период работата на Инсталацията за производство на негасена вар не е прекратявана.

# 6.  Прекратяване работата на инсталации или части от тях

През 2014 год. не е извършено окончателно прекратяване на работата на Инсталацията.

# 7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

## 7.1 Аварии

Няма възникнали аварии и аварийни ситуации през отчетния период.

- Причини за аварийната ситуация – няма

- Време и място на възникване - няма

- Въздействие върху здравето на населението и околната среда – няма

- Предприети действия по прекратяването на аварийната ситуация и/или отстраняването на последствията от нея – Поради липса на аварии и аварийни ситуации няма предприети действия.

Тъй като в „Тамара 2009” ООД не са възниквали аварийни ситуации Таблица 9 не е попълвана.

Таблица № 9.  Аварийни ситуации за отчетната 2014г.

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 7.2 Оплаквания или  възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

За отчетния период не са възниквали инциденти, които да доведат до риск за околната среда и/ или човешкото здраве.

За отчетния период /2014г./ няма постъпили възражения в РИОСВ – София от производствената дейност на дружеството, поради което Таблица № 10 не е попълвана.

Не са постъпвали оплаквания или възражения за неприятни миризми, води, въздух и др., свързани с дейността на инсталацията с КР № 416-НО/2011г.

Таблица № 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на нсталациите

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 8. Подписване на годишния доклад

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено № 416-НО/2011г. на „Инсталация за производство на негасена вар в шахтова пещ с оператор „Тамара 2009” ООД, с. Опицвет, община Костинброд.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Изготвил:

Т. Асенова – Еколог

/…………………………/

Утвърдил:

Иван Евтимов Николчев

/............................ /

Длъжност в организацията: Управител на „Тамара 2009” ООД