## Годишен доклад за 2014 год.

## за изпълнение на дейностите за които е представено Комплексно разрешително

## № 368-Н0/2008 г.

Оператор:

“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД

ЮГОИЗТОЧЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН –

СТАРА ЗАГОРА

КОМПРЕСОРНА СТАНЦИЯ “ЛОЗЕНЕЦ”

| СЪДЪРЖАНИЕ: |  |
| --- | --- |
| 1. Увод | 2 |
| 2. Система за управление на околната среда | 4 |
| 3. Използване на ресурси | 10 |
| 3.1. Използване на вода | 10 |
| 3.2. Използване на енергия | 11 |
| 3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива | 14 |
| 3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти | 16 |
| 4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда | 17 |
| Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR | 17 |
| Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух | 17 |
| Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води | 21 |
| Управление на отпадъците | 27 |
| 4.5. Шум | 30 |
| 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване | 31 |
| Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР) | 32 |
| Прекратяване работата на инсталации или части от тях | 33 |
| Свързани с околната среда аварии, оплаквания или възражения | 33 |
| 7.1. Аварии | 33 |
| 7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР | 33 |
| Подписване на годишния доклад | 34 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ | 35 |

1.	Увод

- Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексното разрешително

Инсталация, попадаща в т. 1.1 от обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 192.95 MW, включваща:

- Газотурбинен компресорен агрегат № 1;

- Газотурбинен компресорен агрегат № 2;

- Газотурбинен компресорен агрегат № 3;

- Газотурбинен компресорен агрегат № 4;

- Газотурбинен компресорен агрегат № 5;

- Газотурбинен компресорен агрегат № 6;

- Газотурбинен компресорен агрегат № 7;

- Водогреен котел.

- Адрес по местонахождение на инсталацията

с.Лозенец, община Стралджа, област Ямбол, КС”Лозенец”

- Регистрационен номер на КР

Комплексно разрешително №368-Н0/2008 г.

- Дата на подписване на КР

28.11.2008 г. / Решение № 368-Н0-И0-А0/2008 г. /

Поправка по чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс -

10.06.2009 г. / Решение № 368-Н0-И0-А0-ТГ1/2009 г. /

12.08.2013 г - Актуализация /Решение № 368-Н0-И0-А1-ТГ1/2013 г./

- Дата на влизане в сила на КР

06.01.2009 г., актуализация 29.08.2013 г.

- Оператор на инсталацията, притежател на разрешителното

”БУЛГАРТРАНСГАЗ”ЕАД, гр. София

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора

гр.София, ж.к.” Люлин-2”, бул.” Панчо Владигеров”№ 66

тел.02/939 62 62, факс: 02/925 00 63

E-mail: Petia.Bogatinova@bulgartransgaz.bg

- Лице за контакти

### инж. Петя Бакърджиева-еколог Югоизточен експлоатационен район

### Стара Загора

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

с.Лозенец, община Стралджа, област Ямбол, КС”Лозенец”

тел.0884 339 445, факс: 02/9396681

E-mail: Petya.Bakardzhieva@bulgartransgaz.bg

- Кратко описание на дейностите/процесите, извършвани в инсталацията

## Компресорна станция „Лозенец” служи за повишаване налягането на природния газ по транзитната система на "Булгартрансгаз" ЕАД. Станцията разполага със 7 бр. паралелно работещи газотурбинни компресорни агрегата / ГТКА/. За гориво на ГТКА се използва очистен и редуциран природен газ, който се взема от станционните колектори и след понижаване на налягането му в газорегулираща станция /ГРС / постъпва към горивните системи на ГТKA.

## В самата компресорна станция се извършват следните процеси:

## Очистване на газа от механични примеси и влага

## Повишаване на налягането

## Понижаване температурата на газа

## Очистване на газа от механични примеси и влага

## В инсталацията за очистване на газа става отделяне на евентуално носени механични примеси и кондензат. В инсталацията са монтирани четири броя циклонни прахоуловители.

## Продуктите отделени след очистването на природния газ в прахоуловителите се събират в кондензатосборник.

## Повишаване на налягането

## Очистен от механични примеси, газът постъпва за компресия до необходимото налягане в компресорния цех. Компресирането на газа се извършва с центробежни компресори, характеризиращи се с непрекъснато действие на въртящото се работно колело и свиване на газа под действието на инерционни сили. Компресорът се задвижва с газотурбинни двигатели.

## Понижаване температурата на газа

## След компресирането газът е с повишена температура, поради което се налага да се охлади до по-ниска температура за запазване на тръбопроводите. Това охлаждане се осъществява в инсталацията за охлаждане на газа.

## Инсталацията за охлаждане на газа се състои от девет броя АВО (автоматичен въздушен охладител).

- Производствен капацитет на инсталацията

| Инсталация | Капацитет |
| --- | --- |
| Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 192.95 MW, включваща: |
| Газотурбинен компресорен агрегат № 1 | 28 MW |
| Газотурбинен компресорен агрегат № 2 | 28 MW |
| Газотурбинен компресорен агрегат № 3 | 21 MW |
| Газотурбинен компресорен агрегат № 4 | 29 MW |
| Газотурбинен компресорен агрегат № 5 | 29 MW |
| Газотурбинен компресорен агрегат № 6 | 29 MW |
| Газотурбинен компресорен агрегат № 7 | 28 MW |
| Водогреен котел | 0.95 MW |

По Условие 4.2.2:

| Инсталация | Годишно производство-произведена топлоенергия |
| --- | --- |
| Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 192.95 MW | 519 968.3637 MWh |

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Система за управление на околната среда:

- Отговорник по цялостно изпълнение на условията в Комплексното разрешително - еколог Югоизточен експлоатационен район Стара Загора

- Отговорник за използване на вода;

- Отговорник за използване на енергия;

- Отговорници за използване и съхранение на спомагателни материали и горива;

- Отговорник за емисии в атмосферата, отпадъчни води, почви, шум;

- Отговорници за управление на отпадъците;

- Отговорници за предотвратяване и действие при аварии.

- РИОСВ на чиято територия е разположена инсталацията

### РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

гр.Стара Загора 6000, ул.” Стара планина“ № 2

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ –

ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН,

гр.Пловдив, ул.” Янко Сакъзов” № 35

2.	Система за управление на околната среда

- Структура и отговорности

Въведена е система за управление на околната среда /СУОС/, която дефинира следните цели:

  - Прилагане на строга политика за защита на хората и околната среда по цялата стълба на йерархията;

  - Информационно осигуряване по проблемите на околната среда;

## Насочване на усилията към предпазване от инциденти и подобряване на контрола върху риска от инциденти;

## Редовна профилактика на машините и съоръженията за избягване на крупни производствени аварии, които биха предизвикали сериозно замърсяване на околната среда;

## Ограничаване на отрицателното въздействие от производствената дейност на дружеството върху околната среда и подобряване екологичното равновесие в региона;

## Повишаване екологичната култура на работещите в дружеството и контактите с

## обществеността на региона по проблемите за опазване на околната среда.

По Условие 5.1.2:

| Условие в КР | Отговорно лице | Действащ персонал |
| --- | --- | --- |
| № 8.1. Използване на вода | Атанас Маринов | Атанас Маринов |
| №8.2. Използване на енергия | Божидар Найденов | инж.Атанас Михайлов |
| №8.3. Използване на спомагателни материали и горива | Галя Маринова | Галя Маринова |
| №8.3.4. Съхранение на спомагателни материали и горива | Атанас Маринов | Атанас Жечев |
| № 9. Емисии в атмосферата | инж.Петя Бакърджиева | инж.Пеньо Пенев |
| № 10. Емисии на отпадъчни води | инж.Петя Бакърджиева | Атанас Маринов |
| №11. Управление на отпадъци | Атанас Маринов Димитър Рахнев Божидар Найденов | Атанас Жечев инж.Йордан Миронски инж.Атанас Михайлов |
| №12. Шум | инж.Петя Бакърджиева | инж.Пеньо Пенев |
| №13. Опазване на почва и подземни води | инж.Петя Бакърджиева | Атанас Маринов |
| №14. Предотвратяване и действия при аварии | Димитър Рахнев | Димитър Рахнев |
| №15. Преходни и анормални режими на работа | инж.Митко Митев | инж.Пеньо Пенев |

- Обучение

Утвърдена е годишна програма за обучение на персонала за 2014 г. по изпълнение на условията в Комплексното разрешително /Условие 5.2.1. /.

С нея се цели да се изградят знания и умения на персонала за важността на съответствието на политиката и изискванията за опазване на околната среда, спрямо

изискванията на системата за управление.

Акцентира се върху задачите и отговорностите на по-широк кръг персонал, включително готовността за адекватна реакция при производствени аварии и злополуки, необходимостта от прилагане на конкретни защитни мерки, възможните вреди при отклонения от параметрите на нормална работа на съоръженията и технологичните процеси.

На 04.09.2014 г. бе проведено обучение на отговорните лица по изпълнение на задълженията в комплексното разрешително във връзка с изпълнение на детайли от годишната програма - отчитане на резултатите от изпълнение на условията за 2014 г., обсъждане на новите промени, във връзка с реконструкцията на компресорната станция с изграждане на две нови ГТКА- по отношение на норми за ел. енергия, топлоенергия, количества зауствани води смесен поток,видове и количества отпадъци.

- Обмен на информация

На информационно табло на площадката, достъпно до всички служители и работници е предоставена актуална информация за отговорните лица за изпълнение на условията в комплексното разрешително, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт /Условие 5.3.1. / :

| Име, Фамилия | Длъжност | Местоположение на работното място | Телефон за контакти |
| --- | --- | --- | --- |
| инж.Митко Митев | Началник КС | СЕБ-II етаж | 77-02 |
| инж.Петя Бакърджиева | еколог-район | СЕБ-II етаж | 78-19 |
| Димитър Рахнев | технолог КИП и А | ПЕБ | 77-26 |
| Божидар Найденов | енергетик | ПЕБ | 77-26 |
| Атанас Маринов | механик ГКА | СЕБ-I етаж | 77-25 |
| Галя Маринова | лаборант | СЕБ-II етаж | 77-30 |

На площадката се поддържа актуален списък на органите и лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт/Условие 5.3.2. /:

- Документиране

Осигурен е актуален списък с нормативни актове, отнасящи се до работата на инсталациите - закони, наредби, инструкции на Министерство на околната среда и водите/Условие 5.4.1. /.

Изготвен е списък на всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително /Условие 5.4.2. /.

Предоставените документи се отразяват в списък с регистриран подпис/Условие 5.4.3. /.

- Управление на документи

Съгласно инструкция /Условие 5.5.1./, актуализацията на документите изисквани в комплексното разрешително се извършва при:

- промени в нормативната уредба;

- промяна на Комплексното разрешително;

- промени в работата и управлението на технологичното и пречиствателно оборудване;

- настъпила промяна в изискванията за експлоатационна и екологична безопасност на оборудването;

- след всяка авария на технологичното и пречиствателно оборудване.

Своевременно след извършване на актуализация във формата и съдържанието на конкретен документ, същият подлежи на съгласуване от Началник КС и утвърждаване от Ръководител ЮИЕР Стара Загора.

Актуализираната инструкция се обозначава като след номера на съществуващата инструкция с тире се записва главната буква „И” и арабска цифра-1,2 и т.н. /съответно Изменение 1, Изменение 2 и т.н./. Датата на инструкцията се заменя с датата на влизане в сила на последната актуализация.

Иззетата невалидна документация се съхранява в срок 12 месеца в стаята на eколог- район, след което тя се унищожава.

- Оперативно управление

## Изготвени са и се съхраняват на площадката всички инструкции за експлоатация и поддръжка на:

## - техническото състояние на водопроводната и канализационна мрежа;

## - технологичното оборудване към водогреен котел;

## - ел. двигатели за охлаждане на природен газ и турбинно масло;

## - техническото състояние на топлопреносната мрежа;

## - пречиствателните съоръжения за отпадни води.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Има разработени и се прилагат инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

Прилагат се инструкции за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените норми и ограничения в комплексното разрешително.

Налице са инструкции за установяване на причините за допуснатите несъот-ветствия и предприемане на коригиращи действия.

Съгласно Условие 5.7.4. има изготвена и се прилага инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби,произтичащи от нови нормативни актове.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Прилага се инструкция за преразглеждане и актуализиране на инструкциите за работа на технологичното и пречиствателно оборудване след всяка авария /Условие 5.8.1/.

По Условие 5.8.2.:

Изготвена е инструкция за определяне на опасните вещества и въздействието им върху околната среда при авария, въз основа на което е направена картотека.Последната съдържа:

- Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност съгласно Регламент (ЕО)№1272/2008 г.

- Рискови фрази и съвети за безопасност съгласно Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси

Определени са възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората- земетресение, радиоактивно замърсяване, снегонавявания, заледявания, наводнение, пожар, терористични действия, промишлени аварии свързани с отделяне на опасни вещества, биологично замърсяване, транспортни аварии, други природни бедствия.

Щабът за изпълнение на аварийния план /ЩИАП/ на КС”Лозенец”, определя възможните начини на действие при всяка аварийна ситуация, осигуряващи най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда.

## За тази цел е необходимо изпълнение на следните групи мероприятия:

## - създаване на оптимална организация за бърза първоначална оценка на дадена критична ситуация и последваща оперативна обработка на постъпващата информация, касаеща параметрите и общото състояние на съоръженията;

## - сформиране на екипи с квалифициран персонал, обучен за работа в разнородни ситуации;

## - наличие и поддръжка на необходимата аварийно-ремонтна техника (включително инструменти, приспособления, екипировка)  и високопроходими транспортни средства;

## - поддържане на оптимален запас от тръби, резервни части, комплектоващи елементи, консумативи и др.,  за  аварийни ремонти;

## - осигуряване на специално защитно работно облекло, обезопасяващи обувки и други лични предпазни средства за различните видове дейности;

## - извършване на системна профилактична дейност на съоръжения и оборудване, в частност на крановата арматура и системите за прекъсване на газоподаването към проблемни участъци;

## - организиране и провеждане на периодично обследване и технически надзор съгласно изискванията на нормативните документи.

Определени са начините за подгатавка на персонала и периодично обновяване на готовността му за действие.

## Персоналът на станцията се запознава с аварийния план на общо събрание. Периодично се изготвят и извършват учебни мероприятия, които симулират действията на служителите при възникване на бедствия, аварии и катастрофи.

## При провеждане на тренировка по отработване на части от аварийният план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи, Ръководител ЮИЕР Стара Загора утвърждава заповед в която се определя деня и часа за тренировка, частта от плана който ще се проиграе, участъка който ще бъде източник на аварията, определя кой ще вземе участие, кой ще ръководи занятието.

## Въз основа на заповедта, ръководителя на занятието изготвя план за действие за конкретното занятие. В плана се определят целите, конкретните задачи по време на проиграване, техническите средства и продължителността на занятието. След извършване на тренировката се оформя протокол в който се отбелязва степент на успеваемост на занятието и кой е участвал.

## Заповедта, планът и протоколът за всяка тренировка се съхраняват в папката от документи по Гражданска защита в стаята на техонолог КИП и А.

## На 21.07.2014 г. от 14.00 ч. до 16.00 ч. се проведе практическо занятие по плана в частта- пожар в сграда СЕБ.

## В проиграването взеха участие целият личен състав на компресорната станция под ръководството на Димитър Димитров- технолог КИП и А и групата за действие при пожар. Занятието беше извършено успешно. Евакуацията на персонала продължи 40 мин.

Определени са пътищата за евакуация, аварийните изходи, сборният пункт, обозначени на специални схеми неразделна част от аварийния план.

Налице е инструкция за определяне на причините за авария и предприемане на коригиращи действия.

Определени са средствата за оповестяване на аварията и начините за техническа поддръжка. Изградена е локално-автоматична система за оповестяване, която включва:

- газдетекторна система

- пожароизвестителна инсталация

- автоматична телефонна централа

Регламентирани са необходимите средства за лична защита-противогаз, памучно-марлена превръзка, въздушен апарат, тяхната проверка и поддръжка и безпрепятствен достъп до местата на съхранението им.

Определени са средствата за противодействие при аварии-пожарогасителна система, противопожарни хидранти, пожарогасители, коф-помпи, абсорбенти за разливи.

Съгласно инструкция е определен списъка на персонала отговорен за изпълнение на действията предвидени в аварийния план,както и редовната му актуализация.

Ръководството на ЮИЕР Стара Загора и Началник КС определят състава на Щаба за изпълнение на аварийния план (ЩИАП) при КС”Лозенец ”.

## Щаб за изпълнение на аварийния план (ЩИАП):

## - технолог КС ръководи дейностите, свързани с функционирането и параметрите на работа на газокомпресорните агрегати;

## - технолог КИП и А ръководи дейностите, свързани с работата на приборите и автоматичното управление на оборудването в обекта и противопожарното оборудване, вкл. ПГИ / ПИИ;

## - технолог ГКА ръководи ремонтно-възстановителните работи по оборудване, машини и съоръжения;

## - технолог ЛЕС ръководи  ремонтно-възстановителните работи по газовите съоръжения (тръбопроводи, кранове и др.);

## - енергетикът ръководи ремонтно-възстановителните работи по електрообзавеждането и дейностите по осигуряване на аварийно електрозахранване (при необходимост).

- Записи

Резултатите от собствения мониторинг на технически и емисионни показатели се съхраняват и документират. В дневници се отразяват оценката на съответствието на параметрите спрямо заложените норми в комплексното разрешително, причини за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. Отклоненията се завеждат с протокол за несъответствие.

Документират се и съхраняват данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.Изготвен е списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното.

Документират се и се съхраняват резултатите от прилагането на инструкцията за периодична оценка за наличие на нови нормативни актове, уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

- Докладване

По Условие 5.10.1. и Условие 7.4.  е докладвана следната информация:

- Във връзка с Условие 7.1. - писмо Изх. № 186 / 26.06.2014 г. - докладвано в РИОСВ-Стара Загора за резултатите от собствените периодични измервания/СПИ/ на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове и за констатираните несъответствия на емисионна норма на показател-въглероден оксид.

С писмо Изх. № 189/ 26.06.2014 г. за същите несъответствия са уведомени Областният Управител на Област Ямбол, Кмета на Община Болярово и Областно Управление „ПБЗН”-  МВР гр. Ямбол.

- Във връзка с Условие 7.2. с писма Изх.№133 /23.05.2014 г. и Изх.№БТГ-ЕЗ-299/ 18.11.2014 г.- информирана РИОСВ- Стара Загора и Басейнова Дирекция-Източнобеломорски район- Пловдив за резултатите от мониторинга на отпадъчни води за двете шестмесечия на 2014 г.

- Актуализация на СУОС

## С Решение № 368-Н0-И0-А0-ТГ1/2009 г. на основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс от 10.06.2009 г. има поправка на комплексното разрешително по Условие 9.1.2. поради допусната фактическа грешка.

С Решение № 368-Н0-И0-А1-ТГ1/2013 г. на ИАОС от 12.08.2013 г.е актуализирана СУОС със следните мотиви:

-пранирани промени в работата на инсталацията и влязла в сила нова нормативна уредба по околна среда

3.	 Използване на ресурси

3.1.	Използване на вода

Използването на вода за производствени и питейно-битови нужди се осъществява от собствени водоизточници – три броя тръбни кладенци, разположени на територията на обект”Помпена станция”, както следва ТК-1, находящ се в поземлен имот №000182, ТК-2, находящ се в поземлен имот № 000184 и ТК-3, находящ се в поземлен имот № 000217.

## Издадено е Решение № РР-1304/26.07.2011г. за продължаване срока на действие на Разрешително № 0333/05.03.2007 г. , актуализация номер № 31510300.

## По Условие 8.1.3. - прилага се инструкция за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях.

## Ежемесечно се проверявя състоянието на потопяемите и напорни помпи, нивото на водните басейни, затварящи устройства на вход и изход и четливостта на водомерите. През отчетната година няма наличие на несъответствия и течове.

## Веднъж на три месеца се приготвя разтвор на натриев хлорид за регенерация на йонно-обменната колона.

## Резултатите от проверката и поддръжка на водопроводната мрежа се документират в дневник, който се съхранява в стаята на еколог-район.

## Съгласно Условие 8.1.4. се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване към водогреен котел, основен консуматор на вода за производствени нужди.По време на отоплителния сезон се извършва ежедневна проверка на нивото на системата, налягане, температура, автоматика и загазеност в помещението.

## По Условие 8.1.5.1. - прилага се инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди.

## Документираната информация включва:

## - годишна консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2;

- стойност на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталацията по Условие 2.

## Вода за производствени нужди за инсталацията е водата, която се изразходва по време на експлоатацията на водогрейните котли, респ. необходимото водно количество за допълване на отоплителната инсталация.

## Измерването се извършва по показания на разходомерно устройство-водомер, монтиран на входа на инсталацията в котелното. Отчитането на показанията на водомера се извършва от механик ГТКА всеки месец.

## Годишната консумация на вода за производствени нужди се изчислява като сума от месечните консумации .

## Годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталацията представлява годишното количество консумирана вода, отнесено към количеството произведена продукция/произведена топлоенергия/ за същата календарна година.

## По Условие 8.1.5.2. - прилага се инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди при работа на инсталацията по Условие 2 с определените в Условие 8.1.2.

## Оценката на съответствието се извършва от комисия в състав:

## - Началник КС

## - еколог район

## - механик ГТКА

## Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират и съхраняват в дневник.

По Условие 8.1.6.1

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно количество съгласно КР | Годишна норма за ефективност, m3/MWh, съгласно КР | Използвано годишно количество | Годишна норма за ефективност, m3/MWh, изчислена | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тръбни кладенци | Няма условие по КР | 0.0086 m3/MWh | 4 m3 | 0.000008m3/MWh | ДА |

## По Условие 8.1.6.2:

## Няма документирани несъответствия от изпълнение на инструкция по Условие 8.1.5.2.

През периода 2010 г. - 2014 г. вкл.- няма установени несъответствия по отношение на използването на вода.

3.2.	Използване на енергия

## Прилага се методика за изчисляване на консумацията на топлоенергия за инсталацията по Условие 2.

## Съгласно Условие 8.2.1.3. се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на топлообменните/електропреобразувателни части на ел.двигатели за охлаждане на газа и маслото-основни консуматори на електроенергия:

## вентилатори за охлаждане на масло

## вентилатори за въздухоочистка

## вентилатори  за охлаждане на природният  газ

## нагнетяващи и изсмукващи вентилатори

## Енергетикът на КС документира в дневник мероприятията по ремонт и поддръжка съгласно инструкциите за техническо обслужване на ГТКА.

## По Условие 8.2.1.4. се прилага инструкция за проверка на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

## Механо-шлосер прави ежеседмичен одит за:

## - течове по топлопреносната мрежа

## - състояние на арматурата, уплътненията, фланцевите съединения, контролно-измервателните уреди, радиатори

## Преди началото на отоплителния сезон:

## - енергетикът в станцията извършва преглед на циркулационните помпи

## - отдел механици прави пълен преглед на плътността на системата,

## - външен преглед на състоянието на тръбопроводите и арматурата

## - външен преглед на отоплителните уреди.

## Резултатите от проверките и коригиращите действия се отразяват в дневник от механик ГТКА и се съхраняват в стаята на еколог-район.

## Няма документирани загуби и нарушаване на целостта на топлопреносната мрежа.

## Съгласно Условие 8.2.2.1. се прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на количествата електро - и топлоенергия, изразени като:

## - годишна консумация на електро- и топлоенергия за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС;

- годишна норма за ефективност при употребата на електро- и топлоенергия.

## Консумираното количество електроенергия общо за площадката, за стопански експлоатационен блок/СЕБ/, производствено-енергиен блок /ПЕБ/, районно осветление и котелно се измерва чрез разходомерни устройства–електромери от енергетика на станцията. Общата електроенергия за КС се взима от фактурата за месеца. Показанията на електромерите в СЕБ и котелно в края на всеки месец се отчитат от енергетик КС и еколог-район и се записват в протокол.

Годишната консумация на електроенергия за производствени нужди за инсталацията  се изчислява като сбор от месечните консумации на електроенергия за производствени нужди .

Годишната консумация на топлоенергия за производствени нужди за инсталацията е консумацията на топлоенергия за водогреен котел за една календарна година.

Годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия/ топлоенергия за инсталацията представлява количеството консумирана електроенергия/топлоенергия за календарната година, отнесена към количеството произведена продукция/произведена топлоенергия/за същата календарна година.

## Съгласно Условие 8.2.2.2. се прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електро- и топлоенергия с определените такива в Условие 8.2.1.1, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Оценката на съответствие се извършва от комисия в състав:

## - Началник КС

## - еколог-район

## - енергетик  КС

## Резултатите от прилагането на инструкцията се записват в Дневник от еколог-район.

## Несъответствията се документират в протокол за несъответствие, подписан от комисията. Записите се съхраняват в стаята на еколог-район.

По Условие 8.2.3.1:

Таблица 3.2

| Електроенергия / Топлоенергия | Годишна норма за ефективност, съгласно КР | Годишна норма за ефективност, изчислена | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| ГТКА 1,2,3,4,5,6,7 /електроенергия/ | 0.0104 MWh/ MWh /електроенергия/ | 0.0019 MWh/ MWh /електроенергия/ | ДА |
| Водогреен котел /топлоенергия/ | 0.0381 MWh/ MWh /топлоенергия/ | 0.001260 MWh/ MWh /топлоенергия/ | ДА |

## По Условие 8.2.3.2:

## При прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на количествата електроенергия и топлоенергия с определените в комплексното разрешително норми

## / Решение № 368-Н0-И0-А1-ТГ1/2013 г. на ИАОС от 12.08.2013 г./,няма установени

## несъответствия през отчетната 2014 година.

През 2010г., 2011г., 2012г. , 2013 г.и 2014 г. по отношение на използването на електроенергия и топлоенергия има установени съответствия/ несъответствия както следва:

| Електроенергия / Топло енергия | Използвано к-во за единица продукт за 2010 г./ Норма в КР | Използвано к-во за единица продукт за 2011г./ Норма в КР | Използвано к-во за единица продукт за 2012 г./ Норма в КР | Годишна норма за ефективност за 2013 г./ Норма в КР | Годишна норма за ефективност за 2014 г./ Норма в КР | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГТКА 1-7 /електро енергия/ | 0.0034 MWh/ MWh/ 0.00388 MWh/ MWh | 0.0019 MWh/ MWh/ 0.00388 MWh/ MWh | 0.0020 MWh/ MWh/ 0.00388 MWh/ MWh | 0.0020 MWh/ MWh/ 0.0104 MWh/ MWh | 0.0019 MWh/ MWh/ 0.0104 MWh/ MWh | ДА |
| Водогре ен котел /топло енергия/ | 0.001207 MWh/ MWh/ 0.0004 MWh/ MWh | 0.001462 MWh/ MWh/ 0.0004 MWh/ MWh | 0.001122 MWh/ MWh/ 0.0004 MWh/ MWh | 0.001232 MWh/ MWh/ 0.0381 MWh/ MWh | 0.001260 MWh/ MWh/ 0.0381 MWh/ MWh | 2010-2012-НЕ, 2013-2014-ДА |

| Година | Използвано количество електроенергия за единица продукт/годишна норма за ефективност- брой несъответствия | Използвано количество топлоенергия за единица продукт/годишна норма за ефективност- брой несъответствия |
| --- | --- | --- |
| 2010 г. | Осем несъответствия през месеците февруари,март,април,май,юни,юли, август,септември. Причини за несъответствия: - ненатоварен режим на транзитната газопреносна система, -необходимост от използване на ел.енергия за поддържане на ГТКА в горещ резерв Коригиращи действия: не са възможни | Пет несъответствия през месеците януари, февруари, март, ноември и декември. Причини за несъответствия: -ниски месечни температури, -необходимо е да се поддържа оптимална работна среда. Коригиращи действия: не са възможни |
| 2011 г. | Две несъответствия през месеците май и юни. Причини за несъответствия: - ненатоварен режим на транзитната газопреносна система, -необходимост от използване на ел.енергия за поддържане на ГТКА в горещ резерв Коригиращи действия: не са възможни | Седем несъответствия през месеците януари, февруари, март, април, октомври, ноември и декември. Причини за несъответствия: -ниски месечни температури, -необходимо е да се поддържа оптимална работна среда. Коригиращи действия: не са възможни |
| 2012 г. | Няма установени несъответствия | Шест несъответствия през месеците януари, февруари, март, април, ноември и декември. Причини за несъответствия: -ниски месечни температури, -необходимо е да се поддържа оптимална работна среда. Коригиращи действия: не са възможни |
| 2013 г. | Няма установени несъответствия | Няма установени несъответствия |
| 2014 г. | Няма установени несъответствия | Няма установени несъответствия |

3.3.	Използване на суровини, спомагателни материали и горива

По Условие 8.3.2.1. - прилага се писмена инструкция за измерване/ изчисляване и документиране на използваните количества горива, изразени като:

## - годишна консумация на горива ,описани в Условие 8.3.1.2.,за инсталацията по Условие 2., попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС

## - годишна норма за ефективност при употребата на горива за инсталацията по Условие 2., попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС

С Решение № 368-Н0-И0-А1-ТГ1/2013 г. на ИАОС от 12.08.2013 г.е отменено Условие 8.3.1.1.- употреба на турбинно масло.

Измерването на количеството горивен газ за ГТКА се извършва от система включваща - електронен коригиращ уред, стесняващо устройство/бленда/ и преобразуватели за налягане и температура, монтирани на две измервателни линии.

## Всяка линия има по два разходомера – основен и контролен.

## С цел следене на грешката при измерване на горивен газ за ГТКА, данните от коригиращите уреди се отчитат всеки работен ден и се вписват от лаборант КС в  журнал,като след приключване на месеца се оформя месечен протокол за изразходван природен газ.

## Годишното количество консумирано гориво от ГТКА се определя като сума от месечните количества.

## Годишната норма за ефективност на горивен газ за ГТКА (1000Nm³/ MWh) представлява годишното количество консумирано гориво от ГТКА, отнесено към количеството произведена продукция /произведена топлоенергия/ за същата календарна година.

## Измерването на количеството горивен газ за водогреен котел се извършва от турбинен разходомер .Отчита се след приключване на месеца от лаборант КС и се записва в констативен протокол за отчитане разхода на горивен газ на водогреен котел за месеца. Годишното количество горивен газ представлява сбор от месечните количества горивен газ за водогреен котел.

## Годишната норма за ефективност на горивен газ за водогреен котел(1000Nm³/ MWh)  представлява годишното количество консумирано гориво от водогрейния котел/ВК/, отнесено към количеството произведена продукция /произведена топлоенергия/ за същата календарна година.

## По Условие 8.3.2.2. - прилага се инструкция за оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност с определените в комплексното разрешително.Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

## Оценката на съответствието се извършва всеки месец от комисия в състав:

## - Началник КС;

## - еколог-район;

## - лаборант КС

## Резултатите от прилагането на инструкцията се записват в дневник от еколог-район.

## Несъответствията се документират в протокол за несъответствие, подписан от комисията.

## По Условие 8.3.3.1:

Таблица 3.3.1.- отменена с Решение № 368-Н0-И0-А1-ТГ1/2013 г. на ИАОС от 12.08.2013 г.

Таблица 3.3.2.

| Горива | Годишна норма за ефективност, 1000Nm3/MWh /по КР/ | Годишна норма за ефективност, 1000Nm3/MWh /изчислено/ | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Горивен газ за ГТКА | 0.11 1000Nm3/MWh | 0.10501 1000Nm3/MWh | Да |
| Горивен газ за водогреен котел | 0.191 1000Nm3/MWh | 0.00013 1000Nm3/MWh | Да |

## При прилагането на инструкцията по Условие 8.3.2.2 за оценка на съответствието на  стойностите на годишните норми за ефективност с определените в комплексното разрешително, няма установени несъответствия през отчетната 2014 година.

През периода 2010 г.- 2014 г.вкл.- няма установени несъответствия по отношение на използването на спомагателни материали и горива.

3.4.	Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

## Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност са етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност и се съхраняват съгласно условията за съхранение, посочени в тези листи.

## Съхранението на свежо турбинно масло се осъществява в 3 (три) броя стоманени резервоари с единична вместимост 25 m3 на територията на маслено стопанство.

## Резервоарите са снабдени с непропусклива обваловка, с обем 140 m3. Течностите от обваловките се отвеждат в канализацията единствено след преминаване през локално пречиствателно съоръжение- маслоуловител.

## Складът е с бетонна основа, без връзка с канализацията.

## По Условие 8.3.4.3. - прилага се писмена инструкция за поддръжка на резервоари, която съдържа:

## - проверка на целостта и здравината на резервоари,

## - действия за откриване и отстраняване на течове от резервоари,

## - установяване на причините за регистрираните нарушения,

## - предприемане на коригиращи действия

## Мероприятията за контрол и поддръжка на резервоарите за свежо масло се извършва веднъж в месеца от механик ГТКА .

## По Условие 8.3.4.4. - прилага се инструкция за установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите по тръбопреносната мрежа за течни спомагателни материали.

## Механо-шлосер  ежемесечно  обхожда  тръбопроводите  и проверява за :

## - пропуски по тръбопровода,

## - състояние на арматурата,

## - уплътнения, фланцеви съединения,предпазни  устройства, контролно-измервателните уреди

## Отдел-шлосери извършва веднъж годишно поддръжка на тръбната преносна мрежа-фланци, уплътнения и помпи.

## Съгласно инструкция по Условие 8.3.4.5. се прави периодичната проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение- всеки месец от комисия в състав:

## Началник КС;

## еколог-район;

## механик ГТКА

## Резултатите по изпълнение на инструкциите по Условие 8.3.4.3, Условие 8.3.4.4 и Условие 8.3.4.5 се записват в дневник от еколог-район

## По Условие 8.3.6.1 във връзка с Условие 8.3.4.3 са извършени 12 бр.проверки през годината на резервоарите за масло.Няма установени несъответствия.

## По Условие 8.3.6.1 във връзка с Условие 8.3.4.5 са извършени 12 бр.проверки през годината на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали.Няма установени несъответствия.

## По Условие 8.3.6.2. във връзка с Условие 8.3.5.2. има извършени 12 бр.проверки през годината за установяване на течове. Няма документирана информация за несъответствия.

4.	Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

  - Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И PRTR

По Условие 9.5.2.6  и Условие 10.6.6:

| Замърсител във въздуха |
| --- |
| Емисия | Годишно количество, кg/MWh | Количество за единица продукт, кg/MWh |
| SOx | 0 | - |
| CO | 290 356.870 | 0.558 413 |
| NOx | 39 672.685 | 0.076 298 |
| Замърсител в отпадъчните води |
| С или ХПК/3 | 17.395 | 0.000 033 |

По Условие 9.5.2.7 във връзка с Условие 9.5.2.2 и Условие 10.1.3.4:

Годишните количества на веществата свързани с прилагането на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EРЕВВ) се документират и съхраняват на площадката. Информацията е представена в Таблица 1 от Приложение 1.

Методиката за изчисляване на годишното количество замърсители в атмосферният въздух  и повърхностните води е дадена в Приложение 2 .

4.2.	Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

## Емисии от точкови източници

| Изпускащо устройство № | Източник на отпадъчни газове | Мощност, МW | Вид на горивото | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | Газотурбинен компресорен агрегат№1 | 28 | природен газ | 130000 | 13.8 |
| К2 | Газотурбинен компресорен агрегат№2 | 28 | природен газ | 130000 | 13.8 |
| К3 | Газотурбинен компресорен агрегат№3 | 21 | природен газ | 130000 | 11 |
| К4 | Газотурбинен компресорен агрегат№4 | 29 | природен газ | 220000 | 11 |
| К5 | Газотурбинен компресорен агрегат№5 | 29 | природен газ | 220000 | 11 |
| К6 | Газотурбинен компресорен агрегат№6 | 29 | природен газ | 220000 | 11 |
| К7 | Газотурбинен компресорен агрегат№7 | 28 | природен газ | 220000 | 11 |

| Параметър | Емисионни норми от 01.01.2011г., отнесени към 15 % об. съдържание на О2 (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| SOх | 35 |
| CO | 100 |
| NOx | 75 |

| Изпускащо устройство № | Източник на отпадъчни газове | Мощност, МW | Вид на горивото | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К8 | Водогреен котел | 0,95 | природен газ | 1800 | 7.7 |

## Съгласно Условие 9.1.3. се прилага инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

## След получаване на резултатите от измерванията комисия в състав:

## Началник КС;

## еколог-район.

## извършват оценка на съответствието, анализират причините при несъответствия и набелязвят коригиращи действия.

## Еколог-район документира в дневник резултатите от проведените собствени периодични измервания, включително максималният дебит на отпадъчните газове за всяко изпускащо устройство.

## Отразява  резултатите от оценката на съответствието на  измерените стойности на контролираните показатели с определените в разрешителното емисионни норми.

## При несъответствие:

## - изготвя протокол за несъответствие;

## - документира причините за несъответствия и предприетите коригиращи действия;

## - води записи за степента и времевия период на превишаването им;

## - уведомява Областният Управител,Кмета на общината, РИОСВ, териториалните структури на ГД”ПБЗН-МВР” .

## Съгласно Условие 9.2.2. се прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им. Комисия в състав:

## - Началник КС;

## - еколог-район;

## - технолог ГТКА;

## - технолог КИП и А.

## извършват проверка веднъж месечно за наличие на източници на неорганизирани емисии на площадката.

## Съгласно Условие 9.2.3. се прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

## По Условие 9.3.2. се прилага инструкция за предприемане на незабавни действия за идентифициране на причините за появата на миризми и мерки за ограничаване на емисиите.Извършват се ежемесечни и извънредни проверки.

## По Условие 9.3.3. се прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества.

## Резултатите от изпълнението на инструкциите по Условие 9.1.3, Условие 9.2.2, Условие 9.2.3, Условие 9.3.2 и Условие 9.3.3. се документират в дневник от еколог-район.

## Собствен мониторинг

## Извършени са собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изпускащи устройства №№ К1,К4, К5, К6 и К7.

## Мониторинг на изпускащи устройства №№ К1 (ГТКА №1), К2 (ГТКА №2), К3 (ГТКА №3), К4 (ГТКА №4), К5 (ГТКА №5), К6 (ГТКА №6) и К7 (ГТКА №7)

| Показател | Честота на измерването |
| --- | --- |
| SOх | Веднъж на две години |
| CO | Веднъж годишно |
| NOx | Веднъж годишно |

## Провеждането на СПИ бе възложено на Регионална лаборатория Бургас-03, ГД”Лабораторно-аналитична дейност” към ИАОС, акредитирана лаборатория за изпитване-Сертификат №135 ЛИ/08.07.2013г.,валиден до 30.09.2015 г.

## По Условие 9.5.2.7 във връзка с Условие 9.5.2.1:

| Изпускащо у-во № | Източник на отпадъчни газове | Дата на провеждане на СПИ | Измерен дебит на газовете, Nm3/h | Максимален дебит на газовете, Nm3/h | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | ГТКА1 | 30.05.2014 г. | 39 985 | 130 000 | Да |
| К4 | ГТКА4 | 29.05.2014 г. | 39 585 | 220 000 | Да |
| К5 | ГТКА5 | 29.05.2014 г. | 39 585 | 220 000 | Да |
| К6 | ГТКА6 | 29.05.2014 г. | 40 082 | 220 000 | Да |
| К7 | ГТКА7 | 29.05.2014 г. | 33 811 | 220 000 | Да |
| К8 | ВК | 30.05.2014 г. | 514,2 | 1 800 | Да |

Измервания на ГТКА № 2 и ГТКА № 3 не са правени поради продължителен престой в ремонт, съответно следствие авария на двигателя в областта на силовата турбина (ГТКА № 2) и авария на горивната камера на двигателя (ГТКА № 3).

С писмо, Изх. № 186/26.06.2014 г.е внесен в РИОСВ Доклад с резултатите от измерванията на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от организирани неподвижни източници.

## По Условие 9.5.2.7 -резултатите от извършените собствени периодични измервания на емисиите в атмосферния въздух /Условие 9.5.2.1/ са отразени в Таблица 2. от Приложение 1.

## По Условие 9.5.2.7 във връзка с Условие 9.5.2.3:

## Няма установени наличия на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещеста през отчетната година.

## По Условие 9.5.2.7 във връзка с Условие 9.5.2.4:

## Няма постъпили оплаквания за миризми в резултат на дейността на компресорната станция.

По Условие 9.5.2.7 във връзка с Условие 9.5.2.5 - са констатирани несъответствия на емисионните норми на показател - въглероден оксид/СО/ както следва:

| Изпускащо устройство № | Източник на отпадъчни газове | Дата на измерване | Показател | Емисионна норма по КР, mg/Nm3 | Измерена стойност, mg/Nm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К4 | ГТКА 4 | 29.05.2014 г | въглероден оксид/СО/ | 100 | 304 |
| К5 | ГТКА 5 | 29.05.2014 г | въглероден оксид/СО/ | 100 | 290 |
| К6 | ГТКА 6 | 29.05.2014 г | въглероден оксид/СО/ | 100 | 276 |
| К7 | ГТКА 7 | 29.05.2014 г | въглероден оксид/СО/ | 100 | 468 |

Причини за несъответствие: Газотурбинните компресорни агрегати не са оборудвани с екологични камери, нямат техническа възможност за модернизация, конструкцията не позволява регулировка на горивния процес за подобряване на изпускането на емисии във въздуха.

Коригиращи действия: Поетапна замяна на съществуващото оборудване с нови компресорни агрегати.

## С писмо Изх.№ БТГ-24-00-981/12.03.2013г. има внесена в МОСВ информация по Приложение № 5 към чл.16,ал.1 на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни във връзка с планирана промяна в работата на инсталацията-реконструкция на компресорна станция „Лозенец”чрез разширение на наличната площадка и инсталиране и въвеждане в експлоатация на два нови газотурбинни компресорни агрегати /с топлинна мощност 2х28,65 MW/ в съседство със съществуващите 7 бр.ГТКА.

Новите газотурбинни компресорни агрегата ще представляват комплект центробежен компресор (ЦК) тип С65-1 и газотурбинен двигател (ГТД) тип „MARS-90-13000S”, доставка от фирма „SOLAR”USA.

Въз основа на Констативен протокол № 0000064/27.06.2014 г. на РИОСВ-Стара Загора, е издадена Заповед № 63-2/01.07.2014 г. за преизчисляване на текущата месечна санкция и Наказателно постановление № 97/03.07.2014 г. за налагане на нова санкция в размер на 1831 лв.,считано от 26.06.2014 г.,вследствие на измерени нови концентрации на въглероден оксид от ГТКА.

4.3.	Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Производствени отпадъчни води

## Пречиствателно съоръжение – Два броя Каломаслоуловители

| Контролиран параметър | Оптимална стойност | Честота на мониторинг | Вид на оборудването за мониторинг | Документи-ране |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Каломаслоуловител към Маслено стопанство |
| Ниво на утайките | до15 см | На тримесечие | лата | протокол |
| Дебелина на масления слой | до 5 см | На тримесечие | лата | протокол |
| Каломаслоуловител към Автомивка |
| Ниво на утайките | до 15см | На тримесечие | лата | протокол |
| Дебелина на масления слой | до 5 см | На тримесечие | лата | протокол |

## Съгласно Условие 10.1.1.2.1 - прилага се инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри,осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения на площадката. Отдел-механици извършват мониторинг на контролираните параметри-ниво на утайката и дебелина на масления слой. За резултатите информират еколог-район, който документира резултатите от извършеният мониторинг в протокол.

## Съгласно Условие 10.1.1.2.3 - прилага се инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническата и експлоатационна изправност на всички пречиствателни съоръжения на площадката на дружеството.

## Отдел-механици извършва проверка веднъж на шест месеца на:

## - целостта на каломаслоуловителите по стоманобетонната част (пукнатини в стени, прегради, дъна на секциите и шахти за нефтопродукти и отпадна вода)

## - целостта на металните части (прегради, преливници, филтърни касети) и на спирателната арматура

## - пропуски   или задръстване на канализацията преди и след каломаслоуловителите

## Отдел-механици извършва поддръжка веднъж на шест месеца:

## - почистване на резервоарите на съоръженията

## - почистване на филтъра със силна струя вода за отстраняване на грубите   примеси

## - при необходимост-подменяне на касетите с хидрофобиризиран перлит при изчерпване на поглъщателната им способност

## Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират от еколог-район в дневник.

## Съгласно Условие 10.1.1.3.1 - прилага се инструкция за:

## - периодична оценка на съответствие на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива;

## - установяване на причините за несъответствие;

## - предприемане на коригиращи действия.

## Еколог-район прави проверка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с посочените оптимални стойности в комплексното разрешително.

## За несъответствия информира Началник КС и съвместно анализират причините  за несъответствия и вземат решение за прилагане на коригиращи действия.

## Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират в дневник.

## По Условие10.1.1.4.4. -През отчетната година има извършени 4 бр. проверки на съответствие на стойностите на контролираните параметри с определените оптимални такива за двата каломаслоуловителя. Няма установени несъответствия.

## Емисионни норми – Индивидуални емисионни ограничения-Собствен мониторинг

## Точка на заустване: № 1 – Сухо дере - водоприемник ІІ категория с географски координати В 42038/43,8//; L 26043/33,1// /Приложение 3./

## Точка на пробовземане: ПТ 1 с координати В 42038/54,0//; L 26043/53,4// на изход на Каломаслоуловител към Автомивка, обхващаща и поток пречистени отпадъчни води от Каломаслоуловител към Маслено стопанство, преди смесване с поток пречистени битово-фекални отпадъчни води/Приложение 3./

## Източници на отпадъчните води за ТЗ № 1: смесен поток – условно чисти води от отоплителната централа и от инсталацията за пречистване на питейна вода, автомивка, маслено стопанство, битово-фекални води, дъждовни води

## Пречиствателно съоръжение – Два броя Каломаслоуловители;

## Име на водоприемника: сухо дере – водоприемник ІІ категория;

## Количество на заустваните отпадъчни води за ТЗ № 1:

## Qср. ден – 23,20 m3/d

## Qср. год. – 3300 m3/y

| Показател | Индивидуални емисионни ограничения | Честота на мониторинг |
| --- | --- | --- |
| рН | 6, 0 – 8, 5 | Веднъж на шест месеца |
| Неразтворени вещества | 50 mg/dm3 | Веднъж на шест месеца |
| Нефтопродукти | 0, 3 mg/dm3 | Веднъж на шест месеца |

## Собствен мониторинг

## Извършва се мониторинг на поток - производствени и дъждовни отпадъчни води като част от смесен поток (производствени, битово-фекални и дъждовни води)-веднъж на шест месеца .

## Пробовземането и анализите са извършени от Лаборатория на СЖС България ЕООД, Сертификат за акредитация Рег.№86 ЛИ/03.04.2013 г. валиден до 31.01.2017 г.

## Съгласно Условие 10.1.3.2 - прилага се инструкция за изчисляване на количествата зауствани пречистени производствени и дъждовни води.

## Съгласно Условие 10.1.3.3 - прилага се инструкция за:

## - проверка за съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества

## - предприемане на коригиращи действия

## Оценката на съответствието на измерените стойности на концентрации на вредни и опасни вещества с определените индивидуални емисионни ограничения се извършва от еколог-район след получаване на резултатите от анализа на акредитирана лаборатория.

## Еколог-район уведомява Началник КС и съвместно анализират причините за

## допуснатите несъответствия и предприемат коригиращи мерки.

## Резултатите от изпълнение на инструкцията се записват от еколог-район. При несъответствия, съставя протокол за несъответствие подписан от Началник КС.

## Еколог-район информира РИОСВ и Басейнова Дирекция за резултатите от мониторинга, определен с условията на комплексното разрешително.

## Уведомява писмено Областния управител, Кмета на общината, РИОСВ, Басейнова Дирекция и териториалните структури на ГД ”ПБЗН-МВР” при установени нарушения на нормите.

## Битово-фекални води

## Пречиствателни съоръжения:

- двукамерна септична яма

- пясъчно - чакълен филтър

| Контролиран параметър | Оптимална стойност | Честота на мониторинг | Вид на оборудването за мониторинг |
| --- | --- | --- | --- |
| двукамерна септична яма |
| Ниво на утайките | 20 см | На тримесечие | лата |
| пясъчно-чакълест филтър |
| Качество на изходящите води-визуален контрол | Прозрачни, безцветни | На тримесечие | колба |

## Съгласно Условие 10.2.1.2.1- прилага се инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения на площадката.

## Мониторингът на контролираните параметри се извършва от механик ГТКА, който предава резултатите на еколог-район за оценка на съответствие и документиране.

## Съгласно Условие 10.2.1.2.3. се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническата и експлоатационна изправност на пречиствателните съоръжения посочени в Условие 10.2.1.1.

## Отдел-механици извършва проверка веднъж на шест месеца на:

## - целостта на септичната яма по стоманобетонната част (пукнатини в стени, прегради, дъна)

## - състоянието на тройниците в септичната яма /при входа и изхода на водите/

## - наблюдение за качествата на пречистените води - по прозрачност, мирис и    цвят

## Отдел-механици извършва поддръжка веднъж годишно:

## - почистване на тройниците в септичната яма

## - промивка на оросителните тръби в пясъчно-чакъления филтър

## - почистване на изходящата шахта след пясъчно-чакъления филтър

## Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират от еколог-район в дневник.

## Съгласно Условие 10.2.1.3.1. се прилага инструкция за:

## - периодична оценка на съответствие на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива;

## - установяване на причините за несъответствие;

## - предприемане на коригиращи действия.

## Еколог-район прави проверка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с посочените оптимални стойности в комплексното разрешително и ги документира в дневник.

## За несъответствия информира Началник КС и съвместно анализират причините за несъответствия и вземат решение за прилагане на коригиращи действия.

Във връзка с Условие 10.2.1.4.4. -  При направените проверки на съответствие съгласно Условие 10.2.1.2. ,през отчетната година няма установени несъответствия.

## Емисионни норми – Индивидуални емисионни ограничения-Собствен мониторинг

## 1. Точка на заустване: № 1 Сухо дере - водоприемник ІІ категория с географски координати В 42038/43,8//; L 26043/33,1/Приложение 3./

## 2. Точка на пробовземане: ПТ 2 – изход двукамерна септична яма, преди смесване с други потоци пречистени отпадъчни води, с географски координати В 42038/53,8//; L 26043/53,4///Приложение 3./

## 3. Източници на отпадъчните води ТЗ № 1: смесен поток – условно чисти води от отоплителната централа и от инсталацията за пречистване на питейна вода, автомивка, маслено стопанство, битово-фекални води, формирани от санитарно-битовите възли в административната и обслужващите сгради и стола за персонала, дъждовни води

## 4. Име на водоприемника - Сухо дере - водоприемник ІІ категория

## 5. Пречиствателни съоръжения: двукамерна септична яма, пясъчно-чакълест филтър

## 6. Количество на заустваните отпадъчни води за ТЗ № 1:

## Qср. ден – 23,20 m3/d

## Qср. год. – 3300 m3/y

| Показател | Индивидуални емисионни ограничения | Честота на мониторинг |
| --- | --- | --- |
| Неразтворени вещества | 60 mg/dm3 | Веднъж на шест месеца |
| БПК5 | 25 mg/dm3 | Веднъж на шест месеца |
| ХПК (бихроматна) | 125 mg/dm3 | Веднъж на шест месеца |

## Съгласно Условие 10.2.4.1. се извършва мониторинг на пречистените битово-фекални отпадъчни води, зауствани в Сухо дере - водоприемник ІІ категория, съгласно Таблица 10.2.4.1.

## Пробовземането и анализите са извършени от Лаборатория на СЖС България ЕООД, Сертификат за акредитация Рег.№86 ЛИ/03.04.2013 г. валиден до 31.01.2017 г.

## Съгласно Условие 10.2.4.2. се прилага инструкция за изчисляване на количествата зауствани битово-фекални води. Количеството зауствани битово-фекални води /QБФВ/ се определя, като се използват данните от показанията на водомер, монтиран на входа на йонизиращата станция за очистване на битови води.

## Съгласно Условие 10.2.4.3. се прилага инструкция за оценка на съответствие на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения по Условие 10.2.2.1., установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

## Оценката на резултатите от собствения мониторинг се извършва от еколог-район след получени резултати от анализа на акредитирана лаборатория.

## Еколог-район уведомява Началник КС и съвместно анализират причините за

## допуснатите несъответствия и набелязват коригиращи действия.

## Резултатите по изпълнение на инструкцията се записват в дневник. При несъответствия, съставя протокол за несъответствие подписан от Началник КС.

## Еколог-район информира РИОСВ и Басейнова Дирекция за резултатите от мониторинга, определен с условията на комплексното разрешително.

## Същият уведомява писмено Областния управител, Кмета на общината, РИОСВ, Басейнова Дирекция и териториалните структури на ГД”ПБЗН-МВР” при  установени нарушения на нормите.

## Във връзка с Условие 10.3. се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

## Отдел-механици извършва проверка на канализационната мрежа веднъж на три месеца и веднъж на шест месеца - промиване, почистване и ремонтиране на каналите.

## Резултатите по изпълнението на инструкцията се записват от еколог-район в дневник. В него се документират:

## - резултатите от извършената проверка на канализационната мрежа

## - мероприятията по поддръжка на канализационната мрежа

## - информация за регистрираните течове, предприетите коригиращи действия и времето за отстраняване на теча.

Съгласно Условие 10.5. е монтирано устройство за измерване обема на заустваните отпадъчни води смесен поток-производствени,битово-фекални и дъждовни,състоящо се от два компонента:

-хидрометрично съоръжение монтирано в ревизионна шахта

-електронна регистрираща апаратура.

Измервателното съоръжение притежава сертификат за съответствие със стандарт за наклонен преливник тънка стена - тип „Бъблер”чрез използване на зависимостта на еднаквото налягане в двата края на тръбичката, чийто един край/изход/ е потопен във водата, а на другия край/вход/се подава минимално количество газ под налягане. Налягането се измерва на входа и то точно съответства на водния напор в потопения край, минус загубите по тръбичката.

Методът за измерване на протекли водни количества по безнапорен канал се основава на еднозначната зависимост между напора в характерна точка и предварително известните параметри на канала.

При извършен количествен мониторинг за 2014 г. на обема на зауствани отпадъчни води смесен поток/производствени, битово-фекални и дъждовни/ от площадката на Компресорната станция, във връзка с Условие 10.5. , резултатите показаха, както следва:

| Месец | Количество смесен поток,м3 |
| --- | --- |
| януари | 302 |
| февруари | 241 |
| март | 213 |
| април | 332 |
| май | 346 |
| юни | 334 |
| юли | 303 |
| август | 304 |
| септември | 277 |
| октомври | 224 |
| ноември | 216 |
| декември | 202 |
| Общо за 2014 г. | 3 294 |
| Годишна норма в КР | 3 300 |

## Във връзка с Условие 10.5.1. е подадена Декларация по чл.194 б от Закона за водите до Басейнова Дирекция гр.Пловдив, на база изчисления по Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, ДВ бр.50/01.07.2012 г.,изм.ДВ бр.3 /10.01.2012 г. Таксата за заустване на отпадъчни води за 2014 год.съгл.чл.12 (2) от Тарифата е платена. Копие на платежно нареждане е изпратено до Басейнова Дирекция-Пловдив и РИОСВ-Стара Загора/писмо Изх.№БТГ-ЕЗ-Изх.-30/16.02.2015 г./

## По Условие 10.6.3:

## Във връзка с  резултатите от мониторинга по Условие 10.1.3.1. и Условие 10.2.4.1.има извършени две пробовземания и анализ в точката на заустване и точките на пробовземане.Няма документирани несъответствия. Таблица 2. от Приложение 1.

## По Условие 10.6.4:

## Няма информация за регистрирани течове през съответната година в изпълнение на Условие 10.3. През отчетният период има регистрирани в дневника четири броя проверки на канализационната мрежа на площадката и две мероприятия по поддръжка.

4.4.	Управление на отпадъците

## Образуване на отпадъци

## Месечни количества образувани отпадъци в т./тонове/:

| Наименование на отпадъка | Код | м.I | м.II | м.III | м.IV | м.V | м.VI | м.VII | м.VIII | м.IХ | м.Х | м.ХI | м.ХII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Черни метали | 16 01 17 | - | - | - | 0,150 | - | - | 0,790 | - | - | - | - |  |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | - | - | 0,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | - | - | - | 4,000 | - | - | - | - | - | - | 1,902 | - |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | - | - | - | - | 0,030 | 0,100 | - | 0,050 | - | 0,040 | - | - |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци , съд.живак | 20 01 21* | - | - | 0,001 | - | - | - | - | - | 0,001 | - | - | 0,012 |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 0.120 | 0.100 | 0.110 | 0.110 | 0.100 | 0.110 | 0.120 | 0.100 | 0.110 | 0.120 | 0.110 | 0.100 |

## Отпадъците които не са упоменати, нямат генерирани количества през отчетната година.

## Предварително съхраняване на отпадъци

## Предварителното съхраняване на отпадъци се осъществява единствено на местата определени за тази цел/Приложение 4. - План на площадката с местата за временно съхранение на отпадъци/.

Отпадък с код 16 01 17 –Черни метали се съхранява предварително на Площадка № 20. Площадката е оградена,с бетонова настилка и идентифицирана с табела.

Отпадък с код 16 01 03 - Излезли от употреба гуми- се съхранява предварително на Площадка № 28, с трайна бетонова настилка, с ясни надписи за вида на отпадъка, който се третира в нея и отделена от останалите съоръжения в обекта.

Отпадък с код 13 02 05* - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа се съхранява на Площадка № 21, бетонирана и оборудвана с приемателни съдове, които са затворени извън времето на извършване на манипулации, не допускат разливане и/или изтичане, изработени са от материали, невзаимодействащи с отработените масла и са маркирани с надпис: “Отработени масла”, код и наименование на отпадъка.

Отпадък с код-16 06 01*-Оловни акумулаторни батерии се съхранява предварително на закрита Площадка № 24, в специализирани устойчиви съдове, обозначени с надпис.

Отпадък с код-20 01 21*-Флуоресцентни тръби и други отпадъци ,съдържащи живак,се съхранява предварително на Площадка № 25, разделно от другите отпадъци, при наличие на сяра. Площадката е закрита, обозначена с ясни надписи и оборудвана с хереметически затворени съдове за съхраняване на счупени лампи.

Опасните отпадъци се съхраняват в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете са обозначени с добре видими надписи „опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка.

## Съгласно Условие 11.3.9. се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

## Транспортиране на отпадъци

## Съгласно Условие 11.4.3. е изготвена и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

## Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци

## Съгласно Условие 11.5.3. е изготвена и се прилага инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

През настоящата година са предадени за транспортиране и последващо оползотворяване следните отпадъци :

-Черни метали- код 16 01 17-  „Донарекс”ЕООД, гр.Сопот- Решение № 09- ДО- 598 -02/ 01.02.2013 г.

## - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа- код 13 02 05*- „Промишлени системи”ООД, гр.Пазарджик, Комплексно разрешително № 464-НО/2013 г.

## Обезвреждане на отпадъци

## Съгласно Условие 11.6.2., се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

## Предаването за обезвреждане чрез депониране на отпадък-Смесени битови отпадъци - код 20 03 01 се извършва въз основа на заплатен данък смет към Община Стралджа, която има сключен договор с „БКС-Христо Нанев”ЕООД, гр. София.

## Контрол и измерване на отпадъците

Съгласно Условие 11.7.2. се прилага инструкция за измерване на образуваните количества отпадъци.

## Съгласно Условие 11.7.3. се прилага инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

## Съгласно Условие 11.9.1. се документират и докладват дейностите по управление на отпадъците във връзка с изискванията на Наредба № 2/22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Има заведена отчетна книга за образувани отпадъци. Годишните отчети за образувани производствени и опасни отпадъци са внесени в ИАОС /писмо Изх. № 04-09-876/26.02.2015 г. /.

## По Условие 11.9.2:

## Годишните количества образувани отпадъци са представени в Таблица 4 от Приложение 1.

## По Условие 11.9.4:

## За оценка на съответствието  съгласно инструкции по Условие 11.3.9., Условие 11.4.3., Условие 11.5.3. ,Условие 11.6.2 и Условие 11.7.3. се формира комисия в състав:

## -еколог-район

## -енергетик КС

## -технолог ГТКА

## -технолог КИП и А

## Комисията прави оценка всеки месец, анализира причините при несъответствия и набелязва коригиращи мерки.

## Резултатите от изпълнението на инструкцията се записват всеки месец от еколог-район в дневник и протокол. Несъответствията се отразяват в протокол за несъответствие с подписи от комисията.

## Съгласно инструкции по Условие 11.3.9., Условие 11.4.3. , Условие 11.5.3. и Условие 11.6.2., са направени 12 броя проверки през отчетната година за оценка на съответствието на генерираните отпадъци, тяхното предварително съхраняване, транспортиране, оползотворяване,в т.ч. рециклиране/обезвреждане. Няма установени несъответствия спрямо условията в комплексното разрешително.

Във връзка с Условие 11.7.3. има извършени 12 бр.проверки на количествата  образувани отпадъци, като е констатирано следното несъответствие спрямо разрешеното годишно количество :

| Отпадък | Код | К-во в КР [t/y] | Годишно генери- рано количество [t] | Причини за несъответствие | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 4,000 | 5,902 | Количеството е генерирано след източване на отработено масло от дренажните шахти,в резултат на миенето на ГТКА и смяна на газотурбинните двигатели | С писмо Изх.№ БТГ 24-00-981/ 12.03.2013г. има внесена в МОСВ информация по Приложение № 5 към чл.16,ал.1 на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за увеличение на годишните количества образувани отпадъци |

Оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци:

| Година | Брой несъответст-вия | Код отпадък | Причини за несъответствие | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 г | няма | - | - | - |
| 2011 г. | няма | - | - | - |
| 2012 г. | едно | 20 01 21* | Количеството е генерирано след подмяна на стари флуоресцентни тръби, използвани последните 5 години | Планирана подмяна |
| 2013 г. | няма | - | - | - |
| 2014 г. | едно | 13 02 05* | Количеството е генерирано след източване на отработено масло от дренажните шахти,в резултат на миенето на ГТКА и смяна на газотурбинните двигатели | С писмо Изх.№ БТГ 24-00-981/ 12.03.2013г. има внесена в МОСВ информация по Приложение № 5 към чл.16,ал.1 на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за увеличение на годишните количества образувани отпадъци |

## Оценка на съответствието на предварителното съхраняване на отпадъци:

## През периода 2010 г.- 2014 г.вкл.- има извършени  12 бр. проверки за всяка година, няма установени несъответствия.

## Оценка на съответствието на дейностите по транспортиране , оползотворяване,в т.ч. рециклиране/обезвреждане на отпадъци:

## През периода 2010 г.- 2014 г.вкл.- има извършени 12 бр. проверки за всяка година, няма установени несъответствия.

4.5. 	Шум

## Съгласно Условие 12.2.2. се прилага инструкция за наблюдение на показателите по Условие 12.2.1. ,не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години:

## обща звукова мощност на площадката;

## еквивалентни нива на шум в определени точки по оградата на площадката;

## еквивалентни нива на шум в мястото на въздействие.

## Резултатите от извършените наблюдения се записват от еколог-район в дневник.

## Съгласно Условие 12.2.3. се прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

## Оценката за съответствие на установените нива на шум се извършва от еколог-район след предаване на резултатите от акредитираната лаборатория.

## По Условие 12.3.3:

## Няма регистрирани жалби и оплаквания от живущи около площадката за създаден дискомфорт от шум, чийто източник да се намира на територията на компресорната станция.   Най-близката жилищна сграда се намира на около 1, 5 км.

## През отчетната година няма извършени собствени измервания на нива на шум, тъй като мониторинга е веднъж на две години.Следващите измервания ще бъдат през 2015 г.

4.6.	Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

## Съласно Условие 13.1.1.1. се прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

## Извършват се ежемесечни проверки за течове на тръбопроводи и оборудване разположени на открито. Няма констатирани несъответствия.

## Съгласно Условие 13.1.1.4. се  прилага инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи от вещества/препарати,които могат да замърсят почвата и третиране на образуваните отпадъци.

## Във връзка с Условие 13.1.1.4.:

## - осигурено е достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи

## - не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, тръбопроводи, при които са установени течове до момента на отстраняването

## - извършването на товароразтоварните дейности става само на определените за това места, осигурени против разливи и течове

## Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират от еколог-район в дневник съдържащ следната информация:

## дата и час на установяване на разлива

## причини за разлива

## замърсена площ и степен на замърсяване

## вид замърсител

## наименование/номер приемащ обем остатъчна течност или използван сорбент

## последици от разлива

## коригиращи действия за отстраняване на причините за разлива

## Собствен мониторинг на почви

## Точки на пробовземане : 3 бр.пунктове за мониторинг на почви

| Пункт № | Местоположение | Географски | координати |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 | Тревна площ -2 м източно от маслено стопанство | N 42° 64,882' | E 026° 73,123' |
| №2 | Тревна площ -1 м източно от кало-маслоуловител към автомивка | N 42° 64,842' | E 026° 73,138' |
| №3 | Тревна площ -2 м североизточно от септична яма | N 42° 64,828' | E 026° 73,207' |

## Във връзка с Условие 13.1.2.1., се извършва собствен мониторинг на състоянието на почвите на територията на площадка по показателите, посочени в Таблица 13.1.2.1.от КР в постоянните мониторингови пунктове.

| Показател | Честота |
| --- | --- |
| pН | 1 път на 3 години |
| Нефтопродукти | 1 път на 3 години |

## Съгласно Условие 13.1.2.2. се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга и базовото състояние на почвите, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

## По Условие 13.1.3.5, Условие 13.1.3.6. и Условие 13.1.3.7.:

## През отчетната година не е правен мониторинг, тъй като честотата на измерване е веднъж на три години.Последният мониторинг и оценка на съответствието с базовото състояние е представен в ГДОС за 2012 година.Следващият мониторинг е през 2015 г.

## По Условие 13.1.3.8:

Във връзка с изпълнение на инструкции по Условие 13.1.1.1. и Условие 13.1.1.4., не са документирани несъответствия през отчетната година.

5.	Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

Продължава изпълнението на  Договор № 1355/17.04.2013 г. с обект: “Модернизация на компресорни станции, чрез интегриране на ниско емисионни газотурбокомпресорни агрегати” в частност реконструкция на Компресорна Станция “Лозенец” чрез разширение на наличната площадка и инсталиране и въвеждане в експлоатация на два нови газотурбинни компресорни агрегата /с топлинна мощност 2х28,65 MW/ и четири нови котли /с мощност 2х0,220 MW и 2х0,100 MW /в съседство със съществуващите 7 бр. ГТКА и един котел, което се явява промяна на горивната инсталация по Условие 2 на Комплексно разрешително № 368-НО/2008 г., като общата номинална топлинна мощност се увеличава от 192,95 MW на 250,89 MW

С монтажа на новите газотурбинни двигатели се цели осигуряване на високонадеждно газотурбинно компресорно и общостанционно оборудване необходимо за привеждане на съществуващата компресорна станция (КС) в съответствие с действащите екологични изисквания, повишаване на експлоатационната безопасност на КС, повишаване експлоатационната надеждност и разполагаемост на оборудването от газопреносната система на “Булгартрансгаз” ЕАД, подобряване на техническите и икономически параметри на експлоатация на съществуващата КС.

През 2014 г. във връзка с реализиране на инвестиционното намерение беше извършено обследване и регистриране на техническия паспорт на съществуващата КС, изготвена е оценка за съответствието на инвестиционният проект и е издадено Разрешение за строеж за Етап 1 /строежът е разделен на два етапа, като Етап 1 включва изпълнението на всички дейности попадащи на площадката за разширението на КС, а Етап 2 включва всички дейности извън площадката за разширението/. Подписан е протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка и към момента се извършва строителен надзор на строежа.

6.	Прекратяване работата на инсталации или части от тях

По Условие 15.4 във връзка с Условие 15.3.- няма регистрирани анормални режими на инсталацията по Условие 2.

По Условие 16.5.:

Няма предприети действия по окончателно или временно прекратяване работата на инсталации и съоръжения или части от тях.

7.	Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. 	Аварии

## Съгласно Условие 14.3. има изготвен дневник за регистриране на всяка възникнала аварийна ситуация с информация, включваща:

## Причините за аварийната ситуация;

## Време и място на възникване;

## Въздействие върху здравето на населението и околната среда;

## Предприети действия по прекратяването на аварийната ситуация и/ или отстраняването на последствията от нея.

## За докладвания период няма регистрирана такава.

Съгласно Условие 14.8. е изготвена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети,в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети .

Съгласно Условие 14.9. са планирани и остойностени мерки за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети.

## 7.2.	Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

Няма постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е издадено Комплексното разрешително.

8.	Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 368-Н0/2008 г. на “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД, КС”ЛОЗЕНЕЦ”

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Утвърдил:

Георги Гегов

Изпълнителен Директор на “Булгартрансгаз” ЕАД

Дата: 	……………………

Приложение 1	       Таблици

| Таблица 1. | Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR |
| --- | --- |
| Таблица 2. | Емисии във въздуха |
| Таблица 3. | Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация |
| Таблица 4. | Образуване на отпадъци |
| Таблица 5. | Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци |
| Таблица 6. | Шумови емисии |
| Таблица 7. | Опазване на подземни води |
| Таблица 8. | Опазване на почви |
| Таблица 9. | Аварийни ситуации |
| Таблица 10. | Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР |
| Приложение 2 | Методика за изчисляване на годишното количество замърсители в атмосферния въздух и отпадъчните води |
| Приложение 3 | Схема на точки на пробовземане, точка на заустване и измервателно устройство за отпадъчни води |

Приложение 4          План с места за временно съхранение на     отпадъци

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производст-во, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърси-тел | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1Ь) | в почва (колона 1с) |  |  |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (СО) | - (290 357) М |  |  |  |  |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | - (39 673) М |  |  |  |  |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) |  | - (17) М |  |  |  |

М - измерена стойност

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| Изпускащо устройство № К1 |  |
| --- | --- |
| Източник на отпадъчни газове: | Газотурбинен компресорен агрегат № 1 |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/ % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| SOx | mg/Nm3 | 35 | н е | 0 | веднъж на две години | 100 % |
| NOx |  | 75 | н е | 42 | веднъж годишно | 100 % |
| CO |  | 100 | н е | 83 | веднъж годишно | 100 % |
| Изпускащо устройство № К2 |  |
| Източник на отпадъчни газове: | Газотурбинен компресорен агрегат № 2 |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/ % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| SOx | mg/Nm3 | 35 | н е | - | веднъж на две години | - |
| NOx |  | 75 | н е | - | веднъж годишно | - |
| CO |  | 100 | н е | - | веднъж годишно | - |
| Изпускащо устройство № К3 |  |
| Източник на отпадъчни газове: | Газотурбинен компресорен агрегат № 3 |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/ % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| SOx | mg/Nm3 | 35 | н е | - | веднъж на две години | - |
| NOx |  | 75 | н е | - | веднъж годишно | - |
| CO |  | 100 | н е | - | веднъж годишно | - |

За ГТКА № 2 и ГТКА № 3 няма проведени СПИ за отчетната година поради продължителен престой в ремонт.

| Изпускащо устройство № К4 |  |
| --- | --- |
| Източник на отпадъчни газове: | Газотурбинен компресорен агрегат № 4 |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/ % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| SOx | mg/Nm3 | 35 | н е | 0 | веднъж на две години | 100 % |
| NOx |  | 75 | н е | 41 | веднъж годишно | 100 % |
| CO |  | 100 | н е | 304 | веднъж годишно | 33 % |

| Изпускащо устройство № К5 |  |
| --- | --- |
| Източник на отпадъчни газове: | Газотурбинен компресорен агрегат № 5 |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/ % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| SOx | mg/Nm3 | 35 | н е | 0 | веднъж на две години | 100 % |
| NOx |  | 75 | н е | 46 | веднъж годишно | 100 % |
| CO |  | 100 | н е | 290 | веднъж годишно | 34 % |

| Изпускащо устройство № К6 |  |
| --- | --- |
| Източник на отпадъчни газове: | Газотурбинен компресорен агрегат № 6 |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/ % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| SOx | mg/Nm3 | 35 | н е | 0 | веднъж на две години | 100 % |
| NOx |  | 75 | н е | 46 | веднъж годишно | 100 % |
| CO |  | 100 | н е | 276 | веднъж годишно | 36 % |

| Изпускащо устройство № К7 |  |
| --- | --- |
| Източник на отпадъчни газове: | Газотурбинен компресорен агрегат № 7 |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/ % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| SOx | mg/Nm3 | 35 | н е | 0 | веднъж на две години | 100 % |
| NOx |  | 75 | н е | 52 | веднъж годишно | 100 % |
| CO |  | 100 | н е | 468 | веднъж годишно | 21 % |

| Изпускащо устройство № К8 |  |
| --- | --- |
| Източник на отпадъчни газове: | Водогреен котел |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР* | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг* | Съответст-вие Брой/ % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| SOx | mg/Nm3 | - | н е | 0 | - | - |
| NOx |  | - | н е | 74 | - | - |
| CO |  | - | н е | 472 | - | - |

*-  В Комплексното разрешително няма посочени емисионни норми и не се изисква извършване на мониторинг

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

| Точка на заустване №1-сухо дере-водоприемник II категория /смесен поток отпадъчни води/ Пробовземане: 24.04.2014 г. |
| --- |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съот - ветствие |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год | 23.20 - 3300 | 9.71 - 1768 | Веднъж на шестмесечие | Д а |
| рН |  | 6.0-8.5 | 7.76 | Първо шестмесечие | Д а |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 8.50 |  | Д а |
| ХПК | mg/dm3 | 125 | 10.7 |  | Д а |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | 1.1 |  | Д а |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0.3 | <0.02 |  | Д а |
| Точка на заустване №1-сухо дере-водоприемник II категория /смесен поток отпадъчни води/ Пробовземане: 28.10.2014 г. |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съот - ветствие |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год | 23.20 - 3300 | 8.38 - 1526 | Веднъж на шестмесечие | Д а |
| рН |  | 6.0-8.5 | 7.36 | Второ шестмесечие | Д а |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 11.3 |  | Д а |
| ХПК | mg/dm3 | 125 | 21.8 |  | Д а |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | 11.5 |  | Д а |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0.3 | <0.02 |  | Д а |

| Точка на пробовземане №1-изход каломаслоуловител към автомивка и маслено стопанство . Пробовземане: 24.04.2014 г. |
| --- |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съот - ветствие |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год |  | - - - | Веднъж на шестмесечие |  |
| рН |  | 6.0-8.5 | 7.76 | Първо шестмесечие | Д а |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 12.8 |  | Д а |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0.3 | <0.02 |  | Д а |
| Точка на пробовземане №1-изход каломаслоуловител към автомивка и маслено стопанство . Пробовземане: 28.10.2014 г. |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съот - ветствие |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год |  | - - - | Веднъж на шестмесечие |  |
| рН |  | 6.0-8.5 | 7.38 | Второ шестмесечие | Д а |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 10.5 |  | Д а |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0.3 | <0.02 |  | Д а |

| Пробовземна точка № 2-изход двукамерна септична яма Пробовземане: 24.04.2014 г. |
| --- |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съот - ветствие |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год |  | - - - |  |  |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 5.75 | Първо шестмесечие | Д а |
| ХПК | mg/dm3 | 125 | 11.9 |  | Д а |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | 1.9 |  | Д а |
| Пробовземна точка № 2-изход двукамерна септична яма Пробовземане: 28.10.2014 г. |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съот - ветствие |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год |  | - - - |  |  |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 11.8 | Второ шестмесечие | Д а |
| ХПК | mg/dm3 | 125 | 23.7 |  | Д а |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | 8.5 |  | Д а |

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхране- ние на площадка- та | Транспорти-ране - собствен транспорт/ външна фирма | Съот-вет- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количест-ва опре-делени с КР, t/y | Реално измере но | Коли-чества опреде-лени сКР* | Реално изме-рено |  |  |  |
| Черни метали | 16 01 17 | 2.000 | 0.940 |  |  | 20 | „Донарекс” ЕООД | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0.800 | 0.100 |  |  | 28 |  | Да |
| Нехлори рани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерал на основа | 13 02 05* | 4.000 | 5.902 |  |  | 21 | „Промиш лени системи” ООД | Не |
| Оловни акумула торни батерии | 16 06 01* | 2.000 | 0.220 |  |  | 24 | - | Да |
| Флуорес центни тръби и други отпадъци, съд. живак | 20 01 21* | 0.05 | 0.014 |  |  | 25 | - | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 12.0 | 1.310 |  |  | - | „БКС-Христо Нанев”ЕООД | Да |

*-няма норма в КР

Отпадъците, които не са упоменати в таблицата нямат генерини количества през отчетната година

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирмата извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Черни метали | 16 01 17 | - | - | „Донарекс” ЕООД | Да |
| Нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерал на основа | 13 02 05* | - | - | „Промишлени системи”ООД | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | - | - | „БКС-Христо Нанев”ЕООД | Да |

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Еквивалентно ниво на шум ,dB (А) | Измерено през деня/ вечерта/нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |

Няма извършен мониторинг през отчетната година

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съот-ветствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Забележка: Подземните води не са обект за мониторинг

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Няма извършен мониторинг през отчетната година

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Няма регистрирани аварийни ситуации през отчетната година.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Няма регистрирани оплаквания и възражения през отчетната година.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

МЕТОДИКА

ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ КОЛИЧЕСТВА

ЗАМЪРСИТЕЛИ В ОКОЛНАТА СРЕДА

- Изчисляване на годишните количества замърсители в атмосферния въздух-NOx, SOx, CO

Формула за изчисляване:

Където:

  - D - Количество отпадъчни газове - Nm3/h/от протокола/

  - Т – Наработени часове - h /от годишен журнал/

  - С0 - Емисия, приведена - mg/Nm3 /от протокола/

  - 10-6 – коефициент за превръщане, от mg/Nm3 ( в g/Nm3  ( в кg/Nm3

ИЗПУСКАЩО УСТРОЙСТВО К1-ГТКА№1

| Замърсител | Стойност на емисията, mg/Nm3 | Годишно количество замърсител по ф-лата: | Количество отпадъчни газове, Nm3/h | Наработени часове, h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOx | 0 | - | 39 985 | 244 |
| NOx | 42 | 409.766 |  |  |
| CO | 83 | 809.776 |  |  |

ИЗПУСКАЩО УСТРОЙСТВО К2-ГТКА№2

ГТКА № 2 не е работил през отчетната година поради продължителен престой в ремонт.

ИЗПУСКАЩО УСТРОЙСТВО К3-ГТКА№3

ГТКА № 3 не е работил през отчетната година поради продължителен престой в ремонт.

ИЗПУСКАЩО УСТРОЙСТВО К4-ГТКА№4

| Замърсител | Стойност на емисията, mg/Nm3 | Годишно количество замърсител по ф-лата: | Количество отпадъчни газове, Nm3/h | Наработени часове, h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOx | 0 | - | 39 585 | 6 864 |
| NOx | 41 | 11 140.169 |  |  |
| CO | 304 | 82 600.278 |  |  |

ИЗПУСКАЩО УСТРОЙСТВО К5-ГТКА№5

| Замърсител | Стойност на емисията, mg/Nm3 | Годишно количество замърсител по ф-лата: | Количество отпадъчни газове, Nm3/h | Наработени часове, h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOx | 0 | - | 39 585 | 3 064 |
| NOx | 46 | 5 579.268 |  |  |
| CO | 290 | 35 173.648 |  |  |

ИЗПУСКАЩО УСТРОЙСТВО К6-ГТКА№6

| Замърсител | Стойност на емисията, mg/Nm3 | Годишно количество замърсител по ф-лата: | Количество отпадъчни газове, Nm3/h | Наработени часове, h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOx | 0 | - | 40 082 | 5 610 |
| NOx | 46 | 10 343.561 |  |  |
| CO | 276 | 62 061.366 |  |  |

ИЗПУСКАЩО УСТРОЙСТВО К7-ГТКА№7

| Замърсител | Стойност на емисията, mg/Nm3 | Годишно количество замърсител по ф-лата: | Количество отпадъчни газове, Nm3/h | Наработени часове, h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOx | 0 | - | 33 811 | 6 920 |
| NOx | 52 | 12 166.550 |  |  |
| CO | 468 | 109 498.952 |  |  |

ИЗПУСКАЩО УСТРОЙСТВО К8-Водогреен котел

| Замърсител | Стойност на емисията, mg/Nm3 | Годишно количество замърсител по ф-лата: | Количество отпадъчни газове, Nm3/h | Наработени часове, h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOx | 0 | - | 514.2 | 877 |
| NOx | 74 | 33.371 |  |  |
| CO | 472 | 212.850 |  |  |

Годишното количество азотни оксиди /NOx/ се изчислява като сбор от изчислените стойности на замърсителя за отделните изпускащи устройства:

Е NOx =∑ Е NOx /К1…К8/

Е NOx =409.766 kg +11 140.169 kg +5 579.268 kg +10 343.561 kg +12 166.550 kg +

+33.371 kg

Е NOx =39 672.685 kg

Годишното количество въглеродни оксиди /СO/ се изчислява като сбор от изчислените стойности на замърсителя за отделните изпускащи устройства:

Е СO =∑ Е СO /К1…К8/

Е СO =809.776 kg +82 600.278 kg +35 173.648 kg +62 061.366 kg +109 498.952 kg +

+212.850 kg

Е СO =290 356.870 kg

- Изчисляване на годишните количества замърсители в отпадъчните води-общ органичен въглерод-като ХПК/3

Формула за изчисляване:

/3

Където:

- Q - Количество отпадъчни води - m3/год

- С0 - Стойност на ХПК /от протокол/ - mg/dm3

- 10-3 – коефициент за превръщане, ( от mg/dm3 в kg/m3

| Период | Стойност на ХПК-Со, mg/dm3 | Количество отпадъчни води-Q, m3 |
| --- | --- | --- |
| Първо шестмесечие | 10.7 | 1 768 |
| Второ шестмесечие | 21.8 | 1 526 |

За първо шестмесечие: /3=1 768m3 х 10.7mg/dm3  х 10-3 /3=6.306 kg

За второ шестмесечие: /3=1 526m3 х 21.8mg/dm3  х 10-3 /3=11.089 kg

Годишното количество общ органичен въглерод, изразен като ХПК/3:

Е=Е1+Е2=17.395 kg

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4