ГОДИШЕН   ДОКЛАД  ПО  ОКОЛНА

СРЕДА ( ГДОС )

за 2014 год.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ,

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 83-Н1/2008

НА “ВИНЕРБЕРГЕР” ЕООД, ГР. СОФИЯ

МАРТ, 2015

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият Годишен доклад по околна среда е изготвен в изпълнение на чл.125, ал.1, т. 5 от ЗООС и в изпълнение на Условие 5.10.1 от Комплексно разрешително (КР) № 83-H1/2008 за експлоатация на инсталациите и съоръженията на територията на Керамичен завод, гр. Луковит с оператор Винербергер ЕООД. Комплексното разрешително е актуализирано през 2012 г. - № 83-Н1-И0-А1/2012 г. и е с дата на подписване 16.03.2012 г. Данните в настоящия доклад са за изпълнение на дейностите, за които е предоставено гореспоменатото комплексно разрешително за периода от 01.01.2014 год. до 31.12.2014 год.

УВОД

1. Наименование на инсталацията, за която е издадено Комплексно разрешително.

Керамичен завод, гр. Луковит – инсталация за изработване на керамични изделия – тухли, включваща:

- тунелна пещ съгл. условията на КР № 83-Н1/2008 г.

2. Адрес по местоположение на инсталацията.

Област Ловеч, община Луковит, гр. Луковит, ул. „Козлодуй” № 13

3. Регистрационен номер:

-  на КР – № 83-Н1/2008

4.  Дата на подписване:

-  на КР – 13.08.2008 г.

- на актуализираното КР – 16.03.2012 г.

5.  Дата на влизане в сила:

-  на КР № 83-Н1/2008 – 27.09.2008 г.

6. Оператор на инсталацията.

Винербергер ЕООД.

7.  Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора.

гр. София 1172, кв. Дианабад,

ул. „Св. Пимен Зографски” № 4, бизнес сграда 2, етаж 2, офис 1.

Тел. 02/8066 777

Факс: 02/8066 778

e-mail: petar.chervenliev@wienerberger.com

8. Лице за контакт.

инж. Петър Червенлиев, Директор керамичен завод.

9. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти.

Област Ловеч, община Луковит, гр. Луковит, ул. „Козлодуй” № 13

Тел. 0697/5 20 46

Факс: 0697/5 23 49

e-mail: petar.chervenliev@wienerberger.com

10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите извършвани от инсталацията.

През изминалата година настоящият оператор изцяло експлоатира всички възли и съоръжения свързани с производството на керамични изделия – тухли. Инсталацията е работила от 06.03.2014 до 08.12.2014 г., след което поради конюнктурата на пазара инсталацията беше временно спряна. За тези действия на оператора РИОСВ-Плевен беше уведомена своевременно съгласно Условие 16.3 от КР № 83 Н1/2008 г. с писмо с вх. № 6458/08.12.2014 г.

Условие 2:

Инсталацията попадаща в обхвата на КР е инсталация за изработване на керамични изделия – тухли включваща:

- тунелна пещ;

- машини за подготовка и обработка на суровата глина (колерганг, финна и груба мелница);

- екструдер;

- режеща инсталация;

- тунелна сушилня;

- пещ;

- палетизиране и опаковане.

Таблица 1

| Инсталация | Категория промишлена дейност |
| --- | --- |
| Инсталация за изработване на керамични изделия – тухли, включваща: - тунелна пещ | 3.5 |

Условие 3:

Работата на инсталацията отговаря на критериите за най-добра налична техника. Отделянето на емисии в околната среда през отчетната 2014 г. се контролираха от оператора на база направени мониторингови  замервания от акредитирана лаборатория. Няма извършени промени в работата на инсталацията.

11. Производствен капацитет на инсталацията.

Условие 4.1:

Производствения капацитет на инсталацията за 2014 г. е бил около 664 t/24 h готов изпечен продукт. Разрешения производствен капацитет съгласно КР е 900 t/24 h готов изпечен продукт.

12. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията.

Регионална инспекция по околна среда и води – Плевен, ул. Александър Стамболийски № 11

13. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията.

Басейнова дирекция дунавски район – Плевен, ул. Чаталджа № 60

14. Организационна структура на фирмата отнасяща се до управление на околната среда.

Отговорни за дейностите по околна среда на територията на производствената площадка са Директор завод – инж. Петър Червенлиев и координатор по околна среда – Йонета Георгиева-Цветкова.

Система за управление на ОС

1. Структура и отговорности.

Условие 5:

Операторът е внедрил и сертифицирал СУОС в съответствие с ISO 14001:2005 – сертификат № TRBA 110 0007, валиден до 07.05.2015 г. През 2014 г. дружеството проведе Втори надзорен одит след подновяване на сертификацията през 2012 г. на СУОС съгласно стандарта ISO 14001:2005. По време на проверката не бяха констатирани несъответствия, като оценката на външните одитори беше, че в завода се прилага и функционира СУОС. Освен това всяка година се провеждат вътрешни одити от обучени лица, чиито констатации са основа за предприемане на коригиращи и превантивни мероприятия по отношение на СУОС.

Керамичният завод разполага и със система за управление на база данни – PCS (Production Controlling System). Тя дава възможност за събиране и обработване на техническите данни на процесите, за анализ и за подготвяне на прогнози.

Условие 5.1:

Има създадена структурна схема /органиграма/ на длъжностите в дружеството с последна актуализация от месец декември 2013 г. Създадена е Матрица на отговорностите и съответствието между СУОС и Условията на КР, в която са определени конкретните длъжностни лица отговорни за дейностите по КР рефериращи към съответните условия от него.

2. Обучение.

Условие 5.2:

Съгласно въведената в дружеството СУК се спазва и се работи съгласно ПОС 442.1, касаеща обученията и компетентността на територията на Керамичния завод. През 2014 г. са проведени обучения на персонала, свързани предимно с работата на инсталацията и съоръженията, както и с работата по опазване на околната среда, съгласно СУОС. Проведоха се и опреснителни обучения по СПК и Технически софтуер за обработка на база данни - PCS. Направиха се обучения, свързани с проиграване на аварийни ситуации, съгласно Плана за действия при БАК. Преди повторното стартиране на завода през месеците януари и февруари в серия от оперативки се направи опреснително обучение на ръководния персонал на Керамичния завод за условията и изискванията на КР и на СУОС. На принципа за стъпаловидно обучение се направи опреснително запознаване на целия персонал на завода с условията на КР и изискванията на внедрената и функционираща СУОС.

3. Обмен на информация.

Условие 5.3:

Съгласно ПОС 447.1 и ПОС 443.1 има изготвени списъци с имената и лицата за контакт от страна на завода и списък с отговорни институции, които се  известяват при констатиране на аварийна или друга ситуация. Списъците са на разположение на работещите в завода и са достъпни за тях по всяко време. Освен това дружеството разполага със сървърна мрежа, чрез която всеки отговорен сътрудник има достъп до базата данни на фирмата.

4. Документиране.

Условие 5.4:

В съответствие с ПОС 442.1 е изготвен актуален списък с нормативните документи отнасящи се до работата на инсталацията. Списъкът е достъпен за всички служители и работници на територията на завода. Създаден е и списък с изискванията на КР, отговорното лице и периода на проверка. Той е на разположение на съответните отговорни лица.

5. Управление на документите.

Условие 5.5:

Съгласно действащата в момента Система по околна среда има изготвени процедури за актуализиране на документите – ПОС 445.1. Съгласно регламентите на новата система са актуализирани всички инструкции отнасящи се до управлението на документите. Те се въведоха в употреба в края на 2008 и началото на 2009 г. и към момента са валидни и приложими.

6. Оперативно управление.

Условие 5.6:

Операторът управлява документите си на всякакъв носител, като хартиени копия и/или записи на електронен носител съгласно ПОС 454.1. Необходимите регламенти от условията на КР са основа за създаване на ПОС от действащата и сертифицирана от външна независима организация СУОС.

7. Оценка на съответствието, проверка и коригиращи действия.

Условие 5.7

В съответствие със СУОС и горното условие от КР е разработена и се прилага ПОС 452.1 за оценка на съответствието и ПОС 446.1 – Оперативен контрол на опазването на околната среда. В тях подробно са описани мерките, които трябва да се предприемат при проблемни ситуации отнасящи се до околната среда и съответните отговорни лица.

8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации.

Условие 5.8:

В  План за действие при бедствие, аварии и катастрофи, който е заверен от съответните органи /Община-Луковит, ГЗ, РСПБЗН/ са описани възможните аварийни ситуации, последиците от тях и начините за действие на персонала на завода. Като приложение към него са дадени и заповедите определящи комисиите за действие, т. нар. Постоянни комисии, както и органите, които трябва да се уведомят при настъпване на аварийно събитие. Описани са сборните пунктове и пътищата за евакуация на персонала.

В изготвените бланки към съответните инструкции от СУОС се отбелязват причините довели до възникване на аварийна ситуация, съответните мерки за тяхното отстраняване, коригиращи и превантивни дейности. За изтеклия период няма попълнени такива бланки поради липса на аварийни ситуации. В съответствие с изискванията на ISO 14001 и разработената СУОС е създадена и се спазва ПОС 447.1.

9. Записи.

Условие 5.9:

Всички данни от наблюденията се съхраняват и архивират предимно в електронен вид и съгласно ПОС 454.1. Правят се анализи за съответствие на наблюдаваните параметри с разрешените стойности по Комплексно разрешително.

10. Докладване.

Условие 5.10

“Винербергер” ЕООД има издадено Комплексно разрешително № 83-Н1/2008, актуализирано с № 83-Н1-И0-А1/2012 и настоящият доклад по околна среда се изготвя на основание чл. 125, ал.1, т. 5 от ЗООС и Условие 5.10.1 от комплексното разрешително, съгласно които Дружеството докладва резултатите от собствения мониторинг и представя в РИОСВ Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото Комплексно разрешително на хартиен и електронен носител.

Актуализираното Комплексно разрешително е с дата на подписване 16.03.2012 г. Данните в настоящия доклад са за изпълнение на дейностите, за които е предоставено гореспоменатото комплексно разрешително за 2014 год.

Докладът е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед № РД – 806 / 31.10.2006 г. “Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително“.

11. Актуализация на СУОС.

Условие 5.11

“Винербергер” ЕООД при необходимост актуализира системата за управление на околната среда при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова.

Използване на ресурси

1. Използване на вода

Условие 8.1:

През периода на докладване не се е налагало и не е използвана производствена вода от р. Зл. Панега. В помпената станция са демонтирани всички налични помпи и тръбни връзки и не се извършва водовземане от реката. При възникнала необходимост, производствена вода е използвана от ВиК мрежата на гр. Луковит и от собствен водоизточник – тръбен кладенец.  Консумираното количество вода е изчислена съгласно Условие 6.3.1 на месечна база.

Таблица 2

| Източник на вода | К-во за единица продукт, съгласно КР | Използвано к-во за единица продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- |
| ВиК мрежата на гр. Луковит | 0,025 м3/т продукт | 0,024 м3/т продукт | Да |

За използване на вода за питейно-битови и производствени нужди дружеството има сключен договор с ВиК АД, гр. Ловеч  с № 659/26.04.2007 г. Дружеството разполага с валидно Разрешително за водовземане от подземни води № 1150312/01.07.2011 г. За проверка на техническото състояние на консуматорите на вода и състоянието на водопроводната мрежа, съгласно Условия 8.1.3 и 8.1.4 се прилага ПОС 446.1. През периода на докладване не са установени течове от водопроводната мрежа и не са предприемани мерки за тяхното отстраняване. Количествата на използваната вода се оценяват съгласно ПОС 452 – Оценка на съответствието.

2. Използване на електроенергия.

Условие 8.2:

През настоящият период използваното количество електроенергия отнесена към количеството готов продукт на месечна база съгласно Условие 6.3.1 е посочено в таблицата по-долу.

Таблица 3

| Електроенергия/ топлоенергия | К-во за единица продукт, съгласно КР | Използвано к-во за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 0.033 MWh/t продукт | 0.032 MWh/t | Да |

През периода на докладване не са констатирани отклонения в работата на основните консуматори на ток, поради което не се е налагало да се предприемат коригиращи действия. Наблюдението на състоянието на машините е съгласно ПОС 446.1. през изминалия период няма констатирани отклонения в работата на съоръженията основни консуматори на електроенергия, които да са довели до завишавена на консумацията на електрически ток. Количествата на използваната електроенергия се оценяват съгласно ПОС 452 – Оценка на съответствието.

3. Суровини, спомагателни материали и горива.

Условие 8.3:

Количествата на използваните суровини, спомагателни материали и горива са посочени в следващите таблици по-долу и са изчислени съгласно Условие 6.3.1.

Таблица 8.3.1.1

| Суровини | Годишно к-во, съгласно КР | К-во за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно к-во | Използвано к-во за единица продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сурова глина | 390 000 т/год. | 1,3 т/т прод. | 204 097 т/год | 1,16 т/т прод. | ДА |

Таблица 8.3.1.2

| Горива | Годишно к-во, съгласно КР | К-во за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно к-во, Nm3/y | К-во за единица продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природен газ | 10 975 000 Nm3/y | 36,58 m3/t | 3 935 476 Nm3/y | 22,27 m3/t | ДА |

Количествата на използваните суровини, спомагателни материали и горива се оценяват съгласно ПОС 452 – Оценка на съответствието.

4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива.

Условие 8.3.4:

На производствената площадка не се съхранява глина. Тя се доставя от кариерата посредством гумено-транспортна лента, която влиза директно към производствената част на площадката.

Природният газ се доставя по газопровод и няма междинно съхранение на площадката.

Дизеловото гориво се съхранява в оригинална цистерна доставена от ИЗОТСЕРВИЗ ООД, доставчик на мобилни бензиностанции към OMV. Цистерната е с двойностенно изпълнение и е максимално защитена от разливи.

Операторът съхранява суровините и спомагателните материали в определените за целта складове.

Готовата продукция се съхранява опакована и подредена в склада за готова продукция на площадката.

Дървените стърготини се съхраняват в обособен склад в завода, който е с максимално обезопасен против възникване на пожар.

Съгласно провежданите проверки според ПОС 446 през периода на докладване не са констатирани проблеми при съхранението на суровини спомагателни материали и горива.

ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

Операторът извършва периодичен мониторинг съгласно КР №83-Н1/2008.

Условие 9.1.2: Операторът на инсталацията извършва периодичен мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения съгласно посочените изисквания в Условие 9.1.1 За целта е изготвен Дневник за контрол на аспирацията към участък дървени стърготини и Дневник за контрол на аспирацията към участък глинопреработка. През изминалата година не са констатирани отклонения от нормалната работа на аспирациите.

Условие 9.2: Емисии от точкови източници

През 2014 г. се направиха общо две замервания на емисиите в атмосферния въздух от акредитирана лаборатория съгласно честотата на измерване посочено в таблиците по-долу. Те се проведоха през месец юни и месец ноември.

При извършване на мониторинг на контролираните параметри не са установени несъответствия с условията на КР № 83-Н1/2008.

Условия 9.2.2: Инсталация за изработване на керамични изделия - тухли

Източник на отпадъчни газове: Аспирация към участък за пресяване на дървени стърготини – пот № 1.

Пречиствателно съоръжение – 1 бр. циклон.

Таблица 9.2.1 – месец юни

| Параметър | Единици | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито-ринга | Съответст-вие/ брой % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непре-къснат | перио-дичен |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | - | 16,62 | веднъж на шест месеца | Да |

Таблица 9.2.1 – месец ноември

| Параметър | Единици | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито-ринга | Съответст-вие/ брой % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непре-къснат | перио-дичен |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | - | 14,88 | веднъж на шест месеца | Да |

Източник на отпадъчни газове: Аспирация глиноподготовка – пот № 2

Пречистванелно съоръжение – ръкавен филтър

Таблица 9.2.2 – месец юни

| Параметър | Единици | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито-ринга | Съответст-вие/ брой % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непре-къснат | перио-дичен |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | - | 6,38 | веднъж на шест месеца | Да |

Таблица 9.2.2 – месец ноември

| Параметър | Единици | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито-ринга | Съответст-вие/ брой % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непре-къснат | перио-дичен |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | - | 5,98 | веднъж на шест месеца | Да |

Източник на отпадъчни газове: Тунелна пещ – пот № 3

Таблица 9.2.3 – месец юни

| Параметър | Единици | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито-ринга | Съответ-ствие/ брой % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непре-къснат | перио-дичен |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | - | 18,76 | веднъж на шест месеца | Да |
| NOx | mg/Nm3 | 250 | - | 166,6 | веднъж на шест месеца. | Да |
| SO2 | mg/Nm3 | 450 | - | 172,3 | веднъж на шест месеца | Да |

Таблица 9.2.3 – месец ноември

| Параметър | Единици | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито-ринга | Съответ-ствие/ брой % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непре-къснат | перио-дичен |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | - | 16 | веднъж на шест месеца | Да |
| NOx | mg/Nm3 | 250 | - | 161 | веднъж на шест месеца. | Да |
| SO2 | mg/Nm3 | 450 | - | 0 | веднъж на шест месеца | Да |

Източник на отпадъчни газове: Сушилня № 1 – пот № 4

Таблица 9.2.4 – месец юни

| Параметър | Единици | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито-ринга | Съответ-ствие/ брой % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непре-къснат | перио-дичен |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | - | 2,14 | веднъж на шест месеца | Да |
| NOx | mg/Nm3 | 28 | - | 0 | веднъж на шест месеца. | Да |
| SO2 | mg/Nm3 | 49 | - | 0 | веднъж на шест месеца | Да |

Таблица 9.2.4 – месец ноември

| Параметър | Единици | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито-ринга | Съответ-ствие/ брой % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непре-къснат | перио-дичен |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | - | 0,98 | веднъж на шест месеца | Да |
| NOx | mg/Nm3 | 28 | - | 0 | веднъж на шест месеца. | Да |
| SO2 | mg/Nm3 | 49 | - | 0 | веднъж на шест месеца | Да |

Източник на отпадъчни газове: Сушилня № 1 – пот № 5

Таблица 9.2.4 – месец юни

| Параметър | Единици | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито-ринга | Съответ-ствие/ брой % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непре-къснат | перио-дичен |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | - | 2,09 | веднъж на шест месеца | Да |
| NOx | mg/Nm3 | 28 | - | 0 | веднъж на шест месеца. | Да |
| SO2 | mg/Nm3 | 49 | - | 0 | веднъж на шест месеца | Да |

Таблица 9.2.4 – месец ноември

| Параметър | Единици | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито-ринга | Съответ-ствие/ брой % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непре-къснат | перио-дичен |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | - | 1,18 | веднъж на шест месеца | Да |
| NOx | mg/Nm3 | 28 | - | 0 | веднъж на шест месеца | Да |
| SO2 | mg/Nm3 | 49 | - | 0 | веднъж на шест месеца | Да |

Източник на отпадъчни газове: Сушилня № 2 – пот № 6

Таблица 9.2.4 – месец юни

| Параметър | Единици | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито-ринга | Съответ-ствие/ брой % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непре-къснат | перио-дичен |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | - | 2 | веднъж на шест месеца | Да |
| NOx | mg/Nm3 | 28 | - | 0 | веднъж на шест месеца. | Да |
| SO2 | mg/Nm3 | 49 | - | 0 | веднъж на шест месеца | Да |

Таблица 9.2.4 – месец ноември

| Параметър | Единици | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито-ринга | Съответ-ствие/ брой % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непре-къснат | перио-дичен |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | - | 1,11 | веднъж на шест месеца | Да |
| NOx | mg/Nm3 | 28 | - | 0 | веднъж на шест месеца. | Да |
| SO2 | mg/Nm3 | 49 | - | 0 | веднъж на шест месеца | Да |

Източник на отпадъчни газове: Сушилня № 2 – пот № 7

Таблица 9.2.4 – месец юни

| Параметър | Единици | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито-ринга | Съответ-ствие/ брой % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непре-къснат | перио-дичен |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | - | 1,8 | веднъж на шест месеца | Да |
| NOx | mg/Nm3 | 28 | - | 0 | веднъж на шест месеца. | Да |
| SO2 | mg/Nm3 | 49 | - | 0 | веднъж на шест месеца | Да |

Таблица 19.2.4 – месец ноември

| Параметър | Единици | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито-ринга | Съответ-ствие/ брой % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непре-къснат | перио-дичен |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | - | 0,69 | веднъж на шест месеца | Да |
| NOx | mg/Nm3 | 28 | - | 0 | веднъж на шест месеца. | Да |
| SO2 | mg/Nm3 | 49 | - | 0 | веднъж на шест месеца | Да |

Източник на отпадъчни газове: Сушилня № 3 – пот № 8

Таблица 9.2.4 – месец юни

| Параметър | Единици | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито-ринга | Съответ-ствие/ брой % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непре-къснат | перио-дичен |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | - | 2,4 | веднъж на шест месеца | Да |
| NOx | mg/Nm3 | 28 | - | 0 | веднъж на шест месеца. | Да |
| SO2 | mg/Nm3 | 49 | - | 0 | веднъж на шест месеца | Да |

Таблица 9.2.4 – месец ноември

| Параметър | Единици | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито-ринга | Съответ-ствие/ брой % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непре-къснат | перио-дичен |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | - | 1,82 | веднъж на шест месеца | Да |
| NOx | mg/Nm3 | 28 | - | 0 | веднъж на шест месеца. | Да |
| SO2 | mg/Nm3 | 49 | - | 0 | веднъж на шест месеца | Да |

Източник на отпадъчни газове: Сушилня № 3 – пот № 9

Таблица 9.2.4 – месец юни

| Параметър | Единици | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито-ринга | Съответ-ствие/ брой % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непре-къснат | перио-дичен |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | - | 2,29 | веднъж на шест месеца | Да |
| NOx | mg/Nm3 | 28 | - | 0 | веднъж на шест месеца. | Да |
| SO2 | mg/Nm3 | 49 | - | 0 | веднъж на шест месеца | Да |

Таблица 9.2.4 – месец октомври

| Параметър | Единици | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито-ринга | Съответ-ствие/ брой % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непре-къснат | перио-дичен |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | - | 0,9 | веднъж на шест месеца | Да |
| NOx | mg/Nm3 | 28 | - | 0 | веднъж на шест месеца. | Да |
| SO2 | mg/Nm3 | 49 | - | 0 | веднъж на шест месеца | Да |

Условие 9.3: Неорганизирани емисии

В т. 4.9 от ПОС 452.1 е направена оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на превантивни и коригиращи мерки.

През периода на докладване не са установени несъответствия и нямаше предпоставки и източници на неорганизирани емисии. Инсталацията използва най-добрите налични техники при производството на керамични тухли.

Условие 9.4: Интензивно миришещи вещества

През периода на докладване не са констатирани и няма постъпили оплаквания за емисии на интензивно миришещи вещества.

Условие 9.5: Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух

През периода на докладване не са констатирани изменения в качеството на атмосферния въздух. Няма емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Няма постъпили оплаквания за миризми в следствие на дейността извършвана на площадката.

Условие 9.6:  Собствен мониторинг

През периода на докладване е извършен собствен мониторинг на емисиите в атмосферата при спазване на регламентираните срокове в КР. Измерванията са извършени от акредитирана лаборатория.

На територията на площадката не се съхраняват и няма наличие на опасни химически и силно миришещи вещества.

Няма постъпили оплаквания за миризми в следствие на дейността извършвана на площадката.

Условие 9.6.1.3

Съгласно изискванията на ЕРИПЗ операторът докладва за количеството на замърсителите във въздуха определени съгласно Методиката за определяне емисиите на вредни вещества във въздуха по CORINAIR, съгласно посочените в нея емисионни фактори. Използва се изчислителен метод, като се изхожда от 176 565 тона изпечен продукт през годината. В по-долната таблица са посочени конкретните стойности за докладваните замърсители.

Таблица по Условие 11.9.7

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона 1а) | Във води (колона 1 b) | В почви (колона 1 c) |  |  |
|  |  |  | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. |
| 86# |  | Фини прахови частици <10 µm (PM 10) | “-“ (2496.83) М |  |  |  |  |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | “-“ (35320,42) М |  |  |  |  |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | “-“ (14076,63) М |  |  |  |  |
| 7# |  | ЛОС без метан (NMVOC) | “-“ (1984,82) М |  |  |  |  |
| 2# | 630-08-8 | Въглероден оксид (СО) | “-“ (23 289) C |  |  |  |  |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (СО2) | “-“ (6 616 050) C |  |  |  |  |

За направените изчисления (обозначени с буква С – Calculation) са използвани емисионни фактори съгласно дадените стойности в Методика за определяне емисиите на вредни веществавъв въздуха по CORINAIR раздел 31, КОД по СНЕВ-94:030319 и от CORINAIR_Fuels_tables за гориво природен газ. С буква М (Measurement) са обозначени стойностите, за които като база са послужили замерванията в протоколите от собствен мониторинг.

Изчисления на база CORINAIR:

Годишната консумация на природен газ е 3 932 287 Nm3

3 932 287* 0.03365 GJ/Nm3 = 132 321 GJ/ год.

СО → 132 321 * 0.176 = 23 289 кг/год.

СО2 → 132 321 * 50 = 6 616 050 кг/год.

NMVOC→ 132 321 * 0.015 = 1984,82 кг/год.

Количествата за другите замърсители са пресметнати на база данните от собствения мониторинг дадени съответно в таблици от 7.1 до 15.2.

ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

Условие 10.2.2.1 и Условие 10.3.3

Съгласно прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) операторът на инсталацията не изпуска посочените в Допълнение 5, т. 3 ж вещества поради липса на генериране на производствени отпадъчни води.

Операторът генерира само битово-фекални води.

Условие 10.3.3.1

Дейността на инсталацията не предполага използване и боравене с опасни химически вещества. Поради липса на генериране на производствени отпадни води, няма замърсители съгласно изискванията на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Условие 11: Управление на отпадъците

С решение № 08-ПУО-996-00/09.05.2011 г. на РИОСВ е утвърдена Програма за управление на отпадъците за срок от 01.01.2011 г. до 31.12.2015 г.

Условие11.2: Събиране и приемане на отпадъци.

Условие 11.2.1: По време на периода на докладване са генерирани само част от отпадъците описани в КР. Те са следните видове със съответните кодове, съгласно:

- 10 12 08 – отпадъчни керамични изделия, тухли керемиди, плочки и строителни материали;

- 12 01 01 – стърготини стружки и изрезки от черни метали;

- 13 02 06* - синтетични моторни и смазочни масла за зъбни предавки;

- 15 01 10* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (пластмасови опаковки от машинни масла и греси)

- 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки;

- 15 01 02 – пластмасови опаковки;

- 16 06 01* – оловни акумулаторни батерии;

- 19 10 01 – отпадък от желязо и стомана;

- 20 01 21* – флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак;

- 20 03 01 – смесени битови отпадъци.

Условие 11.2.2: Всички генерирани отпадъци се събират разделно на бособени за целта площадки и места.

Условие 11.2.3: Операторът подлага на обработка всички генерирани отпадъци, за които е възможно това с цел намаляване на техния обем и за привеждането им във вид удобен за транспорт.

Условие 11.2.4: Притежателят на настоящото КР е генерирал отпадък с код 20 01 21*. Отпадакът се съхранява на обособено и изолирано място, защитено от неоторизиран достъп. Съхранението се извършва в затворен метален шкаф с наличие на сяра.

Условие 11.2.5: Операторът е генерирал и събира в затворени съдове отпадък с код 13 02 06*. Съдовете са максимално изолирани против разливи и са маркирани с необходимите съгласно Наредба № 3/01.04.2004 г. надписи.

Условие 11.2.6: Притежателят на настоящото КР е генерирал отпадък с код 16 06 01*. Те се съхраняват на обособено и изолирано място, защитено от неоторизиран достъп.

Условие 11.2.7: Операторът на инсталацията има разрешение да приема на територията на плащадката отпадък с код  03 01 05 – Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири различни от упоменатите в 03 01 04 (дървесни стърготини)

В таблица 17 са посочени количествата на  приетите дървени стърготини:

Таблица по Условие 11.2.7

| Спомагателни материали | Годишно к-во, съгласно КР | К-во за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно к-во | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дървесни стърготини | 6500 т/год. | n.a. | 4842 т/год | Да |

Керамичния завод заплаща на община Луковит местни данъци и такси, включващи такса смет. Така общината се ангажира с извозването на битовите отпадъци /код 20 03 01/ генерирани на площадката.

Таблица по Условие 11.1.1

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно к-во за единица продукт | Временно съхранение на площадката | Транспортиране- собствен транспорт/външна фирма | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К-ва според КР | Реално измерено | К-ва според КР | Реално измерено |  |  |  |
| Отпадъчни керамични изделия, тухли керемиди, плочки и строителни материали след термично обработване (бракувани тухли) | 10.12.08 | 6 000 т/год | 286,25 т/год. | 0,02 т/единица продукт | 0,00079 т/единица продукт | не | собствен транспорт | да |
| Прахови частици и прах (прах от аспирация за дървесни стърготини) | 10.12.03 | 0,4 т/год | 0 т/год | - | - | - | - | да |
| Прахови частици и прах (прах от аспирация на гриноподготовка) | 10.12.03 | 0,3 т/год | 0 т/год | - | - | - | - | да |
| Стърготини стружки и изрезки от черни метали | 12.01.01 | 320 т/год | 35 т/год | - | - | Да, Площадка 1 | Предадени на външна фирма | да |
| Хартиени и картонени опаковки (картонени опаковки от ПЕ фолио) | 15.01.01 | 12 т/год | 1,124 т/год | - | - | Да, Площадка 1 | Предадени на външна фирма | да |
| Пластмасови опаковки | 15.01.02 | 1,72 т/год | 1,139 т/год | - | - | Да, Площадка 1 | Предадени на външна фирма |  |
| Отпадък от желязо и стомана (бракувани машини и части от тях) | 19.10.01 | 7 т/год | 0,52 т/год | - | - | Да, Площадка 1 | Предадени на външна фирма | да |
| Синтетични моторни и смазочни и масла за зъбни предавки | 13.02.06* | 1 т/год | 0,28 т/год | - | - | Да, Площадка 2 | - | да |
| Опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (пластмасови опаковки от машини, масла и греси) | 15.01.10* | 0,05 т/год | 0,026 т/год | - | - | Да, Площадка 2 | - | да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01* | 0,2 т/год | 0 т/год | - | - | Да, Площадка 2 | - | да |
| Флуорисцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак. | 20.01.21* | 0,02 т/год | 0,0125 т/год | - | - | Да, Площадка 2 | - | да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06 | 17.01.07 | 1 т/год | 0 т/год | - | - | не | - | да |
| Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | 20 т/год | - | - | - | не | Общинска служба по чистота | да |

Условие 11.3: Временно съхраняване на отпадъците.

Операторът временно съхранява отпадъци с посочените по-долу кодове. На територията на завода има обособени места за разделно съхранение:

  - Площадка 2 за съхранение на опасни отпадъци. В отчетния период са генерирани отпадъци със следния код:

- опаковки, съдържащи, остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (опаковки от масла и др.) с код: 15 01 10*;

- отработени масла с код 13 02 06*;

- флуоресцентни тръби с код 20 01 21*;

- оловни акумулаторни батерии с код 16 06 01*.

Към отчетния период не са генерирани отпадъци от други опасни вещества.

  - Площадка 1 за съхранение на неопасни отпадъци. В отчетния период са генерирани отпадъци със следния код.

- хартиени и картонени отпадъци с код 15 01 01;

- пластмасови опаковки с код 15 01 02;

- стърготини, стружки и изрезки от черни метали с код 12 01 01;

- отпадък от желязо и стомана с код 19 10 01.

Условие 11.4: Транспортиране на отпадъците.

През периода на докладване са предавани на външни фирми отпадъци с код:

- 15 01 01 – хартиени и картонени отпадъци;

- 15 01 02 – пластмасови опаковки;

- 20 03 01 – смесени битови отпадъци;

- 12 01 01 – стърготини стружки и изрезки от цветни метали;

- 19 10 01 – отпадък от желязо и стомана.

Условие 11.5: Оползотворяване, преработване и рециклиране  на отпадъците:

Операторът оползотворява отпадък с код 03 01 05 в производствената дейност. Отпадък с код 10 12 08 се използват за подравняване на пътищата в кариерата за добив на глина. Отпадъците с код 20 03 01 са предавани и извозвани от общинската фирма по чистота към гр. Луковит на база платена такса смет към общината.

Таблица по Условие 11.5

| Отпадък | Код | Оползотво-ряване на площадката | Обезвреж-дане на площадката | Фирма извършила оползотворяването/ обезвреждането | Съотве-тствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашени плоскости и фурнири | 03 01 05 | Използване в производството, R1 | - | - | Да |
| Отпадъчни керамични изделия, тухли керемиди, плочки и строителни материали (натрошени тухли) | 10 12 08 | Подравняване на пътищата в кариерата | - | собствен транспорт | Да |

Условие 11.6: Обезвреждане на отпадъци.

Няма дейности по обезвреждане на отпадъци на производствената площадка.

Отпадъци с код 10 12 08 са използвани за подравняване на пътищата в кариерата.

Условие 11.7: Контрол и измерване на отпадъците.

Образуваните отпадъци се измерват на територията на площадката. За отпадъците, които се генерират периодично се определят месечните и годишните количества в съответните документи, които са база за отчетност. Данните се съхраняват предимно в електронен вид.

Условие 11.8: Анализ на отпадъците.

Няма генериране на отпадъци с огледален код.

Условие 11.9: Документиране и докладване.

Операторът на инсталацията разполага със заверена от РИОСВ-Плевен „Отчетна книга за образувани производствени и/или опасни отпадъци” и „Отчетна книга за оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци (с изключение на депониране) започнати на 03.01.2011 и от месец Август 2014 г.  В нея са отразени количествата на отпадъците за 2014 г.

Условие 11.9.7

Площадките са бетонирани и няма изпускане на количества отпадъци в почвата, както и пренос извън прощадката на опасни отпадъци съгласно Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ)

ШУМ

Условие 12.2.2

Съгласно КР измервания за нивата на шум са направени през 2014 г.

| Място на измерването | Стойности, съгласно КР dB (А) | Измерено ниво на звуково налягане в dB (А) | Съответствие с КР |
| --- | --- | --- | --- |
| т. 1 | 70 | 54,7±0,3 | Да |
| т. 2 | 70 | 54,5±0,3 | Да |
| т. 3 | 70 | 59,5±0,3 | Да |
| т. 4 | 70 | 63,8±0,3 | Да |
| т. 5 | 70 | 59,2±0,3 | Да |
| т. 6 | 70 | 62,4±0,3 | Да |
| т. 7 | 70 | 58,6±0,3 | Да |
| т. 8 | 70 | 54,3±0,3 | Да |
| т. 9 | 70 | 52,3±0,3 | Да |
| т. 10 | 70 | 50,8±0,3 | Да |
| т. 11 | 70 | 53,7±0,3 | Да |
| т. 12 | 70 | 53,6±0,3 | Да |
| т. 13 място на въздействие | 55 | 43,7±0,3 | Да |

Обща звукова мощност 104,3±4,3 dB (A).

Условие 13: Опазване на почвата и подземните води

Площадката на завода, както и подовете на помещенията в производственото хале са бетонирани и асфалтирани, което при евентуални разливи би предотвратило замърсяване на почвата. Дейността на инсталацията обаче не предполага използване и боравене с опасни химически вещества. Дейността на оператора не предполага използването на опасни суровини и опасни спомагателни материали.

На територията на площадката се съхранява дизелово гориво в цистерна доставена от ИЗОТСЕРВИЗ ООД, доставчик на мобилни бензиностанции към OMV. Цистерната е двуслойна, максимално изолирана против разливи. Тя е монтирана върху бетонирана площадка, а под нея към пистолета за зареждане е поставена метална тава против евентуален разлив по време на зареждане.

Условие 14: Предотвратяване и действия при аварии

В „План за действие при възникване на бедствия, аварии и катастрофи” са посочени мерките, които ще се предприемат при настъпване на аварийно или бедствено събитие. Предвидени са мерки и начини за известяване на персонала и отговорните лица, както и действия за използване на ЛПС. Предвидени са и са набелязани мероприятия за евакуация от засегнатите райони, ограничаване на въздействията върху здравето на персонала и оповестяване на съответните отговорни служби. Посочени са имената на отговорните лица, както и техните актуални телефонни номера. Дадени са контактите и начините за свръзка с различните отговорни инстанции на ниво община и област.

Условие 14.2:

Инсталацията има изграден басейн за противопожарни и производствени нужди.

Дейността на инсталацията, както и разположението на канализационната система не предполагат изпускане в нея на опасни химически вещества и химикали. Операторът не използва такива при осъществяване на производствените процеси.

Условие 14.3:

За периода на докладване няма регистрирани аварийни ситуации.

Условие 15: Преходни и анормални режими на работа

Операторът на инсталацията има инструкции за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, както и инструкция за пускане и спиране на инсталацията.

Условие 16: През 2014 г. операторът пусна инсталацията след временното й спиране през 2013 г. За това РИОСВ-Плевен беше уведомена с писмо с вх. № 1344/27.02.2014 г. След това се наложи и инсталацията отново беше временно спряна, за което с писмо с вх. 6458/08.12.2014 г. беше уведомена РИОСВ-Плевен. В РИОСВ-Плевен беше предоставен и План за временно прекратяване на дейността на инсталацията.

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено:

- Коплексно разрешително № 83-Н1/2008 в сила от 27.09.2008 г.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис: .........................................					Дата: ...................

Име на подписалия: Атанас Буглов

Длъжност в организацията: Управител

Подпис: .........................................					Дата: ...................

Име на подписалия: Антонина Андреева

Длъжност в организацията: Прокурист