ГОДИШЕН   ДОКЛАД  ПО  ОКОЛНА

СРЕДА

( ГДОС )

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ,

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 105 –Н1 / 2012

“МОНТЮПЕ” ЕООД, Русе

Русе,  март 2016

`````````````````

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1.	Увод	2

2.   Система за управление на околната среда	6

3.   Използване на ресурси	12

3.1.  Използване на вода	12

3.2.  Използване на енергия	13

3.3.	Използване на суровини, спомагателни материали и горива	13

3.4.	Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива	16

4.	 Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда	16

4.1.  Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества	16

4.2.  Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух	21

4.3.	Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води	28

4.4.	Управление на отпадъците	34

4.5.  Шум	47

4.6.	Опазване на почвата и подземните води от замърсяване	52

5.	 Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие	55

6.	 Прекратяване работата на инсталации или части от тях	55

7.	 Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения	56

7.1.  Аварии	56

7.2.  Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията	56

8.   Подписване на годишния доклад	57

1. УВОД

  - Наименование на инсталацията, за която е издадено Комплексно разрешително:

“МОНТЮПЕ” ЕООД, гр. Русе

  - Адрес по местонахождение на инсталацията:

гр. Русе, Източна промишлена зона, Индустриален парк

1.3 Регистрационен номер на Комплексно разрешително:

№ 105-H1/2012

  - Дата на подписване:

06.02.2012 г.

  - Дата на влизане в сила на Комплексно разрешително:

06.02.2012 г.

1.6 Оператор на инсталацията:

“МОНТЮПЕ” ЕООД, гр. Русе

  - Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/ оператора:

гр. Русе,  7000 Източна промишлена зона, Индустриален парк

тел.:   082 / 884 – 800; факс:  082 / 884 - 359

e-mail: reception@montupet.bg

  - Лице за контакти:

Георги Колеолов  – специалист „Околна среда”

  - Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти:

гр. Русе, 7000, Източна промишлена зона, Индустриален парк

тел.:   0882 118 987;  0877 442 166 ; факс:  082 / 884 – 359

e-mail: georgi.koleolov@montupet-group.bg

1.10 Кратко описание на всяка от  дейностите/процесите, извършвани в инсталацията

„Монтюпе” ЕООД е завод за производство на автомобилни детайли от алуминиеви сплави.

Основните процеси, свързани с производствената дейност извършвани на площадката и попадащи в Приложение 4 на ЗООС са:

- Топене в шахтови и пудлингови пещи на алуминий

- Дегазация с азот и флюс

- Изработка на сърца

- Подготовка на матриците

- Автоматизирано отливане на автомобилни компоненти от алуминиева сплав, с употребата на поддържащи пещи, работещи на електрически ток;

Дейности, извършвани на площадката и непопадащи в Приложение 4 на ЗООС са:

- Регенериране на пясъка от леярските сърца за повторна употреба;

- Механична обработка на отливките до получаване на крайното изделие;

- Термична обработка на крайните изделия;

- Качествен контрол.

ТЕХНОЛОГИЧНА СХЕМА

на процеса за производство на цилиндрови глави

1.11 Производствен капацитет на инсталацията

| Инсталация | Капацитет | Годишно произведено количество от инсталацията за 2015 г. |
| --- | --- | --- |
| Инсталация, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС |
| Инсталация за претопяване, включително леене на алуминий | Топилен капацитет 840 t/ 24 h: Топилни пещи 384 t/ 24 h Поддържащи пещи 456 t/ 24 h | 35579 t/y ( 94.5 t/ 24 h) 10 бр. * 20 t/ 24 h 2 бр. * 40 t/ 24 h |
| Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: |
| Инсталация за регенерация на пясък с капацитет | 240 t/ 24 h | 39355 t 107,8 t/ 24 h |

1.12 РИОСВ , на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ - Русе

гр. Русе, бул. “Придунавски” № 20

1.13 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция “Дунавски район с център Плевен”

гр. Плевен, ул. Чаталджа №60

  - Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Организационните дейности в „Монтюпе” ЕООД, гр. Русе, свързани с управлението на околната среда се осъществяват от Специалист Околна среда”. Всички служители му оказват съдействие и предоставят при поискване и/или при необходимост, съгласно техните задължения, необходимата информация.

2. Система за управление на околната среда

Съгласно Условие №5 от Комплексно Разрешително,  Дружеството е разработило и прилага Система за управление на околната среда (СУОС) съгласно ISO 14001:2004.

На територията на производствената площадка на “Монтюпе” ЕООД, гр. Русе, се прилагат изискванията и на “Система за управление на качеството” съгласно ISO/ TS 16949:2009   - Quality management systems. Particular requirements for the application of ISO 9001:2008 for automotive production and relevant service part organizations и изискванията на BS OHSAS 18001:2007 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа“.

2.1 Структура и отговорности

Съгласно Условие 5.1.1 и Условие 5.1.2 е определен персоналът и са изготвени списъци на персонала, който извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Тези списъци са представени във свободен формат: Списък на отговорните лица за изпълнението на условията в комплексното разрешително

Определени са Отговорници Околна среда по производствени и административни участъци, с конкретни задължения по отношение на изпълнение на условията в разрешителното и изискванията на СУОС. Те са отговорни за съблюдаване  на правилата в своите участъци и докладват и се консултират при нужда със Специалист „СУК и Околна среда”

Списъците се съхраняват на вътрешния сървър на компанията и са достъпни за всички служители. Те се актуализират при промяна на персонала/лицата или отговорностите.  През отчетната година списъкът е актуализиран поради промяна (назначение на нови служители с отговорна функция).

Във всяка една процедура и инструкция са определени и конкретните отговорници по нейното прилагане и контролът по нейното изпълнение.

2.2  Обучение

В изпълнение на Условие 5.2.1 от Комплексното разрешително и на изискванията на Системите за управление на качеството и околната среда е изготвена и се прилага процедура СП0004 – Обучения и инструкция РИ8ОД0025 5.2.1 Определяне потребности обучение на персонала, за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала .

Съгласно тази процедура и инструкция, обучението обхваща всички равнища на ръководен и изпълнителски персонал, съобразно структурата за управление, дефинираните отговорности и установените и оценени нужди от обучение.

В съответствие с горецитираната процедура ежегодно се определят потребностите от обучения и се изготвят съответните програми за обучения. През 2015 г. са планирани 3 бр. обучения, като от тях са изпълнени 3 бр. обучения.

2.3 Обмен на информация

В изпълнение на Условие  5.3.1 на площадката се поддържа актуална информация за отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. През отчетната година списъкът е актуализиран поради промяна (назначение на нови служители с отговорна функция) и съответно актуализация на имената, местоположението на работното място и телефона за контакт.

В изпълнение на Условие 5.3.2 на територията на предприятието се поддържа актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на КР, техните адреси и начин за контакт (включително за спешни случаи). Списъкът е поставен на вътрешния сървър на компанията.

Обменът на информация се извършва, съгласно процедура СП0018 Обмен на информация. В нея са определени ролите и отговорностите по отношение на процеса на информиране и комуникация. Процедурата дефинира:

- Вътрешна информация – обмен на данни, обстоятелства и друга информация в рамките на различните нива на управление и длъжности в “Монтюпе” ЕООД

- Външна информация – отговори, писмена или електронна кореспонденция, телефонни разговори и дискусии или срещи с всяко външно за дружеството лице по отношение на околна среда

Вътрешната информация се разпространява посредством:

- табла за вътрешно-фирмена информация;

- компютърната мрежа на Дружеството;

- събрания по звена – info brief;

Външният обмен на информация по околна среда включва

- Входяща/изходяща кореспонденция

- Протоколи

Всички писмени запитвания и изходяща кореспонденция по отношение на ОС се регистрират в деловодството на Дружеството.

2.4 Документиране

Съгласно Условие 5.4.1 има изготвен актуален списък с нормативните актове, отнасящи се до работата на инсталациите – Списък на законовите и други изисквания по околна среда, приложими за "Монтюпе" ЕООД, Русе

и оценка на съответствието с тях. Списъкът се обновява цялостно веднъж годишно и се извършва оценка на съответствието. На месечна база се преглежда чрез справка с Държавен вестник за промяна в нормативната уредба и нужда.

Съгласно Условие 5.4.2 има изготвен списък и са документирани всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително, които се съхраняват на общия сървър на компанията и надостъпно място на площадката за лицата, отговорни за тяхното изпълнение.

Съгласно Условие 5.4.3 има изготвен списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ е предоставен с неговата актуална ревизия и дата на предоставяне на контролираното копие от документа– Регистър на разпространените контролирани копия от вътрешни документи.

Разпространението на документи – вътрешни и външни за Монтюпе ЕООД се извършва, съгласно процедура СП0002 – Управление на документи

2.5 Управление на документите

В Дружеството се прилага писмена процедура СП0002 – Управление на документи и инструкция РИ8ОД0026 5.5.1  Актуализация на документи за актуализация на документите, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията, а също и за изземване на невалидната документация, съгласно изискванията на Условие 5.5.1. и системите за управление в “Монтюпе” ЕООД. Управлението на документите обхваща, както вътрешните така и външните документи за Дружеството.

През отчетната година вследствие на оперативни нужди и промяна в нормативната уредба е извършена своевременна актуализация на приложимите вътрешни документи.

2.6 Оперативно управление

Изготвени са необходимите инструкции за експлоатация и поддръжка в съответствие с условията на Комплексно разрешително.

Обект на оперативно управление са тези дейности, продукти и услуги, за  “Монтюпе” ЕООД, гр. Русе, които са определени и класифицирани като значими аспекти на околната среда, съобразно Процедура “АСПЕКТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”.

В изпълнение на Условие 5.6.1 инструкциите се съхраняват на площадката в писмен вид и ще бъдат предоставени на компетентния орган при поискване от тяхна страна.

2.7 Проверка и коригиращи действия

Съгласно Условие 5.7.1, Условие 5.7.2 и Условие 5.7.3 са  изготвени  инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели. В тях са разписани изискванията за периодична оценка на съответствието със стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното и изискването и метода за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Изготвена е процедура СП0006 – Управление на несъответствия, коригиращи и превантивни действия и инструкция РИ8ОД0028 5.7.3 Установяване на причините за допуснати несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

В изпълнение на Условие 5.7.4, Условие 5.9.2  и разработена процедура SP0013 Законови и други изисквания, процедура SP0017 Оценка на съответствието и инструкция РИ8ОД0029 7.5.4 Периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби се извършва периодична оценка по изготвен списък с приложими нормативни разпоредби към работата на инсталацията по Условие 2 - Списък на законовите и други изисквания по околна среда, приложими за "Монтюпе" ЕООД, Русе.

2.8 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Съгласно нормативните изисквания е изготвен и съгласуван с всички компетентни органи вътрешен “ПЛАН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА АВАРИИ”, покриващ и изпълнението на Условие 5.8.2 от Комплексно разрешително № 105-Н1/2012. В Плана са представени и начини на действие за осигуряване на най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. Периодично се извършва инструктаж на персонала и се проверява подготовката му в съответствие с нормативните изисквания на Република България. Това включва периодичния инструктаж и проиграването на плана, веднъж годишно, като така се извършва периодичното обновяване на готовността му за действие. Проиграването на плана за бедствия и аварии, както и всички инструктажи се документират.

Изготвена е схема за евакуация на персонала в случай на бедствие или авария. Схемата включва евакуационните пътища за извеждане на хората и сборен пункт, откъдето те да бъдат извозени извън обсега на аварията. Схемата е разпространена и е поставена на видни места на територията на обекта. Разработени са 12 броя формуляри за :

| РФ8ОД0008 | 5.8.2-01 Регистър на опасните вещества |
| --- | --- |
| РФ8ОД0009 | 5.8.2-02 Списък на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората |
| РФ8ОД0010 | 5.8.2-03 Записи от проверката готовността на персонала за действие при аварии |
| РФ8ОД0011 | 5.8.2-04 Регистър на авариите |
| РФ8ОД0012 | 5.8.2-05 Проверка при авария и назначаване на коригиращи действия |
| РФ8ОД0013 | 5.8.2-06 Списък на средствата за оповестяване на авария |
| РФ8ОД0014 | 5.8.2-07 Проверка на средствата за оповестяване на аварията |
| РФ8ОД0015 | 5.8.2-08 Списък на средствата за лична защита |
| РФ8ОД0016 | 5.8.2-09 Проверка на средствата за лична защита |
| РФ8ОД0017 | 5.8.2-10 Списък на средствата за противодействие при авария |
| РФ8ОД0018 | 5.8.2-11 Проверка на средствата за противодействие при аварии |
| РФ8ОД0019 | 5.8.2-12 Списък на персонала, отговорен за действия, предвидени в аварийния план |

Прилага се процедура СП0002 – Управление на документи и инструкция РИ8ОД0027 5.8.1 Актуализация на документи след авария, която регламентира въвеждането на нови и изменението на наличните документи при всяка възникнала необходимост, вкл. и след аварийни ситуации.

2.9 Записи (документиране)

Записите, създавани и водени в “Монтюпе” ЕООД, гр. Русе, имат за цел както да послужат като доказателство за съответствие с изискванията на Комплексно разрешително № 105-Н1/2012 така и за ефективното действие на системите за управление.

В електронен формуляр и протоколи се документират и се съхраняват данните от наблюдението на емисионните и технически показатели, резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително (съгласно Условие 5.9.1).

В изпълнение на Условие 5.9.2  периодичнатa оценка на приложими нормативни разпоредби към работата на инсталацията по Условие 2 се вписват в - Списък на законовите и други изисквания по околна среда, приложими за "Монтюпе" ЕООД, Русе.

В изпълнение на Условие 5.9.4 се съхраняват данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/ пречиствателното оборудване.

През 2015 г. са актуализирани 9 бр. инструкции.

Съгласно Условие 5.9.5 е изготвен списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното. Тези документи се съхраняват в съответствие с Условие 5.9.6 и се предоставят при поискване от компетентните органи.

Воденето на всички записи в “Монтюпе” ЕООД, гр. Русе, е описано в  Процедура СП0003 “УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПИСИ”.

Съгласно Условие 5.9.3 данните за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия се документират във формуляри.

2.9.1 Установени несъответствия и предприети коригиращи действия през 2015 г.

С писма изх.№015/15.01.2015, изх.№038/19.01.2015 и изх.№056/12.02.2015 е информиран Министъра на МОСВ за Нотификациите за износ на отпадъци извън страната.

С писмо изх.№048/28.01.2015 в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е изпратена декларация по чл.194б от Закон за водите, а с писмо изх.№055/11.02.2015 е изпратено копие от проведен собствен мониторинг на подземни води и Оценка на съответствието на измерените стойности.

С писмо изх.№058/12.02.2015 до РИОСВ – Русе е представен Годишен отчет за веществата, които нарушават озоновия слой.

С писмо изх.№074/09.03.2015 в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е представен доклад за изпълнение на условията в разрешителното и платежни документи.

С писмо изх.№075/10.03.2015 до ИАОС е изпратена Годишни отчети за отпадъците през 2014.

С писмо вх.№003/05.01.2015 РИОСВ-Русе уведомява Дружеството във връзка с изпълнение на предписания към констативен протокол №МИ/16.10.2014, че:

- За Каруселно леене - Счита за целесъобразно, периодичността да се определя на база собствен автоматичен мониторинг по показател ООВ, със оптимална стойност 45 мг/Нм3, което ще определи и периода на насищане на активния въглен.

- За Инсталация за регенерация на пясък – Таблицата с контролираните параметри на пеща да се допълни с параметър температура на купола на пеща, тъй като същата се явява пречиствателно съоръжение. За оптимална стойност да се заложи температура 700-800оС.

Направено е предписание след актуализация на инструкцията по условие 9.1.4 и 15.1, същите да се предаставят в РИОСВ.

С писмо вх.№ АО 245/20.01.2015 до РИОСВ са изпратени актуализираните инструкции.

В периода 25.06-30.06.2015 е извършена планова проверка за изпълнение на условията от КР. Резултатите от проверката са представени в Констативен протокол №4 МИ/10.07.2015г. и в „Списък за проверка на изпълнението на условията на КР на Монтюпе ЕООД – гр.Русе“. За установените несъответствия са дадени 27 задължителни предписания, от които:

- 20 бр. със срок на изпълнение 23.07.2015 г.;

- 6 бр. със срок на изпълнение 31.07.2015 г.;

- 1 бр. със срок на изпълнение 14.08.2015 г.;

С писмо вх№ АО 4012/23.07.2015 г. Дружеството дава изискваната информация и документи по предписания с № - №1, №2, №3, №5, №6, №7, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №24, №25.

С писмо вх№ АО 4185/31.07.2015 г. Дружеството дава изискваната информация и документи по предписания с № - №8, №9, №16, №23, №26, №27.

С писмо вх№ АО 4282/07.08.2015 г. Дружеството дава изискваната информация и документи по предписание с №4.

С писмо вх.№ АО 3785/14.07.2015 Дружеството внася допълнителна информация към протокол №14/06.07.2015 г. относно работните часове по съоръжения и размерите на пробоотборните точки на изпускащите устройства.

На 17.07.2015 гражданин, чрез ел.поща подава сигнал за усещане на миризма на бакелит в ниската част на града. Сигнала е препредаден до РИОСВ-Русе с вх.№ ВСП-949 / 17.07.2015г. В същия ден РИОСВ извършва проверка на площадката. Проверката, в протокол № ХМ -17/17.07.2015г. констатира, че не са настъпвали аварийни ситуации, като спиранията и пусканията на отделните инсталации са представени по часове. Дадено е предписание за установяване на причини за появата на миризми и мерки за отстраняването им. В писмо вх.№ АО 3979/22.07.2015 г. Дружеството дава отговор на предписанието, като посочва, че са направени проверки на всички действащи изпускащи устройства в атмосферата и не са установени източници на интензивно миришещи вещества, които да се разпространяват извън производствената площадка. Представени са формуляри към извършените проверки.

На 20.07.2015г. РИОСВ – Русе връчва Констативни протоколи за установяване на административно нарушение:

- №15/20.07.2015 – за измерена концентрация по показател ООВ на ИУ№14 към инсталация „Регенерация на пясък 1“ – 86,1 mg/Nm3, при норма - 50 mg/Nm3;

- №16/20.07.2015 – за измерена концентрация по показател ООВ на ИУ№10 към инсталация за проточно леене „Карусел 1“ – 64,5 mg/Nm3, при норма - 50 mg/Nm3. В протокола е направено възражение от Дружеството, че измерването не е представително, тъй като е констатирана повреда в работата на инсталацията по време на измерването.

Едновременно с това са връчени на ръка и протоколи за извършени контролни измервания :

- По протокол от проверка №1/29.06.2015 – протокол от изпитване № 11-0374/09.07.2015 за Аминна кула 2 – ИУ №К21.

- По протокол от проверка №2/29.06.2015 – протокол от изпитване № 11-0375/09.07.2015 за Аминна кула 1 – ИУ №К07.

- По протокол от проверка №3/30.06.2015 – протокол от изпитване № 11-0379/09.07.2015 за Регенерация 1 – ИУ №К14.

- По протокол от проверка №4/01.07.2015 – протокол от изпитване № 11-0385/09.07.2015 за шахтова пещ Striko 3 – ИУ №К03.

- По протокол от проверка №5/01.07.2015 – протокол от изпитване № 11-0386/09.07.2015 за шахтова пещ Striko 4 – ИУ №К04.

- По протокол от проверка №6/01.07.2015 – протокол от изпитване № 11-0387/09.07.2015 за шахтова пещ Striko 3 – ИУ №К01.

- По протокол от проверка №7/01.07.2015 – протокол от изпитване № 11-0388/09.07.2015 за шахтова пещ Striko 5 – ИУ №К15.

- По протокол от проверка №8/02.07.2015 – протокол от изпитване № 11-0395/09.07.2015 за Регенерация 2 – ИУ №К28.

- По протокол от проверка №9/02.07.2015 – протокол от изпитване № 11-0396/09.07.2015 за Карусел 3 – ИУ №К12.

- По протокол от проверка №10/02.07.2015 – протокол от изпитване № 11-0397/09.07.2015 за Карусел 2 – ИУ №К11.

- По протокол от проверка №11/02.07.2015 – протокол от изпитване № 11-0398/09.07.2015 за Карусел 1 – ИУ №К10.

- По протокол от проверка №12/02.07.2015 – протокол от изпитване № 11-0400/09.07.2015 за Карусел 5 – ИУ №К24.

- По протокол от проверка №13/06.07.2015 – протокол от изпитване № 11-0401/09.07.2015 за Карусел 8 – ИУ №К27.

- По протокол от проверка №14/06.07.2015 – протокол от изпитване № 11-0402/09.07.2015 за Карусел 7 – ИУ №К26. В протокол от проверка №14/06.07.2015 са дадени две предписания за предоставяне на допълнителна информация относно работните часове по съоръжения и размерите на пробоотборните точки на изпускащите устройства.

С писмо вх.№ АО 3785/14.07.2015 Дружеството внася допълнителна информация към протокол №14/06.07.2015 г. относно работните часове по съоръжения и размерите на пробоотборните точки на изпускащите устройства.

На 22.07.2015г. (вечерта) постъпва сигнал от инж. Христо Милков – гл.експерт в РИОСВ-Русе, подаден чрез телефонно обаждане до Специалист ОС в „Монтюпе“, в който се казва, че сигналоподателя е установил задушлива миризма, като е посочил за източник площадката на „Монтюпе“. С писмо вх.№ АО 4052/24.07.2015, Дружеството уведомява РИОСВ-Русе, че е извършило проверка на въздуховодната мрежа и комините на завода и всички производствени халета и съоръжения, като не са установени извънредни емисии, както и наличие на неприятни миризми от площадката. Направено е обследване на три различни зони в гр.Русе, като не са установени  миризми на бакелит.

За периода 14.09 – 20.09.2015 г. са извършени контролни измерванияна емисиите в атмосферата за:

- По протокол от проверка №15/14.09.2015 – за Карусел 1 – ИУ №К10, протокол от направените изпитвания на показателите за изпусканите емисии в атмосферата, надвишаващи разрешените не е връчван на Дружеството.

- По протокол от проверка №17/19.09.2015 – за Карусел 1 – ИУ №К10, протокол от изпитване № 04-1068/23.09.2015 за Карусел 1 – ИУ №К10 са изпитвани ООВ – 7мг/Нм3; Толуен <0,20; Стирен <0,20; о-Ксилен <0,20; м-Ксилен <0,20; р-Ксилен <0,20; 1,1,1-Трихлоретан <0,20; 1,1,2-Трихлоретан <0,20;.

- По протокол от проверка №18/20.09.2015 – за Аминна кула 1 – ИУ №К07, протокол от направените изпитвания на показателите за изпусканите емисии в атмосферата, надвишаващи разрешените не е връчван на Дружеството.

В периода 01.09-16.09.2015 експерти на РИОСВ извършват вътрешна проверка по представени документи (Констативен протокол №30 МИ/16.09.2015 г). Констатирани са следните съответствия/ несъответствия с дадените в Констативен протокол № 04МИ/10.07.2015г:

- По предписание 1 – Предписанието е частично изпълнено;

- По предписание 2 – Предписанието е частично изпълнено;

- По предписание 3 – Предписанието е изпълнено;

- По предписание 4 – Предписанието е изпълнено;

- По предписание 5 – Предписанието е частично изпълнено;

- По предписание 6 – Предписанието не е изпълнено;

- По предписание 7 – Предписанието не е изпълнено;

- По предписание 8 – Предписанието е изпълнено;

- По предписание 9 – Предписанието е частично изпълнено;

- По предписание 10 – Предписанието е изпълнено;

- По предписание 11 – Предписанието е частично изпълнено;

- По предписание 12 – Предписанието не е изпълнено;

- По предписание 13 – Предписанието е частично изпълнено;

- По предписание 14 – Предписанието не е изпълнено;

- По предписание 15 – Предписанието не е изпълнено;

- По предписание 16 – Предписанието е изпълнено;

- По предписание 17 – Предписанието е изпълнено;

- По предписание 18 – Предписанието е частично изпълнено;

- По предписание 19 – Предписанието не е изпълнено;

- По предписание 20 – Предписанието не е изпълнено;

- По предписание 21 – Предписанието не е изпълнено;

- По предписание 22 – Предписанието е изпълнено;

- По предписание 23 – Предписанието е изпълнено;

- По предписание 24 – Предписанието е частично изпълнено;

- По предписание 25 – Предписанието е изпълнено;

- По предписание 26 – Предписанието е изпълнено;

- По предписание 27 – Предписанието е изпълнено;

В резултат на проверката са направени 4 бр. предписания:

- Да се представи в РИОСВ-Русе План-програма за отстраняване на констатираните несъответствия, като се заложи срок 15.11.2015 г.;

- Да се извърши техническо обследване на ефективността на работа на аспирационните и вентилационните системи в производствените помещения, включителни на ефективността на работа на пречиствателните съоръжения от оторизирана в България фирма;

- Аспирационните системи към линии за Каруселно леене на алуминий, да се приведат към изискванията на условията на КР по отношение на максимален дебит на ИУ;

- Всички източници на вредни емисии да се обхванат от аспирационните системи и да се изпускат в атмосферния въздух през съответните ИУ след пречистване.

В изпълнение на Предписание №1 от констативен протокол №30 МИ/16.09.2015 г. е внесена с писмо вх.№ АО 4930/23.09.2015г. План-програма за отстраняване на констатираните несъответствия.

С писмо вх.№ АО 4950/24.09.2015г. е внесена информация за демонтиране на втория вентилатор на аспирацията на Карусел 1.

С констативен протокол №43/25.09.2015 на експерти на РИОСВ е пломбирана механичната част на Карусел 1. Със заповед №437/17.11.2015 на Директора на РИОСВ е свалена пломбата, което е отразено в Констативен протокол №60 МВ/17.11.2015 г.

В изпълнение на Предписание №3 от констативен протокол №30 МИ/16.09.2015 г. е внесено с писмо вх.№ АО 5067/01.10.2015г. с информация за привеждане в съответствие на аспирационните системи на каруселните линии. В писмото е направено предложение за определяне на друг контролиран параметър (смяна на активния въглен на 720 часа) на пречиствателното съоръжение – камера с активен въглен.

С писмо изх.№219/01.10.2015 до Министъра на МОСВ, Директора на РИОСВ, Областния управител на обл.Русе Дружеството представя План за действия относно Карусел 1, включващ:

- Административни мерки и Система за управление на околната среда;

- Технически мерки;

- Контролни мерки;

- Дългосрочни действия.

В отговор с писмо изх.№3637/15.10.2015 Директорът на РИОСВ изразява становището си по отношение на съставения план и дава препоръки.

С писмо вх.№ АО 5544/27.10.2015 Дружеството дава информация по изпълнение на Предписание №4 от констативен протокол №30 МИ/16.09.2015 г.

С писмо вх.№ АО 5599/30.10.2015 Дружеството дава информация по изпълнение на Предписание №21 от констативен протокол №04 МИ/10.07.2015 г.

С писмо вх.№ АО 5885/16.11.2015 Дружеството дава информация по изпълнение на четирите предписания от констативен протокол №30 МИ/16.09.2015 г.

На 17.12.2015 год., експерти от РИОСВ-Русе извършват извънредна проверка на площадката. Проверено е :

- Фактическото състояние на линия за каруселно леене на алуминий – Карусел 1;

- Проверка на аспирационните системи и вентилаторите към всички каруселни линии;

- Контрола на работата на пречиствателните съоръжения на каруселните линии;

- Временното съхранение на готови сърца в халетата;

- Управлението на вентилационните системи тип „жалузи“;

- Топилно отделение;

- Инсталация за регенерация на пясък 1;

- Съхранение на активен въглен.

В резултат от проверката са направени 4 нови предписания:

- Да се представи в РИОСВ- Русе техническа документация (проекти или технически спецификации за двата типа пречиствателни съоръжения – ръкавни филтри с вар и камери с активен въглен, монтирани към каруселни линии №№2 №3 и №5 и  №№1, №4, №7 и №8;

- Да се представи в РИОСВ Русе техническа спецификация на монтираната на Карусел 7 система за ограничаване максималния дебит на газовете, като същата да съдържа заложените входни данни, параметрите за контрол и други;

- Да се представят протоколи за изпитване на техническата годност, включително за доказване на ефективността на пречиствателните съоръжения на монтираните в топилно отделение два броя за дегазация с азот и флюс;

- Да се представи в РИОСВ-Русе информация за количеството произведена качествена продукция по месеци за 2015 г.

- В началото на 2016 г. е представена исканата допълнителна информация по дадените предписания.

Освен предоставянето на допълнителна информация по изпълнение на дадените предписания Дружеството активно работи по внедряване на нови технологии, съобразени с НДНТ и по внасяне на корекции в технологичната и производствена дисциплина.  Основните точки могат да бъдат резюмирани в 3 направления:

- намаляване на източниците, влияещи върху околната среда;

- увеличаване на консумацията на спомагателни материали, което има положително влияние върху околната среда;

- инвестиционните предложения, които Дружеството е представило през 2015 г. до компетентните органи, за които се възнамерява да бъдат реализирани през 2016 г. и които ще доведат до намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда.

Направление I:  Намаляване на източниците, влияещи върху околната среда

Трите основни източници на емисии на общ въглеводород и амин в производствените процеси са:

- смола (катализатор и ускорител);

- диметилетиламин, наречен DMEA (катализатор на процеса на втвърдяване на пясъка, служещ за изработка на пясъчните сърца за производството на отливки);

- zip-slip (продукт, нанасян върху формите в сърцарен участък).

През 2015 г. консумацията на тези три продукта се увеличи, но производствените обеми на Дружеството се увеличиха с по-бърз темп. Това се вижда в представените 3 съотношения, които показват прогреса, който МОНТЮПЕ“ направи през 2015 г:

А) Намаляване на производството на готов пясък за пясъчните сърца на тон произведени цилиндрови глави (от двата продукта, които се произвеждат в Монтюпе, цилиндрови глави и носачи, само за цилиндровите глави се използва пясък. (Таблица 2014 / 2015 със съотношенията). Количеството на готов пясък на тон произведени глави намаля благодарение на работата на отдел Развойна дейност на Монтюпе, което има положително влияние върху емисиите и консумацията на енергия.

|  | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Произведени цилиндрови глави (отлят метал на каруселните линии) тонове | 26 530 | 30 125 |
| Подготвен пясък за пясъчни сърца, тонове | 30 172 | 33 847 |
| Съотношение приготвен пясък/произведени цилиндрови глави | 1,137 | 1,124 |
|  |  | - 1,2% |

Б) Намаляване на консумацията на смоли (катализатор и ускорител) на тон готов пясък. (Таблица 2014 / 2015). Консумацията на смола на тон готов пясък значително намаля. Това е благодарение на избора на новата смола, както и на оптимизацията на производствения процес, което има положително влияние върху отделянето на емисии на общи въглеводороди.

|  | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Подготвен пясък за сърца, тонове | 30 172 | 33 847 |
| Използвана смола и втвърдител, тонове | 371,0 | 410,3 |
| Съотношение (смола+втвърдител)/пясък | 1,23% | 1,21% |
|  |  | - 1,4% |

В) Намаляване на консумацията на DMEA на тон готов пясък. Това е благодарение на непрекъснатите оптимизации на параметрите на процеса, което има положително влияние върху емисиите на амин.

|  | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Подготвен пясък за сърца, тонове | 30 172 | 33 847 |
| Използван деметилетиламин, тонове | 33,6 | 35,4 |
| Съотношение DMEA / пясък | 0,111% | 0,105% |
|  |  | -6,5% |

Г) Другият консуматив, който е намалял, е природният газ на произведен тон (Таблица 2014 / 2015). Това е благодарение на направените инвестиции  за процеса на топене на метала, което има положително влияние върху консумацията на енергия и отделянето на емисии на CO2.

|  | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Произведени детайли (отлети нето), тонове | 15 525 | 17 559 |
| Консумация на природен газ , kWh | 57 360 893 | 62 903 228 |
| Съотношение kWh газ / отлети детайли | 3 695 | 3 582 |
|  |  | -3,1% |

Направление II: Увеличаване на консумацията на спомагателни материали, което има положително влияние върху околната среда.

Някои от консумациите на спомагателни материали и съотношението им са се увеличили през 2015 г., като за два материала това увеличение е целенасочено.

А) Увеличаване на консумацията на киселина за промивните кули. Монтюпе има две промивни аминни кули за процеса си. Тяхната цел е да обработва емисиите на DMEA, генерирани при производството на пясъчните сърца. Дружеството реши да намали pH на двете инсталации (от средно 2,7 на 2,2), за да намали емисиите на амин и риска от миризми, което има положително влияние върху емисиите на амин.

Б) Увеличаване на консумацията на активен въглен за филтриращите инсталации на линиите за леене. Филтриращите инсталации използват активен въглен. Монтюпе реши да увеличи честотата на смяна на активния въглен, за да намали риска филтрите да загубят ефективността си, което има положително влияние върху емисиите.

Направление III: Инвестиционни предложения за подобряване на влиянието върху околната среда, представени през 2015г.

Три инвестиционни предложения за подобряване на влиянието върху околната среда бяха представени през 2015г., които ще бъдат приложени през 2016г.

А) Инсталация за обмазване на матриците за сърца с продукта Varnish. Използването на продукта Varnish 2 пъти месечно за обмазване на инструментите в сърцарен участък ще намали значително дневната консумация на zip-slip (3-ти източник на емисии за завода), което има положително влияние върху емисиите на общи въглеводороди.

Б) Инсталация за рециклиране на метални стружки, генерирани при механична обработка. Пускането в експлоатация на 2 инсталации за претопяване на стружки от механична обработка ще увеличи вътрешното рециклиране на метал, следователно  и консумацията на първичен метал, което има положително влияние върху процеса на рециклиране и намаляване на количеството на предадени отпадъци.

В) Инсталация за обработка на водите от обмазването и механичната обработка. Поставянето на инсталация за обработка на водите от обмазка и механична обработка чрез филтриране ще позволи повторното използване на отпадната вода и намаляване на отпадъците за обработка, което има положително влияние върху консумацията на вода и обработването на отпадъците.

2.10 Докладване

Дружеството разполага с Комплексно разрешително № 105-Н1/2012 и настоящият доклад по околна среда се изготвя на основание чл. 125, т.5 от ЗООС и Условие 5.10.1 от комплексното разрешително, съгласно които Дружеството представя в РИОСВ Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото Комплексно разрешително, на хартиен и електронен носител.

Съгласно Условие 5.10.1 докладът е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед № РД – 806 / 31.10.2006 г. “Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително.

2.10 Актуализация на СУОС

Съгласно изискванията на системите за управление и във връзка с Условие 5.1.1., Системата за управление на околната среда (СУОС) се актуализира в случай на актуализация, изменение или издаване на ново Комплексно разрешително, при настъпване на значителни промени в нормативните изисквания и при друга необходимост от промяна.

През отчетната година, вследствие на оперативни нужди, промяна в технологията, промяна в нормативната уредба, предписания и сертификационен одит съгласно ISO 14001:2004 е извършена своевременна актуализация на приложимите вътрешни документи.

2.11 Уведомяване

През 2015 г. не са констатирани обстоятелства, изискващи действия по Условие 7 от КР.

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

Водоснабдяването на площадката на дружеството с вода за производствени нужди се осъществява на база сключен договор с “ВиК” ООД – Русе.

През отчетната година използваната вода на площадката е от „ВиК“ ООД - Русе. Количествата на доставена от „ВиК“ ООД - Русе вода на площадката на „Монтюпе” ЕООД за цялата 2015 г. е 46 058 m3.

В Дружеството се прилага инструкции РИ8ОД0032 8.1.5.2 Измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди.(Условие 8.1.5.2)

Прилага се инструкция по Условие 8.1.5.3 - РИ8ОД0033 8.1.5.3 Оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди.

Количествата на използваната вода от Инсталация за претопяване, включително леене на алуминий и оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди е докладвано в представената по-долу Таблица 3.1 Условие 8.1.6.1 и Условие 8.1.6.2 :

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишна норма за ефективност, съгласно КР, m3 / единица продукт | Използвано годишно количество, m3 | Използвано количество за единица продукт, m3/t | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВиК ООД, Русе | 0.14 | 17 942 | 0,50 | Не* |

*С писмо изх №319/28.11.2013 е внесено уведомление за инвестиционно намерение Реконструкция, модернизация, нови спомагателни дейности и увеличаване на капацитета на предприятие за производство на на автомобилни компоненти от алуминиева сплав. В уведомлението са отразени всички констатирани несъответствия и причините за тях и коригирани заложените количества използвани ресурси, суровини и генерирани отпадъци. Процедурата е прекратена в началото на 2016 година. Дружеството ще включи промените свързани с консумация на вода в следващите инвестиционни предложения.

По Условие 8.1.3 се прилага инструкция - РИ8ОД0030 8.1.3  Експлоатация и поддръжка на оборотни цикли на охладителни системи.

Съгласно Условие 8.1.4 и инструкция РИ8ОД0031 Проверки техническото състояние на водопроводната мрежа, през 2015 г. са извършени две проверки на техническото състояние на откритата част на водопроводната мрежа и една проверка на закритата част на водопроводната мрежа. По време на проверките течове и несъответствия не са констатирани. Данните са отразени във формуляр РФ7ПП0090.

3.2. Използване на енергия

Консумацията на електроенергия за единица продукт за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, използвана през 2015 г. е докладвана в представената по - долу Таблица 3.2.

През годината не са констатирани несъответствия на измерените/ изчислените количества електроенергия с определените такива.

Таблица 3.2

| Електроенергия | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, МWh/t единица продукт | Годишна консумация на електронергия за инсталция по условие 2, МWh/t | Използвано количество, МWh/ за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 0,352 | 7 003 | 0,197 | Да |

Отчитането на енергийните източници /електроенергия, природен газ, вода/  Условие 8.2.2.1 се извършва съгласно инструкция РИ8ОД0020 - Засичане консумацията на енергийните източници. Данните се въвеждат в отделни бази данни и се следят на седмична и месечна база. Измерване и документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди се извършва съгласно РИ8ОД0035. Оценка на съответствието (Условие 8.2.2.2) на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди се извършва съгласно РИ8ОД0036.

В изпълнение на Условие 8.1.2.1 и Условие 8.2.2.3 Дружеството прилага инструкция РИ8ОД0034 8.2.1.2 Експлоатация и поддръжка на електропреобразувателни части на поддържащи пещи

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Представените по-долу данни в таблиците за употребени суровини, спомагателни материали и горива са във вид и количества са съгласно определените в актуализираното разрешително – Комплексно разрешително 105- Н1/2012, както и съгласно реалните употребени в производството.

В настоящия доклад са докладвани:

- годишните стойности на нормите за ефективност на ползваните суровини, спомагателни материали и гориво (Условие 8.3.3.1) за инсталацията по Условие 2., попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС. (Условие 8.3.3.2.)

- резултатите от оценката на съответствието (Условие 8.3.2.2), на установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

3.3.1 Използването на суровини

През отчетната 2015 г. на производствената площадка на “Монтюпе” ЕООД са използвани представените в Таблица 3.3.1 суровини, при употребата за които, са поставени норми за ефективност съгласно Условие 8.3.1.1 :

Таблица 3.3.1

| Суровини | Употреба годишно к-во, t/y | Количество за ед. продукт, [t/t продукт] | Годишна норма за ефективност по КР [t/t продукт] | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Алуминиеви слитъци за производството на цилиндрови глави | 20 127 | 0,566 | 0,565 | Да |
| Металургични добавки за производството на цилиндрови глави | 178 | 0.005 | 0,003 | Не* |

* Завишеното количество на използваните металургични добавки се дължи на използването на слитъци от различни доставчици (алуминиева сплав– второ топене), които изискват различно съотношение на добавките от вече установеното, както и частични промени в технология с цел постигане на съответствието на продукта към клиентските изисквания. С писмо изх №319/28.11.2013 е внесено уведомление за инвестиционно намерение Реконструкция, модернизация, нови спомагателни дейности и увеличаване на капацитета на предприятие за производство на на автомобилни компоненти от алуминиева сплав.  Процедурата е прекратена в началото на 2016 година. Дружеството ще включи промените свързани с консумация на металургични добавки в следващите инвестиционни предложения.

3.3.2 Използването на спомагателни материали

През отчетната 2015 г. на производствената площадка на “Монтюпе” ЕООД са използвани представените в Таблица 3.3.2 спомагателни материали, при употребата за които, са поставени норми за ефективност съгласно Условие 8.3.1.2 :

Таблица 3.3.2

| Спомагателни материали | Употреба годишно к-во, t/y | Количество за ед. продукт, [t/t продукт] | Годишна норма за ефективност по КР [t/t продукт] | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Флюс за алуминиева сплав R:36/38 | 425 | 0.000012 | 0.001 | Да |
| Флюс за алуминиева сплав R:22, R:36/37/38, S:36/37/39 | 27200 | 0.0008 | 0.001 | Да |

3.3.3 Използването на гориво

През отчетната 2015 г. на производствената площадка на “Монтюпе” ЕООД са използвани представените количествав Таблица 3.3.3 природен газ, при употребата за които, са поставени норми за ефективност съгласно Условие 8.3.1.3 :

Таблица 3.3.3

| Спомагателни материали | Употреба годишно к-во, Nm3/y | Количество за ед. продукт, [Nm3/t продукт] | Годишна норма за ефективност по КР [Nm3/t продукт] | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Природен газ | 4 755 950 | 133,67 | 163 | Да |

Общото количество природен газ използван на площадката на „Монтюпе“ ЕООД е  6 760 880 Нм3.

В изпълнение на Условие 8.3.2.1 и Условие 8.3.2.2 са разработени и внедрени инструкции РИ8ОД0037 8.3.2.1 Измерване и документиране на изразходваните количества суровини, спомагателни материали и гориво за производствени нужди и РИ8ОД0038 8.3.2.2 Оценка на съответствието на изразходваните количества суровини, спомагателни материали и гориво за производствени нужди,

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

В съответствие с условие 8.3.4.1 са набавени всички листи за безопасност на съответните вещества и препарати.  В съответствие с условие 8.3.4.1.1 листите за безопасност се съхраняват на площадката  и при нужда се предоставят на контролните органи.

Разработена е и внедрена инструкция РИ8ОД0002 Съхранение на суровини и материали по участъци. Съгласно условие 8.3.4.2 – химикали и масла, сярна киселина, дизелово се съхраняват в съответните складове и за оборудвани със събирателни вани и/или обваловки

Съгласно условие 8.3.4.3 е разработена и внедрена инструкция РИ8ОД0039 Поддръжка на резервоари, инструкция РИ8ОД0006 Проверка събирателни вани обваловки и формуляр РФ8ОД0003 Проверка на събирателни вани, обваловки. През отчетния период са извършени 12 проверки на събирателните вани и обваловки на площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива. По време на проверките течове и несъответствия не са констатирани. Всички набелязани забележки по степен на запълване или нужда от поправки са били отстранени в срок.

През отчетната година е извършена една проверка на съоръженията и площадките за временно съхранение. Несъответствия не са констатирани.

Съгласно условие 8.3.4.4 е разработена и внедрена инструкция РИ8ОД0040 8.3.4.4 Поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали и горива.

Извършват се проверки на тръбопреносната мрежа по време на планираните превантиви на инсталациите съгласно план график. През годината не са констатирани течове, разливания или други пропуски по тръбопреносната мрежа за спомагателни материали разположена на територията на производствената площадката.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества

В представената по-долу таблица е докладван всеки замърсител, чието годишно количество (емисия и/или употреба) е по-голямо от посочената прагова стойност, за който “Монтюпе” ЕООД, гр. Русе, има задължение да докладва, съгласно условията в Комплексно разрешително № 105-Н1/2012 и изискванията на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Отразени са също така и тези вещества, при които не се наблюдава превишение на определеният праг, като мястото им в таблицата е отразено с тире “-“, а в скоби е посочено изчисленото годишно количество за съответното вещество.

Таблица 4.1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове | Праг за пренос на замърсите, извън площ. kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздуха kg/год. | Във въздуха Кг/единица продукт | във води kg/год. | Във водите/единица продукт | в почва kg/год. |  |  |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) | - (177 895) C | 5 | - | - | - | - | 500000 |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | - (21 347 400) C | 600 | - | - | - | - | 100000000 |
| 7# |  | ЛОС без метан (NMVOC) | - (40819) М | 1,147 | - | - | - | - | 100000 |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | - (17647) М | 0,496 | - | - | - | - | 100000 |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | - (9669) М | 0,272 | - | - | - | - | 150000 |
| 12# |  | Общ азот | - | - | - (1124) М | 0,0316 | - | - | 50000 |
| 13# |  | Общ фосфор | - | - | - (101,4) М | 0,00285 | - | - | 5000 |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu) | - | - | - (0,61) М | 0.000017 | - | - | 50 |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) | - | - | - (1,5) М | 0.000042 | - | - | 20 |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | - | - | - (9,02) М | 0.00025 | - | - | 100 |
| 71# | 108-95-2 | Феноли (като общ С) | - | - | - (1,07) М | 0,00003 |  |  | 20 |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (ТОС) | - | - | - (1943) М | 0,055 | - | - | 50000 |
| 86# |  | Фини прахови частици < 10 μm | - (16265) М | 0,457 | - | - | - | - | 50000 |

При попълване товарите на годишните замърсители, посочени в Таблица 1 са използвани следните подходи (методи):

- количеството на замърсители с № 2#, 3#, е изчислено в съответствие с утвърдена от Министъра на околната среда и водите Методика по чл. 25, ал. 6 от Закона за чистотата на атмосферният въздух

|  | 2015 | ЕF |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество разтопен алуминий, t | 35 579 |  |  |
| Емисии CO, kg | 177 895 | 5 | kg/Mg продукция |
| Емисии CO2, kg | 21 347 400 | 600 | kg/Mg продукция |

- количеството на замърсители с № 7#, 8#, 11# и 86# е изчислено с използване на данни от собствен мониторинг към измерени дебити и

- работни часове за всяко изпускащо устройство

| Изп. У-во | Инсталация | Прот.№/ дата | Раб. Часове | Дебит | Прах kg | SОx kg | TOC kg | Nox kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИУ К10 | Карусел 1 | 186/29.04.2015 | 4617 | 48481 | 0.0000055 | 0.000003 | 0.000018 | - |
| ИУ К11 | Карусел 2 | 190/29.04.2015 | 6258 | 63618 | 0.0000066 | 0.000004 | 0.000013 | - |
| ИУ К12 | Карусел 3 | 187/29.04.2015 | 3126 | 50528 | 0.0000070 | 0.000003 | 0.000020 | - |
| ИУ К13 | Карусел 4 | 713/11.11.2015 | 940 | 26411 | - | 0.000003 | 0.0000173 | 0.000016 |
| ИУ К24 | Карусел 5 | 185/29.04.2015 | 5434 | 91281 | 0.0000073 | 0.000005 | 0.000016 | - |
| ИУ К24 | Карусел 5 | 709/11.11.2015 | 1556 | 36717 | - | 0.000003 | 0.000019 | 0.000013 |
| ИУ К26 | Карусел 7 | 188/29.04.2015 | 4661 | 54333 | 0.0000048 | 0.000005 | 0.000015 | - |
| ИУ К26 | Карусел 7 | 715/11.11.2015 | 1392 | 27441 | - | 0.000003 | 0.000016 | 0.0000116 |
| ИУ К27 | Карусел 8 | 189/29.04.2015 | 6503 | 54509 | 0.0000036 | 0.000003 | 0.000021 | - |
| ИУ К01 | Топ,пещ Striko 1 | 177/29.04.2015 | 7680 | 3439 | 0.0000022 | 0.000003 | 0.000016 | 0.000031 |
| ИУ К02 | Топ,пещ Striko 2 | 178/29.04.2015 | 6720 | 3739 | 0.0000033 | 0.000003 | 0.000018 | 0.000026 |
| ИУ К04 | Топ,пещ Striko 3 | 179/29.04.2015 | 7520 | 4307 | 0.0000025 | 0.000003 | 0.000029 | 0.000025 |
| ИУ К15 | Топ,пещ Striko 4 | 191/29.04.2015 | 8000 | 6204 | 0.0000081 | 0.000006 | 0.000013 | 0.000028 |
| ИУ К16 | Топ,пещ Striko 5 | 180/29.04.2015 | 7680 | 5352 | 0.0000035 | 0.000003 | 0.000018 | 0.000021 |
| ИУ К05 | Топ,пещ Sklenar 1* | 110/23.04.2014 | 840 | 11634 | 0.0000048 | 0.000003 | 0.000026 | 0.00001 |
| ИУ К19 | Топ,пещ Sklenar 2* | 111/23.04.2014 | 1200 | 9699 | 0.0000017 | 0.000021 | 0.000016 | 0.000027 |
| ИУ К06 | Дегазация на азот и флюс 1 | 192/29.04.2015 | 8000 | 13861 | 0.0000035 | - | - | - |
| ИУ К20 | Дегазация на азот и флюс 2** | 192/29.04.2015 | 8000 | 9699 | 0.0000035 | - | - | - |
| ИУ К09 | Пещ сушене матрици 1 | 184/29.04.2015 | 6640 | 1322 | - | - | - | 0.000053 |
| ИУ К23 | Пещ сушене матрици 2 | 183/29.04.2015 | 6640 | 3930 | - | - | - | 0.000036 |
| ИУ К14 | Регенерация 1 | 181/29.04.2015 | 4460 | 28459 | 0.0000151 | 0.000003 | 0.000014 | 0.000031 |
| ИУ К28 | Регенерация 2 | 182/29.04.2015 | 6780 | 21307 | 0.0000123 | 0.000003 | 0.000012 | 0.000040 |
| ОБЩО за площадката 2015 г. [kg/y] | 16265 | 9669 | 40819 | 17647 |

*Данните за  измерените концентрации на замърсителите са от 2014 г.

**Данните за  измерените концентрации на замърсителите са от „Дегазация на азот и флюс 1“

- количеството на замърсители с № 12#, 13#, 20#, 22#, 24#, 71# и 76# е изчислено с използване на данни от собствен мониторинг към общ дебит за годината

| Точка № 1 | m3/год. | Количество | Товар за първо полугодие | Точка № 1 | m3/год. | Количество | Товар за второ полугодие | Товар за 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Първо шестмесечие | Второ шестмесечие |  |
| Показател | mg/dm3 | m3/y | kg/y | Показател | mg/dm3 | m3/y | kg/y | Kg./y |
| Азот амонячен | 69,6 | 10068 | 701 | Азот амонячен | 33 | 12845 | 424 | 1124 |
| Фосфати (като Р) | 1,14 |  | 11,5 | Фосфати (като Р) | 7 |  | 89,9 | 101.4 |
| ХПК | 94,2 |  | 948 | ХПК | 380 |  | 4881 | 5829 |
| Феноли (летливи) | 0,02 |  | 0,2 | Феноли (летливи) | 0,068 |  | 0.87 | 1.07 |
| Мед | 0,01 |  | 0,1 | Мед | 0,04 |  | 0.51 | 0.61 |
| Никел | 0,01 |  | 0,1 | Никел | 0,11 |  | 1.4 | 1.5 |
| Цинк | 0,666 |  | 6,71 | Цинк | 0,18 |  | 2.31 | 9.02 |
| ТОС | = ХПК/3 | 1943 |

Докладване на изпускане на замърсители в почвата не е извършено,тъй като от дейността на Дружеството не се генерират отпадъци, които да са предмет на обезвреждане „почвана обработка” и „ дълбочинно инжектиране”.

Докладване на пренос на замърсители в отпадъчни води извън площадката не е извършено тъй като от дейността на Дружеството не се предават промишлени отпадъчни води предназначени за преработка вкл. почистване.

Данни за пренос извън площадката на отпадъци са докладвани в точка 4.4 Управление на отпадъци

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Информацията представена в настоящата т.4.2. се отнася за реално изградените и въведени в експлоатация инсталации и съоръжения, емитиращи емисии в атмосферния въздух през отчетния период:

- Източник – Проточно леене (Каросел)

  - Инсталация за третиране с вар към изпускащо устройство №К10

  - Инсталация за третиране с вар към изпускащо устройство №К11

  - Инсталация за третиране с вар към изпускащо устройство №К12

  - Инсталация за третиране с вар към изпускащо устройство №К13

  - Инсталация за третиране с вар към изпускащо устройство №К24

  - Инсталация за третиране с вар към изпускащо устройство №К26

  - Инсталация за третиране с вар към изпускащо устройство №К27

- Източник – Изработка на сърца

  - 1 бр ръкавен филтър и 1бр Промивна кула с H2SO4 към изпускащо устройство №К07

  - 1 бр ръкавен филтър и 1бр Промивна кула с H2SO4 към изпускащо устройство №К021

- Източник – Инсталация за регенерация на пясъка

  - 1 бр Ръкавен филтър към изпускащо устройство № К14

  - 1 бр Ръкавен филтър към изпускащо устройство № К28

- Източник – Инсталация за Подготовка на матрици

  - 1 бр. метален филтър към изпускащо устройство К29

Дружеството е изготвило инструкции за експлоатация, поддържане и  мониторинг на работата на пречиствателните съоражения РИ8ОД0041 9.1.4 Експлоатация и поддръжка на пречиствателно съоръжения по условие 9.1.1 (Условие 9.1.4) и инструкция РИ8ОД0042 9.1.5.1 Оценка съответствие измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определите по условие 9.1.2 (Условие 9.1.5.1)

Резултатите от извършените проверки се документират и съхраняват (Условие 9.1.6.1) РФ9ОД0032 Проверка на контролираните параметри

Резултатите от извършените проверки на съответствието на стойностите се документират и съхраняват (Условие 9.1.6.2)

През отчетния период са извършени 2286 проверки на контролираните параметри. Не са констатирани несъответствия на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения за емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух

През отчетния период не са констатирани несъответствия на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферня въздух, като резултатите от извършените измервания са представени в попълнените по-долу изискващи се Таблица 4.2.1 – Таблица 4.2.18

Таблица 4.2.1

Източник – Комин на шахтова пещ  STRICO 1, изпускащо устройство №К01

Дебит при нормализирани условия  - 3439 Nm3/h

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm3 | 10 | - | 2.2 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 170 | - | 3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| NOx | mg/Nm3 | 150 | - | 31 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 16 | Веднъж годишно | 1/ 100 |

Таблица 4.2.2

Източник – Комин на шахтова  пещ STRICO 2, изпускащо устройство №К02

Дебит при нормализирани условия  - 3739 Nm3/h

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm3 | 10 | - | 3.3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 170 | - | 3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| NOx | mg/Nm3 | 150 | - | 26 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 18 | Веднъж годишно | 1/ 100 |

Таблица 4.2.3

Източник – Комин на шахтова  пещ STRICO 3, изпускащо устройство №К03

Дебит при нормализирани условия  - 4307 Nm3/h

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm3 | 10 | - | 2.5 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 170 | - | 3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| NOx | mg/Nm3 | 150 | - | 25 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 29 | Веднъж годишно | 1/ 100 |

Таблица 4.2.4

Източник – Комин на дегазация, изпускащо устройство №06

Дебит при нормализирани условия  - 13861 Nm3/h

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm3 | 10 | - | 3,5 | Веднъж годишно | 1/ 100 |

Таблица 4.2.5

Източник – Комин на инсталация за проточно леене (Каросел 1), изпускащо устройство №К10

Дебит при нормализирани условия  - 48481 Nm3/h

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm3 | 20 | - | 5.5 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 100 | - | 3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 18 | Веднъж годишно | 1/ 100 |

Таблица 4.2.6

Източник –  Комин на инсталация за проточно леене (Каросел 2), изпускащо устройство №К11

Дебит при нормализирани условия  - 63618 Nm3/h

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm3 | 20 | - | 6.6 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 100 | - | 4 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 13 | Веднъж годишно | 1/ 100 |

Таблица 4.2.7

Източник –  Комин на инсталация за проточно леене (Каросел 3), изпускащо устройство №К12

Дебит при нормализирани условия  - 50528 Nm3/h

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm3 | 20 | - | 7.0 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 100 | - | 3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 20 | Веднъж годишно | 1/ 100 |

Таблица 4.2.8

Източник –  Комин на инсталация за проточно леене (Каросел 4), изпускащо устройство №К13

Дебит при нормализирани условия  - 26411 Nm3/h

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| SO2 | mg/Nm3 | 100 | - | 3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 17.3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |

Таблица 4.2.9

Източник –  Комин на инсталация за проточно леене (Каросел 5), изпускащо устройство №К24

Дебит при нормализирани условия  - 91281 Nm3/h

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm3 | 20 | - | 7.3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 100 | - | 5 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 16 | Веднъж годишно | 1/ 100 |

Таблица 4.2.10

Източник –  Комин на инсталация за проточно леене (Каросел 7), изпускащо устройство №К26

Дебит при нормализирани условия  - 54333 Nm3/h

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm3 | 20 | - | 4.8 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 100 | - | 5 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 15 | Веднъж годишно | 1/ 100 |

Таблица 4.2.11

Източник –  Комин на инсталация за проточно леене (Каросел 8), изпускащо устройство №К27

Дебит при нормализирани условия  - 54509 Nm3/h

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm3 | 20 | - | 3.6 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 100 | - | 3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 21 | Веднъж годишно | 1/ 100 |

Таблица 4.2.12

Източник – Пещ за сушене на матрици, изпускащо устройство №К09

Дебит при нормализирани условия  - 1322 Nm3/h

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NOx | mg/Nm3 | 300 | - | 53 | Веднъж годишно | 1/ 100 |

Таблица 4.2.13

Източник – Пещ за сушене на матрици, изпускащо устройство №23

Дебит при нормализирани условия  - 3930 Nm3/h

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NOx | mg/Nm3 | 300 | - | 36 | Веднъж годишно | 1/ 100 |

Таблица 4.2.14

Източник – Инсталация за регенерация на пясъка 1, изпускащо устройство №К14

Дебит при нормализирани условия  - 28459 Nm3/h

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm3 | 20 | - | 15.1 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 400 | - | 3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| NOx | mg/Nm3 | 400 | - | 31 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 14 | Веднъж годишно | 1/ 100 |

Таблица 4.2.15

Източник – Инсталация за регенерация на пясъка 2, изпускащо устройство №К28

Дебит при нормализирани условия  - 21307 Nm3/h

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm3 | 20 | - | 12.3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 400 | - | 3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| NOx | mg/Nm3 | 400 | - | 40 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 12 | Веднъж годишно | 1/ 100 |

Таблица 4.2.16

Източник – Комин на шахтова  пещ STRICO 4, изпускащо устройство №К4

Дебит при нормализирани условия  - 6204 Nm3/h

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm3 | 20 | - | 8,1 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 400 | - | 6 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| NOx | mg/Nm3 | 400 | - | 28 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 13 | Веднъж годишно | 1/ 100 |

Таблица 4.2.17

Източник – Комин на шахтова  пещ STRICO 5, изпускащо устройство №К15

Дебит при нормализирани условия  - 5352 Nm3/h

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm3 | 20 | - | 3,5 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 400 | - | 3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| NOx | mg/Nm3 | 400 | - | 21 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 18 | Веднъж годишно | 1/ 100 |

Изготвени са и се прилагат инструкции:

- По Условие 9.2.5 - РИ8ОД0009 9.2.5  Емисии въздух – оценка на съответствие, установяване на причини за несъответствие и коригиращи действия на измерените стойности на контролираните параметри

- По Условие 9.3.2 - РИ8ОД0043 9.3.2  Оценка наличие неорганизирани емисии;

- По Условие 9.3.3 - РИ8ОД0044 9.3.3  Оценка спазване мерки неорганизирани емисии;

- По Условие 9.4.3 - РИ8ОД0045 9.4.3 Оценка спазване мерки интензивно миришещи вещества.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Изградените пречиствателни съоръжения (Условие 10.1.1 иУсловие 10.2.1) за отпадъчни води са както следва:

- Източник: охлаждащи и битово–фекални води от площадката

  - Трисекционен водоплътен утаител

- Източник: пречистени дъждовни води от площадката

  - Каломаслоуловители

Съгласно условие 10.1.1.2 и условие 10.2.1.2 са определени контролираните параметри, техните стойности и честотата на мониторинг на пречиствателните съоражения.

По Условие 10.1.1.3 и Условие 10.2.1.3 се прилагат инструкции РИ8ОД0046 10.1.1.3 Експлоатация и поддръжка на пречиствателно съоръжения по условие 10.1.1.2 и РИ8ОД0051 10.2.1.3 Експлоатация и поддръжка на пречиствателно съоръжения по условие 10.2.1.1

Прилагат се инструкции РИ8ОД0047 10.1.1.5.1 Оценка съответствие измерени стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените по условие 10.1.1.2 и РИ8ОД0052 10.2.1.5 Оценка съответствие измерени стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените по условие 10.2.1.2

Съгласно Условие 10.1.1.6.1 и Условие 10.2.1.6.1 на площадката се съхранява писмена документация по условия 10.1.1.2 и 10.2.1.2.

Съгласно Условие 10.1.1.6.2 и Условие 10.2.1.6.2 на площадката се съхраняват резултатите от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения. Записите се правят във формуляр РФ8ОД0024 10.1.1.3 Проверка на контролираните параметри на ПС. През 2015 г. са направени  6 бр. проверки, като не са установени несъответствия.

Съгласно Условие 10.1.1.6.3 и Условие 10.2.1.6.3 на площадката се съхраняват резултатите от проверките на съответствието на стойностите от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения. Записите се правят във формуляр РФ8ОД0024 10.1.1.3 Проверка на контролираните параметри на ПС.

Съгласно Условие 10.1.2.2 се прилага инструкция РИ8ОД0048 10.1.2.2  Проверки техн.състояние канализационна мрежа. Данните се отбелязват във формуляр РФ7ПП0090 Проверка течове. През годината е извършена 1 проверка, не са открити несъответствия.

Дружеството има сключен е договор с дружеството, експлоатиращо градската канализационна система – ВиК ООД, Русе за заустване на смесен поток – охлаждащи и битово-фекални отпадъчни води. (Условие 10.1.2.1)

Съгласно Условие 10.1.4.2 се прилага инструкция РИ8ОД0049 10.1.4.2 Измерване на количеството отпадъчни води. За 2015 година количеството на изчислените отпадъчни води изпуснати към канализационната система са 22 913 м3.

Съгласно Условие 10.1.4.3 се прилага инструкция РИ8ОД0050 10.1.4.3 Оценка съответствие на резултатите от собствен мониторинг с определените максимално допустими по таблица 10.1.2.1

Съгласно Условие 10.2.4.2 се прилага инструкция РИ8ОД0053 10.2.4.2 Измерване на количеството дъждовни води

Съгласно Условие 10.2.4.3 се прилага инструкция РИ8ОД0054 10.2.4.3 Оценка съответствие на резултатите от собствен мониторинг с определените максимално допустими по таблица 10.2.2.1

4.3.1 Собствен мониторинг

Данните в по-долу приложените Таблица 4.3.1 и Таблица 4.3.2 са съгласно изискванията на Условие 10.1.2.1 и Условие 10.1.4.1, Таблица 4.3.3, Таблица 4.3.4, Таблица 4.3.5 и Таблица 4.3.6 са съгласно изискванията на Условие 10.2.2.1и Условие 10.2.4.1 от Комплексно разрешително № 105-Н1/2012.

Мониторинг на ТП №1 -  Таблица 4.3.1към Условие 10.1.2.1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг* | Съответствие* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | рН | 6.5 - 9 | 7,15±0,05 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 200 | 51,0±3,6 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | <0,05 | Веднъж на шест месеца | Да |

Мониторинг на ТП №2  - Таблица 4.3.2 към Условие 10.1.2.1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг* | Съответствие* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протокол №2015/6102 - 05.08.2015 г. |
| Активна реакция | рН | 6.5 - 9 | 7,16±0,05 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 200 | 36,0±2,0 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Сулфати | mg/dm3 | 400 | 48,6±3,4 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 35 | 69,6±6 | Веднъж на шест месеца | Не* |
| Фосфати (като Р) | mg/dm3 | 15 | 1,14±0,08 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Цианиди (общи) | mg/dm3 | 1.0 | 0,04±0,004 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Цианиди (свободни) | mg/dm3 | 0.5 | 0,028±0,003 | Веднъж на шест месеца | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 400 | 34,3±3,4 | Веднъж на шест месеца | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 700 | 94,2±9,4 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Хром шествалентен | mg/dm3 | 0.5 | <0,002 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Мед | mg/dm3 | 1.0 | <0,01 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Никел | mg/dm3 | 1 | <0,01 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 5 | 0,666±0,047 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Желязо (общо) | mg/dm3 | 10.0 | <0,01 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0.5 | <0,001 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Олово | mg/dm3 | 1 | <0,001 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Арсен | mg/dm3 | 0.5 | <0,01 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Сулфиди | mg/dm3 | 1,5 | 10,1±1 | Веднъж на шест месеца | Не* |
| Аниоактивни А-СПАВ | mg/dm3 | 10.0 | 1,926±1,93 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Феноли(летливи) | mg/dm3 | 1.0 | 0,020±0,002 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Живак | mg/dm3 | 0.05 | <0,001 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 1,03±0,103 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Протокол №2015/6102А - 05.08.2015 г. |
| Хром триваленетен | mg/dm3 | 2.5 | <0,02 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Животински мазнини и растителни масла | mg/dm3 | 100 | 3,0±0,3 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Протокол №73/1/24.11.2015 г. |
| Активна реакция | рН | 6.5 - 9 | 7,70±0,03 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 200 | 14,0±2,9 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 35 | 33,0±1,9 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Фосфати (като Р) | mg/dm3 | 15 | 7,0±0,56 | Веднъж на шест месеца | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 400 | 15,0±1 | Веднъж на шест месеца | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 700 | 380,0±24 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Сулфати | mg/dm3 | 400 | 94,2±5,3 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Желязо (общо) | mg/dm3 | 10.0 | 0,150±0,022 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Протокол №11676/02.12.2015 г. |
| Арсен | mg/dm3 | 0.5 | 0,0050±0,0005 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Живак | mg/dm3 | 0.05 | <0,0005 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Сулфиди | mg/dm3 | 1,5 | 0,744±0,74 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Цианиди (общи) | mg/dm3 | 1.0 | <0,005 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Животински мазнини и растителни масла | mg/dm3 | 100 | 20±2 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Протокол №581/20.11.2015 г. |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 1,9±0,3 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Феноли(летливи) | mg/dm3 | 1.0 | 0,068±0,002 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Цианиди (свободни) | mg/dm3 | 0.5 | 0,014±0,002 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Аниоактивни А-СПАВ | mg/dm3 | 10.0 | 1,5±0,04 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Олово | mg/dm3 | 1 | <0,05 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Хром шествалентен | mg/dm3 | 0.5 | 0,062±0,003 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Хром триваленетен | mg/dm3 | 2.5 | 0,022±0,001 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Никел | mg/dm3 | 1 | 0,11±0,01 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 5 | 0,18±0,01 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0.5 | 0,0044±0,0003 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Мед | mg/dm3 | 1.0 | 0,04±0,01 | Веднъж на шест месеца | Да |

Мониторинг на ТП №3 - Резултати за първо шестмесечие Каломаслоуловител 1 Таблица 4.3.3 към Условие 10.1.2.2

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протокол №2015/6104 - 05.08.2015 г. |
| Активна реакция | рН | 6.5 - 9 | 6,67±0,05 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 200 | 17,2±1,2 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | <0,05 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Протокол №73/2/24.11.2015 г. |
| Активна реакция | рН | 6.5 - 9 | 7,74±0,03 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 200 | 12,3±2,9 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Протокол №582/20.11.2015 г. |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 2,0±0,3 | Веднъж на шест месеца | Да |

През отчетната година са извършени шест пробовземания и анализ на смесен поток от производствени, охлаждащи и битово – фекални води от площадката и три пробонабирания от поток от дъждовни води.

*При оценка на резултатите от собствения мониторинг за съответствие с максимално допустимите концентрации на замърсяващи вещества  е установено, че някои параметри надвишават зададените норми в Комплексно разрешително. След анализ и направено проучване на източниците на замърсяването е извършено почистване на канализационната система и на трисекционния утаител. При направените следващи изпитвания на потока отпадъчни води се констатира, че всички показатели са под пределно допустимите норми.

4.4. Управление на отпадъците

Докладваните отпадъци по вид и количество са съгласно реално  генерираните на производствената площадка на “Монтюпе” ЕООД гр. Русе и включените в Комплексно разрешително № 105-Н1/2012

Управлението на отпадъците на територията на “Монтюпе” ЕООД гр. Русе се извършва съгласно изискванията на действащото екологично законодателство. Упражнява се постоянен контрол по отношение дейностите извършвани с отпадъците, а предаването им за последващо третиране се извършва единствено след сключване на договор с фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи.

Информация за количествата (годишно количество и годишно количество за единица продукт) и дейностите с отпадъците, генерирани от производствената площадка на Инсталация за претопяване, включително леене на алуминий  са представени в изискващите се Таблица 4 и Таблица 5, както следва:

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Предварително съхранение на площадката | Транспортиране – собствен транспорт / външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР, t/y | Реално измерено, t/y | Количества определени с КР, t/t | Реално измерено, t/t |  |  |  |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали (мъртви глави и бракувани цилиндрови глави) | 12 01 03 | 20 600 | 15011,675 | 0,45 | 0,42 | - | - | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали (мустаци,леяци и алуминиеви люспи) | 12 01 03 | 2190 | 1887,705 | 0,045 | 0,053 | №13 | SC REMAT SA КРИС-Р ЕООД SC AS METAL | Не *1 |
| Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране различни от упоменатите в 12 01 16 (отработен пясък от подготовка на матрици) | 12 01 17 | 6 | 0 | - | - | - | - | - |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | 80 | 54,96 | - | - | № 8 | Еколигнор ЕООД | Да |
| Антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 14* | 16 01 15 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| Отпадъци от желязо и стомана (отпадъчен алуминий с частици желязо) | 19 10 01 | 60 | 191.08 | - | - | № 6 | Вторични метали- Русе ЕООД | Не *2 |
| Хартия и картон | 20 01 01 | 6 | 5,591 | - | - | - | Е-ПАК ЕООД | Да |
| Пластмаси | 20 01 39 | 1 | 0.028 | - | - | - | Е-ПАК ЕООД | Да |
| Шлака от пещи | 10 10 03 | 1 740 | 1046,54 | 0.038 | 0,029 | № 1 | SC REMAT SA КРИС-Р ЕООД SC AS METAL | Да |
| Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03 | 16 11 04 | 66 | 30,56 | - | - | № 2 | ДИРАДО ООД | Да |
| Минерали (например пясък, камъни) | 19 12 09 | 1 170 | 422,66 | 0.03t/t регенериран пясък | 0,013 | № 2 | ДИРАДО ООД | Да |
| Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (алуминий, желязо и пясък) | 19 12 12 | 590 | 431,076 | 0.016 t /t регенериран пясък | 0,013 | № 2 | ДИРАДО ООД | Да |
| Сярна и серниста киселина (от пречистване на аминен газ и ЛОС) | 06 01 01* | 30 | 60,278 | - | - | - | ЕТ”Светко-Светослав Стойнов” Балбок Инженеринг АД | Не*3 |
| Други киселини | 06 01 06* | 4 | 3.327 | - | - | № 3 | - | Да |
| Неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества (отпадъчен пясък, смоли) | 10 10 05* | 2 590 | 1454.118 | - | - | - (няма вр. съхранение – отпадъка ) | няма | Да |
| Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества | 10 10 07* | 34 990 | 32392.816 | - | - | (няма вр. съхранение – отпадъка ) | няма | Да |
| Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества | 10 10 09* | 160 | 0 | - | - | - | - | Да |
| Други частици, съдържащи опасни вещества (отпадъчна смес от обработка на вътрешната повърхност на матриците) | 10 10 11* | 30 | 24.325 | - | - | № 11 | - | Да |
| Отпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни вещества ( от пречистване на аминен газ и ЛОС | 10 10 13* | 1 | 0.96 | - | - | - | - | - |
| Отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества | 10 10 15* | 100 | 0 | - | - | № 11 | - | Да |
| Основи от химично почистване на повърхности (отработена натриева основа) | 11 01 07* | 31 | 0 | - | - | - | - | - |
| Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи | 12 01 09* | 290 | 50.976 | - | - | № 11 | Лумакс Транс ЕООД Балбок Инженеринг АД | Да |
| Утайки, съдържащи метали | 12 01 18* | 2 152 | 0 | - | - | - | - | - |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 10 | 4.236 | - | - | № 4 | Балбок Инженеринг АД | Да |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13 05 02* | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13 05 06* | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 110 | 10.96 | - | - | № 3 | Балбок Инженеринг АД | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (ръкавни филтри, филтърна хартия) | 15 02 02* | 16 | 14.872 | - | - | № 3 | Балбок Инженеринг АД | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (активен въглен) | 15 02 02* | 106 | 18.88 | - | - | № 3 | Балбок Инженеринг АД | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (замърсени дрехи, ръкавици и др.) | 15 02 02* | 20 | 17.834 | - | - | № 3 | Балбок Инженеринг АД | Да |
| Излязло от употреба оборудване, съдържа-що опасни компоненти, различно от упоме-натото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 | 16 02 13* | 1 | 0.020 |  |  | № 3 | Балбок Инженеринг АД | Да |
| Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества | 16 03 05* | 2 | 1.750 | - | - | № 3 | Балбок Инженеринг АД | Да |
| Отпадъчни органични вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества | 16 05 08* | 5 | 0.551 | - | - | № 3 | Балбок Инженеринг АД | Да |
| Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на пром. отпадъчни води | 19 08 13* | 3 | 0 | - | - | - | - | - |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 1 | 0.116 | - | - | № 5 | Балбок Инженеринг АД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 20 | 0 | - | - | - | - | Да |

*1 	Констатираното през отчетния период несъответствие на нормата за ефективност за отпадък 12 01 03 Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали(мустаци, леяци и алуминиеви люспи)  с определеното такова в Комплексно разрешително 105-Н1/2012 е значително намалено, в сравнение с това през 2014 година. Въпреки подобрението в процеса на машинна обработка и изискванията на клиента да се подобри този процес, все още сме над нормата за ефективност, поради повишаване на производството, с цел задоволяване на нарастналите потребности от готова продукция.

*2     Констатираното през отчетния период несъответствие на количеството отпадък 19 10 01 Отпадъци от желязо и стомана (отпадъчен алуминий с частици желязо) с определеното такова в Комплексно разрешително 105-Н1/2012 се дължи на:

- продължаване на процеса на внедряване на 5S система за организиране на работната среда, с което са свързани смяна, модифициране и подобряване на метални работни станции за съхранение на документи, спомагателни пособия и материали

- подмяна на метални контейнери за събиране на междинни продукти от производствения процес

- завишеното производство, в следствие на което се генерира повече отпадък ( стоманени филтри от леене)

*3 Констатираното през отчетния период несъответствие на количеството отпадък 06 01 01* Сярна и серниста киселина определеното такова в Комплексно разрешително 105-Н1/2012 се дължи на пускането в  експлоатация на второ пречистватвателно съоръжение – промивна кула със сярна киселина. Завишените количества на генерирания отпадък се дължат и на по-строгите оптимални стойности на контролирания параметър – рН за пречиствателните съоръжения – Промивни кули със сярна киселина ( внесени с писмо вх.№ АО5885/16.11.2015 г.)

С писмо изх №319/28.11.2013 е внесено уведомление за инвестиционно намерение Реконструкция, модернизация, нови спомагателни дейности и увеличаване на капацитета на предприятие за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав.  При стартиралата процедура по актуализация на Комплексно разрешително ще бъдат отразени всички констатирани несъответствия и причините за тях и коригирани заложените количества използвани ресурси, суровини и генерирани отпадъци.

4.4.1. Образуване на отпадъците

При работата на инсталациите на територията на площадката образуваните отпадъци като цяло не се различават по вид (код и наименование) от посочните в Условие 11.1.1 от Комплексно разрешително 105-H1/2012.

4.4.2. Събиране на отпадъците

Съгласно Условие 11.2.1. Дружеството събира всички образувани на площадката отпадъци, посочени в Условие 11.1., съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места.

В съответствие с Условие 11.2.2., отпадъците се събират в съответствие с нормативната уредба по околна среда.

Разработена е система 5S за всеки участък в завода и събирането на отпадъците се проверява на ежеседмична база.

За отпадъците (Условие 11.2.3.), при наличие на техническа възможност, се извършва обработка за намаляване степента на тяхната опасност, намаляване на техния обем и/или привеждането им в удобен за транспортиране и съхраняване вид.

Съгласно Условие 11.2.4 Дружеството събира образувания на площадката отпадък с код и наименование 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак, разделно от останалите отпадъци и стриктно следи за спазване забраната на смесването с битови или други отпадъци. Дейностите по събиране и съхранение на отпадък с код 20 01 21* са описани с инструкция  РИ8ОД0021.

Съгласно Условие 11.2.5 Дружеството събира образувания на площадката отпадък с код и наименование 12 01 09* - Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи и 13 02 05* Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа, разделно от останалите отпадъци, в специализирани съдове, маркирани съответно с надпис „Отработени масла, код 13 02 05*” и „Отработен СОТ, код 12 01 09*.

Дейностите по събиране и съхранение на отпадък с код 12 01 09* са описани с инструкция  РИ8ОД0004.

Съгласно Условие 11.2.6 Дружеството събира образувания на площадката отпадък с код и наименование 16 02 13* - Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12, разделно от останалите отпадъци и стриктно следи за спазване забраната на смесването с битови или други отпадъци.

Събирането на генерираните отпадъци на производствената площадка на “Монтюпе” ЕООД, гр. Русе, се осъществява съгласно утвърдена схема. Методът на оценка на съответствие Условие 11.2.7 и отговорностите са описани в инструкция РИ8ОД0011

По време на извършените проверки през отчетния период не са констатирани отклонение и/или несъответствия с изискванията по събирането на отпадъците.

4.4.3. Съхранение на отпадъците

В изпълнение на Условие 11.3.1. временното съхраняване на отпадъците образувани при производствената дейност, съгласно таблиците в условие 11.1. се извършва за срок не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;

- една година при последващо предаване за обезвреждане.

В изпълнение на Условие 11.3.2. временно съхраняване се извършва единствено на отпадъците, определени с Условие 11.1. на площадките обозначени на Приложение №7.3 от заявлението за издаване на КР.

Образуваните опасни отпадъци ( Условие 11.3.3 )  от производствената дейност се съхраняват в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете са обозначени с добре видими надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците и в съответствие с изискванията на Глава ІІ, Раздел ІII на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.

Съгласно Условие 11.3.3.1, преди започване на строителните работи на площадката, са обособявани площадки за временно съхраняване на следните отпадъци с кодове и наименования:

- 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки;

- 15 01 02 - Пластмасови опаковки;

- 15 01 06 - Смесени опаковки;

- 17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06;

- 17 03 02 - Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01;

- 17 04 05 - Желязо и стомана;

- 17 05 04 - Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03*,

които имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за вида на отпадъка, който се съхранява в тях и са ясно отделени от останалите съоръжения в обекта.

Съгласно Условие 11.3.4 Дружеството съхранява временно отпадък с код и наименование 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак на Площадка № 5, обозначена на Приложение № 7.3 от заявлението, разделно от другите отпадъци и при наличие на сяра в количество най-малко по 2 грама на всеки килограм лампи. Площадката е закрита, оградена, обозначена с ясни надписи за вида на отпадъците, които се третират в нея и оборудвана с :

- херметически затворени съдове за съхраняване на счупени лампи;

- съдове за съхраняване или с транспортни опаковки, гарантиращи безопасното съхраняване на излезлите от употреба лампи, стелажи, палети и други съоръжения, позволяващи товарно-разтоварни дейности.

- повърхностите, върху които се поставят съдовете за съхраняване, са с водонепропускливо покритие.

Съгласно Условие 11.3.5 Дружеството съхранява временно следните отпадъци с код и наименование:

- 12 01 09* - Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи, на обособена част от Площадка № 10;

- 12 01 18* - Утайки, съдържащи метали (утайки от шлифоване, хонинговане и лепинговане), съдържащи масло, на обособена част от Площадка № 1;

- 13 02 05* - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа, на Площадка № 4,

обозначени на Приложение № 7.3 от заявлението, площадките са бетонирани и оборудвани с приемателни съдове. Съдовете за съхранение отговарят на изискванията на Условие 11.2.5. Площадките имат ясни надписи за предназначението им и вида на отпадъка, който се третира в тях.

Съгласно Условие 11.3.5.1 Дружествовто временно съхранява отпадък с код и наименование: 16 02 13* - Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12, се извършва на Площадка № 3, обозначена на Приложение 7.3 от заявлението, в съответствие с изискванията на Условие 11.2.6.

Съгласно Условие 11.3.6. Дружеството съхранява временно отпадъци с код и наименование:

- 12 01 03 - Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали (мустаци, леяци и алуминиеви люспи), на обособена част от Площадка № 1;

- 12 01 17 - Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, различни от упоменатите в 12 01 16 (отработен пясък от подготовка на матрици), на обособена част от Площадка № 2;

- 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали, на Площадка № 8;

- 16 01 15 - Антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 14, на обособена част от Площадка № 3;

- 19 10 01 - Отпадъци от желязо и стомана (железни филтри при отливане и метални отпадъци от ремонтна дейност), на Площадка № 6;

- 10 10 03 - Шлака от пещи, на обособена част от Площадка № 1;

- 16 11 04 - Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03, на обособена част от Площадка № 2;

- 17 09 04 - Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03, на обособена част от Площадка № 2;

- 19 12 09 - Минерали (например пясък, камъни) (фин пясък), на обособена част от Площадка № 2;

- 19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (алуминий, желязо и пясък), на обособена част от Площадка № 2,

обозначени на Приложение № 7.3 заявлението. Площадките имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за вида на отпадъка, който се третира в тях и са ясно отделени от останалите съоръжения в обекта.

Съгласно Условие 11.3.7, Дружеството съхранява временно следните отпадъци с код и наименование:

- 06 01 06* - Други киселини, в резервоари (IBS контейнери) на Площадка № 11;

- 10 10 05* - Неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества (бракувани неизползвани леярски сърца), на Площадка № 9;

- 10 10 09* - Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества (прах от ръкавни филтри), на обособена част от Площадка № 3;

- 10 10 11* - Други частици, съдържащи опасни вещества (отпадъчна смес от обработка на вътрешната повърхност на матриците), на обособена част от Площадка № 10;

- 10 10 13* - Отпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни вещества (пластмасови пръстени от промивна кула), на обособена част от Площадка № 3;

- 10 10 15* - Отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества (отработен разтвор на вода и флуоресцентен материал), на обособена част от Площадка № 10;

- 15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества, на обособена част от Площадка № 3;

- 15 02 02* - Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (ръкавни филтри, филтърна хартия с алуминиеви и железни стружки) на обособена част от Площадка № 3;

- 15 02 02* - Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (активен въглен), на обособена част от Площадка № 3 и на площадка разположена на мястото на образуване;

- 15 02 02* - Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (замърсени дрехи, кърпи, ръкавици и абсорбенти от разливи) на обособена част от Площадка № 3;

- 16 03 05* - Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества (остатъци от смес от смоли и втвърдител) на обособена част от Площадка № 3;

- 16 05 08* - Отпадъчни органични химични вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества (омазка и лепила) на обособена част от Площадка № 3,

обозначени на Приложение № 7.3 от заявлението. Площадките имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за вида на отпадъка, който се третира в тях и са ясно отделени от останалите съоръжения в обекта.

В съответстви с Условие 11.3.8. временното съхраняване на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Съгласно Условие 11.3.9 метода на проверка на съответствието и отговорностите по временното съхранение на отпадъците са описани в инструкция РИ8ОД0012.

По време на извършените проверки през отчетния период не са констатирани отклонение и/или несъответствия с изискванията, на които трябва да отговарят площадките за временно съхранение на отпадъците

4.4.4. Транспортиране на отпадъците

Транспортирането на отпадъците извън производствената площадка се извършва единствено от фирми, притежаващи разрешителен документ по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците за извършване на такава дейност, комплексно разрешително и/или лиценз по чл.54 ЗУО за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.

Съгласно Условие 11.4.2 и Наредба за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, се изготвя „ Идентификационен документ” в случаите на предаване на опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане. Съгласно Условие 11.4.2.1 Дружеството Идентификационните документи се съхраняват и се представят при поикване от контолните органи.

Съгласно условие 11.4.3 метода на периодична оценка на съответствие и отговорностите са описани в инструкция РИ8ОД0017

Информация за предадените за транспортиране отпадъци извън площадката на „Монтюпе“ ЕООД е представена в Таблица 5 по-долу.

4.4.5. Предаване на отпадъците

Предаването на отпадъците за оползотворяване, преработване и/или рециклиране извън Производствената площадка на “Монтюпе” ЕООД, гр. Русе (Условие 11.5.1) се извършва единствено и само въз основа на писмен договор с външни фирми, притежаващи разрешително по чл. 37 от ЗУО за извършване на такава дейност, комплексно разрешително и/или, лиценз по чл. 54 от ЗУО за дейности с отпадъци от черни и цветни метали.

Дружеството извършва операция по оползотворяване, обозначена с код R4 в топилни пещи към Инсталация за претопяване на отпадък 12 01 03 – Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали, съгласно Условие 11.5.2

Дружеството извършва операция по оползотворяване, обозначена с код R5 в Инсталация за регенерация на пясък на отпадъци 10 10 05* – Неизползвани леярски отпадъчни сърца, мартрици и пресформи, съдържащи опасни вещества и 10 10 07* - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества, съгласно Условие 11.5.3

Дружеството има сключен писмен договор с ALMET SA и SC AS METAL и издадена нотификация за операция R4, съответно на отпадък с код 10 10 03 и 12 01 03.

Отпадъците, предадени за обезвреждане/оползотворяване извън производствената площадка на “Монтюпе” ЕООД, гр. Русе, през 2015 г., са както следва:

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Име на оператора | Код на операцията | Общо предадено количество, t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали (мъртви глави и бракувани цилиндрови глави) | 12 01 03 | КРИС-Р ЕООД SC ALMET SA Румъния (RO) SC AS METAL (Румъния (RO) | R4 | 192,805 1629,47 65,43 |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали (мустаци,леяци и алуминиеви люспи) | 12 01 03 | Отпадъкът се преработва от Дружеството в топилни пещи - операция по оползотворяване | R4 | 1887,705 |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | Еколигнор | D5 | 54,96 |
| Отпадъци от желязо и стомана (отпадъчен алуминий с частици желязо) | 19 10 01 | Вторични метали Русе ЕООД | R12 | 191.08 |
| Хартия и картон | 20 01 01 | Е-ПАК ЕООД | R12 | 5,591 |
| Пластмаси | 20 01 39 | Е-ПАК ЕООД | R12 | 0.028 |
| Шлака от пещи | 10 10 03 | КРИС-Р ЕООД SC ALMET SA Румъния (RO) SC AS METAL (Румъния (RO) |  | 1046,54 |
| Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03 | 16 11 04 | ДЗЗД "ОРД" | D5 | 30,56 |
| Минерали (например пясък, камъни) | 19 12 09 | ДЗЗД "ОРД" | D5 | 422,66 |
| Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (алуминий, желязо и пясък) | 19 12 12 | ДЗЗД "ОРД" | D5 | 431,076 |
| Сярна и серниста киселина (от пречистване на аминен газ и ЛОС) | 06 01 01* | Балбок Инженеринг АД | R13 | 78,278 |
| Други киселини | 06 01 06* | Балбок Инженеринг АД | R13 | 3.327 |
| Неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества (отпадъчен пясък, смоли) | 10 10 05* | Отпадъкът се регенира от Дружеството в Инсталация за регенрация на пясък операция по оползотворяване | R5 | 1454.118 |
| Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества | 10 10 07* | Отпадъкът се регенира от Дружеството в Инсталация за регенрация на пясък операция по оползотворяване | R5 | 32392.816 |
| Други частици, съдържащи опасни вещества (отпадъчна смес от обработка на вътрешната повърхност на матриците) | 10 10 11* | Балбок Инженеринг АД | R13 | 24.325 |
| Отпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни вещества ( от пречистване на аминен газ и ЛОС | 10 10 13* | Балбок Инженеринг АД | R13 | 0.96 |
| Отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества | 10 10 15* | Балбок Инженеринг АД | R13 | 0 |
| Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи | 12 01 09* | Лубрика ООД БалБок Инженеринг ООД | R13 и предаване за R9 | 50.976 |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | Лубрика ООД БалБок Инженеринг ООД | R13 и предаване за R9 | 4.236 |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | БалБок Инженеринг ООД | R13 | 10.96 |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (ръкавни филтри, филтърна хартия) | 15 02 02* | БалБок Инженеринг ООД | R13 | 14.872 |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (активен въглен) | 15 02 02* | БалБок Инженеринг ООД | R13 | 18.88 |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (замърсени дрехи, ръкавици и др.) | 15 02 02* | БалБок Инженеринг ООД | R13 | 17.834 |
| Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 | 16 02 13* | БалБок Инженеринг ООД | R13 | 0.020 |
| Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества | 16 03 05* | БалБок Инженеринг ООД | D15 | 1.750 |
| Отпадъчни органични вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества | 16 05 08* | БалБок Инженеринг ООД | D15 | 0.551 |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | БалБок Инженеринг ООД | R13 | 0.116 |

През отчетния период не са констатирани  несъответствия по отношение предаването на отпадъците за оползотворяване, преработване и/или рециклиране.

Съгласно Условие 11.5.4 методът на периодична оценка на съответствие на оползотворяването, преработването и рециклирането и отговорностите е описан в инструкция РИ8ОД0013

Съгласно Условие 11.6.2 методът на периодична оценка на съответствие на обезвреждането и отговорностите е описан в инструкция РИ8ОД0024

4.4.6. Анализ на отпадъците

Съгласно Условие 11.8.2 Дружеството е извършило основно охрактеризиране на отпадъците образувани от дейността и предназначени за обезвреждане чрез депониране в съответствие с изискванията на част I, раздел I, т. 1.1 от Приложение № 1 от Наредба №8/24.08.2004 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоражения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

4.4.7.  Контрол, измерване, документиране и докладване на дейностите с отпадъците

Съгласно Условие 11.7.2 се прилага инструкция РИ8ОД0015 за измерване / изчисляване на количествата генерирани отпадъци. Генерираните количества се документират в Отчетни книги, които са прошнуровани, прономеровани и заверявани от РИОСВ Русе.

Съгласно Условие 11.7.3 се прилага инструкция РИ8ОД0016 за оценка на съответствието на наблюдаваните количества генерирани отпадъци и стойностите на норми за ефективност при образуване на отпадъци.

Съгласно Условие 11.9.1 Документирането и докладването на дейностите по управление на отпадъците се извършва в съответствие с изискванията на Наредбата за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

В отчетните книги за образувани производствени отпадъци са водени обобщени месечни записи на образуваните отпадъци от площадката. Първичните документи за тях се съхраняват в счетоводството, класирани по името на фирмите на които се предават отпадъците. Данните за предадените количества отпадъци извън площадката са вписани и в електронен вид в счетоводната система Х3. Количествата на образуваните и в последствие третирани отпадъци с кодове 12 01 03, 10 10 05 и 10 10 07 са вписани и се водят в отчетна книга за оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци – Приложение 4.

Изпълнението на Условия 11.9.2, 11.9.4, 11.9.4.1 се докладват в настоящия ГДОС

| Условие 11.2.7 – Периодична оценка на съответствието на събиране на отпадъците |
| --- |
| Обект на проверки | Брой проверки | Установени несъответствия | Причини | Предприети мерки/ Мерки които ще бъдат предприети |
| Съдове за събиране на отпадъци | 312 | Няма | - | - |
| Условие 11.3.9 – Периодична оценка на съответствието на временното съхранение на отпадъците |
| Обект на проверки | Брой проверки | Установени несъответствия | Причини | Предприети мерки/ Мерки които ще бъдат предприети |
| Площадки за временно съхранение | 12 | Няма | - | - |
| Условие 11.4.3 – Периодична оценка на съответствието на транспортиране на отпадъците |
| Обект на проверки | Брой проверки | Установени несъответствия | Причини | Предприети мерки/ Мерки които ще бъдат предприети |
| Сключени договори | 8 | Няма | - | - |
| При предаване за транспортиране | 177 | Няма | - | - |
| Условие 11.5.4 – Периодична оценка на съответствието на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъците |
| Обект на проверки | Брой проверки | Установени несъответствия | Причини | Предприети мерки/ Мерки които ще бъдат предприети |
| Сключени договори | 9 | Няма | - | - |
| R4/R5 | 3 | Няма | - | - |
| Условие 11.6.2 – Периодична оценка на съответствието на обезвреждане на отпадъците |
| Обект на проверки | Брой проверки | Установени несъответствия | Причини | Предприети мерки/ Мерки които ще бъдат предприети |
| Сключени договори | 1 | Няма | - | - |
| Условие 11.7.3 – Периодична оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци |
| Обект на проверки | Брой проверки | Установени несъответствия | Причини | Предприети мерки/ Мерки които ще бъдат предприети |
| Генерирани отпадъци | 28 336 | Превишение норма за ефективност Превишение разрешено количество | Причините за установените несъответствия са описани детайлно в т. 4.4 от настоящия докад | Ивестиционно предложение Реконструкция, модернизация, нови спомагателни дейности и увеличаване на капацитета на Предприятие за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав „Монтюпе“ ЕООД гр.Русе. |

За всеки генериран през отчетната 2015 г. отпадък и за всяка дейност, извършвана с отпадъци, са изготвени и представени изискващите се:

- Годишен отчет за образувани производствени и опасни отпадъци (съгласно Приложение № 9 от Наредба №2 );

- Годишен отчет за оползотворяване/обезвреждане на отпадъци (съгласно Приложение № 18 от Наредба №2)

- Годишен отчет за дейности с отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превоза на отпадъци

(съгласно Приложение № 35 от Наредба №2)

- Идентификационен документ (съгласно Приложение № 8 от Наредба №2)

4.5. Шум

Съгласно Условие 12.2.1 и Условие 12.2.2 е заложено да се извършва наблюдение на общата звукова мощност и на еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката и в мястото на въздействие веднъж на две години.

През отчетната 2015 г. са извършени заложените наблюдения на показателите за дневно, вечерно и нощно ниво, определени в Условие 12.2.1. и съгласно нивата определени в Условие 12.1.1 от Комплексно разрешително № 105-Н1/2012

В таблици 4.5.1, 4.5.2 и 4.5.3 са представени резултатите от извършените наблюдения и оценката за съответствие.

Таблица 4.5.1

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през деня/нощта | Норма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.1 | 51,3±0,3 | Дневно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.2 | 52,9±0,3 | Дневно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.3 | 57,0±0,3 | Дневно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.4 | 61,1±0,3 | Дневно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.5 | 57,3±0,3 | Дневно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.6 | 55,5±0,3 | Дневно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.7 | 52,2±0,3 | Дневно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.8 | 50,4±0,3 | Дневно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.9 | 48,2±0,3 | Дневно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.10 | 54,2±0,3 | Дневно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.11 | 58,4±0,3 | Дневно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.12 | 59,6±0,3 | Дневно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.13 | 54,2±0,3 | Дневно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.14 | 59,6±0,3 | Дневно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.15 | 62,4±0,3 | Дневно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.16 | 59,5±0,3 | Дневно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.17 | 61,2±0,3 | Дневно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.18 | 69,4±0,3 | Дневно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.19 | 64,3±0,3 | Дневно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.20 | 58,8±0,3 | Дневно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.21 | 55,2±0,3 | Дневно ниво | 70 | Да |
| Ниво на обша звукова мощност за контура | 109,0±6,6 | - | Не се нормира | - |
| Изчислено еквивалентно ниво на шум /най-близко разположената жилищна сграда ул.“Слатинска“, гр.Русе – ИТ 22 | 36,3±0,3 | Дневно ниво | 55 | Да |

Таблица 4.5.2

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през деня/нощта | Норма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.1 | 53,1±0,3 | Вечерно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.2 | 49,9±0,3 | Вечерно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.3 | 51,4±0,3 | Вечерно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.4 | 57,5±0,3 | Вечерно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.5 | 61,0±0,3 | Вечерно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.6 | 56,6±0,3 | Вечерно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.7 | 51,3±0,3 | Вечерно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.8 | 53,3±0,3 | Вечерно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.9 | 56,4±0,3 | Вечерно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.10 | 61,1±0,3 | Вечерно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.11 | 65,3±0,3 | Вечерно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.12 | 67,5±0,3 | Вечерно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.13 | 66,6±0,3 | Вечерно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.14 | 69,3±0,3 | Вечерно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.15 | 66,2±0,3 | Вечерно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.16 | 69,5±0,3 | Вечерно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.17 | 67,5±0,3 | Вечерно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.18 | 66,4±0,3 | Вечерно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.19 | 57,1±0,3 | Вечерно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.20 | 59,0±0,3 | Вечерно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.21 | 58,2±0,3 | Вечерно ниво | 70 | Да |
| Ниво на обша звукова мощност за контура | 111,8±6,6 | - | Не се нормира | - |
| Изчислено еквивалентно ниво на шум /най-близко разположената жилищна сграда ул.“Слатинска“, гр.Русе – ИТ 22 | 39,0±0,3 | Вечерно ниво | 50 | Да |

Таблица 4.5.3

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през деня/нощта | Норма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.1 | 52,2±0,3 | Нощно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.2 | 48,3±0,3 | Нощно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.3 | 50,1±0,3 | Нощно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.4 | 54,4±0,3 | Нощно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.5 | 59,2±0,3 | Нощно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.6 | 55,2±0,3 | Нощно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.7 | 51,1±0,3 | Нощно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.8 | 52,2±0,3 | Нощно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.9 | 54,4±0,3 | Нощно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.10 | 58,4±0,3 | Нощно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.11 | 62,2±0,3 | Нощно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.12 | 63,8±0,3 | Нощно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.13 | 66,4±0,3 | Нощно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.14 | 67,4±0,3 | Нощно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.15 | 66,1±0,3 | Нощно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.16 | 67,4±0,3 | Нощно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.17 | 65,3±0,3 | Нощно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.18 | 67,4±0,3 | Нощно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.19 | 63,5±0,3 | Нощно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.20 | 59,4±0,3 | Нощно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.21 | 57,4±0,3 | Нощно ниво | 70 | Да |
| Ниво на обша звукова мощност за контура | 111,8±6,6 | - | Не се нормира | - |
| Изчислено еквивалентно ниво на шум /най-близко разположената жилищна сграда ул.“Слатинска“, гр.Русе – ИТ 22 | 39,0±0,3 | Нощно ниво | 45 | Да |

В Дружеството са разработени и се прилагат инструкции РИ8ОД0008 – „Емисии Шум”; РИ8ОД0022 12.2.2 – Емисии Шум – наблюдение на показатели и РИ8ОД0023 12.2.3 - Емисии Шум – оценка на съответствие, установяване причини за несъответствие и коригиращи действия съгласно Условие 12.2.2 и Условие 12.2.3. Тези инструкции определят механизма и отговорностите за извършване на:

- периодично наблюдение на показателите на шума;

- оценка на съответствието на установените нива на звуково налягане по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива;

- установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия с цел елиминиране или смекчаване на последиците от несъответствието.

Съгласно Условие 12.3.1 Дружеството документира и съхранява на хартиен носител на територията на площадката резултатите от наблюдението на определените показатели. Съхраняват се протоколи от проведени измервания, протоколи от изпитване, договор за извършване на измервания и сертификат за акредитация на лаборатория.  Получените данни се предоставят при поискване на компетентните органи.

Съгласно Условие 12.3.2 Дружеството документира и съхранява на електронен носител на територията на площадката и предоставя при поискване на контролните органи резултатите от оценката на съответствие.

Съгласно  чл.30,  ал. (1) и ал. (2), т.1 до т.4 от Наредба №54 от 13.12.2010 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда е изготвен доклад за собствени периодични измервания – писмо Вх№ АО 6128/01.12.2015

Съгласно  чл.30,  ал. (3) от Наредба №54 от 13.12.2010 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда и Условие 12.3.3 от Комплексно разрешително резултатите от собствени периодични измервания са докладвани по-горе като част от настоящият ГДОС.

През отчетната 2015г. не са регистрирани жалби и/или оплаквания от дейността, извършвана на територията на “Монтюпе” ЕООД, гр. Русе по отношение на шума излъчван от производствената площадка.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

На територията на производствената площадка на “Монтюпе” ЕООД гр. Русе не се извършва пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води (Условие 13А.1)

Прилага се инструкция РИ8ОД0055 13.А2/13.Б1 Проверка на течове от тръбопроводи и оборудване на открито. През 2013 г. е извършена проверка на тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. За отчетния период не са установени наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито и не се е налагало предприемане на коригиращи действия. (Условие 13А.2 и Условие 13Б.1)

За отчетния период няма регистрирани случаи на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху външните територии на производствената площадка (Условие 13А.3)

Съхраняват се достатъчно количество подходящи сорбиращи материали (пясък, гранулиран абсорбент, парцали) за почистване в случай на разливи на определените за целта места (Условие 13А.4 и Условие 13Б.3)

Разработена е инструкция РИ8ОД0003  - Отстраняване на разливи или течове, която дефинира мерките и отговорностите за действие, при остраняване на разлив върху производствената площадка и инструкция РИ8ОД0056  13А.5/ 13Б.4 Разливи от вещества и препарати, които могат да замърсят подземните води/почвите и третиране на образуваните отпадъци. Всеки разлив се документира във РФ8ОД0001 – Фиш за регистриране и отстраняване на разливи, самите фишове се регистрират в РФ8ОД0002 - Дневник за регистриране на разливи (Условие 13А.5 и Условие 13Б.4)

Товаро-разтоварни дейности, които биха могли да доведат до течове/изливания се извършват само на определените за това места, осигурени против разливи и течове (Условие 13А.7 и Условие 13Б.6)

4.6.1. Опазване на подземните води от замърсяване

Дружеството има издадено Разрешително за водовземане от подземни води № 115905569 .

Данните от извършения през 2015г. собствен мониторинг се докладват в настоящия ГДОС  и са представени в Таблица 4.6.1. Подземни води

Таблица 4.6.1 Подземни води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | ТП1 | ≥6.5 и≤ 9.5 | 7,66±0.03 | Веднъж годишно | Да |
| Електропроводимост | ТП1 | 2000 | 730±2,2 | Веднъж годишно | Да |
| Обща твърдост | ТП1 | 12 | 9.2±1.5 | Веднъж годишно | Да |
| Пермангантатна окисляемост | ТП1 | 5 | <0,5 | Веднъж годишно | Да |
| Аминиев йон | ТП1 | 0.5 | 0,061 | Веднъж годишно | Да |
| Нитрати | ТП1 | 50 | 8,68±0,61 | Веднъж годишно | Да |
| Нитрити | ТП1 | 0.5 | - | Веднъж на две години | - |
| Сулфати | ТП1 | 250 | 32,5±1,8 | Веднъж годишно | Да |
| Хлориди | ТП1 | 250 | 32.2±2,0 | Веднъж годишно | Да |
| Фосфати | ТП1 | 0.5 | - | Веднъж на две години |  |
| Флуориди | ТП1 | 1.5 | - | Веднъж на две години |  |
| Цианиди | ТП1 | 50 | - | Веднъж на две години |  |
| Натрий | ТП1 | 200 | - | Веднъж на две години |  |
| Калций | ТП1 | 150 | - | Веднъж на две години |  |
| Магнезий | ТП1 | 80 | - | Веднъж на две години |  |
| Бор | ТП1 | 1.0 | - | Веднъж на две години |  |
| Цинк | ТП1 | 1.0 | - | Веднъж на две години |  |
| Живак | ТП1 | 1.0 | - | Веднъж на две години |  |
| Кадмий | ТП1 | 5.0 | - | Веднъж на две години |  |
| Мед | ТП1 | 0.2 | - | Веднъж на две години |  |
| Никел | ТП1 | 20 | - | Веднъж на две години |  |
| Олово | ТП1 | 10 | - | Веднъж на две години |  |
| Селен | ТП1 | 10 | - | Веднъж на две години |  |
| Хром | ТП1 | 50 | - | Веднъж на две години |  |
| Алуминий | ТП1 | 200 | - | Веднъж на две години |  |
| Желязо | ТП1 | 200 | - | Веднъж на две години |  |
| Манган | ТП1 | 50 | - | Веднъж на две години |  |
| Антимон | ТП1 | 5.0 | - | Веднъж на две години |  |
| Арсен | ТП1 | 10 | - | Веднъж на две години |  |
| Естествен уран | ТП1 | 0.06 | - | Веднъж на две години |  |
| Бензен | ТП1 | 1.0 | - | Веднъж на две години |  |
| Бенз(а)пирен | ТП1 | 0.01 | - | Веднъж на две години |  |
| 1,2 Дихлоретан | ТП1 | 3.0 | - | Веднъж на две години |  |
| Полициклични ароматни въглеводороди | ТП1 | 0.10 | - | Веднъж на две години |  |
| Тетрахлоретилен и трихлоретилен | ТП1 | 10 | - | Веднъж на две години |  |
| Пестициди | ТП1 | 0.10 | - | Веднъж на две години |  |
| Пестициди(общо) | ТП1 | 0.50 | - | Веднъж на две години |  |
| Нефтопродукти | ТП1 | 50 | - | Веднъж годишно | Не* |
| Обща бета активност | ТП1 | 1.0 | - | Веднъж на две години |  |
| Обща алфа активност | ТП1 | 0.5 | - | Веднъж на две години |  |
| Обща индикативна доза | ТП1 | 0.1 | - | Веднъж на две години |  |

Количеството на черпен воден обем от собствен кладенец за цялата 2015 е 947 m3. Водата от кладенеца е използвана за поливане на зелените площи.

* Отбелязаната оценка за съответствие е само по отношение липса на извършено конкретно измерване.

Съгласно Условие 13А.10.1 на площадката се съхраняват резултатите от изпълнението на инструкциите по Условие 13А.2 и 13А.5

Съгласно Условие 13А.10.2 на площадката се съхраняват резултатите от собствен мониторинг. Мониторингът е реализиран, чрез две пробонабирания : от „Мобил Лаб“ ООД – Русе протокол №43/1/28.09.2015 и от „ВиК“ ООД – Русе Лаборатория за изпитване на води  с протокол №1153/10.11.2015. Допуснатото несъответствие свързано с изпитване по показател Нефтопродукти е свързано с недобра комуникация с акредитираните лаборатории, тъй като първата лаборатория не е била акредитирана да извършва изпитвания по показателя, а втората е отказала изпитване, защото разрешителното за водоползване няма изискване за изпитване на нефтопродукти. Следващото пробонабиране е направено през 2016г. и включва изпитване по този показател, но ще бъде докладвано в следващия ГДОС.

Съгласно Условие 13А.10.3 се води дневник с данни за датата и часа на установяване на разлива, причини, замърсена площ, вид на замърсителя, използвания сорбет и последващите действия

4.6.2. Опазване на почвата

Основните замърсители, изпускани в почвата, подлежащи на собствен мониторинг са както следва:

- pН;

- Желязо;

- Мед;

- Никел;

- Олово;

- Цинк;

- Сулфати;

- Нефтопродукти

Дружеството е извършило СПИ на почви, като копия от протоколите на същите са изпратени до РИОСВ – Русе с писмо №  AO 5599/30.10.2015

Съгласно Условие 13Б.7.1. и определената честота на 3 години.

| Резултати от мониторинг , mg/kg | Интервал: 0 - 20cm | Интервал: 0 - 20cm | Интервал: 0 - 20cm | Интервал: 20 - 40cm | Интервал: 20 - 40cm | Интервал: 20 - 40cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт № 1 | 2012 | 2014 | 2015 | 2012 | 2014 | 2015 |
| Активна реакция (рН) | 7.49±0.10 | 8.17±0.10 | 8.42±0.20 | 7.41±0.10 | 8.38±0.10 | 8.37±0.20 |
| Желязо (Fe) | 3.24±0.16 | 29097±582 | 26046±521 | 3.42±0.17 | 29659±593 | 26347±527 |
| Мед (Cu) | 38±4 | 80±8 | 24±2 | 37±4 | 55±6 | 23±2 |
| Никел (Ni) | 44±4 | 46±5 | 37±4 | 46±5 | 47±5 | 37±4 |
| Олово (Pb) | 26±3 | 30±3 | 24±2 | 26±3 | 24±2 | 23±2 |
| Цинк (Zn) | 66±7 | 81±8 | 68±7 | 67±7 | 74±7 | 67±7 |
| Сулфати | 40.5±4.1 | 62.4±6.2 | 11.5±1.2 | 35.4±3.5 | 71.3±7.1 | 14.9±1.5 |
| Нефтопродукти | 2.09±0.21 | 9.43±0.20 | 5.18±0.16 | 2.40±0.24 | 19.77±0.40 | 8.49±0.25 |
| Резултати от мониторинг , mg/kg | Интервал: 0 - 20cm | Интервал: 0 - 20cm | Интервал: 0 - 20cm | Интервал: 20 - 40cm | Интервал: 20 - 40cm | Интервал: 20 - 40cm |
| Пункт № 2 | 2012 | 2014 | 2015 | 2012 | 2014 | 2015 |
| Активна реакция (рН) | 8.11±0.10 | 8.11±0.10 | 8.02±0.20 | 8.11±0.10 | 8.47±0.10 | 8.19±0.20 |
| Желязо (Fe) | 3.13±0.16 | 31490±630 | 29889±549 | 2.98±0.15 | 29000±580 | 27463±549 |
| Мед (Cu) | 36±4 | 95±9 | 25±3 | 35±4 | 35±4 | 25±3 |
| Никел (Ni) | 41±4 | 50±5 | 42±4 | 41±4 | 44±4 | 40±4 |
| Олово (Pb) | 24±2 | 24±2 | 24±2 | 25±3 | 23±2 | 23±2 |
| Цинк (Zn) | 63±6 | 76±8 | 73±7 | 63±6 | 72±7 | 72±7 |
| Сулфати | 62.4±6.2 | 176.8±17.7 | 10.45±1.0 | 53.6±5.4 | 39.7±4 | 18.0±1.8 |
| Нефтопродукти | 1.83±0.18 | 4.22±0.10 | 2.53±0.08 | 0.91±0.09 | 0.85±0.02 | 2.92±0.09 |
| Резултати от мониторинг , mg/kg | Интервал: 0 - 20cm | Интервал: 0 - 20cm | Интервал: 0 - 20cm | Интервал: 20 - 40cm | Интервал: 20 - 40cm | Интервал: 20 - 40cm |
| Пункт № 3 | 2012 | 2014 | 2015 | 2012 | 2014 | 2015 |
| Активна реакция (рН) | 8.31±0.10 | 8.33±0.10 | 8.49±0.20 | 8.29±0.10 | 8.33±0.10 | 8.46±0.20 |
| Желязо (Fe) | 3.10±0.16 | 30279±606 | 23454±469 | 3.00±0.15 | 29787±596 | 23442±469 |
| Мед (Cu) | 33±3 | 30±3 | 23±2 | 36±4 | 29±3 | 21±2 |
| Никел (Ni) | 42±4 | 46±5 | 36±4 | 42±4 | 45±5 | 36±4 |
| Олово (Pb) | 26±3 | 22±2 | 19±2 | 25±3 | 21±2 | 19±2 |
| Цинк (Zn) | 66±7 | 72±7 | 68±7 | 64±6 | 72±7 | 68±7 |
| Сулфати | 31.1±3.1 | 71.9±7.2 | 15.2±1.5 | 42.0±4.2 | 99.2±9.9 | 11.4±1.1 |
| Нефтопродукти | 2.44±0.24 | 2.74±0.06 | 4.78±0.14 | 4.43±0.44 | 3.92±0.08 | 8.99±0.27 |
| Резултати от мониторинг , mg/kg | Интервал: 0 - 20cm | Интервал: 0 - 20cm | Интервал: 0 - 20cm | Интервал: 20 - 40cm | Интервал: 20 - 40cm | Интервал: 20 - 40cm |
| Пункт № 4 | 2012 | 2014 | 2015 | 2012 | 2014 | 2015 |
| Активна реакция (рН) | 8.51±0.10 | 8.50±0.10 | 7.59±0.20 | 8.57±0.10 | 8.62±0.10 | 7.55±0.20 |
| Желязо (Fe) | 2.81±0.14 | 27009±540 | 25352±507 | 2.81±0.14 | 25319±518 | 25824±516 |
| Мед (Cu) | 32±3 | 25±3 | 22±2 | 32±3 | 21±2 | 22±2 |
| Никел (Ni) | 39±4 | 40±4 | 37±4 | 40±4 | 40±4 | 38±4 |
| Олово (Pb) | 23±2 | 23±2 | 22±2 | 24±2 | 24±2 | 22±2 |
| Цинк (Zn) | 58±6 | 65±7 | 68±7 | 60±6 | 65±7 | 71±7 |
| Сулфати | 76.5±7.7 | 54.8±5.5 | 7.9±0.8 | 71.4±7.1 | 23.3±2.3 | 10.22±1.0 |
| Нефтопродукти | 4.51±0.45 | 5.94±0.12 | 6.93±0.21 | 3.20±0.32 | 7.35±0.16 | 3.88±0.12 |

В Дружеството е разработена инструкция  РИ8ОД0007 Емисии почви, като изпълнение на Условие 13Б.7.2 и Условие 13Б.7.3 за периодична оценка на съответсвието на данните от мониторинга по показателите по условие 13Б.7.1 и идентификация на източника на замърсяване

Резултатите от проведения мониторинг в сравнение с резултатите от предишния мониторинг (възприет като базово състояние) се вижда, че като цяло няма повишаване на измерените концентрации на замърсители. Изключение правят стойностите по параметър Нефтопродукти при мониторингови точки №2, №3 и №4, където се наблюдава извесно повишение на стойността на показателя. На площадката не се използват или преработват нефтопродукти. По високи стойности по този показател са характерни за цялата индустриална зона и вероятно се дължат на трафик на тежкотоварни пътно превозни средства в цялата зона.

13Б.7.4 мерки за намаляване и предотвратяване на по-нататъчно замърсяване при констатирано замърсяване в следствие дейността на инсталациите по условие 2.

Данните от проведени собствени периодични измервания по Условие 13Б.8.2 и от оценката на съответствието по Условие 13Б.8.3 се документират и съхраняват на площадката.

В изпълнение на условие 13Б.8.4 Дружеството е разработило инструкция РИ8ОД0056  13А.5/ 13Б.4 Разливи от вещества и препарати, които могат да замърсят подземните води / почвите и третиране на образуваните отпадъци за действия при разлив и води дневник с данни за датата и часа на установяване на разлива, причини, замърсена площ, вид на замърсителя, използвания сорбет и последващите действия.

За отчетния период няма регистрирани разливи на територията на площадката.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

Няма изготвена и утвърдена Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на Комплексно разрешително № 105-Н1/2012  издадено на “Монтюпе” ЕООД гр. Русе, поради което не е изготен доклад по т.5 от настоящият Годишен доклад.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

В изпълнение на Условие 15.2 :

- Дружеството е информирало РИОСВ-Русе с писмо вх.№ АО 4171/31.07.2015 относно спиране временно спиране на провеждане на годишна профилактика на линия за проточно леене Карусел 1 и на Инсталация за регенерация на пясък 1. РИОСВ-Русе извършва проверка с Констативен протокол №19-ХМ/07.08.2015г.

- Дружеството е информирало РИОСВ-Русе с писмо вх.№ АО 4474/20.08.2015 относно пускане в експлоатация на линия за проточно леене Карусел 1 и на Инсталация за регенерация на пясък 1. РИОСВ-Русе извършва проверка с Констативен протокол №19-ХМ/07.08.2015г.

През отчетния период е прекратявана принудително дейността на линия за проточно леене Карусел 1, със заповед №361/23.09.2015 на Директора на РИОСВ – Русе. Съставен е констативен протокол №43/25.09.2015  за пломбиране на механичната част на съоръжението. Заповедта е обжалвана и е заведено адм. дело №12563/2015г., което приключва с определение №12158/16.11.2015г. на Върховен административен съд. В решението си съда спира предварителното изпълнение на Заповед №361/23.09.2015. Със Заповед №437/17.11.2015, Директорът на РИОСВ-Русе, нарежда премахване на пломбата, което е обективирано в писмо изх.№4040/17.11.2015.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. Аварии

През отчетната година е регистрирана три аварии свързани с околната среда. На 30.06.2015 г. след провеждане на контролни измервания на изпускащо устройство към инсталацията за регенерация на пясък 1 е констатирано надвишаване на емисиите по показател Общ органичен въглерод. След получаване на резултатите от контролните измервания е преустановена работата на инсталацията и е направен анализ на причините довели до аварийната ситуация. Констатирано е наличие на техническа неизправност, водеща до неправилно дозиране на постъпващия за регенериране пясък и като резултат превишаване на емисиите на ООВ. С отстраняването на дефектиралата част инсталацията е приведена в изправност. Не са настъпили екологични щети. Не е констатирана непосредствена заплаха от екологична щета.

На 11.09.2015 г. е възникнала аварийна ситуация в инсталация за регенерация на пясък 1. Аварирало е командно табло на пещ за регенерация на пясък 1 в следствие на нагорял кабел. РИОСВ –Русе е информирано с писмо № АО 4796/14.09.2015 г. с писмо вх.№ АО 4796/ 16.09.2015 Дружеството уведомява, че инсталацията за регенерация на пясък 1 е въведена в експлоатация. С Констативен протокол № 20-ХМ/14.09.2015 РИОСВ-Русе потвърждава пускането в редовна експлоатация на Инсталация за регенериране на пясък 1. Не са настъпили екологични щети. Не е констатирана непосредствена заплаха от екологична щета.

Таблица 9 - Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.06.2015 | Измерени по високи стойности на ООВ в сравнение с разрешените от КР 50 мг/Нм3 | Дефектирала клапа, регулираща нивото на пясъка | Подмяна на дефектиралата клапа | Въвеждане на таблица за извършените проверки на оборудването | РИОСВ Русе |
| 02.07.2015 | Измерени по високи стойности на ООВ в сравнение с разрешените от КР 50 мг/Нм3 | Дефектирал маркуч за природен газ, вследствие на контакт с обслужващия персонал | Подмяна на дефектиралия маркуч | Модифициране на горелките за подгряване на матриците с цел ограничаване на достъпа на работниците до тях | РИОСВ Русе |
| 11.09.2015 | Аварирало командно табло на пещ за регенерация на пясък 1 | Нагорял захранващ кабел | Подмяна на контролното табло | Профилактика на съоръжението | РИОСВ Русе |

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията

През отчетния период в “Монтюпе” ЕООД гр. Русе е постъпили четири броя официални оплаквания от работата на инсталацията по отношение миризми, шум, води, въздух и др.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с

дейността на  инсталациите, за които е издадено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приностител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.07.2015 | Негослава Бъчварова, чрез МОСВ и РИОСВ-Русе | Миризми в ниската част на града | Проверени са всички изпускащи устройства и съоръжения | Няма Няма установени източници | РИОСВ-Русе |
| 22.07.2015 | Инж. Христо Милков РИОСВ-Русе | Задушлива миризма в кв.Здравец | Проверени са въздуховодите и комините на завода | Няма Няма установени източници | РИОСВ-Русе |
| 26.08.2015 | Инж.Милко Иванов – по сигнал на тел.112 РИОСВ-Русе | Неприятни миризми в ж.к. „Възраждане“ | Инспекция на Аминна кула 1, Аминна кула 2, Регенерация 1 и Регенерация 2 | Няма Няма установени източници | РИОСВ-Русе |
| 13.11.2015 | Даян Тачев | Миризми в района на „Вите Аутомотив“ | Инспекция на Скрубер 1 | Измервания на Скрубер 1 и 2 | РИОСВ-Русе |

Във връзка с установените при контролните проверки от месец 06.2015 и 07.2015 год. надвишени стойности на измерения показател ООВ за ИУ №К10 и ИУ № К14 са връчени наказателни постановления за текущи месечни санкции с НП № И-11-3819-1/30.07.2015 и НП № И-11-3820-1/30.07.2015. Санкциите са били спрени със Заповеди № И-11-3819-2/08.08.2015 и № И-11-3820-2/08.08.2015 и възобновени със заповед № И-11-3819-3/25.08.2015 и № И-11-3820-3/25.08.2015. Във връзка с предварително изпълнение на заповед №361/23.09.2015 е спряна текущата месечна санкция за Карусел 1 със заповед № И-11-3820-4/29.09.2015.

Във връзка с установените при контролните проверки от месец 06.2015 и 07.2015 год. надвишени стойности на измерените дебити е връчено наказателно постановление №49/03.09.2015 със еднократна санкция.

Дружеството е платило всички санкции по гореописаните наказателните постановления.

##### ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1	-	Таблици:

- Таблица 1	-	Замърсители по ЕРИПЗ;

- Таблица 2	-	Емисии във въздуха;

- Таблица 3	-	Емисии в отпадъчни води;

- Таблица 4	-	Образуване на отпадъци;

- Таблица 5	-	Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;

- Таблица 6	-	Шумови емисии;

- Таблица 7	-	Опазване на подземни води;

- Таблица 8	-	Опазване на почви;

- Таблица 9	-	Аварийни ситуации;

- Таблица 10	-	Оплаквания или възражения, свързани с дейността на                            инсталациите, за които е издадено КР;

Приложение № 1	-	Таблици

Таблица 1 - Замърсители по ЕРИПЗ

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове | Праг за пренос на замърсител, извън площ. kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздуха kg/год. | Във въздуха Кг/единица продукт | във води kg/год. | Във водите/единица продукт | в почва kg/год. |  |  |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) | - (177 895) C | 5 | - | - | - | - | 500000 |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | - (21 347 400) C | 600 | - | - | - | - | 100000000 |
| 7# |  | ЛОС без метан (NMVOC) | - (40819) М | 1,147 | - | - | - | - | 100000 |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | - (17647) М | 0,496 | - | - | - | - | 100000 |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | - (9669) М | 0,272 | - | - | - | - | 150000 |
| 12# |  | Общ азот | - | - | - (1124) М | 0,0316 | - | - | 50000 |
| 13# |  | Общ фосфор | - | - | - (101,4) М | 0,00285 | - | - | 5000 |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu) | - | - | - (0,61) М | 0.000017 | - | - | 50 |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) | - | - | - (1,5) М | 0.000042 | - | - | 20 |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | - | - | - (9,02) М | 0.00025 | - | - | 100 |
| 71# | 108-95-2 | Феноли (като общ С) | - | - | - (1,07) М | 0,00003 |  |  | 20 |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (ТОС) | - | - | - (1943) М | 0,055 | - | - | 50000 |
| 86# |  | Фини прахови частици < 10 μm | - (16265) М | 0,457 | - | - | - | - | 50000 |

Таблица 2 - Емисии във въздуха

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Източник – Комин на шахтова пещ STRICO 1, изпускащо устройство №К01 Дебит при нормализирани условия - 3439 Nm3/h |
| прах | mg/Nm3 | 10 | - | 2.2 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 170 | - | 3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| NOx | mg/Nm3 | 150 | - | 31 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 16 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Източник – Комин на шахтова пещ STRICO 2, изпускащо устройство №К02 Дебит при нормализирани условия - 3739 Nm3/h |
| прах | mg/Nm3 | 10 | - | 3.3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 170 | - | 3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| NOx | mg/Nm3 | 150 | - | 26 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 18 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Източник – Комин на шахтова пещ STRICO 3, изпускащо устройство №К03 Дебит при нормализирани условия - 4307 Nm3/h |
| прах | mg/Nm3 | 10 | - | 2.5 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 170 | - | 3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| NOx | mg/Nm3 | 150 | - | 25 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 29 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Източник – Комин на дегазация, изпускащо устройство №06 Дебит при нормализирани условия - 13861 Nm3/h |
| прах | mg/Nm3 | 10 | - | 3,5 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Източник – Комин на инсталация за проточно леене (Каросел 1), изпускащо устройство №К10 Дебит при нормализирани условия - 48481 Nm3/h |
| прах | mg/Nm3 | 20 | - | 5.5 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 100 | - | 3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 18 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Източник – Комин на инсталация за проточно леене (Каросел 2), изпускащо устройство №К11 Дебит при нормализирани условия - 63618 Nm3/h |
| прах | mg/Nm3 | 20 | - | 6.6 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 100 | - | 4 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 13 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Източник – Комин на инсталация за проточно леене (Каросел 3), изпускащо устройство №К12 Дебит при нормализирани условия - 50528 Nm3/h |
| прах | mg/Nm3 | 20 | - | 7.0 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 100 | - | 3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 20 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Източник – Комин на инсталация за проточно леене (Каросел 4), изпускащо устройство №К13 Дебит при нормализирани условия - 26411 Nm3/h |
| SO2 | mg/Nm3 | 100 | - | 3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 17.3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Източник – Комин на инсталация за проточно леене (Каросел 5), изпускащо устройство №К24 Дебит при нормализирани условия - 91281 Nm3/h |
| прах | mg/Nm3 | 20 | - | 7.3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 100 | - | 5 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 16 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Източник – Комин на инсталация за проточно леене (Каросел 7), изпускащо устройство №К26 Дебит при нормализирани условия - 54333 Nm3/h |
| прах | mg/Nm3 | 20 | - | 4.8 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 100 | - | 5 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 15 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Източник – Комин на инсталация за проточно леене (Каросел 8), изпускащо устройство №К27 Дебит при нормализирани условия - 54509 Nm3/h |
| прах | mg/Nm3 | 20 | - | 3.6 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 100 | - | 3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 21 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Източник – Пещ за сушене на матрици, изпускащо устройство №К09 Дебит при нормализирани условия - 1322 Nm3/h |
| NOx | mg/Nm3 | 300 | - | 53 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Източник – Пещ за сушене на матрици, изпускащо устройство №К23 Дебит при нормализирани условия - 3930 Nm3/h |
| NOx | mg/Nm3 | 300 | - | 36 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Източник – Инсталация за регенерация на пясъка 1, изпускащо устройство №К14 Дебит при нормализирани условия - 28459 Nm3/h |
| прах | mg/Nm3 | 20 | - | 15.1 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 400 | - | 3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| NOx | mg/Nm3 | 400 | - | 31 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 14 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Източник – Инсталация за регенерация на пясъка 2, изпускащо устройство №К28 Дебит при нормализирани условия - 21307 Nm3/h |
| прах | mg/Nm3 | 20 | - | 12.3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 400 | - | 3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| NOx | mg/Nm3 | 400 | - | 40 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 12 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Източник – Комин на шахтова пещ STRICO 4, изпускащо устройство №К4 Дебит при нормализирани условия - 6204 Nm3/h |
| прах | mg/Nm3 | 20 | - | 8,1 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 400 | - | 6 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| NOx | mg/Nm3 | 400 | - | 28 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 13 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Източник – Комин на шахтова пещ STRICO 5, изпускащо устройство №К15 Дебит при нормализирани условия - 5352 Nm3/h |
| прах | mg/Nm3 | 20 | - | 3,5 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 400 | - | 3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| NOx | mg/Nm3 | 400 | - | 21 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 18 | Веднъж годишно | 1/ 100 |

Таблица 3 - Емисии в отпадъчни води

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг* | Съответствие* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мониторинг на ТП №1 |
| Активна реакция | рН | 6.5 - 9 | 7,15±0,05 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 200 | 51,0±3,6 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | <0,05 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Мониторинг на ТП №2 |
| Протокол №2015/6102 - 05.08.2015 г. |
| Активна реакция | рН | 6.5 - 9 | 7,16±0,05 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 200 | 36,0±2,0 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Сулфати | mg/dm3 | 400 | 48,6±3,4 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 35 | 69,6±6 | Веднъж на шест месеца | Не* |
| Фосфати (като Р) | mg/dm3 | 15 | 1,14±0,08 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Цианиди (общи) | mg/dm3 | 1.0 | 0,04±0,004 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Цианиди (свободни) | mg/dm3 | 0.5 | 0,028±0,003 | Веднъж на шест месеца | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 400 | 34,3±3,4 | Веднъж на шест месеца | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 700 | 94,2±9,4 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Хром шествалентен | mg/dm3 | 0.5 | <0,002 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Мед | mg/dm3 | 1.0 | <0,01 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Никел | mg/dm3 | 1 | <0,01 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 5 | 0,666±0,047 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Желязо (общо) | mg/dm3 | 10.0 | <0,01 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0.5 | <0,001 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Олово | mg/dm3 | 1 | <0,001 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Арсен | mg/dm3 | 0.5 | <0,01 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Сулфиди | mg/dm3 | 1,5 | 10,1±1 | Веднъж на шест месеца | Не* |
| Аниоактивни А-СПАВ | mg/dm3 | 10.0 | 1,926±1,93 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Феноли(летливи) | mg/dm3 | 1.0 | 0,020±0,002 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Живак | mg/dm3 | 0.05 | <0,001 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 1,03±0,103 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Протокол №2015/6102А - 05.08.2015 г. |
| Хром триваленетен | mg/dm3 | 2.5 | <0,02 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Животински мазнини и растителни масла | mg/dm3 | 100 | 3,0±0,3 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Протокол №73/1/24.11.2015 г. |
| Активна реакция | рН | 6.5 - 9 | 7,70±0,03 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 200 | 14,0±2,9 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 35 | 33,0±1,9 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Фосфати (като Р) | mg/dm3 | 15 | 7,0±0,56 | Веднъж на шест месеца | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 400 | 15,0±1 | Веднъж на шест месеца | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 700 | 380,0±24 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Сулфати | mg/dm3 | 400 | 94,2±5,3 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Желязо (общо) | mg/dm3 | 10.0 | 0,150±0,022 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Протокол №11676/02.12.2015 г. |
| Арсен | mg/dm3 | 0.5 | 0,0050±0,0005 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Живак | mg/dm3 | 0.05 | <0,0005 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Сулфиди | mg/dm3 | 1,5 | 0,744±0,74 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Цианиди (общи) | mg/dm3 | 1.0 | <0,005 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Животински мазнини и растителни масла | mg/dm3 | 100 | 20±2 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Протокол №581/20.11.2015 г. |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 1,9±0,3 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Феноли(летливи) | mg/dm3 | 1.0 | 0,068±0,002 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Цианиди (свободни) | mg/dm3 | 0.5 | 0,014±0,002 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Аниоактивни А-СПАВ | mg/dm3 | 10.0 | 1,5±0,04 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Олово | mg/dm3 | 1 | <0,05 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Хром шествалентен | mg/dm3 | 0.5 | 0,062±0,003 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Хром триваленетен | mg/dm3 | 2.5 | 0,022±0,001 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Никел | mg/dm3 | 1 | 0,11±0,01 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 5 | 0,18±0,01 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0.5 | 0,0044±0,0003 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Мед | mg/dm3 | 1.0 | 0,04±0,01 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Мониторинг на ТП №3 |
| Протокол №2015/6104 - 05.08.2015 г. |
| Активна реакция | рН | 6.5 - 9 | 6,67±0,05 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 200 | 17,2±1,2 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | <0,05 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Протокол №73/2/24.11.2015 г. |
| Активна реакция | рН | 6.5 - 9 | 7,74±0,03 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 200 | 12,3±2,9 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Протокол №582/20.11.2015 г. |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 2,0±0,3 | Веднъж на шест месеца | Да |

Табл.4.4-1 Образуване на отпадъци за 2015 год.

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Предварително съхранение на площадката (след 31.12.2015) | Транспортиране: собствен транспорт /външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР, t/y | Реално измерено, t/y | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали (мъртви глави и бракувани цилиндрови глави) | 12 01 03 | 20 600 | 15011,675 | 0,45 | 0,42 | - | - | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали (мустаци,леяци и алуминиеви люспи) | 12 01 03 | 2190 | 1887,705 | 0,045 | 0,053 | №13 | SC REMAT SA КРИС-Р ЕООД SC AS METAL | Не *1 |
| Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/ бластиране различни от упоменатите в 12 01 16 (отработен пясък от подготовка на матрици) | 12 01 17 | 6 | 0 | - | - | - | - | - |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | 80 | 54,96 | - | - | № 8 | Еколигнор ЕООД | Да |
| Антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 14* | 16 01 15 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| Отпадъци от желязо и стомана (отпадъчен алуминий с частици желязо) | 19 10 01 | 60 | 191.08 | - | - | № 6 | Вторични метали- Русе ЕООД | Не *2 |
| Хартия и картон | 20 01 01 | 6 | 5,591 | - | - | - | Е-ПАК ЕООД | Да |
| Пластмаси | 20 01 39 | 1 | 0.028 | - | - | - | Е-ПАК ЕООД | Да |
| Шлака от пещи | 10 10 03 | 1 740 | 1046,54 | 0.038 | 0,029 | № 1 | SC REMAT SA КРИС-Р ЕООД SC AS METAL | Да |
| Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03 | 16 11 04 | 66 | 30,56 | - | - | № 2 | ДИРАДО ООД | Да |
| Минерали (например пясък, камъни) | 19 12 09 | 1 170 | 422,66 | 0.03t/t регенериран пясък | 0,013 | № 2 | ДИРАДО ООД | Да |
| Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (алуминий, желязо и пясък) | 19 12 12 | 590 | 431,076 | 0.016 t /t регенериран пясък | 0,013 | № 2 | ДИРАДО ООД | Да |
| Сярна и серниста киселина (от пречистване на аминен газ и ЛОС) | 06 01 01* | 30 | 60,278 | - | - | - | ЕТ”Светко-Светослав Стойнов” Балбок Инженеринг АД | Не*3 |
| Други киселини | 06 01 06* | 4 | 3.327 | - | - | № 3 | - | Да |
| Неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества (отпадъчен пясък, смоли) | 10 10 05* | 2 590 | 1454.118 | - | - | - (няма вр. съхранение – отпадъка ) | няма | Да |
| Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества | 10 10 07* | 34 990 | 32392.816 | - | - | (няма вр. съхранение – отпадъка ) | няма | Да |
| Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества | 10 10 09* | 160 | 0 | - | - | - | - | Да |
| Други частици, съдържащи опасни вещества (отпадъчна смес от обработка на вътрешната повърхност на матриците) | 10 10 11* | 30 | 24.325 | - | - | № 11 | - | Да |
| Отпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни вещества ( от пречистване на аминен газ и ЛОС | 10 10 13* | 1 | 0.96 | - | - | - | - | - |
| Отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества | 10 10 15* | 100 | 0 | - | - | № 11 | - | Да |
| Основи от химично почистване на повърхности (отработена натриева основа) | 11 01 07* | 31 | 0 | - | - | - | - | - |
| Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи | 12 01 09* | 290 | 50.976 | - | - | № 11 | Лумакс Транс ЕООД Балбок Инженеринг АД | Да |
| Утайки, съдържащи метали | 12 01 18* | 2 152 | 0 | - | - | - | - | - |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 10 | 4.236 | - | - | № 4 | Балбок Инженеринг АД | Да |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13 05 02* | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13 05 06* | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 110 | 10.96 | - | - | № 3 | Балбок Инженеринг АД | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (ръкавни филтри, филтърна хартия) | 15 02 02* | 16 | 14.872 | - | - | № 3 | Балбок Инженеринг АД | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (активен въглен) | 15 02 02* | 106 | 18.88 | - | - | № 3 | Балбок Инженеринг АД | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (замърсени дрехи, ръкавици и др.) | 15 02 02* | 20 | 17.834 | - | - | № 3 | Балбок Инженеринг АД | Да |
| Излязло от употреба оборудване, съдържа-що опасни компоненти, различно от упоме-натото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 | 16 02 13* | 1 | 0.020 |  |  | № 3 | Балбок Инженеринг АД | Да |
| Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества | 16 03 05* | 2 | 1.750 | - | - | № 3 | Балбок Инженеринг АД | Да |
| Отпадъчни органични вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества | 16 05 08* | 5 | 0.551 | - | - | № 3 | Балбок Инженеринг АД | Да |
| Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на пром. отпадъчни води | 19 08 13* | 3 | 0 | - | - | - | - | - |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 1 | 0.116 | - | - | № 5 | Балбок Инженеринг АД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 20 | 0 | - | - | - | - | Да |

Таблица 5 - Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Име на оператора | Код на операцията | Общо предадено количество, t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали (мъртви глави и бракувани цилиндрови глави) | 12 01 03 | КРИС-Р ЕООД SC ALMET SA Румъния (RO) SC AS METAL (Румъния (RO) | R4 | 192,805 1629,47 65,43 |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали (мустаци,леяци и алуминиеви люспи) | 12 01 03 | Отпадъкът се преработва от Дружеството в топилни пещи - операция по оползотворяване | R4 | 1887,705 |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | Еколигнор | D5 | 54,96 |
| Отпадъци от желязо и стомана (отпадъчен алуминий с частици желязо) | 19 10 01 | Вторични метали Русе ЕООД | R12 | 191.08 |
| Хартия и картон | 20 01 01 | Е-ПАК ЕООД | R12 | 5,591 |
| Пластмаси | 20 01 39 | Е-ПАК ЕООД | R12 | 0.028 |
| Шлака от пещи | 10 10 03 | КРИС-Р ЕООД SC ALMET SA Румъния (RO) SC AS METAL (Румъния (RO) |  | 1046,54 |
| Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03 | 16 11 04 | ДЗЗД "ОРД" | D5 | 30,56 |
| Минерали (например пясък, камъни) | 19 12 09 | ДЗЗД "ОРД" | D5 | 422,66 |
| Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (алуминий, желязо и пясък) | 19 12 12 | ДЗЗД "ОРД" | D5 | 431,076 |
| Сярна и серниста киселина (от пречистване на аминен газ и ЛОС) | 06 01 01* | Балбок Инженеринг АД | R13 | 78,278 |
| Други киселини | 06 01 06* | Балбок Инженеринг АД | R13 | 3.327 |
| Неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества (отпадъчен пясък, смоли) | 10 10 05* | Отпадъкът се регенира от Дружеството в Инсталация за регенрация на пясък операция по оползотворяване | R5 | 1454.118 |
| Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества | 10 10 07* | Отпадъкът се регенира от Дружеството в Инсталация за регенрация на пясък операция по оползотворяване | R5 | 32392.816 |
| Други частици, съдържащи опасни вещества (отпадъчна смес от обработка на вътрешната повърхност на матриците) | 10 10 11* | Балбок Инженеринг АД | R13 | 24.325 |
| Отпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни вещества ( от пречистване на аминен газ и ЛОС | 10 10 13* | Балбок Инженеринг АД | R13 | 0.96 |
| Отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества | 10 10 15* | Балбок Инженеринг АД | R13 | 0 |
| Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи | 12 01 09* | Лубрика ООД БалБок Инженеринг ООД | R13 и предаване за R9 | 50.976 |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | Лубрика ООД БалБок Инженеринг ООД | R13 и предаване за R9 | 4.236 |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | БалБок Инженеринг ООД | R13 | 10.96 |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (ръкавни филтри, филтърна хартия) | 15 02 02* | БалБок Инженеринг ООД | R13 | 14.872 |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (активен въглен) | 15 02 02* | БалБок Инженеринг ООД | R13 | 18.88 |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (замърсени дрехи, ръкавици и др.) | 15 02 02* | БалБок Инженеринг ООД | R13 | 17.834 |
| Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 | 16 02 13* | БалБок Инженеринг ООД | R13 | 0.020 |
| Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества | 16 03 05* | БалБок Инженеринг ООД | D15 | 1.750 |
| Отпадъчни органични вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества | 16 05 08* | БалБок Инженеринг ООД | D15 | 0.551 |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | БалБок Инженеринг ООД | R13 | 0.116 |

Таблица 6 - Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на смущаващите шумове | Измерено/Коригирано ниво на звуково налягане в dB (A) | Гранична стойност dB (A) | Съответствие с Условие 12.1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lден | Lвечер | Lнощ |  |  |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.1 | - | 51,3±0,3 | 53,1±0,3 | 52,2±0,3 | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.2 | - | 52,9±0,3 | 49,9±0,3 | 48,3±0,3 | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.3 | - | 57,0±0,3 | 51,4±0,3 | 50,1±0,3 | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.4 | - | 61,1±0,3 | 57,5±0,3 | 54,4±0,3 | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.5 | - | 57,3±0,3 | 61,0±0,3 | 59,2±0,3 | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.6 | - | 55,5±0,3 | 56,6±0,3 | 55,2±0,3 | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.7 | - | 52,2±0,3 | 51,3±0,3 | 51,1±0,3 | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.8 | - | 50,4±0,3 | 53,3±0,3 | 52,2±0,3 | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.9 | - | 48,2±0,3 | 56,4±0,3 | 54,4±0,3 | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.10 | - | 54,2±0,3 | 61,1±0,3 | 58,4±0,3 | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.11 | - | 58,4±0,3 | 65,3±0,3 | 62,2±0,3 | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.12 | - | 59,6±0,3 | 67,5±0,3 | 63,8±0,3 | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.13 | - | 54,2±0,3 | 66,6±0,3 | 66,4±0,3 | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.14 | - | 59,6±0,3 | 69,3±0,3 | 67,4±0,3 | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.15 | - | 62,4±0,3 | 66,2±0,3 | 66,1±0,3 | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.16 | - | 59,5±0,3 | 69,5±0,3 | 67,4±0,3 | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.17 | - | 61,2±0,3 | 67,5±0,3 | 65,3±0,3 | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.18 | - | 69,4±0,3 | 66,4±0,3 | 67,4±0,3 | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.19 | - | 64,3±0,3 | 57,1±0,3 | 63,5±0,3 | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.20 | - | 58,8±0,3 | 59,0±0,3 | 59,4±0,3 | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.21 | - | 55,2±0,3 | 58,2±0,3 | 57,4±0,3 | 70 | Да |
| Ниво на обша звукова мощност за контура |  | 109,0±6,6 | 111,8±6,6 | 111,8±6,6 | Не се нормира | Да |
| Изчислено еквивалентно ниво на шум /най-близко разположената жилищна сграда ул.“Слатинска“, гр.Русе – ИТ 22 |  | 36,3±0,3 | 39,0±0,3 | 39,0±0,3 | 55 | Да |

Таблица 7 - Опазване на подземни води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | ТП1 | ≥6.5 и≤ 9.5 | 7,66±0.03 | Веднъж годишно | Да |
| Електропроводимост | ТП1 | 2000 | 730±2,2 | Веднъж годишно | Да |
| Обща твърдост | ТП1 | 12 | 9.2±1.5 | Веднъж годишно | Да |
| Пермангантатна окисляемост | ТП1 | 5 | <0,5 | Веднъж годишно | Да |
| Аминиев йон | ТП1 | 0.5 | 0,061 | Веднъж годишно | Да |
| Нитрати | ТП1 | 50 | 8,68±0,61 | Веднъж годишно | Да |
| Нитрити | ТП1 | 0.5 | - | Веднъж на две години | - |
| Сулфати | ТП1 | 250 | 32,5±1,8 | Веднъж годишно | Да |
| Хлориди | ТП1 | 250 | 32.2±2,0 | Веднъж годишно | Да |
| Фосфати | ТП1 | 0.5 | - | Веднъж на две години |  |
| Флуориди | ТП1 | 1.5 | - | Веднъж на две години |  |
| Цианиди | ТП1 | 50 | - | Веднъж на две години |  |
| Натрий | ТП1 | 200 | - | Веднъж на две години |  |
| Калций | ТП1 | 150 | - | Веднъж на две години |  |
| Магнезий | ТП1 | 80 | - | Веднъж на две години |  |
| Бор | ТП1 | 1.0 | - | Веднъж на две години |  |
| Цинк | ТП1 | 1.0 | - | Веднъж на две години |  |
| Живак | ТП1 | 1.0 | - | Веднъж на две години |  |
| Кадмий | ТП1 | 5.0 | - | Веднъж на две години |  |
| Мед | ТП1 | 0.2 | - | Веднъж на две години |  |
| Никел | ТП1 | 20 | - | Веднъж на две години |  |
| Олово | ТП1 | 10 | - | Веднъж на две години |  |
| Селен | ТП1 | 10 | - | Веднъж на две години |  |
| Хром | ТП1 | 50 | - | Веднъж на две години |  |
| Алуминий | ТП1 | 200 | - | Веднъж на две години |  |
| Желязо | ТП1 | 200 | - | Веднъж на две години |  |
| Манган | ТП1 | 50 | - | Веднъж на две години |  |
| Антимон | ТП1 | 5.0 | - | Веднъж на две години |  |
| Арсен | ТП1 | 10 | - | Веднъж на две години |  |
| Естествен уран | ТП1 | 0.06 | - | Веднъж на две години |  |
| Бензен | ТП1 | 1.0 | - | Веднъж на две години |  |
| Бенз(а)пирен | ТП1 | 0.01 | - | Веднъж на две години |  |
| 1,2 Дихлоретан | ТП1 | 3.0 | - | Веднъж на две години |  |
| Полициклични ароматни въглеводороди | ТП1 | 0.10 | - | Веднъж на две години |  |
| Тетрахлоретилен и трихлоретилен | ТП1 | 10 | - | Веднъж на две години |  |
| Пестициди | ТП1 | 0.10 | - | Веднъж на две години |  |
| Пестициди(общо) | ТП1 | 0.50 | - | Веднъж на две години |  |
| Нефтопродукти | ТП1 | 50 | - | Веднъж годишно | Не* |
| Обща бета активност | ТП1 | 1.0 | - | Веднъж на две години |  |
| Обща алфа активност | ТП1 | 0.5 | - | Веднъж на две години |  |
| Обща индикативна доза | ТП1 | 0.1 | - | Веднъж на две години |  |

Таблица 8 - Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция (рН) | 8.17±0.10 | Пункт № 1 Интервал: 0 - 20cm | 8.42±0.20 | Веднъж на 3 години | Да |
| Желязо (Fe) | 29097±582 | Пункт № 1 Интервал: 0 - 20cm | 26046±521 | Веднъж на 3 години | Да |
| Мед (Cu) | 80±8 | Пункт № 1 Интервал: 0 - 20cm | 24±2 | Веднъж на 3 години | Да |
| Никел (Ni) | 46±5 | Пункт № 1 Интервал: 0 - 20cm | 37±4 | Веднъж на 3 години | Да |
| Олово (Pb) | 30±3 | Пункт № 1 Интервал: 0 - 20cm | 24±2 | Веднъж на 3 години | Да |
| Цинк (Zn) | 81±8 | Пункт № 1 Интервал: 0 - 20cm | 68±7 | Веднъж на 3 години | Да |
| Сулфати | 62.4±6.2 | Пункт № 1 Интервал: 0 - 20cm | 11.5±1.2 | Веднъж на 3 години | Да |
| Нефтопродукти | 9.43±0.20 | Пункт № 1 Интервал: 0 - 20cm | 5.18±0.16 | Веднъж на 3 години | Да |
| Активна реакция (рН) | 8.38±0.10 | Пункт № 1 Интервал: 20 - 40cm | 8.37±0.20 | Веднъж на 3 години | Да |
| Желязо (Fe) | 29659±593 | Пункт № 1 Интервал: 20 - 40cm | 26347±527 | Веднъж на 3 години | Да |
| Мед (Cu) | 55±6 | Пункт № 1 Интервал: 20 - 40cm | 23±2 | Веднъж на 3 години | Да |
| Никел (Ni) | 47±5 | Пункт № 1 Интервал: 20 - 40cm | 37±4 | Веднъж на 3 години | Да |
| Олово (Pb) | 24±2 | Пункт № 1 Интервал: 20 - 40cm | 23±2 | Веднъж на 3 години | Да |
| Цинк (Zn) | 74±7 | Пункт № 1 Интервал: 20 - 40cm | 67±7 | Веднъж на 3 години | Да |
| Сулфати | 71.3±7.1 | Пункт № 1 Интервал: 20 - 40cm | 14.9±1.5 | Веднъж на 3 години | Да |
| Нефтопродукти | 19.77±0.40 | Пункт № 1 Интервал: 20 - 40cm | 8.49±0.25 | Веднъж на 3 години | Да |
| Активна реакция (рН) | 8.11±0.10 | Пункт № 2 Интервал: 0 - 20cm | 8.02±0.20 | Веднъж на 3 години | Да |
| Желязо (Fe) | 31490±630 | Пункт № 2 Интервал: 0 - 20cm | 29889±549 | Веднъж на 3 години | Да |
| Мед (Cu) | 95±9 | Пункт № 2 Интервал: 0 - 20cm | 25±3 | Веднъж на 3 години | Да |
| Никел (Ni) | 50±5 | Пункт № 2 Интервал: 0 - 20cm | 42±4 | Веднъж на 3 години | Да |
| Олово (Pb) | 24±2 | Пункт № 2 Интервал: 0 - 20cm | 24±2 | Веднъж на 3 години | Да |
| Цинк (Zn) | 76±8 | Пункт № 2 Интервал: 0 - 20cm | 73±7 | Веднъж на 3 години | Да |
| Сулфати | 176.8±17.7 | Пункт № 2 Интервал: 0 - 20cm | 10.45±1.0 | Веднъж на 3 години | Да |
| Нефтопродукти | 4.22±0.10 | Пункт № 2 Интервал: 0 - 20cm | 2.53±0.08 | Веднъж на 3 години | Да |
| Активна реакция (рН) | 8.47±0.10 | Пункт № 2 Интервал: 20 - 40cm | 8.19±0.20 | Веднъж на 3 години | Да |
| Желязо (Fe) | 29000±580 | Пункт № 2 Интервал: 20 - 40cm | 27463±549 | Веднъж на 3 години | Да |
| Мед (Cu) | 35±4 | Пункт № 2 Интервал: 20 - 40cm | 25±3 | Веднъж на 3 години | Да |
| Никел (Ni) | 44±4 | Пункт № 2 Интервал: 20 - 40cm | 40±4 | Веднъж на 3 години | Да |
| Олово (Pb) | 23±2 | Пункт № 2 Интервал: 20 - 40cm | 23±2 | Веднъж на 3 години | Да |
| Цинк (Zn) | 72±7 | Пункт № 2 Интервал: 20 - 40cm | 72±7 | Веднъж на 3 години | Да |
| Сулфати | 39.7±4 | Пункт № 2 Интервал: 20 - 40cm | 18.0±1.8 | Веднъж на 3 години | Да |
| Нефтопродукти | 0.85±0.02 | Пункт № 2 Интервал: 20 - 40cm | 2.92±0.09 | Веднъж на 3 години | Не |
| Активна реакция (рН) | 8.33±0.10 | Пункт № 3 Интервал: 0 - 20cm | 8.49±0.20 | Веднъж на 3 години | Да |
| Желязо (Fe) | 30279±606 | Пункт № 3 Интервал: 0 - 20cm | 23454±469 | Веднъж на 3 години | Да |
| Мед (Cu) | 30±3 | Пункт № 3 Интервал: 0 - 20cm | 23±2 | Веднъж на 3 години | Да |
| Никел (Ni) | 46±5 | Пункт № 3 Интервал: 0 - 20cm | 36±4 | Веднъж на 3 години | Да |
| Олово (Pb) | 22±2 | Пункт № 3 Интервал: 0 - 20cm | 19±2 | Веднъж на 3 години | Да |
| Цинк (Zn) | 72±7 | Пункт № 3 Интервал: 0 - 20cm | 68±7 | Веднъж на 3 години | Да |
| Сулфати | 71.9±7.2 | Пункт № 3 Интервал: 0 - 20cm | 15.2±1.5 | Веднъж на 3 години | Да |
| Нефтопродукти | 2.74±0.06 | Пункт № 3 Интервал: 0 - 20cm | 4.78±0.14 | Веднъж на 3 години | Не |
| Активна реакция (рН) | 8.33±0.10 | Пункт № 3 Интервал: 20 - 40cm | 8.46±0.20 | Веднъж на 3 години | Да |
| Желязо (Fe) | 29787±596 | Пункт № 3 Интервал: 20 - 40cm | 23442±469 | Веднъж на 3 години | Да |
| Мед (Cu) | 29±3 | Пункт № 3 Интервал: 20 - 40cm | 21±2 | Веднъж на 3 години | Да |
| Никел (Ni) | 45±5 | Пункт № 3 Интервал: 20 - 40cm | 36±4 | Веднъж на 3 години | Да |
| Олово (Pb) | 21±2 | Пункт № 3 Интервал: 20 - 40cm | 19±2 | Веднъж на 3 години | Да |
| Цинк (Zn) | 72±7 | Пункт № 3 Интервал: 20 - 40cm | 68±7 | Веднъж на 3 години | Да |
| Сулфати | 99.2±9.9 | Пункт № 3 Интервал: 20 - 40cm | 11.4±1.1 | Веднъж на 3 години | Да |
| Нефтопродукти | 3.92±0.08 | Пункт № 3 Интервал: 20 - 40cm | 8.99±0.27 | Веднъж на 3 години | Не |
| Активна реакция (рН) | 8.50±0.10 | Пункт № 4 Интервал: 0 - 20cm | 7.59±0.20 | Веднъж на 3 години | Да |
| Желязо (Fe) | 27009±540 | Пункт № 4 Интервал: 0 - 20cm | 25352±507 | Веднъж на 3 години | Да |
| Мед (Cu) | 25±3 | Пункт № 4 Интервал: 0 - 20cm | 22±2 | Веднъж на 3 години | Да |
| Никел (Ni) | 40±4 | Пункт № 4 Интервал: 0 - 20cm | 37±4 | Веднъж на 3 години | Да |
| Олово (Pb) | 23±2 | Пункт № 4 Интервал: 0 - 20cm | 22±2 | Веднъж на 3 години | Да |
| Цинк (Zn) | 65±7 | Пункт № 4 Интервал: 0 - 20cm | 68±7 | Веднъж на 3 години | Не |
| Сулфати | 54.8±5.5 | Пункт № 4 Интервал: 0 - 20cm | 7.9±0.8 | Веднъж на 3 години | Да |
| Нефтопродукти | 5.94±0.12 | Пункт № 4 Интервал: 0 - 20cm | 6.93±0.21 | Веднъж на 3 години | Не |
| Активна реакция (рН) | 8.62±0.10 | Пункт № 4 Интервал: 20 - 40cm | 7.55±0.20 | Веднъж на 3 години | Да |
| Желязо (Fe) | 25319±518 | Пункт № 4 Интервал: 20 - 40cm | 25824±516 | Веднъж на 3 години | Не |
| Мед (Cu) | 21±2 | Пункт № 4 Интервал: 20 - 40cm | 22±2 | Веднъж на 3 години | Не |
| Никел (Ni) | 40±4 | Пункт № 4 Интервал: 20 - 40cm | 38±4 | Веднъж на 3 години | Да |
| Олово (Pb) | 24±2 | Пункт № 4 Интервал: 20 - 40cm | 22±2 | Веднъж на 3 години | Да |
| Цинк (Zn) | 65±7 | Пункт № 4 Интервал: 20 - 40cm | 71±7 | Веднъж на 3 години | Не |
| Сулфати | 23.3±2.3 | Пункт № 4 Интервал: 20 - 40cm | 10.22±1.0 | Веднъж на 3 години | Да |
| Нефтопродукти | 7.35±0.16 | Пункт № 4 Интервал: 20 - 40cm | 3.88±0.12 | Веднъж на 3 години | Да |

Таблица 9 - Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.06.2015 | Измерени по високи стойности на ООВ в сравнение с разрешените от КР 50 мг/Нм3 | Дефектирала клапа, регулираща нивото на пясъка | Подмяна на дефектиралата клапа | Въвеждане на таблица за извършените проверки на оборудването | РИОСВ Русе |
| 02.07.2015 | Измерени по високи стойности на ООВ в сравнение с разрешените от КР 50 мг/Нм3 | Дефектирал маркуч за природен газ, вследствие на контакт с обслужващия персонал | Подмяна на дефектиралия маркуч | Модифициране на горелките за подгряване на матриците с цел ограничаване на достъпа на работниците до тях | РИОСВ Русе |
| 11.09.2015 | Аварирало командно табло на пещ за регенерация на пясък 1 | Нагорял захранващ кабел | Подмяна на контролното табло | Профилактика на съоръжението | РИОСВ Русе |

Таблица 10 - Оплаквания или възражения, свързани с дейността на  инсталациите, за които е издадено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приностител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.07.2015 | Негослава Бъчварова, чрез МОСВ и РИОСВ-Русе | Миризми в ниската част на града | Проверени са всички изпускащи устройства и съоръжения | Няма Няма установени източници | РИОСВ-Русе |
| 22.07.2015 | Инж. Христо Милков РИОСВ-Русе | Задушлива миризма в кв.Здравец | Проверени са въздуховодите и комините на завода | Няма Няма установени източници | РИОСВ-Русе |
| 26.08.2015 | Инж.Милко Иванов – по сигнал на тел.112 РИОСВ-Русе | Неприятни миризми в ж.к. „Възраждане“ | Инспекция на Аминна кула 1, Аминна кула 2, Регенерация 1 и Регенерация 2 | Няма Няма установени източници | РИОСВ-Русе |
| 13.11.2015 | Даян Тачев | Миризми в района на „Вите Аутомотив“ | Инспекция на Скрубер 1 | Измервания на Скрубер 1 и 2 | РИОСВ-Русе |

8. Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 105-Н1/2012 на “Монтюпе” ЕООД гр. Русе.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:.............................				Дата:  30.03.2016 г.

Име на подписващия:  Франк Гате

Длъжност в организацията:  Управляващ Директор

# Text boxes

Топене

Отливане

Отстраняване

на сърцата

Механична обработка

Термична обработка

Качествен контрол

Подготовка на матриците

Изработване на сърца

Пречистване на аминен газ и ЛОС

Експедиция

Регенерация на пясъка

Т_о з-и  д о-к у м_е н т   е   р-а з р-а б о_т е н    з а  „ К а р-л с б е р г   Б ъ_л г а р-и я“ А Д   п л_о щ а д к а  П и в о-в а р_н а   Б л а г-о е в г р-а д   о т   М-Е Н-Е К-С   Е О О Д