# “ПОЛИХИМ – СС” ЕООД

# ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА

# СРЕДА (ГДОС)

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 440-Н0/2012 г.

№ 440-Н1/2015 г.

(допълнен и преработен)

гр. Луковит,

май, 2016 г.

# Отчетен период: 01. 01.2015 г.  – 31.12.2015 г.

1. УВОД

- Наименование на инсталацията, за която е издадено Комплексно разрешително:

# По КР № 440 – Н0/ 2012 г.:

Инсталация за преработка (регенериране) на отработени масла

Инсталация, която попада в обхвата на т. 5.1, т. 5.1.2 „г“ от Приложение № 4 на ЗООС (след 7 януари 2014г. Инсталация, която попада в обхвата на т. 5.1. „к“ от Приложение № 4 на ЗООС – „Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците с капацитет над 10 т отпадъци на денонощие, включващо една или повече от следните дейности: повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла“)

По КР № 440 – Н 1/ 2015 г.:

- Инсталация за регенериране на отработени масла в количество над 10 тона/денонощие - т. 5.1 буква „к” от Приложение № 4 на ЗООС;

- Резервоарен парк за временно съхраняване на опасни отпадъци (отработени масла) – т. 5.5 от Приложение № 4 на ЗООС.

- Адрес по местонахождение на инсталацията:

гр. Луковит, общ. Луковит, обл. Ловеч, Северозападна промишлена зона, ул. “Възраждане” № 139

- Регистрационен номер по КР:

# КР № 440 – Н0 – И0 – А0/ 2012 г.

КР № 440 – Н 1 – И0 – А0/ 2015 г.

- Дата на подписване:

27.09.2012 г. – КР № 440 – Н0/ 2012 г.

05.02.2015 г. – КР № 440 – Н 1/ 2015 г.

- Дата на влизане в сила на КР:

# 17.10.2012 г. – КР № 440 – Н0/ 2012 г.

27.02.2015 г. – КР № 440 – Н 1/ 2015 г.

- Оператор на инсталацията:

# “ПОЛИХИМ - СС” ЕООД

# Собственик: “ПОЛИХИМ - СС” ЕООД

# Силвия Стефанова – Управител

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика / оператора:

“ПОЛИХИМ-СС” ЕООД, гр. София, площадка гр. Луковит,

# 5770, гр. Луковит, Северозападна промишлена зона, ул. „Възраждане“ № 139

тел. номер: 02 / 959 15 45, 0897 962 435

факс: 02 / 959 15 45

e-mail на оператора: info@polihimss.bg

# Лице за контакти:

# Силвия Стефанова – Управител

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти:

“ПОЛИХИМ-СС” ЕООД, гр. София, площадка гр. Луковит,

# 5770, гр. Луковит, Северозападна промишлена зона, ул. „Възраждане“ № 139

тел. номер: 02 / 959 15 45, 0897 962 435

e-mail на оператора: info@polihimss.bg

- Кратко описание на всяка от дейностите / процесите, извършвани в инсталацията:

По КР № 440 – Н0/ 2012 г.

- Регенериране на отработени масла в количество над 10 тона/ денонощие, включващо в себе си следните дейности:

- ректификация на отработените масла;

- киселинно очистване на дестилати;

- контактно очистване на киселинно пречистени дестилати;

- производство на битум.

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС:

- Производство на антифриз;

- Производство на препарат за почистване на автостъкла.

Новите инсталации, разрешени с КР № 440 – Н 1/ 2015 г. за периода от издаване на комплексното разрешително до 31.12.2015 г. не са изградени и не са пуснати в експлоатация.

- Производствен капацитет

По КР № 440 – Н0/ 2012 г.

| Инсталация | Позиция на дейността, приложение № 4, ЗООС | Капацитет, [t/24 h] |
| --- | --- | --- |
| Инсталация за регенериране на отработени масла в количество над 10 тона/денонощие | т. 5.1, т. 5.1.2 „г“ (след 7 януари 2014 г. т. 5.1. „к“) | 50 |

Годишният капацитет на инсталацията за регенериране на отработени масла в количество над 10 тона/денонощие е 16 000 тона / годишно.

По КР № 440 – Н1/ 2015 г.

| № | Инсталации | Позиция на дейността, приложение № 4, ЗООС | Капацитет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инсталация за регенериране на отработени масла в количество над 10 тона/денонощие | т. 5.1 к) | 75 тона/24h |
| 2. | Резервоарен парк за временно съхраняване на опасни отпадъци (отработени масла) | т. 5.5 | 2 880 тона |

Годишният капацитет на инсталацията за регенериране на отработени масла в количество над 10 тона/денонощие е 25 000 тона / годишно.

За периода от издаване на Комплексно разрешително № 440 – Н 1/ 2015 г. до 31.12.2015 г. новите инсталации, разрешени с КР не са изградени и не са пуснати в експлоатация, както и капацитета на Инсталацията за регенериране на отработени масла в количество над 10 тона/денонощие за цялата 2015 г. е непроменен от 50 тона/денонощие.

За периода 01.01.2015 г. – 31. 12. 2015 г. – годишно количество произведена продукция: 666,028336 тона.

За отчетния период 01.01.2015 г. – 31. 12. 2015 г. работните дни са 124.

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Настоящата структура е управленска. Конкретните длъжности са отразени в щатно разписание.

# управленска структура на "полихим-сс" еООД

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:

# Регионална инспекция по околна среда и води – Плевен

гр. Плевен, ул. "Александър Стамболийски" № 1 А

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията:

# Басейнова Дирекция за управление на водите “Дунавски район” гр. Плевен, ул. „Чаталджа” № 60.

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

„ПОЛИХИМ-СС” ЕООД няма цялостно разработена собствена политика по околната среда. Въпреки това, опазването на околната среда чрез въвеждане на екологично по - чисти технологии е приоритетна дейност.

„ПОЛИХИМ-СС” ЕООД няма внедрена система за управление на околна среда (ISO 14001 или  EMAS).

СУОС на “ПОЛИХИМ - СС” ЕООД се прилага за:

- производствените процеси;

- произвежданите продукти и спомагателни дейности;

- аспекти на околната среда, които “ПОЛИХИМ - СС” ЕООД може да управлява и върху които може да се очаква въздействие;

- Структура и отговорности:

Определен е персонала и има списъци с персонала, които извършват конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, които са отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Списъците се съхраняват и се актуализират при промяна на персонала/лицата или отговорностите (5.1.1. и 5.1.2. от КР № 440- Н 0/ 2012 г.)

Изготвени са  всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с Комплексно разрешително № 440 – Н 1/2015 г.

- Обучение

Тъй като КР № 440 – Н 1 / 2015 г. влиза в сила на  27.02.2015 г., по условията на КР № 440 – Н 0 / 2012 г. за 2015 г. беше изготвена утвърдена от Управителя Годишна план – програма за обучение на персонала, която се изпълняваше през цялата 2015 г.

Всяко конкретно обучение се провежда след подписване на заповед от Управителя и програма към заповедта, в която се посочват лицата, които участват в конкретното обучение. За всяко проведено обучение има изготвен протокол.

Организацията провежда първоначално, планово – по утвърден от Управителя годишен план (усл. 5.2.1. от КР № 440 – Н 0/ 2012 г.) и извънпланово обучение – при възникнала необходимост, осигурява информация и документи за самообучение, предприема действия, като обмяна на опит и др.

Осигурява се обучение или се предприемат други мерки, за да се удовлетворят тези потребности.

В организацията се провежда обучение за:

- придобиване на познания и практически опит по прилагане „Аварийния план”;

- поддържане и повишаване на квалификацията и компетентността, необходими за конкретното работно място и длъжност;

- осъзнаване на мероприятията по отношение на опазване на околната среда и специфичната роля и отговорности на персонала за тях;

- основните правила за поведение в извънредни ситуации;

- въвеждане на нова организация, нови процеси, модификации на продукти;

- законови и нормативни изисквания, свързани с дейността на организацията и процесите, в т.ч. значими аспекти и за опазване на околната среда и др.

Участието във формите на външно обучение (семинари, курсове и други) се разрешава от Управителя с резолюция на документа.

# ПЛАН – ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА 2015 г.:

| № | Наименование на темите | Начин на провеждане | Участници (длъжност) | Изпъл- нение | Начин на отчитане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | ВТ |  |  | С | И |
| 1. | Проиграване на аварийния план |  | Х | Целия персонал | да | Х |  |
| 2. | Поддръжка и експлоатация на резервоари, тръбопроводи, съоръжения и инсталации. |  | Х | Оператори | да | Х |  |
| 3. | Обучение за извършване транспортиране на опасни отпадъци и обучение за товаро - разтоварни дейности на отпадъците. |  | Х | Отдел транспорт, оператори, апаратчик химични процеси | да | Х |  |
| 4. | Третиране на разливи, мониторинг на отпадъците |  | Х | Целия персонал | да | Х |  |
| 5. | Обучение относно класификацията, опаковането и етикетирането на смеси съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP ). | Х |  | Отдел екология | да | Х |  |
| 6. | Обучение за работа с опасни химически вещества и смеси |  | Х | Целия персонал | да | Х |  |

Начин на провеждане – външно обучение (ВН), вътрешно обучение (ВТ)

Начин на отчитане –събеседване, изпит  (С), (И)

С ( се маркира необходимото.

- Обмен на информация

По КР № 440  - Н 0/2012 г.

По отношение на обмена на информация е осъществен такъв. На заинтересованите външни страни се докладва информация, характеризираща резултатността спрямо околната среда.

На площадката се поддържа актуална информация за отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. (условия 5.1.1; 5.1.2. и 5.3.1 от КР № 440 – Н 0/ 2012 г.)

# Документиране

В Дружеството се прилага документирана Инструкция за управление на документите, включваща ред за създаване, разпространяване, съхраняване, унищожаване и архивиране на документите.

Документите се идентифицират с цел осигуряване уникална информация, даваща възможност за контрол на управлението им; използва се подходяща идентификация на новите издания, на направените редакции и е осигурен ред на разпространение на ревизирани документи.

- Съгл. Условие 5.4.1. от КР № 440 – Н 0/ 2012 г. има изготвен актуален списък с нормативни актове, отнасящи се  до работата на инсталациите – “Списък на нормативните документи ”.

Има промяна е изготвения списък, който е свързан с актуализацията на 	нормативните актове.

- Съгласно Условие 5.5. от КР № 440 – Н 1/ 2015 г. има изготвена “Инструкция  за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по Условие 2, произтичащи от нови нормативни актове, и уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби”.

- За изпълнение на условие 5.4.2. от КР № 440 – Н 0/ 2012 г. има изготвен списък на инструкциите, изисквани с разрешителното. В този списък са документирани всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително. Инструкциите се съхраняват на достъпно за всички служители място на площадката. В списъка са посочени и лицата, отговорни за тяхното изпълнение – “Списък на всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително, както и лицата, отговорни за тяхното изпълнение”.

- За изпълнение на условие 5.4.3. от КР № 440 – Н 0/ 2012 г. има изготвен списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ е предоставен - “Изисквания на условие 5.4.3. – “Списък на притежателите на документи”.

- Управление на документи

Инструкцията, която се прилага за актуализация на документите, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията, а също и за изземване на невалидната документация, съгласно изискванията на условие 5.5.1 от КР № 440 – Н 0/ 2012 г. е Инструкция “Управление на документите и записите”, която  определя процеса, изискванията, общия ред и отговорностите за документиране на системата за управление на околната среда (СУОС), при управление на документи, законови и други изисквания и записите, които се отнасят до системата за управление.

Разгледани са също и правилата за работа с невалидна документация, като невалидните оригинали се архивират за срок от 5 години, след което се унищожават.

- Оперативно управление

Изготвени са и са одобрени всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с Комплексно разрешително № 440 – Н 0 / 2012 г. /условие 5.6.1/ Инструкциите се съхраняват на площадката в писмен вид и се предоставят на компетентния орган при поискване от тяхна страна.

Изготвени са и са одобрени всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с Комплексно разрешително № 440 – Н 1 / 2015 г. /условие 5.1/

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Към Комплексно разрешително № 440 – Н 0 / 2012  г. на “ПОЛИХИМ - СС” ЕООД са изготвени и се прилагат:

- По Условие 5.7.1. - изготвени писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в КР. Извършва се мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в КР, като резултатите се отразяват в дневници.

- По Условие 5.7.2. - изготвени писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели с определените в условията на разрешителното.

- По Условие 5.7.3. - изготвена писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

- По Условие 5.7.4. - изготвена писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/ съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове, уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/ технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби. Документират се резултатите от прилагане на инструкцията.

Към Комплексно разрешително № 440 – Н 1 / 2015  г. на “ПОЛИХИМ - СС” ЕООД са изготвени и се прилагат:

- По Условие 5.2. - изготвени писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в КР. Извършва се мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в КР, като резултатите се отразяват в дневници.

- По Условие 5.4. изготвена писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия

- По Условие 5.5. -  има изготвена и се прилага писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по Условие 2, произтичащи от нови нормативни актове, и да уведомява ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

По Условие 5.8.2  КР № 440 –Н 0/2012 г.:

Изготвена е и се прилага писмена инструкция за предотвратяване и контрол на аварийни ситуации, прилага се и Инструкция “Управление на документи и записи”, която регламентира въвеждането на нови и изменението на наличните документи при всяка възникнала необходимост, вкл. и след аварийни ситуации.

Подготовката на персонала се извършва в съответствие с нормативните изисквания на Република България и включва периодичния инструктаж и проиграването на плана, веднъж годишно, като така се извършва периодичното обновяване на готовността му за действие.

Определени са средствата за противодействие за възникнал пожар. На територията на обекта са осигурени гасителни средства.

В изпълнение на плана за действие при аварии е изградена аварийно – спасителна група. Списъка на групата се актуализира при настъпили кадрови промени.

- Записи

Документират се и се съхраняват данните от наблюдението на емисионните и технически показатели, резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Съхраняват се данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

Изготвен е  списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното и съхраняване на тези документи.

Съгласно Усл. 5.9.5. от КР № 440 – Н 0/2012 г. има наличен “Списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното и съхраняването на тези документи”.

Съгласно Условие 5.6 от КР № 440 – Н 1/ 2015 г. се  извършва документиране в съответствие с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Съгласно Условие 5.7. от КР № 440 – Н 1/2015 г. „ПОЛИХИМ – СС” ЕООД документира и съхранява резултатите от прилагането на инструкцията по Условие 5.5.

- Докладване

“ПОЛИХИМ - СС” ЕООД изпълнява изискванията на усл. 5.10. от Комплексно разрешително № 440 – Н 0 - И 0 – А 0/ 2012 г. и изготвя Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително, който представя в РИОСВ - Плевен и Басейнова дирекция за управление на водите - Дунавски район в срок до 31 март за отчетната 2015 г. в един екземпляр на хартиен и един на електронен носител в РИОСВ - Плевен и един екземпляр на хартиен и един на електронен носител в Басейнова дирекция за управление на водите - Дунавски район.

Докладът е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед № РД – 806 / 31.10.2006 г. “Методика за реда и начина за контрол на Комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително”.

# Актуализация на СУОС (КР № 440 – Н 0/2012 г.

“ПОЛИХИМ- СС” ЕООД ще актуализира системата за управление на околната среда при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова.

Условие № 7. Уведомяване от КР № 440 – Н 0/2012 г.

Условие 7.3.:

Изпълнение на Условие 7.1.:

За периода на действие на КР № 440 – Н 0/2012 г. до 01.03.2015 г. на територията “ПОЛИХИМ- СС” ЕООД не са настъпили аварийни или други замърсявания, няма замърсяване на повърхностни и/или подземни води, както и няма изпускане на замърсяващи вещества в околната среда и затова няма уведомяване на областния управител, кмета на общината, РИОСВ, органите на ГД “ПБЗН” – МВР и Басейновата дирекция.

Изпълнение на Условие 7.2.

За периода на действие на КР № 440 – Н 0/2012 г. до 01.03.2015 г. не  е имало планирани промени в работата на инсталациите по условие 2 и затова не се е налагало да се информира МОСВ за планирана промяна в работата на инсталациите по Условие 2.

# По усл. 7.4.:

За периода на действие на КР № 440 – Н 0/2012 г. до 01.03.2015 г. на територията “ПОЛИХИМ- СС” ЕООД няма аварийни или други замърсявания, както и замърсяване на повърхностни или подземни води, поради което не са уведомени областния управител, кмета на общината, РИОСВ – Плевен, териториалните структури на ГД “ПБЗН” – МВР и Басейнова дирекция при замърсяване на повърхностни и/или подземни води.

# По усл. 7.5.

За периода на действие на КР № 440 – Н 0/2012 г. до 01.03.2015 г. на територията “ПОЛИХИМ- СС” ЕООД не съществувала непосредствена заплаха за екологични щети и по тази причина не е информиран съответния компетентен орган.

# По усл. 7.6.

За периода на действие на КР № 440 – Н 0/2012 г. до 01.03.2015 г. на територията “ПОЛИХИМ - СС” ЕООД няма настъпила непосредствена заплаха за екологични щети.

# По усл. 7.7.

# За периода на действие на КР № 440 – Н 0/2012 г. до 01.03.2015 г. няма въвеждане в експлоатация на нова инсталация.

# През 2012 г. беше въведена в експлоатация Инсталацията за регенериране на отработени масла в количество над 10 тона/денонощие, като бяха са уведомени МОСВ и РИОСВ за началото и очакваната продължителност на приемните изпитвания по смисъла на Закона за устройството на територията (ЗУТ) за въвеждане в нормална експлоатация на инсталацията.

# По Условие 7.8.

### През 2012 г. след приключване на приемните изпитвания Инсталацията за регенериране на отработени масла в количество над 10 тона/денонощие беше представено в МОСВ и РИОСВ копие от документа за въвеждане на обекта в експлоатация.

Условие № 7. Уведомяване от КР № 440 – Н 1/2015 г.

По Условие 7.1.

През периода на действие на КР № 440 – Н 1/2015 г. на територията на “ПОЛИХИМ – СС” ЕООД има настъпила една производствена авария, поради неспазване на технологичната дисциплина, за което от страна на “ПОЛИХИМ – СС” ЕООД е извършено уведомяване на компетентните органи.

Не са настъпвали замърсявания на повърхностни и/или подземни води и затова няма направено уведомяване на Басейновата дирекция.

Не е имало изпускане на  замърсяващи вещества в околната среда и не е имало нарушаване на  установените с настоящото комплексно разрешително или с нормативен акт норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда.

По Условие 7.2.

През периода на действие на КР № 440 – Н 1/2015 г. до 31.12.2015 г. не са извършвани приемни изпитвания по смисъла на ЗУТ или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба за въвеждане в нормална експлоатация на новите инсталации, разрешени  в Условие 3.4. от настоящото КР, и затова не е извършено уведомяване на РИОСВ - Плевен за началото и очакваната продължителност на приемните изпитвания.

По Условие 7.3.

През периода на действие на КР № 440 – Н 1/2015 г. до 31.12.2015 г. не са извършвани приемни изпитвания по смисъла на ЗУТ или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба за въвеждане в нормална експлоатация на новите инсталации, разрешени  в Условие 3.4. от настоящото КР, и затова не предствено в РИОСВ – Плевен копие от документа за въвеждане на обекта в експлоатация.

По Условие 7.4.

През периода на действие на КР № 440 – Н 1/2015 г. до 31.12.2015 г. няма промяна в работата на инсталациите по Условие 2.

Започната е процедура по реда на глава VI от ЗООС за инвестиционно предложение, за което са уведомени Риосв – Плевен, и което не е свързано с промяна в  работата на инсталациите по Условие 2. След приключване на процедурата по глава VI от ЗООС, „ПОЛИХИМ – СС” ЕООД, съгласно условие 7.4. и в изпълнение изискванията на чл. 125, ал. 1 на ЗООС и чл. 16, ал. 1 от „Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни” ще бъдат информирани МОСВ, с копие до ИАОС, съгласно нормативно установения ред.

По Условие 7.5.

През периода на действие на КР № 440 – Н 1/2015 г. до 31.12.2015 г. няма настъпили аварийни или други замърсявания, затова не се е налагало да се уведомява съответния компетентен орган

По Условие 7.6.

През периода на действие на КР № 440 – Н 1/2015 г. до 31.12.2015 г. на територията “ПОЛИХИМ- СС” ЕООД не съществувала непосредствена заплаха за екологични щети и по тази причина не е информиран съответния компетентен орган.

По Условие 7.7.

През периода на действие на КР № 440 – Н 1/2015 г. до 31.12.2015 г. на територията “ПОЛИХИМ- СС” ЕООД не са настъпили за екологични щети и по тази причина не е информиран съответния компетентен орган.

# 3. 3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

# 3.3.1. Използване на вода:

Използването на вода за питейно-битови нужди става при наличие на сключен договор между “ПОЛИХИМ - СС” ЕООД и експлоатиращото водопроводната мрежа водоснабдително дружество “Водоснабдяване и канализация”- Ловеч, при спазване на условията в него.

Съгласно усл. 8.1.1. от КР № 440 – Н 0/ 2012 и КР № 440 – Н 1/ 2015 г. не се използва вода за производствени нужди (включително охлаждане) от градска водопроводна мрежа и/или собствен водоизточник

Съгласно усл.8.1.2. от КР № 440 – Н 0/ 2012 и КР № 440 – Н 1/ 2015 г. за производствени нужди, включително за охлаждане на вакуум-помпата към Инсталацията за регенериране на отработени масла в количество над 10 тона/денонощие, попадаща в Приложение 4 на ЗООС се използват дъждовни води от бетонов резервоар с обем 300 м3.

Табл. 3.1.

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Не е зададено | Не е зададено | Не е зададено | Не е зададено | Да |

# 3.3.2. Използване на енергия:

# КР № 440 – Н 0/2012 г:

# По Условие 8.2.1.2:

# Прилага се методика за изчисляване на консумацията на електро - и топлоенергия от инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

# По условие 8.2.1.3.:

Има разработена и се прилага Инструкция ”Експлоатация и поддръжка на топлообменните апарати, машините, ректификационните колони, технологичните тръбопроводи и инсталацията за производство на битум, основни консуматори на електро - и топлоенергия.

Води се „Книга за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване”, в която се отчитат констатираните пропуски и/или неизправности в технологичното оборудване - топлообменните/електропреобразувателните части на ректификационни колони и инсталация за производство на битум, основни консуматори на електро- и топлоенергия.

# По условие 8.2.1.4.:

Прилага се Инструкция ”Проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване”.

Води се „Книга за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване”, в която се отчита констатираните пропуски и/или неизправности в техническото състояние на топлопреносната мрежа.

# По Условие 8.2.2.1. и Условие 8.2.2.2:

Прилага се Инструкция ”Измерване/ изчисляване и документиране на изразходваните количества електро – и топлоенергия за производствени нужди и за оценка на съответствието на измерените / изчислените количества консумирана електро – и топлоенергия с определените такива в условията на разрешителното” – има за цел да отговори на изискванията.

Води се „Дневник за изразходваната електро- и топлоенергия”, в който се отчита

    - Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на електро- и топлоенергия за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС;

    - Годишнa консумация на електро- и топлоенергия за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

    - оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електро- и топлоенергия с определените такива в Условие 8.2.1.1.

    - установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им

КР № 440 – Н 1/2015 г:

Прилага се методика методика за изчисляване на консумацията на електро- и топлоенергия от Инсталация за регенериране на отработени масла, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС – има за цел да отговори на Условие 8.2.1.2.

Прилагат се инструкции:

- Инструкция „Експлоатация и поддръжка на топлообменните/електропреобразувателните части на ректификационни колони, Инсталация за производство на битум и Инсталация за селективна очистка на маслени дестилати, основни консуматори на електро- и топлоенергия”.

- Инструкция „Проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване”.

# Инструкция”Изчисляване /измерване и документиране на изразходваните количества електро – и топлоенергия за производствени нужди за Инсталацията за регенериране на отработени масла,  оценка на съответствието на измерените / изчислените количества консумирана електро – и топлоенергия с определените такива в условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им”.

# По условие 8.2.2.3.:

Води се „Книга за експлоатация и поддръжка на топлообменните/ електропреобразувателните части на ректификационни колони, Инсталация за производство на битум и Инсталация за селективна очистка на маслени дестилати, основни консуматори на електро- и топлоенергия.

# По условие 8.2.2.4.:

Води се „Книга за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване”, в която се отчитат резултатите от изпълнението на инструкцията за проверките на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби или нарушения на целостта й и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

# По условие 8.2.2.1. и 8.2.2.2.:

Води се „Дневник за изразходваната електро- и топлоенергия”, в който се отчита:

    - Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на електро- и топлоенергия за Инсталация за регенериране на отработени масла, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС;

    - Годишнa консумация на електро- и топлоенергия за производствени нужди за Инсталация за регенериране на отработени масла, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

    - оценка на съответствието на изчислените количества консумирана електро- и топлоенергия с определените такива в Условие 8.2.1.1. в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им.

За 2015 г. условията на КР има направена 1 годишна оценка за съответствието на изразходваната електро- и топлоенергия с определената в КР.

След влизане в сила на КР № 440 – Н 1/ 2015 г. до  31.12.2015 г. не са изградени и не са въведени в експлоатация новите инсталации, разрешени за изграждане в условие 3.4., както и няма промяна в денонощния и годишен капацитет на Инсталацията за регенериране на отработени масла.

Табл. 3.2.1. Консумация на електроенергия за 2015 г.

| Инсталация | Годишна норма за ефективност по КР MWh/единица продукт | Годишна норма за ефективност MWh/единица продукт | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за регенериране на отработени масла в количество над 10 тона/денонощие, включваща: | 0,1023 (0,0518 – за инсталациите, които са работили) | 0,0138** | да |
| - Ректификационна колона № 1; | 0,0345 |  | да |
| - Ректификационна колона № 2; | 0,0162 |  | да |
| -Инсталация за киселинна очистка; | 0,0011 |  | да |
| -Инсталация за контактна очистка* | 0,0016 | - | - |
| -Инсталация за производство на битум* | 0,0014 | - | - |
| - Инсталация за селективна очистка на маслени дестилати | 0,0445 | Не е въведена в експлоатация | - |
| - Инсталация за предварителна груба контактна очистка на киселинно пречистени дестилати; | 0,0016 | Не е въведена в експлоатация | - |
| - Нова инсталация за производство на битум; | 0,0014 | Не е въведена в експлоатация | - |
| - Система за нагряване на резервоари Р9а, Р10а и Р11а, Р11 и Р12 | - | Не е въведена в експлоатация | - |
| - Реактор за дестилация на вода, с цел пречистване на водата от глауберова сол; | - | Не е въведена в експлоатация | - |
| - Инсталация за изсушаване на глауберова сол. | - | Не е въведена в експлоатация | - |

*През 2015 г. Инсталацията за контактна очистка и Инсталацията за производство на битум не са работели, затова за тях няма докладвана консумация на електроенергия.

** Годишната норма за ефективност (в MWh/единица продукт) включва общата изчислена стойност за инсталациите, работели през 2015 г. Изчисляването на количествата е в съответствие с Условие 6.2.1. посочено от Комплексно разрешително № 440-Н0 /2012 г.  и № 440-Н1 /2015 г.

Табл. 3.2.2.  Консумация на топлоенергия за 2015 г.:

| Инсталация | Годишна норма за ефективност по КР MWh/единица продукт | Годишна норма за ефективност MWh/единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за регенериране на отработени масла в количество над 10 тона/денонощие, включваща: | 0,4597 | 0,000686** | да |
| - Ректификационна колона № 1; | 0,0835 |  | да |
| - Ректификационна колона № 2; | 0,0797 |  | да |
| -Инсталация за киселинна очистка; | - | - | да |
| -Инсталация за контактна очистка* | 0,0553 | - |  |
| -Инсталация за производство на битум* | 0,0698 | - | - |
| - Инсталация за селективна очистка на маслени дестилати | 0,0199 | Не е въведена в експлоатация | - |
| - Инсталация за предварителна груба контактна очистка на киселинно пречистени дестилати; | 0,0553 | Не е въведена в експлоатация | - |
| - Нова инсталация за производство на битум; | 0,0698 | Не е въведена в експлоатация | - |
| - Система за нагряване на резервоари Р9а, Р10а и Р11а, Р11 и Р12; | 0,0054 | Не е въведена в експлоатация | - |
| - Реактор за дестилация на вода, с цел пречистване на водата от глауберова сол; | 0,09 | Не е въведена в експлоатация | - |
| - Инсталация за изсушаване на глауберова сол. | 0,0008 | Не е въведена в експлоатация | - |

*През 2015 г. Инсталацията за контактна очистка и Инсталацията за производство на битум не са работели, затова за тях няма докладвана консумация на топлоенергия.

** Годишната норма за ефективност (в MWh/единица продукт) включва общата изчислена стойност за инсталациите, работели през 2015 г. Изчисляването на количествата е в съответствие с Условие 6.2.1. посочено от Комплексно разрешително № 440-Н0 /2012 г.  и № 440-Н1 /2015 г.

От таблица 3.2.1. и 3.2.2. се вижда, че за 2015 г. консумираната електро- и топлоенергия не превишава стойностите за годишни норми за ефективност, посочени в КР.

За 2015 г. не са установени несъответствия.

За 2015 г. няма извършени коригиращи действия.

В резултат на прилагане на инструкциите за оценка на съответствието на изчислените количества електроенергия и топлоенергия с определените такива в условията на комплексното разрешително норми не са установени отклонения и не са предприети коригиращи действия.

# 3.3.3.  Използване на суровини, спомагателни материали и горива

В таблица 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3. са посочени данни за годишната употреба на суровини, спомагателни материали и горива за производството на единица продукт.

Табл. 3.3.1.- Използване на суровини:

| Суровини | Годишна норма за ефективност по КР т/единица продукт | Годишна норма за ефективност т/единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за киселинна очистка |
| Дестилат | 1 | 1 | да |
| Инсталация за контактна очистка* |
| Киселинно пречистен дестилат | 1 | - | - |
| Инсталация за производство на битум* |
| Гудрон | 1 | - | - |
| Инсталация за селективна очистка на маслени дестилати |
| Рафинат | 1 | Не е въведена в експлоатация |
| Инсталация за предварителна груба контактна очистка на киселинно пречистени дестилати |
| Киселинно пречистен дестилат | 1 | Не е въведена в експлоатация |
| Реактор за дестилация на вода |
| Солена оборотна вода | 1 | Не е въведена в експлоатация |

*През 2015 г. Инсталацията за контактна очистка и Инсталацията за производство на битум не са работели, затова за тях няма докладване относно използването на суровини в инсталация за регенериране на отработени масла.

В резултат от преминаване през процес на ректификация, от суровините – отработени масла се получават междинни продукти (общо дестилати). На последваща преработка в инсталацията за киселинна очистка подлежат тези дестилати. Общото количество междинни продукти (маслени дестилати) преминали през процеса на киселинна очистка е равно на общото количество маслени дестилати получени от ректификацията, т.е. равно е на единица.

Използваните суровини при работа на инсталациите не превишават количествата, посочени в условие 8.3.1.1. на КР.

При сравняване на горните данни се вижда, че употребяваните суровини при работата на инсталациите не се различават по вид и не превишават годишните норми за ефективност, заложени в Комплексното разрешително.

Табл. 3.3.2 - Използване на спомагателни материали

| Спомагателни материали | Годишно количество по КР, т | Годишна норма за ефективност по КР т/единица продукт | Употребено годишно количество, т | Годишна норма за ефективност т/единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за киселинна очистка |
| Реактив за пречистване | - | 0,08 | - | 0,009 | да |
| Реактив за неутрализация | - | 0,064 | - | 0,002 | да |
| Инсталация за селективна очистка на маслени дестилати |
| Разтворител | - | 0,016 | Не е въведена в експлоатация |

Използваните спомагателни материали при работа на инсталациите не превишават количествата, посочени в условие 8.3.1.2. на КР № 440 – Н 0/ 2012 г. и КР № 440 – Н 1 / 2015 г.

При сравняване на горните данни се вижда, че употребяваните спомагателни материали при работата на инсталациите не се различават по вид и да не превишават количествата, посочени в КР.

Табл. 3.3.3:. Използване на горива

| Горива | Годишно количество по КР, т | Годишна норма за ефективност по КР т/единица продукт | Употребено годишно количество, т | Годишна норма за ефективност т/единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ректификационна колона № 1 |
| Течно дестилатно масло | - | 0,0077 | - | 0.0102459 | да |
| Ректификационна колона № 2 |  |  |
| Течно дестилатно масло | - | 0,0077 | - |  | да |
| Инсталация за контактна очистка* |
| Течно дестилатно масло | - | 0,005 | - | - | - |
| Инсталация за производство на битум* |
| Течно дестилатно масло | - | 0,006 | - | - | - |
| Инсталация за селективна очистка на маслени дестилати |
| Течно дестилатно масло | - | 0,0077 | Не е въведена в експлоатация |
| Инсталация за предварителна груба контактна очистка на киселинно пречистени дестилати |
|  | - | 0,005 | Не е въведена в експлоатация |
| Система за нагряване на резервоари Р9а, Р10а и Р11а, Р11 и Р12 |
|  | - | 0,006 | Не е въведена в експлоатация |

*През 2015 г. Инсталацията за контактна очистка и Инсталацията за производство на битум не са работели, затова за тях няма докладване относно използването на горива в инсталациятаза регенериране на отработени масла

Използваните горива при работа на инсталациите не превишават количествата, посочени в условие 8.3.1.3. на КР.

Изчисляването на количествата е в съответствие с Условие 6.2.1. посочено от Комплексно разрешително № 440-Н0 /2012 г.  и № 440-Н1 /2015 г.

Изчислените стойности на годишните норми за ефективност при употребата на всяка от контролираните суровини/материали е по условие 8.3.1. от Комплексно разрешително № 440-Н0 /2012 г. и № 440-Н1 /2015 г.

Документирането на консумацията на суровини, спомагателни материали и горива, при работа на инсталациите на всеки продукт, както и консумацията на суровини, спомагателни материали и горива, изразени като разход за единица продукт, се извърша в „Дневник за изразходваните суровини, спомагателени материали и горива”.

Оценките на съответствието на годишната употреба на суровини, спомагателни материали и горива за инсталациите показват:

За 2015 г. няма установени несъответствия.

За 2015 г. няма предприети коригиращи действия.

В резултат на прилагане на инструкцията по условие 8.3.2.2  не са установени отклонения и не са предприети коригиращи действия.

3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВС се съхраняват съгласно условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност.

Всички химични вещества и смеси, в т.ч и масла, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси, са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Изготвените информационни листове за безопасност отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Съхранението на химичните вещества и смеси отговоря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност, съгласно усл. 8.3.4.1.2.

На площадката се съхраняват и представят при поискване от РИОСВ копия от информационните листове за безопасност -Условие 8.3.4.1.1.

Разтоварването на суровини и продукти става единствено на предвидените за целта места, които са осигурени против разливи и течове. Течностите, попаднали на площадките се отвеждат чрез площадковата канализация до каломаслоуловители.

Има разработена и се прилага инструкция за поддръжка на резервоарите и обваловките- усл. 8.3.4.3., 8.3.4.4. от КР № 440 – Н 0/ 2012 г.

# Условие 8.3.6.1. от КР № 440 – Н 0 / 2012 г. и КР № 440 – Н 1/ 2015 г.

- Брой на извършените проверки: на всички резервоари и съоръжения за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива се правят проверки един път месечно.

За 2015 г. са направени 12 проверки, като резултатите са отразени в дневника.

- Брой на извършените проверки на резервоарните стопанства и товаро-разтоварните площадки - проверки се правят всеки ден, като резултатите се отразяват в дневници.

- Брой установени несъответствия – няма;

- Причини за несъответствие -  няма;

- Предприетите коригиращи действия - няма.

# Условие 8.3.6.2. от КР № 440 – Н 0 / 2012 г. :

Извършват се един път месечно проверки за установяване и отстраняване на течове по тръбопроводната мрежа за горива, суровини и продукти.

За 2015г. докладването е следното:

Брой извършени проверки – ежемесечно, резултатите от проверките се отразяват в “Дневник за експлоатация и поддръжка на техническото оборудване”.

Брой установени несъответствия - няма.

Причини за несъответствия – няма.

Предприети коригиращи действия  - няма.

# 4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

# Докладът по ЕРИПЗ е приключен.

# 4.1 Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR за инсталациите

Таблица 1 от Приложение 1. Таблици на “Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР”: Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона 1а) | Във води (колона 1 b) | В почви (колона 1 c) |  |  |
|  |  |  | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. |
| 2# | 630 -08 - 0 | Въглероден оксид (СО) | “-“ (4,5627) C | - | - | - | - |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOх/ NO2) | “-“ (91,2549) C | - | - | - | - |
| 11# |  | Серни оксиди (SOх SO2 ) | “-“ (116,3748) C | - | - | - | - |

С – обозначава емисиите, получени чрез изчисления, съгласно приложение № 1: “Таблица 1 – замърсители по ЕРЕВВ и PRTR” на “Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР”. Когато не се превишава определения праг е маркирано мястото в таблицата с тире, “-“, за да се покаже, че прагът не е превишен и в скоби е посочено изчисленото годишно количество.

Изчисления на емисии по Corinair:

Емисионните фактори на различните замърсители се определят въз основа измервания на техните концентрации в димните газове и характеристиките на използваните горива по време на измерванията. Общата формула за изчисляване на емисионните фактори е следната:

ЕFз = Cз x Vcг / Qri ,

Където: ЕFз – емисионния фактор на съответния замърсител в g/GJ, kg/GJ, µg/GJ и µgTEQ/TJ;

Cз – концентрацията на съответния замърсител в димните газове е в mg/Nm3;

Vсг – обема на сухите газове на 1 кг изгорено твърдо или течно гориво в Nm3/kg; или 1m3 изгорено газово гориво в Nm3/m3;

Qri – долна топлина на изгаряне на горивото в GJ/Mg за твърдо и течно гориво и MJ/m3 за газово гориво.

Поради липса на газови измервания за конкретен замърсител след съществуващите у нас горивни инсталации под 50MW за ЕФ са използвани предложените по методиката CORINAIR.

ЕФ по видове горива са изложени за раздела в Таблици №ІІІ-1 до 8.

Горивните инстлации под 50MW се изграждат и експлоатират без инсталации за контрол на емисиите,  поради което ЕФ са дадени без такива след СоИ и ДнС.

Пресмятането на емисиите се извършва по следната обща формула, в която внесената топлина в горивната инсталация се умножава по съответния ЕФ:

Eз = EFз x Cг х Qri

Където: Сг е изгореното гориво в тонове (Mg) за твърдо и течно гориво и в m3.103 за газообразно гориво.

| Раздел ІII "Единна методика за инвентаризация емисиите на вредни вещества във въздуха" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oпределяне емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух- тръбни пещи с термична мощност <50MW- гориво тежко котелнo гориво нискосернисто |  |
| Параметър | Данни от | Означение | Формула | Дименсия | Резултат | Забележка | преoбразуване на тонове в кг |
| Тежко котелно гориво нискосернисто |  |  |  |  |  |  |  |
| Общо изгорено котелно гориво | отчет | С | - | t/a = Mg/a | 41,4795 |  |  |
| Долна Топлина на Изгаряне (ДТИ) в Джаули | стандарт | Qri(oт) [GJ/Mg] | Qri(oт) [kcal/kg] x 4,1868 [kJ/kcal] x 10-3 | GJ/Mg | 40,000 |  |  |
| Внесена топлина с горивото в горивната инсталация |  |  |  |  |  |  |
| Общо внесена топлина | изчислява се | P | Qri(oт)[GJ/Mg] x C [Mg/a] | GJ/a | 1 659,1800 |  |  |
| Корекции на емисионните фактори - k(EF) |  |  |  |  |  |  |  |
| ДТИ при изчисляването на EF | от таб. № І-2 | Qri(из) [GJ/Mg] | - | GJ/Mg | 40,000 |  |  |
| Корекция на EF по ДТИ | изчислява се | KQ [-] | Qri(от) [GJ/Mg] / Qri(из) [GJ/Mg] | [GJ/Mg] / [GJ/Mg] | 1,000 |  |  |
| Сяра на раб. маса по анализ | отчет | Srt(a) | - | % | 0,25 |  |  |
| Сяра на раб. маса изчислителна за EF | от таб. № І-2 | Srt(из) | - | % | 0,60 |  |  |
| Корекция на EF за SO2 по съдържание на сяра | изчислява се | KS [-] | Srt(o) / Srt(из) | % / % | 0,42 |  |  |
| Емисии на І група замърсители |  |  |  |  |  |  |  |
| Емисионен фактор за серни окиси | от таб. № ІІІ-5 SNAP CODE 010303 | ЕFso2(из) | - | g/GJ | 167,00 |  |  |
| Kоригиран EF за серни окиси | изчислява се | ЕFso2(к) | ЕFso2(из) x KS | g/GJ | 70,140000 |  |  |
| Емисии на серни окиси | изчислява се | Eso2(бк) | ЕFso2(к) x P x 10-6 | Mg | 0,1164 |  | 116,3748852 |
| Емисионен фактор за азотни окиси | от таб. № ІІІ-5 | ЕFNOx | - | g/GJ | 55,00 |  |  |
| Емисии на азотни окиси | изчислява се | ENOx(бДС) | ЕFNOx x P x 10-6 | Mg | 0,09125 |  | 91,2549 |
| Емисионен фактор за въглероден окис | от таб. № ІІІ-5 | ЕFСО | - | g/GJ | 2,75 |  |  |
| Емисии на въглероден окис | изчислява се | ECO | ЕFСО x P x 10-6 | Mg | 0,004562745 |  | 4,562745 |

Таблица 1 от Приложение 1. Таблици на “Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР”: Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона 1а) | Във води (колона 1 b) | В почви (колона 1 c) |  |  |
|  |  |  | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Поради факта, че няма заустване на отпадъчни води от площадката на “ПОЛИХИМ- СС” ЕООД не е попълнена таблицата по - горе, защото няма изпускане и пренос на замърсители с отпадъчните води.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

КР № 440 – Н 0 /2012 г.:

По Условие 9.1.2.:

има изготвена документация с определените:

- контролираните параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа);

- оптималните стойности на всеки от контролираните параметри;

- честота на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;

- вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри или методите за тяхното изчисляване.

По Усл. 9.1.3.:

Изготвената информация е представена в РИОСВ – Плевен. Информацията се съхранява на площадката и ще бъде представена при поискване от компетентния орган. При актуализиране на изготвената информация, „ПОЛИХИМ- СС” ЕООД ще представя в РИОСВ актуално копие.

По Условие 9.1.2. и 9.1.4.:

Има изготвена и се прилага инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим и мониторинг на факелната система.

По Условие 9.1.5.1.:

Има изготвена и се прилага инструкция за мониторинг на измерените/изчислените стойности на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

По Условие 9.1.6.1.

Резултатите от мониторинга се документират и съхраняват на площадката.

По Условие 9.1.6.2.

Резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия се документират и съхраняват на площадката.

По изпълнение на Условие 9.1.6.3.:

За периода на действие на КР № 440 – Н 0/ 2012 г. има извършени 2 проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното.

Няма установени несъответствия, и по тази причина няма предприети коригиращи действия.

КР № 440 – Н 1/ 2015 г.:

Изпълнени са Условие 9.1.1.2. и 9.1.1.3.

По Условие 9.1.1.5.

Прилага се инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на  пречиствателното съоръжение.

По Условие 9.1.1.6.

Извършва се мониторинг на работата на пречиствателното съоръжение, разрешено с Условие 9.1.1.1 в съответствие с определените по Условие 9.1.1.2 контролирани параметри, честота на мониторинг и вид на оборудването за мониторинг.

По Условие 9.1.2.1.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените/изчислените стойности на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива в Условие 9.1.1.2.

По Условие 9.1.3.1.

Документират и се съхраняват резултатите от мониторинга на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение.

По Условие 9.1.3.2.

Документират и се съхраняват резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива в Условие 9.1.1.2.

По Условие 9.1.3.3.

Извършени проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение, с определените оптимални такива в Условие 9.1.1. – ежемесечно.

Установени несъответствия – 1 брой.

Причини за установените несъответствия – внезапно спиране на пречиствателното съоръжение (угасване на факелната инсталация) в следствие на възникнала необходимост от превключване на вакуум – помпите, отразено в „Дневник за документиране на отчетните стойности на контрoлираните параметри на факелната инсталация” и във формуляр ”Несъответствие, коригиращо и /или превантивно действие”.

Предприети коригиращи действия – веднага са предприети действия за възстановяване работата  на факелното съоръжение – запалване на факела и не са допуснати разпространение на миризми извън границите на производствената площадка.

Всички емисии на вредни вещества от инсталацията се изпускат в атмосферния въздух организирано.

Спазва се условие 9.2.1. от КР № 440 – Н 0 /2012 г. и КР № 440 – Н 1 / 2015 г. и дебитът на технологичните и вентилационни газове от всички организирани източници не превишава посочените в условие 9.2.2. стойности.

Няма наличие или експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в заявлението за КР точкови източници.

През 2015 г. се проведоха собствени измервания на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от един източник на емисии: Технологична пещ за вакуум – дестилация с изпускащо устройство К 1, тъй като останалите два източника на емисии с изпускащи устройства К 2 и К 3:

К2 - Вграден подгрев за производството на битум

и

К3 - Подгряваща инсталация за контактна очистка

Не са работили и не е имало емисии от тях през 2015 г.

За периода от издаване на Комплексно разрешително № 440 – Н 1/ 2015 г. до 31.12.2015 г. новите инсталации, разрешени с КР не са изградени и не са пуснати в експлоатация.

Емисионните измервания са извършени при спазване на технологичните и експлоатационните условия и на изискванията за достоверност,  представителност  и съпоставимост на резултатите, съгласно Глава V от Наредба № 6/26.03.1999 г.

Измерването е извършено от Изпитвателна лаборатория към „Везел” ЕООД – гр. Варна с акредитация от ИА БСА, съгласно БДС EN ISO 17025:2001, рег. 240 ЛИ, валиден до 14.12.2017 г.

Дебитът на технологичните и вентилационни газове от технологичната пещ за вакуум – дестилация с изпускащо устройство К 1 не превишава определения в таблица 9.2.2. от КР № 440 – Н 1/2015 г.:

| Изпускащо устройство | Максимален дебит на газовете по КР, Nm3/h | Измерена стойност на дебита на газовете, Nm3/h | Съответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- |
| К1 | 435 | 254 | да |

Дебитът на технологичните и вентилационни газове от технологичната пещ за вакуум – дестилация с изпускащо устройство К 1:  254 Nm3/h.

По усл. 9.3. Неорганизирани емисии:

Дружеството е предприело мерки, за да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

КР № 440 – Н 0/ 2012 г:

Във връзка с изпълнение на условия 9.3.2., 9.3.3. и на 9.4.3. има разработена и се прилага инструкция за мониторинг на наличните източници на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества.

КР № 440 – Н 1/ 2015 г:

Има разработена и се прилага Инструкция “Неорганизирани емисии. Мониторинг на наличните източници на неорганизирани емисии на площадката”, която има за цел да отговори на Условие 9.3.3., 9.3.4., 9.3.5. и 9.3.6. от Комплексно разрешително № 440 – Н1 / 2015 г. на „ПОЛИХИМ - СС” ЕООД

През 2015 г. има 3 извършени проверки на площадката на „ПОЛИХИМ- СС” ЕООД от Риосв- Плевен в резултат на получени сигнали.

На 24.01.2015 г. в резултат на проверката от Риосв- Плевен, във връзка с получен сигнал е установено, че не са констатирани интензивни миризми.

На 19.03.2015 г. в резултат на проверката от Риосв- Плевен, във връзка с получена жалба е установено, че не са констатирани неприятни миризми.

На 21.12.2015 г. е извършена проверка от Риосв- Плевен, във връзка с получен сигнал за разпространяване на неприятни миризми, вследствие на работата на „ПОЛИХИМ – СС” ЕООД, С констативен протокол № КР – 38 / 21.12.2015 г. на РИОСВ –Плевен е установено, че характерна миризма на нефтопродукти е усетена само в района на портала на  входа на обекта. При обиколка на района на болницата и квартала около нея, миризма не е усетена.

На 21.12.2015 г. на площадката на инсталацията, попадаща в обхвата на КР № 440 – Н 1 / 2015 г. има внезапно спиране на пречиствателното съоръжение при възникнала необходимост от превключване на вакуум – помпите. Веднага са предприети действия за възстановяването на работата му чрез запалване. Прекъсването на работата на факела е регистрирано в „Дневник за документиране на работните параметри на факелната инсталация”, воден в съответствие с условие 9.1.1.6. на КР № 440 – Н 1 / 2015 г.  и формуляр ”Несъответствие,коригиращо и /или превантивно действие”.

Веднага са предприети действия за идентифициране на причините и отстраняването им.

Всички дейности по възстановяване работата на пречиствателното съоръжение на площадката са извършени без да има разпространяване на миризми извън границата на производствената площадка. (изпълнение на усл. 9.4.1. от КР)

# По Условие 9.3.4. (КР № 440 – Н 0 / 2012 г.) и условие 9.3.8. (КР № 440 – Н 1 / 2015 г.)

„ПОЛИХИМ-СС” ЕООД е предприела необходимите мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, в съответствие с изискванията на чл. 70 на Наредба № 1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

На площадката има документирана информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър на изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Извършва се ежеседмично обхождане и наблюдаване площадката за евентуално наличие на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейносите на площадката,  като всяка проверка се документира в дневник.

„ПОЛИХИМ- СС” ЕООД има разработена „План – програма за предприемане на незабавни действия при идентифициране на причините за появата, мерки и предотвратяване / отстраняване на емисиите на интензивно миришещи вещества, генерирани на площадката”. При получаване на информация за емисии се  уведомява Управителя и попълва Формуляр “Несъответствие, коригиращо и/или превантивно действие”.

# КР № 440 – Н 0 / 2012 г.

По Условие 9.6.2.2.

Документирана е и се съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (EРИПЗ).

По Условие 9.6.2.3.

За периода на действие на КР № 440 – Н 0 / 2012 г. няма наличие на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката предприети мерки и по тази причина няма документирани резултати от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

По Условие 9.6.2.4

За периода на действие на КР № 440 – Н 0/ 2012 г. на площадката не са постъпвали оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

# КР № 440 – Н 1/ 2015 г.:

По Условие 9.6.2.1.

Има документирана и се съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ.

По Условие 9.6.2.2.

Има документирана информация се и съхранява резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

По Условие 9.6.2.3.

На площадката не са постъпвали оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката. В резултат на получени сигнали в Риосв- Плевен на площадката са извършени проверки от инспекцията.

По Условие 9.6.2.5. от КР № 440 – Н0 / 2012 г. и КР № 440 – Н1 / 2015 г.

Докладване за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за производство на единица продукт:

Таблица за докладване за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за производството на единица продукт

| Замърсител | Докладвани по ЕРИПЗ Годишно количество замърсител, кг/ год | Годишно количество произведена продукция*, кг | Количество емитиран замърсител във въздуха кг / год. |
| --- | --- | --- | --- |
| NO2 | 91,2549 | 4048394,32 | 0.000002254101 |
| CO | 4,5627 |  | 0.000001127039 |
| SO2 | 116,3748 |  | 0.00002874592 |

* съгласно условие № 1 „Речник на използваните термини” на КР № 440 – Н0/ 2012 г. и КР № 440 – Н1/ 2015 г. под единица продукт се разбира тон отработени масла, и по тази причина изчислението е направено на единица преработена суровина, т.е. определеното годишно количество замърсител е разделено на годишното количество регенерирани ОМ.

# 4.3. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

Разработени са и се прилагат инструкции за:

- “Инструкция за подържане на оптималните стойности  на техническите параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения, мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения,  периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените оптимални такива”

- Инструкция “Проверка и поддръжка на състоянието на канализационните мрежи на площадката, установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване”.

Съгласно Условие 10.1.1.1. на площадката се разрешава да се експлоатират четири броя пречиствателни съоръжения /каломаслоуловители - КМУ 1; КМУ 2; КМУ 3, КМУ 4/ за смесен поток отпадъчни води (производствени води - от маслено-водните сепаратори, случайни разливи от ректификационните колони и котелното помещение, и дъждовни - от обваловките на резервоарните паркове и от заобикалящата площ),

# По Условие 10.1.1.2.

За всяко едно пречиствателно съоръжение, разрешено с Условие 10.1.1.1 от КР, има изготвена документация с определените:

- контролирани параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа);

- оптимални стойности за всеки от контролираните параметри;

- честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри, включително документиране на резултатите;

- вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри.

Изготвената нформацията по Условие 10.1.1.2. е предоставена в РИОСВ-Плевен, съгласно Условие 10.1.1.6.1.1.

# По Условие 10.1.1.3

“ПОЛИХИМ - СС” ЕООД има изготвена и прилага инструкция за подържане на оптималните стойности  на техническите параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения.

За 2015 г. са извършени четири проверки на контролираните параметри, отделно за всяко едно пречиствателно съоръжение.

Проверките се документират в дневници.

Не са установени отклонения и не са предприети коригиращи действия.

# По Условие 10.1.1.4

Извършва се мониторинг на пречиствателните съоръжения един път на тримесечие, в съответствие с определените по Условие 10.1.1.2 от КР  контролирани параметри.

# По Условие 10.1.1.5.1 Контрол на пречиствателното оборудване

“ПОЛИХИМ - СС” ЕООД има изготвена и прилага инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всяко едно пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива.

За 2015 г. са извършени четири проверки за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всяко едно пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива.

Не са установени отклонения и не са предприети коригиращи действия.

Водят се дневници във връзка с Инструкцията за подържане на оптималните стойности  на техническите параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения, мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения, периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените оптимални такива.

За 2015 г. не са установени отклонения и не са предприети коригиращи действия.

# По Условие 10.1.1.6.1.

На площадката се съхранява  писмена документация по изпълнение на Условие 10.1.1.2 от КР, и при поискване от компетентният орган се представя.

# По Условие 10.1.1.6.1.1.

# Представена е в РИОСВ-Плевен копие на документацията по Условие 10.1.1.6.1. от КР.

# По Условие 10.1.1.6.2.

Документират и се съхраняват резултатите от мониторинга на контролираните параметри за всяко едно пречиствателно съоръжение.

# По Условие 10.1.1.6.3.

Документират и се съхраняват резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко едно пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното.

Не са  установени причини за несъответствия и не са предприети коригиращи действия.

Брой извършени проверки на за съответствие на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива – 4.

установени несъответствия – няма.

предприетите коригиращи действия – няма.

# 4.3.1. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

# По Условие 10.1.2.1.

Пречистените производствени отпадъчни води след каломаслоуловителите се събират отделни бетонирани изгребни ями и се предават на  лицензирана фирма, съгласно сключен договор.

От територията на площадката на“ПОЛИХИМ-СС” ЕООД няма точкови източници на заустване на производствени отпадъчни води във водни обекти и/или канализационни системи на населени места.

# 4.3.2. ЕМИСИИ НА  ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОХЛАЖДАЩИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

По Условие 10.2.1.

От територията на площадката на “ПОЛИХИМ-СС” ЕООД няма точкови източници на заустване на охлаждащи води в повърхностен воден обект и/или канализационна система.

За охлаждащи води се ползват води от дъждовната канализация, които се отвеждат гравитачно чрез отвеждащ тръбопровод в бетонов резервоар, с обем 300 куб. м.

# 4.3.3. ЕМИСИИ НА  ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В БИТОВО-ФЕКАЛНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

# По Условие 10.2.1. (КР № 440 – Н 0/2012 г.) и 10.3.1. (КР № 440 – Н 1/2015 г.)

Битово-фекалните отпадъчни води се формират от жизнената дейност на работещия персонал. Отпадат от тоалетните възли и бани в административна сграда и от битовото помещение.  Потока от битово-фекалните отпадъчни води от административната сграда се отвежда единствено само бетонирана изгребна яма.

Няма точкови източници на заустване във водни обекти и/или в канализационни системи.

# Условие 10.2.2. (КР № 440 – Н 0/2012 г.) и 10.3.2. (КР № 440 – Н 1/2015 г.)

Съдържанието на изгребните ями се предава за пречистване на „ВиК” АД-Ловеч, при наличие на актуален договор, като се спазват условията дадени в него. Почистването и извозването на отпадъчните води се извършва от лицензирана за услугата фирма.

# 4.3.4. ЕМИСИИ НА  ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ДЪЖДОВНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

# По Условие 10.3.1. (КР № 440 – Н 0/2012 г.) и 10.4.1. (КР № 440 – Н 1/2015 г.)

Дъждовните води от покривната част на административна сграда  и от заобикалящата площ се съхраняват единствено в бетонов резервоар с обем 300 м3. Водите от резервоара се използват за за охлаждане на вакуум помпите към Инсталация за регенериране на отработени масла в количество над 10 тона/денонощие, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС, както и за противопожарни нужди.

Част от дъждовните води се събират в обваловките на резероарните паркове и се отвеждат за пречистване в каломаслоуловители и в бетонирани изгребни ями, които при напълване се предават на лицензирани фирми.

Съгласно чл. 3, т. 6 от Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване „Не се счита за заустване на отпадъчни води изтичането на атмосферни води, формирани от отводняване на покриви на сгради, за които е осигурено самостоятелно отвеждане до вливането им в повърхностни води“.

Трети поток дъждовни води от покриви на сгради, в т. ч. дъждовни води от покривната част на сградата за контактна очистка, които се улавят чрез изградената дъждовна канализация и заустват в близкостоящо сухо дере, съгласно нормативната база не се считат за заустване.

# По Условие 10.4. (КР № 440 – Н 0/2012 г.) и 10.5. (КР № 440 – Н 1/2015 г.)

“ПОЛИХИМ - СС” ЕООД има изготвена и се прилага инструкция  за проверка и поддръжка на състоянието на канализационните мрежи на площадката, установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

За 2015 г. са извършени 12 броя проверки на състоянието на канализационната мрежа на площадката. Води се дневник за документиране на подръжка и проверка на канализационната мрежа.

Не са установени течове и не са предприети коригиращи действия.

# По Условие 10.5. (КР № 440 – Н 0/2012 г.) и 10.6. (КР № 440 – Н 1/2015 г.)

Няма заустване на замърсени отпадъчни води от територията на площадката на “ПОЛИХИМ - СС” ЕООД във водни обекти и/или канализационни системи, поради което не са извършени изчисления на замърсителите и техните годишни количества и не се налага да се докладват в рамките на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

# По Условие 10.6.1. (КР № 440 – Н 0/2012 г.) и 10.7.1. (КР № 440 – Н 1/2015 г.)

За 2015 г. са извършени 12 броя проверки на състоянието на канализационната мрежа на площадката. Води се дневник за документиране на подръжка и проверка на канализационната мрежа.

Не са установени течове и по тази причина не са предприети коригиращи действия.

# По Условие 10.6.2. (КР № 440 – Н 0/2012 г.) и 10.7.2. (КР № 440 – Н 1/2015 г.)

На площадката на дружеството не се документира и не се съхранява  информация за замърсители и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), поради  това, че няма заустване на производствени отпадъчни води от територията на площадката на “ПОЛИХИМ - СС” ЕООД във водни обекти.

# По Условие 10.6.2.1 (КР № 440 – Н 0/2012 г.) и 10.7.2.1. (КР № 440 – Н 1/2015 г.)

Не е докладвана информация за замърсители и техните количества свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), тъй като няма заустване на производствени отпадъчни води от територията на площадката на “ПОЛИХИМ - СС” ЕООД във водни обекти и/или в канализационни системи, включително и пренос извън площадката на замърсители в отпадъчните води, предназначени за преработка, за които са надвишени пределните количества, посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Таблица 3 от Приложение 1  за емисии на отпадъчни води /производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни/ не е попълнена, понеже от територията на „Полихим СС” ЕООД няма точкови източници на заустване във водни обекти/канализация.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - |

# 4.4. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

“ПОЛИХИМ-СС” ЕООД има разработена и прилага инструкция “Управление на отпадъците”

# Условие 11.1.1. Образуване на отпадъци

Образуваните отпадъци при работата на инсталациията на територията на “ПОЛИХИМ - СС” ЕООД не се различават по вид (код и наименование).

Табл.4 Образуване на отпадъци:

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Вре мен но съх ранение на площадката | Транспортира не – собствен транспорт / външна фирма | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР, t/y | Реално измерено t/y | Коли чества опре деле ни с КР | Реално измере но |  |  |  |
| Води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла | 13 05 07* | 3000 | 2356.800 | 0,0001 | 3.539** | 0.0 | “Рафине рия Плама” АД (бивша “Нова Плама” АД) | не |
| стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 5 | 3.66 | - | - | 1,32 (нали чен от предни години) | „ФЕНИКС ИНВЕРС”ЕООД | да |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15 02 02* | 0.015 | 0.0044 | - | - | 0,0149 (нали чен от предни години) | - | да |

*след влизане в сила на КР 440-Н1/2015г.  отпадък с код 19 10 01- отпадъци от желязо и стомана  се прекласифицира в отпадък с код 12 01 01 - стърготини, стружки и изрезки от черни метали и докладването е извършено по новия код.

** Количество за единица продукт за отпадък с код 13 05 07* - Води от маслено –водни сепаратори е изчислено, при спазване на Условие 6.3.1. от КР № 440 – Н 1/ 2015 г. Получената изчислена стойност на годишното количество за единица продукт на отпадък с код: 13 05 07* и наименование: води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла е по – висока, тъй, като в приетите за оползотворяване отработени масла е имало  наличие на много по-голямо количество вода от очакваното.

Спазена е технологията, разрешена с КР за преработка на отработени масла, но във входящите за преработка ОМ е установено наличие на голямо количество вода.

През 2015 г. са проведени редица разговори с генераторите на отработени масла, от които “ПОЛИХИМ-СС” ЕООД събира ОМ, с цел отработените масла, образувани от тяхната дейност да не бъдат смесвани с вода и други примеси или да бъдат подлагани на предварително третиране и обезводняване за намаляване на количеството съдържаща се вода в тях.

Бъдещи действия, които ще се предприемат от “ПОЛИХИМ-СС” ЕООД:

Започната процедура по изменение на КР № 440 – Н 1 / 2015 г. в която ще бъде увеличено годишното количество за единица продукт на отпадък с код: 13 05 07* и наименование: води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла.

# Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране

# Условие 11.2.1

На площадката на “ПОЛИХИМ-СС” ЕООД се приемат отпадъци, с цел тяхното оползотворяване, единствено само на отпадъците, дадени в условието на  КР, с цел извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 9 (повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла).

За 2015 г. на площадката на“ПОЛИХИМ-СС” ЕООД са приети и преработени следните количества отработени масла по кодове и наименования.

| Код на отпа дъка | Наименование на отпадъка | Наличен отпадък към 1 януари на отчетната година, тон | Получен отпадък през отчет ната година, тон | Регенери ране, тон | Наличен отпадък към 31 декември на отчетната година, тон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130110* | нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 2.93780 | 12.86000 | 15.79780 | 0.00000 |
| 130205* | нехлорирани моторни,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 169.59993 | 787.15359 | 955.76052 | 0.99300 |
| 130206* | синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 1.76000 | 10.97000 | 12.73000 | 0.00000 |
| 130208* | други моторни,смазочни и масла за зъбни предавки | 9.12700 | 29.42400 | 33.68100 | 4.87000 |
| 130307* | нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 1.18300 | 0.00000 | 1.18300 | 0.00000 |
| 130401* | трюмови масла от речно корабоплаване | 18.51000 | 0.00000 | 18.51000 | 0.00000 |
| 130506* | масло от маслено-водни сепаратори | 15.92000 | 2461.30000 | 2340.13300 | 137.08700 |
| 160708* | отпадъци,съдържащи масла и нефтопродукти | 612.59900 | 0.00000 | 612.59900 | 0.00000 |
| 190207* | масла и концентрати от сепариране/разделяне | 0.00000 | 104.24000 | 58.00000 | 46.24000 |

# Условие 11.2.2.

Приемането на отпадъците се извършва по предварително уточнен график с притежателя на отпадъците и въз основа на писмен договор.

# Условие 11.2.2.1.

Приемането  на отпадъците се извършва със следната придружаваща отпадъците документация:

- “Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;

- при приемане на отпадъци от внос - “Документ за превоз на отпадъци” съгласно приложение ІБ от Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно превози на отпадъци;

- Превозен документ за опасни товари съгласно Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари или Наредба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари, както и международните правни актове за превоз на опасни товари, ратифицирани от Република България със закон.

# Условие 11.2.2.2.

Преди приемане на отпадъците „ПОЛИХИМ-СС” ЕООД  разполага със следната информация:

- информация за вида и количеството на отпадъците;

- данни за физическите характеристики и химическия състав на отпадъците, в това число съдържанието на полихлорирани бифенили;

- съответната информация, необходима за да бъде оценена пригодността на отпадъците за третирането им в инсталацията по условие 2;

- описание на опасните характеристики на отпадъците, веществата, с които не могат да бъдат смесвани, както и необходимите мерки за безопасност при боравене с тях.

# Условие 11.2.2.3.

При приемане на отпадъците „ПОЛИХИМ-СС” ЕООД  извършва следните действия:

- проверка на придружаващата отпадъците документация, посочена в условие 11.2.2.1;

- визуална проверка на отпадъците, с оглед установяване на съответствието с представената по условие 11.2.2.2. документация;

- при необходимост вземане на представителни проби и извършване на анализи, за проверка на съответствието с документацията по условие 11.2.2.2. и определяне на възможностите за третиране на отпадъците в инсталацията по Условие 2.

- измерване на количеството на приеманите отпадъци;

- отразяване в “Отчетната книга” оформена по реда на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

# Условие 11.3. Предварително съхраняване на отпадъци

# Условие 11.3.1.

„ПОЛИХИМ-СС” ЕООД съхранява предварително всички, образувани на площадката отпадъци, в съответствие с нормативната уредба по околна среда и на определените за това места, дадени в  КР № 440 – Н О / 2012 г. и КР № 440 – Н 1 / 2015 г.

Отпадъците образувани при производствената дейност се съхраняват за срок не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;

- една година при последващо предаване за обезвреждане.

На територията на дружеството няма съхранени отпадъци, образувани от производствената дейност, извън горецитираните срокове.

# Условие 11.3.5.

„ПОЛИХИМ-СС” ЕООД съхранява отпадъците, определени с Условие 11.3.1 в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.

Площадките са с трайна настилка (бетон), ясни надписи за вида на отпадъка, с код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г.). Съдовете за съхраняване на отпадъците са изработени от материали, които не взаимодействат с тях и не се допускат разливане и/или изтичане.

Количеството образувани отпадъци ежемесечно се отчитат и документират в “Отчетни книги” за образуване и/или третиране на отпадъци” изготвени, съгласно изискванията на Приложение № 1 към чл. 7, т. 1 от Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Съхраняването на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

# Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците

# По Условие 11.4.1.

„ПОЛИХИМ-СС” ЕООД предава за транспортиране извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи документи по чл. 78 от ЗУО или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор.

”ПОЛИХИМ – СС ЕООД притежава регистрационен документ за извършване на дейност по транспортиране на отпадъци.

# По Условие 11.4.2.

„ПОЛИХИМ – СС” ЕООД изготвя “Идентификационен документ” по Приложение № 8 на „Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри”, в случаите на предаване на опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане.

По Условие 11.4.3.

„ПОЛИХИМ – СС” ЕООД изготвя, съхранява и представя на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи:

- За производствени отпадъци:

  - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;

- За опасни отпадъци:

- сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;

- “Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;

- “Писмени инструкции за действие при аварии”, в съответствие с Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г.

# По Условие 11.5. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци

"ПОЛИХИМ СС” ЕООД предава отпадъците генерирани от дейността на дружеството, за оползотворяване, преработване и рециклиране извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи документи по чл. 67 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък, като приоритетно се предават за оползотворяване пред обезвреждане.

# Условие 11.5.2.

„ПОЛИХИМ СС” ЕООД  извършва операция по оползотворяване, обозначена с код R 9 (повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба) в Инсталация за регенериране на отработени масла, само на определените в КР отпадъци.

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Количество оползотворени отработени масла, тон | Количес тво, разреше но по КР № 440 – Н 0/2012 г, тон | Количес тво, разрешено по КР № 440 – Н 1/2015 г, тон | Оценка за съответ ствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130110* | нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 15.79780 | 16 000 | 25 000 | да |
| 130205* | нехлорирани моторни,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 955.76052 |  |  |  |
| 130206* | синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 12.73000 |  |  |  |
| 130208* | други моторни,смазочни и масла за зъбни предавки | 33.68100 |  |  |  |
| 130307* | нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 1.18300 |  |  |  |
| 130401* | трюмови масла от речно корабоплаване | 18.51000 |  |  |  |
| 130506* | масло от маслено-водни сепаратори | 2340.13300 |  |  |  |
| 160708* | отпадъци,съдържащи масла и нефтопродукти | 612.59900 |  |  |  |
| 190207* | масла и концентрати от сепариране/разделяне | 58.00000 |  |  |  |

Условие 11.5.2.1.

Не е извършвана дейност по оползотворяване, обозначена с код R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 на отпадък: 16 01 07* -  маслени филтри.

# Условие 11.5.3.

„ПОЛИХИМ - СС” ЕООД извършва дейност, обозначена с код R13 (съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 9) в Резервоарените паркове съгласно Приложение 21 от заявлението, на отпадъците посочени в Условие 11.2.1 на КР.

# Условие 11.5.4. от КР № 440 – Н 0/2012 г. и условие 11.5.3.2. от КР № 440 – Н1/2015 г

Съоръженията за извършване на дейност, по оползотворяване, обозначена с код R13 да отговарят на изискванията на Приложение 2 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.

Изработени са от материали, невзаимодействащи с отработените масла, затворени са извън времето на извършване на манипулации, не се допуска разливане и/или изтичане, маркирани са с надпис: “Отработени масла”, с код и наименование на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.

Таблица 5: Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване / обезвреждане извън площадката | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла | 13 05 07* | не | не | “Рафинерия Плама” АД (бивша “Нова Плама” АД) | да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | не | не | “Феникс Инверс” ООД | да |

*след влизане в сила на КР 440-Н1/2015г.  отпадък с код 19 10 01- отпадъци от желязо и стомана  се преобразува в отпадък с код 12 01 01 - стърготини, стружки и изрезки от черни метали и докладването е извършено по новия код,

# Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците

# По Условие 11.7.1.

“ПОЛИХИМ-СС” ЕООД осъществява измерване/изчисляване на количествата генерирани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

- годишно количество образуван отпадък за инсталацията;

- стойностите на годишните норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес).

# Условие 11.8. Анализи на отпадъците

# По Условие 11.8.1.

При наличие на отпадъци с огледални кодове, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците по реда на чл.10 и /или с цел доказване на съответствието на отпадъците с придружаващия ги сертификат, ще се извършва изпитване на отпадъците в акредитирана лаборатория. При наличие на резултати от извършени анализи на отпадъците ще се документират, съхраняват и ще се предоставят при поискване от компетентните органи.

На площадката на “ПОЛИХИМ - СС” ЕООД няма отпадъци с огледални кодове, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците, при което не са извършвани анализи и няма налична документация.

# По Условие 11.9.1.

“ПОЛИХИМ-СС” ЕООД документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

# По Условие 11.9.2.

“ПОЛИХИМ-СС” ЕООД документира всички измервани/изчислявани, съгласно Условие 11.7, количества на отпадъци и докладва като част от ГДОС образуваните количества отпадъци като годишно количество.

Количествата генерирани отпадъци се измерват ежемесечно и се документират в отчетни книги и дневници.

За  2015 г. “ПОЛИХИМ-СС” ЕООД има 12 проверки за измерване на количествата образувани отпадъци.

За  2015 г. няма установени несъответствия

# По Условие 11.9.3

„ПОЛИХИМ – СС” ЕООД има разработена и прилага инструкция „Управление на отпадъци”, която включва:

-периодична оценка на съответствието на съхранението с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия-

За 2015 год.:

- извършени оценки за съответствия – 12 броя

- установени несъответствия – няма

- причини за несъответствия – няма

- предприети коригиращи действия – няма

-периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

За 2015 год.:

- извършени оценки за съответствия – 12 броя

- установени несъответствия – няма

- причини за несъответствия – няма

- предприети коригиращи действия – няма

-оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

За 2015 год.:

- извършени оценки за съответствия – 12 броя

- установени несъответствия – няма

- причини за несъответствия – няма

- предприети коригиращи действия – няма

-оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

За 2015 год.:

- извършени оценки за съответствия – 12 броя

- установени несъответствия – няма

- причини за несъответствия – няма

- предприети коригиращи действия – няма

-оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес) с определените такива в условията на разрешителното

За 2015 год.:

- извършени оценки за съответствия – 12 броя

- установени несъответствия – 1 брой;

- предприети коригиращи действия: Количество за единица продукт за отпадък с код 13 05 07* - Води от маслено –водни сепаратори е изчислено, при спазване на Условие 6.3.1. от КР № 440 – Н 1/ 2015 г. Получената изчислена стойност на годишното количество за единица продукт на отпадък с код: 13 05 07* и наименование: води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла е по – висока, тъй, като в приетите за оползотворяване отработени масла е имало  наличие на много по-голямо количество вода от очакваното. Спазена е технологията, разрешена с КР за преработка на отработени масла, но във входящите за преработка ОМ е установено наличие на голямо количество вода.

През 2015 г. са проведени редица разговори с генераторите на отработени масла, от които “ПОЛИХИМ-СС” ЕООД събира ОМ, с цел отработените масла, образувани от тяхната дейност да не бъдат смесвани с вода и други примеси или да бъдат подлагани на предварително третиране и обезводняване за намаляване на количеството съдържаща се вода в тях.

Бъдещи действия, които ще се предприемат от “ПОЛИХИМ-СС” ЕООД:

Започната процедура по изменение на КР № 440 – Н 1 / 2015 г. в която ще бъде увеличено годишното количество за единица продукт на отпадък с код: 13 05 07* и наименование: води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла.

За периодична оценка на съответствието на събирането и приемането на отпадъците с условията в разрешителното се води дневник ежемесечно.

За 2015 г. “ПОЛИХИМ-СС” ЕООД има 12 такива оценки на съответствието на събирането и приемането на отпадъците с условията в разрешителното, които са отразени в съответния дневник.

# Условие 11.9.4.1. от КР № 440 – Н 0 /2012 г. и Условие 11.9.3.1. КР № 440 – Н 1/ 2015 г.:

За 2015 г. на площадката на “ПОЛИХИМ-СС” ЕООД са приети, съхранени и оползотворени следните отработени масла с кодове и наименования, съгласно Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците:

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Наличен отпадък към 1 януари на отчетната година, тон | Получен отпадък през отчетната година, тон | Регенерира не, тон | Наличен отпадък към 31 декември на отчетната година тон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130110* | нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 2.93780 | 12.86000 | 15.79780 | 0.00000 |
| 130205* | нехлорирани моторни,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 169.59993 | 787.15359 | 955.76052 | 0.99300 |
| 130206* | синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 1.76000 | 10.97000 | 12.73000 | 0.00000 |
| 130208* | други моторни,смазочни и масла за зъбни предавки | 9.12700 | 29.42400 | 33.68100 | 4.87000 |
| 130307* | нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 1.18300 | 0.00000 | 1.18300 | 0.00000 |
| 130401* | трюмови масла от речно корабоплаване | 18.51000 | 0.00000 | 18.51000 | 0.00000 |
| 130506* | масло от маслено-водни сепаратори | 15.92000 | 2461.30000 | 2340.13300 | 137.08700 |
| 160708* | отпадъци,съдържащи масла и нефтопродукти | 612.59900 | 0.00000 | 612.59900 | 0.00000 |
| 190207* | масла и концентрати от сепариране/разделяне | 0.00000 | 104.24000 | 58.00000 | 46.24000 |

# По Условие 11.9.6. от КР № 440 – Н 0 /2012 г. и Условие 11.9.4. КР № 440 – Н 1/ 2015 г.:

“ПОЛИХИМ-СС” ЕООД съхранява всяка информация, чието документиране се изисква с горните условия (условие № 11. Управление на отпадъците) за срок не по-кратък от пет календарни години и предоставя информацията при поискване от компетентните органи.

# По Условие 11.9.8.

Няма изпуснати количества в почвата на замърсителите, посоченни в приложение II на Регламент № 166/ 2006 г. (ЕРИПЗ).

Относно преноса извън площадката на опасни отпадъци е изготвена и подадена информация с докладването за изпускане и пренос на замърсители за 2015 г в ЕРИПЗ:

# Пренос на опасни отпадъци на територията на страната.

| Операция | Код | Наименование | Количество, т/год. |
| --- | --- | --- | --- |
| Оползотворяване | 13 05 07* | Води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла | 2356.8 |

# 4.5. ШУМ

Съгласно Условие № 12. Шум:

Да се извършва не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години оценяване на общата звукова мощност на площадката, еквивалентни нива на шум в определени точки по оградата на площадката и еквивалентни нива на шум в мястото на въздействие – Такъв мониторинг се извърши през 2015 г. с Протокол № 06 – 0179/ 07.07.2015 г. и резултатите са представени в таблицата по – долу.

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Еквивалентно ниво на шум в dB (A) | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| ИТ № 1 | 55.5±0.3 | ден | 100 % |
| ИТ № 2 | 58.4±0.3 | ден | 100 % |
| ИТ № 3 | 54.3±0.3 | ден | 100 % |
| ИТ № 4 | 49.5±0.3 | ден | 100 % |
| ИТ № 5 | 50.5±0.3 | ден | 100 % |
| ИТ № 6 | 53.4±0.3 | ден | 100 % |
| Еквивалентно ниво на шума в място на въздействие | 49.8±0.3 | ден | 100 % |
| Ниво на обща звукова мощност | 93.5± 3.8 | ден | - |

Измерването е извършено ГД “Лабораторно аналитична дейност” – Регионална лаборатория – Враца – 06 – акредитирана лаборатория за изпитване. Сертификат № 135 ЛИ / 08.07.2013 г. валиден до 30.09.2015 г., издаден от ИА “БСА”, съгласно БДС EN ISO / IEC 17025.

За 2015 г. няма постъпили жалби от живущи около площадката, няма установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, и затова няма предприети коригиращи действия.

Има  изготвена и се прилага Инструкция „Шум. Мониторинг на показателите.”

# 4.6. ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВАТА И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ

Прилагат се инструкции за:

„Периодична проверка за течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете” -  „Разливи. Превантивни и коригиращи действия”

Ежедневно се извършват проверки за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, като при наличие на такива, резултатите се документират в дневник

За 2015 г. няма установени несъответствия

За 2015 г. няма предприети коригиращи действия.

Прилага се инструкция с която се определят дейностите, свързани с отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка, оценка на възможността за изпускане в резултат аварийни ситуации в канализацията на опасни вещества и мерки за ограничаване и ликвидиране на последствията при залпови замърсявания. Целта е да се предотврати, намали или ограничи вредното въздействие от евентуалните разливи и аварийни ситуации, които биха могли да увредят човешкото здраве и околната среда.

Подземни води на територията на площадката няма. Няма изградени и не предстои изграждането на сондажни кладенци, не се използва вода от подземни източници.

Таблица 7. Опазване на подземните води:

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съот ветст вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Не е попълнена таблица 7, защото подземни води на територията на площадката няма изградени, както и не предстои изграждането на сондажни кладенци, не се използва вода от подземни източници, и в КР № 440- Н 0 / 2012 г. и КР № 440 – Н 1/ 2015 г. няма заложен такъв мониторинг.

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвата | Пробовземна точка | Резултати от мониторинга | Честота на монито ринга | Съот вет ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Не се изисква мониторинг | - | - | - | - | - |

Не е попълнена таблица 8, защото в КР № 440- Н 0 / 2012 г. и КР № 440 – Н 1/ 2015 г. няма заложен такъв мониторинг.

Площадката е 100 %, бетонирана, което в максимална степен възпрепятства попадането на вредни и опасни вещества в почвите.

Съхраняват се достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определените за целта места.

Товаро - разтоварни дейности, които биха могли да доведат до течове / изливания се извършват само на определените за това места, осигурени против разливи и течове.

В резултат от прилагането на инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, е установено, че няма такива.

В резултат от прилагане на инструкция “Разливи. Превантивни и коригиращи дейности”, няма случаи на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху площадката.

Има разработени и се прилагат инструкции:

- «Пускане и спиране на пречиствателните съоръжения»

- «Пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите» «Документиране на действията по пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите»

Изготвен е и се изпълнява план за собствен мониторинг при анормални режими на инсталацията. Планът включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии, метода на измерване и контрол.

# За 2015 г. не е имало анормални режими работата на инсталацията.

# 5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР)

През 2015 г. не са изградени и не са пуснати в експлоация новите инсталации, посочени в усл. 3.4. от КР № 440 – Н 1/2015 г.

# 6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ

През 2015 г. няма взето от оператора решение за прекратяване или закриване на дейността на инсталациите, посочени в Условие 2 или на части от тях, и по тази причина не е изготвен „План за закриване дейността на инсталациите или части от тях” и не е извършено уведомяване на Риосв.

За да се пристъпи към временно прекратяване на дейността на инсталациите (технологичните съоръжения) или на части от тях (усл. 16.3.от КР № 440 – Н 1/ 2015 г.) в „ПОЛИХИМ – СС” ЕООД се изготвя и подписва от Управителя Заповед за временно прекратяване на дейността на инсталациите, като едновременно с подписването на Заповедта се подава и информация към Риосв за планирано временно прекратявне на дейността на инсталациите (технологичните съоръжения) или на части от тях.

През 2015 г. в резултат на авария е преустановено производството, за което е уведомен Риосв с писмо с изх. № 098 / 10.08.2015 г. и вх. номер на Риосв- №5197 / 10.08.2015 г.

Тъй като оператора не е възнамерявал да преустанови работата на инсталаците и това не е свързано с планирано от оператора прекратяване на дейността на инсталацията, а е в резулат на авария, за която е извършено уведомяване, няма разработен и не е представен в Риосв „План за временно прекратяване на дейностите на площадката или част от тях”.

# 7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА  АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ

7.1.АВАРИИ

- Причини за аварийната ситуация- грубо нарушаване на технологичната дисциплина от оператор.

- Време и място на възникване – 07.08.2015 г. в затворено помещение в инсталацията за ректификация на ОМ.

- Въздействие върху здравето на населението и околната среда – технологичната авария на територията на обекта не е довела до замърсяване на околната среда и не е оказала влияние върху здравето на населението. Не са настъпвали замърсявания на повърхностни и/или подземни води. Не е имало изпускане на  замърсяващи вещества в околната среда и не е имало нарушаване на  установените с настоящото комплексно разрешително или с нормативен акт норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда.

- Предприети действие по прекратяване на аварийната ситуация и / или отстраняването на последствията от нея - Спиране на производството от 07.08.2015 г. до 06.11.2015 г. През този период са предприети действия по възстановяване на засегнатото оборудване. От страна на “ПОЛИХИМ – СС” ЕООД е извършено уведомяване на компетентните органи.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.08.2015 г. | Техническа авария | Грубо нарушаване на технлогичната дисциплина от оператор | Спиране на производството от 07.08.2015 г. до 06.11.2012 г. | - | Дирекция „Национална система 112” - телефон за спешни и аварийни обаждания; РИОСВ - Плевен |

7.2. ОПЛАКВАНИЯ ИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ, ЗА КОИТО Е ИЗДАДЕНО КР.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е предоставено КР.

| Дата на оплаква нето или възраже нието | Приноси тел на оплакване то | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.01.2015 г | Подаден в РИОСВ – гр. Плевен сигнал | Няма причини на територията на Дружеството | Извършена е извънредна проверка. В резултат на извършената проверка по сигнала, за която е съставен констативен протокол е установено, че няма констатирани интензивни миризми | - | - |
| 19.03.2015 г. | Постъпила жалба в РИОСВ – гр. Плевен | Няма причини на територията на Дружеството | Извършена е извънредна проверка на19.03.2015 г. от РИОСВ – Плевен. Не са установени неприятни миризми |  |  |
| 21.12.2015 г. | Постъпил в РИОСВ – гр. Плевен сигнал за разпространяване на неприятни миризми, вследствие на работата на „ПОЛИХИМ – СС” ЕООД | Внезапно спиране на пречиствателното съоръжение в следствие на възникнала необходимост от превключва не на вакуум – помпите | Предприети са действия за идентифициране на причините и отстраняването им. Веднага са предприети действия за възстановяването на на пречиствателното съоръжение – запалване на факелното съоръжение. | - | - |

# Д Е К Л А Р А Ц И Я

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително КР № 440 – Н0/ 2012 г. и  КР № 440 – Н1/ 2015 г. (допълнен и преработен)на “ПОЛИХИМ-СС” ЕООД, площадка гр. Луковит, Северозападна промишлена зона, Община Луковит.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ и МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:________________________				                     Дата: 25.05.2016 г.

(упълномощено от организацията лице)

# Име на подписвания:   	Силвия Стефанова

Длъжност в организацията:  	    Управител	____ _

# Text boxes

###### УПРАВИТЕЛ

###### И

Главен

счетоводител

Транспортен отдел

Управител

База - Луковит

Еколог

Счетоводство

Шофьори

Лаборатория

Технолог

Охрана

инсталация за ваккуум дестилация

Инсталация за очистка

Обслужващ персонал

Обслужващ персонал