„МИЛЕНИУМ – 2000” ООД ГР. стара загора

площадка с. Рупките, ОБЩ. чИРПАН

годишен ДОКЛАД

ЗА 2015 г.

За изпълнение на дейностите,

за които е предоставено

комплексно разрешително

№  289-НО/2008 Г.

МАРТ  – 2016 г.

ГР. СТАРА ЗАГОРА

3.1. Увод

- Наименование на инсталацията:

Инсталация, която попада в обхвата на т. 6.6 a) от Приложение 4 на ЗООС:

Инсталация за интензивно отглеждане на птици (бройлери), включваща следните производствени сгради:

- Център 6, състоящ се от 10 халета;

- Център 7, състоящ се от 8 халета;

- Център 8, състоящ се от 8 халета.

Инсталация, която не попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Горивна инсталация, включваща 52 броя печки на твърдо гориво.

- Адрес по местонахождение на инсталацията:

„Милениум - 2000” ООД, Птицекомбинат  Чирпан, с. Рупките, общ. Чирпан

- Регистрационен номер на КР: № 289-НО/2008 г.

- Дата на подписване на КР: 08.10.2008 г.

- Дата на влизане в сила на КР: 15.11.2008 г.

Извършено е актуализиране на Комплексното разрешително с Решение № 289-Н0-И0-А1/2014 г., в сила от 19.03.2014 г.

- Оператор на инсталацията: „Милениум - 2000” ООД, гр. Стара Загора, кв. „Индустриален“, Птицекланица „Градус“

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/ оператора:

„Милениум - 2000” ООД, гр. Стара Загора, кв. „Индустриален“, Птицекланица „Градус“, тел. 042 617 101, факс 042 601 069, е- mail: gradus@gradusbg.com

- Лице за контакти: инж. Бистра Митева - Еколог

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти:

„Милениум - 2000” ООД, гр. Стара Загора, кв. „Индустриален“, Птицекланица „Градус“, тел. 042 617 130

- Кратко описание на всяка от дейностите (процесите), извършвани в инсталацията;

Инсталацията за интензивно отглеждане на птици представлява комплекс от сгради (халета), обединени в отделни единици, наречени центрове. На разглежданата площадка са обособени три центъра, за интензивно отглеждане на бройлери - Център 6, състоящ се от 10 халета, Център 7 – от 8 халета и Център 8 –  от 8 халета.

Сградите представляват масивна конструкция, изградена върху бетонова основа. Покривът е двускатен, изолиран и направен от отразяващ светлината материал за намаляване на проводимостта (кондукция) на слънчевата топлина.

Изолацията на покрива е изпълнена от материал с изолиращи свойства.

Системата за отопление се състои от две печки на твърдо гориво във всяко хале. Използва се само през зимния период, когато е необходимо подгряване на средата, с цел осигуряване на оптимален растеж.

Вентилационната система има за цел да подсигури достатъчно количество кислород и да поддържа оптимални условия и температура за птиците. Прилага се комбинирана система, състояща се от покривни и осеви вентилатори, осигуряващи общ дебит на вентилационните газове 214000 Nm3/h за всяко хале.

Осветлението   осигурява   равномерно разпределение на светлината на нивото на пода.

Системите за поене използват чиста хладна вода за задоволяване на потребностите на птиците. Инсталирани са нипелни поилки от затворен тип. Нипелите с висок дебит работят при препоръчителна норма от 80 до 90 мл/мин. Те осигуряват наличието на една капка вода на върха на нипела и са снабдени с чаши за събиране на евентуална изтичаща от нипела вода. Нипелите с нисък дебит работят при препоръчителна норма от 50 до 60 мл/мин. Те обикновено не са снабдени с чаши като налягането на водата е нагласено да поддържа ниво на дебита, съобразен с нуждите на бройлерите.

Годишно в една сграда е възможно да се отглеждат до 6 партиди. Предвиждат се между 12 и 14 дни депопулация на сградите, по време на които се изнася старата постеля и се почиства.

Най-общо един жизнен цикъл се състои от две фази – фаза на популация (около 45 дни) и фаза депопулация (12-14 дни). Фаза «популация» стартира от момента на зареждане на халето (сградата) с птици. През тази фаза се извършва захранване и угояване на птиците с фураж, водопоене, изразходва се топлоенергия за поддържане на жизнеспособността на стадата – влагат се дървен материал и брикети, генерират се битово-фекални води във водоплътните ями. Фаза «популация» завършва с изпразване на халето и подаване на отгледаните бройлери към кланица.

След преминаване на тази първа фаза, следва фаза «депопулация», през която помещенията се почистват от образуваната смес от постеля и тор. Извършва се изнасяне на торовата постеля, дезинфекция на помещенията, поддръжка на инсталациите. Като постеля се използва слама, късове амбалажна хартия, талаш или смеси от тях. Образуваната торова постеля се транспортира до  Енергийната централа за производство на електрическа и топлинна енергия, използваща анаеробно разграждане на биомаса от растителни и животински субстанции в гр. Нова Загора. Празното помещение се обработва с дезинфектанти, за да се предотврати евентуално предаване на заразни болести от една партида на друга. Периодът се използва за поддръжка на системите за хранене, поене, вентилация и осветление. Извършва се цялостен оглед на оборудването. Извършва се окончателно сухо почистване на помещенията и дезинфекция. Следват процеси на зареждане с нова свежа постеля, доставка на фураж и спомагателни материали.

- Производствен капацитет на Инсталацията;

Съгласно Условие 4 от КР максималния капацитет на инсталацията е 588 000 бр. птици за един жизнен цикъл. Всъщност това е максималният брой места за отглеждане в птицефермата. Отчитайки спецификата на произвежданата продукция следва да се има предвид, че под „годишно производство” се разбира броят отглеждани птици в инсталацията в рамките на докладваната година или т. н. „среден брой заети места в инсталацията“.

В изпълнение на Условие 4.2.2 Операторът докладва производството на инсталацията за 2015 г.:

Годишното производство (средногодишен брой заети места) в инсталацията за отчетния период 01.01.2015 – 31.12.2015 г. е 362 394 средно заети места за отглеждане на птици.

Производството на птици е процес, който не може да бъде завършен в рамките на един месец, тъй като неговата продължителност варира от 45 до 60 дни, а понякога и повече, в зависимост от особеностите на стадото. Освен това зареждането на халетата не става едновременно, а в различни дни от седмицата. Често срещани са случаите, при които в рамките на един месец попадат 2 партиди с различен брой птици в стадата.

За достоверни се приемат данни за наличните птици към първо число на отчитания месец.

- Организационна структура на дружеството, отнасяща се до управлението на околната среда;

Дружеството има изградена организационна структура по управлението на околната среда. Изготвен е персонален списък на специалисти и служители, отговарящи по вземане на решения, относно отстраняване на възникнали несъответствия. Определени са отговорните специалисти и служители, отговарящи по контрола на резултатите от отстраняване на възникналите несъответствия. Взаимодействията на отделните служители се описват със следната организационна диаграма:

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията;

РИОСВ – гр. Стара Загора 6000, гр. Стара Загора, ул. „Стара планина”№ 2

През отчетния период не е извършвана проверка по изпълнение на условията в КР № 289-НО/2008 г. от страна на Компетентния орган - РИОСВ Стара Загора.

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията;

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов” № 35

3.2. Система за управление на околната среда

Чрез прилагане на СУОС, Дружеството се стреми да извършва цялостна оценка на всички дейности на площадката, чрез съпоставяне на текущите разходи на спомагателни материали, горива, енергия и вода и произведената продукция. Използването и внедряването на по-нови технологии на отглеждане и по-добро техническо оборудване е една от целите за намаляване количеството  генерирани отпадъци, за опазване на околната среда и опазване здравето на хората.

- Структура и отговорности:

Съгласно Условия 5.1.1 и 5.1.2 са определени персонално отговорностите на длъжностните лица от дружеството, определени в поименен списък за всяка задача в СУОС.

- Обучение:

Във връзка с изпълнение на Условие 5.2.1. е разработена годишна програма за обучение на персонала според определените потребности. Годишната програма се актуализира при промяна на потребностите от обучение.

През отчетната 2015 г., съгласно програмата за обучение, през месец април е проведено обучение на тема: „Изисквания при съхранение и дейности с опасни химични вещества”.

Съгласно програмата за обучение е проведено през месец юни обучение на тема „Готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране“ със състава на постоянната обектова комисия и аварийната група.

- Обмен на информация:

В дружеството има изготвен списък с имената, длъжностите, работните места, телефоните и адресите за свързване с отговорните лица и персонала, отговорен за изпълнението на условията в КР. Списъкът е раздаден и доведен до знанието на всички, имащи задължения по изпълнение на разрешителното, същият е лесно достъпен за всички служители.

В дружеството има разработен и поддържан актуален списък на органите/лицата, които следва да бъдат уведомявани съгласно условията в разрешителното, техните пълни адреси и начини за контакти (включително за спешни случаи).

- Документиране:

В дружеството се съхранява актуален списък на нормативната уредба по околната среда, регламентираща работата на инсталацията.

Всички документи, включително инструкциите изисквани в КР, са документирани и се съхраняват на площадката от съответно отговорно лице, както на електронен, така и на хартиен носител.

- Управление на документи:

Всички документи, свързани с изпълнението на условията в КР се намират на разположение на персонала и отговорните лица, които ги прилагат. Налице е актуален списък, в който е записано, на кого от персонала/отговорните лица какъв документ е предоставен.

- Оперативно управление:

На площадката има разработени, изготвени и одобрени всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани в КР. Инструкциите се съхраняват на площадката на хартиен носител и се предоставят редовно на компетентния орган при поискване. Списъците и дневниците се съхраняват при Еколога.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия:

В Дружеството се прилагат утвърдени инструкции, които имат за цел да определят организацията и реда за действия при:

  - Периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели (вода, енергия, образувани отпадъци и шум) с определените в КР ограничителни условия.

  - Установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации:

В Дружеството е налице набор от всичките необходими Инструкции, План за действия при аварии, списъци, схеми и видове технически и помощни средства за противодействия на възможните аварии и тяхното предотвратяване.

Контролът на аварийните ситуации се осъществява от Ръководството на дружеството. При необходимост се търси  съдействие от специализираните органи.

- Записи:

На площадката се документират и съхраняват всички данни от наблюдението на техническите и емисионните показатели и резултатите от оценката на съответствие с изискванията по условията в КР. Изготвен е списък с всички документи доказващи съответствие с условията на КР.

- Докладване:

Ръководството на Дружеството изготвя и предоставя ежегодно в РИОСВ Стара Загора и БДИБР гр. Пловдив Годишен доклад за съответната година на хартиен и електронен носител, а също и резултатите от проведения през годината собствен мониторинг.

По Условие 7.4. Операторът докладва, че за 2015 г. не е констатирано нарушение на нормите (индивидуалните емисионни ограничения), относно изпускане на замърсяващи вещества.

През 2015 г. не е извършван мониторинг и поради това не е уведомявана РИОСВ Стара Загора.

През 2015 г. не са били планирани промени в работата на инсталацията и поради това не е уведомявано МОСВ  и РИОСВ Стара Загора.

- Актуализация на СУОС:

Същата се преразглежда ежегодно и при необходимост се актуализира, за да се гарантира поддържане на постигнатото ниво по отношение на околната среда. През 2015 г. e актуализирана инструкцията за аварийно планиране и действия при аварии по Условие 5.8.2 поради изменения в нормативната уредба и отговорните лица.

3.3 Използване на ресурси

Операторът осъществява контрол за ефективно използване и минимизиране употребата на ресурси, като редовно следи за ефективността на производствената дейност по отношение употребата на вода и електроенергия.

3.3.1. Използване на вода

Операторът използва вода за производствени нужди от 2 бр. собствени водоизточници - тръбни кладенци (ТК 1 „Милениум 2000 - Рупките” и ТК 2 „Милениум 2000 - Рупките”), намиращи се в имот № 000542 в землището на с. Рупките, Община Чирпан, Област Стара Загора. Водоползването се извършва при издадено актуално разрешително за водовземане, съгласно Закона за водите и при спазване на условията в него.

На площадката се прилагат необходимите инструкции за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване, основен консуматор на вода – поилните системи, за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях.

През настоящата отчетна година са извършени 12 проверки за състоянието на водопроводната мрежа и установяване и отстраняване на течове, по смисъла на Условие 8.1.3 от КР. Не са констатирани течове по водопроводната мрежа и не са предприемани коригиращи действия. Извършва се редовен планов ремонт, като превантивна мярка срещу течове по водопровода и загуба на свежа вода.

Съгласно инструкцията за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди по Условие 8.1.6.1 и направената оценка на съответствието по Условие 8.1.6.2 от КР, операторът докладва по Условие 8.1.7.2., че за 2015 г. е констатирано съответствие на годишната норма за ефективност при употребата на вода за отглеждане на 1000 броя птици за един жизнен цикъл, с разрешеното в Таблица 8.1.2 количество. Операторът разполага със записи на необходимите данни  за изразходваните количества вода през отчетния период на 2015 г.

Във връзка с изпълнение на Условие 8.1.7.1. Операторът докладва:

Годишната норма за ефективност при употребата на вода за отглеждане на 1000 броя птици за един жизнен цикъл през 2015 г. е 2,48 m3/1000 бр. птици/1 ж. ц.

Използването на вода през отчетния период на ГД е отразен в Таблица 3.1.

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР * | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 бр. собствени тръбни кладенци – ТК1 и ТК2 | - | 7,1 m3/1000 бр. птици/1 ж.ц. | 32 409 m3 | 2,48 m3/1000 бр. птици/1 ж.ц. | Да |

* колона 2 на таблицата не се попълва, тъй като в комплексното разрешително не е записана разходна норма за година.

По отношение на прилагането на инструкцията по Условие 8.1.6.2. за оценка на съответствието на изразходваните количества вода с разрешените в КР, Операторът  докладва, че през последните 5 години не са установени превишения на годишната консумация на вода за отглеждане на 1000 броя птици за един жизнен цикъл за инсталацията по Условие 2, спрямо разрешената в Таблица 8.1.2 от КР разходна норма. Поради тази причина не са предприемани и коригиращи действия.

Основни фактори за това са стриктният контрол на техническото състояние на водопроводната мрежа, с цел недопускане на пропуски и автоматизираният процес по поене на птиците, осигуряващ необходимия разход на вода, без да са налице загуби.

3.3.2. Използване на енергия

Ръководството на Дружеството периодично оценява енергоемкостта на инсталацията и предприема мерки, целящи достигане на оптимални норми на консумация при експлоатация на съоръженията.

Разработена е и се прилага инструкция за измерване разхода на електроенергия.

Основните консуматори на електроенергия в инсталацията са системите за хранене, осветление и вентилация, от чиято работа в значителна степен зависи качеството на получаваната продукция.

Съгласно инструкцията по Условие 8.2.2.1 от КР се водят записи за отчитания месечен разход на електроенергия за площадката. Тъй като разходите за електроенергия за битови нужди са пренебрежимо малки, не се извършва отделно отчитане, а те се прибавят към енергията, изразходвана за промишлени нужди.

Съгласно Условие 8.2.3.2 от КР, операторът докладва че през 2015 г. е констатирано съответствие на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за отглеждане на 1000 броя птици за един жизнен цикъл, с разрешените в Таблица 8.2.1.1. количества. В изпълнение на Условие 8.2.3.1 Операторът докладва:

Годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за отглеждане на 1000 броя птици за 1 жизнен цикъл през 2015 г. е 0,0807 MWh/1000 броя птици/1 ж.ц.

Резултатите от потреблението на електроенергия са отразени в Таблица 3.2а, а на топлоенергия – в таблица 3.2б

Таблица 3.2а

| Електроенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Договор с “Електроразпределение” гр. Чирпан | 0,1322 MWh/1000 бр. птици/1 ж.ц. | 0,0807 MWh/1000 бр. птици/1 ж.ц. | Да |

Таблица 3.2б - няма информация за докладване, поради това, че в КР не са поставени разходни норми за консумация на топлоенергия /отменени с Решение № 289-Н0-И0-А1/2014 г. за актуализация на КР/

| Топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

По отношение на прилагането на инструкцията по Условие 8.2.2.2. за оценка на съответствието на изразходваните количества електроенергия с разрешените в КР, Операторът  докладва, че през последните 5 години не са установени превишения на годишната консумация на електроенергия за отглеждане на 1000 броя птици за един жизнен цикъл за инсталацията по Условие 2, спрямо разрешената в Таблица 8.2.1.1 от КР разходна норма. Поради тази причина не са предприемани и коригиращи действия.

Основни фактори за това са стриктният контрол на техническото състояние на съоръженията, основен консуматор на електроенергия и поддържане на халетата, основен консуматор на топлоенергия.

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

В Комплексното разрешително не са поставени разходни норми за употреба на суровини, спомагателни материали и горива и поради това няма данни за докладване по т. 3.3.3. от настоящия доклад, както и няма данни за попълване в таблици 3.3.1; 3.3.2 и 3.3.3 /отменени с Решение № 289-Н0-И0-А1/2014 г. за актуализация на КР/.

Таблица 3.3.1

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 3.3.2

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 3.3.3

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Операторът съхранява всички дезинфектанти в склад 1 към Център 6 в оригинални опаковки.

Операторът съхранява и използва следните спомагателните материали /дезинфектанти/:  Сода каустик, СИД 20, СИД 2000, гасена вар, формалин и сетридин. Относно съхранението на химикалите е изпълнено следното:

1. Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси са снабдени с информационни листове за безопасност;

2. Информационните листове за безопасност отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (EO) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменен с Регламент 453/2010 г.;

3. Съхранението на химичните вещества и смеси отговоря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и Наредба на Министерски съвет, съгласно чл.4б от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси;

4. Съхранението на течни спомагателни материали /дезинфектанти/ се осъществява по начин, недопускащ разливи и само на определеното за целта място – в закрит склад;

5. Складът за съхранение на спомагателни материали притежава подова и странична изолация, недопускаща просмукването на води или други течности в почвата и няма връзка с канализацията. Осигурени са събирателни вани за възникване на евентуални разливи. Помещението е с осигурена вентилация и е постоянно заключено;

6. Изготвена е Оценка за безопасно съхранение на химични вещества и смеси, както и Инструкция за дейностите с опасни химични вещества и смеси, съгласно изискванията на чл. 4 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси, която е задължителна за прилагане от отговорните лица;

7. Оригиналните опаковки на съхраняваните спомагателни материали се следи да бъдат винаги с ненарушена цялост;

8. Площадките за съхранение на спомагателни материали и горива са обозначени с табели.

Операторът е разработил и прилага инструкция, съгласно Условие 8.3.4.5 за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали и горива към инсталацията по Условие 2 с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Резултатите се документират съгласно Условие 8.3.5.1.

Съгласно Условие 8.3.4.2.1. капацитетът на резервоара за съхранение на дизелово гориво към Модулна станция за съхранение на светло гориво - МССГ е 5 тона. По проектни данни в него се съхранява единствено дизелово гориво за обслужване на ведомствени транспортни средства. Резервоарът на станцията е от надземен тип, с двойни стени, конструкция тип „съд в съд”. Предназначението на втория (външен) съд е да поеме евентуални разливи на дизел при пропуски от вътрешния (работен) съд. Предвидена е технологична възможност за индикация при наличие на пропуски от вътрешния съд и предприемане на мерки за аварийно източване на наличното гориво чрез автоцистерна. За зареждане на автомобилите има бензиноколонка. Осигурен е адсорбент – пясък за обработка на минимални разливи или замърсявания с дизелово гориво – например при пълнене на автомобилите от бензиноколонката. Има налични съдове /метални вани/ за разливи, както и пожарогасители. За проверка техническата изправност на резервоара се извършват следните дейности:

  - Проверка на целостта на резервоара – организатор производство извършва ежедневни огледи за видими повреди по целостта на резервоара, тръбопроводната арматура и бензиноколонката. Течове на дизелово гориво не са допустими. Констатираните отклонения от техническите и експлоатационни изисквания към резервоара през съответния месец се отразяват в дневник;

  - Действия за откриване и отстраняване на течове от резервоара – от долната страна на външния съд на резервоара са изведени 2 крана, като единият е свързан с вътрешния съд с горивото, а другия – с външния съд. От крана, свързан с външния съд не е допустимо изтичане на гориво. Периодична проверка за това се извършва веднъж месечно от организатор производство, който отваря/затваря крана на външния съд. При липса на изтичане от крана е налице здрав вътрешен съд, а наличието на изтичане от крана е доказателство за пропуск от вътрешния съд с горивото. В този случай, организатор производство преустановява използването на станцията и  уведомява Управителя на Дружеството за предприемане на незабавни действия за източване на резервоара в автоцистерна. За целта се осигурява външна фирма, разполагаща с необходимата техника и персонал за извършване на такава дейност.

По Условие 8.3.6.1. докладваме, че през 2015 г. са извършени по 12 проверки, относно съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали и горива към инсталацията, при което не са констатирани несъответствия и по тази причина не са предприемани коригиращи действия.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

Комплексното разрешително не вменява задължение на Оператора за извършване на собствен мониторинг на газовите емисии на отоплителните устройства. Изпусканите организирано вентилационни газове имат произход на газове, генерирани в работна среда. Същите не се класифицират като  технологични газове и следователно са извън обхвата на мониторинга.

Извършено е изчисляване на годишните количества на замърсителите по Таблица 9.5.1, съгласно изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) и във връзка с изпълнение на Условие 9.5.1.1.

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Годишните количества замърсители, изпускани от инсталацията в атмосферния въздух са изчислени по  утвърдената методика по чл. 25, ал. 6 от Закона за чистотата на атмосферния въздух за изчисляване по балансови методи на емисиите на вредни вещества /замърсители/ в атмосферния въздух – CORINAIR – 2009 г.

Съгласно указанията на МОСВ, за сгради, които не са «нови източници на емисии» по смисъла на чл.1 т.16 на протокола към конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон, но прилагат една или повече от следните мерки:

-	принудително сушене на сламенна постеля и торта в халетата, така че същата да е със сухо съдържание минимум 60-70%, или

- редовно отстраняване на торта от халетата,

трябва да редуцират стойностите на емисионния фактор на замърсителя амоняк с 20%. Тъй като тези 20% съставляват 0.12 кг/амоняк/място/годишно, при утвърден в Единната методика за инвентаризация на емисиите от вредни вещества във въздуха емисионен фактор за амоняка 0.6 кг/амоняк/годишно/място при отглеждане на бройлери, то стойността на редуцирания с 20% ЕФ ще бъде: 0.6 - 0.12 = 0.48 кг/амоняк/място/годишно.

Тъй като Операторът прилага мярката по „редовно отстраняване на торта от халетата", то считаме, че е коректно при изчисляване на количествата замърсител Амоняк да се използва редуцирания емисионен фактор.

Количествата емисии от вредни вещества, изпускани в околната среда за отглеждането на единица продукция, съгласно Условие 9.5.2.5. са представени в приложенията, Таблица 1 към настоящия доклад.

На територията на площадката не се образуват отпадъчни производствени води. Операторът отвежда самостоятелен поток битово-фекални отпадъчни води в 5 бр. водоплътни ями.

От дейността на инсталацията няма пренос и изпускане на замърсители в почвата, посочени в приложение II на Регламент № 166/2006 г. Няма пренос извън площадката на опасни и неопасни отпадъци над пределните количества, определени в Регламента, поради това няма данни за докладване по Условие 11.9.7.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

По Условие 9.5.2.6 от КР докладваме следната информация:

Работата на инсталацията през 2015 г. се осъществява единствено при използване на вентилационните системи и изпускащи устройства, посочени в Таблица 9.1.1. и Таблица 9.1.2. на разрешителното при спазване на Условие 9.1.1, като максималните дебити на изпускащите устройства не надвишават определените такива. През 2015 г. не е променян максималния дебит на изпускащите устройства – вентилатори и печки, разрешен в КР.

Операторът прилага инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизирните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им, съгласно Условие 9.2.2. За 2015 г. са извършени 12 проверки относно наличие на неорганизирани емисии в атмосферата, като не са отчетени несъответствия.

Във връзка с изпълнение на Условие 9.2.3. Операторът прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.  За 2015 г. са извършени 12 проверки, при които е установено, че всички предвидени мерки се спазват.

С цел изпълнение на Условие 9.3.3. Операторът прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. През отчетния период на 2015 г. са извършени 12 проверки, при които не са регистрирани несъответствия и е установено, че предвидените мерки се изпълняват.

По Условие 9.5.2.6., във връзка с Условия 9.5.2.3. и 9.5.2.4. Операторът докладва, че през 2015 г. не са регистрирани неорганизирани емисии и излъчвания на интензивно миришещи вещества и няма постъпили оплаквания за миризми. По тази причина не се е налагало да се предприемат мерки за намаляване на неорганизираните емисии и миризми, както и няма документирани оплаквания.

Резултатите от изчисленията на годишните количества замърсители съгласно изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) са отразени в Таблица 1  на ГД  /по Условие 9.5.2.2/.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Характерът на технологичния процес на отглеждане на бройлери е такъв, че не се генерират производствени отпадъчни води.

На площадката се генерират само битово-фекални води, които се заустват в 5 бр. водоплътни ями. При запълване периодично те се изпомпват от фирма, съгласно сключен договор.

По изпълнение на Условие 10.3.1. Операторът прилага инструкция за периодична проверка и почистване на водоплътните ями за битово-фекални отпадъчни води. За периода на докладване не е извършвано почистване на ямите.

Налице са разработени и утвърдени инструкции, съгласно Условия 10.3. и 10.3.1. За периода на докладване Операторът е извършил по 12 проверки за състоянието на канализационната мрежа на площадката и на водоплътните ями, при което не са констатирани несъответствия.

На площадката не се генерират замърсители, които да се изпускат в повърхностни водоприемници. Такива не съществуват в близост до площадката.

4.4. Управление на отпадъците

На площадката от работата на инсталацията през 2015 г. са генерирани следните видове и количества отпадъци /Условие 11.9.2/:

| Отпадък | Код | Количество, t/y |
| --- | --- | --- |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | 10,91 |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 0 |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 0 |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | 0 |
| Стъклени опаковки | 15 01 07 | 0 |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 0 |
| Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35 | 20 01 36 | 0,0042 |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0 |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,128 |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 0 |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 1,2 |
| Утайки от септични ями | 20 03 04 | 0 |

В КР няма поставени разходни норми за количества образувани отпадъци за производството на единица продукт и поради това такива изчисления не са правени.

На територията на дружеството е обособена площадка (1) и складово помещение (2) за временно съхранение на генерираните по време на работа производствени и опасни отпадъци. Изградена е закрита площадка с трайна настилка от бетон, върху която се извършва временно съхранение на отпадъците с неопасни свойства.

С цел избягване на смесване на отделните отпадъци площадката е секционирана, като са поставени табели с наименованията на отпадъците и техните кодове по Наредба 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.

За временно съхранение на опасни отпадъци е обособен закрит склад, с резистентен бетонов под, без връзка с канализацията. Достъп до склада има само организатор производство.

Луминесцентните лампи, образувани през отчетния период се съхраняват в метални контейнери, като за лампите е осигурено минимум 2 грама сяра за килограм лампи. Осигурен е затворен съд за съхраняване на счупени лампи.

По изпълнение на Условие 11.7.1 се извършва ежемесечно отчитане на образуваните и предадени отпадъци.

В изпълнение на Условие 11.8.2. е извършено основно охарактеризиране на отпадъците, предназначени за обезвреждане чрез депониране - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04), код 10 01 01 и Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06, код 17 01 07. Докладите от основното охарактеризиране са представени в РИОСВ Стара Загора и има издадени становища по тях.

Във връзка с изпълнение на Условие 11.9.4 за отчетния период на 2015 г. са извършени по 12  проверки по прилагане на  инструкциите за оценка на съответствието на събирането, временното съхранение, транспортирането, оползотворяването, преработването и рециклирането, и обезвреждането на отпадъците с условията на КР, при които не са констатирани несъответствия и не се е налагало предприемане на коригиращи действия /общо 60  проверки/.

При извършените проверки по инструкциите за оценка на съответствието на събирането, временното съхранение, транспортирането, оползотворяването, преработването и рециклирането, и обезвреждането на отпадъците с условията на КР, както и по отношение на количествата образувани отпадъци, през последните 5 години не са установени несъответствия и съответно не са предприемани коригиращи действия.

За отчетния период образуваните отпадъци съответстват по вид и количество на разрешените в КР. Същите се документират и докладват, съгласно изискванията на Наредба №1/04.06.2014 г.

Във връзка с Условия 11.7.1, 11.7.2 и 11.7.3 от КР, от прилагането на инструкциите за оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените в КР количества, както и измерването и документирането на месечните, респ. годишни количества не са констатирани несъответствия.

Информацията за действията по отпадъците е отразена в Таблици 4 и 5 на Приложение 1, вкл. и това от кои отпадъци, какви количества са предавани на външни фирми.

4.5. Шум

Съгласно Условие 12.1.1 от КР е разрешено дейностите, извършвани на производствената площадка, да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво - 70 dB(A);

- вечерно ниво - 70 dB(A);

- нощно ниво - 70 dB(A);

В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона):

- дневно ниво – 55 dB(A);

- вечерно ниво - 50 dB(A);

- нощно ниво – 45 dB(A).

Имайки предвид голямата отдалеченост на инсталацията от жилищните зони, то тя не представлява опасност за шумово натоварване на околната среда в този район.

През отчетния период на 2015 г. няма постъпили, приети и регистрирани жалби и оплаквания от живущи около площадката /по Условие 12.3.3/.

В изпълнение изискванията на Условие 12.2.2 от КР, през 2015 г. Дружеството не е извършвало наблюдение на общата звукова мощност на площадката; на еквивалентни нива на шум в определени точки по оградата на площадката и в мястото на въздействието – дневно, вечерно и нощно ниво. Наблюденията са извършени през 2014 г., а периодичността е веднъж на две години.

Няма данни за докладване в Таблица 6 от Приложение 1.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

От дейността на инсталацията на площадката не се генерират замърсители, които да се изпускат в почвите и подземните води.

Виж в т. 4.3. – Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води на ГДОС е докладвано изпълнението на всички условия в КР, свързани с контрола на емисиите на отпадъчните води, и прилагане инструкциите за проверка на канализационната система.

По Условия 13.1.2 и 13.1.4 от КР, операторът докладва, че прилага Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито и Инструкция с мерки за отстраняване на разливи от опасни вещества върху производствената площадка. Няма допуснати течове, разливи и изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка.

През 2015 г. са извършени по 12 броя проверки по прилагане инструкцията за откриване на течове от тръбопроводи и оборудване на открито и инструкцията за отстраняване на разливи от опасни вещества. Не са установени несъответствия, течове и разливи със замърсявания. Заведен е дневник по Условие 13.1.8.2. с данни за дата и час на замърсяване, причини, за разлива, площ и степента на замърсяване. Към момента разливи не са регистрирани.

Не са констатирани по смисъла на Условие 13.1.9. аварийни случаи, за което и не са уведомявани РИОСВ Стара Загора, БДИБР и ГД „ПБЗН“ - МВР.

Информацията за опазването на почвата и подземните води от замърсяване е отразена в Таблици 7 и 8 от Приложение 1.

5. Доклад за инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

За отчетния период не е разработвана и изпълнявана инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията в КР.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Във връзка с изпълнение на Условие 16.6 от Комплексното разрешително Операторът докладва, че за отчетния период не е прекратявал работата на инсталацията или на части от нея.

Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 7.1 Аварии

През 2015 г. не са регистрирани аварии в инсталацията и прилежащите към нея съоръжения, които да водят до:

- измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното;

- непланирана емисия;

- инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно.

Операторът не е констатирал анормални режими на работа за отчетния период на 2015 г.

Информацията е докладвана в Таблица 9 от Приложение 1.

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е издадено КР

През отчетния период на 2015 г., в дружеството не са постъпвали оплаквания и възражения относно замърсяване на околната среда, вследствие дейността и експлоатацията на инсталацията. Няма сведения за постъпили оплаквания и възражения срещу дружеството и в други институции, имащи отношение по опазването на околната среда и здравето на населението в района.

Информацията е докладвана в Таблица 10 от Приложение 1.

8. Подписване на годишния доклад

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на предоставената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 289-НО/2008 г. на „Милениум 2000” ООД Стара Загора, площадка с. Рупките, общ. Чирпан.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис: ………………………                        			Месец  Март - 2016 г.

/печат/

Име на подписващия: Иван Ангелов

Длъжност в организацията: Управител

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ

Таблица 1. Замърсители  по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площадката (колона 2) кg/год. | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) кg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1а) кg/год. | във води (колона 1b) кg/год. | в почва (колона 1c) кg/год. |  |  |
| 1# | 74-82-8 | Метан (CH4) | - (42 400) (С) |  |  |  |  |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | - (362,394) (С) |  |  |  |  |
| 6# | 7664-41-1 | Амоняк (NH3) | 163 949 (С) |  |  |  |  |
| 86# |  | Фини прахови частици < 10 μm | - |  |  |  |  |

Стойностите на емитираните замърсители са получени на база балансови изчисления за произведенaта продукция /брой птици/. Предвид факта, че зададената в Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ дименсия за емисионния фактор е kg/брой животни годишно, по указания на Компетентния орган в процеса на изчисление се използва средногодишната натовареност на инсталацията, т.е. средния брой заети места за отглеждане през отделните жизнени цикли. В тази връзка средният брой заети места за отглеждане в инсталацията през 2015 г. е 362 394.

Изчисленията на емисионните фактори за Първа група замърсители - метан са извършени съгласно Методиката за емисиите при производство на птици «Управление на тор по отношение на органични съединения» с Код на процес (SNAP CODE): 100508.

- Определяне на емисионните фактори (EF), съгласно методиката:

| Вид добитък | EF в kg/брой животни годишно |
| --- | --- |
|  | Метан |
| Бройлери | 0,117 |

Изчисленията на емисионните фактори за Втора група замърсители диазотен оксид и амоняк   са извършени съгласно Методиката за емисиите при производство на птици «Управление на тор по отношение на азотни съединения» с Код на процес (SNAP CODE): 100908.

Подбран е емисионен фактор 0,001 за Диазотен оксид.

Съгласно указанията на МОСВ, за сгради, които не са «нови източници на емисии» по смисъла на чл.1 т.16 на протокола към конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон, но прилагат една или повече от следните мерки:

-	принудително сушене на сламенна постеля и торта в халетата, така че същата да е със сухо съдържание минимум 60-70%, или

- редовно отстраняване на торта от халетата,

трябва да редуцират стойностите на емисионния фактор на замърсителя амоняк с 20%. Тъй като тези 20% съставляват 0.12 кг/амоняк/място/годишно, при утвърден в Единната методика за инвентаризация на емисиите от вредни вещества във въздуха емисионен фактор за амоняка 0.6 кг/амоняк/годишно/място при отглеждане на бройлери, то стойността на редуцирания с 20% ЕФ ще бъде: 0.6 - 0.12 = 0.48 кг/амоняк/място/годишно.

Тъй като Операторът прилага мярката по „редовно отстраняване на торта от халетата", то считаме, че е коректно при изчисляване на количествата замърсител Амоняк да се използва редуцирания емисионен фактор.

- Определяне на емисионните фактори (EF), съгласно методиката:

| Вид добитък | EF в kg/брой животни годишно |
| --- | --- |
|  | Амоняк | Диазотен оксид |
| Бройлери | 0,48 | 0,001 |

Изчисленията на ГОДИШНИТЕ КОЛИЧЕСТВА от емисиите на вредни вещества при посочените емисионни фактори се базират на утвърдената методика в РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЕРИПЗ:

Еметан = 362 394 заети места х 0,117 = 42 400 кг

Еамоняк =  362 394 заети места х 0,48 = 173 949  кг

Едиазотен оксид = 362 394 заети места х 0,001 =  362,394 кг

Съгласно изискванията на ЕРИПЗ, Операторът следва да докладва годишни емисии ФПЧ 10. В използваните методики за разглежданата дейност не е определен емисионен фактор по компонента ФПЧ 10.

Съгласно Условие 9.5.2.5. Операторът докладва освен годишните количества на замърсителите по ЕРИПЗ и количествата, генерирани за производството на единица продукция, както следва:

Еметан* = Еметан / 362 394 х 1000 / 6 = 19,5 кг

Еамоняк* = Еамоняк / 362 394 х 1000 / 6 = 80 кг

Едиазотен оксид* = Едиазотен оксид / 362 394 х 1000 / 6 = 0,16 кг

Таблица 2. Eмисии в атмосферния въздух - Не е приложимо.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито- ринг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан | - | - | - | - | - | - |
| Диазотен оксид | - | - | - | - | - | - |
| Амоняк | - | - | - | - | - | - |
| Прах ФПЧ 10 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация - Не е приложимо.

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год. | - | - | - | - |
| рН | единици рН | - | - | - | - |
| Неразтворени вещества | kg | - | - | - | - |
| БПК | mg O2/l | - | - | - | - |
| ХПК | mg O2/l | - | - | - | - |
| Други** | kg | - | - | - | - |

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране - собствен транспорт/ външна фирма | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | 300 t/y | 10,91 t/y | - | - | 1 | Външна фирма | да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 0,1 t/y | 0 t/y | - | - | - | Не е извършвано транспортиране през 2015 г. | да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 0,15 t/y | 0 t/y | - | - | - | Не е извършвано транспортиране през 2015 г. | да |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | 0,2 t/y | 0 t/y | - | - | - | Не е извършвано транспортиране през 2015 г. | да |
| Стъклени опаковки | 15 01 07 | 0,05 t/y | 0 t/y | - | - | - | Не е извършвано транспортиране през 2015 г. | да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 0,3 t/y | 0 t/y | - | - | - | Не е извършвано транспортиране през 2015 г. | да |
| Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35 | 20 01 36 | 0,03 t/y | 0,0042 t/y | - | - | 2 | Не е извършвано транспортиране през 2015 г. | да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,2 t/y | 0 t/y | - | - | - | Не е извършвано транспортиране през 2015 г. | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,3 t/y | 0,128 t/y | - | - | 2 | Външна фирма | да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 0,6 t/y | 0 t/y | - | - | - | Не е извършвано транспортиране през 2015 г. | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 2,5 t/y | 1,2 t/y | - | - | - | Външна фирма | да |
| Утайки от септични ями | 20 03 04 | 20 t/y | 0 t/y | - | - | - | Не е извършвано транспортиране през 2015 г. | да |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотво ряване на площадката | Обезвреж дане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | не | не | Община Хасково – регионално депо за отпадъци 12,61 т | да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | не | не | - | да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | не | не | - | да |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | не | не | - | да |
| Стъклени опаковки | 15 01 07 | не | не | - | да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | не | не | - | да |
| Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35 | 20 01 36 | не | не | - | да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | не | не | - | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | не | не | „Балбок Инженеринг“ АД 0,139 т | да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | не | не | - | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | не | не | Депо за ТБО Чирпан 1,2 т | да |
| Утайки от септични ями | 20 03 04 | не | не | - | да |

Таблица 6. Шумови емисии

През отчетната година не е извършван мониторинг, поради това, че периодичността му е веднъж на две години.

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB(A) | Измерено през деня/нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 7. Опазване на подземните води - Не е приложимо

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 8. Опазване на почви - Не е приложимо

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 9. Аварийни ситуации – през докладвания период не са възниквали аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

През отчетната 2015 г. на площадката не са допуснати и регистрирани аварийни ситуации в инсталацията. В дружеството няма постъпили и регистрирани оплаквания и възражения. Няма сведения за постъпили оплаквания и възражения срещу дружеството и в други институции, имащи отношение по опазването на околната среда и здравето на населението в района.

# Text boxes

УПРАВИТЕЛ

ЗАМ.УПРАВИТЕЛ

ЕКОЛОГ

ОРГ.ПРОИЗВОДСТВО

ЕЛ.ТЕХНИК

МЕХАНИК