Съдържание:

| 1 | УВОД | 5 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Наименование на инсталациите, за които е издадено комплексното разрешително (КР) | 5 |
| 1.2. | Адрес по местонахождение на инсталациите | 5 |
| 1.3. | Регистрационен № на КР | 5 |
| 1.4 | Дата на подписване на КР | 5 |
| 1.5 | Дата на влизане в сила на КР | 5 |
| 1.6 | Оператор на инсталациите | 5 |
| 1.7 | Телефон, факс на оператора | 5 |
| 1.8 | Лицa за контакти | 5 |
| 1.9 | Телефон, факс и ел.поща на лицaтa за контакти | 5 |
| 1.10 | Кратко описание на дейностите/процесите, извършвани в инсталациите | 5 |
| 1.11 | Производствен капацитет на инсталациите | 6 |
| 1.12 | Организационна структура, отнасяща се до управлението на околната среда | 7 |
| 1.13 | РИОСВ, на чиято територия са разположени инсталациите | 7 |
| 1.14 | Басейнова дирекция, на чиято територия са разположени инсталациите | 7 |
| 2. | СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА | 7 |
| 2.1 | Организационната структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда | 8 |
| 2.2 | Обучение | 9 |
| 2.3 | Обмен на информация | 9 |
| 2.4 | Документиране. Управление на документи | 10 |
| 2.5 | Оперативно управление | 11 |
| 2.6 | Проверка и коригиращо действия | 11 |
| 2.7 | Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации | 12 |
| 2.8 | Записи | 12 |
| 2.9 | Докладване | 13 |
| 2.10 | Непрекъснато подобряване на СУОС | 13 |
| 3. | ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ | 13 |
| 3.1 | Използване на вода | 14 |
| 3.2 | Използване на енергия | 14 |
| 3.3 | Използване на суровини, спомагателни материали и горива | 14 |
| 3.4 | Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти | 15 |
| 4 | ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА | 15 |
| 4.1 | Доклад по Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) | 15 |
| 4.2 | Емисии в атмосферния въздух от точкови източници | 16 |
| 4.3 | Емисии в отпадъчните водите | 19 |
| 4.4 | Управление на отпадъците | 20 |
| 4.5 | Шум | 23 |
| 4.6 | Опазване на почвата и подземните води от замърсяване | 23 |
| 5 | ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА (за привеждане в съответствие с условията на КР) | 23 |
| 6 | ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ | 24 |
| 7 | СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ | 24 |
| 7.1 | Аварии | 24 |
| 7.2 | Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР | 24 |
|  | Декларация | 25 |
|  | Приложения: |  |
|  | Доклад на изпълнението на условията на издадените разрешителното по Закона за водите - разрешително за водовземане от подземни води №11530325/14.10.2011г., ‘Тера” АД | 26 |
|  | Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR | 29 |
|  | Таблица 2.Емисии в атмосферния въздух от изпускащи устройства | 33 |
|  | Таблица 3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води | 36 |
|  | Таблица 4.Образуване на отпадъци | 37 |
|  | Таблица 5.Оползотворяване на отпадъци | 40 |
|  | Таблица 6. Шумови емисии | 41 |

Основание за изготвяне на Годишен доклад по околна среда /ГДОС/

„ТЕРА” АД притежава Комплексно разрешително /КР/ №87/2005г. и настоящият Годишен доклад по околна среда /ГДОС/ се изготвя на основание чл.125, т.5 от ЗООС и Условие 5.10.2. от цитираното КР, съгласно които Дружеството се задължава да изготвя, публикува и представя ежегодно в РИОСВ – Плевен Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително /ГДОС/ в срок до 31 март на съответната година, следваща година, за която се отнася.

Този Доклад е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед на министъра на околната среда и водите № РД-806/31.10.2006 г. „Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително”. Формата му дава възможност необходимата информация лесно да бъде прехвърлена в база данни, с помощта на които България да изпълни поетите ангажименти съгласно Директивата за КПКЗ, Решението за Европейски регистър на емисиите на вредни вещества /ЕРЕR/ и Протокола на Икономическата Комисия за Европа /ИКЕ/ на ООН за регистри на емисии и трансфер на замърсявания /РRTR/. Освен това включва резултатите от собствения мониторинг през 2016 г. обобщена информация по условията в КР, подлежащи на годишно докладване.

Последователността на информацията, представена в Годишния доклад е в съответствие с цитирания по-горе Образец на годишен доклад – запазена е също номерацията на разделите и таблиците.

1. УВОД

1.1 Наименование на инсталациите, за които е издадено комплексното разрешително (КР)

Инсталациите, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Инсталация за производство на керамични изделия чрез изпичане /тухли/

- тунелна пещ – 1 бр;

- рингова пещ – 1 бр, изведена от експлоатация;

разположени на територията на „ТЕРА” АД – Червен бряг.

1.2 Име и местонахождение на инсталациите

„ТЕРА” АД – гр. Червен бряг

5980 Червен бряг

Индустриален квартал, бул. „Европа“№2

1.3 Регистрационен № на КР

Комплексно разрешително № 87/2005 г.

1.4 Дата на подписване на КР

Дата на подписване на КР – 17.04.2006г.

1.5 Дата на влизане в сила на КР

Дата на влизане в сила – 06.05.2006г.

1.6 Оператор на инсталациите

„ТЕРА“ АД – гр. Червен бряг

ЕИК 114640196

МОЛ Светла Вълова

1.7 Телефон, факс на оператора

5980, Червен бряг, България

Тел.,факс: /№_/+ 359 659/ 9 23 76

e-mail: terra_2000@abv.bg

1.8 Лицa за контакти:

Инж. Светла Вълова – Изпълнителен директор

Цецка Илиева - 0885710101

1.9 Телефон, факс и ел.поща на лицaтa за контакти:

Тел./факс: 0659 92376; e-mail: terra_2000@abv.bg

1.10 Кратко описание на дейностите/процесите, извършвани в инсталациите

На производствената площадка на „ТЕРА” АД през 2016 г. са извършвани следните дейности:

I. Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

1. Инсталация – Тунелна пещ за производство на керамични изделия чрез изпичане (тухли) – 100.4 t/d (обем на пещта – 750 m3, плътност на подреждане 180 kg/m3)

1.11 Производствен капацитет на инсталациите

За 2016 г. в инсталациите на територията на “Тера” АД – гр. Червен бряг са произведени 1424,500 t тухли. Капацитетът на пещите за производство на керамични изделия, чрез изпичане, е съгласно КР 87/2005г., както следва: рингова пещ – 71.4 t/d; тунелна пещ – 100.4 t/d. Работните дни за 2016 г. са 78 дни. През 2016 година е работила само тунелната пещ, ринговата е изведена извън експлоатация.

1.12 Организационна структура, отнасяща се до управлението на околната среда

1.13 РИОСВ, на чиято територия са разположени инсталациите

РИОСВ, гр.Плевен,

ул. „Ал. Стамболийски” №1А

1.14 Басейнова дирекция, на чиято територия са разположени инсталациите-Басейнова Дирекция  за управление на водите „Дунавски район” с център гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60.

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Политиката по околна среда на Дружеството е насочена към:

- ликвидиране на последствията върху околната среда, произтичащи от минали въздействия в резултат от дейността;

- намаляване на въздействията върху човека и околната среда;

- подобряването на техническото състояние на машините и съоръженията с цел подобряване на производствения процес и намаляване вредното въздействие върху околната среда;

- използване на по-качествени материали и горива;

- непрекъснато усъвършенстване на Системата за управление на околната среда.

2.1 Организационната структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда.

Ръководството на “Тера” АД е определило задачите, правата и отговорностите на своите сътрудници с цел да гарантира ефективно и ефикасно функциониране на СУОС.

За всяка длъжност има разработена и утвърдена длъжностна характеристика, съдържаща основните задължения, права и отговорности на служителите, в т.ч. и по отношение на управлението на околната среда.

2.2. Обучение

В “Тера” АД се определят ежегодно потребностите от обучение на лицата, като се прилагат програми за обучение и процесът на обучение е непрекъснат с цел:

- Непрекъснато повишаване и разширяване на квалификацията на персонала;

- Придобиване на специфични знания в областта на околната среда, приложими в практиката на Дружеството.

Осигуряването на компетентен и осъзнат персонал подпомага постигането на общите и конкретни цели по околна среда за реализиране на политиката на “Тера” АД в областта на околната среда.

През 2016 г., за повишаване на квалификационна степен, с включване на специалности в областта на околната среда, са обучени работници от Дружеството. Специалисти от службата по околна среда и от структурните единици на Дружеството са участвали в семинари, конференции, специализирани изложби и други форуми в областта на управление на околната среда.

2.3. Обмен на информация

Обменът на информация за околната среда с външни заинтересованите страни се извършва с отговорността на Технолог/ Изпълнителния директор и в съответствие с документирана процедура за обмен на информация за околната среда.

На заинтересованите страни се докладва или се комуникира информация, характеризираща резултатността спрямо околната среда, по отношение на:

- Състоянието на компонентите и взаимодействието между тях;

- Факторите и дейности и/или мерките, включително административните мерки, политика, законодателство, включително доклади за прилагане на законодателството в областта на околната среда, планове и програми, които оказват или са в състояние да оказват въздействие върху компонентите на околната среда;

- Анализ на разходите и ползите и други икономически анализи и допускания, използвани в рамките на мерките и дейностите, посочени по – горе;

- Емисии, зауствания и други вредни въздействия върху околната среда.

Вътрешен обмен на информация за околната среда се извършва в съответствие с документирана процедура.

Информация за околната среда се обменя между ръководителите на Дружеството ежедневно на оперативно производствено – техническо съвещание, назначено по реда на Заповед на Изпълнителния директор.

В Дружеството се събира информация за:

- Околната среда от измервания и изпитвания на емисии, зауствания и други въздействия и състояние на компоненти на околната среда;

- Дейностите с отпадъци;

- Потребление на природни ресурси;

- Настъпили аварийни събития (аварии / инциденти / технически неизправности) с последствия върху околната среда;

- Възлагане, разработване, съгласуване и утвърждаване на проектна документация за строителство на инсталации, сгради и съоръжения;

- Прекратяване на работата на инсталации и съоръжения или части от тях;

- Финансови разходи и ползи в областта на околната среда;

Събраната първична информация се обработва, обобщава и анализира в рамките на поставени от Ръководството изисквания. Обработената информация се показва като доклади или се представя във формата на справки, отчети и други форми за заинтересованите страни –Ръководството на Дружеството, структурните единици и служителите.

2.4. Документиране. Управление на документи.

Документите на СУОС са общофирмени и документи, регламентиращи изпълнението на специфични дейности / елементи от отделни бизнес процеси, с локално действие.

Документите на СУОС регламентират начина на управление, изпълнение на  процесите (дейностите), отговорностите и записите генерирани от тях, в съответствие със законовите и други изисквания в областта на околната среда.

В Дружеството се прилага документирана процедура за управление на документите на СУОС, включваща ред за създаване, промяна, съгласуване, утвърждаване, регистриране, разпространяване, съхраняване, унищожаване и архивиране на документите.

Документите се идентифицират с цел осигуряване уникална информация, даваща възможност за контрол на управлението им; използва се подходяща идентификация на новите издания, на направените редакции и е осигурен ред на разпространение на ревизирани документи.

Управлението и контролът на документите се осъществява посредством система регистри:

-тематични регистри - електронни записи, носещи информация за актуалните документи, определящи сходни специфични дейности. Поддържат се от отговорници, упълномощени от ръководителя на съответна структурна единица;

- централен регистър – съвкупност от актуализирани файлове на местни регистри и регистър на общофирмените документи по видове. Актуалността му се поддържа от специалист, на когото са възложени съответни правомощия и отговорности.

- местни регистри – списък или съвкупност от списъци на документи, налични в структурната единица. Поддържат се от отговорник, определен от ръководителя на структурната единица, под формата на електронен запис и на хартиен носител.

Разпространението на документи на СУОС се извършва на лица по утвърден списък и се отбелязва в дневник за разпространение.

“Тера” АД използва и разполага с източници на актуална информация относно нормативни актове в областта на околната среда: Държавен вестник, информационна система АПИС. Поддържа се тематичен регистър “Законодателен”. Дружеството осигурява идентифицирането, оповестяването и осигуряването на достъп до законови и други изисквания, които се отнасят до аспектите на околната среда на

Актуален списък на приложимите към дейността на Дружеството законови и други изисквания в областта на околната среда, отнасящи се до работната дейност, се разпространява периодично на работната площадка.

На достъпно място за всички служители място на работната площадка периодично се разпространяват необходимите инструкции, като са оповестени и лицата, които отговарят за тяхното изпълнение.

2.5. Оперативно управление

Производството на продукти в "Тера" АД се осъществява в непрекъснат режим на работа от производствени инсталации като съставни структури на основни производства.

Общото управление на основните производствени процеси се извършва под стратегическото ръководство на изпълнителния директор. Общото оперативно ръководство на производството (включително ресурсно обезпечаване) се осъществява от Началник по производство. Оперативното управление за координиране на производствената дейност и контролиране на направлението на продуктите и енергийните потоци за гарантиране на ефективната работа в инсталациите се извършва от диспечерите по производство.

Общото управление на съществените аспекти на околната среда в "Тера" АД се извършва с отговорността на Технолог / Изпълнителен директор. Управлението на съществените аспекти на околната среда на ниво структурна единица се извършва с отговорността на ръководителите им. Всяка структурна единица поддържа в актуално състояние и прилага документирани процедури за оперативно управление, които са свързани със съществените аспекти на околната среда.

2.6.Проверка и коригиращо действия

"Тера" АД измерва, анализира и подобрява показателите на процесите като в съответствие с документирани общофирмени процедури и процедури на структурните единици. Извършва мониторинг и измерване на ключовите характеристики на операции и дейности със значимо въздействие върху околната среда чрез подходящи технически средства и практики и се оценява съответствието с приложимите към дейността на Дружеството законови и други изисквания. Резултатите от оценката на съответствието се документират подходящо и записите се съхраняват.

Ръководството на Дружеството разчита на постоянното подобрение и развитие на СУОС, въз основа на механизма на коригиращите и превантивни действия. Управлението на коригиращите и превантивни действия се извършва по правила и ред, описан в документирана процедура.

Определянето на необходимите коригиращи действия се извършва с отговорността на ръководител на структурна единица или по-високо ниво, в зависимост от спецификата на проблема. Извършва се от нарочно определено лице и се контролира от назначилия действието.

В случай на авария комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор или разпореждане от Технолог се анализират причините, констатира щетите и предлага необходимите коригиращи и/или превантивни действия за недопускане на подобни аварии. Събитията се документират и се разглеждат.

Всички предприети коригиращи и превантивни действия подлежат на оценка за тяхната ефективност въз основа на анализ и съпоставяне на резултатите от дейността преди и след провеждане на действията. Резултатите и ефективността от тяхното изпълнение подлежат на текуща оценка, след изтичане срока за изпълнение на предвидените коригиращи и превантивни действия и периодична оценка в рамките на прегледите на ръководство (от структурните единици или от ръководството на Дружеството) в зависимост от нивото на проблема. При положителен резултат от оценката за ефективност на въведените действия се правят изменения на съответни  документи или се създават нови, съгласно изискванията на документирана процедура. При необходимост се провежда допълнително обучение на персонала.

Изпълнението на коригиращите и превантивни действия задължително подлежат на преглед в рамките на провеждащите се вътрешни одити на структурната единица.

2.7.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

За предотвратяване и ликвидиране на възникнали аварии и аварийни ситуации в "Тера" АД се разработват организационни и технически мероприятия, определени за прилагане в етап на превенция или възникване на аварийни събития, целящи тяхното недопускане и действия, предназначени за спасяването на хора, материални активи и отстраняване на последствията от аварията.

В Дружеството са разработени и се поддържат в актуално състояние аварийни планове:

- План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно – възстановителни работи в "Тера" АД при възникване на бедствия, аварии и катастрофи.

- Планове за предотвратяване и ликвидиране на аварии за цеховете. Плановете се разработват с цел: запознаване на всички длъжностни лица с най – вероятните аварии, които могат да възникнат, действия за предотвратяването им и мерки за превенция; разпределение на задълженията между длъжностни лица, които участват в ликвидирането на аварията и реда на действие; обучение на персонала чрез учебно – тренировъчни занятия по заложените в плана мероприятия; запознаване на лицата от външни организации, извършващи дейност на територията на инсталацията с действията и задълженията им при възникване на авария.;

- Планове за евакуация за административни сгради и обекти без специфични опасности.

Целта на тези планове е да се запознае персонала с най – вероятните аварии, които могат да възникнат, елементарни действия по ограничаване на развитието им и начинът на евакуиране.

В случаи на анормални условия, инциденти и аварийни ситуации, в структурните единици се прилагат незабавни действия за намаляване или предотвратяване на неблагоприятно въздействие върху околната среда, по реда описан в общофирмени документи, както и в документи на структурните единици.

Процедурите за готовност и реагиране при аварийни ситуации се проверяват и се изменят, където това е необходимо и особено след възникване на аварийни ситуации.

2.8.Записи

Записите на СУОС са формуляри и други записи, генерирани в процеса на изпълнение на дейностите от отговорни лица с цел адекватно управление на процесите и осигуряващи на проследимост и възможности за техния анализ. Те се отнасят до: идентифициране и оценка на значимостта на аспектите на околната среда; обучение; готовност и реагиране при аварийни ситуации; данни от мониторинг и измерване на ключовите характеристики на операции и дейности със значимо въздействие върху околната среда; оценка на съответствието с приложимите към дейността на Дружеството законови и други изисквания, коригиращи и превантивни действия; одит на СУОС; преглед от ръководството.

В Дружеството се прилагат процедури за идентификация, съхраняване, защита, възстановяване и продължителност на съхраняване и архивиране на записите на СУОС.

2.9.Докладване

Докладване за изпълнението на дейностите, за които е предоставено Комплексното разрешително на “Тера” АД се извършва в Годишен доклад.

Годишният доклад се изготвя по утвърден от МОСВ Образец и се представя на РИОСВ – Плевен всяка година до 31 март.

Докладване на информация за околната среда във вида и обхвата, изискван компетентните и други национални органи се извършва по утвърдени / съгласувани образци и се представят с периодичност, утвърдена от тях.

Прегледът от страна на ръководството се провежда с цел анализ и оценка на реализацията на Политиката по околна среда, ефикасността на системата за управление на околната среда и необходимостта от промени.

2.10.Непрекъснато подобряване на СУОС

Стремежът за достигане на стратегическата цел на дружеството е да обезпечи устойчиво развитие и ангажимента, деклариран от ръководството на "Тера" АД са основен мотив за непрекъснато подобряване на СУОС.

Дружеството усъвършенства съществуващите процеси и елементи, оказващи влияние на СУОС, по следните начини:

- Адаптиране на Политиката в областта на околната среда в зависимост от приложимите нормативни изменения и достъпните, водещи технологии;

- Актуализиране на целите в областта на околна среда в зависимост от оценка на резултатите за ефективното им изпълнение;

- Вземане на решения, основани на резултати от извършен анализ на данните;

- Провеждане на преглед и оценка за ефикасността на функционирането на СУОС, а също така и оценка на работата на структурните единици.

"Тера" АД подобрява СУОС на различни нива:

- Усъвършенстване на производствените процеси;

- Повишаване на квалификацията на сътрудниците;

- Подобряване на доставките.

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

3.1. Доклад за потреблението на вода

Табл.3.1. Разход на вода през 2016 г.

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР (m3/t) | Използвано годишно количество (m3) | Използвано количество за единица продукт (m3/t) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собствен шахтов кладенец |  | 0,018 | 25,478 | 0.0178 | Да |

В резултат от прилагане на инструкцията не са документирани несъответствия и не са предприемани коригиращи действия, не е превишено количеството използвана вода за производствени нужди от шахтовия кладенец.

3.2. Използване на енергия

Табл. 3.2. Консумация на електроенергия през 2016 г.

| Електроенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР (MWh/t) | Използвано количество за единица продукт (MWh/t) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Рингова пещ | 0.0867 | Извън експлоатация | ­ |
| Тунелна пещ | 0.1145 | 0.1941 | Не |
| Общо | 0.2012 | 0,1941 | Да |

Консумираното количество електроенергия за 2016 г. е 276,52 MW/h. Ринговата пещ е изведена от експлоатация, съответно 276,52 MW/h са за Тунелна пещ. За производство на 1 t продукция е необходимо приблизително 0, 1862 kW/h/t електроенергия. Преминаването на единиците разрешени по КР се дължи на това, че ринговата пещ, която е изведена от експлоатация, но линия №1 /състоящата от: процес на дозиране, процес на механична обработка, формоване на изделията и процес на сушене, които процеси консумират енергия/ се ползва. Ползвани са двете линии за подготовка на изделията, а за изпичане – тунелна пещ.

3.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Табл. 3.3.1. Консумация на суровини през 2016 г.

| Суровини | Годишно количество продукт съгласно КР (t/y) | Количество за единица продукт съгласно КР (t/t тухли) | Употребено годишно количество (t) | Количество за единица продукт (t) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глина | 67018 | 1,38 | 1316.663 | 0.93 | Да |

Табл. 3.3.3.Консумация на горива през 2016 г.

| Вид гориво | Годишно количество продукт съгласно КР (t/y) | Количество за единица продукт съгласно КР (t/t тухли) | Употребено годишно количество (t) | Количество за единица продукт (t) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Въглища | 1084,7 | 0,021 | 9.88 | 0.007 | Да |
| Дизелово гориво | 36,9 | 0.0007 | 0.714 | 0.0005 | Да |
| Въглищен шлам | 9742,9 | 0,19 | 279.04 | 0.19 | Да |

3.4 Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти	През 2016 г. е извършена  една проверка на складовите стопанства за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива. Комисията не е констатирала, несъответствия от изискванията на КР. Не са забелязани условия и предпоставки за замърсяване на почвите и подземните води от складовите площи.

Не са открити несъответствия.

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1. Доклад по Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) - Приложение 1

Изчисления на годишните количества на замърсителите свързани с прилагането на ЕРИПЗ.

За изчисление е използвана методиката CORINAR,

Като е използван раздела за емисии от горивни процеси в производство на тухли и керемиди.

КОД на процеса (SNAP CODE):  030319

Използвани са максималните емисионни фактори дадени в Методиката,тъй като няма конкретни измервания за нашето производство.

При височината на комините/точковите източници/ по-малка от 100 метра са приети площни източници.

Изчисления на годишните количества на замърсителите по Таблица 9.6.5., съгласно изискванията на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).Условие 9.6.5.1.

Таблица по Условие 9.6.5

| Инсталация, попадаща в обхвата на т. 3.5 от Приложение 4 на ЗООС | Вещества, kg/y |
| --- | --- |
| Инсталация за изработване на керамични изделия – тухли | ФПЧ10 |
|  | NOx |
|  | SOх |
|  | Pb |
|  | HF |
|  | НCl |
|  | Общ органичен въглерод (ТОС) |

Таблица:  Емисионни фактори за първа група замърсители

при гориво кафяви/лигнитни въглища (код 105)

| Вещества | ЕF | Заб. |
| --- | --- | --- |
| Серни оксиди (SOX като SO2) | 1700 (g/GJ) | Площни |
| Азотни оксиди (NOX) | 220 (g/GJ) | Площни |
| Въглероден диоксид (CO2) | 99 (kg/GJ) | Площни |

Таблица: Четвърта група Емисионни фактори за прах

| Вещества | ЕF g/Mg продукция |
| --- | --- |
| Прахови частици (PM) | 50-1000** |

4.2. Емисии в атмосферния въздух от точкови източници

На територията на площадката всички емисии на вредни вещества се изпускат организирано.

Дебитът на технологичните и вентилационните газове през 2016 г. на точковите източници не превишава определите стойности, посочени в КР. Нито една от посочените емисии в атмосферата не надвишава емисионните норми, определени по КР, като не се допуска нито наличие, нито експлоатация на други точкови източници на емисии, освен посочените 7 изпускащи устройства.

Таблица 9.1.1

| Изпускащо устройство пореден № | Източник на отпадъчни газове | Максимален дебит на газовете | Пречиствателно съоръжение | Височина на изпускащото устройство (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тунелна пещ 1 | 17422 | - | 14 |
| 2 | Тунелна пещ 1 | 15389 | - | 14 |
| 3 | Тунелна сушилня 2 | 20277 | - | 14 |
| 4 | Тунелна сушилня 2 | 20277 | - | 14 |
| 5 | Тунелна сушилня 2 | 30412 | - | 14 |
| 6 | Рингова пещ/тунелна сушилня 3 | 53126 | - | 12 |
| 7 | Рингова пещ/тунелна сушилня 3 | 38589 | - | 12 |

Условие 9.1.1.

| Параметър | Емисионни норми mg/Nm3 |
| --- | --- |
| NO2 | 500 |
| SO2 | 750 |
| Прах | 40 |
| Олово и съединенията му, определени като Pb | 3 |
| HF | 5 |
| HCl | 30 |
| Органични вещества, определени като общ въглерод | 20 |

По условие 9.3 – неорганизираните емисии са сведени до минимум, поради своевременно оросяване на откритите площадки за съхранение на глина и въглища.

По условие 9.4 – интензивно миришещи вещества не се генерират на територията на площадката.

По условие 9.4.2  - Няма получени оплаквания през 2016 г.

Условие 9.6. от КР се извършва собствен мониторинг на емисии на вредни вещества в отпадъчните газове.

Условие 9.6.2.

Замерване на емисиите на вредни вещества отделяни с отпадните газове са направени от акредитирана лаборатория.

Ежемесечно се обхожда и наблюдава площадката за евентуално наличие на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества, като резултатите от всяка проверка се документират и се съхранява в Дружеството.

Дейностите на площадката на предприятието се извършват по начин недопускащ разпространение на миризми извън нея. Оплаквания за такива през годината не са получени.

Таблица 9.6.1. Изпускащи устройста 1,2,3,4,5,6 и 7

| Показател | Препоръчителен метод | Честота на измерване |
| --- | --- | --- |
| NOх | БДС EN 14791:2005 | 1 път годишно |
| SOх | БДС EN 14792:2005 | 1 път годишно |
| Прах | БДС EN 13284-1:2001 | 1 път годишно |
| Олово и съединенията му, определени като Pb | ISO 9855:1993 | 1 път годишно |
| HF | БДС EN 1231 | 1 път годишно |
| HCl | БДС EN 1231 | 1 път годишно |
| Органични вещества, определени като общ въглерод | БДС EN 12619; БДС EN 13526 | 1 път годишно |

По условие 9.6.4 от КР: „В случай, че резултатите от проведените в рамките на две последователни години собствени периодични измервания на емисиите на хлороводород, флуороводород, общ органичен въглерод и олово са под прага на зададения минимум за съответния използван измервателен метод, задължението за провеждане на собствените периодични измервания на емисиите на конкретния замърсител се отменя”, и затова не сме направили замерване на емисиите на хлороводород, флуороводород, олово и ТОС.

Организирани емисии

Всички емисии на вредни вещества от инсталацията се изпускат организирано. През 2016 г. няма оплаквания за миризми, които да са резултат от дейностите, извършвани  на площадката.

„Тера” АД извършва собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани от всички изпускащи устройства, съгласно таблица 9.6.1., един път годишно. Собствените измервания са извършени от акредитирани лица, при спазване на регламентираните срокове. Резултатите са в Таблица №2.

4.3. Емисии  в отпадъчните водите

Отпадъчните води от производствената площадка на „ТЕРА” АД заустват в селищната канализация на гр. Червен бряг.

Производствената дейност на „ТЕРА” АД не е източник на преки емисии в подземните води /не се изпускат директно замърсители/. Дружеството извършва собствен мониторинг на смесен поток отпадъчни води по Условие 10.1.2.1., зауствани в селищната канализация. Анализите са извършени от акредитирана лаборатория. През 2016 г., в тази връзка, са извършени съответните анализи, протоколите с  резултатите  са предоставени в РИОСВ – Плевен и Басейнова Дирекция.

| Показател | НДЕ, съгласно КР | Измерени стойности | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | 4,88 m3/ d 0,73 m3/ h 1758 m3/ y |  |  |  |
| Активна реакция pH | 6.5 – 9.0 |  | Веднъж годишно |  |
| Неразтворени вещества | 35 mg/dm3 |  | Веднъж годишно |  |
| Нефтопродукти | 0,5 mg/dm3 |  | Веднъж годишно |  |

През отчетния период е правена проверка на заустваните в градската канализация отпадни води. Съгласно Протокол №403Т-2/02.12.2016 г. е установено несъответствие по показател неразтворени вещества, превишаване на нормата при разрешени  35 mg/dm3 по КР са установени 43,2±2,8 mg/dm3.

Пробите са взети в период на валежи и се предполага, че превишаването на нормите се дължи именно тях и попадналите в ревионната шахта отпадъци от смесения поток отпадни води.

Предприети коригиращи действия: Със започване на работа на тунелната пещ на 18.04.2017 г., съгласно заповед на изпълнителния директор, общи работници на фирмата са почистили около шахтите, включително и тези в зелените площи, за да не попада пръст от дъждовете. Направена е проверка на ревизионната шахта. Чрез механичен способ е почистена, като са отстранени попадналите в нея твърди наноси, пясък от дъждовните отпадъчни води и битовите отпадъци  от битовите отпадъчни  води.

След почистването са взети нови проби от ЛИК „ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов инженеринг“ ООД, гр. София на 20.04.2017 г., по показателите, заложени в КР-рН, неразтворени вещества и нефтопродукти. Съгласно Протокол №768Т/24.04.2017 г. всички показатели са в съответствие със заложените  по КР. Резултати от изпитването са нанесени в приложенията към доклада, Таблица 3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води.

Точката на заустване на смесеният поток от отпадни води е с координати 43º16’5” СШ и 24º 04’33,00” ИД.

Точката на пробовземане е последната ревизионна шахта на територията на площадката, преди заустването.

Битово-фекалните и дъждовните води, съгласно КР са заустени като част от смесения поток.

Условие 10.4.4.

Съгласно  прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ),операторът не изпуска директно замърсители поради това, че не генерира производствени отпадъчни води.

През периода няма регистрирани течове и за това няма предприети коригиращи действия.

4.4 Управление на отпадъците

Количествата образувани отпадъци от дейността на „ТЕРА” АД през 2016 г. са в съответствие с условията на КР. Отпадъците се измерват ежемесечно и всички измервани количества се документират съгласно Условие 11.1. При ежемесечните проверки не са констатирани несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

Транспортът на отпадъци извън площадката се извършва от фирми, с които Дружеството има сключени договори. Тези фирми притежават съответните разрешения или лицензи за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, или пълномощни за транспорт на неопасни отпадъци от фирми, притежаващи разрешително за преработването им. Всяка пратка се съпровожда с Транспортни карти за предаване, превозване и приемане на опасни отпадъци, които след попълване от превозвача и предприятието - преработвател се връщат и съхраняват в Дружеството.

Таблица 11.1. производствени отпадъци

| Вид отпадък | Код | Количество т/год. | Количество за тон продукт Кг/год. | Временно съхраняване на площадката | Оползотво- ряване, преработване и рециклиране | Обез- врежда- не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъчни кера- мични изделия тухли,кере-миди,плоч-ки и стр.м-ли | 10.12.08 | 1546.03 | 0.03 | Условие 11.3.2. | Условие 11.5.2. | - |
| Стърготини,стружки изрезки от черни метали | 12.01.01. | 0.1 | - | Условие 11.3.2. | Условие 11.5.1. | - |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 7 бр. | - | Условие 11.3.2. | Условие 11.5.1. | - |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 2500 бр. | - | Условие 11.3.2. | Условие 11.5.1. | - |
| Черни метали | 16 01 17 | 2,5 | - | Условие 11.3.2. | Условие 11.5.1. | - |

Отпадък с код 10.12.08  се използва за рекултивация на 62,2 дка насипище, съгласно съгласуван проект за рекултивация от МОСВ с изх. № ЗНПБ-1033/11.06.2007 г.

Таблица 11.2.Опасни отпадъци

| Вид отпадък | Код | Количество т/год. | Временно съхраняване на площадката | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Обез- врежда- не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синтетични моторни и смазочни и масла за зъбни пре- давки | 13.02.06* | 0.2 | Условие 11.3.2. | Условие 11.5.1. | - |
| Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01*. | 3 бр. | Условие 11.3.2. | Условие 11.5.1. | - |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 0,05 | Условие 11.3.2. | Условие 11.5.1 | - |
| Флуоресцентни тръби И др.отпадъци, съдържащи живак. | 20.01.21.* | 40 бр. | Условие 11.3.2. | Условие 11.5.1. | - |

Таблица 11.3. Строителни отпадъци

| Вид отпадък | Код | Количество т/год. | Временно съхраняване на площадката | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Обез- врежда- не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, разли | 17 01 07 | 1 | - | Условие 11.5.1. | - |

Таблица 11.4. Битови отпадъци

| Вид отпадък | Код | Количество т/год. | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Обез- врежда- не |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 7.2 (45 м3/у) | - | 11.6.1. |

4.4.2. Образуване на отпадъци

Образуваните отпадъци на площадката на Дружеството са дадени по видове съгласно Наредба №3/2004г. за класификация на отпадъците.

За всички опасни отпадъци теглото се измерва в авто кантар преди временното им съхранение и/или транспортиране до други преработващи предприятия. Отпадъци подлежащи на рециклиране се измерват преди тяхната експедиция. За отпадъци с голямо-габаритни размери теглата се отчитат и по съществуваща документация и чертежи.

Образуването, временното  съхранение,транспортирането, както и количествата на оползотворените отпадъци са в съответствие  с изискванията на Комплексното разрешително.

Временното съхраняване на отпадъците е съгласно Условие 11.3.2.

Отпадък 12.01.01. - стърготини,стружки и изрезки от черни метали се съхраняват в метални контейнери до предаването им на лицензирана  фирма за изкупуване на метали. През годината няма предаден отпадък.

Дружеството предава отпадък с код 20 03 01 за обезвреждане извън територията на площадката единствено на лица,  притежаващи разрешени по чл.37 от ЗУО или комплексно разрешително и въз основа на сключен договор.

Съгласно условие 11.4.1. от КР на оператора е разрешено да предава за транспортиране извън площадката на отпадъци от дейността въз основа на писмен договор  единствено на лица,притежаващи разрешение или регистрационен документ  по чл.12 от ЗУО  или Комплексно  разрешително за извършване на такава дейност.

Транспортирането на замърсителите, генерирани на площадката се извършва съгласно изискванията на условията в Комплексното разрешително. Конкретните действия са регламентирани в утвърдената от ръководството програма за управление на дейностите по отпадъците.

4.5 Шум

Съгласно Условие 12.2.2. на КР измерване на общата звукова мощност, ниво на звуково налягане и ниво на звуково налягане в определени чувствителни на шум места (ако такива са установени) се извършва веднъж на две години.

Измерванията през 2016 г. са извършени от ЛИК „ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов инженерин“" ООД, съгласно „Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчена в околната среда от промишлено предприятие и определяне на нивото на шум в мястото на въздействие”. Измерването е направено в 8 точки по контура на площадката, еквивалентно ниво на шума в мястото на въздействие и ниво на обща звукова мощност.

През 2016 г. няма постъпили жалби от живущите около площадката.

Информация за измерванията е в Таблица 6  от Приложението.

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

„Тера” АД не отвежда по никакъв начин вредни опасни вещества в почвените и подземните недра.

Всички отпадъчни води от дейността на Дружеството заустват посредством канализационната система на Червен бряг.

От площадката на предприятието няма пряко отвеждане и непряко на вредни и/или опасни вещества в почвите и/или подземните води.

Осъществяваните от Дружеството дейности по предотвратяване и контрол на замърсяването на почвите и подземните води са съгласно условията на актуалното комплексно разрешително (КР).

За 2016 г. не са установени несъответствия.

5. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА (за привеждане в съответствие с условията на КР)

В „ТЕРА” АД – Червен бряг се работи по опазване на околната среда чрез ограничаване  на замърсителите, свързани с производствената дейност и въвеждането на технологии и инсталации, отговарящи на изискванията на НДНТ.

I. Прилагане от целия персонал на ясна политика за защита на човека и околната среда чрез:

1. използване на всички възможни средства за защита на околната среда;

2. работа за непрекъснато намаляване на въздействието на производствените дейности върху околната среда;

3. подчиняване на дейността на гаранциите за чиста и здравословна околна среда;

4. организиране на собствен мониторинг за отпадъчните газове, отпадъчните води, твърдите отпадъци и енергийните разходи;

5. работа за най-рационалното използване на наличните суровинни ресурси чрез прилагането на чисти технологии;

6. предотвратяването и намаляването на образуването на отпадъци;

7. управление на съоръженията по безопасен начин.

II. Сигурност за това, че не са установени вредните въздействия на крайните продукти върху човека и околната среда

III. Информиране в дух на отворен диалог и на взаимно уважение и съпричастност, работещите в дружеството и обществеността

IV. Участие при определяне на бъдещите цели и развитието на стандартите.

Доклад по програмата за управление на околната среда – изпълнени са всички дейности съгласно системата за управление на околната среда.

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ

В случай, че операторът вземе решение за прекратяване дейността на инсталацията по Условие 2 или на части от тях, той незабавно уведомява РИОСВ, като посочва предвидената за това дата.

През 2014 г. е изведена от експлоатация на Рингова пещ.

Спирането на инсталацията става по предварително изготвен план, предоставен на РИОСВ – Плевен.

Не се предвижда реализирането на ново инвестиционно предложение след извеждането от експлоатация на съществуващата рингова пещ.

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ

7.1 Аварии

През отчетния период не са възникнали и не са регистрирани аварии на инсталацията по Условие 2

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

През 2016 г. не са постъпили оплаквания в „ТЕРА” АД от живущите около площадката на инсталацията, съгласно условия 2.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено  комплексното разрешително No 87/2005 г. на „Тера” АД – Червен бряг.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис: ……………                                                    Дата: ...................................

# Изпълнителен директор

инж. Светла Вълова

Доклад

на изпълнението на условията на издадените

разрешителното по Закона за водите - разрешително за

водовземане от подземни води

№11530325/14.10.2011 г., ‘Тера” АД

Съгласно чл. 48, ал.1, т .12 от Закона за водит е водоползват елите – титуляри на разрешителни, имат задължение да предост авят на директ ора на съответната басейнова дирекция доклад за изпълнениет о на условият а в издаденит е им разрешителни. В случаите на издадено комплексно разрешително по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда докладът се предсавя като част от Годишния доклад по околна среда. Разрешително 11530325/14.10.2011 г.на Тера АД, Червен бряг Населено място : Червен бряг Водно тяло (код) BG1G000N1BPO36, Водовземно съоръжение:Шахтов кладенец «ШК1-Тера-Червен бряг»

| УСЛОВИЕ |  | Изпълнение на условието |
| --- | --- | --- |
| 1.Разрешен годишен воден обем за промишлени цели: | 15768 къб.м./годишно | Да, 2577 куб. м. изразходени за 2016 г. |
| 2. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми | 1. 1. Да монтира от делни водомери за измерване на черпените водни обеми за разрешените цели на водовземане, на мест ата определени в настоящото разрешително, не по-късно от 15 дни след влизане в сила на разрешителното. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземанет о. | Черпените водни количества се измерват посредством монтиран и пломбиран от БДУВДР-Плевен водомер. |
| 3. Задължение за плащане на Такса за водовземане | 1. Заплаща такса за водовземане, съгласно настоящето разрешително за „Промишлени цели” | За 2016 г. срокът е не по-късно от 31 март на 2017 г. |
|  | 2 Ежегодно в срок до 31 януари на следващата година информация за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра. | Подадена в срок до края на месец януари 2017 г., |
|  | 3. Внася определената такса, след потвърждаването й с писмо от директора на съответната басейнова дирекция. |  |
|  | В срок до 31 март на следваща а година доклад за изпълнението на условията в разрешителното. | Спазва се. |
| 4. Задължение за провеждане на собствен мониторинг | 1. Провеждане на собствен мониторинг, място на мониторинга ‘ШК1-Тера-Червен бряг” | Спазва се. |
| Изисквания към местата за мониторинг | 1.Измервателните устройства да са монтирани на нагнетателната тръба на помпите. 2. Дълбочината на нивомера да бъде съобразена с помпеното оборудване. 3. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените води да се извършва от специално монтиран кран. | 1. спазва се. 2. Спазва се. 3. Спазва се. |
| Изисквания към програмата за мониторинг | 1. Ежемесечно, в последния ден на месеца да отчита показанията на водомерите за ползваните водни обеми | Води се дневник. |
|  | 2. Измерва нивото на подземните води: А)ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване Б) В началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване В) Ежемесечно измерване на ползваните и свободно изтичащи водни обеми - | Спазва се. |
|  | 3. Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: А) показатели РН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, хлориди и сулфати; Б) други показатели, по който водното тяло е определено в риск; | С Възлагателно писмо изследванията са възложени на ЛИК „ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов инженеринг“ ООД.. Протокол №403Т-1/02.12.2016 г. е изпратен на Басейнова дирекция дирекция – Плевен. |
|  | 4. На всеки три години да изследва химични състав на черпените подземни води по всички показатели, по Наредба 1, при водовземане със средноденонощен дебит над 1 л/сек. | Средноденонощен дебит по разрешително е 0.05 л/сек. |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1a) | във води (колона 1b) . | в почва (колона 1c) . |  |  |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год. |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 100 000 - (1026) С | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 150 000 - (7927 ) С | - | - | - | * |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Pb) | 200 | 20 | 20 | 50 | 50 |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (TOC) (като общ C или ХПК/3) |  | 50 000 | - | - | ** |
| 80# |  | Хлор и неорганични съединения (като HCl) | 10 000 | - | - | - | 10 000 |
| 84# |  | Флуор и неорганични съединения (като HF) | 5 000 | - | - | - | 10 000 |
| 86# |  | Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | 50 000 - ( 1425 ) С | - | - | - | * |

Посочените стойности в Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR са изчислени съгласно Единна методика за инвентаризация емисиите на вредни вещества във въздуха на МОСВ с КОД на процес (SNAP CODE): 030319

Данните за емисионните фактори са от Таблица Емисионни фактори за първа група замърсители при гориво кафяви/лигнитни въглища (код 105) на методиката, а долната топлина на изгаряне е съгласно последната Национална инвентаризация на парникови газове, която е публикувана на интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда. Тъй като шламът не фигурира в Националната инвентаризация на парниковите газове, по указания на ИАОС, неговата долна топлина на изгаряне се приема със стойност, същата като на въглищата.

Изчисленията на емисиите на вредни вещества при емисионен фактор в мерни единици g/GJ се извършват както следва:

Е= EF x A където: Е – годишна емисия

EF - емисионен фактор за дадения атмосферен замърсител(g/GJ)

А - дейност (GJ)

A= F x Qr i x Aстат

F- специфична консумация на гориво (Mg/Mg продукт)

Qr i - долна топлина на изгаряне на използваното гориво (GJ/Mg)

Aстат - продукция за година (Mg)

Емисиите на серните оксиди е: Е = EF x A = EF x F x Qr i x Aстат=1700 x 10-6 x 0.188 x 17,412 x 1424,5 =7,927Mg х 1000 = 7927kg
Емисиите на азотни оксиди е: Е = EF x A = EF x F x Qr i x Aстат=220 x 10-6 x 0.188x 17,412 x 1424,5 = 1,026 Mg х 1000 = 1026 kg
Емисиите на прах са  изчислени съгласно методика на МОСВ с КОД на процес (SNAP CODE):030319
Емисиите на прах са:  Е Mg = (произведена продукция през докладвания период) х 1000 g/Mg (EF за прахови частици (РМ)) х 10-6 = 1424,5 х 1000х10-6=  1,4245 Мg х1000 = 1425 kg

Таблица 2.Емисии в атмосферния въздух от изпускащи устройства

Изпускащо устройство №1

| Параметър | Единица mg/Nm3 | Емисионни норми, съгласно КР mg/Nm3 | Резултати от измерени емисии mg/Nm3 | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | mg/Nm3 | 500 | 19,00 | 1 път годишно | да |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | 0,00 | 1 път годишно | да |
| Прах | mg/Nm3 | 40 | 30,40 | 1 път годишно |  |

Изпускащо устройство №2

Изпускащо устройство се използва като авариен вариант.

Изпускащо устройство №3

| Параметър | Единица mg/Nm3 | Емисионни норми, съгласно КР mg/Nm3 | Резултати от измерени емисии mg/Nm3 | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | mg/Nm3 | 500 | 0,00 | 1 път годишно | да |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | 0,00 | 1 път годишно | да |
| Прах | mg/Nm3 | 40 | 6,00 | 1 път годишно | да |

Изпускащо устройство №4

| Параметър | Единица mg/Nm3 | Емисионни норми, съгласно КР mg/Nm3 | Резултати от измерени емисии mg/Nm3 | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | mg/Nm3 | 500 | 0,00 | 1 път годишно |  |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | 0,00 | 1 път годишно |  |
| Прах | mg/Nm3 | 40 | 7,30 | 1 път годишно |  |

Изпускащи устройства №6 и №7 са източник на отпадъчни газове на Рингова пещ, която е изведена от експлоатация.

Таблица 3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

| Показател | Единица | НДЕ, съгласно КР | Измерени стойности | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води |  | 4,88 m3/ d 0,73 m3/ h 1758 m3/ y | 1,86 m3/ d 0,079 m3/ h 690 m3/ y |  |  |
| Активна реакция pH |  | 6.5 – 9.0 | 6,86 | Веднъж годишно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 35 mg/dm3 | 43,2±2,8 | Веднъж годишно | Не |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,5 mg/dm3 | 0,39±0,02 | Веднъж годишно | Да |

Измерени стойности от  Протокол №768Т/24.04.2017

| Показател | Единица | НДЕ, съгласно КР | Измерени стойности | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води |  |  |  |  |  |
| Активна реакция pH |  | 6.5 – 9.0 | 7,03 | Веднъж годишно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 35 mg/dm3 | 24,1±1,6 | Веднъж годишно | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,5 mg/dm3 | 0,27±0,02 | Веднъж годишно | Да |

Таблица 4 Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката | Транспортиране – собствен транспорт / външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества, определени с КР (t/y) | Реално измерено | Количе-ства, опре-делени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Производствен отпадък | 10 12 08 | 1 546,03 | 8,00 | 0,03 | 0.0056 | Да, съгласно ПУО | Собствен транспорт до площадка за рекултивиране | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 0,1 | 0.000 | - | - | - | - | Да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 2 500 бр. | 122 бр. | - | - | Съхраняват се в закрит склад | - | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 7 бр. | 0 бр. | - | - | - | - | Да |
| Черни метали | 16 01 17 | 2,5 | 0.00 | - | - | - | - | Да |
| Синтетични моторни масла и масла за зъбни предавки | 13 02 06* | 0,2 | 0.1100 | - | - | Използват се за разреждане на грес за смазване на пещни вагони | - | Да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 0,05 | 0,002 | - | - | Съхранение в закрит склад, съгласно ПУО | - | Да |
| Оловни акумулатор-ни батерии | 16 06 01* | 3 бр. | 0 бр. | - | - | - | - | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 40 бр. | 3.00 бр. | - | - | Условие 11.3.2. Временно съхранение в закрит склад | - | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 1 | 0.50 | - | - | - | Общинска фирма по чистотата | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 7,2 t (45 m3/y) | 2.850 t | - | - | - | Общинска фирма по чистотата | Да |

** Съгласно условие 11.5.2 от КР отпадък с код 10 12 08 се разрешава да се използва за насипи и възстановяване на релефа в отработените пространства на кариера за добив на глина.

Таблица 5 Оползотворяване на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външна фирма извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синтетични моторни масла и масла за зъбни предавки | 13 02 06* | Използват се за разреждане на грес за мазане на пещни вагони | - | Съгласно утвърдена от РИОСВ – гр. Плевен ПУО по чл,. 29, ал. 1, т. 2 – решение № 08-ПУО-363-00/21.11.2006 г. | Да |

Таблица 6 Шумови емисии

Измерванията са на две години. Следващото е през 2018 година.

| Място на измерването | Ниво на звуковото налягане dB(A) | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| ИТ 1 | 47,9±0,3 | ден | Да |
| ИТ 2 | 42,8±0,3 | ден | Да |
| ИТ 3 | 48,4±0,3 | ден | Да |
| ИТ 4 | 53,1±0,3 | ден | Да |
| ИТ 5 | 57,7±0,3 | ден | Да |
| ИТ 6 | 52,9±0,3 | ден | Да |
| ИТ 7 | 47,2±0,3 | ден | Да |
| ИТ 8 | 51,6±0,3 | ден | Да |
| Еквивалентно място на шума в мястото на въздействие | 50,5±0,3 | ден | Да |
| Ниво на обща звукова мощност | 94,2±0,3 | ден |  |

# Text boxes

Годишен доклад

за изпълнение на дейностите,

за които е предоставено комплексно разрешително

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 87/2005г.