РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНите Сандански, струмяни и кресна

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 292– НО/2008 г.

(за периода 01.01.2016 – 31.12.2016 г.)

гр. Сандански, 2017 год.

Съдържание

1. Увод

2. Система за управление на околната среда

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

3.2. Използване на енергия

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива.

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) и PRTR

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

4.4. Управление на отпадъците

4.5. Шум

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР).

6. Прекратяване работата на инсталациите или части от тях.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения.

7.1. Аварии

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

8. Подписване на годишния доклад.

Приложения: Таблици и речник на използваните термини

1.Увод

- Наименование на инсталацията/ите, за който е издадено комплексно разрешително (КР) - Регионално депо за неопасни отпадъци за община Сандански

- община Сандански, землище Сандански, местност ″Могилата″

- Регистрационен номер на КР - № 292-НО/2008

- Дата на подписване на КР – 08.10.2008 г.

- Дата на влизане в сила на КР – 15.11.2008 г.

- Оператора   на   инсталацията/ите,   като   се   посочва   конкретно   кой   е   притежател   на разрешителното;

Притежател на разрешителното - Община Сандански – Кирил Котев – Кмет на община Сандански

Оператор: Община Сандански

- Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора;

# Собственик: Община Сандански, гр. Сандански, бул. „Свобода” № 14, тел. 0746 / 89099, факс: 0746 / 89055.

# Оператор: Община Сандански

- Лице за контакти

Инж. Васил Кирилов Хърков – старши експерт “Екология”

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

Адрес: гр.Сандански – 2800, бул. “Свобода” № 14, тел: 0746/89082, e-mail: ekolog@sandanskibg.com.

- Кратко       описание       на       всяка       от       дейностите/процесите,       извършвани       в инсталацията/инсталациите

Регионално депо за неопасни  отпадъци на община Сандански е разположено в местността “Могилата”, землище на гр.Сандански. Площадката е разположена извън регулацията на гр.Сандански, северозападно от населеното място на около 2,2 км. и на около 2000 м.източно от Е-79.

В близост до площадката няма източници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, няма защитени територии и  паметници на културата. Изградена е прилежаща инфраструктура. Площта на цялото депо е 81,726 дка.

Предназначението на инсталацията е да се осигури площадка за екологосъобразно обезвреждане на отпадъците образувани от жизнената дейност на жителите на общината – битови и производствени отпадъци имащи характер на неопасни. Регионалното депо включва:

- клетка 1 – за неопасни отпадъци;

- клетка   2− за неопасни отпадъци;

- клетка 3 – за неопасни отпадъци;

- клетка 4 – за неопасни отпадъци;

-клетка 5−	за неопасни  отпадъци;

Към момента отпадъците се депонират в клетка 2 на регионалното депо.

Депонирането на отпадъците започва от най-ниската точка на всяка клетка. На постъпващите на площадката отпадъци се извършва входящ контрол с цел да се допуска депониране само на неопасни твърди битови отпадъци и производствени неопасни такива. Входящият контрол се осъществява от оператор-кантарджия. Измерването на отпадъците става с електронна везна и данните се записват в компютъра. След разтоварване на отпадъците сметовозните коли задължително минават през дезинфекционен трап и кантара за контролно измерване.

Технологията на депониране включва:

- разтоварване;

- разстилане с уплътняване;

- оросяване с инфилтрирани води;

- запръстяване;

Технологията на натрупване обхваща депониране на отпадъците в определен дневен участък, разстилане и уплътняване на отпадъците с булдозер до достигане височина на работния слой от 1,80 м., след което се полага промеждутъчен слой пръст от 0,20 м.

Регионалното депо работи на 7 – дневна работна седмица.

Депото е въведено в експлоатация през 2002 година – Решение за въвеждане в експлоатация № 113 от 04.03.2002 г. на ДНСК София. Клетка 2 на РДНО е въведена в експлоатация през 2012 г. – Разрешение за ползване №1166 от 13.09.2012 г.

- Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.	Таблица 4.1

| № | Инсталация | Позиция на дейността, Приложение 4 от ЗООС | Максимален капацитет t/24h | Максимален капацитет t | Количество депонирани отпадъци t | Максимално депонирано количество t/24h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 г. | 2016 г. |
| 1 | Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна. | 5.4 | 85 | 417 068 |  |  |
|  |  |  |  | 71 955 | - | - |
|  | Клетка 1 |  |  |  |  |  |
|  | Клетка 2 |  |  | 155456 | 13 627 | < 85 |

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

За община Сандански:

- инж. Васил Кирилов Хърков – ст. експерт “Екология”

За “Стройкомтранс” ЕООД

1. Павел Ерменков  – Управител на „Стройкомтранс” ЕООД.

2. Спаска Дамбова – Отговорник депо.

3. инж. Татяна Шингарова – Еколог

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

Регионално депо за неопасни  отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна е разположено на територията на РИОСВ – Благоевград, гр. Благоевград, ул.”Свобода” № 1

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/ инсталациите;

Басейновата дирекция Западнобеломорски район, гр. Благоевград, ул. “Св. Димитър Солунски” № 66, п.к.441

2.Система за управление на околната среда

С Договор № 46-05 от 18.02.2009 г. и Договор № 59-05 от 01.03.2016 г. община Сандански възлага експлоатацията, поддържането и изпълнението на условията на КР за обект: Регионално депо за неопасни отпадъци на “Стройкомтранс” ЕООД, гр. Сандански.

- Структура и отговорности

- Определен е  персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

-  Изготвени са  списъци на:

- Персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното;

- Лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

- Съхраняват се  списъците по условие 5.1.2 и се актуализират при всяка промяна на персонала/лицата или отговорностите.

- Обучение

Изготвен е списък на персонала, който да извършва дейностите по изпълнение на условията в КР.

Обучението на персонала е свързано със спазване на разработените инструкции изискващи се в КР – с тяхното прилагане и документиране на резултатите от всички дейности по условията в КР.

- Компютърно обучение – софтуерно обучение

- Повишаване на квалификационните групи по електротехника

- Ежемесечни курсове по безопасност на работа и охрана на труда

- Обмен на информация

- поддържа се  актуална информация на площадката относно отговорните лицата за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имената, длъжностите, местоположение на работните места и телефоните за контакт. Информацията е  достъпна  за всички служители.

- поддържа се актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

- Документиране

- осигурен е  на площадката актуален списък с нормативни актове, отнасящи се към работата на инсталацията.

- осигурен е  актуален списък на всички необходими инструкции, изисквани от разрешителното, които се  съхраняват на достъпно за всички служители място на площадката, както и от лицата отговорни за тяхното изпълнение.

- Управление на документи

- прилага се инструкция за актуализация на документите, изисквани с комплексното разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията, както и за изземване на невалидната документация.

- Оперативно управление

- изготвени са  всички, изисквани с разрешителното, инструкции и се съхраняват в администрацията на Регионалното депо в писмен вид и се предоставят при поискване от компетентните органи.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

- прилагат се  писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

- прилага се писмена инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

- прилагат се инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Не са възниквали аварийни ситуации, които да застрашават околната среда и здравето на хората и не се е налагало преразглеждане и актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/ пречиствателното оборудване и Аварийния план.

Разработен е план за действия при бедствия и аварии, като са определени възможните  начини на действие при определени аварийни ситуации и са определени действия при тези ситуации, определени са средствата  за противодействие при аварийни ситуации – пожарогасители, адсорбенти при разливи и др.

- Записи

Всички записи, регламентирани в документите се водят редовно и са на разположение на заинтересованите страни.

Всички резултати от наблюдението на емисионните и технически показатели, от оценка на съответствието им с изискванията на условията в КР и коригиращите действия се документират, съхраняват и се предоставят при поискване от компетентния орган.

- Докладване

Съгласно условията на комплексното разрешително и на нормативната уредба ежегодно в Годишния доклад по околна среда се докладват всички дейности, регламентирани по КР.

Своевременно се докладва в РИОСВ при превишения в емисионните норми след извършване на собствения мониторинг. Ежегодно се изготвя и представя годишен доклад в РИОСВ за изпълнение на дейностите, за които е издадено КР.

- Актуализация на СУОС

За разглеждания период не е правена актуализация на СУОС за обект Регионално депо за неопасни  отпадъци за общини Сандански, Струмяни и Кресна.

| Условия по КР №292 - НО/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишното количество депониран отпадък за инсталацията по Условие 2. | - По Условие 4.2 от КР за общото количество депонирани отпадъци. - Данните за депонираните отпадъци в клетка №2 са представени в Таблица 4.1 към точка „Производствен капацитет на инсталацията”. |
| Условие 5.11.1 Притежателят на настоящото разрешително да актуализира система за управление на околната среда при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова. | През изминалата 2016 г. не е пристъпвано към актуализиране или изменение на КР и следователно и на СУОС. |

| Условия по КР №292 - НО/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 7.4 Притежателят на настоящото разрешително да докладва за резултатите от изпълнение на Условие 7.1 и Условие 7.2 като част от ГДОС. | По Условие 7.1 за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. Не са констатирани аварийни разливи и други замърсявания. По Условие 7.2 за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. е извършван мониторинг на подземни води, инфилтрат, смесен поток производствени и битово-фекални отпадъчни води, отпадъчни газове и шум. Копия от протоколите с резултатите са изпратени на РИОСВ – Благоевград и БДЗБР – Благоевград. |

З.  Използване на ресурси:

3.1. Използване на вода:

Таблица 3.1 ( по Условие 8.1 от КР)

| Източник на вода | Количество за единица продукт съгласно КР m3/t депониран отпадък | Използвано годишно количество m3 | Използвано годишно количество за единица продукт m3/t депониран отпадък | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. |
| СН „Санданска Бистрица“ | 0,06 m3 /t | 432 m3 | 0,032 m3 /t | Да |

| Условия по КР №292 – НО/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС, за количеството на използваната вода за производствени нужди, изразено като годишна консумация на вода за тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2. | Представени са в Таблица 3.1 от ГДОС. |
| Условие 8.1.6.2. Притежателят на разрешителното да докладва като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на измерените водни количества с определените такива в Таблица 8.1.2 от КР, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Депото се захранва с вода за технически нужди от поливен водопровод въз основа на актуален писмен договор с СН „Санданска Бистрица”. В депото е изготвена инструкция за системни проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа. Резултатите от проверките се отразяват в дневника на отговорното лице. На площадката е монтиран водомер. Изразходваната вода за производствени нужди се отчита по водомера или се изчислява съгласно инструкцията за измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. • Изразходваното количество вода на депото е 0,032 мЗ/тон депониран отпадък. • През периода 01.01.2016г. - 31.12.2016 г. са извършени 12 проверки на водопровода. Не са установени аварии. Извършват се проверки ежемесечно с цел недопускане на аварии и своевременното им отстраняване. |

  - Използване на ел.енергия

Таблица 3.2 ( по Условие 8.2.1 от КР)

| Електроенергия | Количество за единица продукт съгласно КР МWh/t депониран отпадък | Използвано годишно количество за единица продукт МWh/t депониран отпадък | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2016 г. |
| Електроенергия | 0,004 MWh/t | 0,00288 MWh/t | Да |

| Условия по КР №292 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, количеството използвана електроенергия, изразена като: - годишна консумация на електро-енергия за един тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. | Представени са в Таблица 3.2 от ГДОС. |
| Условие 8.2.3.2 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на годишните количествата електроенергия с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Потреблението на ел.енергия в РД за ТБО е регулирано в договор с "Електроснабдяване" гр. Сандански. Основните консуматори на ел.енергия в депото са административните сгради, помпените станции за инфилтрат и за техническа вода и осветлението на площадката. Притежателят на КР е изготвил писмена инструкция за отчитането на използваната ел.енергия. Няма превишаване на консумацията на ел. енергия съгласно установените норми в комплексното разрешително. |

  - Използване на суровини, спомагателни материали и горива:

Таблица 3.3.

| Спомагателни материали | Количество за единица продукт съгласно КР l/t депониран отпадък | Количество за единица продукт l/t депониран отпадък | Съот- ветствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | - |
| Дезинфектанти | 0,007 l /t | 0,0040 l/t | Да |

Не се използват суровини и горива.

| Условия по КР №292 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.3.1 Притежателят на настоящето разрешително да докладва ежегодно като част от ГДОС за годишната употреба за производство на единица продукт на всеки от контролираните по Условие 8.3.1.1. спомагателни материали. | Посочени са в Таблица 3.3. |
| Условие 8.3.3.2. Притежателят на настоящето разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, резултатите от оценката на съответствието на количества използвани спомагателни материали и горива с определените такива в условията на разрешителното. | Като спомагателни материали се използват дезинфектанти. Изготвена е писмена инструкция за отчитането на използваните количества дезинфектанти. Няма превишаване на консумацията на спомагателни материали съгласно установените норми в комплексното разрешително. |

З.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива и продукти.

| Условия по КР №292 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщените данни от извършените проверки съгласно Условия 8.3.4.3., включващи: - брой и обект на извършените проверки; - брой установени несъответствия; - причини за несъответствие; - предприетите коригиращи действия; | • В района на депото се съхраняват единствено спомагателни материали – дезинфектанти. • Техническото обслужване на автопарка не се извършва в района на площадката. Отработените масла не се сменят и съхраняват в района на площадката. В района на депото не се съхраняват горива. Съгласно инструкцията се извършват ежеседмични проверки на площадката за спомагателни материали. Не са установени несъответствия. |

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда;

  - Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух:

Данните са представени в Таблици 1 и 2 от Приложенията.

| Условия по КР № 292 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 9.5.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява за всеки газов кладенец измерения дебит на отпадъчните газове, стойностите на контролираните параметри и честотата на мониторинг по изпълнение на Условие 9.5.1.1 за всяка календарна година отделно и да я предоставя при поискване от компетентния орган. | Към момента не е изградена газоотвеждащата система на клетка 1, не е монтирана инсталацията за изгаряне на биогаз, няма дебитомер и газоанализатор. През 2016 г. са извършени две замервания на контролираните параметри през м. март и м. септември. |
| Условие 9.5.2.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по: - Условия 9.5.2.1, 9.5.2.2, 9.5.2.3 и 9.5.2.4 – от датата на влизане в сила на комплексното разрешително, - Условие 9.5.2.5 – от датата на изграждане на газоотвеждащата система, в съответствие с изискванията на Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ). | Съгласно наша Инструкция и Условие 9.5.2.2, 9.5.2.3 и 9.5.2.4 предотвратяването на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества се извършва чрез контрол спазването технологията на депониране на отпадъците, както и чрез периодично оросяване с вода. През периода няма постъпили и регистрирани оплаквания от миризми. |
| Условие 9.5.2.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за един тон депониран отпадък, изчислени съгласно Условие 6.20 | Количествата на замърсителите във въздуха за един тон депониран отпадък са: Метан (CH4) – 0,00 кг/т. депониран отпадък; Въглероден диоксид (CO2) – 0,00 кг/т. депониран отпадък; Кислород (О2) – 24,6 кг/т. депониран отпадък; Водород (Н2) – 0 кг/т. депониран отпадък; Сероводород (H2S) – 0,000096 кг/т. депониран отпадък. |

  - Емисии на вредни вещества в отпадъчните води:

Данните са представени в Таблица 3 от Приложенията.

| Условия по КР № 292 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 10.5.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от прилагане на инструкцията по Условие 10.2.1.2.3. за всяка календарна година и да докладва като част от съответния ГДОС за: - брой на извършените проверки; - установени несъответствия; - предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия. | Във връзка с Условие 10.2.1.2.3 се извършва собствен мониторинг, съгласно наша Инструкция и резултатите се отразяват в съответни дневници: БПСОВ – веднъж месечно. В дневниците няма отразени несъответствия, които да изискват коригиращи действия. |
| Условие 10.5.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от прилагане на инструкцията по Условие 10.2.4.3. и да докладва като част от съответния ГДОС за: -брой на извършените проверки; - установени несъответствия; - предприети коригиращи действия/ планирани коригиращи действия; | За периода от 01.01.2016 г.до 31.12.2016 г. не е извършван мониторинг на повърхностни води. Извършен е мониторинг на смесен поток производствени и битово-фекални отпадъчни води от стопански двор. Не са установени несъответствия. |
| Условие 10.5.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС обобщена информация за резултатите от мониторинга по Условие 10.1.2. и Условие 10.2.4.1. | За периода от 01.01.2016 г.до 31.12.2016 г. е извършван мониторинг на метеорологичните данни и на инфилтрат. Извършван е и мониторинг на смесен поток производствени и битово-фекални отпадъчни води от стопански двор. |
| Условие 10.5.5. Пълната информация за всички регистрирани в изпълнение на Условие 10.3. течове през съответната година и предприетите коригиращи действия, както и информация за колко време е отстранен теча, да се съхранява на площадката и да се предоставя на компетентния орган при поискване. Обобщена информация за резултатите от проверките по Условие 10.3. да се включи като част от съответния ГДОС. | За периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 са извършени 12 проверки на състоянието на канализационната мрежа на площадката, включително охранителните канавки и дренажната система за инфилтрат. Не са установени течове и други несъответствия. |
| Условие 10.5.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС веществата и техните изчислени годишни количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ. | Изчислените годишни количества на вредните вещества са дадени в Таблица 1 от приложенията. |
| Условие 10.5.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите в отпадъчните води, за производството на единица продукт, изчислени съгласно Условие 6.20. | Количествата на замърсителите в отпадъчните води, за производството на единица продукт са дадени в Таблица 11 от приложението. |

4.3     Управление на отпадъците:

Управлението на отпадъците се извършва съгласно действащото екологично законодателство и КР № 292 – НО/2008 г.:

- По Условие 11

- За периода 01.01.-31.12.2016 г.:

- 13 627 т  неопасни отпадъци, от тях

- 473,460  т  ПО

| Условия по КР № 292 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.9.2 Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервани съгласно Условие 11.7. количества и да докладва като част от ГДОС образуваните количества отпадъци като годишно количество и годишно количество за един тон депонирани отпадъци. | За периода на отчитане са образувани 480 кг. отпадъци с код и наименование 16 01 03 излезли от употреба гуми. За периода не са образувани отпадъци с код и наименование 20 01 21* флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак от дейността на инсталацията. Данните са посочени в Таблица 4 от приложенията. |
| Условие 11.9.4 Притежателят на настоящото разрешително да представя като част от ГДОС: - Брой и обект на проверките; - Установени несъответствия; - Причини; - Предприети мерки/мерки, които ще бъдат предприети. | ►количествата генерирани отпадъци са посочени в Таблица 4 от Приложенията ►събирането и временното съхранение на отпадъците се извършва съгласно условие 11.3.5 и 11.3.8 ►транспортиране на отпадъци–не е извършвано ►оползотворяването и обезвреждането на отпадъци е посочено в Таблица 5 от Приложенията Извършват се ежемесечни проверки съгласно инструкциите по условия: 11.2.7, 11.3.10, 11.3.11, 11.4.3, 11.5.3 и 11.6.4. Не са установени несъответствия. |
| Условие 11.9.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от изпълнението на Условие 11.7.5. и да представя като част от ГДОС: Данни от мониторинга на състоянието на тялото на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна, определен в Условие 11.7.5. | Към месец октомври 2016 г. е извършено геодезическо заснемане на състоянието на депото. Измерен е обема на отпадъчното тяло – 184743,22 м3 към месец септември 2016 г. Площта заета с отпадъци е 30 дка. |
| Условие 11.9.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира видовете и количествата отпадъци, приети и депонирани и/или оползотворени на площадката, и данните да ги представя като част от ГДОС. | В следната таблица: |

Таблица, съгласно Условие 11.9.4.2

| Отпадък | Код | Количество депонирани отпадъци 01.01 - 31.12.2016г. t/y | Обезвреж-дане на площадката | Име на фирмите, които депонират отпадъци - общо | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Битови отпадъци: |  | 13 153,540 |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 13 124,220 | депониране | “Стройкомтранс” ЕООД, “Бетон” ЕООД, ЕТ „Иван Трендафилов”, „Примо Трейд” ЕООД , „Чистота Балкани” ЕООД, „Тексан Медикал“ЕООД, община Сандански, община Струмяни и физически лица | Да |
| Отпадъци от почистване на пазари | 20 03 02 | 2,020 | депониране | “Стройкомтранс” ЕООД | Да |
| Отпадъци от почистване на улици | 20 03 03 | 27,300 | депониране | “Стройкомтранс” ЕООД | Да |
| Производствени отпадъци: |  | 473,460 |  |  |  |
| Материали, негодни за консумация или преработване | 02 03 04 | 54,760 | депониране | „Стройкомтранс” ЕООД | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде | 04 01 99 | 1,200 | депониране | „Стройкомтранс” ЕООД | Да |
| Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер ) | 04 02 09 | 19,620 | депониране | „Бетон“ЕООД, „Стройкомтранс“ЕООД | Да |
| Отпадъци от обработени текстилни влакна | 04 02 22 | 3,120 | депониране | “Стройкомтранс” ООД | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде | 04 02 99 | 49,520 | депониране | “Тексан - Медикал” ЕООД, „Стройкомтранс“ЕООД | Да |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли /с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04/ | 10 01 01 | 5,360 | депониране | „Стройкомтранс“ЕООД | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде | 10 13 99 | 16,200 | депониране | “Стройкомтранс“ЕООД | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 | 15 02 03 | 4,360 | депониране | „Тексан Медикал“ЕООД „Винарска изба Вила Мелник” ООД | Да |
| Други отпадъци/включително смеси от материали/ от механично третиране на отпадъци , различни от упоменатите в 19 12 11 | 19 12 12 | 319,320 | депониране | „Стройкомтранс“ЕООД, „Унитрейд- Благоевград“ЕООД, „Феникс Дупница“ЕООД | Да |

| Условия по КР № 292 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.9.8 Притежателят на настоящото разрешително да докладва изпусканите количества в почвата на всеки от замърсителите, посочени в приложение ІІ, за които са надвишени пределните количества, посочени в приложение ІІ на Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на неопасни, инертни и опасни отпадъци, в определените в цитирания регламент случаи. | През 2016 г. не са изпускани замърсители в почвата, посочени в приложение ІІ, за които са надвишени пределните количества. За периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. не е извършван пренос на опасни отпадъци извън площадката. |

  - Шум:

| Условия по КР № 292 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 12.3.3 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС: - оплаквания от живущи около площадката; - резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл.23 от Наредба №2/05.04.2006г.; - установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/планирани коригиращи действия. | Не са постъпвали оплаквания относно предизвикване на шум от района около депото. През 2016 г. е извършено замерване на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от площадката на депото и определяне на нивото на шума в мястото на въздействие. Съгласно условията на комплексното разрешително замерване се извършва веднъж на две години /условие12.2.1/. |

  - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване:

| Условия по КР № 292 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13.8.6 Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на подземните води като част от ГДОС. | За разглеждания период 01.01.-31.12.2016 г. е извършван мониторинг на подземните води. Резултатите са представени в Таблица 7. |
| Условие 13.8.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от анализа за състоянието на почвите на територията на производствената площадка (базово състояние) по определените в Таблица 13.7.2.3. показатели като част от съответния ГДОС. | За определяне на базовото състояние на почвите през 2009 г. са взети проби за мониторинг на почви от акредитирана лаборатория за изпитване РЛ - Благоевград. Получени са резултати само за pH. Анализите на останалите показатели от КР за мониторинг на почви са извършени през 2010 г. Данните са посочени в Таблица 8 . |

| Условия по КР № 292 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13.8.8. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на почвите като част от ГДОС | Мониторинг на почвите е извършен през 2012 г. Съгласно условията на разрешителното мониторинг на почвите е извършен и през 2015г. от акредитирана лаборатория към „Пехливанов инженеринг” ООД, гр. София |
| Условие 13.8.9. Обобщени данни от изпълнението на всички инструкции да се докладват като част от ГДОС. | На обекта няма разположени тръбопроводи на открито. Ежемесечно се извършва оглед на състоянието на помпената станция на водата за технически нужди. Не са установени течове на тръбите, арматурите и помпата. През 2016 г. не са установени разливи или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка. На територията на площадката (на определените за целта места) се съхраняват в достатъчни количества необходимите сорбиращи материали за почистване в случай на разлив на вредни и опасни вещества. Извършват се необходимите проверки съгласно инструкциите и резултатите се записват в нарочни книги. |
| Условие 15.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага План за собствен мониторинг при анормални режими на инсталацията по Условие 2, който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии, метода на измерване и контрол. Обобщени резултати от мониторинга да се представят като част от ГДОС. | За разглеждания период не са установени анормални режими на работа на инсталацията. |

5. Доклад по инвестиционната програма за привеждане в

съответствие с условията по КР (ИППСУКР)

За регионалното депо за неопасни отпадъци има изготвена инвестиционна програма за привеждане на депото в съответствие с изискванията на нормативната уредба.

ИППСУКР съдържа дейности и срокове за тяхното изпълнение, конто притежателят на КР е поел като ангажимент да изпълни с цел привеждане в съответствие на инсталацията с изискванията на законодателството по околна среда.

В ГД се докладва за изпълнението на всяка дейност от програмата за отчетния период. Представя се информация, до какви резултати е довело изпълнението на мярката.

В случай, че е регистрирано забавяне в срока или неизпълнение на някоя от мерките или сроковете, операторът го докладва, заедно с причините за това и мерките, които предприема за изпълнението на съответната дейност.

Клетка 2 на РДНО Сандански, Струмяни и Кресна е въведена в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-1166 от 13 септември 2012 година.

Изведената от експлоатация клетка 1 следва да бъде рекултивирана. За целта община Сандански е заделила в бюджета средства за изготвяне на проект за рекултивация на клетка 1. След изготвяне на проекта, съгласуване на същия и издаване на разрешение за строеж, общината ще пристъпи към изпълнение на строителните дейности. За финансиране на рекултивацията на клетка 1 ще бъдат използвани средства от отчисленията по чл.60 от ЗУО, собствени средства на общината и средства от държавния бюджет.

Индикативен срок за изпълнение на рекултивацията е края на 2018 г.

6. Прекратяване на работа на инсталации или част от тях;

През периода 01.01.2016 - 31.12.2016 год. няма прекратяване работата на инсталацията или на част от нея.

| Условия по КР № 292 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 16.5. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва изпълнението на мерките на плановете по Условие 16.2 и Условие 16.3 като част от ГДОС. | В близко бъдеще не се предвижда прекратяване дейността на инсталацията. В разглеждания период и временно не е прекратявана дейността на инсталацията. |

7. Свързани с околната среда аварии;

7.1 Аварии:

През 2016 г. в РД за неопасни отпадъци не е имало аварии свързани с околната среда

7.2 Оплаквания или възражения свързани с дейността на регионалното депо за неопасни отпадъци:

През 2016 г. не са постъпвали оплаквания или възражения свързани с дейността на депото.

8.  Подписване на годишния доклад;

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнението на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 292 - НО/2008 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Име на подписващия: Кирил Котев				Дата: 21.03.2017 г.

Длъжност в организацията: Кмет на община Сандански

Подпис:

Печат:

П Р И Л О Ж Е Н И Я:

В представената по - долу таблица е докладвано всяко вещество, чието годишно количество (емисия и/или употреба) е по-голямо то посочената прагова стойност. Отразени са също така и тези вещества, при които не се наблюдава превишение на определеният праг, като мястото им в таблицата е отразено с тире “-“, а в скоби е посочено изчисленото годишно количество за съответното вещество.

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

Резултатите са изчислени на база на извършени замервания през 2016 г.

Количество депонирани отпадъци за периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г., съгл. Условие 11 е 13 627  тона.

Газоотвеждащата система на клетка 1 не е изградена. Извършвани са собствени измервания  на емисии от точкови източници. През месец март и месец септември 2016 г. са извършени замервания на емисиите на изход на газовите кладенци. Резултатите са посочени в следващата таблица.

Количеството на вредните вещества в атмосферния въздух се изчислява по следния начин:

За метан, въглероден диоксид, сероводород и водород: Измереното количество на вредните вещества е в кг/час (колона 13 от протоколите). Годишното количество се получава като се умножи измереното количество на вредните вещества (кг/час) по броя на часовете в денонощието (24) и броя на дните в годината (365). По този начин се определят годишните количества за всеки газов кладенец по отделно. Общото годишно количество на вредните вещества е сума от годишните количества на петте газови кладенеца.

За кислород: Съдържанието в протокола е дадено като обемни %. Годишното количество на съответния газ изразено като nm3/год се получава като се умножи годишния дебит на биогаза по съдържанието на съответния газ  (об. %) в биогаза и произведението се раздели на 100. Годишното количество на съответния газ изразено като kg/год се получава като се умножи годишното количество на газа (nm3/год) по плътността му. Плътността на кислорода при нормални условия е 1,42934 kg/nm3. Годишното количество на кислорода се определят за всеки газов кладенец по отделно. Общото годишно количество на кислорода е сума от годишните количества на петте газови кладенеца.

# Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ-ствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг 01.01.-31.12.14 г. |  |  |
| Метан (CH4) /общо за депото/ | Кg/година | Не се регламентира | - | 0 | - | - |
| Въглероден диоксид (CO2) /общо за депото/ | Кg/година | Не се регламентира | - | 0 | - | - |
| Кислород (O2) /общо за депото/ | Кg/година | Не се регламентира | - | 335223,09 | - | - |
| Сероводород (H2S) /общо за депото/ | Кg/година | Не се регламентира | - | 1,313 | - | - |
| Водород (H2) /общо за депото/ | Кg/година | Не се регламентира | - | 0 | - | - |

Таблица 3. Емисии в отпадъчните води (инфилтрат, повърхностни води от площадката на депото и смесен поток производствени и битово-фекални отпадъчни води от стопански двор)

Протоколи от изпитване № 80С-7/18.03.2016г., №80С-6/06.04.2016г. и №177/12.04.2016 г. за инфилтратни води.

| Параметри | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обем на инфилтрата | m3 | Не е нормирано | 3815 | Веднъж на тримесечие | Да |
| РН |  | Не е нормирано | 7,36 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | Не е нормирано | 482 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Перманганатна окисляемост | mgО/dm3 | Не е нормирано | 2320 | Веднъж на тримесечие | Да |
| БПК5 | mgО2/dm3 | Не е нормирано | 1600 | Веднъж на тримесечие | Да |
| ХПК | mgО2/dm3 | Не е нормирано | 6420 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Обща твърдост | mgΣqv/dm3 | Не е нормирано | 45,9 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Хром (VІ) | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,050 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Хром (ІІІ) | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,050 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Мед | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,35 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Желязо | mg/dm3 | Не е нормирано | 8,50 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Никел | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,09 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Олово | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,507 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Цинк | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,52 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Хлориди | mg/dm3 | Не е нормирано | 2280 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | Не е нормирано | 95 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Сулфиди | mg/dm3 | Не е нормирано | 1,06 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Фосфати | mg/dm3 | Не е нормирано | 40 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | Не е нормирано | 632 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Азот нитратен | mg/dm3 | Не е нормирано | 20,0 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Животински мазнини и рас-тителни масла | mg/dm3 | Не е нормирано | <2 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,18 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Анйонактивни детергенти | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,050 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Феноли | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,020 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,0057 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Арсен | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,09 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Живак | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,001 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Цианиди (свободни) | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,010 | Веднъж на тримесечие | Да |

Протоколи от изпитване №391С-1/30.09.2016г.,  и №391С-1/13.10.2016г. за инфилтратни води.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обем на инфилтрата | m3 | Не е нормирано | 3815 | Веднъж на тримесечие | Да |
| РН |  | Не е нормирано | 7,42 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | Не е нормирано | 138 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Перманганатна окисляемост | mg/dm3 | Не е нормирано | 1456 | Веднъж на тримесечие | Да |
| БПК5 | mgО2/dm3 | Не е нормирано | 299 | Веднъж на тримесечие | Да |
| ХПК | mgО2/dm3 | Не е нормирано | 3580 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Обща твърдост | mgΣqv/dm3 | Не е нормирано | 31,9 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Хром (VІ) | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,50 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Хром (ІІІ) | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,50 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Мед | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,072 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Желязо | mg/dm3 | Не е нормирано | 3,74 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Никел | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,010 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Олово | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,025 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Цинк | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,253 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Хлориди | mg/dm3 | Не е нормирано | 850 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | Не е нормирано | 75 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Сулфиди | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,72 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Фосфати | mg/dm3 | Не е нормирано | 37,5 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | Не е нормирано | 21 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Азот нитратен | mg/dm3 | Не е нормирано | 125 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Животински мазнини и рас-тителни масла | mg/dm3 | Не е нормирано | <2 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,092 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Анйонактивни детергенти | mg/dm3 | Не е нормирано | 7,8 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Феноли | mg/dm3 | Не е нормирано | 3,0 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,0050 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Арсен | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,015 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Живак | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,0050 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Цианиди (свободни) | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,040 | Веднъж на тримесечие | Да |

Мониторинг на смесен поток производствени води и битово-фекални отпадъчни води от площадката на стопанския двор

Протокол от изпитване №214С-1/17.06.2016 г., №241С-1/06.07.2016г., №2П-0052/04.07.2016г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РН |  | 6,0-8,5 | 6,89 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 25,2 | Веднъж на тримесечие | Да |
| БПК5 | mgО2/dm3 | 25 | 23,1 | Веднъж на тримесечие | Да |
| ХПК | mgО2/dm3 | 90 | 66 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Хлорни йони | mg/dm3 | 300 | 39,0 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 2,0 | 1,97 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | 0,072 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Общ колититър | mg/dm3 | <0,1 | На 1куб. см<10 | Веднъж на тримесечие | Да |

През отчетния период не са отчетени несъответствия спрямо НДЕ.

Мониторинг на повърхностни атмосферни води от охранителните канавки, формирани около терена на тялото на депото (клетки № 1÷5) и по протежение на пътищата, по които се доставят отпадъците

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РН |  | 6,0-8,5 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Перманганатна окисляемост | mg/dm3 | 30 |  | Веднъж на тримесечие |  |
| БПК5 | mgО2/dm3 | 15 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| ХПК | mgО2/dm3 | 70 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Обща твърдост | mgΣqv/dm3 | 10 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Хром (Общ) | mg/dm3 | 0,55 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Мед | mg/dm3 | 0,1 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Никел | µg/dm3 | 0,2 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Олово | µg/dm3 | 0,05 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Цинк | mg/dm3 | 5,0 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Желязо | mg/dm3 | 1,5 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Манган | mg/dm3 | 0,3 |  | Веднъж на тримесечие |  |
| Хлорни йони | mg/dm3 | 300 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 300 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 0,04 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Азот амониев | mg/dm3 | 2,0 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Фосфати | mg/dm3 | 1,0 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Органичен въглерод | mg/dm3 | 12 | - | Веднъж на тримесечие |  |

За отчетния период не е извършван мониторинг на повърхностни атмосферни води от охранителните канавки, формирани около терена на тялото на депото (клетки № 1÷5) и по протежение на пътищата, по които се доставят отпадъците.

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР t/y | Реално измерено t/y | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Синтетични хидравлични масла | 13 01 11* | 0,24 | - | няма норма | - | Условие 11.3.6. | - | Да |
| Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 13 02 06* | 0,3 | - | няма норма | - | Условие 11.3.6. | - | Да |
| Утайки от маслоуловител-ни шахти (колектори) | 13 05 03* | 2,5 | - | няма норма | - | Не | - | Да |
| Маслени филтри | 16 01 07* | 0,1 | - | няма норма | - | Не | - | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,15 | - | няма норма | - | Условие 11.3.7. | - | Да |
| Смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, различни от упоменатите в 19 08 09 | 19 08 10* | 0,2 | - | няма норма | - | Не | - | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0.01 | 0 | няма норма | 0 | Условие 11.3.5. | - | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 2,5 | 0,480 | няма норма | 0,000035 | Условие 11.3.8. | - | Да |
| Утайки от септични ями | 20 03 04 | 3,45 | - | няма норма | - | Не | - | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 2,1 | 1,2 | няма норма | 0,0000881 | Не | - | Да |

Таблица 4. Образуване на отпадъци

Забележка: Отпадъци с код: 130011*;130206* и 160107* не се генерират на площадката. Отпадъци с код: 130503*; 190810* и 200304 не са образувани през отчетната 2016г.

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външна фирма извършваща операцията по оползотворяване /обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синтетични хидравлични масла | 13 01 11* | Не | Не | Не | Да |
| Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 13 02 06* | Не | Не | Не | Да |
| Утайки от масло-уловителни шахти (колектори) | 13 05 03* | Не | Не | Не | Да |
| Маслени филтри | 16 01 07* | Не | Не | Не | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | Не | Не | Не | Да |
| Смеси от мазнини и масла от маслено-водн сепарация, различни от упоменатите в 19 08 09 | 19 08 10* | Не | Не | Не | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | Не | Не | Не | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | Не | Не | Не | Да |
| Утайки от септични ями | 20 03 04 | Не | Не | Не | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | Не | Да | Не | Да |

Таблица 6. Шумови емисии.

Протокол от изпитване №376С/26.09.2016г. и №376С/19.10.2016г.

| Място на измерването | Измерени стойности в dB (A) | Измерено през деня/нощта | Гранични стойности съгласно КР в dB (A) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт 1 | 58,4 | - | 70 | Да |
| Пункт 2 | 52,7 | - | 70 | Да |
| Пункт 3 | 57,7 | - | 70 | Да |
| Пункт 4 | 52,5 | - | 70 | Да |
| Пункт 5 | 45,6 | - | 70 | Да |
| Пункт 6 | 43,1 | - | 70 | Да |
| Пункт 7 | 48,4 | - | 70 | Да |
| Пункт 8 | 42,5 | - | 70 | Да |
| Пункт 9 | 37,2 | - | 70 | Да |
| Пункт 10 | 43,5 | - | 70 | Да |
| Пункт 11 | 46,4 | - | 70 | Да |
| Пункт 12 | 40,1 | - | 70 | Да |
| Пункт 13 | 43,6 | - | 70 | Да |
| Пункт 14 | 37,5 | - | 70 | Да |
| Пункт 15 | 45,6 | - | 70 | Да |
| Пункт 16 | 41,2 | - | 70 | Да |
| Пункт 17 | 35,3 | - | 70 | Да |
| Пункт 18 | 41,8 | - | 70 | Да |
| Пункт 19 | 47,9 | - | 70 | Да |
| Пункт 20 | 45,1 | - | 70 | Да |
| Пункт 21 | 40,8 | - | 70 | Да |
| Пункт 22 | 47,4 | - | 70 | Да |
| Пункт 23 | 49,5 | - | 70 | Да |
| Пункт 24 | 53,6 | - | 70 | Да |
| Пункт 25 | 51,2 | - | 70 | Да |
| Пункт 26 | 54,7 | - | 70 | Да |
| Пункт 27 | 47,2 | - | 70 | Да |

Най-близкото населено място - гр. Сандански отстои от площадката на депото на повече от 2200 м. За отчетния период не са постъпвали оплаквания от района около депото.

Таблица 7. Опазване на подземните води.

Протоколи от изпитване  №80С-5/18.032016г., №80С-5΄/18.03.2016г., №80С-5/06.04.2016г., №176-1/12.04.2016г., №176-2/12.04.2016г., №176-3/12.04.2016г. за контрол на подземни води.

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КК №1 | КК №2 | КК №3 | КК №4 |  |  |
| Водно ниво | КК №№ 1,2,3,4 | - | 1050 см | 1170 см | 892 см |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Електропроводимост | КК №№ 1,2,3,4 | 2000 μs cm-1 | 730 | 760 | 860 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Обща твърдост | КК №№ 1,2,3,4 | 12 mgΣqv/dm3 | 32,0 | 32,0 | 35,0 |  | Веднъж на три месеца | Не |
| Активна реакция | КК №№ 1,2,3,4 | ≥6,5 и ≤9,5 | 6,41 | 6,85 | 6,72 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Амониев йон | КК №№ 1,2,3,4 | 0,50 mg/l | 1,57 | 1,86 | 1,63 |  | Веднъж на три месеца | Не |
| Нитрити | КК №№ 1,2,3,4 | 0,50 mg/l | 0,33 | 0,31 | 0,28 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Нитрати | КК №№ 1,2,3,4 | 50 mg/l | 1,2 | <0,9 | 2,20 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Хлориди | КК №№ 1,2,3,4 | 250 mg/l | 16,0 | 14,0 | 12,0 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Сулфати | КК №№ 1,2,3,4 | 250 mg/l | 43 | 22 | 44 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Фосфати | КК №№ 1,2,3,4 | 0,50 mg/l | 0,14 | 0,040 | 0,09 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Флуориди | КК №№ 1,2,3,4 | mg/l | 0,90 | 0,74 | 0,75 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Мед | КК №№ 1,2,3,4 | 2,0 mg/l | 0,005 | <0,005 | <0,005 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Никел | КК №№ 1,2,3,4 | 20 μg/l | <5 | <5 | <5 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Олово | КК №№ 1,2,3,4 | 10 μg/l | 8,1 | 7,5 | 7,7 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Хром общ | КК №№ 1,2,3,4 | 10 μg/l | <5 | <5 | <5 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Арсен | КК №№ 1,2,3,4 | μg/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Цинк | КК №№ 1,2,3,4 | 5,0 mg/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Натрий | КК №№ 1,2,3,4 | 200 mg/l | 166 | 167 | 164 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Цианиди | КК №№ 1,2,3,4 | 0,01 mg/l | 0,0062 | 0,0067 | 0,0059 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Кадмий | КК №№ 1,2,3,4 | 5,0 μg/l | <5 | <5 | <5 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Живак | КК №№ 1,2,3,4 | 1,0 μg/l | <5 | <5 | <5 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Нефтопродукти | КК №№ 1,2,3,4 | mg/l | 0,026 | 0,028 | <0,02 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Анионактивни детергенти | КК №№ 1,2,3,4 | mg/l | 0,16 | 0,21 | 0,19 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Феноли | КК №№ 1,2,3,4 | mg/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 |  | Веднъж на три месеца | Да |

Протоколи от изпитване № 214С/17.06.2016г., № 214С/17.06.2016г., №2014С/06.07.2016г. за контрол на подземни води.

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КК №1 | КК №2 | КК №3 | КК №4 |  |  |
| Водно ниво | КК №№ 1,2,3,4 | - | 198 см | 305 см | 886 см | 1171 см | Веднъж на три месеца | Да |
| Електропроводимост | КК №№ 1,2,3,4 | 2000 μs cm-1 | 800 | 865 | 820 | 540 | Веднъж на три месеца | Да |
| Обща твърдост | КК №№ 1,2,3,4 | 12 mgΣqv/dm3 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 6,6 | Веднъж на три месеца | Да |
| Активна реакция | КК №№ 1,2,3,4 | ≥6,5 и ≤9,5 | 6,65 | 6,88 | 7,08 | 7,05 | Веднъж на три месеца | Да |
| Амониев йон | КК №№ 1,2,3,4 | 0,50 mg/l | 0,58 | 0,56 | 0,68 | 0,67 | Веднъж на три месеца | Не |
| Нитрити | КК №№ 1,2,3,4 | 0,50 mg/l | 0,016 | 0,019 | 0,015 | 0,2 | Веднъж на три месеца | Да |
| Нитрати | КК №№ 1,2,3,4 | 50 mg/l | 4,8 | 4,8 | 5,3 | 10,1 | Веднъж на три месеца | Да |
| Хлориди | КК №№ 1,2,3,4 | 250 mg/l | 28 | 27 | 27 | 9,4 | Веднъж на три месеца | Да |
| Сулфати | КК №№ 1,2,3,4 | 250 mg/l | 50 | 51 | 50 | 12 | Веднъж на три месеца | Да |
| Фосфати | КК №№ 1,2,3,4 | 0,50 mg/l | 0,3 | 0,31 | 0,26 | 0,09 | Веднъж на три месеца | Да |
| Флуориди | КК №№ 1,2,3,4 | mg/l | 0,80 | 0,69 | 0,74 | 0,73 | Веднъж на три месеца | Да |
| Мед | КК №№ 1,2,3,4 | 2,0 mg/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,099 | Веднъж на три месеца | Да |
| Никел | КК №№ 1,2,3,4 | 20 μg/l | <10 | <10 | <10 | <10 | Веднъж на три месеца | Да |
| Олово | КК №№ 1,2,3,4 | 10 μg/l | <5 | <5 | <5 | 40 | Веднъж на три месеца | Не |
| Хром общ | КК №№ 1,2,3,4 | 10 μg/l | <50 | <50 | <50 | <50 | Веднъж на три месеца | Да |
| Арсен | КК №№ 1,2,3,4 | μg/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | Веднъж на три месеца | Да |
| Цинк | КК №№ 1,2,3,4 | 5,0 mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,84 | Веднъж на три месеца | Да |
| Натрий | КК №№ 1,2,3,4 | 200 mg/l | 161 | 161 | 161 | 57 | Веднъж на три месеца | Да |
| Цианиди | КК №№ 1,2,3,4 | 0,01 mg/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | Веднъж на три месеца | Да |
| Кадмий | КК №№ 1,2,3,4 | 5,0 μg/l | <5 | <5 | <5 | 5,9 | Веднъж на три месеца | Не |
| Живак | КК №№ 1,2,3,4 | 1,0 μg/l | <5 | <5 | <5 | <5 | Веднъж на три месеца | Да |
| Нефтопродукти | КК №№ 1,2,3,4 | mg/l | 0,021 | <0,02 | 0,035 | 0,039 | Веднъж на три месеца | Да |
| Анионактивни детергенти | КК №№ 1,2,3,4 | mg/l | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | Веднъж на три месеца | Да |
| Феноли | КК №№ 1,2,3,4 | mg/l | 0,16 | 0,12 | 0,15 | 0,12 | Веднъж на три месеца | Да |

Протоколи от изпитване №391С/30.09.2016г., №391С΄/30.09.2016г. и  №391С/13.10.2016г. за контрол на подземни води.

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КК №1 | КК №2 | КК №3 | КК №4 |  |  |
| Водно ниво | КК №№ 1,2,3,4 | - | 192 см | 108 см | 871 см |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Електропроводимост | КК №№ 1,2,3,4 | 2000 μs cm-1 | 430 | 1910 | 810 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Обща твърдост | КК №№ 1,2,3,4 | 12 mgΣqv/dm3 | 11,5 | 3,44 | 2,94 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Активна реакция | КК №№ 1,2,3,4 | ≥6,5 и ≤9,5 | 6,71 | 7,18 | 7,01 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Амониев йон | КК №№ 1,2,3,4 | 0,50 mg/l | 0,070 | 0,130 | 0,160 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Нитрити | КК №№ 1,2,3,4 | 0,50 mg/l | 0,042 | 0,022 | 0,050 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Нитрати | КК №№ 1,2,3,4 | 50 mg/l | 5,30 | 3,7 | 10,8 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Хлориди | КК №№ 1,2,3,4 | 250 mg/l | 205 | 27 | 8,0 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Сулфати | КК №№ 1,2,3,4 | 250 mg/l | 106 | 10 | 35 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Фосфати | КК №№ 1,2,3,4 | 0,50 mg/l | 0,390 | 0,180 | 0,56 |  | Веднъж на три месеца | Не |
| Флуориди | КК №№ 1,2,3,4 | mg/l | 0,28 | 0,14 | 2,03 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Мед | КК №№ 1,2,3,4 | 2,0 mg/l | 0,010 | <0,005 | <0,005 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Никел | КК №№ 1,2,3,4 | 20 μg/l | <10 | <10 | <10 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Олово | КК №№ 1,2,3,4 | 10 μg/l | 7 | <5 | 10,5 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Хром общ | КК №№ 1,2,3,4 | 10 μg/l | <50 | <50 | <50 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Арсен | КК №№ 1,2,3,4 | μg/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Цинк | КК №№ 1,2,3,4 | 5,0 mg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Натрий | КК №№ 1,2,3,4 | 200 mg/l | 221 | 27 | 172 |  | Веднъж на три месеца | Не |
| Цианиди | КК №№ 1,2,3,4 | 0,01 mg/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Кадмий | КК №№ 1,2,3,4 | 5,0 μg/l | <5 | <5 | <5 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Живак | КК №№ 1,2,3,4 | 1,0 μg/l | <5 | <5 | <5 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Нефтопродукти | КК №№ 1,2,3,4 | mg/l | 0,086 | 0,072 | 0,110 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Анионактивни детергенти | КК №№ 1,2,3,4 | mg/l | 0,08 | <0,05 | <0,05 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Феноли | КК №№ 1,2,3,4 | mg/l | 0,36 | 0,44 | 0,360 |  | Веднъж на три месеца | Да |

Протоколи от изпитване  №468С/03.11.2016г., №468С΄/03.11.2016г, №468С/14.11.2016г., №706-1/10.11.2016г., №706-2/10.11.2016г., №706-3/10.11.2016г.. за контрол на подземни води.

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КК №1 | КК №2 | КК №3 | КК №4 |  |  |
| Водно ниво | КК №№ 1,2,3,4 | - | 244 см | 66 см | 895 см |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Електропроводимост | КК №№ 1,2,3,4 | 2000 μs cm-1 | 440 | 1810 | 790 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Обща твърдост | КК №№ 1,2,3,4 | 12 mgΣqv/dm3 | 6,9 | 12,1 | 1,80 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Активна реакция | КК №№ 1,2,3,4 | ≥6,5 и ≤9,5 | 6,68 | 7,16 | 6,71 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Амониев йон | КК №№ 1,2,3,4 | 0,50 mg/l | 0,120 | 0,160 | 0,580 |  | Веднъж на три месеца | Не |
| Нитрити | КК №№ 1,2,3,4 | 0,50 mg/l | 0,021 | 0,030 | 0,050 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Нитрати | КК №№ 1,2,3,4 | 50 mg/l | 6,20 | 13,0 | 2,9 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Хлориди | КК №№ 1,2,3,4 | 250 mg/l | 92 | 266 | 45 |  | Веднъж на три месеца | Не |
| Сулфати | КК №№ 1,2,3,4 | 250 mg/l | 28 | 81 | 36 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Фосфати | КК №№ 1,2,3,4 | 0,50 mg/l | 0,120 | 0,130 | 0,530 |  | Веднъж на три месеца | Не |
| Флуориди | КК №№ 1,2,3,4 | mg/l | <0,10 | 0,31 | 1,2 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Мед | КК №№ 1,2,3,4 | 2,0 mg/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Никел | КК №№ 1,2,3,4 | 20 μg/l | <10 | 17,0 | <10 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Олово | КК №№ 1,2,3,4 | 10 μg/l | 7 | 9 | 11 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Хром общ | КК №№ 1,2,3,4 | 10 μg/l | <50 | <50 | <50 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Арсен | КК №№ 1,2,3,4 | μg/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Цинк | КК №№ 1,2,3,4 | 5,0 mg/l | 0,0237 | 0,0242 | 0,0269 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Натрий | КК №№ 1,2,3,4 | 200 mg/l | 86 | 233 | 166 |  | Веднъж на три месеца | Не |
| Цианиди | КК №№ 1,2,3,4 | 0,01 mg/l | <0,002 | 0,0029 | 0,0022 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Кадмий | КК №№ 1,2,3,4 | 5,0 μg/l | <5 | <5 | <5 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Живак | КК №№ 1,2,3,4 | 1,0 μg/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Нефтопродукти | КК №№ 1,2,3,4 | mg/l | 0,080 | 0,090 | 0,142 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Анионактивни детергенти | КК №№ 1,2,3,4 | mg/l | 0,1 | 0,250 | 0,070 |  | Веднъж на три месеца | Да |
| Феноли | КК №№ 1,2,3,4 | mg/l | 0,133 | 0,297 | 0,072 |  | Веднъж на три месеца | Да |

Несъответствията по показател “натрий” се дължат на високите нива на натрия в подземните води. В базовите измервания на замърсяването на подземните води извършени през 2002 г. (начало на експлоатация на депото) е отчетено ниво на натрия около ПДК.

Във водата в  района се наблюдават високи нива на концентрация на калциеви и магнезиеви йони, на което се дължи повишението на общата твърдост.

Амониевите йони се натрупват  в природните води  при разтварянето на газа  амоняк (NH3) във водата.  Образува се при биохимичния разпад на азотсъдържащите органични съединения или в резултат на промишлено производство. Амонякът присъства в отпадъчните води на животновъдните комплекси и някой промишлени предприятия. Наличието на амониеви йони в концентрации надвишаващи фоновите значения е показател за скорошно замърсяване и близост на замърсителя (пропукана канализационна тръба, складирана оборска тор или азотни торове и др.).

В близост до контролните кладенци няма канализационни тръби, складирана оборска тор  или разливане на производствени води от депото. Възможно е попадане на жив организъм в кладенеца и в следствие на процеса на разлагане да се повишава концентрацията на амониевите йони.

При извършените изпитвания през месец септември 2016 г. е отчетеното превишено количество на  фосфати над ПДК - 0,5 мг/л в КК №3. През ноември  стойността им остава над ПДК, като леко е понижена спрямо предходните измервания.

Завишеното съдържание на фосфати в подземните води може да се дължи на използването на торове, на промишлеността, а също така е възможно да има абиотичен произход.

В близост до КК №3 не се извършват производствени дейности и не е установено разлив на производствени води. Считаме, че превишенията се дължат на влиянието на някои абиотични фактори.

Несъответствието по показателя  хлориди се дължи на високите му стойности в подземните води. В базовите измервания на замърсяването на подземните води, извършени през 2002г. е отчетено ниво на хлориди около ПДК.

През направените измервания през месец юни 2016г. в КК №4 се наблюдава повишена стойност на кадмий -5,9+-0,4. До сега не отчитано превишение на този показател над допустимите концентрации. Кадмий в повърхностните води може да има в резултат от замърсяване с отпадъчни води от оловно-цинков завод, рудообогатителни предприятия, при производството на сярна киселина или от галванични цехове. На площадката на депото не се извършват подобни дейности. В природните води кадмият постъпва в резултат на разлагането на водни организми, които са способни да го натрупват в себе си. Предвид това считаме, че повишението му или е в следствие на подобни организми попаднали в кладенеца или  е грешка при изпитването от лабораторията.

Оловото е силно токсичен елемент, който се среща под формата на органични и неорганични съединения, като неорганичните преобладават в природата. Съдържанието на олово при естествени условия, без наличие на техногенно замърсяване, е по-високо в почви с кисела реакция, отколкото в алкални. Оловото се среща в природата в свързано състояние, под формата на различни руди. Като замърсител на околната среда, присъствието на олово в голяма степен се дължи на антропогенната дейност. Неприродни източници за замърсяване на околната среда с олово са: отпадъците от различни видове производства (металургия, особено цветна, машиностроене- производството на акумулатори), топлоцентралите, различни химични комбинати (за производство на пигменти, стъкла, смазки, добавки за бензин, полимеризация на пластмаси и др.), производството на стъкло, консервното производство, дървообработващата и целулозно-хартиената промишленост, използване на бензин, съдържащ олово. Констатиране на завишени концентрации на олово най-често е резултат от рудодобивната, рудопреработвателната промишленост или от отделяне на утайки от отпадни води.

За първи път завишени стойности на олово се наблюдава при направените измервания през месец юни в КК №4 - 40мг/л при ПДК 10 мг/л. КК №4 е в границите на депото. На площадката не се извършват дейности, като по-горе изброените, които могат да доведат до замърсявания с олово.

При следващите измервания през месец септември стойността на оловото рязко спада - 10,5 мг/л. През месец ноември стойността му е 11 мг/л.Отчитайки  допустимите грешки при измерванията считаме, че стойностите му през месеците септември и ноември са около ПДК.

Таблица 8. Опазване на почви

Протокол за вземане на проба-почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние) съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 8,21 | Точка № 1 0-10 см. |  | Веднъж на три години |  |
| мед | 32,03 | Точка № 1 0-10 см. |  | Веднъж на три години |  |
| Цинк | 66,23 | Точка № 1 0-10 см. |  | Веднъж на три години |  |
| Хром | 74,16 | Точка № 1 0-10 см. |  | Веднъж на три години |  |
| Олово | 17,68 | Точка № 1 0-10 см. |  | Веднъж на три години |  |
| Кадмий | 0,256 | Точка № 1 0-10 см. |  | Веднъж на три години |  |
| Никел | 48,46 | Точка № 1 0-10 см. |  | Веднъж на три години |  |
| нефтопродукти | 18,45 | Точка № 1 0-10 см. |  | Веднъж на три години |  |
| Арсен | - | Точка № 1 0-10 см. |  | Веднъж на три години |  |
| pH | 8,25 | Точка № 1 10-40 см. |  | Веднъж на три години |  |
| Мед | 25,90 | Точка № 1 10-40 см |  | Веднъж на три години |  |
| Цинк | 62,13 | Точка № 1 10-40 см |  | Веднъж на три години |  |
| Хром | 68,60 | Точка № 1 10-40 см |  | Веднъж на три години |  |
| Олово | 16,09 | Точка № 1 10-40 см |  | Веднъж на три години |  |
| Кадмий | 0,256 | Точка № 1 10-40 см |  | Веднъж на три години |  |
| Никел | 38,66 | Точка № 1 10-40 см |  | Веднъж на три години |  |
| Нефтопродукти | 19,71 | Точка № 1 10-40 см |  | Веднъж на три години |  |
| Арсен | - | Точка № 1 10-40 см |  | Веднъж на три години |  |
| pH | 8,40 | Точка № 2 0-10 см. |  | Веднъж на три години |  |
| Мед | 20,00 | Точка № 2 0-10 см |  | Веднъж на три години |  |
| Цинк | 55,42 | Точка № 2 0-10 см |  | Веднъж на три години |  |
| Хром | 62,68 | Точка № 2 0-10 см |  | Веднъж на три години |  |
| Олово | 14,33 | Точка № 2 0-10 см |  | Веднъж на три години |  |
| Кадмий | 0,232 | Точка № 2 0-10 см |  | Веднъж на три години |  |
| Никел | 49,6 | Точка № 2 0-10 см |  | Веднъж на три години |  |
| Нефтопродукти | 11,09 | Точка № 2 0-10 см |  | Веднъж на три години |  |
| Арсен |  | Точка № 2 0-10 см |  | Веднъж на три години |  |
| pH | 8,57 | Точка № 2 10-40 см. |  | Веднъж на три години |  |
| Мед | 21,54 | Точка № 2 10-40 см. |  | Веднъж на три години |  |
| Цинк | 55,41 | Точка № 2 10-40 см. |  | Веднъж на три години |  |
| Хром | 65,48 | Точка № 2 10-40 см. |  | Веднъж на три години |  |
| Олово | 12,43 | Точка № 2 10-40 см. |  | Веднъж на три години |  |
| Кадмий | 0,133 | Точка № 2 10-40 см. |  | Веднъж на три години |  |
| Никел | 41,08 | Точка № 2 10-40 см. |  | Веднъж на три години |  |
| Нефтопродукти | 16,38 | Точка № 2 10-40 см. |  | Веднъж на три години |  |
| Арсен |  | Точка № 2 10-40 см. |  | Веднъж на три години |  |

През 2009 г. са взети проби за мониторинг на почви от акредитирана лаборатория за изпитване РЛ-Благоевград. Същата година са получени резултати само за pH. През 2010 г. с протокол от изпитване № 168 от 15.04.2010 г. от акредитирана лаборатория дирекция “ЛАД” към ИАОС ни бяха изпратени резултатите от останалите показатели съгласно КР за мониторинг на почви.

Мониторинг на почвите е извършен през 2012 г. съгласно условията в КР.

През 2015 година  е извършен мониторинг на почвите, съгласно условията в КР. Не са отчетени превишения на наблюдаваните елементи спрямо базовото състояние на почвите.

През 2016г. не е извършен мониторинг на почви, тъй като същия се прави 1 път на 3 години, съгласно условията в КР.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Не са възниквали аварийни ситуации, които да застрашават околната среда и здравето на хората.

В РД за неопасни отпадъци е разработен план за действия при бедствия и аварии. Изградена е оперативна група за действия при евентуално възникване на аварии. В началото на всяка година се разработва план за подготовка на органите за управление и на спасителните групи. Целта е чрез непрекъсната превантивна дейност и спазване на инструкцията за работа на инсталациите да се сведат до минимум аварийните ситуации.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Таблицата не е попълнена, тъй като досега не е имало оплаквания или възражения от физически или юридически лица относно дейността на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна”.

Таблица 11. Количество на замърсителите в отпадъчните води, за производството на единица продукт

| № | Контролирани параметри | Резултат | Количество на замърсителите кг/год. | Количество на замърсителите за единица продукт кг/тон депониран отпадък |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | БПК5,mg/dm³ | 949,5 | 3622,3 | 0,265817862 |
| 2. | Хлориди/Clˉ/,mg/dm³ | 1565 | 5970,5 | 0,438135687 |
| 3 | Сулфати/SO4²ˉ/;mg/dm³ | 132,5 | 505,5 | 0,037094555 |
| 4 | Желязо/общо/,mg/dm³ | 6,12 | 23,35 | 0,001713349 |
| 5 | ХПК/бихроматна/,mg/dm³ | 5000 | 19 075 | 1,39979453 |
| 6 | Обща твърдост, mg/dm³ | 38,9 | 148,4 | 0,010890402 |
| 7 | Перманганатна окисляемост, mg/dm³ | 1888 | 7202,72 | 0,528562413 |
| 8 | Неразтворени вещества, mg/dm³ | 310 | 1182,65 | 0,086787261 |
| 9 | Феноли, mg/dm³ | 1,51 | 5,76 | 0,000422738 |
| 10 | Aмоний /NH4+/,mg/dm³ | 326,5 | 1245,6 | 0,091406583 |
| 11 | Сулфиди, mg/dm³ | 0,89 | 3,4 | 0,000249164 |
| 12 | Фосфати, mg/dm³ | 38,75 | 147,83 | 0,010848408 |
| 13 | Азот нитратен, mg/dm³ | 72,5 | 276,59 | 0,020297021 |
| 14 | Животински мазнини и растителни масла, mg/dm³ | 2 | 7,63 | 0,000559918 |
| 15 | Нефтопродукти, mg/dm³ | 0,136 | 0,52 | 3,8074411е-05 |
| 16 | Анйонактивни детергенти, mg/dm³ | 3,925 | 14,97 | 0,001098839 |
| 17 | Кадмий /Cd²+/,mg/dm³ | 0,00535 | 0,0204 | 1,4977801е-06 |
| 18 | Олово/Pb²+/,mg/dm³ | 0,266 | 1,015 | 7,4469069е-05 |
| 19 | Мед /Cu²+/,mg/dm³ | 0,0535 | 0,204 | 1,4977801е-05 |
| 20 | Хром /VІ/, mg/dm³ | 0,275 | 1,049 | 7,6988699е-05 |
| 21 | Хром /ІІІ/, mg/dm³ | 0,275 | 1,049 | 7,6988699е-05 |
| 22 | Никел/Ni²+/,mg/dm³ | 0,05 | 0,191 | 1,3997945е-05 |
| 23 | Цинк /Zn²+/mg/dm³ | 0,3865 | 1,475 | 0,000108204 |
| 24 | Арсен, mg/dm³ | 0,0525 | 0,200 | 1,4697843е-05 |
| 25 | Живак, mg/dm³ | 0,003 | 0,011 | 8,3987672е-07 |
| 26 | Цианиди, mg/dm³ | 0,025 | 0,095 | 6,9989726е-06 |

РЕЧНИК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ

КР				Комплексно разрешително

ЗООС			Закон за опазване на околната среда

СУОС			Система за управление на околната среда

СК				Сондажни кладенци

ТБО				Твърди битови отпадъци

РД				Регионално депо

РИОСВ			Регионална инспекция по околна среда и водите

ГК				Газови кладенци

ГДОС			Годишен доклад по околна среда

# Text boxes

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове | Праг за пренос на замърсител, извън площ. kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздуха kg/год. | във води kg/год. | в почва kg/год. |  |  |
| # | 74-82-8 | Метан (СН4) | - (0,00) | - | - | - | * |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | - (0,00) | - | - | - | * |
| 79# |  | Хлориди (като общ Cl) | - | - (5970,5) | - | - | - |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | - | - (2,,98) | Не е измервано | - | - |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му като (Cu) | - | - (0,204) | Не е измервано | - | - |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му като (Zn) | - | - (1,475) | Не е измервано | - | - |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединенията му (като Cd) | - | - (0,0204) | Не е измервано | - | - |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му като (Pb) | - | - (1,015) | Не е измервано | - | - |
| 17# | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) | - | - (0,200) | Не е измервано | - | - |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му като (Ni) | - | - (0,191) | Не е измервано | - | - |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (ТОС) | - | Не е измервано | - | - | ** |
| 71# | 108-95-2 | Феноли (като общ C) | - | - (5,76) | - | - | - |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) | - | - (0,011) | - | - | - |
| 82# |  | Цианиди (като общ CN) | - | - (0,095) | - | - | - |
| 83# |  | Флуориди (като общ F) | - | Не е измервано | - | - | - |
| 13# |  | Общ фосфор | - | - (147,83) | - | - | - |
| 12# |  | Общ азот | - | - (1522,19) | - | - | - |