„ЕМКО“ ООД, гр. София, площадка гр. Монтана

ГОДИШЕН   ДОКЛАД  ПО  ОКОЛНА

СРЕДА ( ГДОС )

за 2018 год.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ,

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

(КР) № 550-Н0/2017г.

НА „ЕМКО“ ООД, гр. София,

площадка гр. Монтана

Март  2019 г.

- УВОД

  - Наименование на инсталацията, за която е издадено Комплексно разрешително:

Инсталация, която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС:

- Инсталация за повърхностна обработка на метали „Участък фосфатиране“ - т. 2.6 от Приложение № 4 към ЗООС, включваща 16 броя вани, както следва:

- Вани за обезмасляване – 2 броя;

- Вани за байцване – 2 броя;

- Вани за цинково фосфатиране – 2 броя;

- Вани за пасивиране – 1 брой;

- Вани за осапунване – 2 броя;

- Вани за промиване – 7 броя.

Инсталация, които не попадат в обхвата на Приложение №4 на ЗООС:

1. Горивна инсталация с номинална топлинна мощност под 50 MW:

- Газов котел

  - Адрес по местонахождение на инсталацията:

гр. Монтана, ул. „Диана“ № 45

  - Регистрационен номер на КР:

№ 550-Н0/2017г.

  - Дата на подписване:

27.06.2017г.

  - Дата на влизане в сила на КР:

21.07.2017г.

  - Оператор на инсталацията:

„ЕМКО” ООД

  - Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/ оператора:

| Оператор: | „ЕМКО” ООД |
| --- | --- |
| Рег. Адрес: | гр. София, Район Младост, бул. Цариградско шосе № 121 |
| Адрес за кореспонденция: | гр. Монтана, ул. „Диана“ № 45 |
| Адрес на площадката: | гр. Монтана, ул. „Диана“ № 45 |
| БУЛСТАТ: | 040474262 |
| Лице за контакт по въпроси, отнасящи се до представената информация | инж. Здравко Замфиров, Директор ОП Монтана |
| Телефон: | 096 301 307; |
| GSM: | 0888 67 79 77; |
| Е-mail: | office-montana@emcobg.com |

  - Лице за контакти:

Здравко Петров Замфиров, 096/301 305, Директор ОП - Монтана, е-mail:

office-montana@emcobg.com

  - Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти:

Здравко Петров Замфиров, 096/301 305, Директор ОП - Монтана, е-mail:

office-montana@emcobg.com

  - Кратко описание на всяка от дейностите / процесите, извършвани в инсталацията:

Реализирано е разширение на производствената дейност на дружеството чрез обособяване на участък за фосфатиране на стоманени детайли за производство на 10 000 броя 125 mm гилзи месечно. Годишната производителност на инсталацията е 10 000 броя гилзи/мес. (120 000 броя гилзи/годишно; 516 t/y). Покритата/обработваната повърхност на една гилза е 0,879m2, 10 000 броя гилзи/мес. (8790 m2/мес.), 120 000 броя гилзи/годишно (105 480 m2/год.). Участъкът за фосфатиране е реализиран в съществуващо производствено хале, собственост на „ЕМКО“ ООД. Общата площ на участъка за фосфатиране на стоманени детайли ще бъде 1296 m2, а годишната експлоатация е около 4000 h.

Фосфатирането се извършва във вани, чрез потапяне на детайлите в слабо кисел разтвор на соли на фосфорната киселина. Всички вани са от неръждаема стомана с обем 4 m3 и ефективен обем на запълване с работен разтвор 3 m3. Предвидено е ваните за байцване, фосфатиране и осапунване да са по две, с цел осигуряване на по-голяма гъвкавост на процеса - едната ще се експлоатира, докато работният разтвор в другата се регенерира. Броят на ваните е 16, като общият им обем е 64 m3. Четиринадесет от ваните са с изолация, нивомери и терморегулатори за поддържане на необходимата температура. Снабдени са с преливници, които се заустват към обща химическа канализация.

Фосфатирането на стоманените детайли е необходим междинен процес при механично изтегляне на стоманените гилзи за снаряди чрез пресоване на детайлите.

Заготовките се доставят всеки месец до предприятието, като до обработката им се съхраняват в склад „Заготовки”. От склада детайлите се товарят на електрокар и се транспортират до линията за фосфатиране. Заготовките се подреждат ръчно върху приспособления, които се закачат за телферния път с носимост 3500 kg и чрез които заготовките се придвижват по продължение на линията.

Фосфатирането се извършва във вани, чрез потапяне на детайлите в слабо кисел разтвор на соли на фосфорната киселина. Всички вани са от неръждаема стомана с обем 4 m3 и ефективен обем на запълване с работен разтвор 3 m3. Характеристиките на ваните са дадени в Таблица 2.

Технологична блок-схема на процеса на фосфатиране е представена на Фигура 4.

Таблица 2 Характеристики на ваните от линията за фосфатиране

| Вана № | Процес | Работен разтвор | Концен-трация | Време, min | T, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обезмасляване | Ridoline 2500 | 5% | 5 | 50-60 |
| 2. | Промиване | Вода | - | 1-2 | 40 |
| 3. | Обезмасляване | Ridoline 2500 | 3% | 3 | 50-60 |
| 4. | Промиване | Вода | - | 1-2 | 40 |
| 5. | Байцване | H2SO4 Rodine 58 | 15% 0.3% | 60 | 5 |
| 6. | Байцване | H2SO4 Rodine 58 | 15% 0.3% | 60 | 5 |
| 7. | Промиване | Вода | - | 1-2 | Студена |
| 8. | Промиване | Вода | - | 1-2 | 40 |
| 9. | Цинково фосфатиране | Granodraw 743 A | 10% | 5 | 60 |
| 10. | Цинково фосфатиране | Granodraw 743 A | 10% | 5 | 60 |
| 11. | Промиване | Вода | - | 1-2 | Студена |
| 12. | Промиване | Вода | - | 1-2 | 40 |
| 13. | Пасивация | Prevox 6748 | 2% | 1-2 | 40 |
| 14. | Промиване | Вода | - | 1-2 | 40 |
| 15. | Осапунване | Stearlube T 1124 IT | 5% | 2-5 | 60-70 |
| 16. | Осапунване | Stearlube T 1124 IT | 5% | 2-5 | 60-70 |

Фигура 4. Технологична блок-схема на процеса на фосфатиране

| ЛЕГЕНДА към Фиг. 4 |
| --- |
| 1. Вани за обезмасляване | 11. Вана за промиване след фосфатиране | 21. Регенерация на отработен р-р от фосфатиране GRANODRAW 743 A |
| 2. Вани за промиване след обезмасляване | 12. Вана за промиване | 22. Регенерация на отработен р-р от осапунване STEARLUBE 1124 IT |
| 3. Резервоар за вода | 13. Вани за осапунване | 23. Регенерация на отработен р-р от пасивация PREVOX 6748 |
| 4. Склад за заготовки | 14. Пресов участък | 24. ЛПСОВ |
| 5. Зареждане на работни разтвори 5.1. RIDOLINE 2500 5.2. RODINE 58 5.3. GRANODRAW 743 A 5.5. STEARLUBE 1124 IT 5.6. PREVOX 6748 | 15. Термичен участък | 25. Склад за предварително съхранение на утайки от ЛПСОВ |
| 6. Вани за байцване | 16. Механичен участък |  |
| 7. Вана за промиване след байцване | 17. Вана за активиране на процеса на пасивация |  |
| 8. Резервоар за сярна киселина | 18. Вана за пасивация |  |
| 9. Вана за активиране на процеса на фосфатиране | 19. Склад за готова продукция |  |
| 10. Вани за фосфатиране | 20. Регенерация на отработен р-р от обезмасляване RIDOLINE 2500 |  |

Основните технологични процеси са както следва:

- Обезмасляване на детайлите във вана № 1 с 5% разтвор на Ridoline 2500;

- Промиване на детайлите във вана № 2 с топла вода;

- Окончателно обезмасляване на детайлите във вана № 3 с 3% разтвор на Ridoline 2500;

- Промиване на заготовките във вана № 4 с топла вода;

- Байцване на детайлите във вана № 5 или вана № 6 (процесът винаги ще се осъществява само в една от двете вани; докато едната се експлоатира, в другата ще се извършва регенерация на работния разтвор) с 15% разтвор на сярна киселина и 0.3% разтвор на Rodine 58;

- Промиване на детайлите във вана № 7 със студена вода с цел спиране на процеса байцване;

- Промиване на детайлите във вана № 8 с топла вода с цел подготовка за процеса на цинково фосфатиране;

- Фосфатиране на стоманените заготовки във вана № 9 или вана № 10 (процесът винаги ще се осъществява само в една от двете вани; докато едната се експлоатира, в другата ще се извършва регенерация на работния разтвор) с 10% разтвор на  Granodraw 743 А;

- Промиване на заготовките във вана № 11 със студена вода;

- Промиване на заготовките във вана № 12 с топла вода;

- Осапунване на детайлите във вана № 15 или вана № 16 (процесът винаги ще се осъществява само в една от двете вани; докато едната се експлоатира, в другата ще се извършва регенерация на работния разтвор) с 5% разтвор на Stearlube T 1124 IT;

- Сваляне на заготовките от решетките за придвижване по линията;

- Ръчно подреждане на заготовките на транспортен палет;

- Транспортиране на заготовките до пресов участък с електрокар;

- Пластична деформация на детайлите в пресов участък;

- Отгряване на стоманените заготовки в термичен участък (6 стационарни сухи електропещи) до достигане на температура от 600 °C;

- Охлаждане на детайлите (естествено въздушно охлаждане);

- Транспортиране на заготовките до линията за фосфатиране с електрокар за последващо междуоперационно фосфатиране;

- Процеси 1-17 се извършват в тази последователност 5 пъти;

- След петото отгряване на детайлите, те се транспортират до механичен участък с електрокар.

- Крайно оформяне на детайлите до окончателните им размери в механичен участък;

- След технически контрол, годните детайли се подреждат на транспортен палет и се транспортират с електрокар до линията за фосфатиране.

- Обезмасляване на готовите гилзи във вана № 1 с 5% разтвор на Ridoline 2500;

- Промиване на гилзите във вана № 2 с топла вода;

- Окончателно обезмасляване на готовите гилзи във вана № 3 с 3% разтвор на Ridoline 2500;

- Промиване на гилзите във вана № 4 с топла вода;

- Байцване на гилзите във вана № 5 или вана № 6 (процесът винаги ще се осъществява само в една от двете вани; докато едната се експлоатира, в другата ще се извършва регенерация на работния разтвор) с 15% разтвор на сярна киселина и 0.3% разтвор на Rodine 58. Продължителността на този процес за готовите гилзи ще е между 30 секунди и 1 минута;

- Промиване на готовите детайли във вана № 7 със студена вода с цел спиране на процеса байцване;

- Промиване на детайлите във вана № 12 с топла вода;

- Пасивиране на гилзите във вана № 13 с 2% разтвор на Prevox 6748;

- Промиване на детайлите във вана № 14 с топла вода;

- Подреждане на гилзите на транспортен палет;

- Подсушаване на готовите гилзи с вентилатор с топъл въздух.

- Транспортиране на гилзите с електрокар до склада за готова продукция.

Използваните вещества са подробно описани в Условие 8.3. Суровини, спомагателни материали и горива от комплексно разрешително № 550-Н0/2017г.

Ваните се зареждат чрез мембранни помпи с максимален дебит 200 l/h. Работните разтвори във всички вани, с изключение  на вана № 5 и вана № 6 (ваните за байцване)  се регенерират. Отработените разтвори от ваните за байцване се отвеждат към Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ).  Изградена  е лаборатория, в която  се анализират работните разтвори и  се определя необходимостта от регенерацията им. Регенерацията на разтворите от останалите вани се извършва чрез добавяне на свежите течни химикали (H2SO4, Rodine 58, Granodraw 743 A, Prevox 6748) по тръбопровод от склада за препарати до ваните. След претегляне на необходимите количества прахообразни препарати (Ridoline 2500 и Stearlube T 1124 IT) в склада, те се добавят  ръчно във ваните за обезмасляване и осапунване. Отпадъчните промивни води и отработените разтвори от ваните за байцване по тръбопровод достигат до ЛПСОВ. Технологичната схема на предвижданата ЛПСОВ в предприятието с капацитет 10 m3/h включва неутрализиране на отпадъчните води, флокулиране, утаяване и филтруване за отстраняване на суспендираните твърди частици от отпадъчните води и тяхното концентриране чрез филтър преси.

Пречистените води от ЛПСОВ, като самостоятелен поток и смесен поток - битово-фекалните отпадъчни води и дъждовните се заустват в канализацията, която е съществуваща на площадката и е свързана с градската канализационна система, завършваща с ГПСОВ.

От  участъка за фосфатиране има два източника на газови емисии:

- газов котел на природен газ с мощност 810 kW (0,810 MW), чрез който ще се нагрява вода за ваните за промиване. Tъй като мощността на котела е над праговата стойност 0.5 МW, записана в чл. 21 от Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии, той ще подлежи на емисионен контрол. Замърсителите, които ще се изпускат са азотни и серни оксиди и въглероден оксид.

- воден скрубер с дебит 30 000 m3/h, който ще обслужва аспирацията на ваните, склада за химикали и подготовката на варно мляко в пречиствателната станция. От комина след скрубера се очакват следните замърсители: прах, H2SO4, HCl, 2-амино етанол, микроколичества от други органични замърсители, изразени като общ органичен въглерод.

На територията на „ЕМКО“ ООД, гр. Монтана се генерират производствени (опасни и неопасни) и битови отпадъци.

Фигура 5. Жизнен цикъл на инсталацията

Съгласно най-добрите налични техники (НДНТ), при повърхностната обработка на стоманени изделия широко приложение намира фосфатирането.

Целите, за които се произвеждат гилзите, т.е. постигането на показателите, които се изискват от тези гилзи налага повърхностна обработка чрез фосфатиране, което е в пълно съответствие с НДНТ.

На база препоръките в НДНТ и изискванията за този тип 125 мм стоманени гилзи, дейността предвижда тяхното фосфатиране чрез следната последователност от процеси:

- Обезмасляване с 5% разтвор на Ridoline 2500;

- Промиване с вода;

- Обезмасляване с 3% разтвор на Ridoline 2500;

- Промиване с вода;

- Байцване с 15% разтвор на H2SO4 и 0.3% разтвор на Rodine 58;

- Промиване с вода;

- Цинково фосфатиране с 10% разтвор на Granodraw 743 A;

- Промиване с вода;

- Пасивация с 2% разтвор на Prevox 6748;

- Промиване с вода;

- Осапунване с 5% разтвор на Stearlube T 1124 IT.

Фосфатните покрития са най-често използваните конверсионни покрития за стомана, алуминий и цинк и фосфатирането е най-често прилаганият метод за третиране на метални повърхности. То има следните предимства:

- Използва се при всички процеси на студено формоване – изтегляне на тел, тръби или профили; студена екструзия, студено коване.

- галванично покрита с цинк стоманена лента се фосфатира за подобряване на процесите на изтегляне, както и за предпазване от корозия.

- тежките цинкови и манганови фосфатни покрития запазват защитен маслен филм и  осигуряват необходимата защита от корозия, например за гайки, винтове, болтове и тръби.

- мангановите фосфатни покрития подобряват задържането на лубрикант и скъсява периодите на износване. Използва се за разпределителни валове, бутала , зъбни колела и клапани.

- фосфатирането увеличава адхезията и корозионната защита на боите.

- 1-6 μm дебелина е достатъчна изолация за предотвратяване на вихрови токове.

Съществува широко разнообразие от процеси на фосфатиране, но с най-голямо значение са алкалното (Fe) и цинковото фосфатиране. Теглото на единица площ на слоевете е 0.05-5 g/m2.

Фосфатирането обикновено се осъществява чрез пръскане или потапяне в зависимост от броя, размера и формата на детайлите, които  се третират. Прилаганият метод може да доведе до различия в състава и морфологията на фосфатните покрития.

Фосфатирането изисква детайлите да бъдат предварително обезмаслени и декапирани или байцвани. Активацията преди фосфатиране може да стане с топла вода или със специално диспергиран титан или манган, които да предизвикат образуването на финозърнесто фосфатно покритие в следващия етап. Крайното промиване може да е с дейонизирана вода или пасивиращи химикали базирани на Cr(VI) и Cr(III) съединения. Между отделните етапи е необходимо промиването с топла вода.

Съображения относно здравето на хората и опазването на околната среда предизвикват развитието на:

- безнитритни процеси с хидроксиламин, нитрогванидин или водороден пероксид като ускорители:

- процеси без участието на никел;

- промиване без хром, базирано на органотитаниеви съединения, неорганични циркониеви съединения и полимери;

- фосфатиране без отделяне на отпадъчни води чрез използването на ултрафилтрация за почистване, водороден пероксид за ускоряване на фосфатирането и утаяване, съчетано с йонообмен за безхромно промиване, без да се компрометира качеството на детайлите.

При реализацията на дейността ще се прилага цинково фосфатиране.

1) Цинково фосфатиране

Цинковото фосфатиране се прилага предимно за повърхностна обработка на стомана и цинк, както и за сплави на тези метали с алуминий. Приложението на метода може да е под формата на пръскане или потапяне. Основни съставки на разтворите са цинк, фосфатни йони и окисляващ агент, най-често натриев нитрит. Стойността на pH е между 2 и 3.5. Концентрациите варират значително; често използвани добавки са нитрати, флуориди, силициеви флуориди, никелови или манганови йони.

Пример за процес, подходящ за фосфатиране на стоманени листове като предварително тертиране преди боядисване:

Zn2+ 1.2 g/l, Ni2+ 1.0 g/l, H3PO4 + H2PO4 – 15 g/l и NO2 – 0.1 g/l

С натриева основа се постига pH от 3.2. Процесът обикновено се провежда при температура до 95 ºC. За прилагане на студено формоване е необходимо общите концентрации да са 10 пъти по-високи.

Реакцията на фосфатиране може да бъде разделена на пет етапа:

- Реакция на декапиране (байцване)

Част от металната повърхност се разлага от киселината:

Fe + 2H+  Fe2+ + H2 за Fe или Zn + 2H+  Zn2+ + H2 за Zn

Фосфатирането на алуминий изисква флуоридните йони да атакуват повърхностните оксиди, които бавно се разлагат във фосфорна или азотна киселина:

AlOOH + 3HF  Al3++ 3F- + 2H2O; Al + 3H+ Al3++ 3/2H2

- Ускоряване

Реакцията на декапиране се ускорява чрез оксидиращи агенти, наречени ускорители, които предотвратяват отделянето на прекомерни количества водород и минимизират загубата на якост, поради досега с водород:

H2 +2Ox  2HOx; Fe2+ + H+ + Ox  Fe3+ + HOx за Fe

- Комплексообразуване

При третиране на алуминий, трябва да са налични достатъчно флуоридни йони за комплексообразуване на Al3+ йони, тъй като при концентрации от 3 mg/l те предотвратяват образуването на фосфатното покритие. Ако освен алуминий се третират и други метали, употребата на безфлуоридни фосфатиращи разтвори би позволила фосфатирането на стомана или цинк, без да се образува покритие върху алуминия:

Al3++6F-  AlF63- за Al

- Образуване на покритие

Разлагането на метала при реакцията на декапиране води до значително увеличение на стойността на pH в близост до металната повърхност. Вследствие на това, равновесната константа за реакцията на утаяване се превишава и цинковият фосфат се утаява. След като металната повърхност се покрие, реакцията спира:

3Zn2++ 2H2PO4- + 4H2O  Zn3(PO4)2.4H2O+ 4H+

2Zn2++ Fe2++ 2H2PO4- +4H2O  Zn2Fe(PO4)2 4H2O+ 4H+

- Образуване на утайка

Разложеното желязо и AlF63- йоните от реакцията на декапиране не се натрупват във фосфатиращия разтвор, а се утаяват като железен(III) фосфат или тринатриев хексафлуороалуминат съответно. При третиране на галванизирани повърхности чрез пръскане, се образуват относително малки количества утайка от третичен цинков фосфат. При ускорените чрез нитрати процеси често не се образуват утайки. Железен(II) нитрат се натрупва до достигане на равновесие.

Fe3++H2PO4-  FePO4 + 2H+ за Fe; или AlF63- +3Na+ Na3AlF6 за Al

Образуваните утайки трябва да се отстраняват периодично или непрекъснато.

- Процеси на подготовка за боядисване

Процесите на цинково фосфатиране, които се провеждат преди боядисване могат да бъдат класифицирани като процеси с високо съдържание на цинк (3-4 g/l Zn2+) или процеси с ниско съдържание на цинк (0.75-1.5 g/l Zn2+). Ниската концентрация на цинк, т.е. високо съотношение фосфат-цинк подобрява защитата от корозия. Покритията върху стомана, формирани при процеси с ниско съдържание на цинк се състоят главно от „фосфосфилит“ (специфични фосфати) и върху тях по-лесно се нанася боя.

- Нискотемпературни процеси за студено формоване

Ускоряват се от нитрати. Концентрацията на желязо (III) в разтвора се ограничава до 5-8 g/l от окислението с въздух, за предпочитане непрекъснато в отделна вана. Температурата по този начин се занижава с 30 °C до 50-60 °C и във ваната за фосфатиране не се образува утайка.

Описаните по-горе технологични съоръжения, техники, процеси, оборудване, пречиствателни съоръжения и т.н. изцяло съответства на НДНТ (Reference Document on Best Available Techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics, August 2006 – като например: Chapter 2, т. 2.5.16, 2.5.16.2; табл. 3.9, т. 4.11.12, т. 4.14.17.4; стр. vii, т. 2.3.6, 2.9.3.2, 2.9.8.6, 4.14.9, 4.11.14; т. 5.1.6.4 и т.н.). Към момента липсва Заключение за НДНТ за основната дейност, извършвана от оператора.

Всички необходими количества на консумирани природни ресурси, източници на емисии в околната среда, генерирани отпадъци, източници на шум, предвидени пречиствателни съоръжения и др, са одобрени и разрешени с Решение № МО 1 – 2/2016г. по ОВОС (издадено от РИОСВ-Монтана), потвърждаващо прилагането на НДНТ по чл. 99а от ЗООС и във връзка чл. 118, ал. 2 от ЗООС, както и комплексно разрешително № 550-Н0/2017г., издадено от Изпълнителния директор на ИАОС.

  - Производствен капацитет на инсталациите:

С Условие № 4 от КР № 550-Н0/2017г. се разрешава да се експлоатира инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, без да превишава капацитета, посочен в следващата таблица:

Капацитет на инсталациите

| № | Инсталация | Позиция на дейността по Приложение № 4 към ЗООС | Капацитет | 2018г. | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инсталация за повърхностна обработка на метали„Участък фосфатиране“, включваща 16 броя вани с обем на всяка вана 4 m3, както следва: Вани за обезмасляване – 2 броя; Вани за байцване – 2 броя; Вани за цинково фосфатиране – 2 броя; Вани за пасивиране – 1 брой; Вани за осапунване – 2 броя; Вани за промиване – 7 броя. | т. 2.6 | 36 (9 бр. вани за галванични процеси, всяка по 4 м3); 120 000 броя гилзи/годишно; 105 480 m2/год. Покрита/ обработвана повърхност | 36 (9 бр. вани за галванични процеси, всяка по 4 м3); 21468 бр. 122mm гилзи, 2,37 m2 и 21898 бр. 125mm гилзи, 0.879 m2; Общо: 43366 броя гилзи/ годишно; 70127,50 m2/год. Покрита/ обработвана повърхност | ДА |
| Инсталация извън обхвата на Приложение № 4 към ЗООС |
|  | Газов котел | - | 0,81 MW | 0,81 MW | ДА |

Дружеството е разработило и прилага инструкция за измерване и изчисляване на годишното производство за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС (Условие 4.2.1).

Документира се, а с горната таблица от настоящия ГДОС се докладва годишното производство за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС (Условие 4.2.2).

  - РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:

Регионална инспецкия по околна среда и води (РИОСВ) - Монтана

3400, гр. Монтана, България

ул. "Юлиус Ирасек" 4, ПК 55, етаж 3

тел./факс 096/300 960; 096/300 961

e-mail: riosv_mont@net-surf.net

  - Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията:

Басейнова Дирекция „Дунавски район“

5800, гр. Плевен, България 
ул. "Чаталджа" № 60
тел. 064 885 100; 0886 330 172

e-mail: dunavbd@bddr.org

  - Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Съгласно Условие № 5 Управление на околната среда от КР № 550-Н0/2017 г. Дружеството е разработило и прилага система за управление на околната среда (СУОС). Дружеството няма внедрена ISO 14001.

Отговорните лица и структурата на управлението по отношение на опазването на околната среда са Управителя на дружеството, еколога и/или друго определено от управителя лице.

- СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

2.1.Управление на околната среда (Условие 5)

Съгласно Условие № 5 Управление на околната среда от КР № 550-Н0/2017 г. Дружеството е разработило и прилага система за управление на околната среда (СУОС). Дружеството няма внедрена ISO 14001.

Отговорните лица и структурата на управлението по отношение на опазването на околната среда са Управителя на дружеството, еколога и/или друго определено от управителя лице.

Операторът има разработени процедури и работни инструкции, прилагани за:

- Експлоатация и поддръжка на съоръжения, разположени на площадката (Условие 5.1)

- Мониторинг на стойностите на техническите и емисионни показатели с определените в условията на разрешителното (Условие 5.2);

- Периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и техническите показатели с определените в условията на разрешителното (Условие 5.3);

- Установяване на причините за допуснати несъотвествия и предприемане на коригиращи действия (Условие 5.4);

- Периодична оценка за наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по Условие 2 от разрешителното (Условие 5.5);

В организацията се прилага утвърдена процедура, която регламентира общите изисквания за идентифициране, създаване, разпространение, ползване, съхранение, архивиране и унищожаване на записите, доказващи съответствие с утвърдените изисквания в СУОС. (Условие 5.6).

По-долу е даден списък на изготвените и налични документи, които отговарят на условията на КР № 550-Н0/2017 г., издадено на оператор „ЕМКО“ ООД и свързани с въвеждането и прилагането на СУОС (Условие 5.6):

- Условие 4.2.1 – Инструкция за измерване или изчисляване на годишното производство за инталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

- Условие 4.2.2 – Годишен доклад по околна среда (ГДОС).

- Условие 5.1 – Инструкциите по условия 8.1.3, 8.2.1.2, 10.1.3.4, 13.1.5.

- Условие 5.2. – Писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели,съгласно условията в КР.

- Условие 5.3 - Писмена инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите  на емисионните и технически показатели с определените в условието на разрешителното.

- Условие 5.4 - Писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия  и предприемане на коригиращи действия.

- Условие 5.5 – Инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по Условие № 2, произтичащи от нови нормативни актове, и да уведомява ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

- Условие 5.6 – ГДОС, всички, протоколи от изпитване/измерване, кореспонденция и други.

- Условие 5.7 – ГДОС и наличната документация на площадката на дружеството.

- Условие 8.1.3 – Инструкция  за  експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване на ваните за промиване на детайлите и за приготвяне на разтворите,основен консуматор на вода за производствени нужди в инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС.

- Условие 8.1.4 – Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние  на водопроводната мрежа на площадката,установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

- Условие 8.1.5.2 – Инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди (вкл.охлаждане).

- Условие 8.1.5.3 – Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди (вкл.охлаждане) с определените в разрешителното. Инструкцията да вкл.установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

- Условие 8.2.1.2 – Инструкция за експлоатация и поддръжка  на електродвигателя на водния скрубер,който е основен консуматор на електроенергия в инсталацията.

- Условие 8.2.2.1 – Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергоя за производствени нужди.

- Условие 8.2.2.2 – Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1., в това  число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им.

- Условие 8.3.2.1 – Инструкция,осигуряваща измерване/изчисление и документиране на използваните количества суровини и спомагателни материали.

- Условие 8.3.2.2 – Писмена инструкция за оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност при употреба на суровините и спомагателните материали за инсталацията по Условие 2, коята попада в обхвата на Приложение №4 към ЗООС,с условията на разрешителното.

- Условие 9.1.1.4 – Инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение воден скрубер.

- Условие 9.1.3.3 –ГДОС.

- Условие 9.2.2 – Инструкция за периодична оценка на съответствието  на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното норми за допустими емисии, установяване на причините за несъответствията  и предприемане на коригиращи действия.

- Условие 9.3.2 – Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

- Условие 9.3.3 – Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганичните емисии,установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

- Условие 9.4.3 – Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества.

- Условие 9.7.6 – ГДОС.

- Условие 9.7.7 – ГДОС.

- Условие 10.1.1.3 – Инструкция за поддържане на оптималните стойности на техническите параметри, осигуряващи оптимален работен режим на ЛПСОВ.

- Условие 10.1.1.5.1 – Инструкция за периодична оценка на съответствие  на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални стойности на разрешителното. Да се вкл. установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

- Условие 10.1.3.2 – Инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствен мониторинг с определеното в разрешителното максимално допустими концентрации, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

- Условие 10.1.3.4 – Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа на площадката на дружеството,както и периодична проверка, вкл. установяване на течове и предприемане на коригиращи  действия за тяхното отстраняване.

- Условие 10.1.1.6.3.1 – ГДОС.

- Условие 10.2.2 – ГДОС.

- Условие 10.2.3 – ГДОС.

- Условие 10.2.5 – ГДОС.

- Условие 11.1.2 – Инструкция за периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъци  с определените такива в условията на разрешението. Вкл. установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

- Условие 11.3.4 – поставени обозначителни табели на площадки и съдове.

- Условие 11.3.8 – Инструкция за периодична оценка на съответствието  на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия  и за приемане на коригиращи действия.

- Условие 11.4.2 – идентификационни документи и договори за предаване на отпадъци (в случай на предаване на отпадъци за оползотворяване/рециклиране или обезвреждане).

- Условие 11.5.1 – договори за предаване на отпадъци (в случай на предаване на отпадъци за оползотворяване/рециклиране).

- Условие 11.6.1 – договори за предаване на отпадъци (в случай на предаване на отпадъци за обезвреждане).

- Условие 11.7.2 – Инструкция за измерване или изчисляване  на количествата образувани отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за ефективност при образуване на отпадъци (за отпадъците,които се образуват пряко от производственият процес).

- Условие 11.7.3 – Инструкция за оценка на съответствието  на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци  и стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъци които се образуват пряко от производствения процес) с определените такива в условията на разрешителното.

- Условие 11.9.1 – отчетни книги и годишни отчети за отпадъци.

- Условие 11.9.2 – ГДОС.

- Условие 11.9.3 – ГДОС.

- Условие 12.2.1 – протоколи от измерване на шум.

- Условие 12.2.2 – Инструкция за наблюдение на показателите-обща звукова мощност на площадката;еквивалентните нива на шум в определени точки по границата на площадката;еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

- Условие 12.2.3 – Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шума  по границата на производствената площадка и в местата на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснати несъответствия  и предприемане на коригоращи действия.

- Условие 12.3.1 – протоколи от измерване на шум.

- Условие 12.3.3 – ГДОС.

- Условие 13.1.1 – Инструкция за периодична проверка  за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито,установяване на причините и отстраняване на течовете.

- Условие 13.1.2 – Инструкция, съдържаща мерки за отстраняване  на разливи и/или изливания на вредни и опасни  вещества върху производствената площадка (вкл. и обвалованите зони).

- Условие 13.1.4 – Инструкция за предотвратяване на наличие на течности в резервоари,технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им.

- Условие 13.1.5 – Инструкция за периодична проверка и поддръжка  на канализационната система  за отпадъчни води на площадката.

- Условие 13.2.3 – ГДОС.

- Условие 13.2.4 – ГДОС.

- Условие 14.1 – Инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни  и технически промени.

- Условие 15.1. – Инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, която осигурява: пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно технологично) в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях;спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес.

- Условие 15.2. – Инструкция за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите по Условие 2, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане  на производствените процеси.

- Условие 15.3. – Инструкции за документиране на действията по Условие 15.2., вкл. продължителността на процесите по пускане и спиране на инсталациите по Условие № 2. Документацията да се съхранява на площадката  и представя при поискване от контролния орган.

- Условие 15.5 – ГДОС.

Генерираните записи се съхраняват на определени места в съответното организационно звено, като се осигурява опазването им от непозволен достъп и повреждане. Записите са означени с поредни номера по реда на тяхното съставяне и са надлежно подредени в папки или описани в електронни регистри. (Условие 5.7).

2.2.Уведомяване (Условие 7)

За отчетния период, на площадката на оператора не са възниквали извънредни ситуации, свързани със замърсяване на компонентите на околната среда. Не са възниквали предпоставки за причиняване на екологични щети и уведомяване на компетентните органи (Условия 7.1, 7.4, 7.5, 7.6).

За отчетния период не е имало случай на уведомяване на компетентния орган за очакваната продължителност на приемните изпитвания по смисъла на Закона за устройството на територията (ЗУТ) или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба за въвеждане в нормална експлоатация на нови инсталации/пречиствателни съоръжения (Условия 7.3 и 7.7).

За отчетния период операторът не е имал случай на уведомяване на компетентните органи за планирана промяна в работата на инсталациите по Условие 2 (Условие 7.2).

3.        ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

Съгласно т.3.3 от Образеца за изготвяне на ГДОС се изисква от операторите ефективно използване на енергия и минимизиране употребата на ресурси.

3.1    Използване на вода (Условие 8.1)

При експлоатация на Участък за фосфатиране, дружеството използва вода от градската водопроводна мрежа на гр. Монтана. Водата се използва за производствени нужди – за промиване и обезмасляване на детайлите, както и за подготовка на работни разтвори. Дружеството предвижда вода за измиване на подовите помещения от Участък за фосфатиране.

Вода за питейно-битови нужди в Участък за фосфатиране няма да се използва, т.к. санитарните и битови помещеня, както и административната сграда са извън площадката за която е издадено КР № 550-Н0/2017г. и Решение по ОВОС № МО 1-2/2016г..

Санитарните и битови помещения, както и административната сграда са собственост на дружеството, но се намират извън площадката на Участъка за фосфатиране.

Дружеството не предвижда използването на вода за охлаждане.

Предвид избраната от дружеството технология, детайлите се подлагат първо на обезмасляване във вана с 5% разтвор на Ridoline 2500, следва промиване във вана с топла вода. След което технологията предвижда окончателно обезмасляване на детайлите във вана с 3% разтвор на Ridoline 2500 и отново с последващо промиване с топла вода.

След процеса байцване и фосфатиране, детайлите също преминават през вани за промиване.

Към настоящия момент „ЕМКО“ ООД-гр. Монтана разполага с два  актуални  договора с „ВиК“ ООД гр. Монтана - № 10325/15.02.2016г - за предоставяне на услугата водоснабдяване и канализация и Договор № 710325/13.03.2018г. - за условията и реда на  заустване на производствени отпадъчни води. Тези договори регламентират водоснабдяването на производствената площадка. Договорите са сключени за предоставяне на питейно-битови нужди, стопански и обществени нужди и други цели. В договорите с ВиК не са заложени ограничения по отношение на водоснабдяването на площадката. Не са заложени и ограничения от други органи по отношение на водоснабдяването на площадката за която се кандидатства за издаване на разрешително. (Условие 8.1.1.).

Съгласно Условие 8.1.2. - при работа на инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение №4 към ЗООС, количеството използвана вода за производствени нужди  да не превишава количеството в Таблица 8.1.2.

Таблица 8.1.2.

| Инсталация | Годишна норма за ефективност при употребата на вода, m3/за единица продукт |
| --- | --- |
| Инсталация за повърхностна обработка на метали „Участък фосфатиране“, включваща 16 броя вани, както следва: Вани за обезмасляване – 2 броя; Вани за байцване – 2 броя; Вани за цинково фосфатиране – 2 броя; Вани за пасивиране – 1 брой; Вани за осапунване – 2 броя; Вани за промиване – 7 броя. | 0.115 |

Използването на вода и изчислената годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, са дадени в следващата таблица 3.1-1:

Таблица 3.1-1

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „ВиК“ ЕООД, гр. Монтана | 12 100 m3/y | 0.115 m3/за единица продукт | 2946 m3/y | 0,068 m3/за единица продукт | ДА |

Във връзка с Условие 8.1.3 и Условие 8.1.4 са разработени и се прилагат инструкции по околна среда:

- инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване на ваните за промиване на детайлите и за приготвяне на разтворите, основен консуматор на вода за производствени нужди в инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС;

- инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

Количеството на използваната вода за производствени нужди на площадката се отчита, чрез водомернo устройство, означено в Приложение ІІ, № 5 от заявлението (Условие 8.1.5.1).

В изпълнение на Условие 8.1.5.2 и Условие 8.1.5.3 са разработени и се прилагат инструкции по околна среда:

- инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлаждане). Документираната информация да включва: Годишнa консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС; Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС

- инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлаждане) с определените в разрешителното.

През отчетния период няма констатирани несъответствия на техническото състояние на водопроводната мрежа. Не са установявани течове, съответно не са предприемани действия за тяхното отстраняване (Условие 8.1.5.4).

В изпълнение на Условие 8.1.6.1. от КР „ЕМКО“ ООД докладва като част от ГДОС:

    - изчислените стойности на годишните норми за ефективност при употребата на свежа вода за производствени нужди (включително охлаждане) за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС за календарната година;

    - резултатите от оценката на съответствието на количествата свежа вода за производствени нужди (включително охлаждане) с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Резултатите от изпълнението на всички инструкции и изисквания на КР, свързани с консумацията на вода, се документират и съхраняват на площадката на дружеството и се предоставят при поискване от страна на компетентните органи.

През отчетния период няма констатирани несъответствия на, респективно не се е налагало предприемане на коригиращи действия.

3.2      Използване на енергия

Електроснабдяването се извършва на основание сключен договор между „ЕМКО“ ООД и „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД (Договор за покупко-продажба на електрическа енергия № СН-252/28.10.2013г.). На оператора не са наложени количествени ограничения за ползване на електроенергия от електроразпределителното дружество или друг компетентен орган.

Най-големият консуматор на електроенергия за инсталацията, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС (Участък за фосфатиране) е електродвигателя на водния скрубер - макс. 45 kW/h.

Количество електроенергия за площадката се отчита по измервателно устройство, отбелязано в Приложение II, № 5. към заявлението за издаване на КР (Условие 8.2.2.1).

В хода на процедурата по ОВОС и по-конкретно одобряване на оценката за прилагане на НДНТ по чл. 99а от ЗООС, с писмо изх. № 04-00-11271/25.03.2016г. ИАОС даде следните указания на „ЕМКО“ ООД: „изгарянето на природен газ в Котела, който служи за директно подгряване на водата за ваните не следва да се счита за консумация на топлоенергия и към него не се прилага изискването за годишна норма за ефективност.“. В тази връзка „ЕМКО“ ООД няма и не предвижда да консумира топлоенергия.

В КР № 550-Н0/2017г. за консумираната електроенергия от Инсталация за повърхностна обработка на метали „Участък фосфатиране“, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС е заложена следната годишна норма за ефективност, която не трябва да се превишава (Условие 8.2.1.1):

| Инсталация | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, MWh/единица продукт |
| --- | --- |
| Инсталация за повърхностна обработка на метали „Участък фосфатиране“, включваща 16 броя вани, както следва: Вани за обезмасляване – 2 броя; Вани за байцване – 2 броя; Вани за цинково фосфатиране – 2 броя; Вани за пасивиране – 1 брой; Вани за осапунване – 2 броя; Вани за промиване – 7 броя. | 0,0022 |

Съгласно Условие 8.2.1.2. Дружеството е разработило и прилага инструкция по околна среда - инструкция за експлоатация и поддръжка на електродвигателя на водния скрубер, който е основният консуматор на електроенергия в инсталацията, попадаща в Приложение № 4 към ЗООС.  Резултатите от инструкцията се документират и се предоставят при поискване от страна на компетентните органи (Условие 8.2.2.3).

В изпълнение на Условие 8.2.2.1 Дружеството е разработило и прилага инструкция по околна среда - инструкция, осигуряваща измерване/ изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроeнергия за производствени нужди, изразени като:

    - Годишна консумация за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 към ЗООС.

    - Стойностите на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 към ЗООС.

Съгласно Условие 8.2.2.2. Дружеството е разработило и прилага инструкция по околна среда - инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1.1, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им.

В изпълнение на Условие 8.2.3.1 в Таблица 3.2-1 по-долу са представени данни, относно изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС за календарната година.

Таблица 3.2-1

| Инсталации | Консумация на ел. енергия за отчетния период на 2018 г. [МWh] | Годишно производство [m2/год.] | Консумация на ел.енергия за ед. продукт [МWh/ед. продукт] | Норма за ефективност по Условие 8.2.1.1 [МWh/ед. продукт] | Съответ- ствие с Условие 8.2.1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за повърхностна обработка на метали „Участък фосфатиране“ | 83,32 | 70127,50 m2/год. Покрита/ обработвана повърхност | 0,00119 | 0,0022 | ДА |

Не са установени несъответствия с условията на Комплексното разрешително и не се е налагало извършване на коригиращи действия в резултат на изпълнение на инструкция по Условие 8.2.2.2 - инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1.1, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им.

Резултатите от изпълнението на всички инструкции и изисквания на КР, свързани с консумацията на електроенергия, се документират и съхраняват на площадката на дружеството и се предоставят при поискване от страна на компетентните органи.

През отчетния период няма констатирани несъответствия на, респективно не се е налагало предприемане на коригиращи действия.

3.3   Използване на суровини, спомагателни материали и горива

В изпълнение на Условие 8.3.2.1. Дружеството е разработило и прилага инструкция по околна среда, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини и спомагателни материали, съгласно таблиците по Условия 8.3.1.1. и 8.3.1.2. от КР, изразени като:

  - Годишната консумация на суровините и спомагателните материали за инсталацията по Условие 2., която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС;

  - Стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на суровините и спомагателните материали, за инсталацията по Условие 2., която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Изчисляването на количествата се извършва в съответствие с Условия 6.5., 6.5.1. и 6.5.2. от КР.

Резултатите от изчисленията са представени в долните таблици.

Таблица 3.3-1

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР [t] | Количество за единица продукт, съгласно КР [t/ед. продукт] | Употребено годишно количество [t] | Количество за единица продукт [t/ед. продукт] | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фосфатиращи продукти | 4,2 | 4*10-5 | 1,7 | 3,9*10-5 | ДА |
| Продукт за корекция на фосфатирането | 0,076 | 7,21*10-7 | 0,03 | 6,9*10-7 | ДА |
| Продукт за корекция на фосфатирането | 0,075 | 7,11*10-7 |  |  |  |
| Продукт за осапунване | 4,2 | 4*10-5 | 0,94 | 2,17*10-5 | ДА |

Таблица 3.3-2

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР [t] | Количество за единица продукт, съгласно КР [t/ед. продукт] | Употребено годишно количество [t] | Количество за единица продукт [t/ед. продукт] | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сярна киселина – 50 или 96 %-на | 24 | 2,28*10-4 | 8 | 1,84*10-4 | ДА |
| Алкално почистващо вещество | 3,0 | 2,85*10-5 | 1,1 | 2,53*10-5 | ДА |
| Инхибитор при байцване | 1,2 | 1,14*10-5 | 0,45 | 1,03*10-5 | ДА |
| Антикорозионно средство за метали | 0,72 | 6,83*10-6 | 0,28 | 6,45*10-6 | ДА |

По време на експлоатация на участъка за фосфатиране  се използва природен газ като гориво за котела за подгряване на вода. Предвижда се годишно да сe използват 237168 Nm3 природен газ. В КР не са поставени ограничения.

В изпълнение на Условие 8.3.2.2. Дружеството е разработило и прилага инструкция по околна среда - инструкция за оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на суровините и спомагателните материали за инсталацията по Условие 2., която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, с условията на разрешителното. При оценка на съответствието на годишната консумация и стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на суровините и спомагателните материали, не се установени несъответствия, съответно не са предприемани коригиращи действия.

С настоящия ГДОС операторът докладва за:

- годишната консумация и изчислените стойности на годишните норми за ефективност при употребата на суровините и спомагателните материали, за инсталацията по Условие 2., която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС;

- резултатите от оценката на съответствието по Условие 8.3.2.2.;

- установените несъответствия и предприетите коригиращи действия

Не са установени несъответствия по отношение на употребата на суровините и спомагателните материали, съответно не са предприемани коригиращи действия.

3.4    Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

Съхранението на суровини, спомагателните материали и горива, се осъществява в оригиналните опаковки на веществата (чували, туби), в бидони и складови помещения.

По време на експлоатацията на Участъка за фосфатиране към „ЕМКО“ ООД се използват дизелово гориво, бензин и природен газ. Обслужващата техника  зарежда дизелово гориво и бензин от обществените бензиностанции, извън територията на площадката на „ЕМКО“ ООД, което предотвратява риска от разливи на площадката и свързаните с това неблагоприятни последсвия за околната среда. Посочените горива няма да се съхраняват на площадката.

Природен газ се използва като гориво за котела за подгряване на вода. Газът се доставя до площадката посредством газопреносната мрежа. В Приложение II, № 19 към заявлението за издаване на КР е дадена схема на газопреносната мрежа, както и местоположението на разходомерното устройство (позиция 2). На площадката не се съхранява природен газ.

На площадката не се експлоатират резервоари за съхранение на суровини, спомагателни материали или горива.

Съхранението на суровини, спомагателните материали и горива е съобразено с изискванията на  Условие 8.3.4.1 и подусловията към него. Всички налични на площадката химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (EO) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, изменен с последващи изменения и поправки, са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Информационните листове за безопасност  отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (EO) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменен с последващи изменения и поправки.

Опасните химични вещества и смеси, спомагателни материали и горива се съхраняват съгласно условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност (Условие 8.3.4.1.1). Копия от информационните листове се пазят на площадката, като при поискване се представят на компетентния орган.

Съхранението на химични вещества и смеси отговаря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (Условие 8.3.4.1.2.).

Съхраняването на опасните химични вещества, използвани като суровини, спомагателни материали и горива, в складовете за съхранение са посочени на Приложение № 11 към  заявлението за издаване на КР (Условие 8.3.4.2).

За отчетния период няма промяна на съществуващо място за съхранение на опасни химични вещества използвани като суровини, спомагателни материали и горива (Условие 8.3.4.3).

В КР № 550-Н0/2017г. няма заложени условия за прилагане на инструкции по отношение на използването и съхранението на суровини, спомагателни материали и горива.

Документирането и съхраняването на резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с изискванията на нормативната уредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества, включително на установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия, се извършва съгласно Условие 8.3.5.1. от КР.

През отчетния период са извършвани ежемесчни проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с изискванията на нормативната уредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества. Не са установени несъответствия, поради което не е било необходимо да се предприемат коригиращи действия (Условие 8.3.6.1).

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1 Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И PRTR

„ЕМКО“ ООД експлоатира Инсталация за повърхностна обработка на метали „Участък фосфатиране“, попадаща в точка 2.6 от Приложение № 4 към ЗООС. Същата инсталация попада в обхвата на точка 2 (е) от Приложение I на Регламент № 166/2006 год. за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ), поради което дружеството има задължение за докладване по ЕРИПЗ. Докладването е за изпускане и пренос на замърсители, посочени в Приложение II на Регламента.

Необходимата информация, свързана с докладването по ЕРИПЗ е представена в Таблица 1 към Приложение № 1 към настоящия ГДОС. Посочените данни в таблицата са получени чрез изчисления в съответствие с изискванията на ЕРИПЗ. В случай, че не се превишава определения праг за дадено вещество, мястото в таблицата под праговата стойност за веществото е маркирано с тире „-„, а в скоби под тирето е посочено изчисленото годишно количество (в мерна единица – kg/y). Под годишно количество на замърсителя е посочен начина на определянето му – измерена стойност (М) и/или изчислена стойност (С).

- Изчисляването на годишните емисии на вредни вещества във въздуха за отчетния период на 2018 година, изразени като kg/y, се извършва в съответствие с изискванията на ЕРИПЗ, съгласно Условие 9.6.1.4 от КР. Формулата, по която са проведени изчисленията е следната:

където:

Mi – годишна емисия на i-тото вещество в отпадъчните газове, kg/y;

Ki – средногодишна концентрация на i-тото замърсяващо вещество в отпадъчните газове, mg/Nm3;

Tj – времето, през което е работило j-тото изпускащо устройство, брой часове в годината, h/y;

Vj – дебит на отпадъчните газове от j-тото изпускащо устройство, Nm3/h;

i = 1, 2, 3, 4, 5, 6 – брой замърсяващи вещества: прах, NO2, SO2, CO, HCl и Органични вещества, определени като общ въглерод;

j = 1÷2 – брой изпускащи устройства.

- Изчисляването на годишните емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води за отчетния период на 2018 година, изразени като kg/y, се извършва в съответствие с изискванията на ЕРИПЗ, съгласно Условие 10.1.3.5. от КР. Формулата, по която са проведени изчисленията е следната:

където:

Mi – годишна емисия на i-тото замърсяващо вещество в отпадъчните води, kg/y;

Q – годишен обем на отпадъчните води, m3/y;

Ki – фактическа средногодишна концентрация на i-тото замърсяващо вещество в отпадъчните води, mg/dm3;

i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – брой замърсяващи вещества: Неразтворени вещества, Сулфатни йони, Фосфати (като P), Нефтопродукти, Желязо (общо), Никел и Цинк.

В изпълнение на задълженията на оператора по Регламент № 166/2006г. за създаване на ЕРИПЗ и във връзка с чл. 22а, ал. 1 и 2 от ЗООС, „ЕМКО“ ООД е докладвал данни за изпускането и преноса на замърсители в регистъра по чл. 22б, т. 2 от ЗООС, публикуван на интернет страницата на ИАОС (Интегрирана информационна система по ЕРИПЗ, достъпна чрез сайта на ИАОС).

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

От  участъка за фосфатиране има два източника на вредни вещества в атмосферния въздух:

- газов котел на природен газ с мощност 810 kW (0,810 MW), чрез който ще се нагрява вода за ваните. Tъй като мощността на котела е над праговата стойност 0.5 МW, записана в чл. 21 от Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии, той подлежи на емисионен контрол. Замърсителите, които ще се отделят при изгарянето на природния газ са: NOx, SOx, и СО.

- воден скрубер с дебит 30 000 m3/h, който ще обслужва аспирацията на ваните, склада за химикали и подготовката на варно мляко в пречиствателната станция. След скрубера може да се очаква присъствие на следните замърсители: прах, H2SO4 (SO2), HCl, 2-амино етанол, микроколичества от други органични замърсители, изразени като общ органичен въглерод.

В Условие 9.1.1. на КР са посочени разрешените за експлоатация пречиствателни съоръжения за емисии в атмосферата, а именно:

- воден скрубер към аспирацията на ваните, склада за химикали и подготовката на варно мляко в пречиствателната станция.

За него в Условие 9.1.1.1. са определени:

- контролираните параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа);

- оптималните стойности на всеки от контролираните параметри;

- честота на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;

- вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри или методите за тяхното изчисляване.

В изпълнение на Условие 9.1.1.2. в Приложение II, № 13 от заявлението за издаване на КР е представено описание и инструкция за експлоатация на скрубера. РИОСВ-Монтана разполага със заявлението за издаване на КР.

В изпълнение на Условие 9.1.1.3, писмена документация по изпълнението на Условие 9.1.1.1 се съхранява на площадката и предоставя при поискване от компетентния орган. За отчетния период не се е налагало изготвяне и/или актуализиране на информацията по Условие 9.1.1.1.

В изпълнение на Условие 9.1.1.4 Дружеството е изготвило и прилага Инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение, разрешено с Условие 9.1.1 и се извършва мониторинг на работата на пречиствателното съоръжение, разрешено с Условие 9.1.1, в съответствие с определените по Условие 9.1.1.1. контролирани параметри, честота на мониторинг и вид на оборудването за мониторинг. Тя включва документиране на отчетените стойности на контролираните технологични параметри за пречиствателното съоръжение. Резултатите от проверките на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение се отразяват в Дневник на пречиствателно съоръжение воден скрубер. При констатирано  несъответствие на контролирания параметър, се предприемат коригиращи действия, които най – често се изразяват във смяна на водата на пречиствателното съоръжение.

Цялата документация се съхранява на площадката.

Организирани емисии

На площадката на „ЕМКО“ ООД се експлоатират два точкови източника на емисии във въздуха:

Газов котел

| Изпускащо устройство (комин) № | Източник на отпадъчни газове | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Номинална входяща топлинна мощност MW | Пречиствателно съоръжение | Вид на горивото | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комин 1 | Газов котел | 470 | 0,810 | - | Природен газ | 16 |

Участък за фосфатиране

| Изпускащо устройство (комин) № | Източник на отпадъчни газове | Пречиства-телно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комин 2 | Аспирацията над ваните, склад за химикали и подготовка на варно мляко в пречиствателната станция (ЛПСОВ) | Воден скрубер | 30 000 | 16 |

Не се експлоатират други организирани източници на емисии и изпускащи устройства в атмосферния въздух, освен описаните в Условие 9.2.1. и означени на Приложение II, № 10 – Генплан от заявлението за издаване на КР.

Дружеството е разработило и прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното норми за допустими емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (Условие 9.2.2).

През отчетния период не са предвидени коригиращи действия.

Съгласно Условие 9.3.1 всички емисии на вредни вещества от инсталацията по Условие 2  се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащи устройства комин № 1 и комин № 2.

В изпълнение на Условие 9.3.2 в Дружеството е разработило и прилага Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им. През отчетния период на 2018 год. не е регистрирано наличие на източници на неорганизирани емисии.

В изпълнение на Условие 9.3.3 в Дружеството е разработило и прилага Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

За отчетния период на 2018 год. не са предприемани мерки за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, както и коригиращи действия.

Дружеството е предприело и прилага мерки за ограничаване емисиите на прахообразни вещества, съгласно изискванията на чл. 70 на Наредба № 1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (Условие 9.3.4.) - навлажняване на терена в сухо и ветровито време и потенциален риск от разпрашаване, ограничение на скоростта на транспортните средства и други.

Всички дейности на площадката се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка, съгласно Условие 9.4.1 и Условие 9.4.2.

Дужеството е разработило и прилага Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, съгласно Условие 9.4.3. През отчетния период на 2018г. не са постъпили оплаквания за интензивно миришещи вещества в резултат на дейностите, извършвани на площадката и по тази причина не са правени проверки, не са предвиждани и предприемани мерки за ограничаване на емисиите на интензивно миришещи вещества.

Условия за собствен мониторинг

„ЕМКО” ООД, гр. София, площадка гр. Монтана изготви и представи в РИОСВ-Монтана, План за собствен мониторинг по всички фактори и компоненти на околната среда, съобразен с условията на КР № 550-Н0/2017г. (Условие 9.6.1.1).

През 2018г. са извършени собствени измервания на емисиите на вредни вещества от изпускащите устройства на площадката.

В съответствие с Условие 9.6.1.2 Дружеството извършва мониторинг (собствени периодични измервания (СПИ)) на емисиите от изпускащо устройство комин № 2, с честота веднъж на две години.

Мониторинг на изпускащо устройство № ИУ 2

| Показател | Метод за изпитване на пробите | Честота на измерването |
| --- | --- | --- |
| Прах | Гравиметричен метод | Веднъж на две години |
| SO2 | Тегловен метод; Недисперсионна инфрачервена спектрометрия; Електрохимичен принцип | Веднъж на две години |
| HCl | Недисперсионна инфрачервена спектрометрия | Веднъж на две години |
| 2-аминоетанол | - | Веднъж на две години |
| Органични вещества, определени като общ въглерод | Пламъчно-йонизационен детектор Електрохимичен принцип | Веднъж на две години |

Мониторингът на изпускащо устройство № Комин 1 Газов котел се осъществява чрез План за собствен мониторинг по всички фактори и компоненти на околната среда, съобразен с условията на КР № 550-Н0/2017г. (Условие 9.6.1.1), а именно:

Мониторинг на изпускащо устройство № Комин 1 Газов котел

| Контролиран параметър | Метод за изпитване на пробите | Честота на изпитване |
| --- | --- | --- |
| NO2 | Хемилуминесценция | Веднъж на две години |
| SO2 | Тегловен метод; Недисперсионна инфрачервена спектрометрия; Електрохимичен принцип | Веднъж на две години |
| CO | Недисперсионна спектрометрия в инфрачервената област | Веднъж на две години |

Пробовземането и анализите са извършени от акредитирана лаборатория (ЛИК „ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов инженеринг“ ООД), за което са издадени Протокол от изпитване № 447Е/08.02.2018г. и  Протокол от изпитване № 447Е.1/08.02.2018г.

Лабораторията притежава сертификат за акредитация рег. № 5 ЛИК, издаден от ИА БСА и валиден до 30.06.2021г.

Резултатите от проведения мониторинг са представени в Таблица 2 от Приложение № 1 към настоящия ГДОС.

Данните показват, че дебитите и НДЕ, разрешени в КР не се превишават (Условие 9.2.1).

При извършването на СПИ са измервани и параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух, съгласно чл. 22 от Наредба № 6 от 26 март 1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Условие 9.6.1.3).

Определени са годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Допълнение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. относно създаването на EРИПЗ. Информацията е представена в Таблица 1 от Приложение № 1 към настоящия ГДОС (Условие 9.6.1.4).

За отчетния период на 2018г., не са постъпвали оплаквания и не се е налагало предприемане на мерки за ограничаване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества (Условие 9.7.3 и Условие 9.7.4).

На площадката има документирана и съхранявана информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ – Таблица 1 от Приложение № 1 към настоящия ГДОС (Условие 9.7.2.).

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Производствени отпадъчни води

От дейността на Участък за фосфатиране се образуват следните потоци производствени отпадъчни води:

- Отработени разтвори от ваните за байцване;

- Отпадъчни води от воден скрубер;

- Отпадъчни води от промиване на детайлите.

Към настоящия момент „ЕМКО“ ООД-гр. Монтана разполага с актуални Договори № 10325/15.02.2016г. и № 710325/15.03.2018г. с „ВиК“ ООД, гр. Монтана за предоставяне на услугата водоснабдяване и канализация, на база на които зауства производствените отпадъчни води, които се генерират при експлоатация на инсталацията. Схема на канализационната система на Участък за фосфатиране е представена в Приложение II, № 16 към заявлението за издаване на КР.

За пречистване на производствените отпадъчни води е изградена локална пречиствателна станция (ЛПСОВ). Пречистените води от ЛПСОВ се заустват в канализацията, която е съществуваща на площадката и е свързана с градската канализационна система на гр. Монтана, завършваща с ГПСОВ.

ЛПСОВ за производствени води от производствената площадка е пречиствателно съоръжение, разрешено по Условие 10.1.1.1 от КР. Местоположението му е означено на Приложение II, № 10 към заявлението за издаване на КР

Съгласно Условие 10.1.1.2 За пречиствателното съоръжение, разрешено с Условие 10.1.1.1 са определени:

- контролен параметър – pH на производствените  отпсдъчни води;

- оптимална стойност на контролираният параметър – оптимално pH от 6.5 до 8.8

- честотата на мониторинг на стойностите на контролираният параметър- ежеседмичен;

- вид на оборудването за мониторинг на контролираният параметър – стационарен pH- метър.

Изпълнявайки Условие 10.1.1.3.,  дружеството е разработило и прилага Инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение по Условие 10.1.1.1 в съответствие с информацията по Условие 10.1.1.2.

В съответствие с Условие 10.1.1.4., съобразно определеният в Условие 10.1.1.2. контролен параметър, честота и вид на оборудването за мониторинг, се осъществява мониторинг на работата на пречиствателното съоръжение за производствени води – ЛПСОВ.

Съгласно Условие 10.1.1.5.1 за прилагане на инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива по Условие 10.1.1.2 на разрешителното, дружеството е разработило и прилага Инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива по Условие 10.1.1.2 на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Резултатите от проверките на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение се отразяват в Дневник на ЛПСОВ.

За отчетния период на 2018 год. не са установени несъответствия.

За отчетния период на 2018 год. не са предприемани коригиращи действия (Условие 10.4.1.5.1).

Дружеството съхранява на площадката документацията за контролираният параметър, оптималната му стойност, честотата и вида на оборудването за мониторинг, съгласно Условие 10.1.1.6.1., която да предоставя при поискване от компетентния орган.

В съответствие с Условие 10.1.1.2, Условие 10.1.1.6.2, Условие 10.1.1.6.3., Условие 10.4.1.6.3.1 резултатите от мониторинга на контролираният параметър за пречиствателното съоръжение за производствени води (ЛПСОВ), както и резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираният параметър с определената оптимална такава, причините за несъответствия и предприетите коригиращи действия, се документират. Извършва се ежеседмична  проверки на работата на ЛПСОВ.

Емисионни норми

Съгласно Условие 10.1.2.1 Дружеството зауства пречистени производствени отпадъчни води  в градската канализационна система на гр. Монтана единствено при наличието на актуален договор с ВиК Монтана, експлоатиращо канализационната мрежа на населеното място и селищната пречиствателна станция, и при спазване на условията, посочени в Таблица 10.1.2.1 както следва:

Таблица 10.1.2.1

1. Точка на заустване:

ТЗ №1 – градска канализационна система на гр. Монтана, с географски координати: 43025’24,9856“;н СШ, 23014’17,9018“ ИД, обозначена в Приложение 10 от заявлението.

2. Точка на пробовземане:

ТП № 1 - изход ЛПСОВ, с географски координати: 43025’24,9856“; СШ, 23014’17,9018“ ИД, обозначена в Приложение 10 от заявлението.

3. Източници на отпадъчните води: Отработени разтвори от ваните за байцване, отпадъчни води от воден скрубер и отпадъчни води от промиване на детайлите.

4. Име на водоприемника - градската канализационна система с ГПСОВ – гр. Монтана;

5. Пречиствателно съоръжение - ЛПСОВ;

6. Количество на заустваните отпадъчни води:

Q max. час – 3,505 m3/h

Q ср.дн. – 84,12 m3/24h

Q ср. год. – 30703,8 m3/y

| Показател | Максимално допустими концентрации на вещества |
| --- | --- |
| Температура | 35 оС |
| Активна реакция (рН) | 6,5 – 9,0 |
| Неразтворени вещества | 150 mg/dm3 |
| Сулфатни йони | 400 mg/dm3 |
| Фосфати (като P) | 10 mg/dm3 |
| Нефтопродукти | 10 mg/dm3 |
| Желязо (общо) | 5,0 mg/dm3 |
| Никел | 1,0 mg/dm |
| Цинк | 5,0 mg/dm3 |

Спазвайки Условие 10.1.2.2, Дружеството взема мерки и извършва мониторинг на производствените отпадъчни води, за да се провери дали отговарят на изискванията по Условие 10.1.2.1, за да не влошава качеството на водоприемника.  Приносът на замърсители в отпадъчните води към водоприемника е определен в Таблица 3 на Приложение № 1 към настоящия доклад.

За отчетния период не са констатирани залпови изпускания на замърсяващи вещества в градската канализационна система на гр. Монтана, вследствие на аварийни ситуации (Условие 10.1.2.3).

Условия за собствен мониторинг

„ЕМКО” ООД изготви и представи в РИОСВ-Монтана План за собствен мониторинг по всички фактори и компоненти на околната среда, съобразен с условията на КР № 550-Н0/2017г. (Условие 10.1.3.3.).

В съответствие с Условие 10.1.3.1. Дружеството извършва мониторинг на поток производствени отпадъчни води (от ваните за байцване, от промиване на детайлите и воден скрубер), заустван в градска канализационна система на гр. Монтана, съгласно изискванията на долопосочената таблица:

| Показател | Честота на мониторинга | Метод на изпитване |
| --- | --- | --- |
| Температура | Веднъж на шест месеца | Потенциометрично определяне |
| Активна реакция (рН) | Постоянен | Потенциометрично определяне |
| Неразтворени вещества | Веднъж на шест месеца | Гравиметрично определяне |
| Сулфатни йони | Веднъж на шест месеца | Спектрофотометрично определяне Йонхроматографско определяне |
| Фосфати (като P) | Веднъж на шест месеца | Спектрофотометрично определяне |
| Нефтопродукти | Веднъж на шест месеца | Газхроматографско определяне/Тегловен/ Инфрачервена спектроскопия |
| Желязо (общо) | Веднъж на шест месеца | Спектрофотометрично определяне |
| Никел | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционнa спектрометрия/ масспектрометрия с индуктивно свързана плазма/оптикоемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Цинк | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционнa спектрометрия/ масспектрометрия с индуктивно свързана плазма/оптикоемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма |

Пробовземането и анализите са извършени от акредитирана лаборатория (РЛ -Враца, към ГДЛАД на ИАОС, МОСВ), за което са издадени: Протокол от изпитване № 06 – 0170/25.06.2018г., Протокол от изпитване № 01 – 1127/06.07.2018г., Протокол от изпитване № 06 – 0418/18.12.2018г. и Протокол от изпитване № 09 – 1291/21.12.2018г.

Лабораторията притежава сертификат за акредитация рег. № 135 ЛИ/24.04.2017г., издаден от ИА БСА и валиден до 17.09.2019г.

Резултатите от проведения мониторинг са представени в Таблица 3 от Приложение № 1 към настоящия ГДОС.

Усредненото количество на производствените отпадъчни води за отчетния период на 2018 год. е 2946 m3. Среднодневният оток за отчетния период на 2018 год. е 8,7 m3/24h. Максималночасовият отток (Q max. час – 3,505 m3/h) не е превишаван.

Дружеството е разработило и прилага Инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг по Таблица 10.1.3.1 с определените в разрешителното максимално допустими концентрации Таблица 10.1.2.1, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. (Условие 10.1.3.2).

В резултат от проведения мониторинг и извършената оценка за съответствие на измерените стойности на замърсителите с определените в разрешителното максимално допустими концентрации в Таблица 10.1.2.1, е установено, че при едно от измерванията има превишаване на показател Сулфатни йони – Протокол от измерване № 06 – 0170/25.06.2018г.. При допуск от 400 mg/dm³ е измерена стойност 514 mg/dm³. Поради това са дадени предписания на  лаборант- химиците, при почистване на ваните за байцване, да се следи изпускането на отработената киселина да става последователно от едната и от другата вана, а не двете едновременно, което ще върне сулфатните йони в границите на допустимите концентрации. РИОСВ гр. Монтана са уведомени за превишаването на показателя с „ Доклад от извършване на собствен мониторинг на поток производствени отпадъчни води '', съгласно

Условие 10. 1. 3. от КР № 550 – Н0/2017г., Уведомително писмо Вх.№ 3033/12.07.2018г.

При последващи измервания превишения на са установени.

В изпълнение на Условие 10.1.3.4 Дружеството е разработило и прилага Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационна мрежа на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

За отчетния период на 2018 год. не са установени несъответствия.

За отчетния период на 2018 год. не са предприемани коригиращи действия.

Операторът е изчислил годишните количества на замърсителите (kg/y) в отпадъчните води, които се докладват в рамките на ЕРИПЗ. Информацията е представена в Таблица 1 от Приложение № 1 към настоящия ГДОС (Условие 10.1.3.5.).

Съгласно Условия 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3 и 10.2.4 дружеството:

- документира и съхранява резултатите от собствения мониторинг на отпадъчните води по Условие 10.1.3.1. (отразени са в протоколите от изпитвания на емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, както и в ГДОС);

- докладва като част от настоящия ГДОС резултатите от собствения мониторинг по Условие 10.1.3.1. Не са установени причини за несъответствия и не са предприемани коригиращи действия;

- докладва като част от настоящия ГДОС резултатите от оценка на съответствието, съгласно Условие 10.1.3.2;

- документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ.

През отчетния период не са установени несъответствия, съответно не са предприемани коригиращи действия.

На площадката има документирана и съхранявана информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ – Таблица 1 от Приложение № 1 към настоящия ГДОС (Условие 10.2.4).

В изпълнение на Условие 10.2.5 Дружеството докладва с ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите в отпадъчните води, за производството на единица продукт за инсталацията по Условие 2, попадаща в Приложение 4 на ЗООС – представена е попълнена Таблица 3.1 от Приложение № 1 към настоящия ГДОС.

4.4. Управление на отпадъците (Условие 11)

Образуване на отпадъци

В съответствие с Условие 11.1.1. Образуваните отпадъци по време на експлоатацията на инсталациите по Условие 2., не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата, посочени в Таблица 11.1.1 от КР.

Таблица 11.1.1 Опасни производствени отпадъци

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Количе-ство [t/y] | Количе-ство [t/y] по КР | Норма за ефективност [t/ единица продукт] | Норма за ефективност [t/ единица продукт] по КР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 01 08* | Утайки от фосфатиране | 4,68 | 4000 | 6,67*10-5 | 0,038 |
| 19 02 05* | Утайки от физикохимично обработване, съдържащи опасни вещества | 0 | 0,03 | 0 | 2,85*10-7 |

В изпълнение на Условие 11.1.2, Условие 11.7.2 и Условие 11.7.3 от КР, Дружеството е разработило и прилага следните инструкции по околна среда:

- Периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъци с определените такива в условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им;

- Измерване или изчисляване на количествата образувани отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци (за отпадъците, които се образуват пряко от производствения процес);

- инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се образуват пряко от производствения процес) с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Количествата на образуваните отпадъци са попълнени в Годишни отчети за образувани производствени или опасни отпадъци за 2018г. по образец и обхват съгласно Приложение № 9 към чл. 13 на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Не са установени несъответствия с условията на Комплексното разрешително и не се е налагало извършване на коригиращи действия в резултат на изпълнение на горепосочените инструкции.

Приемане на отпадъци за третиране

Съгласно Условие 11.1.2. на площадката на „ЕМКО“ ООД за Участък за фосфатиране, не се извършва приемане на отпадъци от други физически или юридически лица.

Предварително съхраняване на отпадъци

Съгласно с Условие 11.3.1. Дружеството събира всички, образувани на площадката отпадъци, съгласно Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци и Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, на определените за това места и в съответствие с нормативната уредба по околна среда (Условие 11.3.6).

В съответствие с Условие 11.3.2 Дружеството извършва предварително съхраняване на отпадъците образувани при производствената дейност за срок не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;

- една година при последващо предаване за обезвреждане.

Отпадъците се съхраняват на местата, определени за тази цел (Приложение № 11 към заявлението за издаване на комплексно разрешително), при спазване изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци (Условие 11.3.3). През 2017г. е имало планирана промяна на складовете за предварително съхраняване на отпадъци, за което РИОСВ-Монтана е уведомена (Условие 11.3.3.1). Новите складове са преместени извън производствената сграда,  затворени са и са с ограничен достъп. Отпадъците, които се съхраняват в тях са с кодове, както следва: 11 01 08*, 12 01 07* и 15 01 10*.

До месец ноември на 2018г. се извършваше  предварително съхранение на опасен  отпадък с код 20 01 21*. Съхранението ставаше в  добре затворени  съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъка. След м. ноември 2018г. този отпадък е предаден на лицензирана фирма – ЕТ „ Промишлени системи“ - Петър Христов за последващо третиране. До този момента на територията на ЕМКО ООД няма генерирано количество от този отпадък.

Отпадък с код 19 02 05*  се съхранява временно на територията на площадката. Филтърният кек е събран в метален контейнер, който  се съхранява на закрита площадка с бетонов под и ограничен достъп. Съдовете са обозначени с добре видими надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците и в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци (Условие 11.3.4 и Условие 11.3.7).

В съответствие с Условие 11.3.7 предварителното съхраняване на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Предварително съхраняване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти също се извършва в съответствие с изискванията на Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (Условие 11.3.6).

В съответствие с Условие 11.3.1 операторът извършва предварително съхраняване на отпадъци с код и наименование на площадки, както следва:

| Код | Наименование на отпадъка | Годишно количество, съхранявано през 2018г., t/y | Годишно количество, разрешено за съхраняване, t/y |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 01 08* | Утайки от фосфатиране | 5,04 | 4000 |
| 12 01 01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 0 | 1460 |
| 12 01 02 | Прах и частици от черни метали | 0 | 0,05 |
| 12 01 07* | Машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори) | 0 | 0,05 |
| 13 03 07* | Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 0 | 0,05 |
| 15 01 10* | Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсенис опасни вещества | 0 | 0,025 |
| 16 02 14 | Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове 16 02 09 до 16 02 13 | 0 | 0,05 |
| 19 02 05* | Утайки от физикохимично обработване, съдържащи опасни вещества | 0* | 0,03 |
| 20 01 21* | Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 0,3598 | 0,01 |

* Отпадък с код 19 02 05* е наличен на площадката и предварително се съхранява, но за 2018г. не са генерирани нови количества, поради което в таблицата е посочена стойност нула.

В съответствие с Условие 11.3.8 Дружеството е разработило и прилага инструкция по околна среда - Периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване на отпадъци с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия. При направени проверки на площадките за предварителното съхраняване на отпадъци с условията в разрешителното не са констатирани несъответствия.

Площадките за временно съхранение на отпадъци отговарят на изискванията на Приложение №2 към чл.12 на Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999 г. и на всички останали нормативни изисквания. Подробна информация за това, за всяка една площадка, е дадено в допълненото заявление за издаване на КР.

Транспортиране на отпадъците

В съответствие с Условие 11.4.1., през отчетния период на 2018г., с транспорт на фирма „Метбол-2000“ ООД гр.Монтана са транспортирани отпадъци с код 12 01 01 извън територията на площадката до горепосочената фирма, притежаваща необходимите документи по Закона за управление на отпадъците и въз основа на сключен писмен договор от 05.01.2018г. През отчетния период от същият този код са прададени и отпадъци на фирма „Металик Бисипи“ АД с. Гъбене, общ.Габрово, въз основа на временен договор от 13.11.2018 г.

През отчетният период са транспортирани и отпадъци с код 20 01 21* и код 15 01 10* с транспорт на фирма ЕТ „ Промишлени системи“ - Петър Христов, която има разрешително за превоз на опасен товар и въз основа на договор № 1005/ 23.10.2018г. Отпадъци с код

15 01 10* ( Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества ) се образуват и от линията за Поцинковане на стоманени детайли, която не попада в обхвата на КР № 550 – Н0/2017г. и поради това образуваните колкичества отпадък  надвишават определените по КР. През 2018 г. от линията за Поцинковане са предадени 1 т. отпадъци по съответния код, а от Линията участък  „Фосфатиране“ са предадени 0,02 т., което не превишава разрешеното количество по КР.

Транспортирани са и отпадъци с код 13 03 07* - предадени са на фирма „ Анди „ ООД гр.Враца. Транспорта е осъществен с превоз на горепосочената фирма, която има нужните разрешителни за това и Договор № 27/01.04.2018г. Отпадъци с код 13 03 07* ( Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа) се образуват и от механична обработка на детайли в Пресов участък, който е извън обхвата на КР – 550 – Н0/2017г. Поради тази причина  образуваните и предадени количества за 2018 г. надвишават разрешените по КР. Този факт е посочен като допълнителна бележка в Годишен отчет за образувани производствени или опасни отпадъци за 2018г. През отчетения период образуваното количество отпадък от този код е само от Пресов участък. От участък „ Фосфатиране“, няма образувано и предадено количество.

В съответствие с Условие 11.4.3. Дружеството  изготвя, съхранява и представя на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи:

- За производствени отпадъци:

  - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;

- За опасни отпадъци:

  - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;

  - “Идентификационен документ”, съгласно НАРЕДБА № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;

  - “Писмени инструкции за действие при аварии”, в съответствие с Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г.

През отчерния период на 2018г. са транспортирани само от външни фирми  производствени отпадъци, за които са изготвени сертификат на товара (отпадъка) и съпроводителен документ.

Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци

На площадката не се предвиждат и няма да се експлоатират инсталации, съоръжения и технологии за оползотворяване/рециклиране на отпадъци.

В съответствие с Условие 11.5.1. Дружеството  предава за оползотворяване, в т. ч. рециклиране отпадъците, образувани от дейността на предприятието, определени с Условие 11.1.1. от КР, единствено на лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО за извършване на такава дейност или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък.

В Приложение № 1 „Таблици“ към настоящия ГДОС е представена попълнена таблица 4 и таблица 5.

В съответствие с Условие 11.5.1.1. Дружеството предава отпадъците, образувани от дейността на предприятието при експлоатацията на инсталацията по Условие 2, приоритетно за оползотворяване пред обезвреждане.

През отчетния период, по отношение на дейностите по оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци, не са констатирани несъответствия с условията на КР, поради което не са предприемани коригиращи действия.

Обезвреждане на отпадъците

На площадката на „ЕМКО“ ООД за Участък за фосфатиране не се предвиждат и няма да се експлоатират инсталации, съоръжения и технологии за обезвреждане на отпадъци.

През отчетния период на 2018г. от посочените в Условие 11.1.1. от КР отпадъци се генерира само този с код 11 01 08*, като същия се съхранява предварително на площадката (съгласно Условие 11.3.1) и до края на 2018г. не е предаден за обезвреждане, в това число за депониране (Условие 11.6.).

Не са установени несъответствия по отношение на обезвреждането на отпадъците.

Контрол и измерване на отпадъците

В съответствие с Условие 11.7.1. Дружеството осъществява измерване/изчисляване на количествата образувани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

- годишно количество образуван отпадък за всяка инсталация;

- стойностите на годишните норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес).

В изпълнение на Условие 11.1.2, Условие 11.7.2 и Условие 11.7.3 от КР, Дружеството е разработило и прилага следните инструкции по околна среда:

- Периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъци с определените такива в условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им;

- Измерване или изчисляване на количествата образувани отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци (за отпадъците, които се образуват пряко от производствения процес);

- инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се образуват пряко от производствения процес) с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Количествата на образуваните отпадъци се попълват в Годишни отчети за образувани производствени или опасни отпадъци за 2018г. по образец и обхват съгласно Приложение № 9 към чл. 13 на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Не са установени несъответствия с условията на Комплексното разрешително и не се е налагало извършване на коригиращи действия в резултат на изпълнение на горепосочените инструкции.

Анализи на отпадъците

В съответствие с Условие 11.8.1. Дружеството  извършва анализи на образуваните при производствената дейност отпадъци, а в случай на класификация на отпадъците с огледален код, съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.

В случай на необходимост от извършване на анализи на отпадъци, то същите ще бъдат извършвани от акредитирани лаборатории, в съответствие с чл. 3 ал. 7 от Закона за управлението на отпадъците (Условие 11.8.2).

През отчетната година са изготвени  доклади за охарактеризиране на отпадъци с код 11 01 08* и код 19 02 05* с цел последващото им депониране и предаване в Депо за опасни отпадъци. Докладите за охарактеризиране са представени в РИОСВ гр. Монтана с Вх. № 3034/ 12.07.2018г. След изготвено становище от ИАОС  с изх. № 2119/07.08.2018   и двата отпадъка могат да бъдат предавани за последващо депониране.

Не са установени несъответствия по отношение на анализа на отпадъците.

Документиране и докладване

В съответствие с Условие 11.9.1. Дружеството документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на НАРЕДБА № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

В ИАОС са представени годишни отчети за 2018 г. съгласно НАРЕДБА № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

В съответствие с Условие 11.9.2. Дружеството документира всички измервани/изчислявани съгласно Условие 11.7. количества на отпадъците и докладва като част от ГДОС образуваните количества отпадъци като годишно количество и годишно количество за производство на единица продукт (само за отпадъците, които се образуват пряко от производствения процес) по процеси. Количествата на образуваните отпадъци се попълват в Годишни отчети за образувани производствени или опасни отпадъци за 2018г. по образец и обхват съгласно Приложение № 9 към чл. 13 на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

В изпълнение на Условие 11.9.4. информацията, касаеща управлението на отпадъците, се документира и съхранява минимум 5 години на площадката и  се предоставят при поискване от компетентните органи.

Не са установени несъответствия по изпълнението на условията на КР, имащи отношение към управлението на отпадъците, респективно не са предприемани коригиращи мерки.

4.5. Шум

На площадката няма сериозни източници на шум. В участъка за фосфатиране шум се генерира при разтоварването на детайлите и подреждането им в решетките, от вентилаторите към двата комина, мембранни помпи за зареждане на ваните и съоръжения към ЛПСОВ.

Дейностите, извършвани на производствената площадка, съгласно Условие 12.1.1.,  се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума.

Дружеството е изготвило и прилага Инструкция за периодично наблюдение на показателите на шум в околната среда, регламентираща извършване на собствени периодични измервания на всеки две години, съгласно Условие 12.2.1. и Условие 12.2.2., за наблюдение на следните показатели:

- общата звукова мощност на площадката;

- еквивалентните нива на шум в определени точки по границата на площадката;

- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

В изпълнение на Условие 12.2.3. е изготвена Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шума по границата на производствената площадка с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Измервания на нивата на шум в околна среда са извършвани през 2018г. Измерванията са проведени от акредитирана лаборатория и са документирани в протокол № 92-П/12.02.2018г. Резултатите от проведените собствени периодични измервания са представени в Таблица 6 от Приложение № 1 към настоящия доклад.

Съгласно наличния протокол – терените извън границите на имота са собственост на други фирми и тяхното влияние не може да се излолира. Поради това не може и не са определени нивата на шум в мястото на въздействие.

Следващият мониторинг на шумови емисии ще се извърши през 2020г.

За отчетния период на 2018 год. няма постъпили жалби или оплавания, няма установени несъответствия с поставените в Комплексното разрешително максимално допустими нива, и затова няма предприети коригиращи действия (Условие 12.3.3).

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

4.6.1. Опазване на почвата от замърсяване

Производствената площадка на „ЕМКО“ ООД се намира в промишлената зона на град Монтана и в близост до нея не се намират селскостопански, урбанизирани и други земи, които биха били в риск от замърсяване. Участъкът за фосфатиране към „ЕМКО“ ООД е реализиран в използващото се и в момента закрито бетонирано, асфалтирано производствено хале, собственост на дружеството. Във всички посоки площадката граничи само с производствени предприятия. Географските координати на условния геометричен център на площадката са:  N 43° 25' 24.10",  E 23° 14' 17.48".

Оператора е разработил инструкции за периодична проверка за течове от канализационната система и тръбопроводите на площадката и отстраняване на евентуални разливи или изливания. Проверките и резултатите от проверките  се записват в дневници.

Експлоатацията на Участъка за фосфатиране няма да доведе до замърсяване на почвите или на подземните води.

В комплексно разрешително № 550-Н0/2017г., което е издадено от ИАОС и съгласувано РИОСВ и БД не са поставени изисквания за мониторинг на емисии в почвата.

4.6.2. Опазване на подземните води от замърсяване

Отработените разтвори от ваните за байцване се отвеждат към ЛПСОВ. Отпадъчните промивни води и отработените разтвори от ваните за байцване по тръбопровод  достигат до ЛПСОВ.

В комплексно разрешително № 550-Н0/2017г., което е издадено от ИАОС и съгласувано с РИОСВ и БД не бяха поставени изисквания за мониторинг на емисии в подземни води, но през отчетния период, по препоръка на БДДР гр. Плевен, има писмо от ИАОС с изх.№2439 / 19.09.2018г., според което, Плана за мониторинг на ЕМКО ООД, трябва да се преработи в част подземни води. Причина за това е  издадено от БДДР гр. Плевен, Разрешително с № 11591033/18.03.2018 г. за водовземане от подземни води, чрез изграждане на нови водовземни съоръжения. Въз основа на него, фирма „ЕМКО“ ООД е изградила един брой водовземно съоръжение – водоснабдителен сондажен кладенец

Сондажния кладенец е изграден с дълбочина 13 м. Покрит е с едноетажна постройка със застроена площ 9 м². Тя е свободно разположена и е ситуирана над сондажния кладенец. Вътре е монтирано ел оборудването на водната помпа и водомерен възел. Постройката се намира в поземлен имот с идентификатор 48489.5.379, гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана.

Новоизграденият кладенец ще служи за техническо водоснабдяване ( други цели) необходими на дружеството. Съоръжението разкрива подземни води от кватернерния водоносен хоризонт – BG1G0000Qal1015 – Порови води в Кватернера на р. Огоста.

Съгласно чл. 3 от Наредба № 1/10.10.2007г. на МОСВ за проучването, ползването и опазването на подземните води, ЕМКО ООД се категоризира като II-ра категория водоползвател – при необходим средноденонощен дебит по – малък от 1,00 л/сек.

Водоснабдителният сондажен кладенец все още не е пуснат в експлоатация, поради изчакване утвържаването на част от документите.

В изпълнение на Условие 13.1.1, Условие 13.1.2, Условие 13.1.4 и Условие 13.1.5 от КР, Дружеството е разработило и прилага инструкции по околна среда, както следва:

- инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете;

- инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони);

- инструкция за предотвратяване на наличие на течности в резервоари,технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им;

- инструкция за периодична проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води на площадката;

- дневник за отразяване на разливи.

В  Условие 13.1.3 е предвидено при разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) да се почистват/преустановяват след откриването им. За тази цел се осигурява съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.

През отчетния период не е имало случаи на течове, разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони), поради което не са предприемани коригиращи действия или действия по Условие 13.1.3.

С Условие 13.1.6. се изисва при изграждането на конструкции, инженерно строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с почвите и  подземните води и от които същите могат да бъдат замърсени. На притежателят на настоящото разрешително не се разрешава използването на материали, съдържащи приоритетни вещества. През отчетния период не са се извършвали посоечните в условието дейности.

На площадката на „ЕМКО“ ООД не се извършва инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко отвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества почвите и подземните води (Условие 13.1.7.).

Условие 13.2. Документиране и докладване

На площадката на дружеството се документират и съхраняват обобщени резултати от изпълнение на инструкциите по Условие 13.1.1, Условие 13.1.2, Условие 13.1.4 и Условие 13.1.5 от КР № 550-Н0/2017г.

През отчетния период не е имало случаи и не се е налагало да бъдат предприемани  допълнителни мерки за опазване на почвата и подземните води (Условие 13.2.2).

Информацията по изпълнението на Условие 13.2.3 и Условие 13.2.4 е представена в настоящия ГДОС.

- Доклад по инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

С условията на КР на „ЕМКО“ ООД, гр. София, площадка гр. Монтана няма заложени изисквания за ИППСУКР. Такава не е представяна със заявлението за издаване на КР, тъй като не е имало необходимост. Всички заложени в КР норми, ограничения и изисквания се спазват.

- ПРЕХОДНИ РЕЖИМИ НА РАБОТА (ПУСКАНЕ, СПИРАНЕ, ВНЕЗАПНИ СПИРАНИЯ И ДРУГИ)

Операторът „ЕМКО“ ООД, гр. София, площадка гр. Монтана е разработил и прилага следните документирани процедури за:

- инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, която осигурява: пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно технологично) в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях; спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес (Условие 15.1);

- технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите по Условие № 2, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси (Условие 15.2 и Условие 15.3).

Документацията се съхранява на площадката и предоставя при поискване от контролния орган.

През отчетния период не са възниквали анормални условия, свързани с дейността на инсталациите по Условие № 2 от разрешителното. Съответно не се е налагало предприемане на действия по прилагане на план за мониторинг при анормални режими на инсталациите по Условие № 2 (Условие 15.4 и Условие 15.5).

- ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ

Съгласно Условие 16.1 и Условие 16.2, в случай на взето от Дружеството решение за прекратяване на дейността на инсталациите, ще се изготви подробен План за закриване на дейностите на площадката или части от тях, който ще представи, в срок до един месец преди прекратяването, на ИАОС и РИОСВ – Монтана, като се посочи предвидената за това дата.  Обхватът на плана ще включва:

- отстраняване от площадката на всички контролирани от законодателството по околна среда вещества/материали;

- почистване (отстраняване/демонтиране при окончателно закриване) на тръбопроводи и съоръжения, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство;

- почистване (отстраняване/демонтиране при окончателно закриване) на складови помещения/складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;

- почистване и рекултивиране на замърсената на територията на площадката почва;

- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по закриване.

В случай, че изпълнението му налага промяна в условията на комплексното разрешително ще се предприемат необходимите действия за разрешаването на тези промени преди изпълнението му (Условие 16.2.1).

В изпълнение на Условие 16.3. и Условие 16.4. при временно прекратяване на дейността на инсталациите (технологичните съоръжения) или на части от тях ще се изготви и представи в РИОСВ подробен План за временно прекратяване на дейностите на площадката или част от тях, който трябва ще бъде актуализиран при всяка промяна в експлоатацията на инсталациите по Условие 2.

През отчетния период - месец юли 2018 год.,фирма ЕМКО ООД, временно прекрати производствената  си дейност за срок от 26 дни ( от 05.07.2018г. - 31.07.2018г.), съответно временно беше прекратена и работата на Инсталацията за повърхностна обработка на метали „ Участък фосфатиране“. РИОСВ гр. Монтана е уведомено за това с представен  от страна на фирмата  План за временно прекратяване дейността на Инсталацията за повърхностна обработка на метали „ Участък фосфатиране“. Планът  включваше :

- почистване на тръбопроводи и оборудване, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство;

- почистване на складови помещения/складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;

- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по временно прекратяване;

Към плана беше приложена и заповед – Вх. № РИОСВ Монтана 2947/06.07.2018г.

При възстановяване на работния режим, РИОСВ гр. Монтана бяха уведомени с писмо- Вх. № 3298/01.08.2018г.

В случай, че се закриват всички инсталации и дейности по Приложение № 4 от ЗООС, операторът ще извърши следното (Условие 16.6.):

- ще направи оценка на състоянието на замърсяване на почвата и подземните води с опасни вещества, използвани, произвеждани или изпускани от инсталациите по Условие № 2 през целия период на експлоатация;

- ще предприеме мерки за отстраняване на замърсяването до връщане на почвата и/или подземните води до базовото състояние, съгласно докладите за базовото състояние, в случай, че оценката е показала значително замърсяване на почвата и на подземните води;

- ще предприеме допълнителни действия за отстраняване, контролиране, ограничаване или намаляване на опасните вещества, така че предвид характеристиката на площадката и бъдещото й предназначение да не представлява риск за човешкото здраве и околната среда – когато установените в доклада за базово състояние нива на замърсяване представляват такъв риск;

- ще извърши действия по предходната подточка дори когато от него не се изисква да представя базов доклад, т.е. когато не използва, произвежда или изпуска съответни ОХВ, но е заварил такова предходно замърсяване. Подходът за определяне дали ОХВ са съответни е указан в Съобщение на Европейската комисия за насоки относно изготвянето на докладите за базово състояние;

- ще изготви и представи в РИОСВ доклад за изпълнението на дейностите за привеждане на площадката в задоволително състояние с оглед одобреното й бъдещо състояние.

8.	Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

8.1. Аварии

На територията на площадката не се използват или съхраняват опасни вещества или препарати, равни или надвишаващи количествата по Приложение 3, Глава VII на ЗООС.

При работата на инсталацията не се използват и отделят химични вещества, съгласно Приложение № 1 към чл. 3 на Наредба за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества, препарати и продукти (ДВ, бр.5/2003 г., в сила от 01.01.2004 г.).

Участъкът за фосфатиране не се класифицира като опасен по смисъла на чл. 103 от ЗООС.

Информация за възможните аварийни ситуации, включваща оценка на възможните емисии и образуване на отпадъци, различни от тези при нормален (неавариен) режим на работа:

Замърсяване на подземните води може да настъпи само в аварийни ситуации (напр. нарушаване целостта на канализацията), като ефектът ще бъде кратковременен, с локален обхват, тъй като операторът има разработен план за действие при аварийни ситуации, който е актуализиран преди въвеждане в експлоатацията на инсталацията. Актуализираният план и програмата за собствен мониторинг  включва и мерки за предотвратяване, намаляване или прекратяване на значитерлното въздействие върху подземните води по време на експлоатация на участъка за фосфатиране, вследствие на краткотрайни, временни или постоянни въздействия върху тях. При експлоатацията дружеството продължава да упражнява строг контрол за заустването на отпадъчните води. Осъществява се и собствен мониторинг в предвидените за това пунктове. При спазване на технологичните изисквания за опазване чистотата на въздуха не се очакват различни отрицателни въздействия върху почвите от досегашните. В случаите на аварии, въздействието е кратковременно и не се очаква да окаже отрицателно въздействие върху почвите в района.

По останалите компоненти и фактори на околната среда не се очакват аварийни ситуации. За недопускане на аварии са изпълнявани всички необходими мерки и се спазва аваройния план, както и е обучен персонала на дружеството.

На територията на дружеството могат да възникнат локални, местни и крупни производствени аварии в случай на:

- Земетресения - Районът попада в земетръсна зона VIII по скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник (МШК). Счита се, че рискът от повреди при земетресения е умерен.

- Тежки зимни условия, свързани със снегонавявания и обледявания – в резултат на обилни снеговалежи и навявания при зимни условия е възможна ограничена проходимост на пътища от и за територията на дружеството, поради което са възможни нарушения в ритъма по своевременното явяване на работниците и служителите на работа. При необходимост аварийните дейности ще се съгласуват с „Пътно управление” на общинската администрация.

- Аварии с опасни химични вещества - инсталацията за фосфатиране на стоманени детайли на „ЕМКО” ООД  – гр. Монтана не подлежи на класификация по чл. 103 от ЗООС, както и на издаване на разрешително по чл. 104 от ЗООС. Независимо от това, следва да се спазват изискванията за съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и смеси. Това  минимизира риска от аварии. Към действащия авариен план се включват и мерки за намаляване на въздействието от опасните химични вещества, описани в настоящото заявление за „Участък за фосфатиране към „ЕМКО” ООД – гр. Монтана. Спазват се указанията и препоръките посочени в информационните листове за безопасност.

- На територията на площадката могат да възникнат различни по мащабност и последствия промишлени аварии, като предприятието разполага с технически инструкции за експлоатация във всичките си подразделения и сгради, както и аварийни планове за организация на дейностите по предотвратяване и ликвидиране на последствията.

- Пожари и взривове – участъкът за фосфатиране няма да представлява обект с висока степен на изложеност на пожар и рискове от експлозии. На територията на „ЕМКО“ ООД, гр. Монтана не се произвеждат, съхраняват и използват боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия.

В „ЕМКО” ООД, гр. Монтана е въведен и поддържан документиран ред за осигуряване на условия за предотвратяване и контрол на аварийни ситуации, в т.ч. бедствия и аварии, и ограничаване на възможните последствия от тях върху хората и околната среда.

Дейностите по предотвратяване, намаляване и ликвидиране на последствия от бедствия и аварии включват:

- идентифициране на опасностите и оценяване на риска от възникване на извънредни ситуации и аварии;

- планиране и провеждане на действия за предотвратяване на извънредни ситуации и аварии;

- планиране и подготовка за действия при аварийни ситуации;

- обучение и проиграване на аварийни планове;

- организиране на действия при възникнали аварийни ситуации и ликвидиране на последиците от тях;

- разследване на причините за възникнали аварийни ситуации.

Действията за предотвратяване и ликвидиране на незначителни за хората и околната среда аварийни ситуации се регламентират със съответните експлоатационни и технологични инструкции. За възможни значими аварийни ситуации са разработени и се проиграват аварийни планове.

При настъпили значителни аварийни ситуации се уведомяват териториалните и националните органи за защита на населението и опазването на околната среда.

След приключване на действия по ликвидиране на аварийна ситуация се разследват причините за появата й, оценяват се щетите, предлагат се и се провеждат мерки за недопускане или ограничаване на последствията от повторно проявление.

Операторът е разработил и при необходимост ще прилага Инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени (Условие 14.1).

През отчетния период не са възниквали аварийни ситуации, за които е било необходимо уведомяване на РИОСВ, съгласно изискванията на Условие 14.4 от КР, както и не се е налагало предприемане мерки за предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствията при авариии водене на документация за това (Условие 14.2 и Условие 14.3).

8.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

През отчетния период няма постъпили оплаквания и възражения, свързани с дейността на инсталациите на територията на „ЕМКО“ ООД, гр. София, площадка гр. Монтана.

##### ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1	-	Таблици:

| Таблица 1 - | Замърсители по ЕРИПЗ |
| --- | --- |
| Таблица 2 - | Емисии във въздуха |
| Таблица 3 - | Емисии в отпадъчни води |
| Таблица 4 - | Образуване на отпадъци |
| Таблица 5 - | Оползотворяване и обезвреждана на отпадъци |
| Таблица 6 - | Шумови емисии |
| Таблица 7 - | Опазване на подземни води |
| Таблица 8 - | Опазване на почви |
| Таблица 9 - | Аварийни ситуации |
| Таблица 10 - | Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР |

Приложение № 1	-	Таблици

Таблица 1. Замърсители по ЕРИПЗ

| № | CAS № | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздуха (колона 1а) kg/година | във водата (колона 1б) kg/година | в почвата (колона 1в) kg/година |  |  |
| 1 | 74-82-8 | Метан (CH4) | 100 000 | — (2) | — | — | * |
| 2 | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) | 500 000 „-„ (0,000) С | — | — | — | * |
| 3 | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | 100 милиона | — | — | — | * |
| 4 |  | Хидрофлуоровъглеводороди (HFCs) (3) | 100 | — | — | — | * |
| 5 | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | 10 000 | — | — | — | * |
| 6 | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 10 000 | — | — | — | 10 000 |
| 7 |  | Неметанови летливи органични съединения (NMVOC) | 100 000 | — | — | — | * |
| 8 |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 100 000 „-„ (174,914) С | — | — | — | * |
| 9 |  | Напълно флуорирани въглеводороди (PFCs) (4) | 100 | — | — | — | * |
| 10 | 2551-62-4 | Серен хексафлуорид (SF6) | 50 | — | — | — | * |
| 11 |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 150 000 „-„ (0,000) С | — | — | — | * |
| 12 |  | Общо азот | — | 50 000 | 50 000 | 10 000 | 10 000 |
| 13 |  | Общо фосфор | — | 5 000 „-„ (102,241) С | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
| 14 |  | Хидрохлорофлуоро-въглероди (5) | 1 | — | — | 100 | 10 000 |
| 15 |  | Хлорофлуоровъглероди (CFCs) (6) | 1 | — | — | 100 | 10 000 |
| 16 |  | Халони (7) | 1 | — | — | 100 | 10 000 |
| 17 |  | Арсен и съединенията му (като As) (8) | 20 | 5 | 5 | 50 | 50 |
| 18 |  | Кадмий и съединенията му (като Cd) (8) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 19 |  | Хром и съединенията му (като Cr) (8) | 100 | 50 | 50 | 200 | 10 000 |
| 20 |  | Мед и съединенията й (като Cu) (8) | 100 | 50 | 50 | 500 | 10 000 |
| 21 |  | Живак и съединенията му (като Hg) (8) | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 22 |  | Никел и съединенията му (като Ni) (8) | 50 | 20 „-„ (0,866) С | 20 | 500 | 10 000 |
| 23 |  | Олово и съединенията му (като Pb) (8) | 200 | 20 | 20 | 50 | 50 |
| 24 |  | Цинк и съединенията му (като Zn) (8) | 200 | 100 „-„ (5,388) С | 100 | 1 000 | 10 000 |
| 25 | 15972-60-8 | Алахлор | — | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 26 | 309-00-2 | Алдрин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 1912-24-9 | Атразин | — | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 28 | 57-74-9 | Хлордан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 143-50-0 | Хлордекон | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 470-90-6 | Хлорфенвинфос | — | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 31 | 85535-84-8 | Хлоропроизводни, C10-C13 | — | 1 | 1 | 10 | 10 000 |
| 32 | 2921-88-2 | Хлорпирифос | — | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 33 | 50-29-3 | ДДТ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | 107-06-2 | 1,2-дихлоретан (EDC) | 1 000 | 10 | 10 | 100 | 10 000 |
| 35 | 75-09-2 | Дихлорметан (DCM) | 1 000 | 10 | 10 | 100 | 10 000 |
| 36 | 60-57-1 | Диелдрин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 330-54-1 | Диурон | — | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 38 | 115-29-7 | Ендосулфан | — | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 39 | 72-20-8 | Ендрин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 |  | Халогенирани органични съединения (като AOX) (9) | — | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 10 000 |
| 41 | 76-44-8 | Хептахлор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 118-74-1 | Хексахлорбензен (HCB) | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 43 | 87-68-3 | Хексахлорбутадиен (HCBD) | — | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 44 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6-Хексахлор-циклохексан (HCH) | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 45 | 58-89-9 | Линдан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | 2385-85-5 | Мирекс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47 |  | PCDD + PCDF (диоксини + фурани) (като Teq) (10) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 48 | 608-93-5 | Пентахлорбензен | 1 | 1 | 1 | 5 | 50 |
| 49 | 87-86-5 | Пентахлорфенол (PCP) | 10 | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 50 | 1336-36-3 | Полихлорирани бифенили (PCBs) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 50 |
| 51 | 122-34-9 | Симазин | — | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 52 | 127-18-4 | Тетрахлоретилен (PER) | 2 000 | 10 | — | 1 000 | 10 000 |
| 53 | 56-23-5 | Тетрахлорметан (TCM) | 100 | 1 | — | 1 000 | 10 000 |
| 54 | 12002-48-1 | Трихлорбензени (TCBs) (всички изомери) | 10 | 1 | — | 1 000 | 10 000 |
| 55 | 71-55-6 | 1,1,1-трихлоретан | 100 | — | — | 1 000 | 10 000 |
| 56 | 79-34-5 | 1,1,2,2-тетрахлоретан | 50 | — | — | 1 000 | 10 000 |
| 57 | 79-01-6 | Трихлоретилен | 2 000 | 10 | — | 1 000 | 10 000 |
| 58 | 67-66-3 | Трихлорметан | 500 | 10 | — | 1 000 | 10 000 |
| 59 | 8001-35-2 | Токсафен | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 75-01-4 | Винил хлорид | 1 000 | 10 | 10 | 100 | 10 000 |
| 61 | 120-12-7 | Антрацен | 50 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 62 | 71-43-2 | Бензен | 1 000 | 200 (като BTEX) (11) | 200 (като BTEX) (11) | 2 000 (като BTEX) (11) | 10 000 |
| 63 |  | Бромирани дифенилетери (PBDE) (12) | — | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 64 |  | Нонилфенол и нонилфенолетоксилати (NP/NPEs) | — | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 65 | 100-41-4 | Етилбензен | — | 200 (като BTEX) (11) | 200 (като BTEX) (11) | 2 000 (като BTEX) (11) | 10 000 |
| 66 | 75-21-8 | Етиленоксид | 1 000 | 10 | 10 | 100 | 10 000 |
| 67 | 34123-59-6 | Изопротурон (3-(4-Изопропилфенилl)-1,1-диметилкарбамид | — | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 68 | 91-20-3 | Нафталин | 100 | 10 | 10 | 100 | 10 000 |
| 69 |  | Органокалаени съединения (като общо Sn) | — | 50 | 50 | 50 | 10 000 |
| 70 | 117-81-7 | Ди-(2-етилхексил) фталат (DEHP) | 10 | 1 | 1 | 100 | 10 000 |
| 71 | 108-95-2 | Феноли (като общо C) (13) | — | 20 | 20 | 200 | 10 000 |
| 72 |  | Полициклични ароматни въглеводороди (PAHs) (14) | 50 | 5 | 5 | 50 | 50 |
| 73 | 108-88-3 | Толуен | — | 200 (като BTEX) (11) | 200 (като BTEX) (11) | 2 000 (като BTEX) (11) | 10 000 |
| 74 |  | Трибутилкалай и съединенията му (15) | — | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 75 |  | Трифенилкалай и съединенията му (16) | — | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 76 |  | Общо органичен въглерод (TOC) (като общо C или COD/3) | — | 50 000 | — | — | ** |
| 77 | 1582-09-8 | Трифлуралин | — | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 78 | 1330-20-7 | Ксилени (17) | — | 200 (като BTEX) (11) | 200 (като BTEX) (11) | 2 000 (като BTEX) (11) | 10 000 |
| 79 |  | Хлориди (като общо Cl) | — | 2 милиона | 2 милиона | 2 милиона | 10 000c/ |
| 80 |  | Хлор и неорганични съединения (като HCl) | 10 000 (0,000) С | — | — | — | 10 000 |
| 81 | 1332-21-4 | Азбест | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 000 |
| 82 |  | Цианиди (като общо CN) | — | 50 | 50 | 500 | 10 000 |
| 83 |  | Флуориди (като общо F) | — | 2 000 | 2 000 | 10 000 | 10 000c/ |
| 84 |  | Флуор и неорганични съединения (като HF) | 5 000 | — | — | — | 10 000 |
| 85 | 74-90-8 | Циановодород (HCN) | 200 | — | — | — | 10 000 |
| 86 |  | Прахообразни вещества (PM10) | 50 000 „-„ (348,434) С | — | — | — | * |
| 87 | 1806-26-4 | Октилфеноли и октилфенолетоксилати | — | 1 | — | — | — |
| 88 | 206-44-0 | Флуорантен | — | 1 | — | — | — |
| 89 | 465-73-6 | Изодрин | — | 1 | — | — | — |
| 90 | 36355-1-8 | Хексабромбифенил | 0,1 | 0,1 | 0,1 | — | — |
| 91 | 191-24-2 | Бензо(g,h,i)перилен |  | 1 |  | — | — |
| (1) Освен ако не е посочено друго, всеки замърсител посочен в приложение II се докладва като общо количество от този замърсител или, когато замърсителят е група вещества, като общо количество на групата. (2) Тире (—) означава, че въпросния параметър и средата не подлежат на изискване за докладване. (3) Общо количество флуорирани въглеводороди: сума от HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc. (4) Общо количество напълно флуорирани полимери: сума от CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14. (5) Общо количество вещества, включително техните изомери, изброени в група VIII от приложение I към Регламент (EО) № 2037/2000 на Европейския парламент и Съвета от 29 юни 2000 г. за вещества, които изтощават озоновия слой (ОВ L 244, 29.9.2000 г., стp. 1). Регламент изменен с Регламент (EО) № 1804/2003 (ОВ L 265, 16.10.2003, стp. 1). (6) Общо количество вещества, включително техните изомери, изброени в група I и II от приложение I към Регламент (EО) № 2037/2000. (7) Общо количество вещества, включително техните изомери, изброени в група III и VI от приложение I към Регламент (EО) № 2037/2000. (8) Всички метали се докладват като общо количество на елемента във всички химични форми, присъстващи в изпусканите количества. (9) Халогенирани органични съединения, които могат да бъдат адсорбирани в активен въглен, изразени като хлор. (10) Изразено като I-TEQ. (11) Единични замърсители, които следва да се докладват, ако са надвишени пределните количества за BTEX (сумарния параметър от бензен, толуен, етилбензен, ксилени). (12) Общо количество от следните бромирани дифенилетери: пента-BDE, окта-BDE и дека-BDE. (13) Общо количество от фенол и прости заместващи феноли, изразено като общо количество въглерод. (14) Полицикличните ароматни въглеводороди PAHs) следва да се измерват за докладването на изпусканите количества във въздуха като бензо(a)пирен (50-32-8), бензо(b)флуорантен (205-99-2), бензо(k) флуорантен (207-08-9), индено(1,2,3-cd)пирен (193-39-5) (произлизащи от Регламент (EО) № 850/2004 на Европейския парламент и Съвета от 29 април 2004 г. за непроменливи органични замърсители (ОВ L 229, 29.6.2004 г., стp. 5)). (15) Общо количество съединения на трибутилкалай, изразено като количество трибутилкалай. (16) Общо количество съединения на трифенилкалай, изразено като количество трифенилкалай. (17) Общо количество ксилен (орто-ксилен, мета-ксилен, пара-ксилен). |

Забележки:

- CAS номерът на замърсителя означава точният идентификатор в Chemical Abstract Service.

- Колона 1 – данните са попълнени по-горе. Няма превишени прагове.

Годишното количество на емисиите на Органични вещества, определени като общ въглерод във въздуха е 410,742 kg/y. Съгласно Приложение II към Регламент № 166/2006г. относно създаването на ЕРИПЗ, този замърсител не подлежи на изискване за докладване.

В колона 1с на Таблица 1  - Липсват замърсители и не е докладвана информация – няма поставено условие за измервания на почвите от акредитирана лаборатория.

- Колона 2 – през отчетния период на 2018г. няма пренос на замърсители извън площадката на дружеството.

- Колона 3 – на площадката на оператора няма замърсители, които са произведени, обработени или използвани в инсталацията.

- Една звездичка (*) означава, че за този замърсител следва да се използва по-скоро емисионният праг в колона (1)(а), отколкото прагът за производство, обработка или употреба.

- Две звездички (**) означават, че при този замърсител следва да се използва по-скоро емисионният праг в колона (1)(b), отколкото прагът за производство, обработка или употреба.

- За всяка емисия е посочен начина на определянето й – чрез измерване (М) и/или изчисление (С).

Таблица 2. Емисии във въздуха

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съот-ветствие брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониториг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Изпускащо устройство № комин 1 Газов котел – Протокол от изпитване № 447Е.1/08.02.2018г. |
| NO2 | mg/Nm3 | 250 | няма заложен непрекъснат мониторинг | 112 | Веднъж на две години | ДА 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 |  | 0 | Веднъж на две години | ДА 100% |
| СО | mg/Nm3 | 100 |  | 0 | Веднъж на две години | ДА 100% |
| Изпускащо устройство № комин 2 Аспирацията над ваните, склад за химикали и подготовка на варно мляко в пречиствателната станция (ЛПСОВ) – Протокол от изпитване № 447Е/08.02.2018г. |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | няма заложен непрекъснат мониторинг | 6,8 | Веднъж на две години | ДА 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 400 |  | 0 | Веднъж на две години | ДА 100% |
| HCl | mg/Nm3 | 30 |  | 0 | Веднъж на две години | ДА 100% |
| 2-аминоетанол | mg/Nm3 | 20 |  | * | Веднъж на две години | ДА 100% |
| Органични вещества, определени като общ въглерод | mg/Nm3 | 20 |  | 8,016 | Веднъж на две години | ДА 100% |

*В комплексно разрешително № 550-Н0/2017г. за параметър 2-аминоетанол няма определен метод за изпитване на пробите. Акредитираната лаборатория, извършила изпитванията не са измерили посочения замърсител, поради това в горната таблица не е посочена стойност. Емисиите на 2-аминоетанол са част и са отчетени в стойността на емисиите от Органични вещества, определени като общ въглерод.

Таблица 2.1. Данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за производството на единица продукт

| Замърсител | kg/1 m2 покрита/обработена повърхност |
| --- | --- |
| NO2 | 0,0017 |
| SO2 | 0 |
| СО | 0 |
| Прах | 0,0035 |
| SO2 | 0 |
| HCl | 0 |
| 2-аминоетанол | 0 |
| Органични вещества, определени като общ въглерод | 0,0041 |

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производствени отпадъчни води, за ТП № 1 - Протокол от изпитване : № 06-0170 /25.06.2018г. и № 01-1127/ 06.07.2018г. |
| Активна реакция (рН) | - | 6.5-9.0 | 7,2 ± 0,05 | Постоянен | ДА |
| Температура | ̊С | 35 | 22,5 ± 0,6 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 150 | <5,0 |  | ДА |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | <0,3 |  | ДА |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 400 | 514 ± 10* |  | НЕ |
| Фосфати (като P) | mg/dm3 | 10 | 0,014 ± 0,001 |  | ДА |
| Никел | mg/dm3 | 1,0 | 0,294 ± 0,044 |  | ДА |
| Цинк | mg/dm3 | 5,0 | 3,299 ± 0,627 |  | ДА |
| Желязо (общо) | mg/dm3 | 5,0 | 0,45 ± 0,03 |  | ДА |

*  По параметъра  Сулфатни йони има превишаване на допустимото количество. Дадени са предписания на лаборант - химиците и са предприети коригиращи действия.

Таблица 3.1. Данни за емитираните количества на замърсителите в производствените отпадъчни води, за производството на единица продукт

| Замърсител | kg/1 m2 покрита/обработена повърхност |
| --- | --- |
| Активна реакция (рН) | - |
| Температура | - |
| Неразтворени вещества | - |
| Нефтопродукти | - |
| Сулфатни йони | 0,061 |
| Фосфати (като P) | 1,67*10⁻⁶ |
| Никел | 3,52*10⁻⁵ |
| Цинк | 3,94*10⁻⁴ |
| Желязо (общо) | 5,38*10-5 |

Таблица 3.2. Емисии в отпадъчни води

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производствени отпадъчни води, за ТП № 1 - Протокол от изпитване: № 06-0418/ 18.12.2018г. и № 09-1291/ 21.12.2018г. |
| Активна реакция (рН) | - | 6.5-9.0 | 7,06 ± 0,05 | Постоянен | ДА |
| Температура | ̊С | 35 | 14,5 ± 0,4 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 150 | 6,5 ± 1,0 |  | ДА |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,7 ± 0,2 |  | ДА |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 400 | 393 ± 12 |  | ДА |
| Фосфати (като P) | mg/dm3 | 10 | <0,1 |  | ДА |
| Никел | mg/dm3 | 1,0 | 0,36 ± 0,03 |  | ДА |
| Цинк | mg/dm3 | 5,0 | 4,21 ± 0,60 |  | ДА |
| Желязо (общо) | mg/dm3 | 5,0 | 1,11 ± 0,12 |  | ДА |

Таблица 3.3. Данни за емитираните количества на замърсителите в производствените отпадъчни води, за производството на единица продукт

| Замърсител | kg/1 m2 покрита/обработена повърхност |
| --- | --- |
| Активна реакция (рН) | - |
| Температура | - |
| Неразтворени вещества | 0,017 |
| Нефтопродукти | 8,37*10⁻⁵ |
| Сулфатни йони | 0,047 |
| Фосфати (като P) | - |
| Никел | 4,31*10⁻⁵ |
| Цинк | 5,03*10⁻⁴ |
| Желязо (общо) | 1,33*10-⁴ |

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Предварително съхранение на площадката* | Транспортиране: собствен транспорт /външна фирма | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР, t/y | Реално измерено, t/y | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Утайки от фосфатиране | 11 01 08* | 4000 | 5,04 | 0,038 | 3,61*10-6 | Склад за временно съхранение* | Външна фирма | ДА |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 1460 | 214, 048 | - |  | Метални контейнери за временно съхранение | Външна фирма | ДА |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | 0,05 | 3,478 | - |  | Склад за временно съхранение* | Външна фирма | НЕ** |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 0,025 | 1,210 | - |  | Склад за временно съхранение* | Външна фирма | НЕ*** |
| Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,01 | 0,3598 | - |  | Склад за временно съхранение | Външна фирма | НЕ**** |

*Посочва се номера на площадката за предварително съхранение на отпадъка. В Приложение II, № 11 към допълненото заявление за издаване на КР № 550-Н0/2017г. е представен Генплан на площадката с означени площадките/складовете за временно съхранение на генерираните отпадъци.

** Образуваните количества от код 13 03 07* са от механична обработка на детайли от Пресов участък, който е извън обхвата на КР № 550 – Н0/2017г. и поради тази причина, образуваните количества превишават разрешените по КР.

*** Образуваните количества от код 15 01 10* са от Линия Фосфатиране и линия Поцинковане, която е извън обхвата на КР № 550 – Н0/2017г. и поради тази причина, образуваните количества превишават разрешените по КР. През отчетния период на 2018г. от линия Фосфатиране са предадени 0,02 т. от този отпадък, а от линия Поцинковане -  1т.

****Образуваните количества от код 20 01 21* са от подмяна на осветителните тела на целият завод, не само от Участък Фосфатиране, и поради тази причина образуваните и  предадени количества превишават разрешените по КР. Срока на съхранение и образуване на този отпадък е повече от 3 години.

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Количество, t/y | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | оползотворяване | - | Метбол – 2000 ООД гр. Монтана Металик Бисиспи АД с. Гъбене | 214,048 | ДА |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | оползотворяване | - | Анди ООД гр. Враца | 3,481 | НЕ** |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | оползотворяване | - | ЕТ Промишлени системи – Петър Христов гр. Пазарджик | 1,02 | НЕ*** |
| Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | оползотворявана | - | ЕТ Промишлени системи – Петър Христов гр. Пазарджик | 0,3598 | НЕ**** |

Таблица 6 - Шумови емисии

| Измервателен контур | Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Допустима норма в dB (A) | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протокол № 92-П/12.02.2018г. за собствени периодични измервания, от акредитирана лаборатория, в измервателен контур, състоящ се от 13 броя измерителни точки (ИТ) | ИТ 1 | 53,9 ± 0,3 | 70 | Ден | ДА |
|  | ИТ 2 | 54,2 ± 0,3 | 70 | Ден | ДА |
|  | ИТ 3 | 54,3 ± 0,3 | 70 | Ден | ДА |
|  | ИТ 4 | 54,1 ± 0,3 | 70 | Ден | ДА |
|  | ИТ 5 | 57,7 ± 0,3 | 70 | Ден | ДА |
|  | ИТ 6 | 56,4 ± 0,3 | 70 | Ден | ДА |
|  | ИТ 7 | 54,6 ± 0,3 | 70 | Ден | ДА |
|  | ИТ 8 | 53,6 ± 0,3 | 70 | Ден | ДА |
|  | ИТ 9 | 53,0 ± 0,3 | 70 | Ден | ДА |
|  | ИТ 10 | 53,2 ± 0,3 | 70 | Ден | ДА |
|  | ИТ 11 | 53,1 ± 0,3 | 70 | Ден | ДА |
|  | ИТ 12 | 52,8 ± 0,3 | 70 | Ден | ДА |
|  | ИТ 13 | 53,7 ± 0,3 | 70 | Ден | ДА |
| Средно еквивалентно ниво на шума по измервателния контур (Lp) |
|  | 54,9 | 70 | Ден | ДА |
| Ниво на обща звукова мощност на измервателния контур (Lp) |
|  | 105,34 ± 4,21 | Не се нормира | Ден | ДА |

Таблица 7. Опазване на подземни води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |
| В комплексно разрешително № 550-Н0/2017г., което е издадено от ИАОС и съгласувано РИОСВ и БД не са поставени изисквания за мониторинг на емисии в подземни води. |

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Единица | Пробов- земна точка | Базово състояние | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ- ствие ДА/НЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Съставна проба в две дълбочини 0÷10 см, 10÷40 см | Съставна проба в две дълбочини 0÷10 см, 10÷40 см |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| В комплексно разрешително № 550-Н0/2017г., което е издадено от ИАОС и съгласувано РИОСВ и БД не са поставени изисквания за мониторинг на емисии в почвата. |

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |
| През отчетния период на 2018г. не са възниквали аварийни ситуации |

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на  инсталациите, за които е издадено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приностител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |
| През отчетния период на 2018г. няма постъпили оплаквания и възражения, свързани с дейността на инсталациите на територията на „ЕМКО“ ООД, гр. София, площадка гр. Монтана |

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 550-Н0/2017г. на „ЕМКО“ ООД, гр. София, площадка гр. Монтана.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ и МОСВ на копия от този Доклад на трети лица.

Подпис:________________________

Дата: …………………….

(упълномощено от организацията лице)

Име на подписвания:  Марийка Радомирлиева-Букорт

Длъжност в организацията:  Управител

# Text boxes

Т_о з-и  д о-к у м_е н т   е   р-а з р-а б о_т е н    з а  „ К а р-л с б е р г   Б ъ_л г а р-и я“ А Д   п л_о щ а д к а  П и в о-в а р_н а   Б л а г-о е в г р-а д   о т   М-Е Н-Е К-С   Е О О Д