ОБЩИНА ТРОЯН

„РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ ТРОЯН И АПРИЛЦИ”

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА 2018 ГОДИНА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО

РАЗРЕШИТЕЛНО № 265-НО/2008 г.

гр. Троян, м. март 2019 г.

Съдържание

Въведение

# 1. Увод

2.  Система за управление на околната среда

2.1. Структура и отговорности

2.2. Обучение

2.3. Обмен на информация

2.4. Документиране

2.5. Управление на документите

2.6. Оперативно управление

2.7. Оценка , проверка и коригиращи действия

2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

2.10. Докладване

2.11. Актуализация на СУОС

3. Използване на ресурси

## 3.1.  Използване на вода

## 3.2. Използване на енергия

## 3.3.  Използване на суровини, спомагателни материали и горива

3.4.  Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

# 4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.3. Емисии на вредни вещества в отпадъчните води

4.3.1. Производствени води

4.3.2. Повърхностни води

4.4. Управление на отпадъците

## 4.5.  Шум

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

# 5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР(ИППСУКР)

# 6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

# 7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

## 7.1. Аварии

## 7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

8. Подписване на годишния доклад

Приложение

Речник на използваните термини

Въведение

Основание за изготвяне на Годишен доклад по околната среда (ГДОС)

Община Троян е оператор титуляр на Комплексно разрешително (КР) № 265 – НО/2008 г.

Настоящият Годишен доклад по околна среда (ГДОС) се изготвя на основание чл. 125, ал.1, т.6 от ЗООС и в съответствие с условията на КР № 265 – НО/2008 г., съгласно които Община Троян се задължава да изготвя, публикува и представя ежегодно в РИОСВ – Плевен и БД “Дунавски район” - Плевен  Годишен доклад за изпълнението на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително, в срок до 31 март на съответната година, следваща година, за която се отнася на хартиен и електронен носител.

Този Доклад е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед на Министъра на околната среда и водите № РД-806/ 31.10.2006г. “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”.

Формата му дава възможност необходимата информация лесно да бъде прехвърлена в база данни, с помоща на които България да изпълни поетите ангажименти съгласно директивата за КПКЗ Решението за Европейски регистър на емисиите на вредни вещества (EPER) и Протокола на Икономическата комисия за Европа (ИКЕ) на ООН за регистри на емисии и трансфер на замърсявания (PRTR).

Годишният доклад  включва обобщена информация по условията в КР, подлежащи на годишно докладване.

Последователността на информацията, представена в Годишния доклад е в съответствие с цитирания по-горе Образец на годишен доклад.

# 1. Увод

- Наименование на инсталацията/ите, за които е издадено комплексно разрешително (КР № 265-НО/2008 г.);

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци – т. 5.4 от Приложение № 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), включващо:

- клетка 1

- клетка 2

- клетка 3

- инсталация за предварително третиране на разделно събрани отпадъци от опаковки

- Адрес по местонахождение на инсталацията/ите;

Община Троян, гр. Троян, на отстояние от 1 км в северозападна посока от гр. Троян.

- Регистрационен номер на КР;

КР № 265-Н0/2008 г.

- Дата на подписване на КР;

08.10.2008 г.

- Дата на влизане в сила на КР;

15.11.2008 г.

- Оператор на инсталацията/ите, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното;

Собственик на депото и оператор титуляр на КР № 265-НО/2008 г. е Община Троян.

Дейностите по експлоатация и стопанисване на „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Троян и Априлци” са предоставени на Общинско предприятие/ОП/ „Комунални услуги  - Троян” съгласно Решение № 549/25.11.2010 г. на Общински съвет – Троян.

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора;

ОБЩИНА ТРОЯН, гр. Троян, 5600, пл.“Възраждане” № 1

тел.: 0670/68001, факс 0670/680 60, Е-mail: mayor@troyan.bg

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти;

ОП” КОМУНАЛНИ УСЛУГИ – ТРОЯН”, 5600гр. Троян, пл. Възраждане № 1

Тел.: 0670/625 63, Факс: 0670/625 61, Е-mail: rdepo_troyan@abv.bg

Елеонора Иванова Тотева – Директор

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/ инсталациите;

Регионално Депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци е разположено в землището на гр. Троян, на отстояние от 1 км в северозападна посока от града и заема дълбока долина, която е със силно ерозирал терен и сравнително стръмни брегове.

Площта на цялото депо е 57.361 дка. , съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян.

Оператор на депото е Общинско предприятие „КОМУНАЛНИ УСЛУГИ – ТРОЯН”, съгласно Решение № 549/25.11.2010 г. на Общински съвет – Троян.

На Регионалното депо се приемат за депониране неопасни отпадъци от община Троян и община Априлци. През отчетния период депонирането на отпадъци се извършва в Клетка № 2.

Инсталацията за сепариране на пластмасови и стъклени опаковки е изведена от експлоатация с План за прекратяване на работата на инсталацията за предварително третиране на разделно събрани отпадъци от опаковки.

Приемане и депониране на неопасни отпадъци

от Община Троян и Община Априлци

Технология на депониране на Регионално депо за неопасни отпадъци

Площадката да се усвоява поетапно, като за тази цел е разделена на 3 клетки. В момента се експлоатира клетка № 2. Клетка 3 не е изградена.

Част от площта на депото е заета от стопански двор, охранителни канали, ограждащи  диги, ретензионен басейн за инфилтратни води, трасе за експлоатационен и контролен път и лесозащитен пояс.

Технологията на депониране включва:

- разтоварване

- разстилане с уплътняване

- запръстяване

- оросяване с инфилтрирани води (ИВ)

След като сметовозните коли напуснат стопанския двор, навлизат в района на клетките за депониране. Сметовозните коли разтоварват отпадъците в определения за деня работен участък на клетката.

След разтоварването на отпадъците се пристъпва към разстилането и уплътняването им на пластове до достигане височина на работния слой от 1.80 м., след което се полага промеждутъчен слой пръст от 0.20 см.

Като част от технологията на депониране на ТБО е и овлажняването им с инфилтрирани води, постъпващи от помпената станция с ретензионен басейн. Овлажняването става чрез местене на гофриран маркуч върху отпадъците извън дневния работен участък, за да не се затруднява работата на сметовозните коли и разстилащата и уплътняваща техника.

В този ред се продължава депонирането на отпадъците и от следващите тераси.

Успоредно с експлоатацията на депото се изграждат газовите кладенци и свързващата шахта за всяка клетка. На всеки хоризонт се създават депа за запръстяващия слой.

Сгради и съоръжения в стопанския двор:

- КПП – работно място на кантарджията;

- Мачтов трафопост;

- Автокантар, електронен;

- Административно-битова част;

- Дезинфекционен трап;

- Канализационно пречиствателно съоръжение с капацитет 4 м3/ден, състоящо се от:

  - Септична яма;

  - Разпределителна шахта;

  - Филтрационни траншеи;

  - Хлораторна шахта.

- Инсталация за сепариране на разделно събрани отпадъци от опаковки.

За отчетния период Инсталацията за сепариране на пластмасови и стъклени опаковки не функционира.

- Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.

Максимален капацитет съгласно условията на КР:

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС:

Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Троян и Априлци.

Таблица 4.1

| Инсталация | Позиция на дейността, Приложение 4 от ЗООС | Капацитет | Капацитет | Количество депонирани отпадъци 2018 год. | Максимално депонирано количество 2018 год. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/24 h | t | t | t/24 h |  |
| Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Троян и Априлци | 5.4 | 65.5 | 362 590 | - | - |  |
| Клетка 1 |  | 65.5 | 53 360 | - | - |  |
| Клетка 2 |  | 65.5 | 138 200 | 5 881 | 23.620 |  |
| Клетка 3 |  | 65.5 | 171 030 | - | - |  |
| инсталация за предварително третиране на разделно събрани отпадъци от опаковки |  | - | - | - | - |  |

Забележка: Депонирани отпадъци на депото са за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.,  при  249 работни дни със средно-дневен капацитет от 23.620 t/24h.

Данните от таблицата показват, че Условие 4.1. от КР е спазено и средно-дневния капацитет от 65.5 t/24h не е превишен.

Годишното количество депонирани неопасни отпадъци от общините Троян и Априлци за периода 01.01.2018 год.– 31.12.2018 год.

- Клетка 1 –  за отчетния период не са депонирани отпадъци.

Според технологията за рекултивация Клетка 1 е запълнена в края на 2005 година до равнище последващо от изчакване слягане на депонираните отпадъци, след което през 2011 година е до запълнен капацитета на клетката.

След като приключи  експлотацията на клетка 1 се пристъпва към нейната рекултивация. Полагат се два вида рекултивация – временна и крайна. Временната рекултивация се полага по контактната повърхност на клетка 1 и се състои от 0.7 m пръст. Крайната рекултивация включва: газов дренаж с дебелина 0.5 m, изпълнен от чакъл, слой от пръст с дебелина 1 m и хумус 0.30 m. След това ще започне контрол и измерване на всички вредни вещества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).

- Клетка 2 – за отчетния период  в клетка 2 са депонирани  5 881 тона отпадъци.

* Във връзка с националната кампания  „Да изчистим България”, през месец Септември общините Троян и Априлци са събрали и депонирали 27,820 тона отпадъци, които са включени в общото количество депонирани отпадъци 5 881 тона за 2018 година.

От таблицата е видно, че е спазено Условие 4.1. от КР.

Количеството депонирани отпадъци в Клетка № 1 от 2002 г. до 2005 г. е 44 546 тона. През 2011 година е до запълнен капацитета на клетката. Общото количество депонирани отпадъци в Клетка № 1 е 56 535 тона или 59 474 m³.

Количеството депонирани отпадъци в Клетка № 2 от 01.01.2006 г. до 31.12.2018 год.  е  140 255 тона или 147 548 m³ .

Общото количество депонирани отпадъци към 31.12.2018 год. на територията на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци е 196 790 тона.

Заложените стойности в КР относно обема и капацитета /в тона и m3/ на клетките за депонирани са на базата на прогнозиране.  В клетка 1 депонираните отпадъци са надвишени спрямо направената прогноза.  През 2016 година Община Троян е предприела действия за промяна на КР, с което е уведомила МОСВ,  писмо № РД – 2529/30.08.2016 г.

На основание чл.117, ал.2 от Закона за опазване на околната среда и във връзка с писмо изх.№ 08-00-748/25.08.2017 г. на МОСВ, Община Троян е внесла Заявление за издаване на комплексно разрешително на „Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО) за общините Троян и Априлци”  изх. № РД – 3051/05.02.2018 г.

Община Троян информира Изпълнителната агенция по околната среда писмо № РД – 2789/ 07.11.2018 г. за осигурен достъп до заявление за издаване на ново комплексно разрешително за „регионално депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци”.

- Организационна структура, отнасяща се до управление на околната среда

  - Елеонора Тотева – директор на ОП”Комунални услуги – Троян”

  - Таня Рогачева – гл.експерт „ Екология”, общинска администрация гр. Троян

  - Даниела Кънева – отговорник депо

  - инж. Наталия Калевска – инж.еколог

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите

Регионалното депо за неопасни отпадъци в община Троян е разположено на територията на РИОСВ гр. Плевен.

гр. Плевен, 5800

ул. Александър Стамболийски” № 1 А

Централна поща п.к. 35

тел.064 /806-951

факс 064/800-711

e-mail: office@riew-pleven.org

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите

Регионалното депо за неопасни отпадъци в община Троян е разположено на територията на  Басейнова дирекция – Дунавски район, Център Плевен

гр. Плевен, 5800

ул. “Чаталджа” № 60,

тел. 064803279

факс 064/803342

е-mail: dunavbd@bddr.org

2. Система за управление на околната среда

Отговорностите и структурата за изграждане и функциониране на система за управление на околната среда са определени с Условие 5 от Комплексното разрешително, съгласно което операторът е длъжен да прилага система за управление на околната среда (СУОС) отговаряща на редица изисквания. Основните й цели са спазване на всички нормативни изисквания за опазване на околната среда и намаляване риска за човешкото здраве.

2.1. Структура и отговорности

Притежателят на комплексното разрешително е регламентирал реда, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите и отговорностите по внедряването, функционирането и поддържането на системата за управление на околната среда, и лицата отговорни за изпълнението на условията на комплексното разрешително, оформени в списъци и заповеди:

  - Елеонора Иванова Тотева - Директор на ОП “Комунални услуги – Троян”, тел.: 0670/625 61, 0887/202 672;

  - Даниела Кръстева Кънева – Отговорник на Депо. Отговарящ за експлоатирането на Регионално Депо за неопасни отпадъци –Троян -Априлци и за прилагането на СУОС.

Отговаря за предотвратяване и действия при аварийни ситуации.                                                             Изпълнява и контролира всички изисквания съгласно КР. тел.: 0886/213 316, 0889/912 432;

  - Поликсения Йосифова Славова- оператор на електронната везна,  отговаря за измерване на депонираните отпадъци, тел.: 0886/477 984;

  - Васил Христов Димитров - оператор на електронната везна, отговаря за измерване на депонираните отпадъци, тел.: 0887/790 235;

  - Станислав Банчев Казанджиев – тракторист, отговаря за поддръжката на компактора, за разриване и уплътняване на депонираните отпадъци, тел.: 0885/921 044;

  - Станимир Минков Гачев – ел. монтьор, отговаря за поддръжката на помпените станции, В и К и ел. системите и за изпомпване на инфилтрата, за работата на пречиствателните съоръжения, тел.: 0885/921 046;

2.2. Обучение

Съгласно  Условие 5.1.2.. и изискванията на КР е създадена инструкция към СУОС, в която са регламентирани редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по планиране, осъществяване и контрол на обучението и повишаването на квалификацията на персонала, включващо:

  - Запознаване и прилагане на разработената инструкция по СУОС;

  - Запознаване с нормативната уредба, касаеща работата на депото;

  - Обучение за работа със специализираната техника на площадката;

  - Ежедневен инструктаж по безопасност на труда и предприемане на действия при възникване на аварийна ситуация и охрана на труда на персонала, работещ на сметовозните коли и депото;

  - Тримесечен инструктаж по безопасност на труда на персонала;

  - Обучение за работа с електронната везна и с наличните на депото машини, съоръжения и техника, на всички лица които са назначени пряко да оперират с тях;

  - Обучение на служители работещи на възлови места (като приемна зона (КПП), електронна везна и клетка за депониране) от фирмата-оператор, относно допустими кодове отпадъци за прием в РДНО - Ловеч, с цел първично третиране или крайно обезвреждане чрез депониране, съгласно Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците и разрешените такива в КР № 500-Н0/2014 г.

За всички работници и служители се осигуряват:

- начален и периодичен инструктаж и обучение в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

- специално работно облекло и лични предпазни средства, съгласно Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;

- задължителна застраховка трудова злополука.

2.3. Обмен на информация

- Всички доклади /за мониторинг, доклад за експлоатация и др./ и годишните отчетни книги се правят в 3 екземпляра – за ИАОС, за РИОСВ - Плевен и за Община Троян.

- Всички нови и/или изменени нормативни документи, отнасящи се до дейностите на Регионалното депо, се прилагат своевременно и в определени срокове.

- В Община Троян е предоставена документация за начина на експлоатация и водене на отчетност на РД за НО.

- В РД за НО се съхранява списък с имената, длъжностите, работните места, телефоните и други възможни начини на свързване с отговорните лица и персонала отговорен за изпълнение на КР.

2.4. Документиране

Операторът на Регионалното депо е осигурил списък с актуалната нормативна уредба по околна среда, заедно с пълните текстове на законови и подзаконови актове, които се поддържат в електронен формат в нарочен електронен архив, който се обновява периодично при настъпили изменения и/или допълнения в някои от нормативните актове по околна среда. Изготвени са и инструкции по всички условия от комплексното разрешително. Списъците, инструкциите и нормативните актове се съхраняват в административната сграда на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци.

2.5. Управление на документите

Актуалните документи, свързани с изпълнението на условията в КР, се намират на разположение на персонала и на лицата, които ги прилагат. Всички инструкции и документи се съхраняват в административната сграда на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци и са на разположение на компетентните органи.

2.6. Оперативно управление

Съгласно Условие 5.6.1. от КР са изготвени и одобрени всички инструкции за експлоатация и поддръжка. Съхраняват се в административната сграда на депото, в писмен вид и се предоставят при поискване на компетентните органи.

2.7. Оценка , проверка и коригиращи действия

Съгласно КР е изготвена и се спазва инструкцията за периодична оценка на съответствието с изискванията на разрешителното. Притежателят на КР е изготвил и прилага писмената инструкция за:

- мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително по Условие 5.7.1. от КР.

- периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в разрешителното по Условие 5.7.2. от КР.

- за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия по Условие 5.7.3. от КР.

2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

През отчетния период 2018г. не са възниквали аварийни ситуации, свързани с технологичното оборудване и експлоатацията на депото, които да застрашат околната среда и здравето на хората и в тази връзка не се е налагало преразглеждане и актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване при аварийни ситуации – Условия 5.8.1. и 5.8.2. от КР.

През 2017 г. е актуализиран План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия и аварии, възникнали в обект „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци”.

2.9. Записи

Всички резултати от наблюдението на емисионните и технически показатели, оценката и съответствието им с изискванията на условията в КР и коригиращите действия се документират, съхраняват се и се предоставят при поискване от компетентните органи.

2.10. Докладване

Съгласно условията в комплексното разрешително и на нормативната уредба, ежегодно се изготвя Годишен доклад по околна среда, като се докладват всички дейности, регламентирани по КР № 265-Н0/2008.

Своевременно се докладва в РИОСВ при превишения в емисионните норми след извършване на собствен мониторинг.

Настоящият доклад, представляващ изпълнението на дейностите, за които е предоставено КР, е изготвен съгласно „Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”, издаден от МОСВ и се представя в РИОСВ и БДДР Плевен в определения срок.

2.11. Актуализация на СУОС

С  влизането в сила на настоящото разрешително притежателят прилага системата на СУОС, която отговаря на посочените в разрешителното изисквания. Определени са отговорни лица по дейностите за изпълнението в него. Поддържа се актуален списък на определените отговорни лица, който се предоставя при поискване от компетентните органи. Персоналът, изпълняващ задачи по условията в КР, има необходимата компетентност, придобита на основата на подходящо обучение и опит.

| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишното количество депониран отпадък за инсталацията по Условие 2. | Данните за депонираните отпадъци в клетка № 2 са представени в Таблица 4.1 към точка „Производствен капацитет на инсталацията”. |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 5.1.2. Притежателят на настоящето разрешително да изготви и поддържа списъци на: персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното; лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. | Оператора има утвърден списък с отговорните лица по изпълнение на Комплексно разрешително № 265-НО/2008 г. и отговорните за спазването на инструкциите съгласно условията в него. |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 5.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за актуализация на документите, изисквани с настоящето разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация. | Оператора е изготвил писмена Инструкция № 1 за актуализация на документите, изисквани в Комплексното разрешително. |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 5.8.1. и 5.8.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за преразглеждане, и при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване след всяка авария. | Оператора е изготвил писмена Инструкция № 2 за работата на технологичното/пречиствателно оборудване след всяка авария. |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 5.11.1. Притежателят на настоящото разрешително да актуализира система за управление на околната среда при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова. | През 2016 г. са предприети действия за промяна на настоящото КР. Община Троян е внесла Заявление за издаване на комплексно разрешително на „Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО) за общините Троян и Априлци” изх. № РД – 3051/05.02.2018 г. За 2018 година не е предприета актуализация на СУОС, тъй като КР не е актуализирано. |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 7.3. Притежателят на настоящото разрешително да информира МОСВ за всяка планирана промяна в работата на инсталацията по Условие 2. | Оператора на депото е предприел действия за промяна на КР № 265-НО/2008 г., с което е уведомено МОСВ, писмо № РДІ2529/30.08.2016г. Община Троян информира ИАОС, писмо № РД – 2789/ 07.11.2018 г. за осигурен достъп до заявление за издаване на ново комплексно разрешително за „регионално депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци”. |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 7.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва за резултатите от изпълнение на усл. 7.1, усл. 7.2 като част от ГДОС. | По Условие 7.1. за периода от 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г., не са констатирани аварийни разливи и други замърсявания. По Условие 7.2. за периода от 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г., е извършван мониторинг на подземни води, повърхностни води, инфилтрат, смесен поток производствени и битово-фекални отпадъчни води. Копия от протоколите с резултатите са изпратени на РИОСВ – Плевен и БДДР – Плевен. |

# Използване на ресурси

## 3.1.  Използване на вода

Използването на вода за питейно-битови нужди и производствени нужди (техническа вода) става чрез доставена от “В и К Стенето” ЕООД гр. Троян на основание сключен договор.

Таблица 3.1 /по Условие 8.1. от КР/

| Източник на вода | Годишно количество съгласно КР m3/t депониран отпадък | Количество за единица продукт съгласно КР m3/t | Използвано годишно количество за 2018 г. | Използвано количество за единица продукт за 2018 г. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3 | m3/t |  |
| “В и К Стенето” ЕООД гр. Троян | - | 0.031 m3/t | 21 m3 | 0.00357 m3/t | Да |

| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС, за количеството на използваната вода за производствени нужди, изразено, като: - годишна консумация на вода за тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2. | Данните са представени са в Таблица 3.1 от ГДОС. |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 8.1.6.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на измерените водни количества с определените такива в Таблица 8.1.2, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Използваната вода за питейно-битови нужди и производствени нужди (техническа вода) на Депото, става чрез доставена от “В и К Стенето” ЕООД гр. Троян на основание сключен договор. Отчитането на изразходваното количество вода за отчетния период се извършва чрез измервателно устройство, монтирано във водовземната шахта при отклонението от Градския водопровод. В депото е изготвена инструкция за системни проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа. Изразходваното количество вода на депото през 2018 г. е 0.00357m3/t депониран отпадък. |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 8.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддръжка и проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях Условие 8.1.5.2.; 8.1.5.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за: Измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди; Оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди при работа на инсталацията по Условие 2. | Оператора е изготвил писмена Инструкция № 4 за поддръжка и проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях. По условие 8.1.5.2.; 8.1.5.3., Оператора е изготвил писмена Инструкция № 5 за измерване/изчисляване, документиране и оценка на изразходваните количества вода за производствени нужди |

## 3.2. Използване на енергия

Електрозахранването на площадката се осъществява чрез електропроводно отклонение от съществуващ ЕЛ20 от подстанция Троян. Изграден е мачтов трафопост МТП 63 кVА.

Във връзка с изпълнението на конкретните условия в КР е изготвена схема за разположение на монтираното разходомерно устройство, определяне на основните консуматори на енергия, прилагане на инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването и др.

Таблица 3.2 /по Условие 8.2.1. от КР/

| Електроенергия | Количество за единица продукт съгласно КР MWh/t депониран отпадък | Използвано количество за единица продукт MWh/t депониран отпадък за 2018 г. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 0.005 MWh/t | 0.00324 MWh/t | Да |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. Докладване Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, количеството използвана електроенергия, изразена като: - консумация на електроенергия за един тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2. Данните са представени са в Таблица 3.2 от ГДОС. Условия по КР № 265-НО/2008 г. Докладване Условие 8.2.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на годишните количествата електроенергия с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. Потреблението на ел. енергия в РД за ТБО е регулирано в договор с ЧЕЗ Електро България АД. Основните консуматори на ел.енергия в депото са административните сгради, помпените станции за инфилтрат и за техническа вода и осветление на площадката. Притежателят на КР е изготвил писмена инструкция за отчитането на използваната ел.енергия. През 2018 г. в РД за ТБО са изразходвани 19.079 MWh електроенергия. За 2018 г. няма превишаване на консумацията на ел. енергия съгласно установените норми в КР. Условия по КР № 265-НО/2008 г. Докладване Условие 8.2.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция, осигуряваща измерване, изчисление и документиране на изразходваните количества електроенергия, изразена като: - Обща месечна консумация на електроенергия общо на площадката; - Месечна консумация на електроенергия за тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС; - Годишна консумация на електроенергия за тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. Условие 8.2.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1.1. Оператора е изготвил писмена Инструкция № 6 за измерване, изчисляване, документиране и оценка на изразходваната електроенергия. |

## Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Използването на суровини, спомагателни материали и горива се докладва за всяка инсталация, в таблица 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3.

Таблица 3.3.1

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Не се използват суровини. На регионалното депо за неопасни отпадъци ( включващо приемане и обезвреждане на неопасни отпадъци), като суровини за технологичните процеси на площадката се разглеждат самите отпадъци постъпващи за прием на вход-депо.

Таблица 3.3.2

| Спомага-телни материа-ли | Годишно количество съгласно КР | Количество за един тон депониран отпадък съгласно КР | Употребено годишно количество 2018 год. | Количество за един тон депониран отпадък за 2018 г. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Моторно масло | 500 l/y | - | 55 l/y | 0.009 l/y | Да |
| Хидравлично масло | 200 l/y | - | - | - |  |

Таблица 3.3.3

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Употребено годишно количество 2018 г. | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дизелово гориво | няма норма | няма норма | 10 560 | 1.81 l/t |  |

Съгласно условията в КР № 265-НО/2008 г., не са поставени ограничителни норми към използваните годишни количества горива. За техниката работеща на депото се използва основно дизелово гориво.

| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.3.1. Притежателят на настоящето разрешително да докладва ежегодно като част от ГДОС за годишната употреба за един тон депониран отпадък на всеки от контролираните по Условие 8.3.1.1. спомагателни материали. | Данните са представени в Таблица 3.3.2 от ГДОС. |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 8.3.3.2. Притежателят на настоящето разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, резултатите от оценката на съответствието на количествата използвани спомагателни материали с определените такива в условията на разрешителното. | За 2018 г. няма превишаване на консумацията на спомагателни материали съгласно установените норми в комплексното разрешително. По усл. 8.3.2.1. и 8.3.2.2. оператора е изготвил писмена Инструкция № 7 за измерване, изчисляване, документиране и оценка на използваните количества спомагателни материали. |

## 3.4.  Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Операторът докладва, че е изпълнил изискванията, посочени в Комплексното разрешително № 265-НО/2008 год., свързани със съхранението на спомагателните материали.

| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС данни от извършените проверки съгласно Условия 8.3.4.3., включващи: брой и обект на извършените проверки; брой установени несъответствия; причини за несъответствие; предприетите коригиращи действия; | В района на депото не се съхраняват суровини, спомагателни материали и горива. Моторни и хидравлични масла се съхраняват в склад, посочен на приложение І.Б.1.1-2 от Заявлението и в съответствие с изискванията от информационните листове за безопасност /съхраняват се на площадката/, не се нарушава оригиналната опаковка. Средства за дезинфекция, дезинсекция и дератизация не се съхраняват на площадката. Дезинфекция, дезинсекция и дератизация се изпълнява от външна фирма на основание сключен договор. Към датата на изготвяне на Годишния доклад по околна среда, операторът декларира, че не са констатирани несъответствия по съхранение на суровини, спомагателни материали и горива, съгласно Условие 8.3.4. и съответно не се е налагало да бъдат предприемани коригиращи действия и корекции за тяхното отстраняване. |

# Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

Резултатите от собствения мониторинг през докладвания период се представят във формата, определена по - долу. Информацията съдържа описание на метода (съгласно ЕРЕВВ и PRTR), използван за получаване на резултатите.

## 4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И PRTR

Докладването е свързано с оценка на емисиите от площадката в атмосферния въздух, водните обекти и почвата, преноса на замърсители извън площадката, обработка и/или употребата на вредни и опасни вещества с определени прагови стойности, съгласно Решението на Европейската комисия по ЕРЕВВ.

| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 9.1.4.3. Притежателят на настоящето разрешително да докладва като част от ГДОС, информация за извършените проверки на съответствието на стойностите на контролните параметри, какви несъответствия са установени, какви са причините, отстранени ли са несъответствията, ако не са – кога ще бъдат отстранени. | На депото не е изградена и въведена в експлоатация газоотвеждаща система. В съответствие с Условие 6.13. “Дата на изграждане на газоотвеждащата система” е датата на изграждане на горния изолиращ екран при запълване капацитета на дадена клетка. Съгласно Условие 9.1. от КР се разрешава експлоатация на инсталация за изгаряне на биогаз при спазване на изискванията и по реда на Условие 3.2 и Условие 7.3. Съгласно Условие 9, Община Троян е стартирала процедура за промяна на настоящето Комплексно разрешително, на основание чл.117, ал.2 от Закона за опазване на околната среда. |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 9.4.4. Притежателят на настоящето разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (включително употребата на дезодориращи средства). | По усл. 9.3.2.,9.3. и 9.4.4. оператора е изготвил писмена Инструкция № 8 за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества. За отчетния период на са констатирани неприятни миризми около площадката на депото и не е възниквала необходимост от употреба на дезодориращи средства. |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 9.6.1.1. От датата на започване на изграждането на вертикалните газови кладенци, но не по-рано от две години след началото на експлоатация на съответната клетка от депото, притежателят на настоящето разрешително да започне да извършва собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходните кладенци. | Към момента не е изградена газоотвеждаща система. Не е монтирана инсталация за изгаряне на биогаз, няма дебитомер и газоанализатор. През 2018 година са извършени две измервания на контролните параметри, на всяко шестмесечие. Данните са представени в Таблица 2 от Приложението на ГДОС. |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 9.6.2.2. Притежателят на настоящето разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускане и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ) | Съгласно Условие 9.6.1.1 в срок от две години след началото на експлоатация на депото да се извършват собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци, в съответствие с таблица 9.6.1 от КР. Количеството емитиран замърсител във въздуха и/или водите, за един тон депонирани отпадъци/един тон третирани зелени и биоразградими отпадъци се изчислява, като определеното годишно количество замърсител се раздели на годишното количество (за същата година) депонирани/третирани отпадъци. За изчисляване на годишното количество замърсител следва да се използват указанията от Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ. Докладваните количества на замърсители, емитирани във въздуха през 2018 г. са само от Клетка 2 на РД – Троян-Априлци, която единствено за периода на докладване е в режим на експлоатация. Общото количество депониран отпадък в Клетка 2 от 01.01 до 31.12.2018 г. е в размер на 5 881 тона. Това количество е използвано като база върху която са изчислени емисиите на атмосфер. замърсители от Клетка 2 по Методика UNECE/EMEP, посредством формулата: Х*ЕF = E, където: „Х“–е количеството на депонирани отпадъци в тонове; „Е“– е годишното количество на изпуснатите замърсители в кг.; „ЕF“ – е емисионен фактор За стойности на емисионни фактори са ползвани тези, които са посочени в група 091004 от Ръководство CORINAIR – 94. Емисии на замърсители ЕF в kg/t Въглероден диоксид (CO2) 185,0 Метан (CH4) 92,0 Неметанови летливи органични съединения (NMVOC) 0,04 Амоняк (NH3) 3,2 Резултатите от пресметнатите по формулата за 2018 г. годишни количества замърсители емитирани във въздуха от Клетка 2 на РД – Троян-Априлци са показани в Таблица 1 на настоящият ГДОС за 2018 г., |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 9.6.2.3. Притежателят на настоящето разрешително да документира и съхранява резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганичните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката. | През 2018 година не са констатирани неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката. |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 9.6.2.4. Притежателят на настоящето разрешително да документира и съхранява постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката. | За отчетния период не са постъпвали оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката. |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 9.6.2.7. Притежателят на настоящето разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС данни за емитираните количества замърсители във въздуха, за производството на единица продукт, изчислени съгласно Условие 6.16. | Данните са представени са в Таблица 1 от Приложението на ГДОС. |

## 4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Условие 9.1. Работа на инсталацията за изгаряне на биогаз

Съгласно Условие 9.1.4.3 трябва да се извършва непрекъснат мониторинг на инсталацията за изгаряне на биогаз, съгласно Условие 9.1.2 – Таблица 9.1.1.

Дебит на газовете не се измерва и не се определя концентрацията на CH4, CO2, O2, H2S, H2, тъй като не е изградена газоотвеждащата система с инсталацията  оборудвана със съответните уреди за измерване.

Газоотвеждащата система включва изграждането на 5 броя газови кладенци успоредно с експлоатацията на клетки 1, 2, 3. Отделните кладенци се предвижда да бъдат последователно свързани един с друг посредством PEHD тръба след завършване на експлоатация на последната клетка на Депото.

4.3. Емисии на вредни вещества в отпадъчните води

| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 10.1.4.1. Притежателят на настоящето разрешително да прилага инструкция за: - проверка за съответствието на измерените стойности на концентрация на вредни и опасни вещества в повърхностните води с определените в Условие 10.1.2.1./Таблица 10.1.2.1. стойности на Индивидуални емисионни ограничения; - установяване на причините за несъответствие; - предприемане на коригиращи действия. | Оператора на депото е изготвил писмена Инструкция № 11 за периодична проверка на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в повърхностните води. |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 10.6.1. Притежателят на настоящето разрешително да документира резултатите от мониторинга на контролираните параметри по Условие 10.1.1.1. Условие 10.6.2. Притежателят на настоящето разрешително да документира резултатите от прилагане на инструкцията по Условие 10.1.1.2.3. за всяка календарна година и да докладва като част от съответния ГДОС за: брой на извършените проверки; установени несъответствия; предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия. | Оператора на депото извършва мониторинга на функционирането на канализационно пречиствателното съоръжение (КПС), в съответствие с изискванията посочени в Таблица 10.1.1.1. В дневниците няма отразени несъответствия, които да изискват коригиращи действия. В изпълнение на Условие 10.2.2.1 от КР се извършва ежедневен мониторинг на метеорологичните данни – температура и количество на валежите съгласно Таблица 10.2.2.1. Данните за годишната сума на валежите е 1025.342 л./кв.м. |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 10.6.3. Притежателят на настоящето разрешително да документира резултатите от мониторинга на смесен поток – производствени, битово-фекални и дъждовни води от стопански двор по Условие 10.1.4.1. и на повърхностни води от площадката на депото в дере ІІ категория водоприемник по Условие 10.3.3.1. | По Условие 10.1.4.1. отчитането на изразходваното количество отпадъчни води за отчетния период се извършва от В и К „Стенето” ЕООД гр. Троян на основание сключен договор. Производствени, битово - фекални и дъждовни води от стопанския двор на депото с точки на пробовземане: - ТП № 4 – след КПС, с координати 42 055`.08.9``СШ; 24041`.55.6``ИД - ТП № 5 – след дезинфекционен трап, с координати 42055`.08.8``СШ; 24041`.55.4``ИД Количеството на заустените отпадъчни води е: Qср. год. = 18.9 m3/y в съответствие с разрешеното количество по КР Qср. год. = 425 m3/y. Qср. ден = 0.08 m3/d в съответствие с разрешеното количество по КР Qср. ден = 5.5 m3/d. Qмакс. час = 0.001 m3/h в съответствие с разрешеното количество по КР Qмакс. час = 2.2 m3/h *Забележка: Работните дни през 2018 г. са 249 дни; Работните часове през 2018 г. са 1992 ч. Съгласно условие 10.1.4.1. от КР през 2018 година са извършени две измервания. В състава на ТП 4, през второто шестмесечие на годината са отчетени по - високи стойности от допустимите на показателя - БПК5. За получените резултати своевременно е уведомен Директорът на ОП ”Комунални услуги – Троян”. Изпратени са копия от протоколите до РИОСВ – Плевен и БДДР – Плевен. Резултатите от направените измервания са представени в Таблица 3 от Приложението на ГДОС. Съгласно Условие 10.3.3.1. от КР през 2018 година са извършени по четири измервания от точки на пробовземане: - ТП над депото, срещу течението, с координати 42055`.02.2``СШ; 24041`.35.4``ИД - ТП № 3 след депото, по посока на естествения поток на повърхностни води, с координати 42055`.08.0``СШ; 24041`.52.4``ИД Пробовземането и анализите се извършват от Лаборатория за изпитване и калибриране „ЛИПГЕИ” към „ПЕХЛИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – София. Резултатите от направените измервания са представени в Таблица 5 от Приложението на ГДОС. Изпратени са копия от протоколите до РИОСВ – Плевен и БДДР – Плевен. |
|  | Оператора на депото е изготвил писмена Инструкция № 13 за измерване/изчисляване на количествата зауствани повърхностни води, за изчисляване на непреките годишни емисии на замърсителите в повърхностните води. |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 10.6.4. Притежателят на настоящето разрешително да документира и съхранява резултатите от мониторинга на обема и състава на инфилтрата по Условие 10.2.2.2. Условие 10.6.4.1. Притежателят на настоящето разрешително да документира резултатите от прилагане на инструкциите по Условие 10.1.4.3. и Условие 10.3.3.3. и да докладва като част от съответния ГДОС за: брой на извършените проверки; установени несъответствия; предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия. | Съгласно условие 10.2.2.2. от КР през 2018 година са извършени четири измервания на инфилтрата. Изграден е ретензионен резервоар/ ТП 6 пункт за наблюдение в клетка 3, с координати 42055`.02.7``СШ; 24041`.39.3``ИД/ за периодично оросяване на тялото на депото. Пробовземането и анализите се извършват от Лаборатория за изпитване и калибриране „ЛИПГЕИ” към „ПЕХЛИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – София. Резултатите от направените измервания са представени в Таблица 4 от Приложението на ГДОС. За докладване на резултатите по Услoвие 10.4. от КР са установени несъответствия в състоянието на канализационната система на площадката и дренажната система за инфилтрат, както и за предприетите коригиращи действия се използва Инструкция № 14 за периодична проверка поддръжка и на канализационната система на площадката. |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 10.6.5. Притежателят на настоящето разрешително да докладва, като част от съответния ГДОС обобщена информация за резултатите от мониторинга по Условие 10.1.4.1., Условие 10.2.2.1., Условие 10.2.2.2. и Условие 10.3.3.1. | За периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. е извършван мониторинг на смесен поток отпадъчни води - производствени, битово-фекални и дъждовни води от стопанския двор на депото, метеорологичните данни, инфилтрат и на повърхностни води от площадката на депото в дере. |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 10.6.7. Притежателят на настоящето разрешително да докладва, като част от съответния ГДОС веществата и техните изчислени годишни количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ. | Изчислените годишни количества на вредни вещества са дадени в Таблица 1 към приложението на ГДОС. |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 10.6.8. Притежателят на настоящето разрешително да докладва, като част от ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите в отпадъчните води, за тон депониран отпадък, изчислени съгласно Условие 6.16. | През 2018 г. са депонирани 5 881 тона. Средните стойности на показателите в отпадъчните води са: - Общ азот – 0,18 mg/dm3 - Хром и съединенията му – 0,05 mg/dm3 - Мед и съединенията му – 0,044 mg/dm3 - Никел и съединенията му – 0,005 mg/dm3 - Олово и съединенията му - 0,014 mg/dm3 - Цинк и съединенията му - 0,015 mg/dm3 - Органичен въглерод – 8,975 mg/dm3 - (ТОС) (като общ С или ХПК/3) – 106,6 mg/dm3 - Хлориди – 53,13 mg/dm3 Данните за емитираните количества на замърсителите в отпадъчните води, за тон депониран отпадък, както следва са: Общ азот – 0,0000 mg/t Хром и съединенията му – 0,0000 mg/t Мед и съединенията му – 0,0000 mg/t Никел и съединенията му – 0,0000 mg/t Олово и съединенията му – 0,0000 mg/t Цинк и съединенията му – 0,0000 mg/t Органичен въглерод – 0,0015 mg/t (ТОС) (като общ С или ХПК/3) – 0,0181 mg/t Хлориди – 0,0090 mg/t |

## 4.4. Управление на отпадъците

Съгласно Условие 11.2.8. на депото се приемат само отпадъци, които са включени в списъка на видовете отпадъци, разрешени за депониране на депото в съответствие с условията в КР, като същите отговарят на критериите за приемане за съответния клас депо. Депонирането на отпадъците се извършва съобразно експлоатационните изисквания, определени с проекта на технологията по депониране и плана за експлоатация на депото.

На депото се води ежедневно отчетна книга, в която се вписват кода, вида на отпадъка, общината или фирмата, която го предоставя, работната клетка, където се депонира.

Съгласно Условие 11.2.9.2.  притежателят на настоящето комплексно разрешително да извършва приемане на отпадъците но Условие 11.2.8. на депото,  съгласно придружаваща отпадъците документация, която включва:

- данни за притежателя на отпадъците (име, адрес, тел., лице за контакти и др.);

- код и наименование на отпадъците, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците, който съответства на заверения Работен лист за класификация на отпадъка;

- произход на отпадъците – вид на технологичния процес, в резултат от който се образуват отпадъците;

- описание на основния състав на отпадъците;

- количество на отпадъците.

Съгласно Условие 11.2.9.3. при приемане на отпадъците, дежурния оператор на електронната везна извършва проверка на място, която включва:

- проверка на придружаващата отпадъците документация, посочена в условие 11.2.9.2.

- Визуална проверка на отпадъците;

- Измерване с електронна везна и регистрация по електронен път на количеството на приеманите отпадъци;

- Отразяване в “Отчетната книга”, оформена по реда на Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;

- Писмено потвърждаване приемането на всяка доставка отпадъци;

- Незабавно уведомяване на РИОСВ – Плевен за направен отказ за приемане на отпадъци, когато същите не могат да бъдат приети на депото или отпадъците са предмет на трансграничен внос.

| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.1.2. В срок от три месеца след влизане в сила на настоящето разрешително, притежателят му да актуализира Програмата за управление на дейностите по отпадъците, изискваща се по чл. 29 от ЗУО. | По Условие 11.1.2 е извършено актуализиране на програмата за управление на отпадъците, като неразделна част на СУОС. |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 11.2.1. Притежателят на настоящето разрешително да събира всички, образувани на площадката отпадъци посочени в Условие 11.1. | Операторът събира всички, образувани на площадката отпадъци, посочени в Условие 11.1., съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места. |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 11.2.7. Притежателят на настоящето разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприетите коригиращи действия. | Оператора има разработена Инструкция № 15 за периодична оценка на съответствието по събирането на отпадъците с условията на КР, установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. За отчетния период няма установени несъответствия по Условие 11.2.7. и не са предприемани коригиращи действия. |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 11.2.8. Притежателя на настоящето разрешително се разрешава да приема на територията на площадката изброените в настоящето условие от КР, отпадъци с кодове и наименования, с цел тяхното обезвреждане. | Операторът приема на територията на площадката отпадъци с код и наименование, определени в условието, с цел тяхното обезвреждане. Разрешено общо количество 17 000 тона/годишно, за отчетния период - количество е 5 881 тона. Установено съответствие по количеството приемани отпадъци за обезвреждане. |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 11.2.8.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с кодове и наименования: 17 01 01 – Бетон 17 01 02 – Тухли 17 01 03 – Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия 17 01 07 – Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 17.05.04-Почва и камъни, различни от упоменатите в 17.05.03, 17.05.06-Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17.05.05, 20.02.02 - Почва и камъни, в общо количество до 4 000 t/y, с цел тяхното оползотворяване. | За отчетния период операторът не е приемал на територията на площадката отпадъци с код и наименование, определени в условието. |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 11.2.8.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с кодове и наименования: 15 01 02 – Пластмасови опаковки 15 01 07 – Стъклени опаковки в общо количество до 120 t/y, с цел тяхното предварително третиране. | За отчетния период операторът не е приемал на територията на площадката отпадъци с код и наименование, определени в условието. |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 11.3.2. Притежателят на настоящето разрешително да съхранява временно единствено опадъците, определени в Условие 11.1. на настоящето разрешително. | Операторът съхранява временно отпадъци единствено на площадките, обозначени на приложение І.Б.1.1-2 от заявлението за издаване на КР. По време на временно съхраняване на отпадъци не съществува възможност за смесване на различни по вид. |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 11.4.1. На притежателя на настоящето разрешително се разрешава да предава за транспортиране всички отпадъци по Условие 11.1. , извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО за извършване на такава дейност. | Операторът не е предавал за транспортиране на отпадъци извън територията на площадката, на фирма притежаваща регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО. Има разработена Инструкция № 17 за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците, за установяване на причините за констатираните несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 11.6.2. Притежателя на настоящето разрешително да извършва операция по обезвреждане, обозначена с код D5 на Регионално депо за общините Троян и Априлци на изброените в настоящето условие на КР отпадъци с кодове и наименования. | Операторът извършва операция по обезвреждане, обозначена с код D5, на генерираните на площадката ТБО и други отпадъци от механично третиране на отпадъци. Освен това извършва операция по обезвреждане, обозначена с код D5, на регионалното депо и на разрешените в условието отпадъци в общо количество до 17 000 тона/годишно. Операторът не е извършвал за отчетния период операция по обезвреждане, обозначена с код D5, на отпадъци указани в Условие 11.6.3. |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 11.7.1. Притежателят на настоящето разрешително да осъществява измерване/изчисляване на количествата образувани на площадката отпадъци, с цел определяне на: - месечно количество образуван отпадък за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2; - годишно месечно количество образуван отпадък за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2. | Операторът извършва измерване на количествата образувани на площадката отпадъци, с цел определяне на месечно количество образуван отпадък за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2. и годишно количество образуван отпадък за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2. |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 11.7.2. Притежателя на настоящето разрешително да прилага инструкция за измерване или изчисляване на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение. Условие 11.7.2. Притежателя на настоящето разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. | Оператора е изготвил Инструкция № 20 за измерване или изчисляване на образуваните количества отпадъци, периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 11.9.1. Притежателя на настоящето разрешително да документира и докладва дейностите по управление на отпадъците, съгласно изискванията на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности. | В изпълнение на Условие 11.9.1. е изготвен и внесен в ИАОС в срок до 10 март 2019 г. „Годишен отчет за отпадъците депонирани в Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Троян и Априлци през 20108 г.”, изготвен по образец на Приложение № 31 към чл. 20, ал 1 и Приложение № 11 към чл. 14, т. 2, съгласно изискванията на Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 11.9.2. Притежателят на настоящето разрешително да документира всички измервания съгласно Условие 11.7. количества и да докладва като част от ГДОС образуваните отпадъци като годишно количество и годишно количество за един тон депонирани отпадъци. | Операторът документира всички измервани, съгласно Условие 11.7., количества и докладва като част от ГДОС образуваните количества отпадъци като годишно количество. Данните са посочени в Таблица 6 на приложението към ГДОС. |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 11.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да представя като част от ГДОС: - Брой и обект на проверките; - Установени несъответствия; - Причини; - Предприети мерки/ мерки, които ще бъдат предприети. | Операторът докладва като част от ГДОС: ~ Брой и обект на проверките – 1 проверка за отчетния период ~ Установени несъответствия - няма ~ Причини – няма ~ Предприети мерки, които ще бъдат предприети – не се налага |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 11.9.4.1. Притежателят на настоящето разрешително да документира резултатите от изпълнението на Условие 11.7.5. и да представи като част от ГДОС данни от мониторинга на състоянието на тялото на Регионалното депо, определени в Условие 11.7.5. | За отчетния период е извършено геодезическо заснемане на състоянието на депото през месец декември 2018 г. От направените измервания следва, че Общия свободен обем на клетки 1 и 2 е 42 000 куб.м. На основание чл.117, ал.2 от Закона за опазване на околната среда и във връзка с писмо изх.№ 08-00-748/25.08.2017 г. на МОСВ, Община Троян е внесла Заявление за издаване на комплексно разрешително на „Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО) за общините Троян и Априлци” изх. № РД – 3051/05.02.2018 г. |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 11.9.4.2. Притежателят на настоящето разрешително да документира видовете и количествата отпадъци, които се приемат, предварително третират и депонират на площадката. | Операторът докладва количествата и видовете отпадъци, които приема, предварително третира и депонирани на площадката за отчетния период както следва: 20 03 01 – 5 782.720 т. 19 08 01 – 3.280 т. 19 08 02 – 32.040 т. 19 12 08 – 37.100 т. 19 12 12 – 2.080 т. 17 01 07 – 3.360 т. 15 02 03 – 1.000 т. 04 01 08 – 1.260 т. 04 02 22 – 18.160 т. Депонирани отпадъци на площадката за отчетния период общо са 5 881 тона, това са отпадъци получени за обезвреждане по Условие 11.2.8. Количеството отпадъци е формирано от приеманите отпадъци по Условие 11.2.8. плюс други отпадъци (вкл. смеси от материали). |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 11.9.5. Притежателят на настоящето разрешително да документира резултатите от оценката на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното. | Операторът документира резултатите от оценката за съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното. |

- Резултати от оценката на съответствието на временното съхранение с изискванията на настоящото разрешително – 1 брой извършени проверки, няма установени несъответствия и не са предприети коригиращи действия през 2018 год. Съгласно Констативния протокол № КР – 20/17.08.2018 е направено предписание, което е изпълнено в срок. Резултатите са представени своевременно в БДДР и РИОСВ Плевен.

- Резултати от оценката на съответствието на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци с условията на разрешителното – 1 брой извършени проверки, няма установени несъответствия и предприети/планирани коригиращи действия през 2018 год.

## 4.5. Шум

| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 12.2.2. притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите по Условие 12.2.1. Условие 12.3.1. Притежателят на настоящето разрешително да документира, съхранява на площадката и представи в едномесечен срок или при поискване от компетентните органи на резултатите от наблюдението на определените показатели. | Съгласно Условие 12.2.2. притежателят на настоящото разрешително прилага Инструкция № 21 за наблюдение и оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границата на производствената площадка, установяване на причините за допуснати несъответствия и предприемане на коригиращи действия. През 2018 година не е проведено измерване на шум на територията на Регионално депо да неопасни отпадъци на общините Троян и Априлци. Операторът документира и съхранява на площадката резултатите от проведеното собствено периодично измерване на показателите за шум в околната среда. |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 12.3.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва, като част от ГДОС: Оплаквания от живущи около площадката; Резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения в съответствие с изискванията на чл.23 от Наредба №2/05.04.2006г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда. Установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/планирани коригиращи действия. | Местоположението на промишленият източник на шум е извън регулация на отстояние 1500 метра от най-близката жилищна сграда. През 2018 г. не са постъпвали оплаквания от живущите около площадката. Операторът прилага инструкция № 21 за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Не са установени несъответствия. |

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условия 13.1.. Притежателят на настоящето разрешително да прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течове. Условия 13.2.. Притежателят на настоящето разрешително да прилага инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка и третиране на образуваните отпадъци. | Разработена е СУОС с Инструкция № 22 за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, както и инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата и подземните води и третирането на образуваните отпадъци - Условия 13.1. и 13.2. Към момента на докладване не са констатирани наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито на площадката. . |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 13.5. Притежателят на настоящото разрешително да осигурява извършването на товаро-разтоварителни работи на площадката, които биха могли да доведат то течове/изливания, единствено на определените за целта места. | За отчетния период, операторът не извършва товаро-разтоварни работи на площадката, които биха могли да доведат до течове/изливания. |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 13.6. На притежателят на настоящото разрешително не се разрешава пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води. | Операторът не отвежда пряко или непряко вредни и опасни вещества в почвите и подземните води. |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 13.8.5. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на подземните води като част от ГДОС. | Данните от проведения мониторинг са отразени в Таблица 9, Опазване на подземните води от Приложенията към ГДОС. |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 13.8.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от изпълнение на Условие 13.7.1.4. като част от ГДОС. | През 2018 година е извършван собствен мониторинг на подземните води в мониторингови сондажи – контролни кладенци: - контролен кладенец № 1, с координати 42055`02.1``СЩ;24041`34.9`` ИД; - контролен кладенец № 2, с координати 42055`00.9``СЩ;24041`42.2`` ИД; - контролен кладенец № 3, с координати 42055`04.7``СЩ;24041`46.05`` ИД; - контролен кладенец № 4, с координати 42055`07.7``СЩ;24041`52.4`` ИД; Направени са 16 замервания на подземните води - на всеки от четирите контролни кладенци /ККл/. Честотата на пробовземане, по време на експлоатацията на депото за отделните показатели, е веднъж на три месеца, а за тежки метали веднъж годишно. Копия от получените резултати своевременно са изпратени до РИОСВ – Плевен и БДДР – Плевен. |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 13.8.7. Обобщени данни от изпълнението на всички инструкции да се докладват като част от ГДОС. | Съгласно условията в КР № 265-НО/2008 г., операторът на депото е разработил всички изисквани от КР инструкции. Всички инструкции и документи са съхраняват в административната сграда на депото и са на разположение на персонала и лицата, които ги прилагат. При поискване се предоставят на компетентните органи. Инструкциите са на хартиен и електронен носител. |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 14.1. Притежателят на настоящето разрешително да разработи и спазва вътрешен авариен план, утвърден от ръководителя на предприятието. Условие 14.4. Притежателят на настоящето разрешително да прилага инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации. | Оператора има разработен вътрешен авариен план. Съгласно Условие 14.4. има направена Инструкция № 24 за предотвратяване действия при аварии. |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 15.1. Притежателят на настоящето разрешително да прилага инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, която осигурява: пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно технологично) в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях; спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес Условие 15.2. Притежателят на настоящето разрешително да прилага технологични инструкции за пускане и спиране на инсталацията по Условие 2.. Условие 15.2.1. Притежателят на настоящето разрешително да прилага инструкции за документиране на действията по Условие 15.2., включващи продължителност на процесите по пускане и спиране на инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. | Оператора има разработена Инструкция № 25 съгласно условия 15.1.;15.2. и 15.2.1. от КР. |
| Условия по КР № 265-НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 15.3. Притежателят на настоящето разрешително да прилага План за собствен мониторинг при анормални режими на инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредни емисии, методът на измерване и контрол. Обобщените резултати от мониторинга да се представят като част от ГДОС. | Оператора има разработен План за собствен мониторинг при анормални режими на инсталацията по Условие 2. За отчетния период няма настъпили анормални режими на инсталацията по Условие 2. |

# 5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

Регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Троян и Априлци - няма инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР.

# 6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

През 2018 година не са предприемани действия по прекратяване или временно прекратяване работата на инсталации и съоръжения или части от тях.

Не са предприемани действия за промяна в експлоатацията на инсталацията.

Няма аварии и не се попълва Таблица 11 от Приложението на ГДОС.

# 7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

## 7.1. Аварии

Няма възникнали аварии и аварийни ситуации през 2018 г.:

- Причините за аварийната ситуация - няма

- Време и място на възникване- няма

- Въздействие върху здравето на населението и околната среда - няма

- Предприети действия по прекратяването на аварийната ситуация и/или отстраняването на последствията от нея - няма

## 7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

Няма постъпили и регистрирани оплаквания от (миризми, шум, води, въздух и др.) или възражения, свързани с дейността на инсталациите по КР № 265-НО/2008 г.

8. Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително КР № 265-НО/2008 г. на Община Троян, гр. Троян, пл. “Възраждане” № 1.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис: 	1....................................

Име на подписващия : Донка Иванова Михайлова

Длъжност в организацията: Кмет  на община Троян

Дата:   28.03.2019 год.

П  Р  И  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е

Т а б л и ц и

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

|  | Праг за пренос на замърсители извън площадката (колона 2) | Праг за производ- ство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  |
| № | CAS номер |  | въздух (колона 1а) 1а) | във води (колона 1Ь) | в почва (колона 1с) |  |  |
|  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
| 1# | 74-82-8 | Метан (СН4) | 541 052 С | _ | _ | _ | - |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид | - (1087 985 С) | _ | _ | _ | - |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 18 819 С | _ | _ | _ | - |
| 7# |  | ЛОС без метан (NMVOC) | - ( 235.24 С) | - | - | - | - |
| 12# |  | Общ азот | _ | - (0,154) | - | - | - |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му ( като Cr) | _ | - (0,043) | - | - | - |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му ( като Cu) | _ | - (0,038) | - | - | - |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) | _ | - (0,005) | - | - | - |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му ( като Pb) | _ | - (0,012) | - | - | - |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му ( като Zn) | _ | - (0,013) | - | - | - |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) | _ | - (7,692) (91,362) | - | - | - |
| 79# |  | Хлориди (като общ Cl) | _ | - 45,535 | - | - | - |

В Таблица 1 са посочени годишните количества (за 2018 г.) на изпусканите замърсители в атмосферния въздух по смисъла на ЕРИПЗ. Приложен е изчислителния метод (С) съгласно Единната методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещаства във въздуха (UNECE/EMEP), в която е регламентирана и се използва следната формула:

Х*ЕF = E, където:

„Х“ – е количеството на депонираните отпадъци в тонове;

„ЕF“ – е емисионен фактор;

„Е“ – е годишното количество на изпуснатите замърсители в килограми, като емисионни фактори на замърсителите по групи към код 0904 – депа за твърди отпадъци, са използвани, тези посочени в група 091004 от ръководство CORINAIR-94, които имат следното изражение:

| Емисии на замърсители | ЕF в kg/t |
| --- | --- |
| Въглероден диоксид (CO2) | 185,0 |
| Метан (CH4) | 92,0 |
| Неметанови летливи органични съединения (NMVOC) | 0,04 |
| Амоняк (NH3) | 3,2 |

ПРИМЕР:

За 2018 година са депонирани 5 881 тона отпадъци. Да се определят годишните емисии на Амоняк (NH3) от тях.

5 881 . 3.2 = 18 819

Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Съгласно Условие 10.6.7.  от КР  за емитираните количества на замърсителите в отпадъчните води ( дъждовни и битово-фекални отпадъчни води), за тон депониран отпадък свързани с прилагането на ЕРИПЗ. Стойностите при изчисляване са взети от получените протоколи от Лаборатория за изпитване и калибриране „ Липгеи” към „ПЕХЛИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – СОФИЯ и Лаборатория за екология и технически изпитвания „АКВАТЕРЕТЕСТ” при ИССЕ  ООД гр. София.

Изчисляването на замърсители по ЕРЕВВ и PRTR е: Годишното количеството на валежите(1025,342 л/кв.м.) делим на дните за да получим в л/м2/ден умножено по площта на водосборния басейн на дерето в м2(610дка * 1000), коригирано с коефициент на поглъщане за трева(0,5), т.е. (2,81 л/м2/ден*610000м2)*0,5=857 050 л/ден.

Количеството – 857 050 л/ден умножаваме по средната стойност  за година замърсител. Получената стойност е в мг/ден, която разделяме на 1000 000, за да получим кг/година.

Забележки:

- CAS номерът на замърсителя означава точният идентификатор в Chemical Abstracts Service.

- Колона 1 съдържа съответните прагове за емисии във въздуха, водите или почвата. Ако прагът в дадена под-колона (въздух, води или почва) е превишен, от притежателя на разрешителното се изисква да докладва за емисиите, като се посочва стойността с която замърсителя надвишава записаната в таблицата, или, при замърсители в предназначени за третиране в инсталация отпадъчни води, за преноси в околната среда в съответния компонент на под-колоната.

- Колона 2 съдържа праговете за пренос на замърсители извън площадката. Ако прагът в тази колона е превишен при даден замърсител, от притежателя на разрешителното се изисква да докладва за преноса извън площадката на този замърсител, съответно количеството с което се превишава прага. Притежателят на разрешителното трябва да прави разлика между количества, пренасяни извън площадката с цел депониране (D) или рециклиране (R)

- В колона 3 са дадени праговете за замърсители, които са произведени, обработени или използвани в инсталацията. Ако за даден замърсител прагът в тази колона е превишен, от собственика на разрешителното се изисква да докладва за емисията и преносите на този замърсител по отношение на инсталацията.

- Една звездичка (*) означава, че за този замърсител следва да се използва по-скоро емисионният праг в колона (1)(а), отколкото прагът за производство, обработка или употреба.

- Две звездички (**) означават, че при този замърсител следва да се използва по-скоро емисионният праг в колона (1)(Ь), отколкото прагът за производство, обработка или употреба.

- Знакът # обозначава замърсител, еднакъв и за PRTR, и за ЕРЕВВ.

- За всяка емисия следва да се посочи начина на определяне на същата като М (измерена стойност), Е (стойност, получена на база експертна оценка) и С (изчислена стойност).

Дебит на газовете не се измерва и не се определя концентрацията на CH4, CO2, O2, H2S, H2, тъй като не е изградена газоотвеждащата система с инсталацията  оборудвана със съответните уреди за измерване.

# Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух.

2.1. Извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от Газов кладенец № 1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ-ствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг Протокол № 678О/14.06.2018 г. Протокол № 861О/21.09.2018 г |  |  |
| Метан (CH4) | mg/Nm3 | Не се регламентира | - | 714 1 666 | - | - |
| Въглероден диоксид (CO2) | mg/Nm3 | Не се регламентира | - | 0,0 1 310 | - | - |
| Кислород (O2) | об.% | Не се регламентира | - | 20,9 20,9 | - | - |
| Сероводород (H2S) | mg/Nm3 | Не се регламентира | - | 0,0 0,51 | - | - |
| Водород (H2) | mg/Nm3 | Не се регламентира | - | 0,0 0,0 | - | - |

2.2. Извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от Газов кладенец № 2

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ-ствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг Протокол № 678О.1/14.06.2018 Протокол № 861О.1/21.09.2018 |  |  |
| Метан (CH4) | mg/Nm3 | Не се регламентира | - | 0,0 0,0 | - | - |
| Въглероден диоксид (CO2) | mg/Nm3 | Не се регламентира | - | 0,0 1 310 | - | - |
| Кислород (O2) | об.% | Не се регламентира | - | 20,9 20,9 | - | - |
| Сероводород (H2S) | mg/Nm3 | Не се регламентира | - | 0,0 0,0 | - | - |
| Водород (H2) | mg/Nm3 | Не се регламентира | - | 0,0 0,0 | - | - |

2.3. Извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от Газов кладенец № 3

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ-ствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг Протокол № 674О.2/14.06.2018 Протокол № 861О.2/21.09.2018 |  |  |
| Метан (CH4) | mg/Nm3 | Не се регламентира | - | 2 142 4 284 | - | - |
| Въглероден диоксид (CO2) | mg/Nm3 | Не се регламентира | - | 1 965 5 895 | - | - |
| Кислород (O2) | об.% | Не се регламентира | - | 20,7 20,6 | - | - |
| Сероводород (H2S) | mg/Nm3 | Не се регламентира | - | 1,52 2,03 | - | - |
| Водород (H2) | mg/Nm3 | Не се регламентира | - | 0,0 0,0 | - | - |

2.4.Извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от Газов кладенец № 4

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ-ствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг Протокол № 678О.3/14.06.2018 Протокол № 861О.3/21.09.2018 |  |  |
| Метан (CH4) | mg/Nm3 | Не се регламентира | - | 714 1 190 | - | - |
| Въглероден диоксид (CO2) | mg/Nm3 | Не се регламентира | - | 3 930 1 310 | - | - |
| Кислород (O2) | об.% | Не се регламентира | - | 20,8 20,8 | - | - |
| Сероводород (H2S) | mg/Nm3 | Не се регламентира | - | 0,51 0,0 | - | - |
| Водород (H2) | mg/Nm3 | Не се регламентира | - | 0,0 0,0 | - | - |

Таблица 3. Отпадъчни води

| параметър | точка на пробовзе-мане | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м. 03/18 г. По Протокол № 534Т-1/30.03.18г. № 534Т-2/30.03.18г. | м. 09/18 г. По Протокол № 861Т - 5/21.09.18г. № 861Т - 6/21.09.18г. |  |
| рН | ТП № 4 | 6.5 – 8.5 | 7,70 | 7,64 | Да |
|  | ТП № 5 | 6.5 – 8.5 | 7,32 | 7,68 | Да |
| БПК5 | ТП № 4 | 15 mgО2/dm3 | 5 | 17 | Да/Не |
|  | ТП № 5 | 15 mgО2/dm3 | - | - | Да |
| ХПК | ТП № 4 | 70 mgО2/dm3 | 14,0 | 56 | Да |
|  | ТП № 5 | 70 mgО2/dm3 | - | - | Да |
| Неразтворени в-ва | ТП № 4 | 50 mg/dm3 | 4,3 | 4,9 | Да |
|  | ТП № 5 | 50 mg/dm3 | 13,3 | 15,2 | Да |
| Хлориди | ТП № 4 | 300 mg/dm3 | 10,4 | 10,7 | Да |
|  | ТП № 5 | 300 mg/dm3 | 9,0 | 8,6 | Да |
| Нефтопродукти | ТП № 4 | 0.3 mg/dm3 | <0,02* | <0,02* | Да |
|  | ТП № 5 | 0.3 mg/dm3 | - | - | Да |

* Съгласно изискванията в Условие 10.6.3. от КР  и Условие 10.1.2.1. за количеството на заустваните на отпадъчни води, подробно описание в точка 4.3.  на текстовата част в ГДОС.

Таблица 4. Производствени  води – Инфилтрат

Протоколи от изпитване № 534 Т - 4/ 30.03.2018 г. и № 590 Т / 23.04.2018 г.;  № 687 О.6 / 14.06.2018 г; № 861Т-8/ 21.09.2018 г.; №1102О - 3/11.12.18г.

от Лаборатория за изпитване и калибриране „ Липгеи” към „ПЕХЛИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – СОФИЯ и Лаборатория за екология и технически изпитвания „АКВАТЕРЕТЕСТ” при ИССЕ  ООД гр. София

| Параметър | Единица | Индивидуални емисионни ограничения, КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обем на инфилтрата | м3/ден | Не се нормира | 150* | ежемесечно |
| рН | - | Не се нормира | 6,64 6,87 7,01 6,83 | 1 път на тримесечие |
| БПК5 | mgО2/dm3 | Не се нормира | 240 180 215 218 | 1 път на тримесечие |
| ХПК | mgО2/dm3 | Не се нормира | 650 540 718 725 | 1 път на тримесечие |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | Не се нормира | 21,3 26,0 43 52 | 1 път на тримесечие |
| Хлориди | mg/dm3 | Не се нормира | 619 235 608 179 | 1 път на тримесечие |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | Не се нормира | 121 140 136 125 | 1 път на тримесечие |
| Обща твърдост | mgeq/dm3 | Не се нормира | 7,1 6,5 9,5 10,7 | 1 път на тримесечие |
| Хром общ | mg/dm3 | Не се нормира | <0,05* <0,05* <0,05* <0,05* | 1 път на тримесечие |
| Цианиди | mg/dm3 | Не се нормира | <0,002* <0,002* <0,002* <0,002* | 1 път на тримесечие |

| Нефтопродукти | mg/dm3 | Не се нормира | 0,044 <0,02* 0,039 0,042 | 1 път на тримесечие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мед | mg/dm3 | Не се нормира | 0,078 0,051 0,083 0,085 | 1 път на тримесечие |
| Желязо общо | mg/dm3 | Не се нормира | 3,9 1,10 4,5 5,1 | 1 път на тримесечие |
| Никел | mg/dm3 | Не се нормира | 0,025 0,011 0,037 0,042 | 1 път на тримесечие |
| Олово | mg/dm3 | Не се нормира | 0,06 0,048 0,072 0,077 | 1 път на тримесечие |
| Мазнини | mg/dm3 | Не се нормира | < 2* < 2* < 2* < 2* | 1 път на тримесечие |
| Ортофосфати | mg/dm3 | Не се нормира | 22,5; 8,55 11,3 36,4 28,3 | 1 път на тримесечие |
| Фенолен индекс | mg/dm3 | Не се нормира | 23,5; 6,47 5,4 24,4 26,0 | 1 път на тримесечие |
| Сулфиди | mg/dm3 | Не се нормира | <0,020* <0,020* <0,02* <0,02* | 1 път на тримесечие |
| Кадмий | mg/dm3 | Не се нормира | < 0,002* < 0,002* < 0,002* < 0,002* | 1 път на тримесечие |
| Азот амониев | mg/dm3 | Не се нормира | 21 13 27 32 | 1 път на тримесечие |
| Аниоактивни детергенти | mg/dm3 | Не се нормира | 0,140 0,10 0,20 0,24 | 1 път на тримесечие |
| Живак | mg/dm3 | Не се нормира | < 0,0001* < 0,0001* < 0,0001* < 0,0001* | 1 път на тримесечие |

| Цинк | mg/dm3 | Не се нормира | 0,15 0,11 0,24 0,31 | 1 път на тримесечие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Арсен | mg/dm3 | Не се нормира | 0,006 < 0,005* 0,008 0,011 | 1 път на тримесечие |

*- средна годишна стойност

Измерените показатели при проведения мониторинг съответстват на таблица 10.2.2.2. от КР. Относно показателя – „Перманганатна окисляемост”, оператора получи уведомително писмо от Регионална лаборатория – Плевен в което цитираме: „  БДС EN ISO 8467 – Перманганатният индекс е общоприета мярка за замърсяването на водна проба с органични и окисляващи се неорганични вещества. Той е предназначен главно за оценка на питейни и сурови води, като например води от кладенци и повърхностни води. Методът не се препоръчва за определяне на органично натоварване при отпадъчни води. За тази цел се определя ХПК.”

| параметър | точка на пробовзе-мане | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м. 03/17г. По Протокол №534 Т-3 30.03.18г. | м. 06/18г. По Протокол №687 О.5/14.06.18г. | м. 09/18г. По Протокол №861Т-7/21.09.2018г. | м. 12/18г. По Протокол №1102О - 1/11.12.18г. | Честота на мониторинг | Съответст-вие |
| Обем на повърхностни води | ТП | - | 11.20* | 11.90* | 3.00* | 2.20* | 1 път на тримесечие | Да |
|  | ТП № 3 | - | 5.60* | 6.00* | 1.50* | 1.10* | 1 път на тримесечие | Да |
| рН | ТП | 6,0 – 8,5 | 7,62 | 7,24 | 7,38 | 7,61 | 1 път на тримесечие | Да |
|  | ТП № 3 | - | 8,15 | 7,31 | 7,57 | 7,84 | 1 път на тримесечие | Да |
| БПК5 | ТП | 15 mgО2/dm3 | 3,0 | 2,5 | 3,2 | 3,9 | 1 път на тримесечие | Да |
|  | ТП № 3 | 15 mgО2/dm3 | 4,4 | 8,4 | 3,4 | 4,2 | 1 път на тримесечие | Да |
| Перманганант-на окисляемост | ТП | 30 mgО2/dm3 | 2,8 | 4,6 | 4,1 | 4,2 | 1 път на тримесечие | Да |
|  | ТП № 3 | 30 mgО2/dm3 | 3,8 | 5,2 | 7,2 | 4,5 | 1 път на тримесечие | Да |
| Хлориди | ТП | 300 mg/dm3 | 2,63 | 6,1 | 3,8 | 12,0 | 1 път на тримесечие | Да |
|  | ТП № 3 | 300 mg/dm3 | 5,8 | 7,9 | 3,9 | 11,0 | 1 път на тримесечие | Да |

Таблица 5. Повърхностни води – ТП и ТП № 3

| Сулфати | ТП | 300 mg/dm3 | 7,3 | 8,6 | 10,6 | 12,7 | 1 път на тримесечие | Да |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТП № 3 | 300 mg/dm3 | 9,4 | 10,4 | 10,8 | 13,1 | 1 път на тримесечие | Да |
| ХПК | ТП | 70 mg/dm3 | 6,3 | 7,3 | 10,8 | 13,0 | 1 път на тримесечие | Да |
|  | ТП № 3 | 70 mg/dm3 | 20,0 | 24,0 | 11,2 | 14,0 | 1 път на тримесечие | Да |
| Неразтворени в-ва | ТП | 50 mg/dm3 | 5,8 | 8,8 | 7,4 | 11,6 | 1 път на тримесечие | Да |
|  | ТП № 3 | 50 mg/dm3 | 10,0 | 11,3 | 5,9 | 11,8 | 1 път на тримесечие | Да |
| Азот /амониев/ | ТП | 2.0 mg/dm3 | 0,25 | 0,14 | 0,42 | 0,54 | 1 път на тримесечие | Да |
|  | ТП № 3 | 2.0 mg/dm3 | 0,19 | 0,19 | 0,43 | 0,55 | 1 път на тримесечие | Да |
| Азот /нитритен/ | ТП | 0.04 mg/dm3 | < 0,01* | < 0,01* | 0,038 | 0,027 | 1 път на тримесечие | Да |
|  | ТП № 3 | 0.04 mg/dm3 | 0,019 | < 0,01* | 0,033 | 0,029 | 1 път на тримесечие | Да |
| Ортофосфати | ТП | 1.0 mg/dm3 | 0,080 | 0,120 | 0,063 | 0,052 | 1 път на тримесечие | Да |
|  | ТП № 3 | 1.0 mg/dm3 | 0,170 | 0,150 | 0,065 | 0,055 | 1 път на тримесечие | Да |
| Желязо | ТП | 1.5 mg/dm3 | 0,30 | 0,23 | 0,43 | 0,53 | 1 път на тримесечие | Да |
|  | ТП № 3 | 1.5 mg/dm3 | 0,86 | 0,74 | 0,41 | 0,55 | 1 път на тримесечие | Да |

| Манган | ТП | 0.3 mg/dm3 | 0,154 | 0,131 | 0,122 | 0,128 | 1 път на тримесечие | Да |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТП № 3 | 0.3 mg/dm3 | 0,14 | 0,123 | 0,12 | 0,132 | 1 път на тримесечие | Да |
| Хром общ | ТП | 0.55 mg/dm3 | < 0,05* | < 0,05* | < 0,05* | < 0,05* | 1 път на тримесечие | Да |
|  | ТП № 3 | 0.55 mg/dm3 | < 0,05* | < 0,05* | < 0,05* | < 0,05* | 1 път на тримесечие | Да |
| Обща твърдост | ТП | 10 mgeqv/dm3 | 5,3 | 6,3 | 7,2 | 7,8 | 1 път на тримесечие | Да |
|  | ТП № 3 | 10 mgeq v/dm3 | 4,8 | 5,4 | 7,3 | 7,7 | 1 път на тримесечие | Да |
| Олово | ТП | 0.05 mg/dm3 | 0,027 | 0,021 | < 0,005* | < 0,005* | 1 път на тримесечие | Да |
|  | ТП № 3 | 0.05 mg/dm3 | 0,029 | 0,018 | < 0,005* | < 0,005* | 1 път на тримесечие | Да |
| Мед | ТП | 0.1 mg/dm3 | 0,0075 | 0,0063 | 0,086 | 0,073 | 1 път на тримесечие | Да |
|  | ТП № 3 | 0.1 mg/dm3 | 0,0144 | 0,0074 | 0,083 | 0,077 | 1 път на тримесечие | Да |
| Никел | ТП | 0.2 mg/dm3 | < 0,005* | < 0,005* | < 0,005* | < 0,005* | 1 път на тримесечие | Да |
|  | ТП № 3 | 0.2 mg/dm3 | < 0,005* | < 0,005* | < 0,005* | < 0,005* | 1 път на тримесечие | Да |
| Органичен въглерод | ТП | 12 mg/dm3 | 7,0 | 10,0 | 9,8 | 7,3 | 1 път на тримесечие | Да |
|  | ТП № 3 | 12 mg/dm3 | 9,2 | 11,1 | 9,9 | 7,5 | 1 път на тримесечие | Да |
| Цинк | ТП | 5.0 mg/dm3 | 0,009 | < 0,005* | 0,018 | 0,027 | 1 път на тримесечие | Да |
|  | ТП № 3 | 5.0 mg/dm3 | 0,009 | < 0,005* | 0,022 | 0,026 | 1 път на тримесечие | Да |

* Съгласно изискванията в Условие 10.3.3.1. от КР подробно описание в точка 4.3.2.  на текстовата част в ГДОС.

Таблица 6. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за тон депониран отпадък | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране - собствен транспорт/ външна фирма | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени в КР | Реално измерено 2018г. | Количества определени в КР | Реално измерено 2018 г. |  |  |  |
| Утайки от септични ями | 20 03 04 | 1.66 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 0.75 | 0.18 | - | 5 782.520 | ─ | Собствен транспорт | Да |
| Строителни отпадъци | 17 01 07 | 10 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 | 19 12 12 | 24 | ─ | ─ | 2.080 | ─ | Външна фирма | Да |
| Пластмасови опаковки, балирани | 15 01 02 | 90 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| Стъклени опаковки | 15 01 07 | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0.008 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 1.03 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| Нехлорирани моторни смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0.48 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 0.21 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |

Таблица 6.1. Годишно количество отпадъци, приети и обезвредени чрез депониране на площадката на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Троян и Априлци, изпълнение на Условие 11.2.8. и Условие 11.9.4.2. от КР № 265-НО/2008 г.

| Юридическо лице/едноличен търговец/обслужвана община | Код на отпадъка | Описание на отпадъка | Количество, тона | Обезвреждане на площадката | Съответствие (да/не) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОБЩИНА ТРОЯН И ОБЕКТИ ОБСЛУЖВАНИ ОТ ОБЩИНАТА | 20 03 01 | Смесени битови отпадъци | 4 510,720 | депониране | Да |
| ОБЩИНА АПРИЛЦИ | 20 03 01 | Смесени битови отпадъци | 1 272,000 | депониране | Да |
| ВИК „СТЕНЕТО” ЕООД | 19 08 01 | Отпадъци от решетки и сита | 3,280 | депониране | Да |
| ВИК „СТЕНЕТО” ЕООД | 19 08 02 | Отпадъци от пясъкоуловители | 32,040 | депониране | Да |
| ДОЧО КОВАЧЕВ ЕТ | 19 12 08 | Текстилни материали | 37,100 | депониране | Да |
| „КАМ” | 19 12 12 | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 | 2,080 | депониране | Да |
| ОБЩИНА ТРОЯН | 17 01 07 | Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия различни от упоменатите в 17 01 06 | 3,360 | депониране | Да |
| БАЛДИМ – ФЕДЕРН ООД | 15 02 03 | Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 | 1,000 | депониране | Да |
| МИЛВЕНА ООД | 04 01 08 | Отпадъци от издъбена кожа, съдържащи хром (хромов шпалт, стружки, изрезки, прах от шлайфане на кожа) | 1,260 | депониране | Да |
| „ВИТЕКС – ТРОЯН” АД | 04 02 22 | Отпадъци от обработени текстилни влакна | 18,160 | депониране | Да |

При направената оценката на съответствието на количествата образувани отпадъци от Таблица 6 не са установени несъответствия.

- брой извършени проверки – ежемесечно.

- брой установени несъответствия – няма.

- причини за несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.- няма;

Таблица 7. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операциите по оползотворяване/ обезвреждане на отпадъците | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от септични ями | 20 03 04 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | Не | Да, код D5 – „Регионално депо за общините Троян и Априлци” | ОП” Комунални услуги – Троян” | Да |
| Строителни отпадъци | 17 01 07 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 | 19 12 12 | Не | Да, код D5 – „Регионално депо за общините Троян и Априлци” | ОП” Комунални услуги – Троян” | Да |
| Пластмасови опаковки, балирани | 15 01 02 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| Стъклени опаковки | 15 01 07 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | ─ | ─ | ─ | ─ |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | ─ | ─ | ─ | ─ |
| Нехлорирани моторни смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | ─ | ─ | ─ | ─ |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | ─ | ─ | ─ | ─ |

Таблица 8. Контролни измервания на нивата на шум съгласно условие 12.1.1. от КР

За отчетния период не са постъпвали оплаквания от района около депото. Съгласно Условие 12.2.2 от КР № 265-Н0/2008 г.,е изготвена инструкция за собствени периодични измервания веднъж на две години на показателите по Условие 12.2.1, а именно: „обща звуковата мощност на площадката”, „еквивалентни нива на шум в определени точки по оградата на площадката” и „еквивалентни нива на шум в мястото на въздействие”.

През отчетната 2018 г. не е провеждано измерване.

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през деня/нощта | Стойност и допуск на показателя по КР | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 9. Опазване на подземните води. - КР 13.7 Опазване на почвата и подземните води (таблица 13.7.1.1. Мониторинг на подземни води)

Протоколи от изпитване № 534 Т / 30.03.2018 г. и № 569 Т / 13.04.2018 г. ;  № 687 О .4 / 14.06.2018 г.; № 861Т - 4/ 21.10.2018/05.11.2018г. г; № 1102О / 11.12.2018 г. от Лаборатория за изпитване и калибриране „ Липгеи” към „ПЕХЛИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – СОФИЯ и Лаборатория за екология и технически изпитвания „АКВАТЕРЕТЕСТ” при ИССЕ  ООД гр. София

| Параметър | Единица | Станда-рт качество на подземни води, КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито- ринг | Съответст-вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СКл 1 | СКл 2 | СКл 3 | СКл 4 |  |  |
| Водно ниво | m | - | 7.40* 7.50* 7.70* 7.90* | 7.70* 5.80* 5.90* 6.40* | 13.10* 11.40* 11.50* 12.30* | 2.50* 0.70* 0.90* 1.20* | Веднъж на три месеца | - |
| Електро-проводимост | µS/cm | 2000 | 800 880 915 1018 | 790 860 718 619 | 660 740 635 734 | 560 660 667 705 | Веднъж на три месеца | Да |
| Температура | 0С | - | 13,9 22,1 20,7 10,7 | 13,0 23,0 20,9 10,5 | 14,9 22,4 19,5 9,4 | 12,6 22,5 19,9 9,8 | Веднъж на три месеца | - |
| Разтворен кислород | mgO2/L | - | 1,53 6,03 7,96 4,98 | 3,15 6,17 4,81 5,96 | 4,06 6,34 5,37 5,18 | 4,16 7,01 5,58 4,01 | Веднъж на три месеца | - |
| Обща твърдост | mgeqv/L | 12 | 9,5 10,5 10,7 10,2 | 9,1 10,3 9,4 10,7 | 8,6 11,3 9,9 8,3 | 10,8 9,6 10,8 10,4 | Веднъж на три месеца | Да |
| Активна реакция, рН | - | ≥6.5 и ≤9.5 | 6,67 6,72 7,03 7,19 | 6,99 6,84 7,46 7,54 | 7,23 7,01 7,58 7,08 | 7,29 7,06 7,33 7,16 | Веднъж на три месеца | Да |
| Нефтопродукти | mg/L | - | 0,03 < 0,02* < 0,02* < 0,02* | < 0,02* < 0,02* < 0,02* < 0,02* | 0,028 < 0,02* < 0,02* < 0,02* | < 0,02* < 0,02* < 0,02* < 0,02* | Веднъж на три месеца | - |
| ХПК | mgO2/L | - | 46 52 45 48 | 6,6 25 17,0 15 | 22 32 13,0 18 | 36 46 15 16 | Веднъж на три месеца | - |
| Амониеви йони | mg/L | 0.50 | 0,25 0,17 0,18 0,16 | 0,28 0,18 0,22 0,25 | 0,26 0,38 0,31 0,34 | 0,.23 0,26 0,26 0,29 | Веднъж на три месеца | Да |
| Нитритни йони | mg/L | 0.50 | 0,060 0,050 0,070 0.091 | 0,031 0,030 0,044 0.085 | 0,084 0,090 0,053 0.064 | 0,055 0,040 0,062 0.077 | Веднъж на три месеца | Да |
| Нитратни йони | mg/L | - | < 0,10* < 0,10* 4,2 5,1 | 4,1 7,6 5,6 6,4 | 15,2 16,4 5,5 5,8 | < 0,10* < 0,10* 7,9 8,3 | Веднъж на три месеца | - |
| Хлориди | mg/L | 250 | 6,5 17,0 21,0 22,0 | 22,8 28,0 19,7 20,0 | 37,9 47,0 35,0 38,0 | 5,5 55,0 6,1 7,2 | Веднъж на три месеца | Да |
| Сулфати | mg/L | 250 | 12,0 24,0 28 46 | 26,5 36,0 33 49 | 11,4 21,0 42 52 | 5,7 27,0 11 13 | Веднъж на три месеца | Да |
| Ортофосфати | mg/L | 0.50 | 0,3 0,40 0,26 0,21 | 0,40 0,40 0,38 0,42 | 0,46 0,30 0,41 0,44 | 0,070 0,130 0,280 0,37 | Веднъж на три месеца | Да |
| СПАВ /детергенти/ | mg/L | - | < 0,05* < 0,05* < 0,05* < 0,05* | 0,07 < 0,05* < 0,05* < 0.05* | < 0,05* < 0,05* < 0,05* < 0.05* | < 0,05* < 0,05* < 0,05* < 0,05* | Веднъж на три месеца | - |
| Феноли | mg/dm3 | - | 0,39 0,19 0,13 0,110 | 0,23 0,29 0,15 0,090 | 0,27 0,34 0,18 0,140 | 0,43 0,18 0,22 0,100 | Веднъж на три месеца | - |
| Флуориди | mg/L | - | < 0,10* < 0,10* < 0,10* < 0,10* | < 0,10* < 0,10* < 0,10* < 0,10* | < 0,10* < 0,10* < 0,10* < 0,10* | < 0,10* < 0,10* < 0,10* < 0,10* | Веднъж на три месеца | Да |
| Натрий | mg/dm3 | 200 | 38 28 48 57 | 89 56 57 62 | 23 38 63 66 | 16,7 26 22 34 | Веднъж на три месеца | Да |
| Хром общ | µg/dm3 | 10 | < 50* | < 50* | < 50* | < 50* | Веднъж годишно | Да |
| Желязо общ | µg/dm3 | 200 | 157 | < 5* | < 5* | 146 | Веднъж годишно | Да |
| Никел | µg/dm3 | 20 | < 5* | < 5* | < 5* | < 5* | Веднъж годишно | - |
| Кадмий | µg/dm3 | 5.0 | < 2* | < 2* | < 2* | < 2* | Веднъж годишно | Да |
| Живак | µg/dm3 | 1.0 | < 0.1* | < 0.1* | < 0.1* | < 0.1* | Веднъж годишно | Да |
| Цианиди | mg/dm3 | 0.01 | <0.002* | <0.002* | <0.002* | <0.002* | Веднъж годишно | Да |
| Олово | µg/dm3 | 10 | 9,4 | 5,2 | 9,0 | 8,1 | Веднъж годишно | Да |
| Мед | mg/dm3 | 2.0 | <0.005* | <0.005* | <0.005* | <0.005* | Веднъж годишно | Да |
| Цинк | mg /dm3 | 5 | 0,0056 | < 0,005* | < 0,005* | 0,009 | Веднъж годишно | Да |
| Арсен | µg/dm3 | - | 0,007 | < 0.005* | < 0.005* | < 0.005* | Веднъж годишно | Да |

*  Съгласно изискванията в Условие 13.7 от КР подробно описание в точка 4.6  на текстовата част в ГДОС.

Таблица 10. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Не са възниквали аварийни ситуации, които да застрашават околната среда и здравето на хората.

Таблица 11. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Таблицата не е попълнена, тъй като досега не е имало оплаквания или възражения от физически или юридически лица относно дейността на Регионално депо за ТБО Троян-Априлци.

РЕЧНИК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ

КР 				Комплексно разрешително

ЗУО				Закон за управление на отпадъците

ЗООС			Закон за опазване на околната среда

НО				Неопасни отпадъци

РИОСВ			Регионална инспекция по околна среда и води

РИОКОЗ	Регионална инспекция  за опазване и контрол на общественото здраве

ИАОС	Изпълнителна агенция по околната среда

СУОС	Система за управление на околната среда

МОСВ	Министерство на околната среда и водите

ГДОС	Годишен доклад за околната среда

КПП	Контролно пропускателен пункт

ПС	Пропускателна станция

ИВ	Инфилтрирани води

КПС	Канализационно пречиствателно съоръжение

ТП	Точка на пробовземане

СКл				Сондажен кладенец