ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА (ГДОС)

За изпълнение на дейностите за 2018 г., за които е предоставено Комплексно разрешително № 380 – НО/2009 г.

Пловдив

Март  2019 г.

Съдържание:

- Увод

- Система за управление на околна среда

- Използване на ресурси

  - Използване на вода

  - Използване на енергия

  - Използване на суровини, спомагателни материали и горива

  - Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

- Емиси на вредни и опасни вещества в околната среда

  - Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества

  - Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

  - Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

  - Управление на отпадъците

  - Шум

  - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

- Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР

- Прекратяване на работата на инсталации или части от тях

- Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

  - Аварии

  - Оплаквания и възражния, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

- Подписване на годишния доклад

1.Увод:

- Наименование на инсталациите, за които е издадено КР

## Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация за биологично разграждане по закрит способ (попадаща в т. 5.3.1 от Приложение 4 на ЗООС);

- Депо за неопасни отпадъци, с. Шишманци (попадащо в т. 5.4 от Приложение 4 на ЗООС), състоящо се от клетки № от 1 до 4.

Инсталация, която не попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация за сепариране.

- Адрес по местонахождение на инсталациите

с. Шишманци, общ. Раковски

- Регистрационен номер на КР

Комплексно разрешително - № 380 – НО/2009 г. (Издадено с Решение на Министъра на околната среда и водите №380-НО-ИО-АО/2009г. и поправено с Решение на Министъра на околната среда и водите №380-НО-ИО-АО-ТГ1/2009г. на основание на чл.62, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс.)

- Дата на подписване на КР

24.07.2009 г. Дата на поправката 08.12.2009г.

- Дата на влизане в сила на КР

21.08.2009 г.

- Оператор на инсталациите

Община Пловдив

- Адрес на Оператора

България, Пловдив 4000, пл. „Стефан Стамболов” №1, тел.+359 32 656 727;               факс +359 32 656 703; e-mail: info@plovdiv.bg

- Лица за контакт, адреси, телефони и e-mail:

Василка Чопкова – директор дирекция „Екология и управление на отпадъците”

тел. 032/656 871; e-mail: v_chopkova@abv.bg

Гергана Василева – гл. експерт в дирекция „Екология и управление на отпадъците”

Тел. 032 656 879

Валентина Кулина-Карчева – гл. еколог „Консорциум Екологичен завод”

Тел. 0884 333 885; e-mail: valina_ka@abv.bg

- Кратко описание на всяка от дейностите извършвани в инсталациите:

Депо за неопасни отпадъци

Депонират се отпадъците, образувани от „Инсталация за биологично разграждане по закрит способ“ и неоползотворимата фракция от сепариращата инсталация.

Инсталация за биологично разграждане по закрит способ

Извършва се биологично разграждане на биоразградимата фракция, отделена при сепариране на семесения битов отпадък и постъпилите на обекта биоотпадъци.

Инсталация за сепариране

Извършва се сепариране на постъпилите на обекта смесени битови отпадъци.

- Производствен капацитет на инсталациите

| № | Инсталация | Капацитет (t отпадъци/ 24h) | Капацитет (t отпадъци) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инсталация за биологично разграждане по закрит способ; | 120 | - |
| 2 | Депо за неопасни отпадъци, с. Шишманци, състоящо се от: Клетка №1 Клетка №2 Клетка №3 Клетка №4 | 125 125 125 125 125 | 750 000 150 000 142 500 240 000 217 500 |

Доклад по Условие 4.2.

Годишните количества третирани /депонирани отпадъци са следните:

| Годишните количества биологично разградени по закрит способ/депонирани отпадъци са следните: | Количество t/y |
| --- | --- |
| Инсталация за биологично разграждане по закрит способ | 64 888.87 |
| Депо за неопасни отпадъци | 36 171.72 |

През 2018 г. не е превишаван капацитета на инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Плиложение 4 от ЗООС.

- Организационна структура на оператора, отнасяща се до управлението на околната среда

РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ – Пловдив

гр. Пловдив

бул. Марица № 122

- Басейнова Дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова Дирекция “Източнобеломорски район”

ул. “Янко Сакъзов” № 35

гр. Пловдив

2. Система за управление на околната среда

Персоналът, включен в Системата за управление на околната среда организира, контролира и извършва конкретни дейности за изпълнение условията в Комплексното разрешително. През 2018 г. дейностите по управление на околната среда включват:

- Обучение

За 2018 г. има изготвена и утвърдена годишна Програма за обучение. За всяко проведено обучение има изготвен протокол – 7 бр. протоколи от обучение във връзка с изпълнение условията на КР и действащата нормативна база. При възникнала необходимост се провежда допълнително обучение, осигуряват се информация и документи съобразно потребностите на лицата, които извършват конкретни дейности по изпълнение условията на КР.

За проведените инструктажи и обучения са съставени протоколи, както следва:

- Протокол № 1 от 13.03.2018 г. – Обучение по Условие 8 и Условие 9

- Протокол № 2 от 04.04.2018 г. – Запознаване на персонала с Наредба №2 за класификация на отпадъците с оглед правилното им разпределяне по потоци

- Протокол № 3 от 24.04.2018 г. – Обучение по Условие 10 и запознаване на персонала с въведената СУОС

- Протокол № 4 от 15.05.2018 г. – Обучение по Условие 11 и Условие 12

- Протокол № 5 от 19.06.2018 г. – Обучение по Условие 13

- Протокол № 6 от 28.06.2018 г. – Обучение по Условие 14

- Протокол № 8 от 11.09.2018 г. – Обучение по Условие 15 и Условие 16.

- Обмен на информация

Изготвен е и се съхранява списък на лицата, притежатели на документи-инструкции отговарящи за изпълнението на поставените условия в Комплексното разрешително. Списъкът е достъпен за всички служители. Поддържат се актуални телефони и адреси за обмен на информация.

- Документиране

На площадката се съхранява актуален списък с нормативни актове, които касаят работата на инсталациите. Документират се и се съхраняват данните от наблюдението на показателите; резултатите от оценката на съответствието с изискванията на условията на комплексното разрешително, причините за установените несъответствия и предприетите/планирани коригиращи действия.

- Управление на документи

В изпълнение на условие 5.5 от КР всички нормативни актове, които касаят работата на инсталациите и компонентите на околната среда се следят за промяна, като измененията своевременно се отразяват и документират.

- Оперативно управление

Разработени са, и се прилагат всички инструкции, изисквани с условията на комплексното разрешително. Инструкциите се съхраняват на площадката в писмен вид.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели; инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на  показателите с определените в условията на разрешителното, инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Прилага се инструкцията за аварийно планиране и действия при аварии.

На площадката са осигурени средства за лична защита на персонала. Поддържат се в изправност всички пожарогасителни средства. Предотвратяване на аварийни ситуации се извършва, чрез редовната поддръжка на технологичното оборудване.

- Записи

Съгласно изготвените инструкции, данните от мониторинга се документират под формата на доклади, като към тях се прилагат протоколи от измерванията (оригинали), както и сертификати за акредитация на лабораториите, извършили измерването. Чрез записи – доклади за съответствие, доклади за несъответствие, протоколи, дневници и отчетни книги се документира изпълнението на разработените инструкции изисквани с КР.

- Докладване

В Годишният доклад за 2018 год. е докладвана информацията изисквана с условията на Комплексното разрешително.

- Актуализация на СУОС

През 2018 год. не е извършвана актуализация или изменение на издаденото Комплексно разрешително №380-НО/2009 г., поради което не е актуализирана СУОС.

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

За осигуряване на необходимото количество вода за нуждите на площадката има издадено  разрешително за водовземане  на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, на основание на чл. 44 и във връзка с чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите.

На площадката е монтирано измервателно устройство – водомер за измерване на количествата използвана вода.

Доклад по Условие 8.1.6.1

Таблица 3.1  Използвана вода за производствени нужди за единица продукт за Инсталациите по Условие 2

| Източник на вода: Сондажен кладенец | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Депо за неопасни отпадъци | - | 77.6 m3/t | 11923.2 m3 | 0.33 m3/t | Да |
| Инсталация за биологично разграждане по закрит способ | - | 160 m3/t | 6488.6 m3 | 0.10 m3/t | Да |

Доклад по Условие 8.1.6.2

Използваните водни количества не надвишават определените такива в Таблила 8.1.2 на комплексното разрешително. Не са установени несъответствия, не се налагат коригиращи действия.

3.2. Използване на енергия

Доклад по Условие 8.2.3.1

Таблица 3.2  Използвана електроенергия

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР МW/h | Използвано количество на тон депониран/биологично разграден отпадък | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Депо за неопасни отпадъци | 0.006012 | 0.0006 МW/h | Да |
| Инсталация за биологично разграждане по закрит способ | 0.02692 | 0.007 МW/h | Да |

Доклад по Условие 8.2.3.2

Използваните количества електроенергия не надвишават определените такива в Таблица 8.2 на разрешителното. Не са установени несъответствия, не се налагат коригиращи действия.

По Условие 8.3 - Образуваното количество компост/стабилизирана органична фракция от Инсталацията за биологично разграждане по закрит способ през 2018 г. е  24 724.088 т.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) И PRTR

Таблица 1. Замърсители по EPEBB И PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисии (колона 1) | Пренос на замърсители извън площадката (колона 2) | Производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1a) | Във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год. | kg/год. | kg/год. | Kg/год. | kg/год. |
| 1# | 74-82-8 | Метан (СН4) | „-„ (30894.71) М |  |  |  |  |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (СО2) | „-„ (55534.07) М |  |  |  |  |
| 12 # | - | Общ азот |  |  |  | „-„ (343.78) М |  |
| 13 # | - | Общ фосфор (фосфати) |  |  |  | „-„ (3.23) М |  |
| 17 # | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) |  |  |  | „-„ (0.1) М |  |
| 18 # | 7440-43-9 | Кадмий и съединенията му (като Cd) |  |  |  | „-„ (0) М |  |
| 19 # | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) |  |  |  | „-„ (0) М |  |
| 20 # | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu) |  |  |  | „-„ (0.05) |  |
| 21 # | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) |  |  |  | „-„ (0) М |  |
| 22 # | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) |  |  |  | „-„ (0.44) М |  |
| 23 # | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Pb) |  |  |  | „-„ (0.01) М |  |
| 24 # | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) |  |  |  | „-„ (0.3) М |  |
| 76 # | - | Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) |  |  |  | „-„ (2980.86) М |  |
| 79 # | - | Хлориди (като общ Cl) |  |  |  | „-„ (2678.49) М |  |

През 2018 г. няма заустване на отпадъчни води в р. Сребра.

Има пренос на замърсители в отпадъчните води, предназначени за преработка, които се докладват в рамките на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ). Инфилтратните отпадъчни води са предадени за преработка на Пречиствателна станция – Пловдив.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Доклад по Условие 9.1.6.4

Работа на пречиствателното оборудване – Експлоатират се разрешените пречиствателни съоръжения-един брой циклон-сепаратор от пневматичен транспорт, един брой циклон за пречистване на отпадъчните газове към денситометрична маса и 7 броя биофилтри към инсталацията за биологично разграждане по закрит способ. За всяко от пречиствателните съоръжения е изготвена документация, съдържаща контролирани параметри, оптимални стойности, честота на мониторинг, вид на оборудването за мониторинг за всеки от контролираните параметри и необходимите резервни части за обезпечаване на работата на съоръжението. Прилагат се инструкции за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на всяко пречиствателно съоръжение и периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените оптимални такива за всяко пречиствателно съоръжение. Извършва се предвиденият в условията на комплексното разрешително мониторинг. Изготвен е Дневник със записи със стойности на контролираните параметри и оценка на съответствието. Не са установени несъответствия, не се налагат коригиращи действия.

Емисии от точкови източници

По Условие 9.6.1.2 и Условие 9.6.2.1.1 По Условие 9.6.1.2 и Условие 9.6.2.1.1

Емисии в атмосферен въздух

В „Инсталация за биологично разграждане по закрит способ” технологичните и вентилационни газове се изпускат организирано през изпускащо устройства К2. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изпускащи устройства К1 и К2, съгласно Условие 9.6.1.2. и Условие 9.6.2.1.1 от КР се извършват веднъж на две години. Данните от измерванията на Емисии в атмосферния въздух за Изпускащи устройства К1 и К2 през 2017 година са докладвани в ГДОС за 2017 г.

„Депо за неопасни отпадъци” - Изградени  и се експлоатират Клетка №1 и Клетка №2, както и Газов кладенец №1. Извършени са Собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изхода на Газов кладенец №1.

Доклад по Условие 9.6.2.6. от КР – Резултати от изпълнението на Условие  9.6.2.3 и Условие 9.6.2.4

Не са установени източници на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейността на площадката, не е констатирано разпространението на неприятни миризми извън границите на производствената площадка.

Води се дневник за вътрешни проверки за установяване на неприятни миризми, съгласно Инструкция за определяне разпространението на миризми на МОСВ

Всички дейности се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на площадката. Редовно се запръстяват депонираните отпадъци достигнали необходимата височина на депониране. Газовете от Инсталацията за биологично разграждане по закрит способ се отвеждат към биофилтрите. Не са констатирани неприятни миризми извън границите на нормалното във връзка с експлоатацията на Инсталациите по Условие 2. Направени са 12 проверки, не са установени източници на неорганизирани емисии  и /или интензивно миришещи вещества. Не са предприемани коригиращи действия.

През 2018 г. не са постъпвали жалби и сигнали във връзка с неприятни миризми на площадката.

Няма данни за промяна в качеството на атмосферния въздух в района на Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ с. Шишманци.

По Условие 9.6.2.5.

Изграден е газов кладенец на Клетка №1 на Депото.

Доклад по Условие 9.6.1.3. и Условие 9.6.2.7.

В таблица са представени данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за един тон депониран отпадък, изчислени съгласно Условие 6.15 от КР.

| Показател | Количество депониран отпадък за 2018 t/y | Емитирано количество замърсител kg /y | Количество замърсител за един тон депониран отпадък kg/t |
| --- | --- | --- | --- |
| Метан (CH4) | 36171.72 | 30894.71 | 0.12615 |
| Въглероден диоксид (CO2) |  | 55534.07 | 0.22675 |
| H2S |  | 47.10 | 0.00019 |

Годишните количества на емисиите в атмосферния въздух са представени въз основа на данните от Собствените периодични измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани на изхода на газов кладенец № 1, плюс изчислените за клетка  № 2 на база реално измерени количества, представени в Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух.

Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

| Параме тър | Единица | НДЕ съглас но КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг1) | Съответст вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непре къснат | Периодичен |  |  |
|  |  |  |  | м. І | м. ІІ | м. ІІІ | м.ІV | м. V | м. VІ | м.VІІ | м.VІІІ | м.ІХ | м. Х | м.ХІ | м. ХІІ |  |  |
| Дебит | Nm3/h | - | - | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 24.2 | 11.9 | ежемесечно |  |
| CH4 | mg/ Nm3 | - | - | 173502 | 187068 | 183498 | 123284 | 111384 | 371280 | 348432 | 364854 | 338436 | 331296 | 277984 | 280602 | ежемесечно |  |
| СO2 | mg/ Nm3 | - | - | 437540 | 442125 | 417235 | 245625 | 241695 | 813510 | 780105 | 813510 | 717225 | 638625 | 53186 | 542340 | ежемесечно |  |
| O2 | .% | - | - | 14.7 | 13.4 | 13.8 | 15.1 | 16.3 | 10.4 | 11.4 | 10.7 | 11.2 | 10.9 | 11.3 | 10.9 | ежемесечно |  |
| H2S | mg/ Nm3 | - | - | 1.52 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 4.05 | 947.58 | 730.08 | 882.18 | 866.97 | 574.94 | 317.33 | 508.01 | ежемесечно |  |
| H2 | mg/ Nm3 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ежемесечно |  |

Доклад по Условие 9.6.1/9.6.1.1 и  9.6.2.1

Таблица:  Емисии в атмосферен въздух – Газов кладенец №1 на Клетка № 1 на ”Депо за неопасни отпадъци” с. Шишманци

Резултатите са представени в съответствие с Протоколи от изпитване: Протокол № 428 Ш от 25.01.2018 г.,  Протокол № 446 Ш от 12.02.2018 г, Протокол № 497 Ш от 19.03.2018 г, Протокол № 556 Ш от 17.04.2018 г, Протокол № 651 Ш от 29.05.2018 г, Протокол № 668 Ш от 11.06.2018 г, Протокол № 776 Ш от 06.08.2018 г, Протокол № 833 Ш от 31.08.2018 г, Протокол № 849 Ш от 17.09.2018, г Протокол № 935 Ш от 23.10.2018 г, Протокол № 1067 Ш от 03.12.2018 г, Протокол № 1121 Ш от 27.12.2018 г .,  извършени от  „Пехливанов инженеринг” ООД, сертификат за акредитация БСА рег. № 5 ЛИК, валиден до  30.06.2021 г.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Доклад по Условие 10.1.1.6.3.1.

Мониторинг на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното по Условие 10.1.1.3 – Не са констатирани несъответствия. Експлоатират се разрешените пречиствателни съоръжения – каломаслоуловител (за отпадъчни води от автомивката и навеса за обслужваща техника) и два броя пясъкозадържателя (за поток излужващи течности). За всяко от пречиствателните съоръжения е определена и изготвена документация съдържаща контролирани параметри, оптимални стойности, честота на мониторинг, вид на оборудването за мониторинг за всеки от контролираните параметри и необходимите резервни части за обезпечаване на работата на съоръжението. Прилагат се инструкции за Поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на всяко пречиствателно съоръжение и за Периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива.

По Условие 10.3.3.1

Емисионни ограничения за дъждовни води преди смесването им с пречистени производствени води

1.Точка на пробовземане – Ревизионна шахта за дъждовни води

Таблица: Емисии в отпадъчни води (дъждовни)- първо тримесечие 2018 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция pH | - | 6.0-8.5 | 7.58±0.16 | Веднъж на три месеца | да |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | 50 | < 3* | Веднъж на три месеца | да |
| Нефтопродукти | mg.dm-3 | 0.3 | 0.124±0.004 | Веднъж на три месеца | да |
| БПК5 | mg.dm-3 | 15 | 4.43±0.45 | Веднъж на три месеца | да |
| ХПК | mg.dm-3 | 70 | 29±3 | Веднъж на три месеца | да |

Пробонабиране:

Пробонабирането е извършено от ЛАКОС към „Еко-Консулт-Инженеринг“ООД, Сертификат №75ЛИ/29.07.2016г./ валиден до 29.07.2020 г., съгласно Протокол за вземане на извадки           № 0323/26.03.2018г.;

Докладване:

Резултатите са документирани в съответствие с Протокол от изпитване № 0329/13.04.2018г. на ЛАКОС към „Еко-Консулт-Инженеринг“ООД;

Дъждовни води – През 2018 г. не е извършен предвиденият в условията на комплексното разрешително мониторинг на дъждовни води, преди смесването им с пречистените производствени отпадъчни води,  през второ, трето и четвърто тримесечие. Причината е в липсата на вода в ревизионната шахта за дъждовни води – пробовземна точка. Документирано в Протоколи за вземане на извадки с номера - № 0831/11.06.2018г., № 1508/27.09.2018г. и     № 2109/11.12.2018г. на ЛАКОС към „ Еко-консулт-инженеринг“ООД гр. Бургас.

Доклад по Условие 10.4.1

Смесен поток отпадъчни води – През 2018 г. не е извършен предвиденият в условията на комплексното разрешително мониторинг на смесен поток отпадъчни води – отпадъчни води след каломаслоуловителя от автомивка и навеса за сметовозните машини и обслужващата техника (поток С), пречистени води от измиване на производствената площадка (поток В), пречистени битово-фекални води от административните и битовите сгради и дъждовни води в р. Сребра (II категория водоприемник) - не е констатирано изтичане на смесен поток отпадъчни води на изход на ПСБФВ. Документирано в Протоколи за вземане на извадки с номера -                     № 0324/26.3.2018г.; № 0830/11.06.2018г.; № 1509/27.09.2018г. и № 2110/11.12.2018г. на ЛАКОС към „ Еко-консулт-инженеринг“ООД гр. Бургас.

Не са констатирани залпови изпускания на замърсяващи вещества в р.Сребра (II категория водоприемник), вследствие на аварийни ситуации.

По Условие 10.4.2

Емисии на поток инфилтрирани отпадъчни води

Извършва се предвиденият с условията на комплексното разрешително анализ на обема и състава на поток инфилтрирани отпадъчни води от Ретензионен басейн, резервоар №1             (от камери №1до №8) и резервоар №2 (от камери от №9 до №16).

Обема на инфилтрата от Ретензионенния басейн и Резервоарите за излужващи течности №1 и №2 се отчитат ежемесечно и се записва в Дневник за обема на инфилтрата по усл. 10.1.4.1.

1.Точка на пробовземане – Ретензионен басейн

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (инфилтратни)- първо полугодие 2018 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обем на инфилтрата | m3/мес. |  |  | Ежемесечно | - |
| Активна реакция pH | - | - | 8.43±0.16 | Веднъж на шест месеца | - |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | - | 70±8 | Веднъж на шест месеца | - |
| Перманганатна окисляемост | mg.dm-3 | - | > 10* | Веднъж на шест месеца | - |
| БПК5 | mg.dm-3 | - | 2715±295 | Веднъж на шест месеца | - |
| ХПК | mg.dm-3 | - | 7816±467 | Веднъж на шест месеца | - |
| Обща твърдост | mg.dm-3 | - | 50.12±5.28 | Веднъж на шест месеца | - |
| Хром (IIІ) | mg.dm-3 | - | < 0.02* | Веднъж на шест месеца | - |
| Хром (VІ) | mg.dm-3 | - | < 0.03* | Веднъж на шест месеца | - |
| Мед | mg.dm-3 | - | 0.1441±0.0007 | Веднъж на шест месеца | - |
| Желязо | mg.dm-3 | - | 7.519±0.012 | Веднъж на шест месеца | - |
| Никел | mg.dm-3 | - | 0.3336±0.0015 | Веднъж на шест месеца | - |
| Олово | mg.dm-3 | - | 0.0154±0.0005 | Веднъж на шест месеца | - |
| Цинк | mg.dm-3 | - | 0.2844±0.0022 | Веднъж на шест месеца | - |
| Хлориди | mg.dm-3 | - | 2156±189 | Веднъж на шест месеца | - |
| Сулфатни йони | mg.dm-3 | - | 211±18 | Веднъж на шест месеца | - |
| Фосфати | mg.dm-3 | - | 3.32±0.71 | Веднъж на шест месеца | - |
| Азот амониев | mg.dm-3 | - | 296±33 | Веднъж на шест месеца | - |
| Кадмий | mg.dm-3 | - | 0.0021±0.0001 | Веднъж на шест месеца | - |
| Арсен | mg.dm-3 | - | 0.0717±0.0007 | Веднъж на шест месеца | - |
| Живак | mg.dm-3 | - | 0.00042±0.00001 | Веднъж на шест месеца | - |

Пробонабиране:

Пробонабирането е извършено от ЛАКОС към „Еко-Консулт-Инженеринг“ООД, Сертификат №75ЛИ/20.06.2017г./ валиден до 29.07.2020 г., съгласно Протокол за вземане на извадки            № 0823/11.06.2018г.;

Докладване:

Резултатите са документирани в съответствие с Протокол от изпитване № 0826/26.06.2018г. на ЛАКОС към „Еко-Консулт-Инженеринг“ООД;

2.Точка на пробовземане – Резервоар за излужващи течности №1( камери от 1 до 8)

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (инфилтратни)- първо полугодие 2018 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обем на инфилтрата | m3/мес. |  |  | Ежемесечно | - |
| Активна реакция pH | - | - | 8.79±0.16 | Веднъж на шест месеца | - |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | - | 232±28 | Веднъж на шест месеца | - |
| Перманганатна окисляемост | mg.dm-3 | - | > 10* | Веднъж на шест месеца | - |
| БПК5 | mg.dm-3 | - | 2411±230 | Веднъж на шест месеца | - |
| ХПК | mg.dm-3 | - | 6080±721 | Веднъж на шест месеца | - |
| Обща твърдост | mg.dm-3 | - | 45.34±7.22 | Веднъж на шест месеца | - |
| Хром (IIІ) | mg.dm-3 | - | < 0.02* | Веднъж на шест месеца | - |
| Хром (VІ) | mg.dm-3 | - | < 0.03* | Веднъж на шест месеца | - |
| Мед | mg.dm-3 | - | 0.0855±0.0005 | Веднъж на шест месеца | - |
| Желязо | mg.dm-3 | - | 6.370±0.019 | Веднъж на шест месеца | - |
| Никел | mg.dm-3 | - | 0.4677±0.0018 | Веднъж на шест месеца | - |
| Олово | mg.dm-3 | - | 0.287±0.0009 | Веднъж на шест месеца | - |
| Цинк | mg.dm-3 | - | 1.267±0.011 | Веднъж на шест месеца | - |
| Хлориди | mg.dm-3 | - | 2977±236 | Веднъж на шест месеца | - |
| Сулфатни йони | mg.dm-3 | - | 600.7±35.4 | Веднъж на шест месеца | - |
| Фосфати | mg.dm-3 | - | 3.21±0.21 | Веднъж на шест месеца | - |
| Азот амониев | mg.dm-3 | - | 706±55 | Веднъж на шест месеца | - |
| Кадмий | mg.dm-3 | - | 0.0015±0.0001 | Веднъж на шест месеца | - |
| Арсен | mg.dm-3 | - | 0.0326±0.0002 | Веднъж на шест месеца | - |
| Живак | mg.dm-3 | - | 0.00069±0.00004 | Веднъж на шест месеца | - |

Пробонабиране:

Пробонабирането е извършено от ЛАКОС към „Еко-Консулт-Инженеринг“ООД, Сертификат №75ЛИ/20.06.2017г./ валиден до 29.07.2020 г., съгласно Протокол за вземане на извадки           № 0824/11.06.2018г.;

Докладване:

Резултатите са документирани в съответствие с Протокол от изпитване № 0827/26.06.2018г. на ЛАКОС към „Еко-Консулт-Инженеринг“ООД;

3. Точка на пробовземане – Резервоар за излужващи течности № 2( камери от 9 до 16)

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (инфилтратни)- първо  полугодие 2018 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обем на инфилтрата | m3/мес. |  |  | Ежемесечно | - |
| Активна реакция pH | - | - | 8.82±0.16 | Веднъж на шест месеца | - |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | - | 230±42 | Веднъж на шест месеца | - |
| Перманганатна окисляемост | mg.dm-3 | - | > 10* | Веднъж на шест месеца | - |
| БПК5 | mg.dm-3 | - | 1943±240 | Веднъж на шест месеца | - |
| ХПК | mg.dm-3 | - | 4450±354 | Веднъж на шест месеца | - |
| Обща твърдост | mg.dm-3 | - | 27.12±3.06 | Веднъж на шест месеца | - |
| Хром (IIІ) | mg.dm-3 | - | < 0.02* | Веднъж на шест месеца | - |
| Хром (VІ) | mg.dm-3 | - | < 0.03* | Веднъж на шест месеца | - |
| Мед | mg.dm-3 | - | 0.0544±0.0003 | Веднъж на шест месеца | - |
| Желязо | mg.dm-3 | - | 4.665±0.041 | Веднъж на шест месеца | - |
| Никел | mg.dm-3 | - | 0.3784±0.0015 | Веднъж на шест месеца | - |
| Олово | mg.dm-3 | - | 0.0151±0.0002 | Веднъж на шест месеца | - |
| Цинк | mg.dm-3 | - | 1.166±0.007 | Веднъж на шест месеца | - |
| Хлориди | mg.dm-3 | - | 2201±189 | Веднъж на шест месеца | - |
| Сулфатни йони | mg.dm-3 | - | 463.7±35.4 | Веднъж на шест месеца | - |
| Фосфати | mg.dm-3 | - | 1.13±0.05 | Веднъж на шест месеца | - |
| Азот амониев | mg.dm-3 | - | 762±71 | Веднъж на шест месеца | - |
| Кадмий | mg.dm-3 | - | < 0.0011* | Веднъж на шест месеца | - |
| Арсен | mg.dm-3 | - | 0.0187±0.001 | Веднъж на шест месеца | - |
| Живак | mg.dm-3 | - | 0.00064±0.00005 | Веднъж на шест месеца | - |

Пробонабиране:

Пробонабирането е извършено от ЛАКОС към „Еко-Консулт-Инженеринг“ООД, Сертификат №75ЛИ/20.06.2017г./ валиден до 29.07.2020 г., съгласно Протокол за вземане на извадки           № 0825/11.06.2018г.;

Докладване:

Резултатите са документирани в съответствие с Протокол от изпитване № 0828/26.06.2018г. на ЛАКОС към „Еко-Консулт-Инженеринг“ООД;

1. Точка на пробовземане – Ретензионен басейн

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (инфилтратни)- второ полугодие 2018 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обем на инфилтрата | m3/мес. |  |  | Ежемесечно | - |
| Активна реакция pH | - | - | 8.35±0.16 | Веднъж на шест месеца | - |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | - | 70±11 | Веднъж на шест месеца | - |
| Перманганатна окисляемост | mg.dm-3 | - | > 10* | Веднъж на шест месеца | - |
| БПК5 | mg.dm-3 | - | 3253±266 | Веднъж на шест месеца | - |
| ХПК | mg.dm-3 | - | 7875±790 | Веднъж на шест месеца | - |
| Обща твърдост | mgeqv.dm-3 | - | 47.88±7.18 | Веднъж на шест месеца | - |
| Хром (IIІ) | mg.dm-3 | - | < 0.02* | Веднъж на шест месеца | - |
| Хром (VІ) | mg.dm-3 | - | < 0.03* | Веднъж на шест месеца | - |
| Мед | mg.dm-3 | - | 0.0986±0.0011 | Веднъж на шест месеца | - |
| Желязо | mg.dm-3 | - | 6.426±0.029 | Веднъж на шест месеца | - |
| Никел | mg.dm-3 | - | 0.4111±0.0007 | Веднъж на шест месеца | - |
| Олово | mg.dm-3 | - | 0.0095±0.0011 | Веднъж на шест месеца | - |
| Цинк | mg.dm-3 | - | 0.2547±0.0011 | Веднъж на шест месеца | - |
| Хлориди | mg.dm-3 | - | 2411±362 | Веднъж на шест месеца | - |
| Сулфати | mg.dm-3 | - | 307±31 | Веднъж на шест месеца | - |
| Фосфати | mg.dm-3 | - | 2.71±0.27 | Веднъж на шест месеца | - |
| Азот амониев | mg.dm-3 | - | 304±30 | Веднъж на шест месеца | - |
| Кадмий | mg.dm-3 | - | 0.0027±0.0001 | Веднъж на шест месеца | - |
| Арсен | mg.dm-3 | - | 0.0934±0.0021 | Веднъж на шест месеца | - |
| Живак | mg.dm-3 | - | < 0.0003* | Веднъж на шест месеца | - |

Пробонабиране:

Пробонабирането е извършено от ЛАКОС към „Еко-Консулт-Инженеринг“ ООД, Сертификат №75ЛИ /26.11.2018г./ валиден до 29.07.2020 г., съгласно Протокол за вземане на извадки          № 2111/11.12.2018г.;

Докладване:

Резултатите са документирани в съответствие с Протокол от изпитване № 2161/31.12.2018г. на ЛАКОС към „Еко-Консулт-Инженеринг“ ООД;

2.Точка на пробовземане – Резервоар за излужващи течности №1( камери от 1до 8)

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (инфилтратни)- второ полугодие 2018 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обем на инфилтрата | m3/мес. |  |  | Ежемесечно | - |
| Активна реакция pH | - | - | 8.34±0.16 | Веднъж на шест месеца | - |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | - | 227±34 | Веднъж на шест месеца | - |
| Перманганатна окисляемост | mg.dm-3 | - | > 10* | Веднъж на шест месеца | - |
| БПК5 | mg.dm-3 | - | 994±83 | Веднъж на шест месеца | - |
| ХПК | mg.dm-3 | - | 2325±230 | Веднъж на шест месеца | - |
| Обща твърдост | mgeqv.dm-3 | - | 43.90±6.58 | Веднъж на шест месеца | - |
| Хром (IIІ) | mg.dm-3 | - | < 0.02* | Веднъж на шест месеца | - |
| Хром (VІ) | mg.dm-3 | - | < 0.03* | Веднъж на шест месеца | - |
| Мед | mg.dm-3 | - | 0.0613±0.0006 | Веднъж на шест месеца | - |
| Желязо | mg.dm-3 | - | 4.835±0.039 | Веднъж на шест месеца | - |
| Никел | mg.dm-3 | - | 0.3553±0.0029 | Веднъж на шест месеца | - |
| Олово | mg.dm-3 | - | 0.0056±0.0006 | Веднъж на шест месеца | - |
| Цинк | mg.dm-3 | - | 1.188±0.011 | Веднъж на шест месеца | - |
| Хлориди | mg.dm-3 | - | 3185±478 | Веднъж на шест месеца | - |
| Сулфати | mg.dm-3 | - | 513.2±51.3 | Веднъж на шест месеца | - |
| Фосфати | mg.dm-3 | - | 3.55±0.36 | Веднъж на шест месеца | - |
| Азот амониев | mg.dm-3 | - | 611±61 | Веднъж на шест месеца | - |
| Кадмий | mg.dm-3 | - | < 0.0011* | Веднъж на шест месеца | - |
| Арсен | mg.dm-3 | - | 0.0177±0.0004 | Веднъж на шест месеца | - |
| Живак | mg.dm-3 | - | < 0.0003* | Веднъж на шест месеца | - |

Пробонабиране:

Пробонабирането е извършено от ЛАКОС към „Еко-Консулт-Инженеринг“ ООД, Сертификат №75ЛИ /26.11.2018г./ валиден до 29.07.2020 г., съгласно Протокол за вземане на извадки           № 2112/11.12.2018г.;

Докладване:

Резултатите са документирани в съответствие с Протокол от изпитване № 2162/31.12.2018г. на ЛАКОС към „Еко-Консулт-Инженеринг“ ООД;

3. Точка на пробовземане – Резервоар за излужващи течности № 2( камери от 9 до 16) Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (инфилтратни)- второ  полугодие 2018 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обем на инфилтрата | m3/мес. |  |  | Ежемесечно | - |
| Активна реакция pH | - | - | 8.31±0.16 | Веднъж на шест месеца | - |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | - | 223±33 | Веднъж на шест месеца | - |
| Перманганатна окисляемост | mg.dm-3 | - | > 10* | Веднъж на шест месеца | - |
| БПК5 | mg.dm-3 | - | 684±116 | Веднъж на шест месеца | - |
| ХПК | mg.dm-3 | - | 1607±160 | Веднъж на шест месеца | - |
| Обща твърдост | mgeqv.dm-3 | - | 28.67±4.59 | Веднъж на шест месеца | - |
| Хром (IIІ) | mg.dm-3 | - | < 0.02* | Веднъж на шест месеца | - |
| Хром (VІ) | mg.dm-3 | - | < 0.03* | Веднъж на шест месеца | - |
| Мед | mg.dm-3 | - | 0.0482±0.0004 | Веднъж на шест месеца | - |
| Желязо | mg.dm-3 | - | 4.029±0.002 | Веднъж на шест месеца | - |
| Никел | mg.dm-3 | - | 0.2877±0.0002 | Веднъж на шест месеца | - |
| Олово | mg.dm-3 | - | < 0.0053* | Веднъж на шест месеца | - |
| Цинк | mg.dm-3 | - | 1.546±0.006 | Веднъж на шест месеца | - |
| Хлориди | mg.dm-3 | - | 2581±387 | Веднъж на шест месеца | - |
| Сулфати | mg.dm-3 | - | 402±40 | Веднъж на шест месеца | - |
| Фосфати | mg.dm-3 | - | 0.95±0.11 | Веднъж на шест месеца | - |
| Азот амониев | mg.dm-3 | - | 806±81 | Веднъж на шест месеца | - |
| Кадмий | mg.dm-3 | - | < 0.0011* | Веднъж на шест месеца | - |
| Арсен | mg.dm-3 | - | 0.0097±0.0002 | Веднъж на шест месеца | - |
| Живак | mg.dm-3 | - | < 0.0003* | Веднъж на шест месеца | - |

Пробонабиране:

Пробонабирането е извършено от ЛАКОС към „Еко-Консулт-Инженеринг“ ООД, Сертификат №75ЛИ/26.11.2018г. / валиден до 29.07.2020 г., съгласно Протокол за вземане на извадки          № 2113/11.12.2018г.;

Докладване:

Резултатите са документирани в съответствие с Протокол от изпитване № 2163/31.12.2018г. на ЛАКОС към „Еко-Консулт-Инженеринг“ ООД;

Брой извършени проверки – 6 (по два пъти в годината на Ретензионен басейн, Резервоар №1 и Резервоар №2)

По Условие 10.1.4.5

През 2018 г. има пренос на замърсители в отпадъчните води, предназначени за преработка, които се докладват в рамките на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

По Условие 10.1.2.3. за периодична проверка и поддръжка на техническото състоянието на всички съоръжения към дренажната система за инфилтрат са направени 12 проверки. Измерена е дълбочината на отпадъчните води в събирателните шахти и ревизионните шахти на дренажната система и в помпената шахта; Направена е визуална проверка на клетката за  събрани инфилтрирали води над дренажния слой – следи се нивото на инфилтрат в събирателните шахти и дали то не надвишава нивото на дренажния слой. Следи се работата на контролните панели на помпите снабдени с визуална сигнализация за повреди или спиране на помпите. Направена е проверка на напорния тръбопровод за наличие на запушване. Не са установени повреди.

По Условие 10.4.3. и Условие 10.4.4.

През 2018 г. няма заустване на отпадъчни води в р. Сребра – втора категория водоприемник.

Документирано в Протоколи за вземане на извадки с номера - № 0324/26.03.2018г.;                 № 0830/11.06.2018г.; № 1509/27.09.2018г. и № 2110/11.12.2018г. на ЛАКОС към „ Еко-консулт-инженеринг“ООД гр. Бургас.

4.4. Управление на отпадъците

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР t/y | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено | Временно съхраняване | Транспортиране-собствен траспост/в. Ф-ма | Съответст вие |
| Инсталации попадащи в приложение 4 на ЗООС - производствени отпадъци, образувани при експлоатацията на „Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ”, с. Шишманци |
| Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11 | 19 08 12 | 750 | 0 | - | - | Не | - | Да |
| Отпадъци неупоменати другаде | 19 08 99 | 200 | 0 | - | - | Не | - | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 2.2 | 0 | - | - | Площадка №14 | Предаване на фирми | Да |
| Строителни отпадъци, образувани при експлоатацията на Депо за неопасни отпадъци”, с. Шишманци |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаяносви и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 50 | 0 | - | - | Площадка №14 | Предаване на фирми | Да |
| Инсталации непопадащи в приложение 4 на ЗООС - отпадъци, образувани от дейността на сепариращата инсталация |
| Хартия и картон | 19 12 01 | 11 500 | 1800.879 | - | - | Площадка №1 | Предаване на фирми | Да |
| Черни метали | 19 12 02 | 21 500 | 227.04 | - | - | Площадка №14 | Предаване на фирми | Да |
| Цветни метали | 19 12 03 | 11 750 | 50.12 | - | - | Площадка №14 | Предаване на фирми | Да |
| Пластмаса и каучук | 19 12 04 | 9 150 | 10809.052 | - | - | Площадка №6 | Предаване на фирми | Да |
| Стъкло | 19 12 05 | 2 150 | 616.82 | - | - | Площадка №2 | Предаване на фирми | Да |
| Дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06 | 19 12 07 | 5 150 | 0 | - | - | Площадка №14 | По условие 11.5.4 | Да |
| Текстилни материали | 19 12 08 | 50 | 2.28 | - | - | Площадка №7 | Предаване на фирми | Да |
| Минерали (например пясък, камъни) | 19 12 09 | 20 500 | 0 | - | - | Не | Не | Да |
| Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (биоразградима фракция) | 19 12 12 | 4 500 | 62334.89 | - | - | Не | По условие 11.5.4 |  |
| Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (неоползотворима фракция) | 19 12 12 | 4 500 | 16039.24 | - | - | Не | Не |  |
| Инсталации попадащи в приложение 4 на ЗООС – отпадъци, образувани от дейността на Инсталация за биологично разграждане по закрит способ |
| Некомпостирани фракции от битови и сходни с тях отпадъци | 19 05 01 | 5 500 | 0 | - | - | Не | - | Да |
| Некомпостирани фракции от животински и растителни отпадъци | 19 05 02 | 2 500 | 0 | - |  | Не | - | Да |
| Нестандартен компост | 19 05 03 | 500 | 0 | - | - | Не | - | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде | 19 05 99 | 4 500 | 20132.48 | - | - | Не | - |  |
| Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 0.05 | 0 | - | - | Площадка №10 | Предаване на фирми | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0.2 | 0 | - | - | Площадка №10 | Предаване на фирми | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0.15 | 0 | - | - | Площадка №12 | Предаване на фирми | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0.05 | 0 | - | - | Площадка №11 | Предаване на фирми | Да |
| Строителни отпадъци, образувани по време на строителните работи |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 170106 | 17 01 07 | 520 | 0 | - | - | Условие 11.3.4 | Предаване на фирми | Да |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | 110 | 0 | - |  | Условие 11.3.4 | Предаване на фирми | Да |
| Почва и камъни, различни от упоменатите в 170503 | 17 05 04 | 650 | 0 | - | - | Условие 11.3.4 | - | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в170901, 170902 и 170903 | 17 09 04 | 300 | 0 | - | - | Условие 11.3.4 | - | Да |
| Производствени отпадъци, образувани по време на строителните работи |
| Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 160209 до 160213 | 16 02 14 | 35 | 0 | - | - | Условие 11.3.4 ; Условие 11.3.8 | Предаване на фирми | Да |
| Кабели различни от упоменатите в 170410 | 17 04 11 | 10 | 0 | - | - | Условие 11.3.4 | Предаване на фирми | Да |
| Битови отпадъци, образувани от дейността на цялата плошадка |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 12 | 6.44 | - | - | Не | - | Да |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци образувани от Сепариращата инсталация |
| Хартия и картон | 19 12 01 | По условие 11.5.1 | Не | 1.„Евро Импекс”ООД 16.02 т предадени 2.”КМД”ЕООД 1789 т предадени Общо – 1805.02 т предадени | Да |
| Черни метали | 19 12 02 | По условие 11.5.1 | Не | 1.„Аполо Метал“ЕООД 279.2 т предадени 2.„Феникс експорт”ЕООД 50.2 т предадени Общо – 329.4 т предадени | Да |
| Цветни метали | 19 12 03 | По условие 11.5.1 | Не | 1.„Стам Трейдинг“АД 44.3 т предадени 2.„Аполо Металс”ЕООД 3.06т предадени Общо – 47.36 т предадени | Да |
| Пластмаса и каучук | 19 12 04 | По условие 11.5.1 | Не | 1.”Екологика Асеновград”ЕООД 23.38 т предадени 2.”Евро Импекс”ООД 40.84 т предадени 3.”КМД”ЕООД 10103.6 т предадени 4.„Хосмел”ООД 230.04 т предадени 6.”Арт проект БГ ”ЕООД 362.4 т предадени Общо – 10760.26 т предадени | Да |
| Стъкло | 19 12 05 | По условие 11.5.1 | Не | 1.”КМД”ЕООД 644.78 т предадени | Да |
| Дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06 | 19 12 07 | По условие 11.5.4 | Не | - | Да |
| Текстилни материали | 19 12 08 | По условие 11.5.1 | Не | - | Да |
| Минерали (например пясък, камъни) | 19 12 09 | - | Условие 11.6.2 | - | Да |
| Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (биоразградима фракция) | 19 12 12 | По условие 11.5.4 | Не | - | Да |
| Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (неоползотворима фракция) | 19 12 12 | - | Условие 11.6.2 | - | Да |
| Производствени отпадъци, образувани при експлоатацията на Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане |
| Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11 | 19 08 12 | Не | Условие 11.6.2 | - | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде | 19 08 99 | Не | Условие 11.6.2 | - | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | По условие 11.5.1 | Не | - | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаяносви и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | По условие 11.5.1 | Не | - | Да |
| Отпадъци образувани от дейността на Инсталация за биологично разграждане по закрит способ |
| Некомпостирани фракции от битови и сходни с тях отпадъци | 19 05 01 | - | Условие 11.6.2 | - | Да |
| Некомпостирани фракции от животински и растителни отпадъци | 19 05 02 | - | Условие 11.6.2 | - | Да |
| Нестандартен компост | 19 05 03 | - | Условие 11.6.2 | - | Да |
| Отпадъци неупоменати другаде | 19 05 99 | - | Условие 11.6.2 | - | Да |
| Опасни отпадъци образувани от цялата площадка |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | По условие 11.5.1 | Не | - | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | По условие 11.5.1 | Не | - | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | По условие 11.5.1 | Не | - | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20.01.21* | По условие 11.5.1 | Не | - | Да |
| Строителни отпадъци образувани по време на строителните работи |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 170106 | 17 01 07 | По условие 11.5.1 | Не | - | Да |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | По условие 11.5.1 | Не | - | Да |
| Почва и камъни, различни от упоменатите в 170503 | 17 05 04 | По условие 11.5.2 | Не | - | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в170901, 170902 и 170903 | 17 09 04 | Не | Условие 11.6.1 | - | Да |
| Производствени отпадъци образувани по време на строителните работи |
| Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 160209 до 160213 | 16 02 14 | Не | Не | - | Да |
| Кабели различни от упоменатите в 170410 | 17 04 11 | Не | Не | - | Да |
| Битови отпадъци генерирани на площадката |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | По условие 11.5.3 | Условие 11.6.2 | - | Да |

По Условие 11.9.2

Образуваните количества отпадъци от Инсталациите по Условие 2 са представени по-горе в таблица 4. Образуване на отпадъци и таблица 5. Оползотворяване и обезврежадане на отпадъци.

По Условие 11.9.3 и Условие 11.9.4 – Резултати

По Условие 11.2.7 – Периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията на разрешителното – Направени са 12 проверки,

- На територията на площадката се извършва приемане на отпадъци съгласно сключени договори. Постъпват отпадъци от общините Пловдив, Раковски, Брезово, Марица и физически лица.

- Обособени са площадки за събиране на отпадъците, като същите са в съответствие с нормативната уредба по околна среда.

Отпадъците сe подлагат на обработка за  намаляване на техния обем и/или привеждането им в удобен за транспортиране и съхраняване вид, при наличие на техническа възможност за това.

Не са установени несъответствия, не се налагат коригиращи действия.

# По Условие 11.3.10 – за  поддръжка на площадките за временно съхраняване в съответствие с условията на разрешителното

1. Временно съхраняване на отпадъци, определени с Условие 11.1., за определени срокове се извършва единствено на площадките, обозначени на “Схема на разположение на площадките за временно съхраняване на отпадъци” Приложение №5 и Приложение №5.1. от заявлението за издаване на комплексно разрешително.

2. Площадките за временно съхраняване се поддържат в съответствие с условията на Комплексното разрешително – площадките са закрити, имат трайна настилка и ясни надписи за вида на отпадъците, които се третират в тях и са ясно отделени от останалите съоръжения в обекта.

По Условие 11.3.11 – Периодична оценка на временното съхраняване на отпадъците с условията на разрешителното – Направени са 12 проверки

1. Притежателят на комплексното разрешително извършва временно съхраняване на отпадъците съгласно таблиците в Условие 11.1. от комплексното разрешително за срок не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;

- една година при последващо предаване за обезвреждане.

2. Извършва се временно съхраняване единствено на отпадъците, определени в таблиците в Условие 11.1. на комплексното разрешително.

3. Опасните отпадъци, образувани от производствената дейност се съхраняват в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете са обозначени с добре видими надписи "опасен отпадък", код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците.

4. Временното съхраняване на  отпадъците се извършва по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други  вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Не са установени несъответствия, не се налагат коригиращи действия.

По Условие 11.4.3 – Периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното – Направени са 12 проверки

Всички отпадъци предадени за транспортиране извън територията на площадката са предадени на фирми, притежаващи разрешения за извършване на такава дейност.

Транспортирането е извършено при спазване на разпоредбите на Глава III от Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с МПС № 53/19.03.1999 г.

За всяка партида транспортиран отпадък са изготвени необходимите документи.

Не са установени несъответствия, не се налагат коригиращи действия.

Транспортираните отпадъци са предадени на фирми, притежаващи разрешително, а именно:

| Фирма | ЕИК | Разрешително | Договор с Консорциум екологичен завод |
| --- | --- | --- | --- |
| „Евро Импекс”ООД | 130 002 410 | № 12-РД-930-07/29.12.2016г. | Договор от 01.04.2011 г |
| „Арт проект - БГ”ЕООД | 147 232 501 | № 02-РД-338-00/02.04.2015г. | Договор от 23.03.2015 г. |
| „Екологика Асеновград”ЕООД | 200 198 769 | № 09-РД-394-00/18.06.2014г. | Договор от 02.05.2011 г. |
| „КМД”ЕООД | 115 313 800 | № 09-ДО-1099-01/17.11.2016г. | Договор от 20.05.2011 г |
| „Феникс Експорт”ЕООД | 202 876 880 | № 13-ДО-503-04/26.04.2016г. | Договор от 30.03.2015 г |
| „Хосмел”ЕООД | 201 630 254 | № 09-РД-258-00/24.10.2012г. | Договор от 27.06.2016 г |
| „Стам Трейдинг”АД | 130 783 749 | № 12-РД-1261-02/27.07.2017г. | Договор от 14.10.2016 г |
| „Аполо Метал”ЕООД | 203 666 244 | № 12-ДО-1411-00/27.04.2016г. | Договор от 18.09.2017 г |

По Условие 11.5.5 – Периодична оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъците с условията на разрешителното – Направени са 12 проверки

Всички отпадъци предадени за оползотворяване, преработване и рециклиране, образувани при дейността на площадката са предадени единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО  или комплексно разрешително за извършване на такава дейност въз основа на писмен договор.

Предварително третиране (сепариране) в Инсталацията за сепариране се извършва само на разрешените отпадъци по Комплексно разрешетелно. Извършва се операция по биологично разграждане по закрит способ в “Инсталация за биологично разграждане по закрит способ” само на разрешените отпадъци.

Не са установени несъответствия, не се налагат коригиращи действия.

По Условие 11.6.4 – Периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъците с условията на разрешителното – Направени са 12 проверки.

Операцията по обезвреждането на отпадъците, обозначена с код D 5 (специално проектирани депа) в клетките за неопасни отпадъци към „Депо за неопасни отпадъци”, се извършва само на отпадъците посочени/разрешени в Комплексното разрешително.

Отпадъците се депонират съобразно установените правила и експлоатационните изисквания, определени с Плана за експлоатация.

Не са установени несъответствия, не се налагат коригиращи действия.

По Условие 11.7.3 – Периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с  разрешените такива – Направени са 12 проверки. Количествата образувани отпадъци е в пряка зависимост от състава на приетите смесени битови отпадъци.

По Условие 11.9.4.1.

Мониторинг на състоянието на тялото на „Депо за неопасни отпадъци” с. Шишманци:

Клетки № 1 и № 2 – общо заета площ 92.6 dka

Клетка № 1 - Натрупаното количество отпадъци на клетката от началато на експлоатацията до 13.12.2016 г. е 208 732.765 тона. Средната мощност е 10.17 м. От геодезическото заснемане направено на 04.01.2019г. от „Абрис” ООД гр. Пловдив е видно, че има слягане на цялата площ на запръстената Клетка № 1.

Отбелязаната средна мощност на отпадъчното тяло за Клетка № 1 е 10.17 м., като се има впредвид, че в периода от 13.12.2016 г. до 04.01.2019 г. има ясно изразено слягане, общо в граници от 0.84 м. до 1.95 м. по платото на Клетка № 1, а по бермите е установено слягане в граници от 0.15 м. до 0.50 м.

Клетка № 2 - Заета площ на клетка № 2 –  44.2 dka, свободна площ – 0 dka;

Количеството на депонираните отпадъци през 2018 г. е 36 171.72 т. Общо натрупаното количество от началото на експлоатацията на клетката е 70575.912 т., с обем от приблизително 192 800 м3  и обемно тегло около – 0.37 t/м3 . Свободният  капацитет за клетка № 2 е 71924.088 т. Средната мощност на отпадъчното тяло е 4.52 м.

Използвана технология при депониране – Депонирането се извършва чрез разтоварване, пробутване и уплътняване. Височината на всеки работен хоризонт е 2 м, от които 1.80 м. са депониран и уплътнен отпадък и 0.2 м запръстяване;

Морфологичен състав на депонираните отпадъци в тегловни % (приблизително):

Хартия/Картон  1%

Текстил  2%

Пластмаса  5%

Стъкло  2%

Метали  0,5%

Хранителни и растителни  18% стабилизирана органична фракция

Строителни отпадъци  0,5%

Кожа, гуми  3%

Други (неоползотворима фракция) инертни 68%

По Условие 11.9.4.2.

Информацията по Условие 11.9.4.2 е представена в Таблиците Образуване, Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци показани по-горе.

През 2018 год. са приети следните отпадъци:

| Собственик на отпадъците | Сключен договор с Община Пловдив | Отпадък с код | Прието количество (t .) | Съотетствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Община Пловдив | - | 20 03 01 | 100710.2 |  |
| Община Пловдив | - | 20 01 08 | 760.62 |  |
| Община Пловдив | - | 20 01 11 | 2.28 |  |
| Община Пловдив | - | 20 03 03 | 4.94 |  |
| Община Пловдив | - | 20 03 07 | 22.96 |  |
| Община Раковски | 18 ДГ 244/27.03.2018г. | 20 03 01 | 8071.94 |  |
| Община Раковски | 18 ДГ 244/27.03.2018г. | 19 12 12 | 100.86 |  |
| Община Брезово | 18 ДГ 231/26.03.2018г. | 20 03 01 | 2263.28 |  |
| Община Марица | 18 ДГ 168/12.03.2018г. | 20 03 01 | 6491.94 |  |
| Община Марица | 18 ДГ 168/12.03.2018г. | 20 03 07 | 3.3 |  |
| „Сокотаб” ЕООД | 18 ДГ 61/06.02.2018г. | 02 03 04 | 411.52 |  |
| „КТ Интернешънъл” ЕАД | 18 ДГ 70/06.02.2018г. | 02 03 04 | 40.12 |  |
| „КТ Интернешънъл” ЕАД | 18 ДГ 69/06.02.2018г. | 19 12 12 | 174.36 |  |
| „Кауфланд България” ЕООД | 18 ДГ 320/03.04.2018г. | 20 03 01 | 1010.52 |  |
| ”Щром” ЕООД | 18 ДГ 897/04.10.2018г. | 02 03 04 | 39.98 |  |
| „КМД” ЕООД | 17 ДГ 507/26.05.2017г. | 19 08 05 | 1196.22 |  |
| Драматичен театър“Н.О.Масалитинов“ | 18 ДГ 611/09.07.2018г. | 20 03 07 | 14.22 |  |
| „Даун Криетърс“АД | 18 ДГ 175/13.03.2018г. | 02 02 03 | 100.38 |  |
| „Адаманд Сървис Груп“АД | 18 ДГ 612/09.07.2018г. | 20 02 01 | 4.66 |  |
| ТД на НАП | 18 ДГ 1004/23.11.2018г. | 16 03 06 | 0.48 |  |
| Всичко |  |  | 121 424.78 | Да |
| Разрешени по КР |  |  | 125 000 | Да |

По Условие 11.9.8

През 2018 г. няма пренос на опасни отпадъци, които се докладват в рамките на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), посочени в приложение II на Регламент № 166/2006 г. относно създаването на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители ЕРИПЗ, както и пренос извън площадката на опасни отпадъци, в определените в цитирания регламент случаи.

По Условие 11.1.2.

В съответствие с условията на комплексното разрешително е актуализирана Програма за управление на дейностите по отпадъците. Същата е утвърдена от РИОСВ – Пловдив с Решение Изх.№ УО-1324/15.10.2010 г.

По Условие 11.6.3.2.

В съответствие с условията на комплексното разрешително е представен в РИОСВ – Пловдив и актуализиран План за експлоатация на “Депо за неопасни отпадъци” с. Шишманци, с писмо с вх. № 1808/25.08.10 г.

По Условие 11.2.9.1/11.8.1.1.

Извършено е изпитване за оценка на съответствието с основното охарактеризиране на отпадъците от механично третиране, несъдържащи опасни вещества от площадката на „Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ” с. Шишманци – Протокол за  вземане на проби /извадки/ А№ 1491 от 21.01.2011 г. и Протокол от изпитване     № 4300 от 14.02.2011 г. Пробовземането и анализите са извършени от акредитирана лаборатория – „Еко консулт инженеринг” ООД, гр. Бурсгас,

Шум

По условие 12.3.3

Прилага се Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Изготвен е доклад по чл.30 от Наредба №54/11.01.2011 г.за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда.

Приложен е Доклад за оценка на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива.

Резултати от собствения мониторинг:

Разположение на пунктовете за измерване:

- По границите на производствената площадка

- В мястото на въздействие с. Шишманци

- Ниво на обща звукова мощност

Подобект Клетка № 1

| № по ред | Място на измерването | Измерено през деня/ноща | Ниво на звуково налягане в dB(A) | Стойност и допуск на показателя | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Депо | През деня | 52.8±0.3 | 70 | Да |
| 2 | Депо | През деня | 47.7±0.3 | 70 | Да |
| 3 | Депо | През деня | 53.2±0.3 | 70 | Да |
| 4 | Депо | През деня | 58.6±0.3 | 70 | Да |
| 5 | Депо | През деня | 52.9±0.3 | 70 | Да |
| 6 | Депо | През деня | 48.4±0.3 | 70 | Да |
| 7 | Депо | През деня | 43.5±0.3 | 70 | Да |
| 8 | Депо | През деня | 47.8±0.3 | 70 | Да |
| 9 | В мястото на въздействие с. Шишманци | През деня | 42.5±0.3 | 55 | Да |
| 10 | Ниво на обща звукова мощност | През деня | 103.1±4.2 | 70 | Да |

Подобект „Сепарираща инсталация и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ”

| № по ред | Място на измерването | Измерено през деня/ноща | Ниво на звуково налягане в dB(A) | Стойност и допуск на показателя | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство | През деня | 47.1±0.3 | 70 | Да |
| 2 | Производство | През деня | 52.3±0.3 | 70 | Да |
| 3 | Производство | През деня | 57.5±0.3 | 70 | Да |
| 4 | Производство | През деня | 61.8±0.3 | 70 | Да |
| 5 | Производство | През деня | 66.7±0.3 | 70 | Да |
| 6 | Производство | През деня | 62.4±0.3 | 70 | Да |
| 7 | Производство | През деня | 51.9±0.3 | 70 | Да |
| 8 | Производство | През деня | 57.3±0.3 | 70 | Да |
| 9 | В мястото на въздействие с. Шишманци | През деня | 46.5±0.3 | 55 | Да |
| 10 | Ниво на обща звукова мощност | През деня | 110.7±4.5 | 70 | Да |

Изпитване:

Изпитването е извършено от Акредитирана лаборатория за изпитване ЛИК „ЛИПГЕЙ” към „Пехливанов инженеринг”ООД, Сертификат № 5 ЛИК / валиден до 30.06.2021 г.;

Протоколи за проведени контролни/собствени измервания на нивата на шум

№ 776 Ш.1 / 31.07.2018 г. и № 776 Ш.2 / 31.07.2018 г.

Докладване:

Резултатите са докладвани в съответствие с: Протоколи  от изпитване за  проведени собствени измервания на нивата на шум  -  № 776 Ш.1 / 10.08.2018 г. и  № 776 Ш.2 / 10.08.2018 г.

Констатирани несъответствия: Не са констатирани несъответствия.

През 2018 г. не са постъпвали жалби и оплаквания от граждани, живеещи в близост до площадката за безпокойство, предизвикано от високи нива на шум.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

По условие 13.9.5 и 13.9.6

Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг с честота два пъти в годината и по посочените показатели. Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземни води, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Опазване на подземните води от замърсяване – Резултатите от собствения мониторинг на подземни води са представени в таблиците:

І. Резултати от собствения мониторинг на подземни води  № МП 1

Точка на пробовземане: МП1 с координати 42º13,388” N 25º0,516” Е

Таблица 7. Първо полугодие 2018

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Основни физико-хим. Показатели |
| 1. Електропроводимост | Контр. Кл. №МП 1 | 2000 | 604.3±12.2 µs.cm‾1 | веднъж на шест месеца | Да |
| 2. Обща твърдост | Контр. Кл. №МП 1 | 12 | 6.43±0.33mgeqv.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 3.Перманганатна окисляемост | Контр. Кл. №МП 1 | 5.0 | <0.7*mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 4. Активна реакция рH | Контр. Кл. №МП 1 | >6.5 и < 9.5 | 7.16±0.14 | веднъж на шест месеца | Да |
| 5. Амониев йон | Контр. Кл. №МП 1 | 0.50 | <0.05* mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 6. Нитрати | Контр. Кл. №МП 1 | 50.0 | 36.4±3.5 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 7. Нитрити | Контр. Кл. №МП 1 | 0.50 | 0.37±0.03mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 8. Сулфати | Контр. Кл. №МП 1 | 250 | 22.9±1.7 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 9. Хлориди | Контр. Кл. №МП 1 | 250 | 10.31±0.82 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 10. Фосфати | Контр. Кл. №МП 1 | 0.50 | <0.15* mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 11. Флуориди | Контр. Кл. №МП 1 | 5.0 | <0.1* mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| II. Метали и металоиди |
| 12. Живак | Контр. Кл. №МП 1 | 1.0 | <0.3* µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 13. Кадмий | Контр. Кл. №МП 1 | 5.0 | <1.1* µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 14. Мед | Контр. Кл. №МП 1 | 2.0 | <0.0083*mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 15. Никел | Контр. Кл. №МП 1 | 20 | 5.1±0.1 µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 16. Олово | Контр. Кл. №МП 1 | 10 | <5.3* µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 17. Селен | Контр. Кл. №МП 1 | 10 | <5* µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 18. Хром | Контр. Кл. №МП 1 | 10 | <4.9* mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 19. Алуминий | Контр. Кл. №МП 1 | 50 | µg.dm-3 | веднъж на две години | Да |
| 20. Желязо | Контр. Кл. №МП 1 | 200 | <5*µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 21. Калций | Контр. Кл. №МП 1 | 150 | 114.0±8.0 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 22. Магнезий | Контр. Кл. №МП 1 | 80 | <9*mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 23. Манган | Контр. Кл. №МП 1 | 50 | <10.3*µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 24. Цинк | Контр. Кл. №МП 1 | 5.0 | 0.0129±0.0001mgdm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 25. Естествен уран | Контр. Кл. №МП 1 | 0.06 | mg/l | веднъж на две години | Да |
| 26. Натрий | Контр. Кл. №МП 1 | 200 | 10.86±0.01 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 27. Бор | Контр. Кл. №МП 1 | 1.0 | mg.dm-3 | веднъж на две години | Да |
| 28. Антимон | Контр. Кл. №МП 1 | 5.0 | µg.dm-3 | веднъж на две години | Да |
| 29. Арсен | Контр. Кл. №МП 1 | 0.05 | <5* mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 30. Цианиди | Контр. Кл. №МП 1 | 0.01 | mg.dm-3 | веднъж на две години | Да |

Пробонабиране:

Пробонабирането е извършено от ЛАКОС към „Еко-Консулт-Инженеринг“ООД, Сертификат №75ЛИ/20.06.2017г./ валиден до 29.07.2020 г., съгласно Протокол за вземане на извадки           № 0826/11.06.2018 г.

Докладване:

Резултатите са документирани в съответствие с Протокол от изпитване № 0829/26.06.2018 г. на ЛАКОС към „Еко-Консулт-Инженеринг“ООД;

ІІ. Резултати от собствения мониторинг на подземни води  №МП 2

Точка на пробовземане:  МП2 с координати 42º13,518” N 25º01,050”  Е

Таблица 7. Първо полгодие 2018

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Основни физико-хим. Показатели |
| 1. Електропроводимост | Контр. Кл. №МП 2 | 2000 | 858.2±18.3 µs.cm‾1 | веднъж на шест месеца | Да |
| 2. Обща твърдост | Контр. Кл. №МП 2 | 12 | 6.55±0.35mgeqv.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 3.Перманганатна окисляемост | Контр. Кл. №МП 2 | 5.0 | <0.7* mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Не |
| 4. Активна реакция рH | Контр. Кл. №МП 2 | >6.5 и < 9.5 | 7.27±0.14 | веднъж на шест месеца | Да |
| 5. Амониев йон | Контр. Кл. №МП 2 | 0.50 | 0.14±0.01 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 6. Нитрати | Контр. Кл. №МП 2 | 50.0 | 32.3±3.4 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 7. Нитрити | Контр. Кл. №МП 2 | 0.50 | <0.01* mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 8. Сулфати | Контр. Кл. №МП 2 | 250 | 135.9±8.5 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 9. Хлориди | Контр. Кл. №МП 2 | 250 | 13.6±1.5 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 10. Фосфати | Контр. Кл. №МП 2 | 0.50 | <0.15* mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 11. Флуориди | Контр. Кл. №МП 2 | 5.0 | 0.38±0.03 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| II. Метали и металоиди |
| 12. Живак | Контр. Кл. №МП 2 | 1.0 | <0.3* µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 13. Кадмий | Контр. Кл. №МП 2 | 5.0 | <1.1* µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 14. Мед | Контр. Кл. №МП 2 | 2.0 | <0.0083*mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 15. Никел | Контр. Кл. №МП 2 | 20 | <4.9* µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 16. Олово | Контр. Кл. №МП 2 | 10 | <5.3* µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 17. Селен | Контр. Кл. №МП 2 | 10 | <5* µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 18. Хром | Контр. Кл. №МП 2 | 10 | <4.9* µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 19. Алуминий | Контр. Кл. №МП 2 | 50 | µg.dm-3 | веднъж на две години | Да |
| 20. Желязо | Контр. Кл. №МП 2 | 200 | <5*µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 21. Калций | Контр. Кл. №МП 2 | 150 | 121.0±9.0 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 22. Магнезий | Контр. Кл. №МП 2 | 80 | <9*mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 23. Манган | Контр. Кл. №МП 2 | 50 | <10.3*µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 24. Цинк | Контр. Кл. №МП 2 | 5.0 | <0.0103*mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 25. Естествен уран | Контр. Кл. №МП 2 | 0.06 | mg/l | веднъж на две години | Да |
| 26. Натрий | Контр. Кл. №МП 2 | 200 | 41.71±0.49 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 27. Бор | Контр. Кл. №МП 2 | 1.0 | mg.dm-3 | веднъж на две години | Да |
| 28. Антимон | Контр. Кл. №МП 2 | 5.0 | µg.dm-3 | веднъж на две години | Да |
| 29. Арсен | Контр. Кл. №МП 2 | 0.05 | <0.005* mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 30. Цианиди | Контр. Кл. №МП 2 | 0.01 | mg.dm-3 | веднъж на две години | Да |

Пробонабиране:

Пробонабирането е извършено от ЛАКОС към „Еко-Консулт-Инженеринг“ООД, Сертификат №75ЛИ/20.06.2017г./ валиден до 29.07.2020 г., съгласно Протокол за вземане на извадки          № 0827/11.06.2018 г

Докладване:

Резултатите са документирани в съответствие с Протокол от изпитване № 0830/26.06.2018 г. на ЛАКОС към „Еко-Консулт-Инженеринг“ООД;

ІІІ. Резултати от собствения мониторинг на подземни води  №МП 3

Точка на пробовземане:  МП3 с координати 42º13,556” N 25º0,514” Е,

Таблица 7. Първо полугодие 2018

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Основни физико-хим. Показатели |
| 1. Електропроводимост | Контр. Кл. №МП 3 | 2000 | 500.1±10.2 µs.cm‾1 | веднъж на шест месеца | Да |
| 2. Обща твърдост | Контр. Кл. №МП 3 | 12 | 4.77±0.33mgeqv.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 3.Перманганатна окисляемост | Контр. Кл. №МП 3 | 5.0 | <0.7* mg .dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 4. Активна реакция рH | Контр. Кл. №МП 3 | >6.5 и < 9.5 | 7.46±0.16 | веднъж на шест месеца | Да |
| 5. Амониев йон | Контр. Кл. №МП 3 | 0.50 | 0.12±0.01 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 6. Нитрити | Контр. Кл. №МП 3 | 0.50 | <0.01* mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 7. Нитрати | Контр. Кл. №МП 3 | 50 | 9.18±0.57 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 8. Сулфати | Контр. Кл. №МП 3 | 250 | 30.13±2.26 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 9. Хлориди | Контр. Кл. №МП 3 | 250 | <5* mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 10. Фосфати | Контр. Кл. №МП 3 | 0.50 | <0.15* mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 11. Флуориди | Контр. Кл. №МП 3 | 5.0 | 0.17±0.01 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| II. Метали и металоиди |
| 12. Живак | Контр. Кл. №МП 3 | 1.0 | <0.3* µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 13. Кадмий | Контр. Кл. №МП 3 | 5.0 | <1.1* µg. dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 14. Мед | Контр. Кл. №МП 3 | 2.0 | <0.0083*mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 15. Никел | Контр. Кл. №МП 3 | 20 | <4.9* µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 16. Олово | Контр. Кл. №МП 3 | 10 | <5.3* µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 17. Селен | Контр. Кл. №МП 3 | 10 | <5* µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 18. Хром | Контр. Кл. №МП 3 | 10 | <4.9* µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 19. Алуминий | Контр. Кл. №МП 3 | 50 | µg.dm-3 | веднъж на две години | Да |
| 20. Желязо | Контр. Кл. №МП 3 | 200 | <5*µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 21. Калций | Контр. Кл. №МП 3 | 150 | 87.0±5.0 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 22. Магнезий | Контр. Кл. №МП 3 | 80 | <9*mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 23. Манган | Контр. Кл. №МП 3 | 50 | <10.3*µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 24. Цинк | Контр. Кл. №МП 3 | 5.0 | <0.0103*mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 25. Естествен уран | Контр. Кл. №МП 3 | 0.06 | mg/l | веднъж на две години | Да |
| 26. Натрий | Контр. Кл. №МП 3 | 200 | 13.15±0.09 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 27. Бор | Контр. Кл. №МП 3 | 1.0 | mg.dm-3 | веднъж на две години | Да |
| 28. Антимон | Контр. Кл. №МП 3 | 5.0 | µg.dm-3 | веднъж на две години | Да |
| 29. Арсен | Контр. Кл. №МП 3 | 0.05 | <0.005* mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 30. Цианиди | Контр. Кл. №МП 3 | 0.01 | mg.dm-3 | веднъж на две години | Да |

Пробонабиране:

Пробонабирането е извършено от ЛАКОС към „Еко-Консулт-Инженеринг“ООД, Сертификат №75ЛИ/20.06.2017г./ валиден до 29.07.2020 г., съгласно Протокол за вземане на извадки           № 0828/11.06.2018 г.

Докладване:

Резултатите са документирани в съответствие с Протокол от изпитване № 0831/26.06.2018 г. на ЛАКОС към „Еко-Консулт-Инженеринг“ООД;

IV. Резултати от собствения мониторинг на подземни води  №МП 4

Точка на пробовземане:  МП4 с координати 42º13,543” N 25º0,468” Е,

Таблица 7. Първо полугодие 2018

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Основни физико-хим. Показатели |
| 1. Електропроводимост | Контр. Кл. №МП 4 | 2000 | 523±10 µs.cm‾1 | веднъж на шест месеца | Да |
| 2. Обща твърдост | Контр. Кл. №МП 4 | 12 | 5.47±0.39mgeqv.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 3.Перманганатна окисляемост | Контр. Кл. №МП 4 | 5.0 | 1.75±0.09 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 4. Активна реакция рH | Контр. Кл. №МП 4 | >6.5 и < 9.5 | 7.31±0.16 | веднъж на шест месеца | Да |
| 5. Амониев йон | Контр. Кл. №МП 4 | 0.50 | 0.36±0.03 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 6. Нитрати | Контр. Кл. №МП 4 | 50.0 | <0.9* mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 7. Нитрити | Контр. Кл. №МП 4 | 0.50 | 0.25±0.01 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 8. Сулфати | Контр. Кл. №МП 4 | 250 | 52.30±3.25 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 9. Хлориди | Контр. Кл. №МП 4 | 250 | <5* mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 10. Фосфати | Контр. Кл. №МП 4 | 0.50 | <0.15* mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 11. Флуориди | Контр. Кл. №МП 4 | 5.0 | 0.16±0.01 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| II. Метали и металоиди |
| 12. Живак | Контр. Кл. №МП 4 | 1.0 | <0.3* µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 13. Кадмий | Контр. Кл. №МП 4 | 5.0 | <1.1* µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 14. Мед | Контр. Кл. №МП 4 | 2.0 | <0.0083*mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 15. Никел | Контр. Кл. №МП 4 | 20 | <4.9* µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 16. Олово | Контр. Кл. №МП 4 | 10 | <5.3* µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 17. Селен | Контр. Кл. №МП 4 | 10 | <5* µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 18. Хром | Контр. Кл. №МП 4 | 10 | 5.9±0.3 µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 19. Алуминий | Контр. Кл. №МП 4 | 50 | µg.dm-3 | веднъж на две години | Да |
| 20. Желязо | Контр. Кл. №МП 4 | 200 | <5*µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 21. Калций | Контр. Кл. №МП 4 | 150 | 104.0±9.0 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 22. Магнезий | Контр. Кл. №МП 4 | 80 | <9* mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 23. Манган | Контр. Кл. №МП 4 | 50 | <10.3* µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 24. Цинк | Контр. Кл. №МП 4 | 5.0 | <0.0103*mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 25. Естествен уран | Контр. Кл. №МП 4 | 0.06 | mg/l | веднъж на две години | Да |
| 26. Натрий | Контр. Кл. №МП 4 | 200 | 12.60±0.17mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 27. Бор | Контр. Кл. №МП 4 | 1.0 | mg.dm-3 | веднъж на две години | Да |
| 28. Антимон | Контр. Кл. №МП 4 | 5.0 | µg.dm-3 | веднъж на две години | Да |
| 29. Арсен | Контр. Кл. №МП 4 | 0.05 | <0.005* mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 30. Цианиди | Контр. Кл. №МП 4 | 0.01 | mg.dm-3 | веднъж на две години | Да |

Пробонабиране:

Пробонабирането е извършено от ЛАКОС към „Еко-Консулт-Инженеринг“ООД, Сертификат №75ЛИ/20.06.2017г./ валиден до 29.07.2020 г., съгласно Протокол за вземане на извадки           № 0829/11.06.2018 г.

Докладване:

Резултатите са документирани в съответствие с Протокол от изпитване № 0832/26.06.2018 г. на ЛАКОС към „Еко-Консулт-Инженеринг“ООД;

І. Резултати от собствения мониторинг на подземни води  № МП 1

Точка на пробовземане: МП1 с координати 42º13,388” N 25º0,516” Е

Таблица 7. Второ полугодие 2018

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Основни физико-хим. Показатели |
| 1. Електропроводимост | Контр. Кл. №МП 1 | 2000 | 550.2±12.2 µs.cm‾1 | веднъж на шест месеца | Да |
| 2. Обща твърдост | Контр. Кл. №МП 1 | 12 | 5.89±0.88mgeqv.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 3.Перманганатна окисляемост | Контр. Кл. №МП 1 | 5.0 | <0.7* mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 4. Активна реакция рH | Контр. Кл. №МП 1 | >6.5 и < 9.5 | 7.02±0.14 | веднъж на шест месеца | Да |
| 5. Амониев йон | Контр. Кл. №МП 1 | 0.50 | 0.32±0.03 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 6. Нитрати | Контр. Кл. №МП 1 | 50.0 | 47.75±4.77 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 7. Нитрити | Контр. Кл. №МП 1 | 0.50 | 0.29±0.03 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 8. Сулфати | Контр. Кл. №МП 1 | 250 | 27.72±2.77mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 9. Хлориди | Контр. Кл. №МП 1 | 250 | 10.7±1.6 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 10. Фосфати | Контр. Кл. №МП 1 | 0.50 | <0.15* mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 11. Флуориди | Контр. Кл. №МП 1 | 5.0 | <0.1* mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| II. Метали и металоиди |
| 12. Живак | Контр. Кл. №МП 1 | 1.0 | <0.3* µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 13. Кадмий | Контр. Кл. №МП 1 | 5.0 | <1.1* µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 14. Мед | Контр. Кл. №МП 1 | 2.0 | <0.0083*mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 15. Никел | Контр. Кл. №МП 1 | 20 | <4.9* µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 16. Олово | Контр. Кл. №МП 1 | 10 | <5.3*µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 17. Селен | Контр. Кл. №МП 1 | 10 | <5*µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 18. Хром | Контр. Кл. №МП 1 | 10 | <4.9* µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 19. Алуминий | Контр. Кл. №МП 1 | 50 | µg. dm-3 | веднъж на две години | Да |
| 20. Желязо | Контр. Кл. №МП 1 | 200 | <5*µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 21. Калций | Контр. Кл. №МП 1 | 150 | 115±17 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 22. Магнезий | Контр. Кл. №МП 1 | 80 | <9* mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 23. Манган | Контр. Кл. №МП 1 | 50 | <10.3*µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 24. Цинк | Контр. Кл. №МП 1 | 5.0 | 0.0140±0.0001mg.dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 25. Естествен уран | Контр. Кл. №МП 1 | 0.06 | Mg/l | веднъж на две години | Да |
| 26. Натрий | Контр. Кл. №МП 1 | 200 | 9.980±0.091mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 27. Бор | Контр. Кл. №МП 1 | 1.0 | mg.dm-3 | веднъж на две години | Да |
| 28. Антимон | Контр. Кл. №МП 1 | 5.0 | µg.dm-3 | веднъж на две години | Да |
| 29. Арсен | Контр. Кл. №МП 1 | 0.05 | <0.005* mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 30. Цианиди | Контр. Кл. №МП 1 | 0.01 | mg.dm-3 | веднъж на две години | Да |

Пробонабиране:

Пробонабирането е извършено от ЛАКОС към „Еко-Консулт-Инженеринг“ ООД, Сертификат №75ЛИ /26.11.2018г./ валиден до 29.07.2020 г., съгласно Протокол за вземане на извадки          № 2114/11.12.2018г.;

Докладване:

Резултатите са документирани в съответствие с Протокол от изпитване № 2164/31.12.2018г. на ЛАКОС към „Еко-Консулт-Инженеринг“ ООД;

ІІ. Резултати от собствения мониторинг на подземни води  №МП 2

Точка на пробовземане:  МП2 с координати 42º13,518” N 25º01,050”  Е

Таблица 7. Второ полгодие 2018

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Основни физико-хим. Показатели |
| 1. Електропроводимост | Контр. Кл. №МП 2 | 2000 | 773.1±16.3 µs.cm‾1 | веднъж на шест месеца | Да |
| 2. Обща твърдост | Контр. Кл. №МП 2 | 12 | 7.14±1.07mgeqv.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 3.Перманганатна окисляемост | Контр. Кл. №МП 2 | 5.0 | 1.67±0.25mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 4. Активна реакция рH | Контр. Кл. №МП 2 | >6.5 и < 9.5 | 7.18±0.14 | веднъж на шест месеца | Да |
| 5. Амониев йон | Контр. Кл. №МП 2 | 0.50 | 0.12±0.01 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 6. Нитрати | Контр. Кл. №МП 2 | 50.0 | 37.99±3.79mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 7. Нитрити | Контр. Кл. №МП 2 | 0.50 | 0.32±0.03 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 8. Сулфати | Контр. Кл. №МП 2 | 250 | 140±14 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 9. Хлориди | Контр. Кл. №МП 2 | 250 | 16.61±2.49 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 10. Фосфати | Контр. Кл. №МП 2 | 0.50 | <0.15* mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 11. Флуориди | Контр. Кл. №МП 2 | 5.0 | 0.45±0.04mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| II. Метали и металоиди |
| 12. Живак | Контр. Кл. №МП 2 | 1.0 | <0.3* µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 13. Кадмий | Контр. Кл. №МП 2 | 5.0 | <1.1* µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 14. Мед | Контр. Кл. №МП 2 | 2.0 | <0.0083*mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 15. Никел | Контр. Кл. №МП 2 | 20 | <4.9* µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 16. Олово | Контр. Кл. №МП 2 | 10 | <5.3* µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 17. Селен | Контр. Кл. №МП 2 | 10 | 6.7±0.3µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 18. Хром | Контр. Кл. №МП 2 | 10 | <4.9* µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 19. Алуминий | Контр. Кл. №МП 2 | 50 | µg.dm-3 | веднъж на две години | Да |
| 20. Желязо | Контр. Кл. №МП 2 | 200 | <5*µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 21. Калций | Контр. Кл. №МП 2 | 150 | 108±16 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 22. Магнезий | Контр. Кл. №МП 2 | 80 | 21.21±3.18mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 23. Манган | Контр. Кл. №МП 2 | 50 | <10.3*µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 24. Цинк | Контр. Кл. №МП 2 | 5.0 | 0.0136±0.0001mg.dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 25. Естествен уран | Контр. Кл. №МП 2 | 0.06 | Mg/l | веднъж на две години | Да |
| 26. Натрий | Контр. Кл. №МП 2 | 200 | 47.64±0.17 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 27. Бор | Контр. Кл. №МП 2 | 1.0 | mg.dm-3 | веднъж на две години | Да |
| 28. Антимон | Контр. Кл. №МП 2 | 5.0 | µg.dm-3 | веднъж на две години | Да |
| 29. Арсен | Контр. Кл. №МП 2 | 0.05 | <0.005* mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 30. Цианиди | Контр. Кл. №МП 2 | 0.01 | mg.dm-3 | веднъж на две години | Да |

Пробонабиране:

Пробонабирането е извършено от ЛАКОС към „Еко-Консулт-Инженеринг“ ООД, Сертификат №75ЛИ /26.11.2018г./ валиден до 29.07.2020 г., съгласно Протокол за вземане на извадки          № 2115/11.12.2018г.;

Докладване:

Резултатите са документирани в съответствие с Протокол от изпитване № 2165/31.12.2018г. на ЛАКОС към „Еко-Консулт-Инженеринг“ ООД;

ІІІ. Резултати от собствения мониторинг на подземни води  №МП 3

Точка на пробовземане:  МП3 с координати 42º13,556” N 25º0,514” Е,

Таблица 7. Второ полугодие 2018

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Основни физико-хим. Показатели |
| 1. Електропроводимост | Контр. Кл. №МП 3 | 2000 | 369.2±8.1 µs.cm‾1 | веднъж на шест месеца | Да |
| 2. Обща твърдост | Контр. Кл. №МП 3 | 12 | 3.91±0.59mgeqv.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 3.Перманганатна окисляемост | Контр. Кл. №МП 3 | 5.0 | 4.23±0.63 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 4. Активна реакция рH | Контр. Кл. №МП 3 | >6.5 и < 9.5 | 7.46±0.16 | веднъж на шест месеца | Да |
| 5. Амониев йон | Контр. Кл. №МП 3 | 0.50 | <0.05* mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 6. Нитрати | Контр. Кл. №МП 3 | 50.0 | 6.03±0.61 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 7. Нитрити | Контр. Кл. №МП 3 | 0.50 | 0.31±0.03 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 8. Сулфати | Контр. Кл. №МП 3 | 250 | 35.94±3.59 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 9. Хлориди | Контр. Кл. №МП 3 | 250 | 10.25±1.54 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 10. Фосфати | Контр. Кл. №МП 3 | 0.50 | <0.15* mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 11. Флуориди | Контр. Кл. №МП 3 | 5.0 | 0.21±0.02 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| II. Метали и металоиди |
| 12. Живак | Контр. Кл. №МП 3 | 1.0 | <0.3* µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 13. Кадмий | Контр. Кл. №МП 3 | 5.0 | <1.1* µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 14. Мед | Контр. Кл. №МП 3 | 2.0 | <0.0083*mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 15. Никел | Контр. Кл. №МП 3 | 20 | <4.9* µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 16. Олово | Контр. Кл. №МП 3 | 10 | <5.3* µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 17. Селен | Контр. Кл. №МП 3 | 10 | <5* µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 18. Хром | Контр. Кл. №МП 3 | 10 | <4.9* µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 19. Алуминий | Контр. Кл. №МП 3 | 50 | µg.dm-3 | веднъж на две години | Да |
| 20. Желязо | Контр. Кл. №МП 3 | 200 | <5* µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 21. Калций | Контр. Кл. №МП 3 | 150 | 70.45±10.57 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 22. Магнезий | Контр. Кл. №МП 3 | 80 | <9* mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 23. Манган | Контр. Кл. №МП 3 | 50 | <10.3*µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 24. Цинк | Контр. Кл. №МП 3 | 5.0 | 0.0162±0.0001mg.dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 25. Естествен уран | Контр. Кл. №МП 3 | 0.06 | Mg/l | веднъж на две години | Да |
| 26. Натрий | Контр. Кл. №МП 3 | 200 | 8.284±0.061 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 27. Бор | Контр. Кл. №МП 3 | 1.0 | mg.dm-3 | веднъж на две години | Да |
| 28. Антимон | Контр. Кл. №МП 3 | 5.0 | µg.dm-3 | веднъж на две години | Да |
| 29. Арсен | Контр. Кл. №МП 3 | 0.05 | <0.005* mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 30. Цианиди | Контр. Кл. №МП 3 | 0.01 | mg.dm-3 | веднъж на две години | Да |

Пробонабиране:

Пробонабирането е извършено от ЛАКОС към „Еко-Консулт-Инженеринг“ ООД, Сертификат №75ЛИ /26.11.2018г./ валиден до 29.07.2020 г., съгласно Протокол за вземане на извадки          № 2116/11.12.2018г.;

Докладване:

Резултатите са документирани в съответствие с Протокол от изпитване № 2166/31.12.2018г. на ЛАКОС към „Еко-Консулт-Инженеринг“ ООД;

ІV. Резултати от собственият мониторинг на подземни води  №МП 4

Точка на пробовземане:  МП4 с координати 42º13,543” N 25º0,468” Е,

Таблица 7. Второ полугодие 2018

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Основни физико-хим. Показатели |
| 1. Електропроводимост | Контр. Кл. №МП 4 | 2000 | 547.1±12.2 µs.cm‾1 | веднъж на шест месеца | Да |
| 2. Обща твърдост | Контр. Кл. №МП 4 | 12 | 5.11±0.77mgeqv.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 3.Перманганатна окисляемост | Контр. Кл. №МП 4 | 5.0 | 0.83±0.12 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 4. Активна реакция рH | Контр. Кл. №МП 4 | >6.5 и < 9.5 | 7.12±0.14 | веднъж на шест месеца | Да |
| 5. Амониев йон | Контр. Кл. №МП 4 | 0.50 | 0.30±0.03 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 6. Нитрати | Контр. Кл. №МП 4 | 50.0 | 11.26±1.13 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 7. Нитрити | Контр. Кл. №МП 4 | 0.50 | 0.33±0.03 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 8. Сулфати | Контр. Кл. №МП 4 | 250 | 88.18±8.82 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 9. Хлориди | Контр. Кл. №МП 4 | 250 | 9.86±1.48 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 10. Фосфати | Контр. Кл. №МП 4 | 0.50 | <0.15* mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 11. Флуориди | Контр. Кл. №МП 4 | 5.0 | 0.28±0.03 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| II. Метали и металоиди |
| 12. Живак | Контр. Кл. №МП 4 | 1.0 | <0.3* µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 13. Кадмий | Контр. Кл. №МП 4 | 5.0 | <1.1* µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 14. Мед | Контр. Кл. №МП 4 | 2.0 | <0.0083*mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 15. Никел | Контр. Кл. №МП 4 | 20 | <4.9* µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 16. Олово | Контр. Кл. №МП 4 | 10 | <5.3* µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 17. Селен | Контр. Кл. №МП 4 | 10 | <5* µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 18. Хром | Контр. Кл. №МП 4 | 10 | 13.8±0.1µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Не |
| 19. Алуминий | Контр. Кл. №МП 4 | 50 | µg.dm-3 | веднъж на две години | Да |
| 20. Желязо | Контр. Кл. №МП 4 | 200 | <5*µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 21. Калций | Контр. Кл. №МП 4 | 150 | 88.81±13.32 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 22. Магнезий | Контр. Кл. №МП 4 | 80 | <9* mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 23. Манган | Контр. Кл. №МП 4 | 50 | <10.3*µg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 24. Цинк | Контр. Кл. №МП 4 | 5.0 | 0.0105±0.0003mg.dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 25. Естествен уран | Контр. Кл. №МП 4 | 0.06 | Mg/l | веднъж на две години | Да |
| 26. Натрий | Контр. Кл. №МП 4 | 200 | 35.41±0.58 mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 27. Бор | Контр. Кл. №МП 4 | 1.0 | mg.dm-3 | веднъж на две години | Да |
| 28. Антимон | Контр. Кл. №МП 4 | 5.0 | µg.dm-3 | веднъж на две години | Да |
| 29. Арсен | Контр. Кл. №МП 4 | 0.05 | <0.005* mg.dm-3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 30. Цианиди | Контр. Кл. №МП 4 | 0.01 | mg.dm-3 | веднъж на две години | Да |

Пробонабиране:

Пробонабирането е извършено от ЛАКОС към „Еко-Консулт-Инженеринг“ ООД, Сертификат №75ЛИ /26.11.2018г./ валиден до 29.07.2020 г., съгласно Протокол за вземане на извадки          № 2117/11.12.2018г.;

Докладване:

Резултатите са документирани в съответствие с Протокол от изпитване № 2167/31.12.2018г. на ЛАКОС към „Еко-Консулт-Инженеринг“ ООД;

По Условие 13.9.6

Резултати от оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземни води

- Брой извършени анализи – 8

- Несъответствия – не са установени несъответствия. Не се налагат коригиращи действия.

По Условие 13.9.7.

Извършва се периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито – брой извършени проверки – 12 – при които не са открити течове. Не се налагат коригиращи действия.

На площадката се води дневник за разливи. През 2018 г. не са допуснати разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества и препарати на територията на площадката, които могат да замърсят почвата или подземните води. На площадката са осигурени достатъчни количества сорбиращи материали за почистване в случай на разлив.

По Условие 15.3.  –  През 2018 г. не са възниквали анормални режими на работа на Инсталациите по Условие 2.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

Инсталациите по Условие 2 и Съоръженията на площадката работят в съответствие с изискванията на законодателството по околна среда.

6. Прекратяване на работата на инсталации или части от тях

Условие 16.5

По Условие 16.2. и Условие 16.3

През 2018 г. не е прекратявана или спирана работата на Инсталациите по Условие 2 или на част от тях.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. Аварии

През 2018 г. на територията на площадката е  възникнала аварийна ситуация, описана в таблица Аварийни ситуации.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 април 2018 г. | Възникнал пожар на Клетка № 2 на „ДНО” | Неустановени | Незабавно ограничаване и ликвидиране на пожара | Повишено наблюдение на обекта | Тел. 112 ПБЗН |

При възникналата аварийна ситуация – пожар, са предприети незабавни мерки за ограничаването и потушаването му. Извършено е запръстяване на засегнатия участък.  Повишено е наблюдението на обекта.

По Условие 7.3. и 7.1

За 2018 г. не са възниквали случаи на замърсявания на повърхностни и подземни води. Няма изпускане на замърсяващи вещества и препарати в околната среда включително и от гасене на пожар.

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - |  |  |  |  |  |

Оплаквания или възражения, свързани с работата на Инсталациите, за които е издадено КР, не са постъпвали през 2018 г.

8. Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно                  разрешително № 380 – НО/2009 г. на „Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ” с. Шишманци, община Раковски;

Оператор: Община Пловдив

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:                                                                             Дата: 26.03.2019 г.

Име на подписващия: Иван Борисов Тотев

Длъжност в организацията: Кмет на Община Пловдив

Съгласували:

Василка Чопкова – Директор дирекция ЕУО

Гергана Василева – Гл. експерт дирекция ЕУО

Стоян Гидиков – Управител „Консорциум екологичен завод“ ДЗЗД

Изготвил:

Валентина Кулина-Карчева – Гл. еколог „Консорциум екологичен завод“

# Text boxes

К М Е Т

Заместник-кмет ОИЗЕУО            Заместник-кмет ОСУТСИ

обучение, обмен на информация, документиране, управление на документи, записи, несъответствия и коригиращи действия, предотвратяване и контрол на аварийни ситуации, актуализация на СУОС, уведомяване

Директор дирекция      Директор дирекция     Директор дирекция       Директор дирекция          Началник отдел 
           ЕУО                            СМСТИ                               ФП                         "Счетоводство"                       УЧР

Използване на ресурси:                                                                Управление на отпадъците
- вода                                                                                               Шум
- енергия                                                                                         Опазване на почвата и подземните води
- суровини, спомагателни материали                                           Предотвратяване и действия при аварии
Емисии в атмосферата                                                                  Преходни и анормални режими на работа
Емисии на отпадъчни води                                                            Прекратяване на работата на инсталациите