Г

одишен доклад по околна среда

|  | Име | Дата | Подпис | Екземпляр № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработил: |  | 23.03.2022 |  |  |
| Проверил: |  | 23.03.2022 |  |  |
| Утвърдил: |  | 23.03.2022 |  |  |

І. УВОД –

- Наименование на инсталацията/ите, за който е издадено комплексно разрешетелно (КР) -

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация за леене на стоманени и чугунени фасонни отливки (т. 2.4.)

- Процес Рязане на скрап;

- Газови резачи за скрап – 5 броя;

- Процес Топене;

- Стоманолеярен участък;

- Електродъгова пещ 4 t, модел “JHF 2.5 – 2.6” – 2 броя;

- Чугунолеярен участък;

- Индукционна пещ модел “ПИ1-1600” – 1 брой;

- Процес Леене;

- Разливочнa кофa, 10 t – 1 брой;

- Разливочни кофи, 4 t – 3 броя;

- Сушило за кофи, 4 t – 1 брой;

- Процес  Почистване;

- Тръскащи решетки – 6 броя;

- Висящи шмиргели;

- Дробометни машини – 5 броя;

- Линия за регенерация на кварцов пясък – 1 брой

- Процес Термообработка;

- Термична газова пещ с работни размери 5000х230х1500 mm – 1 брой;

- Електрическа термична пещ с работни размери 3000х2000х1400 mm – 2 броя;

- Електрическа термична пещ с работни размери 4500х3300х1500 mm – 1 брой;

- Вана за закаляване, вода – 1 брой;

- Вана за закалка, масло – 1 брой.

- Инсталация за производство на ацетилен (т. 4.1 “а”)

- Ацетиленов генератор тип “ГАВН 0.07 – ВК10” – 1 брой.

Инсталации (дейности), непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Производство на стомана и чугун

- Процес Рязане на скрап;

    - Газови резачи за скрап – 5 броя;

- Процес Топене;

- Стоманолеярен участък;

- Електродъгова пещ 4 t, модел “JHF 2.5 – 2.6” – 2 броя;

- Чугунолеярен участък;

- Индукционна пещ модел “ПИ1-1600” – 1 брой;

- Подготовка на леярски форми

- Моделен цех;

- Процес Земеподготовка;

- Комплексна смесоподготвителна с 3 броя смесители;

- Процес Формовка;

- Формовъчна машина “Формат 20”;

- Механичен цех

  - Адрес по местонахождение на инсталацията/ите –

гр. Кресна, Промишлена зона

община Кресна, област Благоевград

- Регистрационен номер на комплексно разрешетелно (КР) -  №130/2006 г.

- Дата на подписване на комплексно разрешетелно (КР)  – 09.08.2017 год.

- Дата на влизане в сила на комплексно разрешетелно (КР) – 09.08.2017 год.

- Оператора на инсталацията/ите, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното -  „ЕНЕРГОРЕМОНТ - КРЕСНА” АД – гр. КРЕСНА

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора –

гр. Кресна, Промишлена зона, община Кресна, област Благоевград

тел./факс 07433/2314, e-mail: er_kresna@abv.bg

- Лице за контакти –инж.–  ОТ и ТБ

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора –

гр. Кресна, Промишлена зона, община Кресна, област Благоевград

тел./факс 07433/2314, e-mail: er_kresna@abv.bg

- Кратко описание на всяка от дейностите/ процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите –

Постъпващият скрап/закупен от външни фирми/ в заготвителния участък се раздробява при необходимост, като се нарязва с ацителенови резаци. Подготвеният скрап с магнитен кран се поставя в специални кошове /бади/, претегля се на кантар и с междуучастъкови колички се доставя в топилен участък. Леарските кранове повдигат бадите, поставят ги над ел. пещите и изсипват скрапа, с което подготовката на пеща за топене е приключила. Разтопяването на метала се извършва при температура около 1550 0С.

Готовият метал от ЕДП се излива в подготвените леярски кофи, а след това се разлива в предварително изработени леярски форми. След изстиване на отливките касите с леярските форми се изстръскат посредством тръскащи решетки. Една част от отпадъчната формовачна пръст се връща през линията за регенерация на кварцов пясък за повторна употреба, а другата отива на площадката за временно депониране.

Отлетите детайли отиват в чистачно-термичния участък, където се изрязват мъртвите глави, леяци, чеплъци и други. За осигуряване на гореспоменатата дейност са изградени пречиствателни съоръжения за въздух, канализационни и водопроводни мрежи, ацетилено и кислородоподаващи инсталации и сгъстен въздух.

Добиването на течна стомана и чугун се получава в Електродъговите пещи с производствен капацитет от 4 тона и индукционна пещ с капацитет 1.6 тона. Стоманата се използва за получаване на фасонни отливки. Фасонните отливки се получават в пясъчни форми . Отливките с тегло до 6 тона се формоват чрез ръчна формовка в кесони. След охлаждане на отливките се изваждат и почистват от формовачната смес на тръскаща решетка; изрязват се мъртвите глави и леякова система. По нататъшната им обработка е ръчно почистване на дефектите (метални пръски, пригар и други). За окончателно почистване отливките се дробометират /почистване на повърхностния слой посредством метални дробинки/ в дробометна камера и дробометни машини. В процеса на обработване отливките се подлагат на термична обработка за намаляване на леярските напрежения. При технологична необходимост отливката се механообработва,  и предава на клиента.

  - Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите -

Максимален капацитет на инсталациите, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

| № | Инсталация | Позиция на дейността, приложение 4 от ЗООС | Капацитет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инсталация за леене на стоманени и чугунени фасонни отливки: Стоманолеярен участък; Електродъгова пещ 4 t, модел “JHF 2.5 – 2.6” – 2 броя; Чугунолеярен участък; Индукционна пещ 1.6 t, модел “ПИ1-1600” – 1 брой; | 2.4. | 20 t/d, 5000 t/y 8 t стомана/d - за всяка пещ 2 t чугун/d |
| 2. | Инсталация за производство на ацетилен | 4.1.а | 85 m3/d, 22000 m3/y |

Максимален капацитет на инсталациите (дейностите), които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

| № | Инсталация | Капацитет |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производство на стомана и чугун: Стоманолеярен участък; Електродъгова пещ 4 t, модел “JHF 2.5 – 2.6” – 2 броя; Чугунолеярен участък; Индукционна пещ 1.6 t, модел “ПИ1-1600” – 1 брой; | 1.64 t стомана/h, 0.4 t чугун/h 0.82 t стомана/h - за всяка пещ 0.2 t чугун/h |
| 2. | Подготовка на леярски форми | 20 pcs/d, 5040 pcs/y |
| 3. | Механичен цех | - |

Годишните количества произведена продукция за всяка от инсталациите, които са определени в условие 4 от КР са следните:

Годишни количества произведена продукция в инсталациите, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

| № | Инсталация | Позиция на дейността, приложение 4 от ЗООС | Стойност |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инсталация за леене на стоманени и чугунени фасонни отливки: Стоманолеярен участък; Електродъгова пещ 4 t, модел “JHF 2.5 – 2.6” – 2 броя; Чугунолеярен участък; Индукционна пещ 1.6 t, модел “ПИ1-1600” – 1 броя; | 2.4. | 8.67 t/d; 2300 t/y; 4.3 t стомана/d - за всяка пещ; 0 t чугун/d |
| 2. | Инсталация за производство на ацетилен | 4.1.а |  |

Годишни количества произведена продукция в инсталациите (дейностите), които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

| № | Инсталация | Стойност |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производство на стомана и чугун: Стоманолеярен участък; Електродъгова пещ 4 t, модел “JHF 2.5 – 2.6” – 2 броя; Чугунолеярен участък; Индукционна пещ1.6 t, модел “ПИ1-1600” – 1 броя; | 0.54t стомана/h, 0 t чугун/h 0.27 t стомана/h - за всяка пещ 0 t чугун/h |
| 2. | Подготовка на леярски форми | 7 pcs/d, 1920 pcs/y |
| 3. | Механичен цех | - |

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда – съгласно приложение №1

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/ите –

РИОСВ – гр.Благоевград, бул. “Свобода” №1,

телефон 073/883140/12

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/ ите –

Басейнова дирекция западнобеломорски район- гр.Благоевград,

ул “Димитър Солунски” №66, тел. 073/88947103, факс 073/88947102

ІІ. Система за управление на околната среда –

Фирма „ЕНЕРГОРЕМОНТ - КРЕСНА” АД – гр.КРЕСНА докладва, че има изградена система за управление на околната среда (СУОС)   отговаряща на следните изисквания:

Структура и отговорности – притежателя на комплексното разрешително е създал процедура по околната среда, като част от СУОС. В нея са регламентирани реда, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по определяне на структурите и отговорностите по внедряването, функционирането и поддържането на системата за управление на околната среда, в т.ч. изпълнението на условията на комплексното разрешително;

Обучение – Дружеството използва, по отношение на обучението процедура, която е част от внедрена Система за управление на качеството (СУК).

Обмен на информация – Дружеството е регламентирало редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите при осъществяване на комуникации между различните нива на управление и функционалните звена в дружеството, както и между дружеството и външни заинтересовани страни, относно аспектите и системата за управление на ОС и изпълнение условията на комплексното разрешително, чрез процедура към СУК;

Документиране – Дружеството докладва, че  е осигурило на площадката актуален списък с нормативната уредба по околната среда, регламентираща работата на инсталациите.  Осигурен е списък и документиране на всички необходими инструкции, изисквани от настоящото комплексно разрешително;

Оперативно управление – Оператора докладва, че прилага всички изисквани от комплексното разрешително инструкции за експлоатация и поддържка.

Оценка на съответствие, проверка и корегиращи действия – Оператора, прилага процедура, в която са регламентирани редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по оценката на резултатността от изпълнението на условията на КР.

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации -  Дружеството е  регламентирало редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по подготовката на дружеството за действия при бедствия, аварии, катастрофи, терористични актове, инциденти и други кризисни ситуации в процедура към СУОС. Също така дружеството прилага План за действие при бедствия, аварии, катастрофи, терористични актове, инциденти и други кризисни ситуации.

Записи – Притежателя на настоящото комплексно разрешително докладва, че  е изготвил съответния списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното и съхраняване на тези документи.  Оператора води всички необходими документи и съхранява данните.

Актуализация на СУОС – Към момента на изготвяне на доклада не се е налагала актуализация на СУОС.

.

ІІІ. Използуване на ресурси –

    - Използване на вода –

Фирма „ЕНЕРГОРЕМОНТ - КРЕСНА” АД – гр.КРЕСНА използва вода за промишлени нужди от собствен водоизточник (сондажен кладенец) и за питейни нужди от градски тръбопровод на гр. КРЕСНА стопанисван от ВиК - КРЕСНА, с която има сключен договор за доставяне на питейна вода, също така и да отвежда отпадъчни води в нейна канализация. Отчитането на количеството изразходваната вода при работа на инсталациите по условие 2., попадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС в „ЕНЕРГОРЕМОНТ - КРЕСНА” АД – гр.КРЕСНА става чрез измервателното устройство, обозначено на Приложение № І.Б.1.1.3-1от заявлението (Приложение №1 от разрешителното) към Комплексното разрешително №130/2006 год.

Дружеството е създало и прилага, като част от системата за управление на околната среда инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване, основен консуматор на вода за производствени нужди - закалочни вани, за навлажняване на формовъчна смес при смесоподготовката за изработване на леярски форми и сърца към Инсталация за леене на стоманени и чугунени фасонни отливки. Прилагаме и инструкции за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода при работа на инсталациите. Дружеството, също така документира месечните и годишни количества вода и води дневник за техническо обслужване на съоръженията използуващи промишлена вода, като там биват отразявани резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа и съоръженията към инсталации попадащи в Условие №2 на Комплексното разрешително. В него се отразяват също установени течове и предприетите действия за тяхното отстраняване. Дневника се води и съхранява от отговорника по околна среда.

Фирма „ЕНЕРГОРЕМОНТ - КРЕСНА” АД – гр.КРЕСНА докладва данни от годишните количества изразходвани водни количества по инсталации включени в условие №2 на Комплексното разрешително, както и резултатите от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества вода с определените такива в условие 8.1.2. от Комплексното разрешително. Резултати са докладвани в таблица 1.1.

Таблица 1.1

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за леене на стоманени и чугунени фасонни отливки | 82 758 (m3/y) | 33.50 (m3/t) | 57378 (m3/y) | 24,9 (m3/t) | да / не |
| Инсталация за производство ацетилен | 350(m3/y) | 0.02 (m3/m3) | - | - | да / не |
| Питейна вода | - | - | 1930(m3/y) | - | - |

Операторът не е предприемал допълнителни действия за подобряване ефективността на инсталацията по отношение на употребата на вода за производствени нужди.

    - Използване на енергия –

„ЕНЕРГОРЕМОНТ - КРЕСНА” АД – гр.КРЕСНА е създала и прилага, като част от системата за управление на околната среда методика (включена към инструкцията измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия) за изчисляване на консумацията на електроенергия от инсталацията за леене на стоманени и чугунени фасонни отливки, също така инструкция за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на eлектродъговите, индукционните и електрическите термични пещи в инсталацията за леене на стоманени и чугунени фасонни отливки. Дружеството прилага и инструкции за измерване/изчисляване и документиране на консумираните количества електроенергия, от инсталациите по Условие 2 от Компклесното разрешително. Като оператора ясно е определил, кой са основните консуматори на електроенергия на площадката и какъв процент от общия разход се калкурира електроенергия.  Дружеството документира месечните и годишни количества електроенергия на площадката и води дневник за техническо обслужване на основните консуматори на електроенергия, като там биват отразявани резултатите от проверките на техническото им състояние. В него се отразяват също установени аварии и ремонти, и предприетите действия за тяхното отстраняване. Дневника се води и съхранява от отговорника по околна среда.

Фирма „ЕНЕРГОРЕМОНТ - КРЕСНА” АД – гр.КРЕСНА  докладва данни от годишните количества изразходвани електроенергия от инсталациите за производство на единица продукт електроенергия. Както и резултатите от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива в условие 8.2.1. от Комплексното разрешително. Резултати са докладвани в таблица 2.1.. До датата на изготвяне на Годишния доклад по околна среда, операторът декларира, че не са констатирани несъответствия и причини за достигане на такива, и съответно не се е налагало да бъдат предприемани действия за тяхното отстраняване.

Таблица 2.1

| Електроенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за леене на стоманени и чугунени фасонни отливки | 3.80 (MWh/t) | 2.5(MWh/единица продукт) | да / не |
| Инсталация за производство на ацетилен | - | - | - |

Операторът не е предприемал допълнителни действия за подобряване ефективността на инсталацията по отношение на употребата на енергия за производствени нужди.

    - Използване на суровини, спомагателни материали и горива –

Дружеството  докладва на РИОСВ данни от годишните количества изразходвани суровини, спомагателни материали и горива чрез инсталацията за производство на единица продукт.  Резултати от употребата на суровини, спомагателни материали и горива са докладвани в таблица 3.1., таблица 3.2. и таблица 3.3..

Таблица 3.1

|  | Суровини | Годишно количество съгласно КР (t/y) | Употребено годишно количество (t/y) | Количество за единица продукт, съгласно КР (t/единица продукт) | Употребено количество за единица продукт (t/единица продукт) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Феросилиций 45 % и 65 % | 52,07 | 8 | 0.0104 | 0.003 | да / не |
|  | Алуминий | 11.71 | 4.1 | 0.00234 | 0.002 | да / не |
|  | Фероманган 78% | 246.97 | 106.9 | 0.0494 | 0.046 | да / не |
|  | Ферохром 65% | 75.28 | 5 | 0.015 | 0.002 | да / не |
|  | Желязна руда или окалина | 27.04 | - | 0.00541 | - | да / не |
| 2 | Калциев карбид | 78.6 | - | - | - | да / не |

Забележка: В първата графа с цифри са отбелязани инсталации под обхвата на Комплексно разрешително

1. Инсталация за леене на стоманени и чугунени фасонни отливки

2. Инсталация за производство на ацетилен

Таблица 3.2.

|  | Спомагателни материали | Употребено количество за единица продукт, (t/единица продукт) | Количество за единица продукт, съгласно КР, (t/единица продукт) | Употребено годишно количество, t/y | Годишно количество, съгласно КР, t/y | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Графитови електроди | 0.004 | 0,015 | 8.9 | 75 | да / не |
|  | Вар металургична (Шлакообразуващи материали) | 0.009 | 0,032 | 21.9 | 160 | да / не |
|  | Флушпат (калциев флуорит) | 0.0017 | 0,015 | 4 | 75 | да / не |
|  | Кислород, Nm3 | 0.03 | 0,19 | 60 | 950 | да / не |
|  | Аргон, Nm3 | 0.03 | 0,1 | 60 | 500 | да / не |
|  | Пясък хромитов | 0.019 | 0,0962 | 45 | 240 | да / не |
|  | Екзотермични смеси | 0.0002 | 0,00039 | 0.5 | 1 | да / не |
|  | Водно стъкло | 0.001 | 0,218 | 3 | 545 | да / не |
|  | Смола ECOLOTEC | - | 0,0013 | - | 3.25 | да / не |
|  | Противопригарна боя | 0.0022 | 0,00232 | 5.1 | 7.5 | да / не |

Забележка: В първата графа с цифри са отбелязани инсталации под обхвата на Комплексно разрешително

1. Инсталация за леене на стоманени и чугунени фасонни отливки

Таблица 3.3

|  | Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Употребено количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | метан | - | - | 192 t/y | 0,08 kg/h | да / не |

Забележка: В първата графа с цифри са отбелязани инсталации под обхвата на Комплексно разрешително

Инсталация за леене на стоманени и чугунени фасонни отливки

    - Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива –

„ЕНЕРГОРЕМОНТ - КРЕСНА” АД – гр.КРЕСНА докладва, че е изпълнило всички изисквания по отношение на съхранението посочени в Комплексното разрешително свързани с химичните вещества и препарати.

Дружеството съхранява материали и метали (скрап) в склад № 1 посочен на Приложение.І Б.1.1.2-1 от заявлението (Приложение І от разрешителното). Склада е закрит, с бетонова основа, без връзка с канализацията. По отношението на съхранението на спомагателни материали като:

- Графитови електроди, Магнезит, Кислород Аргон, Сифонен огнеупор, Пясък хромитов,  Графит на прах/каменовъглена прах/, Противопригарна боя се извършва в склад №3 посочен на Приложение.І Б.1.1.2-1 от заявлението (Приложение І от разрешителното);

- Пясък кварцов - склад №2 посочен в същото приложение за инсталация за производство на стомана. Материалите да се съхраняват в затворени опаковки или бетонни бункери.

Прахосъдържащите материали се улавят и отвеждат в пречиствателни съоръжения – касетъчен и ръкавни филтри ФР-2И (първа, втора и трета филтърни групи). При транспортиране на прахообразуващи материали да се използват затворени (капсуловани) съоръжения, а ако това не е възможно - газовете, съдържащи прах да се улавят и отвеждат в пречиствателни съоръжения – ръкавни филтри.

Съхранението на течни горива и спомагателни материали се осъществява в резервоар за съхранение на въглероден двуокис (CO2) с обем 12,5 куб.м.

Притежателя прилага инструкция за поддържка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с експлоатационните условия и изискванията записани в комплексното разрешително.

Резултатите от проверките, както и установени течове и предприети действия за отстраняването им се документират и съхраняват в Дневници за техническо обслужване. Дневниците се водят и съхраняват от Механика.

Към дата на изготвяне на Годишния доклад по околна среда, Дружеството декларира, че не са констатирани несъответствия по прилагане на инструкциите, също така и течове от резервоара и причини за достигане до такива, и съответно не се е налагало да бъдат предприемани корегиращи действия и корекции за тяхното отстраняване.

4.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

Резултатите от собствения мониторинг през докладвания период се представят във формата, определена по-долу. Информацията съдържа описание на метода (съгласно ЕРЕВВ и PRTR), използван за получаване на резултатите.

## 4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И PRTR

Докладването е свързано с оценка на емисиите от площадката в атмосферния въздух, водните обекти/канализационната система на друг оператор и/или населено място и почвата, преноса на замърсители извън площадката, обработка и/или употребата на вредни и опасни вещества с определени прагови стойности, съгласно Решението на Европейската комисия по ЕРЕВВ. Пълен списък на вещества и техните прагови стойности са посочени в Таблица 1, приложена към настоящия образец на ГДОС.

Операторът докладва всяко вещество, чието годишно количество (емисия и/или употреба) е по-голямо от посочената прагова стойност. При представяне на ГДОС в таблица 1 се записват тези вещества, които са регистрирани и отчетената стойност. В случай, че не се превишава определения праг за дадено вещество, операторът маркира мястото в таблицата с тире, "-", за да покаже, че прагът не е превишен и в скоби посочва измереното/изчисленото годишно количество. Докладва се и метода, използван за получаване на резултатите.

Всяко вещество, за което е докладвана информация в Таблица 1, трябва да се отрази и в Таблици 2, 3, 4, 5, 7 и 8, които се отнасят до специфичните емисии от дейността на инстанцията/инсталациите. Данните, обобщени в тези таблици, ще покажат степента, до която емисиите във въздуха и водата са намалели в течение на времето, както и степента, е намалено количеството образувани или е увеличено количеството оползотворени отпадъци.

За изчисляване на емисиите е използван изчислителен метод ( М ) като са използвани периодични измервания от Акредитирана лаборатория през 2019г.

Формулата за изчисляване е съгласно Методиката за изчисляване на емисиите от предприятията за нуждите на собствения мониторинг и докладване и Инструкции за операторите за определяне и оценка на годишните емисионни товари от дейностите в обхвата на ЕРИПЗ.

Таблица 1  Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (Колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Във въздух (колона 1а) | Във води (колона 1b) | В почва (колона 1с) |  |  |
|  |  |  | Кg/год. | Кg/год. | Кg/год. | Кg/год. | Кg/год. |
| 86# |  | Фини прахови час- тици <10um (РМ10) | - (4080) (М) | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOX/NO2) | - (9960) (М) | - | - | - | * |
| 11# |  | Серен диоксид (SO2) | - (3340) | - | - | - | * |
| Ш | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) | - (-) (М) | 5 | 5 | 50 | 50 |
| Ш | 7440-43-9 | Кадмий и съединения (като Cd) | - (-) (М) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като РЬ) | - (7) (М) | 20 | 20 | 50 | 50 |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) | - (-) (М) | 20 | 20 | 500 | 10000 |
| 84# |  | Флуор и неорганични съединения (като HF) | 5000 няма измервания |  |  |  | 10000 |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (ТОС) (като | - (2860) (М) | - | - | - | ** |

Колона 1а - За изчисляване на резултатите за замърсители прах, NOx , SO2,СО, Pb, Ni, Cd, As, CxHX се използва изчислителен метод при използване резултати от  измервания на акредитирана лаборатория  с честота съгласно изискванията на КР.

Използваните методи на измерване за ТП-К1 на ЕДП1 и ЕДП2,  са :

- БДС ЕN 13284-1 за прах

- Методика  за определяне концентрацията на газови емисии чрез ФМ 03/14 за NOx , SO2 , CxHX

- БДС ЕN 14385 за As, Pb, Ni, Cd

Използвани са данни от измервания през 2019г. на Лаборатория – „ЛАБЕКСПЕРТ”ООД гр.София.

Формулата за изчисляване е :

За  Въздух

Е= С х Q х Т /10

С-концентрация в mg/Nm3

Q- дебит в Nm3 /h

  - Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Източници на замърсяване на атмосферния въздух:

Условие 9.1.  от КР разрешава експлоатацията на пречиствателното съоръжение- Ръкавен филтър  -  Номер на емисионната точка: К1, К4, К5 и К6, описано в Таблица 9.1.4.1.-Съоръжението е в експлотация.

Ръкавни филтри  -  Номер на емисионните точки:

-   Изпускащо устройство № К1 – ЕДП1 и ЕДП2

-   Изпускащо устройство № К3 – линия за регенерация на кварцов пясък

-  Изпускащо устройство № K-4 – Земеподготовка; транспортни ленти и бункери за прах

-  Изпускащо устройство № K-5 – Тръскащи решетки, пресипки на транспортна лента за пясък

- Изпускащо устройство № K-6 – Тръскащи решетки, дробометна машина и шмиргели за почистване на отливки

Описани в Таблица 9.1.4.2.-Съоръженията са в експлотация.

Източник на организирани отпадъчни газове описани в Таблица 9.1.4.2. и Таблица 9.1.4.3. без пречистване  са изпускащи устройства:

| К-2 | Сушилня за кофи 4t |
| --- | --- |
| K-7 | Термична пещ на природен газ и ел.термична пещ |
| К-9 | Термична ел. пещ СДО-10 № 1 |
| К-10 | Голямогабаритна електрическа пещ |
| К-11 | Термична ел. пещ СДО-10 №2 |

Измерванията на емисиите  в атмосферата е извършван с честота съгласно условията на КР по договор с акредитирана лаборатория /1път на 2 год./

Контрол на пречиствателното оборудване.

Прилага се писмена инструкция съгласно Условие 9.6.2.1.  за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри на ръкавните филтри с определените оптимални такива  в КР.  Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Таблица 2  Емисии в атмосферния въздух

- Изпускащо устройство – К-1 – ЕДП 1 и 2

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито- ринг *’ | Съответствие Брой/% % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |  |
| Прах/ФПЧ |  |  |  |  |  |  |
| Други** |  |  |  |  |  |  |
| Прах | мг/нм3 | 20 | - | 2.0 | Един път на две години | Да-10 % |
| Pb | мг/нм3 | 0,5 | - | 0.008 | Един път на две години | Да-16 % |
| Ni | мг/нм3 | 0,5 | - | 0.0005 | Един път на две години | Да-10% |
| Cd | мг/нм3 | 0,05 | - | 0.000007 | Един път на две години | Да-14% |
| Аs | мг/нм3 | 0,05 | - | 0.001 | Един път на две години | Да-20% |
| Mn | мг/нм3 | 1 | - | 0.03 | Един път на две години | Да-30% |
| HF | мг/нм3 | 1 | - | Няма измерване | Един път на две години | - |
| NOx | мг/нм3 | 400 | - | 101 | Един път на две години | Да-25% |
| SO2 | мг/нм3 | 400 | - | 28.6 | Един път на две години | Да-7% |
| Общ органичен въглерод | мг/нм3 | 50 | - | 31 | Един път на две години | Да 62% |

2Изпускащо устройство – К-2 – Сушилня за кофи 4t

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *’ | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Прах/ФПЧ | мг/нм3 | 20 |  | 4.6 | Един път на две години | Да-23% |
| Други** |  |  |  |  |  |  |
| Nox | мг/нм3 | 400 |  | 23 | Един път на две години | Да-57% |
| SO2 | мг/нм3 | 400 |  | 28.6 | Един път на две години | Да – 7.1% |

3.Изпускащо устройство – К-3 – Линия за регенерация на кварцов пясък

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *’ | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Прах/ФПЧ | мг/нм3 | 20 | - | 13.2 | Един път на две години | Да-66% |
| Други** |  |  |  |  |  |  |
| Nox | мг/нм3 | - | - | - | Един път на две години | - |
| SO2 | мг/нм3 | - | - | - | Един път на две години | - |

4.Изпускащо устройство – К-4 – І-ва филтърна група

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *’ | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Прах/ФПЧ | мг/нм3 | 20 | - | 8.8 | Един път на две години | Да-44% |
| Други** |  |  |  |  |  |  |

5.Изпускащо устройство – К-5 – ІІ-ра филтърна група

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *’ | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Прах/ФПЧ | мг/нм3 | 20 | - | 14.3 | Един път на две години | Да-71% |
| Други** |  |  |  |  |  |  |

6.Изпускащо устройство – К-6 – ІІІ-та филтърна група

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *’ | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Прах/ФПЧ | мг/нм3 | 20 | - | 16.2 | Един път на две години | Да-81% |
| Други** |  |  |  |  |  |  |

7.Изпускащо устройство – К-7 – Термична пещ на природен газ и ел. Термична пещ

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *’ | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Прах/ФПЧ | мг/нм3 | 20 | - | 5.8 | Един път на две години | Да-29% |
| Други** |  |  |  |  |  |  |
| Nox | мг/нм3 | 400 | - | 27 | Един път на две години | Да-6% |
| SO2 | мг/нм3 | 400 | - | 28.6 | Един път на две години | Да-7.1% |

8.Изпускащо устройство – К-8 – Линия за регенерация на кварцов пясък

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *’ | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Прах/ФПЧ | мг/нм3 | 20 | - | 14 | Един път на две години | Да - 70% |
| Други** |  |  |  |  |  |  |

9.Изпускащо устройство – К-9 – Термична ел. пещ СДО – 10 №1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *’ | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Прах/ФПЧ | мг/нм3 | 20 | - | - | Един път на две години | - |
| Други** |  |  |  |  |  |  |

10.Изпускащо устройство – К-10 – Голямогабаритна електрическа пещ

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *’ | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Прах/ФПЧ | мг/нм3 | 20 | - | - | Един път на две години | - |
| Други** |  |  |  |  |  |  |

11.Изпускащо устройство – К-11 – Термична пещ СДО-10 № 2

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *’ | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Прах/ФПЧ Прах/ФПЧ | мг/нм3 | 20 | - | - | Един път на две години | - |
| Други** |  |  |  |  |  |  |

Информация за годишните емисии от инсталацията, съобразно условията на КР.

| Изпускащо устройство № | Параметър | Емисионни норми (mg/Nm3) | Резултат от мониторинга (mg/Nm3) | Емисии (t/y) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К-1 | Прах | 20 | 2.0 | 0.18 |
|  | Pb | 0,5 | 0.0008 | 0.00007 |
|  | Ni | 0,5 | 0.0005 | 0.00004 |
|  | Cd | 0,05 | 0.00000 | 0.0000006 |
|  | Аs | 0,05 | 0.001 | 0.00009 |
|  | Mn | 1 | 0.028 | 0.002 |
|  | HF | 1 | Няма измерване | - |
|  | NOx | 400 | 101 | 9.33 |
|  | SO2 | 400 | 28.6 | 2.64 |
|  | Общ органичен въглерод | 50 | 31 | 2.86 |
| К-2 | Прах | 20 | 4.6 | 0.02 |
|  | NOx | 400 | 23 | 0.09 |
|  | SO2 | 400 | 28.6 | 0.12 |
| К-3 | Прах | 20 | 13.2 | 0.15 |
|  | NOx | 400 | - | - |
|  | SO2 | 400 | - | - |
| К-4 | Прах | 20 | 8,8 | 0.14 |
| К-5 | Прах | 20 | 14.3 | 1.36 |
| К-6 | Прах | 20 | 16.2 | 1.92 |
| К-7 | Прах | 20 | 5.8 | 0.12 |
|  | NOx | 400 | 27 | 0.54 |
|  | SO2 | 400 | 28.6 | 0.58 |
| К-8 | Прах | 20 | 14 | 0.19 |
| К-9 | Прах | 20 | - | - |
| К-10 | Прах | 20 | - | - |
| К-11 | Прах | 20 | - | - |
| Общо | Прах |  |  | 4.08 |
|  | Pb |  |  | 0.00007 |
|  | Ni |  |  | 0.00004 |
|  | Cd |  |  | 0.0000006 |
|  | Аs |  |  | 0.00009 |
|  | Mn |  |  | 0.002 |
|  | HF |  |  | Няма измерване |
|  | NOx |  |  | 9.96 |
|  | SO2 |  |  | 3.34 |
|  | Общ органичен въглерод |  |  | 2.86 |

За К-9, К-10 и К-11 няма извършени измервания поради невъзможност за натоварване на източниците.

Неорганизирани емиси и интензивно миришещи вещества не са регистрирани.

Оценката на съответствието на данните на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения съгласно Условие 9.6.2.1 и информация за извършени проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива в Таблица 9.6.1.1, 9.6.1.2 и Таблица 9.6.1.3  са :

- брой извършени проверки – постоянно отчитане на прибори

- брой установени несъответстия – не са регистрирани

- причини за несъответствия и коригиращи мерки – няма

Оценката на съответствието на данните от емисионните измервания на източниците на организирани емисии с определените условия на КР са :

- брой емисионни измервания – 8 броя

- брой установени несъответствия –няма

- корегиращи мерки – няма.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Таблица 3  Емисии в отпадъчни води (смесен поток,  дъждовни води от площадката)) във водни обекти/канализация

- Емисии в отпадъчни води-ТП-№1– производствени,   дъждовни води

  - дъждовни води от централна битова сграда, сгради ЕСДЦ, мехничен цех, цех Моделен, компресорна и кислородна станции, Складови стопанства, от площадковата пътна мрежа.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/y | 57 930 m3/y | - |  |  |
| Други** |  |  |  |  |  |
| рН | - | 5,0 –9,0 | 7.76 | Един път годишно | да |
| Неразтворени в-ва | mg/dm3 | 50 | 7,1 | Един път годишно | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,5 | 0,02 | Един път годишно | да |

Всички условия в КР, свързани с контрола на пречиствателните съоръжения, емисиите в отпадъчните води и прилагане на инструкцията за проверка на канализационната система се  изпълняват :

По Условие 10.1.3.1. Притежателят на настоящото разрешително е изготвил и съгласувал с РИОСВ план за мониторинг на емисиите в отпадъчните води от площадката съобразен с условията на разрешителното.

По Условие 10.2.1.3 Притежателят на настоящото разрешително  прилага инструкция за периодична проверка и подръжка на състоянието на водоплътната изгребна яма,включително установяване на течове и предприемане на корегиращи действия за тяхното отстраняване.

4.4. Управление на отпадъците

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | КОД | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадка | Транспортиране Собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количе ства опреде лени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално изчислено |  |  |  |
| Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, съдържащи опасни вещества | 03 01 05 | 63,99 t/y | 0.08 t/y | 0,02 t/t | 0,00003 t/t | Склад №8 | - | да |
| Шлака от пещи | 10 09 03 | 1798,69 t/y | 0,15 t/y | 0,350 t/t | 0,00007 t/t | Склад №4 | „Стройкомтранс”ЕООД | да |
| Отпадъци, неупоменати другаде (карбидна каша) | 10 13 99 | 98,2 t/y | 0 t/y | 0,039 t/t | 0 t/t | Склад №9 | „Стройкомтранс”ЕООД | - |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 277,3 t/y | 0.09 t/y | - | 0,00004 | Склад №5 | Код R4 | да |
| Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности, различни от упоменатите в 12 01 16 | 12 01 17 | 125 t/y | 0.06 t/y | 0,05 t/t | 0,00003 t/t | Склад №10 | „Стройкомтранс”ЕООД | да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 01 | 16 11 02 | 790,3 t/y | 0.16 t/y | 0,03 t/t | 0,000007 t/t | Склад №6 | Код R4 | да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 2500 t/y | 117,3 t/y | 1 t/t | 0,05 t/t | Склад №1 | Код R4 | да |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | 50 t/y | 0 t/y | 0,02 t/t | 0 t/t | Склад №3 | Код R4 | да |
| Неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества | 10 09 05* | 2 t/y | 0 t/y | 0.004 t/t | 0 t/t | Склад №13 | - | да |
| Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества | 10 09 07* | 39632 t/y | 0 t/y | 7.92 t/t | 0 t/t | Склад №4 | - | да |
| Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества | 10 09 09* | 498 t/y | 0.06 t/y | 0.10 t/t | 0.00003 t/у | Склад №10 | - | да |
| Нехлорирани и хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 1,706 t/y | 0 t/y | - | 0 t/t | Склад №11 | „Феникс-Дупница”ООД | да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 7,038 t/y | 0 t/y | - | 0t/y | Склад №11 | „Феникс-Дупница”ООД | да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | 10 t/y | 0 t/y | - | 0 t/t | Склад №7 | - | да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 2 t/y | 0 t/y | - | 0 t/t | Склад №7 | „Феникс-Дупница”ООД | да |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (Ръкавни филтри) | 15 02 02* | 2,895 t/y | 0 t/y | - | 0 t/t | Склад №10 | Код R4 | да |
| Трансформатори и кондензатори, съдържащи PCBs | 16 02 09* | 0,44 t/y | 0 t/y | - | 0t/t | Склад №14 | - | да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,1 t/y | 0 t/y | - | - | Склад №2 | „Феникс-Дупница”ООД | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,055 t/y | 0 t/y | - | - | Склад №1 | „Феникс-Дупница”ООД | да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 1000 t/y | 0 t/y | - | - | Склад №12 | - | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 1040 t/y | 24 t/y | - | - | Контейнери тип „Бобър” | Иван Трендафилов гр.Кресна | да |

- брой извършени проверки – ежемесечно.

- брой установени несъответствия – няма

- причини за несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия за 2021 год.- няма

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирмата извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, съдържащи опасни вещества | 03 01 05 | Не | Не | - | Да |
| Шлака от пещи | 10 09 03 | Не | Не | „Стройкомтранс”ЕООД | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде | 10 13 99 | Не | Не | „Стройкомтранс”ЕООД | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | Да код R4 | Да | Енергоремонт” АД – Кресна | Да |
| Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности, различни от упоменатите в 12 01 16 | 12 01 17 | Не | Не | „Стройкомтранс”ЕООД | Да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 01 | 16 11 02 | Да Код R4 | Да | „Енергоремонт Кресна”АД | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | Да код R4 | Да | „Енергоремонт” АД – Кресна | Да |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | Да код R4 | Да | Енергоремонт” АД – Кресна | Да |
| Неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества | 10 09 05* | Не | Не | - | Да |
| Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества | 10 09 07* | Не | Не | - | Да |
| Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества | 10 09 09* | Не | Не | - | Да |
| Нехлорирани и хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | Не | Не | - | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | Не | Не | - | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | Не | Не | - | Да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | Не | Не | - | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (Ръкавни филтри) | 15 02 02* | Да код R4 | Да | „Енергоремонт” АД – Кресна | Да |
| Трансформатори и кондензатори, съдържащи PCBs | 16 02 09* | Не | Не | - | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | Не | Не | - | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | Не | Не | - | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | Не | Не | - | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | Не | Не | гр.Кресна | Да |

Обобщена информация за изпълнение на Условие 11 Управление на отпадъците от Комплексно разрешително.

- Резултати от оценката на съответствието на временното съхранение с изискванията на настоящото разрешително –  няма установени несъответствия и не са предприети коригиращи действия през 2021 год.

- Резултати от оценката на съответствието на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци с условията на разрешителното –  няма установени несъответствия и предприети/планирани коригиращи действия през 2021 год.

- Образуваните отпадъци при работа на инсталацията не превишават количествата , посочени в КР.

- По условие 11.7.3 е изготвена инструкция за периодична оценка на образуваните отпадъци.

- По условие 11.3.4 са осигурени контейнери за съхранение и удобно транспортиране на отпадък с код 20 01 21* Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак и са спазени изискванията на Наредба №2/23.07.2014г.

- По отношение на изпълнението на Условие 11.3.7. от настоящото разрешително, „ЕНЕРГОРЕМОНТ-КРЕСНА” АД – гр.КРЕСНА събира образуваните на площадката отпадъци с код и наименование 13 03 07* Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа и 15 01 10* Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества разделно, на обособени части в склад №7., обозначена на Приложениe №1.Б.1.1.2-1А от Заявлението. Площадката трябва е с трайна настилка (бетон), да има ясни надписи за вида на отпадъка, който се третира в нея и да бъде ясно отделена от останалите съоръжения в обекта;

- По условие 11.3.8 е разработена инструкция за поддръжка на площадките за временно съхраняване на отпадъци с условията на Комплексно разрешително.

- По условие 11.4.1 е разработена инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъци с условията на КР.

- По условие 11.5.2 е разработена инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените такива в условията на КР. .

- По условие 11.6.2 е разработена инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените такива в условията на КР. Същата е прилагана  през 2020 год..

- По условие 11.7.1, 11.7.2 и 11.7.3 е създадена организация по измерване, преброяване и изчисляване за отпадъците, които се генерират от инсталациите.

- По условие 11.7.3 е разработена инструкция за оценка на съответствието на количества образувани отпадъци с условията на КР и установяване на несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

- По условие 11.9.1 са представени годишни отчети за образуваните отпадъци   в  ИАОС гр.София.

4.5 Шум

Във връзка с прилагане на условие 12.2.2 и 12.3.3, Дружестовото е извършило мониторинг на шума от акредитирана лаборатория. Резултатите от проведения мониторинг са показани в Таблица Шумови емисии.

Таблица Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през деня/ нощта | Норма, dB А. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Т.1 северозападно от обекта и на 10 м. след оградата | 54.9 | Ден | 70 | Да |
| Т.2 на 80м. югозападно от Т.1 и на 10 м. след оградата срещу ІІІ-та филтърна група | 58.4 | Ден | 70 | Да |
| Т.3 на 80м. югозападно от Т.2 и на 10 м. след оградата срещу ІІ-та филтърна група | 51.4 | Ден | 70 | Да |
| Т.4 на 50м. югозападно от Т.3 и на 10 м. след оградата срещу І-та филтърна група | 60.0 | Ден | 70 | Да |
| Т.5 на 30м. югозападно от Т.4 | 64.6 | Ден | 70 | Да |
| Т.6 на 20м. югоизточно от Т.5 | 68.2 | Ден | 70 | Да |
| Т.7 на 50м. югоизточно от Т.6 срещу газоочистна инсталация на ЕДП | 68.4 | Ден | 70 | Да |
| Т.8 на 50м. югоизточно от Т.7 | 67.9 | Ден | 70 | Да |
| Т.9 на 30м. югоизточно от Т.8 и на 5м. преди оградата | 68.2 | Ден | 70 | Да |
| Т.10 на 50м. югоизточно от Т.9 и на 20м. след оградата | 66.1 | Ден | 70 | Да |
| Т.11 на 15м. североизточно от Т.10 и на 20м. от оградата | 67 | Ден | 70 | Да |
| Т.12 на 30м. североизточно от Т.11 | 62.8 | Ден | 70 | Да |
| Т.13 на 30м. североизточно от Т.12 | 58.0 | Ден | 70 | Да |
| Т.14 на 20м. североизточно от Т.13 | 53.3 | Ден | 70 | Да |
| Т.15 на 100м. северозападно от Т.14 и на 35м. от производствена сграда | 51.7 | Ден | 70 | Да |

По изпълнение на Условие 12.3.3. от КР№130/2006

- Оплаквания от живущи около площадката;

- Жалби от живущи около площадката-НЯМА. Фирмата се намира в промишлена зона извън  населеното място. Не са регистрирани оплаквания на живущи около площадката.

- Резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения;

- брой извършени проверки-15 броя измервания

- брой установени несъответствия-няма

- предприети коригиращи действия- не се налага

- Установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/планирани коригиращи действия - няма

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване –

Съгласно условията от КР  са поставени условия за провеждане на мониторинг на подпочвените води. Разработена е и се прилага инструкции за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. Както и инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата и подземните води и третирането на образуваните отпадъци. До момента на докладване не са констатирани наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито на площадката.

Съгласно Условие 13.3.1. притежателят на КР е изготвил и съгласувал план за мониторинг на подземните води с БД и ИАОС съобразен с условията на настоящото разрешително . Съгласно Условие 13.3.2 се наблюдават показателите, посочени в Таблица № 13.3.2  от КР.

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробо вземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР – Екологичен праг | Концентрация в подземните води, съгласно КР – Праг на замърсяване | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | Сондажен кладенец | - |  | 7.03 | Два пъти годишно | Да |
| Нефтопродукти | Сондажен кладенец | 50 | 500 | 0.3 | Веднъж на 5 години | Да |
| Желязо общо | Сондажен кладенец | 50 | 200 | 0.03 | Два пъти годишно | Да |
| Олово | Сондажен кладенец | 30 | 200 | 0.01 | Веднъж на 5 години | Да |
| Цинк | Сондажен кладенец | 200 | 1000 | 0.005 | Два пъти годишно | Да |

- Резултатите  от оценката на съответствие  на    концентрациите  на вредни вещества в подземните води с определението в условията на КР

-   брой извършени анализи -5 броя
 -  установени   несъответствия-нямя

-   причини   за   несъответствията   и   предприети/планирани коригиращи действия-не се предвиждат

По Условие 13.2.2. притежателят на настоящото разрешително докладва за резултатите от мониторинг на почвите в таблицата по-долу. Броят и разположението на пунктовете за мониторинг е съгласуван с РИОСВ и ИАОС.Извършен е мониторинг на почви през 2016г.

По Условие 13.1.1,Условие 13.1.2 и Условие 13.1.3 притежателят на настоящото разрешително  прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в почвите с измерените такива –  установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия .

| Показател | Концентрация в почвите/базово състояние/съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг mg/ kg | Честота на мониторинг | Допуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1Желязо | - | 1 | 21333 | Един път на 10 год. | - |
| 1.2Цинк | 58,6 ± 5,27 | 1 | 37.9 | Един път на 10 год. | 450 |
| 1.3Олово | 20,6 ± 1,44 | 1 | 5.47 | Един път на 10год. | 150 |
| 2.1Желязо | - | 2 | 29137 | Един път на 10год. | - |
| 2.2 Цинк | 59,3 ± 5,34 | 2 | 52.6 | Един път на 10год. | 450 |
| 2.3 Олово | 12,1 ± 0,85 | 2 | 12.14 | Един път на 10год. | 150 |
| 3.1Желязо | - | 3 | 25553 | Един път на 10год. | - |
| 3.2 Цинк | 55,9±5,03 | 3 | 53.3 | Един път на 10год. | 450 |
| 3.3 Олово | 12,1 ± 0,85 | 3 | 12,4 | Един път на 10год. | 150 |
| 4.1Желязо | - | 4 | 19136 | Един път на 10год. | - |
| 4.2 Цинк | 42,3 ± 3,81 | 4 | 40.9 | Един път на 10год. | 450 |
| 4.3 Олово | 7,44 ± 0,52 | 4 | 8.51 | Един път на 10год. | 150 |

-брой извършени анализи – 4бр.

-установени несъответствия – няма

- предприети корегиращи действия – не се предвиждат

От извършеният мониторинг на почвите и получените резултати по протоколи и сравняване с Наредба №3/01.08.2008г за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите е видно ,че няма превишаване на допустимите норми посочени в Наредбата.

Собствен  мониторинг за състоянието на почвите на територията на производсвената площадка съгласно КР се извършва веднъж на 10 години.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР) –

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях –

Към настоящия момент  декларираме, че не са взети решения за   прекратяване на дейността на инсталации или части от тях.

7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения –

7.1.Аварии –

Към настоящия момент от дейността на Дружеството, декларираме, че не сме имали аварии или аварийни ситуации, които да са възникнали вследствие дейността на дружеството и да са застрашили по някакъв начин живота и здравето на населението и околната среда.

Таблица 7.1.

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

* n/a – not applicable

7.2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР –

Към настоящия момент от дейността на Дружеството, декларираме, че няма постъпили оплаквания (за миризми, шум, води, въздух и др.) или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които ни е издадено КР.

Таблица 7.2.

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

* n/a – not applicable

8.Подписване на годишния доклад

Годишният доклад е подписан от оператора на инсталацията или от упълномощено от него лице. Към него се прилага декларация в следния текст:

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверавам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №130/2006 г. на „ЕНЕРГОРЕМОНТ - КРЕСНА” АД – гр.КРЕСНА за Инсталации за леене на стоманени и чугунени фасонни отливки.

Не възразявам срещу предоставяне от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис: ...........................                                                   Дата: 23.03.2022г.

Име на подписващия:

Длъжност в организацията: Изп.Директор