ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Г О Д И Ш Е Н   Д О К Л А Д  П О  О К О Л Н А

С Р Е Д А  ( ГДОС)

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО АКТУАЛИЗИРАНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 204-НО-ИО-А1 / 2013

/КОРИГИРАН /

СОЗОПОЛ

2014 г.

Въведение

Основание за изготвяне на Годишен доклад по околна среда (ГДОС)

Община Созопол притежава Комплексно разрешително № 204-НО-ИО-А1/2013 г. и настоящият Годишен доклад по околна среда (ГДОС) се изготвя на основание чл. 125, т. 5 от ЗООС и Условие 5.10.1 от цитираното  Комплексно разрешително, съгласно които Община Созопол се задължава да изготвя, публикува и представя ежегодно в РИОСВ – Бургас и БД – Черноморски район - Варна Годишен доклад за изпълнението на дейностите през 2013 г., за които е предоставено Комплексно разрешително, в срок до 31 март на съответната година, следваща година, за която се отнася.

Този Доклад е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед на министъра на околната среда и водите № РД 806/31.10.2006 г. “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително”.

Формата му дава възможност, необходимата информация лесно да бъде прехвърлена в база данни, с помощта на които България да изпълни поетите ангажименти съгласно директивата за КПКЗ, Решението за Европейски регистър на емисиите на вредни вещества (EPER) и Протокола на Икономическата комисия за Европа (ИКЕ) на ООН за регистри на емисии и трансфер на замърсявания (PRTR).

Комплексното разрешително е издадено на основание чл.120, ал. 1 предложение пето, във връзка с чл.124, ал. 2, т.2 и т.5 и ал. 3 и чл. 126, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 16, ал.13 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС № 238/02.10.2009г.)

СЪДЪРЖАНИЕ:

3.1. УВОД ......................................................................................................................... 5 стр.

3.1.1  Наименование на инсталацията, за която е издадено К Р ................................ 5 стр.

3.1.2  Адрес по местонахождение на инсталацията .................................................... 5 стр.

3.1.3  Регистрационен номер на КР ..................................................... ........................ 5 стр.

3.1.4  Дата на подписване .............................................................................................. 5 стр.

3.1.5  Дата на влизане в сила на КР .............................................................................. 5 стр.

3.1.6  Оператор на инсталацията ................................................................................... 5 стр.

3.1.7  Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/ оператора .............................. 5 стр.

3.1.8  Лице за контакти ................................................................................................... 5 стр.

3.1.9  Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти...................................... 5 стр.

3.1.10 Кратко описание на всяка от дейностите / процесите, извършвани в

инсталацията ........................................................................................................ 5 стр.

3.1.11 Производствен капацитет на инсталацията ...................................................... 6 стр.

3.1.12 Организационна структура, отнасяща се до управлението на околната

среда  ..................................................................................................................... 7 стр.

3.1.13 РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията ............................. 7 стр.

3.1.14 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията ........ 7 стр.

3.2. Система на управление на околната среда ............................................................ 8 стр.

3.3. Използване на ресурси .............................................................................................15 стр.

3.3.1. Използване на вода ................................................................................................15 стр.

3.3.2. Използване на енергия ..........................................................................................18 стр.

3.3.3.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти ..........19 стр.

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА .20 стр.

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ)

и PRTR ....................................................................................................................... 20 стр.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух...............................................20 стр.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води...................................23 стр.

4.4. Управление на отпадъците.......................................................................................28 стр.

4.5. Шум ............................................................................................................................37 стр.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване ......................................37стр.

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В

СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР) ................................ 39 стр.

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ40 стр.

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ ИЛИ

ВЪЗРАЖЕНИЯ.......................................................................................................... 40 стр.

7.1. Аварии....................................................................................................................... 42 стр.

7.2. Оплаквания или възражения................................................................................... 42 стр.

Декларация........................................................................................................................ 43 стр.

Приложение1 Таблици:

Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR................................................................. 44 стр.

Таблица 2. Емисии във въздуха..................................................................................... 44 стр.

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и /

или дъждовни) във водни обекти/канализация..............................................................54 стр.

Таблица 4. Образуване на отпадъци.............................................................................. 58 стр.

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци........................................ 61 стр.

Таблица 6. Шумови емисии............................................................................................62 стр.

Таблица 7. Опазване на подземни води........................................................................ 62 стр.

Таблица 8. Опазване на почви....................................................................................... 71 стр.

Таблица 9. Аварийни ситуации..................................................................................... 71 стр.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на

инсталациите, за които е издадено КР........................................................................... 71 стр.

3.1. УВОД

3.1.1  Наименование на инсталацията, за която е издадено Комплексно разрешително:

“РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ СОЗОПОЛ, ПРИМОРСКО И ЦАРЕВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. РАВАДИНОВО”

3.1.2  Адрес по местонахождение на инсталацията:

с. Равадиново, м. “Чоплака” общ. Созопол, обл. Бургас

3.1.3  Регистрационен номер на КР:

№ 204 –НО-ИО-А1/ 2013

3.1.4  Дата на подписване:

17.07.2013 г.

3.1.5  Дата на влизане в сила на КР:

06.08.2013 г.

3.1.6  Оператор на инсталацията:

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

3.1.7  Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/ оператора:

гр. Созопол, общ. Созопол,

обл. Бургас, пл. “Хан Крум” № 2

тел. номер: 0550/25701

факс: 0550 /22438

e-mail : sozopol_obshtina@abv.bg

3.1.8  Лице за контакти:

инж.Даниела Георгиева Мархолева – Ръководител депо

3.1.9  Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти:

гр. Созопол, общ. Созопол,

обл. Бургас, пл. “Хан Крум” № 2

тел. номер: 0889/953 333

факс: 0550 /22438

e-mail на оператора: rdno_ sozopol @abv.bg

3.1.10  Кратко описание на всяка от дейностите / процесите, извършвани в инсталацията:

Регионално депо за неопасни отпадъци, обслужващо общините Созопол, Приморско и Царево. В Регионалното депо има следните клетки: клетки с № №1,2,3 за НО. На депото се приемат битови  производствени и строителни отпадъци. Към Регионалното депо са изградени  ЛПСОВ и БПСОВ за третиране на отпадните води от инсталацията.

3.1.11 Производствен капацитет на инсталацията: Таблица 4.1 от КР № Инсталация Позиция на дейността по Приложение №4 на ЗООС Капацитет съгл. КР [t/24h] Капацитет съгл. КР [t] Количество депонирани отпадъци [t] 2013г. Максимално депонирано количество t/24h 2013 1 Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево в землището на с. Равадиново Клетка 1; Клетка 2; Клетка 3; 5.4 120 368 075 90 105 44 550 233 420 6319.14 17101.70 23420.84 >120 Годишно количество депонирани отпадъци за инсталациите, за които в Условие 4 е определен максимален капацитет до 26163 t/y: - Условие 11.2.1. от Копмплексно разрешително Количество депонирани отпадъци в тонове: за 2013г.- 23420.84 t от началото на експлоатацията 06.07.2009-31.12. 2013г.- 80993,72 t От таблицата е видно, че Условие 4.1 от КР не е спазено. Условие 4.2. от КР се изпълнява.

3.1.12 Организационна структура, отнасяща се до управлението на околната среда

3.1.13  РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:

Регионална инспекция по околна среда и води – Бургас

8000 гр. Бургас, жк. “Лазур” ул. “Перущица” № 67  ПК 219

3.1.14  Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията:

Басейнова Дирекция “Черноморски район”

9000 гр.Варна, ул. “Александър Дякович” № 33,

3.2. СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- Обучение

Изготвен е списък на персонала, който да извършва дейностите по изпълнение на условията в КР.

Обучението на персонала е свързано със спазване на разработените инструкции, изискващи се в КР – с тяхното прилагане и документиране на резултатите от всички дейности по условията в КР.

- Компютърно обучение – софтуерно обучение

- Курсове по безопасност на работа и охрана на труда на всеки три месеца

- Обмен на информация

- Всички доклади (за мониторинг, доклад за експлоатация и др.) се правят в 2 екземпляра за община Созопол и Оператора.

- Всички нови разпоредби и нормативни документи, издадени от МОСВ, ИАОС и Държавен вестник, се прилагат своевременно и в определените срокове.

- В община Созопол е предоставена документация за начина на експлоатация на РДНО за водене на отчетност и за периодичния мониторинг, провеждан от лабораторията на ИАОС. Тази информация е за достъп на населението.

- В Регионалното депо за НО се съхранява списък с имената, длъжностите, местоположение на работните места, телефоните и други възможни начини за свързване с отговорните лица и персонала, отговорен за изпълнение на КР.

- Документиране:

Инструкциите и прилежащата документация се намират при отговарящия за експлоатирането на Регионалното депо за НО на общините Созопол, Приморско и Царево – инж. Цоню Дянков – Ръководител депо.

- Управление на документи

Актуалните документи, свързани с изпълнението на условията в КР, се намират на разположение на персонала и на лицата, които ги прилагат. Всички инструкции се съхраняват в администрацията на Регионалното депо за неопасни отпадъци и са на разположение на компетентните органи. Всички документи се съхраняват в администрацията на Регионалното депо за НО.

- Оперативно управление

Съгласно КР са изготвени и одобрени инструкции, съхранявани в администрацията на Регионалното депо в писмен вид и се предоставят при поискване от компетентните органи.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Съгласно КР е изготвена и се спазва инструкцията за периодична оценка на съответствието с изискванията на КР. Притежателят на КР е изготвил и прилага писмени инструкции за установяването на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия в това число и в управлението на ОС.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Не са възниквали аварийни ситуации, които да застрашават околната среда и здравето на хората и не се е налагало преразглеждане и актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/ пречиствателното оборудване и Аварийния план.

В депото е разработен план за действия при бедствия и аварии. Изградена е оперативна група за действия при евентуално възникване на аварии. В началото на всяка година се разработва план за подготовка на органите за управление и на спасителните групи. Целта на ръководството на депото е чрез непрекъсната превантивна дейност и спазване на инструкцията за работа на инсталациите да се сведат до минимум аварийните ситуации.

- Записи

Всички записи, регламентирани в документите, се водят редовно и са на разположение на заинтересованите страни.

Всички резултати от наблюдението на емисионните и технически показатели, от оценка на съответствието им с изискванията на условията в КР и коригиращите действия се документират, съхраняват и се предоставят при поискване от компетентния орган.

- Докладване

Съгласно условията на комплексното разрешително и на нормативната уредба ежегодно в Годишния доклад по околна среда се докладват всички дейности, регламентирани по КР.

Своевременно се докладва в РИОСВ при превишения в емисионните норми след извършване на собствения мониторинг. Ежегодно се изготвя и представя годишен доклад в РИОСВ  и БД за изпълнение на дейностите, за които е издадено КР.

- Актуализация на СУОС

През годината периодически се приемат периодични оценки по проблемите на опазване на околната среда и се набелязват коригиращи действия.

С влизането в сила на настоящото разрешително притежателят прилага системата за СУОС, която отговаря на посочените в разрешителното изисквания. Определени са отговорни лица по дейностите за изпълнението в него. Поддържа се актуален списък на определените отговорни лица, който се предоставя при поискване от компетентните органи.

Персоналът, изпълняващ задачи по условията в КР, има необходимата компетентност, придобита на основата на подходящо обучение и опит.

| Условия по КР №204/2013г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 4.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да експлоатира инсталацията по Условие 2. без да превишава капацитета, посочен в Таблица 4.1. Условие 4.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване или изчисляване на годишното количество депонирани отпадъци за инсталацията по Условие 2. Условие 4.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишното количество депонирани отпадъци за инсталацията по Условие 2. Условие 5.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да определи персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Условие 5.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да изготви и поддържа списъци на: персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното; лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Условие 5.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява списъците по Условие 5.1.2. и да ги актуализира при всяка промяна на персонала/лицата или отговорностите. Условие 5.2.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да определя потребностите от обучение на персонала/лицата и да изготвя годишни програми за обучение, които да се актуализират в зависимост от нуждите за обучение на персонала/лицата. Условие 5.3.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да поддържа актуална информация относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Информацията да бъде достъпна за всички служители. Условие 5.3.2. Операторът да поддържа актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи). Условие 5.4.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да осигури на площадката актуален списък с нормативни актове, които се отнасят към работата на инсталацията. Условие 5.4.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да осигури на площадката списък и документиране на всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително и тяхното съхраняване на достъпно за всички служители място площадката, както и от лицата, отговорни за тяхното изпълнение. Условие 5.4.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да осигури на площадката, списък на кого от персонала/отговорните лица какъв документ е предоставен. Условие 5.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация Условие 5.6.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да изготви всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното. Условие 5.7.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително. Условие 5.7.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното. Условие 5.7.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Условие 5.7.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/ съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове, уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/ технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби. Условие 5.8.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за преразглеждане и при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария. Условие 5.8.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за аварийно планиране и действия при аварии, в които да се уточняват дейностите по: определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария; определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. При определянето да се включат и аварийни ситуации в резултат на наводнение или земетресение; определяне на възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и да се изберат действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации да се документира избрания начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията. определяне на начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие; определяне на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се прилага винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката; определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия; определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария; определяне на необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното съхранение; определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност; определяне и редовна актуализация на списъка на персонала (с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии. Условие 5.8.3. Инструкцията по Условие 5.8.2 да се прилага и актуализира при всяка промяна на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката, както и при възникване на аварийни ситуации и/или аварии. Резултатите да се документират. Условие 5.9.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието с изискванията на условията в комплексното разрешително. Условие 5.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява данните за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. Условие 5.9.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното /пречиствателното оборудване. Условие 5.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да изготви списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното и съхраняване на тези документи. Условие 5.9.5. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от прилагане на писмената инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/ съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове и уведомяването на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни / технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби. Условие 5.11.1. Притежателят на настоящото разрешително да актуализира системата за управление на околната среда при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова. | През 2013г. е превишен денонощният капацитет през м. Юли-19 превишения, м. Август-26 превишения, и м. Септември-1 превишение, поради сезонния характер на туризма в общините, депониращи отпадък в РДНО. На годишна база депонирания отпадъкът не превишава разрешените количества по КР. Прилага се инструкция. Данните за количеството депонирани отпадъци в клетка №1 са представени в Таблица 4.1 към точка „ Производствен капацитет на инсталацията”. Към 02.12.2013г. е извършена актуализация на списъка на лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Изготвени са списъци. Списъците се съхраняват и актуализират. Изготвена е годишна програма за обучение на персонала за 2013г. Подържа се актуален списък. Последна актуализация 03.10.2013г. Подържа се актуален списък. Последна актуализация 03.10.2013г. Подържа се актуален списък. Последна актуализация 02.12.2013г. Подържа се актуален списък с инструкциите които се изискват с актуализираното комплексно разрешително. Последна актуализация 06.08.2013г. Условието се изпълнява. Условието се изпълнява. Инструкциите са изготвени. Не се прилагат инструкции по мониторинг на емисионните показатели по Условие 9 Емисии в атмосферата и Условие 10 Емисии на отпадъчни води поради това, че към момента ПСОВ е в процес на реконструкция и не работи. Не се прилагат писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното. По Условие 9 Емисии в атмосферата и Условие 10 Емисии на отпадъчни води, тъй като пречиствателните съоръжения не са функционирали. Има изготвена инструкция. Има изготвена инструкция. Към настоящия момент не са възниквали аварийни ситуации. Не се е налагало актуализиране на инструкциите за работа на технологичното или пречиствателното оборудване. Има изготвена инструкция. Веднъж месечно се провеждат занятия с личния състав и се изготвят протоколи. Документацията се съхранява на депото и се представя на компетентните органи. Към настоящия момент няма промяна на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката и не са възниквали аварийни ситуации. Данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието с изискванията на условията в комплексното разрешително се документира. Документира се. Не се е налагало преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване. Изпълнява се. Има изготвена инструкция. Към момента не се налагало прилагането на инструкцията. По време на годишна проверка от 04-06.12.2013г. от РИОСВ-Бургас са установени фактически грешки при актуализиране на инструкциите. Дадено е предписание за отстраняване на грешките и представяне в РИОСВ-Бургас на актуализираните инструкции. Инструкциите са актуализирани и са представени на електронен носител в РИОСВ-Бургас. |
| Условие 7.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от изпълнение на Условие 7.1. и Условие 7.4. като част от ГДОС. | По Условие 7.1. през периода не е имало аварийни или други замърсявания и не се е налагало уведомяване на посочените лица и организации. По Условие 7.4. са информирани РИОСВ и БДУВ в частта “Води” за резултатите от мониторинга, определен с условията на разрешителното |

3.3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

3.3.1. Използване на вода

Община Созопол е сключила Договор №201485/17.05.05г. с “ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД – Бургас за използване на вода за производствени и питейно-битови нужди. Монтирано е измервателно устройство във водомерна шахта до изградената помпена станция. През 2013г общото количество консумирана вода за депото е била 1373м3, като за периода 01.01-31.12 2013г. са използвани 168м3 за питейно-битови и 1205м3производствени нужди .

Таблица 3.1.( по Условие 8.1. от КР) за 2013г.

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Използвано годишно количество за производствени нужди за период 01.01.13г.-31.12.13г. | Годишна норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталацията по Условие 2 | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВиК мрежа градски водопровод | няма норма | 0,0933 m3 /t | 1205m3 | 0,0514 m3 /t | Да |

| Условия по КР №204/2013г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.1.1. Използването на вода за производствени нужди да става единствено при наличие на Разрешително за водоползване, издадено съгласно изискванията на Закон за водите, и/или при наличие на актуален договор с ВиК оператор и при спазване на условията в документите уреждащи законосъобразното използване на вода. | Има сключен договор “ВиК” ЕАД гр. Бургас № 201485/2005г. |
| Условие 8.1.2. При работа на инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС, количеството използвана вода за производствени нужди да не превишава количеството в Tаблица 8.1.2 | Количество вода за m3/t депониран отпадък за 2013г. – 0.0514 m3/t не превишава количеството в Tаблица 8.1.2 |
| Условие 8.1.3. Притежателят на настоящето разрешително да прилага инструкции за експлоатация и поддръжка на автоцистерна с оросителна система към процеса на оросяване на депонираните отпадъци, който процес е основен консуматор на вода за производствени нужди | Прилага се инструкция. |
| Условие 8.1.4. Притежателят на настоящето разрешително да прилага инструкции за извършване на проверки техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. | Извършени са 51 бр. проверки на водопроводната мрежа. Течове не са установени |
| Условие 8.1.5.1. Притежателят на настоящето разрешително да отчита общото количество използвана вода на площадката, чрез измервателното устройство във водомерна шахта на вход на площадката, обозначено в приложение “Ж” –13.1 Чертеж №10 от заявлението | Има монтирано ИУ във водомерна шахта преди вход ПС на депото. Отчита се общото количество използвана вода на площадката. |
| Условие 8.1.5.2. Притежателят на настоящето разрешително да прилага методика за изчисляване на количеството използвана вода за производствени нужди от инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на приложение №4 от ЗООС и свързаните с нейната експлоатация съоръжения. | Прилага се методика за изчисляване на количеството използвана вода за производствени нужди. |
| Условие 8.1.5.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода при работа на инсталацията по Условие 2., попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. Документираната информация да включва: Годишнa консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС; Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС. | Прилага се инструкция. Води се документация. |
| Условие 8.1.5.4. Притежателят на настоящето разрешително да прилага инструкции за оценка на съответствието изразходваните количеството вода за производствени нужди с определените в разрешителнито. Инструкцията да включва установяване на причините за несъотвествията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират и съхраняват. | Прилага се инструкция. |
| Условие 8.1.5.5. Притежателят на настоящето разрешително да документира резултатите от техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване. Резултатите да се съхраняват. | Резултатите се документират и съхраняват. |
| Условие 8.1.5.6. Резултатите от изпълнението на инструкцията по Условие 8.1.3. да се документират, съхраняват и да се предоставят при поискване от компетентните органи. | Резултатите се документират и съхраняват. |
| Условие 8.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, за количеството на използваната вода, изразено като: - Годишна норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС за календарната година. | Представени са в Таблица 3.1. |
| Условие 8.1.6.2. Притежателят на разрешителното да докладва като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на измерените водни количества с определените такива в Таблица 8.1.2, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Депото се захранва с питейна вода от градския водопровод въз основа на актуален писмен договор с “ВиК” ЕАД гр. Бургас /по Условие 8.1.1. от КР/. В депото е изготвена инструкция за системни проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа. Резултатите от проверките се отразяват и съхраняват в дневника на отговорното лице като на база показанията на водомерите се отчитат месечните и Годишна норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталацията по Условие 2: • Изразходваното количество вода на депото е 0.0514 мЗ/тон депониран отпадък. • През 2013г. са извършени 51 проверки на водопровода. Не са установени аварии. Извършват се проверки ежеседмично с цел недопускане на аварии и своевременното им отстраняване. По водопреносната мрежа не са открити течове. Тя се проверява и поддържа съгласно инструкцията. |

Оценката на съответствието показва, че изчислените количества вода не надвишават зададените стойности в КР .

3.3.2. Използване на енергия

Монтиран е електромер в електрическото табло на трансформатора, монтиран в района на депото. За отчетния период 01.01-31.12 2013г. консумираната електроенергия за производствени нужди на депото е 11.79 МW/h.

Таблица 3.2. ( по Условие 8.2.1.1. от КР) за 2013г.

| Електроенергия/ Топлоенергия | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, MWh/единица продукт | Годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по Условие 2, | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013г. | 2013г. |
| Електроенергия | 0.0084 MWh/t | 0.0005 MWh/t | Да |

| Условия по КР №204/2013г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС на: - Изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС за календарната година; - резултатите от оценката на съответствието на количествата електроенергия с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Представени са в Таблица 3.2. Има съответствие и не се налагат коригиращи действия. |

3.3.3.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

| Условия по КР №204/2013г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.4.1. Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси, да бъдат опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Информационните листове за безопасност да отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент 453/2010. Условие 8.3.4.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява на площадката и да представя при поискване на РИОСВ копия от информационните листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и смеси, спомагателни материали и горива. Условие 8.3.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС данни от извършените проверки съгласно Условия 8.3.4.4., 8.3.4.6., 8.3.4.7. и 8.3.4.8.,включващи: брой и обект на извършените проверки; брой установени несъответствия; причини за несъответствие; предприетите коригиращи действия. | Материалите са опаковани, етикирани и снабдени с информационни листи. Информационни листи се съхраняват на РДНО и се представят при поискване на РИОСВ В района на депото се съхраняват приблизително: - 4м3дизелово гориво в резервоар (цистерна) с обем 5м3, на която е изградена обваловка в обем равен на 110% от обема на резервоара; - 2 м3 Fe Cl3 в резервоар (цистерна) с обем 6м3, която също има изградена обваловка. Единствено спомагателни материали – земни маси, добити при работата по изграждане на новите клетки, се съхраняват на депо извън територията на РДНО. Техническото обслужване на автопарка се извършва съгласно изминатите километри/моточасове, отразени в съответни Формуляри. По-сериозни ремонти се извършват от "ЕСБ-София" ЕООД. Отработените масла се съхраняват на временна площадка за съхранение на опасни отпадъци. Сключен е договор с фирма “Спекта ауто”–Бургас за предаване за преработване и рециклиране на отработените масла. На резервоарите са извършени 51 бр. проверки, като за целта се водят съответни дневници. Проверките на съоръженията, цистерните и обваловките за съхранение на дизелово гориво и железен трихлорид се проверяват един път седмично. По време на проверките течове и несъответствия не са констатирани. |
| Условие 8.3.6.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщените данни от извършените проверки за установяване и отстраняване на течове по тръбопреносната мрежа за спомагателни материали. Условие 8.3.6.3. При планирана промяна на място за съхранение на опасни спомагателни материали притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ актуализация на план на площадката с означени на него места за съхранение на опасни вещества, в срок един месец преди осъществяване на промяната. | Наличната техника – челен товарач, булдозер, компактор, багер, камиони се зареждат с гориво от наличната дизелова станция на депото. Течове при зареждане не се допускат, не е имало инциденти, довели до разлив при зареждане със специализираната автоцистерна за гориво на фирмата - доставчик на гориво за депото. Дизеловата колонка е снабдена с шахта тип обваловка.. Периодически се извършва мониторинг на състоянието на тръбната мрежа и резервоарите за Ca(OH)2 и FeCl3, като своевременно се отстраняват евентуални дефекти. За целта се водят съответни дневници. Извършени са 50 бр. проверки. През 2013г. не са се налагали промяна на място за съхранение на опасни спомагателни материали |

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Данните са определени чрез изчисления и са представени в Таблица 1

от  Приложенията.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Данните са представени в Таблица 2 от Приложенията.

| Условия по КР №204/2013г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 9.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за подържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на: - пречиствателното съоръжение описано в Таблица 9.1.1 – от дата на пускане в експлоатация на инсталацията по Условие 2 | Няма монтиран ръкавен филтър. Предстоят технологични промени в пречиствателните съоръжения, с които ще бъде решен проблемът с филтъра. Същите са разгледани на Специализиран общински експертен съвет /Протокол №10/26.06.2013г./ Инсталацията за изгаряне на биогаз ще бъде изградена след изграждане на газоотвеждаща система на всяка от клетките на депото |
| Условие 9.1.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС информация за извършени проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри, какви несъответствия са установени, какви са причините, отстранени ли са несъответствията, ако не са – кога ще бъдат отстранени: пречиствателно съоръжение в Таблица 9.1.1 – от датата на пускане в експлоатация на инсталацията по Условие 2; инсталация за изгаряне на биогаз в Таблица 9.1.2 – от датата на изграждане на газоотвеждащата система. | Не се измерва пад на налягането на изпускащото устройство №2 към Пневмотранспорт на хидратна вар съгласно съгласно Условие 9.1.4.3., тъй като инсталацията не е оборудвана със съответен уред за измерване. Не се извършва ежедневно мониторинг на инсталацията за изгаряне на биогаз, съгласно Условие 9.1.2 – Таблица 9.1.1. поради липса на изградена газоотвеждаща система. Съответствие на стойностите на контролираните параметри на инсталацията за изгаряне на биогаз с определените оптимални такива, както и установените причини за евентуалните несъответствия и предприетите коригиращи действия не се извършват поради липса на мониторинг. - Условие 9.1.1. - не е монтиран ръкавен филтър, тъй като има нова концепция за пречистване на газовете-“пране на газове”. Условие 9.1.2. не се извършва поради гореописаните причини. - Условие 9.1.3.1. не се извършва поради гореописаните причини. - Условие 9.1.4.1. не се извършва поради гореописаните причини. - Условие 9.1.4.2. не се извършва поради гореописаните причини. |
| Условие 9.6.1.1. От датата на започване изграждането на вертикалните газови кладенци, но не по-рано от две години след началото на експлоатация на съответната клетка от депото, притежателят на настоящото разрешително да започне да извършва собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци, в съответствие с изискванията на Таблица 9.6.1. Условие 9.6.1.2. От датата на започване изграждането на вертикалните газови кладенци, но не по-рано от две години след началото на експлоатация на съответната клетка от депото, притежателят на настоящото разрешително да възлага провеждането на собствените периодични измервания на акредитирани лаборатории за изпитване, които задължително да измерват параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух, съгласно чл. 22 от Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. Условие 9.6.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да определя годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Допълнение 4 на Ръководен документ за приложението на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ). Условие 9.6.2.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, информация по Условия 9.6.2.1, 9.6.2.2, 9.6.2.3, 9.6.2.4 и 9.6.2.5 и в съответствие с изискванията на Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ). Условие 9.6.2.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за производството на единица продукт, изчислени съгласно Условие 6.7. | Собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци, в съответствие с изискванията на Таблица 9.6.1. за газови кладенци G3 и G4 от клетка №1 се извършват от м.09.2011г. а за G1 и G2 от клетка №2 предстои да започне през м.06.2115г. Провеждането на собствените периодични измервания е възложено на акредитирана лаборатория Докладването на замърсителите по Регламент № 166/2006год. е извършено възоснова на направени изчисления по методика CORINAIR .Данните са нанесени в Таблица2. Показателите NOx и ФПЧ10 не са докладвани,т.к не могат да се изчислят поради липса на утвърдени емисионни фактори по горепосочената методика. По Условие 9.6.2.1 към момента Изпускащо устройство №1 и №2 не са изградени, Изпускащо устройство №3 не функционира поради това, че ПСОВ –И е спряна за реконструкция и не се извърва мониторинг на контролираните параметри. По Условие 9.6.2.2 се документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ). По Условие 9.6.2.3 предотвратяването на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества се извършва чрез контрол по спазването технологията на депониране на отпадъците, както и чрез периодично оросяване с пречистена вода след БПСОВ. По Условие 9.6.2.4 няма постъпили оплаквания от миризми от действия извършвани на площадката. По Условие 9.6.2.5 документиране и съхранява резултатите от оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните показатели с определените в разрешителното емисионни норми ще се извършва след изграждане на газоотвеждаща система. |

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Данните са представени в Таблица 3 от Приложението

| Условия по КР №204/2013г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 10.1.1.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава експлоатацията на следните пречиствателни съоръжения: 1. Локална пречиствателна станция за инфилтрат (ЛПСОВ-И), обозначена на плана на площадката в приложение “Ж”-Чертеж № 6 и схемата в приложение “Ж”-Чертеж № 11.1 към заявлението, включваща: приемна камера; тангенциален пясъкозадържател; реактор-утаители (задържателни резервоари (два броя)); стрипинг колона; междинен резервоар за пречистена вода; силоз за утайки; камерна преса за утайки; 2. Пречиствателна станция за отпадъчни води - за биологично пречистване (ПСОВ-Б), обозначена на плана на площадката в приложение “Ж”-Чертеж № 6 и схемата в приложение “Ж”-Чертеж № 12.1 към заявлението, включваща: първичен утаител; биобасейн - SBR реактор; басейни за допречистване (два броя); Условие 10.1.1.2. За всяко пречиствателно съоръжение, разрешено с Условие 10.1.1.1, притежателят на настоящото разрешително да определи: контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа); оптималните стойности за всеки от контролираните параметри; честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри; вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри. Условие 10.1.1.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения по Условие 10.1.1.1 в съответствие с информацията по Условие 10.1.1.2. Условие 10.1.1.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения, разрешени с Условие 10.1.1.1, в съответствие с определените по Условие 10.1.1.2 контролирани параметри, честота на мониторинг, вид на оборудването за мониторинг. Условие 10.1.1.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички пречиствателни съоръжения по Условие 10.1.1.1. Условие 10.1.1.3.1 Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по Условие 10.1.1.2 на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Условие 10.1.1.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява на площадката писмена документация по изпълнение на Условие 10.1.1.2, която да предоставя при поискване от компетентният орган. Условие 10.1.1.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от мониторинга на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение. Условие 10.1.1.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия. Условие 10.1.1.4.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС информация за извършените проверки на съответствие на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното през годината, установени несъответствия, причини за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. Условие 10.1.1.4.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система на площадката и дренажната система за инфилтрат, на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. Условие 10.1.2.1. По време на експлоатацията на депото, притежателят на настоящото разрешително да използва смесен поток отпадъчни води – производствени (включително инфилтрат), битово-фекални и дъждовни, след ПСОВ-Б, за оборотно оросяване на тялото на депото. Условие 10.1.2.2. По време на експлоатацията на депото, притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на всички съоръжения към оросителната система на депонираните отпадъци, в която се използват пречистени отпадъчни води, включително инфилтрат, след ПСОВ-Б. Условие 10.1.2.3. В случай на излишък на пречистени отпадъчни води - до 15 m3/d, притежателят на настоящото разрешително да отвежда за допречистване смесен поток отпадъчни води – производствени (включително инфилтрат), битово-фекални и дъждовни, след ПСОВ-Б, единствено съгласно договор за пречистване на производствени отпадъчни води, сключен с В и К оператор на селищна пречиствателна станция за отпадъчни води. Копие от договора да се изпраща в Басейнова дирекция Черноморски район, център гр. Варна. Условие 10.1.4.1. По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, в срок не по - кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да извършва анализ на обема и състава на инфилтрираните отпадъчни води от клетките за депониране на отпадъци, съгласно изискванията посочени в Таблица 10.1.4.1. Условие 10.1.4.2. По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, в срок не по - кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на метереологичните данни на депото, съгласно Таблица 10.1.4.2. Условие 10.1.4.3. По време на експлоатацията на депото, притежателят на настоящото разрешително да отчита количеството на смесения поток отпадъчни води (производствени, битово-фекални и дъждовни), чрез измервателното устройство, разположено на изход на ПСОВ-Б и обозначено на плана на площадката в Приложение “Ж”, чертеж № 16 от заявлението. Условие 10.1.4.4. Притежателят на настоящото разрешително да изчислява замърсителите и техните годишни количества, които се докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ). Условие 10.2.2.1. По време на експлоатацията на депото, притежателят на настоящото разрешително да спазва изискванията за отвеждане на битово-фекални отпадъчни води като част от смесен поток отпадъчни води – производствени, битово-фекални и дъждовни, посочени в Условие 10.1.2.1 и в Условие 10.1.2.3. Условие 10.3.2.1. По време на експлоатацията на депото, притежателят на настоящото разрешително да спазва изискванията за отвеждане на дъждовни води от стопанския двор като част от смесен поток отпадъчни води – производствени, битово-фекални и дъждовни, посочени в Условие 10.1.2.1 и в Условие 10.1.2.3. Условие 10.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от мониторинга на контролираните параметри по изпълнение на Условие 10.1.1.4.2. Условие 10.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от прилагане на инструкцията по Условие 10.1.1.4.3 за всяка календарна година и да докладва като част от съответния ГДОС за: Брой на извършените проверки; Установени несъответствия; Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия. Условие 10.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от анализите на обема и състава на инфилтрираните отпадъчни води от клетките за депониране на отпадъци. Условие 10.4.4. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ). Условие 10.4.5. Притежателят на настоящото разрешително да докладва замърсителите по Условие 10.1.4.4, включително пренос извън площадката на замърсители в отпадъчните води, предназначени за преработка, за които са надвишени пределните количества, посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ). | Локална пречиствателна станция за инфилтрат (ЛПСОВ-И) и Пречиствателна станция за отпадъчни води - за биологично пречистване (ПСОВ-Б) са изградени, но не се експлоатират. Община Созопол е предприела нужните действия за пълно обследване на съществуващите пречиствателни съоръжения. Извършени са лабораторни изпитвания от Акредитирани лаборатории, доказващи невъзможността за пречистване на отпадъчните води до степен, съответстваща на изискванията на контролираните показатели според законодателството. В тази връзка са изготвени идейни проекти за нови технологични решения. Същите са разгледани на Специализиран общински експертен съвет /Протокол №10/26.06.2013г./ на който е приет Вариант2, на който присъстваха представители на компетентните институции. Средствата, възлизащи на 961 000лв., необходими за цялостна реконструкция на Локална пречиствателна станция за инфилтрат (ЛПСОВ-И) и Пречиствателна станция за отпадъчни води - за биологично пречистване (ПСОВ-Б) са заложени в бюджет за 2014г. на община Созопол. Условието се изпълнява. Има изготвена инструкция, но не се прилага, тъй като не функционират пречиствателните съоръжения. Има изготвена инструкция, но не се прилага, тъй като не функционират пречиствателните съоръжения. Има изготвена инструкция, но не се прилага, тъй като не функционират пречиствателните съоръжения. Документацията се съхранява на площадката и се предоставя при поискване от компетентните органи. Мониторинг на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения не е извършван тъй като не функционират пречиствателните съоръжения. През 2013г. съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива не са извършвани тъй като не функционират пречиствателните съоръжения. Проверки на съответствие на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното не са извършвани, тъй като не функционират пречиствателните съоръжения. Прилага се инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система на площадката и дренажната система за инфилтрат. Изготвени са дневници (“Дневник за проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система” и “Дневник за проверка и поддръжка на дренажната система за инфилтрат на площадката”), в които са отразени резултатите от извършваните периодични проверки. През 2013г. не са констатирани течове и не е възникнала необходимост от предприемане на коригиращи действия. Тъй като не функционират пречиствателните съоръжения, при необходимост от оросяване се използва смесен поток отпадъчни води – производствени (включително инфилтрат), битово-фекални и дъждовни които се съхраняват в клетка №3 в която не се депонират отпадъци. Прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на всички съоръжения към оросителната система на депонираните отпадъци. Изговен е “Дневник за отчитане на извършените проверки за техническото състояние на автомобил “Мадара912” с монтирана оросителна система. За 2013г. са извършени 51 бр. проверки. По Условие 10.1.2.3. е сключен договор №ОВ-15/06.12.2013г.с “В И К” ЕАД – Бургас - оператор на селищна пречиствателна станция за отпадъчни води. Копие от договора е изпратен в Басейнова дирекция Черноморски район, център гр. Варна. През 2013г. не е извършено предаване на отпадъчни води тъй като няма формиран излишък. Извършва се анализ на обема и състава на инфилтрираните отпадъчни води от Клетка №1 Клетка №2 и за депониране на отпадъци.Обемът се измерва чрез монтитани за целта автоматични измервателни устройства в шахтите на съответните клетки от персонала на депото и се документира в дневник. Пробовземането и анализът на качеството на инфилтрата се извършва от акредитирани лаборатории. Резултатите от анализа са представени в Приложение Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, включително инфилтрат, битово-фикални и дъждовни) Извършва се – има сключен договор №8-553/14.12.2013г.с ХМО Бургас , води се мониторинг съгласно таблицата. Има налично измервателно устройство, разположено на изход на ПСОВ-Б, което не се използва, защото няма разрешително за заустване. Не се налага. През 2013г. няма изпускане и пренос на отпадъчни води извън площадката на депото. Отвеждат се битово-фекални отпадъчни води като част от смесен поток отпадъчни води – производствени, битово-фекални и дъждовни, но не се пречистват. ПСОВ-Б е изградена, но не се експлоатира. Извършени са лабораторни изпитвания от Акредитирани лаборатории, доказващи невъзможността за пречистване на отпадъчните води до степен, съответстваща на изискванията на контролираните показатели според законодателството. В тази връзка са изготвени идейни проекти за нови технологични решения. Отвеждат се дъждовни води от стопанския двор като част от смесен поток отпадъчни води – производствени, битово-фекални и дъждовни, посочени в Условие 10.1.2.1 и в Условие 10.1.2.3. но не се пречистват. ПСОВ-Б е изградена, но не се експлоатира. Не се извършва мониторинг на контролираните параметри по изпълнение на Условие 10.1.1.4.2. тъй като пречиствателните съоръжения не функционират. През 2013г. не са извършвани проверки на съответсвието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива, тъй като ЛПСОВ-И и ПСОВ-Б не са функционирали, мониторингът на контролираните параметри не е извършван Изпълнява се. На площадката се документира и съхранява информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ. Информацията е представена в Таблици 1 и 3 от Приложението. През 2013г. няма изпускане и пренос на отпадъчни води извън площадката на депото. |

4.4. Управление на отпадъците

| Условия по КР №204/2013г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.1.1. Образуваните отпадъци по време на строителните работи на площадката, както и отпадъците, които ще се образуват по време на експлоатация на инсталацията по Условие 2. да не се различават по вид (код и наименование) и да не превишават количествата, посочени в Таблица 11.1, Таблица 11.2, Таблица 11.3, Таблица 11.4, Таблица 11.5 и Таблица 11.6. Условие 11.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъци с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират. Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране Условие 11.2.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование, с цел тяхното обезвреждане в общо количество до 26 163 t/y. Условие 11.2.2.5.1. Изискванията за извършване на изпитване по Условие 11.2.2.3. за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците могат да не се прилагат за отпадъци, за които: цялата необходима информация за основното охарактеризиране е известна и надлежно обоснована; изпитването е практически неприложимо или за които няма подходящи процедури за изпитване и критерии за приемане, въз основа на писмена констатация и съгласуване от страна на РИОСВ – Бургас, след представяне на обоснована и документирана информация от притежателя на настоящото разрешителното за практическата неприложимост на изпитването или липсата на подходяща процедура за изпитване и критерии за приемане на отпадъците, вкл. причините, поради които се счита, че отпадъците могат да бъдат приети в инсталацията по Условие 2. Условие 11.2.2.7. Притежателят на настоящото разрешително да приема отпадъците, посочени в Условие 11.2.1., само в случай, че отпадъците са подложени на предварително третиране. Условие 11.2.2.7.1. Изискването за извършване на предварително третиране на отпадъците по Условие 11.2.2.7.. не се прилага, когато притежателят на отпадъците представи на оператора на депото доказателства, че предварителното третиране няма да допринесе съществено за намаляване количеството или опасните свойства на отпадъците, за намаляване на риска за човешкото здраве или ограничаване на вредното въздействие върху околната среда, причинени от депонирането на отпадъците през целия жизнен цикъл на депото. Условие 11.3.4. Притежателят на настоящото разрешително да извършва предварително съхраняване на отпадъците съгласно Условие 11.1.1. за срок, не по-дълъг от: три години при последващо предаване за оползотворяване; една година при последващо предаване за обезвреждане. : Условие 11.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервани съгласно условие 11.7. количества и да докладва като част от ГДОС на образуваните количества отпадъци като годишно количество и годишното количество за един тон депонирани отпадъци. Условие 11.9.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от оценката на съответствието съгласно Условие 11.1.2., Условие 11.3.12., Условие 11.4.3., Условие 11.5.3., Условие 11.6.5. и Условие 11.7.3., установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. Резултатите да се съхраняват на площадката и представят при поискване от компетентния орган. Условие 11.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да представя като част от ГДОС: Брой и обект на проверките; Установени несъответствия; Причини; Предприети мерки/ мерки, които ще бъдат предприети. Условие 11.9.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от изпълнението на Условие 11.7.4. и да представя като част от ГДОС: Данни от мониторинга на състоянието на тялото на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево, определен в Условие 11.7.4. Условие 11.9.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира видовете и количествата отпадъци, приети и депонирани на площадката и данните, да ги представя като част от ГДОС. | На територията на депото е определена площадка за временно съхраняване на производствени и опасни отпадъци, образувани пряко от производствения процес на инсталацията. През 2013г. на територията на РДНО – Созопол по време на експлоатацията на инсталацията са образувани отпадъци, еднакви по вид с тези, определени с Условие 11.1.1. от КР и в количества, не превишаващи тези, определени в условието /показани са в Таблица 4 към приложенията/. По Условие 11.1.2. е изготвена е инструкция и се прилага. На територията на площадката се приемат отпадъци с код и наименование съгласно НАРЕДБА № 3 от 1.04.2004 г. за класификация на отпадъците и посочени в КР с цел тяхното обезвреждане. Определеното годишно количество 26 163 t/y. не се надвишава. По Условие 11.2.2.3. Приемането на отпадъците на РДНО се извършва съгласно посочените в КР условия както следва: проверка на придружаващата отпадъците документация Състои се в проверка на сключените договори и придружаващите ги доклади за охарактеризиране на отпадъците,неразделна част от тях. За Община Созопол и Претоварна станция „Китен” са налице изготвените от акредитирана лаборатория Доклади за охарактеризиране на отпадъците, копие от които прилагаме.С наше писмо Изх№ 32-00-799/1/05.11.2008год. в отговор на Ваш № 5778/18.09.2008год е представен горецитирания Доклад за основно охарактеризиране на твърди битови отпадъци на общинско депо Созопол. Ежедневна визуална проверка на отпадъците и проверка с бързи методи за изпитване, с оглед установяване на съответствието на отпадъка с представената по Условие 11.2.2.2. документация и че отпадъците са същите, които са обект на основното охарактеризиране . Не се извършва вземане на представителни проби от отпадъците и изпитване за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците, в съответствие с изискванията на Условие 11.8.3.,поради факта ,че на РДНО не се допуска депониране на монолитни отпадъци, определени в Заповед № РД-989/29.12.2006год на Министъра на МОСВ относно критерии и митодика за приемане на монолитни отпадъци. измерване с електронна везна и регистрация по електронен път на количеството на приеманите отпадъци; Ежедневно отразяване в “Отчетната книга” оформена по реда на Наредба №2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри; Писмено потвърждаване за приемането на всяка доставка отпадъци; При всяка доставка се издава кантарна бележка съдържаща информация относно количеството на депонираните отпадъци в тонове. незабавно уведомяване на РИОСВ – Бургас за направен отказ за приемане на отпадъци Съгласно условие 11.2.2. от КР приемането на отпадъците се извършва по предварително изготвен и одобрен от оператора график , направена и приета заявка от притежателя на отпадъците и въз основа на писмен договор. Дейностите по предварителното третиране на отпадъците на територията на всички населени места на община Созопол преди депонирането им се извършва от фирмата за сметосъбиране и сметоизвозване „ РТК ” ООД –гр.Елин Пелин ,съгласно Договори № 364 и Договор 365/15.09.2010год.Фирмата разполага с необходимата техника – роторни машини,които намаляват обема на отпадъка до 3 пъти и го привеждат в удобен за транспортиране вид.Прилагаме справка за наличната техника на РТК ООД –гр.Елин Пелин. За общините Приморско и Царево предварителното третиране на отпадъци се извършва на Претоварна станция Китен, като отпадъците се транспортират в специализирани контейнеровози,чрез които допълнително се намаля обема на отпадъците. По Условие 11.3.4. Отпадъците се съхраняват съгласно изискванията за сроковете на съхранение с изключение на Утайки от маслоуловителни шахти (колектори)(утайки от инсталация за измиване на колите “Мобидик”) с код 13 05 03* поради липса на фирма, която да извърши обезвреждането. Данните са представени в Приложение Таблица 4 Образуване на отпадъци Изготвени са дневници по Условие 11.1.2., Условие 11.3.12., Условие 11.4.3., Условие 11.5.3., Условие 11.6.5. и Условие 11.7.3. извършени са по една проверка. Не са установени несъоответсвия и не се е налагало предпрпиемане на коригиращи действия Заетата площ от отпадъци в клетка № 1 е 13,14дка, в клетка №2 е 10,59 дка. Обемът на отпадъците в клетка № 1 е 78691 м3, в клетка №2 е 21377 м3. Състава на отпадъка е: битов 97120 м3, производствени 1000 м3 и строителни 1948 м3. Капацитета на депото е 368 075 t От началото на експлоатацията 06.07.2009г. до 31.12.2013г. са депонирани 80993,72 t. Остатъчният капацитет на депото е 287 141 t .Оставащ срок на експлоатация - 10 години. През 2013г. са извършени геодезически измервания за определяне на вертикалните и хоризонталните деформации от фирма “Гео Симеонов” ЕООД. Съгласно представения доклад се наблюдават: - хоризонтални деформации в т. Р1 с 19,1мм и т. Р5 с21,5мм от първоначалното положение за период от 4 години. Спрямо предходното измерване (втори цикъл) : т.Р1 с 7,1 мм, РТ3 с 10мм по положение, както и преместване на т.Р5 с 17,5мм – за едногодишен период. - вертикални деформации – наблюдава се слягане в т. Р1 с 11,2мм – за четири години. Данните са представени в таблица по Условие 11.9.4.2 |

Таблица, съгласно Условие 11.9.4.2.

| Отпадък | Код | Количество депонирани отпадъци 2013г. t/y | Обезвреж-дане на площадката | Име на фирмите, които депонират отпадъци - общо | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 22948.22 | депониране |  | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 12824.72 | депониране | “Чистота и озеленяване” ООД Приморско | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 9736.18 | депониране | “РТК”ООД | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 263.98 | депониране | “Санта Марина” АД | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 99.46 | депониране | Община Приморско Да изчистим България | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 13.56 | депониране | Община Созопол Да изчистим България | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 4.92 | депониране | Физически лица | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 1.64 | депониране | “Лемна Екоинвест “ ООД | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 1.52 | депониране | “Евробилд” ООД | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 0.52 | депониране | "Алмеда" АД” | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 0.50 | депониране | Община Созопол | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 0.50 | депониране | ""Ви Ви Ай груп" ООД | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 0.48 | депониране | РДНО | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 0.24 | депониране | “НИКН” | Да |
| Производствени отпадъци: |  | 9.16 | депониране |  | Да |
| Отпадъци от пластмаси | 07 02 13 | 3.90 | депониране | “Пасат България” АД Царево | Да |
| Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции (например превръзки, гипсови отливки, спално бельо, облекло за еднократна употреба, памперси) | 18 01 04 | 3.58 | депониране | ЕТ “Бяг-Борис Гроздев” | Да |
| Дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06 | 19 12 07 | 1.38 | депониране | "Потамо"ЕООД | Да |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на населени места Материали негодни за консумация или преработване | 19 08 01 19 08 05 | 0.06 0.24 | депониране депониране | “ПСОВ” – Аркутино “ПСОВ” – Аркутино | Да Да |
| Строителни отпадъци: |  | 463.46 | депониране |  | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 232.78 | депониране | Община Созопол | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 48.72 | депониране | “Билдинг енд Секюрити”ООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 43 | депониране | "Дюни" АД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 38.10 | депониране | Физически лица | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 15.60 | депониране | “Кафе Градина” ООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 12.78 | депониране | "Меридиан 22" ЕООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 10.68 | депониране | ТХ"Русалка холидей" | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 10.16 | депониране | "Прибор строй" ЕООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 5.18 | депониране | "Строй-Корект 2003" ЕООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 4.84 | депониране | "Стил сити" ЕООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 4.22 | депониране | "Форте" ООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 3.28 | депониране | "Андрея" ООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 2.90 | депониране | "Хели транс строй" АД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 2.86 | депониране | “Евробилд” ООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 2.64 | депониране | “Реставрация”ЕООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 2.32 | депониране | "Одисея турс" ООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 2.12 | депониране | "Боннер" ООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 1.88 | депониране | "Кабано" ООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 1.76 | депониране | "Рантекс" ЕООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 1.70 | депониране | "Гринлайф Каваци" ЕООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 1.70 | депониране | "Ефект 3" ООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 1.44 | депониране | "Амон-Ра турс" ЕООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 1.42 | депониране | ЕТ "Маргарита-П" | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 1.20 | депониране | "Вива строй 12" ООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 1.18 | депониране | "Хоумкер България" ЕООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 1.08 | депониране | ”Берки 2010” ЕООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 1.08 | депониране | "Брайт енд клийн" ООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 1.04 | депониране | “Мегиа тур “ ООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 0.98 | депониране | "ГУ Фарадей" ЕООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 0.82 | депониране | “Лемна Екоинвест “ ООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 0.74 | депониране | “Ружа” ООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 0.72 | депониране | "Созос" ЕООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 0.68 | депониране | "Аквадрийм Пулс" ЕООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 0.66 | депониране | "Башев строй" ЕООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 0.46 | депониране | "Яни 69 " ЕООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 0.28 | депониране | "Темпо 94" ООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 0.18 | депониране | "МБМ строй" ООД" | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 0.16 | депониране | "Ломед" ООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 0.12 | депониране | “Асарел медет” АД | Да |

4.5. Шум

В Комплексното разрешително са регламентирани изисквания за извършване на

мониторинг за шум при извършване на производствена дейност съгласно Условие

12.1.1. и Условие 12.2.1 от Комплексното разрешително. През 2013г. не е извършвано

обследване на шум, следващото замерване предстои през 2014г.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

| Условия по КР №204/2013г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13.1.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва собствен мониторинг на състоянието на почвите на територията на площадка по показателите, посочени в Таблица 13.1.2.1., в постоянните мониторингови пунктове на площадката, обозначени на план на площадката, в Приложение “Ж”, чертеж № 13.4 от заявлението. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории. Условие 13.1.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС съответствието/ несъответствието на количеството на замърсителите в почвата с базовото състояние, причините за несъответствие и предприетите коригиращи действия. Условие 13.1.3.5. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС резултатите от анализа за състоянието на почвите на територията на производствената площадка (базово състояние) по определените в Таблица 13.1.2.1. показатели. Условие 13.1.3.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на почви по Условие 13.1.2.1. като част от ГДОС. Условие 13.1.3.8. Обобщени данни от изпълнението на всички инструкции да се докладват като част от ГДОС. | Съгласно Условие 13.1.2.1. собствен мониторинг на състоянието на почвите на територията на площадка ще бъде извършен през 2015г. Не е извършван мониторинг през 2013г. Не е извършван мониторинг през 2013г. Не е извършван мониторинг през 2013г. Изготвени са инструкции по Условие 13.1.1.1., Условие 13.1.1.4., Условие 13.1.2.2. и Условие 13.1.2.3. По Условие 13.1.1.1. са извършени 12 броя проверки. По Условие 13.1.1.4. е изготвен дневник. Към момента не са установени разливи от вещества които могат да замърсят почвата. По Условие 13.1.2.3. изготвена е инструкция. Не са констатирани замърсявания. |
| Условие 13.2.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Условие 13.2.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да осигурява съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определени за целта места. Условие 13.2.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). Същите следва да се почистват/преустановяват до 12 часа след откриването им. Условие 13.2.2.1. По време на експлоатацията, както и след закриване на депото, за срок не по-кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да провежда собствен мониторинг на подземните води по показателите, посочени в Таблица 13.2.2.1. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории. Условие 13.2.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените в Таблица 13.2.2.2, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Условие 13.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от собствения мониторинг на подземни води и да ги предоставя при поискване на компетентните органи. Условие 13.3.2. В срок до 14 дни след извършването на собствения мониторинг на подземни води по Условие 13.2.2.1., резултатите да се представят в БДУВ. Условие 13.3.2.1. Обобщена информация за изпълнението на Условие 13.2.2.1. да се представя като част от ГДОС. Условие 13.3.3. Резултатите от изпълнението на Условие 13.2.2.2. да се документират и представят като част от ГДОС. Условие 13.3.4.1. Информация за изпълнението на Условие 13.2.1.2. да се представя като част от ГДОС. Условие 13.3.5. Информация за изпълнението на Условие 13.2.1.4. да се представя като част от ГДОС. Условие 13.3.5.1. За установените разливи/случаи на изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) да се води Дневник с данни за датата на установяване на разлива, причини за разлива, неговата площ, състав и количество на замърсителите, предриетите мерки за отстраняване на разлива и последствията от него, както и наименование/номер на приемащия обем, където е събрана остатъчната течност. Условие 13.3.5.2. Притежателят на настоящото разрешително да осигури използването на такъв Дневник от датата на влизане в сила на комплексното разрешително. Условие 13.3.6. При аварийни случаи, които могат да предизвикат замърсяване на подземните води, притежателят на настоящото разрешително да предприема необходимите мерки, както следва: ограждане мястото на аварията и осигуряване на неговата охрана; подходяща обработка на разлетите и/или разсипаните вещества със сорбционни материали; събиране, неутрализиране или унищожаване на разлетите и/или разсипаните вещества; ликвидиране на последиците от аварията. | Прилага се инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. Подготвен е сорбиращ материал (дървени стърготини). Прилага се инструкция и e изготвен дневник. Към момента не са регистрирани разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка. Провежда се собствен мониторинг на подземните води по показателите, посочени в комплексното разрешително. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирани лаборатории. Прилага се инструкция. Изготвен е дневник с резултатите от периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените в Таблица 13.2.2.2. Констатирани са несъответствия, дължащи се на фоново замърсяване. Резултатите от собствения мониторинг подземни води се съхраняват и предоставят при поискване на компетентните органи. Изпълнява се. Информация за изпълнението на Условие 13.2.2.1. е представена в Приложение Таблица 7 Опазване на подземните води Резултатите от изпълнението на Условие 13.2.2.2. са документирани и представени в Приложение Таблица 7 Опазване на подземните води Изготвен е “Дневник за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и обурудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете” и са извършени 12бр. проверки. Към момента не са регистрирани разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка Изготвен е дневник. Не са установените разливи/случаи на изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка. Изготвен е Дневник от датата на влизане в сила на комплексното разрешително. Към момента няма регистрирани аварийни случаи. |

5. Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията по КР (ИППСУКР)

През 2014г. е предвидена реконструкция на ПСОВ която включва: проектиране, СМР, доставка на оборудване и въвеждане в експлоатация на стойност 961 000лева.

6. Прекратяване на работа на инсталации или част от тях;

През 2010г. е прекратена работата на ЛПСОВ поради обследване и

преработване на технологичната схема на пречистване.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения;

| Условия по КР №204/2013г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 14.1. Притежателят на настоящото разрешително да разработва и спазва вътрешен авариен план, утвърден от ръководителя на предприятието и включващ най-малко следните елементи: действия и средства по известяване на персонала и компетентните обществени органи за аварията; действия за използване на лични предпазни средства, в зависимост от характера на аварията; действия по евакуация на застрашения персонал, вкл. сборни пунктове и маршрути за евакуация; действия за предотвратяване/ограничаване на въздействието върху здравето и живота на персонала, населението и околната среда, в зависимост от характера на аварията, вкл. за управление на производственото оборудване и пречиствателните съоръжения както и отклоняването на производствените/повърхностите води към авариен обем в условията на аварията; действия на обществените служби за спешни действия (напр. “Спешна медицинска помощ”, “Пожарна и аварийна безопасност”) помощ от съседни оператори, в зависимост от характера на аварията; действия за почистване на замърсяванията на производствената площадка и нейните околности, предизвикани от аварията; поименни отговорници за изпълнение на действията в плана; актуални телефонни номера на отговорниците за изпълнение на действията в плана, ръководството на площадката, обществените служби за спешни действия и съседните оператори. Условие 14.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации. Условие 14.7. Преди започване на дейността и/ или въвеждане в експлоатация на съоръжения и инсталации, операторът да изготви оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минимални размер на разходите за тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. Горната оценка се представя на компетентния орган при поискване. Условие 14.8. Въз основа на оценката по Условие 14.7., притежателят на настоящото разрешително да планира и остойности мерки за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. Условие 15.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, която осигурява: Пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно технологично) в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях; Спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес. Условие 15.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси. Условие 15.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкции за документиране на действията по Условие 15.2, включващи продължителност на процесите по пускане и спиране на инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС. Условие 15.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага План за собствен мониторинг при анормални режими на инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС, който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии, метода на измерване и контрол. Обобщени резултати от мониторинга да се представят като част от ГДОС. | Изготвен е авариен план и е съгласуван с кмета на община Созопол. Към момента не е възниквала аварийна ситуация. Изготвена е инструкция със заложени мерки по залпови замърсявания на отпадъчните води в следствие на аварийни ситуации. Изготвена е собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минимални размер на разходите за тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. Въз основа на изготвената оценка са планирани и остойностени мерки за остраняване на причините и непосредствената заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. Изготвена е инструкция Изготвени са и се прилагат инструкции. Всички действия с работата на депото се документират.В клетка №1 са депонирани 63 888т. отпадъци-от началото на експлоатация на депото (06.07.2009г.) до 29.05.2013г. поставено е временно покритие на клетка №1 и е изграден технологичен път до клетка №2. От 29.05.2013г. до 31.12.2013г. в клетка №2 са депонирани 17 102 т. отпадъци. Изготвен е План за собствен мониторинг при анормални режими на инсталацията по Условие 2 и е представен в РИОСВ-Бургас |

7.1 Аварии:

За  2013г. в  “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево в землището на с. Равадиново” не са възникнали аварийни ситуации.

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на РДНО, за които е издадено КР:

През 2013 г. не са постъпвали оплаквания или възражения, свързани с дейността на депото.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително№ 204 / 2008 г. на “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево в землището на с. Равадиново” с оператор Община Созопол.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ и МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:________________________			Дата:____________________

(упълномощено от организацията лице)

Име на подписвания:Панайот Рейзи

Длъжност в организацията:Кмет  на Община Созопол

Приложение

Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона 1а) | Във води (колона 1 b) | В почви (колона 1 c) |  |  |
|  |  |  | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. |
| 1# | 74-82-8 | Метан(CH4)С | - (2154,640) | - | - | - | - |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (СО2)С | - (4332,700) | - | - | - | - |

Данните при изчислителните методи / CORINAIR – 94 / са на база само количествата депонирани битови отпадъци.

Количество депонирани отпадъци за периода 01.01.2013 г- 31.12.2013 г., съгл.Условие11 е: 23 420t.

Газоотвеждащата система на клетка 1 не е изградена. За изчисляване на емисиите е използвана методика за определяне емисиите на вредни вещества във въздуха – код по CHEB-94: 091004 за дейности и съоръжения – сметища или съгласно изискването на Актуализирана методика за определяне на емисиите на вредни вещества във въздуха, утвърдена със Заповед №РД-77 от 03.02,2006г, на МОСВ.

Емисиите от CH4 са:   23 420 Mg . 92 kg/Mg.10 -3 = 2154,640Mg

Емисиите от СО2 са:   23 420 Mg . 185,0 kg/Mg.10 -3 = 4332,700Mg

Емисиите от O2, H2 и H2S не могат да се изчислят защото не е изградена газоотвеждащата система на клетката и за тях няма утвърдени емисионни фактори в по-горе посочената методика.

# Таблица 2.Емиси в атмосферния въздух по изчислителна методика CORINAIR -94

| Параметър | Единица | НДЕ Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1. колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Метан (CH4) /общо за депото | кg/у | Не се регламентира | - | 2154,640 | - | - |
| Въглероден диоксид (CO2) /общо за депото/ | кg/у | Не се регламентира | - | 4332,700 | - | - |
| Азотни оксиди (NОх) | кg/у | Не се регламентира | - | - | - | - |
| Фини прахови частици <10 µ m (PM 10) | кg/у | Не се регламентира | - | - | - | - |

Показателите NОх и РМ 10 не са докладвани, тъй като не могат да се изчислят поради липса на утвърдени емисионни фактори в по-горе посочената методика.

Мониторинг на газовете измерени на изходите на газовите кладенци G3 на клетка №1

| Параметър | Единица | НДЕ Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан (CH4) | mg/m2 | Не се регламентира | - | >1.58 | Месечно | - |
| Въглероден диоксид (CO2) | mg/m2 | Не се регламентира | - | 6,91±0.64 | Месечно | - |
| Кислород O2 | mg/m2 | Не се регламентира | - | >14,86 | Месечно |  |
| Сероводород H2S |  | Не се регламентира | - | <5 | Месечно |  |

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №0008/ 09. 01. 2013г. резултатите от измерването са отразени в  Протокол за изпитване №0009/ 20.01. 2013г.

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G4 на клетка №1

| Параметър | Единица | НДЕ Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан (CH4) | mg/m2 | Не се регламентира | - | >1.58 | Месечно | - |
| Въглероден диоксид (CO2) | mg/m2 | Не се регламентира | - | 1,32±0.23 | Месечно | - |
| Кислород O2 | mg/m2 | Не се регламентира | - | >14,86 | Месечно |  |
| Сероводород H2S |  | Не се регламентира | - | 88,67±35,58 | Месечно |  |

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №0009/ 09. 01. 2013г. резултатите от измерването са отразени в  Протокол за изпитване №0010/ 20.01. 2013г.

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G3 на клетка №1

| Параметър | Единица | НДЕ Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан (CH4) | mg/m2 | Не се регламентира | - | >1.50 | Месечно | - |
| Въглероден диоксид (CO2) | mg/m2 | Не се регламентира | - | 1,77 | Месечно | - |
| Кислород O2 | mg/m2 | Не се регламентира | - | 20,14 | Месечно | - |
| Сероводород H2S |  | Не се регламентира | - | 0 | Месечно | - |

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №0101/ 28. 02. 2013г. резултатите от измерването са отразени в  Протокол за изпитване №0125/ 07.03. 2013г.

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G4 на клетка №1

| Параметър | Единица | НДЕ Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан (CH4) | mg/m2 | Не се регламентира | - | >1.50 | Месечно | - |
| Въглероден диоксид (CO2) | mg/m2 | Не се регламентира | - | 7,58 | Месечно | - |
| Кислород O2 | mg/m2 | Не се регламентира | - | 18,91 | Месечно | - |
| Сероводород H2S |  | Не се регламентира | - | 234,67 | Месечно | - |

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №0102/ 28. 02. 2013г. резултатите от измерването са отразени в  Протокол за изпитване №0126/ 06.03. 2013г.

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G3 на клетка №1

| Параметър | Единица | НДЕ Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан (CH4) | mg/m2 | Не се регламентира | - | 1,30 | Месечно | - |
| Въглероден диоксид (CO2) | mg/m2 | Не се регламентира | - | 1,07 | Месечно | - |
| Кислород O2 | mg/m2 | Не се регламентира | - | 20,62 | Месечно | - |
| Сероводород H2S |  | Не се регламентира | - | 0 | Месечно | - |

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №0135/ 15. 03. 2013г. резултатите от измерването са отразени в  Протокол за изпитване №0160/ 29.03. 2013г.

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G4 на клетка №1

| Параметър | Единица | НДЕ Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан (CH4) | mg/m2 | Не се регламентира | - | >1.50 | Месечно | - |
| Въглероден диоксид (CO2) | mg/m2 | Не се регламентира | - | 0,40 | Месечно | - |
| Кислород O2 | mg/m2 | Не се регламентира | - | 20,28 | Месечно | - |
| Сероводород H2S |  | Не се регламентира | - | 0 | Месечно | - |

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №0134/ 15. 03. 2013г. резултатите от измерването са отразени в  Протокол за изпитване №0159/ 29.03. 2013г.

Мониторинг нагазовете измерени на изходите на газовите кладенци G3 на клетка №1

| Параметър | Единица | НДЕ Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан (CH4) | mg/m2 | Не се регламентира | - | >1,50 | Месечно | - |
| Въглероден диоксид (CO2) | mg/m2 | Не се регламентира | - | 5,57 | Месечно | - |
| Кислород O2 | mg/m2 | Не се регламентира | - | 18,46 | Месечно | - |
| Сероводород H2S |  | Не се регламентира | - | <10 | Месечно | - |

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №0235/ 29. 04. 2013г. резултатите от измерването са отразени в  Протокол за изпитване №0277/ 09.05. 2013г.

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G4 на клетка №1

| Параметър | Единица | НДЕ Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан (CH4) | mg/m2 | Не се регламентира | - | >1,50 | Месечно | - |
| Въглероден диоксид (CO2) | mg/m2 | Не се регламентира | - | 7,34 | Месечно | - |
| Кислород O2 | mg/m2 | Не се регламентира | - | 17,79 | Месечно | - |
| Сероводород H2S |  | Не се регламентира | - | 51 | Месечно | - |

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №0236/ 29. 04. 2013г. резултатите от измерването са отразени в  Протокол за изпитване №0276/ 09.05. 2013г.

Мониторинг нагазовете измерени на изходите на газовите кладенци G3 на клетка №1

| Параметър | Единица | НДЕ Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан (CH4) | mg/m2 | Не се регламентира | - | >1,50 | Месечно | - |
| Въглероден диоксид (CO2) | mg/m2 | Не се регламентира | - | 5,61 | Месечно | - |
| Кислород O2 | mg/m2 | Не се регламентира | - | 18,36 | Месечно | - |
| Сероводород H2S |  | Не се регламентира | - | <10 | Месечно | - |

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №0320/ 28. 05. 2013г. резултатите от измерването са отразени в  Протокол за изпитване №0340/ 06.06. 2013г.

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G4 на клетка №1

| Параметър | Единица | НДЕ Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан (CH4) | mg/m2 | Не се регламентира | - | >1,50 | Месечно | - |
| Въглероден диоксид (CO2) | mg/m2 | Не се регламентира | - | 7,37 | Месечно | - |
| Кислород O2 | mg/m2 | Не се регламентира | - | 17,65 | Месечно | - |
| Сероводород H2S |  | Не се регламентира | - | 52 | Месечно | - |

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №0301/ 28. 05. 2013г. резултатите от измерването са отразени в  Протокол за изпитване №0341/ 06.06. 2013г.

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G3 на клетка №1

| Параметър | Единица | НДЕ Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан (CH4) | mg/m2 | Не се регламентира | - | <0,1 | Месечно | - |
| Въглероден диоксид (CO2) | mg/m2 | Не се регламентира | - | 0,12 | Месечно | - |
| Кислород O2 | mg/m2 | Не се регламентира | - | >20,88 | Месечно | - |
| Сероводород H2S |  | Не се регламентира | - | <10 | Месечно | - |

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №0465/ 26. 06. 2013г. резултатите от измерването са отразени в  Протокол за изпитване №0502/ 09.07. 2013г.

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G4 на клетка №1

| Параметър | Единица | НДЕ Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан (CH4) | mg/m2 | Не се регламентира | - | >1,50 | Месечно | - |
| Въглероден диоксид (CO2) | mg/m2 | Не се регламентира | - | 1,53 | Месечно | - |
| Кислород O2 | mg/m2 | Не се регламентира | - | 20,47 | Месечно | - |
| Сероводород H2S |  | Не се регламентира | - | <10 | Месечно | - |

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №0466/ 26. 06. 2013г. резултатите от измерването са отразени в  Протокол за изпитване №0503/ 09.07. 2013г.

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G3 на клетка №1

| Параметър | Единица | НДЕ Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан (CH4) | mg/m2 | Не се регламентира | - | >1,5 | Месечно | - |
| Въглероден диоксид (CO2) | mg/m2 | Не се регламентира | - | 2,27 | Месечно | - |
| Кислород O2 | mg/m2 | Не се регламентира | - | 20,03 | Месечно | - |
| Сероводород H2S |  | Не се регламентира | - | <10 | Месечно | - |

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №0539/ 29. 07. 2013г. резултатите от измерването са отразени в  Протокол за изпитване №0601/ 30.07. 2013г.

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G4 на клетка №1

| Параметър | Единица | НДЕ Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан (CH4) | mg/m2 | Не се регламентира | - | >1,50 | Месечно | - |
| Въглероден диоксид (CO2) | mg/m2 | Не се регламентира | - | 2,72 | Месечно | - |
| Кислород O2 | mg/m2 | Не се регламентира | - | 19,90 | Месечно | - |
| Сероводород H2S |  | Не се регламентира | - | <10 | Месечно | - |

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №0538/ 29. 07. 2013г. резултатите от измерването са отразени в  Протокол за изпитване №0600/ 30.07. 2013г.

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G3 на клетка №1

| Параметър | Единица | НДЕ Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан (CH4) | mg/m2 | Не се регламентира | - | >1,59 | Месечно | - |
| Въглероден диоксид (CO2) | mg/m2 | Не се регламентира | - | 2,28 | Месечно | - |
| Кислород O2 | mg/m2 | Не се регламентира | - | 20,03 | Месечно | - |
| Сероводород H2S |  | Не се регламентира | - | <3.33 | Месечно | - |

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №0658/ 30. 08. 2013г. резултатите от измерването са отразени в  Протокол за изпитване №0726/ 30.08. 2013г.

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G4 на клетка №1

| Параметър | Единица | НДЕ Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан (CH4) | mg/m2 | Не се регламентира | - | >1,59 | Месечно | - |
| Въглероден диоксид (CO2) | mg/m2 | Не се регламентира | - | 2,72 | Месечно | - |
| Кислород O2 | mg/m2 | Не се регламентира | - | 19,90 | Месечно | - |
| Сероводород H2S |  | Не се регламентира | - | 8 | Месечно | - |

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №0657/ 30. 08. 2013г. резултатите от измерването са отразени в  Протокол за изпитване №0725/ 30.08. 2013г.

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G3 на клетка №1

| Параметър | Единица | НДЕ Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан (CH4) | mg/m2 | Не се регламентира | - | >1,59 | Месечно | - |
| Въглероден диоксид (CO2) | mg/m2 | Не се регламентира | - | 2,28 | Месечно | - |
| Кислород O2 | mg/m2 | Не се регламентира | - | 20,02 | Месечно | - |
| Сероводород H2S |  | Не се регламентира | - | <3,33 | Месечно | - |

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №0765/ 26. 09. 2013г. резултатите от измерването са отразени в  Протокол за изпитване №0850/ 26.09. 2013г.

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G4 на клетка №1

| Параметър | Единица | НДЕ Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан (CH4) | mg/m2 | Не се регламентира | - | >1,59 | Месечно | - |
| Въглероден диоксид (CO2) | mg/m2 | Не се регламентира | - | 2,71 | Месечно | - |
| Кислород O2 | mg/m2 | Не се регламентира | - | 19,90 | Месечно | - |
| Сероводород H2S |  | Не се регламентира | - | 8 | Месечно | - |

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №0764/ 26. 09. 2013г. резултатите от измерването са отразени в  Протокол за изпитване №0849/ 26.09. 2013г.

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G3 на клетка №1

| Параметър | Единица | НДЕ Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан (CH4) | mg/m2 | Не се регламентира | - | >1,59 | Месечно | - |
| Въглероден диоксид (CO2) | mg/m2 | Не се регламентира | - | 2,24 | Месечно | - |
| Кислород O2 | mg/m2 | Не се регламентира | - | 20,03 | Месечно | - |
| Сероводород H2S |  | Не се регламентира | - | <3,33 | Месечно | - |

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №0850/ 21. 10. 2013г. резултатите от измерването са отразени в  Протокол за изпитване №0947/ 21.10. 2013г.

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G4 на клетка №1

| Параметър | Единица | НДЕ Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан (CH4) | mg/m2 | Не се регламентира | - | >1,59 | Месечно | - |
| Въглероден диоксид (CO2) | mg/m2 | Не се регламентира | - | 2,65 | Месечно | - |
| Кислород O2 | mg/m2 | Не се регламентира | - | 19,92 | Месечно | - |
| Сероводород H2S |  | Не се регламентира | - | 7 | Месечно | - |

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №0851/ 21. 10. 2013г. резултатите от измерването са отразени в  Протокол за изпитване №0948/ 21.10. 2013г.

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G3 на клетка №1

| Параметър | Единица | НДЕ Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан (CH4) | mg/m2 | Не се регламентира | - | >1,59 | Месечно | - |
| Въглероден диоксид (CO2) | mg/m2 | Не се регламентира | - | 2,28 | Месечно | - |
| Кислород O2 | mg/m2 | Не се регламентира | - | 20,04 | Месечно | - |
| Сероводород H2S |  | Не се регламентира | - | <1,11 | Месечно | - |

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №1038/ 25. 11. 2013г. резултатите от измерването са отразени в  Протокол за изпитване №1124/ 13.12. 2013г.

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G4 на клетка №1

| Параметър | Единица | НДЕ Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан (CH4) | mg/m2 | Не се регламентира | - | >1,59 | Месечно | - |
| Въглероден диоксид (CO2) | mg/m2 | Не се регламентира | - | 2,64 | Месечно | - |
| Кислород O2 | mg/m2 | Не се регламентира | - | 19,93 | Месечно | - |
| Сероводород H2S |  | Не се регламентира | - | 7 | Месечно | - |

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №1039/ 25. 11. 2013г. резултатите от измерването са отразени в  Протокол за изпитване №1125/ 13.12. 2013г.

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G3 на клетка №1

| Параметър | Единица | НДЕ Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан (CH4) | mg/m2 | Не се регламентира | - | >1,59 | Месечно | - |
| Въглероден диоксид (CO2) | mg/m2 | Не се регламентира | - | 2,30 | Месечно | - |
| Кислород O2 | mg/m2 | Не се регламентира | - | 20,02 | Месечно | - |
| Сероводород H2S |  | Не се регламентира | - | <1,11 | Месечно | - |

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №1127/ 09. 12. 2013г. резултатите от измерването са отразени в  Протокол за изпитване №1227/ 17.12. 2013г.

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G4 на клетка №1

| Параметър | Единица | НДЕ Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан (CH4) | mg/m2 | Не се регламентира | - | >1,59 | Месечно | - |
| Въглероден диоксид (CO2) | mg/m2 | Не се регламентира | - | 2,64 | Месечно | - |
| Кислород O2 | mg/m2 | Не се регламентира | - | 19,91 | Месечно | - |
| Сероводород H2S |  | Не се регламентира | - | 7 | Месечно | - |

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №1126/ 09. 12. 2013г. резултатите от измерването са отразени в  Протокол за изпитване №1226/ 17.12. 2013г.

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, включително инфилтрат, битово-фикални и дъждовни)

Мониторинг на инфилтрат от клетка №1

Обем на инфилтрата

| Дата | 14.01.13 | 12..02.13 | 12.03.13 | 12.04.13 | 13.05.13 | 12.06.13 | 12.07.13 | 12.08.13 | 12.09.13 | 14.10.13 | 12.11.13 | 13.12.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измерена стойност в % | 36.0 | 35.5 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 36.0 | 36.5 | 37.2 | 38.0 | 34.0 | 35.0 | 32.9 |

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Честота на мониторинг | Резултати от мониторинг 26.06.2013г. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арсен | mg.dm-3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | 0,020±0,001 | - |
| Барий | mg.dm-3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | <0,020 | - |
| Кадмий | mg.dm-3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | <0,01 | - |
| Хром (ІІІ) | mg.dm-3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | <0,02 | - |
| Хром (VІ) | mg.dm-3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | <0,03 | - |
| Мед | mg.dm-3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | 0,050±0,003 | - |
| Живак | mg.dm-3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | <0,0001 | - |
| Молибден | mg.dm-3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | <0,05 | - |
| Никел | mg.dm-3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | 0,030±0,002 | - |
| Олово | mg.dm-3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | <0,01 | - |
| Селен | mg.dm-3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | <0,005 | - |
| Цинк | mg.dm-3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | <0,05 | - |
| Хлорни йони | mg.dm-3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | 414±21 | - |
| Флуориди | mg.dm3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | 0,43±0,02 | - |
| Сулфатни йони | mg.dm3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | 108±5 | - |
| Екстрахируеми вещества | mg.dm3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | 0,5±0,1 | - |
| Анйонактивни детергенти | mg.dm3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | 0,53±0,03 | - |
| Азот нитритен | mg.dm3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | 6,5±0,3 | - |
| Азот нитратен | mg.dm3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | >20 | - |

Анализът на състоянието на инфилтратните отпадъчни води е установено за пробовземане на 26.06.2013. Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на извадки №0464/ 26.06.2013г. Резултатите от измерването са отразени в     Протокол от изпитване № 0501/03.07.2013г. и Протокол от изпитване № 2013/606 от 08.07.2013г. Лаборатория за анализ на компонентите на околната среда-гр. Бургас,съгласно Условие 10.1.4. от Комплексното разрешително. Извършен е мониторинг на инфилтрираните отпадъчни води съгласно Условие 10.1.4.1. от Комплексното разрешително пробовземането е извършено от ТП № И-1 пункт за наблюдение в клетка №1 .

Мониторинг на инфилтрат от клетка №2

Обем на инфилтрата начало на експлоатацията на клетка 29.05.2013г.

| Дата | 12.06.13 | 12.07.13 | 12.08.13 | 12.09.13 | 14.10.13 | 12.11.13 | 13.12.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измерена стойност в % | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 17.0 | 21.0 |

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Честота на мониторинг | Резултати от мониторинг 02.12.2013г. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арсен | mg.dm-3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | >0,1 | - |
| Барий | mg.dm-3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | 0,414±0,029 | - |
| Кадмий | mg.dm-3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | 0,025±0,001 | - |
| Хром (ІІІ) | mg.dm-3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | <0,02 | - |
| Хром (VІ) | mg.dm-3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | <0,03 | - |
| Мед | mg.dm-3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | 0,43±0,02 | - |
| Живак | mg.dm-3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | <0,0001 | - |
| Молибден | mg.dm-3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | 0,080±0,004 | - |
| Никел | mg.dm-3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | 0,030±0,002 | - |
| Олово | mg.dm-3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | 0,23±0,01 | - |
| Селен | mg.dm-3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | <0,005 | - |
| Цинк | mg.dm-3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | >2,5 | - |
| Хлорни йони | mg.dm-3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | 3,148±157 | - |
| Флуориди | mg.dm3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | 10±1 | - |
| Сулфатни йони | mg.dm3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | >1000 | - |
| Екстрахируеми вещества | mg.dm3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | 0,7±0,1 | - |
| Анйонактивни детергенти | mg.dm3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | >5 | - |
| Азот нитритен | mg.dm3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | 1,0±0,1 | - |
| Азот нитратен | mg.dm3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | >20 | - |

Анализът на състоянието на инфилтратните отпадъчни води е установено за пробовземане на 02.12.2013. Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на извадки №1081/ 02.12.2013г. и Протокол за вземане на извадки №1082/ 02.12.2013г. Резултатите от измерването са отразени в     Протокол от изпитване № 1184/12.12.2013г. и Протокол от изпитване № 2013/1700 от 10.12.2013г. Лаборатория за анализ на компонентите на околната среда ,съгласно Условие 10.1.4. от Комплексното разрешително. Извършен е мониторинг на инфилтрираните отпадъчни води съгласно Условие 10.1.4.1. от Комплексното разрешително пробовземането е извършено от ТП № И-2 пункт за наблюдение в клетка №2 .

Таблица 10.1.1.1. от КР

| Контролиран параметър | Единица | НДЕ Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия , докладвана в таблица 1. колона 1 |  |  |  |  |  |
| Количество на пясъка | м3/месец | 0,10 | 0 | Ежемесечно | - |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден | 35 | 0 | Ежедневно | - |
| Пад на налягането | k/Pa | 2,7 | 0 | Ежедневно | - |
| рН | рН единици | 6,5-8,0 | 0 | Еднократно при изпускане на пречистена вода | - |
| Амоняк | mg/l | 150 | 0 | Еднократно при изпускане на пречистена вода | - |

Таблица 10.1.1.2. от КР

| Контролиран параметър | Единица | НДЕ Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво на утайката | m | 2 | - | Ежедневно | - |
| Калов обем на активната утайка | sm3/l | 400 | - | Ежедневно | - |
| рН | рН единици | 8,0 | - | Ежедневно | - |
| Разтворен кислород |  | 4,0 | - | Ежедневно | - |

Таблица 4 Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Количество [t/y] | Годишна норма за ефективност [t/t депониран отпадък] | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране -собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Производствени отпадъци, образувани при експлоатацията на регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево |
| Инфилтрат от депа за отпадъци, различен от упоменатия в 19 07 02 (утайка отЛПСОВ-И) | 19 07 03 | 10[t/y] | 0 | 0,000 [t/t] | 0 | Не | Не | - |
| Отпадъци от решетки и сита (от ПСОВ-Б) | 19 08 01 | 3[t/y] | 0 | 0,000[t/t] | 0 | Не | Не | - |
| Отпадъци от пясъкоуловите ли (от ПСОВ-Б) | 19 08 02 | 5[t/y] | 0 | 0,000[t/t] | 0 | Не | Не | - |
| Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11 (от ПСОВ-Б) | 19 08 12 | 5[t/y] | 0 | 0,000[t/t] | 0 | Не | Не | - |
| Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 0,5[t/y] | 0,605[t/y] | 0,000019 | 0,000029 | Да | Външна фирма | Не |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0,15[t/y] | 0,08[t/y] | 0,000006 | 0,000003 | Да | Външна фирма | Да |
| Утайки от маслоуловител- ни шахти (колектори) (утайки от инсталация за измиване на колите “Мобидик”) | 13 05 03* | 3[t/y] | 0,012[t/y] | 0,000115 | 0,000005 | Да | Външна фирма | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,030[t/y] | 0 | 0,000001 | - | Да | Външна фирма | - |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,010[t/y] | 0 | 0,0000004 | - | Да | Външна фирма | - |

| Отпадък | Код | Количество [t/y] | Годишна норма за ефективност [t/t депониран отпадък] | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране -собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Битови отпадъци |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 3,7[t/y] | 0,48[t/y] | 0,000141 | 0,000020 | Не | Външна фирма | Да |

Таблица 5 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване / обезвреждане извън площадката | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | Не | Не | “Спекта ауто” ООД - Бургас | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | Не | Не | “Спекта ауто” ООД - Бургас | Да |
| Утайки от маслоуловител ни шахти (колектори) (утайки от инсталация за измиване на колите “Мобидик”) | 13 05 03* | Не | Не | - | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | Не | Не | - | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | Не | Не | - | Да |

Таблица 6 Шумови емисии

Таблица 7 Опазване на подземните води

Контролен кладенец №1

Пробовземането за първото шестмесечие е извършено на 26.06.2013г. Съгласно Протокол за вземане на извадки   № 0462/26.06.2013г. не е взета водна проба поради липса на водно ниво в Контролен кладенец №1 от Лаборатория за анализ на компонентите на околната среда – гр. Бургас съгласно Условие 13.8.1. от Комплексното разрешително № 204-НО/2008г. И поради тази причина не е извършен анализ.

Пробовземането за второто шестмесечие е извършено на 02.12.2013г. Съгласно Протокол за вземане на извадки   № 1084/02.12.2013 не е взета водна проба поради липса на водно ниво в Контролен кладенец №1 от Лаборатория за анализ на компонентите на околната среда – гр. Бургас съгласно Условие 13.2.2.1. от Комплексното разрешително № 204-НО-ИО-А1/2013г. И поради тази причина не е извършен анализ.

Контролен кладенец №2

| Показател | Точка на пробовземане 42(22’39,9”СШ 27(37’10,6”ИД | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг 26.06.2013г. | Съответствие | Честота на мониторинг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Основни физико-химични показатели |
| 1. Електро проводимост | — • — | 2000 μScm-1 | 8770±439 | Не | Веднъж на две години |
| 2. Обща твърдост | — • — | 12 mgΣqv/l | >20** | Не | Веднъж на две години |
| 3.Перманганатна окисляемост | — • — | 5,0 μgO2/l | >10** | Не | Веднъж на две години |
| 4. Активна реакция |  | >6,5 и <9,5 pH единици | 6,18±0,02 pHединици | Да | Веднъж на шест месеца |
| 5. Амониев йон | — • — | 0,50 mg/ l | 0,24±0,01 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 6. Нитрати | — • — | 50,0 mg/ l | 2,2±0,1 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 7. Нитрити | — • — | 0,50 mg/ l | 0,27±0,01 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 8. Сулфати | — • — | 250 mg/ l | 147±7 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 9. Хлориди | — • — | 250 mg/ l | 3035±152 mg.dm-3 | Не | Веднъж на шест месеца |
| 10. Фосфати | — • — | 0,50 mg/ l | 0,90±0,05 mg.dm-3 | Не | Веднъж на шест месеца |
| 11. Флуориди | — • — | 5,0 mg/ l | 1,37±0,07 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| II. Метали и металоиди |
| 12. Живак | — • — | 1,0 μg/ l | <0,1 μg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 13. Кадмий | — • — | 5,0 μg/ l | <10* μg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 14. Мед | — • — | 2,0 mg/ l | <0,02* mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 15. Никел | — • — | 20 μg/ l | <20* μg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 16. Олово | — • — | 10 μg/ l | <10* μg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 17. Селен | — • — | 10 μg/ l | <5 * μg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 18. Хром | — • — | 10 μg/ l | 50* μg.dm-3 | Не | Веднъж на шест месеца |
| 19. Алуминий | — • — | 50 μg/ l | <20* μg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 20. Желязо | — • — | 200 μg/ l | 310±0,02 μg.dm-3 | Не | Веднъж на шест месеца |
| 21. Калций | — • — | 150 mg/ l | 744±37 mg.dm-3 | Не | Веднъж на две години |
| 22. Магнезий | — • — | 80 mg/ l | 466±23 mg.dm-3 | Не | Веднъж на две години |
| 23. Манган | — • — | 50 μg/ l | 2400±0,1 μg.dm-3 | Не | Веднъж на две години |
| 24. Цинк | — • — | 5,0 mg/ l | 0.25±0,01 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 25. Естествен уран | — • — | 0,06 mg/ l | 0,06 mg/ l | Да | Веднъж на две години |
| 26. Натрий | — • — | 200 mg/ l | 171±6 mg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 27. Бор | — • — | 1,0 mg/ l | <0,05* mg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 28. Антимон | — • — | 5,0 μg/ l | <2 μg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 29. Арсен | — • — | 0,05 mg/ l | <0,006* mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| III. Специфични органични замърсители |
| 30. Бензен | — • — | 1,0 μg/ l | <0,5 *** μg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 31. Бенз(а)пирен | — • — | 0,01 μg/ l | <0,005* μg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 32. 1,2Дихлоретан | — • — | 3,0 μg/ l | <0,5*** μg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 33. Полициклични ароматни въглеводороди | — • — | 0,10 μg/ l | <0,005* μg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 34. Тетрахлоретилен и трихлоретилен | — • — | 10 μg/ l | <0,5*** μg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 35. Пестициди | — • — | 0,10 μg/ l | <0,01* μg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 36. Пестициди (общо) | — • — | 0,50 μg/ l | <0,01* μg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 37. Цианиди | — • — | 0,01 mg/ l | 0,006±0,001 mg .dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| IV. Други |
| 38. Феноли | — • — | Не е регламентирано | 0,013±0,001 mg.dm-3 | - | Веднъж на шест месеца |
| 39. Барий | — • — | Не е регламентирано | 207±0,014 μg.dm-3 | - | Веднъж на шест месеца |
| 40.Молибден | — • — | Не е регламентирано | <50* μg.dm-3 | - | Веднъж на шест месеца |
| 41. Нефтопродукти | — • — | Не е регламентирано | <0,1* mg.dm-3 | - | Веднъж на шест месеца |

Легенда -    *- под границата на количествено определяне на метода

**- над заявения обхват на акредитация

***- резултатите са под границата на откриване

Пробовземането за първото шестмесечие е извършено на 26.06.2013г. Съгласно Протокол за вземане на извадки   № 0460/26.06.2013г. Анализът на състоянието на подземните води е установено с Протокол от изпитване № 0499/03.07.2013г., от  Лаборатория за анализ  на компонентите на околната среда- гр. Бургас Протокол от изпитване № 2013/576 от 04.07.2013г от Изпитвателна лаборатория “Еколаб”- София и Протокол от изпитване № ЛИ 177/27.06.2013 от Комплексен център за изпитване и калибриране “Ловико” – Бургас съгласно Условие 13.8.1. от Комплексното разрешително № 204-НО/2008г. Несъответствията със зададените параметри в КР считаме, че се дължат на фоново замърсяване. Депото е изградено върху район на бивши рудници на “Бургаски медни мини”

| Показател | Точка на пробовземане 42(22’39,9”СШ 27(37’10,6”ИД | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг 02.12.2013г. | Съответствие | Честота на мониторинг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Активна реакция |  | >6,5 и <9,5 pH единици | 6,95±0,02 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 2. Амониев йон | — • — | 0,50 mg/ l | <0,048* mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 3. Нитрати | — • — | 50,0 mg/ l | 1,8±0,1 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 4. Нитрити | — • — | 0,50 mg/ l | 0,040±0,002 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 5. Сулфати | — • — | 250 mg/ l | 296±15 mg.dm-3 | Не | Веднъж на шест месеца |
| 6. Хлориди | — • — | 250 mg/ l | 2800±140 mg.dm-3 | Не | Веднъж на шест месеца |
| 7. Фосфати | — • — | 0,50 mg/ l | <0,02* mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 8. Флуориди | — • — | 1,5 mg/ l | 0,82±0,04 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 9. Цианиди | — • — | 50 μg/ l | <5* μg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 10. Цинк | — • — | 1,0 mg/ l | <0,05* mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 11. Живак | — • — | 1,0 μg/ l | <0,1 μg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 12. Кадмий | — • — | 5,0 μg/ l | <10* μg.dm-3 | Не | Веднъж на шест месеца |
| 13. Мед | — • — | 0,2 mg/ l | 0,030±0,002 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 14. Никел | — • — | 20 μg/ l | <20* μg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 15. Олово | — • — | 10 μg/ l | <10* μg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 16. Селен | — • — | 10 μg/ l | <5* μg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 17. Хром | — • — | 10 μg/ l | <50* μg.dm-3 | Не | Веднъж на шест месеца |
| 18. Желязо | — • — | 200 μg/ l | 73000±4000 μg.dm-3 | Не | Веднъж на шест месеца |
| 19. Арсен | — • — | 10 μg/ l | <6* μg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 20. Нефтопродукти | — • — | 50 μg/ l | <100 * μg.dm-3 | Не | Веднъж на шест месеца |

.

Легенда -    *- под границата на количествено определяне на метода

**- над заявения обхват на акредитация

***- резултатите са под границата на откриване

Пробовземането за второто шестмесечие е извършено на 02.12.2013г. Съгласно Протокол за вземане на извадки   № 1080/02.12.2013г. и Протокол за вземане на извадки   № 1083/02.12.2013г. Анализът на състоянието на подземните води е установено с Протокол от изпитване № 1183/12.12.2013г. от Лаборатория за анализ на компонентите на околната среда – гр. Бургас и Протокол от изпитване № 2013/1699 от  10.12.2013г. Изпитвателна лаборатория “Еколаб”- София съгласно Условие 13.2.2.1. от Комплексното разрешително № 204-НО-ИО-А1/2013г.  Несъответствията със зададените параметри в КР считаме, че се дължат на фоново замърсяване. Депото е изградено върху район на бивши рудници на “Бургаски медни мини”

Контролен кладенец №3

| Показател | Точка на пробовземане 42(22’37,5”СШ 27(37’16,3”ИД | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг 26.06.2013 | Съответствие | Честота на мониторинг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Основни физико-химични показатели |
| 1. Електро проводимост | — • — | 2000 μScm-1 | 1038±52 μScm-1 | Да | Веднъж на две години |
| 2. Обща твърдост | — • — | 12 mgΣqv/l | 6,5±0,3 mgΣqv/l | Да | Веднъж на две години |
| 3.Перманганатна окисляемост | — • — | 5,0 μgO2/l | 7,5±0,4 μgO2/l | Не | Веднъж на две години |
| 4. Активна реакция |  | >6,5 и <9,5 pH единици | 7,25±0,02 pHединици | Да | Веднъж на шест месеца |
| 5. Амониев йон | — • — | 0,50 mg/ l | 0,16±0,01 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 6. Нитрати | — • — | 50,0 mg/ l | 10,4±0,5 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 7. Нитрити | — • — | 0,50 mg/ l | 0,27±0,01 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 8. Сулфати | — • — | 250 mg/ l | 148±7 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 9. Хлориди | — • — | 250 mg/ l | 41±2 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 10. Фосфати | — • — | 0,50 mg/ l | 0,70±0,04 mg.dm-3 | Не | Веднъж на шест месеца |
| 11. Флуориди | — • — | 5,0 mg/ l | 0,39±0,02 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| II. Метали и металоиди |
| 12. Живак | — • — | 1,0 μg/ l | <0,1 μg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 13. Кадмий | — • — | 5,0 μg/ l | <10* μg.dm-3 | Не | Веднъж на шест месеца |
| 14. Мед | — • — | 2,0 mg/ l | <0,02* mg.dm | Да | Веднъж на шест месеца |
| 15. Никел | — • — | 20 μg/ l | <20* μg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 16. Олово | — • — | 10 μg/ l | <10* μg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 17. Селен | — • — | 10 μg/ l | <5* μg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 18. Хром | — • — | 10 μg/ l | <50* μg.dm-3 | Не | Веднъж на шест месеца |
| 19. Алуминий | — • — | 50 μg/ l | <20 * μg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 20. Желязо | — • — | 200 μg/ l | 440±0,02 μg.dm-3 | Не | Веднъж на шест месеца |
| 21. Калций | — • — | 150 mg/ l | 96±5 mg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 22. Магнезий | — • — | 80 mg/ l | 21±1 mg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 23. Манган | — • — | 50 μg/ l | 50±0,003 μg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 24. Цинк | — • — | 5,0 mg/ l | 0,060±0,003 mg dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 25. Естествен уран | — • — | 0,06 mg/ l | 0,015±0,002 mg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 26. Натрий | — • — | 200 mg/ l | 57±3 mg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 27. Бор | — • — | 1,0 mg/ l | <0,05* mg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 28. Антимон | — • — | 5,0 μg/ l | <2 μg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 29. Арсен | — • — | 0,05 mg/ l | <0,006* mg dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| III. Специфични органични замърсители |
| 30. Бензен | — • — | 1,0 μg/ l | <0,5 *** μg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 31. Бенз(а)пирен | — • — | 0,01 μg/ l | <0,005 * μg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 32. 1,2Дихлоретан | — • — | 3,0 μg/ l | <0,5 *** μg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 33. Полициклични ароматни въглеводороди | — • — | 0,10 μg/ l | <0,005 * μg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 34. Тетрахлоретилен и трихлоретилен | — • — | 10 μg/ l | <0,5 *** μg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 35. Пестециди | — • — | 0,10 μg/ l | <0,01 * μg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 36. Пестециди (общо) | — • — | 0,50 μg/ l | <0,01 * μg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 37. Цианиди | — • — | 0,01 mg/ l | 0,009 ±0.001 mg .dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 38. Феноли | — • — | Не е регламентирано | 0,054 ±0,004 mg.dm-3 | - | Веднъж на шест месеца |
| 39. Барий | — • — | Не е регламентирано | 0,049 ±0,24 mg.dm-3 | - | Веднъж на шест месеца |
| 40.Молибден | — • — | Не е регламентирано | <50* μg.dm-3 | - | Веднъж на шест месеца |
| 41. Нефтопродукти | — • — | Не е регламентирано | <0,1* mg.dm-3 | - | Веднъж на шест месеца |

Легенда -    *- под границата на количествено определяне на метода

**- над заявения обхват на акредитация

***- резултатите са под границата на откриване

Пробовземането за първото шестмесечие е извършено на 26.06.2013г. Анализът на състоянието на подземните води е установено с Протокол от изпитване № 0500/03.07.2013г. от  Лаборатория за анализ  на компонентите на околната среда- гр. Бургас.,  Протокол от изпитване № 2013/577 от 04.07.2013г. от Изпитвателна лаборатория “Еколаб”- София и Протокол от изпитване № ЛИ 178/27.06.2013 от Комплексен център за изпитване и калибриране “Ловико” – Бургас съгласно Условие 13.8.1. от Комплексното разрешително № 204-НО/2008г. Несъответствията със зададените параметри в КР считаме, че се дължат на фоново замърсяване. Депото е изградено върху район на бивши рудници на “Бургаски медни мини”

Пробовземането за второто шестмесечие е извършено на 02.12.2013г. Съгласно Протокол за вземане на извадки   № 1085/02.12.2013 не е взета водна проба поради липса на водно ниво в Контролен кладенец №3 от Лаборатория за анализ на компонентите на околната среда – гр. Бургас съгласно Условие 13.2.2.1. от Комплексното разрешително № 204-НО-ИО-А1/2013г.. И поради тази причина не е извършен анализ.

Контролен кладенец №4

Пробовземането за първото шестмесечие е извършено на 26.06.2013г. Съгласно Протокол за вземане на извадки   № 0463/26.06.2013г. не е взета водна проба поради липса на водно ниво в Контролен кладенец №4 от Лаборатория за анализ на компонентите на околната среда – гр. Бургас съгласно Условие 13.8.1. от Комплексното разрешително № 204-НО/2008г. И поради тази причина не е извършен анализ.

Пробовземането за второто шестмесечие е извършено на 02.12.2013г. Съгласно Протокол за вземане на извадки   № 1086/02.12.2013 не е взета водна проба поради липса на водно ниво в Контролен кладенец №1 от Лаборатория за анализ на компонентите на околната среда – гр. Бургас съгласно Условие 13.2.2.1. от Комплексното разрешително № 204-НО-ИО-А1/2013г. И поради тази причина не е извършен анализ.

Таблица 8 Опазване на почвите

Таблица 9 Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Не са възниквали аварийни ситуации, които да застрашават здравето на хората и околната среда.

В РДНО е разработен и се актуализира План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно – възстановителни  работи при бедствия , аварии и катастрофи. Изградена е оперативна група за действия при евентуално възникване на аварии. В началото на всяка година се разработва план за подготовка на органите за управление и на спасителните групи. Целта е чрез непрекъсната превантивна дейност и спазване на инструкцията за работа на инсталациите да се сведат до минимум аварийните ситуации.

Таблица 10 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Не са постъпвали оплаквания или възражения от физически или юридически лица относно дейността на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево”.

# Text boxes

Ръководител депо

Ръководител  лаборатория

Лаборант-химик

Кантаржия

Механик

Оператор преса

Оператор помпи

Оператор булдозер