Монди Стамболийски ЕАД

Заводска 1

4210, Стамболийски

България

Тел. : +359 (0)32 909 287

Факс: +359 (0)32 909 554

# ГОДИШЕН ДОКЛАД

за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №123-H1/2009г. за 2013г.

# март 2014г.

# Съдържание

1.	Увод	1

1.1.	Наименование на инсталацията, за която е издадено КР	1

Инсталации, които попадат в обхвата на  Приложение 4 на ЗООС:	1

1.2.	Адрес по местонахождение на инсталацията	1

1.3.	Регистрационен номер на КР	1

1.4.	Дата на подписване на КР	2

1.5.	Дата на влизане в сила на КР	2

1.6.	Оператор на инсталацията, притежател на КР	1

1.7.	Адрес , тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора	2

1.8.	Лице за контакти	2

1.9.	Адрес , тел.номер, факс, e-mail на лицето за контакти	2

1.10.	Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията	2

1.11.	Производствен капацитет на инсталацията	3

1.12.	Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда	4

1.13.	РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията	4

1.14.	Басейнова дирекция на чиято територия е разположена инсталацията	4

2.	Система за управление на околната среда	4

2.1.	Структура и отговорности	4

2.2.	Обучение	4

2.3.	Обмен на информация	4

2.4.	Документиране	5

2.5.	Управление на документите	5

2.6.	Оперативно управление	5

2.7.	Оценка на съответствие, проверки и коригиращи действия	5

2.8.	Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации	6

2.9.	Записи	7

2.10.	Докладване	8

2.11.	Актуализация на СУОС	8

3.	Използване на ресурси	  9

3.1.	Използване на вода	9

Условия	9

Годишни изразходвани водни количества за производството на единица продукт	9

Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на измерените водни количества с определените такива в условията на КР разходни норми	13

Резултати от извършени проверки на водопроводната мрежа	14

3.2.	Използване на енергия	14

Условия	14

Годишна консумация на енергия (електроенергия и топлоенергия) за производство на единица продукт	15

Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества с определените в условията на КР разходни норми.	18

Резултати от извършени проверки на топлопреносната  мрежа	20

3.3.	Използване на суровини, спомагателни материали и горива	18

Годишна употреба за производството на единица продукт на всяка от контролираните суровини, спомагателни материали и горива	19

Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на годишните количества използвани суровини, спомагателни материали и горива с определените в условията на КР разходни норми	24

3.4.	Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти	26

Условия	26

Резултати от проверките за установяване и отстраняване на течове от резервоари и обваловки за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти	27

Резултати от проверката на местата за съхранение	27

Резултати от проверките за установяване и отстраняване на течове от тръбната преносна мрежа за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти	28

4.	Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда	28

Докладване	28

4.1.	Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества ЕРЕВВ и PRTR	28

Резултат	28

Метод за определяне	28

Входни данни и пресмятания	31

4.2.	Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух	35

Условия пречиствателно оборудване	35

Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определите в КР норми	36

Условия точкови източници	37

Брой  емисионни измервания, брой несъответствия, причини, предприети/планирани коригиращи действия	40

Неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества	41

Резултати от прилагане на инструкциите за оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества на площадката	42

Резултати от изпълнение на мерки за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и емисии на интензивно миришещи вещества, генерирани от дейността на площадката	43

4.3.	Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчни води	44

Докладване	44

Условия	44

Условия пречиствателни съоръжения	45

Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените в КР норми	47

Условия свързани с емисионни норми и мониторинг	48

Брой емисионни измервания, брой несъответствия, причини, предприети/планирани коригиращи мерки	48

4.4.	Управление на отпадъците	49

Докладване	49

Образувани отпадъци	49

Резултати от оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с определените в КР – брой установени несъответствия, причини и приети/планирани коригиращи действия	49

Събиране и приемане и на отпадъците	50

Резултати от оценка на съответствието на събирането и приемането на отпадъци с условията в КР – брой установени несъответствия, причини и приети/планирани коригиращи действия	52

Временно съхранение на отпадъците	53

Резултати от оценка на съответствието на временното съхранение с условията в КР – брой установени несъответствия, причини и приети/планирани коригиращи действия	55

Третиране и транспортиране на отпадъците	55

Резултати от оценка на съответствието на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци с условията в КР – брой установени несъответствия, причини и приети/планирани коригиращи действия	56

Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци	56

Резултати от оценка на съответствието на оползотворяването, преработването и рециклирането  на отпадъци с условията в КР – брой установени несъответствия, причини и приети/планирани коригиращи действия	58

Обезвреждане на отпадъци	58

Резултати от оценка на съответствието на обезвреждането  на отпадъци с условията в КР – брой установени несъответствия, причини и приети/планирани коригиращи действия	59

Анализи на отпадъците	59

4.5.	Шум	60

Жалби на живущи около площадката	60

Резултати от извършени през отчетната година наблюдения на общата звукова мощност на площадката, нива на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката, нива на звуково налягане на мястото на въздействие	60

Резултати от оценка на съответствието на установените нива на звуково налягане  с разрешените такива в комплексно разрешително	60

4.6.	Опазване на почвата и подземните води от замърсяване	60

Условия	60

Резултати от собствения мониторинг на подземни води	62

Резултати от оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води  с опредените в условията на КР	67

Резултати от собствения мониторинг на почви	67

Резултати от оценка на съответствието на базовите концентрации на вредни вещества в почвите  с измерените	68

5.	Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР		68

6.	Прекратяване на работата на инсталации или части от тях	68

7.	Свързани с околната среда аварии, оплаквания или възражения	69

7.1.	Аварии	69

7.2.	Оплаквания или възражения	70

7.3.	Преходни и анормални режими на работа	70

8.	Подписване на годишния доклад	70

Приложение 1	72

Административна структура	72

Приложение 2	73

Таблици

Таблица 1 Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR	73

Таблица 2 Емисии във въздуха	74

Таблица 3 Емисии в отпадъчни води	80

Таблица 4 Образуване на отпадъци	82

Таблица 5 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци	86

Таблица 6 Шумови емисии	89

Таблица 7 Опазване на подземните води	89

Таблица 8 Опазване на почви	98

Таблица 9 Аварийни състояния	98

Таблица 10 Оплаквания	98

# Увод

С писмо вх. № 278-ПВ-709/20.10. 2010 г. е поискано становище на МОСВ за необходими действия за промяна в условията на издаденото КР. Съгласно писмо с изх. № 12-00-239/15.03.2011 е изготвена и представена с изх.. №666/11.10.2011г.  в МОСВ  информация по приложение 5 към наредбата за издаване на комплексни разрешения. Съгласно становище на МОСВ изх. № 12-00-239/25.11.2011г. е подготвена и подадена  с изх. №124/06.03.2012г.     допълнителна информация по Приложение 5.

Получено е становище на МОСВ С ИЗХ.№ . № 12-00-239/18.04.2012г. за  установяване на необходимостта от провеждане на процедура по Глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда ЗООС във връзка с планираните промени.

С писмо с изх. №740 от 07.11.2012г. (вх.№ в РИОСВ ОВОС-818/08.11.2012г.) е пдадено Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на система за разделяне, улавяне и отвеждане за изгаряне на концентрираните некондензирани газове от организирани източници в пещната камера на содорегенерационен котел” с приложена план-програма за изпълнение по изискването на чл.4 ал.3  на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда, ДВ бр.25/2003г, посл.изм ДВ бр. 3/2011г..

Получено е становище  с изх. № ОВОС-818/20.11.2012г. от МОСВ/РИОСВ – Пловдив, че не е необходимо провеждане на процедура по Глава шеста на ЗООС за инвестиционното предложение.

На попълнена информация по Приложение 2 към чл.6 на наредбана за ОВОС, ДВ бр.3 от 2006, изм. и доп. ДВ бр.3/2011г. (писмо с вх.№ ОВОС-434 от 23.07.2012г.),  относно инвестиционно предложение „ Реконструкция на сграда ТЕЦ2 и инсталиране на комбинирана турбина  за производство на електрическа енергия с инсталирана ел. мощност 17.2 МВт”,

получено е с писмо с изх. № ОВОС-575/28.08.2013г. Решение на МОСВ/РИОСВ гр. Пловдив №ПВ-88-ПР/2012г., да не се извършва  оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционното предложение.

Предстои да се подаде информация за планираните промени (чл.125, ал.1 от ЗООС) до Изпълнителната агенция по околна среда съгласно Приложение №5 и Приложение№6 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни  (ДВ бр.97 ОТ 2009г.), поради настъпили промени в екологичното законодателство.

## Наименование на инсталацията, за която е издадено КР

“Mонди Стамболийски ‘’ЕАД  гр. Стамболийски

### Инсталации, които попадат в обхвата на  Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби

- Инсталация за производство на флутинг и крафт хартия

- Горивна инсталация

- Инсталация за производство на вар

## Адрес по местонахождение на инсталацията

4210  гр.Стамболийски ул. „Заводска” №1

## Регистрационен номер на КР

№123-Н1/2009 г

## Дата на подписване на КР

12.10.2009 г.

## Дата на влизане в сила на КР

11.12.2009 г.

## Оператор на инсталацията, притежател на КР

“Mонди Стамболийски ‘’ЕАД

## Адрес , тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора

4210  гр.Стамболийски ул. „Заводска” №1

тел.: 032 909 202 ;  факс: 032 909 553

## Лице за контакти

инж. Йоана Тодорова  – Еколог

инж. Марияна Кочиева - Ръководител Направление ТК

## Адрес , тел.номер, факс, e-mail на лицето за контакти

4210  гр.Стамболийски ул. „Заводска” №1

тел.: 032 909 321 ;  GSM:0882604522

е-mail: yoana.todorova@mondigroup.com

## Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията

„Монди Стамболийски” ЕАД произвежда неизбелена крафт целулоза,  крафт хартия за торби и терпентин. Около 97-98 % от произведената крафт хартия е  предназначена за износ.

Производствата са напълно интегрирани – от дървесината през влакнестия материал – целулоза , зона за регенериране на химикали, до крайния продукт – крафт хартия.

Предприятието има собствен ТЕЦ и Биологична пречиствателна станция.

Реално действащите промишлени инсталации на фабриката  са както следва:

1.0. Промишлена инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби

1.1.     Дървесно подготвителен цех

1,1.1.     Склад за иглолистна дървесина

1.1.2      Корообелване

1.1.3.     Надробяване

1.1.4.     Сортиране

1.1.5.     Пневмотранспорт

1.1.6.     Открит склад за трески

1.2.    Цех за целулоза

1.2.1.     Транспорт  на трески

1.2.2.     Варилно отделение

1.2.2.1.  Отделение за терпентин

1.2.3.     Промивно отделение

1.2.4.     Сортиране, двустепенно на целулозата (грубо и фино)

1.2.5.     Сгъстяване и обезводняване

1.3.    Хартиена машина РМ2 за производство на крафт хартия

1.3.1.     Басейн за висока концентрация

1.3.2. 	 Размилащо подготвително отделение, 2 степени на размилане, 3 степени на сортиране висока концентрация и 5 степени очистване при ниска концентрация

1.3.2.1.  Басейн за брак

1.3.2.2. Химично отделение

1.3.2.3 Напорна кутия и ситова част

1.3.3.    Пресова част, 3 преси

1.3.4.    Пред-сушилна част

1.3.5.    Микрокрепиране, клупак устройство

1.3.6.    След-сушилна част

1.3.7.     Устройство за навиване на хартията

1.3.8.    Рол апарат за нарязване

1.3.9.    Опаковачна машина

1.4.  Зона за регенерация на химикали

1.4.1     Вакуум изпарителна станция (ВИС), 1 линия с 6 корпуса

1.4.2.    Содорегерационен котел (СРК)

1.4.3.    Отделение за каустизация (ОК)

1.4.3.1. Пещ за регенерация на варта (ПРВ)

1.5. Инсталация за производство на топло и електроенергия

1.5.1 СРК

1.5.2 Енергиен котел №8

1.5.3 Енергиен котел №9 (временно спрян от експлоатация с протокол на РИОСВ – Пловдив №2960-ПД от 21.10.2010г. и Заповед № РД-351 /21.10.2010 г. )

1.5.4 Инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци, използвани като гориво за получаване на енергия

## Производствен капацитет на инсталацията – 2013г.

| Инсталация | Продукт | Максимален капацитет по КР | Реално измерено количество | Максимален капацитет по КР | Реален капацитет, ср.год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби | t/y | t/y | t/24h | t/24h |
| 1.1.Участък за производство на целулоза от дървесина | BDP | 96 000 | 85208.825 |  |  |
| 1.2.Хартиена машина PM2 | хартия |  |  | 362 | 282.75 |
| 2. Инсталация за производство на флутинг и крафт хартия1 | t/y | t/y | t/24h | t/24h |
| 2.1 Участък за производство на полуцелулоза | АСПЦ | 15 000 | 0 |  |  |
| 2.2 Участък за производство на хартия - хартиена машина РМ1 | хартия |  |  | 65 | 0 |
| 3. Горивна инсталация |  |  | MW | MW |
| 3.1.Содорегенерационен котлоагрегат (СРКА); 3.2.Парогенератор ЕК-8; 3.3.Парогенератор ЕК-92 | топлинна енергия |  |  | 156 | 72.170 |
| 3.4.Инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци, използвани като гориво за получаване на енергия 3 | топлинна енергия |  |  | 35 | 25.693 |
| 4. Инсталация за производство на вар | t/y | t/y | 90t/24h | 75.65 t/24h |

Инсталация за производство на флутинг и крафт хартия не е работила през отчетния период – подаден в РИОСВ-Пловдив с писмо с изх.№696 от 21.10.2011г „План за прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях” на площадката.

Парогенератор ЕК-9  е запечатан с със Заповед № РД-351 /21.10.2010 г на РИОСВ

## Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Организационната структура на Монди Стамболийски ЕАД е представена в Приложение 1.

Отговорни лица за изпълнение на КР са Ръководител Направление ТК и Еколога на дружеството . По изпълнение на КР са ангажирани още:

- ОЗБУТ (отговорник здравословни и безопасни условия на труд)

- Ръководител производство

- Ръководител  обособено производство ,, Енергии и регенерация на химикала’’

- Ръководител Техническа  поддръжка

- Ръководител електро- и Автоматизация

- Всички Н-к цехове , процес инженери, механици и ел.механици

## РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ – гр. Пловдив

## Басейнова дирекция на чиято територия е разположена инсталацията

БДИБР Източно-беломорски район,  център  Пловдив

# Система за управление на околната среда

Въведена е и се прилага система за управление на околната среда в съответствие с изискванията в комплексното разрешително.

От 05 април 2012г. предприятието има издадени Сертификат по системата за управление на околната среда ISO 14001:2004, Сертификат по системата за управление на качеството ISO 9001:2008 и Сертификат по системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд ISO 18001:2007.

Издаден е FSC сертификат на използваната дървесина, който гарантира увеличаване на доставката на сертифицирана дървесина.

Извършена е оценка на съответствие  по сертификат ISO 31000: 2009 Risk Management.

За периода до възобновяване на експлоатацията на временно спряните съоръжения,  се изпълнява План за временно прекратяване на дейността и инструкциите към него.

## Структура и отговорности

Условие 5.1.1

Определени са лицата, които извършват конкретни действия по изпълнение на условията в КР. Отговорностите са възложени със Заповед .№161а/02.11.2012г.

Условие 5.1.1 и 5.1.3

Изготвени са и се поддържат актуални списъци на лицата, на които са възложени конкретни дейности и отговорности по изпълнение на условията в КР. Списъците се съхраняват и актуализират от Еколога на дружеството.

## Обучение

Условие 5.2.1:

Дружеството е изготвило и прилага инструкция за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала.  Съгласно инструкцията е изготвена годишна програма за обучение на персонала, включваща изпълнение на дейностите и отговорностите по КР.  Програмата се актуализира при промяна на потребностите от обучение на персонала.

## Обмен на информация

Условие 5.3.1:

Изготвен е списък на лицата, на които са възложени дейности и отговорности по условията в КР. Списъкът е достъпен за всички служители.

Условие 5.3.2:

Изготвен е и се поддържа актуален списък с органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията в разрешителното. Списъкът съдържа информация за случаите, при които трябва се уведомят.

## Документиране

Условие 5.4.1:

Изготвен е и се съхранява актуален списък на нормативната уредба по околна среда, регламентиращ работата на инсталацията.

Условие 5.4.2 , 5.4.3:

Разработени са всички необходими инструкции по КР.  Предоставянето на документите се контролира чрез  списък на разпространение.

## Управление на документите

Условие 5.5.1:

Изготвена е инструкция управление на документите и записите на ИСУправление.

Изготвен  е, съгласно инструкцията,  „Дневник  за архивиране на документите” във връзка с въвеждането на интегрирана система за управление  ИСУ по Качество (ISO 9001:2008), Безопасност и здраве при работа (OHSAS ISO 18001:2007)  и Опазване на околната среда (ISO 14001:2004), както и при други наложени промени.

## Оперативно управление

Условие 5.6.1:

Изготвени са всички инструкции за експлоатация и поддръжка, съгласно условията в КР. Съхраняват се в писмен вид на площадката.

## Оценка на съответствие, проверки и коригиращи действия

Условие 5.7.1:

Изготвени са и се прилагат писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионните показатели по КР.

Условие 5.7.2:

Изготвени са и се прилагат писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга с изискванията на условията на КР. За всеки компонент на мониторинга, съгласно Условията в КР,  са изготвени дневници за оценка на съответствието  и форма за запис на резултатите.

Условие 5.7.3:

Изготвена е и се прилага инструкция за установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

## Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Условие 5.8.1:

Изготвена е писмена инструкция за преразглеждане и актуализация на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след авария.

През 2013г. :

Ситуации, изискващи приложение на инструкцията –  0 бр.

Установена необходимост от актуализация на инструкцията –  не.

Условие 5.8.2:

Изготвена е инструкция за определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност с въздействие върху околната среда при авария. Прилага се при промяна в работата на инсталациите и след авария. Резултатите се документират.

През 2013 г.

Условия, изискващи приложение на инструкцията – 1 бр., актуализиране на използваните количества през 2013г.

Налични записи – 1 бр

Условие 5.8.3:

Изготвена е инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху  околната среда и човешкото здраве. Резултатите от приложението са документирани.

Ситуации, изискващи приложение на инструкцията –  0 бр.

Условие 5.8.4, 5.8.5, 5.8.6, 5.8.12, 5.8.13:

Изготвени са обектови аварийни планове за всяка сграда и общ план за действие при авария на площадката, съгласно изискванията на КР. Възложени са отговорностите по изпълнение на обектовите и общия аварийни планове. Списъкът на отговорните лица се актуализира при необходимост. Изготвени са програма за обучение  и поддръжка на

готовността за действие. Проверките се извършват по график, съгласно инструкция. Резултатите се документират и анализират. Списъкът за оповестяване се поддържа актуален.

Условие 5.8.7:

Определени са пътищата за евакуация и сборните пунктове при всички идентифицирани аварийни ситуации. Информацията за тях е достъпна във всяко производствено помещение.

Условие 5.8.8:

Изготвена е инструкция за определяне на причините за възникнали аварии и необходимите коригиращи мерки за бъдещо предотвратяване.

Условие 5.8.9, 5.8.10, 5.8.11:

Предвидените съгласно плана за действие при аварии средства за оповестяване се поддържат по график.

Необходимите лични предпазни средства, съгласно анализа на възможните рискове за персонала са осигурени на достъпни места и се поддържат съгласно изискванията.

Съгласно действащото законодателство и характеристиките на възможните аварии са осигурени и се поддържат в изправност необходимите средства за противодействие.

## Записи

Условие 5.9.1:

Данните от мониторинга се документират във форми/дневници и обходни листове, съгласно изготвените инструкции.  Към записите се съхраняват оригиналните документи (протоколи), когато измерванията са извършени от външни организации и съответните документи за правоспособност. Оценката на съответствие се документира и съхранява в съответните записи/форми, съгласно инструкциите.

Резултатите от извършените измервания, съгласно Плана за временно прекратяване на работата са документирани и представени в РИОСВ.

Условие 5.9.2:

Съгласно инструкцията са изготвени форми/дневници за документиране на несъответствията и проследяване на изпълнението на коригиращите действия. При необходимост се  прилагат  съпътстващи документи за диагностика, ремонт, настройки и др.

Условие 5.9.3:

Съгласно инструкцията по Условие 5.8.1 е предвидено документирането и съхранението на данните по актуализация на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

През 2013г.:

Извършена актуализация – 0 бр.

Условие 5.9.4:

Изготвен е списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното. Документите са налични на площадката. Съхраняват се в отдел ”Екология”.

## Докладване

Условие 5.10.2:

Настоящият доклад е пети за инсталацията и четвърти  след възстановяване на нормалната експлоатация.

Изготвен е съгласно Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително.

## Актуализация на СУОС

Условие 5.11.1:

Извършен е сертификационен одит на СУОС.  Не са извършвани изменения и актуализации на КР.

# Използване на ресурси

## Използване на вода

### Условия

Условие 8.1.1:

Разрешително за водоползване № 301604/20.12.2006г., посл.изм. с Решение № РР – 1792/07.10.2013г.  – „да се чете  разрешително №31530325”, със срок на действие до 20.12.2018г.

Срокът на действие на актуално разрешително за водовземане от собствени сондажни кладензи № 300556/12.12.2006, посл.изм. с Решение №РР-940/05.05.2010г, е до 08.10.2016 г.

С протокол №230/03.04.2012г. на БДИБР, център Пловдив, е извършено  консервиране на 2бр. сондажи за промишлено водоснабдяване СК №2 и СК №11, които не се експлоатират.

С писмо до БД Източно-беломорски район с вх.№ КД-05-3137/20.11.2013г. е открита процедура по разконсервиране на сондажите.

Сондажен кладенец СК11 е пуснат в експлоатация през м. ноември 2013г.- писмо до БДИБР с вх. № КД-05-3137/27.11.2013г.

Няма констатирани нарушения на условията в разрешителното за водоползване.

Условие 8.1.4:

Разработена е и се прилага инструкция за поддръжка на затворените оборотни цикли.

Поддръжката се изпълнява по график от от оператора и началника на смяна. Записите по прилагането се водят в обходен лист и дневник на н-к смяна.

Условие 8.1.5, 8.1.7.4:

Разработени са и се прилагат инструкции за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване, основен консуматор на вода.

Поддръжката се изпълнява по график. Записите по прилагането се водят в обходни листове и дневник на началника на смяна към съответните производства.

Условие 8.1.6:

Отчитането на изразходваната вода за производство и охлаждане става чрез измервателните устройства, посочени в заявлението.  Същите се поддържат в изправност, съгласно изискванията на законодателството.

### Годишни изразходвани водни количества за производството на единица продукт

Условие 8.1.7.1:

Разработена е и се прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди и охлаждане. Записите от отчитане на уредите се вписват в дневник. Води се отчет за месечното количество вода за производствени нужди  и за  охлаждане  на цялата площадка и на инсталациите по Условие 2. Специфичния разход за единица продукт се изчисляват от Еколога, съгласно условия 6.5.1. и 6.5.2.

Условие 8.1.8.1:Количество на използваната вода за производство на единица продукт по месеци за инсталациите по Условие 2:

- Инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби:

1.1.Участък за производство на целулоза от дървесина:

| месец | разход вода | производство | разход за единица продукция |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | tАСЦ | m3/tАСЦ |
| 1 | 529840 | 4029.203 | 131.5 |
| 2 | 667622 | 7294.163 | 91.5 |
| 3 | 726821 | 8028.113 | 90.5 |
| 4 | 699086 | 7899.063 | 88.5 |
| 5 | 710626 | 7945.509 | 89.4 |
| 6 | 644024 | 7759.634 | 83.0 |
| 7 | 672999 | 7672.657 | 87.7 |
| 8 | 678336 | 7624.921 | 89.0 |
| 9 | 722773 | 8104.698 | 89.2 |
| 10 | 457850 | 4906.786 | 93.3 |
| 11 | 536790 | 5863.760 | 91.5 |
| 12 | 460367 | 8080.318 | 57.0 |
| 2013 | 7 507 134 | 85 208.825 | 90.2 |

1.2.Хартиена машина PM2:

| месец | разход вода | производство | разход за единица продукция |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | t хартия | m3/t хартия |
| 1 | 108692 | 4086.085 | 26.60 |
| 2 | 137960 | 7546.773 | 18.28 |
| 3 | 140021 | 8447.243 | 16.58 |
| 4 | 163564 | 8173.241 | 20.01 |
| 5 | 154500 | 8289.389 | 18.64 |
| 6 | 142330 | 8056.824 | 17.67 |
| 7 | 170372 | 7985.393 | 21.34 |
| 8 | 161825 | 8006.815 | 20.21 |
| 9 | 184256 | 8460.274 | 21.78 |
| 10 | 122764 | 5163.025 | 23.78 |
| 11 | 126452 | 5924.862 | 21.34 |
| 12 | 176578 | 8330.636 | 21.20 |
| 2013 | 1 789 314 | 88 470.560 | 20.62 |

2. Инсталация за производство на флутинг и крафт хартия

Не е работила през отчетния период.

3. Горивна инсталация

3.1.СРКА

| месец | разход вода | производство | разход за единица продукция |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | Gcal | m3/Gcal |
| 1 | 21164 | 15630.480 | 1.35 |
| 2 | 34408 | 29857.890 | 1.15 |
| 3 | 39821 | 32080.430 | 1.24 |
| 4 | 37546 | 31210.590 | 1.20 |
| 5 | 36986 | 31721.470 | 1.17 |
| 6 | 40096 | 31330.590 | 1.28 |
| 7 | 41732 | 32373.490 | 1.29 |
| 8 | 40200 | 31125.320 | 1.29 |
| 9 | 40389 | 31373.810 | 1.29 |
| 10 | 29151 | 18960.290 | 1.54 |
| 11 | 34915 | 23121.220 | 1.51 |
| 12 | 37971 | 32208.300 | 1.18 |
| 2013 | 434 379 | 340 993.88 | 1.29 |

3.2.ЕК-8 :

| месец | разход вода | производство | разход за единица продукция |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | Gcal | m3/Gcal |
| 1 | 3112 | 3581.86 | 0.87 |
| 2 | 6956 | 8004.49 | 0.87 |
| 3 | 1118 | 1287.68 | 0.87 |
| 4 | 2363 | 2720.81 | 0.87 |
| 5 | 1253 | 1442.44 | 0.87 |
| 6 | 2412 | 2776.91 | 0.87 |
| 7 | 3114 | 3579.21 | 0.87 |
| 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2084 | 2422.79 | 0.86 |
| 10 | 2022 | 2328.22 | 0.87 |
| 11 | 2426 | 2791.85 | 0.87 |
| 12 | 6502 | 7483.49 | 0.87 |
| 2013 | 33 362 | 38 419.75 | 0.87 |

3.3.ЕК-9

Не е работил през  отчетния период.

3.4.Инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци, използвани като гориво за получаване на енергия :

| месец | разход вода | производство | разход за единица продукция |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | Gcal | m3/Gcal |
| 1 | 10035 | 8036.800 | 1.25 |
| 2 | 9032 | 7232.080 | 1.25 |
| 3 | 20307 | 16259.120 | 1.25 |
| 4 | 15832 | 12676.570 | 1.25 |
| 5 | 18286 | 14641.570 | 1.25 |
| 6 | 14979 | 11993.320 | 1.25 |
| 7 | 14080 | 11263.040 | 1.25 |
| 8 | 19104 | 15360.280 | 1.24 |
| 9 | 16253 | 13013.120 | 1.25 |
| 10 | 9922 | 7944.480 | 1.25 |
| 11 | 12121 | 9704.500 | 1.25 |
| 12 | 17092 | 13684.680 | 1.25 |
| 2013 | 177 043 | 141 809.560 | 1.25 |

4. Инсталация за производство на вар

| месец | разход вода | производство | разход за единица продукция |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | tАСЦ | m3/tАСЦ |
| 1 | 16515 | 4029.203 | 4 |
| 2 | 28468 | 7294.163 | 3.9 |
| 3 | 21202 | 8028.113 | 2.6 |
| 4 | 5100 | 7899.063 | 0.6 |
| 5 | 5521 | 7945.509 | 0.7 |
| 6 | 5248 | 7759.634 | 0.7 |
| 7 | 7158 | 7672.657 | 0.9 |
| 8 | 15049 | 7624.921 | 2.0 |
| 9 | 15493 | 8104.698 | 1.9 |
| 10 | 7203 | 4906.786 | 1.5 |
| 11 | 7808 | 5863.760 | 1.3 |
| 12 | 9482 | 8080.318 | 1.2 |
| 2013 | 144 247 | 85 208.825 | 1.79 |

### Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на измерените водни количества с определените такива в условията на КР разходни норми

Условие 8.1.7.2:

Разработена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода с изискванията на условие 8.1.2. Оценката се извършва съобразно условие 6.5.3. Резултатите се документират ежемесечно в дневник при Еколога.

Условие 8.1.8.2:

Оценка на  съответствие на изразходваните количества вода за единица продукт (средногодишни), съгласно нормите по условие 8.1.2:

| Инсталация | разход за единица продукция м.единица | средногодишен разход 2011 | норма КР | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби |
| 1.1.Участък за производство на целулоза от дървесина | m3/t АСЦ | 90.2 | 131.5 | да |
| 1.2.Хартиена машина PM2 | m3/t хартия | 20.62 | 34.00 | да |
| 2. Инсталация за производство на флутинг и крафт хартия (не е работила) |
| 2.1 Участък за производство на полуцелулоза | m3/t АСПЦ | 0 | 36 | да |
| 2.2 Участък за производство на хартия - хартиена машина РМ1 | m3/t флутинг | 0 | 40 | да |
| 3. Горивна инсталация |
| 3.1. СРКА | m3/Gcal | 1.29 | 1.75 | да |
| 3.2 ЕК-8 |  | 0.87 | 0.87 | да |
| 3.3 ЕК-9 (временно спрян) |  | 0.00 | 0.87 | да |
| 3.4.Инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци, използвани като гориво за получаване на енергия |  | 1.25 | 1.25 | да |
| 4. Инсталация за производство на вар | m3/t АСЦ | 1.79 | 4.00 | да |

Констатирани несъответствия в месечните отчети – 0 бр.;

Установени причини: няма несъответствия

Предприети мерки: не се налагат

Условие 8.1.2.1:

Оценка на съответствие на годишните количества употребена вода за производство и охлаждане с условията в разрешителното за водоползване:

| месец | разход на вода за цялата площадка | Разход по разрешително | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | m3 |  |
| 1 | 693598 |  |  |
| 2 | 891515 |  |  |
| 3 | 958921 |  |  |
| 4 | 929947 |  |  |
| 5 | 933637 |  |  |
| 6 | 853960 |  |  |
| 7 | 915845 |  |  |
| 8 | 921394 |  |  |
| 9 | 988047 |  |  |
| 10 | 638972 |  |  |
| 11 | 727909 |  |  |
| 12 | 830803 |  |  |
| 2013 | 10 284 548 | 21 129 120 | да |

### Резултати от извършени проверки на водопроводната мрежа

Условие 8.1.3, 8.1.7.3:

Разработена е и се прилага инструкция за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях. Записите по прилагането се водят в дневник.

Условие 8.1.8.3:

Проверки по условие 8.1.3 за 2013:

Документирани проверки – 209 бр.

Констатирани течове – 32 бр.

Установени причини: пропуск от износване, корозия, спукване, разхлабена скоба, повреда.

Предприети действия за отстраняване: заваряване на шупла, заварка тапа, заварка шапка, монтаж на жиба, монтаж на аварийна скоба, изправяне на пожарен хидрант.

## Използване на енергия

### Условия

Условие 8.2.2 , 8.2.4.3:

Изготвени са и се прилагат инструкции за експлоатация и поддръжка на топлообменните/електропреобразувателните части на технологичното оборудване. Резултатите се документират в дневник (запис) при оборудването.

### Годишна консумация на енергия (електроенергия и топлоенергия) за производство на единица продукт

Условие 8.2.4.1:

Разработена е и се прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия и топлоенергия за цялата площадка и инсталациите по условие 2.  Записите се водят ежемесечно в дневник.  Специфичният разход за единица продукт се изчислява от Еколога, съгласно условия 6.5.1. и 6.5.2.

Условие 8.2.5.1:

Годишна консумация на електро енергия и топлоенергия на единица продукт:

1. Инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби

1.1.Участък за производство на целулоза от дървесина:

| месец | производство | разход електроенергия | разход електроенергия за единица продукция | разход топлоенергия | разход топлоенергия за единица продукция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tАСЦ | MWh | MWh/ tАСЦ | Gcal | Gcal/ tАСЦ |
| 1 | 4029.203 | 1762.410 | 0.437 | 11201.610 | 2.780 |
| 2 | 7294.163 | 2773.260 | 0.380 | 19577.490 | 2.684 |
| 3 | 8028.113 | 2992.830 | 0.373 | 20335.020 | 2.533 |
| 4 | 7899.063 | 2966.790 | 0.376 | 19929.980 | 2.523 |
| 5 | 7945.509 | 2797.870 | 0.352 | 20087.420 | 2.528 |
| 6 | 7759.634 | 2851.720 | 0.368 | 20079.970 | 2.588 |
| 7 | 7672.657 | 2886.260 | 0.376 | 19401.220 | 2.529 |
| 8 | 7624.921 | 2819.160 | 0.370 | 19528.320 | 2.561 |
| 9 | 8104.698 | 2845.250 | 0.351 | 20671.040 | 2.551 |
| 10 | 4906.786 | 2176.840 | 0.444 | 12389.230 | 2.525 |
| 11 | 5863.760 | 2227.420 | 0.380 | 15429.050 | 2.631 |
| 12 | 8080.318 | 3033.970 | 0.375 | 22746.240 | 2.815 |
| 2013 | 85 208.825 | 32 133.780 | 0.382 | 221 376.590 | 2.60 |

1.2.Хартиена машина PM2:

| месец | производство | разход електроенергия | разход електроенергия за единица продукция | разход топлоенергия | разход топлоенергия за единица продукция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tхартия | kWh | kWh/ tхартия | Gcal | Gcal/ tхартия |
| 1 | 4086.085 | 3500420 | 856.67 | 7540.65 | 1.85 |
| 2 | 7546.773 | 5762650 | 763.59 | 13181.43 | 1.75 |
| 3 | 8447.243 | 6612140 | 782.76 | 14035.74 | 1.66 |
| 4 | 8173.241 | 6561130 | 802.76 | 12711.58 | 1.56 |
| 5 | 8289.389 | 6627360 | 799.50 | 12380.05 | 1.49 |
| 6 | 8056.824 | 6319330 | 784.35 | 12192.87 | 1.51 |
| 7 | 7985.393 | 6331280 | 792.86 | 12001.92 | 1.50 |
| 8 | 8006.815 | 6631760 | 828.26 | 12459.54 | 1.56 |
| 9 | 8460.274 | 6676860 | 789.20 | 13060.64 | 1.54 |
| 10 | 5163.025 | 4348260 | 842.19 | 8373.41 | 1.62 |
| 11 | 5924.862 | 4758070 | 803.07 | 8843.13 | 1.49 |
| 12 | 8330.636 | 6623000 | 795.02 | 12681.90 | 1.52 |
| 2013 | 88 470.560 | 70 752 260 | 803.35 | 139 462.86 | 1.59 |

2. Инсталация за производство на флутинг и крафт хартия

Не е работила през отчетния период.

# 3.Горивна инсталация:

# 3.1.СРКА

| месец | производство | разход електроенергия | разход електроенергия за единица продукция | разход топлоенергия | разход топлоенергия за единица продукция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t хартия1 | MWh | MWh/ tхартия | Gcal | GCal/ tхартия и флутинг |
| 1 | 4086.085 | 797.946 | 0.20 | 1839.15 | 0.45 |
| 2 | 7546.773 | 788.044 | 0.10 | 3396.15 | 0.45 |
| 3 | 8447.243 | 925.498 | 0.11 | 3801.26 | 0.45 |
| 4 | 8173.241 | 892.012 | 0.11 | 3677.25 | 0.45 |
| 5 | 8289.389 | 953.504 | 0.12 | 3725.05 | 0.45 |
| 6 | 8056.824 | 911.832 | 0.11 | 3625.20 | 0.45 |
| 7 | 7985.393 | 895.092 | 0.11 | 3593.42 | 0.45 |
| 8 | 8006.815 | 768.676 | 0.10 | 3603.25 | 0.45 |
| 9 | 8460.274 | 911.000 | 0.11 | 3800.91 | 0.45 |
| 10 | 5163.025 | 671.412 | 0.13 | 1424.58 | 0.28 |
| 11 | 5924.862 | 772.856 | 0.13 | 143.86 | 0.02 |
| 12 | 8330.636 | 971.478 | 0.12 | 1408.77 | 0.17 |
| 2013 | 88 470.560 | 10 259.350 | 0.12 | 34 038.85 | 0.38 |

3.2.ЕК-8  и 3.3 ЕК9 (не работи през отчетния период):

| месец | производство | разход електроенергия | разход електроенергия за единица продукция | разход топлоенергия | разход топлоенергия за единица продукция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t хартия | kWh | kWh/ tхартия | Gcal | GCal/ tхартия и фл |
| 1 | 4086.085 | 45300 | 11.09 | 1039.19 | 0.25 |
| 2 | 7546.773 | 116400 | 15.42 | 1644.70 | 0.22 |
| 3 | 8447.243 | 27150 | 3.21 | 1552.83 | 0.18 |
| 4 | 8173.241 | 45300 | 5.54 | 1229.71 | 0.15 |
| 5 | 8289.389 | 21600 | 2.61 | 1239.82 | 0.15 |
| 6 | 8056.824 | 48000 | 5.96 | 1394.83 | 0.17 |
| 7 | 7985.393 | 61950 | 7.76 | 1604.05 | 0.20 |
| 8 | 8006.815 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 9 | 8460.274 | 46650 | 5.51 | 1280 | 0.15 |
| 10 | 5163.025 | 39900 | 7.73 | 1164 | 0.23 |
| 11 | 5924.862 | 63600 | 10.73 | 424 | 0.07 |
| 12 | 8330.636 | 81600 | 9.80 | 544 | 0.07 |
| 2013 | 88 470.560 | 597 450 | 7.11 | 13 117.131 | 0.15 |

3.4.Инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци, използвани като гориво за получаване на енергия :

| месец | производство | разход електроенергия | разход електроенергия за единица продукция | разход топлоенергия | разход топлоенергия за единица продукция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t хартия | kWh | kWh/ tхартия | Gcal | Gcal/ tхартия |
| 1 | 4086.085 | 188520 | 46.14 | 358.50 | 0.1 |
| 2 | 7546.773 | 157992 | 20.94 | 318.50 | 0.04 |
| 3 | 8447.243 | 291096 | 34.46 | 705.50 | 0.1 |
| 4 | 8173.241 | 238176 | 29.14 | 817.00 | 0.1 |
| 5 | 8289.389 | 279360 | 33.70 | 671.00 | 0.1 |
| 6 | 8056.824 | 238368 | 29.59 | 564.50 | 0.1 |
| 7 | 7985.393 | 219528 | 27.49 | 539.00 | 0.1 |
| 8 | 8006.815 | 311304 | 38.88 | 744.00 | 0.1 |
| 9 | 8460.274 | 262344 | 31.01 | 631.00 | 0.1 |
| 10 | 5163.025 | 180192 | 34.90 | 369.50 | 0.1 |
| 11 | 5924.862 | 208320 | 35.16 | 419.50 | 0.1 |
| 12 | 8330.636 | 265752 | 31.90 | 542.00 | 0.1 |
| 2013 | 88 470.560 | 2 840 952 | 32.78 | 6 680 | 0.1 |

### Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества с определените в условията на КР разходни норми.

Условие 8.2.4.2.

Изготвена е и се прилага инструкция за оценка на измерените количества топло -  и електроенергия с определените в условие 8.2.1 норми. Оценката се извършва от еколога ежемесечно и се документира в дневник.

Условие 8.2.5.2.

Оценка на  съответствие на изразходваните количества енергия за единица продукт (средногодишни), съгласно нормите по условие 8.2.1:

| Инсталация | електроенергия | топлоенергия |
| --- | --- | --- |
|  | м.ед. | средногодишен разход за единица продукция | норма КР | съответствие | м.ед. | средногодишен разход за единица продукция | норма КР | съответствие |
| 1. Инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби |
| 1.1.Участък за производство на целулоза от дървесина | MWh/ tАСЦ | 0.382 | 0.465 | да | Gcal/ tАСЦ | 2.6 | 3.20 | да |
| 1.2.Хартиена машина PM2 | kWh/ tхартия | 803.35 | 950 | да | Gcal/ tхартия | 1.59 | 1.90 | да |
| Участък за производство на хартиени торби Опаковъчна машина | кWh/ 1000 бр. торби kWh/t хартия | 0 0 | 25 2.5 | Да Да |  |  |  |  |
| 2. Инсталация за производство на флутинг и крафт хартия |
| 2.1 Участък за производство на полуцелулоза | kWh/t АСПЦ | 0 | 265 | да | Gcal/t АСПЦ | 0 | 1.62 | да |
| 2.2 Участък за производство на хартия - хартиена машина РМ1 | kWh/t хартия | 0 | 700 | да | Gcal/t флутинг | 0 | 1.8 | да |
| 3. Горивна инсталация |
| 3.1. СРКА | MWh/ tхартия | 0.12 | 1.33 | да | GCal/ tхартия и фл | 0.38 | 0.45 | да |
| 3.2 ЕК-8 и 3.3 ЕК-9 | kWh/t хартия и флутинг | 7.11 | 182 | да | Gcal/t хартия и флутинг | 0.15 | 0.45 | да |
| 3.4.Инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци, използвани като гориво за получаване на енергия | kWh/t хартия и флутинг | 32.78 | 69 | да | Gcal/t хартия и флутинг | 0.1 | 0.1 | да |

Констатирани несъответствия в месечните отчети – 0 бр.

Установени причини:  няма несъответсвия

Предприети мерки: не се налагат

### Резултати от извършени проверки на топлопреносната  мрежа

Изготвена е и се прилага инструкция за проверки на техническото Условие 8.2.3, 8.2.4.4:

състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Дейностите се извършват от Инженер Механоподдръжка. Резултатите се документират в дневник.

Проверки по условие 8.2.3 за 2013г.:

Документирани проверки – 110 бр.

Констатирани течове – 0 бр.

Установени причини:  няма пропуски

Предприети действия за отстраняване:  не се налагат

## Използване на суровини, спомагателни материали и горива:

### Годишна употреба за производството на единица продукт на всяка от контролираните суровини, спомагателни материали и горива

Условие 8.3.2.1

Изготвена е и се прилага инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива. Резултатите се документират ежемесечно. Изчислението на разхода за единица продукт е съгласно условия 6. 5.1 и 6.5.2.

Условие 8.3.3.1

Консумация на суровини, спомагателни материали и горива по месеци и годишно:

1. Инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби:

1.1.Участък за производство на целулоза от дървесина:

|  | производство | иглолистна дървесина | сяра | антипенител - промиване 4243 | антипенител - сортиране 4351 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месец | tАСЦ | tАСД | tАСД/ tАСЦ | t | t/tАСЦ | t | t/tАСЦ | t | t/tАСЦ |
| 1 | 4029.203 | 9117.224 | 2.26 | 19.245 | 0.00478 | 2.338 | 0.00058 | 2.440 | 0.0006 |
| 2 | 7294.163 | 16902.746 | 2.32 | 21.062 | 0.00289 | 4.020 | 0.00055 | 5.260 | 0.0007 |
| 3 | 8028.113 | 18357.656 | 2.29 | 13.750 | 0.00171 | 4.057 | 0.00051 | 3.580 | 0.0004 |
| 4 | 7899.063 | 18354.682 | 2.32 | 10.850 | 0.00137 | 3.990 | 0.00051 | 3.648 | 0.0005 |
| 5 | 7945.509 | 17309.653 | 2.18 | 11.325 | 0.00143 | 3.947 | 0.00050 | 4.153 | 0.0005 |
| 6 | 7759.634 | 18023.721 | 2.32 | 20.650 | 0.00266 | 3.310 | 0.00043 | 3.045 | 0.0004 |
| 7 | 7672.657 | 18083.500 | 2.36 | 20.850 | 0.00272 | 3.835 | 0.00050 | 3.452 | 0.0004 |
| 8 | 7624.921 | 18218.120 | 2.39 | 28.250 | 0.00370 | 3.910 | 0.00051 | 2.030 | 0.0005 |
| 9 | 8104.698 | 19334.518 | 2.39 | 9.800 | 0.00121 | 3.940 | 0.00049 | 2.120 | 0.0003 |
| 10 | 4906.786 | 11452.980 | 2.33 | 6.04 | 0.00123 | 2.628 | 0.00054 | 1.193 | 0.0002 |
| 11 | 5863.760 | 13611.097 | 2.32 | 15.73 | 0.00268 | 3.300 | 0.00056 | 1.530 | 0.0003 |
| 12 | 8080.318 | 19123.913 | 2.37 | 22.45 | 0.00278 | 4.980 | 0.00062 | 2.216 | 0.0003 |
| 2013 | 85 208.825 | 197889.810 | 2.32 | 199.99 | 0.00243 | 44.255 | 0.00052 | 34.667 | 0.0004 |

1.2.Хартиена машина PM2

|  | производство | целулоза | нишесте | алуминиев сулфат | проклейващо вещество ASA | сярна киселина | натриева основа | антипенител |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месец | tхартия | t | t/ tхартия | t | t/ tхартия | t | t/ tхартия | t | t/ tхартия | t | t/ tхартия | t | t/ tхартия | t | t / tхартия |
| 1 | 4086.085 | 3839.573 | 0.94 | 40 | 0.010 | 73 | 0.01 | 2.453 | 0.001 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.380 | 0.00009 |
| 2 | 7546.773 | 7223.970 | 0.96 | 79 | 0.010 | 71 | 0.009 | 4.560 | 0.001 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.900 | 0.00012 |
| 3 | 8447.243 | 7976.627 | 0.94 | 90 | 0.011 | 75 | 0.01 | 5.621 | 0.001 | 0.02 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 1.185 | 0.00014 |
| 4 | 8173.241 | 7821.849 | 0.96 | 82 | 0.010 | 84 | 0.01 | 4.940 | 0.001 | 2.092 | 0.0003 | 0 | 0.0000 | 0.825 | 0.00010 |
| 5 | 8289.389 | 7886.947 | 0.95 | 81 | 0.010 | 86 | 0.01 | 5.300 | 0.0006 | 4.195 | 0.0005 | 0 | 0.0000 | 1.510 | 0.00018 |
| 6 | 8056.824 | 7697.420 | 0.96 | 95 | 0.012 | 75 | 0.01 | 4.335 | 0.001 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 2.550 | 0.0003 |
| 7 | 7985.393 | 7590.128 | 0.95 | 105 | 0.013 | 71 | 0.01 | 5.000 | 0.001 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 2.308 | 0.00029 |
| 8 | 8006.815 | 7606.905 | 0.95 | 100 | 0.012 | 77 | 0.01 | 4.660 | 0.001 | 1 | 0.0001 | 0 | 0.0000 | 1.720 | 0.00021 |
| 9 | 8460.274 | 8108.549 | 0.96 | 106 | 0.013 | 76 | 0.01 | 5.645 | 0.001 | 0.628 | 0.0001 | 0 | 0.0000 | 1.450 | 0.00017 |
| 10 | 5163.025 | 4965.389 | 0.96 | 64 | 0.012 | 74 | 0.01 | 3.600 | 0.001 | 0.802 | 0.0002 | 0 | 0.0000 | 1.220 | 0.00024 |
| 11 | 5924.862 | 5706.491 | 0.96 | 58 | 0.010 | 83 | 0.01 | 3.274 | 0.001 | 10.98 | 0.0019 | 0 | 0.0000 | 1.650 | 0.00028 |
| 12 | 8330.636 | 8057.744 | 0.96 | 78 | 0.009 | 122 | 0.01 | 4.667 | 0.001 | 16.4 | 0.0020 | 0 | 0.0000 | 1.580 | 0.00019 |
| 2013 | 88 470.560 | 84 481.592 | 0.954 | 978 | 0.011 | 967 | 0.01 | 54.055 | 0.001 | 36.12 | 0.0004 | 0 | 0.0000 | 17.278 | 0.00019 |

2. Инсталация за производство на флутинг и крафт хартия

Не е работила през отчетния период.

- Горивна инсталация:

3.1.СРКА:

|  | производство | мазут | плътна черна луга | сулфатен сапун | сярна киселина | натриева основа | йонообменни смоли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месец | t хартия | t | t/ tхартия | t | t/ tхартия | t | t/ tхартия | t | t/ tхартия | t | t/ tхартия | l | l/ tхартия |
| 1 | 4086.085 | 192.900 | 0.0472 | 8746.267 | 2.1 | 232.51 | 0.06 | 18.100 | 0.00443 | 5.149 | 0.00126 | 0 | 0 |
| 2 | 7546.773 | 97.804 | 0.0130 | 17045.812 | 2.2 | 417.40 | 0.06 | 28.305 | 0.00375 | 7.850 | 0.00104 | 0 | 0 |
| 3 | 8447.243 | 100.056 | 0.0118 | 17417.847 | 2.1 | 518.83 | 0.06 | 30.477 | 0.00361 | 8.156 | 0.00097 | 0 | 0 |
| 4 | 8173.241 | 0.850 | 0.0001 | 17763.271 | 2.2 | 520.70 | 0.06 | 31.023 | 0.00380 | 7.279 | 0.00089 | 0 | 0 |
| 5 | 8289.389 | 22.792 | 0.0027 | 18245.113 | 2.2 | 646.75 | 0.08 | 27.172 | 0.00328 | 7.989 | 0.00096 | 0 | 0 |
| 6 | 8056.824 | 3.522 | 0.0004 | 18210.926 | 2.2 | 641.76 | 0.08 | 27.864 | 0.00346 | 7.632 | 0.00095 | 0 | 0 |
| 7 | 7985.393 | 44.371 | 0.0056 | 18026.206 | 2.2 | 558.04 | 0.07 | 30.962 | 0.00388 | 8.575 | 0.00107 | 0 | 0 |
| 8 | 8006.815 | 12.462 | 0.0016 | 17714.134 | 2.2 | 404.39 | 0.05 | 30.710 | 0.00384 | 9.086 | 0.00113 | 0 | 0 |
| 9 | 8460.274 | 74.240 | 0.0088 | 18835.864 | 2.2 | 343.38 | 0.04 | 29.781 | 0.00352 | 8.899 | 0.00105 | 0 | 0 |
| 10 | 5163.025 | 66.980 | 0.0130 | 11124.219 | 2.2 | 179.92 | 0.03 | 19.566 | 0.00379 | 6.803 | 0.00132 | 0 | 0 |
| 11 | 5924.862 | 83.312 | 0.0141 | 13230.838 | 2.2 | 361.96 | 0.06 | 26.564 | 0.00448 | 7.905 | 0.00133 | 0 | 0 |
| 12 | 8330.636 | 174.630 | 0.0210 | 19065.262 | 2.2 | 437.95 | 0.05 | 36.906 | 0.00443 | 10.49 | 0.00126 | 0 | 0 |
| 2013 | 88 470.560 | 873.919 | 0.0116 | 195425.831 | 2.2 | 5263.6 | 0.06 | 337.43 | 0.00385 | 95.8 | 0.00110 | 0 | 0 |

3.2.ЕК-8  и 3.3 ЕК9 (не работи през отчетния период) :

| пара метър | производство | разход природен газ ЕК8 | разход природен газ ЕК9 |
| --- | --- | --- | --- |
| месец | t хартия | Nm3 | Nm3/ tхартия | Nm3 | Nm3/ tхартия |
| 1 | 4086.085 | 532366 | 130.29 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 7546.773 | 1207883 | 160.05 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 8447.243 | 332026 | 39.31 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 8173.241 | 478031 | 58.49 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 8289.389 | 300383 | 36.24 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 8056.824 | 485040 | 60.20 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 7985.393 | 574779 | 71.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 8006.815 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 8460.274 | 437457 | 51.71 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 5163.025 | 502174 | 97.26 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 5924.862 | 545115 | 92.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 8330.636 | 1048670 | 125.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2013 | 88 470.560 | 6 443 924 | 76.95 | 0.00 | 0.00 |

- Инсталация за производство на вар:

| пара метър | производство | разход свежа вар | разход природен газ |
| --- | --- | --- | --- |
| месец | t АСЦ | t | t/t АСЦ | Nm3 | Nm3/t АСЦ |
| 1 | 4029.203 | 83 | 0.021 | 225606 | 55.99 |
| 2 | 7294.163 | 151 | 0.021 | 410650 | 56.30 |
| 3 | 8028.113 | 124 | 0.015 | 473483 | 58.98 |
| 4 | 7899.063 | 165 | 0.021 | 446820 | 56.57 |
| 5 | 7945.509 | 72 | 0.009 | 509265 | 64.09 |
| 6 | 7759.634 | 76.50 | 0.010 | 490804 | 63.25 |
| 7 | 7672.657 | 35.94 | 0.005 | 534663 | 69.68 |
| 8 | 7624.921 | 59.02 | 0.008 | 531428 | 69.70 |
| 9 | 8104.698 | 123.70 | 0.015 | 501320 | 61.86 |
| 10 | 4906.786 | 31.84 | 0.006 | 311852 | 63.56 |
| 11 | 5863.760 | 98.02 | 0.017 | 368158 | 62.79 |
| 12 | 8080.318 | 62.44 | 0.008 | 470070 | 58.17 |
| 2013 | 85 208.825 | 1 082.16 | 0.013 | 5 274 119 | 61.74 |

### Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на годишните количества използвани суровини, спомагателни материали и горива с определените в условията на КР разходни норми

Условие 8.3.2.2

Изготвена е и се прилага писмена инструкция за оценка на съответствието на използваните суровини, спомагателни материали и горива с нормите, съгласно условие 8.3.1. Резултатите се документират в дневник при Еколога.

Условие 8.3.3.2

Резултати от оценка на съответствието на средногодишния разход за единица продукт на суровини, спомагателни материали и горива по инсталации:

Условие 8.3.1.1 - Суровини

1. Инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби:

1.1.Участък за производство на целулоза от дървесина:

| суровина | разход | норма КР | съответствие | ср. разход за единица продукция | норма КР | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tАСД/y |  | tАСД/tАСЦ |  |
| Иглолистна дървесина | 197889.810 | 230 400 | да | 2.32 | 2.4 | да |
| Иглолистни трески | 0 | 25 500 | да |  |  |  |

1.2.Хартиена машина PM2

| суровина | разход | норма КР | съответствие | ср. разход за единица продукция | норма КР | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t АСЦ/y |  | t АСЦ/ tхартия |  |
| целулоза | 84481.592 | 96 000 | да | 0.954 | 0.96 | да |
| нишесте | 978 | 1300 | да | 0.011 | 0.013 | да |

2. Инсталация за производство на флутинг и крафт хартия

Не е работила през отчетния период.

4. Инсталация за производство на вар

| суровина | разход | норма КР | съответствие | ср. разход за единица продукция | норма КР | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t /y |  | t/t АСЦ |  |
| свежа вар | 1082.16 | 2 016 | да | 0.013 | 0.021 | да |

Констатирани несъответствия в месечните отчети – 0 бр.

Установени причини:  не са констатирани несъответсвия

Предприети мерки: не се налагат

Условие 8.3.1.2 – Спомагателни материали

1. Инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби:

1.1.Участък за производство на целулоза от дървесина:

| Спомагателен материал | разход | норма КР | съответствие | Ср. разход за единица продукция | норма КР | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t /y |  | t/tАСЦ |  |
| сяра | 199.99 | 520 | да | 0.00243 | 0.0054 | да |
| антипенител - промиване 4243 | 44.255 | 77 | да | 0.00052 | 0.008 | да |
| антипенител - сортиране 4351 | 34.667 | 58 | да | 0.0004 | 0.006 | да |

1.2.Хартиена машина PM2:

| Спомагателен катерила | разход | норма КР | съответствие | Ср. разход за единица продукция | норма КР | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t /y |  | t/tхартия |  |
| Алуминиев сулфат | 967 | 1 000 | да | 0.01 | 0.01 | да |
| Проклейващо в-во | 54.055 | 80 | да | 0.001 | 0.08 | да |
| Сярна киселина | 36.12 | 850 | да | 0.0004 | 0.085 | да |
| Натриева основа | 0 | 18 | да | 0 | 0.0002 | да |
| Антипенител | 17.278 | 30 | да | 0.00019 | 0.0003 | да |

2. Инсталация за производство на флутинг и крафт хартия:

Не е работила през отчетния период.

3. Горивна инсталация:

3.1.СРКА:

| Спомагателен катерила | разход | норма КР | съответствие | Ср. разход за единица продукция | норма КР | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t /y |  | t/t хария |  |
| Сулфатен сапун | 5 263.6 | 10 000 | да | 0.06 | 0.1 | да |
| Сярна киселина | 337.43 | 502 | да | 0.00385 | 0.0045 | да |
| Натриева основа | 95.8 | 157 | да | 0.0011 | 0.0014 | да |
| Йонообменни смоли | 0 | 4000 l | да | - | 0.04 l/t | да |

Констатирани несъответствия в месечните отчети: 0бр.

Установени причини:  няма констатирани несъответсвия

Предприети мерки: не се налагат

Условие 8.3.1.3 – Горива

3. Горивна инсталация:

3.1.СРКА:

| Гориво | разход | норма КР | съответствие | Ср. разход за единица продукция | норма КР | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/y |  | t/t хария |  |
| Мазут (разпалване) | 873.919 | 7 800 | да | 0.0116 | 0.078 | да |
| Плътна черна луга | 195 425.831 | 220 000 | да | 2.2 | 2.2 | да |

3.2.ЕК-8

| Гориво | разход | норма КР | съответствие | Ср. разход за единица продукция | норма КР | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nm3/y |  | Nm3/t хария |  |
| Природен газ | 6 443 924 | 50 240 000 | да | 76.95 | 455 | да |

3.3.ЕК-9

Не е работил.

4.  Инсталация за производство на вар

| Гориво | разход | норма КР | съответствие | Ср. разход за единица продукция | норма КР | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nm3/y |  | Nm3/t АСЦ |  |
| Природен газ | 5 274 119 | 7 880 | (не) 1 | 61.74 | 82 | да |

1 - В условието е посочено  7 880 Nm3/y, въпреки заявено  7 880 000 Nm3/y. Това ще бъде коригирано с предстоящата процедура по планирани промени.

Констатирани несъответствия в месечните отчети: 0бр.

Установени причини:  не са констатирани

Предприети мерки: не се налагат

## 3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

### Условия

Условие 8.3.4.1., 8.3.4.1.1, 8.3.4.2, 8.3.4.3, 8.3.4.3.1, 8.3.4.4.:

Налични  са ИЛБ (eSDS) за използваните на площадката опасни химични вещества, смеси и горива.

ИЛБ  на български език се съхраняват при местата за съхранение и употреба.

Съхранението и употребата на химичните вещества, смеси и горива е съгласно изискванията, посочени в тях.

Суровините и спомагателните материали се съхраняват  в  складове, съгласно приложение ІІ.4.3.1.  към заявлението за КР. Складовете отговарят на изискванията на условие 8.3.4.2. Съхранението се извършва в оригинална опаковка.

Всички складове за съхранение на класифицирани като опасни вещества, отговарят на изискванията на условие 8.3.4.4.

Условие 8.3.4.5.

Предприети са всички мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при дейности с прахообразуващи материали.

Условие 8.3.4.6.

Съхраняването  на  течни суровини, спомагателни материали и горива става  в резервоари с оваловка,  на обозначените в приложение ІІ.4.3.1 места .

### Резултати от проверките за установяване и отстраняване на течове от резервоари и обваловки за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Условие 8.3.4.8, 8.3.5.1:

Разработена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на резервоарите и техните обваловки, съгласно условие 8.3.4.6. Обект на проверките е наличие на маркировка и наименование за съхраняваните материали, съответсвие на съхраняваните с разрешените материали, състояние на резервоарите, цялост на оваловката  и наличие на течност в обема на обваловките, наличие на неконтролирана връзка с канализацията.  Дейностите по осъществяване на проверки за състоянието  на резервоарите и обваловките се изпълняват по смени регулярно.  Резултатите  се документират ежедневно в обходни листове и месечно в дневник.

Условие 8.3.6.1:

Проверки,  съгласно инструкцията по условие 8.3.4.8 за 2013г.:

- Брой проверки – 365 бр. за всеки цех

- Брой констатирани  несъответствия по целостта и здравината на резервоарите и обваловките – 2 бр.

- Брой констатирани  течове от  резервоарите и обваловките – 0

- Установени причини:

- Резервоар за сярна киселина в БПС – нарушено свързващо вещество между плочките;

- Резервоар за мазут /1бр/ – пукнатина в горната част на резервоара;

- Предприети действия :

- Уведомен  Технически мениджър за пускане на задание за възстановяване.

- Резервоар за мазут – съхранение на малки количества мазут в долната част на резервоара, поради силно редуцирана консумация на горивото.

### Резултати от проверката на местата за съхранение

Условие 8.3.4.9., Условие 8.3.5.1

Изготвена е и се прилага инструкция за поддръжка и  периодична проверка на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на спомагателни материали, резервоарните стопанства и товаро-разтоварните площадки с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от проверките се документират ежемесечно в дневник.

Условие 8.3.6.1:

Проверки,  съгласно инструкцията по условие 8.3.4.9 за 2013г.:

- Брой извършени проверки - 12бр

- Обект на проверка – ГСМ и складове  за химикали

- Брой установени несъответствия - 0бр

### Резултати от проверките за установяване и отстраняване на течове от тръбната преносна мрежа за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Условие 8.3.4.10., Условие 8.3.5.2:

Изготвена е и се прилага инструкция за установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите, по тръбната преносна мрежа за горива, суровини и спомагателни материали. Резултатите от изпълнението се документират в дневник.

Условие 8.3.6.2:

Проверки, съгласно инструкцията по условие 8.3.4.10 за 2013г.:

- Брой извършени проверки -1095 бр.

- Брой установени течове - 0

- Причини –  не са установени течове

- Предприети/планирани коригиращи действия– не се налагат

# 4.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

### Докладване

Условие 9.6.5.7

Докладвано в раздели 4.1 и 4.2.

Условие 10.3.7

Докладвано в раздели 4.1 и 4.3.

## 4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества ЕРЕВВ  и PRTR

Данните за доклада по ЕРИПЗ са въведени в електронния регистър.

Условие 9.6.4.:

Изчисленията и източниците на информация са документирани и се съхраняват на площадката:

Годишни количества на замърсителите в атмосферния въздух, съгласно условие 9.6.4.1–методика, входни данни и изчисления.

Годишни количества на замърсителите в атмосферния въздух, съгласно условие 9.6.4.2–входни данни от непрекъснатото измерване и изчисления.

Условие 9.6.5.3, 10.3.6:

Първичните документи и записите от определяне на количествата на замърсителите, свързани с прилагане на ЕРИПЗ се съхраняват на площадката.

### Резултат

Превишенията на праговете за пренос  на замърсители и изчислените стойности са представени в  Приложение 2 - Таблица 1.

Докладваните стойности за емисии във въздух включват и емисиите от биомаса.

За 2013г. над праговете за докладване са стойностите за:

- Емисии във въздух:  NOx и CO2 с биомаса

- Емисии във води:  ТОС (ХПК/3)

### Метод за определяне

#### Емисии във въздуха:

##### При СПИ

Условие 9.6.4.1

Годишните количества на замърсителите в атмосферния въздух от изпускащите устройства, за които не се изискват СНИ, са определени в съответствие „Ръководен документ за приложението на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители”.  Съгласно него, при наличие на данни от измервания, те се предпочитат пред тези от изчисление.

За целта: емисиите на контролираните по КР замърсители са определени като сума от произведенията на работните часове за годината на източниците на емисии, подлежащи на СПИ,  стойността на дебита и  стойността на концентрацията на замърсителя по протоколи от измервания.

##### При СНИ

Условие 9.6.4.2

Годишните количества на замърсителите, които се контролират чрез СНИ са определени чрез сумиране на произведенията от осреднената котцентрация на всяко едно от контролираните замърсяващи вещества (мг/нм3), осреднения обем на отпадъчните газове (нм3/ч) и  ефективното работно време на котела.

##### CO2

Емисиите на СО2 от изкопаеми горива и от промишлени процеси са определени съгласно методиката за мониторинг и докладване на парникове газове и актуализирания план за мониторинг, съгласно изискванията на Регламент 601/2012/ЕС. Резултатите съответстват на докладваните и верифицирани от верификационния орган данни.

#### Емисии във  води

Изчислени са като произведение на количество заустени отпадни води в Точка  на заустване 1 в река Марица  и осреднена за годината концентрация на замърсители по протоколи от  измерване от акредитирана лаборатория в Точка за заустване 1 и  след последното пречиствателно съоръжение.

#### Пренос  на отпадъци

През отчетния период няма изнесени от площадката за оползотворяване/обезвреждане производствени или опасни отпадъци извън страната.

### Входни данни и пресмятания

#### 4.2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух във въздуха

##### Емисии по СПИ:

| ИУ | източник | работни часове | Средногодишни стойности | Емисии изчисления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дебит | NOx | SO2 | CO | PM | NOx | SOx | CO | PM |
|  |  | h/y | Nm3/h | mg/Nm3 | kg/y |
| K1/G2 | ЕК8* | 1936 | 30 730 |  | <LTD** |  | <LTD** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K1/G3 | EK9 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| К2 | ПРВ | 7590 | 15050 | 221.26 | <LTD | 31.66 | 5.09 | 25 274.419 | 0 | 3 616.506 | 581.428 |
| K13 | PM2/ситова част | 7497 | 2179 |  |  |  | <1** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K14 | PM2/ситова част |  | 9949 |  |  |  | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 90.251 |
| K15 | PM2/сушилна част | 7497 | 6777 |  |  |  | <1** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K16 | PM2/сушилна част |  | 13818 |  |  |  | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 267.271 |
| K17 | PM2/сушилна част |  | 43416 |  |  |  | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 677.019 |
| K18 | PM2/сушилна част |  | 33631 |  |  |  | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 960.621 |
| K19 | PM2/сушилна част |  | 66523 |  |  |  | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 867.778 |
| K20 | PM2/сушилна част |  | 57241 |  |  |  | <1** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K21 | PM2/сушилна част |  | 17590 |  |  |  | <1** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо от СПИ | 25 274.419 | 0 | 3 616.506 | 3 444.368 |

*извършени са две измервания

**измерените концентрации са под прага на определяне на уреда

##### Емисии по СНИ

| ИУ | източник | ефективни | дебит средногод. | средногод. конц. | изчислени емисии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NOx | SO2 | CO | PM | NOx | SO2 | CO | PM |
|  |  | h/y | Nm3/h | mg/Nm3 | kg/г |
| K1 | СРКА | 7877 | 72824 | 207.2 | 5.6 | 15.8 | 10.2 | 118 857.099 | 3 212.354 | 9 063.427 | 5 851.073 |
| К1/G1 | ЕК8 | 1936 | 27721.1 | 220.8 |  | 36.5 |  | 11 849.905 |  | 1 958.884 |  |
| K5/G8 | КБ | 6443 | 66005.4 | 182.3 | 34.8 | 43.8 | 12.1 | 77 527.230 | 14 799.493 | 18 626.948 | 5 145.801 |
| сума | 208 234.234 | 18 011.847 | 29 649.259 | 10 996.874 |

##### Емисии на СО2, докладвани по ETS

Емисии СО2 от изгаряне на природен газ 2013

| консумация на гориво nm3 (20'С) | Долна топлина на изгаряне, TJ/Nm3 | Внесена топлина с горивото, TJ | емисионен фактор тСО2/TJ | окисляващ фактор | kgСО2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 326 138 | 0.000033653 | 414.8115 | 55.2628 | 0.995 | 22 809 028 |

Емисии СО2 от изгаряне на котелно гориво 2013

| Количество в t | Долна топлина на изгаряне, TJ/t | Внесена топлина с горивото, TJ | емисионен фактор тСО2/TJ | окисляващ фактор | kgСО2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 873.919 | 0.04000 | 34.957 | 77.3667 | 0.99 | 2 677 444 |

Емисии СО2 от калцинирана сода 2013

| Калцинирана сода по доставки, t | ЕФ tCO2/tNa2CO3 | kgCO2 |
| --- | --- | --- |
| 618.600 | 0.415 | 254 151 |

Емисии от изгаряне на горива

Емисии на CO2 от изгаряне на биомаса, които не са докладвани по ETS:

Източник :	СРКА

Гориво: 	Черна плътна луга - биомаса

Консумация: 	195 425.831т

Долна топлина на изгаряне: 15.6 GJ/t (Reglament (EC) 601/2012, чл.31 1б) станд. коефициент от Националната инвентаризация или др. документ, одобрен от комп. орган - Guidance Doc3 - Table 7.2.1)

Внесена топлина с горивото: 3 048.642 ТJ (изчислено)

Емисионен фактор: 112 tCO2/TJ

(Reglament (EC) 601/2012, чл.31 1б) станд. коефициент от Националната инвентаризация или др. документ, одобрен от комп. орган - Guidance Doc3 - Table 7.2.1)

Емисии CO2 (изчислено ): 341 448 011.900 кг

Източник :	Котел за изгаряне на биомаса

Гориво: 	Отпадъци (дървесни) - биомаса

Консумация: 149 934.956 т

Долна топлина на изгаряне: 15.6 GJ/t  (Reglament (EC) 601/2012, чл.31 1б) станд. коефициент от Националната инвентаризация или др. документ, одобрен от комп. орган - Guidance Doc3 - Table 7.2.1)

Внесена топлина с горивото: 2 338.985 ТJ (изчислено)

Емисионен фактор: 112 tCO2/TJ

(Reglament (EC) 601/2012, чл.31 1б) станд. коефициент от Националната инвентаризация или др. документ, одобрен от комп. орган - Guidance Doc3 - Table 7.2.1)

Емисии CO2 (изчислено ): 261 966 355.100 кг

##### Общо емисии въздух:

| метод | Емисии кg/y |
| --- | --- |
|  | Прах | NОx | SО2 | СО | CO2 |
| по СПИ | 3 444.368 | 25 274.419 | 0 | 3 616.506 |  |
| поСНИ | 10 996.874 | 208 234.234 | 18 011.847 | 29 649.259 |  |
| Методика ETS |  |  |  |  | 25 741 000.000 |
| Методика ETS/биомаса |  |  |  |  | 603 414 367.000 |
| Общо емисии | 14 441.242 | 233 508.653 | 18 011.847 | 33 265.765 | 629 155 367.000 |
| Праг за докладване | 50 000 | 100 000 | 150 000 | 50 000 | 100 000 000 |
| Превишение за докладване (Табл.1) | не | 133 508.653 | не | не | 529 155 367.000 |
| Метод за докладване | М | М | М | М | C |
|  | Емисии от биомаса | 603 414 367 |

#### 4.3.Емисии във води

Общо количество заустени води – 15 173 100 m3

| замърсител | м/ед | средни 2013 | емисии, kg/y 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Азот (общ) | mg/ dm3 | 2.05 | 31 104.855 |
| Фосфор (общ) | mg/ dm3 | 0.05 | 758.655 |
| ХПК | mg/ dm3 | 26 | 394 500.6 |
| ТОС (ХПК/3) | mg/ dm3 |  | 131 500 |

| замърсител | Азот (общ) | Фосфор (общ) | TOC |
| --- | --- | --- | --- |
| кг/г | 31 104.855 | 758.655 | 131 500.000 |
| праг | 50 000 | 5 000 | 50 000 |
| За докладване (Табл.1) | не | не | 81 500.000 |

#### Пренос на отпадъци извън площадката,  на други лицензирани площадки в страната, преди оползотворяване:

##### Неопасни

| за | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | д | д | 0 | 0 |  |  | сума | праг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | 150102 | 191001 | 120101 | 191002 | 30308 | 200301 | 170107 | 160214 | 160103 |  |  |  |  |
| Предадено, т | 11.323 | 999.464 | 6.4 | 17.448 | 2.68 | 90 | 10.360 | 0.28 | 5.7 |  |  | 1 143.655 | 2000 |

##### Опасни (за оползотворяване)

| код | 13 02 08* | 16 07 08* | 16 06 01* | 20 01 21* | 13 03 07* | 15 01 10* | Сума | праг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предадено, т | 12.773 | 0 | 1.160 | 0.044 | 0 | 0.06 | 14.037 | 2 |

## Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

### Условия пречиствателно оборудване

Условие 9.1.1., 9.1.2 , 9.1.6.1:

В експлоатация са разрешените съгласно условие 9.1.1. пречиствателни съоръжения. За всяко от тях са определени контролираните параметри, техните оптимални стойности, честотата и оборудването за мониторинг, необходимите резервни части. Документите се съхраняват в писмен вид при н-ка на цеха.

#### Ръкавен филтър към изпускащо устройство К-5/G-7 към Котел за изгаряне на биомаса

| Параметър/оборудване | Оптимална стойност | Честота на мониторинг | Оборудване за мониторинг | Резервни части |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура на газовете | 130 - 150 оС | непрекъснат | YOKOGAWA | Сензор за температура, трансмитер |
| Налягане на димни газове пред филтъра | -1.0 - -2.0 МРа | непрекъснат | YOKOGAWA | Сензор за налягане, трансмитер |
| Налягане на димни газове след филтъра | -2.0 - -3.0 МРа | непрекъснат | YOKOGAWA | Сензор за налягане, трансмитер |

#### Електрофилтър към изпускащо устройство K-1/G-1 към СРКА

| Параметър/оборудване | Оптимална стойност | Честота на мониторинг | Оборудване за мониторинг | Резервни части |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вторично напрежение –на Импулсен блок за висока честота – зона I-филтър 1. | максимална стойност без натоварване до 80 kv | Непрекъснат | Производител ALSTOM Швеция, Тип на захранващия блок SIR E-1-1-4-0 | Импулсен блок за висока честота |
| Вторично напрежение –на Импулсен блок за висока честота – зона I-филтър 2. | максимална стойност без натоварване до 80 kv | Непрекъснат | Производител ALSTOM Швеция, Тип на захранващия блок SIR E-1-1-4-0 | Импулсен блок за висока честота |
| Вторично напрежение на Трансформаторно-изправителен блок – зона II | максимална стойност без натоварване 90 kV | Непрекъснат | Производител KRAFT Швеция, Тип на захранваващия блок CBQE 90/800-A | Трансформаторно-изправителен блок |
| Вторично напрежение на Трансформаторно-изправителен блок – зона III | максимална стойност без натоварване 90 kV | Непрекъснат | Производител KRAFT Швеция, Тип на захранваващия блок CBQE 90/1000-A | Трансформаторно-изправителен блок |

#### Електрофилтър към изпускащо устройство K-2 към Инсталация за производство на вар

| Параметър/оборудване | Оптимална стойност | Честота на мониторинг | Оборудване за мониторинг | Резервни части |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tемпература на газовете на изход / оС | Очаквана експлоатационна стойност 220 оС, максимална стойност 390 оС | Непрекъснат | YOKOGAWA | Трансмитер за температура |
| Налягане mmWG | Очаквана експлоатационна стойност 150, максимална стойност 408 | Непрекъснат | YOKOGAWA | Трансмитер за налягане |
| Неорганизиран въздух % | 4 - 8 | Непрекъснат | YOKOGAWA | Трансмитер за въздух |

Условие 9.1.3.,  9.1.4. , 9.1.6.2., 9.6.5.2

Изготвена е и се прилага инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения.

Съгласно изготвената инструкция за определяне на параметрите за мониторинг  на работата на пречиствателните съоръжения, се осъществява адекватно наблюдение и контрол на технологичните параметри.  Резултатите се вписват в дневник към оборудването, съгласно инструкцията. Записите са организирани ежедневно.

### Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определите в КР норми

Условие 9.1.5.1, 9.1.6.3 и 9.1.6.4, 9.6.5.1, 9.6.5.6, 9.6.5.7

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на контролираните параметри.  Резултатите се вписват в съответната таблица и се съхраняват в дневник.

Резултати 2013г.:

- Брой извършени проверки – 1095 бр.

- Брой установени несъответствия – 0

- Констатирани причини  - няма несъответствия;

- Предприети/планирани коригиращи действия: не се налагат;

### Условия точкови източници:

Условие 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6

Дебит на технологичните и вентилационни газове на изпускащите устройства, съгласно измерванията:

| ИУ | източник | дебит Nm3/h | съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КР | измерен |  |
| K1/G2 | ЕК8 | 40000 | СПИ 25378/36083 СНИ 25411 | да |
| K1/G3 | ЕК9 | 40000 | 0 | да |
| К2 | ПРВ | 45000 | 15050 | да |
| К3/G5 | ВФПИ 1 | 20000 | 12532/9472 | да |
| К4/G6 | ВФПИ 2 | 20000 | 3837/4957 | да |
| К5 | Обезводняващ ф-р | 8000 | 7949 | да |
| K13 | PM2/ситова част | 5000 | 2179 | да |
| K14 | PM2/ситова част | 20000 | 9949 | да |
| K15 | PM2/сушилна част | 16000 | 6777 | да |
| K16 | PM2/сушилна част | 14000 | 13818 | да |
| K17 |  | 70000 | 43416 | да |
| K18 |  | 70000 | 33631 | да |
| K19 |  | 70000 | 66523 | да |
| K20 |  | 70000 | 57241 | да |
| K21 |  | 70000 | 17590 | да |
| К1 | СРКА | 150000 | 72818 (средногодишно) | да |
| К5/G7 | Котел за изгаряне на биомаса | 90000 | 65966 (средногодишно) | да |

Констатирани несъответствия в дебита – 0бр.

Причини: няма констатирани несъответствия

Предприети мерки: не се налагат

#### СПИ

Условие 9.6.1., 9.6.2.1.

Съгласно докладваните по в Таблица 2 от приложение 2  резултати от собствените периодични измервания в рамките на мониторинга са  включени изпускащите устройства по Условие 9.6.1. (без тези към Участък за производство на полуцелулоза и хартиена машина РМ1, които са изведени от  експлоатация)

Измерванията са извършени от акредитирана лаборатория на СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД при "СЖС - БЪЛГАРИЯ" ЕООД,  сертификат №86-ЛИ от 05.06.2012г/03.04.2013г., валиден до 31.01.2017г. и лабораторията на СЖС Испания SGS Technos S.A., акредитация №5/LE 369 за анализ по показателите: метилмеркаптан и диметилсулфид.

Резултатите са докладвани в РИОСВ, съгласно изискванията на чл.39 на  Наредба 6/ДВ бр.31 от 1999г., посл.изм. ДВ бр.102 от 21 декември 2012г.

Извършени измервания:

| ИУ | източник | замърсител | измервания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | протокол | лаборатория | стандарт |
| K1/G2 | ЕК8 | Прах | №Е1786А/05.07.2013г от измерване на 02.07.2013г. и №747 Е/13.11.2013г. от измерване на 12.11.2013г. | "СЖС България”ЕООД Серт.БСА №86 ЛИ от 05.06.2012г./03.04.2013г. лаборатория към КЦМ АД - гр. Пловдив, Серт.БСА №89 ЛИ от 09.07.2013г.,валиден до 31.07.2017г. | ISO 12141:2002 БДСEN13284-1:2004 |
|  |  | SО2 |  |  | ВЛМ 71:2012 ВВЛМ 1-1/2003 |
| K1/G3 | ЕК9 / не работи/ | Прах | NA |  |  |
|  |  | SОx | NA |  |  |
| К2 | ПРВ | Прах | №Е1788А/05.07.2013гот измерване на 02.07.2013г. | "СЖС България”ЕООД Серт.БСА №86 ЛИ от 05.06.2012г./03.04.2013г. | БДС ISO 12141:2002 |
|  |  | NОx |  |  | ВЛМ 71:2012 |
|  |  | SО2 |  |  | ВЛМ 71:2012 |
| К3/G5 | ВФПИ 1 | H2S | Е960А/07.05.2013г. от измерване на 30.04.2013г. | "СЖС България”ЕООД Серт.БСА №86 ЛИ от 05.06.2012г./03.04.2013г. . | ВЛМ71:2011 |
|  |  | CH3SH и (CH3)2S | Е826NА/19.04.2013г. от измерване на 04.04.2013г. | "СЖС България”ЕООД Серт.БСА №86 ЛИ от 05.06.2012г./03.04.2013г. | NIOSH 2542:1994 |
| К4/G6 | ВФПИ 2 | H2S | Е961А/07.05.2013г. от измерване на 30.04.2013г. | "СЖС България”ЕООД Серт.БСА №86 ЛИ от 05.06.2012г./03.04.2013г. | ВЛМ 71:2011 |
|  |  | CH3SH и (CH3)2S | Е827NА/19.04.2013г. от измерване на 04.04.2013г. | "СЖС България”ЕООД Серт.БСА №86 ЛИ от 05.06.2012г./03.04.2013г. | NIOSH 2542:1994 |
| К5 | Обезводняващ ф-р | H2S | Е828А/19.04.2013г. от измерване на 04.04.2013г. | "СЖС България”ЕООД Серт.БСА №86 ЛИ от 05.06.2012г./03.04.2013г. | ВЛМ71:2011 |
|  |  | CH3SH и (CH3)2S | Е828NА/19.04.2013г. от измерване на 04.04.2013г. | "СЖС България”ЕООД Серт.БСА №86 ЛИ от 05.06.2012г./03.04.2013г. | NIOSH 2542:1994 |
| K13 | PM2/ситова част | Прах | №Е1662А/05.07.2013гг от измерване на 24.06.2013г. | "СЖС България”ЕООД Серт.БСА №86 ЛИ от 05.06.2012г./03.04.2013г. | БДС ISO 12141:2002 |
|  |  | общ С |  |  | БДС EN 12619 |
| K14 | PM2/ситова част | Прах | №Е1664А/05.07.2013г. от измерване на 24.06.2013г. | "СЖС България”ЕООД Серт.БСА №86 ЛИ от 05.06.2012г./03.04.2013г. | БДС ISO 12141:2002 |
|  |  | общ С |  |  | БДС EN 12619 |
| K15 | PM2/сушилна част | Прах | №Е1666А/05.07.2013г. от измерване на 24.06.2013г. | "СЖС България”ЕООД Серт.БСА №86 ЛИ от 05.06.2012г./03.04.2013г. | БДС ISO 12141:2002 |
|  |  | общ С |  |  | БДС EN 12619 |
| K16 | PM2/сушилна част | Прах | №Е1668А/05.07.2013гот измерване на 24.06.2013г. | "СЖС България”ЕООД Серт.БСА №86 ЛИ от 05.06.2012г./03.04.2013г. | БДС ISO 12141:2002 |
|  |  | общ С |  |  | БДС EN 12619 |
| K17 |  | Прах | №Е1670А/05.07.2013гот измерване на 24.06.2013г. | "СЖС България”ЕООД Серт.БСА №86 ЛИ от 05.06.2012г./03.04.2013г. | БДС ISO 12141:2002 |
|  |  | общ С |  |  | БДС EN 12619 |
| K18 |  | Прах | №Е1672А/05.07.2013гот измерване на 24.06.2013г. | "СЖС България”ЕООД Серт.БСА №86 ЛИ от 05.06.2012г./03.04.2013г. | БДС ISO 12141:2002 |
|  |  | общ С |  |  | БДС EN 12619 |
| K19 |  | Прах | №Е1674А/05.07.2013гот измерване на 24.06.2013г. | "СЖС България”ЕООД Серт.БСА №86 ЛИ от 05.06.2012г./03.04.2013г. | БДС ISO 12141:2002 |
|  |  | общ С |  |  | БДС EN 12619 |
| K20 |  | Прах | №Е1676А/05.07.2013гот измерване на 24.06.2013г. | "СЖС България”ЕООД Серт.БСА №86 ЛИ от 05.06.2012г./03.04.2013г. | БДС ISO 12141:2002 |
|  |  | общ С |  |  | БДС EN 12619 |
| K21 |  | Прах | №Е1678А/05.07.2013гот измерване на 24.06.2013г. | "СЖС България”ЕООД Серт.БСА №86 ЛИ от 05.06.2012г./03.04.2013г. | БДС ISO 12141:2002 |
|  |  | общ С |  |  | БДС EN 12619 |

#### СНИ

Условие 9.6.1.1.

Котел за изгаряне на биомаса е въведен в експлоатация на 01.10.2010г. заедно със системата за СНИ към него.

Система за непрекъснато измерване към K1/ газоход G1 -СРКА   е пусната в експлоатация на 1.02.2011г.

Система за непрекъснато измерване към K1/ газоход G2 – EK8 е пусната в експлоатация на 1.02.2011г.

Енергиен котел ЕК-9 е запечатан с протокол № 2960-ПД от 21.10.2010г на РИОСВ и временно не е в експлоатация.

### Брой  емисионни измервания, брой несъответствия, причини, предприети/планирани коригиращи действия

Условие 9.6.5.7, относно Условия 9.6.5.1, 9.6.5.2, 9.6.5.4, 9.6.5.5, 9.6.5.6

Резултатите от извършените измервания на емисии в атмосферата от точкови източници са докладвани в Таблица 2  Приложение 2.

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от оценката се документират в дневник за оценка на съответствието.

Оценка на съответствието -  периодичност на мониторинга

| ИУ | източник | замърсител | честота | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По КР | изпълнение |  |
| К1 | СРКА | Прах | непрекъснат | непрекъснат | да |
|  |  | СО | непрекъснат | непрекъснат | да |
|  |  | NОx | непрекъснат | непрекъснат | да |
|  |  | SО2 | непрекъснат | непрекъснат | да |
| K1/G2 | ЕК8 | Прах | 1/6м. | 1/6м | да |
|  |  | NOx | непрекъснат | непрекъснат | да |
|  |  | SО2 | 1/6м. | 1/6м | да |
|  |  | CO | непрекъснат | непрекъснат | да |
| K1/G3 | ЕК9 / не работи/ | Прах | 1/6м. |  |  |
|  |  | SО2 | 1/6м. |  |  |
|  |  | NOx | непрекъснат |  |  |
|  |  | CO | непрекъснат |  |  |
| К2 | ПРВ | Прах | 1/1г. | 1/1г. | да |
|  |  | NОx | 1/1г. | 1/1г. | да |
|  |  | SО2 | 1/1г. | 1/1г. | да |
| К5/G-7 | Котел за изгаряне на биомаса | Прах | непрекъснат | непрекъснат | да |
|  |  | NOx | непрекъснат | непрекъснат | да |
|  |  | SО2 | непрекъснат | непрекъснат | да |
|  |  | CO | непрекъснат | непрекъснат | да |
| К3/G5 | ВФПИ 1 | H2S | 1/1г. | 1/1г. | да |
|  |  | CH3SH и (CH3)2S | 1/1г. | 1/1г. | да |
| К4/G6 | ВФПИ 2 | H2S | 1/1г. | 1/1г. | да |
|  |  | CH3SH и (CH3)2S | 1/1г. | 1/1г. | да |
| К5 | Обезводняващ ф-р | H2S | 1/1г. | 1/1г. | да |
|  |  | CH3SH и (CH3)2S | 1/1г. | 1/1г. | да |
| K13 | PM2/ситова част | Прах | 1/1г. | 1/1г. | да |
|  |  | общ С | 1/1г. | 1/1г. | да |
| K14 | PM2/ситова част | Прах | 1/1г. | 1/1г. | да |
|  |  | общ С | 1/1г. | 1/1г. | да |
| K15 | PM2/сушилна част | Прах | 1/1г. | 1/1г. | да |
|  |  | общ С | 1/1г. | 1/1г. | да |
| K16 | PM2/сушилна част | Прах | 1/1г. | 1/1г. | да |
|  |  | общ С | 1/1г. | 1/1г. | да |
| K17 |  | Прах | 1/1г. | 1/1г. | да |
|  |  | общ С | 1/1г. | 1/1г. | да |
| K18 |  | Прах | 1/1г. | 1/1г. | да |
|  |  | общ С | 1/1г. | 1/1г. | да |
| K19 |  | Прах | 1/1г. | 1/1г. | да |
|  |  | общ С | 1/1г. | 1/1г. | да |
| K20 |  | Прах | 1/1г. | 1/1г. | да |
|  |  | общ С | 1/1г. | 1/1г. | да |
| K21 |  | Прах | 1/1г. | 1/1г. | да |
|  |  | общ С | 1/1г. | 1/1г. | да |

Констатирани несъответствия – 0 бр:

Причини: не са констатирани несъответствия

Предприети мерки:  не се налагат

Оценка на съответствието -  емисии точкови източници:

| ИУ | източник | Брой измервания | Брой несъответствия | Причини | Предприети мерки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | СРКА | Непрекъснато | 0 |  |  |
| K1/G2 | ЕК8 | 2СПИ/непр. | 0 |  |  |
| K1/G3 | ЕК9 / не работи/ | 0 | 0 |  |  |
| К5/G-7 | Котел за изгаряне на биомаса | Непрекъснато | 0 |  |  |
| К2 | ПРВ | 1 | 0 |  |  |
| К3/G5 | ВФПИ 1 | 1 | 0 |  |  |
| К4/G6 | ВФПИ 2 | 1 | 0 |  |  |
| К5 | Обезводняващ ф-р | 1 | 0 |  |  |
| K13 | PM2/ситова част | 1 | 0 |  |  |
| K14 | PM2/ситова част | 1 | 0 |  |  |
| K15 | PM2/сушилна част | 1 | 0 |  |  |
| K16 |  | 1 | 0 |  |  |
| K17 |  | 1 | 0 |  |  |
| K18 |  | 1 | 0 |  |  |
| K19 |  | 1 | 0 |  |  |
| K20 |  | 1 | 0 |  |  |
| K21 |  | 1 | 0 |  |  |

Констатирани несъответствия – 0 бр.

Причини – не са констатирани несъответствия

Предприети мерки: не се налагат

### Неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества

Условие 9.3., 9.4.1.:

Всички емисии на вредни вещества от инсталациите по Условие 2. се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащи устройства.

Дейностите на площадката се извършват по начин, предотвратяващ максимално разпространението на  миризми извън площадката.

Подписана е декларация за строго контролирани условия на междинните продукти през целия им жизнен цикъл – от производството  до използването им за производство на друго вещество.

### Резултати от прилагане на инструкциите за оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества на площадката

Условие 9.3.2

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

Резултатите от оценката се документират.

Резултати 2013г.

Брой извършени проверки – 260 бр.

Брой установени несъответствия – 5 бр.

Констатирани причини  -  разсипана вар при разтоварване /1бр./,  скъсана торба с троен суперфосфат  при разтоварване /1бр./, изсипване на фосфат при приготвяне на разтвор  в затвореното помещение/1бр/., тлеещи участъци в нерекултивираната клетка на депо Горньовица /1бр/, непробутан изсипан отгоре отпадък на депо Чеиргьол/1бр/

Предприети/планирани коригиращи действия  - ръчно прибиране и почистване на площадката за свежа вар, незабавно събиране на разсипания фосфат и влагането му в разтвора, запръстяване на тлеещите участъци и изпратена пожарна за потушаване на дименето, пробутване и уплътняване на депонираните отпадъци.

### Резултати от изпълнение на мерки за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и емисии на интензивно миришещи вещества, генерирани от дейността на площадката

Условие 9.3.3, 9.6.5.4,  9.6.5.7

Изготвена е и се прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Записите се съхраняват в дневник.

Резултати 2013г.

Брой извършени проверки – 260 бр.

Брой установени несъответствия – 5 бр.

Констатирани причини  -  разсипана вар при разтоварване /1бр./,  скъсана торба с троен суперфосфат  при разтоварване /1бр./, изсипване на фосфат при приготвяне на разтвор  в затвореното помещение/1бр/., тлеещи участъци в нерекултивираната клетка на депо Горньовица /1бр/, непробутан изсипан отгоре отпадък на депо Чеиргьол/1бр/

Предприети/планирани коригиращи действия - ръчно прибиране и почистване на площадката за свежа вар, незабавно събиране на разсипания фосфат и влагането му в разтвора, запръстяване на тлеещите участъци и изпратена пожарна за потушаване на дименето, пробутване и уплътняване на депонираните отпадъци.

Условие 9.3.4

Съгласно изискванията на чл. 70 на Наредба №1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии са предприети всички необходими мерки за ограничаване емисиите на прахообразни вещества. Изготвена е писмена инструкция за ограничаване на емисиите от дейностите товарене, разтоварване и складиране на насипни материали на площадката.

Условие 9.4.2,  9.4.3., 9.6.5.4., 9.6.5.5, 9.6.5.7

Прилага се инструкция за контрол на емисиите на интензивно миришещи вещества, включваща мерки за предотвратяване и намаляване на емисиите и периодична оценка на спазването им.

Съгласно инструкцията се водят дневник за получени сигнали/оплаквания и дневник за оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване на емисиите от интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

За 2013 година са направени 4бр.  посещения от РИОСВ във връзка с постъпили  оплаквания по „зелен” телефон (9 бр.) за  емисии на интензивно миришещи вещества, като общо за отчетната година оплакванията за миризми по „зелен” телефон са 19бр., като  2бр. са по GSM при оператора, съгласно докладваното в Таблица 10, Приложение 2.

Проверки за спазване на мерките

Брой извършени проверки – 1095/ежесменно/

Брой установени несъответствия – 5 бр.  - при посещенията на експерти от РИОСВ /3бр/ и собствени проверки /2бр/.

Констатирани причини – характерната миризма за производството на паркинга и на площадката на Пречиствателната станция, констатирано от РИОСВ и неплътно покрити шахти на производствена канализация

Предприети/планирани коригиращи действия – транспортиране на влакнестата утайка от БПС три пъти седмично до работната площадка на котела за биогориво и влагането и за горене, ежедневна информация до РИОСВ за бр. варки, плътно покриване на шахтите;

Условие 9.6.2.3

Резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката се документират и съхраняват в дневници, както е докладвано по Условие 9.3.4. и Условие 9.4.3..

## 4.3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчни води

### Докладване

Условие 10.1.4.4.,  10. 3.6. 10.3.7.

Изчислените количества на замърсителите във води са докладвани към т.4.1. Документацията по тяхното изчисление и първичните документи/протоколи от измерване се съхраняват на площадката.

Условие 10.3.8

Емитирани количества замърсители в отпадъчни води на тон депониран отпадък:

Депониран отпадък на собствено депо „Чеиргьол”:

3 028.494т

Общ Азот – 0.01т/т депониран отпадък

Общ Фосфор – 0.00026т/т депониран отпадък

ХПК – 0.130 т/т депониран отпадък

НРВ – 0.035т/т депониран отпадък

### Условия

Условие 10.,  10.1.2.1. и 10.1.3.1

Смесен поток пречистени производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни води, формирани на територията на производствената площадка се отвеждат съгласно условията, както следва:

- Точка на заустване  №1 в р. Марица, IІІ категория водоприемник, - Условие 10.1.2.1.

Условие 10.1.4.5.,  10.1.4.2,  10.1.4.3

Прилага се инструкция за измерване на количествата зауствани отпадъчни води  за точката на заустване №1 и оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри  с определените индивидуални емисионни ограничения.

Протоколите от измерване на контролираните параметри  се изпращат на РИОСВ,Пловдив.

До БДИБР - център Пловдив се попълва и изпраща Декларация по образец за заустеното в р.Марица количество пречистени отпадъчни води от площадката. Въз основа на подадената декларация заплащаме такса за ползване на воден обект.

Няма констатирани несъответсвия.

### Условия пречиствателни съоръжения

Условие 10.1.1.1., 10.1.1.2., 10.1.1.2.1., 10.1.1.2.2., 10.1.1.4.1.,  10.1.1.4.2. , 10.2.1.1, 10.2.1.1.1, 10.2.1.1.2, 10.2.1.1.3, 10.2.1.1.4, 10.2.1.2.2, 10.2.1.2.3, 10.3.1., 10.3.2.

Оборудването в  Биологичната пречиствателна станция /БПС/ съответства на разрешеното  по Условие 10.1.1.1.

Определени са и са документирани технологичните параметри, осигуряваща оптимална работа на съоръжението:

| Пречиствателно съоръжение | Контролирани параметри | Оптимални стойности на контролираните параметри | Честота на мониторинг | Вид на оборудването за мониторинг | Необходими резервни части |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Приемна шахта | toC |  | 3 пъти дневно | термометър | не се налага |
|  | pH |  | на всеки един час | Универсален индикатор |
|  | NaOH г/л | до 0.35г/л | при pH >9.5 | лабораторно |  |
|  | ХПК мг/л р.О2 |  | eжедневно | лабораторно |  |
|  | НРВ мг/л |  | 2 пъти на седмица | тегловен анализ |
|  | РВ мг/л |  | 1 път месечно | тегловен анализ |
| Пясъкозадържател | % влага | до 60% | 1 път месечно | тегловен анализ | не се налага |
|  | % мин. в-во |  |  | тегловен анализ |
| Секция за хлориране на битово-фекални води | разтвор на хипохлорит за дезинфекция | 100л 5% р-р | 1 път седмично | наблюдение | не се налага |
| смесител неутрализатор | въздух | няма такава | ежедневно | наблюдение | 2бр. резервни въздуходувки |
|  | pH | при води с pH >9.5; подава се H2SO4 | pH <,= 8,5 | универсален индикатор | не се налага |
| Предаератор | въздух | няма такава | ежедневно | няма такава | 2бр. резервни въздуходувки |
| Първични радиални утаители- 4бр. | pH | до 8.5 | на 2 часа | универсален индикатор | не се налага |
|  | НРВ мг/л |  | веднъж седмично | тегловен анализ |
|  | ХПК мг/л р.О2 |  | веднъж седмично | лабораторно |  |
|  | % очистване по НРВ | веднъж седмично | тегловен анализ |
| Усреднител | въздух |  | ежедневно | наблюдение | 2 резервни въздуходувки |
|  | pH |  | на 2 часа | универсален индикатор | не се налага |
|  | Амониев азот | <6мг/л | 1път месечно | лабораторно |  |
|  | Общ фосфор | <1.5 мг/л | 1път месечно | лабораторно | не се налага |
| Биобасейни 6бр.секции | разтворен О2мг/л | над 2мг/л | 1път месечно | преносим кислородомер | по един резервен аератор на всяка секция |
|  | % С на активната утайка | 3-4 г/л | 1път седмично | тегловен анализ |
| Вторични радиални утаители- 4бр. | pH | от 6 до 8 | на 2часа | универсален индикатор | не се налага |
|  | разтворен О2мг/л | над 2мг/л | 1път седмично | преносим кислородомер |
|  | ХПК мг/л | < 300мг/л | ежедневно | лабораторно |  |
|  | НРВ мг/л | <100мг/л | ежедневно | тегловен анализ |
|  | РВ мг/л | <1500мг/л | 1път месечно | тегловен анализ |
| Радиален калоуплътнител за излишна активна утайка | % С на уплътнената утайка | >1.2% | 1път месечно | тегловен анализ | не се налага |
|  | % мин. и орг. в-во | 1път месечно | тегловен анализ |
| Калоуплътнител сборник за влакнеста утайка | контрол на нивото на утайката | <3м пълен | 3пъти дневно | разграфена рейка | не се налага |
| Вакуум филтри за обезводняване на утайката | % сухост | 26% | 1път месечно | лабораторен анализ | не се налага |
| Окислителни езера -2бр. | pH | от 6 до 9 | 1път месечно от акредитирана лаборатория + собствена лаборатория | не се налага |
|  | НРВ мг/л | 100мг/л |  |  |  |
|  | Нефтопродукти | 05 мг/л |  |  |  |
|  | Общ азот | 0.4 кг/ т пр-я |  |  |
|  | Общ фосфор | 0.05 кг / т пр-я |  |  |
|  | ХПК мг/л | < 300мг/л |  |  |  |

Документацията се съхранява в писмена форма.

Разработена е и се прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения. Мониторингът на контролираните параметри се извършва съгласно посочената периодичност и се документира в дневник и лабораторен журнал , съгласно инструкцията – Условие 10.1.1.4.2.и Условие 10.2.1.3 .

Условие 10.1.1.2.3., 10.2.1.1.2 ,  10.3.2

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички пречиствателни съоръжения.  Резултатите от проверките се документират в дневник и технически журнал на цеха.

Резултати 2013г.

Поддръжка на изправността – ежесменно наблюдение, регулярна поддръжка съгласно изискванията на техническата документация на оборудването.

Извършени проверки на състоянието – 1095 бр.

Констатирани неизправности/ неработоспособност на оборудването – 50 бр.

Причини – износен вал, корозирала бака, износени лагери, подмяна на контактори, износено зъбно съединително колело, износени палци, тампони  и каучуково уплътнение на ел.двигатели, износени пръстени и четки на ел.двигатели, счупен вентилатор на двигател, липса на предпазители.

Предприети мерки – подменени износени и дефектирали части, гресирани лагери, подменени ходови колела и вентилатор, поставени предпазители.

### Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените в КР норми

Условие 10.1.1.3.1, 10.1.1.4.3. 10.1.1.4.4., 10.2.1.2.1, 10.2.1.3, 10.2.1.4

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение с оптималните, като резултатите се документират в лабораторен журнал и дневник. Оценката се извършва ежемесечно.

Резултати 2013г.

Брой извършен проверки – 8760 бр. за рН и 365 бр. за останалите контролирани  показатели

Установени несъответствия  – 7 бр.

Високо ХПК и НРВ на вход на БПС; висока концентрация на „активна” утайка в биобасейните, високо съдържание на фосфор в Усреднителя, сигнал по „зелен” телефон за замърсяване на водата в едно от биологичните езера след БПС – протокол от проверка на РИОСВ № 0002047/11.07.2013г., сигнал по тел.112 за наличие на мъртва  риба в биологичните езера след БПС  - протокол от проверка на РИОСВ, Пловдив № 0000174/25.10.2013г. и на МЗХ, БАБХ № 0012121/25.10.2013г.

Причини –  постъпване на влакносъдържащи отпадни води от Целулозен цех и хартиена машина РМ2, непълно депониране на „излишна” активна утайка, намаляване на количеството на отпадните води, липса на аерация в „южно” биологично езеро, провеждане на капитален ремонт и рязко понижаване  на температурата на отпадните води ;

Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия – по-често дрениране на утайката от първичните утаители към калоуплътнител – сборник и ВФИ,пускане в експлоатация на калоуплътнителя за „активна” утайка и отвеждането и след уплътняване на изсушителните полета, намаляване количеството на подавания фосфатен разтвор, направен анализ на отпадните води от „южно” биоезеро – резултатите са под индивидуалните емисионни ограничения, взета контролна проба от РИОСВ от отпадъчните води в точката на заустване -  резултатите от анализа са под индивидуалните емисионни ограничения, събраната по бреговете на двете  собствени биоезера след БПС мъртва дребна риба е предадена на „Екарисаж – Варна” ЕООД – потвърдителна бележка №016392/29.10.2013г.

### Условия свързани с емисионни норми и мониторинг

Условие 10.1.2.1., 10.2.2.1

Заустването на смесен поток пречистени производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни води след БПС в река Марица (трета категория водоприемник) в Точка на заустване1 се извършва  при спазване на условията  по Таблица 10.1.2.1., както е докладвано в дневник за оценка  на съответствието.

Условие 10.1.3.1, 10.1.3.2

Заустваният в река Марица смесен  поток отпадъчни води не нарушава нейната категория, тъй като са спазени индивидуалните норми по КР.

| замърсител | м.ед | Комплексно разрешително №123-Н1/2009 | средногодишно | съответсвие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | норма | измерено |  |
| pH | 6 | 6-9 | 8.1 | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | 7 | да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0.5 | <0.1 | да |
| Азот (общ) | mg/dm3 | 0.4 кг/т пр-я | 0.19 | да |
| Фосфор (общ) | mg/dm3 | 0.05 кг/т пр.я | 0.005 | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 26 | да |

В аварийния план на площадката са включени мерки при залпови изпускания на замърсяващи вещества р. Марица. През 2013г. не се е налагало прилагането на мерки.

### Брой емисионни измервания, брой несъответствия, причини, предприети/планирани коригиращи мерки

Условие 10.1.4.1. 10.1.4.2., 10.2.3.1, 10.3.3., 10.3.5

Измерванията в точка на мониторинг  1 се извършват по график, съгласно Таблица 10.1.4.1. към Условие 10.1.4.1:

| Параметър | Периодичност по КР | Замервания/протокол | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество зауствани води | ежемесечно при измерване с водомер | Ежемесечно | да |
| Активна реакция рН | ежемесечно | №10-0126/11.02.2013г. от взета проба на 30.01.2013г. №10-0302/22.02.2013г. от взета проба на 19.02.2013г. № 10-0582/29.03.2013г. от взета проба на 26.03.2013г. № 10-0685/18.04.2013г. от взета проба на 10.04.2013г. № 10-0997/07.06.2013г. от взета проба на 30.05.2013г. № 10-1071/20.06.2013г. от взета проба на 11.06.2013г. № 10-1324/19.07.2013г. от взета проба на 09.07.2013г. № 10-1707/02.09.2013г. от взета проба на 26.08.2013г. № 10-1960/02.10.2013г. от взета проба на 26.09.2013г. № 10-2073/18.10.2013г. от взета проба на 09.10.2013г. № 10-2402/29.11.2013г. от взета проба на 21.11.2013г. № 10-2593/17.12.2013г. от взета проба на 12.12.2013г. | да |
| Неразтворени вещества | ежемесечно |  |  |
| Нефтопродукти | ежемесечно |  |  |
| Азот (общ) | ежемесечно |  |  |
| Фосфор (общ) | ежемесечно |  |  |
| ХПК | ежемесечно |  |  |

Анализите и пробовземането са извършени от акредитирана лаборатория ИАОС Регионална лаборатория Пловдив, Серт.БСА №135ЛИ/01.03.2013г., валиден до 30.09.2015г., съгл.БДС EN ISO/IEC 17025.

Количеството зауствани производствено отпадъчни води се измерва чрез монтирано в точка на заустване Nо 1 измервателно устройство, съгласно заявлението за издаване на комплексното разрешително и приложени ІІ.4.1. към него. Графика и документирането на данните са регламентирани с инструкция.

Данните за резултатите от мониторинга са докладвани в Таблица 3, Приложение 2.

През 2013г. са извършени от лаборатория ИАОС - Пловдив 4бр. сезонни измервания   на водите на р. Марица преди и след точката на заустване №1. Резултатите от анализа са представени на РИОСВ,гр.Пловдив и те показват, че заустването на пречистените води от производствената дейност на дружеството не влияе върху показателите на р. Марица.

Условие 10.1.4.3.  10.2.3.1, 10.3.5.

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените индивидуални емисионни ограничения, като резултатите се документират в  дневник за оценка на съответствието.

Оценка

Извършени проверки – ежемесечно при всяко  измерване на замърсители и  документацията за дебит на заустваните  води  по показанията на монтиран водомер на изход от Пречиствателна станция

Установени несъответствия – 0бр.

Причини – не са констатирани несъответствия

Предприети мерки – не се налагат

## 4.4.Управление на отпадъците

Условие 11.1.2

Програмата за управление на дейностите по отпадъците  е актуализирана и утвърдена с Решение с изх.№ УО -1007/02.07.2010г. на Директора на РИОСВ Пловдив.

Условие 11.9.6.

Проучена е  възможността за оползотворяване, преработване или рециклиране  на образуваните на площадката отпадъците при планирани промени в разрешителното. Поради временно прекратяване на дейността на Инсталацията за производство на  флутинг и крафт хартия, Участък за производство на хартия – хартиена машина РМ1, отпадък с код 030308  - Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране, се предава за оползотворяване на колективна организация БулЕкоПак  с Разрешително по  чл.35 от  3УО/ДВ бр.53/13.07.2012г., Разрешително №ООп-05-00(03),ООп-00-4-00 от 22.11.2004(2010),23.01.2013г.

### Докладване

Условие 11.9.1., 11.9.1.1

Изготвени са и са предадени в ИАОС, гр.София  информационни карти за отпадъците за 2013г.  писмо с изх.№ 0132/05.03.2014г.

Всички записи, чието докладване се изисква по Условие № 11. /отчетни книги,инструкции, транспортни карти, информационни карти/, както и дневниците, доказващи съответствие, се съхраняват на площадката. Срокът за съхранение е регламентиран в  разрешителното, наредбите и в процедурата за управление на документите.

Условие 11.9.7.

Преносите на отпадъци извън площадката са докладвани към т.4.1. и т.“Третиране и транспортиране на отпадъци“.

### Образувани отпадъци

Условие 11.7.1 , 11.7.2 , 11.9.2.

Разработена е и се прилага инструкция за измерване/изчисление на образуваните количества отпадъци. Резултатите се документират в дневник за образуваните отпадъци.

Количествата образувани отпадъци за 2013г. са докладвани в Таблица 4, Приложение 2.

### Резултати от оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с определените в КР – брой установени несъответствия, причини и приети/планирани коригиращи действия

Условие 11.1.1, 11.7.3., 11.9.3. ,11.9.4.6

Прилага се инструкцията за оценка на съответствието. Резултатите се документират в дневник  за оценка на съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци с определените такива в Условие 11.1.1.

Образуваните отпадъци съответстват по вид и не превишават годишните количествата по Условие 11.1.1. и Условие 6.6.2

Оценка

- Брой извършени проверки – 12бр.

- Обект за проверка – дневник за периодична оценка на съответствието на образуваните отпадъци

- Брой установени несъответствия – 0бр

- Причини – не са установени несъответствия

- Предприети/планирани коригиращи действия  - не се налагат

### Събиране и приемане и на отпадъците

Условие 11.2.1, 11.2.2. и 11.2.3.

Образуваните на площадката отпадъци се събират на местата за разделно събиране, представени в Приложение II 7.4 от заявлението и в съответствие с изискванията на КР и нормативната уредба по околна среда.

Условие 11.2.4

Отпадък с код и наименование: 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак се събира отделно на закрита площадка, обозначена с кода на отпадъка. Площадката е оборудвана с вана, контейнер за поставяне на изгорелите лампи и съндъче с абсорбент сяра. Предприети са всички необходими мерки, за да не се допусне попадането им  в съдове за битови отпадъци, както и смесването им с други отпадъци.

Условие 11.2.5

Отпадък с кодове и наименование:

13 02 08*- Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки

13 03 07* - Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа;

16 07 08* - Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти

се събира в специални  съдове /затворени метални варели, резервоар/.Варелите  са поставени върху събирателни вани в затворен метален контейнер. Съоръженията за съхранение са маркирани с кода на отпадъка и надпис: Внимание! “Отработени масла” и ”Отпадъчни нефтопродукти”. Предприети са всички необходими мерки, за  да не се допусне разливане или изтичане на отпадъка. Съдовете се държат затворени, освен по време на манипулации и  се предадават на фирма с разрешително по чл.35 от ЗУО.

Условие 11.2.6

Образуваните отпадъци с код 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии се събират разделно, в събирателни вани,  в устойчив спрямо киселини затворен склад, който осигурява подходяща вентилация на въздух. Складът е обозначен с надпис: Внимание! “Негодни за употреба батерии и акумулатори” . Отпадъкът се предава на фирма с разрешително по чл.35 от ЗУО.

Условие 11.2.7

Всички опасни отпадъци, които се образуват на площадката се събират в подходящи, не взаимодействащи с отпадъка и добре затворени  съдове и площадки. Съдовете са обозначени съгласно  Наредба №3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците с надпис “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка и опасните свойства на отпадъка.

Условие 11.2.8

Отпадъци с код:

15 01 01 – Хартиени и картонени опаковки;

19 02 01 – Хартия и картон;

20 01 01 - Хартия и картон

За оползотворяване (R3) не са приемани на площадката, поради извеждане от експлоатация на  Инсталация за производство на флутинг и крафт хартия, Участък за производство на хартия – хартиена машина РМ1.

Условие 11.2.9

За оползотворяване (R1) в Инсталацията за оползотворяване на неопасни отпадъци, използвани като гориво за получаване на енергия,  са приети следните отпадъци:

| Отпадък | Код | Годишно количество, т | Получени от: т | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества, определени с КР | Реално измерено |  |  |
| Отпадъци от корк и дървесни кори | 030101 |  | 0 |  |  |
| Трици, талаш, изрезки, парчета…, различни от упоменатите в 03 01 04 | 030105 |  | 35892.65 | ВАЛ 7777 ЕООД (1136.84) Триманс ЕООД (2522.02) Златолес ЕООД (368.820) МАХ – 2000 ООД (775.72) Глобал Пропарти Консулт ООД (27141.97) Семекс ЕООД (3753) Смолес ЕООД (194.28) |  |
| Отпадъчни кори и дървесина (опилки) | 030301 |  | 0 |  |  |
|  |  | 104 618 | 35892.65 |  | да |

Информация за фирмите, от които са получени:

| доставчик | ЕИК по БУЛСТАТ |
| --- | --- |
| ВАЛ 7777 ЕООД | 131330673 |
| Триманс ЕООД | 200058315 |
| Златолес ЕООД | 120558581 |
| МАХ – 2000 ООД | 108516226 |
| Глобал Пропарти Консулт ООД | 131039536 |
| Семекс ЕООД | 175180741 |
| Смолес ЕООД | 200735735 |

Условие 11.2.10, 11.2.10.1, 11.2.10.2, 11.2.10.3

Приемането на отпадъците се извършва въз основа на сключен договор, след заявки и предварително изготвен график.

Спазват се изискванията за наличие на придружаваща документация.

Приемането се извършва съгласно Условие 11.2.10.3 и се отразява в Отчетната книга.

### Резултати от оценка на съответствието на събирането и приемането на отпадъци с условията в КР – брой установени несъответствия, причини и приети/планирани коригиращи действия

Условие 11.2.11 , 11.9.3. ,11.9.4.

Прилага се инструкцията за периодична оценка на съответствието за  събирането  на отпадъците. Резултатите се документират в дневник за оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното,  причини за установените несъответствия и  предприемане на коригиращи действия.

Оценка

- Брой извършени проверки – 12 бр.

- Обект за проверка – отпадъци по кодове и вид, съгласно таблица 11.1 .

- Брой установени несъответствия – 6 бр.

- Причини –  код 150102 (2бр) – събрани в голямо количество биг беци до вратата на пл.№12, разпиляни биг беци на площадката за сол; код 130208* /4бр./ –  оставени варели с отпадно масло до цехова сграда, извън склад ГСМ; код 130307* /1бр./ - оставен варел с отпадно масло извън ГСМ  (ЕРЦ)

- Предприети/планирани коригиращи действия  - предаване на биг-беците на Колективна организация по сключен договор; събиране на биг беците един вдруг на пл.12, прибиране на варелите в ГСМ – контейнер /площадка 18/

Условие 11.2.12 , 11.9.3. ,11.9.4.

Прилага се инструкцията за периодична оценка на съответствието на приемането  на отпадъците. Резултатите се документират в дневник за оценка на съответствието на приемането на отпадъците с условията в разрешителното,  причини за установените несъответствия и  предприемане на коригиращи действия.

Оценка

- Брой извършени проверки – 12 бр.

- Обект за проверка – отпадъци по кодове от условие 11.2.8. и 11.2.9., налична документация, визуален оглед, измерване, водене на Отчетна книга.

- Брой установени несъответствия – 0 бр.

- Причини – няма констатирани несъответствия;

- Предприети/планирани коригиращи действия  - не се налагат;

### Предварително съхранение на отпадъците

Условие 11.3.1, 11.3.2

На площадката се съхраняват  предварително  само отпадъците съгласно Условие 11.1.1. и само на местата, определени  съгласно Приложение II 7.4. от заявлението за КР. Позициите на площадките, на които се извършва временното съхранение са посочени в Таблица 4  на Приложение 2. Предварителното съхранение е за срок до три години при последващо предаване за оползотворяване и до една година при последващо предаване за обезвреждане.

Условие 11.3.3

Всички опасни отпадъци, които се образуват на площадката се съхраняват в подходящи, не взаимодействащи с отпадъка и добре затворени съдове. Съдовете са маркирани съгласно  Наредба №3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците с надпис “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, опасните свойства на отпадъка и в съответствие с изискванията на Глава ІІ, Раздел ІII на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС №53/ДВ бр.29,1999г.

Условие 11.3.4

Отпадък с код и наименование 20 01 21* - „Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак” се съхранява на площадка №21, обозначена на Приложение II 7.4 от заявлението. Отпадъкът се съхранява разделно от другите отпадъци, като е осигурено наличие на абсорбент сяра в количество най-малко по 2 грама на всеки килограм лампи. Площадката е закрита, оградена, обозначена с  надпис за вида на отпадъка, които се съхранява в нея. Осигурени са съдове за счупени лампи, спазени са изискванията към повърхностите, върху които се поставят съдовете за съхранение – бетониран под.

Условие 11.3.5

Образуваният отпадък с код 16 06 01* - „Оловни акумулаторни батерии” се съхраняват на  площадка №20, обозначена на Приложение II 7.4 от заявлението.Площадката е  закрит склад, в който има устойчиви спрямо киселини вани, в които се поставят отпадните акумулаторни батерии, осигурена е  подходяща вентилация на въздух. Складът е  обозначени с надпис: Внимание!“Негодни за употреба батерии и акумулатори” .

Условие 11.3.6

Отпадъци с код и наименование:

13 02 08*- Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки

13 03 07* - Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа;

16 07 08* - Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти /резервоар с оваловка/

се съхраняват съответно на площадки №18,22,19 посочени в Приложение II 7.4 от заявлението. Площадките са затворени с метална ограда и имат трайна бетонова настилка, оборудвани са със събирателни вани, поставен е метален контейнер за съхранение на първичната опаковка от затворени метални варели. Площадките/резервоара са обозначени с кода и наименованието на съхранявания отпадък.   Съдовете за съхранение се затварят плътно и материалът им не взаимодейства с отпадъка. Предприети са всички необходими мерки, за да се осигури контрол върху целостта на съдовете и да не се допусне разливане или изтичане на отпадъка.

Условие 11.3.7

Отпадък с код и наименование: 15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества се съхранява на площадка №23, посочена на Приложение II 7.4  от заявлението. Площадката е закрит контейнер, обозначен с кода и наименованието на отпадъка, който се съхранява. Контейнерът е поставен на трайна бетонова настилка, съхраняваният отпадъци е изолиран от атмосферни въздействия и защитени от случаен достъп.

Условие 11.3.8, 11.3.9

Неопасните отпадъците, за които е разрешено предварително съхранение,  се съхраняват на площадките, посочени в условие 11.3.8. и обозначени на Приложение II 7.4 от заявлението. Всички площадки са ясно отделени (оградени), обозначени с надписи за предназначението, вида на отпадъците, които се съхраняват и са с трайна настилка. Местата за временно съхранение са докладвани в Таблица 4, Приложение 2.

Условие 11.3.10

Предварителното съхранение на отпадъци се осъществява така, че да не се допусне смесване на опасните отпадъци с други отпадъци, смесването на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесването на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

### Резултати от оценка на съответствието на предварително съхранение с условията в КР – брой установени несъответствия, причини и приети/планирани коригиращи действия

Условие 11.3.11, 11.9.3., 11.9.4.

Прилага се инструкцията  за периодична оценка на съответствието на предварителното съхранение с условията на разрешителното. Резултатите се документират в дневник  за оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното, причини за установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Оценка

- Брой извършени проверки – 12 бр.

- Обект на проверка – всички площадки за предварително съхранение, налични отпадъци, условия за съхранение

- Брой установени несъответствия – 3 бр.

- Причини – отпадък с код 150102 /2бр/ – ограничен достъп до пл.№12 от разхвърляни биг беци, изхвърлени и други отпадъци от външни фирми по време на капитален ремонт; код 160103 /1бр/ - препълнен склад №11;

- Предприети/планирани коригиращи действия – сортиране на отпадъците  и подреждане на биг беците, предаване на отпадъка на фирма с разрешително по чл.35 от ЗУО.

Третиране и транспортиране на отпадъците

Условие 11.4.1., 11.4.2., 11.4.2.1

Всички отпадъци по Условие 11.1.1. се предават/транспортират извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи разрешение по чл.35 от  ЗУО за извършване на такъв вид  дейност, въз основа на сключен договор за конретен отпадък.

Сключени са следните договори:

| Фирма | Разрешително |
| --- | --- |
| Булекопак АД , гр.София | № ООп-05-00(03),ООп-00-4-00 от 22.11.2004(2010),23.01.2013г. |
| Ровотел Стийл ООД | №00-ДО-171-05/13.07.2012г. |
| Кабакчиев ЕООД, с.Говедаре | №07-ДО-229-00 от 28.03.2013г. |
| Промишлени системи ООД | КР №464-НО/2013 |
| Валд 95 ЕООД, гр. София | №00-ДО-1058-00/08.10.2013г. |
| Екологика България ЕООД, гр. София | № 12-ДО-1256-00 от 01.04.2013г. |

Предадени количества отпадъци:

| код | 03 03 08 | 15 01 02 | 19 10 01 | 15 02 03 | 12 01 01 | 03 03 09 | 19 10 02 | 16 01 03 | 13 02 08* | 16 07 08* | 16 06 01* | 20 01 21* | 20 03 01 | 17 01 07 | 16 02 14 | 15 01 10* | 10 01 01 | 19 08 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| преда-дено, т | 2.68 | 11.323 | 999.464 | 0 | 6.4 | 0 | 17.448 | 5.7 | 12.773 | 0 | 1.16 | 0.044 | 90 | 10.36 | 0.28 | 0.06 | 0 | 0 |

За всички опасни отпадъци, които се изнасят от площадките се изготвя идентификационен документ  по  Приложение 8 на Наредба № 2/ДВ бр.10, 2013г. за реда и образците, по които се представя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър.

За всяка партида транспортиран отпадък се съхраняват копия от следните документи:

- За производствени отпадъци:

  - Договор, Кантарна бележка, документ за излизане и запис в програма на автокантара „Paper 2000”;

- За опасни отпадъци:

  - Договор, Документ за излизане/сертификат за произход и кантарна бележка, запис в програма на автокантара „Paper 2000”;

- “идентификационен документ”, съгласно Приложение 8 на Наредба № 2/ДВ бр.10, 2013г.

- “Писмени инструкции за действие при аварии”, в съответствие с Приложение № 5 на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г.

### Резултати от оценка на съответствието на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци с условията в КР – брой установени несъответствия, причини и приети/планирани коригиращи действия

Условие 11.4.3, 11.9.3., 11.9.4.

Прилага се инструкцията  за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъци с условията в разрешителното. Резултатите се документират в дневник  за оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, причини за установените несъответствия и предприети коригиращи действия.

Оценка

- Брой извършени проверки – 12 бр.

- Обект на проверка – договори с външни фирми, записи в дневник отпадъци за предадени и приети количества, наличие на разрешение за транспорт на предадения и приетия код, наличие на документи (кантарни бележки, идентификационен документ), транспортиране, отчетни книги

- Брой установени несъответствия –0 бр.

- Причини –  няма установени несъответствия

- Предприети/планирани коригиращи действия – не се налагат

### Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци

Условие 11.5.1

Всички отпадъци по Условие 11.1.1., които се предават за оползотворяване, преработване и рециклиране на външни фирми, се предават въз основа на писмен договор, след представяне на копие от документ, разрешаващ извършване на такава дейност за конкретния вид отпадък - разрешение по чл.35 от ЗУО.

Сключени са договори със следните фирми:

| Фирма | Булстат | Разрешително |
| --- | --- | --- |
| Булекопак АД , гр.София | 131283533 | №ООп-05-00(03),ООп-00-4-00 от 22.11.2004(2010),23.01.2013г. |
| Ровотел Стийл ООД | 831850937 | №00-ДО-171-05/13.07.2012г. |
| Кабакчиев ЕООД, с.Говедаре | 112540232 | №07-ДО-229-00 от 28.03.2013г. |
| Промишлени системи ООД | 112004406 | КР №464-НО/2013 |
| Валд 95 ЕООД, гр. София | 104030287 | №00-ДО-1058-00/08.10.2013г. |
| Екологика България ЕООД, гр. София | 200401187 | № 12-ДО-1256-00 от 01.04.2013г. |

Условие 11.5.2

Операция по оползотворяване с код R3 не се извършва през отчетния период – Инсталацията е изведена от експлоатация.

Условие 11.5.3

В Инсталацията за оползотворяване на неопасни отпадъци се извършва операцията оползотворяване посредством изгаряне с код R1  на следните приети и образувани отпадъци, съгласно Условие 11.2.9.

Оползотворени:

| произход | приети | собствени |
| --- | --- | --- |
| код | 03 03 01 и 030101 | 03 01 05 | 03 03 01 кори | 03 03 01 Опилки | 03 03 10 | 19 08 02 |
| Количество, t | 0 | 19420.04 | 38328.759/ 23 285тАСО | 3833.089/ 2268.89т АСО | 3674.9/ 955.5т АСО | 71.96т/ 27.752тАСО |

Условие 11.5.4, 11.5.5, 11.5.6

R13 – съхранение до извършване на операции по оползотворяване R1 и R3:

Отпадъците, предназначени за оползотворяване с код R1 се съхраняват предварително  на площадки №1 и №2, обозначени на приложение ІІ.7.4. от заявлението.

Отпадъци с кодове 150101,191201и 200101, предназначени за оползотворяване с код R3, се съхраняват предварително  на площадка №9. През 2013г. не са приемани  тези отпадъци от външни организации, проради изведена от експлоатация хартиена машина РМ1.

Отпадък с код 030308 (предаден 2.68т за оползотворяване от външна организация, поради изведена от експлоатация хартиена машина РМ1), се съхранява предварително на площадка №17.

Площадките отговарят на изискванията по Условие 11.5.5.Следи се да не се допусне предварително съхранение  преди предаване за оползотворяване за период над 3 години.

Условие 11.5.7

През 2013г. не е извършена операция по оползотворяване, обозначена с код R5 (рециклиране и възстановяване на неорганични материали) на  отпадък с код 10 13 01 „Отпадъчна смес преди термично обработване” в Инсталацията за производство на вар, тъй като пещта е спирала само планово за провеждане на ремонт.

Условие 11.5.8

Пречистени  на центрофуга чрез  отделяне на вода и механични примеси на 1.4т отпадък с код 13 03 07* „Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа” за поледваща повторна употреба (R9) към съоръженията и  инсталациите.

### Резултати от оценка на съответствието на оползотворяването, преработването и рециклирането  на отпадъци с условията в КР – брой установени несъответствия, причини и приети/планирани коригиращи действия

Условие 11.5.9, 11.9.3., 11.9.4.

Прилага се инструкцията  за периодична оценка на съответствието на оползотворяването на отпадъци с условията в разрешителното. Резултатите се документират в дневник за оценка на съответствието на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъци с условията на разрешителното, причини за констатирани несъответствия и предприети коригиращи действия.

Оценка

- Брой извършени проверки – 12бр.

- Обект на проверка – оползотворяване, договори с външни фирми, записи в дневник отпадъци за приети и предадени количества, наличие на разрешение за операцията за оползотворяване с предадения код отпадъци, наличие на документи (кантарни бележки, идентификационен документ), отчетни книги, годишен отчет за оползотворяване

- Брой установени несъответствия – 0бр.

- Причини –не са констатирани несъответствия

- Предприети/планирани коригиращи действия – не се налагат

### Обезвреждане на отпадъци

Условие 11.6.1

Всички отпадъци по Условие 11.1.1., се предават за обезвреждане на външни фирми с разрешение по чл.35 от ЗУО/ДВбр.53,2012г. въз основа на писмен договор, след представяне на копие от документ, разрешаващ извършване на такава дейност за конкретния вид отпадък.

| Фирма | Разрешително |
| --- | --- |
| сметище Цалапица | счетоводно отчисление към БКС – гр. Стамболийски |
| сметище Първенец | Подем ЕООД – рамков договор |

### Дружеството има издадено Решение по чл.35 от ЗУО №09-ДО986-00/12.07.2011г. за извършване на дейности по обезвреждане D1 на собствено депо Чеиргьол, на отпадъци с кодове:030302, 030309 и 100101 в срок до 12.07.2016г.

### Резултати от оценка на съответствието на обезвреждането  на отпадъци с условията в КР – брой установени несъответствия, причини и приети/планирани коригиращи действия

Условие 11.6.2. , 11.9.3. , 11.9.4.

Прилага се инструкцията  за периодична оценка на съответствието. Резултатите се документират във формата за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното.

Оценка

- Брой извършени проверки – 12 бр.

- Обект на проверка – договори с външни фирми, документи, записи в дневник отпадъци за предадени количества за обезвреждане, наличие на разрешение за депонирания код отпадъци, наличие на документи (кантарни бележки);

- Брой установени несъответствия – 1бр.

- Причини –  получен сигнал по „зелен” телефон и протокол №0002467/05.11.2013г. от проверка на РИОСВ, гр. Пловдив

- Предприети/планирани коригиращи действия – изпратено писмено обяснение на Г-н Директора на РИОСВ гр.Пловдив с вх. № УО-2160 от 07.11.2013г. и незабавно предепониране след уплътняване на собствено депо Чеиргьол на отпадък с код 03 03 02 с представени кантарни бележки.

### Анализи на отпадъците

Условие 11.8.1., 11.8.2, 11.8.2.1. , 11.8.2.2., 11.9.1.1.

През отчетния период:

- Съхраняват се попълнени и съгласувани от РИОСВ, гр. Пловдив работни листове за класификация на отпадъците;

- Извършва се лабораторен анализ на образуваните от производствената дейност отпадъци;

- Извършвано е първоначално охарактеризиране на отпадъците, предназначени за депониране.

- Дейностите по управление на отпадъците се документират и са докладвани съгласно изискванията на  Наредба №2, обн. ДВ бр.10 от 05.02.2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри,посл.изм.ДВ бр.86 от 01.10.2013г.

## 4.5.Шум

### Оплаквания  на живущи около площадката

Условие 12.3.3

За регистриране на оплакванията на живущи около площадката се води „дневник-сигнали”. Предвидени са мерки за своевременно реагиране при постъпването на жалби на граждани.

През отчетния период не е постъпило на площадката оплакване на граждани за шум от площадката - Таблица 10 на Приложение 2 .

Извършена е една проверка (контролен мониторинг) от РИОСВ, гр.Пловдив – протокол №0000073 от 29.05.2013г

### Резултати от извършени през отчетната година наблюдения на общата звукова мощност на площадката, нива на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката, нива на звуково налягане на мястото на въздействие

Условие 12.2.1., 12.2.2, 12.3.1.

Изготвена е и се прилага инструкция за наблюдение веднъж на две години на шума по границите/оградата  на площадката, и шума  в мястото на въздействие (най-близката жилищна зона) – дневно, вечерно и нощно ниво. Резултатите се документират в дневник.

Данните от измерванията се докладват в Таблица 6 на Приложение 2.

През 2013 г. не е извършено измерване на шум (последното измерване  е с протоколи №23,24,26 и 27 от 04.09.2012г. на ИАОС, Регионална лаборатория, гр. Пловдив)

### Резултати от оценка на съответствието на установените нива на звуково налягане  с разрешените такива в комплексно разрешително

Условие 12.1.1., 12.2.3, 12.3.2., 12.3.3.

Прилага се инструкцията за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива по условие 12.1.1., причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия. Резултатите се документират в дневник за оценка на съответствието.

Оценка

- Брой извършени проверки – 1бр. от РИОСВ, гр. Пловдив

- Брой установени несъответствия – 0 бр.

- Причини – не са констатирани несъответствия

- Предприети/планирани коригиращи действия  - не се налагат.

## 4.6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

### Условия

Условие 13.1., 13.7

Предприети са всички мерки за недопускане пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води, както и инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко въвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води посредством действащите инструкции за контрол на дейностите, поддръжка на съоръженията и мониторинг.

Условие 13.2., 13.10.4, 13.10.4.1

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Дейностите по обхода се извършват от персонала, като резултатите се документират в дневник.

Резултати:

- Брой проверки – 260, ежедневно

- Установени течове – 0бр.

- Причини – няма установени течове

- Предприети действия – не се налагат

Условие 13.3., 13.4. , 13.5. , 13.6., 13.10.5, 13.10.5.1, 13.10.5.2

Товаро-разтоварните дейности, които биха могли да доведат до течове/изливания се извършват само на определените за това места.

Разработена е и се прилагат инструкции, съдържащи:

- Индикатори и мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) и третиране на образуваните отпадъци.  Включено е изиксване за почистване/преустановяване до 12 часа след откриване.

- мерки за действие при аварийни случаи, съгласно Условие 13.8.3., когато разливът може да предизвика замърсяване на подземни води

За осигуряване на изпълнението на инструкцията, на подходящи места на площадката, невъзпрепятстващи движението и в близост до местата на възможни разливи, са разположени сандъци със сорбиращ материал (пясък). Наличието на материал в тях се проверява при обхода на площадката. Предвидени са обеми за събиране на отпадъците от почистване на разливи.

В инструкцията са регламентирани действията за отстраняване на течностите от обеми/прекратяване на захранването на тръбопроводи, при които са установени течове, отстраняване на разливите, почистване на мястото и третиране на образуваните отпадъци, както и рекултивация на мястото.

Изготвен е Дневник  за документиране на установените разливи/случаи на изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони).

Резултати

- Брой проверки -12 бр.

- Обект на проверка – дневник, наличие на сорбиращ материал, състояние на местата, където е възможно да възникнат разливи

- Регистрирани разливи -1бр.,  разлив на сярна киселина в канализацията при разтоварване на бетонирана площадка в ХВО към СРКА

- Наличие на сорбиращ материал – пепел от Котела за биогориво

- Предприети коригиращи действия – неутрализация с течна натриева основа, подмяна на пластмасовата муфа на цистерната –доставчик с такава от неръждаема стомана, проверка на документите – лиценз за превоз на опасни товари, обучение на шофьора за работа с опасни химикали, актуализиране на инструкциите по цехове за разтоварване на опасни химикали.

- Замърсявания от потенциално нерегистрирани разливи – не са установени.

Условие 13.10.6, 13.10.6.1

Съгласно аварийните инструкции по цехове и общия авариен план на дружеството са предвидени всички мерки за локализиране и почистване на разливи. Регламентиран е редът за уведомяване на компетентните органи.

За отчетния период не е регистриран разлив, който потенциално да доведе до замърсяване на почвите и подземните води.

### Резултати от собствения мониторинг на подземни води

Условие 13.8.1, 13.10.1, 13.10.2, 13.10.2.1

С протокол №230/03.04.2012г. на БДИБР, център Пловдив, е извършено  консервиране на 2бр. сондажи за промишлено водоснабдяване СК №2 и СК №11, които не се експлоатират.

С писмо с изх.№758/26.11.2013г.(вх.№КД-05-3137 от 27.11.2013г.) е уведомена БДИБР, център Пловдив за разконсервиране на сондаж СК11 и пускането му в действие.

Проведен е собствен мониторинг на ПТ№1 – извори „Три водици” и на сондажни кладенци, означени на Приложение II 9.2. от заявлението.

Обхватът на мониторинга е съгласно показателите и честотата, посочени в Таблица 13.8.1. към условието.

Резултатите от извършения мониторинг са изведени в Таблица 7 на Приложение 2.

Всички протоколи от собствен мониторинг се представят в БД в двуседмичен срок /14 дни/ от получаването им от акредитираната лаборатория.

#### Честота на мониторинг

| ПТ1 |  |
| --- | --- |
| показател | честота | протоколи | съответсвие |
| електропроводимост | 1/6м | 2бр №10-1321/05.08.2013 и 10-2401/27.11.2013г. | да |
| обща твърдост | 1/2г | 1бр №10-1321/05.08.2013г. | да |
| перманганатна окисляемост | 1/2г | 1бр №10-1321/05.08.2013г. | да |
| активна реакция | 1/1г | 1бр №10-1321/05.08.2013г. | да |
| амониев йон | 1/2г | 1бр №10-1321/05.08.2013г. | да |
| нитрати | 1/2г | 1бр №10-1321/05.08.2013г. | да |
| нитрити | 1/2г | 1бр №10-1321/05.08.2013г. | да |
| сулфати | 1/2г | 1бр №10-1321/05.08.2013г. | да |
| хлориди | 1/2г | 1бр №10-1321/05.08.2013г. | да |
| фосфати | 1/1г | 1бр №10-1321/05.08.2013г. | да |
| флуориди | 1/1г | 1бр №10-1321/05.08.2013г. | да |
| живак | 1/2г | 1бр №10-1321/05.08.2013г. | да |
| кадмий | 1/2г | 1бр №10-1321/05.08.2013г. | да |
| мед | 1/2г | 1бр №10-1321/05.08.2013г. | да |
| никел | 1/2г | 1бр №10-1321/05.08.2013г. | да |
| олово | 1/1г | 1бр №10-1321/05.08.2013г. | да |
| селен | 1/2г | 1бр №10-1321/05.08.2013г. | да |
| хром | 1/2г | 1бр №10-1321/05.08.2013г. | да |
| алуминий | 1/2г | 1бр №10-1321/05.08.2013г. | да |
| желязо | 1/1г | 1бр №10-1321/05.08.2013г. | да |
| калций | 1/2г | 1бр №10-1321/05.08.2013г. | да |
| магнезий | 1/2г | 1бр №10-1321/05.08.2013г. | да |
| манган | 1/2г | 1бр №10-1321/05.08.2013г. | да |
| цинк | 1/1г | 1бр №10-1321/05.08.2013г. | да |
| естествен уран | 1/2г | 1бр №10-1321/05.08.2013г. | да |
| натрий | 1/г | 1бр №10-1321/05.08.2013г. | да |
| бор | 1/2г | 1бр №254 ПП/09.09.2013г. | да |
| антимон | 1/г | 1бр №10-1321/05.08.2013г. | да |
| арсен | 1/2г | 1бр №10-1321/05.08.2013г. | да |
| бензен | 1/2г |  | да |
| бенза(а)пирен | 1/2г |  | да |
| 1,2 дихлоретан | 1/2г |  | да |
| ПАВ | 1/2г |  | да |
| тетрахлоретилен и трихлоретилен | 1/2г |  | да |
| пестициди | 1/2г |  | да |
| пестициди (общо) | 1/2г |  | да |
| цианиди | 1/2г | 1бр №10-1321/05.08.2013г. | да |
| нефтопродукти | 1/г | 1бр №10-1321/05.08.2013г. | да |

Несъответствия-  0бр.

| ПТ3 |  |
| --- | --- |
| показател | честота | протоколи | съответсвие |
| електропроводимост | 1/6м | 1бр №2013/1838 от 27.12.2013г | да |
| обща твърдост | 1/2г | 1бр №2013/1838 от 27.12.2013г | да |
| перманганатна окисляемост | 1/2г | 1бр №2013/1838 от 27.12.2013г | да |
| активна реакция | 1/1г | 1бр №2013/1838 от 27.12.2013г | да |
| амониев йон | 1/2г | 1бр №2013/1838 от 27.12.2013г | да |
| нитрати | 1/2г | 1бр №2013/1838 от 27.12.2013г | да |
| нитрити | 1/2г | 1бр №2013/1838 от 27.12.2013г | да |
| сулфати | 1/2г | 1бр №2013/1838 от 27.12.2013г | да |
| хлориди | 1/2г | 1бр №2013/1838 от 27.12.2013г | да |
| фосфати | 1/1г | 1бр №2013/1838 от 27.12.2013г | да |
| флуориди | 1/1г | 1бр №2013/1838 от 27.12.2013г | да |
| живак | 1/2г | 1бр №2013/1838 от 27.12.2013г | да |
| кадмий | 1/2г | 1бр №2013/1838 от 27.12.2013г | да |
| мед | 1/2г | 1бр №2013/1838 от 27.12.2013г | да |
| никел | 1/2г | 1бр №2013/1838 от 27.12.2013г | да |
| олово | 1/1г | 1бр №2013/1838 от 27.12.2013г | да |
| селен | 1/2г | 1бр №2013/1838 от 27.12.2013г | да |
| хром | 1/2г | 1бр №2013/1838 от 27.12.2013г | да |
| алуминий | 1/2г | 1бр №2013/1838 от 27.12.2013г | да |
| желязо | 1/1г | 1бр №2013/1838 от 27.12.2013г | да |
| калций | 1/2г | 1бр №2013/1838 от 27.12.2013г | да |
| магнезий | 1/2г | 1бр №2013/1838 от 27.12.2013г | да |
| манган | 1/2г | 1бр №2013/1838 от 27.12.2013г | да |
| цинк | 1/1г | 1бр №2013/1838 от 27.12.2013г | да |
| естествен уран | 1/2г | 1бр №2013/1838 от 27.12.2013г | да |
| натрий | 1/г | 1бр №2013/1838 от 27.12.2013г | да |
| бор | 1/2г | 1бр №2013/1838 от 27.12.2013г | да |
| антимон | 1/г | 1бр №2013/1838 от 27.12.2013г | да |
| арсен | 1/2г | 1бр №2013/1838 от 27.12.2013г | да |
| бензен | 1/2г |  | да |
| бенза(а)пирен | 1/2г |  | да |
| 1,2 дихлоретан | 1/2г |  | да |
| ПАВ | 1/2г |  | да |
| тетрахлоретилен и трихлоретилен | 1/2г |  | да |
| пестициди | 1/2г |  | да |
| пестициди (общо) | 1/2г |  | да |
| цианиди | 1/2г | 1бр №2013/1838 от 27.12.2013г | да |
| нефтопродукти | 1/г | 1бр №2013/1838 от 27.12.2013г | да |

Несъответствия-  0бр.

| ПТ4 |  |
| --- | --- |
| показател | честота | протоколи | съответсвие |
| електропроводимост | 1/6м | 2бр№10-1323/05.08.2013г. и №10-2404/27.11.2013г. | да |
| обща твърдост | 1/2г | 1бр№10-1323/05.08.2013г. | да |
| перманганатна окисляемост | 1/2г | 1бр№10-1323/05.08.2013г. | да |
| активна реакция | 1/1г | 1бр№10-1323/05.08.2013г. | да |
| амониев йон | 1/2г | 1бр№10-1323/05.08.2013г. | да |
| нитрати | 1/2г | 1бр№10-1323/05.08.2013г. | да |
| нитрити | 1/2г | 1бр№10-1323/05.08.2013г. | да |
| сулфати | 1/2г | 1бр№10-1323/05.08.2013г. | да |
| хлориди | 1/2г | 1бр№10-1323/05.08.2013г. | да |
| фосфати | 1/1г | 1бр№10-1323/05.08.2013г. | да |
| флуориди | 1/1г | 1бр №10-1323/05.08.2013г. | да |
| живак | 1/2г | 1бр№10-1323/05.08.2013г. | да |
| кадмий | 1/2г | 1бр№10-1323/05.08.2013г. | да |
| мед | 1/2г | 1бр№10-1323/05.08.2013г. | да |
| никел | 1/2г | 1бр№10-1323/05.08.2013г. | да |
| олово | 1/1г | 1бр№10-1323/05.08.2013г. | да |
| селен | 1/2г | 1бр№10-1323/05.08.2013г. | да |
| хром | 1/2г | 1бр№10-1323/05.08.2013г. | да |
| алуминий | 1/2г | 1бр№10-1323/05.08.2013г. | да |
| желязо | 1/1г | 1бр№10-1323/05.08.2013г. | да |
| калций | 1/2г | 1бр№10-1323/05.08.2013г. | да |
| магнезий | 1/2г | 1бр№10-1323/05.08.2013г. | да |
| манган | 1/2г | 1бр№10-1323/05.08.2013г. | да |
| цинк | 1/1г | 1бр№10-1323/05.08.2013г. | да |
| естествен уран | 1/2г | 1бр№10-1323/05.08.2013г. | да |
| натрий | 1/г | 1бр№10-1323/05.08.2013г. | да |
| бор | 1/2г | 1бр№253ПВ/09.09.2013г. | да |
| антимон | 1/г | 1бр№10-1323/05.08.2013г. | да |
| арсен | 1/2г | 1бр№10-1323/05.08.2013г. | да |
| бензен | 1/2г | 1бр | да |
| бенза(а)пирен | 1/2г | 1бр | да |
| 1,2 дихлоретан | 1/2г | 1бр | да |
| ПАВ | 1/2г | 1бр | да |
| тетрахлоретилен и трихлоретилен | 1/2г | 1бр | да |
| пестициди | 1/2г | 1бр | да |
| пестициди (общо) | 1/2г | 1бр | да |
| цианиди | 1/2г | 1бр№10-1323/05.08.2013г. | да |
| нефтопродукти | 1/г | 1бр№10-1323/05.08.2013г. | да |

Несъответствия-  0бр

| ПТ5 |  |
| --- | --- |
| показател | честота | протоколи | съответсвие |
| електропроводимост | 1/6м | №10-1322/05.08.2013г. и №10-2403/27.11.2013г. | да |
| обща твърдост | 1/2г | 1бр№10-1322/05.08.2013г. | да |
| перманганатна окисляемост | 1/2г | 1бр№10-1322/05.08.2013г. | да |
| активна реакция | 1/1г | 1бр№10-1322/05.08.2013г. | да |
| амониев йон | 1/2г | 2бр. №10-1322/05.08.2013г. | да |
| нитрати | 1/2г | 1бр№10-1322/05.08.2013г. | да |
| нитрити | 1/2г | 1бр№10-1322/05.08.2013г. | да |
| сулфати | 1/2г | 1бр№10-1322/05.08.2013г. | да |
| хлориди | 1/2г | 1бр№10-1322/05.08.2013г. | да |
| фосфати | 1/1г | 1бр№10-1322/05.08.2013г. | да |
| флуориди | 1/1г | №№10-1322/05.08.2013г. | да |
| живак | 1/2г | 1бр№10-1322/05.08.2013г. | да |
| кадмий | 1/2г | 1бр№10-1322/05.08.2013г. | да |
| мед | 1/2г | 1бр№10-1322/05.08.2013г. | да |
| никел | 1/2г | 1бр№10-1322/05.08.2013г. | да |
| олово | 1/1г | 1бр№10-1322/05.08.2013г. | да |
| селен | 1/2г | 1бр№10-1322/05.08.2013г. | да |
| хром | 1/2г | 1бр№10-1322/05.08.2013г. | да |
| алуминий | 1/2г | 1бр№10-1322/05.08.2013г. | да |
| желязо | 1/1г | 1бр№10-1322/05.08.2013г. | да |
| калций | 1/2г | 1бр№10-1322/05.08.2013г. | да |
| магнезий | 1/2г | 1бр№10-1322/05.08.2013г. | да |
| манган | 1/2г | 1бр№10-1322/05.08.2013г. | да |
| цинк | 1/1г | 1бр№10-1322/05.08.2013г. | да |
| естествен уран | 1/2г | 1бр№10-1322/05.08.2013г.. | да |
| натрий | 1/г | 1бр№10-1322/05.08.2013г. | да |
| бор | 1/2г | 1бр№255ПВ/09.09.2013г. | да |
| антимон | 1/г | 1бр№10-1322/05.08.2013г. | да |
| арсен | 1/2г | 1бр№10-1322/05.08.2013г. | да |
| бензен | 1/2г | 1бр | да |
| бенза(а)пирен | 1/2г | 1бр | да |
| 1,2 дихлоретан | 1/2г | 1бр | да |
| ПАВ | 1/2г | 1бр | да |
| тетрахлоретилен и трихлоретилен | 1/2г | 1бр | да |
| пестициди | 1/2г | 1бр | да |
| пестициди (общо) | 1/2г | 1бр | да |
| цианиди | 1/2г | 1бр№10-1322/05.08.2013г. | да |
| нефтопродукти | 1/г | 1бр№10-1322/05.08.2013г. | да |
| Обща алфа-активност |  | 1бр№П-1060/18.12.2013г. | да |
| Обща бета -активност |  | 1бр №П-1060/18.12.2013г. | да |
| Обща индикативна доза |  | 1бр №П-1060/18.12.2013г. | да |

Несъответствия-  0бр.

#### Изпълнител

Измерванията са извършени от: ИАОС-Регионална лаборатория, Пловдив със сертификат за акредитация от БСА №135 ЛИ/01.03.2013г., „В и К лаборатория„, гр. Пловдив със сертификат за акредитация от БСА №199 ЛИ/31.05.2012г., „ДИАЛ” ООД, гр. София със сертификат за акредитация от БСА №73 ЛИ/29.03.2013г., и  лабораторен изпитвателен комплекс към РЗИ, гр.Пловдив със сертификат за акредитация от №246 ЛИ/15.06.2012г.

Условие 13.8.2, 13.8.2.1, 13.10.3

Извършено е фоново замерване по показател нефтопродукти – м.12.2009г.  (съгласно таблиците за честота на мониторинг).  Последващите измервания са с честота 1 път годишно.

### Резултати от оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води  с опредените в условията на КР

Условие 13.8.3, 13.10.3.1

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, посочени в Таблица 13.8.2. и фоново ниво по Условие 13.8.2. Попълва се дневник за периодична оценка на съответствието на измерените стойности за замърсители в подземни води с нормите, причини за констатираните несъответствия и предприети коригиращи действия. Съответствието на измерените стойности на показателите е посочено в Таблица 7 на Приложение 2.

### Резултати от собствения мониторинг на почви

Условие 13.9.2.1, 13.9.2.2., 13.9.2.3, 13.10.1

На 17.12.2009г. е определено от акредитирана лаборатория  базово ниво на концентрацията на замърсители в почви в постоянните пунктове, обозначени на Приложение II 9.2 от заявлението.

На 14.09.2010г. е извършен собствен мониторинг на състоянието на почвите, съгласно показателите и честотата от Таблица 13.9.2.2.

През отчетния период 2013г. е извършен собствен мониторинг на състоянието на почвите в постоянните пунктове от Приложение ІІ.9.2, съгласно показателите и честотата, посочени в таблица 13.9.2.2.Измерванията са извършени от лаборатория SJS,гр.София, серт. за акредитация я №86 ЛИ/03.04.2013г.

Извършен е и 1бр. контролен мониторинг от РИОСВ, гр. Пловдив – констативен протокол №0002019/14.06.2013г. във връзка с годишен утвърден план за почвите за 2013г от МОСВ.

Констатирани несъответствия – няма

Коригиращи действия/предписания – не се налагат

### Резултати от оценка на съответствието на базовите концентрации на вредни вещества в почвите  с измерените

Условие 13.9.2.4

Изготвена е инструкция за периодична оценка на съответствието на базовите концентрации на вредни вещества в почвите  с измерените. Резултатите се документират в дневник за оценка на съответствието, причини за констатирани несъответствия и предприети коригиращи действия.

Съответствието на измерените стойности на показателите е посочено в Таблица 8 на Приложение 2.

# Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР

Изпълнени са всички точки към Инвестиционна програма към Заявление за издаване на КР.

# Прекратяване на работата на инсталации или части от тях

Условие 16.1.

Взето е решение за прекратяване на дейността на:

- Инсталация за производство на флутинг и крафт хартия, ключваща:

- Участък за производство на полуцелулоза

- Участък за производство на хартия на хартиена машина РМ1

- Складови и мазутни резервоари – 2бр.,

за което е подадено уведомление в РИОСВ , гр.Пловдив – писмо с изх.№667/11.10.2011г.

Условие 16.2.

Изпратен е в РИОСВ, гр. Пловдив „План за прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях” – писмо с изх.№696/21.10.2011г.

Условие 16.3.

През 2013г. не е планирано временно спиране на инсталации или части от тях.

Условие 16.6.

През 2013г.  не са извършени дейности по плановете по условие 16.2 и 16.3.

Условие 16.7.

От представения в РИОСВ  с писмо с вх.№1296/11.06.2010г.„План за закриване на части от дейностите на площадката” са разрушени следните сгради:

- Стар дъбилен цех №72 – 2010г.

Извършен е мониторинг на площадката, съгласно инструкция ВПД-04.

Няма констатирано замърсяване на почвата и подземните води.

- Стар въглищен склад №35 – 2011г.

За почистване и мониторинг на площадката са спазени изискванията на инструкции ВПД-04 ВПД-05 ВПД-06, приложени към плана.

Няма констатирано замърсяване на почвата при мониторинга.

- Закрита естакада за въглища №3501-3505 – 2011г.

За почистване и мониторинг на площадката са спазени изискванията на инструкции ВПД-04 ВПД-05 ВПД-06.

- Участък за производство на полуцелулоза – 2011г.

- При демонтажа на оборудването, почистването и собствения мониторинг са спазени изискванията на инструкции ВПД-01  ВПД-04 ВПД-05 ВПД-06.

Няма констатирано замърсяване на почвата при мониторинга.

През отчетния период 2013г. няма други разрушени сгради и съоръжения по Условие 16.7. – попълнен е „дневник проверка” и дневник „контрол”.

Няма констатирани несъответсвия.

# Свързани с околната среда аварии, оплаквания или възражения

## 7.1.Аварии

Условие 14.1

Изготвен е съгласуван от компетентните органи и утвърден от ръководителя на предприятието вътрешен авариен план, съобразно изискванията по Условие 14.1. Информацията, касаеща оповестяването, се актуализира редовно.

Условие 14.2

Има изготвена  инструкция, в която е извършена  оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, смеси или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар. Изготвени са мерки за задържане на тези води/вещества/смеси в авариен обем на територията на площадката и последващото им третиране.

Условие 14.3

Съгласно инструкцията за действие при аварии по Изпълнение на Условие 5 е изготвен „дневник – аварийни ситуации”.

Записите в дневника са докладвани в Таблица 9, Приложение 2.

През 2013г. не са регистрирани аварийни състояния.

Условие 14.4

Изготвена е инструкция за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации. Записите по нейното изпълнение се документират в дневник.

През 2013г. не е имало аварийни ситуации.

Условие 14.5. 14.6

През 2013г.  не е възниквала ситуация, изискваща уведомяване на органите по Условие 14.5.и 14.6.

Условие 14.7

Местата за съхранение на опасни вещества и препарати на площадката са съгласно изискванията за съхранение към настоящото КР и ИЛБ по CLP регламента 1272/2008. Има наличен актуализиран инвентаризационен списък с употребяваните през 2013г.  количества опасни  вещества, попадащи в обхвата на приложение 3 от ЗООС.

Условие 7.5, относно Условие 7.1, Условие 7.2, Условие 7.3

През 2013г. не е имало аварийни ситуации и залпови замърсявания.

Резулататите от мониторинга се представят в РИОСВ и БДИБР след получаване на протоколите от измерване.

7.2.Оплаквания или възражения

Всички постъпили оплаквания, жалби и възражения се регистрират в дневник – сигнали. Записите по дневника са докладвани в таблица 10 на Приложение 2.

През 2013г. са постъпили при оператора 2 бр. оплаквания и възражения, касаещи дейността на площадката, за миризми от завода,  от лицето Огнян Дюкенджиев, жител на гр. Пловдив.

7.3.Преходни и анормални режими на работа

Условие 15.1

Изготвена е и се прилага инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения при спиране и при пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях. Резултатите от изпълнението се документират в дневник на съоръженията.

Условие 15.2, Условие 15.3.

Изготвена е и се прилага инструкция за пускане и спиране на инсталациите по Условие 2 и документиране на действията и за документиране на   Резултатите от изпълнението  в дневник на съоръженията.

Условие 15.4, Условие 15.5.

В резултат на обработка на данните по  изпълнение на Условия 15.1  и 15.3.,  се предвижда анализ на потенциалните извънредни емисии,  дефиниране на методи за тяхното определяне и на тази база  прилагане на изготвения  план за мониторинг на анормални режими.

Условие 15.6

През отчетния период няма  документирана неизправност на измервателните устройства за свежа, оборотна и отпадъчни води.

Условие 7.4

РИОСВ е уведомена за всяко пускане и спиране на горивните инсталации.

# Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №. 123-Н1/2009год. на “Монди” Стамболийски  ЕАД .

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:            __________

Дата: 31.03.2014г. 			Име на подписващия:             Александер Криклер

Длъжност в организацията:  Изпълнителен Директор

Подпис:	_________

Име на подписващия:          Никола Тенов

Длъжност в организацията: Прокурист

# Приложение 1

## Организационна структура

# Приложение 2

### Таблица 1.  Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площадката (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Във въздух (колона 1а) | Във води (колона 1б) | В почва (колона 1с) |  |  |
|  |  |  | kg/год | kg/год | kg/год | kg/год | kg/год |
| 1 | 630-08-0 | Въглероден моноксид (CO) | „-„ (33 265.765) M |  |  |  |  |
| 2 | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) (с биомаса) | 529 155 367.000 C |  |  |  |  |
| 3 | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) (без биомаса) | „-„ (25 741 000.000) C |  |  |  |  |
| 4 |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 133 508.653 M |  |  |  |  |
| 5 |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | „-„ (18 011.847) М |  |  |  |  |
| 6 |  | Общ азот |  | „-„ (31 104.855) М |  |  |  |
| 7 |  | Общ фосфор |  | „-„ (758.655) М |  |  |  |
| 8 |  | Общ органичен въглерод (TOC) (изразен като ХПК/3) |  | 81 500.000 М |  |  |  |
| 9 |  | Вещество под формата на малки твърди или течни частици (PM10) | „-„ (14 441.242) М |  |  |  |  |

### Таблица 2 Емисии във въздуха

#### Инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби

##### ИУ К13 протокол №Е1662А/05.07.2013г

| Параметър | Единица | Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие честота/концентрация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДЕ | Честота на мониторинга | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | 1/1год |  | <1 | 1/1г | да/да |
| ТОС | mg/Nm3 | 50 | 1/1год |  | 9.16 | 1/1г | да/да |

##### ИУ К14 протокол №Е1664А/05.07.2013г

| Параметър | Единица | Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие честота/концентрация (%/%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДЕ | Честота на мониторинга | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | 1/1год |  | 1.21 | 1/1г | да/да |
| ТОС | mg/Nm3 | 50 | 1/1год |  | 9.71 | 1/1г | да/да |

##### ИУ К15 протокол №Е1666А/05.07.2013г

| Параметър | Единица | Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие честота/концентрация (%/%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДЕ | Честота на мониторинга | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | 1/1год |  | <1 | 1/1г | да/да |
| ТОС | mg/Nm3 | 50 | 1/1год |  | 8.86 | 1/1г | да/да |

##### ИУ К16 протокол №Е1668А/05.07.2013г

| Параметър | Единица | Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие честота/концентрация (да/да) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДЕ | Честота на мониторинга | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | 1/1год |  | 2.58 | 1/1г | да/да |
| ТОС | mg/Nm3 | 50 | 1/1год |  | 7.87 | 1/1г | да/да |

##### ИУ К17 протокол №Е1670А/05.07.2013г

| Параметър | Единица | Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие честота/концентрация (%/%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДЕ | Честота на мониторинга | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | 1/1год |  | 2.08 | 1/1г | да/да |
| ТОС | mg/Nm3 | 50 | 1/1год |  | 10.13 | 1/1г | да/да |

##### ИУ К18 протокол №Е1672А/05.07.2013г

| Параметър | Единица | Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие честота/концентрация (%/%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДЕ | Честота на мониторинга | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | 1/1год |  | 3.81 | 1/1г | да/да |
| ТОС | mg/Nm3 | 50 | 1/1год |  | 7.51 | 1/1г | да/да |

##### ИУ К19 протокол №Е1674А/05.07.2013г

| Параметър | Единица | Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие честота/концентрация (да/да) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДЕ | Честота на мониторинга | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | 1/1год |  | 1.74 | 1/1г | да/да |
| ТОС | mg/Nm3 | 50 | 1/1год |  | 6.4 | 1/1г | да/да |

##### ИУ К20 протокол №Е1676А/05.07.2013г

| Параметър | Единица | Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие честота/концентрация (да/да) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДЕ | Честота на мониторинга | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | 1/1год |  | <1 | 1/1г | да/да |
| ТОС | mg/Nm3 | 50 | 1/1год |  | 10 | 1/1г | да/да |

##### ИУ К21протокол №Е1678А/05.07.2013г

| Параметър | Единица | Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие честота/концентрация (да/да) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДЕ | Честота на мониторинга | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | 1/1год |  | <1 | 1/1г | да/да |
| ТОС | mg/Nm3 | 50 | 1/1год |  | 6.56 | 1/1г | да/да |

#### Горивна инсталация

##### ИУ K1/G1 (СРКА ) – годишен доклад за СНИ

| Параметър | Единица | Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие честота/концентрация (да/да) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДЕ | Честота на мониторинга | Непрекъснат /ср.год./ | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | Непрекъснат | 10.2 |  | Непрекъснат | да/да |
| СО | mg/Nm3 | 170 | Непрекъснат | 15.8 |  | Непрекъснат | да/да, 100% |
| NОх | mg/Nm3 | 450 | Непрекъснат | 207.2 |  | Непрекъснат | да/да, 100% |
| SО2 | mg/Nm3 | 1700 | Непрекъснат | 5.6 |  | Непрекъснат | да/да |

##### ИУ K1/G2 (EK-8), годишен доклад за СНИ; протоколи от СПИ №Е1786А/05.07.2013г. и №747 Е/13.11.2013г.

| Параметър | Единица | Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие честота/концентрация (да/да) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДЕ | Честота на мониторинга | Непрекъснат /ср.год./ | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 5 | 1/6м |  | <LTD; <2.5 | 1/6м | да/да |
| СО | mg/Nm3 | 100 | Непрекъснат | 36.5 |  | Непрекъснат | да/да,100% |
| NОх | mg/Nm3 | 300 | Непрекъснат | 220.8 |  | Непрекъснат | да/да |
| SО2 | mg/Nm3 | 35 | 1/6м |  | <LTD; <7.11 | 1/6м | да/да |

<LTD  - по-малко от границата на измерване на метода

#### Инсталация за производство на вар

##### ИУ K2 протокол №Е1788А/05.07.2013г

| Параметър | Единица | съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие честота/концентрация (да/да) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДЕ | Честота на мониторинга | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | 1/1г |  | 5.09 | 1/1г | да/да |
| NОx | mg/Nm3 | 500 | 1/1г |  | 221.26 | 1/1г | да/да |
| SО2 | mg/Nm3 | 400 | 1/1г |  | <LTD | 1/1г | да/да |

<LTD  - по-малко от границата на измерване на метода

#### Главен корпус - Инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби

##### ИУ K3/G5 (ВФПИ1) протоколи от СПИ  Е960А/07.05.2013г. и Е826NА/19.04.2013г.

| Параметър | Единица | съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие честота/концентрация (да/да) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДЕ | Честота на мониторинга | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Други |  |  |  |  |  |  |
| H2S | mg/Nm3 | 5 | 1/1г |  | <1.52 | 1/1г | да/да |
| CH2SH и (CH3)2S | mg/Nm3 | 20 | 1/1г |  | 0.39 | 1/1г | да/да |

##### ИУ K4/G6 (ВФПИ2) протоколи от СПИ  Е961А/07.05.2013г. и Е827NА/19.04.2013г.

| Параметър | Единица | съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие честота/концентрация (да/да) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДЕ | Честота на мониторинга | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Други |  |  |  |  |  |  |
| H2S | mg/Nm3 | 5 | 1/1г |  | <1.52 | 1/1г | да/да |
| CH2SH и (CH3)2S | mg/Nm3 | 20 | 1/1г |  | 0.31 | 1/1г | да/да |

##### ИУ K5(ОФ) протоколи  от СПИ  Е828А/19.04.2013г. и Е828NА/19.04.2013г.

| Параметър | Единица | съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие честота/концентрация (да/да) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДЕ | Честота на мониторинга | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Други |  |  |  |  |  |  |
| H2S | mg/Nm3 | 5 | 1/1г |  | 5 | 1/1г | да/да |
| CH2SH и (CH3)2S | mg/Nm3 | 20 | 1/1г |  | 0.47 | 1/1г | да/да |

#### Инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци, използвани като гориво за получаване на енергия

##### ИУ K5/G7 – годишен доклад за СНИ

| Параметър | Единица | съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие честота/концентрация (да/да) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДЕ | Честота на мониторинга | Непрекъснат (ср.год.) | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 30 | непрекъснат | 12.1 |  | непрекъснат | да/да, 100% |
| СО | mg/Nm3 | 250 | непрекъснат | 43.8 |  | непрекъснат | да/да, 100% |
| NОx | mg/Nm3 | 300 | непрекъснат | 182.3 |  | непрекъснат | да/да, 100% |
| SО2 | mg/Nm3 | 200 | непрекъснат | 34.8 |  | непрекъснат | да/да,100% |

### Таблица 3 Емисии в отпадъчни води

#### Точка на заустване №1  в р. Марица, трета категория водоприемник

##### Дебит

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадни води | m3/час m3/ден m3/година | 2 988 71 711 26 174 488 | 1 732 41 570 15 173 100 | Веднъж месечно и при при взимане на проби за контролен мониторинг | да да да |

##### Емисии в Точка на пробовземане  № 1  - на изход от последно пречиствателно съоръжение

| Параметър | Единица | НДЕ | измерване | Съответствие резултати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10-0126/11.02.2013 | 10-0302/22.02.2013 | 10-0582/29.03.2013 | 10-0685/18.04.2013 | 10-0997/07.06.2013 | 10-107120.06.2013 | 10-132419.07.2013 3 | 10-170702.09.2013 | 0-196002.10.2013 | 10-207318.10.2013 | 10-240229.11.2013 | 10-259317.12.2013 | Ср. |  |
| Докладвани по Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Азот(общ) | mg/dm3 |  | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.05 |  |
| Фосфор(общ) | mg/dm3 |  | <0.02* | 0.038 | <0.02* | 0.100 | 0.080 | 0.100 | 0.073 | 0.03 | 0.032 | 0.038 | 0.047 | 0.03 | 0.005 |  |
| Общ въглерод (ХПК/3) | mg/dm3 |  | 5.33 | 8 | 12 | <2 | 8.66 | 9 | 7.33 | <10 | 12.66 | 6.33 | 12.33 | 14 |  |  |
| Активна реакция рН |  | 6.5 – 9.0 | 8.31 | 8.34 | 8.20 | 8.08 | 8.20 | 8.18 | 8.16 | 7.93 | 7.92 | 7.57 | 8.05 | 8.10 | 8.1 | 12/12 |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | <4 | 6.00 | 12 | 10.00 | <0.3* | 5.00 | 25 | 7 | <3* | 8 | 7 | <3* | 7 | 12/12 |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0.5 | <0.1* | <0.1* | 0.21 | 0.28 | 0.30 | 0.21 | <0.1* | <0.1* | <0.1* | <0.1* | 0.15 | 0.21 | <0.1 | 12/12 |
| ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | 300 | 16 | 24 | 36 | <6 | 26 | 27 | 22 | <30 | 38 | 19 | 37 | 42 | 26 | 12/12 |
| Азот(общ) | kg/t прод. | 0.4 | 0.348 | 0.156 | 0.165 | 0.237 | 0.205 | 0.155 | 0.152 | 0.16 | 0.176 | 0.211 | 0.187 | 0.148 | 0.19 | 12/12 |
| Фосфор(общ) | kg/t прод. | 0.05 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.009 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.0045 | 12/12 |

### Таблица 4 Образуване на отпадъци

#### Производствени отпадъци, образувани от Инсталацията за производство на крафт хартия и хартиени торби и Инсталация за производство на флутинг и крафт хартия

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | предварително съхранение, площадка | Транспортиране – собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества, определени с КР, т | Реално измерено, т | Количества, определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Отпадъчни кори и дървесина | 030301 | 38330 (40%влага) или 23000 (АСО) | 38323 (22994АСО) | 0.24 т АСД/ тАСЦ | 0.12 | 1 |  | да |
| Отпадъчни кори и дървесина (опилки) | 030301 | 3965 (42% влага) или 2300 (АСО) | 3829 (2221АСО) | 0.024 т АСД/ тАСЦ | 0.0114 | 2 |  | да |
| Утайка от зелена луга | 030302 | 480 | 415.565 | 0.005 т/тАСЦ | 0.005 | 4 | външна фирма Ембор на собствено депо Чеиргьол | да |
| Механично отделени отпадъци | 030307 | 300 | 0 | 0.015 т/ т флутинг | 0 | 6 |  | да |
| Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране | 030308 | 500 | 2.65 |  |  | 17 | външна фирма Булекопак АД | да |
| Отпадъчен шлам съдържащ вар | 030309 | 680 | 572.929 | 0.007 т/тАСЦ | 0.0068 | 4 | външна фирма Ембор на собствено депо Чеиргьол | да |
| Отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали (обезводнена утайка) | 030310 | 26300 (с74% влага) или 6840тАСО | 3674.9 (955.5тАСО) | 0.57 тАСО/ т хартия и флутинг | 0.0107 | 3 | външна фирма Ембор Котел за биогориво | да |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на тази, упомената в 100104) | 100101 | 8000 | 2040 |  |  | 16 | външна фирма Ембор на собствено депо Чеиргьол | да |
| Отпадъчна смес преди термично обработване | 101301 | 3500 | 0 |  |  | 5 |  | да |

#### Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка

| Отпадък | Код | Годишно количество | предварително съхранение площадка | Транспортиране – собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества, определени с КР, т | Реално измерено, т |  |  |  |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 120101 | 6 | 5.87 | 14 | външна фирма Кабакчиев | да |
| Пластмасови опаковки | 150102 | 20 | 7.604 | 12 | външна фирма Булекопак АД, Промишлени с-ми ООД | да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 150202 | 150203 | 1.5 | 0 | 13 |  | да |
| Излезли от употреба гуми | 160103 | 3 | 3 | 11 | външна фирма Екологика България ЕООД | да |
| Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в 160209 и 160213 | 160214 | 6 | 0.25 | 15 | външна фирма Екологика България ЕООД | да |
| Отпадъци от песъкоуловители | 190802 | 600 (60% влага) или 240 (АСО) | 71.96 (27.752АСО) | 8 | външна фирма Ембор Котел за биогориво | да |
| Утайки от биологично пречистване ( активна утайка ) | 190812 | 1920 | 452 |  |  | да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 191001 | 2000 | 1030.3 | 10 | външна Фирма РОВОТЕЛ СТИЙЛ ООД | да |
| Отпадъци от цветни метали | 191002 | 20 | 17.448 | 10 | външна Фирма РОВОТЕЛ СТИЙЛ ООД | да |

#### Опасни отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | предварително съхранение площадка | Транспортиране – собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества, определени с КР,т | Реално измерено,т |  |  |  |
| Други моторни смазочни масла | 130208* | 10 | 9.983 | 18 | външна фирма Валд-95 ЛУМАКС ТРАНС ЕООД | да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 130307* | 6 | 1.4 | 22 |  |  |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества | 150110* | 10 | 0.053 | 23 | външна фирма Промишлени с.ми ООД | да |
| Оловни акумулаторни батерии | 160601* | 6 | 0.26 | 20 | външна фирма Промишлени с.ми ООД | да |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 160708* | 10 | 0 | 19 |  | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 200121* | 0.045 | 0.0448 | 21 | външна фирма Промишлени с.ми ООД | да |

#### Строителни отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | предварително съхранение площадка | Транспортиране – собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества, определени с КР,т | Реално измерено,т |  |  |  |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 170106 | 170107 | 6000 | 10.360 |  | външна фирма, депо Първенец | да |

#### Битови отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | предварително съхранение площадка | Транспортиране – собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества, определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 150 | 90 |  | външна фирма, депо Цалапица | да |

#### Отпадъци, приети за оползотворяване R1 (R13)

| Отпадък | Код | предварително съхранение площадка | Транспортиране – собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от корк и дървесни кори | 030101 | 1 | външни фирми | да |
| Трици, талаш, изрезки, парчета…, различни от упоменатите в 03 01 04 | 030105 |  |  |  |
| Отпадъчни кори и дървесина (опилки) | 030301 |  |  |  |

### Таблица 5 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

#### Производствени отпадъци, образувани от Инсталацията за производство на крафт хартия и хартиени торби и Инсталация за производство на флутинг и крафт хартия

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката, т | Обезвреждане на площадката,т | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъчни кори и дървесина | 030301 | R1 38328.759 (23285тАСО) |  |  | да |
| Отпадъчни кори и дървесина (опилки) | 030301 | R1 3833.089 (2268.89тАСО) |  |  | да |
| Утайка от зелена луга | 030302 |  | 415.565тАСО депо Чеиргьол |  | да |
| Механично отделени отпадъци | 030307 |  |  | 0 | да |
| Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране | 030308 | R3(0т) |  | Булекопак АД (2.68) | да |
| Отпадъчен шлам съдържащ вар | 030309 |  | 572.929тАСО депо Чеиргьол |  | да |
| Отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали (обезводнена утайка) | 030310 | R1 3674.9 (955.5тАСО) |  |  | да |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на тази, упомената в 100104) | 100101 |  | 2040т АСО депо Чеиргьол |  | да |
| Отпадъчна смес преди термично обработване | 101301 | R5(0т) |  |  | да |

#### Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката, т | Обезвреждане на площадката,т | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане,т | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 120101 |  |  | Кабакчиев ЕООД (6.4т) | да |
| Пластмасови опаковки | 150102 |  |  | Булекопак АД (7.160т) Промишлени с-ми ООД (1.180т) &1 т.4 от ДР на НООО(2.983т) | да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 150202 | 150203 |  |  |  | да |
| Излезли от употреба гуми | 160103 |  |  | Екологика България ЕООД (5.7т) | да |
| Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в 160209 и 160213 | 160214 |  |  | Екологика България ЕООД (0.28т) | да |
| Отпадъци от пясъкоуловители | 190802 | R1 71.96 с влага (27.752тАСО) |  |  | да |
| Утайки от биологично пречистване ( активна утайка ) | 190812 | 452 |  |  | да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 191001 |  |  | Ровотел Стийл ООД (999.464) | да |
| Отпадъци от цветни метали | 191002 |  |  | Ровотел Стийл ООД (17.448) | да |

#### Опасни отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други моторни смазочни масла | 130208* |  |  | ВАЛД -95 ЕООД (12.773т) | да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 130307* | R9 (1.4т) |  |  | да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества | 150110* |  |  | Промишлени с-ми ООД (0.06т) | да |
| Оловни акумулаторни батерии | 160601* |  |  | Промишлени с-ми ООД (1.160т) | да |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 160708* |  |  |  | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 200121* |  |  | Промишлени с-ми ООД (0.044т) | да |

#### Строителни  отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 170106 | 170107 |  |  | Депо Първенец (10.360т) | да |

#### Битови  отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 |  |  | депо Цалапица(90т) | да |

### Таблица 6 Шумови емисии

През 2013г. не са извършвани измервания.

### Таблица 7 Опазване на подземните води

#### Точка на пробовземане ПТ1

| показател | М.ед. | НДЕ КР | Измерване | Честота на мониторинг | Съответствие концентрация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | протокол | Ст-ст | протокол | Ст-ст | протокол | Ст-ст |  |  |
| електропроводимост | μs cm-1 | 2000 | №10-1321/05.08.2013г. | 511 | №10-2401/27.11.2013г | 503 |  |  | 1/6м | 2/2 |
| обща твърдост | mg-eqv/l | 12 | №10-1321/05.08.2013г. | 4.9 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| перманганатна окисляемост | μgO2/l | 5 | №10-1321/05.08.2013г. | <0.8* |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| активна реакция | pH ед. | 6.5-9.5 | №10-1321/05.08.2013г. | 7.74 |  |  |  |  | 1/г | 1/1 |
| амониев йон | mg/l | 0.5 | №10-1321/05.08.2013г. | <0.03* |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| нитрати | mg/l | 50 | №10-1321/05.08.2013г. | 17 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| нитрити | mg/l | 0.5 | №10-1321/05.08.2013г. | <0.002* |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| сулфати | mg/l | 250 | №10-1321/05.08.2013г. | 25 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| хлориди | mg/l | 250 | №10-1321/05.08.2013г. | 8 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| фосфати | mg/l | 0.5 | №10-1321/05.08.2013г. | 0.084 |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| флуориди | mg/l | 5 | №10-1321/05.08.2013г. | <0.1 |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| живак | μg/l | 1 | №10-1321/05.08.2013г. | <0.01* |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| кадмий | μg/l | 5 | №10-1321/05.08.2013г. | <0.05* |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| мед | mg/l | 2 | №10-1321/05.08.2013г. | 0.00163 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| никел | μg/l | 20 | №10-1321/05.08.2013г. | <0.5* |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| олово | μg/l | 10 | №10-1321/05.08.2013г. | <1 |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| селен | μg/l | 10 | №10-1321/05.08.2013г. | <1* |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| хром | μg/l | 10 | №1142-1/ 2011№10-1321/05.08.2013г. | <0.5* |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| алуминий | μg/l | 50 | №10-1321/05.08.2013г. | <5* |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| желязо | μg/l | 200 | №10-1321/05.08.2013г. | <40* |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| калций | mg/l | 150 | №1142-1/ 2011 №10-1321/05.08.2013г. | 74 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| магнезий | mg/l | 80 | №10-1321/05.08.2013г. | 15 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| манган | μg/l | 50 | №1142-1/ 2011 | 4.1 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| цинк | mg/l | 5 | №10-1321/05.08.2013г. | 0.0045 |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| естествен уран | mg/l | 0.06 | №10-1321/05.08.2013г. | <0.0005* |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| натрий | mg/l | 200 | №10-1321/05.08.2013г. | 12 |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| бор | mg/l | 1 | №254ПВ/09.09.2013г. | <0.05* |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| антимон | μg/l | 5 | №10-1321/05.08.2013г. | <0.5* |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| арсен | mg/l | 0.05 | №10-1321/05.08.2013г. | 0.00097 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| бензен | μg/l | 1 | №10-1110/12.07.2012 | <0.5 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| бенза(а)пирен | μg/l | 0.01 | №10-1110/12.07.2012 | <0.005 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| 1,2 дихлоретан | μg/l | 3 | №10-1110/12.07.2012 | <0.5 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| ПАВ | μg/l | 0.1 | №10-1110/12.07.2012 | <0.005 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| тетрахлоретилен и трихлоретилен | μg/l | 10 | №10-1110/12.07.2012 | <0.5 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| пестициди | μg/l | 0.1 | №10-1110/12.07.2012 | <0.005 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| пестициди (общо) | μg/l | 0.5 | №10-1110/12.07.2012 | <0.005 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| цианиди | mg/l | 0.01 | №10-1321/05.08.2013г. | <0.002 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| нефтопродукти | mg/l | -<0.2 базово ниво | №10-1321/05.08.2013г. | 0.00012 |  |  |  |  | 1/г | 1/1 |
| - по-малко от границата на количественото определяне на метода |

#### Точка на пробовземане ПТ3

| показател | М.ед. | НДЕ КР | Измерване | Честота на мониторинг | Съответствие концентрация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | протокол | Ст-ст | протокол | Ст-ст | протокол | Ст-ст |  |  |
| електропроводимост | μs cm-1 | 2000 | №2013/1838 от 27.12.2013г. | 616 |  |  |  |  | 1/6м | 2/2 |
| обща твърдост | mg-eqv/l | 12 | №2013/1838 от 27.12.2013г | 6.5 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| перманганатна окисляемост | μgO2/l | 5 | №2013/1838 от 27.12.2013г | 0.56 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| активна реакция | pH ед. | 6.5-9.5 | №2013/1838 от 27.12.2013г | 7.25 |  |  |  |  | 1/г | 1/1 |
| амониев йон | mg/l | 0.5 | №2013/1838 от 27.12.2013г. | <0.05 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| нитрати | mg/l | 50 | №2013/1838 от 27.12.2013г. | 24.1 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| нитрити | mg/l | 0.5 | №2013/1838 от 27.12.2013г. | <0.01 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| сулфати | mg/l | 250 | №2013/1838 от 27.12.2013г | 59.6 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| хлориди | mg/l | 250 | №2013/1838 от 27.12.2013г | 15.5 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| фосфати | mg/l | 0.5 | №2013/1838 от 27.12.2013г | <0.05 |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| флуориди | mg/l | 5 | №2013/1838 от 27.12.2013г | 0.02 |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| живак | μg/l | 1 | №2013/1838 от 27.12.2013г | <0.1 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| кадмий | μg/l | 5 | №2013/1838 от 27.12.2013г | <1 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| мед | mg/l | 2 | №2013/1838 от 27.12.2013г | 0.02 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| никел | μg/l | 20 | №2013/1838 от 27.12.2013г | <5 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| олово | μg/l | 10 | №2013/1838 от 27.12.2013г | <5 |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| селен | μg/l | 10 | №2013/1838 от 27.12.2013г | <5 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| хром | μg/l | 10 | №2013/1838 от 27.12.2013г | <5 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| алуминий | μg/l | 50 | №2013/1838 от 27.12.2013г | <20 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| желязо | μg/l | 200 | №2013/1838 от 27.12.2013г | <20 |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| калций | mg/l | 150 | №2013/1838 от 27.12.2013г | 108.06 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| магнезий | mg/l | 80 | №2013/1838 от 27.12.2013г. | 13.21 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| манган | μg/l | 50 | №2013/1838 от 27.12.2013г | 49 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| цинк | mg/l | 5 | №2013/1838 от 27.12.2013г | 0.081 |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| естествен уран | mg/l | 0.06 | №2013/1838 от 27.12.2013г | 0.023 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| натрий | mg/l | 200 | №2013/1838 от 27.12.2013г | 12.64 |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| бор | mg/l | 1 | №2013/1838 от 27.12.2013г | <0.05 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| антимон | μg/l | 5 | №2013/1838 от 27.12.2013г | <5 |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| арсен | mg/l | 0.05 | №2013/1838 от 27.12.2013г. | <5 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| бензен | μg/l | 1 | №10-1110/12.07.2012 | <0.5 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| бенза(а)пирен | μg/l | 0.01 | №10-1110/12.07.2012 | <0.005 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| 1,2 дихлоретан | μg/l | 3 | №10-1110/12.07.2012 | <0.5 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| ПАВ | μg/l | 0.1 | №10-1110/12.07.2012 | <0.005 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| тетрахлоретилен и трихлоретилен | μg/l | 10 | №10-1110/12.07.2012 | <0.5 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| пестициди | μg/l | 0.1 | №10-1110/12.07.2012 | <0.005 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| пестициди (общо) | μg/l | 0.5 | №10-1110/12.07.2012 | <0.005 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| цианиди | mg/l | 0.01 | №2013/1838 от 27.12.2013г | <0.05 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| нефтопродукти | mg/l | -<0.2 базово ниво | №2013/1838 от 27.12.2013г | <0.05 |  |  |  |  | 1/г | 1/1 |

#### Точка на пробовземане ПТ4

| показател | М.ед. | НДЕ | Измерване | Честота на мониторинг | Съответствие концентрация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | протокол | Ст-ст | протокол | Ст-ст | протокол | Ст-ст |  |  |
| електропроводимост | μs cm-1 | 2000 | №10-1323/05.08.2013г. | 591 | №10-2404/27.11.2013г. | 567 |  |  | 1/6м | 2/2 |
| обща твърдост | mg-eqv/l | 12 | №10-1323/05.08.2013г. | 5.9 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| перманганатна окисляемост | μgO2/l | 5 | №10-1323/05.08.2013г. | <0.8* |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| активна реакция | pH ед. | 6.5-9.5 | №10-1323/05.08.2013г. | 7.46 |  |  |  |  | 1/г | 1/1 |
| амониев йон | mg/l | 0.5 | №10-1323/05.08.2013г. | <0.03* |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| нитрати | mg/l | 50 | №10-1323/05.08.2013г. | 23 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| нитрити | mg/l | 0.5 | №10-1323/05.08.2013г. | <0.002* |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| сулфати | mg/l | 250 | №10-1323/05.08.2013г. | 52 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| хлориди | mg/l | 250 | №10-1323/05.08.2013г. | 8 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| фосфати | mg/l | 0.5 | №10-1323/05.08.2013г. | 0.068 |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| флуориди | mg/l | 5 | №10-1323/05.08.2013г. | <0.1 |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| живак | μg/l | 1 | №10-1323/05.08.2013г. | <0.01* |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| кадмий | μg/l | 5 | №10-1323/05.08.2013г. | <0.05* |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| мед | mg/l | 2 | №10-1323/05.08.2013г. | 0.00163 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| никел | μg/l | 20 | №10-1323/05.08.2013г. | <0.5* |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| олово | μg/l | 10 | №10-1323/05.08.2013г. | <1* |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| селен | μg/l | 10 | №10-1323/05.08.2013г. | <1* |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| хром | μg/l | 10 | №10-1323/05.08.2013г. | <0.5* |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| алуминий | μg/l | 50 | №10-1323/05.08.2013г. | <5* |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| желязо | μg/l | 200 | №10-1323/05.08.2013г. | 62 |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| калций | mg/l | 150 | №10-1323/05.08.2013г. | 97 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| магнезий | mg/l | 80 | №10-1323/05.08.2013г. | 13 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| манган | μg/l | 50 | №2011/1254№10-1323/05.08.2013г. | 9.4 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| цинк | mg/l | 5 | №10-1323/05.08.2013г. | <0.001* |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| естествен уран | mg/l | 0.06 | №10-1323/05.08.2013г. | <0.0005* |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| натрий | mg/l | 200 | №10-1323/05.08.2013г. | 18 |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| бор | mg/l | 1 | №253ПВ/09.09.2013г | <0.05* |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| антимон | μg/l | 5 | №10-1323/05.08.2013г. | <0.5* |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| арсен | mg/l | 0.05 | №10-1323/05.08.2013г. | <0.0005* |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| бензен | μg/l | 1 | №10-1111/12.07.2012 | <0.5 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| бенза(а)пирен | μg/l | 0.01 | №10-1111/12.07.2012 | <0.005 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| 1,2 дихлоретан | μg/l | 3 | №10-1111/12.07.2012 | <0.5 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| ПАВ | μg/l | 0.1 | №10-1111/12.07.2012 | <0.005 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| тетрахлоретилен и трихлоретилен | μg/l | 10 | №10-1111/12.07.2012 | <0.5 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| пестициди | μg/l | 0.1 | №10-1111/12.07.2012 | <0.005 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| пестициди (общо) | μg/l | 0.5 | №10-1111/12.07.2012 | <0.005 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| цианиди | mg/l | 0.01 | №1145-1/2011 | <0.002 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| нефтопродукти | mg/l | -<0.2базово ниво | №10-1111/12.07.2012 | 0.00014 |  |  |  |  | 1/г | 1/1 |

#### Точка на пробовземане ПТ5

| показател | М.ед. | КР | Измерване | Честота на мониторинг | Съответствие концентрация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | протокол | Ст-ст | протокол | Ст-ст | протокол | Ст-ст |  |  |
| електропроводимост | μs cm-1 | 2000 | №10-1322/05.08.2013г. | 564 | №1П-635/31.07.2013г | 542 |  |  | 1/6м | 2/2 |
| обща твърдост | mg-eqv/l | 12 | №10-1322/05.08.2013г. | 5.2 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| перманганатна окисляемост | μgO2/l | 5 | №10-1322/05.08.2013г. | <0.8* |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| активна реакция | pH ед. | 6.5-9.5 | №10-1322/05.08.2013г. | 7.53 |  |  |  |  | 1/г | 1/1 |
| амониев йон | mg/l | 0.5 | №10-1322/05.08.2013г. | <0.03* |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| нитрати | mg/l | 50 | №10-1322/05.08.2013г. | 12.8 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| нитрити | mg/l | 0.5 | №10-1322/05.08.2013г. | <0.002* |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| сулфати | mg/l | 250 | №10-1322/05.08.2013г. | 54 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| хлориди | mg/l | 250 | №10-1322/05.08.2013г. | 14 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| фосфати | mg/l | 0.5 | №10-1322/05.08.2013г. | 0.052 |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| флуориди | mg/l | 5 | №10-1322/05.08.2013г. | <0.1 |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| живак | μg/l | 1 | №10-1322/05.08.2013г. | <0.01* |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| кадмий | μg/l | 5 | №10-1322/05.08.2013г. | <0.05* |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| мед | mg/l | 2 | №10-1322/05.08.2013г. | 0.0019 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| никел | μg/l | 20 | №10-1322/05.08.2013г. | <0.5* |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| олово | μg/l | 10 | №10-1322/05.08.2013г. | <1 |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| селен | μg/l | 10 | №10-1322/05.08.2013г. | <1* |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| хром | μg/l | 10 | №10-1322/05.08.2013г. | <0.5* |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| алуминий | μg/l | 50 | №10-1322/05.08.2013г. | <5* |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| желязо | μg/l | 200 | №10-1322/05.08.2013г. | <40* |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| калций | mg/l | 150 | №10-1322/05.08.2013г | 85 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| магнезий | mg/l | 80 | №10-1322/05.08.2013г | 13 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| манган | μg/l | 50 | №10-1322/05.08.2013г | 2.6 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| цинк | mg/l | 5 | №10-1322/05.08.2013г | 0.0062 |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| естествен уран | mg/l | 0.06 | №10-1322/05.08.2013г | <0.0005* |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| натрий | mg/l | 200 | №10-1322/05.08.2013г | 21 |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| бор | mg/l | 1 | №255ПВ/09.09.2013г. | <0.05* |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| антимон | μg/l | 5 | №10-1322/05.08.2013г | <0.5* |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| арсен | mg/l | 0.05 | №10-1322/05.08.2013г | <0.5* |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| бензен | μg/l | 1 | №10-1112/12.07.2012 | <0.5 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| бенза(а)пирен | μg/l | 0.01 | №10-1112/12.07.2012 | <0.005 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| 1,2 дихлоретан | μg/l | 3 | №10-1112/12.07.2012 | <0.5 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| ПАВ | μg/l | 0.1 | №10-1112/12.07.2012 | <0.005 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| тетрахлоретилен и трихлоретилен | μg/l | 10 | №10-1112/12.07.2012 | <0.5 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| пестициди | μg/l | 0.1 | №10-1112/12.07.2012 | <0.005 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| пестициди (общо) | μg/l | 0.5 | №10-1112/12.07.2012 | <0.005 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| цианиди | mg/l | 0.01 | №10-1322/05.08.2013г | <0.002* |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| нефтопродукти | mg/l | <0.2базово ниво | №10-1322/05.08.2013г | <0.2 |  |  |  |  | 1/г | 1/1 |
| Индикативна доза | mSv/year |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
| Обща алфа-активност | Bq/l | 0/100 | №П-1060/18.12.2013г. | 0.0042 |  |  |  |  |  |  |
| Обща бета-активност | Bq/l |  | №П-1060/18.12.2013г. | 0.1 |  |  |  |  |  |  |

### Таблица 8 Опазване на почви

| Пробовземна точка | Показател | Концентрация в почвите(базово състояние), съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПТ1 | pH | 7.93 | 6.92 | 1/3г. | да |
|  | Нефтопродукти, mg/kg | <0.1 | <0.2* | 1/3г. | да |
| ПТ2 | pH | 7.56 | 8.11 | 1/3г. | да |
|  | Нефтопродукти, mg/kg | <0.1 | <0.2* | 1/3г. | да |
| ПТ3 | pH | 7.93 | 8.5 | 1/3г. | да |
|  | Нефтопродукти, mg/kg | <0.1 | <0.2* | 1/3г. | да |

### Таблица 9 Аварийни състояния

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Няма регистрирани инциденти |  |  |  |  |  |

### Таблица 10 Оплаквания

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постъпили 2бр. оплаквания | обаждане по GSM от гражданина на гр. Пловдив Огнян Дюкенджиев. | миризма от завода | незабавна проверка на дежурния инженер за технологичните процеси и записи по отдели – и в двата случая не е констатирано нарушение, не е констатирана и миризма на работната площадка | регулярна проверка за спазване на технологичните изисквания и параметри, регулярни технологични срещи от отговорни лица по отдели и ръководители | РИОСВ-Пловдив попълнен дневник-сигнали |