ПРИЛОЖЕНИЕ №1- Таблици

Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR

| № | GAS номер | Замърсител | Емисионни прагове(колона 1) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Във въздух (колона 1а) | Във води (колона 1b) | В почва (колона 1с) |
|  |  |  | кg/год | кg/год | кg/год |
| 1# | 74-82-8 | Метан (CH4) |  |  |  |
| 2# | 630-08-0 | *Въглероден оксид(CO) | 500 000 (0) |  |  |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид | 100 000 000 (0) |  |  |
| 4# |  | Хидро-флуоро-въглероди (HFCs) |  |  |  |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) |  |  |  |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) |  |  |  |
| 7# |  | ЛОС без метан (NMVOC) |  |  |  |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 100 000 (0) |  |  |
| 9# |  | Перфлуоровъглерод и (PFCs) |  |  |  |
| 10# | 2551-62-4 | Серен хексафлуорид (SF6) |  |  |  |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) |  |  |  |
| 12# |  | **Общ азот |  |  |  |
| 13# |  | **Общ фосфор |  |  |  |
| 14 |  | Хидрохлорофлуоро-въглероди (HCFCs) |  |  |  |
| 15 |  | Хлорофлуоро-въглероди (CFCs) |  |  |  |
| 16 |  | Халогенни въглеводороди |  |  |  |
| 17# | 7440-38-2 | **Арсен и съединенията му (като As) |  |  |  |
| 18# | 7440-43-9 | **Кадмий и съединения (като Cd) |  |  |  |
| 19# | 7440-47-3 | **Хром и съединенията му (като Cr) |  | 50 (0) |  |
| 20# | 7440-50-8 | **Мед и съединенията му (като Cu) |  | 50 (0) |  |
| 21# | 7439-97-6 | **Живак и съединенията му (като Hg) |  |  |  |
| 22# | 7440-02-0 | **Никел и съединенията му (като Ni) |  |  |  |
| 23# | 7439-92-1 | **Олово и съединенията му (като Pb) |  |  |  |
| 24# | 7440-66-6 | **Цинк и съединенията му (като Zn) |  | 100 (0) |  |
| 25 | 15972-60-8 | Алахлор |  |  |  |
| 26 | 309-00-2 | Алдрин |  |  |  |
| 27 | 1912-24-9 | Атразин |  |  |  |
| 28 | 57-74-9 | Clordane |  |  |  |
| 29 | 143-50-0 | Chlordecone |  |  |  |
| 30 | 470-90-6 | Chlorfenvinphos |  |  |  |
| 31 | 85535-84-8 | Хлороалкани, C10-C13 |  |  |  |
| 32 | 2921-88-2 | Chlorpyrifos |  |  |  |
| 33 | 50-29-3 | DDT |  |  |  |
| 34# | 107-06-2 | 1,2-дихлоретан (EDC) |  |  |  |
| 35# | 75-09-2 | Дихлорметан (DCM) |  |  |  |
| 36 | 60-57-1 | Dieldrin |  |  |  |
| 37 | 330-54-1 | Diuron |  |  |  |
| 38 | 115-29-7 | Ендосулфан |  |  |  |
| 39 | 72-20-8 | Ендрин |  |  |  |
| 40# |  | Халогенирани орган. съедин. (като AOX) |  |  |  |
| 41 | 76-44-8 | Хептахлор |  |  |  |
| 42# | 118-74-1 | Хексахлорбензол (HCB) |  |  |  |
| 43# | 87-68-3 | Хексахлорбутадиен (HCBD) |  |  |  |
| 44 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6-хексахлорциклохексан (HCH) |  |  |  |
| 45 | 58-89-9 | Lindane |  |  |  |
| 46 | 2385-85-5 | Mirex |  |  |  |
| 47# |  | PCDD +PCDF (диоксини и фурани) (като Teq) |  |  |  |
| 48 | 608-93-5 | Пентахлорбензол |  |  |  |
| 49# | 87-86-5 | Пентахлорфенол (PCP) |  |  |  |
| 50 | 1336-36-3 | Полихлорирани бифенили (PCBs) |  |  |  |
| 51 | 122-34-9 | Simazine |  |  |  |
| 53# | 56-23-5 | Tетрахлорметан (TCM) |  |  |  |
| 54# | 2002 г.-48-1 | Трихлорбензоли (TCBs) |  |  |  |
| 55# | 71-55-6 | 1,1,1-трихлоретан |  |  |  |
| 56 | 79-34-5 | 1,1,2,2-тетрахлоретан |  |  |  |
| 57# | 79-01-6 | Трихлоретилен |  |  |  |
| 58# | 67-66-3 | Трихлорометан |  |  |  |
| 59 | 8001-35-2 | Toxaphene |  |  |  |
| 60 | 75-01-4 | Винилхлорид |  |  |  |
| 61 | 120-12-7 | Антрацен |  |  |  |
| 62# | 71-43-2 | Бензол |  |  |  |
| 63# |  | Бромирани дифенилетери (PBDE) |  |  |  |
| 64 |  | Nonylphenol ethoxylates (NP/NPEs) и свързаните съедин. |  |  |  |
| 65 | 100-41-4 | Етилов бензол |  |  |  |
| 66 | 75-21-8 | Етиленов оксид |  |  |  |
| 67 | 34123-59-6 | Isoproturon |  |  |  |
| 68 | 91-20-3 | Нафталин |  |  |  |
| 69# |  | Съединения на Organotin (като общ Sn) |  |  |  |
| 70 | 117-81-7 | Di-(2-ethyl hexyl) phthalate (DEHP) |  |  |  |
| 71# | 108-95-2 | Феноли (като общ C) |  |  |  |
| 72# |  | Полициклични ароматни въглеводороди (PAHs)b/ |  |  |  |
| 73 | 108-88-3 | Толуол |  |  |  |
| 74 |  | Tributyltin и неговите съединения |  |  |  |
| 75 |  | Triphenyltin и неговите съединения |  |  |  |
| 76# |  | **Общ органичен въглерод (TOC) (като общ C или ХПК/3) |  |  |  |
| 77 | 1582-09-8 | Trifluralin |  |  |  |
| 78 | 1330-20-7 | Xylenes |  |  |  |
| 79# |  | Хлориди (като общ Cl) |  |  |  |
| 80# |  | Хлор и неорганични съединения (като HCl) |  |  |  |
| 81 | 1332-21-4 | Азбест |  |  |  |
| 82# |  | **Цианиди (като общ CN) |  |  |  |
| 83# |  | Флуориди (като общ F) |  |  |  |
| 84# |  | Флуор и неорганични съединения (като HF) |  |  |  |
| 85# | 74-90-8 | Циановодород (HCN) |  |  |  |
| 86# |  | Фини прахови частици <10μm (PM10) |  |  |  |

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

Изпускащо устройство №1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой /%/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| януари |  |  |  |  |  |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | 7,68 | - | непрекъснат | 100% |
| NOx | mg/Nm3 | 200 | 94,41 | - | непрекъснат | 100% |
| февруари |  |  |  |  |  |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | 2,06 | - | непрекъснат | 100% |
| NOx | mg/Nm3 | 200 | 66,40 | - | непрекъснат | 100% |
| март |  |  |  |  |  |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | 5,94 | - | непрекъснат | 100% |
| NOx | mg/Nm3 | 200 | 78,75 | - | непрекъснат | 100% |
| април |  |  |  |  |  |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | 3,31 | - | непрекъснат | 100% |
| NOx | mg/Nm3 | 200 | 58,12 | - | непрекъснат | 100% |
| май |  |  |  |  |  |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | 0 | - | непрекъснат | 100% |
| NOx | mg/Nm3 | 200 | 0 | - | непрекъснат | 100% |
| юни |  |  |  |  |  |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | 0 | - | непрекъснат | 100% |
| NOx | mg/Nm3 | 200 | 0 | - | непрекъснат | 100% |
| юли |  |  |  |  |  |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | 0 | - | непрекъснат | 100% |
| NOx | mg/Nm3 | 200 | 0 | - | непрекъснат | 100% |
| август |  |  |  |  |  |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | 0,51 | - | непрекъснат | 100% |
| NOx | mg/Nm3 | 200 | 36,77 | - | непрекъснат | 100% |
| септември |  |  |  |  |  |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | 0 | - | непрекъснат | 100% |
| NOx | mg/Nm3 | 200 | 0 | - | непрекъснат | 100% |
| октомври |  |  |  |  |  |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | 0 | - | непрекъснат | 100% |
| NOx | mg/Nm3 | 200 | 0 | - | непрекъснат | 100% |
| ноември |  |  |  |  |  |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | 5,76 | - | непрекъснат | 100% |
| NOx | mg/Nm3 | 200 | 55,91 | - | непрекъснат | 100% |
| декември |  |  |  |  |  |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | 9,22 | - | непрекъснат | 100% |
| NOx | mg/Nm3 | 200 | 73,52 | - | непрекъснат | 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0 | на шест месеца | 100% |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 5 | - | 0 | на шест месеца | 100% |
| Други** | - | - | - | - | - | - |

Изпускащо устройство №1/ВК-4/ - Извършено измерване на 13.08.2013г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | <4,38 | на шест месеца | 100% |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 10 | - | <1,5 | на шест месеца | 100% |
| Други** | - | - | - | - | - | - |

Изпускащо устройство №1/ВК-3/ - Извършено измерване на 17.12.2013г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | <2,92 | на шест месеца | 100% |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 10 | - | <1,0 | на шест месеца | 100% |
| Други** | - | - | - | - | - | - |

Изпускащо устройство №1/ВК-5/ - Извършено измерване на 17.12.2013г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | <3,44 | на шест месеца | 100% |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 10 | - | <1,2 | на шест месеца | 100% |
| Други** | - | - | - | - | - | - |

Изпускащо устройство №2/ПК-1/ - Извършено измерване на 17.12.2013 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | - | 8,24 | на шест месеца | 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | <4,04 | на шест месеца | 100% |
| NOx | mg/Nm3 | 200 | - | 145,81 | на шест месеца | 100% |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 10 | - | <1,4 | на шест месеца | 100% |
| Други** | - | - | - | - | - | - |

Изпускащо устройство №3/ПК2/- Извършено измерване на 13.08.2013г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | - | 6,43 | на шест месеца | 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | <4,91 | на шест месеца | 100% |
| NOx | mg/Nm3 | 200 | - | 75,87 | на шест месеца | 100% |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 10 | - | <1,72 | на шест месеца | 100% |
| Други** | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг април 2013 г. | Резултати от мониторинг ноември 2013 г 2007 | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Желязо | mg/dm3 | 10 | 0,33 | 0,35 | Два пъти годишно | Да |
| Мед | mg/dm3 | 2 | 0,041 | 0,010 | Два пъти годишно | Да |
| Хром 3+ | mg/dm3 | 2,5 | <0,050 | <0,050 | Два пъти годишно | Да |
| Хром 6+ | mg/dm3 | 0,5 | <0,050 | <0,050 | Два пъти годишно | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 5 | 0,0069 | 0,0027 | Два пъти годишно | Да |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год | 650 100 200 000 | 295,75 12,32 107 950 | - | Да |
| рН | - | 6,5 - 9,0 | 7,35 | 7,80 | Два пъти годишно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 400 | 44,0 | 28,02 | Два пъти годишно | Да |
| БПК | - | - | - | - | - | - |
| ХПК | - | - | - | - | - | - |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15 | 0,60 | 0,60 | Два пъти годишно | Да |

## Таблица 4. Образуване на отпадъци

## Производствени отпадъци (Таблица 11.1.1.)

| Вид на производствения отпадък | Код на отпадъка | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Количество отпадък, предаден през 2013 г. t | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР t/y | Реално измерено t | Количества определени с КР t/MWh | Реално измерено |  |  |
| Утайки от водни разтвори при почистване на котли, различни от упоменатите в 10 01 22* | 10 01 23 | 0,1 | 0,000 | 0,08.10-6 | 0,000 | 0,000 | да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05* | 16 11 06 | 6 | 0,000 | 0,13.10-6 | 0,000 | 0,000 | да |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | 4,5 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | да |

Общи производствени отпадъци(Таблица 11.1.2.)

| Вид на производствения отпадък | Код на отпадъка | Годишно количество | Количество отпадък, предаден през 2013 г. t | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР t/y | Реално измерено t |  |  |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0,5 | 0,000 | 0,000 | да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 0,6 | 0,590 | 0,000 | да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 0,02 | 0,000 | 0,000 | да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 150 | 13,834 | 0,000 | да |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | 2 | 0,000 | 0,000 | да |

Битови отпадъци (Таблица 11.2.)

| Вид на отпадъка | Код на отпадъка | Годишно количество | Количество отпадък, предаден през 2013 г. t | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР t/y | Реално измерено t |  |  |
| Хартия и картон | 20 01 01 | 0,1 | 0,043 | 0,000 | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 15 | 15,000 | 15,000 | да |

Опасни отпадъци (Таблица 11.3.1.)

| Вид на отпадъка | Код на отпадъка | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Количество отпадък, предаден през 2013 г. t | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР t/y | Реално измерено t | Количества определени с КР t/MWh | Реално измерено |  |  |
| Увлечена/ летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво (пепел и сажди от изгаряне на мазутно гориво). | 10 01 04* | 0,2 | 0,000 | 15.10-8 | 0,000 | 0,000 | да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0,03 | 0,000 | 3.10-8 | 0,000 | 0,000 | да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | 0,15 | 0,000 | 15.10-8 | 0,000 | 0,000 | да |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13 05 02* | 1,2 | 0,000 | 1,4.10-6 | 0,000 | 0,000 | да |
| Утайки от маслоуловителни шахти/колектори. | 13 05 03* | 0,3 | 0,000 | 2,8.10-6 | 42,000 | - | не |
| Газьол, котелно и дизелово гориво | 13 07 01* | 5 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | да |

Общи опасни отпадъци(Таблица 11.3.2.)

| Вид на отпадъка | Код на отпадъка | Годишно количество | Количество отпадък, предаден през 2013 г. t | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР t/y | Реално измерено t |  |  |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,2 | 0,000 | 0,000 | да |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* | 9,6 m3 | 0,000 | 0,000 | да |
| Асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран (битумизирана мушама от ремонт на покриви) | 17 03 01* | 1 | 0,500 | 0,000 | да |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17 06 01* | 1 | 0,000 | 0,000 | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,07 | 0,0282 | 0,000 | да |

Строителни отпадъци(Таблица 11.4.)

| Вид на отпадъка | Код на отпадъка | Годишно количество | Количество отпадък, предаден през 2013 г. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |
| Стъкло | 17 02 02 | 0,06 | 0,060 | 0,000 | да |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01* и 17 06 03* | 17 06 04 | 80 | 0,000 | 6,420 | да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 1200 | 1082,250 | 1082,250 | да |

Таблица 6. Шумови емисии – Извършено измерване на 28.02.2013г.

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 от приложената схема | 52,7 | деня | Да |
| №2 от приложената схема | 51,9 | деня | Да |
| №3 от приложената схема | 49,2 | деня | Да |
| №4 от приложената схема | 50,3 | деня | Да |
| №5 от приложената схема | 48,8 | деня | Да |
| №6 от приложената схема | 50,3 | деня | Да |
| №7 от приложената схема | 54,3 | деня | Да |
| №8 от приложената схема | 54,1 | деня | Да |
| №9 от приложената схема | 55,7 | деня | Да |
| №10 от приложената схема | 51,2 | деня | Да |

Ниво на обща звукова мощност – 100,5 dB(A)

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробо вземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР µg/l | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | Мониторингов кладенец №1 | - | 8,00 | Веднъж годишно | Да |
| Температура | Мониторингов кладенец №1 | - | 12,4 | Веднъж годишно | Да |
| Водороден показател | Мониторингов кладенец №1 | - | 7,70 | Веднъж годишно | Да |
| Разтворен кислород | Мониторингов кладенец №1 | - | 60 mg/dm³ | Веднъж годишно | Да |
| Мед | Мониторингов кладенец №1 | 30 | 62,0 | Веднъж годишно | Не |
| Желязо | Мониторингов кладенец №1 | 50 | 95,0 | Веднъж годишно | Не |
| Хром | Мониторингов кладенец №1 | 5 | <1,0 | Веднъж годишно | Да |
| Олово | Мониторингов кладенец №1 | 30 | <10 | Веднъж годишно | Да |
| Цинк | Мониторингов кладенец №1 | 200 | 21,0 | Веднъж годишно | Да |
| Нефтопродукти | Мониторингов кладенец №1 | 50 | 44 | Веднъж годишно | Да |
| Водно ниво | Мониторингов кладенец №2 | - | 7,60 | Веднъж годишно | Да |
| Температура | Мониторингов кладенец №2 | - | 13,0 | Веднъж годишно | Да |
| Водороден показател | Мониторингов кладенец №2 | - | 7,44 | Веднъж годишно | Да |
| Разтворен кислород | Мониторингов кладенец №2 | - | 62 mg/dm³ | Веднъж годишно | Да |
| Мед | Мониторингов кладенец №2 | 30 | 10 | Веднъж годишно | Да |
| Желязо | Мониторингов кладенец №2 | 50 | 38 | Веднъж годишно | Да |
| Хром | Мониторингов кладенец №2 | 5 | <1,0 | Веднъж годишно | Да |
| Олово | Мониторингов кладенец №2 | 30 | <10 | Веднъж годишно | Да |
| Цинк | Мониторингов кладенец №2 | 200 | 17,5 | Веднъж годишно | Да |
| Нефтопродукти | Мониторингов кладенец №2 | 50 | 44 | Веднъж годишно | Да |

Таблица 8. Опазване на почви –няма мерене през 2013г..

| Показател | Концентрация (базово състояние), съгласно КР (mg/kg) | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH |  |  |  | На 3 години | Да/Не |
| Натрий |  |  |  | На 3 години | Да/Не |
| Цинк |  |  |  | На 3 години | Да/Не |
| Мед |  |  |  | На 3 години | Да/Не |
| Общо желязо |  |  |  | На 3 години | Да/Не |
| Хром |  |  |  | На 3 години | Да/Не |
| Олово |  |  |  | На 3 години | Да/Не |
| Водоразтворими соли |  |  |  | На 3 години | Да/Не |
| Нефтопродукти |  |  |  | На 3 години | Да/Не |

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Няма регистрирани аварийни ситуации.

| Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите |
| --- |
| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| На 27.12.2013г. е извършена извънредна проверка на ОЦ”Люлин” от Христина Казлачева – мл. експерт отдел „ОЧАВОХВ” и Лилия Георгиева – ст. експерт отдел „ОЧАВОХВ” , във връзка с писмо на МОСВ №04–00-11975 от 13.12.2013г. При проверката не е установено наличие на неорганизирани емисии на площадката. Съставен е Констативен протокол № ОЧАВОХВ-ХК-12 от 27.12.2013г. |