ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№113/2006 год.

на “Керамат” АД, гр.Каспичан, цех Ветрище

за 2013година

БУЛСТАТ 127023234

Адрес на предприятието:

Ул. Ал.Стамболийски №77

гр. Каспичан

обл. Шумен

Дата: ...03.2014 г.                                   Изп.Директор:

гр. Каспичан                                                                   /инж. Д.Данов/

Основание: Заповед № РД – 806/ 31.10.2006г. на МОСВ

| № | Съдържание: | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Списък на приложенията | 2 |
| 1. | Увод | 3 |
| 2. | Система за управление на околната среда (СУОС) | 6 |
| 2.1 | Структура и отговорности | 6 |
| 2.2 | Обучение | 6 |
| 2.3 | Обмен на информация | 8 |
| 2.4 | Управление на документи | 9 |
| 2.5 | Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия | 11 |
| 2.6 | Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации | 13 |
| 2.7 | Записи | 14 |
| 3. | Използване на ресурси | 15 |
| 3.1 | Използване на вода | 16 |
| 3.2 | Използване на енергия | 17 |
| 3.3 | Използване на суровини, спомагателни материали и горива | 19 |
| 3.4 | Съхранение на суровини, спомагателни материали и продукти | 21 |
| 4. | Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда | 21 |
| 4.1 | Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR | 21 |
| 4.2 | Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух | 23 |
| 4.3 | Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води | 24 |
| 4.4 | Управление на отпадъците | 27 |
| 4.5 | Шум | 31 |
| 4.6 | Опазване на почвата и подземните води от замърсяване | 32 |
| 5. | Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР) | 33 |
| 6. | Прекратяване работата на инсталации или части от тях | 33 |
| 7. | Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения | 33 |
| 7.1 | Аварии | 33 |
| 7.2 | Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР | 33 |
| 8. | Подписване на годишния доклад | 34 |

Приложения към Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е пре-

доставено КР 113/2006г. на “Керамат”АД, гр. Каспичан, цех Ветрище, 2013 година   35

СПИСЪК

на приложенията към Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено

КР 113/2006г. на “Керамат”АД, гр. Каспичан – цех Ветрище

1. Приложение 1. Не е правен Верифициран годишен доклад за емисии на

парникови газове на “Керамат”АД – цех Ветрище за 2013година

2. Приложение 2.  Таблици с изчисления на замърсители генерирани в атмосферата

на “Керамат”АД – цех Ветрище за 2013година.

3. Приложение 3. Преки годишни емисии на замърсители в отпадъчните води, във

във връзка с изпълнение на Условие 10.3.9. от КР 113/2006г. на цех

Ветрище и Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни

вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

4. Приложение 4. Изчисляване на ТОС за 2013г. на база резултати от СПИ на газове

цех Ветрище за 2013г.

- Увод

- Наименование на инсталацията:

Инсталация за изработване на керамични продукти(тухли) чрез изпичане в един брой рингова пещ, с капацитет 44 t/24h

- Адрес по местонахождение на инсталацията:

9809 с.Ветрище, обл.Шумен

- Регистрационен номер на КР: № 113/2006

- Дата на подписване на КР: 14.11.2006год.

- Дата на влизане в сила на КР: 02.12.2006год.

- Оператор: “Керамат” АД, гр.Каспичан

- Адрес на оператора:  9930, гр.Каспичан, ул.”Ал.Стамболийски”

№ 77

тел.  05327/ 60 – 25 – Централа

60 – 58 – Изп.Директор

факс: 05327/60 – 23; 60 – 24

е-mail: keramat@abv.bg

- Лица за контакти: инж. Албена Панайотова

- Адрес на лицата за контакти:

Тел:   05327/ 60 – 25

факс: 05327/ 60 – 23; 60 – 58

Настоящият доклад обхваща дейностите по изпълнение на условията на КР за 2013 г.

- Описание на дейностите:

Площадката на “Керамат” АД – Каспичан, цех Ветрище е разположена в близост до с.Ветрище, община Шумен, област Шумен.

“Керамат” АД, цех Ветрище е фирма за производство на керамични тухли – четворки и единични.

Основните суровини, които се използват са глина и въглищен шлам. Глината се добива от кариера “Ветрище”, намираща се в северо-източна посока. Тя е в непосредствена близост до производствената площадка, но извън нейните граници.

Предварителната обработка на глината на площадката на кариера “Ветрище” се осъществява по следната схема:

- Наораване на глината с рихлитер трактор Т – 130, снабден със скрепер;

- Наораване и транспорт до временен склад с трактор С – 100;

- Отлежаване на наораната глина най-малко 30 дни.

Въглищният шлам е отпадък от въгледобива и съдържа въглищен прах и инертна маса. Той се смесва с глината, при подготовката на глиногоривката и служи като допълнително гориво за изпичане на тухлата в дълбочина.

След отлежаване на глината 6 месеца на глинохранилището в кариерата, тя се пробутва с булдозер към многокофъчен багер, от където постъпва за дозиране в сандъчен подавател. Шламът се транспортира със самосвали от минното депо до площадковия склад за шлам.

До крайния продукт, суровините и спомагателните материали преминават през следните стадии:

- Подготовка;

- Формоване;

- Сушене;

- Изпичане.

Подготовката на суровините и спомагателните материали започва с процеса “дозиране”. Глината се подава за дозиране в сандъчен подавател, от който с транспортна лента се подава към мелница зъбни валове за разбъркване на глиногоривката и предварително смилане. Шламът също се дозира със сандъчен подавател и се подава към мелницата.

След мелницата зъбни валове, с гумено транспортна лента (ГТЛ), предварително смления материал се подава към фини валци, където става окончателното смилане на глината.

От ГТЛ глиногоривката се подава към вакуум преса, в която се формова чрез екструзия, непрекъсната сурова тухла. Окончателно процеса “формоване” завършва с нарязване на тухлите на стандартния размер.

За да избегне появата на вътрешни напрежения и нарушения в целостта на тухлите по време на изпичането им, те се подлагат на изсушаване с димни газове.

Изпичането е последния стадий от производството на тухли. То се извършва в рингова пещ с 24 камери.

За готовата продукция няма предвидени складови помещения, тъй като тя директно се експедира или остава за кратко време на площадката за готова продукция.

- Производствен капацитет на инсталацията:

Над 75 тона дневно и/или с капацитет на пещта за изпичане над 4 м3 и с плътност на подреждане за една пещ над 300 кг/ м3 - т.3.5 от Приложение 4 към ЗООС.

| № | Инсталации | Позиция на дейността по Приложение № 4 на ЗООС | Капацитет, m3 | Капацитет (kg/m3) | Капацитет (t/24h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инсталация за изработване на керамични продукти (тухли) чрез изпичане в един брой рингова пещ | 3.5 | 1 180 | 490 kg/m3 –плътност на подреждане | 44 |

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда:

Структурата на управление на фирмата (цеха) по отношение на околната среда е регламентирана чрез въведена Система за управление на околната среда.

- РИОСВ:

РИОСВ – Шумен

9700, гр.Шумен, ул.”Съединение”  № 71, ет.3

тел.: 054 / 87 49 13

e-mail: Riosv_shn@icon.bg

- Басейнова дирекция:

Басейнова Дирекция “Черноморски район” – център Варна

9000, гр.Варна, ул.”Александър Дякович” № 33

тел.: 052 / 631 448;

e-mail: bdvarna@bsbd.org

2. Система на управление на околната среда

2.1. Структура и отговорности.

Ръководството  на “Керамат” АД - каспичан и ръководният персонал на цех Ветрище осигуряват ресурси, необходими за въвеждане, функциониране, контрол и подобряване на системата за управление на ОС и ЗБР. Това е тяхната основна отговорност, за практическото прилагане на политиката по ОС и ЗБР, дефинирана в Пр-ИС 03.00.(”Политика по управление на околната среда и здравето и безопасността при работа”). В необходимите ресурси се включват човешки ресурси с техните специфични умения, технически / технологични и финансови ресурси.

В рамките на съществуващите длъжностни характеристики, на ръководен и изпълнителски персонал, са определени персонални отговорности и правомощия по екология и здравето и безопасността при работа. Това се отнася за персонала, който управлява, изпълнява и проверява извършените работи, които са във връзка с ОС и ЗБР. За всеки ранг персонал еднозначно се определя, по отношение на неговите отговорности, пред кого трябва да се отчита. В процедурите на цех Ветрище, както и в Наръчника по ОС и ЗБР, които са част от документацията на Интегрираната система за управление, отговорностите на съответния ръководен и изпълнителски персонал са еднозначно определени и са съобразени със структурата на управление на “Керамат” АД – каспичан.

В зависимост от конкретните отговорности и реалната ситуация, съответният персонал на цех Ветрище текущо или периодично отчита резултатите от поверените му отговорности. Този отчет се придружава с необходимите обективни доказателства за извършваната дейност.

Конкретизиране на отговорностите по общите и конкретни цели по ОС и ЗБР, както и свързаните с тях програми за управление, се извършват чрез прилагане на Пр-СУОС 03.00 (“Общи и конкретни цели, програми за управление на околната среда”) . При провеждане на вътрешни одити, съобразно Пр-ИС 10.00 (“Вътрешен одит”), един от постоянно проверяваните въпроси е определяне на съответствието / несъответствието на дадените отговорности по ОС и ЗБР и получените резултати от тях.

Отговорностите на персонала на цех Ветрище, свързан с продукти, услуги и дейности, имащи отношение към ОС и ЗБР, след първоначалното определяне, документиране и обявяване, периодично се преглеждат.

Определянето на отговорностите се извършва в рамките на всяко направление и самостоятелно звено от цеха, съобразени с изискванията на извършваните дейности от персонала. Водещото в тази дейност при всяко звено е продукт, процес или услуга, имащи отношение към ОС или ЗБР.

2.2.Обучение

Обучението по екология и здраве и безопасност при работа на персонала на “Керамат” АД – каспичан, цех Ветрище обхваща всички равнища на ръководен и изпълнителски персонал, съобразно структурата за управление и дефинираните отговорности при практическото прилагане на  Пр-ИС 05.00.(“Ресурси, роли, отговорности и пълномощия по управление на околната среда и здравето и безопасността при работа”)

Началната  професионална подготовка е процес на професионално обучение за овладяване на определени технически и специални знания, умения и навици в дадена професионална област от лица, започващи трудовата си дейност. Основен акцент се поставя на осъзнаване на тази част от работата, чието неправилно изпълнение води до значими и конкретни въздействия върху околната среда, както и до реална възможност за злополука.

Повишаването на квалификацията е процес на организирано или самостоятелно обучение за придобиване на допълнителни професионални знания, умения и навици по практикуваната професия, имащи отношение към конкретни аспекти на околната среда и свързаните с тях въздействия, както и към действителните и потенциалните последствия за здравето и безопасността при работа. Този вид обучение може да бъде:

- за приспособяване - подготвя обучавания за заемане на нова длъжност и работно място;

- за издигане - осигурява възможност на обучавания да придобие по-висока професионална квалификация;

- за опресняване и разширяване на знанията;

Подготвяните учебни програми и последващото им практическо реализиране осигуряват осъзнаване за:

- Важността за съответствието на обявената политика по ОС и ЗБР, прилаганите процедури за нейното провеждане и изискванията на ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2002.

- Значими действителни или потенциални въздействия върху ОС от продукти /дейности/ услуги в цеха и ползата за природата от подобряване работата на обучавания персонал;

- Действителни или потенциални последствия от трудовите дейности в “Керамат” АД – каспичан, цех ветрище и ползата за здравето и безопасността при работа от подобряване работата на обучавания персонал;

- Ролята и отговорността на всеки един от обучаваните за постигане на съответствие на провежданата политика по ОС и ЗБР, прилаганите процедури за това с изискванията на ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2002, включително и изискванията към готовност за реагиране при извънредни ситуации (съобразно Пр-ИС 08.00);

- Възможните потенциални последствия, при отклонения от определените процедури за оперативно управление (съобразно Пр-СУОС 04.00 (“Контрол на операциите”).

Право да заяви своите нужди от обучение по ОС и ЗБР има целият персонал на цеха. Той оформя това с писмени и аргументирани заявки до Ръководителя на цеха.

Независимо от това, ръководният персонал на обособеното звено е длъжен да проучва необходимостта от обучение на подчинения си персонал по ОС и ЗБР. Той оформя тази необходимост със заявки до Изпълнителния директор. Заявките са в свободен текст  и  включват:

- обосноваване на необходимостта от обучение;

- участници в обучението;

- форма на обучение.

Съдействие в тази дейност оказва Представителят на ръководството на фирмата. Той също получава информация от ръководителя и началника на цеха за оформените от тях заявки за обучение.

Решението за разрешаване провеждането на обучението е на Изпълнителния директор на фирмата.

Отдел “Технически дейности и техническа безопасност” и  Специалиста  по екология съвместно с ръководния персонал на цеха, заявил потребността от обучение и консултирани от Представителя на ръководството, разработват проекти на програми за обучение по ОС и ЗБР за новата календарна година. 	При подготовката на проекта за програмата, на базата на заявките се формират целевите групи за обучение, проверява се има ли съответствие на заявките с нормативната и законова основа по въпросите на ОС и ЗБР.

Годишната програма за обучение, след съгласуване с Представителя на ръководството, се представя за утвърждаване от Изпълнителния директор на фирмата. Нейното ресурсно осигуряване се включва в общото ресурсно осигуряване на дейността по обучение на фирмата.

Отдел ” Технически дейности и техническа безопасност” и Специалиста по екология имат задължението да организират изпълнението на програмата за обучение чрез избор на подходящи форми на обучение, лекторски екипи, време на провеждане, място за обучение и др.

В зависимост от конкретната ситуация или в зависимост от настъпили промени в нормативната и законова база по околната среда и здраве и безопасност при работа, както и по други обективни причини, лицата, отговорни за разработването на годишната програма за обучение могат да бъдат инициатори за включване в утвърдената програма и на допълнителни теми за обучение.

Всяко обучение се провежда на базата на заповед на Изпълнителния директор, в която са цитирани участниците, лекторския екип и изпитната комисия.

През 2013 год. не са провеждани обучения, защото фабриката не е работила.

2.3.Обмен на информация

Обменът на вътрешна и външна информация, в т.ч. и за отчитане на действията на цеха по ОС и ЗБР има за цел:

- Представяне на ангажираността на ръководството с екологичните проблеми и рисковете за здравето и безопасността при работа, произтичащи от продукти/процеси/дейности в “Керамат” АД – цех ветрище, съобразно определената политика в Пр-ИС 03.00(”Политика по управление на околната среда и здравето и безопасността при работа”).

Фирмата е преминала процедура по издаване на разрешително за емисии на парникови газове, има издадено разрешително на цех Ветрище №16/2006г и участва в схемата  за търговия с квоти  за емисии на парникови газове до 2013г..

- Съответствие на поставените цели по ОС и ЗБР с провежданата политика по ОС и ЗБР и отчитане изпълнението на програми за управление на ОС и ЗБР - Пр-СУЗБР 02.00 и Пр-СУОС 03.00 (”Общи и конкретни цели, програми за управление на околната среда”).

- Решаване на конкретни проблеми и/или задачи, свързани с управлението на ОС и ЗБР.

- Информиране на заинтересовани страни, относно работата на системата за управление на ОС и ЗБР и постигнатите резултати от цеха.

- Получаване на актуална информация за интересите и изискванията на заинтересованите страни по въпросите на ОС и ЗБР.

Всички резултати от провеждания мониторинг на ОС в района на цех Ветрище, резултатите от измервания, оценката на съответствието и проведени вътрешните одити се предават на съответния ръководен персонал за оценка на постигнатата резултатност по ОС и ЗБР.

Задължение на висшето ръководство на фирмата е създаване на условия за получаване, поддържане и развитие на двупосочен обмен на информация по провежданата от нея политика по ОС и ЗБР.

Ръководството  на “Керамат” АД - каспичан е отговорно за консултирането на персонала на цех Ветрище за неговите права и задължения на работното място, относно ЗБР и ОС, съгласно законовите и нормативни изисквания. Консултирането се извършва чрез провеждане на специализирани обучения съгласно Пр-ИС 06.00 (”Компетентност, обучение и осъзнаване”), чрез провеждане на събрания, семинари и др., а така също и чрез провеждане на индивидуални консултации, организирани от ръководството на фирмата със специалисти в съответните области.

2.4. Управление на документи.

Управлението на документите е съществен процес в работата на СУОС. Той обхваща, както вътрешните, така и външните документи. Тяхното поддържане в актуално състояние е част от провежданата политика по околната среда и здравословни и безопасни условия на труд, съобразно Пр-ИС 03.00(”Политика по управление на околната среда и здравето и безопасността при работа”) и съгласно изискванията на нормативните документи.

В дейността по управление на вътрешните документи задължително се спазват следните правила:

- Определяне отговорността за длъжностни лица, отговорни за изготвяне на документа.

- Проверка на създадените документи за съответствие с поставените изисквания на цех Ветрище.

- Утвърждаване на документите за издаване и разпространяване за употреба по работни места.

- Преглед и актуализация, при необходимост и съобразно променящите се условия и с последващо утвърждаване.

- Разпространение на документите до съответните вътрешни потребители.

- Поддържане на хартиен носител (текущо и за период от време).

- Архивиране на регистриращи документи (бланки, протоколи и други формуляри), използвани като записи, съобразно изискванията на Пр-СУОС 02.00(”Аспекти на околната среда”).

В рамките на цеха се поддържа списък на актуалните прилагани вътрешни документи. При пълномощника на ръководството и в архива на “Керамат"АД се съхраняват ксеро-копия  на всички вътрешни документи на цех Ветрище. Списъците, с потребители на вътрешните документи, се поддържат от длъжностните лица, отговорни за тяхното разпространение и съхранение.

За идентификация на статуса във времето за документацията се ползват надписи / обозначения, оформени по подходящ начин (чрез печати, залепени табелки с надпис, чрез поставяне на постоянно заглавие в текстови файлове, подписване от длъжностни лица и др.):

- Валидна документация (списък с актуалните документи);

- Архив, срок за съхранение;

- Невалидни оригинали;

- Неконтролируемо копие;

- Други форми за обозначаване на статуса на документите.

Невалидни или остарели документи своевременно се изземват от работните места, където се употребяват, като се заменят с нови. Иззетите документи се унищожават и/или архивират.

Видовете вътрешни документи, използвани в “Керамат" АД, цех Ветрище разпределени по нива,  са:

- Наръчник на СУОС - документ, отразяващ политиката по околната среда и условия на труд, описващ интегрираната системата за управление. Използва се като документ, в който са синтезирани изискванията на системите за управление, съгласно изискванията на ISO 14001:2004 и ОHSAS 18001:2002, въз основа на утвърдените процедури. При предоставяне на копия на Наръчника на интегрираната система извън цеха и когато не се следи за неговата актуализация, върху всяка страница се поставя надпис – “НЕКОНТРОЛИРАН ДОКУМЕНТ”, като постоянно заглавие на текстовия файл на този документ.

- Процедури – документи, описващи функциите на ИС. Разработването и оформянето се извършва в съответствие с изискванията на настоящата процедура. Разработва се на две нива – първо и второ. В процедурите от първо ниво се дава реда за изпълнение на изисквания към общата част на ИС и към двете специализирани части – СУОС и СУЗБУТ. При предоставяне на копие от документи извън цеха, при което няма да се следи за тяхната актуализация, върху всяка страница се поставя надпис – “НЕКОНТРОЛИРАН ДОКУМЕНТ”, като постоянно заглавие на текстовия файл на този документ.

- Документи, използвани за записване на данни по околната среда, определени като записи, съгласно Пр-СУОС 02.00 (”Аспекти на околната среда”).

- Програми за управление на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд.

- Планове, свързани с управление на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд.

Видовете външни документи, използвани в цех Ветрище, отнасящи се до опазване на околната среда и здравословните и  безопасни условия на труд, са:

- Национални нормативни документи;

- Научно – техническа литература и справочни материали;

- Техническа документация, предоставяна от фирмите производителки на машини, съоръжения, апаратура, измервателни средства и други;

- Документация на клиенти.

- База данни с правни и други изисквания:

Документите се намират на разположение на работните места, където е необходимо.

Документите и записите с данните, представляващи фирмена тайна, както и реда за тяхното използване и съхранение, се определят със заповед на Изпълнителния директор.

Оригиналите на стари версии на процедури и подменени страници от Наръчника на СУОС се съхраняват за срок, определен от 3 години.

През 2013 год. в цех Ветрище няма архивирани документи или подменени страници от Наръчника на СУОС.

Документите с външен произход са идентифицирани и тяхното разпространение се управлява. Длъжностните лица, от отдел “Техническа експлоатация ” и Специалиста по екология са отговорни за тяхното разпространение и съхранение. Не се допуска използването на невалидни документи.

2.5. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Един път в годината, съобразно Пр-СУОС 02.00(”Аспекти на околната среда”), се прави преоценка на аспектите на околната среда. Паралелно на това се извършва и оценка на съответствието им спрямо изискванията на действащото законодателство.

При всяка промяна в националното законодателство по околна среда, касаещо работата на “Керамат” АД – цех Ветрище, също се прави  оценка за възможностите за съответствие спрямо новите законови изисквания. По аналогичен начин стои въпросът и при промяна на изискванията в националната или международна стандартизация по околна среда, както по оценка на съответствието спрямо допълнително поети от фирмата ангажименти по околната среда. Практическата работа по актуализация на външните нормативни документи са разгледани в Пр-ИС 04.00(”Законови и други изисквания”).

Проблемите в ““КЕРАМАТ”АД, цех Ветрище се формират от следните източници:

- Доклади от вътрешни одити – Пр-ИС 10.00;

- Заключения от прегледи от висшето ръководство;

- Протоколи, сигнали и други формуляри за констатирани несъответствия по отношение на околната среда или здравето и безопасността при работа – Пр-ИС 05.00, Пр-СУЗБР 04.00;

- Изисквания, произтичащи от външните нормативни документи, съобразно Пр-ИС 04.00

- Информация от заинтересовани страни;

- Данни за получени несъответствия при въздействията върху ОС в резултат на дейности, продукти и услуги;

- Данни за злополуки, инциденти и несъответствия по отношение на ЗБР;

- Резултати от анализ на информация при оперативно управление на процеси, както и получени от прилагането на действия при извънредни ситуации и инциденти и способност за реагиране при тях, съобразно Пр-ИС 08.00.

Решаването на проблемите обхваща:

- Констатиране на несъответствието;

- Проучване на причините за несъответствия;

- Оценяване необходимостта от предприемане на действия, за да не се повтаря несъответствието;

- Определяне и въвеждане на необходимите действия за отстраняване на причините за несъответствия;

- Записване на резултатите от предприетите действия;

- Прилагане на подходящи мероприятия за предотвратяване на повторение на проблемите, в т.ч. и подходящо ново или опреснително обучение;

- Извършване на преглед на предприетите коригиращи действия.

При прилагане на коригиращо / превантивно действие, имащо отношение към работата на система за управление на ОС и ЗБР, се правят промени в конкретни процедури, както и актуализация в Наръчника на системата за управление.

Координацията, наблюдението и контрола по документирането на коригиращите и превантивни действия, се извършва от Представителя на ръководството на «Керамат» АД, Отдел “Технически дейности и техническа безопасност” и Специалиста по екология на фирмата. Основните звена на “Керамат”АД, в рамките на своята компетентност, участват в прилагането на действията, документирането им,  в т.ч. и при провеждането на анализи за ефекта от тях в цех Ветрище.

При дефиниране на всяко коригиращо / превантивно действие, съответното длъжностно лице от ръководния персонал извършва оценка на значението от неговото прилагане. Значението на един проблем, който оказва влияние върху продукти, дейности и процеси се оценява в смисъл на потенциалния му ефект върху такива аспекти, като: въздействие върху ОС, здравето и сигурността на персонала, финансови разходи, разходи за околна среда, разходи за здравето и безопасността при работа, експлоатационни характеристики, задоволяване изискванията на заинтересованите страни и др. Предприеманите коригиращи и превантивни действия трябва да са съобразени с важността на проблемите и съизмерими с очакваното въздействие върху ОС и ЗБР.

Забелязаните във всекидневната работа, от оперативния персонал, несъответствия по ОС и ЗБР, се документират заедно с оперативната информация в съответните дневници,  изисквани от Наредбата за техническа експлоатация,  както и в други нормативни документи по ОС и ЗБР, от отговорни лица от персонала. Дневниците ежедневно се проверяват от началника на цеха, който на основа записите в дневниците взема решения за провеждане на коригиращи / превантивни действия.

Листът за коригиращи и превантивни действия се води и съхранява от ръководителя на цеха, където е забелязано несъответствието и е предприето коригиращото / превантивното действие.

2.6.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Специално за действия по предотвратяването на последствията от крупни производствени аварии и стихийни бедствия, в цеха е налице списък с имената и телефонните номера на лицата, имащи ключова важност. Съставът на членовете, както и задачите за изпълнение се определят със заповед на Изпълнителния директор. На базата на натрупания опит в дейностите при минали инциденти и извънредни ситуации, при управление на околната среда и поддържане на условия за безопасност и здраве при работа, ръководният персонал на цеха определя възможностите от възникване на инциденти и извънредни ситуации за:

- Работно място.

- Процес.

- Продукт.

Съдействие на ръководния персонал при определяне на потенциалните инциденти и извънредни ситуации оказва отдел “Технически дейности и техническа безопасност” и Специалиста по екология на фирмата.

При представяне на вероятността от възникване на инцидент и извънредна ситуация се прави диференциране на обхвата – за околната среда и / или за здравето и безопасността. За целта информацията се представя в свободна форма за възможните инциденти / извънредни ситуации, тяхната степен на въздействие върху ОС, възможните заболявания, наранявания и / или смърт на персонала, вероятния обхват и продължителност на проявление и друга подходяща информация.

Периодично, но не по-малко от един път в годината вероятността от възникване на инциденти и извънредни ситуации се преглежда и актуализира. Резултатите се съхраняват при ръководителя на цеха. Пълен комплект от документацията за оценката на вероятността от възникване на инцидент / извънредна ситуация се съхранява в отдел “Технически дейности и техническа безопасност” и при Специалиста по екология. Работата се контролира от Представителя на ръководството.

Заделянето на ресурси във връзка с подобрения, се извършва при прилагане изискванията на Пр-ИС 03.00(“Политика по управление на околната среда и здравето и безопасността при работа”).

Разработват се процедури за действия при възникване на инциденти и извънредни ситуации и програми за тяхното предотвратяване.

Един път годишно, а при необходимост и по-често, в зависимост от конкретната ситуация  по решение на Изпълнителния Директор, Представителя на ръководството и Ръководителят на цех Ветрище, организират заседание на Постоянно действащата група за провеждане на прегледи за готовност за реагиране при извънредни ситуации. При подготовката и провеждането на конкретен преглед се включва ръководния персонал на цеха. Ръководният персонал съгласува предварителната програма, изключвайки времето и мястото.

Резултати от прегледа се оформят в доклад до Изпълнителния Директор. Той се подписва от Представителя на ръководството и длъжностните лица от ръководния персонал, взели участие в прегледите. В доклада се описват крайните резултати и се дава оценка за готовността за реагиране на персонала. На тази база се дават и препоръки за подобрения.

При реални действия при инцидент и извънредна ситуация, след овладяване на положението и ликвидиране на последиците, се прави анализ на способността за адекватно реагиране от страна на персонала. Анализът се извършва от комисия, назначена със заповед на Изпълнителния директор и се докладва на заседание,  ръководено от Изпълнителния директор или Представителя на ръководството. На заседанието присъствува и разширен състав от персонала (ръководен, изпълнителски), участвал в овладяване на извънредната ситуация.

През 2013г. на територията на цех Ветрище не са регистрирани аварийни ситуации и производствени аварии, водещи до нарушаване на установените с настоящото КР норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда.

2.7. Записи

Записите в “Керамат” АД – цех ветрище се създават и поддържат, за да послужат като доказателство, както за съответствие с изискванията на законовите и нормативните разпоредби, така и за ефективното действие на интегрираната система за управление на околната среда и здравето и безопасността при работа.

Записите са четливи, лесно разпознаваеми и достъпни, и тяхното управление е идентифицирано.

Разпространението на документите със записи от интегрираната система се извършва съобразно конкретни изисквания на процедурите от интегрираната система. Броят на екземплярите, издавани за конкретни потребители, се определя от съдържанието на съответния документ (бланка, протокол, сертификат или друг формуляр). В “Керамат” АД – цех ветрище,  по този въпрос са валидни следните правила:

- Дневници със записи по околната среда и здравето и безопасността при работа се водят в един екземпляр;

- Формулярите се попълват в брой, необходим за заинтересованите от информацията направления (сектори), отдели или длъжностни лица;

Формулярите, за които се преценява, че трябва да бъдат като контролирани копия, допълнително се допълва на ръка информация за издадените екземпляри и пореден номер на контролирания екземпляр.

Архивирането на записите на хартиен/магнитен носител  се осъществява от Техническия архив на фирмата, след тяхното предаване от лицето,  което ги е създало. При архивиране на записи, поддържани на магнитен/оптичен носител се прилагат правилата за работа с компютърни технологии.

В рамките на цеха се използват различни видове документи за регистрация на информация по околната среда и здравето и безопасността при работа. Техните конкретни форми са дадени в процедурите и работните инструкции от ИС, както и в други външни документи, съобразно Пр-ИС 01.00.(“Управление на документите”). Документите, регистриращи данни по отношение на системата за управление на околната среда и здравето и безопасността при работа, обхващат дейности като:

- Прегледи на интегрираната система, извършвани от висшето ръководство;

- вътрешни одити, съобразно Пр-ИС 10.00;

- Несъответствия, коригиращи и превантивни действия, съобразно Пр-ИС 09.00;

- Планиране на дейностите, съобразно Пр-СУОС 01.00;

- Създаване и поддържане на програми за управление, съобразно Пр-СУОС 03.00;

- Контрол на операциите, съобразно Пр-СУОС 04.00;

- Готовност и реагиране при извънредни ситуации, съобразно Пр-ИС 08.00;

- Обучение, съобразно Пр-ИС 06.00;

- Идентифициране на аспектите на околната среда, съобразно Пр-СУОС 02.00 ;

- Измерване, наблюдение и мониторинг на процесите, свързани с околната среда и здравето и безопасността при работа, съобразно Пр-СУОС 05.00;

- Оценяване на съответствието, съобразно Пр-СУОС 06.00.

Решение за определяне на документите, квалифицирани като записи, взема Ръководният персонал на цеха, а отговорен, за осъществяването на тази дейност, е целият персонал на фирмата.

- Използване на ресурси

Изходни данни за определяне на ефективността от използване на ресурси е работата на инсталацията през годината и резултатите от дейността. Поради криза на пазара на строителни продукти в национален мащаб и в частност затруднение в реализацията на тухли за строителството през 2012г., Инсталацията е работила само  10 дни., като е довършвала започнатата през 2009г. работа. Взето е  решение за временно прекратяване на дейността на площадката. До края на 2012 г. и цялата 2013г. работата на площадката не е подновявана. Извършвана е единствено охрана на обекта. В таблицата по долу са дадени основни показатели за 2013г.

| Производство и разход на суровини, горива и енергия за цех ВЕТРИЩЕ 2013 година |
| --- |
| Месец | Произв. продукция | ГОРИВА, t | ГЛИНА, тона | ВОДА, м.куб. | ЕЛ., |
|  | Вид | Брой | Тона | въглища | шлам |  | от собствен водоизточник | от ВиК | MWh |
|  |  |  |  | кафяви | черни (внос) |  |  | Общо | за произв. | за охлажд. | за пром. |  |  |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общо: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Забележки:Последните отработени дни са : 10 (05.08.2012г - 14.08.2012г.). От Инсталацията е работила само ринговата пещ - изпечени са предварително отформени и изсушени през 2009г. тухли. Вода за производствени нужди не е използвана.През2013 инсталацията не е работила. |

3.1. Използване на вода

Използването на вода (производствена и питейно-битова) на площадка Ветрище, става съгласно изискванията на Закона за водите и спазване на условията в него.

Използването на вода за производствени нужди (вкл. охлаждане) става от шахтов кладенец, за който има издадено Разрешително за водоползване от МОСВ, Басейнова дирекция “Черноморски район” – гр.Варна № 1192 /03.10.2002г. и изменение на разрешително за водовземане № 1192 / 27.09.2004 г. С Решение № 518/09.10.2009г. на Директора на БДЧР е прекратено действието на горното разрешително и е издадено ново Разрешително за водовземане № 2153 0066 / 09.10.2009г.

Водата за производствени нужди се използва за:

- достигане и поддържане на кариерна влажност;

- допълване междинния резервоар на затворения оборотен цикъл на водата за охлаждане на вакуум-помпата;

- навлажняване на суровината в процеса на подготовката и за пресоване;

- оросяване на пътища и материали за предотвратяване на неорганизирани емисии на прах.

Използването на вода за питейно-битови нужди става чрез актуален договор за водоснабдяване с предприятие на  водоснабдителната система на “ВиК” –  гр.Шумен  №  25 / 25.03.2008 год.

Съгласно условие 8.1.2. от КР не трябва да  се превишават количествата използвана вода за производствени нужди (вкл. охлаждане), от посочените в Таблица 8.1.2

Таблица 8.1.2 от КР

| Инсталация | Количество свежа вода, m3/t | Количество свежа вода, m3/у |
| --- | --- | --- |
| Инсталация за изработване на керамични продукти (тухли) чрез изпичане в един брой рингова пещ | 0,580 | 7 660 |

Поради настъпили промени в работата на инсталацията, състоящи се в използване на оборотна вода за охлаждане на вакуум помпата, се намали реалният разход на вода в инсталацията по Условие 2. При подаване на документите за ново разрешително за водовземане се направиха реални разчети за потребност от промишлена вода и полученото ново разрешително е с годишен лимит от 16 060 м3, разпределени така:

- За промишлени цели –	до 14 350 м3/год.;

- За охлаждане –		до 1 710 м3/год.

Количеството използвана вода ( за месеците в които работи  цеха) за производствени нужди (вкл. охлаждане) от шахтов кладенец се отчита ежемесечно чрез измервателни устройства, обозначени в Приложения  ІІ.4.1.1 и  ІІ.4.1.2-2 от Заявлението за издаване на КР.

В таблицата по-долу е посочено реално употребеното количество вода за производствени нужди. Произведената готова продукция за 2013г. е 0 т.

| Година | Източник | Количество свежа вода за производствени нужди, м3 | Количество свежа вода за охлаждане, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Шахтов кладенец | 0 | 0 |

Използването на вода за 2013 год. се докладва в Таблица 3.1.

Таблица  3.1.

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР m3/у | Количество за единица продукт, съгласно КР m3/t | Използвано годишно количество m3/у | Използвано количество за единица продукт m3/t | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шахтов кладенец | 7 660 | 0,580 | 0 | 0 | Да |

Поради липса на консумация на вода за промишлени нужди за 2013 г. не е направена оценка на съответствието на измерените водни количества с определените такива в условията на КР разходни норми.

В изпълнение на Условие 8.1.3. през 2013 год. не   е извършвана  проверка на съоръженията, изграждащи затворения оборотен цикъл за охлаждане на вакуум-помпата, защото тя не е работила. Цистерната за оборотна вода е изпразнена. Вакуум помпата е ревизирана и консервирана.

В изпълнение на Условие 8.1.4. през 2013 год.  не е извършвана проверка на В и К водопроводите за питейна вода в цех Ветрище, защото водата е спряна от централния водопровод.

Обобщение:

- брой извършени проверки: 0

- брой установени несъответствия: 0

- причини за несъответствията: 0

- предприети коригиращи действия: 0

3.2. Използване на енергия

При измерването на количествата използвана електроенергия се спазват както разпоредбите на действащото законодателство, така също и изискванията на ПР-СУОС 05.00. “Мониторинг и измерване”.

Измерването на използваната електроенергия за производствени нужди за площадката се извършва съгласно РИ СУОС 05.02.01-2007/В и “Методика за изчисляване на консумираната електроенергия от инсталацията в “Керамат” АД, цех Ветрище, посредством следните измервателни устройства:

- Електромер “ADDAK” – фабр. № 1125 0910 0098 2436 – машинно отделение;

- Електромер “ADDAK”– фабр. № 1125 0910 0098 8490 – сушилни.

Eлектромера е подменен с нов от енергийният доставчик “Е-ОН” с цел дистанционно отчитане на електроенергията.

Съгласно Методика за определяне на процесите, основен консуматор на електроенергия от инсталацията по Условие 2, за основен консуматор е определен участък ФОРМОВАНЕ.

Разработена е и се прилага РИ-СУОС 06.02.01/В, която определя реда и начина за оценка на съответствието на документираните количества консумирана електроенергия с количествата, разрешени в КР, установяване на причините за евентуалните документирани несъответствия, предприетите коригиращи действия и тяхното документиране.

Съгласно издаденото КР на “Керамат” АД, цех Ветрище  №113/2006, общото количество консумирана електроенергия, използвана за производствена дейност, не трябва да надвишава следните количества:

| Наименование на инсталацията | Консумация на електроенергия, MWh/t |
| --- | --- |
| Инсталация за изработване на керамични продукти(тухли) чрез изпичане в един брой рингова пещ | 0,0828 |

Годишната консумация на електроенергия на инсталацията по Условие 2 за производството на единица продукт, е посочена в дадените по-долу таблици и е резултат от прилагане на РИ СУОС 05.02.01-2007/В и “Методика за изчисляване на консумираната електроенергия от инсталацията в “Керамат” АД.

| Година | Произведена продукция | Използвана електроенергия за Инсталацията по Условие 2 |
| --- | --- | --- |
|  | брой | тона | MWh/у |
| 2013 г. | 0 | 0 | 0 |
| Консумацията на енергия за Инсталацията по Условие 2 се докладва в таблица 3.2. Таблица 3.2. |
| Електроенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР, MWh/t | Използвано количество за единица продукт, MWh/t | Съответствие |
| 2013 г. | 0,0828 | 0 | Да |

Ниският относителен разход се дължи на факта, че основният консуматор на електроенергия на инсталацията по Условие 2 – участък Формовачен – не е работил. Разходът на електроенергия е изключително за работа на ринговата пещ и вентилаторите към пещта и сушилните.

Разработена е и се прилага  РИ-СУОС 04.02.01/В, която определя реда и начина за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на технологичното оборудване, основен консуматор на електроенергия в Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане – тухли и да документира резултатите от изпълнението й.

Въведени са дневници за ежемесечно отчитане на електроенергията. По този начин стриктното  прилагане на РИ СУОС 05.02.01-2007/В (“Инструкция за измерване/ изчисляване и документиране на количествата електроенергия”) води до по-коректно изчисляване на електроенергията за производствени нужди.

През отчетната 2013г. не са правени проверки, тъй като инсталацията не е работила.

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Във връзка с използваните количества суровини, спомагателни материали и горива при работа на инсталацията по Условие 2, “Керамат” АД, Ветрище има разработени  работни инструкции към условията от КР (РИ-СУОС 05.03.01/В и РИ-СУОС 06.03.01/В).

Тези инструкции задължително определят реда и начина за измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини и горива; определят реда и начина за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и горива с експлоатационните изисквания.

Използването на суровини, спомагателни материали и горива са отразени в Приложение 2 към Ри-СУОС – 05.03/2-1/В и Таблици 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3. на база произведена продукция за 2013г. – 0 т.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Ри-СУОС-05.03/2-1

ГОДИШЕН РАЗХОД НА СУРОВИНИ И ГОРИВА

ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕДИНИЦА ПРОДУКТ (t) В “КЕРАМАТ” АД,

ЦЕХ ВЕТРИЩЕ

| Година | № по ред | Суровина / гориво | Консумация, т./год. | Производ-ство, т | Разход т./т. продукт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 1. | Глина | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. | Въглища внос /за пещта/ | 0 |  | 0 |
|  | 3. | Въглища български за глиногоривка | 0 |  | 0 |
|  | 4. | Въглищен шлам в глиногоривка | 0 |  | 0 |

Таблица 3.3.1.

| Год. | Суровини | Годишно количест-во, съгласно КР [t/y] | Количество за единица продукт, съгласно КР [t/t продукт] | Употребено годишно количество [t] | Количество за единица продукт [t/t продукт] | Съот-ветст-вие, Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Глина(сухо вещество) | 17 000 | 1,3 | 0 | 0 | Да |
|  | Въглищен шлам | 2 550 | 0,048 | 0 | 0 | Да |

Таблица 3.3.2

| Год. | Спомагателни материали | Годишно количест-во, съгласно КР [t/y] | Количество за единица продукт, съгласно КР [t/t продукт] | Употребено годишно количество [t] | Количество за единица продукт [t/t продукт] | Съот-ветст-вие Да / Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | няма | - | - | - | - | - |

Таблица 3.3.3

| Год. | Горива | Годишно количест-во, съгласно КР [t/y] | Количество за единица продукт, съгласно КР [t/t продукт] | Употребено годишно количество [t] | Количество за единица продукт [t/t продукт] | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Въглища | 700 | 0,053 | 0 | 0 | Да |
|  | Въглищен шлам | 2 550 | 0,048 | 0 | 0 | Да |

Обобщение:

- брой извършени проверки: 0

- брой установени несъответствия: 0

- причини за несъответствията: 0

- предприети коригиращи действия: 0

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и продукти

-	Разработена е РИ-СУОС 06.04.01-2007/В (“Инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и горива”) и е въведен Дневник съгласно изискванията, определени в Условие 8.3.4.4. от КР  №113/2006. Инструкцията е задължителна за изпълнение от персонала на цеха, където са разположени и са в експлоатация съоръжения и площадки за съхранение на суровини и горива. Проверки за състоянието на площадките за съхранение на суровини и горива се правят и се документират с протоколи. По Условие 8.3.4.4. не е правена проверка на откритите площадки за съхранение на глина, шлам и въглища и на склада с цистерната за дизелово гориво, защото няма налични и цеха не е работил 2013г..

През 2013г. са извършнвани няколко проверки от експерти на РИОСВ, във връзка с пропадане на ринга и съответно намаляване на капацитета на пеща.

Обобщение:

- брой извършени проверки: 0

- брой установени несъответствия: 0

- причини за несъответствията: 0

- предприети коригиращи действия: 0

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда.

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR.

В Таблица 1 са дадени веществата – замърсители, контролирани по Комплексно разрешително № 113/2006г – Отменено с писмо №113-Н0-И0-А0-О/2013. Разрешително за емиси от 2013 също няма.

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производ-ство, обра-ботка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1в) | в почва (колона 1с) |  |  |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год | Kg/год | Kg/год. | Kg/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1# | 74-82-8 | Метан (CH4) |  (0 с/)1 |  |  |  |  |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) |  (0 с/)1 |  |  |  |  |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (СО2) | – (0c/)2 | - | - | - |  |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) |  (0 с/)1 |  |  |  |  |
| 8 # |  | Азотни оксиди (NOx / NO2) |  (0 с/)1 | - | - | - | - |
| 11 # |  | Серни оксиди (SOx /SO2) |  (0 с/)1 | - | - | - | - |
| 12 # |  | Общ азот | - | (0 м/)3 | 50 000 | 10 000 | 10 000 |
| 23 # | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Pb) | 0.0 mg/Nm3  (0e/)4 | 20 | 20 | 50 | 50 |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (ТОС) |  (0 м/)5 |  |  |  |  |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (нефтопродукти) |  | (0 м/)3 |  |  |  |
| 80 # |  | Хлор и неор-ганични съединения (като HCl) | 0.0 mg/m3  (0e/)4 | - | - | - | 10 000 |
| 84 # |  | Флуор и неорганични съединения (като HF) | 0.0 mg/m3  (0e/)4 | - | - | - | 10 000 |
| 86# |  | Фини прахо-ви частици < 10 µm (PM 10) | — (0 с/)1 | - | - | - | - |

Заключение: Не се наблюдават превишения на емисионните прагове.

1 – Данните са от Методика за изчисляване по балансови методики (Приложение 2).

2 –За 2013 няма Верифициран доклад за емисии на парникови газове защото фабриката не е работила и от януари 2013 тя няма разрешително за емисии, поради намаляване на капацитета. (Приложение 1).

3 – Няма отпадна вода –Последните данни за емисии определени на база СПИ на отпадни води са  от Протокол №615 / 06.10.2008г. (Приложение 3)

4 –Няма осъществяван мониторинг за 2013г.

5 – Няма мониторинг на газове в атмосферата за 2013г. (Приложение 4).

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

4.2.1. Съгласно действащите Комплексни разрешителни на трите подобекта на «Керамат» АД, операторът извършва СПИ, съгласно приложените в КР таблици при пълно натоварване на инсталацията. За трите цеха на фирмата, честотата на измерване е определена  : веднъж годишно.

Измервания на площадка цех Ветрище са извършвани за 2012 г въпреки кратката  работа на инсталацията от 05.08.2012г – до 14.08.2012 г.

Последният мониторинг на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух е извършен от акредитирана лаборатория «Пехливанов инженеринг» ООД – гр.София, ул. «Мърфи» № 16, притежаваща Сертификат за акредитация с рег.№ 5 ЛИК  от БСА, на 08.08.2012 год.

Таблица 2.1. Емисии в атмосферния въздух – изпускащо устройство №1

(Комин към тунелна сушилня)

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг1 | Съответ-ствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непре-къснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Въглероден диоксид (СО2) | mg/Nm3 | - |  | Не е рег-ламентиран | Не е рег-ламентиран | - |
| Азотни оксиди (NOx / NO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 0 | Веднъж годишно | 100 |
| Серни оксиди (SOx /SO2) | mg/Nm3 | 750 |  | 0 | Веднъж годишно | 100 |
| Олово и съеди-ненията му (като Pb) | mg/Nm3 | 3 |  | <0.00005 – въпреки че е в сила Условие 9.5.2 | Веднъж годишно | 100 |
| Хлор и неорга-нични съеди-нения (като HCL) | mg/Nm3 | 30 |  | 0,2*– в сила Условие 9.5.2 | Веднъж годишно | 100 |
| Флуор и неор-ганични съединения (като HF) | mg/Nm3 | 5 |  | 0,1*– в сила Условие 9.5.2 | Веднъж годишно | 100 |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 40 |  | 30 | Веднъж годишно | 100 |
| Органични вещества, оп-ределени като общ въглерод | mg/Nm3 | 20 |  | 13,895 | Веднъж годишно | 100 |

*- по- малко от границата на количествено определяне на метода

Няма изчислен общ органичен въглерод (ТОС) на площадката, защото не е работила през 2013 г. (Приложение 4).

4.2.2. Прилагане на инструкциите за оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества на площадката.

През 2013 г. не са постъпвали жалби или оплаквания от граждани и съседни фирми за интензивно миришещи вещества, генерирани от дейността на площадката. Разработена е и се прилага Ри – СУОС 04.06.01/В за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества.

За ограничаване неорганизираните емисии на прах се прилагат заложените мерки от действащата работна инструкция към КР (Ри – СУОС 06.06.01/В). През 2013 г.  не е правена проверка, поради временно прекратяване дейността на площадката. За ограничаване на неорганизираните емисии на прах са взети мерки за намаляване на наличните на откритите площадки суровини и горива. Тези мерки са описани в протоколите по т. 3.4.

Технологията за производство в “Керамат” АД, цех Ветрище не изисква използване на летливи органични съединения.

Обобщение:

- брой извършени проверки:		0;

- брой установени несъответствия:	            0;

- причини за несъответствието:		0;

- предприети коригиращи действия:	0.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води – Същото да се счита за :

Доклад за 2013 за изпълнението на условията в издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект

Във връзка с условията в КР са разработени Работни инструкции от СУОС, свързани с:

    - Контрол на пречиствателните съоръжения (Ри-СУОС 04.07.01/В; Ри-СУОС 04.08.01/В);

    - Проверка и поддръжка на канализационната система (Ри-СУОС 04.09.01/В);

През 2013 г. на територията на площадка Ветрище  е правена една планирана проверка на работата на пречиствателните съоръжения и канализационната система по време на проверката от РИОСВ

Утайниците за кариерни води се преглеждат и при необходимост се почистват от дежурните по охрана на обекта.

Емисии в отпадъчните води (Ри-СУОС 04.12.01/В):

Поради липсата на отток и временно прекратяване на дейността на площадката от 14.08.2012г.и цялата 2013 планирания мониторинг за емисии в отпадните води не е  правен.

Коментар:.

Водата  за питейно-битови нужди е спряна. В таблицата по-долу е дадена информацията включена в Информационните карти, касаеща количествата на заустени отпадни води на площадка цех Ветрище за 2013г.

| Подадени данни в Информационни карти на обекти емитери на отпадни води, зауствани във водни обекти за 2013година |
| --- |
| Площадка | Работни дни за отчетна-та година | Водна маса от собств.водоизт., хил.м. куб/г. | Вода за питейно-битови нужди, хил.м. куб. | Точка на зауства-не | Пункт за контрол | Заустени води | Канализационна мрежа |
|  |  |  |  |  |  | вид | Количе-ство, хил.м. куб. | Пречиств. съор. | Тип и начин на пречист-ване | Трети-ране на утайки,т/г. |
| Ветрище | 0 | 0 | 0 | р. Поройна | Т.З.№1 | БФВ | 0 | 2-кам.утаител | ЛПС - мех.;биол. | 0 |
|  |  |  |  | Сухо дере | Т.З.№2 | произв. и от бани | 0 | Каскад-ни утаите-ли-2бр. | ЛПС - механично | 0 |
|  |  |  |  |  | Т.З.№2 | дъждовни | 0 |  |  |  |

През 2012г и 2013г. бе направен опит да се извърши мониторинг на отпадъчните води, но поради липса на такива, не бе осъществен. Няма и  битово-фекалните води, защото баните и тоалетните са заключени и не функционират.Следователно  няма превишаване на пределно допустимите концентрации, т.е. няма несъответствия.

В Таблица 3.3. са посочени емисиите на замърсители в отпадъчните производствени води, изразени като килограма за година, които се докладват в рамките на ЕРИПЗ.

Емисиите на замърсители в отпадъчните производствени води, които се докладват в рамките на ЕРИПЗ, обект на емисиионен мониторинг в КР 113/2006г.  са емисиите на общ азот и общ органичен въглерод (като общ въглерод или ХПК/3)

Емисиите се докладват и във връзка с изпълнение на Условие  10.3.9. от КР 113/2006г.

Таблица 3.3.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от монито-ринг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емисии, докладвани в Таблица 1 – общ азот | Kg/y | - | Н.н | Веднъж на 3 месеца |  |
| Емисии, докладвани в Таблица 1 и по Условие 10.3.9.– общ орг. въглерод (нефтопродукти) | Kg/y | - | Н.н | Веднъж на 3 месеца |  |
| Емисии, докладвани по Условие 10.3.9. – неразтворени вещества | Kg/y | - | Н.н | Веднъж на 3 месеца |  |
| Емисии, докладвани по Условие 10.3.9. – органичен азот | Kg/y | - | Н.н | Веднъж на 3 месеца |  |
| Емисии, докладвани по Условие 10.3.9. – анионактивни детергенти | Kg/y | - | Н.н | Веднъж на 3 месеца |  |

Изчисленията на емисиите са представени в Приложение 3.

Обобщение по контрол на пречиствателни съоръжения и канализационна мрежа:

- брой извършени проверки: 0

- брой установени несъответствия: 0

- причини за несъответствията: 0

- предприети коригиращи действия: 0

Обобщение по контрол на собствен мониторинг на отпадни води:

- брой емисионни измервания от собствен мониторинг: 0

- брой установени несъответствия: 0

- причини за несъответствията: 0

- предприети коригиращи действия: 0

4.4.Управление на отпадъците

4.4.1. Отпадъци предадени за обезвреждане/ оползотворяване извън площадката.

Съгласно издаденото “Комплексно Разрешително на “Керамат” АД  № 113/2006” и “Програма за управление на отпадъците”, отпадъците, генерирани на площадка Ветрище, се разрешава да бъдат предавани за оползотворяване, преработване и рециклиране,  единствено на лица и фирми, притежаващи разрешение по чл. 37  от ЗУО.

“Керамат АД има сключени договори с фирми, притежаващи необходимите лицензи и документи съгласно нормативните изисквания:

- Договор №LL-2009-094 от 07.07.2009 г. с фирма “БАЛБОК- ИНЖЕНЕРИНГ”АД гр.София.- за отпадък с код 20 01 21*(флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак);

- Договор с фирма «АЛ и КО»АД гр.Шумен от 17.05.2013г. – за отпадък 13 02 05*(нехлорирани моторни и смазочни масла за зъбни предавки на минерална основа); и 16 01 03 (излезли от употреба гуми);

- Договор с фирма «МЕТАТЕХ» ООД гр. Шумен – за отпадък 16 01 17 (отпадъци от черни метали);

- Рамков договор с фирма «ЕВРО-МЕТАЛ»ООД гр. Шумен от 09.01.2009г. – за отпадък 16 01 17 (отпадъци от черни метали);

- Анекс от 01.01.2013г. към Договор Д 3415-К-01/01.02.2008г. за поемане на задължение по оползотворяване на отпадъците от опаковки, сключен с “ЕКОБУЛПАК”АД, гр. София – за отпадък ПВС фолио.

- Договор с фирма «Север Харт Груп» ЕООД гр.Шумен – за отпадък 15 01 01 (хартиени и картонени опаковки).

- Договор с фирма «Титан-БКС» ООД гр.Шумен – за отпадък 20 03 01 (смесени битови отпадъци).

През 2013г. фирма «Керамат»АД, от площадката си цех «Ветрище», не е предавала отпадъци за обезвреждане/ оползотворяване извън площадката:

4.4.2. Образуване на отпадъци.

4.4.2.1. Производствени отпадъци образувани пряко при производствения процес от Инсталацията по Условие2.

В Таблица 4.1  е представена информация за количеството образувани на площадката отпадъци за 2013 г., временното съхранение, транспортирането и съответствието им по условията в КР.

Произведена готова продукция за 2013г. – 0т .Инсталацията  не е работила

Таблица 4 Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхране-ние на площадка-та /№ на площад-ката/ | Транспор-тиране - собствен транспорт / външна фирма/ | Съот-ветствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества,определе-ни с КР, t/y | Реално измере-но, t/y | Количест-ва, опре-делени с КР, t/t | Реал-но измеренo, t/t |  |  |  |
| Отпадъчни керамични изделия, тухли, ке-ремиди, плочки и строител-ни материали (печен брак) | 10 12 08 | 396 | 0 | 0,030 | 0 | Площадка №6 | Собствен транспорт | Да |

От  анализа на данните в Таблица 4 за генерираните годишни количества производствени отпадъци получени пряко от производствения процес, става ясно,че образуваните на площадката отпадъци не надвишават разрешените годишни количества по КР.

Съгласно Условие 11.9.2. се документират всички измервания съгласно Условие 11.1.3. в Дневник за образуваните количества отпадък на площадката и в Отчетната книга за образуване и / или третиране на отпадъци. Чрез прилагане на Работна инструкция (РИ-СУОС 06.10.01./В) за документираните количества производствени отпадъци се прави оценка на съответствието на  количеството генерирани на площадката,  причините за несъответствията и предприетите коригиращи действия. Месечните формирани на площадката отпадъци образувани пряко при производствения процес са представени в таблицата по-долу.

Месец: август 2013г. Произведена продукция 0 т.

| Отпадък | Количест-во, генерира-но за месеца, т. | Количества, опре-делени с КР, t/t | Реално измере-нo, t/t | Съответствие, Да / НЕ | Причини за несъответствието и предприети коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (печен брак). Код 10 12 08 | 0 | 0.03 | 0 | Да | ---- |

4.4.2.2. Производствени отпадъци образувани от цялата площадка.

Таблица 4 Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Временно съхранение на площадката /№ на площадката/ | Транспортиране - собствен транспорт / външна фирма | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества,определе-ни с КР, т | Реал-но изме-рено, т |  |  |  |
| Отпадъци неупоменати другаде (сгурия) | 10 12 99 | --- | 0 | --- | ---- | ---- |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 0,744 | 0 | Площадка №14а 0 | Външна фирма | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0,100 | 0.0 | ---- | ---- | ---- |
| Черни метали (бракувани ма-шини и части от тях) | 16 01 17 | 2 | 0.0 | Площадка №21 0 | Външна фирма | Да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | --- | 0 | ---- | ---- | ---- |
| Нехлорирани моторни масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0,100 | 0.0 | --- | --- | ---- |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,007 | 0.0 | --- | ----- | --- |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,130 | 0.0 | ---- | ----- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 1 | 0.0 | --- | Външна фирма | Да |
| Смеси от бетон, тухли, кере-миди, плочки, фаянсови и керамични изде-лия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 0,100 | 0.0 | --- | ----- | --- |

Обобщение:

- брой извършени проверки:		0;

- брой установени несъответствия:	           	0;

- причини за несъответствието:		0;

- предприети коригиращи действия:	0.

4.4.3. Оползотворяване на отпадъци.

В Таблица 5  е представена информация за оползотворяване и обезвреждане на образуваните на площадката отпадъци, и съответствието им по условията в КР.

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката, т (D/R) | Обезвреждане на площадката,т | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | Съот-вет-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (печен брак) | 10 12 08 | 0 К Р Усл.11.5.2 4.5 D1-депонирани | 0 | Няма | Да |
| Отпадъци неупоменати другаде (сгурия) | 10 12 99 | 0 | 0 К Р Усл.11.6.1 | --- | --- |
| Черни метали | 16 01 17 | 0 | 0 | Няма | Да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 0 К Р Усл.11.5.1 (предаване) | 0 | Няма | --- |
| Нехлорирани моторни смазочни масла | 13 02 05* | Не е извършвано през годината | 0 | Няма | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0 | 0 | Няма | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0 | 0 | Няма | Да |
| Флуорисцентни тръби и др. отпадъци съдържащи живак | 20 01 21* | 0 | 0 | Няма | Да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 0 | --- | Няма | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 0 | 0 | Няма | Да |

4.4.5. Събиране, приемане и временно съхранение на отпадъците. Третиране и транспортиране на отпадъци. Оценка на съответствието.

През 2013год. в «Керамат» АД, цех Ветрище във връзка с Управление на дейностите по отпадъците, не е направена  проверка, защото фабриката не е работила.

Обобщение:

- брой извършени проверки:		0;

- брой установени несъответствия:	           	0;

- причини за несъответствието:		0;

- предприети коригиращи действия:	0.

От  анализа на данните в горните таблици и констативните протоколи става ясно,че образуваните на площадката отпадъци не надвишават разрешените по КР количества.

Относно оценка на съответствието на образуваните количества отпадъци, генерирани пряко от производствения процес, не са констатирани несъответствия.

Относно оценка на съответствието на събирането на отпадъците, генерирани пряко от производствения процес, не са констатирани несъответствия.

Относно временното съхраняване на опасни отпадъци не са констатирани несъответствия на параметрите на складовите помещения.

На площадката на “Керамат“АД, цех Ветрище се третират и оползотворяват само част от производствените отпадъци – непечен брак.

Транспортиране на отпадъци извън площадката става само със специализиран транспорт на чужди фирми.

По Условие 11.4.3 – е направена една оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците. Няма установени несъответствия – Фирмата за събиране на отпадък 16 01 17 притежава Решение №15-ДО-144-00 от 10.10.2007г. Фирмата за събиране на отпадък 15 01 01 притежава Решение №15-ДО-148-00 от 18.10.2007г. за С-събиране, Т-транспортиране, Вр.С-временно съхранение, Пр.Трет.-предварително третиране.

По условие 11.5.3 – има инструкция  РИ СУОС 06.15.01- “Оценка на съответствието на количеството генерирани пряко от производствения процес отпадъци ....”

По условие 11.6.2 – има инструкция  РИ СУОС 06.16.01- “Оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци, причините за несъответствията и предприемане....”

Поради факта, че  цех Ветрище не е работило през 2013г.не се е наложило да се правят такива оценки.

  - Шум.

    - Жалби от живущи около площадката:

Площадката на “Керамат” АД – Каспичан, цех Ветрище е разположена в близост до с.Ветрище, обл.Шумен.

Най - близките жилищни сгради се намират на повече от 500 м от площадката.

Поради ниската звукова мощност и звуково налягане, измерени по границите на имота, при максимално (100%) натоварване на мощностите през деня, няма постъпили жалби от гражданите от съседни жилищни зони.

    - Резултати от извършени наблюдения на общата звукова мощност на

площадката.

Съгласно Условие 12.2.2. от КР се прилага инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите по Условие 12.2.1., а именно: обща звукова мощност на площадката и нива на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката.

През 2012г. година са направени замервания и изпитвания за определяне на еквивалентно ниво на шума и обща звукова мощност.

Данните от тях са посочени в Протокол № SHOS-3516/13.08.2012г., издаден от «ЕЛИТ» ООД гр.Шумен. Резултатите от замерванията се съхранявят на площадката.

В Таблица 6 са показани мястото на измерването и нивото на звуковото налягане на шумовите емисии на площадка Ветрище.

Таблица 6. Шумови емисии

| № по ред | Място на измерването | Средно ниво нашума по измерения контур dB (А) | Измерено през деня /вечерта / нощта | Норма | Съответст-вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ден | Вечер | Нощ |  |  |  |
| 1. | Точка 1- изток по контура | 52,6 | 51,9 | 51,4 | 52,8 | 52,2 | 51,8 | Ден 55 dBA Вечер 50 dBA Нощ 45 dBA | Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да |
| 2. | Точка 2 - изток по контура |  |  |  | 49,9 | 49,4 | 49,0 |  |  |
| 3. | Точка 3 - изток по контура |  |  |  | 50,6 | 50,2 | 49,8 |  |  |
| 4. | Точка 4- изток по контура |  |  |  | 56,1 | 55,5 | 55,5 |  |  |
| 5. | Точка 5 - изток по контура |  |  |  | 55,7 | 55,3 | 54,7 |  |  |
| 6. | Точка 6 - север по контура |  |  |  | 49,1 | 48,8 | 48,6 |  |  |
| 7. | Точка 7 - запад по контура |  |  |  | 51,8 | 50,6 | 49,9 |  |  |
| 8. | Точка 8 - запад по контура |  |  |  | 52,6 | 52,1 | 51,3 |  |  |
| 9. | Точка 9 - запад по контура |  |  |  | 51,4 | 49,9 | 48,6 |  |  |
| 10. | Точка 10 - запад по контура |  |  |  | 52,3 | 50,7 | 50,4 |  |  |
| 11. | Точка 11 - запад по контура |  |  |  | 51,1 | 50,6 | 49,8 |  |  |
| 12. | Точка 12 - юг по контура |  |  |  | 52,0 | 50,4 | 50,0 |  |  |

    - Резултати от оценката на съответствието на установените нива на

звуково налягане по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива в разрешителното.

Еквивалентно ниво на шума в мястото на въздействие / изчислено/ dBA-Ден-25,4; Вечер-24,7; Нощ-24,2.

Съгласно резултатите от Протокол № SHOS-3516/13.08.2012г., не са констатирани несъответствия.

    - Срокове за докладване.

На основание чл.23 от Наредба №2 /05.04.2006 г. за дейността на Националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и представяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда, през септември 2012г. в РИОСВ – Шумен е внесен Доклад за получените резултати от собствени периодични измервания на емисии на шум за 2012г., излъчвани от площадката на “Керамат”АД, гр. Каспичан, цех Ветрище.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.

С издаденото КР 113/2006г. на “Керамат”АД, цех  Ветрище, не се изисква собствен мониторинг на подземни води и почви. Изисква се мониторинг на подземните води произтичащ от издаденото разрешително за водовземане. Пробите се вземат веднъж годишно и резултатите от мониторинга се докладват пред БДЧР – Варна. Резултатите от анализите на пробите от шахтов кладенец цех Ветрище за 2012г. са докладвани пред БДЧР – Варна с писмо изх. №18/15.01.’13, а резултатите са представени с Протоколи от изпитване №2402/01.10.2012г.

За намаляване рисковете от замърсяване на почвите и водите от разливи е разработена работна инструкция от СУОС (Ри-СУОС 04.11.01/В), регламентираща съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи, на определени за целта места.

При направената проверка на 24.07.2012 год. и съставеният по проверката протокол (вж. т. 3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и продукти), не са установени разливи на вредни и опасни вещества и материали на площадка Ветрище.

При направените проверки не са констатирани несъответствия.

През 2013 г. цеха не е работил.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие  с условията на КР (ИППСУКР)

5.1. Дейности и срокове за изпълнение на ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА “КЕРАМАТ” АД, гр. Каспичан – цех Ветрище, за привеждане в съответствие с условията на Комплексното разрешително

| № по ред | Дейности | Инвес-тиции /лв/ | Начало /дата/ | Край /дата/ | Резултати от дейността | Метод за контрол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Влагане на по-високока-чествени въг-лища с по-ниско съдър-жание на ся-ра до 0,5% и с ниско пе-пелно съдър-жание | 42 120 | 01.06. 2006г. | 31.07. 2007г. | Привеждането на инсталацията за изработване на керамични продукти (тухли) чрез изпичане в рингова пещ в съответствията с условията на НДЕ на прах и SO2 , съгласно Наредба №1/27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижви източници на емисии. | РИОСВ |

5.2. Изпълнение на дейностите от програмата за отчетния период.

Влагане на по-висококачествени въглища с по-ниско съдържание на сяра и с ниско пепелно съдържание продължи и през 2012г. Въглищата за ложене на пещта са черни каменни вносни и са с добър гранулометричен състав и фините фракции в тях са сведени до минимум. През 2013 г. цеха не е работил.

5.3. Резултати от изпълнението на Инвестиционната програма.

Краткият период на работа на инсталацията през 2012г. не може да доведе до обективна оценка на резултатите от прилагането на инвестиционната мярка.През 2013 цеха не е работил.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях.

Информацията се докладва на основание Условие 16.6. от КР 113/2006г.

На основание Условие 16.3 от КР №113/2006г., през 2012 г. временно е прекратена работата на основната производствена дейност на площадка Ветрище, поради настъпване на зимния период и конюнктурни причини – криза в строителството. Основният агрегат на инсталацията по Условие 2 – Рингова пещ с капацитет 44 t/24h  е спрян от 14.08.2012г.

За целта са изготвени заповед на Изпълнителния директор и «План за временно прекратяване на дейностите на площадката и видовете ремонтни работи по време на престоя». Уведомена е  РИОСВ – Шумен с писмо с изх. № 136 / 06.08.2012 год.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения.

7.1.Аварии.

През 2013г. на територията на площадка Ветрище няма регистрирани аварийни ситуации.

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР.

За отчетния период няма възражения и оплаквания, свързани с дейността на инсталацията на територията на площадка Ветрище.

8. Подписване на годишния доклад.

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 113 / 2006г. на «Керамат»АД, гр. Каспичан, цех Ветрище.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис: .......................................					Дата:…..03.2014г.

гр. Каспичан

Име на подписващия: Даниел Георгиев Данов

Длъжност в организацията: Изпълнителен директор

Приложения към Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено

КР 113/2006г. на “Керамат”АД, гр. Каспичан,

цех Ветрище

2013 година

| Приложение 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Емисии на замърсители в атмосферата. |  |  |  |  |
| Емисии на азотен диоксид NO2 |  |  |  |  |
| Вид на горивото: | Параметър | Единица | Данни |  |  |  |  |
| Черни вносни въглища | Данни за дейността | t | 0.000 |  |  |  |  |
| (Домбас) | Долна топлина на изгаряне | GJ/t | 26.612 |  |  |  |  |
|  | Дейност А | GJ | 0 |  |  |  |  |
|  | Емисионен фактор за дадения атмосферен замърсител EF | g/GJ | 569 |  |  |  |  |
|  | Годишна емисия Е | t | 0.000 |  |  |  |  |
| Вид на горивото: | Параметър | Единица | Данни |  |  |  |  |
| Кафяви местни | Данни за дейността | t | 0.000 |  |  |  |  |
|  | Долна топлина на изгаряне | GJ/t | 16.041 |  |  |  |  |
|  | Дейност А | GJ | 0 |  |  |  |  |
|  | Емисионен фактор за дадения атмосферен замърсител EF | g/GJ | 220 |  |  |  |  |
|  | Годишна емисия Е | t | 0.000 |  |  |  |  |
| Вид на горивото: | Параметър | Единица | Данни |  |  |  |  |
| Шлам | Данни за дейността | t | 0.000 |  |  |  |  |
|  | Долна топлина на изгаряне | GJ/t | 16.437 |  |  |  |  |
|  | Дейност А | GJ | 0 |  |  |  |  |
|  | Емисионен фактор за дадения атмосферен замърсител EF | g/GJ | 220 |  |  |  |  |
|  | Годишна емисия Е | t | 0.000 |  |  |  |  |
| Вид на горивото: | Параметър | Единица | Данни |  |  |  |  |
| Брикетна пепел | Данни за дейността | t | 0.000 |  |  |  |  |
|  | Долна топлина на изгаряне | GJ/t | 16.827 |  |  |  |  |
|  | Дейност А | GJ | 0 |  |  |  |  |
|  | Емисионен фактор за дадения атмосферен замърсител EF | g/GJ | 140 |  |  |  |  |
|  | Годишна емисия Е | t | 0.000 |  |  |  |  |
| Вид на горивото: | Параметър | Единица | Данни |  |  |  |  |
| Петрококс внос | Данни за дейността | t | 0.000 |  |  |  |  |
|  | Долна топлина на изгаряне | GJ/t | 31.4 |  |  |  |  |
|  | Дейност А | GJ | 0 |  |  |  |  |
|  | Емисионен фактор за дадения атмосферен замърсител EF | g/GJ | 220 |  |  |  |  |
|  | Годишна емисия Е | t | 0.000 |  |  |  |  |
| Общи емисии азотен диоксид (NO2) от горивни процеси: | kg/y | 0 |  |  |  |  |
| Изчисленията са направени съгласно МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ ПО БАЛАНСОВИ МЕТОДИ НА ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА /ЗАМЪРСИТЕЛИ/, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ /от 16 юли 2000г., приета от Министерството на околната среда и водите /необнародвана в ДВ/ |  |  |  |  |

| Приложение 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емисии на замърсители в атмосферата. |  |  |  |  |  |
| Емисии на метан (CH4) |  |  |  |  |  |
| Вид на горивото: | Параметър | Единица | Данни |  |  |  |  |  |
| Черни вносни въглища | Данни за дейността | t | 0.000 |  |  |  |  |  |
| (Домбас) | Долна топлина на изгаряне | GJ/t | 26.612 |  |  |  |  |  |
|  | Дейност А | GJ | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Емисионен фактор за дадения атмосферен замърсител EF | g/GJ | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Годишна емисия Е | t | 0.000 |  |  |  |  |  |
| Вид на горивото: | Параметър | Единица | Данни |  |  |  |  |  |
| Кафяви местни | Данни за дейността | t | 0.000 |  |  |  |  |  |
|  | Долна топлина на изгаряне | GJ/t | 16.041 |  |  |  |  |  |
|  | Дейност А | GJ | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Емисионен фактор за дадения атмосферен замърсител EF | g/GJ | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Годишна емисия Е | t | 0.000 |  |  |  |  |  |
| Вид на горивото: | Параметър | Единица | Данни |  |  |  |  |  |
| Шлам | Данни за дейността | t | 0.000 |  |  |  |  |  |
|  | Долна топлина на изгаряне | GJ/t | 16.437 |  |  |  |  |  |
|  | Дейност А | GJ | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Емисионен фактор за дадения атмосферен замърсител EF | g/GJ | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Годишна емисия Е | t | 0.000 |  |  |  |  |  |
| Вид на горивото: | Параметър | Единица | Данни |  |  |  |  |  |
| Брикетна пепел | Данни за дейността | t | 0.000 |  |  |  |  |  |
|  | Долна топлина на изгаряне | GJ/t | 16.827 |  |  |  |  |  |
|  | Дейност А | GJ | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Емисионен фактор за дадения атмосферен замърсител EF | g/GJ | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Годишна емисия Е | t | 0.000 |  |  |  |  |  |
| Вид на горивото: | Параметър | Единица | Данни |  |  |  |  |  |
| Петрококс внос | Данни за дейността | t | 0.000 |  |  |  |  |  |
|  | Долна топлина на изгаряне | GJ/t | 31.4 |  |  |  |  |  |
|  | Дейност А | GJ | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Емисионен фактор за дадения атмосферен замърсител EF | g/GJ | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Годишна емисия Е | t | 0.000 |  |  |  |  |  |
| Общи емисии метан (CH4) от горивни процеси: | kg/y | 0 |  |  |  |  |  |
| Изчисленията са направени съгласно МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ ПО БАЛАНСОВИ МЕТОДИ НА ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА /ЗАМЪРСИТЕЛИ/, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ /от 16 юли 2000г., приета от Министерството на околната среда и водите /необнародвана в ДВ/ |  |  |  |  |  |

| Приложение 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емисии на замърсители в атмосферата. |  |  |  |  |  |
| Емисии на въглероден оксид (CO) |  |  |  |  |  |
| Вид на горивото: | Параметър | Единица | Данни |  |  |  |  |  |
| Черни вносни въглища | Данни за дейността | t | 0.000 |  |  |  |  |  |
| (Домбас) | Долна топлина на изгаряне | GJ/t | 26.612 |  |  |  |  |  |
|  | Дейност А | GJ | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Емисионен фактор за дадения атмосферен замърсител EF | g/GJ | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Годишна емисия Е | t | 0.000 |  |  |  |  |  |
| Вид на горивото: | Параметър | Единица | Данни |  |  |  |  |  |
| Кафяви местни | Данни за дейността | t | 0.000 |  |  |  |  |  |
|  | Долна топлина на изгаряне | GJ/t | 16.041 |  |  |  |  |  |
|  | Дейност А | GJ | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Емисионен фактор за дадения атмосферен замърсител EF | g/GJ | 62 |  |  |  |  |  |
|  | Годишна емисия Е | t | 0.000 |  |  |  |  |  |
| Вид на горивото: | Параметър | Единица | Данни |  |  |  |  |  |
| Шлам | Данни за дейността | t | 0.000 |  |  |  |  |  |
|  | Долна топлина на изгаряне | GJ/t | 16.437 |  |  |  |  |  |
|  | Дейност А | GJ | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Емисионен фактор за дадения атмосферен замърсител EF | g/GJ | 62 |  |  |  |  |  |
|  | Годишна емисия Е | t | 0.000 |  |  |  |  |  |
| Вид на горивото: | Параметър | Единица | Данни |  |  |  |  |  |
| Брикетна пепел | Данни за дейността | t | 0.000 |  |  |  |  |  |
|  | Долна топлина на изгаряне | GJ/t | 16.827 |  |  |  |  |  |
|  | Дейност А | GJ | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Емисионен фактор за дадения атмосферен замърсител EF | g/GJ | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Годишна емисия Е | t | 0.000 |  |  |  |  |  |
| Вид на горивото: | Параметър | Единица | Данни |  |  |  |  |  |
| Петрококс внос | Данни за дейността | t | 0.000 |  |  |  |  |  |
|  | Долна топлина на изгаряне | GJ/t | 31.4 |  |  |  |  |  |
|  | Дейност А | GJ | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Емисионен фактор за дадения атмосферен замърсител EF | g/GJ | 57 |  |  |  |  |  |
|  | Годишна емисия Е | t | 0.000 |  |  |  |  |  |
| Общи емисии въглероден оксид (CO) от горивни процеси: | kg/y | 0 |  |  |  |  |  |
| Изчисленията са направени съгласно МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ ПО БАЛАНСОВИ МЕТОДИ НА ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА /ЗАМЪРСИТЕЛИ/, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ /от 16 юли 2000г., приета от Министерството на околната среда и водите /необнародвана в ДВ/ |  |  |  |  |  |

| Приложение 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емисии на замърсители в атмосферата. |  |  |  |  |  |
| Емисии на двуазотен оксид (N2O) |  |  |  |  |  |
| Вид на горивото: | Параметър | Единица | Данни |  |  |  |  |  |
| Черни вносни въглища | Данни за дейността | t | 0.000 |  |  |  |  |  |
| (Домбас) | Долна топлина на изгаряне | GJ/t | 26.612 |  |  |  |  |  |
|  | Дейност А | GJ | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Емисионен фактор за дадения атмосферен замърсител EF | g/GJ | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Годишна емисия Е | t | 0.000 |  |  |  |  |  |
| Вид на горивото: | Параметър | Единица | Данни |  |  |  |  |  |
| Кафяви местни | Данни за дейността | t | 0.000 |  |  |  |  |  |
|  | Долна топлина на изгаряне | GJ/t | 16.041 |  |  |  |  |  |
|  | Дейност А | GJ | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Емисионен фактор за дадения атмосферен замърсител EF | g/GJ | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Годишна емисия Е | t | 0.000 |  |  |  |  |  |
| Вид на горивото: | Параметър | Единица | Данни |  |  |  |  |  |
| Шлам | Данни за дейността | t | 0.000 |  |  |  |  |  |
|  | Долна топлина на изгаряне | GJ/t | 16.437 |  |  |  |  |  |
|  | Дейност А | GJ | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Емисионен фактор за дадения атмосферен замърсител EF | g/GJ | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Годишна емисия Е | t | 0.000 |  |  |  |  |  |
| Вид на горивото: | Параметър | Единица | Данни |  |  |  |  |  |
| Брикетна пепел | Данни за дейността | t | 0.000 |  |  |  |  |  |
|  | Долна топлина на изгаряне | GJ/t | 16.827 |  |  |  |  |  |
|  | Дейност А | GJ | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Емисионен фактор за дадения атмосферен замърсител EF | g/GJ | 3.5 |  |  |  |  |  |
|  | Годишна емисия Е | t | 0.000 |  |  |  |  |  |
| Вид на горивото: | Параметър | Единица | Данни |  |  |  |  |  |
| Петрококс внос | Данни за дейността | t | 0.000 |  |  |  |  |  |
|  | Долна топлина на изгаряне | GJ/t | 31.4 |  |  |  |  |  |
|  | Дейност А | GJ | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Емисионен фактор за дадения атмосферен замърсител EF | g/GJ | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Годишна емисия Е | t | 0.000 |  |  |  |  |  |
| Общи емисии двуазотен оксид (N2O) от горивни процеси: | kg/y | 0 |  |  |  |  |  |
| Изчисленията са направени съгласно МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ ПО БАЛАНСОВИ МЕТОДИ НА ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА /ЗАМЪРСИТЕЛИ/, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ /от 16 юли 2000г., приета от Министерството на околната среда и водите /необнародвана в ДВ/ |  |  |  |  |  |

| Приложение 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Емисии на замърсители в атмосферата. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Емисии на прах (PM) |  |  |  |  |
| Дейност №1 | Инсталации за производство на керамични продукти (>75 тона/ден) |  |  |  |  |
| Тип дейност: | 3. Минерална промишленост |  |  |  |  |
| Описание на дейността: | Изработване на керамични продукти чрез изпичане,по-конкретно производство на керамични тухли с производствен капацитет над 75 тона дневно и/или с капацитет на пещта за изпичане над 4 м куб.и плътност на подреждане за една пещ над 300 кг/мкуб. - т.3.5 от Приложение 4 към ЗООС |  |  |  |  |
| Данни за дейността | Произведена продукция за 2013 год.: | брой тухли | общо тегло, тона |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Тип на процеса | Изпичане на керамични блокове и тухли в тунелна пещ |  |  |  |  |
| Приложен метод на изчисление: Прилага се консервативна стойност за емисионен фактор от 1000 г./т. съгласно Таблица 2 от Методиката поради липса на пречиствателно съоръжение. |  |  |  |  |
| Вид на дейността: | Параметър | Единица | Данни |  |  |  |  |
| Произведена продукция за 2013 г. | Данни за дейността | t | 0 |  |  |  |  |
|  | Емисионен фактор | t CO2/t | 1000 |  |  |  |  |
| Общи емисии на прах (PM) от дейността: | kg/y | 0 |  |  |  |  |

| Приложение 3 |
| --- |
| Преки годишни емисии на замърсители в отпадъчните производствени води |
| Емисиите се докладват във връзка с изпълнение на Условие 10.3.9. от КР 113/2006г. на цех Ветрище и Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR. |
| Година на докладване 2013г.-няма отпадни води, защото няма производство |
| 1. Т.З № 2 - Сухо дере. Производствени, дъждовни, и битови (от баните) води. |
| Годишно количество заустени в Сухо дере,II-ра категория водоприемник: 1000 куб.м. |
| Използвани данни за емисии от Протокол № 615/06.10.2008г. |  |
| Показатели | Измерени стойности на показателя, mg./dm. kub. | Годишно кол.отп.води, m kub. | Количество на замърсителя, кг./год |
| Общ органичен въглерод (нефтопродукти) | 0.1 | 1000 | 0.1 |
| Неразтворени вещества | 87 | 1000 | 87 |
| Органичен азот | 9.8 | 1000 | 9.8 |
| Анионактивни детергенти | 0.63 | 1000 | 0.63 |
| Общ азот | Азот амониев | 2.7 | 1000 | 25 |
|  | Азот по Келдал | 12.5 | 1000 |  |
|  | Азот органичен | 9.8 | 1000 |  |

`

| Приложение 4 |
| --- |
|  |  |  |  |  | Цех Ветрище през 2013 не е работил |
| Изчисляване на ТОС за 2013г. на база резултати от СПИ на газове цех Ветрище за 2013г. |
| Изпускащо | Приведен дебит | Приведена емисиия, mg/Nm kub. | Масов поток, | Часове | ТОС, kg./y |
| устройство | (Nmkub/h) |  | kg./h | работа за 2013г. |  |
| комин към тунелна сушилня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Общо: | 0 |