“К Е Р А М И Ч Н А  К Ъ Щ А  С Т Р А Л Д Ж А”

Е О О Д

Г О Д И Ш Е Н   Д О К Л А Д

П О

О К О Л Н А   С Р Е Д А

за изпълнение на дейностите през 2013 г., за които е предоставено

Комплексно разрешително № 65/2005 г.

Стралджа, март 2014 година

Съдържание

1.УВОД

1.1.Наименование на инсталацията ……………………………………………………………..5

1.1.2.Адрес по местонахождение на инсталацията……………………………………………..5

1.1.3.Регистрационен номер на разрешителното ……………………………………………....5

1.1.4.Дата на подписване на КР …………………………………………………………………...5

1.1.5.Дата на влизане в сила на КР ………………………………………………………………..5

1.1.6.Оператор на инсталацията ………………………………………………………………….5

1.1.7.Адрес,тел.номер,факс,е-mail на собственика/оператора ………………………………...5

1.1.8.Лице за контакти ……………………………………………………………………………..5

1.1.9.Адрес, тел. номер, факс, е-mail на лицето за контакти ……………………………………5

1.1.10.Кратко описание на дейностите/процесите извършвани в инсталацията…………….6

1.1.11.Производствен капацитет на инсталацията……………………………………………....7

1.1.12.Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на

околната среда ……………………………………………………………………………………..8

1.1.13.РИОСВ на чиято територия е разположена инсталацията ……………………………...8

1.1.14.Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията……………...8

2.СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

2.1.Структура и отговорности ……………………………………………………………………9

2.2.Обучение……………………………………………………………………………………….9

2.3.Обмен на информация ………………………………………………………………………..9

2.4.Документиране ………………………………………………………………………………..9

2.5.Управление на документи ………………………………………………………………….....10

2.6.Оперативно управление ……………………………………………………………………...10

2.7.Оценка на съответствие,проверка и коригиращи действия ……………………………....10

2.8.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации ………………………………………10

2.9.Записи ………………………………………………………………………………………….11

2.10. Докладване …………………………………………………………………………………..11

2.11.Актуализация на СУОС ………………………………………………………………………11

3.ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

3.1.Използване на вода …………………………………………………………………………...12

3.2.Използване на енергия ……………………………………………………………………….13

3.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива …………………………….14

3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти ………………..18

4.ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАНАТА СРЕДА

4.1.Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества /ЕРЕВВ и

PRTR ………………………………………………………………………………………………...18

4.2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух ……………………………………….19

4.3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води ……………………………….22

4.4.Управление на отпадъците …………………………………………………………………...24

4.5.Шум ……………………………………………………………………………………………..27

4.6.Опазване на почвата  и подземните води от замърсяване ………………………………27

5.Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията

на КР /ИППСУКР/………………………………………………………………………………….29

6.Прекратяване работата на инсталации или части от тях…………………………………... 29

7.Свързани с околната среда аварии,оплаквания и възражения  …………………………...29

7.1..Аварии ………………………………………………………………………………………..29

7.2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които

е издадено КР …………………………………………………………………………………….29

8.Подписване на годишния доклад …………………………………………………………….29

Приложение 1.Таблици:

Таблица 1.Замърсители по ЕРЕВВ и РRTR ……………………………………………………...31

Таблица 2.Емисии във въздуха …………………………………………………………………32

Таблица 3 Емисии в отпадъчни води/производствени, охлаждащи, битово-фекални

и/или дъждовни/ във водни обекти/канализация ……………………………………………35

Таблица 4.Образуване на отпадъци ………………………………………………………..........42

Таблица 5.Оползотворяване и обезвреждане на  отпадъци ………………………………....43

Таблица 6.Шумови емисии  ……………………………………………………………………..44

Таблица 7.Опазване на почви …………………………………………………………………..45

Таблица 8.Опазване на подземни води ………………………………………………………..46

Таблица 9.Аварийни ситуации ……………………………………………………………….....46

Таблица 10.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите,

за които е издадено КР ………………………………………………………………………….46

1.Въведение

Настоящият Годишен доклад за изпълнение на дейностите в “Керамична къща Стралджа”  ЕООД е изготвен на основание на:

- Чл. 117 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/

- Комплексно разрешително № 65/2005 г., актуализирано с Решение № 65- Н0- И0- А1/ 2011г.

- Чл. 125, т. 6 от ЗООС

- Чл. 21 и чл. 22, ал.1 от Наредба за условията и реда за издаване на Комплексни разрешителни, приета с ПМС №62/12.03.2005 г., изм.и доп.с ПМС №278/20.12.2005 г.

Настоящият доклад е изготвен съгласно Образец на Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително, утвърдена със Заповед № РД- 806/31.10.2006 г. на Министъра на околната среда и водите.

Формат на годишния доклад /ГД/:

1.УВОД.

1.1. Наименование на инсталацията:

“Керамична къща Стралджа” ЕООД

1.1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията.

гр. Стралджа 8680, Индустриална зона

1.1.3. Регистрационен номер на КР.

№ 65/2005

1.1.4. Дата на подписване на КР:

27.12.2005г.

1.1.5. Дата на влизане в сила на КР:

14.01.2006г.

1.1.6. Оператор на инсталацията:

”Керамична къща Стралджа “ЕООД

1.1.7. Адрес,тел. номер,факс,е-mail на собственика/оператора

8680 гр.Стралджа, Индустриална зона

1.1.8. Лице за контакти:

Милена Тодорова Георгиева

Длъжност: Главен счетоводител

1.1.9. Адрес, тел. номер,факс, е-mail на лицето за контакти:

гр. Стралджа, Индустриална зона, тел: 04761/ 50 89; факс: 04761/ 61 83

e – mail: office@ceramicshouse.com

1.1.10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията.

Инсталация за изработване на керамични продукти - покривни керемиди и капаци, включваща дейностите: глинопреработка, формоване, сушене и изпичане на глинени керемиди и капаци в пещи: Тунелна пещ №1 и Тунелна пещ №2.

Глинопреработка:

Процесът на производство започва със зареждане с глина на сандъчен подавател с помощта на челен товарач, тип фадрома. От него чрез гумени транспортни ленти глината се придвижва до колерганг. След него с помощта на мелници за грубо и фино смилане, глината се смачква и стрива. Така обработена глината се зарежда в глинохранилището на височина 4 м.

Формоване:

С помощта на гумено транспортни ленти пласта от глина се подава към две формовъчни ленти, които са независими една от друга и могат да работят самостоятелно. Преди формоването глината се обезвъздушава /вакуумира/, защото при добиването, овлажняването и обработката глините се обогатяват с въздух. Този процес се осъществява от вакуумпреса. Оформят се пластове глина, готови за пресоване. Точния размер на пласта осигурява добро пресоване, без излишно натоварване и големи изрезки, които се връщат обратно в технологичния поток. Нарязаните пластове се изпращат чрез гумено-транспортни ленти към съответните преси. Формоването се осъществява в следните три фази:

- Поставяне пластовете върху барабана.

- Вземане и обрязване на пресованите керемиди /капаци/

- Поставяне на керемидите /капаците/ върху носещи рамки.

Обрезките и излишните пластове падат под пресите на гумено-транспортни ленти, които ги отвеждат отново към вакуумпресата, където се смесват с подаващата се глина.

Сушене:

При сушенето се отстранява влагата чрез загряване с топъл въздух от тунелните пещи, при необходимост се пускат и генератори за топъл въздух.

Към пресите се изпращат носещи изправни рамки, върху които се подреждат керемидите. Пълните рамки се пренасят автоматично до зоната на товарене и се вкарват в сушилните вагони. Натоварените сушилни вагони се изпращат в сушилните за изсушаване. Сушенето на керемидите става в тунелни сушилни тип “Милано- Карра”. Вагоните на изход от сушилните се предвижват по вериги до разтоварващия мостов кран, който разтоварва рамките с керемидите и капаците. Образувалите се пакети се поемат от мостов кран и се връзват от две автоматични устройства. Извършва се пълно сортиране на продукцията, като се отделят напуканите, неизпълнените по размер, криви, със сухи бучки, проскубани и други некачествени керемиди и капаци.

Сортираните продукти се товарят на пещни вагони, или се поставят в огнеупорни касети. Касетите се редят на вагони за въвеждане в пещта. Така подготвени и подредени с продукция, пещните вагони постъпват в тунелните пещи за изпичане на изделията.

Изпичане:

Извършва се в Тунелни пещи.

През този процес под въздействието на високата температура протичат физични и химични процеси, при които изделията придобиват свойствата необходими при употребата им. Процесът на изпичане се подразделя на 4 зони:  доизсушаване, загряване, изпичане, охлаждане.

- Доизсушаване - намира се в началото на пещта. При нагряване на изделията до 110оС се изпарява физически свързаната вода, без да протичат никакви химични реакции;

- Загряване – двата процеса доизсушаване и загряване протичат последователно като загряването започва от 110оС и достига 600оС. Процеса на загряване е характерен с отделянето на химически свързаната вода от глината;

- Изпичане – зоната за изпичане се намира в средата на тунелната пещ с монтирана горивна инсталация на свода на пещта.

- Охлаждане – зоната се състои условно от две части – закаляване и охлаждане.

В първата, която се намира непосредствено до зоната на изпичане, протича закаляването на изпечените керемиди. Температурата е от 830оС до 500оС. При закаляването първите керемиди са още нажежени до червено. В тази първа част, не се взема топлина, охлаждането се извършва естествено.

Във втората част след закаляването е истинското охлаждане на продукцията при температура 500 о С до 40 о С. В тази зона е изградена система за рекуперация на топлия въздух – улавяне и използване на излишната топлина при охлаждане на изделията в пещта. Топлият въздух се транспортира по въздухопроводи към сушилните и използва за сушене на формованите  керемиди преди тяхното изпичане.

Разтоварване и пакетиране:

След изпичане огнеупорните касети се разтоварват с “вилици” за пакетиране на комплекти и чембероването им. Подготвените пакети се товарят върху палети. Целият процес е автоматизиран. Палетизираната готова продукция се опакова със стреч фолио и се транспортира в склад “Готова продукция”, разположен на открито.

1.1.11. Производствен капацитет на инсталацията:     по КР :140 000 t/y

През 2013 г. е произведено следното количество 5 011 800 броя изделия; 24 801 t/ y.

1.1.12. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда:

СОБСТВЕНИК/УПРАВИТЕЛ

| Началник производство | Технолог | Енергетик | Механик автотранспорт | Ръководител дейности по опазване на на околната среда |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.1.13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:

РИОСВ гр. Стара Загора

Гр.Стара Загора

Ул.”Стара планина” №2

1.1.14. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията.

Басейнова дирекция за управление на водите “Източнобеломорски район”,

гр. Пловдив

ул.”Янко Сакъзов” № 35

4000, Пловдив

2. Система за управление на околната среда.

2.1. Структура и отговорности.

Направена е актуализация на персонала, който организира, контролира и извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в КР и управление на околната среда.

Съгласно условие № 5 от КР  съществува наличен списък с имената на съответните служители, които извършват конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното.

2.2. Обучение.

Изготвен  е годишен план за обучение през 2013 година.

В него са посочени темите на обучение, начина на провеждане, броя на участниците, срока на провеждане и основанието за обучение по темата.

Въз основа на темите, включени в  годишния план се разработва Учебен план за всяка конкретна тема, посочва се датата на провеждане, броя на участниците.

Наименованието на темите за обучение са:

“Запознаване с графика за изпълнение на дейностите в условията на КР”;

“Обучение на персонала, отговорен за изпълнение на Плана за действие при аварии”

“Управление на дейностите с отпадъците, генерирани от производствената  площадка”

“Разделно събиране на отпадъците – оптимизация на системата”

“Преглед на системата за опазване на околната среда”

За проведените обучения са съставени  - 5 броя протоколи.

2.3. Обмен на информация.

Поддържа се актуална информация на площадката относно органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини на контакт /включително и при спешни случаи, съгласно Условие 5.3.1 и 5.3.2

2.4. Документиране.

Предвид промените в законодателството са актуализирани необходимите списъци с нормативната уредба, както и всички необходими инструкции изисквани с разрешителното. Изготвен е списък на кого от персонала, какъв документ е предоставен, съгласно Условия 5.4.1.,5.4.2.,5.4.3.

2.5. Управление на документите.

Прилагат се инструкциите за актуализация на документите изисквани с разрешителното, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията. Води се папка “Отпаднали и невалидни документи”, съгласно Условие 5.5.1.

2.6. Оперативно управление.

Прилагат се всички инструкции изисквани с комплексното разрешително, съгласно Условие 5.6.1.

2.7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия.

Прилага се инструкцията за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително, която включва оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия, съгласно Условие 5.7.1.,5.7.2.,5.7.3.

2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации.

Прилагат се инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното оборудване след всяка авария в съответствие с изискванията на Условие 5.8.1.

Прилага се инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с            въздействие върху околната среда и здравето на хората, съгласно условие 5.8.2.

Прилага се инструкция за подготовка и периодична проверка на готовността на персонала за изпълнението на плана за действие при аварии, както и сборните пунктове и подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Актуализирани са списъците с лицата отговорни за изпълнението на План за действие при аварии. Списъкът и план-схемата са на разположение на портала, в производствените помещения и при началниците на участъци.

Прилага се инструкция за определяне на причините довели до аварии за предприемане на коригиращи действия.

През 2013 г. не са възниквали аварийни ситуации.

Прилагат се инструкции за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване, лична защита и за противовъздействие на възможните аварийни ситуации. Водят се всички необходими за изпълнение на условията  дневници, протоколи от съответните измервания и проверки,  съхраняват се на площадката.

Прилага се инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала и списъка с телефонните номера на персонала отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии.

2.9. Записи

Прилага се инструкция за документиране и съхраняване на данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително, причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи мерки, съгласно Условие 5.9.1., 5.9.2.

Всички необходими за изпълнение на условията  дневници, протоколи от    съответните измервания се водят и се съхраняват на площадката.

2.10. Докладване

Ежегодно се изготвя  и представя в РИОСВ Годишен доклад, за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително и резултатите от собствения мониторинг до 31.03. на съответната година, за която се отнася, на хартиен и електронен носител.

2.11. Актуализация на СУОС.

Системата за управление на околната среда ще се актуализира при изменение на издаденото разрешително.

3.Използване на ресурси.

3.1. Използване на вода.

“Керамична къща Стралджа” ЕООД  използва вода от сондажен кладенец  за промишлени цели на основание издадено Разрешително за водоползване № 0641/15.11.2001г.; Изменение № 0641/13.10.2006 г., съгласно Закона за водите.

Измерването на консумираната вода  става  ежемесечно при помпена станция от водомер, който отчита цялото количество вода за производствени нужди. Показанията на водомера се записват ежемесечно в Дневник.

Прилага се инструкцията за измерване и документиране на изразходваното количество вода за производствени нужди. Записват се  резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа в Дневник. При необходимост се предприемат действия за отстраняване на течове от водопроводната мрежа.

През 2013 г. не са документирани несъответствия по Условие 8.1.6. и не са предприемани коригиращи действия.

Съгласно инструкцията за оценка на съответствието на измерените водни количества с определените такива в КР докладваме:

Условие 8.1.3. от КР дава максимално количество използвана вода, което “Керамична къща Стралджа”ЕООД не бива да превишава, а именно:

Количество за тон продукция – 0,23 куб. м.

- Годишно изразходваните водни количества /по инсталацията/ за производството на единица продукт;

През 2013 г. е използвано следното количество вода  за инсталацията – 5 580 куб. м.; годишно използваната вода за единица продукт – 0,225 куб.м./тон.

- Резултати от прилагането на  инструкцията за оценка на съответствието на измерените водни количества с определените такива в условията на разрешителното разходни норми.

Извършената оценка на съответствието в края на годината показва съответствие на измерените водни количества с определените такива в Таблица 8.1.3. на КР № 65/2005 г.

- брой установени несъответствия, причините за несъответствията и предприети /планирани коригиращи действия – няма;

- причини за несъответствието –няма;

- предприети/планирани коригиращи действия – няма.

През 2012 г. е използвана за инсталацията 5 600 куб.м вода за промишлени цели. Използваната вода за единица продукт е 0.224 куб.м./тон, не са документирани несъответствия, не се предприемани коригиращи действия.

През 2013 г. е използвана за инсталацията 5580 куб.м., постигнатата норма за единица продукт е 0.225 куб.м/ тон, което не влияе на  определената в КР норма.

Таблица 3.1.

| Източник на Вода | Годишно количество съгласно КР, m3/y | Количество за единица продукт, съгласно КР m3/t | Използвано годишно количество, m3/y | Използвано количество за единица продукт, m3/t | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собствен водоизточник – сондажен кладенец | - | 0.23 | 5 580 | 0,225 | Да |

Таблица 3.1.1.

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР m3/y | Количество за 1-ца продукт, съгласно КР m3/t | Използвано годишно количество m3/y | Използано количество на 1-ца продукт m3/t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Собствен водоизточник - сондажен кладенец | - | 0.23 | 7 033 | 6 435 | 4 744 | 5 600 | 5580 | 0.20 | 0.20 | 0.200 | 0.224 | 0.225 |

Забележка: След актуализацията на КР № 65/ 2005 г. разрешеното количество вода за единица продукт е 0.23 куб. м/ тон. Преди 2011 г. този показател е бил 0. 20 куб. м/ тон.

3.2. Използване на енергия.

Консумираната електроенергия при работа на инсталацията по Условие 2 /Инсталация за изработване на керамични продукти – покривни керемиди и капаци, включваща дейностите глинопреработка, формоване, сушене и изпичане на керемиди в пещи: Тунелна пещ № 1 и Тунелна пещ № 2/, не трябва да превишава стойностите, посочени в  таблица 8.2.1. от КР № 65/2005 г. Основен консуматор на електроенергия от инсталацията е вакуум преса Riter  – 160 kw.

Изразходваното количество електроенергия се отчита по измервателно устройство, отбелязано в Приложение ІІ.4.1-1 към заявлението за издаване на комплексно разрешително.

Резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на електропреобразователните части на технологичното оборудване, основен консуматор на електроенергия за инсталацията, са документирани и се съхраняват на площадката.

- Годишна консумация на енергия/електроенергия и/или топлоенергия за инсталацията по Условие 2/Инсталация за изработване на керамични продукти – покривни керемиди и капаци:

През 2013 г. (01.01.2013 до 31.12.2013 г.). е използвано следното количество  електроенергия за производствени цели  - 1 765 МWh.

Годишно използваната електроенергия за единица продукт е:  0, 071 MWh/t.

- Резултатите от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на измерените/изчислени количества електроенергия с определените в разрешителното разходни норми.

Извършената оценка на съответствието в края на 2013 г. показва съответствие  на използваните количества електроенергия с определените такива в условията на КР.

- брой установени несъответствия –   няма

- причините за несъответствията  - няма

- предприети/планирани  коригиращи действия –  няма.

През 2013 г. използваното количество за единица продукт е: 0, 071 MWh/t- не е документирано несъответствие.

През 2013 г. имаме намаляне на използваното  количество електроенергия за единица продукт в сравнение с 2012 г., когато е било 0,105 MWh/ t.

Използваното през 2013 г. количество елекроенергия за единица продукт съответства на определената в КР норма.

Съгласно инструкцията за експлоатация и поддръжка на топлообменните /електропреобразователни/ части няма конкретна периодичност на проверките. При установяване на повреди незабавно се пристъпва към ремонт и това се документира в Дневник. Повредените части се сменят при строго изпълнение на техническите изисквания   и мерките за  безопасност на труда.

Таблица 3.2.

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР, MWh/t | Използвано количество за единица продукт, MWh/t | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 0.133 | 0.071 | Да |

Таблица 3.2.1.

| Електроенергия / Топлоенергия | Количество за 1-ца продукт, съгласно КР MWh/t | Използано количество на 1-ца продукт MWh/t |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Електроенергия | 0.133 | 0.099 | 0.115 | 0.131 | 0.105 | 0.071 |

3.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива.

За производството на керамични продукти – керемиди и покривни капаци се използват следните суровини, спомагателни материали и горива: суровина –глина, гориво – природен газ.

При работата на инсталацията е  използвана  глина  от кариери “Конак Тарла“ и “Блатото”.

Сгъстеният въздух /спомагателен материал/ се използва за управление на  горивния процес на пещите в участък “Изпичане”.

Гориво:  природен газ.

Благодарение използване на горивото природен газ емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух са силно намалени. Използването му благоприятства опазването чистотата на почвата и подземните води от евентуални разливи.

Изчисляването на количествата  се извършва в съответствие с Условие 6.3. и Условие 6.4 на КР. За гориво природен газ имаме определени количества в измененото КР № 65/2005г. Министерство на околната среда и водите от 27.12.2011 г.

- Годишна консумация на суровина глина за инсталацията по Условие 2/Инсталация за изработване на керамични продукти – покривни керемиди и капаци:

Таблица 3.3.1.

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР, t/y | Количество за единица продукт, съгласно КР, t/ единица продукт | Употребено годишно количество, t | Количество за единица продукт, t/ единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глина | - | 1.500 | 24 801 | 0.005 | Да |

Таблица 3.3.1.1.

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР t/y | Количество за 1-ца продукт, съгласно КР t/1-ца | Използвано годишно количество t | Използано количество на 1-ца продукт t/1-ца |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Глина | - | 1.500 | 33 700 | 32 415 | 21466 | 27 456 | 24 801 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 1.100 | 0,005 |

Употребяваната суровина глина в тонове годишно, удовлетворяващо капацитета на инсталацията, не превишава посоченото сумарно количество глина в таблица 3.3.1.

- Годишна консумация на гориво за инсталацията по Условие 2/Инсталация за изработване на керамични продукти – покривни керемиди и капаци:

През 2013 г. в производствената дейност на “Керамична къща Стралджа”ЕООД не е използвано котелно гориво.

Таблица 3.3.4.

| Горива | Количество за единица продукт, съгласно КР, m 3/тон | Употребено годишно количество, m 3/y | Количество за единица продукт, m 3/ единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Природен газ | 45 | 655 463 | 26.43 | Да |

Таблица 3.3.4.1.

| Източник | Количество за 1-ца продукт, съгласно КР м3/тон | Използвано годишно количество Nm3 | Използано количество на 1-ца продукт m3/тон |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Природен газ | 45 | 1821 | 2323 | 1551 | 1048 | 655 |  |  |  | 41.90 | 26.43 |

Съгласно инструкция за оценка на съответствието на годишните количества използвани суровини, спомагателни материали и горива  с определените такива в условията на разрешителното докладваме:

1.Общо използвано количество през 2013г. на суровини, спомагателни материали и горива:

- Глина –  24 801 т

- Природен газ – 655, 46 хнм3

2.Употребени количества за производството на единица продукт:

- Глина –  0.005 t/ единица продукт

- Природен газ – 26.43 м3/единица продукт

3.Резултати от оценка на съответствието:

- Глина – Извършената оценка на съответствието в края на 2013 г. показва съответствие на  използваните количества  с определените такива в условията на КР.

- Природен газ - Извършената оценка на съответствието в края на 2013 г. показва съответствие на  използваните количества  с определените такива в условията на КР.

През 2012 г. са използвани следните количества суровини, спомагателни материали и горива:

Глина –  27 456 t и Природен газ – 1 048 nm3

През 2012г. за производството на единица продукт са били употребени:

Глина –  1.1 t/ единица продукт

Природен газ – 41.9 м3/ единица продукт

През 2013 г. имаме изменение на използваните годишни  количества суровини, спомагателни материали и горива за единица продукт в сравнение с 2012 г.  в посока намаляне вложените количества глина и използваните количества природен газ.

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти.

Съхранение на природен газ – доставя се по изграден газопровод.

Съхранение на сгъстен въздух – получава се чрез компресори.

Съхранение на глина – открита бетонирана площадка в южната част на “Керамична къща Стралджа” ЕООД.

- Резултати от проверките на площадките за съхранение на суровина – глина:

- брой извършени проверки – 12

- установени несъответствия  - няма;

- причини за несъответствията -  няма;

- предприети/планирани  коригиращи действия -  няма.

- Резултати от проверките за отстраняване на течове по тръбната преносна мрежа за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти – природен газ:

- брой извършени проверки–12

- брой установени несъответствия– няма

- причини за несъответствията- няма

- предприети/планирани коригиращи действия– няма

- Резултати от проверките  за установяване и отстраняване на течове от      резервоари и обваловки за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти:

- брой извършени проверки – няма

- брой установени несъответствия– няма

- причини  за несъответствията - няма

- предприети/планирани коригиращи действия- няма.

С промяната на използваното гориво в производствената дейност, през 2008 г. се демонтират резервоарите за мазут и обваловката им.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда.

4.1.Доклад  по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества /ЕРЕВВ/и PRTR.

В таблица 1 към Годишния доклад са докладвани емисиите на вредни вещества. Определените прагови стойности в съответната таблица, са съгласно Решението на Европейската комисия по ЕРРВВ за инсталацията и не превишават посочените прагови стойности.

Докладвани  са  замърсителите за инсталацията от гориво природен газ.

Замърсители за инсталацията: SO2, NO2, CO, CO2, прах, общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3).

Собствените измерванията на емисиите на вредни вещества  са извършени от „Регионална лаборатория – Стара загора”, Протокол № 12- 1474/ 16.12.2013 г., Протокол № 12- 1475/ 16.12.2013 г., Протокол № 12- 1476/ 16.12.2013 г.,  Протокол № 12- 1477/ 16.12.2013 г., Протокол № 12- 1478/ 16.12.2013 г., Протокол № 12-1479/ 16.12.2013 г. За изчисляване на емисиите е използван изчислителен метод (М) като са използвани контролни измервания от Акредитирана лаборатория.

Формулата за изчисляване е съгласно Методиката за изчисляване, съгласно Коринер – код на процес (SNAP CODE) 03 03 19 за дейности и съоръжения: тухли и керемиди за нуждите на докладването.

1.Въздух

М1(g/час) = C x Q /1000

M (kg/g) = M1(g/ч) х 24 х дни / 1000

С – концентрация в mg/Nm3

Q – дебит в Nm3/h

През 2013 г. са извършение измервания на: Тунелна пещ No 2 /Тунелна пещ No 1 не е работила през 2013 г./, Сушилни за аксесоари No 1 до No 4 и Мелница за грубо смилане на глина.

| No Изпускащо Устройство | Наименование ИУ | Брой работни дни |
| --- | --- | --- |
| ИУ 1 | Тунелна пещ 1 | 0 |
| ИУ 2 | Тунелна пещ 2 | 271 |
| ИУ 3 | Генератор 1 | 0 |
| ИУ 4 | Генератор 2 | 0 |
| ИУ 5 | Мелница за грубо смилане на глина | 271 |
| ИУ 6 | Сушилня за аксесоари 1 | 120 |
| ИУ 7 | Сушилня за аксесоари 2 | 120 |
| ИУ 8 | Сушилня за аксесоари 3 | 120 |
| ИУ 9 | Сушилня за аксесоари 4 | 120 |

§ Комин 1 на Тунелна пещ №1 - Не е работила през 2013 година.

§ Комин 2 на Тунелна пещ №2 – (по резултатите от Протокол № 12- 1479/ 16.12.2013 г. за извършени собствени измервания на вредни вещества изпускани в атмосферата)

SO2 			0.000 кг/ч		271 х 24 х 0.000 =              0.0 кг/г

NO2 			0.277 кг/ч		271 х 24 х 0.277 =   1 801.608 кг/г

CO			2.726 кг/ч		271 х 24 х 2.726 = 17 729.904 кг/г

ПРАХ		 	0.273 кг/ч		271 х 24 х 0.273 =   1 775.592 кг/г

Общ орг. въглерод   0.158 кг/ч		271 х 24 х 0.158 =   1 027.632 кг/г

§ Комин 3 на Генератор №1 – не е работил през 2013г.

§ Комин 4 на Генератор №2 – не е работил през 2013г.

§Мелница за грубо смилане на глина:

ПРАХ 			0.093  кг/ч		271х16 х 0.093  =  403.248 кг/г

| Емисии | Пещ 2 (271 дни) | Генератор 1 (0 дни) | Генератор 2 (0 дни) | Мелница за грубо смилане на глина (271 дни) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измерено | Изчислени емисии | Измерено | Изчислени емисии | Измерено | Изчислени емисии | Измерено | Изчислени емисии |
| SO2 | 0.000 кг/ч | 0.0 кг/г | - | - | - | - |  |  |
| NO2 | 0.277 кг/ч | 1801.608кг/г | - | - | - | - |  |  |
| CO | 2.726 кг/ч | 17729.904кг/г | - | - | - | - |  |  |
| Прах | 0.273 кг/ч | 1 775.592кг/г |  |  |  |  | 0.093 | 403.248кг/г |
| Общ орг. въглерод | 0.158 кг/ч | 1 027.632кг/г |  |  |  |  |  |  |

§ Комин 6 на Сушилня №1 - (по резултатите от Протокол № 12- 1474/ 16.12.2013 г. за извършени собствени измервания на вредни вещества изпускани в атмосферата)

SO2 			0.00 кг/ч		120 х 16 х 0.000 =           0 кг/г

NO2 			0.227 кг/ч		120 х 16 х 0.227 =  435.84 кг/г

CO			0.569 кг/ч		120 х 16 х 0.569 =1092.48 кг/г

ПРАХ		 	0.035 кг/ч		120 х 16 х 0.035 =      67.2 кг/г

Общ орг. въглерод   0.071 кг/ч		120 х 16 х 0.071 =  136.32 кг/г

§ Комин 7 на Сушилня №2 - (по резултатите от Протокол № 12- 1475/ 16.12.2013 г. за извършени собствени измервания на вредни вещества изпускани в атмосферата)

SO2 			0.000 кг/ч		120 х 16 х 0.000 =           0 кг/г

NO2 			0.260 кг/ч		120 х 16 х 0.260 =    499.2 кг/г

CO			0.524 кг/ч		120 х 16 х 0.524 =1006.08 кг/г

ПРАХ		 	0.044 кг/ч		120 х 16 х 0.044 =    84.48 кг/г

Общ орг. въглерод   0.098 кг/ч		120 х 16 х 0.098 =  188.16 кг/г

§ Комин 8 на Сушилня №3 - (по резултатите от Протокол № 12- 1476/ 16.12.2013 г. за извършени собствени измервания на вредни вещества изпускани в атмосферата)

SO2 			0.081 кг/ч		120 х 16 х 0.081 =   155.52 кг/г

NO2 			0.285 кг/ч		120 х 16 х 0.285 =     547.2 кг/г

CO			0.519 кг/ч		120 х 16 х 0.519 =   996.48 кг/г

ПРАХ		 	0.046 кг/ч		120 х 16 х 0.046 =     88.32 кг/г

Общ орг. въглерод   0.053 кг/ч		120 х 16 х 0.053 =   101.76 кг/г

§ Комин 9 на Сушилня №4 - (по резултатите от Протокол № 12- 1477/ 16.12.2013 г. за извършени собствени измервания на вредни вещества изпускани в атмосферата)

SO2 			0.000 кг/ч		120 х 16 х 0.000 =             0 кг/г

NO2 			0.264 кг/ч		120 х 16 х 0.264 =    506.88 кг/г

CO			0.546 кг/ч		120 х 16 х 0.546 =  1048.32 кг/г

ПРАХ		 	0.054 кг/ч		120 х 16 х 0.054 =    103.68 кг/г

Общ орг. въглерод   0.100 кг/ч		120 х 16 х 0.100 =         192 кг/г

| Емисии | Сушилня аксесоари 1 (120 дни х 16 часа) | Сушилня аксесоари 2 (120 дни х 16 часа) | Сушилня аксесоари 3 (120 дни х 16 часа) | Сушилня аксесоари 4 (120 дни х 16 часа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измерено | Изчислени емисии | Измерено | Изчислени емисии | Измерено | Изчислени емисии | Измерено | Изчислени емисии |
| SO2 | 0.00 | 0 кг/г | 0.00 | 0 кг/г | 0.081 | 155.52кг/г | 0.00 | 0 кг/г |
| NO2 | 0.227 | 435.84 кг/г | 0.260 | 499.2 кг/г | 0.285 | 547.2 кг/г | 0.264 | 506.88кг/г |
| CO | 0.569 | 1092.48кг/г | 0.524 | 1006.08кг/г | 0.519 | 996.48кг/г | 0.546 | 1048.32кг/г |
| Прах | 0.035 | 67.2 кг/г | 0.044 | 84.48 кг/г | 0.046 | 88.32 кг/г | 0.054 | 103.68кг/г |
| Общ орг. въглерод | 0.071 | 136.32 кг/г | 0.098 | 188.16кг/г | 0.053 | 101.76кг/г | 0.100 | 192 кг/г |

§ Общо за цялата площадка:

SO2 			    155.520 кг/г

NO2 			 3 790.728 кг/г

CO		          21 873.264 кг/г

ПРАХ		 	 2 522.520 кг/г

Общ орг. въглерод    1 645.872 кг/г

Приложение – Таблица 1.Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Всички емисии на вредни вещества се изпускат организирано в атмосферния въздух.

Дебитът на технологичните и вентилационни газове на посочените точкови източници в КР са спазени, съгласно условие 9.2.

- Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените в КР норми.

- брой извършени проверки – няма;

- брой установени несъответствия – няма

- причини за несъответствията – няма

- предприети/планирани коригиращи мерки –няма.

Инсталацията няма пречиствателни съоръжения на Тунелна пещ №1  и № 2 , както и на Генератор №1 и № 2, те са преустроени на гориво природен газ.

В участък “Глинопреработка” на мелница за грубо и фино смилане на глината е монтирано пречиствателно съоръжение – Ръкавен филтър с обратна продувка тип ЕЕD HELLMICH, различна мярка от предвидената в Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително.

Филтърните ръкави на пречиствателното съоръжение са обхванати по следния начин:

От 6 групи по 10-12 ръкава /общо 72 бр. ръкави/. За всяка група ръкави има разпръскваща тръба, която е свързана навън чрез магнитен вентил със събирателен резервоар за сгъстен въздух. При задействане на магнитния вентил чрез електрониката за почистване, той се отваря за около 0,2 sec. и в групата от ръкави се отвежда пневматичен удар с висок интензитет. Чрез късо свръх налягане в тези ръкави частично се освобождава натрупания прах и пада в събирателния улей. За да се поддържа това съпротивление (разлика в налягането) на еднакво ниво е монтирано  диференциално реле за налягане на пречиствателното съоръжение. Ако диференциалното налягане се покачва над настроената стойност, се почиства една група филтърни ръкави. При недостигане на регулираното диференциално налягане не се извършва почистване. Прахът уловен от филтърните ръкави след освобождаването му пада върху гумено-транспортни ленти, транспортиращи обработената глина, смесва се с нея и се използва като суровина при формоване на керамичните изделия.

Съоръжението е въведено в експлоатация в края на 2007 г.

Направеното  контролно измерване през 2013 г. показва, че измерената емисия не надвишава определената в КР норма.

В края на 2008г.  са въведени в експлоатация :

- Водогреен котел за отопление на обслужващи сгради с топлинна мощност 0,31MW /Виадрус G 300/. Предназначен е за загряване на топлоносителя/вода/ в отоплителната система с помощта на топлинна енергия, която се получава от изгарянето на гориво природен газ. Същият представлява горивна инсталация с мощност под 50 MW, която не попада  в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. Ще се използва за отопление на обслужващи сгради през зимния сезон. Няма монтирано пречиствателно съоръжение.

- Водогрееен котел с топлинна мощност 0,126 MW към административна сграда /Виадрус G 300/. Предназначен е за загряване на топлоносителя /вода/ в отоплителната система с помощта на топлинна енергия, която се получава от изгарянето на гориво природен газ. Същият представлява горивна инсталация с мощност под 50 MW, която не попада  в обхвата на Приложени 4 на ЗООС. Ще се използва за отопление на административна сграда през зимния сезон. Няма монтирано пречиствателно съоръжение. Пуснат е в експлоатация в края на месец ноември 2008 г.

- През 2013 г. все още не е въведен в експлоатация Котел за технологична пара с мощност 1,05 MW. Предвижда се котела да работи с гориво природен газ. Не се предвижда  монтиране на пречиствателно съоръжение.

- Сушилня  за аксесоари с 4- ри камери, на всяка камера е монтирана газова горелка (общо 4 бр.) с топлинна мощност 500 KW едната. Използвано гориво е природен газ. Въведенa е в експлоатация  през 2008 г. Не е монтирано пречиствателно съоръжение.

Причини, поради което не са извършени измервания по всички  показатели, посочени в Таблица 9.6.1. от комплексно разрешително:

През 2013 г. са извършени собствени периодични измервания на вредни вещества в отпадъчните газове,  съгласно таблица 9.6.1. и таблица 9.6.2. от акредитирана лаборатория. От всичките 8 точкови източника на инсталацията са извършени измервания на работещите: Тунелна пещ No 2, Мелница за грубо смилане на глина и сушилня за аксесоари N1, 2, 3 и 4.

През  докладваната година от посочените в таблица- 9.2.1.1.;  9.2.1.2.; 9.2.1.3. източници са работили:

Тунелна пещ № 2 е работила  е 271 дни в годината /271 х 24 ч = 6 504 часа/.

Мелница за грубо и фино смилане на глина –  271 дни в годината  по 16 часа дневно /210 х 16 ч = 4 336 часа/.

В периодите от 01.01.2013 г. до 30.01.2013 г., от 08.03.2013 г. до 13.03.2013 г., от 10.05.2013 г. до 25.06.2013 г., от 12.10.2013 г. до 21.10.2013 г. и от 30.10.2013 г. до 31.10.2013 г. цялата производствена инсталация на “Керамична къща Стралджа” е била временно спряна.

- Резултати от прилагане на инструкциите за оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии и/или интензивно мирищещи вещества на площадката и предприети /планирани  коригиращи действия:

Производството на керемиди и капаци не предизвиква изпускането на неприятно миришещи вещества. Не са получавани оплаквания за миризми от граждани и институции.

- брой извършени проверки – 6 бр.

- брой установени несъответствия - няма

- причини за несъответствията – няма

- предприети/планирани коригиращи действия – през летния период се извършва ежедневно оросяване  на площадката.

- Резултати от изпълнение на мерки за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и емисиите на интензивно миришещи вещества, генерирани от дейността на площадката:

Прилага се инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините и предприемане на коригиращи действия.

При извършваното ежедневно оросяване на източната част на производствената  площадка не са констатирани наличия на неорганизирани емисии.

- Измерените/изчислените стойности на неорганизираните и общите емисии на летливи органични съединения  в случай на употреба на разтворители, в съответствие с Наредба 7/2003 г.:

Няма източници на летливи органични съединения, тъй като не се използват такива вещества на площадката.

- Резултати от оценка на съответствието на измерените/изчислените стойности на неорганизираните и общите емисии на летливи органични съединения с определените в разрешителното норми;

- брой измервания – няма

- брой установени несъответствия – няма

- причини за несъответствията – няма

- предприети/планирани коригиращи действия -  няма.

Няма източници на летливи органични съединения, тъй като не се използват такива вещества на площадката.

Стойностите на изчислените в съответствие с Условие 6.15 количества на замърсителите във въздуха за единица продукт, за всяко изпускано от инсталацията по Условие 2 вредно вещество, са както следва:

при изпуснат SO2 155.520 кг/г, количеството на този замърсител във въздуха за единица продукт е 0, 006 кг/ ед. продукт,

при изпуснат NO2 3 790.728 кг/г, количеството на този замърсител във въздуха за единица продукт е 0, 153 кг/ ед. продукт,

при изпуснат CO 21 873.264 кг/г, количеството на този замърсител във въздуха за единица продукт е 0, 882 кг/ ед. продукт,

при изпуснат ПРАХ 2 522.520 кг/г количеството на този замърсител във въздуха за единица продукт е 0, 102 кг/ ед. продукт,

при изпуснат общ орг. въглерод 1 645.872 кг/г, количеството на този замърсител във въздуха за единица продукт е 0, 066 кг/ ед. продукт.

Приложение – Таблица 2.Емисии в атмосферния въздух.

4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Източници на отпадъчни води са: охлаждащи води от формовъчни преси, битово-фекални води и дъждовни води от територията на площадката. През годината е спазена честотата на мониторинга  определен в КР  - 1 път на 3 месеца.

Докладвани са емисиите на следните замърсители в отпадъчната вода: активна реакция –рН, неразтворени вещества, нефтопродукти, БПК5, ХПК- Протокол от изпитване № 297, № 298, № 299/ 25.03.2013 г.; Протокол от изпитване № 579, № 580, № 581/ 24.06.2013 г. Протокол от изпитване № 866, № 867, № 868/ 24.09.2013 г.

През 2013 година няма установени несъответствия.

Причини, поради които не са извършвани всички периодични измервания на отпадни води през 2013 г.:

Извършени са необходимите измервания.

4.3.1. Емисии на вредни и опасни вещества в производствените отпадъчни води.

По условие 10.5.1. във връзка с условие 10.1.1.1.1. докладваме, че отпадъчните води от “Керамична къща Стралджа” се заустват в градски отводнителен канал /дере ІІ –ра категория/.

Прилага се инструкция за проверка на състоянието на канализационната мрежа за производствени, охлаждащи, битово-фекални отпадъчни води, дъждовни и дренажни води на площадка, оценка на загубите от течове и предприемане на коригиращи действия.

През 2013 година са правени ежемесечни проверки – 12 на брой от Гл. механик, резултатите от които са отразени в Дневник за течове и разливи.

4.3.2. Емисии на вредни и опасни вещества в битово-фекалните отпадъчни води:

- Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения – хоризонтален утаител –септична яма.

Извършва се мониторинг  на зауствания смесен поток битово-фекални и дъждовни води от Точка на пробовземане №1, съгласно Таблица 10.3.2.1. и Таблица 10.3.4.1. от Комплексно разрешително № 65.

- Брой емисионни измервания, брой установени несъответствия, причини за несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия.

- брой емисионни измервания – 4 бр.

- брой установени несъответствия – няма

- причини за несъответствията – няма

- предприети/планирани коригиращи действия – няма

- Резултати от прилагане на инструкцията за периодична проверка на състоянието  на канализационната система.

  - брой извършени проверки – 12 бр.

  - брой установени течове -    няма

  - предприети /планирани коригиращи действия – няма.

- Резултати от проверките на съответствие на стойностите на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива

  - брой извършени проверки – 4 бр.

  - брой установени течове -    няма

  - предприети /планирани коригиращи действия – няма.

Приложение – Таблица 3. Емисии в отпадъчни води/производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни/във водни обекти/канализация.

4.4.Управление на отпадъците.

4.4.1.Образуване на отпадъци.

Изготвен е годишния отчет за отпадъците за 2013 г., съгласно изискванията на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения.

“Керамична къща Стралджа” ЕООД образува производствени отпадъци – 7 броя, като от тях един отпадък с код и наименование 10 12 01 - отпадъчна смес преди термично обработване/технологичен сух брак/ се оползотворява на площадката. Технологичният сух отпадък се смесва със суровина глина, навлажнява се и се вкарва отново в производствения цикъл.

През 2013 г. е образуван и оползотворен 61 т отпадък с код 10 12 01.

През 2013 г.  не са образувани следните опасни отпадъци:

13 02 05* - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на мин. основа;

13 02 06* - Синтетични моторни и смазочни масла за зъбни предавки;

20 01 21* - Флуорисцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак;

16 06 01* – Оловни акумулаторни батерии;

През 2013 г. са образувани  следните неопасни отпадъци с кодове и наименования:

10 12 99 – Онечистена глина – 20.00 т/год.

10 12 08 – Отпадъчни керамични изделия – 40.00 т/год

20 03 01 – Смесени битови отпадъци– 5.10 т/ год

През годината не са образувани следните неопасни отпадъци:

16 11 06 – Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси;

12 01 01 – Стърготини, стружки и изрезки от други материали;

16 01 06 – Излезли от употреба превозни средства;

16 01 03 – Излезли от употреба гуми;

20 03 04 – Утайки от септични ями;

17 09 04 – Смесени отпадъци от строителството.

Докладваме  методите, които ще се прилагат за предварително третиране на следните отпадъци преди тяхното депониране.

1. Онечистена глина, код 10 12 99 - Основният състав на този отпадък са малки камъчета и корени, намиращи се суровината. Към него няма приложим метод за предварително третиране преди депониране и се събира и съхранява безопасно на площадка за временно съхранение.

2. Смесени битови отпадъци, код 20 03 01 - Въведено е  разделно събиране на  смесени битови отпадъци.

3. Смесени отпадъци от строителство и събаряне, код 17 09 04 - При генериране на такъв отпадък се предвижда  намаляване на обема чрез раздробяване и получаване на по-малки частици.

Във връзка с условие 11.9.3. докладваме, че през 2013 г. са провеждани  проверки за съответствие на количеството генерирани отпадъци след всяко попълване на данните в Отчетна книга за образуване или третирани отпадъци. При приключването на годината е направена съпоставка на генерираните и разрешени по КР количества отпадъци и съответствието е документирано с годишен протокол.

- Резултати от оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с определените в Комплексно разрешително количества:

Количествата образувани отпадъци през 2013 г. съответстват на определените в КР количества.

  - брой установени несъответствия – няма

  - причини за несъответствията – няма

  - предприети /планирани коригиращи действия - няма.

През докладваната година образуваните от дейността на фирмата количества отпадъци съответстват на определените в КР количества. В сравнение с 2012 г., през 2013 г. са генерирани по-малко количество  производствени отпадъци с код и наименование:

10 12 01 - отпадъчна смес преди термично обработване /технологичен сух брак/;

10 12 99 – онечистена глина;

10 12 08 – отпадъчни керамични изделия;

За разлика от  2012г. през 2013г. не са генерирани количества опасни отпадъци с код и наименование:

13 02 05 – нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа.

16 01 03 – излезли от употреба гуми.

16 06 01 – оловни акумулаторни батерии.

- Резултати от оценката на съответствието  на събирането и приемането на отпадъци с условията на КР, съгласно инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъци с условията на разрешителното.

- брой извършени проверки -  12 бр.

- брой установени несъответствия - няма.

- причини за несъответствията – няма.

- предприети/планирани коригиращи мерки  - няма.

Събирането на всички отпадъци, които се генерират от производствената дейност е съобразено с вида и състава им, така че да не се допусне образуване на опасни вещества или възникване на пожар.

- Резултати от оценката на съответствието на временното съхранение с изискванията  на настоящото разрешително.

  - брой извършени проверки – 12 бр.

  - брой установени несъответствия –  няма.

  - причини за несъответствията – няма.

  - предприети/планирани коригиращи действия – няма.

- Резултати от оценката на съответствието на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци с условията на разрешителното:

  - брой извършени проверки – 12 бр.

  - брой установени несъответствия – няма.

  - причини за несъответствията – няма.

  - предприети/планирани коригиращи действия – няма.

- Резултати от оценка на съответствието на измерените или изчислени годишни количества генерирани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното, условие 11.9.3.2:

  - брой и обект на проверка – 12 бр.

  - установени несъответствия  - няма.

  - причини за несъответствие  - няма.

  - предприети мерки – няма.

- Информация за количествата предадени  отпадъци за обезвреждане / оползотворяване:

През 2013 г. са предадени за депониране отпадъци с код и наименование :

  - 20 03 01– смесени битови отпадъци- 5,10 t, което количество е по- малко от генерираното през 2012 г. количество. .

Приложение – Таблица 4.Образуване на отпадъци.

Приложение – Таблица 5.Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

4.5. Шум.

Изпълнява се инструкция за наблюдение на показателите съгласно условие 12.2.2. от КР, оценка на съответствието, установяване причините за несъответствие и предприемане на коригиращи мерки.

През 2013 г. не са правени измервания на звуковите нива, тъй като съгласно 12.2.2. от КР наблюдението се извършва веднъж на две години, а през 2012г. такова е направено. При извършване на собствени периодични измервания през 2012г. не са констатирани несътветствия ниво на шума по-голямо от разрешеното в КР – 70 db(A).

- Жалби от живущи около площадката:

През докладваната година не са постъпили жалби от граждани. ”Керамична къща Стралджа” ЕООД се намира в индустриалната част  на града и е отдалечена от най-близко намиращата се  жилищна сграда.

Приложение: Таблица 6. Шумови емисии

4.6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.

4.6.1 Опазване на почвата от замърсяване

Изпълнява  се инструкция за периодична проверка за течове от тръбопроводи и оборудване разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете/Условие 13.1/;

Използването на природен газ в работата на инсталацията не предизвиква течове  и разливи, за разлика от котелното гориво, при зареждането на което съществува такава опасност.

- Резултатите от собствения мониторинг на почви:

  - Няма заложен мониторинг на почви в КР № 65/2005 г.

- Резултатите от оценката на съответствие на количеството на замърсителите в почвата и базовото състояние:

  - брой извършени анализи – няма

  - брой установени несъответствия – няма

  - причини за несъответствията  - няма

  - предприети/планирани коригиращи действия  - няма.

Резултатите от изпълнението на инструкциите се документират в Дневник. Осигурени са достатъчно сорбиращи  материали за почистване при евентуален разлив. С преустановяване употребата на котелно гориво в голяма степен е  намалена опасността от замърсяване на почвата.

Съществен факт е, че за производството на покривни керамични изделия не се използват опасни вещества. Съставът на микрофлората в почвите в града и прилежащите терени  не е повлиян от дейността на предприятието.

Производствената дейност на “Керамична къща Стралджа” ЕООД не е източник на преки емисии в почвата. Няма изисквания за собствен мониторинг, съгласно КР 65/2005.

По условие 13.9.3., във връзка с условие 13.1 докладваме, че през 2013 г. са извършени 12 бр. проверки от гл. енергетик и са документирани в Дневник  за течове и разливи.

Приложение: Таблица 7. Опазване на почви.

4.6.2. Опазване на подземните води.

Отпадъчни води от производствената дейност на “Керамична къща Стралджа“ ЕООД  не се отвеждат пряко в подземни водни обекти. Производствената дейност на фирмата не образува химически замърсени производствени отпадъчни води. За получаване на покривни керамични изделия не се използват опасни вещества. Твърдите производствени отпадъци както и суровината са неопасни, съдържащи основно  глина.

- Резултатите от собствения мониторинг на подземни води:

  - Няма заложен мониторинг на подземни води в КР № 65/2005 г.

- Резултатите от оценката на съответствие на количеството на замърсителите в подземни води:

  - брой извършени анализи – няма

  - брой установени несъответствия – няма

  - причини за несъответствията  - няма

  - предприети/планирани коригиращи действия  - няма.

Приложение: Таблица 8. Опазване на подземните води

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР.

Дейностите, залегнали за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително с краен срок – 31.12.2007 г. са изпълнени. Преминаването към използване на природен газ на съоръженията е удостоверена с протокол от изпълнението и въвеждането в експлоатация на съоръженията.

6.Прекратяване работата на инсталацията или части от нея.

Изготвен е подробен План за временно прекратяване на дейности на площадката или част от нея, инструкциите и отговорните лица за всяка от дейностите/ Условие 16.2., 16.3/

През 2013 г. временно е преустановявана дейността на части от инсталацията както следва:

Тунелна пещ No 1 – от 01.01.2013 до 31.12.2013;

Тунелна пещ No 2 – 01.01.2013 г. до 30.01.2013 г., от 08.03.2013 г. до 13.03.2013 г., от 10.05.2013 г. до 25.06.2013 г., от 12.10.2013 г. до 21.10.2013 г. и от 30.10.2013 г. до 31.10.2013 г.;

Генератор 1- от 01.01.2013 до 31.12.2013;

Генератор 2- от 01.01.2013 до 31.12.2013;

Мелница за грубо смилане на глина- 01.01.2013 г. до 30.01.2013 г., от 08.03.2013 г. до 13.03.2013 г., от 10.05.2013 г. до 25.06.2013 г., от 12.10.2013 г. до 21.10.2013 г. и от 30.10.2013 г. до 31.10.2013 г.

По време на престоя на съоръженията са извършвани дейности, съгласно План за временно прекратяване на дейността на площадката или части от нея, а именно:

-  Почистване на релсов път на пещни вагони;

-  Почистване и пренареждане на горелки от газовата инсталация;

- Почистване на складови помещения за временно съхранение на отпадъците на територията на площадката.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения.

През 2013 г. не е имало инцидент, който да е  причинил замърсяване на околната среда.

7.1. Аварии

Докладваме, че през 2013 г. на производствената площадка не е имало аварии.

Приложение: Таблица 9.

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР.

Докладваме, че през 2013 г. не са постъпили оплаквания от живущи около площадката, тъй като тя се намира извън територията на населеното място .

Не са установени несъответствия, които да налагат предприемане на коригиращи действия.

Приложение: Таблица 10.

8.Подписване на годишния доклад.

Декларация за достоверност на годишния доклад за 2013 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно  разрешително № 65/2005 г. на”Керамична къща Стралджа” ЕООД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на  ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис ………………..                                                                    Дата: 28.03.2014 г.

Име на подписващия : инж. Йордан Тенев

Длъжност в организацията: Управител

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ТАБЛИЦИ

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR  /гориво природен газ/

/ За периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г./

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух /колона 1а/ | във води /колона 1b/ | в почва /колона 1c/ |  |  |
|  |  |  | kg/год. | kg/год. | kg/год. |  |  |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (СО) | (21 873) M+C | - | - | - | - |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (СО2) | - | - | - | - | - |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | (3 790.7) M+С | - | - | - | - |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | (155.5) M+С | - | - | - | - |
| 80# |  | Хлор и неорганични съединения /HCI/ | - | - | - | - | - |
| 84# |  | Флуор и неорганични съединения /HF/ | - | - | - | - | - |
| 76# |  | Общ органичен въглерод(ТОС) (като общ С или ХПК/3) |  | (12.289) | - | - | - |

Изчислен прах общо за площадката за 2013 г.  –  2 522.52 кг/година.

Таблица 2.Емисии в атмосферния въздух

Тунелна пещ 1 / КР № 65, определени параметри на гориво природен газ /

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Общ въглерод | mg/Nm3 | 20 | - | - | 1 път в годината | - |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | - | - | 1 път в годината | - |
| NO2 | mg/Nm3 | 250 | - | - | 1 път в годината | - |
| прах | mg/Nm3 | 40 | - | - | 1 път в годината | - |

Забележка: През 2013 г. ТП № 1 не е работила.

Тунелна пещ 2  / Извършени собствени измервания на гориво природен газ/

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Общ въглерод | mg/Nm3 | 20 | - | 0.158 | 1 път в годината | Да |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | - | 0.000 | 1 път в годината | Да |
| NO2 | mg/Nm3 | 250 | - | 0.277 | 1 път в годината | Да |
| прах | mg/Nm3 | 40 | - | 0.273 | 1 път в годината | Да |

Забележка: Данните са взети от Протокол за извършени собствени измервания от „РЕГИОНАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ – СТАРА ЗАГОРА” КЪМ МОСВ.

Генератор за топъл въздух  №1 / КР № 65/2005 г., определени параметри за гориво природен газ/

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NO2 | mg/Nm3 | 100 | - | 0.10 | Веднъж на 2 години | Да |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0.03 | Веднъж на 2 години | Да |
| CO | mg/Nm3 | 250 | - | 0.04 | Веднъж на 2 години | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 80;40 | - | 0.00 | Веднъж на 2 години | Да |
| Органични вещества, определени като общ въглерод | mg/Nm3 | 20 | - | 0.00 | Веднъж на 2 години | Да |

Генератор за топъл въздух  №2 / КР № 65/2005 г., определени параметри за гориво природен газ

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NO2 | mg/Nm3 | 100 | - | 0.12 | Веднъж на 2 години | Да |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0.00 | Веднъж на 2 години | Да |
| CO | mg/Nm3 | 250 | - | 0.04 | Веднъж на 2 години | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 80;40 | - | 0.00 | Веднъж на 2 години | Да |
| Органични вещества, определени като общ въглерод | mg/Nm3 | 20 | - | 0.00 | Веднъж на 2 години | Да |

Забележка: През 2013 г. Генератор № 1 и 2 са били временно спрени от действие, за сушилния процес е използван топъл въздух от пещта. Данните са взети от Протокол от 2012г. за извършени собствени измервания от „РЕГИОНАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ – БУРГАС” КЪМ МОСВ.

Мелница за грубо смилане на глина.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 40 | - | 0.093 | 1 път годишно | Да |

Сушилня 1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NO2 | mg/Nm3 | 100 | - | 0.227 | 1 път в годината | Да |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0.000 | 1 път в годината | Да |
| CO | mg/Nm3 | 250 | - | 0.569 | 1 път в годината | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 80;40 | - | 0.035 | 1 път в годината | Да |
| Органични вещества, определени като общ въглерод | mg/Nm3 | 20 | - | 0.071 | 1 път в годината | Да |

Сушилня 2

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NO2 | mg/Nm3 | 100 | - | 0.260 | 1 път в годината | Да |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0.000 | 1 път в годината | Да |
| CO | mg/Nm3 | 250 | - | 0.524 | 1 път в годината | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 80;40 | - | 0.044 | 1 път в годината | Да |
| Органични вещества, определени като общ въглерод | mg/Nm3 | 20 | - | 0.098 | 1 път в годината | Да |

Сушилня 3

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NO2 | mg/Nm3 | 100 | - | 0.285 | 1 път в годината | Да |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0.081 | 1 път в годината | Да |
| CO | mg/Nm3 | 250 | - | 0.519 | 1 път в годината | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 80;40 | - | 0.046 | 1 път в годината | Да |
| Органични вещества, определени като общ въглерод | mg/Nm3 | 20 | - | 0.053 | 1 път в годината | Да |

Сушилня 4

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NO2 | mg/Nm3 | 100 | - | 0.264 | 1 път в годината | Да |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0.000 | 1 път в годината | Да |
| CO | mg/Nm3 | 250 | - | 0.546 | 1 път в годината | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 80;40 | - | 0.054 | 1 път в годината | Да |
| Органични вещества, определени като общ въглерод | mg/Nm3 | 20 | - | 0.100 | 1 път в годината | Да |

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води /производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни във водни обекти/ канализация.

ТП № 2

/производствени отпадъчни води, измиване на външна бетонова площадка на открит склад готова продукция, охлаждащи води от формовъчни преси/

30.04.2013 г.

| Параметри | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емисии,докладвани в Таблица 1 | - | - | - | - | - |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год. | 30.82 m3/d 11 250 m3/у | - | 1 път годишно | Да |
| Активна реакция- рН | mg/dm3 | 6-8.5 | 7.82 | 1 път на 3 месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 mg/dm3 | 25.3 | 1 път на 3 месеца | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | - | - | 1 път на 3 месеца | Да |
| ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | - | - | 1 път на 3 месеца | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0.3 mg/dm3 | 0.18 | 1 път на 3 месеца | Да |

Забележка: Изследвания на БПК5 и ХПК на ТЗ №2 не се извършват, тъй като в КР няма въведени индивидуални емисионни ограничения по тези показатели.

30.06.2013 г.

| Параметри | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емисии,докладвани в Таблица 1 | - | - | - | - | - |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год. | 30.82 m3/d 11 250 m3/у | - | 1 път годишно | Да |
| Активна реакция- рН | mg/dm3 | 6-8.5 | 7.75 | 1 път на 3 месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 mg/dm3 | 23.4 | 1 път на 3 месеца | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | - | - | 1 път на 3 месеца | Да |
| ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | - | - | 1 път на 3 месеца | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0.3 mg/dm3 | 0.16 | 1 път на 3 месеца | Да |

Забележка: Изследвания на БПК5 и ХПК на ТЗ №2 не се извършват, тъй като в КР няма въведени индивидуални емисионни ограничения по тези показатели

10.10.2013 г.

| Параметри | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емисии,докладвани в Таблица 1 | - | - | - | - | - |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год. | 30.82 m3/d 11 250 m3/у | - | 1 път годишно | Да |
| Активна реакция- рН | mg/dm3 | 6-8.5 | 6.69 | 1 път на 3 месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 mg/dm3 | 7.2 | 1 път на 3 месеца | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | - | - | 1 път на 3 месеца | Да |
| ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | - | - | 1 път на 3 месеца | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0.3 mg/dm3 | 0.09 | 1 път на 3 месеца | Да |

Забележка: През месец Септември в ТП №2 няма изтичане на отпадна вода

04.12.2013 г.

| Параметри | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емисии,докладвани в Таблица 1 | - | - | - | - | - |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год. | 30.82 m3/d 11 250 m3/у | - | 1 път годишно | Да |
| Активна реакция- рН | mg/dm3 | 6-8.5 | 6.71 | 1 път на 3 месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 mg/dm3 | 6.4 | 1 път на 3 месеца | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | - | - | 1 път на 3 месеца | Да |
| ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | - | - | 1 път на 3 месеца | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0.3 mg/dm3 | 0.1 | 1 път на 3 месеца | Да |

Забележка: Изследвания на БПК5 и ХПК на ТЗ №2 не се извършват, тъй като в КР няма въведени индивидуални емисионни ограничения по тези показатели.

ТП № 3

/производствени отпадъчни води от измиване на южен край на производствената площадка, дренажни води и дъждовни води от източната и южната част на производствената площадка/

30.04.2013 г.

| Параметри | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емисии,докладвани в Таблица 1 | - | - | - | - | - |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год. | 20,02 m3/d 7310 m3/y | - | 1 път годишно | Да |
| Активна реакция- рН | mg/dm3 | 6-8.5 | 7.88 | 1 път на 3 месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 mg/dm3 | 24.2 | 1 път на 3 месеца | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | - | - | 1 път на 3 месеца | Да |
| ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | - | - | 1 път на 3 месеца | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0.3 mg/dm3 | 0.14 | 1 път на 3 месеца | Да |

Забележка: Изследвания на БПК5 и ХПК на ТЗ №3 не се извършват, тъй като в КР няма въведени индивидуални емисионни ограничения по тези показатели.

30.06.2013 г.

| Параметри | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емисии,докладвани в Таблица 1 | - | - | - | - | - |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год. | 20,02 m3/d 7310 m3/y | - | 1 път годишно | Да |
| Активна реакция- рН | mg/dm3 | 6-8.5 | 7.89 | 1 път на 3 месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 mg/dm3 | 21.5 | 1 път на 3 месеца | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | - | - | 1 път на 3 месеца | Да |
| ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | - | - | 1 път на 3 месеца | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0.3 mg/dm3 | 0.17 | 1 път на 3 месеца | Да |

Забележка: Изследвания на БПК5 и ХПК на ТЗ №3 не се извършват, тъй като в КР няма въведени индивидуални емисионни ограничения по тези показатели.

10.10.2013 г.

| Параметри | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емисии,докладвани в Таблица 1 | - | - | - | - | - |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год. | 20,02 m3/d 7310 m3/y | - | 1 път годишно | Да |
| Активна реакция- рН | mg/dm3 | 6-8.5 | 6.62 | 1 път на 3 месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 mg/dm3 | 8.3 | 1 път на 3 месеца | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | - | - | 1 път на 3 месеца | Да |
| ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | - | - | 1 път на 3 месеца | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0.3 mg/dm3 | 0.11 | 1 път на 3 месеца | Да |

Забележка: Изследвания на БПК5 и ХПК на ТЗ №3 не се извършват, тъй като в КР няма въведени индивидуални емисионни ограничения по тези показатели.

04.12.2013 г.

| Параметри | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емисии,докладвани в Таблица 1 | - | - | - | - | - |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год. | 20,02 m3/d 7310 m3/y | 4,6215 m3/ден 0,1926 m3/час 1686,84 m3/год. | 1 път годишно | Да |
| Активна реакция- рН | mg/dm3 | 6-8.5 | 6.59 | 1 път на 3 месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 mg/dm3 | 6.7 | 1 път на 3 месеца | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | - | - | 1 път на 3 месеца | Да |
| ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | - | - | 1 път на 3 месеца | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0.3 mg/dm3 | 0,08 | 1 път на 3 месеца | Да |

Забележка: Изследвания на БПК5 и ХПК на ТЗ №3 не се извършват, тъй като в КР няма въведени индивидуални емисионни ограничения по тези показатели.

ТП №1. Емисии на вредни и опасни вещества от битово-фекалните отпадъчни води.

/битово-фекални отпадъчни води; битово-фекални води от Административна и битова сгради и дъждовни води от северната външна част на площадката/.

30.04.2013 г.

| Параметри | Единица | Индивидуално емисионно ограничение /ИЕО/ | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емисии,докладвани в Таблица 1 | mg/dm3 | 100 | 9 | 1 път на 3 месеца | Да |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год. | 24,88 m3/ден 8723 m3/год | - | 1 път годишно | Да |
| Активна реакция- рН | mg/dm3 | 6.5-8.5 | 7.78 | 1 път на 3 месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 mg/dm3 | 27.4 | 1 път на 3 месеца | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 15 mg/dm3 | 7 | 1 път на 3 месеца | Да |
| ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | 70mg/dm3 | 20 | 1 път на 3 месеца | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0.3mg/dm3 | 0.12 | 1 път на 3 месеца | Да |

30.06.2013 г.

| Параметри | Единица | Индивидуално емисионно ограничение /ИЕО/ | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емисии,докладвани в Таблица 1 | mg/dm3 | 100 | 7 | 1 път на 3 месеца | Да |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год. | 24,88 m3/ден 8723 m3/год | - | 1 път годишно | Да |
| Активна реакция- рН | mg/dm3 | 6.5-8.5 | 7.80 | 1 път на 3 месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 mg/dm3 | 26.1 | 1 път на 3 месеца | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 15 mg/dm3 | 8 | 1 път на 3 месеца | Да |
| ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | 70mg/dm3 | 21 | 1 път на 3 месеца | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0.3mg/dm3 | 0.14 | 1 път на 3 месеца | Да |

10.10.2013 г.

| Параметри | Единица | Индивидуално емисионно ограничение /ИЕО/ | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емисии,докладвани в Таблица 1 | mg/dm3 | 100 | 8 | 1 път на 3 месеца | Да |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год. | 24,88 m3/ден 8723 m3/год | - | 1 път годишно | Да |
| Активна реакция- рН | mg/dm3 | 6.5-8.5 | 6.75 | 1 път на 3 месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 mg/dm3 | 9.2 | 1 път на 3 месеца | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 15 mg/dm3 | 6 | 1 път на 3 месеца | Да |
| ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | 70 mg/dm3 | 20 | 1 път на 3 месеца | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0.3 mg/dm3 | 0.10 | 1 път на 3 месеца | Да |

04.12.2013 г.

| Параметри | Единица | Индивидуално емисионно ограничение /ИЕО/ | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емисии,докладвани в Таблица 1 | mg/dm3 | 100 | 7 | 1 път на 3 месеца | да |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год. | 24,88 m3/ден 8723 m3/год | 5,5425 m3/ден 0,2309 m3/час 2023,018 m3/год. | 1 път годишно | Да |
| Активна реакция- рН | mg/dm3 | 6.5-8.5 | 6.63 | 1 път на 3 месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 mg/dm3 | 7.0 | 1 път на 3 месеца | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 15 mg/dm3 | 7 | 1 път на 3 месеца | Да |
| ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | 70mg/dm3 | 22 | 1 път на 3 месеца | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0.3mg/dm3 | 0.09 | 1 път на 3 месеца | Да |

Общ органичен въглерод(ТОС)(като общ С или ХПК/3)

Пресметнат е като 30% от ХПК( по НТД). Взети са средната стойност на показателя и годишното количество заустена вода.

(20 + 21 + 20 + 20)/4=20.25 х 30%= 6.075 mg/dm3

6.075 х 1000/1000000 = 0,006075 kg/m3

0,006075 kg/m3 х  2023,018 m3/y = 12.2898344 kg/y.

Таблица 4. Образуване на отпадъци.

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение наплощадката | Транспортиран е-собствен транспорт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Колич. опред. с КР | Реално измерено | Колич. опред. с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Онечистена глина | 10 12 99 | 2 400 | 20.00 т/год | 0,0002 | 0,001 | Площадка за временно съхр. на произв.отп. | - | Да |
| Технологичен сух брак | 10 12 01 | 4 500 | 61 т/год | 0,04156 | 0,0031 | Площадка за временно съхр. на произв.отп | - | Дa |
| Отпадъчни керамични изделия | 10 12 08 | 3 879 | 40 т/год | 0,0277 | 0,002 | Площадка за временно съхр. на произв.отп | - | Да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси | 16 11 06 | 40.25 | 0 | 0.0002875 | 0 | не | - | Да |
| Стърготини,стружки и изрезки от други материали | 12 01 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | не | - | Да |
| Излезли от употреба превозни средства | 16 01 06 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | не | - | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | не | - | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 14 | 5.10 | 0 | 0 | не | - | Да |
| Утайки от септични ями | 20 03 04 | 4 | 0 | 0 | 0 | не | - | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на мин.основа | 13 02 05* | 16.47 | 0 | 0.8235 | 0 | Площадка за врем.отраб. мот. масла | - | Да |
| Синтетични моторни и смазочни масла за зъбни предавки | 13 02 06* | 16.47 | 0 | 0.8235 | 0 | не | - | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0.06 | 0 | 0 | 0 | Площадка за временно съхр. на амортиз. акумолат. | - | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак | 20 01 21* | 0.03 | 0 | 0 | 0 | Площадка за временно съхр. на негодни освет. тела | - | Да |
| Смесени отпадъци от строителството | 17 09 04 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | не | - | Да |

Таблица 4.1. Сравнение по години

| Отпадък | Код | Кол. опред. С КР | Количество на 1-ца продукт КР | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2010 г. | 2009 г. | 2013 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2010 г. | 2009 г. |
| Онечистена глина | 10 12 99 | 308 | 0,0002 | 20.0 | 7.0 | 7,21 | 7,5 | 9.2 | 0,001 | 0,00028 | 0,0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| Технологичен сух брак | 10 12 01 | 8 410 | 0,04156 | 61 | 130 | 185 | 280 | 183 | 0.0031 | 0,0052 | 0,0086 | 0,0086 | 0.0054 |
| Отпадъчни керамични изделия | 10 12 08 | 3 879 | 0,0277 | 40 | 420 | 515.20 | 800 | 414 | 0.002 | 0.0168 | 0,024 | 0,024 | 0.0123 |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси | 16 11 06 | 40.25 | 0,0002875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стърготини,стружки и изрезки от други материали | 12 01 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Излезли от употреба превозни средства | 16 01 06 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0.25 | 0 | 0 | 0. 100 | 0. 100 | 0.156 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 14 | 0 | 5.1 | 7 | 9.6 | 0 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утайки от септични ями | 20 03 04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на мин.основа | 13 02 05 | 16.47 | 0,8235 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.0.36 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0.000001 | 0,000001 |
| Синтетични моторни и смазочни масла за зъбни предавки | 13 02 06 | 16.47 | 0,8235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газьол,котелно и дизелово гориво | 13 07 01 | 0.15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01 | 3 бр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак | 20 01 21 | 30 бр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Смесени отпадъци от строителството | 17 09 04 | 15 т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Онечистена глина | 10 12 99 | не | не | не | да |
| Технологичен сух брак | 10 12 01 | да /оползотворени в произв. за дейн./ | не | не | да |
| Отпадъчни керамични изделия | 10 12 08 | да /оползотворени в произв. за дейн./ | не | не | да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси | 16 11 06 | не | не | Няма генерирани | да |
| Стърготини,стружки и изрезки от други материали | 12 01 01 | не | не | Няма генерирани | да |
| Излезли от употреба превозни средства | 16 01 06 | не | не | Няма генерирани | да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | не | не | Няма генерирани | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | не | не | БКС ”Христо Нанев”ООД | да |
| Утайки от септични ями | 20 03 04 | не | не | Няма генерирани | да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на мин.основа | 13 02 05 | не | не | Няма генерирани | да |
| Синтетични моторни и смазочни масла за зъбни предавки | 13 02 06 | не | не | Няма генерирани | да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01 | не | не | Няма генерирани | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак | 20 01 21 | не | не | Няма генерирани | да |
| Смесени отпадъци от строителството | 17 09 04 | не | не | Няма генерирани | да |

Таблица 6. Шумови емисии

Шумови емисии - нощ /00:00 ÷04:00 h/

| Метод на измерване | Резултат от изпитването | Измерено през деня/нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Забележка: Не са извършвани измервания в нощни часове, поради това, инсталацията не е работила в този диапазон от време през 2012 година.

Шумови емисии – ден /13:00 ÷ 19:00 h/

| Място на измерване | Ниво на звуково налягане в децибели | Измерено през деня/нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Забележка: През 2013г. не са извършвани измервания на звуковите нива, тъй като съгласно 12.2.2. от КР наблюдението се извършва веднъж на две години, а през 2012г. такова е направено /видно от приложения към годишния доклад за 2012г. Протокол за изпитване № 03-1045/ 20.11.2012 г./.

Таблица 7. Опазване на почви.

| Показател | Концентрация в почвите /базово състояние/,съгл. КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Забележка: В комплексното разрешително няма поставени условия за извършване на собствен мониторинг на почви.

Таблица 8. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води,съгласно КР. | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Забележка: В Комплексното разрешително няма поставени условия за  извършване на собствен мониторинг на подземните води на площадката.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на Инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Таблица 10. Оплаквания или възражения,свързани с дейността на инсталациите,за която е предоставено КР.

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |