| ГДОС | ГДОС Годишен доклад по околна среда за изпълнение дейностите по комплексно разрешително № 67/2005 на Идеал Стандарт България АД Утвърдил: Изпълнителен директор /E. Цанева/ |
| --- | --- |

Съдържание

Изготвяне на годишен доклад за изпълнение на дейностите

Въведение

- Увод

  - Наименование на инсталацията/ите, за който е издадено комплексно разрешително (КР);

  - Адрес по местонахождение на инсталацията/ите;

  - Регистрационен номер на КР;

  - Дата на подписване на КР;

  - Дата на влизане в сила на КР

  - Оператора на инсталацияра/ите , като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното;

  - Адрес тел. Номер, факс, e-mail  на собственика/ оператора;

  - Лице за контакти;

  - Адрес тел. Номер, факс, e-mail  на лицето за контакти;

  - Кратко описание на всяка от дейностите/ процесите, извършвани в инсталацията/ инсталациите;

  - Производствен капацитет на инсталацията/ инсталациите;

Посочва се определения в Условие 4 на КР капацитет на инсталациите. Посочва се годишното количество произведена продукция за всяка инсталациите, за които в Условие 4 е определен максимален капацитет.

  - Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околна среда;

  - РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/ инсталациите;

  - Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията / инсталациите;

- Система за управление на околна среда

  - Структура и отговорности

  - Обучение

  - Обмен на информация

  - Документиране

  - Управление на документи

  - Оперативно управление

  - Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

  - Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

  - Записи

  - Докладване

  - Актуализация на СУОС

- Използвани ресурси

  - Използване на вода

  - Използване на енергия

  - Използване на суровини, спомагателни материали и горива

  - Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

- Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

  - Доклад по Европейския регистър на емисии на вредни вещества (EPEBB) и PRTR

  - Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

  - Емисии на вредни вещества в отпадъчните води

  - Управление на отпадъците

  - Шум

  - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

- Доклад по инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

- Прекратяване работата на инсталации или части от тях

- Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

  - Аварии

  - Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

- Подписване на годишния доклад

- Декларация

- Приложения – Таблици 1-15

Приложения

1. Таблици

Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR

Таблица 2. Емисии във въздуха

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води ( производствени, охлаждащи, битово- фекални и/или дъждовни) във водни обекти/ канализация

Таблица 4. Образуване на отпадъци

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Таблица 6. Шумови емисии

Таблица 7. Опазване на подземни води

Таблица 8. Опазване на почви

Таблица 9. Аварийни ситуации

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР.

2.Документи

1. Организационна структура

Приложение 1 – Организационна структура

Приложение 2 – Програма за обучение за 2006г. - IS ТД 06_03-02/01/00

Приложение 3 – Оценка на аспектите на околна среда. за 2006г

Приложение 4 – График за собствен мониторинг за 2006г

Приложение 5  - Резултати от собствен мониторинг за 2006г.

Приложение 6 – Писмо  и платежен документ до Басейнова дирекция за изпълнение на условие 10.7.

Приложение 7 – решение на РИОСВ – Велико Търново – утвърждава „Фирмена програма за управление на отпадъци”

Приложение 8 – Оценка на аспектите на околна среда при извънредни ситуации.

Приложение 9 – Писмо за предаване на годишни отчети по отпадъци за 2006г.

Приложение 10 – Резултати от проведено практическо учение по евакуация на личния състав.

Приложение 11 – Отчет Програмата по околна среда за 2006г.

Приложение 12 – Протокол от заседание на КОС №15.

Приложение 13 – Списък на аспектите на околна среда.

Приложение 14 – Регистър на несъответствията

1 Увод

### 1.1. Наименование на инсталацията/ите, за който е издадено комплексно разрешително (КР);

"ИДЕАЛ СТАНДАРТ БЪЛГАРИЯ" АД

### 1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията/ите;

"ИДЕАЛ СТАНДАРТ БЪЛГАРИЯ" АД

България

5400 гр. Севлиево

Област Габровска

ул."Бял бряг" №1

### 1.3. Регистрационен номер на КР;

Комплексно разрешително  № 67/2005 г.

Инсталация за производство на керамични продукти – санитарен фаянс (3.5. от Приложение 4 от Закона за опазване на околната среда)

### 1.4. Дата на подписване на КР;

Дата на подписване на КР № 67/ 2005 е 27 Декември 2005г.

### 1.5. Дата на влизане в сила на КР:

Дата на влизане в сила на КР №67/2005 е 27 Януари 2006г.

### 1.6. Оператора на инсталацияра/ите , като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното;

"ИДЕАЛ СТАНДАРТ БЪЛГАРИЯ" АД

България

5400 гр. Севлиево

Област Габровска

ул."Бял бряг" №1

Изпълнителен директор: Елица Йорданова Цанева

### 1.7. Адрес тел. Номер, факс, e-mail  на собственика/ оператора;

"ИДЕАЛ СТАНДАРТ БЪЛГАРИЯ" АД

България

5400 гр. Севлиево

Област Габровска

ул."Бял бряг" №1

Изпълнителен директор: Елица Йорданова Цанева

тел. (0675) 30510, 30511, 30512

факс: (0675) 30901, 30902, 30903

e-mail: IdealBG@aseur.com

### 1.8. Лице за контакти;

"ИДЕАЛ СТАНДАРТ БЪЛГАРИЯ" АД

5400 гр. Севлиево

Област Габровска

ул."Бял бряг" №1

БУЛСТАТ: 107017737

Лице за контакти:  Даниел Георгиев Копчев / Искра Тотева Маджарска

тел. (0675) 30510, 30511, 30512, 30572

факс: (0675) 30901, 30902, 30903

e-mail: GeorgievDK@aseur.com / Madjarskai@aseur.com

### 1.9. Адрес тел. Номер, факс, e-mail  на лицето за контакти;

"ИДЕАЛ СТАНДАРТ БЪЛГАРИЯ" АД

5400 гр. Севлиево

Област Габровска

ул."Бял бряг" №1

Лице за контакти:  Даниел Георгиев Копчев / Искра Тотева Маджарска

тел. (0675) 30510, 30511, 30512, 30572

факс: (0675) 30901, 30902, 30903

e-mail: GeorgievDK@aseur.com / Madjarskai@aseur.com

### 1.10. Кратко описание на всяка от дейностите/ процесите, извършвани в инсталацията/ инсталациите;

"ИДЕАЛ СТАНДАРТ БЪЛГАРИЯ" АД е предприятие, специализирано в производството на санитарен фаянс, и е най-голямото по рода си в Европа. Заводът е разположен в землището на гр. Севлиево в местността “Балабаница”, на терен между главния път София – Варна и река Росица. Началото на строежа е било през декември 1996 г. и завода е завършен през декември 1997 г.

Застроената площ на завода е 64 700 m2, а общо заетата площ е 97 000 m2.

Заводът използва изцяло природни суровини за изработка на готовите изделия, които са различни видове: умивалници, тоалетни казанчета, тоалетни чинии, бидета, пиедестали, поддушови корита. Изделията се отливат от специална смес (глина и минерали), покриват се с глазура и се изпичат в пещи при висока температура. За производството се използват основно следните материали:

пластични глини;

каолин;

фелдшпат;

силициев пясък;

гипс;

материали за глазурата и др.

### 1.11 Производствен капацитет на инсталацията/ инсталациите;

### Посочва се определения в Условие 4 на КР капацитет на инсталациите. Посочва се годишното количество произведена продукция за всяка инсталациите, за които в Условие 4 е определен максимален капацитет.

Максимален капацитет на:

## Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС

| Инсталации | Позиция на дейността, приложение № 4, ЗООС | Капацитет | Произведена продукция за 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Инсталация за производство на керамични продукти – санитарен фаянс: | 3.5 | 54 040 t/y изпечени изделия | 41 186 t/y изпечени изделия |
| Тунелни пещи VC (3 бр.) |  | 23 998 t/y; 39.55 кг/м3 | 18304 t/y; |
| Тунелна пещ FFC (1 бр.) |  | 13 296 t/y; 55.53 кг/м3 | 10115 t/y; |
| Шатълна пещ VC-RF (1 бр.) |  | 1 506 t/y; 141.84 кг/м3 | 1147 t/y; |
| Шатълна пещ FFC -RF (1 бр.) |  | 1 555 t/y; 102.02 кг/м3 | 1185 t/y; |
| Тунелна пещ VC (1 бр.) |  | 7 156 t/y; 38.91 кг/м3 | 5455 t/y; |
| Тунелна пещ VC-RF (1 бр.) |  | 6 529 t/y; 40.75 кг/м3 | 4980 t/y; |

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС

- Промишлено и битово бойлерно отделение.

| Промишлено бойлерно помещение |
| --- |
| Котел 1 | 1,163 MW |
| Котел 2 | 1,163 MW |
| Битово бойлерно помещение |
| Котел 1 | 0,250 MW |
| Котел 2 | 0,350 MW |

### 1.12. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околна среда;

Организационна структура на Идеал Стандарт България АД е основополагащ документ на ИСУ. Организационната структура се представя във вид на органиграма и отразява йерархията в дружеството и нивата на подчиненост.

Организационната структура се определя от Изпълнителния Директор и е неразделна част от Наръчника по управление.

Изменения в структурата се осъществяват чрез обосновано предложение, което може да бъде представено от всеки Ръководител на структурна единица. Предложението за изменение се обсъжда и приема/отхвърля на заседание на Съвета по управление и се утвърждава от Изпълнителния Директор.

Изменения в организационната структура са основание за изменение на документацията на ИСУ.

Последна актуализация от : 01.01.2007г.

Приложение 1 – Организационна структура

### 1.13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/ инсталациите;

Адрес на РИОСВ - Велико Търново:
гр. Велико Търново 5002
ул. "Никола Габровски" № 68
Телефони:
Директор - 062/ 620-351
Зам. директор - 062/ 646-827
Зелен телефон - 062/ 620-358

Факс: 062/ 623-784
Е-mail: riosvt-vt@riosvt.org
Страница в Интернет: www.riosvt.org
Адрес на Регионална лаборатория - Велико Търново към ИАОС – гр. София:
гр. Велико Търново 5002
ул. "Никола Габровски" № 68
Телефон: 062/ 601-737
Факс: 062/ 601-738

### 1.14 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията / инсталациите;

Адресът на съответната басейнова дирекция е:

Басейнова дирекция "Дунавски район"

гр. Плевен, ул."Васил Левски" №1, ет.16

тел.064/803 279

факс 064/8030 342

e-mail: bd_dr_pl@yahoo.com

Водно бюро – Велико Търново

гр. Велико Търново

ул. „Пейо Яворов” № 30, ет. 2 п.к. 56

тел/факс: +359 62 601408

2.Система за управление на околна среда

  - Структура и отговорности

Отговорности и пълномощия

Висшето ръководство на Идеал Стандарт България АД включва:

- Изпълнителен Директор;

- Производствен директор;

- Директор Човешки Ресурси;

- Финансов Директор;

- Пълномощник на Ръководството.

Отговорностите и пълномощията на Длъжностните лица в Организацията се определят от Висшето ръководство.

Те са описани в:

- Организационната структура, показана в Приложение С “Организационна структура” на Глава 9.1 “Информационни приложения” от настоящия Наръчник;

- Правилника за вътрешния трудов ред;

- Длъжностните характеристики;

- Наръчника и Процедурите по управление – в алгоритмите на процесите и матриците на отговорностите;

- Техническите инструкции и Работните указания

- Приложение Е “Отговорници за процеси” от Глава 9.1 “Информационни приложения”.

Изменения в организационната структура се осъществяват:

- По предложение на Ръководител структурна единица;

- По решение на Висшето ръководство; и/или

- При промяна в технологията на производствените процеси;

- При изменения в законодателството, касаещи дейността на дружеството.

Ако промяната се извършва по предложение на Ръководител структурна единица, то същия писмено обосновава своето предложение пред Директор Човешки ресурси. Въз основа на такова предложение на работна среща на Висшето ръководство се взема решение за приемане или отхвърляне на предложението.

Ако предложението бъде прието, на същата работна среща на Висшето ръководство се определя отговорник за осъществяване на изменението и датата на влизане в сила на новата организационна структура, като се отчете необходимото технологично време за извършване на изменения в документите на ИСУ.

Единствена валидна организационна структура е тази, посочена в Приложение С “Организационна структура” на настоящия наръчник, с подпис на Изпълнителния Директор,  фирмен печат и дата на утвърждаване и влизане в сила.

Служителите се запознават с:

- Длъжностните характеристики, регламентиращи тяхната дейност;

- Правилника за вътрешния трудов ред;

- Интегрираната Система за управление на Идеал Стандарт България АД.

Всеки служител се подписва в своята Длъжностната характеристика под следния текст:

“ПОЛУЧИХ ДЛЪЖНОСТНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА И СЛЕД ПЪЛНО ЗАПОЗНАВАНЕ С НЕЯ, С ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД И С ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИДЕАЛ СТАНДАРТ БЪЛГАРИЯ АД, ПРИЕМАМ ДА ИЗПЪЛНЯВАМ ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА, КОЯТО ЗАЕМАМ.

ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНИЯ СИ АНГАЖИМЕНТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ЕФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ИСУ”,

Съгласно длъжностните характеристики е определено кои и какви задължения има по отношение на околна среда.

- Пълномощник на ИСУ – Денислав Метев

- Зам. Пълномощник по ISO 14001– Даниел Копчев

- Система по околна среда КР №67/2005 – Даниел Копчев

- р-л КОС (Комитет по околна среда) - Даниел Копчев

- р-л отдел “Безопасност на труда и околна среда” - Даниел Копчев

- експерт “Здраве безопасност при работа, околна среда” – Искра Маджарска

  - Обучение

Тази Инструкция Обучение на персонала IS ТИ 06_03 е за управление на интегрираната система регламентира общия механизъм, реда, отговорностите и пълномощията за провеждане обучението на служителите на Компанията, с което да се осигури безопасната им и ефективна работа, повишаване на производителността и качеството на труда и да развие потенциала им. Тази инструкция е в съответствие с Мисията и Ценностите на Компанията.

Инструкцията  е оперативни документи, които спомагат за по – добрата организация на процеса и ежегодно потребностите от обучение на персонала/лицата и  изготвя годишни програми, в зависимост от определените потребности. Програмите  се актуализират при промяна на потребностите за обучение на персонала/лицата : Програма за обучение ОД 06_01-07 и Програма за обучение на персонала IS ТД 06_03-02

Приложение 2 - Програма за обучение за 2006г. - IS ТД 06_03-02/01/00

| Проведени обучения в ИСБ - 2006 г. |
| --- |
| Януари - Декември |
| Група | Тема | Месец | Обучаващ | Брой групи /сесии | Времетраене в часове | Брой хора | Структурна единица |
| Безопасност на труда и околна среда | Обучение по офис ергономия | Януари | самообучение и самооценка на раб.място | 1 | 0.5 | 129 | Администрация |
|  | Схема за търговия с емисии на парникови газове | Април | Даниела Стойчева, Стефан Дишовски, МОСВ | 1 | 6 | 1 | Отдел БТОС |
|  | Действия при аварийни ситуации | Април, Май, Юни | Матьо Матев, Р-л звено ПАБ, "Охрана и Банков Сервиз" Р-ли екипи/отдели | 76 | 0.3 | 1391 | Р-ли процеси, участъци, отдели, работници, служители |
|  | Експерт по Здравословни и Безопасни Условия на Труд и Вътрешен одитор на системи за управление на здравето и безопасността при работа | Май Юли | "Перфект Консулт" ООД | 2 | 48 | 1 | Отдел БТОС |
|  | Приложни аспекти на европейското законодателство по трудова безопасност | Юни | "Ирбис" ООД | 1 | 14 | 1 | Отдел БТОС |
|  | Compliance Audit Training | Юни | Craig Cunningham, Cathy Hansel, ASD | 1 | 21 | 2 | Отдел БТОС, Отдел ОПП |
|  | European Environmental Training Session | Юни | Kevin Tubbs, Trane Epinal, France | 1 | 13.5 | 2 | Отдел БТОС |
|  | Производствена ергономия | Юли | смообучение | 63 | 0.2 | 1326 | производствен персонал |
|  | Приложими нормативни изисквания по ОС и ЗБУТ | септември | Анка Радева - Организатор БТОС, Искра Маджарска - Организатор БТОС | 1 | 1.5 | 5 | вътрешни одитори |
|  | Разрешителен режим, мониторинг, докладване и верификация на емиссите на парникови газове | септември | Българска Стопанска Камара, София | 1 | 4.5 | 1 | БТОС |
|  | Европейско законодателство по управление на отпадъците | октомври | РИОСВ - В.Търново | 1 | 13.5 | 1 | БТОС |
|  | Семинар по здраве и безопасност | октомври | Cathy Hansel David Tjong | 1 | 15 | 20 | Ръководители, служители |
|  | Измерване на шума на работното място | октомври | Александър Лазров, 3М | 1 | 2 | 3 | БТОС |
|  | Обучение на КУТ | октомври | д-р Стоянка Парушева, СТМ | 1 | 8 | 11 | КУТ |
|  | Работа с Пречиствателна Станция с цел опазване на ОС | ноември | Христова, РПС за битови отпадъчни води, Г.Оряховица | 1 | 2.5 | 2 | Прчеиствателни станции |
|  | Долекарска помощ | ноември | д-р Хр.Христов, СТМ | 4 | 1.5 | 37 | Санитарно отделение - ИСБ |
|  | Инфраструктура и процедури на сделките за търговия с парникови газове | Декември | Б.Данев, Хр.Миленков, БСК | 1 | 4 | 2 | БТОС, ФСО |

  - Обмен на информация

Има изготвен списък на отговорните лица за изпълнението на условията в разрешителното под име ОД 05_03-01.

Има изготвен и актуален списък на органите/лицата които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното под име ОД 05_03-01.

  - Документиране

Има изготвен актуален списък с нормативните актове ОД 04_01-06.

Фирмата разполага и с правноинформациона система APIS.

ОД 04_01-02  Списък на абонатите на документи

  - Управление на документи

Има изготвена процедура Управление на документите ПУ 04_01 в която е описано всичко по документиране на всички необходими инструкции, тяхното съхраняване на достъпно за всички служители място на площадката, както и лицата, отговорни за тяхното изпълнение Приложение 15 – ОД 04(01-11 “Списък на валидните документи на ИСУ”

Прилага се процедура ПУ 04_01 и ПУ 04_02 за управление на записите. Прилага се процедура за изземване на невалидната документация. Приложение 7 (Информационно) – печат “НЕВАЛИДЕН”

  - Оперативно управление

Отговорности и пълномощия на Комитета по УОС:

- наблюдение и измерване на въздействията на процесите в Организацията  върху околната среда;

- определяне на аспектите на околната среда;

- оценка и периодична преоценка на тежестта на аспектите на околната среда;

- разработване на план за управление на аспектите на околната среда;

- разработване и одобряване на План за действие в извънредни ситуации;

- анализиране на резултатите от дейностите по управление на аспектите на околната среда;

- контрол на процесите на обучение по УОС;

- разглеждане на резултатите от проведените вътрешни одити и решенията на Прегледите от Висшето ръководство, засягащи УОС;

- предприемане на оперативни действия и предлагане на средносрочни цели по УОС;

Ремонт и поддръжка на оборудването  ТИ ПИ(01 версия 03.

Приложение 1 – ТД ПИ(01-01 “График за спиране на производството, обслужване на оборудването и стартиране на производството”

Приложение 2 – ТД ПИ(01-02 “Програма за техническо обслужване на оборудването”

Приложение 3 – ТД ПИ(01-03 “Програма за техническо обслужване на кари и товарачна техника”

Приложение 4 – ТД ПИ(01-04 “Регистър на текущото обслужване на оборудването”

Приложение 5 – ТД ПИ(01-06 “Обслужване на въздушен компресор”

Приложение 6 – ТД ПИ(01-07 “Регистър на кари и товарачна техника”

  - Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Прилага се процедура УПРАВЛЕНИЕ НА АСПЕКТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПУ 05_01 и

Приложение 1 - ОД 05_01-01 С

Приложение 2 – ОД 05_01-02 Оценка на значимостта на аспектите на околната среда писък на аспектите на околната среда

Приложение 3 – ОД 05_01-03 Годишен План-график по УОС

Приложение 4 – ОД 05_01-04 Отчет на изпълнението на Програмата за Управление на Околната среда

Приложение 5 – ОД 05_01-05 График за собствен мониторинг

Приложение 6 – ОД 05_01-06 Резултати от собствен мониторинг

Прилага се процедура ПУ 08_01 Вътрешни одити на ИСУ, и

ПУ 08_05 КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ която регламентира предприетите коригиращи действия.

Приложение 1 – ОД 08(05-01 “Предложение за коригиращо/превантивно действие”

Приложение 2 – ОД 08(05-02 “Регистър на коригиращите и превантивните действия”

Приложение 3 – ОД 08(05-03 “Регистър на несъответствията”

  - Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

###### Условие 7.1. Притежателят на настоящето разрешително е длъжен незабавно да уведоми областния управител, кмета на община Севлиево, РИОСВ, Басейновата дирекция и органите на Държавна агенция “Гражданска защита” при аварийни или други замърсявания, когато са нарушени установените с нормативен акт или с настоящото комплексно разрешително норми (индивидуални емисионни ограничения) на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда.

###### Условие 7.2. При аварийни ситуации и/или залпови замърсявания, притежателят на настоящото разрешително е длъжен незабавно да уведоми РИОСВ и кмета на община Севлиево.

Условие 7.2.1. В случай, че при аварийната ситуация и/или залповото замърсяване съществува риск от замърсяване на повърхностен воден обект или подземни води, притежателят на настоящото разрешително е длъжен незабавно да уведоми и Басейновата дирекция.

Условие 7.3. Притежателят на настоящето Разрешително е длъжен да информира РИОСВ и Басейновата дирекция за резултатите от мониторинга, определен с условията на Разрешителното.

Дружеството информира РИОСВ и БД за резултатите от мониторинг.

Условие 7.4. Притежателят на настоящото Разрешителното е длъжен да информира РИОСВ и ИАОС за всяка планирана съществена промяна в работата на инсталациите по Условие 2.

Към момента не се предвижда съществена промяна в работата на инсталацията. При промяна ще се информира РИОСВ и ИАОС.

Условие 7.5. Обобщаваща информация по условия 7.1, 7.2 и 7.3 да бъде включена като част от ГДОС.

За изминалата 2006 г не са констатирани аварийни или други замърсявания. Не са нарушени установените с нормативен акт или с настоящото комплексно разрешително норми (индивидуални емисионни ограничения) на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда. Аварийни ситуации и/или залпови замърсявания също не са констатирани

Условие 7.6. Притежателят на комплексното разрешително да уведомява писмено контролния орган –РИОСВ и Басейнова дирекция при всяка повреда или преустановяване.

Приложение 2 – ОД 05_01-02 Оценка на значимостта на аспектите на околната среда при нормален режим на работа и при извънредни ситуации

ПУ 08_04 ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

определяне /със Заповед на Изпълнителния директор/ на Постоянна комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи със съответните Председател, Зам. Председател, Секретар и Началник щаб на Комисията. В тази заповед се регламентират функциите и задачите на Комисията.

определяне /със Заповед на Изпълнителния директор/ и обучение на Група за реагиране при извънредни ситуации /съгласно ПУ 06_01 - Управление на човешките ресурси/

определяне /със Заповед на Изпълнителния директор/ и обучение на Група за долекарска помощ /съгласно ПУ 06_01 - Управление на човешките ресурси/

определяне и осигуряване на подходящо оборудване, необходимо за справяне с извънредни ситуации;

провеждане на симулантни обучения за действие при възникване на предвидените потенциални извънредни ситуации.

Разработени са схеми за евакуация, разположени на всички необходими места в Организацията;

Плана за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии, катастрофи, наводнения и терористични действия се обосновават на базата на повторна оценка на потенциалните извънредни ситуации и се утвърждават от Ръководството.

Действията за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност се планират според изискванията на нормативната уредба на страната.

Разработване на План за евакуация при пожар или авария на личния състав и пребиваващите в обекта лица

Планът за евакуация при пожар или авария на личния състав и пребиваващите в обекта лица /свободна форма/ се разработва от Отговорник за Пожарна и аварийна безопасност /Отговорник ПАБ/. Изготвя се според НАРЕДБА № I-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация. Този план се съгласува с Началник Районна служба Пожарна и аварийна безопасност и се утвърждава от Изпълнителния Директор на Идеал Стандарт България АД.

Този план регламентира действията и отговорностите при възникване на пожар и евакуацията на персонала на дружеството и временно пребиваващите на територията на дружеството лица.

ИБ (06 Боравене с химични вещества и комуникация и Регистър на използваните химични вещества ОД ИБ_05-02/01/00

  - Записи

Обект на Процедурата е определяне на реда за съставяне, идентифициране, събиране, индексиране, достъп, картотекиране, съхранение, поддържане и унищожаване на Записите, удостоверяващи пряко или косвено съответствието на изискванията към управлението, както и осигуряване на ефективно функциониране на Интегрираната Система за управление и КР.

Процедура УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПИСИТЕ ПУ 04_02

Приложение 1 – ОД 04_02-01 Списък на записите”

ОД 04_01-01 “Списък на записите” се поддържа от Пълномощникът на ръководството в електронен вид и се актуализира при разработване на нови документи, при отпадане на документи или при промяна в управлението на даден документ. Разпространява се от същия по електронната поща до всички длъжностни лица, посочени в самия документ, при всяка актуализация.

  - Докладване

Предоставя се при поискване допълнителна информация относно изпълнението на условията в разрешителното.

Отговорникът по УОС, който е и Председател на Комитета по УОС и член на Съвета по управление:

- организира и ръководи дейностите по определяне и оценка на аспектите на околната среда, и разработването на Програми и План-Графици по УОС;

- докладва за изпълнение на Програмата и План-Графиците по УОС;

- анализира и докладва резултатите от оперативния контрол по УОС;

- следи, проучва и докладва за развитието на обществения интерес към състоянието на различните аспекти на околната среда;

- докладва за резултатите от извършени учения и тренировки;

- изпълнява всички останали отговорности, правомощия и задължения, произтичащи от Длъжностната характеристика за Отговорник по УОС.

  - Актуализация на СУОС

Няма изменение/актуализация на комплексното разрешително и не се налага промяна на СУОС.

- Използвани ресурси

“ИДЕАЛ СТАНДАРТ БЪЛГАРИЯ” АД ефективно използва енергия и минимизира употребата на ресурси. В условие 8 са поставени конкретни изисквания за ефективност на производствената дейност по отношение  употребата на вода, енергия, суровини, спомагателни материали и горива. В ГДОС докладваме информация за изпълнението на тези изисквания.

  - Използване на вода

“ИДЕАЛ СТАНДАРТ БЪЛГАРИЯ” АД използва вода за питейни нужди от градския водопровод на гр. Севлиево. Постъпващото водно количество се отчита по водомер.

Заводът има сключен договор за ползване на питейна вода с водоснабдителното дружество “Бяла” ЕООД. Питейната вода се съхранява в резервоар с обем 150 m3. В този обем е включен и противопожарният запас от 75 m3. При необходимост целият обем на резервоара може да бъде използван за гасене на пожар, както и водата съхранявана в резервоара за промишлени нужди с обем 350 m3.

За промишлени нужди се ползва вода от собствен водоизточник – шахтов кладенец, който е снабден с водомер. Кладенецът се намира на около 470 м западно от площадката на Завода, в терасата на р. Росица. Дружеството разполага с разрешително за водоползване от кладенеца с №0203/15.03.2001 г. Водата от кладенеца се изпомпва и постъпва в резервоар за промишлени нужди с обем 350 m3, от където се разпределя по производствените участъци. Производствените отпадъчни води постъпват за пречистване в собствена ПСПОВ. Над 60% от пречистените води се връщат обратно в завода за почистване на участък Отливно, а останалото количество се зауства в р. Росица.

Установена е практика за периодична проверка на тръбопровода за захранване с промишлена вода. Тя се извършва два пъти годишно по време на сезонните технически обслужвания. Всички вътрешни тръбопроводи се проверяват за наличие на течове по специална програма за техническо обслужване на машините и съоръженията. При откриване на течове се вземат необходимите мерки за незабавното им отстраняване и се анализират причините за поява на теча.

Монтирани са следните измервателни устройства за отчитане на разхода на вода:

- при шахтовия кладенец за отчитане на водата за промишлени нужди;

- водомер за отчитане на водата за питейни нужди;

- в ПСПОВ за отчитане на водата постъпваща обратно в производството след пречистване;

- в ПСПОВ за отчитане на водата зауствана в р. Росица след пречистване.

Условие 8.1.1. Ползването на вода за производствени нужди от подземни водоизточници (шахтов кладенец) от притежателя на настоящото разрешително да става само при наличие на издадено от съответния компетентен орган разрешително за водоползване по реда на Закона за водите и при спазване на условията в него

Дружеството има издадено актуално разрешително за водоползване, съгласно Закона за водите, № 203/29.10.2004г.Условията в него се прилагат.

Условие 8.1.1.1. Ползването на вода за питейно-битови нужди от притежателя на настоящото разрешително да става само при наличие на актуален договор с водоснабдителното дружество и при спазване на условията в него.

Доставката на вода от други оператори да става единствено при наличие на актуален договор.

Дружеството има сключен договор от 31.07.200 г. с ”Бяла ”ООД за доставка на вода.

Условие 8.1.2. На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава превишаване на количеството използвана вода за производствени нужди, посочено в таблица 8.1.2.

Таблица 8.1.2.

| Инсталация | Консумация на подземна вода от шахтов кладенец, m3/t | Консумация на подземна вода от шахтов кладенец, m3/y |
| --- | --- | --- |
| Инсталация за производство на керамични продукти – санитарен фаянс | 13.293 | 120 000 m3/y |

Количеството употребявана вода, използвано за производствената дейност не надхвърля количествата, посочено в таблицата.

Условие 8.1.3. Измерването на количеството използвана вода за производствени нужди, да става чрез измервателните устройства, посочени и обозначени на плана в Приложение 4-5 “Схема с разположение на измервателните устройства” от заявлението.

Измерването на количеството използвана вода за производствени нужди е чрез измервателните устройства, посочени и обозначени на плана в Приложение 4-5 “Схема с разположение на измервателните устройства” от заявлението. Води се дневник.

Условие 8.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването, което е основен консуматор на вода за производствени нужди.

Инструкция ТИ ПИ_01 “Ремонт и поддръжка на оборудването”

Условие 8.1.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното остраняване.

Инструкция ТИ ПИ_01 “Ремонт и поддръжка на оборудването”

Условие 8.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване и документиране на изразходваните водни количества, както следва:

а) Обща месечна консумация на производствена вода за площадката;

б) Месечна консумация на производствена вода за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС;

в) Месечна консумация на производствена вода за единица продукт за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС, съгласно Таблица 8.1.2;

г) Годишна консумация на производствена вода за единица продукт за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС. и съгласно Таблица 8.1.2;

Горепосочените количества да се отчитат чрез монтираните на площадката измервателни устройства (Приложение 4-5)

Прилага се инструкция за ИО_03 “Измерване и документиране на изразходваните водни количества”, съответно:

а) Обща месечна консумация на производствена вода за площадката;

б) Месечна консумация на производствена вода

в) Месечна консумация на производствена вода за единица продукт

г) Годишна консумация на производствена вода за единица продукт

Условие 8.1.6.2 Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на документираните количества консумирана производствена вода с количествата от Условие 8.1.2 за инсталацията, в това число установяване на причините за документираните несъответствия и за предприетите коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.

Процедура ПУ_08_01 “Вътрешни одити на ИСУ”. ПУ 08_05 КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ която регламентира предприетите коригиращи действия.

Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират.

ОД 08(05-02 “Регистър на коригиращите и превантивните действия”

Прилага се процедура ПУ 08_01 Вътрешни одити на ИСУ, и

ПУ 08_05 КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ която регламентира предприетите коригиращи действия.

ОД 08(05-01 “Предложение за коригиращо/превантивно действие”

ОД 08(05-02 “Регистър на коригиращите и превантивните действия”

ОД 08(05-03 “Регистър на несъответствията”

Приложение 12 – Протокол от заседание на КОС №15.

Приложение 14 – ОД 08(05-03 “Регистър на несъответствията”

Условие 8.1.6.3 Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване, по Условие 8.1.5.

Резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване се документират в дневници.

Условие 8.1.7.1 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, за количеството на използваната вода, изразено като годишна консумация на производствена вода за единица продукт за инсталацията по Условие 2.

Данните са посочени в таблица 3.1.

Условие 8.1.7.2. Притежателят на разрешителното да докладва като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на измерените водни количества с определените такива в Таблица 8.1.2, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Данните са посочени в таблица 3.1.

Условие 8.1.7.3. Пълната информация за всички регистрирани в изпълнение на Условие 8.1.5 течове през съответната година и предприетите корективни действия, както и информация за колко време е отстранен теча, да се съхранява на площадката и да се предоставя на компетентния орган при поискване.

Проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа са извършени по време на годишна техническа профилактика , не са установени течове и предприемане на действия за тяхното остраняване не са били необходими.

Условие 8.1.7.4. Обобщена информация за резултатите от проверките по Условие 8.1.5 да се включва като част от ГДОС.

Условие 8.1.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното остраняване.

Инструкция ТИ ПИ_01 “Ремонт и поддръжка на оборудването”

Таблица :  Годишни изразходвани количества (по инсталации) за производството на единица продукт – производствена вода / охлаждаща вода на “ИДЕАЛ СТАНДАРТ БЪЛГАРИЯ” АД

| Наименование на инсталацията | Вид на източника за водоснабдяване | Количество, м3/год. за 2006 год. | Количество за което се кандидатства за КР, м3/год. |
| --- | --- | --- | --- |
| Инсталации, попадащи в Приложение 4 на ЗООС |
| Инсталация № I. Производство на керамични продукти - санитарен фаянс |
| Процес № I.1. “Изпичане” | Не се използва вода | – | – |
| Процес № I.2. Подготовка на маса и лаборатория | промишлена вода | 10400 | 11 980 |
|  | оборотна вода | 280 | 287 |
| Процес № I.3. Подготовка на глазура | промишлена вода | 6 800 | 10 824 |
| Процес № I.4 Гипсови форми и полиуретан | промишлена вода | 70 100 | 80 858 |
| Процес № I.5. Отливане | оборотна вода | 81 417 | 74 620 |
| Процес № I.6. Сушене | промишлена вода | 230 | 232 |
| Процес № I.7. Бяла инспекция и глазиране | промишлена вода | 1 250 | 1 425 |
| Процес № I.8. Крайна инспекция и опаковка | промишлена вода | 2 032 | 3 594 |
| Инсталации, непопадащи в Приложение 4 на ЗООС |
| Инсталация № II.1. Развойна дейност | промишлена вода | 12 | 12 |
| Инсталация № II.2. ПСПОВ | оборотна вода | 210 | 300 |
| Инсталация № II.3. ПСБОВ | питейна вода | 110 | 150 |
| Инсталация № II.4. Промишлено и битово бойлерно | питейна вода | 20 | 20 |
| Инсталация № II.5. Компресорни станции | Не се използва вода | – | – |
| Инсталация № II.6. Електрическа подстанция | Не се използва вода | – | – |
| Инсталация № II.7. Ремонтна работилница | Не се използва вода | – | – |
| Инсталация № II.8. Поддръжка на вътрешно заводския транспорт | питейна вода | 30 | 40 |
| Инсталация № II.9. Производство на FFC матрици (Моделинг център) | питейна вода | 6 | 7.5 |

В Таблица 3.1 са представени данни за използваното количество вода от всяка инсталация.

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт 1), съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шахтов кладенец | 120 000 м3/ y. | 13.293 | 91 104 | 2.212 | Да |

  - Използване на енергия

В Таблица 4.2-1 са представени данни относно общото количество енергия (топло- и/или електроенергия), консумирана от всяка една инсталация на площадката на “ИДЕАЛ СТАНДАРТ БЪЛГАРИЯ” АД. Таблицата включва описание и сравнение между текущата консумация и НДНТ.

Таблица 4.2-1. Количество енергия, консумирана от инсталациите на площадката на “ИДЕАЛ СТАНДАРТ БЪЛГАРИЯ” АД

| Пореден номер или код и наименование на процеса и инсталацията | Използвана енергия | Количество | Данни за ел енергия за 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС |
| Инсталация № I. Производство на керамични продукти - санитарен фаянс |
| Процес № I.1 | ел. енергия | 5 283 600 kWh/год. | 5 369 032 kWh/год. |
| Изпичане |  |  |  |
| Процес № I.2 | ел. енергия | 1 788 493 kWh/год. | 1 937 376 kWh/год. |
| Подготовка на маса и лаборатория |  |  |  |
|  | топлинна енергия | 8 805 000 kJ/год. | * |
|  |  | 2 446 kWh/год. |  |
| Процес № I.3. | ел. енергия | 1 273 948.8 kWh/год. | 1 330 272 kWh/год. |
| Подготовка на глазура |  |  |  |
|  | топлинна енергия | 293 kJ/год. | * |
|  |  | 0.081 kWh/год |  |
| Процес № I.4 | ел. енергия | 69 532 kWh/год. | 73 316,8 kWh/год. |
| Гипсови форми и полиуретан |  |  |  |
| Процес № I.5. | ел. енергия | 2 617 893 kWh/год. | 2 883 408 kWh/год. |
| Отливане |  |  |  |
| Процес № I.6. | ел. енергия | 4 248 810 kWh/год. | 5 624 640 kWh/год. |
| Сушене |  |  |  |
| Процес № I.7 | ел. енергия | 1 947 850 kWh/год. | 2 035 584 kWh/год. |
| Бяла инспекция и глазиране |  |  |  |
|  | топлинна енергия | 38 kJ/год. | * |
|  |  | 0.011 kWh/год |  |
| Процес № I.8 | ел. енергия | 93 869 kWh/год. | 348 192 kWh/год. |
| Крайна инспекция и опаковка |  |  |  |
| Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС |
| Инсталация № II.1 | ел. енергия | 69 425 kWh/год. | 77 673,6 kWh/год. |
| Развойна дейност |  |  |  |
| Инсталация № II.2 | ел. енергия | 69 425 kWh/год. | 70 531,2 kWh/год. |
| ПСПОВ |  |  |  |
| Инсталация № II.3 | ел. енергия | 34 712.5 kWh/год. | 36 604,8 kWh/год. |
| ПСБОВ |  |  |  |
| Инсталация № II.4 | ел. енергия | 83 310 kWh/год. | 83 923,2 kWh/год. |
| Промишлено и битово бойлерно |  |  |  |
| Инсталация № II.5 | ел. енергия | 8 747 550 kWh/год. | 14 814 718 kWh/год. |
| Компресорни станции |  |  |  |
| Инсталация № II.6 | ел. енергия | 6 942.5 kWh/год. | 7 053,2 kWh/год. |
| Електрическа подстанция |  |  |  |
| Инсталация № II.7 | ел. енергия | 31 241.3 kWh/год. | 31 482 kWh/год. |
| Ремонтна работилница |  |  |  |
| Инсталация № II.8 | ел. енергия | 34 712.5 kWh/год. | 34 819,2 kWh/год. |
| Поддръжка на вътрешно заводския транспорт |  |  |  |
| Инсталация № II.9 | ел. енергия | 14 465 kWh/год. | 36 604,8 kWh/год. |
| Производство на FFC матрици (Моделинг център) |  |  |  |

В "ИДЕАЛ СТАНДАРТ БЪЛГАРИЯ" АД няма разходни норми за енергия.

За оптимизиране на консумацията на енергия са предприети следните мерки:

- Разработени са и продължават да се разработват проекти за консумацията на електроенергия;

- Автоматично изключване и включване на осветлението в офисите, столовата и складовите помещения, където е възможно;

- Оптимизиране на работните цикли на машините;

- Подмяна на лампи с нажежаема жичка с енергоспестяващи.

Електромер има монтиран при трета сушилня. Общият разход на електроенергия за Дружеството се следи в градска ел. подстанция, намираща се извън площадката на Завода. Разходът на електроенергия по отделни участъци се изчислява на базата на проектния капацитет.

Условие 8.2.1. Разходът на електроенергия и топлоенергия да не превишава следните стойности:

Таблица 8.2.1

| Наименование на инсталацията | Електроенергия за единица продукт kWh/t продукт | Топлоенергия за единица продукт kWh/t продукт |
| --- | --- | --- |
| 1. Инсталация за производство на керамични продукти – санитарен фаянс | 1052.47 | 0,035 |

Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за измерване/изчисляване и документиране на количествата електро- и топлоенергия, изразени като:

- Обща месечна консумация на електроенергия и топлоенергия на площадката;

- Месечна консумация на електро- и топлоенергия за инсталацията по Условие №2, която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС;

- Месечна консумация електро- и топлоенергия за производството на единица продукт за инсталацията по Условие №2, която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС;

- Годишна консумация на електро- и топлоенергия за производството на единица продукт за инсталацията по Условие №2, която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС.

- Количества топлоенергия да се отчитат чрез наличните на площадката измервателни устройства (Приложение 4-5), а количествата електроенергия да се отчитат по заводския електромер, намиращ се в подстанцията на фирма „Електроразпределение” – гр. Севлиево..

Прилага се писмена инструкция за измерване/изчисляване и документиране на количествата електро- и топлоенергия, изразени като:

Условие 8.2.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от проверките на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установените загуби или нарушения на целостта й и предприетите действия за тяхното отстраняване.

Документират се резултатите от проверките на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установените загуби или нарушения на целостта й и предприетите действия за тяхното отстраняване.

Условие 8.2.3.4. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от изпълнението на Условие 8.2.2.

Документират се резултатите от изпълнението на Условие 8.2.2.

Условие 8.2.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, за количествата използвана електроенергия, изразени като:

- Годишната консумация на електро- и топлоенергия за производството на единица продукт за инсталацията по Условие №2, която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС.

Данните за консумираната енергия за 2006 са в таблица 3.2.

Таблица 3.2.

| Електроенергия / Топлоенергия | Количество за единица продукт 1), съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия / Топлоенергия | 1052.47 | 844.4 | Да |

Условие 8.2.4.2. Притежателят на разрешителното да докладва като част от ГДОС резултатите от прилагане на инструкцията по Условие 8.2.2 и Условие 8.2.3.2 в това число причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 8.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за експлоатация и поддръжка на топлообменните/електропреобразувателните части на технологичното и пречиствателно оборудване, основен консуматор на топло- и електроенергия.

Инструкция ТИ ПИ_01 "Ремонт и поддръжка на оборудването"

Условие 8.2.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за периодична оценка на съответствието на документираните количества консумирана електроенергия и топлоенергия с количествата по Условие 8.2.1. Инструкцията да включва установяване на причините за документираните несъответствия с Условие 8.2.1 и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Прилага се писмена инструкция за периодична оценка на съответствието на документираните количества консумирана електроенергия и топлоенергия с количествата по Условие 8.2.1. Инструкцията  включва установяване на причините за документираните несъответствия с Условие 8.2.1 и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Прилага се процедура ПУ 08_01 Вътрешни одити на ИСУ, и

ПУ 08_05 КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ която регламентира предприетите коригиращи действия.

ОД 08(05-01 “Предложение за коригиращо/превантивно действие”

ОД 08(05-02 “Регистър на коригиращите и превантивните действия”

ОД 08(05-03 “Регистър на несъответствията”

  - Използване на суровини, спомагателни материали и горива

# Условие 8.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Условие 8.3.1. Употреба

Условие 8.3.1.1. При работа на инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2 да не се различават по вид и количества суровини и спомагателни материали, посочени в таблица 8.3.1.1., таблица 8.3.1.1.(1) от разрешителното и таблици 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6 и 4.3.7 от заявлението.

Таблица 8.3.1.1. Инсталация за производство на керамични продукти – санитарен фаянс

| Суровина | Количество [t/t продукт] | Количество [t/y] |
| --- | --- | --- |
| Процес I.2. Подготовка на маса и лаборатория |
| NaCO3 | 0,17 | 11 989,40 |
| Фелдшпат | 0,16 | 11 000 |
| Водно стъкло | 1,63 | 113 139,70 |
| Процес I.3. Подготовка на глазура |
| Метиленово синъо | 0,000034 | 0,04 |
| Цинков оксид | 0,0962 | 112,4 |
| 2233Yellow stain (кадмиеви съединения) | 0,000684 | 0,8 |
| Carbosan | 0,0119 | 13,92 |
| Decalfix new | 0,00185 | 2,16 |
| Фелдшпат | 0,14 | 1 626 |
| К 2297 (керамичен оцветител – кобалтов дихромиден пероксид и кобалтов оксид) | 0,000171 | 0,2 |

Таблица 3.3.1.

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт 1), съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процес I.2. Подготовка на маса и лаборатория |
| NaCO3 | 11 989,40 | 0,17 | 50 | 0.00121401 | Да |
| Фелдшпат | 11 000 | 0,16 | 9 598.06 | 0.23304336 | Да |
| Водно стъкло | 113 139,70 | 1,63 | 9.207 | 0.00022355 | Да |
| Процес I.3. Подготовка на глазура |
| Метиленово синъо | 0,04 | 0,000034 | 0.04 | 9.7121E-07 | Да |
| Цинков оксид | 112,4 | 0,0962 | 100.048 | 0.00242919 | Да |
| 2233Yellow stain (кадмиеви съединения) | 0,800 | 0,000684 | 0.735 | 1.7846E-05 | Да |
| Carbosan | 13,92 | 0,0119 | 7.298 | 0.0001772 | Да |
| Decalfix new | 2,16 | 0,00185 | 1.335 | 3.2414E-05 | Да |
| Фелдшпат | 1626 | 0,14 | 1432 | 0.03476935 | Да |
| К 2297 (керамичен оцветител – кобалтов дихромиден пероксид и кобалтов оксид) | 0,2 | 0,000171 | 0.044 | 1.0683E-06 | Да |

Таблица 8.3.1.1.(1) Инсталация за производство на керамични продукти – санитарен фаянс

| Спомагателен материал | Количество [t/t продукт] | Количество [t/y] |
| --- | --- | --- |
| Процес I.4. Гипсови форми и полиуретан |
| Polylite polyester standard (стирен) | 0,0011 | 0,739 |
| Norpol peroxide 62 | 0,000269 | 0,180 |
| NORPOL 670-000 | 0,0011 | 0,739 |
| N,N – Diethylaniline | 0,000073 | 0,049 |
| ISOCYANATE | 1,11 | 6,35 |
| POLYOL | 1,01 | 5,76 |
| Процес I.8. Крайна инспекция и опаковка |
| Епоксидна смола | 0,00064 | 0,100 |
| Спирт | 0,002 | 3 |
| Ацетон | 0,000064 | 1 |
| Смола | 0,00385 | 0,600 |
| Втвърдител | 0,00064 | 0,100 |
| ПСПОВ |
| Флокулант - Nalco 8190 | 1.2х10-5 t/m3 | 1.840 |
| Флокулант - Nalco 71306 | 4.6х10-6 t/m3 | 0.690 |

Таблица: 3.3.2.

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт 1), съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процес I.4. Гипсови форми и полиуретан |
| Polylite polyester standard (стирен) | 0,739 | 0,0011 | 0 | 0 | Да |
| Norpol peroxide 62 | 0,180 | 0,000269 | 0.063 | 1.5297E-06 | Да |
| NORPOL 670-000 | 0,739 | 0,0011 | 114.07 | 0.00276965 | Да |
| N,N – Diethylaniline | 0,049 | 0,000073 | 0.019 | 4.6133E-07 | Да |
| ISOCYANATE | 6,35 | 1,11 | 2 | 4.8561E-05 | Да |
| POLYOL | 5,76 | 1,01 | 1.8 | 4.3704E-05 | Да |
| Процес I.8. Крайна инспекция и опаковка |
| Епоксидна смола | 0,99 | 0,00064 | 0 | 0 | Да |
| Спирт | 3 | 0,002 | 0.36 | 8.7409E-06 | Да |
| Ацетон | 1 | 0,000064 | 0.05 | 1.214E-06 | Да |
| Смола | 0,600 | 0,00385 | 0.2 | 4.8561E-06 | Да |
| Втвърдител | 0,100 | 0,00064 | 0.08 | 1.9424E-06 | Да |
| ПСПОВ |
| Флокулант - Nalco 8190 | 1.84 | 1.2х10-5 t/m2 | 20.902 | 0.00050751 | Да |
| Флокулант - Nalco 71306 | 0.69 | 4.6х10-6 t/m2 | 0 | 0 | Да |

Условие 8.3.1.2. При експлоатацията на инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2, да не се употребява природен газ, в количества превишаващи тези, посочени в таблица 8.3.1.2 на настоящото разрешително, както и от посочените в таблица 4.3.3 от заявлението.

Таблица 8.3.1.2. Инсталация за производство на керамични продукти – санитарен фаянс

| Гориво | Количество [Nm3/y] |
| --- | --- |
| Природен газ | 9 206 449,5 |

Таблица: 3.3.3.

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт 1), съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природна газ | 9 206 449.5 | няма | 12 738 | 0.30928207 | Да |

# Условие 8.3.2. Измерване и документиране

Условие 8.3.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмени инструкции, осигуряващи измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива, съгласно таблиците по условие 8.3.1.1. и условие 8.3.1.2. изразени като:

- Месечна консумация на суровини, спомагателни материали и горива за всяка от инсталациите по условие 2 и за всеки продукт;

- Месечно производство за всяка от инсталациите по условие 2 и за всеки продукт;

- Месечна консумация за единица продукт на суровини, спомагателни материали и горива за всяка инсталация;

- Годишна консумация за единица продукт на суровини, спомагателни материали и горива за всяка от инсталациите по условие 2.

Изчисляването на количествата се извършва в съответствие с Условие 6.5.

Условие 8.3.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за оценка на съответствието на измерените/ изчислените количества суровини, спомагателни материали и горива с определените такива в условие 8.3.1.1. и условие 8.3.1.2. на настоящото разрешително. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.

Инструкция ИС-06. Измерване /изчисляване и документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива

Прилага се процедура ПУ 08_01 Вътрешни одити на ИСУ, и

ПУ 08_05 КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ която регламентира предприетите коригиращи действия.

ОД 08(05-01 “Предложение за коригиращо/превантивно действие”

ОД 08(05-02 “Регистър на коригиращите и превантивните действия”

ОД 08(05-03 “Регистър на несъответствията”

Условие 8.3.3. Докладване

Условие 8.3.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно като част от ГДОС  годишната употреба за производство на единица продукт на всяка от контролираните по условие 8.3.1.1. и условие 8.3.1.2.  суровини, спомагателни материали и горива.

Таблици 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3. са попълнени с данни за 2006г.

Приложение 11 – Отчет Програмата по околна среда за 2006г.

Условие 8.3.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, резултатите от оценката на съответствието на количества използвани суровини, спомагателни материали и горива с определените такива в условията на разрешителното.

Данните за 2006г. съответстват на количества използвани суровини, спомагателни материали и горива с определените такива в условията на разрешителното.

Приложение 11 – Отчет Програмата по околна среда за 2006г.

  - Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Условие 8.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, продукти и горива

Условие 8.3.4.1. От датата на влизане в сила на настоящото разрешително, всички химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП да бъдат съхранявани съгласно условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност.

Има разработена инструкция Боравене с химични вещества и комуникация ИБ-06 и Регистър ОД ИБ_05-02/01/00 за използваните суровини, спомагателни материали, продукти и горива.

Съгласно чл. 7е. Ал. 5 от Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и препарати (ДВ. Бр.114/2003г., изм. И доп. Бр.95/2006г.), изпратихме данни за годишна употреба на опасни химични вещества за 2006г.  на хартиен и електронен носител до РИОСВ – В. Търново и МОСВ – гр. София.

Условие 8.3.4.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява на площадката и представя при поискване на РИОСВ копия от информационните листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и препарати, спомагателни материали и горива.

Да, представя при поискване на РИОСВ копия от информационните листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и препарати, спомагателни материали и горива.

Условие 8.3.4.1.2. От датата на влизане в сила на настоящото разрешително, всички химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП, да бъдат опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове на безопасност съгласно изискванията на Наредба за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества, препарати и продукти.

Прилагат се изискванията на условие 8.3.4.1.2.

Условие 8.3.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да  съхранява дизелово гориво в един резервоар с вместимост 3 m3 посочен на Приложение 4.4. от Заявлението.

Прилагат се изискванията на условие 8.3.4.2.

Условие 8.3.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за поддръжка на резервоара и обваловката, описан в условие 8.3.4.2. Инструкцията задължително да съдържа:

- проверка на целостта и здравината на резервоара и обваловката;

- действия за откриване и отстраняване на течове от резервоара и неговата обваловка;

- установяване на причините за регистрираните нарушения

- предприемане на корективни действия.

Прилага се технологична инструкция Ремонт и поддръжка на оборудването  ТИ ПИ(01 версия 03.

Условие 8.3.4.4. От датата на влизане в сила на настоящото разрешително, за всички обваловани площи не се допуска:

- наличие на течност в техния обем.

Условие 8.3.4.4.1. При евентуален разлив на гориво в обваловката, същото да се отвежда единствено в съдове, устойчиви на действието му.

Условие 8.3.4.5. Съхраняването на суровините, спомагателни материали, междинни продукти и продукти да се осъществява в складовете, посочени на Приложение № 4.4. от заявлението.

прилага се Съхраняването на суровините, спомагателни материали, междинни продукти

Условие 8.3.4.6. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива към инсталацията по условие 2 с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Условие 8.3.4.7. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите по тръбопроводната мрежа за течни суровини, спомагателни материали и горива при работата на инсталацията по условие 2

Прилага се процедура ПУ 08_01 Вътрешни одити на ИСУ, и

ПУ 08_05 КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ която регламентира предприетите коригиращи действия.

ОД 08(05-01 “Предложение за коригиращо/превантивно действие”

ОД 08(05-02 “Регистър на коригиращите и превантивните действия”

ОД 08(05-03 “Регистър на несъответствията”

Условие 8.3.5. Документиране

Условие 8.3.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите корективни действия.

Прилага се процедура ПУ 08_01 Вътрешни одити на ИСУ, и

ПУ 08_05 КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ която регламентира предприетите коригиращи действия.

ОД 08(05-01 “Предложение за коригиращо/превантивно действие”

ОД 08(05-02 “Регистър на коригиращите и превантивните действия”

ОД 08(05-03 “Регистър на несъответствията”

Изпълняват се изискванията на условие 8.3.5.1. Не са констатирани несъответствия на площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите корективни действия.

Условие 8.3.5.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от извършените проверки за установяване и предприетите действия за отстраняване на течове по тръбопреносната мрежа за суровини, спомагателни материали и горива.

Прилага се процедура ПУ 08_01 Вътрешни одити на ИСУ, и

ПУ 08_05 КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ която регламентира предприетите коригиращи действия.

ОД 08(05-01 “Предложение за коригиращо/превантивно действие”

ОД 08(05-02 “Регистър на коригиращите и превантивните действия”

ОД 08(05-03 “Регистър на несъответствията”

Не се регистрирани на течове по тръбопреносната мрежа за суровини, спомагателни материали и горива.

Условие 8.3.5.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от извършените проверки за установяване и отстраняване на течове от резервоара или обваловката за течно гориво.

Прилагат се изискванията на условие 8.3.5.3.

Прилага се процедура ПУ 08_01 Вътрешни одити на ИСУ, и

ПУ 08_05 КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ която регламентира предприетите коригиращи действия.

ОД 08(05-01 “Предложение за коригиращо/превантивно действие”

ОД 08(05-02 “Регистър на коригиращите и превантивните действия”

ОД 08(05-03 “Регистър на несъответствията”

Не се регистрирани на течове от резервоара или обваловката за течно гориво.

# Условие 8.3.6. Докладване

Условие 8.3.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщените данни от извършените проверки съгласно условие 8.3.4.3., условие 8.3.4.6. и условие 8.3.4.7, включващи:

- брой на извършените проверки;

- брой установени несъответствия;

- причини за несъответствие;

- предприетите корективни действия.

виж условие 8.3.4.3., условие 8.3.4.6. и условие 8.3.4.7

- Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

  - Доклад по Европейския регистър на емисии на вредни вещества (EPEBB) и PRTR

Таблица 4.1.

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг на производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (Колана 1а) | във води (колана 1b) | в почва (колона1 с) |  |  |
|  |  |  | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. |
| 7# |  | ЛОС без метан (NMVOC) | 100000 - "19565.93" | _ | _ | _ | _ |
| 8# |  | Азотни оксиди (Nox/NO2) | 100000 - "18743.47" | _ | _ | _ | _ |
| 11# |  | Серни оксиди (SОx/SO2) | 150000 - "0" | _ | _ | _ | _ |
| 12# |  | Общ азот | _ | 50 000 -"14.223" | 50 000 | 10 000 | 10 000 |
| 13# |  | Общ фосфор | _ | 5 000 -"20.924" | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
| 17# | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) | 20 - "4" | 5 | 5 | 50 | 50 |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединения (като Cd) | 10- "0" | 5 -"0.002" | 5 | 5 | 5 |
| 19# | 7440-47-3 | Хроми съединенията му (като Cr) | 100- "1" | 50 | 50 | 200 | 10 000 |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Pb) | 200 - "178.11" | 20 | 20 | 50 | 50 |
| 24# | 7440-66-6 | Цинг и съединенията му (като Zn) | 200 | 100- "0.107" | 100 | 1 000 | 10 000 |
| 80# |  | Хлор и неорганични съединения (като HCL) | 10 000 - "15859.41" | _ | _ | _ | 10 000 |
| 84# |  | Флуор и неорганични съединения (като HF) | 5000- "3808.67" | _ | _ | _ | 10 000 |
| 86# |  | Фини прахово частици (ПМ 10) | 50000 - "11030.55" | _ | _ | _ | _ |

  - Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Таблица 4.2

| Таблица № 2 Емисии в атмосферния въздуха |
| --- |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  | Не | да | Веднъж на 2 години |  |
| As + Cr + Cd + Co | mg/Nm3 | 0.05 | Не | да | Веднъж на 2 години | 13.0% |
| HCl (HCE) | mg/Nm3 | 30 | Не | да | Веднъж на 2 години | 4.5% |
| HF | mg/Nm3 | 10 | Не | да | Веднъж на 2 години | 6.3% |
| NOх | mg/Nm3 | 60 | Не | да | Веднъж на 2 години | 7.7% |
| Pb | mg/Nm3 | 3 | Не | да | Веднъж на 2 години | 40.4% |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | Не | да | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| ОВ (THC) | mg/Nm3 | 20 | Не | да | Веднъж на 2 години | 2.5% |
| прах | mg/Nm3 | 40 | Не | да | Веднъж на 2 години | 8.7% |
| Други ** |  |  | Не | да | Веднъж на 2 години | 100.0% |
| Комин № 17 / Протокол № 42 |
| NOх | mg/Nm3 | 60 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| прах | mg/Nm3 | 40 | не | 11.2 | Веднъж на 2 години | 28.0% |
| Pb | mg/Nm3 | 3 | не | 0.01 | Веднъж на 2 години | 0.3% |
| As + Cr + Cd + Co | mg/Nm3 | 0.05 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| HF-тунелни пещи | mg/Nm3 | 5 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
|  | mg/Nm3 | шлюзови пещи - 10 | не |  | Веднъж на 2 години |  |
| HCl (HCE) | mg/Nm3 | 30 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| ОВ( THC) | mg/Nm3 | 20 | не | 18.7 | Веднъж на 2 години | 93.5% |
| Комин № 60 / Протокол № 36 |  |  |  |  |  |  |
| NOх | mg/Nm3 | 60 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| прах | mg/Nm3 | 40 | не | 4.1 | Веднъж на 2 години | 10.3% |
| Pb | mg/Nm3 | 3 | не | 0.02 | Веднъж на 2 години | 0.7% |
| As + Cr + Cd + Co | mg/Nm3 | 0.05 | не | 0.004 | Веднъж на 2 години | 8.0% |
| HF-тунелни пещи | mg/Nm3 | 5 | не | 2.2 | Веднъж на 2 години | 44.0% |
|  | mg/Nm3 | шлюзови пещи - 10 | не |  | Веднъж на 2 години |  |
| HCl (HCE) | mg/Nm3 | 30 | не | 11.1 | Веднъж на 2 години | 37.0% |
| ОВ | mg/Nm3 | 20 | не | 19.24 | Веднъж на 2 години | 96.2% |
| Комин № 52 / Протокол № 26 |
| NOх | mg/Nm3 | 60 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| прах | mg/Nm3 | 40 | не | 1 | Веднъж на 2 години | 2.5% |
| Pb | mg/Nm3 | 3 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| As + Cr + Cd + Co | mg/Nm3 | 0.05 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| HF-тунелни пещи | mg/Nm3 | 5 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| HCl (HCE) | mg/Nm3 | 30 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| ОВ (THC) | mg/Nm3 | 20 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| Комин № 7 / Протокол № 54 |
| NOх | mg/Nm3 | 60 | не | 18 | Веднъж на 2 години | 30.0% |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| прах | mg/Nm3 | 40 | не | 3.9 | Веднъж на 2 години | 9.8% |
| Pb | mg/Nm3 | 3 | не | 0.001 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| As + Cr + Cd + Co | mg/Nm3 | 0.05 | не | 0.002 | Веднъж на 2 години | 4.0% |
| HF-тунелни пещи | mg/Nm3 | 5 | не | 1.9 | Веднъж на 2 години | 38.0% |
|  | mg/Nm3 | шлюзови пещи - 10 | не |  | Веднъж на 2 години |  |
| HCl (HCE) | mg/Nm3 | 30 | не | 11.2 | Веднъж на 2 години | 37.3% |
| ОВ (THC) | mg/Nm3 | 20 | не | 11.22 | Веднъж на 2 години | 56.1% |
| Комин № 3 / Протокол № 52 |
| NOх | mg/Nm3 | 60 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| прах | mg/Nm3 | 40 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| Pb | mg/Nm3 | 3 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| As + Cr + Cd + Co | mg/Nm3 | 0.05 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| HF-тунелни пещи | mg/Nm3 | 5 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
|  | mg/Nm3 | шлюзови пещи - 10 | не |  | Веднъж на 2 години |  |
| HCl (HCE) | mg/Nm3 | 30 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| ОВ (THC) | mg/Nm3 | 20 | не | 14.96 | Веднъж на 2 години | 74.8% |
| Комин № 63 / Протокол № 50 |
| NOх | mg/Nm3 | 60 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| прах | mg/Nm3 | 40 | не | 2.1 | Веднъж на 2 години | 5.3% |
| Pb | mg/Nm3 | 3 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| As + Cr + Cd + Co | mg/Nm3 | 0.05 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| HF-тунелни пещи | mg/Nm3 | 5 | не | 1.4 | Веднъж на 2 години | 28.0% |
|  | mg/Nm3 | шлюзови пещи - 10 | не |  | Веднъж на 2 години |  |
| HCl (HCE) | mg/Nm3 | 30 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| ОВ (THC) | mg/Nm3 | 20 | не | 11.75 | Веднъж на 2 години | 58.8% |
| Комин № 13 / Протокол № 48 |
| NOх | mg/Nm3 | 60 | не | 8 | Веднъж на 2 години | 13.3% |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| прах | mg/Nm3 | 40 | не | 12 | Веднъж на 2 години | 30.0% |
| Pb | mg/Nm3 | 3 | не | 0.213 | Веднъж на 2 години | 7.1% |
| As + Cr + Cd + Co | mg/Nm3 | 0.05 | не | 0.0078 | Веднъж на 2 години | 15.6% |
| HF-тунелни пещи | mg/Nm3 | 5 | не | 4.6 | Веднъж на 2 години | 92.0% |
|  | mg/Nm3 | шлюзови пещи - 10 | не |  | Веднъж на 2 години |  |
| HCl (HCE) | mg/Nm3 | 30 | не | 13.9 | Веднъж на 2 години | 46.3% |
| ОВ (THC) | mg/Nm3 | 20 | не | 8 | Веднъж на 2 години | 40.0% |
| Комин № 8 / Протокол № 46 |
| NOх | mg/Nm3 | 60 | не | 22 | Веднъж на 2 години | 36.7% |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| прах | mg/Nm3 | 40 | не | 17.3 | Веднъж на 2 години | 43.3% |
| Pb | mg/Nm3 | 3 | не | 1.03 | Веднъж на 2 години | 34.3% |
| As + Cr + Cd + Co | mg/Nm3 | 0.05 | не | 0.013 | Веднъж на 2 години | 26.0% |
| HF-тунелни пещи | mg/Nm3 | 5 | не | 4.8 | Веднъж на 2 години | 96.0% |
|  | mg/Nm3 | шлюзови пещи - 10 | не |  | Веднъж на 2 години |  |
| HCl (HCE) | mg/Nm3 | 30 | не | 19.3 | Веднъж на 2 години | 64.3% |
| ОВ (THC) | mg/Nm3 | 20 | не | 13.36 | Веднъж на 2 години | 66.8% |
| Комин № 4 / Протокол № 44 |
| NOх | mg/Nm3 | 60 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| прах | mg/Nm3 | 40 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| Pb | mg/Nm3 | 3 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| As + Cr + Cd + Co | mg/Nm3 | 0.05 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| HF-тунелни пещи | mg/Nm3 | 5 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
|  | mg/Nm3 | шлюзови пещи - 10 | не |  | Веднъж на 2 години |  |
| HCl (HCE) | mg/Nm3 | 30 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| ОВ (THC) | mg/Nm3 | 20 | не | 13.36 | Веднъж на 2 години | 66.8% |
| Комин № 64 / Протокол № 40 |
| NOх | mg/Nm3 | 60 | не | 4 | Веднъж на 2 години | 6.7% |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| прах | mg/Nm3 | 40 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| Pb | mg/Nm3 | 3 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| As + Cr + Cd + Co | mg/Nm3 | 0.05 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| HF-тунелни пещи | mg/Nm3 | 5 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
|  | mg/Nm3 | шлюзови пещи - 10 | не |  | Веднъж на 2 години |  |
| HCl (HCE) | mg/Nm3 | 30 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| ОВ (THC) | mg/Nm3 | 20 | не | 14.96 | Веднъж на 2 години | 74.8% |
| Комин № 15 / Протокол № 38 |
| NOх | mg/Nm3 | 60 | не | 7.66 | Веднъж на 2 години | 12.8% |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| прах | mg/Nm3 | 40 | не | 14.9 | Веднъж на 2 години | 37.3% |
| Pb | mg/Nm3 | 3 | не | 0.31 | Веднъж на 2 години | 10.3% |
| As + Cr + Cd + Co | mg/Nm3 | 0.05 | не | 0.014 | Веднъж на 2 години | 28.0% |
| HF-тунелни пещи | mg/Nm3 | 5 | не | 4.7 | Веднъж на 2 години | 94.0% |
|  | mg/Nm3 | шлюзови пещи - 10 | не |  | Веднъж на 2 години |  |
| HCl (HCE) | mg/Nm3 | 30 | не | 16.2 | Веднъж на 2 години | 54.0% |
| ОВ (THC) | mg/Nm3 | 20 | не | 9.08 | Веднъж на 2 години | 45.4% |
| Комин № 2 / Протокол № 34 |
| NOх | mg/Nm3 | 60 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| прах | mg/Nm3 | 40 | не | 2.2 | Веднъж на 2 години | 5.5% |
| Pb | mg/Nm3 | 3 | не | 0.003 | Веднъж на 2 години | 0.1% |
| As + Cr + Cd + Co | mg/Nm3 | 0.05 | не | 0.002 | Веднъж на 2 години | 4.0% |
| HF-тунелни пещи | mg/Nm3 | 5 | не | 1.8 | Веднъж на 2 години | 36.0% |
|  | mg/Nm3 | шлюзови пещи - 10 | не |  | Веднъж на 2 години |  |
| HCl (HCE) | mg/Nm3 | 30 | не | 10.9 | Веднъж на 2 години | 36.3% |
| ОВ (THC) | mg/Nm3 | 20 | не | 15.14 | Веднъж на 2 години | 75.7% |
| Комин № 6 / Протокол № 32 |
| NOх | mg/Nm3 | 60 | не | 12 | Веднъж на 2 години | 20.0% |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| прах | mg/Nm3 | 40 | не | 11 | Веднъж на 2 години | 27.5% |
| Pb | mg/Nm3 | 3 | не | 0.04 | Веднъж на 2 години | 1.3% |
| As + Cr + Cd + Co | mg/Nm3 | 0.05 | не | 0.0027 | Веднъж на 2 години | 5.4% |
| HF-тунелни пещи | mg/Nm3 | 5 | не | 3.1 | Веднъж на 2 години | 62.0% |
|  | mg/Nm3 | шлюзови пещи - 10 | не |  | Веднъж на 2 години |  |
| HCl (HCE) | mg/Nm3 | 30 | не | 11 | Веднъж на 2 години | 36.7% |
| ОВ (THC) | mg/Nm3 | 20 | не | 12.29 | Веднъж на 2 години | 61.5% |
| Комин № 62 / Протокол № 30 |
| NOх | mg/Nm3 | 60 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| прах | mg/Nm3 | 40 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| Pb | mg/Nm3 | 3 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| As + Cr + Cd + Co | mg/Nm3 | 0.05 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| HF-тунелни пещи | mg/Nm3 | 5 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
|  |  | шлюзови пещи - 10 | не |  | Веднъж на 2 години |  |
| HCl (HCE) | mg/Nm3 | 30 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| ОВ (THC) | mg/Nm3 | 20 | не | 2.67 | Веднъж на 2 години | 13.4% |
| Комин № 11 / Протокол № 28 |
| NOх | mg/Nm3 | 60 | не | 4 | Веднъж на 2 години | 6.7% |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| прах | mg/Nm3 | 40 | не | 12.4 | Веднъж на 2 години | 31.0% |
| Pb | mg/Nm3 | 3 | не | 0.11 | Веднъж на 2 години | 3.7% |
| As + Cr + Cd + Co | mg/Nm3 | 0.05 | не | 0.0039 | Веднъж на 2 години | 7.8% |
| HF-тунелни пещи | mg/Nm3 | 5 | не | 3.3 | Веднъж на 2 години | 66.0% |
|  |  | шлюзови пещи - 10 | не |  | Веднъж на 2 години |  |
| HCl (HCE) | mg/Nm3 | 30 | не | 12.9 | Веднъж на 2 години | 43.0% |
| ОВ (THC) | mg/Nm3 | 20 | не | 18.7 | Веднъж на 2 години | 93.5% |
| Комин № 1 / Протокол № 24 |
| NOх | mg/Nm3 | 60 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| прах | mg/Nm3 | 40 | не | 2.7 | Веднъж на 2 години | 6.8% |
| Pb | mg/Nm3 | 3 | не | 0.001 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| As + Cr + Cd + Co | mg/Nm3 | 0.05 | не | 0.0031 | Веднъж на 2 години | 6.2% |
| HF-тунелни пещи | mg/Nm3 | 5 | не | 1.8 | Веднъж на 2 години | 36.0% |
|  | mg/Nm3 | шлюзови пещи - 10 | не |  | Веднъж на 2 години |  |
| HCl (HCE) | mg/Nm3 | 30 | не | 12.1 | Веднъж на 2 години | 40.3% |
| ОВ (THC) | mg/Nm3 | 20 | не | 7.48 | Веднъж на 2 години | 37.4% |
| № 5 / Протокол № 22 |
| NOх | mg/Nm3 | 60 | не | 3 | Веднъж на 2 години | 5.0% |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| прах | mg/Nm3 | 40 | не | 5 | Веднъж на 2 години | 12.5% |
| Pb | mg/Nm3 | 3 | не | 0.01 | Веднъж на 2 години | 0.3% |
| As + Cr + Cd + Co | mg/Nm3 | 0.05 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| HF-тунелни пещи | mg/Nm3 | 5 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
|  | mg/Nm3 | шлюзови пещи - 10 | не |  | Веднъж на 2 години |  |
| HCl (HCE) | mg/Nm3 | 30 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| ОВ (THC) | mg/Nm3 | 20 | не | 15.02 | Веднъж на 2 години | 75.1% |
| № 61 / Протокол № 20 |
| NOх | mg/Nm3 | 60 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| прах | mg/Nm3 | 40 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| Pb | mg/Nm3 | 3 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| As + Cr + Cd + Co | mg/Nm3 | 0.05 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| HF-тунелни пещи | mg/Nm3 | 5 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
|  | mg/Nm3 | шлюзови пещи - 10 | не |  | Веднъж на 2 години |  |
| HCl (HCE) | mg/Nm3 | 30 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| ОВ (THC) | mg/Nm3 | 20 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| № 10 / Протокол № 18 |
| NOх | mg/Nm3 | 60 | не | 56 | Веднъж на 2 години | 93.3% |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| прах | mg/Nm3 | 40 | не | 18.2 | Веднъж на 2 години | 45.5% |
| Pb | mg/Nm3 | 3 | не | 0.25 | Веднъж на 2 години | 8.3% |
| As + Cr + Cd + Co | mg/Nm3 | 0.05 | не | 0.017 | Веднъж на 2 години | 34.0% |
| HF-тунелни пещи | mg/Nm3 | 5 | не | 3.9 | Веднъж на 2 години | 78.0% |
|  | mg/Nm3 | шлюзови пещи - 10 | не |  | Веднъж на 2 години |  |
| HCl (HCE) | mg/Nm3 | 30 | не | 15 | Веднъж на 2 години | 50.0% |
| ОВ (THC) | mg/Nm3 | 20 | не | 17.05 | Веднъж на 2 години | 85.3% |
| № 56 / Протокол № 16 |
| NOх | mg/Nm3 | 60 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| прах | mg/Nm3 | 40 | не | 1 | Веднъж на 2 години | 2.5% |
| Pb | mg/Nm3 | 3 | не | 0.001 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| As + Cr + Cd + Co | mg/Nm3 | 0.05 | не | 0.002 | Веднъж на 2 години | 4.0% |
| HF-тунелни пещи | mg/Nm3 | 5 | не | 1.2 | Веднъж на 2 години | 24.0% |
|  | mg/Nm3 | шлюзови пещи - 10 | не |  | Веднъж на 2 години |  |
| HCl (HCE) | mg/Nm3 | 30 | не | 12 | Веднъж на 2 години | 40.0% |
| ОВ (THC) | mg/Nm3 | 20 | не | 11.75 | Веднъж на 2 години | 58.8% |
| № 53 / Протокол № 14 |
| NOх | mg/Nm3 | 60 | не | 2 | Веднъж на 2 години | 3.3% |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| прах | mg/Nm3 | 40 | не | 5 | Веднъж на 2 години | 12.5% |
| Pb | mg/Nm3 | 3 | не | 0.01 | Веднъж на 2 години | 0.3% |
| As + Cr + Cd + Co | mg/Nm3 | 0.05 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| HF-тунелни пещи | mg/Nm3 | 5 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
|  | mg/Nm3 | шлюзови пещи - 10 | не |  | Веднъж на 2 години |  |
| HCl (HCE) | mg/Nm3 | 30 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| ОВ (THC) | mg/Nm3 | 20 | не | 18.7 | Веднъж на 2 години | 93.5% |
| № 67 / Протокол № 12 |
| NOх | mg/Nm3 | 60 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| прах | mg/Nm3 | 40 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| Pb | mg/Nm3 | 3 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| As + Cr + Cd + Co | mg/Nm3 | 0.05 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| HF-тунелни пещи | mg/Nm3 | 5 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
|  | mg/Nm3 | шлюзови пещи - 10 | не |  | Веднъж на 2 години |  |
| HCl (HCE) | mg/Nm3 | 30 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| ОВ (THC) | mg/Nm3 | 20 | не | 16.56 | Веднъж на 2 години | 82.8% |
| № 49 / Протокол № 10 |
| NOх | mg/Nm3 | 60 | не | 23 | Веднъж на 2 години | 38.3% |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| прах | mg/Nm3 | 40 | не | 7.9 | Веднъж на 2 години | 19.8% |
| Pb | mg/Nm3 | 3 | не | 0.19 | Веднъж на 2 години | 6.3% |
| As + Cr + Cd + Co | mg/Nm3 | 0.05 | не | 0.0082 | Веднъж на 2 години | 16.4% |
| HF-тунелни пещи | mg/Nm3 | 5 | не | 3.8 | Веднъж на 2 години | 76.0% |
|  | mg/Nm3 | шлюзови пещи - 10 | не |  | Веднъж на 2 години |  |
| HCl (HCE) | mg/Nm3 | 30 | не | 12 | Веднъж на 2 години | 40.0% |
| ОВ (THC) | mg/Nm3 | 20 | не | 16.85 | Веднъж на 2 години | 84.3% |
| № 55/ Протокол № 8 |
| NOх | mg/Nm3 | 60 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| прах | mg/Nm3 | 40 | не | 2 | Веднъж на 2 години | 5.0% |
| Pb | mg/Nm3 | 3 | не | 0.001 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| As + Cr + Cd + Co | mg/Nm3 | 0.05 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| HF-тунелни пещи | mg/Nm3 | 5 | не | 1 | Веднъж на 2 години | 20.0% |
|  | mg/Nm3 | шлюзови пещи - 10 | не |  | Веднъж на 2 години |  |
| HCl (HCE) | mg/Nm3 | 30 | не | 11 | Веднъж на 2 години | 36.7% |
| ОВ (THC) | mg/Nm3 | 20 | не | 13.36 | Веднъж на 2 години | 66.8% |
| № 54/ Протокол № 6 |
| NOх | mg/Nm3 | 60 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| прах | mg/Nm3 | 40 | не | 3 | Веднъж на 2 години | 7.5% |
| Pb | mg/Nm3 | 3 | не | 0.001 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| As + Cr + Cd + Co | mg/Nm3 | 0.05 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| HF-тунелни пещи | mg/Nm3 | 5 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
|  | mg/Nm3 | шлюзови пещи - 10 | не |  | Веднъж на 2 години |  |
| HCl (HCE) | mg/Nm3 | 30 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| ОВ (THC) | mg/Nm3 | 20 | не | 18.7 | Веднъж на 2 години | 93.5% |
| № 47/ Протокол № 4 |
| NOх | mg/Nm3 | 60 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| прах | mg/Nm3 | 40 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| Pb | mg/Nm3 | 3 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| As + Cr + Cd + Co | mg/Nm3 | 0.05 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| HF-тунелни пещи | mg/Nm3 | 5 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
|  | mg/Nm3 | шлюзови пещи - 10 | не |  | Веднъж на 2 години |  |
| HCl (HCE) | mg/Nm3 | 30 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| ОВ (THC) | mg/Nm3 | 20 | не | 17.63 | Веднъж на 2 години | 88.2% |
| № 48/ Протокол № 2 |
| NOх | mg/Nm3 | 60 | не | 40 | Веднъж на 2 години | 66.7% |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | не | 0 | Веднъж на 2 години | 0.0% |
| прах | mg/Nm3 | 40 | не | 8.6 | Веднъж на 2 години | 21.5% |
| Pb | mg/Nm3 | 3 | не | 0.23 | Веднъж на 2 години | 7.7% |
| As + Cr + Cd + Co | mg/Nm3 | 0.05 | не | 0.0082 | Веднъж на 2 години | 16.4% |
| HF-тунелни пещи | mg/Nm3 | 5 | не | 4.2 | Веднъж на 2 години | 84.0% |
|  | mg/Nm3 | шлюзови пещи - 10 | не |  | Веднъж на 2 години |  |
| HCl (HCE) | mg/Nm3 | 30 | не | 11.6 | Веднъж на 2 години | 38.7% |
| ОВ (THC) | mg/Nm3 | 20 | не | 6.94 | Веднъж на 2 години | 34.7% |

Методика за изчисление на емисии

| показател | Еднократно mg/dm3 | Дебит Nm3/h | Резултат | Емисионно натоварване kg/g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комин № 17 / Протокол № 42 |
| NOх | 0 | 3922 | 0.000 | 0 |
| SO2 | 0 | 3922 | 0.000 | 0 |
| прах | 11.2 | 3922 | 43.926 | 369 |
| Pb | 0.01 | 3922 | 0.039 | 0 |
| As | 0 | 3922 | 0.000 | 0 |
| Cr | 0 | 3922 | 0.000 | 0 |
| Cd | 0 | 3922 | 0.000 | 0 |
| Co | 0 | 3922 | 0.000 | 0 |
| HF-тунелни пещи | 0 | 3922 | 0.000 | 0 |
|  |  | 3922 | 0.000 | 0 |
| HCl (HCE) | 0 | 3922 | 0.000 | 0 |
| ОВ (THC) | 18.7 | 3922 | 73.341 | 616 |
| Комин № 60 / Протокол № 36 |
| NOх | 0 | 4878 | 0.000 | 0 |
| SO2 | 0 | 4878 | 0.000 | 0 |
| прах | 4.1 | 4878 | 20.000 | 168 |
| Pb | 0.02 | 4878 | 0.098 | 1 |
| As | 0.001 | 4878 | 0.005 | 0 |
| Cr | 0.001 | 4878 | 0.005 | 0 |
| Cd | 0.001 | 4878 | 0.005 | 0 |
| Co | 0.001 | 4878 | 0.005 | 0 |
| HF-тунелни пещи | 2.2 | 4878 | 10.732 | 90 |
|  |  | 4878 | 0.000 | 0 |
| HCl (HCE) | 11.1 | 4878 | 54.146 | 455 |
| ОВ (THC) | 19.24 | 4878 | 93.853 | 788 |
| Комин № 52 / Протокол № 26 |
| NOх | 0 | 5305 | 0.000 | 0 |
| SO2 | 0 | 5305 | 0.000 | 0 |
| прах | 1 | 5305 | 5.305 | 45 |
| Pb | 0 | 5305 | 0.000 | 0 |
| As | 0 | 5305 | 0.000 | 0 |
| Cr | 0 | 5305 | 0.000 | 0 |
| Cd | 0 | 5305 | 0.000 | 0 |
| Co | 0 | 5305 | 0.000 | 0 |
| HF-тунелни пещи | 0 | 5305 | 0.000 | 0 |
| HCl (HCE) | 0 | 5305 | 0.000 | 0 |
| ОВ (THC) | 0 | 5305 | 0.000 | 0 |
| Комин № 7 / Протокол № 54 |
| NOх | 18 | 1249 | 22.482 | 189 |
| SO2 | 0 | 1249 | 0.000 | 0 |
| прах | 3.9 | 1249 | 4.871 | 41 |
| Pb | 0.001 | 1249 | 0.001 | 0 |
| As | 0.001 | 1249 | 0.001 | 0 |
| Cr | 0 | 1249 | 0.000 | 0 |
| Cd | 0.001 | 1249 | 0.001 | 0 |
| Co | 0 | 1249 | 0.000 | 0 |
| HF-тунелни пещи | 1.9 | 1249 | 2.373 | 20 |
|  |  | 1249 | 0.000 | 0 |
| HCl (HCE) | 11.2 | 1249 | 13.989 | 118 |
| ОВ (THC) | 11.22 | 1249 | 14.014 | 118 |
| Комин № 3 / Протокол № 52 |
| NOх | 0 | 10716 | 0.000 | 0 |
| SO2 | 0 | 10716 | 0.000 | 0 |
| прах | 0 | 10716 | 0.000 | 0 |
| Pb | 0 | 10716 | 0.000 | 0 |
| As | 0 | 10716 | 0.000 | 0 |
| Cr | 0 | 10716 | 0.000 | 0 |
| Cd | 0 | 10716 | 0.000 | 0 |
| Co | 0 | 10716 | 0.000 | 0 |
| HF-тунелни пещи | 0 | 10716 | 0.000 | 0 |
|  |  | 10716 | 0.000 | 0 |
| HCl (HCE) | 0 | 10716 | 0.000 | 0 |
| ОВ (THC) | 14.96 | 10716 | 160.311 | 1347 |
| Комин № 63 / Протокол № 50 |
| NOх | 0 | 397 | 0.000 | 0 |
| SO2 | 0 | 397 | 0.000 | 0 |
| прах | 2.1 | 397 | 0.834 | 7 |
| Pb | 0 | 397 | 0.000 | 0 |
| As | 0 | 397 | 0.000 | 0 |
| Cr | 0 | 397 | 0.000 | 0 |
| Cd | 0 | 397 | 0.000 | 0 |
| Co | 0 | 397 | 0.000 | 0 |
| HF-тунелни пещи | 1.4 | 397 | 0.556 | 5 |
|  |  | 397 | 0.000 | 0 |
| HCl (HCE) | 0 | 397 | 0.000 | 0 |
| ОВ (THC) | 11.75 | 397 | 4.665 | 39 |
| Комин № 13 / Протокол № 48 |
| NOх | 8 | 13748 | 109.984 | 924 |
| SO2 | 0 | 13748 | 0.000 | 0 |
| прах | 12 | 13748 | 164.976 | 1386 |
| Pb | 0.213 | 13748 | 2.928 | 25 |
| As | 0.0012 | 13748 | 0.016 | 0 |
| Cr | 0.0016 | 13748 | 0.022 | 0 |
| Cd | 0.001 | 13748 | 0.014 | 0 |
| Co | 0.004 | 13748 | 0.055 | 0 |
| HF-тунелни пещи | 4.6 | 13748 | 63.241 | 531 |
|  |  | 13748 | 0.000 | 0 |
| HCl (HCE) | 13.9 | 13748 | 191.097 | 1605 |
| ОВ (THC) | 8 | 13748 | 109.984 | 924 |
| Комин № 8 / Протокол № 46 |
| NOх | 22 | 1072 | 23.584 | 198 |
| SO2 | 0 | 1072 | 0.000 | 0 |
| прах | 17.3 | 1072 | 18.546 | 156 |
| Pb | 1.03 | 1072 | 1.104 | 9 |
| As | 0.005 | 1072 | 0.005 | 0 |
| Cr | 0.003 | 1072 | 0.003 | 0 |
| Cd | 0.001 | 1072 | 0.001 | 0 |
| Co | 0.004 | 1072 | 0.004 | 0 |
| HF-тунелни пещи | 4.8 | 1072 | 5.146 | 43 |
|  |  | 1072 | 0.000 | 0 |
| HCl (HCE) | 19.3 | 1072 | 20.690 | 174 |
| ОВ (THC) | 13.36 | 1072 | 14.322 | 120 |
| Комин № 4 / Протокол № 44 |
| NOх | 0 | 12922 | 0.000 | 0 |
| SO2 | 0 | 12922 | 0.000 | 0 |
| прах | 0 | 12922 | 0.000 | 0 |
| Pb | 0 | 12922 | 0.000 | 0 |
| As | 0 | 12922 | 0.000 | 0 |
| Cr | 0 | 12923 | 0.000 | 0 |
| Cd | 0 | 12924 | 0.000 | 0 |
| Co | 0 | 12925 | 0.000 | 0 |
| HF-тунелни пещи | 0 | 12922 | 0.000 | 0 |
|  |  | 12922 | 0.000 | 0 |
| HCl (HCE) | 0 | 12922 | 0.000 | 0 |
| ОВ (THC) | 13.36 | 12922 | 172.638 | 1450 |
| Комин № 64 / Протокол № 40 |
| NOх | 4 | 684 | 2.736 | 23 |
| SO2 | 0 | 684 | 0.000 | 0 |
| прах | 0 | 684 | 0.000 | 0 |
| Pb | 0 | 684 | 0.000 | 0 |
| As | 0 | 684 | 0.000 | 0 |
| Cr | 0 | 684 | 0.000 | 0 |
| Cd | 0 | 684 | 0.000 | 0 |
| Co | 0 | 684 | 0.000 | 0 |
| HF-тунелни пещи | 0 | 684 | 0.000 | 0 |
|  |  | 684 | 0.000 | 0 |
| HCl (HCE) | 0 | 684 | 0.000 | 0 |
| ОВ (THC) | 14.96 | 684 | 10.233 | 86 |
| Комин № 15 / Протокол № 38 |
| NOх | 7.66 | 16705 | 127.960 | 1075 |
| SO2 | 0 | 16705 | 0.000 | 0 |
| прах | 14.9 | 16705 | 248.905 | 2091 |
| Pb | 0.31 | 16705 | 5.179 | 43 |
| As | 0.006 | 16705 | 0.100 | 1 |
| Cr | 0.003 | 16705 | 0.050 | 0 |
| Cd | 0.001 | 16705 | 0.017 | 0 |
| Co | 0.002 | 16705 | 0.033 | 0 |
| HF-тунелни пещи | 4.7 | 16705 | 78.514 | 660 |
|  |  | 16705 | 0.000 | 0 |
| HCl (HCE) | 16.2 | 16705 | 270.621 | 2273 |
| ОВ (THC) | 9.08 | 16705 | 151.681 | 1274 |
| Комин № 2 / Протокол № 34 |
| NOх | 0 | 4874 | 0.000 | 0 |
| SO2 | 0 | 4874 | 0.000 | 0 |
| прах | 2.2 | 4874 | 10.723 | 90 |
| Pb | 0.003 | 4874 | 0.015 | 0 |
| As | 0.001 | 4874 | 0.005 | 0 |
| Cr | 0 | 4875 | 0.000 | 0 |
| Cd | 0.001 | 4876 | 0.005 | 0 |
| Co | 0 | 4877 | 0.000 | 0 |
| HF-тунелни пещи | 1.8 | 4874 | 8.773 | 74 |
|  |  | 4874 | 0.000 | 0 |
| HCl (HCE) | 10.9 | 4874 | 53.127 | 446 |
| ОВ (THC) | 15.14 | 4874 | 73.792 | 620 |
| Комин № 6 / Протокол № 32 |
| NOх | 12 | 1551 | 18.612 | 156 |
| SO2 | 0 | 1551 | 0.000 | 0 |
| прах | 11 | 1551 | 17.061 | 143 |
| Pb | 0.04 | 1551 | 0.062 | 1 |
| As | 0.001 | 1551 | 0.002 | 0 |
| Cr | 0.001 | 1552 | 0.002 | 0 |
| Cd | 0.0007 | 1553 | 0.001 | 0 |
| Co | 0 | 1554 | 0.000 | 0 |
| HF-тунелни пещи | 3.1 | 1551 | 4.808 | 40 |
|  |  | 1551 | 0.000 | 0 |
| HCl (HCE) | 11 | 1551 | 17.061 | 143 |
| ОВ (THC) | 12.29 | 1551 | 19.062 | 160 |
| Комин № 62 / Протокол № 30 |
| NOх | 0 | 412 | 0.000 | 0 |
| SO2 | 0 | 412 | 0.000 | 0 |
| прах | 0 | 412 | 0.000 | 0 |
| Pb | 0 | 412 | 0.000 | 0 |
| As | 0 | 412 | 0.000 | 0 |
| Cr | 0 | 413 | 0.000 | 0 |
| Cd | 0 | 414 | 0.000 | 0 |
| Co | 0 | 415 | 0.000 | 0 |
| HF-тунелни пещи | 0 | 412 | 0.000 | 0 |
|  |  | 412 | 0.000 | 0 |
| HCl (HCE) | 0 | 412 | 0.000 | 0 |
| ОВ (THC) | 2.67 | 412 | 1.100 | 9 |
| Комин № 11 / Протокол № 28 |
| NOх | 4 | 10906 | 43.624 | 366 |
| SO2 | 0 | 10906 | 0.000 | 0 |
| прах | 12.4 | 10906 | 135.234 | 1136 |
| Pb | 0.11 | 10906 | 1.200 | 10 |
| As | 0.001 | 10906 | 0.011 | 0 |
| Cr | 0.001 | 10906 | 0.011 | 0 |
| Cd | 0.0009 | 10906 | 0.010 | 0 |
| Co | 0.001 | 10906 | 0.011 | 0 |
| HF-тунелни пещи | 3.3 | 10906 | 35.990 | 302 |
|  |  | 10906 | 0.000 | 0 |
| HCl (HCE) | 12.9 | 10906 | 140.687 | 1182 |
| ОВ (THC) | 18.7 | 10906 | 203.942 | 1713 |
| Комин № 1 / Протокол № 24 |
| NOх | 0 | 10891 | 0.000 | 0 |
| SO2 | 0 | 10891 | 0.000 | 0 |
| прах | 2.7 | 10891 | 29.406 | 247 |
| Pb | 0.001 | 10891 | 0.011 | 0 |
| As | 0 | 10891 | 0.000 | 0 |
| Cr | 0.003 | 10891 | 0.033 | 0 |
| Cd | 0.0001 | 10891 | 0.001 | 0 |
| Co | 0 | 10891 | 0.000 | 0 |
| HF-тунелни пещи | 1.8 | 10891 | 19.604 | 165 |
|  |  | 10891 | 0.000 | 0 |
| HCl (HCE) | 12.1 | 10891 | 131.781 | 1107 |
| ОВ (THC) | 7.48 | 10891 | 81.465 | 684 |
| № 5 / Протокол № 22 |
| NOх | 3 | 1729 | 5.187 | 44 |
| SO2 | 0 | 1729 | 0.000 | 0 |
| прах | 5 | 1729 | 8.645 | 73 |
| Pb | 0.01 | 1729 | 0.017 | 0 |
| As | 0 | 1729 | 0.000 | 0 |
| Cr | 0 | 1729 | 0.000 | 0 |
| Cd | 0 | 1729 | 0.000 | 0 |
| Co | 0 | 1729 | 0.000 | 0 |
| HF-тунелни пещи | 0 | 1729 | 0.000 | 0 |
|  |  | 1729 | 0.000 | 0 |
| HCl (HCE) | 0 | 1729 | 0.000 | 0 |
| ОВ (THC) | 15.02 | 1729 | 25.970 | 218 |
| № 61 / Протокол № 20 |
| NOх | 0 | 400 | 0.000 | 0 |
| SO2 | 0 | 400 | 0.000 | 0 |
| прах | 0 | 400 | 0.000 | 0 |
| Pb | 0 | 400 | 0.000 | 0 |
| As | 0 | 400 | 0.000 | 0 |
| Cr | 0 | 400 | 0.000 | 0 |
| Cd | 0 | 400 | 0.000 | 0 |
| Co | 0 | 400 | 0.000 | 0 |
| HF-тунелни пещи | 0 | 400 | 0.000 | 0 |
|  | 0 | 400 | 0.000 | 0 |
| HCl (HCE) | 0 | 400 | 0.000 | 0 |
| ОВ (THC) | 0 | 400 | 0.000 | 0 |
| № 10 / Протокол № 18 |
| NOх | 56 | 16030 | 897.680 | 7541 |
| SO2 | 0 | 16030 | 0.000 | 0 |
| прах | 18.2 | 16030 | 291.746 | 2451 |
| Pb | 0.25 | 16030 | 4.008 | 34 |
| As | 0.009 | 16030 | 0.144 | 1 |
| Cr | 0.007 | 16030 | 0.112 | 1 |
| Cd | 0.0004 | 16030 | 0.006 | 0 |
| Co | 0.0006 | 16030 | 0.010 | 0 |
| HF-тунелни пещи | 3.9 | 16030 | 62.517 | 525 |
|  |  | 16030 | 0.000 | 0 |
| HCl (HCE) | 15 | 16030 | 240.450 | 2020 |
| ОВ (THC) | 17.05 | 16030 | 273.312 | 2296 |
| № 56 / Протокол № 23 |
| NOх | 0 | 18768 | 0.000 | 0 |
| SO2 | 0 | 18768 | 0.000 | 0 |
| прах | 1 | 18768 | 18.768 | 158 |
| Pb | 0.001 | 18768 | 0.019 | 0 |
| As | 0 | 18768 | 0.000 | 0 |
| Cr | 0 | 18768 | 0.000 | 0 |
| Cd | 0.001 | 18768 | 0.019 | 0 |
| Co | 0.001 | 18768 | 0.019 | 0 |
| HF-тунелни пещи | 1.2 | 18768 | 22.522 | 189 |
|  |  | 18768 | 0.000 | 0 |
| HCl (HCE) | 12 | 18768 | 225.216 | 1892 |
| ОВ (THC) | 11.75 | 18768 | 220.524 | 1852 |
| № 53 / Протокол № 25 |
| NOх | 2 | 980 | 1.960 | 16 |
| SO2 | 0 | 980 | 0.000 | 0 |
| прах | 5 | 980 | 4.900 | 41 |
| Pb | 0.01 | 980 | 0.010 | 0 |
| As | 0 | 980 | 0.000 | 0 |
| Cr | 0 | 980 | 0.000 | 0 |
| Cd | 0 | 980 | 0.000 | 0 |
| Co | 0 | 980 | 0.000 | 0 |
| HF-тунелни пещи | 0 | 980 | 0.000 | 0 |
|  |  | 980 | 0.000 | 0 |
| HCl (HCE) | 0 | 980 | 0.000 | 0 |
| ОВ (THC) | 18.7 | 980 | 18.326 | 154 |
| № 67 / Протокол № 12 |
| NOх | 0 | 424 | 0.000 | 0 |
| SO2 | 0 | 424 | 0.000 | 0 |
| прах | 0 | 424 | 0.000 | 0 |
| Pb | 0 | 424 | 0.000 | 0 |
| As | 0 | 424 | 0.000 | 0 |
| Cr | 0 | 424 | 0.000 | 0 |
| Cd | 0 | 424 | 0.000 | 0 |
| Co | 0 | 424 | 0.000 | 0 |
| HF-тунелни пещи | 0 | 424 | 0.000 | 0 |
|  |  | 424 | 0.000 | 0 |
| HCl (HCE) | 0 | 424 | 0.000 | 0 |
| ОВ (THC) | 16.56 | 424 | 7.021 | 59 |
| № 49 / Протокол № 10 |
| NOх | 23 | 15172 | 348.956 | 2931 |
| SO2 | 0 | 15172 | 0.000 | 0 |
| прах | 7.9 | 15172 | 119.859 | 1007 |
| Pb | 0.19 | 15172 | 2.883 | 24 |
| As | 0.006 | 15172 | 0.091 | 1 |
| Cr | 0.002 | 15172 | 0.030 | 0 |
| Cd | 0.0001 | 15172 | 0.002 | 0 |
| Co | 0.0001 | 15172 | 0.002 | 0 |
| HF-тунелни пещи | 3.8 | 15172 | 57.654 | 484 |
|  |  | 15172 | 0.000 | 0 |
| HCl (HCE) | 12 | 15172 | 182.064 | 1529 |
| ОВ (THC) | 16.85 | 15172 | 255.648 | 2147 |
| № 55/ Протокол № 8 |
| NOх | 0 | 14982 | 0.000 | 0 |
| SO2 | 0 | 14982 | 0.000 | 0 |
| прах | 2 | 14982 | 29.964 | 252 |
| Pb | 0.001 | 14982 | 0.015 | 0 |
| As | 0 | 14982 | 0.000 | 0 |
| Cr | 0 | 14982 | 0.000 | 0 |
| Cd | 0 | 14982 | 0.000 | 0 |
| Co | 0 | 14982 | 0.000 | 0 |
| HF-тунелни пещи | 1 | 14982 | 14.982 | 126 |
|  |  | 14982 | 0.000 | 0 |
| HCl (HCE) | 11 | 14982 | 164.802 | 1384 |
| ОВ (THC) | 13.36 | 14982 | 200.160 | 1681 |
| № 54/ Протокол № 6 |
| NOх | 0 | 1448 | 0.000 | 0 |
| SO2 | 0 | 1448 | 0.000 | 0 |
| прах | 3 | 1448 | 4.344 | 36 |
| Pb | 0.001 | 1448 | 0.001 | 0 |
| As | 0 | 1448 | 0.000 | 0 |
| Cr | 0 | 1448 | 0.000 | 0 |
| Cd | 0 | 1448 | 0.000 | 0 |
| Co | 0 | 1448 | 0.000 | 0 |
| HF-тунелни пещи | 0 | 1448 | 0.000 | 0 |
|  |  | 1448 | 0.000 | 0 |
| HCl (HCE) | 0 | 1448 | 0.000 | 0 |
| ОВ (THC) | 18.7 | 1448 | 27.078 | 227 |
| № 47/ Протокол № 4 |
| NOх | 0 | 441 | 0.000 | 0 |
| SO2 | 0 | 441 | 0.000 | 0 |
| прах | 0 | 441 | 0.000 | 0 |
| Pb | 0 | 441 | 0.000 | 0 |
| As | 0 | 441 | 0.000 | 0 |
| Cr | 0 | 441 | 0.000 | 0 |
| Cd | 0 | 441 | 0.000 | 0 |
| Co | 0 | 441 | 0.000 | 0 |
| HF-тунелни пещи | 0 | 441 | 0.000 | 0 |
|  |  | 441 | 0.000 | 0 |
| HCl (HCE) | 0 | 441 | 0.000 | 0 |
| ОВ (THC) | 17.63 | 441 | 7.775 | 65 |
| № 48/ Протокол № 2 |
| NOх | 40 | 15715 | 628.600 | 5280 |
| SO2 | 0 | 15715 | 0.000 | 0 |
| прах | 8.6 | 15715 | 135.149 | 1135 |
| Pb | 0.23 | 15715 | 3.614 | 30 |
| As | 0.006 | 15715 | 0.094 | 1 |
| Cr | 0.002 | 15716 | 0.031 | 0 |
| Cd | 0.0001 | 15717 | 0.002 | 0 |
| Co | 0.0001 | 15718 | 0.002 | 0 |
| HF-тунелни пещи | 4.2 | 15715 | 66.003 | 554 |
|  |  | 15715 | 0.000 | 0 |
| HCl (HCE) | 11.6 | 15715 | 182.294 | 1531 |
| ОВ (THC) | 6.94 | 15715 | 109.062 | 916 |

| показател | Субтотал емисионно натоварване kg/g |
| --- | --- |
| As | 4.00 |
| Cr | 1.00 |
| Cd | 0.00 |
| Co | 0.00 |
| HCl (HCE) | 15 859.41 |
| HF-тунелни пещи | 3 808.67 |
| NOх | 18 743.47 |
| Pb | 177.78 |
| SO2 | 0.00 |
| ОВ (THC) | 19 565.93 |
| прах | 0.00 |

Метод за изчисление на изпусканите емисии

Емисии в атмосферния въздух

Сx= А х Q x T  / kg/год./

Сх - годишно количество емисии от един източник

А - измерена стойност /kg/h/

Q - измерен дебит /m3/h/

Т - експозиция за година  - 350 дена * 24 часа= 8400

С= С1+С2+.....Сn

С – годишно количество емисии от всички източници  - кг./г.

С/1,2,....n – годишно количество емисии от един източник

N – брой източници с еднакви емисии.

Условие 9.1.1. Инсталация за производство на керамични продукти (санитарен фаянс) – процес “изпичане”.

Таблица 9.1.1-1

| Изпускащо устройство пореден № | Източници на отпадъчни газове | Дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) | Пречиствателно съоръжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тунелна пещ FFC изделия |
| 15 | Тунелна пещ FFC, начало | 34 000 | 10 | - |
| 16 (резервен) | Тунелна пещ FFC, начало | 34 000 | 10 | - |
| 8 | Тунелна пещ FFC, среда | 3 500 | 10 | - |
| 4 | Тунелна пещ FFC, край | 22 000 | 10 | - |
| 64 | Преди тунелна пещ FFC за изкарване на горещ въздух | 1 200 | 7 | - |
| Тунелна пещ VC-1 |
| 13 | Тунелна пещ VC-1, начало | 34 000 | 10 | - |
| 14 (резервен) | Тунелна пещ VC-1, начало | 34 000 | 10 | - |
| 7 | Тунелна пещ VC-1, среда | 3 500 | 10 | - |
| 3 | Тунелна пещ VC-1, край | 22 000 | 10 | - |
| 63 | Преди тунелна пещ VC 1 за изкарване на горещ въздух | 1 200 | 7 | - |
| Тунелна пещ VC-2 |
| 11 | Тунелна пещ VC-2, начало | 34 000 | 10 | - |
| 12 (резервен) | Тунелна пещ VC-2, начало | 34 000 | 10 | - |
| 6 | Тунелна пещ VC-2, среда | 3 500 | 10 | - |
| 2 | Тунелна пещ VC-2, край | 22 000 | 10 | - |
| 62 | Преди тунелна пещ VC 2 за изкарване на горещ въздух | 1 200 | 7 | - |
| Тунелна пещ VC-3 |
| 9 | Тунелна пещ VC-3, начало | 34 000 | 10 | - |
| 10 (резервен) | Тунелна пещ VC-3, начало | 34 000 | 10 | - |
| 5 | Тунелна пещ VC-3, среда | 3 500 | 10 | - |
| 1 | Тунелна пещ VC-3, край | 22 000 | 10 | - |
| 61 | Преди тунелна пещ VC 3 за изкарване на горещ въздух | 1 200 | 7 | - |
| Тунелна пещ VC– повторно изпичане |
| 49 | Тунелна пещ за повторно изпичане VC, начало | 34 000 | 10 | - |
| 51 (резервен) | Тунелна пещ за повторно изпичане VC, начало | 34 000 | 10 | - |
| 53 | Тунелна пещ за повторно изпичане VC, среда | 3 500 | 10 | - |
| 56 | Тунелна пещ за повторно изпичане VC, край | 22 000 | 10 | - |
| 67 | Преди тунелна пещ VC за повторно изпичане за изкарване на горещ въздух | 1 200 | 7 | - |
| Тунелна пещ VC– нова |
| 47 | Тунелна пещ VC нова, начало | 34 000 | 10 | - |
| 48 | Тунелна пещ VC нова, начало | 34 000 | 10 | - |
| 54 | Тунелна пещ VC нова, среда | 3 500 | 10 | - |
| 55 | Тунелна пещ VC нова, край | 22 000 | 10 | - |
| Шлюзова пещ FFC изделия |
| 57 | Шлюзова пещ за повторно изпичане FFC | 20 000 | 16 | - |
| Шлюзова пещ VC изделия |
| 58 | Шлюзова пещ за повторно изпичане VC | 20 000 | 16 | - |

Таблица 9.1.1-1 - продължение

| Параметър | Норми за допустими емисии (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| NOх | 60 |
| SO2 | 750 |
| прах | 40 |
| Олово и съединенията му, определени като Pb | 3 |
| As + Cr + Cd + Co | 0,05 |
| HF | тунелни пещи - 5 |
|  | шлюзови пещи - 10 |
| HCl | 30 |
| Органични вещества, определени като общ въглерод | До 31.08.2006г. | От 01.09.2006г. |
|  | 200 | 20 |

Условие 9.1.2. Инсталация за производство на керамични продукти (санитарен фаянс) – процес “сушене”.

Таблица 9.1.2-1

| Изпускащо устройство пореден № | Източници на отпадъчни газове | Дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) | Пречиствателно съоръжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Сушилня - VC | 3 000 | 5.5 | - |
| 19 | Сушилня - FFC | 3 000 | 5.5 | - |
| 20 | Сушилня - FFC | 3 000 | 5.5 | - |
| 21 | Сушилня - VC | 3 000 | 5.5 | - |
| 22 | Сушилня - VC | 3 000 | 5.5 | - |
| 23 | Сушилня - VC | 3 000 | 5.5 | - |
| 24 | Сушилня - VC | 3 000 | 5.5 | - |
| 25 | Сушилня - VC | 3 000 | 5.5 | - |
| 26 | Сушилня - VC | 3 000 | 5.5 | - |
| 27 | Сушилня - VC | 3 000 | 5.5 | - |
| 28 | Сушилня - VC | 3 000 | 5.5 | - |
| 29 | Сушилня - VC | 3 000 | 5.5 | - |
| 30 | Сушилня - VC | 3 000 | 5.5 | - |
| 31 | Сушилня - VC | 3 000 | 5.5 | - |
| 32 | Сушилня - VC | 3 000 | 5.5 | - |
| 33 | Сушилня - VC | 3 000 | 5.5 | - |
| 34 | Сушилня - VC | 3 000 | 5.5 | - |
| 35 | Сушилня - VC | 3 000 | 5.5 | - |
| 36 | Сушилня - VC | 3 000 | 5.5 | - |
| 37 | Сушилня - VC | 3 000 | 5.5 | - |
| 38 | Сушилня - VC | 3 000 | 5.5 | - |
| 39 | Сушилня - VC | 3 000 | 5.5 | - |
| 40 | Сушилня - VC | 3 000 | 5.5 | - |
| 41 | Сушилня - VC | 3 000 | 5.5 | - |
| 42 | Сушилня - VC | 3 000 | 5.5 | - |
| 43 | Сушилня - VC | 3 000 | 5.5 | - |
| 44 | Сушилня - VC | 3 000 | 5.5 | - |
| 45 | Сушилня - VC | 3 000 | 5.5 | - |
| 17 | Сушилня преди тунелна пещ FFC | 13 000 | 8 | - |
| 60 | Сушилня преди тунелни пещи VC-1,2,3 | 13 000 | 8 | - |
| 52 | Сушилня преди тунелна пещ VC за повторно изпичане | 13 000 | 8 | - |

Таблица 9.1.2-1 - продължение

| Параметър | Норми за допустими емисии (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| NOх | 60 |
| SO2 | 750 |
| прах | 40 |
| Олово и съединенията му, определени като Pb | 3 |
| As + Cr + Cd + Co | 0,05 |
| HF | 5 |
| HCl | 30 |
| Органични вещества, определени като общ въглерод | 20 |

Условие 9.1.3. Промишлено и битово бойлерно отделение.

##### Таблица 9.1.3-1

| Точков източник № | Местоположение | Мощност MW | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промишлено бойлерно помещение |
| 213 | Котел 1 | 1,163 | - | 1 000 | 8 |
| 214 | Котел 2 | 1,163 | - | 1 000 | 8 |
| Битово бойлерно помещение |
| 215 | Котел 1 | 0,250 | - | 440 | 6 |
| 216 | Котел 2 | 0,350 | - | 440 | 6 |

##### Таблица 9.1.3-1-продължение

| Параметър | Норми за допустими емисии (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| NOx | 100 |
| CO | 100 |
| SO2 | 35 |

Условие 9.1.4. Инсталация за производставо на керамични продукти (санитарен фаянс) – процес “отливане”.

Таблица 9.1.4-1

| Изпускащо устройство пореден № | Източници на отпадъчни газове | Дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) | Пречиствателно съоръжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | Участък отливно - FFC | 5 000 | 7 | - |
| 69 | Участък отливно - FFC | 5 000 | 7 | - |
| 70 | Участък отливно - FFC | 5 000 | 7 | - |
| 71 | Участък отливно - FFC | 5 000 | 7 | - |
| 72 | Участък отливно - FFC | 5 000 | 7 | - |
| 73 | Участък отливно - FFC | 5 000 | 7 | - |
| 74 | Участък отливно - FFC | 5 000 | 7 | - |
| 75 | Участък отливно - FFC | 5 000 | 7 | - |
| 76 | Участък отливно - FFC | 5 000 | 7 | - |
| 77 | Участък отливно - FFC | 5 000 | 7 | - |
| 78 | Участък отливно - FFC | 5 000 | 7 | - |
| 79 | Участък отливно - FFC | 5 000 | 7 | - |
| 80 | Участък отливно - FFC | 5 000 | 7 | - |
| 81 | Участък отливно - FFC | 5 000 | 7 | - |
| 82 | Участък отливно - VC | 5 000 | 7 | - |
| 83 | Участък отливно - VC | 5 000 | 7 | - |
| 84 | Участък отливно - VC | 5 000 | 7 | - |
| 85 | Участък отливно - VC | 5 000 | 7 | - |
| 86 | Участък отливно - VC | 5 000 | 7 | - |
| 87 | Участък отливно - VC | 5 000 | 7 | - |
| 88 | Участък отливно - VC | 5 000 | 7 | - |
| 89 | Участък отливно - VC | 5 000 | 7 | - |
| 90 | Участък отливно - VC | 5 000 | 7 | - |
| 91 | Участък отливно - VC | 5 000 | 7 | - |
| 92 | Участък отливно - VC | 5 000 | 7 | - |
| 93 | Участък отливно - VC | 5 000 | 7 | - |
| 94 | Участък отливно - VC | 5 000 | 7 | - |
| 95 | Участък отливно - VC | 5 000 | 7 | - |
| 96 | Участък отливно - VC | 5 000 | 7 | - |
| 97 | Участък отливно - VC | 5 000 | 7 | - |
| 98 | Участък отливно - VC | 5 000 | 7 | - |
| 99 | Участък отливно - VC | 5 000 | 7 | - |
| 100 | Участък отливно - VC | 5 000 | 7 | - |
| 101 | Участък отливно - VC | 5 000 | 7 | - |
| 102 | Участък отливно - VC | 5 000 | 7 | - |
| 103 | Участък отливно - VC | 5 000 | 7 | - |
| 104 | Участък отливно - VC | 5 000 | 7 | - |
| 105 | Участък отливно - VC | 5 000 | 7 | - |
| 106 | Участък отливно - VC | 5 000 | 7 | - |
| 107 | Участък отливно - VC | 5 000 | 7 | - |
| 108 | Участък отливно - VC | 5 000 | 7 | - |
| 109 | Участък отливно - VC | 5 000 | 7 | - |
| 110 | Участък отливно - VC | 5 000 | 7 | - |
| 111 | Участък отливно - VC | 5 000 | 7 | - |
| 112 | Участък отливно - VC | 5 000 | 7 | - |
| 113 | Участък отливно - VC | 5 000 | 7 | - |
| 114 | Участък отливно - VC | 5 000 | 7 | - |
| 115 | Участък отливно - VC | 5 000 | 7 | - |
| 116 | Участък отливно - VC | 5 000 | 7 | - |
| 117 | Участък отливно - VC | 5 000 | 7 | - |
| 118 | Участък отливно - VC | 5 000 | 7 | - |
| 119 | Участък отливно - VC | 5 000 | 7 | - |
| 120 | Участък отливно - VC | 5 000 | 7 | - |
| 121 | Участък отливно - VC | 5 000 | 7 | - |
| 122 | Участък отливно - VC | 5 000 | 7 | - |
| 123 | Участък отливно - VC | 5 000 | 7 | - |

Таблица 9.1.4-1 - продължение

| Параметър | Норми за допустими емисии (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| прах | 5 |
| As + Cr + Cd + Co | 0,05 |

Условие 9.1.5. Инсталация за производство на керамични продукти (санитарен фаянс) - процес „Освежаване и палетизация”

Таблица 9.1.5-1

| Изпускащо устройство пореден № | Източници на отпадъчни газове | Дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) | Пречиствателно съоръжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 301 | Участък “Освежаване и палетизация” | 2 500 | 5 | - |
| 302 | Участък “ Освежаване и палетизация” | 5 000 | 5 | - |
| 303 | Участък “Освежаване и палетизация” | 5 000 | 5 | - |
| 304 | Участък “Освежаване и палетизация” | 5 000 | 5 | - |

Таблица 9.1.5-1 - продължение

| Параметър | Норми за допустими емисии (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Органични вещества, определени като общ въглерод | 50 |

Условие 9.1.6. Инсталация за производство на керамични продукти (санитарен фаянс) - процес „Бяла инспекция и глазиране”

Таблица 9.1.6-1

| Изпускащо устройство пореден № | Източници на отпадъчни газове | Дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) | Пречиствателно съоръжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 401 | Участък Бяла инспекция | 5 000 | 5 | - |
| 402 | Участък Бяла инспекция | 5 000 | 5 | - |
| 403 | Участък Бяла инспекция | 5 000 | 5 | - |
| 404 | Участък Бяла инспекция | 5 000 | 5 | - |
| 405 | Участък Бяла инспекция | 5 000 | 5 | - |
| 406 | Участък Бяла инспекция | 5 000 | 5 | - |
| 407 | Участък Бяла инспекция | 5 000 | 5 | - |
| 408 | Участък Бяла инспекция | 5 000 | 5 | - |
| 409 | Участък Бяла инспекция | 5 000 | 5 | - |
| 410 | Участък Глазиране | 5 000 | 5 | - |
| 411 | Участък Глазиране | 5 000 | 5 | - |
| 412 | Участък Глазиране | 5 000 | 5 | - |
| 413 | Участък Глазиране | 5 000 | 5 | - |
| 414 | Участък Глазиране | 5 000 | 5 | - |
| 415 | Участък Глазиране | 5 000 | 5 | - |
| 416 | Участък Глазиране | 5 000 | 5 | - |
| 417 | Участък Глазиране | 5 000 | 5 | - |
| 418 | Участък Глазиране | 5 000 | 5 | - |
| 419 | Участък Глазиране | 5 000 | 5 | - |
| 420 | Участък Глазиране | 5 000 | 5 | - |
| 421 | Участък Глазиране | 5 000 | 5 | - |
| 422 | Участък Глазиране | 5 000 | 5 | - |
| 423 | Участък Глазиране | 5 000 | 5 | - |
| 424 | Участък Глазиране | 5 000 | 5 | - |

Таблица 9.1.6-1 - продължение

| Параметър | Норми за допустими емисии (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| прах | 5 |
| Ni + Co | 0,5 |
| Органични вещества, определени като общ въглерод | 20 |

Условие 9.1.7. В срок до 31.08.2006г. притежателят на настоящото разрешително да подобри технологичния режим на работа в пещите, с цел привеждане на емисиите на органични вещества, определени като общ въглерод, в съответствие с изискванията на Условие 9.1.1.

Това условие е заложено в инвестиционната програма (ИППСУКР) в условие 5.

Условие 9.1.7.1. В случай, че дейностите по изпълнение на Условие 9.1.7. са свързани с промяна в работата на инсталацията, която би могла да окаже въздействие върху околната среда или промяна на разрешителното, то това да стане по реда на Условие 3.3.

Условие 9.2. Неорганизирани емисии

Условие 9.2.1. Всички емисии на вредни вещества от Инсталация за производство на керамични продукти (санитарен фаянс) да се изпускат в атмосферния въздух организирано.

Изпълнява се. Всички емисии на вредни вещества от Инсталация за производство на керамични продукти (санитарен фаянс)  се изпускат в атмосферния въздух организирано.

Условие 9.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

Приложение 3 – Оценка на аспектите на околна среда. за 2006г

Условие 9.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за ограничаване и намаляване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Прилага се процедура ПУ 08_01 Вътрешни одити на ИСУ, и

ПУ 08_05 КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ която регламентира предприетите коригиращи действия.

ОД 08(05-01 “Предложение за коригиращо/превантивно действие”

ОД 08(05-02 “Регистър на коригиращите и превантивните действия”

ОД 08(05-03 “Регистър на несъответствията”

Виж Приложение 3 - Оценка на аспектите на околна среда

Условие 9.3. Интензивно миришещи вещества

Условие 9.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

Технологията на производство не е включва разпространение на миризми извън границите на производствената площадка.

Условие 9.3.2. В случай на получени оплаквания за миризми, притежателят на настоящото разрешително да предприеме незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и мерки за ограничаване на емисиите, като капсуловане, работа при под налягане и др., а газовете да се обхващат и отвеждат за пречистване и обезмирисяване. Постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката да се документират.

Прилага се процедура ПУ 08_01 Вътрешни одити на ИСУ, и

ПУ 08_05 КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ която регламентира предприетите коригиращи действия.

ОД 08(05-01 “Предложение за коригиращо/превантивно действие”

ОД 08(05-02 “Регистър на коригиращите и превантивните действия”

ОД 08(05-03 “Регистър на несъответствията”

Приложение 3- Оценка на аспектите на околна среда

Условие 9.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за ограничаване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Прилага се процедура ПУ 08_01 Вътрешни одити на ИСУ, и

ПУ 08_05 КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ която регламентира предприетите коригиращи действия.

ОД 08(05-01 “Предложение за коригиращо/превантивно действие”

ОД 08(05-02 “Регистър на коригиращите и превантивните действия”

ОД 08(05-03 “Регистър на несъответствията”

Условие 9.4. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух

Условие 9.4.1. Eмисиите (организирани и неорганизирани) на отпадъчни газове от площадката на “ИДЕАЛ СТАНДАРТ БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Севлиево не трябва да водят до превишаване на нормите за вредни вещества (замърсители) в атмосферния въздух.

Условие 9.5. Собствен мониторинг

Условие 9.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва собствени периодични измервания на емисиите в отпадъчните газове от всички изпускащи устройства, съгласно Таблици 9.5.1, 9.5.2 и 9.5.3.

Условие 9.5.2. Собствените периодични измервания, да се възложат на акредитирани лица и лаборатории, при спазване на предвидените срокове. Средствата за измерване, използвани за провеждане на собствените измервания, да бъдат нормативно и метрологично осигурени.

Условие 9.5.3. При извършване на собствените измервания, притежателят на настоящото разрешително задължително да измерва параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух, съгласно Глава 5 и чл.22 от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

Таблица 9.5.1

Изпускащо устройство:

4, 8, 15, 64 – тунелна пещ FFC изделия

3, 7, 13, 63 - тунелна пещ VC-1

2, 6, 11, 62 - тунелна пещ VC-2

1, 5, 10, 61 - тунелна пещ VC-3

49, 53, 56, 67 - тунелна пещ VC – повторно изпичане

47, 48, 54, 54 - тунелна пещ VC – нова

57 – шлюзова пещ FFC изделия

58 – шлюзова пещ VC изделия

от 17 до 45, 52, 60 – сушилни

| Показател | Препоръчителен метод | Честота на измерване |
| --- | --- | --- |
| NOх | ISO 10849:1996; БДС EN 1231 | Веднъж на две години |
| SO2 | ISO 7935:1992; ISO 7934:1989 | Веднъж на две години |
| прах | prEN ISO 23210; ЕN 13284-2:2004 | Веднъж на две години |
| Pb | ISO 9855:1993 | Веднъж на две години |
| As, Cr, Cd, Co | EN 14385:2004 | Веднъж на две години |
| HF | БДС 17.2.4.12:1980; БДС EN 1231 | Веднъж на две години |
| HCl | БДС EN 1231 | Веднъж на две години |
| общ органичен въглерод | БДС ЕN 12619; БДС ЕN 13526 | Веднъж на две години |

Таблица 9.5.2

Изпускащо устройство: №№ 68-105 (процес “отливане”)

| Показател | Препоръчителен метод | Честота на измерване |
| --- | --- | --- |
| прах | prEN ISO 23210; ЕN 13284-2:2004 | Веднъж на две години |
| As, Cr, Cd, Co | EN 14385:2004 | Веднъж на две години |

Таблица 9.5.3

Изпускащо устройство: 213, 214, 215, 216 Промишлено и битово бойлерно отделение

| Показател | Препоръчителен метод | Честота на измерване |
| --- | --- | --- |
| NOх | ISO 10849:1996; БДС EN 1231 | Веднъж на две години |
| SO2 | ISO 7935:1992; ISO 7934:1989 | Веднъж на две години |
| CO | prEN 15058 | Веднъж на две години |

Таблица 9.5.4

Изпускащо устройство: №№ 301-304 (процес „Освежаване и палетизация”)

| Показател | Препоръчителен метод | Честота на измерване |
| --- | --- | --- |
| общ органичен въглерод | БДС ЕN 12619; БДС ЕN 13526 | Веднъж на две години |

Таблица 9.5.5

Изпускащо устройство: №№ 401-424 (процес „Бяла инспекция и глазиране”)

| Показател | Препоръчителен метод | Честота на измерване |
| --- | --- | --- |
| прах | prEN ISO 23210; ЕN 13284-2:2004 | Веднъж на две години |
| Ni, Co | EN 14385:2004 | Веднъж на две години |
| общ органичен въглерод | БДС ЕN 12619; БДС ЕN 13526 | Веднъж на две години |

Отговор : Виж Приложение 5 - Резултати от собствен мониторинг

Условие 9.5.4. Притежателят на настоящото разрешително, в съответствие с изискванията за прилагането на европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ), да изчислява общото количество на изпусканите емисии от SO2, NOx, прах, тежки метали, HF и HCl за всяка календарна година.

Данните са посочени в таблица1

Условие 9.6. Документиране и докладване

Условие 9.6.1.Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява:

- Резултатите от собствения мониторинг;

- Резултати от оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми;

- При доказано превишаване на нормите за допустими емисии, операторът следва да определи и документира степента и времевия период на отклонение от нормите, установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Прилага се процедура ПУ 08_01 Вътрешни одити на ИСУ, и

ПУ 08_05 КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ която регламентира предприетите коригиращи действия.

ОД 08(05-01 “Предложение за коригиращо/превантивно действие”

ОД 08(05-02 “Регистър на коригиращите и превантивните действия”

ОД 08(05-03 “Регистър на несъответствията”

Приложение 5 – Резултати от мониторинг

Условие 9.6.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщена информация по Условие 9.6.1.

Таблица 1

Условие 9.6.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от съответния ГДОС веществата и техните количества, свързани с прилагането на ЕРЕВВ.

Таблица 1

Условие 9.6.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС за получените оплаквания, предприетите действия за установяване на източниците на миризми и предприетите мерки за тяхното преустановяване/ограничаване.

Прилага се процедура ПУ 08_01 Вътрешни одити на ИСУ, и

ПУ 08_05 КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ която регламентира предприетите коригиращи действия.

ОД 08(05-01 “Предложение за коригиращо/превантивно действие”

ОД 08(05-02 “Регистър на коригиращите и превантивните действия”

ОД 08(05-03 “Регистър на несъответствията”

  - Емисии на вредни вещества в отпадъчните води

Таблица 4.3.

| Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти / канализация |
| --- |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 | Общ азот | 2 | 7.95 | 7.25 | 6.8 | 4.54 | 4 пъти годишно | не |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 2 | Общ фосфор | 15 | 52 | 74 | 25 | 29.4 | 4 пъти годишно | не |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 3 | Кадмий Cd | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 пъти годишно | да |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 4 | Цинк Zn | 5 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 4 пъти годишно | да |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 5 | Никел Ni | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 4 пъти годишно | да |
|  |  |  | Първо тримесечие Q1 | Второ тримесечие Q2 | Трето тримесечие Q3 | Четвърто тримесечие Q4 | 4 пъти годишно | да |
| Дебит на отпадните води на ПСБОВ - 31536 m3/ god | м3 / ден | 115 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 4 пъти годишно | да |
|  | м3 / час | 27 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 4 пъти годишно | да |
|  | м3 / год | 42010 | 7884 | 7884 | 7884 | 7884 | 4 пъти годишно | да |
| Дебит на отпадните води ПСПОВ -24410m3/ god | м3 / ден | 200 | 67.81 | 67.81 | 67.81 | 67.81 | 4 пъти годишно | да |
|  | м3 / час | 60 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 4 пъти годишно | да |
|  | м3 / год | 39349 | 6102.5 | 6102.5 | 6102.5 | 6102.5 | 4 пъти годишно | да |
| Повърхностни води. река Росица преди заустване на отпадъчните води, с координати: 25о0.5'33.65" ИД и 43о0.1'59.15" СШ, Точка №2 отбелязана на схема в Приложение 6-7 от заявлението (ген-план "Мониторингови точки - води") |
| Показател | Първо тримесечие Q1 | Второ тримесечие Q2 | Трето тримесечие Q3 | Четвърто тримесечие Q4 | 4 пъти годишно | да |
| Активна реакция | рН | 6 – 9 | 8.05 | 8.04 | 7.92 | 8.25 | 4 пъти годишно | да |
| Неразтворени в-ва | mg/dm3 | 50 | 28 | 30 | 10 | 10 | 4 пъти годишно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 125 | 18.0 | 20 | 38.4 | 29.7 | 4 пъти годишно | да |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | 3.3 | 1.72 | 9.2 | 4.8 | 4 пъти годишно | да |
| Общ фосфор F | mg/dm3 | 2 | 0.109 | 0.662 | 0.312 | 0.102 | 4 пъти годишно | да |
| Общ азот N | mg/dm3 | 15 | 1.8 | 4 | 2.2 | 1.4 | 4 пъти годишно | да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 5 | 0.2 | 0.3 | 3.9 | 0.3 | 4 пъти годишно | да |
| Повърхностни води. Изходен канал на ЛПСБОВ, с координати: 25о0.5'35.06" ИД и 43о0.2'00.94" СШ, Точка №3 отбелязана на схема в Приложение 6-7 от заявлението (ген-план "Мониторингови точки - води") |
| Показател | Първо тримесечие Q1 | Второ тримесечие Q2 | Трето тримесечие Q3 | Четвърто тримесечие Q4 | 4 пъти годишно | да |
| Активна реакция | рН | 6 – 9 | 6.05 | 4.72 | 7.03 | 6.29 | 4 пъти годишно | да |
| Неразтворени в-ва | mg/dm3 | 50 | 8 | 58 | 26 | 18 | 4 пъти годишно | не |
| ХПК | mg/dm3 | 125 | 112.0 | 64 | 58 | 51 | 4 пъти годишно | да |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | 20 | 23 | 30.5 | 24.1 | 4 пъти годишно | не |
| Общ фосфор F | mg/dm3 | 2 | 7.95 | 7.25 | 6.8 | 4.54 | 4 пъти годишно | не |
| Общ азот N | mg/dm3 | 15 | 52 | 74 | 25 | 29.4 | 4 пъти годишно | не |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 5 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 4 пъти годишно | да |
| Повърхностни води. Изходен канал ПСПОВ, с координати: 25о0.5'27.30" ИД и 43о0.2'01.08" СШ. Точка №4 отбелязана на схема в Приложение 6-7 от заявлението (ген-план "Мониторингови точки – води "Изходен канал на ЛПСБОВ, с координати: 25о0.5'35.06" ИД и 43о0.2'00.94" СШ, Точка №3 отбелязана на схема в Приложение 6-7 от заявлението (ген-план "Мониторингови точки - води") |
| Показател |  |  | Първо тримесечие Q1 | Второ тримесечие Q2 | Трето тримесечие Q3 | Четвърто тримесечие Q4 | 4 пъти годишно | да |
| Активна реакция | рН | 6 – 9 | 7.89 | 7.97 | 8.13 | 7.73 | 4 пъти годишно | да |
| Неразтворени в-ва | mg/dm3 | 50 | 22.0 | 84 | 14 | 2 | 4 пъти годишно | не |
| Кадмий Cd | mg/dm3 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 пъти годишно | да |
| Цинк Zn | mg/dm3 | 5 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 4 пъти годишно | да |
| Никел Ni | mg/dm3 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 4 пъти годишно | да |
| Повърхностни води. река Росица след заустване на отпадъчните води, с координати: 25о0.5'25.16" ИД и 43о0.1'59.94" СШ, Точка №5 отбелязана на схема в Приложение 6-7 от заявлението (ген-план "Мониторингови точки - води") |
| Показател |  |  | Първо тримесечие Q1 | Второ тримесечие Q2 | Трето тримесечие Q3 | Четвърто тримесечие Q4 | 4 пъти годишно | да |
| Активна реакция | рН | 6 – 9 | 8.12 | 8.12 | 7.96 | 8 | 4 пъти годишно | да |
| Неразтворени в-ва | mg/dm3 | 50 | 52.0 | 52 | 16 | 6 | 4 пъти годишно | не |
| Кадмий Cd | mg/dm3 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 пъти годишно | да |
| Цинк Zn | mg/dm3 | 5 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 4 пъти годишно | да |
| Никел Ni | mg/dm3 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 4 пъти годишно | да |
| Повърхностни води. мониторинг на смесен поток (битово-фекални и дъждовни) отпадъчни води, зауствани в река Росица |
| Показател |  |  | Първо тримесечие Q1 | Второ тримесечие Q2 | Трето тримесечие Q3 | Четвърто тримесечие Q4 | 1 път годишно | да |
| Активна реакция | рН | 6 – 9 |  |  | 6.26 |  | 1 път годишно | да |
| Неразтворени в-ва | mg/dm3 | 50 |  |  | 30 |  | 1 път годишно | да |
| Кадмий Cd | mg/dm3 | 0.01 |  |  | 0.001 |  | 1 път годишно | да |
| Цинк Zn | mg/dm3 | 5 |  |  | 0.66 |  | 1 път годишно | да |
| Никел Ni | mg/dm3 | 0.2 |  |  | 0.05 |  | 1 път годишно | да |

Методика: за води.

| показател | Осреднена стойност от мониторинг mg/dm3 | Осреднена стойност от мониторинг mg/l | Количество вода за година m/ 3 | Количество вода за година l/g |  | Емисионно натоварване kg/g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ фосфор F | 6.635 | 6635 | 31536 | 31536000 | 209241.36 | 20.924 |
| Общ азот N | 45.1 | 45100 | 31536 | 31536000 | 1422273.6 | 14.223 |

| показател | Осреднена стойност от мониторинг mg/dm3 | Осреднена стойност от мониторинг mg/l | Количество вода за година m/ 3 | Количество вода за година l/g |  | Емисионно натоварване kg/g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадмий Cd | 0.001 | 1 | 24410 | 24410000 | 24.41 | 0.002 |
| Цинк Zn | 0.44 | 440 | 24410 | 24410000 | 10740.4 | 0.107 |
| Никел Ni | 0.05 | 50 | 24410 | 24410000 | 1220.5 | 0.012 |

Методика на изчисляване на емисионните натоварвания от отпадни води.

Q= A*B

Q – годишно количество емисии на води

A – измерена стойност от мониторинг, която е осреднена

B – годишно количество заустени отпадни води.

Условие 10. Емисии на отпадъчни води

Условие 10.1 Производствени отпадъчни води

Условие 10.1.1 Работа на пречиствателните съоръжения

Условие 10.1.1.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава експлоатацията на следните пречиствателни съоръжения за производствени отпадъчни води, обозначени на плана в Приложение 6-2 от заявлението: Локална пречиствателна станция за производствени отпадъчни води (ЛПСПОВ).

Условие 10.1.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на работата на ЛПСПОВ, обозначена на плана в Приложение 6-2 от заявлението и съгласно изискванията, поставени в таблица 10.1.1.1

Таблица 10.1.1.1

- Точка на заустване № 1

- Пречиствателно съоръжение – ЛПСПОВ

- Поток – отпадъчни води от: “подготовка на маса и лаборатория”, “подготовка на глазура”, “гипсови форми и полиуретен”, “отливно”, “бяла инспекция и глазиране”, “крайна инспикциа и опаковка” и “развойна дейност”

- Мониторинг:

| Контролиран параметър | Оптимална стойност | Честота на мониторинга | Вид на оборудването за мониторинг | Резервно части за пречиствателното съоръжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изравнителен резервоар |
| Водно ниво | 20-40 m 3 | непрекъснато | нивомер | Според спецификата на оборудването |
| Резервоар за бързо смесване |
| Гъстота на входящите потоци | оптимална гъстота на смесения поток | непрекъснато | визуално | няма |
| Резервоар за бавна флокулация |
| Време за утаяване на контролна проба | 15 сек. | ежедневно | визуално | няма |
| Събирателен резервоар (Резервоар (суматор) за чисти води от ламелен утаител) |
| Водно ниво | 6 - 8 m 3 | непрекъснато | нивомер | Според спецификата на оборудването |
| Филтър-преси - 3 броя |
| Налягане | 7 Bar | - | - | няма |
| Пясъчен филтър |
| Скорост на филтрация | Автоматично промиване | непрекъснато | - | няма |

Условие 10.1.1.2 Контрол на пречиствателното оборудване

Условие 10.1.1.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на контролираните параметри на всички пречиствателни съоръжения в ЛПСПОВ.

Условие 10.1.1.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички пречиствателни съоръжения в ЛПСПОВ.

Условие 10.1.1.2.3 Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за:

- оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените такива в Таблица 10.1.1.1 в инструкциите по Условие 10.1.1.2;

- установяване на причините за несъответствие;

- предприемане на коригиращи действия.

Прилага се процедура ПУ 08_01 Вътрешни одити на ИСУ, и

ПУ 08_05 КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ която регламентира предприетите коригиращи действия.

ОД 08(05-01 “Предложение за коригиращо/превантивно действие”

ОД 08(05-02 “Регистър на коригиращите и превантивните действия”

ОД 08(05-03 “Регистър на несъответствията”

### Условие 10.1.2 Емисионни норми – Индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.1.2.1 На притежателя на настоящото разрешително се разрешава заустване на производствени отпадъчни и дъждовни води в река Росица единствено при условията, посочени в Таблица 10.1.2.1.

Таблица 10.1.2.1.

- Точка на заустване

№ 1 – река Росица, с координати: 25о0.5'26.5" ИД и 43о0.2'0.06" СШ, отбелязана на схема в Приложение 6-2 от заявлението;

- Точки на пробовземане:

№1 – изходен канал на ЛПСПОВ, с координати: 25о0.5'27.30" ИД и 43о0.2'01.08" СШ, отбелязана на схема в Приложение 6-7 от заявлението;

№2 – река Росица след заустване на отпадъчните води, с координати: 25о0.5'25.16" ИД и 43о0.1'59.94" СШ, отбелязана на схема в Приложение 6-7 от заявлението;

- Източници на отпадъчните води: – “подготовка на маса и лаборатория”, “подготовка на глазура”, “гипсови форми и полиуретен”, “отливно”, “бяла инспекция и глазиране”, “крайна инспекция и опаковка”, “развойна дейност” и дъждовни води

- Име на водоприемника: река Росица – ІІ категория ;

- Количество на заустваните отпадъчни води: Qср. ден. – 200 m3/d

Q. макс. час – 60 m3/h

Q ср. год. – 39 349 m3/а

| Показател | Индивидуални емисионни ограничения*-ИЕО |
| --- | --- |
| рН | 6 – 9 |
| Неразтворени вещества | 50 mg/dm3 |
| Никел | 0,2 mg/dm3 |
| Цинк | 5,0 mg/dm3 |
| Кадмий | 0,01 mg/dm3 |

* Индивидуалните емисионни ограничения се базират на еднократна проба

Условие 10.1.3 Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците-водните обекти, приемници на заустваните отпадъчни води

Условие 10.1.3.1 Отпадъчните производствени води от производствената площадка на “Идеал Стандарт България” АД, зауствани в р. Росица, не трябва да нарушават нейната категория (IІ-ра категория).

Условие 10.1.3.2 При залпови изпускания на замърсяващи вещества в р. Росица вследствие на аварийни ситуации, операторът да предприеме необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването и незабавно да уведоми Басейнова дирекция и РИОСВ.

### Условие 10.1.4 Собствен мониторинг

Условие 10.1.4.1 Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на производствени отпадъчни води, зауствани в река Росица, съгласно Таблица 10.1.4.1. Анализите да се извършват от акредитирана лаборатория.

Разработен е график за собствен мониторинг.

Приложение 4 График за собствен миторинг за 2006г

Приложение 5 Резултати от собствен мониторинг за 2006г.

Приложение 11 – Отчет Програмата по околна среда за 2006г.

Таблица 10.1.4.1

- Точка на заустване

№ 1 – река Росица, с координати: 25о0.5'26.5" ИД и 43о0.2'0.06" СШ, отбелязана на схема в Приложение 6-2 от заявлението;

- Точки на пробовземане:

№1 – изходен канал на ЛПСПОВ, с координати: 25о0.5'27.30" ИД и 43о0.2'01.08" СШ, отбелязана на схема в Приложение 6-7 от заявлението;

№2 – река Росица след заустване на отпадъчните води, с координати: 25о0.5'25.16" ИД и 43о0.1'59.94" СШ, отбелязана на схема в Приложение 6-7 от заявлението;

| Показател | Честота на мониторинга | Примерен метод/ техника за анализ |
| --- | --- | --- |
| Количество на заустваните отпадъчни води | При взимане на проба | - |
| Неразтворени вещества | 4 пъти годишно | БДС 17-1.4. 04 -80 EN 872 (1996) |
| рН | 4 пъти годишно | БДС 17-1.4. 27-80 |
| Цинк | 4 пъти годишно | ISO 8288 |
| Никел | 4 пъти годишно |  |
| Кадмий | 4 пъти годишно |  |

Условие 10.1.4.2 Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за:

- проверка за съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в производствените отпадъчни води с определените в Условие 10.1.4.1/Таблици 10.1.4.1. стойности на индивидуалните емисионни ограничения;

- установяване на причините за несъответствие;

- предприемане на коригиращи действия.

Условие 10.1.4.3 Притежателят на настоящото разрешително да докладва веществата и техните годишни количества по Европейския регистър на замърсителите на вредни вещества (ЕРЕВВ), съгласно Таблица 10.1.4.3.

Даните за веществата и техните годишни количества по Европейския регистър на замърсителите на вредни вещества (ЕРЕВВ), съгласно Таблица 10.1.4.3. са в таблица 3.

Таблица 10.1.4.3. Замърсители на водите, за които да се докладва по ЕРЕВВ

| Замърсители/ Вещества | Описание и идентификация | Примерен метод/ техника за анализ |
| --- | --- | --- |
| Цинк и съединенията му | Общо неорганични и органични съединения на цинка, изразени като чист цинк | EN ISO 11885 |
| Никел и съединенията му | Общо неорганични и органични съединения на никела, изразени като чист никел | EN ISO 11885 |
| Кадмий и съединенията му | Общо неорганични и органични съединения на кадмия, изразени като чист кадмий | EN ISO 11885, EN ISO 5961 |

Условие 10.2 Битово-фекални води

Условие 10.2.1 Работа на пречиствателните съоръжения

Условие 10.2.1.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава експлоатацията на следните пречиствателни съоръжения за битово-фекални води, обозначени на плана в Приложение 6-2 от заявлението: Локална пречиствателна станция за битово-фекални отпадъчни води (ЛПСБОВ).

Условие 10.2.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на работата на пречиствателното оборудване за битово-фекални отпадъчни води, обозначено на плана в Приложение 6-2 от заявлението, съгласно изискванията, поставени в таблица 10.2.1.1

Таблица 10.2.1.1

- Точка на заустване № 2

- Пречиствателно съоръжение – ЛПСБОВ

- Поток – битово-фекални отпадъчни води

- Мониторинг:

| Контролиран параметър | Оптимална стойност | Честота на мониторинга | Вид на оборудването за мониторинг | Резервно части за пречиствателното съоръжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Усреднителен резервоар-денитрификатор |
| ниво на водата | 1 -3 m | непрекъснато | нивомер | Според спецификата на оборудването |
| Биобасейн |
| концентрация на разтворен О2 | > 2.5 mg/l | непрекъснато | датчик | Според спецификата на оборудването |
| Вторичен утаител |
| Количество на утайката | < 300 mg/l | ежедневно | Мерителен цилиндър | няма |

Условие 10.2.1.2 Контрол на пречиствателното оборудване

Условие 10.2.1.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на контролираните параметри на всички пречиствателни съоръжения в ЛПСБОВ.

Условие 10.2.1.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички пречиствателни съоръжения в ЛПСБОВ.

Условие 10.2.1.2.3 Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за:

- оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените такива в Таблица 10.2.1.1 в инструкциите по Условие 10.2.1.2;

- установяване на причините за несъответствие;

- предприемане на коригиращи действия.

### Условие 10.2.2 Емисионни норми – Индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.2.2.1 На притежателя на настоящото разрешително се разрешава заустване на смесен поток (битово-фекални и дъждовни) отпадъчни води в река Росица единствено при условията, посочени в Таблица 10.1.2.1.

Таблица 10.2.2.1.

- Точка на заустване

№ 2 – река Росица, с координати: 25о0.5'33.7" ИД и 43о0.1'59.5" СШ, отбелязана на схема в Приложение 6-2 от заявлението;

- Точки на пробовземане:

№3 – изходен канал на ЛПСБОВ, с координати: 25о0.5'35.06" ИД и 43о0.2'00.94" СШ, отбелязана на схема в Приложение 6-7 от заявлението;

№4 – река Росица преди заустване на отпадъчните води, с координати: 25о0.5'33.65" ИД и 43о0.1'59.15" СШ, отбелязана на схема в Приложение 6-7 от заявлението;

- Източници на отпадъчните води: – битово-фекални и дъждовни

- Име на водоприемника: река Росица – ІІ категория ;

- Количество на заустваните отпадъчни води: Qср. ден. – 115 m3/d

Q. макс. час – 27 m3/h

Q макс. год. – 42 010 m3/а

| Показател | Индивидуални емисионни ограничения*-ИЕО |
| --- | --- |
| рН | 6 – 9 |
| Неразтворени вещества | 50 mg/dm3 |
| ХПК (бихроматна) | 125 mg/dm3 |
| БПК5 | 25 mg/dm3 |
| Общ азот | 15 mg/dm3 |
| Общ фосфор | 2 mg/dm3 |
| Нефтопродукти | 5 mg/dm3 |

Условие 10.2.3 Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците-водните обекти, приемници на заустваните отпадъчни води

Условие 10.2.3.1 Смесеният поток (битово-фекални и дъждовни) отпадъчни води, зауствани в р. Росица, не трябва да нарушават нейната категория (IІ-ра категория).

Условие 10.2.3.2 При залпови изпускания на замърсяващи вещества в р. Росица вследствие на аварийни ситуации, операторът да предприеме необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването и незабавно да уведоми Басейнова дирекция и РИОСВ.

### Условие 10.2.4 Собствен мониторинг

Условие 10.2.4.1 Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на смесен поток (битово-фекални и дъждовни) отпадъчни води, зауствани в река Росица, съгласно Таблица 10.1.4.1. Анализите да се извършват от акредитирана лаборатория.

Таблица 10.2.4.1:

- Точка на заустване

№ 2 – река Росица, с координати: Х = 4679174,11 У = 8651323,13, отбелязана на схема в Приложение 6-2 от заявлението;

- Точки на пробовземане:

№3 – изходен канал на ЛПСБОВ, с координати: 25о0.5'35.06" ИД и 43о0.2'00.94" СШ, отбелязана на схема в Приложение 6-7 от заявлението;

№4 – река Росица преди заустване на отпадъчните води, с координати: 25о0.5'33.65" ИД и 43о0.1'59.15" СШ, отбелязана на схема в Приложение 6-7 от заявлението;

| Показател | Честота на мониторинга | Примерен метод/ техника за анализ |
| --- | --- | --- |
| Неразтворени вещества | 4 пъти годишно | БДС 17-1.4. 04 -80 EN 872 (1996) |
| рН | 4 пъти годишно | БДС 17-1.4. 04-80 |
| ХПК(бихроматна) | 4 пъти годишно | БДС 17-1.4. 02-77 |
| БПК5 | 4 пъти годишно | БДС EN 1899-1,2 |
| Общ азот | 4 пъти годишно | БДС ISO 7150/1 |
| Общ фосфор | 4 пъти годишно |  |
| Нефтопродукти | 4 пъти годишно в точка на пробовземане № 4 | EN ISO 9733-2:2000 |

Условие 10.2.4.3 Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за:

- проверка за съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в отпадъчните води с определените в Условие 10.2.4.1/Таблица 10.2.4.1 стойности на индивидуалните емисионни ограничения;

- установяване на причините за несъответствие;

- предприемане на коригиращи действия.

Условие 10.2.4.4 Притежателят на настоящото разрешително да докладва следните вещества и техните годишни количества по Европейския регистър на замърсителите на вредни вещества (ЕРЕВВ), посочени в Таблица 10.2.4.4.

Данните за 2006 са в Таблица 3

Таблица 10.2.4.4. Замърсители на водите, за които да се докладва по ЕРЕВВ

| Замърсители/Вещества | Описание и идентификация | Примерен метод/ техника за анализ |
| --- | --- | --- |
| Общ азот | Общ, изразен като азот | EN ISO 11905-1 |
| Общ фосфор | Общ, изразен като фосфор | EN 1189 |
| Общ органичен въглерод | Общ, изразен като С или ХПК/3 | ISO 8234, DIN EN 1484 |

Условие 10.3 Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

направление Поддръжка инженеринг прилага се технологична инструкция Ремонт и поддръжка на оборудването  ТИ ПИ(01 версия 03.

Условие 10.4 Притежателят на настоящото разрешително да осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до всички точки за мониторинг на отпадъчните води. Всички точки за мониторинг да бъдат трайно стабилизирани.

прилага се.

Условие 10.5 Притежателят на настоящото разрешително да поддържа в техническа и експлоатационна изправност контролно-измервателните прибори към системата за собствен мониторинг и да уведомява РИОСВ и БД при всяка повреда или преустановяване на работата им.

Дружеството назначил служител в отдел Качествен контрол, който подържа всички измервателни устройства, води ги на отчет и изправност.

Условие 10.6 Притежателят на настоящото разрешително да измерва количеството зауствани производствени отпадъчни води и смесен поток (битово-фекални и дъждовни) отпадъчни води по Условие 10.1.4.1 и Условие 10.2.4.1 чрез монтираните на площадката измервателни устройства, посочени в Плана за собствен мониторинг (Приложение 5-7 от заявлението).

Предстои закупуване на водомер за отчитане на зауствните битови отпадни води.

Условие 10.7 От датата на влизане в сила на настоящото разрешително притежателят му да заплаща такса за разрешено ползване на воден обект по реда на Тарифа за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект, Раздел ІІ (ПМС 154/28.07.2000г., обн. ДВ, бр. 65 от 2000г.) за заустване на отпадъчни води във водоприемник ІІ категория, по сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда –ПУДООС (съгласно чл. 60 от Закона за опазване на околната среда –ДВ, бр.91/2002) № 5000139037, банков код – 66196611 в БНБ-Централно управление, гр. София, като впише задължително в платежния документ, номерът на разрешителното и периодът, за който се внася таксата.

Приложение 6 – Писмо  и платежен документ до Басейнова дирекция за изпълнение на условие 10.7.

Условие 10.8. Документиране и докладване

Условие 10.8.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от мониторинга на контролираните параметри по Условие 10.1.1.1. и Условие 10.2.1.1

Условие 10.8.1.1 Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от прилагане на инструкцията по Условие 10.1.1.2.3 и Условие 10.2.1.2.3 и да докладва като част от съответния ГДОС за:

- Брой на извършени проверките;

- Установени несъответствия;

- Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия;

Прилага се процедура ПУ 08_01 Вътрешни одити на ИСУ, и

ПУ 08_05 КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ която регламентира предприетите коригиращи действия.

ОД 08(05-01 “Предложение за коригиращо/превантивно действие”

ОД 08(05-02 “Регистър на коригиращите и превантивните действия”

ОД 08(05-03 “Регистър на несъответствията”

Условие 10.8.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от мониторинга на производствените отпадъчни води по Условие 10.1.4.1 и битово-фекални и дъждовни води по Условие 10.2.4.1

Приложение 5 – Резултати от собствен мониторинг

Условие 10.8.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите и от прилагане на инструкцията по Условие 10.1.4.3 и Условие 10.2.4.3 и да докладва като част от съответния ГДОС за:

- Брой на извършени проверките;

- Установени несъответствия;

- Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия;

Условие 10.8.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС обобщена информация за резултатите от мониторинга по Условие 10.1.4.1 и Условие 10.2.4.1.

Условие 10.8.4. Пълната информация за всички регистрирани в изпълнение на Условие 10.3 течове през съответната година и предприетите коригиращи действия, както и информация за колко време е отстранен теча, да се съхранява на площадката и да се предоставя на компетентния орган при поискване. Обобщена информация за резултатите от проверките по Условие 10.3 да се включи като част от ГДОС.

Не са констатирани и регистрирани в изпълнение на условие 10.3. течове през 2006г.

Условие 10.8.5. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС веществата и техните изчислени годишни количества, свързани с прилагането на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EРЕВВ).

виж Таблица 1

Условие 10.8.6. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява информацията по Условия 10.8.1, 10.8.1.1, 10.8.2, 10.8.2.1 и 10.8.3 за срок не по-кратък от 6 години. Информацията да се представя при поискване от компетентния орган.

Приложение 11 – Отчет Програмата по околна среда за 2006г.

  - Управление на отпадъците

Таблица 4

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката * | Транспортиране - собствен транспорт / външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Таблица11.1 Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за производство на керамични продукти – санитарен фаянс |
| Отпадъчни леярски форми (гипсови калъпи) | 101206 | 8 750 | 5 191 | 0.129 | 0.126 | Да – Площадка IX | Външна фирма | да |
| Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване) – (бракувани готови изделия) | 101208 | 7 700 | 3 873 | 0.142 | 0.094 | Да – Площадка II | Външна фирма | да |
| Пластмасови опаковки | 150102 | 80 | 64 | не | 0.002 | Да – Площадка VII | Външна фирма | да |
| Хартиени и картонени опаковки | 150101 | 126 | 136 | не | 0.003 | Да – Площадка VIII | Външна фирма | не |
| Хартиени и картонени опаковки (от процес “Освежаване и палетизация”) | 150101 | 1 | 0 | не | 0.000 | не | Външна фирма | да |
| Отпадъчна смес преди термично обработване (груби фракции, изрезки от изделия след формоване и др.) | 101201 | 1 053.366 | 1 289 | 0.0808 | 0.031 | Да – Площадка I | Kод R 5 - Оползотворяване в Инсталацията за п-во на керамични продукти - Условие 11.5.2 | да |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване (утайки от ПСПОВ) | 101213 | 13000 | 8641 | не | 0.210 | Да – Площадка XI | собствен транспорт | да |
| Прахови частици и прах (прах от вентилационни филтри и сменяеми елементи на гипсосмесителна машина) | 101203 | 0.200 | 0.160 | 0.0002992 | 0.000 | Да – бидон в сграда на “Гипсови форми и полиуретан” | собствен транспорт | да |
| Отпадъци, неупоменати другаде(четки шпакли) | 101299 | 0.057 | 0 | не | 0.000 | не | не | не |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16.11.05 (отработени огнеупорни плочи) | 161106 | 5.649 | 9.290 | не | 0.0002 | не | собствен транспорт | не |
| Отпадъци от пластмаси (от производство на полиуретан) | 07:02:13 | 0.050 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | Да – склад в участък “Производство на полиуретан” | собствен транспорт | да |
| Опаковки от дървесни материали | 150103 | 24 | 62.892 | не | 0.002 | Да – Площадка III | Външна фирма | не |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла (лични предпазни средства) | 150203 | 3.485 | 6.200 | не | 0.000 | Да - По участъците в контейнери | собствен транспорт | не |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла (ръкавни филтри) | 150203 | 5.200 | 4.900 | не | 0.000 | Да – в контейнер в “участък Пещи | собствен транспорт | да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла (от процес “Освежаване и палетизация”) | 150203 | 0.100 | 0.000 | не | 0.000 | не | не | да |
| Стъкло (от съхраняване на суровини в процес “Освежаване и палетизация”) | 191205 | 1.000 | 0.050 | не | 0.000001 | не | не | да |
| Отпадъци от пластмаси (стиропор) | 07:02:13 | 1.857 | 1.500 | не | 0.000036 | Да –площадка в участък “Бяла инспекция и глазиране” | собствен транспорт | да |
| Отпадъци от пластмаси (полиуретан) | 07:02:14 | 0.500 | 0.500 | не | 0.000012 | Условие 11.5.3. | Външна фирма | да |
| Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16.03.5 (матрици) | 160306 | 3.000 | 10.720 | не | 0.000260 | Да – склад “Матрици | Външна фирма | не |
| Таблица11.2 Опасни отпадъци, образувани от Инсталация за производство на керамични продукти – санитарен фаянс |
| Твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества (прах от вентилационни филтри) | 10.12.09* | 29.760 | 0.000 | 0.00404 | 0.000000 | Да – в силози в участък “Подготовка на глазура” и “Бяла инспекция и глазиране” | в производствения процес не се образура този вид отпадък | да |
| Отпадъци от глазиране, съдържащи тежки метали (утаен материал, утайки от отпадъчни води) | 10.12.11* | 3000 | 1634 | 0.256 | 0.039671 | Да – Площадка IV | Kод R 5 - Оползотворяване в Инсталацията за п-во на керамични продукти - Условие 11.5.2 | да |
| Таблица 11.3.Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 120101 | 0.300 | 0.150 | не | 0.000004 | Да – Площадка V | Външна фирма | да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 120103 | 0.100 | 0.140 | не | 0.000003 | Да – Площадка V | Външна фирма | не |
| Абсорбенти,филтърни материали,кърпи за изтриване и предпазни облекла (филтърни платна от филтър преса от ПСПОВ) | 150203 | 0.100 | 0.044 | не | 0.000001 | Да - на площадка на ПСПОВ в контейнер | собствен транспорт | да |
| Метални опаковки | 150104 | 0.300 | 0.280 | не | 0.000007 | Да – Площадка VI | Външна фирма | да |
| Излезли от употреба гуми | 160103 | 0.200 | 0.000 | не | 0.000000 | Да – Площадка VI | Външна фирма | да |
| Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатите в кододове 16.02.09 до 16.02.12 | 160214 | 0.500 | 0.450 | не | 0.000011 | склад | склад | да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 191001 | 2.000 | 19.700 | не | 0.000478 | Да – Площадка V | Външна фирма | да |
| Отпадъци от цветни метали (алуминий) | 191002 | 1.000 | 0.060 | не | 0.000001 | Да – Площадка V | Външна фирма | да |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места (утайки от фекална маса от ПСБОВ) | 190805 | 0.500 | 52.540 | не | 0.001276 | Да – Площадка IX | Външна фирма | да |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 190905 | 0.500 | 0.000 | не | 0.000000 | Да – Площадка VI | Условие 11.5.3. | да |
| Таблица 11.Таблица 11.4. Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка |
| Други хидравлични масла | 13.01.13* | 0.050 | 0.020 | не | 0.000000 | Да – Площадка VI | Външна фирма | да |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13.02.08* | 0.210 | 0.160 | не | 0.000004 | Да – Площадка VI | Външна фирма | да |
| Нехлорирани изолационни и топлопрпедаващи масла на минерална основа (отработени компресорни масла) | 13.03.07* | 0.840 | 0.620 | не | 0.000015 | Да – Площадка VI | Външна фирма | да |
| Други изолационни и топлопредаващи масла(отработени трансформаторни масла) | 13.03.10* | 0.500 | 0.000 | не | 0.000000 | Да – Площадка VI | Външна фирма | да |
| Абсорбенти,филтърни материали(включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла,съдържащи опасни вещества – (маслени филтри) | 15.02.02* | 0.800 | 0.150 | не | 0.000004 | Да – Площадка VI | Външна фирма | да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01* | 5.000 | 4.720 | не | 0.000115 | Да – Площадка VI | Външна фирма | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак | 20.01.21* | 0.100 | 0.053 | не | 0.000001 | Да – Площадка VI | Външна фирма | да |
| Таблица 11.5 Строителни отпадъци |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06 | 170107 | 5.000 | 3.360 | не | 0.000082 | не | собствен транспорт | да |
| Таблица 11.6. Битови отпадъци |
| Смесени битови отпадъци | 200301 | 100 | 80.000 | не | 0.001942 | не | собствен транспорт | да |

Тази таблица показва всички отпадъци, които са генерирани за 2006 г. и са надвишили разрешените количества в КР№67/2005г.

При създаване на заявлението за издаване на КР е допусната техническа грешка в изчисленията на количествата генерирани отпадъци. Предстои промяна на КР, за да се коригират разрешените количества за година.

| Хартиени и картонени опаковки | 150101 | 126 | 136 | 0.003 | Външна фирма | не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16.11.05 (отработени огнеупорни плочи) | 161106 | 5.649 | 9.290 | 0.0002 | собствен транспорт | не |
| Опаковки от дървесни материали | 150103 | 24 | 62.892 | 0.002 | Външна фирма | не |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла (лични предпазни средства) | 150203 | 3.485 | 6.200 | 0.000 | собствен транспорт | не |
| Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16.03.5 (матрици) | 160306 | 3.000 | 10.720 | 0.000260 | Външна фирма | не |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 120103 | 0.100 | 0.140 | 0.000003 | Външна фирма | не |

Таблица 5

| Отпадък | код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица11.1 Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за производство на керамични продукти – санитарен фаянс |
| Отпадъчни леярски форми (гипсови калъпи) | 101206 | Предаване на фирми | Не | 1.Плевенски Цимент 2.Златна Панега | да |
| Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване) – (бракувани готови изделия) | 101208 | Kод R 5 - Оползотворяване в Инсталацията за п-во на керамични продукти - Условие 11.5.2 | Не | 1.Гравелита; 2.Минерали Индустриали; 3. Идеал Стандарт България | да |
| Пластмасови опаковки | 150102 | Предаване на фирми | Не | Екоресурс | да |
| Хартиени и картонени опаковки | 150101 | Предаване на фирми | Не | Нанков | да |
| Хартиени и картонени опаковки (от процес “Освежаване и палетизация”) | 150101 | Предаване на фирми | Не | Нанков | да |
| Отпадъчна смес преди термично обработване (груби фракции, изрезки от изделия след формоване и др.) | 101201 | Kод R 5 - Оползотворяване в Инсталацията за п-во на керамични продукти - Условие 11.5.2 | Не | Идеал Стандар България | да |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване (утайки от ПСПОВ) | 101213 | Не | Предаване на фирми (D) -депониране | Регионално депо на община Севлиево и Кариера ( старо сметище) | да |
| Прахови частици и прах (прах от вентилационни филтри и сменяеми елементи на гипсосмесителна машина) | 101203 | Не | Предаване на фирми (D) -депониране | Регионално депо на община Севлиево | да |
| Отпадъци, неупоменати другаде(четки шпакли) | 101299 | Не | Предаване на фирми (D) -депониране | Регионално депо на община Севлиево | да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16.11.05 (отработени огнеупорни плочи) | 161106 | Предаване на фирми | Не | частни лица , служители на фирмата | да |
| Отпадъци от пластмаси (от производство на полиуретан) | 07:02:13 | Не | Предаване на фирми (D) -депониране | Регионално депо на община Севлиево | да |
| Опаковки от дървесни материали | 150103 | Предаване на фирми | Не | частни лица , служители на фирмата | да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла (лични предпазни средства) | 150203 | Не | Предаване на фирми (D) -депониране | Регионално депо на община Севлиево | да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла (ръкавни филтри) | 150203 | Не | Предаване на фирми (D) -депониране | Регионално депо на община Севлиево | да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла (от процес “Освежаване и палетизация”) | 150203 | Не | Предаване на фирми (D) -депониране | Регионално депо на община Севлиево | да |
| Стъкло (от съхраняване на суровини в процес “Освежаване и палетизация”) | 191205 | Предаване на фирми | Не | Площадка VI- склад временно съхраняване на отпадъци | да |
| Отпадъци от пластмаси (стиропор) | 07:02:13 | Не | Предаване на фирми (D) -депониране | Регионално депо на община Севлиево | да |
| Отпадъци от пластмаси (полиуретан) | 07:02:14 | Условие 11.5.3. | Условие 11.5.3. | Регионално депо на община Севлиево | да |
| Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16.03.5 (матрици) | 160306 | Не | Предаване на фирми (D) -депониране | Регионално депо на община Севлиево | да |
| Таблица11.2 Опасни отпадъци, образувани от Инсталация за производство на керамични продукти – санитарен фаянс |
| Твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества (прах от вентилационни филтри) | 10.12.09* | Kод R 5 - Оползотворяване в Инсталацията за п-во на керамични продукти - Условие 11.5.1 | Не | Идеал Стандарт България | да |
| Отпадъци от глазиране, съдържащи тежки метали (утаен материал, утайки от отпадъчни води) | 10.12.11* | Kод R 5 - Оползотворяване в Инсталацията за п-во на керамични продукти - Условие 11.5.2 | Не | Идеал Стандарт България | да |
| Таблица 11.3.Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 120101 | Предаване на фирми | Не | Код R5 фирма "Конов" ЕООД | да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 120103 | Предаване на фирми | Не | Код R5 фирма "Конов" ЕООД | да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла (филтърни платна от филтър преса от ПСПОВ) | 150203 | Не | Предаване на фирми (D) -депониране | Регионална депо Севлиево | да |
| Метални опаковки | 150104 | Предаване на фирми | Не | Код R5 фирма "Конов" ЕООД | да |
| Излезли от употреба гуми | 160103 | Предаване на фирми | Не | няма генерирани количества | да |
| Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатите в кододове 16.02.09 до 16.02.12 | 160214 | Предаване на фирми | Не | слкад | да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 191001 | Предаване на фирми | Не | Код R5 фирма "Конов" ЕООД | да |
| Отпадъци от цветни метали (алуминий) | 191002 | Предаване на фирми | Не | Код R5 фирма "Конов" ЕООД | да |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места (утайки от фекална маса от ПСБОВ) | 190805 | Не | Предаване на фирми (D) -депониране | Услуга от фирма "Бяла" ООД | да |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 190905 | Условие 11.5.3. | Условие 11.5.3. | склад | да |
| Таблица 11.Таблица 11.4. Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка |
| Други хидравлични масла | 13.01.13* | Предаване на фирми | Не | "Валд 95" Русе | да |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13.02.08* | Предаване на фирми | Не | "Валд 95" Русе | да |
| Нехлорирани изолационни и топлопрпедаващи масла на минерална основа (отработени компресорни масла) | 13.03.07* | Предаване на фирми | Не | "Валд 95" Русе | да |
| Други изолационни и топлопредаващи масла(отработени трансформаторни масла) | 13.03.10* | Предаване на фирми | Не | "Валд 95" Русе | да |
| Абсорбенти,филтърни материали(включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла,съдържащи опасни вещества – (маслени филтри) | 15.02.02* | Не | Предаване на фирми (D) -депониране | регионална депо Севлиево | да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01* | Предаване на фирми | Не | Код R5 фирма "Конов" ЕООД | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак | 20.01.21* | Предаване на фирми | Не | Дикси Севлиево | да |
| Таблица 11.5 Строителни отпадъци |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06 | 170107 | Не | Предаване на фирми (D) -депониране | Регионална депо Севлиево | да |
| Таблица 11.6. Битови отпадъци |
| Смесени битови отпадъци | 200301 | Не | Предаване на фирми (D) -депониране | Регионална депо Севлиево | да |

# Условие № 11. Управление на отпадъците

# Условие 11.1. Образуване на отпадъци

Условие 11.1.1. Образуваните отпадъци при работата на инсталациите да не се различават по вид (код и наименование) и да не превишават количествата, посочени в Таблица 11.1., Таблица 11.2., Таблица 11.3., Таблица 11.4, Таблица 11.5, Таблица 11.6.

Таблица 11.1. Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за производство на керамични продукти – санитарен фаянс

| Вид отпадък | Код | Количество t/t продукт | Количество t/y | Временно съхраняване | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Обезвреждане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване) – (бракувани готови изделия) | 10.12.08 | 0.142 | 7 700 | Да – Площадка II | Kод R 5 - Оползотворяване в Инсталацията за п-во на керамични продукти - Условие 11.5.2 | Не |
| Отпадъчна смес преди термично обработване (груби фракции, изрезки от изделия след формоване и др.) | 10.12.01 | 0,0808 | 1053.366 | Да – Площадка I | Kод R 5 - Оползотворяване в Инсталацията за п-во на керамични продукти - Условие 11.5.2 | Не |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване (утайки от ПСПОВ) | 10.12.13 | - | 13 000 | Да – Площадка XI | Не | Предаване на фирми |
| Прахови частици и прах (прах от вентилационни филтри и сменяеми елементи на гипсосмесителна машина) | 10.12.03 | 0.0002992 | 0.200 | Да – бидон в сграда на “Гипсови форми и полиуретан” | Не | Предаване на фирми |
| Отпадъчни леярски форми (гипсови калъпи) | 10.12.06 | 0.129 | 8 750 | Да – Площадка IX | Предаване на фирми | Не |
| Отпадъци, неупоменати другаде (четки шпакли) | 10.12.99 | - | 0.057 | Не | Не | Предаване на фирми |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16.11.05 (отработени огнеупорни плочи) | 16.11.06 | - | 5.649 | Не | Предаване на фирми | Не |
| Отпадъци от пластмаси (от производство на полиуретан) | 07.02.13 | - | 0.050 | Да – склад в участък “Производство на полиуретан” | Не | Предаване на фирми |
| Хартиени и картонени опаковки | 15.01.01 | - | 126 | Да – Площадка VIII | Предаване на фирми | Не |
| Хартиени и картонени опаковки (от процес “Освежаване и палетизация”) | 15.01.01 | - | 0,05 | Не | Предаване на фирми | Не |
| Пластмасови опаковки | 15.01.02 | - | 80 | Да – Площадка VII | Предаване на фирми | Не |
| Опаковки от дървесни материали | 15.01.03 | - | 24 | Да – Площадка III | Предаване на фирми | Не |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла (лични предпазни средства) | 15.02.03 | - | 3.485 | Да - По участъците в контейнери | Не | Предаване на фирми |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла (ръкавни филтри) | 15.02.03 | - | 5.200 | Да – в контейнер в “участък Пещи” | Не | Предаване на фирми |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла (от процес “Освежаване и палетизация”) | 15.02.03 | - | 0,1 | Не | Не | Предаване на фирми |
| Стъкло (от съхраняване на суровини в процес “Освежаване и палетизация”) | 19.12.05 | - | 1 | Не | Предаване на фирми | Не |
| Отпадъци от пластмаси (стиропор) | 07.02.13 | - | 1.857 | Да –площадка в участък “Бяла инспекция и глазиране” | Не | Предаване на фирми |
| Отпадъци от пластмаси (полиуретан) | 07.02.13 | - | 0.500 | Не | Условие 11.5.3. | Условие 11.5.3. |
| Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16.03.05 (матрици) | 16.03.06 | - | 3 | Да – склад “Матрици” | Не | Предаване на фирми |

Таблица 11.2. Опасни отпадъци, образувани от Инсталация за производство на керамични продукти – санитарен фаянс

| Вид отпадък | Код | Количество t/t продукт | Количество t/y | Временно съхраняване | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Обезвреждане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества (прах от вентилационни филтри) | 10.12.09* | 0.00404 | 29.76 | Да – в силози в участък “Подготовка на глазура” и “Бяла инспекция и глазиране” | Kод R 5 - Оползотворяване в Инсталацията за п-во на керамични продукти - Условие 11.5.2 | Не |
| Отпадъци от глазиране, съдържащи тежки метали (утаен материал, утайки от отпадъчни води) | 10.12.11* | 0.256 | 3000 | Да – Площадка IV | Kод R 5 - Оползотворяване в Инсталацията за п-во на керамични продукти - Условие 11.5.2 | Не |

Таблица 11.3. Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка

| Вид отпадък | Код | Количество t/y | Временно съхраняване | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Обезвреждане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12.01.01 | 0.300 | Да – Площадка V | Предаване на фирми | Не |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12.01.03 | 0.100 | Да – Площадка V | Предаване на фирми | Не |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла (филтърни платна от филтър преса от ПСПОВ) | 15.02.03 | 0.100 | Да - на площадка на ПСПОВ в контейнер | Не | Предаване на фирми |
| Метални опаковки | 15.01.04 | 0.300 | Да – Площадка VI | Предаване на фирми | Не |
| Излезли от употреба гуми | 16.01.03 | 0.200 | Да – Площадка VI | Предаване на фирми | Не |
| Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатите в кододове 16.02.09 до 16.02.12 | 16.02.14 | 0.500 | склад | Предаване на фирми | Не |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19.10.01 | 2 | Да – Площадка V | Предаване на фирми | Не |
| Отпадъци от цветни метали (алуминий) | 19.10.02 | 1 | Да – Площадка V | Предаване на фирми | Не |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места (утайки от фекална маса от ПСБОВ) | 19.08.05 | 0.500 | Да – Площадка IX | Не | Предаване на фирми |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19.09.05 | 0.500 | Да – Площадка VI | Условие 11.5.3. | Условие 11.5.3. |

Таблица 11.4. Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка

| Вид отпадък | Код | Количество t/y | Временно съхраняване | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Обезвреждане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други хидравлични масла | 13.01.13* | 0.050 | Да – Площадка VI | Предаване на фирми | Не |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13.02.08* | 0.210 | Да – Площадка VI | Предаване на фирми | Не |
| Нехлорирани изолационни и топлопрпедаващи масла на минерална основа (отработени компресорни масла) | 13.03.07* | 0.840 | Да – Площадка VI | Предаване на фирми | Не |
| Други изолационни и топлопредаващи масла (отработени трансформаторни масла) | 13.03.10* | 0.500 | Да – Площадка VI | Предаване на фирми | Не |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, съдържащи опасни вещества – (маслени филтри) | 15.02.02* | 0.800 | Да – Площадка VI | Не | Предаване на фирми |
| Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01* | 5 | Да – Площадка VI | Предаване на фирми | Не |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак | 20.01.21* | 0.100 | Да – Площадка VI | Предаване на фирми | Не |

Таблица 11.5. Строителни отпадъци

| Вид отпадък | Код | Количество t/y | Временно съхраняване | Оползотворяване, преработване и рециклиране | обезвреждане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06 | 17.01.07 | 5 | Не | Не | Предаване на фирми |

Таблица 11.6. Битови отпадъци

| Вид отпадък | Код | Количество t/y | Оползотворяване, преработване и рециклиране | обезвреждане |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | 100 | Не | Предаване на фирми |

Условие 11.1.2. В срок до 3 месеца от влизане в сила на настоящето разрешително притежателят му да актуализира Програмата за управление на дейностите по отпадъците изискваща се по чл. 29 от ЗУО, съдържаща мерки съгласно чл. 31 от ЗУО и в съответствие с условията на комплексното разрешително, и да я представи за утвърждаване в РИОСВ

Идеал Стандарт България е актуализира Програмата за управление на дейностите по отпадъците изискваща се по чл. 29 от ЗУО, съдържаща мерки съгласно чл. 31 от ЗУО и в съответствие с условията на комплексното разрешително, и я представи за утвърждаване в РИОСВ. Програмата е утвърдена с Решение на директора на РИОСВ гр. В. Търново в писмо № 1947/15.02.2007г.

Приложение 7 – решение на РИОСВ – Велико Търново – утвърждава „Фирмена програма за управление на отпадъци”

Условие 11.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на количеството образувани отпадъци за единица продукт с определените в таблица 11.1 и таблица 11.2 норми, на причините за установените несъответствия с определените в настоящото разрешително и за предприемане на коригиращи действия.

Разработена е инструкция с номер :IN – OS _07 Измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци

##### Условие 11.2. Събиране и приемане на отпадъците

##### Условие 11.2.1. Притежателя на настоящото разрешително да събира всички, образувани на площадката отпадъци, посочени в Условие 11.1., съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места.

спазва се поставеното условие

##### Условие 11.2.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да събира отпадъците по схемата, представена в заявлението от стр. II.7-17 до II.7-29, и в съответствие с нормативната уредба по околна среда.

спазва се поставеното условие

Условие 11.2.3. При събирането на отпадъци, притежателят на настоящото разрешително да подлага отпадъците на обработка за намаляване степента на тяхната опасност, намаляване на техния обем и/или привеждането им в удобен за транспортиране и съхраняване вид, при наличие на техническа възможност за това.

спазва се поставеното условие

Условие 11.2.4. Притежателят на настоящото разрешително да събира образуваните на площадката Флуоресцентни  тръби и други отпадъци, съдържащи живак (20.01.21*) разделно, на закрито, на оградена и обозначена с табели площадка. Забранява се поставянето на излезли от употреба флуоресцентни  тръби и други отпадъци, съдържащи живак в съдове за битови отпадъци, както и смесването им с други отпадъци.

спазва се поставеното условие

Условие 11.2.5. Притежателят на настоящото разрешително да събира разделно следните отпадъци с код и наименование:

- Други хидравлични масла - 13.01.13*,

- Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки - 13.02.08*,

- Нехлорирани изолационни и топлопрпедаващи масла на минерална основа (отработени компресорни масла) - 13.03.07*,

- Други изолационни и топлопредаващи масла (отработени трансформаторни масла) - 13.03.10*,

в затворени съдове, които са химически устойчиви спрямо отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, не допускат разливане или изтичане, маркирани са и са на закрито.

спазва се поставеното условие

Условие 11.2.6. Събирането на Оловни акумулаторни батерии - 16.06.01* да се извършва разделно в специализирани съдове, които осигуряват вентилация на въздух, маркирани са и са на закрито.

спазва се поставеното условие

Условие 11.2.7. В срок до 3 месеца от датата на утвърждаване от компетентните органи на актуализираната програма за управление на дейностите по отпадъците по Условие 11.1.2. притежателят на настоящото разрешително да въведе в действие система за разделно събиране на отпадъците, образувани от производствената дейност на дружеството.

спазва се поставеното условие

Условие 11.2.8. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

###### Условие 11.3. Временно съхраняване на отпадъците

Условие 11.3.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава временно съхраняване на отпадъците, съгласно таблиците в Условие 11.1.  за срок не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;

- една година при последващо предаване за обезвреждане.

спазва се поставеното условие

Условие 11.3.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава временно съхраняване единствено на отпадъците, определени с Условие 11.1 и Таблица 11.1., Таблица 11.2., Таблица 11.3., Таблица 11.4 и Таблица 11.5 на настоящото разрешително. Разрешава се временно съхраняване на отпадъците единствено на площадките, обозначени на “Разположение на площадките за временно съхраняване на отпадъци” - Приложение 7-2 от Заявлението за издаване на комплексно разрешително.

спазва се поставеното условие

Условие 11.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява опасните отпадъци, образувани от производствената дейност в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете да бъдат обозначени с добре видими надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците.

спазва се поставеното условие

Условие 11.3.4. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява разделно временно следните отпадъци:

- Други хидравлични масла - 13.01.13*,

- Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки - 13.02.08*,

- Нехлорирани изолационни и топлопрпедаващи масла на минерална основа (отработени компресорни масла) - 13.03.07*,

- Други изолационни и топлопредаващи масла (отработени трансформаторни масла) - 13.03.10*,

- Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак - 20.01.21*,

- Абсорбенти,филтърни материали (включително маслени филтри ,неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла,съдържащи опасни вещества – (маслени филтри) - 15.02.02*,

- Оловни акумулаторни батерии - 16.06.01*,

- Метални опаковки - 15.01.04,

- Излезли от употреба гуми - 16.01.03,

- Наситени или отработени йонообменни смоли - 19.09.05,

на Площадка за съхранение на опасни отпадъци – Позиция VI (Приложение 7-2 от заявлението). Площадката трябва да има ясни надписи за предназначението й, вида на отпадъците, които се третират в нея и да бъде ясно означена от останалите съоръжения в обекта.

спазва се поставеното условие

Условие 11.3.4.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява временно  следните отпадъци:

- Други хидравлични масла - 13.01.13*,

- Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки - 13.02.08*,

- Нехлорирани изолационни и топлопрпедаващи масла на минерална основа (отработени компресорни масла) - 13.03.07*,

- Други изолационни и топлопредаващи масла (отработени трансформаторни масла) - 13.03.10*,

на Площадка за съхранение на опасни отпадъци – Позиция VI във отделни затворени варели за всяко едно масло. Частта от площадката трябва да e бетониранa и оборудванa с приемателни резервоари.

спазва се поставеното условие

Условие 11.3.4.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява временно  отпадък Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак - 20.01.21* на Площадка за съхранение на опасни отпадъци – Позиция VI, разделно от другите отпадъци и при наличие на сяра в количество най-малко по 2 грама на всеки килограм лампи.

Частта от площадката трябва да е закрита, оградена и обозначена, и оборудвана с отделни съдове за съхраняване на счупени лампи.

спазва се поставеното условие

Условие 11.3.4.3. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява временно  отпадък Абсорбенти,филтърни материали (включително маслени филтри ,неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, съдържащи опасни вещества – (маслени филтри) - 15.02.02*, на Площадка за съхранение на опасни отпадъци – Позиция VI, разделно от другите отпадъци в чували.

спазва се поставеното условие

Условие 11.3.4.4. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява временно  отпадък Оловни акумулаторни батерии - 16.06.01* на Площадка за съхранение на опасни отпадъци – Позиция VI. Частта от площадката трябва да е оградена и обозначена, да има трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), снабдена със система за измиване и събиране на отпадъчните води., а батериите и акумулаторите да се поставят в специализирани съдове или на палети. В непосредствена близост да има наличност на абсорбент. Площадката да е пожарообезопасена и да няма връзка с канализацията.

спазва се поставеното условие

Условие 11.3.5. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява временно Отпадъчна смес преди термично обработване (груби фракции, изрезки от изделия след формоване и др.) - 10.12.01 на Площадка за временно съхраняване на Бракувани изделия преди изпичане – Позиция I (Приложение 7-2 от заявлението) в обособената за целта клетка. Площадката трябва да има ясни надписи за предназначението й, вида на отпадъка, който се третира в нея и да бъде ясно означена от останалите съоръжения в обекта.

спазва се поставеното условие

Условие 11.3.6. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява временно Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване) – (бракувани готови изделия) - 10.12.08 на Площадка за временно съхраняване на Бракувана продукция – Позиция II (Приложение 7-2 от заявлението) в обособената за целта клетка. Площадката трябва да има ясни надписи за предназначението й, вида на отпадъка, който се третира в нея и да бъде ясно означена от останалите съоръжения в обекта.

спазва се поставеното условие

Условие 11.3.7. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява временно отпадък Опаковки от дървесни материали - 15.01.03 на Площадка за временно съхраняване на дървени отпадъци – Позиция III (Приложение 7-2 от заявлението) в обособената за целта клетка. Площадката трябва да има ясни надписи за предназначението й, вида на отпадъка, който се третира в нея и да бъде ясно означена от останалите съоръжения в обекта.

спазва се поставеното условие

Условие 11.3.8. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява временно Отпадъци от глазиране, съдържащи тежки метали (утаен материал, утайки от отпадъчни води) - 10.12.11* на Площадка за временно съхраняване на канални утайки – Позиция IV (Приложение 7-2 от заявлението) в обособената за целта клетка. Площадката трябва да има ясни надписи за предназначението й, вида на отпадъка, който се третира в нея и да бъде ясно означена от останалите съоръжения в обекта.

спазва се поставеното условие

Условие 11.3.9.  На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява временно отпадъци Стърготини, стружки и изрезки от черни метали - 12.01.01, Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали - 12.01.03, Отпадъци от желязо и стомана - 19.10.01 и Отпадъци от цветни метали (алуминий) - 19.10.02 на Площадка за временно съхраняване на метални отпадъци – Позиция V  (Приложение 7-2 от заявлението), която трябва да има трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за предназначението на площадката, вида на отпадъците, които се третират в нея и да бъде ясно означена и отделена от останалите съоръжения в обекта.

спазва се поставеното условие

Условие 11.3.10. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява временно Пластмасови опаковки - 15.01.02 на Площадка за временно съхраняване на пластмасови опаковки – Позиция VII (Приложение 7-2 от заявлението) в обособената за целта клетка. Площадката трябва да има ясни надписи за предназначението й, вида на отпадъка, който се третира в нея и да бъде ясно означена от останалите съоръжения в обекта.

спазва се поставеното условие

Условие 11.3.11. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява временно Хартиени и картонени опаковки - 15.01.01 на Площадка за временно съхраняване на хартиени отпадъци – Позиция VIII (Приложение 7-2 от заявлението) в обособената за целта клетка. Площадката трябва да има ясни надписи за предназначението й, вида на отпадъка, който се третира в нея и да бъде ясно означена от останалите съоръжения в обекта.

спазва се поставеното условие

Условие 11.3.12. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява временно Отпадъчни леярски форми (гипсови калъпи) - 10.12.06 на Площадка за временно съхраняване на гипсови отпадъци – Позиция IX (Приложение 7-2 от заявлението) в обособената за целта клетка. Площадката трябва да има ясни надписи за предназначението й, вида на отпадъка, който се третира в нея и да бъде ясно означена от останалите съоръжения в обекта.

спазва се поставеното условие

Условие 11.3.13. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява временно Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване (утайки от ПСПОВ) - 10.12.13 в Шахта утайки – производствени води – Позиция XI  (Приложение 7-2 от заявлението). Шахтата трябва да има ясни надписи за предназначението й, вида на отпадъка, който се третира в нея и да бъде ясно означена от останалите съоръжения в обекта.

спазва се поставеното условие

Условие 11.3.14. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява временно Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места (утайки от фекална маса от ПСБОВ)- 19.08.05 в Шахта утайки – битови води – Позиция X  (Приложение 7-2 от заявлението). Шахтата трябва да има ясни надписи за предназначението й, вида на отпадъка, който се третира в нея и да бъде ясно означена от останалите съоръжения в обекта.

спазва се поставеното условие

Условие 11.3.15. На притежателя на настоящото разрешителното се разрешава временното съхраняване на отпадъците да се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

спазва се поставеното условие

Условие 11.3.16. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддръжка на площадките за временно съхраняване в съответствие с условията на разрешителното.

спазва се поставеното условие

Условие 11.3.17. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на всички площадки за временно съхраняване с изискванията на настоящото разрешително, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Документацията по това условие да се съхранява на площадката и да се предоставя на контролния орган при поискване.

спазва се поставеното условие

Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците

Условие 11.4.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава транспортиране на опасни отпадъци на територията на площадката единствено със специализиран транспорт.

спазва се поставеното условие

Условие 11.4.1.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да транспортира извън територията на площадката следните отпадъци:

- Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05 (матрици) - 16.03.06;

- Отпадъци от пластмаси (стиропор) - 07.02.13;

- Отпадъци от пластмаси (от производство на полиуретан) - 07.02.13;

- Отпадъци, неупоменати другаде (четки шпакли) - 10.12.99;

- Абсорбенти,филтърни материали,кърпи за изтриване и предпазни облекла (лични предпазни средства) - 15.02.03;

- Абсорбенти,филтърни материали,кърпи за изтриване и предпазни облекла (ръкавни филтри) - 15.02.03;

- Абсорбенти,филтърни материали,кърпи за изтриване и предпазни облекла (филтърни платна) - 15.02.03;

- Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места - 19.08.05;

- Абсорбенти,филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла,съдържащи опасни вещества - 15.02.02*;

- Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06 - 17.01.07;

- Смесени битови отпадъци - 20.03.01,

при спазване разпоредбите на Глава III на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999г.

спазва се поставеното условие

Условие 11.4.1.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва транспортиране извън територията на площадката на опасните отпадъци, посочени в условие 11.4.1.1., единствено при спазване разпоредбите на Наредба №40/2004г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари и международните правни актове за превоз на опасни товари, ратифицирани от Република България със закон и след представяне в РИОСВ на документи, удостоверяващи техническата пригодност на транспортните средства за превоз на опасни отпадъци, съгласно изискванията на цитираната Наредба №40/2004г.

спазва се поставеното условие

Условие 11.4.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за транспортиране всички отпадъци по условие 11.1. извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО за извършване на такава дейност, регистрационен документ по чл. 12 от ЗУО, лиценз по чл. 54 от ЗУО за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор.

спазва се поставеното условие

Условие 11.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява и представя на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи:

- За производствени отпадъци:

  - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;

- За опасни отпадъци:

  - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;

- “Транспортна карта”, съгласно Приложение 4 на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности;

- “Писмени инструкции за действие при аварии”, в съответствие с Приложение №5 на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г.

спазва се поставеното условие

Условие 11.4.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

спазва се поставеното условие.

Приложение 8 – Оценка на аспектите на околна среда при извънредни ситуации.

Условие 11.5. Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци

Условие 11.5.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за оползотворяване, преработване и рециклиране следните отпадъци, образувани при дейността на предприятието:

- Отпадъчни леярски форми (гипсови калъпи) - 10.12.06,

- Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси,различни от упоменатите в 16.11.05 (отработени огнеупорни плочи) - 16.11.06,

- Стърготини, стружки и изрезки от черни метали - 12.01.01,

- Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали - 12.01.03,

- Хартиени и картонени опаковки - 15.01.01,

- Пластмасови опаковки - 15.01.02,

- Опаковки от дървесни материали - 15.01.03,

- Метални опаковки - 15.01.04,

- Излезли от употреба гуми - 16.01.03,

- Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатите в кододове 16.02.09 до 16.02.12 - 16.02.14,

- Отпадъци от желязо и стомана - 19.10.01,

- Отпадъци от цветни метали (алуминий) - 19.10.02

- Други хидравлични масла - 13.01.13*,

- Други моторни,смазочни и масла за зъбни предавки - 13.02.08*,

- Нехлорирани изолационни и топлопрпедаващи масла на минерална основа (отработени компресорни масла) - 13.03.07*,

- Други изолационни и топлопредаващи масла (отработени трансформаторни масла) - 13.03.10*,

- Оловни акумулаторни батерии - 16.06.01*,

- Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак - 20.01.21*,

единствено на лица, притежаващи разрешение по чл.37 ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност, или лиценз по чл.54 ЗУО за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, въз основа на писмен договор

спазва се поставеното условие

Условие 11.5.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по оползотворяване, обозначена с код R 5 (рециклиране или възстановяване на други неорганични материали) на следните отпадъци образувани на площадката с наименование и код:

- Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване) – бракувани готови изделия - 10.12.08,

- Отпадъчна смес преди термично обработване (груби фракции, изрезки от изделия и др.) - 10.12.01,

- Твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества (прах от вентилационни филтри) - 10.12.09*,

- Отпадъци от глазиране, съдържащи тежки метали (утаен материал, утайки от отпадъчни води) - 10.12.11*,

в Инсталация за производство на керамични продукти – санитарен фаянс на “Идеал Стандарт България” АД.

спазва се поставеното условие

Условие 11.5.2.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по оползотворяване, обозначена с код R 3 (рециклиране или възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители) на отпадък с наименование и код Отпадъци от пластмаси – 07.02.13 в участък “Отливно” към Инсталация за производство на керамични продукти – санитарен фаянс на “Идеал Стандарт България” АД.”

спазва се поставеното условие

Условие 11.5.3. В срок до 6 месеца след влизане в сила на настоящото разрешително и впоследствие веднъж в годината, притежателят му да направи проучване на възможността да предава следните отпадъци с наименование и код:

- Отпадъци от пластмаси (полиуретан) - 07.02.13;

- Наситени или отработени йонообменни смоли - 19.09.05,

за оползотворяване или обезвреждане на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност, въз основа на писмен договор

спазва се поставеното условие

През изминалата 2006 г. се проведоха множество разговори и срещи за намиране на пътя за реализация на посочените отпадъци. До този момент има сключен договор с Регионално депо – Севлиево, за депониране на тези отпадъци.

Условие 11.5.3.1. В случай на установена възможност за предаване на отпадъците съгласно условие 11.5.3. за оползотворяване и обезвреждане едновременно, притежателят на  настоящото разрешително да предава съответния отпадък приоритетно за оползотворяване пред обезвреждане.

спазва се поставеното условие

Условие 11.5.4. В срок до 6 месеца след влизане в сила на настоящото разрешително и впоследствие веднъж в годината, притежателят му да направи проучване на възможността да предава за оползотворяване на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност на отпадъците по условие 11.1, които се предават за обезвреждане чрез депониране.

спазва се поставеното условие

Непрекъснато се търсят контакти и възможности да дейности по  оползотворяване на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност на отпадъците по условие 11.1, които се предават за обезвреждане чрез депониране.

Условие 11.5.4.1. В случай на установена възможност по условие 11.5.4., притежателят на настоящото разрешително приоритетно да предава за оползотворяване пред обезвреждане на съответните отпадъци.

Условие 11.5.5. Предаването на отпадъците по условие 11.5.3. и условие 11.5.4. да се извършва единствено след представяне пред РИОСВ на:

- копие от сключен договор за предаване на отпадъците,

- копие от разрешението за извършване на дейности с отпадъци или комплексното разрешително на лицата, които приемат отпадъците за последващо оползотворяване или обезвреждане.

Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците

Условие 11.6.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава отпадъците образувани от дейността на предприятието съгласно условие 11.1. от настоящето комплексно разрешително, за обезвреждане извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност, въз основа на писмен договор.

спазва се поставеното условие

Условие 11.6.2. Предаването за депониране на отпадък с наименование и код Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване (утайки от ПСПОВ) – 10.12.13 да се извършва единствено след привеждането им във твърда форма чрез обезводняване във филтър преса или друго подходящо съоръжение

спазва се поставеното условие

Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците

Условие 11.7.1. Притежателят на настоящото разрешително да осъществява измерване на  количествата образувани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

- Месечно количество образуван отпадък за всяка инсталация и продукт;

- Месечно производство за всяка инсталация и продукт;

- Месечно количество образуван отпадък за единица продукт за всяка инсталация, само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес;

- Годишно количество образуван отпадък за всяка инсталация и продукт;

- Годишно количество образуван отпадък за единица продукт за всяка инсталация, само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес;

спазва се поставеното условие

Условие 11.7.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение.

спазва се поставеното условие

Инструкция IN_OS_07 за измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение.

Условие 11.7.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия

спазва се поставеното условие. Има заседания на КОС. Предстои промяна на КР, за да се актуализират количествата на генерираните отпадъци посочени в Таблица 4 и Таблица 5.

Приложение 8 – Оценка на аспектите на околна среда при извънредни ситуации.

Условие 11.7.4 Притежателят на настоящото разрешително да отчита годишните количества отпадъци, предадени на фирми, за всеки отпадък по кодове. Информацията да се документира и съхранява от оператора и да се предоставя на контролният орган при поискване.

спазва се поставеното условие. Водят се ежемесечно количествата на генерираните отпадъци. Данните се съхраняват за 5 години в отчетните книги. При поисквана от контролните органи се предоставят.

На основание чл.11 т.6-г от ЗООС и ЗУО и в изпълнение на Наредба №9 се предават до 31.03.2007  годишните  отчети по отпадъци  за 2006г. Писмо №9239/28.03.2007г,

Приложение 11 – Отчет Програмата по околна среда за 2006г.

Условие 11.8. Анализи на отпадъците

Условие 11.8.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва анализи на отпадъци:

- в случай на класификация на отпадъците с огледален код, съгласно Приложение № 1 на Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците, по реда на чл. 10 на цитираната наредба.

спазва се поставеното условие.

Условие 11.8.2. Анализите на отпадъци да бъдат извършвани от акредитирани лаборатории.

Условие 11.8.3. От 01.01.2007г. притежателят на настоящото разрешително да извърши основно охарактеризиране на отпадъците образувани от дейността на предприятието и предназначени за обезвреждане чрез депониране, в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т.1.1 на приложение №1 от Наредба №8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Предстои прилагането на условие 11.8.3. през текущата 2007 година.

Условие 11.8.3.1. Изискванията на условие 11.8.3. не се прилагат за следните отпадъци с код и наименование:

- Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06 – 17.01.07,

при следните ограничения: отпадъци да бъдат с ниско съдържание на други материали (като метали, пластмаси, почва, дървесина, каучук и т.н.), да не са замърсени с неорганични или органични опасни вещества, както и да не бъдат от сгради, които са третирани, покрити или боядисвани с материали, съдържащи значителни количества опасни вещества;

- Смесени битови отпадъци – 20.03.01

Условие 11.8.3.2. Вземането на проби и методите за изпитване на отпадъците по условие 11.8.3. да се извършват в съответствие с изискванията на част I, раздел 3 на приложение №1 от Наредба №8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

спазва се поставеното условие. Водят се ежемесечно количествата на генерираните отпадъци. Данните се съхраняват за 5 години в отчетните книги. При поисквана от контролните органи се предоставят.

На основание чл.11 т.6-г от ЗООС и ЗУО и в изпълнение на Наредба №9 се предават до 31.03.2007  годишните  отчети по отпадъци  за 2006г. Писмо №9239/28.03.2007г,

Приложение 9 – Писмо за предаване на годишни отчети по отпадъци за 2006г.

Условие 11.9. Документиране и докладване

Условие 11.9.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

спазва се поставеното условие. Водят се ежемесечно количествата на генерираните отпадъци. Данните се съхраняват за 5 години в отчетните книги. При поисквана от контролните органи се предоставят.

На основание чл.11 т.6-г от ЗООС и ЗУО и в изпълнение на Наредба №9 се предават до 31.03.2007  годишните  отчети по отпадъци  за 2006г. Писмо №9239/28.03.2007г,

Приложение 9 – Писмо за предаване на годишни отчети по отпадъци за 2006г.

Условие 11.9.1.1. Информацията, включително и резултатите от извършените анализи на отпадъците по Условие 11.8.1., да се документират и съхраняват минимум 5 години на площадката и да се предоставят при поискване от компетентните органи.

спазва се поставеното условие.

Условие 11.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервани съгласно условие 11.7. количества на отпадъците и да докладва като част от ГДОС образуваните количества отпадъци като годишно количество и годишно количество за производство на единица продукт (само за отпадъците, които се образуват пряко от производствения процес) по процеси.

спазва се поставеното условие. Данните за изминалата 2006г са посочени в таблици 4 и 5

Условие 11.9.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от оценката на съответствието с условията за третиране и транспортиране, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. Резултатите да се съхраняват на площадката и представят при поискване от компетентния орган.

Условие 11.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да представя като част от ГДОС:

- Брой и обект на проверките;

- Установени несъответствия;

- Причини;

- Предприети мерки/ мерки, които ще бъдат предприети;

спазва се поставеното условие. Има заседания на КОС. Предстои промяна на КР, за да се актуализират количествата на генерираните отпадъци посочени в Таблица 4 и Таблица 5.

Приложение 8 – Оценка на аспектите на околна среда при извънредни ситуации.

Условие 11.9.4.1. Резултатите от проучването по условие 11.5.3 и условие 11.5.4. да бъдат включени в ГДОС за съответната година.

Условие 11.5.3. В срок до 6 месеца след влизане в сила на настоящото разрешително и впоследствие веднъж в годината, притежателят му да направи проучване на възможността да предава следните отпадъци с наименование и код:

- Отпадъци от пластмаси (полиуретан) - 07.02.13;

- Наситени или отработени йонообменни смоли - 19.09.05,

за оползотворяване или обезвреждане на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност, въз основа на писмен договор

спазва се поставеното условие

През изминалата 2006 г. се проведоха множество разговори и срещи за намиране на пътя за реализация на посочените отпадъци. До този момент има сключен договор с Регионално депо – Севлиево, за депониране на тези отпадъци.

Условие 11.5.4. В срок до 6 месеца след влизане в сила на настоящото разрешително и впоследствие веднъж в годината, притежателят му да направи проучване на възможността да предава за оползотворяване на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност на отпадъците по условие 11.1, които се предават за обезвреждане чрез депониране.

спазва се поставеното условие

Непрекъснато се търсят контакти и възможности да дейности по  оползотворяване на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност на отпадъците по условие 11.1, които се предават за обезвреждане чрез депониране.

Условие 11.9.5. Притежателят на настоящото разрешителното да съхранява всяка информация, чието документиране се изисква с горните условия (условие № 11. Управление на отпадъците) за срок не по-кратък от пет календарни години, ако не е указано друго в съответната нормативна уредба. Информацията да се предоставя при поискване от компетентните органи.

спазва се поставеното условие

  - Шум

Условие 12. Шум

Условие 12.1. Емисии

Условие 12.1.1 Дейностите, извършвани на производствената площадка да не превишават следните нива на шум:

По границите на производствената площадка:

- през деня - 70 dB(A);

- през нощта - 70 dB(A);

В най – близките места на въздействие нивата на шума не трябва да превишават:

- 55 dB / А / през деня;

- 45 dB / А / през нощта.

Условие 12.2. Контрол и измерване

Условие 12.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва наблюдение на:

- Общата звукова мощност на площадката;

- Нивата на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката;

- Нивата на звуково налягане в определени чувствителни на шум места (ако такива са установени)

Условие 12.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да въведе в действие инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите по Условие 12.2.1.

Разработена е процедура по аспектите на околна среда ПУ _05_01 и всички последващи документи към нея.

Условие 12.3 Документиране и докладване

Условие 12.3.1 Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от контролните органи на резултатите от наблюдението на определените показатели.

Документира, съхранява на площадката и представя при поискване от контролните органи на резултатите от наблюдението на определените показатели.

Условие 12.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от контролните органи на резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 12.3.3 Притежателят на настоящото разрешително да докладва:

- Оплаквания от живущи около площадката;

- Резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения;

- Установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/планирани коригиращи действия.

Оплаквания и жалби от живущи около площадката няма за 2006г.

Резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения на обща звукова мощност на площадката; нива на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката; нива на звуково налягане в мястото на въздействие на се извършени поради определения Годишен план график за мониторинг. Съгласно изискванията на КР №67/2005 е предвидено да се извърши посочения мониторинг.

| Таблица 6. Шумови емисии |  |  |
| --- | --- | --- |
| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в Db (A) | Измерено през деня /нощта | Съответствие |
| За изминалата 2006 година няма изискване за мониторинг. Плануван е такъв през настоящата 2007г. | За изминалата 2006 година няма изискване за мониторинг. Плануван е такъв през настоящата 2007г. | За изминалата 2006 година няма изискване за мониторинг. Плануван е такъв през настоящата 2007г. | За изминалата 2006 година няма изискване за мониторинг. Плануван е такъв през настоящата 2007г. |

  - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.1. На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води.

Изпълнява се

Условие 13.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

Прилага се инструкция „Ремонт и поддръжка на оборудването”

Условие 13.3. Притежателят на настоящото разрешително да осигурява съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определени за целта места.

Идеал Стандарт България АД гр. Севлиево осигурява съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определени за целта места.

Условие 13.7. Собствен мониторинг на почви

Условие 13.7.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва собствен мониторинг за състоянието на почвите на територията на площадката в Пунктове № 1, 2, 3, 4 и 5, отбелязани на план на площадката в Приложение 9-2 от заявлението. Да се наблюдават показателите, дадени в Таблица 13.1. Анализите да се извършват от акредитирани лаборатории.

Притежателят на настоящото разрешително  извършва собствен мониторинг за състоянието на почвите на територията на площадката в Пунктове № 1, 2, 3, 4 и 5, отбелязани на плана на площадката в Приложение 9-2 от заявлението

Таблица 13.1. Мониторинг на почви

Пунктове за мониторинг:

№ 1 (649 П), № 2 (648 П), № 3 (647 П), № 4 (646 П) и № 5 (650 П), обозначени на план на площадката в Приложение 9-2 от заявлението

| Показател | Честота | Примерен метод за анализ |
| --- | --- | --- |
| pН | 1 път на 3 години | ISO 10390 |
| Кадмий | 1 път на 3 години | ISO 11047 |
| Олово * | 1 път на 3 години | - |
| Мед * | 1 път на 3 години | ISO 11466 / ISO 11047 |
| Никел | 1 път на 3 години | - |
| Цинк | 1 път на 3 години | - |
| Хром | 1 път на 3 години | ISO 8288 |

* показателите да се следят в пунктове № 4 и №5

Условие 13.7.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите по Условие 13.7.1.1 и базовото състояние на почвите, по таблица 13.1.1, установяване на причините в случай на повишаване на концентрациите и предприемане на коригиращи действия.

Има протокол от измерване №229/07.04.2004 г. на РЛ В. Търново.  Има изготвена инструкция за съответствие ПУ 08_01. Оценката се извършва съгласно инструкция ОД 05_01-02.

Таблица 13.1.1.

| Показател | Стойност на показателя |
| --- | --- |
| Пункт № 1 (649 П) |
| pН | 8.11 |
| Кадмий | 0.2 |
| Никел | 35.7 |
| Цинк | 69.4 |
| Хром | 32.5 |
| Пункт № 2 (648 П) |
| pН | 8.07 |
| Кадмий | 0.2 |
| Никел | 33.7 |
| Цинк | 64.9 |
| Хром | 30.7 |
| Пункт № 3 (647 П) |
| pН | 8.16 |
| Кадмий | 0.2 |
| Никел | 38.4 |
| Цинк | 73.8 |
| Хром | 32.8 |
| Пункт № 4 (646 П) |
| pН | 8.16 |
| Кадмий | 0.2 |
| Олово | 14.2 |
| Мед | 32.7 |
| Никел | 36.1 |
| Цинк | 100.4 |
| Хром | 31.0 |
| Пункт № 5 (650 П) |
| pН | 8.15 |
| Кадмий | 0.2 |
| Олово | 12.6 |
| Мед | 29.5 |
| Никел | 39.4 |
| Цинк | 68.9 |
| Хром | 31.9 |

Условие 13.8. Документиране и докладване

Условие 13.8.1. Резултатите от проверките по Условие 13.2., включително информация за причините и извършените ремонтни работи да се документират и съхраняват от притежателя на настоящото разрешително и да се предоставят при поискване от компетентните органи.

Условие 13.8.1.1. Информация за изпълнението на Условие 13.2. да се представя като част от ГДОС.

Ремонт и поддръжка на оборудването  ТИ ПИ(01 версия 03.

Приложение 1 – ТД ПИ(01-01 “График за спиране на производството, обслужване на оборудването и стартиране на производството”

Приложение 2 – ТД ПИ(01-02 “Програма за техническо обслужване на оборудването”

Приложение 3 – ТД ПИ(01-03 “Програма за техническо обслужване на кари и товарачна техника”

Приложение 4 – ТД ПИ(01-04 “Регистър на текущото обслужване на оборудването”

Приложение 5 – ТД ПИ(01-06 “Обслужване на въздушен компресор”

Приложение 6 – ТД ПИ(01-07 “Регистър на кари и товарачна техника”

Условие 13.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

Прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

Ремонт и поддръжка на оборудването  ТИ ПИ(01 версия 03

Условие 13.8.2. Информация за изпълнението на Условие 13.4. да се представя като част от ГДОС.

Условие 13.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). Същите следва да се почистват/преустановяват до 12 часа след откриването им.

Инструкцията, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка е изготвена и утвърдена от Изп. Директор.Тя се намира в електронен вид в локалната мрежа на завода и е под името ИО_05_01.

Условие 13.8.2.1. За установените разливи/случаи на изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) да се води Дневник с данни за датата на установяване на разлива, причини за разлива, неговата площ, състав и количество на замърсителите, предприетите мерки за отстраняване на разлива и последствията от него, както и наименование/номер на приемащия обем, където е събрана остатъчната течност.

Идеал Стандарт България АД гр. Севлиево води Дневник с данни за датата на установяване на разлива, причини за разлива, неговата площ, състав и количество на замърсителите, предприетите мерки за отстраняване на разлива и последствията от него съгласно ОД 08_05 утвърден от Изп. Директор и намиращ се в електронен вид в локалната мрежа на завода

Условие 13.8.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да обозначава на план на площадката местоположението и границите на разливите по Условие 13.8.2.1 за съответната година. Информацията да се представя като част от ГДОС.

за 2006 г. на са регистрирани разливи в дневник за установени разливи.

Таблица 7

Подпочвени води. Шахтов кладенец за промишлено водоснабдяване Точка №1 от ген-план

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | Подпочвени води. Шахтов кладенец за промишлено водоснабдяване Точка №1 от ген-план | не | 6.79 | 1 път в годината | да |
| Разтворен О2 | Подпочвени води. Шахтов кладенец за промишлено водоснабдяване Точка №1 от ген-план | не | 13.2 | 1 път в годината | да |
| Наситеност с О2 | Подпочвени води. Шахтов кладенец за промишлено водоснабдяване Точка №1 от ген-план | не | 129 | 1 път в годината | да |
| Електропроводимост | Подпочвени води. Шахтов кладенец за промишлено водоснабдяване Точка №1 от ген-план | не | 631 | 1 път в годината | да |
| Окисляемост | Подпочвени води. Шахтов кладенец за промишлено водоснабдяване Точка №1 от ген-план | не | 3.2 | 1 път в годината | да |
| Хлориди Cl | Подпочвени води. Шахтов кладенец за промишлено водоснабдяване Точка №1 от ген-план | не | 13.5 | 1 път в годината | да |
| Сулфати SO4 | Подпочвени води. Шахтов кладенец за промишлено водоснабдяване Точка №1 от ген-план | не | 29.2 | 1 път в годината | да |
| Амоний | Подпочвени води. Шахтов кладенец за промишлено водоснабдяване Точка №1 от ген-план | не | 0.009 | 1 път в годината | да |
| Нитрити NO2 | Подпочвени води. Шахтов кладенец за промишлено водоснабдяване Точка №1 от ген-план | не | 0.004 | 1 път в годината | да |
| Нитрати NO3 | Подпочвени води. Шахтов кладенец за промишлено водоснабдяване Точка №1 от ген-план | не | 1.14 | 1 път в годината | да |
| Фосфати F | Подпочвени води. Шахтов кладенец за промишлено водоснабдяване Точка №1 от ген-план | не | 0.045 | 1 път в годината | да |
| Желязо (общо) Fe | Подпочвени води. Шахтов кладенец за промишлено водоснабдяване Точка №1 от ген-план | не | 0.031 | 1 път в годината | да |
| Алкалност | Подпочвени води. Шахтов кладенец за промишлено водоснабдяване Точка №1 от ген-план | не | 7.46 | 1 път в годината | да |
| Хидрогенкарбонати Ca3OH | Подпочвени води. Шахтов кладенец за промишлено водоснабдяване Точка №1 от ген-план | не | 455 | 1 път в годината | да |
| Калциеви йони Ca2+ | Подпочвени води. Шахтов кладенец за промишлено водоснабдяване Точка №1 от ген-план | не | 142 | 1 път в годината | да |
| Магнезиеви йони Mg 2+ | Подпочвени води. Шахтов кладенец за промишлено водоснабдяване Точка №1 от ген-план | не | 18.5 | 1 път в годината | да |
| Общ сух остатък | Подпочвени води. Шахтов кладенец за промишлено водоснабдяване Точка №1 от ген-план | не | 446 | 1 път в годината | да |
| Манган (общ) Mn | Подпочвени води. Шахтов кладенец за промишлено водоснабдяване Точка №1 от ген-план | не | 0.07 | 1 път в годината | да |
| Калий K | Подпочвени води. Шахтов кладенец за промишлено водоснабдяване Точка №1 от ген-план | не | 2.7 | 1 път в годината | да |
| Натрий Na | Подпочвени води. Шахтов кладенец за промишлено водоснабдяване Точка №1 от ген-план | не | 13.8 | 1 път в годината | да |

Таблица 8 Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние) съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За изминалата 2006 година няма изискване за мониторинг. Плануван е такъв през настоящата 2007г. | За изминалата 2006 година няма изискване за мониторинг. Плануван е такъв през настоящата 2007г. | За изминалата 2006 година няма изискване за мониторинг. Плануван е такъв през настоящата 2007г. | За изминалата 2006 година няма изискване за мониторинг. Плануван е такъв през настоящата 2007г. | За изминалата 2006 година няма изискване за мониторинг. Плануван е такъв през настоящата 2007г. | За изминалата 2006 година няма изискване за мониторинг. Плануван е такъв през настоящата 2007г. |

- Доклад по инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

Инвестиционна програма за привеждане на дейността на “Идеал Стандарт България” АД в съответствие с условията на     комплексното разрешително

Приложение 6

| № | Дейности | Инвестиции х. лв | Начало на дейността(дата) | Край на дейността (дата) | Резултати от дейността | Метод за контрол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследване, анализ, подобряване в технологичния режим на работа в пещите, с цел привеждане на емисиите на органични вещества, определени като общ въглерод, в съответствие с изискванията на условие 9.1.1. | 80 | 2006 г. | 31.08.2006 г. | Привеждане на емисиите на органични вещества, определени като общ въглерод, в съответствие с изискванията на условие 9.1.1. | РИОСВ |
|  | Констатация Дружеството е обследвало и анализирало чрез PLUME – модел, въздействието на емисиите от изпускащите устройства. Извършен е мониторинг от акредитиране лаборатория – «Пехливанов инженеринг» гр., София. | 40 000 лв. | 2006 г. | 31.08.2006 г. | Емисиите на органични вещества, определени като общ въглерод, са в съответствие с изискванията на условие 9.1.1. на КР №67. Извършен е мониторинг от акредитиране лаборатория – «Пехливанов инженеринг» | Извърши се проверка от РЛ –ИАОС гр. В. Търново Констативен протокол № 15 и №16 от 02.06.2006г. |
|  | Съответствие От извършения мониторинг се отчита : не надвишаване на нормите заложени в КР № 67. | да | да | да | да | да |

- Прекратяване работата на инсталации или части от тях

През 2006г. оператора/ собственика на инсталацията не е вземало решение за временно или окончателно прекратяване на дейността на инсталацията и съоръженията или част от тях.

- Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

  - Аварии

Таблица 9 Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Не са регистрирани аварийни ситуации | Не са регистрирани аварийни ситуации | Не са регистрирани аварийни ситуации | Не са регистрирани аварийни ситуации | Не са регистрирани аварийни ситуации | Не са регистрирани аварийни ситуации |

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии

Условие 14.1. В срок до 01.01.2006г., притежателят на настоящото разрешително трябва да класифицира предприятието си съгласно чл. 3 от Наредбата за условията и реда за издаване на разрешителни за изграждане и експлоатация на нови и експлоатация на действащи предприятия и съоръжения, в които се въвежда система за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества или за ограничаване на последствията от тях и да уведоми Министъра на околната среда и водите за това в срок до 31.01.2006 г.

По  условие 14.1. оператора в срок е класифицирал предприятието си.

Условие 14.2. При възникване на авария притежателят на настоящето разрешително е длъжен незабавно да уведоми областния управител на област Габрово, РИОСВ – Велико Търново и кмета на община Севлиево.

През изминалата 2006г. не се възникнали аварии.

Условие 14.3. От датата на влизане в сила на настоящото разрешително операторът да спазва утвърден План за действие при аварии, съгласуван с ДА “Гражданска защита и общинската постоянна комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи, и включващ най-малко следните елементи:

- действия и средства по известяване на персонала и компетентните обществени органи за аварията;

- действия за използване на лични предпазни средства, в зависимост от характера на  аварията;

- действия по евакуация на застрашения персонал, вкл. сборни пунктове и маршрути за евакуация;

- действия за предотвратяване /ограничаване на въздействието върху здравето и живота на персонала, населението и околната среда, в зависимост от характера на аварията, вкл. за управление на производственото оборудване и пречиствателните съоръжения както и отклоняването на производствените/повърхностите води към авариен обем в условията на аварията;

- действия на обществените служби за спешни действия (напр. “Спешна медицинска помощ”, “Пожарна и аварийна безопасност”)

- помощ от съседни оператори, в зависимост от характера на  аварията;

- действия за почистване на замърсяванията на производствената площадка и нейните околности, предизвикани от аварията;

- поименни отговорници за изпълнение на действията в плана;

- актуални телефонни номера на отговорниците за изпълнение на действията в плана, ръководството на площадката, обществените служби за спешни действия и съседните оператори;

Прилага се План за действие при аварии, съгласуван с ДА “Гражданска защита и общинската постоянна комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи.

Всяка година се актуализира и прилага.

През 2006г. бе проведено практическо учение по евакуация на личния състав.

Приложение 10 – Резултати от проведено практическо учение по евакуация на личния състав.

Условие 14.4. В срок до 30.12.2005г. притежателят на настоящото разрешително да разработи, съхранява и започне да прилага инструкция за оценка на възможността за изпускане, в резултат на аварийна ситуация, в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар.

При наличие на потенциална възможност за такова изпускане притежателят на настоящото разрешително да предложи мерки за задържане на тези води/вещества/препарати в авариен обем на територията на площадката и последващото им третиране.

Има разработена процедура ПУ 08_04 ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

Условие 14.5. Операторът да води документация за всяка възникнала аварийна ситуация, описваща:

- Причините за аварийната ситуация;

- Време и място на възникване;

- Въздействие върху здравето на населението и околната среда;

- Предприети действия по прекратяването на аварийната ситуация и/или отстраняването на последствията от нея.

Документацията да се съхранява и представя при поискване от компетентния орган.

При конкретна аварийна ситуация ще бъда изпълнени посочените изисквания.

Условие 14.6. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации.

Има разработена процедура ПУ 08_04 ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

Условие 14.7. Притежателят на настоящото разрешително незабавно да уведомява РИОСВ -Велико Търново и да води документация за следните случаи:

- Измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното;

- Не планирана емисия;

- Смущение или повреда в контролната апаратура или измервателното оборудване, при което е възможно да се стигне до загуба на контрол над пречиствателното оборудване;

- Инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно.

При конкретна аварийна ситуация ще бъда изпълнени посочените изисквания.

Условие 14.8 От датата на влизане в сила на настоящото разрешително операторът на инсталациите да изготвя и съхранява документация за наличието, разположението и количествата опасни вещества и препарати на площадката, попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС.

Има разработена процедура за боравене с химични вещества. Води се регистър с използваните и съхранявани видове и количества.

Условие № 15. Преходни и анормални режими на работа

Условие 15.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, която осигурява:

- Пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно технологично) в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях;

- Спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес.

Условие 15.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на всяка една от инсталацията по Условие 2, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси.

Условие 15.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкции за документиране на действията по Условие 15.2, включваща продължителността на процесите по пускане и спиране на инсталациите по Условие 2. Документацията да се съхранява на площадката и предоставя при поискване от контролния орган.

Условие 15.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага план за мониторинг при анормални режими на инсталацията по Условие 2, който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране.

Условие 15.5. Обобщени резултати от мониторинга по Условие 15.4 да се представя като част от ГДОС.

Няма резултати от мониторинг, при анормален режим на инсталацията за 2006г.

Има разработена оценка на аспектите на околна среда при анормален режим на работа.

Условие 15.6. До монтирането и при неизправност на измервателните устройства за свежа вода и за отпадъчните води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни), отчитането на водните количества да става на базата на пропускателната способност на тръбопровода, на който е монтирано съответното измервателно устройство или въз основа на измерени водни количества за предходен тримесечен период.

Неизправни измервателните устройства за свежа вода и за отпадъчните води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни) за 2006г не е имало.

Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

Условие 16.1. В случай на взето от оператора решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в настоящото разрешително или на части от тях, притежателят му да уведоми незабавно РИОСВ, като посочи и предвидената за това дата.

Условие 16.6. Изпълнението на мерките по плановете по Условие 16.2. и Условие 16.3. да се докладва, като част от съответния ГДОС.

Отговор на условие 16.2.: Не се предвижда прекратяване на дейността на инсталациите.

При закриване ще бъде изготвен план за закриване на дейност на площадката, който ще съдържа като минимум:

- отстраняване от площадката на всички контролирани от законодателството по околна среда вещества/материали;

- почистване (отстраняване/демонтиране при окончателно закриване) на тръбопроводи и съоръжения, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство;

- почистване (отстраняване/демонтиране при окончателно закриване) на складови помещения/складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;

- почистване и рекултивация на замърсената на територията на площадката почва;

- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по закриване;

- окончателна цена за всяка дейност и

осигуряване на необходимите средства.

Отговор на условие 16.3.Не се предвижда временно прекратяване на дейността на инсталациите. При прекратяване ще бъде изготвен план за временно прекратяване на дейност на площадката, който ще съдържа като минимум:

- Почистване на тръбопроводи и оборудване, които са работили с вещества/материали; контролирани от националното законодателство;

- Почистване на складови помещения/складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;

- Инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по временно прекратяване;

- Окончателна цена за всяка от дейностите

и осигуряване на необходимите средства.

  - Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

„Идеал Стандарт България” Ад уведомява РИОСВ гр. В. Търново че няма постъпили оплаквания и възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е издадено КР №67/2005.

Таблица 10 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Няма регистрирани оплаквания |

- Подписване на годишния доклад

Подписване на годишния доклад се осъществява от Изпълнителен Директор Елица Цанева.

- Декларация

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително

№ 67/2005г. на “ Идеал Стандарт България” АД

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:_________________________________                      Дата: 30.03.2007г.

(упълномощено от организацията лице)

Име на подписващия Елица Йорданова Цанева

Длъжност в организацията: “Идеал Стандарт България” АД гр. Севлиево

- Приложения –

Приложение 1 – Организационна структура

Приложение 2 – Програма за обучение за 2006г. - IS ТД 06_03-02/01/00

Приложение 3 – Оценка на аспектите на околна среда. за 2006г

Приложение 4 – График за собствен мониторинг за 2006г

Приложение 5  - Резултати от собствен мониторинг за 2006г.

Приложение 6 – Писмо  и платежен документ до Басейнова дирекция за изпълнение на условие 10.7.

Приложение 7 – решение на РИОСВ – Велико Търново – утвърждава „Фирмена програма за управление на отпадъци”

Приложение 8 – Оценка на аспектите на околна среда при извънредни ситуации.

Приложение 9 – Писмо за предаване на годишни отчети по отпадъци за 2006г.

Приложение 10 – Резултати от проведено практическо учение по евакуация на личния състав.

Приложение 11 – Отчет Програмата по околна среда за 2006г.

Приложение 12 – Протокол от заседание на КОС №15.

Приложение 13 – Списък на аспектите на околна среда.

Приложение 14 – Регистър на несъответствията

# Text boxes

### BULGARIA