К

оригиран годишен доклад по околна среда

|  | Име | Дата | Подпис | Екземпляр № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработил: | Р. ФИЛИПОВ | 12.05.2009 |  |  |
| Проверил: | В. ДИМИТРОВ | 12.05.2009 |  | 1 |
| Утвърдил: | Е. ПЕТРОВ | 12.05.2009 |  |  |

І. УВОД –

- Наименование на инсталацията/ите, за който е издадено комплексно разрешетелно (КР) -

  - Инсталация за повърхностна обработка на метали, т.2.6 от приложение 4 на ЗООС;

Инсталации, които не попадат в обхвата на приложение 4 на ЗООС

- Инсталация за горещо поцинковане;

- Цех за метални конструкции;

- Инсталация за производство на топлоенергия;

- Инсталация за регенериране на киселини (диализа);

  - Адрес по местонахождение на инсталацията/ите –

гр. ПЕРНИК, 2304 кв.Изток, ул. „Владайско въстание” №1

община ПЕРНИК, област ПЕРНИК

- Регистрационен номер на комплексно разрешетелно (КР) -  №99/2006 г.

- Дата на подписване на комплексно разрешетелно (КР)  – 07.07.2006 год.

- Дата на влизане в сила на комплексно разрешетелно (КР) – 05.08.2006 год.

- Оператора на инсталацията/ите, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното -  „КОЛХИДА МЕТАЛ” АД

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора –

гр. ПЕРНИК, 2304 кв.Изток, ул. „Владайско въстание” №1

община ПЕРНИК, област ПЕРНИК, тел./факс 076/670161,

e-mail: kolhida@pernik.net

- Лице за контакти – инж. Румен Юлиянов ФИЛИПОВ

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора –

гр. ПЕРНИК, 2304 кв.Изток, ул. „Владайско въстание” №1

община ПЕРНИК, област ПЕРНИК, тел./факс 0887828808,

e-mail: kolhida@pernik.net

- Кратко описание на всяка от дейностите/ процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите

  - Инсталация за повърхностна обработка на метали, т.2.6 от приложение 4 на ЗООС – предназначена за предварителна повърхностна обработка на метали, на който им предстои да бъдат горещо поцинковани. Инсталацията включва следните процеси:

    - обезмасляване – използва се, за почистване от органични замърсители (масла, почва и др.) от детайлите;

    - байцване -  използва се, за отстраняване на корозията по детайлите;

    - флюсоване - използва се, за образуване на повърхностен слой върху детайлите осигуряващ по-добро сцепление между цинковата стопилка и детайла.

Инсталации, които не попадат в обхвата на приложение 4 на ЗООС

- Инсталация за горещо поцинковане – в тази инсталация се извършва същинския процес на горещо поцинковане на детайлите;

- Цех за метални конструкции – цех крайно сглобяване и окомплектоване на детайли и възли на произвежданите изделия от продуктовата гама на „КОЛХИДА МЕТАЛ” АД;

- Инсталация за производство на топлоенергия – предназначена за производство на топлоенергия, необходима за подгряване на ваните с разтворите в инсталация за повърхностна обработка на метали;

- Инсталация за регенериране на киселини (диализа) – инсталация предназначена за извършване на диализа и неутрализация на отработената солна киселина от процес „байцване” (*НЕ Е ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ).

  - Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите -

Максимален капацитет на инсталацията/инсталациите съгласно условие 4 от КР:

| № | Инсталации | Позиция на дейността по Приложение № 4 на ЗООС | Капацитет (m3) | Капацитет (t/y) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инсталация за повърхностна обработка на метали, включваща: вани за обезмасляване – 2 по 20 m3; вани за байцване – 4 по 20 m3; вана за флюсоване – 1 по 20 m3; | 2.6 | 140 | 6 000 |

Максимален капацитет на инсталацията/инсталациите съгласно условие 4 от КР:

| № | Инсталации извън обхвата на Приложение № 4 на ЗООС | Капацитет (t/h) | Капацитет (t/y) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инсталация за горещо поцинковане | 0,694 | 6 000 |
| 2 | Цех за метални конструкции | - | 5 000 |
| 3 | Инсталация за производство на топлоенергия | - | 0,25 MWh |
| 4 | Инсталация за диализа | 1,94 m3/24h | 700 m3/y |

Годишните количества произведена продукция за всяка от инсталациите, които са определени в условие 4 от КР са следните:

Годишни количества произведена продукция на инсталациите:

| № | Инсталации | Позиция на дейността по Приложение № 4 на ЗООС | Капацитет (m3) | Капацитет (t/y) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инсталация за повърхностна обработка на метали, включваща: вани за обезмасляване – 2 по 20 m3; вани за байцване – 4 по 20 m3; вана за флюсоване – 1 по 20 m3; | 2.6 | 140 | 5273,91 |

Годишни количества произведена продукция на инсталациите:

| № | Инсталации извън обхвата на Приложение № 4 на ЗООС | Капацитет (t/h) | Капацитет (t/y) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инсталация за горещо поцинковане | 0,598 | 5273,91 |
| 2 | Цех за метални конструкции | - | 2671,90 |
| 3 | Инсталация за производство на топлоенергия | 0,062 MWh/t | 324.51 MWh/y |
| 4 | Инсталация за диализа | 0 m3/24h* | 0 m3/y* |

*през м. септември 2008 г. са направени проби на Инсталацията за диализа. Същата ще бъде въведена в експлоатация за собствени нужди през 2009 г.

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда – съгласно приложение №1

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/ите –

РИОСВ – гр.Перник 2304, ул. “Благой Гебрев” №15, ет.1

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/ ите –

Басейнова дирекция западнобеломорски район- гр.Благоевград,

ул “Димитър Солунски” №66, тел. 073/88947103, факс 073/88947102

ІІ. Система за управление на околната среда –

Фирма „КОЛХИДА МЕТАЛ” АД докладва, че през 2008 год. продължи да прилага успешно система за управление на околната среда (СУОС) съгласно изискванията на Условие 5.1  от Комплексното разрешително №99/2006 г..

Структура и отговорности – През настоящата календарна година не се наложиха изменения в съответната процедура по околната среда, като част от СУОС. В нея са регламентирани реда, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по определяне на структурите и отговорностите по внедряването, функционирането и поддържането на системата за управление на околната среда, в т.ч. изпълнението на условията заложени в Комплексното разрешително. Няма изменения в структурата на дружеството и в структурната схема (Приложение №1) през 2008 г.;

Обучение – Съгласно процедура са регламентирани редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по планиране, осъществяване и контрол на обучението и повишаването на квалификацията на персонала в дружеството. През 2008 година в Дружеството се проведоха обучения и инструктажи на персонала съгласно изискванията на условията на Комплексното разрешително и внедряване на СУОС. Обучения през 2008 г. бяха проведени съгласно оперативен документ ЕОД 5.2-1-01 Годишен план за обучение на персонала на “Колхида Метал" за ……………. год., като плана е съставен и утвърден през м. Януари 2008 г. Резултатите от проведените обучения на служителите в Дружестото са положителни и удолетворяват ръководството на Дружеството, също така са документирани и архивирани;

Обмен на информация – Дружеството е регламентирало чрез процедура редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите при осъществяване на комуникации между различните нива на управление и функционалните звена в дружеството, както и между дружеството и външни заинтересовани страни, относно аспектите и системата за управление на ОС и изпълнение условията на комплексното разрешително. През 2008 г. не се устоновиха несъответствия по отношение на обмен на информация, което и не доведе до изменения в  процедурата;

Документиране – Дружеството е осигурило на площадката актуален списък с нормативната уредба по околната среда, регламентираща работата на инсталациите. Същото така дружеството са осигурени на площадката и списък на персонала съдържащ информацията, на кого, какъв документ от СУОС е предоставен и списък на всички необходими инструкции и документи към тях, изисквани от настоящото комплексно разрешително;

Управление на документите – По отношение на управлението на документите дружеството прилага процедура, която е част от системата за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2000. В съответната процедура са определени дейностите, изискванията, компетенциите, отговорностите и реда за управление на документите и записите по качеството и околната среда, които се отнасят до системата за управление на качество и системата за управление на околната среда в “Колхида Метал” АД гр. Перник; През 2008 год. в процедурата не са се наложи изменения.

Оперативно управление – Оператора прилага всички изисквани от комплексното разрешително инструкции за експлоатация и поддържка. Същите биват съхранявани на площадката в писмен вид и могат да бъдат представени при проверка на компетентния орган;

Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия – Дружеството, прилага процедура, в която са регламентирани редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по оценката на резултатността от изпълнението на условията на КР. За проверка и коригиращи действия оператора също прилага процедура от СУОС, с която биват определени редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по провеждане на коригиращи и превантивни действия за опазване на околната среда и изпълнение на условията на комплексното разрешително;

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации -  Дружеството е  регламентирало редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по подготовката на дружеството за действия при бедствия, аварии, катастрофи, терористични актове, инциденти и други кризисни ситуации в процедура към СУОС. Също така дружеството прилага План за действие при бедствия, аварии, катастрофи, терористични актове, инциденти и други кризисни ситуации. Като същият е съгласуван от Териториалното поделение на гражданска защита към гр. ПЕРНИК. Като част от плана дружеството е изградило и Авариен план, в който са упоменати опасностите и действията при аварии с опасни продукти използувани в процеса на повърхностна обработка на металите; Към настоящия момент не се налагало изменение на Плана за действие при бедствия, аварии, катастрофи, терористични актове, инциденти и други кризисни ситуации.

Записи – Притежателя на настоящото комплексно разрешително докладва, че през 2008 г. съгласно изискванията на условие 5.9.4. от Комплексното разрешително е изготвил актуален списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното и съхраняване на тези документи.  Оператора води всички необходими документи и съхранява данните и записите;

Докладване –  фирма „КОЛХИДА МЕТАЛ” АД – през настоящата 2009 год. за трети път ще бъде представен годишен доклад за околната среда в РИОСВ - Перник.

Актуализация на СУОС – Към момента на изготвяне на доклада Операторът не е намерил причини, който да налагат актуализация на процедурите и инструкции от СУОС.

През периода на действие и прилагане на системата за управление на околната среда операторът не срещна трудности, също така и по изпълнение на условията в комплексното разрешително. Не се е налагало на оператора да се прави оценка на причините относно получени затруднения, както и по отношение на предприеманите действия по изпълнението на задълженията по СУОС.

ІІІ. Използуване на ресурси –

    - Използване на вода –

Фирма „КОЛХИДА МЕТАЛ” АД – ПЕРНИК използва вода за промишлени и питейни нужди от „СТОМАНА ИНДЪСТРИ” АД – ПЕРНИК, с която има сключен договор от 19.01.2006 г. за доставяне на промишлена и питейна вода, също така и да отвежда отпадъчни води в нейна канализация (колектор №3). Дружеството е монтирало измервателно устройство (водомер) на входния колектор за отчитане на постъпващата вода по договора с „СТОМАНА ИНДЪСТРИ” АД – ПЕРНИК , местоположението на същият е показано в Приложение І.Б.1.1.3 – 4 към Комплексното разрешително №99/2006 год. издадено на 07.07.2006 г..

Фирмата прилага, като част от Система за управление на околната среда съответните инструкции за експлоатация и поддържка на вани за промиване и охлаждане, инструкция за проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване, като резултатите от периодични проверки се отразяват в дневници към  инструкциите. Прилагат се също така и инструкции за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за промишлени нужди и документирато им, като месечни и годишни стойности. Води се дневник за техническо обслужване на съоръженията използуващи промишлена вода, където биват отразявани резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа и ваните за промиване и охлаждане. В него се отразяват също установени течове и предприетите действия за тяхното отстраняване. Дневника се води и съхранява от отдел „Енергомеханичен”.

През 2007 год. съгласно изискванията на Условие 10.1.3.2.1. и Условие 10.1.3.2.2, Дружеството е монтирало измервателно устройство (водомер) за отчитане на количеството на отпадчните води в смесения поток на производствени и дъждовни води. По отношение на изпълнение на инвестиционната програма на Дрежеството през 2007 г. Също така и инструкция за изчисляване и документиране на резултатите от количествата отпадъчни води, който Дружеството зауства колектор №3. През 2008 г. Вследствие на направени препоръки при ежегодна проверка по КПКЗ през 2008г., операторът е направил изменения в оперативния документ към инструкцията.

През 2008 г. фирма „КОЛХИДА МЕТАЛ” АД – ПЕРНИК ще докладва за трети път данни от годишните количества изразходвани водни количества (по инсталации) за производство на единица продукт – промишлена вода (използувана, включително и за охлаждане). Както и резултатите от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества промишлена вода с определените такива в условие 8.1.2. от Комплексното разрешително№99/2006 год.. Резултати са докладвани в таблица 1.1.

Таблица 1.1

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за повърхностна обработка на металите | 9500 (m3/y) | 1.58 (m3/t) | 4040 (m3/y) | 0.766 (m3/t) | да / не |

Дружеството през 2008 год. не е предприемало допълнителни действия за подобряване ефективността на инсталацията по отношение на употребата на вода за производствени нужди. На са били констатирани течове и аварии по тръбопроводната и канализационната мрежа.

    - Използване на енергия –

Като част от системата за управление на околната среда се прилагат инструкции за експлоатация и поддържка на топлообменни части на ваните за обезмасляване, байцване и флюсоване и за електропреобразувателните части на мостови кранове, вентилационна система, ръкавен филтър и помпи за течности, инструкция за проверки на техническото им състояние и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Прилага инструкции за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия и топлоенергия от основните консуматори в Инсталацията за повърхностна обработка на металите. Ясно са дефинирани, кой са основните консуматори на електроенергия и топлоенергия на площадката и какъв процент от общия разход се калкурира електроенергия и топлоенергия на площадката. Дружеството документира месечните и годишни количества електроенергия и топлоенергия на площадката и води дневник за техническо обслужване на основните консуматори на електроенергия и топлоенергия, като там биват отразявани резултатите от проверките на техническото им състояние. В него се отразяват също установени аварии и ремонти, и предприетите действия за тяхното отстраняване. Дневника се води и съхранява от отдел „Енергомеханичен”. През 2008 година не са констатирани несъответствия по отношение на прилагането на по-горе упоменатите инструкции и воденето на документите, което от своя страна не е довело до необходимостта от предприемане на коригиращи мерки.

Докладваните данни от годишните количества изразходвани електроенергия и топлоенергия от инсталацията за производство на единица продукт електроенергия и топлоенергия, както резултат от прилагането на инструкцията за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия и топлоенергия от основните консуматори в Инсталацията за повърхностна обработка на металите и на инструкцията за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия и топлоенергия с определените такива в условие 8.2.1.1. от Комплексното разрешително№99/2006 год.. Резултати са докладвани в таблица 2.1. и таблица 2.2. . Тези данни се представят за трета година на РИОСВ - Перник.

До дата на изготвяне на Годишния доклад по околна среда, операторът декларира, че не са констатирани несъответствия и причини за достигане на такива, и съответно не се е налагало да бъдат предприемани действия за тяхното отстраняване.

Таблица 2.1

| Електроенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за повърхностна обработка на металите | 0,04 (MWh/t) | 0.024 (MWh/единица продукт) | да / не |

Таблица 2.2

| Топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за повърхностна обработка на металите | 0,845 (MWh/t) | 0.062 (MWh/единица продукт) | да / не |

На Дружеството не се налагало предприема допълнителни действия за подобряване ефективността на инсталацията по отношение на употребата на енергия за производствени нужди.

    - Използване на суровини, спомагателни материали и горива –

Операторът прилага, инструкция за измерване/изчисляване и документиране на използуваните количества суровини, спомагателни материали и горива в Инсталацията за повърхностна обработка на металите, както и документирането съгласно инструкциите на използуваните количества суровини, спомагателни материали и горива. Данните за измерени/изчислени количества се отчитат, като месечни и годишни стойности. В края на всеки месец или най-късно до 10 –то число на следващия месец, както в края на годината се прилага процедура, чрез която се извършва оценка на съответствието на измерените/ изчислените количества суровини, спомагателни материали и горива с определените гранични стойности в комплексното разрешително.

Фирма „КОЛХИДА МЕТАЛ” АД – ПЕРНИК през 2009 година ще докладва на РИОСВ-Перник данни от годишните количества за 2008 г. за изразходвани суровини, спомагателни материали и горива чрез инсталацията за производство на единица продукт за трети път, както и резултатите от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества суровини, спомагателни материали и горива с определените такива в условие 8.3.1.1. в таблица 8.3.1.1.(1) и таблица 8.3.1.1.(2) от Комплексното разрешително№99/2006 год.. и годишните стойности на употребените количества са докладвани в таблица 3.1., таблица 3.2. и таблица 3.3..

Към дата на изготвяне на Годишния доклад по околна среда, операторът декларира, че не са констатирани несъответствия и причини за достигане на такива, и съответно не се е налагало да бъдат предприемани действия за тяхното отстраняване.

Таблица 3.1

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Употребено количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метални изделия | 6000 (t/y) | 0.92417 (t/единица продукт) | 5273,91 (t/y) | 0.79643 (t/единица продукт) | да / не |

Таблица 3.2

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Употребено количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обезмаслител Ходиса „Hodi SA CF 20 I” | 6 (t/y) | 0.0015 (t/единица продукт) | 4.62 (t/y) | 0.00088 (t/единица продукт) | да / не |
| Обезмаслител Хидронет „Hidronet base” |  |  |  |  |  |
| Обезмаслител Хидронет „Hidronet ricarica” |  |  |  |  |  |
| Инхибитор за солна киселина „Rodine 60” | 0.6 (t/y) | 0.00015 (t/единица продукт) | 0.80 (t/y) | 0.00015 (t/единица продукт) | да / не |
| Инхибитор за „Ironsave” |  |  |  |  |  |
| Инхибитор за „Антивейпър” | - | 0.003 (t/единица продукт) | 1.800 (t/y) | 0.000341 (t/единица продукт) | да / не |
| Солна киселина | 150 (t/y) | 0.026 (t/единица продукт) | 61,3 (t/y) | 0.0116 (t/единица продукт) | да / не |
| Натриева основа | 20 (t/y) | 0.0033 (t/единица продукт) | 0,333 (t/y) | 0,000063 (t/единица продукт) | да / не |

Таблица 3.3

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Употребено количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природен газ (общо) | 522000 (Nm3/y) | 87 (Nm3/ единица продукт) | 348918.0 (Nm3/y) | 66,16 (Nm3/ единица продукт) | да / не |
| Природен газ (Инсталация за горещо поцинковане) * | - | - | 314026.2 (Nm3/y) | 59.54 (Nm3/ единица продукт) | - |
| Природен газ (Инсталация за повърхностна обработка на металите) ** | - | - | 34891.8 (Nm3/y) | 6.62 (Nm3/ единица продукт) | - |

Забележка:

* Източниците на природен газ в Инсталация за горещо поцинковане са горивните уредби на ваната с цинкова стопилка и сушилната камера;

** Източника на природен газ в Инсталация за повърхностна обработка на металите е горивната уредба на котел, осигуряващ подгряването на разтворите във ваните;

    - Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива –

През 2008 год. са спазени и изпълнени всички изисквания посочени в комплексното разрешително №99/2006 год. свързани с химичните вещества и препарати, който се използват за опезпечаване на процеса „Горещо поцинковане”. Операторът е класифицирал в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП всичките си химичните вещества и препарати. Притежаваме информационни листове за безопасност за всички използвани химичните вещества и препарати. Също така през септември 2008 г. е започнал да набавя и подменя  информационни листове за безопасност за всички използвани химичните вещества и препарати със същите такива съгласно изискванията по REACH. Операторът е осигурил необходимите условия при съхрание на химичните вещества и препарати на площадката съгласно изискванията дадени в информационни листове за безопасност и условията в Комплексно разрешително №99/2006 г.. Химичните вещества и препарати са опаковани и етикирани и съответно са снабдени с  информационни листове за безопасност съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати.

Дружеството съхранява разтвор на натриева основа в резервоар, който е посочен на Приложение ІІ.4.3.1.-1 от приложенията към комплексното разрешително. Резервоарът е с вместимост 8 м3, за него е създадена и съответно се прилага инструкция за експлоатация и поддържка. Като задължително се следи за:

- извършване на проверки на целостта и здравината на резервоарите и обваловките;

- предприемането на действия за откриване и отстраняване на течове от резервоара и неговата обваловка;

- установяване на причините за регистрирани нарушения;

- предприемане на съответните коригиращи действия.

През 2008 год. в Инсталацията за повърхностна обработка на металите, операторът не е констатирал наличие на течности или разливи. В Приложение ІІ.4.3.1.-1 от приложенията към комплексното разрешително са посочени складовете,  в който се съхраняват спомагателните материали.

Прилагат се инструкция за поддържка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с експлоатационните условия и изискванията записани в комплексното разрешително и като част от СУОС.

Резултатите от проверките по отношение на поддръжката на съоръженията, както и установени течове и предприети действия за отстраняването им се документират и съхраняват в Дневници за техническо обслужване. Дневниците се водят и съхраняват от отдел „Енергомеханичен”.

Към дата на изготвяне на Годишния доклад по околна среда, операторът декларира, че не са констатирани несъответствия по прилагане на инструкциите, също така и течове от резервоарите и причини за достигане до такива, и съответно не се е налагало да бъдат предприемани корегиращи действия и корекции за тяхното отстраняване.

4.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда –

4.1.Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Таблица 1  Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (Колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Във въздух (колона 1а) | Във води (колона 1b) | В почва (колона 1с) |  |  |
|  |  |  | Кg/год. | Кg/год. | Кg/год. | Кg/год. | Кg/год. |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (СО2) | - (651173,5) (M) | - | - | - | * |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | - (678,9) (М) | _ | _ | _ | 10000 |

| 8# |  | Азотни оксиди NOx | - (490) (М) | - | - | - | * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11# |  | Серен диоксид (SO2) | - (166,2) (М) | - | - | - | * |
| 80# |  | Хлор и неорганични съединения (като НС1) | (1357,8) (М) | - | - | - | 10000 |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) | - | (1,121) (М) | - | - | ** |

| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) | 10 | (0,00011) (М) | 1 | 5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като РЬ) | 200 | (0,0073) (М) | 20 | 50 | 50 |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | 200 | (0,114) (М) | 100 | 1000 | 10000 |
| 13# |  | Общ фосфор | _ | (0,0193) (М) | 5000 | 10000 | 10000 |
| 79# |  | Хлориди (като общ С1) | - | (3,98) (М) | 2 млн. | 2 млн. | 10 000 с/ |
| 86# |  | Фини прахови час- тици <10um (РМ10) | - (1865,62) (М) | - | - | - | * |
|  |  | Неразтворени вещества | - | (9,572) (М) | - | - | - |
|  |  | Нефтопродукти | - | (0,0028) (М) | - | - | - |

(M) - изчисление на база резултати от акредитирана лаборатория

( ) - резултат от изчислението

Колона 1а

За изчисляване на резултатите за замърсители NOx , SO2 и СО се използва изчислителен метод при използване резултати от  измервания на акредитирана лаборатория  с честота съгласно изискванията на КР.

При изчисляването на резултати операторът е използвал данни от проведения собствен мониторинг през 2007 г. и съответните часове и брой работни дни през 2008 г., тъй като провеждането на собствения мониторинг е през две години съгласно изискванията на Комплексното разрешително. Следващия мониторинг е през 2009 г.

Използвания метод на измерване за ТП-К1 Инсталация за горещо поцинковане :  Цинкова и сушилна вана е EN 13284-1 за прах

Използвания метод на измерване за ТП-К2 Инсталация за горещо поцинковане :  Пещ за подгряване на вана за горещо поцинковане е EN 13284-1 за SO2 и EN 14791:2005 за NOx

Използвани са данни от измервания на акредитирана лаборатория по екология – „КЦМ 2000” АД  - гр. Пловдив.

Колона 1b

През 2008г. е провеждан собствен мониторинг. В началото на 2008 г. е преподписан договора с акредитираната лаборатория на „КЦМ 2000” АД – гр. Пловдив, с която беше ключен е договор № 8 – ЕКО/2008 г. с за провеждане на собствен мониторинг.

В колона 1с на Таблица 1  - Липсват замърсители и не е  докладвана информация – няма поставено условие за измервания на почвите от акредитирана лаборатория.

За изчисляване на емисиите е използван изчислителен метод (М) като са използвани периодични измервания от Акредитирана лаборатория.

Формулата за изчисляване е съгласно Методиката за изчисляване на емисиите от предприятията за нуждите на собствения мониторинг и докладване:

1. Въздух – по отношение на колона 1a в таблица 1

М1 (g/ч)= С х Q /1000

М (кg/год.)= М1 (g/ч ) х  24 х дни /1000

С-концентрация в mg/Nm3

Q- дебит в Nm3 /h

2.Води – по отношение на колона 1b в таблица 1

М1 (g/ч)= С х Q /1000

М (кg/год.)= М1 (g/ч)  х  24 х дни /1000

Дебит по концентрация дава товара

М1 (g/ч)= С х Q /1000

Q -Дебита в m3 /h

С -Концентрацията в mg/L

Дни -365

  - Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Източници на замърсяване на атмосферния въздух:

Условие 9.1.  от КР разрешава експлоатацията на пречиствателното съоръжение- Ръкавен филтър  -  Номер на емисионната точка: К1 – Цинкова и сушилна вана, описано в Таблицa 9.1.3.1. Съоръжението е в експлотация.

Източник на организирани отпадъчни газове без пречистване  е пещ за подгряване на вана за горещо поцинковане с изпускащо устройство    -  К2.

Друг източник на отпадъчни газове е Котел ENERSAVE-EN 250 с изпускящо устройство   К3.

Измерванията на емисиите в атмосферата ще се извършват 1 път годишно съгласно условията на КР по договор с акредитирана лаборатория през 2007г. Следващо измерване през 2009 г.

Контрол на пречиствателното оборудване.

Прилага се писмена инструкция съгласно Условие 9.1.4.1. за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри на ръкавен филтър с определените оптимални такива в Таблица 9.1.3.1.. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Таблица 2  Емисии в атмосферния въздух

- Изпускащо устройство – К-1 – Инсталация за горещо поцинковане: цинкова и сушилна вана

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито- ринг *' | Съответствие Брой/% % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Прах/ФПЧ |  |  |  |  |  |  |
| Други** |  |  |  |  |  |  |
| Прах | мг/нм3 | 20 | - | 6,87 | 1 път на две години | Да |
| NН3 | мг/нм3 |  |  | 2,5 | 1 път на две години | Да |
| НCL | мг/нм3 |  |  | 5 | 1 път на две години | Да |

- Изпускащо устройство – К-2 - Инсталация за горещо поцинковане: Пещ за подгряване на вана за горещо поцинковане

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Прах/ФПЧ |  |  |  |  |  |  |
| Други** |  |  |  |  |  |  |
| NOx | мг/нм3 | 400 | - | 50 9 | 1 път на две години | Да Да |
| SO2 | мг/нм3 | 400 | - | 16,94 | 1 път на две години | Да Да |

- Изпускащо устройство – К-3 – Инсталация за производство на топлоенергия – Котел „ENERSAVE” - EN 250

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Прах/ФПЧ |  |  |  |  |  |  |
| Други** |  |  |  |  |  |  |
| NOx | мг/нм3 | 400 | - | Няма измерване |  | - |

Информация за годишните емисии от инсталацията, съобразно условията на КР.

| Изпускащо устройство № | Параметър | Емисионни норми (mg/Nm3) | Резултат от мониторинга (mg/Nm3) | Емисии (t/y) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К-1 | Прах | 20 | 6,87 | 1,86 |
|  | NН3 | няма | 2,5 | 0,68 |
|  | НCL | няма | 2,5 | 1,36 |
| К-2 | NOx | 400 | 50 | 0,49 |
|  | SО2 | 400 | 16,94 | 0,17 |
| К-3 | NOx | 400 | Няма измерване | - |

Общо часове през 2008 г. - 6 560 часа

Неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества не са регистрирани.

Оценката на съответствието на данните на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения съгласно Условие 9.1.4.1. и информация за извършени проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива в Таблица 9.1.3.1 през 2008г. са :

- брой извършени проверки – постоянно отчитане на прибор

- брой установени несъответстия – не са регистрирани

- причини за несъответствия и коригиращи мерки – няма

Оценката на съответствието на данните от емисионните измервания на източниците на организирани емисии с определените условия на КР са :

- брой емисионни измервания – 5 броя

- брой установени несъответствия -няма

-  причини за несъответствия и оригиращи мерки –няма

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Колона 1b

През 2008 е провеждан собствен мониторинг. През 2008г. е провеждан собствен мониторинг. В началото на 2008 г. е преподписан договора с акредитираната лаборатория на „КЦМ 2000” АД – гр. Пловдив, с която беше ключен е договор № 8 – ЕКО/2008 г. с за провеждане на собствен мониторинг.

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени,  охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

- Емисии в отпадъчни води-ТП-№1 (РШ-1 ) – производствени,  охлаждащи и дъждовни води

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/24h m3/y | 14,4 5256 | 12,70 3439,1 |  | Да Да |
| Zn и съединенията му | mg/dm3 | 5 | 0,06 2,80 0,03 1,30 1,05 | На 3 месеца | Да |
| Hg и съединенията му | mg/dm3 | 0,05 | 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 | На 3 месеца | Да |
| Pb и съединенията му | mg/dm3 | 2 | 0,03 0,04 0,03 0,16 0,065 | На 3 месеца | Да |
| Хлориди | mg/dm3 | 120 | 38,84 73,44 19,42 11,34 35,76 | На 3 месеца | Да |
| Общ фосфор | mg/dm3 | 15 | 0,34 0,05 0,09 0,20 0,17 | На 3 месеца | Да |
| Общ органичен въглерод като общ С или ХПК/3 | mg/dm3 | 125 | 5,40 29,70 3,76 1,53 10,10 | На 3 месеца | Да |
| Други** |  |  |  |  | Да |
| рН | - | 6,5 – 9,0 | 7,84 7,59 7,80 7,40 7,66 | На 3 месеца | Да |
| Неразтворени в-ва | mg/dm3 | 200 | 15,60 221,0 94,0 9,20 84,95 | На 3 месеца | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15 | 0,02 0,040±0,004 0,02 0,02 0,025 | На 3 месеца | Да |
| Желязо (общо) | mg/dm3 | 10 | 0,10 0,59 0,25 0,72 0,415 | На 3 месеца | Да |

- Емисии в отпадъчни води- ТП-№2 (РШ-2 ) - битово-фекални и дъждовни води

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/24h m3/y | 8,54 3117 | 4,57 1237,9 |  | Да Да |
| Други** | - |  |  |  |  |
| рН |  | 6,5-9 | 7,63 7,70 7,665 | На 6 месеца | Да |
| Неразтворени в-ва | mg/dm3 | 35 | 4,80 1,20 3,00 | На 6 месеца | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 125 | 5,40 3,65 4,525 | На 6 месеца | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | 2,32 4,91 3,615 | На 6 месеца | Да |

Битово-фекални води - 16часа х 271 раб.дни=4336ч

Промишлени води – 2645,72 куб.м

Питейни води - 179 куб.м

Дъждовни води – 1852,24 куб.м

Всички условия в КР, свързани с контрола на пречиствателните съоръжения, емисиите в отпадъчните води и прилагане на инструкцията за проверка на канализационната система се  изпълняват :

По условие 10.1.1.2.1 е разработена инструкция за експлоатация на пречиствателно съоръжение – на неутрализационната вана.

Прилагането на инструкцията е организирано и се извършва от м. януари 2007 год. . През 2008 г. са проведени 35 броя неутрализации отразени в дневник. Отчетените стойности на рН са в границите от 6,96 до 7,9 преди всяка неутрализация.

През м. септември 2008 г. Операторът е извършил пробни изпитания на инсталацията за диализа на киселината, като окончателно и въвеждане в експлоатация ще бъде през м. януари 2009 г.

По условие 10.1.1.2.3 се прилага инструкция за периодична проверка съответствието на стойностите на пречиствателно съоръжение – неутрализационната вана

По условие 10.1.1.2.5 се прилага, като част от СУОС инструкция за проверка и поддръжка на канализационната система за производствени и дъждовни води, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия.

По условие 10.1.3.2 се прилага методика за изчисляване количествата на заустваните отпадъчни води в смесения поток производствени, битово-фекални и дъждовни.

По условие 10.2.1.1.1 се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационна система на площадката за битово-фекални и дъждовни води, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

.

През 2008г  е провеждан мониторинг от акредитирана лаборатория.

Информация за емисиите на вредни и опасни вещества в отпадъчните води по потоци:

- емисии на вредни и опасни вещества в производствените отпадъчни води в Точка на пробовземане: №1 - е извършван  мониторинга през 2008г. съгласно условията от КР

- емисии на вреди и опасни вещества в битово-фекалните отпадъчни води в Точка на пробовземане: №2 - е извършван  мониторинга през 2008г. съгласно условията КР.

Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга на водите в РШ-1 и РШ-2 с определените в КР норми :

-брой извършени проверки  - 6 броя

-установени   несъответствия – няма

-причини     за     несъответствията – няма

-предприети/планирани коригиращи действия – не се налагат

Не се налага набелязване на  коригиращи мерки за привеждане в съответствие с условията на КР- има съответствие с условията от КР.

Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга на контролираните параметри на неутрализационна вана с определените в КР норми

-брой извършени проверки  - средно 3 пъти ежемесечно и преди всяко изпускане на неутрализирани отпадни води в канализацията.

-установени  несъответствия – няма

-причини за несъответствията – няма

-предприети/планирани коригиращи действия – води се запис в дневник на стойностите на рН преди изпускане в канализационната мрежа.

Резултати от прилагане  на инструкцията за периодична проверка на състоянието  на канализационната   система

-   брой   извършени   проверки -ежемесечно

-   брой   установени   течове- няма

- предприети/планирани коригиращи действия – води се запис за извършените проверки:

4.4. Управление на отпадъците –

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | КОД | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадка | Транспортиране Собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Отпадъци от обезмасляване, съдържащи опасни вещества (от вана за обезмасляване) | 11 01 13* | 117,1 t/y | 0 t/y | 0,0122 t/t | 0 t/t | Не | - | да |
| Киселини от химично почистване на повърхности (от ваната за байцване) | 11 01 05* | 73,2 t/y | 61,3 t/y | 0,0122 t/t | 0,0116 t/t | Вани с байцващ разтвор | ЕТ „ЕРБОЛИНО-РП” - ПЕРНИК | да |
| Утайки от фосфатиране (от вана за обезмасляване) | 11 01 08* | 1,8 t/y | 0 t/y | 0,0003 t/t | 0 t/t | Да - Площадка № 4 | - | да |
| Утайки от филтърен кек, съдържащи опасни вещества (утайки от метални хидрооксиди от неутрализация на кисели разтвори) | 11 01 09* | 20,8 t/y | 0 t/y | - | 0 t/t | Да - Площадка № 5 | - | да |
| Твърди отпадъци от пречистване на газове (прах от ръкавен филтър) | 11 05 03* | 2,745 t/y | 0,598 t/y | - | 0,00012 t/t | Да – Площадка № 6 | - | да |

| Абсорбенти, филтърни материали, (включително маслени филтри, неупоменати другаде) кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (ръкави от ръкавни филтри) | 15 02 02* | 0,1 t/y | 0 t/y | - | 0 t/t | Не | - | да |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твърд цинк (от дъното на вана за поцинковане) | 11 05 01 | 54,9 t/y | 32,78 t/y | - | 0,00622 t/t | Да – Площадка № 2 | ф-ма „ЕКОРЕСУРС БГ” ЕООД и ф-ма „МЕТКОМ-ЙОТОВИ” ООД | да |
| Цинкова пепел (повърхностен слой от вана за поцинковане) | 11 05 02 | 51,24 t/y | 45,63 t/y | - | 0,00865 t/t | Да – Площадка № 1 | ф-ма „ЕКОРЕСУРС БГ” ЕООД и ф-ма „МЕТКОМ-ЙОТОВИ” ООД | да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 450 t/y | 133,75 t/y | - | 0,051 t/t | Да - Площадка № 8 | Собствен транспорт и „МЕТАЛ ТРЕЙД 66” ЕООД | да |

| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 0,183 t/y | 0 t/y | - | - | Да - Площадка № 3 | - | да |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (метални и пластмасови варели от суровини) | 15 01 10* | 500 t/y | 0,017 t/y | - | - | Да - Площадка № 10 | - | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 50 бр/г | 34 бр/г * | - | - | Да - Площадка № 7 | - | да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 25 t/y | 0 t/y | - | - | Да - Площадка № 9 | Собствен транспорт | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 168 t/y | 70,8 t/y | - | - | Кофи за смет | ф-ма „Стройинжинеринг -94” ЕООД | да |

Забележка:

* Количество образуван отпадък с код 20 01 21* Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак от предходни години – 233 бр.;

За отпадък „Стърготини, стружки и изрезки от черни метали” с код 12 01 01 е изчислявано спрямо произведената продекция за цех „Метални конструкции” – 2671,9 тона;

Годишното количество за единица продукт е изчислено спрямо количеството годишна поцинкована продукция – 5273,9 тона;

При направената оценката на съответствието на количествата образувани отпадъци с определените в КР количества от Таблица 4 не са установени несъответствия.

- брой извършени проверки – ежемесечно.

- брой установени несъответствия – няма.

- причини за несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия за 2008г - няма;

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирмата извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от обезмасляване, съдържащи опасни вещества (от вана за обезмасляване) | 11 01 13* | Не | Не | - | - |
| Киселини от химично почистване на повърхности (от ваната за байцване) | 11 01 05* | Не | Не | ЕТ „ЕРБОЛИНО-РП” – ПЕРНИК Код R | да |
| Утайки от фосфатиране (от вана за обезмасляване) | 11 01 08* | Не | Не | - | - |
| Утайки от филтърен кек, съдържащи опасни вещества (утайки от метални хидрооксиди от неутрализация на кисели разтвори) | 11 01 09* | Не | Не | - | - |
| Твърди отпадъци от пречистване на газове (прах от ръкавен филтър) | 11 05 03* | Не | Не | - | - |
| Абсорбенти, филтърни материали, (включително маслени филтри, неупоменати другаде) кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (ръкави от ръкавни филтри) | 15 02 02* | Не | Не | - | - |
| Твърд цинк (от дъното на вана за поцинковане) | 11 05 01 | Не | Не | ф-ма „ЕКОРЕСУРС БГ” ЕООД и ф-ма „МЕТКОМ-ЙОТОВИ” ООД Код R6 | да |
| Цинкова пепел (повърхностен слой от вана за поцинковане) | 11 05 02 | Не | Не | ф-ма „ЕКОРЕСУРС БГ” ЕООД и ф-ма „МЕТКОМ-ЙОТОВИ” ООД Код R6 | да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | Не | Не | - | - |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (метални и пластмасови варели от суровини) | 15 01 10* | Не | Не | - | - |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | Не | Не | - | - |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | Не | Не | - | - |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | Не | Не | ф-ма „Стройинжинеринг -94” ЕООД Код D1 | да |

Обобщена информация за изпълнение на условие 11 Управление на отпадъците от КР.

- Резултати от оценката на съответствието на временното съхранение с изискванията на настоящото разрешително – 1 брой извършена проверка, няма установени несъответствия и не са предприети коригиращи действия през 2008 год.

- Резултати от оценката на съответствието на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци с условията на разрешителното – 1 брой извършена

проверка, няма установени несъответствия и предприети/планирани коригиращи действия през 2008 год.

- Образуваните отпадъци при работа на инсталацията не се различават по вид, код и наименование и не превишават количествата , посочени в КР.

- По условие 11.1.3 се прилага инструкция за периодична оценка на образуваните отпадъци. През 2008 година следствие на прилагането на инструкцията не са установени несъответствия и не са предпримани коригиращи действия.

- По условие 11.2.2 са осигурени контейнери за съхранение и удобно транспортиране на луменисцентни лампи и смесените битови отпадъци.

- По условие 11.3.15 се прилага инструкция за поддръжка на площадките за временно съхраняване на отпадъци с условията на КР. През 2008 г. операторът е провел една проверка на площадките, като несъответствие е констатирано липсата на предупредителните табелки на площадки №№4 и 5 и липса на обозначителни табелки на площадки №№6 и 8, като операторът е предприел необходимите коригиращи действия по отношение на констатираното несъответствие.

- По условие 11.3.16 се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на временно съхраняване на отпадъци с условията на КР, установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. През 2008 година следствие на прилагането на инструкцията не са установени несъответствия по отношение на  временно съхраняване на отпадъци с условията на КР и не са предпримани коригиращи действия.

- По условие 11.4.4 е разработена инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъци с условията на КР.

- По условие 11.5.3 се прилага инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените такива в условията на КР.  През 2008 година следствие на прилагането на инструкцията не са установени несъответствия по отношение на  оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци и не са предпримани коригиращи действия.

- По условие 11.6.2 се прилага инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените такива в условията на КР. През 2008 година следствие на прилагането на инструкцията не са установени несъответствия по отношение на  временно съхраняване на отпадъци с условията на КР и не са предпримани коригиращи действия.

- По условие 11.7.1 и 11.7.4 е създадена организация по измерване, преброяване и изчисляване за отпадъците, които се генерират от инсталацията.

- По условие 11.7.3 се прилага инструкция за оценка на съответствието на количества образувани отпадъци с условията на КР и установяване на несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите по отношение на извършените оценки на съответствие на количествата образувани отпадъци през 2008 год. са документирани  в съответните оперативни документи към Инструкцията за измерване/ изчисляване на количества образувани отпадъци и не са установени несъответствия.

- По условие 11.9.1 се изготвя за втора година отчет по Наредба № 9 от 28.09.2004 год. и същият се предава в РИОСВ - Перник не по-късно от 31 март на съответната календарна година.

- Всички горецитирани инструкции са разработени през м. декември 2006 год. и са били прилагани успешно през периода 2007 год. ÷ 2008 год. (включително).

4.5 Шум

През 2008 г. Операторът е направил измерване на  нивата на шум съгласно изисквания определени в условия 12.2.1. и 12.2.2. в Комплексното разрешително№99/2006 год.., чрез наета акредитирана лаборатория (Дирекция „Лабораторни изследвания” към РИОКОЗ - Перник).

Резултатите от проведените измервания са представени в Таблица 6 –

Таблица 6

| Място на измерване | Ниво на шума в dB (A) | Гранична стойност на ниво на шума, еквивалентно ниво на шума Lден в dB (A) | Измерено през деня/нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Десен ъгъл на оградата (посока Изток) | 52,5 | 70 | Деня в периода 10:30 h до 12:00 h | да не |
| Ляв ъгъл на оградата (посока Изток) | 52,1 | 70 | Деня в периода 10:30 h до 12:00 h | да не |
| Десен ъгъл на оградата (посока Запад) | 54,9 | 70 | Деня в периода 10:30 h до 12:00 h | да не |
| Ляв ъгъл на оградата (посока Запад) | 56,4 | 70 | Деня в периода 10:30 h до 12:00 h | да не |

Допълнителни данни:

- Източници – производствена дейност в цеха и транспортен шум в района;

- Характер на шума – променлив.

При така получените резултати от проведения собствен мониторинг на нивата на шум не са установени несъответствия, поради тази причина на Дружеството не се е налагало да предприема коригиращи действия през 2008 г.

По изпълнение на Условие 12.3.3. от Комплексното разрешително №99/2006 :

- Жалби от живущи около площадката - няма.

- Не са регистрирани оплаквания на живущи около площадката. Най-близкото населено място е на 3 км. от завода в посока Изток (кв. Църква), както и посока Север (кв. Изток).

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване –

Съгласно условията от КР не са поставени условия за провеждане на мониторинг на подпочвените води. Разработена е и се прилага инструкции за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. Както и инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата и подземните води и третирането на образуваните отпадъци. До момента на докладване не са констатирани наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито на площадката.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР) –

Към настоящия момент от дейността на Дружеството, декларираме, че през 2008 г. не сме имали задължения за изпълнение по отношение на Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР), за който да се изготвя доклад. Всички задължения са изпълнени.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях –

Към настоящия момент от дейността на Дружеството, декларираме, че не сме взимали решение за временно или окончателно прекратяване на дейността на инсталациите и съоръженията или части от нея. Също така не сме предприели такива действия за прекратяване работата на инсталацията и съоръженията или части от нея.

7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения –

7.1.Аварии –

Към настоящия момент от дейността на Дружеството, декларираме, че не сме имали аварии или аварийни ситуации, които да са възникнали вследствие дейността на дружеството и да са застрашили по някакъв начин живота и здравето на населението и околната среда.

Таблица 7.1.

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

* n/a – not applicable

7.2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР –

Към настоящия момент от дейността на Дружеството, декларираме, че няма постъпили оплаквания (за миризми, шум, води, въздух и др.) или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които ни е издадено КР.

Таблица 7.2.

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

* n/a – not applicable

8.Подписване на годишния доклад –

Годишният доклад трябва да бъде подписан от оператора на инсталацията или от упълномощено от него лице. Към него се прилага декларация в следния текст:

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверавам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №99/2006 г. на „КОЛХИДА МЕТАЛ” АД за Инсталация за повърхностна обработка на металите.

Не възразявам срещу предоставяне от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис: ...........................                                                   Дата: 12.05.2009

Име на подписващия: Евгени ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

Длъжност в организацията: Изпълнителен Директор