ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД

Член на Група ЮЛА

Годишен доклад по околна среда

(ГДОС)

за изпълнението на дейностите през 2006 г.,

за които е предоставено

Комплексно разрешително № 48/2005 г.

Пловдив, март 2007 г.

1.Увод

- Наименование на инсталацията/ите, за която е издадено комплексното разрешително (КР)

Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС:

  - “Инсталация за производство на опаковъчно стъкло Цех № 1 с капацитет 450 т/24 ч.”;

  - “Инсталация за производство на опаковъчно стъкло Цех № 4 с капацитет 180 т/24 ч.”

- Адрес по местонахождение на инсталацията/ите

4000, Пловдив, ул.”Георги Бенев” № 15

- Регистрационен номер на КР

Комплексно разрешително № 48/2005 г.

- Дата на подписване на КР

16.06.2005 г.

- Дата на влизане в сила на КР

09.07.2005 г.

- Име на оператора и на собственика

Дружба Стъкларски Заводи АД

- Адрес, тел.номер, факс, е-mail на оператора

4000, Пловдив, ул.”Георги Бенев” № 15

тел.: 	+359 32/908 505

факс: 	+359 32/964 172

е-mail:	office@drujba.bg

- Лице за контакти

Елица Койчева – Еколог

- Адрес, тел. номер, факс, е-mail на лицето за контакти

София 1220, ул.”Проф.Иван Георгов” № 1

тел.: 	+359 2/9216 647

факс: 	+359 2/931 12 47

е-mail:	еkoycheva@drujba.bg

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите

І. Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация за производство на опаковъчно стъкло Цех № 1 – производство на стъкломаса, от която чрез формуване се получават стъклени опаковки.

- Инсталация за производство на опаковъчно стъкло Цех № 4 – производство на стъкломаса, от която чрез формуване се получават стъклени опаковки.

ІІ. Инсталации, не попадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация за декориране – нанасяне на декоративно покритие върху стъклените опаковки;

- Котелна централа - два водогрейни котела х 280 kW - производство на топла вода за битови нужди и отопление.

- Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите

І. Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация за производство на опаковъчно стъкло Цех № 1 – капацитет по Условие № 4 от КР: 450 т /24 ч., 164 250 т/ год;

Произведена стъкломаса за 2006 г.: 147959 т

- Инсталация за производство на опаковъчно стъкло Цех № 4 – капацитет по Условие № 4 от КР: 180 т/24 ч., 61 278* т/год.-експлоатира се до 31.12.2010 г.

* В Комплексното разрешително е допусната техническа грешка. Капацитетът трябва да бъде 65 700 т., а не 61 278 т. (180 т.х 365 дена = 65 700 т/г).

Произведена стъкломаса за 2006 г.: 64086 т

ІІ. Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Котелна централа - два водогрейни котела х 280 КВт

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите

РИОСВ-Пловдив

бул.”Марица” № 122

4000, Пловдив

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите

Басейнова Дирекция “Източнобеломорски район” – Пловдив

ул. “Булаир” №26

4000, Пловдив

тел./факс: 032/628 063

2. Система за управление на околната среда

- Структура и отговорности

Схема на структурата и отговорностите по управление на околната среда е представена в т. 12 от Увода.  Дружба Стъкларски Заводи, Пловдив съхранява списък на лицата, отговарящи за изпълнението на условията в КР, който е актуализиран  един път  през 2006 г. във връзка с назначаването на Еколог на Дружеството.

- Обучение

В изпълнение на инструкцията за определяне на потребностите за обучение на персонала на дружеството, през периода април - май 2006 г. беше проведено обучение по звена за запознаване с аспектите на околната среда и опресняване на знанията по конкретните условия в КР.

През 2006 г. Екологът на Дружба Стъкларски Заводи АД е участвал в два курса на обучение заедно със специалист от екипа по екология и на един семинар, свързани с опазване на околната среда, организирани от БСК в сътрудничество с други организации и МОСВ.

- Обмен на информация

Дружеството е изготвило и поддържа списък с лицата, техните длъжности, телефони и адреси, които отговарят за изпълнението на условията в разрешителното, който е актуализиран един път през 2006 г. в съответствие с извършените структурни промени.

- Документиране, Управление на документи, Оперативно управление

Дружба Стъкларски Заводи АД, Пловдив е изготвило необходимите инструкции изисквани от разрешителното, които са одобрени и се съхраняват на площадката в писмен и електронен вид.  По съотвентите инструкции се водят необходимите записи под формата на протоколи, таблици и дневници. Фирмата съхранява актуални списъци на нормативната уредба по околна среда, регламентираща работата на инсталациите, както и съответните документи и инструкции. През 2006 г. са актуализирани Инструкция за работа на пречиствателните съоръжения в Материален цех, Инструкция за анализ на отпадни води, Инструкция за експлоатация на ел.съоръжения, Инструкция за експлоатация на воднопомпена станция и вътрешнозаводски водопроводи и Инструкция за управление на отпадъците, като старите версии са иззети.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Оценка на съответствието се извършва според изискванията на условията в КР. При установяване на несъответствие се анализират причините и се предприемат коригиращи действия. Извършените оценки по условия са представени в доклада.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Разработени са всички инструкции, изисквани в Условие 5.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации. През докладвания период не са регистрирани аварийни ситуации.

- Записи

Отговорните лица документират резултатите от наблюденията и мониторинга, както и от оценката на съответствие. Изготвен е списък на документите, доказващи съответствие с условията на Комплексното разрешително.

- Докладване

Изготвен е Годишен доклад за изпълнение на дейностите през 2006 г., за които е предоставено Комплексно разрешително № 48/2005 г.

- Актуализация на СУОС

От издаването до момента не е актуализирано или изменено Комплексното разрешително.

3. Използване на ресурсите

3.1. Използване на вода

През месец май, в изпълнение на условията от разрешителното за водоползване, са монтирани 8 бр. водомери на тръбните кладенци ( Условие 8.1.8.1.). До момента не се следи динамично ниво на собствените водоизточници поради липса на методика и съоръжание за това.

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВиК и сондажни кладенци | Цех №1 |  |  |  |  |
|  | охлаждаща | 0,004 | 451 | 0,003 | Да |
|  | производственна | 5 | 195810 | 1,322 | Да |
|  | Цех №4 |  |  |  |  |
|  | охлаждаща | 2 | 105120 | 1,66 | Да |
|  | производственна | 3 | 116610 | 1,838 | Да |

В резултат от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на изразходваната вода със заложените норми в КР (Условие 8.7.1.2.) не са установени несъответствия.  Резултатите от оценките се записват в оперативни документи – ОД 018-18/1. По Условия 8.1.7.1 се прилага инструкци и резултатите се записват в специално изготвени документи.

Прилагат се инструкции по Условия 8.1.5. и 8.1.6. за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката и поддръжка на затворената оборотна охлаждаща система – Цех №4 и на затворения охлаждащ цикъл – Цех №1. През изтеклата година не са констатирани течове по водопроводната система или други несъответствия.

3.3.2. Използване на енергия

По Условие 8.2.4.1. резултатите са представени в следващата таблица:

Таблица 3.2.

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия Цех №1 | 0,137 MWh/t | 0,195 MWh/t | Не |
| Електроенергия Цех №4 | 0,144 MWh/t | 0,142 MWh/t | Да |

Условие 8.2.4.2.: През 2006 г. консумацията на електроенергия за единица продукт за Цех №1 не съответства на определеното количество в разрешителното. В Заявлението за КР е упоменато, че ванната пещ е въведена в експлоатация с използване само на природен газ и с две поточни линии. За постигане на оптимални натоварване и работа на пещта и в изпълнение на проекта на фирмата производител SORG – Германия, е монтиран електроподгрев. Пуснати са в експлоатация още четири автомата, което води до увеличаване на електроенергията. За тези промени писмено е уведомено МОСВ. Взето е решение за искане на промяна в Комплексното разрешително за изразходваното количество електроенергия за единица продукт. Установено е несъответствие за разходната норма за електроенергия за Цех №4 за първото тримесечие. Преразходът се дължи на включване на вентилатори за допълнително охлаждане на пещта, до подобряване изолацията на пещта.

В изпълнение на Условие 8.2.2. е разработена и се изпълнява инструкция за експлоатация на котелната централа. По Условие 8.2.3. се прилага експлоатационна инструкция за дежурния ел.монтьор в ЦРП. Измерените стойности се отразяват в оперативни документи. При извършените проверки не са установени несъответствия.

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

По Условие 8.3.3.1. резултатите са представени в следващата таблица:

Таблица 3.3.1

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шихта | 293186,4 | 1,3 т/т | 196008 т/г | 0,93 т/т | Да |
| Кварцов пясък |  | 0,600 т/т | 111505 т/г | 0,53 т/т | Да |
| Сода калцинирана |  | 0,210 т/т | 35816 т/г | 0,17 т/т | Да |
| Доломитизиран варовик |  | 0,08т/т | 13000 т/г | 0,06 т/т | Да |
| Варовик |  | 0,15 т/т | 24413 т/г | 0,11 т/т | Да |
| Фелдшпат |  | 0,05 т/т | 7134т/г | 0,03 т/т | Да |
| Перлит |  | 0,09 т/т | 2867 т/г | 0,013 т/т | Да |
| Натриев сулфат |  | 0.01 т/т | 931 т/г | 0,004т/т | Да |
| Селен |  | 0,000008 т/т | 0,762 т/г | 0,000004т/т | Да |
| Кобалтов оксид |  | 0,000001 т/т | 0,109 т/г | 0,0000005т/т | Да |
| Хромитна руда |  | 0,006 т/т | 188 т/г | 0,0009 т/т | Да |
| Кокс на прах |  | 0,0007 т/т | 106 т/г | 0,0005 т/т | Да |
| Топло покритие – бутилтин трихлорид | 15,8 т/г | 0,00007 т/т | 11,9 т/г | 0,00006 т/т | Да |
| Декоратимно покритие – термопластична боя за стъкло | 225,5 т/г | 0,001 | 11,87 т/г | 0,00006 т/т | Да |

При направените оценки на съответствия на изразходвани суровини със нормите в Условие 8.3.1.1. от КР не са установени несъответствия.

Таблица 3.3.2

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смазки | 74,4 т/г | 0,00033 т/т | 35,4 т/г | 0,0002 т/т | Да |
| Хидравлични, компресорни масла, масла за зъбни предавки и др. | 20,3 т/г | 0,00009 т/т | 106,48 т/г | 0,0005 т/т | Не |
| Моторни масла | 20,3 т/г | 0,00009 т/т | 9,58 т/г | 0,00004 т/т | Да |

В резултат от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на употребата на спомагателни материали за производствените инсталации с определените такива в условията на разрешителното е установено несъответствие за количеството хидравлични, компресорни масла, масла за зъбни предавки  и др. (Условия 8.3.2.2. и 8.3.3.2.) Причината за несъответствието е аналогична на тази за преразхода на електроенергия. С пускането в експлоатация на четирите автомата се увеличава разхода на масла, което не е било с точност предвидено в Заявлението. Взето е решение за искане на промяна в КР.

Таблица 3.3.3

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природен газ за Цех №1 | 35679341 Нм3/г | 401Нм3/т | 22814355 Нм3/г | 154 Нм3/т | Да |
| Природен газ за Цех №4 | 16228443 Нм3/г | 253 Нм3/т | 14611845 Нм3/г | 230 Нм3/т | Да |
| Пропан-бутан /резервно гориво/ | 20 т/г | - | - | - | Да |
| Нафта /резервно гориво/ | 20 т/г | - | - | - | Да |

При извършване на оценка на съответствие за разхода на горива през годината не са констатирани несъответствия.

3.3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

Дружба Стъкларски Заводи АД, Пловдив съхранява всички химични вещества и препарати съгласно условията, посочени в информационните листове за безопасност. Суровините и спомагателните материали, които се използват в производствената дейност, се съхраняват на съответните складови площадки, посочени в Заявлението. Хромитната руда, коксът на прах, натриевият сулфат, селенът, кобалтовият окис, топлото и декоративното покритие се съхраняват в оригиналните си опаковки. Горивата се съхраняват в съответните резервоари на площадки ,специално оборудвани за тази цел и посочени в Заявлението. В изпълнение на Условия №№ 8.3.4.11, 8.3.4.12, 8.3.4.13 и 8.3.4.14 са разработени съответните инструкции. Резултатите от проверките се отразяват в оперативни документи. Няма констатирани несъответствия.

В изпълнение на Условия 8.3.6.1.и 8.3.6.2., съгласно Условие 8.3.5.1. през 2006 г. са извършени две проверки на складовете за съхранение на на суровинеи и спомагателни материали. Не са установени несъответствия. През отчетната година са извършени  46 бр. проверки на резервоарите за съхранение на горива, при които не са установени несъответствия.

Извършени са 46 бр. проверки на вътрешнозаводските тръбопроводна мрежа за горива и 12 бр. на външната газопроводна мрежа. Не са установени несъответствия.

4. Емисии на вредни  и опасни вещества в околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества(ЕРЕВВ) И PRTR

В Табл. 1 е докладвано всяко вещество, чието годишно количество (емисия и/или употреба) е по-голямо от посочената прагова стойност като са записани тези вещества, които са регистрирани и отчетената за тях стойност. В случаите, в които не се превишава определения праг е маркирано мястото в таблицата с тире, “-“, за да се покаже, че прагът не е превишен и в скоби е посочено измереното/изчисленото годишно количество. Докладван е също и метода, използван за получаване на резултатите.

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR за 2006 г.

| № | CAS номер | Замърсител | Емисии(колона 1) | Пренос на замърсители извън площадката (колона 2) | Производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1a) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) |  |  |
|  |  |  | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) | - (121373,17) С | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 419641,27 С | - | - | - | * |
| 11 |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | - (387,36) С | - | - | - | - |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединения (като Cd) | 31,807 С | - (33,53) М | - | - | - |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | 530,113 С | - (13,04) М | - | - | - |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) | 10,602 С | - | - | - | - |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Pb) | 2120,45 С | - | - | - | - |
|  |  | Нефтопродукти | - | - (5090,6) М |  |  |  |
| 76 |  | Общ органичен въглерод (TOC) (като ХПК) | - | - (9065,413) М | - | - | - |
| 80# |  | Хлор и неорганични съединения (като HCl) | - (0) М | - | - | - | - |
| 86# |  | Фини прахови частици <10μm (PM10) | 84818 С | - | - | - | * |

Стойностите на емисиите в атмосферния въздух са получени по изчислителен път като са използвани емисионните фактори за дейността “Производство на амбалажно стъкло” с код на процеса (SNAP CODE) – 030315 при употребата на природен газ(код 301) на актуализираната Методика за изчисляване по балансови методи на емисиите на вредни вещества(замърсители), изпускани в атмосферния въздух(съгласно EMEP/CORINAIR 1997 и 2000 г., 3-то издание от м. септември 2004 г.), утвърдена със Заповед №РД-77/03.02.2006г. на МОСВ. Изключение правят емисиите на хлор и неорганични хлорни съединения, определени като HCl, които са получени в резултат на лабораторни измервания.

Стойностите на емисиите в отпадъчните води са определени въз основа на осреднените резултати от направените измервания

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

В изпълнение на Условие 9.6.5.6. в следващите таблици е представена информация по Условия 9.6.5.1., 9.6.5.2. и 9.6.5.5.

Таблица 2.1. Емисии в атмосферния въздух от Материален цех

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 80 |  |  | Веднъж годишно |  |
| Изпускащото устройство |  |  |
| К16 |  |  |  | 76,1 | Протокол № 33/20.03.2006 | Да 1/100 |
| К17 |  |  |  | 0,5 | Протокол № 34/20.03.2006 | Да 1/100 |
| К18 |  |  |  | 392,6 | Протокол № 32/20.03.2006 | Да 2/50 |
|  |  |  |  | 30,88 | Протокол № 4-Д/31.07.06 |  |
| К19 |  |  |  | 30,88 | Протокол № 4-Д/31.07.06 | Да 1/100 |
| К20 |  |  |  | 21,08 | Протокол № 2-Д/31.07.06 | Да 1/100 |
| К15 |  |  |  | 1118,5 | Протокол № 35/20.03.2006 | Не 1/100 |
| К26 |  |  |  | 47,7 | Протокол № 36/20.03.2006 | Да 1/100 |
| К27 |  |  |  | 200 | Протокол № 37/20.03.2006 | Не 1/100 |
| К28 |  |  |  | 4988,6 | Протокол № 38/20.03.2006 | Не 1/100 |
| К29 |  |  |  | 1499 | Протокол № 39/20.03.2006 | Не 1/100 |
| К32 |  |  |  | 1,6 | Протокол № 41/23.03.2006 | Да 1/100 |
| К33 |  |  |  | 1,3 | Протокол № 42/23.03.2006 | Да 1/100 |

Мониторинг на другите изпускащи устройства от Материален цех не е направен, тъй като по време на измерванията те не са работили.

При направената оценка на съответствие по Инструкцията към Условие 9.1.4.1. се установи, че за някои от изпускащите устройства измерените стойности не отговарят на определените емисионни норми в КР. Причина за несъответствието е амортизация на ръкавните филтри. Предприети са мерки и са подменени износените ръкавните филтри. Извършени са повторни измервания, резултатите от които са в норма.

Таблица 2.2. Емисии в атмосферния въздух от ванна пещ №1, К1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 850 |  | 1621,66 | Веднъж годишно (Протокол № 2Д-2/28.12.06) | Не 1/100 |
| Прах | mg/Nm3 | 80 |  | 91 | Веднъж годишно (Протокол № 2Д-2/28.12.06) | Не 1/100 |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 0 | Веднъж годишно (Протокол № 2Д-2/28.12.06) | Да 1/100 |
| Селен и съединенията му (като Se ) | mg/Nm3 | 1 |  | 0,8 | Веднъж на две години (Протокол № 2Д-2/28.12.06) | Да 1/100 |
| Кобалт и съединенията му (като Со) | mg/Nm3 | 1 |  | 0,6 | Веднъж на две години (Протокол № 2Д-2/28.12.06) | Да 1/100 |
| Хром и съединенията му (като Cr) | mg/Nm3 | 5 |  | 0,9 | Веднъж на две години (Протокол № 2Д-2/28.12.06) | Да 1/100 |

Таблица 2.3. Емисии в атмосферния въздух от ванна пещ №4, К9

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 1750 |  | 2517,33 | Два пъти годишно (Протокол № 4Д-2/28.12.06) | Не 1/100 |
| Прах | mg/Nm3 | 80 |  | - | Веднъж годишно(Протокол № 4Д-2/28.12.06) | - |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 0 | Веднъж годишно(Протокол № 4Д-2/28.12.06) | Да 1/100 |
| Селен и съединенията му (като Se ) | mg/Nm3 | 1 |  | - | Веднъж на две години | - |
| Кобалт и съединенията му (като Со) | mg/Nm3 | 1 |  | - | Веднъж на две години | - |
| Хром и съединенията му (като Cr) | mg/Nm3 | 5 |  | - | Веднъж на две години | - |

Относно несъответствието с изискванията в КР за емисиите на азотни оксиди (NOx/NO2) в атмосферния въздух от ванни пещи К1 и К9, през отчетния период са предприети мерки за оптимизиране на технологичния процес на горене, но въпреки това резултатите са извън лимита. Ръководството има виждане за нови технически решения, които ще бъдат реализирани при провеждане на основен ремонт на съответните съоръжения. Праховите емисии от ванна пещ № 4 надвишават определената норма с 13,75 %. Причина за това е по-ниският процент влага на шихтата, което води до разпрашаването й. Предприетото коригиращо действие е използване на суровини с по-висока влажност.

Таблица 2.4. Емисии в атмосферния въздух от участък за нанасяне на топло покритие – К36

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Общи въглеводороди | mg/Nm3 | 50 |  | 5,34 | Веднъж на две години (Протокол № 6Д-2/28.12.06) | Да 1/100 |
| HCl | mg/Nm3 | 6 |  | няма | Веднъж на две години (Протокол № 6Д-2/28.12.06) | Да 1/100 |

Таблица 2.5. Емисии в атмосферния въздух от участък за нанасяне на топло покритие – К37

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Общи въглеводороди | mg/Nm3 | 50 |  | 9,08 | Веднъж на две години (Протокол № 6Д-2/28.12.06) | Да 1/100 |
| HCl | mg/Nm3 | 6 |  | няма | Веднъж на две години (Протокол № 6Д-2/28.12.06) | Да 1/100 |

Таблица 2.6. Емисии в атмосферния въздух от Темперна пещ №1, К 3

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 2 | Веднъж на две години (Протокол № 24/06.03.06) | Да 1/100 |
| Прах | mg/Nm3 | 80 |  | 0,4 | Веднъж на две години (Протокол № 24/06.03.06) | Да 1/100 |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 0 | Веднъж на две години (Протокол № 24/06.03.06) | Да 1/100 |
| СО | mg/Nm3 | 100 |  | 1 | Веднъж на две години (Протокол № 24/06.03.06) | Да 1/100 |

Таблица 2.7. Емисии в атмосферния въздух от Темперна пещ №2, К 4

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 3 | Веднъж на две години (Протокол № 23/06.03.06) | Да 1/100 |
| Прах | mg/Nm3 | 80 |  | 0,7 | Веднъж на две години (Протокол № 23/06.03.06) | Да 1/100 |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 0 | Веднъж на две години (Протокол № 23/06.03.06) | Да 1/100 |
| СО | mg/Nm3 | 100 |  | 0 | Веднъж на две години (Протокол № 23/06.03.06) | Да 1/100 |

Таблица 2.8. Емисии в атмосферния въздух от Темперна пещ №3, К5

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 14 | Веднъж на две години (Протокол № 22/06.03.06) | Да 1/100 |
| Прах | mg/Nm3 | 80 |  | 0,8 | Веднъж на две години (Протокол № 22/06.03.06) | Да 1/100 |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 0 | Веднъж на две години (Протокол № 22/06.03.06) | Да 1/100 |
| СО | mg/Nm3 | 100 |  | 9 | Веднъж на две години (Протокол № 22/06.03.06) | Да 1/100 |

9.6.5.6. Таблица 2.9. Емисии в атмосферния въздух от Темперна пещ №4, К 6

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 0 | Веднъж на две години (Протокол № 21/06.03.06) | Да 1/100 |
| Прах | mg/Nm3 | 80 |  | 0,6 | Веднъж на две години (Протокол № 21/06.03.06) | Да 1/100 |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 0 | Веднъж на две години (Протокол № 21/06.03.06) | Да 1/100 |
| СО | mg/Nm3 | 100 |  | 0 | Веднъж на две години (Протокол № 21/06.03.06) | Да 1/100 |

Таблица 2.10. Емисии в атмосферния въздух от Темперна пещ №5, К 7

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 3 | Веднъж на две години (Протокол № 20/06.03.06) | Да 1/100 |
| Прах | mg/Nm3 | 80 |  | 0,7 | Веднъж на две години (Протокол № 20/06.03.06) | Да 1/100 |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 0 | Веднъж на две години (Протокол № 20/06.03.06) | Да 1/100 |
| СО | mg/Nm3 | 100 |  | 63 | Веднъж на две години (Протокол № 20/06.03.06) | Да 1/100 |

Таблица 2.11. Емисии в атмосферния въздух от Темперна пещ №6, К 8

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 8 | Веднъж на две години (Протокол № 19/06.03.06) | Да 1/100 |
| Прах | mg/Nm3 | 80 |  | 0,8 | Веднъж на две години (Протокол № 19/06.03.06) | Да 1/100 |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 0 | Веднъж на две години (Протокол № 19/06.03.06) | Да 1/100 |
| СО | mg/Nm3 | 100 |  | 10 | Веднъж на две години (Протокол № 19/06.03.06) | Да 1/100 |

Таблица 2.12. Емисии в атмосферния въздух от Темперна пещ №1, К11

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 0 | Веднъж на две години (Протокол № 29/06.03.06) | Да 1/100 |
| Прах | mg/Nm3 | 80 |  | 0,6 | Веднъж на две години (Протокол № 29/06.03.06) | Да 1/100 |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 0 | Веднъж на две години (Протокол № 29/06.03.06) | Да 1/100 |
| СО | mg/Nm3 | 100 |  | 15 | Веднъж на две години (Протокол № 29/06.03.06) | Да 1/100 |

Таблица 2.13. Емисии в атмосферния въздух от Темперна пещ №2, К 12

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 0 | Веднъж на две години (Протокол № 30/06.03.06) | Да 1/100 |
| Прах | mg/Nm3 | 80 |  | 0,9 | Веднъж на две години (Протокол № 30/06.03.06) | Да 1/100 |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 0 | Веднъж на две години (Протокол № 30/06.03.06) | Да 1/100 |
| СО | mg/Nm3 | 100 |  | 1 | Веднъж на две години (Протокол № 30/06.03.06) | Да 1/100 |

Таблица 2.14. Емисии в атмосферния въздух от Темперна пещ №3, К 13

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 0 | Веднъж на две години (Протокол № 31/06.03.06) | Да 1/100 |
| Прах | mg/Nm3 | 80 |  | 0,6 | Веднъж на две години (Протокол № 31/06.03.06) | Да 1/100 |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 0 | Веднъж на две години (Протокол № 31/06.03.06) | Да 1/100 |
| СО | mg/Nm3 | 100 |  | 0 | Веднъж на две години (Протокол № 31/06.03.06) | Да 1/100 |

Таблица 2.15. Емисии в атмосферния въздух от Водогреен котел, К2

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 250 |  | 133 | Веднъж на две години (Протокол № 26/06.03.06) | Да 1/100 |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 35 |  | 0 | Веднъж на две години (Протокол № 26/06.03.06) | Да 1/100 |
| СО | mg/Nm3 | 100 |  | 15 | Веднъж на две години (Протокол № 26/06.03.06) | Да 1/100 |

Таблица 2.16. Емисии в атмосферния въздух от Водогреен котел, К10

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 250 |  | 119 | Веднъж на две години (Протокол № 27/06.03.06) | Да 1/100 |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 35 |  | 0 | Веднъж на две години (Протокол № 27/06.03.06) | Да 1/100 |
| СО | mg/Nm3 | 100 |  | 13 | Веднъж на две години (Протокол № 27/06.03.06) | Да 1/100 |

Оценката за съответствие на измерените стойности на емисиите в атмосферния въздух от темперни пещи, топло покритие и водогрейни котли показва, че няма отклонение от нормите, заложени в КР.

Таблица 2.17. Емисии в атмосферния въздух от Инсталация за декоративно покритие – К34.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 0 | Веднъж на две години (Протокол № 25/17.04.06) | Да 2/100 |
|  |  |  |  | 0 | Протокол 10Д-2/ 28.12.06 |  |
| Прах | mg/Nm3 | 80 |  | 0,6 | Веднъж на две години (Протокол № 25/17.04.06) | Да 2/100 |
|  |  |  |  | 10 | Протокол 10Д-2/ 28.12.06 |  |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 0 | Веднъж на две години (Протокол № 25/17.04.06) | Да 2/100 |
|  |  |  |  | 0 | Протокол 10Д-2/ 28.12.06 |  |
| СО | mg/Nm3 | 100 |  | 123 | Веднъж на две години (Протокол № 25/17.04.06) | Да 2/50 |
|  |  |  |  | 49,33 | Протокол 10Д-2/ 28.12.06 |  |
| Общи въглеводороди | mg/Nm3 | 50 |  | 1,3 | Веднъж на две години Протокол 10Д-2/ 28.12.06 | Да 1/100 |
| Олово и съединенията му (като Pb ) | mg/Nm3 | 5 |  | 0,00223 | Веднъж на две години (Протокол № 25/17.04.06) | Да 2/100 |
|  |  |  |  | 0,6 | Протокол 10Д-2/ 28.12.06 |  |
| Кадмии и съединенията му (като Сd) | mg/Nm3 | 0,2 |  | 0 | Веднъж на две години (Протокол № 25/17.04.06) | Да 2/100 |
|  |  |  |  | 0,08 | Протокол 10Д-2/ 28.12.06 |  |
| Кобалт и съединенията му (като Со) | mg/Nm3 | 1 |  | 0 | Веднъж на две години (Протокол № 25/17.04.06) | Да 2/100 |
|  |  |  |  | 0,06 | Протокол 10Д-2/ 28.12.06 |  |

Таблица 2.18. Емисии в атмосферния въздух от Инсталация за декоративно покритие – К35.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 0 | Веднъж на две години (Протокол № 18/17.04.06) | Да 2/100 |
|  |  |  |  | 0 | Протокол 12Д-2/ 28.12.06 |  |
| Прах | mg/Nm3 | 80 |  | 13,4 | Веднъж на две години (Протокол № 18/17.04.06) | Да 2/100 |
|  |  |  |  | 8,4 | Протокол 12Д-2/ 28.12.06 |  |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 0 | Веднъж на две години (Протокол № 18/17.04.06) | Да 2/100 |
|  |  |  |  | 0 | Протокол 12Д-2/ 28.12.06 |  |
| СО | mg/Nm3 | 100 |  | 370 | Веднъж на две години (Протокол № 18/17.04.06) | Да 2/50 |
|  |  |  |  | 46,33 | Протокол 12Д-2/ 28.12.06 |  |
| Общи въглеводороди | mg/Nm3 | 50 |  | 0 | Протокол 12Д-2/ 28.12.06 | Да 2/100 |
| Олово и съединенията му (като Pb ) | mg/Nm3 | 5 |  | 0,01087 | Веднъж на две години (Протокол № 18/17.04.06) | Да 2/100 |
|  |  |  |  | 0,59 | Протокол 12Д-2/ 28.12.06 |  |
| Кадмии и съединенията му (като Сd) | mg/Nm3 | 0,2 |  | 0 | Веднъж на две години (Протокол № 18/17.04.06) | Да 2/100 |
|  |  |  |  | 0,08 | Протокол 12Д-2/ 28.12.06 |  |
| Кобалт и съединенията му (като Со) | mg/Nm3 | 1 |  | 0 | Веднъж на две години (Протокол № 18/17.04.06) | Да 2/100 |
|  |  |  |  | 0,05 | Протокол 12Д-2/ 28.12.06 |  |

При извършване оценка на съответствие по Условие 9.2.6. беше установено превишаване на емисионните норми за СО от Инсталацията за декоративно покритие при първото измерване на 22.02.2006 г. Изготвен е констативен протокол съгласно съответната инструкция и са предприети коригиращи действия – ремонт  на част от димоходната инсталация на аспирационната система. Допълнителните измервания показват положителен резултат – няма отклонения от нормите.

По Условие 9.6.5.4.: през 2006 г. не са постъпвали оплаквания за миризми от дейността на предприятието. В изпълнение на Условие 9.6.5.3. се прилага Инструкция за намаляване и предотвратяване на неорганизираните емисии и ежедневно се водят графици за почистване на Материален цех.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

На територията на завода функционират следните пречиствателни съоръжения: два маслоуловителя към  Цех №1, един маслоуловител към Цех №4, хоризонтален утаител към мокри скрубери и сепарираща щахта към Нафтено стопанство. В изпълнение на Условия 10.1.1.2.1., 10.1.1.2.2. и 10.1.1.2.3. са разработени и се прилагат инструкции. При извършените проверки за поддръжка и контрол на пречиствателните съоръжения не са установени несъответствия. Резултатите от извършения мониторинг съответстват на заложените в КР. В изпълнение на инструкцията към Условие 10.1.1.3. са извършени 35 броя проверки и почистване на канализационната мрежа.

Дружба Стъкларски Заводи АД, Пловдив зауства производствените отпадъчни води - смесен поток (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) в пловдивска градска канализация в точка на заустване № 1 и № 2. През 2006 г. не са регистрирани залпови изпускания на замърсяващи вещества в канализацията.

Таблица 3.1. Емисии в отпадъчни води -смесен поток (производствени, охлаждащи,

битово-фекални и/или дъждовни) в канализация в точка на заустване № 1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден | 19200 | 681 |  | Да |
|  | m3/час | 800 | 28 |  |  |
|  | m3/год | 292000 | 248388 |  |  |
| pH |  | 6,5-9,0 | 7,6 | Веднъж на тримесечие Протокол № 1336-104/09.05.06 | Да |
|  |  |  | 8,55 | Протокол № 6285/27.09.06 | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 500 | 221 | Веднъж на тримесечие Протокол № 1336-104/09.05.06 | Да |
|  |  |  | 66.2 | Протокол № 6285/27.09.06 | Да |
| БПК |  |  |  |  |  |
| ХПК |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15 | 13,2 | Веднъж на тримесечие Протокол № 1336-104/09.05.06 | Да |
|  |  |  | 11,42 | Протокол № 6285/27.09.06 | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,5 | 0,06 | Веднъж на тримесечие Протокол № 1336-104/09.05.06 | Да |
| Хром /шествалентен / | mg/dm3 | 0,5 | 0,01 | Веднъж на тримесечие Протокол № 1336-104/09.05.06 | Да |
|  |  |  | 0,02 | Протокол № 6285/27.09.06 | Да |
| Хром /тривалентен / | mg/dm3 | 2,5 | 0,02 | Веднъж на тримесечие Протокол № 1336-104/09.05.06 | Да |
|  |  |  | 0,03 | Протокол № 6285/27.09.06 | Да |

Таблица 3.2. Емисии в отпадъчни води -смесен поток (производствени, охлаждащи,

битово-фекални и/или дъждовни) в канализация в точка на заустване № 2

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден | 14400 | 510 |  | Да |
|  | m3/час | 600 | 21 |  |  |
|  | m3/год | 219000 | 186252 |  |  |
| pH |  | 6,5-9,0 | 7,1 | Веднъж на тримесечие Протокол № 1336-104/09.05.06 | Да |
|  |  |  | 8,92 | Протокол № 6284/27.09.06 | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 500 | 354 | Веднъж на тримесечие Протокол № 1336-104/09.05.06 | Да |
|  |  |  | 78 | Протокол № 6284/27.09.06 | Да |
| БПК | mg/dm3 |  |  |  |  |
| ХПК | mg/dm3 |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15 | 11,9 | Веднъж на тримесечие Протокол № 1336-104/09.05.06 | Да |
|  |  |  | 9,93 | Протокол № 6284/27.09.06 | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,5 | 0,09 | Веднъж на тримесечие Протокол № 1336-104/09.05.06 | Да |
| Хром /шествалентен / | mg/dm3 | 0,5 | 0,01 | Веднъж на тримесечие Протокол № 1336-104/09.05.06 | Да |
|  |  |  | 0,02 | Протокол № 6284/27.09.06 | Да |
| Хром /тривалентен / | mg/dm3 | 2,5 | 0,02 | Веднъж на тримесечие Протокол № 1336-104/09.05.06 | Да |
|  |  |  | 0,04 | Протокол № 6284/27.09.06 | Да |

При извършените оценки на съответствие на резултатите от собствения мониторинг със съответните норми за допустимо съдържание на замърсяващи вещества, не са констатирани несъответствия.

4.4. Управление на отпадъците

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране – собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, различна от упоменатите в 10 01 16 | 10 01 17 | 0,2 т/г | - | 0,000001 т/т | - |  |  | Да |
| Твърди частици от пречистване на отпадъчни газове, различни от уполенатите в 10 11 15 (шлам от водни скрубери) | 10 11 16 | 550 т/г | 54 т/г | 0,0035 т/т | 0,0003 т/т |  |  | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 406 т/г | 398 т/г |  |  | №8 | Външна фирма | Да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 96 т/г | 123,4 т/г |  |  | №5 | Външна фирма | За количество – не; Да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 54 т/г | 93 т/г |  |  | №6 | Външна фирма | За количество – не; Да |
| Опаковки от дървесни материали (дървени палети) | 15 01 03 | 517 т/г | 188,6 т/г |  |  | №11 | Собствен транспорт /Външна фирма | Да |
| Метални опаковки (метални примеси/капачки) | 15 01 04 | 0,5 т/г | - |  |  |  |  | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (филтърни платна) | 15 02 03 | 0,068 т/г | 0,024 т/г |  |  | №10 |  | Да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | 3800 | 721т/г |  |  |  | Външна фирма | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 3,9 т/г | 0,65 т/г |  |  | №№3,4 |  | Да |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13 05 02* | 0,8 т/г | - |  |  |  |  | Да |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13 05 06* | 3,6 т/г | - |  |  |  |  | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,34 т/г | 0,56 т/г |  |  | №1 | Външна фирма | За количество – не; Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,024 т/г | 0,556 т/г |  |  | №2 | Външна фирма | За количество – не; Да |
| Бетон | 17 01 01 | 2400 т/г | 1504,4 т/г |  |  |  | Собствен транспорт | Да |
| Тухли | 17 01 02 | 1500 т/г | 648 т/г |  |  |  | Собствен транспорт | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 500 т/г | 34 т/г |  |  | №9 | Собствен транспорт | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 300 т/г | 64 т/г |  |  |  | Външни фирми | Да |

* Посочва се номера на площадката за временно съхранение на отпадъка

В изпълнение на Условие 11.9.4.1. представяме обобщена информация по Условие 11.9.4. Ежемесечно се извършва оценка на съответствието на събирането, приемането, временното съхранение  и транспортирането на отпадъците с условията на КР. Резултатите се отразяват в специално изготвени форми за съответствие. При извършените оценки за съответствие на количеството образуван отпадък  са установени несъответствия за следните видове отпадъци:

- Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (20 01 21*) – причина за несъответствието е замяна на част от стария тип тръби с енергоснабдяващи;

- Оловни акумулаторни батерии (16 06 01*) – натрупаното количество е от минали периоди и предаването се извършва на части;

- Хартиени и картонени опаковки (15 01 01) – причината е в увеличеното количество на препакетирана продукция

- Пластмасови опаковки  (15 01 02) – причината е в увеличеното количество на препакетирана продукция.

През отчетния период са извършени пълни проверки, съгласно изискванията на инструкциите относно дейностите по управление на отпадъците:

- през м. май – установени са две несъответствия, за които има изготвени протоколи със съответни коригиращи действия и срокове за изпълнение. Последващите проверки показват, че предложените действия са изпълнени;

- през м. декември – няма констатирани несъответствия.

В изпълнение на Условия 11.5.2. и 11.5.3. през 2006 г. на територията на Дружба Стъкларски Заводи АД, Пловдив са се извършвали операции, обозначени с код R13 (на площадка №7) и R5 за отпадък Стъклени опаковки с код 15 01 07.

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Общо предадено количество на посочения оператор в тонове | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, различна от упоменатите в 10 01 16 | 10 01 17 |  |  |  |  |  |
| Твърди частици от пречистване на отпадъчни газове, различни от уполенатите в 10 11 15 (шлам от водни скрубери) | 10 11 16 |  |  |  |  |  |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 |  |  | 398 | R4 - „Теди – 93” ЕООД | Да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 |  |  | 123,4 | R3 – „Арта-Комерс”ЕООД | Да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 |  |  | 93 | R3 – СД „ХИК-91 Пацев и сие” | Да |
| Опаковки от дървесни материали (дървени палети) | 15 01 03 |  |  | 188,6 | R1 – Физически лица | Да |
| Метални опаковки (метални примеси/капачки) | 15 01 04 |  |  |  |  |  |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (филтърни платна) | 15 02 03 |  |  |  |  |  |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 |  |  | 721 | R4 – „Теди – 93” ЕООД |  |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* |  |  |  |  |  |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13 05 02* |  |  |  |  |  |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13 05 06* |  |  |  |  |  |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* |  |  | 0,560 | R5 – ЕТ”Акуму-Румяна Тороманова” | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* |  |  | 0,440 | D15 – “БалБок Инженеринг” АД | Да |
| Бетон | 17 01 01 |  |  | 1504,4 | D1 – Сметище с. Първенец | Да |
| Тухли | 17 01 02 |  |  | 648 | D1 – „Теди – 93” ЕООД | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 |  |  | 34 | D1 – Сметище с. Първенец | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 |  |  | 128 | D1 – ЕкоГлобал АД | Да |
| Стъклени опаковки | 15 01 07 | 13738,7 т/г |  |  | R5 – Ванни пещи | Да |

4.5. Шум

Съгласно Условие 12.2.1. притежателят на настоящото разрешително трябва да осигурява на всеки две години оценяване на общата звукова мощност на обекта. Наблюдението на шумовите нива е извършено през юли 2006 г. От шумовите измервания, извършени съгласно “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне на нивото на шума в мястото на въздействие”, утвърдена от Министъра на околната среда със Заповед №:РД-536/27.12.99 г. се установява, че средното ниво на шума по контур е в границите 46.2 ÷ 63.4 dB(A), (резултатите са докладвани в Табл.6), а нивото на общата звукова мощност на площадката е 112,90 dB(A). Не са установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива. През отчетната година не са постъпили оплаквания  за превишаване на шумови емисии.

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Пункт 1 | 51.2 ( 0,3 | деня (Протокол №1111/01.08.06) | Да |
| Пункт 2 | 56.7 ( 0,3 | деня | Да |
| Пункт 3 | 58.6 ( 0,3 | деня | Да |
| Пункт 4 | 60.0 ( 0,3 | деня | Да |
| Пункт 5 | 61.3 ( 0,3 | деня | Да |
| Пункт 6 | 63.4 ( 0,3 | деня | Да |
| Пункт 7 | 58.8 ( 0,3 | деня | Да |
| Пункт 8 | 48.6 ( 0,3 | деня | Да |
| Пункт 9 | 46.2 ( 0,3 | деня | Да |
| Пункт 10 | 53.7 ( 0,3 | деня | Да |
| Пункт 11 | 51.0 ( 0,3 | деня | Да |
| Пункт 12 | 57.7 ( 0,3 | деня | Да |
| Пункт 13 | 58.9 ( 0,3 | деня | Да |

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Производствената дейност на ”Дружба Стъкларски Заводи” АД не е източник на емисии в почвата и подземните води (не се изпускат замърсители в нея). В изпънение на Условия 13.2. и 13.4. е разработена инструкция – РИ ОД 18-03/04. От извършените проверки – 9 на брой, на тръбопроводите и оборудването, разположени на открито, за наличие на течове не са установени такива. На територията на фирмата се съхраняват необходимите сорбиращи материали в нужното количество за почистване на разливи. През 2006 г. не са установени разливи на вредни и опасни вещества на производствената площадка.

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР).

| № по ред | Дейности | За дейността |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Край | Етап на изпълнение | Причина за неспазване на срока |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Извеждане от експлоатация на пещта в цех № 4 |  | 31.12.2010 |  |  |
| 2 | Реконструкция и модернизация на Материалния цех | 2005 | 31.12.2008 | Частична подмяна на ръкавни филтри на пречиствателни съоръжения |  |
| 3 | Монтиране на система СНИ | 2005 | Юни 2006 | Избрана и одобрена оферта за СНИ | Удължаване етапа на проучване и избор на подходящо съоръжение |
| 4 | Реконструкция на компресорна станция | 2006 | 2007 | Изпълнено |  |
| 5 | Изграждане на обваловка на резервоар в пропаново стопанство, в случай на преместване | 2004 | 31.12.2005 | Не е изпълнено | Не е извършено преместване |

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

През 2006 г. инсталациите или части от тях не са прекратявали дейността си. Поради тази причина не е представян план на действията при закриване на дейностите в инсталациите по Условие 2 (Условия 16.2 и 16.5.).

Инсталациите за производство на опаковъчно стъкло са с непрекъснат режим и през отчетната година не е имало анормален режим на работа (Условие 15.4.).

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания или възражения

7.1. Аварии

През 2006 г. не е имало аварийни ситуации на територията на Дружба Стъкларски Заводи АД, Пловдив.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

През 2006 г. не са постъпили оплаквания в Дружба Стъкларски Заводи АД, Пловдив от дейността на инсталациите.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR за 2006 г.

| № | CAS номер | Замърсител | Емисии(колона 1) | Пренос на замърсители извън площадката (колона 2) | Производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1a) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) |  |  |
|  |  |  | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) | - (121373,17) С | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 419641,27 С | - | - | - | * |
| 11 |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | - (387,36) С | - | - | - | - |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединения (като Cd) | 31,807 С | - (33,53) М | - | - | - |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | 530,113 С | - (13,04) М | - | - | - |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) | 10,602 С | - | - | - | - |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Pb) | 2120,45 С | - | - | - | - |
|  |  | Нефтопродукти | - | - (5090,6) М |  |  |  |
| 76 |  | Общ органичен въглерод (TOC) (като ХПК) | - | - (9065,413) М | - | - | - |
| 80# |  | Хлор и неорганични съединения (като HCl) | - (0) М | - | - | - | - |
| 86# |  | Фини прахови частици <10μm (PM10) | 84818 С | - | - | - | * |

Таблица 2.1. Емисии в атмосферния въздух от Материален цех

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 80 |  |  | Веднъж годишно |  |
| Изпускащото устройство |  |  |
| К16 |  |  |  | 76,1 |  | Да 1/100 |
| К17 |  |  |  | 0,5 |  | Да 1/100 |
| К18 |  |  |  | 392,6 |  | Да 2/50 |
|  |  |  |  | 30,88 |  |  |
| К19 |  |  |  | 30,88 |  | Да 1/100 |
| К20 |  |  |  | 21,08 |  | Да 1/100 |
| К15 |  |  |  | 1118,5 |  | Не 1/100 |
| К26 |  |  |  | 47,7 |  | Да 1/100 |
| К27 |  |  |  | 200 |  | Не 1/100 |
| К28 |  |  |  | 4988,6 |  | Не 1/100 |
| К29 |  |  |  | 1499 |  | Не 1/100 |
| К32 |  |  |  | 1,6 |  | Да 1/100 |
| К33 |  |  |  | 1,3 |  | Да 1/100 |

Таблица 2.2. Емисии в атмосферния въздух от ванна пещ №1, К1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 850 |  | 1621,66 | Веднъж годишно | Не 1/100 |
| Прах | mg/Nm3 | 80 |  | 91 | Веднъж годишно | Не 1/100 |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 0 | Веднъж годишно | Да 1/100 |
| Селен и съединенията му (като Se ) | mg/Nm3 | 1 |  | 0,8 | Веднъж на две години | Да 1/100 |
| Кобалт и съединенията му (като Со) | mg/Nm3 | 1 |  | 0,6 | Веднъж на две години | Да 1/100 |
| Хром и съединенията му (като Cr) | mg/Nm3 | 5 |  | 0,9 | Веднъж на две години | Да 1/100 |

Таблица 2.3. Емисии в атмосферния въздух от ванна пещ №4, К9

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 1750 |  | 2517,33 | Два пъти годишно | Не 1/100 |
| Прах | mg/Nm3 | 80 |  | - | Веднъж годишно | - |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 0 | Веднъж годишно | Да 1/100 |
| Селен и съединенията му (като Se ) | mg/Nm3 | 1 |  | - | Веднъж на две години | - |
| Кобалт и съединенията му (като Со) | mg/Nm3 | 1 |  | - | Веднъж на две години | - |
| Хром и съединенията му (като Cr) | mg/Nm3 | 5 |  | - | Веднъж на две години | - |

Таблица 2.4. Емисии в атмосферния въздух от участък за нанасяне на топло покритие – К36

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Общи въглеводороди | mg/Nm3 | 50 |  | 5,34 | Веднъж на две години | Да 1/100 |
| HCl | mg/Nm3 | 6 |  | няма | Веднъж на две години | Да 1/100 |

Таблица 2.5. Емисии в атмосферния въздух от участък за нанасяне на топло покритие – К37

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Общи въглеводороди | mg/Nm3 | 50 |  | 9,08 | Веднъж на две години | Да 1/100 |
| HCl | mg/Nm3 | 6 |  | няма | Веднъж на две години | Да 1/100 |

Таблица 2.6. Емисии в атмосферния въздух от Темперна пещ №1, К 3

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 2 | Веднъж на две години | Да 1/100 |
| Прах | mg/Nm3 | 80 |  | 0,4 | Веднъж на две години | Да 1/100 |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 0 | Веднъж на две години | Да 1/100 |
| СО | mg/Nm3 | 100 |  | 1 | Веднъж на две години | Да 1/100 |

Таблица 2.7. Емисии в атмосферния въздух от Темперна пещ №2, К 4

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 3 | Веднъж на две години | Да 1/100 |
| Прах | mg/Nm3 | 80 |  | 0,7 | Веднъж на две години | Да 1/100 |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 0 | Веднъж на две години | Да 1/100 |
| СО | mg/Nm3 | 100 |  | 0 | Веднъж на две години | Да 1/100 |

Таблица 2.8. Емисии в атмосферния въздух от Темперна пещ №3, К5

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 14 | Веднъж на две години | Да 1/100 |
| Прах | mg/Nm3 | 80 |  | 0,8 | Веднъж на две години | Да 1/100 |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 0 | Веднъж на две години | Да 1/100 |
| СО | mg/Nm3 | 100 |  | 9 | Веднъж на две години | Да 1/100 |

Таблица 2.9. Емисии в атмосферния въздух от Темперна пещ №4, К 6

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 0 | Веднъж на две години | Да 1/100 |
| Прах | mg/Nm3 | 80 |  | 0,6 | Веднъж на две години | Да 1/100 |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 0 | Веднъж на две години | Да 1/100 |
| СО | mg/Nm3 | 100 |  | 0 | Веднъж на две години | Да 1/100 |

Таблица 2.10. Емисии в атмосферния въздух от Темперна пещ №5, К 7

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 3 | Веднъж на две години | Да 1/100 |
| Прах | mg/Nm3 | 80 |  | 0,7 | Веднъж на две години | Да 1/100 |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 0 | Веднъж на две години | Да 1/100 |
| СО | mg/Nm3 | 100 |  | 63 | Веднъж на две години | Да 1/100 |

Таблица 2.11. Емисии в атмосферния въздух от Темперна пещ №6, К 8

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 8 | Веднъж на две години | Да 1/100 |
| Прах | mg/Nm3 | 80 |  | 0,8 | Веднъж на две години | Да 1/100 |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 0 | Веднъж на две години | Да 1/100 |
| СО | mg/Nm3 | 100 |  | 10 | Веднъж на две години | Да 1/100 |

Таблица 2.12. Емисии в атмосферния въздух от Темперна пещ №1, К11

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 0 | Веднъж на две години | Да 1/100 |
| Прах | mg/Nm3 | 80 |  | 0,6 | Веднъж на две години | Да 1/100 |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 0 | Веднъж на две години | Да 1/100 |
| СО | mg/Nm3 | 100 |  | 15 | Веднъж на две години | Да 1/100 |

Таблица 2.13. Емисии в атмосферния въздух от Темперна пещ №2, К 12

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 0 | Веднъж на две години | Да 1/100 |
| Прах | mg/Nm3 | 80 |  | 0,9 | Веднъж на две години | Да 1/100 |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 0 | Веднъж на две години | Да 1/100 |
| СО | mg/Nm3 | 100 |  | 1 | Веднъж на две години | Да 1/100 |

Таблица 2.14. Емисии в атмосферния въздух от Темперна пещ №3, К 13

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 0 | Веднъж на две години | Да 1/100 |
| Прах | mg/Nm3 | 80 |  | 0,6 | Веднъж на две години | Да 1/100 |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 0 | Веднъж на две години | Да 1/100 |
| СО | mg/Nm3 | 100 |  | 0 | Веднъж на две години | Да 1/100 |

Таблица 2.15. Емисии в атмосферния въздух от Водогреен котел, К2

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 250 |  | 133 | Веднъж на две години | Да 1/100 |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 35 |  | 0 | Веднъж на две години | Да 1/100 |
| СО | mg/Nm3 | 100 |  | 15 | Веднъж на две години | Да 1/100 |

Таблица 2.16. Емисии в атмосферния въздух от Водогреен котел, К10

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 250 |  | 119 | Веднъж на две години | Да 1/100 |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 35 |  | 0 | Веднъж на две години | Да 1/100 |
| СО | mg/Nm3 | 100 |  | 13 | Веднъж на две години | Да 1/100 |

Таблица 2.17. Емисии в атмосферния въздух от Инсталация за декоративно покритие – К34.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 0 | Веднъж на две години | Да 2/100 |
|  |  |  |  | 0 |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 80 |  | 0,6 | Веднъж на две години | Да 2/100 |
|  |  |  |  | 10 |  |  |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 0 | Веднъж на две години | Да 2/100 |
|  |  |  |  | 0 |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 100 |  | 123 | Веднъж на две години | Да 2/50 |
|  |  |  |  | 49,33 |  |  |
| Общи въглеводороди | mg/Nm3 | 50 |  | 1,3 | Веднъж на две години | Да 1/100 |
| Олово и съединенията му (като Pb ) | mg/Nm3 | 5 |  | 0,00223 | Веднъж на две години | Да 2/100 |
|  |  |  |  | 0,6 |  |  |
| Кадмии и съединенията му (като Сd) | mg/Nm3 | 0,2 |  | 0 | Веднъж на две години | Да 2/100 |
|  |  |  |  | 0,08 |  |  |
| Кобалт и съединенията му (като Со) | mg/Nm3 | 1 |  | 0 | Веднъж на две години | Да 2/100 |

Таблица 2.18. Емисии в атмосферния въздух от Инсталация за декоративно покритие – К35.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 0 | Веднъж на две години | Да 2/100 |
|  |  |  |  | 0 |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 80 |  | 13,4 | Веднъж на две години | Да 2/100 |
|  |  |  |  | 8,4 |  |  |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 0 | Веднъж на две години | Да 2/100 |
|  |  |  |  | 0 |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 100 |  | 370 | Веднъж на две години | Да 2/50 |
|  |  |  |  | 46,33 |  |  |
| Общи въглеводороди | mg/Nm3 | 50 |  | 0 | Веднъж на две години | Да 2/100 |
| Олово и съединенията му (като Pb ) | mg/Nm3 | 5 |  | 0,01087 | Веднъж на две години | Да 2/100 |
|  |  |  |  | 0,59 |  |  |
| Кадмии и съединенията му (като Сd) | mg/Nm3 | 0,2 |  | 0 | Веднъж на две години | Да 2/100 |
|  |  |  |  | 0,08 |  |  |
| Кобалт и съединенията му (като Со) | mg/Nm3 | 1 |  | 0 | Веднъж на две години | Да 2/100 |
|  |  |  |  | 0,05 |  |  |

Таблица 3.1. Емисии в отпадъчни води -смесен поток (производствени, охлаждащи,

битово-фекални и/или дъждовни) в канализация в точка на заустване № 1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден | 19200 | 681 |  | Да |
|  | m3/час | 800 | 28 |  |  |
|  | m3/год | 292000 | 248388 |  |  |
| pH |  | 6,5-9,0 | 7,6 | Веднъж на тримесечие Протокол № 1336-104/09.05.06 | Да |
|  |  |  | 8,55 | Протокол № 6285/27.09.06 | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 500 | 221 | Веднъж на тримесечие Протокол № 1336-104/09.05.06 | Да |
|  |  |  | 66.2 | Протокол № 6285/27.09.06 | Да |
| БПК |  |  |  |  |  |
| ХПК |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15 | 13,2 | Веднъж на тримесечие Протокол № 1336-104/09.05.06 | Да |
|  |  |  | 11,42 | Протокол № 6285/27.09.06 | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,5 | 0,06 | Веднъж на тримесечие Протокол № 1336-104/09.05.06 | Да |
| Хром /шествалентен / | mg/dm3 | 0,5 | 0,01 | Веднъж на тримесечие Протокол № 1336-104/09.05.06 | Да |
|  |  |  | 0,02 | Протокол № 6285/27.09.06 | Да |
| Хром /тривалентен / | mg/dm3 | 2,5 | 0,02 | Веднъж на тримесечие Протокол № 1336-104/09.05.06 | Да |
|  |  |  | 0,03 | Протокол № 6285/27.09.06 | Да |

Таблица 3.2. Емисии в отпадъчни води -смесен поток (производствени, охлаждащи,

битово-фекални и/или дъждовни) в канализация в точка на заустване № 2

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден | 14400 | 510 |  | Да |
|  | m3/час | 600 | 21 |  |  |
|  | m3/год | 219000 | 186252 |  |  |
| pH |  | 6,5-9,0 | 7,1 | Веднъж на тримесечие Протокол № 1336-104/09.05.06 | Да |
|  |  |  | 8,92 | Протокол № 6284/27.09.06 | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 500 | 354 | Веднъж на тримесечие Протокол № 1336-104/09.05.06 | Да |
|  |  |  | 78 | Протокол № 6284/27.09.06 | Да |
| БПК | mg/dm3 |  |  |  |  |
| ХПК | mg/dm3 |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15 | 11,9 | Веднъж на тримесечие Протокол № 1336-104/09.05.06 | Да |
|  |  |  | 9,93 | Протокол № 6284/27.09.06 | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,5 | 0,09 | Веднъж на тримесечие Протокол № 1336-104/09.05.06 | Да |
| Хром /шествалентен / | mg/dm3 | 0,5 | 0,01 | Веднъж на тримесечие Протокол № 1336-104/09.05.06 | Да |
|  |  |  | 0,02 | Протокол № 6284/27.09.06 | Да |
| Хром /тривалентен / | mg/dm3 | 2,5 | 0,02 | Веднъж на тримесечие Протокол № 1336-104/09.05.06 | Да |
|  |  |  | 0,04 | Протокол № 6284/27.09.06 | Да |

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране – собствен транспорт/ външна фирма | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, различна от упоменатите в 10 01 16 | 10 01 17 | 0,1 т/г |  | 0,000001 т/т | - |  |  | Да |
| Твърди частици от пречистване на отпадъчни газове, различни от уполенатите в 10 11 15 (шлам от водни скрубери) | 10 11 16 | 550 т/г | 54 т/г | 0,0035 т/т | 0,0003 т/т |  |  | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 406 т/г | 398 т/г |  |  | №8 | Външна фирма | Да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 96 т/г | 123,4 т/г |  |  | №5 | Външна фирма | За количество – не; Да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 54 т/г | 93 т/г |  |  | №6 | Външна фирма | За количество – не; Да |
| Опаковки от дървесни материали (дървени палети) | 15 01 03 | 517 т/г | 188,6 т/г |  |  | №11 | Собствен транспорт /Външна фирма | Да |
| Метални опаковки (метални примеси/капачки) | 15 01 04 | 0,5 т/г |  |  |  |  |  | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (филтърни платна) | 15 02 03 | 0,3 т/г | 0,024 т/г |  |  | №10 |  | Да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | 3800 | 721т/г |  |  |  | Външна фирма | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 3,9 т/г | 0,65 т/г |  |  | №№3,4 |  | Да |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13 05 02* | 0,8 т/г |  |  |  |  |  |  |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13 05 06* | 3,6 т/г |  |  |  |  |  |  |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,34 т/г | 0,56 т/г |  |  | №1 | Външна фирма | За количество – не; Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,024 т/г | 0,556 т/г |  |  | №2 | Външна фирма | За количество – не; Да |
| Бетон | 17 01 01 | 2400 т/г | 1504,4 т/г |  |  |  | Собствен транспорт | Да |
| Тухли | 17 01 02 | 1500 т/г | 648 т/г |  |  |  | Собствен транспорт | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 500 т/г | 34 т/г |  |  | №9 | Собствен транспорт | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 300 т/г | 64 т/г |  |  |  | Външни фирми | Да |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Общо предадено количество на посочения оператор в тонове | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, различна от упоменатите в 10 01 16 | 10 01 17 |  |  |  |  |  |
| Твърди частици от пречистване на отпадъчни газове, различни от уполенатите в 10 11 15 (шлам от водни скрубери) | 10 11 16 |  |  |  |  |  |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 |  |  | 398 | R4 - „Теди – 93” ЕООД | Да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 |  |  | 123,4 | R3 – „Арта-Комерс”ЕООД | Да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 |  |  | 93 | R3 – СД „ХИК-91 Пацев и сие” | Да |
| Опаковки от дървесни материали (дървени палети) | 15 01 03 |  |  | 188,6 | R1 – Физически лица | Да |
| Метални опаковки (метални примеси/капачки) | 15 01 04 |  |  |  |  |  |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (филтърни платна) | 15 02 03 |  |  |  |  |  |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 |  |  | 721 | R4 – „Теди – 93” ЕООД |  |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* |  |  |  |  |  |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13 05 02* |  |  |  |  |  |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13 05 06* |  |  |  |  |  |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* |  |  | 0,560 | R5 – ЕТ”Акуму-Румяна Тороманова” | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* |  |  | 0,440 | D15 – “БалБок Инженеринг” АД | Да |
| Бетон | 17 01 01 |  |  | 1504,4 | D1 – Сметище с. Първенец | Да |
| Тухли | 17 01 02 |  |  | 648 | D1 – „Теди – 93” ЕООД | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 |  |  | 34 | D1 – Сметище с. Първенец | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 |  |  | 128 | D1 – ЕкоГлобал АД | Да |
| Стъклени опаковки | 15 01 07 | 19438 т/г |  |  | R5 – Ванни пещи | Да |

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Пункт 1 | 51.2 ( 0,3 | деня | Да |
| Пункт 2 | 56.7 ( 0,3 | деня | Да |
| Пункт 3 | 58.6 ( 0,3 | деня | Да |
| Пункт 4 | 60.0 ( 0,3 | деня | Да |
| Пункт 5 | 61.3 ( 0,3 | деня | Да |
| Пункт 6 | 63.4 ( 0,3 | деня | Да |
| Пункт 7 | 58.8 ( 0,3 | деня | Да |
| Пункт 8 | 48.6 ( 0,3 | деня | Да |
| Пункт 9 | 46.2 ( 0,3 | деня | Да |
| Пункт 10 | 53.7 ( 0,3 | деня | Да |
| Пункт 11 | 51.0 ( 0,3 | деня | Да |
| Пункт 12 | 57.7 ( 0,3 | деня | Да |
| Пункт 13 | 58.9 ( 0,3 | деня | Да |

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №.48/2005 г. на Дружба Стъкларски Заводи АД, площадка Пловдив.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:_________________________________	                      Дата:______________

(упълномощено от организацията лице)

Христодулос Цилопулос

Изпълнителен директор