„ВУЛКАН ЦИМЕНТ” АД

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА

За изпълнение на дейностите през 2008 г. за които е издадено Комплексно разрешително №77/2005 - І Актуализация 2007

Димитровград, март 2009 г

ГОДИШЕН ДОКЛАД

1 . Увод

• Наименование на инсталацията/ите, за който е издадено комплексно разрешително (КР);

Инсталация за производство на циментов клинкер(съгласно т.3.1 от Приложение 4 на ЗООС)

• Адрес по местонахождение на инсталацията/ите;

6405 град Димитровград , квартал Вулкан

• Регистрационен номер на КР;

77/2005 – І Актуализация 2007

• Дата на подписване на КР-І Актуализация;

29.10.2007 година

• Дата на влизане в сила на КР;

15.11.2007 година

• Оператора на инсталацията/ите, като се посочва конкретно кой е притежател на

разрешителното;

„Вулкан Цимент”АД град Димитровград

• Адрес, тел.номер, факс, е-mail на собственика/оператора;

„Вулкан Цимент”АД 6405 град Димитровград , квартал Вулкан

Тел.(0391) 66421, факс (0391) 66512 e-mail:f.corsato@devnyacement.bg

• Лице за контакти;

Ивайла Василева – Координатор „Околна среда за България”

Мария Янкова –Ръководител Направление Екология, ВТНМ

• Адрес, тел. номер, факс, е-mail на лицето за контакти;

6405 град Димитровград , квартал Вулкан

Тел.(0391) 66421,

факс (0391) 66512

e-mail:i.vasileva@devnyacement.bg

e-mail:m.yankova@devnyacement.bg

www. devnyacement.bg

• Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в

инсталацията/инсталациите;

Инсталацията произвежда циментов клинкер.Дейността включва следните етапи:

-приготвяне на шлам от основни и корекционни материали(натрошаване,смилане,дозировка)

-изпичане на клинкера

-охлаждане на готовия продукт

-складиране на готовата продукция

• Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.

Максимален капацитет на:

Инсталациите, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС

1.Инсталация за производство на циментов клинкер – 604 440 t/y (1728t/24h)

- пещ №   1 – 15 t/h

- пещ №   2 – 15 t/h

- пещ №   3 – 18 t/h

- пещ №   4 – 24 t/h

Произведена продукция за 2008г – 323180т клинкер

Инсталациите, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС

1.Инсталация за производство на цимент – 1016160t/y

Произведена продукция за 2008г – 506480т цимент

• Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда;

Координатор „Околна среда за България”

Ръководител Направление Екология вътрешнотехнически надзор и метрология

• РИОСВ, на чиято територия е разположена  инсталацията/инсталациите;

РИОСВ, град Хасково

• Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/ инсталациите;

Източнобеломорски район  с център Пловдив, Регионално бюро град Хасково

2. Система за управление на околната среда

• Структура и отговорности

Относно изискването на  условие 5.1- „ Вулкан Цимент” АД има разработена и прилага Система за управление на околната среда сертифицирана от ELOT -Гърция (Приложение №1 Сертификат за съответствие със стандарт ISO 14001:2004, ELOT EN,  EUROCERT)

Във Наръчника на СУОС е  определена структурата и отговорностите на лицата имащи отношени е към опазване на околната среда.Тази структура е дадена по-долу

Генерален директор

Той е отговорен за възлагането и одобрението на отговорностите и пълномощията.

Определя,упълномощава и декларира политиката по околна среда.

Осигурява необходимите ресурси за изграждане структурата на СУОС и нейното прилагане

Упълномощава Представители на ръководството за изграждането на системата за околна среда, прилагането и поддържането й в съответствие със съществуващите стандарти и закони

Осигурява оптимално използване на ресурсите в дружеството в посока на определените екологични цели и програма(и)

Извършва контрол, чрез който да осигури мотивация за постоянно подобрение вътре в организацията

Изпълнителен Оперативен директор

Представител е на Генералния директор

Съдейства на Генералния директор при подкрепата и упълномощаването на Представителя на ръководството при изграждане на СУОС за гарантиране съблюдаването на установените законови изисквания, прилагането им и поддържането на СУК и СУОС

Ръководи, координира и следи работата на Ръководител Завод,Производство, Поддръжка,Качество, Инвестиции, Снабдяване и Околна среда

Оптимизира управлението на продукта и развойната дейност по посока на целите и стратегията на дружеството

Предприема коригиращи и превантивни мерки за оптимизация на производството

Извършва преглед и оценява СУОС и СУК

Представител на ръководството(Ръководител Система Околна среда)

Отговорен е пред Генералния директор и Изпълнителния Оперативен директор за системата по околна среда и за докладите по нейното приложение.Той работи и като администратор на СУОС и има отговорности и правомощия да:

Осигурява необходимите процедури за създаване, внедряване и поддържане на СУОС

Докладва на висшето ръководство за функционирането на системата

Осигурява развитието и планирането на системата съгласно установените стандарти

Осигурява изготвянето, одобряването и разпространението на документацията за околна среда

Проучва и установява възможните слаби моменти в системата

Осигурява вземането, провеждането и поддържането на коригиращи действия за отстраняване на тези слабости

Извършва дейности за оценяване на системата вътре в дружеството

Включва в дневния ред на събранията за прегледс от ръководството жалбите, постъпили от трети заинтересувани лица

Изпълнителен Търговски директор

Докладва на Генералния директор

Следи нуждите на пазара, съблюдавайки стратегическия и маркетинговия план и да изготвя бъдеща производствена политика, представяйки я за одобрение на Генералния директор

Изпълнителен директор Човешки ресурси

Докладва на Генералния директор

Осигурява административното обслужване на работниците

Планира и осигурява извършването на образователната дейност за развитие качествата на работниците

Осигурява повишаването на мотивацията на работниците като създава по-добра работна среда

Координира изготвянето на планове за Организационен процес в дружеството, съгласно способностите на работниците

Ръководител Завод

Той е представител на Оперативен директор в завода

Подкрепя Представителите на Ръководството за изграждане на СУОС съгласно действащите стандарти

Следи за изпълнението и реализирането на СУОС като контролира нивата на ефективност на дейностите, дали те са съвместими с програмите и целите и изсква съответна намеса , в случай на явления с ниска ефективност

Да проверява, че всички цели съдържащи се в Наръчника по Околна среда,Процедурите, Техническите инструкции и Програмите са действащи и се изпълняват

Директор Инвестиции

Докладва на Оперативен директор

Проучва възможности за въвеждане на нови технологии

Предлага инвестиции за следващите години

Изготвя бюджет за инвестиции

Ръководител Снабдяване

Подчинен е на Оперативен директор

В съответствие с целите и стратегическия план на фирмата –оптимизира управлението на снабдяването

Сключва договори за дейност с външни подизпълнители

Осъществява внос на необходимите материали

Подбира доставчиците

Управлява наличностите и контролира управлението на запасите

Ръководител производство

Подчинен е на Ръководител завод

Отговорен е за изпълнението на набора от инструкции от Отделите”Качество” и „Екология” по отношение на производствения процес

Отговорен е за изготвянето и поддържането на съответните процедури, отнасящи се до управлението на производствените процеси

Информира РНЕВТНМ на завода относно въпроси свързани с околната среда

Ръководи непосредствено производствения процес и работата на подчинените си

Ръководител Поддръжка

Подчинен е на Ръководител завод

Той си сътрудничи с Ръководитер производство и РНЕВТНМ, за да гарантира, че производствения процес се реализира систематично във всички производствени линии

Отговорен е за съгласуваното проектиране и координиране на механичните, електрични и електронни дейности по поддръжката.Тези действия спомагат за реализацията на продукта, мониторинговите измервания и управлението на процесите.

Ръководител Направление Екология ВТНМ

Подчинен е на Ръководител завод

Осъществява практически заложеното в Наръчника по околна среда и следи дали се реализира правилно

Осъществява поддръжката на действията, които подобряват емисионните показатели

Отговорен е за управлението, събирането и обработката на данни,свързани с околната среда

Предлага на Ръководител завод действия за опазване на околната среда

Предлага, а също така и осъществява коригиращи действия в случай на несъответствие в съгласие с РЗ и ръководителите на отдели

Осъществява контрол по отношение на качествените елементи на околната среда

Осъществява контрол на емисиите на вредни вещества , изпускани в атмосферния въздух – емисионен контрол и изготвя месечните доклади

Следи ефективността на пречиствателните съоръжения

Контролира източниците на неорганизирано изпускане на емисии

Проследява качеството на отпадъчните води- емисионен контрол преди заустване във водоприемника

Контрол,отчетности и предоставяне на информация за дейността по отпадъците

Изготвяне на месечни сведения, регистрационни карти, отчети за РИОСВ, МОСВ, ИАОС, Басейнова дирекция за Източнобеломорски район – Пловдив по отношение на атмосферен въздух, води, отпадъци, отпадъци от опаковки във връзка с програмата за национален екологичен мониторинг

Изготвяне на годишни отчети за Териториално статистическо бюро – Хасково

Изготвяне на информация по отношение състоянието на околната среда за Агенцията по приватизация и др.

Разработване на планове, програми и др.

Съгласно Условие 5.1.2 е определен със заповед персонала ,който ще извършва конкретни действия по изпълнение условията в КР № 77 и лицата отговорни за изпълнение на условията в КР.

Съгласно Условие 5.1.3 са изготвени списъци на персонала , който ще извършва конкретни действия по изпълнение условията в КР № 77 и лицата отговорни за изпълнение на условията в КР.

| По Условие от КР №77/2005 | Отговорни лица |
| --- | --- |
| Условие №5 Управление на околната среда | Координатор Околна Среда, Ръководител напр.Екология,ВТНМ |
| Условие №7 Уведомяване | Координатор Околна Среда, РНЕВТНМ, Ръководител Завод |
| Условие №8 Използване на ресурси | Ръководител Завод, Ръководител Производство |
| Условие №9 Емисии в атмосферата | Ръководител Завод, Ръководител Производство, РНЕВТНМ |
| Условие №10 Емисии на отпадъчни води | Ръководител Завод, РНЕВТНМ |
| Условие №11 Управление на отпадъците | Ръководител Завод, РНЕВТНМ |
| Условие №12 Шум | Координатор Околна Среда, Ръководител Завод, Еколог на завода |
| Условие №13 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване | Координатор Околна Среда, Ръководител Завод, РНЕВТНМ |
| Условие №14 Предотвратяване на действия при аварии | Ръководител Завод, Ръководител Транспорт и сигурност |
| Условие №15 Преходни и анормални режими на работа | Ръководител Завод, Ръководител Производство |
| Условие №16 Прекратяване на работа на инсталациите или на части от тях | Ръководител Завод |

• Обучение

Ръководството на „Вулкан Цимент”АД определя потребностите от обучение на персонала, които са свързани с всички изисквани въпроси, между които и СУОС

„Вулкан Цимент”АД поддържа архив за обучението на целия си персонал

Има разработена процедура Р 180 – Обучение на персонала – Организация и компетенции – Условие 5.2.1

Бяха посетени редица семинари свързани с дейности по опазването на ОС.

• Обмен на информация

Съгласно условие 5.3.1-На територията на площадката има изготвени списъци с  отговорните лица за изпълнение на условията в КР 77 като списъка съдържа – имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Списъка е достъпен за всички служители.

Съгласно Условие 5.3.2 - Има изготвен списък и на органите/ лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията в КР, техните адреси и начини на контакти ( вкл. За спешни случаи) Списъкът е достъпен за всички служители.

• Документиране

На територията на площадката има изготвен актуален списък с нормативните актове, отнасящи се до работата на инсталацията - Условие 5.4.1.

Има изготвен списък със всички необходими инструкции, изисквани от КР № 77

Същите са документирани , разположени на достъпно място за служителите, посочени са отговорните лица за тяхното изпълнение. Условие 5.4.2.

Посредством листове за предаване е документирано на кого от персонала какъв документ е предоставен.- Условие 5.4.3

• Управление на документи

Има разработена поцедура Р 050 Управление на документите и данните за качеството и околната среда, където е описано как става управлението на  документите, как се преразглеждат и актуализират, как се  одобряват от упълномощени лица, как се изземва невалидната документация и архивирането й .Има разработена и се прилага и инструкция за актуализация на документите, изисквани с настоящото КР, в случай на промяна на нормативната уредба,работата и управлението на инсталациите- Условие 5.5.1.

• Оперативно управление

Има разработени процедури и инструкции свързани с експлоатацията и поддръжката

Р091:  Процес производство на клинкер

Р092:  Процес производство на цимент

Р093: Процедура по ежедневното програмиране и възлагане на работата по поддръжката на механичното оборудване

Р094: Процедура по профилактичната  поддръжка на механичното оборудване

Р096: Процедура по профилактичното поддържане на електрооборудването и електронното оборудване

Р 097: Процедура по ежедневното поддържане на електрооборудването

• Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Има разработени процедури и инструкции свързани със съответствието, проверката и коригиращите действия

Р110: Контрол  оборудването за измерване

Р 340: Мониторинг на околната среда

Р 310: Съблюдаване на законовите изисквания по околна среда и оценка на съответствието

Р 380: Коригиращи и превантивни действия

• Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Разработена е процедура Р 350 : Действия при извънредни ситуации  и съответните инструкции:

Инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализация на инструкциите за работа на технологичното и пречиствателно оборудване след всяка авария – 5.8.1

Инструкция за определяне на опасните вещества , съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност с въздействие върху околната среда – 5.8.2

Инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората – 5.8.3

Определени са възможните начини на действие при всяка аварийна ситуация, като се определя този който осигурява най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда.-5.8.4

Инструкция за подготовка на персонала, отговорен за изпълнение на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие – 5.8.5

Инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на плана за действие при аварии – 5.8.6

Инструкция за избор на сборни пунктове и пътища за извеждане на работещите от района на аварията – 5.8.7

Инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване – 5.8.9

Инструкция за определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълняват защитните си функции, както и безпрепятствения им достъп до местата на съхранение – 5.8.10

Инструкция за определяне на средствата за противовъздействие на възможни аварии, местата на разполагане и редовната им проверка и поддръжка – 5.8.11

Инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнението и действията предвидени в плана за действия при аварии – 5.8.12

Инструкция за изготвяне и редовна актуализация на Списъка на телефонните номера по оповестяване и авария съгласно Плана за действие при аварии – 5.8.13

• Записи

Притежателят на настоящото КР има и поддържа система от архиви, където се документират и съхраняват данните от:

- наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително,

- причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия,

- данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване,

- списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното .

• Докладване

При поискване от компетентните органи допълнителна информация относно изпълнението на условията в разрешителното „Вулкан Цимент” дава поисканите данни

„Вулкан Цимент” АД  докладва резултатите от собствения мониторинг и представя в РИОСВ Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексно разрешително в срок до 31 март на 2009 година, на хартиен и електронен носител. Докладът е изготвен съгласно Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително.

• Актуализация на СУОС

След влизане в сила  на настоящото разрешително „Вулкан Цимент”АД актуализира системата за управление на околната среда като се съобрази с условията в разрешителното.

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

Използването на вода за производствени нужди става съобразно разрешително за водоползване №300745/11.02.05. Условие 8.1.1

Използването на вода за питейно-битови нужди става на базата на сключен договор от 10.09.1998г   с В и К, Димитровград с актуализирани цени на потребената вода. Условие 8.1.1.1

Измерването на водата за производствени нужди става на базата на измервателните устройства монтирани на територията на площадката дадени в Приложение 9А на Заявление за издаване на КР-8.1.3

Определени са процесите/оборудването основен консуматор на вода за производствени нужди-8.1.4

Изготвени са  и се прилагат инструкции:

Инструкция за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване – 8.1.6

Инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода при работа на Инсталацията за производство на клинкер – 8.1.7.1

Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода при работа на Инсталацията за производство на клинкер, несъответствие и коригиращи действия – 8.1.7.2

Притежателят на настоящото разрешително докладва, като част от ГДОС, за количеството на използваната вода, изразено като:

Годишно изразходваното водно количество свежа вода за Инсталация за производство на циментов клинкер за производството на един тон циментов клинкер, съгласно таблица 3.1

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР№77 | Количество за единица продукт, съгласноКР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/y | m3/t циментов клинкер | m3/y | m3/t циментов клинкер | Да/Не |
| Река Марица | 828 246 m3/y повърхностна вода | 1.37 m3/t циментов клинкер повърхностна вода | 338730 | 1,05 | Да |

Резултатите от проверките по Условие 8.1.3., информация за установените причини за течове и отстранените течове да се документират и съхраняват.- Условие 8.1.7.3.

По условие 8.1.8.2 през отчетния период няма констатирани несъответствия за консумираната вода при работа на Инсталация за производство на циментов клинкер.  Изготвен е протокол от оценка на съответствието по условие 8.1.7.2 (Приложение №2)

Използването на вода се докладва за всяка инсталация, в таблица 3.1.

През отчетня период няма установени течове - Условие  8.1.8.3. Изготвен е протокол от оценка на съответствието по условие 8.1.3 (Приложение №3)

3.2. Използване на енергия

Определени са основните консуматори на електроенергия – 8.2.2.

Измерването на количеството използвана електроенергия се отчита по разходомерните устройства, отбелязани на Схема с разположението на разходомерните устройства, Приложение №21 към Заявление за издаване на комплексно разрешително на “Вулкан Цимент” АД, Приложения (Част Ι).- Условие 8.2.4.1.

Разработени са следните инструкции:

Инструкция за експлоатация и поддръжка на електропреобразователните части на инсталацията за производство на циментов клинкер – 8.2.3

Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на количествата електроенергия - 8.2.4.1

Инструкция за оценка на съответствието на документираните количества консумирана електроенергия, несъответствие и коригиращи действия – 8.2.4.2

С ГД се докладва:

• Годишната консумация на енергия (електроенергия) (по инсталации) за производството на единица продукт; показано в таблица 3.2

Таблица 3.2 – Инсталация за производство на циментов клинкер

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт съгласно КР №77 | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кWh/t циментов клинкер | кWh/t циментов клинкер | Да / Не |
| Електроенергия | 93 | 71,94 | да |

По условие 8.2.1 през отчетня период няма констатирани несъответствия за консумираната електроенергия при работа на Инсталация за производство на циментов клинкер. Изготвен е протокол от оценка на съответствието по условие 8.2.4.1.(Приложение №4)

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Има разработени инструкции за:

Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на количествата използвани горива и суровини – 8.3.2.1

Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на количествата спомагателни материали -8.3.2.1.-1

Инструкция за оценка на съответствието при употреба на горива и суровини – 8.3.2.2

С ГД се докладва:

• Годишната употреба за производството на единица продукт на всяка от контролираните суровини, спомагателни материали и горива; дадени съответно в таблици 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3

Таблица 3.3.1

| Суровини | Годишно количество съгласно КР № 77 | Количество за единица продукт съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/y | t/t циментов клинкер | t/y | t/t циментов клинкер | Да/Не |
| Мергел | 352390 | 0.6 | 123480 | 0,3821 | да |
| Варовик | 586310 | 1,2 | 362343 | 1,1212 | да |
| Глина | 72530 | 0,2 | 1254 | 0,0039 | да |
| Въглищни шисти | 77 000 | 0.13 | 13019 | 0,0403 | да |

При работа на Инсталация за производство на циментов клинкер не се превишават количествата на суровините съгласно Условие 8.3.1.1.

| Суровини алтернативни | Годишно количество съгласно КР № 77 | Количество за единица продукт съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/y | t/t циментов клинкер | t/y | t/t циментов клинкер | Да/Не |
| Фаялит-отпадъци,съдържащи други тежки метали (060405*) | 42000 t/y | 0.07 t/t клинкер | 21266 | 0,066 t/t клинкер | да |
| Шлаки от първия и втория етап на производство (10 04 01*) | 60440 t/y | 0.1t/t клинкер | 0 t/y | 0 t/t клинкер | да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси,съдържащи опасни вещества(16 11 05*) | 200 t/y | 0,00033 t/t клинкер | 85 t/y | 0,00026t/t клинкер | да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05* (16 11 06) | 800 t/y | 0,0013t/t клинкер | 9 t/y | 0,00003t/t клинкер | да |
| Отработени филтруващи глини (19 11 01*) | 3022 t/y | 0.005 t/t клинкер | 220,97 | 0,00068t/t клинкер | да |
| Твърди отпадъци от пречистване на газове,съдържащи опасни вещества (101312*) | 60000 t/y | 0,1t/t клинкер | 25854,4 t/y | 0,08t/t клинкер | да |

Количеството за единица продукт, заложени в КР №77 за алтернативните суровини се отнасят за пълен капацитет на производство.

Химически гипс (Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове (10 01 05)) се използва като  добавка към цимента в циментови мелници. Той замества използването на природния гипс и е включен към инсталацията за производство на цимент- усл.11.5.4 с количество 15000т.

За 2008г има  вложени в производството 17705 т химически гипс с цел намаляване употребата на невъзобновима природна суровина – природния гипс.

Таблица 3.3.3

| Горива | Годишно количество съгласно КР № 77 | Количество за единица продукт съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/y | t/t циментов клинкер | t/y | t/t циментов клинкер | Да/Не |
| Въглища | 135 000 | - | - | - | да |
| Петрококс | 126 450 | - | 63104 | - | да |
| Природен газ | 4 740 000Nm³/y | - | 1327000 | - | да |

През 2008г не са използвани алтернативни горива, поради което няма приложена таблица за алтернативните горива.

Изготвен е протокол от оценка на съответствието по условие 8.3.2.1.(Приложение №5)

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Има разработени  и се прилагат инструкции за:

Инструкция за поддръжка и  периодична проверка на съответствието на  съоръженията  и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива, несъответствие и коригиращи действия – 8.3.4. 3

Инструкция за установяване и отстраняване на течове, поддръжка на фланците, уплътненията и помпите по тръбопроводната мрежа за течни суровини, спомагателни материали и горива– 8.3.4. 4

От датата на влизане в сила на настоящото разрешително, всички химични вещества и препарати, включително масла и смазочни материали, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП, са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност съгласно изискванията на Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества и препарати.

Съхранението на химичните вещества и препарати отговоря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност.-8.3.4.1

Операторът съхранява на площадката представя при поискване на РИОСВ копия от информационните листове за безопасност. -Условие 8.3.4.1.1

Съхранението на мергел, варовик и спомагателни материали, както и на горива  се осъществява в складовете посочени в Приложение 3 и Приложение 2.4.-1 А от заявлението за издаване на КР

Проверките на площадките за съхранение на суровини, горива и спомагателни материали се документират в записи в протоколи.Не са констатирани несъответствия. Условие 8.3.5.1

През отчетния период  не са  установени течове по тръбната преносна мрежа за суровини, спомагателни материали и горива .- Условие 8.3.5.2.

Направен е протокол за оценка на резултатите от извършените проверки на съответствието на складовете, площадките за съхранение на суровини и горива с условията на разрешителното.- Условие 8.3.5.1..(Приложение №6)

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

Информацията съдържа описание на метода (съгласно ЕРЕВВ и PRTR),

използван за получаване на резултатите.

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И PRTR

Изчисления на годишните количества на замърсителите по Таблица 9.6.8., съгласно изискванията на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EРЕВВ). Условие 9.6.1.7.

- за всяко отделно съоръжение

- за цялата площадка

| Инсталации, съгласно Приложение 4 на ЗООС | Вещества, kg/y |
| --- | --- |
| 3.1 Инсталация за производство на циментов клинкер | ФПЧ10 |
|  | Hg и съединенията му* |
|  | Cd и съединенията му* |
|  | Pb и съединенията му* |
|  | Ni и съединенията му* |
|  | As и съединенията му* |
|  | Cr и съединенията му* |
|  | Cu и съединенията му* |
|  | SOx |
|  | NOx |
|  | Общ органичен въглерод (TОC)* |
|  | Хлорни и неорганични съединения* |
|  | Флуорни и неорганични съединения* |
|  | Диоксини + фурани* |
|  | CO |

Цветови код за Таблица 1:

Хххххх – праг на показателя

(ххххх) – стойност на показателя – от непрекъснати и лабораторни измервания

Данните се отнасят за годишни количества.

Таблица 1

Пещ4

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (СО) | 500 000 (85918,18) M | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни окиси (NOx/NO2 | 100 000 (272177,81) M | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 150 000 (124066,41) M | - | - | - | * |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 (3392,69) M | - | - | - | * |

Пещ3

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (СО) | 500 000 (88748,59) M | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни окиси (NOx/NO2 | 100 000 (259753,82) M | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 150 000 (80009,33) M | - | - | - | * |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 (7598,44) M | - | - | - | * |

Въглищна мелница

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 (1027,93) M | - | - | - | * |

Циментова мелница 3

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 (466,52) M | - | - | - | * |

Циментова мелница 4

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 (744,12) M | - | - | - | * |

Циментова мелница  5

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 (238,42) M | - | - | - | * |

Инсталация за опакован цимент

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 (251,05) M | - | - | - | * |

Силози за цимент 6 и 7

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 (115,71) M | - | - | - | * |

Силози за цимент 8 и 10

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 (212,46) M | - | - | - | * |

Силози за цимент 9 и 11

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 (193,17) M | - | - | - | * |

Клинкертранспорт

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 (176,36) M | - | - | - | * |

Oбщо за инсталацията

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (СО) | 500 000 (174666,76) M | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни окиси (NOx/NO2 | 100 000 (531931,63) M | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 150 000 (204075,74 ) M | - | - | - | * |
| 17# | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) | 20 | 5 | 5 | 50 | 50 |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединенията му(като Cd) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му(като Cr) | 100 | 50 | 50 | 200 | 10 000 |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му(като Cu) | 100 | 50 | 50 | 500 | 10 000 |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му(като Hg) | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му(като Ni) | 50 | 20 | 20 | 500 | 10 000 |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му(като Pb) | 200 | 20 | 20 | 50 | 50 |
| 47# |  | PCDD+PCDF (диоксини и фурани) (като T eq) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 76# |  | Общ органичен въглерод(ТОС) (като общ С или ХПК/3) | - | 50 000 | - | - | ** |
| 80# |  | Хлор и неорганични съединения (като HCl) | 10 000 | - | - | - | 10 000 |
| 83# |  | Флуор и неорганични съединения (като HF) | 5 000 | - | - | - | 10 000 |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 (14416,87) M | - | - | - | * |

(*) – Една звездичка означава , че за този замърсител следва да се използва по-скоро емисионният праг в колона (1а), отколкото прагът за производство, обработка или употреба

(**) – Две звездички означават, че при този замърсител следва да се използва по-скоро емисионният праг от колона (1b), отколкото прагът за производство, обработка или употреба

(#) – Този знак обозначава замърсител, еднакъв и за PRTR  и за EPEBB.

- Показател ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) е определен като 50% от измереният общ прах от източника съгласно мониторинга въз основа на параметрите на циментовата индустрия

Данните се отнасят за годишни количества.

| Инсталации, съгласно Приложение 4 на ЗООС | Вещества, kg/y |
| --- | --- |
| 3.1 Инсталация за производство на циментов клинкер | ФПЧ10 |
|  | Hg и съединенията му* |
|  | Cd и съединенията му* |
|  | Pb и съединенията му* |
|  | Ni и съединенията му* |
|  | As и съединенията му* |
|  | Cr и съединенията му* |
|  | Cu и съединенията му* |
|  | SOx |
|  | NOx |
|  | Общ органичен въглерод (TОC)* |
|  | Хлорни и неорганични съединения* |
|  | Флуорни и неорганични съединения* |
|  | Диоксини + фурани* |
|  | CO |

*- Годишните количества на веществата да се изчисляват и докладват, в случай че в пещи 4 се извършва съвместно изгаряне на отпадъци през съответната календарна година.

През 2008г в пещ 4 не са изгаряни отпадъци.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Съгласно Условие 9.1. се разрешава експлоатацията на пречиствателните съоръжения, описани в Таблици 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.1.5 и 9.1.1.6.

Съгласно Условие 9.1.2., има разработена и се  прилага инструкция за експлоатация и поддържане на оптимален работен режим на всички пречиствателни съоръжения, посочени в Таблици 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.1.5 и 9.1.1.6. Инструкцията включва:

-	списък на технологичните параметри, чието контролиране осигурява оптимален работен режим на всяко от пречиствателните съоръжения;

-	стойности на технологичните параметри при оптимален работен режим на всяко от пречиствателните съоръжения;

-	честота на мониторинг и оборудване за мониторинг, както и резервното оборудване за всяко пречиствателно съоръжение.

Съгласно Условие 9.1.3. цялото оборудване за пречистване и контрол, посочено в Таблици 9.1.1.1, 9.1.1.1-1, 9.1.1.1-2, 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.1.5, 9.1.1.6, 9.1.1.7, 9.1.1.8 и 9.1.1.9 е поддържано по време на неговата експлоатация, в съответствие с инструкцията за експлоатация и поддържане на оптимален работен режим.

Съгласно Условие 9.1.4. От датата на влизане в сила на настоящото разрешително, се извършва мониторинг на работата на пречиствателното оборудване, в съответствие с изискванията на Таблици 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.1.5 и 9.1.1.6.за тези съоръжения, които са работещи.

Таблица 9.1.1.1.

№ на емисионна точка:

Комин № 3: Пещ 3

Описание на пречиствателното съоръжение: 2 бр. хоризонтални електрофилтри РКМ, свързани последователно – в експлоатация от 04.08.2008г.

Мониторинг:

Постоянен ток - 0,4 А

Напрежение - 70 kV

Таблица 9.1.1.1-1

№ на емисионна точка:

Комин № 3: Пещ 4

Описание на пречиствателното съоръжение: 1 бр. електрофилтър в експлоатация от 19.03.2007г.

Мониторинг, който да се извършва от влизане в експлоатация на 1 бр. електрофилтър:

Постоянен ток - 0,6 А

Напрежение - 100 kV

Електрофилтърът е пуснат в експлоатация от 19.03.2007г.

Таблица 9.1.1.1-2

№ на емисионна точка:

Комин № 1: Пещ 1 и Пещ 2

Описание на пречиствателното съоръжение: 2 бр. хоризонтални електрофилтри РKМ в експлоатация от влизане в експлоатация на пещи 1 и 2

Мониторинг, който да се извършва от влизане в експлоатация на 2 бр. хоризонтални електрофилтри:

Постоянен ток - 0,4 А

Напрежение - 70 kV

През отчетния период съоръженията не са работили и не е извършван мониторинг

Таблица 9.1.1.2.

№ на емисионна точка:

Комин №4: Въглищна мелница

Описание на пречиствателното съоръжение: 1 бр. ръкавен филтър IN-PA 05/1

Мониторинг:

Налягане на сгъстен въздух -5 bar

Контрол на цикъла на продухване-15 sек

Температура-800C

Таблица 9.1.1.3.

№ на емисионна точка:

Комин № 5: Циментова мелница 1

Комин № 6: Циментова мелница 2

Комин № 7: Циментова мелница 3 и Циментова мелница 4

Описание на пречиствателното съоръжение:

2 бр. ръкавни филтри, тип “Импулсна струя” към Комин №7;

2 бр. ръкавни филтри, тип “Импулсна струя” към Комини №№ 5 и 6 в експлоатация от влизане в експлоатация на Циментови мелници 1 и 2

Мониторинг*:

Налягане на сгъстен въздух -3 atm

Контрол на цикъла на продухване-15 sек

Температура-1200C

*- Мониторингът на 2 бр. ръкавни филтри към Комини №№ 5 и 6 да започне да се извършва от въвеждане в експлоатация на циментови мелници 1 и 2.

Таблица 9.1.1.4.

№ на емисионна точка:

Комин № 8: Циментова мелница 5

Описание на пречиствателното съоръжение: ръкавен филтър тип импулсна струя – 1 бр.

Мониторинг:

Налягане на сгъстен въздух -5.5 bar

Контрол на цикъла на продухване-15 sек

Температура-1400C

Таблица 9.1.1.5.

№ на емисионна точка:

Комин № 9: Инсталация за опаковане на цимент

Описание на пречиствателното съоръжение: 1 бр. ръкавен филтър, тип “Микромак”

Мониторинг:

Налягане на сгъстен въздух -7 bar

Контрол на цикъла на продухване-0-25 sек

Температура-800C

Таблица 9.1.1.6.

№ на емисионна точка:

Комин № 10: Инсталация за насипен цимент – дънно източване на насипния цимент

Описание на пречиствателното съоръжение: 1 бр. Ръкавен филтър, тип “Импулсна струя”

Мониторинг: не се налага поради промяна в начина на пълнене на насипния цимент и филтърът не е в експлоатация

Налягане на сгъстен въздух -5 bar

Контрол на цикъла на продухване-15 sек

Температура-800C

Таблица 9.1.1.7.

№ на емисионна точка:

Комин № 12: Циментови силози 2 и 3

Комин № 13: Циментов силоз 4

Комин № 14: Циментови силози 6 и 7

Комин № 15: Циментови силози 8 и 10

Комин № 16: Циментови силози 9 и 11

Описание на пречиствателното съоръжение: 5 бр. ръкавни филтри ФРКИ-60 и ФР-80, импулсен тип, в експлоатация не по-късно от 01.01.2006г.

Поради събаряне на циментови силози 1,2,3,4 и 5 отпадна мониторинга на комини12 и 13

Мониторинг, който да се извършва от влизане в експлоатация на ръкавни филтри:

Налягане на сгъстен въздух -0.6 МРа

Контрол на цикъла на продухване-15 sек

Температура-800C

Таблица 9.1.1.8.

№ на емисионна точка:

Комин № 17: Клинкертранспортьори

Описание на пречиствателното съоръжение: 1 бр. ръкавен филтър 36x3, импулсен тип

Мониторинг:

Налягане на сгъстен въздух -0.6 МРа

Контрол на цикъла на продухване-15 sек

Температура-800C

Таблица 9.1.1.9.

№ на емисионна точка:

Комин № 18: Ленти транспорт въглища

Описание на пречиствателното съоръжение: 1 бр. ръкавен филтър SТD 525, импулсен тип, в експлоатация при използване като основно гориво на смес от въглища и петрококс, в която процентното съдържание на въглищата е не по-малко от 30%

Мониторинг, който да се извършва при експлотация на 1 бр. ръкавен филтър:

Налягане на сгъстен въздух -0.5 МРа

Контрол на цикъла на продухване-15 sек

Температура-8температура на околната среда

През отчетния период не е работено при такова процентно съотношение и не е извършван мониторинг поради това , че съоръжението не е било в експлоатация.(не са използвани въглища)

Съгласно Условие 9.1.5.1. От датата на влизане в сила на КР № 77 се прилага писмена инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират и съхраняват.

Условие 9.1.6. Документиране и докладване

Условие 9.1.6.1. Технологичната инструкция по Условие 9.1.1. да съдържа мерки, осигуряващи документиране на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение.- Записва се в журнала от операторите на пещите стойностите на параметрите на електрофилтрите. РФ са с импулсно управление и със зададен период на продухване на ръкавите.

Условие 9.1.6.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива в условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

Условие 9.1.6.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС информация за извършени през годината проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива в условията на разрешителното, какви несъответствия са установени, какви са причините, отстранени ли са несъответствията, ако не са – кога ще бъдат отстранени.

Дебитът на технологичните и вентилационни газове на посочените точкови източници не превишава определените в КР стойности.

Нито една от посочените емисии в атмосферата не превишава емисионните норми, съгласно КР.

Не се експлоатират други точкови източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в настоящото условие и посочени в Приложение № 2.5-3 към заявлението.

През отчетния период пещ № 4 не е използвана за изгаряне на отпадъци

Съгласно Условие 9.2.1.4.  не  са превишава НДЕ за въглероден оксид от 2000 mg/Nm3 за Пещи № 1, 2, 3 и 4.

Съгласно Условие 9.2.1.5. При използване като основно гориво на смес от въглища и петрококс, в която процентното съдържание на въглищата е не по-малко от 30%, притежателят на настоящото разрешително да въведе в експлоатация Комин №18, чиито емисии не трябва да превишават емисионните норми на прах, посочени по-долу в Таблица 9.2.1-2 - продължение. – през отчетния период не се е работило с такова съотношение, съоръжението не е било в експлоатация и не са му правени замервания.

Съгласно Условие 9.2.1.6. От датата на въвеждане в експлоатация на Комин №17, но не по-късно от 01.01.2007г., емисиите в атмосферата от него не трябва да превишават емисионните норми, посочени по-долу в Таблица 9.2.1-2 - продължение. Няма превишаване на НДЕ за прах от РФ на клинкертранспорта.

Eмисиите (организирани и неорганизирани) на отпадъчни газове от площадката на ”Вулкан Цимент”АД  не водят до превишаване на нормите за вредни вещества (замърсители) в атмосферния въздух.-Условие9.5.1
”Вулкан Цимент”АД  извършва собствени непрекъснати измервания (СНИ) съгласно изискванията на Глава 6 от Наредба 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, Глави 8 и 9 от Наредба 6/28.07.2004 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци и Инструкция № 1 от 03.07.2003 г. за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници-условие 9.6.1

”Вулкан Цимент”АД  извършва СНИ на емисиите на прах, серен диоксид и азотни оксиди в отпадъчните газове от Комини № 2 и 3, съгласно изискванията на КР №77

”Вулкан Цимент”АД  извършва собствени периодични измервания (СПИ) съгласно изискванията на Глава 5 от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и Глави 8 и 9 от Наредба 6/28.07.2004г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци.- 9.6.2

”Вулкан Цимент”АД  извършва СПИ на емисиите на СО от Комини № 2 и 3 прах от Комини №№ 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 и 16, съгласно изискванията на Таблици 9.6.1, 9.6.2 и 9.6.3.

Собствените периодични измервания, се извършват от акредитирани лица и лаборатории, при спазване на предвидените срокове. Средствата за измерване, използвани за провеждане на собствените измервания, да бъдат нормативно и метрологично осигурени.9.6.3

При извършване на собствените измервания, „Вулкан Цимент” АД измерва параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух, съгласно Глава 5 и чл.22 от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.-9.6.4

Съгласно условията  на КР № 77 бяха разработени и се прилагат следните инструкции :

Инструкция за експлоатация и поддръжане на оптимален режим на работа на пречиствателните съоръжения  - 9.1.1

Инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение, несъответствие и предприети коригиращи действия – 9.1.4.1

Инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри определените в разрешителното емисионни норми, несъответствие и предприети коригиращи действия – 9.2.9

Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизирани емисии и предприемане на мерки за ограничаването им - 9.3.2

Инструкция за периодична оценка за спазване на мерките за ограничаване и намаляване на неорганизирани емисии, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия – 9.3.3

Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за ограничаване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. – 9.4.3

Метод на измерване на показателите

| Показател | Метод |
| --- | --- |
| Прах | БДС 17.2.4.02-78 |
| SO2 | ВЛМ 06/2004 |
| NOx | ВЛМ 06/2004 |
| СО | ВВМ №218 |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 4 – при нормална работа на инсталациите -  месец януари

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 16 | - | - | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 973 | - | - | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 316 | - | - | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 4 – при нормална работа на инсталациите -  месец февруари

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 13,48 | - | - | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 830,80 | - | - | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 275,63 | - | - | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 4 – при нормална работа на инсталациите -  месец март

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 18,09 | - | - | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 614,22 | - | - | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 345,21 | - | - | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 4 – при нормална работа на инсталациите – месец април (дата на замерване на СО 01.04.2008)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm³ | 2000 | - | 65,1 | Четири пъти годишно | Да |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 20,24 | - | - | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 694,81 | - | - | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 368,56 | - | - | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 4 – при нормална работа на инсталациите – месец май (дата на замерване на СО - 28.05.2008)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm³ | 2000 | - | 175,1 | Четири пъти годишно | Да |
| прах | mg/Nm³ | 80 | 16,80 | - | - | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 483,02 | - | - | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 347,94 | - | - | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 4 – при нормална работа на инсталациите -  месец юни

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 20,18 | - | - | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 552,18 | - | - | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 279,74 | - | - | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 4 – при нормална работа на инсталациите -  месец юли

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 15,17 | - | - | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 466,31 | - | - | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 325,57 | - | - | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 4 – при нормална работа на инсталациите -  месец август

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 16,36 | - | - | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 691,07 | - | - | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 188,22 | - | - | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 4 – при нормална работа на инсталациите  - месец септември

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 17,00 | - | - | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 614,00 | - | - | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 235,00 | - | - | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 4 – при нормална работа на инсталациите -  месец октомври

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 15,98 | - | - | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 731,61 | - | - | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 281,86 | - | - | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 4 – при нормална работа на инсталациите – ноември

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 17,27 | - | - | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 713,55 | - | - | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 402,83 | - | - | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 4 – при нормална работа на инсталациите -  месец декември (дата на замерване на СО 09.12. и 10.12.2008г)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm³ | 2000 | - | 181,6 | Четири пъти годишно | Да |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm³ | 2000 | - | 184,9 | Четири пъти годишно | Да |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 17,36 | - | - | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 813,54 | - | - | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 361,26 | - | - | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 3 – при нормална работа на инсталациите -  месец януари

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 52 | - | - | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 1005 | - | - | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 274 | - | - | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 3 – при нормална работа на

инсталациите -  месец февруари

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 52,88 | - | - | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 921,82 | - | - | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 214,6 | - | - | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 3 – при нормална работа на инсталациите -  месец март

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 56,22 | - | - | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 683,75 | - | - | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 290,56 | - | - | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 3 – при нормална работа на инсталациите –месец април(дата на замерване на СО 01.04.2008)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm³ | 2000 | - | 107,3 | Четири пъти годишно | Да |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 52,22 | - | - | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 705,03 | - | - | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 280,73 | - | - | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 3 – при нормална работа на инсталациите  май (дата на замерване на СО 28.05.2008)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm³ | 2000 | - | 187,3 | Четири пъти годишно | Да |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 50,24 | - | - | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 649,84 | - | - | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 149,98 | - | - | Да |
| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 50,82 | - | - | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 513,77 | - | - | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 175,43 | - | - | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 3 – при нормална работа на инсталациите -  месец юни

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 3 – при нормална работа на инсталациите -  месец юли

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 41,69 | - | - | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 486,04 | - | - | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 112,29 | - | - | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 3 – при нормална работа на инсталациите -  месец август

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 21,8 |  |  | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 748,66 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 156,36 |  |  | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 3 – при нормална работа на инсталациите – месец  септември (дата на замерване на СО 25.09.2008)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm³ | 2000 | - | 175,1 | Четири пъти годишно |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 33 |  |  |  |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 729 |  |  |  |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 188 |  |  |  |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 3 – при нормална работа на инсталациите -  месец октомври

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 34,52 | - | - | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 670,26 | - | - | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 231,62 | - | - | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 3 – при нормална работа на инсталациите –месец ноември

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 25,20 | - | - | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 757,07 | - | - | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 306,14 | - | - | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 3 – при нормална работа на инсталациите -  месец декември  (дата на замерване на СО 09.12.2008)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm³ | 2000 | - | 193,8 | Четири пъти годишно | Да |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 32,37 | - | - | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 725,94 | - | - | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 268,05 | - | - | Да |

Таблица 2 Е мисии в атмосферния въздух - Циментова мелница (ЦМ) 3 –дата на замерване 16.05.2008

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 | - | 9,9 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Е мисии в атмосферния въздух - Циментова мелница (ЦМ) 3 –- дата на замерване 10.11.2008

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 14 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Е мисии в атмосферния въздух - Циментова мелница (ЦМ) 4 –дата на замерване 21.05.2008

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 15,7 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Е мисии в атмосферния въздух - Циментова мелница (ЦМ) 4 –– дата на замерване 10.11.2008

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 19,1 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух  - Циментова мелница (ЦМ) 5 –дата на замерване 16.05.2008

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 13,3 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух  - Циментова мелница (ЦМ) 5 –- дата на замерване 10.11.2008

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 11,3 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Инсталация за опаковане на цимент– дата на замерване 21.05.2008

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 9,12 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Инсталация за опаковане на цимент– дата на замерване 04.11.2008

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 7,15 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Въглищна мелница - дата на замерване 13.05.2008

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 8,06 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Въглищна мелница - дата на замерване 07.11.2008

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 6,39 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Силоз 6 и 7– дата на замерване 20.05.2008

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 10,9 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Силоз 6 и 7 – дата на замерване 05.11.2008

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 8,06 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Силоз 8и 10 – дата на замерване 20.05.2008

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 32,7 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Силоз 8 и 10 - дата на замерване 05.11.2008

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 12,1 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух – Силоз9 и 11 - дата на замерване 20.05.2008

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 39,6 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Силоз 9 и 11 - дата на замерване 05.11.2008

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 17,4 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух – Клинкертранспорт - дата на замерване 13.05.2008

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 4,16 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Клинкертранспорт - дата на замерване 07.11.2008

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 5,94 | Два пъти годишно | да |

Всички емисии на вредни вещества от инсталациите по Условие 2 се изпускат в атмосферния въздух организирано, т.е. през изпускащите устройства, описани в Условие 9.2. Условие 9.3.1

Притежателят на КР № 77 е осигурил всички дейности на площадката да се  извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.- Условие 9.4.1.През 2008г няма постъпили оплаквания относно миризми извън границите на производствената площадка Съставен е протокол за оценка на съответствието –Условие 9.4.2(Приложение №7)

Емисиите на отпадъчни газове от площадката на “Вулкан Цимент” АД, не водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на околната среда- Условие 9.5.1.Това се вижда от направените анализи за съответствие на измерваните величини

„Вулкан Цимент” АД  извършва собствени непрекъснати измервания, съгласно изискванията на Глава 6 от Наредба 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, Глави 8 и 9 от Наредба 6/28.07.2004 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци и Инструкция № 1 от 03.07.2003 г. за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. Обобщена информация за резултатите от мониторинга да се представя като част от ГДОС.- Условие 9.6.1.

„Вулкан Цимент” АД  извършва собствени периодични измервания, съгласно изискванията на Глава 5 от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и Глави 8 и 9 от Наредба 6/28.07.2004г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци.- Условие 9.6.2

Собствените периодични измервания се възлагат на акредитирани лица и лаборатории при спазване на регламентираните срокове по Таблица 9.6.1., Таблица 9.6.2., Таблица 9.6.3., Таблица 9.6.4., Средствата за измерване, използвани за провеждане на собствени измервания да бъдат нормативно и метрологично осигурени. -Условие 9.6.3.

При извършване на собствените измервания, се  измерват параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух, съгласно чл.22 от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. -Условие 9.6.1.5.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Инструкция за оценка на съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в производствените отпадъчни води. Несъответствие и коригиращи действия.- 10.1.4.2

Инструкция за периодична проверка и поддържане на състоянието на канализационната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на коригиращи действия – 10.5

Мониторинг на смесен поток (производствени, охлаждащи и дъждовни) отпадъчни води, заустван р. Марица

- Точка на заустване: № 1 – р. Марица, с координати: 42º03'59,482" СШ; 25º33'24,6" ИД, отбелязана на план в Приложение 2.6-7А от заявлението;

- Точка на пробовземане: № 1 с координати 42º03'59,482" СШ; 25º33'24,6" ИД, отбелязана на план в Приложение 2.6-7А

Таблица 3 – Емисии в отпадъчни води във водни обекти – река Марица, ІІ категория по ЕРЕВВ (Европейския регистър на замърсителите на вредни вещества)

| Параметър | Метод за анализ | НДЕ, съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ органичен въглерод(ТОС) (като общ С или ХПК/3) | ISO 8245/1987 | - | 7,42±0,92 | 1 път годишно | Да |

- -граница на количествено определяне на метода

Таблица 3 – Емисии в отпадъчни води във водни обекти – река Марица, ІІ категория – Първо полугодие

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество на заустваните отпадъчни води | m³/ден max m³/час m³/година | 864 69 315 000 | 863 35,96 315000 | - | - |
| pH | - | - | - | - | - |
| Неразтворени вещества | mg/dm³ | 50 | 26±1 | На 6 месеца | Да |
| БПК | - | - | - | - | - |
| ХПК | - | - | - | - | - |
| Нефтопродукти | mg/dm³ | 10 | 0,4±0,02 | На 6 месеца | Да |

Таблица 3 – Емисии в отпадъчни води във водни обекти – река Марица, ІІ категория – Второ полугодие

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР № 77 | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество на заустваните отпадъчни води | m³/ден max m³/час m³/година | 864 69 315 000 | 863 35,96 315000 | - | - |
| pH | - | - | - | - | - |
| Неразтворени вещества | mg/dm³ | 50 | 14,0±0,3 | На 6 месеца | Да |
| БПК | - | - | - | - | - |
| ХПК | - | - | - | - | - |
| Нефтопродукти | mg/dm³ | 10 | 1,20±0,07 | На 6 месеца | Да |

Количество на заустваните отпадъчни води е изчислено за година на базата на следния метод: Qгодишно=∑Qохл.х h +дъждовни води, където:

Qохл е количеството на охлаждащите води на всяко съоръжение, изразено в куб.метри за час

{ Qохл = X/Y [m³/h], Х е обема на съда в кубични метри (1 литър = 0.001 кубични метра);

Y е времето за напълване на съда с охлаждащи води в часа (1 секунда = 0.0002778 часа)

Qохл е изчисленото количество зауствани отпадъчни води в кубически метра за час за всяко съоръжение};

h е работните часове на всяко съоръжениe за година

Условие 10.6. Притежателят на настоящото разрешително да заплаща такса за разрешено ползване на воден обект по реда на Тарифа за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект, Раздел ІІ (ПМС 154/28.07.2000г., обн. ДВ, бр. 65 от 2000г., изменена и допълнена с ПМС № 254/6.11.2001г., обн.ДВ,бр.97 от 2001г.) за заустване на отпадъчни води във водоприемник ІІ категория, по сметката БД за УВИБР Пловдив № BG47 UNCR 7527 3155 3834 01, в УНИКРЕДИТ - ХЕБРОС, като впише задължително в платежния документ, номерът на разрешителното и периодът, за който се внася таксата. За 2008 г е приведена таксата на 26.01.2009 г

Анализите са извършени от Акредитираната лаборатория на ИАОС- град Хасково, съгласно сключен договор

„Вулкан Цимент”АД документира и съхранява резултатите от мониторинга на параметрите по изпълнение на Условиеята от КР Няма установени несъответствия през отчетния период .

Не са констатирани несъответствия на данните от мониторинга с определените норми в КР. През 2008г е съставен протокол за оценка на съответствието по Условие 10.5 на базата на 4 броя проверки на канализационната мрежа Не са установени течове. (Приложение №8)

4.4. Управление на отпадъците

Съгласно условията на КР № 77 са разработени и се прилагат следните инструкции:

- Инструкция за оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци за единица продукт, причини за установени несъответствия и предприети коригиращи действия – Условие 11.1.3

- Инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците генерирани на територията на “Вулкан Цимент”АД, несъответствие,  коригиращи действия – Условие 11.2.7

- Инструкция за поддръжка площадката за временно съхранение на отпадъците – Условие 11.3.9

- Инструкция за оценка на съотсветствието на всички площадки за временно съхранение на отпадъците, причини за установени несъответствия и предприети коригиращи действия. – Условие 11.3.10

- Инструкция за оценка на съответствието при транспортиране на отпадъците,причини за установените несъответствия и предприети коригиращи действия – Условие 11.4.4

- Инструкция за измерване/изчисляване  и документиране на  количествата генерирани отпадъци на територията на “Вулкан Цимент”АД – Условие 11.7.2

- Инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци, причини за установени несъответствия и предприети коригиращи действия – Условие 11.7.3

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| отпадък | код | Годишно количество t/y | Годишно количество за единица продукт t/t кл. | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране- собствен транспорт/ външна фирма | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР № 77 | Реално измерено | Количества определени с КР № 77 | Реално измерено |  |  |  |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16.11.05 | 16.11.06 | 800 | 85 |  |  |  |  | да |
| Отпадъци, неупоменати другаде (отпадъци от втвърден цимент, втвърдена каша от почистване на стари сгради) | 10.13.99 | 200 | 0 |  |  |  |  |  |
| Твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества | 10.13.12* | 60 000 | 25854,4 | 0,1 | 0,08 | - | - | да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, съдържащи опасни вещества | 16.11.05* | 200 | 9 |  |  | - |  | да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15.01.01 | 175 | 11,22 |  |  |  |  |  |
| Пластмасови опаковки | 15.01.02 | 30 | 0 |  |  |  |  |  |
| Опаковки от дървесни материали | 15.01.03 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15.02.02 (ръкавни филтри) | 15.02.03 | 10 | 0,59 |  |  |  |  |  |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19.10.01 | 200 | 132,26 |  |  |  |  | да |
| Отпадъци от цветни метали | 19.10.02 | 100 | 8,737 |  |  |  |  |  |
| Пластмаса и каучук (от ремонт на гумено-транспортни ленти) | 19.12.04 | 500 m2/y | 0 |  |  |  |  |  |
| Машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори) | 12.01.07* | 10 | 1,793 |  |  |  |  |  |
| Отработени восъци и смазки | 12.01.12* | 10 | 0 |  |  |  |  |  |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13.01.10* | 10 | 0 |  |  |  |  |  |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13.02.05* | 10 | 3,585 |  |  |  |  | да |
| Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 13.02.06* | 10 | 0,224 |  |  |  |  | да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13.03.07* | 10 | 0,4 |  |  |  |  |  |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак | 20.01.21* | 1 | 0,115 |  |  |  |  | да |
| Бетон | 17.01.01 | 5 000 | 1972,58 |  |  |  |  | да |
| Тухли | 17.01.02 | 5 000 | 2378,92 |  |  |  |  | да |
| Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия (от събаряне на стари сгради) | 17.01.03 | 5 000 | 0 |  |  |  |  |  |
| Желязо и стомана (от ремонтни дейности) | 17.04.05 | 700 | 650,2 |  |  |  |  | да |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 | 17.06.04 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | 800 | - |  |  |  |  |  |

* посочва се номера на площадката за временно съхранение на отпадъка

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворява не на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на фирмата извършваща операция по оползотворяване/обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16.11.05 | 16.11.06 | Условие 11.5.2. R5 |  |  | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде (отпадъци от втвърден цимент, втвърдена каша от почистване на стари сгради) | 10.13.99 | - |  |  |  |
| Твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества | 10.13.12* | Условие 11.5.4. R5 |  |  | Да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, съдържащи опасни вещества | 16.11.05* | Условие 11.5.2. R5 |  |  | Да |
| Машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори) | 12 01 07* | - |  |  |  |
| Отработени восъци и смазки | 12 01 12* | - |  |  |  |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | - |  |  |  |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | Условие 11.5.11. R9 |  |  | Да |
| Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 13 02 06* | Условие 11.5.11. R9 |  |  | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | - |  |  |  |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | - |  |  |  |
| Бетон | 17 01 01 |  | Условие 11.6.1 | „Чавдаров”ЕООД-Димитровград | Да |
| Тухли | 17 01 02 | - | Условие 11.6.1 | „Чавдаров”ЕООД-Димитровград | Да |
| Керемиди,плочки,фаянсови и керамични изделия(от събаряне на стари сгради) | 17 01 03 | - |  |  |  |
| Желязо и стомана от ремонтни дейности | 17 04 05 | Условие 11.5.1. |  | „Ел Комерс”ООД-Варна | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | Условие 11.5.1. |  | „Ел Комерс”ООД-Варна | Да |
| Отпадъци от цветни метали | 19.10.02 | Условие 11.5.1. |  | „Ел Комерс”ООД-Варна | Да |
| Пластмаса и каучук (от ремонт на гумено- транспортни ленти) | 19.12.04 | - |  |  |  |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 | 17.06.04 | - |  |  |  |
| Хартиени и картонени опаковки | 15.01.01 | Условие 11.5.1. |  | „Феникс Гама”АД – Хасково |  |
| Пластмасови опаковки | 15.01.02 | - |  |  |  |
| Опаковки от дървесни материали | 15.01.03 | - |  |  |  |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15.02.02 (ръкавни филтри) | 15.02.03 | - |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци |  |  | Условие 11.6.1 | Неотитан-Димитровград | Да |

Съгласно Условие 11.3. „Вулкан Цимент” АД  съхранява временно следните отпадъци:

- Машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи

(с изключение на емулсии и разтвори) - 12.01.07*,

- Отработени восъци и смазки - 12.01.12*,

- Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа - 13.01.10*,

- Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа - 13.02.05*,

- Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки - 13.02.06*,

- Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа - 13.03.07*,

в склад за отработени масла, във варели (Приложение 2.4.1А от Заявлението). Складът трябва да е бетониран и да има ясни надписи за предназначението му, вида на отпадъците, които се третират в него и да бъде ясно означен от останалите съоръжения в обекта.

-    Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак - 20.01.21* в Склад за живачни лампи (Приложение 2.4.1А  от Заявлението), разделно от другите отпадъци и при наличие на сяра в количество най-малко по 2 грама на всеки килограм лампи.

Складът трябва да е закрит, ограден и обозначен, и оборудван с отделни съдове за съхраняване на счупени лампи.

- Пластмаса и каучук (от ремонт на гумено-транспортни ленти) – 19.12.04 в склад за гумени изделия (Приложение 2.4.1А от Заявлението), който трябва да има ясни надписи за предназначението на площадката, вида на отпадъците, които се третират в нея и да бъде ясно означена и отделена от останалите съоръжения в обекта.

- отпадъци от желязо и стомана - 17.04.05, Отпадъци от желязо и стомана - 19.10.01 и Отпадъци от цветни метали - 19.10.02 на обособена за целта площадка (Приложение 2.4.1А от Заявлението), която трябва да има трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за предназначението на площадката, вида на отпадъците, които се третират в нея и да бъде ясно означена и отделена от останалите съоръжения в обекта.

- Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15.02.02 (ръкавни филтри) -15 02 03), на обособен за целта закрит склад без връзка с канализационната мрежа (Приложение 2.4.1.Б - ново), който трябва да има трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за предназначението на склада, вида на отпадъка, който се третира в нея и да бъде ясно означен и отделен от останалите съоръжения в обекта.

Съхраняване на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

„Вулкан Цимент”АД прилага инструкция за поддръжка на площадките за временно съхраняване в съответствие с условията на разрешителното. Условие 11.3.9.

Прилага инструкция за оценка на съответствието на всички площадки за временно съхраняване с изискванията на настоящото разрешително, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Документацията по това условие  се съхранява на площадката и  се предоставя на контролния орган при поискване. Условие 11.3.10.

През януари 2008 г бе представена и утвърдена в РИОСВ – Хасково актуализираната програма за управление на дейностите по отпадъците.

На площадката се събират единствено отпадъците, посочени в Условие 11.1. при спазване изискванията на Глава втора, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999г. и в съответствие с нормативната уредба

Генерираните на площадката Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (20 01 21*)  се събират в съответствие с изискванията на Наредба за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни лампи, съдържащи живак, приета с ПМС №260/5.12.2000г.

През 2008 г на площадката на „Вулкан Цимент” са приети следните отпадъци от други производства:

Химически гипс (100105) от ТЕЦ”Марица Изток 2”ЕАД-с.Ковачево – 18195,140 т

Фаялит (060405*) от” Кумерио Мед”АД-Пирдоп – 21314,020 т

Въглищни шисти (010102) от Мини”Маришки басейн”ЕООД-Димитровград-13522,260 т

Отработена филтриращи глина (191101*) от „ЕСО” МЕР-Пловдив – 220,880 т

Отпадъците се приемат  по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците и въз основа на писмен договор.

Отпадъците се приемат със следната придружаваща  документация:

За отпадъци не притежаващи опасни свойства:

- съпроводителен документ на товара (отпадъка)  - кантарна бележка

За опасни отпадъци:

- “Транспортна карта” съгласно приложение №4 от Наредба №9/28.09.2004г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности;

- “Документ за превоз” съгласно приложение №10 от Наредба за реда и начина за внасянето, изнасянето и транзита на отпадъците и за случаите, в които се изисква банкова гаранция или застраховка, приета с ПМС №298 от 2004г., в случаите на внасяне на отпадъците;

- Превозен документ за опасни товари съгласно Наредба №40/2004г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари или Наредба №46/2001г. за железопътен превоз на опасни товари, както и международните правни актове за превоз на опасни товари, ратифицирани от Република България със закон.

Преди да се приемат отпадъците се взема информация относно:

- информация за вида и количеството на отпадъците;

- данни за физическите характеристики и химическия състав на отпадъците;

- съответната информация, необходима за да бъде оценена пригодността на отпадъците за третирането им в инсталациите по Условие 2;

- описание на опасните характеристики на отпадъците, веществата, с които не могат да бъдат смесвани, както и необходимите мерки за безопасност при боравене с тях;

- информация за минималните и максималните стойности на топлотворната способност на отпадъците, съдържание на вредни вещества в тях, като полихлорирани бифенили/терфинили, пентахлорфенол, хлор, флуор, сяра, тежки метали, по отношение на опасните отпадъци включени в Условие 11.5.2.

При приемането на отпадъците се прави следното:

- проверка на придружаващата отпадъците документация по Условие 11.2.9.1.; , посочена във визуална проверка на отпадъците, с оглед установяване на съответствието с представената по Условие 11.2.9.2.документация;

- измерване на количеството на приеманите отпадъци;

- в случай на опасни отпадъци (с изключение на биологични отпадъци и отпадъци, класифицирани като инфекциозни съгласно Наредба №3/2004г. за класификация на отпадъците), вземане на представителни проби и извършване на анализи, за проверка на съответствието с документацията по Условие 11.2.9.2. и определяне на възможностите за третиране на отпадъците в инсталациите по Условие 2;

- отразяване в “Отчетната книга” оформена по реда на Наредба №9/28.09.2004г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

Временно съхраняване на отпадъци  става за срок не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;

- една година при последващо предаване за обезвреждане.

Временно се съхраняват отпадъците на следните площадки:

Образуваните на площадката опасни отпадъци се съхраняват в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете са обозначени с добре видими надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба №3/1.ІV.2004г. за класификация на отпадъците.

На площадката не се смесват :

- опасни с други отпадъци;

- опасни отпадъци с други вещества, включително разреждането на опасни отпадъци;

- оползотворими с неоползотворими отпадъци;

Образувани от дейността на предприятието отпадъци(при експлоатация на инсталациите по Условие 2),се предават за транспортиране въз основа на писмен договор единствено на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ по чл.12 ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност и/или лиценз по чл.54 ЗУО за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.

На площадката се съхраняват копия от следните документи:

За производствени отпадъци:

- сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;

За опасни отпадъци:

- сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;

- транспортна карта, съгласно Приложение №4 на Наредба №9/28.09.2004г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности;

- Писмени инструкции за действие при аварии, в съответствие с Приложение №5 на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999г.

Отпадъците генерирани от дейността на предприятието, се предават съгласно Условие 11.1. за оползотворяване, преработване и рециклиране единствено на лица, притежаващи разрешение по чл.37 ЗУО за извършване на такава дейност, лиценз по чл.54 ЗУО, или комплексно разрешително, и въз основа на писмен договор.

През отчетния период във „Вулкан Цимент”АД не се е извършвало изгаряне на отпадъци в пещ 4

Съгласно Условие 11.5.1. Вулкан Цимент предава за оползотворяване, преработване и рециклиране следните отпадъци, образувани при дейността на предприятието:

- Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак - 20.01.21*,

- Желязо и стомана (от ремонтни дейности) - 17.04.05,

- Отпадъци от желязо и стомана - 19.10.01,

- Отпадъци от цветни метали - 19.10.02,

- Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа – 13.03.07*,

- Хартиени и картонени опаковки - 15.01.01,

- Пластмасови опаковки - 15.01.02,

- Опаковки от дървесни материали - 15.01.03,

- Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15.02.02 (ръкавни филтри) - 15.02.03,

- Пластмаса и каучук (от ремонт на гумено-транспортни ленти) - 19.12.04,

- Машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори) - 12.01.07*,

- Отработени восъци и смазки - 12.01.12*,

- Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа - 13.01.10*,

- Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа - 13.02.05*,

- Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки - 13.02.06*,

единствено на лица, притежаващи разрешение по чл.37 ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност, или лиценз по чл. 54 ЗУО за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, въз основа на писмен договор.

„Вулкан Цимент” АД направи проучване на възможността да оползотворява или предава за оползотворяване отпадъците по Условие 11.1., които се обезвреждат чрез депониране, на лица, притежаващи разрешение по чл.37 ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност.

„Вулкан Цимент” АД предава отпадъците по условие Условие 11.6. единствено след представяне пред РИОСВ на следните документи:

- копие от сключен писмен договор за предаване на отпадъците

- копие от разрешението за извършване на дейности с отпадъци или комплексното разрешително на лицата, които приемат отпадъците за последващо оползотворяване или обезвреждане.

4.5 Шум

Съгласно условията в КР №77 са разработени и се прилагат следните инструкции:

Инструкция за годишна оценка на общата звукова мощност на обекта и шумовото въздействие по границите на производствената площадка и местата за въздействие – 12.2.2

Инструкция за оценка на съответствието на звуково налягане по границата на площадката и в местата на въздействие, несъответствие, коригиращи действия – 12.2.3

Няма постъпили жалби от живущи около площадката;

Съгласно Условие 12.1.1 Дейностите, извършвани на производствената площадка не трябва да предизвикват нива на шум както следва:

По границите на производствената площадка:

- през деня - 70 dB(A);

- през нощта - 70 dB(A);

В мястото на въздействие (най-близката хигиенна зона в населеното място):

- през деня – 55 dB(A);

- през нощта – 45 dB(A), съгласно ХН 0-64 (ДВ 16/1975г.);

Съгласно КР №77 мониторинг се извършва веднъж на 2 години.Данните са от последните замервания.

Таблица 6. Шумови емисии – дата на замерване 12-13.09.2008 г

| Място на измерването | Ниво на звуковото налягане в dB(А) | Измерено през деня/ноща | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Ниво на шума на границата на обекта т.1 | 54,1 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.2 | 53,5 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.3 | 53,2 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.4 | 52,4±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.5 | 53,6 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.6 | 54,2±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.7 | 52,7 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.8 | 51,8 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.9 | 51,7 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.10 | 50,3±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.11 | 49,6 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.12 | 49 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.13 | 48,6 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.14 | 49,4 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.15 | 50,5 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.16 | 52 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.17 | 53 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.18 | 57,2 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.19 | 55,3 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.20 | 56,1 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.21 | 57,4 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.22 | 58,1 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.23 | 57 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.24 | 57,7 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.25 | 58,8 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.26 | 63,4 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.27 | 62,5 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.28 | 59,5 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.29 | 59,2 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.30 | 59,5 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.31 | 57,6 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.32 | 55,6 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.33 | 54,4 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.34 | 52,5 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.35 | 53,2 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.36 | 51,9 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.37 | 53,7 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.38 | 53,2 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.39 | 54 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.40 | 53,7 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.41 | 56,8 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.42 | 54,4 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.43 | 55,6 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.44 | 56,1 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.45 | 57,8 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.46 | 58 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.47 | 57,7 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.48 | 57 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.49 | 56,3 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.50 | 57,1 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.51 | 55,1 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.52 | 55,4 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.53 | 55,3 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.54 | 56 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.55 | 57,6 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.56 | 58 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.57 | 59,1 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.58 | 58,3 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.59 | 57,9 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.60 | 58,4 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.61 | 62,8 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.62 | 64,3 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.63 | 68,4 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.64 | 68,7 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.65 | 68,3 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.66 | 66,1 ±0,3 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.67 | 60,4 ±0,3 | деня | да |
| Lср.1 | 54,3 | деня | да |
| Lср.2 | 60,1 | деня | да |
| Lp.1 | 111,2 | деня | да |
| Lp.2 | 113,6 | деня | да |
| Lр | 115,6 | деня | да |
| L | 34,4 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.1 | 54,8 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.2 | 55,5 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.3 | 55,1 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.4 | 56,4 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.5 | 55,62 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.6 | 54,2 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.7 | 54,7 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.8 | 53,4 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.9 | 53,3 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.10 | 54,3 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.11 | 52,7 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.12 | 52,1 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.13 | 54,7 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.14 | 56,2 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.15 | 53 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.16 | 54,4 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.17 | 55,3 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.18 | 57 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.19 | 58,8 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.20 | 59 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.21 | 58,4 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.22 | 58,1 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.23 | 57,7 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.24 | 58,79 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.25 | 60 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.26 | 61,4 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.27 | 60,5 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.28 | 58,5 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.29 | 57,1 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.30 | 54,5 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.31 | 53,7 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.32 | 53,4 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.33 | 54,1 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.34 | 53,5 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.35 | 53,1 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.36 | 54,9 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.37 | 54,7 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.38 | 55 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.39 | 54,8 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.40 | 55,7 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.41 | 55,8 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.42 | 54,4 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.43 | 54,6 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.44 | 55,5 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.45 | 56,8 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.46 | 56,2 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.47 | 57,1 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.48 | 57,3 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.49 | 58,3 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.50 | 58,6 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.51 | 57,1 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.52 | 56,7 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.53 | 55,3 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.54 | 54,3 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.55 | 57,5 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.56 | 58,8 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.57 | 59,4 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.58 | 60,1 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.59 | 62,9 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.60 | 62,4 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.61 | 65,7 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.62 | 65,9 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.63 | 68,8 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.64 | 69,3 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.65 | 66,3 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.66 | 64,21 ±0,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.67 | 60,4 ±0,3 | вечер | да |
| Lср.1 | 53,6 | вечер | да |
| Lср.2 | 60,6 | вечер | да |
| Lp.1 | 110,4 | вечер | да |
| Lp.2 | 114,1 | вечер | да |
| Lp | 115,6 | вечер | да |
| L | 36,3 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.1 | 56,4 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.2 | 56,5 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.3 | 55,5 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.4 | 55,4 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.5 | 55,6 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.6 | 54,2±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.7 | 54,7 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.8 | 54,4 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.9 | 54,2 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.10 | 54,6 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.11 | 52,9 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.12 | 52,6 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.13 | 54,3 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.14 | 55,9 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.15 | 53,8 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.16 | 54,48 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.17 | 55,6 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.18 | 57,9 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.19 | 59,2 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.20 | 59,1 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.21 | 58,7 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.22 | 58,9 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.23 | 59,7 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.24 | 59,7 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.25 | 60,6 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.26 | 62,1 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.27 | 61,5 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.28 | 59,2 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.29 | 57,7 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.30 | 54,8 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.31 | 64,6 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.32 | 53,9 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.33 | 53,1 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.34 | 53,51 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.35 | 53,1 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.36 | 54,3 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.37 | 54,7 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.38 | 55,3 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.39 | 55,9 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.40 | 56,7 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.41 | 56,1 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.42 | 54,9 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.43 | 54,7 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.44 | 55,1 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.45 | 56,2 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.46 | 56,4 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.47 | 57,4 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.48 | 57,8 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.49 | 59,4 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.50 | 58,9 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.51 | 57,2 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.52 | 56,9 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.53 | 55,9 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.54 | 54,8 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.55 | 57,3 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.56 | 58,1 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.57 | 59,2 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.58 | 59,2 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.59 | 62,6 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.60 | 61,9 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.61 | 64,3 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.62 | 64,9 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.63 | 67,8 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.64 | 68,2 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.65 | 65,7 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.66 | 62,1 ±0,3 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.67 | 59,7 ±0,3 | нощ | да |
| Lср.1 | 54,2 | нощ | да |
| Lср.2 | 59,8 | нощ | да |
| Lp.1 | 111,1 | нощ | да |
| Lp.2 | 113,3 | нощ | да |
| Lp | 115,3 | нощ | да |
| L | 36,9 | нощ | да |

„Вулкан Цимент”АД веднъж на две  години, съгласно условие 12.2.2 и условие 12.2.1 оценява общата звукова мощност на обекта и шумовото въздействие по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие (най-близката хигиенна зона).

Замерването е извършено от акредитирана лаборатория ОКА”ЕКОАКУСТИК – А” със сертификат № 119 издаден от БСА, срок на валидност 30.05.2012 година

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Таблица 7 – Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води , съгласно КР | Резултати от мониторинга (mg/dm3) | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | 1 |  | 4m | На 1 година | - |
| Температура | 1 |  | 15,7±0,6 | На 1 година | - |
| Водороден показател | 1 |  | 7,33±0,04 | На 1 година | - |
| Разтворени вещества | 1 | 1000mg/l | 891±18 | На 1 година | да |
| Амониев азот | 1 | 1.2 mg/l | 0,241±0,021 | На 1 година | да |
| Нитритен азот | 1 | 0.125 mg/l | 0,0092±0,0013 | На 1 година | да |
| Нефтопродукти * | 1 | 500µg/l | 600±0,03 | На 1 година | не |
| Фосфати | 1 | 1 mg/l | 0,5679±0,0801 | На 1 година | да |
| Манган | 1 | 50 µg/l | 1197±0,013 | На 1 година | не |
| Цинк | 1 | 1000 µg/l | 94±0,006 | На 1 година | да |
| Олово | 1 | 200 µg/l | <4 | На 1 година | да |
| Никел | 1 | 100 µg/l | <4 | На 1 година | да |

Таблица 7 – Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води , съгласно КР | Резултати от мониторинга (mg/dm3) | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | 2 |  | 3,75m | На 1 година | - |
| Температура | 2 |  | 16,3±0,6 | На 1 година | - |
| Водороден показател | 2 |  | 7,21±0,04 | На 1 година | - |
| Разтворени вещества | 2 | 1000mg/l | 647±13 | На 1 година | да |
| Амониев азот | 2 | 1.2 mg/l | 0,199±0,017 | На 1 година | да |
| Нитритен азот | 2 | 0.125 mg/l | 0,0128±0,0018 | На 1 година | да |
| Нефтопродукти * | 2 | 500µg/l | 400±0,02 | На 1 година | да |
| Фосфати | 2 | 1 mg/l | 0,2987±0,0801 | На 1 година | да |
| Манган | 2 | 50 µg/l | 77±0,005 | На 1 година | не |
| Цинк | 2 | 1000 µg/l | 27±0,002 | На 1 година | да |
| Олово | 2 | 200 µg/l | <4 | На 1 година | да |
| Никел | 2 | 100 µg/l | <4 | На 1 година | да |

Таблица 7 – Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води , съгласно КР | Резултати от мониторинга (mg/dm3) | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | 3 |  | 2,82m | На 1 година |  |
| Температура | 3 |  | 16,4±0,6 | На 1 година |  |
| Водороден показател | 3 |  | 7,58±0,6 | На 1 година |  |
| Разтворени вещества | 3 | 1000mg/l | 1046±21 | На 1 година | да |
| Амониев азот | 3 | 1.2 mg/l | 0,6221±0,0541 | На 1 година | да |
| Нитритен азот | 3 | 0.125 mg/l | 0,0020±0,0003 | На 1 година | да |
| Нефтопродукти * | 3 | 500µg/l | 400±0,02 | На 1 година | да |
| Фосфати | 3 | 1 mg/l | 0,2301±0,0324 | На 1 година | да |
| Манган | 3 | 50 µg/l | 895±0,010 | На 1 година | не |
| Цинк | 3 | 1000 µg/l | 32±0,002 | На 1 година | да |
| Олово | 3 | 200 µg/l | <4 | На 1 година | да |
| Никел | 3 | 100 µg/l | <4 | На 1 година | да |

Таблица 7 – Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води , съгласно КР | Резултати от мониторинга (mg/dm3) | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | 4 |  | 5,86m | На 1 година |  |
| Температура | 4 |  | 17,3±0,7 | На 1 година |  |
| Водороден показател | 4 |  | 7,30±0,04 | На 1 година |  |
| Разтворени вещества | 4 | 1000mg/l | 1059±13 | На 1 година | не |
| Амониев азот | 4 | 1.2 mg/l | 0,054±0,005 | На 1 година | да |
| Нитритен азот | 4 | 0.125 mg/l | 0,0032±0,0004 | На 1 година | да |
| Нефтопродукти * | 4 | 500µg/l | 400±0,02 | На 1 година | да |
| Фосфати | 4 | 1 mg/l | 0,1518±0,0214 | На 1 година | да |
| Манган | 4 | 50 µg/l | 109±0,005 | На 1 година | не |
| Цинк | 4 | 1000 µg/l | 26±0,002 | На 1 година | да |
| Олово | 4 | 200 µg/l | <4 | На 1 година | да |
| Никел | 4 | 100 µg/l | <4 | На 1 година | да |

Таблица 7 – Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води , съгласно КР | Резултати от мониторинга (mg/dm3) | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | 5 |  | 4,7m | На 1 година |  |
| Температура | 5 |  | 17,0±0,7 | На 1 година |  |
| Водороден показател | 5 |  | 7,11±0,04 | На 1 година |  |
| Разтворени вещества | 5 | 1000mg/l | 744±13 | На 1 година | да |
| Амониев азот | 5 | 1.2 mg/l | 1,5341±0,1335 | На 1 година | не |
| Нитритен азот | 5 | 0.125 mg/l | <0,002 | На 1 година | да |
| Нефтопродукти * | 5 | 500µg/l | <300 | На 1 година | да |
| Фосфати | 5 | 1 mg/l | 0,2007±0,0283 | На 1 година | да |
| Манган | 5 | 50 µg/l | 72±0,005 | На 1 година | не |
| Цинк | 5 | 1000 µg/l | 20±0,001 | На 1 година | да |
| Олово | 5 | 200 µg/l | <4 | На 1 година | да |
| Никел | 5 | 100 µg/l | <4 | На 1 година | да |

Съгласно Наредба №1 за проучване, ползване и опазването на подземните води има стойности за Екологичен праг и Праг на замърсяване на амоний и нитрити. Тези стойности са записани в КР №77 като изискване за Екологичен праг и Праг на замърсяване на Амониев азот и Нитритен азот. В Наредбата не се предвиждат стойности за Екологичен праг и Праг на замърсяване на Амониев азот и Нитритен азот.

Източнобеломорският район се характеризира със замърсяване на водите с манган, амониев азот, нитрати и др., за което в приложение представяме анализни протоколи  предоставени от Басейнова Дирекция – град Пловдив. Представените превишения не са свързани с  производствената дейност на „Вулкан Цимент” АД, а са обичайни за целия регион на гр. Димитровград и гр.Хасково. (Приложение №9)

*Смяна на методиката за анализ на нефтопродукти от 2008г., т.е замяната на първоначалния метод с нов не може да даде ясна сравнителна представа за повлияване на нивата на съдържанието на нефтопродукти в подземните води. В момента анализа се извършва с по – чувствителна методика , даваща по –малки стандартни отклонения  и резултатите от 2007г. не могат да се използват, като съпоставими.

Съгласно Условие 13.9.1. „Вулкан Цимент” АД определи местоположението на пунктове за мониторинг на подземните води на площадката по условие 2, в съответствие с изискванията на Наредба №1/07.07.2000г. за проучването, ползването и опазването на подземните води. За всички пунктове за мониторинг на подземните води  са определени географските координати.

Пункт 1 – В=42 16 34,374   L=25 23 20,079

Пункт 2 – В=42 04 08,8       L=25 32 41,4

Пункт 3 – В=42 04 12,9       L=25 32 28,8

Пункт 4 – В=42 16 43,287   L=25 23 47,017

Пункт 5 – В=42 16 43,246   L=25 23 38,794

На план на площадката са обозначени точките за мониторинг на подземните води, обозначени с географски координати, копие от който, в три еднообразни екземпляра, се представи с ГДОС.

Съгласно Условие 13.9.1.2. „Вулкан Цимент” АД изгради пунктовете за мониторинг на подземните води на площадката по условие 13.9.1.

„Вулкан Цимент” АД провежда собствен мониторинг на подземните води по показателите, посочени в таблица 13.9.2 КР 77/2005. Анализите се извършват от акредитирани лаборатории. Собствения мониторинг на подземните води е съобразен с изискванията на чл.49 (1) и (2) на Наредба №5/8.11.2000г.

Разработени са и се прилагат следните инструкции съгласно условията на КР 77:

Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете-13.2

Инструкция за мерките за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни  вещества върху производствената площадка( включително и в обвалованите зони) – 13.4

Инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрацията на вредни вещества в почвата.Установяване причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.- 13.10.7

Инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените в разрешителното такива, установяване на причините за несъответствие.-13.9.2.2

Условие 13.10. Собствен мониторинг на почви

Съгласно Условие 13.10.1. „Вулкан Цимент”АД определи и съгласува с ИАОС и РИОСВ разположението на постоянните мониторингови пуктове за мониторинг на почвите. За всички пунктове за мониторинг на почвите са определят географските координати.

Съгласно Условие 13.10.2. „Вулкан Цимент”АД обозначи на план на площадката разположението на постоянните мониторингови пуктове за мониторинг на почвите, копие от който се представи в ИАОС и РИОСВ в два еднообразни екземпляра с поредния ГДОС.

Съгласно Условие 13.10.3. се  извърши анализ за състоянието на почвите на територията на производствената площадка (базово състояние) по показателите, посочени в Таблица 13.10.

Съгласно Условие 13.10.4. „Вулкан Цимент”АД извършва собствен мониторинг за състоянието на почвите на територията на площадката. Анализите се извършват от акредитирани лаборатории.

Условие 13.11.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва за:

- съответствие/несъответствие на количеството на замърсителите в почвата и базовото състояние;

- причините за регистрираните несъответствия;

- предприетите коригиращи действия/предвидени коригиращи действия, по Условие 13.9.2.2 и условие 13.10.7.

- Първите анализи са за определяне на базовото състояние. Съгласно КР мониторинга се осъществява веднъж на 3 години.След  втория анализ при констатация на несъответствие се предприемат коригиращи действия

Съгласно Условие 13.11.4. има  Дневник с данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива.

Условие 13.11.9. Обобщени данни от изпълнението на всички инструкции да се докладват като част от ГДОС.- Всички разработени инструкции се прилагат в производствената дейност на фирмата. Стойностите на заложените параметри се записват в журнали или в таблици, подготвени за тази цел.

Таблица 8. Опазване на почвите – продължение

| Показател | Концентрация в почвата(базово състояние),съгласно КР № 77 | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг mg.kg¯¹ | Честота нва мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pН |  | Точка 1-1 | 7,83 | На 3 години |  |
| Нефтопродукти |  | Точка 1-1 | <0,1 | На 3 години |  |
| Съдържание на обменни йони |  | Точка 1-1 | - | На 3 години |  |
| Манган |  | Точка 1-1 | 749±88 | На 3 години |  |
| Цинк |  | Точка 1-1 | 146±21 | На 3 години |  |
| Олово |  | Точка 1-1 | 50,9±7,5 | На 3 години |  |
| Никел |  | Точка 1-1 | 21,1±2,6 | На 3 години |  |
| Кадмий |  | Точка 1-1 | 0,491±0,080 | На 3 години |  |
| Живак |  | Точка 1-1 | - | На 3 години |  |
| pН |  | Точка 1-2 | 8,03 | На 3 години |  |
| Нефтопродукти |  | Точка 1-2 | <0,1 | На 3 години |  |
| Съдържание на обменни йони |  | Точка 1-2 | - | На 3 години |  |
| Манган |  | Точка 1-2 | 816±96 | На 3 години |  |
| Цинк |  | Точка 1-2 | 298±43 | На 3 години |  |
| Олово |  | Точка 1-2 | 95±14,0 | На 3 години |  |
| Никел |  | Точка 1-2 | 21,3±2,7 | На 3 години |  |
| Кадмий |  | Точка 1-2 | 0,768±0,125 | На 3 години |  |
| Живак |  | Точка 1-2 | - | На 3 години |  |
| pН |  | Точка 1-3 | 8,07 | На 3 години |  |
| Нефтопродукти |  | Точка 1-3 | <0,1 | На 3 години |  |
| Съдържание на обменни йони |  | Точка 1-3 | - | На 3 години |  |
| Манган |  | Точка 1-3 | 795±93 | На 3 години |  |
| Цинк |  | Точка 1-3 | 154±22 | На 3 години |  |
| Олово |  | Точка 1-3 | 56,3±8,3 | На 3 години |  |
| Никел |  | Точка 1-3 | 19,6±2,4 | На 3 години |  |
| Кадмий |  | Точка 1-3 | 0,504±0,082 | На 3 години |  |
| Живак |  | Точка 1-3 | - | На 3 години |  |
| pН |  | Точка 2-1 | 7,88 | На 3 години |  |
| Нефтопродукти |  | Точка 2-1 | <0,1 | На 3 години |  |
| Съдържание на обменни йони |  | Точка 2-1 | - | На 3 години |  |
| Манган |  | Точка 2-1 | 780±91 | На 3 години |  |
| Цинк |  | Точка 2-1 | 267±39 | На 3 години |  |
| Олово |  | Точка 2-1 | 47±6,9 | На 3 години |  |
| Никел |  | Точка 2-1 | 21,1±2,6 | На 3 години |  |
| Кадмий |  | Точка 2-1 | 0,535±0,087 | На 3 години |  |
| Живак |  | Точка 2-1 | - | На 3 години |  |
| pН |  | Точка 2-2 | 7,93 | На 3 години |  |
| Нефтопродукти |  | Точка 2-2 | <0,1 | На 3 години |  |
| Съдържание на обменни йони |  | Точка 2-2 | - | На 3 години |  |
| Манган |  | Точка 2-2 | 852±100 | На 3 години |  |
| Цинк |  | Точка 2-2 | 361±53 | На 3 години |  |
| Олово |  | Точка 2-2 | 56,2±8,3 | На 3 години |  |
| Никел |  | Точка 2-2 | 20,5±2,6 | На 3 години |  |
| Кадмий |  | Точка 2-2 | 0,618±0,101 | На 3 години |  |
| Живак |  | Точка 2-2 | - | На 3 години |  |
| pН |  | Точка 2-3 | 7,87 | На 3 години |  |
| Нефтопродукти |  | Точка 2-3 | <0,1 | На 3 години |  |
| Съдържание на обменни йони |  | Точка 2-3 | - | На 3 години |  |
| Манган |  | Точка 2-3 | 809±95 | На 3 години |  |
| Цинк |  | Точка 2-3 | 290±42 | На 3 години |  |
| Олово |  | Точка 2-3 | 50,6±7,4 | На 3 години |  |
| Никел |  | Точка 2-3 | 21,5±2,7 | На 3 години |  |
| Кадмий |  | Точка 2-3 | 0,582±0,095 | На 3 години |  |
| Живак |  | Точка 2-3 | - | На 3 години |  |
| pН |  | Точка 3-1 | 8,58 | На 3 години |  |
| Нефтопродукти |  | Точка 3-1 | 0,16 | На 3 години |  |
| Съдържание на обменни йони |  | Точка 3-1 | - | На 3 години |  |
| Манган |  | Точка 3-1 | 576±67 | На 3 години |  |
| Цинк |  | Точка 3-1 | 475±69 | На 3 години |  |
| Олово |  | Точка 3-1 | 233±34 | На 3 години |  |
| Никел |  | Точка 3-1 | 17,1±2,1 | На 3 години |  |
| Кадмий |  | Точка 3-1 | 2,72±0,44 | На 3 години |  |
| Живак |  | Точка 3-1 | - | На 3 години |  |
| pН |  | Точка 3-2 | 8,65 | На 3 години |  |
| Нефтопродукти |  | Точка 3-2 | 0,14 | На 3 години |  |
| Съдържание на обменни йони |  | Точка 3-2 | - | На 3 години |  |
| Манган |  | Точка 3-2 | 528±62 | На 3 години |  |
| Цинк |  | Точка 3-2 | 498±73 | На 3 години |  |
| Олово |  | Точка 3-2 | 253±37 | На 3 години |  |
| Никел |  | Точка 3-2 | 19,8±2,5 | На 3 години |  |
| Кадмий |  | Точка 3-2 | 2,97±0,48 | На 3 години |  |
| Живак |  | Точка 3-2 | - | На 3 години |  |
| pН |  | Точка 3-3 | 8,92 | На 3 години |  |
| Нефтопродукти |  | Точка 3-3 | 0,18 | На 3 години |  |
| Съдържание на обменни йони |  | Точка 3-3 | - | На 3 години |  |
| Манган |  | Точка 3-3 | 546±64 | На 3 години |  |
| Цинк |  | Точка 3-3 | 549±80 | На 3 години |  |
| Олово |  | Точка 3-3 | 264±39 | На 3 години |  |
| Никел |  | Точка 3-3 | 17,9±2,2 | На 3 години |  |
| Кадмий |  | Точка 3-3 | 3,05±0,50 | На 3 години |  |
| Живак |  | Точка 3-3 | - | На 3 години |  |

През 2009г ще бъдат анализирани пробите от пунктовете за мониторинг след 3години от първоначалния анализ.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР

(ИППСУКР)

| № по ред | Дейност | Начало на дейноста | Край на дейноста | Условие по КР | Резултат | Причини за неизпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция на помпена станция за оборотен цикъл на охлаждаща вода, състояща се от : 1.Изграждане на шахта с калоуловител 2.Монтаж на помпи и напорен водопровод 3.Включване оборотния цикъл | 2005 | 31.12.2006 | Условие 3.2.1.1 | Намаляване на годишния разход на вода от река Марица и преустановяване на заустването | Изпълнено. В период на тестови изпитания. |
| 2 | Подмяна на промишления водопровод с нов по-малък диаметър от циментови мелници до новата подстанция | 2005 | 31.12.2005 | Условие 3.2.1.2 | Намаляване на годишния разход на вода и необосновен преразход | изпълнено |
| 3 | Изграждане на резервоар за извършване на операция по оползотворяване с код R13 (съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R1) с обем до 50m3, за отпадъците по Условие 11.5.7. | - | В срок до 6 месеца от уведомяването по условие 7.6 | Условие 3.2.1.4. | Изпълнение на Условие 3.2.1.4. | Предстои в случай на използване на тези отпадъци |
| 4 | Монтиране и въвеждане в експлоатация на ръкавен филтър между силози 6 и 7 | 2005 | 31.12.2005 | Условие 3.2.1.5 | Спазване на НДЕ на прах. Съгласно Условие 3.2.1.5. | изпълнено |
| 5 | Монтиране и въвеждане в експлоатация на два ръкавни филтъра на покривните плочи на силози 8,9,10 и 11 | 2005 | 31.12.2005 | Условие 3.2.1.6. | Спазване на НДЕ на прах. Съгласно Условие 3.2.1.6. | изпълнено |
| 6 | Монтаж и въвеждане на ръкавен филтър на клинкертранспортьорите | 2005 | 31.12.2006 | Условие 3.2.1.7 | Елиминиране на неорганизирани емисии от прах. | изпълнено |
| 7 | Монтаж и въвеждане в експлоатация на нов електрофилтър за пещ4 | Юни 2005 | 31.12.2006 | Условие 3.2.1.8 | Редуциране на емисиите на общ прах в изходящите газове от пещ 4 Намаляване на праха | От 19.03.2007г е въведен в експлоатация новия електрофилтър |
| 8 | Свързване на съществуващия филтър на пещ 4 към пещ 3.Пречистване на изходящите газове на пещ 3 от 2 електрофилтъра.Нов вентилатор с дебит 300000 м³/ч | Януари 2006 | 30.10.2007 | Условие 3.2.1.9 | Редуциране на емисиите на общ прах в изходящите газове от пещ 3 Намаляване на праха | От 4.08.2008г пещ4 работи с двата последователно свързани електрофилтъра. |
| 9 | Мярка за постигане на НДЕ на NOx от пещите 1.Проучване на технологични възможности 2. Проучване на техническивъзможности 3.Модификация на горивната инсталация | 2005 | 31.12.2007 | Условие 3.2.1.10 | Подобряване на чистотата на атмосферния въздух | изпълнено |
| 10 | Монтаж и въвеждане в експлоатация на анализатори за извършване на собствени непрекъснати измервания на емисиите на общ органичен въглерод |  | 30.06.2007 | Условие 9.6.4 | В изпълнение на Условие 9.6.4., Таблица 9.6.2. | Предстои за изпълнение, ако по усл.7.6 се използва пещ 4 за съвместно изгаряне на отпадъци |
| 11 | Монтаж и въвеждане в експлоатация на анализатори за извършване на собствени непрекъснати измервания на емисиите на прах, серен диоксид и азотни оксиди | - | От датата на въвеждане в експлоатация на Пещи 1 и 2 | Условие 9.6.5. | В изпълнение на Условие 9.6.5. | Предстои за изпълнение |
| 12 | Закриване на депо за опасни отпадъци и последваща рекултивация | Януари 2006 | 31.12.2006 | Условие 16.6.1 | Привеждане в съответствие с изискванията на Наредба№8/24.08.2004г | изпълнено |
| 13 | Изграждане на обезпрашителна система под силози 6,7,8,9,10,11- чрез подмяна на шнековете с пневмоканали и монтиране на ръкавни филтри | 2005 | 31.12.2006 |  | Обезпрашаване и превантивен контрол | изпълнено. |
| 14 | Обезпрашителна система под силози 2,3,4 – пакетиран цимент – след подмяната на шнековете с пневмоканали и монтиране на ръкавен филтър | 2005 | 31.12.2006 |  | Обезпрашаване и превантивен контрол | Поради събаряне на силозите, отпада и изпълнението на тази дейност |
| 15 | Монтаж и въвеждане в експлоатация на ръкавен филтър над трошачна инсталация в цех „Кариери” | 2005 | 31.12.2006 |  | Недопускане на неорганизирани емисии | изпълнено |

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

В случай на взето от оператора/собственика на инсталацията решение за временно или

окончателно прекратяване на дейността на инсталации и съоръжения или части от тях, в ГД следва да се представи информация за причините за прекратяване на дейността.

В случай, че оператора е предприел действия по прекратяване или временно прекратяване

работата на инсталации и съоръжения или части от тях, с ГД се докладва изпълнението на плана за закриване на съответните дейности или части от тях, изискван съгласно КР. Допълнително се докладват сроковете в които операторът/притежателят на разрешителното е представил плана в РИОСВ, съответно сроковете, в които операторът е започнал / завършил изпълнението на плана.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1 Аварии

Съгласно чл.3 от Наредбата за условията и реда за издаване на разрешителни за изграждане и експлоатация на нови и експлоатация на действащи предприятия и съоръжения, в които се въвежда система за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества или за ограничаване на последствията от тях е изпратено писмо до Министъра на околната среда и водите с изходящ № 731/19.12.2005г (Уведомление за класификация съгласно чл.3 от Наредбата за условията и реда за издаване на разрешителни за изграждане и експлоатация на нови и експлоатация на действащи предприятия и съоръжения, в които се въвежда система за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества или за ограничаване на последствията от тях) .

В отговор е получено писмо от МОСВ с изходящ № 26-00-3038/22.12.2005 година с което се потвърждава, че предприятието не подлежи на Класификация съгласно чл.103 от ЗООС и,че не е необходимо да се издава разрешително по чл.104 от ЗООС - Условие 14.1.

„Вулкан Цимент”АД спазва утвърден План за действие при аварии, съгласуван с ДА “Гражданска защита и общинската постоянна комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи”- Условие 14.2

Разработена е и се прилага инструкция за оценка на възможността за изпускане , в резултат на авариина ситуация , в канализацията на опасни течни вещества , препарати или силно замърсена вода – 14.3

„Вулкан Цимент”има организация да  води документация за всяка възникнала аварийна ситуация, (ако възникне такава)описваща:

- Причините за аварийната ситуация;

- Време и място на възникване;

- Въздействие върху здравето на населението и околната среда;

- Предприети действия по прекратяването на аварийната ситуация и/или отстраняването на последствията от нея.

Документацията да се съхранява и представя при поискване от компетентния орган. – Условие 14.4.1

Разработена е и се  прилага инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации.- 14.5

„Вулкан Цимент”АД незабавно уведомява РИОСВ- град Хасково и води документация за следните случаи:

- Измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното;

- Непланирана емисия;

- Смущение или повреда в контролната апаратура или измервателното оборудване, при което е възможно да се стигне до загуба на контрол над пречиствателното оборудване;

- Инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно.- Условие 14.6

- Условие 15.3 – През 2008г няма  анормални режими на работа на инсталацията.

„Вулкан Цимент”АД има  изготвена  и съхранява документация за наличието, разположението и количествата опасни вещества и препарати на площадката, попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС.-Условие 14.7

Таблица 9 Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

За 2008 година няма възникнала аварийна ситуация свързана с околната среда, както и работа на съоръженията при анормален режим

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

Таблица 10.Оплаквания или възражения , свързани с дейността на инсталациите, за които е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Няма постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

8. Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в

Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно

разрешително №.77/ 2005.г- І Актуализация  на ”Вулкан Цимент”АД.

(посочва се името на обекта и неговия оператор).

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:_________________________________ Дата: _________________

(упълномощено от организацията лице)

Име на подписващия: Франческо Корсато

Длъжност в организацията: Изпълнителен директор

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ПРИЛОЖЕНИЕ 10