“Нубиола България” ООД

ГОДИШЕН  ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ,

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 117-НО / 2007

(ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОКОЛНА СРЕДА)

Русе,  март 2009

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1.	Увод	3

2.   Система за управление на околната среда	5

3.   Използване на ресурси	9

3.1.  Използване на вода	9

3.2.  Използване на енергия	11

3.3.	Използване на суровини, спомагателни материали и горива	12

3.4.	Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива	15

4.	 Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда	16

4.1.  Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества	16

4.2.  Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух	17

4.3.	Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води	20

4.4.	Управление на отпадъците	23

4.5.  Шум	30

4.6.	Опазване на почвата и подземните води от замърсяване	31

5.	 Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие	33

6.	 Прекратяване работата на инсталации или части от тях	34

7.	 Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения	34

7.1.  Аварии	34

7.2.  Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията	34

8.   Подписване на годишния доклад	35

1. Увод

Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително

„Нубиола България” ООД, гр. Русе

Адрес по местонахождение на инсталацията

7000, гр. Русе, бул. „България” № 133

Регистрационен номер на КР

№ 117-НО/2007

Дата на подписване на КР

29.10.2007 г.

Дата на влизане в сила на КР

15.12.2007 г.

Оператор на инсталацията, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното

„Нубиола България” ООД, гр. Русе

Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика / оператора

7000, гр. Русе, бул. „България” № 133

тел.:   082 / 841 - 339

факс:  082 / 841 - 340

e-mail: nubiolabulgaria@nubiola.com

Лице за контакти

Сашка Недева

Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

7000, гр. Русе, бул. „България” № 133

тел.:   082 / 841 – 339, 886 - 491

факс:  082 / 841 - 340

e-mail: s.nedeva@nubiola.com

Кратко описание на всяка от  дейностите/процесите, извършвани в инсталацията

„Нубиола България” ООД, гр. Русе е инсталация за производство на основни неорганични химически вещества:

- производство на жълт железооксиден пигмент;

- производство на червен железооксиден пигмент.

Основните процеси, свързани с производствената дейност извършвани на площадката са:

- синтез на кристални зародиши;

- оксидация на кристални зародиши;

- репулпация на пигмента;

- сушене;

- смилане

Производствен капацитет на инсталацията

- производство на жълт железооксиден пигмент – 2 200 т./год.;

- производство на червен железооксиден пигмент – 300 т./год.

Годишно произведено количество от инсталацията за 2008 год.

- жълт железооксиден пигмент – 53,160 т.;

- червен железооксиден пигмент – 91,250 т.

Организационна структура на фирмата, касаеща  управлението на околната среда

Всички дейности в „Нубиола България” ООД, гр. Русе, свързани с управлението на околната среда се осъществяват от Химик, химически . контрол на качеството. Всички служители му оказват съдействие и предоставят при поискване и/или при необходимост, съгласно техните задължения, необходимата информация.

РИОСВ , на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ - Русе

гр. Русе, бул. “Придунавски” № 20

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция “Дунавски район с център Плевен”

гр. Плевен, ул. “Васил Левски” № 1, ет.16

2. Система за управление на околната среда (СУОС)

2.1. Структура и отговорности

В съответствие с извикванията на Условие 5.1.1. и Условие 5.1.2. е изготвен “Списък на персонала и отговорните лица в “Нубиола България” ООД, гр. Русе по изпълнение на условията на Комплексно разрешително № 177-НО/2007”. Персоналът и отговорните лица са определени от Управителя.

Във всяка една от изготвените, съгласно изискванията на Комплексното разрешително инструкция са определени конкретният персонала и отговорните лица по нейното изпълнение.

2.2. Обучение

Във връзка с изискванията при прилагането на Система за управление на околната среда (СУОС) и Условие 5.2. е разработена Процедура “Компетентност и обучение на персонала”.

В съответствие с горецитираната процедура ежегодно се определят потребностите от обучения и се изготвят съответни програми, които се актуализират при необходимост.

2.3. Обмен на информация

Съгласно изискванията на Условие 5.3.1. и във връзка с Условие 5.1.1. и Условие 5.1.2. е изготвен “Списък на персонала и отговорните лица “Нубиола България” ООД, гр. Русе по изпълнение на условията на Комплексно разрешително № 177-НО/2007”.

В съответствие с извикванията на Условие 5.3.2. е изготвен “Списък на органите / лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на Комплексно разрешително № 177-НО / 2007”.

2.4. Документиране

В изпълнение на Условие 5.4.1. и във връзка с прилагане на Процедура “Управление на документите по околна среда” е изготвен “Списък с нормативни документи по околна среда, свързани с работата на инсталацията”, който периодично са актуализира.

Във връзка с Условие 5.4.2. е изготвен “Списък на работни инструкции, доказващи съответствие с условията на Комплексно разрешително № 177-НО / 2007”.

Съгласно изискванията на Условие 5.4.3. и в изпълнение на Процедура “Управление на документите по околна среда” е изготвен “Регистър за разпространение на документи по околна среда”. Регистърът съдържа списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ и кога е предоставен, като всички дейности се документират по дати, а получаването на съответните документи (процедури, инструкции и др.) става задължително срещу подпис

2.5. Управление на документите

Във връзка с изискванията при прилагането на Система за управление на околната среда (СУОС), Условие 5.5. и в частност Условие 5.5.1. се прилага Процедура “Управление на документите по околна среда”

Съгласно цитираната инструкция, управлението на документите по околна среда се извършва в следната последователност:

- Изготвяне и утвърждаване на документите по околна среда;

- Разпространение на документите по околна среда;

- Актуализация на документите по околна среда - при необходимост или при възникнали промени в нормативната уредба;

- Изземване и/или унищожаване на невалидната документация по околна среда.

2.6. Оперативно управление

Във връзка с изискванията при прилагането на Система за управление на околната среда (СУОС) и Условие 5.6. е разработена и се прилага Процедура “Оперативно управление на околната среда”.

Инструкциите, изисквани в изпълнение на Условие 5.6.1. са представени в изготвеният “Списък на работни инструкции, доказващи съответствие с условията на Комплексно разрешително № 177-НО / 2007”.

2.7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Във връзка с изискванията при прилагането на Система за управление на околната среда (СУОС) и Условие 5.7. е разработена и се прилага Процедура “Оценка на съответствието, проверка и коригиращи действия”

В изпълнение изискванията на Условие 5.7.1. са разработени и се прилагат конкретни писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в Комплексно разрешително № 177-НО/2007.

Разработени са, съгласно Условие 5.7.2.  конкретни писмени инструкции за периодична оценка на съответствието със стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на Комплексно разрешително № 177-НО/2007.

Съгласно Условие 5.7.3. са разработени конкретни писмени инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Във връзка с изискванията при прилагането на Система за управление на околната среда (СУОС), Условие 5.8.6, Условие 5.8.10, Условие 5.8.11 и Условие 14.5  е разработена и се прилага Процедура “Готовност и реагиране при извънредни ситуации”.

Съгласно изискванията на Условие5.8.2. е изготвена „Инструкция за определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност, с въздействие върху околната среда при авария”.

В изпълнение на Условие 5.8.3., Условие 5.8.4. и Условие 5.8.8. е изготвена „Инструкция за аварийни ситуации, начини на действие по време на авария и определяне на причините за нея”.

В сьответсвие с Условие 5.8.5., Условие 5.8.12. и Условие 5.8.13. е разработена „Инструкция за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие”.

Във връзка с Условие 5.8.7. е изготвена „Инструкция за избор на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията”.

Изготвена е изискваща се съгласно Условие 5.8.9. „Инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията”.

2.9. Записи

Във връзка с изискванията при прилагането на Система за управление на околната среда (СУОС) и Условие 5.9 е разработена и се прилага Процедура “Управление на записите по околна среда”.

В изпълнение изискванията на Условие 5.9.1. са разработени и се прилагат конкретни писмени инструкции за документиране и съхраняване на данните от мониторинга на техническите и емисионните показатели и оценката на съответствието им с съгласно условията в Комплексно разрешително № 177-НО/2007.

Съгласно Условие 5.9.2. са разработени конкретни писмени инструкции за документиране и съхранявяне на данните от за причините за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Съгласно Условие 5.9.3. са разработени конкретни писмени инструкции за документиране и съхранявяне на данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

Съгласно Условие 5.9.4. е изготвен “Списък на работни инструкции, доказващи съответствие с условията на Комплексно разрешително № 177-НО / 2007”. В този списък са включени и изброени всички инструкции, изпълняващи и изискванията на Условие 5.9.1., Условие 5.9.2. и  Условие 5.9.3..

2.10. Докладване

Настоящият доклад, представляващ изпълнението на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 177-НО / 2007 е изготвен съгласно “Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”, утвърден със Заповед № РД-806 от 31.10.2006 год., издадена от Министъра на околната среда и водите и се представя в определеният срок.

2.11. Актуализация на СУОС

Съгласно изискванията на системите за управление и в конкретният случай Условие 5.11.1, във връзка с Условие 5.11., Система за управление на околната среда (СУОС) следва да бъде актуализирана в случай на актуализация, изменение или издаване на ново Комплексно разрешително, както и при настъпване на значителни промени в нормативните и/или други изисквания.

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

Ползването на вода от собствен водоизточник (тръбен кладанец), намиращ се на територията на производствената площадка на „Нубиола България” ООД, гр. Русе се осъществява съгласно издадено от Басейнова Дирекция “Дунавски район с център Плевен” Разрешително за водовземане № 101629 / 27.07.2006 год. и при спазване на заложените в него условия. За 2008 г. е заплатена дължимата Такса за водовземане, като копие от платежният документ е изпратен на Басейнова Дирекция “Дунавски район с център Плевен” в съответствие с изискването на чл. 195а, ал. 2 от Закона за водите (Обн. ДВ бр.67/1999 год.)

Водоснабдяването на площадката на дружеството с вода за питейни нужди се осъществява при наличие на договор с “В и К” ООД - Русе, съгласно действащото законодателство. През отчетната година. не са консумирани и отчетени количества на питейни води.

В сьответсвие с изискванията на Условие 8.1.3.   е изготвена е и се прилага „Инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването, основен консуматор на вода за производствени нужди”, като в същата е определено оборудването, свързани с най-голяма консумация на вода за производствени нужди.

В сьответсвие с изискванията на Условие 8.1.4 и Условие 8.1.5.5.  е изготвена е и се прилага “Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката”, регламентираща реда и  начина за установяване на причините, документирането на дейностите и предприемането, при необходимост на съответните коригиращи действия.

През 2008 год. е извършена заложената в план - графика проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа. По време на проверката бяха установени течове, вследствие на спукване по Главения водопровод, извършен е своевременен ремонт. Несъответствия не са констатирани.

През годината не са констатирани други течове, разливания или други пропуски по водопроводната мрежа разположена на площадката.

Съгласно Условие 8.1.5.3. е изготвена и се прилага „Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на количествата използвана вода” - месечен (общо и за производството на единица продукт) и годишен (общо и за производството на единица продукт) разход.

В изпълнение изискванията на Условие 8.1.5.4. е  изготвена и се прилага “Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди и охлаждане”, в която се регламентират и действията за установяване на причините за документираните и констатирани несъответствия и реда и начина за предприемане на коригиращи действия.

Прилагането на инструкцията, изготвена в съответствие с Условие 8.1.5.3. е извършено на годишна база, като за отчетната година не са констатирани несъответствия на измерените водни количества с определените такива.

В изпълнение изискванията на Условие 8.1.6.1., използването на вода през 2008 год. е докладвано в представените Таблица.3.1.1 и Таблица 3.1.2

Таблица 3.1.1

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР, m3 | Количество за единица продукт, съгласно КР, m3/t продукт | Използвано годишно количество, m3 | Използвано количество за единица продукт, m3/t продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство на жълт железооксиден пигмент |
| Собствен водоизточник-тръбен кладенец | 298 250 | 135,568 115,568* | 8 856 | 90,51 | Да |

* - считано от 01.04.2008 г.

Таблица 3.1.2

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР, m3 | Количество за единица продукт, съгласно КР m3/t продукт | Използвано годишно количество, m3 | Използвано количество за единица продукт, m3/t продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство на червен железооксиден пигмент |
| Собствен водоизточник-тръбен кладенец | 42 250 | 140,833 | 0 | 0 | Да |

Всички данни, представени в т 3.1 “Използване на вода” към настоящият доклад са получени в резултат на измервания, а при изчисляване на количеството за единица продукт са спазени изискванията на Условие 6.6.

3.2. Използване на енергия

В съответствие с Условие 8.2.1.3.  е изготвена и се прилага “Инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване, основен консуматор на електро- и топлоенергия”.

В сьответсвие с изискванията на Условие 8.2.1.4.  е разработена и се прилага “Инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа”, регламентираща реда и начина за установяване на причините, документирането на дейностите и предприемането, при необходимост на съответните коригиращи действия.

През 2008 год. е извършена заложената в план - графика проверка на техническото състояние на топлопреносната мрежа. По време на проверката несъответствия не са констатирани.

Съгласно Условие 8.2.2.1. е изготвена и се прилага “Инструкция за измерване и документиране на количествата електро- и топлоенергия” - месечен (общо и за производството на единица продукт) и годишен (общо и за производството на единица продукт) разход.

.

В изпълнение	изискванията на Условие  8.2.2.2. е изготвена е и се прилага инструкция “Инструкция за оценка на съответствието на измерените/ изчислените количества консумирана електро- и топлоенергия”, в която са описани необходимите действията за установяване на причините за документираните несъответствия и реда за предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Поради факта, че Комплексно разрешително № 177-НО/2007 бе издадено и влезе в сила в краят на календарната година, прилагането на инструкцията, изготвена в съответствие с Условие 8.2.2.2. е извършено на годишна база, като за отчетната година не са констатирани несъответствия на измерените / изчислените количества електро- и топлоенергия с определените такива.

В изпълнение изискванията на Условие 8.2.3.1., използването на електро- и топлоенергия през 2008 год. е докладвано в представените по - долу Таблица 3.2.1 и Таблица 3.2.2.

Таблица 3.2.1

| Електроенергия / Топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР, MWh/t продукт | Използвано количество за единица продукт, MWh/t продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство на жълт железооксиден пигмент |
| Електроенергия | 0,95 / 0,83* | 0,58 | Да |
| Топлоенергия | 35 | 13,8 | Да |

* - считано от 01.04.2008 г.

Таблица 3.2.2

| Електроенергия / Топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР, MWh/t продукт | Използвано количество за единица продукт, MWh/t продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство на червен железооксиден пигмент |
| Електроенергия | 0,98 | 0,1 | Да |
| Топлоенергия | 38,84 | 0 | Да |

Всички данни, представени в т 3.2 “Използване на енергия” към настоящият доклад са получени в резултат на измервания, а при изчисляване на количеството за единица продукт са спазени изискванията на Условие 6.6.

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

През 2008 год. на територията на „Нубиола България” ООД, гр. Русе не са употребявани суровини, спомагателни материали и/или горива, различни по наименование и в количества, превишаващи тези, определени в Комплексно разрешително № 177-НО/2007.

Съгласно Условие 8.3.2.1. е разработена и се прилага инструкция “Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива” - месечен (общо и за производството на единица продукт) и годишен (общо и за производството на единица продукт) разход.

В изпълнение на Условие 8.3.2.2. е изготвена е и се прилага “Инструкция за оценка на съответствието на измерените / изчислените количества суровини, спомагателни материали и горива”, с определените норми. В същата инструкция са регламентирани действията за установяване на причините за евентуално констатираните несъответствия, предприетите коригиращи действия за тяхното отстраняване и тяхното документиране.

Поради факта, че Комплексно разрешително № 177-НО/2007 бе издадено и влезе в сила в краят на календарната година, прилагането на инструкцията, изготвена в съответствие с Условие 8.3.2.2. е извършено на годишна база, като за отчетната година не са констатирани несъответствия на годишните количества суровини, спомагателни материали и горива с определените такива

В изпълнение изискванията на Условие 8.3.3.1.  използването на суровини, спомагателни материали и горива през 2008 год. е докладвано в представените по - долу таблици (Таблица 3.3.1.1, Таблица 3.3.1.2, Таблица 3.3.2.1, Таблица 3.3.2.2 и Таблица 3.3.3).

Таблица 3.3.1.1

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР, t/y | Количество за единица продукт, съгласно КР, t/t продукт | Употреба годишно количество, t/y | Количество за единица продукт, t/t продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство на жълт железооксиден пигмент |
| Амонячна вода-25%-на /NH4OH/ | 396 | 0,18 | 14,41* | 0,15 | Да |
| Феросулфат на кристали /FeSO4.7H2O/ | 2200 | 1 | 47,45 | 0,52 | Да |

* преизчислена към 25%-на NH4OH

Таблица 3.3.1.2

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР, t/y | Количество за единица продукт, съгласно КР, t/t продукт | Употреба годишно количество, t/y | Количество за единица продукт, t/t продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство на червен железооксиден пигмент |
| Амонячна вода-25%-на /NH4OH/ | 60 | 0,2 | 0 | 0 | Да |
| Феросулфат на кристали /FeSO4.7H2O/ | 330 | 1,1330 | 0 | 0 | Да |

Таблица 3.3.2.1

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР, t/y | Количество за единица продукт, съгласно КР, t/t продукт | Употреба годишно количество, t/y | Количество за единица продукт, t/t продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство на жълт железооксиден пигмент |
| Алуминиев сулфат | 19,8 | 0,009 | 0 | 0 | Да |
| Натриев силикат | 26,4 | 0,012 | 0 | 0 | Да |
| Антипенител | 2,2 | 0,001 | 0,062 | 0,0008 | Да |
| Флокулант | 0,88 | 0,0004 | 0,024 | 0,0003 | Да |

Таблица 3.3.2.2

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР, t/y | Количество за единица продукт, съгласно КР, t/t продукт | Употреба годишно количество, t/y | Количество за единица продукт, t/t продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство на червен железооксиден пигмент |
| Алуминиев сулфат | 2,97 | 0,0099 | 0 | 0 | Да |
| Натриев силикат | 3,96 | 0,0132 | 0 | 0 | Да |
| Антипенител | 0,330 | 0,0011 | 0 | 0 | Да |
| Флокулант | 0,132 | 0,00044 | 0 | 0 | Да |

Таблица 3.3.3

| Горива | Годишно количество, съгласно КР, Nm3/y | Количество за единица продукт, съгласно КР Nm3/t продукт | Употреба годишно количество, Nm3/y | Количество за единица продукт, Nm3/t продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство на червен железооксиден пигмент |
| Природен газ | 165 000 | 550 | 0 | 0 | Да |

При производството на жълт желеооксиден пигмент не се използват (консумират) горива (в случаят – природен газ), поради което изискващата се Таблица 3.3.3 за този продукт не е попълнена. В Комплексно разрешително № 177-НО/2007 няма и заложено условие, свързано с употребата на природен газ при производството на жълт желеооксиден пигмент.

Всички данни, представени в т 3.3 “Използване на суровини, спомагателни материали и горива” към настоящият доклад са получени в резултат на измервания, а при изчисляване на количеството за единица продукт са спазени изискванията на Условие 6.6.

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

Съхранението на суровини и спомагателни материали се осъществява единствено на определените за целта площадки и резервоари, отговарящи на съответните изисквания.

С оглед осигуряване нормална експлоатация и поддръжка, предотвратяването на евентуални инциденти и замърсявания и в съответствие с изискванията на Условие 8.3.4.3. е разработена и се прилага „Инструкция за поддръжка на резервоарите за амонячна вода”.

Всички складове, в които се съхраняват химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП, суровини, спомагателни материали и реагенти:

- притежават подова и странична изолация, не допускаща просмукване на води или други течности в почвата;

- нямат гравитационна връзка с канализацията;

В сьответсвие с Условие 8.3.4.6.  се прилага “Инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали”, включваща реда и начина за документирането, установяването на причините за евентуалните несъответствия и предприемане на коригиращи действия при необходимост.

През 2008 год. е извършена заложената в план - графика проверка на резервоарите и площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали. По време на проверката течове и несъответствия не са констатирани.

В сьответсвие с изискванията на Условие 8.3.4.7.  е разработена и се прилага “Инструкция за установяване и отстраняване на течове по тръбопреносната мрежа за суровини”. С оглед предотвратяване на евнтуални аварийни ситуации и в изпълнение на изискването за предприемане на превантивни действия, цитираната инструкция включва също така и необходимите действия по поддръжка на фланци, уплътнения и помпи по тръбопреносната мрежа за амонячна вода.

През годината не са констатирани също така и течове, разливания или други пропуски по тръбопреносната мрежа за суровини на територията на производствената площадка.

В съответствие с изискванията на Условие 8.3.4.8. е изготвена „Инструкция за установяване и отстраняване на течове от резервоари или обваловки за течни суровини”.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители)

В представената по - долу таблица е отразен всеки замърсител, за който „Нубиола България” ООД, гр. Русе има задължение да докладва, съгласно условията в Комплексно разрешително № 177-НО/2007 и изискванията на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

През отчетната година са извършвани замервания и анализ на емисиите на вредни вещества при производствената дейност на площадката на „Нубиола България” ООД, гр. Русе.

Таблица 1. Замърсители по ЕРИПЗ

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове | Праг за пренос на замърсител, извън площ. kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздуха kg/год. | във води kg/год. | в почва kg/год. |  |  |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) | - | - | - | - | * |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | - | - | - | - | * |
| 6 | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | - | - | - | - | 10 000 |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | - | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | - | - | - | - | * |
| 12 |  | Общ азот | - | - (264) | 50 000 | 10 000 | 10 000 |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) | - | - (128) | - | - | ** |
| 86# |  | Фини прахови частици < 10 μm | - | - | - | - | * |

При попълване на данните за замърсители с № 12 и 76#, представени в Таблица 1. са използвани данните от собственият мониторинг, попълнени в Таблици 3.1.1. - 3.1.3.

Количеството на замърсители с № 2#, 3#, 6, 8#, 11# и 86# не е пресметнато, тъй като в утвърдената от Министъра на околната среда и водите Методика по чл. 25, ал. 6 от Закона за чистотата на атмосферният въздух за дейностите по КОД по СНЕВ-94 0404 „Процеси в неорганичната химия” не е предвиден раздел, касаещ производството на железооксиден пигмент.

Също така, съгласно Условие 9.6.1.4 от Комплексно разрешително № 117-НО/2008 емисиите на замърсители, за които в методиката не са определени емисионни фактори, следва да се считат за нулеви.

Всяко от веществата, за което е докладвана информация в Таблица 1 е отразено и в изискващите се Таблици попълнени по - нататък в настоящият доклад.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Източниците на емисии в атмосферния въздух, пречиствателните съоръжения и основните замърсители, изпускани във въздуха са както следва:

    - Сушилня за жълт пигмент:

- циклони (2 бр.) и ръкавен филтър (1 бр.);

- прах.

    - Мелница за червен пигмент:

- ръкавен филтър;

- прах.

    - Пещ за червен пигмент:

- скрубер;

- прах, NOx, SO2.

    - Пълначно за жълт пигмент:

- скрубер;

- прах.

Както е видно от представените по – горе данни, пречистването на отпадните газове се осъществява само по отношение на показател “прах”, като за целта са изградени съответните пречиствателни съоръжения, които се експлоатират, съгласно разработените за целта инструкции.

Във връзка с моментното състояние на пазара на пигменти, както в европейски, така и в международен план, по решение на собствениците на “Нубиола България” ООД се предвижда временно в дружеството да се извършват само част от операциите по производство на червен пигмент, а именно:

1. Смилане на червеният пигмент (в зависимост от условията на поръчката)

2. Пакетиране на готовият продукт.

В тази връзка не е извършван мониторинг на емисии от неподвижен източник  Пещ за червен пигмент.

Тази промяна е съгласувана и удобрена от РИОСВ с писмо, изх.№32/29.05.2008год.

На основание Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Обн. ДВ бр. 31/ 1999 год.).и във връзка с прилагане изискванията на Условие 9.6.1.1, през отчетната година  са извършени необходимите собствени периодични измервания (СПИ).

Резултатите от извършените през 2008 год. измервания са представени в Таблица 2.1,. Таблица 2.2 и Таблица 2.3. към настоящият Годишен доклад.

- Източник № 1, Сушилня за жълт пигмент

Таблица 2.1.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР* | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm3 | 20 | - | 12,20 | Веднъж годишно | 1 / 100 |

- Източник № 2, Мелница за червен пигмент

Таблица 2.2.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР* | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm3 | 20 | - | 14,12 | Веднъж годишно | 1 / 100 |

- Източник №4, Пълначно за жълт пигмент

Таблица 2.3.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР* | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm3 | 20 | - | 4,7 | Веднъж годишно | 1 / 100 |

Проведените собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества са извършени от акредитирана лаборатория – Регионална лаборатория - Русе.

Съгласно Условие 9.1.1. е изготвена и се прилага „Инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри на пречиствателните съоръжения”.

В изпълнение изискванията на Условие 9.1.3.1. е разработена и се прилага „Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения”. В инструкцията са регламентирани реда и начина за установяване на причините, документирането на дейностите и предприемането, при необходимост на съответните коригиращи действия.

През отчетната 2008 год. не са констатирани несъответствия на измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените такива в комплексното разрешително.

В изпълнение на Условие 9.2.3.  е изготвена “Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на емисиите в атмосферата”, като резултатите изпълнението и, установените причини за евентуално констатирани несъответствия и предприетите коригиращи действия задължително следва да се документират.

В изпълнение изискванията на Условие 9.3.2. е изготвена и се прилага „Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии”. В изпълнение на тази инструкция се извършват периодични огледи, установяват се причините за евентуалната им поява, предвиждат се мерки за тяхното ограничаване, като направените констатациите се отразяват в съответен протокол.

През 2008 год. не са констатирани други източици на неорганизирани емисии, поради което отпада необходимостта от планиране и прилагане на мерки за тяхното ограничаване.

В изпълнение изискванията на Условие 9.3.3. е разработена и се прилага „Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките срещу неорганизираните емисии”. Оценката се извършва на база документираните резултати от изпълнение на инструкцията по Условие 9.3.2.

След изпълнението през 2008 год. на горецитираната инструкция, е извършена необходимата оценка, в резултат на което не са установени несъответствия с изискванията на Комплексното разрешително.

В сьответсвие с изискванията на Условие 9.4.2. е изготвена „Инструкция за предприемане на незабавни действия за идентифициране и ограничаване появата на миризми”.

В изпълнение	на Условие 9.4.4. е изготвена и се прилага „Инструкция за периодична оценка за спазване на мерките за предотвратяване / намаляване емисиите на миришещи вещества”.

През отчетната 2008 год. не са регистрирани емисии на интензивно миришещи вещества и не са постъпвали оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

Съгласно таблица 9.6.1., във връзка с Условие 9.6.1.1. мониторинг на изпускащи устройства № 1 (сушилня за жълт пигмент), № 2 (мелница за червен пигмент) и № 4 (пълначно жълт пигмент) честотата на измерване е веднъж годишно.

Преди влизане в сила, края на 2007 г., на Комплексно разрешително № 177-НО/2007, „Нубиола България” ООД, гр. Русе е спазвала изискванията на чл. 31, ал.1, т.2 от Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Обн. ДВ бр. 31/ 1999 год.) като в тази връзка през 2008 г. са извършени собствени периодични измервания (СПИ), за  изпускащи устройства № 1 и № 2.

Изпускащо устройство № 2 (мелница за червен пигмент), е част от инсталацията за производство на червен пигмент. Същата  е била в експлоатация, поради което са извършвани измервания.

В изпълнение на Условие 9.6.2.6. и във връзка с Условие 9.6.2.3., докладваме, че са осигурени предвидените мерки за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и емисиите на интензивно миришещи вещества.

В изпълнение на Условие 9.6.2.6. и във връзка с Условие 9.6.2.4. докладваме, че през отчетната 2008 год. не са постъпвали оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Поради спецификата на изградената канализационна мрежа на площадката на „Нубиола България” ООД, гр. Русе и факта, че няма разделна канализация за производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни води, утвърден с Комплексно разрешително № 177-НО/2007 е смесен потока отпадъчни води и една точка на заустване в селищната канализационна система на гр. Русе.

Основните замърсители, изпускани с отпадъчните води, за които са заложени норми за допустимо съдържание на вредни вещества са както следва:

- рН;

- Температура;

- Неразтворени вещества;

- Сулфатни йони;

- Желязо (общо);

- ХПК (бихроматна);

- БПК5;

- Амониев азот ;

- Нефтопродукти;

На територията на производствената площадка на „Нубиола България” ООД, гр. Русе не се изградени и не се експлоатират пречиствателни съоръжения за отпадъчни води.

Съгласно Условие 10.1.4.1. е изработена „Инструкция за извършване на собствен мониторинг на смесен поток отпадъчни води”, като дейностите извършвани по време на нейното прилагане задължително следва да се документират.

В изпълнение	изискванията на Условие 10.1.4.3. е разработена и се прилага „Инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собственият мониторинг на емисиите на вредни и опасни вещества в отпадъчните води”.

Резултатите от извършените през 2008 год. измервания са представени в Таблица 3.1,Таблица 3.2 и Таблица 3.3. към настоящият Годишен доклад.

Таблица 3.1.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг* | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция (рН) | рН | 6,5 - 9 | 7,54 | тримесечие | Да |
| Температура | ° С | 40 | 21,5 | тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | 4,0 | тримесечие | Да |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 400 | 373 | тримесечие | Да |
| Желязо (общо) | mg/dm3 | 5 | 0,520 | тримесечие | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 700 | 10,1 | тримесечие | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 400 | 3,0 | тримесечие | Да |
| Амониев азот | mg/dm3 | 35 | 67,1 | тримесечие | Не |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 5 | 0,331 | тримесечие | Да |

Таблица 3.2.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг* | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция (рН) | рН | 6,5 - 9 | 7,25 | тримесечие | Да |
| Температура | ° С | 40 | 19 | тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | 4 | тримесечие | Да |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 400 | 301 | тримесечие | Да |
| Желязо (общо) | mg/dm3 | 5 | 0,69 | тримесечие | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 700 | 20,9 | тримесечие | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 400 | 4,3 | тримесечие | Да |
| Амониев азот | mg/dm3 | 35 | 17,2 | тримесечие | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 5 | 0,272 | тримесечие | Да |

Таблица 3.3.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг* | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция (рН) | рН | 6,5 - 9 | 7,58 | тримесечие | Да |
| Температура | ° С | 40 | - | тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | 14 | тримесечие | Да |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 400 | 144 | тримесечие | Да |
| Желязо (общо) | mg/dm3 | 5 | 0,220 | тримесечие | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 700 | 12,3 | тримесечие | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 400 | 2,4 | тримесечие | Да |
| Амониев азот | mg/dm3 | 35 | 5,10 | тримесечие | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 5 | 0,159 | тримесечие | Да |

* оказаната честота на мониторинг е съгласно Условие 10.1.4.1. от Комплексно разрешително № 177-НО/2007. От началото на 2008 год., собственият мониторинг е  извършван в съответствие с цитираното условие и е в период на работа на инсталацията.

Анализите, които са представени в Таблица 3.1. , Таблица 3.2.и Таблица 3.3 са извършени от акредитирана лаборатория – Регионална лаборатория – Русе..

В съответствие с Условие 10.1.1.1.1  е разработена и се прилага “Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система на площадката”, определяща реда и начина за установяване на причините за евентуални течове, предприемане на необходимите коригиращи действия и документиране на изпълнението й.

През 2008 год. е извършена заложената в план - графика проверка на техническото състояние на канализационната мрежа. По време на проверката течове и несъответствия не са констатирани. Резултатите от изпълнението на инструкцията са документирани.

На територията на производствената площадка на „Нубиола България” ООД, гр. Русе не са регистрирани течове по канализационната мрежа.

В изпълнение на Условие 10.1.4.2.1. от Комплексно разрешително № 177-НО/2007 през 2008 год. започва монтирането на измервателно устройство за отчитане количествата на отпадъчните води, като е на лице известно забавяне в срокът, определен за извършване на дейността.

Подробна информация за дейността е представена в Раздел 5 към настоящият Годишен доклад.

4.4. Управление на отпадъците

През 2008 год. на територията на „Нубиола България” ООД, гр. Русе не са генерирани отпадъци, различни по вид и в количества, превишаващи тези, определени в разрешителното.

Управлението на отпадъците на територията на „Нубиола България” ООД, гр. Русе се извършва съгласно изискванията на действащото екологично законодателство. Упражнява се съответен контрол по отношение дейностите извършвани с отпадъците, а предаването им за последващо третиране се извършва единствено след сключване на договор с фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи.

4.4.1. Образуване на отпадъците

Съгласно изискванията на Условие 11.7.2. и с оглед точното и правилно определяне на количествата отпадъци, образувани на територията на площадката се прилага „Инструкция за измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци” - месечно (общо и за производството на единица продукт) и годишно (общо и за производството на единица продукт) количество.

В изпълнение на Условие11.7.3.  е разработена “Инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци за единица продукт” като резултатите от прилагането на инструкцията задължително се документират.

Информация за количествата (годишно количество и годишно количество за единица продукт) и дейностите с отпадъците генерирани от „Нубиола България” ООД, гр. Русе се представени в попълнените по- долу Таблица 4 и Таблица 5.

Количествата на образувани през 2008 год. производствени, опасни и строителни отпадъци съответстват на заложените стойности в разрешителното, което е отразено и при документирането на горепосочената инструкция, съгласно Условие 11.7.3.

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката | Транспортиране - собствен транспорт / външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР, t/y | Реално измерено, t/y | Количества определени с КР, t/t продукт | Реално измерено, t/t продукт |  |  |  |
| Отпадъци от производство на неорганични пигменти и оцветители-неупоменати другаде | 06.11.99 | 15 | 0 | 0,006 | 0 | - | не | Да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13.01.10 | 0,1 | 0 |  |  | - | - | - |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13.02.05 | 0,2 | 0 |  |  | Да, № 1 | - | Да |
| Пластмасови опаковки | 15.01.02 | 1 | 0,100 |  |  | Да, № 2 | не | Да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15.01.10 | 21 | 0 |  |  | - | - | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 | 15.02.03 | 0,5 | 0 | - |  | - | - | Да |
| Oловни акумулаторни батерии | 16.06.01 | 0,35 | 0 |  |  | - | - | - |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17.01.07 | 125 | 34,52 |  |  | Да, № 2 | не | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20.01.21 | 0,015 | 0,003 |  |  | Да, № 1 | - | Да |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12.01.01 | не | не | - | да |
| Черни метали | 16.01.17 | не | не | - | да |
| Желязо и стомана | 17.04.05 | не | не | - | да |
| Смесени от метали | 17.04.07 | не | не | - | да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19.10.01 | да | не | - | да |
| Черни метали | 19.12.02 | не | не | - | да |
| Метали | 20.01.40 | не | не | - | да |

4.4.2. Събиране на отпадъците

Събирането на генерираните отпадъци се осъществява съгласно изискванията на Раздел I на ПМС № 53 / 1999 год. за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, в съответствие с екологичното законодателство и по  утвърдена схема

В изпълнение изискванията на Условие	 11.2.7  е изготвена и се прилага “Инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците”. За целта се извършват периодични огледи, а констатациите се отразяват в протокол, съгласно цитираната инструкция, като резултатите от оценката задължително следва се документират.

По време на извършената проверка през отчетната година не са констатирани отклонение и/или несъответствия с изискванията по събирането на отпадъците.

4.4.3. Съхранение на отпадъците

Съхранението на отпадъците се осъществява единствено на обособените  площадки за временно съхранение и при спазване изискванията на Приложение 2 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 год.

Съгласно Условие  11.3.7. е разработена и се изпълнява „Инструкция за поддръжка на площадките за временно съхранение на отпадъците”.

За осъществяване контрол по спазване на изискванията, свързани със съхранението на отпадъците и експлоатацията на площадките за временното им съхранение и в изпълнение изискванията на Условие 11.3.8. е разработена и се прилага “Инструкция за периодична оценка на съответствието на временното съхранение на отпадъци”. Резултатите от извършените проверки и съответствието на площадките се документират, съгласно цитираната инструкция.

По време на извършената проверка през отчетната година не са констатирани отклонение и/или несъответствия с изискванията, на които трябва да отговарят площадките за временно съхранение на отпадъците.  Резултатите от изпълнението на инструкцията са документирани.

4.4.4. Транспортиране на отпадъците

Транспортирането на отпадъците извън производствената площадка се извършва единствено от фирми. Притежаващи резрешение по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците за извършване на такава дейност или регистрационен документ по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците или комплексно разрешително.

Оценката за транспортирането им се извършва съгласно действащата “Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците”, изготвена в изпълнение на Условие 11.4.4.  Резултатите от извършените проверки и направените констатации задължително се документират.

По време на извършената проверки през отчетната година не са констатирани отклонение и/или несъответствия с изискванията по транспортирането на отпадъците на територията на площадката. Резултатите от изпълнението на инструкцията са документирани.

През отчетната година са извършвани дейности по прилагане на цитираната инструкция по Условие 11.4.4. не са установени несъответствия и не са прилагани коригиращи действия.

4.4.5. Оползотворяване, преработване и/или рециклиране на отпадъците

В изпълнение на Условие 11.5.7. е разработена и се прилага “Инструкция за периодична оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъците”. В инструкцията са регламентирани реда и начина за установяване на причините за евентуално констатирани несъответствия, предприемането, при необходимост на съответните коригиращи действия и тяхното документиране.

По време на извършената проверка през отчетната 2008 год. не са констатирани отклонение и/или несъответствия с изискванията по оползотворяване на отпадъците. Резултатите от изпълнението на инструкцията са документирани.

4.4.6. Обезвреждане на отпадъците

Предаването на отпадъците за оползотворяване, повторна употреба и/или  рециклиране се извършва единствено и само въз основа на писмен договор с външни фирми, притежаващи разрешително по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците за извършване на такава дейност или комплексно разрешително.

В изпълнение	 на Условие 11.6.5. е изготвена и се прилага “Инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъците”, регламентираща реда и начина за установяване на причините, документирането на дейностите и предприемането, при необходимост на съответните коригиращи действия.

През отчетната година са извършвани дейности по прилагане на цитираната инструкция по Условие 11.6.5. не са установени несъответствия и не са прилагани коригиращи действия.

4.4.7. Документиране на дейностите с отпадъците

Документирането на дейностите по управление на отпадъците се извършва в съответствие с изискванията на “Наредба № 9 от 28 септември 2004 год. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности”.

На територията на „Нубиола България” ООД, гр. Русе се води изискващата се „Отчетна книга за образувани и третирани отпадъци”, като същата е прошнурована, страниците й са номерирани и е заверена от РИОСВ – Русе.

За всеки отпадък и за всяка дейност, извършвана с отпадъци през 2008 год. са изготвени изискващите се по горецитираната Наредба № 9:

- Годишен отчет за образувани отпадъци;

- Идентификационна карта.

Същите са представени в РИОСВ – Русе и Община - Русе в определеният срок.

4.5. Шум

През отчетната 2008 год. не са регистрирани жалби и/или оплаквания от работата на инсталацията по отношение шума от производствената площадка.

Съгласно Условие 12.2.1. е разработена  се прилага “Инструкция за наблюдение звукова мощност и звуково налягане”, в която са определени параметрите, подлежащи на наблюдаване и съответната честота.

В изпълнение изискванията на Условие 12.2.3.  е изготвена и се прилага “Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум”, Инструкцията регламентира реда и начина за установяване на причините, документирането на дейностите и предприемането, при необходимост на съответните коригиращи действия.

През отчетната 2008 год. са извършени необходимите наблюдения на показателите по Условие 12.2.1.

Резултатите от проведените измервания на шум през 2008 год. са представени в изискващата се Таблица 6, попълнена по-долу.

Обща звукова мощност на площадката, определена след извършените измервания на шум през 2008 год. е 106,5 dB (А).

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуковото налягане в dB (А) | Измерено през деня / нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| т. 1 | 64,3 ± 0,3 | деня | Да |
| т. 2 | 63,1 ± 0,3 | деня | Да |
| т. 3 | 61,2 ± 0,3 | деня | Да |
| т. 4 | 55,3 ± 0,3 | деня | Да |
| т. 5 | 62,0 ± 0,3 | деня | Да |
| т. 6 | 58,2 ± 0,3 | деня | Да |
| Средно ниво на шума за точки 1-6 | 60,68 | деня | Да |

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

На територията на „Нубиола България” ООД, гр. Русе не се извършва пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води.

В съответствие с Условие 13.1.   е изготвена е и се прилага “Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито”, регламентираща реда и начина за установяване на причините, документирането на дейностите и предприемането, при необходимост на съответните коригиращи действия.

В съответствие изискванията на Условие  13.4.  е разработена “Инструкция за отстраняване на разливи”, включваща необходимите действия за тяхното отстраняване и задължението за тяхното документиране.

На територията на производствената площадка на „Нубиола България” ООД, гр. Русе не са регистрирани течове, разливи или изливания на вредни и опасни вещества през 2008 год.

4.6.1. Опазване на подземните води

Основните показатели за съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените в разрешителното такива – екологичен праг и праг на замърсяване, и подлежащи на мониторинг са както следва:

- Водно ниво;

- Водороден показател;

- Разтворени вещества;

- Нефтопродукти;

- Амоний;

- Желязо (общо);

- Сулфати.

Във връзка с провеждането на собствения мониторинг на подземните води, оценката на съответствието им и съгласно Условие 13.8.2  и Условие 13.8.3.  са изготвени и се прилагат “Инструкция за извършване на собствен мониторинг на подземни води” и “Инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води”.

През отчетната 2008 год. е извършен мониторинг на подземните води,  като анализите са извършени от акредитирана лаборатория – Регионална лаборатория Русе, а данните от него са представени по-долу в Таблица 7.

Мониторингът е извършен в изпълнение на Комплексно разрешително № 177-НО/2007 и във връзка с разрешителното за водоползване, издадено на „Нубиола България” ООД.

Анализа е извършен по показателите, определени в Условие 13.8.2.1.

Таблица 7.

| Наименование на показателя | Точка на пробовзе-мане | Единица на величината | Екологичен праг/Праг на замърсяване, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разтворени вещества | ТК | mg/dm3 | <500/<1000 | 572 ± 1 | Веднъж на 3 години | Да |
| Сулфати | ТК | mg/L | <50/<150 | 43,4 ± 0,2 | Веднъж на 3 години | Да |
| Амоний | ТК | mg/L | <0,12/<1,2 | <0,006 | Веднъж на 3 години | Да |
| Желязо (общо) | ТК | mg/dm3 | <0,05/<0,200 | <0,050 | Веднъж на 3 години | Да |
| Нефтопродукти | ТК | mg/L | <0,05/<0,5 | 0,368 ± 0,026 | Веднъж на 3 години | Да |
| Температура | ТК | оС | Не се нормира | 19,0 ± 0,2 | Веднъж на 3 години | Да |

4.6.2. Опазване на почвата

Основните замърсители, изпускани в почвата, подлежащи на собствен мониторинг и за които са заложени индивидуални емисионни ограничения са както следва:

- pН;

- Нефтопродукти;

- Желязо.

През отчетната 2008 год. не е извършван собствен мониторинг на състоянието на почвите, по Условие 13.9.3. т.к. такъв е извършен през 2008 год., съгласно Комплексно разрешително № 177-НО / 2007 определената честота за мониторинг е веднъж на 3 (три) години. Резултатите от анализа, проведен през 2007 год. ще послужи за определяне базовото състояние, което ще се използва са оценяване на съответствието на концентрациите на вредни вещества в почвите.

Във връзка с провеждането на собствения мониторинг на почвите, оценката на съответствието им и съгласно Условие 13.9.3  и Условие 13.9.5.  са изготвени “Инструкция за извършване на собствен мониторинг на почви” и “Инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на почвите”.

Данните от проведените анализи, послужили за определяне на базовото състояние са представени в следващата Таблица 8:

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция, рН | 8,10 ± 0,02 | пункт 1 | - | на 3 години | - |
| Нефтопродукти mg/kg | 26,0 |  | - |  | - |
| Желязо, mg/kg | 36 152 ± 400 |  | - |  | - |
| Активна реакция, рН | 8,02 ± 0,01 | пункт 2 | - | на 3 години | - |
| Нефтопродукти mg/kg | 317 |  | - |  | - |
| Желязо, mg/kg | 30 768 ± 400 |  | - |  | - |

Всички данни, представени в т 4. “Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда” към настоящият доклад са получени в резултат на измервания и/или анализи, а при изчисляване на количеството отпадъци за единица продукт са спазени изискванията на Условие 6.6.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на Комплексно разрешително № 177-НО / 2007

Съгласно Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на Комплексно разрешително № 177-НО / 2007 (ИППСУКР), няма предвидени дейности за реализация през отчетната 2008 год.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

През отчетната година не е прекратявана дейността на инсталацията, разположени на територията производствената площадка на „Нубиола България” ООД, гр. Русе.

Във връзка с моментното състояние на пазара на пигменти, както в европейски, така и в международен план, по решение на собствениците на “Нубиола България” ООД бе предвидено временно в дружеството да се извършват само част от операциите по производство на червен пигмент - а именно:

1.   Смилане на червеният пигмент(в зависимост от условията на поръчката)

2.   Пакетиране на готовият продукт.

Във връзка с гореизложеното, през месец май 2008 г. РИОСВ – Русе своеверменно е уведомен.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. Аварии

През отчетната 2008 год. не са регистрирани аварии на територията на производствената площадка на „Нубиола България” ООД, гр. Русе. Поради тази причина не е попълнена Таблица 9.

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията

През отчетната 2008 год. в „Нубиола България” ООД, гр. Русе не са постъпвали оплаквания от работата на инсталацията по отношение миризми, шум, води, въздух и др. Поради тази причина не е попълнена Таблица 10.

8. Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 177-НО/2005, издадено на “Нубиола България” ООД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:.................................					Дата:

Име на подписващия:  инж. Кристиян Димитру

Длъжност в организацията:  Управител