І. Уводна част на годишния доклад

(Наименоване на инсталацията, за която е издадена КР

“Оргахим” АД – източна площадка

(Адрес по местонахождение на инсталацията

Русе, бул. “Трети март”21

(Регистрационен номер на КР

22/2006г

(Дата на подписване на КР

17.04.2006г

(Дата на влизане в сила на КР

17.05.2006г

(Оператор на инсталацията

Иван Соколов – изпълнителен директор

(Адрес, телефон, факс и е-mаil на оператора

Русе, бул. “Трети март” 21, 082/886-371, 082/886-288

(Името на лицето за контакти

Десислава Цонева – н-к отдел ЗБУТ и Екология

(Адрес, телефон, факс и е-mail на лицето за контакти

Русе, бул. “Трети март” 21, 082/886-371, 082/886-288, desislava.tsoneva@orgachim.bg

(Кратко описание на всяка от дейностите

На площадката съществуват следните видове инсталации:

Инсталация за производство на фталов и малеинов анхидрид

Инсталация за пр-во на сухи смеси

(Производствен капацитет на инсталациите и годишно пр-во

Инсталация за производство на фталов и малеинов анхидрид

- фталов анхидрид-20 000т;19413т/г

- малеинов анхидрид-600т;547.4т/г

Инсталация за пр-во на сухи смеси-141000т;5694т/г

(Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Изпълнителен директор-н-к отдел ЗБУТ и Екология-н-к цех и отдели-отговорници производствени звена

( РИОСВ отговаряща за разрешителното

РИОСВ – Русе

(Басейнова дирекция на която е разположена инсталацията

Басейнова дирекция – Плевен

ІІ. Система за управление на околната среда

(Структура и отговорности

Със заповед на Изп. Директор е определен персонала, извършващ изпълнението на условията от КР

(Обучение

Изготвя се ежегоден план за обучения на персонала

(Обмен на информация

Изготвен е списък с данните на персонала отговорен за     изпълнението на условията

(Документиране

Ежегодно се актуализира списъка с нормативната уредба. Изготвен е списък с наличните инструкции

Ежегодно отговорните лица се обучават по нормативната уредба

(Управление на документите

Има инструкция за актуализация на документите и тяхното изземване

(Оперативно управление

Изготвени са всички инструкции и се прилагат

(Оценка на съответствие, проверка и корегиращи действия

Изготвени са съответните инструкции

(Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

За всяка инсталация са създадени аварийни планове.

(Записи

Документират се и се съхраняват всички записи от наблюдение, мониторинг, несъответствие и коригиране

(Докладване

Докладва се до 31.03. на всяка година

(Актуализация на СУОС

Системата се актуализира при промяна КР

#### ІІІ. Използване на ресурси

Условие 8.1.8.1

Инсталация за производство на фталов и малеинов анхидрид-11.7м3/т/продукт

| Източник на вода | Годишно к-во съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производство на фталов и малеинов анхидрид | 472 000м3/г | 528м3/т продукт | 198590м3/г | 11.7м3/т продукт | да |

Условие 8.1.9.2

Количеството вода използвана по инсталацията, не надвишава количеството по условие 8.1.2

Условие 8.1.8.2

Няма процеси, които да са свързани с голяма консумация на вода, а точно обратното.Занижено е използваното количество вода на тон продукт.Не надвишават нормите заложени в КР

Условие 8.1.8.3

Инсталацията за ЖОП не работи.

Условие 8.1.8.4.

Всяка седмица се извършва проверка на тръбопроводите за вода. Не е констатиран теч.

Условие 8.2.7.1

Инсталация за производство на фталов и малеинов анхидрид-7987МW/г;0.35 МW/т продукт

| Електроенергия/топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| производство на фталов и малеинов анхидрид | 1.70 | 15.18 | 0.35 | - | да |

Условие 8.2.7.2

Резултатите съответстват на определените в разрешителното стойности.

Условие 8.3.3.1

| суровини | Годишно к-во, съгласно КР | К-во за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно к-во | Количество за единица продукт | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ортоксилол | 20000 | 1 | 17647 | 0.8 | да |
| Натриева основа | 50 | 0.01 | 1.42 | 0.00006 | да |
| Амонячна вода | 2.7 | 0.0001 | - | - | да |
| Катализатор | 13т/5г | - | - | - | да |
| Хидразин хидрат | 2.7 | 0.0001 | 0.59 | 0.00002 | да |
| Солна к-на | 167 | 10.023 | 194 | 0.009 | Не/да |
| Солна к-на | 4 | 0.01 | 5.4 | 0.009 | Не/да |

Условие 8.3.3.2

Употребата на суровини за единица продукт не надвишава посочените в разрешителното с изключение на солната к-на. Увеличението не произхожда от увеличен капацитет, а от факта, че в КР е сложено количество не по капацитета на инсталацията, а на използваното през 2003г количество..

Ще бъде направена промяна на КР

Условие 8.3.4.7

Няма течове на суровини и горива. Всяка седмица се извършват проверки на резервоари, обваловки и тръбопроводи.

Няма установени несъответствия

Условие 8.3.4.8

Суровините и спомагателните материали се съхраняват в складовете от Приложение 19 в здрави опаковки.

Няма установени несъответствия

Условие 8.3.4.9

Складовете притежават подова и странична изолация, без връзка към канализацията.

Няма установени несъответствия

#### ІV. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

- Доклад по Европейския регистър

Замърсители, изпускани във въздуха – ЛОС, азотен окис, въглероден окис, серен двуокис

Замърсители, изпускани във водите –БПК, феноли,

Замърсители, изпускани в почвата – не

Транспорт на замърсители извън площадката – не

Произведени, обработени или използвани замърсители –ортоксилол,

Емисии на промишлени води – в канализация

Емисии на охлаждащи води – нямаме отделна канализация, тя е обща с производствената

Емисии на битово-фекални води - нямаме отделна канализация, тя е обща с производствената

Емисии на дъждовни води - нямаме отделна канализация, тя е обща с производствената

въздух

- азотен окис – 332кг

- серен двуокис- 8.3кг

- въглероден окис-41.6кг

- ЛОС- 691кг

води

- Феноли- 0.004кг

производство

- ксилол- 17647000 кг

норми

- азотен окис – въздух 100 000

- серен двуокис – въздух 150 000

- ЛОС – въздух 100 000

- -въглероден окис-500 000

- Феноли – води 20

- ксилол- за производство 10000

Превишение на праговите стойности има при използването на ксилол за производство

Таблица 1. Изпускания по PRTR

ЗАМЪРСИТЕЛИ

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (Колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (Колона 2) kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба (Колона 3) kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Във въздух (Колона 1а) kg/год. | Във води (Колона 1b) kg/год. | В почва (Колона 1c) kg/год. |  |  |
| 1# | 74-82-8 | Метан (CH4) | 100 000 | - | - | - | * |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) | 500 000 | - | - | - | * |
|  |  |  | 41.6 |  |  |  |  |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | 100 милиона | - | - | - | * |
| 4# |  | Хидро-флуоро-въглеводороди (HFCs) | 100 | - | - | - | * |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | 10 000 | - | - | - | * |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 10 000 | - | - | - | 10 000 |
| 7# |  | ЛОС без метан (NMVOC) | 100 000 | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 100 000 | - | - | - | * |
|  |  |  | 332 |  |  |  |  |
| 9# |  | Пеpфлуоровъглероди (PFCs) | 100 | - | - | - | * |
| 10# | 2551-62-4 | Серен хексафлуорид (SF6) | 50 | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 150 000 | - | - | - | * |
|  |  |  | 8.3 |  |  |  |  |
| 12# |  | Общ азот | - | 50 000 | 50 000 | 10 000 | 10 000 |
| 13# |  | Общ фосфор | - | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
| 14 |  | Хидрохлорoфлуоро въглероди (HCFCs) | 1 | - | - | 100 | 10 000 |
| 15 |  | Хлорофлуоро Въглероди(CFCs) | 1 | - | - | 100 | 10 000 |
| 16 |  | Халогенни въглеводороди | 1 | - | - | 100 | 10 000 |
| 17# | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) | 20 | 5 | 5 | 50 | 50 |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединенията му (като Cd) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | 100 | 50 | 50 | 200 | 10 000 |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu) | 100 | 50 | 50 | 500 | 10 000 |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) | 50 | 20 | 20 | 500 | 10 000 |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Pb) | 200 | 20 | 20 | 50 | 50 |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | 200 | 100 | 100 | 1 000 | 10 000 |
| 25 | 15972-60-8 | Алахлор | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 26 | 309-00-2 | Алдрин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 1912-24-9 | Антразин | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 28 | 57-74-9 | Chlordane | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 143-50-0 | Chlordecone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 470-90-6 | Chlorfenvinphos | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 31 | 85535-84-8 | Хлоралкани, С10-С13 | - | 1 | 1 | 10 | 10 000 |
| 32 | 2921-88-2 | Chlorpyrifos | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 33 | 50-29-3 | DDT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34# | 107-06-2 | 1,2-дихлоретан (EDC) | 1 000 | 10 | 10 | 100 | 10 000 |
| 35# | 75-09-2 | Дихлорметан (DCM) | 1 000 | 10 | 10 | 100 | 10 000 |
| 36 | 60-57-1 | Dieldrin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 330-54-1 | Diuron | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 38 | 115-29-7 | Ендосулфан | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 39 | 72-20-8 | Ендрин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40# |  | Халогенирани орган.съединения (като AOX) | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 10 000 |
| 41 | 76-44-8 | Хептахлор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42# | 118-74-1 | Хексахлорбензол (HCB) | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 43# | 87-68-3 | Хексахлорбутадиен (HCBD) | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 44 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6-хексахлорциклохексан(HCH) | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 45 | 58-89-9 | Lindane | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | 2385-85-5 | Mirex | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47# |  | PCDD+PCDF (диоксини и дифурани)(катоTeq) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 48 | 608-93-5 | Пентахлорбензол | 1 | 1 | 1 | 5 | 50 |
|  | 87-86-5 | Пентахлорфенол | 10 | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 49# |  | (PCP) |  |  |  |  |  |
| 50 | 1336-36-3 | Полихлорирани бифеноли(PCBs) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 50 |
| 51 | 122-34-9 | Simazine | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 52# | 127-18-4 | Тетрахлоретилен (PER) | 2 000 | - | - | 1 000 | 10 000 |
| 53# | 56-23-5 | Тетрахлорметан (TCM) | 100 | - | - | 1 000 | 10 000 |
| 54# | 2002-48-1 | Трихлорбензоли (TCBs) | 10 | - | - | 1 000 | 10 000 |
| 55# | 71-55-6 | 1,1,1-трихлоретан | 100 | - | - | 1 000 | 10 000 |
| 56 | 79-34-5 | 1,1,2,2-тетрахлоретан | 50 | - | - | 1 000 | 10 000 |
| 57# | 79-01-6 | Трихлоретилен | 2 000 | - | - | 1 000 | 10 000 |
| 58# | 67-66-3 | Трихлорометан | 500 | - | - | 1 000 | 10 000 |
| 59 | 8001-35-5 | Toxaphene | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 75-01-4 | Винилхлорид | 1 000 | 10 | 10 | 100 | 10 000 |
| 61 | 120-12-7 | Антрацен | 50 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 62# | 71-43-2 | Бензол | 1 000 | 200 (като BTEN)1 | 200 (като BTEN) | 2 000 (като BTEN) | 10 000 |
| 63# |  | Бромирани дифенилетери(PBDE) | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 64 |  | Nonilphenol Etoxylates(NP/NPEs) и свързаните съедин. | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 65 | 100-41-4 | Етилов бензол | - | 200 (като BTEN) | 200 (като BTEN) | 2 000 (като BTEN) | 10 000 |
| 66 | 75-21-8 | Етиленов оксид | 1 000 | 10 | 10 | 100 | 10 000 |
| 67 | 34123-59-6 | Isoproturon | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 68 | 91-20-3 | Нафталин | 100 | 10 | 10 | 100 | 10 000 |
| 69# |  | Съединения на Organotin(като общ Sn) | - | 50 | 50 | 50 | 10 000 |
| 70 | 117-81-7 | Di-(2-etilhexyi) Phthalate(DEHP) | 10 | 1 | 1 | 100 | 10 000 |
| 71# | 108-95-2 | Феноли като общ С | - | 20 | 20 | 200 | 10 000 |
|  |  |  |  | 0.004 |  |  |  |
| 72# |  | Полициклични ароматни въглеводороди(PAHs) | 50 | 5 | 5 | 50 | 50 |
| 73 | 108-88-3 | Толуол | - | 200 (като BTEN) | 200 (като BTEN) | 2 000 (като BTEN) | 10 000 |
| 74 |  | Tributyltin и неговите съединения | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 75 |  | Triphenyltin и неговите съединения | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 76# |  | Общ органичен въглеводород(TOC) (като общ С или ХПК/3) | - | 50 000 | - | - | ** |
|  |  |  | 691 |  |  |  |  |
| 77 | 1582-09-8 | Trifluralin | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 78 | 1330-20-7 | Xylenes | - | 200 (като ВТЕХ | 200 (като ВТЕХ | 200 (като ВТЕХ | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 17647000 |
| 79# |  | Хлориди ( като общ Cl) | - | 2 млн. | 2 млн. | 2 млн. | 10 0003 |
| 80# |  | Хлор и неорганични съединения (като HCl) | 10 000 | - | - | - | 10 000 |
| 81 | 1332-21-4 | Азбест | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 0003 |
| 82# |  | Цианиди(като общ CN) | - | 50 | 50 | 500 | 10 000 |
| 83# |  | Флуориди(като общ F) | - | 2 000 | 2 000 | 10 000 | 10 0003 |
| 84# |  | Флуор и неорганични съединения( като общ HF) | 5 000 | - | - | - | 10 000 |
| 85# | 74-90-8 | Циановодород (HCN) | 200 | - | - | - | 10 000 |
| 86# |  | Фини прахови частици <10µm (PM 10) | 50 000 | - | - | - | * |
|  |  |  | 41650 |  |  |  |  |

Годишните количества замърсители се изчисляват като умножим измерената концентрация по работните часове на инсталацията

- Емисии на вредни в-ва в атмосферния въздух

Условие 9.6.5.7

Показателите са в нормите.

Информацията за всички в-ва се съхранява.

Мерки за предотвратяване на неорганизираните емисии няма, тъй като такива емисии няма.

Няма оплаквания за миризми

Измерените стойности отговарят на тези от КР.

Условие 9.6.5.1

Инсталация за изгаряне на опасен отпадък

Протокол№920/31.10.2006г

Серен двуокис-3мг

Азотен окис-124мг

Въглероден окис-18мг

Общ въглерод-1.3мг

#### Воден скрубер

Протокол№921/31.10.2006г

ЛОС-2мг

#### Пълначна машина за фталов

Протокол№924/01.11.2006г

Прах-9мг

Условие 9.6.5.3

- азотен окис – 332кг

- серен двуокис- 8.3кг

- въглероден окис-41.6кг

- ЛОС- 691кг

(Резултатите от оценката на съответствието на параметрите на пречиствателните съоръжения с определените в КР са идентични.

Ежедневно се извършва наблюдение и се водят записи. Няма установени несъответствия.

(Броя емисионни измервания съответстват на броя заложени в КР.

(Ежемесечно се извършва проверка за установяване на източници на неорганизирани емисии. Установяване до сега не е налично.

(Мерки не са предвиждани, поради факта че не са установявани.

# Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| параметър | единица | НДЕ съгласно КР | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг | Честота на мониторинга | % съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за изгаряне на опасен отпадък |  |  |  |  |  |  |
| Серен двуокис | мг | 35 | - | 3 | 1 път годишно | да |
| Азотен окис | Мг | 250 | - | 124 | 1 път годишно | да |
| Въглероден окис | Мг | 100 | - | 18 | 1 път годишно | да |
| Общ въглерод | мг | 20 | - | 1.3 | 1 път годишно | да |
| Воден скрубер |  |  |  |  |  |  |
| ЛОС | мг | 150 | - | 2 | 1 път годишно | да |
| Пълначна машина фталов анхидрид |  |  |  |  |  |  |
| прах | мг | 150 | - | 9 | 1 път годишно | да |

- Емисии на вредни вещества в отпадните води

Годишните количества замърсители се изчисляват като умножим измерената концентрация по дебита по работните часове на инсталацията

- Феноли – 0.004кг/г

норми

- Феноли – води 20

Емисии във водни обекти/канализация – канализацията на завода е обща. Имаме смесен поток от производствени води, охлаждащи води, битово-фекални води и дъждовни води.

Емисии на производствени води във канализация- сборна

Няма превишение на праговите стойности

Емисии на охлаждащи води – няма отделна канализация

Емисии на битово-фекални води – няма отделна канализация

Емисии на дъждовни води – няма отделна инсталация

Мониторинга на работата на пречиствателното оборудване се извършва от Лаборатория към отдел Екология в Оргахим два пъти дневно. Резултатите се записват в дневник.

Резултатите от мониторинга са в стойностите заложени в разрешителното. Няма установени несъответствия

Условие 10.4.4

Шахта ГСС

Протокол №1069/11.12.2006г

РН-7.2

Неразтворени в-ва – 16мг

ХПК-351 мг

БПК-78мг

Фенолен индекс – 0.02мг

Сулфати-37.4мг

Нефтопродукти-0.4мг

Протокол №1118/20.12.2006г

РН-6.6

Неразтворени в-ва – 12мг

ХПК-425 мг

БПК-130

Нефтопродукти-0.04мг

Сулфати-48мг

Резултатите са под нормите заложени в КР

Лабораторията е взела проби през четвъртото тримесечие, тъй като през другите не е имало отделяне на отпадни води по заложения техен график

Натоварването на инсталацията при вземането на проби е било окол 80%

Водното количество се мери по разходомерното устройство на всеки цех . Във всяка секунда имаме информация за количеството на всяко производство. Събираме количествата вода от всяко пр-во, умножаваме по измерената стойност на замърсителя и умножаваме по брой дни за година.

Резултатите от мониторинга са в стойностите заложени в разрешителното. Няма установени несъответствия

Условие 10.4.3

Течове от канализацията не е имало. Периодично се проверява чрез шахтите.

Условие 10.4.4

- Феноли- 0.004кг/г

Годишните количества замърсители се изчисляват като умножим измерената концентрация по дебита по работните часове на инсталацията

# Таблица 3. Емисии в отпадъчните води

| параметър | единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шахта ГСС |  |  |  |  |  |  |
| феноли | Мг/л | 1 | 0.02 | - | 4 пъти годишно | да |
| Дебит на отпадъчните води | М3/ч |  | 0.02 | 0.05 | 4 пъти годишно |  |
| рН | Кг | 6.5-9.0 | 7.2 | 6.6 | 4 пъти годишно | да |
| Неразтворени в-ва | мг | 200 | 16 | 12 | 4 пъти годишно | да |
| ХПК | мг | 700 | 351 | 425 | 4 пъти годишно | да |
| БПК | мг | 400 | 78 | 130 | 4 пъти годишно | да |
| сулфати | мг | 400 | 37.4 | 48 | 4 пъти годишно | да |
| нефтопродукти | мг | 10 | 0.4 | 0.04 | 4 пъти годишно | да |

4. Отпадъци предадени за обезвреждане/оползотворяване извън площадката

Наименование и код на отпадъка: Битови отпадъци, 200301

Име на оператора на инсталацията- ЕРРС

Код на извършваната операция D/R-D

Общо предадено количество-2.3т

Доклад за генерираните отпадъци годишно, включително количеството на тон продукция само на пряко отделящите се отпадъци

Битови отпадъци-2.3т

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак-0.05т

(За послените 5 години не е имало несъответствие на количествата на отпадъците.

(Няма несъответствия по събирането на отпадъците

(Няма несъответствия по съхранението на отпадъците

(Няма несъответствия по третирането на отпадъците

Условие 11.9.2

Изчисленията на резултатите по отпадъците са:

Месечното количество отпадъци за всяка инсталация вземаме от отчетната книга. За тон готов продукт отпадъка се смята като разделим отпадъка на тоновете продукция за месеца.

Битови отпадъци-2.3т

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак-0.05т

Условие 11.9.4

Несъответствия не са установени.

Условие 11.9.6

Няма фирми лицензирани, които да преработват опасните отпадъци.

# Таблица 4. Образуване на отпадъци

| отпадък | код | Колич. определени с КР год. | Реално измерено год. | Колич. определено с КР за ед. прод. | Реално измерено за ед. продукт | Временно съхранение на площадката | Транспортиране- собствен или външен транспорт | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 120103 | 50т | - | - | - | - | - | - |
| Хартиени и картонени опаковки | 150101 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| Пластмасови опаковки | 150102 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Отпадъци от желязо и стомана | 191001 | 300 | - | - | - | - | - | - |
| Битови отпадъци | 200301 | 50 | 2.3т | - | - | - | собствен | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 150202/филтри сухи/ | 150202 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Нехлорирани моторни и смазочни масла за зъбни предавки на мин. основа | 130205 | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
| Оловни акумулаторни батерии | 160601 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали | 160802 | 13т/5г | - | - | - | - | - | - |
| стъкло | 170202 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Излезли от употреба гуми | 160103 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Смесени отпадъци от строителството и събаряне, различни от упоменатите в 170901, 170902 и 170903 | 170904 | 750 | - | - | - | - | - | - |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на мин. основа | 130307 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Трансформатори и кондензатори, съдържащи РSВs | 160209 | 150 | - | - | - | - | - | - |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 200121 | 15 | 0.05т | - | - | Да | - | Да |
| Отпадъци съдържащи масла и нефтопродукти | 160708 | 150 | - | - | - | - | - | - |
| Други изолационни и топлопредаващи масла | 130310 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Утайки съдържащи метали, съдържащи масло | 120118 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Опаковки съдържащи остатъци от опасни в-ва или замърсени с опасни в-ва/хартия/ | 150110 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Опаковки съдържащи остатъци от опасни в-ва или замърсени с опасни в-ва/пластмаса/ | 150110 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Опаковки съдържащи остатъци от опасни в-ва или замърсени с опасни в-ва/лабораторно стъкло/ | 150110 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Опаковки съдържащи остатъци от опасни в-ва или замърсени с опасни в-ва/метални/ | 150110 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни в-ва /филтри пигмент/ | 150202 | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни в-ва /конци/ | 150202 | 150 | - | - | - | - | - | - |
| Органични отпадъци съдържащи опасни в-ва | 160305 | 300 | - | - | - | - | - | - |
| Неорганични отпадъци съдържащи опасни в-ва | 160303 | 300 | - | - | - | - | - | - |
| Утайки съдържащи метали, съдържащи масло/метални стружки/ | 120118 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Излезли от употреба превозни средства | 160104 | 500 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| отпадък | код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на фирмата извършваща оползотворяване/обезвреждане | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Битови отпадъци | 200301 | - | - | ЕРРС | да |

5. Шум

Жалби от живущи няма.

Не са извършвани наблюдения, тъй като те са заложени на две години. Първите са извършени през 2005г.

Резултатите съответстват на заложените в КР

Условие 12.3.3

Извършена е оценка на общата звукова мощност. Резултатите показват че звуковата мощност е в рамките на допустимите нива.

Таблица 6. Шумови емиси

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане | Измерено през деня/нощта | % съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| По граници |  |  |  |
| Т.1 | 50 | 43 | ден | нощ | 100% |
| Т.2 | 51 | 45 | ден | нощ | 100% |
| Т.3 | 46 | 45 | ден | нощ | 100% |
| Т.4 | 47 | 44 | ден | нощ | 100% |
| Т.5 | 46 | 44 | ден | нощ | 100% |
| Т.6 | 48 | 46 | ден | нощ | 100% |
| Т.7 | 55 | 46 | ден | нощ | 100% |
| Т.8 | 54 | 47 | ден | нощ | 100% |
| Т.9 | 59 | 47 | ден | нощ | 100% |
| Т.10 | 59 | 53 | ден | нощ | 100% |
| Т.11 | 57 | 54 | ден | нощ | 100% |
| Т.12 | 57 | 55 | ден | нощ | 100% |
| Т.13 | 56 | 51 | ден | нощ | 100% |
| Т.14 | 57 | 53 | ден | нощ | 100% |
| Т.15 | 55 | 47 | ден | нощ | 100% |
| Т.16 | 55 | 49 | ден | нощ | 100% |
| Т.17 | 56 | 51 | ден | нощ | 100% |
| Т.18 | 53 | 49 | ден | нощ | 100% |

- Опазване на почвата и подземните води

Резултати от собствения мониторинг

Има съответствие на количеството на замърсителите в почвата и базовото състояние

Пункт1

Протокол№677/28.08.2006г

РН-8

Нефтопродукти-24мг

Желязо-29940мг

Пункт3

Протокол№678/28.08.2006г

РН-8

Нефтопродукти-43.3мг

Желязо-38806мг

Има съответствие на концентрациите на вредни вещества в подземните води с тези в КР

Протокол №639/14.08.2006г

Температура-19

Разтворен кислород-2.4мг

Електропроводимост-708

Разтворени вещества-460мг

Амоний-0.009мг

Желязо-<0.05

Нефтопродукти-<0.05мг

Протокол№1071/11.12.2006г

Температура-17.5

Разтворен кислород-5.7мг

Електропроводимост-788

Разтворени вещества-588мг

Амоний-<0.006мг

Нефтопродукти-0.9мг

Желязо-<0.05

Условие 13.8.7

Резултатите от мониторинга показват, че няма надвишаване на праговете.

Условие 13.8.8

Не са регистрирани течове по откритите тръбопроводи

Не е имало разливи на опасни в-ва по площадката

Условие 13.8.9

Всички инструкции се изпълняват.

Таблица 7. Опазване на подземните води

| показател | Точка на пробовземане | Концентрация на подземните води , съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разтворени в-ва | 1 | 1000 | 460 | 588 | 2 пъти годишно | Да |
| Амоний | 1 | 1.2 | 0.009 | <0.006 | 2 пъти годишно | Да |
| желязо | 1 | 50 | <0.05 | <0.05 | 2 пъти годишно | Да |
| нефтопродукти | 1 | 500 | <0.05 | 0.9 | 2 пъти годишно | Да |

Таблица 8. Опазване на почви

| показател | Концентрация в почвите/базово състояние/, съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | - | 1 | 8 | 8 | 1г |  |
| Желязо | - | 1 | 29940 | 38806 | 1г |  |
| нефтопродукти | - | 1 | 24 | 43.3 | 1г |  |

- Доклад по Инвестиционната програма

Няма заложени мероприятия за отчетния период.

- Прекратяване работата на инсталацията или на части от тях

Извърши се прекратяване на инсталация за чер железооксиден пигмент.

9.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения.

Не имало аварийни ситуации през отчетния период

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |  | - |

10.Оплаквания или възражения свързани с дейността на инсталациите.

Нямя оплаквания или възражения.

Таблица 10. Оплаквания или възражения свързани с дейността на инсталациите за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - |  | - |  | - | - |

##### Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 22/2006 на “Оргахим” АД

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица

Подпис:                                                        Дата: 30.03.2007г

Име на подписващия: Десислава Цонева

Длъжност в организацията: н-к отдел ЗБУТ и Екология

### ГОДИШЕН ДОКЛАД

ПО

ОКОЛНАТА СРЕДА

НА

ОРГАХИМ АД

ИЗТОЧНА ПЛОЩАДКА

2006г