ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№113/2006 год.

на “Керамат” АД, гр.Каспичан, цех Ветрище

(допълнен)

БУЛСТАТ 127023234

Адрес на предприятието:

Ул. Ал.Стамболийски №77

гр. Каспичан

обл. Шумен

Дата: 26.03.2007 г.                                   Изп.Директор:

гр. Каспичан                                                                   /инж. Д.Данов/

Основание: Заповед № РД – 806/ 31.10.2006г. на МОСВ

| № | Съдържание: | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Увод | 2 |
| 2. | Система за управление на околната среда (СУОС) | 5 |
| 2.1 | Структура и отговорности | 5 |
| 2.2 | Обучение | 5 |
| 2.3 | Обмен на информация | 7 |
| 2.4 | Управление на документи | 8 |
| 2.5 | Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия | 10 |
| 2.6 | Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации | 11 |
| 2.7 | Записи | 12 |
| 3. | Използване на ресурси | 13 |
| 3.1 | Използване на вода | 13 |
| 3.2 | Използване на енергия | 15 |
| 3.3 | Използване на суровини, спомагателни материали и горива | 16 |
| 3.4 | Съхранение на суровини, спомагателни материали и продукти | 18 |
| 4. | Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда | 19 |
| 4.1 | Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR | 19 |
| 4.2 | Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух | 20 |
| 4.3 | Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води | 21 |
| 4.4 | Управление на отпадъците | 26 |
| 4.5 | Шум | 28 |
| 4.6 | Опазване на почвата и подземните води от замърсяване | 29 |
| 5. | Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР) | 30 |
| 6. | Прекратяване работата на инсталации или части от тях | 30 |
| 7. | Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения | 31 |
| 7.1 | Аварии | 31 |
| 7.2 | Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР | 31 |

- Увод

- Наименование на инсталацията:

Инсталация за изработване на керамични продукти(тухли) чрез изпичане в един брой рингова пещ, с капацитет 44 t/24h

- Адрес по местонахождение на инсталацията:

9809 с.Ветрище, обл.Шумен

- Регистрационен номер на КР: № 113/2006

- Дата на подписване на КР: 14.11.2006год.

- Дата на влизане в сила на КР: 02.12.2006год.

- Оператор: “Керамат” АД, гр.Каспичан

- Адрес на оператора:  9930, гр.Каспичан, ул.”Ал.Стамболийски”

№ 77

тел.  05327/ 60 – 25 – Централа

60 – 58 – Изп.Директор

факс: 05327/60 – 23; 60 – 24

е-mail: keramat@abv.bg

- Лица за контакти: инж. Ж. Георгиева

инж.  И. Михайлов

- Адрес на лицата за контакти:

Тел:   05327/ 60 – 25

факс: 05327/ 60 – 23; 60 – 58

Настоящият доклад обхваща дейностите по изпълнение на условията на КР за периода от влизането им в сила (02.12.2006г.) до 31.12.2007 г.

- Описание на дейностите:

Площадката на “Керамат” АД – Каспичан, цех Ветрище е разположена в близост до с.Ветрище, обл.Шумен.

“Керамат” АД, цех Ветрище е фирма за производство на керамични тухли – четворки и единични.

Основните суровини, които се използват са глина и въглищен шлам. Глината се добива от кариера “Ветрище”, намираща се в северо-източна посока. Тя е в непосредствена близост до производствената площадка, но извън нейните граници.

Предварителната обработка на глината на площадката на кариера “Ветрище” се осъществява по следната схема:

- Наораване на глината с рихлитер трактор Т – 130, снабден със скрепер;

- Наораване и транспорт до временен склад с трактор С – 100;

- Отлежаване на наораната глина най-малко 30 дни.

Въглищният шлам е отпадък от въгледобива и съдържа въглищен прах и инертна маса. Той се смесва с глината, при подготовката на глиногоривката и служи като допълнително гориво за изпичане на тухлата в дълбочина.

След отлежаване на глината 6 месеца на глинохранилището в кариерата, тя се пробутва с булдозер към многокофъчен багер, от където постъпва за дозиране в сандъчен подавател. Шламът се транспортира със самосвали от минното депо до площадковия склад за шлам.

До крайния продукт, суровините и спомагателните материали преминават през следните стадии:

- Подготовка;

- Формоване;

- Сушене;

- Изпичане.

Подготовката на суровините и спомагателните материали започва с процеса “дозиране”. Глината се подава за дозиране в сандъчен подавател, от който с транспортна лента се подава към мелница зъбни валове за разбъркване на глиногоривката и предварително смилане. Шламът също се дозира със сандъчен подавател и се подава към мелницата.

След мелницата зъбни валове, с гумено транспортна лента (ГТЛ), предварително смления материал се подава към фини валци, където става окончателното смилане на глината.

От ГТЛ глиногоривката се подава към вакуум преса, в която се формова чрез екструзия, непрекъсната сурова тухла. Окончателно процеса “формоване” завършва с нарязване на тухлите на стандартния размер.

За да избегне появата на вътрешни напрежения и нарушения в целостта на тухлите по време на изпичането им, те се подлагат на изсушаване с димни газове.

Изпичането е последния стадий от производството на тухли. То се извършва в рингова пещ с 24 камери.

За готовата продукция няма предвидени складови помещения, тъй като тя директно се експедира или остава за кратко време на площадката за готова продукция.

- Производствен капацитет на инсталацията:

Над 75 тона дневно и/или с капацитет на пещта за изпичане над 4 м3 и с плътност на подреждане за една пещ над 300 кг/ м3 - т.3.5 от Приложение 4 към ЗООС.

| № | Инсталации | Позиция на дейността по Приложение № 4 на ЗООС | Капацитет, m3 | Капацитет (kg/m3) | Капацитет (t/24h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инсталация за изработване на керамични продукти (тухли) чрез изпичане в един брой рингова пещ | 3.5 | 1 180 | 490 kg/m3 –плътност на подреждане | 44 |

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда:

Структурата на управление на фирмата (цеха) по отношение на околната среда е регламентирана чрез въведена Система за управление на околната среда.

- РИОСВ:

РИОСВ – Шумен

9700, гр.Шумен, ул.”Съединение”  № 71, ет.3

тел.: 054 / 87 49 13

e-mail: Riosv_shn@icon.bg

- Басейнова дирекция:

Басейнова Дирекция “Черноморски район” – център Варна

9000, гр.Варна, ул.”Александър Дякович” № 33

тел.: 052 / 631 448;

e-mail: bdvarna@bsbd.org

2. Система на управление на околната среда

2.1. Структура и отговорности.

Ръководството  на “Керамат” АД - каспичан и ръководният персонал на цех Ветрище осигуряват ресурси, необходими за въвеждане, функциониране, контрол и подобряване на системата за управление на ОС и ЗБР. Това е тяхната основна отговорност, за практическото прилагане на политиката по ОС и ЗБР, дефинирана в Пр-ИС 03.00.(”Политика по управление на околната среда и здравето и безопасността при работа”). В необходимите ресурси се включват човешки ресурси с техните специфични умения, технически / технологични и финансови ресурси.

В рамките на съществуващите длъжностни характеристики, на ръководен и изпълнителски персонал, са определени персонални отговорности и правомощия по екология и здравето и безопасността при работа. Това се отнася за персонала, който управлява, изпълнява и проверява извършените работи, които са във връзка с ОС и ЗБР. За всеки ранг персонал еднозначно се определя, по отношение на неговите отговорности, пред кого трябва да се отчита. В процедурите на цех Ветрище, както и в Наръчника по ОС и ЗБР, които са част от документацията на Интегрираната система за управление, отговорностите на съответния ръководен и изпълнителски персонал са еднозначно определени и са съобразени със структурата на управление на “Керамат” АД – каспичан.

В зависимост от конкретните отговорности и реалната ситуация, съответният персонал на цех Ветрище текущо или периодично отчита резултатите от поверените му отговорности. Този отчет се придружава с необходимите обективни доказателства за извършваната дейност.

Конкретизиране на отговорностите по общите и конкретни цели по ОС и ЗБР, както и свързаните с тях програми за управление, се извършват чрез прилагане на Пр-СУОС 03.00 (“Общи и конкретни цели, програми за управление на околната среда”) . При провеждане на вътрешни одити, съобразно Пр-ИС 10.00 (“Вътрешен одит”), един от постоянно проверяваните въпроси е определяне на съответствието / несъответствието на дадените отговорности по ОС и ЗБР и получените резултати от тях.

Отговорностите на персонала на цех Ветрище, свързан с продукти, услуги и дейности, имащи отношение към ОС и ЗБР, след първоначалното определяне, документиране и обявяване, периодично се преглеждат.

Определянето на отговорностите се извършва в рамките на всяко направление и самостоятелно звено от цеха, съобразени с изискванията на извършваните дейности от персонала. Водещото в тази дейност при всяко звено е продукт, процес или услуга, имащи отношение към ОС или ЗБР.

2.2.Обучение

Обучението по екология и здраве и безопасност при работа на персонала на “Керамат” АД – каспичан, цех Ветрище обхваща всички равнища на ръководен и изпълнителски персонал, съобразно структурата за управление и дефинираните отговорности при практическото прилагане на  Пр-ИС 05.00.(“Ресурси, роли, отговорности и пълномощия по управление на околната среда и здравето и безопасността при работа”)

Началната  професионална подготовка е процес на професионално обучение за овладяване на определени технически и специални знания, умения и навици в дадена професионална област от лица, започващи трудовата си дейност. Основен акцент се поставя на осъзнаване на тази част от работата, чието неправилно изпълнение води до значими и конкретни въздействия върху околната среда, както и до реална възможност за злополука.

Повишаването на квалификацията е процес на организирано или самостоятелно обучение за придобиване на допълнителни професионални знания, умения и навици по практикуваната професия, имащи отношение към конкретни аспекти на околната среда и свързаните с тях въздействия, както и към действителните и потенциалните последствия за здравето и безопасността при работа. Този вид обучение може да бъде:

- за приспособяване - подготвя обучавания за заемане на нова длъжност и работно място;

- за издигане - осигурява възможност на обучавания да придобие по-висока професионална квалификация;

- за опресняване и разширяване на знанията;

Подготвяните учебни програми и последващото им практическо реализиране осигуряват осъзнаване за:

- Важността за съответствието на обявената политика по ОС и ЗБР, прилаганите процедури за нейното провеждане и изискванията на ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2002.

- Значими действителни или потенциални въздействия върху ОС от продукти /дейности/ услуги в цеха и ползата за природата от подобряване работата на обучавания персонал;

- Действителни или потенциални последствия от трудовите дейности в “Керамат” АД – каспичан, цех ветрище и ползата за здравето и безопасността при работа от подобряване работата на обучавания персонал;

- Ролята и отговорността на всеки един от обучаваните за постигане на съответствие на провежданата политика по ОС и ЗБР, прилаганите процедури за това с изискванията на ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2002, включително и изискванията към готовност за реагиране при извънредни ситуации (съобразно Пр-ИС 08.00);

- Възможните потенциални последствия, при отклонения от определените процедури за оперативно управление (съобразно Пр-СУОС 04.00 (“Контрол на операциите”).

Право да заяви своите нужди от обучение по ОС и ЗБР има целият персонал на цеха. Той оформя това с писмени и аргументирани заявки до Ръководителя на цеха.

Независимо от това, ръководният персонал на обособеното звено е длъжен да проучва необходимостта от обучение на подчинения си персонал по ОС и ЗБР. Той оформя тази необходимост със заявки до Изпълнителния директор. Заявките са в свободен текст  и  включват:

- обосноваване на необходимостта от обучение;

- участници в обучението;

- форма на обучение.

Съдействие в тази дейност оказва Представителят на ръководството на фирмата. Той също получава информация от ръководителя и началника на цеха за оформените от тях заявки за обучение.

Решението за разрешаване провеждането на обучението е на Изпълнителния директор на фирмата.

Отдел “Технически дейности и техническа безопасност” и  Специалиста  по екология съвместно с ръководния персонал на цеха, заявил потребността от обучение и консултирани от Представителя на ръководството, разработват проекти на програми за обучение по ОС и ЗБР за новата календарна година. 	При подготовката на проекта за програмата, на базата на заявките се формират целевите групи за обучение, проверява се има ли съответствие на заявките с нормативната и законова основа по въпросите на ОС и ЗБР.

Годишната програма за обучение, след съгласуване с Представителя на ръководството, се представя за утвърждаване от Изпълнителния директор на фирмата. Нейното ресурсно осигуряване се включва в общото ресурсно осигуряване на дейността по обучение на фирмата.

Отдел ” Технически дейности и техническа безопасност” и Специалиста по екология имат задължението да организират изпълнението на програмата за обучение чрез избор на подходящи форми на обучение, лекторски екипи, време на провеждане, място за обучение и др.

В зависимост от конкретната ситуация или в зависимост от настъпили промени в нормативната и законова база по околната среда и здраве и безопасност при работа, както и по други обективни причини, лицата, отговорни за разработването на годишната програма за обучение могат да бъдат инициатори за включване в утвърдената програма и на допълнителни теми за обучение.

Всяко обучение се провежда на базата на заповед на Изпълнителния директор, в която са цитирани участниците, лекторския екип и изпитната комисия.

През 2007 год. бяха проведени следните обучения на персонала на цех Ветрище:

- На ръководителя, началник цеха и отговорниците по СУОС, във връзка със съдържанието на Процедурите и Работните инструкции по Системата за управление на околната среда (СУОС) и Интегрираната система (ИС) и тяхното прилагане на практика (воденето на Дневници).

Обучението със следните теми се проведе на:

  - «Запознаване със СУОС и ЗООС» - от 11.07.2007 год. до 13.07.2007 год. вкл.

  - «Запознаване с Условията по КР» - от 20.07.2007 год. до 23.07.2007 год. вкл.

  - «Водене на Дневници към Работните инструкции» - на 26.07.2007 год.

2.3.Обмен на информация

Обменът на вътрешна и външна информация, в т.ч. и за отчитане на действията на цеха по ОС и ЗБР има за цел:

- Представяне на ангажираността на ръководството с екологичните проблеми и рисковете за здравето и безопасността при работа, произтичащи от продукти/процеси/дейности в “Керамат” АД – цех ветрище, съобразно определената политика в Пр-ИС 03.00(”Политика по управление на околната среда и здравето и безопасността при работа”).

Фирмата е преминала процедура по издаване на разрешително за емисии на парникови газове, има издадено разрешително на цех Ветрище №16/2006г и участва в схемата  за търговия с квоти  за емисии на парникови газове.

- Съответствие на поставените цели по ОС и ЗБР с провежданата политика по ОС и ЗБР и отчитане изпълнението на програми за управление на ОС и ЗБР - Пр-СУЗБР 02.00 и Пр-СУОС 03.00 (”Общи и конкретни цели, програми за управление на околната среда”).

- Решаване на конкретни проблеми и/или задачи, свързани с управлението на ОС и ЗБР.

- Информиране на заинтересовани страни, относно работата на системата за управление на ОС и ЗБР и постигнатите резултати от цеха.

- Получаване на актуална информация за интересите и изискванията на заинтересованите страни по въпросите на ОС и ЗБР.

Всички резултати от провеждания мониторинг на ОС в района на цех Ветрище, резултатите от измервания, оценката на съответствието и проведени вътрешните одити се предават на съответния ръководен персонал за оценка на постигнатата резултатност по ОС и ЗБР.

Задължение на висшето ръководство на фирмата е създаване на условия за получаване, поддържане и развитие на двупосочен обмен на информация по провежданата от нея политика по ОС и ЗБР.

Ръководството  на “Керамат” АД - каспичан е отговорно за консултирането на персонала на цех Ветрище за неговите права и задължения на работното място, относно ЗБР и ОС, съгласно законовите и нормативни изисквания. Консултирането се извършва чрез провеждане на специализирани обучения съгласно Пр-ИС 06.00 (”Компетентност, обучение и осъзнаване”), чрез провеждане на събрания, семинари и др., а така също и чрез провеждане на индивидуални консултации, организирани от ръководството на фирмата със специалисти в съответните области.

2.4. Управление на документи.

Управлението на документите е съществен процес в работата на СУОС. Той обхваща, както вътрешните, така и външните документи. Тяхното поддържане в актуално състояние е част от провежданата политика по околната среда и здравословни и безопасни условия на труд, съобразно Пр-ИС 03.00(”Политика по управление на околната среда и здравето и безопасността при работа”) и съгласно изискванията на нормативните документи.

В дейността по управление на вътрешните документи задължително се спазват следните правила:

- Определяне отговорността за длъжностни лица, отговорни за изготвяне на документа.

- Проверка на създадените документи за съответствие с поставените изисквания на цех Ветрище.

- Утвърждаване на документите за издаване и разпространяване за употреба по работни места.

- Преглед и актуализация, при необходимост и съобразно променящите се условия и с последващо утвърждаване.

- Разпространение на документите до съответните вътрешни потребители.

- Поддържане на хартиен носител (текущо и за период от време).

- Архивиране на регистриращи документи (бланки, протоколи и други формуляри), използвани като записи, съобразно изискванията на Пр-СУОС 02.00(”Аспекти на околната среда”).

В рамките на цеха се поддържа списък на актуалните прилагани вътрешни документи. При пълномощника на ръководството и в архива на “Керамат"АД се съхраняват ксеро-копия  на всички вътрешни документи на цех Ветрище. Списъците, с потребители на вътрешните документи, се поддържат от длъжностните лица, отговорни за тяхното разпространение и съхранение.

За идентификация на статуса във времето за документацията се ползват надписи / обозначения, оформени по подходящ начин (чрез печати, залепени табелки с надпис, чрез поставяне на постоянно заглавие в текстови файлове, подписване от длъжностни лица и др.):

- Валидна документация (списък с актуалните документи);

- Архив, срок за съхранение;

- Невалидни оригинали;

- Неконтролируемо копие;

- Други форми за обозначаване на статуса на документите.

Невалидни или остарели документи своевременно се изземват от работните места, където се употребяват, като се заменят с нови. Иззетите документи се унищожават и/или архивират.

Видовете вътрешни документи, използвани в “Керамат" АД, цех Ветрище разпределени по нива,  са:

- Наръчник на СУОС - документ, отразяващ политиката по околната среда и условия на труд, описващ интегрираната системата за управление. Използва се като документ, в който са синтезирани изискванията на системите за управление, съгласно изискванията на ISO 14001:2004 и ОHSAS 18001:2002, въз основа на утвърдените процедури. При предоставяне на копия на Наръчника на интегрираната система извън цеха и когато не се следи за неговата актуализация, върху всяка страница се поставя надпис – “НЕКОНТРОЛИРАН ДОКУМЕНТ”, като постоянно заглавие на текстовия файл на този документ.

- Процедури – документи, описващи функциите на ИС. Разработването и оформянето се извършва в съответствие с изискванията на настоящата процедура. Разработва се на две нива – първо и второ. В процедурите от първо ниво се дава реда за изпълнение на изисквания към общата част на ИС и към двете специализирани части – СУОС и СУЗБУТ. При предоставяне на копие от документи извън цеха, при което няма да се следи за тяхната актуализация, върху всяка страница се поставя надпис – “НЕКОНТРОЛИРАН ДОКУМЕНТ”, като постоянно заглавие на текстовия файл на този документ.

- Документи, използвани за записване на данни по околната среда, определени като записи, съгласно Пр-СУОС 02.00 (”Аспекти на околната среда”).

- Програми за управление на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд.

- Планове, свързани с управление на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд.

Видовете външни документи, използвани в цех Ветрище, отнасящи се до опазване на околната среда и здравословните и  безопасни условия на труд, са:

- Национални нормативни документи;

- Научно – техническа литература и справочни материали;

- Техническа документация, предоставяна от фирмите производителки на машини, съоръжения, апаратура, измервателни средства и други;

- Документация на клиенти.

- База данни с правни и други изисквания:

Документите се намират на разположение на работните места, където е необходимо.

Документите и записите с данните, представляващи фирмена тайна, както и реда за тяхното използване и съхранение, се определят със заповед на Изпълнителния директор.

Оригиналите на стари версии на процедури и подменени страници от Наръчника на СУОС се съхраняват за срок, определен от 3 години.

През 2007 год. в цех Ветрище няма архивирани документи или подменени страници от Наръчника на СУОС.

Документите с външен произход са идентифицирани и тяхното разпространение се управлява. Длъжностните лица, от отдел “Техническа експлоатация ” и Специалиста по екология са отговорни за тяхното разпространение и съхранение. Не се допуска използването на невалидни документи.

2.5. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Един път в годината, съобразно Пр-СУОС 02.00(”Аспекти на околната среда”), се прави преоценка на аспектите на околната среда. Паралелно на това се извършва и оценка на съответствието им спрямо изискванията на действащото законодателство.

При всяка промяна в националното законодателство по околна среда, касаещо работата на “Керамат” АД – цех Ветрище, също се прави  оценка за възможностите за съответствие спрямо новите законови изисквания. По аналогичен начин стои въпросът и при промяна на изискванията в националната или международна стандартизация по околна среда, както по оценка на съответствието спрямо допълнително поети от фирмата ангажименти по околната среда. Практическата работа по актуализация на външните нормативни документи са разгледани в Пр-ИС 04.00(”Законови и други изисквания”).

Проблемите в ““КЕРАМАТ”АД, цех Ветрище се формират от следните източници:

- Доклади от вътрешни одити – Пр-ИС 10.00;

- Заключения от прегледи от висшето ръководство;

- Протоколи, сигнали и други формуляри за констатирани несъответствия по отношение на околната среда или здравето и безопасността при работа – Пр-ИС 05.00, Пр-СУЗБР 04.00;

- Изисквания, произтичащи от външните нормативни документи, съобразно Пр-ИС 04.00

- Информация от заинтересовани страни;

- Данни за получени несъответствия при въздействията върху ОС в резултат на дейности, продукти и услуги;

- Данни за злополуки, инциденти и несъответствия по отношение на ЗБР;

- Резултати от анализ на информация при оперативно управление на процеси, както и получени от прилагането на действия при извънредни ситуации и инциденти и способност за реагиране при тях, съобразно Пр-ИС 08.00.

Решаването на проблемите обхваща:

- Констатиране на несъответствието;

- Проучване на причините за несъответствия;

- Оценяване необходимостта от предприемане на действия, за да не се повтаря несъответствието;

- Определяне и въвеждане на необходимите действия за отстраняване на причините за несъответствия;

- Записване на резултатите от предприетите действия;

- Прилагане на подходящи мероприятия за предотвратяване на повторение на проблемите, в т.ч. и подходящо ново или опреснително обучение;

- Извършване на преглед на предприетите коригиращи действия.

При прилагане на коригиращо / превантивно действие, имащо отношение към работата на система за управление на ОС и ЗБР, се правят промени в конкретни процедури, както и актуализация в Наръчника на системата за управление.

Координацията, наблюдението и контрола по документирането на коригиращите и превантивни действия, се извършва от Представителя на ръководството на «Керамат» АД, Отдел “Технически дейности и техническа безопасност” и Специалиста по екология на фирмата. Основните звена на “Керамат”АД, в рамките на своята компетентност, участват в прилагането на действията, документирането им,  в т.ч. и при провеждането на анализи за ефекта от тях в цех Ветрище.

При дефиниране на всяко коригиращо / превантивно действие, съответното длъжностно лице от ръководния персонал извършва оценка на значението от неговото прилагане. Значението на един проблем, който оказва влияние върху продукти, дейности и процеси се оценява в смисъл на потенциалния му ефект върху такива аспекти, като: въздействие върху ОС, здравето и сигурността на персонала, финансови разходи, разходи за околна среда, разходи за здравето и безопасността при работа, експлоатационни характеристики, задоволяване изискванията на заинтересованите страни и др. Предприеманите коригиращи и превантивни действия трябва да са съобразени с важността на проблемите и съизмерими с очакваното въздействие върху ОС и ЗБР.

Забелязаните във всекидневната работа, от оперативния персонал, несъответствия по ОС и ЗБР, се документират заедно с оперативната информация в съответните дневници,  изисквани от Наредбата за техническа експлоатация,  както и в други нормативни документи по ОС и ЗБР, от отговорни лица от персонала. Дневниците ежедневно се проверяват от началника на цеха, който на основа записите в дневниците взема решения за провеждане на коригиращи / превантивни действия.

Листът за коригиращи и превантивни действия се води и съхранява от ръководителя на цеха, където е забелязано несъответствието и е предприето коригиращото / превантивното действие.

2.6.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Специално за действия по предотвратяването на последствията от крупни производствени аварии и стихийни бедствия, в цеха е налице списък с имената и телефонните номера на лицата, имащи ключова важност. Съставът на членовете, както и задачите за изпълнение се определят със заповед на Изпълнителния директор. На базата на натрупания опит в дейностите при минали инциденти и извънредни ситуации, при управление на околната среда и поддържане на условия за безопасност и здраве при работа, ръководният персонал на цеха определя възможностите от възникване на инциденти и извънредни ситуации за:

- Работно място.

- Процес.

- Продукт.

Съдействие на ръководния персонал при определяне на потенциалните инциденти и извънредни ситуации оказва отдел “Технически дейности и техническа безопасност” и Специалиста по екология на фирмата.

При представяне на вероятността от възникване на инцидент и извънредна ситуация се прави диференциране на обхвата – за околната среда и / или за здравето и безопасността. За целта информацията се представя в свободна форма за възможните инциденти / извънредни ситуации, тяхната степен на въздействие върху ОС, възможните заболявания, наранявания и / или смърт на персонала, вероятния обхват и продължителност на проявление и друга подходяща информация.

Периодично, но не по-малко от един път в годината вероятността от възникване на инциденти и извънредни ситуации се преглежда и актуализира. Резултатите се съхраняват при ръководителя на цеха. Пълен комплект от документацията за оценката на вероятността от възникване на инцидент / извънредна ситуация се съхранява в отдел “Технически дейности и техническа безопасност” и при Специалиста по екология. Работата се контролира от Представителя на ръководството.

Заделянето на ресурси във връзка с подобрения, се извършва при прилагане изискванията на Пр-ИС 03.00(“Политика по управление на околната среда и здравето и безопасността при работа”).

Разработват се процедури за действия при възникване на инциденти и извънредни ситуации и програми за тяхното предотвратяване.

Един път годишно, а при необходимост и по-често, в зависимост от конкретната ситуация  по решение на Изпълнителния директор, Представителя на ръководството и Ръководителят на цех Ветрище, организират заседание на Постоянно действащата група за провеждане на прегледи за готовност за реагиране при извънредни ситуации. При подготовката и провеждането на конкретен преглед се включва ръководния персонал на цеха. Ръководният персонал съгласува предварителната програма, изключвайки времето и мястото.

Резултати от прегледа се оформят в доклад до Изпълнителния Директор. Той се подписва от Представителя на ръководството и длъжностните лица от ръководния персонал, взели участие в прегледите. В доклада се описват крайните резултати и се дава оценка за готовността за реагиране на персонала. На тази база се дават и препоръки за подобрения.

При реални действия при инцидент и извънредна ситуация, след овладяване на положението и ликвидиране на последиците, се прави анализ на способността за адекватно реагиране от страна на персонала. Анализът се извършва от комисия, назначена със заповед на Изпълнителния директор и се докладва на заседание,  ръководено от Изпълнителния директор или Представителя на ръководството. На заседанието присъствува и разширен състав от персонала (ръководен, изпълнителски), участвал в овладяване на извънредната ситуация.

През 2007г. на територията на цех Ветрище не са регистрирани аварийни ситуации и производствени аварии водещи до нарушаване на установените с настоящото КР норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда.

2.7. Записи

Записите в “Керамат” АД – цех ветрище се създават и поддържат, за да послужат като доказателство, както за съответствие с изискванията на законовите и нормативните разпоредби, така и за ефективното действие на интегрираната система за управление на околната среда и здравето и безопасността при работа.

Записите са четливи, лесно разпознаваеми и достъпни, и тяхното управление е идентифицирано.

Разпространението на документите със записи от интегрираната система се извършва съобразно конкретни изисквания на процедурите от интегрираната система. Броят на екземплярите, издавани за конкретни потребители, се определя от съдържанието на съответния документ (бланка, протокол, сертификат или друг формуляр). В “Керамат” АД – цех ветрище,  по този въпрос са валидни следните правила:

- Дневници със записи по околната среда и здравето и безопасността при работа се водят в един екземпляр;

- Формулярите се попълват в брой, необходим за заинтересованите от информацията направления (сектори), отдели или длъжностни лица;

Формулярите, за които се преценява, че трябва да бъдат като контролирани копия, допълнително се допълва на ръка информация за издадените екземпляри и пореден номер на контролирания екземпляр.

Архивирането на записите на хартиен/магнитен носител  се осъществява от Техническия архив на фирмата, след тяхното предаване от лицето,  което ги е създало. При архивиране на записи, поддържани на магнитен/оптичен носител се прилагат правилата за работа с компютърни технологии.

В рамките на цеха се използват различни видове документи за регистрация на информация по околната среда и здравето и безопасността при работа. Техните конкретни форми са дадени в процедурите и работните инструкции от ИС, както и в други външни документи, съобразно Пр-ИС 01.00.(“Управление на документите”). Документите, регистриращи данни по отношение на системата за управление на околната среда и здравето и безопасността при работа, обхващат дейности като:

- Прегледи на интегрираната система, извършвани от висшето ръководство;

- вътрешни одити, съобразно Пр-ИС 10.00;

- Несъответствия, коригиращи и превантивни действия, съобразно Пр-ИС 09.00;

- Планиране на дейностите, съобразно Пр-СУОС 01.00;

- Създаване и поддържане на програми за управление, съобразно Пр-СУОС 03.00;

- Контрол на операциите, съобразно Пр-СУОС 04.00;

- Готовност и реагиране при извънредни ситуации, съобразно Пр-ИС 08.00;

- Обучение, съобразно Пр-ИС 06.00;

- Идентифициране на аспектите на околната среда, съобразно Пр-СУОС 02.00 ;

- Измерване, наблюдение и мониторинг на процесите, свързани с околната среда и здравето и безопасността при работа, съобразно Пр-СУОС 05.00;

- Оценяване на съответствието, съобразно Пр-СУОС 06.00.

Решение за определяне на документите, квалифицирани като записи, взема Ръководният персонал на цеха, а отговорен, за осъществяването на тази дейност, е целият персонал на фирмата.

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

Използването на вода (производствена и питейно-битова) на площадка Ветрище, става съгласно изискванията на Закона за водите и спазване на условията в него.

Използването на вода за производствени нужди (вкл. охлаждане) става от шахтов кладенец, за който има издадено Разрешително за водоползване от МОСВ, Басейнова дирекция “Черноморски район” – гр.Варна № 1192 /03.10.2002г. и изменение на разрешително за водовземане № 1192 / 27.09.2004 г. Водата за производствени нужди се използва за:

- достигане и поддържане на кариерна влажност;

- допълване междинния резервоар на затворения оборотен цикъл на водата за охлаждане на вакуум-помпата;

- навлажняване на суровината в процеса на подготовката и за пресоване;

- оросяване на пътища и материали за предотвратяване на неорганизирани емисии на прах.

Използването на вода за питейно-битови нужди става чрез актуален договор за водоснабдяване с предприятие на  водоснабдителната система на “ВиК” –  гр.Шумен  №  25 / 24.03.2005 год.

Съгласно условие 8.1.2. от КР не трябва да  се превишават количествата използвана вода за производствени нужди (вкл. охлаждане), от посочените в Таблица 8.1.2

Таблица 8.1.2

| Инсталация | Количество свежа вода, m3/t | Количество свежа вода, m3/у |
| --- | --- | --- |
| Инсталация за изработване на керамични продукти (тухли) чрез изпичане в един брой рингова пещ | 0,580 | 7 660 |

Количеството използвана вода за производствени нужди (вкл. охлаждане) от шахтов кладенец се отчита ежемесечно чрез измервателни устройства, обозначени в Приложения  ІІ.4.1.1 и  ІІ.4.1.2-2 от Заявлението.

В таблицата по-долу е посочено реално употребеното количество вода за производствени нужди. Произведената готова продукция за м.декември 2006 год.е 1 208 т., а за 2007 год.е 15 835 т.

| Година | Източник | Количество свежа вода за производствени нужди, м3 | Количество свежа вода за охлаждане, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| декември 2006 | Шахтов кладенец | 350 | 256 |
| 2007 | Шахтов кладенец | 3 506 | 2 560 |

Използването на вода за 2007 год. се докладва в Таблица 3.1.

Таблица  3.1.

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР m3/у | Количество за единица продукт, съгласно КР m3/t | Използвано годишно количество m3/у | Използвано количество за единица продукт m3/t | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шахтов кладенец | 7 660 | 0,580 | 6 066 | 0,383 | Да |

В изпълнение на Условие 8.1.3. през 2007 год. са извършени 3 (три) проверки на съоръженията, изграждащи затворения оборотен цикъл за охлаждане на вакуум-помпата и са съставени протоколи:

- Протокол № 1 / 13.03.2007 год. – проверка на разходомерното устройство. Същото работи и отчита количествата вода за охлаждане;

- Протокол № 2 / 20.07.2007 год. – проверка на канализационната мрежа на оборотния цикъл. Не са установени нередности. Нормален работен цикъл.

- Протокол № 3 / 10.09.2007 год. – проверка на разходомерните устройства в цеха. Не са констатирани несъответствия.

В изпълнение на Условие 8.1.4. през 2007 год.  са извършени 3 (три) проверки на водопроводите в цех Ветрище. Съставени са  Протоколи:

- Протокол № 1 / 13.03.2007 год. за проверка на промишлен водопровод (вътрешен) в машинно отделение. Водопровода е реконструиран и е подменена водопроводната инсталация.

- Протокол № 2 / 09.05.2007 год. – проверка на външен напорен водопровод. Водопровода е в изправно състояние. Помпите и арматурата са в добро състояние.

- Протокол № 3 / 10.09.2007 год. – проверка на промишлен водопровод. Не са констатирани нередности.

Обобщение:

- брой извършени проверки: 6

- брой установени несъответствия: 0

- причини за несъответствията: 0

- предприети коригиращи действия: 0

3.2. Използване на енергия

При измерването на количествата използвана електроенергия се спазват както разпоредбите на действащото законодателство, така също и изискванията на ПР-СУОС 05.00. “Мониторинг и измерване”.

Измерването на използваната електроенергия за производствени нужди за площадката се извършва съгласно РИ СУОС 05.02.01-2007/В и “Методика за изчисляване на консумираната електроенергия от инсталацията в “Керамат” АД, цех Ветрище, посредством следните измервателни устройства:

- Електромер “Искра” Словения – фабр. № 35570901 – машинно отделение;

- Електромер “Искра” Словения – фабр. № 35570947 – сушилни.

Съгласно Методика за определяне на процесите, основен консуматор на електроенергия от инсталацията по Условие 2, за основен консуматор е определен участък ФОРМОВАНЕ.

Разработена е и се прилага РИ-СУОС 06.02.01/В, която определя реда и начина за оценка на съответствието на документираните количества консумирана електроенергия с количествата, разрешени в КР, установяване на причините за евентуалните документирани несъответствия, предприетите коригиращи действия и тяхното документиране.

Съгласно издаденото КР на “Керамат” АД, цех Ветрище  №113/2006, общото количество консумирана електроенергия, използвана за производствена дейност, не трябва да надвишава следните количества:

| Наименование на инсталацията | Консумация на електроенергия, MWh/t |
| --- | --- |
| Инсталация за изработване на керамични продукти(тухли) чрез изпичане в един брой рингова пещ | 0,0828 |

Годишната консумация на електроенергия на инсталацията по Условие 2 за производството на единица продукт, е посочена в дадените по-долу таблици и е резултат от прилагане на РИ СУОС 05.02.01-2007/В и “Методика за изчисляване на консумираната електроенергия от инсталацията в “Керамат” АД.

| година | Произведена продукция | Използвана електроенергия |
| --- | --- | --- |
|  | брой | тона | MWh/у |
| м.декември 2006 г. | 525 000 | 1 208 | 49,000 |
| 2007 г. | 6 884 200 | 15 835 | 703,570 |
| Таблица 3.2. |
| Електроенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР, MWh/t | Използвано количество за единица продукт, MWh/t | Съответствие |
| м.декември 2006 г | 0,0828 | 0.0405 | Да |
| 2007 г. | 0.0828 | 0.0444 | Да |

Разработена е и се прилага  РИ-СУОС 04.02.01/В, която определя реда и начина за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на технологичното оборудване, основен консуматор на електроенергия в Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане – тухли и да документира резултатите от изпълнението й.

Въведени са дневници за ежемесечно отчитане на електроенергията. По този начин стриктното  прилагане на РИ СУОС 05.02.01-2007/В (“Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на количествата електроенергия”) води до по-коректно изчисляване на електроенергията за производствени нужди.

През 2007год. са направени 18 бр. проверки за състоянието на електропреобразувателните съоръжения и са съставени протоколи. Констатирани са и са отстранени 4 бр. технически неизправности на ел.съоръженията.

Обобщение:

- брой извършени проверки: 18

- брой установени несъответствия: 0

- причини за несъответствията: 0

- предприети коригиращи действия: 0

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Във връзка с използваните количества суровини, спомагателни материали и горива при работа на инсталацията по Условие 2, “Керамат” АД, Ветрище има разработени  работни инструкции към условията от КР (РИ-СУОС 05.03.01/В и РИ-СУОС 06.03.01/В).

Тези инструкции задължително определят реда и начина за измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини и горива; определят реда и начина за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и горива с експлоатационните изисквания.

Използването на суровини, спомагателни материали и горива са отразени в Приложение 2 към Ри-СУОС – 05.03/2-1/В и Таблици 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3. на база произведена продукция за м.декември 2006 – 1 208 т. и  за  2007г. – 15 835 т.

Индекс на документа								ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Ри-СУОС-05.03/2-1

ГОДИШЕН РАЗХОД НА СУРОВИНИ И ГОРИВА

ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕДИНИЦА ПРОДУКТ (t) В “КЕРАМАТ” АД,

ЦЕХ ВЕТРИЩЕ

| Година | № по ред | Суровина / гориво | Консумация, т./год. (хил.Nm3/год.) | Производство, т | Разход т./т. (хил.Nm3/год.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м.декември 2006 | 1. | Глина | 1 620 | 1 208 | 1,34 |
|  | 2. | Въглища внос /за пещта/ | 55 | 1 208 | 0.0455 |
|  | 3. | Въглища български за глиногоривка | 75 | 1 208 | 0,062 |
|  | 4. | Въглищен шлам в глиногоривка | 150 | 1 208 | 0.124 |
|  | 5. | Дизелово гориво | 2.5 | 1 208 | 0.0021 |
| 2007 | 1. | Глина | 20 267 | 15 835 | 1,28 |
|  | 2. | Въглища внос /за пещта/ | 569 | 15 835 | 0,036 |
|  | 3. | Въглища български за глиногоривка | 924 | 15 835 | 0,058 |
|  | 4. | Въглищен шлам в глиногоривка | 1 700 | 15 835 | 0,107 |
|  | 5. | Дизелово гориво | 25,980 | 15 835 | - |

Таблица 3.3.1.

| Год. | Суровини | Годишно количество, съгласно КР [t/y] | Количество за единица продукт, съгласно КР [t/t продукт] | Употребено годишно количество [t] | Количество за единица продукт [t/t продукт] | Съответствие, Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХІІ.2006 | Глина(сухо вещество) | 17 000 | 1,3 | 1 620 | 1.34 | Да |
|  | Въглищен шлам | 2 550 | 0,048 | 60 | 0.05 | Да |
| 2007 | Глина(сухо вещество) | 17 000 | 1,3 | 20 267 | 1,28 | Да |
|  | Въглищен шлам | 2 550 | 0,048 | 800 | 0,051 | Да |

Таблица 3.3.2

| Год. | Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР [t/y] | Количество за единица продукт, съгласно КР [t/t продукт] | Употребено годишно количество [t] | Количество за единица продукт [t/t продукт] | Съответствие Да / Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХІІ.2006 | Нехлорирани моторни,сма-зочни масла и масла за зъбни пре-давки | 0.100 | - | 0.00 | - | Да |
|  | Дизелово гориво | 27 | - | 2.5 | - | Да |
| 2007 | Нехлорирани моторни,сма-зочни масла и масла за зъбни пре-давки | 0.100 | - | 90 | - | Да |
|  | Дизелово гориво | 27 | - | 25,980 | - | Да |

Таблица 3.3.3

| Год. | Горива | Годишно количество, съгласно КР [t/y] | Количество за единица продукт, съгласно КР [t/t продукт] | Употребено годишно количество [t] | Количество за единица продукт [t/t продукт] | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХІІ.2006 | Въглища | 1300 | 0.096 | 130 | 0.108 | Не |
|  | Въглищен шлам | 2550 | 0.048 | 90 | 0.0745 | Не |
| 2007 | Въглища | 700 | 0,053 | 1 493 | 0.094 | Не |
|  | Въглищен шлам | 2 550 | 0,048 | 900 | 0,057 | Не |

При направената оценка на съответствието на консумираните суровини и горива, за месеците януари, февруари, март, април и август 2007 год., са установени несъответствия на използваното количество въглища като гориво (Завишени разходни коефициенти на въглищен шлам за м. януари, м.февруари, м.март, м.април и м.август – Протокол №1; №2; №3; №4 и №8). Причината е във влошените качествени показатели на вложения шлам в глиногоривката. Шламът, добит от находище Русе, е с много ниска калоричност, защото е примесен с пръст и други инертни материали. За достигане на необходимата калоричност на горивната смес (въглищен шлам – въглища) за самоизпичането на тухлите, се завиши разходът на въглища на основание “Технологично разпореждане” от 05.03.2007 год. на н-к цеха (съотношението въглищен шлам – въглища от 3:1 да се приготвя в съотношение 1:1).

Обобщение:

- брой извършени проверки: 5

- брой установени несъответствия: 1

- причини за несъответствията: 1

- предприети коригиращи действия: 1

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и продукти

Разработена е РИ-СУОС 06.04.01-2007/В (“Инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и горива”) и е въведен Дневник съгласно изискванията, определени в Условие 8.3.4.4. от КР  №113/2006. Инструкцията е задължителна за изпълнение от персонала на цеха, където са разположени и са в експлоатация съоръжения и площадки за съхранение на суровини и горива. Ежемесечни проверки за състоянието на площадките за съхранение на суровини и горива се правят, но не се документират с протоколи. Това е констатирано от експертите на РИОСВ при извършената проверка на 30. и 31. 10.2007г. След проверката това несъответствие е отстранено и по Условие 8.3.4.4. са направени две вътрешни проверки на откритите площадки за съхранение на глина, шлам и въглища. Съставени са: Протокол № 1 / 29.11.2007г. и Протокол № 2 / 20.12.2007 г. Не са констатирани несъответствия.

Обобщение:

- брой извършени проверки: 2

- брой установени несъответствия: 0

- причини за несъответствията: 0

- предприети коригиращи действия: 0

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда.

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR.

В Таблица 1 са дадени веществата – замърсители, контролирани по Комплексно разрешително № 128/2006г и издадено Разрешително за емисии на парникови газове  № 11 / 2006г на МОСВ.

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производ-ство, обра-ботка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1 в) | в почва (колона 1с) |  |  |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год | Kg/год | Kg/год. | Kg/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (СО2) | — (8 131 000 с/)* | - | - | - |  |
| 8 # |  | Азотни оксиди (NOx / NO2) | 0 | - | - | - | - |
| 11 # |  | Серни оксиди (SOx /SO2) | 0 | - | - | - | - |
| 12 # |  | Общ азот | - | — (3,095 с/) | 50 000 | 10 000 | 10 000 |
| 23 # | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Pb) | 0 | 20 | 20 | 50 | 50 |
| 76 # |  | Общ органи-чен въглерод (ТОС) (като общ С) | — (4419,1169с/) | - | - | - | - |
| 76 # |  | ХПК/3 | - | — (44,415 с/) | - | - | - |
| 80 # |  | Хлор и неор-ганични съединения (като HCL) | 0 | - | - | - | 10 000 |
| 84 # |  | Флуор и неорганични съединения (като HF) | 0 | - | - | - | 10 000 |
| 86# |  | Фини прахо-ви частици < 10 µm (PM 10) | — (6482,2656с/) | - | - | - | - |

Изчисленията на емисиите са посочени в Приложение 1.

* - Данните са от верифициран доклад за емисии на парникови газове (Приложение 1А)

Не се наблюдава превишение на посочените в таблицата емисионни прагове.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Съгласно действащите Комплексни разрешителни на трите подобекта на «Керамат» АД, операторът извършва СПИ, съгласно приложените в КР таблици. За трите цеха на фирмата, честотата на измерване е определена на : веднъж годишно.

Резултатите от емисионните измервания, съгласно изискванията на Наредба № 6 /26.03.1999 год. на МОСВ, на неподвижните източници на емисии в цех Ветрище, са посочени в дадените по-долу таблици.

Таблица 2.1. Емисии в атмосферния въздух – изпускащо устройство №1 (Комин към тунелна пещ)

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг1 | Съответ-ствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъс- нат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Въглероден диоксид (СО2) | mg/Nm3 | - |  | Не е рег-ламентиран | Не е рег-ламентиран | - |
| Азотни оксиди (NOx / NO2) | mg/Nm3 | 500 |  | 0 | Веднъж годишно | Да |
| Серни оксиди (SOx /SO2) | mg/Nm3 | 750 |  | 0 | Веднъж годишно | Да |
| Олово и съеди-ненията му (като Pb) | mg/Nm3 | 3 |  | 0 | Веднъж годишно | Да |
| Хлор и неорга-нични съеди-нения (като HCL) | mg/Nm3 | 30 |  | 0 | Веднъж годишно | Да |
| Флуор и неор-ганични съединения (като HF) | mg/Nm3 | 5 |  | 0 | Веднъж годишно | Да |
| Прах / ФПЧ | mg/Nm3 | 80 – до 31.07.’07 |  | 29 | Веднъж годишно | Да |
|  |  | 40 – от 01.08.’07 |  |  |  |  |
| Органични вещества, оп-ределени като общ въглерод | mg/Nm3 | 20 |  | 19,77 | Веднъж годишно | Да |

Мониторинга на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух е извършен от акредитирана лаборатория «Пехливанов инженеринг» ООД – гр.София, ул.»Мърфи» № 16, притежаваща Сертификат за акредитация с рег.№ 5 ЛИК (17) от БСА, на 28.05.2007 год.  на 28.05.2007 год. На 20.06.2007 год. след получаване на протоколите, с писмо (изх.№ 574/20.06.2007г.) е внесен «Доклад за получените резултати от собствени периодични измервания на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от неподвижни източници» на «Керамат» АД, цех Ветрище, в РИОСВ - гр.Шумен.

През 2007г. не са постъпвали жалби или оплаквания от граждани и съседни фирми за интензивно миришещи вещества, генерирани от дейността на площадката. За ограничаване неорганизираните емисии на прах се прилагат заложените мерки от действащите работни инструкции към КР ( Ри – СУОС 04.06.01/В; Ри – СУОС 06.06.01/В).

Технологията за производство в “Керамат” АД не изисква използване на летливи органични съединения.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Във връзка с условията в КР са разработени Работни инструкции от СУОС, свързани с:

- Контрол на пречиствателните съоръжения (Ри-СУОС 04.07.01/В; Ри-СУОС 04.08.01/В);

- Проверка и поддръжка на канализационната система (Ри-СУОС 04.09.01/В);

- Емисии в отпадъчните води (Ри-СУОС 04.12.01/В);

За периода: декември 2006г. – декември 2007г. на територията на площадка Ветрище са направени 10 (десет) вътрешни проверки на:

- Пречиствателното съоръжение – двукамерен водоплътен утаител:

- Протокол № 1 / 09.05.2007 г. за извършена проверка на пречиствателното съоръжение

- Протокол № 1а / 09.05.2007 г. за констатиране и отстраняване на нередности на пречиствателното съоръжение, а именно направа и монтиране на капаци.

- Протокол № 2 / 10.10.2007 г. за извършена проверка на пречиствателното съоръжение (проверка на нивото на утайката);

- Пречиствателното съоръжение – два броя каскадно свързани утаители (водосборници)

- Протокол № 1/ 09.05.2007 год. за извършена проверка на пречиствателното съоръжение;

- Протокол № 2/ 10.07.2007 год. за извършена проверка на пречиствателното съоръжение;

- Протокол № 3/ 12.09.2007 год. за констатиране и отстраняване на нередности по работата  на пречиствателното съоръжение;

- Протокол № 4/ 16.11.2007 год. за извършена проверка на пречиствателното съоръжение;

- Канализационната мрежа:

- Протокол № 1 / 13.03.2007 г. за извършена проверка на канализационната мрежа;

- Протокол № 2 / 10.09.2007 г. за констатиране и отстраняване на течове по канализационната мрежа;

- Протокол № 3 /05.12.2007 г. за извършена проверка и зимна подготовка на канализационната мрежа.

Във връзка с констатираното завишено ниво на утайката при проверката по Протокол № 2 / 10.10.2007 г., бе потърсено съдействието от Управителя на “ВиК Шумен” ООД на основание сключен договор за приемане на отпадъци в течна фаза и обработка на същите в ПСОВ гр. Шумен. Бяха взети образци за изпитване – отпадна вода от санитарна шахта на цех за тухли с Ветрище и бе направено изпитване за пригодността на утайката за обработване в ПСОВ Шумен. Получено бе положително становище от В и К Шумен и ни бе предоставена оферта за цена на услугата. При направените опити за реализиране на задачата да се изчерпят утайките, се оказа, че ВиК- дружеството не разполага с изправен специализиран автомобил. Опитите да наемем друг такъв ( от фирма “Водно строителство”), също се оказаха неуспешни.

Към настоящия момент продължаваме да търсим решение на проблема.

В Таблиците 3 и 4 са посочени параметрите и емисионните ограничения в отпадните води на цех Ветрище.

В Таблица 3а  са посочени Емисиите на замърсители в отпадъчните производствени води.

Таблица 3. Емисии в отпадъчни (производствени и дъждовни) води, зауствани в  ТЗ №2 “Сухо дере”  -  ІІ-ра категория водоприемник, измерени на 28.06.2007г.

Дебит на отпадъчните води:	Q max.h = 4,5 m3/h

Q ср.ден = 8,7 m3/24h

Q ср.год. = 2610 m3/y

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пр.№271/10.07.2007г. | Пр.№405/03.10.2007г. | Пр.№542/28.11.2007г. |  |  |
| Активна реакция рН | pH единици | 6,5 – 8,5 | 7,69 | 8,40 | 7,52 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 30 | 120 | 122 | 92 | Веднъж на 3 месеца | Не |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | Веднъж на 3 месеца | Не |
| БПК5 | mg/dm3 | 15 | 11 | 20 | 3,9 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Органичен азот | mg/dm3 | 5 | 0,54 | 0,9 | 0,22 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Анионактивни детергенти | mg/dm3 | 1 | 0,85 | < 0,05 | <0,05 | Веднъж на 3 месеца | Да |

| Таблица 3а. Емисии на замърсители в отпадъчните производствени води |
| --- |
| Емисиите се докладват във връзка с изпълнение на Условие 10.3.9. от КР 113/2006г. на цех Ветрище |  |  |  |  |
| 1. Т.З № 2 - Сухо дере. Производствени, дъждовни, и битови (от баните) води. |  |  |  |  |  |
| Годишно количество заустени в Сухо дере,II-ра категория водоприемник: 2 610 куб.м. |  |  |  |  |
|  | Измерени стойности на показателя, mg./dm. kub. |  |  |  |  |  |
| Показатели | Прот № 271 | Прот № 405 | Прот № 542 | Средно за | Годишно кол. | Количество на |  |  |  |
|  | 10.07.2007г. | 03.10.2007г. | 28.11.2007г. | показателя | отп.води, m kub. | замърсителя, кг./год |  |  |  |
| Нефтопродукти | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.567 | 2610 | 1.479 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Нефтопродукти: | 1.479 |  |  |  |
|  | Измерени стойности на показателя, mg./dm. kub. |  |  |
| Показатели | Прот № 271 | Прот № 405 | Прот № 542 | Средно за | Годишно кол. | Количество на |
|  | 10.07.2007г. | 03.10.2007г. | 28.11.2007г. | показателя | отп.води, m kub. | замърсителя, кг./год |
| Неразтворени в-ва | 120 | 122 | 92 | 111.333 | 2610 | 290.580 |
|  |  |  |  |  | Неразтворени в-ва: | 290.580 |
|  | Измерени стойности на показателя, mg./dm. kub. |  |  |  |
| Показатели | Прот № 271 | Прот № 405 | Прот № 542 | Средно за | Годишно кол. | Количество на |
|  | 10.07.2007г. | 03.10.2007г. | 28.11.2007г. | показателя | отп.води, m kub. | замърсителя, кг./год |
| Азот амониев | 0.46 | 0.097 | 0.78 | 0.446 | 2610 | 1.163 |
| Азот по Келдал | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 2610 | 2.610 |
| Азот органичен | 0.54 | 0.903 | 0.22 | 0.554 | 2610 | 1.447 |
|  |  |  |  |  | Азот органичен: | 1.447 |
|  | Измерени стойности на показателя, mg./dm. kub. |  |  |  |
| Показатели | Прот № 271 | Прот № 405 | Прот № 542 | Средно за | Годишно кол. | Количество на |
|  | 10.07.2007г. | 03.10.2007г. | 28.11.2007г. | показателя | отп.води, m kub. | замърсителя, кг./год |
| Детергенти | 0.85 | 0.05 | 0.05 | 0.317 | 2610 | 0.827 |
|  |  |  |  |  | Детергенти: | 0.827 |

Коментар:	Пробовземането за Пр.№271/10.07.2007г. е направено при липса на отток в ТЗ №2 – Сухо дере. Взета е вода от наличното количество в ревизионната шахта, поради което са и несъответствията на неразтворени вещества и нефтопродукти.

Пробовземането за Пр.№405/03.10.2007г  е направено при липса на отток в ТЗ №2 – Сухо дере. Взета е вода от наличното количество в ревизионната шахта.

Пробовземането за Пр.№542/28.11.2007г.е направено при липса на отток в ТЗ №2 – Сухо дере. Взета е вода от

наличното минимално количество в ревизионната шахта, поради което са и несъответствията на неразтворени вещества и нефтопродукти.

Таблица 4. Емисии в отпадъчни (битово-фекални) води, зауствани в ТЗ №1

р. Поройна, водоприемник ІІІ-та категория.

Дебит на отпадъчните води:	Q max.h = 0,17 m3/h

Q ср.ден = 1,13 m3/24h

Q ср.год. = 361,1 m3/y

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пр.№271/10.07. 2007г. | Пр.№405/03.10. 2007г. |  |  |
| Активна реакция рН | pH единици | 6,0 – 9,0 | 7,88 | 7,70 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | 73 | 25 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | 9 | 104 | Веднъж на 6 месеца | Не |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 42,0 | 204 | Веднъж на 6 месеца | Не |

За първото тримесечие на 2007 год. няма направени СПИ на отпадъчни води, поради изпускане на срока за подписване на договор с акредитирана лаборатория.

Несъответствието на показателите БПК5 и ХПК в битово-фекалните отпадъчни води от изследваните проби за протокол №405/03.10.2007г. се дължи на високото ниво на утайката в първа камера на двукамерния утаител и на малкия оток през камерата.

От Констативен протокол № 2, съставен на 23.11.2007 г.от експерти на РИОСВ – гр.Шумен, във връзка с извършената проверка, по Условие 10.на КР №113/2006 е установено, че няма данни за нарушаване на категорията. Въведени са дневници, в които се отразяват резултатите от собстнените проверки. Документират се и се съхраняват протоколите от направените проверки. Констатираните несъответствия се коригират.  Резултатите от мониторинга на СПИ се документират и съхраняват. Представени са копия от протоколите в РИОСВ - Шумен

Обобщение:

- брой извършени проверки: 10

- брой установени несъответствия: 2

- причини за несъответствията: 2

- предприети коригиращи действия: 2

4.4.Управление на отпадъците

Съгласно издаденото Комплексно Разрешително на “Керамат” АД – площадка Ветрище № 113/2006 и “Програма за управление на отпадъците”, отпадъците, генерирани на площадка Ветрище, се разрешава да бъдат предавани за оползотворяване, преработване и рециклиране,  единствено на лица и фирми, притежаващи разрешение по чл. 37  от ЗУО.

През 2007 год. в «Керамат» АД, цех Ветрище във връзка с Управление на дейностите по отпадъците, са направени 3 проверки и са съставени протоколи, както следва:

- Протокол № 1 / 12.03.2007г. за извършена проверка на Площадка № 6 за временно съхранение на отпадъци с код 10 12 08 и отпадъци с код 10 12 99. Не са констатирани несъответствия. Отпадъците са събрани на определените за целта места, няма разпилени натрошени тухли в района.

- Протокол № 2 / 15.08.2007г. за извършена проверка на Площадка № 18б  за временно съхраняване на излезли от употреба гуми. Отпадъка се съхранява на определеното за целта място. Има обозначителна табела с кода на отпадъка.

- Протокол № 3 / 03.10.2007г. за извършена проверка на всички площадки за наличие на обозначителни табели на местата, където се съхраняват отпадъците. Не са констатирани несъответствия. Отпадъците се съхраняват според изискванията. На лице са табели с кода на отпадъка и  сорбента при евентуални разливи на опасните отпадъци.

В Таблица 4  е представена информация за образуваните на площадката отпадъци, тяхното количество, временно съхранение, транспортиране и съответствието им по условията в КР.

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката /№ на площадката/ | Транспортиране - собствен транспорт / външна фирма | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества,определени с КР, т | Реално измере-но, т | Количест-ва, определе-ни с КР, т | Реално измерено т |  |  |  |
| Отпадъчни керамични изделия, тухли, ке-ремиди, плочки и строител-ни мате-риали (след тер-мично об-работване) | 10 12 08 | 396 | 380 | 0,030 | 0,024 | Площадка №6 | Собствен транспорт | Да |
| Хартиени и картоне-ни опаков-ки | 15 01 01 | 0,744 | 0.319 | - | - | Площадка №14а | Собствен транспорт | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0,100 | 0.100 | - | - | Площадка №18/б | Собствен транспорт | Да |
| Черни ме-тали (бра-кувани ма-шини и части от тях) | 16 01 17 | 2 | 2 | - | - | Площадка №21 |  |  |
| Нехлорирани мотор-ни масла за зъбни предавки на мине-рална основа | 13 02 05* | 0,100 | 0.090 | - | - | Площадка №18/в |  |  |
| Флуоресцентни тръ-би и други отпадъци, съдържа-щи живак | 20 01 21* | 0,007 | 0.002 | - | - | Площадка №11а | Външна фирма | Да |
| Оловни акумулаторни бате-рии | 16 06 01* | 0,130 | 0.090 |  |  | Площадка №18а | Външна фирма | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 1 | 1 | - | - |  | Външна фирма | Да |
| Смеси от бетон, тух-ли, кере-миди, плочки, фаянсови и керамич-ни изде-лия, раз-лични от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 0,100 | 0.090 | - | - | Площадка №6а | Собствен превоз | Да |

От  анализа на данните в горните таблици и констативните протоколи става ясно,че образуваните на площадката отпадъци не надвишават разрешените по КР количества.

Относно оценка на съответствието на образуваните количества отпадъци, генерирани пряко от производствения процес, не са констатирани несъответствия.

Относно оценка на съответствието на събирането на отпадъците, са констатирани несъответствия, а именно:

При извършената проверка от експерти на РИОСВ – Шумен на 30. и 31.10.2007 год., бе констатирано, че не се създават условия за отделяне на печен от суров брак при събиране на  производствените отпадъци. Така се нарушава Условие 11.3.12. от КР. Освен това неизпълнението на това условия води до преки икономически загуби - непеченият брак е напълно рециклируем и затова е необходимо неговото отделяне за повторно връщане в цикъла за производство. За решаване на проблема са предоставени контейнери около ринговата пещ ( където се генерират отпадъците) за събиране в тях на непечения брак.

Относно временното съхраняване на опасни отпадъци не са констатирани несъответствия на параметрите на складовите помещения.  На площадката на “Керамат“АД, цех Ветрище се третират и оползотворяват само част от производствените отпадъци – непечен брак, за което стана дума по-горе. Транспортиране на отпадъци извън площадката става само със специализиран транспорт на чужди фирми.

Констатирано беше, че не е сключен договор за транспортиране на смесените битови отпадъци, кето е нарушение на Условие 11.1.1. от КР. Беше проведен разговор с БКС »Титан» - Шумен и кмета на с.Ветрище. Получихме уверението на кмета на селото, че ще бъдат поставени контейнери на площадката и ще се състави график за приемане и извозване на събраните битовите отпадъци. Но в момента не е осигурен необходимия брой контейнери и за кметството.

През 2007 год. поради необходимост от събаряне на паянтовите сгради, се наложи промяна на местонахождението на складовете за временно съхранение на следните отпадъци:

- хартиени и картонени опаковки;

- излезли от употреба гуми;

- не хлорирани моторни масла за зъбни предавки на минерална основа;

- флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак.

Взе се решение да бъдат обособени площадки за временно съхранение на тези отпадъци  в административната сграда на цех Ветрище. Местоположението им е отразено в Приложение ІІ.4.3-1 от Заявление за подаване на комплексно разрешително (Приложение 2).

Обобщение:

- брой извършени проверки: 5

- брой установени несъответствия: 2

- причини за несъответствията: 2

- предприети коригиращи действия: 2

4.5. Шум.

- Жалби от живущи около площадката:

Площадката на “Керамат” АД – Каспичан, цех Ветрище е разположена в близост до с.Ветрище, обл.Шумен.

Най - близките жилищни сгради се намират на повече от 500 м от площадката.

Поради ниската звукова мощност и звуково налягане, измерени по границите на имота, при максимално (100%) натоварване на мощностите през деня, няма постъпили жалби от гражданите от съседни жилищни зони.

- Резултати от извършени наблюдения на общата звукова мощност на

площадката.

Съгласно Условие 12.2.2. от КР се прилага инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите по Условие 12.2.1., а именно: обща звукова мощност на площадката и нива на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката.

На 17.10.2007 год. бе сключен Договор № 45/17.10.2007 год. между “Керамат” АД и ИАОС – гр.София за еднократни измервания и изпитвания за определяне на еквивалентно ниво на шума и обща звукова мощност.

Съгласно горепосоченият договор през изтеклата година са направени такива замервания. Данните от тях са посочени в Протокол № 474/26.10.2007г., издаден от ИАОС РЛ- гр.Шумен. Резултатите от замерванията се съхранявят на площадката.

В Таблица 6 са показани мястото на измерването и нивото на звуковото налягане на шумовите емисии на площадка Ветрище.

Таблица 6. Шумови емисии

| № по ред | Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през деня / нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Точка 1- изток по контура | 57,3 | През деня | Да |
| 2. | Точка 2 - изток по контура | 53,6 | През деня | Да |
| 3. | Точка 3 - изток по контура | 55,8 | През деня | Да |
| 4. | Точка 4- изток по контура | 52,6 | През деня | Да |
| 5. | Точка 5 - изток по контура | 55,8 | През деня | Да |
| 6. | Точка 6 - север по контура | 51,0 | През деня | Да |
| 7. | Точка 7 - запад по контура | 54,4 | През деня | Да |
| 8. | Точка 8 - запад по контура | 55,1 | През деня | Да |
| 9. | Точка 9 - запад по контура | 55,3 | През деня | Да |
| 10. | Точка 10 - запад по контура | 57,2 | През деня | Да |
| 11. | Точка 11 - запад по контура | 61,5 | През деня | Да |
| 12. | Точка 12 - юг по контура | 58,1 | През деня | Да |

- Резултати от оценката на съответствието на установените нива на звуково налягане по границите на производствената площадка.

Съгласно резултатите от Протокол № 474/26.10.2007г., не са констатирани несъответствия.

През нощта и вечерта не са правени контролни замервания, тъй като инсталацията тогава работи при ниско натоварване на мощностите – работят само вентилаторите на пещта и тунелната сушилня. По това време на денонощието не работят основните източници на шум, като: глинодобив, глинопреработка, формуване, опаковане и експедиция на готовата продукция.

На основание чл. 125, т.5 от ЗООС и Условие 12.3.3. от КР №113/2006г. е изготвен Доклад за получените резултати от СПИ нивата на шум (Приложение №3)

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.

С издаденото КР 113/2006г. на “Керамат”АД, цех  Ветрище, не се изисква собствен мониторинг на подземни води и почви.

За намаляване рисковете от замърсяване на почвите и водите от разливи е разработена работна инструкция от СУОС (Ри-СУОС 04.11.01/В), регламентираща съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи, на определени за целта места.

От направените проверки на 13.03.2007 год., на 09.05.2007 год., на 15.08.2007 год. и на 03.10.2007 год., не са установени разливи на вредни и опасни вещества и материали на площадка Ветрище.

Обобщение:

- брой извършени проверки: 4

- брой установени несъответствия: 0

- причини за несъответствията: 0

- предприети коригиращи действия: 0

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие  с условията на КР (ИППСУКР)

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА “КЕРАМАТ” АД, гр. Каспичан – цех Ветрище, за привеждане в съответствие с условията на Комплексното разрешително

| № по ред | Дейности | Инвести-ции /лв/ | Начало /дата/ | Край /дата/ | Резултати от дейността | Метод за контрол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Влагане на по-високока-чествени въг-лища с по-ниско съдър-жание на ся-ра до 0,5% и с ниско пе-пелно съдър-жание | 42 120 | 01.06. 2006г. | 31.07. 2007г. | Привеждането на инсталацията за изработване на керамични продукти (тухли) чрез изпичане в рингова пещ в съответствията с условията на НДЕ на прах и SO2 , съгласно Наредба №1/27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижви източници на емисии. | РИОСВ |

- Влагане на по-висококачествени въглища с по-ниско съдържание на сяра и с

ниско пепелно съдържание се налага във връзка с привеждане в съответствие на емисиите на прах и SO2 със заложените в КР НДЕ. От средата на годината за т.нар. ложене на пещта се използват висококалорични въглища с ниско съдържание на сяра. Същите са с добър гранулометричен състав и фините фракции в тях са сведени до минимум. В резултат на промяната се подобри режима на изпичане в ринговата пещ и се подобри хигиената на работа.

- От направените СПИ на 29.05.2007г. се вижда ,че емисиите на прах и серен

диоксид са в нормите на допустимите емисии.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях.

На основание Условие 16.3 от КР №113/2006г., през 2007 г. временно е прекратена работата на основната производствена дейност на площадка Ветрище за извършване на неотложни ремонти на основни възли на инсталацията и въвеждане в експлоатация на пречиствателни съоръжения за отпадни води. Основният агрегат на инсталацията по Условие 2 – Рингова пещ с капацитет 44 t/24h  е спрян в периода 30.06.2007г. – 24.07.2007г. За целта са изготвени заповед на Изпълнителния директор и «План за временно прекратяване на дейностите на площадката и видовете ремонтни работи по време на престоя». Уведомена е  РИОСВ – Шумен с писмо с изх. № 599 / 02.07.2007 год..

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения.

7.1.Аварии.

На 22.10.2007 год. бе констатиран пробив на подземен кабел. Причини: старо нараняване. Последици: спиране на ел.захранването. Последиците бяха ликвидирани в срок. Подземния кабел е възстановен. В следствие на аварията не е констатирано въздействие върху здравето на работниците и параметрите на околната среда.

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР.

За отчетния период няма възражения и оплаквания, свързани с дейността на инсталацията на територията на площадка Ветрище.

25.04.2008г.				Изп. Директор:

гр. Каспичан							 /инж. Д.Данов/