`

ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД

ЧЛЕН НА ГРУПА ЮЛА

Площадка София

Годишен доклад по околна среда(ГДОС)

за изпълнението на дейностите през 2005 г., за които е предоставено

Комплексно разрешително № 47/2005 г.

София, март 2006 г.

Съдържание

1. Информация	4

1.1. Общи данни	4

1.1.1. Име и местонахождение на инсталацията	4

1.1.2. Име на собственика и на оператора	4

1.1.3. Регистрационен номер на разрешителното	4

1.1.4. Телефон, факс и e-mail на оператора/инсталацията	4

1.1.5. Име на лицата за контакт	4

1.1.6. Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията	5

1.1.7. Политика по околна среда на предприятието	5

1.1.8. Организационната структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда	5

1.1.9. РИОСВ, отговаряща за разрешителното	6

1.1.10. Басейновата дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията	6

1.2 Обобщена информация, изисквана в годишния доклад	7

1.2.1.Замърсители, изпускани във въздуха	7

1.2.2. Замърсители, изпускани във водите	7

1.2.3. Замърсители, изпускани в почвата	7

1.2.4. Транспорт на замърсители извън площадката	7

1.2.5. Произведени, обработени или използвани замърсители	8

1.2.6. Емисии на отпадъчни води(смесен поток) в градската канализация	8

1.2.7. Емисии на охлаждащи води	9

1.2.8. Емисии на битово-фекални води	9

1.2.9. Емисии на дъждовни води	9

1.2.10. Доклад за генерираните отпадъци, включително количеството на тон продукция	9

1.2.11. Доклад за потреблението на вода, енергия, горива, суровини и спомагателни материали, включително използваното количество на тон продукция	11

1.2.12. План на целите и задачите в управлението на околната среда	14

1.2.13. Доклад по програмата за управление на околната среда	15

1.2.14. Доклад по регистъра на емисиите на замърсители	15

1.2.15. Емисии на шум в околната среда	15

1.2.16. Обобщение на проверките на техническото състояние на резервоарите и на съоръженията, констатираните течове и отстраняването им	16

1.2.17. План за прекратяване дейността на инсталацията	16

1.2.18. Обобщение на оплакванията	16

1.2.19. Обобщение на авариите в резултат от неспазване условията на разрешителното	16

2. Докладване на замърсителите в околната среда	17

2.1 Замърсители във въздуха, водите, почвата; пренос извън площадката; производство, обработката и употребата на замърсители	17

2.2 Емисии във въздуха	18

2.3. Емисии в градската канализация	19

2.4.Управление на отпадъците	19

2.5 Шум	21

2.6. Контрол от страна на Регионалната Инспекция	21

3. Потребление на енергия, вода и суровини	21

3.1 Потребление на енергия	21

3.2 Потребление на вода	22

3.3 Потребление на суровини	22

4. Управление на дейността	23

4.1 Доклад по Програмата за привеждане в съответствие	23

4.2 Система за управление на околната среда	24

4.3  Извеждане от експлоатация на инсталацията	25

5. Свързани с околната среда инциденти и оплаквания	26

5.1 Инциденти	26

5.2 Оплаквания	26

Приложение	27

Декларация	31

Основание за изготвяне на Годишен доклад по околна среда (ГДОС)

“Дружба Стъкларски заводи” АД притежава Комплексно разрешително(КР) № 47/2005 г. и настоящият Годишен доклад по околна среда(ГДОС) се изготвя на основание чл.125, т.5 от ЗООС и Условие 5.10.1. от цитираното КР, съгласно които  Дружеството се задължава да изготвя, публикува и представя ежегодно в РИОСВ-София Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително(ГДОС) в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася.

Този Доклад е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед на министъра на околната среда и водите № РД-1535/30.12.2003 г.  “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”. Формата му дава възможност необходимата информация лесно да бъде прехвърлена в бази данни, с помощта на които България да изпълни поетите ангажименти съгласно Директивата за КПКЗ, Решението за Европейски регистър на емисиите на вредни вещества(EPER) и Протокола на Икономическата Комисия за Европа(ИКЕ) на ООН за регистри на емисии и трансфер на замърсявания(PRTR). Освен това включва резултатите от собствения мониторинг през 2005 г. и обобщена информация по условията в КР, подлежащи на годишно докладване.

Последователността на информацията, представена в Годишния доклад е в съответствие с цитирания по-горе Образец на годишен доклад - запазена е също номерацията на разделите и таблиците.

1. Информация

1.1. Общи данни

1.1.1. Име и местонахождение на инсталацията

Инсталация, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС:

“Инсталация за производство на опаковъчно стъкло”

Адрес: София 1220, ул.”Проф.Иван Георгов” № 1

1.1.2. Име на собственика и на оператора

“Дружба Стъкларски заводи” АД

1.1.3. Регистрационен номер на разрешителното

Комплексно разрешително № 47/2005 г.

1.1.4. Телефон, факс и e-mail на оператора/инсталацията

Тел.: +359 2/921 6561 – р-л “Тех.направление”;

тел.: +359 2/921 6666 - р-л “Човешки ресурси”,

тел.: +359 2/921 6645 - р-л “Осигуряване на качество”

Факс: +359 2/9311247

E mail:	 office@drujba.bg,

gkalaydjiev@drujba.bg

1.1.5. Име на лицата за контакт

Диана Спасова – направление “Човешки ресурси и Правно”

инж. Георги Калайджиев – р-л “Система за управление на качеството”

1.1.6. Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията

На производствената площадка в София на “Дружба Стъкларски заводи” АД през 2005 г. са извършвани следните дейности:

І. Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Инсталация за производство на  опаковъчно стъкло – произведена е 107935 тона стъкломаса, от която са получени 90251 тона стъклени опаковки.

ІІ. Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Котелни с два водогрейни котела(1х500 kW, 1х220 kW) - производство на топла вода за битови нужди и отопление на административната сграда.

1.1.7. Политика по околна среда на предприятието

Политиката по околна среда на Дружеството е насочена към:

1.	намаляване на въздействията върху човека и околната среда чрез непрекъснато усъвършенстване на СУОС;

2.	прилагане на съвременни високо ефективни технологии, изпълняващи изискванията на НДНТ;

3.	увеличаване съдържанието на стъклени трошки от външни източници в шихтата.

Дружеството е в процедура по сертификация по ISO 14001 и е създало през 2005 г. Система за управление на околната среда, изисквана с Комплексното разрешително.

1.1.8. Организационната структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда

Организационната структура по управление на околната среда е посочена схематично.

1.1.9. РИОСВ, отговаряща за разрешителното

РИОСВ-София

бул.”Цар Борис ІІІ” № 136

1618, София

1.1.10. Басейновата дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова Дирекция “Дунавски район” – Плевен

ул. “Васил Левски” №1

5800, Плевен

офис в София: 1797, София

бул.”Г.М.Димитров” № 14

1.2 Обобщена информация, изисквана в годишния доклад

1.2.1.Замърсители, изпускани във въздуха

През 2005 г. при собствен мониторинг са наблюдавани следните замърсители от производствената дейност на “Дружба Стъкларски заводи” АД, изпускани в атмосферния въздух, установени с протокол № 1318/21.09.2005 г. на дирекция “Лабораторно-аналитична дейност” на ИАОС към МОСВ:

Таблица 9.2.1. К1 – ванна пещ(Т1)

| Параметър | Емисионни норми при 8% съдържание на О2 в газовете | Измерени емисии |
| --- | --- | --- |
|  | mg/Nm3 | mg/Nm3 | kg/h |
| NOх | 850 | 2217 | 42 |

Тази висока стойност на NOх е нетипична за нашето производство и вероятно е резултат от временното повишаване на температурата  във ванната пещ поради рязка промяна в количеството на изтегляната стъкломаса.

1.2.2. Замърсители, изпускани във водите

Отпадъчните води от производствената площадка на “Дружба Стъкларски заводи” АД заустват в градската канализационна система – няма изпускане на води в повърхностни или подземни водни басейни.

1.2.3. Замърсители, изпускани в почвата

Производствената дейност на “Дружба Стъкларски заводи” АД не е източник на емисии в почвата(не се изпускат замърсители в нея).

1.2.4. Транспорт на замърсители извън площадката

Не е извършван транспорт на замърсители извън площадката през 2005 г.

1.2.5. Произведени, обработени или използвани замърсители

Всички замърсители, свързани с производствения процес са посочени в табл.1 на т.2.1. от настоящия доклад.

1.2.6. Емисии на отпадъчни води(смесен поток) в градската канализация

Размерът на емисиите на замърсителите в отпадъчните води се следи чрез собствения мониторинг в ТМ-1(N 42° 43.921', E 023° 19.805 ') и ТМ-2(N 42° 43.970', E 023° 19.632'). През 2005 г. са направени три собствени мониторинга, установени с протоколи № 453/13.04.2005 г., № 4020/07.07.2005 г., № 4021/07.07.2005 г., № 4560/03.11.2005 г. и № 4561/04.11.2005 г.  Резултатите, които се изискват по Условие 10.2.3. на КР са представени в следващата таблица.

Таблица 10.1.2.1. Качество на отпадъчните води през 2005 г. в ТМ-1

| Показател | Ед.мярка | Индивидуални емисионни ограничения* | Резултати от мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество на отпадъчните води | m3/y | 164 459 | 60430 | Да |
| рН | - | 6.5-9.0 | 8,1 | Да |
| Неразтворени в-ва | mg/dm3 | 500 | 16,8 | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15 | 1,8 | Да |
| ХПК | mg/dm3 | - | 50 | - |
| БПК5 | mg/dm3 | - | 18,4 | - |
| Окисляемост(перманганатна) | mg/dm3 | - | 16 | - |
| Хром (VІ) | mg/dm3 | 0,5 | 0,1 | Да |
| Хром (ІІІ) | mg/dm3 | 2.5 | 0,3 | Да |

*Нормите за допустимо съдържание на замърсяващи вещества се базират на еднократна проба

Таблица 10.1.2.1. Качество на отпадъчните води през 2005 г. в ТМ-2

| Показател | Ед.мярка | Индивидуални емисионни ограничения* | Резултати от мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество на отпадъчните води | m3/y | 1597,5 | 6715 | Да |
| рН | - | - | 8,1 | - |
| Неразтворени в-ва | mg/dm3 | 500 | 22,4 | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15 | - | - |
| ХПК | mg/dm3 | - | 110 | - |
| БПК5 | mg/dm3 | - | 32,7 | - |
| Окисляемост(перманганатна) | mg/dm3 | - | 21,6 | - |
| Хром (VІ) | mg/dm3 | - | 0,1 | - |

*Нормите за допустимо съдържание на замърсяващи вещества се базират на еднократна проба

За следените през годината показатели не са установени несъответствия с индивидуалните емисионни ограничения по Условие 10.1.2.1 и табл.10.1.2.1.

В изпълнение на Условие 10.1.1.3 на КР през 2005 г. са извършени две проверки на канализационната мрежа на територията на Дружеството от комисия, определена със заповед на изп.директор. Не са констатирани течове. Протоколите от проверките се съхраняват и могат да се представят при поискване(Условие 10.2.4.).

През 2005 г. е изготвена инструкция за периодична проверка и поддръжка на пречиствателните съоръжения, посочени в Таблица 10.1.1.1. на КР. Нейното изпълнение започва от началото на 2006г. и ще се докладва по Условие 10.2.3. през следващата година.

1.2.7. Емисии на охлаждащи води

Няма отделна система за отвеждане на охлаждащите води.

1.2.8. Емисии на битово-фекални води

Няма отделна система за отвеждане на битово-фекални води.

1.2.9. Емисии на дъждовни води

Няма отделна система за отвеждане на дъждовните води.

1.2.10. Доклад за генерираните отпадъци, включително количеството на тон продукция

За извършване на оценки на съответствието по Условие 11.1.3., Условие 11.2.7., Условие 11.3.7., Условие 11.4.3. и Условие 11.7.5. са разработени съответните инструкции. Оценките за съответствие на количеството образувани отпадъци са представени в  Таблици 11.1., 11.2. и 11.3. Извършени са проверки и са съставени протоколи за периодични оценки на съответствието по отношение на събирането, временното съхранение и транспортирането на отпадъците, при които не са констатирани несъответствия.

Количествата образувани отпадъци от дейността на „Дружба Стъкларски заводи” АД през 2005 г. са в съответствие с условията на КР с изключение на отпадък с код 15 01 02, за който е допусната техническа грешка при вписване на стойността.

В съответствие с  Условие 11.5.4. е направено проучване за предаване на отпадъка с код 10 01 17 за оползотворяване или обезвреждане, но не е установено лице, притежаващо разрешение по чл.37 ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност.

Табл. 11.1.(Условие 11.9.2.) Количество на образуваните през 2005 г. производствени отпадъци

| Отпадък | Произведенастъкломасазаг | Количество отпадък | Констатиранинесъответствиязаколичествотоотпадък |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годишно | На единица продукт |  |
|  |  | Отчетено | Разрешено по условие 11.1.1. | Отчетено | Разрешено по условие 11.1.1. | Причини | Коригиращидействия |
| Наименование | код | т/г | т/г | т/г | т/т | т/т |  |  |
| Увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, различна от упоменатите в 10 01 16 | 10 01 17 |  | 0 | 0,1 | 0 | 0,000001 | няма | не се налага |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 |  | 0 | 0,2 | - | - |  |  |
| Прах и частици от черни метали | 12 01 02 |  | 0 | - | - | - |  |  |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 |  | 68 | 119,3 | - | - | няма | не се налага |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 |  | 62 | 4,6 | - | - | техническа грешка | актуализация на КР |
| Опаковки от дървесни материали (дървени палети) | 15 01 03 |  | 167 | 220 | - | - | няма | не се налага |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (филтърни платна) | 15 02 03 |  | 0 | 0,3 | - | - |  |  |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 | 17 06 04 |  | 0 | 230 | - | - | няма | не се налага |

Табл. 11.3 (Условие 11.9.2.) Количество на образуваните битови отпадъци през 2005 г.

| Отпадък | Годишно количество отпадък | Констатирани несъответствия за количеството отпадък |
| --- | --- | --- |
|  | Отчетено | Разрешено по условие 11.1.1. | Причини | Коригиращидействия |
| Наименование | код | т/г | т/г |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 146 | 170 | няма | не се налагат |

Табл. 11.2 (Условие 11.9.2.) Количество на образуваните опасни отпадъци през 2005 г.

| Отпадък | Годишно количество отпадък | Констатирани несъответствия за количеството отпадък |
| --- | --- | --- |
|  | Отчетено | Разрешено по условие 11.1.1. | Причини | Коригиращидействия |
| Наименование | код | т/г | т/г |  |  |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0,3 | 3,9 | няма | не се налага |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13 05 02* | 0 | 75 |  |  |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13 05 06* | 0 | 2 |  |  |
| Газьол, котелно и дизелово гориво | 13 07 01* | 0 | 0,5 |  |  |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0 | 0,85 |  |  |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0 | 0,032 |  |  |

1.2.11. Доклад за потреблението на вода, енергия, горива, суровини и спомагателни материали, включително използваното количество на тон продукция

На площадката на „Дружба Стъкларски заводи” АД в София са изготвени инструкции за експлоатацията и поддръжката на водопроводната мрежа(Условие 8.1.5). През 2005 г. са извършени два броя проверки за течове и ремонт на водопроводната мрежа(Условие 8.1.9.3). Установени са три спуквания в резултат на замръзване на тръби, които са отстранени своевременно.

Табл.8.1.3(Условие 8.1.3) Разход на вода през 2005 г.

| № | Наименованиенаинсталацията | Разход | Условие 8.1.3. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/ton | m3/година | m3/ton | m3/година |
| 1 | Производство на опаковъчно стъкло | 0,696 | 75161 | 1.638 | 197 297 |

В резултат от прилагане на инструкцията по Условие 8.1.8.2. не са документирани несъответствия и не са предприемани коригиращи действия(Условие 8.1.9.2.). Значителното намаление в разхода на вода се дължи на модернизацията на компресорното стопанство с високо ефективна система на охлаждане.

Не са констатирани несъответствия в разхода на електроенергия през 2005 г. и не са предприемани коригиращи действия(Условие 8.2.4.2).

Табл.8.2.1(Условие 8.2.1) Консумация на електроенергия през 2005 г.

| № | Наименованиенаинсталацията | Електроенергия |
| --- | --- | --- |
|  |  | Разход | Условие 8.2.1. |
|  |  | МWh/t | МWh/год. | МWh/t |
| 1 | Производство на опаковъчно стъкло | 0,2964 | 31989 | 0,3233 |

С направената оценка за сравнение на вложените през 2005 г. количества суровини, спомагателни материали и горива с определените разходни норми в таблици 8.3.1.1 – 8.3.1.3. на КР се установяват несъответствия (Условие 8.3.3.2.). Причина за несъответствието по отношение на количеството на изразходваните суровини – хроммагнезитно брашно, кокс на прах и железен концентрат, е неточност в представените в Заявлението за КР данни, които са базирани на средните годишни разходи до 2004 г. Актуалните изисквания за опаковъчно стъкло на нашите клиенти налагат тяхното увеличаване. Предприети са действия за промяна в Комплексното разрешително на техните количества.

През 2005 г. са извършени две проверки на складовете, площадките и резервоарите за съхранение(Условие 8.3.6.1.). Комисията е констатирала, че съхранението им отговаря на изискванията за този род вещества, посочени в информационните листове за безопасност. Складовите помещения са в синхрон с условията на КР – с подходяща подова изолация, без гравитачна връзка с канализацията, вентилирани, където е необходимо. Съхранението на суровите, спомагателните материали и горивата през 2005 г. е било без нарушаване на целостта на опаковките, без течове, разливи или разсипвания.

През 2005 г. са извършени две проверки за течове от тръбопроводите и оборудването, разположено на открито площадките и резервоарите за съхранение(Условие 13.2). Не са констатирани разливи и предпоставки за замърсяване на почвите и подземните води от складовите площи, оборудването и тръбопроводите(Условие 13.7.1.1 и Условие 13.7.2).

Таблица 8.3.1.1.( докладване по Условие 8.3.3.1. ) Консумация на суровини през 2005 г.

Таблица 8.3.1.2. ( докладване по Условие 8.3.3.1. ) Консумация на спомагателни материали през 2005 г.

Таблица 8.3.1.3. ( докладване по Условие 8.3.3.1. )Консумация на горива през 2005 г.

1.2.12. План на целите и задачите в управлението на околната среда

В „Дружба Стъкларски заводи” АД се работи по опазването на околната среда чрез намаляване на вредните емисии от производството и въвеждането на ефективни технологии и инсталации, съответстващи на НДНТ. Провежданата екологична политика на Дружеството цели защита на околната среда и на човешкото здраве чрез:

1.	Ясна политика по управление на околната среда:

ь	непрекъсната работа за намаляване на въздействието на производствените единици върху околната среда;

ь	организиране на собствен мониторинг за отпадъчните газове, отпадъчните води и твърдите отпадъци, както и на енергийните ресурси;

ь	рационално използване на наличните суровинни ресурси чрез прилагането на съвременни технологии;

ь	предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци;

ь	управление на съоръженията по начин, който предпазва околната среда и осигурява здравето и безопасността на всички служители и населението;

2.	Система и организационна структура по управление на околната среда

3.	Документиране на системата за УОС и управление на документите

4.	Провеждане на обучения за повишаване на компетентността на персонала и обмен на информация

5.	Проверки и коригиращи действия при констатирани несъответствия

6. Изпълнение на Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР.

1.2.13. Доклад по програмата за управление на околната среда

Направен е в т.4 от този доклад.

1.2.14. Доклад по регистъра на емисиите на замърсители

Годишните количества на замърсителите, които се отделят във въздуха и които се докладват в рамките на ЕРЕВВ са представени в следващата таблица(Условие 9.6.4.):

| № | CAS номер | Замърсител | Ед.мярка | Количество за 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид(CO) | Kg | 21900.00 |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | Kg | 197100.00 |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | Kg | 58692.00 |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединения (като Cd) | Kg | 0.40 |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | Kg | 4.40 |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) | Kg | 4,50 |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Pb) | Kg | 10.90 |
| 80# |  | Хлор и неорганични съединения (като HCl) | Kg | 101.25 |
| 86# |  | Фини прахови частици <10μm (PM10) | Kg | 8760.00 |

Годишните количества на замърсителите, които се отделят с отпадъчните води и които се докладват в рамките на ЕРЕВВ са представени в следващата таблица(Условие 10.2.8). Те са изчислени въз основа на резултатите от собствения мониторинг.

| № | CAS номер | Замърсител | Ед.мярка | Количества за 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нефтопродукти | Kg | 28 |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | Kg | 6,7145 |

1.2.15. Емисии на шум в околната среда

От шумовите измервания, извършени през август 2004 г., съгласно “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне на нивото на шума в мястото на въздействие”, утвърдена от Министъра на околната среда със Заповед №:РД-536/27.12.99г. се установява, че средното ниво на шума по контур е в границите 43,7-68,9 dB(A). Съгласно Условие 12.2.1. притежателят на настоящото разрешително трябва да осигурява на всеки две години оценяване на общата звукова мощност на обекта и за това  през  2005 г. такава оценка не е извършена. Не са постъпили оплаквания  за превишаване на шумови емисии и не са установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива.

1.2.16. Обобщение на проверките на техническото състояние на резервоарите и на съоръженията, констатираните течове и отстраняването им

При направените периодични проверки в изпълнение на Условия 13.2. и 13.4. на КР не са установени течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, разливи върху производствената площадка или в обваловките на складовите стопанства(Условие 13.7.1.1. и Условие 13.7.2.).

1.2.17. План за прекратяване дейността на инсталацията

Изготвени са инструкции за спиране и пускане на инсталацията по Условие 15.2.

1.2.18. Обобщение на оплакванията

През 2005 г. не са постъпили оплаквания в “Дружба Стъкларски заводи” АД от дейността на инсталацията.

1.2.19. Обобщение на авариите в резултат от неспазване условията на разрешителното

През 2005 г. не е имало такива аварии.

2. Докладване на замърсителите в околната среда

Всички данни от собствения мониторинг за предходната календарна година са представени във формата на Образеца на ГДОС, утвърден от министъра на ОСВ. Произведената продукция по години е следната:

| Година | Произведена стъкломаса в тонове | Нарастване в % спрямо 2003 г. |
| --- | --- | --- |
| 2003 | 97809 | 0 |
| 2004 | 107616 | 10,03 |
| 2005 | 107935 | 10,35 |

2.1 Замърсители във въздуха, водите, почвата; пренос извън площадката; производство, обработката и употребата на замърсители

В Табл. 1 се докладват само тези параметри, за които емисиите превишават зададените прагове. Такива замърсители не са установени през 2005 г. на площадката на „Дружба Стъкларски заводи” АД, поради което мястото им в таблицата е маркирано с тире “-“, за да се покаже, че прагът не е превишен.

Таблица 1. Изпускания по PRTR - Замърсители

| № | номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Прагзапреносназамърсителиизвънплощ колона | Прагзапроизводствообработкаилиупотреба колона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1a) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) |  |  |
|  |  |  | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид(CO) | - | - | - | - | * |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | - | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 197100 | - | - | - | * |
| 7# |  | ЛОС без метан (NMVOC) | - | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | - | - | - | - | * |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединения (като Cd) | - | - | - | - | - |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | - | - | - | - | - |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) | - | - | - | - | - |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Pb) | - | - | - | - | - |
| 80# |  | Хлор и неорганични съединения (като HCl) | - | - | - | - | - |
| 86# |  | Фини прахови частици <10μm (PM10) | - | - | - | - | * |

2.2 Емисии във въздуха

Емисиите по изброените в Табл. 1 параметри са маркирани с тире “-“, понеже стойностите им за 2005 г. не превишават зададените прагове с изключение на азотните оксиди. В табл.9.2.1. към т.1.2.1 от настоящия доклад  е представена информацията за емисиите във въздуха, уточнени в КР. Емисиите във въздуха са докладвани по формата, зададен в Образеца на ГДОС – Таблица 2.

Таблица 2. Емисии във въздуха

| Параметър | Ед. | Разрешена емисия | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | Бр.проби през 2005 г. | % съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Въглероден оксид(CO) | Kg | - | 14671 | 16143 | 21900 | 2 | 100 |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | Kg | 589723 | 73357 | 80713 | 197100 | 2 | 50 |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | Kg | 346896 | 0 | 0 | 58692 | 2 | 100 |
| Кадмий и съединения (като Cd) | Kg | 139 | 5 | 6 | 0,4 | 1 | 100 |
| Хром и съединенията му (като Cr) | Kg | 3469 | 4,2 | 4,5 | 4,4 | 1 | 100 |
| Живак и съединенията му (като Hg) | Kg | 139 | 5 | 5 | 4,5 | 0 | - |
| Олово и съединенията му (като Pb) | Kg | 3469 | 9,2 | 9,8 | 10,9 | 1 | 100 |
| Хлор и неорганични съединения (като HCl) | Kg | 108 | 95 | 99,3 | 101,25 | 0 | - |
| Прах/твърди частици | Kg | 55503 | 24187 | 24020 | 8760 | 2 | 100 |

Годишните емисии за посочените замърсители са получени като произведение на:

1.	измерените концентрации и дебита за тежките метали;

2.	масовия поток от измерванията и отработените часове през годината за газовите емисии;

3.	EF CORINAIR и произведената продукция през годината за показателя Hg, понеже не са измервани;

За годишните емисии на HСl и са направени инженерни изчисления.

„Дружба Стъкларски заводи” АД поддържа оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения в съответствие с инструкциите за експлоатацията им. През 2005 г. не са установени несъответствия в стойностите на контролираните параметри по време на извършените шест броя проверки(Условие 9.1.5.3.).

2.3. Емисии в градската канализация

Замърсителите в отпадъчните води, касаещи PRTR са представени в т.2.1 на настоящия ГДОС. Замърсителите, отделени с производствените, охлаждащите, битово-фекалните и дъждовните отпадъчни води(смесен поток) са посочени в  следващата таблица.

Таблица 3. Изпускани отпадъчни води(смесен поток) в градската канализация

| Параметър | Ед. | Разрешена емисия | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | Бр. проби 2005г. | % Съответствие за 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия, докладвана в параграф 2.1 | Kg |  |
| Хром и съединенията му (като Cr VІ) | Kg | 83 | 0 | - | 6,7145 | 4 | 100 |
| Хром и съединенията му (като Cr ІІІ) | Kg | 415 | 0 | - | 20 | 3 | 100 |
| Други |  |
| Обем сумарен | m3 | 166057 | 166057 | - | 67645 |  |  |
| Неразтворени в-ва | Kg | 83028 | 6642 | - | 1136 | 1 | 100 |
| Нефтопродукти | Kg | 2491 | 6578 | - | 28 | 4 | 100 |

Емисиите в отпадъчните води са получени като произведение на измерените концентрации на замърсителите от собствения мониторинг /средноаритметична стойност/  и количеството на изпусканите отпадъчни води /90% от консумираната вода/.

2.4.Управление на отпадъците

Обобщените количества на образуваните на площадката отпадъци през 2005 г. са докладвани в Таблици 7 и 8. Докладването за инсталацията съгласно условията на КР е направено в т.1.2.10 на настоящия Доклад.

Таблица 7. Образувани отпадъци на площадката през 2005 г.

| Наименованиенаотпадъка | код | отпадъци образувани за година | Ср. произв. колич.т/седмица | Колич. на тон про-дукция | Опасен | Третиране на място | Транспортьорнаотпадъка | Крайноназначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т/г | т/седм. | т/т | да/не | да/не |  |  |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 68 | 1,308 | - | не | да | нает специализиран автотранспорт | оползотворяване |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 62 | 1,192 | - | не | да | нает специализиран автотранспорт | оползотворяване |
| Опаковки от дървесни материали (дървени палети) | 15 01 03 | 167 | 3,212 | - | не | не | нает специализиран автотранспорт | оползотворяване |
| Наименованиенаотпадъка | код | отпадъци образувани за година | Ср. произв. колич.т/седмица | Колич. на тон про-дукция | Опасен | Третиране на място | Транспортьорнаотпадъка | Крайноназначение |
|  |  | т/г | т/седм. | т/т | да/не | да/не |  |  |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0,3 | 0,006 | - | да | не | нает специализиран автотранспорт | оползотворяване |

Таблица 8. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъците през 2005 г.

| Дейности с отпадъци | Количество 2003 г. в t/год. | Количество 2004 г. в t/год. | Количество 2005 г. в t/год. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общо отпадъци, оползотворени на площадката | 16675 | 10295 | 15423 |
| Общо отпадъци, оползотворени извън площадката | 343 | 460,6 | 297,3 |
| Общо отпадъци, обезвредени на площадката | 0 | 0 | 0 |
| Общо отпадъци, обезвредени извън площадката | 170 | 153 | 146 |
| Общо оползотворени отпадъци | 17018 | 10755,6 | 15720,3 |
| Общо обезвредени отпадъци | 170 | 153 | 146 |
| Общо генерирани отпадъци | 513 | 613,6 | 443,3 |

2.5 Шум

Съгласно Условие 12.2.1. притежателят на настоящото разрешително трябва да осигурява на всеки две години оценяване на общата звукова мощност на обекта и за това  през  2005 г. такава оценка не е извършена.

Таблица 9. Измервания нивата на шум – не е извършвано през 2005 г.

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB(А) | Измерено през деня | Период на провеждане на измерването | % съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По контура на площадката | - | - | - | - |

2.6. Контрол от страна на Регионалната Инспекция

При контролни измервания на 19.12.2005 г., от страна на РИОСВ-София, на вредните вещества, изпускани от Инсталацията за производство на опаковъчно стъкло в атмосферния въздух е установено превишение на индивидуалните емисионни ограничения, съгласно КР по показателя “азотни оксиди”.

„Дружба Стъкларски заводи” АД констатира, че замърсяването е било с краткотраен характер, вследствие на подготовката на Ванната пещ за смяна на цвета на стъкломасата.

3. Потребление на енергия, вода и суровини

3.1. Потребление на енергия

Количествата, консумирана електроенергия, изразени като обща годишна консумация на електроенергия, както и годишната консумация за производството на тон продукт в изпълнение на Условие 8.2.5.1 е представен в табл. 8.2.1 на т.1.2.11 от настоящия доклад. В резултат от прилагането на инструкцията по Условие 8.2.4.2. на КР за периодична оценка на съответствието на количествата консумирана електроенергия с количествата по Условие 8.2.1. не са установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия(Условие 8.2.4.2).

Консумираната енергия е докладвана по вида на използваното гориво, а отчитането е в MWh. Потреблението на енергия е представено съгласно формата, зададен в Таблица 10.

Таблица 10. Потребление на енергия за инсталацията

| Източникнаенергия | Средно месечно потребление в МWh за: | Мтонпродукциязаг | МтонпродукциясъглКРУсловиеи |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |  |  |
| Мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Лек мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Природен газ | 146147 | 145871 | 151903 | 1,407 | 1,5 |
| Ел. ток | 32137 | 32968 | 31989 | 0,2964 | 0,3233 |
| Въглища | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Лигнитни в. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Доведена на площадката пара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.2 Потребление на вода

Данни за използваната вода през 2005 г. за нуждите на инсталацията в изпълнение на Условие 8.1.9.1 са представени в табл.8.1.3. на т.1.2.11 от настоящия доклад. Стойностите на използваните водни количества са представени в Таблица 11 съгласно формата, зададен в Образеца на ГДОС.

Таблица 11. Потребление на вода

| Източник на води | 2003 г. ср.месечно потребл. на промишл. води | 2003 ср.месечно потребл. на битови води | 2004 г. ср.месечно потребл. на промишл. води | 2004 г. ср.месечно потребл. на битови води | 2005 г. ср.месечно потребл. на промишл. води | 2005 г. ср.месечно потребл. на битови води | 2005г. на тон продукт | Ниво на НДНТ за потребл. на води/ тон продукт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпочв. води на площадката | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1158 | 0 | 0,129 | 1,638 |
| Повърхн. води на площадката | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Общинско водоснабд. | 4447 | 7496 | 1886 | 4715 | 603 | 4502 | 0,567 | 1,638 |

3.3 Потребление на суровини

Потреблението на суровини е докладвано по формата, зададен в Таблица 12.

Таблица 12. Потребление на суровини

4. Управление на дейността

4.1 Доклад по Програмата за привеждане в съответствие

Включеният монтаж на водомери до края на 2005 г. в Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР не е изпълнен, поради прилагането на методика за определяне на изразходваните водни количества с помощта на наличните измервателни устройства.

Табл. 4.1. Инвестиционна програма за привеждане на дейността на "Дружба   Стъкларски заводи"АД, площадка София в съответствие с условията на КР

| №поред | Дейности | Инвестициивхиллв | За дейността |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Край | Етап на изпълнение | Причина за неспазване на срока |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Изграждане на маслоуловители във фритовалното отделение | 80 | 2005 | 31.12.2006 | Избор на оферта | - |
| 2 | Изграждане на система от мониторингови точки в съответствие с актуализацията на Плана за собствен мониторинг на емисиите, отделяни в атмосферния въздух | 20 | 2004 | 2006 | В процес на изпълнение | - |
| 3 | Монтаж на водомери по звена | 15 | 2004 | 31.12.2005 | - | Прилага се методика за изчисляване на количествата |

4.2 Система за управление на околната среда

През 2005 г. е създадена система за управление на околната среда включваща:

1.	Организационната структура по управлението на околната среда – определени са отговорните лица;

2.	Система за документиране на дейностите, контрол и анализи;

3.	Инструкции в следните категории:

1	управление на документи, обучения, несъответствия и корекции;

2	предотвратяване и контрол на аварийни ситуации;

3	използвани ресурси разделени на: вода, енергия, суровини, спомагателни материали, горива;

4	емисии в атмосферния въздух;

5	емисии в отпадъчните води;

6	управление на отпадъците;

7	шумова обстановка;

8	опазване на почвата и подземните води;

9	анормални ситуации и прекратяване на дейността – временно и окончателно;

Цялата структура на СУОС е разработена в синхрон с изискванията на Интегрираната Система за Управление, както и с разработващата се СУОС, съгласно изискванията на ISO 14001, която предстои да бъде сертифицирана през май 2006 г.

За регистъра на емисиите на замърсители по Условие 9.6.4. и годишното количество замърсители по Условие 10.1.4.4. е докладвано в т. 1.2.14 на настоящия доклад.

Таблица 13(а). Регистър на доклада за емисии на замърсители

| № | Име на замърсител | CAS номер | Входящи kg/год. | Използвани бруто kg/год. | Загуба във въздух kg | Загуба във води kg | Загуба като отпадък kg | Съдърж. в продукт kg | Загуба, неорг. емисии kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# | Въглероден оксид(CO) | 630-08-0 | - | - | 21900.00 (М) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8# | Азотни оксиди (NOx/NO2) | - | - | - | 197100 (М) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11# | Серни оксиди (SOx/SO2) | - | - | - | 58692.00 (М) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18# | Кадмий и съединения (като Cd) | 7440-43-9 | - | - | 0.40 (М) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19# | Хром и съединенията му (като Cr) | 7440-47-3 | 251260 | 115579,6 | 4.40 (М) | 6,7145 (М) | 0 | 115568,5 | 0 |
| 21# | Живак и съединенията му (като Hg) | 7439-97-6 | - | - | 4,50 (Е) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23# | Олово и съединенията му (като Pb) | 7439-92-1 | - | - | 10.90 (М) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80# | Хлор и неорганични съединения (като HCl) |  | 7990 | 2796,5 | 101.25 (Е) | 0 | 0 | 2695,25 | 0 |
| 86# | Фини прахови частици <10μm (PM10) |  | - | - | 8760.00 (М+Е) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтопродукти (смазки) |  | 2082 | 2082 | 0 | 28 (М) | 0 | 0 | 2054 |

Таблица 13(б). Кодове за регистъра на доклада за емисии на замърсители

| Метод | Код |
| --- | --- |
| Директно измерване | M |
| Инженерна оценка | E |
| Материален баланс | C |
| Други | O |

4.3  Извеждане от експлоатация на инсталацията

След издаване на Комплексното разрешително през юни 2005 г. „Дружба Стъкларски заводи” АД не са прекратявали дейността на инсталацията, поради което не се е наложило разработване и изпълнение на План за действие за временно прекратяване (Условие 16.7.).

5. Свързани с околната среда инциденти и оплаквания

5.1 Инциденти

През 2005 г. не е имало инциденти, свързани с околната среда.

Таблица 14. Обобщение на инцидентите през 2005 г.

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Предприети действия | Предприети действия с цел бъдещо предотвратяване | Органи, с които е установен контакт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

1.2	Оплаквания

През 2005 г. не са постъпили оплаквания от дейността на Дружеството.

Таблица 15. Обобщение на оплакванията през 2005 г.

| Дата на оплакването | Категория на оплакването | Корективно действие |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

Приложение

Таблица 1. Изпускания по PRTR - Замърсители

| № | номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Прагзапреносназамърсителиизвънплощ колона | Прагзапроизводствообработкаилиупотреба колона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1a) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) |  |  |
|  |  |  | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид(CO) | - | - | - | - | * |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | - | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 197100 | - | - | - | * |
| 7# |  | ЛОС без метан (NMVOC) | - | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | - | - | - | - | * |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединения (като Cd) | - | - | - | - | - |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | - | - | - | - | - |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) | - | - | - | - | - |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Pb) | - | - | - | - | - |
| 80# |  | Хлор и неорганични съединения (като HCl) | - | - | - | - | - |
| 86# |  | Фини прахови частици <10μm (PM10) | - | - | - | - | * |

Таблица 2. Емисии във въздуха

| Параметър | Ед. | Разрешена емисия | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | Бр.проби през 2005 г. | % съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Въглероден оксид(CO) | Kg | - | 14671 | 16143 | 21900 | 2 | 100 |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | Kg | 589723 | 73357 | 80713 | 197100 | 2 | 50 |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | Kg | 346896 | 0 | 0 | 58692 | 2 | 100 |
| Кадмий и съединения (като Cd) | Kg | 139 | 5 | 6 | 0,4 | 1 | 100 |
| Хром и съединенията му (като Cr) | Kg | 3469 | 4,2 | 4,5 | 4,4 | 1 | 100 |
| Живак и съединенията му (като Hg) | Kg | 139 | 5 | 5 | 4,5 | 0 | - |
| Олово и съединенията му (като Pb) | Kg | 3469 | 9,2 | 9,8 | 10,9 | 1 | 100 |
| Хлор и неорганични съединения (като HCl) | Kg | 108 | 95 | 99,3 | 101,25 | 0 | - |
| Прах/твърди частици | Kg | 55503 | 24187 | 24020 | 8760 | 2 | 100 |

Таблица 3. Изпускани отпадъчни води(смесен поток) в градската канализация

| Параметър | Ед. | Разрешена емисия | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | Бр. проби 2005г. | % Съответствие за 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия, докладвана в параграф 2.1 | Kg |  |
| Хром и съединенията му (като Cr VІ) | Kg | 83 | 0 | - | 6,7145 | 4 | 100 |
| Хром и съединенията му (като Cr ІІІ) | Kg | 415 | 0 | - | 20 | 3 | 100 |
| Други |  |
| Обем сумарен | m3 | 166057 | 166057 | - | 67645 |  |  |
| Неразтворени в-ва | Kg | 83028 | 6642 | - | 1136 | 1 | 100 |
| Нефтопродукти | Kg | 2491 | 6578 | - | 28 | 4 | 100 |

Таблици 4, 5 и 6 не са попълвани, тъй като на площадката няма самостоятелно изпускане на охлаждащи, фекално-битови и дъждовни води.

Таблица 7. Образувани отпадъци на площадката през 2005 г.

| Наименованиенаотпадъка | код | отпадъци образувани за година | Ср. произв. колич.т/седмица | Колич. на тон про-дукция | Опасен | Третиране на място | Транспортьорнаотпадъка | Крайноназначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т/г | т/седм. | т/т | да/не | да/не |  |  |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 68 | 1,308 | - | не | да | нает специализиран автотранспорт | оползотворяване |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 62 | 1,192 | - | не | да | нает специализиран автотранспорт | оползотворяване |
| Опаковки от дървесни материали (дървени палети) | 15 01 03 | 167 | 3,212 | - | не | не | нает специализиран автотранспорт | оползотворяване |
| Наименованиенаотпадъка | код | отпадъци образувани за година | Ср. произв. колич.т/седмица | Колич. на тон про-дукция | Опасен | Третиране на място | Транспортьорнаотпадъка | Крайноназначение |
|  |  | т/г | т/седм. | т/т | да/не | да/не |  |  |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0,3 | 0,006 | - | да | не | нает специализиран автотранспорт | оползотворяване |

Таблица 8. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъците през 2005 г.

| Дейности с отпадъци | Количество 2003 г. в t/год. | Количество 2004 г. в t/год. | Количество 2005 г. в t/год. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общо отпадъци, оползотворени на площадката | 16675 | 10295 | 15423 |
| Общо отпадъци, оползотворени извън площадката | 343 | 460,6 | 297,3 |
| Общо отпадъци, обезвредени на площадката | 0 | 0 | 0 |
| Общо отпадъци, обезвредени извън площадката | 170 | 153 | 146 |
| Общо оползотворени отпадъци | 17018 | 10755,6 | 15720,3 |
| Общо обезвредени отпадъци | 170 | 153 | 146 |
| Общо генерирани отпадъци | 513 | 613,6 | 443,3 |

Таблица 9. Измервания нивата на шум – не е извършвано през 2005 г.

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB(А) | Измерено през деня | Период на провеждане на измерването | % съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По контура на площадката | - | - | - | - |

Таблица 10. Потребление на енергия за инсталацията

| Източникнаенергия | Средно месечно потребление в МWh за: | Мтонпродукциязаг | МтонпродукциясъглКРУсловиеи |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |  |  |
| Мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Лек мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Природен газ | 146147 | 145871 | 151903 | 1,407 | 1,5 |
| Ел. ток | 32137 | 32968 | 31989 | 0,2964 | 0,3233 |
| Въглища | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Лигнитни в. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Доведена на площадката пара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 11. Потребление на вода

| Източник на води | 2003 г. ср.месечно потребл. на промишл. води | 2003 ср.месечно потребл. на битови води | 2004 г. ср.месечно потребл. на промишл. води | 2004 г. ср.месечно потребл. на битови води | 2005 г. ср.месечно потребл. на промишл. води | 2005 г. ср.месечно потребл. на битови води | 2005г. на тон продукт | Ниво на НДНТ за потребл. на води/ тон продукт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпочв. води на площадката | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1158 | 0 | 0,129 | 1,638 |
| Повърхн. води на площадката | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Общинско водоснабд. | 4447 | 7496 | 1886 | 4715 | 603 | 4502 | 0,567 | 1,638 |

Таблица 12. Потребление на суровини

Таблица 13(а). Регистър на доклада за емисии на замърсители

| № | Име на замърсител | CAS номер | Входящи kg/год. | Използвани бруто kg/год. | Загуба във въздух kg | Загуба във води kg | Загуба като отпадък kg | Съдърж. в продукт kg | Загуба, неорг. емисии kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# | Въглероден оксид(CO) | 630-08-0 | - | - | 21900.00 (М) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8# | Азотни оксиди (NOx/NO2) | - | - | - | 197100 (М) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11# | Серни оксиди (SOx/SO2) | - | - | - | 58692.00 (М) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18# | Кадмий и съединения (като Cd) | 7440-43-9 | - | - | 0.40 (М) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19# | Хром и съединенията му (като Cr) | 7440-47-3 | 251260 | 115579,6 | 4.40 (М) | 6,7145 (М) | 0 | 115568,5 | 0 |
| 21# | Живак и съединенията му (като Hg) | 7439-97-6 | - | - | 4,50 (Е) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23# | Олово и съединенията му (като Pb) | 7439-92-1 | - | - | 10.90 (М) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80# | Хлор и неорганични съединения (като HCl) |  | 7990 | 2796,5 | 101.25 (Е) | 0 | 0 | 2695,25 | 0 |
| 86# | Фини прахови частици <10μm (PM10) |  | - | - | 8760.00 (М+Е) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтопродукти (смазки) |  | 2082 | 2082 | 0 | 28 (М) | 0 | 0 | 2054 |

Таблица 13(б). Кодове за регистъра на доклада за емисии на замърсители

| Метод | Код |
| --- | --- |
| Директно измерване | M |
| Инженерна оценка | E |
| Материален баланс | C |
| Други | O |

Таблица 14. Обобщение на инцидентите през 2005 г.

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Предприети действия | Предприети действия с цел бъдещо предотвратяване | Органи, с които е установен контакт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

Таблица 15. Обобщение на оплакванията през 2005 г.

| Дата на оплакването | Категория на оплакването | Корективно действие |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

Декларация

С настоящето предавам Годишния Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №47/2005 г. на “Дружба Стъкларски заводи” АД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на Изпълнителната агенция по околна среда или РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

София, 30 март 2006 г.

Изпълнителен Директор,

Подпис:..........................................

/ Николаос Георгопулос/