Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително

28/2005

БУЛСТАТ  –   112029879

гр. Пещера  4550

ул. “Петър Раков” № 39

Съдържание

| 1 | ВЪВЕДЕНИЕ | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | УВОД | 3 |
| 1.2. | СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА | 5 |
| 1.3. | ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ | 6 |
| 1.3.1 | ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДА | 6 |
| 1.3.2. | ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ | 8 |
| 1.3.3 | ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СУРОВИНИ | 9 |
| 1.3.4. | СЪХРАНЕНИЕ НА СУРОВИНИ | 11 |
| 2 | ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА | 12 |
| 2.1. | ДОКЛАД ПО ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИСТЪР НА ЕМИСИИТЕ И ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА (EPEBB/PRTR) | 12 |
| 2.2 | ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ | 18 |
| 2.3. | ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ | 26 |
| 2.4. | ОБРАЗУВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ | 32 |
| 2.5. | ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ | 35 |
| 2.6. | ЕМИСИИ НА ШУМ | 38 |
| 2.7. | ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ | 39 |
| 2.8. | ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ | 41 |
| 2.9. | АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ | 41 |
| 2.10 | ОПЛАКВАНИЯ ИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ | 41 |
| 2.11 | Временно прекратяване работата на инсталации | 41 |
| 2.12 | Доклад по инвестиционната програма | 41 |
| 3 | ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД | 43 |

# 1. Въведение

# 1.1 Увод

Наименование: – “БИОВЕТ” АД

Адрес на инсталацията:	гр. Пещера, ул. “Петър Раков” № 39

Регистрационен номер на разрешителното: № 28/ 2005 година

Дата на подписване на разрешителното: 01. 03. 2005 г.

Дата на влизане в сила на разрешителното: 31. 03. 2005 г.

Оператор на инсталацията: “БИОВЕТ”  АД

Ръководители: Ангел Желязков Иванов – Изпълнителен директор

Адрес на оператора:	гр. Пещера, ул. “Петър Раков” № 39

Телефон:  0350 6 56 34 вътр.218

Факс: 0350 6 56 07

Лице за контакти:  инж.Стайко Стайков

Ръководител направление “Екология” и началник ПСОВ

Адрес на лицето за контакти:	гр. Пещера, ул. “Петър Раков” № 39

Телефон:  0350 6 56 34 вътр. 395

e-mail:  s_stajkov@biovet.com

Кратка анотация на дейността:

Производство на хранителни добавки, фармацевтични продукти на едро, междинни лекарствени продукти и активни субстанции чрез синтез, ферментация или екстракция, сушене, стандартизация.

Дейността на “Биовет”АД-Пещера се извършва на територията на община Пещера върху няколко площадки:

Основна площадка – „БИОВЕТ”АД – гр.Пещера

На основната площадка са разположени производствените корпуси ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК 5, Парокотелна централа, Въздушно компресорно, Хладилно компресорно с водооборотен цикъл, Ремонтно механичен цех, Електроремонтна работилница, Работилница КИПиА, Трансформаторна подстанция 110/6 КV, Склад  течни суровини, Склад суровини, Склад материали, Складове готова продукция.

В производствените корпуси ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3 се извършва основната дейност на “Биовет”АД Пещера изразяваща се в:

- Подготовка и стерилизация на хранителна среда.

- Посявка на чиста култура микроорганизми върху стерилна хранителна среда.

- Дълбочинно култивиране на микроорганизми /ферментация/

- Обработка на културалната течност след прекратяване на ферментацията, филтрация , сушене.

- Стандартизация на готовия продукт

В производствен корпус ОПК-4 се извършва изолиране, синтез и  химическо очистване на фармацевтични продукти.

В производствен корпус ОПК 5 се извършва гранулиране на хранителни добавки

Парокотелна централа осигурява необходимото количество пара (в случаите когато Когенерираща централа- Биовет не работи) за осигуряване на производствения процес: поддържане на стерилни условия, сушене на филтрувани продукти на лентови сушилни и отопление на сградите през зимния период.

В складовата база се извършва съхранение на доставените с авто- и ЖП транспорт суровини и опаковки. Ежедневно от Складовата база до производствените цехове или до склад суровини на основната площадка с автотранспорт се  транспортират заявените за деня суровини и опаковки

Пречиствателната станция за отпадни води

Разположена е в местността “Дъбовик” и е предназначена да пречиства промишлено замърсените отпадни води от производствената дейност на “Биовет”АД. Водите се транспортират от основната площадка до  площадката на пречиствателната станция по канализационен колектор разположен в коритото на Стара река. След механично пречистване в решетка, хидросито, песъкозадържател  класификатор на пясък и флотатор, отпадните води се препомпват до биологични стъпала първа и втора степен. В тях се извършва биологично пречистване по метода на “Активна утайка” с амонификация и нитрификация. Излишните утайки се обезводняват на лентова филтър преса и се компостират съвместно с други органични отпадъци.

Нормален режим на работа на „БИОВЕТ” – Пещера

Спецификата на производствения процес изисква непрекъснат режим на работа, който се осигурява  от експлоатационният персонал 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, петдесет и две седмици в годината.

Следва информация за произведеното количество продукция през изтеклата календарна година.

| Инсталация | мярка | Ферментация | Обработка на културална течност |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КР | Отчет | КР | Отчет |
| ОПК 1 |  | 4800 | 4800 | 1856 |  |
| Плеуромутилин | t |  |  | 556 | 517.10 |
| ОПК1- Монензин | t | 4800 | 2000 | 2000 | 301.50 |
| ОПК 2 |  | 30000 | 11267 | 2200 | 355.34 |
| Фармастим | t |  |  | 1200 | 355.34 |
| Салиномицин | t |  |  | 1000 |  |
| ОПК 3 |  | 50000 | 10696 | 2000 |  |
| Тилозин | t |  |  | 1560 | 146.0900 |
| Сталонил | t |  |  |  |  |
| ОПК3- Юмамицин | t | 40000 | 0 | 440 | 0.00 |
| ОПК 4 | t |  |  |  |  |
| Тилозин тартарат | t |  |  | 150 | 73.65 |
| Тилозин фосфат | t |  |  | 150 | 0.00 |
| Тилозин база | t |  |  | 25 | 0.00 |
| Плеуромутилин |  |  |  | 100 |  |
| Тиамулин | t |  |  | 140 | 76.46 |
| ОПК 4 Сталонил |  |  |  |  |  |
| АДД | t |  |  | 18 |  |
| ОПК 5 | t |  |  | 3900 |  |
| Монензин | t |  |  | 1300 | 1186.83 |
| Фармастим | t |  |  | 1200 | 193.83 |
| Салиномицин | t |  |  | 1000 | 539.700 |
| Юмамицин | t |  |  | 400 | 0.00 |

Политика по околната среда:

Процедура за частта „Упрaвление на околната среда”от интегрирана система ISO 9001:2000/ISO 14001:2004( EPD – 001)

Организационна структура :

Процедура за частта „Упрaвление на околната среда”от интегрирана система ISO 9001:2000/ISO 14001:2004(EPD – 006)

РИОСВ, отговаряща за разрешителното:

Регионална инспекция по опазване на  околната среда – Пазарджик

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията:

Басейнова дирекция – Източнобеломорски район с център гр. Пловдив.

# 1.2 Система за управление на околната среда

# Системата за управление на околната среда (СУОС) е внедрена и утвърдена със сертификат по ISO 14001  в „БИОВЕТ”АД – гр.Пещера на 30.05.2003 г. В тази връзка са приети следните процедури:

- EPD – 006   Структура и отговорности

- QAD – 204  Управление, обучение и осъзнаване на персонала

- EPD – 007   Обмен на информация

- QAD – 002 Управление на документи и записи

- EPD – 008   Оперативно управление

- QAD – 904 Коригиращи и превантивни действия

- EPD – 009  Готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране

- QAD – 103 Прегледи от висшето ръководство

# 1.3. Използване на ресурси

# 1.3.1.  Използване на вода

Водоснабдяването с промишлени води се  извършва от Повърхностни води от Долна вада на ВЕЦ Пещера, съгласно условията в разрешителното за водоползване. Питейно битовото водоснабдяване  се извършва от подземни води – собствен водоизточник .

В табл. 8.1.2  и табл. 3.1 са представени количествата изразходена вода за единица продукт и резултатите от оценката на съответствието с поставените  в комплексното разрешително условия.

В табл. 3.1 количествата за единица продукт за всяка инсталация са сума от количествата вода за охлаждане и за производствени нужди от табл. 8.1.2. В комплексното разрешително не е определена норма за годишна консумация по инсталации.

Таблица 8.1.2

| Източник на вода | Наименование на инсталацията | Вода за производствени нужди, m3/t продукт | Вода за охлаждащи нужди, m3/t продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по КР | Отчет | по КР | Отчет |  |
| Повърхностни води | ОПК 1 | 291 | 45.51 | 1941 (директно) | 565.38 | да |
| Оборотен цикъл и повърхностни води | ОПК 3 | 530 | 408.63 | 3170 (оборотна) | 513.58 | да |
| Оборотен цикъл и повърхностни води | ОПК 4 тиловет, плеуромулин, тиамулин | 2531 | 1651.82 | 32406 (оборотна) 1670 (директно) | 5362.00 1500.00 | да |
| Оборотен цикъл | ОПК 4 сталонил | 2314 | - | 9257 (оборотна) | - | - |

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПК 1 |  |  |  |  |  |
| Повърхностни води | - | 2232 | 500079 | 610.89 | да |
| ОПК 3 |  |  |  |  |  |
| Оборотен цикъл и повърхностни води | - | 3700 | 202648 | 922.21 | да |
| ОПК 4 тиловет, плеуромулин, тиамулин |  |  |  |  |  |
| Оборотен цикъл и повърхностни води | - | 36607 | 1277996 | 8513.82 | да |
| ОПК 4 сталонил |  |  |  |  |  |
| Оборотен цикъл | - | 11571 | - | - | - |

| Наименование на инсталацията | Установени несъответствия | Причини за несъответствията | Предприети планирани коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 г | 2006 г | 2007 г | 2008 г | 2009 г |  |  |
| ОПК 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ОПК 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ОПК 4 тиловет, плеуромулин, тиамулин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ОПК 4 сталонил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |

В таблицата по долу е показан броя несъответствия за последните пет години, установени при оценката на съответствието с нормите по КР.

През изминалата година не са установени течове по водопреносната система.

| Водопреносна система за: | Брой извършени проверки | Брой несъответствия | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
| Питейна вода | 52 | 0 | - |
| Промишлена вода | 52 | 0 | - |
| Оборотна вода | 52 | 0 | - |

# 1.3.2. Потребление на енергия

Таблица 1.3.2. Потребление на енергия

| Електроенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР, MWh | Използвано количество за единица продукт, MWh | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПК 1- Плеуромутилин | 7.914 | 2.944 | да |
| ОПК3- Тилозин и сталонил | 6.945 | 2.081 | да |
| ОПК4 | 12.173 | 6.812 | да |

В таблицата по долу е показан броя несъответствия за последните четири години, установени при оценката на съответствието с нормите по КР.

| Наименование на инсталацията | Установени несъответствия | Причини за несъответствията | Предприети планирани коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 г | 2006 г | 2007 г | 2008 г | 2009 г |  |  |
| Обединен производствен корпус (ОПК 1) - Плеуромутилин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Обединен производствен корпус (ОПК 3) – Тилозин и Сталонил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Обединен производствен корпус ОПК 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |

| Топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР, MWh | Използвано количество за единица продукт, MWh | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПК 1- Плеуромутилин | 32.506 | 11.027 | да |
| ОПК3- Тилозин и сталонил | 41.477 | 3.003 | да |
| ОПК4 | 64.577 | 26.899 | да |

В таблицата по долу е показан броя несъответствия за последните пет години, установени при оценката на съответствието с нормите по КР.

| Наименование на инсталацията | Установени несъответствия | Причини за несъответствията | Предприети планирани коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 г | 2006 г | 2007 г | 2008 г | 2009 г |  |  |
| Обединен производствен корпус (ОПК 1) - Плеуромутилин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Обединен производствен корпус (ОПК 3) – Тилозин и Сталонил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Обединен производствен корпус ОПК 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |

# 1.3.3 Потребление на суровини

Приложените по-долу таблици  показват употребата за производство на единица продукт на всяка от контролираните по Условие 8.3.1.1. суровини и спомагателни материали.

Таблица 1.3.3

| Суровина | Годишно количество съгласно КР, t/ y | Количество за единица продукт съгласно КР, t/t | Употребено годишно количество, t/ y | Количество за единица продукт, t/t | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поизводство на Тиловет Т |
| Сярна к-на техн. | 44.47525 | 0.16667 | 3.83322 | 0.052046 | да |
| Натриев хидроксид | 56.55675 | 0.33333 | 8.41641 | 0.11427 | да |
| Производство на Тиловет Р |
| Сярна к-на техн. | 5.2414 | 0.17241 | 0 | 0 | да |
| Натриев хидроксидтех.46% | 6.2707 | 0.34483 | 0 | 0 | да |
| Производство на Тиловет В |
| Амониев нитрат | 1.3950 | 0.14000 | 0 | 0 | да |
| Азотна к-на | 3.93 | 0.31846 | 0 | 0 | да |
| Производство на Тиловет 100 |
| Кобалтов двухлорид | 0.01801 | 0.00005 | 0.00508 | 0.00003 | да |
| Формалин | 2.18 | 0.01500 | 1.68 | 0.01120 | да |
| Производство на Тиловет 250 |
| Винена к-на тех.крист. | 5.2867 | 0.04700 | 0 | 0 | да |
| Амониев нитрат | 5.13 | 0.03043 | 3.36423 | 0.01869 | да |
| Производство на Тиамулин |
| Р-Толуолсулфо- хлорид | 31.9169 | 0.4160 | 31.1703 | 0.4076 | да |
| Фумарова к-на | 20.2395 | 0.2638 | 19.6515 | 0.2570 | да |
| Производство на Сталонил |
| Фосфорна к-на техн.50% | 0.36 | 0.0008 | - | - | - |
| Натриев хидроксид технически | 0.24 | 0.0006 | - | - | - |

| Спомагателен материал | Годишно количество съгласно КР, t/ y | Количество за единица продукт съгласно КР, t/t | Употребено годишно количество, t/ y | Количество за единица продукт, t/t | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство на Тиловет Т |
| Бутилацетат | 545.73 | 1.70000 | 110 | 1.49355 | да |
| Азотна киселина | 41.00 | 0.35000 | 16.93 | 0.22987 | да |
| Производство на Тиловет Р |
| Бутилацетат | 70.00 | 1.75000 | 0 | 0 | да |
| Азотна к-на | 12.55 | 0.40000 | 0 | 0 | да |
| Производство на Тиловет В |
| Бутилацетат | 7.845 | 1.90000 | 0 | 0 | да |
| Производство на Тиловет 250 |
| Бутилацетат | 57.8 | 0.42300 | 0 | 0 | да |
| Производство на Тиамулин |
| Метанол | 425.04 | 5.5400 | 80.4 | 1.05 | да |
| Хексан | 69.0511 | 0.9000 | - | - | - |
| Производство на Сталонил |
| Етилацетат | 30 | 5.9500 | - | - | - |
| Хексан | 25 | 4.9000 | - | - | - |

В таблицата по долу е показан броя несъответствия за последните четири години, установени при оценката на съответствието с нормите по КР.

| Суровина/Спомагателен материал | Установени несъответствия | Причини за несъответствията | Предприети планирани коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 г | 2006 г | 2007 г | 2008 г | 2009 г |  |  |
| Формалин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Винена киселина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Амониев нитрат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Бутилацетат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Натриев хидроксид | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |

Количеството използвани ресурси докладвани в табл. 1.3.3 се определя от количеството ресурс закупен през отчетния период и вложен в производството на даден продукт.

Количеството вложен органичен разтворител за производството на даден продукт съгласно наредба 7 се определя като сума от количеството закупен и вложен в производството органичен разтворител плюс количеството възстановен и повторно използван разтворител.

1.3.4 Съхранение на суровини

През изминалата година е извършена проверка на резервоарите и на площадките за съхранение на течни суровини съгласно  оперативна процедура EPD-201 несъответствия не са установени.

През 2009 г не са установени пропуски по тръбопреносната система.

| Съоръжение | брой проверки | констатирани несъответствия | причини за несъответствията | предприети коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 г |  |  |  |  |
| Тръбопреносна система | 1 | 0 | - | - |
| Резервоари | 1 | 0 | - | - |
| Обваловки | 1 | 4 | нарушаване целостта на настилката | да се подмени настилката |
| Складове № 34 и 36 | 1 | 0 | - | - |
| 2006 г |  |  |  |  |
| Тръбопреносна система | 1 | 0 | - | - |
| Резервоари | 1 | 0 | - | - |
| Обваловки | 1 | 0 | - | - |
| Складове № 34 и 36 | 1 | 0 | - | - |
| 2007 г |  |  |  |  |
| Тръбопреносна система | 1 | 0 | - | - |
| Резервоари | 1 | 0 | - | - |
| Обваловки | 1 | 0 | - | - |
| Складове № 34 и 36 | 1 | 0 | - | - |
| 2008 г |  |  |  |  |
| Тръбопреносна система | 1 | 0 | - | - |
| Резервоари | 1 | 0 | - | - |
| Обваловки | 1 | 0 | - | - |
| Складове № 34 и 36 | 1 | 0 | - | - |
| 2009 г |  |  |  |  |
| Тръбопреносна система | 1 | 0 | - | - |
| Резервоари | 1 | 0 | - | - |
| Обваловки | 1 | 0 | - | - |
| Складове № 34 и 36 | 1 | 0 | - | - |

При проверка  във връзка с чл. 157а от ЗООС е установено наличие на суха трева в близост до колоните за регенерация и площадката за съхранение на органични разтворители. За да се избегне евентуално запалване на тревата и в последствие възникване на пожар са взети мерки тревата редовно да се коси.

Съгласно предписание от същата проверка са изготвени дневници за документиране включването на ел. захранването на складова база.

При проверка във връзка с изпълнението на условията от КР беше установено, че след измиване на площадката за съхранение на натриева основа е забравен отворен спирателния вентил на обваловката.

2.ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

Резултатите от собствения мониторинг през докладвания период се представят във формата съгласно утвърдения образец от МОСВ.Информацията съдържа описание на метода (съгласно EPEBB и PRTR) използван за получаване на резултатите.

2.1.Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества(EPEBB) и PRTR.

Докладването е свързано с оценка на емисиите от площадка в атмосферния въздух, водните обекти/канализационната система, почвата, преноса на замърсители извън площадката, обработката и/или употребата на вредни и опасни вещества с определени прагови стойности.

Пълния списък на веществата и техните прагови стойности са посочени в Таблица 1, съгласно Приложение 1 към настоящия Годишен доклад.

Методът съгласно, който са изчислени годишните количества на контролираните вещества е описан към всяка конкретна таблица за всеки от елементите на околната среда – въздух в табл.2,  води табл.3.

Таблица 1.Замърсители по EPEBB и PRTR

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №. | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1a) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) |  |  |
|  |  |  | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. |
| 1# | 74-82-8 | Метан (CH4) | 100 000 - | - | - | - | * |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид(CO) | 500 000 0 | - | - | - | * |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | 100 млн. - (3,589 млн) | - | - | - | * |
| 4# |  | Хидро-флуоро-въглероди (HFCs) | 100 - | - | - | - | * |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | 10 000 - | - | - | - | * |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 10 000 - | - | - | - | 10 000 - |
| 7# |  | ЛОС без метан (NMVOC) | 100 000 - (3 965) | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 100 000 - (4 100) | - | - | - | * |
| 9# |  | Перфлуоровъглероди (PFCs) | 100 - | - | - | - | * |
| 10# | 2551-62-4 | Серен хексафлуорид (SF6) | 50 - | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 150 000 - | - | - | - | * |
| 12# |  | Общ азот | - | 50 000 -(9160,5) | 50 000 - | 10 000 - | 10 000 - |
| 13# |  | Общ фосфор | - | 5 000 -(1 821) | 5 000 - | 10 000 - | 10 000 - |
| 14 |  | Хидрохлорофлуоро-въглероди (HCFCs) | 1 - | - | - | 100 - | 10 000 - |
| 15 |  | Хлорофлуоро-въглероди (CFCs) | 1 - | - | - | 100 - | 10 000 - |
| 16 |  | Халогенни въглеводороди | 1 - | - | - | 100 - | 10 000 - |
| 17# | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) | 20 - | 5 - | 5 - | 50 - | 50 - |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединения (като Cd) | 10 - | 5 (*) | 5 - | 5 - | 5 - |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | 100 - | 50 (*) | 50 - | 200 - | 10 000 - |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu) | 100 - | 50 - | 50 - | 500 - | 10 000 - |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) | 10 - | 1 (*) | 1 - | 5 - | 5 - |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) | 50 - | 20 - | 20 - | 500 - | 10 000 - |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Pb) | 200 - | 20 - | 20 - | 50 - | 50 - |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | 200 - | 100 - | 100 - | 1 000 - | 10 000 - |
| 25 | 15972-60-8 | Алахлор | - - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 26 | 309-00-2 | Алдрин | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - |
| 27 | 1912-24-9 | Атразин | - - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 28 | 57-74-9 | Chlordane | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - |
| 29 | 143-50-0 | Chlordecone | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - |
| 30 | 470-90-6 | Chlorfenvinphos | - - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 31 | 85535-84-8 | Хлороалкани, C10-C13 | - - | 1 - | 1 - | 10 - | 10 000 - |
| 32 | 2921-88-2 | Chlorpyrifos | - - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 33 | 50-29-3 | DDT | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - |
| 34# | 107-06-2 | 1,2-дихлоретан (EDC) | 1 000 - | 10 - | 10 - | 100 - | 10 000 - |
| 35# | 75-09-2 | Дихлорметан (DCM) | 1 000 - | 10 - | 10 - | 100 - | 10 000 - |
| 36 | 60-57-1 | Dieldrin | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - |
| 37 | 330-54-1 | Diuron | - - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 38 | 115-29-7 | Ендосулфан | - - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 39 | 72-20-8 | Ендрин | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - |
| 40# |  | Халогенирани орган. съедин. (като AOX) | - - | 1 000 -(556) | 1 000 - | 1 000 - | 10 000 - |
| 41 | 76-44-8 | Хептахлор | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - |
| 42# | 118-74-1 | Хексахлорбензол (HCB) | 10 - | 1 - | 1 - | 1 - | 5 - |
| 43# | 87-68-3 | Хексахлорбутадиен (HCBD) | - - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 44 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6-хексахлорциклохексан (HCH) | 10 - | 1 - | 1 - | 1 - | 10 - |
| 45 | 58-89-9 | Lindane | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - |
| 46 | 2385-85-5 | Mirex | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - |
| 47# |  | PCDD +PCDF (диоксини и фурани) (като Teq) | 0.001 - | 0.001 - | 0.001 - | 0.001 - | 0.001 - |
| 48 | 608-93-5 | Пентахлорбензол | 1 - | 1 - | 1 - | 5 - | 50 - |
| 49# | 87-86-5 | Пентахлорфенол (PCP) | 10 - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 50 | 1336-36-3 | Полихлорирани бифенили (PCBs) | 0.1 - | 0.1 - | 0.1 - | 1 - | 50 - |
| 51 | 122-34-9 | Simazine | - - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 52# | 127-18-4 | Тетрахлоретилен (PER) | 2 000 - | - - | - - | 1 000 - | 10 000 - |
| 53# | 56-23-5 | Tетрахлорметан (TCM) | 100 - | - - | - - | 1 000 - | 10 000 - |
| 54# | 12002 г.-48-1 | Трихлорбензоли (TCBs) | 10 - | - - | - - | 1 000 - | 10 000 - |
| 55# | 71-55-6 | 1,1,1-трихлоретан | 100 - | - - | - - | 1 000 - | 10 000 - |
| 56 | 79-34-5 | 1,1,2,2-тетрахлоретан | 50 - | - - | - - | 1 000 - | 10 000 - |
| 57# | 79-01-6 | Трихлоретилен | 2 000 - | - - | - - | 1 000 - | 10 000 - |
| 58# | 67-66-3 | Трихлорометан | 500 - | - - | - - | 1 000 - | 10 000 - |
| 59 | 8001-35-2 | Toxaphene | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - |
| 60 | 75-01-4 | Винилхлорид | 1 000 - | 10 - | 10 - | 100 - | 10 000 - |
| 61 | 120-12-7 | Антрацен | 50 - | 1 - | 1 - | 50 - | 50 - |
| 62# | 71-43-2 | Бензол | 1 000 - | 200 (като BTEX) a/ | 200 (като BTEX) a/ | 2 000 (като BTEX) a/ | 10 000 - |
| 63# |  | Бромирани дифенилетери (PBDE) | - - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 64 |  | Nonylphenol ethoxylates (NP/NPEs) и свързаните съедин. | - - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 65 | 100-41-4 | Етилов бензол | - - | 200 (като BTEX)a/ | 200 (като BTEX)a/ | 2 000 (като BTEX)a/ | 10 000 - |
| 66 | 75-21-8 | Етиленов оксид | 1 000 - | 10 - | 10 - | 100 - | 10 000 - |
| 67 | 34123-59-6 | Isoproturon | - - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 68 | 91-20-3 | Нафталин | 100 - | 10 - | 10 - | 100 - | 10 000 - |
| 69# |  | Съединения на Organotin (като общ Sn) | - - | 50 - | 50 - | 50 - | 10 000 - |
| 70 | 117-81-7 | Di-(2-ethyl hexyl) phthalate (DEHP) | 10 - | 1 - | 1 - | 100 - | 10 000 - |
| 71# | 108-95-2 | Феноли летливи (като общ C) | - - | 20 9.1 | 20 - | 200 - | 10 000 - |
| 72# |  | Полициклични ароматни въглеводо-роди (PAHs)b/ | 50 - | 5 - | 5 - | 50 - | 50 - |
| 73 | 108-88-3 | Толуол | - - | 200 (като BTEX)a/ | 200 (като BTEX)a/ | 2 000 (като BTEX)a/ | 10 000 - |
| 74 |  | Tributyltin и неговите съединения | - - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 75 |  | Triphenyltin и неговите съединения | - - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (TOC) (като общ C или ХПК/3) | - - | 50 000 - 43888,4 | - - | - - | ** |
| 77 | 1582-09-8 | Trifluralin | - - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 78 | 1330-20-7 | Xylenes | - - | 200 (като BTEX)a/ | 200 (като BTEX)a/ | 2 000 (като BTEX)a/ | 10 000 - |
| 79# |  | Хлориди (като общ Cl) | - - | 2 млн. - | 2 млн. - | 2 млн. - | 10 000c/ - |
| 80# |  | Хлор и неорганични съединения (като HCl) | 10 000 - | - - | - - | - - | 10 000 - |
| 81 | 1332-21-4 | Азбест | 1 - | 1 - | 1 - | 10 - | 10 000 - |
| 82# |  | Цианиди (като общ CN) | - - | 50 - | 50 - | 500 - | 10 000 - |
| 83# |  | Флуориди (като общ F) | - - | 2 000 - | 2 000 - | 10 000 - | 10 000c/ - |
| 84# |  | Флуор и неорганични съединения (като HF) | 5 000 - | - - | - - | - - | 10 000 - |
| 85# | 74-90-8 | Циановодород (HCN) | 200 - | - - | - - | - - | 10 000 - |
| 86# |  | Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | 50 000 - | - - | - - | - - | * |

(*) Забележка: Получените резултати са под границите на откриване на метода и тези стойности не могат да бъдат използвани за количествена оценка. Стойността на получените резултати е десетократно под нормите заложени в Комплексното разрешително.

2.2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Методиката за изчисление на емисиите във въздуха може да се представи със следното уравнение (Приложение-Таблица емисии въздух):

P t/y = DNm3/h  x  Hw x Q mg/Nm3 /1 000 000    като,

P  -   [t/y] - емисии  тонове за година

D [Nm3/h ]–дебит

H [w ]- работни часове на инсталацията за година

Q [mg/Nm3  ]- измерено количество (заЛОС е mgOC/ Nm3   )

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| №. |  | Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инсталация |  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |
| 1 | Стандартизация първа линия ОПК 1 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 80 | Не е работила през 2009 г |
| 2 | Мелница втора линия ОПК 1 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 80 | Не е работила през 2009 г |
| 3 | Пневмотранспорт пълнител ОПК 1 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 80 | Не е работила през 2009 г |
| 4 | Стандартизация втора линия ОПК 1 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 80 | Не е работила през 2009 г |
| 5 | Мелница първа линия ОПК 1 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 15 | 7.7 | един път годишно | ДА |
| 6 | Гранулатор Хосокава ОПК 5 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 30 | 2.3 | един път годишно | ДА |
| 7 | Гранулатор Алгаер ОПК 5 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 30 | 10 | един път годишно | ДА |
| 8 | Сушилня „Анхидро” 1 ОПК 2 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 30 | 1 | един път годишно | ДА |
|  |  | Въглероден оксид(CO) | mg/Nm3 | 100 | 0 | един път годишно | ДА |
|  |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 250 | 0 | един път годишно | ДА |
| 9 | Сушилня ИВК ОПК 2 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 30 | 12 | един път годишно | ДА |
|  |  | Въглероден оксид(CO) | mg/Nm3 | 100 | 0 | един път годишно | ДА |
|  |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 250 | 16 | един път годишно | ДА |
| 10 | Стандартизация 1 ОПК 2 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 30 | 5 | един път годишно | ДА |
| 11 | Стандартизация 2 ОПК 2 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 30 | 1.9 | един път годишно | ДА |
| 12 | Сушилня Анхидро ОПК 5 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 30 | 4.7 | един път годишно | ДА |
|  |  | Въглероден оксид(CO) | mg/Nm3 | 100 | 0 | един път годишно | ДА |
|  |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 250 | 0 | един път годишно | ДА |
| 16 | Сушилня „Анхидро” ОПК 4 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 10 | 8.9 | един път годишно | ДА |
|  |  | ЛОС без метан (NMVOC) | mgOC/Nm3 | 50 | 8.9 | един път годишно | ДА |
| 17 | Стандартизация ОПК 4 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 10 | 9 | един път годишно | ДА |
| 18 | Скрубер към сушилня „Roto”ОПК4 | ЛОС без метан (NMVOC) | mgOC/Nm3 | 150 | Не е работила през 2009 г |
| 19 | Разтегляне суровини тиамулин ОПК4 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 10 | 1 | един път годишно | ДА |
| 20 | Сушилня „Glatt” OПК 4 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 10 | Не е работила през 2009 г |
|  |  | ЛОС без метан (NMVOC) | mgOC/Nm3 | 50 |  |
| 21 | Сушилня „Spinflash” OПК 4 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 10 | Не е работила през 2009 г |
|  |  | ЛОС без метан (NMVOC) | mgOC/Nm3 | 150 |  |
| 27 | Котел № 1(ЕКМ12) | Въглероден оксид(CO) | mg/Nm3 | 100 | 0 | един път годишно | ДА |
|  |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 250 | 99 | един път годишно | ДА |
|  |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 35 | 0 | един път годишно | ДА |
| 28 | Котел № 2(ЕКМ12) | Въглероден оксид(CO) | mg/Nm3 | 100 | 0 | един път годишно | ДА |
|  |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 250 | 76 | един път годишно | ДА |
|  |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 35 | 0 | един път годишно | ДА |
| 29 | Котел №3(ЕКМ12) | Въглероден оксид(CO) | mg/Nm3 | 100 | Не е работил през 2009 г |
|  |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 250 |  |
|  |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 35 |  |
| 30 | Котел № 4(ЕКМ12) | Въглероден оксид(CO) | mg/Nm3 | 100 | Не е работил през 2009 г |
|  |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 250 |  |
|  |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 35 |  |
| 35 | Котел № 9(ЕКМ12) | Въглероден оксид(CO) | mg/Nm3 | 100 | Не е работил през 2009 г |
|  |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 250 |  |
|  |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 35 |  |
| 37 | Общообменна вентилация сушилня „Spinflash” OПК4 | ЛОС без метан (NMVOC) | mgOC/Nm3 | 50 | Не е работила през 2009 г |
| 38 | Общообменна вентилация Тиловет– база ОПК 4 | ЛОС без метан (NMVOC) | mgOC/Nm3 | 100 | 16.03 | един път годишно | ДА |
| 39 | Общообменна вентилация Тиловет – база ОПК 4 | ЛОС без метан (NMVOC) | mgOC/Nm3 | 150 | 49.16 | един път годишно | ДА |
| 40 | Общообменна вентилация Тиамулин ОПК4 | ЛОС без метан (NMVOC) | mgOC/Nm3 | 50 | 4.809 | един път годишно | ДА |
| 41 | Локална вентилация Тиамулин над люкове на реактори ОПК4 | ЛОС без метан (NMVOC) | mgOC/Nm3 | 50 | 18.17 | един път годишно | ДА |
| 42 | Общообменна вентилация п-во Сталонил ОПК 4 | ЛОС без метан (NMVOC) | mgOC/Nm3 | 45 | Не е работила през 2009 г |
| 43 | Общообменна вентилация партер Сталонил ОПК 4 | ЛОС без метан (NMVOC) | mgOC/Nm3 | 45 | Не е работила през 2009 г |
| 44 | Общообменна вентилация кристализация Сталонил ОПК 4 | ЛОС без метан (NMVOC) | mgOC/Nm3 | 45 | Не е работила през 2009 г |
| 45 | Общообменна вентилация сепарация Тиловет ОПК 4 | ЛОС без метан (NMVOC) | mgOC/Nm3 | 100 | 24.05 | един път годишно | ДА |
| 48 | Локална вентилация – кристализация Сталонил ОПК 4 | ЛОС без метан (NMVOC) | mgOC/Nm3 | 50 | Не е работила през 2009 г |
| 49 | Локална вентилация – центрофуги Сталонил ОПК 4 | ЛОС без метан (NMVOC) | mgOC/Nm3 | 50 | Не е работила през 2009 г |
| 50 | Лентова сушилня № 3 ОПК 1 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 15 | 7.5 | един път годишно | ДА |
| 51 | Лентова сушилня № 1 ОПК 1 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 15 | 12 | един път годишно | ДА |
| 52 | Лентова сушилня № 2 ОПК 1 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 15 | 12 | един път годишно | ДА |
| 53 | Лентова сушилня № 4 ОПК 1 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 15 | 13.8 | един път годишно | ДА |
| 54 | Лентова сушилня № 4 ОПК 1 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 15 | 13.3 | един път годишно | ДА |
| 55 | Лентова сушилня № 4 ОПК 1 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 15 | 14 | един път годишно | ДА |

Доклад за резултатите от собствения мониторинг на източниците на емисии в атмосферата е предоставен на РИОСВ- Пазарджик, заедно с протоколите от собствения мониторинг.

При собствения мониторинг не са установени   несъответствия с определените емисионни норми в разрешителното.

Мониторинг  за SO2 на източници №8 и №9 не е провеждан по следните причини:

- Използваното гориво е газообразно и изгарянето му не води до емисии на SO2. Ежемесечно Булгаргаз предоставя на Биовет АД среден сертификат за състава на природния газ. От тях се вижда, че природния газ не съдържа сяра. От направения мониторинг на парните котли също се вижда, че серен диоксид в изходящите газове не се съдържа.

При собствения мониторинг на емисиите в атмосферата не е измерван дебита на изходящите газове от отдушниците на ферментаторите от ОПК 1, ОПК 2 и ОПК 3. В табл. по- долу е посочен разхода на технологичен въздух за тези цехове. Дебита на тези точки не се измерва и при контролния мониторинг тъй като изпускащото устройство представлява кондензатор и за замерване на реалното количество изходящ въздух  измерването трябва да се извърши на площадката на края на комина на височина 22-23 м, въпреки че има площадки за пробовземане. Нито лабораторията към ИАОС – Пазарджик, нито лаборатория ЛИПГЕИ имат желание за извършване на мониторинг в тези точки. Технологичния въздух се използва основно за дишането на ферментаторите. Количеството въздух освободен от гореспоменатите изпускащи устройства е приблизително равно на количеството технологичен въздух подадено към тези цехове. Тъй като работата на тези цехове е непрекъсната може с голяма точност да се изчисли дебита на изходящите газове.

| Инсталация | Количество технологичен въздух | Дебит, m3/h |
| --- | --- | --- |
| ОПК 1 | 43 382 000 | 4952 |
| ОПК 2.1 | 203 234 477 | 23200 |
| ОПК 2.2 | 50 045 523 | 5713 |
| ОПК 3.1 | 255 632 489 | 25200 |
| ОПК 3.2 | 39 269 592 | 4482 |

За всяко пречиствателно съоръжение са определени параметрите, чието контролиране осигурява оптималната му работа. Контрола на тези параметри, установяването на несъответствие и прилагането на коригиращи действия се осъществява съгласно писмени процедури.

| Изпускащо устройство | Брой извършени проверки | Брой установени несъответ- ствия | Причини за несъответствията | Предприети коригиращи действия | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 - стандартизация първа линия ОПК1 | през 2009 г не се експлоатира | - |
| № 2 – мелница втора линия ОПК1 | през 2009 г не се експлоатира | - |
| № 3 – пневмотранспорт пълнител ОПК1 | през 2009 г не се експлоатира | - |
| № 4 – стандартизация втора линия ОПК1 | през 2009 г не се експлоатира | - |
| № 5 – мелница първа линия ОПК1 | два пъти на смяна | 0 | - | - | Да |
| №50 - лентова сушилня№3 ОПК1 | два пъти на смяна | 0 | - | - | Да |
| №8 Сушилня "Анхидро" 1 ОПК 2 | два пъти на смяна | 0 | - | - | Да |
| №9 Сушилня ИВК ОПК 2 | два пъти на смяна | 0 | - | - | Да |
| №10 стандартизация 1 ОПК 2 | два пъти на смяна | 0 | - | - | Да |
| №11 стандартизация 2 ОПК 2 | два пъти на смяна | 0 | - | - | Да |
| № 12 сушилня Анхидро ОПК 3 | два пъти на смяна | 0 | - | - | Да |
| №16 сушилна "Анхидро " ОПК 4 | два пъти на смяна | 0 | - | - | Да |
| №17 стандартизация ОПК 4 | два пъти на смяна | 0 | - | - | Да |
| №19 разтегляне суровини тиемулин ОПК 4 | два пъти на смяна | 0 | - | - | Да |
| № 18 скрубер към сушилня “Roto” ОПК 4 | през 2009 г не се експлоатира | - |
| №20 сушилна "Glatt” ОПК 4 | през 2009 г не се експлоатира | - |
| №21 сушилна “Spinflash” ОПК 4 | през 2009 г не се експлоатира | - |
| №6 гранулатор Хосокава ОПК 5 | два пъти на смяна | 0 | - | - | Да |
| №7 гранулатор Алгаер ОПК 5 | два пъти на смяна | 0 | - | - | Да |

Изчислените стойностти на неорганизирани и общи емисии на летливи органични съединения са представени с Плана за управление на разтворителите за 2009 г. Неорганизираните емисии на органични разтворители са под 15% от общото количество вложени разтворители.

При проучване от страна на Биовет АД през 2008 г беше установено, че изпускащото устройство на сушилня ИВК се явява източник на неприятни миризми. Въпреки че след модернизирането й (включително подмяна на пречиствателното съоръжение) бяха постигнати емисии на прах значително по-ниски от нормите по КР,  емисиите на неприятни миризми не бяха премахнати.

Биовет АД през 2008 г. сключи договор за монтиране на допълнително пречиствателно съоръжение за отстраняване на миризмите от изходящия въздух на сушилня ИВК. Инсталацията за обезмирисяване беше пусната в експлоатация през месец август 2009 г. В резултат значително беше редуциран интензитета на изпусканите от този източник неприятни миризми. Тъй като все още има случаи на изпускане на миризми, предприятието продължава проучването за установяване на източниците им и на възможности за ограничаването или премахването им.

При извършените проверки на инсталациите работещи с фреон 22 не са установени течове.

| Климатична/ Хладилна инсталация | Брой проверки | Брой установени несъответствия | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
| Климатик сплит система ОПК 1 | 1 | 0 | - |
| Климатик сплит система ОПК 3 | 1 | 0 | - |
| Хладилен компресор ХКЦ | 2 | 0 | - |
| Хладилен компресор ХКЦ | 2 | 0 | - |
| Чилър ДНИРД | 2 | 0 | - |

2.3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Методиката за изчисление на емисиите в отпадъчните води а може да се представи със следното уравнение :

P t/y = Dm3/y  x Q mg/dm3 /1 000 000    като

P  -   [t/y] – емисии отпадъчни води в тонове за година

D [m3/y ] – дебит

Q [mg/dm3  ] – измерено  количество по време на собствения мониторинг

Производствените и битово – фекалните отпадни води се пречистват от пречиствателна станция  за отпадъчни води (ПСОВ). ПСОВ се състои от механично и биологично стъпало. Контрола на работата на ПСОВ се извършва съгласно писмени процедури в съответствие с нормите в Комплексното разрешително.

Проверката на канализационната мрежа се извършва съгласно писмена процедура. През 2009 г са извършени 12 проверки на канализациите. Пропуски  не са установени.

| Канализация | Брой извършени проверки | Брой установени течове | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
| За условно чисти води първи колектор | 12 | 0 | - |
| За условно чисти води втори колектор | 12 | 0 | - |
| За промишлено замърсени води | 12 | 0 | - |

При контрола на пречиствателните съоръжения контролираните параметри са поддържани в стойности близки до оптималните. Несъответствия в работата на пречиствателните съоръжения не са установени.

| Контролиран параметър | Брой извършени проверки | Брой установени несъответствия | Причини за несъответствието | Коригиращи действия | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механично стъпало - вход |
| Неразтворени вещества | 52 | 0 | - | - | Да |
| ХПК | 52 | 0 | - | - | Да |
| БПК5 | 52 | 0 | - | - | Да |
| БПК5/ХПК | 52 | 0 | - | - | Да |
| Механично стъпало - изход |
| Неразтворени вещества | 52 | 0 | - | - | Да |
| ХПК | 52 | 0 | - | - | Да |
| БПК5 | 52 | 0 | - | - | Да |
| БПК5/ХПК | 52 | 0 | - | - | Да |
| Биобасейн І степен |
| Концентрация на активната утайка | 365 | 15 | Ниско органично натоварване на стъпалото | Подаване на утайка от минерализатора | Да |
| Концентрация на разтворения кислород | 365 | 37 | При ниска концентрация | Увеличаване натоварването на въздуходувките | Да |
|  |  |  | При висока концентрация | Намаляване натоварването на въздуходувките |  |
| Вторичен утаител І степен |
| Времепрестой | > 4 ч | Да |
| Суспендирани вещества | 365 | 0 | - | - | Да |
| Биобасейн ІІ степен |
| Концентрация на активната утайка | 365 | 12 | Ниско органично натоварване на стъпалото | Подаване на утайка от минерализатора | Да |
| Концентрация на разтворения кислород | 365 | 33 | При ниска концентрация | Увеличаване натоварването на въздуходувките | Да |
|  |  |  | При висока концентрация | Намаляване натоварването на въздуходувките |  |

| Вторичен утаител ІІ степен |
| --- |
| Времепрестой | > 4 ч | Да |
| Суспендирани вещества | 365 | 0 | - | - | Да |
| Вторичен утаител ІІІ степен |
| Времепрестой | > 4 ч | Да |
| Суспендирани вещества | 365 | 0 | - | - | Да |

При мониторинга на отпадъчните води не са установени несъответствия

| Точка на заустване | Брой извършени проверки | Брой установени несъответствия | Причини за несъответствията | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | 12 | 0 | - | - |
| №2 | 12 | 0 | - | - |
| №3 | 12 | 0 | - | - |

Таблица 3.Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово – фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Емисии в отпадъчни води (Условно чисти първи колектор) |
| --- |
|  |  |  | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой / % |
| No | Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Януари | Февруари | Март | Април | Май | Юни | Юли | Август | Септември | Октомври | Ноември | Декември |  |  |
| 1 | Годишен дебит | м3/ден | 3456 | 1539 | 1432.14 | 2606 | 2430 | 2294 | 3247 | 3168 | 1932 | 6453.333 | 1625.81 | 8043.3 | 6354.84 | Ежемесечно/12 | 9/ 75 * |
| 2 | Активна реакция | рН ед. | 6.0– 9.0 | 7.72 | 7.48 | 7.72 | 7.72 | 7.45 | 7.47 | 7.3 | 7.54 | 7.41 | 7.78 | 7.35 | 7.44 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 3 | Неразтворени в-ва | mg/l | 20,000 | 16 | 7 | 11 | 13 | 18 | 19 | 16 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 4 | БПК5 | mg/l | 30,000 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1.5 | 4 | 2 | 1.4 | 2.9 | 3 | 2.6 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 5 | ХПК | mg/l | 150,000 | 45 | 56 | 41 | 25 | 28 | 19 | 27 | 17 | 20 | 24 | 26 | 23 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 6 | Масла и мазнини | mg/l | 10,000 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 7 | Феноли летливи | mg/l | 0,500 | 0.035 | 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 8 | Арсен | mg/l | 0,100 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 9 | Кадмий | mg/l | 0,100 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 10 | Хром(6-валентен) | mg/l | 0,100 |  | < 0.05 | < 0.01 | < 0.05 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 11 | Живак | mg/l | 0,010 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 12 | Адсорбируеми халогени | mg/l | 1,000 |  | 0.13 | 0.45 | 0.19 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.21 | 0.21 | 0.68 | 0.24 | 0.19 | Ежемесечно/12 | 12/100 |

| Емисии в отпадъчни води (Условно чисти втори колектор) |
| --- |
|  |  |  | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой / % |
| No | Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Януари | Февруари | Март | Април | Май | Юни | Юли | Август | Септември | Октомври | Ноември | Декември |  |  |
| 1 | Годишен дебит | м3/ден | 5616 | 1826 | 2592.86 | 3339 | 12127 | 10306 | 11380 | 7900 | 4658 | 6036.667 | 3870.97 | 13433 | 15419.4 | Ежемесечно/12 | 5/41.6 * |
| 2 | Активна реакция | pH | 6.0-9.0 | 7.77 | 7.37 | 7.81 | 7.86 | 7.6 | 7.89 | 7.46 | 7.6 | 7.52 | 7.89 | 7.48 | 7.54 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 3 | Неразтворени в-ва | mg/l | 20,000 | 15 | 8 | 10 | 16 | 11 | 17 | 11 | 7 | 8 | 12 | 11 | 9 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 4 | БПК5 | mg/l | 30,000 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 2 | 2.5 | 1.3 | 3 | 6 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 5 | ХПК | mg/l | 150,000 | 44 | 54 | 23 | 26 | 25 | 19 | 19 | 16 | 28 | 17 | 25 | 30 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 6 | Масла и мазнини | mg/l | 10,000 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 7 | Феноли летливи | mg/l | 0,500 | 0.03 | 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | 0.03 | 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 8 | Арсен | mg/l | 0,100 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 9 | Кадмий | mg/l | 0,100 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 10 | Хром(6-валентен) | mg/l | 0,100 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 11 | Живак | mg/l | 0,010 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 12 | Адсорбируеми халогени | mg/l | 1,000 |  | 0.23 | 0.49 | 19 | 0.21 | 0.35 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.64 | 0.23 | 0.24 | Ежемесечно/12 | 12/100 |

* С решение № 360/ 01.12.2008 г на Министъра на околната среда и водите  се изменя разрешителното за водоползване. Количеството води за охлаждащи нужди се увеличава от 3 311 000 м3 на 6 285 317 м3, поради което е увеличено и количеството на заустваните води.

|  | Емисии отпадъчни води (Изход вторични утаители на ПСОВ) |
| --- | --- |
|  |  |  | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой / % |
| No | Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Януари | Февруари | Март | Април | Май | Юни | Юли | Август | Септември | Октомври | Ноември | Декември |  |  |
| 1 | Годишен дебит | м3/ден | 4500 | 3698.4 | 3598.29 | 3631 | 3357 | 3174 | 2839 | 2847 | 3402 | 3427.5 | 3471 | 3589.9 | 3341.97 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 2 | Активна реакция | pH | 6.0-9.0 | 15 | 8 | 10 | 16 | 11 | 17 | 11 | 7 | 8 | 7.92 | 7.54 | 9 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 3 | Неразтворени в-ва | mg/l | 20,000 | 19 | 15 | 18 | 18 | 11 | 16 | 6 | 19 | 14 | 18 | 10 | 7 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 4 | БПК5 | mg/l | 30,000 | 10 | 17 | 10 | 6 | 6 | 5 | 8 | 11 | 15 | 6 | 6 | 8 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 5 | ХПК | Mg/l | 150,000 | 108 | 129 | 130 | 132 | 86 | 88 | 105 | 145 | 116 | 113 | 45 | 86 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 6 | Масла и мазнини | mg/l | 10,000 | 6.1 | 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 7 | Феноли летливи | mg/l | 0,500 | < 0.03 | <0.03 | 0.03 | <0.03 | 0.03 | 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | 0.03 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 8 | Нитратен азот | mg/l | 10,000 | 8.59 | 7.73 | 9.84 | 9.14 | 4.46 | 7.69 | 1.06 | 6.1 | 9.95 | 9.38 | 4.4 | 9.96 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 9 | Общ фосфор | mg/l | 2,000 | 1.57 | 1.68 | 1.86 | 1.27 | 1.97 | 1.95 | 1.36 | 0.41 | 0.64 | 1.9 | 1.86 | 1.36 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 10 | Арсен | mg/l | 0,100 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | < 0.001 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 11 | Кадмий | mg/l | 0,100 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 12 | Хром(6-валентен) | mg/l | 0,100 | < 0.012 | <0.015 | <0.01 | <0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | <0.01 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 13 | Живак | mg/l | 0,010 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 14 | Адсорбируеми халогени | mg/l | 1,000 | 0.25 | 0.36 | 0.38 | 0.28 | 0.47 | 0.53 | 0.57 | 0.55 | 0.47 | 0.76 | 0.56 | 0.29 | Ежемесечно/12 | 12/100 |

2.4. Образуване на отпадъци

Таблица 4.Образуване на отпадъци

| Пореден № | Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране – собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| 1.1 | Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции(производство Тиамулин) | 070508* | 60 t/y | 0 | 0.6 t/t | 0 | 0 | собствен транспорт | Да |
| 1.2 | Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции(производство Сталонил) | 070508* | 30 t/y | 0 | 6.0 t/t | 0 | 0 | - | Да |
| 1.3 | Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции(отработено олио Сталонил) | 070508* | 360 t/y | 0 | 70.45 t/t | 0 | 0 | - | Да |
| 1.4 | Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти (перлитов остатък) | 070510* | 140 t/y | 0 t | 0.412 t/t | 0 | 0 Площадка 2 | собствен транспорт | Да |
| 1.5 | Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти(утайки от технологично обезводняване на антибиотици) | Тилозин | 070510* | 1266 t/y | 463.75t | 4.62 t/t | 6.29 | 401.85 Площадка 2 | собствен транспорт | Не1) |
|  |  | Сталонил |  | 21 t/y | 0 | 5.6 | 0 | - | - | Да |
| 1.6 | Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти (шихти) | 070510* | 25 t/y | 0 | 0.087 t/t | 0 | 0 Площадка 2 | собствен транспорт | Да |
| 1.7 | Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти ( филтърни платна ) | 070510* | 0.57 t/y | 1.55 (0.52) | - | - | 0 | собствен транспорт | Не2) |

| Пореден № | Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране – собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| 1.8 | Твърди отпадъци съдържащи опасни вещества(смесени отпадъци от изгорял склад за суровини и готова продукция ) | 070513* | 600 t/y | 0 | - | - | 600 t/y | - | Не |
| 1.9 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 120101 | 12 t/y | 0 | - | - | - |  | Да |
| 1.10 | Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 120103 | 1.15 t/y | 1.39 t | - | - | - | „Металкомерс”ООД – гр.Пазарджик –С,Т,R12,R13 | Не3) |
| 1.11 | Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13.02.05* | 4.56 t/y | 2.71t | - | - | 0.10 Площадка 2 | Собствен транспорт | Да |
| 1.12 | Хартиени и картонени опаковки | 150101 | 63 t/y | 23.31 | - | - | 0 | ЕТ «Янис 96 – Стоян Лупанов» Пещера- С, ВрС, Т | Да |
| 1.13 | Пластмасови опаковки | 150102 | 29 t/y | 19.77 | - | - | 0.28 т Площадка 2 | ЕТ «Янис 96 – Стоян Лупанов» Пещера- С, ВрС, Т | Да |
| 1.14 | Стъклени опаковки | 15 01 07 | 2.85 t/y | 0 | - | - | - |  | Да |
| 1.15 | Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла различни от упоменатите в 150203(стъклена вата) | 150203 | 2.85 t/y | 0 | - | - | - | - | Да |
| 1.16 | Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01* | 4.6 t/y | 2.28 | - | - | 3.48 Площадка 2 | Не са предавани през изтеклата година | Да |
| 1.17 | Желязо и стомана (черни метали | 170405 | 12 t/y | 0 | - | - | - |  | Да |
| 1.18 | Желязо и стомана (стари метални отпадъци – скрап) | 170405 | 130 t/y | 71.1 t | - | - | - | „Металкомерс”ООД – гр.Пазарджик –С,Т,R12,R13 | Да |
| 1.19 | Флуоресцентни лампи | 20.01.21* | 0.00002 t/y | 0.00001910 | - | - | Площадка 2 0.00003260 т. | Не са предавани през изтеклата година | Да |
| 1.20 | Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | 450 t/y | 360 t/y | - | - | Не | Инфрастрой продукт | Да |
| 2.1 | Утайки, съдържащи опасни вещества от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води | 190811* | 940 t/y | 294.25 | - | - | 0 Площадка 2 | Собствен транспорт | Да |
| 2.2 | Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води (Отпадъци от флотатори) | 190813* | 820 t/y | 163.10 | - | - | 159.38 Площадка 2 | Собствен транспорт | Да |
| 2.3 | Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води( отпадъци от пясъкоуловители) | 190813* | 250 t/y | 81 | - | - | 88 Площадка 2 | Собствен транспорт | Да |
| 2.4 | Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води ( отпадъци от решетки и сита) | 190813* | 4.7 t/y | 3 | - | - | 3 Площадка2 | Собствен транспорт | Да |

1) Поради ниско натоварване на производствените мощности често е имало престой на съоръженията. Поради тази причина за да бъдат оптимизирани разходите на ел. енергия съоръженията в участък Филтрация на ОПК 4 са били спирани. Това е свързано с предварително разтоварване на перлитовия слой от филтруващите съоръжения. Тъй като в такива случаи количеството перлит често може да е по- голямо, то е било разтоварвано в контейнерите за мицел. По тази причина то е било отчитано заедно с мицела, което е довело до резултат 6.29 т/т продукт.

2) Преди сваляне на платната от съответното съоръжение (Вакуум барабанен филтър или филтър преса) са били измивани (това е част от нормалната работа на съоръжението). Поради това са  предавани на ПСОВ мокри и съответно са били претегляни в този вид. Платната от филтър преса поемат много вода което увеличава теглото им  значително (приблизително три пъти). В таблицата е записано теглото записано в отчетната книга, а в скоби предполагаемото реално тегло.

Строителнатата  фирма извършваща ремонтни дейности на територията на Биовет АД има ангажимент да събира разделно и да извозва образуваните при дейността и строителни отпадъци.

2.4.1. Обезвреждане на отпадъци.

Биовет АД не е намерила фирма притежаваща разрешително да обезврежда отпадъци с кодове 070513* и 07.05.10*.

Поради тази причина отпадъците от изгорял склад продължават да се съхраняват, а отпадъците от филтърни платна да се обезвреждат на площадка ПСОВ.

2.5. Оползотворяване на отпадъци

Таблица 5 .Оползотворяване на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване / обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции(производство Тиамулин) | 070508* | не е образуван през 2009 г | - | - | Да |
| Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции(производство Сталонил) | 070508* | не е образуван през 2009 г | - | - | Да |
| Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции(отработено олио Сталонил) | 070508* | не е образуван през 2009 г | - | - | Да |
| Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти (перлитов остатък) | 070510* | 14.00 т оползотворява се на площадка № 2 – ПСОВ | - | - | Да |
| Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти(утайки от технологично обезводняване на антибиотици) | 070510* | 682.25 т оползотворява се на площадка № 2 – ПСОВ | - | - | Да |
| Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти (шихти) | 070510* | 2.29 т оползотворява се на площадка № 2 – ПСОВ | - | - | Да |
| Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти( филтърни платна ) | 070510* | - | 1.55 т обезврежда се на площадка № 2 – ПСОВ | - | Не |
| Твърди отпадъци съдържащи опасни вещества(смесени отпадъци от изгорял склад за суровини и готова продукция ) | 07.05.13* | - | - | Няма лицензирана фирма за оползотворяване /обезвреждане на посочения тип отпадъци | Не |

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване / обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 120101 | - | - | - | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 120103 | - | - | 1,390 т „Металкомерс”ООД – гр.Пазарджик –С,Т,R12,R13 | Да |
| Нехлорирани масла | 130205* | - | - | 4.16т „Инвест Стил’’ ЕООД Гр.Русе-С, Т, ВрС, Д 9 | Да |
| Хартиени и картонени опаковки | 150101 | - | - | 23.31 ЕТ «Янис 96 – Стоян Лупанов» Пещера- С, ВрС, Т |  |
| Пластмасови опаковки | 150102 | - | - | 20.34 т ЕТ «Янис 96 – Стоян Лупанов» Пещера- С, ВрС, Т | Да |
| Стъклени опаковки | 15 01 07 | - | - | не е образуван през 2009г | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла различни от упоменатите в 150202(стъклена вата) | 150203 | - | - | - | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 160601* | - | - | през 2009 г не е предаван на външни фирми |  |
| Желязо и стомана (черни метали | 170405 | - | - | не е образуван през 2009 г | Да |
| Желязо и стомана (стари метални отпадъци – скрап) | 170405 | - | - | 71.1 t „Металкомерс”ООД – гр.Пазарджик –С,Т,R12,R13 | Да |
| Флуорисцентни лампи | 20.01.21* | - | - | не е предаван през 2009г | Да |
| Утайки, съдържащи опасни вещества от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води | 190811* | 336.48 т оползотворява се на площадка № 2 – ПСОВ | - | - | Да |
| Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води (Отпадъци от флотатори) | 190813* | 39.90 т оползотворява се на площадка № 2 – ПСОВ | - | - | Да |

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване / обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води( отпадъци от пясъкоуловители) | 190813* | 60.00 т оползотворява се на площадка № 2 – ПСОВ | - | - | Да |
| Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води ( отпадъци от решетки и сита) | 190813* | 2.00 т оползотворява се на площадка № 2 – ПСОВ | - | - | Да |
| Отпадъци от корк и дървесни кори | 030101 | 192.864 т оползотворява се на площадка № 2 – ПСОВ | - | - | Да |

Като приложение са представени протоколи от анализ на утайките

2.5.1. Потребители на Комповет Б-4

"Агроелит" -ООД	Пазарджик, ул. Т. Каблешков №58

"ДИКО" ООД	Пловдив ул."С.Румянцев"12

32 ПЕОК-К-НЕРАКИ	Гърция,Мегара

Ангел Д. Стоименов	с. Звъничево ул. "3" № 12

Валентин Пейчев Пейчев	с. Звъничево ул. "Осма" № 30

Валери Герасимов Назаров	Пещера -Хан Персиан № 14

Володя Ал. Николов	гр. Пещера - ул. "Оборище" 18

Георги Спасов Чавдаров	с. Звъничево

Димитър Добрев Попов	Г. Делчев    ул. "Струга" 4 А

Димитър Здр. Пенчев	с. Мокрище ул. Втора 8

Димо Здр. Пенчев	с. Мокрище ул. Втора 9

ЕТ "Флора"-  К. Костов	гр. Сливен - ул. "Г. Данчев" 81

ЕТ- ИМПЕКОМЕР	гр. Златитрап ул. 5-та 85

Иван Малинов Иванов	с. Хаджиево

Иван Ст. Димитров	гр. Пещера- ул. "М. Такев" 140

ИВОКАРИС	с. Розово ул. 20-та № 10

Илия Анг. Пейчинов	гр. Ракитово

ИНТЕРТОГО  ЕООД	Пловдив ул."Г. Кирков" 5

Крум Зонгов	с. Мокрище

Лазар Ник. Дошков 	с. Говедаре

Славчо Илиев Тонов	с. Звъничево

Стефан Г. Атанасов	с. Говедаре

Стефан Ив. Иванов 	с. Звъничево ул. 23 № 5

Стефан Ст. Иванов	с. Звъничево ул. "23" № 30

Стоян Дим. Иванов	с. Ивайло

Трифон Петров Арнаудов	с. Звъничево

Флоримекс - Бълг. ООД	София ул. Суха река бл. 100

Христо Д. Минеков	П-к - ул. "Дунав " № 2

През 2009 г са реализирани   899.5 м3  Комповет Б-4. Тъй като продукта се съхранява на открито съдържанието на влага може да варира в

широки граници. Поради това не е възможно количеството реализиран продукт да бъде изразено в тонове. При продажбата се измерва единствено обема.

| Наименование на инсталацията | Установени несъответствия | Причини за несъответствията | Предприети планирани коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 г | 2006 г | 2007 г | 2008 г | 2009 г |  |  |
| Количество образувани отпадъци | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | - | - |
| Събиране на отпадъците | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Временно съхранение на отпадъците | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 Съхранение на 600 т отпадък от изгорял склад | Не е намерена подходяща фирма да извърши обезвреждането | Планирана промяна в КР |
| Третиране и транспортиране на отпадъците | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 Обезвреждане на филтърни платна | Не е намерена подходяща фирма която да извършва обезвреждането | Планирана промяна в КР |

В таблицата по долу е показан броя несъответствия за последните пет години, установени при оценката на съответствието с условията на  КР.

2.6. Емисии на шум

Таблица 6.Шумови емисии

Мониторинга е извършен съгласно Заповед № РД 536/27.12.1999 г. МОСВ. Замерени са нивата на шум в 27 точки разпределени в три контура. Изчислено е средното ниво на шум.Определена е общата звукова мощност Lp за всеки един контур. Замерените стойности отговарят на изискванията на условие 12.1.1. за границите на производствената площадка.

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB(A) | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Контур 1 |  | ден | да |
| 1 | 62 | ден | да |
| 2 | 65 | ден | да |
| 3 | 63 | ден | да |
| 4 | 64 | ден | да |
| 5 | 60 | ден | да |
| 6 | 61 | ден | да |
| 7 | 58 | ден | да |
| 8 | 55 | ден | да |
| 9 | 60 | ден | да |
| 10 | 58 | ден | да |
| Контур 2 |  | ден | да |
| 11 | 52 | ден | да |
| 12 | 53 | ден | да |
| 13 | 54 | ден | да |
| 14 | 54 | ден | да |
| 15 | 63 | ден | да |
| 16 | 62 | ден | да |
| 17 | 61 | ден | да |
| 18 | 64 | ден | да |
| 19 | 60 | ден | да |
| Контур 3 |  | ден | да |
| 20 | 63 | ден | да |
| 21 | 62 | ден | да |
| 22 | 52 | ден | да |
| 23 | 63 | ден | да |
| 24 | 59 | ден | да |
| 25 | 60 | ден | да |
| 26 | 58 | ден | да |
| 27 | 60 | ден | да |

През 2009 г. в “БИОВЕТ” АД не са постъпили писмени оплаквания или възражения относно шумовото натоварване от живущи около площадката.

2.7. Опазване на подземните води

Таблица 7.Опазване на подземните води

Тръбопроводите по които се транспортират течни суровини и междинни продукти се наблюдават за течове всеки път, когато се извършва пренос. В случай на теч преноса по тръбопровода се преустановява и пропуска се отстранява. Разлятата течност се събира. В случай, че при разлива е замърсена почва, то тя се изгребва. Съставя се протокол с който се документира разлива.

През 2009 г. не са установени течове и разливи от тръбопроводите.

По- долу са представени резултатите от мониторинга на подземните води. Представените резултати са от точките в които е имало водно ниво.

| Показател | Точка на пробовземане | Мярка | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | №3 Широки ливади | m |  | 3.0 | 3.2 | На 6 месеца | да |
| Водороден показател |  | pH ед. |  | 7.26 | 7.75 | На 6 месеца | да |
| Температура |  | ˚C |  | 16.5 | 14.6 | На 6 месеца | да |
| Електропроводимост |  | µS/cm |  | 520 | 623 | На 6 месеца | да |
| Окисляемост |  | mg/dm3 |  | 3.4 | 2.1 | На 6 месеца | да |
| Обща твърдост |  | mmol/dm3 |  | 2.91 | 2.70 | На 6 месеца | да |
| Разтворени вещества |  | mg/dm3 | 500 | 410 | 384 | На 6 месеца | да |
| Амониев азот |  | mg/dm3 | 0.12 | 0.072 | < 0.04 | На 6 месеца | да |
| Нитратен азот |  | mg/dm3 | 10 | 0.38 | 0.38 | На 6 месеца | да |
| Нитритен азот |  | mg/dm3 | 0.025 | <0.01 | < 0.01 | На 6 месеца | да |
| Фосфати |  | mg/dm3 | 0.1 | 0.060 | 0.07 | На 6 месеца | да |
| Арсен |  | mg/dm3 | 10 | <0.001 | < 0.001 | На 6 месеца | да |
| Хром |  | mg/dm3 | 5 | < 0.005 | < 0.005 | На 6 месеца | да |
| Живак |  | mg/dm3 | 0.5 | - | - | На 6 месеца | да |
| Кадмий |  | mg/dm3 | 1 | <0.002 | < 0.002 | На 6 месеца | да |
| Фенол |  | mg/dm3 | 2 | <0.002 | <0.002 | На 6 месеца | да |
| Водно ниво | №4 Широки ливади | m |  | 2.9 | 3.0 | На 6 месеца | да |
| Водороден показател |  | pH ед. |  | 7.77 | 7.7 | На 6 месеца | да |
| Температура |  | ˚C |  | 15.2 | 15 | На 6 месеца | да |
| Електропроводимост |  | µS/cm |  | 411 | 312 | На 6 месеца | да |
| Окисляемост |  | mg/dm3 |  | 5 | 6.3 | На 6 месеца | да |
| Обща твърдост |  | mmol/dm3 |  | 2.36 | 1.56 | На 6 месеца | да |
| Разтворени вещества |  | mg/dm3 | 500 | 309 | 178 | На 6 месеца | да |
| Амониев азот |  | mg/dm3 | 0.12 | < 0.05 | 0.090 | На 6 месеца | да |
| Нитратен азот |  | mg/dm3 | 10 | 0.39 | 0.29 | На 6 месеца | да |
| Нитритен азот |  | mg/dm3 | 0.025 | 0.016 | < 0.01 | На 6 месеца | да |
| Фосфати |  | mg/dm3 | 0.1 | 0.092 | 0.08 | На 6 месеца | да |
| Арсен |  | mg/dm3 | 10 | <0.001 | < 0.001 | На 6 месеца | да |
| Хром |  | mg/dm3 | 5 | < 0.005 | < 0.005 | На 6 месеца | да |
| Живак |  | mg/dm3 | 0.5 | - | - | На 6 месеца | да |
| Кадмий |  | mg/dm3 | 1 | < 0.002 | < 0.002 | На 6 месеца | да |
| Фенол |  | mg/dm3 | 2 | <0.002 | <0.002 | На 6 месеца | да |
| Водно ниво | №2 ПСОВ | m |  | 23 | 23 | На 6 месеца | да |
| Водороден показател |  | pH ед. |  | 6.6 | 6.41 | На 6 месеца | да |
| Температура |  | ˚C |  | 14 | 16 | На 6 месеца | да |
| Електропроводимост |  | µS/cm |  | 760 | 797 | На 6 месеца | да |
| Окисляемост |  | mg/dm3 |  | 8 | 12.8 | На 6 месеца | да |
| Обща твърдост |  | mmol/dm3 |  | 5.1 | - | На 6 месеца | да |
| Разтворени вещества |  | mg/dm3 | 500 | 267 | 378 | На 6 месеца | да |
| Амониев азот |  | mg/dm3 | 0.12 | <0.04 | <0.04 | На 6 месеца | да |
| Нитратен азот |  | mg/dm3 | 10 | 0.18 | 0.41 | На 6 месеца | да |
| Нитритен азот |  | mg/dm3 | 0.025 | <0.01 | <0.01 | На 6 месеца | да |
| Водно ниво | №3 ПСОВ | m |  | 19 | 19 | На 6 месеца | да |
| Водороден показател |  | pH ед. |  | 6.3 | 6.75 | На 6 месеца | да |
| Температура |  | ˚C |  | 13 | 17 | На 6 месеца | да |
| Електропроводимост |  | µS/cm |  | 596 | 1572 | На 6 месеца | да |
| Окисляемост |  | mg/dm3 |  | 39 | 20.8 | На 6 месеца | да |
| Обща твърдост |  | mmol/dm3 |  | 2.60 | 7.53 | На 6 месеца | да |
| Разтворени вещества |  | mg/dm3 | 500 | 286 | 334 | На 6 месеца | да |
| Амониев азот |  | mg/dm3 | 0.12 | <0.04 | <0.04 | На 6 месеца | да |
| Нитратен азот |  | mg/dm3 | 10 | 0.67 | 0.36 | На 6 месеца | да |
| Нитритен азот |  | mg/dm3 | 0.025 | <0.01 | <0.01 | На 6 месеца | да |

2.8. Опазване на почви

Таблица 8.Опазване на почви .

Съгласно условия 13.11.1 от Комплексното разрешително на „Биовет” АД – собствения мониторинг на почви се извършва на всеки 3 години. През 2009 г не е извършван мониторинга на почви.

2.9. Аварийни ситуации

Таблица 9.Аварийни ситуации

През изминалата 2009 г не са констатирани и документирани аварийни ситуации на територията на „Биовет” АД

През 2009 г инсталациите не са работили при анормални режими.

2.10. Оплаквания или възражения

Таблица 10.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено Комплексното разрешително

Във връзка с поет ангажимент за решаване на проблема с неприятните миризми изпускани вследствие дейността на предприятието. Биовет АД периодично информира Община Пещера относно предприетите действия в тази връзка.

През август месец е монтирано съоръжение за обезмирисяване на изходящите газове на една от сушилните, за която през 2007- 2008 г беше установено, че е източник на миризмите причина за оплаквания през изминали години.

През 2009 година не са постъпили писмени оплаквания или възражения от граждани или от Община Пещера, свързани с дейността на инсталациите, за които е предоставено Комплексното разрешително.

2.11. Временно прекратяване работата на исталации.

Поради липса на производствена необходимост временно е прекратена експлоатацията на линия Стандартизация ОПК4. В РИОСВ Пазарджик е представен план за временно прекратяване дейността на инсталацията. Мерките предвидени в плана са изпълнени. Инсталацията е пломбирана от РИОСВ- Пазарджик.

2.11. Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответстие с условията на КР.

1. По Условие 10.1.2.2. - Дейност No VIII. Реконструкция на ПСОВ – Промишлени води – Биостъпало.

Извършена е подмяна на укрепваща система на въздухоразпределителните тръби на аерационната система на биобасейн първа степен.

Материал – Неръждаема стомана

Изпълнител – Собствен персонал

2. По Условие 10.1.2.2. - Дейност No IХ. Реконструкция на ПСОВ – Промишлени води – Допречистване.

Извършено е почистване на аерационната система на биобасейн трета степен, който по схемата подадена в заявлението за комплексно разрешително е изключен от експлоатация.

След почистване на аерационната система басейна е включен в технологичната схема на станцията като допречистващо стъпало.

Изпълнител – Собствен персонал

Освен това за подобряване работата на станцията и повишаване сигурността при експлоатацията е извършена подмяна на  три броя помпи  от български  50Ш40  на шведски ABS  тип   FR 150/100  с мощност  45 kW.

Доставчик  Кселекс ООД София

Изпълнител – Собствен персонал

Допълнително към тези реконструкции са проведени организационни мероприятия в резултат на които дебита на входа на пречиствателната станция  през 2009 год е намален със средно около 18 % спрямо стойностите от 2007 год.

Паралелно с намалението на дебита е намалено с до 50 % и органичното натоварване на станцията, което комбинирано с удължения време престой осигурен от работата на биобасейн трета степен, гарантират постигането на параметрите на изход станция в съответствие с изискванията на комплексното разрешително.

2. По Условие 9.2.4.3. - Дейност No ХIII. Проектиране, доставка и монтаж на допълнителен филтър след ръкавен филтър стандартизация ОПК 4 – Източник No 17 за постигане на изискванията по таблица 9.2.4.1. за прах.

Предвид креткото време на експлоатация на стандартизацията  на ОПК 4 – едва няколко дни годишно, бе взето решение за временно извеждане от експлоатация на линията до появата на производствена необходимост.  При възникване на такава необходимост, ще бъде преработена системата за прахоулавяне така, че да отговори на изискванията на Условие 9.2.4.3. от КР 28/2005

# 3. Подписване на годишния доклад

ДЕКЛАРАЦИЯ

С настоящето предавам Годишния Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително 28/2005 на “Биовет” АД Пещера.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на Изпълнителната агенция по околна среда или РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:_________________________________	 Дата: 11.05.2010 г

Име на подписващия:     Ангел Желязков

Длъжност в организацията:  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР