Е.МИРОЛИО ЕАД

Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително №107-H1-I0-A0/2009 г., на Министъра на околната среда и водите

Отчетен период: 06.11.2009 – 31.12.2009 г

# СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ	2

1	Увод	7

1.1	Наименование на инсталацията, за която е издадено КР	7

Инсталация, която попада в обхвата на точка 6.2. от Приложение 4 на ЗООС:	7

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:	7

1.2	Адрес по местонахождение на инсталацията	7

1.3	Регистрационен номер на КР	7

1.4	Дата на подписване на КР	7

1.5	Дата на влизане в сила на КР	7

1.6	Оператор на инсталацията, притежател на КР	7

1.7	Адрес , тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора	7

1.8	Лице за контакти	7

1.9	Адрес , тел.номер, факс, e-mail на лицето за контакти	7

1.10	Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията	8

1.11	Производствен капацитет на инсталацията	9

1.12	Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда	9

1.13	РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията	9

1.14	Басейнова дирекция на чиято територия е разположена инсталацията	9

2	Система за управление на околната среда	9

2.1	Структура и отговорности	9

2.2	Обучение	10

2.3	Обмен на информация	10

2.4	Документиране	10

2.5	Управление на документите	11

2.6	Оперативно управление	11

2.7	Оценка на съответствие, проверки и коригиращи действия	11

2.8	Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации	11

2.9	Записи	11

2.10	Докладване	12

2.11	Актуализация на СУОС	12

3	Използване на ресурси	13

3.1	Използване на вода	13

Условия	13

Годишни изразходвани водни количества за производството на единица продукт	13

Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на измерените водни количества с определените такива в условията на КР разходни норми	14

3.2	Използване на енергия	15

Условия	15

Годишна консумация на енергия (електроенергия и топлоенергия) за производство на единица продукт	15

Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества с определените в условията на КР разходни норми.	16

3.3	Използване на суровини, спомагателни материали и горива	17

Годишна употреба за производството на единица продукт на всяка от контролираните суровини, спомагателни материали и горива	17

Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на годишните количества използвани суровини, спомагателни материали и горива с определените в условията на КР разходни норми	17

3.4	Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти	19

Условия	19

Резултати от проверките за установяване и отстраняване на течове от резервоари и обваловки за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти	19

Резултати от проверката на площадките за съхранение	20

Резултати от проверките за установяване и отстраняване на течове от тръбната преносна мрежа за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти	20

4	Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда	21

Докладване	21

4.1	Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества ЕРЕВВ и PRTR	21

4.2	Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух	27

Условия пречиствателно оборудване	27

Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определите в КР норми	28

Условия точкови източници	29

Брой  емисионни измервания, брой несъответствия, причини, предприети/планирани коригиращи действия	30

Данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за производството на единица продукт	31

Неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества	31

Резултати от прилагане на инструкциите за оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества на площадката	32

Резултати от изпълнение на мерки за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и емисии на интензивно миришещи вещества, генерирани от дейността на площадката	32

Измерени/изчислени стойности на неорганизирани емисии и общи емисии на ЛОС в случай на употреба на разтворители, съгласно наредба 7/2003г.	33

Резултати от оценка на съответствието на измерените/изчислени стойности на неорганизираните и общите емисии на ЛОС с определените в КР норми	34

4.3	Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчни води	34

Условия	34

Условия пречиствателни съоръжения	34

Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените в КР норми	35

Условия свързани с емисионни норми и мониторинг	36

Брой емисионни измервания, брой несъответствия, причини, предприети/планирани коригиращи мерки	36

Резултати от прилагане на инструкцията за периодична проверка на състоянието на канализационната система	37

4.4	Управление на отпадъците	38

Образувани отпадъци	39

Резултати от оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с определените в КР	39

Събиране на отпадъците	39

Резултати от оценка на съответствието на събирането на отпадъци с условията в КР	40

Временно съхранение на отпадъците	41

Резултати от оценка на съответствието на временното съхранение с условията в КР	42

Транспортиране на отпадъците	42

Резултати от оценка на съответствието на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци с условията в КР	43

Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци	44

Резултати от оценка на съответствието на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъци с условията на разрешителното	45

Обезвреждане на отпадъците	45

Резултати от оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното	46

Отпадъци, предадени за обезвреждане/оползотворяване извън площадката	46

Анализи на отпадъците	47

4.5	Шум	47

Условия	47

Жалби на живущи около площадката	47

Резултати от извършени през отчетната година наблюдения на общата звукова мощност на площадката, нива на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката, нива на звуково налягане на мястото на въздействие	47

Резултати от оценка на съответствието на установените нива на звуково налягане  с разрешените такива в КР	47

4.6	Опазване на почвата и подземните води от замърсяване	48

Условия	48

Резултати от собствения мониторинг на подземни води	49

Резултати от оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води  с опредените в условията на КР	50

5	Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР	50

6	Прекратяване на работата на инсталации или части от тях	50

7	Свързани с околната среда аварии, оплаквания или възражения	50

7.1	Аварии	50

7.2	Оплаквания или възражения	51

7.3	Преходни и анормални режими на работа	51

8	Подписване на годишния доклад	53

Приложение 1	54

Приложение 2	55

Таблици	55

Таблица 1 Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR	55

Таблица 2 Емисии във въздуха	56

К1	56

К2	56

К3	56

К4	57

К5	57

К6	57

К7	57

К8	58

К9	58

К10	58

К11	58

К12	Error! Bookmark not defined.

К13	59

Таблица 3 Емисии в отпадъчни води	60

Дебит	60

Емисии Точка на пробовземане  № 1 – Ревизионна шахта (на изход ПСПОВ)	61

Емисии Точка на пробовземане  № 2  - Ревизионна шахта (след смесване с потока дъждовни води)	62

Таблица 4 Образуване на отпадъци	63

Производствени отпадъци, образувани от Инсталация цех „Багрилен”. Събиране на багрилни мощности (СБМ)	63

Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка	64

Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка	65

Битови отпадъци	66

Таблица 5 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци	66

Производствени отпадъци, образувани от Инсталация цех „Багрилен”. Събиране на багрилни мощности (СБМ)	66

Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка	67

Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка	68

Битови отпадъци	68

Таблица 6 Шумови емисии	69

Ден	69

Вечер	70

Нощ	72

Таблица 7 Опазване на подземните води	74

Таблица 8 Опазване на почви	75

Таблица 9 Аварийни състояния	76

Таблица 10 Оплаквания	76

Таблица 11 Инвестиционна програма	77

Дейности	77

Разходи	79

# Увод

## Наименование на инсталацията, за която е издадено КР

Е.Миролио ЕАД, град Сливен, Дивизия „Лана”

### Инсталация, която попада в обхвата на точка 6.2. от Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация цех ”Багрилен” Събиране на багрилни мощности (СБМ):

- Багрене на прежда, лента, влакно

- Багрене на плат

### Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация цех “Тъкачен”

- Инсталация цех “Щрайхгарен”

- Инсталация цех “Камгарен”

- Инсталация цех ”Апретура”

- Парова централа – 28.41 МW

## Адрес по местонахождение на инсталацията

8800  гр.Сливен,кв. „Индустриален”

## Регистрационен номер на КР

№107-Н1-И0-А0/2009 г

## Дата на подписване на КР

17.09.2009 г.

## Дата на влизане в сила на КР

06.11.2009 г.

## Оператор на инсталацията, притежател на КР

“Е.Миролио” ЕАД, гр. Сливен

## Адрес , тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора

8800  гр.Сливен,кв. „Индустриален”

тел.: +359 44 612 417;  факс: +359 44 612 226

e-mail: G.Rimini@emiroglio.com

## Лице за контакти

инж.Иван Динев – член на СД на “Е.Миролио”ЕАД

инж.М.Иванова – н-к отдел ”Екология и охрана на труда”

## Адрес , тел.номер, факс, e-mail на лицето за контакти

8800  гр.Сливен,кв. «Индустриален»

тел.: +359 44 612 217;  факс: +359 44 612 226

e-mail:M.Ivanova@emiroglio.com

## Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията

- Инсталация за предварителна обработка и багрене - цех ”Багрилен” -  Събиране на багрилни мощности (СБМ):

В цех Багрилен се извършва боядисване на различни видове суровини, необходими за производството, които варират от боядисване на влакно, боядисване на бобини и багрене на пастави.

Оборудване:

- багрилни апарати на фирмите „Тийс”, „Лорис Белини” и „Обем”.

- багрилни апарати “Уголини”  за подготвяне на мостри

- автоматична багрилна кухня на фирма Color Serviсe.

- Сушилни,преси за балиране  и интерсектинг за влакното

- щампа за лента

Технология:

Процесът на обагряне се извършва по няколко начина:

- директно боядисване;

- дисперсно боядисване;

- метал-комплексно боядисване;

- реактивно боядисване;

- сулфо-боядисване.

Процеси

Суровината постъпва в цеха от централен склад във вид на влакно, лента, прежда, плат и се разпределя за багрене.

Влакното се зарежда от автоматично зареждащо устройство, което подава материала посредством вентилатор в пресата и отделя  част от растителните отпадъци, съдържащи се във влакното. Лентата, преждата и плата се зареждат за багрене ръчно.

Рецептите се подготвят автоматично в багрилната кухня, след което, багрилата и ТСС автоматично се подават към апаратите.

Процесът на багрене се контролира посредством компютър.

Обагреният материал, в зависимост от вида си, се центрофугира и суши.

Обагреното влакно се балира и се изпраща по предназначение. Обагреният плат се изпраща в цех ”Апретурен” за последваща обработка. Обагрената лента, след сушенето се пасажира, а преждата директно се експедира в палети. Обработената по този начин прежда се засладява до поемането й от цех”Тъкачен” или направо от клиент

В производствения процес се използват вода и пара. Част от парата се произвежда в собствена ПЦ, останалата се доставя от Топлофикация Сливен

Отпадъчната вода от багрилните апарати се изпуска в канализационна система, която я отвежда до локалната пречиствателна станция.

## Производствен капацитет на инсталацията

| Инсталация | Продукт | Годишно количество произведена продукция по КР | Реално измерено количество (краен продукт) | Производствен капацитет по КР | Реален капацитет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t | t | t/24h | t/24h |
| Инсталация за предварителна обработка и багрене на текстил: Цех ”Багрилен”(СБМ) | Прежда, влакна, плат | 6000 | 1745,05 | 23,81 | 5,625 |

## Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Организационната структура на Е.Миролио ЕАД е представена в Приложение 1.

Отговорни лица за изпълнение на КР са член на СД – инж. И. Динев, н-к отдел ”Екология и охрана на труда” . По изпълнение на КР са ангажирани още:

- ОЗБУТ (отговорник здравословни и безопасни условия на труд)

- еколог

- Н-к цех”СБМ”

- Н-к цех”Апретура”

- Механик цех”Апретура”

- Механик цех”СБМ”

- Н-к отдел”Поддръжка”

- Н-к склад ”Бои,химикали и ТСС”

- Отговорник “Парна централа”

- Гл.енергетик

## РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ – Стара Загора

## Басейнова дирекция на чиято територия е разположена инсталацията

Източнобеломорски район,  4000 гр. Пловдив, ул. “Булаир” № 26, ет. 5

# Система за управление на околната среда

## Структура и отговорности

Изпълнение на Условие 5.1.1:

В “Е.Миролио”ЕАД се прилага система за управление на околната среда (СУОС).

Определен е  персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното (виж т.1.12 по-горе).

Със Заповед  №R018/15.03.2010г. на Изпълнителния директор са възложени отговорностите по изпълнение на условията в КР.

Изпълнение на Условие 5.1.2:

Изготвен е актуален списък с персонала, ангажиран по изпълнение на действията и отговорен за спазване на условията в КР.

Н-к отдел”Екология и охрана на труда” съхранява списъците и ги актуализира при всяка промяна на персонала/лицата или отговорностите.

## Обучение

Изпълнение на Условие 5.2.1:

Дружеството е сертифицирано по ИСО 14001:2004г. Инструкцията за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала е част от процедурите по тази система.  В съответствие с процедурата е изготвена годишна програма за обучение на персонала, включваща изпълнение на дейностите и отговорностите по КР.  Програмата се актуализира при промяна на потребностите от обучение на персонала.

## Обмен на информация

Изпълнение на Условие 5.3.1:

Изготвен е списък на лицата, на които са възложени дейности и отговорности по условията в КР. Списъкът е достъпен за всички служители.

Изпълнение на Условие 5.3.2:

Изготвен е и се поддържа актуален списък с органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията в разрешителното. Списъкът съдържа информация за случаите, при които трябва се уведомят.

## Документиране

Изпълнение на Условие 5.4.1:

Изготвен е и се съхранява актуален списък на нормативната уредба по околна среда, регламентиращ работата на инсталацията.

Изпълнение на Условие 5.4.2 и Условие 5.4.3:

Разработени са всички необходими инструкции по КР.  Предоставянето на документите се контролира чрез  списък на разпространение.

## Управление на документите

Изпълнение на Условие 5.5.1:

Управлението на документите се регламентира с процедура по действащата СУОС, която включва процеса на актуализация, предоставяне и изземване на невалидна документация.

## Оперативно управление

Изпълнение на Условие 5.6.1:

Изготвени са всички инструкции за експлоатация и поддръжка, съгласно условията в КР. Съхраняват се в писмен вид на площадката.

## Оценка на съответствие, проверки и коригиращи действия

Изпълнение на  Условие 5.7.1:

Изготвени са и се прилагат писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионните показатели по КР.

Изпълнение на Условие 5.7.2:

Изготвена е и се прилага писмена инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга с изискванията на условията на КР. За всеки компонент на мониторинга, съгласно Условията в КР са изготвени критерии за оценка и форма за запис на резултатите.

Изпълнение на Условие 5.7.3:

Дейностите по установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия се регламентират чрез процедура от действащата СУОС.

## Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Изпълнение на Условие 5.8.1:

Изготвена е писмена инструкция за преразглеждане и актуализация на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след авария.

Изпълнение на Условие 5.8.2:

Изготвена е инструкция за аварийно планиране и действия при аварии, включваща всички изисквани по условието елементи. Изготвени са форми за записи.

## Записи

Изпълнение на Условие 5.9.1:

Данните от мониторинга се документират във форми/дневници, съгласно изготвените инструкции.  Към записите се съхраняват оригиналните документи (протоколи), когато измерванията са извършени от външни организации и съответните документи за правоспособност. Оценката на съответствие се документира и съхранява в съответните форми към дневник ,съгласно инструкцията.

Изпълнение на Условие 5.9.2:

Съгласно процедура от действащата СУОС са изготвени форми за документиране на несъответствията и проследяване на изпълнението на коригиращите действия. Предвидено е прилагане на съпътстващи документи за диагностика, ремонт, настройки и др..

Изпълнение на  Условие 5.9.3:

Съгласно инструкцията по Условие 5.8.1 е предвидено документирането и съхранението на данните по актуализация на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

Изпълнение на Условие 5.9.4 и Условие 5.9.5:

Изготвен е списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното. Документите са налични на площадката. Съхраняват се в отдел”Екология и охрана на труда”.

## Докладване

Изпълнение на Условие 5.10.1:

Настоящия доклад е първи за инсталацията.

Изготвен е съгласно Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително.

Докладваната информация е изчерпателна за периода след влизане в сила на КР (11.2009г.) За дейностите и нормираните параметри, за които не е изисквана подобна информация по други режими преди издаване на КР е докладвано на месечна база.

Данните по ЕРИПЗ са докладвани за 2009г.

## Актуализация на СУОС

Изпълнение на Условие 5.11.1:

Към момента това е първата версия на СУОС, разработена преди издаване на КР. Не са извършвани изменения и актуализации на КР.

# Използване на ресурси

## Използване на вода

### Условия

Изпълнение на Условие 8.1.1:

Срокът на действие на актуалното разрешително - № 301570 /31.01.2007 г е  03.10.2012 г. В БД Пловдив са подадени документи за изменение на разрешителното  с изходящ № R 259/12.03.2010 г.,поради промяна на титуляра.

Няма констатирани нарушения на условията в разрешителното за водоползване.

Изпълнение на Условие 8.1.3 и Условие 8.1.5.4.:

Разработени са и се прилагат изискваните инструкции. Записите по прилагането се водят в дневници от операторите на машините.

Проверки:

- Брой проверки -2

- Обект на проверка – записи, моментни параметри

- Предписана поддръжка –– изпълнена

- Констатирани нарушения - не

Изпълнение на Условие  8.1.4 и Условие 8.1.5.3:

Разработена е и се прилага инструкция за извършване на провери на техническото състояние на водопроводната система, установяване и отстраняване на течове.  Записите по прилагането се водят в дневник.

Проверки:

- Брой проверки – 2

- Установени течове – няма

- Предприети мерки – не са установени течове.

### Годишни изразходвани водни количества за производството на единица продукт

Изпълнение на Условие 8.1.5.1.:

Разработена е и се прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди.  Отчитането на използваното количество вода да става чрез измервателни устройства, обозначени в Приложение № II.4.1. от заявлението.  Записите от отчитане на уредите се вписват в дневник. От влизане в сила на КР се води отчет за месечното количество вода за производствени нужди на цялата площадка и на инсталацията по Условие 2. Изчисленията на специфичния разход за единица продукт се изчисляват от отдел Екология и охрана на труда.

Изпълнение на Условие 8.1.6.1.:

Количество на използваната вода за производство на единица продукт по месеци за периода след влизане в сила на КР:

| Месец | Използвано количество вода за цялата площадка | Продукция на инсталацията по Условие 2 | Използвано количество вода от инсталацията по Условие 2 | Количество вода на единица продукт на инсталацията по Условие 2 | Количество вода на единица продукт на инсталацията по Условие 2 по КР | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | t | m3 | m3/t | m3/t | Да/не |
| ноември | 107 700 | 106.875 | 23000 | 215 | 140 | Не |
| декември | 86 500 | 96.355 | 17000 | 176 | 140 | Не |
| Средно* |  |  |  | 195.5 |  |  |

*Годишната консумация на вода за производството на единица продукт е определена при спазване на алгоритъма по Условие 6.3.2. като сума на месечните стойности (ноември и декември), разделена на броя отчетени месеци (2) след влизане в сила на КР.

### Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на измерените водни количества с определените такива в условията на КР разходни норми

Изпълнение на Условие 8.1.2,  Условие 8.1.5.2 и Условие 8.1.6.2.:

Таблица 3.1 Използване на вода  - Инсталация за предварителна обработка и багрене на текстил Цех ”Багрилен”(СБМ)

| Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР [m3/t продукт] | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт* [m3/t продукт] | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 140 | - | 195.5 | Не |

*По определеното средно аритметично за месеците на мониторинг

Разработена е и се прилага обща инструкция за оценка на съответствието, в която са включени и критериите, касаещи разхода на вода. Резултатите от оценката се вписват във съответните форми и се съхраняват на площадката.

Оценка:

- Брой  установени несъответствия - 2

- Причини   - изпълнение на сложна поръчка, при която за удовлетворяване на изискванията на клиента се налага 2 до 3 пъти обработка на един и същ материал, при което се регистрира преразход на ресурси.Освен това при подаването на заявлението за КР са взети данни за средностатистическо багрене при което фигурират всички възможни видове багренета и стойността на консумираните ресурси е отчетена без да се има предвид следното:

  - Дружеството може да получи преобладаващо поръчка за багрене през един отчетен месец само на тъмни цветове,които изискват до 3 пъти по – голяма консумация на ресурси.

  - Има голяма вероятност в зависимост от модните тенденции клиентите да поръчват  артикули,които изискват предимно реактивно багрене:

Напр. Вискоза – багренето трае около 12 ч.,а вълна около 5 часа.При багрене на вискоза се изразходва повече от 2 пъти ресурси.

Предприети/планирани  коригиращи действия – Дружеството ще подаде Заявление за изменение на действащото комплексно разрешително.

## Използване на енергия

### Условия

Изпълнение на Условие 8.2.2 и Условие 8.2.4.3.:

Разработени са и се прилагат изискваните инструкции. Записите по прилагането се водят в дневници от механик цех”Апретура” и оператори на ПСОВ.

Проверки:

- Брой проверки -2

- Обект на проверка – записи, моментни параметри

- Предписана поддръжка –– изпълнена

- Констатирани нарушения - не

Изпълнение на Условие 8.2.3. и Условие 8.2.4.4.:

Разработена е и се прилага инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Резултатите по прилагане на инструкцията се документират в дневник.

Проверки:

- Брой проверки – 2

- Установени загуби – няма

- Предприети мерки – не са установени загуби.

### Годишна консумация на енергия (електроенергия и топлоенергия) за производство на единица продукт

Изпълнение на Условие 8.2.4.1. и Условие 8.2.5.1.:

Изготвена е и се прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на количеството консумирана електроенергия и топлоенергия.

Количество на използваната енергия за производство на единица продукт по месеци за периода след влизане в сила на КР:

| Месец | Продукция на инсталацията | Използвано количество електроенергия | Количество електроенергия на единица продукт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | t | MWh | MWh/t |
| ноември | 106.875 | 250 | 2.34 |
| декември | 96.355 | 191 | 1.98 |
| Средно* |  |  | 2.16 |

| Месец | Продукция на инсталацията | Използвано количество топлоенергия | Количество топлоенергия на единица продукт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | t | MWh | MWh/t |
| ноември | 106.875 | 1488 | 13.92 |
| декември | 96.355 | 890 | 9.24 |
| Средно* |  |  | 11.16 |

*Годишната консумация на  електроенергия и топлоенергия за производството на единица продукт е определена при спазване на алгоритъма по Условие 6.3.2. като сума на месечните стойности, разделена на броя отчетени месеци след влизане в сила на КР.

### Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества с определените в условията на КР разходни норми.

Изпълнение на Условие 8.2.1., Условие 8.2.4.2. и Условие 8.2.5.2.:

Таблица 3.2. Консумация на енергия Инсталация за предварителна обработка и багрене на текстил:  Цех ”Багрилен”(”СБМ”- Събиране на багрилни мощности)

| Електроенергия/топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР MWh/t | Използвано количество за единица продукт* MWh/t | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 1,600 | 2.16 | не |
| Топлоенергия | 6,667 | 11.16 | не |

*По определеното средно за месеците на мониторинг

Разработена е и се прилага обща инструкция за оценка на съответствието. Резултатите от оценка на съответствието  на измерените количества електроенергия и топлоенергия с определените такива в Условие 8.2.1 се вписват в съответната форма.

Оценка:

- Брой  установени несъответствия - 2

- Причини   - изпълнение на сложна поръчка, при която за удовлетворяване на изискванията на клиента се налага 2 до 3 пъти обработка на един и същ материал, при което се регистрира преразход на ресурси.Освен това при подаването на заявлението за КР са взети данни за средностатистическо багрене при което фигурират всички възможни видове багренета и стойността на консумираните ресурси е отчетена без да се има предвид следното:

  - Дружеството може да получи поръчка за багрене през един отчетен месец само на тъмни цветове,които изискват до 3 пъти по – голяма консумация на ресурси.

  - Има голяма вероятност в зависимост от модните тенденции клиентите да поръчват  артикули,които изискват само дисперсно багрене:

Напр. Вискоза – багренето трае около 12 ч.,а вълна около 5 часа.При багрене на вискоза се изразходва до 2-3 пъти повече ресурси.

- Предприети/планирани  коригиращи действия – Дружеството ще подаде Заявление за изменение на действащото комплексно разрешително.

## Използване на суровини, спомагателни материали и горива

### Годишна употреба за производството на единица продукт на всяка от контролираните суровини, спомагателни материали и горива

Изпълнение на Условие 8.3.2.1.  и Условие 8.3.3.1.:

Изготвена е и се прилага инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества спомагателни материали. Отчитането се извършва по счетоводни документи.

Консумация на спомагателни материали по месеци и годишно:

| месец | Производство на инсталацията по Условие 2, t | Спомагателни материали | Консумация, t | Консумация за единица продукт, t/t | Консумация за единица продукт по КР, t/t | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ноември | 106.875 | Бои, химикали | 49,646 | 0.46 | 0,65 | да |
|  |  | ТСС | 3,76 | 0.04 | 0,03 | Не |
| декември | 96.355 | Бои, химикали | 113,628 | 1.18 | 0,65 | Не |
|  |  | ТСС | 3,233 | 0.04 | 0,03 | Не |
| 2009* |  | Бои, химикали | 990,031 | 0.82 | 0.65 | Не |
|  |  | ТСС | 52,059 | 0.04 | 0.03 | не |

*За целите на докладването, определянето на годишното количество на спомагателни материали за производство на единица продукт е по Условие 6.3.

### Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на годишните количества използвани суровини, спомагателни материали и горива с определените в условията на КР разходни норми

Изпълнение  на Условие 8.3.1.1, Условие  8.3.2.2 и Условие 8.3.3.2.:

Изготвена е и се прилага писмена инструкция за оценка на съответствието. Резултатите се документират в съответната форма.

Използвани бои,химикали и текстилно – спомагателни средства:

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР t | Количество за единица продукт, съгласно КР (t/t продукт) | Употребено годишно количество t | Количество за единица продукт* (t/t продукт) | Съответствие (Год/ специфично) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бои, химикали | 3280 | 0,65 | 990,031 | 0.82 | не |
| Текстилни спомагателни материали | 174 | 0,03 | 52,059 | 0.04 | не |

* По средното за месеците на мониторинг.

Оценка:

- Брой несъответствия – 2

- Причини  - изпълнение на сложна поръчка, при която за удовлетворяване на изискванията на клиента се налага 2 до 3 пъти обработка на един и същ материал, при което се регистрира преразход на ресурси.Освен това при подаването на заявлението за КР са взети данни за средностатистическо багрене при което фигурират всички възможни видове багренета и стойността на консумираните ресурси е отчетена без да се има предвид следното:

  - Дружеството може да получи поръчка за багрене през един отчетен месец само на тъмни цветове,които изискват до 3 пъти по – голяма консумация на ресурси.

  - Има голяма вероятност в зависимост от модните тенденции клиентите да поръчват  артикули,които изискват само дисперсно багрене:

Напр. Вискоза – багренето трае около 12 ч.,а вълна около 5 часа.При багрене на вискоза се изразходва до 2-3 пъти повече ресурси.

- Предприети/планирани  коригиращи действия – Дружеството ще подаде Заявление за изменение на действащото комплексно разрешително.

- Използвани горива:

| горива | Годишно количество, съгласно КР, Nm3 | Употребено годишно количество, Nm3 |
| --- | --- | --- |
| Природен газ | - | 2 815 146 |

## Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

### Условия

Изпълнение Условие 8.3.4.1.,  Условие 8.3.4.1.1. и Условие 8.3.4.2.:

Извършена проверка за наличие на ИЛБ и съответствие с условията, посочени в тях за съхраняваните и използваните опасни химични вещества, препарати и горива.

Копия от ИЛБ на всички използвани опасни химични вещества, препарати и горива се съхраняват в отдел”Екология и охрана на труда”.В съответствие с ИЛБ са изготвени инструкции за безопасна работа и опазване на околната среда,които се намират в цеха. Част от наличните ИЛБ нямат превод на български език. Предприети са мерки за получаване на:

- Писмен отговор от доставчиците за регистрационния статус на използваните химически вещества;

- Предоставяне на актуалните ИЛБ на български език.

Съхранението на химичните вещества и препарати е съгласно изискванията, посочени за тях в ИЛБ.

Спомагателните материали се съхраняват единствено в одобрените складове, съгласно схема 4.3.1.  към заявлението за КР. Складовете отговарят на условието. Съхранението се извършва в оригинална опаковка.

Изпълнение на Условие 8.3.4.3.:

Проверки:

- Брой проверки - 1

- Обект на проверката - Извършена проверка на състоянието на складовете за съхраняване на спомагателни материали, съдържащи химични вещества/препарати,  класифицирани в една или повече категории на опасност.

- Констатирани несъответствия – 0

- Предприети мерки – не са необходими

Изпълнение на Условие 8.3.4.4 и Условие 8.3.4.5.  :

Съхранението на течни спомагателни материали се извършва в обваловани резервоари, съгласно информацията по Схема 4.3.1.  от заявлението.

Предвидени са мерки за недопускане на течове в обема, и за недупускане на изтичане на евентуални аварийни течове  в канализацията.

### Резултати от проверките за установяване и отстраняване на течове от резервоари и обваловки за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Изпълнение на Условие 8.3.4.6:

Разработена е и се прилага инструкция за поддръжка на резервоарите и техните обваловки.    Дейностите по осъществяване на проверки за състоянието  на резервоарите и обваловките се изпълняват от регулярно.  Резултатите по изпълнението се документират в дневник.

Проверки:

- Брой проверки – 2

- Брой констатирани  несъответствия по целостта и здравината на резервоарите и обваловките – 0

- Брой констатирани  течове от  резервоарите и обваловките – 0

- Установени причини - не са констатирани нарушения

- Предприети действия – не са констатирани нарушения

### Резултати от проверката на площадките за съхранение

Изпълнение на Условие 8.3.4.7., Условие 8.3.5.1 и Условие 8.3.6.1:

Изготвена е и се прилага инструкция за поддръжка и  периодична проверка на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на спомагателни материали и резервоарните стопанства с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от проверките се документират в дневник.

Проверки:

- Брой извършени проверки - 2

- Брой установени несъответствия - 0

- Причини за несъответствие – не са установени несъответствия

- Предприети/планирани коригиращи действия– не са установени несъответствия

### Резултати от проверките за установяване и отстраняване на течове от тръбната преносна мрежа за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Изпълнение на Условие 8.3.4.8., Условие 8.3.5.2 и Условие 8.3.6.2.:

Изготвена е и се прилага инструкция за установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите, по тръбната преносна мрежа за горива. Резултатите от изпълнението се документират в дневник.

Проверки:

- Брой извършени проверки -2

- Брой установени несъответствия -0

- Причини – не са констатирани несъответствия

- Предприети/планирани коригиращи действия– не са констатирани несъответствия

# Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

### Докладване

Изпълнение на Условие 9.6.2.6

Докладвано в раздели 4.1 и 4.2.

## Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества ЕРЕВВ и PRTR

Изпълнение на Условие 9.6.1.3., Условие 9.6.2.2., Условие 10.1.3.5. и Условие 10.3.6., Условие 10.3.7.

Докладът по ЕРИПЗ е приключен.

Резултат

За 2009г. над праговете за докладване по Колона 1  са стойностите за емисии във води на:

- Хром и съединенията му (изразени като Cr)

- Мед и съединенията му (изразени като Cu)

- Никел и съединенията му (изразени като Ni)

- Цинк и съединенията му (изразени като Zn)

Над прага за докладване са  опасни отпадъци, предадени на територията на страната

Метод за оценка

- Емисии във въздуха

За доклада по ЕРИПЗ, емисиите са определени на база на направените замервания,документирани  в протоколите на ИАОС – регионална лаборатория гр.Стара Загора.

За доклада са извършени оценки на годишното количество по данни от протоколите за измерване на замърсителите,  контролирани по комплексното разрешително.

- Емисии във  води

Определени са емисиите в точка на заустване 1, на база протоколи от извършени измервания.

- Пренос на отпадъци

Количествата отпадъци са докладвани съгласно наличната документация по управление на отпадъците, с кодове, съответстващи на действащата през 2009г. Програма за управление на отпадъците. В съответствие с изискванията на комплексното разрешително е извършена прекласификация на някои отпадъци по кодове. Горното е документирано в актуализираната програма за управление на отпадъците,която е представена и утвърдена от РИОСВ

Детайлни пресмятания

- Емисии във въздуха

- Емисиите на NO2, CO, SO2  и прах са изчислени по резултати от измервания.

Изчисляване на емисиите по резултати от протоколи за измерване:

, kg/година

, kg/година

, mg/Nm3

, Nm3/h

, h/година

Входни данни

| Изпускащо устройство, k | Работни часове, T, h/година | Измерени стойности по протоколи |
| --- | --- | --- |
|  |  | Измерен дебит, Q, Nm3/h | MNO2, mg/Nm3 | MCO, mg/Nm3 | MSO2, mg/Nm3 | Mпрах, mg/Nm3 |
| К1 | 800 | 948,3 | 133.3 | 2.2 | 5.2 |  |
| К2 | 70 | 2305,9 | 124.8 | 1.8 | 12.0 |  |
| К3 | 130 | 6405,9 | 139.1 | 9.1 | 4.6 |  |
| К4 | 78 | 1288 | 121.8 | 2.2 | 4.4 |  |
| К5 | 50 | 6398,7 | 4,5 |  |  |  |
| К6 | 40 | 9955,6 | 3,4 |  |  |  |
| К7 | 5 | 5028,9 | 7.4 |  |  |  |
| К8 | 5 | 7213 | 28.7 |  |  |  |
| К9 | 50 | 9154,7 | 3,60 |  |  |  |
| K10 | 300 | 1906,7 |  |  |  | 12,7 |
| К11 | 50 | 11905,8 |  |  |  | 18,8 |
| К12 | 8 | 23468,3 |  |  |  | 19,8 |
| К13 | 8 | 12667,1 |  |  |  | 19,9 |

Стойностите за измерената концентрация са на база на взетите проби.

Пресмятания

К1

Е NO2 = 133.3*10-6*948.3*800=101.13 kg/година

К2

Е NO2 = 124.8*10-6*2305.9*70=20.14 kg/година

К3

Е NO2 = 139.1*10-6*6405.9*130=115.84 kg/година

К4

Е NO2 = 121.8*10-6*1288.09*78=12.23  kg/година

К5

Е NO2 = 4.5*10-6*6398.7*50= 1.44 kg/година

К6

Е NO2 = 3.4*10-6*9955.6*40=1.35 kg/година

К7

Е NO2 = 7.4*10-6*5028.9*5=0.2 kg/година

К8

Е NO2 = 28.7*10-6*7213.0*5=1.03 kg/година

К9

Е NO2 = 3.6*10-6*9154.0*50=1.65 kg/година

Е NO2 =101.13+20.14+115.84+12.23+1.44+1.35+0.2+1.03+1.65=255.01 kg/година

К1

Есо=2.2*10-6*948.3*800=1.67 кг/година

К 2

Есо= 1.8*10-6*2305.9*70=0.29 кг/година

К3

Есо= 9.1*10-6*6405.9*130=7.58 кг/година

К4

Есо=2.2*10-6*1288.0*78=1.94 кг/година

Е co= 1.67+0.29+7.58+1.94 = 11.48 кг/година

K1

Еso2=5.2*10-6*948.3*800= 3.94, kg/година

К2

Еso2=12.0*10-6*2305.9*70= 1.94, kg/година

К3

Еso2=4.6*10-6*6405.9*130=3.83, kg/година

К4

Еso2=4.4*10-6*1288*78= 0.44, kg/година

Eso2=3.94+1.94+3.83+0.44=10.15 kg/година

, kg/година

, kg/година

, kg/година

kg/година

kg/година

- Емисии на СО2

Емисиите на СО2 са пресметнати съгласно Методика за осъществяване на мониторинг на емисии на парникови газове от операторите на инсталации, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове, утвърдена със Заповед №РД-442/17.07.2008г. на МОСВ

, kg/година

, Nm3/година

, MJ/година

, kg/GJ

Входни данни

C – измерено количество, m3/a

Kn – коефициент за привеждане на измереното количество към нормални условия, безразмерен.

C =3 021 270,59 m3/година  - Общо изгорен природен газ по протоколи на доставчика

Условия на нормиране на измервателните уреди – 20°C, 101кPa

Коефициент за привеждане към нормални условия (0°C, 101кPa)  -

Kn=273,15/293,15= 0,931775542

Приведен разход на гориво:

, Nm3/година

EFCO2= 55,8 kg/GJ - По данни от последната национална инвентаризация на парниковите газове, докладвана в РКОНИК (NIR09, p167,Table A2.1)

Qr= 33,500 MJ/Nm3  - По данни от последната национална инвентаризация на парниковите газове, докладвана в РКОНИК

Пресмятания

, kg/година

- Емисии във води

Докладваните количества са за Точка на заустване  №1 – р. Асеновска - Заустване на смесен поток отпадъчни води (производствени след ПСПОВ и дъждовни – от територията на площадките на “Е. Миролио”). Характеристиките на потока се измерват в Точка на пробовземане  № 2  - Ревизионна шахта (след смесване с потока дъждовни води)

Ei – емисии на i-тия замърсител,  kg/година

V – дебит на отпадъчни води в точката на заустване,  m3/ година

Mi – средна концентрация на i-тия замърсител в отпадъчни води в точката на заустване,  mg/dm3

10-3 – коефициент за преобразуване от mg/dm3 в kg/m3

Входни данни

- Дебит на отпадни води

Дебитът на отпадъчни води в точка на заустване 1 е на база измервания чрез монтираното измервателно устройство.

V= 955 100 m3/година

- Концентрация на замърсители

За замърсителите мед, никел, хром и цинк е извършено едно измерване (10.2009г)

MCu =0,09 mg/dm3

MNi =0,05 mg/dm3

MCr =0,20 mg/dm3

MZn =0,11 mg/dm3

За общ органичен въглерод, като ХПК/3:

MC [mg/dm3] = Мcod[mg/dm3] / 3

Мcod е средната измерена за периода стойност за ХПК

Извършени са 3 измервания за ХПК:

Мcod=(193+71+64)/3= 109,33 mg/dm3

MC= Мcod/3 = 109,33/3 = 36,44 mg/dm3

Пресмятания

ECu = 955 100 x 0,09 x 10-3 = 85,96 kg/година

ENi = 955 100 x 0,05 x 10-3 = 47,76 kg/ година

ECr= 955 100 x 0,20 x 10-3 = 191,02 kg/ година

EZn= 955 100 x 0,11 x 10-3 = 105,06 kg/ година

EC = 955 100 x 36,44 x 10-3 = 34 808,09 kg/ година

- Съпоставка с праговете за докладване

- Въздух

| Замърсител | Ei, Изпускано количество, kg/a | Праг, kg/a | Надвишение, kg/a |
| --- | --- | --- | --- |
| Въглероден оксид (CO) | 11.48 | 500 000 | не |
| Въглероден диоксид (CO2) | 5 262 352,418 | 100 000 000 | не |
| Азотен диоксид (NO2) | 255.01 | 100 000 (за азотни оксиди) | не |
| Серен диоксид (SO2) | 10.15 | 150 000 (за серни оксиди) | не |
| Прах | 24,19 | 50 000 | не |

- Вода

| Замърсител | Ei, Изпускано количество, kg/a | Праг, kg/a | Надвишение, kg/a |
| --- | --- | --- | --- |
| Хром и съединенията му (изразени като Cr) | 191,02 | 50 | 141,02 |
| Мед и съединенията му (изразени като Cu) | 85,96 | 50 | 35,96 |
| Никел и съединенията му (изразени като Ni) | 47,76 | 20 | 27,76 |
| Цинк и съединенията му (изразени като Zn) | 105,06 | 100 | 5,06 |
| Общ органичен въглерод (TOC) (изразен като ХПК/3) | 34 808,09 | 50 000 | не |

## Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

### Условия пречиствателно оборудване

Изпълнение на Условие 9.1.1., Условие 9.1.2 и Условие 9.1.6.1.

В експлоатация са следните пречиствателни съоръжения  за емисии в атмосферата:

- воден филтър към изпускащо устройство ИУ № 9 към Пърлачна машина,

- 4  бр. филтър „Ефедуе” към изпускащи устройства №№ 10,11,12,13 към Цех Апретура*.

*За несъответствие в броя на вписаните в КР пречиствателни устройства към изпускащи устройства към цех Апретура, снабдени с филтър „Ефедуе” в процеса на издаване на КР писмено е уведомена ИАОС. Въпреки че те не са включени в обхвата на съоръженията за мониторинг в крайната редакция, такъв е извършван.

За всяко от тях, съгласно информацията от производителя на оборудването, са определени и документирани параметрите, съгласно Условие 9.1.2.

Воден филтър към изпускащо устройство ИУ № 9

| Параметър/оборудване | Оптимална стойност | Честота на мониторинг | Оборудване за мониторинг | Резервни части |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| налягане на манометър с основа на скала 1,6 bar | налягането да е в порядъка на 0,6 - 0,7 bar |  | визуален | резервни помпи; маркучи запалващи свещи на горелките; керамични тухли на горелките |
| налягане на манометър с основа на скала 2,5 bar | налягането да е в порядъка на 0,9 - 1,1 bar | ежемесечен контрол | визуален |  |
| филтър | добро техническо състояние, почистване | ежемесечен контрол | визуален |  |
| горелки | проверка на горелките | ежемесечен контрол | Пластина за почистване на налепи |  |

Филтъри „Ефедуе”- 4 бр.  към изпускащи устройства №№ 10,11,12,13

| параметър | Оптимална стойност | Честота на мониторинг | Оборудване за мониторинг | Резервни части |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| филтрираща камера | добро техническо състояние | ежемесечен контрол | визуален | редуктори за филтрите; филтри; филтрираща мрежа; гумена лента за почистване; вретено с гайка; ел.мотор; клапа |
| термични защити на двигателя | да сработват при необходимост | ежемесечен контрол | визуален |  |
| филтрираща мрежа | добро техническо състояние | ежемесечен контрол | визуален |  |
| филтрираща камера | добро техническо състояние | ежемесечен контрол | визуален |  |

Изпълнение на  Условие 9.1.3.,  Условие 9.1.4. и Условие 9.1.6.2.

Изготвена е и се прилага инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения.

Съгласно изготвената документация за определяне на параметри за мониторинг  на работата на пречиствателните съоръжения се осъществява адекватно наблюдение и контрол на технологичните параметри.  Резултатите се вписват в дневник към оборудването, съгласно инструкцията.

За периода на мониторинг 11-12.2009г. няма установени отклонения от оптималните параметри.

### Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определите в КР норми

Изпълнение на Условие 9.1.5.1, Условие 9.1.6.3 и Условие 9.1.6.4.

Изготвена е и се прилага обща инструкция за периодична оценка на съответствието на контролираните параметри.  Резултатите се вписват в съответната таблица и се съхраняват в дневник оценки.

Проверки:

- Брой извършени проверки - 4

- Брой установени несъответствия - 0

- Констатирани причини  - не са установени несъответствия

- Предприети/планирани коригиращи действия- не са установени несъответствия

### Условия точкови източници

Изпълнение на Условие 9.2.1

Дебитът на технологичните и вентилационни газове на изпускащите устройства  е превишавал максималния дебит в осем от тринадесетте измервания по Таблици 9.2.1, 9.2.2., 9.2.3.

Изпълнение на Условие 9.2.3

В съответствие с изискванията на глава четвърта на Наредба № 7 от 21.08.2009г.с  изготвен и утвърден План за управление на разтворителите (ПУР)  - Решение № ПУР-14-01/21.01.2010г. на Директора на РИОСВ Стара Загора.

Изпълнение на Условие 9.6.1., Условие 9.6.1.2 и Условие 9.6.2.1.

Съгласно докладваните по в Таблица 2 от приложението  резултати от собствените периодични измервания в рамките на мониторинга са  включени изпускащите устройства по Условие 9.6.1.

Измерванията са извършени от акредитирана лаборатория ИАОС РЛ Стара Загора, сертификат 104 ЛИ от 27.08.2009 г. Докладваните измервания на ИУ К5-К9 съвпадат частично по показатели с КР.  Планирано е извършване на замервания по контролираните показатели.

Резултатите са докладвани в РИОСВ, съгласно Наредба 6.

Извършени измервания:

| Изпускащо устройство | Протокол измервания | Изпускащо устройство | Протокол измервания | Изпускащо устройство | Протокол измервания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИУ - К1 към ПКМ-12 | 3322/ 22.10.2009 | ИУ - К5 към сушилня “Кранц” 1 | 3389/ 27.10.2009 | ИУ - К10 – филтър Ефедуе | 356/ 24.02.2010 г. |
| Изпускащо устройство | Протокол измервания | Изпускащо устройство | Протокол измервания | Изпускащо устройство | Протокол измервания |
| ИУ - К2 към ПКМ-12 | 3179/ 14.10.2009 | ИУ - К6 към сушилня “Кранц” 2 | 3380/ 26.10.2009 | ИУ - К11 – филтър Ефедуе | 357/ 24.02.2010 г. |
| ИУ - К3 към ПКГ-10 | 3180/ 14.10.2009 | ИУ - К7 към сушилня “Кранц” 3 | 3573/ 19.11.2009 | ИУ - К12 – филтър Ефедуе | 358/ 24.02.2010 г. |
| ИУ - К4 към ПКГ-6.5 | 3323/ 22.10.2009 | ИУ - К8 към сушилня “Монфортс” | 3379/ 26.10.2009 3573/ 19.11.2009 | ИУ - К13 – филтър Ефедуе | 359/ 24.02.2010 г. |
|  |  | ИУ - К9 към Пърлачна машина | 3388/ 27.10.2009 |  |  |

### Брой  емисионни измервания, брой несъответствия, причини, предприети/планирани коригиращи действия

Изпълнение на Условие 9.2.1 и Условие 9.2.4. и Условие 9.6.2.5.:

Резултатите от извършените измервания на емисии в атмосферата от точкови източници са докладвани в Таблица 2 в Приложение 2.

Прилага се общата инструкция за оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от оценката се документират в дневника за оценка на съответствието.

Оценка на съответствието -  мониторинг точкови източници:

- Брой извършени проверки – за всяко измерване, съгласно таблицата

- Брой установени несъответствия – 8/13

- Констатирани причини  - превишен дебит

- Предприети/планирани коригиращи действия – подадено е писмо за становище и указания за предприемане на необходимите мерки в МОСВ,копие до ИАОС и РИОСВ – гр.Стара Загора.

| Изпускащо устройство, № | Брой измервания | Брой несъответствия | Причини | Предприети мерки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | 0 | 0 | - | - |
| К 2 | 0 | 0 | - | - |
| К 3 | 0 | 0 | - | - |
| К 4 | 0 | 0 | - | - |
| К 5 | 1 | 1 | превишен дебит | писмо до МОСВ за прецизиране на дебита |
| К 6 | 1 | 1 | превишен дебит | писмо до МОСВ за прецизиране на дебита |
| К 7 | 1 | 1 | превишен дебит | писмо до МОСВ за прецизиране на дебита |
| К 8 | 1 | 1 | превишен дебит | писмо до МОСВ за прецизиране на дебита |
| К 9 | 1 | 1 | превишен дебит | писмо до МОСВ за прецизиране на дебита |
| К 10 | 0 | 0 | - | - |
| К 11 | 1 | 1 | превишен дебит | писмо до МОСВ за прецизиране на дебита |
| К12 | 1 | 1 | превишен дебит | писмо до МОСВ за прецизиране на дебита |
| К13 | 1 | 1 | превишен дебит | писмо до МОСВ за прецизиране на дебита |

### Данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за производството на единица продукт

Изпълнение на Условие 9.6.2.7

Емисии на замърсители във въздуха за единица произведена продукция

| Замърсител | Докладвани по ЕРИПЗ количества kg/а | Продукция общо за площадката*, t | Количества на замърсителите във въздуха, за производството на единица продукт, kg/t |
| --- | --- | --- | --- |
| NO2 | 255.01 | 8005,5 | 0,03185 |
| CO | 11.48 |  | 0.0014 |
| CO2 | 5262352,42 |  | 657,3421 |

* Горивните инсталации, генериращи докладваните емисии обслужват всички производствени цехове.

### Неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества

Изпълнение на Условие 9.3.1 и Условие 9.4.1.:

Всички емисии на вредни вещества от инсталациите по Условие 2. се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащите устройства, описани в Условие 9.2.

Дейностите на площадката се извършват по начин, предотвратяващ разпространение на  миризми извън площадката.

### Резултати от прилагане на инструкциите за оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества на площадката

Изпълнение на Условие 9.3.1

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

Резултатите от оценката се документират.

Оценка

- Брой извършени проверки – 2

- Брой установени несъответствия – 0

- Констатирани причини  - не са установени несъответствия

- Предприети/планирани коригиращи действия - не

### Резултати от изпълнение на мерки за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и емисии на интензивно миришещи вещества, генерирани от дейността на площадката

Изпълнение на Условие 9.3.3

Изготвена е и се прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Оценка

- Брой извършени проверки – 2

- Брой установени несъответствия -0

- Констатирани причини  - не са констатирани несъответствия

- Предприети/планирани коригиращи действия-не са констатирани несъответствия

Изпълнение на Условие 9.3.3

Съгласно изискванията на чл. 70 на Наредба №1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии са предприети всички необходими мерки за ограничаване емисиите на прахообразни вещества. Изготвена е писмена инструкция за ограничаване на емисиите от дейностите товарене, разтоварване и складиране на насипни материали на площадката.

Изпълнение на Условие 9.4.2,  Условие 9.4.3 и Условие 9.6.2.4.

За 2009 година няма постъпили оплаквания  за емисии на интензивно миришещи вещества.

Прилага се инструкция за контрол на емисиите на интензивно миришещи вещества, включваща мерки за предотвратяване и намаляване на емисиите.

Съгласно инструкцията се водят дневник за получени оплаквания и дневник проверки.

Проверки за спазване на мерките

- Брой извършени проверки – 2

- Брой установени несъответствия - 0

- Констатирани причини  - не са установени несъответствия

- Предприети/планирани коригиращи действия- не са установени несъответствия

Изпълнение на Условие 9.6.2.3

Резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката се документират и съхраняват в дневници, както е докладвано по Условие 9.3.4. и Условие 9.4.3..

### Измерени/изчислени стойности на неорганизирани емисии и общи емисии на ЛОС в случай на употреба на разтворители, съгласно наредба 7/2003г.

Изпълнение на Условие 9.2.2.

Резултати от мониторинга на ЛОС

| Входящи и изходящи потоци на ОР | мярка | Количество |
| --- | --- | --- |
| I1 Консумиран ОР, в т.ч. | Кг | 10 390 |
| I2 Регенериран ОР | Кг | 748 080 |
| Почистени материали (платове) | кг | 563 920 |
| О1 Емисии на ОР от локални вентилационни устройства | Кг | - |
| O2 ОР в отпадъчни води | Кг | 103.9 |
| O3 Остатъци (замърсяване) на ОР в продуктите | Кг | - |
| O4 – Неуловени емисии на ОР в работна/ОС, в т.ч., загуби при аварии, текущ ремонт и други необхванати загуби на ОР | Кг | 10182.2 |
| O5 - ОР хим, реагирал/разграден | Кг | - |
| O6 ОР в отпадъци | Кг | 103.9 |
| O7 - Съдържание на ОР в състава на продуктите | Кг | - |
| O8 Регенериран ОР използван извън процеса | Кг | - |
| O9 Други загуби на р-л | Кг | - |
| Общо потребление и загуби на ОР (= I1) | Кг | 10 390 |

Съгласно данните от подготвения ПУР общите емисии  2009 г., възлизат  , както следва:

Е  = F +  O1 =  І1 – О6 =  10390 –103.90 = 10286.10 кг.,

като съгласно Приложение № 5, т. 4.2 на Наредба 7/2003г.:

F = І1 - O1 – О5 – О6 - О7 – О8  или  F = O2 + O3 + O4 + O9

F = 10390-0-0-103.90-0-0= 10286.10 кг.

На тази основа емисиите на ОР в общото количество вложени ОР за 2005г., възлиза на  18,24 г/кг почистени дрехи ( 10286.10 кг ОР /  563920 кг. плат), при приложима норма за общи емисии – 20 г/кг.

| период | Специфичен разход на разтворител, g/kg | Специфичен разход по КР, g/kg | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 18,24 | 20 | Да |

### Резултати от оценка на съответствието на измерените/изчислени стойности на неорганизираните и общите емисии на ЛОС с определените в КР норми

Оценка на съответствието -  мониторинг ЛОС:

- Брой извършени проверки – 1

- Брой установени несъответствия - 0

- Констатирани причини  - не са установени несъответствия

- Предприети/планирани коригиращи действия- не са установени несъответствия

## Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчни води

### Условия

Изпълнение на Условие 10.,  Условие 10.1.3.6. и Условие 10.2.1.

Отвеждането на отпадъчните води, формирани на територията на производствената площадка се отвеждат съгласно условията, както следва:

- Точка на заустване  №1 – р. Асеновска, ІІ категория водоприемник, с географски координати N 42о 39’ 29” и Е 26о 20’ 10” - смесен поток отпадъчни води (производствени след ПСПОВ и дъждовни – от територията на площадките на “Е. Миролио” АД, дивизия “Лана”  гр. Сливен и “Колхида - Сливен” АД, гр. Сливен) - Условие 10.1.2.1.

- Точка на заустване  №2 - градската канализационна система. Заустването става по договор 81/22.06.2004 г с ВиК, гр. Сливен. Не са констатирани несъответствия с условията по договора.

Плащанията и отчетите за годишното количество заустени води се водят редовно.

### Условия пречиствателни съоръжения

Изпълнение на Условие 10.1.1.1., Условие 10.1.1.2., Условие 10.1.1.2.1., Условие 10.1.1.2.2., Условие 10.1.1.4.1.,  Условие 10.1.1.4.2. и  Условие 10.3.1., Условие 10.3.2.

Конфигурацията на оборудването в ПСОВ съответства на разрешената по Условие 10.1.1.1.

Определени са и са документирани технологичните параметри, осигуряваща оптимална работа на съоръжението:

| оборудване | Параметър | Оптимална стойност | Честота на мониторинг | Оборудване за мониторинг | Резервни части |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резервоар за дозиране на коагулант | плътност на работния разтвор | 1.019 - 1.021 | ежедневно | аерометър | Не са необходими |
| Утаител 1 | дълбочина на избистряне на утайковия слой | 0.5 – 1 m | ежедневно | Лата | Не са необходими |
| Утаител 2 |  |  |  |  |  |

Разработена е и се прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения. Мониторингът на контролираните параметри се извършва съгласно посочената периодичност и се документира в дневник на оборудването, съгласно инструкцията.

Резултати

- Брой на извършените проверки за мониторинг на контролираните параметри –ежедневни

- Установени несъответствия – не са констатирани

- Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия - не са констатирани несъответствия

Изпълнение на 10.1.1.2.3.

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички пречиствателни съоръжения.  Сключен е договор с външен изпълнител за поддръжка на съоръженията.

Резултати

- Поддръжка на изправност – ежедневно наблюдение, регулярна поддръжка съгласно изискванията на производителя на оборудването

- Извършени проверки на състоянието– 2

- Констатирани неизправности/ неработоспособност на оборудването– не

- Причини – не са установени отклонения

- Предприети мерки– не са установени отклонения

### Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените в КР норми

Изпълнение на 10.1.1.3.1, Условие 10.1.1.4.3. и Условие 10.1.1.4.4.

Прилага се общата инструкция за оценка на съответствието, като резултатите се документират в съответната форма. Оценката се извършва ежемесечно.

Оценка

- Брой проверки – 2

- Констатирани отклонения – не са констатирани

- Причини – не са констатирани отклонения

- Предприети мерки– не са констатирани отклонения

### Условия свързани с емисионни норми и мониторинг

Изпълнение на Условие 10.1.2.1. и Условие 10.1.2.1.1.

Заустването на смесен поток отпадъчни води (производствени след ПСПОВ и дъждовни – от територията на площадките на “Е. Миролио” EАД, дивизия “Лана”  гр. Сливен и “Колхида - Сливен” АД, гр. Сливен) в река Асеновска (Точка на заустване 1) се извършва в съответствие с условията по Таблица 10.1.2.1., както е докладвано по резултатите от оценка на съответствието, съгласно Условие 10.1.3.3.

Приемането на дъждовни води от площадката на “Колхида - Сливен” АД, гр. Сливен се извършва по договор,  в който са включени изискванията към дъждовните води, посочени в Таблица 10.1.2.1.

Изпълнение на Условие 10.1.2.3

Заустваният в река Асеновска смесен  поток отпадъчни води не нарушава нейната категория, тъй като са спазени индивидуалните норми по КР.

Изпълнение на Условие 10.1.2.4

В аварийния план на площадката е включен сценарий със залпови изпускания на замърсяващи вещества в приток на р. Асеновска. До момента не е бил привеждан в действие.

### Брой емисионни измервания, брой несъответствия, причини, предприети/планирани коригиращи мерки

Изпълнение на Условие 10.1.3.1. и Условие 10.1.3.2.

Измерванията в точка на мониторинг  1 се извършват по график, съгласно Таблица 10.1.3.1. към Условие 10.1.3.1:

| Параметър | Периодичност по КР | Замервания/протокол | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция рН | ежемесечно | 19.10.2009; 26.10.2009; 6.11.2009; 30.11.2009; 4.12.2009 | Да |
| Неразтворени вещества | ежемесечно | 19.10.2009; 26.10.2009; 6.11.2009; 4.12.2009 | Да |
| Сулфиди | ежемесечно | 19.10.2009; 6.11.2009; 30.11.2009; 4.12.2009 | Да |
| БПК5 | на две седмици | 19.10.2009; 26.10.2009; 6.11.2009; 30.11.2009; 4.12.2009 | Да* |
| ХПК (бихроматна) | ежемесечно | 19.10.2009; 26.10.2009 6.11.2009; 4.12.2009 | Да |
| Нефтопродукти | ежемесечно | 19.10.2009; 26.10.2009 6.11.2009 | Да* |
| Феноли | на шест месеца | 19.10.2009; 26.10.2009 | Да |
| Мед | на шест месеца | 19.10.2009; 26.10.2009 | Да |
| Хром (общ) | на шест месеца | 19.10.2009; 26.10.2009 | Да |
| Никел | на шест месеца | 19.10.2009г | Да |
| Сероводород (свободен) | на две седмици | 19.10.2009; 6.11.2009; 30.11.2009 4.12.2009 | Да* |
| Цинк | на шест месеца | 19.10.2009;26.10.2009 | Да |

* Измерванията, които по график попадат в интервала след 15.12.2009г. не са извършени, поради излизане на предприятието в коледна ваканция.

Анализите и пробовземането са извършени от акредитирана лаборатория – ИАОС РЛ Стара Загора.

Количеството зауствани производствено отпадъчни води се измерва с монтирано в точка на пробовземане Nо 1 измервателно устройство,означено на “Схема на заустване на отпадъюните води” от заявлението за издаване на комплексното разрешително.

Данните за резултатите от мониторинга са докладвани в Таблица 3, Приложение 2.

Изпълнение на Условие 10.1.3.3.  и Условие 10.3.5.,  Условие 10.2.3.1

Прилага се общата инструкция за оценка на съответствието, като резултатите се документират в съответната форма към дневник оценка на съответствие.

Оценка

- Извършени проверки – при всяко  измерване на замърсители и ежемесечно за дебит на зауствани води

- Установени несъответствия – не са установени

- Причини - не са установени несъответствия

- Предприети мерки - не са установени несъответствия

### Резултати от прилагане на инструкцията за периодична проверка на състоянието на канализационната система

Изпълнение на Условие 10.1.3.4 и Условие 10.2. 2

Прилага се инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа за смесен поток (производствени и дъждовни) отпадъчни води за и за битово-фекални води на площадката, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

За поддръжка на състоянието на мрежата е сключен договор с външен изпълнител. Периодично се извършва проверка за изпълнение на задълженията по него.

Резултати от проверката на канализационната мрежа за смесен поток

- Брой извършени проверки - 2

- Брой установени течове - 0

- Причини – не са установени течове

- Предприети/планирани коригиращи действия– не са установени течове

Резултати от проверката на канализационната мрежа за битово-фекални води

- Брой извършени проверки - 2

- Брой установени течове - 0

- Причини – не са установени течове

- Предприети/планирани коригиращи действия– не са установени течове

## Управление на отпадъците

Изпълнение на Условие 11.1.1

Програмата за управление на дейностите по отпадъците  е актуализирана и утвърдена с Решение № 13-ПУДОР-4826/22/12/2009г. на Директора на РИОСВ Стара Загора.

В актуализираната програма е променен кода на някои производствени отпадъци, съгласно издаденото КР. Това създава известни неясноти при докладване на предадените на външни фирми отпадъци по действащата през 2009г. ПУДО.

| ПУДО 2007г | ПУДО от 12.2009г |
| --- | --- |
| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Код на отпадъка | Наименование на отпадъка |
| 4 02 21 | отпадъци от необработени текстилни влакна | 4 02 21 | отпадъци от необработени текстилни влакна |
| 4 02 22 | отпадъци от обработени текстилни влакна | 4 02 22 | отпадъци от обработени текстилни влакна |
| 20 01 39 | пластмаси |  |  |
| 20 03 01 | смесени битови отпадъци | 20 03 01 | смесени битови отпадъци |
| 20 01 01 | хартия и картон | 15 01 01 | хартиени и картонени опаковки |
| 17 02 01 | дървесина | 15 01 03 | опаковки от дървени материали/дървени палети/ |
| 15 01 02 | пластмасови опаковки | 15 01 02 | пластмасови опаковки |
| 04 02 99 | отпадъци от процеса карбонизация | 04 02 99 | отпадъци от процеса карбонизация |
| 17 04 05 | отпадъци от стоманизиран тел за балиране | 15 01 04 | метални опаковки/стоманена тел или метални опаковки от материали/ |

Изпълнение на Условие 11.9.5.

Всички записи, чието докладване се изисква по Условие № 11., както и документите, доказващи съответствие се съхраняват на площадката. Срокът за съхранение е регламентиран в процедурата за управление на документите.

Изпълнение на Условие 11.9.6.

През периода на докладване не са планирани или извършени промени в работата на инсталацията.

### Образувани отпадъци

Изпълнение на Условие 11.9.1

Съгласно изискванията на нормативната уредба, управлението на отпадъците става съгласно утвърдена Програма.

Водят се дневници за отпадъци, във формат съгласно Наредба № 9/28.09.2004 г..

Изготвени са и са внесени в РИОСВ Стара Загора и Община Сливен Информационни карти за отпадъци за 2009г.

Изпълнение на Условие 11.7.1 ,Условие 11.7.2 , Условие 11.9.2.

Разработена е и се прилага инструкция за измерване/ изчисление на образуваните количества отпадъци. Резултатите се документират в дневник отпадъци.

Количествата образувани отпадъци за 2009г. са докладвани в Таблица 4, Приложение 2.

### Резултати от оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с определените в КР

Изпълнение на Условие 11.1.1, Условие 11.7.3., Условие 11.9.3. Условие 11.9.4.

Прилага се инструкцията за оценка на съответствието. Резултатите се документират във форма за оценка на съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци с определените такива в Условие 11.1.1.

Образуваните отпадъци съответстват по вид и не превишават количествата по Условие 11.1.1.

Оценка

- Брой извършени проверки – 12

- Обект за проверка – дневник отпадъци

- Брой установени несъответствия – 1 – Количество на генерираните смесени битови отпадъци превишава нормата за година.

- Причини – заявено количество при издаване на разрешението -480т. В окончателния текст на КР е вписано количество 42т., което не е забелязано при утвърждаване на решението. В актуализираната ПУДО е утвърдено количество 210т/г.

- Предприети/планирани коригиращи действия  - Ще бъдат предприети мерки за промяна в индивидуалните норми за отпадъка.

### Събиране на отпадъците

Изпълнение на Условие 11.2.1, Условие 11.2.2. и Условие 11.2.3.

Образуваните на площадката отпадъци се събират на местата за разделно събиране, представени в Приложение „Схема на площадки за временно съхранение на отпадъци” от заявлението и в съответствие с нормативната уредба по околна среда. При събиранете те се опаковат с цел намаляване на обема и по-лесно транспортиране.

Изпълнение на Условие 11.2.4

Отпадък с код и наименование: 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак се събира отделно на закрита площадка, обозначена с кода на отпадъка. Предприети са всички необходими мерки, за да не се допусне попадането им  в съдове за битови отпадъци, както и смесването им с други отпадъци.

Изпълнение на Условие 11.2.5

Отпадък с код и наименование: 13 02 08*- Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки се събира в специално определени за целта съдове, маркирани с кода на отпадъка и надпис: “Отработени масла”.  Съдовете за събиране се затварят плътно и материалът им не взаимодейства с отпадъка. Предприети са всички необходими мерки, за да се осигури контрол върху целостта на съдовете и да не се допусне разливане или изтичане на отпадъка. Съдовете се държат затворени, освен по време на манипулации.

Изпълнение на Условие 11.2.6

Образуваните отпадъци с кодове 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии и 16 06 02* - Ni-Cd батерии се събират разделно, в устойчиви спрямо киселини съдове, които осигуряват подходяща вентилация на обема. Съдовете са обозначени с надпис “Негодни за употреба батерии и акумулатори” . Дейността за събиране на тези отпадъци от мястото на генериране до площадката за временно съхранение е възложена на фирмата, която извършва ремонт на електрокарите.

Изпълнение на Условие 11.2.7

Всички опасни отпадъци, които се образуват на площадката се събират в подходящи, не взаимодействащи с отпадъка и добре затварящи се съдове. Съдовете са обозначени съгласно  Наредба №3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците с надпис “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка и опасните свойства на отпадъка.

### Резултати от оценка на съответствието на събирането на отпадъци с условията в КР

Изпълнение на Условие 11.2.8 , Условие 11.9.3. Условие 11.9.4.

Прилага се инструкцията за периодична оценка на съответствието. Резултатите се документират във формата за оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Оценка

- Брой извършени проверки – 2

- Обект за проверка – отпадъци по кодове, трасиране на процеса генериране-събиране.

- Брой установени несъответствия - 0

- Причини – не са установени несъответствия

- Предприети/планирани коригиращи действия  - не са установени несъответствия

### Временно съхранение на отпадъците

Изпълнение на Условие 11.3.1 и Условие 11.3.2

На площадката се съхраняват  временно  само отпадъците съгласно Условие 11.1.1. и само на местата, определени за тази цел. Временното съхранение е за срок до три години при последващо предаване за оползотворяване и до една година при последващо предаване за обезвреждане

Изпълнение на Условие 11.3.3

Всички опасни отпадъци, които се образуват на площадката се съхраняват в подходящи, не взаимодействащи с отпадъка и добре затварящи се съдове. Съдовете са обозначени съгласно  Наредба №3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците с надпис “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка и опасните свойства на отпадъка. и в съответствие с изискванията на Глава ІІ, Раздел ІII на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци

Изпълнение на Условие 11.3.4

Отпадък с код и наименование 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак се съхранява на площадка №10, обозначена на Приложение „Схема на площадки за временно съхранение на отпадъци” от заявлението. Отпадъка се съхранява разделно от другите отпадъци, като се осигурява наличие на сяра в количество най-малко по 2 грама на всеки килограм лампи. Площадката е закрита, оградена, обозначена с ясни надписи за вида на отпадъците, които се третират в нея.

Изпълнение на Условие 11.3.5

Образуваните отпадъци с кодове 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии и 16 06 02* - Ni-Cd батерии се съхраняват на  площадка №9, обозначена на Приложение „Схема на площадки за временно съхранение на отпадъци” от заявлението разделно, в устойчиви спрямо киселини съдове, които осигуряват подходяща вентилация на обема. Съдовете са обозначени с надпис “Негодни за употреба батерии и акумулатори” .

Изпълнение на Условие 11.3.6

Отпадък с код и наименование: 13 02 08*- Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки се съхранява на площадка №5, посочена на Приложение „Схема на площадки за временно съхранение на отпадъци” от заявлението. Площадката е с трайна бетонна настилка. Обозначена е кода и наименованието на съхранявания отпадък.   Съдовете за съхранение се затварят плътно и материалът им не взаимодейства с отпадъка. Предприети са всички необходими мерки, за да се осигури контрол върху целостта на съдовете и да не се допусне разливане или изтичане на отпадъка. Съдовете се съхраняват  затворени.

Изпълнение на Условие 11.3.7

Отпадък с код и наименование: 15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества се съхранява на площадка – открит склад, посочена на Приложение „Схема на площадки за временно съхранение на отпадъци” от заявлението. Площадката е с трайна настилка, оградена и обознаена с кода и наименованието на отпадъка, който се съхранява. Съхраняваните отпадъци са изолирани от атмосферни въздействия и защитени от случаен достъп.

Изпълнение на Условие 11.3.8

Отпадък с код и наименование: 04 02 19* - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества, се съхраняват временно във вкопан, бетониран басейн на площадка № 1, посочена на Приложение „Схема на площадки за временно съхранение на отпадъци”от заявлението. Площадката се поддържа в състояние, не позволяващо изтичания на отпадъка. Предвидени са мерки за събиране и третиране на евентуални утечки.

Изпълнение на Условие 11.3.9

Неопасните отпадъците, за които е разрешено временно съхранение  се съхраняват площадките, посочени в Условие 11.3.9. и обозначени на Приложение „Схема на площадки за временно съхранение на отпадъци”от заявлението. Всички площадки са ясно отделени (оградени), обозначени с надписи за предназначението, вида на отпадъците, които се съхраняват и са с трайна настилка. Местата за временно съхранение са докладвани в Таблица 4, Приложение 2.

Изпълнение на Условие 11.3.10

Временното съхранение на отпадъци се осъществява така, че да не се допусне смесване на опасните с други отпадъци или вещества, както и разреждането им.

### Резултати от оценка на съответствието на временното съхранение с условията в КР

Изпълнение на Условие 11.3.11, Условие 11.9.3., Условие 11.9.4.

Прилага се инструкцията  за периодична оценка на съответствието. Резултатите се документират във формата за оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното.

Оценка

- Брой извършени проверки – 2

- Обект на проверка – всички площадки за временно съхранение

- Брой установени несъответствия - 0

- Причини – не са установени несъответствия

- Предприети/планирани коригиращи действия  - не са установени несъответствия

### Транспортиране на отпадъците

Изпълнение на Условие 11.4.1., Условие 11.4.2., Условие 11.4.2.1

Всички отпадъци по Условие 11.1.1. се транспортират извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО за извършване на такава дейност, регистрационен документ по чл. 12 от ЗУО,  или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор.

Сключени са следните договори:

| Фирма | Разрешително |
| --- | --- |
| “Монбат” АД | Разрешение № 00-КР-00000002-00 от 2006 г. |
| ”Стеалит” ООД | Разрешение № 12-ДО-00000796-01 от 19.10.2007 г |
| “Валд – 95” ЕООД | Разрешение № 00-ДО-00000309-00 от 01.09.2009 г. |
| “Екобулпак” ООД | Разрешение № 07-РД-00000060-00 от 22.12.2006 г. Разрешение № 15-РД-00000103-00 от 12.02.2007 г Разрешение № 10-РД-00000253-02 от 12.08.2009 г Разрешение № 12-РД-00000577-00 от 10.02.2010 г. |
| “Балбок инженеринг” АД | Разрешение № 12-РД-00000334-00 от 19.09.2006 г Разрешение № 13-РД-00000037-00 от 09.12.2006 г. Разрешение № 00-ДО-00000006-07 от 20.05.2009 г. |
| ЕТ ”Росен Чанев” /Чанев ООД | Разрешение № 13-ДО-00000115-02 от 15.05.2007 г. |
| ”БГ Пласт” ЕООД/ ЕВРО БГ ПЛАСТ | Разрешение № 02-ДО-00000219-00 от 03.01.2008 г |
| ”Транс Янев” ЕООД | Разрешение № 13-РД-00000029-00 от 13.09.2005 г. |
| ”Тонер Дайрект България” ЕООД | Разрешение № 12-ДО-00000771-02 от 28.12.2009 г. |

За всички опасни отпадъци, които се изнасят от площадките се изготвя транспортна карта по  Приложение 4 на Наредба № 9/28.09.2004 г..

За всяка партида транспортиран отпадък се съхраняват копия от следните документи:

- За производствени отпадъци:

  - Кантарна бележка;

- За опасни отпадъци:

- съпроводителен документ;

- “Транспортна карта”, съгласно Приложение 4 на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности;

- “Писмени инструкции за действие при аварии”, в съответствие с Приложение № 5 на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г.

### Резултати от оценка на съответствието на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци с условията в КР

Изпълнение на Условие 11.4.3,  Условие 11.9.3., Условие 11.9.4.

Прилага се инструкцията  за периодична оценка на съответствието. Резултатите се документират във формата за оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното.

Оценка

- Брой извършени проверки – 2

- Обект на проверка – договори с външни фирми, записи в дневник отпадъци за предадени количества, наличие на разрешение за транспорт на предадения код, наличие на документи (кантарни бележки, транспортни карти)

- Брой установени несъответствия – 1

Предадени отпадъци с код 15 01 04 на фирма ЧАНЕВ ООД

- Причини

Отпадъците са предадени по кодове  от действащата до 22.12.2009г. Програма за управление на отпадъците.  Съгласно докладваните промени в кодовете по  Условие 11.1.1, към времето на предаване отпадъкът е с код 17 04 05 – отпадъци от желязо и стомана , за който фирмата има разрешение.

- Предприети/планирани коригиращи действия

Прекратено предаването на кода на тази фирма.

### Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци

Изпълнение на Условие 11.5.1 и Условие 11.5.2.

През 2009г. в Инсталация цех”Щрайхгарен” е оползотворен (код  R3) 173,3 т. отпадък с код 4 02 22.

Всички отпадъци по Условие 11.1.1., които се предават за оползотворяване, преработване и рециклиране на външни фирми, се предават въз основа на писмен договор, след представяне на копие от документ, разрешаващ извършване на такава дейност за конкретния вид отпадък - разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително.

Сключени са следните договори:

| Фирма | Разрешително |
| --- | --- |
| Чанев ООД | Разрешение № 13-ДО-00000115-02 от 15.05.2007 г. |
| “Тонер Дайрект България”ЕООД | Разрешение № 12-ДО-00000771-02 от 28.12.2009 г. |
| “Балбок Инженеринг”АД | Разрешение № 00-ДО-00000006-07 от 20.05.2009 г. |
| ЛТБ-България-ХГ”ООД | Разрешение № 13-РД-00000058-00 от 29.02.2008 г. |
| "Видком"АД | Разрешение № 02-РД-00000028-00 от 27.12.2007 г. Разрешение № 13-ДО-00000134-02 от 13.03.2009 г. Разрешение № 09-ДО-00000242-03 от 10.08.2009 г. |
| ЕВРО БГ ПЛАСТ | Разрешение № 02-ДО-00000219-00 от 03.01.2008 г |
| "Янус ойл" ЕООД | Разрешение № 02-ДО-00000166-00 от 31.05.2007 г. |
| “Валд – 95” ЕООД | Разрешение № 00-ДО-00000309-00 от 01.09.2009 г. |
| "Транс Янев"ЕООД | Разрешение № 13-РД-00000029-00 от 13.09.2005 г. |

Изпълнение на Условие 11.5.3,  Условие 11.5.3.1. и Условие 11.5.4.

За проучване на възможността за оползотворяване 04 02 19* - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества са предприети следните дейности:

- Сключен е договор от 03. 2009г.. с Института по почвите „Пушкаров” за охарактеризиране на отпадъка. Очакват се  резултати в края на годината.

- Проучена възможността за предаване на фирми, притежаващи КР за оползотворяване чрез изгаряне (код R1) на отпадък  04 02 19*. До момента няма проявен интерес от тях.

- Предприети стъпки за проучване на възможността за предаване на фирми, които имат разрешение за временно съхранение  до извършване на някоя от операциите по оползотворяване. Планира се сключване на договор с такава фирма.

### Резултати от оценка на съответствието на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъци с условията на разрешителното

Изпълнение на Условие 11.5.5, Условие 11.9.3., Условие 11.9.4.

Прилага се инструкцията  за периодична оценка на съответствието. Резултатите се документират във формата за оценка на съответствието на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъци с условията на разрешителното.

Оценка

- Брой извършени проверки – 2

- Обект на проверка – договори с външни фирми, записи в дневник отпадъци за предадени количества, наличие на разрешение за операцията с предадения код отпадъци, наличие на документи (кантарни бележки, транспортни карти)

- Брой установени несъответствия – 1

Предадени отпадъци с код 15 01 04 на фирма ЧАНЕВ ООД.

- Причини

Отпадъците са предадени по кодове  от действащата до 22.12.2009г. Програма за управление на отпадъците.  Съгласно докладваните промени в кодовете по  Условие 11.1.1, към времето на предаване отпадъкът е с код 17 04 05 – отпадъци от желязо и стомана , за който фирмата има разрешение.

- Предприети/планирани коригиращи действия

Прекратено предаването на тази фирма.

### Обезвреждане на отпадъците

Изпълнение на Условие 11.6.1

Всички отпадъци по Условие 11.1.1., които се предават за обезвреждане на външни фирми, се предават въз основа на писмен договор, след представяне на копие от документ, разрешаващ извършване на такава дейност за конкретния вид отпадък - разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително.

Сключени са следните договори:

| Фирма | Разрешително |
| --- | --- |
| “Комунални услуги” ЕООД | Разрешение № 08-РД-00000077-00 от 07.04.2009 г. |

### Резултати от оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното

Изпълнение на Условие 11.6.2. ,Условие 11.9.3. ,Условие 11.9.4.

Прилага се инструкцията  за периодична оценка на съответствието. Резултатите се документират във формата за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното.

Оценка

- Брой извършени проверки – 2

- Обект на проверка – договори с външни фирми, записи в дневник отпадъци за предадени количества, наличие на разрешение за депонирания код отпадъци/договор с депо с такъв код, наличие на документи (кантарни бележки))

- Брой установени несъответствия – не са установени

- Причини– не са установени несъответствия

- Предприети/планирани коригиращи действия– не са установени несъответствия

### Отпадъци, предадени за обезвреждане/оползотворяване извън площадката

Мониторинга на оползотворените/обезвредените отпадъци е докладван в Таблица 5, Приложение 2.

| Наименование на отпадъка | код | Име на оператора на инсталацията, в която се извършва обезвреждане/оползотворяване | Код на извършваната операция (D/R) | Общо предадено количество на посочения оператор, t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от необработени текстилни влакна | 04 02 21 | "Транс Янев"ЕООД | R | 114,9 |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | "Видком"АД | R | 51,38 |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | "БГ пласт"ООД | R | 20,9 |
| Отпадъци от желязо и стомана /Метални опаковки (стоманена тел или метални опаковки от материали)/ | 17 04 05 (след актуализция на ПУДО – прекодирано в 15 01 04) | "Чанев"ООД | R | 6,56 |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | "Валд 95" | R | 2,083 |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | "Чанев"ООД | R | 3,366 |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | "Балбок инженеринг"АД | R | 1,09 |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | ЛТБ"Консорциум" | D | 195,8 |

### Анализи на отпадъците

Изпълнение на Условие 11.8.1., Условие 11.8.2, Условие 11.8.2.1. ,Условие 11.8.2.2., Условие 11.9.1.1.

За отпадък с код 04 02 19* - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества са предприети следните дейности:

- Сключен договор 03.2009г. с Института по почвите „Пушкаров” за анализ и охарактеризиране на отпадъка . Изпълнението не е приключило.

## Шум

### Условия

Изпълнение на Условие 12.3.3

### Жалби на живущи около площадката

За регистриране на оплакванията на граждани се води дневник оплаквания. Предвидени са мерки за своевременно реагиране при постъпването на жалби на граждани.

През отчетния период не с постъпили такива. Таблица 10, Приложение 2.

### Резултати от извършени през отчетната година наблюдения на общата звукова мощност на площадката, нива на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката, нива на звуково налягане на мястото на въздействие

Изпълнение на Условие 12.2.1., Условие 12.2.2,  Условие 12.3.1.

Изготвена е и се прилага инструкция за наблюдение на общата звукова мощност на площадката, нива на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката, нива на звуково налягане на мястото на въздействие. Резултатите се документират в дневник.

Измерванията на шумовите емисии са възложени на ИАОС РЛ Стара Загора.

Данните от измерванията са докладвани в Таблица 6 Приложение 2.

### Резултати от оценка на съответствието на установените нива на звуково налягане  с разрешените такива в комплексно разрешително № 107-Н1-И0-А0/2009 г.

Изпълнение на Условие 12.1.1., Условие 12.2.3,  Условие 12.3.2.

Прилага се инструкцията за оценка на съответствието. Резултатите се документират във формата за съответствието на установените нива на звуково налягане по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива.

Оценка

- Брой извършени проверки – 2, след всяко измерване

- Брой установени несъответствия – 5

Превишаване на допустимите нива на звуково налягане в т.1 и 2. и чувствителна точка ПГХП

- Причини

Точките 1 и 2 се намират в близост до Колхида, оживени транспортни трасета, жп линия. Поради това, регистрираният шум не може да бъде изолиран като причинен от дейността на инсталацията. ПГХП е закрита от 3 г.

- Предприети/планирани коригиращи действия

На този етап не могат да се предприемат действия. Източниците на шум не произхождат от площадката. За следващото измерване ще бъде преценено дали не е необходимо да се промени мрежата от точки, така че да се регистрира само шума от инсталацията, обект на КР.

## Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

### Условия

Изпълнение на Условие 13.1.

Чрез действащите инструкции за мониторинг и поддръжка на състоянието на дейностите, които могат да предизвикат пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води, както и инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко въвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води са предприети са всички мерки за недопускане на такова въздействие..

Изпълнение на Условие 13.2.,Условие 13.8.1 ,Условие 13.8.1.1.

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Дейностите по обхода се извършват от персонала, като резултатите се документират в дневник.

Резултати:

- Брой проверки – ежедневно

- Установени течове –няма

- Причини – не са установени течове

- Предприети действия - не са установени течове

Дейностите по отстраняване на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито са възложени с договор на външен изпълнител.

Обемът на извършените ремонти се документира съгласно договора и протоколът за изпълнение се съхранява към него.

Изпълнение на Условие 13.3., Условие 13.4. ,Условие 13.5. ,Условие 13.6., Условие 13.8.2. Условие 13.8.2.1., Условие 13.8.3.

Товаро-разтоварните дейности, които биха могли да доведат до течове/изливания се извършват само на определените за това места.

Разработена е и се прилага инструкция, съдържаща:

- мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) и третиране на образуваните отпадъци.

- мерки за действие при аварийни случаи, съгласно Условие 13.8.3., когато разливът може да предизвика замърсяване на подземни води

За осигуряване на изпълнението на инструкцията, на подходящи места на площадката, невъзпрепятстващи движението и в близост до местата на възможни разливи са разположени сандъци със сорбиращ материал (пясък). Наличието на материал в тях се проверява при обхода на площадката. Предвидени са обеми за събиране на отпадъците от почистване на разливи.

В инструкцията са регламентирани действията за отстраняване на течностите от обеми/прекратяване на захранването на тръбопроводи, при които са установени течове, отстраняване на разливите, почистване на мястото и третиране на образуваните отпадъци.

Изготвен е Дневник  за документиране на установените разливи/случаи на изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони).

Резултати

- Брой проверки -2

- Обект на проверка – дневник, наличие на сорбиращ материал, състояние на местата, където е възможно да възникнат разливи

- Регистрирани разливи -0

- Наличие на сорбиращ материал – да

- Замърсявания от потенциално нерегистрирани разливи – не са установени.

### Резултати от собствения мониторинг на подземни води

Изпълнение на Условие 13.7.1, Условие 13.7.2

Предприети действия:

На база доклад  по извършено  хидрогеоложко проучване за оценка на експлоатационния ресурс на подземни води на площадката на Е.Миролио ЕАД от 2006 г., се подготвят за предоставяне за утвърждаване от БД на точки за мониторинг. След утвърждаване, копие от схема на площадката, с означени  пунктовете за мониторинг  с определените им географски координати ще бъде представено допълнително в РИОСВ.

Срокът за изпълнение зависи от възможността наличните резултати да бъдат използвани и признати от БД.

Изпълнение на Условие 13.7.3, Условие 13.7.4 и Условие 13.7.6.

Изготвена е инструкция за мониторинг на подземни води. В нея е регламентирано определянето на фоново ниво на замърсяване и провеждането на изследване на  химичния състав на подземните води. Данните ще се регистрират в дневник.

След определяне на точките на мониторинг ще бъде извършен анализ на фоновото ниво по показател нефтопродукти и резултатите ще бъдат докладвани в РИОСВ.

### Резултати от оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води  с опредените в условията на КР

Изпълнение на Условие 13.7.5

В инструкцията за оценка на съответствието е предвидена и оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, посочени в Таблица 13.7.2. и фоново ниво по Условие 13.7.4.. изготвена е форма за документиране на оценката.

Оценка

- Брой извършени анализи - 0

- Брой установени несъответствия - 0

- Причини

- Предприети/планирани коригиращи действия

# Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР

Статусът на изпълнение на мерките по Програмата за привеждане в съответсвие е докладван в Таблица 11 Приложение 2.

От предвидените дейности има забавяне в срока на изпълнение само на мярка 10 -класифициране на утайката от СПСОВ. Забавянето се дължи липсата на лаборатория, която да определи всички показатели, необходими за класификацията.  Предприети стъпки за анализ  в Института по почвите Пушкаров.

# Прекратяване на работата на инсталации или части от тях

През докладвания период инсталацията е в режим на нормална експлоатация. Не е прекратявана (временно или постоянно) работата на инсталацията или части от нея.

# Свързани с околната среда аварии, оплаквания или възражения

## Аварии

Изпълнение на Условие 14.1

Изготвен е и съгласуван от Гражданска защита вътрешен авариен план, съобразно изискванията по Условие 14.1. Информацията, касаеща оповестяването се актуализира редовно.

Изпълнение на Условие 14.2

В процес на изпълнение е оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар. В зависимост от резултатите ще бъдат изготвени мерки за задържане на тези води/вещества/препарати в авариен обем на територията на площадката и последващото им третиране.

Изпълнение на Условие 14.2 и Условие 14.4.

Съгласно инструкцията за действие при аварии по Изпълнение на Условие 5.8.2. е изготвен дневник аварии.

Записите в дневника са докладвани в Таблица 9, Приложение 2.

През 2009г. не са регистрирани аварийни състояния.

Изпълнение на Условие 14.5

Изготвена е инструкция за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации. Записите по нейното изпълнение се документират в дневник.

През 2009г. не е имало аварийни ситуации.

Изпълнение на Условие 14.6

Съгласно записите по разработените инструкции за мониторинг и действия при аварийни ситуации през 2009г.  не е възниквала ситуация, изискваща уведомяване на РИОСВ по Условие 14.6.

Изпълнение на Условие 14.7

Местата за съхранение на опасни вещества и препарати на площадката са съгласно изискванията за съхранение към Условие 8.3.4..

Води се регистър на наличностите и движението на всички опасни вещества и препарати на площадката, попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС.

## Оплаквания или възражения

Всички постъпили оплаквания, жалби и възражения се регистрират в дневник. Записите по дневника са докладвани в таблица 10, Приложение 2.

През 2009г. не са постъпили оплаквания и възражения, касаещи дейността на площадката.

## Преходни и анормални режими на работа

Изпълнение на Условие 15.1

Изготвена е и се прилага инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения при преходни режими на основните процеси. Резултатите от изпълнението се документират в дневник на съоръженията.

Изпълнение на Условие 15.2, Условие 15.3.

Изготвена е и се прилага инструкция за пускане и спиране на инсталациите по Условие 2 и документиране на действията.  Резултатите от изпълнението се документират в дневник на съоръженията.

Изпълнение на Условие 15.4, Условие 15.5.

В резултат на обработка на данните по  изпълнение на Условия 15.1  и 15.3.,  се предвижда анализ на потенциалните извънредни емисии,  дефиниране на методи за тяхното определяне и на тази база – изготвяне на план за мониторинг на анормални режими.

Записи по плана ще бъдат докладвани за 2010г.

# Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 107-H1-I0-A0/2009

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:_________________________________	                      Дата: 05.05.2010 г.

(упълномощено от организацията лице)

Име на подписващия: д-р Гаетано Римини

Длъжност в организацията: Изпълнителен директор

# Приложение 1

фигура 1 Организационна структура

# Приложение 2

# Таблици

## Таблица 1 Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площадката (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Във въздух (колона 1а) | Във води (колона 1б) | В почва (колона 1с) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 2 | 630-08-0 | Въглероден окис (CO) | „-„ (11.48) М |  |  |  |  |
| 3 | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | „-„ (5 262 352,42) С |  |  |  |  |
| 8 |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | „-„ (255,01) М |  |  |  |  |
| 11 |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | „-„ (10.15) М |  |  |  |  |
| 19 |  | Хром и съединенията му (изразени като Cr) |  | 141,02 М |  |  |  |
| 20 |  | Мед и съединенията му (изразени като Cu) |  | 35,96 М |  |  |  |
| 22 |  | Никел и съединенията му (изразени като Ni) |  | 27,76 М |  |  |  |
| 24 |  | Цинк и съединенията му (изразени като Zn) |  | 5,06 М |  |  |  |
| 76 |  | Общ органичен въглерод (TOC) (изразен като ХПК/3) |  | „-„ (34 808,09) М |  |  |  |

„-„ , ако не е превишен прага, в скоби – измереното/изчисленото годишно количество, когато е превишен прага - превишение

Забележка: Детайлните пресмятания са представени в т. 4.1 Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества ЕРЕВВ и PRTR

## Таблица 2 Емисии във въздуха

### К1

Протокол 3322/ 22.10.2009

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/брой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  | Веднъж на две години |  |
| NO2 | (mg/Nm3) | 250 |  | 133.3 |  | 1/1 |
| CО | (mg/Nm3) | 100 |  | 2.2 |  | 1/1 |
| SO2 | (mg/Nm3) | 35 |  | 5.2 |  | 1/1 |

### К2

Протокол 3179/ 14.10.2009

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  | Веднъж на две години |  |
| NO2 | (mg/Nm3) | 250 |  | 124.8 |  | 1/1 |
| CО | (mg/Nm3) | 100 |  | 1.8 |  | 1/1 |
| SO2 | (mg/Nm3) | 35 |  | 12.0 |  | 1/1 |

### К3

Протокол 3180/ 14.10.2009

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  | Веднъж на две години |  |
| NO2 | (mg/Nm3) | 250 |  | 139.1 |  | 1/1 |
| CО | (mg/Nm3) | 100 |  | 9.1 |  | 1/1 |
| SO2 | (mg/Nm3) | 35 |  | 4.6 |  | 1/1 |

### К4

Протокол 3323/ 22.10.2009

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  | Веднъж на две години |  |
| NO2 | (mg/Nm3) | 250 |  | 121.8 |  | 1/1 |
| CО | (mg/Nm3) | 100 |  | 2.2 |  | 1/1 |
| SO2 | (mg/Nm3) | 35 |  | 4.4 |  | 1/1 |

### К5

Протокол 3389/ 27.10.2009

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/брой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  | Веднъж на две години |  |
| NO2 | (mg/Nm3) | 250 |  | 4,5 |  | 1/1 |

### К6

Протокол 3380/26.10.2009

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/брой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  | Веднъж на две години |  |
| NO2 | (mg/Nm3) | 250 |  | 3,4 |  | 1/1 |

### К7

Протокол  3573/19.11. 2009

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/брой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  | Веднъж на две години |  |
| NO2 | (mg/Nm3) | 250 |  | 7,4 |  | 1/1 |

### К8

Протокол 3573/ 19.11.2009; 3379/ 26.10.2009

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/брой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  | Веднъж на две години |  |
| NO2 | (mg/Nm3) | 250 |  | 28.7 |  | 1/1 |

### К9

Протокол 3388/ 27.10.2009

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/брой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  | Веднъж на две години |  |
| NO2 | (mg/Nm3) |  |  | 3.6 |  | 1/1 |

### К10

Протокол 356/24.02.2010 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/брой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Прах/ФПЧ | (mg/Nm3) | 20 |  | 12,7 | Веднъж на две години | 1/1 |

### К11

Протокол 357/24.02.2010 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/ брой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Прах/ФПЧ | (mg/Nm3) | 20 |  | 18,8 | Веднъж на две години | 1/1 |

### К12

Протокол 358/24.02.2010 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/ брой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Прах/ФПЧ | (mg/Nm3) | 20 |  | 19,8 | Веднъж на две години | 1/1 |

### К13

Протокол 359/24.02.2010 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/ брой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Прах/ФПЧ | (mg/Nm3) | 20 |  | 19,9 | Веднъж на две години | 1/1 |

## Таблица 3 Емисии в отпадъчни води

Точка на заустване  №1 – р. Асеновска, ІІ категория водоприемник, с географски координати N 42о 39’ 29” и Е 26о 20’ 10”

Заустване на смесен поток отпадъчни води (производствени след ПСПОВ и дъждовни – от територията на площадките на “Е. Миролио”)

### Дебит

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадни води | m3/час m3/ден m3/година | 200 3 605 1 316 000 | 955 100 | Веднъж месечно | да |

### Емисии Точка на пробовземане  № 1 – Ревизионна шахта (на изход ПСПОВ)

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР Условие 10.1.2.1. | Резултати от мониторинг По дати на измерване | Честота на мониторинг Условие 10.1.3.1 | Съответствие Резултати/ честота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 19.10.2009г | 21.10.2009 | 6.11.2009 | 30.11.2009 | 4.12.2009 |  |  |
| Активна реакция рН |  | 6,5 – 9,0 | 7,3 | 7,28 | 7,02 | 7,55 | 8,51 | ежемесечно | Да/да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 43,1 | 40,6 | 43,8 |  | 48,7 | ежемесечно | Да/да |
| Сулфиди | mg/dm3 | 1,0 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | ежемесечно | Да/да |
| БПК5 | mg/dm3 | 50 | 2-5 | 5 | 33 | 28 | 6 | на две седмици | Да/да |
| ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | 200 | 99 | 159 | 118 |  | 68 | ежемесечно | Да/да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 5,0 | 2,7 | 2,4 | 1,9 |  |  | ежемесечно | Да/да |
| Феноли | mg/dm3 | 0.5 | 0,36 | 0,4 |  |  |  | на шест месеца | Да/да |
| Мед | mg/dm3 | 0.5 | 0,01 | 0,08 |  |  |  | на шест месеца | Да/да |
| Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | 0,21 | 0,18 |  |  |  | на шест месеца | Да/да |
| Никел | mg/dm3 | 0.5 | 0,38 | 0,04 |  |  |  | на шест месеца | Да/да |
| Сероводород (свободен) | mg/dm3 | 0,1 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | на две седмици | Да/да |
| Цинк | mg/dm3 | 2,0 | 0,13 | 0,1 | 1,9 |  | 2,2 | на шест месеца | Да/да |

### Емисии Точка на пробовземане  № 2  - Ревизионна шахта (след смесване с потока дъждовни води)

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР Условие 10.1.2.1. | Резултати от мониторинг По дати на измерване | Съответствие Резултати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 21.10.2009 | 12.11.2009 | 4.12.2009 |  |
| Докладвани по Таблица 1 |  |
| Мед | mg/dm3 | 0.5 | 0,09 |  |  | Да |
| Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | 0,2 |  |  | Да |
| Никел | mg/dm3 | 0.5 | 0,05 |  |  | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 2,0 | 0,11 |  |  | Да |
| Общ въглерод (ХПК/3) | mg/dm3 |  |  |  |  |  |
| Други |  |
| Активна реакция рН |  | 6,5 – 9,0 | 8,07 | 7,75 | 8,52 | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 18,3 | 42,7 | 49,3 | Да |
| Сулфиди | mg/dm3 | 1,0 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 50 | 6 | 15 | 8 | Да |
| ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | 200 | 193 | 71 | 64 | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 5,0 | 2,2 | 1,7 | 2 | Да |
| Феноли | mg/dm3 | 0.5 | 0,44 |  |  | Да |
| Сероводород (свободен) | mg/dm3 | 0,1 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | Да |

## Таблица 4 Образуване на отпадъци

### Производствени отпадъци, образувани от Инсталация цех „Багрилен”. Събиране на багрилни мощности (СБМ)

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение, площадка | Транспортиране – собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества, определени с КР, t | Реално измерено, t | Количества, определени с КР, t/t | Реално измерено, t/t |  |  |  |
| Отпадъци от необработени текстилни влакна | 04 02 21 | 1 240 | 2,29 | 12 | 0,00093 | № 2; | "Транс Янев"ЕООД | Да/да |

### Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка

| Отпадък | Код | Годишно количество | Временно съхранение площадка | Транспортиране – собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества, определени с КР, t | Реално измерено, t |  |  |  |
| Отпадъци от необработени текстилни влакна | 04 02 21 | 61 104 | 112,61 | № 2; | "Транс Янев"ЕООД | да |
| Отпадъци от обработени текстилни влакна | 04 02 22 | 2000 | 173,3 | № 13 |  | да |
| Отпадъци, неупоменати другаде (от процеса карбонизация в цех „Апретура”) | 04 02 99 | 4 | 3,6 | № 12 |  | да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 150 | 18,892 | № 8 | "Видком"АД | да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 55 | 17,491 | № 7 | "ЕВРО БГ ПЛАСТ | да |
| Опаковки от дървени материали (дървени палети) | 15 01 03 | 86 | 7,127 | № 6 |  | да |
| Метални опаковки (стоманена тел или метални опаковки от материали) | 15 01 04 | 60 | 10,62 | № 11 | ЧАНЕВ ООД | да* |

*Съгласно действащата до 12.2009г. Програма за управление на отпадъците, те са предадени по договор, с код 17 04 05 – отпадъци от желязо и стомана. Предаването е извършено преди влизане в сила на КР.

### Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка

| Отпадък | Код | Годишно количество | Временно съхранение Площадка | Транспортиране – собствен транспорт/външна фирма | Съответствие Количество/ условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества, определени с КР, t | Реално измерено, t |  |  |  |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | 04 02 19* | 183 | 62,3 | № 1 |  | да/да |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | 5 | 2,083 | №5 | ВАЛД-95 | да/да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 5 | 0 | площадка – открит склад |  | да/да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 5 | 3,366 | №9 | ЧАНЕВ ООД | да/да |
| Ni-Cd батерии | 16 06 02* | 0.1 | 0 | №9 |  | да/да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 2.0 | 1,09 | №10 | БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ | да/да |
| Отпадъчен тонер за печатане,съдържащи опасни вещества | 08 03 17* | 5 | 0 |  |  | да/да |
| Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 | 20 01 35* | 5 | 0,088 |  |  | да/да |

### Битови отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Временно съхранение | Транспортиране – собствен транспорт/външна фирма | Съответствие Количество/ условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества, определени с КР, t | Реално измерено, t |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 42 | 195,8 | Не | КОНСОРЦИУМ "ЛТБ-БЪЛГАРИЯ ХГ" | Не* |

*Заявено количество  образувани отпадъци е 480t/y. Съгласно утвърдената актуализирана Програма за управление на отпадъците – 210t.

## Таблица 5 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

### Производствени отпадъци, образувани от Инсталация цех „Багрилен”. Събиране на багрилни мощности (СБМ)

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от необработени текстилни влакна | 04 02 21 | R 3 Цех "Щрайхгарен" | не | "Транс Янев"ЕООД R3 | да |

### Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от необработени текстилни влакна | 04 02 21 | R 3 цех"Щрайхгарен" | не | "Транс Янев"ЕООД R 3 | да |
| Отпадъци от обработени текстилни влакна | 04 02 22 | R 3 цех"Щрайхгарен" | Не |  | да |
| Отпадъци, неупоменати другаде (от процеса карбонизация в цех „Апретура”) | 04 02 99 | не | Не |  | да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | не | Не |  |  |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | не | Не | "ЕВРО БГ ПЛАСТ | да |
| Опаковки от дървени материали (дървени палети) | 15 01 03 | не | Не |  |  |
| Метални опаковки (стоманена тел или метални опаковки от материали) | 15 01 04 | не | Не | ЧАНЕВ ООД | да* |

*Предадени по код, съгласно действащата до 12.2009г. ПУДО

### Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | 04 02 19* | не | не |  | да |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | не | Не | "Валд 95" | да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | не | Не |  | да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | не | Не | "Чанев"ООД | да |
| Ni-Cd батерии | 16 06 02* | не | Не |  | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | не | Не | "Балбок инженеринг"АД | да |
| Отпадъчен тонер за печатане,съдържащи опасни вещества | 08 03 17* |  |  |  | да |
| Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 | 20 01 35* |  |  |  | да |

### Битови отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | не | не | КОНСОРЦИУМ "ЛТБ-БЪЛГАРИЯ ХГ" | да |

## Таблица 6 Шумови емисии

Нива на звуковото налягане по границата на площадката

Протокол № 3273/ 28.10.2009

### Ден

| Нива на звуковото налягане по границата на площадката | Ниво на звуково налягане в dB(А) | Ниво на звуково налягане в dB(А) по КР | Период на провеждане на измерването | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | /дневни,вечерни и нощни/ | Да/Не |
| Точка 1 | 70,3 | 70 | ден | Не* |
| Точка 2 | 71,3 | 70 | ден | Не* |
| Точка 3 | 66,4 | 70 | ден | да |
| Точка 4 | 52,7 | 70 | ден | да |
| Точка 5 | 46,2 | 70 | ден | да |
| Точка 6 | 46,6 | 70 | ден | да |
| Точка 7 | 50,3 | 70 | ден | да |
| Точка 8 | 57,2 | 70 | ден | да |
| Точка 9 | 59,7 | 70 | ден | да |
| Точка 10 | 63,2 | 70 | ден | да |
| Точка 11 | 56,7 | 70 | ден | да |
| Точка 12 | 57,2 | 70 | ден | да |
| Точка 13 | 57,7 | 70 | ден | да |
| Точка 14 | 62,1 | 70 | ден | да |
| Точка 15 | 50,4 | 70 | ден | да |
| Точка 16 | 50,0 | 70 | ден | да |
| Точка 17 | 49,3 | 70 | ден | да |
| Точка 18 | 48,8 | 70 | ден | да |
| Точка 19 | 47,2 | 70 | ден | да |
| Точка 20 | 56,8 | 70 | ден | да |
| Точка 21 | 58,1 | 70 | ден | да |
| Точка 22 | 69,9 | 70 |  | да |
| Обща звукова мощност излъчвана в околната среда от предприятието | 115,2 |  | ден |  |
| Ниво на звуково налягане в определени чувствителни на шум места (ПГХТ) | 45,2 | 45 | ден | Не* |

*Забележка: При направените замервания има наличие на шум от източници, несвързани с дейността на дружеството:”Колхида – Сливен”АД и „Топлофикация Сливен” и транспортна артерия Сливен- Ямбол и ж.п състави. ПГХТ  е затворена и не функционира от 3 г.

### Вечер

| Нива на звуковото налягане по границата на площадката | Ниво на звуково налягане в dB(А) | Ниво на звуково налягане в dB(А) по КР | Период на провеждане на измерването | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | /дневни,вечерни и нощни/ | Да/Не |
| Точка 1 | 70,2 | 70 | вечер | Не* |
| Точка 2 | 72,0 | 70 | вечер | Не* |
| Точка 3 | 67,8 | 70 | вечер | да |
| Точка 4 | 53,7 | 70 | вечер | да |
| Точка 5 | 45,8 | 70 | вечер | да |
| Точка 6 | 47,2 | 70 | вечер | да |
| Точка 7 | 51,2 | 70 | вечер | да |
| Точка 8 | 56,8 | 70 | вечер | да |
| Точка 9 | 58,8 | 70 | вечер | да |
| Точка 10 | 62,8 | 70 | вечер | да |
| Точка 11 | 56,2 | 70 | вечер | да |
| Точка 12 | 50,0 | 70 | вечер | да |
| Точка 13 | 57,8 | 70 | вечер | да |
| Точка 14 | 61,8 | 70 | вечер | да |
| Точка 15 | 50,2 | 70 | вечер | да |
| Точка 16 | 49,9 | 70 | вечер | да |
| Точка 17 | 49,8 | 70 | вечер | да |
| Точка 18 | 49,8 | 70 | вечер | да |
| Точка 19 | 47,6 | 70 | вечер | да |
| Точка 20 | 57,2 | 70 | вечер | да |
| Точка 21 | 57,8 | 70 | вечер | да |
| Точка 22 | 69,9 | 70 | вечер | да |
| Обща звукова мощност излъчвана в околната среда от предприятието, | 115,4 |  | вечер |  |
| Ниво на звуково налягане в определени чувствителни на шум места (ПГХТ) |  | 40 | вечер | – |

*Забележка: При направените замервания има наличие на шум от източници,несвързани с дейността на дружеството:"Колхида - Сливен"АД и "Топлофикация Сливен" и транспортна артерия Сливен- Ямбол и ж.п състави

Протокол № 3228/ 26.10.2009

### Нощ

| Нива на звуковото налягане по границата на площадката | Ниво на звуково налягане в dB(А) | Ниво на звуково налягане в dB(А) по КР | Период на провеждане на измерването | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | /дневни,вечерни и нощни/ | Да/Не |
| Точка 1 | 70,3 | 70 | нощ | Не* |
| Точка 2 | 71,2 | 70 | нощ | Не* |
| Точка 3 | 66,2 | 70 | нощ | да |
| Точка 4 | 52,6 | 70 | нощ | да |
| Точка 5 | 44,8 | 70 | нощ | да |
| Точка 6 | 46,4 | 70 | нощ | да |
| Точка 7 | 50,0 | 70 | нощ | да |
| Точка 8 | 56,7 | 70 | нощ | да |
| Точка 9 | 57,7 | 70 | нощ | да |
| Точка 10 | 61,9 | 70 | нощ | да |
| Точка 11 | 56,6 | 70 | нощ | да |
| Точка 12 | 49,2 | 70 | нощ | да |
| Точка 13 | 56,6 | 70 | нощ | да |
| Точка 14 | 62,1 | 70 | нощ | да |
| Точка 15 | 50,0 | 70 | нощ | да |
| Точка 16 | 49,8 | 70 | нощ | да |
| Точка 17 | 49,7 | 70 | нощ | да |
| Точка 18 | 49,6 | 70 | нощ | да |
| Точка 19 | 46,8 | 70 | нощ | да |
| Точка 20 | 56,7 | 70 | нощ | да |
| Точка 21 | 57,6 | 70 | нощ | да |
| Точка 22 | 69,8 | 70 | нощ | да |
| Обща звукова мощност излъчвана в околната среда от предприятието | 114,9 |  | нощ |  |
| Ниво на звуково налягане в определени чувствителни на шум места (ПГХТ) | – | 35 | нощ | – |

*Забележка: При направените замервания има наличие на шум от източници,несвързани с дейността на дружеството:"Колхида - Сливен"АД и "Топлофикация Сливен" и транспортна артерия Сливен- Ямбол и ж.п състави

## Таблица 7 Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нефтопродукти | Не са определени | фон |  | След определяне на точките |  |
| Водно ниво |  |  |  | Веднъж на шест месеца |  |
| І. Основни физико-химични показатели |  |
| 1. Активна реакция рH единици |  | ( 6,5 и ( 9,5 |  | Веднъж на шест месеца |  |
| 2. Амониев йон, mg/l |  | 0.50 |  | Веднъж на шест месеца |  |
| 3. Нитрати, mg/l |  | 50.0 |  | Веднъж на шест месеца |  |
| 4. Нитрити, mg/l |  | 0.50 |  | Веднъж на шест месеца |  |
| 5. Сулфати, mg/l |  | 250 |  | Веднъж на шест месеца |  |
| 6. Хлориди, mg/l |  | 250 |  | Веднъж на шест месеца |  |
| 7. Фосфати, mg/l |  | 0.50 |  | Веднъж на шест месеца |  |
| ІІ. Метали и металоиди |  |
| 8. Мед, mg/l |  | 2.0 |  | Веднъж на шест месеца |  |
| 9. Никел,(g/l |  | 20 |  | Веднъж на шест месеца |  |
| 10. Хром,(g/l |  | 10 |  | Веднъж на две години |  |
| 11. Алуминий,(g/l |  | 50 |  | Веднъж на шест месеца |  |
| 12. Желязо,(g/l |  | 200 |  | Веднъж на шест месеца |  |
| 13. Калций, mg/l |  | 150 |  | Веднъж на шест месеца |  |
| 14. Магнезий, mg/l |  | 80 |  | Веднъж на шест месеца |  |
| 15. Манган,(g/l |  | 50 |  | Веднъж на шест месеца |  |
| 16. Цинк, mg/l |  | 5.0 |  | Веднъж на шест месеца |  |
| 17. Натрий, mg/l |  | 200 |  | Веднъж на шест месеца |  |
| ІІІ. Специфични органични замърсители |  |
| 27. Бензен,(g/ l |  | 1.0 |  | Веднъж на две години |  |
| 28. Бенз(а)пирен,(g/l |  | 0.01 |  | Веднъж на две години |  |
| 29. 1,2 Дихлоретан,(g/l |  | 3.0 |  | Веднъж на две години |  |
| 30. Полициклични ароматни въглеводороди,(g/l |  | 0.10 |  | Веднъж на две години |  |
| 31.Тетрахлоретилен и трихлоретилен,(g/l |  | 10 |  | Веднъж на две години |  |

## Таблица 8 Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите(базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Не се изисква мониторинг |  |  |  |  |  |

## Таблица 9 Аварийни състояния

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Няма записи за 2009г |  |  |  |  |  |

## Таблица 10 Оплаквания

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Няма регистрирани за 2009г |  |  |  |  |  |

## Таблица 11 Инвестиционна програма

### Дейности

| № по ред | Дейности | инвестиции, лв. | начало на дейността | край на дейността | резултати от дейността | метод за контрол | изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ремонт на сградата на СПСОВ |  |  |  |  | .- |  |
| 2. | основен ремонт на оборудването |  |  |  |  |  |  |
|  | .- подмяна на дозаторните помпи с нови, позволяващи електронно дозиране на коагуланта в зависимост от количеството на отпадната вода в l/s | 7 800 | 2006 г. | 2008 г. | постигане по- добри показа тели на произв отпадните води | водене на вътрешна | да |
|  | .- подмяна на клапаните и маркучите,които са амортизирали | 2 700 | 2006 г. | 2006 г. | не позволяване на разливи | вътрешна отчетност | да |
|  | .- основно почистване на басейните за барботиране и усреднителния басейн за отпадните води | 3 000лв/г. | 2006 г. | срок постоянен | постигане по- добри показатели отп.води | вътрешна отчетност | да |
|  | .- основно почистване на утаителите,както и търсене на технологичен начин за тяхно то ежедневно почистване | 3 600 лв/г. | 2005 г. | срок постоянен | постигане по- добри показатели отп. води | водене на вътрешна | да |
| 3. | Предаване на всички стари бои, химикали и ТСС на"Балбок инженеринг"АД | 52 000 лв. | 1.11.2005 г. | срок постоянен | премахване на всички рискове за ОСВ | водене на вътрешна отчетност | да |
| 4. | подмяна на коагуланта на СПСОВ | 3 600 лв/г. | 2006 г. | не се планира | постигане по- добри показатели отп.води | водене на вътрешна отчетност | да |
| 5. | включване на флокулант в пречиствателния процес на производствено-отпадните - води | 2 200лв/г. | 2006 г. | не се планира | постигане по- добро утаяване | водене на вътрешна отчетност | да |
| 6. | оползотворяване на отпадъците от опаковки като се използват услугите на "Екобулпак"АД - | 7 000 | 1.01.2005 г. | срок постоянен | оползотворяване на опаковките | водене на вътрешна отчетност | да |
| 7. | провеждане на мониторинг на емисиите на шум в околната среда | 2 560 | 17.08.2005 г. | веднъж на две години | анализ на емисиите и ако е необходимо намаляване | водене на отчетност до РИОСВ | да |
| 8. | провеждане на мониторинг на емисиите,генерирани от Парова централа | 1 250 | 31.08.2005 г. | веднъж на две години | анализ на емисиите и ако е необходимо намаляване | водене на отчетност до РИОСВ | да |
| 9. | предаване на употребявани луминисцентни лампи на "Балбок инженеринг” | 2 000 | 1.01.2005 г. | срок постоянен | премахване на всички рискове за ОСВ | водене на вътрешна отчетност | да |
| 10. | класифициране на утайката от СПСОВ | 17 000 | не зависи от дружеството | не зависи от дружеството | възможност за последваща реализация | водене на вътрешна отчетност | В процес |
| 11. | мониторинг на производствено-отпадни води | 3 500 | .- | срок постоянен | анализ на емисиите и ако е необходимо намаляване | водене на отчетност до РИОСВ | да |
| 12. | подмяна на някои бои,химикали и ТСС с такива,които имат по-малки рискови фрази | 10 000 | 1.10.2005 г. | срок постоянен | намаляване рисковете за ОС | водене на отчетност до РИОСВ | да |

### Разходи

| № по | Дейности | Разходи по години,лв. |
| --- | --- | --- |
| ред |  | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| 1. | основен ремонт на сградата на СПСОВ |  |  |  |  |  |
| 2. | основен ремонт на оборудването |  |  | .- | .- | .- |
|  | .- подмяна на дозаторните помпи с нови, позволяващи електронно дозиране на коагуланта в зависимост от количеството на отпадната вода в l/s. | 3 900 | 3 900 |  |  |  |
|  | .- подмяна на клапаните и маркучите,които са амортизирали | 1 400 | 1 300 | .- | .- | .- |
|  | .- основно почистване на басейните за барботиране и усреднителния басейн за отпадните води | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3600 |
|  | .- основно почистване на утаителите, както и търсене на технологичен начин за тяхното ежедневно почистване | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| 3. | Предавани на всички стари бои,химикали и ТСС на"Балбок инженеринг"АД | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4. | подмяна на коагуланта на СПСОВ |  |  |  |  |  |
| 5. | включване на флокулант в пречиствателния процес на производствено-отпадните - води |  |  |  |  |  |
| 6. | оползотворяване на отпадъците от опаковки като се използват услугите на "Екобулпак"АД | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 7. | провеждане на мониторинг на емисиите на шум в околната среда | 2 560 | .- | 2 560 | .- | 2 560 |
| 8. | провеждане на мониторинг на емисиите,генерирани от Парова централа | 1 250 | .- | 1 250 | .- | 1 250 |
| 9. | предаване на отпадните при употреба луминисцентни лампи на "Балбок инженеринг" | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 10. | класифициране на утайката от СПСОВ | 17 000 | .- | .- | .- | .- |
| 11. | мониторинг на производствено-отпадни води | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| 12. | подмяна на някои бои,химикали и ТСС с та такива,които имат по-малки рискови фрази | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |

# Footnotes

Получени като разлика, съгласно Наредба 7/2003г.