ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2009 г.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 248-НО/2008 г.

ОБЕКТ:          РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНите РАЗГРАД, ЛОЗНИЦА, ИСПЕРИХ, ЗАВЕТ, КУБРАТ, САМУИЛ, ЦАР КАЛОЯН

ОПЕРАТОР: ОБЩИНА РАЗГРАД

гр. РАЗГРАД

Съдържание

1. Увод

2. Система за управление на околната среда

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

3.2. Използване на енергия

3.3. Използване на суровини и спомагателни материали.

3.4. Съхранение на суровини и спомагателни материали.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

4.2. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

4.3. Управление на отпадъците

4.4. Шум

4.5. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

5. Прекратяване работата на инсталациите или части от тях.

6. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения.

6.1. Аварии

6.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

7. Подписване на годишния доклад.

Приложения: Таблици и речник на използваните термини

1.Увод

- Наименование на инсталацията/ите, за който е издадено комплексно разрешително (КР) - Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян

- Местоположение: гр. Разград, община Разград, поземлен имот        № 61710.19.277 в местността „Олян Бурлуг” в землището на               гр. Разград

- Регистрационен номер на КР - № 248-НО/2008

- Дата на подписване на КР – 11.08.2008 г.

- Дата на влизане в сила на КР – 20.09.2008 г.

- Оператора   на   инсталацията/ите,   като   се   посочва   конкретно   кой   е   притежател   на разрешителното;

# Притежател на разрешителното - ОБЩИНА Разград , представляван от Денчо Бояджиев  – Кмет на община Разград

# Оператор: Община Разград

# Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора;

Собственик: Община Разград, гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 37 А, тел.: 084660091; 084660092,  факс: 084660090, е-mail: obshtina@razgrad-bg.org

# Оператор: Община Разград, гр. Разград, ул. „Бели Лом ” № 37А,  телефон 084/660091, факс  084/660090

- Лице за контакти

Главен експерт „Околна среда” при Община Разград: Недим Тахиров – представител на Община Разград.

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

гр. Разград, ул. „Бели Лом ” № 37А,  телефон 084/660091, 084/618186, факс  084/660090.

- Кратко       описание       на       всяка       от       дейностите/процесите,       извършвани       в инсталацията/инсталациите

Регионално депо за неопасни  отпадъци на община Разград е разположено в местността „Олян Бурлук”, землище на гр. Разград. Площадката е разположена на около 8 км., североизточно от населеното място, поземлен имот № 61710.19.277 с площ 109,5 декара.

В близост до площадката няма източници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, няма защитени територии и неподвижно паметници на културата. Изградена е прилежаща инфраструктура. Площта на цялото депо е 109500 м2.

Предназначението на инсталацията е да се осигури площадка за екологосъобразно обезвреждане на отпадъците образувани от жизнената дейност на жителите на общините – битови и производствени отпадъци имащи характер на неопасни. Регионалното депо включва:

- клетка 1 – за неопасни отпадъци;

- клетка 2 – за неопасни отпадъци;

Изградена е и се използва клетка 1 на регионалното депо.

Депонирането на отпадъците започва от най-ниската точка на  клетка. На постъпващите на площадката отпадъци се извършва входящ контрол с цел да се допуска депониране само на неопасни твърди битови отпадъци и производствени неопасни такива. Входящият контрол се осъществява от оператор-кантарджия. Измерването на отпадъците става с електронна везна и данните се записват в компютъра. След разтоварване на отпадъците сметовозните коли задължително минават през дезинфекционен трап и кантара за контролно измерване.

Технологията на депониране включва:

- разтоварване;

- разстилане с уплътняване;

- оросяване с инфилтрирани води;

- запръстяване;

Технологията на натрупване обхваща депониране на отпадъците в определен дневен участък, чрез разстилане на тънък слой до 0,60 м и последващото им уплътняване с компактор до достигане височина на работния слой от 1,80 м., след което се полага промеждутъчен слой пръст от 0,20 м.

Регионалното депо работи на 7 – дневна работна седмица.

Депото е въведено в експлоатация през 2009 година – Решение за ползване № СТ-05-851 от 27.07.2009 г. издадено от ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ гр. София

- Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.

| № | Инсталация | Позиция на дейността, Приложение № 4 от ЗООС | Макси-мален капацитет t/24h | Макси-мален капацитет t | Количество депонирани отпадъци t | Максимално депонирано количество t/24h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 г. | 2009 г. |
| 1 | Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил, Цар Калоян включващо: | 5.4 | 123,2 | 450240 197847 252393 | 33260.34 | < 123,2 |
|  | Клетка 1 |  |  |  |  |  |
|  | Клетка 2 |  |  |  |  |  |

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

В момента тече процедура за избор на фирма която да експлоатира инсталацията в условията на комплексно разрешително №248-НО/2008 г.

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

Регионално депо за неопасни  отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил, Цар Калоян е разположено на територията на РИОСВ – Русе, гр. Русе, бул. „Придунавски” Nо 20

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите;

Басейнова Дирекция “Дунавски район” с център гр. Плевен

гр. Плевен, ул. “Васил Левски” № 1, ет.16

2.Система за управление на околната среда

- Структура и отговорности

- определен е  персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

-  изготвени са  списъци на:

- Персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното;

- Лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

-   Съхраняват се  списъците по условие 5.1.2 и се актуализират при всяка промяна на персонала/лицата или отговорностите.

- Обучение

Изготвен е списък на персонала, който да извършва дейностите по изпълнение на условията в КР.

Обучението на персонала е свързано със спазване на разработените инструкции изискващи се в КР – с тяхното прилагане и документиране на резултатите от всички дейности по условията в КР.

- Компютърно обучение – софтуерно обучение

- Повишаване на квалификационните групи по електротехника

- Ежемесечни курсове по безопасност на работа и охрана на труда

- Обмен на информация

- поддържа се  актуална информация на площадката относно отговорните лицата за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имената, длъжностите, местоположение на работните места и телефоните за контакт. Информацията е  достъпна  за всички служители.

- поддържа се актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

- Документиране

- осигурен е  на площадката актуален списък с нормативни актове, отнасящи се към работата на инсталацията.

- осигурен е  актуален списък на всички необходими инструкции, изисквани от разрешителното, които се  съхраняват на достъпно за всички служители място на площадката, както и от лицата отговорни за тяхното изпълнение.

- Управление на документи

- прилага се инструкция за актуализация на документите, изисквани с комплексното разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията, както и  за изземване на невалидната документация (условие 5.5.1).

- Оперативно управление

- изготвени са  всички, изисквани с разрешителното, инструкции и се съхраняват в администрацията на Регионалното депо в писмен вид и се предоставят при поискване от компетентните органи.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

- прилагат се  писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително (условие 5.7.1).

- прилага се писмена инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното (условие 5.7.2).

- прилагат се инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия (условие 5.7.3).

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Не са възниквали аварийни ситуации, които да застрашават околната среда и здравето на хората и не се е налагало преразглеждане и актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/ пречиствателното оборудване и Аварийния план.

Разработен е план за действия при бедствия и аварии, като са определени възможните  начини на действие при определени аварийни ситуации и са определени действия при тези ситуации, определени са средствата  за противодействие при аварийни ситуации – пожарогасители, адсорбенти при разливи и др.

- Записи

Всички записи, регламентирани в документите се водят редовно и са на разположение на заинтересованите страни.

Всички резултати от наблюдението на емисионните и технически показатели, от оценка на съответствието им с изискванията на условията в КР и коригиращите действия се документират, съхраняват и се предоставят при поискване от компетентния орган.

- Докладване

Съгласно условията на комплексното разрешително и на нормативната уредба ежегодно в Годишния доклад по околна среда се докладват всички дейности, регламентирани по КР.

Своевременно се докладва в РИОСВ при превишения в емисионните норми след извършване на собствения мониторинг Ежегодно се изготвя и представя годишен доклад в РИОСВ за изпълнение на дейностите, за които е издадено КР

- Актуализация на СУОС

На настоящия етап не е необходимо актуализирането на системата за управление на околната среда. Не се налага актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително. За разглеждания период  не е правено актуализация на СУОС за обект Регионално депо за неопасни  отпадъци за общини Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил, Цар Калоян.

| Условия по КР №248 - НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишното количество депонирани отпадъци за инсталацията по Условие 2. | - По Условие 4.2 от КР за общото количество депонирани отпадъци. - Данните за депонираните отпадъци в клетка №1 са представени в Таблица към точка „Производствен капацитет на инсталацията”. |

| Условия по КР №248 - НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 5.11.1 Притежателят на настоящото разрешително да актуализира система за управление на околната среда при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова. | През изминалата 2009 г. не е пристъпвано към актуализиране или изменение на КР и следователно и на СУОС. |

| Условия по КР №248 - НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 6.10 Притежателят на настоящото разрешително представя първия Годишен доклад по околна среда до 31 март в годината , следваща тази , в която е влязло в сила комплексното разрешително. | На 31.03.2009 г. все още няма разрешение за ползване на инсталацията. Разрешението за ползване е издадено на 27.07.2009 г.от Дирекция национален строителен контрол гр. София. По тази причина през 2009 г. не е изготвен Годишен доклад по околна среда |

| Условия по КР №248 - НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 7.4 Притежателят на настоящото разрешително да докладва за резултатите от изпълнение на Условие 7.1, Условие 7.2 и Условие 7.3 като част от ГДОС. | По Условие 7.1 за периода от 27.07.2009 г. до 31.12.2009 г. не са извършвани анализи по показателите повърхностни и подземни води. Не са констатирани аварийни разливи и други замърсявания. По Условие 7.2 за периода от 27.07.2009 г. до 31.12.2009 г. не е извършван мониторинг. По Условие 7.3 До момента не е извършвана промяна в работата на инсталацията. |

3.  Използване на ресурси:

3.1. Използване на вода:

Таблица 3.1 ( по Условие 8.1 от КР)

| Източник на вода | Количество за единица продукт съгласно КР m3/t депониран отпадък | Използвано годишно количество m3 | Използвано годишно количество за единица продукт m3/t депониран отпадък | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 г. | 2009 г. | 2009 г. |
| „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград | 0,00487 m3 /t | 70 m3 | 0,00210 m3 /t | Да |

| Условия по КР №248 - НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС, за количеството на използваната вода за производствени нужди, изразено като годишна консумация на вода за тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2. | Представени са в Таблица 3.1 от ГДОС. |
| Условия по КР №248 - НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 8.1.6.2. Притежателят на разрешителното да докладва като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на измерените водни количества с определените такива в Таблица 8.1.2, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Депото се захранва с питейна вода чрез изградено отклонение с РЕ-тръби с диаметър 50 mm от съществуващ етернитов водопровод от ПС „ЖП прелез”до водоем „КОС”, въз основа на писмен договор между община Разград и „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград.. В депото е изготвена инструкция за системни проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа. На площадката по проект има изградена водомерна шахта и монтиран водомер. Изразходваната вода за производствени нужди се отчита и документира месечно и годишно съгласно изготвената на депото инструкция за измерване и документиране изразходваните количества вода за производствени нужди • Изразходваното количество вода на депото е 0.00210 мЗ/тон депониран отпадък. |

  - Използване на ел.енергия

Таблица 3.2 ( по Условие 8.2.1 от КР)

| Електроенергия | Количество за единица продукт съгласно КР МWh/t депониран отпадък | Използвано годишно количество за единица продукт МWh/t депониран отпадък | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 г. | 2009 г. |
| Електроенергия | 0.00262 MWh/t | 0.00048 MWh/t | Да |

| Условия по КР №248 - НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, количеството използвана електроенергия, изразена като: - годишна консумация на електроенергия за един тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. | Представени са в Таблица 3.2 от ГДОС. |
| Условия по КР №248 - НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 8.2.3.2 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на годишните количествата електроенергия с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Потреблението на ел.енергия в РД за ТБО е регулирано в договор с "Е. ОН България АД" ГОЦ – Русе - Разград. Основните консуматори на ел.енергия в депото са административна сграда с гараж, помпените станции за инфилтрат, водоструйка за измиване и осветлението на площадката. Притежателят на КР е изготвил писмена инструкция за отчитането на използваната ел.енергия. Няма превишаване на консумацията на ел. енергия съгласно установените норми в комплексното разрешително. |

3.3. Използване на суровини и спомагателни материали:

Таблица 3.3

| Спомагателни материали | Количество за единица продукт съгласно КР m3 /t; l/t депониран отпадък | Количество за единица продукт l/t депониран отпадък | Съот- ветствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 г. | - |
| Земни маси | 0.1155 m3 /t | Не е измервано |  |
| Дезинфектанти | - l /t | Не е измервано |  |

Не се използват суровини.

| Условия по КР №248 - НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.3.1 Притежателят на настоящето разрешително да докладва ежегодно като част от ГДОС на годишната употреба за един тон депониран отпадък за всеки от контролираните по Условие 8.3.1.1. спомагателни материали. | В Таблица 3.3 са посочени разрешените количества спомагателни материали. По Условие 8.3.3.1 за периода от 27.07.2009 г. до 31.12.2009 г. не са отчитани използваните за запръстяване земни маси. По Условие 8.3.3.1 за периода от 27.07.2009 г. до 31.12.2009 г. не са използвани дезинфектанти. |

| Условия по КР №248 - НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.3.2. Притежателят на настоящето разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, резултатите от оценката на съответствието на количествата използвани спомагателни материали с определените такива в условията на разрешителното. | Използваните за запръстяване земни маси не са отчитани и не маже да се направи съответствие. Не са използвани дезинфектанти, няма завишено количество използвани дезифектанти на тон депониран отпадък, не маже да се направи съответствие. |

3.4. Съхранение на суровини и спомагателни материали.

| Условия по КР №248 - НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС данни от извършените проверки съгласно Условия 8.3.4.3., включващи: - брой и обект на извършените проверки; - брой установени несъответствия; - причини за несъответствие; - предприетите коригиращи действия; | В района на депото ще се съхраняват дезинфектанти /спомагателни материали/ В района на депото по технологични причини при необходимост кратковременно ще се съхраняват използваните за запръстяване земни маси За периода от 27.07.2009 г. до 31.12.2009 не са извършвани проверки и не са установени несъответствия. |

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда;

  - Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух:

| Условия по КР №248 - НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 9.1.4.3. Притежателя на настоящето разрешително да докладва, като част от ГДОС информация за извършени проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри за инсталацията за изгаряне на биогаз, от датата на изграждане на газоотвеждащата система, с определените оптимални такива в Таблица 9.1, през годината, какви несъответствия са установени, какви са причините, отстранени ли са несъответствията, ако не са – кога ще бъдат отстранени. | Към момента са изградени газоотвеждащите кладенци но не е завършена газоотвеждащата система на старото депо, съответно не е монтирана инсталацията за изгаряне на биогаз, няма дебитомер и газанализатор. Дебит на газовете не се измерва. |

| Условия по КР №248 - НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 9.6.1.3. Притежателя на настоящето разрешително да изчислява годишните количества на замърсителите по Таблица 9.6.2, съгласно изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ). . | В Таблица 1 и Таблица 1.1 към Приложение № 1 на ГДОС е представяна информация за емисиите на замърсители по ЕРЕВВ и PRTR. |

| Условия по КР №248 - НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 9.6.2.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по: - Условия 9.6.2.2, 9.6.2.3 и 9.6.2.4 – от датата на влизане в сила на комплексното разрешително, - Условие 9.6.2.1 – от датата на започване изграждането на вертикалните газови кладенци, но не по рано от две години след началото на експлоатацията на съответната клетка от депото, - Условие 9.6.2.5 – от датата на изграждане на газоотвеждащата система, в съответствие с изискванията на Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ). | Съгласно наша Инструкция и Условие 9.3.3. и 9.3.4 предотвратяването на неорганизирани емисии се извършва чрез контрол спазването технологията на депониране на отпадъците: запръстяване на дневния работен участък, периодично оросяване с инфилтрат, овлажняване (оросяване) с вода на участъците от площадката източници на неорганизирани емисии на прах. През периода няма постъпили и регистрирани оплаквания от миризми. Измервания от изходите на газовите кладенци не са извършени. Газоотвеждащата система не е изградена. |

| Условия по КР №248 - НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 9.6.2.7. Притежателя на настоящето разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за единица депониран отпадък, изчислени съгласно Условие6.15 | В следната Таблица 4.1 |

Таблица 4.1 ( по Условие 9.6.2.7 от КР

Данните за емитираните количества на замърсителите във въздуха за един тон депониран отпадък, съгласно условие 9.6.2.7 са както следва:

| Показатели | Количество на емисиите за 1t депониран отпадък съгласно КР | Изчислено количество на емисиите за 1t депониран отпадък | Аналитичен метод за определяне/изчисление на газовите емисии |
| --- | --- | --- | --- |
| Метан (СН4) | - | 92 кг/t отпадък | EMEP/CORINAIR, 2005. |
| Въглероден диоксид (CO2) | - | 185 кг/t отпадък | EMEP/CORINAIR, 2005. |
| Амоняк (NH3 ) | - | 3,2 кг/t отпадък | EMEP/CORINAIR, 2005 |
| Летливи органични съединения без метан (NMVOC) | - | 0,04 кг/t отпадък | EMEP/CORINAIR, 2005 |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | - | 0 кг/t отпадък | EMEP/CORINAIR, 2005 |
| Фини прахови частици < 10 μm (РМ10) | - | 0 кг/t отпадък | EMEP/CORINAIR, 2005 |

Забележка: Поради липса на конкретни измервания, количествата на Метан  (CH4), Въглероден диоксид (CO2),    Амоняк (NH3) и Летливи органични съединения без метан  (NMVOC) са изчислени с помоща на методиката EMEP/CORINAIR – 2005. Съгласно Условие 9.6.1.4. Емисиите за който не са определени емисионни фактори /Азотни оксиди (NOx/NO2) и Фини прахови частици <10μm (РМ10)/,  следва да се считат за нулеви.

  - Емисии на вредни вещества в отпадъчните води:

| Условия по КР №248 - НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 10.4.2 Притежателя на настоящето разрешително да документира и съхранява резултатите от прилагане на инструкцията по Условие 10.1.1.2.2. за всяка календарна година и да докладва като част от съответния ГДОС за: - Брой на извършените проверки; - Установени несъответствия; -Предприети коригиращи действия/ планирани коригиращи действия. | Във връзка с Условие 10.4.2 за извършване на собствен мониторинг на пречиствателното съоръжение - каломаслоуловителя е изготвена инструкция за поддържане на оптимална стойност на контролираните параметри. Съоръжението се експлоатира съгласно изготвената инструкция но не се документира. През 2010 г. това несъответствие ще се коригира. |

| Условия по КР №248 - НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 10.4.5 Притежателя на настоящето разрешително да документира и съхранява резултатите от оценката на съответствието по Условие 10.3.2.3. Като част от ГДОС да се докладва за: - Брой на извършените проверки; - Установени несъответствия; -Предприети коригиращи действия/ планирани коригиращи действия. | Във връзка с Условие 10.3.2.3 за извършване на собствен мониторинг на потоци повърхностни и атмосферни (дъждовни) води и водите от втора клетка преди въвеждането и в експлоатация е изготвена инструкция за оценка на съответствието на резултатите. Не е извършван мониторинг на потоци повърхностни и атмосферни води в периода от 27.07.2009 г. до 31.12.2009. През 2010 г. това несъответствие ще се коригира. Ще се сключи договор с лицензирана лаборатория за извършване на необходимите анализи предвидени в мониторинга. |

4.3     Управление на отпадъците:

Управлението на отпадъците се извършва съгласно действащото екологично законодателство и КР № 248 – НО/2008 г.:

- По Условие 11

- За периода 01.01.-31.12.2009 г.:

- 30708.58 тона ТБО

-2551.76  тона ПО

| Условия по КР №248 - НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.9.2 Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервани съгласно Условие 11.7. количества и да докладва като част от ГДОС на образуваните количества отпадъци като годишно количество и годишното количество за един тон депонирани отпадъци. | За периода от 27.07.2009 г. до 31.12.2009 няма образувани отпадъци от инсталацията. |

| Условия по КР №248 - НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.9.4 Притежателят на настоящото разрешително да представя като част от ГДОС: - Брой и обект на проверките; - Установени несъответствия; - Причини; - Предприети мерки/мерки, които ще бъдат предприети. | Не са извършвани проверки. |

| Условия по КР №248 - НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.9.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от изпълнението на Условие 11.7.5. и да представя като част от ГДОС: -Данни от мониторинга на състоянието на тялото на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил, Цар Калоян - гр. Разград определен в Условие 11.7.5. | За разглеждания периода от 27.07.2009 г. до 31.12.2009.не е правен мониторинг на тялото на депото. |

| Условия по КР №248 - НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.9.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира видовете и количествата отпадъци, приети и депонирани или оползотворени на площадката, и данните да ги представя като част от ГДОС. | В следната Таблица 4.3 |

Таблица 4.3, съгласно Условие 11.9.4.2

| Отпадък | Код | Количество депонирани отпадъци 01.01.2009-31.12.2009 г. t/y | Обезвреж-дане на площадката | Име на фирмите, които депонират отпадъци - общо | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Битови отпадъци | 20 03 01 | 30598.77 | депониране | "АСА България" ЕООД Община Разград | да |
| Битови отпадъци | 20 03 01 | 50.02 | депониране | Община Исперих | да |
| Битови отпадъци | 20 03 01 | 59.79 | депониране | Община Самуил | да |
| Битови отпадъци ОБЩО |  | 30708.58 |  |  |  |
| Производствени отпадъци | 02 02 99 | 172.00 | депониране | Месокомбинат - Разград АД | да |
| Производствени отпадъци | 20 03 01 | 1583.64 | депониране | Пилко ЕООД | да |
| Производствени отпадъци | 02 03 04 | 274.54 | депониране | Амилум България ЕАД | да |
| Производствени отпадъци | 20 03 01 | 21.72 | депониране | Кауфланд | да |
| Производствени отпадъци | 20 03 01 | 1.70 | депониране | Е-ОН България | да |
| Производствени отпадъци | 20 03 01 | 352.90 | депониране | Биовет АД | да |
| Производствени отпадъци | 10 09 99 | 105.88 | депониране | Тракция АД | да |
| Производствени отпадъци | 10 09 99 | 39.38 | депониране | Булкорп ООД | да |
| Производствени отпадъци ОБЩО |  | 2551.76 |  |  |  |
| Производствени и Битови отпадъци О ОБЩО за 2009 г. |  | 33260.34 |  |  |  |

| Условия по КР №248 - НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.9.8 Притежателят на настоящото разрешително да докладва изпусканите количества в почвата на всеки от замърсителите, посочени в приложение ІІ, за които са надвишени пределните количества, посочени в приложение ІІ на Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на неопасни, инертни и опасни отпадъци, в определените в цитирания регламент случаи. | До момента няма образувани отпадъци на площадката. |

4.4 Шум:

| Условия по КР №248 - НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 12.3.3 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС: - оплаквания от живущи около площадката; - резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл.23 от Наредба №2/05.04.2006 г.; - установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/планирани коригиращи действия. | Няма данни за измерване на нивата на шума. Не са постъпвали оплаквания от района около депото. През 2010 г.ще се възложи измервания в съответствие с Условие 12.2. от КР на независима акредитирана лаборатория. |

4.5Опазване на почвата и подземните води от замърсяване:

| Условия по КР №248 - НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13.10.6 Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на подземните води като част от ГДОС. | За разглеждания период 27.07.- 31.12.2009 г. не е извършван мониторинг на подземните води. |
| Условие 13.10.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от анализа за състоянието на почвите на територията на производствената площадка (базово състояние) по определените в Таблица 13.9 показатели като част от съответния ГДОС. | За разглеждания период 27.07.- 31.12.2009 г. не е извършван мониторинг на почви (базово състояние). |

| Условия по КР №248 - НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13.10.8. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на почвите като част от ГДОС | За разглеждания период 27.07.- 31.12.2009 г. не е извършван мониторинг на почви. |

| Условия по КР №248 - НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13.10.10. Данни от изпълнението на всички инструкции да се докладват като част от ГДОС. | Изготвени са 41 броя инструкции съгласно условията на КР. |

| Условия по КР №248 - НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 15.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага План за собствен мониторинг при анормални режими на инсталацията по Условие 2, който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии, метода на измерване и контрол. Обобщени резултати от мониторинга да се представят като част от ГДОС. | За разглеждани период 27.07.- 31.12.2009 г не са установени анормални режими на работа на инсталацията. |

5. Прекратяване на работа на инсталации или част от тях;

През периода 27.07.2009 - 31.12.2009 год. няма прекратяване работата на инсталацията или на част от нея.

| Условия по КР №248 - НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 16.5. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва изпълнението на мерките на плановете по Условие 16.2 и Условие 16.3 като част от ГДОС. | В близко бъдеще не се предвижда прекратяване дейността на инсталацията. В разглеждания период и временно не е прекратявана дейността на инсталацията. |

6. Свързани с околната среда аварии;

6.1 Аварии:

През 2009 г. в Регионално депо за неопасни отпадъци не е имало аварии свързани с околната среда и не са регистрирани такива.

6.2 Оплаквания или възражения свързани с дейността на РД за НО:

През 2009 г. не са постъпвали оплаквания или възражения свързани с дейността на депото и не са регистрирани такива.

7.  Подписване на годишния доклад;

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнението на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 248 - НО/2008 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих,Завет, Кубрат, Самуил, Цар Калоян.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Дата: 30.03.2010 г.

Име на подписващия: Денчо Бояджиев

Длъжност в организацията: Кмет на Община Разград

Подпис:

Печат:

П Р И Л О Ж Е Н И Е 1.  Т А Б Л И Ц И

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове | Праг за пренос на замърсител, извън площ. kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздуха kg/год. | във води kg/год. | в почва kg/год. |  |  |
| 1# | 72-82-8 | Метан (СН4) | 100 000 2 959 951 /с/ | - | - | - |  |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | 100 милиона “-“ 6 153 163 /с/ | - | - | - | * |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3 ) | 10 000 96 433 /с/ | - | - | - | 10 000 |
| 7# |  | Летливи органични съединения без метан (NMVOC) | 100 000 “-“ 1 330,4 /с/ | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 100 000 “-“ 0 /с/ | - | - | - | * |
| 86# |  | Фини прахови частици < 10 μm (РМ10) | 50 000 “-“ 0 /с/ | - | - | - | * |

# Таблица 1.1. Емисионни фактори за първа група замърсители – по изчислителна методика EMEP/CORINAIR, 2005

| Емисии на замърсители | ЕF в kg/Mg, | E=EFxA |
| --- | --- | --- |
| Метан (CH4) | 92,0 | 92,0 x 10-3 x 33260,340 = 3059,951 Mg 3059,951 х 1000 = 3059951 kg 3 059 951 - 100 000 = 2 959 951 kg |
| Въглероден диоксид (CO2) | 185,0 | 185,0 x 10-3 x 33260,340 = 6153,163 Mg 6153,163 х 1000 = 6153163 kg |
| Амоняк (NH3) | 3,2 | 3,2 x 10-3 x 33260,340 = 106,433 Mg 106,433 х 1000 = 106433 kg 106433 - 10000 =96433 kg |
| Летливи органични съединения без метан (NMVOC) | 0,04 | 0,04x10-3 x 33260,340 = 1,3304 Mg 1,3304 х 1000 = 1330,4 kg |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | - | - |
| Фини прахови частици < 10 μm (РМ10) | - | - |

Забележка: Поради липса на конкретни измервания, количествата на Метан  (CH4), Въглероден диоксид (CO2),

Амоняк (NH3) и Летливи органични съединения без метан  (NMVOC) са изчислени с помоща на методиката EMEP/CORINAIR – 2005. Съгласно Условие 9.6.1.4. Емисиите за който не са определени емисионни фактори /Азотни оксиди (NOx/NO2) и Фини прахови частици <10μm (РМ10)/,  следва да се считат за нулеви.

#### Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответ ствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан (СН4) | - | - | - | - | - | - |
| Въглероден диоксид (CO2) | - | - | - | - | - | - |
| Амоняк (NH3 ) | - | - | - | - | - | - |
| Летливи органични съединения без метан (NMVOC) | - | - | - | - | - | - |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | - | - | - | - | - | - |
| Фини прахови частици < 10 μm (РМ10) | - | - | - | - | - | - |

За периода от 27.07.2009 г. до 31.12.2009 не са извършвани измервания на емисии замърсители в атмосферния въздух.

Поради липса на конкретни измервания, количествата на Метан  (CH4), Въглероден диоксид (CO2),

Амоняк (NH3) и Летливи органични съединения без метан  (NMVOC) са изчислени с помоща на методиката EMEP/CORINAIR – 2005. Съгласно Условие 9.6.1.4. Емисиите за който не са определени емисионни фактори /Азотни оксиди (NOx/NO2) и Фини прахови частици <10μm (РМ10)/,  следва да се считат за нулеви. Резултатите от изчисленията са докладвани в Таблица 1.

Таблица 7.  Опазване на подземните води.

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Основни физико-химични показатели |  |  |  |  |  |
| 1. | Електропроводимост | МТ № 7; 8; 9 | 2000 μs cm-1 | - | Веднъж на две години | - |
| 2. | Обща твърдост | МТ № 7; 8; 9 | 12 mgΣqv/dm3 | - | Веднъж на две години | - |
| 3. | Перманганатна окисляемост | МТ № 7; 8; 9 | 5.0 μgО2/l | - | Веднъж на две години | - |
| 4. | Активна реакция | МТ № 7; 8; 9 | ≥6,5 и ≤9,5 | - | Веднъж на шест месеца | - |
| 5. | Амониев йон | МТ № 7; 8; 9 | 0.50 mg/l | - | Веднъж на шест месеца | - |
| 6. | Нитрити | МТ № 7; 8; 9 | 0.50 mg/l | - | Веднъж на шест месеца | - |
| 7. | Нитрати | МТ № 7; 8; 9 | 50 mg/l | - | Веднъж на шест месеца | - |
| 8. | Сулфати | МТ № 7; 8; 9 | 250 mg/l | - | Веднъж на шест месеца | - |
| 9. | Хлориди | МТ № 7; 8; 9 | 250 mg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 10. | Фосфати | МТ № 7; 8; 9 | 0.50 mg/l | - | Веднъж на шест месеца | - |
| 11. | Флуориди | МТ № 7; 8; 9 | 5.0 mg/l | - | Веднъж на две години | - |
| II. Метали и металоиди |  |  |  |  |  |
| 12. | Живак | МТ № 7; 8; 9 | 1.0 μg/l | - | Веднъж на шест месеца | - |
| 13. | Кадмий | МТ № 7; 8; 9 | 5.0 μg/l | - | Веднъж на шест месеца | - |
| 14. | Мед | МТ № 7; 8; 9 | 2.0 mg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 15. | Никел | МТ № 7; 8; 9 | 20 μg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 16. | Олово | МТ № 7; 8; 9 | 10 μg/l | - | Веднъж на шест месеца | - |
| 17. | Селен | МТ № 7; 8; 9 | 10 μg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 18. | Хром | МТ № 7; 8; 9 | 10 μg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 19. | Алуминий | МТ № 7; 8; 9 | 50 μg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 20. | Желязо | МТ № 7; 8; 9 | 200 μg/ | - | Веднъж на две години | - |
| 21. | Калций | МТ № 7; 8; 9 | 150 mg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 22. | Магнезий | МТ № 7; 8; 9 | 80 mg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 23. | Манган | МТ № 7; 8; 9 | 50 μg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 24. | Цинк | МТ № 7; 8; 9 | 5.0 mg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 25. | Естествен уран | МТ № 7; 8; 9 | 0.06mg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 26. | Натрий | МТ № 7; 8; 9 | 200 mg/ | - | Веднъж на две години | - |
| 27. | Бор | МТ № 7; 8; 9 | 1.0 mg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 28. | Антимон | МТ № 7; 8; 9 | 5.0 μg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 29. | Арсен | МТ № 7; 8; 9 | 0.05 mg/l | - | Веднъж на шест месеца | - |
|  | III. Специфични органични замърсители |  |  |  |  |  |
| 30. | Бензен | МТ № 7; 8; 9 | 1.0 μg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 31. | Бенз(а)пирен | МТ № 7; 8; 9 | 0.01 μg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 32. | 1,2 Дихлоретан | МТ № 7; 8; 9 | 3.0 μg/l | - | Веднъж на шест месеца | - |
| 33. | Полициклични ароматни въглеводороди | МТ № 7; 8; 9 | 0.01 μg/l | - | Веднъж на шест месеца | - |
| 34. | Тетрахлоретилен и трихлоретилен | МТ № 7; 8; 9 | 10 μg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 35. | Пестициди | МТ № 7; 8; 9 | 0.10 μg/l | - | Веднъж на шест месеца | - |
| 36. | Пестициди (общо) | МТ № 7; 8; 9 | 0.50 μg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 37. | Цианиди | МТ № 7; 8; 9 | 0.01 mg/l | - | Веднъж на две години | - |

За разглеждания период 27.07.- 31.12.2009 г. не е извършван мониторинг на подземните води.

Поради което Таблица 7 Опазване на подземните води не е попълвана.

През първото полугодие на 2010 г. ще се сключи договор с лицензирана лаборатория за  извършване на предвидените в комплексното разрешително анализи съобразно с тяхната честота.

Таблица 6.Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през деня/ ноща | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

За разглеждания период 27.07.- 31.12.2009 г. не са провеждани собствени периодични измервания на показателите по Условие 12.2.1.:

- общата звукова мощност на площадката;

-  нивата на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката;

-  нивата на звуково налягане в мястото на въздействие.

Няма данни за измерване на нивата на шума. Не са постъпвали оплаквания от района около депото

Поради което Таблица 6. Шумови емисии не е попълвана.

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние) съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

За разглеждания период 27.07.- 31.12.2009 г. не е извършван мониторинг на почви (базово състояние).

Поради което Таблица 8 Опазване на почви не е попълвана.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Не са възниквали и не са регистрирани аварийни ситуации, които да застрашават околната среда и здравето на хората.

Поради което Таблица 9 Аварийни ситуации не е попълвана

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Таблицата не е попълнена, тъй като досега не е имало оплаквания или възражения от физически или юридически лица относно дейността на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил, Цар Калоян.

РЕЧНИК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ

КР				Комплексно разрешително

ЗООС			Закон за опазване на околната среда

СУОС			Система за управление на околната среда

СК				Сондажни кладенци

ТБО				Твърди битови отпадъци

РД				Регионално депо

РИОСВ			Регионална инспекция по околна среда и водите

ГК				Газови кладенци

ГДОС			Годишен доклад по околна среда

# Text boxes

ОБЩИНА РАЗГРАД

7200 Разград, Бул. Бели Лом 37А, П.К. 88; Тел.: 084  660 091, 660 092, Факс: 084 660 090; E-mail: obshtina@razgrad.bg, www.razgrad.bg