ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА

2009г.

За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 300 – Н0/2008г

Март 2010г.

гр. Хасково

годишен доклад

за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 300-НО/2008 г.

# 1. Въведение

Настоящият годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 300-Н0/2008г. на „Тедимекс” ООД, гр. Хасково е изготвен в изпълнение на чл. 125 т. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

По форма и съдържание, докладът е разработен съгласно „Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите,за които е предоставено комплексно разрешително”, утвърден от Министъра на околната среда водите, м.Май, 2006г., съгласно изискванията на чл. 22, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.

Включената в доклада информация е предоставена на хартиен и магнитен носител, което позволява лесното й прехвърляне в база данни. Всички използвани мерни единици са в съответствие с прилаганите в условията на Комплексното разрешително

Годишният доклад отговаря на всички общи и специфични изисквания за инсталации, попадащи в обхвата на т. 6.6 a) от Приложение 4 на ЗООС – „Инсталации за интензивно отглеждане на птици, с повече от 40 000 места за птици”.

При изготвянето му, операторът се е консултирал с компетентния орган – РИОСВ гр. Хасково.

.

2. Модул „Facility” за подготовка на информация за докладване на данни за Европейския регистър на емисиите на вредни вещества /ЕРЕВВ/ и PRTR

# Дружеството е изпълнило необходимите условия за регистриране в ЕРЕВВ. Данните за 2007, 2008  2009 г. са предоставени на компетентния орган.

# 3. Формат на годишния доклад (ГД):

Годишният доклад включва всички таблици, попълнени с количествени данни за емисиите на замърсители, управлението на отпадъците, шумовите емисии, опазването на почвите и подземните води, съгласно „Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително”. Таблиците са съпроводени с бележки и разяснения във връзка с представените данни.

3.1. Увод

- Наименование на инсталацията/ите, за които е издадено комплексно разрешително (КР);

Инсталация за интензивно отглеждане на птици  /бройлери и патици/

- Адрес по местонахождение на инсталацията;

Инсталацията е разположена в землището на с. Орлово, община Хасково.

- Регистрационен номер на КР;

КР № 300-Н0/2008г

- Дата на подписване на КР;

08.10.2008 г.

- Дата на влизане в сила на КР;

15.11.2008 г.

- Оператора на инсталацията/ите, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното;

„Тедимекс” ООД, гр. Хасково

- Адрес, тел.номер, факс, е-mail на собственика/оператора;

ул. “Ген. Гурко” № 4, Гр. Хасково

Община Хасково, Област Хасково

Тел.: 038/668808

Факс: 038/668808

е-mail: tedimex_ltd@abv.bg

- Лице за контакти;

Владимир Димитров Желев, Управител

- Адрес, тел. номер, факс, е-mail на лицето за контакти;

ул. “Ген. Гурко” № 4, Гр. Хасково

Община Хасково, Област Хасково

Тел.: 038/668808

Факс: 038/668808

е-mail: tedimex_ltd@abv.bg

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите;

В птицефермата се отглеждат бройлери от породите Cobb 500, Hybro – G. Птиците се отглеждат подово на “суха постеля “ - слама.

Осигуряването на достатъчна площ за всяка птица е от изключително значение за нейния растеж, качество, здравословно и общо състояние. Това пространство зависи от комбинацията на следните фактори: тегло на птицата в края на угоителния период, вид на помещението, сезон.

Възприетата от „Тедимекс” норма за максимална гъстота е 34 kg/m2, което отговаря на НДНТ - 18-24 глави/m2. При достигане на живо тегло, което изпълва капацитета на сградата, част от птиците се вдигат за клане /разреждане/ и се осигурява достатъчно площ за растежа на останалите птици. Обикновено се правят 3 – 4 разреждания на оборот, до окончателното клане на стадото от съответния оборот. Цикълът на отглеждане на бройлерите от 1 до 40 – 44 дни, осигурява годишно 6 оборота на зареждане на всяко производствено хале.

В птицефермата се отглеждат и патици мюлари. Всички те са бяло оперени, с бърз растеж, много продуктивни, създадени специално за производство на втлъстен черен дроб и патешко месо. Птиците се отглеждат подово на “суха постеля “ - слама.

Осигуряването на достатъчна площ за всяка птица е от изключително значение за нейния растеж, качество, здравословно и общо състояние. И при тези птици пространството зависи от теглото на птицата в края на угоителния период, вида на помещението и сезона.

Възприетата от „Тедимекс” норма за максимална гъстота е 4 - 6 глави/m2. При достигане на живо тегло от 3,5 – 4 kg, 75 до 80 дни възраст в зависимост от пола на птиците, част от птиците се вдигат за интензивно угояване и се осигурява достатъчно площ за растежа на останалите птици.

Всеки производствен цикъл и за двата вида птици, може да се раздели условно на следните етапи:

- Подготовка на сградата за зареждане

- Приемане на еднодневните патета

- Улавяне и товарене на патиците

Прилаганата технология на производство изисква системен контрол и поддържане в установени граници на определени технологични параметри и режими: Гъстота -около 4 - 6 глави/m2; Температурен режим – от 18 до 300 С в зависимост от възрастта на птиците; Относителна влажност на въздуха -50 – 75 %; Отопление; Вентилация; Осветление;Поене; Хранене; Хигиена.

Цялата информация свързана с тези процеси се документира, обобщава и анализира.

- Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.

Съгласно Условие  4 на КР №300-ОН/2008 г., разрешеният капацитет на инсталацията за пълен годишен период е:

| № | Инсталация, която попада в обхвата на т. 6.6 a) от Приложение 4 на ЗООС: | Капацитет |
| --- | --- | --- |
|  |  | Брой места за бройлери | Брой места за патици |
| 1. | Инсталация за интензивно отглеждане на птици (бройлери и патици), включваща: Хале № 1 Хале № 2 Хале № 3 Хале № 4 Хале № 5 Хале № 6 Хале № 7 Хале № 8 Хале № 9 Хале № 10 Хале № 11 | 187 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 | 55 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 |

За докладвания период са отглеждани само патици, като заетите производствени халета не са натоварени с пълния си капацитет. В следващата таблица е показан броят и разпределението на птиците по производствени помещения за отчетния период:

| № | Инсталация, която попада в обхвата на т. 6.6 a) от Приложение 4 на ЗООС: | По КР | Отчет | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Патици брой | Патици ср. Брой |  |
| 1. | Инсталация за интензивно отглеждане на птици (бройлери и патици), включваща: Хале № 1 Хале № 2 Хале № 3 Хале № 4 Хале № 5 Хале № 6 Хале № 7 Хале № 8 Хале № 9 Хале № 10 Хале № 11 | 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 | 3 750 3 750 3 750 3 500 3 500 3 720 3 720 3 680 3 680 3 763 3 764 | Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да |

Отгледаният брой птици през периода са 185 033 броя, което отговаря средно на 40 577 броя заети места през 2009 година.

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда;

Процесите по отглеждане на птиците са в голяма степен автоматизирани. Фирмата разполага с ограничен брой персонал, поради което и организационната структура е опростена.

Всички организационни и управленски функции са разпределени между и се изпълняват от съсобствениците на фирмата.

Наетият персонал изпълнява конкретни счетоводни или технически задачи.

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията;

РИОСВ – гр. Хасково

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите;

БД „Източнобеломорски район” гр. Пловдив

3.2. Система за управление на околната среда

След издаване на Комплексното разрешително №300-НО/2008 г., ръководството на фирмата предприе действия за въвеждане на Система за управление на околната среда.

- Структура и отговорности

Съгласно съществуващата организационна структура на дружеството, отговорно лице по изпълнение на условията на комплексното разрешително е управителят на дружеството. Определен е и персонала, който извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното. Изготвен е списък с отговорностите и задълженията.

- Обучение

Изготвена е инструкция за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала, в която са включени годишни програми за обучение, както и условията, при които те се актуализират.

- Обмен на информация

На площадката се поддържа актуална информация относно отговорното лице за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Информацията е достъпна за всички служители.

Поддържа се актуален списък на органите и лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

- Документиране

Изготвен е и се съхранява актуален списък на нормативната уредба по околна среда, регламентираща работата на инсталациите както и

списък на всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително. Отговорните за изпълнението на условията лица имат достъп до тях.

Изготвен е и списък на кого от персонала, какъв документ е предоставен.

- Управление на документи

Изготвена е и се прилага инструкция за актуализация на документите, условията и реда за актуализация и за изземване на невалидната документация.

- Оперативно управление

Инструкциите за експлоатация и поддръжка, изисквани с КР №300-но82008 г. са изготвени и се съхраняват на площадката.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Дружеството прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното, както и за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Дружеството има разработен План за действие при аварии, в който са определени възможните начини на действие за всяка от предполагаемите аварийни ситуации и са избрани действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. Предвидено е обучение на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие.

Разработена е инструкция за преразглеждане и актуализиране при необходимост на инструкциите за работа на технологичното оборудване след настъпила авария.

Прилага се инструкция за определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност с въздействие върху околната среда при авария. Определени са възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората, включително и при природни бедствия -  наводнение или земетресение.

Определени са  сборните пунктове както и най-подходящите пътища за извеждане на работещите от района на аварията.

Прилага се инструкция за определяне на причините, довели до авария и предприемане на коригиращи действия; за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията; за определяне на необходимите средства за лична защита и противопожарни средства, редовната им проверка и поддръжка, както и достъпът до местата за съхранението им.

Поддържа се актуален списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии; на списъка на телефонните номера по оповестяването, предвидени в Плана за действие при аварии.

- Записи

Данните от наблюдението на емисионните и технически показатели, резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително и предприетите коригиращи действия при несъответствие се документират и съхраняват.

- Докладване

Настоящият доклад е изготвен съгласно Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително и ще бъде представен в РИОСВ – гр. Хасково до 31.03.2010 г.

Дружеството е в състояние да предостави при поискване от компетентните органи допълнителна информация относно изпълнението на условията в разрешителното.

- Актуализация на СУОС

Към датата на настоящия ГДОС няма необходимост от актуализация на СУОС.

Ръководството на „Тедимекс „ ООД е затруднено в голяма степен от бавните процедури по промяна на условията на КР, които влияят на развитието на фирмата и въвеждането на нови технологии, което от своя страна дава негативно икономическо отражение върху дейността.

С писмо с изх№133/07.08.2009г. дружеството е заявило за инвестиционни намерения относно планирана промяна в дейността на Инсталацията за интензивно отглеждане на птици. Внесена е исканата от компетентния орган допълнителна информация и такса за промяна, но към датата на изготвяне на доклада процедурата все още не е завършена.

3.3. Използване на ресурси

Ефективното използване на енергия, горива и ресурси е един от основните приоритети на фирменото ръководство, свързан както с щадящото въздействие на дейността върху параметрите на околната среда, така и с добри икономически показатели от дейността.

3.3.1. Използване на вода

Използваната вода за производствени нужди от един брой тръбен кладенец, намиращ се в имот № 000181, в землището на с. Конуш, се осъществява в съответствие с условията, поставени в Разрешително за водовземане № 300 055 от 29.09.2006 г., продължено с Решение №596/18.03.2009 г. на БДУВ „Източнобеломорски район” гр. Пловдив – Приложение 1,  а именно:

      - Монтираното водомерно устройство за измерване на добитите количества вода се поддържа в изправност;

      - Следи се състоянието на изградената хидроизолация около устието на шахтовия кладенец;

      - Ежемесечно се отчита и документира динамичното ниво на кладенеца и добитите водни количества;

      - Ежегодно се извършва химичен анализ на добиваната подземна вода по показатели, определени с РВ – Приложение 1;

      - Системно се докладват резултатите от наблюденията и измерванията в БД „Източнобеломорски район”, гр. Пловдив;

      - Ежегодно се внася таксата за водополване.

Количеството използвана вода за производствени нужди на Инсталацията за интензивно отглеждане на птици за отчетния период е 12 965 м3.

Таблица 3.1

| Източник на вода- шахтов кладенец/продукт | Годишно количество, съгласно КР, m3 | Количество за единица продукт1), съгласно КР, m3/1000птици | Използвано колич. за периода, m3 | Използвано количество за единица продукт1), съгласно КР, m3/1000птици | Съответс-твие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000бр. патици | - | 205,6 | 12 965,5 | 70,74 | Да |
| 1000 бр. бройле-ри | - | 76,5 | 0 | 0 | Да |

Комплексно разрешително №300-ОН/2008 г. не поставя годишен лимит за вода. Съгласно РВ, годишният добив за животновъдни нужди на „Тедимекс” ООД и ЕТ”Грай” не трябва да превишава общо 36 500 м3/годишно. Всички количества в Таблица 3.1 са дадени в м3.

Дружеството има разработена и прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на поилните системи за птиците. Извършват се проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката за установяване и отстраняване на течове.

Монтирани са допълнителни водомерни устройства, позволяващи разделно измерване на водата за хигиенно-битови нужди, измиване на площадки и поливане на зелените площи, от тази за производствени нужди на Инсталацията.

Броят и местата на допълнителните водомерни устройства съответстват на изискванията на Условие 8.1.5 и Приложение II -2 към ГДОС на дружеството за 2008 г.

Дружеството прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди, в т.ч.:

- обща месечна консумация на вода за производствени нужди за площадката;

- месечна консумация на вода за производствени нужди за инсталацията за интензивно отглеждане на птици;

- месечна консумация на вода за производствени нужди за отглеждане на 1000 птици за 1 година в инсталацията;

- годишна консумация на вода за производствени нужди за отглеждане на 1000 птици за 1 година в инсталацията.

Прилага се инструкция и се документират резултатите от оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с условията на разрешителното. За отчетния период няма констатирани несъответствия.

Няма установени течове или други несъответствия от извършените и документирани в Дневника за състоянието на водопродната мрежа проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа.

3.3.2. Използване на енергия

Консумираната ел.енергия за производствени нужди на Инсталацията за интензивно отглеждане на птици за отчетния период е 141 813 KWh.

Таблица 3.2.

| Продукт, броя птици | Електро-енергия, MWh/у | Количество за единица продукт, съгласно КР, MWh/1000бр. | Използвано количество за единица продукт, MWh/1000 бр. | Съответс-твие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бройлери | Няма норма | 1.01 | 0 | Да |
| Патици | Няма норма | 0.8 | 0,760 | Да |

Прилага се инструкцията за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на хранилните машини и вентилаторите, основни консуматори на електроенергия в инсталацията за интензивно отглеждане на птици.

Консумираната ел.енергия се измерва, изчислява и документира съгласно изискванията на Условие 8.2.2.1 от КР. Общото изразходвано количество електроенергия  се отчита чрез електромера, чието местоположение е отбелязано на Приложение ІІ.4.2-1 към Заявлението.

Дружеството прилага инструкцията по Условие 8.2.2.2. За отчетния период не са констатирани несъответствия. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират.

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Тъй като Комплексното разрешително не въвежда норми за вида и количеството на използваните суровини, Таблица 3.3.1 не е попълнена.

Таблица 3.3.1

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР Kg/y | Количество за единица продукт1), съгласно КР kg/1000 бр. | Употребено годишно количество Kg/y | Количество за единица продукт kg/1000 бр. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | Да/не |

Eдиница продукт, съгласно КР №300-ОН/2008 г. са 1000 броя птици.

Използването на спомагателни материали е показано в следващата таблица:

Таблица 3.3.2

| Спомага-телни матери-али | Годишно количество съгласно КР Kg/y | Количество за единица продукт, съгласно КР kg/1000 бр. | Употребено годишно количество kg/y | Количество за единица продукт kg/1000 бр. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дезинфек-танти | 40 | 0,2 | 5.31 | 0.03 | Да |
| Грес | 22 | 5,1 | 19.86 | 0.11 | Да |

За периода на докладване ползваните спомагателни материали са под поставените с КР норми.

Таблица 3.3.3

| Горива | Годишно количество съгласно КР t/y | Количество за единица продукт съгласно КР t/1000 бр | Употребено годишно количество t/y | Количество за единица продукт t/1000 бр | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дървен материал за огрев | 296 | - | 173,75 | - | Да |

Операторът прилага писмената инструкция по Условие 8.3.2.1. За отчетния период няма констатирани несъответствия на измерените количества горива с определените такива в Условие 8.3.1.1 на настоящото разрешително.

3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Дружеството съхранява всички лекарствени средства и дезинфектантите по Таблица 8.3.1.1.(1) в склад за дезинфектанти, посочен на Приложение II.4.3-1 от заявлението в съответствие с изискванията в информационните им листове за безопасност. Копия от информационните листове за безопасност са приложени към настоящия ГД – Приложение 2.

# През отчетния период са извършени две проверки на склада за дезинфектанти. Всички лекарствени средства и дезинфектанти се съхраняват в оригиналните си заводски опаковки, в затворени шкафове, съгласно изискванията, поставени в листовете за безопасност. Не са установени несъответствия и не са планирани коригиращи действия.

На площадката не се ползват течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти, поради което не се ползват резервоари и няма изградена тръбна преносна мрежа.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

В изпълнение на Условие 9.5.1 в  Таблица 1, приложена към образеца на ГД са нанесени изчислените количества на изпусканите емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, за отчетния период, свързани с прилагането на Европейския регистър на изпускането и преноса на замърсители.

Докладвани са всички емисии от площадката в атмосферния въздух, въпреки, че изчисленото количество емисии е по-малко от посочените прагови стойности.

Годишните емисии са изчислени по балансов метод /по произведения брой патици за периода/ като емисии на амоняк, отделени от птиците по време на отглеждането им.

Изчислени са и емисиите, в резултат от горивни процеси. Използвани са емисионните фактори, определени в Таблица № VІІ – 4 – Горене в камини, готварски и отоплителни печки на утвърдената методика.

Емитираните през отчетния период вредни вещества във водите са изчислени на база предадени за обезвреждане отпадъчни производствени води и измерените от акредитираната регионална лаборатория  на ИАОС гр. Хасково контролирани вредни емисии в тях. Към настоящия доклад са приложени протоколите от анализа – Приложение 3.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Дебитът на технологичните и вентилационни газове от организираните точкови източници не превишава посочените в КР стойности.

Няма други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в Условие 9.1.2 и означени на Прилoжения №№ II.5.2-1, II.5.2-2, II.5.2-3, II.5.2-4, II.5.2-5, II.5.2-6, II.5.2-7, II.5.2-8, II.5.2-9, II.5.2-10  и II.5.2-11 от Заявлението.

За отчетния период действащите вентилационни системи /Таблица 4.2.1/ са работили съобразно зададените технологични параметри – температура и  влажност на въздуха - около 5-6 часа на денонощие.

Таблица 4.2.1

| Изпускащо устройство пореден № | Източник на отпадъчни газове | Пречист- вателно съоръжение | Максимален дебит на газовете, по КР (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) | Действащ източник на отпадъчни газове за периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вентилационна система, съставена от осеви вентилатори №№ от 1 до 5 | Хале № 1 | - | 200 000 | 1.50 | Да |
| Вентилационна система, съставена от осеви вентилатори №№ от 6 до 10 | Хале № 2 | - | 200 000 | 1.50 | Да |
| Вентилационна система, съставена от осеви вентилатори №№ от 11 до 16 | Хале № 3 | - | 158 600 | 1.70 | Да |
| Вентилационна система, съставена от осеви вентилатори №№ от 17 до 22 | Хале № 4 | - | 158 600 | 1.70 | Да |
| Вентилационна система, съставена от осеви вентилатори №№ от 23 до 28 | Хале № 5 | - | 158 600 | 1.70 | Да |
| Вентилационна система, съставена от осеви вентилатори №№ от 29 до 34 | Хале № 6 | - | 240 000 | 1.70 | Да |
| Вентилационна система, съставена от осеви вентилатори №№ от 35 до 40 | Хале № 7 | - | 240 000 | 1.70 | Да |
| Вентилационна система, съставена от осеви вентилатори №№ от 41 до 46 | Хале № 8 | - | 158 600 | 1.70 | Да |
| Вентилационна система, съставена от осеви вентилатори №№ от 47 до 52 | Хале № 9 | - | 158 600 | 1.70 | Да |
| Вентилационна система, съставена от осеви вентилатори №№ от 53 до 58 | Хале № 10 | - | 158 600 | 1.70 | Да |
| Вентилационна система, съставена от осеви вентилатори №№ от 59 до 64 | Хале № 11 | - | 158 600 | 1.70 | Да |

Таблица 4.2.2

| Изпускащо устройство пореден № | Източник на отпадъчни газове | Термич-на мощност МWth | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на димните газове (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) | Вид на гориво- то | Действащ из-точник на от-падъчни газо-ве за периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КП1 | Печка № 1 към Хале № 1 | 0.0374 | - | 894 | 6 | Твърдо гориво (дърва) | Да |
| КП2 | Печка № 2 към Хале № 2 | 0.0374 | - | 894 | 6 |  | Да |
| КП3 | Печка № 3 към Хале № 3 | 0.0374 | - | 894 | 6 |  | да |
| КП4 | Печка № 4 към Хале № 4 | 0.0374 | - | 894 | 6 |  | да |
| КП5 | Печка № 5 към Хале № 5 | 0.0374 | - | 894 | 6 |  | да |
| КП6 | Печка № 6 към Хале № 6 | 0.0374 | - | 894 | 6 |  | да |
| КП7 | Печка № 7 към Хале № 7 | 0.0374 | - | 894 | 6 |  | Да |
| КП8 | Печка № 8 към Хале № 8 | 0.0374 | - | 894 | 6 |  | Да |
| КП9 | Печка № 9 към Хале № 9 | 0.0374 | - | 894 | 6 |  | Да |
| КП10 | Печка № 10 към Хале № 10 | 0.0374 | - | 894 | 6 |  | Да |
| КП11 | Печка № 11 към Хале № 11 | 0.0374 | - | 894 | 6 |  | Да |

Няма промяна  във височината на изпускащото устройство както и в термичната мощност на горивните инсталации. Максималният дебит на димните и вентилационни газове също се запазва, тъй като се определя oт техническите характеристики на съоръженията, които не са променяни през отчетния период.

Всички емисии на вредни вещества от инсталацията за интензивно отглеждане на птици се изпускат в атмосферния въздух организирано, в съответствиес изискванията на Условие 9.2.1 от КР.

Инструкцията за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им се прилага. За отчетния период няма поява на неорганизирани емисии на площадката.

Предприемат се необходимите мерки за ограничаване на неорганизираните емисии на прахообразни вещества, съгласно изискванията на чл. 70 на Наредба №1 от 27.06.2005г.

Всички дейности на площадката се извършват съгласно утвърдената технология, отговаряща на НДНТ прилагани в отрасъла и по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка, съгласно изискванията на Условие 9.3.1.

През отчетния период не са  получени сигнали и/или оплаквания от миризми, генерирани от дейностите на площадката.

Дружеството прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване или намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества, в съответствие с изискванията на  Условие 9.3.3.

Количеството на изпусканите емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, за отчетния период, свързани с прилагането на Европейския регистър на изпускането и преноса на замърсители - Таблица 1.Изпускания по PRTR, са изчислени по утвърденaта от МОСВ методикa.

Операторът е създал необходимата организация за документиране и съхраняване на резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване и намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, на постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката, както и информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите.

Всички емитирани замърсители, докладвани в Таблица 1 на Приложение 1 са изчислени по утвърдената методика.

Към оператора няма поставено изискване за периодичен или непрекъснат мониторинг на замърсители, поради което в таблица 2 от образеца на ГД  не могат да бъдат определени концентрациите на замърсителите.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Всички производствени отпадъчни води от производствените халета се отвеждат единствено в петте броя водоплътни събирателни шахти, всяка с обем 15 m3, както следва:

- събирателна шахта № 1 към хале № 8 и хале № 9;

- събирателна шахта № 2 към хале № 10 и хале № 11;

- събирателна шахта № 4 към хале № 1 и хале № 2;

- събирателна шахта № 5 към хале № 3, хале № 4 и хале №5;

- събирателна шахта № 7 към хале № 6 и хале № 7.

Дружеството има сключен договор с фирма за отвеждане на отпадъчните води чрез специализиран транспорт до селищната канализация – Приложение 4. През отчетния период са формирани и предадени за обезвреждане  извън производствената площадка 6 м3 производствени води.

Съгласно  прилаганата инструкция за проверка на състоянието на канализационната система за производствени отпадъчни води на площадката и оценка на загубите от течове, тези проверки се извършват след източване на водоплътните ями. През периода са извършени 2 броя планови проверки. Констатирано е 1 несъответствие на тръбопровода, свързващ хале №8 и хале №9 със събирателна шахта №1. Предприети са незабавни мерки за отстраняване на несъответствието.

Инструкцията по Условие 10.1.3. се прилага.

Изготвени са инструкциите по Условие 10.1.4.1 и Условие 10.1.4.2.

В изпълнение на Условие 10.2.1, битово-фекалните отпадъчни води от битови сгради и санитарни помещения към производствените халета се отвеждат единствено в трите броя двукамерни водоплътни изгребни ями, всяка с обем 15 m3, както следва:

- изгребна яма № 3 към битова сграда и санитарни помещения към хале № 8, хале № 9, хале № 10 и хале № 11;

- изгребна яма № 6 към битова сграда и санитарни помещения към хале № 1, хале № 2, хале № 3, хале № 4 и хале № 5;

- изгребна яма № 8 към битова сграда и санитарни помещения към хале № 6 и хале № 7.

Съдържанието на ямите се извозва чрез специализиран транспорт до селищна канализация съгласно сключения договор.

Изготвена е инструкция за проверка на състоянието на канализационната система за битово-фекални отпадъчни води на площадката и оценка на загубите от течове, съгласно изискванията на Условие 10.2.2, както и за периодична проверка и поддръжка  на трите броя водоплътни изгребни ями за отпадъчни битово-фекални води, съгласно Условие 10.2.3.

За отчетния период са извършени 2 броя проверки на ямите по Условие 10.2.3. Няма констатирани несъответствия през периода.

Операторът документира всички извършени проверки и установени несъответствия съгласно изискванията на Условие 10.3.1.

4.4. Управление на отпадъците

Съгласно КР №300-НО/2008 г., предприятието има право да генерира, временно да съхранява и да предава за оползотворяване следните производствени отпадъци, с наименование, код и количество, както следва:

| Отпадък | Код | Количество [t/y] | Времен-но съхра-няване | Оползотворяване, преработ-ване и ре-циклиране | Обезвреждане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 0.3 | Да | Предаване на фирми | Не |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 0.156 | Да | Предаване на фирми | Не |
| Метални опаковки | 15 01 04 | 0.013 | Да | Предаване на фирми | Не |
| Стъклени опаковки | 15 01 07 | 0.032 | Да | Предаване на фирми | Не |
| Излязло от употреба ел. и електронно обо-рудване, различно от упоменатото в кодове 16 02 09 и 16 02 13 | 16 02 14 | 0.12 | Да | Предаване на фирми | Не |
| Черни метали | 19 12 02 | 4.5 | Да | Предаване на фирми | Не |
| Цветни метали | 19 12 03 | 0.5 | Да | Предаване на фирми | Не |

Посочените видове отпадъци не са пряко свързани с производствената дейност на предприятието, поради което не е въведена норма за 1 продукт.

Производственият отпадък Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) - пепел от изгаряне на дърва, с код  и годишен лимит 2 t/y след генериране, трябва да бъде предаван за обезвреждане въз основа на писмен договор единствено на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ по чл.12 ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност. Дружеството има сключен договор с община гр. Хасково за предаване за депониране на този вид отпадък. През отчетния период са генерирани  0,695т и предадени 0,720т отпадък.

Генерираните през отчетния период количества отпадъци са записани в Таблица 4, а предадените за депониране в Таблица 5.

В следващата таблица са посочени разрешените за генериране, временно съхраняване, рециклиране и/или обезвреждане опасни отпадъци.

| Отпадък | Код | Коли-чество [t/y] | Временно съхра-няване | Оползотво-ряване, пре-работване и рециклиране | Обезвреждане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 0.05 | Да | Предаване на фирми | Предаване на фирми |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0.025 | Да | Предаване на фирми | Не |

През отчетния период дружеството е генерирало и временно съхранява отпадъци от флуоресцентни тръби, стъклени, пластмасови, метални  и хартиени опаковки,   черни метали и строителни отпадъци. Няма генериран отпадък от опаковки, съдържащи остатъци от опасни или замърсени с опасни вещества.

Генерираните битови отпадъци са предадени на общинската фирма по чистота, а утайки от септични ями не са изгребвани през периода.

##### Всички генерирани от дейността на фирмата отпадъци се събират в съответствие с изискванията на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, разделно, на определените и посочени в заявлението места.

##### Тъй като генерираните през периода отпадъци са незначителни като количество и не притежават опасни свойства, не е прилагана допълнителна обработка за намаляване степента на тяхната опасност или на техния обем.

Изготвена е изискваната с Условие 11.2.5 Инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Формираните през отчетния период отпадъци се съхраняват единствено на площадките, обозначени на Приложение II.7.3-1 от Заявлението.

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак с код 20 01 21* се съхраняват в обособен участък от площадката, посочена в заявлението, в доставната си заводска опаковка. Площадката е с водонепропускливо покритие и е снабдена с необходимото количество абсорбент – сяра на прах. За отчетния период образуваните и временно съхранени отпадъци от този вид са 0,008 т.

Няма генерирани и временно съхранени Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества с код 15 01 10*, Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в кодове 16 02 09 и 16 02 13 с код 16 02 14.

Образуваните през периода незначителни количества Хартиени и картонени опаковки,  Метални опаковки, Пластмасови опаковки, Стъклени опаковки се съхраняват временно съгласно изискванията на Условие 11.3.6.

Няма образувани и съхранени отпадъци от цветни метали, а образуваните отпадъци от черни метали и строителни отпадъци са съхранени на посочените в заявлението площадки, с трайна настилка и сигнализирани с табели за вида на отпадъка.

Начинът по който се съхраняват отпадъците не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Утвърдена е инструкция за периодична оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Съставена е инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия, за изпълнение на Условие 11.4.3.

През отчетния период е предадена за обезвреждане генерираната от изгаряне на дърва пепел, като са  спазени изискванията за транспортиране. В Приложение 5 е включено копие от Договора с община Хасково за предаване за обезвреждане на образуваната през периода пепел от дърва, сключен в изпълнение на Условие 11.1.1.

Осъществява се измерване на  количествата образувани на площадката отпадъци и се определят съгласно Условие 11.7.1 от КР:

- Месечно количество образуван;

- Годишно количество образуван отпадък .

За целта е изготвена и се прилага инструкция за измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци, както и инструкция за периодична оценка на съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

При предаване на отпадъци за обезвреждане на външни фирми, информацията се документира и съхранява, съгласно изискванията на Условие 11.7.4.

Към датата на изготвяне на настоящия ГД, образуваните от дейността на инсталацията отпадъци не притежават огледални кодове, съгласно Приложение №1 от Наредба №3/01.04.2004г.

Извършено е основно охарактеризиране на единствения предназначени за обезвреждане чрез депониране отпадък - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) - пепел от изгаряне на дърва, в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т.1.1 на приложение №1 от Наредба №8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Извършен е анализ за поведението му при излужване от акредитирана РЛ на ИАОС – гр. Стара Загора. Пробонабирането е извършено от РЛ на ИАОС – гр. Пловдив по утвърдените от министъра на ОС методи. В Приложение 6 са показани Протоколите от извършеното измерване.

Дружеството документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

Отчетните книги по чл. 25, ал. 1 ЗУО, заверени от РИОСВ – гр. Хасково, в съответствие с изискванията на чл.7, ал2. от Наредба №9 се водят редовно.

Изготвени са и са представени в срок  годишните отчети по отпадъци по чл. 25, ал. 4 от ЗУО.

През отчетния период са извършени 12 проверки от отговорното за изпълнение на разрешителното лице за установяване на съответствието на временното съхраняване на отпадъците с условията в КР, при които са констатирани 11 несъответствия. Всички констатирани несъответствия са отстранени в определения от отговорното лице срок.

Документацията по Условие № 11 се съхранява в указания в Условие 11.9.5 срок.

Планираните промени в работата на инсталациите не водят до  генериране на различни по вид и количество отпадъци.

Специфичните условия в КР, свързани с дейностите по управление на отпадъците се отнасят до управление на странични животински продукти.

Дружеството има сключен договор за предаване на отработената постеля, животински изпражнения, урина и тор за оползотворяване – Приложение 7 с ЕТ “Таймагро – Красимир Атанасов”. През отчетния период са генерирани и предадени 2 200 тона от този страничен животински продукт. Отработената животинска постеля се използва за наторяване на земеделски земи.

Изготвена е и се прилага инструкцията по Условие 11А.2. През отчетния период не са възниквали разливи.

През 2009 година са образувани  и предадени на „Екарисаж – Варна” ООД, гр. Варна 831 броя трупчета на умрели патици с общо тегло 2 925 кг за обезвреждане. Копие от договора за извършване на дейност със страничните животински продукти на „Екарисаж – Варна” ООД, гр. Варна е показано в Приложение 8.

4.5 Шум

През отчетния период са измерени показателите за шум, съгласно Условие 12.2.1 от КР. Резултатите от измерването показват, че дейността не предизвиква шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума- 70 dB(A). Измерванията са извършени от акредитирана лаборатория. Резултатите са приложени към настоящия ГДОС – Приложение 9.

Най-близката жилищна зона е отдалечена на повече от 2 km, поради което работата на инсталацията не може да окаже въздействие върху нивото на шума.

Съставена е инструкция за наблюдение и оценка на съответствието на установената обща звукова мощност на площадката и еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

За 2009 г. няма постъпили жалби от живущи около площадката.

# 4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Операторът е разработил инструкция за отстраняване на разливи от вещества и препарати, които могат да замърсят почвата или подземните води и за третиране на образуваните отпадъци, съгласно изискванията на Условие 13.4. от КР.

На площадката не се използват и не се предвижда да бъдат монтирани резервоари, варели, пречиствателно оборудване и тръбопроводи за съхраняване и транспортиране на опасни химични вещества.

Не се отвеждат пряко или непряко вредни и опасни вещества в почвите и подземните води.

След представяне на разработените от „Акватех” ООД, гр. Пловдив „Проект за изграждане на собствени мониторингови пунктове на производсвените площадки на „Тедимекс” ООД и ЕТ”Грай – Георги Андонов” за следене въздействието от дейността им върху подземните води в района”, Басейнова дирекция гр.Пловдив излезе със становище, че при съществуващите хидрогеоложки условия и използваната от „Тедимекс” технология не е необходимо изграждане на мониторингови пунктове за контрол на подземните води – писмо с изх. №МП-02-147/06.11.2009 г., приложено към доклада - Приложение 10.

Извършен е анализ за базовото състояние на почвите на територията на производствената площадка по показателите, посочени в Таблица 13.8 от КР – рН, азот общ и фосфати. Резултатите са нанесени в Таблица 8, а копие от Протоколите са поместени в Приложение 11.

Утвърдена е инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите за анализ и базовото състояние на почвите, установяване на причините, в случай на повишаване на концентрациите и предприемане на коригиращи действия, но тъй като на този етап дружеството разполага само с базови измервания, такъв анализ не може да бъде направен.

Създадена е необходимата организация за документиране и съхраняване на данните и информацията по Условие 13.9.

Заведен е Дневник за установяване на разливи, съгласно изискванията на  Условие 13.9.6. Не са допуснати разливи през отчетния период.

Няма регистрирани аварийни случаи.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

За отчетния период дружеството няма изготвена Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

В предстоящия период не се предвижда извеждане на Инсталацията или части от нея от експлоатация.

# 7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

# 7.1 Аварии

През отчетния период не са настъпвали аварии, свързани с околната среда.

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

Няма постъпили  оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР.

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №.300-НО/2008 г. на „Тедимекс” ООД, гр. Хасково.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:___________                      Дата:_____________

(упълномощено от организацията лице)

Име на подписващия: Владимир Желев

Длъжност в организацията: Управител

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1a) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
| 1# | 74-82-8 | Метан(CН4) | -(3165)С |  |  |  |  |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид(CO) | -(65,33)С | - | - | - | * |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 9477 | - | - | - | 10 000 |
| 7# |  | ЛОС без метан (NMVOC) | -(0,26)C | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | -(158)C | - | - | - | * |
| 12 |  | Общо азот | - | - (0,270)М | - | - | - |
| 13 |  | Общо фосфор | - | - (0,474)М | - | - | - |
| 76. |  | Общо органичен въглерод (ТОС) | - | - (0,249)М | - | - | - |

Количеството емитирани замърсители са определени по Актуализирана методика за определяне емисиите на вредни вещества във въздуха, разработена въз основа на:

- Методика за определяне емисиите на вредни вещества във въздуха на МОСВ, приета 1999 г., публ. 2000 г.

- Ръководство за инвентаризация на емисии - EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 3-то издание от м. септември 2004, което е изготвено на база CORINAIR-97 (SNAP97).

Метанът е изчислен за дейност “Управление на тор по отношение на органични съединения”, с код 100 509. Отчетените количества – 0,078 kg/брой животно за 1 година са завишени, тъй като коефициентът включва дейностите по грижи за животното, съхраняване на тор , разстилане.

Амонякът е изчислен за дейност “Управление на тор по отноше-ние на азотни съединения”, с код 100 909. Отчетените количества – 0,48 kg/брой животно/годишно се отнасят за поддейност “грижи за добитъка”.

Двуазотните оксиди не могат да бъдат определени, тъй като EF e пряко свързан със системата за управление на торта. Дружеството не съхранява и не оползотворява генерираната от производството тор.

В таблицата са показани изчислените количества замърсители от горивни процеси, на база изразходваното количество гориво – 173,75 t с калоричност 9,4 GJ/t.

Изчисленото количество общ прах (TSPM) е 35,93 кg за отчетния период.

Съгласно методиката, при изгаряне на дърва не се емитират тежки метали.

Емитираните в отпадъчните води общ азот, общ фосфор и общ органичен въглерод са изчислени на база извършените измервания на РЛ на ИАОС концентрации и количеството предадени отпадъчни води.

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Прах/ФПЧ |  |  |  |  |  |  |
| Други** |  |  |  |  |  |  |

Съгласно КР №300-НО/2008 г., операторът няма задължение да упражнява мониторинг на отпадъчните газове.

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1 колона 1 |  |  |  | Не е предвиден |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | Няма | 6 | Не е предвиден |  |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | Няма | 409.00 | Не е предвиден |  |
| Общ азот | mg/dm3 | Няма | 45.0 | Не е предвиден |  |
| Общ фосфор | mg/dm3 | Няма | 79.04 | Не е предвиден |  |
| Общ органичен въглерод | mg/dm3 | Няма | 41.46 | Не е предвиден |  |

Дружеството не зауства отпадъчни води и няма задължение за мониторинг, съгласно КР. Резултатите са от измерване на РЛ на ИАОС – гр.Хасково, за докладване на непреките годишни емисии на замърсители в производствените отпадъчни води.

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране – собствен транспорт/ външна фирма | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| - | - | t | t | t/1000 бр. | t/1000бр. | t | t |  |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) - пепел от изгаряне на дърва | 10 01 01 | 2,0 | 0,695 | - | - | не | да | да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 0.3 | 0,073 | - | - | 0,113 | Не | Да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 0.156 | 0,015 | - | - | 0,038 | Не | Да |
| Метални опаковки | 15 01 04 | 0.013 | 0,002 | - | - | 0,004 | Не | Да |
| Стъклени опаковки | 15 01 07 | 0.032 | 0,012 | - | - | 0,019 | Не | Да |
| Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в кодове 16 02 09 и 16 02 13 | 16 02 14 | 0.12 | 0 | - | - | 0 | Не | Да |
| Черни метали | 19 12 02 | 4.5 | 3,25 | - | - | 5,35 | Не | Да |
| Цветни метали | 19 12 03 | 0.5 | 0 | - | - | 0 | Не | Да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 0.05 | 0 | - | - | 0 | Не | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0.025 | 0,008 | - | - | 0,008 |  | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 10.0 | 4,7 | - | - | 6,2 | Не | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 2 | 1,27 | - | - | - | 1,27 Общинска фирма | Да |
| Утайки от септични ями | 20 03 04 | 4 | 0 | - | - | 0 | Не | Да |

* Посочва се номера на площадката за временно съхранение на отпадъка

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирмата извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | не | не | Общинска фирма по чистота | да |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) - пепел от изгаряне на дърва | 10 01 01 | Не | Не | Община Хасково | Да |

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Измерителна точка №1 | 44,2±0,3 | През деня | Да |
| Измерителна точка №2 | 49,5±0,3 | През деня | Да |
| Измерителна точка №3 | 54,3±0,3 | През деня | Да |
| Измерителна точка №4 | 52,7±0,3 | През деня | Да |
| Измерителна точка №5 | 49,2±0,3 | През деня | Да |
| Измерителна точка №6 | 43,4±0,3 | През деня | Да |
| Измерителна точка №7 | 49,4±0,3 | През деня | Да |
| Измерителна точка №8 | 47,9±0,3 | През деня | Да |
| Измерителна точка №9 | 52,3±0,3 | През деня | Да |
| Измерителна точка №10 | 55,8±0,3 | През деня | Да |
| Измерителна точка №11 | 51,1±0,3 | През деня | Да |

Изчисленото ниво на общата звукова мощност от контур 1 е 92,8±3,7 dB(A), а от контур 2 – 94,2±3,8 dB(A).

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Съгласно становище на Басейнова дирекция гр.Пловдив, при съществуващите хидрогеоложки условия и използваната от „Тедимекс” технология не е необходимо изграждане на мониторингови пунктове за контрол на подземните води.

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Пробо-вземна точка №, дълб. в cm | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР, mg/kg | Резултати от мониторинг mg/kg | Честота на монито-ринг | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 1 | 0-10 | 8,45 | 8,45 | 1път на 3 години | - |
|  |  | 10-40 | 8,11 | 8,11 |  |  |
| Азот общ |  | 0-10 | 1130 | 1130 | 1път на 3 години | - |
|  |  | 10-40 | 1140 | 1140 |  |  |
| Фосфати |  | 0-10 | 8165,98 | 8165,98 | 1път на 3 години | - |
|  |  | 10-40 | 3066 | 3066 |  |  |
| рН | 2 | 0-10 | 6,95 | 6,95 | 1път на 3 години | - |
|  |  | 10-40 | 6,48 | 6,48 |  |  |
| Азот общ |  | 0-10 | 1640 | 1640 | 1път на 3 години | - |
|  |  | 10-40 | 1430 | 1430 |  |  |
| Фосфати |  | 0-10 | 1223,55 | 1223,55 | 1път на 3 години | - |
|  |  | 10-40 | 1226,28 | 1226,28 |  |  |

Съгласно Условие 13.8.1, резултатите от изпитването са базови.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Няма регистрирани аварийни ситуации.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Няма регистрирани оплаквания.